Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 10-180

от 05.08.2010г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЩЕЛКАНОВО»

ЮХНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМИНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

СЕЛО ЩЕЛКАНОВО

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

Международные сертификаты

ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 10-180

от 05.08.2010г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЩЕЛКАНОВО»

ЮХНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМИНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

СЕЛО ЩЕЛКАНОВО

Председатель кооператива                                                   К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                  С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| начальник космоаэрогеодезического отдела |  | Чистова С. Г. |
| --- | --- | --- |
| горный инженер-геолог |  | Есипов В. П. |
| инженер городского кадастра |  | Соколова О. В. |
| инженер- программист |  | Шарафеев М. А. |
| инженер-эколог |  | Евстафеева М. |
| главный геолог |  | Соломников И. Д. |
| ведущий инженер-программист |  | Канарейкин Д. Е. |

Оглавление

Введение	6

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	10

I.I Природные условия	10

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	10

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Поверхностные воды	13

I.I.4 Подземные воды	14

I.I.5 Инженерно-геологические условия	14

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	16

I.II.1 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	16

I.II.2 Охранные коридоры коммуникаций	16

I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	20

I.II.4 Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов.	22

I.II.5 Планировочные ограничения на землях историко-культурного назначения.	26

I.II.6 Санитарная очистка территории	29

I.III Современное использование территории	31

I.III.1 Использование земель населенного пункта.	31

I.III.2 Социально-демографическая характеристика населения.	33

I.III.3 Жилищный фонд	34

I.III.4 Культурно-бытовое обслуживание	35

I.III.5 Транспортная инфраструктура	37

I.IV Инженерно-техническая база	39

I.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	39

I.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	40

I.IV.3 Электроснабжение	42

I.IV.4 Связь	42

II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	44

II.I Архитектурно - планировочная организация территории.	44

II.II.1 Планировочная организация территории.	53

II.II Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.	56

II.III Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	58

II.IV Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.	60

II.V. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	61

II.V.I Водоснабжение	61

II.V.II Водоотведение	62

II.V.III Теплоснабжение и газоснабжение	63

II.V.IV Электроснабжение	64

II.V.V Связь	65

II.VI. Ритуальное обслуживание населения	67

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	69

III.I. Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта	72

III.II. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	73

III.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	73

III.IV. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	75

## Введение

Генеральный план сельского поселения «Село Щелканово» Юхновского района Калужской области применительно к населенному пункту село Щелканово (далее генеральный план) выполнен по заказу Администрации муниципального образования сельское поселение «Село Щелканово» Юхновского района Калужской области (далее МО СП «Село Щелканово»). Договор подряда №10-180 от 05 августа 2010 г.

Основной целью Генерального плана является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села до 2035 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревень экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры деревень;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревень и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации. Заключается в формировании структуры сельской среды в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие её индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревень, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений её комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представлены в составе:

Карты (схемы) использования территории:

- опорный план;

- схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- схема функционального зонирования;

- схема объектов водоснабжения и канализации;

- схема объектов газо- и теплоснабжения;

- схема объектов электроснабжения и связи.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения;

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- проектный чертеж.

## Общие сведения

Село Щелканово находится в северо-западной части Юхновского района Калужской области. Село является центральной усадьбой МО СП «Село Щелканово» Юхновского района. По территории населённого пункта протекает ручей Негодяйка приток реки Прокудинка.

Площадь села ориентировочно составляет 185 гектар, численность населения 679 человек (на 01.01.2010 г).

Село Щелканово расположено в 25 километрах от города Калуги. Ближайший погрузочно-разгрузочный пункт находится в 40 километрах от железнодорожной станции Воротынск, от районного центра город Юхнов в 25 километрах. Село размещено на холмистой местности. С северной стороны села проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Вязьма», с запада и юга объездной автомобильной дорогой общего пользования местного значения.

## I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территория расположена в пределах Угорской низины. Рельефный фон территории был создан дочетвертичной эрозией с наловившимися аккумулятивными образованиями московского ледника ранней и поздней стадий развития. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 164 м., в овраге у окружной дороги на востоке площадки, до 183,2 метров. Абсолютный перепад высот составляет 19,2 метра. Относительные перепады высот по ручью Негодяйка составляют 7-12 метров.

Основываясь на геоморфологии, геологическом строение и гидрологических условиях местности выделено три типа ландшафтов.

Первый тип. Плоская водноледниковая слаборасчленённая равнина. В геологическом плане верхняя часть стратиграфического разреза сложена сверху вниз покровными и водноледниковыми суглинками мощностью 12-22 метра, местами их подстилают гравилистые водноледниковые пески мощностью до 23 метров. Коренные породы представлены отложениями окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. На поверхности рельефа наблюдаются суффозионные западины в разной степени заболоченные, иногда с небольшими зеркалами открытой воды. Водоносные горизонты приурочены к пескам четвертичного времени и известнякам окского надгоризонта. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Долинный комплекс ручья Негодяйка. Представлен поймой и эрозионными склонами развитыми в рыхлых отложениях четвертичного времени. Грунты представлены делювиально-аллювиально-пролювиальными образованиями состоящими из супесей,, песчаных суглинков с примесью гравия осадочных и кристаллических пород. Грунты обычно переувлажнены. Почвы делювиальные намытые.

Третий тип. Болота и заболоченные впадины развиты на поверхности лессовидных суглинков из-за слабой дренированности рельефа. Глубина залегания грунтовых вод 0 – 0,5 метров.

### I.I.2 Климат

Климат территории села, как и всего Юхновского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, Юхновский район характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Таблица №1

| Средняя температура наружного воздуха | +5 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +25 |
| Абсолютная максимальная температура | +35 |
| Абсолютная минимальная температура | -30 |
| Суточный минимум осадков | До 22 мм |
| Направление господствующих ветров | Юго-западное |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 50-60 см |
| Расчетная глубина промерзания | 110 см |
| Вес снегового покрова | 100 кг/м2 |

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -7,3 - 9,5°С. Минимальная  температура воздуха составляет -46°С, а максимальная - +38°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется от +14 до 21,7°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36 - 39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см.

В таблице 2 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

Таблица №2

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8°С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха °С |
| -31 | -27 | -13 - 14 | -3 - 3,5 | 207 - 214 | 145 - 150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября и заканчивается 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 – 70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130 - 145.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2 - 3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3 - 2,6 м/сек).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0 - 1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4° ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Поверхностные воды

По территории населённого пункта протекает ручей Негодяйка и является левым притоком реки Прокудинка. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока.

В западной части села Щелканово за границей населённого пункта расположен искусственный водоём с зеркалом воды 0,4 кв.км.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны ручья Негодяйка составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м.

### I.I.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Основными водоносными горизонтами, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются окский и упинский. Воды приурочены к слоям известняков и по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. Воды умеренно жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин зависит от обустройства их и водоотдачи водоотдачей вмещающих пород.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Основной негативной чертой данной территории является поверхностный дренаж ливнёвых и паводковых вод, что приводит к высокому стоянию грунтовых вод. Верховодка располагается в толще лессовидных суглинков на глубине до 3 метров.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории села:

Инженерно-геологические условия

Таблица №3

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо - генетические комплексы) | Инженерно - геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Эрозионно-аккумулятивная равнина Типы местности | тип ландшафтов I | Развитие среднечетверитичных водноледниковых отложений времён московского ледника, мощностью до 38 метров. Подстилаются известняками нижнего карбона. | Рельеф слаборасчленённый. Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 метра. | Покровные суглинки и техногенные грунты по площади территории и на глубину изменчивы по своим несущим свойствам. Грунтовые воды появляются в техногенных грунтах и лессовидных суглинках. Лессовидные суглинки суффозионно неустойчивые. Условия для строительства средние. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, гидроизоляции подвальных помещений. |
|  | тип ландшафтов II, III | Развитие среднечетверитичных водноледниковых отложений времён московского ледника, мощностью до 38 метров. Подстилаются известняками нижнего карбона. | Уровень стояния грунтовых вод 0,0-0,5 метров. | Территории потенциально неблагоприятные для строительства. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### I.II.1 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В пределах проектируемых границ по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

1.	Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

2, 3	Малопригодные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для села опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

### I.II.2 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарно-защитными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Санитарно-защитная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 метров с каждой стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вокруг газовых котельных в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 50 метров;

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать санитарно-защитные зоны;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением до 1000 В – 2 метра,

до 20 кВ – 10 метров,

до 35 кВ – 15 метров,

110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 метров.

В санитарно-защитных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в санитарно-защитных зонах воздушных линий электропередач);

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в санитарно-защитных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в санитарно-защитных зонах электрических сетей;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

устраивать всякого рода свалки (в санитарно-защитных зонах электрических сетей и вблизи них);

складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в санитарно-защитных зонах воздушных линий электропередачи);

устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Санитарно-защитные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий

от подземных сетей инженерии

Таблица №4

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной зоны водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон сетей инженерной инфраструктуры

Таблица №5

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Для базовой станции цифровой сотовой связи стандарта GSM-900, являющейся источником электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМЧ РЧ), расположенной на севере населенного пункта, санитарно-защитная зона не устанавливается, согласно экспертного заключения проводимого Государственной экспертизой проектов МЧС России. Зона ограничения по высоте 70 м составляет 56 м в направлении максимального излучения антенн. Ни одно из существующих зданий с учетом их высоты не попадает в ЗО и безопасность людей обеспечивается.

### I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таблица 6

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

водных объектов

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ручей Негодяйка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 2. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.4 Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов.

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица №7

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 метров;

от водонапорных башен – не менее 10 метров;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 метров.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 метров при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 метров при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод, к защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица №8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 метров.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих её поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Вывод: В связи с тем, что исторически сложившаяся территория сельского кладбища попадает в водоохранную зону ручья, а также жилая застройки попадает в СЗЗ кладбища проектом предусматривается на расчетный срок закрытие кладбища и вывод его из населённого пункта на доступное расстояние.

### I.II.5 Планировочные ограничения на землях историко-культурного назначения.

Согласно данных предоставленных Министерством образования, культуры и спорта на территории села Щелканово расположены объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия

Таблица № 9

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Христорождественская церковь | XVIII в. | Село Щелканово |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2 | Церковь Старообрядческая | сер. XIX в. | Село Щелканово |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 3 | Дом и магазин купца Мелешкина | кон. XIX-нач.XX вв. | Село Щелканово, восточная сторона площади |
| 4 | Дом купцов Митяевых | нач. XX в. | Село Щелканово, северная сторона площади, восточный дом |
| 5 | Дом купцов Митяевых | нач. XX в. | Село Щелканово, северная сторона площади, западный дом |
| 6 | Дом купца Прохина | кон. XIX-нач.XX вв. | Село Щелканово, площадь, дом к югу от сквера |
| 7 | Дом и магазин купца Филькина | кон. XIX-нач.XX вв. | Село Щелканово, восточная сторона площади |
| 8 | Здание школы | 1914 г. | Село Щелканово, восточная окраина |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

При проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля необходимо соблюдение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (статья 34 пп. 1,2; статья 35; статья 36).

Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

2. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать законодательство РФ об охране объектов культурного наследия.

### I.II.6 Санитарная очистка территории

Площадь механизированной уборки территории населённого пункта составляет 27240 м2. Для организации сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО) применяются несменяемые контейнеры в количестве 30 штук, объёмом 0,7 м3. Вывоз ТБО осуществляется по мере накопления контейнеров. Годовой объём вывозимых отходов – 750 м3. Для организации вывоза ТБО администрацией МО СП «Село Щелканово» заключён договор с МУП коммунального хозяйства МО «Городское поселение город Юхнов».

Механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц) не осуществляется.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- организовать планомерную очистку стихийных свалок, особенно в овражистой части села;

- решить вопрос по централизованному сбору ТБО в районах частного сектора;

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора:

- хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в закрытых мусоросборниках, установленных на асфальтированных или бетонированных площадках, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта;

- складирование металлолома, тары и других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в специально отведенных местах;

- контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м.

- перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды;

- установку на всех улицах, у входа в предприятия и учреждения культуры, торговли и бытового обслуживания урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере загрязнения, но не реже чем один раз в сутки;

- в местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание должно производится частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении которых они находятся.

- вывоз ТБО с бункерных и контейнерных площадок должно осуществляется организацией, с которой заключены договоры на вывоз мусора.

Вывоз отходов осуществляется:

-	ТБО – не реже 1 раза в трое суток (при температуре минус 14 С° и ниже) и ежедневно в теплое время (при температуре выше 14 С°);

-	ТБО из жилищного фонда – 1 раза в сутки;

-	жидких бытовых отходов из выгребов – по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.

-	сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах, расположение которых согласовывается с Роспотребнадзором;

-	предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

Отходы сельскохозяйственного производства:

На территории МО СП «Село Щелканово» Юхновского района Калужской области расположен один скотомогильник. Собственником скотомогильника является филиал ПСХ «Щелканово». Скотомогильник действующий, дата начала эксплуатации с 1990 г.  Скотомогильник расположен на расстоянии 1500 м., южнее села Щелканово и животноводческой фермы. Территория села Щелканово в существующей и планируемой границе в санитарно-защитную зону скотомогильника не попадает.

В селе Щелканово в 1954 году зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва, в связи, с чем ведение земляных работ  необходимо проводить после получения заключения от государственной ветеринарной службы в соответствии с требованиями «Инструкций о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» утвержденных Министерством сельского хозяйства ль 03.05.1971 г. № 23-95. Данные о сибиреязвенных захоронениях отсутствуют.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Использование земель населенного пункта.

Современная функциональная и планировочная организация села Щелканово

Село Щелканово находится в северо-западной части Юхновского района Калужской области. Село является центральной усадьбой МО СП «Село Щелканово» Юхновского района. По территории населённого пункта протекает ручей Негодяйка приток реки Прокудинка.

Площадь села ориентировочно составляет 185 гектар, численность населения 679 человек (на 01.01.2010 г).

Село Щелканово расположено в 25 километрах от города Калуги. Ближайший погрузочно-разгрузочный пункт находится в 40 километрах от железнодорожной станции Воротынск, от районного центра город Юхнов в 25 километрах. Село размещено на холмистой местности. С северной стороны села проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Вязьма», с запада и юга объездной автомобильной дорогой общего пользования местного значения.

На территории села железнодорожный транспорт отсутствует.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

Застройка села, в основном, одноэтажная, организованная кварталами, с размещением домов по периметру квартала, а хозяйственные постройки внутри квартала. В центре села существует небольшая группа секционных домов. Хозяйственные сараи для секционных домов объединены в блоки и вынесены за пределы жилой группы. На территории частной застройки хозяйственные постройки располагаются на приусадебных участках.

Село Щелканово относится к сельским населенным пунктам. Село по площади занимает небольшую территорию – 184,74 га, освоенную, в основном, жилыми домами усадебного типа.

Согласно градостроительному кодексу в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны:

общественно-деловую зону;

жилую зону;

производственную зону;

зону рекреационного назначения;

зону сельскохозяйственного использования;

зону специального назначения;

зону охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).

Общественно-деловая зона, основная её часть расположена в центре села, занимает небольшую по площади территорию, где расположены: учреждение здравоохранения (ФАП); средняя школа, здание администрации агропромышленного предприятия "Щелканово", столовая, отделение связи, магазины товаров повседневного спроса, котельная, детский сад, здание бани и небольшая часть расположена в восточной части села, где расположено здание администрации, библиотека, гостевой дом. Общая площадь общественно-деловой зоны составляет – 8,67 га.

Жилая зона является наиболее распространенной на территории села. Общая площадь жилой зоны составляет – 84,17 га.

Производственная зона – в основном выведена за пределы населённого пункта, занимает участок в северо-западной и центральной части села, общая площадь зоны – 3,66 га.

Рекреационная зона представлена:

- древесно-кустарниковой растительностью (парк в центральной части села). Данная зона занимает площадь – 1,99 га.

Зона сельскохозяйственного использования представлена огородами, лугами занятыми многолетними насаждениями и используется местным населением под сенокосы, пастбища, объектами сельскохозяйственного назначения. Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет – 72,81 га.

Зона специального назначения – сельское кладбище, расположено на левом берегу ручья Негодяйка в северо-западной части села и занимает площадь – 2,3 га.

Зона охраны объектов культурного наследия расположена в центральной части села и занимает площадь – 0,38 га. Эта зона представлена объектами культурного наследия федерального значения.

Земельные участки общего пользования занятые автомобильными дорогами с а/б покрытием и грунтовыми дорогами, автобусными остановками и составляют площадь – 10,76 га.

При проектировании улично-дорожной сети села и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом с подключением к общерайонной транспортной сети.

Экспликация земель населенного пункта село Щелканово

Таблица № 10

| Функциональные зоны | Площадь, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона | 84,17 | 46 |
| Общественно-деловая | 8,67 | 5 |
| Производственная зона | 3,66 | 2 |
| Зона рекреации | 1,99 | 1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 72,81 | 39 |
| Зона охраны объектов культурного наследия | 0,38 | 1 |
| Зона специального назначения | 2,3 | 1 |
| Земельные участки общего пользования | 10,76 | 5 |
| Итого: | 184,74 | 100 |

Схемой территориального планирования Юхновского района предусматривается расширение границы села, ориентировочная площадь переводимых земель составит 158,33 га.

### I.III.2 Социально-демографическая характеристика населения.

Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 679 человек (таблица 11). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За десятилетний период численность населения увеличилась на 12  человек.

Динамика численности населения за последние 10 лет, чел.

Таблица № 11

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 667 | 602 | 562 | 679 | 603 | 599 | 615 | 676 | 720 | 679 |

Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. (таб.12)

Естественное движение населения за последние 10 лет

Таблица № 12

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 4 | 6 | -2 |
| 2002 | 4 | 9 | -5 |
| 2003 | 5 | 9 | -4 |
| 2004 | 7 | 3 | 4 |
| 2005 | 5 | 12 | -7 |
| 2006 | 5 | 9 | -4 |
| 2007 | 5 | 4 | 1 |
| 2008 | 10 | 14 | -4 |
| 2009 | 8 | 7 | -1 |
| 2010 | 3 | 5 | -2 |

Возрастная структура населения

Таблица № 13

|  | 2002 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 602 | 679 |
| Дети 0-15 лет | 154 | 124 |
| Трудоспособный возраст | 322 | 261 |
| Старше трудоспособного | 126 | 294 |

Прогноз численности населения

На конец расчетного срока численность населения спрогнозирована в количестве 915 человек, причём постоянное население увеличится на 166 человек, а сезонное на 170 человек.

### I.III.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд села на 01.01.2010 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составляет 11,3 тыс. м2. Муниципальный жилищный фонд составляет 0,54 тыс. м2  (8% общего объема).

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

Таблица № 14

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу | Муниципальная кв. м | в % к итогу | Частная, кв. м | в % к итогу |
| 1-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | 981 |  |  |  | 981 |  |
| деревянные | 6350 |  | 279 |  | 6071 |  |
| прочие | 1543 |  | 245 |  | 1298 |  |
| 2,3-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | 1861 |  |  |  | 1861 |  |
| деревянные |  |  |  |  |  |  |
| прочие | 569 |  |  |  | 569 |  |
| ВСЕГО: | 11304 |  | 524 |  | 10780 |  |

Структура заселения жилого фонда

Таблица № 15

| Тип заселения | ВСЕГО | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государственный | ведомственный | В личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселенных посемейно (единиц) | 232 | - | 8 | 224 |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд села, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (17 м2/чел.);

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания села приведено по состоянию на 01.01.2010 г. по данным

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

Таблица № 16

| Наименова- ние учреждений | Ведомственные учреждения | Кол-во мест | Форма собственности | Числен- ность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  |  | Тип здания | Год построй ки | % износа |
| Детский сад | 18 | 28 | 1 | муниципальная |  | типовое |  | 100% |
| Щелкановская общеобразовательная школа, с.Щелканово, ул.Молодёжная, 22 | 108 | 63 | 1 | муниципальная | 8 | типовое | 1990 | 33,3% |

Учреждения спорта

Таблица № 17

| Название | Ведомственная подчинённость | Адрес | Ёмкость, м2 | Характеристика строения | % износа или год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал в здании школы | Юхновское РАЙПО | С.Щелканово, ул.Молодёжная, д.22 | 100 | Типовое | 1990 |
| Спортивная площадка на территории школы |  |  | 700 | Приспособленное |  |

Учреждения культуры

Таблица № 18

| Название | Адрес | Места | Здание | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | С.Щелканово, ул.Боровская, д.30 | 300 | Типовое | 1974 | 30 |

Библиотеки

Таблица № 19

| Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Здание | Год построй ки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | С.Щелканово, ул.Боровская, д.18 | 10995 | приспособленное | 1986 | 30 |

Учреждения здравоохранения

Таблица № 20

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала, чел. | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| ФАП | С.Щелканово, ул.Молодёжная, д. 24, кв.2 | 15 | 4 | Приспособленное (находится в здании жилого дома) | 33% |

Учреждения торговли

Таблица № 21

| Наименование объектов | Адрес | Торговая площадь, кв.м. | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин (РАЙПРО) | С.Щелканово, ул.Миронова, д.14 | 224,8 | Типовое (не работает) | Юхновское РАЙПО |
| Магазин (РАЙПРО) | С.Щелканово, ул.Буданова, 21а | 224,8 | Типовое (не работает) | Юхновское РАЙПО |
| ЧП Мельникова | С.Щелканово, Почтовая, 1 | 85,0 | Типовое | Частное |
| ЧП Лосминская | С.Щелканово, ул.Почтовая, 6 | 83,6 | Приспособленное | Частное |
| ЧП Малахов | С.Щелканово, ул.Почтовая, 5а | 100,0 | Типовое | Частное |

Характеристика кредитно-финансовых учреждений

Таблица № 22

| Наименование учреждения | Адрес | Численность сотрудников | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбер. касса | С.Щелканово, ул.Почтовая, д.7 | 1 | Типовое совмещённое с почтой | 87 % |

Характеристика коммунальных предприятий

Таблица № 23

| Наименование учреждения | Адрес | Мощность, мест | Численность сотрудников | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня (не работает) | С.Щелканово | 35 | 2 | Типовое совмещённое с почтой | 87 % |

Вывод:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность некоторыми учреждениями, культуры, образования, общественное питание, бытового обслуживания.

3. Отсутствует пожарное депо.

4. Необходимо провести реконструкцию объектов культурно-бытового обслуживания.

### I.III.5 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи села Щелканово осуществляются автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт на территории Юхновского района отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево находится в Износковском районе Калужской области на расстоянии 33 км.

Основной автомобильной магистралью села являются: автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Вязьма».

По территории проходит маршрут «школьный автобус» № 156 «Юхнов – Плоское – Астапова Слобода – Щелканово – Павлищево – Зубово – Жеремесло – Щелканово - Юхнов». Протяжённость маршрута 139,5 км.

Анализ современного состояния населённого пункта позволяет сделать следующие выводы:

- дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов;

- недостаточное оснащение централизованными система инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

- в границах села мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- по этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажными домами.

## I.IV Инженерно-техническая база

### I.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение села Щелканово осуществляется от трех существующих артезианских скважин. В состав существующих сооружений входят артезианские скважины и водонапорная башня. Существующая сеть водопровода проектом сохраняется.

Водозаборы МУП «СКХ», радиус зон санитарной охраны 30 метров:

Таблица №24

| № п/п | Наименование водозабора | Тип | Производительность куб. м. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Щелканово №1 | Артскважина ЭЦВ 6-10-90 | 8,0 |
| 2. | с. Щелканово №2 | Артскважина ЭЦВ 6-10-90 | 7,0 |
| 3. | с. Щелканово №3 | Артскважина ЭЦВ 6-10-90 | 10,0 |
| 4. | с. Щелканово №4 (не работает) | - | 15,0 |

Водоводов нет, имеются только магистральные (поселковые) водопроводные сети, которые приводятся в таблице 24.

Таблица №25

| № п/п | Наименование водопроводной сети | Техническое состояние (износ, %) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Щелканово | 90 | 9,5 |

Система канализации – самотечная, имеется канализационная насосная станция перекачки (КНС). Протяженность канализационной сети составляет 4,5 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 85 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные за границей населенного пункта в северном направлении, сброс производиться в руч. Негодяйка. На данный момент износ составляет 100%. Техническая характеристика очистных сооружений представлена в таблице 25.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

Очистные сооружения

Таблица №26

| Местоположение очистных сооружений | Производи Тельность м3/сутки | Степень и технология очистки | Место сброса очистных стоков |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Щелканово | 100 | Станция биологической очистки | В овраг, далее через 25 м в пересыхающий руч. Негодяйка, (приток р. Яменка или Прокудинка) |

### I.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населённого пункта осуществляется от ГРПШ, расположена на ул.Молодёжная, год ввода в эксплуатацию 16.11.2000. Процент обеспеченности газом составляет около 100 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа, газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- коммунально-бытовые;

- промышленные;

- хозяйственно-бытовые нужды населения, пищеприготовление.

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Газораспределительные пункты, обеспечивающие связь между ступенями

Таблица№27

| Наименование | ГРПШ №1 |
| --- | --- |
| Адрес | с.Щелканово, ул.Моложёжная |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 год |
| Давление газа на входе, кг/см2 | 5 |
| Давление газа на выходе, мм в/ст | 220 |
| Тип установки | Блочный |

Расход газа для бытовых нужд

Таблица№28

| Номер площадки | Жилищный фонд, м2 | Строит. Объм, м3 | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепло | пищеприготовление | общий |
| ГРПШ №1 | 23500 | 3,4322 | 33 | 27 | 60 |

Жители села Щелканово обеспечиваются теплоснабжением децентрализованным способом, т. е получают энергию от местных источников тепла (газоводонагревательных агрегатов или печей). Около школы смонтирована котельная, которая работает на газообразном топливе – природном газе и снабжает теплом среднюю школу.

Для повышения доли объектов, охваченных централизованным теплоснабжением, генеральным планом предлагается строительство дополнительных модульных газовых котельных в районе новых застроек.

Систему газоснабжения жилых домов, в местах планируемой застройки, необходимо выполнять согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

Теплоснабжение села Щелканово осуществляется децентрализованным способом (газоводонагревательных агрегатов или печей). Газовая котельная расположенная рядом со средней школы, которая работает на газообразном топливе – природном газе и снабжает теплом среднюю школу, отпуск тепла - 172 Гкал/час, износа - 15% Общая протяженность теплотрассы составляет около 120 метров с диаметром трубы100мм., горячая вода не подаётся. Для повышения доли объектов, охваченных централизованным теплоснабжением, генеральным планом предлагается строительство четырех автономных котельных в районе детского сада, дома культуры, банного комплекса, здания администрации МО СП «Село Щелканово» с подведением газа дополнительных модульных газовых котельных в районе новых застроек.

Теплоснабжение

Таблица№29

| Наименование котельной | Газовая. 2 котла |
| --- | --- |
| Тип котла, параметры | КВГ 100-0,1 МтВТ |
| Количество штук | 2 |
| Год установки | 2004 |
| Основное топливо | Газ природный |
| Теплопроизводительность Гкал/час: |  |
| одного котла | 0,1 МтВТ |
| общая в год | 197,44 |
| Подключённая нагрузка Гкал/час | 0,0861 |
| Протяжённость тепловых сетей | 120м, ø100 |
| % износа оборудования | 15 % |

### I.IV.3 Электроснабжение

Обслуживание потребителей района осуществляется Калужским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго».

Потребителями электроэнергии, на рассматриваемой территории, являются: коммунально-бытовые предприятия села, население, предприятия, расположенные в прилегающей местности, АЗС и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

### I.IV.4 Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в селе Щелканово предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В селе установлена АТС монтированной емкостью 100 номеров, используемая емкость 100 номера. В Рамках реализации национального проекта «Универсальная услуга связи» в селе Щелканово Юхновского района установлен один таксофон. Удовлетворение заявок на телефонную связь общего пользования возможно за счет ввода в эксплуатацию новых цифровых АТС, концентраторов и строительства линейных кабельных сооружений.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории Юхновского района предоставляются филиалом ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческими компаниями. Осуществляется вещание общегосударственных  и региональных каналов, в том числе радиоканалов: «Радио России», «Ника FM», «Авторадио»; телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2» (Спорт), «Культура», «Ника ТВ», «ТВЦ». Телевизионное и радиовещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Юхнове.

На территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевиденья и радиовещания.

Территория села Щелканово находится в зоне покрытия базовых станций оператора сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.

На территории села имеется отделение почтовой связи. Отделение почтовой связи предоставляет следующие услуги:

- прием и вручение почтовых отправлений;

- продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции, товаров народного потребления;

- продажа упаковочных материалов;

- денежные переводы;

- выплата (доставка) пенсий и социальных пособий;

- прием коммунальных и других видов платежей;

- прием и выдача вкладов;

- услуги телефонной связи;

- обслуживание банковских карт;

- доступ в интернет;

- ускоренная почта «EMS-Почта России» и «отправления 1 класса»;

- фотоуслуги;

- реализация страховых полисов;

- реализация лотерейных билетов;

- прием платежей за услуги сотовой связи;

- подписка на периодические издания.

Характеристика учреждений связи

Таблица№30

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Ёмкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Един. изм. | Ёмкость | Тип | Год постройки |
| 1 | ОС «Щелканово» | с.Щелканово, ул.Почтовая, 7 | м2 | 114,9 | типовое | 1989 |
| 2 | Сотовая связь |  |  |  |  |  |
|  | Мегафон | с.Щелканово |  |  | вышка | 2007 |
|  | МТС | с.Щелканово |  |  | вышка | 2008 |
|  | Билайн | д. Сосино |  |  | вышка | 2007 |
| 3 | АТС | с.Щелканово, ул.Боровская, 30 | номеров | 100 | приспособленное | 1974 |

## II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## II.I Архитектурно - планировочная организация территории.

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов сельской среды, зон функциональной активности и рядовой застройки сельского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы села;

исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села, морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельской территории.

В Генеральном плане предлагается:

1. Развитие существующей части села в малоэтажной жилой застройки в северном направлении.

2. Изменение границы села с включением новых территорий под комплексное развитие села.

3. Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято юго-восточное направление территориального развития села.

Земельные ресурсы для жилищного строительства в существующих границах жилой зоны практически исчерпаны. Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной застройки приведет к уродливой планировки села, и как следствие, к сокращению придомовой территории и зон отдыха. Для осуществления намеченного предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, расположенных в юго-восточной части от границы села, в земли населенного пункта, что даст возможность полноценного развития села с привлечение новых земель в перспективное развитие населенного пункта.

Площадь села Щелканово в проектируемых границах составит 343,07 га.

Увеличение населенного пункта произойдет за счет земель сельскохозяйственного назначения 118,33 га и земель лесного фонда 40 га.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта село Щелканово, основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. В результате изменения границ земель населенного пункта увеличивается площадь села на 158,33 га, что даст возможность комплексного развития данной территории.

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом:

существующего и планируемого использования земельных участков;

существующих функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных градостроительной документацией;

сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

Границы функциональные зон устанавливаются по:

красным линиям;

осям улиц;

границам земельных участков;

естественным границам природных объектов;

границам населенного пункта;

иным границам.

По результатам базового зонирования выделены следующие функциональные зоны:

жилая;

общественно-деловая;

производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

сельскохозяйственного использования;

рекреационного назначения;

специального назначения.

Действие регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Базовый регламент устанавливают следующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

основные и вспомогательные виды разрешенного использования – рекомендуемые нормативами виды использования. Обозначаются индексом «Р»;

основные и вспомогательные условно разрешенные виды использования (требуют дополнительного согласования). К ним относятся:

не свойственные, но и не запрещенные виды использования для данной территориальной зоны,

разрешенные виды использования другого уровня (например, размещение в жилых зонах единичных учреждений обслуживания общегородского уровня),

разрешенные виды использования количество и территориальное размещение, которых требует градостроительного регулирования (например, торговые павильоны) обозначаются индексом «У»;

запрещенные виды использования, запрещенные нормативами виды использования для данной территориальной зоны. Обозначаются индексом «З».

Базовые градостроительные регламенты для жилой зоны

Таблица №31

| Виды использования | Жилая зона Ж-1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа | Р |
| Блокированные жилые дома на одну семью 1 - 3 этажа | Р |
| Выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов | Р |
| Строения для содержания мелких животных (дом. птицы, кроликов и т. д.) | Р |
| Сады, огороды | Р |
| Банно-оздоровительные комплексы | Р |
| Объекты культуры (библиотеки, клубы, музеи) | Р |
| Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции | Р |
| Объекты здравоохранения (аптеки, поликлиники, пункты 1 мед. помощи) | Р |
| Спортивные объекты | Р |
| Объекты дошкольного воспитания и образования | Р |
| Объекты внешкольного образования | Р |
| Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования | Р |
| Кафе, закусочные, столовые (с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) площадью не более 120 м2 | У |
| Культовые здания | Р |
| Магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 м2 | Р |
| Предприятия бытового обслуживания в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 м2 | Р |
| Отделения милиции | Р |
| Объекты предпринимательской деятельности (без нарушения принципов добрососедства) | У |
| Резервуары для хранения воды | У |
| Объекты делового, финансового назначения | У |
| Территории дачного строительства | У |
| Территории садоводств | У |
| Стоянки для хранения автомобилей | У |
| Боксовые гаражи емкостью до 10 автомобилей | З |
| Гаражи емкостью более 100 автомобилей | З |
| Автозаправочные станции, объекты автосервиса | З |
| Дорожное строительство | Р |
| Озеленение и благоустройство территории | Р |
| Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону | Р |
| Очистные сооружения | З |
| Кладбища, скотомогильники | З |
| Мусороперерабатывающие предприятия, свалки | З |
| Предприятия I-IV классов санитарной вредности | З |
| Предприятия V класса санитарной вредности | У |
| Объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду (отделения связи, эксплуатация жилого фонда и т.д.) | Р |

Требования к выделяемому земельному участку зон Ж-1 .

Фронтальная линия каждого земельного участка должна выходить на улицу.

Участок, расположенный на жилой разделяемой территории, не может выходить на две условно параллельные улицы.

Боковые улицы земельных участков должны находиться под условным прямым углом к центральной оси улиц или расположены по лучевой системе.

На одном участке может быть размещен один жилой дом.

Максимальная высота жилого здания –до 3 этажей.

Минимальное расстояние от фасада жилого здания до границы участка, выходящий на улицу –5 метров.

Расстояния между фасадом жилого здания и границами соседних, фронтально, расположенных участков должны быть не менее 7,5 метров.

Из хозяйственных построек в границах участка разрешены – баня, сарай, туалет, теплица, гараж, беседка.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 метра.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируется.

Максимальный процент твердых покрытий на участке 20%.

Максимальный коэффициент застройки – 67%.

Базовые градостроительные регламенты общественно-деловой зоны

Таблица №32

| Виды использования | Общественно-деловые зоны ОД-1 | Общественно-деловые зоны ОД-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объекты управленческого назначения | Р | У |
| Объекты делового назначения | Р | У |
| Объекты финансового назначения | Р | У |
| Объекты предпринимательской деятельности | У | Р |
| Объекты высшего профессионального образования | Р | У |
| Памятники и памятные знаки | Р | Р |
| Многоквартирные дома 2-3 этажей | Р | Р |
| Объекты культуры | Р | Р |
| Спортивные сооружения | Р | Р |
| Объекты торговли | Р | Р |
| Рынки и торговые комплексы | У | У |
| Временные торговые и торгово-остановочные павильоны | У | У |
| Объекты общественного питания | Р | Р |
| Объекты социального и коммунального назначения | Р | Р |
| Санатории-профилактории | У | У |
| Общежития, дома для персонала по профилю зоны | З | З |
| Стоянки автотранспорта при учреждениях обслуживания | Р | Р |
| Стоянки для хранения автомобилей | У | У |
| Боксовые гаражи | З | З |
| Озеленение и благоустройство территории | Р | Р |
| Сады, скверы, бульвары | Р | Р |
| Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | У | У |
| Жилые дома | У | У |
| Объекты дошкольного образования и воспитания | У | У |
| Объекты начального (общего) и среднего (полного) образования | У | У |
| Промышленные и коммунальные предприятия 1-IV классов санитарной вредности | З | З |
| Объекты инженерного оборудования, обслуживающие зону | Р | Р |
| Автозаправочные станции | У | У |
| Предприятия автосервиса | З | З |
| Коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания зоны | З | З |
| Иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности зоны | У | У |

Базовые градостроительные регламенты производственной зоны и зон инженерно-транспортной инфраструктуры

Таблица №33

| Виды использования | Производственная зона П-1 | Зона инж. и трансп. инфраструктуры, ПТ-3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промышленные предприятия III-IV классов санитарной вредности | Р | У |
| Промышленные предприятия V классов санитарной вредности | Р | У |
| Складские объекты | Р | Р |
| Автомобильные стоянки грузового и легкового транспорта | Р | Р |
| Объекты и сооружения коммунального хозяйства, в том числе пожарные депо | Р | Р |
| Склады горючих и ядовитых веществ | З | З |
| Отстойно - разворотные площадки общественного транспорта | Р | Р |
| Стоянки для хранения автомобилей | Р | Р |
| Автозаправочные станции | У | Р |
| Магистральные инженерные сети | Р | У |
| Предприятия автосервиса | У | Р |
| Сооружения канализации, водопровода и другие инженерные сооружения для обслуживания зоны | У | Р |
| Головные сооружения инженерной инфраструктуры | Р | З |
| Коммунальные объекты | Р | У |
| Озеленение и благоустройство территории | Р | Р |
| Питомники и теплицы | Р | У |
| Объекты финансового назначения | У | У |
| Административные организации, офисы различных фирм, компаний | У | З |
| Жилые дома | З | У |
| Открытые спортивные сооружения | У | У |
| Временные торговые павильоны | У | У |
| Предприятия общественного питания | У | У |
| Зеленые насаждения санитарно-защитного и снегозащитного назначения | Р | Р |
| Коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания зоны | Р | З |
| Иные учреждения для обслуживания зоны | У | У |

Базовые градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного использования

Таблица №34

| Виды использования | Зоны сельскохозяйственных угодий С-1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Земли, занятые многолетними насаждениями (сады, виноградники и т.д.) | Р |
| Огороды | Р |
| Пашня, сенокосы, выпасы | Р |
| Внутрихозяйственные дороги | У |
| Здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | З |
| Ведение личного подсобного хозяйства, дачи, садоводческие кооперативы | Р |
| Древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. | У |
| Летние жилые домики | У |
| Выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов | Р |
| Рынки | У |
| Предприятия I-III классов санитарной вредности | З |
| Свалки | З |
| Гаражи | У |
| Автостоянки | У |
| Иные предприятия, обслуживающие зону | У |

Базовые градостроительные регламенты зоны рекреационного назначения

Таблица №35

| Виды использования | Зона городских лесов, скверов, парков, садов Р-1 | Зона водных объектов (пруды, пляжи) Р-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе | Р | Р |
| Благоустройство территории | Р |  |
| Детские площадки, площадки для отдыха | Р | Р |
| Малые архитектурные формы | Р | Р |
| Зеленые насаждения | Р | Р |
| Водные устройства, водоемы | Р | Р |
| Лодочные станции, причалы | Р | Р |
| Пляжи | Р | Р |
| Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | У | Р |
| Летние эстрады, летние театры | Р | З |
| Гостевые автостоянки | У | У |
| Спортивные площадки | Р | Р |
| Сезонные павильоны для торговли и общественного питания | У | У |
| Общественные туалеты | У | У |
| Спорт. арены с трибунами | У | У |
| Объекты отдыха и туризма | З | У |
| Объекты здравоохранения | З | У |
| Дачное строительство | З | З |
| Садоводства | З | З |
| Жилые дома всех типов | З | З |
| Промышленные и коммунально-складские учреждения | З | З |
| Гаражи | З | З |
| АЗС | З | З |
| Предприятия автосервиса | З | З |
| Кладбища | З | З |
| Склады | З | З |

Базовые градостроительные регламенты зоны специального назначения

Таблица №36

| Виды использования | Зона специального назначения СН-1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бюро похоронного обслуживания | Р |
| Дом траурных обрядов | Р |
| Места для захоронений | Р |
| Административные здания | Р |
| Культовые объекты | Р |
| Мастерские по изготовлению памятников | Р |
| Склады и гаражи для обслуживания зон | У |
| Автомобильные стоянки, остановочные пункты автобусов | У |
| Участки для сезонных торговых мест | У |
| Жилые дома | У |
| Свалки | З |

Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

### II.II.1 Планировочная организация территории.

Жилая зона. Расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения населенного пункта. Расчетная норма обеспеченности общей площади жилья на одного жителя принята в размере 40 м2 на человека (жилая обеспеченность может быть больше, и зависит от возможностей самих застройщиков). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока при численности населения 915 человек составит 63054.  На территории проектирования под новую жилую застройку используется участки, не вовлеченные в градостроительную деятельность - земли сельскохозяйственного назначения расположенные в юго-восточной части села. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда поставлены следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 50 кв. м на человека;

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, инженерное обеспечение

Всего к строительству запланировано 51750 кв. м жилья.

Для новой жилой застройки села Щелканово предлагается следующая типология жилого фонда:

•	коттеджная – жилые зоны с участками от 0,2 га до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более.

•	малоэтажная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Преимущественный тип застройки – малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Общественно-деловая зона

В связи с тем, что основной общественный центр исторически сформирован в центральной части села генеральным планом предлагается:

- Строительство физкультурно-оздоровительного центра состоящего из спортзала, бассейна, бани-сауны. Центр планируется построить в существующей границе населённого пункта в восточной части села.

- Для благоустройства автодороги «Калуга-Вязьма» и создания новых рабочих мест, а также повышения уровня сервисного обслуживания предприятий, расположенных в непосредственной близости от территории села, предлагается строительство нескольких пунктов общественного питания, сервисного обслуживания и гостиниц на территории села.

Проектом предлагается на первую очередь строительство одного детского сада 50 мест в существующей границе населенного пункта и на расчетный срок одного детского сада на 50 мест на участках нового строительства.

Для улучшения сервисного обслуживания населения, планируемого к проживанию в новом жилом районе, проектом предлагается строительство торгового центра.

Рекреационные зоны

На территории села Щелканово могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон летних видов отдыха (купание, рыбалка, пешеходные и велосипедные прогулки).

Мероприятия по развитию рекреационных зон, запланированных в генеральном плане, включают в себя проведение следующих мероприятий:

- посадка лесозащитной полосы вдоль автомобильной дороги «Вязьма-Калуга»;

- организация парковой зоны в центральной части населенного пункта;

- организация спортивных площадок и пляжей на берегу пруда для отдыха, как жителей села, так и туристов;

- расчистка и благоустройство берегов и дна прудов для создания на их базе туризма выходного дня, рыболовства и создания новых рабочих мест для жителей села.

Комплексное благоустройство села.

Земли, вновь вовлеченные в планируемую зону рекреации, находятся на востоке села, в центре присоединяемой территории расположено две  природно - рекреационные зоны и составляют 44,3 га.

Производственная зона.

В селе Щелканово практически всё производство выведено за пределы населённого пункта.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и электроснабжения в районе новой жилой застройки.

На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- газорегуляторный пункт;

- строительство двух модульных газовых котельных и прокладка к ним теплотрасс, соединяющих спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад;

- для энергообеспечения планируется постройка четырех трансформаторных подстанций в местах новой жилой застройки;

- для понижения уровня грунтовых вод, а также в мерах противопожарной профилактики планируется выкопать один противопожарный пруд со строительством подъездных дорог и площадок для забора воды.

Население:

В качестве наиболее вероятного сценария развития села Щелканово приняты следующие показатели численности населения по этапам на первую очередь и расчетный срок.

Этапы					                              Численность населения

Современное население			                                     679 чел.

Первая очередь (2020 г.)                                                               880 чел.

Расчетный срок (2035 г.)                                                               915 чел.

Увеличение численности населения возможно за счет естественного и механического движения. Схемой территориального планирования севернее села Щелканово запланирована промышленная площадка, для размещения производственных объектов. Создание производственной зоны позволит привлечь молодых специалистов в село и  улучшит экономическую ситуацию в сельском поселении.

## II.II Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания в сельской местности. Объекты повседневного спроса размещены в центре села (магазин, фельдшерский акушерский пункт, библиотека).

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

На расчетный срок:

Генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательной школой с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами. Строительство нескольких спортивных площадок и строительство физкультурно-оздоровительного центра. Строительство двух детских садов в общей сложности на 100 мест, один сад на территории старого фруктового сада, рядом участок школы, второй на территории новой застройки, строительство пунктов общественного питания (кафе, бар, столовая), магазинов и торгового центра с площадкой, позволяющей организацию ярмарок-продаж.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины. Для этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса включающего спортивный зал, бассейн, тренажерный зал, баню-сауну.

сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта. Для этого предлагается строительство спортивной площадки около здания школы и около физкультурно-оздоровительного комплекса.

На расчетный срок:

в восточной части села строительство спортивно-оздоровительного комплекса и  многофункциональной спортивной площадки, а также строительство многофункциональной спортивной площадки около здания школы.

Торговля

На расчетный срок:

Расширение торговых площадей за счет строительства магазинов, торгового центра и ремонт существующих магазинов, открытие новых пунктов общественного питания (кафе, бар, столовая).

Здравоохранение

На первую очередь:

предлагается перенести фельдшерско-акушерского пункт в здание школы с организацией отдельного входа, впоследствии необходимо строительство (ФАП) на территории новой жилой застройки с полным оснащением современной медицинской техникой и пропускной способностью 30 человек в день.

Учреждения культуры

В связи с тем, что в центре села находятся объект культурного наследия (церковь), необходимо провести комплексные восстановительные работы совместно с епархией.

Коммунально – хозяйственный комплекс

Ближайшее пожарное депо расположено в г.Юхнове.

На расчетный срок:

В соответствии с реализацией «Схемы территориального планирования» на территории с. Щелканово, в центральной части новой застройки предлагается строительство пожарного депо и противопожарного пруда.

## II.III Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри села, так и с соседними населенными пунктами. При проектирование улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог:

1. В существующей части села провести ремонт  и реконструкцию имеющихся дорог, с целью приведения их технических параметров к нормативным;

2. Производить подсыпку грунтовых дорог гравием и поддерживать их в надлежащем состоянии;

3. Запроектировать новые дороги и разворотные площадки в районе новой жилой застройки;

4. Для движения пешеходов проложить тротуары с бордюрным камнем в местах интенсивного движения автотранспорта (по центральным улицам). Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 2,25 м, что приведет к более безопасному движению пешеходов;

5. Со стороны тротуаров запроектировать мачты освещения.

Объекты транспортного обслуживания.

На территории села расположены остановки общественного транспорта. Предлагается замена остановок для улучшения качества обслуживания населения.

Гаражи и автостоянки.

На территории села запроектированы несколько площадок для стоянок личного и служебного автотранспорта.

## II.IV Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи;

расчистка дна и русла реки.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

В границах села выявлены зоны подтопления, затопления (паводки) и не подверженные затоплению.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы ручья и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Для эффективного водоотведения сточных вод предусмотрено устройство железобетонных водоотводных лотков вдоль проезжей части улиц, предназначенных для сбора и поверхностных дождевых и талых вод с проезжей части и территории кварталов, с отведением их в колодцы-интерцепторы, для прохождения очисти и сброса в ручей. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Противопожарные мероприятия:

1.Установка гидрантов на водоводах.

2.Выкопать дополнительно два противопожарных пруда.

3.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам).

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

## II.V. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

### II.V.I Водоснабжение

На территории села Щелканово водоснабжение осуществляется из подземных источников – скважин, однако питьевая вода имеет повышенное содержание природного железа. Окисляясь в водопроводной сети, оно выпадает в воду в виде рыжих хлопьев и ухудшает её вкусовые свойства.

Проектом генерального плана предусматривается:

-	строительство станции обезжелезивания, в проект этой станций предлагается заложить рациональные инженерные решения, в частности напорные фильтры с комбинированной загрузкой, что позволяет уменьшить их количество и увеличить скорость фильтрации;

-	на территории новой жилой застройки предлагается установить одну водонапорную башню и артезианской скважину с закольцовкой с существующей водонапорной сетью, и одну башню с артезианской скважиной на удалённую территорию новой жилой застройки;

-	на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков;

-	прокладка централизованной системы водоснабжения на территории новой застройки и на территории существующей застройки, не охваченной до настоящего времени системой централизованного водоснабжения, в соответствии с нормативными требованиями;

-	необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок.

-	трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

-	для  водопроводов и сетей предлагается применение неметаллических труб из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

-	установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

-	предлагается довести обеспеченность централизованным водоснабжением до 100 %.

Допускается водоснабжение для отдельных домовладений устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с предоставленными проектами.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 40.

### II.V.II Водоотведение

На территории села Щелканово для жилых и общественных зданий предусмотрена централизованная канализация. Имеются очистные сооружения, производительностью 100м3/сут. Система водоотведения полураздельная.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется существующая. Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки транспортируются посредством самотечных коллекторов, до канализационной насосной станцией, а затем перекачивается в приемную камеру очистных сооружений.

Для доведения качества очищенных стоков до требования нормативной документации необходимо:

реконструкция (новое строительство)  очистных сооружений;

замена канализационной сети на территории населённого пункта;

конализирование территории, которая попадает во второй пояс ЗСО Окского водозабора.

На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки возможно применение локальных очистных сооружений - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Автономные очистные сооружения используются при строительстве жилых домов (альтернатива септикам) и общественных зданий, локальные очистные сооружения для групп зданий, промышленных предприятий.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### II.V.III Теплоснабжение и газоснабжение

В связи с тем, что жители села Щелканово обеспечиваются теплоснабжением децентрализованным способом, централизовано отапливается только средняя школа, мероприятия, разработанные генпланом, включают в себя на первую очередь – строительство четырех автономных котельных в районе детского сада, дома культуры, банного комплекса, здания администрации МО СП «Село Щелканово», теплоснабжение зданий вновь стоящегося жилья от автономных источников тепла (индивидуальных двухконтурных газовых котлов).

На территории новой жилой застройки для пищеприготовление и отопление (от автономных тепловых источников АТИ) предусматриваются на едином энергоносителе – природном газе.

На расчетный срок для повышения доли объектов, охваченных централизованным теплоснабжение, предлагается строительство модульных газовых котельных, с подключением к централизованной системе теплоснабжения административных и общественных зданий. Данное решение положительно скажется на эффективности работы теплоисточников и позволит снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии. Тепловые нагрузки на отопление зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади отапливаемых зданий.

Для обеспечения газом вновь строящегося жилья предусматривается прокладка сетей газоснабжения низкого давления и строительство двух ГРПШ.

Система газоснабжения жилых домов необходимо выполнять согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

Ожидаемые потребности в природном газе.

таблица №37

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 679 | 19,28 |
| Первая очередь(2020г) | 879 | 25,11 |
| Расчетный срок (2035г) | 915 | 29,00 |

### II.V.IV Электроснабжение

Генеральным планом предлагается реконструкция существующей системы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности электрической системы. В рамках благоустройства села предлагается провести полное освещение села как в новой возводимой жилой застройке, так и в неохваченных зонах существующей жилой застройки. На территории села предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций и линии электропередач напряжением 6 кВт для подключения потребителей в новой планируемой жилой застройке. Марку проектного трансформаторной подстанции, мощность, сечение проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

При новом строительстве необходимо предусматривать ширину полос земель, предоставляемых на период строительства, при напряжении 0,4 – 20 кВ – 8 метров, до 35 кВ не более 6 метров, для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 метров, площадь земельных участков, отводимых для МТП, КТП – 50 кв. метров. Данные площади применяются для типовых сооружений, в иных случаях площадь предоставляемого земельного участка определяется проектом.

### II.V.V Связь

Село Щелканово обладает развитой инфраструктурой телекоммуникаций.

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью занимает сотовая связь.

Универсальный таксофон даёт возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Количество установленных таксофонов универсальных услуг связи в селе Щелканово – 1.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории Юхновского района предоставляются филиалом ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческими компаниями. Осуществляется вещание общегосударственных  и региональных каналов, в том числе радиоканалов: «Радио России», «Ника FM», «Авторадио»; телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2» (Спорт), «Культура», «Ника ТВ», «ТВЦ». Телевизионное и радиовещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Юхнове.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Инженерная инфраструктура на расчетный период

| Электричество таблица № 38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |
| село Щелканово | 51750 | 0,6 | 0,549 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение таблица № 39 |  |  |
| Населенный пункт | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |  |  |
| село Щелканово | 51750 | 181125 | 0,518037 | 1,045997 | 3,453582 | 5,017616 |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | таблица № 40 |  |
| Населенный пункт | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Норма СНиП 2.04.01-85, л/сут. чел | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | м3/час | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| село Щелканово | 51750 | 250 | 119 | 110 | 229 | 229 | 2,65 | 275 |

## II.VI. Ритуальное обслуживание населения

На территории села Щелканово расположено два кладбища в северной части села 0,44 га в данный момент закрыто и в северо-западной части села 1,94 га. Проектом предлагается закрытие кладбища в северо-западной части села в связи с тем, что часть  его территории располагается в водоохраной зоне и часть существующей жилой застройки располагается в его санитарно-защитной зоне. На первую очередь проектом предлагается строительство нового кладбища в северо-западной части села 1,11 га.  На расчетный срок необходимо рассмотреть вопрос о выносе кладбища за границу населенного пункта.

Устройство нового кладбища необходимо осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водоснабжение, электроснабжение, благоустройство территории.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем придания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

- 300 м – при площади кладбища до 20 га;

- 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

## III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В границе населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:
- зона индивидуальной жилой застройки;
-  общественно-деловая зона;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- рекреационная зона;
- зона сельскохозяйственного использования.

В Генеральном плане предлагается:

- Формирование нового жилого района в восточной части, проектируемой границы населенного пункта.

- Предложенная Генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

- Согласно Схемы территориального планирования МР «Юхновского район» Калужской области, утвержденной районным собранием МР «Юхновский район», градостроительные мероприятия предусматривают изменение границ села Щелканово входящей в СП «Село Щелканово», за счет включения в её состав земельных участков, принадлежащих к другим категориям земель.

Администрация СП «Село Щелканово» в рамках реализации мероприятий утвержденного документа вносит предложения по установлению границ населенного пункта село Щелканово, а именно: изменение границ населенного пункта за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с п. 2  ст. 11 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»  № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. перевод земель лесного фонда в земли других категорий разрешается в случае: установления или изменения черты поселения. (Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ с 1 января 2007 года в пункте 2 части 1 статьи 11 слова "черты поселений" заменяются словами "границ населенных пунктов").

На основании письма федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) от 24.07.2008 № ВК/3232 «Об описании и установлении границ объектов землеустройства» и в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. проведены мероприятия по корректировке и установлению на местности границы объекта землеустройства (в частности территория населенного пункта) с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

Граница населенного пункта должна проходить строго по границам земельных участков на основании кадастровых сведений и не пересекать их, а также по границам земельных участках, выявленных при проведении инвентаризации с целью определения декларативного положения такой границы земельных участков.

В ходе инвентаризации выявлен земельный участок в районе восточной  границы села Щелканово общей площадью 40 га, расположенные на территории ГКУ КО «Юхновское лесничество» ПСХ «Щелканово» ФГУ ОК «Бор» Управление делами Президента РФ, ранее ФГУП «ОПК «Бор»»:

- квартал 17, выдел 25-30 площадь 8,5 га. Защитные полосы вдоль автомобильных дорог;

- квартал 17, выдел 31 площадь 31,5 га. Эксплуатационные леса.

Указанные лесные участки находятся в бессрочном (постоянном) пользовании.

Генеральным планом предлагается изменение существующей границы с учетом включения данных участков в границу населенного пункта. В связи с тем, что Схемой территориального планирования Юхновского района предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта, в целях жилищного строительства для обеспечения и реализации долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы и привлечения квалифицированных специалистов и их семей для работы на селе.  Без включения данных лесных участков: невозможно установление единой границы села Щелканово; образуется два анклава, что противоречит действующему законодательству. Проектом генерального плана предусматривается сохранение границ лесных участков и использование их в рекреационных целях.

Площадь села Щелканово в проектируемых границах составит S=343,07 га. В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития населенного пункта в целом, возникла необходимость изменения границ земель населенного пункта за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Экспликация земель, переводимых в земли населенного пункта, представлена в таблице.

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

Таблица 41

| Местоположение участков | Площадь земель лесного фонда, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Щелканово | 40 | Природно - рекреационное | - |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов

Таблица № 42

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Щелканово | 118,33 | Жилищное строительство | - |

Для развития жилищного строительства Схемой территориального планирования МР Юхновский район в селе Щелканово предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта.

Технико-экономическое обоснование

Таблица № 43

| № п/п | Территория | с.Щелканово, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки жилых домов | 75.41 | 64 |
| 2 | Участки объектов обслуживания населения | 4.74 | 4 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 8.46 | 7 |
| 4 | Озеленённые территории | 12.98 | 10 |
| 5 | Детские площадки | 1.83 | 2 |
| 6 | С/х использование | 14.91 | 3 |
| 7 | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 118.33 | 100 |

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта село Щелканово основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется основной улицей. В результате изменения границ земель населенного пункта увеличивается площадь на 158,33 га, что даст возможность комплексного развития данной территории.

## III.I. Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенного пункта. Соответственно, в результате утверждения генерального плана, утверждается граница населенного пункта и происходит перевод земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Главой администрации сельского поселения «Село Щелканово», Сельская Дума, утвердившая генеральный план направляет  копию генерального плана в течение пяти дней со дня принятия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости. О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## III.II. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Мероприятия по охране водных объектов

Мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-  расчистка прибрежных территорий ручья Негодяйка;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов подземных источников водоснабжения;

Мероприятия по охране и восстановлению почв

На ближайшее время планируется проведение следующих мероприятий:
           - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- очистка территории по прибрежной зоне и ручья Негодяйка;
            - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- Увеличение площади зелёных насаждений на территориях села Щелканово.

## III.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в г. Юхнов. Предлагается контейнерный способ сбора ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

-	несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать данную территорию;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## III.IV. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта село Щелканово осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и выявленных объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Юхновского района, ПК «ГЕО», 2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

# Footnotes

Мощность очистных сооружений и способ очистки сточных вод рассматривается на последующих стадиях проектирования.