Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 01.08.2010г. №10-210

Экземпляр № 1

# ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕРЕВНИ ШУМЯТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ШУМЯТИНО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

# В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КАЛУГА

2010

# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 01.08.2010г. №10-210

Экземпляр № 1

# ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕРЕВНИ ШУМЯТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ШУМЯТИНО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

# В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

# КАЛУГА

# 2010

Авторский коллектив

начальник космоаэрогеодезического отдела                                             Чистова С. Г.

инженер - программист                                                                           Шарафеев М. А.

техник-землеустроитель                                                                           Щербаков Д. В.

горный инженер-геолог                                                                                Есипов В. П.

главный геолог                                                                                      Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                           Канарейкин Д. Е.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I Природные условия	9

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	9

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод	12

I.I.4 Инженерно-геологические условия	12

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям	13

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	13

I.II.2 Территориальные ограничения градостроительной деятельности	14

I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	15

I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы	17

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	17

I.III Современное использование территории	19

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	19

I.III.2 Жилищный фонд	22

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	23

I.III.4 Транспортная инфраструктура	25

I.IV Санитарная очистка территории	26

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	27

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	27

II.I.1 Экономико-географическое положение д. Шумятино	27

II.I.2 Население. Социально-демографическая характеристика	27

II.I.2 Занятость населения	28

II.II Инженерно-техническая база	29

II.II.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	29

II.II.2 Теплоснабжение и газоснабжение	29

II.II.3 Связь	30

II.II.4 Электроснабжение	30

III. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	31

IV. Положения о территориальном планировании	37

IV.I Цели и задачи территориального планирования	37

IV.II Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	38

IV.II.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	38

IV.II.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	40

IV.II.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	42

IV.II.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	43

IV.II. 5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	43

IV.III Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	44

IV.III.1 Улично-дорожная сеть	44

IV.IV Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	46

IV.IV.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	46

IV.IV.2 Формирование природно-экологического каркаса	51

IV.V Положения генерального плана по санитарной очистке территории	52

IV.VI Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	54

IV.VII Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	55

IV.VII.1 Водоснабжение	55

IV.VII.2 Водоотведение	56

IV.VII.3 Теплоснабжение	57

IV.VII.4 Газоснабжение	58

IV.VII.5 Электроснабжение	59

IV.VII.6 Связь	59

II.VI. Ритуальное обслуживание населения	61

# Введение

Генеральный план деревни Шумятино выполняется по заказу Администрации сельского поселения «Деревня Шумятино» (договор № 10-210 от 01 августа 2010г.).

Основной целью Генерального плана дер. Шумятино является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития деревни.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее - РФ) в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития дер. Шумятино до 2035 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- формирования на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации внутридеревенской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы);

- формирование системы социальной инфраструктуры;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечения экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние её экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации деревни. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Содержание Генерального плана деревни:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

-   Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

-   Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Шумятино представляются в составе:

- Схема зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

-   Опорный план;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Схема размещения инженерных сетей;

- Схема функционального зонирования территории.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования;

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

Общие сведения

Деревня Шумятино находится в Малоярославецком районе Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «деревня Шумятино»	, в 7 км от г. Малоярославец и 70 км от г. Калуги. Населенный пункт с запада на восток пересекает автомобильная дорога общего пользования федерального значения А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль».

Площадь деревни 0,9 км2. Численность населения деревни  324 человека.

Деревня Шумятино окружена со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и  лесами.  Леса украшают ландшафт деревни. Леса богаты животными и птицей.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территория деревни Шумятино расположена в пределах протвинской низины. Рельефный фон создан дочетвертичной эрозией и наложившимся водноледниковым процессом аккумуляции в период существования московского ледника. Абсолютные отметки поверхности варьируются от 152 м. на востоке площади до 186 на западе. Абсолютный перепад высот составляет 34 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети не превышают 12 м.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, геологического строения, мощности четвертичных образований и глубины залегания грунтовых вод выделено четыре типа ландшафтов.

1. Плоская, плоско-волнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина. В геологическом разрезе данного ландшафта преобладают песчаные и супесчаные породы с прослоями песчано-гравийного материала перекрываются они покровными полевыми суглинками мощностью от 15-20 м. до 30-40 м. Коренные породы  представлены плоскими сланцевыми глинами стешевского времени и известняками тарусского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы.

Глубина залегания грунтовых вод ориентировочно находится на глубинах свыше 10м. Почвы дерново-подзолистые на суглинистой основе.

2. Пологонаклонная слабо-среднерасчлененная водноледниковая равнина. Геологический разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу и только покровные суглинки меньшей мощности и более рыхлые за сет присутствия тонкопесчаных фракций. Коренные породы те же, что и в первом типе.

Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от абсолютных отметок местности варьируется от 2-3 м. в низких местах, до 10-15 м. на высоких. Почвы дерново-слабоподзолистые  местами смытые на суглинистой основе.

3. Плоская, плоско-наклонная водноледниковая слаборасчлененная равнина-сквозная долина стока ледниковых вод в пределах древней палеодолины.  Четвертичные образования имеют мощность свыше 50 м. В геологическом разрезе наблюдаются чередования песчаных, супесчаных, песчано-гравийных, валунно-галечных и сулинистых пород. В кровле четвертичных отложений залегают покровно-делювиальные  тонкопесчаные суглинки изменчивой мощностью от 1 м. до 2-4 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м. Почвы смытые и намытые дерново-подзолистые.

4. Овражно-балочная сеть слаборасчлененная по глубине, суходольная.

Естественная линейная эрозия геологической среды не наблюдается.

Инженерно-геологическое районирование

таблица № 1

| Области (морфологические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. Типы ландшафтов 1,2,3 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | В пределах ландшафтов 2,3 глубина залегания грунтовых вод может быть менее 3м. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылевых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние – на участках при глубине залегания грунтовых вод 1-3 м. Возможны подтопления подвальных помещения и затруднения при проходке строительных котлованов. |

### I.I.2 Климат

Климат Малоярославецкого района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Территория относится ко второму климатическому району, подрайон IIА. Снеговой район – III, ветровой район – I, гололедный район – II.

Температура воздуха в среднем за год положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -10°. Минимальная  температура воздуха составляет         - 46(С, а максимальная - +38(С. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время колеблется около +20°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Деревня Шумятино расположена на левом берегу реки Тоденка.  На реке построена плотина с целью создания пруда. Так же гидрография представлена ручьем без названия – левый притоки р. Тоденка.

На данной площади основными водоносными горизонтами, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения, являются тарусско-михайловский и алексинский, приуроченные к известняковым толщам окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые жесткие и умеренно-жесткие с повышенным содержанием железа.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

хозяйственно-бытовых;

рыболовных;

рекреационных.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является преобладание в геологической среде суффозионно-неустойчивых грунтов, со значительной глубиной залегания грунтовых вод и слабой расчлененностью рельефа.

На данный момент на территории каких-либо эрозионных процессов не наблюдается, но необходимо учесть, что при ведении строительных работ необходимо будет организовать поверхностный сток паводковых и дождевых вод во избежание возникновения поверхностной эрозии геологической среды.

## I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены основные два инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах проектных границ деревни по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

1. Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

2. Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для территории процессов. Сюда следует отнести участки потенциально вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

3. Территории, исключенные из застройки.

Шумовая зона от автомобильной дороги, технические коридоры от линий электропередач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы рек и ручьев.

### I.II.2 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- СЗЗ от инженерно-технических объектов:

- СЗЗ трансформаторной подстанции. В соответствии с нормативной документацией, расстояние до жилой застройки принимается 10 м.

- Автодороги II – III категорий  - 100 метров до жилой застройки. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50  метров.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дорог полосы зеленых насаждений шириной около 10 м.

Размеры установлены в соответствии с нормативной документацией.

2. Охранные коридоры коммуникаций

Параметры охранной зоны ЛЭП в обе стороны от  крайних проводов:

- ЛЭП 10 кВ – охранный коридор 10 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ - охранный коридор 15 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 110 кВ – охранный коридор от 20 метров с каждой стороны от крайнего провода.

Параметры охранной зоны газопроводов (зона с особым режимом эксплуатации) в соответствии с «Положением  о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» -  нормативное расстояние от подземных газопроводов до фундаментов зданий  сооружений составляет:

- газопроводов низкого давления — 2,0 м (до 0,005 МПа);

- газопроводов среднего давления — 4,0 м (свыше 0,005 до 0,3 МПа);

- газопроводов высокого давления — 7,0 м (свыше 0,3 до 0,6 МПа).

3.  Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах деревни протекает р. Тоденка, краткие характеристики представлены в таблице.

таблица № 2

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тоденка (лев. приток р. Талинка) | Менее 10 | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | пруды | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данным, предоставленным Министерством  образования и культуры, на территории и вблизи деревни Шумятино объекты культурного наследия отсутствуют.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Поскольку деревня Шумятино территориально расположена в Малоярославецком районе, оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям рассматривается в разрезе района. В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-		Увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни.

Для этого необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль», для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе, шириной не менее 10 м;

-	Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения района в целом.

Состояние водных ресурсов

<Основной ><водоем ><- ><р. ><Тоденка ><- ><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии. ><Однако, ><необходима ><очистка ><дна ><от ><водорослей ><и ><его ><углубление, ><а ><также ><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород. >

Анализ качества питьевой воды

Мониторинг поверхностных и подземных вод не осуществляется. Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Необходимо  проведение ремонтных работ, очистку и дезинфекционные мероприятия по питьевым колодцам.

Рекомендуется разработать водоохранные мероприятия, включающие в себя работы по восстановлению,  рациональному использованию и охране водных объектов.

<Состояние ><почвенного >покрова

<Санкционированных ><свалок ><(полигонов) ><твердых бытовых ><и ><промышленных ><отходов в границах деревни Шумятино <не >имеется.> Проводятся весенние - осенние месячники очистки территории населенного пункта.

Территории с повышенным уровнем шума

<Зоной ><шумового ><дискомфорта ><является> автомобильная дорога общего пользования федерального значения А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» пересекающая деревню с запада на восток<,>< согласно нормативных документов расстояние от дорог I-III класса до жилой застройки должно быть не менее 200 м, в деревне этот норматив не соблюден, поэтому необходима организация зеленых насаждений вдоль дороги для существующей и перспективной застройки.>

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Территория деревни Шумятино находится в северной части Малоярославецского района, в 7 км от города Малоярославец. Через деревню проходит автодорога общего пользования федерального значения А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль». На территории деревни железнодорожный транспорт отсутствует.

Деревня представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории села в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах деревни выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную жилую застройку.

Ж 1	- зона размещения индивидуальной жилой застройки.

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ 1 – Сельскохозяйственные угодья;

СХ 2 – Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства;

СХ 3 – Огороды;

Зоны общественного назначения (ОД) :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

Зона производственного назначения:

П1 - Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов производственно-хозяйственного комплекса.

Представлен участком 1,4 га в западной части деревни.

П2 - Зона размещение объектов водоснабжения и очистки стоков.

Зона рекреационного назначения:

Р 2- Водные объекты (реки, пруды, озёра).

таблица № 3

Состав земель:

| Наименование территории по использованию | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Селитебная территория, в т. ч. | 90,6 | 100 |
| Территория жилой застройки | 32,4 | 36 |
| улицы, дороги | 9,6 | 11 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 21,6 | 24 |
| Сельскохозяйственные угодья | 25,8 | 28 |
| Водные поверхности | 1,2 | 1 |

Возможности территориального развития

На основании анализа совокупности природных факторов выделяются две категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для территории процессов. Сюда следует отнести участки потенциально вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

Территории, исключенные из застройки.

Шумовая зона от автомобильной дороги, технические коридоры от линий электропередач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы.

Проектом «Схема территориального планирования Малоярославетского района» предусматривается расширение границ населенного пункта за счет включения земельных участков сельскохозяйственного назначения. Перспективное территориальное развитие жилой зоны деревни возможно в северо-западном направлении.

За границей населенного пункта на юго-западе деревни намечено строительство малоэтажных жилых домов на площади 23,6 га, так же намечено размещение малоэтажной застройки на севере деревни в существующих границах населенного пункта.

В проектных границах деревня Шумятино будет располагать территорией 113,6 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Шумятино на 01.01.2010 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил 5,4 тыс. м2 .

На одного жителя в среднем приходится 16,7 м2  общей площади.

Распределение жилого фонда

таблица № 4

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу |
| 1-этажные | 4296,1 | 79,6 |
| кирпичные | 1184,4 | 21,9 |
| деревянные | 1543 | 28,6 |
| прочие | 1568,7 | 29,1 |
| 2,3-этажные | 1100 | 20,4 |
| кирпичные | 1100 | 20,4 |
| деревянные | - | - |
| прочие | - | - |
| Итого | 5396,1 | 100 |

Структура заселения жилого фонда

таблица № 5

| Тип заселения | ВСЕГО | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государственный | ведомственный | В личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселенных посемейно (единиц) | 86/118 | - | - | 86/118 |

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

В целом по району обеспеченность населения деревень учреждениями  обслуживания низка, т. к. в  сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

Образование и воспитание

В деревни учреждения дошкольного и среднего образования отсутствуют.

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в г. Малоярославец.

Учреждения культуры

таблица № 6

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «деревня Шумятино» | Дом культуры | деревня Шумятино, ул. Варшавская д. 43 | 200 | специальное | 1979 |

Библиотеки

таблица № 7

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека | ул. Варшавская д. 43 | 9000 | специальное | 1979 |

Характеристика объектов торговли и общественного питания

таблица № 8

| Наименование предприятия | Адрес | Размер предприятия, м2 | Характеристика строения предприятия | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧП «Софин» | дер. Шумятино | 23,0 | типовое | частная |
| ИП «Костиков» Спорт-Бар | дер. Шумятино | 48,0 | - | аренда |

Характеристика административно-деловых учреждений

таблица № 9

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Количество работников | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация СП «Деревня Шумятино» | дер. Шумятино ул. Варшавская д. 43 | 5 | приспособленное | 1979 |

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи дер. Шумятино осуществляются автомобильным транспортом.

Сведения об автомобильных маршрутах между  дер. Шумятино и другими населенными пунктами приводятся в таблице:

таблица № 10

| № п/п | Наименование городов: | Протяженность транспортных связей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Малоярославец | 7 |
|  | Обнинск | 21 |
| 2 | Калуга | 70 |
| 3 | Москва | 130 |

Через деревню Шумятино проходит автомобильная дорога А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль», являющаяся трассой федерального значения, материал покрытия - асфальт. По автомобильной дороге осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршруту. Вдоль дороги расположены  автобусные остановки.

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей.

Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на основные и второстепенные улицы.

Износ дорожного полотна на дорогах с твердым покрытием по улицам

таблица № 11

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность м | Тип покрытия | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Молодежная | 500 | Бетон | 80 |
| 2. | ул. Звездная | 500 | Бетон | 80 |
| 3. | ул. Новая | 500 | ПГС | 80 |
| 4. | ул. Варшавская | 2000 | АСФ | - |

## I.IV Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории деревни являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения  «деревня Шумятино». На перспективу необходимо: обустройство площадок для сбора мусора в контейнеры и вывоз на полигон ТБО с обеспечением периодичности в холодное время года   (при температуре - 5оС) не менее одного раза в 3-е суток; в теплое время года (при температуре + 5оС) – не менее одного раза в сутки (ежедневный вывоз).

На территории деревни Шумятино имеется зарегистрированный скотомогильник (представляет металлическую емкость 10 куб. м., закопанную в землю), принадлежащий ООО «Шумятино». Скотомогильник расположен в 600 метрах южнее д. Шумятино, на территории фермы. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 2001 году, законсервирован в 2003 году, при консервации ёмкость была заполнена на 30 %. В связи с тем, что на территории деревни особо опасные заболевания сибирской язвой не регистрировались, проектом генерального плана предлагается ликвидировать скотомогильник.

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

- дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов (существующая территория деревни распределена между собственниками);

- в инженерно-геологическом плане территория простая, условия для строительства благоприятные;

- в границах деревни мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- по этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

На территории деревни не сформирован экологический каркас. Рекреационная система деревни так же не сформирована.  В связи с предполагаемым увеличением численности населения на перспективу развития рекреационная система деревни  должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные и спортивные комплексы.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### II.I.1 Экономико-географическое положение д. Шумятино

Деревня Шумятино находится в Малоярославецком районе Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «деревня Шумятино»	, в 7 км от г. Малоярославец и 70 км от г. Калуга. Населенный пункт с запада на восток пересекает автомобильная дорога общего пользования федерального значения А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль». Автомобильная дорога, проходящая через деревню, связывает населенный пункт с г. Малоярославец, г. Медынь, г. Калуга, г. Обнинск.  Удобное местоположение деревни, вблизи городов Малоярославец и Обнинска, создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самой деревни.

### II.I.2 Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня Шумятино занимает территорию 0,9 кв. км. Постоянное население на 2010 год составляет 324 чел. Динамика численности населения за последние 10 лет положительная. (таб. 12)

таблица № 12

| Наименование населенного пункта | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шумятино | н.д | н.д | н.д | 269 | 277 | 290 | 279 | 270 | 310 | 324 |

Близость г. Малоярославец и г. Обнинск в значительной степени влияет на расселение людей, имеющих  второе жилье - ИЖС (загородные дома), в деревни сельских поселений Малоярославецкого района. Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 10-30 км.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве

таблица № 13

|  | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мужчины | Женщины |
| Предприятия сельского хозяйства | 10 | 7 | 3 |
| Предприятия и организации связи | 3 | - | 3 |
| Розничная торговля | 11 | 4 | 7 |
| Учреждения культуры | 3 | - | 3 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | 3 | 3 | - |
| Аппарат органов государственного управления, кооперативных и общественных организаций. | 9 | 2 | 7 |
| Образование | - | - | - |

Количество безработных на 01.01.2010 г составляет 8 человек.

## II.II Инженерно-техническая база

### II.II.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

<><	В деревне  Шумятино в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения и объекты дождевой канализации закрытого типа.>

На территории населенного пункта канализирована улица Молодежная, сброс сточных вод производиться в р. Тоденка без отчистки. На территории населенного пункта очистные сооружения отсутствуют.

Местное население для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.II.2 Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Малоярославец. Процент обеспеченности деревни газом составляет около 60 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления и газопроводами низкого давления. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети села находятся в удовлетворительном состоянии.

### II.II.3 Связь

Телефонная связь

В дер. Шумятино проложен кабель связи  ОАО "Ростелеком", вдоль дороги А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль».

На территории деревни имеется мобильная связь МТС, Билайн, Мегафон.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Услуги телефонной связи общего пользования в деревне Шумятино предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Удовлетворение заявок на телефонную связь общего пользования возможно за счет ввода в эксплуатацию новых цифровых АТС, концентраторов и строительства линейных кабельных сооружений.

Предоставление услуг телефонной связи для жителей деревни Шумятино Малоярославецкого района осуществляется за счет установленной в деревне АТС емкость 100 номеров. В деревни Шумятино установлено 73 телефонных аппарата, в.т.ч 11 – в организациях. Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в деревне установлен один проводной таксофон.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории населенного пункта предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ника FM» (103,1 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчика радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории деревни Шумятино предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК», «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

На территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевиденья и радиовещания.

### II.II.4 Электроснабжение

Вдоль дороги А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» походит линия электропередач 10 кВ. Основной источник питания 35/10 кВ «Мирная». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

# III. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Ближайшее пожарное депо расположено в городе Малоярославец.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по:

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м.куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) повсеместно на территории деревни. Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

таблица №14

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- |
|  | не более 1 тысячи кубических метров | более 1 тысячи, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 25 тысяч кубических метров | более 25 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 150 тысяч кубических метров |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- водоемы необходимо обеспечить подъездами с твердыми площадками размером 12х12 м, для установки пожарного автомобиля. При устройстве наружного противопожарного водоснабжения необходимо учитывать, что радиус обслуживания одного водоисточника составляет 200 метров. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). Использование для производственных и хозяйственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

- при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1. с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2. со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1. этажностью меньше 28 м;

2. двусторонней ориентации квартир или помещений;

3. устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

таблица № 15

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

таблица №16

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

- противопожарные расстояния от границ застройки деревни с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять не менее 15 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений должно осуществляться согласно требованиям ст. 66 Федерального закона № 123-ФЗ.

Ближайшее пожарное депо расположено в г. Млоярославец с наличием 4 машин. Фактическое время прибытие пожарного расчета составляет 15-20 минут.

Выводы:

Необходимы мероприятия по инженерной подготовке и защите территории населенного пункта от чрезвычайных ситуаций.

# IV. Положения о территориальном планировании

## IV.I Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития д. Шумятино и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества деревенской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

● повышение эффективности использования деревенских территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок до 2030 года;

● создание на территории деревни общественно-деловой зоны, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

## IV.II Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

### IV.II.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия деревенской территории.

В Генеральном плане предлагается:

- Развитие в восточной части деревни малоэтажной жилищной застройки.

- Формирование нового жилого района в западной части, проектируемой границы населенного пункта.

- Изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство.

- Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северное и западное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит 23,6 га.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

таблица № 17

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Предпола гаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищное стр-во | Инженерная и транспортная инфраструктура | Общественно-деловое | Рекреация |  |
| дер. Шумятино | 23,6 | 19,4 | 4,2 | - | - | 2010-2020 |

Технико-экономическое обоснование земельных участков

Таблица № 18

| № п/п | Территория | дер. Шумятино | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земельных участков предлагаемых для строительства | 33,8 | 100 |
| 1.1 | Общая площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 25 | 74 |
| 1.2 | Количество жилых домов/ общая площадь жилой застройки (кв.м) | 153/21810 | - |
| 1.3 | Площадь земельных участков отведенных под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,9 | 17 |
| 1.4 | Площадь земельного участка выделяемого под озеленение и благоустройство | 2,9 | 9 |

### IV.II.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики деревни является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 21,8 тыс. м2 общей площади или в среднем за период 1,1 тыс. м2 в год;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Для перспективной жилой застройки планируется использовать два участка расположенные: участок № 1 расположен на северо-востоке деревни в границах населенного пункта 7 га; участок № 2 расположен в юго-западной части деревни 26,8 га, 23,6 га не вовлечены в градостроительную деятельность, необходим перевод в земли населенных пунктов. Необходимо изменение вида разрешенного использования участка № 1.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

Проектируемая застройка предполагает размещение:

1. Участок № 1 - строительство домов коттеджного типа, объем нового жилищного строительства составит 4560 кв.м. Численность населения определена расчетным путем и составит около 114 человек.

2. Участок №2 - строительство домов коттеджного типа, объем нового жилищного строительства составит 17250 кв.м., с численностью населения 345 человек.

таблица № 19

| № площадок | Количество домов | Количество этажей | Общая площадь домов, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 1-2 | 4560 | 40 | 7 | 114 |
| 2 | 115 | 1-2 | 17250 | 50 | 26,8 | 345 |
| Итого: | 153 |  | 21810 | 47 | 33,8 | 459 |

Население:

В качестве наиболее вероятного сценария развития дер. Шумятино приняты следующие показатели численности населения по этапам на первую очередь и расчетный срок.

Этапы					                                                        Численность населения

Современное население							             									                                      324 чел.

Первая очередь								 (2020 г.)                                                  720 чел.

Расчетный срок								 (2030 г.)                                                 800 чел.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 800 чел.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная деревенская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Для новой жилой застройки дер. Шумятино предлагается застройка домами коттеджного типа - жилые зоны с участками от 0,10 га до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 2 этажа на  1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

### IV.II.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания деревни - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Образование

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения деревни, полностью отсутствуют объекты дошкольного воспитания (детсады), общего среднего образования (школы).

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания более высокого ранга жители деревни будут пользоваться  в г. Малоярославце.

На первую очередь:

Намечается строительство начальной школы совместно с детским дошкольным учреждением по ул. Варшавской на месте старого здания школы. Проектная емкость будет определена на последующей стадии проектирования.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство здания торгового комплекса с размещением: магазинов продовольственных товаров, магазинов непродовольственных товаров, предприятий общественного питания, предприятий  бытового обслуживания, прачечных, химчисток, аптека, парикмахерская. Так же планируется разместить отделения связи и банка. На территории деревни планируется размещение 4 детских игровых площадок и спортивной универсальной площадки.

Здравоохранение

На первую очередь:

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Учреждения культуры

На первую очередь предлагается реконструировать здание существующей библиотеки с увеличением существующего книжного фонда до 25000 экземпляров.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания уточняется на последующих этапа проектирования.

### IV.II.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных и лесов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: долины ручьев и  р. Тоденка;

### IV.II. 5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта дер. Шумятино сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## IV.III Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### IV.III.1 Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог на первую очередь:

1. В существующей части деревни провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии;

2. Запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки;

Новое строительство:

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 м;

- проезды шириной 10 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции магистралей, и по организации движения автотранспорта:

На первую очередь:

- ремонт сети автодорог и тротуаров с необходимым устройством площадок для парковки автомобилей по улицам: ул. Варшавская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Звездная;

- установить новые и заменить дорожные знаки по: ул. Варшавская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Звездная;

- ремонт и монтаж сетей наружного освещения по улицам: ул. Варшавская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Звездная.

- установка светофора на перекресте улицы Варшавская и улицы Новой.

## IV.IV Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

### IV.IV.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

На территории дер. Шумятино водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

таблица № 20

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

-  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

-   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-   при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

-   при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-   при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица № 21

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения;

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территории деревни;

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1.Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей;

2.Замена дорожных покрытий;

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### IV.IV.2 Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Тоденка.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории деревни, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

## IV.V Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды дер. Шумятино требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию деревни;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

## IV.VI Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 12х12, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоема для пожаротушения.

# IV.VII Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### IV.VII.1 Водоснабжение

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

В качестве источника централизованного водоснабжения застраиваемой территории для хозяйственно-питьевых нужд планируется использование артезианских подземных вод, защищенных от поверхностного загрязнения.  	В случае необходимости, в состав сооружений водоснабжения необходимо вводить сооружения водоподготовки для доведения качества воды источника до качеств «Вода питьевая».

Водозаборные узлы для участков застройки включают подъем воды из артезианских скважин, хранение регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса воды в баках водонапорных башен.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

На первую очередь предлагается:

- произвести замену оборудования и капитальный ремонт сооружений системы водоснабжения;

- на сооружениях системы водоснабжения установить системы доочистки и обеззараживания воды.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 25.

### IV.VII.2 Водоотведение

На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа в западной части деревни и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

В связи с тем, что в настоящее время сброс сточных вод проводиться без отчистки, проектом Генерального плана на первую очередь предлагается строительство очистных сооружений в восточной части деревни для обеспечения нормативной очистки сточных вод, площадью 1,5 га, проектной мощностью 0,7 тыс. м3/сут.  На территории новой жилой застройки в северной части деревни предлагается полное канализование жилых домов. Сеть канализации необходимо применять из поливинилхлоридных труб Д = 160 мм, ТУ 6-19- 307. Колодцы канализационные - из сборных железобетонных элементов Д = 1000 мм, Д = 1500 мм по типовому проекту 902-09-22/84.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### IV.VII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Для объектов социальной инфраструктуры предлагается создание централизованной системы теплоснабжения. На первую очередь планируется строительство газово-блочной котельной работающей с мощностью котлов не менее 1,94 Гкал (2,26 МВт), производительностью с учетом собственных нужд и тепловых потерь не менее 1,62 Гкал (1,88 МВт).

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице 24.

### IV.VII.4 Газоснабжение

Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Малоярославец. На территории населенного пункта располагается один ГРП.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ожидаемые потребности в природном газе.

таблица № 21

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 324 | 9,25 |
| Первая очередь(2020г) | 720 | 20,57 |
| Расчетный срок (2030г) | 800 | 22,85 |

### IV.VII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 23.

### IV.VII.6 Связь

Развитие средств связи будет осуществляться по следующим направлениям: техническое перевооружение, реконструкция электросвязи и внедрение современных цифровых систем, расширение новых видов услуг связи (телефакс, видеотекст, подвижная сотовая телефонная и пейджинговая связь).

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью занимает сотовая связь.

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей сети проводного вещания. Также необходимо развивать сети кабельного телевещания.

Перспективное количество основных радиоточек и телефонов  приведено в таблице № 22.

Инженерная инфраструктура на расчетный период

| Связь таблица № 22 |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Кол-во телефонов | Кол-во телевизоров |  |  |  |  |  |
| дер. Шумятино | 800 | 18480 | 340 | 226 |  |  |  |  |  |
| Электричество таблица № 23 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |
| дер. Шумятино | 800 | 18480 | 0,6 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Тепло таблица № 24 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |  |
| дер. Шумятино | 800 | 18480 | 64680 | 0,184991 | 0,373525 | 1,233277 | 1,791793 |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение таблица № 25 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Норма СНиП 2.04.01-85, л/сут. чел | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | м3/час | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| дер. Шумятино | 800 | 18480 | 250 | 132,6 | 122,4 | 255 | 255 | 1,41 | 306 |

# II.VI. Ритуальное обслуживание населения

На территории деревни Шумятино действующие или закрытые кладбища отсутствуют. Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища на территории деревни Шумятино. Захоронения производиться на существующем кладбище в близи города Малоярославец расположенном в доль дороги А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» в 3 км от деревни Шумятино. Схемой территориального планирования Малоярославецкого района предусматривается расширение кладбища. В связи с этим захоронения предполагается вести на расширяемом кладбище.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана нацелены на разрешение основных проблем деревни с учетом конкретной социально-экономической ситуации.

Предлагаемые ниже мероприятия являются основополагающими, ключевыми, реализация которых даст импульс дальнейшему развитию деревни. Сосредоточение ресурсов деревни на этих мероприятиях даст реальный эффект и не только материальный, но и имиджевый.

Предлагаемая система первоочередных мероприятий включает в себя три основных блока: законодательный, архитектурно-планировочный и функциональный.

Законодательный блок определяет необходимые правовые основы формирования вопросов землепользования в деревне. Он включает в себя разработку:

-«Правил землепользования и застройки дер. Шумятино» на базе Генерального плана;

-Ценностного зонирования территории дер. Шумятино, направленного на обоснованную дифференциацию уровня арендной платы и земельного налога;

-Системы практических мер воздействия на землепользователей и землевладельцев (поощрительных, ограничительных и запретительных), включая экономический механизм регулирования земельных отношений на основе «Ценностного зонирования», направленных на рациональное градостроительное и социально-экономическое развитие деревни.

Архитектурно-планировочный блок направлен на регулирование эстетического и функционального разнообразия застройки, выработку архитектурного стиля деревни, отдельных его частей.

Он включает в себя:

-разработку проектов планировки и застройки (М 1:2000, 1:1000) отдельных зон проектируемого  нового строительства;

-создание банка данных индивидуальных проектов жилых и общественных зданий различного функционального назначения для застройщиков, привязанных к конкретному месту деревни, обеспечивающих гармонию с ландшафтом, с тщательной проработкой различных вариантов фасадов при сохранении стилевого единства;

-архитектурно-планировочный контроль законодательных и исполнительных органов власти за ведущимся в деревне и за ее пределами строительством.

Функциональный блок включает в себя комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию основных сфер жизнедеятельности деревни (обеспечение жильем, культурно-бытовой и инженерно-транспортной инфраструктурой, отдыхом и досугом).

К первоочередным объектам, на которых деревне необходимо сосредоточить свои усилия, относятся:

-формирование строительных площадок, примыкающих к границе деревни под жилые зоны на свободных от застройки территориях;

-перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

-строительство и реконструкция инженерных сетей;

Постепенная реализация предлагаемых мероприятий, сгруппированных в вышеуказанные блоки, будет способствовать преодолению стоящим перед деревней проблем и послужит базой для её дальнейшего развития.

Основные технико-экономические показатели проекта

таблица № 26

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | га | 87,2 | 110,8 |
| 1 | Площадь жилой застройки | га | 32,4 | 56,4 |
| 2 | Территории объектов транспортной инфраструктуры и земель общего пользования | га | 9,6 | 14,4 |
| 3 | Численность населения | чел | 324 | 800 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых домов, всего | тыс.м2 | 5,4 | 26,2 |

Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.