ООО ПКТИ МНО «ФЛАГМАН» №СРО-П-168-22112011 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Том первый Утвержден решением Сельской Думы от 19.09.2013 № 135 (в редакции 2017 № ) КАЛУГА – 2017 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10-250 от 20 октября 2010 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2010-2016 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

техник-землеустроитель                                                                           Леонова Ю. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия	11

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	11

I.I.2 Климат	14

I.I.3 Подземные воды	21

I.I.4 Инженерно-геологические условия	26

I.I.5 Минерально-сырьевые ресурсы.	30

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	32

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	33

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	37

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	40

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	42

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	47

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	60

I.III Современное использование территории	63

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	63

I.III.2 Жилищный фонд	65

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	68

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	74

I.III.5  Автомобильный транспорт	77

Выводы	80

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	80

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	80

II.II Экономико-географическое положение	80

II.III Социально-экономическая характеристика	81

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	83

II.III.2 Занятость населения	88

II.III.3 Экономическая база	92

II.IV Инженерно-техническая база	93

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	93

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	95

II.IV.3 Электроснабжение и связь	96

Список используемой литературы:	98

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» Перемышльского района выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Корекозево» (Договор № 10-250 от «20» октября 2010 г.).

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области». (в редакции 2017г.)

Основной целью Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения до 2035 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Село Корекозево» до 2035 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводятся дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории муниципального образования:

- Опорный план;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню

благоприятности для строительства;

- Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Схема функционального зонирования;

- Схема объектов дорожной инфраструктуры;

- Схема объектов водоснабжения и канализации;

- Схема объектов газо- и теплоснабжения;

- Схема объектов электроснабжения и связи.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Сельское поселение «Село Корекозево» расположено на территории Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Корекозево находится в 15 км к югу от областного центра с которой связан федеральной дорогой 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». В состав сельского поселения «Село Корекозево» входят следующие населенные пункты: село Корекозево, деревня Бушовка, деревня Вольня, деревня Вороново, деревня Голодское, деревня Голчань, деревня Киреево, деревня Мехово.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Корекозево»:

На севере - в северо-восточном и северном направлениях по границе с Пригородной зоной г. Калуги от пересечения ее с рекой Ока, пересекая реку Сушка, до западной границы квартала № 260 Приокского лесничества, далее в восточном направлении по проселочной дороге до пересечения реки Сушка с грунтовой дорогой из д. Бол. Сушки;

На востоке - в восточном направлении от пересечения реки Сушка с грунтовой дорогой из д. Бол. Сушки до северо-восточного угла квартала N 6 Приокского лесничества, далее в южном направлении от него по западным границам кварталов № 26, 35, 46, 56 Приокского лесничества, далее в восточном направлении по северным границам кварталов № 66, 67, 68 Приокского лесничества, в южном направлении по западной границе квартала № 69 Приокского лесничества до реки Желовь, в юго-западном направлении по реке Желовь, пересекая квартал « 75 Приокского лесничества, минуя д. Голчань по юго-восточной ее окраине, далее в южном направлении, пересекая проселочную дорогу Голчань - Желовь, дорогу Вечна - Мехово, проселочную дорогу из д. Мехово, до северо-восточного угла квартала № 83 Желовского лесничества;

На юге - в западном направлении от северо-восточного угла квартала № 83 Желовского лесничества, по северной его границе до перекрестка проселочных дорог из д. Вечна и д. Голчань, в южном направлении от него до дороги Калуга - Тула, пересекая ее в юго-западном направлении до лесного массива у проселочной дороги из с. Гремячево, огибая лесной массив по западной границе, в южном направлении, пересекая проселочную дорогу Гремячево - Мехово, в западном направлении до реки Ока;

На западе - в северном направлении по реке Ока, от пересечения ее с дорогой из д. Мехово и с. Гремячево, минуя д. Вороново, пересекая дорогу Калуга - Козельск, до границы с Пригородной зоной г. Калуги.

Площадь сельского поселения составляет 7 775 га, численность населения 1 150 человек.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная территория расположена в северной части Среднерусской возвышенности в пределах древней дочетвертичной долины р. Оки. Современный рельефный фон создан дочетвертичной эрозией, аллювиально-водноледниковой и моренно-водноледниковой аккумуляцией, эоловыми, c современными аллювиальными и эрозионными процессами. Рельеф западной части территории отражает структуру дочетвертичного рельефа представляющим собой широкую террасированную долину р. Оки. Восточная часть представляет собой пологоволнистую моренно-водноледникокую равнину.

Наивысшая точка площади расположена на моренном холме у д. Мехово и составляет 229,2 м, а низшая, урез вод р. Оки 119,2 м. Абсолютный перепад по территории составил 110 м. Относительные перепады наибольшие наблюдаются около д. Мехово и составляют 50-55 м., а в пределах зандровых ландшафтов обычно не превышают 10-20 м.

В зависимости от геологического строения, геоморфологии местностей, гидрогеологических условий выделено 2 типов ландшафтов, два вида современной эрозии и один культурно-исторический ландшафт.

Первый тип ландшафта. Полого-холмистая моренно-эрозионная слаборасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 195-229 м. Четвертичные отложения представлены суглинками покровными, мощностью до 3 м, грубозернистыми моренными с валунами, мощностью до 15 м, в верхней части геологического разреза. В низах четвертичных образований иногда наблюдаются супеси, песчано-гравийный материал и песчаные гравелистые водно-ледниковые суглинки, общая мощность их сильно варьирует от 1-2 м. до 5-10 м. Коренные породы представлены известняково-глинистым комплексом трех горизонтов нижнего карбона: веневского, михайловского и алексинского. Общая их мощность составляет 25-30 м. Известняки михайловского и алексинского горизонтов частично обводнены. В четвертичных образованиях локально наблюдаются спорадически распространенные малодебитные водоносные слои. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Полого-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 180-205 м. Развит этот тип ландшафта на водоразделе рек Желовь и Сушка. Геологический разрез отличается от разреза первого типа ландшафтов меньшей мощностью моренных суглинков, а в верхней части разреза под покровными суглинками залегает слой супесей и песчано-гравийных отложений мощностью 2-7 м. Коренные породы аналогичны описанным в первом типе ландшафта. Гидрогеологическая ситуация аналогична вышеописанному в первом ландшафте. Почвы дерново-слабосреднеподзолистые на суглинистой основе.

Третий тип ландшафта. Полого-наклонная водно-ледниковая средне-слаборасчлененная равнина с овражно-балочной системой слаборасчлененной как по глубине так и по площади. Этот ландшафт слагает водораздельные склоны и овражки междуречье Желови и Сушки. В геологическом разрезе четвертичных образований сверху вниз последовательно залегают: покровные и водно-ледниковые песчаные суглинки, общей мощностью до 5-10 м. их сменяют слои супесей, песчано-гравийного материала и глинистых песков, общей мощностью 5-10 м. Коренные породы представлены известняками алексинского горизонта и песчано-глинисто-известняковыми отложениями верхнетульского подгоризонта нижнего карбона. Образования нижнего карбона содержат в себе безнапорные пресные воды. В четвертичных супесчаных и песчаных образованиях развиты спорадически распространенные малодебитные водоносные горизонты. Овражно-балочная сеть в основном суходольная либо с сезонным обводнением. Почвы дерново-подзолистые смытые на суглинистой основе. Ландшафт покрыт смешанным лесом в древостое преобладают: береза, ель, осина.

Четвертый тип ландшафта. Плоско-волнистая, плоско-наклонная водно-ледниковая слабо-среднерасчлененная по площади равнина. Данный тип ландшафта развит по левому берегу р. Желови и правому - р. Оки между населенными пунктами Гальчань, Вольня, Бушовка, Голодское. Этот тип ландшафта возник в период таяния поздней стадии развития московского ледника. В геологическом разрезе резко преобладают супеси и разнозернистые пески с включением мелкого гравия кремней. Мощность этих образований составляет от 2-3 м. до 10-13 м. Коренные породы представлены известняками, песками, глинами алексинского и тульского горизонтов нижнего карбона. Грунтовые воды появляются только в песках тульского времени. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые на песчаной основе. Ландшафт представляет собой частично пашню и сосновый леса.

Пятый тип ландшафта. Плоская, осложненная дюнными образованиями, аллювиальная равнина - вторая надпойменная терраса р. Оки. Ландшафт сложен песчаными породами водных потоков с наловившимися эоловыми образованиями. Коренные породы представлены песчано-глинисто-известняковой толщей тульского и известняками упинского горизонтов нижнего карбона. Мощность четвертичных отложений доходит до 35-40 м. Грунтовые воды наблюдаются в нижних слоях песков и в известняках упинского горизонта. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчаной основе.

Шестой тип ландшафта. Плоская, слегка наклоненная аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Этот ландшафт сложен разнообразными песками, супесями и реже аллювиальными суглинками. Коренные породы известняки упинского горизонта нижнего карбона. Верхняя граница террасы показана по уровню поводковых вод 1970 г.

Седьмой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – высокая пойма рек. Сложена супесями, песками, аллювиальными суглинками. Ориентировочная мощность до 30 м. Коренные породы известняки упинского горизонта нижнего карбона. Верхняя граница террасы показана по уровню паводковых вод 1970 г.

Восьмой тип ландшафта. Плоская аллювиальная со староречьями равнина-пойма рек. Сложена в основном песками с линзами мелкого галечника, илами и торфом. Коренные породы те же, что и в седьмом ландшафте. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5 м. до 3,0 м. Почвы луговые дерновые. Зона постоянного подтопления и затопления в весенний паводок.

Девятый тип ландшафта. Покато-крутые склоны рек и оврагов в коренных породах. Сложен ландшафт делювиально-пролювиальными образованиями коренных пород и четвертичных отложений. Нижние подошвенные участки склонов обычно увлажнены за счет дренажа подземных вод. Почвы делювиальные намытые.

Десятый тип ландшафта. Покато-крутые склоны речных и овражных образований в рыхлых четвертичных отложениях. Сложены рыхлыми песчано-суглинистыми породами с примесью гравия и редких валунов делювиального происхождения. Почвы делювиальные намытые.

Одиннадцатый тип ландшафта. Пологие склоны овражно-балочной сети в рыхлых четвертичных отложениях. Геологическое строение аналогично десятому типу ландшафта.

Двенадцатый тип ландшафта. Историко-культурные ландшафты.

Тринадцатый тип ландшафта. Современная линейная эрозия геологической среды. Промоины, молодые овраги.

Четырнадцатый тип ландшафта. Карстовые провалы - открытый карст.

Пятнадцатый тип ландшафта. Зарастающие кустарником эрозионные врезы. Эрозия геологической среды от неправильного ведения пахотных работ.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Корекозево», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Вдоль западной границы сельского поселения «Село Корекозево» протекает река Ока, по центру поселения – река Желовь.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Расчетные гидрологические характеристики р. Оки

Гидрологические расчеты выполнены в соответствии с нормативной документацией.

Задачей расчетов является определение максимальных уровней воды р. Оки с целью установления границ возможного затопления территории сельского поселения «Село Корекозево».

В работе использованы наблюдения на гидрологических постах:

- р. Ока – г. Калуга, F = 54 900 км2;

- р. Ока – с. Голодское, F = 38 000 км2.

В результате расчетов определены:

- гидрографические характеристики р. Оки в районе проектирования;

- максимальные уровни воды весеннего половодья;

- границы затопления территории в районе с. Корекозево при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Оки.

Инженерно – гидрометеорологические работы, включающие производство наблюдений за характеристиками гидрологического режима исследуемого водотока и метеорологическими характеристиками района изысканий,  не выполнялись вследствие достаточности имеющихся исходных материалов.

Расчетная вероятность превышения гидрологических характеристик принята: 1% и 10%.

Река Ока – правый приток р. Волги (бассейн Каспийского моря). Впадает  в р. Волгу  на расстоянии 2231 км от ее устья.

Общая площадь водосбора  р. Оки составляет 245 000 км2, длина реки –1500 км.

Долина реки в районе исследуемого участка трапецеидальной формы, шириной 5-6 км.  Склоны образованы уступами надпойменных террас.

Пойма двусторонняя открытая, шириной более 1 км, полностью затапливается только в период высокого весеннего половодья.

Русло умеренно извилистое, шириной в межень 90-120 м. У берегов русло заилено, на перекатах – песчано – галечное, на плесах – песчаное. Максимальная глубина реки в межень около 2 м.

Берега реки обрывистые, переходящие в пойму, покрыты кустарниковой растительностью. Высота берегов составляет 6-8 м.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Оки составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Исследуемый участок р. Оки в районе с. Корекозево  находится в среднем течении реки.

Верхняя (по течению реки) граница исследуемого участка расположена на расстоянии 1160,9 км от устья р. Оки, нижняя – на расстоянии 1156,7 км.

Протяженность исследуемого участка реки составляет 4,2 км.

В качестве расчетного створа для определения максимальных уровней воды р. Оки на исследуемом участке принят створ ранее действовавшего гидрологического поста р. Ока – с. Голодское.

Гидрологический пост располагался на правом берегу р. Оки, на расстоянии 1156 км от ее устья.

Расстояние от нижней границы исследуемого участка р. Оки до створа поста (расчетного створа) составляет 0,7 км.

Для р. Оки, как и для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое.

Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится, в среднем, на 26 марта.

Подъем уровня воды  до наступления максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в среднем, 9 апреля.

Весенний ледоход наблюдается почти каждый год и продолжается, в среднем, 9 суток.

Интенсивность спада уровней воды  ниже интенсивности подъема.

Заканчивается половодье, в среднем, 8 мая.

Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 42 дня.

В отдельные годы сроки начала и окончания половодья  существенно отличаются от средних.

С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие.

Временами летне-осенняя межень нарушается  прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени.

В отдельные годы  дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье.

В соответствии с данными многолетних наблюдений на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки в многолетнем режиме превышают максимальные уровни воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р.Оки, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.

Зимняя межень устанавливается в декабре с образованием ледяного покрова. Водность реки в это время, как правило, самая низкая в году.

В гидрологическом отношении р. Ока в районе проектирования изучена недостаточно.

Постоянные гидрологические наблюдения  проводились на гидрологическом посту УГМС  р. Ока –с. Голодское  в период с 1935 года по 1950 год.

В состав наблюдений входило измерение уровней, расходов и температуры воды, а также наблюдения за ледовыми явлениями.

Период наблюдений за уровнями воды на посту р. Ока – с. Голодское является недостаточным.

Поэтому для выполнения расчетов использованы данные наблюдений на  реке – аналоге, в качестве которого принят гидрологический пост Росгидромета р. Ока - г. Калуга, расположенный на расстоянии 1109 км от устья р. Оки, в 47 км ниже по течению от расчетного створа. Пост открыт в 1876 году и  действует в настоящее время.

По имеющимся данным за совместный период наблюдений на гидрологических постах р. Ока – с. Голодское и р. Ока - г. Калуга построен график связи максимальных уровней воды весеннего половодья.

Значение полученного коэффициента корреляции составило 0,99, что свидетельствует о надежной связи между значениями максимальных уровней воды весеннего половодья в расчетном створе (р. Ока - с. Голодское) с максимальными уровнями воды весеннего половодья на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга получены с кривой обеспеченности, построенной с помощью методов математической статистики. Длина ряда наблюдений составила 131 год (с 1877 года по 2007 год).

На основании полученных значений по уравнению регрессии определены максимальные уровни воды весеннего половодья в расчетном створе.

Максимальные расчетные уровни воды р. Оки в пределах исследуемого участка определены путем переноса из расчетного створа по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Максимальные расчетные уровни воды весеннего половодья р. Оки

Таблица  2

| Створ | Расстояние от устья, км | Уровень воды, м БС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |
|  |  | 1 | 10 |
| Верхняя по течению реки граница участка – начало участка | 1160,9 | 134,61 | 133,00 |
| Нижняя по течению реки граница участка – конец участка | 1156,7 | 134,07 | 132,46 |

### I.I.3 Подземные воды

На данной территории для хозяйственно-питьевого водоснабжения можно использовать три водоносных горизонта: четвертичный, окский и упинский. Четвертичный горизонт приурочен к толщам аллювиальных песков, он широко используется населением с. Корекозево. Окский горизонт связан с известняками алексинского времени нижнего карбона, он развит на востоке площади, населенные пункты: Мехово, Бушовка, Вольня. Наиболее надежным водоносным горизонтом является упинский, приуроченный к одноименным известнякам нижнего карбона. Все воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренно-жесткие, с повышенным содержанием железа, удельный дебит отдельных скважин для окского горизонта изменяется от 0,2 м³/ч до 3 м³/ч, для упинского обычно составляет 2-9 м³/ч. Окский и упинский водоносные горизонты являются основными источниками пресных вод для организации централизованного водоснабжения.

Ниже приведены результаты контроля качества воды по водозаборам в с. Корекозево и д. Мехово-Вороново за 2010-2011 гг. Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО «Калужский областной водоканал»

Результаты контроля качества питьевой воды арт. Скважины в д. Мехово-Вороново за 2011 г.

Таблица 3

| Наименование показателей | Ед. изм. | Дата ПДК | 22.07.11 | отн. к ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20 | 3 | 0,15 |
| Запах | баллы | 2 | 1 | 0,5 |
| Привкус | баллы | 2 |  | 0 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 1,9 | 1,267 |
| Водопровод. показатель | Ед. pH | 6-9 | 7,34 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 1,6 | 5,333 |
| Окисляемость (перманг.) | мг0/л | 5 | 0,8 | 0,16 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 2,9 | 0,008 |
| Жесткость | град. Ж | 7 | 6,7 | 0,957 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 | 390 | 0,39 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 2 | 0,17 | 0,085 |
| Нитрит – ион (N02) | мг/л | 3 | <0,2 | 0 |
| Нитрат – ион (NO3) | мг/л | 45 | <0,2 | 0 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 101 | 0,202 |
| Кремний | мг/л | 10 | 3,87 | 0,387 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 18,5 |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,006 | 2 |
| Барий | мг/л | 0,1 |  |  |
| Удельная электропроводность | мкСм/см |  | 471 |  |
| Фосфаты (PO4) | мг/л |  | <0,25 |  |
| Углекислота (гидрокарб.) | мг/л |  | 336 |  |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | 0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 | 0,38 | 0,253 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,06 | 0,6 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | <0,01 | 0 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | <0,004 | 0 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,35 | <0,01 | 0 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | <0,0002 | 0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 | 0,58 | 0,083 |
| Литий (Li) | мг/л | 0,03 | 0,018 | 0,6 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 |  | 0 |
| Кобальт (CO) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Хром (+6) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | <0,0002 | 0 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 | 0 |
| Поверхностно-актив. ве-ва | мг/л | 0,5 | <0,015 | 0 |
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | 0,102 | 0,204 |
| Сумм. альфа - активность | мг/л | 0,2 | 0,0307 | 0,154 |
| Сумм. бета активность | мг/л | 1 | 0,0187 | 0,019 |
| ОА Радона (Rn 222) | мг/л | 60 | 1,77 | 0,3 |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| Общ. микроб. число в 1 мл | КОЕ в 1 мл | не > 50 | 0 | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |

Результаты контроля качества питьевой воды арт. скважины №1 в с. Корекозево за 2010 г.

Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Дата ПДК | 5.02.10 | отн. к ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20 | 5 | 0,25 |
| Запах | баллы | 2 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 |  |  |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 10,2 | 6,8 |
| Водопровод. показатель | Ед. pH | 6-9 | 7,5 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 6,1 | 20,333 |
| Окисляемость (перманг.) | мг0/л | 5 | 0,96 | 0,192 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 67 | 0,191 |
| Жесткость | град. Ж | 7 | 6 | 0,857 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 | 446 | 0,446 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 2 | 3,4 | 1,7 |
| Нитрит – ион (N02) | мг/л | 3 | <0,2 | 0 |
| Нитрат – ион (NO3) | мг/л | 45 | <0,2 | 0 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 83 | 0,166 |
| Кремний | мг/л | 10 | 5,7 | 0,57 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 35,2 |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,064 | 21,333 |
| Барий | мг/л | 0,1 | <0,05 | 0 |
| Удельная электропроводность | мкСм/см |  | 605 |  |
| Фосфаты (PO4) | мг/л |  | <0,25 |  |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | 0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 | 0,18 | 0,12 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,297 | 2,97 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | <0,01 | 0 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | <0,004 | 0 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,35 | <0,01 | 0 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | <0.0002 | 0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 | <0,01 | 0 |
| Литий (Li) | мг/л | 0,03 | 0,02 | 0,667 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 | <0,00002 | 0 |
| Кобальт (CO) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Хром (+6) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | 0,0003 | 0,03 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 | 0 |
| Поверхностно-актив. ве-ва | мг/л | 0,5 | <0,015 | 0 |
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | <0,05 | 0 |
| Сумм. альфа - активность | мг/л | 0,2 | 0,0589 | 0,295 |
| Сумм. бета активность | мг/л | 1 | <0,01 | 0 |
| ОА Радона (Rn 222) | мг/л | 60 | 371+0,49 | 0,06 |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| Общ. микроб. число в 1 мл | КОЕ в 1 мл | не > 50 | 0 | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |

Результаты контроля качества питьевой воды арт. скважины №2 в с. Корекозево за 2011 г.

Таблица 5

| Наименование показателей | Ед. изм. | Дата ПДК | 22.07.11 | отн. к ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20 | 4 | 0,2 |
| Запах | баллы | 2 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 |  | 0 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 2,7 | 1,8 |
| Водопровод. показатель | ед. рН | 6.-9 | 7,35 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 2,2 | 7,333 |
| Окисляемость (перманг.) | МгО/л | 5 | 1,28 | 0,256 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 38 | 0,109 |
| Жесткость | град.Ж. | 7 | 4,4 | 0,629 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 | 355 | 0,355 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 2 | 1,75 | 0,875 |
| Нитрит – ион (N02) | мг/л | 3 | <0,2 | 0 |
| Нитрат – ион (NO3) | мг/л | 45 | <0,2 | 0 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 77 | 0,154 |
| Кремний | мг/л | 10 | 4,29 | 0,429 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 10,6 |  |
| Сероводород | мг/л | 0 | 0,013 | 4,333 |
| Барий | мг/л | 0,1 |  |  |
| Удельная электропроводность | МкСм/см |  | 414 |  |
| Фосфаты (PO4) | мг/л |  | <0,25 |  |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | 0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 | 0,14 | 0,093 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,164 | 1,64 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | <0,01 | 0 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | <0,004 | 0 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,04 | <0,01 | 0 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | <0,0002 | 0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0 | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 | 0,28 | 0,04 |
| Литий (Li) | мг/л | 0,03 | 0,007 | 0,233 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 | <0,00002 | 0 |
| Кобальт (CO) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Хром (+6) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | <0,0002 | 0 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | 0,072 | 0,72 |
| Поверхностно-актив. ве-ва | мг/л | 0,5 | <0,015 | 0 |
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | <0,05 | 0 |
| Сумм. альфа - активность | Бк/л | 0,2 | 0,0169 | 0,085 |
| Сумм. бета активность | Бк/л | 1 | 0,0886 | 0,089 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 60 | 3,33 | 0,056 |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |
| Общ.микроб.число в 1 мл | КОЕ в 1мл | не > 50 | 0 | 0% не соответствия СанПин 2.1.4.1074-01 |

Результаты контроля качества питьевой воды арт. скважины №3 в с. Корекозево за 2010 г.

Таблица 6

| Наименование показателей | Ед. изм. | Дата ПДК | 28.04.10 | 13.08.10 | Сред.знач. | отн. К ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20 | 5 | 5 | 5 | 0,25 |
| Запах | баллы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,5 |
| Привкус | баллы | 2 |  |  |  |  |
| Мутность | мг/л | 1,5 | 3,2 | 1,7 | 2,45 | 1,633 |
| Водопровод. показатель | ед. рН | 6.-9 | 7,37 | 7,25 | 7,31 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 7,667 |
| Окисляемость (перманг.) | МгО/л | 5 | 1,44 | 1,6 | 1,52 | 0,304 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 27,1 | 41 | 34,05 | 0,097 |
| Жесткость | град.Ж. | 7 | 4,7 | 4,8 | 4,75 | 0,679 |
| Сухой остаток | мг/л | 1000 | 337 | 320 | 328,5 | 0,329 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 2 | 1,01 | 1 | 1,005 | 0,503 |
| Нитрит – ион (N02) | мг/л | 3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0 |
| Нитрат – ион (NO3) | мг/л | 45 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 46 | 60 | 53 | 0,106 |
| Кремний | мг/л | 10 | 5,5 | 5 | 5,25 | 0,525 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 15,8 | 17,6 | 16,7 |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,004 | 0,0062 | 0,005 | 1,667 |
| Барий | мг/л | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0 |
| Удельная электропроводность | МкСм/см |  | 469 | 473 | 471 |  |
| Фосфаты (PO4) | мг/л |  | <0,25 | <0,25 | <0,25 |  |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,173 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,158 | 0,159 | 0,159 | 1,59 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,035 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,04 |
| Литий (Li) | мг/л | 0,03 | 0,013 | 0,008 | 0,008 | 0,267 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0 |
| Кобальт (CO) | мг/л | 0,1 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0 |
| Хром (+6) | мг/л | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | <0,00005 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 |
| Поверхностно-актив. ве-ва | мг/л | 0,5 | 0,025 | <0,015 | 0,013 | 0,026 |
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0 |
| Сумм. альфа - активность | Бк/л | 0,2 | 0,1118 | 0,1509 | 0,131 | 0,655 |
| Сумм. бета активность | Бк/л | 1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 60 | 4,35±0,47 | 4,21±0,64 | 4,35±0,47 | 0,07 |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Общ.микроб.число в 1 мл | КОЕ в 1мл | не > 50 | 0 | 0 | 0% не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Основными особенностями данной площади являются: довольно интенсивная поверхностная эрозия почв и геологической среды, карстообразование как открытое, так и внутрипластовое, интенсивный вертикальный дренаж геологической среды, наличие суффозионно-неустойчивых грунтов, подтопление и затопление некоторых ландшафтов.

Таблица 7

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты речных долин - долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | 5 | Развития среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений второй надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Поверхность террасы осложнена холмами и грядами эолового генезиса. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. |
|  | 6 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | 7, 8 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф | 1, 2 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются многочисленные промоины, балки, лощины. Густота эрозионного расчленения составляет от 0,7 до 1,0 км/км². | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние - на участках при глубине залегания грунтовых вод 0-3 м. возможны подтопление подвальных помещений и затруднения при проходке строительных котлованов. Рекомендуется закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
| Ландшафт зандровых, морено-зандровых и денудационно-зандровых равнин | 3, 4, 11 | Развития водно-ледниковых отложений времени максимального распространения московского ледника мощностью до 5 м, подстилающихся глинами с прослоями и линзами известняков нижнего карбона (бобриковские и тульские отложения). | На поверхности равнины наблюдаются отдельные песчаные холмы. Густота эрозионного расчленения, в среднем, 0,5 км/км² | Не исключены осложнения при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков нижнетульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления. Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
|  | 9, 10 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдается: изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами, оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Глины, сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### I.I.5 Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории сельского поселения выявлено и разведано 2 месторождения полезных ископаемых (строительные пески). Строительные пески связаны с террасовыми образованиями р. Оки. Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице 8.

КАТАЛОГ месторождений МО СП «Село Корекозево»

Таблица 8

| № п/п | Место рождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен ности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Заба лан совые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 27 месторождений, в т.ч. 6 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м3 |
| 2 месторождения, все разрабатываемые | 2167 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корекозевское (участки: Южный, Северный) | в 22км к югу от г. Калуги у автодороги Калуга-Перемышль-Козельск, в 0,3 км к западу от с. Корекозево, на правом берегу р. Оки. Месторождение | 1962 |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнители для бетонов и строительных растворов при условии отсева гравийных фракций | 0,32-0,92 | 5,3-6,3 | сухая | Разрабатыва ется | ООО «Стройдорресурс», лицензия КЛЖ 06547 ТЭ |
| 2 | Корекозевское (участок Озерный) | В 0,15 км к юго-западу от с. Корекозево | 205 |  |  | Пески для кладочных и штукатурных растворов | 0,25 | 4,08 | сухая | Разрабатыва ется, запасы не утвеждались | ОАО «Калугатранс мост», лицензия КЛЖ 00024 ТЭ |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Корекозево» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Корекозево» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

5. Непригодные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зона охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

IV – Зона особо охраняемых природных территорий:

- Памятник природы.

V – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

VII – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Село Корекозево».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории СП «Село Корекозево» находится памятник природы регионального значения «Сосновые леса на дюнах» (площадь памятника природы – 219,3 га, площадь охранной зоны – 60,7 га, правоустанавливающие документы – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) и постановление Правительства Калужской области от 06.10.2015 № 569.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2015 № 569 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Сосновые леса на дюнах» на территории, на которой находится особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы «Сосновые леса на дюнах», запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- строительство зданий, сооружений и иных объектов, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы;

- проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;

- распашка земель, проведение сельскохозяйственных работ,

- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

- загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и проведения мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы;

- уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира;

- сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега;

- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;

- движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с обеспечением функционирования памятника природы;

- расширение существующей дорожно-тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных на землях лесного фонда;

- повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктуры памятника природы;

- все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на памятник природы, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов.

В границах охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Сосновые леса на дюнах» запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе сплошная вырубка деревьев и кустарников, разрытие грунта, мелиорация и иные действия, изменяющие гидрологический режим, организация свалок, строительство.

На особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Сосновые леса на дюнах» допускается по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области:

- проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника природы;

- использование биологических мер борьбы с вредителями леса;

- устройство гнездовий для птиц;

- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;

- организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп).

На территории охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Сосновые леса на дюнах» допускается всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 9

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Желовь | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Сушка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | оз. Монастырское | - | 50 | 50 | 20 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Не исключены осложнения при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков нижнетульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления.

Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур.

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов. На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

Непригодные для строительного освоения территории.

Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для сельского поселения опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются процессы подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Корекозево» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия (регионального значения) |
| 1. | Братская могила |  | с. Корекозево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 2. | Селище | кон. I тыс. н.э. – нач. I I тыс. н.э. | с. Корекозево, 1 км к северу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 3. | Стоянка | неолит | с. Корекозево, 2,5 км к северо-западу от села, правый берег р. Оки | АКР № 581. Арх. ИА: № 9473. Л. 15 |
| 4. | Городище | X-XI вв.н.э. | д. Вороново, 0,5 км к северо-западу от деревни, правый берег р. Оки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 5. | Курганный могильник | VIII-X вв. | д. Вороново, правый берег р. Оки, к северу от д. Вороново, в 0,2 км от городища «Вороново» | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 6. | Стоянка | неолит | д. Вороново, 3 км к юго-юго-востоку от деревни, правый берег р. Оки | АКР № 551. Арх. ИА: № 11807. Л. 12 |
| 7. | Поселение | мезолит, III-V вв., IX-X вв., XI-XIII вв. | д. Вороново, 0,5 км к западу от деревни, первая надпойменная терраса правого берега р. Оки | АКР № 552. Арх. ИА: № 12236. Л. 6, 7 |
| 8. | Селище | III-V вв. | д. Вороново, 0,7 км к северо-востоку от деревни, правый берег р. Оки, на берегу оврага | АКР № 554. Арх. ИА: № 12236. Л. 7 |
| 9. | Стоянка | неолит | д. Голодское, 0,5 км к юго-востоку от деревни, правый берег р. Оки | АКР № 568. Арх. ИА: № 11807. Л. 6, 7 |
| 10. | Селище | р.ж.в. | д. Мехоро, 2,5 км к юго-западу от деревни, правый берег р. Оки | АКР № 585. Арх. ИА: № 12236. Л. 6 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Корекозево» Перемышльского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время тенденция такова, что объемы жилой застройки должны резко возрасти. Администрация сельского поселения должна выбрать новые земельные участки, подготовленные к развитию жилищного строительства.

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – селу Корекозево.

Таблица 11

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Корекозево» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 12

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Село Корекозево» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 13

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Площади для нового строительства ограничены санитарно-гигиеническими нормативами. Необходимость введения экологических ограничений на размещение и функционирование промышленных предприятий очевидна.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения автозаправочных станций, автобаз и прочих предприятий.

В с. Корекозево на территории молочно-товарной фермы, принадлежащей ООО АПК «Троицкий» расположен скотомогильник площадью 200 м2, введен в эксплуатацию в 1998 году, законсервирован в 2007 году, объем биоямы составляет примерно 15 м3, при консервации была заполнена полностью.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Серьезную проблему приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения, как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Таблица 14

Количество образующихся отходов ООО АПК «Троицкий»

| № п/п | Наименование отхода | Кол-во образующихся отходов, т | Класс опасности отхода | Кол-во утилизируемых отходов | Кому передаются отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 0,0014 | 1 | 0,0014 | ООО ОНПЦ «Регион-Центр Экология» |
| 2. | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с не слитым электролитом | 0,128 | 2 | 0,128 | ООО ОНПЦ «Регион-Центр Экология» |
| 3. | Масла моторные отработанные | 1,8 | 3 | 1,8 | ООО «Нефтегазсервис» |
| 4. | Масла трансмиссионные отработанные | 0,21 | 3 | 0,21 | ООО «Нефтегазсервис» |
| 5. | Фильтры масляные отработанные от автотранспорта | 0,028 | 3 | 0,028 | Специализированная организация |
| 6. | Навоз от свиней свежий | 183,0 | 3 | 0 | - |
| 7. | Навоз от крупного рогатого скота свежий | 24470,0 | 4 | 0 | - |
| 8. | Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования | 2,0 | 4 | 0 | - |
| 9. | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки | 0,2 | 4 | 0 | - |
| 10. | Покрышки отработанные | 0,51 | 4 | 0,51 | ООО ОНПЦ «Регион-Центр Экология» |
| 11. | Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта | 0,011 | 4 | 0,011 | Специализированная организация |
| 12. | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 21,76 | 4 | 108,8 | Полигон ТБО МУП СКХ с. Перемышль |
| 13. | Отходы коры | 0,6 | 4 | 0,6 | Население |
| 14. | Обрезь натуральной чистой древесины | 6,6 | 5 | 6,6 | Население |
| 15. | Опилки натуральной чистой древесины | 2,14 | 5 | 2,14 | Население |
| 16. | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) | 30,0 | 5 | 0 | - |
| 17. | Пыль зерновая | 5,66 | 5 | 0 | - |
| 18. | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный | 8,34 | 5 | 8,34 | Специализированная организация |
| 19. | Стружка черных металлов незагрязненная | 1,1 | 5 | 1,1 | Специализированная организация |
| 20. | Тормозные колодки отработанные | 1,71 | 5 | 1,71 | Специализированная организация |
| 21. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 0,04 | 5 | 0,04 | Специализированная организация |
| 22. | Лом латуни в кусковой форме | 0,53 | 5 | 0,53 | Специализированная организация |
| 23. | Золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый Ирша-Бородинский, Назаровский) | 0,72 | 5 | 0,72 | Население |
| 24. | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 0,11 | 5 | 0,55 | Полигон ТБО МУП СКХ с. Перемышль |
| 25. | Пищевые отходы кухонь и организации общественного питания несортированные | 1,6 | 5 | 1,6 | Население |

Количество образующихся отходов определено согласно технологическим регламентам на выпускаемую продукцию.

Медико-экологическая ситуация

В целом экологическая ситуация в сельском поселении оценивается как напряженная. Ухудшение санитарно-гигиенических условий, вследствие повышенного уровня загрязнения компонентов окружающей природной среды отражается на здоровье населения.

В прошлом столетии в сельском поселении регистрировалось особо опасное заболевание сибирской язвы среди крупного рогатого скота (также болеет человек): в с. Корекозево в 1937 году, в дер. Бушовка в 1895 и 1917 годах, в дер. Вольня в 1937 году, в дер. Вороново в 1937 году и в дер. Михеево в 1937 и 1972 годах.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в отдельных районах поселения, расположение жилья в зонах влияния промышленных объектов, ухудшение здоровья населения требуют проведения реабилитационных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки, регламентированного использования санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Поселок Корекозево» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Коммунальное хозяйство» с. Перемышль.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Уборкой улиц сельского поселения занимается ООО «Коммунальное хозяйство» и ООО «Мелиоратор». Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в районе дер. Корчевские Дворики Перемышльского района в 15 км на юго-запад от МО СП «Село Корекозево» (санитарно-защитная зона – 1000 м). Полигон находится в эксплуатации ООО «Коммунальное хозяйство».

В настоящее время на территории МО СП «Село Корекозево» отсутствуют контейнеры для сбора мусора. Вывоз ТБО производится четыре раза в неделю транспортом ООО «Коммунальное хозяйство» по часам.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 15

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Село Корекозево» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Село Корекозево» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 16

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Территория сельского поселения «Село Корекозево» находится в центральной части Перемышльского района Калужской области. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Вдоль западной границы протекает река Ока, по центральной части – река Желовь.

Центр МО СП «Село Корекозево» – село Корекозево сформировался и весь сосредоточен вдоль одной улицы Центральной. Эта улица составляет планировочную основу села.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения(Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона инженерной инфраструктуры (И):

Включает в себя территорию очистных сооружений и территории объектов электроснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–      зона сельскохозяйственных угодий;

– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Корекозево» по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 90 380 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают панельные и деревянные жилые дома и составляют 40 % и 52,8% соответственно от общей площади жилищного фонда, остальные 7,2% приходятся на дома каменные и кирпичные.

Характеристика жилого фонда, тыс.м2

Таблица 17

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2010 г. | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | кол-во квартир | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
|  | с. Корекозево (366 частных домов, 15 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 40 400 | 199 | 2 577 | 17 568 | 20 255 | 20 537 | 19 863 | - | - |
| Жилой фонд в личной собственности граждан | 27 000 | 132 | 1 718 | 11 777 | 13 505 | 13 691 | 13 242 | - | - |
|  | дер. Бушовка (33 дома) |
| Жилой фонд, всего: | 1 980 | - | 198 | 1 584 | 198 | 1 980 | - | - | - |
|  | дер. Вольня (44 дома) |
| Жилой фонд, всего: | 2 640 | - | 264 | 2 112 | 264 | 2 640 | - | - | - |
|  | дер. Вороново (72 дома) |
| Жилой фонд, всего: | 4 320 | - | 432 | 3 456 | 432 | 4 320 | - | - | - |
|  | дер. Голодское (85 домов) |
| Жилой фонд, всего: | 5 100 | - | 510 | 4 080 | 510 | 4 860 | 240 | - | - |
|  | дер. Голчань (35 домов) |
| Жилой фонд, всего: | 2 100 | - | 210 | 1 680 | 210 | 2 100 | - | - | - |
|  | дер. Киреево (34 дома) |
| Жилой фонд, всего: | 2 040 (1360 в личной собственности) | - | 204 | 1 632 | 204 | 1 940 | 100 | - | - |
|  | дер. Мехово (80 домов) |
| Жилой фонд, всего: | 4 800 | - | 480 | 3 840 | 480 | 4 560 | 240 | - | - |
| Итого по СП: | 90 380 | 331 | 6 593 | 47 729 | 36 058 | 56 628 | 33 685 | - | - |

Благоустройство жилого фонда, м2

Таблица 18

| Населенные пункты | Благоустройство жилых строений, м2 |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом | теплоснабжением | горячим водоснабжением |
| с. Корекозево | 40 400 | 19 500 | 27 800 | 27 800 | - |
| дер. Бушовка | - | - | 1 560 | 1 560 | - |
| дер. Вольня | - | - | - | - | - |
| дер. Вороново | 4 320 | - | 2 280 | 2 280 | - |
| дер. Голодское | - | - | 3 900 | 3 900 | - |
| дер. Голчань | - | - | - | - | - |
| дер. Киреево | - | - | - | - | - |
| дер. Мехово | 4 800 | - | 2 520 | 2 520 | - |
| Итого по СП: | 49 520 | 19 500 | 38 060 | 38 060 | - |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 19

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 20 000 | 10 400 | 10 000 |
| дер. Бушовка | 99 | 1 584 | 297 |
| дер. Вольня | 396 | 2 112 | 132 |
| дер. Вороново | 216 | 3 456 | 648 |
| дер. Голодское | 255 | 4 080 | 765 |
| дер. Голчань | 315 | 1 680 | 105 |
| дер. Киреево | 306 | 1 632 | 102 |
| дер. Мехово | 240 | 3 840 | 720 |
| Итого по СП: | 21 827 | 28 784 | 12 769 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа, общая площадь которого в настоящее время составляет 12 тыс. м2 (13 % от всего жилого фонда). Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Корекозево», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно отнести:

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутрипоселковую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

На основе данных, предоставленных службами администрации сельского поселения, проведен анализ обеспеченности населения МО СП «Село Корекозево» основными видами культурно-бытового обслуживания.

Как показал анализ, в целом поселение характеризуется достаточным уровнем развития существующей социальной инфраструктуры – жители обеспечены культурными и социальными услугами. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли. Но при рассмотрении каждого населенного пункта видно, что все объекты расположены в центре сельского поселения, в селе Корекозево.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Корекозево» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – с. Корекозево.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время в селе функционирует одно детское дошкольное образовательное учреждение - МДОУ «Солнышко» - отдельно стоящее типовое здание 1966 года постройки (ул. Черемушки, 15). Расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 45 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 40 человека. Количество работающих – 7 человек. Таким образом, фактически наполняемость дошкольного учреждения несколько ниже его проектной вместимости и составляет 89 %.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Корекозево функционирует одна общеобразовательная школа МОУ «Корекозевская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1967 года постройки (ул. Черемушки, 16). Расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 30 %. Количество работающих в школе 14 человек. Общая проектная вместимость школы – 300 мест, а количество учащихся – 90 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 30 %.

Внешкольные учреждения.

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения села Корекозево работает фельдшерско-акушерский пункт, находящийся в здании детского сада (ул. Черемушки, 15). Численность обслуживающего персонала – 2 человека. В смену ФАП посещают 25 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центе с. Перемышль.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства слабо развита в с. Корекозево и представлена следующими учреждениями:

Библиотека – типовое отдельно стоящее здание 1962 года постройки (ул. Центральная, 55). Расположена на центральной улице села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 30 %. Вместимость составляет 20 мест, книжный фонд насчитывает 15 тыс. томов.

Дом культуры – приспособленной помещение при библиотеке. Вместимость составляет 200 мест.

Спортивные сооружения

На территории МО СП «Село Корекозево» отсутствуют учреждения спорта.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Торговля. Село Корекозево характеризуется достаточно высоким уровнем развития сферы торговли. На территории села размещаются 5 объектов розничной торговли, в том числе торговые павильоны и киоски. В настоящее время в селе насчитывается 536 кв.м. торговых площадей, что составляет 466 кв.м. на 1000 жителей, что выше нормативного показателя, составляющего 280 кв.м. на 1000 жителей.

В деревнях Бушовка, Вольня, Вороново, Голодское, Голчань и Мехово работает выездная торговля один раз в неделю.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 20

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | магазин «Черемушки» | с. Корекозево, ул. Центральная, 54 | частная | продовольственный | 60 | типовое |
| 2. | магазин «Ока» | с. Корекозево, ул. Центральная, 252 | частная | продовольственный | 26 | приспос. |
| 3. | магазин «Лана» | с. Корекозево, ул. Центральная, 67 | частная | продовольственный | 50 | типовое |
| 4. | магазин «Дар» | с. Корекозево, ул. Центральная, 158 | частная | продовольственный | 80 | типовое |
| 5. | магазин «Рыболов» | с. Корекозево, ул. Центральная, 29 | частная | непродовольственный | 20 | приспос. |

Дислокация объектов общественного питания

Таблица 21

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Столовая ООО АПК «Троицкий» | с. Корекозево, ул. Центральная, 53 | частная | 50 | типовое |
| 2. | Кафе «Теремок» | с. Корекозево, ул. Центральная, 230 б | частная | 250 | типовое |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

Сеть предприятий бытового обслуживания включает в себя ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви, услуги прачечных и химчисток, ателье по ремонту бытовой аппаратуры и техники, услуги проката, фотографии, парикмахерские, ремонт мебели и прочее.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в селе Корекозево имеется:

- отделения банка «Сбербанк России», операционная касса №2670/026, расположенное по адресу ул. Центральная, д. 57;

- отделение почтовой связи, расположенное по адресу ул. Центральная, д. 24.

Предприятия коммунального обслуживания

Из учреждений коммунального хозяйства в сельском поселении «Село Корекозево» размещаются:

- ООО «Теремок» - гостиница на 14 мест, построенное в 2008 году, расположенное по адресу: с. Корекозево, ул. Центральная, д. 230б. Здание гостиницы типовое, количество обслуживающего персонала – 2 человека.

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Корекозево - действующее кладбище общей площадью 20 000 м2 (заполнено на 80 %);

- дер. Вольня - действующее кладбище общей площадью 5 000 м2.

Сельское поселение «Село Корекозево» обслуживает пожарная часть 25 десятого отряда Управления Государственной Противопожарной Службы.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Корекозево» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Село Корекозево» (ул. Черемушки, д. 16) с количеством сотрудников – 5 человек.

Охрану общественного порядка осуществляет отдел милиции по Перемышльскому району, расположенный в с. Перемышль.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 22

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | 45 40 | 35-40 39 | более 100** |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 300 90 | 135-140 260 | более 100** |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Дом культуры | пос. мест | 200 | 80 174 | более 100 |
| 4. | Библиотеки | тыс. томов | 15 | 4 13 | более 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. в см. | 25 | 18,6 22 | более 100 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 6. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 236 | 280 205 | 73 |
| 11. | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | пос. мест | 200 | - | - |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7. | Кладбище | га | 2,5 | 0,24 2,2 | более 100 |
| Примечание: |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Корекозево» как и всего Перемышльского района осуществляются только автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По северо-западной окраине сельского поселения «Село Корекозево» проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» (III категория, полоса отвода 40 м), которая соединяет его с областным центром – г. Калуга, находящимся в 13 км. Автомобильная дорога проходит непосредственно через с. Корекозево и уходит на юго-запад.

На юго-восток от автомобильной дороги общего пользования федерального значения пошли две автомобильные дороги общего пользования регионального значения с усовершенствованным покрытием «Голодское – Суворов – Одоев» (III категория, полоса отвода 22 м) и «Голодское – Суворов – Одоев» – Григоровское (IV категория, полоса отвода 19 м).

Дорога III категории должна иметь:

- число полос движения – 2;

- ширина полосы движения, м – 3,5;

- ширина проезжей части, м – 7;

- ширина земляного полотна, м – 12.

Дорога IV категории должна иметь:

- число полос движения – 2;

- ширина полосы движения, м – 3;

- ширина проезжей части, м – 6;

- ширина земляного полотна, м – 10.

Все автомобильные дороги общего пользования регионального значения, в основном, с асфальтобетонным покрытием шириной 4-8 м, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с. Корекозево и другими районами области, а также улучшенные грунтовые дороги шириной 4-6м.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Село Корекозево»

Таблица 23

| Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 29 232 840 ОП МП-001 | «автодорога по ул. Черемушки с. Корекозево» | 1,5 |
| 29 232 840 ОП МП-002 | «автодорога по ул. Лесная с. Корекозево» | 2,0 |
| 29 232 840 ОП МП-003 | «автодорога по ул. Сосновая с. Корекозево» | 2,0 |
| 29 232 840 ОП МП-004 | «автодорога по дер. Киреево» | 1,0 |
| 29 232 840 ОП МП-005 | «автодорога по дер. Голодское» | 3,0 |
| 29 232 840 ОП МП-006 | «автодорога по дер. Бушовка» | 1,0 |
| 29 232 840 ОП МП-007 | «автодорога по дер. Вороново» | 1,5 |
| 29 232 840 ОП МП-008 | «автодорога по дер. Мехово» | 1,5 |
| 29 232 840 ОП МП-009 | «автодорога по дер. Вольня» | 1,5 |
| 29 232 840 ОП МП-010 | «автодорога по дер. Голчань» | 1,0 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Таблица 24

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим категориям | С твердым покрытием |  | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведенная |  | Всего | Асфальтобетонные и др. с применением вяжущих |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Голодское – Суворов – Одоев» | 16,81 | III | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | - | 100 | 33,0 | 52,93 |
| 2. | «Голодское – Суворов – Одоев» – Григоровское | 7,48 | IV | 7,48 | 6,41 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | - | 100 | 21,0 | 15,71 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Перемышльский район» на территории

МО СП «Село Корекозево»

Таблица 25

| Наименование атодороги | Протяженность км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Г | Щ |
| Корекозево-Киреево» | 2,0 | - | 2,0 | - |
| «Голодское-Суворов-Одоев-Григоровское»-Вольня | 3,0 | 2,6 | 0,4 | - |
| «Калуга-Козельск»-Пионер лагеря | 1,5 | 1,5 |  | - |
| Вольня-Голчань | 2,0 | - | 2,0 | - |
| «Голодское-Суворов-Одоев»-Мехово | 3,5 | - | 3,5 | - |
| Итого | 12,0 | 4,1 | 7,9 | - |

На перспективу предусматривается соединение автомобильной дороги через Большие Козлы – Крутые Верхи на автомобильную дорогу «Голодское - Суворов – Одоев» – Григоровское, что может стать толчком к градостроительному освоению этой территории.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

### I.III.5 Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное межобластное, междугородное внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

Перечень внешних автобусных маршрутов

(в пригородном и междугороднем сообщении)

Таблица 26

| № м-та | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин.) | Количество машин на маршруте (ед.) | Марка машин и их вместимость (чел.) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калуга- Перемышль | 43,7 | 2 ч. | 3 | ПАЗ 24 чел. | 26,3 |
| 2 | Калуга- Перемышль- Лучкино | 54,7 | 2 ч. 30 мин. | 1 | ПАЗ 24 чел. | 8,8 |
| 3 | Калуга- Погореловка | 54,7 | 2 ч. 40 мин. | 1 | ПАЗ 24 чел. | 8,8 |
| 4 | Калуга- Суворов | 60,0 | 3 ч. | 3 | ПАЗ 24 чел. Ikarus 50 чел. Merscedes 50 чел. | 25,0 |
| 5 | Калуга- Козельск | 78,8 | 4 ч. | 3 | ПАЗ 24 чел. Ikarus 50 чел. Merscedes 50 чел. | 25,0 |
| 6 | Козельск- Москва | 240 | 8 ч. | 5 | Ikarus 50 чел. Merscedes 50 чел. KIA 50 чел. | 180,0 |
| 7 | Сосенский- Калуга | 120 | 5 ч. | 3 | ПАЗ 24 чел. Ikarus 50 чел. Merscedes 50 чел. | 25,0 |

Маршруты «Школьный автобус»

Таблица 27

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перемышль – Григоровское – Мехово – Перемышль | 50 |

Улично-дорожная сеть сельского поселения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Проектом Генерального плана предлагается различать улицы местного значения и внутриквартальные проезды. Улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения и магистралей более высокого класса с отдельными земельными участками.

Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего пользования.

Транспортная сеть на территории МО СП «Село Корекозево» подразделяется на основные и второстепенные улицы.

Протяженность улиц и дорог составляет – 19,5 км.  Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 28.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 28

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м | Ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | с. Корекозево |
| 1. | Центральная | 5 | 8 | Грунт |
| 2. | Черемушки | 1,5 | 8 | Грунт |
| 3. | Сосновая | 2 | 8 | Грунт |
| 4. | Лесная | 2 | 8 | Грунт |
| II. | дер. Бушовка |
| 1. | Автодорога по дер. Бушовка | 1 | 8 | Без покрытия |
| III. | дер. Вольня |
| 1. | Автодорога по дер. Вольня | 1,5 | 8 | Грунт |
| IV. | дер. Вороново |
| 1. | Автодорога по дер. Вороново | 1,5 | 8 | Без покрытия |
| V. | дер. Голодское |
| 1. | Автодорога по дер. Голодское | 3 | 8 | Грунт |
| VI. | дер. Голчань |
| 1. | Автодорога по дер. Голчань | 1 | 8 | Без покрытия |
| VII. | дер. Киреево |
| 1. | Автодорога по дер. Киреево | 1 | 8 | Без покрытия |
| VIII. | дер. Мехово |
| 1. | Автодорога по дер. Мехово | 1,5 | 8 | Грунт |

Ширины многих улиц местного значения не соответствуют нормативным стандартам, кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие.

На улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование для ликвидации проседания грунта. На ряде улиц, с учетом развития строительства жилых домов и социальных объектов, интенсивность движения автотранспорта в последние годы возрастает.

Слабо развита в селе сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Требуется выполнение ремонта автодорог с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам, в том числе внутри квартальных проездов.

Гаражи и автостоянки

На территории сельского поселения отсутствуют гаражи для хранения личного автотранспорта.

На селитебных территориях следует размещать в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89 открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям. Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

Автозаправочные станции

На территории сельского поселения «Село Корекозево» расположена одна автозаправочная станция, расположенная на автодороге федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» южнее с. Корекозево.

## Выводы

Анализ современного состояния сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

Современная застройка характеризуется сложной планировочной ситуацией:

-  достаточно сложные инженерно-геологические условия, высокий уровень грунтовых вод;

- части селитебной территории населенных пунктов расположены в пределах санитарно-защитных зон предприятий и в местах дискомфортного проживания по уровню акустических и вибрационных воздействий от железной и автомобильной дорог;

- на территории сельского поселения не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Корекозево» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Корекозево является административным центром МО СП «Село Корекозево» Перемышльского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Село Корекозево находится в 13 км к северо-востоку от г. Калуга, что создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Корекозево» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а также влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Корекозево и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Корекозево»

Таблица 29

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Калуга и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Недостаточно развита социальная инфраструктура. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 1150 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Плотность населения

Таблица 30

| Населенный пункт | Территория, кв. км | Численность населения, человек на 01.01.2010 г. | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 3,31 | 987 | 298 |
| дер. Бушовка | 0,19 | 15 | 79 |
| дер. Вольня | 0,31 | 4 | 13 |
| дер. Вороново | 0,77 | 21 | 27 |
| дер. Голодское | 0,68 | 36 | 53 |
| дер. Голчань | 0,47 | 20 | 42 |
| дер. Киреево | 0,25 | 12 | 48 |
| дер. Мехово | 1,44 | 55 | 38 |

Динамика численности населения, чел.

Таблица 31

| Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 1056 | 1050 | 1019 | 1000 | 980 | 967 | 962 | 963 | 964 | 987 |
| дер. Бушовка | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| дер. Вольня | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Вороново | 31 | 33 | 31 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| дер. Голодское | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 |
| дер. Голчань | 31 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| дер. Киреево | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| дер. Мехово | 59 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Итого по СП: | 1262 | 1255 | 1217 | 1185 | 1164 | 1147 | 1137 | 1135 | 1133 | 1150 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 100 человек).

За период с 2001 г. по 2010 г. отмечается постепенное уменьшение численности населения, но за последний год вновь наметилась положительная тенденция.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в поселения и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в поселение, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 32

|  | Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | с. Корекозево | 12 | 10 | 16 | 29 | 5 | 9 | 14 | 26 | 30 | 34 |
|  | дер. Бушовка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | дер. Вольня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Вороново | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | дер. Голодское | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|  | дер. Голчань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Мехово | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого по СП: | 13 | 15 | 18 | 30 | 7 | 10 | 16 | 32 | 33 | 37 |
| Убыло | с. Корекозево | 12 | 18 | 41 | 42 | 13 | 15 | 10 | 14 | 19 | 17 |
|  | дер. Бушовка | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Вольня | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|  | дер. Вороново | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|  | дер. Голодское | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | дер. Голчань | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Мехово | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по СП: | 12 | 22 | 44 | 50 | 14 | 18 | 11 | 17 | 21 | 19 |
| Мигр. прирост (отток) | с. Корекозево | - | (8) | (25) | (13) | (8) | (6) | 4 | 12 | 11 | 17 |
|  | дер. Бушовка | - | (2) | - | (1) | - | - | - | 1 | - | - |
|  | дер. Вольня | - | - | - | (1) | - | (1) | - | - | - | - |
|  | дер. Вороново | - | 2 | (1) | (4) | - | (1) | - | (1) | - | - |
|  | дер. Голодское | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | (1) |
|  | дер. Голчань | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Мехово | - | - | (2) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
|  | Итого по СП: | 1 | (7) | (26) | (20) | (7) | (8) | 5 | 15 | 12 | 18 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 33

|  | Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившихся | с. Корекозево | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 |
|  | дер. Бушовка | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | дер. Вольня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Вороново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Голодское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дер. Голчань | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
|  | дер. Мехово | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по СП: | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 |
| Умерших | с. Корекозево | 10 | 8 | 10 | 13 | 17 | 15 | 19 | 22 | 20 | 7 |
|  | дер. Бушовка | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | дер. Вольня | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | дер. Вороново | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | дер. Голодское | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | дер. Голчань | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
|  | дер. Мехово | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
|  | Итого по СП: | 10 | 11 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 29 | 28 | 14 |
| Убыль (прирост) | с. Корекозево | (2) | (2) | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 13 | 10 | (6) |
|  | дер. Бушовка | - | - | - | - | (1) | 1 | - | - | - | 1 |
|  | дер. Вольня | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | дер. Вороново | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | дер. Голодское | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | дер. Голчань | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
|  | дер. Киреево | - | - | - | - | 1 | (2) | - | - | 2 | 1 |
|  | дер. Мехово | - | (1) | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
|  | Итого по СП: | (2) | - | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 | 20 | 20 | 1 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Корекозево» в течение последних десяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2001-2010 г. составляет от 1 до 20 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2008 и 2009 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для карьерного роста и интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность, что тоже имеет несколько причин, главными из которых являются следующие:

- недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения

- значительный процент смертей экономически активного населения связан с отравлениями, убийствами, суицидом, травматизмом, т.е. с причинами, имеющими сугубо социальную природу. Последнее обстоятельство позволяет говорить о значительном резерве роста продолжительности жизни и уменьшении уровня смертности при улучшении экономической ситуации.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 34

| Населенные пункты | Всего в том числе: | дети 0-18 лет | трудоспособный возраст | старше трудоспособного | возраст не указан | Всего в том числе: | дети 0-18 лет | трудоспособный возраст | старше трудоспособного | возраст не указан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 2010 год |
| с. Корекозево | 1050 | 197 | 690 | 163 | - | 987 | 186 | 633 | 168 | - |
| дер. Бушовка | 16 | 2 | 7 | 7 | - | 15 | 1 | 7 | 7 | - |
| дер. Вольня | 9 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| дер. Вороново | 33 | - | 14 | 19 | - | 21 | - | 5 | 16 | - |
| дер. Голодское | 44 | 3 | 24 | 17 | - | 36 | - | 10 | 26 | - |
| дер. Голчань | 29 | 2 | 15 | 12 | - | 20 | 2 | 7 | 11 | - |
| дер. Киреево | 14 | 2 | 6 | 6 | - | 12 | - | 6 | 6 | - |
| дер. Мехово | 60 | 7 | 29 | 24 | - | 55 | 6 | 24 | 25 | - |
| Итого по СП: | 1255 | 215 | 790 | 250 | - | 1150 | 196 | 693 | 261 | - |

Демографический потенциал поселка

Таблица 35

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- плохой экологической обстановкой;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения сельского поселения. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения; данная статистическая неточность искажает анализ).

Занятость населения

Таблица 36

| Наименование | Количество человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Численность населения |  |  |
| Численность занятых, в том числе: | 500 | 43 |
| Добыча полезных ископаемых | 5 | 0,4 |
| Обрабатывающие производства | 6 | 0,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 6 | 0,4 |
| Строительство | 15 | 1,3 |
| Транспорт и связь | 12 | 1,2 |
| Здравоохранение | 10 | 1,0 |
| Образование | 14 | 1,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 15 | 1,3 |
| Другие виды экономической деятельности | 417 | 36,1 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях непроизводственной сферы отмечается высокая доля занятых. Доля занятых в основном производстве – ниже. Как правило, большая доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры занятости низкое. В росте доминирует торговля, растет занятость в отраслях бюджетной сферы.

Высвобождение работников из производственной сферы ставит остро проблему безработицы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, дав возможность найти свое призвание в сфере услуг. Причем такая структура занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в непроизводственной сфере.

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 37

| Населенные пункты | Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | ИТР | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 2006 г. | 10 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | 10 |
|  | 2007 г. | 12 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | - | 12 |
|  | 2008 г. | 12 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | - | 12 |
|  | 2009 г. | 14 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | - | 14 |
|  | 2010 г. | 15 | 4 | 3 | 8 | - | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 15 |
| д. Вороново | 2006 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2007 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2008 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2009 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2010 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| д. Голодское | 2006 г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | 2007 г. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | 2008 г. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | 2009 г. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | 2010 г. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| д. Голчань | 2006 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2007 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2008 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2009 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 2010 г. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| д. Мехово | 2006 г. | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  | 2007 г. | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
|  | 2008 г. | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 |
|  | 2009 г. | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 |
|  | 2010 г. | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 |

### II.III.3 Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Корекозево» является агропромышленный комплекс – единственное предприятие поселения.

На сегодняшний день ООО АПК «Троицкий» крупное сельхозпредприятие, являющееся поставщиком компаний «Данон» и «Вимм-Биль-Данн». Входит в состав холдинга ООО «Управляющая компания «Автоэлектроника». Производитель сырья, Производитель скота и птицы, оптовая и оптово-розничная торговля.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития поселка (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения поселка в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Трудовые ресурсы.

Таблица № 38

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Корекозево, д. Вороново и д. Мехово.

Система водоснабжения с. Корекозево

Водоснабжение села осуществляется от трех артезианских скважин и одной водонапорной башни расположенных в центральной части села. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 5,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 60 %.

Система водоснабжения д. Вороново и д. Мехово

Система водоснабжения д. Вороново и д. Мехово представляет собой единый комплекс, который включает в себя две водонапорные башни расположенные юго-восточнее д. Вороново и водопроводных сетей общей протяженностью 5,3 км., диаметром труб от 20 до 300 мм., материал труб – металл. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 80 %.

В д. Киреево, д. Голодское, д. Бушевка, д. Вольня, д. Голчань в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Оценка качества питьевой воды с. Корекозево Перемышльского района произведена на основе результатов химического анализа подземных вод артезианских скважин №1, 3 (2010 г.), №2 (2011 г.) с. Корекозево и артезианской скважины д. Мехово-Вороново (2011г.). Результаты химического анализа подземных вод приведены в протоколах исследований ООО «Калужский областной водоканал» (стр. 21). Исследования проб воды были проведены по 47 показателям.

Органолептические свойства питьевой воды (цветность, запах, привкус) соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме мутности – среднее значение за 2010г. – 6,35, среднее значение за 2011г. – 2,3 (при норме 1,5).

Величина рН — 7,5 (норма – 6-9) окисляемость 1,52 мг/л (норма – 5мг/л), жёсткость 6,7 град.Ж. (норма – 7 град.Ж).

Содержание микро- и макрокомпонентов не превышает установленных норм, кроме превышения железа (Fe, суммарно) от 2,3 до 6,1 мг/л (2010 г.), от 1,6 до 2,2 мг/л (2011г.) при норме 0,3 мг/л.

По санитарно-микробиологическим показателям (определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов) пробы воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованная система канализации присутствует в с. Корекозево.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,4 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 30 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные в южной части села Корекозево. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В деревне  Киреево, Голодское, Бушевка, Вольня, Голчань, Воронов, Мехово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Часть население сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения газифицированы 5 населенных пунктов с. Корекозево, д. Бушовка, д. Голодское, д. Мехово и д. Вороново.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС Воротынск. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети деревень находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время объекты централизованного теплоснабжения располагаются только в с. Корекозево, они представлены газовой котельной, расположенной в центральной части села, её износ составляет около 40 %. Протяженность сетей теплоснабжения составляет около 1,3 км, состояние теплосетей оценивается как удовлетворительное.

Теплоснабжение населенных пунктов: д. Киреево, д. Вороново, д. Мехово, д. Голчань, д. Голодское, д. Бушевка, д. Вольня осуществляется локально.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения деревень является электроподстанция 35/10 кВ «Корекозево». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Корекозево» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС монтированной емкостью 128 номеров. Кроме этого в с. Корекозево для оказания услуг связи установлен проводной таксофон. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. В с. Корекозево установлены 121 телефонов, в том числе 14 — в организациях.

Для предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет установлено оборудование монтированной емкостью 64 порта. Услуги широкополосного доступа к сети Интернет используют 42 абонента, в том числе 1 предприятие.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В с. Корекозево имеется почтовое отделение, которое относится к Козельскому почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей;услуги телеграфной связи;обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Перемышльского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории с. Корекозево предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории с. Корекозево предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Перемышльского района, ПК«ГЕО», 2010 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.