ООО ПКТИ МНО «ФЛАГМАН» №СРО-П-168-22112011 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» Перемышльского района Калужской области Положения по территориальному планированию Том второй Утвержден решением Сельской Думы от 19.09.2013 № 135 (в редакции 2017 № ) КАЛУГА – 2017 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10-250 от 20 октября 2010 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» Перемышльского района Калужской области Положения по территориальному планированию Том второй Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2010 -2016 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития сельского поселения	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	7

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	16

III.2 Жилищное строительство	16

III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	17

III.2.2 Типология нового жилищного строительства	19

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	20

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	22

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	23

III.6. Ритуальное обслуживание населения	25

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	26

IV.1 Улично-дорожная сеть	26

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	28

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	36

VII. Положения генерального плана по инженерной	39

подготовке территории	39

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	41

VIII.1 Водоснабжение	41

VIII.2 Водоотведение	42

VIII.3 Теплоснабжение	43

VIII.4 Газоснабжение	44

VIII.5 Электроснабжение	45

VIII.6 Связь	46

Список используемой литературы:	47

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Корекозево» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2021 г.

II этап (расчетный срок) – 2031 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение деревень.

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории муниципального образования были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенных пунктов.

Как показал градостроительный анализ, в муниципальном образовании имеются свободные территориальные ресурсы.

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства рассматривались территории свободные от капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов практически отсутствуют.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом, а также за счет уплотнения существующей жилищной застройки.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских среды.

В Генеральном плане предлагается:

1. Изменение границы села Корекозево, д. Голодское и д. Мехово с включением новых территорий.

2. Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Для развития жилищного и производственного строительства Схемой территориального планирования МР Перемышльский район в СП «Село Корекозево» предусмотрен перевод земель из одной категории в другую.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Село Корекозево», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенных пунктов;

- упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

- обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в 6 км севернее МО СП «Село Корекозево», расположены земельные участки, в отношении которых произведен государственный кадастровый учет, с присвоенной категорией земли сельскохозяйственного назначения и земли особо охраняемых территорий и объектов, с адресной привязкой к селу Корекозево. В соответствии с законом Калужской области № 369-ОЗ от 01.11.2004 г. данные земельные участки располагаются на территории МО СП «Деревня Большие Козлы». В настоящее время отсутствует возможность присоединения представленных земельных участков к территории МО СП «Село Корекозево». В связи с этим генеральным планом предлагается:

Вариант 1. Изменение адресной привязки участков и присвоения адресов в МО СП «Деревня Большие Козлы»;

Вариант 2. Для присоединения земельных участков к территории МО СП «Село Корекозево», администрации сельского поселения необходимо сформировать земельный участок и осуществить в отношении него государственный кадастровый учет, для обеспечения возможности присоединения анклава в границу МО СП «Село Корекозево», так же необходимо внесение изменений в закон Калужской области №369-ОЗ от 01.11.2004 г.

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов (проект 2010 г.)

Таблица 1.

| Местоположение участков | Площадь земель лесного фонда, га | Местоположение лесных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 8,3 | Территория ГУ «Калужское лесничество» Желовское участковое лесничество квартал 22 выдела 10 и 19. Категория защитности: леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Лесной поселок, оформление фактически застроенной территории |

Строительство лесного поселка проводилось в 80 годы калужским лесничеством для обеспечения своих сотрудников жильем. В настоящее время, никаких правоуставливающих документов и нормативно-правовых актов на выделение участков под жилищное строительство в ГУ «Калужское лесничество» и администрации МО СП «Село Корекозево»  не имеется. Включение лесного поселка в границы населенного пункта с. Корекозево выполнено на основании ходатайства ГУ «Калужское лесничество» (письмо №102 22.03.10г. см. приложения) и многочисленных обращений граждан в администрацию с. Корекозево.

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов (в редакции 2017 г.)

| № | Ориентир | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Корекозево» |
| 1. | с. Корекозево | 11,7 | 40:17:100104:42 | Частная | Религиозное использование | Первая очередь |
|  |  | 1,2 | 40:17:100104:45 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 12,9 |  |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (в редакции 2017 г.)

| Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Киреево | 40,5265 | частная | промышленное предприятие | 40:17:100303:1 | 2017-2020 |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

(проект 2010 г.)

Таблица 2

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 3,0 | Оформление фактически застроенной территории |
|  | 5,0 | Новое жилищное строительство |
| Всего | 8,0 |  |
| д. Голодское | 13,2 | Новое жилищное строительство |
| д. Мехово | 3,7 | Новое жилищное строительство |
| ИТОГО | 24,9 |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли промышленности в категорию земли населенных пунктов (проект 2010 г.)

Таблица 3

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Корекозево | 5,8 | Новое жилищное строительство |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности

(проект 2010 г.)

Таблица 4

| № п./п. | Наименование | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 10 | карьер | 2011 |
| 2 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 13,4 | карьер | 2011 |
| 3 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 11 | карьер | 2011 |
| 4 | СП «Село Корекозево» с. Корекозево | 19,3 | карьер | 2011 |
| Итого: | 53,7 | - | - |

Архитектурно - планировочные решения генерального плана сельского поселения «Село Корекозево» основаны на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Корекозево» Перемышльского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области  (в редакции 2017г.) Таблица 6

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
|  | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство 56 распределительных газопроводов общей протяженностью 200,4 км | - | Перемышльский район, Калужская области | Первая очередь | охраная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
|  | Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство 79 газорегуляторных пунктов | - | Перемышльский район, Калужская области | Первая очередь | охраная зона до 100 м |

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 14-10-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 2,6 км (планируется к строительству) | от существующего газопровода в с. Корекозево до планируемой ГРП в д. Киреево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 6,0 км (планируется к строительству) | от существующей ГРП в с. Корекозево до планируемой ГРП в оздоровительных лагерях | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-3 |  | Строительство распределительных газопроводов | 4,0 км (введен в эксплуатацию) | от ГРП в с. Корекозево до ГРП в д. Голодское | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-4 |  | Строительство распределительных газопроводов | 2,3 км (введен в эксплуатацию) | от ГРП в д. Голодское до ГРП в д. Бушовка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-5 |  | Строительство распределительных газопроводов | 2,9 км (введен в эксплуатацию) | от ГРП в д. Бушовка до ГРП в с. Гремячево (МО СП «Село Гремячево») | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-6 |  | Строительство распределительных газопроводов | 2,4 км (введен в эксплуатацию) | от газопровода на с. Гремячево до д. Вороново | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-7 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,9 км (введен в эксплуатацию) | от газопровода на с. Гремячево до д. Голчань | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 14-10-8 |  | Строительство распределительных газопроводов | 0,2 км (планируется к строительству) | От газопровода на д. Голчань до д. Григоровское (МО СП «Деревня Григоровское») | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 31-10-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | Газификация оздоровительных лагерей МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-10-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Киреево МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-10-3 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Введена в эксплуатацию в 2012 году (К№ 40:17:100201:329) | д. Голодское МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-10-4 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Введена в эксплуатацию в 2012 году (К№ 40:17:100401:113) | д. Бушовка МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-10-5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Введена в эксплуатацию в 2012 году (К№ 40:17:100601:279) | д. Вороново, МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район (газификация д. Мехово и д. Вороново) | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 31-10-6 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Введена в эксплуатацию в 2012 году (К№ 40:17:100801:96) | д. Голчань МО СП «Село Корекозево», Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 99-10-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б | на территории Калужской области | Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 137-10-2 |  | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-92 в районе н.п. Голодское | автомобильная развязка | Перемышльский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

Баланс территории МО СП «Село Корекозево»

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 8211,5 | 8211,5 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3353,1 | 3315,2 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 76,5 | 101,5 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 70,6 | 70,6 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 3782,4 | 3782,4 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 168,8 | 168,8 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 760,1 | 773,0 |
| с. Корекозево |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 342,7 | 355,6 |
| дер. Бушовка |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 19,6 | 19,6 |
| дер. Вольня |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 28,0 | 28,0 |
| дер. Вороново |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 79,2 | 79,2 |
| дер. Голодское |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 76,7 | 76,7 |
| дер. Голчань |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 40,5 | 40,5 |
| дер. Киреево |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 25,3 | 25,3 |
| дер. Мехово |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 148,1 | 148,1 |

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилось на 112 человек, но в последние годы наблюдается прирост населения за счет увеличения рождаемости и механического движения населения.

В связи с тем, что за последние 10 лет население сельского поселения уменьшилось, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Село Корекозево»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    1150 человек

Первая очередь                                                                                  1200 человек

Расчетный срок                                                                                  1250 человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 65,8 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 65,8 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 3,29 тыс. кв.м в год, что позволит обеспечить посемейное заселение жилищного фонда. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой сельского поселения и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

### III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается всего 41,6 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда с износом от 30% до 70% в настоящее время, в том числе которые к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

90,4 – 41,6 = 48,8 тыс. м2, где

90,4 тыс. м2 – существующий на начало разработки Генерального плана жилищный фонд;

41,6 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (48,8 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (41,6 тыс. кв.м):

48,8 + 65,8 = 114,6 тыс. м2 общей площади.

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

Таблица 8

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2021 г.) | 90,4 | 20,3 | 70,1 | 38,5 | 128,9 |
| Расчетный срок (2019 до 2031 гг.) | 128,9 | 21,3 | 107,6 | 27,3 | 134,9 |
| итого: |  | 41,6 |  | 65,8 | 134,9 |

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

-социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населений, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

-территориальных – наличия в городском поселении возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

-архитектурно-композиционных.

Полноценная сельская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

### III.2.2 Типология нового жилищного строительства

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

- секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Объем усадебного строительства может быть выше, так как размер дома зависит от возможностей индивидуальных застройщиков.

Принятые плотности заселения на 1 га территории района:

- в средней и многоэтажной застройке (2-5 и выше) – 70-130 чел./га;

- в малоэтажной усадебной застройке (1-2 этажа) – 20-30 чел./га.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Образование:

В настоящее время на территории сельского поселения функционируют одна средняя школа, расположенная в с. Корекозево, емкостью 300 мест. Так же в селе функционирует одно детское дошкольное образовательное учреждение - МДОУ «Солнышко» - отдельно стоящее типовое здание 1966 года постройки (ул. Черемушки, 15). Проектная вместимость – 45 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 40 человека.

Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру.

Спортивные сооружения:

Генеральным планом предлагается на первую очередь:

-  строительство многофункционального спортивного зала в центральной части с. Корекозево;

-  сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Село Корекозево характеризуется достаточно высоким уровнем развития сферы торговли. На территории села размещаются 5 объектов розничной торговли, в том числе торговые павильоны и киоски. В настоящее время в селе насчитывается 536 кв.м. торговых площадей, что составляет 466 кв.м. на 1000 жителей, что выше нормативного показателя, составляющего 280 кв.м. на 1000 жителей. В деревнях Бушовка, Вольня, Вороново, Голодское, Голчань и Мехово работает выездная торговля один раз в неделю.

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство торгового центра в центральной части с. Корекозево с размещением:

- магазинов продовольственных товаров;

- магазинов непродовольственных товаров;

- предприятий общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания;

- прачечных;

- химчисток;

Здравоохранение

В сфере здравоохранения села Корекозево работает фельдшерско-акушерский пункт, находящийся в здании детского сада (ул. Черемушки, 15). Численность обслуживающего персонала – 2 человека. В смену ФАП посещают 25 человек.

На первую очередь предлагается строительство аптеки в с. Корекозево.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в с. Корекозево:

Библиотека – типовое отдельно стоящее здание 1962 года постройки (ул. Центральная, 55). Расположена на центральной улице села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 30 %. Вместимость составляет 20 мест, книжный фонд насчитывает 15 тыс. томов. На первую очередь предлагается увеличение книжного фонда до 25000 экз.

Дом культуры – приспособленной помещение при библиотеке. Вместимость составляет 200 мест.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Ближайшее пожарное депо расположено в с. Перемышль с наличием 2 машин. Проектом на расчетный срок предлагается строительство пожарного депо с размещением 2 машин в с. Корекозево, прибытие пожарных подразделений будет составлять не более 20 минут во все населенные пункты сельского поселения.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания уточняется на последующих этапах проектирования.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. Для уменьшения нагрузки на зеленые насаждение в границах с. Корекозево предлагается создание развитой инфраструктуры (сеть грунтовых дорожек, установка скамеек т.д.);

6. На первую очередь необходимо провести озеленение улицы Центральной в селе Корекозево;

7. Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой городского поселения.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Корекозево» Перемышльского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории МО СП «Село Корекозево» имеется одно действующее кладбище в с. Корекозево. Так как кладбище находится во втором и третьем поясе ЗСО Окского водозабора кладбище в с. Корекозево должно быть закрыто. Проектом генерального плана на первую очередь предлагается размещение кладбища в северо-восточной части с. Корекозево площадью 3 га.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам следующих населенных пунктов д. Голодское, д. Киреево, д. Вольня, д. Голчань, д. Ворново, д. Мехово, д. Бушевка. В с. Корекозево ремонт дорожного полотна необходимо провести по ул. Центральной, ул. Сосновой, ул. Лесной и ул. Черемушки.

На первую очередь необходима установка новых автобусных остановок в с. Корекозево, д. Голодское.

Федеральным дорожным агентством утверждена проектная документация от 03.03.2009 № 58-р на устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел на участке км 21+014 – км25+374 села Корекозево. Распоряжением Федерального дорожного агентства от 19.10.2009 № 407-р утверждена проектная документация на установку барьерного ограждения на автомобильной дороге 1Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел на участке км 19+200 – км 29+350.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Проектом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 9

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

-  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

-   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-   при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

-   при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-   при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 10

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- Увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств;

Территории с повышенным уровнем шума

По северо-западной окраине сельского поселения «Село Корекозево» проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» (III категория, полоса отвода 40 м), которая соединяет его с областным центром – г. Калуга, находящимся в 13 км. Автомобильная дорога проходит непосредственно через с. Корекозево и уходит на юго-запад.

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 11

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 12

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |
| --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории города осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. Поэтому в городских условиях всегда велико количество расчетных подучастков на территории, для которой необходимо провести расчет. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в с. Корекозево необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица 13

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения данного населенного пункта (комплексное ведение мониторинга действующих предприятий в соответствии с экологическими нормами и правилами, создание сводного тома ПДВ на основе отчетов ПДВ предприятий с. Корекозево); |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организацию в населенных пунктах, зимней и летней уборки территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревень будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Биологические отходы

В с. Корекозево на территории молочно-товарной фермы, принадлежащей ООО АПК «Троицкий» расположен скотомогильник площадью 200 м2, введен в эксплуатацию в 1998 году, законсервирован в 2007 году, объем биоямы составляет примерно 15 м3, при консервации была заполнена полностью.

В сельском поселении регистрировалось особо опасное заболевание сибирской язвы среди крупного рогатого скота (также болеет человек): в с. Корекозево в 1937 году, в дер. Бушовка в 1895 и 1917 годах, в дер. Вольня в 1937 году, в дер. Вороново в 1937 году и в дер. Михеево в 1937 и 1972 годах.

При осуществлении комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей необходимо руководствоваться Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.05.2010 № 56 «Об утверждении СП 3.1.7.2629-10.

При проведении строительных, мелиоративных, гидротехнических и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, необходимо уведомить орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное решение, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

На участке нового жилищного строительства в дер. Голодское, согласно карты ландшафтно-геоморфологического районирования, выявлена территория подверженная карстовым образованиям. В связи с этим на участке необходимо проведение более детальных геологических изысканий, для определения существующего состояния территории и возможности ее застройки.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-   закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоема для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Зоны санитарной охраны I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

На расчетный срок централизованная система водоснабжения будет представлена в с. Корекозево, д. Вороново, д. Мехово и д. Голодское.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 14.

Таблица 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 1150 | 250 | 287,5 | 287,5 | 345 |
| Первая очередь(2021г) | 1200 | 250 | 300 | 300 | 360 |
| Расчетный срок (2031г) | 1250 | 250 | 312,5 | 312,5 | 375 |

В связи с тем, что содержание железа в воде превышает установленные нормы в несколько раз, такая вода напрямую не пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Поэтому проектом генерального плана на первую очередь рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- для водоснабжения проектируемой жилой застройки проектом генерального плана предлагается использование воды из законсервированной артезианской скважины, расположенной в центральной части села Корекозево (т.к. по результатам химического анализа качество питьевой воды данной артезианской скважины соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01).

### VIII.2 Водоотведение

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений в селе Корекозево для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Модернизация очистных сооружений должна включать строительство сооружений глубокой биологической доочистки стоков до норм сброса в водоемы. Развитие систем канализации предполагается в селе Корекозево.

На первую очередь для д. Мехово, д. Вороново, д. Вольня, д. Голчань и Бушевка предлагается единая система канализования и отчистки сточных вод, с размещением очистных сооружений в южной части д. Мехово, площадью участка 1,5 га и проектной мощностью 0,7 тыс. м3/сут. и строительство КНС в д. Вольня, д. Голчань и Бушевка.

Для с. Корекозево, д. Голодское и д. Киреево так же предлагается единая система канализования и очистки сточных вод. Проектом предлагается строительство КНС в д. Киреево и д. Голодское. Сброс сточных вод будет осуществляться в существующие очистные сооружения в с. Корекозево.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Для объектов социальной инфраструктуры предлагается создание централизованной системы теплоснабжения. На первую очередь планируется строительство трех газово-блочных котельной с мощностью котлов не менее 1,94 Гкал (2,26 МВт), производительностью с учетом собственных нужд и тепловых потерь не менее 1,62 Гкал (1,88 МВт).

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице 15.

Таблица 15

| население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 | 65800 | 246421 | 0,704791 | 1,423081 | 4,698607 | 1,791793 |

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение деревень осуществляется от ГРС Воротынск. В настоящее время на территории сельского поселения газифицированы 5 населенных пунктов с. Корекозево, д. Бушовка, д. Голодское, д. Мехово и д. Вороново.

Предлагается на первую очередь газифицировать д. Киреево, д. Вольня, д. Голчань. Протяженность проектируемых газопроводов высокого давления на территории сельского поселения составит 9,2 км. Предлагается на первую очередь довести уровень газификации сельского поселения до 100%.

Всего по городскому поселению намечается построить 3 ШРП и около 9,2 км газопроводов (без учета сети низкого давления).

Распределение газа проектируется по двухступенчатой системе:

1 ступень - газопровод высокого давления;

2 ступень - газопроводы низкого давления.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ожидаемы потребности сельского поселения в газе представлены в таблице 16.

Ожидаемые потребности в природном газе.

Таблица 16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 1150 | 32,83 |
| Первая очередь(2021г) | 1200 | 34,26 |
| Расчетный срок (2031г) | 1250 | 35,69 |

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция трансформаторов с заменой на более мощные ПС 35 кВ «Корекозево»;

- реконструкция трансформаторов с заменой на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 17.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный срок.

Таблица 17

| Расчетные сроки | Численность населения | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 1150 | 0,69 |
| Первая очередь(2021г) | 1200 | 0,72 |
| Расчетный срок (2031г) | 1250 | 0,75 |

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспективное количество телефонов приведено в таблице № 18.

Таблица 18

| Расчетные сроки | Численность населения | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 1150 | 383 |
| Первая очередь(2021г) | 1200 | 400 |
| Расчетный срок (2031г) | 1250 | 416 |

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Перемышльского района, ПК «ГЕО», 2010 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.