# ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНЯ ШЕМЯКИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ»

# БОРОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# КАЛУГА

2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Ситуационный план

2. Схема функционального  зонирования М 1:5000

3. Схема магистральных инженерных сетей  М 1:5000

4. Схема дорог, размещения жилых  объектов и объектов общего пользования М 1:5000

5. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000

СОДЕРЖАНИЕ

| Цели и задачи территориального планирования | 5 |
| --- | --- |
| Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения | 5 |
| 2.1. Функционально-планировочная структура | 5 |
| 3. Природные условия | 7 |
| 3.1.Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение | 7 |
| 3.2.Климат | 7 |
| 3.3.Ресурсы поверхностных и подземных вод | 9 |
| 3.4.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы | 10 |
| 3.5.Инженерно-геологические условия | 13 |
| 4. Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям | 15 |
| 4.1.Оценка территории для строительного освоения | 15 |
| 4.2.Планировочные природоохранные ограничения | 15 |
| 4.3.Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов | 16 |
| 4.4.Историко-культурные рекреационные ресурсы | 17 |
| 4.5.Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка | 17 |
| 4.5.1.Состояние воздушного бассейна | 18 |
| 4.5.2.Состояние водных ресурсов | 18 |
| 4.5.3.Анализ качества питьевой воды | 19 |
| 4.5.4.<Состояние ><почвенного >покрова | 19 |
| 4.5.5.Радиационная обстановка | 19 |
| 5. Современное использование территории | 19 |
| 5.1Современная функциональная и планировочная организация деревни | 19 |
| 5.2.Возможности территориального развития | 20 |
| 5.3.Жилищный фонд | 22 |
| 5.4.Культурно-бытовое обслуживание | 23 |
| 5.5.Транспорная инфраструктура | 24 |
| 6. Санитарная очистка территории | 25 |
| 7. Обоснование предложений по территориальному планированию | 27 |
| 7.1.Население. Социально-демографическая характеристика | 27 |
| 7.2.Экономическая база и занятость населения | 27 |
| 8. Инженерно-техническая база | 28 |
| 8.1.Водоснабжение и водоотведение | 28 |
| 8.2.Теплоснабжение и газоснабжение | 28 |
| 8.3.Связь. Радиофикация и телевидение | 29 |
| 8.4. Электроснабжение | 29 |
| 8.5. Охранные коридоры коммуникаций | 30 |
| 9. Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне. | 33 |
| 9.1.Перечень основных факторов возникновения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 34 |
| 9.2. Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. | 36 |
| 9.3. Противопожарные мероприятия | 41 |
| 10.Список используемой литературы | 42 |

1.Цели и задачи территориального планирования

Основными целями разработки генерального плана населенного пункта деревня Шемякино сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области (далее генеральный план) являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений, формирование стратегии градостроительного развития до 2030 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

-преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

-сохранение архитектурно-природного ландшафта,

-определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

-формирование территории деревни, как единой системы зеленых насаждения, водных объектов, санитарно-защитных, водоохранных зон и других природных территорий с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

-развитие системы общественных центров и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

-улучшение жилищных условий, состояния и качества жилищного фонда;

-повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры;

-обеспечение экологической безопасности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние её экономики и социальной сферы. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Содержание генерального плана деревни:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

Функционально-планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику размещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Предложенная генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

2.1.	Функционально-планировочная структура

Деревня Шемякино (далее - деревня) находится в юго-западной части Боровского района Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское»	, в 120 км от Москвы по автомагистрали М-3 "Украина", в 25 км к юго-западу от г. Боровска, в 90 км от г. Калуги и в 30 км от г. Обнинска. Удобное географическое положение деревни объясняется наличием разветвленной сети автомобильных дорог, в том числе дорогой «Малоярославец – Боровск» и дорогами местного значения.

Проектная площадь деревни составит 59,2 га с численностью населения 65 человека (включая постоянно проживающих и сезонное население).

Генеральным планом, схемой функционального зонирования предполагается дальнейшее развитие всех основных функциональных зон, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Схемой территориального планирования Боровского района предусмотрено расширение границ населенного пункта деревни Шемякино путем перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на основании ст. 8 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённого пункта  составит 4,8 га (см. таблица 1.1.).

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта д. Шемякино

Таблица 1

| Местоположение кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Сроки реализации, год. |
| --- | --- | --- |
|  | сельскохозяйственного назначения | переводимые в земли населенного пункта |  |
| 40:03:050802:51 | 1,0129 | 1,0129 | 2011 -2020 |
| 40:03:050802:64 | 0,1736 | 0,1736 |  |
| 40:03:050802:52 | 0,2787 | 0,2787 |  |
| 40:03:050802:53 | 0,2797 | 0,2797 |  |
| 40:03:050802:54 | 0,2802 | 0,2802 |  |
| 40:03:050802:55 | 0,2797 | 0,2797 |  |
| 40:03:050802:56 | 0,2799 | 0,2799 |  |
| 40:03:050802:63 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:62 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:66 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:67 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:69 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:68 | 0,14 | 0,14 |  |
| 40:03:050802:60 | 0,0563 | 0,0563 |  |
| 40:03:050802:46 | 0,28 | 0,28 |  |
| 40:03:050802:47 | 0,28 | 0,28 |  |
| 40:03:050802:48 | 0,2801 | 0,2801 |  |
| 40:03:050802:49 | 0,2797 | 0,2797 |  |
| 40:03:050802:65 | 0,1737 | 0,1737 |  |
| Итого | 4,7745 | 4,7745 |  |

# 3. Природные условия

### 3.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Деревня Шемякино расположена в пределах Протвинской низины в зоне зандровых образований московского ледника. Для всей данной местности характерна значительная мощность четвертичных образований. Коренные породы представлены в основном водоупорными глинами: горизонта нижнего карбона, верейского-среднего карбона и келловейского времени средней юры. Выделены три типа ландшафтов.

1.Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

2.Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

3.Плоская аллювиальная равнина (пойменные и предпойменные склоны). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

В инженерно-геологическом плане территория простая, условия для строительства  нормальные.

3.2. Климат

Климат населенного пункта, как и всего Боровского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: в конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха в конце осени и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -9°C. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь,  колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8 (С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13 - -14 | -3 - -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в застройке.

### 3.3. Ресурсы поверхностных и подземных вод

Деревня расположена на левом берегу реки Лужа. Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-орошения сельскохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев.

В данном районе используется водоносные горизонты, четвертичный и тарусско - михайловский воды гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей жесткостью 5-7 млг - экв./л.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным слоям, залегающих на глубине 15-50 м.

Тарусско-михайловский водоносный горизонт связан с Окской толщей известняков нижнего отдела каменноугольной системы. Известняки залегают на глубине 50-70 м.

### 3.4.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Устранение и предупреждение загрязнения подземных источников водоснабжения. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, включают три пояса согласно санитарным нормам и правилам:

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

- II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев | - деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории |

О<сновной ><водоем - ><><р. Лужа><, ><><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии,>< ><необходимы следующие мероприятия:>

- <очистка ><дна ><от ><водорослей ><и ><его ><углубление, >

- <><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород,>

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос,

- создание на территории деревни развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- Увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина.

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1.Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### 3.5. Инженерно-геологические условия

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (тип местности 1) | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный аллювиально-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 2) | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы (тип местности 3) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов, отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |

## 4. Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### 4.1. Оценка территории для строительного освоения

В пределах проектных границ деревни по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Благоприятные для градостроительного освоения территории. Участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне, средне- четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории. Проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. На долю таких участков приходится небольшая часть территории деревни. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### 4.2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (сельские леса, скверы, парки, сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (лесопарки, зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Формирование природно-экологического каркаса деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Лужа:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

-озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

### 4.3 Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек и ручьев на рассматриваемой территории ширина водоохраной зоны составляет 50 м, прибрежной защитной полосы 50 м, береговой полосы 5 м.

В границах деревни протекает р. Лужа, краткие характеристики представлены в таблице 3.1.

Таблица 3

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

## 4.4. Историко-культурное наследие

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории деревни Шемякино отсутствуют объекты культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследования (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.

В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, действие положений землеустроительной и проектной документации, государственных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### 4.5. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Поскольку деревня территориально расположена в Боровском районе оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям рассматривается в разрезе района. В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

4.5.1.Состояние воздушного бассейна

Для улучшения качества воздушного бассейна необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территории деревни;

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств;

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Превышение санитарных нормативов ПДК (ГН 2.1.6.1338-03)  на момент обследования – не выявлено.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Боровском районе:

- выделено загрязняющих веществ – 1,05 т.

- выброс в атмосферу – 0,404 т.

- выброс без очистки – 0,371 т.

- поступило на очистку – 0,679 т.

- уловлено – 0,646 т.

- процент улавливания – 61,5 %.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

-взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

-диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

-оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

-оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

-диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

4.5.2. Состояние водных ресурсов

<Основной ><водоем ><- ><р. ><Лужа ><- ><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии. ><Однако, ><необходима ><очистка ><дна ><от ><водорослей ><, ><а ><также ><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород.>

Основным источником загрязнения водных объектов зачастую являются сельскохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

В границе населенного пункта нет предприятий

4.5.3. Анализ качества питьевой воды

Необходимо разработать водоохранные мероприятия, включающие в себя работы по восстановлению, рациональному использованию и охране водных объектов:

- каждый дом оборудовать частным септиком;

- провести организованный вывоз жидких биологических отходов.

4.5.4. <Состояние ><почвенного >покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Серьезную проблему приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения, как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Вывод:

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

4.5.5. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Боровского района близка к уровню естественного. Боровский район не составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Боровском районе» проводит ежедневные замеры гамма фона на улицах и на объектах.

## 5. Современное использование территории

### 5.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Деревня относится, к сельским населенным пунктам, которая  занимает сравнительно небольшую территорию.

Вдоль деревни с юго-западной стороны протекает р. Лужа. Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную, сельскохозяйственного использования.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса вдоль реки.

Состав земель таблица 4.1.

Таблица 4

| № п/п | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 59.2 | 100 |
|  | Территория жилой застройки, | 33,1 | 52 |
|  | Территория общественных учреждений | 0,05 | 0,1 |
|  | Улицы, дороги | 4,45 | 8,0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 0,7 | 1,3 |
|  | Пастбища, сенокосы | 21 | 38,6 |

5.2.Возможности территориального развития

На территории деревни выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и малопригодные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

Малопригодные для застройки.

Оползневые склоны крутизной до 20 %.

Неблагоприятные для застройки.

Поймы рек и ручьев, затопляемые речными паводками 1%, овраги, оползневые склоны, оползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от сельхозпредприятий, технические коридоры от линий высоковольтных передач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы, а также территории памятников.

В северной части деревни намечено строительство жилых домов на площади 4,8 га.

Типология населенных пунктов сельского поселения «Деревня Кривское» муниципального образования «Боровский район» (современное состояние)

| Населенный пункт | Роль в системе расселения | Числен. населения (чел.) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по детским дошкольным учреждениям (далее - ДДУ), школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Кривское | Административный, агропромышленный, хозяйственный и социальный центр | 1583 | ДДУ на 72 мест школы на 240 мест дом культуры 200 мест Библиотека на 11,3 тыс. томов Поликлиника на 14 пос/смену баня 20 мест | ООО "Калужский фермер" |
| Д. Шемякино |  | 15 |  |  |

В результате современного развития деревни проектом предлагается:

В населенном пункте деревня Шемякино сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района

(на расчетный срок)

| Населенный пункт | Роль в системе расселения | Числен. Населен. (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДДУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Месторождения твердых полезных ископаемых | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Шемякино | Социальный центр | 65 | фельдшерский акушерский пункт (ФАП) (проектируемый) | - | - |
|  |  |  | Магазины (существующий и проектируемый) |  |  |

### 5.3.  Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни состоит из муниципального и частного, общая площадь 3200 м2. Тип жилой застройки представлен  в основном малоэтажным усадебным. Данные представлены в таблице.

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2010г | Жилой фонд по материалу стен – м2 (общей площади) | Жилые строения с износом –м2 (по общей площади), ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян-ных | Прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение |
| Жилой фонд, всего: | 3200 | 64 | 0,25 | 2,6 | 0,35 | 12 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Обобществлённый жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 3200 | 64 | 0,25 | 2,6 | 0,35 | 12 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При разработке генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов.

### 5.4.  Культурно-бытовое обслуживание

Обеспеченность населения деревни учреждениями обслуживания низка. Объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

Характеристика учреждений:

- магазин (существующий) площадью 48 м2, здание специальное приспособленное в частной собственности, износ 40%;

- магазин (проектируемый) площадью 60 м.

- фельдшерский акушерский пункт (далее - ФАП)  проектируемый.

Все объекты равномерно распределены по территории деревни. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо по возможности развивать сеть объектов обслуживания других групп – спорта, культуры, торговли.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется в соответствии с нормативными документами.

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Необходимо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 жителей | На 65 жителей |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 1,95 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 5,85 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Кв. м общей площади | 300 | 19,5 |
| 4 | Клубные помещения | Мест | 150 | 9,75 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 1,144 |
| 6 | Амбулатории | Кв. м общей площади | 50 | 3,25 |
| 7 | Аптечные киоски | Кв. м | 10 | 0,65 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | Кв. м торг. Площади | 240 | 15,6 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 2 | 0,13 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 0,065 |
| 11 | Отделение сбербанка | Кв. м общей площади | 40 | 2,6 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 0,065 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 0,065 |
| 14 | Больницы | Коек | 13,47 | 0,87 |
| 15 | Рынки | Торг. место | 7 | 0,455 |
| 16 | Библиотеки | Тыс. том | 6 | 0,39 |
| 17 | Предприятия общественного питания | Мест | 20 | 1,3 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетов экономической политики;

- рентабельности отрасли (услуги).

Проектом предусмотрено  физкультурно-спортивные сооружения:

1.Открытая площадка (футбольное поле, площадки для тенниса, волейбола, баскетбола).

2.Площадка на берегу р. Лужа для летних видов спорта.

Торговля

Ремонт существующего магазина.

Строительство  магазинов.

Здравоохранение

Строительство нового ФАП.

Учреждения культуры

Довести до нормативного уровня количество томов в библиотечном фонде и провести реконструкцию здания библиотеки.

### 5.5. Транспортная инфраструктура

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршрутам дер. Шемякино – дер. Городня. Вдоль дорог расположены  автобусные остановки. Автобусное сообщение от  дер. Шемякино до административного центра поселения, а так же до районного центра осуществляется через дер. Городня.

Транспортные связи деревни приводятся в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование городов: | Протяженность транспортных связей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | Москва | 120 |
| 2 | Калуга | 90 |
| 3 | Боровск | 25 |
| 4 | Обнинск | 30 |

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на магистральные и второстепенные.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог

- запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки,

- в пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

Транспортная схема движения по территории кольцевая. Ширина проезжей части на главной улице - 7 м, число полос движения две. При проектировании уличной сети дороги прокладываются по возможности в местах существующих просек и с учетом комфортного перепада по высоте.

С одной стороны дороги на главных улицах предполагается наличие тротуара шириной 1,5 м.

По обеим сторонам автомобильных дорог вдоль тротуара предлагается разбить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м, на которых будут размещены мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

В соответствии с нормативами, расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог IV категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

## 6. Санитарная очистка территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории села будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться на полигон  возле деревни Тимашово: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию села;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

7. Обоснование предложений по территориальному планированию

### 7.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения за последние 10 лет относительно стабильная. Перспективная численность населения  при развитии деревни составит 65 человек (с учетом сезонных миграций населения).

Посемейная структура населения: одиночки.

Преобладающая половая структура населения женская.

Близость Московской области в значительной степени влияет на расселение людей в деревне, это могут быть как жители г. Москвы и Московской области, Боровского района, имеющие загородные дома.

Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 15 -30 км.

### 7.2. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 58 %.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения деревни К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды 2 и 3 группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

-лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу.

Трудоспособное население деревни занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной, строительной. Основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия соседних городов, а так же предприятия и объекты расположенные недалеко от деревни и в самой деревне.

В целом социально-экономическое развитие деревни носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение;

- сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства;

Наличие рекреационных ресурсов.

Основным элементом экономической базы деревни на расчетный срок останется сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

8. Инженерно-техническая база

### 8.1. Водоснабжение, водоотведение

<><	В деревне в настоящее время существует централизованная система водоснабжения. Водопровод, проложен вдоль центральной улицы и требует капитального ремонта.>

Водоснабжение деревни предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- полив территории (огороды, сады, зеленые насаждения общего пользования);

- пожаротушение.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 250 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82.

Водопотребление населённого пункта

| Наименование поселения | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Шемякино | 65 | 250 | 16,25 |

Для улучшения качественного водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия:

- оборудование новых источников  водоснабжения;

- применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования,

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений,

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На площадках жилой застройки рекомендуются локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод. Локальные очистные сооружения применяются при невозможности подключения к централизованной системе канализации.

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих канав и кюветов вдоль дорог.

### 8.2. Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

Местные теплоисточники работают на твердом топливе.

Перспективное газоснабжение деревни предлагается на базе природного газа. Строительство газопровода и сооружений намечено на 2012 г.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение теплом жилых зон застройки  децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. В качестве АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Направление расходования газа:

-  бытовые потребности населения;

-  энергоноситель для теплоисточников.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0326 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение одного коттеджа составит 0,0001 Гкал/час. Норма расхода воды на горячее водоснабжение  на одного человека 120 л/сут.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение на один коттедж составит 0,033 Гкал/час.

Годовой  расход газа  на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 900 куб. м; часовой расход газа на один коттедж составит 0,43 куб. м.

### 8.3. Связь, радиофикация и телевидение

В деревне  проложен кабель связи, для общего пользования услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи установлен универсальный таксофон. На территории района осуществляется мобильная связь.

Проводного звукового радиовещания в деревне нет.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории деревни предоставляют Филиал ФГУП РТРС "Калужский ОРТПЦ" и ООО ТК «СИНВ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал», «Россия», «Культура», «НТВ», «Ника-ТВ», «REN-TV», «СИНВ».

С 2012 года при наличии финансирования планируется переход на цифровое вещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги эфирного УКВ вещания на территории деревни предоставляют филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ», ООО «ТК Обнинск ТВ», ООО «ТК СИНВ». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм радиостанций «Маяк», «Юность», региональной программы радиостанции «Ника-FM», информационно-развлекательных программ радиостанций «Русское радио», «Авторадио», «Европа+». Вещание ведется радиопередатчиками.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

### 8.4.  Электроснабжение

Обслуживание потребителей Боровского района осуществляется предприятием электросетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района являются ПС-220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино - Мишуково» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связаная с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

Основной источник питания линия ВЛ-10 кВ. Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются коммунально-бытовые предприятия деревни, население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

При дальнейшей застройке деревни требуется установка дополнительно ТП 10/0,4 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения, а так же устройство освещения на территории новой застройки.

Расчетный расход энергопотребления на проектируемую жилую застройку

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Энергопотребление, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| коттеджный | 100 | 3 | 5,4 |

### 8.5. Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс магистральных газопроводов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением:

- до 1000 В – 2 метра,

- до 20 кВ – 10 метров,

- до 35 кВ – 15 метров,

- 110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры.

На территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

9. Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и гражданской обороне.

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне (ГО) распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- соблюдение требований нормативных актов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий;

обеспечение возможности проезда в весеннее и осеннее время пожарных автомобилей к деревне;

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечение пирсами для установки пожарного автомобиля и забора им воды из естественных водоисточников для противопожарного водоснабжения.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышение уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

В границах территории деревни нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения предполагается использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируемые катастрофические явления.

Территория района и, в частности, деревни Шемякино подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения (смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары), которые вызывают осложнения в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории деревни не располагаются потенциально опасные объекты, определенные с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол №8  от 28 ноября 2007 года).

9.2. Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

## Геологические и гидрологические процессы

В селе комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

## Лесные пожары

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд определен постановлением Губернатора Калужской области от 11 апреля 2005 г. № 131 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса в 2005 году» и предполагает:

- разработку и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд;

- проверку подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;

- санитарную очистку лесосек, придорожных  полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории области;

-. установку противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения;

- создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся;

- организацию радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности;

- активизацию работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах;

- организацию патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям;

- проверку готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров;

- обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров;

- повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом,  пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики  специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов);

- пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.;

- подготовку для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и  поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых  домов и дачных поселков, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения;

- при высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановку работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания;

- организацию связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ;

- осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений. Соблюдение санитарных правил при лесопользовании;

- направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенном пункте.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание: Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных машин с автолестницами или автоподъемниками в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м. В жилой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 м х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание: Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

9.3. Противопожарные мероприятия

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в деревне устройство противопожарного водопровода не является обязательным. На расчетный срок (2020 год) численность населения деревни составит 65 человек. Ввиду отсутствия в деревне централизованного водоснабжения в настоящее время, источниками наружного противопожарного водоснабжения в деревне приняты природные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности

Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

- продолжительность тушения пожара- 3 часа;

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениях, более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

- количество одновременных пожаров- 1 пожар;

- радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

- количество водоемов не менее 2-х;

- количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

- максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Произведя необходимые расчеты, получаем вместимость водоемов или резервуаров равную 54 кубических метров воды каждый. В настоящем генеральном плане объем открытых водоемов принят равным не менее  60 кубических метров, с учетом возможного испарения воды и образования льда. При этом превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов  предусмотрены  необходимые указатели.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в городе Боровск с временем первого прибытия до 20 минут.

Проектом предусмотрен подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка деревни обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания деревни оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуацией людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных объем - планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

На перспективу проектом предусмотрено противопожарное наружное водоснабжение. Пожаротушение будет  обеспечиваться от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекс Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006 г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005 г.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002 г.