Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10-289 от 29 ноября 2010 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области в части дер. Еловка муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Калуга 2010 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10-289 от 29 ноября 2010 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области в части дер. Еловка муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2010 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического отдела………………... | Чистова С. Г. |
| --- | --- |
| Инженер- программист……………………………………….. | Шарафеев М. А. |
| Горный инженер-геолог………………………………………. | Есипов В. П. |
| Техник-землеустроитель……………………………………… | Леонова Ю.В. |
| Инженер-эколог……………………………………………….. | Евстафеева М.А. |
| Главный геолог………………………………………………… | Соломников И. Д. |
| Ведущий инженер-программист……………………………... | Дегтярев Д.Н. |
| Глава администрации МО СП «Деревня Большие Козлы»… | Милюкова Н.П. |

Оглавление

Введение	6

1. Обоснование проекта	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

I.I. Характеристика природных условий	8

I.I.1. Климат	8

I.I.2. Ландшафтно-геоморфологические особенности территории	10

I.I.3. Инженерно-геологические условия территории	11

I.I.4. Минерально-сырьевые ресурсы	11

I.I.5. Ресурсы поверхностных вод	11

I.I.6. Ресурсы подземных вод	11

I.I.7. Инженерно-геологическое районирование	12

I.II. Историко-культурное наследие	13

I.III. Современное использование территории	13

I.III.1. Административное устройство деревни	13

I.III.2. Существующая территориально-планировочная организация	13

I.IV. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направление развития	15

I.IV.1. Население. Социально-демографическая характеристика	15

I.IV.2. Жилищный фонд	17

I.IV.3. Культурно-бытовое обслуживание	19

I.IV.4. Транспортная инфраструктура	19

I.IV.5. Экономическая база	19

I.V. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	19

I.V.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	19

I.V.2. Охранные коридоры коммуникаций	20

I.V.3. Придорожные полосы автомобильных дорог	23

I.V.4. Санитарная очистка территории	23

2. Положение о территориальном планировании	25

II. Цели и задачи территориального планирования	25

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	26

III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	26

III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	26

III.II.1. Характеристика и параметры развития функциональных зон	26

III.II.2. Параметры жилищного строительства	28

III.II.3. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	28

III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	29

III.III.1. Учреждения культурно-бытового назначения	29

III.III.2.  Торговая сеть	30

III.III.3. Спортивные сооружения	30

III.III.4. Ритуальное обслуживание населения	30

III.IV.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	31

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры	31

IV. I. Улично-дорожная сеть	31

IV.II. Инженерно-техническая база	31

IV.II.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	31

IV.II.2. Теплоснабжение и газоснабжение	34

IV.II.3. Электроснабжение	35

IV.II.4. Связь	35

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	35

V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	35

V.II. Формирование природно-экологического каркаса	36

V.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	36

V.III.1. Мероприятия по озеленению территории	36

V.III.2. Мероприятия по санитарной очистке территории	36

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	38

VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

VII.I. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	41

VII.II. Перечень первичных мер пожарной безопасности	41

VII.III. Противопожарные мероприятия	42

VIII. Технико-экономическое обоснование	45

Список используемой литературы	46

## Введение

Генеральный план деревни Еловка муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области разработан Производственным кооперативом «ГЕО» по заданию администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития деревни на ближайшие 25 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры населенного пункта.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем.

Выявлены территориальные ресурсы для развития населенного пункта, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план является архитектурной моделью развития деревни на ближайший период и решает преимущественно вопросы ее территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Еловка в текстовой форме включают в себя:

Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана дер. Еловка представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории деревни:

1. Схема современного использования территории;

2. Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

3. Схема инженерно-строительного районирования;

4. Схема функционального зонирования территории;

5. Схема размещения объектов газо- и водоснабжения и связи;

6. Схема размещения объектов энергоснабжения и связи;

7. Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры;

8. Схема планировочных ограничений.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1. Проектный чертеж.

## 1. Обоснование проекта

## I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I. Характеристика природных условий

## I.I.1. Климат

Климат дер. Еловка Перемышльского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

## I.I.2. Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

Освещаемая территория расположена в северной части Среднерусской возвышенности в пределах верхнего течения правого притока р. Оки р. Вырки. Рельефный фон данной площади создан конечноморенными и водноледниковыми образованиями ранней стадии развития московского ледника. Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются от 175 м, урез р. Вырка, до 200 м. в пределах конечноморенных холмов. Перепад высот не большой, а в пределах долины р. Вырки отностительные перепады не превышают 5 м. Уклоны поверхности менее 3°. В зависимости от рельефа, литологического состава четвертичных отложений и гидрогеологических условий выделено три типа ландшафтов.

Первый тип. Пологоволнистая моренная слаборасчлененная равнина. Представляет собой конечноморенные образования сложенные сверху вниз: Покровными суглинками мощностью до 3 м, ниже залегают тонкопесчаные водноледниковые суглинки мощностью до 1.5 м. еще ниже лежит слой грубозернистых валунных суглинков мощностью до 10-15 м., завершают разрез четвертичных отложений супеси, разнозернистые глинистые пески с включением мелкого гравия кремней мощностью от 1-2 м, до 5-7 м. Коренные породы представлены известняковой толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Большая часть известняков сухая, обводнен только алексинский горизонт. В четвертичных образованиях наблюдаются спорадически распространенные малодебитные водоносные горизонты приуроченные к супесчаным и песчаным прослоям. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Плосконаклонная водноледниковая слаборасчлененная равнина. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: покровными суглинками, мощностью до 3 м., водноледниковыми песчаными суглинками с линзами песчано-гравийного материала и глинистых песков, мощностью до 15 м: низы сложены переслаиванием моренных и водноледниковых суглинков. Общая мощность четвертичных образований может доходить до 30 м. Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта нижнего карбона. Из-за плоского рельефа местность местами несет легкое заболачивание.

Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Третий тип. Плоская аллювиально-делювиальная слаборасчлененная равнина-пойма р. Вырка и ее притоков. Сложен ландшафт глинистыми песками с включением мелкого гравия и делювиальными суглинками. В целом геологический разрез аналогичен второму типу ландшафтов, но без покровных суглинков. Коренные породы те же, что в вышеописанных ландшафтах. Почвы намытые дерновые. Ландшафт переувлажнен из-за слабого поверхностного дренажа.

## I.I.3. Инженерно-геологические условия территории

Основной особенностью данной территории является слабая дренированность поверхностного стока вод, что приводит к переувлажнению и частичному заболачиванию верхних слоев геологической среды.

## I.I.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории деревни Еловка и прилегающей к ней территории месторождений твердых полезных ископаемых не выявлено.

## I.I.5. Ресурсы поверхностных вод

По территории деревни Еловка протекает безымянный ручей, образовавший ряд мелких прудова. Площадь прудов составляет менее 0,5 км2, вследствие этого их водоохранная зона не устанавливается.

## I.I.6. Ресурсы подземных вод

Основным водоносным горизонтом для данной местности является алексинский водоносный горизонт, приуроченный к одноименной пачке известняков нижнего карбона. Водоносный горизонт залегает на глубинах 35-45 м. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие, содержание железа 0.5-1.1 млг/л., удельный дебит отдельных скважин составляет 1.1-9.0 м³/ч.

## I.I.7. Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфологические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты морено-зандровых равнин Типы ландшафтов (местностей) | 1,2 | Развития нижне-среднечетвертичных моренно-водноледниковых отложений. Подстилаюстя известняками окского надгоризонта нижнего карбона. | Местами наблюдается небольшая заболоченность. Глубина залегания грунтовых вод свыше 10 м. | Суглинистые грунты могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Так как рельеф плоский и слабо дренирован рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. Условия для строительства простые. |
|  | 3 | Развития современных четвертичных аллювиально-делювиальных отложений. Подстилаются породами среднечетвертичного времени. | Донная и боковая эрозия, местами наблюдается небольшая заболоченность. В весеннее время и в период сильных ливней территория подтопляется. Глубина залегания грунтовых вод 0.5-1.5 м. | Пойма р. Вырка и овражно-балочная сеть малопригодна для строительства из-за близкого залегания вод и постоянного подтопления. |

## I.II. Историко-культурное наследие

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории деревни Еловка отсутствуют объекты культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган  Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## I.III. Современное использование территории

## I.III.1. Административное устройство деревни

Существующая территория деревни Еловка входит в состав сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района и расположена в северной части района. Расстояние до цента сельского поселения – дер. Большие Козлы – 2,5 км, до областного цента – г. Калуги – 10 км. Территория деревни окружена преимущественно землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда.

## I.III.2. Существующая территориально-планировочная организация

Территория деревни имеет продолговатую форму и простирается с юго-запада на северо-восток на расстоянии 1,5 км и окружена преимущественно землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда. К территории деревни примыкают садоводческие некоммерческие товарищества (далее СНТ): на северо-востоке СНТ «Елочка», на востоке – СНТ «Домостроитель», на юго-западе – СНТ «Отдых», на западе – СНТ «Каскад».

Площадь деревни в существующей границе составляет 95,2 га. Численность постоянного населения – 58 чел.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную,  сельскохозяйственного использования.

Жилая зона сосредоточена в центральной части деревни и представлена индивидуальной жилой застройкой.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса и водоохранная зона вдоль ручья.

Объектов образования и воспитания в деревне нет.

Экспликация земель

Таблица 3

| № п/п | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория, в т. ч. | 95,2 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 51,7 | 54,3 |
| 1.2 | Общестенно-деловая | 0,1 | 0,1 |
| 1.3 | Улицы, дороги | 2,6 | 2,7 |
| 1.4 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,7 | 1,8 |
| 1.5 | Сельскохозяйственные угодья | 33,7 | 35,4 |
| 1.6 | Водные поверхности | 5,4 | 5,7 |

Возможности территориального развития

Территория, проектируемая под застройку, расположена в южной части деревни. В проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день на них планируется размещение площадок под жилищное строительство.

Таблица перевода участков земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта

Таблица 4

| № п/п | ФИО собственника | Местоположение | Кадастровый квартал/номер | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Халилов Видади Бинят Оглы | Калужская обл., р-н Перемышльский, д. Еловка | К№ 40:17:080816:60 | 15,31 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 2. | СНТ «Еловское» | Калужская обл., р-н Перемышльский, д. Еловка | К№ 40:17:080803 | 2,4 | земли сельскохозяйственного назначения |
| Итого | 17,71 |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

Таблица 5

| Местоположение участка | Площадь, га | Функциональное назначение | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона садово-дачных участков | Жилищное стр-во | Инженерная и транспортная инфраструктура, зона зеленых насаждений общего пользования | Общественно-деловая зона |  |
| дер. Еловка СП «Деревня Большие Козлы» КН 40:17:080816:60 | 15,31 | - | 11,2 | 3,77 | 0,34 | 2010-2035 гг. |
| СНТ «Еловское» | 2,4 | 2,4 | - | - | - | 2011 г. |
| Итого: | 17,71 | 2,4 | 11,2 | 3,77 | 0,34 |  |

Всю территорию под застройку можно отнести к благоприятной для строительства. Участок расположен на территории со спокойным рельефом, не попадающий в санитарно-защитные и водоохранные зоны.

В проектных границах площадь деревни Еловка будет составлять 112,9 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).

## I.IV. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направление развития

## I.IV.1. Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня  Еловка занимает территорию 95,2 га. Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 58 человек. Все население старше трудоспособного возраста. Демографическая ситуация, сложившаяся за последнее десятилетие, характеризуется увеличением численности населения.

Плотность населения деревни (число жителей на единицу площади) составляет 0,6 чел./га.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 6

| Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Еловка | 41 | 39 | 37 | 34 | 42 | 48 | 60 | 57 | 54 | 58 |

Возрастная структура постоянного населения на 01.01.2010 г.

(зарегистрированные по месту жительства)

Таблица 7

| Характеристика | Количество человек |
| --- | --- |
| Всего, в том числе: | 29 |
| дети 0-15 лет | 4 |
| трудоспособный возраст | 12 |
| старше трудоспособного | 13 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 8

| Годы | Прибыло | Убыло | Миграционный прирост (отток) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | 1 | 2 | (1) |
| 2002 г. | 2 | 3 | (1) |
| 2003 г. | 1 | 4 | (3) |
| 2004 г. | 6 | 2 | 4 |
| 2005 г. | 1 | 7 | (6) |
| 2006 г. | 6 | 3 | 3 |
| 2007 г. | - | 4 | (4) |
| 2008 г. | 3 | 6 | (3) |
| 2009 г. | - | - | - |
| 2010 г. | 2 | 1 | 1 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 9

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль (прирост) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | - | - | - |
| 2002 г. | 2 | - | (2) |
| 2003 г. | - | 4 | 4 |
| 2004 г. | - | 2 | 2 |
| 2005 г. | - | 1 | 1 |
| 2006 г. | - | 1 | 1 |
| 2007 г. | - | 1 | 1 |
| 2008 г. | 1 | 1 | - |
| 2009 г. | - | - | - |
| 2010 г. | - | 1 | 1 |

За период с 2001 г. по 2004 г. в деревне отмечается постепенное уменьшение численности населения, а в 2005 г. численность населения стала увеличиваться. В настоящее время положение стабилизировалось, отмечается рост населения незначительными темпами.

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в населенный пункт и выбывших из него).

Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в населенный пункт, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства меньше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

I.IV.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Еловка по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составляет 6 481,5 м2 общей площади и представлен индивидуальными жилыми домами.

В настоящее время по материалу стен преобладают деревянные жилые дома и составляет 68 % от общей площади жилищного фонда, остальные 32 % приходятся на каменные дома и прочие.

### Характеристика жилого фонда, тыс.м2

Таблица 10

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2010 г. | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | кол-во квартир | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 6481,5 | - | 1560,4 | 4413,6 | 507,5 | 5105,2 | 1376,3 | - | - |
| 1. Обобществленный жилой фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 6481,5 | - | 1560,4 | 4413,6 | 507,5 | 5105,2 | 1376,3 | - | - |
| Итого: | 6481,5 | - | 1560,4 | 4413,6 | 507,5 | 5105,2 | 1376,3 | - | - |

### Благоустройство жилого фонда, м2

Таблица 11

| Населенные пункты | Благоустройство жилых строений, м2 |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом | теплоснабжением | горячим водоснабжением |
| дер. Еловка | - | - | 5910,6 | - | - |
| Итого: | - | - | 5910,6 | - | - |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 12

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Еловка | 1887,2 | 4594,3 | - |
| Итого: | 1887,2 | 4594,3 | - |

## I.IV.3. Культурно-бытовое обслуживание

В деревне Еловка отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи.

На территории деревни расположен магазин «Продукты» Октябрьского райпо г. Калуги по адресу: дер. Еловка, д. 52а. Магазин расположен в специальном приспособленном здании общей площадью 45 м2, с процентом износа до 30 %.

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов культурно-бытового обслуживания центра сельского поселения «Деревня Большие Козлы» дер. Большие Козлы, в которой имеются:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- общеобразовательная школа (11 классов) на 196 мест (62 учащихся);

- детский сад на 12 мест (12 воспитанников);

- библиотека;

- дом культуры.

## I.IV.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура деревни Еловка развита слабо. Улично-дорожная сеть деревни представляет собой дороги с неусовершенствованным покрытием. Подъезд к деревне можно осуществить по ближайшей автодороге областного значения 1Р132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» – Большие Козлы, которая проходит в 1 км к востоку от деревни.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## I.IV.5. Экономическая база

На территории деревни Еловка отсутствуют промышленные и производственные предприятия. Развитие производства на перспективу в населенном пункте не предусматривается.

## I.V. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

## I.V.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

На данной территории в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до10 км – в размере 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

По территории деревни Еловка протекает безымянный ручей, образовавший мелкие пруды. Площадь прудов составляет менее 0,5 км2, вследствие этого их водоохранная зона не устанавливается.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

## I.V.2. Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением:

- до 1000 В – 2 метра,

- до 20 кВ – 10 метров,

- до 35 кВ – 15 метров,

- 110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 13

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры. Запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.V.3. Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с нормативами, расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог IV категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

## I.V.4. Санитарная очистка территории

В целом на территории дер. Еловка экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории деревни являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места, расположения которых определены самими домовладельцами.

Для улучшения санитарного состояния деревни необходимо проведение организованных мероприятий по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании предложенных мероприятий по санитарной очистке территории в «Схеме территориального планирования Калужской области» необходимо максимально использовать селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Для этого проводятся разъяснительные работы с населением по раздельному сбору отходов потребления (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья, свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Деревня Большие Козлы». Но в настоящее время вывоз ТБО осуществляется местными жителями по собственной инициативе на полигон ТБО г. Калуги.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в деревне Еловка:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продукции одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данных территорий.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

На первую очередь: размещение в деревне Еловка трех площадок, с установкой мусоросборников (контейнеров), необходимо заключить договор на вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

1. На территории деревни не сформирована общественно-деловая зона, отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

2. Для дальнейшего развития деревни явно не хватает площадей под частные домовладения.

3. По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

4. На территории деревни не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

5. Рекреационная система деревни так же не сформирована. Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

## 2. Положение о территориальном планировании

## II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Еловка и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

- повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- комплексное благоустройство и озеленение территории.

## III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально-планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято юго-западное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания, закрепить изменения использования земельных участков из сельскохозяйственного назначения в жилое, что позволит расширить зону жилищного строительства и улучшить среду жизнедеятельности населения.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. Проектом предусмотрено изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство (коттеджная застройка). Целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято южное направление территориального развития деревни.

## III.II.1. Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах деревни выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Жилые зоны:

Существующее положение:

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Зона сформирована жилыми домами, отдельно стоящими на одну семью 1 - 4 этажа с участком. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Данная зона занимает большую площадь деревни, располагается в центральной, северо-западной и юго-западной части населенного пункта.

Проектное положение:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зону сформируют отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1 - 3 этажа. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Предполагается застройка земельного участка, включаемого в границы населенного пункта.

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Зону сформируют жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1 - 4 этажа с участком. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Предполагается застройка свободных от освоения территорий в существующих границах деревни.

Ж-5 Зона садово-дачных участков. Проектом предлагается включение садоводческого некоммерческого товарищества «Еловское» в границу населенного пункта дер. Еловка.

Зоны общественно-делового назначения:

Существующее положение:

ОД-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. В данной зоне размещен магазин товаров первой необходимости, расположенный в центре деревни.

Проектное положение:

ОД-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Зона будет сформирована на территории новой жилой застройки. В ней предусмотрено размещение аптеки, пункта первой медицинской помощи, магазина товаров первой необходимости, универсальной спортивной площадки.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Существующее положение:

П-2 Зона транспортной инфраструктуры. На территории деревни зона представлена улично-дорожной сетью.

Проектное положение:

П-1 Зона инженерной инфраструктуры. Данная зона представлена коридорами вдоль проектируемой улично-дорожной сети для прокладки коммуникаций и участками для размещения объектов коммунального обслуживания.

П-2 Зона транспортной инфраструктуры. Строительство дорог для подъезда к участкам новой жилой застройки.

Зона природно- рекреационного назначения:

Существующее положение:

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов. Зона представлена зелеными насаждениями общего пользования.

Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи). На территории деревни Еловка расположен пруд и ручей.

Проектное положение:

Р-3 Зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции. Данная зона будет сформирована зелеными насаждениями вдоль дорог, выполняющих санитарно-защитную функцию.

Зона  сельскохозяйственного использования:

С-1 Зоны сельскохозяйственных угодий. Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, огородничества.

## III.II.2. Параметры жилищного строительства

Вне границ населенного пункта, территорию свободную от капитальной застройки, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа.

Для новой жилой застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

коттеджная - 1-3-х этажные жилые дома с участками до 0,2-0,25 га, общей площадью от 150 м2  до 300 м2 с индивидуальными гаражами и хозяйственными постройками. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

усадебная - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.II.3. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Проектом предлагается увеличение границы населенного пункта дер. Еловка до 112,9 га.

На земельном участке площадью 15 га предполагается размещение новой жилой застройки, строительство 58 жилых домов коттеджного типа.

В существующих границах располагается резервная площадка для жилищного строительства площадью 6,6 га для размещения 39 жилых домов усадебного типа.

Предельно допустимые параметры застройки жилой зоны

Таблица 14

| Тип застройки | Размер земельного участка, га | Количество домов, шт | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Обеспеченности жилищным фондом, м2/чел. | Кол-во этажей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А* | 0,2-0,25 | 58 | 300 | 3 | 100 | 3 |
| Б* | до 0,2 га | 39 | 150 | 3 | 50 | 2 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

- номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон деревни, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения.

Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

## III.III.1. Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В МО СП «Деревня Большие Козлы» имеются учреждения культурно-бытового назначения, которые обслуживают население деревень, входящих в состав муниципального образования.

На территории деревни Еловка, в связи с небольшой численностью населения, из объектов первичного обслуживания расположен продовольственный магазин, такие объекты, как детские сады, школы, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи отсутствуют. Жители деревни пользуются услугами соответствующих учреждений в дер. Большие Козлы и близлежащих более развитых центров с радиусом доступности около 3 километров.

Генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений (дер. Большие Козлы).

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты поселения могут пользоваться учреждениями обслуживания в селе Перемышль.

В связи с дальнейшим развитием деревни генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений.

На первую очередь намечается строительство детского сада. Проектная емкость будет определена на последующей стадии проектирования.

## III.III.2.  Торговая сеть

Торговая сеть на территории поселения развита слабо. Так как все населенные пункты поселения удалены друг от друга, в радиусе пешеходной доступности отсутствуют объекты торговли. Ближайший магазин находится в дер. Большие Козлы в 3 км от дер. Еловка.

Проектом предусмотрено размещение в деревне Еловка магазина товаров первой необходимости, мини-маркета, аптеки и пункта первой медицинской помощи (в общественно-деловой зоне).

## III.III.3. Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- организовать универсальную спортивную площадку;

- организовать детский городок на территории проектируемой рекреационной зоны.

## III.III.4. Ритуальное обслуживание населения

Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища на территории дер. Еловка. Захоронения ведутся на действующих кладбищах с. Некрасово городского округа «г. Калуга», в деревнях Никольское и Желовь Перемышльского района. Данные кладбища расположены приблизительно в 10 км от дер. Еловка.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения  в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

где, T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом – 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

## III.IV.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие рекреационных зон на территории деревни.

## IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

## IV. I. Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

- в пределах существующей зоны жилой застройки реконструкция местных дорог и проездов, с целью приведения их технических параметров к нормативным (дороги расширить, посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии);

- создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе нового строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью деревни Еловка и автомобильной дорогой областного значения 1Р132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» – Большие Козлы, обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч;

- устройство гостевых стоянок на участках жилых домов.

Основным видом транспорта в проектируемой зоне жилой застройки будет являться индивидуальный легковой транспорт.

## IV.II. Инженерно-техническая база

## IV.II.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В деревне Еловка в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Местное население для хозяйственно-питьевых нужд использует воду из индивидуальных колодцев.

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет).

Проектное предложение:

В качестве водоснабжения новой жилой застройки проектом предлагается устройство водозаборного сооружения (водозаборный узел - ВЗУ). На ВЗУ вода «добывается» из артезианских скважин в резервуар с помощью насосов первого подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуара и проводят ее по насосной станции для ее дальнейшей очистки и обеззараживания. Современная насосная станция должна быть оснащена ультрафиолетовыми лампами, угольными фильтрами, системами управления и вентиляции. ВЗУ обязательно имеет зоны санитарной охраны источников (см. далее по тексту).

Артезианские скважины начинаются с глубины 30-130 метров. Вода, полученная с такой глубины, надежно защищена от бактерий, нитратов и прочих отходов плотными глинистыми слоями.

Расчетный расход водопотребления и водоотведения на проектируемую жилую застройку

Таблица 15

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Расходы водопотребления и водоотведения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход воды, м3/сут | Максимальный суточный расход воды, м3/сут | Суточный расход воды на полив, м3/сут | Суммарный суточный расход, м3/сут |
| А* | 300 | 3 | 0,75 | 0,9 | 0,15 | 1,05 |
| Б* | 150 | 3 | 0,75 | 0,9 | 0,15 | 1,05 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |
| ** Согласно нормативным документам расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. |

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 250 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

На участке, проектируемом под жилую застройку, рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Очистка предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по охране подземных вод

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно нормативным документам. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с нормативными документами принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки. На указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть дер. Еловка должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

## IV.II.2. Теплоснабжение и газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население деревни обеспечено централизованным теплоснабжением и газоснажением на базе природного газа. Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Крутицы – ГРС Калуга-2, которая получает газ от магистрального газопровода Острогожск – Белоусово. В свою очередь от ГРС отходит нитка межпоселкового газопровода до ГРП в дер. Еловка.

Проектное предложение

Газоснабжение новой застройки предлагается также осуществлять на базе природного газа. Газоснабжение центрадизованное от ГРП.

Расчетный расход газоснабжения на проектируемую жилую застройку

Таблица 16

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/час | На отопление и ГВС, м3 | Суммарный часовой, м3/час |
| А* | 300 | 3 | 900 | 0,43 | 8,75 | 9,18 |
| Б* | 150 | 3 | 450 | 0,21 | 5,5 | 5,71 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## IV.II.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение деревни Еловка осуществляется от ПС 35 кВ «Колюпаново». На территории деревни проведена ВЛ-10 кВ от ПС «Колюпаново», которая обеспечивает поступление электрической энергии к потребителям. Потребителями является население дер. Еловка.

Распределение электроэнергии по потребителям производится через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Источником электроснабжения деревни Еловка являются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ «Еловка», воздушные сети электроснабжения, проходящие по улицам деревни на деревянных опорах. Деревня имеет освещение по всем улицам.

Проектное предложение

При дальнейшей застройке деревни требуется установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения по территории деревни.  А так же устройство освещения на территории новой застройки.

Расчетный расход энергопотребления на проектируемую жилую застройку

Таблица 17

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Энергопотребление, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| А* | 300 | 3 | 5,4 |
| Б* | 150 | 3 | 2,7 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## IV.II.4. Связь

Существующее положение

В дер. Еловка для общего пользования услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи установлен универсальный таксофон.

На территории района имеется мобильная связь МТС, Билайн, Мегафон.

Все дома оснащены индивидуальными антеннами для приема каналов телевидения. На территории деревни принимается 4 канала вещания в зоне уверенного приема.

Проектное предложение

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на  коттедж. Исходя из этого, в деревне потребуется установить порядка 160 телефонов и радиоточек.

Трассы линий связи к АТС, трассы телефонной канализации и установки коммутационного оборудования должны быть разработаны в рабочем проекте и согласованы на стадии проектирования.

## V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

1. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы.

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум.

Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

## V.II. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно-взаимосвязанных с массивами лесов.

## V.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

## V.III.1. Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений.

## V.III.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

На первую очередь планируется размещение 3 площадок, с установкой мусоросборников (контейнеров) по сбору и вывозу ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать данную территорию;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

## VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В деревне Еловка в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Перемышльского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

Деревня Еловка не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону опасного химического заражения.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории деревни не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье и природные пожары.

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях.

На территории деревни Еловка Перемышльского района не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

## VII.I. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

## VII.II. Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

В настоящее время дер. Еловка обслуживает 69 пожарная часть г. Калуги.

## VII.III. Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м. куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) повсеместно на территории деревни. Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

Таблица 18

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Таблица 19

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не норм-ся | не норм-ся | не норм-ся | не норм-ся | не норм-ся | не норм-ся | не норм-ся |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

На территории дер. Еловка находится пруд, который может быть использован как противопожарный водоем. Проектом предлагается устроить подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

## VIII. Технико-экономическое обоснование

Таблица 20

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе: | га % | 95,2 100 | 112,9 100 |
| - | Жилая зона | га % | 51,7 54,3 | 73,9 65,5 |
| - | Резерв жилой застройки | га % | - | 10,0 8,9 |
| - | Общественно-деловая зона | га % | 0,1 0,1 | 0,4 0,4 |
| - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 2,6 2,7 | 6,6 5,8 |
| - | Зеленые насаждения общего пользования и санитарно-защитного назначения | га % | 1,7 1,8 | 3,3 2,8 |
| - | Сельскохозяйственные угодья | га % | 33,7 35,4 | 13,3 11,8 |
| - | Гидрография | га % | 5,4 5,7 | 5,4 4,8 |
| 2. | Население | чел. | 58 | 350 |
| 3. | Жилищное строительство | тыс. кв.м | - | 17,4 |

## Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.