Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 05.04.2011г. №11-83

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ДЕРЕВНЯ АФАНАСОВО

(материалы по обоснованию)

Том 1

КАЛУГА

2011

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 05.04.2011г. №11-83

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ДЕРЕВНЯ АФАНАСОВО

(материалы по обоснованию)

Председатель кооператива                                                      К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                    С.Г. Чистова

КАЛУГА

2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

Оглавление

Введение	5

Общие сведения	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I Природные условия	9

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	9

I.I.2 Климат	10

I.I.3 Поверхностные воды	13

I.I.4 Подземные воды	13

I.I.5 Инженерно-геологические условия	13

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	15

I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности	16

I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы	20

I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	21

I.III Современное использование территории	24

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	24

I.III.2 Жилищный фонд	26

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	28

I.III.4 Транспортная инфраструктура	29

Выводы	31

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	32

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	32

II.II Экономико-географическое положение деревни	32

II.III Социально-экономическая характеристика деревни	32

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	34

II.III.2 Экономическая база	34

II.IV Инженерно-техническая база	35

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	35

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	36

II.IV.3 Электроснабжение и связь	37

Список используемой литературы:	38

# Введение

Генеральный план деревни Афанасово выполняется по заказу Администрации муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области (далее МО СП «Село Головтеево») (Муниципальный контракт №11-83 от 05 апреля 2011г.)

Основной целью Генерального плана деревни Афанасово является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2036 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей ее социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании ее самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации деревни. Заключается в формировании структуры деревенской среды в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Афанасово в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

-Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории деревни:

- Опорный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории по уровню

благоприятности для строительства;

- Карта границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов водоснабжения и канализации;

- Карта объектов газо- и теплоснабжения;

- Карта объектов электроснабжения и связи.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Деревня Афанасово (далее деревня) находятся в северной части Малоярославецкого района Калужской области, в 4 км южнее г. Малоярославец. Деревня Афанасово является рядовым населенным пунктом в муниципальном образовании сельском поселении «Село Головтеево». Деревни пересекает автодорога общего пользования областного значения окружная дорога «г. Калуга-Детчино-Малоясрославец». По территории деревни протекает р. Локня правый претор р. Суходрев. Деревня окружена со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и лесами.

Площадь деревни Афанасово ориентировочно составляет 0,7 км2, численность населения 318 человек (на 01.01.2011 г).

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Главной особенностью данной местности является ее расположение в пределах древней дочетвертичной палеодолины. Рельеф в целом пологоволнистный с абсолютными отметками от 157 м., урез воды р. Локня, до 184 м., на севере деревни. Абсолютный перепад высот составляет 27 м. Относительные перепады в пределах овражно-балочной системы не превышает 2-3 м.

На основание геологических, гидрогеологических и геоморфологических данных выделено три типа ландшафтов.

Первый тип — пологонаклонная водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Данный тип ландшафта развит на северо-востоке данной территории. В геологическом разрезе сверху вниз развиты: покровные суглинки, озерно-болотные и водноледниковые образования ниже залегают грубозернистые валунные суглинки с прослоями разнозернистых гравелистых песков, общая мощность четвертичных отложений составляет 30-45м. Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Подземные водоносные горизонты приурочены к песчаным породам четвертичного времени. Эти воды спорадически распространены, безнапорные и залегают на глубинах от 2м и до 40м. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам окского надгоризонта. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип — плоская водноледниковая слаборасчлененная равнина. Этот тип ландшафта занимает большую часть территории. В геологическом плане сложен он суглинками моренными и водноледниковыми, гравилистыми песками, озерно-болотными образованиями, песчано-гравийными материалом. Общая мощность четвертичных отложений достигает 80мю Коренные породы представлены глинами, песками и известняками верхне-тульского времени нижнекаменноугольной системы. Весь геологический разрез обводнен, уровень залегания грунтовых вод 0,5-1,0м. Почвы дерново-подзолистые глееватые на супесчаной основе.

Третий тип — озо-камовые образования сложенные песчано-гравийно-галечными отложениями времен таяния московского ледника, с прослоями суглинков и супесей. Глубина залегания грунтовых вод 2-12м. Общая мощность четвертичных отложений составляет 30-60м. Коренные породы представлены верхне-тульскими образованиями. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат территории, как и всего Малоярославецкого района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

таблица № 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жалки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Поверхностные воды

Основным водоемом деревни является р. Локня – река протекает в южной части населенного пункта. Протяженность реки составляет 21 км, является правым притоком р. Суходрев. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Локня составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.I.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

На территории деревни из всех существующих водоносных горизонтов наибольшее значения имеют окский и тульский. Окский горизонт приурочен к известнякам, а тульский к пескам. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно жесткие и жесткие.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Основными негативными особенностями данной территории являются суффозионно неустойчивые грунты и высокое стояние грунтовых вод на большей части площади.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории деревни:

Инженерно-геологические условия

таблица № 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | тип ландшафтов 1 | Развития среднечетвертичных моренных, водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются известняками окского надгоризонта нижнего карбона. | Наблюдается плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод от 2м и глубже. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. При глубине залегания грунтовых вод глубже 5м, условия для строительства простые; 2-5м. - средние. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных. |
|  | тип ландшафтов 2 | Развития среднечетвертичных моренных, водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются известняками окского надгоризонта нижнего карбона. | Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,0м. | Тоже. Из-за высокого стояния грунтовых вод условия для строительства в основном сложные. |
|  | тип ландшафтов 3 | Развития озо-камовых образований времен таяния московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичного времени. | Глубина залегания грунтовых вод 2-12м. | Тоже. Условия для строительства средние и сложные. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от инженерно-технических (трансформаторные подстанции);

- СЗЗ и придорожные полосы автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (централизованного);

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)».

В настоящем проекте рассмотрены планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ), проведена инвентаризация объектов в пределах  проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а так же их санитарно-защитных зон.

Источники воздействия на окружающую среду (в границах СЗЗ, охранных коридоров, шумовых полос и т.п.): инженерные сооружения, автомобильные дороги, линии электропередач.

В целом по деревни общая площадь источников загрязнения незначительна.

### I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- СЗЗ от инженерно-технических объектов:

- СЗЗ трансформаторной подстанции. В соответствии с нормативной документацией, расстояние до жилой застройки принимается 10 м.

- Автодороги II – III категорий  - 100 метров до жилой застройки. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50  метров.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дорог полосы зеленых насаждений шириной около 10 м.

Размеры установлены в соответствии с нормативной документацией.

2. Охранные коридоры коммуникаций

Параметры охранной зоны ЛЭП в обе стороны от  крайних проводов:

- ЛЭП 10 кВ – охранный коридор 10 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ - охранный коридор 15 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 110 кВ – охранный коридор от 20 метров с каждой стороны от крайнего провода.

Параметры охранной зоны газопроводов (зона с особым режимом эксплуатации) в соответствии с «Положением  о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» -  нормативное расстояние от подземных газопроводов до фундаментов зданий  сооружений составляет:
	- газопроводов низкого давления — 2,0 м (до 0,005 МПа);
	- газопроводов среднего давления — 4,0 м (свыше 0,005 до 0,3 МПа);
	- газопроводов высокого давления — 7,0 м (свыше 0,3 до 0,6 МПа).

3.  Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Афанасово любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законами субъектов РФ, нормативно-правовых актами органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В пределах территории деревни Афанасово протекает р. Локня, краткие характеристики представлены в таблице 3.

таблица № 3

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Локня | 21 км | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | пруды | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

4.  Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В пределах деревни по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных.

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данных предоставленных Министерством  образования, культуры и спорта на территории деревни Афанасово объектов культурного наследия не выявлено.

На территории населенного пункта любая градостроительная деятельность должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- в соответствии со статьей 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ  по сохранению данного памятника или ансамбля  и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающих угрозы их повреждения. Согласно статьи 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

- в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Оценка воздействия на атмосферу

На территории муниципального образования «Село Головтеево», вблизи деревни Афанасово имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды.

таблица № 4

| № п./п. | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЦУЕЕГ-РУССИЯ» | переработка фруктов |
| 2. | ООО «Новый Быт» | с/х производство |

В соответствии с действующим законодательством на предприятиях, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, осуществляются:

- производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- Увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах деревни, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий и организаций деревни Афанасово.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги областного значения общего пользования окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Основной водоем - р. Локня – река протекает по центральной части деревни Афанасово. Протяженность реки составляет 21 км, является правым притоком р. Суходрев. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину. В районе проектирования  русло р. Локня по большей части прямое, берега не крутые, высотой до 2м.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

На территории деревни из всех существующих водоносных горизонтов наибольшее значения имеют окский и тульский. Окский горизонт приурочен к известнякам, а тульский к пескам. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно жесткие и жесткие.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением в данном районе не обнаружено.

Образование и размещение отходов

Объектами санитарной очистки и уборки в поселке являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов на территории деревни Афанасово установлены контейнеры.

Механизированная уборка территории населенного пункта (комплексная уборка улиц) не осуществляется. Ближайший полигон ТБО расположен в дер. Ерденево (площадью - 1,9 га).

Данных о несанкционированных свалках на территории деревни нет.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в дер. Афанасово;

- установление дополнительных металлических контейнеров на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Деревня Афанасово (далее деревня) находятся в северной части Малоярославецкого района Калужской области, в 4 км южнее г. Малоярославец. Деревня Афанасово является рядовым населенным пунктом в муниципальном образовании сельском поселении «Село Головтеево». Деревни пересекает автодорога общего пользования областного значения окружная дорога «г. Калуга-Детчино-Малоясрославец». По территории деревни протекает р. Локня правый претор р. Суходрев. Деревня окружена со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и лесами.

Деревни представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границе деревни  выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную жилую застройку.

Ж 1	- зона размещения индивидуальной жилой застройки.

В  этой  зоне  предполагается  размещение  индивидуальной  коттеджной  застройки  повышенной  комфортности.  Данный вид застройки преобладает на всей территории деревни.

Ж 2	- зона размещения малоэтажной застройки (1-3 этажа).

Зона  формируется  2-х  этажной  застройкой, которая расположена  в западной части деревни, по ул. Мира.

Зоны общественного назначения (ОД) :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

Зона инженерной инфраструктуры:

И - Зона размещения инженерной инфраструктуры. Представлена участком в юго-западной части деревни, территория очистных сооружений.

Зона рекреационного назначения:

Р 1	- Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

В зону включены участки леса в существующей границе деревни.

Возможности территориального развития

Анализ функционального зонирования представлен в таблице:

таблица № 5

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 66,6 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 44,1 | 66 |
| 1.2 | С/Х использование | 7,5 | 12 |
| 1.3 | Общественно-делового назначения | 0,1 | 0,2 |
| 1.4 | Производственные зоны | 1,0 | 1,5 |
| 1.5 | Улицы, дороги | 2,8 | 4,2 |
| 1.6 | Зеленые насаждения общего пользования | 10,2 | 15 |
| 1.7 | Водные поверхности | 0,9 | 1,1 |

Схемой территориального планирования Малоярославецкого района предусматривается расширение границы населенного пункта, общая площадь переводимых земель составит  123,1 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд населенного пункта на 01.01.2011 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил в деревне Афанасово 7,4 тыс. м2.

Муниципальный жилищный фонд составляет 0,44 тыс. м2  (6% общего объема).

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

таблица № 6

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу | Муниципальная кв. м | в % к итогу | Частная, кв. м | в % к итогу |
| дер. Афанасово |
| 1-этажные | 5000,00 | 67 | - | - | 5000,00 | 67 |
| кирпичные | - |  | - | - | - | - |
| деревянные | - |  | - | - | - | - |
| прочие | - |  | - | - | - | - |
| 2,3-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | 2439,00 | 33 | 446,1 | 6 | 1992,9 | 27 |
| деревянные | - | - | - |  | - | - |
| прочие | - | - | - |  | - | - |
| ВСЕГО: | 7439,00 | 57/100 | 446,1 | 6 | 6992,9 | 94 |

Структура заселения жилищного фонда

таблица № 7

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государст- венный | ведомст- венный | в личной собственности граждан |
| дер. Захарово |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | 48 | 9 | - | 39 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

Распределение жилых помещений по степени износа

таблица № 8

|  | Износ от 0 до 30% | Износ от 31 до 65 % | Износ свыше 65 % |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Афанасово | 25% | 70% | 5% |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд деревни, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (25 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- 5% жилья с износом выше 65%;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания деревни приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г.

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в с. Головтеево, г. Малоярославце.

Учреждения здравоохранения

таблица № 9

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| Афанасовский ФАП | дер. Афанасово | до 20 человек | 1 | приспособленное | 5 % |

Торговля

таблица № 10

| Наименование объектов | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП «Василенко» | торговля | - | 1 | специальное | - |
| ИП «Комленкова» | торговля | - | 2 | специальное | - |
| Магазин «Юлия» | торговля | - | 2 | специальное | - |

Ритуальное обслуживание населения

На территории деревни Афанасово действующие или закрытые кладбища отсутствуют. Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища на территории деревни Афанасово. В настоящее время захоронения производиться на существующем кладбище в близи города Малоярославец расположенном вдоль дороги А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» в 8 км от деревни Афанасово. Схемой территориального планирования Малоярославецкого района предусматривается расширение кладбища. В связи с этим захоронения предполагается вести на расширяемом кладбище.

ВЫВОДЫ:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать низким. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность учреждениями культуры, образования, общественное питание, бытового обслуживания.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи деревни Афанасово осуществляются автомобильным транспортом.

Основной автомобильной магистралью деревни является: автодорога общего пользования областного значения окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец, соединяющая населенный пункт с г. Калугой, г. Малоярославец и г. Обнинском. Железнодорожный, водный и воздушный транспорт на территории деревни отсутствует.

Улично-дорожная сеть

таблица № 11

| № п./п. | Показатели | ед. изм. | показатели за 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность сети | км | 5,7 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 21,9 |
| 3. | Протяженность улиц с усовершенствованным покрытием | км | 4,7 |
| 4. | Площадь улиц с усовершенствованным покрытием | тыс. кв. км | 18,9 |

Характеристика дорожного полотна по улицам

таблица № 12

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м | Площадь, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Шоссейная | 3500 | 14200 | асфальтобетон |
| 2. | ул. Березовая | 900/250 | 3600/950 | бетон/грунт |
| 3. | ул. Рабочая | 260 | 600 | грунт |
| 4. | ул. Лесная | 160 | 490 | грунт |
| 5. | ул. Рябиновая | 120 | 400 | грунт |
| 6. | ул. Парковая | 190 | 550 | грунт |
| 7. | ул. Мира | 350 | 1100 | бетон |

Показатели автомобильной дороги, являющейся собственностью Калужской области и находящейся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец | 34,45 | III | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | - | 34,45 | - | - | 100 | 28,0 | 90,14 |

таблица № 13

## Выводы

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

- дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов;

- недостаточное оснащение централизованными система инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

- в инженерно-геологическом плане территория делится на: относительно благоприятную и благоприятную для строительства;

- в границе деревни мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- по этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажными домами.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана деревни предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития деревни.

## II.II Экономико-географическое положение деревни

Деревня Афанасово (далее деревня) находятся в северной части Малоярославецкого района Калужской области, в 4 км южнее г. Малоярославец. Деревня Афанасово является рядовым населенным пунктом в муниципальном образовании сельском поселении «Село Головтеево». Деревни пересекает автодорога общего пользования областного значения окружная дорога «г. Калуга-Детчино-Малоясрославец». По территории деревни протекает р. Локня правый претор р. Суходрев. Деревни окружены со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и лесами.

Площадь деревни Афанасово ориентировочно составляет 0,7 км2, численность населения 318 человек (на 01.01.2011 г).,

Удобное местоположение деревни, вблизи г. Малоярославец, г. Обнинск создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самой деревни.

## II.III Социально-экономическая характеристика деревни

Перспектива развития деревни связана с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов деревни, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Анализ и оценка потенциалов проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон деревни. Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие деревни, представлены в таблице.

Основные конкурентные возможности деревни

таблица № 14

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Малоярославец, г. Обнинск. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Зависимость деревни от внешних источников энергоснабжения. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Большое количество сезонного населения. | Активное продвижение деревни во внешней среде. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов. | 1. Возникновение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 2. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в деревнях. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения за последние 5 лет стабильно положительна.

Динамика численности населения, чел.

таблица № 15

|  | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Афанасово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 264 | 261 | 299 | 305 | 318 |

Анализ динамики численности населения показал, что за пятилетний период численность населения деревни Афанасово увеличилось на 54 человека.

### II.III.2 Экономическая база

В настоящее время население деревни работает на предприятиях, представленных в таблице 16.

таблица № 16

| № п./п. | Перечень предприятий | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| МО СП «Село Головтеево» |
| 1. | ХСИ «Хозстройинструмент» | Производство строительных материалов |
| 2. | ООО «ЦУЕЕГ-РУССИЯ» | переработка фруктов |
| 3. | ООО «Новый Быт» | с/х производство |
| деревня Афанасово |
| 4. | ИП «Василенков | производство хлебобулочных изделий |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение деревни Афанасово осуществляется от водонапорной башни расположенной за границей населенного пункта в восточном направлении. Обеспеченность централизованным водоснабжением в деревне Афанасово составляет около 70 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 0,75  км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 20 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные в юго-западной части деревни Афанасово и после очистки попадают в р. Локня. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

Часть население деревни для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Малоярославец. Процент обеспеченности деревни газом составляет около 100 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети деревни находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения деревни является электроподстанция 35/10 кВ «Мирная». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Услуги сотовой связи предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Проводного звукового радиовещания в селе нет. Охват населения телевизионным вещанием - 100%.

Предоставление услуг телефонной связи для жителей деревни Афанасово осуществляется за счет установленной  цифровой АТС ОАО «ЦентрТелеком» монтированной емкостью 100 номеров. Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации федерального проекта «Универсальная услуга связи» в дер. Афанасово установлен один проводной таксофон.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории дер. Афанасово о предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

Кроме того, на территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года на территории  Калужской области в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующими увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Жителям деревни Афанасово услуги почтовой связи предоставляются почтальонами отделения почтовой связи села Головтеево.

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.