Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 13-63 от 04 апреля 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 13-63 от 04 апреля 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	11

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	18

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	19

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	19

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	23

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	24

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	25

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	29

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	32

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	34

II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов	35

II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	36

Список используемой литературы:	39

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области. Положения по территориальному планированию. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 1.3 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:35 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района Калужской области | 1:35 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Угорская волость» Дзержинского района (МО СП «Угорская волость», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является договор подряда № 13-63 от 04 апреля 2013г.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Угорская волость»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды: I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Угорская волость» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Угорская волость», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

Границы населенных пунктов устанавливаются с учетом схем территориального планирования МР «Дзержинский район», а также с учетом принципов:

- комплексного развития населенных пунктов;

-упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

-обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Генеральным планом определены планируемые границы населённых пунктов дер. Кольцово и дер. Звизжи на перспективу, которые предусматривают возможное развитие этих населённых пунктов в течение 25 лет.

В таблице 1 представлено распределение земель сельского поселения по категориям по современному состоянию и на расчетный срок.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 27660,7 | 27660,7 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13218,0 | 12967,5 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 246,0 | 246,0 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1421,7 | 1672,2 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 10339,7 | 10339,7 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 412,2 | 412,2 |
| 6 | Земли населенных пунктов | га | 2023,1 | 2023,1 |
| дер. Плюсково |
| 6.1 | Площадь населенного пункта | га | 74,8 | 74,8 |
| дер. Слобода |
| 6.2 | Площадь населенного пункта | га | 23,3 | 23,3 |
| дер. Смагино |
| 6.3 | Площадь населенного пункта | га | 37,5 | 32,4 |
| новый населенный пункт дер. Смагино-1 |
| 6.4 | Площадь населенного пункта | га | 0,0 | 5,1 |
| дер. Пахомово |
| 6.5 | Площадь населенного пункта | га | 26,3 | 26,3 |
| дер. Дюкино |
| 6.6 | Площадь населенного пункта | га | 22,1 | 22,1 |
| дер. Некрасово |
| 6.7 | Площадь населенного пункта | га | 40,1 | 40,1 |
| дер. Шадеево |
| 6.8 | Площадь населенного пункта | га | 47,7 | 47,7 |
| дер. Кольцово |
| 6.9 | Площадь населенного пункта | га | 32,9 | 32,9 |
| дер. Никола-Ленивец |
| 6.10 | Площадь населенного пункта | га | 18,4 | 18,4 |
| дер. Звизжи |
| 6.11 | Площадь населенного пункта | га | 104,9 | 104,9 |
| дер. Андреевка |
| 6.12 | Площадь населенного пункта | га | 15,3 | 15,3 |
| дер. Ерино |
| 6.13 | Площадь населенного пункта | га | 52,1 | 52,1 |
| дер. Субботино |
| 6.14 | Площадь населенного пункта | га | 18,1 | 18,1 |
| дер. Потапово |
| 6.15 | Площадь населенного пункта | га | 45,1 | 45,1 |
| дер. Дубрава |
| 6.16 | Площадь населенного пункта | га | 11,7 | 11,7 |
| дер. Покров |
| 6.17 | Площадь населенного пункта | га | 20,2 | 20,2 |
| дер. Дорохи |
| 6.18 | Площадь населенного пункта | га | 38,5 | 38,5 |
| дер. Богданово |
| 6.19 | Площадь населенного пункта | га | 62,9 | 62,9 |
| с. Острожное |
| 6.20 | Площадь населенного пункта | га | 220,0 | 220,0 |
| дер. Косово |
| 6.21 | Площадь населенного пункта | га | 38,8 | 32,0 |
| новый населенный пункт дер. Косово-1 |
| 6.22 | Площадь населенного пункта | га | 0,0 | 6,8 |
| дер. Костино |
| 6.23 | Площадь населенного пункта | га | 132,7 | 132,7 |
| ж-д. р-д Костино |
| 6.24 | Площадь населенного пункта | га | 1,3 | 1,3 |
| дер. Копоня |
| 6.25 | Площадь населенного пункта | га | 16,5 | 16,5 |
| дер. Карловка |
| 6.26 | Площадь населенного пункта | га | 1,1 | 1,1 |
| дер. Малиновское |
| 6.27 | Площадь населенного пункта | га | 8,7 | 8,7 |
| дер. Амур-Ключ |
| 6.28 | Площадь населенного пункта | га | 9,5 | 9,5 |
| новый населенный пункт дер. Завалипы |
| 6.29 | Площадь населенного пункта | га | 6,5 | 6,5 |
| дер. Никольское |
| 6.30 | Площадь населенного пункта | га | 160,5 | 160,5 |
| дер. Дорохи |
| 6.31 | Площадь населенного пункта | га | 24,7 | 24,7 |
| дер. Обухово |
| 6.32 | Площадь населенного пункта | га | 19,6 | 19,6 |
| дер. Косатынь |
| 6.32 | Площадь населенного пункта | га | 80,2 | 80,2 |
| дер. Антоново |
| 6.34 | Площадь населенного пункта | га | 31,3 | 31,3 |
| дер. Горки |
| 6.35 | Площадь населенного пункта | га | 13,2 | 13,2 |
| дер. Прудново |
| 6.36 | Площадь населенного пункта | га | 54,8 | 54,8 |
| дер. Адамовское |
| 6.37 | Площадь населенного пункта | га | 111,4 | 111,4 |
| дер. Батуево |
| 6.38 | Площадь населенного пункта | га | 47,4 | 47,4 |
| дер. Петрушино |
| 6.39 | Площадь населенного пункта | га | 21,7 | 21,7 |
| с. Барятино |
| 6.40 | Площадь населенного пункта | га | 106,7 | 106,7 |
| с. Маковцы |
| 6.41 | Площадь населенного пункта | га | 191,4 | 191,4 |
| дер. Андреевское |
| 6.42 | Площадь населенного пункта | га | 33,2 | 33,2 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В соответствие со схемами территориального планирования Дзержинского района предусматривается перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов. Изменение категории земель вызвано созданием туристско-рекреационного кластера «Никола-Ленивец». Параметры перевода приведены в таблице 2.

Перевод земель лесного фонда в земли других категорий не предусматривается.

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов

Таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Вид собственности | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Кольцово |
| 40:04:111201:4 | 27,0 | Частная | Зона рекреационного назначения | 2015-2023 |
| 40:04:111301:9 | 54,6 |  |  |  |
| 40:04:111301:10 | 4,3 |  |  |  |
| 40:04:111301:11 | 2,1 |  |  |  |
| 40:04:111301:12 | 24,1 |  |  |  |
| 40:04:111301:16 | 42,1 |  |  |  |
| Всего: | 154,2 |  |  |  |
| дер. Звизжи |
| 40:04:111301:14 | 26,8 | Частная | Зона рекреационного назначения | 2015-2023 |
| 40:04:111301:15 | 69,5 |  |  |  |
| Всего: | 96,3 |  |  |  |
| ИТОГО: | 250,5 |  |  |  |

Перераспределение земель, переданных в ведение сельских администраций, представлено в таблице 3.

Перераспределение земель, переданных в ведение сельских         администраций сельского поселения «Угорская волость»

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения |
| 1. | дер. Плюсково | 104,1 | 74,8 | 29,3 |
| 2. | дер. Смагино | 43,5 | 37,5 | 6,0 |
| 3. | дер. Пахомово | 49,8 | 26,3 | 23,5 |
| 4. | дер. Некрасово | 41,3 | 40,1 | 1,2 |
| 5. | дер. Шадеево | 50,3 | 47,7 | 2,6 |
| 6. | дер. Кольцово | 37,9 | 32,9 | 5,0 |
| 7. | дер. Никола-Ленивец | 28,6 | 18,4 | 10,2 |
| 8. | дер. Звизжи | 126,0 | 104,9 | 21,1 |
| 9. | дер. Покров | 34,0 | 20,2 | 13,8 |
| 10. | дер. Дорохи | 29,3 | 24,7 | 4,6 |
| 11. | дер. Прудново | 60,1 | 54,8 | 5,3 |
| 12. | дер. Батуево | 54,4 | 47,4 | 7,0 |
|  | ИТОГО: | 659,3 | 529,7 | 129,6 |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 4

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 1371,0 | 1371,0 |
| Общественно-деловая | 13,6 | 39,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,3 | 30,3 |
| Производственного использования | 16,7 | 16,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 96,0 | 96,0 |
| Рекреационная | 484,4 | 500,0 |
| Специального назначения | 11,1 | 11,1 |
| Общая площадь | 2023,1 | 2064,2 |
| дер. Плюсково |
| Жилая | 59,9 | 59,9 |
| Общественно-деловая | 2,0 | 2,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,7 | 6,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,0 | 5,0 |
| Специального назначения | 1,2 | 1,2 |
| Общая площадь | 74,8 | 74,8 |
| дер. Слобода |
| Жилая | 17,6 | 17,6 |
| Рекреационная | 3,5 | 3,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 2,2 |
| Общая площадь | 23,3 | 23,3 |
| дер. Смагино |
| Жилая | 28,2 | 23,1 |
| Рекреационная | 8,6 | 8,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 |
| Общая площадь | 37,5 | 32,4 |
| новый населенный пункт дер. Смагино-1 |
| Жилая | 0,0 | 5,1 |
| Общая площадь | 0,0 | 5,1 |
| дер. Пахомово |
| Жилая | 19,3 | 19,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,3 | 2,3 |
| Рекреационная | 4,7 | 4,7 |
| Общая площадь | 26,3 | 26,3 |
| дер. Дюкино |
| Жилая | 17,9 | 17,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 |
| Рекреационная | 3,2 | 3,2 |
| Общая площадь | 22,1 | 22,1 |
| дер. Некрасово |
| Жилая | 32,9 | 32,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 |
| Рекреационная | 6,2 | 6,2 |
| Общая площадь | 40,1 | 40,1 |
| дер. Шадеево |
| Жилая | 45,9 | 45,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,5 | 1,5 |
| Специального назначения | 0,3 | 0,3 |
| Общая площадь | 47,7 | 47,7 |
| дер. Кольцово |
| Жилая | 29,9 | 29,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,0 | 3,0 |
| Общая площадь | 32,9 | 32,9 |
| дер. Никола-Ленивец |
| Жилая | 16,5 | 16,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 |
| Специального назначения | 0,9 | 0,9 |
| Общая площадь | 18,4 | 18,4 |
| дер. Звизжи |
| Жилая | 83,3 | 83,3 |
| Общественно-деловая | 1,5 | 1,5 |
| Рекреационная | 17,1 | 17,1 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,0 | 3,0 |
| Общая площадь | 104,9 | 104.9 |
| дер. Андреевка |
| Жилая | 8,6 | 8,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,6 | 0,6 |
| Рекреационная | 6,1 | 6,1 |
| Общая площадь | 15,3 | 15,3 |
| дер. Ерино |
| Жилая | 33,0 | 33,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 1,2 |
| Рекреационная | 17,9 | 17,9 |
| Общая площадь | 52,1 | 52,1 |
| дер. Субботино |
| Жилая | 13,9 | 13,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 |
| Рекреационная | 3,5 | 3,5 |
| Общая площадь | 18,1 | 18,1 |
| дер. Потапово |
| Жилая | 34,4 | 34,4 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,8 | 2,8 |
| Рекреационная | 7,9 | 7,9 |
| Общая площадь | 45,1 | 45,1 |
| дер. Дубрава |
| Жилая | 11,0 | 11,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 |
| Общая площадь | 11,7 | 11,7 |
| дер. Покров |
| Жилая | 15,3 | 15,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 1,2 |
| Специального назначения | 3,7 | 3,7 |
| Общая площадь | 20,2 | 20,2 |
| дер. Дорохи |
| Жилая | 35,5 | 35,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,3 | 1,3 |
| Рекреационная | 1,7 | 1,7 |
| Общая площадь | 38,5 | 38,5 |
| дер. Богданово |
| Жилая | 36,7 | 36,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,2 | 3,2 |
| Рекреационная | 21,6 | 21,6 |
| Специального назначения | 1,4 | 1,4 |
| Общая площадь | 62,9 | 62,9 |
| с. Острожное |
| Жилая | 162,9 | 162,9 |
| Общественно-деловая | 3,1 | 3,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,1 | 7,1 |
| Производственного использования | 10,5 | 10,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,8 | 9,8 |
| Рекреационная | 26,6 | 26,6 |
| Общая площадь | 220,0 | 220,0 |
| дер. Косово |
| Жилая | 37,7 | 30,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 1,1 |
| Общая площадь | 38,8 | 32,0 |
| новый населенный пункт дер. Косово-1 |
| Жилая | 0,0 | 6,8 |
| Общая площадь | 0,0 | 6,8 |
| дер. Костино |
| Жилая | 74,3 | 74,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,6 | 5,6 |
| Рекреационная | 52,0 | 52,0 |
| Специального назначения | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 132,7 | 132,7 |
| ж-д. р-д Костино |
| Жилая | 1,3 | 1,3 |
| Общая площадь | 1,3 | 1,3 |
| дер. Копоня |
| Жилая | 11,0 | 11,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 1,1 |
| Рекреационная | 4,4 | 4,4 |
| Общая площадь | 16,5 | 16,5 |
| дер. Карловка |
| Жилая | 1,1 | 1,1 |
| Общая площадь | 1,1 | 1,1 |
| дер. Малиновское |
| Жилая | 5,7 | 5,7 |
| Рекреационная | 2,4 | 2,4 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,6 | 0,6 |
| Общая площадь | 8,7 | 8,7 |
| дер. Амур-Ключ |
| Жилая | 7,1 | 7,1 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационная | 2 | 2 |
| Общая площадь | 9,5 | 9,5 |
| новый населенный пункт дер. Завалипы |
| Жилая | 6,5 | 6,5 |
| Общая площадь | 6,5 | 6,5 |
| дер. Никольское |
| Жилая | 53,4 | 53,4 |
| Общественно-деловая | 4,4 | 4,4 |
| Производственного использования | 1,0 | 1,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,9 | 8,9 |
| Рекреационная | 92,8 | 92,8 |
| Общая площадь | 160,5 | 160,5 |
| дер. Дорохи |
| Жилая | 13,0 | 13,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,0 | 4,0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,3 | 1,3 |
| Рекреационная | 6,4 | 6,4 |
| Общая площадь | 24,7 | 24,7 |
| дер. Обухово |
| Жилая | 13,9 | 13,9 |
| Рекреационная | 4,5 | 4,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 1,2 |
| Общая площадь | 19,6 | 19,6 |
| дер. Косатынь |
| Жилая | 39,4 | 39,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,2 | 3,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,1 | 4,1 |
| Рекреационная | 33,5 | 33,5 |
| Общая площадь | 80,2 | 80,2 |
| дер. Антоново |
| Жилая | 14,7 | 14,7 |
| Рекреационная | 14,7 | 14,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,9 | 1,9 |
| Общая площадь | 31,3 | 31,3 |
| дер. Горки |
| Жилая | 12,2 | 12,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 |
| Общая площадь | 13,2 | 13,2 |
| дер. Прудново |
| Жилая | 36,9 | 36,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,8 | 5,8 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,7 | 2,7 |
| Рекреационная | 9,4 | 9,4 |
| Общая площадь | 54,8 | 54,8 |
| дер. Адамовское |
| Жилая | 58,4 | 58,4 |
| Общественно-деловая | 0,6 | 0,6 |
| Производственного использования | 3,5 | 3,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,4 | 6,4 |
| Рекреационная | 41,5 | 41,5 |
| Специального назначения | 1,0 | 1,0 |
| Общая площадь | 111,4 | 111,4 |
| дер. Батуево |
| Жилая | 33,4 | 33,4 |
| Рекреационная | 11,9 | 11,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,1 | 2,1 |
| Общая площадь | 47,4 | 47,4 |
| дер. Петрушино |
| Жилая | 20,5 | 20,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 1,2 |
| Общая площадь | 21,7 | 21,7 |
| с. Барятино |
| Жилая | 63,7 | 63,7 |
| Общественно-деловая | 0,7 | 0,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,5 | 3,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,2 | 5,2 |
| Рекреационная | 33,6 | 33,6 |
| Общая площадь | 106,7 | 106,7 |
| с. Маковцы |
| Жилая | 140,4 | 140,4 |
| Общественно-деловая | 1,3 | 1,3 |
| Производственного использования | 1,7 | 1,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,7 | 7,7 |
| Рекреационная | 38,5 | 38,5 |
| Специального назначения | 1,8 | 1,8 |
| Общая площадь | 191,4 | 191,4 |
| дер. Андреевское |
| Жилая | 23,7 | 23,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,3 | 1,3 |
| Рекреационная | 8,2 | 8,2 |
| Общая площадь | 33,2 | 33,2 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

Динамика численности населения в МО СП «Угорская волость» характеризуется не очень стабильным, но, тем не менее, отрицательным показателем рождаемости и увеличением смертности. Отрицательное сальдо естественного движения населения идет на снижение.

В связи с этим, необходимо: увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из сельского поселения, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в сельское поселение из различных областей. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, т.е. с развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в поселение, созданием сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста. В то же время меры, направленные на закрепление кадров в сельском поселении, особенно молодежи, а также повышение уровня жизни и инвестиционной привлекательности сельского поселения на расчетный срок обеспечат положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

В качестве наиболее вероятностного сценария развития МО СП «Угорская волость» приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь и расчетный срок:

Этапы	                                                            Численность населения

Современный                                                                   2006 чел.

Первая очередь (2023г.)                                                  2150 чел.

Расчетный срок (2038 г.)                                                 2500 чел.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Жилищный фонд по сельскому поселению «Угорская волость» составляет: -индивидуальных домов - 82010 м2 - 470 ед, квартир муниципальных – 4074,6 м² - 90 ед., квартир ведомственных – 780,4 м² - 11 ед.

Средний показатель жилой обеспеченности довольно высок - 43,5 кв. м/чел, но при этом:

-низкий уровень инженерного обеспечения ряда населенных пунктов;

-неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия;

-проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

-размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях (СЗЗ от скотомогильника).

Основной целью является формирование полноценной среды и комфортных условий для проживания людей.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительства детского сада в дер.Никольское | 50 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительства детского сада в дер.Кольцово | 50 мест | Первая очередь |
| 1.3 | Строительства детского сада в дер.Звизжи | 20 мест | Первая очередь |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Острожное | износ здания составляет более 50 % | Первая очередь |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания школы в с.Острожное | износ здания составляет более 50 % | Первая очередь |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания школы в дер. Никольское | износ здания составляет более 50 % | Первая очередь |
| 2.3 | Капитальный ремонт и реконструкция здания школы в дер. Звизжи | износ здания составляет более 50 % | Первая очередь |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Кольцово | 20 пос. в смену | Первая очередь |
| 3.2 | Ремонт и установка нового оборудования в фельдшерско-акушерских пунктах в: дер. Никольское, дер. Звизжи, дер. Плюсково, с. Острожное, с. Маковцы |  | Первая очередь |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.1 | Строительство библиотеки с лекционным и выставочным залом в дер. Звизжи | «Никола-Ленивецкий образовательный центр» | Первая очередь |
| 4.2 | Капитальный ремонт дома культуры в: дер. Никольское, с. Острожное, дер. Звизжи | износ зданий составляет более 60 % | Первая очередь |
| 4.3 | Капитальный ремонт библиотеки в дер.Никольское | пополнение библиотечного фонда до нормативного на 9,0 тыс. томов | Расчетный срок |
| 5 | Объекты торговли и общественного питания |
| 5.1 | Строительство магазина в с. Острожное | 70 м² | Первая очередь |
| 5.2 | Строительство магазина в дер. Плюсково | 70 м² | Первая очередь |
| 5.3 | Строительство кафе со столовой в дер. Звизжи | 50 пос. мест | Первая очередь |
| 6 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 6.1 | Строительство спортивной площадки возле Остроженской школы с установкой спортивных сооружений | - | Первая очередь |
| 6.2 | Строительство спортивной площадки возле здания детского сада в дер. Никольское. | - | Расчетный срок |
| 6.3 | Проведение капитального ремонта спортивного зала в дер.Никольское | Замена инвентаря и оснащения | Расчетный срок |
| 6.4 | Строительство спортивной площадки, детской площадки возле дома культуры в дер. Звизжи, с установкой на ней оборудования | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с положениями, указанными в региональных нормативах «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Угорская волость» обслуживает пожарная часть № 43 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположена в г. Кондрово. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вода для пожаротушения отбирается пожарными машинами из р. Угра, р. Шаня, р. Медынка, р. Изверь и имеющихся водоемов. Площадки (пирсы) для отбора воды не оборудованы.

Схемой территориального планирования Дзержинского района предусмотрено строительство пожарного депо в с. Острожное, что позволит уменьшить время прибытия пожарного расчета до 10 - 15 минут.

Сведения по пожарным гидрантам

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ПГ, стоящих на учете |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Острожное | 2 на учете администрации сельского поселения |
| 2. | дер. Плюсково | 1 на учете администрации сельского поселения |

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

Природа сельского поселения отвечает высоким требованиям организации массового туризма и отдыха. Через муниципальное образование протекает две крупные реки: Угра и Шаня.  Природа богата  разновидностями животного мира.

На территории МО СП «Угорская волость»  находятся:

- памятники истории и культуры – Богородично-Рождественская Девичья Пустынь в селе Барятино, Храм в деревне Плюсково, Храм в деревне Николо-Ленивец;

- памятники природы и Национальный парк «Угра».

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице 7.

таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация парковой зоны в дер. Кольцово | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок в дер. Кольцово | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью. Во все населенные пункты сельского поселения проходят дороги с улучшенным покрытием. Через сельское поселение проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Медынь».

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог в первую очередь:

- Предусмотреть земельный отвод шириной 10 п.м. для создания условий реконструкции автодороги Острожное-Звизжи-Смагино в Дзержинском и Юхновском районах на участке с км 9+550 по км 21+200.

- В существующей части населенных пунктов провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

- Запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки.

- Обеспечить проезд к кладбищам.

Местная сеть (реконструкция):

- В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

- Капитальный ремонт участка дороги в дер. Никольское.

Новое строительство:

1. Строительство новой сети автодорог к комплексу зданий гостиничного и административного назначения «Никола-Ленивецкий образовательный центр» и к комплексу зданий административного и гостиничного назначения «Центр творчества» в дер. Звизжи, и на территории гостиничного комплекса семейного типа в дер. Кольцово.

2. Строительство парковки на территории гостиничного комплекса семейного типа в дер. Кольцово.

3.    Строительство дорог к кладбищам.

Наиболее интенсивное движение автотранспорта предполагается по трассе «Калуга-Медынь», на которую выходят дороги поселения.

На сегодняшний день остро стоит проблема с общественным транспортом. Остановки общественного транспорта планируется размещать с максимальным интервалом 400 метров. Необходимо обеспечить общественным пассажирским транспортом наиболее удаленные населенные пункты: Слобода, Дюкино, Плюсково, Петрушино.

На сегодняшний день станций технического обслуживания (далее - СТО) на территории сельского поселения нет. Планируется размещение СТО на четыре машины в д. Косатынь, на две машины в д. Прудново. Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) согласно санитарным нормам запроектирована в размере 50 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов строительства в границах сельского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе  объектов археологического наследия.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Угорская волость» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 8.

Объекты культурного наследия

таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Церковь Рождества Богородицы | 1796 г. | с. Барятино | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Казанская церковь | 1869 г. | с. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Церковь Рождества | 1820 г. | дер. Плюсково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Церковь Троицы | 1802 г. | дер. Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Братская могила | - | с. Острожное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Братская могила | - | дер. Никольское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Братская могила | - | с. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Курганный могильник | V-VI вв. | дер. Звизжи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Селище | III-V вв, XV-XVII н.э. | дер. Звизжи, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Курганный могильник | - | дер. Звизжи, в 1 км к юго-востоку от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Курганный могильник | IV-VI вв. | дер.Никола-Ленивец, на левом берегу р. Угры, 1 км ниже села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 12 | Селище | II-V вв, XV-XVII вв. н.э. | дер.Никола-Ленивец, в 0,25 км к юго-востоку от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 13 | Селище | XIII-XVII вв. | дер.Никола-Ленивец, в 0,4 км к юго-западу от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 14 | Городище | IV-I вв. до н.э. – IV-VII вв.н.э. | дер.Никола-Ленивец, левый берег | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 15 | Городище | IV-II вв. до н.э. – I пол. I тыс.н.э. | дер. Покров, в 0,4 км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 16 | Селище | XV-XVII н.э. | дер. Покров, в 0,25 км к западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 17 | Селище | XIV-XVI вв. | дер. Потапово, юго-восточная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 18 | Селище | III-V вв, XIV-XIII вв. | дер. Дюкино, 0,5 км к юго-западу от деревни, лев.берег р. Угра | АКР 3 227. Арх. ИА.: № 5679. Л. 12, 13; № 6037. Л. 7,8 |
| 19 | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Плюсково, юго-западная окраина села | АКР 250. Арх. ИА.: № 5679. Л.13 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Усадьба Муромцевых. Флигель, молочная, церковно-приходская школа | XVIII-нач.XVII вв. | дер. Плюсково | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Колокольня церкви Покрова, приходской, православной, на кладбище | к. XIX в. | дер. Покров | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3 | Сторожка лесника | к. XIX в.- нач. XX вв. | дер. Прудново, зап.сторона, дом между улицей и дорогой | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 4 | Здание магазина | 1920-е гг. | дер. Богданово, у западного берега | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

На основании статьи 40 Федерального закона, сохранение объекта культурного наследия – направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Калужской области», 2010 года на расчетный срок составят 1,4 м3 на 1 человека в год.  На первую очередь Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории  сельского поселения. Расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах рекомендуется принимать в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» По ред. И. А.  Кайпасова. – СПб.: РЭЦ «Петрохин-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на существующий полигон ТБО.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории МО СП «Угорская волость» расположено кладбищ:

- кладбище дер. Никола- Ленивец площадью 2,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- кладбище дер. Покров площадью 2,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- кладбище дер. Плюсково -2.0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- кладбище с. Маковцы- 1,8, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- кладбище дер. Адамовское   -1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- кладбище дер. Богданово -0,5 га, д.Костино -0,5 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в таблице 9.

Перечень мероприятий территориального планирования

по организации мест захоронения

таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 21.03.2013 г. № 370-13 на территории МО СП «Угорская волость» имеются четыре скотомогильника:

- Деревня Звизжи, расположен в 500 м севернее деревни. Скотомогильник принадлежит ООО «Агросфера». Введен в эксплуатацию в 2003 году, законсервирован в 2010 году.

- Деревня Плюсково, расположен в 1200 м северо-восточнее деревни.

Скотомогильник принадлежит ООО «Агросфера». Введен в эксплуатацию в 2000 году, законсервирован в 2007 году.

- Деревня Косатынь, расположен в 1200 м северо-восточнее деревни.

Скотомогильник принадлежит ООО «Агросфера». Введен в эксплуатацию в 1962 году, законсервирован в 2007 году.

- Деревня Адамовское, расположен в 1000 м северо-западнее деревни.

Обслуживание скотомогильника проводит администрация СП «Угорская волость». Скотомогильник сибиреязвенный, сибиреязвенные захоронения произведены в 1979 году, ветеринарно-санитарное состояние его удовлетворительное.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.

В случае ведения земляных работ на территории дер. Адамовское, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактике данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Ранее в СП «Угорская волость» в дер. Барятино в 1939 году, в дер. Маковцы в 1969 году, в дер. Звизжи в 1962 году, в дер. Костино в 1939 году регистрировалось особо опасное заболевание – сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болеет человек). Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует. В случае ведения земляных работ на данной территории, необходимо рассмотреть с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания.

Любое строительство объектов капитального строительства на территории населенных пунктов необходимо осуществлять только после полной ликвидации скотомогильников.

### II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусматривается соответствующие мероприятия, представленные в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов по: с. Маковцы, дер. Андреевское, дер. Петрушино, дер. Прудново, дер. Косатынь, дер. Завалипы, дер. Адамовское, дер. Горки, с. Острожное, дер. Кольцово, дер. Субботино, дер. Звизжи | Первая очередь |
| 1.2 | Полная реконструкция водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов в дер. Звизжи | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство водозаборных сооружений: - дер. Кольцово – 1 объект; - дер. Звизжи – 1 объект | Первая очередь |
| 1.4 | Строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых водозаборных сооружениях | Расчетный срок |
| 1.5 | Реконструкция канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации (ОСК) в дер. Никольское и дер. Острожное | Первая очередь |
| 1.6 | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации в дер. Звизжи и дер. Кольцово | Первая очередь |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция линии ВЛ-10 от дер. Острожное до всех КТП по деревням с заменой проводов и столбов | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство трансформаторных подстанций в дер. Звизжи и дер. Кольцово | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках строительства комплекса зданий гостиничного и административного назначения «Никола-Ленивецкий образовательный центр», «Центр творчества» и гостиничный комплекс семейного типа в дер. Звизжи и дер. Кольцово | Первая очередь |
| 2.5 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчетный срок |
| 2.6 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения | Расчетный срок |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов от ГРС Кондрово - ГРС Порослица с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП): - дер. Дюкино; - дер. Пахомово; - дер. Некрасово; - дер. Смагино; - дер. Плюсково; - дер. Звизжи; - дер. Потапово; - дер. Дубрава; - дер. Богданово; - дер. Костино; - дер. Прудново; | Первая очередь |
| 3.2 | Уровень газификации сельского поселения -100 % | Расчетный срок |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Состояние отопительных систем требует произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД | Первая очередь |
| 4.2 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 5 | Связь |
| 5.1 | Строительство АТС: - дер. Звизжи; - дер. Кольцово | Первая очередь |
| 5.2 | Расширения емкости цифровых АТС и концентраторов | Расчетный срок |
| 5.3 | Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе ВОЛС | Расчетный срок |
| 5.4 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая интернет | Первая очередь |
| 5.5 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышение качества связи | Первая очередь |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Дзержинского района, 2009-2012 г.