ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА

ДЕРЕВНЯ     САЛТЫКОВО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРУССКИЙ РАЙОН,

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»

2010

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ДОКУМЕНТЫ

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.   Ситуационный план

2.   Генеральный план основной чертёж  М 1:2000

3.   Схема функционального зонирования М 1:2000

4.   Схема размещения зон градостроительных ограничений

М 1:2000

5.   Схема инженерных сетей. М 1:2000

6.   Схема размещения автомобильных дорог и покрытий М 1:2000

7.   Схема ландшафтно-геоморфологического районирования

М 1:2000

8.   Профили дорог и проездов

- МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

  - Пояснительная записка в формате Microsoft Word

  - Графические материалы в формате  Сorel Draw Х3

  - Графические материалы в формате  Jpeg

СОДЕРЖАНИЕ

I.Цели и задачи территориального планирования- 5

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения 5

1 Функционально-планировочная структура 5

2. Функционально-планировочная организация территории 6

2.1. Природные условия и природно-ресурсный потенциал 6

2.2. Морфология и ландшафтное строение территории 9

2. 3. Ландшафтно-геоморфологическое картирование района 10

3. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки 10

3.1. Целевое назначение земель 11

3.2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 18

3.3. Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка зеленых насаждений 20

3.4. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на территории населенных пунктов 22

3.5. Правовой статус земельных участков до согласования и утверждения генерального плана 23

4. Историко-культурные рекреационные ресурсы 24

5. Жилая застройка 26

5.1. Объемы жилищного фонда на расчетный срок 26

5.2. Типология нового жилищного строительства 27

5.3. Озеленение и благоустройство 28

6. Система культурно-бытового обслуживания 28

6.1. Социальная инфраструктура 28

6.2. Образование и воспитание 29

6.3. Здравоохранение 29

6.4. Учреждение культуры 30

6.5. Торговля 30

6.6. Общественное питание 30

6.7. Предприятия бытового обслуживания 30

6.8. Спортивные сооружения 30

6.9. Административно-деловые учреждения 30

6.10.Предприятия коммунального обслуживания 30

6.11. Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 31

7. Транспортная инфраструктура 31

7.1.Развитие улично-дорожной сети 32

7.2. Общественный транспорт 32

7.3.Гаражи и автостоянки 32

7.4.Техническое обслуживание легкового автотранспорта 33

8. Технико-экономические показатели проекта 33

9. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы 35

Охрана среды и рациональное использование природных ресурсов 35

Воздушный бассейн 35

Водный бассейн 36

Почвы 36

Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ) 36

Формирование природно-экологического каркаса города 36

10. Санитарная очистка территории 37

Система очистки города от ТБО 37

Предлагаемая система очистки 38

Уборка территории 39

Организация кладбищ 39

11. Инженерная подготовка территории 40

Поверхностные воды 41

Теплоснабжение 42

Водоснабжение 43

Водоотведение и канализация 46

Газоснабжение 47

Электропотребление 49

Электроснабжение 50

Телекоммуникации. Связь, радиофикация, телерадиовещание 51

III. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 52

12. Перечень первичных мер пожарной безопасности 55

13. Противопожарные мероприятия 56

14. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни Салтыково 57

15. Обеспечение пожарной безопасности 59

16. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) территории, подлежащей планировке 60

17. Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне. 60

IV. Мероприятия по охране окружающей среды 61

4.1. Источники водоснабжения и водопровод питьевого назначения 61

4.2. Канализация 62

4.3. Газоснабжение 63

15.Список используемой литературы 64

- Цели и задачи территориального планирования

Основными целями подготовки проекта Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных  участков,  предназначенных для строительства Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства, Схема территориального планирования Тарусского района.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

обеспечение экологической безопасности населенного пункта его среды и повышение устойчивости природного комплекса;

-     повышение эффективности использования территорий;

обеспечение пространственной целостности, функциональной      достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды поселения;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-  улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

- определение направлений дальнейшего территориального развития на расчетный срок резервных территорий;

-  развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых зон, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2010 г.

-  улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-      комплексное благоустройство и озеленение территории.

Реализация мероприятий по территориальному планированию, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

1.	Функционально-планировочная структура

Развитие населенного пункта происходит преимущественно из жилой малоэтажной застройки, что соответствует воплощению в жизнь приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и формирует в дальнейшем полноценное поселение с полным комплексом социально-бытовой инфраструктуры. Близость к Тарусе (8-9 км) и ее предприятиям обеспечивает трудоустройство населения

Участки под перспективную застройку расположены к северу от существующей деревни Салтыково  и создают с ним полноценное поселение.

Участки свободны от застройки, имеют уклон в юго-восточном направлении, с севера ограничены лесным массивом, с юга – автодорогой и полями.

Территория деревни Салтыково  включает в себя территорию, занятую индивидуальными участками и территорию общего пользования. К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования.

2. Функционально-планировочная организация территории

2.1 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов администрации Тарусского района

Климат

Климат района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха.

Зима (декабрь-февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. Морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно, периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже.

Таблица 1.1. Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 30 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

Скорость ветра возможна 1 раз

| в год | в 5 лет | в 10 лет | в 15 лет | в 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – 18 м/с | – 21 м/с | – 22 м/с | – 23 м/с | – 24 м/с |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

Растительность и животный мир возле населенного пункта.

По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово- ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными берёзово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород.

В основном, дубовые леса с примесью липы, вяза, ясеня, клёна. Для березняков и осинников в южной половине характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространённых на территории района характерны представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах Здесь встречаются кабан, лось, косуля, куница; из птиц наиболее ценны глухарь, тетерев, много различных мелких птиц особенно воробьиных.

Почвенный покров.

В нижнем течении р. Тарусы по террасам развиты дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-среднеподзолистыми и подзолистыми в комплексе с дерновыми, луговыми (преимущественно суглинистыми) почвами пойм.

По естественной производительности (в условной 100 бальной системе) на большей части территории района преобладают земли наиболее плодородные с производительностью 80-100 баллов. Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. Отсутствие лесных массивов, легкий механический состав, положение в рельефе на придолинных склонах обуславливают развитие эрозионных процессов и оврагообразование. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60-80 баллов) однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обуславливает весьма осторожное их использование, особенно для пропашных культур. Они могут служит базой для возделывания кормовых травосмесей.

С низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах района небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений и в ряде случаев осушение

2. 2. Морфология и ландшафтное строение территории

Деревня Салтыково Тарусского района в физико-географическом плане расположена в северной части Средне-Русской возвышенности. Основные черты рельефа были заложены в до четвертичное, палеогенеологическое время. Значительную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы.

В целом район представляет собой пологоволнистую эрозионную равнину, с небольшими зонами аллювиально - водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин. В зависимости от степени расчленённости, литологического состава четвертичных и коренных пород выделено восемь типов ландшафтов.

2. 3. Ландшафтно-геоморфологическое картирование района

Доминирующим типом является плоско-волнистая эрозионная равнина. В зависимости от состава коренных пород и степени расчленённости рельефа выделены подтип:

Пологоволнистая эрозионно-зандровая равнина, сильно расчленённая.  Этот тип рельефа образован водноледниково - аллювиальными потоками времён таяния московского ледника. Четвертичные образования обычно в той или иной степени песчаные с примесью мелкого гравия. Характер отложений очень изменчив по простиранию залегания и на глубину. Основными породами четвертичного времени являются: разнообразные пески с примесью гравия, обычно глинистые; песчано-гравийный материал, водноледниковые суглинки. Завершают четвертичный разрез покровные суглинки, мощность их сильно меняется в зависимости от положения в рельефе и его уклона, изменяется их мощность от нулевой до 5м. Коренные породы представлены всеми литолого-генетическими типами пород характерных для этой территории.

Окский надгоризонт нижнекаменноугольного времени представлен четырьмя горизонтами: алексинским, Михайловским, веневским и тарусским. Самый нижней алексинский, мощностью 10-12м., представлен толщиной обводнённых известняков, распространён повсеместно. Водоносный горизонт связанный с этой карбонатной толщей является основным в хозяйственном и питьевом водоснабжение населения и предприятий района. Остальные три горизонта также в основном сложены карбонатными породами с маломощными прослоями глин и песков.

На окскую толщу ложатся глины стешевского горизонта нижнего карбона. Глины высокодисперсные, пластичные в подошве слоя тёмно-серые в середине с вишнёвым оттенком вверху пёстроцветные, общая мощность их составляет 20м. Этот слой глин является водоупором для вышележащего протвинского водоносного горизонта и одновременно являясь водоохранными для инженерного окского водоносного горизонта.

На размытую поверхность вышеописанных известняков ложатся песчано - глинистые отложения верейского горизонта среднего карбоната. Низы его сложены тонкозернистыми ожелезненными кварцевыми песками переходящими в алевролиты и слоистые алевритистые глины с прослоями мергелей. Породы имеют пёструю расцветку от ярко-красных до фиолетовых. Мощность горизонта изменчива и может составлять от 0 до 30м. Развит на водораздельных пространствах и их склонах. На породах верейского горизонта местами и виде останцов сохранились доломитизированные известняки каширского горизонта среднего карбона. Они встречаются на водоразделах рек Протвы и Тарусы. Известняки частично обводнены.

На породы каменноугольного периода с угловым несогласием ложатся терригенные отложения мезозойской эратемы.

Наиболее древние породы этого времени приурочены к континентальным образования батского и нижнекелловейского возраста юрского периода. Породы представлены серо-бурыми глинистыми песками и слоистыми глинами с включением лигнитов. Мощность этих отложений невелика и они распространены в эрозионных врезах на водоразделе рек Мышега и Таруса. На этом водоразделе выше в рельефе залегают глины средневерхнекелловейские тёмно-серые с оолитами фосфатных минералов и прослоями солитовых мергелей. Мощность этого слоя от 0 до 10-15м. Выше залегают чёрные рыхлые слюдистые глины, оксфортского русла, с включением конкреций фосфоритов и тонкокристаллического пирита. Мощность слоя до 10м.

Меловая система представлена готерив-барремским и аптским ярусами.

Отложения этих горизонтов сохранились в виде останцов на самых высоких водоразделах района. Готерив-барремское время представлено пестроцветными песчаными глинами с прослоями серо-зелёных кварц-глауконитовых песков. Мощность слоя первые метры.

Все вышеперечисленные коренные отложения различных стратиграфических подразделений перекрыты четвертичными образованиями. Основными породами для четвертичного времени являются: суглинки покровные, водноледниковые и моренные; пески, песчано-гравийный материал. Мощность этих отложений обычно невелека и редко когда превышает 10м. и только водноледниковые образования времён таяния московского ледника вдоль долины р.Тарусы имеют значительную мощность. По возрасту четвертичные породы относятся к ренне-среднечетвертичному времени.

### 3.   Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Проект генерального плана  деревни Салтыково (далее - Проект) подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Земельным кодексом   Российской   Федерации,   иными   нормативными   правовыми   актами   в   области градостроительства, а также  Схема территориального планирования Тарусского района.

Проектом Генерального плана деревни Салтыково предполагается увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью, формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов.

При  подготовке  Проекта планировки  были использованы следующие нормативные правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Закон Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

-	ГОСТ 21.204-93 (2003) «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов, генеральных планов и сооружений транспорта».

Движение жилищного фонда по этапам реализации (м2 общей площади).

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2018 г. | 3000 | 3000 | 4200 | 7200 |
| 2018-2028 гг | 7200 | 3000 | 4760 | 11960 |
| Итого |  | 3000 | 8960 | 11960 |

#### 3.1. 	Целевое назначение земель.

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Существующий населенный пункт деревня Салтыково занимает 42,58 га земель населенных пунктов. Из них 12,97  га – под жилой и усадебной застройкой, 27,89 га - земли рекреационного назначения,  1,39 га - земли занятые водными объектами,  1,0 га – земли под дорогами.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённого пункта

| № пп | Кадастровый номер | Собственник | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:22:06 04 01:0031 | Носков Александр Георгиевич | 180000 |  |

Итого, проект генерального плана деревни Салтыково предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью -18,00 га.

Общая площадь земель населенного пункта деревня Салтыково составит 60,58 га

Расчет площадей населенного пункта Салтыково по градостроительному зонированию представлен в таблице

Территориальные зоны населенного пункта показаны на карте.

На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон.

1. Жилые зоны:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

1.2. Общественно-деловые зоны - ОД.

1.3. Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

П-1  Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

1.4.  Зоны рекреационного назначения:

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).

Применительно к указанным территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними,

Озелененные территории общего пользования - скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты оказания первой медицинской помощи, милиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках "вспомогательных видов использования".

Перечень и описание зон:

Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- аллеи, скверы,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- банно - оздоровительные комплексы,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- предприятия бытового обслуживания в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- отделения милиции.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- резервуары для хранения воды,

- отдельно стоящий гараж на 1 - 2 легковые автомашины,

- встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2 легковые машины,

- открытая гостевая стоянка на 1 автомашину.

ОД – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы, дома приема гостей,

- школа,

- библиотека,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи

- предприятия бытового обслуживания,

- спортплощадки,

- пункты проката,

- банно - оздоровительный комплекс,

- магазины товаров первой необходимости,

- торговые центры,

- кафе,

- объекты, связанные с отправлением культа,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам  использования недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей площади зданий общественного назначения,

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на участках площадью более 500 кв. м,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,

- отделение милиции.

П – ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П-1 Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- тепловые электростанции и районные котельные, работающие на газовом и газо-мазутном топливе (последний - как резервный),

-  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна,

-  материальные склады,

- автомобильные стоянки легкового транспорта,

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- предприятия химчистки,

- бани,

- пожарное депо,

- мелкооптовые рынки,

- мастерские  и предприятия по ремонту бытовой техники, часов, обуви и т.д.,

- голубятни,

- объекты торговли и общественного питания (стационарные и временные).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- спортплощадки,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- магазины товаров первой необходимости,

- предприятия бытового обслуживания,

- почтовые отделения,

- общественные туалеты,

Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- детские площадки, площадки для отдыха,

- прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- места для пикников, костров,

- санитарная рубка и рубка ухода.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- общественные туалеты,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,

- культовые объекты,

- сезонные обслуживающие объекты,

- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа,

Р-2 Зона водных объектов (пруды,  пляжи).

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

- спортплощадки,

-- здания, строения, сооружения, используемые для организации отдыха,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты.

### 3.2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Градостроительные регламенты по параметрам строительства в жилых зонах:

1.1. Ж-1 - Зона малоэтажной застройки индивидуальными домами;

    - Минимальная площадь участка от 1000 м2 до 300 м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой);

    - Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

    - Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

1.1.3.1.от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений – хо1 м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м.

1.1.3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений В районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

1.1.3.3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

    - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

    - Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

    - Коэффициент использования территории – не более 0,67.

    - Высота зданий.

1.1.7.1. Для всех основных строений:

- количество надземных этажей – до трех;

- высота от уровня земли до верха  кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.

1.1.7.2. Для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;

- до конька скатной кровли – не более 7 м.

      - Как исключение: шпили, башни – без ограничения.

    - Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

    - Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:

      - Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

1.1.10. Требования к ограждениям земельных участков:

1.1.10.1. со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;

1.1.10.2. ограждение, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

1.1.10.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м.

1.1.11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94.

### 3.3. Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка зеленых насаждений.

1. Все зеленые насаждения, а также природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым фондом.

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда.

2. Все посадки зеленых насаждений должны выполняться по разработанным проектам или программам, согласованным с отделом архитектуры района.

3. Запрещается во всех посадках использовать некондиционный посадочный материал.

4. При ремонте и восстановлении насаждений необходимо использовать однотипный по породе материал. Замена породы должна производиться по согласованию с отделом архитектуры района.

5. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников.

6. Сразу после посадки деревьев выполняются приствольные круги диаметром 1 м, которые поддерживаются черным паром в течение 2-5 лет /в зависимости от породы/, а затем засеваются газонной травосмесью.

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии не менее 5 м – для деревьев и 3 м – для кустарников.

7. Требования по озеленению территории населенного пункта.

7.1. Озеленение осуществляется в соответствии с генеральным планом  населенного пункта.

7.2. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

Граждане и юридические лица вправе самостоятельно и за свой счет проводить посадку зеленых насаждений по проектам и эскизам, согласованным с органом архитектуры.

8. Организации, предприятия, учреждения, обосновывая заявку о вырубке зеленых насаждений под новое строительство,  реконструкцию и при прокладке коммуникаций, должны представить в отдел архитектуры помимо заявки на вырубку проект организации строительства.

Бесспорному удалению или пересадке подлежат деревья:

- находящиеся в зоне производства строительно-монтажных работ, сохранность которых не представляется возможным;

- деревья в аварийном состоянии;

- пораженные вредителями и болезнями или сами вызывающие болезни людей;

- расположенные в противоречии с требованиями соответствующего нормативного правового акта.

Здоровые деревья высотой до 5 м подлежат пересадке силами заявителя на месте, согласованные с отделом архитектуры. Запрещается вывоз на свалку опавшей листвы с газонов парков, скверов и лесных массивов. Необходимо использовать опавшую листву как компонент для изготовления органических удобрений.

9. Запрещается огневое уничтожение сухой травы на газонах (палы), сжигание листьев, устройство костров в оставшихся природных участках леса на территории населенного пункта.

При скашивании  травы не допускается ее хранение на газонах во избежание порчи и образования пролежней на газонах.

Запрещается складирование снега и сколотого льда на кустарниках, а сколотого льда и на газонах. Сколотый лед в обязательном порядке вывозить.

Запрещается засыпка стволов деревьев при производстве строительных и других работ выше корневых шеек. Временное засыпание стволов не должно превышать 30 дней. В других случаях стволы должны быть защищены (изолированы) или земляные работы должны производиться с вывозкой  грунта.

10. Обрезка деревьев.

10.1. Кронирование должно быть комплексным и выполняться по единому плану в целях создания аллей определенной формы или архитектурно-зеленых ансамблей. Не допускается разовая обрезка или обрезка отдельных участков деревьев. Обрезка проводится весной до начала вегетации или осенью после окончания сокодвижения . Размер обрезки не должен превышать 1/3 - 1/2 длины ежегодного прироста. Обрезка должна производиться ежегодно и только для определенных пород деревьев (тополь, липа, ива, туя).

10.2. Побелка стволов деревьев применяется только для фруктовых деревьев или в целях безопасности движения, если стволы деревьев расположены вблизи проезжей части.

10.3. Рыхление приствольных кругов производится только в первые 2-3 года после посадки. В дальнейшем применяется засев травосмесью.

10.4. Корневая поросль вокруг стволов должна удаляться.

10.5. Сухие, поврежденные или лишние ветки деревьев срезаются "на кольцо" без оставления пеньков. Толстые ветки спиливаются с предварительной нижней надрезкой.

11. Обрезка кустарника.

11.1. Высота кустарника, отделяющего пешеходные дорожки и тротуары от проезжей части, должна быть не ниже 1.8-2.0 м при обязательной боковой обрезке со стороны тротуара.

11.2. В целях обеспечения безопасности выезжающего транспорта высота кустарника в зонах треугольника видимости не должна превышать 0.5 - 0.7 м.

11.3. Высота кустарника вокруг стоянок автотранспорта, площадок для выбивания одежды во дворах, детских площадок должна быть не менее 2.0 м при выполняемой боковой обрезке.

11.4. Прикорневая полоса кустарника рыхлится и пропалывается. Вскапывание и окучивание не допускается.

11.5. Обрезка живых изгородей кустарника допускается на 1/3 - 1/2 часть веток предыдущего года.

11.6. Цветущие породы кустарника (сирень, роза, шиповник  и т.д.) не подвергаются верхней обрезке. Допускается боковая обрезка со стороны тротуара, вырезка старых, поврежденных стеблей и корневой поросли. Обрезка проводится сразу после  цветения в целях закладки почек цветения следующего года.

11.7. Борьба с вредителями и болезнями растений в населенном пункте, а также использование энтомофагов допускается с разрешения СЭС и при рекомендациях фитонатологов и энтомологов.

12. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие гражданами и должностными лицами мер к охране находящихся в их ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение, виновные привлекаются к  административной ответственности.

### 3.4. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на территории населенных пунктов.

1. На территории сельского населенного пункта на приусадебных земельных участках на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания домашних животных и птиц в количестве не превышающим установленным настоящей статьей.

2. Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на территории населенного пункта на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего расположенного жилого дома. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м.

3. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома— не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

4. Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно:

| № | Наименование | Предельное количество (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коровы | 3 |
| 2 | Лошади | 3 |
| 3 | Ослы | 3 |
| 4 | Свиньи | 10 |
| 5 | Кролики | 20 |
| 6 | Козы, овцы | 10 |
| 7 | Куры | 30 |
| 8 | Гуси | 10 |
| 9 | Утки | 15 |
| 10 | Индюки | 5 |

5. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др. на территории приусадебных участков домовладений на территории населенного пункта запрещено.

6. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве большем, чем указанных в пункте 4 настоящей статьи, разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

3.5. Правовой статус  земельных участков

Согласно подпункту 3 пункта 1  статьи 7 Федерального закона РФ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в случае установления или изменения границы населенных пунктов.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ  «Порядок установления или изменения границ населенных пунктов»:

установлением или изменением границ населенных пунктов является: утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Таким образом, генеральный план поселения, предусматривающий  включение в  границы населенного пункта новых земельных участков и  изменение их категории и вида разрешенного использования (целевого назначения), является правовым документов, отражающий перевод земельных участков из одной категории в другую.

Правовой статус земельных участков

Правовой статус земельных участков до согласования и утверждения генерального плана:

1.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:07 13 04:0052.

Площадь: 180000 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе д. Салтыково;

Категория земли:  земли сельскохозяйственного назначения;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): сельскохозяйственное производство;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального района «Тарусский район»

Калужской области.

Собственник земельного участка  Носков Александр Георгиевич

Настоящий генеральный план подлежит в обязательном порядке согласованию и утверждению в соответствующих муниципальных и государственных органах в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Настоящий генеральный план является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об  изменении категории земельных участков, их вида разрешенного использования (целевого назначения),  адреса  и иных сведений об объектах недвижимости.

. 	Правовой статус земельных участков после согласования и утверждения генерального плана.

Настоящий генеральный план предусматривает: установление новых границ  деревни Салтыково Тарусского района Калужской области, с включением в границы данного населенного пункта нижеперечисленных

земельных участков с изменением их категории  и вида разрешенного использования (целевого назначения).

1.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:07 13 04:0052.

Площадь: 180000 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе д. Салтыково;

Категория земли:  земли населенных пунктов;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального района «Тарусский район»

Калужской области.

Собственник земельного участка Носков Александр Георгиевич

### 4. Историко-культурные рекреационные ресурсы.

В соответствии с пунктом 2 статьей 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)  проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения или уничтожения.

На территории  и вблизи населенного пункта деревни Салтыково Тарусского района расположены :

1. вблизи деревни Салтыково находится выявленный объект культурного наследия  « Городище, XI-XIII вв., к юго-востоку от деревни, в лесу, мыс левого берега р. Туловня » - Археологическая карта России. Калужская область. 2006.М. № 666;

2. в границах территории деревни Салтыково находится объект , обладающий  признаками объекта культурного наследия , «Усадьба Чириковых, хозяйственная постройка, парк, 2-я треть XVIII в., 2-я пол. XIX в.» - по материалам инвентаризации, проведённой в соответствии с приказом Министерства  культуры РСФСР от 08.07.1991 № 224.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Место-нахождение объекта | Документация об утверждении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Усадьба Чириковых (хозяйственная постройка, кон. XIX в., парк 2-я треть XVIII в.) | 2 треть XVIII в., 2 пол. XIX в. | деревня Салтыково | По материалам инвентаризации, проведённой в соответствии с приказом Министерства культуры РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Городище. ХI-ХIII вв | ХI-ХIII вв | вблизи деревни Салтыково к юго-востоку от деревни, в лесу, мыс левого берега р. Туловня (левый приток реки Ока). | Археологическая карта России. Калужская область. 2006г. № 666 |

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта деревня Салтыково сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района может осуществляться на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследования (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.

В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

5.	Жилая застройка

  - 5.1.Объемы жилищного фонда на расчетный срок

- Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет 3,000 тыс. кв.м

- Средний показатель обеспеченности жилищным фондом  21,43 кв.м/чел.

Жилищный фонд нового строительства составит 8,960 тыс.кв.м. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (3,00 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (8,96 тыс. кв.м):

3,00  + 8,96  =  11,960 тыс. кв.м общей площади.

Движение жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана

(тыс.кв.м общей площади)

Таблица 5.1

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2018 г. | 3000 | 3000 | 4200 | 7200 |
| 2018-2028 гг | 7200 | 3000 | 4760 | 11960 |

  - 5.2.Типология нового жилищного строительства

1 Жилые дома оборудуются газопроводом, водопроводом и канализацией. Горячее водоснабжение обеспечивается газовыми котлами.

- При проектировании жилых домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СНиП 2.08.01.89* и СНиП 31-02-2001.

- При возведении на территории Салтыково строений и сооружений необходимо соблюдать следующие ограничения по этажности строений: максимальная этажность для жилых домов - два этажа, для хозяйственных построек и других сооружений - один этаж.

- Индивидуальные жилые дома на 1 семью (коттеджи) площадью  140 кв.м – земельный участок  0,15-0,22 га

- Возведение гражданами на индивидуальных участках строений и сооружений превышающих размеры, установленные Проектом для данных строений и сооружений, допускается после внесения изменений в Проект в порядке установленном градостроительным законодательством

5.3.Озеленение и благоустройство

Озеленение и благоустройство проектируются в виде целостной взаимосвязанной системы, общего архитектурно-планировочного  и объемно-пространственного решения.

Система зеленых насаждений включает в себя зоны жилой застройки улиц, бульвара, детских площадок, санитарно-защитной зоны.

Настоящим проектом озеленение предусматривается путем проведения следующих мероприятий:

- устройство палисадников, садов и бульваров;

- посадка защитных полос

- устройство живой изгороди (кустарник) по улицам и вдоль тротуаров и подъездных дорожек к домам;

- полностью сохранить существующие зеленые насаждения.

В системе внешнего благоустройства предусматривается устройство пешеходных дорожек с покрытием  тротуарной плиткой.

6. Система культурно-бытового обслуживания

Общественные центры расположены с учётом требуемых радиусов обслуживания на оси центральных бульваров, на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой.

Участок школы, детских дошкольных учреждений расположены в непосредственной близости от территорий спортивных площадок и сооружений.

Проектируемые административные, общественные и торговые зоны предприятий бытового обслуживания каждого участка компактно расположены вдоль центральных бульваров и обеспечивают обслуживание населения, в том числе и офисными комплексами и связаны удобными пешеходными связями с жилой застройкой.

Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-     бытового обслуживания приведена в таблице

| № | Учреждения и предприятия | Единица измерения | Количество на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые |
|  |  |  | необходимо | норматив |  |
| 1 | Библиотеки | тыс. книг |  | По заданию на проектирование | Проектируемая на 5320 томов |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 57 | 57 | Проектируемые на 20мест |
| 3 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 100/100 | 100/200 | Проектируемые 1 торговых центра, общая площадь 200 кв.м |
| 4 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 40 | Проектир. кафе на 20 мест |
| 5 | Фельдшерско акушерский пункт | Пос\смена |  | По заданию на проектирование | Проектир на 10 пос\смен |
| 6 | Общественно-культурный центр | мест | 200 | 200 | Проектируемый на 150 мест |
| 7 | Физкультурно – спортивные сооружения (стадионы) | на 1 тыс. человек га | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | Проектируемый спортивный комплекс |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп.

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт и культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Объекты повседневного спроса чрезвычайно важны, поскольку они определяют уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, фельдшерско-акушерские пункты для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

6.1. Социальная инфраструктура

1. Развитие и формирование общественных центров:

- формирование центров каждого проектируемого участка – обслуживание бизнеса, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслуживанием населения к числу задач центров входит создание социально-культурной баз, работающих на внешние связи бизнеса.

2. Развитие и формирование зон рекреационного обслуживания:

-в центральном и южном участках расположены скверы, связанные центральным бульваром, используемые в качестве рекреационно-развлекательных зон;

- на территории «старого» села расположены три существующих и один проектируемый пруд.

6.2. Образование и воспитание

Для достижения основной цели образовательного комплекса в деревне формируются системы:- дошкольного воспитания; внешкольного образования и воспитания.

Общее и среднее образование в с.Волковское.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

- В соответствии с действующим законодательством доведение обеспеченности дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей.

- Наряду с муниципальными развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест Генеральным планом предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности «Школьный автобус».

Внешкольное образование.

Будут созданы условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, являющейся главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, генеральным планом предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

6.3. Здравоохранение

- Доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений первичной медицинской помощи, оснащение медицинским оборудованием фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);

6.4. Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и доведение обеспеченности населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами.

Для сохранения культуры и развития духовной жизни предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство объектов религиозного культа (православных храмов)

- проведение регулярных концертов и спектаклей

- развитие материально-технической базы сельской библиотеки, детской музыкальной и художественной школы.

6.5. Торговля

- Доведение до уровня не меньше нормативной обеспеченности населения торговой площадью на всех проектируемых участках.

- Размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности.

- Формирование торговых площадей, торговых зон.

6.6. Общественное питание

1.	Доведение до нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

2.	Увеличение количества мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа.

6.7. Предприятия бытового обслуживания

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

6.8. Спортивные сооружения

1.Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины.

2.Доведения количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня.

  - 6.9. Административно-деловые учреждения

Генеральный план рекомендует формирование бизнес-зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам.

  - 6.10. Предприятия коммунального обслуживания

Увеличение количества объектов коммунальных услуг до значений, рекомендуемых нормативами, с пропорциональным размещением мощностей прачечных, химчисток, бань.

  - 6.11. Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 20 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 | Программа «Школьный автобус» |
| Общественно-культурный центр | мест | По заданию на проектированию | 150 |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 4 | 10 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см | По заданию на проектированию | 10 |
| Аптеки | кв.м | 14. | 10 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м общ. площ. | 80 | 40 |
| Помещения для культурно-массовой работы | кв. м общ. пола | 60 | 20 |
| Библиотека | тыс.том | 2 | 5,320 |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | кв. м торг. площ. | 100/200 | 100/100 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 2 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |

7.Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть выполнена в увязке с внешними транспортными магистралями   (автодорога  Салтыково- Волковское).

Основные направления улиц: - перпендикулярно автомобильной дороге, вдоль жилого массива, что продиктовано географическими условиями проектируемых участков, типом застройки, необходимостью водоотведения, учитывая рельеф местности.

Поперечные улицы в трассированы перпендикулярно основным направлениям улиц и являются осью разбивки для улиц этого направления.

Такая разбивка улиц с шагом 110-150 м по осям обеспечивает оптимальные размеры участков застройки, удобное расположение кварталов, учитывает рельеф местности для организации самотечной канализации (ливневой и фекальной) обеспечивает удобное транспортное обслуживание всех участков и зон застройки.

На центральной дороге удобно располагаются объекты общественно -торгового центра, детского сада, коммунального обслуживания.

В развитии транспортной сети Тарусского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство внутрипоселковой  дорожной сети  10432  м2.

По мере ввода в эксплуатацию новых автодорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования

Съезды с объездной дороги обеспечивают въезд и выезд общественного транспорта в зону  центра деревни, где предусматривается также размещение основного паркового легкового автотранспорта.

Проезды шириной проезжей части 4,5 м.

Улицы местного значения – 2-х полосные по ширине 6 м, в пределах красных линий – 15 м.

7.1. Развитие улично-дорожной сети

1.Строительство автодорог территориального значения:

- улицы и квартальные проезды деревни Салтыково

2.Организация движения автотранспорта

- все улицы и проезды запроектированы с двухсторонним движением

7.2. Общественный транспорт

1.Создание полноценного пассажирско-транспортного движения по маршруту Таруса-деревня Салтыково  автобусов и маршрутных такси.

7.3. Гаражи и автостоянки

  - На селитебных территориях следует размещать в соответствии с нормативами Калужской области открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей.

  - Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

7.4. Техническое обслуживание легкового транспорта

Количество предприятий и сооружений для технического обслуживания легковых автомобилей в городе определяется в соответствии с нормативами Калужской области

Расчет сооружений для хранения транспортных средств

На планируемой территории предусматривается оборудование на территории общего пользования необходимого количества парковочных мест для кратковременного хранения автомобилей (гостевая автостоянка). На индивидуальных участках стоянки предусмотрены в пределах отведенного земельного участка.

Организация гостевых автостоянок в пределах планируемой территории предусматривает оборудование необходимого количества парковочных мест для кратковременного хранения автомашин.

Согласно СНиП 30-02-97* (пункт 5.4) удельный размер земельного участка для размещения гостевых автостоянок на 1 индивидуальный земельный участок составляет 0,9 кв.м. Количество индивидуальных земельных участков - 121 штука. Следовательно для планируемой территории площадь земельного участка, необходимого для размещения гостевой автостоянки, должна быть не менее 115 кв.м.

Проектом предусмотрено строительство  двух автостоянок для временного хранения транспорта на 14  автомобилей.

8.     Технико-экономические показатели проекта

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ В ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ | га | 42,58 | 60,58 |
|  | Территория жилой застройки | га | 12,97 | 24,22 |
|  | Территории общего пользования, в т.ч. | га | 23,27 |  |
|  | участки детских садов | га | - | 0,22 |
|  | объекты культурно-общественного назначения и иных видов | га | - | 0,19 |
|  | зеленые насаждения общего пользования и участки спортивно-рекреационного назначения | га | 10,98 | 11,47 |
|  | Дорожное покрытие улиц | га | 1,00 | 2,04 |
|  | Коммунальные территории | га | 0,20 | 0,26 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ | чел. | 140 | 320 |
|  | Коэффициент семейности |  |  | 2,7 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | тыс. кв. м. | 3,00 | 11,96 |
|  | Индивидуальный жилой дом | кв. м. | 60 | 140 |
|  | ИТОГО жилой фонд | кв. м. |  | 11960 |
|  | Количество жилых домов по типу застройки | шт. | 64 | 127 |
|  | Средняя этажность | эт. | 1-2 | 1-2 |
|  | Новое строительство, | тыс. кв. м. | - | 9,38 |
|  | Плотность жилого фонда | кв.м/га | - | 204 |
|  | Средняя обеспеченность | кв.м./чел. | - | 38,69 |
|  | Плотность населения | чел./га | 1,92 | 5,29 |
| IV | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | мест | - | 20 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | Общественно-культурный центр | мест | - | 150 |
|  | Массовая библиотека | тысяч единиц хранения | - | 5,32 |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Пос/смен | - | 10 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров Предприятия общественного питания | м2 торговой площади | - | 220 |
|  | Учреждения и предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 2 |
|  | Приемные пункты прачечных | кг белья в смену | - | - |
|  | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | - | - |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
|  | Опорный пункт охраны порядка | объект | - | 1 |
|  | Отделение сбербанка | Опер окно | - | 1 |
|  | Отделение связи | объект | - | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТ |  |  |  |
|  | Площадь дорожных покрытий и покрытий тротуаров | кв.м |  | 8750 |

- Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы.

Внедрение малоотходных технологий.

Осуществление комплекса организационно-технических и экономических предприятий, направленных на предотвращение деградации и сохранение естественных природных комплексов.

9.1.Охрана среды и рациональное использование природных ресурсов

В целях охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются следующие охранные и санитарные нормы:

- вдоль лесного массива – 15 м охранная зона до границ участков

- канализационная насосно-перекачивающая станции – 50 м санитарная зона

- вокруг скважин водозаборов – 30 м зона особая охранная зона, 30 м зона санитарной охраны.

9.2. Воздушный бассейн

Сохранение окружения из лесов Калужского лесничества, недопущение их вырубки и застройки.

9.3. Водный бассейн

Состояние водных ресурсов

Поверхностные воды

По территории деревни Салтыково протекает ручей без названия и имеются два искусственных водных объекта- пруда.

Данных по сбросу сточных вод в границах исследуемой территории нет.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению нормативной очистки сточных вод для исключения загрязнения водных объектов:

1.    Ужесточить контроль на данной территории за предприятиями и жилой застройкой , осуществляющими сброс сточных вод в поверхностные воды.

2.     Обеспечить ведение мониторинга поверхностных вод в границах данной территории: производить отбор проб воды и аналитический контроль. В зависимости от типа загрязнения проводить соответствующие мероприятия по очистке загрязненных сточных вод.

3.   Установить статус искусственных водных объектов ( прудов )- в соответствии  с назначением земельных участков:

западный пруд , восточный пруд        -   зоны отдыха

4.       Обеспечить организацию  экологического мониторинга выше и в зоне водозабора.

5.   Обеспечить устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения

6.     Запроектировать и создать на территории населенного пункта деревни Салтыково развитой сети канализации с включением в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

7.    Организуется 50 метровая охранная зона существующих источников водоснабжения.

8.     Организуется  50 метровая водоохранная зона существующих рек, ручьев и  прудов.

9.4. Почвы

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий,   способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройства территории оврагов.

9.5. Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ).

Организация 20 метровых санитарно-защитных зон вдоль ЛЭП 35 КВт и  50 метровых зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

9.6. Формирование природно-экологического каркаса поселения

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

10. Санитарная очистка территории

10.1. Система очистки от ТБО

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание и утилизация.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.  Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории поселка.

3. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы

4. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования.

5. Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 куб.м на 1 человека в год (440 кг/чел/год)

6. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

7. В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 куб.м) на 1 человека в год.

8. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 куб.м) с 1 кв.м усовершенствованных покрытий.

9. Предлагается контейнерная система для всех площадок застройки.

Расчет накопления и вывоз бытовых отходов

Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в г.Тарусы в соответствии с действующими разрешением уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды и экологического контроля на захоронение отходов деревни Салтыково на указанном полигоне ТБО и договорами на захоронение отходов и на вывоз отходов.

Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на дачных участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Для сбора отходов, образующихся в деревне Салтыково, оборудуются контейнерные площадки.

Вывоз мусора с территории деревне Салтыково производится с площадок с контейнерами, предусмотренных в специально отведенных местах. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 50 и не более 100 м от границ участков.

Мусор с контейнерных площадок будет вывозиться на полигон ТБО по мере накопления. Периодичность вывоза ТБО: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не ВЬПЫе 5 градусов С и ежедневно в теплое время (при температуре выше 5 градусов С.

10.2. Предлагаемая система очистки:

Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО г.Тарусы: осваиваются, затем захоронение отходов осуществляется на полигоне ТБО г.Тарусы.

Сбор и утилизация отходов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель. Необходимо: строительство очистных сооружений, организованы специально оборудованные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов с последующим вывозом на санкционированный полигон или на переработку.

| Отбросы | Единицы измерения | Нормы накопления кг л | Расчетное количество отходов тн куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые (мусор) от жилых зданий с благоустройством | на 1 чел. в год | 250 1000 | 90,0 365,0 |
| Жидкие отбросы | 1 кв.м | 5 150 | 1,85 54,5 |
| Смет с улиц с твердым покрытием | 1 кв.м | 8 | 2,90 |

Расчет потребности в контейнерах ТБО

Суточное накопление ТБО (в куб. м/сутки):

С = (РхНхКн)/365,где

Р - количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов; N - среднегодовая норма накопления ТБО на 1 человека; Кн = 1,25 - коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Среднегодовая норма накопления ТБО на 1 человека  в год принимается равной 1,32 куб.м (для благоустроенного жилого фонда).

С = (320 х 1,32 х 1,25) / 365 = 1,45 куб.м

Необходимое количество контейнеров:

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами),  сут.;

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V = 0,75 куб. м - объем одного контейнера;

Кз = 0,9 - коэффициент заполнения контейнеров.

Псб = (1,45 х 2 х1,05) / (0,75 х 0,9) = 2,1 - в холодное время года

Псб = (1,45 х 1 х1,05) / (0,75 х 0,9) = 1,1 - в теплое время года

Таким образом, максимальное необходимое количество контейнеров   составляет  3-4 штуки.

Площадь земельного участка для размещения  мусоросборников (контейнеров) составляет  8,61 кв.м.

10.3. Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

2. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление

снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

10.4. Организация кладбищ

Предполагается использование существующего  кладбища.

11. Инженерная подготовка территории

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.

Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности посёлка.

Проектом предусматривается профилирование всех внутренних бульваров, дорог и проездов , а также улучшение существующих дорог инертными добавками - щебень, гравий , асфальт, на ширину проезжей части. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки.       Ширина тротуара принимается в зависимости от типа поперечного профиля улица от  1,2 до 3.0 метров.

Инженерная подготовка территории также включает в себя следующие виды работ :  вертикальную планировку территории , подготовку участков под строительство жилых домов и других объектов ,  озеленение.

Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности , что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Отметки даны по осям всех дорог и улиц, на переломах продольного профиля рельефа и на перекрёстках.

Все элементы внешней зоны показаны на графических материалах и подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Перенесение проекта на местность осуществляется в соответствии с разбивочным планом. Учитывая , что имеются существующие здания и сооружения , а также сеть улиц и дорог деревни Салтыково , разбивка осей проектируемых улиц , зданий и сооружений будет производиться, в основном, от существующих зданий.

При разработке проектной привязки отдельных зданий разбивка должна быть уточнена. Поперечные профили улиц, дорог и проездов, конструкция их покрытий  даны на листах чертежей.

Организация рельефа, благоустройство

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

Благоустройство территории дачного товарищества предполагает размещение спортивных и детских площадок.

Внутренние проезды, дороги, тротуары и пешеходные дорожки запроектированы с бетонным и плиточным покрытиями.

11.1. Поверхностные воды

1. Организация стока поверхностных вод с территории обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

2. Система водостоков на территории намечается закрытого типа.

3. Основные мероприятия по понижению вод – устройство системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод.

### 11.1.1  Водоохранные  зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

| № п/п | Название водных объектов | Общая длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | 2 пруда на ручье б/н д. Салтыково | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1     .использование сточных вод для удобрения почв;

2     .размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.     осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.      движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1.      распашка земель;

2      .размещение отвалов размываемых грунтов;

3.      выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

11.2 Теплоснабжение.

Проектом предусмотрено:

-строительство новых источников тепла, направленное на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения и хорошими экологическими показателями);

-повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки- БМК  полной заводской готовности);

-применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

Обеспечение калорийного вида топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды.

11.3. Водоснабжение

11.3.1. Водоснабжение и канализация

Исходные данные:

-	норма удельного среднесуточного хозяйственно - питьевого водопотребления принимается для жилых домов, оборудованных водопроводом и канализацией с установкой газовых котлов, - 230 л/сутки на 1 жителя (СНиП 2.04.02 - 84*, табл.1);

- норма расхода воды на полив зеленых насаждений - 4 л/сутки;

- норма расхода воды на полив тротуаров - 0,4 л/сутки;

- норма расхода на полив посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте - 6 л/сутки

- норма расхода воды для полива и посадок овощных культур - 3 л/сутки;

- норма расхода воды для полива и посадок плодовых деревьев

- коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ктах - 1,1;

- расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты в соответствии с табл.5 СНиП 2.04.02 - 84* на всю застройку:

- количество одновременных пожаров - 1;

- расход воды на тушение одного пожара - 10 л/с;

- расчетная продолжительность пожара - 3 часа.

Территория деревни Салтыково должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СНиП 2.04.02.

Источником водоснабжения деревни Салтыково  является:

водозаборное    устройство,    расположенное    в    пределах    территории   деревни Салтыково (скважина );

Вода из данного водозаборного устройства поступает на насосную станцию хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водозаборное устройство, расположенное на территории деревни Салтыково, находится вне зоны жилой застройки.

Свободный напор воды в сети водопровода на территории деревни Салтыково составляет 0,1 МПа.

Вокруг  источника водоснабжения организуется зона санитарной охраны (далее -ЗСО).

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

а)	определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б)	план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в)	правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В проекте принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая с устройством перемычек с тупиковыми отводами во все канализуемые здания. Водоснабжение существующего села осуществляется от  существующей скважины.

Вода из данного водозаборного устройства поступает на насосную станцию хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водозаборное устройство, расположено на территории деревни , находится вне зоны жилой застройки

Проектируемое водоснабжение обеспечивается от основной и дополнительной скважин с кольцевой разводкой по основным улицам и тупикам.  Водоснабжение существующей деревни будет осуществляться от  скважины с возможностью переключения на проектируемую сеть. Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода деревни Салтыково обеспечивается  насосной установкой повышения давления с частотным преобразователем.

Расход  хозяйственно-питьевой  воды  населением

Предполагаемое количество населения на территории деревни  Салтыково - 1360 человек. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи газовых котлов.

Расчет суточного расхода производится согласно СНиП 2.04.02 - 84*.

Водоснабжение деревни проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм «водопотребления». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 230 л/сут. (п.211 СНиП 2.04-02-84).

Расчетный суточный расх

од воды составит:

К сут мах - коэффициент суточной неравномерности, равный 1,1;

О сут ср= 0,23 х 320= 74 куб.м/сутки;

О сут мах= 1,1 х 74 = 82 куб.м/сутки.

Максимальное суточное водопотребление холодной воды всей проектируемой  застройки составляет  82 куб.м/сутки.

Расчетный часовой расход воды:

Расчет часового расхода ( СНиП 2.04.02 - 84*)

Ч мах = К- Ч мах  х О сут мах /сут

Расчет коэффициентов часовой неравномерности ( СНиП 2.04.02 - 84* )

К  мах = & мах Р мах > ГДв

& мах — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, составляет 1,4;

Р мах - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте и составляет (3,7 ~ 3,0)

Кч мах =1,4x3,0= 4,2;  Чч мах ~ 15 куб.м/час.

Максимальный часовой расход 15 куб.м/час.

Расчетный секундный расход воды

7 х 1000/3600 = 1,97 л/сек

Расход воды на поливку в сутки составляет (табл.3 СНиП):

0 пол.1, 90 х 127 = 241 куб.м/сутки

Расход воды на пожаротушение: для каждой из очередей поселка расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 5 л/с (табл.5).

Расчетное количество суточных стоков принимаем равным

0 сут.макс. =340,0 куб.м/сутки

Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10,0 метров. Предполагаемая схема водоснабжения удовлетворяет этим  и техническим условиям  водоканала.

Для обеспечения  нормативного уровня населения д. Исканское предполагается  строительство двух (основной и резервной) водопроводной станции.

Необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Прокладка труб питьевого водопровода предусматривается из труб ПНД ДубЗ-110 мм по ГОСТ 18599-2001.

Водопотребление населённых пунктов

| Наименование поселения | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Салтыково | 320 | 250 | 80 |

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды. Совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения качественной питьевой водой необходимо развитие системы водоснабжения, включая строительство, (водозабора, водоочистной станции, водоводов, уличных водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов.

11.4. Водоотведение и канализация

Схема канализации разработана на основе планировочных решений.

Норма водоотведения от жилых домов принята в увязке с нормами водопотребления и составляет 230 л/сутки на одного жителя.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки

- строительство новых локальных очистных сооружений;

- максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах её добычи;

Проектом предусматривается полная канализация всех проектируемых и существующих зданий. Стоки по своему составу являются производственно-бытовыми. Нормы водоотведения для канализируемых

зданий принимаются по СНиП 2.04-02-84 и равны нормам водопотребления.

Канализование на территории деревни Салтыково обеспечивается локальными очистными сооружениями, расположенными в пределах территории деревни. Схема канализования разработана на основе планировочных решений.

1. Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТДЕЛЕНИЯ

| Наименование водопотребителей | Един изм | Кол-во водопотребит. на расчетный срок | Норма водопотребления на 1 потребителя в сутки | Водопотребление на расч срок куб.м/сут | Расчетный расход воды на пожаротушение | Водоотведение на расч срок бытовые и произв стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями 14,96 куб.м/сут | Чел. | 320 | 250 | 80 | 10,0 | 80,0 |
| Общественно-культурный центр | Шт | 1 |  | 7,5 | 10,0 | 7,5 |
| Детский сад | Шт | 1 |  | 3,0 | 10,0 | 3,0 |
| С неучтенными расходами + 5% |  |  |  | 90,5 | 30,0 | 90,5 |

2. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Водоотведение поверхностных вод:

на 1 очередь – по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами, с последующим сбором на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500 мм  ГОСТ 286-82  в безымянный ручей , вытекающий из прудов.

на вторую очередь –– по кюветам вдоль улиц и по самотечным ливневым коллекторам из труб Ф 300-500 мм , с последующим сбором на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500 мм  ГОСТ 286-82  в безымянный ручей , вытекающий из прудов

3. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиями по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. В пониженных местах участков располагаются очистные сооружения ливневых вод;

4. Строительство канализационных сетей осуществлять с использованием   новых технологий прокладки инженерных сетей.

11.5.Газоснабжение

Газоснабжение обеспечивается путем проектирования и строительства новой газораспределительной сети, состоящей из системы наружных подземных газопроводов, а также сооружений и технических устройств на них. Место присоединения: существующий подземный газопровод из полиэтилена высокого давления диаметром 160 мм в районе д. Волковское. Источники газораспределения, служащие для подачи газа в газораспределительную сеть, - ГРПШ и ГРП. Точка подключения уточняется при выборе трассы.

Газоснабжение жилых домов и иных зданий осуществляется посредством устройства внутреннего газопровода, прокладываемого от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования. В жилых домах планируется установка газовых плит и двухконтурных газовых настенных котлов для отопления и горячего водоснабжения. Р расч. - 6 кг/см.кв.,

Р фактич. в зимний период до 2,0 кг/см.кв.

При проектировании и строительстве газораспределительной сети следует предусматривать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством

Проектом предусмотрено подключение населенного пункта к газоснабжению, обеспечение синхронизации подготовки потребителей к приему газа со строительством  газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Ожидаемое потребление в природном газе

для территорий нового строительства

| Муниципальные округа | Жилой фонд нового строительства, .м2 | Средняя жилая обеспеченность, м2/чел | Расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Салтыково | 9380 | 38,69 | 5 550 000 |

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию местного самоуправления. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или органы местного самоуправления.

Необходимо:

- строительство объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов. Данный проект предусматривает снабжение посёлка газом.

Осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП

Проведение энергосберегающих мероприятий для возможности    сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ).

Индивидуальные жилые дома оборудуются 4-х конфорочными газовыми плитами, двухконтурными газовыми котлами на нужды горячего водоснабжения и отопления. При данном оборудовании расход газа на один дом составит, 4,07 нкуб.м/час. Количество домов – 320.

Расход газа на проектируемую застройку определен по формуле

0р.ч. = Ко . 4,07 х 1360 (СНиП II-37-76 стр.8)

Источником газоснабжения проектируемой застройки является проектируемый газопровод среднего давления. Распределительные сети газопровода проектируются кольцевыми, максимальные потери давления от ШРП до наиболее удаленной точки составляют 909,0 мм вод.ст., что обусловлено использованием диаметров распределительных газопроводов не менее ду = 50.

Газопроводы прокладываются из пластиковых толстостенных сварных труб в изоляции весьма усиленного типа в земле на глубине 1,6 м. На газопроводах через каждые 200 п.м. предусматривается установка контрольных проводников для контроля электрического состояния и настройки установок защиты газопроводов от электро-химической коррозии.

11.6. Электропотребление

Раздел электроснабжение разработан  на стадии « схема» для обоснования  проекта планировки. Электроснабжение проектируемой деревни Салтыково предусмотрено от сетей Филиала «Калугаэнерго»ОАО МРСК « Центра и Приволжья ».

Присоединение трансформаторной мощности к высоковольтным сетям должно быть разработано на стадии «рабочий проект» в соответствии с техническими условиями на присоединение.

1. Покрытие электрических нагрузок индивидуальных потребителей будет осуществляться от проектируемой подстанции деревни Салтыково.

- Установленная мощность – 1,2  МВт:

3.  Расчет потребительских нагрузок   Рр I=  1856  кВт смотри  по таблице электрических нагрузок деревни Салтыково.

4.     Потребительские трансформаторные  подстанции  мощностью  1 х 630 кВ и  2 х 630 кВ  в количестве 2 штук равномерно распределены в пределах проектируемых площадок, закольцованы между собой кабелем и выполняются по типовому проекту.

5. Напряжение силовых токоприёмников- 380 В, осветительных - 220 В.

6. Линии низкого напряжения запроектированы кабельные ,напряжением 380/220 в с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. Разводку потребительской сети производить электрокабелем типа АВВБШВ. Между . потребительскими трансформаторными  подстанциями проложить  электрокабель типа АСБ  .

7.  ЭТП  мощностью 630 кВт по типовому проекту. Заземление трансформаторной подстанции выполнить из уголковой стали сечением 75х75х6 длинной 2,50 метра и соединительной полосой 60х6.

8. Мощность  понизительной трансформаторной  подстанции рассчитывается при рабочем проектировании электрических сетей.

- Предусмотрена установка фонарей уличного наружного освещения с лампами накаливания не менее 200 Вт. Светильники должны располагаться расстоянии не менее чем 50-80 метров друг от друга. Управление уличным освещением должно быть централизованным с подстанции.

- Электроснабжение и управление водозаборными устройствами

- осуществляется по кабельным линиям от распределительного щита, установленного в помещение насосной станции.

- Расчёт нагрузки на один коттедж принимается 5,5 кВт в соответствии с таблицей 2.1.1  РД 34.20.185-94 « Инструкция по проектированию городских электрических сетей ».

Таблица электрических нагрузок в деревне Салтыково

| Наименование зданий | Кол-во | Расчет нагрузки потребления на вводе | Суммарная нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома одноквартирные | 320 | 5,5* | 1760 |
| Общественно-торговый центр | 1 | 47 | 47 |
| Детский сад | 1 | 21 | 21 |
| Общественно-культурный центр | 1 | 28 | 28 |
| Всего |  |  | 1856 |

* - удельные расчетные нагрузки применены для коттеджей общей площадью до 150 кв.м с электрическими плитами мощностью 10,5 кВт и электрическими саунами мощностью до 12 кВт.

Расчет нагрузки на один коттедж принимается 5,5 кВт в соответствии с табл.2.1.1. РД 34.20.185-94 *Инструкции по проектированию городских электрических сетей*

К установке принимаем 2 трансформаторных подстанций мощностью 1 х 630 кВ и  2 х 630 кВ

11.7. Электроснабжение.

Энергоснабжение Тарусского района осуществляется подразделениями ОЭС (Обнинское предприятие электросетей) ОАО «Калугаэнерго», входящего в состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Основными направлениями развития электроэнергетики на расчетный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путём перехода промышленных предприятий и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток

11.8. Телекоммуникации. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Тарусский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг, настоящая программа предусматривает развитие связи в д. Салтыково.

На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Необходимо строительство системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения..

1. Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

2. Дальнейшее развитие телефонной сети д. Салтыково планируется посредством развития радиотелефонной связи .

3. На территории деревни предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон». Развитие системы сотовой радиотелефонной связи планируется посредством применения новейших технологий и повышения качества связи.

4. В настоящее время на территории населённого пункта возможен приём программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с соответствующим увеличением количества транслируемых каналов и и улучшением их качественных характеристик.

5. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Все инженерные сети поселков предполагается трассировать в пределах красных линий их улиц.

## III. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В границах территории деревни Салтыково нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения необходимо использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории деревни Салтыково не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

## 12.  Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

В настоящее время дер. Салтыково обслуживает 24 пожарная часть г. Тарусы (  г. Таруса , ул. Ленина 4 ).

## 13. Противопожарные мероприятия

Наружное пожаротушение также обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами. Кроме того, на территории деревни Салтыково расположены 3 пруда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов предусмотрены необходимые указатели.

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в селе устройство противопожарного водопровода не является обязательным. Источниками наружного противопожарного водоснабжения в селе приняты также природные и искусственные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.

Вместимость искусственных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

- продолжительность тушения пожара- 3 часа;

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениях,  более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

- количество одновременных пожаров- 1 пожар;

- радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

- количество водоемов не менее 2-х;

- количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

- максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

На первую очередь планируется строительство в восточной части деревни Салтыково пожарного депо c количеством пожарных машин по расчету - 2, при норме на 1000 жителей 0,3.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в городе Таруса (в целях обеспечения  пожарной охраны определяется  24 пожарная часть г. Таруса , ул. Ленина 4 ), расстояние до которой 13 км по дорогам с асфальтовым покрытием , с временем первого прибытия до 20 минут.

В настоящем проекте Генерального плана села планировочная организация селитебной территории выполнена обеспечивающей подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог села проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка села обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания села оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

Кроме того, на территории деревни   Салтыково  расположены  два пожарных резервуара емкостью до 100 куб.м с подводкой к ним водопровода и канализации и три пруда ,   оборудованные подъездами для забора воды пожарными автомобилями

Четкая, регулярная планировка застройки обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому участку с двух противоположных направлений.

Общественные здания оборудуются первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

14. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни Салтыково

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности:

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Противопожарное расстояние от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

На территории дер. Салтыково находится три пруда , которые могут быть использованы как противопожарные водоемы. Проектом предлагается устроить подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

15. Обеспечение пожарной безопасности

Планируемые к строительству на проектируемой территории жилые дома проектируются IV степени огнестойкости. Противопожарные расстояния между жилыми домами, расположенными на соседних индивидуальных дачных участках, должны быть не менее 15 м.

Для обеспечения расчетных напоров и расходов воды в сети противопожарного водопровода предназначена насосная установка пожаротушения. Забор воды на наружное пожаротушение производится из проектируемого пожарного водоема У=3000 м3.

Подача воды в сеть осуществляется насосной установкой для противопожарного тушения Нуаго О001 2 СК.32-5, 0.=36м/час, Н= 57 м,

К= И кВТ и шкафом управления насосами типа Соп1го1МХО001.

Включение насосов автоматическое от понижения давления в системе. На напорных линиях устанавливаются электрические затворы.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. Наружное противопожарное водоснабжение жилых домов обеспечивается от пожарных гидрантов на подземной кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 100 мм согласно СНиП 2.04.02-84*. Места установки гидрантов оборудуются световыми указателями согласно НПБ 160-97.

Средства пожаротушения хранятся в административном здании деревни   Салтыково и  должно быть оснащено переносной пожарной помпой.

. 16. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) территории, подлежащей планировке

До начала устройства улично-дорожной сети под всеми проездами, площадками произвести срезку растительного слоя грунта на глубину 0,2-0,4 м. Растительный грунт должен складироваться на индивидуальных дачных участках.

Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по оси проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния и величины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия дорог.

Проектом предусматривается озеленение территории общего пользования путем посадка кустарника, посева газонов, устройства клумб.

Вдоль улиц рекомендуется посеять газоны из многолетних трав. Посадка деревьев на указанных участках не рекомендуется, поскольку в пределах поперечных профилей улиц и проездов проходят инженерные сети. На иных участках общего пользования предусмотрена посадка кустарника.

Отвод поверхностных сточных вод осуществляется самотеком в пониженные места. Вертикальную планировку территории производить от твердых землемерных знаков.

17. Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне (ГО) распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- соблюдение требований нормативных актов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий;

обеспечение возможности проезда в весеннее и осеннее время пожарных автомобилей к деревне  Салтыково

-  обеспечение наружного противопожарного водоснабжения; обеспечение пирсами для установки пожарного автомобиля и забора им воды из естественных  водоисточников  для противопожарного водоснабжения

IV. Мероприятия по охране окружающей среды

4.1. Источники водоснабжения и водопровод питьевого назначения

Вокруг водопроводного сооружения организуется зона санитарной охраны (далее - ЗССЛ ЗСО устанавливаются в соответствии с СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02» Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Источники водоснабжения

ЗСО ВЗУ организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. ЗСО подземного источника водоснабжения (ВЗУ) принимается 15м (по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области от 17.06.2009).

Водоводы

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 10 м. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Водопроводные сооружения

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, - насосной станции представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен сооружений не менее 15 м.

Граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии 15 м от стен помещений насосной станции (по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области от 17.06.2009).

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

4.2.	Канализация

Канализация на территории деревни  Салтыково обеспечивается  локальными очистными сооружениями, расположенными на территории
деревни  Салтыково.

Расчетная производительность локальных очистных сооружений-100 м.куб./сут.

Расчетная производительность канализационной насосной станции -18 м. куб/час.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

-	функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений устанавливается в размере 30 м (по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области от 17.06.2009).

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции устанавливается в размере 15 м (по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области от 17.06.2009).

4.3.	Газоснабжение

При проектировании и строительстве газораспределительной сети следует предусматривать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных   сетей,  утвержденным   Постановлением   Правительством   Российской Федерации от 20.11.2000 №878.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременении) на входящие в них земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременении), устанавливаемых действующим законодательством и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

В соответствии с пунктами 3, 9 Правил нормативные расстояния (минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети) устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны (пункт 7 Правил). Вокруг отдельно стоящих газорегуляторньгх пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРГПН, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

В соответствии таблицей 14 пункта 7.23 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и  застройка городских и сельских поселений» нормативное расстояние от подземных газопроводов низкого давления - 2 метра, среднего давления - 4 метра с каждой стороны до фундаментов зданий и сооружений.

# 15.Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекс Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха (с изменениями на 19 июля 2011 года)»

- Федеральный закон 73-ФЗ от 25.06.2002 « Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры ) народов Российской Федерации »

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006 г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005 г.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002 г