ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ ТРОИЦА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ТАРУТИНО»

ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

город Жуков 2011 год

Проект

Генерального плана деревни Троица

Муниципального образования «Сельское поселение «село Тарутино»

Жуковского района Калужской области

| Основание для разработки: | 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | 2) Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004г |
|  | 3) Муниципальный контракт № 1 от 01.07.2011 года на разработку Генерального плана деревни Троица Жуковского района Калужской области |
| Заказчик: | Администрация сельского поселения село Тарутино |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» Лицензии № МОГ-05369К и № МОГ-05368Г от 20.12.2007 г., выданные Федеральным агентством геодезии и картографии Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-126-4007014031-13092010-001Н от 13.09.2010 г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории | 7 |
| 2. Стратегические направления градостроительного развития территории | 8 |
| 2.1 Градостроительное развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование | 8 |
| 2.2 Градостроительное развитие территорий жилой застройки | 10 |
| 2.2.1 Жилищный фонд | 10 |
| 2.3 Градостроительное развитие системы культурно-бытового обслуживания | 11 |
| 3. Положение Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры | 13 |
| 3.1 Улично-дорожная сеть | 13 |
| 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды | 14 |
| 4.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы | 16 |
| 4.2 Формирование природно-экологического каркаса | 19 |
| 5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 19 |
| 5.1 Перечень первичных мер пожарной безопасности | 19 |
| 5.2 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 |
| 5.3 Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни | 23 |
| 5.4 Противопожарные мероприятия | 27 |
| 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории | 28 |
| 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке и защите территории | 30 |
| 7.1 Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия | 31 |
| 7.2 Противокарстовые мероприятия | 31 |
| 7.3 Берегозащитные сооружения и мероприятия | 34 |
| 7.4 Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления | 35 |
| 7.5 Сооружения и мероприятия для защиты от затопления | 36 |
| 7.6 Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | 37 |
| 7.7 Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием | 37 |
| 8. Инженерно-техническая база | 38 |
| 8.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории | 39 |
| 8.2 Газоснабжение | 39 |
| 8.3 Связь | 41 |
| 8.4 Электроснабжение | 41 |
| 9. Природные условия | 42 |
| 9.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение | 42 |
| 9.2 Климат | 44 |
| 9.3 Гидрогеологические условия | 46 |
| 10. Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям | 48 |
| 10.1 Планировочные природоохранные ограничения | 48 |
| 10.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов | 48 |
| 10.3 Историко-культурные ресурсы | 50 |

# ВВЕДЕНИЕ

Основной целью Генерального плана деревни Троица является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни, формирование стратегии развития деревни до 2036 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития деревни, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования деревенской среды, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни деревни на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в Генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной поселковой среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирование на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- развитие системы общественного центра и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации деревни. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

Компактности функционально - планировочной организации деревни. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории

Деревня Троица расположена в северо-восточной части Жуковского района Калужской области в составе Муниципального образования сельское поселение «село Тарутино». Деревня Троица относится к сельским населенным пунктам.

Удаление деревни Троица от города Москвы по автодороги А-108 «Московское Большое Кольцо» составляет примерно 115 км. Удаление от села Тарутино, центра сельского поселения «село Тарутино» составляет примерно 2 км. Деревня находиться примерно в 30 км на восток от города Обнинска и примерно в 32 км на северо-восток от города Жукова. В 6 км от деревни Троица проходит автодорога А-108 «Московское Большое Кольцо».

Площадь деревни Троица ориентировочно составляет 22 га.

Деревня Троица с западной и восточной сторон примыкает к лесному массиву, с южной стороны деревня граничит с землями сельскохозяйственного назначения, вдоль северной стороны деревни протекает река Нара.

### Население

Постоянное население деревни Троица по состоянию на 01 января 2011 года составляет 228 человек.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2011 года составляет: дети 0-15 лет – 32 человека; трудоспособный возраст (женщины 16-54 лет) – 54 человек; трудоспособный возраст (мужчины 16-54 лет) – 38 человек; лица старше трудоспособного возраста (женщины старше 55) – 68 человек; лица старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60) – 36 человек.

Близость городов Москвы, Подольска, Жуков, Обнинска в значительной степени влияет на расселение людей, имеющих  второе жилье - ИЖС (загородные дома), в деревни сельских поселений Жуковского района. Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 10-30 км.

В связи с этим необходимо создание благоприятной среды жизнедеятельности, в частности развитие социальной сферы, улучшение экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в деревню, создание сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста.

### Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от общей численности составляет 40 %.

Основными местами работы занятого наделения деревни Троица являются предприятия, расположенные на территории сельского поселения «село Тарутино», а также за пределами территории поселения, в основном это город Москва, Обнинск, Балабаново и город Жуков.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития деревни. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития деревни можно лишь предположить, что наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, физкультуре и спорте, бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

Основным элементом экономической базы деревни на расчетный срок останется  сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

2. Стратегические направления градостроительного развития территории

2.1. Градостроительное развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании деревни Троица.

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов деревни с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Функциональное зонирование территории деревни является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает определенные условия использования деревенской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана деревни Троица зонирование, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику деревни, сложившиеся особенности использования деревенских земель, требования охраны объектов культурного наследия. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Функциональное зонирование территории деревни Троица предусматривает преемственность функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному использованию деревенских территорий.

Территория деревни Троица в пределах существующей границы населенного пункта по своему функциональному значению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 20,7 | 94,1 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 20,7 | 94,1 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 1,3 | 5,9 |
| 2.1 | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения) | 1,3 | 5,9 |
| ИТОГО: | 22,0 | 100 |

В Генеральном плане предлагается:

- привести в соответствие с действующим законодательством уже застроенных территорий (земельных участков), на которых уже расположены жилые дома с зарегистрированным правом собственности на них.

- изменить границы деревни с включением уже застроенных земельных участков.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения

в земли населенных пунктов

| Наименование земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения, га | Земли населенных пунктов, в т.ч. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая застройка, га |  |
| Площадка № 2 (приведение в соответствие застроенные участки) | 1,5 | 1,5 | 2011 – 2020 |
| ИТОГО: | 1,5 | 1,5 |  |

Площадка № 2 представляет собой земельные участки, имеющие категорию земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства на которых расположены жилые дома с зарегистрированным правом собственности собой на них. Генеральным планом предусматривается приведение статуса данных земельных участков в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит 1,5 га.

Баланс территории в пределах указанной площади планируемого перевода по видам функциональных зон распределяется следующим образом:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 1,5 | 100 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 1,5 | 100 |
| ИТОГО: | 1,5 | 100 |

В проектных границах деревня Троица будет располагать ориентировочной территорией 23,5 га

## 2.2. Градостроительное развитие территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики сельского поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели направлен Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», включающий четыре направления: «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством». Механизмом реализации Приоритетного национального проекта  является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам различных групп  населения.

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### 2.2.1.	Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Троица по состоянию на 01.01.2011 года по данным Администрации, составляет 4380 м2 общей площади, в том числе кирпичные и блочные дома – 694 м2, деревянные дома – 3686 м2. Тип жилой застройки представлен в основном малоэтажным усадебным – 1-2 этажа.

На одного жителя в среднем приходится 19,3 м2 общей площади.

Ведомственный жилищный и муниципальный фонд на территории деревни Троица не имеется.

Частный жилищный фонд составляет 4380 м2 (100 % общего объема).

На территории деревни Троица ветхий жилищный фонд отсутствует.

Полноценная деревенская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Преимущественный тип застройки - малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

### 2.3. Градостроительное развитие системы культурно-бытового обслуживания

Обеспеченность населения деревни учреждениями обслуживания очень низка, т. к. в  сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

В деревне Троица в связи с небольшой численностью населения, полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания. Жители деревни пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих населенных пунктов (город Жуков и город Обнинск).

Главной целью градостроительства в сфере культуры деревни является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания деревни - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной деревенской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

- номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию деревенских рекреационных зон, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения (объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли).

На совершенствование социальной инфраструктуры нацелены национальные и региональные программы, в частности, Приоритетные национальные проекты «Образование» и «Здоровье». Основу этих программ составляют направления совершенствования работы, использование современных методов, технического оснащения отраслей и совершенствование нормативно-правовой базы.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения в деревне Троица полностью отсутствуют общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения.

Дети обучаются в Муниципальном образовательном учреждении «Тарутинская муниципальная основная общеобразовательная школа», которая располагается в селе Тарутино. Численность обучающихся составляет 57 учеников, работает 7 педагогических работников и 10 человек обслуживающего персонала. В эту школы учащиеся добираются самостоятельно, по причине отсутствия автобуса по программе «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Профессионально-техническое образование учащиеся получают в г. Обнинске.

Ближайшее Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муниципальный детский сад «Солнышко», также как и школа расположен в селе Тарутино. Детский сад посещает 25 детей дошкольного возраста, работает 3 педагогических работника и 12 человек обслуживающего персонала.

По данным Отдела образования Жуковского района на ближайшую и отдаленную перспективу и школа и детский сад будут функционировать в существующем режиме, так как численность детского населения сельского поселения «Село Тарутино» стабильна. Других образовательных учреждений на территории поселения нет. В связи с этим генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательными учреждениями и дошкольными образовательными учреждениями с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания жители деревни будут пользоваться в городе Жуков и селе Тарутино.

### Спортивные сооружения

Основными проблемами развития спорта в деревни Троица является отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы; спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом и для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

На территории деревни Троица имеется спортивная площадка для летних видов спорта.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать развитую спортивную зону;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Торговля и общественное питание

В деревне полностью отсутствуют магазины и объекты общественного питания.

В связи с близким расположение села Тарутино Генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности населения магазина и объектами общественного питания с соблюдением радиусов доступности.

Здравоохранение

В деревни Троица отсутствует фельдшерский акушерский пункт (ФАП).

Ближайший фельдшерский акушерский пункт расположен с соблюдением радиусов доступности в селе Тарутино.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений первичной медицинской помощи.

## 3. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### 3.1. Улично-дорожная сеть

По данным Министерства дорожного хозяйства Калужской области по территории деревня Троица не проходят автомобильные дороги, находящиеся в собственности Российкой Федерации и в собственности Калужской области.

Дороги общего пользования деревни Троица имеют протяженность 2050 м, количество улиц – 4. Протяженность главных улиц 1200 м, основных улиц в жилой застройке – 850 м. Все дороги имеют грунтовое покрытие.

Пригородное автобусное сообщение до деревни Троица не осуществляется. МУП «Жуковское ПАТП» осуществляет перевозку пассажиров по маршруту «Обнинск – Корсаково» в количестве 3-х рейсов в прямом направлении, проходящий через село Тарутино. Население деревни добирается данным общественным пассажирским транспортом до села Тарутино, а далее собственным ходом добираются до деревни Троица. Междугородные перевозки также в деревни Троица не осуществляются.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в деревни является индивидуальный легковой транспорт.

Генпланом предлагается в существующей части деревни провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

Местная сеть (реконструкция): в пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

На территории деревни Троица предлагается произвести дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- главные улицы, включающие проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта – 3,0 м. Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м.;

- основные проезды, включающие проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны;

- второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара необходимо расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

# 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию деревни. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей деревни, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды. Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры деревни, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции,  обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития деревни. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах деревни, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества деревенской среды предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории деревни.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами производства и потребления | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

#### Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые зоны и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- рациональное расположение заслона между жилыми зонами и предприятием в виде леса, защитных лесных полос и шумовых экранов;

- устройство санитарно-защитной зоны;

- своевременное удаление отходов производства с территории предприятий и в пределах селитебной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- При строительстве новых жилых объектов необходимо использовать только современные природоохранные технологии, позволяющие минимизировать негативное воздействие на  окружающую среду.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

### 4.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

Основной водоем, река Нара - находится в удовлетворительном санитарном состоянии, поэтому необходимы следующие мероприятия:

- очистка дна от водорослей и его углубление,

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород,

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос,

При освоении данной территории не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

При проведении планировочных и строительных работ необходимо осуществить хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

С целью устранения и предупреждения возможности загрязнения подземных источников водоснабжения, согласно санитарным нормам и правилам, устанавливаются три пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства проживание людей посадка высокоствольных деревьев | деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, ограждение планировка территории озеленение отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. применение удобрений и ядохимикатов выпас скота рубка главного пользования и реконструкция сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов рубки ухода и санитарные рубки леса отведение сточных вод, отвечающих нормативам санитарное благоустройство территории |

В соответствии с нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Воздушный бассейн

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для данного населенного пункта имеют следующие значения (по данным ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

- взвешенные вещества – 140 мкг/м3 (0,14 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

- диоксид азота – 56 мкг/м3 (0,056 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

- оксид углерода – 1,8 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

- сероводород – 4 мкг/м3 (0,004 мг/м3  - при норме ПДК – 3 мг/м3);

- диоксид серы – 11 мкг/м3 (0,011 мг/м3  - при норме ПДК – 0,5 мг/м3).

Основная доля выбросов вредных веществ в деревни Троица приходиться на передвижные источники (автотранспорт).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки,

- увеличение площади зелёных насаждений в деревни,

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина.

### 4.2. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Нара.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории деревни, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- создание сквера, как площадного элемента экологического каркаса;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зелёных насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с лесными массивами.

5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

5.1. Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

5.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Вдоль северной границы деревни Троица на расстоянии 100 метров протекает река Нара. Между рекой и границей деревни расположен лесной массив, поэтому риск затопления территории деревни исключается.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В границах территории деревни Троица нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории деревни Троица не прогнозируются катастрофические явления.

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-6.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы во внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

На территории деревни Троица не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, отсутствует.

Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах оценивается как низкая и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, поэтому не требуется особых мероприятий к защите населения и природной среды.

5.3. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25 процентов.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 процентов.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону от 22.04.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров; для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

5.4. Противопожарные мероприятия

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в деревне устройство противопожарного водопровода не является обязательным. Ввиду отсутствия в деревне централизованного водоснабжения, источниками наружного противопожарного водоснабжения в деревне приняты природные и искусственные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.

Вместимость искусственных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

- продолжительность тушения пожара- 3 часа;

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениях, более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

- количество одновременных пожаров- 1 пожар;

- радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения - 100-200 метров;

- количество водоемов не менее 2-х;

- количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

- максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Ближайшее пожарное депо расположено в деревни Чубарово МО «Сельское поселение деревня Чубарово». Пожарное депо состоит из одного пожарного подразделения в составе 4-х человек и одной единицы пожарной техники (пожарная машина). Расстояние от деревни Троица до деревни Чубарово около 8 км.

Еще одно пожарное депо расположено в городе Жуков, удаленность которого от деревни Троица составляет около 32 км.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в деревни Чубарово, с временем первого прибытия до 20 минут.

В настоящем проекте Генерального плана деревни планировочная организация селитебной территории выполнена обеспечивающей подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка деревни обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания деревни оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

## 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории

Одной из главной проблем для здоровья населения в деревни Троица является проблема санитарной очистки территории.

Санкционированных свалок (полигонов) отходов производства и потребления в границах деревни Троица не имеется. Отходы производства и потребления транспортируются на полигон города Жуков, расположенный в 1,5 км от юго-востока окраины города Жуков в 200 м к востоку от автодороги Жуков-Серпухов.

Также в настоящее время на территории деревня Троица имеются 2 контейнера для сбора отходов производства и потребления, периодичность вывоза – 2 раза в неделю.

Возможные решения проблемы удаления отходов производства и потребления:

- установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка.

- реутилизация (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья).

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Необходимо обеспечить проведение комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения; ликвидировать несанкционированные локализованные свалки с последующей рекультивацией территории; укрепить склоны оврагов путем их озеленения, а также благоустроить территории оврагов; произвести устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

Решение вопросов охраны окружающей среды деревни Троица требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы обращения с отходами производства и потребления удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех отходов производства и потребления (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и транспортировка отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории.

Сбор, транспортировка ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503, грузоподъемностью 4 м3 2 раза в месяц.

Отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект размещения отходов (полигон).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка отходов производства и потребления должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор отходов на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для транспортировки отходов предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора отходов необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Периодичность вывоза отходов производства и потребления  должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На объект размещения отходов (полигон) поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию деревни;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Организация кладбищ

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения.

Для организации захоронений предполагается использовать существующее в деревни Троица кладбище площадью 1,1 га. По санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м. Специализированных предприятий ритуальных услуг на территории деревни не имеется.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почётных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил. Согласно санитарным нормам по истечении 20-25 лет (в зависимости от грунта) в могилу может быть сделано повторное захоронение.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке  и защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

- залегают непромышленные полезные ископаемые;

- полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

При проектировании инженерной защиты нужно обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием нужно предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, автостоянок, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории нужно назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

7.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

На территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, нужно применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Если применение вышеуказанных мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты нужно предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

7.2. Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту и должны учитывать перспективу развития данной территории и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

7.3. Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют нижеуказанные сооружения и мероприятия.

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | На водохранилищах |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных соору-жений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10 °) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |
| Вдольбереговые: Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |
| Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (пере-броска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | На водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований лесосплава, водопользования.

7.4. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

7.5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Для территорий, расположенных на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок строений должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории нужно предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории нужно включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления нужно определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

7.6. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные, состоящие из тепломелиорации, которая предусматривает теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло и гидромелиорации, предусматривающей понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем;

- конструктивные, предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.), которые предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами;

- комбинированные.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

7.7. Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для территории Калужской области принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражают 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах нужно учитывать карты А, В, С, которые позволяют оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

- карта А – массовое строительство;

- карты В и С – объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Определение сейсмичности площадки проектирования нужно производить на основании сейсмического микрорайонирования.

Решение о выборе карты при проектировании принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

Площадки проектирования с крутизной склонов более 15(, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости проектирования на таких площадках нужно предусматривать меры по защите зданий и сооружений.

## 8. Инженерно-техническая база

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативных документов и допускается устраивать автономно — для одно-двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и руководящими документами.

Мощность трансформаторных подстанций для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными линиями или кабельными линиями, как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансфоматорными подстанциями.

Трассы воздушных линий или кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов придомовых участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий — изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле; от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика вне пределов придомовых участков.

При установке вводного щитка в здании (снаружи или внутри), на наружной части стены у ввода на высоте 2,5 м должен устанавливаться отключающий аппарат в опломбированном ящике, возможность доступа к которому должна иметь только энергоснабжающая организация.

8.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В настоящий момент 100 % питьевое водоснабжение населения деревни Троица осуществляется децентрализовано от индивидуальных колодцев и скважин, расположенных непосредственно на территории земельных участков жителей деревни, а также от колодца общего пользования, расположенного в деревни Троица.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в размере 30 м.

В Генплане принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Существующее водоснабжение деревни будет осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.

Расход воды на пожаротушение: расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 10 л/с.

<><>В деревне Троица в настоящее время отсутствуют канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа, а также очистные сооружения.

Поверхностные стоки будут отводиться по самостоятельной сети дождевой канализации открытого типа, по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами на комплексные очистные сооружения дождевой канализации.

8.2. Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение деревни Троица осуществляется по газораспределительным сетям от ГРС «Курилово».

Газораспределительные сети имеют следующую схему:

От ГРС «Курилово» через д. Троица, транзитом проложен в 1996 г. межпоселковый подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=159 мм), протяженностью 6,86 км, принадлежащий Колхозу имени М.А. Гурьянова, в настоящее время находящийся в аренде ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз». От данного газопровода, по ходу газа, были построены следующие распределительные газопроводы:

По ходу газа, до ШРП д/в Азовцев С.Н., в 1999 г. был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=57 мм), протяженностью 0,004 км, принадлежащий частному лицу.

От данного ШРП в 1999 г. был построен подземный распределительный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=89мм/32мм/25мм), протяженностью 0,87 км, принадлежащий частному лицу.

Далее, от межпоселкового подземного газопровода высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=159 мм), по ходу газа, в 2000 г. до РДГД-20 частных лиц, был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=32 мм), протяженностью 0,008 км, принадлежащий частным лицам.

От данного РДГД-20 в 2000 г. был построен надземный распределительный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=57мм/32мм), протяженностью 0,16 км, принадлежащий частным лицам. От него газифицировано 3 жилых дома.

Далее, от межпоселкового подземного газопровода высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=159 мм), по ходу газа, в 2004 г. до РДГД-20 д/в Бацкиаури В.Д., был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=57мм/32 мм/20мм), протяженностью 0,007 км, принадлежащий частному лицу.

От данного РДГД-20 в 2004 г. был построен подземный распределительный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=63мм/32мм/57мм/25мм), протяженностью 0,47 км, принадлежащий частному лицу. От него газифицировано 5 жилых домов.

Далее, от межпоселкового подземного газопровода высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=159 мм), по ходу газа, до ШРП д/в Будаев В.Г. в 2007 г. был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=57мм), протяженностью 0,01 км, принадлежащий частному лицу.

От данного ШРП в 2007 г. был построен подземный распределительный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=110мм/108мм/57мм, протяженностью 0,14 км, принадлежащий частному лицу. От него газифицировано 6 жилых домов.

Распределительные газопроводы низкого давления (уличные) от всех ШРП до РДГД-20 построены по одной стороне улиц.

Потребление природного газа в деревне Троица за 2010 год составило на жилые дома 1,2 млн.м3/год.

Потребление сжиженного углеродного газа (пропана), поставляемого в баллонах в деревне Троица за 2010 год составило – 0 кг/год.

По данным ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» в деревне Троица планируется газифицировать 35 малоэтажных жилых домов.

Аварийно-техническое обслуживание всех наружных газовых сетей в деревне Троица осуществляется и будет осуществляться ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» по договорам.

Генпланом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения.

Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. При данном оборудовании расход газа на один дом составит 4,07 нм3/час.

Распределение газа по давлению будет осуществляться по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

Необходимо:

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования;

- осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП.

- проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов.

### 8.3. Связь

В деревни Троица в рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга связи» установлен беспроводной таксофон стандарта GSM. С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории деревни Троица установлено 15 телефонов, 2 абонента пользуются услугами интернет. Также имеются места размещения объектов связи федерального, регионального и межселенного значения в границах отведенных им территорий и СЗЗ:

- проложен распределительный кабель связи регионального значения между АТС 367 «Тарутино» и д. Троица, протяженность 3,85 км.

- проложен межстанционный оптический кабель связи регионального значения: АТС 367 «Тарутино» и АТС-365 «Курилово», протяженностью 8,6 км.

Расширение проводной сети связи не планируется, удовлетворение спроса будет осуществляться с использованием технологии радиодоступа.

На территории деревни предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%, из них 80 % населения имеют возможность принимать четыре центральных телевизионных канала – Первый канал, Россия, НТВ, ТВЦ и 20 % населения имеют спутниковое телевидение – НТВ+, Триколор ТВ.

Все инженерные сети деревни Троица предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

### 8.4. Электроснабжение

Поставку электроэнергии в деревню Троица осуществляет МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Калугаэнерго» Производственное отделение «Обнинские электрические сети» Жуковский район электрических сетей.

Электроснабжение деревни Троица осуществляется от подстанции 35/10 кВт «Тарутино» по воздушной линии 10 кВт, протяженностью 3500 м., фидер № 5.  На территории деревни Троица расположена трансформаторные подстанции МТП № 34, мощностью 160 кВа, год ввода в эксплуатацию 1970 и МТП № 413А (частная), мощностью 100 кВа, год ввода в эксплуатацию 2004.

В целом по деревни Троица дефицит электроэнергии составляет 100 %.

## 9. Природные условия

### 9.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Деревня Троица расположена в пределах Протвинской низины, в зоне образования Московского ледника. Для всей данной местности характерна значительная мощность четвертичных образований.

Деревня Троица расположена на четвертой надпойменной террасе (а4QIIms), сложенной разнозернистыми песками мощностью 10-12м. Терраса цокольная, залегает на морене донского оледенения (gQIdns) или отложениях верейского горизонта (С2vr).

В данном районе выделяются три типа ландшафтов:

1. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина, расположенная в междуречье рек Протвы и Нары.

2. Пологоволнистая, пологонаклонная водно-ледниковая равнина, сильнорасчлененная, сложена в основном водно-ледниковыми образованиями (суглинками, с прослоями песков и включениями гальки, гравия и валунов).

3. Плоская аллювиальная равнина. Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, крупных оврагов и балок с постоянным водным режимом. Сложена аллювиальная равнина,  в основном, песками с включениями гравийного и галечникового материала, аллювиальными суглинками и супесями.

Описываемая площадка находится в бассейне р. Нара, протекающей меридионально с севера на юг. По характеру рельефа бассейна и морфометрическими особенностям река Нара во многом схожа с рекой Протва. Прилегающая к долине местность представляет собой волнистую, местами всхолменную равнину, сильно изрезанную овражно-балачной сетью. Долина реки трапециевидная, глубоко врезанная в дочетвертичные нижнекаменноугольные отложения, слабоизвилистая шириной до 1000м.

Геологическое строение.

Стратиграфия. В геологическом строении территории принимают участие породы кристаллического фундамента и осадочного чехла. Осадочный чехол представлен образованиями верхнего протерозоя, девона, карбона, юры, мела, неогена и четвертичной системы.

Ниже характеризуются отложения, в той или иной системе подвергающиеся техногенному воздействию.

Каменноугольные отложения (С). Нижний отдел СI

Тульский горизонт (СItc). Образования представлены в нижней части континентальными, а в верхней – морскими отложениями. Залегают на эродированной поверхности упинских известняков. Мощность от 15 до 42м, в среднем 20-30м.

Алексинский горизонт (CIal) распространен повсеместно. В подошве отмечены глины – 2,0-5,5м, выше разрез представлен известняками мощностью от 3,0 до 15м. Общая мощность отложений горизонта до 21м, в среднем – 10-14м.

Веневский горизонт (CIvn) представлен повсеместно, за исключением участков глубоких четвертичных врезов, известняками, которые залегают на михайловских и перекрываются тарусскими (CItr) карбонатными породами или четвертичными отложениями. Мощность достигает 23м, составляя в среднем 15-16м.

Тарусский горизонт (CItr) развит повсеместно и представлен в основном карбонатными породами мощностью 6-10м.

Стешевский горизонт (CIst) представлен глинами мощностью 10-12м. В верхней части встречаются прослои известняков.

Протвинский горизонт (CIpr) залегает на стешевских глинах, представлен светлыми известняками с редкими прослоями глин и мергелей общей мощностью 5-15м. Распространен повсеместно, отсутствует лишь в древнечетвертичных долинах. Отложения протвинского горизонта на большей части территории перекрытыми верейскими (C2vr), иногда четвертичными образованиями.

Средний отдел С2.

Верейский горизонт (С2vr) отсутствует лишь в речных долинах. Представлен горизонт песчано-глинистыми породами с прослоями карбонатных пород. Мощность 13-25м.

Каширский горизонт (С2ks) встречается повсеместно в виде изолированных пятен, представлен в основном карбонатными породами с прослоями глин, мергелей. Мощность 15-25м.

Юрская система (J). Средний-верхний отдел (J2-3)

Батский ярус (J2-3bt-el1) – нижняя часть нижнекелловейского подъяруса. Развит на небольшой территории отдельными фрагментами, представлен песками мелкими и средними, иногда глинистыми, с прослоями глин и углей. Мощность отложений до 44м.

Верхний отдел (J3). Келловейский ярус (J3ce). Отложения келловея представлены глинами с прослоями мергелей общей мощностью 7-14м.

Оксфордский ярус (J3ох) развит на ограниченных участках и представлен глинами мощностью 10-20м.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывает всю территорию и представляют собой мощною (до 20-50м) сложно построенную толщу, в которой преобладают породы ледникового и озерно-аллювиального генезиса.

Нижнее-среднечетвертичные отложения (QI-II). Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные отложения нерасчлененные, представлены разнозернистыми песками с гравием, галькой и валунами. Мощность древнего аллювия колеблется от 7-14 до 22м.

Среднечетвертичные отложения (QII). Распространены повсеместно и представлены комплексом ледниковых, водно-ледниковых, озерных и аллювиальных осадков, моренами днепровского, ранне- и верхнемосковского оледенения, межморенными толщами различных фаз оледенения, отложениями третьей и четвертой надпойменных террас рек Протва и Нара. Мощность отложений 10-15м, в долинах до 25-40м, на водоразделах 1-6м.

Ледниковые отложения (морена) представлены различными суглинками с включениями обломочного материала (щебень, галька, валуны), с прослоями песков и глин. Мощность 3-5м, редко до 10м.

Межморенные отложения состоят из песков, супесей и суглинков. Мощность 5-10м, иногда до 18м.

Аллювиальные и аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей и четвертой надпойменной террас развиты вдоль рек Протва, Нара и др. Представлены разнозернистыми песками с прослоями суглинков. Мощность 2-12 м. Площади, предполагаемые к освоению, расположены на 4й надпойменной террасе (а4QIIms). Максимальная абсолютная высотная отметка 179м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII) слагают I-II надпойменные террасы, представлены аллювиальными песками, супесями, глинами и покровными суглинками. Отложения развиты по долинам основных рек. Мощность от 5 до 10м.

Покровные отложения перигляциальной зоны московского оледенения представлены суглинками мощностью 1-3м, редко 4-5м. Развиты повсеместно, кроме пойм, первой и второй террас.

Современные аллювиальные отложения представлены пойменной и русловой фациями. Пойменная фация сложена суглинками мощностью от 4 до 11м и песками 4-15м. Общая мощность современного аллювия на крупных реках изменяется от 10 до 25м.

Геоморфология

Описываемая территория располагается в пределах западной части Москворецко – Окской равнины (Протвинская равнина). Основной чертой геоморфологического строения района является наличие глубоковрезанных в нижнекаменноугольные отложения древних долин, где мощность четвертичных отложений достигает 140м.

Основные черты современного рельефа были заложены в поздемеоценовое-раннечетвертичное время. Современные реки наследуют основные направления древней гидросети, положение древних и современных водоразделов совпадают. В результате рельефообразующей деятельности нескольких ледников, эрозионно-аккумулятивной деятельности рек и при значительной неотектонической активности территории сформировалась сильнорасчлененная равнина. Река Протва, Нара и их притоки имеют три яруса надпойменных террас.

В составе третьей террасы выделяются два уровня  (высокий и низкий). Высокий уровень прослежен по р. Протва ниже г. Обнинска в виде широкого поля протяженностью 18-20км. Относительная высота его над урезом рек 38-40м. Терраса цокольная.

Нижний уровень террасы отмечается фрагментами в долинах рек Протва и Нара. Протяженность отложений фрагментов террас от 0,5-3,0км при ширине 0,5-1,5км. Относительная высота ее над урезом рек 27-30м. Терраса цокольная, поверхность плоская, слабонаклонная к реке.

Вторая надпойменная терраса развита сравнительно нешироко в долинах рек Протвы, Нара и др. Терраса цокольная, высота 12-25м. Залегают на московской морене и дочетвертичных отложениях. Сложена песками и суглинками.

Первая надпойменная терраса развита как в долинах крупных рек Протвы, Нары, так и в их протоках. Сохранилась она фрагментарно. Превышение над урезом воды в долинах крупных рек 12-13м, на малых – 5-7м. Терраса аккумулятивная.

Пойменная терраса голоценового возраста развита повсеместно в долинах рек и ручьев. Она занимает днища болот с постоянным водотоком. Высота над урезом воды 4-5м в долинах крупных рек, в долинах малых 2-3м. В устьевых частях болот и оврагов, опирающихся на пойму, широко развиваются конуса выноса.

### 9.2. Климат

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Характеристика климата деревни Троица приводится на основании многолетних наблюдений метеостанции «Малоярославец», предоставленных ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,8ºС.

Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 | 4,8 |

Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -12°С. Абсолютный минимум  температура воздуха составляет -40(С.  В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Таблица 1.2 Средняя минимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -12 | -11 | -6,2 | 1,6 | 7,2 | 11,1 | 12,8 | 11,3 | 6,7 | 2,0 | -4,3 | -8,7 |

Таблица 1.3 Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -38 | -36 | -27 | -19 | -5 | -0,2 | 3,2 | -0,3 | -4,5 | -14 | -26 | -40 | -40 |

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время +23°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С.

Таблица 1.4 Средняя максимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -5,8 | -3,9 | 1,4 | 10,4 | 18,2 | 21,8 | 23 | 21,4 | 15,4 | 8,5 | 0,4 | -3,4 |

Таблица 1.5 Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 5 | 8,5 | 17,1 | 27,1 | 30,9 | 33 | 34,6 | 35 | 30,1 | 25,2 | 13,4 | 6,7 | 35 |

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного, южного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного, юго-восточного и  юго-западного направлений, в летний – восточные и юго-восточные.

Таблица 1.6 Повторяемость (%) направлений ветра и штилей.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 7,8 | 10,9 | 9,3 | 10,4 | 18,2 | 17,9 | 18,8 | 6,7 | 8 |

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,5 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 3,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.

Таблица 1.7 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с).

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |

Таблица 1.8 Средняя месячная скорость ветра различных направлений (м/с).

| Месяц | Направление ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| I | 1.7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3 |
| II | 1.3 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| III | 1.2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
| IV | 1.3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| V | 1.3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| VI | 1.2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 |
| VII | 1.1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
| VIII | 1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| IX | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| X | 1.5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| XI | 1.3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
| XII | 1.5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

### 9.3. Гидрологические условия

Ресурсы поверхностных вод представлены рекой Нара, протекающей вдоль северной стороны деревни Троица и являющаяся левым притоком р.Оки. Длина реки 158 км, площадь бассейна 2030 км², средний уклон 0,399 м/км. Средний расход воды в среднем течении 5 м³/с. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. Вытекает из Полецкого озера. В верховьях реки Нары находятся известные Нарские пруды. Воды их принимает Нара, соединяющая пруды с Окой. В верховьях берега низкие, в среднем и нижнем течении возвышенные.

Благотворные климатические условия, преобладание осадков над испарением, высокая проницаемость карбонатных пород способствуют интенсивному водообмену и образованию мощной (до 250 м) зоны пресных вод.

Наибольшей водообильностью и мощностью обладают водно-ледниковые отложения, развитые по долинам крупных рек и в пределах древнечетвертичных палеодолин. Среди четвертичных отложений наибольшее значение для водоснабжения имеют современный аллювиальный комплекс и водоносные комплексы, приуроченные к межморенным водно-ледниковым отложениям, представленными песками и супесями.

Водоносный современный  аллювиальный горизонт (аQIV) развит по всем долинам рек, ручьев и болот с постоянным водотоком, в пределах пойменных террас и русел. Водовмещающими породами в верхней части разреза являются суглинки, в нижней – разнозернистыми песками. Мощность горизонта в долинах крупных рек – 7-13м, в долинах малых рек до  4м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока из других водоносных горизонтов. Воды горизонта подвержены поверхностному загрязнению. Водоносный московский аллювиально-флювиогляциаольный горизонт (аQII-ms) приурочен к третьей надпойменной террасе. Залегает на суглинках перекшенской морены (gQIprk). Водовмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоями суглинков. Воды грунтовые, уровень – 0-7м (абс.отм. 135-160м). Питание за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт (flgQIIms) приурочен к водно-ледниковым отложениям времени максимального распространения и развития этапов отступания московского ледника. Водовмещающими породами являются неравномерно-глинистые пески. Воды безнапорные. Глубина залегания от поверхности 0-6м.

Слабоводоносные и водоносные отложения среднечетвертичного периода (QIIms) представлены целым рядом водоносных и слабоводоносных горизонтов в составе образований московской морены (gQIIms). Распространены практически на всей территории, за исключением речных долин.

Глубина залегания уровня воды в четвертичных отложениях изменяется от 1-5м в речных долинах до 10-15м на водоразделах. Воды четвертичных отложений используются населением для индивидуального водоснабжения многочисленными колодцами, скважинами и каптированными родниками. Водоносный горизонт четвертичных отложений относится к группе незащищенных от загрязнений вод.

Верхнеюрский водоупор (J3) встречается отдельными участками на древних водоразделах. Представлен плотными глинами мощностью до 46м. Практически водонепроницаемые глины залегают в кровле основных эксплуатационных водоносных горизонтов карбона (С2ks, C1pr, C1ok-tr) защищен тем самым о загрязнений.

Коширский водоносный горизонт (С2ks) развит на отдельных участках, преимущественно на водоразделах. Мощность водовмещающих известняков – 0,5-43м, преобладает – 10-25м. Глубина залегания уровня – 10-20м. Воды преимущественно напорные. Горизонт относится к группе незащищенных от загрязнений вод.

Водоупорный верейский терригенный горизонт (C2vr) отсутствует в глубинах четвертичных палеодолинах. Водоупор представлен глинами верейской свиты (C2vr) мощностью 15-20м. Кровля на глубине 15-30м на водоразделах.

Протвинский водоносный горизонт (C1pr) присутствует на всей площади, сложен горизонт известняками мощностью 10-26м с единичными прослоями доломитов и мергелей. Дебит скважин меняется от 0,3до 10л/с. Оценка условий защищенности показала, что комплекс в большинстве своем является незащищенным.

Стешевский водоупор (C1st)   имеет региональное распространение. Мощность 16-20м. Представлен глинами с прослоями известняков. Разделяет протвинский и оксо-тарруский водоносный горизонты.

Окско-тарруский водоносный горизонт (C1ok-tr) распространен повсеместно, отсутствует лишь в пределах наиболее глубоких палеодолин, приурочен к карбонатной толще и объясняет воды тарусских, веневских, михайловских и алексенских отложений нижнего карбона. Воды заключены в трещиноватых и кавернозных известняках с прослоями глин. В нижней части горизонта выделяется прослой глины мощностью 2-4м, разделяющих его на веневско-тарусский и алексенский подгоризонты. Глубина залегания уровня от 4-5м в долинах рек и до 50-70м – на водоразделах. Окско-тарусский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения данной территории (г. Обнинск, г. Боровск, г. Балабаново и другие населенные пункты). Анализ данных на мощности вышезалегающих среднечетвертичных и перекшенских (QIprk) суглинков, а также стешевских глин показал, что защищенность окско-тарусской толщи относится к группе защищенных от загрязнения.

Яснополянский водоносный комплекс (CIjp) распространен повсеместно и приурочен к верхней, преимущественно песчаной, толще (тульский горизонт - (CItl)) мощностью около 15м. Горизонт для водоснабжения практически не используется из-за глубокого залегания и трудности освоения скважин в песках.

## 10. Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### 10.1. Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.).

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо-охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Троица особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### 10.2. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Для рек, длиной более 10 км, размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом Российской Федерации. Вдоль северной стороны деревни Троица протекает река Нара, длина которой составляет 158 км, следовательно, ширина водоохраной зоны – 200 м., ширина прибрежной защитной полосы – 50 м., радиус водоохраной зоны от истоков – 50 м.  и ширина береговой полосы – 20 м.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### 10.3. Историко-культурные ресурсы

Согласно данных, предоставленных Министерством  культуры Калужской области, населенный пункт деревня Троица не входит в перечень исторических поселений, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений».

По имеющейся в настоящее время в Министерстве культуры Калужской области сведениям в населенном пункте деревня Троица объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют, границы зон охраны объектов культурного наследия не установлены.

Информация о ранее разработанной документации в области охраны объектов культурного наследия по населенному пункту деревня Троица в Министерстве культуры Калужской области отсутствует.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.