ООО «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 09/18 от 12 января 2018 года Экземпляр № 1 Внесение изменений и дополнений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» муниципального района «Износковский Район» Калужской области Калуга 2018 г.

Обоснование внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» муниципального района «Износковский Район» Калужской области:

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Деревня Михали» вызвано:

- необходимостью изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

## Том I Раздел I.I. Общие сведения дополнить следующим:

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры (№ 106 от 07.11.2017 г.);

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры (№ 21 от 19.10.2017 г.);

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (№ 22 от 24.06.2016 г.).

## Том II Раздел II. Перечень мероприятий  по территориальному планированию Подраздел II.I.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения дополнить таблицами:

Таблица перевода земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

| Кадастровый номер | Площадь, м2 | Вид права | Цель использования | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:00:000000:554 | 8 381 661 | Частная собственность | для размещения объектов промышленного назначения | 2018-2025 |
| Итого: | 8 381 661 |  |  |  |

| Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение |
| --- |
| № | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| 1 | 40:00:000000:554 | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Универсальный автономный комплекс переработки смешанных ТКО | Технология комплексной переработки смешанных ТКО включает: - обработку с извлечением вторичного сырья (40% от исходного объема) - обезвреживание с получением почвогрунтовой смеси (25% от исходного объема) - получение RDF-топлива и утилизация с выработкой тепловой энергии (35% от исходного объема) | Калужская область, Износковский район | Пункт 7.1.12 Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. Мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 тыс. тонн в год – 1000 м |
|  |  | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Предприятие по производству изделий из полимеров | Технология производства изделий из вторичных полимеров включает: - подготовку полимеров; - производство изделий из полимер-песчаного композита; - производство полимерных труб; - производство др. изделий |  | Пункт 7.1.1 Химические объекты и производства. Производства по переработке пластмасс – 100 м |
|  |  | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Деревообрабатывающий комплекс | Включает: - производство ДВП, ДСП, и др.; - производство RDF-топлива; - изготовление пеллет, евродров, топочных брикетов - приготовление компоста и почвогрунта |  | Пункт 7.1.5 Обработка древесины. Производства по переработке пластмасс – 300 м |
|  |  | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Тепличное хозяйство | Высокотехнологичный комплекс для круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте |  | Пункт 7.1.11 Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. Тепличные и парниковые хозяйства – 100 м |
|  |  | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Полигон размещения неутилизируемых фракций ТКО | Включает следующие здания и сооружения: - административно-бытовой комплекс; - ремонтный цех; - стоянка для катков-уплотнителей; - склад ГСМ; - КПП; - автовесовая с постом радиационного контроля; - очистные сооружения фильтрата с резервуаром-накопителем и резервуаром концентрата; - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с КНС; - очистные сооружения дождевых стоков с аккумулирующим резервуаром; - трансформаторная подстанция; - котельная; - мойка колес автотранспорта; - дезинфекционная ванна для колес автотранспорта; - насосная станция пожаротушения; - пожарный резервуар; - насосные станции; - АЗС с топливораздаточной колонкой; - площадки расцепки, зоны отстоя, парковки. |  | Пункт 7.1.12 Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов – 500 м |
|  |  | Объект производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Водозаборный узел |  |  | Зона санитарной охраны ВЗУ – по проекту, но не менее 50 м |
| 2 | 40:08:040301:122 | Объект сельскохозяйствен-ного производства | Тепличное хозяйство | Высокотехнологичный комплекс для круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте | Калужская область, Износковский район | Пункт 7.1.11 Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. Тепличные и парниковые хозяйства – 100 м |
|  |  | Объект сельскохозяйствен-ного производства | Водозаборный узел |  |  | Зона санитарной охраны ВЗУ – по проекту, но не менее 50 м |

Возможное влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории предусматривается при проектировании объектов согласно Федерального закона  «Об экологической экспертизе»   от  23.11.1995 г. № 174-ФЗ   и  «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Категории земель, к которым планируется отнести земельные участки и цели их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земельного участка | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40:00:000000:554 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки (территории) общего пользования / Специальная деятельность (12.2) Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки |
| 2. | 40:08:040301:122 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование / Растениеводство / Овощеводство (1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц |

### Параметры функциональных зон, планируемых для размещения в них объектов местного значения

| № п/п | Функциональная зона | Площадь, га | Наименование планируемого для размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения тепличного хозяйства, СЗЗ - 100 м | 121,54 | Высокотехнологичный комплекс для круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте |
| 2 | Зона размещения производства по переработке вторичного пластика и макулатуры, СЗЗ - 100 м | 199,6 | Размещение производства по переработке вторичного пластика и макулатуры |
| 3 | Зона размещения универсальных автономных комплексов переработки смешанных ТКО, СЗЗ - 1000 м | 127,48 | Размещение универсальных автономных комплексов переработки смешанных ТКО |
| 4 | Зона размещения деревообрабатывающего производства, СЗЗ - 300 м | 186,19 | Размещение деревообрабатывающего производства |
| 5 | Зона размещения водозаборных узлов (техническое водоснабжение), зона санитарной охраны ВЗУ - по проекту, но не менее - 50 м | 6,14 | Размещение водозаборных узлов (техническое водоснабжение) |
| 6 | Зона размещения административных и хозяйственных сооружений | 17,71 | Размещение административных и хозяйственных сооружений |
| 7 | Зона размещения очистных сооружений и прудов отстойников | 12,18 | Размещение очистных сооружений и прудов отстойников |
| 8 | Зона размещения стоянки автотранспорта и спецтехники | 11,14 | Размещение стоянки автотранспорта и спецтехники |
| 9 | Зона размещения неутилизируемых фракций, СЗЗ - 500 м | 143,9 | Размещение неутилизируемых фракций |

Таблицу Баланс земель территории сельского поселения изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателей | Еди-ница изме-рения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 18105,61 | 18105,61 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5617,53 | 4588,36 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 260,82 | 1289,99 |
| 3. | Земли лесного фонда | га | 11336,94 | 11336,94 |
| 4. | Земли водного фонда | га | 12,74 | 12,74 |
| 5. | Земли населенных пунктов | га | 884,22 | 877,58 |
| деревня Михали |
| 5.1 | Площадь населенного пункта | га | 482,37 | 482,37 |
| деревня Возжихино |
| 5.2 | Площадь населенного пункта | га | 42,16 | 42,16 |
| деревня Козлаково |
| 5.3 | Площадь населенного пункта | га | 21,28 | 21,28 |
| деревня Межетчина |
| 5.4 | Площадь населенного пункта | га | 140,11 | 140,11 |
| деревня Михайловское |
| 5.5 | Площадь населенного пункта | га | 18,71 | 18,71 |
| деревня Орлово |
| 5.6 | Площадь населенного пункта | га | 49,74 | 43,1 |
| деревня Раево |
| 5.7 | Площадь населенного пункта | га | 114,36 | 114,36 |
| деревня Рябики |
| 5.8 | Площадь населенного пункта | га | 6,5 | 6,5 |
| деревня Лысково |
| 5.9 | Площадь населенного пункта | га | 8,99 | 8,99 |

Во избежание анклавов предусмотрен перевод несформированных земельных участков в дер. Михали площадью 11,45 га и 0,2 га из земель населённых пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и в дер. Орлово площадью 6,64 га из земель населённых пунктов в земли сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем предусмотрено межевание несформированных земельных участков с последующим переводом их в соответствующую категорию земель.

Генеральным планом определены планируемые границы населённых пунктов на перспективу, которые предусматривают возможное развитие населённых пунктов в течение 25 лет.

Для установления границ населённых пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами населённых пунктов.

## Том II Раздел II. Перечень мероприятий  по территориальному планированию Подраздел II.I.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения.

Таблицу Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения изложить в следующей редакции:

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчётный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 296,19 | 307,88 |
| Общественно-деловая | 1,02 | 1,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 458,42 | 451,78 |
| Производственного использования | 11,69 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 30,67 | 30,67 |
| Рекреационная | 72,7 | 72,7 |
| Специального назначения | 5,42 | 5,42 |
| Инженерной инфраструктуры | 8,11 | 8,11 |
| Общая площадь | 884,22 | 877,58 |
| деревня Михали |
| Жилая | 185,55 | 197,24 |
| Общественно-деловая | 1,02 | 1,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 217,62 | 217,62 |
| Производственного использования | 11,69 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 30,17 | 30,17 |
| Инженерной инфраструктуры | 8,11 | 8,11 |
| Рекреационная | 28,21 | 28,21 |
| Общая площадь | 482,37 | 482,37 |
| деревня Возжихино |
| Жилая | 6,2 | 6,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 33,77 | 33,77 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,02 | 0,02 |
| Рекреационная | 2,17 | 2,17 |
| Общая площадь | 42,16 | 42,16 |
| деревня Козлаково |
| Жилая | 16,05 | 16,05 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,22 | 5,22 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
| Общая площадь | 21,28 | 21,28 |
| деревня Межетчина |
| Жилая | 20,24 | 20,24 |
| Сельскохозяйственного использования | 100,67 | 100,67 |
| Транспортной инфраструктуры | 2 | 2 |
| Рекреационная | 16,35 | 16,35 |
| Специального назначения | 2,83 | 2,83 |
| Общая площадь | 140,11 | 140,11 |
| деревня Михайловское |
| Жилая | 7,74 | 7,74 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,35 | 9,35 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,02 | 0,02 |
| Рекреационная | 1,6 | 1,6 |
| Общая площадь | 18,71 | 18,71 |
| деревня Орлово |
| Жилая | 21,03 | 21,03 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,38 | 12,74 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,04 | 0,04 |
| Рекреационная | 6,7 | 6,7 |
| Специального назначения | 2,59 | 2,59 |
| Общая площадь | 49,74 | 43,1 |
| деревня Раево |
| Жилая | 31,41 | 31,41 |
| Сельскохозяйственного использования | 64,91 | 64,91 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,37 | 0,37 |
| Рекреационная | 17,67 | 17,67 |
| Общая площадь | 114,36 | 114,36 |
| деревня Рябики |
| Жилая | 1,31 | 1,31 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,18 | 5,18 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
| Общая площадь | 6,5 | 6,5 |
| деревня Лысково |
| Жилая | 6,66 | 6,66 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,32 | 2,32 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
| Общая площадь | 8,99 | 8,99 |

## Том II Раздел II. Перечень мероприятий  по территориальному планированию Подраздел II.I.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры дополнить следующей информацией:

Предусмотреть землеотвод по 10 п.м. для создания условий реконструкции следующих объектов:

- реконструкция автодороги Износки-Шанский Завод – Михали в Износковском районе на участке с км 22+259 по км 37+920 с мостами через р. Шаня и р. Рудня;

- реконструкция автодороги д. Михали – д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе;

- реконструкция автодороги Шанский Завод – Гиреево в Износковском районе;

- реконструкция автодороги дер. Раево – дер. Губино до границы с Медынским районом в Износковском районе;

- реконструкция автодороги дер. Михали – дер. Межетчина – дер. Козлаково – дер. Орлово с мостом через р. Большая Шаня в Износковском районе;

- реконструкция автодороги дер. Михали – дер. Михайловское в Износковском районе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускается размещение объектов капитального строительства в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области.

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 и пунктом 8 статьи 26 вышеуказанного закона установлен особый режим использования земельных участков в придорожной полосе в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных  условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На этом основании размещение объектов капитального строительства в границах придорожной полосы не допускается.

Изучается возможность строительства следующих автомобильных дорог

Технические характеристики объекта строительства (автомобильной дороги 1):

Протяженность участка строительства – 6.24км;

Полоса отвода дороги –31,2 га;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3.5м;

Ширина обочины – 2.5м;

Радиус поворота трассы – 600 м;

Искусственные сооружения – 2 шт;

Вырубка зеленых насаждений – 30 га;

Предусмотрено устройство водопропускного сооружения на пересечение с р. Великая, р. Трубенка.

## Технические характеристики объекта строительства (автомобильной дороги 2)

## Протяженность участка строительства –5,64 км;

## Полоса отвода дороги –28,2 га;

## Количество полос движения – 2;

## Ширина полосы движения – 3.5 м;

## Ширина обочины – 2.5 м;

## Радиус поворота трассы – 600 м;

## Искусственные сооружения – 3 шт;

## Вырубка зеленых насаждений – 15,0 га;

## На участке необходимо устройство водопропускного сооружения на пересечение с р. Трубенка.

## Том II Раздел II. Перечень мероприятий  по территориальному планированию Подраздел II.I.12 Мероприятия по развитию инженертной инфраструктуры дополнить следующей информацией:

Учитывая проектные электрические нагрузки объекта и категорию электроснабжения, предполагаемая отпайка ЛЭП 110 кВ от ВЛ-110 кВ «Кондрово-Медынь» возможна к размещению в створе ВЛ-35 кВ «Медынь-Передел» и далее до испрашиваемого земельного участка заявителя (К№40:00:000000:554).

Конфигурация отпайки и подстанции определится на стадии проектирования внешнего электроснабжения после подачи заявки на технологическое присоединение, разработки, согласования и утверждения технических условий соответствующего договора технологического присоединения.

Строительство межпоселкового газопровода с. Шанский Завод – дер. Терехово – дер. Михали – дер. Раево Износковского района Калужской области. Сроки строительства межпоселкового газопровода будут определены после завершения разработки проектной документации.