|  | Согласовано |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основание для проведения работ:

Подпрограмма «Территориальное планирование Калужской области» государственной программы «Управление имущественным комплексом Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 754.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»

Объекты работ:

Комплекс работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Калужской области (далее – работы) выполняется в отношении населенных пунктов муниципального образования «________________» Калужской области.

Общее количество населенных пунктов, в отношении которых должны быть выполнены работы, указаны в Приложении № 1 к данному Техническому заданию.

Нормативно-правовая и методическая база для проведения работ:

Нормативно-правовые акты для проведения работ указаны в приложении № 2 к техническому заданию.

Цели и задачи работ:

Целью работ является внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Описать местоположения границ населенных пунктов в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации.

# - Подготовить необходимые документы и обеспечить их передачу в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.

Этапы выполнения работ:

1 этап (подготовительный):

Сбор, систематизация и анализ исходных документов, материалов и сведений.

2 этап:

1. Сопоставление и уточнение границ населенных пунктов со сведениями единого государственного реестра недвижимости, государственного картографо-геодезического фонда, государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалам лесоустройства, цифровой (векторной) картографической основе, материалам дистанционного зондирования земли и иным исходным документам, материалам и сведениям.

2. Подготовка проектов границ населенных пунктов в виде карты для согласования.

3 этап:

1. Согласование прохождения границ населенных пунктов с органами местного самоуправления, на территории которых расположены населенные пункты.

2. Рассмотрение спорных вопросов по установлению границ населенных пунктов.

3. Работа над устранением реестровых ошибок в сведениях ЕГРН.

4 этап:

Подготовка описания местоположения границ, XML-документов, содержащих сведения о местоположении границ населенных пунктов, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и в государственный фонд данных;

5 этап:

Передача описания местоположения границ населенных пунктов, XML-документов Заказчику.

6 этап:

1. Направление описания местоположения границ населенных пунктов в виде XML документа в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав

2. Работа над замечаниями, указанными в уведомлениях о невозможности внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах населенных пунктов в случае получения данного уведомления от органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Источники и условия получения исходных материалов, документов и сведений:

Сбор исходных материалов, документов и сведений является частью работы Исполнителя. Заказчик передает Исполнителю часть исходных данных, а также оказывает всестороннее содействие в получении иных необходимых материалов, документов и сведений, в том числе путем направления запросов и писем в адрес органов государственной власти, организаций и ведомств, являющихся держателями необходимых исходных данных.

Для выполнения работ Заказчик передает Исполнителю:

- нормативные акты Муниципального образования с приложениями (схема территориального планирования, генеральный план поселения и иную градостроительную документацию на территорию объекта работ), содержащие сведения о границах населенных пунктов, в том числе об изменениях населенных пунктов;

- иные, имеющиеся в распоряжении Заказчика документы и материалы о местоположении административных границ Калужской области, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений;

- сведения государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территорий (в электронном виде в XML-формате) на территорию объекта работ;

- выписки из единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости.

Исполнитель самостоятельно получает:

- копии документов и материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и др.

- материалы дистанционного зондирования земли, иные геопространственные сведения на территорию объекта работ;

- иные землеустроительные, градостроительные, лесоустроительные, геодезические, картографические материалы, данные, документы и сведения, необходимые для определения прохождения границ населенных пунктов.

Изготовление копий исходных материалов, данных, документов и сведений осуществляется силами или за счет средств Исполнителя.

Нанесение границ населенных пунктов на цифровую картографическую основу, подготовка проектов границ населенных пунктов:

По результатам нанесения границ населенных пунктов на единую цифровую картографическую основу Исполнителем готовятся проекты границ населенных пунктов.

Проект границы готовится в виде карты.

В проекте границ населенных пунктов необходимо отобразить:

-Сведения о границе населенного пункта;

-Сведения о границе муниципального образования, если часть границы муниципального образования совпадает счастью  границей населенного пункта;

-Сведения о границах земельных участков, если часть границы совпадает счастью  границей населенного пункта;

-Сведения о границах объектов капитального строительства, если часть границы совпадает счастью  границей населенного пункта.

Согласование прохождения границ населенных пунктов с органами местного самоуправления:

Прохождение границ населенных пунктов  согласовывается с органами местного самоуправления, на территории которых расположены населенные пункты.

Согласование границ организует Заказчик.

Для согласования прохождения границ Исполнитель направляет в адрес Заказчика письмо, к которому прилагаются проект границ населенных пунктов.

Требования к координатному описанию местоположения границ:

-Координаты характерных точек границ населенных пунктов определяются картометрическим методом.

-Территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения.

-Если характерные точки устанавливаемой границы населенного пункта совпадают с характерными точками ранее установленной административной границы, в качестве описания местоположения такой устанавливаемой границы принимается описание ранее установленной административной границы.

-Если часть границы населенного пункта совпадает с частью границы учтенного в Едином государственном реестре недвижимости земельного участка, то в качестве описания местоположения такой части границы объекта землеустройства принимается указанная часть границы земельного участка, за исключением случаев, если сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения в связи с наличием реестровой ошибки.

Координаты характерных точек границ населенного пункта должны быть определены с точностью не ниже графической точности единой цифровой картографической основы масштаба 1:10 000.

Координаты характерных и узловых характерных точек границ населенного пункта должны быть представлены в местной системе координат Калужской области (МСК-40)

Требования к подготовке описания местоположения границ населенных пунктов:

Использовать в качестве документа, содержащего в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы и иные ее характеристики и направляемого в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, карту (план) объекта землеустройства (в том числе соответствующую XML-схему, используемую для формирования XML-документа карты (плана) объекта землеустройства, утвержденную приказом Росреестра.

Описание местоположения границ населенного пункта подготавливается Исполнителем в отношении каждого населенного пункта.

Обеспечение внесения сведений о местоположении границ населенного пункта в Единый государственный реестр недвижимости:

Для внесения сведений о местоположении населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости Исполнитель подготавливает описание местоположения границ населенного пункта в виде XML-документа.

Вышеуказанный документ, удостоверяется электронной цифровой подписью Исполнителя, Заказчика и представляются в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, на электронном носителе, исключающем возможность повторной записи.

Заказчик делегирует Исполнителю работ полномочия представлять интересы Заказчика при внесении результатов работ в Единый государственный реестр недвижимости.

Исполнитель работ в случае получения уведомления от органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав о невозможности внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах населенных пунктов осуществляет работы по устранению замечаний, указанных в данном уведомлении.

Материалы, предоставляемые Заказчику:

По результатам выполнения работ по описанию местоположения границ населенного пункта Исполнитель представляет Заказчику:

Описание местоположения  границ населенных пунктов - 2 экземпляра;

Документы и сведения, предназначенные для внесения сведений о границах населенного  пункта в Единый государственный реестр недвижимости на электронном носителе – 2 экз.

Описание границ в электронном виде в формате «PDF», «doc», и каталог координат в формате MapInfo.

Особые условия:

Требования к материалам, имеющим гриф ограниченного пользования определяются соответствующими инструкциями.

Исполнитель в случае необходимости должен обеспечить обработку материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну на аттестованных объектах информатизации по требованиям безопасности информации для открытого использования.

Сведения государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территорий и в виде выписок на объекты недвижимости предоставляются Исполнителю на время работ по подготовке описания границы.

Исполнитель обязан не использовать сведения из Единого государственного реестра недвижимости для иных целей не связанных с выполнением работ, предусмотренных данным техническим заданием.

Исполнителю запрещено передавать сведения из Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам.

Исполнитель работ по завершению работ обязан удалить (уничтожить) сведения  из Единого государственного реестра недвижимости, переданные для осуществления работ и уведомить об этом Заказчика.

Гарантийный срок на результаты работ составляет – 5 лет.

В течение гарантийного срока разработчик за свой счёт устраняет выявленные замечания и ошибки.

Приложение № 1

| Наименование МО | Нас. пункт | Длина границы, км |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

1. Государственная программа «Управление имущественным комплексом Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 754.;

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

6. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 18.06.2001  № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

9. Федеральный закон от 26.12.1995  № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

11. Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»;

12.  Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»;

13. Закон Калужской области от 04.10.2004 № 354-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Барятинский район», «Куйбышевский район», «Людиновский район», «Мещовский район», «Спас-Деменский район», «Ульяновский район», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района»;

14. Закон Калужской области от 01.11.2004 № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района»;

15. Закон Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»;

16. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»

17. Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

18. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

19. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

20. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

21. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»;

22. Утвержденный Генеральный план поселения.