Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Международные сертификаты

системы менеджмента качества

ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт

№ 09-252

от 11.12.2009

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том первый

КАЛУГА

2013

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

Международные сертификаты

системы менеджмента качества

ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт

№ 09-252

от 11.12.2009

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том первый

Председатель кооператива                                                К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                С.Г. Чистова

КАЛУГА

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                   Клинкова Е.М.

инженер-землеустроитель                                                                          Емельянова М.А.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

главный специалист по экологии                                                               Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

зам. председателя по экономике                                                                 Владимирцев Н.С.

главный специалист отдела                                                                        Максимочкина Н.Е.

строительства и архитектуры

администрации МР «Бабынинский район»

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	6

I. 1 Цели и задачи территориального планирования	6

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	8

I. 2. 1 Климат	9

I. 2. 2 Морфология и ландшафтное строение территории	12

I. 2. 3 Инженерно-геологические условия	18

I. 2. 4 Ресурсы поверхностных вод	21

I. 2. 5 Ресурсы подземных вод	23

I. 2. 6 Минерально-сырьевые ресурсы	25

I. 2. 7 Природно-рекреационные ресурсы	30

Выводы:	31

I. 3 Анализ современного использования территории МО «Бабынинский район»	32

I. 3. 1 Имущественно-правовой статус земель	32

I. 3. 2 Целевое назначение земель	32

I. 3. 3 Использование земель сельскохозяйственного назначения	33

I. 3. 4 Использование земель лесного фонда	35

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	36

I. 4. 1 Планировочные природоохранные ограничения	36

I. 4. 2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	44

I. 4. 3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Бабынинского района	47

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации	57

III. 1 Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	57

III. 2 Социально-экономическая характеристика Бабынинского района	62

III. 2. 1 Анализ и оценка экономической базы	63

III. 2. 2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Бабынинского района	66

III. 2. 3 Занятость населения	68

III. 2. 4 Жилой фонд района	71

III. 2. 5 Культурно-бытовое обслуживание	75

III. 3 Транспортная инфраструктура	79

III. 3. 1 Железнодорожный транспорт	79

III. 3. 2 Автомобильные дороги	79

III. 3. 3 Автомобильный транспорт	83

III. 4 Инженерная инфраструктура	85

III. 4. 1 Водоснабжение и водоотведение	85

Выводы:	89

III. 4. 2 Теплоснабжение и газоснабжение	89

III. 4. 3 Электроснабжение	90

III. 4. 4 Связь	92

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Бабынинского района

## I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I. 1 Цели и задачи территориального планирования

Разработка Схемы территориального планирования Бабынинского района выполняется по заказу администрации МО «Бабынинский район». Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Бабынинского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Бабынинского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Задачи работы:

1.	Формирование основных положений муниципальной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Калуги, Бабынинского района и поселений сельских и городских, входящих в состав района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории;

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8. Разработка предложений по развитию системы культурно-бытового обслуживания населения;

9.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

10. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы на расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях.

2.	Иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные администрации Бабынинского района, справочная литература.

#### I. 2. 1 Климат

Климат Бабынинского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2(С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Высса, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I. 2. 2 Морфология и ландшафтное строение территории

В физико-географическом плане Бабынинский район расположен на северо-западе Среднерусской возвышенности в пределах Мещовского ополья. Современный рельеф носит черты эрозионно-денудационной равнины доледникового времени, на который наложились ледниковые образования с последующей постледниковой эрозией. В целом весь район возвышенный с максимальными абсолютными отметками поверхности 240-245 м. Низшая точка района – это урез вод р. Высса у д. Кромено 136,5 м. Таким образом, абсолютный перепад высот в пределах района составляет 108,5 м. Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Высса у д. Шамордино 40-45 м.

Основными типами рельефа района являются пологохолмистая, пологоволнистая и плоско-волнистая моренная и моренно-зандровая равнина.

Геолого-тектоническое строение территории

В тектоническом плане район расположен на северо-западном склоне Воронежской антеклизы с глубиной залегания пород кристаллического фундамента 750-900 м. Северо-восточная часть района находится в зоне Калужской кольцевой структуры.

Геологическое описание дается только той части геологического разреза, которая представляет практический интерес для промышленного освоения и для познавательных целей.

Упинский горизонт нижнего карбона представлен двадцатисантиметровой толщей серо-желтых мерголистых известняков залегающих на глубинах от 50 м на северо-востоке района, до 150 м - на юге. С этим горизонтом связан водоносный слой пресных вод, используемый в хозпитьевом водоснабжении района.

На вышеуказанный слой известняков с угловым несогласием ложатся континентальные угленосные образования бобриковского стратиграфического горизонта. Эта толща мощностью до 30 м сложена разнообразными глинами, в т.ч. и огнеупорными глинистыми углистыми песками и прослоями бурых углей. С этими отложениями связаны крупные месторождения бурых углей – Воротынского и Утешевского.

На угленосную свиту с размывом ложатся породы тульского возраста, общей мощностью иногда до 60 м. Нижняя часть разреза сложена кварцевыми тонкозернистыми песками с прослоями глин и бурых углей; средняя и верхняя представлена глинистыми отложениями с маломощными прослоями темно-серых известняков. Пески тульского горизонта являются водоносными и используются для водоснабжения населенных пунктов района.

Выше тульских слоев залегает окский надгоризонт, состоящий из четырех стратиграфических комплексов: алексинского, михайловского, веневского и тарусского. На 60 % толща состоит из органогенно-обломочных известняков обычного серого, серо-желтого цветов. Местами они закарстованы, каверны заполнены кристаллическим кальцитом. В известняках много остатков морских организмов. В веневском горизонте наблюдается слой перекристаллизованных мраморовидных известняков серо-коричневого цвета с темными разводами.  Эти известняки разрабатывались около д. Шамордино в к. XIX в. – н. XX в. для облицовки построек в г. Москва, в т.ч. им облицованы интерьеры Киевского вокзала.

Завершает отложения нижнекаменноугольного периода глины стешевского горизонта. Глины темно-серые, иногда с вишневым оттенком, сланцеватые пластичные с остатками фауны брахиопод и криноидей.

На нижнекаменноугольные породы с угловым несогласием ложатся породы мезозойской эратемы, представленные юрской и меловой системами.

Юрскую систему начинают отложения байосского и батского ярусов. Низы толщи сложены разнозернистыми песками с включением мелкого гравия, песчаными глинами с прослоями лигнитов, выше по разрезу появляются серо-коричневые тонкослоистые глины нижне-келловейского возраста нижней юры. Все эти породы континентального происхождения и приурочены к древним погребенным эрозионным долинам. Такая долина прослеживается через весь район с юга по р. Перемере вдоль р. Березуй и до р. Угры. Континентальные отложения постепенно переходят в песчаные глины прибрежноморского происхождения. Глины серые песчаные с прослоями оолитовых мергелей с фауной двустворчатых моллюсков и морских ежей. Выше глины становятся темно-серыми до черных сильно слюдистыми, рыхлыми и относятся к верхне-келловейско-оксфордскому времени средней юры.

С эрозионным врезом на юрские и нижнекаменноугольные образования ложатся породы меловой системы. Представлены они снизу вверх неокомским надъярусом аптским и альб-сеноманскими ярусами. Отложения неокомского надъяруса состоят из желто-зеленых кварц-глауконитовых сильно глинистых песков валанжинского возраста и пестроцветных слоистых глин готерив-барремского времени. Эти отложения залегают в основном в пониженных эрозионных котловицах предмелового возраста. Аптские желто-бурые ожелезненные кварцевые слюдистые пески нижнего мела сохранились на водораздельных пространствах в центре района. Здесь же наблюдаются небольшие останцы кварц-глауконитовых песков с мелкими желваками фосфоритов альб-сеноманского времени. Альб-сеноманские пески являются водоносным горизонтом, и используется для водоснабжения районного центра Бабынино.

Меловые отложения завершают геологический разрез коренных пород в районе. В постмеловое время на данной территории устанавливается континентальный период развития, и происходят процессы эрозионно-денудационного характера, и идет образование дочетвертичной гидрографической сети. Наиболее значительным речным водотоком была пра-Серена, ее древняя долина прослежена по современным долинам рек Перемера и Высса до с. Воротынск, и далее она впадала в пра-Оку у с. Росва.

В четвертичное время эта территория, как минимум, дважды подвергалась оледенению. Наибольшее влияние на формирование рельефа и ландшафтного фона района оказал московский ледник. В пределах района основными видами ландшафтов можно считать: пологохолмистую, пологоволнистую, слабо-среднерасчлененную морено-эрозионную равнину с участками плоских озерно-водноледниковых равнин и пологоволнистую, пологонаклонную морено-зандровую средне-сильнорасчлененную равнину. Почвы района серые и светлосерые лесные, местами частично смытые и намытые, в подошве почва обычно темно-бурые. Мощность почвенно-растительного слоя иногда достигает 60 см.

Ландшафтно-геоморфологическое картирование района

1. Плоская озерноледниковая равнина развита на юге района и представляет собой водораздельные пространства времен таяния московского ледника. Сложены в основном водноледниковыми суглинками с тонкими прослоями глинистых песков и супесей и перекрыты пылеватыми покровными суглинками.

2. Пологохолмистая моренная среднерасчлененная равнина развита в средней и западной частях района и представляет собой моренные грубозернистые суглинки с включением гравия и валунов разнообразных пород; подстилают их обычно песчано-гравийные образования времен ранней стадии московского ледника, а перекрывают их сплошным ковром покровные суглинки.

3. Пологоволнистая моренно-озерно-водноледниковая сильнорасчлененная равнина. Конечно-моренные образования со сквозными долинами стока ледниковых вод и мелкими озерными западинами между мореными холмами. Отложения представлены моренными, водноледниковыми суглинками. Местность сильно заболочена, суффозионные западины.

4. Пологоволнистая морено-озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина приуроченная к водоразделу рек м. Нигва и Безвель. Сложена в основном водноледниковыми и озерными суглинками. Местность сильно заболочена, суффозионные западины.

5. Пологонаклонная эрозионная сильнорасчлененная равнина. Сложена разнообразными суглинками и песчано-гравийным материалом подстилаются различными стратиграфо-литологическими отложениями. Наблюдается линейная эрозия, оползни и оплывы по склонам рек и ручьев. Плоскостной смыв почв.

6. Наклонная морено-зандровая сильнорасчлененная равнина. Сложена моренными и водноледниковыми суглинками, коренными породами. Наблюдается оползни и делювиально-пролювиальные образования по растущим оврагам. Плоскостной смыв почв.

7. Плоско-покатая морено-зандровая среднерасчлененная равнина. Сложена в основном водноледниковыми сильно песчаными суглинками и песчано-гравийным материалом и разнозернистыми песками подстилают их мореные суглинки или коренные породы. Поверхность заболочена.

8. Плоско-холмистая зандровая слаборасчлененная равнина. Сложена песчано-гравийным материалом и песками. И межхолмовые западины заболочены. Подстилаются мореными суглинками и коренными породами.

9. Плоская озерно-аллювиальная слаборасчлененная равнина. Сложена озерными глинами и мергелями, песками, торфом. Подстилающие породы представлены кварцевыми песками тульского горизонта нижнего карбона.

10. Плоские, пологонаклонные придолинные зандры-средне-сильнорасчлененная равнина. Сложена в основном песчаными суглинками, ленточными образованиями и песчано-гравийным материалом. Подстилающие породы различных стратиграфо-генетических комплексов.

11. Сквозные долины стока ледниковых вод. Имеют небольшое по площади распространение. Сложены в основном песчаными грунтами, наблюдается суффозионные западины.

12. Болота имеют небольшое распространение в районе и практического значения не имеют.

13. Озо-камовые образования встречаются только на северо-западе района. Сложены песчано-гравийным материалом с валунно-галечными слоями. Могут использоваться как исходный материал для производства строительного щебня.

14. Плоская аллювиальная равнина. Пойма и высокая пойма рек сложена песчаными породами и примесью гравия и суглинистого материала. Зона сезонного подтопления.

15. Крутые придолинные склоны. Сложены обычно маломощным слоем делювиальных образований состоящих из четвертичных и коренных пород. Развиты эрозионные борозды, оползни, оплывы.

16. Историко-культурные ландшафты. Крупные археологические и усадебные комплексы материальной культуры.

#### I. 2. 3 Инженерно-геологические условия

Определенное разнообразие ландшафтов и геологическое строение территории во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для крупного строительства можно считать простыми. Площади местностей малопригодных для строительства – это: сильная заболоченность, крутые склоны, поймы рек - эти типы местностей имеют очень ограниченное распространение и на общую инженерно-геологическую обстановку большого влияния не оказывают.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Бабынинского района:

|  |  | Таблица 2. |
| --- | --- | --- |
| Области (морфо-генетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Развитием среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. (типы местности 2, 3) | Рельеф среднерасчлененный межхолмовые ложбины, балки иногда незначительные заболочены и залесены. Верх геологического разреза дренирован. Грунтовые воды на глубинах 3-5 м. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Суглинки без резких изменений своих несущих свойств и устойчивы к техногенным нагрузкам, грунты ненабухающие. Условия строительства на большой территории простые. Рекомендуется: организация поверхностного стока вод, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Развитием среднечетвертичных водноледниково-озерных отложений, которые подстилаются в основном мореными суглинками. (типы местностей 4, 7, 8) | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Наблюдаются редкие суффозионные западины. Ложбины и балки обычно заболочены. Рельеф слабо дренированный. | Песчано-супесчаные и песчаногравийные грунты характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса тонкопесчаных и пылеватых фракций в зонах разгрузки подземных вод. Условия строительства средние и зависят от уровня стояния грунтовых вод. Рекомендуется при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов, организация поверхностного стока, использование свайных фундаментов. |
| Плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф | Развитием среднечетвертичных водноледниково-озерных отложений, которые подстилаются в основном мореными суглинками. (тип местностей 5, 6, 10) | Рельеф сильнорасчлененный. Наблюдается значительная овражная сеть, оползневые явления. Рельеф дренированный, глубина залегания грунтовых вод 3-10 м, в зависимости от глубины эрозионных врезов. | Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Условия строительства простые и средние и зависят от густоты овражной сети и состава подстилающих грунтов, и глубины залегания грунтовых вод. Рекомендации: закрепление склонов, организация стока поверхностных вод, противооползневые мероприятия. |
|  | Развитием среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-водноледниковых отложений. Подстилаются различными породами. | Рельеф слаборасчлененный. Слабо дренированный. Глубина состояния грунтовых вод 0-3 м. | Из-за высокого уровня стояния грунтовых вод местами условия строительства сложные. Возможны подтопление подвальных помещений и затруднения при проходе строительных котлованов. Рекомендации: организация поверхностного и подземных дренажа вод. |
| Долинный комплекс аккумулятивно-эрозионный рельеф | Развития современных аллювиальных отложений пойменных терасс. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. (тип местности 14) | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявления деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |
|  | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. (тип местности 15) | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

#### I. 2. 4 Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории МО «Бабынинский район» протекает 61 река. Среди них крупных рек нет. Только 16 рек имеет длину более 10 км. Реки Высса и Птара впадают в Оку, р. Перемера – в Серену, остальные реки несут свои воды в Угру.

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Самой значительной рекой является Высса. Она берет начало из болот на юге района у с. Волково, течет, сохраняя северо-восточное направление, до границы с Перемышльским районом, у д. Кромино пересекает эту границу и примерно через 10 км впадает в Оку слева. Берега реки в верхнем течении пологие, в среднем – высокие и крутые и достигают 50 м. Берега местами покрыты лесом, но чаще открытые, дно каменистое, что особенно заметно у деревень Шамордино и Кромино. Берега реки плотно заселены. Сегодня на них расположены 17 населенных пунктов.

Справа р. Высса принимает воды р. Локни, исток которой находится у д. Крутой, не более чем в 2,5 км от истока Выссы. Длина р. Локни около 15 км, глубина достигает 1 м. У с. Пятницкого в р. Локню вливается мощный родник, делая эту реку незамерзающей в зимнее время.

Левый приток Выссы, р. Тирекрея, начинаясь у Савинского, протекает через Рындино и Шейную Гору и у Кромино впадает в р. Выссу. Длина реки не более 10 км.

Вдоль южной границы района через села Никольское, Егорьево и Варваренки протекает р. Птара. За с. Варваренки р. Птара уходит на территорию Перемышльского района и впадает в Оку.

Южнее с. Тырнова в урочище Голубки берет начало р. Большой Березуй. Русло ее потянулось почти строго на север. За д. Внуково река уходит в пределы Дзержинского района. Большой Березуй наиболее значительный правый приток р. Течи, которая в свою очередь впадает в Угру. Выше села Гришово р. Б. Березуй принимает справа р. Малый Березуй.

Река Безвель берет начало в 0,5 км к югу от п. Газопровод и течет на север. На этой реке расположены крупные поселения Извеково, Утешево, Нестеровка, за которой р. Безвель уходит в пределы Дзержинского района. В р. Безвель справа впадают реки Сережинка и Вязовенка, а слева р. Павловка.

Река Перемера относится к бассейну Серены. Беря начало у п. Бабынино, течет на юг и, приняв, справа небольшую речушку Ольшану, а слева – Плотичку и Почину, за д. Жильхово выходит за пределы района.

Озер в районе нет. Болота занимают незначительную площадь района. К их числу относятся болота у деревень Жалобино и Нестеровки, Горелое болото у д. Колентеево и болота у деревень Волково и Егорово.

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Перечень прудов и водохранилищ по Бабынинскому району:

Таблица 3.

| № п./п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Год ввода в эксплуатацию | Объем млн. м3 | Площадь, тыс. м2 | Напор, м | Глубина, м | Тип водосброса | Состояние сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бесхозное | Семыкино | 1962 | 0,045 | 21 | 0,6 | 2,6 | Ж/б труба | Аварийное |
| 2 | Бесхозное | Космачи | 1991 | 0,560 | 157 | 8,5 | 3,6 | Сифон | Удовлетворительное |
| 3 | Бесхозное | Холопово | 1975 | 0,337 | 110 | 3,5 | 3,2 | Ковш | Аварийное |
| 4 | Бесхозное | Куракина | 1978 | 0,736 | 360 | 9,5 | 2 | Шахта | Аварийное |
| 5 | Бесхозное | Тужимово | 1977 | 0,201 | 114 | 5 | 1,7 | Шахта | Аварийное |
| 6 | Бесхозное | Бабынино | 1978 1990 реконстр. | 0,190 | 139 | 2,8 | 1,36 | Донный водовыпуск | Эксплуат. ремонт |
| 7 | Бесхозное | Акулово | - | - | - | - | - | - | Разрушены |
| 8 | Бесхозное | Темишево | 1968 | 0,112 | 110 | 4 | 0,75 | Ковш | Аварийное |
| 9 | Бесхозное | Лапино | 1930 | 0,011 | 4,5 | 1,4 | 1,8 | Нет | Аварийное |
| 10 | Бесхозное | Мезенцево | 1965 | 0,112 | 45 | 1,8 | 2,7 | Сбросный канал | Аварийное |
| 11 | Бесхозное | Безвель | 1977 | 0,133 | 42 | 1,5 | 2,8 | Мет. Труба | Аварийное |
| 12 | Бесхозное | Безвель | 1977 | 0,235 | 108 |  | 2,2 | Шахта | Кап. ремонт |
| 13 | Бесхозное | Стрельня | 1977 | - | - | - | - | - | Разрушены |
| 14 | Бесхозное | Ильино | 1958 | 0,24 | 60 | 1,6 | 4 | Сбросный канал | Удовлетворительное |

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилище используются для орошения и рыборазведения.

#### I. 2. 5 Ресурсы подземных вод

Основными водоносными горизонтами в хозпитьевом водоснабжении района являются: окский, упинский и тульский. Есть отдельные скважины на Альб-сеноманский и четвертичный водоносные горизонты.

Альб-сеноманский водоносный горизонт связан с кварц-глауконитовыми песками мелового возраста. Из этого горизонта осуществляется водоснабжение населенных пунктов поселок Бабынино и село Бабынино. Воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальцевые, мягкие с содержанием железа 0,2 – 0,5 млг/л. Дебит действующих скважин 0,37 – 5,0 м3 /ч. Горизонт защищен от поверхностных вод четвертичными образованиями и развит только на водоразделах, где присутствуют Альб-сеноманские пески.

Окский водоносный горизонт связан с известняковыми отложениями нижнего карбона (тарусский, веневский, михайловский и алексинский горизонты). Все воды гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, содержание железа варьирует от 0,06 млг/л до 5,0 млг/л.  Жесткость вод также сильно изменчива от 4,12 млг.экв./л. до 8,08 млг.экв./л. Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого нижнего, стратиграфического подразделения окской толщи. Дебит скважин пробуренных на окский водоносный горизонт меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 м3/ч. Этот водоносный горизонт отсутствует только в современных долинах рек Серены, Рессы и в зонах развития погребенных дочетвертичных долин. Защищен этот горизонт от поверхностных вод отложениями мелового и дочетвертичного времени. Повышенного содержания нитратов, аммиака, тяжелых металлов в этих водах не наблюдается. Воды окского водоносного горизонта широко используются в хозпитьевом водоснабжении населенных пунктов и предприятий района.

Тульский водоносный горизонт приурочен к кварцевым пескам тульского времени нижнего карбона. Горизонт имеет повсеместное распространение, но из-за сложности оборудования артезианских скважин используется в исключительных случаях, когда другие водоносные горизонты отсутствуют. Воды гидро-карбонатно-кальцивые, жесткие, маложелезистые с удельным дебитом 2-5кубических метра в час.

Упинский водоносный горизонт связан с известняками упинского горизонта нижнего карбона, распространен повсеместно, используется широко в данном районе. Все характеризующие воду показатели и удельный дебит скважин сильно зависит от степени трещиноватости известняков. Содержание железа изменяется от 0,13 млг./л до 2,38 млг./д.; жесткость от 6,6 млг./л до 19,7 млг. экв./л.; удельный дебит от 0,02 м3/ч до 10,0 м3/ч. Воды данного горизонта хорошо защищены от влияния поверхностных вод, т.к. залегают на значительной глубине и перекрыты песчано-глинистыми и известняковыми отложениями нижнего карбона.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы и объемы добычи подземных вод на территории Калужской области в 2005 г.

Бабынинский район – 97 тыс. м3/сут.; 5,614 м3/сут.

В районе имеются месторождения пресных подземных вод водоносной окско-тарусской терригенно-карбонатной свиты: Бабынинское с утвержденными эксплуатационными запасами: (1,5 + 1,5 + 0 + 0) тыс. м3/сут. по категориям А+В+С1+С2 и Воротынское - Упинский водоносный горизонт с утвержденными эксплутационными запасами: (0 + 3,9 + 0 + 0) тыс. м3/сут. по категориям А+В+С1+С2.

Характеристика качества подземных вод

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории Калужской области охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

#### I. 2. 6 Минерально-сырьевые ресурсы

МО «Бабынинский район» не богат полезными ископаемыми. Издавна вблизи Шамордино и Кромино велись разработки мраморовидного известняка, так называемого шамординского мрамора. Местные крестьяне добывали его для изготовления жерновов.

Крупные разработки шамординского мрамора стали осуществляться с 1910 г. Разведками, произведенными в 1933 г., запасы сырья оценены в 47,8 тыс. м3. Карьерная добыча велась здесь до 1941 г., и запасы камня практически выработаны.

Из других полезных ископаемых, имеющихся в районе, промышленное значение имеют Безвельское и Харское месторождение глин. Из этих глин в поселках Газопровод и Воротынск производят кирпич. Высокого качества белые глины имеются у деревень Шубино и Нестеровки.

Для ремонта и строительства дорог используют месторождение гравийно-песчаной смеси у сел Кромино и Утешево.

Геологической разведкой в районе выявлены залежи бурых углей. У д. Назарьево угольный пласт имеет мощность около 7 м и залегает на глубине 100 м. Обнаружен уголь и у с. Бабынино. Надо сказать, что угли эти имеют низкое качество и сильно увлажнены и низкокалорийны.

Имеется в Бабынинском районе торф. Его запасы превышают миллион кубометров. Торф есть на территории многих хозяйств, его особенно много в Жалобинских болотах на севере района.

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице 4.

Таблица 4.

Перечень

месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Бабынинского района

| Номер п./п. | Название месторождения | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Балансовая принадлежность | Наличие лицензии на недропользование (номер и срок действия лицензии) | Количество утвержденных запасов (А+В+С1)/С2 тыс. м3 (т) | Область использования, виды продукции | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Воротынское-2 | 1,5 км к северу от п. Воротынск | Покровные суглинки, pr, QII-III | Разработка | Воротынское АО, «Стройполимеркерамика», п.Воротынск | КЛЖ №103-ТЭ 17/11/93 г. | 2862/944 | Кирпич глиняный обыкновенный марок «100-150», Мрз-25 | 0,3 | 3,2 |
| 2 | Бабынинское-1 | 3 км на ЮВ от ст.Бабынино Моск. ж/д и с.Бабынино | Суглинки, pr, QII | Гос. Резерв с 1993г. | - | - | 324 | Обыкновенный глиняный кирпич методом пластического формирования | 0,52 | 3,4 |
| 3 | Бабынинское-2 Участок №3 Участок №1 | 1,3 км к югу от ж/д ст.Бабынино, 2,2 км к северу от Бабынинского завода | Суглинки, pr1fig QII-III | Гос. Резерв с 1993г. | - | - | 881 | Пустотелый кирпич марки «100» с 18-ю и 32 пустотами методом пластического формирования | 0,21 | 7,29 |
| 4 | Муромцевское | 0,8 км севернее д.Мордвиново | Суглинки, pr1fig QII-III | Гос. Резерв с 1993г. | - | - | 1520 | Кирпич с 19-ю и 32 пустотами марки «100» пластического формирования | 0,5 | 3,6 |
| 5 | Харское | 1,5 км на запад от ст.Воротынск | Суглинки, pr, QII-III | Гос. Резерв с 1993г. | - | - | 4255/1090 | Керамический кирпич марок «125»-«175» | 0,3 | 4,30 |
| 6 | Безвельское | В 1,5 км ЮВ пос. Газопровод, восточнее дд.Коробки, Безвель | Суглинки, pr, QII-III | Разработка | Калужская ПМК №5 ГП «Мострансгаз» | КЛЖ № 11-ТЭ 06/07/93 г. | 1676 | Кирпич марки «100» с 13-ю технологическими пустотами | 0,2 | 2,8 |
| 7 | Утешевское | В 0,5 км к СВ от д.Утешево | Песчано-гравийная смесь flg Qii ms | резерв | - | - | 249 | Содержание гравия 30-80%. Для дорожного строительства при условии удаления глинистых частиц | 3,6 | 6,92 |
| 8 | Кроменское | 16 км к СВ от п.Бабынино, 1 км к ЮЗ от д.Кромено на левом склоне р. Выссы | Песчано-гравийная смесь flg Qii ms |  | - | - | 177 | Среднее содержание гравия – 32,5%. Гравий и пески пригодны для изготовления ж/бетон. Изделий и бетонов высоких марок | 4,5 | 4,0 |
| 9 | Кроменское | 17 км к СВ от п. Бабынино, 8 км к ВСВ от ж/д ст.Дяглево, правый берег р.Выссы | Известняк C1mh | резерв | - | - | 571 | Известняки для бута, облицовочные и для даманасфальтового производства | 16,3 | 7,65 |
| 10 | Шамординское | 16 км к СВ от п.Бабынино, 7 км к ВЮВ от ж/д ст.Дяглево | Известняк C1vn-al | резерв | - | - | 491 | Известняки для бута и облицовки | 9,0 | 20,0 |

Перспективные площади месторождений песков для строительных работ и производства силикатных изделий (ПСС)

| Номер п./п. | Наименование перспективной площади | Местоположение | Вид полезных ископаемых, геологический возраст | Количество прогнозных ресурсов Р1/Р2 тыс.м3(т) | Дата, № протокола | Качество сырья, вид продукции | Гидрогеологические условия | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Савинская Участок 1 | 12 км к СВ от п.Бабынино. Уч-к 1 расп. В С части Савинской пл., в дол. Р.Тирекреи, 250 м СЗ д. Савинское | Известняк С1 mh-tr | 139500 | НТС КГРП 22.11.65 №114 | Известняки строит. | Толща обводнена, напор воды до 5-8 м. | 8,8 | 15,5 |
| 2 | Локневская | На правобережье р. Выссы, 10 км ЮВ от п. Бабынино, в р-не д. Карачево | Известняк С1 | 210000 | НТС ГУЦР 18.06.80 №19 | Щебень | Полезная толща сухая | 16,0 | 31,5 |
| 3 | Муромцевская | 18 км к СВ от п. Бабынино, к З и СЗ от с. Муромцево | Глины, С1st | 31500 | НТС ГУЦР 18.06.80 №19 | Керамзит | - | 16,0 | 15,0 |

#### I. 2. 7 Природно-рекреационные ресурсы

Ресурсы рекреационные состоят из природных и антропогенных объектов, которые при надлежащем развитии туристической инфраструктуры и производственных сил могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребностей общества. К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения. Различаются курортные, оздоровительные и экскурсионно-туристические рекреационные ресурсы.

По набору природных благ (природные ресурсы, природные условия) Бабынинский район относится к рядовым местностям Калужской области.

В физико-географическом плане район напоминает лесостепь с пологохолмистой морено-зандровой в пределах пологохолмистой морено-зандровой равнины. Особо охраняемых территорий в пределах района не имеется, за исключением небольшого участка национального парка «Угра» у д. Шамордино.

Основное богатство района – это высокопродуктивные почвы с гумусовым слоем до 0,5 – 0,6 м. Современная физико-географическая характеристика земель района такова: площадная расчлененность рельефа – средняя, эрозия почв – сильная, процент смытых почв – 25-30 %, суффозионные процессы слабые, оползневые процессы слабо развиты, земли в основном с нормальным увлажнением, естественная производительность земель 100-90 баллов.

Богатые земли, большое количество мелких рек пригодных для создания небольших прудов, открытые пространства лесостепи и близость судоходных рек Оки и Угры способствовали раннему заселению этой территории. В пределах района много древних поселений, начинающих свой отсчет с раннего железного века и со времен мощинской культуры IV-VI вв. В IX-X вв. эту территорию начинают заселять славяне «Вятичи», а во времена Киевской Руси здесь появляются первые укрепленные города. В период раздробленности Бабынинская земля входит в состав Черниговского княжества, а в XV в. они в Верховских княжествах в уделе князей Воротынских, с 1494 г. Земли отходят к Великому княжеству Московскому. Большинство сельских поселений района уже существовали в XIV в.

Основными пунктами целевого туризма в районе могут быть населенные пункты: Гришово, Акулово, Извеково, Кумовское, Муромцево, Никольское, Пятницкое, Спас, Рындино, Шамордино, Утешево.

#### Выводы:

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Бабынинского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Бабынинский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

### I. 3 Анализ современного использования территории МО «Бабынинский район»

Площадь Бабынинского района увеличилась и составляет 84661 га. Увеличение связано с передачей от МО «Город Калуга» земельного участка общей площадью 143 га (земли совхоза «Росва») в соответствии с Законом Калужской области от 01.07.2008 г. № 452-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район».

В районе имеется 6 муниципальных образований: «Поселок Бабынино», «Поселок Воротынск», «Село Бабынино», «Село Муромцево», «Село Утешево», «Село Сабуровщино».

#### I. 3. 1 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом и федеральными законами.

В муниципальной собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава 3 статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

#### I. 3. 2 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Бабынинский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Бабынинского района занимают земли сельскохозяйственного назначения 77,3 %, земли населенных пунктов 10,6 % , земли лесного фонда 6,5 %, земли запаса 3,4 %, земли особо охраняемых территорий 0,2 %, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения – 2,0 %.

Учитывая преобладание в общей площади земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель лесного фонда, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

#### I. 3. 3 Использование земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно–   исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

На территории Бабынинского района площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 65490 га.

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают земли, находящиеся в собственности граждан – 24998 га, или 38 % от всей площади земель данной категории. Из них 15068 га – это земельные доли граждан в составе земель с/х предприятий (стало меньше на 2560 га, в основном за счет выделения юридическими лицами приобретенных земельных долей и регистрации прав), 714 га – земли граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство в качестве предпринимателей без образования юридического лица, 176 га – земельные участки, выделенные гражданами для ведения личного подсобного хозяйства из состава земель долевой собственности с/х предприятий в счет земельных долей, 502 га – земельные участки, предоставленные гражданам для ведения садоводства, 1467 га – невостребованные земельные доли граждан (134 доли), исключенные из состава земель с/х предприятий АОЗТ «Пятницкое», ЗАО «Сергиевское», СПК «Сычевский», 7071 га – земельные участки, выделенные гражданами из земель общей долевой собственности в самостоятельные земельные участки, а также приобретенные ими в результате сделок, что подтверждено выданными им свидетельствами о государственной регистрации прав.

В собственности юридических лиц находится 18424 га (28 %). Из них 803 га составляют земельные участки, предоставленные в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, не прошедшим перерегистрацию.

В собственности сельскохозяйственных предприятий находятся 17621 га.

В государственной собственности находится 22068 га (около 34 % от общей площади земель данной категории).

#### I. 3. 4 Использование земель лесного фонда

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. По геоботаническому районированию Бабынинский район относится к северной части подзоны широколиственных лесов. Лесов в районе мало, площадь, занятая ими, составляет 6,9  % территории района. (Лесистость Калужской области – 46,5 %.) Преобладающие породы деревьев: береза и осина. Редко можно увидеть сосну, ель или дуб. Хорошо развит  подлесок, образованный лещиной с примесью бересклета, жимолости, крушины, калины.

Лесные угодья Бабынинского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.);

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных ц

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Общая площадь земель лесного фонда закрепленных за ГУ «Калужское лесничество» составляет 5491 га.

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.

В соответствии с Лесным кодексом, введенным в действие 01.01.2007 г., освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I. 4. 1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В Бабынинском районе из особо охраняемых природных территорий находится Национальный парк «Угра».

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148. В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).  Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

  - сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

  - сохранение историко-культурных объектов;

  - экологическое просвещение населения;

  - создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

  - разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

  - осуществление экологического мониторинга;

  - восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс. га располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

В Бабынинском районе площадь парка составляет  195 га.  По режиму охраны и использования земель в границах парка на  территории МО «Бабынинский район» выделяется 2 функциональные зоны:

  - охраняемого ландшафта (познавательного туризма);

  - рекреационная;

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зону включены наиболее пригодные для туристского освоения территории вдоль проектируемых трасс маршрутов, в том числе основная масса объектов туристского интереса (живописные долины рек, озера, памятники природы, археологии, истории и культуры, интересные лесные участки, ботанические и зоологические объекты и др.). Проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка и у его границ, пользуются правом бессрочного природопользования.

Разрешается спортивная охота по согласованию с дирекцией национального парка.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам национального парка. Разрешается реконструкция существующих производственных комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании акта экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

Рекреационная зона предназначена для организации полноценного кратковременного и длительного отдыха в природных условиях. В зону выделены участки, отличающиеся благоприятным сочетанием ресурсов отдыха и расположенные вблизи основных планировочных узлов и транспортных путей парка.

Обустройство зоны ориентировано на прием самостоятельных туристов и отдыхающих выходного дня, главным образом прибывающих на личном автотранспорте.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом природопользования для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых.

  - Новое строительство.

  - Засорение и захламление территории.

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории.

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок.

  - Все виды мелиоративных работ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км - в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Защитные леса

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются, исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч.2  ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Все вышеперечисленные виды территорий (ООПТ, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I. 4. 2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Состояние воздушного бассейна

В Бабынинском районе имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды (предприятия пищевой, коммунальной и промышленной санитарии).

Таблица 5.

| № | Наименование организации | Профиль, отрасль производства или специализации | Размеры санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «БКМ» | Производство лакокрасочных материалов | 50 м |
| 2 | ЗАО «ВКХП» | Производство хлебопродуктов | 50 м |
| 3 | ЗАО «Юность» | Изготовление трансформаторов | 30 м |
| 4 | ООО «Евролес» | Изготовление пиломатериалов | 50 м |
| 5 | ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод» | Ремонт электродвигателей | 50 м |
| 6 | ОАО «Бабынинский молочный завод» | Производство молочных продуктов | 50 м |
| 7 | ОАО «Стройполимер-керамика» | Производство кирпича | 300 м |
| 8 | Полигон для твердых бытовых отходов п. Бабынино | Сбор и компостирование твердых бытовых отходов | 1 км |
| 9 | Полигон для твердых бытовых отходов п. Воротынск | Сбор и компостирование твердых бытовых отходов | 1 км |

Санитарно-защитные зоны предприятий распространяются на промышленные и частично жилые территории в пределах населенных пунктов.

Передвижные источники загрязнения

В состав передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха входят автомобильный, железнодорожный, воздушный и речной транспортные средства. Их относительная роль в загрязнении воздуха в различных населенных пунктах в зависимости от местоположения, социально-экономического статуса неодинакова.

Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке, а так же с картерными газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автомашины.

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами стационарных и передвижных источников в атмосферу, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды.

Состояние почвенного покрова

Главным природным богатством района являются его почвы. Район  занимает северо-восточную часть уникального природного комплекса - Мещовского ополья. Высокое плодородие почв и достаточное количество влаги сделали этот край очагом древнего земледельческого освоения. Преобладающими  почвами  в районе являются светло-серые и серые лесные.

Серьезной проблемой  в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения нефтебаз, складов ГСМ, автозаправочных станций, автобаз, а также предприятий района.

На территории Бабынинского района расположено 21 место захоронения биологических отходов, образовавшихся при производстве и переработке животноводческой продукции.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Таблица 6.

Сведения о расположении скотомогильников на территории Бабынинского района

| № п./п. | Кому принадлежит скотомогильник | Ближайший населенный пункт | Расстояние от населенного пункта до скотомогильника | Дата первого захоронения | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Бабынино МП ЖКХ | п. Бабынино | 1 км | 1995 г. | закрыт |
| 2 | п. Воротынск МП ЖКХ | п. Воротынск | 1 км | 2000 г. | работает |
| 3 | ООО «Русь» | д. Вязовна | 1 км | 1988 г. | закрыт |
| 4 | Колхоз им. Кирова | д. Хвалово | 1 км | 1995 г. | закрыт |
| 5 | Хваловская с/а | д. Антопьево | 1 км | 1987 г. | работает |
| 6 | Хваловская с/а | с. Никольское | 300 м жижесборник | Не проводили | закрыт |
| 7 | Хваловская с/а | д. Акулово | 300 м жижесборник | Не проводили | закрыт |
| 8 | СПК «Спас» | д. Лапино | 500 м | 1991 г. | закрыт |
| 9 | Отд.Димитровец | с. Кумовское | 1 км | 1987 г. | закрыт |
| 10 | Муромцевская с/а | п. Садовый | 800 м | 1987 г. | закрыт |
| 11 | Муромцевская с/а | д. Поповские Хутора | 200 м | Не проводили | закрыт |
| 12 | ООО «Билавир» | д. Космачи | 500 м | 1998 г. | закрыт |
| 13 | ООО «Дик» | д. Барановка | 300 м | 1998 г. | закрыт |
| 14 | СПК «Бабынинское» | д. Тырново | 1 км | 1987 г. | закрыт |
| 15 | КФХ «Виктория» | п. Газопровод | 1 км | 1986 г. | закрыт |
| 16 | ООО «Аврора» | с. Сабуровщино | 1 км | 1988 г. | работает |
| 17 | Утешевская с/а | д. Воронино | 1 км | 1996 г. | закрыт |
| 18 | Утешевская с/а | с. Утешево | 600 м | 1996 г. | работает |
| 19 | Утешевская с/а | с. Куракино | 1 км | 1995 г. | работает |
| 20 | ЗАО «Петровское» | д.Черная Грязь | 300 м | Не проводили | закрыт |
| 21 | Бывший убойный пункт п. Воротынск | п. Воротынск | В центре поселка | 1995 г. | залит гудроном |

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области на территории Бабынинского района зарегистрировано 27 стационарно-неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов, в том числе: Оликово, Волхонское, Гришово, Куракино, Муромцево, Рыково, Ширяево, Губино, Савинское, Каторгино, Покров, Сабуровщино, Васцы, Козино, Вязовна, Калуженка, Лычино, Нестеровка, Рыжково, Шубино, Утешево, Дворяниново, Кулаковка, Покров, Рызюково, Маково, Воронино.

Анализ экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Данная ситуация характерна не только для Бабынинского района, но и для других районов области. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

#### I. 4. 3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Бабынинского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов пригородной зоны;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Таблица 7.

Список

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МР «Бабынинский район»

| Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Постановка на охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Селище | II четв., I тыс. н.э.X-XIвв.,XIV-XV вв. н.э. | с. Антопьево, 1,2 км к югу от села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | II четв., I тыс. н.э.X-XIвв., V-XVII вв. н.э. | с. Антопьево, 1,1 км к юго-западу от села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | I тыс.н.э. | д. Буланцево, в 1 км от деревни (Дзерж.р-н) | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище-1 | XIV-XVI вв. | д. Волхонское, в 1 км к югу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIII-XV вв. | д. Гришово в 0.5 км к северо-западу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Городище | 2 пол. 1 тыс. н.э. XII-XIV вв. | д. Гришово на правом берегу р. Березуй | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | X-XI, XIV- XVI вв. | д. Машкино, в 0,35 км к востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник |  | д. Машкино, в 0.3 км к югу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Городище | 2 четв. I тыс. н.э. | Окраина д. Мордвиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник |  | Западная окраина д. Мордвиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник |  | д. Мордвиново, в 1,5 км к югу от деревни | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник |  | д. Мордвиново, в 0,31 км к югу от деревни | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XII-XIII вв. н.э. | с. Никольское, 0,4 км к северо-востоку от села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | нач. II тыс. н.э. | д. Рындино, в 2 км к северо-западу от дороги в д. Савинское | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIV-XVI вв. н.э. | к югу от д.Спас | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIII- XV вв. н.э. | д. Спас, 0,35 км к юго-западу от деревни | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище «Шейная гора» | I тыс. н.э. | д. Шейная гора, в излучине р. Тирекреи | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIV-XV вв. н.э. | д. Гришово, в 0,3 км к северо-западу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIII- XV вв. н.э. | д. Гришово, в 0,4 км к северу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIV-XVI вв. н.э. | д. Гришово, в 0,2 км к востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIV-XVII вв. н.э | д. Волхонское в 0,5 км к востоку, северо-востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Городище | XII- XV вв. | д. Гришово, в 0,216 км к северо-западу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | д. Воронино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | ст. Воротынск | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | с. Стрельня | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Воинское кладбище |  | с. Бабынино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Парк усадьбы Луниных | кон.XVIII- нач. XIX , кон. XIX- нач.XXвв. | с. Акулово | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Здание железнодорожного вокзала | нач. XXв | п. Бабынино | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Здание железнодорожной станции | рубеж XIX-XXвв. | ст. Дяглевка | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Сельская усадьба Барыкова Усадьба Еропкиных: - главный дом, флигель - хоз. постройка - парк - церковь Параскевы Пятницы | 1870г. | с. Кумовское | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-е Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Усадьба Муромцевых - Ермоловых: - парк - флигель управляющего - служба | тр.четв. XVIIIв. | с. Муромцево | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-е Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Сельская усадьба Усадьба Уньковских: - главный дом - флигель - парк | кон. XIX- нач.XXвв. | с. Рындино | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Усадьба Келлата | кон. XIX- нач.XXвв. | д. Шамордино | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Дом садовника | кон. XIX- нач.XXвв. | д. Шамордино | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Церковь Тихвинская | 1817 г. | с. Акулово | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Ильи Пророка | 1823 г. | с. Бокатово | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Троицкая | кон. XIX в. | с. Варваренки | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Никольская | 1662 г. | с. Гришово | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Одигитрии (на кладбище) | 1716 г. | с. Извеково | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Параскевы Пятницы | 1771 г. | с. Кумовское | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Рождества Богородицы | 1698 г.(1696г.) | с. Никольское | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Спасская | 1750 г. | с. Пятницкое | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Ансамбль церкви Спасской: - дом притча | 1750 г. | с. Пятницкое | Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Церковь Покровская | кон. XVIIIв. | с. Сабуровщино | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Казанская (колокольня) | 1778 г. | с. Стрельня | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |
| Церковь Спасская (на кладбище) | 1839 г. | с. Утешево | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-е |

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Бабынинском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Бабынинский район» как проживающего вблизи потенциально опасных, пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Бабынинскому  району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Бабынинского района, так и на соседних территориях.

Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

- разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Бабынинского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Бабынинского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Бабынинского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания

На территории района расположены 3 потенциально опасных объекта, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

Таблица 8.

Потенциально опасные объекты

| № п./п. | Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Бабынинский молочный завод» Количество АХОВ: суммарное-2 т, максимальной емкости-2 т | 249210 Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Школьная | Химически опасный объект (угроза химического заражения), тип АХОВ - аммиак | 4 |
| 2 | ЗАО «Воротынский электроремонтный завод» | 249210 Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Мира, 1 | Пожароопасный объект (угроза пожара) | 5 |
| 3 | ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов» | 249210 Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Молодежная, д.1 | Взрывопожароопасный объект (взрыв пожароопасной пыли) | 5 |

* 4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций.

* 5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта).

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности:

Таблица 9.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Таблица 10.

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

## III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации

### III. 1 Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных пунктов;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты Бабынино и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

- Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

- Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- большой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие вредного экологического влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

- лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- пригородной зеленой зоны;

- прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом. Основную роль в формировании рекреационных систем на территории района играет национальный парк «Угра», на территории которого сосредоточены основные ресурсы для отдыха, лечения и туризма.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники минеральных вод  определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице 11.

Таблица 11.

Классификация природных факторов по степени благоприятности для рекреации

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Высса, Серена, Вытебеть старичные озера | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами | Ландшафты моренных равнин левобережья р. Жиздра с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных вод, целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. Возможность гелиотерапии |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных пунктов.

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

### III. 2 Социально-экономическая характеристика Бабынинского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III. 2. 1 Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Количество промышленных предприятий на территории Бабынинского района незначительно. В основном они сосредоточены в поселке Бабынино и поселке Воротынск.

Экономическая база Воротынска представлена рядом промышленных предприятий, наиболее крупным из которых является ОАО "Стройполимеркерамика", которое выпускает кирпич, санфаянс и пенопласт для кровли, в перспективе намечается открытие цеха по производству линолеума. В п. Бабынино наиболее крупным предприятием является ООО «Электрощит», которое занимается производством радиотехнических изделий.

Таблица 12.

Поотраслевой перечень промышленных предприятий Бабынинского района

| 1. Промышленность (тыс. руб) |
| --- |
| Перечень предприятий | Профиль деятельности | Адрес | Численность труд. на | Общий объем промышленного производства |
|  |  |  |  | 1996г. | 2000г. | 2002г | 2004г | 2006г |
|  |  |  | 01.01.2005 | 01.01.2006 |  |  |  |  |  |
| ОАО Бабынинский завод «Юность» | Производство радиотехнических изделий | 249210 п. Бабынино ул.Советкая, 24 | 46 | 84 | 3 600 | 3 289 | 1 556 | 5 142 | 20000 |
| ЗАО «фирма БКМ» | Химическая, производство лака, краски и олифы | 249210 п. Бабынино ул.Моторная, 11 | 16 | 17 | 710.4 | 1176 | 348 | 226 | 2200 |
| ООО «Инвертор» | Радиотехническая | 249210 п. Бабынино ул. Ленина | 76 | 80 | Н.д | Н.д | 1772 | 7675 | 8500 |
| АО «Бабынинский молочный завод» | Переработка с/х продукции, производство молочных продуктов (творог, сметана, масло) | 249210 п. Бабынино ул. Школьная | 74 | 106 | 5410 | 16298 | 33901 | 26 130 | 6800 |
| ООО «Электрощит» | Радиотехническая | п. Бабынино | 15 | 25 | Н.д | Н.д | Н.д | 17140 | 141321 |
| МП «Бабынинская типография» | Полиграфическая, производство бланков-оттисков, печатание местной газеты | 249210 п. Бабынино ул. Ленина | 5 |  | 87 | 143 | 417 | Не осуществляет деятельность |  |
| ООО «ПКФ Агросоюз» | Деревоперера- ботка | 249210 Бабынинский район, д. Муромцево | 26 |  |  | 200 | - | Переведен по мету регистрации в г.Калуга |  |
| ООО «Кама-лес» | деревообработка | 249210 с. Бабынино ул. Строительная, 12 | 15 |  |  | 665 | 882 | Производство остановлено |  |
| ООО «Комбыт» |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2354 |
| ООО «Евролес» |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 1800 |

Таблица 13.

п. Воротынск

| Перечень предприятий | Профиль деятельности | Адрес | Численность труд. на | Общий объем производства (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 1996 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ОАО «Стройполимеркерамика» | Стройиндустрия (кирпич строительный, санитарно-керамические изделия, товары народного потребления | П.Воротынск ул.Промышленная, 1 | 2207 | 2170 | Н.д. | 376987 | 553387 | 869738 | 863800 | 951907 |
| ЗАО «Воротынский электроремонтный завод» | Электроника и электротехника (ремонт электродвигателей) | П.Воротынск ул.Мира,1 | 113 | 93 | Н.д | 12328 | 14025 | 48415 | 110059 | 116662 |
| ПО «Воротынский комбинат пищепром» | Пищевая (полуфабрикаты, мясные деликатесы, колбасные изделия) | П.Воротынск Ул.Солнечная, д. 1 | 54 | 54 | С 2002 г осуществляет деятельность | 2060 | 10493 | 12974 | 14012 |
| ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов» | Пищевая (производство комбикормов, муки) | П.Воротынск ул.Молодежная, 1 | 84 | 84 | Н.д. | 3850 | 4053 | 8776 | 27600 | 29808 |
| ООО «Воротынские пельмени» | Пищевая (производство полуфабрикатов) | П.Воротынск, ул 50-лет Победы, 1 | 67 | 67 | Н.д | Н.д | Н.д. | 13125 | 12848 | 13875 |
| ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод» | Ремонт электродвигателей | П.Воротынск, ул. Мира, 1 | 4 | 4 | Осуществляет деятельность с 2005 года | 2148 | 2276 |
| ИТОГО |  |  | 2529 | 2472 | Н.д. | 393165 | 573525 | 950547 | 1029429 | 1128540 |

Основным элементом экономической базы района является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребительского Бабынинского района.

В пределах территории сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, расположенными как в сельских населенных пунктах, так и в городе.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства.

Преимущественная специализация хозяйств района - молочно-мясное животноводство и производство зерна и картофеля.

В Бабынинском районе почвы имеют высокую продуктивность (от 12,1 до 14,0 ц зерновых ед.). На территории района следует возделывать наиболее требовательные к плодородию культуры: гречиху, кукурузу, овощи и, в первую очередь, лён-долгунец.

Для увеличения продукции животноводства и птицеводства необходимо развитие комбикормовой промышленности.

#### III. 2. 2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Бабынинского района

Численность населения Бабынинского района на 01.01.2006 г. составляет 22,5 тыс. человек. Анализ динамики численности сельского населения района показал, что в течение последних 10 лет (1996-2006 гг.) оно осталось неизменным, несмотря на то, что в предыдущие годы происходило изменения. За период с 1996 г. по 2001 г. в районе отмечается увеличение численности населения, темпы роста населения колеблются в пределах от 2,1% до 0.8% в год. В 2002 году произошло резкое уменьшение численности населения на 9,5 %. В настоящее время положение стабилизировалось, начиная с 2003 г. отмечается вновь рост населения незначительными темпами, но все же имеется положительная тенденция.

Значительного изменения населения района за 2006 год не произошло. По сравнению с 2005 г. оно уменьшилось всего лишь на 0,8 %.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Таблица 14.

| 1. Численность населения района на 01.01 (тыс. чел.) |
| --- |
|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Всего | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22,5 |
| Городское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сельское | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22,5 |
| 2. Возрастная структура населения (%) |
| Дети (0-15 л.) | 23.2 | 22.9 | 22.1 | 20.9 | 21.0 | 19.9 | 19.2 | 19.8 | 19.7 |  |  |
| Трудоспособный возраст | 53.1 | 53.5 | 54.5 | 55.7 | 55.9 | 56.9 | 57.8 | 59 | 60 |  |  |
| Население нетрудоспособного возраста | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 21.2 | 21.3 |  |  |
| 3. Естественный прирост населения |
| Родилось, всего | 232 | 196 | 196 | 204 | 169 | 156 | 179 | 164 | 202 | 222 |  |
| В том числе на 1000 ж. | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 7.0 | 9.4 | 10.9 | 7,0 |  |
| Умерло, всего | 324 | 320 | 341 | 312 | 338 | 389 | 337 | 347 | 392 | 360 |  |
| В том числе на 1000 ж. | 14.7 | 15 | 14.1 | 14.6 | 17 | 15.1 | 15.3 | 19.5 | 16.7 | 18,2 |  |
| Естественный прирост (всего) | -92 | -124 | -145 | -108 | -169 | -233 | -158 | -183 | -190 | -138 |  |

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1996-2005 г. составляла от 92 до 233 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2000-2004 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). По сравнению с 1996 годом валовой миграционный оборот снизился более чем в 3 раза. Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Это в определенной мере свидетельствует о позитивном состоянии сельской местности.

Таблица 15.

Механическое движение населения (миграция) по годам

| Год | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 1997 | 1114 | 619 |
| 1998 | 942 | 558 |
| 1999 | 1076 | 653 |
| 2000 | 885 | 509 |
| 2001 | 1072 | 500 |
| 2002 | 992 | 511 |
| 2003 | 829 | 451 |
| 2004 | 585 | 366 |
| 2005 | 408 | 318 |

Количество беженцев и вынужденных переселенцев

В соответствии с данными УФМС России по Калужской области, беженцы на территории Бабынинского района не проживают. Основными местами расселения 73 вынужденных переселенцев выбраны пгт. Воротынск, п. Бабынино, п. Тырново, п. Сабуровщино и п. Газопровод.

Таблица 16.

| Район (основные места расселения) | 1996 г. (чел.) | 1997 г. (чел.) | 1998 г. (чел.) | 1999 г. (чел.) | 2000-2002 г. (чел.) | 2003-01.09. 2006г. (чел.) | Проживают на 01.09. 2006 г. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский (пгт. Воротынск п. Бабынино, п. Тырново, п. Сабуровщино п. Газопровод) | 308 | 69 | 117 | 72 | 97 | 0 | 73 |

#### III. 2. 3 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан. Доля трудоспособного населения в общей численности составила в 2004 году 13,5 тыс. чел. (60%).

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения (данные не получены). К незанятому населению относятся:

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах и техникумах;

-неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

-неработающие инвалиды I и II группы;

-безработные, зарегистрированные в службе занятости;

-лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

-неучтенные безработные;

-домашние хозяйки;

-военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Из всего трудоспособного населения в экономике занято (на 2002 год) 52%. Наибольшая доля приходиться на промышленность и сельское хозяйство.

Таблица 17.

Занятость населения в основных отраслях хозяйства и трудовая структура по показателям 1989 и 2002 годов по району:

| Отрасль | 1989 г. (чел) | 2002 г. (чел) |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | н.д. | 2533 |
| Сельское хозяйство | н.д | 820 |
| Транспорт | н.д | 19 |
| Связь | н.д | 57 |
| Строительство | н.д | 67 |
| Торговля | н.д | 437 |
| ЖКХ | н.д | 335 |
| Здравоохранение | н.д | 546 |
| Культура | н.д | 95 |
| Финансы | н.д | 24 |
| Управление | н.д | 212 |
| Прочие отрасли | н.д | 1489 |

Таблица 18.

Количество безработных

| На 01.01.____ | 1996г | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району (чел) | 247 | 116 | 154 | 106 | 80 | 88 | 83 | 61 | 61 | 66 | 93 | 97 |
| п. Воротынск | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 20 | 45 | 45 |
| п. Бабынино | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 28 | 9 | 13 |
| с. Утешево | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 4 | 26 | 26 |
| с. Муромцево | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 6 | 5 | 5 |
| с. Сабуровщино | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 8 | 5 | 5 |
| с. Бабынино | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | - | 3 | 3 |

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 2007 год, составляет 97 человек. Наибольшая доля безработных приходится на п. Воротынск.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития района и области вцелом. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

#### III. 2. 4 Жилой фонд района

Общая площадь жилищного фонда Бабынинского района составляет 444,7 тыс. м2, в том числе 19,1 тыс. м2 ветхого и аварийного. Средняя обеспеченность населения района жильем составила 19,7 м2/чел. Самой низкой обеспеченностью жильем характеризуется ГП «поселок Воротынск» и СП «село Муромцево», самой высокой – СП «село Утешево».

Таблица 19.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 444,7 | 17,2 | 1,9 |
| из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 98,6 | 16,6 | 1,9 |
| Число жилых домов, ед | 1975 | 287 | 4 |
| В них число проживающих, тыс чел *) | 3,950 | 0,3 | 0,1 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед | 1408 | 5 | - |
| В них число проживающих, (тыс чел *) | 18,0 | 0,1 | - |

Большая часть жилого фонда сосредоточена в ГП «поселок Воротынск» (44,6% общей площади). Помимо него по количеству жилищного фонда лидирует сельское поселение «поселок Бабынино».

Таблица 20.

| № п/п | Населенный пункт | Количество населения на 01.01.06., чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м. | Средняя жилообеспеченность, кв. м. пл./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «поселок Бабынино» | 4295 | 82530 | 19,2 |
| 1 | П. Бабынино | 52,8 |  |  |
| 2 | Д. Слобода | 210 |  |  |
| СП «село Муромцево» | 1831 | 30970 | 16,9 |
| 3 | С. Муромцево | 689 | 12670,8 | 18,3 |
| 4 | Д. Дегтянка | 2 | 52,8 | 26,4 |
| 5 | Д. Липилины Дворы | 10 | 210 | 21 |
| 6 | Д. Орловка | 3 | 105 | 35 |
| 7 | Д. Семыкино | - | - | - |
| 8 | Д. Черная Грязь | 42 | 947 | 22,5 |
| 9 | Х. Аникановский | 34 | 495 | 14,6 |
| 10 | С. Бокатово |  | 418 |  |
| 11 | Д. Бесово | 6 | 42 | 7 |
| 12 | Д. Мячково | 3 | 98 | 32,7 |
| 13 | Д. Тужимово | 4 | 90 | 22,5 |
| 14 | П. Садовый | 228 | 3288,8 | 14,4 |
| 15 | Д. Костенево | - | - | - |
| 16 | Д. Кулешовка | 3 | 60 | 20 |
| 17 | Д. Мезенцово | 1 | - | - |
| 18 | Д. Поповка | 8 | 200,3 | 25 |
| 19 | Д. Ропчица | 5 | 65,6 | 13,1 |
| 20 | Д. Сорокино | 4 | 105 | 26,3 |
| 21 | Д. Барановка | - | - | - |
| 22 | Д. Бражниково | 15 | 429,7 | 28,6 |
| 23 | Д. Космачи | 9 | 183 | 20 |
| 24 | Д. Мордвиново | 2 | 37,8 | 18,9 |
| 25 | Д. Рыково | 4 | 149,8 | 37,3 |
| 26 | Д. Сосновка | 1 | 38 | 38 |
| 27 | С. Тырново | 167 | 2810,5 | 16,8 |
| 28 | П. Бабынинское Отделение | 254 | 3504 | 13,8 |
| 29 | Д. Башутино | - | - | - |
| 30 | Д. Городниково | 7 | 233 | 33,3 |
| 31 | Д. Плюсково | 3 | 88 | 29,3 |
| 32 | Д. Ширяево | - | - | - |
| 33 | Д. Верхний Доец | 8 | 39 | 4,9 |
| 34 | Д. Кромино | 59 | 933,9 | 15,8 |
| 35 | Д. Ленское | 14 | 398 | 28,4 |
| 36 | Д. Нижний Доец | 10 | 173 | 17,2 |
| 37 | Д. Поповские Хутора | 185 | 2700 | 14,6 |
| 38 | Д. Савинское | 30 | 361,6 | 12 |
| 39 | Д. Шамордино | 8 | 78 | 9,8 |
| СП «село Сабуровщино» | 731 | 27775 | 37,9 |
| 40 | С. Сабуровщино | 388 | 8565,4 | 17,9 |
| 41 | Д. Егорьево | 5 | 168 | 24 |
| 42 | Д. Покров | 17 | 376,6 | 34 |
| 43 | Д. Шугурово | 3 | 134 | 26,8 |
| 44 | Д. Акулово | 5 | 198 | По деревне средняя = 49 м2 /ч |
| 45 | Д. Васцы | - | 320 |  |
| 46 | Д. Ильино | 3 | 670 |  |
| 47 | Д. Колентеево | 12 | 712 |  |
| 48 | Д. Настино | - | 217 |  |
| 49 | С. Стрельня | 20 | 660 |  |
| 50 | Д. Каторгино | 10 | 334 | 41 |
| 51 | С. Сергиево | 28 | 957 | 38,2 |
| 52 | П. Газопровод | 655 | 12184 | 18,3 |
| 53 | Д. Безвель | 10 | 693 | По деревне средняя = 49 м2 /ч |
| 54 | Д. Вишенки | 2 | 320 |  |
| 55 | Д. Козино | 18 | 938 |  |
| 56 | Д. Колтенки | - | - |  |
| 57 | Д. Надеино | 6 | 328 |  |
| СП «село Утешево»* | 1541 | 68100 | 44,2 |
| 58 | С. Утешево | 390 | 17234,9 |  |
| 59 | Д. Воронино | 53 | 2342,6 |  |
| 60 | Д. Жалобино | 6 | 265,2 |  |
| 61 | С. Извеково | 54 | 2387 |  |
| 62 | Д. Свиридово | 1 | 44,2 |  |
| 63 | С. Куракино | 373 | 1649 |  |
| 64 | Д. Волхонское | 3 | 132,6 |  |
| 65 | Д. Спорное | 2 | 88,4 |  |
| 66 | Д. Сычево | - |  |  |
| 67 | Д. Лычино | 7 | 308 |  |
| 68 | Д. Нестеровка | 12 | 528 |  |
| 69 | Д. Шубино | 7 | 308 |  |
| 70 | Д. Бровкино | 5 | 221 |  |
| 71 | Д. Оликово | 16 | 707,2 |  |
| 72 | Д. Подолуйцы | 9 | 397,8 |  |
| 73 | Д. Лопухино | 139 | 6143,8 |  |
| 74 | Д. Внуково | 15 | 663 |  |
| 75 | Д. Машкино | 1 | 44 |  |
| 76 | С. Гришово | - |  |  |
| 77 | С. Вязовна | 415 | 18343 |  |
| 78 | Д. Мелечево | 5 | 221 |  |
| 79 | Д. Рыжково | 28 | 1237 |  |
| СП «село Бабынино» | 1822 | 39686 | 21,8 |
| 80 | С. Бабынино | 405 | 8340 | 20,6 |
| 81 | С. Антопьево | 244 | 5659 | 23,0 |
| 82 | Д. Барашня | - | - | - |
| 83 | Д. Вислово | 6 | 242 | 40,3 |
| 84 | Д. Маково | 13 | 358 | 29,8 |
| 85 | Д. Нижнее Сомово | 4 | 123 | 30,7 |
| 86 | С. Сеньково | 19 | 405 | 21,0 |
| 87 | С. Никольское | 205 | 4014 | 19,5 |
| 88 | Д. Егорьево | 16 | 474 | 29,6 |
| 89 | С. Пятницкое | 190 | 3714 | 19,5 |
| 90 | Д. Губино | 22 | 494 | 22,4 |
| 91 | С. Акулово | 173 | 4087 | 23,6 |
| 92 | Д. Верхнее Сомово | - | 45 |  |
| 93 | Д. Дерягино | 8 | 222 | 27,7 |
| 94 | Д. Матюково | 14 | 414 | 29,5 |
| 95 | Д. Светлицы | 1 | 71 | 71 |
| 96 | Д. Слободка | 13 | 284 | 21,8 |
| 97 | С. Волково | 8 | 335 | 41,8 |
| 98 | Д. Крутая | 2 | 40 | 20,0 |
| 99 | С. Варваренки | 5 | 168 | 33,6 |
| 100 | Д. Дмитриевка | 4 | 173 | 43,2 |
| 101 | Д. Карачево | 5 | 108 | 21,6 |
| 102 | Д. Осиповка | 11 | 104 | 9,5 |
| 103 | Д. Спас | 25 | 733 | 29,3 |
| 104 | Д. Альшаны | 28 | 808 | 28,8 |
| 105 | Д. Высокое | 4 | 40 | 10,0 |
| 106 | Д. Матюково | 13 | 296 | 22,7 |
| 107 | Д. Хвалово | 60 | 1325 | 22,1 |
| 108 | Д. Лапино | 189 | 3230 | 17,1 |
| 109 | Д. Подберезье | 4 | 180 | 45,0 |
| 110 | Д. Темишово | 3 | 102 | 34,0 |
| 111 | Д. Волчье | 12 | 212 | 18,5 |
| 112 | Д. Дяглевка | 6 | 161 | 26,8 |
| 113 | Д. Рассудово | 78 | 1901 | 24,3 |
| 114 | Д. Холопово | 32 | 785 | 24,5 |
| ГП «поселок Воротынск» | 11791 | 198048 | 16,8 |
| 115 | П. Воротынск | 11548 | 193004,6 | 16,7 |
| 116 | С. Кумовское | 198 | 2564 | 18,0 |
| 117 | Д. Уколовка | 10 | 600 | 60,0 |
| 118 | Д. Шейная Гора | 3 | 210 | 70,0 |
| 119 | Д. Доропоново | 2 | 140 | 70,0 |
| 120 | Д. Рындино | 20 | 1030 | 51,5 |
| 121 | Д. Харское | 10 | 500 | 50,0 |
|  | Всего по району | 22,5 тыс. человек | 444,7 тыс м2 | 19,76 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд Бабынинского района

Суммарное количество, учтенного в статистике, ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 год составило 19,1 тыс. м2 и не превышало 5 % от общей площади жилфонда района.

Таблица 21.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число проживающих, (тыс. чел *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 251 | 527 | 146,2 | 7,9 |
| Панельные | - | 60 | 14,7 | 0,8 |
| Блочные | - | 363 | 89,7 | 4,7 |
| Смешанные | 10 | - | 0,5 | - |
| Деревянные | 1557 | 21 | 80,7 | 6,4 |
| Прочие | 157 | 437 | 112,9 | 2,4 |
| По годам возведения: до 1920 | 30 | - | 1,5 | 0,2 |
| 1921-1945 | 215 | - | 10,7 | 1,0 |
| 1946-1970 | 892 | 809 | 242,6 | 11,2 |
| 1971-1995 | 762 | 528 | 168,4 | 8,5 |
| После 1995 г. | 76 | 71 | 21,5 | 1,3 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 344 | 676 | 255,8 | 13,1 |
| от 31% до 65% | 1383 | 688 | 169,8 | 8,7 |
| от 66% до 70% | 168 | 44 | 14,5 | 0,3 |
| Свыше 70% | 80 | - | 4,6 | 0,1 |

#### III. 2. 5 Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве населенных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Образование и воспитание

С 1997 по 2002 года состояние образование как в Бабынинском районе, так и в целом по области ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилось в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования.

Дошкольное воспитание

В настоящее время на территории района насчитывается 5 детских дошкольных учреждений. В них наблюдается избыток мест, при этом охват детей дошкольными учреждениями менее 40%.

Таблица 22.

Характеристика детских дошкольных учреждений по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | число мест в дошкольных учреждениях | число детей в детских дошкольных учреждениях |
| --- | --- | --- |
| п. Воротынск "Алые паруса" | 320 | 227 |
| п. Воротынск "Незабудка" | 190 | 161 |
| с. Бабынино | 160 | 131 |
| с. Муромцево | 25 | 26 |
| д. Вязовна | 60 | 16 |
| ИТОГО | 755 | 561 |

Общее среднее образование

В 2007 году в Бабынинском районе насчитывается 17 школ, в которых обучается 2551 школьников.

Таблица 23.

Общеобразовательные школы (мест, всего)

| МОУ | Фактическая наполняемость, учеников |
| --- | --- |
| ПВСШ (полная) №1 ПВСШ (полная) №2 БСШ №2 БСШ №1 (полная) Газопроводская ср. (полная) Муромцевская ср. (полная) Утешевская ср. (полная) Антопьевская основная Пятницкая основная Спасская основная Сабуровщинская основная Куракинская основная Вязовенская основная Хуторская начальная Рождественская начальная Тырновская начальная Лопухинская начальная | 643 768 576 62 97 113 87 15 19 17 33 44 52 6 6 8 5 |
| Всего по району | 2551 |

Таблица 24.

Высшие и средние специальные учебные заведения

| Наименование | Адрес | Численность учащихся | Количество преподавательского состава | Количество обслуживающего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОУНПО ПЛ №33 | С.Бабынино Ул.В.Анохина, 6 | 176 | 26 | 20 |

Учреждения культуры

В Бабынинском районе насчитывается 17 клубных учреждений и 18 библиотек с фондом в 185,2 тыс. экземпляров. Наиболее крупные из этих учреждений находятся в районном центре – поселке Бабынино.

Таблица 25.

Характеристика основных существующих учреждений культуры

| Наименование населённого пункта | Библиотечный фонд (тыс. томов) | Клубы или досуговые учреждения (мест) |
| --- | --- | --- |
| п. Бабынино | 31,6(центр. районная. б-ка) 16,0(детская б-ка) | 200 |
| с. Акулово | 7.1 | 30 |
| с. Антопьево | 4,4 | 30 |
| с. Бабынино | 9,6 | 100 |
| п. Бабынинское Отделение | 6,0 | 25 |
| д. Воронино | 8,6 | - |
| п. Воротынск | 15,2 | - |
| п. Газопровод | 13,3 | 230 |
| д. Козино | - | 54 |
| с. Кумовское | - | 100 |
| с. Куракино | 8,5 | - |
| д. Лапино | 7,0 | 100 |
| с. Муромцево | 12,2 | 200 |
| с. Никольское | 5,9 | 30 |
| д. Поповские Хутора | 8,0 | 100 |
| с. Пятницкое | 9,5 | 80 |
| с. Сабуровщино | 12,8 | 150 |
| п. Садовый | - | 40 |
| с. Тырново | - | 60 |
| c. Утешево | 9,5 | 100 |
| Всего | 185,2 | 1729 |

Также на территории района имеется 3 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, общей площадью 950 кв.м.

Таблица 26.

Медицинское обслуживание

| Больницы (емкость каждой по проекту и фактическая; коек) | Воротынская – на 40 коек; МСЧ п. Воротынск – РТМО – на 95 коек |
| --- | --- |
| Поликлиники (посещений в смену) | Воротынская – 100 пос./смену Рындинская – 25 пос./смену; РТМО – на 150 пос./смену; Стрельнинская – 30 пос./смену; Муромцевская – 30 пос./смену |

Торговля

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

### III. 3 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МО «Бабынинский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Бабынинский район пересекает ж/д магистраль Москва - Киев. С северо-востока на юго-запад проходит автомагистраль федерального значения М:3 «Украина». В п. Воротынск располагается аэродром «Орешково». Водный транспорт на территории МО «Бабынинский район» отсутствует.

#### III. 3. 1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Бабынинского района.

В Бабынинском районе на протяжении 30 км проходит железнодорожная линия Москва – Калуга II – Сухиничи – Брянск Московской железной дороги.

Станция Воротынск расположена на участке Малоярославец – Тихонова Пустынь – Сухиничи-Узловая – Сухиничи-Главная в 22 км от ст. Тихонова Пустынь, которая входит в состав Калужского железнодорожного узла, и где пересекаются магистральные линии Москва-Брянск и Вязьма-Тула.

#### III. 3. 2 Автомобильные дороги

По территории муниципального образования «Бабынинский район» проходит

Федеральная автодорога М-3 «Украина». От п. Бабынино веером расходятся дороги территориального значения на Акулово, Никольское, Утешево, Газопровод. По дорогам регионального значения, в частности по автодороге Вязьма-Калуга-Тула, осуществляется связь с другими районами области.

Общая протяженность дорог на территории муниципального района составляет 347,692 км, в том числе:

- областного значения (161,217 км);

- местного значения (129,5 км);

- улично-дорожная сеть (56,975 км).

Магистральные автодороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с поселком Бабынино и городами Калужской области:

Таблица 27.

Автомобильные дороги местного значения

(в границах сельских поселений)

| Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «село Муромцево» |
| 1. «Москва – Киев» - Тырново – Тужимово | 3,100 | грунт |
| 2. «Москва – Киев» – Садовый» - Савинское –Поповка | 4,000 | 1,1 – Ц./бет 2,9 – грунт |
| 3. «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» – Шамордино | 2,2 | грунт |
| 4. «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» - Костенево – Ропчица – Мезенцево – Кулешовка | 6,4 | грунт |
| 5. «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» - Утешево»- Ширяево – Городниково –Плюсково – Мячково | 5,6 | грунт |
| 6. М-3 «Украина» – Бражниково – Орловка – Сосновка – Барановка – Черная Грязь | 5,0 | 1,5-ц/бет 3,5-асфальт |
| 7. М-3 «Украина» –Куракино» – Нижний Доец – Верхний Доец | 2,9 | грунт |
| 8. Муромцево-Космачи | 3,1 | асфальт |
| Итого: | 32,3 |  |
| Сельское поселение «село Сабуровщино» |
| 1. «Бабынино – Газопровод» - Егорьево – Шугурово | 8,6 | 5,5-а/бет 3,1-грунт |
| 2. «Газопровод – Козино» - Ильино | 1,3 | грунт |
| 3. Козино – Надеино | 1,6 | грунт |
| 4. Козино – Васцы | 1,8 | грунт |
| 5. М-3 «Украина» - Покров | 2,0 | грунт |
| 6. М-3 «Украина» – Каторгино | 1,0 | грунт |
| 7. «Газопровод – Козино» - Стрельня – Колентеево | 6,9 | грунт |
| Итого: | 23,2 |  |
| Сельское поселение «село Утешево» |
| 1. Извеково – Оликово | 1,8 | щеб. |
| 2. Извеково – Свиридово | 2,1 | а/бет |
| 3. «Вязьма-Калуга» – Извеково» - Подолуйцы | 2,5 | грунт |
| 4. «Вязьма-Калуга» - Бровкино | 1,8 | грунт |
| 5. «Бабынино – Утешево» - Вязовна – Мелечево | 6,0 | 4,0-а/бет 2,0-грунт |
| 6. «Вязьма-Калуга» - Нестеровка | 4,5 | 2,0-ц/бет 2,5-щеб |
| 7. «Вязьма-Калуга» - Волхонск – Машкино – Внуково | 3,8 | щеб |
| 8. «Вязьма-Калуга» - Лычино | 1,5 | грунт |
| 9. «Вязьма-Калуга» - Шубино | 2,9 | грунт |
| Итого: | 26,9 |  |
| Сельское поселение «село Бабынино» |
| 1. Пятницкое – Варваренки | 6,1 | грунт |
| 2. Лапино – Темишево – Губино – Дмитриевка – Осиповка – Карачево – Подберезье | 8,8 | грунт |
| 3. Никольское – Егорьево | 2,8 | грунт |
| 4. Акулово – Слобода | 2,8 | грунт |
| 5. Антопьево – Светлицы | 1,6 | грунт |
| 6. «Бабынино – Акулово» - Маково – Матюково | 2,4 | грунт |
| 7. Альшаны - Н.Сомово – В.Сомово – Сеньково | 6,5 | грунт |
| 8. «Бабынино – Никольское» - Холопово – Вислово | 6,3 | грунт |
| 9. «Бабынино – Воротынск» - Волчье – Высокое | 2,8 | грунт |
| 10. Егорьево – Волково – Крутая | 6,2 | Грунт |
| Итого: | 46,3 |  |
| Городское поселение «поселок Воротынск» |
| 1. Воротынск – Уколовка | 2,6 | Грунт |
| 2. Воротынск – Доропоново | 3,6 | Грунт |
| 3. Кумовское – Шейная Гора | 1,75 | Грунт |
| 4. «Воротынск – Кумовское» - Харское | 1,05 | Грунт |
| Итого: | 9,0 |  |
| Всего: | 132,6 |  |

Практически все вышеуказанные дороги имеют грунтовое покрытие и не соответствуют стандартам, требуют капитального ремонта и реконструкции.

Таблица 28.

Автомобильные дороги регионального значения

| Наименование автодороги | Протяжен-ность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1. Вязьма – Калуга | 28,601 | а/бетон |
| 2. М-3 «Украина» – Перемышль | 7,47 | а/бетон |
| 3. Бабынино – Воротынск – поворот Росва | 24,610 | 17,174 – а/бетон 1,504 – ц/бетон 5,932 – щебень |
| 4. Бабынино – Сабуровщино – Газопровод | 12,63 | 8 – а/бетон 4,63 щебень |
| 5. «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» - Утешево | 11,85 | 1,12 – а/бетон 10,73 – щебень |
| 6.Обход п. Бабынино | 3,437 | 0,84 – ц/бетон 2,1 – а/бетон 0,497 – щебень |
| 7. М-3 «Украина» –Куракино | 6,621 | ц/бетон |
| 8. М-3 «Украина» - Муромцево | 0,777 | а/бетон |
| 9. М-3 «Украина» - Перемышль» – Опытная станция | 0,88 | а/бетон |
| 10. Подъезд к с. Утешево | 2,4 | а/бетон |
| 11. «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» - Рассудово | 0,94 | 0,729- ц/бетон 0,211-а/бетон |
| 12. М-3 «Украина» – Ленское | 4,218 | 2,44-ц/бетон 1,778-щебень |
| 13. М-3 «Украина» – Садовый | 1,18 | а/бетон |
| 14. М-3 «Украина» – х. Аникановский | 1,44 | ц/бетон |
| 15. М-3 2Украина” - Тырново | 1,112 | 0,412-ц/бетон 0,700-а/бетон |
| 16. Обход Бабынино – Альшаны | 2,2 | 0,2 – ц/бетон 2,0 – щебень |
| 17. Газопровод – Козино | 6,28 | 2,41 – ц/бетон 3,87 – щебень |
| 18. Подъезд к ДРСУ | 0,607 | а/бетон |
| 19. «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» – Антопьево – Акулово | 13,519 | а/бетон |
| 20. «Бабынино-Пятницкое-Никольское» –Лапино | 1,395 | ц/бетон |
| 21. «Вязьма-Калуга» - Воронино | 1,264 | 0,954-а/бетон 0,310-щебень |
| 22. «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» – Пятницкое – Никольское | 15,097 | 0,436-ц/бетон 9,620-а/бетон 5,041-щебень |
| 23. «Вязьма-Калуга» – Извеково | 4,750 | а/бетон |
| 24. Поповские Хутора – Поповка | 2,365 | щебень |
| 25. Воронино – Лопухино | 0,900 | щебень |
| 26. Воронино – Лопухино – плдъезд к братской могиле | 0,866 | щебень |
| 27. Подъезд к старому ирпичному заводу в п. Воротынск | 0,310 | а/бетон |
| 28. «Москва-Киев» - Перемышль» – Кумовское – Рындино | 3,498 | а/бетон |
| Итого: | 161,217 |  |

#### III. 3. 3 Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные и внутрирайонные автобусные маршруты.

Таблица 29.

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день | протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Бабынино – Антопьево – Акулово | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Бабынино – Лапино – Пятницкое - Никольское | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Бабынино – Сабуровщино –Газопровод – Козино | 6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Бабынино – Утешево – Вязовна - Воронино | 2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Бабынино – Воротынск | 4 | - | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

Таблица 30.

Общеобластные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день | протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Бабынино – Угра – Калуга | 3 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Бабынино – Муромцево – Воротынск – Калуга | 2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 58,8 |
| Бабынино – Поповские хутора – Кромино - Воротынск - Калуга | 2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 52,8 |

Таблица 31.

Маршруты «Школьный автобус»

| 1 | Кумовское – Воротынск –Рассудово |
| --- | --- |
| 2 | Бабынино – Садовый – Муромцево |
| 3 | Бабынино – Никольское |
| 4 | Бабынино – Антопьево – Акулово |
| 5 | Бабынино – Газопровод |
| 6 | Утешево - Извеково |

Таблица 32.

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта Бабынинского муниципального автотранспортного предприятия

| № | Наименование | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем перевозок (тыс. пассажиров) | 317 | 320 | 334 | 364 | 403 |
| 2 | Годовой объем работы (тыс. пас./км) | 4078 | 4192 | 5312 | 6084 | 6722 |
| 3 | Количество автобусов по маркам: а/ПАЗ - 3205 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | Коэффициент выпуска на линию | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 0,85 |
| 5 | Режим работы в сутки (час) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Эксплуатационная скорость (км/ч) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

### III. 4 Инженерная инфраструктура

#### III. 4. 1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории Бабынинского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Таблица 33.

| 1). Водоснабжение |
| --- |
| 1). Технические характеристики и современное состояние водоснабжения |
| Водозаборы | Местоположение | Производительность | Зоны санитарной охраны |
| Для с. Бабынино был разведан водозабор в долине ручья Волынь, притока р.Высса | в районе дер. Холопово | с заявленной потребностью 3 тыс.куб.м /сут. |  |
| Водопотребление | Всего | В т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды |  |
|  | Нет данных |  |  |
| Качество воды в источниках водоснабжения | После очистных сооружений |  |  |
| Качество вод Окско-Тарусского горизонта соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая», за исключением общего железа (содержание от 3.2 до 3.8 мг/л при норме 0.3 мг/л) |  |  |  |
| 2). Обеспеченность жилищного фонда |
|  | В т.ч. Воротынск | Бабынино + село | В целом по району % |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
| 3). Данные гидрогеологических изысканий |
| -Месторождения подземных вод |  | Водоносные горизонты Окско-Тарусский и Нижне-Тульский (Яснополянского водоносного комплекса) |  |
| -Разведанные и прогнозные запасы месторождений подземных вод |  |  |  |
| -области питания подземных вод (местоположения) |  |  |  |
| 4). Водоснабжения промышленных предприятий |
| -источники обеспечения и объем потребления воды на технические нужды | артскважины |  |  |
| -наличие оборотного водоснабжения, производительность оборотной системы |  |  |  |
| 5). Строящиеся объекты систем водоснабжения |
| 1.Реконструкция системы водоснабжения с.Утешево. 2.Реконстркция водоснабжения с.Куракино. 3.Реконструкция системы водоснабжения с.Сабуровщино. 4.Реконструкция системы водоснабжения к-за им.Кирова 5.Реконструкция системы водоснабжения с.Муромцево 6.Реконструкция сетей водоснабжения с.Бабынино 7.Строительство сетей водоснабжения с.Пятницкое, Никольское, Антопьево, Акулово, Поповские Хутора, Кромино, Садовый, Тырново |

| Таблица 34. |
| --- |
|  | Количество систем водоснабжения (водопроводов), шт. | Протяженность сетей водопровода, (км) | Количество артезианских скважин, (шт.) | Кол-во в/башен, (шт.) |
|  | всего | на обслуживан. МПЖКХ |  |  |  |
| 1. п. Бабынино | 2 | 0 | 23,0 | 6 | 2 |
| 2. д. Куракино | 1 | 1 | 3,6 | 2 | 2 |
| 3. д. Воронино | 1 | 1 | 5,6 | 1 | 1 |
| 4. с. Сабуровщино | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 1 |
| 5. д. Антопьево | 1 | 1 | 3,6 | 1 | 1 |
| 6. с. Утешево | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2 |
| 7. ОПХ и д. Тырново | 2 | 2 | 7,0 | 3 | 3 |
| 8. д. Акулово | 1 | 1 | 7,0 | 1 | 1 |
| 9. с. Никольское | 1 | 1 | 2,4 | 1 | 1 |
| 10. с. Пятницкое | 1 | 1 | 2,4 | 1 | 1 |
| 11. п. Садовый | 1 | 1 | 3,0 | 1 | 1 |
| 12. д. Вязовна | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 1 |
| 13. д. Рассудово | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 |
| 14. д. Поповские хутора | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 |
| 15. д. Кромино | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 |
| 16 с. Муромцево | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 1 |
| 17. д. Кумовское | 1 | 0 | 1,4 | 1 | 1 |
| 18. д. Извеково | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| 19. д. Черная Грязь | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| 20. д. Лапино | 1 | 0 | 1,6 | 1 | 1 |
| 21. с. Бабынино | 1 | 0 | 2,2 | 1 | 1 |
| 22. п. Газопровод | 2 | 0 | 4,0 | 1 | 2 |
| Итого | 26 | 16 | 88,8 | 36 | 28 |

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует ГОСТ

| Таблица 35. Водоотведение |
| --- |
| 1).Технические характеристики и современное состояние канализации |
| -канализационные магистральные сети | Техническое состояние | Протяженность |  |
| -очистные сооружения канализации: | Производительность | Степень и технология очистки | Место сброса очищенных стоков |
| -с. Бабынино | 850 куб./сут | биологическая |  |
| -с. Муромцево | 200 куб/сут | биологическая | р. Росвянка |
| -с. Куракино | 200 куб/сут | биологическая |  |
| -д. Вязовна | 200 куб/сут | биологическая |  |
| -п. Газопровод | 200 куб/сут | биологическая |  |
| -с. Сабуровщино | 200 куб/сут | биологическая |  |
| -п. Воротынск | куб/сут | биологическая |  |
| 2).Канализирование промышленных предприятий |
| -локальные очистные сооружения предприятий | Местоположение | Мощность | Технология очистки |
| -ОАО «Бабынинский молочный завод» | -с. Бабынино | 200 куб./сут | биологическая |
| -Места сброса сточных вод | Вблиз расположенный ручей |  |  |
| -Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  |  |  |
| -объемы сброса сточных вод после биологической очистки |  |  |  |
| 3).Строящиеся объекты систем канализации Наименование местоположение Основные технические характеристики Протяженность сетей Сети канализация п. Бабынино Самотечная - 3653м Напорная 2тр. 1432м |

#### Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

#### III. 4. 2 Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

По МО «Бабынинский район» (без ГП «Поселок Воротынск»): На территории находится 8 централизованных котельных, отапливающих жилье и соцкультбыт. Протяженность тепловых сетей от котельных составляет 6 780.54 п.м. Все котельные работают на природном газе. Диаметр труб от 250 до 50 мм. Общая потребность газа составляет 2 447 тыс. куб. в год.

Таблица 36.

Структура топливного баланса и расход отдельных видов топлива в 2006 г. характеризуется следующими данными:

| Наименование | Бензин, тонн | диз. топл. тонн | Мазут, тонн | Газ прир., тыс. м³ | Уголь, тонн | Дрова, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский район: |  |  |  |  |  |  |
| Население | - | - | - | 2147 | 450 | 13.980 |
| Бюджетная сфера | - | - | - | 2457 | 488 | - |
| Промышленные предприятия | - | - | - | 746 | - | - |
| МО «Поселок Воротынск» | 49 | 22 | 497 | 19639,5 | - | - |

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД;

- заменить ветхие теплопроводы и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

Газоснабжение

В Бабынинском районе газифицировано 7,97 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 5,95 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 69%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Бабынино, Воротынск, Вязовна, Кумовское, Куракино, Муромцево, Рыжково, Рыково, Сабуровщино, Садовый, Сергиево, Тырново, Утешево, а также пос. Газопровод.

В целях дальнейшего социально-экономического развития Бабынинского района, улучшения жилищно-бытовых условий населения на территории района реализуется ряд инвестиционных проектов, позволяющих интенсивно наращивать объемы строительства газопроводов и объектов газификации.

Газоснабжение населенных пунктов Бабынинского района  предусмотрено от ГРС п. Газопровод, АГРС д. Куракино, АГРС п. Воротынск.

На сегодняшний день в районе эксплуатируется  153438.86  км газопроводов, число газифицированных домов и квартир  6328 абонента, газифицировано  22  населенных пунктов.

За период с 2002 года на территории Бабынинского района смонтирована блочная котельная школы в с. Утешево за счет средств МО Бабынинский район. Уровень газификации по п. Бабынино 89.8 % и п. Воротынск составляет 92.8 %.

#### III. 4. 3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Бабынинского района осуществляется от энергосистемы – Калужские электрические сети ОАО «Калугаэнерго», связь с «Смоленскэнерго», «Тулэнерго».

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Источники электроснабжения района:

- ПС-220 кВ «Спутник», расположена в районе «Малинники» г. Калуги, мощность трансформаторов 220 кВ – 3*125000 кВт, год ввода 1963, находится на балансе и обслуживании ПМС;

- ПС-220 кВ «Электрон», расположена в районе п. Середейский, мощность установленных трансформаторов 220 кВ – 1*125000 кВт, год ввода 1976, находится на балансе и обслуживании ПМС.

Трансформаторные подстанции, расположенные на территории Бабынинского района:

- Тяговые подстанции 110 кВ, находящиеся на балансе и обслуживании РАО «МЖД»  - «Воротынск», «Бабынино»;

- ПС 110 кВ «Росва», трансформаторы 110/35/10 кВ, мощностью 25000 кВа, год ввода 1981, % загрузки с учетом работы АВР – 76, характер нагрузки – промышленно-бытовая;

- ПС 35 кВ «Акулово», трансформаторы 35/10 кВ, мощностью 1800 кВа, год ввода 1968, % загрузки с учетом работы АВР – 61, характер нагрузки – промышленно-бытовая с преобладанием бытовой;

- ПС 35 кВ «Осеньево», трансформаторы 35/10 кВ, мощностью 2*4000 кВа, 1-1000 кВа, год ввода 1966, % загрузки с учетом работы  АВР – 72, характер нагрузки – промышленно-бытовая с преобладанием бытовой;

- ПС 35 кВ «Керамика», трансформаторы 35/10 кВ, мощностью 2*10000 кВа, год ввода 1998, % загрузки с учетом работы АВР – 66, характер нагрузки – промышленно-бытовая с преобладанием промышленной.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

По территории Бабынинского района проходят линии электропередачи: напряжением 220 кВ: «Крутицы-Воротынск» - 2,5 км, «Крутицы-Бабынино» - 32,7 км, «Воротынск-Кудринская» - 40,8 км, «Бабынино-Электрон» - 15,6 км и линия напряжением 35 кВ «Бабынино-Акулово» - 15,5 км.

Расход электроэнергии по потребителям Бабынинского района в январе 2007 года составил 2776428 кВт.ч., в том числе бытовая нагрузка 637932 кВт.ч.

#### III. 4. 4 Связь

Телефонная связь

Телефонная связь Бабынинского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Не достаточно обеспечены телефонной связью жители сельской местности. Из общего количества сельских населённых пунктов в области телефонизировано только несколько поселений.

Услуги сотовой связи на территории области предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Существующее состояние сетей связи

Основу телефонной сети общего пользования области составляет сеть ОАО "ЦентрТелеком", которая включает в себя 14 телефонных станций общей емкостью 2050 номеров (без п. Воротынска и д. Орешково). К центральной станции п. Бабынино подключена 1 ведомственная станция (Промплощадка п. Газопровод), общая монтированная емкость составляет 150 номеров, из них имеют выход на нашу сеть 100 номеров.

Поселок Воротынск, в том числе д. Орешково, включает в себя 2 станции EWSD общей емкостью 3312 номеров.