Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

КАЛУГА

2007

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 06-01А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	3

IV. Цели и задачи территориального планирования	3

V. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	5

V. 1 Экономическая база	5

V. 1.1 Промышленное производство	6

V. 1.2 Сельское хозяйство	7

V. 2 Рекреационно - туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Бабынинского района	7

V. 3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	11

V. 4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	33

V. 5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	42

V.6 Транспортная инфраструктура	51

V.7 Инженерная инфраструктура	54

V. 8 Функционально-планировочная организация территории	58

### Положения территориального планирования муниципального района

## IV. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования Бабынинского района разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2025 гг.

Схема территориального планирования это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории  Бабынинского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических городов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Бабынинского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

## V. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

### V. 1 Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Наличие сложившегося значительного экономического потенциала и квалифицированных кадров;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия  генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством, и  предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

#### V. 1.1 Промышленное производство

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации, ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям при увеличении роли ведущей отрасли – машиностроения.

Предполагается также формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

На территории ГП «Поселок Воротынск» в настоящее время планируется разместить комплекс заводов по производству строительных конструкций. Под эту цель уже выделен участок в 296 га. В данный проект предусматриваются инвестиции в размере 500 млн. евро.

#### V. 1.2 Сельское хозяйство

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий района по сравнению со среднеобластной, необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельхозназначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития  Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находится соответствующие земельные участки, является субъектом и будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

### V. 2 Рекреационно - туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Бабынинского района

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Бабынинского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Поселок Бабынино – районный центр Бабынинского района может стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы Калужской области.

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают природный комплекс Национальный парк «Угра», Шамординские каменоломни - место прежней добычи «Шамординского мрамора» на реке Выссе, усадьба Богдановых, Келлата (XIX-XX века), д. Шамордино.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

● многопрофильные зоны межрегионального и районного значения;

● монопрофильные зоны районного значения;

● маршрутно-опорные центры;

● маршрутно-транзитные точки;

● наземные экскурсионно-туристские маршруты регионального и областного значения.

Многопрофильные зоны межрегионального и районного  значения  реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов (лесов I группы) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Маршрутно-опорные центр и маршрутно-опорные точки – населенные пункты имеющие высокий историко-культурный потенциал на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Населенные пункты: Гришово, Акулово, Извесково, Кумовское, Муромцево, Никольское, Пятницкое, Спас, Рындино, Шамордино, Утешево могут рассматриваться как маршрутно-опорные точки рекреационно-туристической системы района.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения.

В Бабынинском районе основной базой, стартовой площадкой для развития инвестиционных программ, таких как создание современных зон отдыха, строительство туристических объектов, оздоровительного центра является деревня Светлицы.

В деревне уже построено здание небольшой гостиницы на 12 - 15 человек. Отделку здания предполагается завершить к сезону 2007 года. Рядом предполагается построить еще два небольших гостиничных корпуса, создать небольшой парк на берегу реки Перемера.

Программы сельского туризма включены в Областную целевую Программу «Развитие туризма в Калужской области на 2006 — 2010 гг».

Предполагается создать Экологический Туристический Парк.

Маршрутно-транзитные точки - населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населенных пунктах развита система кратковременного обслуживания.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в единую систему транспортно-экскурсионными связями областного и районного значения.

Существующий туристический маршрут «По следам великого стояния» - 48 км (монастыри Спас-Воротынский, Тихонова Пустынь, городища у сел Спас, Воротынск, Свинухово, поминальный крест в с. Дворцы.) Этот маршрут регионального значения на территории района проходит частично.

Подпрограммой «Дороги» целевой федеральной программы «Золотое кольцо России» по Калужской области планируется организация маршрута Москва - Воротынск (д. Муромцево) – Козельск (Оптина Пустынь, Шамордино). В районе прохождения дороги через национальный парк «Угра» будут построены две смотровые площадки.

Также планируется организация маршрута Калуга – Бабынино.

На территории Бабынинского района предлагается сформировать две многопрофильных рекреационно-туристских зоны межрегионального и районного значения и монопрофильные зоны районного значения. Их пространственно-планировочная организация имеет площадной характер. На территориях этих зон возможны различные виды туризма:

- в зависимости от цели туристского путешествия – культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой, религиозный;

- по территориальному признаку – локальный (посещение отдельных объектов туризма), зональный (посещение ряда объектов в пределах рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны как элементов маршрута);

-  по интенсивности потоков туристов – постоянный и сезонный;

- по характеру организации – плановый (организованный групповой), самодеятельный (неорганизованный групповой и индивидуальный);

- по срокам и продолжительности пребывания и путешествия – кратковременный и продолжительный.

Объекты туризма многопрофильных зон имеют межрегиональное и районное значение.

Многопрофильная зона межрегионального значения формируется на основе Национального парка «Угра», который обеспечивают интегрированное комплексное обслуживание в масштабе всей рекреационно-туристской системы. В зону включены лесные массивы, леса I группы.

Многопрофильная зона районного значения формируется на основе поселка Бабынино, лесов I группы, памятников истории.

Монопрофильные зоны районного значения являются самостоятельными элементами. В них включены леса I группы.

Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая.

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит повысить качество обслуживания действующих маршрутов и включить их в общую систему.

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала района одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы, включенной в федеральную рекреационно-туристическую систему «Золотое кольцо».

### V. 3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Бабынинского района на 01.01.2006г. составляет 22,5 тыс. человек.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 30 тыс. чел. включая сезонное население и жителей Калуги, второе жилье которых может быть расположено на территории района.

Наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Прогноз численность населения на конец расчетного срока

Значительный механический приток, который наблюдается за последние годы (за счёт вынужденных переселенцев, беженцев и военнослужащих), а также благоприятная половозрастная структура (высокий удельный вес населения в трудоспособном возрасте - 59% и детей до 15 лет – 19,7%) формируют положительное сальдо прироста населения района.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 15-20 лет выполнен с учетом анализа динамики населения района за последнее 10-летие и составит всего 41,2 тыс. чел из них  35 тыс. чел. постоянного населения и 6,2 тыс. чел сезонного населения.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Бабынинского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Часть территории района граничит с городом Калугой и фактически выполняет функции его пригородной зоны, что обуславливает развитие центростремительных связей при активном взаимодействии сельских населенных пунктов, находящихся в зоне возможных повседневных трудовых, культурно-бытовых и рекреационных передвижений населения с обеспеяением нормативной доступности с городом Калугой.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственнми центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Бабынинский район» (современное состояние)

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам,больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «поселок Бабынино» |  | 4295 |  |  |
| 1 | п.Бабынино | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения | 52,8 | 2 школы на 576 и 62 мест Библиотека на 4,4 тыс. томов Клуб на 100 мест | ОАО Бабынинский завод «Юность» ЗАО «фирма БКМ» ООО «Инвертор» АО «Бабынинский молочный завод» ООО «Электрощит» МП «Бабынинская типография» ООО «Кама-лес» |
| 2 | Д.Слобода |  | 210 |  |  |
| СП «село Муромцево» |  | 1831 |  |  |
| 3 | С.Муромцево | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 689 | ДДУ на 25 мест Школа на 113 мест Библиотека на 12,2 тыс. томов Клуб на 200 мест Поликлиника на 30 пос/см | ООО «ПКФ Агросоюз» |
| 4 | Д.Дегтянка | Рядовые поселения | 2 |  |  |
| 5 | Д.Липилины Дворы |  | 10 |  |  |
| 6 | Д.Орловка |  | 3 |  |  |
| 7 | Д.Семыкино |  | - |  |  |
| 8 | Д.Черная Грязь |  | 42 |  |  |
| 9 | Х.Аникановский |  | 34 |  |  |
| 10 | С.Бокатово |  |  |  |  |
| 11 | Д.Бесово |  | 6 |  |  |
| 12 | Д.Мячково |  | 3 |  |  |
| 13 | Д.Тужимово |  | 4 |  |  |
| 14 | п.Садовый | Социальный подцентр | 228 | Клуб на 40 мест |  |
| 15 | Д.Костенево | Рядовые поселения | - |  |  |
| 16 | Д.Кулешовка |  | 3 |  |  |
| 17 | Д.Мезенцово |  | 1 |  |  |
| 18 | Д.Поповка |  | 8 |  |  |
| 19 | Д.Ропчица |  | 5 |  |  |
| 20 | Д.Сорокино |  | 4 |  |  |
| 21 | Д.Барановка |  | - |  |  |
| 22 | Д.Бражниково |  | 15 |  |  |
| 23 | Д.Космачи |  | 9 |  |  |
| 24 | Д.Мордвиново |  | 2 |  |  |
| 25 | Д.Рыково |  | 4 |  |  |
| 26 | Д.Сосновка |  | 1 |  |  |
| 27 | С.Тырново | Социальный подцентр | 167 | Начальная школа на 8 мест Клуб на 60 мест |  |
| 28 | п.Бабынинское Отделение | Социальный подцентр | 254 | Библиотека на 6,0 тыс. томов Клуб на 25 мест |  |
| 29 | Д.Башутино | Рядовые поселения | - |  |  |
| 30 | Д.Городниково |  | 7 |  |  |
| 31 | Д.Плюсково |  | 3 |  |  |
| 32 | Д.Ширяево |  | - |  |  |
| 33 | Д.Верхний Доец |  | 8 |  |  |
| 34 | Д.Кромино |  | 59 |  |  |
| 35 | Д.Ленское |  | 14 |  |  |
| 36 | Д.Нижний Доец |  | 10 |  |  |
| 37 | Д.Поповские Хутора | Социальный подцентр | 185 | Начальная школа на 6 мест Библиотека на 8,0 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 38 | Д.Савинское | Рядовые поселения | 30 |  |  |
| 39 | Д.Шамордино |  | 8 |  |  |
| СП «село Сабуровщино» |  | 731 |  |  |
| 40 | С.Сабуровщино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 388 | Школа на 33 места Библиотека на 12,8 тыс. томов Клуб на 150 мест |  |
| 41 | Д.Егорьево | Рядовые поселения | 5 |  |  |
| 42 | Д.Покров |  | 17 |  |  |
| 43 | Д.Шугурово |  | 3 |  |  |
| 44 | Д.Акулово | Социальный подцентр | 5 | Библиотека на 7,1 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 45 | Д.Васцы | Рядовые поселения | - |  |  |
| 46 | Д.Ильино |  | 3 |  |  |
| 47 | Д.Колентеево |  | 12 |  |  |
| 48 | Д.Настино |  | - |  |  |
| 49 | С.Стрельня | Социальный подцентр | 20 | Поликлиника на 30 пос/смену |  |
| 50 | Д.Каторгино | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 51 | С.Сергиево |  | 28 |  |  |
| 52 | п.Газопровод | Социальный подцентр | 655 | Школа на 97 мест Библиотека на 13,3 тыс. томов Клуб на 230 мест |  |
| 53 | Д.Безвель | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 54 | Д.Вишенки |  | 2 |  |  |
| 55 | Д.Козино | Социальный подцентр | 18 | Клуб на 54 мест |  |
| 56 | Д.Колтенки | Рядовые поселения | - |  |  |
| 57 | Д.Надеино |  | 6 |  |  |
| СП «село Утешево» |  | 1541 |  |  |
| 58 | С.Утешево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 390 | Школа на 87 мест Библиотека на 9,5 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 59 | Д.Воронино | Социальный подцентр | 53 | Библиотека на 8,6 тыс. томов |  |
| 60 | Д.Жалобино | Рядовые поселения | 6 |  |  |
| 61 | С.Извеково |  | 54 |  |  |
| 62 | Д.Свиридово |  | 1 |  |  |
| 63 | С.Куракино | Социальный подцентр | 373 | Школа на 44 места Библиотека на 8,5 тыс. томов |  |
| 64 | Д.Волхонское | Рядовые поселения | 3 |  |  |
| 65 | Д.Спорное |  | 2 |  |  |
| 66 | Д.Сычево |  | - |  |  |
| 67 | Д.Лычино |  | 7 |  |  |
| 68 | Д.Нестеровка |  | 12 |  |  |
| 69 | Д.Шубино |  | 7 |  |  |
| 70 | Д.Бровкино |  | 5 |  |  |
| 71 | Д.Оликово |  | 16 |  |  |
| 72 | Д.Подолуйцы |  | 9 |  |  |
| 73 | Д.Лопухино | Социальный подцентр | 139 | Начальная школа на 5 мест |  |
| 74 | Д.Внуково | Рядовые поселения | 15 |  |  |
| 75 | Д.Машкино |  | 1 |  |  |
| 76 | С.Гришово |  | - |  |  |
| 77 | С.Вязовна | Социальный подцентр | 415 | ДДУ на 60 мест Школа на 52 места |  |
| 78 | Д.Мелечево | Рядовые поселения | 5 |  |  |
| 79 | Д.Рыжково |  | 28 |  |  |
| СП «село Бабынино» |  | 1822 |  |  |
| 80 | с.Бабынино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 405 | ДДУ на 160 мест Библиотека на 9,6 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 81 | С.Антопьево | Социальный подцентр | 244 | Школа на 15 мест Библиотека на 4,4 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 82 | Д.Барашня | Рядовые поселения | - |  |  |
| 83 | Д.Вислово |  | 6 |  |  |
| 84 | Д.Маково |  | 13 |  |  |
| 85 | Д.Нижнее Сомово |  | 4 |  |  |
| 86 | С.Сеньково |  | 19 |  |  |
| 87 | С.Никольское | Социальный подцентр | 205 | Библиотека на 5,9 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 88 | Д.Егорьево | Рядовое поселение | 16 |  |  |
| 89 | С.Пятницкое | Социальный подцентр | 190 | Школа на 19 мест Библиотека на 9,5 тыс. томов Клуб на 80 мест |  |
| 90 | Д.Губино | Рядовые поселения | 22 |  |  |
| 91 | С.Акулово |  | 173 |  |  |
| 92 | Д.Верхнее Сомово |  | - |  |  |
| 93 | Д.Дерягино |  | 8 |  |  |
| 94 | Д.Матюково |  | 14 |  |  |
| 95 | Д.Светлицы |  | 1 |  |  |
| 96 | Д.Слободка |  | 13 |  |  |
| 97 | С.Волково |  | 8 |  |  |
| 98 | Д.Крутая |  | 2 |  |  |
| 99 | С.Варваренки |  | 5 |  |  |
| 100 | Д.Дмитриевка |  | 4 |  |  |
| 101 | Д.Карачево |  | 5 |  |  |
| 102 | Д.Осиповка |  | 11 |  |  |
| 103 | Д.Спас | Социальный подцентр | 25 | Школа на 17 мест |  |
| 104 | Д.Альшаны | Рядовые поселения | 28 |  |  |
| 105 | Д.Высокое |  | 4 |  |  |
| 106 | Д.Матюково |  | 13 |  |  |
| 107 | Д.Хвалово |  | 60 |  |  |
| 108 | Д.Лапино | Социальный подцентр | 189 | Библиотека на 7,0 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 109 | Д.Подберезье | Рядовые поселения | 4 |  |  |
| 110 | Д.Темишово |  | 3 |  |  |
| 111 | Д.Волчье |  | 12 |  |  |
| 112 | Д.Дяглевка |  | 6 |  |  |
| 113 | Д.Рассудово |  | 78 |  |  |
| 114 | Д.Холопово |  | 32 |  |  |
| ГП «поселок Воротынск» |  | 11791 |  |  |
| 115 | П.Воротынск | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 11548 | 2 ДДУ на 320 и 190 мест 2 школы на 643 и768 мест Библиотека на 15,2 тыс. томов Больница на 40 коек Поликлиника на 100 пос/смену | ОАО «Стройполимеркерамика» ЗАО «Воротынский электроремонтный завод» ПО «Воротынский комбинат пищепром» ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов» ООО «Воротынские пельмени» ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод» |
| 116 | С.Кумовское | Социальный подцентр | 198 | Клуб на 100 мест |  |
| 117 | Д.Уколовка | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 118 | Д.Шейная Гора |  | 3 |  |  |
| 119 | Д.Доропоново | Рядовое поселение | 2 |  |  |
| 120 | Д.Рындино | Социальный подцентр | 20 | Поликлиника на 25 пос/смену |  |
| 121 | Д.Харское | Рядовое поселение | 10 |  |  |
|  | Всего по району |  | 22,5 тыс. человек |  |  |

В результате анализе современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населенных пунктов:

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Бабынинский район» (перспектива)

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам,больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «поселок Бабынино» |  | 4500 | Предлагается: построить 2 ДДУ на 70 мест каждый |  |
| 1 | п.Бабынино | Административный центр (центр района), промышленный, социальный, рекреационно-туристический центр районного значения | 4300 | 2 школы на 576 и 62 мест Библиотека на 4,4 тыс. томов Клуб на 100 мест Предлагается: построить 2 ДДУ на 70 мест каждый | ОАО Бабынинский завод «Юность» ЗАО «фирма БКМ» ООО «Инвертор» АО «Бабынинский молочный завод» ООО «Электрощит» МП «Бабынинская типография» ООО «Кама-лес» |
| 2 | Д.Слобода |  | 210 |  |  |
| СП «село Муромцево» |  | 3970 | Предлагается: увеличить количество мест в ДДУ до 60 мест. увеличить количество мест в школе до 180. построить больницу на 27 коек |  |
| 3 | С.Муромцево | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр, рекреационно-туристический подцентр | 689 | ДДУ на 25 мест Школа на 113 мест Библиотека на 12,2 тыс. томов Клуб на 200 мест Поликлиника на 30 пос/см Предлагается: построить больницу на 27 коек | ООО «ПКФ Агросоюз» |
| 4 | Д.Дегтянка | Рядовые поселения | 2 |  |  |
| 5 | Д.Липилины Дворы |  | 10 |  |  |
| 6 | Д.Орловка |  | 310 |  |  |
| 7 | Д.Семыкино |  | - |  |  |
| 8 | Д.Черная Грязь |  | 280 |  |  |
| 9 | Х.Аникановский |  | 34 |  |  |
| 10 | С.Бокатово |  |  |  |  |
| 11 | Д.Бесово |  | 6 |  |  |
| 12 | Д.Мячково |  | 3 |  |  |
| 13 | Д.Тужимово |  | 4 |  |  |
| 14 | п.Садовый | Социальный подцентр | 370 | Клуб на 40 мест |  |
| 15 | Д.Костенево | Рядовые поселения | - |  |  |
| 16 | Д.Кулешовка |  | 3 |  |  |
| 17 | Д.Мезенцово |  | 1 |  |  |
| 18 | Д.Поповка |  | 8 |  |  |
| 19 | Д.Ропчица |  | 5 |  |  |
| 20 | Д.Сорокино |  | 4 |  |  |
| 21 | Д.Барановка |  | 570 |  |  |
| 22 | Д.Бражниково |  | 15 |  |  |
| 23 | Д.Космачи |  | 9 |  |  |
| 24 | Д.Мордвиново |  | 2 |  |  |
| 25 | Д.Рыково |  | 4 |  |  |
| 26 | Д.Сосновка |  | 1 |  |  |
| 27 | С.Тырново | Социальный подцентр | 167 | Начальная школа на 8 мест Клуб на 60 мест |  |
| 28 | п.Бабынинское Отделение | Социальный подцентр | 300 | Библиотека на 6,0 тыс. томов Клуб на 25 мест |  |
| 29 | Д.Башутино | Рядовые поселения | - |  |  |
| 30 | Д.Городниково |  | 7 |  |  |
| 31 | Д.Плюсково |  | 3 |  |  |
| 32 | Д.Ширяево |  | - |  |  |
| 33 | Д.Верхний Доец |  | 8 |  |  |
| 34 | Д.Кромино |  | 240 |  |  |
| 35 | Д.Ленское |  | 14 |  |  |
| 36 | Д.Нижний Доец |  | 170 |  |  |
| 37 | Д.Поповские Хутора | Социальный подцентр | 950 | Начальная школа на 6 мест Библиотека на 8,0 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 38 | Д.Савинское | Рядовое поселение | 30 |  |  |
| 39 | Д.Шамордино | Рекреационно-туристический подцентр | 880 |  |  |
| СП «село Сабуровщино» |  | 1200 | Предлагается: построить ДДУ на 40 мест |  |
| 40 | С.Сабуровщино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 400 | Школа на 33 места Библиотека на 12,8 тыс. томов Клуб на 150 мест Предлагается: построить ДДУ на 40 мест |  |
| 41 | Д.Егорьево | Рядовые поселения | 5 |  |  |
| 42 | Д.Покров |  | 17 |  |  |
| 43 | Д.Шугурово |  | 3 |  |  |
| 44 | Д.Акулово | Социальный подцентр | 5 | Библиотека на 7,1 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 45 | Д.Васцы | Рядовые поселения | - |  |  |
| 46 | Д.Ильино |  | 3 |  |  |
| 47 | Д.Колентеево |  | 12 |  |  |
| 48 | Д.Настино |  | - |  |  |
| 49 | С.Стрельня | Социальный подцентр | 20 | Поликлиника на 30 пос/смену |  |
| 50 | Д.Каторгино | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 51 | С.Сергиево |  | 28 |  |  |
| 52 | п.Газопровод | Социальный подцентр | 655 | Школа на 97 мест Библиотека на 13,3 тыс. томов Клуб на 230 мест |  |
| 53 | Д.Безвель | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 54 | Д.Вишенки |  | 2 |  |  |
| 55 | Д.Козино | Социальный подцентр | 18 | Клуб на 54 мест |  |
| 56 | Д.Колтенки | Рядовые поселения | - |  |  |
| 57 | Д.Надеино |  | 6 |  |  |
| СП «село Утешево»* |  | 2180 | Предлагается: построить поликлинику на 40 пос/см построить больницу на 30 коек. |  |
| 58 | С.Утешево | Административный, хозяйственный и социальный центр, рекреационно-туристический подцентр | 390 | Школа на 87 мест Библиотека на 9,5 тыс. томов Клуб на 100 мест Предлагается: построить больницу на 30 коек |  |
| 59 | Д.Воронино | Социальный подцентр | 920 | Библиотека на 8,6 тыс. томов |  |
| 60 | Д.Жалобино | Рядовое поселение | 6 |  |  |
| 61 | С.Извеково | Рекреационно-туристический подцентр | 54 |  |  |
| 62 | Д.Свиридово | Рядовые поселения | 1 |  |  |
| 63 | С.Куракино | Социальный подцентр | 373 | Школа на 44 места Библиотека на 8,5 тыс. томов |  |
| 64 | Д.Волхонское | Рядовые поселения | 3 |  |  |
| 65 | Д.Спорное |  | 2 |  |  |
| 66 | Д.Сычево |  | - |  |  |
| 67 | Д.Лычино |  | 240 |  |  |
| 68 | Д.Нестеровка |  | 12 |  |  |
| 69 | Д.Шубино |  | 7 |  |  |
| 70 | Д.Бровкино |  | 5 |  |  |
| 71 | Д.Оликово |  | 16 |  |  |
| 72 | Д.Подолуйцы |  | 9 |  |  |
| 73 | Д.Лопухино | Социальный подцентр | 139 | Начальная школа на 5 мест |  |
| 74 | Д.Внуково | Рядовые поселения | 15 |  |  |
| 75 | Д.Машкино |  | 1 |  |  |
| 76 | С.Гришово | Рекреационно-туристический подцентр | - |  |  |
| 77 | С.Вязовна | Социальный подцентр | 530 | ДДУ на 60 мест Школа на 52 места Предлагается: построить поликлинику на 40 пос/см |  |
| 78 | Д.Мелечево | Рядовые поселения | 5 |  |  |
| 79 | Д.Рыжково |  | 490 |  |  |
| СП «село Бабынино» |  | 6380 | Предлагается: построить поликлинику на 110 пос/см Построить больницу на 86 коек |  |
| 80 | с. Бабынино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 1825 | ДДУ на 160 мест Библиотека на 9,6 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 81 | С.Антопьево | Социальный подцентр | 425 | Школа на 15 мест Библиотека на 4,4 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 82 | Д.Барашня | Рядовые поселения | - |  |  |
| 83 | Д.Вислово |  | 550 |  |  |
| 84 | Д.Маково |  | 13 |  |  |
| 85 | Д.Нижнее Сомово |  | 4 |  |  |
| 86 | С.Сеньково |  | 270 |  |  |
| 87 | С.Никольское | Социальный и рекреационно-туристический подцентр | 410 | Библиотека на 5,9 тыс. томов Клуб на 30 мест |  |
| 88 | Д.Егорьево | Рядовое поселение | 16 |  |  |
| 89 | С.Пятницкое | Социальный и рекреационно-туристический подцентр | 190 | Школа на 19 мест Библиотека на 9,5 тыс. томов Клуб на 80 мест |  |
| 90 | Д.Губино | Рядовое поселение | 22 |  |  |
| 91 | С.Акулово | Рекреационно-туристический подцентр | 200 |  |  |
| 92 | Д.Верхнее Сомово | Рядовые поселения | - |  |  |
| 93 | Д.Дерягино |  | 8 |  |  |
| 94 | Д.Матюково |  | 14 |  |  |
| 95 | Д.Светлицы | Рекреационно-туристический подцентр | 410 |  |  |
| 96 | Д.Слободка | Рядовые поселения | 50 |  |  |
| 97 | С.Волково |  | 8 |  |  |
| 98 | Д.Крутая |  | 2 |  |  |
| 99 | С.Варваренки |  | 410 |  |  |
| 100 | Д.Дмитриевка |  | 4 |  |  |
| 101 | Д.Карачево |  | 5 |  |  |
| 102 | Д.Осиповка |  | 11 |  |  |
| 103 | Д.Спас | Социальный и рекреационно-туристический подцентр | 25 | Школа на 17 мест |  |
| 104 | Д.Альшаны | Рядовые поселения | 550 |  |  |
| 105 | Д.Высокое |  | 250 |  |  |
| 106 | Д.Матюково |  | 13 |  |  |
| 107 | Д.Хвалово |  | 670 |  |  |
| 108 | Д.Лапино | Социальный подцентр | 310 | Библиотека на 7,0 тыс. томов Клуб на 100 мест |  |
| 109 | Д.Подберезье | Рядовые поселения | 4 |  |  |
| 110 | Д.Темишово |  | 3 |  |  |
| 111 | Д.Волчье |  | 12 |  |  |
| 112 | Д.Дяглевка |  | 6 |  |  |
| 113 | Д.Рассудово |  | 78 |  |  |
| 114 | Д.Холопово |  | 40 |  |  |
| ГП «поселок Воротынск» |  | 23000 | Предлагается: построить ДДУ на 170 мест Построить школу на 660 мест Построить больницу на 270 коек. увеличить емкость поликлиник до 400 пос/см в целом | Выделен участок площадью в 296 га. под заводы по производству строительных конструкций |
| 115 | П.Воротынск | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр, рекреационно-туристический подцентр | 22800 | 2 ДДУ на 320 и 190 мест 2 школы на 643 и768 мест Библиотека на 15,2 тыс. томов Больница на 40 коек Поликлиника на 100 пос/смену | ОАО «Стройполимеркерамика» ЗАО «Воротынский электроремонтный завод» ПО «Воротынский комбинат пищепром» ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов» ООО «Воротынские пельмени» ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод» |
| 116 | С.Кумовское | Социальный и рекреационно-туристический подцентр | 198 | Клуб на 100 мест |  |
| 117 | Д.Уколовка | Рядовые поселения | 10 |  |  |
| 118 | Д.Шейная Гора |  | 3 |  |  |
| 119 | Д.Доропоново |  | 2 |  |  |
| 120 | Д.Рындино | Социальный и рекреационно-туристический подцентр | 20 | Поликлиника на 25 пос/смену |  |
| 121 | Д.Харское | Рядовое поселение | 10 |  |  |
|  | Всего по району |  | 41,2 тыс. человек (35,0 тыс.чел.-постоянное, 6,2 тыс.чел.-сезонное) |  |  |

### V. 4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Ферзиковского района

- Невысокий средний показатель жилообеспеченности для сельских поселений – 19,7 м2/чел.

- Высокий процент жилья имеющего износ более 50%.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Бабынинского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. В Калужской области разработана целевая программа «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы, включающая четыре подпрограммы:

1. "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства";

2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда";

3. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий";

4. "Обеспечение жильем молодых семей";

С учетом программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы схемой территориального планирования Бабынинского района предлагается решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 1060 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 45,0 м2/чел в сельских поселениях и 35 м2/чел в поселках городского типа;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

( внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

( создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

( привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 1060 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 60 тыс. кв.м в год.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу за период намечается 19,1 тыс м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 84,9 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

444,7- (19,1+84,9) = 340,7 тыс. м2, где

444,7 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(19,1+84,9) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (340,7 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (1060 тыс. кв.м):

340,7+1060 = 1400 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2015 г.) | 444,7 | 19,1 | 425,6 | 480 | 905,6 |
| Расчетный срок (2016-2025 гг.) | 905,6 | 84,9 | 820,7 | 580 | 1400 |
| Итого по этапам реализации |  | 104 |  | 1060 |  |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2015 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 224 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов  жилищного фонда 1 очереди:

- Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

444,7-19,1=425,6 тыс. м2 общей площади, где:

444,7 – существующий жилищный фонд в тыс. м2   общей площади;

19,1 – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

- Общий объем жилищного фонда района составит:

425,6+480=905,6 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 45,0 м2/чел в сельских поселениях и 35 м2/чел в поселках городского типа.

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой  жилой  застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 квм общей площади;

- небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается  использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки  более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее ) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре населенных пунктов | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Характеристика жилого фонда на расчетный срок по населенным пунктам

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Средняя жилообеспеченность, кв. м. пл./чел | Жилой фонд, кв. м. | Площадь территорий индивидуальной жилой застройки (новое строительство), га. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | На расчетный срок, в том числе сезонное население | Существующее | На расчетный срок | Существующее | На расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство) |  |
|  |  | Всего | В том числе население, проживающее в новой застройке |  |  |  |  |  |  |
| СП «поселок Бабынино» | 4295 | 4500 | 1824 | 19,2 | 45 | 82530 | 204130 | 121600 | 152 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Бабынино | 4085 | 4445 | 1824 | 19,2 |  | 78430 | 200030 | 121600 | 152 |
| СП «село Муромцево» | 1831 | 3970 | 3970 | 16,9 | 45 | 30970 | 295290 | 264320 | 330,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Черная Грязь | 42 | 280 | 280 | 22,5 |  | 947 | 19347 | 18400 | 23 |
| Д. Орловка | 3 | 310 | 310 | 35 |  | 105 | 20585 | 20480 | 25,6 |
| Д. Барановка | н.д. | 570 | 570 | н.д. |  | н.д. | 38320 | 38320 | 47,9 |
| Д. Нижний Доец | 10 | 170 | 170 | 17,3 |  | 173 | 11293 | 11120 | 13,9 |
| П. Садовый | 228 | 370 | 370 | 14,4 |  | 3289 | 28089 | 24800 | 31 |
| П. Бабынинское отделение | 254 | 200 | 200 | 13,8 |  | 3504 | 17104 | 13600 | 17 |
| Д. Шамордино | 8 | 880 | 880 | 9,8 |  | 78 | 58478 | 58400 | 73 |
| Д.Поповские Хутора | 185 | 950 | 950 | 14,6 |  | 2700 | 65900 | 63200 | 79 |
| Д.Кромино | 59 | 240 | 240 | 15,8 |  | 933,9 | 16933,9 | 16000 | 20 |
| СП «село Сабуровщино» | 1182 | 1200 | 120 | 23,5 | 30 | 27775 | 36000 | 8000 | 2,5 |
| СП «село Утешево» | 1541 | 2180 | 2180 | 44,2 | 45 | 68100 | 167830 | 145600 | 182 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Рыжково | 28 | 490 | 490 | 44,2 |  | 1237 | 34197 | 32960 | 41,2 |
| Д.Лычино | 7 | 240 | 240 | 44,0 |  | 308 | 16308 | 16000 | 20 |
| С.Вязовна | 415 | 530 | 530 | 44,2 |  | 18343 | 53543 | 35200 | 44 |
| Д.Воронино | 53 | 920 | 920 | 44,2 |  | 2342,6 | 63782,6 | 61440 | 76,8 |
| СП «село Бабынино» | 1822 | 6380 | 6380 | 21,8 | 45 | 39686 | 454980 | 425520 | 531,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бабынино | 405 | 1825 | 1825 | 20,6 |  | 8340 | 129940 | 121600 | 152 |
| С.Антопьево | 244 | 425 | 425 | 23,0 |  | 5659 | 33979 | 28320 | 35,4 |
| С.Никольское | 205 | 410 | 410 | 19,5 |  | 4014 | 31214 | 27200 | 34 |
| Д.Высокое | 4 | 250 | 250 | 10,0 |  | 40,0 | 16840 | 16800 | 21 |
| С.Акулово | 173 | 200 | 200 | 23,6 |  | 4087 | 17687 | 13600 | 17 |
| Д.Лапино | 189 | 310 | 310 | 17,1 |  | 3230 | 24030 | 20800 | 26 |
| С.Варваренки | 5 | 410 | 410 | 33,6 |  | 168 | 27528 | 27360 | 34,2 |
| Д.Слободка | 13 | 50 | 50 | 21,8 |  | 284 | 3484 | 3200 | 4 |
| Д.Светлицы | 1 | 410 | 410 | 71 |  | 71 | 27271 | 27200 | 34 |
| С.Сеньково | 19 | 270 | 270 | 21,0 |  | 405 | 18805 | 18400 | 23 |
| Д.Вислово | 6 | 550 | 550 | 40,3 |  | 242 | 37042 | 36800 | 46 |
| Д.Альшаны | 28 | 550 | 550 | 28,8 |  | 808 | 37448 | 36640 | 45,8 |
| Д.Холопово | 32 | 40 | 40 | 24,5 |  | 785 | 3585 | 2800 | 3,5 |
| Д.Хвалово | 60 | 670 | 670 | 22,1 |  | 1325 | 46125 | 44800 | 56 |
| ГП «поселок Воротынск» | 11791 | 23000 | 1730 | 16,8 | 35 | 198048 | 805000 | 115200 | 144,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Воротынск | 11548 | 22800 | 1730 | 16,7 |  | 193004,6 | 480600 | 115200 | 144,0 |
| Всего по району | 22,5 тыс. чел. | 41230 (35000-постоянное 6230-сезонное) | 19,76 |  | 444,7 тыс. м2 | 1963230 | 1080240 | 1342,8 |

### V. 5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории - Бабынинского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Бабынинского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный;

2 уровень – местный;

3 уровень – поселенческий.

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания области.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Бабынинского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – Поселок Бабыниноо | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

    - Администрирование;

    - Образование и воспитание;

    - Здравоохранение и социальное обеспечение;

    - Спорт;

    - Культура;

    - Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);

    - Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания  указывают какая численность населения и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания  в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городов. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница, хоспис и прочие учреждения ) концентрируются в районном центре п.Бабынино и областном центре г. Калуге.

Наиболее крупные центрами социально-хозяйственного развития становятся: п.Бабынино, с.Муромцево, п.Садовый, с.Тырново, п.Бабынинское Отделение, д.Поповские Хутора, с.Сабуровщино, д.Акулово, с.Стрельня, п.Газопровод, д.Козино, с.Утешево, д.Воронино, с.Куракино, д.Лопухино, с.Вязовна, с.Бабынино, с.Антопьево, с.Никольское, с.Пятницкое, д.Спас, д.Лапино, п.Воротынск, с.Кумовское, д.Рындино. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966гю №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г. 	Номенклатура и емкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса определены  в соответствии с приложением «Б» СП30-102-99 «Перечень и ориентировочные расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания и размеры их участков на территориях малоэтажной застройки в городах и пригородных поселениях», основные объемы по объектам периодического спроса определены в соответствии со СНиП 2.01.07-89* и «Социальным нормативам и нормам».

Расчет емкости учреждений обслуживания группы городских и сельских поселений Бабынинского района

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 1050 | 755 | 295 | 1050 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 3150 | 2550 | 600 | 3150 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Квм общей площади | 300 | 10500 | н.д. |  | 10500 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 5250 | 1729 | 3521 | 5250 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 616 | 335 | 280 | 616 |
| 6 | Амбулатории | Квм общей площади | 50,0 | 1750 | н.д. | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости и существующей сохраняемой. | 1750 |
| 7 | Аптечные киоски | квм | 10,0 | 350 | н.д. |  | 350 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | Квм торг. Площади | 160,0 80,0 | 5600 2800 | н.д. |  | 5600 2800 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 70 | н.д. |  | 70 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 35 | н.д. |  | 35 |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40,0 | 1400 | н.д. |  | 1400 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 35 | н.д. |  | 35 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 35 | н.д. |  | 35 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 470 | 135 | 336 | 470 |
| 15 | Рынки | Торг.место | 7 | 245 | н.д. |  | 245 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 210 | 185,2 | 25 | 210 |
| 17 | Предпр.обществ.питания | мест | 20 | 700 | н.д. |  | 700 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Бабынинского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Ферзиковского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Совершенствованию системы образования в районе будут способствовать реализация Приоритетного национального проекта «Образование» по  направлению «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня».

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, 	Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Ферзиковского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Особенностью Бабынинского района является большое количество садоводов и дачников, приезжающих из Калуги и использующих свои загородные дома летом в качестве второго жилья. Это приводит к резкому росту нагрузки на социальную инфраструктуру и медицинский персонал сельской местности района. В качестве первоочередного мероприятия в районе Схемой территориального планирования Калужской области предлагается организовать сеть низовых медицинских учреждений сезонного действия, ориентированных на оказание населению первичной медицинской помощи.

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

## V.6 Транспортная инфраструктура

В развития транспортной сети Бабынинского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области.

В частности предлагается построить новый автовокзал в Бабынино, где уже в настоящее время количество внутрирайонных и междугородных маршрутов превышает 8-10 ед.

Также предлагается строительство: автомобильных дорог, связывающие сельские населенные пункты Бабынино-Слобода-Покров-Каторгино.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

По реконструкции, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог по МР «Бабынинский район» на 2008-2015г.г.

| № | Наименование | Кол-во соединяемых сельских населенных пунктов, шт | Численность насе-ления соединяемых сельских населенных пунктов, чел | Вид работ (реконструкция, строительство, кап.ремонт) | Протяженность, км/п.м. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами федерального и регионального значения (пообъектно) 2029 |
| 1 | М:3 «Украина» - Ленское | 1 | 15 | кап.ремонт | 4,218 |  |  |  | 4,218 |  |  |  |  |
| 2 | М:3 «Украина» - Тырново | 1 | 186 | кап.ремонт | 2,552 |  |  | 2,552 |  |  |  |  |  |
| 3 | М:3 «Украина» - Садовый | 1 | 238 | кап.ремонт | 1,18 |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
| 4 | М:3 «Украина» - х.Аникановский | 1 | 41 | кап.ремонт | 1,44 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |
| 5 | «Вязьма-Калуга»-Извеково | 1 | 57 | кап.ремонт | 4,75 |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |
| 6 | «Вязьма-Калуга»-Воронино-Лопухино | 2 | 202 | кап.ремонт | 3,03 | 0,866 | 0,9 |  |  |  |  |  | 3,03 |
| 7 | Бабынино-Сабуровщино-Газопровод-Козино | 7 | 1194 | реконструк кап.ремонт | 18,91 | 4,7 | 6,28 |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,31 |
| 8 | Бабынино-Воротынск-поворот Росва | 9 | 15643 | кап.ремонт | 24,61 | 4,0 | 3,5 | 5,2 | 4,0 |  |  |  |  |
| 9 | «Бабынино-Воротынск-поворот п.Росва» - Пятницкое-Никольское | 6 | 1090 | реконструк кап.ремонт | 15,097 | 6,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,097 |
| 10 | «Бабынино-Воротынск-поворот п.Росва» - Антопьево-Акулово | 2 | 442 | кап.ремонт | 13,519 |  | 6,9 | 6,619 |  |  |  |  |  |
| 11 | «Бабынино-Воротынск-поворот п.Росва» - Рассудово | 1 | 57 | кап.ремонт | 0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
| 12 | «Бабынино-Пятницкое-Никольское»-Лапино | 1 | 182 | кап.ремонт | 1,395 |  |  |  |  |  | 1,395 |  |  |
| 13 | М:3 «Украина» Перемышль»-Кумовское-Рындино | 2 | 233 | кап.ремонт | 3,498 |  |  |  |  |  |  | 3,498 |  |
| 14 | «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево | 5 | 1016 | реконструк | 11,85 |  |  |  | 5,0 | 6,85 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 20596 |  | 106,989 | 15,566 | 17,58 | 14,371 | 15,838 | 11,6 | 12,695 | 15,738 | 14,437 |
| Приведение в нормативное техническое состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты (по объектно) |
| 1 | «Калуга-Юхнов»-Нестеровка | 2 | 386 | кап.ремонт | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | «Бабынино-Утещево»-Вязовна | 2 | 725 | кап.ремонт | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Извеково-д.Оликово | 2 | 77 | кап.ремонт | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 4 | с.Извеково-д.Свиридово | 2 | 58 | кап.ремонт | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 5 | М:3 «Украина» д.Бражниково-д.Сосновка-д.Черная Грязь | 5 | 80 | кап.ремонт | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 6 | «Бабынино-Газопровод»-Егорьево-Шугурово | 3 | 540 | кап.ремонт | 8,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Калуга-Юхнов»-Волхонское-Внуково | 2 | 29 | кап.ремонт | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 8 | Лапино-Темишево-Губино-Дмитриевка-Осиповка-Карачево-Подберезье | 7 | 229 | кап.ремонт | 8,8 |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |
| 9 | Альшаны-Н.Сомово-В.Сомово-Сеньково | 4 | 68 | кап.ремонт | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Бабынино-Слобода-Покров-Каторгино | 4 |  | стр-во | 3,9 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |
| 11 | Воротынск-Уколовка | 2 |  | кап.ремонт | 2,6 |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
| 12 | Воротынск-Доропоново | 2 |  | кап.ремонт | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
| 13 | «Воротынск-Кумовское»-Харское | 1 |  | кап.ремонт | 1,05 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |
| 14 | М:3 «Украина» -Садовый»-Савинское-Поповка | 3 | 277 | кап.ремонт | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |

### V.7 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- замена морально и физически устаревшего оборудования котельной

- замена ветхий теплопровод и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

- использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ - (ГТ ТЭЦ), предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки-БМК полной заводской готовности);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

- перевод производства полностью на централизованное теплоснабжение.

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассеина, а также улучшить их санитарное состояние следует центализовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Газоснабжение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. Компании приходится проводить нелегкую работу с региональными властями, которые должны обеспечить подготовку потребителей к приему газа. 
В центральном офисе ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер подписал с губернатором Калужской области первые сетевые графики строительства объектов газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством "Газпромом" газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Подготовка к массовой газификации вскоре может стать темой активного обсуждения в регионах. Объем инвестиций Калужской области в газификацию региона превысит инвестиции "Газпрома".

Природный газ - база для электрификации Бабынинского района.

"Газпром" сформировал программу газификации российских регионов на 2005-2007 годы. Реализация этой программы обеспечит повышение уровня газификации природным газом в среднем по России до 60%, в том числе в городах - до 66%, в сельской местности - до 42%.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию региона и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Электроснабжение

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

В связи с планируемым строительством на территории ГП «Поселок Воротынск» заводов, предлагается провести две линии электропередач напряжением 110 кВ.

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения городов и сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Водоотведение

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Связь. Телефонизация

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Бабынинском районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории области, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В течение 2000-2005 годов велись работы по расширению сети эфирного вещания в районе с одновременным сокращением проводного вещания как убыточного.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

### V. 8 Функционально-планировочная организация территории

Бабынинский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к  Центральному внутриобластному планировочнуму району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития ПГТ и сельских населенных мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономичеаской оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентра различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации;

- зоны органичений градостроительнгой деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр п. Бабынино, расположенный в центральной части района и п. Воротынск, находящийся на границе с МО «г. Калуга».

Главными планировочными осями – автодорога федерального значения М3 «Украина» и железная дорога Москва-Киев.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формиорование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит ПГТ и сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе рассматривающим систему расселения.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) предусмотрено в пределах поселковой черты и на территориях прилегающих к Воротынску и Бабынино, а так же других наиболее крупных населенных пунктах.

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья.

Значительное развитие котеджного строительства предусмотрено на территориях населенных пунктов и прилегающих к  ним, в том числе п. Бабынино, д. Черная Грязь, д. Орловка,  д. Барановка, д. Нижний Доец, п. Садовый, п. Бабынинское отделение, д. Шамордино, д. Поповские Хутора, д.Кромино, д.Рыжково, д.Лычино, с.Вязовна, д.Воронино, с.Бабынино, д.Антопьево, с.Никольское, дД.Высокое, с.Акулово, д.Лапино, с. Варваренки, д. Слободка, д. Светлицы, с. Сеньково, д. Вислово, д. Альшаны, д. Холопово, д. Хвалово и п. Воротынск с возможным изменением их границы. При изменении границы п. Бабынино необходимо будет изменить его административные границы (МО).

Предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории лесов 1 группы, ООПТ и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.