# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

# Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г.  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

# Муниципальный контракт № 131

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

# В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# Том первый

# КАЛУГА

2007

# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

# Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г.  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

# Муниципальный контракт № 131

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

# В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

\

# КАЛУГА

# 2007

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                       Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                 Клинкова Е.М.

инженер- картограф                                                                                  Кутова Ю.И.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В.П.

главный геолог                                                                                       Соломников И.Д.

инженер- эколог                                                                                   Евстафеева М.А.

ведущий инженер-программист                                                           Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

зам. председателя по экономике                                                         Владимирцев Н.С.

зам. начальника отдела коммунального хозяйства и архитектуры	      Нестеренко Р.Г.

# Оглавление

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Боровского района	6

I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	6

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.	6

I. 2 Природные условия и природно - ресурсный потенциал	8

I. 2.1 Климат	8

I.2.2 Морфология и ландшафтные особенности территории.	11

I.2.3. Инженерно-геологические условия.	17

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.	21

I.2.5. Ресурсы подземных вод.	25

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	28

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	36

I.2.8. Лесные ресурсы.	43

I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.	45

I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы	50

I.2.11. Охрана и использование историко-культурного наследия.	74

Выводы	75

I. 3 Анализ современного использования территории МР «Боровский район»	76

I.3.1 Целевое назначение земель	76

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	76

СПК колхоз «Русь».	81

СХА колхоз «Москва».	82

ООО «Борисово»	84

ООО колхоз «Циолковского»	85

ЗАО «Кривское»	86

ПСК СХА колхоз «Пригородное»	87

СХА колхоз «Первомайский»	89

ОНО ОПХ «Ермолино»	90

ГПЗ «Ворсино» - ликвидирован	91

I.3.3 Кадастровая оценка земель	93

I.3.4 Использование земель лесного фонда	95

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель.	98

Выводы	99

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	101

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.	101

Особо охраняемые природные территории.	101

Земли природоохранного назначения	103

Земли рекреационного назначения	103

Земли историко-культурного назначения.	104

Особо ценные земли	104

1.4.2. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	106

1.4.3.  Защитные леса.	109

I.4.4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	111

Характеристика санитарного состояния основных водоемов. Проблемные зоны. Состояние поверхностных вод.	111

Загрязнение  воздушного бассейна.	116

Анализ качества питьевой воды	118

Состояние гидрогеологической среды.	120

Состояние почвенного покрова.	124

Обзор заболеваемости  населения района	125

Радиационная обстановка	131

Зоны отдыха, пляжи	132

Выводы	132

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Боровского района	134

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	136

III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	145

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.	145

III. 2 Социально-экономическая характеристика Боровского района	150

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	150

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Боровского района	168

III.2.3  Жилой фонд района	178

III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание	192

Образование и воспитание	201

Учреждения культуры	211

Торговля	214

III.2.5 Объекты религиозного назначения	216

III.2.6 Ритуальное обслуживание населения	218

III.3. Транспортная инфраструктура	219

III.3.1. Железнодорожный транспорт	220

III.3.2. Автомобильные дороги.	220

III.3.3. Автомобильный транспорт.	236

III.4 Инженерная инфраструктура	241

III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.	241

III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.	258

III.4.3. Электроснабжение	285

III.4.4. Связь	288

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	291

Список используемой литературы	293

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Боровского района

## I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## I. 1 Цели и задачи территориального планирования.

Разработка Схемы территориального планирования Боровского района выполняется по заказу администрации МР «Боровский район». Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее-РФ) (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Боровского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Боровского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного  значения.

4.Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (7-10 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

## I. 2 Природные условия и природно - ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов, администрации Боровского района, докладов «О состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов в Калужской области в 2004, 2005, 2006 г.г.»,  справочная литература.

### I. 2.1 Климат

Климат Боровского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99), рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Протвы, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.2.2 Морфология и ландшафтные особенности территории.

МР «Боровский район» расположен в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечности Средне-Русской и южных склонов Московско-Смоленской возвышенностей. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время.  Окончательно он сформировался под воздействием ледников, водноледниковых потоков, последниковой эрозии. Наивысшая точка района расположена около д. Рагозино и составляет 242,3 м, а низшая - урез вод р. Протва на границе с Малоярославецким районом 124,0 м. Абсолютный перепад высот в пределах района составил 118,3 м. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно не превышают отметок 20-30 м, наибольший из них отмечен в пределах г. Боровска и достигает 45 м. В зависимости от степени расчлененности рельефа, мощности и состава четвертичных отложений выделено одиннадцать природных типов рельефа. В целом район представляет собой полого-волнистую эрозионно-аккумулятивную средне-слаборасчлененную равнину, сложенную в основном четвертичными образованиями. Ниже дается характеристика местностям.

1.Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

2.Мелкохолмистая моренная среднерасчлененная равнина сложенная образованиями получившие название напорной морены и сложена она в основном обломками коренных пород среднего карбона с прослоями суглинков. Около д. Рагозино расположен крупный отторженец сложенный в основном известняками каширского горизонта. Перекрыты эти образования маломощными песчаными породами водноледникового происхождения. Почвы дерново-среднеподзолистые местами дерновоподзолистые слабоглееватые на супесчаной основе.

3.Пологоволнистая водноледниково-мореная среднерасчленённая равнина сложенная моренными и водноледниковыми суглинками, перекрывают их супесчаные породы. Почвы средне-слабоподзолистые дерновые местами дерново-подзолистые слабоглееватые на супесчаной основе.

4.Плоская, плосконаклонная моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина развита к северу от долины реки Протвы. Сложена, в основном, в подошве четвертичных отложений моренными суглинками их перекрывают значительные по мощности разнохарактерные водноледниковые образования, состоящие из суглинков, песков и песчано-гравийного материала. Коренные отложения представлены водоупорными глинистыми породами средней и верхней юры, оксфорд-келловейского и волжского горизонтов. Этот тип местности значительно заболочен из-за плохой поверхностной дренированности местности. Почвы дерново-среднеподзолистые, слабо-глееватые местами дерново-глеевые.

5.Плоская зандровая равнина слаборасчлененная на приречных участках местами сильнорасчлененная. Этот тип местности наиболее широко развит в пределах района, он связан с периодом таяния московского ледника поздней стадии его развития. Этот тип равнин для района является фоновым, сложен он в основном супесями, песчаными суглинками, песками в разной степени глинистыми. Плоские водораздельные участки рельефа обычно заболочены. Почвы дерновые средне-слабоподзолистые в разной степени глееватые, на склонах речных долин дерново-подзолистые смытые.

6.Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Наибольшая мощность этих отложений сосредоточена в долине пра – Протвы (современная долина р. Городянки) и составляет 50-90 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

7.Озерно-водноледниковая плоская равнина развита на западе района около населенных пунктов Федорино и Борисово, это места расположения постледниковых озер, в дальнейшем исток р. Межиха. Сложена в основном тонкопесчаными суглинками и песками. Почвы дерновые среднеподзолистые местами слабо-глеватые и дерново-глеевые.

8.Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

9.Плоская аллювиально-озерная равнина (первая, вторая надпойменные террасы). Сложена в основном песками с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Террасы левого берега р. Протвы цокольные в цоколе залегают известняки протвинского и глины стешевского горизонтов нижнего карбона. Почвы дерновые подзолистые луговые.

10.Сквозные долины стока имеют очень ограниченное распространение и сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

11.Крутые склоны речных долин сложены делювием в основном пород четвертичного времени.

Описание геологического строения района дается только той части стратиграфического разреза, которая представляет практический интерес. Окский надгоризонт нижнекаменноугольного периода состоящий из четырех стратиграфических подразделений: алексинского, Михайловского, веневского, тарруского горизонтов - имеет для района большое значение как источник пресных артезианских вод. Сложен он в основном органогенно-обломочными известняками с подчиненным количеством прослоев песчано-глинистого материала. Общая мощность толщи составляет 40-45 м. На дневную поверхность породы этого времени в пределах района не выходят, они перекрыты либо четвертичными образованиями, либо стратиграфически вышележащими отложениями стешевского горизонта нижнего карбона.

Стешевский водоупорный слой мощностью в 20м сложен пластичными высокодисперсными темно-серыми глинами с маломощными прослоями мергелей. Глины стешевского возраста имеют огромное значение как водоупор для вышележащего протвинского водоносного горизонта и в тоже время являясь водозащитным слоем для нижележащего окского водоносного горизонта.

Протвинский горизонт завершает отложения нижнекаменноугольного возраста. Сложен он известняками, местами окремненными, массивными и сахаровидными разновидностями и тонко-толстоплитчатыми по своей структуре. Средняя мощность толщи составляет 20 м.

На протвинские породы с небольшим размывом ложится песчано-глинистая толща верейского горизонта среднекарбонового времени. Низ толщи представлен тонкозернистыми глинистыми слюдистыми полимиктовыми песками, верх состоит из пластичных пестроцветных глин иногда карбонатных по составу. Для этого горизонта характерна очень пестроцветная палитра красок от яркокрасных и зеленых тонов до фиолетовых, серо-желтых и фисташково-серых. Породы этого слоя являются водозащитными для нижележащего горизонта и одновременно водоупором для выше залегающего каширского водоносного слоя. В инженерно-геологическом плане этот горизонт очень неустойчив в условиях повышенной обводненности и техногенной перегрузки.

Завершает геологический разрез палеозойских образований каширский карбонатный комплекс среднекаменного времени. Сложен он чередованием известняков, доломитов, мергелей, пестроцветных глин, в основном розовых и фиолетовых тонов. Доломитовые слои в разной степени окремнены. Каширские отложения развиты в пределах водораздельных пространств к северу от линии рек Бобровка-Лужа-Протва.

На размытую и эродированную поверхность пород каменноугольного времени ложатся отложения мезозойской эротемы.

Мезозойскую эру представляют образования волжского, оксфордского и келловейского ярусов средней и верхней юры. Сложены в основном они темно-серыми глинами. Оксфордкелловейские глины обычно рыхлые, умереннопластичные, слюдистые с включениями оолитовых мергелей. Глины волжского горизонта темно-серые с зеленоватым оттенком за счет присутствия минерала глауконита, тонкопесчаные. Общая мощность этих отложений не превышает 10-15 м. Распространены они в пределах междуречья Протвы - Истьи с южной стороны и Нарой с севера. Весь мезозойский литологический комплекс является водоупором для вышележащих отложений, на что косвенно указывает сильная заболоченность этих местностей района.

В палеоген-неогеновое время данная территория представляла из себя пологохолмистую денудационную равнину. В этот период континентального развития идет процесс образования дочетвертичной гидрографической сети.

В четвертичный период на формирование рельефа основное влияние оказал многостадийный московский ледник. Через весь район с Юга на север по линии г. Малоярославец – г. Боровск и далее на север-северовосток прослеживается, конечно-моренная гряда сильно размытая более поздними талыми ледниковыми водами верхнемосковского времени. В период ранней стадии развития московского ледника участок древней долины пра-Протвы от г. Боровска до д. Анисимово, на р. Лужи был заполнен ледниковыми отложениями. Географически эта долина в настоящее время совпадает с бассейном р. Городянка. Мощность четвертичных образований здесь составляет 50-90 м. литологически они представлены моренными суглинками в низах толщи, а выше идет переслаивание песчанно-гравийного материала и разных по гранулометрическому составу песков. Верхняя часть разреза сложена аллювиальными и покровными суглинками. Большая часть площади покрыта в основном рыхлыми водноледниковыми песчаными суглинками, супесями и переслаиванием песков и песчано-гравийного материала. На западе района (Борисово, Федорино, Рагозино, Дылдино) четвертичные образования представляют собой смесь суглинистого материала и коренных пород среднего карбона перенесенных ледником с запада Московской области такие образования называются моренной напора или отторженцами. Рагозинский холм является ярким и, пожалуй, самым крупным представителем отторженцев всего центра России.

Долины рек Протвы, Лужи и Истьи в период таяния ледников были основными поверхностными стоками вод. Город Балабаново расположен в зоне сквозной долины стока ледниковых вод.

### I.2.3. Инженерно-геологические условия.

В целом по району условия для строительства средние и сложные это связано с преобладанием в верхней части геологического разреза (четвертичные породы) песчаных и пылеватых образований суффозионно неустойчивых и залегающих на водоупорных породах (глинах), что приводит к их сильному обводнению.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах рек особенно Протвы и Лужи наблюдается интенсивный боковой подмыв склонов т.к. все долины рек района молодые (образовались после московского оледенение) и сейчас идет процесс их образования. Донная  эрозия вызывает линейную эрозию склонов (оползни, оплывы), образуются промоины, растут вершины оврагов. Вышеуказанные процессы в значительном количестве наблюдаются по склонам рек Протвы, Лужи и их притоков (см. карту). Древний базис эрозии (дочетвертичный) находится на 30 м ниже современного уреза вод вышеуказанных рек.

На значительной площади района, особенно к северу от долины р. Протвы, неустойчивые четвертичные отложения залегают на пластичных глинах, что способствует возникновению оползней не только естественных, но вызванных техногенными нарушениями устойчивости грунтов. Поэтому еще на предпроектной стадии необходимо уяснить степень общей урбанизации района, насколько деградировали природные ландшафты. Необходимо учитывать и тот факт, что эта зона находится в полосе сейсмичности 3-4 балла, а на техногенных и обводненных грунтах может достигать 5-6 баллов. Последние годы на севере Калужской области наметилось увеличение среднегодового  количества осадков, что ведет к повышению уровня стояния грунтовых вод. В слоях известняков особенно близ поверхностного залегания наблюдается внутрипластовый карст.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Боровского района:

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (тип местности 1,2,3) | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | Водноледниково-ледниковая аккумуляция. (типы местности 4,5) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф, созданный аллювиально-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 6) | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | Рельеф, созданный озерно-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 7) | Развитие среднечетвертичных озерно-водноледниковых отложений поздней стадии развития ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства средние и сложные. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы (тип местности 8,9) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | Крутые склоны речных долин (тип местности 11) | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории МР «Боровский район» протекает более 18 рек и ручьев, из них 12 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Протва – протяженность в пределах района 50 км, Лужа, Истья.  Притоки  р. Протвы: б/н у с. Совьяки, Боринка, Исьма,  Истерьма (левосторонние притоки); Лужа, Межиха, Руть (правосторонние притоки). Притоки р. Лужи: Бобровка, Городянка, Ксема.

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

хозяйственно-бытовых;

промышленных;

транспортных;

орошения сельскохозяйственных полей;

рыболовных;

рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Протва. Бассейн р. Протвы (площадь 4610 кв. км) расположен по соседству с бассейном р. Угры, в северо-восточной части территории области. Истоки р. Протвы находятся на высоте 260 м в небольшом травянистом болоте в 500 м от с. Замощинцы Московской области. Река, протекая в  юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области, а в своем нижнем течении возвращается на территорию Московской области, где впадает в р. Оку (в 984 км от ее устья) в 10 км выше г. Серпухова.

Прилегающая к долине реки местность  представляет собой волнистую, местами всхолмленную равнину, сильно изрезанную овражно-балочной сетью. Долина реки трапециевидная, слабоизвилистая, шириной от 800-1000 м - в верхней до 3,0-4,0 км – в нижней части бассейна. Склоны долины в верховьях пологие, высотой 20-30 м, к устью они становятся крутыми, высотой 35-45 м, рассечены оврагами и балками, сложены преимущественно суглинками. Пойма реки широкая, двусторонняя, луговая. Ширина поймы колеблется от 300-500 до 800-1000 м. Поверхность поймы ровная. Русло р. Протвы извилистое, умеренно разветвленное на рукава. В верхнем течении преобладает ширина реки 5-10 м, а в приустьевом участке 50-60 м. Дно русла преимущественно песчаное, местами каменистое. Берега крутые, местами обрывистые, с высотой от 0,5-1,0 до 4,0-5,0 м, сложенные глинистыми и суглинистыми грунтами, обычно поросшие кустарником. Глубина реки изменяется от 0,3-0,6 до 1,0-1,5 м. Скорость течения в истоках 0,2-0,4 м/с, а на отдельных участках -0,8-0,9 м/с и даже до 1,2-1,5 м/с.

Набольший из притоков р. Протвы -р. Лужа-берет свое начало из низинного болота у с. Зенино Московской области и впадает в р. Протву в 80 км от ее устья. Поверхность бассейна р. Лужи - волнистая, всхолмленная равнина, сильно изрезанная овражно – балочной сетью. Долина трапециевидная. Ширина долины от Истока к устью увеличивается от 700-900 м до 1,5-2,9 км. Склоны долины крутые, высотой от 15-20 до 30-40 м, сложены суглинистыми грунтами. Пойма  реки двусторонняя, преимущественно луговая, ровная. Ширина 300-500 м. Русло реки извилистое, неразветвленное на рукава. Преобладающая ширина русла реки 3-5 м - в верхней и 15-20 м - в нижней части. Дно реки твердое, преимущественно песчаное. Берега реки крутые, местами обрывистые, высотой 3-5 м, заросшие кустарником. Глубина реки в межень 0,5-1,0 м, а на отдельных плесах – до 2,0-2,5 м. Скорость течения преимущественно менее 0,3 м/с и только на отдельных перекатах достигает 0,5-0,6 м/с.

Крупными искусственными водоисточниками являются нагульные пруды  №1 и №2  рыбхоза «Межура» общей площадью 284 га, которые сданы в аренду ООО «Буревестник»  для помыленного рыборазведения, в 2006 году в г. Боровске на р. Протве для целей рекреации был построен пруд площадью водного зеркала 50 га и объемом 833 м3, а естественным – озеро вблизи с. Комлево, площадью 35 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов (гидротехнических сооружений) – прудов около 28. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Перечень прудов и водохранилищ по Боровскому району по состоянию на 20.11.2004г. (по данным ГВК, ИК 7, ИК 4) представлен в следующей таблице:

| № п./п. | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | без хозяина | д. Борисово (южная окраина) | р. Протва в пределах Калужской области | р. Межиха | 17,0 | 0,0008 |
| 2 | СПК «Колхоз «Борисово» | д. Федорино (1,2 км сев.) | -»- | р. Межиха 1976г. (ГТС в авар. сост.) | 210,0 (Н ниже НПУ на 1,5 м) | 0,0164 |
| 3 |  | д. Бортники (СПК СХА (к-з) «Москва») | -»- | р. Межиха (балка) 1917г. | 24,0 | 0,0012 |
| 4 | направлено письмо 29.09.03г. в комитет госимущества МО «Бор. р-н» по закрепл. за СПК СХА (к-з) «Москва» | д. Горки (1 км на юг) | -»- | р. Межиха (ручей б/н) 1978г. | 61,0 | 0,0056 (на УМО) |
| 5 | ООО «Охотничье хозяйство «Озёрное» (арендатор ГТС) Владелец ГТС – комитет госимущества Калужской области. | д. Дылдино (с-з окраина) | -»- | р. Ксема | 387,6 | 0,0309 |
| 6 | -»- | д. Дылдино (ю-з окраина) | -»- | р. Ксема (р. Шумка), 1970г рек. 2002 г. | 995,0 | 0,030 |
| 7 | -»- | д. Дылдино | -»- | р. Ксема 1970 г., рек. 2003 г. | 462,4 | 0,0282 |
| 8 | СПК «Колхоз им. Циолковского» | д. Ищеино (зап. окраина) | -»- | р. Ксема 1988 г. | 684 | 0,0205 |
| 9 | СПК СХА (колхоз) «Москва» | д. Отяково (с-з) | -»- | р. Бобровка (руч. Б. Ключи) 1977 г. | 169,0 (на уровне МО) | 0,0072 |
| 10 |  | д. Тимашово (ПСК СХА (к-з) «Пригородное») | -»- | р. Городянка 1977г. | 38,0 | 0,003 |
| 11 |  | д. Бердовка (с-в окраина) (СПК «Первомайский») | -»- | р. Протва (руч. б/н) | 5,0 (ГТС разр.) | 0,001 |
| 12 | СПК «Колхоз «Русь» | д. Высоково | -»- | р. Протва (балка) | 10,0 | 0,0005 |
| 13 | направлено письмо 29.09.03г. в комитет госимущества МО «Бор. р-н» по закрепл. за ГУП ОПХ «Ермолино» | ц. усадьба | -»- | р. Протва (ручей б/н) | 35,0 | 0,002 |
| 14 | МО «Город Балабаново» | г. Балабаново | -»- | р. Протва (ручей б/н) 1974г. 2004г. –Н ниже НПУ на 1,0 м | 196,0 168 – 2004г. | 0,0077 0,063 – 2004г. |
| 15 |  | д. Белкино (ПСК СХА (к-з) «Пригородное») | -»- | р. Протва (ручей б/н) до 1917г. | 90,0 | 0,0043 |
| 16 |  | -»- | -»- | р. Протва до 1917г. | 55,0 | 0,0007 |
| 17 | ООО «Племенной завод «Ворсино» | д. Ивакино | р. Нара в пределах Калужской области | р. Истья (ручей б/н) (2003г. - свищи в шахте, Н на 1,0 м ниже НПУ) | 359,3 274,3 – 2003 г. | 0,0097 |
| 18 |  | д. Шилово (ООО «Племенной завод «Ворсино») | -»- | р. Истья (руч. Иклинка) 1972г. | 13,5 | 0,0008 |
| 19 | направлено письмо 29.09.03г. в комитет госимущ. МО «Боровский район» по закрепл. за ООО «Племенной завод «Ворсино» | у дороги д. Аристово - д. Добрино | -»- | р. Истья 1976г. | 100,0 75,0 | 0,0085 |
| 20 | -»- | -»- (выше дерев.) | -»- | р. Истья 1978г. | 113,0 86 | 0,0068 |
| 21 | -»- (мон. 2004г. - адм. Добринского с/с) | д.Ст. Михай-ловское (зап. окраина) | -»- | р. Истья 1976г. | 173,0 130 100 – 2004г. | 0,0094 0,0056 – 2004г. |
| 22 | -»- | д. Ворсино | -»- | р. Истья (руч. б/н), 1978г. | (177,6) спущен в 2002г | (0,0079) |
| 23 | ЗАО «Плитспичпром» | г. Балабаново | -»- | р. Истья | 92,4 | 0,0052 |
| 24 |  | д. Деревеньки (СПК СХА (к-з) «Москва») | р. Протва | р. Межиха (ложбина, впад. в руч. б/н) | 27,9 (копань) | 0,0019 |
| 25 |  | д. Комлево (СПК «Колхоз «Русь») | -»- | р. Протва (ручей б/н в истоке) | 470 (карьер торфоразработок) | 0,030 |
| 26 | в аренде у ЧП Семенюты | д. Митяево (западнее) | -»- | р. Боринка (ручей б/н) | 10,5 | 0,0007 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Водохранилища

| № п./п. | Владелец ГТС | Наименование водохранилища | Наименование водотока (бассейн) | Местоположение створа плотины | Параметры водохранилища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем млн. куб. м | назначение |
|  |  |  |  |  | полный | полезный |  |
| 1 | СПК СХА (к-з) «Москва» (арендатор ГТС) Владелец ГТС – комитет госимущества Калужской области. | Водохранилище №1 рыбхоза «Межура» | р. Межиха (Волга) | с. Серединское, Боровский район | 2,50 | 2,50 | рыборазведение |
| 2 | -»- | Водохранилище №2 рыбхоза «Межура» | р. Межиха (Волга) | с. Коростелево, Боровский район | 1,395 | 1,395 | рыборазведение |

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Протва, Лужа, имеют рыбохозяйственное значение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилища используются для орошения и рыборазведения.

### I.2.5. Ресурсы подземных вод.

Основными водоносными горизонтами, которые используются для хозпитьевого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, являются каширский, протвинский и окский. Стратиграфически они приурочены к карбонатным отложениям нижнего и среднего карбона (описание дано в разделе 1.2.2)

Окский водоносный горизонт связан с тарусско-михайловским известняково-терригенным комплексом и алексинскими известняками, распространен повсеместно. Воды вышеуказанного горизонта характеризуются следующими показателями: содержание железа от 0,07 млг/л до 4,11 млг/л.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно за исключением современных и погребенных долин рек Протвы и Лужи. Каширский горизонт имеет значение в основном в северной части района на водораздельных пространствах междуречий.

Основные характеристики подземных вод даны в таблице.

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость млг. - экв./л | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,07 | 4,11 | 5,24 | 11,8 | 0,07 | 30,0 |
| Протвинский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Каширский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 18,0 |

* Дебит скважин сильно зависит от правильного обустройства артезианской скважины – ее конструкции.

Из таблицы видно, что воды требуют проведения обезжелезивания их состава. Все воды гидрокарбонатно-кальцивые жесткие и умеренно-жесткие.

Вдоль правого берега р. Протвы, между н.п. Бенница, Красное разведан «Сатинский» водозабор для водоснабжения г. Боровска, в нем задействованы два водоносных горизонта: протвинский и тарусско-михайловский.

В пределах района расположен «Вашутинский» артезианский водозабор для г. Обнинска.

### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

МР «Боровский район» обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал самого города и его окрестностей, развивать производство строительных материалов для местных нужд.

Вся минерально-сырьевая база района связана с отложениями четвертичного времени. К покровным и водноледниковым суглинкам приурочены  месторождения легкоплавкого сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича марки «100» (Балабаново, Боровск). С аллювиальными и водноледниково-аллювиальными образованиями связаны месторождения строительных песков и песчано-гравийного материала, с отторженцами – месторождения песчано-гравийного материала (Рогозино).

К современным и древним болотным отложениям приурочены месторождения торфа.

На территории района выявлено и разведано 23 месторождения полезных ископаемых по 10-и видам минерального сырья: 15 месторождений строительных песков и песчано-гравийной смеси, 3 месторождения суглинков, 1 месторождение строительных известняков, 4 месторождений пресных и минеральных подземных вод, 7 месторождений торфа, с общими запасами торфа 1734 тыс. куб.м. Месторождение Фатеевское-1 является комплексным, содержащим запасы песчано-гравийного материала и кирпичных суглинков. Разработки торфа велись с целью его использования в качестве энергического сырья на предприятиях Боровска, Ермолино и Балабаново.

Возможности дальнейшего развития минерально-сырьевой базы ограничиваются в основном экологической ситуацией в целом по району и его значительной урбанизацией.

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице 1.

Перечень

месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Боровского района (по состоянию на 1.01.2013г.)

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2007 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Всего 15 месторождений, в.т.ч 9 разрабатываемых |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 4 месторождения, в.т.ч 2 разрабатываемых | 5501 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федотовское | В 4,0 км к СВ от г. Боровска, в 2,0 км к В от д. Федотово | 627 |  |  | Кирпич керамический марки «175» | 0,2 | 2,99 | сухая | Разрабатывается | ООО «Боровский кирпич», КЛЖ 00029 ТЭ |
| 2 | Башкардовское | В 0,3 км к северу от д. Башкардово | 1429 |  |  | Кирпич марок «75-125» | 0,2 | 2,2 | сухая | Разрабатывается | ОАО «Башкардово» |
| 3 | Балабановское | В 1,8 км к ЮВ от кирпичного завода и в 1,8 км к ЮВ от жд. ст. Балабаново | 3133 |  |  | Кирпич полнотелый марки «100» | 0,3 | 7,1 | спорадическое обвднение | Госрезерв | - |
| 4 | Боровское | В 1,5 км к ЮЗ от г. Боровск, в 12,0 км к СЗ от жд. ст. Балабаново, южная граница месторождения проходит по автодороге Боровск-Тишнево | 312 |  |  | Кирпич полнотелый марки «150» | 0,5 | 2,17 | сухая | Резерв | - |
| Строительные пески, тыс. м3 |
| 4 месторождения, в.т.ч 2 разрабатываемых | 4727 | 4023 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фатеевское | В 0,2 км к западу от д. Фатеево, в 4 км юго-востоку от г. Боровску | 1806 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ, заполнителя бетонов | 3,36 | 11,82 | сухая | Разрабатывается | ООО «Вушутино» |
| 6 | Кирилловское | В 0,1 км к востоку от д. Кириллово | 2597 |  |  | Пески для строительных и дорожно-строительных работ после отсева гравия | 7,5 | 12,4 | сухая | Разрабатывается | ООО «Полигон ПГС» |
| 7 | Мошковское | В 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне долины р. Протвы |  | 4023 |  | Песок для строительных работ | 6,07 | 6,46 | сухая | Резерв | Практически все запасы застроены |
| 8 | Совьяки-3 | В 2 км северо-западнее г. Боровска, в 0,5 км юго-восточнее д. Совьяки, на землях АО «Родина» | 324 |  |  | Пески для строительных и дорожно-строительных работ после отсева гравия | 2,3 (в.т.ч. 0,56-внутр.) | 5,64 | сухая | Госрезерв | - |
| ПГС, тыс. м3 |
| 7 месторождений, в.т.ч 5 разрабатываемых | 5083 | 4475 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Совьяки | 0,5 км к северо-западу от г. Боровска и в 0,7 км к западу от д. Совьяки | 179 | 348 |  | Сырье для строительных работ после отмывки глинистой составляющей | 10,3 | 9,2 | Нижняя часть обводнена | Разрабатывается | ООО «ГриТа» КЛЖ 800006 ТЭ |
| 10 | Рагозинское-2 | В 26 км юго-западнее г. Боровска в 0,5 км к северу от нас. пункта Рагозино | 379 | 485 |  | Щебень для строительных работ марок «300-400» | 3 | 6,3 | сухая | Разрабатывается | ООО «ЭКС» |
| 11 | Холмецкое | 1,4 км западнее д. Борисово, в 26 км западнее г. Боровска | 1200 | 391 |  | Песчано-гравийно-щебневая смесь для строительно-дорожных работ | 6,1; 4,7 | 14,3; 9,7 6,1 по блокам | не обводнена | Разрабатывается | ООО «Калугащебень» |
| 12 | Борисовское | В 0,6 км к западу от д. Борисово | 793 |  |  | Песчано-гравийная смесь для строительно-дорожных работ | 2,7; 3,9 | 14,8; 10,7 | сухая | Разрабатывается | ООО «Калугащебень» |
| 13 | Тимашевское | В 1 км восточнее д. Тимашово | 2393 |  |  | Все виды строительства | 3,27; 4,2 4,11 (по блокам) | 12,76; 5,63; 7,37 (по блокам) | Обводнена на глубине 23-25 м |  | ООО «Березовское» |
| 14 | Фатеевское - 1 | В 6 км юго-восточнее г. Боровска, западнее д. Фатеево | 139 |  |  | Пески и ПГС для строительных работ | 0,96 | 9,4 м | сухая | Резерв | - |
| 15 | Мошковское | В 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне р. Протва |  | 3251 |  | Гравий и пески-отсевы для строительных работ | 6,07 | 5,22 | сухая | Резерв | Практически все запасы застроены |

СВЕДЕНИЯ

О перспективных участках полезных ископаемых на территории Боровского района по состоянию на 01.01.2013 года

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, км 2 | Средняя мощность, м | Запасы в прогнозные ресурсы, кат. | Качественная характеристика, вид продукции, гидрогеологические условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полезной толщи | вскрыши |  |  |  |
| Известняки строительные |
| 1 | Ново-Михайловский | 7 км юго-восточнее г. Боровска, 3 км южнее населенного пункта Ермолино | 2,25 | 10,0 | 7,0 | Р3-22500 | Скважины 329, 152087. Известняки строительные. Полезная толща сухая. | Ресурсы посчитаны с коэффициентом достоверности 0,5 |
| Строительные пески |
| 2 | Беницкий | В 11 км к западу от г. Боровска, в 0,5 км к западу и югу от д. Беницы | 0,296 | 13,5 | 2,5 | Р2-1500 | Площадь участка сложена водно-ледниковыми, мелкозернистыми песками мощностью 5,0-22,0 м (скв. 150, 151, 170). Перекрывающие породы сложены мореной мощностью от 1,0 до 4,0 м. В толще песка также отмечаются гнезда морены. По данным испытаний пески отвечают требованиям ГОСТ в качестве кладочных и штукатурных растворов, частично - заполнителя в бетон. Уровень подземных вод расположен на глубине 12-14 м. | Ресурсы посчитаны с коэффициентом достоверности 0,5 |
| 3 | Рощинский | Восточная окраина г. Боровска, в 1,5 км к северу от д. Роща. | 0,225 | 10,0 | 3,0 | Р2-1100 | Площадь сложена озовыми отложениями преимущественно мелкозернистыми песками с линзами суглинков. Вскрышные породы сложены перегляциальными и моренными суглинками. По данным опробования (скв. 380,383) пески отвечают требованиям ГОСТ в качестве заполнителя бетона. Полезная толща сухая. | - |
| 4 | Загрязьевский | 2 км к западу от г. Боровска, между д. Загрязье и д. Бердовка | 9,07 | 15 | 10 | Р2-45000 | Пробурено 15 скважин. Пески желтовато-серые, кварцевые, разнозернистые, с включениями гальки известняка. Модуль крупности песков 2,34; содержание глинистых частиц 2,1 %. Содержание зерен прошедших сквозь сито 0,14 мм 5,2 %, полный остаток на сите 0,63 мм 43,25 %, содержание гравия 7,25 %. Пески удовлетворяют требования ГОСТ 8736-67 «Песок для строительных работ». Полезная толща сухая. | В комплексе:ПГМ |
| ПГС |
| 5 | Бавыкинский | 16 км к северу от г. Малоярославец между д. Бавыкино на юге и д. Уваровское на севере | 14 | 10,0 | 5,0 | Р2-140000 | Площадь сложена водно-ледниковыми мелкозернистыми песками и ледниковыми песчано-гравийными смесями. Вскрышные породы сложены покровными суглинками и ледниковыми отложениями. Качество не изучено. Нижняя часть полезной толщи обводнена. | Ресурсы посчитаны с коэффициентом достоверности 0,5 |
| 6 | Висящевский | 16 км к СЗ от г. Малоярославец, в2,5 км к югу от д. Висящево, на левобережье р. Лужи | 0,39 | 12,0 | 0,5-2,0 | Р2-2300 | Площадь сложена водно-ледниковыми мелкозернистыми песками с линзами ПГС (содержания гравия в отдельных линзах 50 %). Вскрышные породы сложены моренными суглинками. Подстилающие породы – моренные суглинки. По результатам испытаний (скв. 793, 794, 807) пески содержат повышенное содержание глины, лишь отдельные пробы соответствуют требованиям ГОСТ в качестве песков для кладочных растворов и дорожных одежд. Глубина залегания подземных вод 10-15 м. | Ресурсы посчитаны с коэффициентом достоверности 0,5 |

### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Боровский район» составляют 36443,85 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 25 796,46 га (71%), леса и кустарник – 9816,21 га (27%), земли под застройкой и дорогами – 605,25 га (1,5%), болота, нарушенные земли и прочие составляют 225,93 га (0,5%).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 17891,55 га (69%), залежь 3194,34 га (12%), многолетние насаждения – 78,07 га (0,3%), кормовые угодья – 4632,51 га (18 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Боровский район» находятся в пользовании 8–ми сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству (св.150), значительная часть которых принадлежит жителям Московского региона, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств (120)  и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ЗАО «Кривское», СХА колхоз «Первомайский», ОНО ОПХ «Ермолино».

Список с/х предприятий Боровского района Калужской области

| СПК колхоз «Русь» | с. Комлево |
| --- | --- |
| СХА колхоз «Москва» | д. Асеньевское |
| ООО «Борисово» | д. Борисово |
| ООО колхоз «Циолковского» | д.Коростелево |
| ЗАО «Кривское», ООО «Обнинский тепличный комбинат» | д. Кривское |
| ПСК СХА колхоз «Пригородное» | с. С-з Боровский |
| СХА колхоз «Первомайский» | с. Совьяки |
| ОНО ОПХ «Ермолино» | г. Ермолино ул. ОПХ Ермолино |

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения составляет 69%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенной ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференциация сельхозугодий  по качеству, что отражается в их кадастровой оценке.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам.

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК колхоз «Русь» | 1261,71 | 872,29 | 15609 | 125 |
| СХА колхоз «Москва» | 5430,07 | 4018,19 | 10362 | 83 |
| ООО «Борисово» | 2615,55 | 1741,24 | 9075 | 73 |
| ООО колхоз «Циолковского» | 2049,84 | 1448,72 | 10890 | 87 |
| ЗАО «Кривское» | 2 446,40 | 1 811,32 | 14388 | 115 |
| ПСК СХА колхоз «Пригородное» | 1128,99 | 510,28 | 14520 | 116 |
| СХА колхоз «Первомайский» | 2356,37 | 1605,09 | 14751 | 118 |
| ОНО ОПХ «Ермолино» | 2753,19 | 1946,64 | 13200 | 106 |
| ГПЗ «Ворсино» | 3445,82 | 2559,73 | 15444 | 123 |

Наиболее ценным с/х угодьями обладают СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ООО колхоз «Циолковского», ЗАО «Кривское», СХА колхоз «Первомайский», ОНО ОПХ «Ермолино».

В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

Перечень садоводств, их территории и размещение.

|  | Наименование садоводств | Размещение | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Трансформатор" | д. Ивакино | 9,37 |
| 2 | "Волна" | д. Павлово | 9,02 |
| 3 | "Лесные дали" | д. Кочетовка | 7,9 |
| 4 | "Дружба" | д. Ивакино | 2,82 |
| 5 | "Орбита" | д. Кочетовка | 7 |
| 6 | "Лесная поляна" | д. Кочетовка | 25 |
| 7 | "Солнечная поляна" | д. Кочетовка | 33,6 |
| 8 | Воинская часть 52690 "Березка" | д. Ивакино | 30 |
| 9 | "Ветеран" | д. Рогачево | 7,09 |
| 10 | "Росинка" | д. Кочетовка | 7,9 |
| 11 | "Ворсино" | д. Ивакино | 13 |
| 12 | "Дубрава" | д. Рогачево | 8,92 |
| 13 | "Меркурий" | д. Рогачево | 5,2 |
| 14 | "Звездочка" | д. Рогачево | 12,8 |
| 15 | "Родничок" | д. Кочетовка | 15 |
| 16 | "Ворсино" | д. Рогачево | 17,03 |
| 17 | "Луч" | д. Рогачево | 10 |
| 18 | "Куйбышевец" | д. Кочетовка | 6 |
| 19 | "Орбита-2" | д. Кочетовка | 6,2 |
| 20 | "Солнечный" | д. Атрепьево | 12 |
| 21 | "Бор" | д. Рогачево | 8 |
| 22 | "Арбат-2" | д. Козельское | 12,5 |
| 23 | "Автомобилист" | д. Маломахово | 8 |
| 24 | "Искра" | д. Добрино | 11 |
| 25 | "Южное" | д. Рогачево | 20,42 |
| 26 | "Силуэт" | д. Козельское | 14,6 |
| 27 | "Синяя птица" | д. Рогачево | 4,61 |
| 28 | "Восход" | д. Митяево | 6,3 |
| 29 | "Геолог" | д. Рогачево | 8,38 |
| 30 | "Фрегат" | д. Павлово | 3,5 |
| 31 | "Денис" | д. Ильино | 5 |
| 32 | "Витязь" | д. Петрово | 11,3 |
| 33 | "Щит" | д. Ильино | 6 |
| 34 | "Фемида" | д. Кабицыно | 4,8 |
| 35 | "Ворсино-1" | д. Рогачево | 35 |
| 36 | "Глория" | д. Митяево | 10 |
| 37 | "Глашино" | д. Колодкино | 45 |
| 38 | "Приморскуголь" | п. Ворсино |  |
| 39 | "Восток" | д. Колодкино | 15 |
| 40 | "Ворсино - Авиа" | д. Колодкино | 20 |
| 41 | "Ветеран" | д. Колодкино | 20 |
| 42 | "Соцарм" | д. Колодкино | 20 |
| 43 | "Ягодка" | д. Заречье | 11,3 |
| 44 | "Солнышко" | д. Заречье | 10,55 |
| 45 | "Заречье" | д.Заречье | 10 |
| 46 | "Медик-2" | д. Заречье | 8 |
| 47 | "Прогресс" | д.Заречье | 15 |
| 48 | "Птицевод-2" | д. Вашутино | 7,03 |
| 49 | "Радуга" | д. Заречье | 19,8 |
| 50 | "Природа" | д. Писково | 10 |
| 51 | "Загородня" | д. Писково | 17 |
| 52 | "Лесное" | д. Машково | 16,2 |
| 53 | "Машково" | д. Машково | 14,89 |
| 54 | "Ветеран" | д. Писково | 4,5 |
| 55 | "Венера" | д. Городня | 7,4 |
| 56 | "Городня" | д. Городня | 14,5 |
| 57 | "Эврика" | д. Вашутино | 12,5 |
| 58 | "Вашутино" | д. Вашутино | 20,1 |
| 59 | "Берег" | д. Н.Михайловское | 17,5 |
| 60 | "Вита" | п. Ермолино | 7,85 |
| 61 | "Восход" | д. Машково | 20,3 |
| 62 | "Метеоролог" | д. Климовское | 9 |
| 63 | "Импульс" | д. Машково | 8 |
| 64 | "Кривское" | ГЛФ д. Кривское | 54,7 |
| 65 | "Домостроитель" | д. Машково | 7,2 |
| 66 | "Комета" | д. Вашутино | 10 |
| 67 | "Ивушка" | д. Писково | 2,3 |
| 68 | "Нива" | д. Машково | 8,3 |
| 69 | "Лесное-2" | д. Машково | 12,54 |
| 70 | "Архитектор" | д. Машково | 1,56 |
| 71 | "Причал" | ГЛФ д. Писково | 15 |
| 72 | "Труженик" | д. Рогачево | 12,2 |
| 73 | "ФЭИ-1" | д. Машково | 49,9 |
| 73 | "Газовик-1" | д. Заречье | 5,9 |
| 75 | "Колобок" | д. Бутовка | 9,22 |
| 76 | "Темпора" | д. Вашутино | 1,9 |
| 77 | "Мечта" | ст. Балабаново | 8,5 |
| 78 | "Вега" | д. Каверино | 11 |
| 79 | "Мичуринец" | д. Ст.Михайловское | 8,8 |
| 80 | "Яблочко" | д. Лапшинка | 2,2 |
| 81 | "Нагорное" | д. Красное | 5 |
| 82 | "Взлет" | д. Митяево | 20,08 |
| 83 | "Газовик" | д. Каверино | 7,1 |
| 84 | "Энергетик" | д. Лапшинка | 3,8 |
| 85 | "Рассвет" | д. Лапшинка | 2,3 |
| 86 | "Родник" | д. Рязанцево | 3 |
| 87 | "Текстильщик" | д. Рязанцево | 19,8 |
| 88 | "Романтик" | д. Рязанцево | 3 |
| 89 | "Росинка" | д. Рязанцево | 4 |
| 90 | "Рябинка-2" | д. Рязанцево | 4 |
| 91 | "Клен" | д. Рязанцево | 43,9 |
| 92 | "Конструктор" | д. Рязанцево | 3 |
| 93 | "Медик" | д. Рязанцево | 2,16 |
| 94 | 'Родничок" | д. Киселево | 1,65 |
| 95 | 'Ромашка" | д. Атрепьево | 4 |
| 96 | 'Восход" | д. Митяево | 3 |
| 97 | 'Красное" | д. Красное | 2 |
| 98 | 'Кооператор" | д. Пантелеевка | 7 |
| 99 | 'Колос" | д. Пантелеевка | 1,5 |
| 100 | 'Маяк" | д. Кочетовка | 10 |
| 101 | 'Гудок" | д. Кочетовка | 2,5 |
| 102 | "Истья" | д. Кочетовка | 5,4 |
| 103 | "Лотос" | д. Пантелеевка | 8 |
| 104 | "Салют" | д. Кочетовка | 6 |
| 105 | "Парус" | д. Акулово | 14,3 |
| 106 | "Факел" | д. Рогачево | 8,5 |
| 107 | "Энергостроитель" | д. Рогачево | 10,45 |
| 108 | "Орион" | д. Ивакино | 10 |
| 109 | "Жасмин" | д. Рогачево | 10 |
| 110 | Труд" | д. Рогачево | 3,5 |
| 111 | 'Отдых" | д. Козельское | 5 |
| 112 | 'Истерьма" | д. Козельское | 5,3 |
| 113 | 'Черемшина" | д. Козельское | 1,5 |
| 114 | 'Аист" | д. Киселево | 11,4 |
| 115 | 'Березка" | д. Рогачево | 8 |
| 116 | 'Одуванчик" | д. Курьяново | 3,4 |
| 117 | 'Поляна" | д. Митяево | 21,3 |
| 118 | 'Осинка" | д. Митяево | 10,27 |
| 119 | 'Эльф" | д. Рыжково | 7,5 |
| 120 | 'Репка" | д. Козельское | 5 |
| 121 | 'Магнолия" | д. Рогачево | 8 |
| 122 | 'Тюльпан" | д. Рогачево | 6,67 |
| 123 | 'Изобилие" | д. Рогачево | 4 |
| 124 | 'Истья" | д. Пантелеевка | 7 |
| 125 | 'Свобода" | д. Киселево | 12 |
| 126 | 'Меридиан" | д. Киселево | 5 |
| 127 | 'Василек" | д. Павлово | 9,1 |
| 128 | 'Спутник" | д. Митяево | 7 |
| 129 | 'Пульс" | д. Кабицыно | 6 |
| 130 | 'Сатурн" | д. Митяево | 7 |
| 131 | 'Диета" | д. Митяево | 10 |
| 132 | 'Здоровье" | д. Рогачево | 6 |
| 133 | 'Автотранспортник" | д. Митяево | 7 |
| 134 | "Дубок" | д. Митяево | 3 |
| 135 | 'Русское поле" | д. Митяево | 17 |
| 136 | "Опушка" | д. Куприне | 29 |
| 137 | "Надежда" | д. Митяево | 21 |
| 138 | "Виктория-2" | д. Козельское | 11,5 |
| 139 | 'Островок" | д. Митяево | 7,2 |
| 140 | 'Знание" | ГЛФ д.Каверино | 10 |
| 141 | 'Межура" | д. Коростелево | 5,6 |
| 142 | 'Заря" | д. Бутовка | 13 |
| 143 | "Лита" | д. Митяево | 2 |
| 144 | "Локатор" | д. Инютино | 14,8 |
| 145 | "Лилия" | д.Ст.Михайловское | 11,9 |
| 146 | "Винт" | д. Сатино | 18,39 |
| 147 | "Тополь" | д. Рогачево | 6 |
| 148 | "Сельский строитель" | д. Кириллово | 8,29 |
| 149 | "Тишнево" | д. Тишнево | 9 |
| 150 | Энергостроймонтаж АО "Кривское" | д. Писково | 2,87 |
| 151 | "Лужок" | д. Пекино | 17,08 |
| 152 | "Ивушка" | д. Пекино | 2 |
| 153 | "Звездочка" | д. Рязанцево | 11,5 |
| 154 | "Колосок" | д. Климкино | 5,6 |
| 155 | "Иклинка" | д. Иклинское | 2,1 |
| 156 | "Формат" | д. Рогачево | 6,4 |
| 157 | "Роща" | д. Кабицыно | 4,4 |
| 158 | "Рязанцево" | д. Рязанцево | 4 |
| 159 | "Елочка" | д. Акулово | 7 |
| 160 | "Боровчанка" | д. Акулово | 5,8 |
| 161 | "Рязанцево МК-24" | д. Башкардово | 12 |
| 162 | "Родничок" | д. Киселево | 5 |
| 163 | "Иклинское" | д. Иклинское | 8,8 |
| 164 | "Чудовка" | д. Серединское | 8 |
| 165 | "Рязанцево" | д. Рязанцево | 8 |
| 166 | "Курьяново" | д. Курьяново | 16 |
| 167 | "П.Х. Плитспичпрома" | д. Каверино | 20 |
| 168 | "Березка" | Атрепьевская с/а 28 км. | 8,9 |
| 169 | "Калинка" | Атрепьевская с/а 28 км. | 4,3 |
| 170 | "Строитель" | г. Балабаново | 1,5 |
| 171 | "Ягодка" | г. Балабаново | 5,6 |
| 172 | "Вишенка" | г. Балабаново | 8,5 |
| 173 | "Рябинка" | д. Киселево | 3,1 |
| 174 | "Черемуха" | д. Лапшинка | 1,65 |
| 175 | "Виктория" | г. Ермолино | 4 |
| 176 | "Изумруд" | г. Ермолино | 3 |

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий. В районе почти половина пашни имеет неудовлетворительную кислотность и содержание подвижного фосфора, почти ¾ пашни – низкое и среднее содержание обменного калия. Особенно неблагоприятное положение сложилось с содержанием гумуса. Почв, с содержанием гумуса менее 2 % насчитывается 80,7 % от площади пашни. Количество кислых почв за последние 3 года увеличилось на 11 %.

Резкое снижение объемов применения минеральных и органических удобрений привело к тому, что вынос питательных веществ стал преобладать над их внесением.

### I.2.8. Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Леса в районе смешанные березово-осиновые с участием ели и дуба. Высота деревьев 17 - 26 м, толщина 0,21 - 0,30 м, среднее расстояние между деревьями 3 - 4 м, кроны в лесах сомкнуты. Подлесок кустарниковый, высотой до 3 м, обычно густой. Местами леса засорены валежником и буреломом. Почти во всех лесных массивах имеется сеть просек, ширина просек 3 - 5 м (магистральных до 70 м); отдельные участки просек заросли кустарником и для колесных машин непроходимы.

В Боровском районе леса занимают 46% всей территории и расположены в основном в центральной  части его.

Все леса подразделяются на защитные леса, эксплуатационные, что определяет их  средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами Боровского, Балабановского и Тишневского лесничеств Боровского управления лесами является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда.	Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарках. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Лесные участки Боровского района  могут использоваться:

для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

### I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.

Рекреационные ресурсы состоят из природных и антропогенных объектов, которые при надлежащем развитии туристической инфраструктуры и производственных сил могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребностей общества. К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочее; культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения. Различают курортные, оздоровительные и экскурсионно-туристические рекреационные ресурсы.

По набору природных благ (природные ресурсы и природные условия) Боровский район только частично (некоторые территории) можно отнести к рекреационным местностям. Это связано с тем, что большая часть природных объектов из-за сильной антропогенной нагрузки потеряли основные факторы привлекательности и информативности природной среды, утрачена ее натуральность, чувство уединенности и тишины.

Основными природными объектами туризма (тематического) могут быть западная часть района, представляющая собой мелкохолмистую равнину с отторженцами и некоторые участки долин рек Протвы и Лужи.

Основным комплексным объектом туризма был и остается сам город Боровск, который пока еще не потерял связи с окружающей природной средой.

Климатические условия, характерные для данной территории благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20оС составляют 90-100 дней. Преобладание в летний период ветров западного и северо-западного направления обеспечивают необходимую аэрацию. Территория расположена в зоне ультрафиолетового комфорта, с апреля по сентябрь возможна гелиотерапия. Продолжительность купального сезона с температурой воды основных водных объектов 18-24 составляет 80-90 дней, однако развитие циклонической деятельности обусловливает неустойчивость погодных условий, что несколько ограничивает водные процедуры на открытом воздухе.

Продолжительность комфортного периода для зимних видов отдыха со среднесуточными температурами -5 – 15оС составляет около четырех месяцев. Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 140 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреации

должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра юго-западных направлений, преобладающих в холодный период года. В связи, с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата. Наиболее благоприятны подветренные склоны холмов, лесные территории, непродуваемые долины рек.

Важную роль при оценке природно-рекреационных ресурсов играет характеристика гидрографической сети. Наибольшее рекреационное значение имеют реки Протва, Лужа, Истья. Микроклиматические условия приречных территорий определяют возможность организации рекреационных зон для стационарного отдыха с различным набором туристских услуг.

Местным населением используются индивидуальные лодочные средства, широко распространена рыбная ловля, возможны туристские туры с остановками как на организованных базах отдыха, а также стихийных местах продолжительностью несколько дней. Наиболее высокое рекреационное значение среди водоемов имеют озеро вблизи д. Комлево с площадью зеркала 28 га, охотохозяйство «Озерное» с прилегающими прудами, рыбхоз «Межура» с 2-мя водохранилищами. В д. Петрово находится Агротуристический культурно-образовательный комплекс «ЭТНОМИР», недалеко от г. Балабаново-ДО «Балабаново», в д. подсобное хозяйство «Фатеево» - база отдыха «Боровск» и др.

Особый интерес вызывают уникальные памятники природы, истории.

На территории Боровского района расположены 6 памятников природы регионального значения.

| № | Наименование | Местополо-жение | Категория | Статус | Площа- дь | Размер охранной зоны | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк ВНИИФБиП | г. Боровск | Памятник природы | Региональный | 5 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 2 | Парк и сад усадьбы Сатино | с. Сатино | Памятник природы | Региональный | 44 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 3 | Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря | Восточнее г. Боровск | Памятник природы | Региональный | 2 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 4 | Городской бор | г. Боровск | Памятник природы | Региональный | 300 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 5 | Парк д. Маломахово | д. Малома-хово | Памятник природы | Региональный | Не опреде- лена | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 6 | Парк усадьба художника Прянишникова | д.Тимашово | Памятник природы | Региональный | Не опреде- лена | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |

Наряду с природными памятниками Боровский район объединяет в себе историко-культурное, археологическое и мемориальное наследие человеческой деятельности. Историко-культурные объекты включают и памятники глубокой старины (стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культурный слой), и более известные центры недавней и современной духовной жизни: Пафнутьев-Боровского монастыря.

В Боровском районе могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, существующие на сегодня основные туристические маршруты:

1.«По пути гибели армии Наполеона» (Москва - Тарутино - Боровск -Малоярославец).

2.«Боровск православный» (Москва - Пафнутьев-Боровский монастырь - Боровск).

3.Обнинск - усадьба Белкино - Пафнутьев-Боровский монастырь - Боровск.

4.Калуга - Обнинск - Пафнутьев-Боровский монастырь - Боровск.

5.«Путь к звездам» (начало деятельности Константина Эдуардовича Циолковского).

6. «Боровск- Малоярославец- Таруса - Оптина пустынь»

Может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.) В границах района активно развивается автомобильный туризм, чему способствует большая сеть дорог с твердым покрытием, а также паломнический туризм, ориентированный на посещение знаменитого духовного центра территории. Значительны ресурсы и в области научного туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы.

Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи и близость мегаполиса Москвы, наличие квалифицированных кадров все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Особое рекреационное значение имеет территория Соснового бора, имеет санитарно-защитную зону 50 метров, однако использование для интенсивной рекреации ограничено природоохранными требованиями.

К ограниченно благоприятным территориям относятся ландшафты моренных равнин с березово-осиновыми и смешанными лесами, а также поймы небольших рек, рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. В настоящее время на этих территориях возможно развитие любительского рыболовства и спортивной охоты, сбор ягод и грибов, организация специальных туристских маршрутов.

### I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы

История Боровского края тесно связана со всей историей заселения и освоения центра Восточно-Европейской равнины. Долина р. Протвы– с разнотравными лугами, с дичью и сами реки, богатые рыбой; смешанные леса – источник лесных богатств (зверь, дичь, ягоды, грибы, дикий мед и сам лес); – все эти природные богатства способствовали раннему заселению и освоению этих мест человеком.

Согласно археологических исследований в пределах района выявлены стоянки человека - каменного века (неолит), поселения раннего железного века, мощинской культуры и ранних славян. В пределах района известно более 33-ех археологических объектов: городища, селища, стоянки, курганные группы и отдельные одиночные курганы.

Сам г. Боровск расположен на р. Протве (приток р. Оки) и является «Исторически населенным местом» - 1356 г (постановление коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума Центрального Совета ВООПИК «Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР» от 1990 г.) - славен своей историей и историческими памятниками.

Основание Боровска относится ко времени укрепления окраин Ростово-Суздальского княжества (ХП-ХШ вв.). Упоминается в духовной грамоте великого князя Ивана Ивановича (1359). По мнению некоторых ученых и историков (П.П. Семенов-Тян-Шанский, СМ. Соловьев), существовал еще до нашествия Батыя. В XIV в. находился в составе владений рязанских и московских князей. До середины XVI в. много раз переходил из рук в руки. Его владельцы враждовали и с Москвой, и с др. княжествами. Город вынес тяготы монголо-татарского ига и польско-шведской интервенции. Со второй пол. XVII в. Боровск стал одним из центров русского старообрядчества. Сюда ссылались видные руководители раскола (протопоп Аввакум, кн. Евдокия Урусова, боярыня Феодосия Морозова). В 1724 в Боровск был утвержден магистрат, находившийся под непосредственным руководством гл. магистрата Москвы. В 1777 Боровск вошел в образованное Калужское наместничество, став уездным центром. В этом же году был утвержден герб города, отражающий подвиг Михаила Волконского, павшего смертью храбрых со своими воинами от рук поляков в 1610. В описании герба сказано: «Серебряное поле знаменует непорочность; червленое сердце — верность... Сие сердце окружается лавровым венцом, изъявляющим славу, вовеки нерушимую». Строительство каменных жилых домов началось в Боровске только с кон.XVIII в., когда по генеральному плану города главную площадь стали окружать двухэтажными домами с лавками. Большим событием в жизни города явилось открытие в 1786 малого народного училища. В 1808 оно было преобразовано в уездное. С Боровском связаны 12 лет жизни основоположника космонавтики К.Э. Циолковского. В нач. XIX в. Боровск стал не только крупным промышленным и торговым центром, но и вторым (после Калуги) по численности населения (6 600 чел.). Во время войны с Наполеоном 1812 жители Боровска с егерским батальоном Калужского ополчения (650 чел.) несли патрульную службу около города и, отдаляясь от него на 20 км, нападали на аванпосты вестфальской конной гвардии корпуса Жюно. 10 октября 1812 в связи с приближением неприятеля город был покинут жителями. Французы беспрепятственно занимались грабежом и поджогами. 11 окт. в Боровск прибыл Наполеон, а 14 октября, после знаменитого боя в Малоярославце, в Боровске была перенесена его главная квартира. Французы разорили Боровск (из 800 домов осталось 120). После Отечественной войны 1812 Боровск отстроился заново. Он продолжил свое развитие как один из важнейших промышленно-торговых центров Калужской губернии. В 30-е гг. XIX в. в Боровске работало 36 различных предприятий. Самыми крупными были текстильные: две парусные и ситцевая мануфактуры. Работали небольшие предприятия кожевенного, кирпичного, маслобойного, свечного производства. Процветало ремесло. Боровские купцы в Рижском и С.-Петербургском портах вели торговлю льняным семенем, медом, воском, конопляным маслом, холстом и кожами. Оборот достигал 140 тыс. руб. в год. В кон. XIX — нач. XX в. особенно быстро в Боровске развивалась текстильная промышленность. Накануне 1905 здесь насчитывалось 12 фабрик. До революции 1917 Боровск называли городом церквей (10 православных, 3 старообрядческие, 1 молельный дом.). В период Великой Отечественной войны Боровск был оккупирован фашистами с 14 октября 1941 по 4 января 1942. Здесь действовал партизанский отряд под командованием Н.И. Рачкова. В освобождении города участвовали бойцы Латышской, 113 и 93 стрелковой дивизии. Воинам-освободителям поставлен обелиск, а в 1971 сооружен памятник-монумент воинам-боровчанам, героям войны, советским частям, освобождавшим Боровск, и партизанам района. Боровская земля дала России: художника передвижника И.М.Прянишникова, адмирала Д.Н.Сенявина, врача Ф.И. Иноземцева.

Основными крупными объектами историко-культурного наследия являются: г. Боровск, Пафнутьев - Боровский монастырь, усадьба «Белкино».

Город Боровск хорошо сохранил свою планировку, заложенную еще в XV в. и скорректированную в 1776 г. регулярным планом застройки, разработанным губернским архитектором П.Р.Никитиным. В городе сохраняется каменная и деревянная историческая застройка к.XVIII-н.XXв.в., уцелели основные культовые сооружения, а главное город не потерял связь с окружающей его природной средой.

Пафнутьев-Боровский монастырь - заложен в 1444 г. около города на р. Истерьме монахом Пафнутием. В 1466 г. освящается первый каменный северный храм, расписанный учеником Андрея Рублева - Дионисием. В конце XVI в. взводят каменные стены, в 1511 г.- монастырскую трапезную палату. С XVI века и до 1760 г. монастырь интенсивно застраивается каменными постройками. Ныне существующие монастырские стены возведены в к.XVI-н.XVII в.в. Свое название Пафнутьев - Боровский монастырь получил после 1545 г., когда основатель обители Пафнутий был причислен к лику святых. Монастырь считался одним из самых суровых и был местом, где отсиживался опальные царевичи и яркие приверженцы старой веры: протопоп Аввакум и сестры Соковнины больше известны, как боярыня Ф. Морозова, и княгиня Е. Уросова, обе скончались в 1675 г. в Боровском остроге.

Пафнутьев Боровский монастырь-крепость является выдающимся историко-художественным XVI-XIX в. В ансамбль монастыря входят: трапезная палата с церковью Рождества Христова-1511 г.; собор Рождества Богородицы к.XVI в., Ильинская церковь,1670г. с больничной палатой; кельи XVII в.с церковью Митрофания 1763 г., погребная палатка XVI в.; гостиница XVII в., колокольня к.XVII в.; башни и крепостные стены XVI-н.XVII в.в.; у северо-западных стен с внешней стороны расположены монастырские пруды.

Усадьба «Белкино» расположена в одноименном селе около г. Обнинска на берегу безымянного ручья, в XVI в. имело название Борисоглебское. В XVI в. это вотчина известного опричника Г.Л. Бельского (Малюта Скуратов), а затем его зятя царя Бориса Годунова. С 1605 г. по 1611 г. усадьбой владеет Михаил Нагой, брат последней жены Ивана Грозного-Марфы Нагой. С1612 г. и до второй половины 18 в. эти земли принадлежат роду князей Долгоруких. В последней четверти 18 в. новый владелец усадьбы граф И.И.Воронцов ее полностью перестраивает. В 1789 г. ее наследует его сын А.И. Воронцов-крестный отец А.С.Пушкина. С1793 г. ею владеет известный библиограф граф Д.П.Бутурлин, муж А. А. Воронцовой. С 1833 г. усадьба в аренде у И. А. Кавецкого, управляющего имениями Бутурлиных, а затем у мужа его дочери Н. А. Обнинского. К настоящему времени сохранились руины главного дома графа Воронцова 1780 г., церковь Бориса и Глеба 1773 г. каскад прудов и частично-регулярный и пейзажный парки. В усадьбе в разное время бывали государственный деятель граф М.С. Воронцов, кн. Е.Р. Дашкова, родители А.С. Пушкина, художники В.Д. Поленов, И.И. Левитан, А.В.Средин, В. А. Серов, поэт В.Я.Брюсов.

На настоящий момент в Боровском районе известно около 300 памятников и объектов историко-культурного назначения.

Список объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Боровского района

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахожден ие объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| Церковь Бориса и Глеба (ансамбль) | 1704г. 1я четв.ХIХв. | г. Боровск, ул. Коммунистическа я, 100, 102 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| Ансамбль церкви Покрова на кладбище | XVII-нач.XVIIIв.в. | г. Боровск, ул. Рабочая, 41 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| Пафнутьев-Боровский монастырь | XVI-XIX в.в. | г. Боровск, ул. Шмидта (с. Роща) | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| Церковь Рождества Богородицы с интерьером | 1708 г. | с. Роща | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |

Объекты культурного наследия регионального значения

| Церковь Спаса Преображения "на взгорье" |  | г. Боровск, ул. Урицкого, 9 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Покрова | кон. XIX в. | г. Боровск, ул. Циолковского | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Городская усадьба | кон. XIX в. | г. Боровск, ул. Ленина, 15 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Дом приезжих | XIX в. | г. Боровск, ул. Урицкого, 9 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| "Богадельня" | XIX в. (1848 г.) | г. Боровск, ул. Урицкого, 21 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Женская гимназия | нач. XIX в. | г. Боровск, ул. Коммунистическая, 10 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Покровский собор | 1912 г. | г. Боровск, ул. Коммунистическая | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Собор Благовещения | XVII в. | г. Боровск, пл. Ленина | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 приложение № 2 |
| Жилой дом Куркиных | нач. XIX в. | г. Боровск, ул. Коммунистическая, 30 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Жилой дом | пер.пол. XIX в. | г. Боровск, ул. Ленина, 13 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Церковь Всехсвятская (старообрядческая) | кон. XIX - нач. XX вв. | г.Боровск, ул.Ленина, 29 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Жилой дом | втор. пол. XVIII в. | г.Боровск, ул.Ленина, 38 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Присутственные места | нач. XIX в. | г. Боровск, ул.Советская, 4 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889 г. | 1889 г. | г.Боровск, ул.Ком унистическа я, 14 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889-1892 гг. | 1889-1892 гг. | г. Боровск, ул. Коммунистическая, 49 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| Церковь Рождества Богородицы | 1731 г. | с. Тимашово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Церковь Дмитрия Солунского | 1804 г. | с. Рябушки | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Усадьба Белкино | 1815 г. | с. Белкино | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. №_П22 приложение № 2 |
| Церковь Успения | 1712г. | с. Марьино | Распоряжение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 18.06.1958г. №357-р |
| Мемориальный комплекс в честь героев-ополченцев Куйбышевского и Фрунзенского районов г. Москвы, погибших осенью 1941 г. при обороне Москвы |  | 92 км шоссе Москва-Киев, д. Денисовка | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |
| Церковь Михаила Архангела | кон. XIX - нач. XX вв. | с. Красное | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |

Выявленные объекты культурного наследия

| Церковь Рождества Христова | 1834г. | ул. Володарского | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | кон.XVIIIв. | ул. Коммунистическая, 96 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| Жилой дом (Копыриных) | нач.Х1Хв. | ул. Коммунистическая, 3 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| Жилой дом (священника Троицкой церкви) | ХIХв. | ул. Коммунистическая, 49 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Жилой дом | XVIII-XIXв.в.. | ул. Коммунистическая, 45/43 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Главный дом городской усадьбы | кон.XIX - нач.ХХвв. | пл. Ленина, 4 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Ансамбль площади Ленина | XVIII-XIXв.в.. | пл. Ленина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Церковь Косьмодемьянская | 1812г. | с. Беницы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| Церковь Рождества Иоанна Предтечи | сер. XIХв. | с. Ивановское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Никольская церковь | 1812г. | с. Русиново (пос. Ермолино) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Церковь Варвары | 1811г. | с. Совьяки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Церковь Благовещения | 1767г. | с. Серединское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Ансамбль усадьбы "Сатино" (2 объекта) - ус. Загряжских | Х1Хв. | с. Сатино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Усадьба "Уваровское"-ус.Философовых-Постниковых | XVIIIв. | с. Уваровское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Церковь Троицкая | 2я пол. Х1Хв. (1881г.) | с. Федотово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Дом купца Большакова | XIX в. | г.Боровск, Ленина,12 | Приказ МК №161 от 09.02.2007г. |
| Здание церковной сторожки при Покровском соборе |  | г.Боровск, Коммунистическая,63 | Приказ МК №161 от 09.02.2007г |
| Место рождения художника И.М. Прянишникова, 1840г. |  | д. Тимашово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Абрамовское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Асеньевское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| Братская могила |  | д. Белкино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| Братская могила |  | г. Балабаново (ок.ср.школы) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| Братская могила |  | г. Боровск | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| Индивидуальная могила |  | г. Боровск, городской бор | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| Братская могила |  | д. Городня | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Добрино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Индивидуальная могила |  | д. Добрино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | пос. Ермолино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | Институт, сквер ВНИИФиБ | Решение малого Совета Калужского областного 1 Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | пос. Инютино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Ищеино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Ново-Михайловское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Редькино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | с. Рябушки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Тишнево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | усадьба с-за Боровский | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992. №76 |
| Братская могила |  | д. Федорино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XV-XVII в.в. |  | Западная окраина г.Боровск | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XVI-XVII в.в. |  | г.Боровск, 0,1 км к юго-западу от п. Институт | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XV-XVIIв.в. |  | г.Боровск, 0,35км к юго-востоку от п. Институт | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Городище, сер.I тыс.н.э., XI-XVII в.в. |  | г.Боровск, 0,3км к юго-востоку от урочища «Петрова гора» | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище Троицкое, 2 четв.1тыс.н.э., Х1V-ХV1вв. |  | С-з Боровский, 30м к западу от центральной усадьбы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Культурный слой, XIII-XVIIвв. |  | г.Боровск | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XI-ХIII, XVIIвв. |  | г.Боровск, северо-запад урочища «Петрова гора». | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, I четв. I тыс.н.э. XV-XVIвв. |  | д. Бердовка, в 1,3км к северо-востоку на правом берегу р. Протвы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| СелищеХ-ХIIIвв.ХIV-XVIвв. н.э |  | с. Беницы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XVI-XVIIвв. |  | д. Городня, северо-восток села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XVI-XVIIвв. |  | д. Городня, юго-восток села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курган. Х-ХIIIвв. |  | д. Городня, северо-восток села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курган, Х-ХIIIвв. |  | д. Городня, южная окраина села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XIV-XVIIвв. |  | г. Ермолино, в 1,5км к юго-востоку от поселка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курганная группа, 2пол.I тыс. н.э. |  | г. Ермолино, в 2 км к западу от поселка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курганная группа, XI-XIII |  | г. Ермолино, в 1,5км к западу от поселка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, 2 четв.1 тыс. н.э., XIV-XVIIв.в. |  | д. Кривское, в 0,45км к западу, пр.берег р. Протва | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище. 1четв.1 тыс. н.э. |  | д. Кривское, в 1,2км к югу, пр.берег р. Протва | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, I тыс. н.э. |  | д. Кривское, в 4,5км к югу, лев.берег р. Протва | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курганный могильник. XII-ХIIIвв. |  | д. Кривское, в 4км к юго-востоку, лев.берег р.Протва | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курган, 2пол.1 тыс. н.э. |  | д. Кривское, в 3,1км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, 1пол.1 тыс. н.э., XV XVIв.в. |  | д.Красное, в 0,3км к северу, пр.берег р. Протва | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XV-XVIIв.в. |  | д.Красное, юго-восток села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Городище, 1пол.1 тыс. н.э. |  | д. Маломахово, в 0,3 км к юго-западу от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, кон.1 тыс.до н.э.-нач.1 тыс.н.э. |  | г. Обнинск, 0,4км к юго-западу лев.берег р. Протвы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, Х1V-ХV1вв. н.э |  | с.Роща, к северо-востоку лев.берег р. Протвы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, кон.1 тыс.н.э, XV-XVIIв.в. н.э |  | Роща, в 0,4км юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XI-XVIIв.в. |  | Рябушки, на юго-восточной окраине села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, кон.1 тыс.н.э, XVI-XVIIвв. н.э |  | Рябушки, на северо-западной окраине села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Стоянка, селище, III тыс. до н.э., 1 пол.1 тыс. н.э., XV-XVIвв. |  | Западная окраина с. Сатино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, кон.1 тыс.н.э, XI-XVIIвв. н.э |  | Окраина д. Совьяки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Селище, XVI-XVIIвв. н.э |  | с. Уваровское, северо-восточная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Курган |  | с. Уваровское, юго-западная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Берникова, 4 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль тюремного замка: -здание тюрьмы с церковью, -западный дом тюремщиков со службами. восточный дом тюремщиков со службами | 1866г., нач.ХХв. | ул. Берникова, 62, 64,66 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX- нач.ХХ в. | ул. Большая, 24 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.XX в. | ул. Большая, 32 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX -нач.XX в. | ул. Большая, 41 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.XX в. | ул. Большая, 41а | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991 г. №224 |
| Жилой дом | вт.тр. XIX в. | ул. Большая, 43 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. ХХв, | ул. Володарского, 10 | Приказ МК РФСФСР 01 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон. XIX - нач. ХХ в. | ул. Володарского, 11 | Приказ МКРФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX -нач.ХХ в. | ул. Володарского. 12 | Приказ МК РФСФСРот 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX -нач.XX в. | ул. Володарского, 14 | Приказ МК РФСФСРот 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Володарского, 15 | Приказ МКРФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX -нач.XX в. | ул. Володарского, 19 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Городская усадьба: главный дом, флигель, ворота | кон.XIX | ул. Володарского, 26 ул. Володарского, 28/пер. Текстильный, 12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | вт.пол. XIX в. | ул. Володарского, 27 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 30/пер. Текстильный, 11 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 31/пер. Текстильный, 10 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 33/пер. Текстильный, 9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 37 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 60 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 61 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Володарского, 73 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Главный дом городской усадьбы | вт.пол. XIX в | ул. Володарского, 82/ул. . Дзержинского, 16 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | вт.пол. XIX в | ул. Володарского, 83 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX –нач.ХХ в. | ул.М. Горького, 14 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX -нач.XX в. | ул.М. Горького,38 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.XX в. | ул. Дзержинского,1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.XX в. | ул. Дзержинского,5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Парк текстильной фабрики Заонежского | кон.XIXв. | пос. Институт | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Здание школы | 1914 г. | ул. Калинина. 1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХв. | ул. Калужская, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач.XXв. | ул. Калужская, 3 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Калужская, 6 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Ковалева | нач.ХХв. | ул. Калужская, 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Калужская, 8 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХв | ул. Калужская, 12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Городская усадьба: главный дом, хозяйственная постройка | нач. ХХв. | ул. Калужская. 14 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХв. | ул. Калужская, 30 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач XXв. | ул. Калужская, 33 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. Калужская, 36 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Калужская, 72 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Калужская, 76 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | ¦нач.ХХв. | ул. Калужская, 78 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Калужская, 122 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Калужская, 127 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХв. | ул. Колхозная, 21 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | XIX в. | ул.Коммунистическая, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIX-нач.ХХв. | ул.Коммунистическая, 4 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом конезаводчика Копырина | сер.-тр.четв. XIX в. | ул. Коммунистическая, 5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | сер.-тр.четв. XIX в. | ул. Коммунистическая, 6 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом конезаводчика Копырина | 1801 г., кон. XIX в. | ул. Коммунистическая, 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон. XIX в. | ул. Коммунистическая, 8 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | сер.-тр.четв. XIX в. | ул. Коммунистическая, 15 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | вт пол. XIX в. | ул. Коммунистическая, 16 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Коммунистическая, 18 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Коммунистическая, 20 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.ХIХв. | ул. Коммунистическая, 22 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.ХIХв. | ул. Коммунистическая, 24 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | кон.ХIХв.-нач.ХХв. | ул. Коммунистическая, 31 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | кон.ХIХв.-нач.ХХв. | ул. Коммунистическая, 33 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | посл.тр. ХIХв. | ул. Коммунистическая, 35 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Городская усадьба: флигель, зап.хоз.постройка, вост.хоз.постройка | кон.XVIII- XIXв.в.. | ул. Коммунистическая,43 ул.Коммунистическая,45 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.ХIХв.-нач.ХХ в. | ул. Коммунистическая, 50 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХ в. | ул. Коммунистическая, 57 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.ХIХв.-нач.ХХ в. | пл. Ленина,9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.ХIХв.-нач.ХХ в. | пл. Ленина,10 Урицкого,2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом приезжих | кон.ХIХв.-нач.ХХ в. | пл. Ленина,12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХ в. | пл. Ленина,13 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом с магазином | кон.ХIХв | пл. Ленина,14 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | 1 пол. ХIХв., ХХ в. | пл.Ленина,15 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом с магазином | кон.ХIХв | пл.Ленина,16 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | 2-я пол.ХIХв | пл.Ленина,17/ ул.Володарского,1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.ХIХв-нач.ХХ в. | пл.Ленина,18 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом с магазином | кон.ХIХв | пл.Ленина,21 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.ХIХв | пл.Ленина,22 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом с магазином | нач.ХХ в. | пл.Ленина,25 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль Гостинного двора корп.1 корп.2 корп.3 корп.4 корп.5 корп.6 корп.7 корп.8 здание магазина | сер. ХIХв, кон.ХIХв, нач.ХХ в. | пл.Ленина,32,33,35 лит.М,39,40, лит.3,42 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | к.ХIХв-нач.ХХ в. | ул.Ленина,5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | к.ХIХв-нач.ХХ в. | ул.Ленина,10 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Большаковых | руб. ХIХв.в. | ул.Ленина,12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Усадьба И.Ф.Шокина (ранее купеческая усадьба) флигель хоз.постройка | к.ХIХв-нач.ХХ в. | ул.Ленина,15 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом фабриканта Полежаева | 3-я четв. ХIХв | ул.Ленина,18 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | 2-я пол.ХIХв | ул.Ленина,22/ пер.Текстильный | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль церкви Всех Святых ворота | 1890-е (ранее XIX-XXв.в..) | ул. Ленина, 29 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Городская усадьба | 2-я пол. XIX в. | ул. Ленина, 30, 32 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Главный дом | 3-я пол. XIX в. | ул. Ленина, 30 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| флигель | к. XIX в. | ул. Ленина, 32 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль текстильной фабрики Полежаевых ткацкий механический цех ткацкий ручной цех, руб. XIX -нач. XX вв. цех первичного производства сер. -2-я пол. 1890-х гг | к. XIX в. - нач. XX вв. | ул. Ленина, 72 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | ул. Мира, 31 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | ул. Мира, 37 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | к. XIX в. | ул. Молокова, 9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | 2-я пол. XIX в. | ул. Молокова, 35 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | ул. Московская, 1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XIX в. | ул. Московская, 5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | ул. Московская, 17 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль текстильной фабрики Ежиковых: -здание администрации, -корпус №1, -корпус №2, -корпус №3, -корпус №4, -корпус №5, -корпус №6 | кон.XIX- нач.ХХв | ул. Рабочая, 4, 6, 6а, 66, 6в, 8, 8а | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Часовня церкви Покрова | кон.XIX- нач.ХХв | ул. Рабочая, 41 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Церковь Покровская | 1846г. | ул. Ст. Разина, 8 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом купца Жданова | кон.XIX- нач.ХХв | ул. Ст. Разина, 31 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Здание гимназии | нач. XX в. | ул. Советская, 6 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Здание женской гимназии. Здесь работал К.Э. Циолковский | тр.чтв.Х1Хв.. 1880-1892гг. | ул. Советская, 6а | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Советская, 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Советская, 9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Здание свечной мастерской | нач.ХХв. | ул. Советская, 10 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Советская, 11 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Советская, 12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Советская, 13/ул. Красноармейская, 1 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Советская, 14 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Советская, 15/ул. Красноармейская, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | 1890- е г.г. | ул. Советская, 17 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Урицкого, 3 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом (типография Муратовой) | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Урицкого, 4 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль церкви Спаса-Преображения "на взгорье" (дом священника) | ХIХв. | ул. Урицкого, 5, 7, 9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| купеческий дом | нач.ХХв. | ул. Урицкого, 6 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | посл.тр.ХIХ в. | ул. Урицкого, 23 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Урицкого, 28 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль текстильной фабрики: ткацкий цех, администрация | кон.XIX- нач.ХХв. | ул. Урицкого, 30 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль земской больницы: -главный корпус западный корпус, восточный корпус | сер.-кон.Х1Хв. | ул. Циолковского, 3 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Ларионовых | вт.пол.ХIХ в. | ул.Циолковского,14 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | вт.пол.ХIХ в. | ул.Циолковского,22 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIX- нач.ХХв. | ул.Циолковского,62 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Шмидта, I | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Шмидта, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. Шмидта, 4 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Голофтеевых | кон.XIXв. | ул. Энгельса, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Голофтеевых | кон.XIXв. | ул. Энгельса, 3 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | кон.XIXв. | ул. Энгельса, 5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | посл.чтв.Х1Хв. | ул. Энгельса, 1 I | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | посл.чтв.Х1Хв. | ул. 1 го Мая, 4 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. 1го Мая, 12 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. 1го Мая, 13 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | кон.XIXв. | ул. 1го Мая, 18 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | ул. 1го Мая, 21 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
|  |  |  | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль земской больницы: -здание приемного отделения и амбулатории, -дом врачей | нач.ХХв. | с. Абрамовское | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Парк усадьбы | перв.пол.Х1Хв. | с. Асеньевское | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Здание железнодорожного вокзала | кон.XIXв. | г. Балабаново, пл. 50летия Октября, 11 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Сад усадьбы Челищева | вт.пол. Х1Хв. | д. Бутовка | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль церкви Успения: -церквь Успения, -церковно-приходская школа | 1896-1916гг. | с. Ворсино | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | г.Ермолино, ул.Ленина,42 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | г.Ермолино, ул.Ленина,44 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль школы: -здание школы, -флигель | 1913-1914гг. | г.Ермолино, ул.Ленина | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль бумажной ткацкой фабрики Исаева: -здание ткацкого, красильного, отбельного, ворсовального, набивного цехов, -ткацкий цех (1909-1910гг.) | 1880е гг. - нач.ХХв. | г.Ермолино, ул.Ленина | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Ансамбль текстильной фабрики Александрова -северо-западный корпус, -дом служащих, -центральный корпус, -восточный корпус, -северный корпус | нач.ХХв. | г. Ермолино, ул. Русиново. 79. 102, 106, 108, 110 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Жилой дом | нач.ХХв. | г. Ермолино, ул. Русиново, 89 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Купеческий дом | нач.ХХв. | г. Ермолино, ул. Русиново, 96 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Усадьба Челищевых: -парк | 1833 г. | д. Ивановское | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Ширяевых | 1924 г. | д. Козельское | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом священника церкви Михаила Архангела | вт.пол.1900 х гг | с. Красное | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом Мигуновых, здесь родился Герой Советского Союза В.В. Мигунов | нач. ХХ в.,1918 г. | с. Кривское. ул. Мигунова, 19 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Парк усадьба Суходольских | 3-я четв.ХIХ в. | д. Маломахово | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Церковь Благовещения, православная, приходская, с трапезной, и колокольней, зимняя | 1797 г. | д. Отяково | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Усадьба Скабеевых дом служащих (к. XIX в.) парк (2-я пол. ХVIIIвв.) | 2-я пол. ХVIII в., к.ХIХ в | с. Серединское | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Усадьба Болтиных парк | 1731 г., посл. четв.ХVIII-1-я четв. ХIХ в. | с. Тимашово | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Сад усадьбы Хитрово | сер. - 3-я четв. ХIХ в. | д. Хитрово | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

В соответствии с нормативными правовыми актами на территории муниципального района «Боровский район» были утверждены зоны охраны городского поселения «Город Боровск», а также следующих объектов культурного наследия:

1. Ансамбля Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г., г. Боровск, с. Роща (решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 г. № 766 «Об утверждении проектов охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря»).

2.  Усадьбы Белкино. 1815 г., с. Белкино (решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов, трудящихся от 25.12.1974 № 871).

3.  Церкви Покрова (деревянной), XVII в., г. Боровск, ул. Рабочая, 41 (решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов, трудящихся от 25.12.1974 №871).

4.    Собора Благовещения, XVII в., г. Боровск, пл. Ленина (решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов, трудящихся от 25.12.1974 №871).

5.   Церкви Бориса и Глеба, XVII в., г. Боровск, ул. Коммунистическая, 102 (решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов, трудящихся от 25.12.1974 № 871).

### I.2.11. Охрана и использование историко-культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Боровского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Боровский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

## I. 3 Анализ современного использования территории МР «Боровский район»

### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Боровский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Боровского района занимают земли сельскохозяйственного назначения 54 %, земли лесного фонда 46 %.

### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Боровский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Боровский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ЗАО «Кривское», СХА колхоз «Первомайский», ОНО ОПХ «Ермолино».

В таблице № 1 приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2007 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Боровский район» составляют 36443,85 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 25 796,46 га (71%), леса и кустарник – 9816,21 га (27%), земли под застройкой и дорогами – 605,25 га (1,5%), болота, нарушенные земли и прочие составляют 225,93 га (0,5%).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 17891,55 га (69%), залежь 3194,34 га (12%), многолетние насаждения – 78,07 га (0,3%), кормовые угодья – 4632,51 га (18%).

Сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственного назначения по прямому назначению используются 60% земель. Большая часть сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения в долевой собственности граждан (77%), земли крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и иных (18%), под коллективными садоводствами (5%), 0,6% земель сельскохозяйственного назначения занимают земли фонда перераспределения.

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по Боровскому району», выполненной ПК «ГЕО» в 2005 году.

# ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1ЯНВАРЯ 2007ГОДА

# ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Боровский район» |
| 1 | СПК колхоз «Русь» | 1 | 1847 | 854 | 587 | - | - | 267 | 886 | 34 | - | 10 | 14 | 14 | 25 | 0 | 10 |
| 2 | СХА колхоз «Москва» | 1 | 7267 | 4735 | 3638 | - | - | 1364 | 2330 | 31 | - | 32 | 36 | 55 | 28 | 3 | 17 |
| 3 | ООО «Борисово» | 1 | 3008 | 1673 | 876 | - | - | 797 | 1191 | 54 | - | 16 | 20 | 26 | 22 | 2 | 4 |
| 4 | ООО колхоз «Циолковского» | 1 | 1978 | 928 | 644 | - | - | 284 | 957 | 4 | - | 31 | 39 | 15 | 4 | - | - |
| 5 | ЗАО «Кривское» | 1 | 2964 | 1837 | 1523 | - | - | 314 | 1030 | 5 | - | 9 | 23 | 34 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | ПСК СХА колхоз «Пригородное» | 1 | 1351 | 751 | 443 | - | - | 308 | 520 | 13 | - | 4 | 16 | 28 | 16 | - | 3 |
| 7 | СХА колхоз «Первомайский» | 1 | 2500 | 1304 | 913 | - | - | 391 | 1087 | 29 | - | 8 | 17 | 22 | 20 | 3 | 10 |
| 8 | ОНО ОПХ «Ермолино» | 1 | 3750 | 2650 | 2207 | - | - | 443 | 962 | 21 | - | 11 | 65 | 20 | 6 | 3 | 12 |
| Итого | 8 | 24665 | 14732 | 10831 | - | - | 3901 | 8963 | 191 | - | 121 | 230 | 214 | 127 | 18 | 69 |
|  | Земли прочих организаций, предприятий (ООО) |  | 3391 | 3303 | 3285 | - | - | 18 | 57 | 1 | - | - | 20 | 7 | - | 3 | - |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  | 3768 | 3557 | 3323 | - | - | 234 | 142 | 11 | - | - | 28 | - | 9 | - | 21 |
|  | ЛПХ не определившиеся с использованием |  | 636 | 636 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ЛПХ |  | 2178 | 2178 | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужский металлургический (бывший ГПЗ «Ворсино») |  | 3975 | 3141 | 2539 | - | - | 602 | 608 | 22 | - | 59 | 28 | 43 | 21 | - | 53 |
| Всего по муниципальному району |  | 38613 | 27547 | 22785 | - | - | 4755 | 9770 | 225 | - | 180 | 306 | 264 | 157 | 21 | 143 |

### СПК колхоз «Русь».

Хозяйственный центр ( с. Комлево. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 2961,64 га. Площадь земельных угодий, находящихся в долевой собственности- 1261,71 га, в бессрочном (постоянном) пользовании - 980,31 га.

Таблица 2.

Структура сельскохозяйственных земель СПК колхоз «Русь»*.

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 872,29 | 872,29 | - |
| Залежь | 83,94 | 83,94 | - |
| Сенокос | 2,92 | 2,92 | - |
| Пастбища | 215,16 | 215,16 | - |
| Итого с/х угодий: | 1261,71 | 1261,71 | - |
| Лес | 874.96 | - | 874.96 |
| Кустарник | 28.04 | - | 28.04 |
| Болото | 16.27 | - | 16.27 |
| Под водой | 12.28 | - | 12.28 |
| Под дорогами | 20.67 | - | 20.67 |
| Застроенная территория | 16.09 | - | 16.09 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 12.01 | - | 12.01 |
| Итого по хозяйству: | 2242.02 |  | 980.31 |
| Посторонние землепользователи | 719.62 |  |  |
| Всего: | 2961.64 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1261,71 га (56%) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценный вид угодья – пашня на общей площади 872,29 га (69%).

По результатам инвентаризации выявлено следующее.

Общая площадь пашни уменьшилась относительно учётных данных на 45,68 га (по учёту - 908 га, а по данным инвентаризации - 862,32 га):

83,94 га  пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую;

1,89 га – с/т «Сельский строитель»;

Общая площадь сенокосов увеличилась относительно учётных данных на 12,32 га (по учёту – 78 га, а по данным инвентаризации – 90,32 га):

Сенокосы суходольные чистые 8,97 га - находится в стадии зарастания (сенокосы суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем);

Общая площадь пастбищ увеличилась относительно учётных данных на 4,16 га (по учёту – 211 га, а по данным инвентаризации – 215,16 га):

Пастбища суходольные чистые 14,61 га – используются под пашню, 2,79 га находится в стадии зарастания (пастбища суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем).

На территории колхоза находятся 34 крестьянско-фермерских хозяйств на  площади 124,04 га, так же садоводческие товарищества, значительные территории заняты государственным водным фондом р. Протвы и озером  - 62,80 га и автодорогами  областного значения «Ермолино - Боровск - Верея», "Малоярославец - Боровск" - "Боровск - Федорино - Верея", «Боровск - Комлево – Фатеево».

В состав земель колхоза входят земли г. Боровска-97,61 га, земли сельских населенных пунктов - 294,63 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 11659 руб/га или 112 % от средней по району, оценка сельхозугодий также выше – 15609 руб/га или 125 % от средней зональной оценки.

### СХА колхоз «Москва».

Хозяйственный центр – д. Асеньевское. Это сельскохозяйственное предприятие является одним из самых крупных предприятий в Боровском районе. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет –9263.06 га (табл. 3). Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 5320.76  га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2529.64  га, в фонде перераспределения земель 110.89 га. Сельскохозяйственные угодья в основном используются по целевому назначению и занимают 68% от закрепленных за хозяйством земель.

На территории колхоза находятся 22 крестьянско-фермерских хозяйств на  площади 230,55 га,  земли населенных пунктов  расположены на общей площади 945.03  га, с/т "Тишнево"-10.75 га, земли водного фонда (р. Лужа) -20.67га, земли занятые автомобильными дорогами Боровск - Федорино - "Медынь - Верея", Асеньевское – Деревеньки, Асеньевское - Тюнино - Жилетово – Отяково, "Боровск - Федорино - "Медынь - Верея" – Асеньевское составляют около 62,43 га.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что пашня по сравнению с данными учета на 2005 год уменьшилась на  289.08га , 288.37 га  пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 1,83 га – перешла в нарушенные земли (карьер).

Выявлено, что площадь сенокосов уменьшилась. Сенокосы суходольные чистые из них  1,79 га - используются под пашней, 5,81 га - находятся в стадии зарастания (сенокосы суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем); 2,41 га- сенокосы суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем перешли в лес;

Общая площадь пастбищ увеличилась. Пастбища суходольные чистые 9,09 га - находится в стадии зарастания (пастбища суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем); 0,44 га-пастбищ залесилось и перешли в лес; 0,76 га- пастбищ суходольных, заросших кустарником и мелколесьем перешли в лес.

Таблица 3.

Структура сельскохозяйственных земель СХА колхоз «Москва»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения земель, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 4017.50 | 4015.61 | 1.89 |  |
| Многолетние насаждения | - | - | - |  |
| Залежь | 289.08 | 195.51 | 93.57 |  |
| Сенокос | 569.81 | 566.91 | 2.90 |  |
| Пастбища | 552.99 | 542.04 | 10.95 |  |
| Итого с/х угодий: | 5430.08 | 5320.76 | 109.32 |  |
| Лес | 2347.42 |  | 1.57 | 2345.85 |
| Кустарник | 32.24 |  | - | 32.24 |
| Болото | 23.26 |  | - | 23.26 |
| Под водой | 28.83 |  | - | 28.83 |
| Под дорогами | 56.23 |  | - | 56.23 |
| Застроенная территория | 30.04 |  | - | 30.04 |
| Нарушенные земли | 11.12 |  | - | 11.12 |
| Прочие | 2.07 |  | - | 2.07 |
| Итого по хозяйству: | 7961.28 |  | 110.89 | 2529.64 |
| Посторонние землепользователи | 1301.77 |  |  |  |
| Всего: | 9263.06 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель ниже среднерайонной на 24 % и составляет 7880 руб/га. Оценка сельскохозяйственных угодий ( 10362 руб/га, что ниже на 17 % средней оценки по району.

### ООО «Борисово»

Хозяйственный центр – д. Борисово. Общая площадь в границах составляет  4485,31 га (табл. 4). Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 2615,56 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1282,15 га. На территории общества 12 крестьянских хозяйств -96,86 га, земли населенных пунктов– 431 га, а также по территории хозяйства проходят автомобильные дороги областного значения Федорино - Борисово – Гольтяево, Боровск - Федорино - "Медынь - Верея" -52,68 га и другие землепользователи.

Таблица 4.

Структура сельскохозяйственных земель ООО «Борисово»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1741,24 | 1741,24 |  |
| Многолетние насаждения |  |  |  |
| Залежь | 383,94 | 383,94 |  |
| Сенокос | 180,14 | 180,14 |  |
| Пастбища | 310,24 | 310,24 |  |
| Итого с/х угодий: | 2615,56 | 2615,56 |  |
| Лес | 1175,96 |  | 1175,96 |
| Кустарник | 9,11 |  | 9,11 |
| Болото | 11,33 |  | 11,33 |
| Под водой | 17,52 |  | 17,52 |
| Под дорогами | 27,12 |  | 27,12 |
| Застроенная территория | 19,54 |  | 19,54 |
| Нарушенные земли | 6,29 |  | 6,29 |
| Прочие | 15,28 |  | 15,28 |
| Итого по хозяйству: | 3897,71 |  | 1282,15 |
| Посторонние землепользователи | 587,60 |  |  |
| Всего: | 4485,31 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2615,56 га (67 %).  Площадь пашни уменьшилась на  323,58 га - не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 8,48 га в стадии зарастания кустарником и мелколесьем (залежь залесенная); кроме того, сенокосы на площади 27 га и пастбища на площади 26,83 га находятся в стадии зарастания.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной на 31% и составляет 7138 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 9075 руб/га, что ниже на 27% среднезональных показателей.

### ООО колхоз «Циолковского»

Хозяйственный центр – д. Коростелево. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 3478,02га, в коллективно-долевой собственности находится 1956,01 га, в бессрочном постоянном пользовании – 1055,11 га.

Структура землепользования представлена в таблице № 5. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 2049,84 га (66 %), пашня -  1448,72 га, кормовые угодья занимают – 260,88 га.

Таблица 5

Структура земель ООО колхоз «Циолковского»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения земель, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1448,72 | 1448,72 |  |  |
| Залежь | 340,24 | 253,52 | 86,72 |  |
| Сенокос | 88,44 | 81,33 | 7,11 |  |
| Пастбища | 172,44 | 172,44 |  |  |
| Итого с/х угодий: | 2049,84 | 1956,01 | 93,83 |  |
| Лес | 950,82 | - |  | 950,82 |
| Кустарник | 0,62 | - |  | 0,62 |
| Болото | 5,51 | - |  | 5,51 |
| Под водой | 36,27 | - |  | 36,27 |
| Под дорогами | 25,24 |  |  | 25,24 |
| Под застроенными территориями | 34,64 |  |  | 34,64 |
| Нарушенные земли |  |  |  |  |
| Прочие | 2,00 | - |  | 2,00 |
| Итого по хозяйству: | 3104,96 |  |  | 1055,11 |
| Посторонние землепользователи: | 373,06 |  |  |  |
| Всего: | 3478,02 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории колхоза находится 5 крестьянских хозяйств -91,59 га, садоводческие товарищества, земли населенных пунктов -247 га, автодороги областного значения "Боровск - Федорино" - Ищеино – Зелинино, Боровск - Федорино - "Медынь - Верея" на общей площади –20,31 га,

Уточненный анализ фактического использования показал, что площадь пашни уменьшилась на 309,83 га, т.к. не обрабатывается и переведена в залежь чистую,

6,55 га пастбищ чистых зарастает кустарником (пастбище закустаренное).

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной на 14 % и составляет 8964 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 10890 руб/га, что ниже средней оценки по району на 13 %.

### ЗАО «Кривское»

Хозяйственный центр – д. Кривское. Общая площадь сельхозпредприятия составляет 4 507,54 га. Из них 2426.50 га находится в долевой собственности граждан, 1 115,62 в бессрочном (постоянном) пользовании. На землях предприятия находится 52 крестьянско-фермерских хозяйства-119,09 га, свыше 20 садоводческих товариществ, земли населенных пунктов - 459,79 га, а так же земли водного фонда (р. Протва) - 48,85 га, земли занятые автомобильными дорогами "Малоярославец - Боровск" - Шемякино, Вашутино – Новомихайловское,  уч.АО "Пригородное,"ОАО "Птицефабрика "Калужская", уч. АО Агрофирма Кривское.

Таблица 6.

Структура сельскохозяйственных земель ЗАО «Кривское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1803.33 | 1803.33 |  |
| Залежь | 139.26 | 139.26 |  |
| Сенокос | 251.05 | 251.05 |  |
| Пастбища | 228.69 | 228.69 |  |
| Итого с/х угодий: | 2422.33 | 2422.33 |  |
| Лес | 1008.09 |  | 1008.09 |
| Кустарник | 3.66 |  | 3.66 |
| Болото | 5.93 |  | 5.93 |
| Под водой | 14.85 |  | 14.85 |
| Под дорогами | 41.33 |  | 41.33 |
| Застроенная территория | 40.15 |  | 40.15 |
| Нарушенные земли | 4.16 | 4.16 |  |
| Прочие | 1.62 |  | 1.62 |
| Итого по хозяйству: | 3542.12 |  |  |
| Посторонние землепользователи | 965.41 |  |  |
| Всего: | 4507.54 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре  земель сельскохозяйственные угодья занимают 2422,33 га (68%), пашня 1803,33 га (74 %).

Площадь пашни уменьшилась относительно учетных данных на 173,67 га (по учету  – 1977 га, а по данным инвентаризации – 1803,33га): 31,94 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую,   0,06 га - в стадии зарастания кустарником и мелколесьем. Таким образом, площадь залежи составляет 139,26 га.

2,06 га - использовано в целях разработки карьера и в настоящий момент являются нарушенными землями.

Общая площадь сенокосов увеличилась на 96,86 га  (по учету  – 155 га, а по данным инвентаризации – 251,86 га), т.к. выявлено расхождение в вычислении площади сенокосов при идентичности границ на электронной карте и планово-картографическом материале. Также, 8,20 га сенокосов суходольных чистых находится в стадии зарастания кустарником и мелколесьем.

Общая площадь пастбищ увеличилась на 25,69 га (по учету  – 203 га, а по данным инвентаризации – 228,69 га), т.к. выявлено расхождение в вычислении площади сенокосов при идентичности границ на электронной карте и планово-картографическом материале. Также 13,16 га пастбищ суходольных чистых зарастает кустарником и мелколесьем, 1,43 га – заболочены; 21,29 га пастбищ суходольных улучшенных зарастает кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 11902 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 15 %, оценка сельскохозяйственных угодий также выше среднерайонной оценки на 15% и составляет 14388 руб/га.

### ПСК СХА колхоз «Пригородное»

Хозяйственный центр – с. С-з Боровский. Общая площадь в границах колхоза 3792.61га. Из них 1124,94 га находится в коллективно-долевой собственности, в аренде( 4,04 га, в бессрочном (постоянном) пользовании ( 585,36 га. Структуру землепользования ПСК СХА колхоз «Пригородное» составляют сельскохозяйственные угодья ( 1128,99 га (66 %), в том числе: пашня ( 510,28 га (30 %), кормовые угодья ( 261,02 га (15 %).

Земли населенных пунктов  (742,30 га), крестьянско-фермерские хозяйства (1052,44 га), также на территории хозяйства расположены коллективно-садоводческие товарищества, автомобильные дороги Боровск - Федорино - "Медынь - Верея", М-3 "Украина", "Малоярославец - Боровск" - Кривское – Обнинск, Московское большое кольцо – Лапшинка, Лапшинка – Кабицыно, Боровск - Федорино - "Медынь - Верея", железная дорога и другие землепользователи.

Таблица 7.

Структура сельскохозяйственных земель ПСК СХА колхоз «Пригородное»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 510,28 | 510,28 |  |  |
| Залежь | 357,69 | 353,65 | 4,04 |  |
| Сенокос | 89,18 | 89,18 | - |  |
| Пастбища | 171,84 | 171,84 | - |  |
| Итого с/х угодий: | 1128,99 | 1124,94 | 4,04 |  |
| Лес | 503,27 |  |  | 503,27 |
| Кустарник | 11,07 |  |  | 11,07 |
| Болото | 16,21 |  |  | 16,21 |
| Под водой | 14,26 |  |  | 14,26 |
| Под дорогами | 24,97 |  |  | 24,97 |
| Под застроенными территориями | 14,31 |  |  | 14,31 |
| Нарушенные земли |  |  |  |  |
| Прочие | 1,26 |  |  | 1,26 |
| Итого по хозяйству: | 1714,34 |  |  |  |
| Посторонние землепользователи: | 2078,26 |  |  |  |
| Всего: | 3792,61 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено, что площадь пашни уменьшилась относительно учетных данных (по учету - 1825 га, а по данным инвентаризации – 510,28 га.) 264,71 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 6,56 га в стадии зарастания кустарником и мелколесьем (залежь залесенная).

Выявлено, что 15,52 га пастбищ чистых зарастает кустарником (пастбище закустаренное).

11,81 га сенокосов суходольных чистых зарастает кустарником  (сенокосы закустаренные).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 12804 руб/га, что составляет 123 % от среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий составляет 14520 руб/га, или 116 % от среднезональной оценки.

### СХА колхоз «Первомайский»

Хозяйственный центр ( с. Совьяки. Общая площадь составляет 5050,31 га. Все земли находятся  в бессрочном (постоянном) пользовании -5050,31 га. Структуру землепользования СХА колхоз «Первомайский» составляют сельскохозяйственные угодья  -2356.37га (67 %), в том числе: пашня - 1605.09га (68 %), кормовые угодья 380,67 га (16 %).

Земли населенных пунктов  (585 га), крестьянско-фермерские хозяйства (717 га), также на территории хозяйства расположены коллективно-садоводческие товарищества, земли водного запаса (р. Протва), автомобильные дороги Ермолино - Боровск - Верея, Боровск - Федорино - "Медынь - Верея", "Ермолино - Боровск - Верея" - Лучны - Рязанцево  и другие землепользователи.

Таблица 8.

Структура сельскохозяйственных земель СХА колхоз «Первомайский»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1605.09 |  |  | 1605.09 |
| Многолетние насаждения | 4.03 |  |  | 4.03 |
| Залежь | 366.58 |  |  | 366.58 |
| Сенокос | 114.98 |  |  | 114.98 |
| Пастбища | 265.69 |  |  | 265.69 |
| Итого с/х угодий: | 2356.37 |  |  | 2356.37 |
| Лес | 1051.26 |  |  | 1051.26 |
| Кустарник | 10.63 |  |  | 10.63 |
| Болото | 22.58 |  |  | 22.58 |
| Под водой | 12.36 |  |  | 12.36 |
| Под дорогами | 29.60 |  |  | 29.60 |
| Под застроенными территориями | 37,66 |  |  | 37,66 |
| Нарушенные земли | 4.39 |  |  | 4.39 |
| Прочие | 2.55 |  |  | 2.55 |
| Итого по хозяйству: | 3527,40 |  |  | 3527,40 |
| Посторонние землепользователи: | 1522,90 |  |  | 1522,90 |
| Всего: | 5050,31 |  |  | 5050,31 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено:

что площадь пашни уменьшилась относительно учетных данных (по учету  – 1928 га, а по данным инвентаризации – 1605,09) на 322,91 га в связи с зарастанием данного вида угодья и перехода пашни в залежь 330,51 га  (залежь чистая).

что 33,90 га пастбищ чистых зарастает кустарником и мелколесьем (пастбище заросшее кустарником и мелколесьем).

общая площадь сенокосов увеличилась на 29,98 га, но 17,18 га сенокосов чистых зарастает кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 10384 руб/га, что составляет 115 % от средней оценки по району, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 14751 руб/га, или 118 % от среднезональной оценки.

### ОНО ОПХ «Ермолино»

Хозяйственный центр ( г. Ермолино. Сельскохозяйственное предприятие расположено на общей площади 4761.41га. Значительная часть земель (2753,19 га) находится в коллективно-долевой собственности. В бессрочном пользовании находится 1167,08 га; землепользователи занимают 841.16 га земель. Структуру землепользования ОНО ОПХ «Ермолино» составляют сельскохозяйственные угодья 2753,19га (70%), в том числе: пашня 1945,64га (70%), кормовые угодья  462,47 га (17%).

Земли населенных пунктов  (702 га), также на территории хозяйства расположены коллективно-садоводческие товарищества, автомобильные дороги Московское большое кольцо, "Ермолино - Боровск - Верея" - Лучны – Рязанцево  и другие землепользователи.

Таблица 9.

Структура сельскохозяйственных земель ОНО ОПХ «Ермолино»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1945,64 | 1945,64 |  |  |
| Многолетние насаждения | 69,63 | 69,63 |  |  |
| Залежь | 274,46 | 274,46 |  |  |
| Сенокос | 143,31 | 143,31 |  |  |
| Пастбища | 319,16 | 319,16 |  |  |
| Итого с/х угодий: | 2753,19 | 2753,19 |  |  |
| Лес | 1020,17 |  |  | 1020,17 |
| Кустарник | 9,63 |  |  | 9,63 |
| Болото | 3,61 |  |  | 3,61 |
| Под водой | 14,35 |  |  | 14,35 |
| Под дорогами | 53,50 |  |  | 53,50 |
| Под застроенными территориями | 56,66 |  |  | 56,66 |
| Нарушенные земли | 4,82 |  |  | 4,82 |
| Прочие | 4,34 |  |  | 4,34 |
| Итого по хозяйству: | 3920,26 |  |  | 1167,08 |
| Посторонние землепользователи: | 841.16 |  |  |  |
| Всего: | 4761.41 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено:

- что площадь пашни уменьшилась относительно учетных данных (по учету  – 2210 га, а по данным инвентаризации – 1946,64 га) на 263,36 га в связи с зарастанием данного вида угодья и перехода пашни в залежь 242 га  (залежь чистая) и залежь заросшую кустарником 20,04 га (залежь заросшая кустарником и мелколесьем).

- что 16,19 га пастбищ чистых зарастает кустарником и мелколесьем (пастбище заросшее кустарником и мелколесьем).

- общая площадь сенокосов уменьшилась на 35,69 га, но 42,37 га сенокосов чистых зарастает кустарником и мелколесьем, 3,38 га перешло в сенокосы заболоченные.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 11180 руб/га, что составляет 108 % от среднерайонной оценки. Оценка сельскохозяйственных угодий ниже среднезональной и составляет 13200 руб/га или 106 %.

### ГПЗ «Ворсино» - ликвидирован

Хозяйственный центр – с. Ворсино. Сельскохозяйственное предприятие расположено на общей площади 5788.20 га. Все земли (4250.24 га) находятся в аренде, также в границах хозяйства есть земли фонда перераспределения (10,18 га). Земли населенных пунктов  (759 га), земли садоводческих товариществ, крестьянско-фермерские хозяйства- 60,21 га,  также по территории проходят автомобильные дороги областного значения на общей площади 101 га.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают - 3445.82(81%), пашня занимает 2559.73га (74%) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 239.21 га (7%), кормовые угодья ( 646,88 га (19%).

Таблица 10.

Структура земель сельскохозяйственного назначения ГПЗ «Ворсино»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аренда, га | Фонд перераспределения (аренда), га |
| Пашня | 2559.73 | 2557.19 | 2.54 |
| Многолетние насаждения | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Залежь | 239.21 | 231.57 | 7.64 |
| Сенокос | 347.72 | 347.72 | 0.00 |
| Пастбища | 299.16 | 299.16 | 0.00 |
| Итого с/х угодий: | 3445.82 | 3435.64 | 10.18 |
| Лес | 611.27 | 611.27 | - |
| Кустарник | 23.38 | 23.38 | - |
| Болото | 19.06 | 19.06 | - |
| Под водой | 50.02 | 50.02 | - |
| Под дорогами | 37.79 | 37.79 | - |
| Под застроенными территориями | 36.35 | 36.35 | - |
| Нарушенные земли | 3.00 | 3.00 | - |
| Прочие | 23.56 | 23.56 | - |
| Итого по хозяйству: | 4250.24 | 4240.06 | 10.18 |
| Посторонние землепользователи: | 1537.96 |  |  |
| Всего: | 5788.20 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено:

что площадь пашни уменьшилась относительно учетных данных (по учету  – 2762 га, (в том числе в фонде перераспределения – 186.63 га),  а по данным инвентаризации площадь пашни составила  2559.73 га, в том числе земли в аренде – 2557.19 га, в фонде перераспределения (ГЗЗ) – 2.54 га;

238 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую,   6,70 га  пашни переведены в прочие земли так как это земли  под АЗС (еще не оформлены); 3,00 га земель пашни нарушены при строительстве а/д «Москва-Минск-Балабаново-Серпухов» (нарушенные земли);

что 0.18 га залежи чистой переведены в прочие земли, так как это земли под АЗС;

что 0.71 га пастбищ суходольных чистых заросло кустарником и мелколесьем (пастбища суходольные, заросшие кустарником и мелколесьем), 5.49 га пастбищ суходольных чистых и 1.46 га суходольных заросших кустарником и мелколесьем переведены в прочие земли (нарушенные земли под карьером);

1.61 га сенокосов суходольных чистых зарастает кустарником  (закустаренные).

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной. Так кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 13920 руб/га или 134% от средней по району. Оценка сельскохозяйственных угодий также выше ( 15444 руб/га или 123% от среднерайонной оценки.

На сегодняшний день в ГПЗ «Ворсино»- уже ведется  строительство промышленного центра и часть земель с/х назначения переведена в земли промышленности.

### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Боровском районе она составляет 10384 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Боровском районе*.

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых | Под замкнутыми водоемами | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли | Под лесами | Кадастровая стоимость руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК колхоз «Русь» | 15609 | 15609 | 12512 | 396 | 6930 | 11659 | 112 |
| 2 | СХА колхоз «Москва» | 10362 | 10362 | 12512 | 396 | 2349 | 7880 | 76 |
| 3 | ООО «Борисово» | 9075 | 9075 | 12512 | 396 | 4029 | 7138 | 69 |
| 4 | ООО колхоз «Циолковского» | 10890 | 10890 | 12512 | 396 | 4835 | 8964 | 86 |
| 5 | ЗАО «Кривское» | 14388 | 14388 | 12512 | 396 | 6388 | 11902 | 115 |
| 6 | ПСК СХА колхоз «Пригородное» | 14520 | 14520 | 12512 | 396 | 6447 | 12804 | 123 |
| 7 | СХА колхоз «Первомайский» | 14751 | 14751 | 12512 | 396 | 6549 | 11968 | 115 |
| 8 | ОНО ОПХ «Ермолино» | 13200 | 13200 | 12512 | 396 | 5861 | 11180 | 108 |
| 9 | ГПЗ «Ворсино» | 15444 | 15444 | 12512 | 396 | 6857 | 13920 | 134 |
| В среднем по району: | 12512 | 12963 | 12512 | 396 | 4989 | 10384 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют ГПЗ «Ворсино», ЗАО «Кривское», ПСК СХА колхоз «Пригородное», СХА колхоз «Первомайский», СПК колхоз «Русь». Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ООО колхоз «Циолковского». Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья ГПЗ «Ворсино», СПК колхоз «Русь» (более 120%). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в хозяйствах: ЗАО «Кривское», СХА колхоз «Первомайский», ПСК СХА колхоз «Пригородное», ОНО ОПХ «Ермолино»; ниже средней ( сельскохозяйственные угодья: СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ООО колхоз «Циолковского».

При этом среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий по району выше среднеобластных показателей и составляет 131% по отношению к ним. Таким образом, если общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе ( 26707 га, а их средняя кадастровая оценка 12512 руб/га ( 71% земель Боровского района имеют кадастровую оценку выше средней по зоне и значительно выше областных показателей.

### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Земли занятые защитными лесами, используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов в Боровском районе определяются  следующие категории указанных лесов:

леса, расположенные в водоохранных зонах;

леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

зеленые зоны, лесопарки.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

формирование устойчивых насаждений;

улучшение условий отдыха населения;

сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

На территории лесов лесохозяйственная деятельность (в том числе санитарные рубки) осуществляется в соответствии с Проектом организации и развития лесного хозяйства, разработанным предприятием «Брянсклеспроект» на период 1999-2008 годов.

Лесохозяйственные работы:

рубки ухода в молодняках;

проведение очистки леса от захламленности;

лесовосстановительные работы:

посадка леса, на нарушенных территориях;

содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

охрана и защита лесов;

борьба с вредителями леса.

Основные показатели деятельности ФГУ «Боровский лесхоз»

| № | Показатели | Ед. изм. | 2000 год | 2002 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 82 | 82983 | 18 | 21.1 | 21 | 33.4 | 250 | 56.2 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 472 | 10693 | 493 | 28.3 | 582 | 34.5 | 774 | 82.5 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 441/ 8945 | 384705 | 5135/ 13005 | 1035.9 | 683/ 15582 | 18252 | 795/ 21577 | 2431.6 |
| 4 | Прочие рубки | кбм |  | 878 |  | 4.8 |  | 6.2 |  |  |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 212 | 14329 | 14611 | 131.5 | 14200 | 25.1 | 20270 | 47.3 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 60 | 36115 | 75 | 60.4 | 141 | 192.4 | 140.2 | 500 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 77 | 15494 | 60 | 12.8 | 20.1 | 9.1 | 80.7 | 67.2 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 550 | 113608 | 518 | 104.5 | 611 | 172.6 | 862.6 | 389.2 |
|  | Подготовка почвы | га | 70 | 23178 | 67 | 34.7 | 80 | 45.9 | 142.2 | 143.1 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 0.06 | 6760 | 194 | 10.5 | 462.4 | 10.6 | 776.2 га | 89.4 |
|  | Заготовка семян | кг | 0.1 | 4492 | 230 | 18.5 | 220 | 124 |  | 14.8 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 25 | 700 | 32 | 3.8 | 27 | 11.1 | 39 | 20.3 |
|  | Уход за миниполосами | км | 110 | 3794 | 130 | 6.4 | 130 | 14.5 | 140 | 22.4 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 5442 | 11186 | 5297 | 281.8 | 5506 | 375 | 15539 | 41.9 |

Территория лесхоза составляет 26803 га. В т.ч. покрытая лесом площадь – 24375 га, непокрытая лесом площадь – 10830 га. Защитные леса- 15973 га.

# Основные показатели деятельности ФГУ «Боровский сельский лесхоз»*

| № | Показатели | Ед. изм. | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | - | - | 129 | - | 129 | - | 56 | - |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | - | - | 173 | - | 124 | - | 144 | 2,5 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | - | - | 173/2272 | 7,0 | 171/2654 | 22,3 | 166/3919 | 39,3 |
| 4 | Прочие рубки | кбм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лесозащитные работы | га | - | - | 2490 | 0,2 | 2500 | - | 100 | - |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | - | - | 7 | 1,7 | 15 | 2,7 | 8 | 3,3 |
|  | Дополнение лесных культур | га | - | - | 2 | 0,1 | - | - | 7 | 0,4 |
|  | Уход за лесными культурами | га | - | - | 2 | 0,2 | 50 | 2,5 | 100 | 4,4 |
|  | Подготовка почвы | га | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,9 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | - | - | 400 | 0,6 | 178 | 2,0 | 400 | 2,1 |
|  | Заготовка семян | кг | - | - | 4,5 | 0,8 | - | - | 10 | 1,6 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | - | - | 8 | - | 8 | - | 10 | - |
|  | Уход за миниполосами | км | - | - | 30 | - | 30 | - | 10 | - |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | - | - | 2000 | 6,2 | 2407 | 20,6 | 3739 | 28,2 |

Территория  сельского лесхоза* составляет 9620 га.  Защитные леса 3317 га, эксплуатационные леса 6303 га.

Динамика деления лесного фонда на категории защитности лесов.

| Категория защитности | Площадь лесов по данным настоящего лесоустройства |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Защитные полосы лесов вдоль дорог Зеленые зоны, лесопарки Защитные полосы лесов вдоль рек Итого: | 543 2621 153 3317 | 5,6 27,2 1,5 34,3 |
| Эксплуатационные леса | 6303 | 65,7 |
| Всего по лесхозу: | 9620 | 100 |

* на данный момент земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций.

### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель.

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

На территории Боровского района зарегистрированы права федеральной собственности на земельные участки Министерства Обороны. В коллективно-долевой и частной собственности земли: СПК колхоз «Русь», СХА колхоз «Москва», ООО «Борисово», ООО колхоз «Циолковского», ЗАО «Кривское», ПСК СХА колхоз «Пригородное», ОНО ОПХ «Ермолино». В пользовании земли у СХА колхоза «Первомайский», в аренде - ГПЗ «Ворсино». Процедура регистрации  прав  Калужской области как субъекта РФ на земельные участки в Боровском районе еще не завершена.

### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Боровском районе позволяет сделать следующие выводы:

Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных земель, закрепленных за СХА колхоза «Первомайский».

ЗАО «Кривское», ПСК СХА колхоз «Пригородное», ГПЗ «Ворсино»,  кадастровая оценка которых более чем на 15 % выше средней оценки по зоне. Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ не могут использоваться в иных целях.

На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Из 21085,88 га пашни по району используется 17891,54 га, 3149,83 га пашни не обрабатывается и на площади 44,50 га пашня зарастает кустарником и мелколесьем. Некоторые кормовые угодья также неэффективно используются по целевому назначению. Участки таких земель расположены в пределах границ ООО «Борисово», СХА колхоз «Первомайский», ГПЗ «Ворсино». В хозяйствах района СХА колхоз «Москва», ООО колхоз «Циолковского» имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель населенных пунктов.

Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Калужской области.

## I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального и местного значения.

На территории Боровского района расположены 6 памятников природы регионального значения.

| № | Наименование | Местополо-жение | Категория | Статус | Площа- дь | Размер охранной зоны | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк ВНИИФБиП | г. Боровск | Памятник природы | Региональ-ный | 5 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 2 | Парк и сад усадьбы Сатино | с. Сатино | Памятник природы | Региональ-ный | 44 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 3 | Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря | Восточнее г. Боровск | Памятник природы | Региональ-ный | 2 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 4 | Городской бор | г. Боровск | Памятник природы | Региональ-ный | 300 га | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 5 | Парк д. Маломахово | д. Малома-хово | Памятник природы | Региональ-ный | Не опреде- лена | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 6 | Парк усадьба художника Прянишникова | д.Тимашово | Памятник природы | Региональ-ный | Не опреде- лена | 50 м | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### Земли природоохранного назначения

1. К землям природоохранного назначения относятся земли:

1.1 водоохранных зон рек и водоемов;

1.2 запретных и нерестоохранных полос;

1.3 лесов, выполняющих защитные функции;

1.4 противоэрозионных, пастбище защитных и полезащитных насаждений;

1.5 иные земли, выполняющие природоохранные функции.

2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

### Земли рекреационного назначения

1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из использования.

4. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон.

5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

### Земли историко-культурного назначения.

1. К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1.1 объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

1.2 достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

1.3 военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изъятие земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель поселений вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

### Особо ценные земли

1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

2.На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных удостоверяющих права на землю документах.

### 1.4.2. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

| № п./п. | Название реки | Общая длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | б/н у д.Совьяки (14 лев.пр.р.Протвы) | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Бобровка (36 лев.пр.р.Лужи) | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Боринка (18 лев.пр.р.Протвы) | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Городянка (51 лев.пр.р.Лужи) | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Исьма (13 лев.пр.р.Протвы) | 55 | 200 | 50 | 20 |
| 6 | Истерьма (22 лев.пр.р.Протвы) | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Истья (15 прв.пр.р.Нары) | 56 | 200 | 50 | 20 |
| 8 | Ксема (31 лев.пр.р.Лужи) | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Лужа (35прав.пр.р.Протвы) | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 10 | Межиха (9 прав.пр.р.Протвы) | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 11 | Протва (80 лев.пр.р.Оки) | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 12 | Руть (8 прав.пр.р.Протвы) | 36 | 100 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

Перечень водохранилищ, на которые устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

| № п./п. | Наименование водоема | Площадь зеркала, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Зарегулированный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище №1 р/х «Межура» Боровский р-н | 1,91 | 200 | 50 | р. Межиха |
| 2 | Водохранилище №2 р/х «Межура» Боровский р-н | 0,93 | 200 | 50 | р. Межиха |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### 1.4.3.  Защитные леса.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

В Боровском лесхозе площадь защитных лесов на территории МР «Боровский район» составляет 13328 га.  По категориям защитности выделены:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов, общая площадь участков -  3289  га;

защитные полосы вдоль железных дорог, площадь 1200 га;

лесопарки, площадь 437 га;

зеленые зоны, площадь 5700 га.

Всего лесов по бывшему Боровскому сельскому лесхозу- 9620 га.

Защитные леса -3317 га.

Эксплуатационные леса -6303 га, в том числе по хозяйствам:

# СПК колхоз «Русь»

Всего лесов 886 га. Защитные леса 782 га, в т.ч. леса, выполняющие: водоохранные функции-106 га, защитные функции- 44 га, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции -632 га, в т.ч. леса зеленых зон вокруг городов, др. населенных пунктов и примышлен. предприятий-632 га.

Эксплуатационные леса -104 га.

# СХА колхоз «Москва»

Всего лесов 2330 га. Защитные леса 55 га, в т.ч. защитные полосы вдоль автомобильных дорог -55 га.

Эксплуатационные леса -2275 га.

# ООО «Борисово»

Всего лесов 1191 га.

Защитные леса -9 га, в т. ч. леса, выполняющие защитные функции вдоль автомобильных дорог-9,0 га.

Эксплуатационные леса -1182 га.

# ООО колхоз «Циолковского»

Всего лесов 957 га. Защитные леса -5 га - защитные полосы вдоль автодорог.

Эксплуатационные леса -952 га.

# ЗАО «Кривское»

Всего лесов 1030 га.

Защитные леса -412 га, в т. ч. защитные полосы вдоль автомобильных дорог -123 га, леса зеленых зон -289 га.

Эксплуатационные леса -618 га.

# ПСК СХА колхоз «Пригородное»

Всего лесов 520 га.

Защитные леса -363 га, выполняющие преимущественно водоохранные функции, в т.ч. запретные полосы лесов по берегам рек, озер и др. водных объектов-47 га,

защитные полосы вдоль а/дорог -84 га. Леса, выполняющие преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции- леса зеленых зон -232 га.

Эксплуатационные леса -157 га.

# СХА колхоз «Первомайский»

Всего лесов 1087 га.

Защитные леса -860 га, в т. ч. защитные полосы вдоль автомобильных дорог -5 га, леса зеленых зон -855 га.

Эксплуатационные леса -227 га.

# ГПЗ «Ворсино»

Всего лесов 608 га.

Защитные леса -125 га защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог.

Эксплуатационные леса -483 га.

# ОНО ОПХ «Ермолино»

Всего лесов 962 га.

Защитные леса -657 га, в т. ч: защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог-93 га; леса, выполняющие преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции (леса зеленых зон)-564 га.

Эксплуатационные леса -305 га.

# БЭФ (Балабановская экспериментальная фабрика)

Всего лесов 38 га.

Защитные леса -38 га- леса зеленых зон.

# ДО «Балабаново»

Всего лесов 11 га.

Защитные леса -11 га- леса зеленых зон.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

### I.4.4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

### Характеристика санитарного состояния основных водоемов.
Проблемные зоны. Состояние поверхностных вод.

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий. Одной	 из главных причин загрязнения поверхностных вод стоками является недостаточно эффективная работа очистных сооружений по причине их неудовлетворительной эксплуатации, их недостаточная мощность, несвоевременные планово-предупредительные и капитальные ремонты, недостаточное финансирование на реконструкцию и строительство новых очистных сооружений, необходимость в строительстве сооружений доочистки и внедрения новых технологий по очистки сточных вод по группе азота и фосфата.

Филиалом ЦЛАТИ по Калужской области за 2005г. было обследовано 74 предприятия – природопользователя, в том числе 28 очистных сооружений, на соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным показателям. Отобрано 305 проб. Из  них 120 проб сточных вод, 185 проб природной воды, 25 проб питьевой воды из скважин, расположенных на полигонах твердых бытовых отходов. Всего выполнено 2860 количественных химических анализов сточных, природных и питьевых вод.

По территории района протекает р. Протва - приток реки Оки с площадью водосбора в устье 4620 кв. км и средним многолетним расходом воды в створе г. Кременки - 26,5 куб.м/с. Река протекает по территории Московской и Калужской областей и подвергается интенсивной антропогенной нагрузке. В нее поступают сточные воды нескольких достаточно крупных городов, промышленных предприятий пищевой, текстильной, атомной отраслей промышленности, сельскохозяйственные сточные воды. Гидрохимические наблюдения за качеством воды в реке проводились на выходе реки из Московской области у д. Сатино Боровского района и перед входом в Московскую область у г. Кременки  Жуковского района.

По результатам наблюдений 2005 г. нарушений кислородного режима по длине всей реки не зафиксировано. Изменение качества воды по физико-химическим показателям (рН 7,65-8,60, прозрачность и мутность) было в пределах допустимых значений.

Изменения по обобщенным показателям зафиксированы в апреле по БПК полн. до 4,24 ПДК в створе с. Сатино и 4,40 ПДК в створе г. Кременки. Выявлены превышения среднегодовых концентраций катионов тяжелых металлов: железа до 3,21 ПДК при максимальном превышении-9,13 ПДК в апреле (Сатино), в створе г. Кременки эти показатели составили соответственно 3,17 ПДК и 11,4 ПДК (апрель). Во многих пробах отмечено превышение ПДК по меди и никелю в обоих створах. Среднегодовой показатель по меди составил 1,58 ПДК в створе Сатино и 3,33 ПДК в створе Кременки, по никелю соответственно 1,61 ПДК и 1,99 ПДК. В створе г. Кременок вода также загрязнялась в отдельные месяцы нитратами и аммонием, но в среднем за год их концентрации незначительно превысили ПДК.

ИЗВ р. Протвы в 2005 году составил: 0,98 в створе у д. Сатино Боровского района и 1,25 в створе у г. Кременки Жуковского района. Т.е. на выходе из Московской области река относится к категории чистых,  а по мере протекания по Калужской области она несколько загрязняется, вода становится умеренно загрязненной.

Река Протва относится к первой категории рыбохозяйственного значения, куда осуществляется выпуск сточных вод после очистных сооружений. В 2006 г. проведена оценка основных источников загрязнения р. Протва, определены створы, в которых отбираются пробы для лабораторного контроля  воды на водоемах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». В 2006 г. в районе функционировали 6 очистных сооружений. Основным источником загрязнения реки являлись очистные сооружения МУП «Ермолинской службы единого заказчика». Сточные воды сбрасывались без биологической очистки, о чем свидетельствуют лабораторные исследования. Обследовано 68 проб речной воды из них 21 проба не отвечает требованиям санитарных норм, что составляет 30 % по микробиологическим показателям. Также исследованы сточные воды на выходе с очистных сооружений ОАО «БЗРТО» выпуск с о/с превышения по БПКп – 11,0 р; взвешенным веществам – 5,0 р; азоту аммонийному – 42,0 р; фосфатами по фосфору – в 10,0 р; и МУП «ЕСЕЗ» . Программы производственного контроля не согласованы, сведения о результатах производственного контроля представляются только МУП «ЕСЕЗ».

г.Ермолино

Основной водоем - р. Протва - находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Однако, необходима очистка дна от водорослей и его углубление, а также очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород.

Проблемные зоны: качество воды в реке Протва в 1000 м ниже муниципальных канализационных очистных сооружений и в 1000 м ниже выпуска канализационных очистных сооружений ОАО «БЗРТО» не соответствует санитарным нормам, с превышением содержания бактерий кишечной группы в 100 и более раз.

Основными источниками загрязнения  водных объектов являются предприятия г. Балабаново,  г. Ермолино, г. Боровск и сельскохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

# Перечень крупных сельскохозяйственных объектов

# СПК  колхоз «Русь»

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | площадь основного строения, кв. м | площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Комлево |  |  |
|  | МТФ двор 1 | 1900 | 1500 |
|  | МТФ двор 2 (законсервирован) | 1900 | 1500 |
| 2 | д. Уваровское |  |  |
|  | МТФ-1 (законсервирован) | 800 | 1500 |
|  | МТФ-2 (законсервирован) | 3800 | 1600 |

# ПСК СХА колхоз «Пригородное»

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | площадь основного строения, кв. м | производственная зона, га | площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Тимашово |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 400 голов | 3200 | 2,47 |  |
| 2 | с. Совхоз «Боровский» |  |  |  |
|  | ферма КРС на 200 голов | 1620 | 2 |  |
|  | свинарник на 100 голов | 921,4 | 1 |  |

# ООО Борисово

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | Площадь основного строения, кв. м | Площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Борисово |  |  |
|  | 4 коровника | 6400 | 1600 |
| 2 | д. Дылдино |  |  |
|  | 1 коровник (консервация) | 1600 | 50 |
|  | 1 телятник (консервация) | 1600 | 45 |
| 3 | д. Федорино |  |  |
|  | 1 коровник | 1600 | 50 |
|  | 1 телятник | 1600 | 45 |

# ОНО ОПХ «Ермолино»

| № п./п. | Местонахождение объекта | Основная площадь кв. м. | Санитарная зона кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телятник д. Митяево | 1170 | 8515 |
| 2. | Коровник д. Куприно | 2217 | 12100 |
| 3. | Ферма на 558 гол. в Ермолино | 5182,7 | 16050 |
| 4. | Родильное отделение с пристройкой в Ермолино (законсервировано) | 1224 | 7300 |
| 5. | Телятник на 220 гол. в Ермолино (законсервирован) | 1252,8 | 8950 |
| 6. | Телятник на 178 гол. в Ермолино (законсервирован) | 869,3 | 8400 |

# ЗАО «Кривское»

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | Площадь основного строения, кв.м | Площадь санитарной зоны, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кривское |  |  |
|  | МТФ-1 двор 1 (законсервирован) | 1200 | 300 |
|  | Двор №2 | 1667 | 1120 |
|  | Двор №3 | 1120 | 1284 |
|  | Двор №4 | 1136 | 1050 |
|  | Двор №5 | 1020 | 1200 |
|  | Двор №6 | 1018 | 750 |
|  | МТФ-2 комплекс | 3787 | 1600 |
| 2 | д.Тимашово |  |  |
|  | Двор№1 | 3800 | 1600 |
| 3 | д. Писково |  |  |
|  | Двор №1 | 909 | 1680 |
|  | Двор №2 | 1667 | 1200 |

ООО колхоз Циолковского

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | Площадь основного строения, кв. м | Площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ищеино |  |  |
|  | 1 коровник | 1600 | 45 |
| 2 | д. Коростелево |  |  |
|  | 1 коровник (консервация) | 1600 | 50 |
|  | 1 телятник (консервация) | 1600 | 45 |

# СПК колхоз «Первомайский»

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | Площадь основного строения, кв. м | Площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Совьяки |  |  |
|  | 3 коровника | 4800 | 150 |
|  | 1 телятник | 800 | 50 |
| 2 | д. Бутовка |  |  |
|  | 1 коровник | 3200 | 120 |
| 3 | д. Бердовка |  |  |
|  | 1коровник | 1600 | 120 |
| 4 | д. Загрязье |  |  |
|  | 1 коровник (консервация) | 1600 | 90 |

# СХА колхоз «Москва»

| № п./п. | Местоположение животноводческих помещений | Площадь основного строения, кв.м | Площадь санитарной зоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Асеньевское |  |  |
|  | 4 коровника | 6400 | 300 |
| 2 | д. Хитрово |  |  |
|  | 1 коровник | 1600 | 50 |
|  | 1 коровник (законсервирован) | 1600 | 50 |
| 3 | д. Тюнино |  |  |
|  | 2 телятника | 3200 | 150 |
| 4 | д. Тишнево |  |  |
|  | Телятник | 1600 | 50 |
| 5 | д. Медовники |  |  |
|  | Телятник | 1600 | 50 |
| 6 | д. Серединское |  |  |
|  | Телятник | 1600 | 50 |

Сброс загрязненных сточных вод (без очистки), поступающих в водные объекты Боровского района.

| Наименование предприятия | Наименование приемника сточных вод | Сброшено загрязн. сточ. вод (без очистки). тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Федоринская с/а Асеньевская с/а Добринская с/а Добринская с/а Свято-Пафнутьевский монастырь | Межура Межура Бобровка Истья Протва | 10,0 5,0 17,0 45,0 6,1 |
| ВСЕГО по области |  | 83,1 |

В общем объеме сброса загрязненных вод по области – незначительны, однако в пределах района выявляются неблагополучные территории по этому фактору, прежде всего это относится  к МО Сельское поселение деревня Асеньевское, МО Сельское поселение село Ворсино.

### Загрязнение  воздушного бассейна.

Загрязнение атмосферного воздуха остаётся на высоком уровне. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории района является автотранспорт и котельные. В последующие годы в районе ведется работа по строительству газопроводов и котельных, работающих на газовом топливе. С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного транспорта в районе разрешен для реализации и применения только неэтилированный бензин. В районе  санитарно-защитной зоне которых проживает население: ЗАО «Плитспичпром, МУП CAT «Автобусник, ЗАО «Боровск-Авто», АО «Боровчанка», лабораторный контроль за атмосферным воздухом организован на ЗАО «Плитспичпром». По результатам замеров превышений ПДК - вредных веществ, не отмечалось. В 2006 году согласовано 17 проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Боровском районе:

- Выделено загрязняющих веществ – 1,05 т.

- Выброс в атмосферу – 0,404 т.

- Выброс без очистки – 0,371 т.

- Поступило на очистку – 0,679 т.

- Уловлено – 0,646 т.

- Процент улавливания – 61,5 %.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ осуществляется преимущественно предприятиями г. Балабаново и г. Ермолино.

# Перечень приоритетных предприятий-загрязнителей и размер санитарно-защитных зон:

1.ЗАО «Плитспичпром», г.Балабаново, производство древесных плит (ДВП, ДСП), спичек. Санитарно-защитная зона 50-300 м.

2.ЗАО «Центр спортивных технологий» (ЗАО «ЦСТ»), г.Балабаново, производство товаров спортивного назначения, СЗЗ – 50 м.

3.ОАО «Завод металлоконструкций «Венталл», производство легких металлоконструкций, СЗЗ-100м,

# 4.ФГУ ДЭП-22, г. Балабаново, производство асфальта, СЗЗ-100м

5.ОАО «Ермолино», г. Ермолино, производство и реализация товаров производственного назначения и народного потребления внутри страны и за рубежом, в том числе тканей и пряжи, СЗЗ 50-100м.

6.ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» (ОАО «БЗРТО»), г.Ермолино, коммунальное и бытовое водоснабжение, СЗЗ 50м.

Санитарно-защитные зоны предприятий распространяются на промышленные и частично жилые территории в пределах населенных пунктов. Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами стационарных и передвижных источников в атмосферу, являются: пыль различного состава, диоксид серы, диоксиды азота, оксид углерода, углеводороды, окислы азота.

Наибольшие превышения установлены на предприятии ООО «ФораГазпром».

Загрязнение атмосферного воздуха (данные статотчета 2-ТП-воздух, 2006г).

| район | Выделено загр. в-в (т) | Выброс в атмосферу (т) | Выброс без очистки (т) | Поступает на очистку (т) | Уловлено (т) | % улавливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровский | 1,194 | 0,421 | 0,377 | 0,817 | 0,773 | 64,8 |

Данные  об автотранспорте и выбросах от него в Калужской области на 31 декабря 2006 г.

| год | количество автотранспорта | количество выбросов, тонн/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | SО2 | твердые частицы (сажа) | ЛОС | NОх | СО |
| 2006 | 229147 | 1455,78 | 472,75 | 11281,64 | 22915,21 | 64286,15 |

# Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Боровском районе

| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу- всего | в том числе: |
| --- | --- |
|  | твердые вещества | жидкие и газообразные вещества |
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 404 | 421 | 22 | 26 | 382 | 395 |

В Боровском районе имеют место зоны шумового дискомфорта, что является санитарно-гигиеническими  ограничениями  для размещения жилой застройки по шумовому фактору (зоны аэродромов, транспортные коридоры).

г.Ермолино - зоной шумового дискомфорта являются улицы Боровская, Жукова, Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, Островского, расположенные вблизи аэродрома. Также зоной шумового дискомфорта по проходящему через нее транспортному коридору, шоссе между автотрассой Москва-Киев и Московское Большое Кольцо (Москва-Минск), является улица Боровская.

### Анализ качества питьевой воды

Область в целом обеспечена эксплуатационными запасами подземных вод, но их распределение по территории крайне неравномерно: наиболее обеспечена ее северная часть, в том числе и г. Боровск.

г. Балабаново. Эксплуатируется станция обезжелезивания. Качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Однако в связи с  техническим состоянием фильтров и необходимостью проведения замены дренажной системы  15 % проб не отвечает санитарным правилам (содержание железа выше 0,3 мг/л).

г. Боровск 100 % проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по железу и мутности. Содержание железа до 20 ПДК.

г. Боровск п. ВНИИФиБ   Содержание железа дл 1 мг/л.

п. Ермолино ул. Русиновская.  Качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Основная проблема водозабора г. Ермолино для питьевых нужд связана со значительным превышением содержания ПДК по стронцию в 4-х из 8 артезианских скважинах. Площадные закономерности природной аномалии стронция не устанавливаются. Вероятно, образование этой аномалии связано с развитием на глубину депрессионной воронки от работы водозабора и, как следствие, подтягивание некондиционных вод снизу из озерско-хованских отложений по тектонически ослабленным зонам.

Для улучшения качественного водоснабжения населения г. Ермолино необходимы новые подземные источники водоснабжения с одновременным закрытием артскважин с повышенным содержанием стронция. Для обоснования новых источников водоснабжения г. Ермолино за счет средств областного бюджета планируется проведение поисково-оценочных работ вблизи действующего водозабора с изучением в том числе и качества подземных вод.

Из всех объемов подаваемой воды по Боровскому району, нуждающейся в проведении водоподготовки, 78,2% проходит очистку. По микробиологическим показателям  качество питьевой воды соответствует санитарным правилам и процент неудовлетворительных анализов не превышает 5 %, допускаемых по санитарным правилам

Несмотря на большое количество разведанных и учитываемых в государственном балансе месторождений подземных вод, актуальной проблемой остается рациональное использование подземных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой.

В 2006 г. с источников водоснабжения отобрано проб: по микробиологическим показателям- 41; по санитарно-химическим показателям -34. Вода, подаваемая населению проходит очистку на сооружениях обезжелезивания только в г. Балабаново.

Также в г. Балабаново проводится постоянное обеззараживание питьевой воды перед поступлением в разводящую сеть. В г. Боровске и г. Ермолино проводится чистка и дезинфекция резервуаров 2 раза в год (весна, осень); в сельской местности не проводится чистка и дезинфекция водонапорных башен.

Г. Ермолино является неблагоприятной местностью по насыщению стронция. В воде с артскважины имеет место превышение в 3-5 раз. В 2006 г. эксплуатировалось 50 водопроводов, 3 из них находятся в сельской местности. 3 водопровода, не отвечает санитарным нормам (1 по зоне санитарной охраны источников - д. Митяево и 2 по комплексу необходимых очистных сооружений г. Боровск, и г. Ермолино)

В 2006 году отобрано проб воды на санитарно - химические показатели 111 из них 14 проб (12,6%) не отвечает санитарным нормам (в основном по содержанию железа,  превышение в 2-5 раз);  на микробиологические исследования отобрано 468 проб, 20 из них не отвечает санитарным нормам (4,2). Не на всех централизованных питьевых водопроводах организована программа производственного контроля (особенно сельских). По физико-химическим показателям несоответствие нормативным требованиям отмечается по железу и мутности по водопроводам г. Боровск. Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и внедрения в эксплуатацию станций обезжелезивания (окончание строительства Сатинского водозабора со строительством  сооружений водоподготовки),  которое предусмотрено областной целевой программой в период до 2010 года

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Описание границ, схемы I. II. III поясов санитарной охраны (ЗСО).

Источники водоснабжения Боровского района, в т.ч. г.Ермолино- (артезианские скважины водозабора) имеют 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру их ограждения в радиусе от 15 до 25 метров вокруг скважин. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.2. Существующий водозабор г. Ермолино расположен в пределах границ ЗСО 2 и 3 поясов, установленных для водозаборов г. Обнинска. Необходимость в организации 2 и 3 поясов ЗСО для водозабора г. Ермолино по указанной причине отсутствует. Целевой пласт имеет надежную естественную защиту от поверхностного загрязнения в виде региональных водоупоров. На расстоянии до 2-3 км от водозабора отсутствуют заброшенные стволы артезианских скважин, через которые может произойти загрязнение подземных вод. Потенциально опасные по бактериологическому загрязнению объекты вблизи водозабора не обнаружены.

г. Балабаново - 1-ый пояс подземного водозабора - вокруг каждой из действующих артскважин имеется зона санитарной охраны и составляет: по скважинам Акатовского водозабора 7-22 м, по скважинам Тарутинского водозабора 20-35 м. Учитывая, что они были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны согласован с Роспотребнадзором.

### Состояние гидрогеологической среды.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: повышенное содержание общего стронция в подземных водах окско-таруского терригенно-карбонатного комплекса до 44 мг/л в Боровском (Ермолино) обусловлено «подтягиванием» некондиционных вод из нижезалегающих водоносных горизонтов, а также несоответствие нормативам содержания фтора. Указанные отклонения имеют природный характер.

### Состояние почвенного покрова.

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду. Особое место в этом ряду занимает полигон ТБО г. Обнинска, расположенный в 1,5км к востоку от д. Тимашово Боровского района. Территория всего 15,2га, площадь действующего полигона 4,4га. Введен в эксплуатацию в 1986 году. Предполагается строительство нового полигона, расположенного в северо-западной части существующего полигона площадью 13,1га.

Имеют место также стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами администраций района, городских и сельских поселений.

Организован вывоз ТБО с предприятий - путем заключения договора с ИП Кузнецовым и ООО «Эко-лайф» для переработки за пределы региона. Люминесцентные лампы направляются на обезвреживание, согласно договоров с ЗАО «Регион-Центр-Экология» г. Калуга. Проводятся весенние - осенние месячники очистки населенных мест. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе постоянно   ведется контроль за   соблюдением   санитарно-   противоэпидемического   режима   в больницах и утилизацией отходов с применением лабораторных методов исследования. Главными врачами лечебных учреждений даются предписания по наведению должного санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях. Частично в отделениях больниц района проводился текущий косметический ремонт.

Результаты лабораторных исследований по больницам

| Наименование ЛПУ | Бактериологические смывы | Пробы воды | Дез. средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. |
| Боровская ЦРБ | 270 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Балабановская больница | 145 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Ермолинская больница | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения нефтебаз, складов ГСМ, автозаправочных станций, автобаз, а также предприятий района.

Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах – скотомогильниках, биотермических ямах. Ранее на мясоперерабатывающем предприятии ООО "Ермолинский мясокомбинат" (на данный момент закрыт) утилизация биологических отходов проводилась путем их переработки в специально оборудованных цехах в мясокостную муку.

На территории Боровского района на 01.01.2008 г. имеется 11 мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в т.ч.:

1. СПК колхоз «Русь» (МТФ Комлево) не соответствует нормам (расположена близко к МТФ) – на перспективу необходимо закрыть.

2. СХА колхоз «Москва» (МТФ Хитрово) закрыта решением суда 18.09.07 (дело 2-488/2007 г.) однако решение суда о закрытии не выполнено.

3. ООО Борисово (МТФ Борисово) не соответствует нормам (расположена на МТФ) – на перспективу закрыть.

4. ООО колхоз «Циолковского» (д. Ищеино) оформляется землеотвод для размещения биотермической ямы и планируется благоустройство скотомогильника.

5. ЗАО Кривское (д. Кривское) оформляется документация на размещение скотомогильника, биотермические ямы соответствуют нормам.

6. ПСК СХА колхоз «Пригородное» (центральная МТФ) закрыта решением суда от 29.10.08 г. дело №2-472/2007 г., имеется акт от 29 января 2008 года на ликвидацию (закрытие) биотермической ямы – ликвидирован путем сжигания биологических отходов.

7. СХА колхоз «Первомайский» (2 км от д. Совьяки) закрыта решением суда от 29.10.07 г. дело №2-511/2007 г., имеется акт от 20.12.07 года на ликвидацию (закрытие) данной биотермической ямы - законсервирована.

8. ОНО ОПХ «Ермолино» (МТФ) не соответствует нормам (расположена близко к МТФ) – на перспективу законсервировать.

9. ВНИИФБиП (1,5 км от д. Совьяки) не огорожена, нет документов на отвод земельного участка - на перспективу законсервировать.

10. ЦППС Обнинского колбасного завода (на территории скотомогильника ЗАО «Кривское», д. Кривское). В апреле 2010 г. проведены работы по консервации биометрической ямы.

11. Г.У. Боровская станция по борьбе с болезнями животных (Боровск, ул. Берникова, 85).

В 2008 году планируется использование биотермических ям:

1. ООО колхоз «Циолковского» – д. Ищеино,

2. Г.У. Боровской ветстанции,

3. Администрация МО СП С-з Боровский (Тимашовский полигон) -  недавно построенные,

4. ВНИИФБиП (Тимашовский полигон).

На территории Боровского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах (стационарно-неблагополучные н.п. по сибирской язве):

- д. Лапшинка (1914 г.),

- д. Добрино (1980 г.),

- д. Бутовка (1914 г.),

- д. Семичево (1914 г., 1975 г.),

- г. Балабаново (1914 г.),

- г. Боровск (1914 г., ф-ка Красный Октябрь -1975 г.),

- б.н.п. Высокое (1914 г.) - ныне окраина г. Боровск.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) скотомогильников и биометрических ям устанавливается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для скотомогильников с захоронением в ямах СЗЗ составляет 1000 м, для скотомогильников с биометрическими камерами СЗЗ составляет 500 м.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации, предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

г.Ермолино- санкционированных свалок (полигонов) твердых и промышленных отходов, скотомогильников не имеется. Несанкционированные (стихийные) свалки: за ул. 1 Мая, овраг у пруда по ул. Островского, д. 16, овраг между ул. Победы и ул. Ленина, в конце ул. Мира у водонапорной башни.

В связи с большим количеством твердых бытовых отходов, а также крупногабаритного мусора, веток, строительного мусора в Боровском районе необходимы свои полигоны по их утилизации.

Данные по зонам отдыха, пляжам:

г.Ермолино- пляж у моста через р. Протва, место купания за ул. Фабричная, берег р. Протва за ул. 1 Мая, берег р. Протва за ул. Советская, сквер возле Дома культуры «Полет», лесопарковая зона за ул. 1 Мая.

Серьезную проблему для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения, как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли, сократилось внесение минеральных и органических удобрений. В результате плодородие почв продолжает истощаться, земли закисляются, продуктивность земли становится низкой.

В Калужской области более половины пашни имеют повышенную кислотность и крайне низкое содержание подвижных форм фосфора, калия и азота. Повсеместно содержание гумуса не превышает 2%.

табл. данные на 2004 год

| районы | Обследованная площадь пашни в га. | процент пашни, где рН менее 5,5 в % | процент пашни, где содержание К2О менее 80 | процент пашни, где Р2О5 менее 50 | процент пашни, где наличие гумуса менее 2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровский | 15124 | 28,3 | 34,1 | 1,0 | 87,1 |

Мелиоративные земли на территории Боровского района имеют следующие хозяйства:

Орошаемые земли:

1 ЗАО «Кривское» -502 га

2 ООО к-з «Циолковского» -317 га

Осушенные земли:

1 СПК к-з «Борисово» -202 га

2 ООО «Индустриальный парк Ворсино» -517 га

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Данная ситуация характерна не только для Боровского района, но и для других районов области. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

# Обзор заболеваемости населения района.

Наиболее высокие показатели общей заболеваемости детского населения зарегистрированы в Боровском районе (2050,3 на 1000 детей) и других районах. Высокие показатели заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки зарегистрированы в Боровском районе (164,1 на 1000 детей).

Уменьшилась заболеваемость детей инфекционными и паразитарными болезнями (с 84,3 до 81,7 на 1000 детей в 2005г.), болезнями эндокринной системы (с 25,0 до 19,8 на 1000 детей в 2005г.), болезнями нервной системы (с 55,5 до 50,8 на 1000 детей в 2005г.) и др. Увеличилась заболеваемость детей болезнями крови и кроветворных органов (с 11,5 до 12,0 на 1000 детей в 2005г) и болезнями уха (с 48,2 до 52,6 на 1000 детей в 2005 г.).

На прежнем уровне остался показатель заболеваемости детей болезнями системы кровообращения – 9,1 на 1000 детей.

Неблагоприятными факторами, влияющими на здоровье детей и подростков, являлись:

1) нарушение воздушно-теплового режима в зимний период в детских и подростковых учреждениях;

2)  отсутствие систем централизованного горячего водоснабжения и канализации в ряде детских и подростковых учреждениях;

3) переуплотненность детьми в общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях;

4)  нерациональное распределение учебной нагрузки в общеобразовательных школах;

5) несоблюдение нормативных значений искусственного освещения в детских и подростковых учреждениях;

6) недостаточная обеспеченность детских и подростковых учреждений мебелью соответствующей росто-возрастным особенностям детей;

7) неполноценный, несбалансированный рацион питания детей в детских и подростковых учреждениях – отсутствие необходимых пищевых продуктов в достаточном количестве, не выполняются нормы питания по основным продуктам.

По вопросам планирования профилактических прививок против туляремии проверены больницы Боровского района. Случаи ИКБ зарегистрированы за 5 лет на 9 территориях области, одним из них является Боровский район. Летальных исходов не было. Диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз» был поставлен на основании характерных клинико-эпидемиологических данных и серологических исследований крови методом ИФА. Процент серологических подтверждений диагноза ИКБ составил 73,7%.

В 2005 г. зарегистрировано 135 случаев ВИЧ – инфекции, показатель заболеваемости по Калужской области   составил 13,2 на 100 тысяч населения, в Боровском районе показатель заболеваемости превысил средне областной показатель в 2,2 – 3 раза. Наибольшее количество ВИЧ – инфицированных, по-прежнему, регистрируется в Боровском районе – 15,8%. Сформировалось четыре активных территориальных очага в административных образованиях, близлежащих к Московской области: г. Обнинск, Боровский, Жуковский, Малоярославецкий районы, где показатели заболеваемости выше средне областных в 1,4 -2,9 раз.

Демографические показатели (на 1000 человек)

|  |  |  |  | ГОДЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 |
| рождаемость | 7,6 | 7,4 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 10,1 | 9,6 |
| смертность | 15,5 | 16,9 | 17,5 | 16,9 | 18,0 | 18,2 | 17,8 | 15,8 |
| естественный прирост | -7,9 | -9,5 | -9,1 | -8,1 | -9,0 | -9,5 | -7,7 | -6,2 |

Динамика соматической заболеваемости по Боровскому району на 1000 населения

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые |  |  |  |  |  |
| Органы дыхания | 26,1 | 304,1 | 277,4 | 267,1 | 242,2 |
| Органы кровообращения | 6,1 | 43,4 | 44,4 | 39,8 | 38,4 |
| Костно-мышечная система | 10,8 | 106,3 | 107,0 | 69,4 | 52,7 |
| Травмы и отравления | 6,7 | 84,4 | 54,7 | 60,8 | 53,0 |
| Дети |  |  |  |  |  |
| Органы дыхания | 142,2 | 1243,5 | 1179,4 | 1336,0 | 75,4 |
| Органы пищеварения | 8,3 | 93,4 | 87,4 | 100,8 | 68,3 |
| Костно-мышечная система | 4,6 | 49,2 | 57,4 | 71,5 | 56,1 |
| Эндокринная система | 2,1 | 19,6 | 27,7 | 11,9 | 9,2 |
| Травмы и отравления | 7,5 | 101,3 | 86,4 | 72,1 | 56,9 |

Эпидемиологическая обстановка в Боровском районе в 2006 г. в целом оставалась напряженной, но стабильной. В отчетном году по району зарегистрировано 14569 инфекционных и паразитарных заболеваний.

За отчетный период наиболее распространенными инфекциями были грипп и ОРЗ -68,8% от общего числа зарегистрированных заболеваний. В структуре заболевших этими инфекциями удельный вес детей составил 45,9 %.

За отчетный период отмечалось снижение заболеваемости населения туберкулезом с 68,4 на 100 тыс. населения в 2005 году до 45,6 на 100 тыс. населения в 2006 году - т.е. на 33,4%; однако неблагоприятная ситуация с этой социальной болезнью сохраняется и в настоящее время.

За отчетный период снизилась заболеваемость сифилисом - с 70,2 на 100 тыс. в 2005 году до 58,3—на 100 тыс. в 2006 голу на фоне уменьшающегося числа заболеваний гонореей за этот же период с 12,9 до 5,8 на 100 тыс. населения.

В районе не зарегистрированы случаи гнойно-септических заболеваний среди новорожденных и рожениц. Заболеваемость остальными инфекциями оставалась на спорадическом уровне.

Кишечные   инфекции и   гепатиты.

В структуре инфекционной заболеваемости удельный вес острых кишечных заболеваний и вирусного гепатита типа А составил в 2006 г. ежегодно 34,2%, при этом в структуре ОКИ, инфекции, вызванные не установленными возбудителями составляют 60,7%, бактериальная дизентерия - 3,9%, сальмонеллез- 1,2%. От суммы кишечных заболеваний, бактериальная дизентерия составила в 2006г. - 3,9%. Заболеваемость дизентерией за отчетный год уменьшилась - на 5 случаев и составила в 2006 году показатель равняющийся 5,5 на 100 тыс. населения. При этом сумма ОКИ увеличилась на 15,8%, что составляет 153,2 на 100 тыс. населения.

Из всего количества выявленных больных дизентерией, с диагнозом, подтвержденным бактериологические, составили в 2006 году - 100%. В структуре заболеваемости острой дизентерией в последние годы явно превалирует возбудитель Sh.Sonne.

Заболеваемость вирусным гепатитом А в отчетный период составила 49,2 на 100 тыс. населения;

Заболеваемость гепатитами В и С была на уровне 9 - 2 на 100 тыс. населения Практически все заболевания регистрировались в возрастной группе 18-30 лет.

Инфекции, управляемые средствами специфической профилактики.

В структуре заболеваемости воздушно-капельных инфекций заболевания, управляемые средствами специфической профилактики занимают (без ОРВИ и гриппа) 4,2% (краснуха).

Анализ привитости детей и подростков в 2006 году показал, что охват детей законченной вакцинацией против дифтерии на 1-м году жизни составил - 96,8%; в возрасте 2-х лет ревакцинировано против дифтерии в эти годы 95,8%.

Заболеваний коклюшем за анализируемый период на территории Боровского района не регистрировались. Закончена массовая ревакцинация против эпидемии паротита и кори среди подростков. Анализ привитости детей показал, что в 2006 г. прививки против кори к году получили 95,2%; против паротита-95,2% от числа детей соответствующей возрастной группы.

Важнейшим разделом работы является проведение мероприятий по выполнению программы ликвидации полиомиелита. Второй после оспы инфекцией, к ликвидации которой приступило мировое сообщество, является полиомиелит. В настоящее время большинство стран мира вступило в завершающий период сертификацию стран и регионов как территорий, свободных от полиомиелита.

Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель глобальной - ликвидации полиомиелита будет считаться достигнутой при:

-отсутствии клинически выраженных случаев полиомиелита, вызванных «диким» полиовирусом;

-повсеместном отсутствии выделений дикого полиовируса, несмотря на интенсивные усилия по его поиску.

Ликвидация диких вирусов может быть подтверждена только в случае, если система эпидемиологического надзора будет соответствовать специальным критериям, сформулированным Глобальной комиссией. Основополагающим критерием является высокий (не менее 95%) уровень привитости детского населения.

В настоящее время охват законченной вакцинацией детей возрастной группы с 6 до 12 мес. в районе достиг рекомендуемой цифры в 95%.

На протяжении последних трех лет показатели своевременности проведения в районе прививок детям в декретированных возрастах держатся на уровне 98%. Так, в 2006 г. по достижении возраста 12 мес. вакцинацию против полиомиелита получили - 97,6% детей, к 24 месяцам первую ревакцинацию - 98,7% детей, вторую ревакцинацию - 98,4% детей по достижении ими возраста 36 месяцев.

Одним из мероприятий является так же активное выявление случаев ОВП в ходе проведения активного эпидемиологического надзора, регламентировано проведение активного надзора с выходом в ЛПУ с частотой до 3-4 раза в   месяц.

Принято участие по проведению мероприятий по начальному этапу реализации Национального плана действий по обеспечению безопасного лабораторного хранения диких полиовирусов.- паспортизация бактериологических лабораторий, расположенных на территории района.

Инфекционные заболевания неуправляемые средствами специфической профилактики.

Удельный вес ветряной оспы, скарлатины в структуре инфекционной заболеваемости составляет-0,3%,. Однако удельный вес этих инфекций в структуре воздушно-капельных инфекций без ОРВИ и гриппа составляет - 95,5%; при этом ветряная оспа составила - 89,9%, скарлатина 10,1%. Заболеваемость скарлатиной в 2006 г. составляла 9,2 на 100 тыс. населения, ветряной оспой- 145,8 на 100 тыс. населения. В связи с внесением в национальный календарь прививок иммунизацию против краснухи, данную инфекцию в настоящее время можно рассматривать как управляемую средствами специфической профилактики. При значительном охвате в короткое время детского населения до 95% можно ожидать резкого снижения заболеваемости данной инфекцией и стабилизации ее на очень низких уровнях.

Для борьбы с этими массовыми болезнями (скарлатина и ветряная оспа) практическое здравоохранение не располагает средствами специфической профилактики. Существенных изменений в состоянии заболеваемости инфекциями, неуправляемыми средствами специфической профилактики, не произойдет. Изменение напряженности эпидемического процесса будет зависеть от циркуляции возбудителей обусловленных напряженностью коллективного иммунитета к данным инфекциям.

Показатели работы МУЗ «ЦРБ Боровского района»

за 9 месяцев 2006 года (в сравнении с 9 месяцами 2005 года)

Демография

|  | 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- | --- |
| Рождаемость | 7,1 | 6,9 |
| Общая смертность | 12,4 | 12,9 |
| Естественный прирост | -5,3 | -6,0 |
| Младенческая смертность | 7,8 | 10,7 |
| Материнская смертность | 0 | 0 |

Социальные болезни (на учете)

|  |  | 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Наркомания |  | 73 | 75 |
|  | в т.ч. дети до 18 лет | - | - |
| 2. Алкоголизм |  | 530 | 500 |
| 3. Заболеваемость (на 100 тыс. населения) | ВИЧ | 12,9 | 17,6 |
|  | Туберкулез | 37,0 | 42,5 |
|  | Сифилис | 50,0 | 56,8 |

Количество абортов (на 1000 женщин фертильного возраста)

| 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- |
| 161/11,5 | 194/13,9 |
| Областной показатель | 31,5 |

Общая заболеваемость (на 1000 населения)

| 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- |
| 606,6 | 679,2 |
| Областной показатель | 783 |

Посещение на  одного жителя

| 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- |
| 4,1 | 4,0 |

Количество коек -  320 (59 на 10 тыс. населения – областной показатель 111,0)

Работа коек

| 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- |
| 232,2 | 237,0 |

Медицинская помощь в районе оказывается тремя  больницами на 315 коек,  тремя поликлиниками, двумя врачебными амбулаториями, 13 ФАПами в составе МУЗ «ЦРБ Боровского района». В марте 2006 года подразделения МУЗ «ЦРБ Боровского района»  получили лицензию на все виды медицинской помощи. Обеспеченность койками составила по району 56 на 10000, по области 116,1 в т.ч. уровень госпитализации составил 78,5 на 10000 (110%).

В  районе функционируют как отделения круглосуточного пребывания больных, так  и дневного пребывания больных в т.ч. при поликлиниках.

Укомплектованность врачами составляет на 10000 -19,3% один из лучших показателей в области, выше только в Медынском районе 22,7%, среднего медицинского персонала – 49,7%. Средняя з/плата  по ЦРБ 6925 руб. Финансово-экономическая деятельность утверждена по смете 37,7 тыс. руб. в 2005 г. -37,918 тыс. руб. - исполнено за 8 месяцев на 73% .

Приобретение медицинского оборудования

|  | 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- | --- |
|  | 918,0 тыс. руб. | 721,0 тыс. руб. |
| В том числе местный бюджет | 918,0 тыс. руб. | 637,0 тыс. руб. |

Затраты на ремонт (местный бюджет)

| 9 месяцев 2006 года | 9 месяцев 2005 года |
| --- | --- |
| 3851 тыс. руб. | 1763 тыс. руб. |

Количество ФАПов – 13. Не укомплектованы средними медицинскими работниками – три ФАПа; на ФАПах отсутствует  медицинское оборудование, сухожаровые шкафы, нуждается в ремонте три ФАПа (Серединский, Тимашовский, Митяевский).

### Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Боровского района по сравнению с 2005 г. не изменилась. Гамма - фон близок к уровню естественного. Боровский район не составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Боровском районе» проводится ежедневные замеры гамма фона на улице и на объектах. Имеются 2 рентгенологических кабинета и 2 флюорографических кабинета. Осуществляется надзор за условиями труда мед. работников, проведением рентгенологических процедур населению.

### Зоны отдыха, пляжи

В МО  город Боровск зонами отдыха являются территория городского бора и пойма р. Протвы - микрорайон ул.Ф.Энгельса, ул. Рабочая, МО город Ермолино - пляж у моста через р. Протва, место купания за ул. Фабричная, берег р. Протва за ул. 1 Мая, берег р. Протва за ул. Советская, сквер возле Дома культуры «Полет», лесопарковая зона за ул. 1 Мая; МО с. Ворсино - д. Добрино-водоем. Санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное.

### Выводы

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Боровского района ТОУ «Роспотребнадзора по Калужской в Боровском, Жуковском, Тарусcком районах» считает необходимым решить следующие вопросы:

1 .Осуществлять финансирование принятых программ, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Боровского района;

2.Принять к безусловному выполнению планы профилактических прививок населения в соответствии с «Национальным проектом здравоохранения»;

3.Продолжить работу по обеспечению населения Боровского района доброкачественной питьевой водой. Решить вопрос по передаче сельских водопроводных сетей в эксплуатацию ООО «Калужский областной водоканал»;

4.Принять меры к выполнению Постановления Правительства РФ от 01.06.00г № 426 «Об утверждении положения о социально-гигиеническом мониторинге», Постановления Правительства Калужской области от 02.04.01г «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;

5.Обеспечить организацию  комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, в целях стабильного снижения инфекционных и паразитарных заболеваний на территории района;

6. Продолжить повседневную и эффективную гигиеническую подготовку населения, освещение через газету «Боровские известия» проведение лекций и бесед;

7.Обеспечить полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков    в р. Протва с очистных сооружений;

8. Предусмотреть выделение денежных средств сельским администрациям на проведение ремонтных работ, очистку и дезинфекционные мероприятия по питьевым колодцам;

9. Предусмотреть выделение денежных средств для приобретения мебели в детские дошкольные учреждения и школы района в соответствии росто-возрастными особенностями организма;

10.Руководителям предприятий, организаций, не зависимо от форм собственности, строго соблюдать санитарное законодательство, обеспечив должные условия труда  работников по предупреждению возникновения инфекционных, простудных и профессиональных заболеваний;

11.Считать актуальным вопрос выделение денежных средств на проведение дезинфекционных работ по обработке очагов инфекционных заболеваний, а также проведение дератизационных работ на бюджетных предприятиях, учреждениях расположенных на территории Боровского района

12. Решить вопрос о банном обслуживании сельского населения, активизировать решение вопроса о приведении   бань на селе в рабочее состояние;

13.Особое внимание уделять работе на всех уровнях по проведению профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом, кишечными инфекциями, туберкулезом, бешенством, дифтерией и другими заболеваниями передающимися половым путем, привлекая к работе соответствующие службы;

14.Осуществить полный охват централизованным сбором ТБО на территории Боровского района, включая частный сектор, населенных пунктов, садоводческих кооперативов, товариществ;

15.Обеспечить рациональное и сбалансированное горячее питание школьников и детей ДОУ района.

## I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Боровского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

рационального использования территорий и объектов исторической среды;

органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов пригородной зоны;

максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

проведение мониторинга, инвентаризация объектов культурного наследия;

определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

формирование предложений по их использованию.

Список объектов культурного наследия приведен ранее в таб. раздел 1.2.10

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Боровском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность  должностных   лиц,   нарушение   производственной   и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Исходя из географического положения и климатических условий, в Боровском районе не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

1.Территория Боровского района не имеет группу по гражданской обороне (далее -ГО). В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» территория в пределах района, не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

2. Потенциально опасные объекты, расположенные в Боровском районе

| № п.п. | Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балабановский филиал (нефтебаза) ОАО «Калуганефтепродукт» | 249001, Калужская обл., Боровский район г. Балабаново, ул.50 лет Октября, д.19 | Пожаровзрывоопасный объект (угроза пожара, взрыва, разлива н/продуктов) | 5 |
| 2 | ЗАО «Плитспичпром» | 249001, Калужская обл., Боровский район г. Балабаново,96 км Киевского шоссе | Пожаровзрывоопасный объект (угроза пожара, взрыв пылевоздушной смеси) | 5 |
| 3 | Склад ГСМ ООО «Альтаир Альфа Нефтепродукт» | 249001, Калужская обл., Боровский район г. Балабаново, пл.50 лет Октября, д.3 | Пожаровзрывоопасный объект (угроза пожара, взрыва, разлива н/продуктов) | 5 |
| 4 | Автомобильная газозаправочная станция (92-км автодороги «Украина») ООО «Экотон» | 249004, Калужская обл., Боровский район г. Балабаново, ул. Московская,14/67 | Пожаровзрывоопасный объект (угроза взрыва, пожара) | 5 |
| 5 | Площадка газозаправочная автомобильная СУГ ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | Калужская обл., Боровский район, г. Боровск, ул. Горького, д.24 | Пожаровзрывоопасный объект (угроза взрыва, пожара) | 5 |

5-класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (ЧС) (в пределах территории объекта).

3.Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Вредное воздействие вод на территории Боровского района.

Затопление территорий.

Во время весеннего половодья и дождевых паводков затоплению подвержены территории, расположенные вдоль р. Протвы.

Возможно, затопление дорог и мостов, в результате чего может нарушиться автомобильное сообщение между районными центрами и другими населенными пунктами.

# Территории, подвергающиеся затоплению

| район | площадь затопления, кв. км |
| --- | --- |
| Боровский | 0,55 |

4. Перечень населенных пунктов, не попадающих в зону прикрытия пожарными подразделениями с учетом времени прибытия для тушения пожара не более 20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): Абрамовская слободка, Асеньевская слободка, Балдаково, Висящево, Горки, Деревеньки, Ивановское, Климовское, Колодези, Курчино, Малахово, Отяково, Писково, Рязанцево, Тюнино, Хитрово, Шемякино, Шувалово, Щиглево. Соответственно, на этих  территориях, которые находятся вне границ областей нормативного обслуживания, должны создаваться дополнительные подразделения пожарной охраны. Схемой предлагается строительство пожарных депо в следующих населенных пунктах – Ворсино, Ермолино, Кабицино, Асеньевское, Борисово.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

5.Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне (для территорий, не отнесенных к группам по ГО):

определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по ГО расположенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающих в этих зонах;

разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия  их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территории, указанных в 1 абзаце;

соблюдение требований СНиП  2.01.51.90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» при проектировании и застройке населенных пунктов;

проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

## III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

## III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

с изменением границ населенных пунктов;

созданием новых особо охраняемых территорий;

строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средний районный уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты Боровска, Балабаново, Ермолино и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

обрабатывающей промышленности;

добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

обеспечение водой,  водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

размером санитарно-защитной зоны;

наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие вредного экологического влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земли историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях населенных пунктов. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

пригородной зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех населенных пунктов, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом. Основную роль в формировании рекреационных систем на территории района играют памятники природы, на территории которых  сосредоточены основные ресурсы для отдыха и туризма.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники подземных вод  определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице № 1

Таблица № 1

# Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации.

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Протва, Лужа, Истья, озеро близ Комлево, водохранилища. |  | Малые реки |
| Ландшафтные | надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин, Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | заболоченные леса и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных и подземных вод, целебный микроклимат лесов. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных пунктов. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

## III. 2 Социально-экономическая характеристика Боровского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность - ведущая отрасль экономики МО муниципального района «Боровский район». В ней занято более четверти работающего населения района.

Промышленные предприятия являются основным источником доходов бюджета района, обеспечивая более половины налоговых поступлений, и поэтому от эффективной деятельности промышленных предприятий в значительной степени зависят   реальные   возможности   решения   основных   социально-экономических проблем Боровского района.

Современный Боровск известен предприятиями легкой промышленности. Здесь находится НИИ физиологии, биохимии и питания с-х животных, который является Всероссийским центром по разработке биологических концепций повышения продуктивности отечественного животноводства. Среди крупных предприятий пищевой промышленности —ОАО «Колос».

Количество промышленных предприятий на территории Боровского района значительно. В основном они сосредоточены в городах Балабаново, Ермолино, Боровске.

| № п./п. | ОКВЭД | Вид деятельности | Орг.-прав. форма | Предприятия | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД БОРОВСК" |
| 1 | 18.22 | пошив детской одежды | ООО | "Август" | ул. Некрасова, д.1-1 |
| 2 | 28.7 | пр-во изд. из металла | ООО | "АкваПрофиль" | ул. Берникова, 83 |
| 3 | 21.21 | пр-во гофроупаковки | ООО | "АБМ-Сервис" | ул. Ленина, 76 |
| 4 | 62.10.2 | авиационный транспорт | ЗАО | "Аэропорт Ермолино" | г. Боровск-2, ул. Взлетная |
| 5 | 52.46 | торгово-закупочная | ООО | "База-Союз" | ул. Некрасова, д.1-в |
| 6 | 28.12 | торгово-закупочная | ООО | "БарИс" | пл. Ленина, д.33 |
| 7 | 25.23 | пр-во пласт.изд | ООО | "БАСС" | ул. Берникова, д.83 |
| 8 | 18.22.2 | пр-во верхней одежды | ЗАО | "Бор.швейная фабрика" | ул. Коммунистическая, 15 |
| 9 | 36.1 | пр-во мебели | ООО | "Боровский Мебельный Комбинат" | ул. Берникова, 122 |
| 10 | 15.82 | пр-во сухих хлебобулочных изделий | ООО | "Боровский Пряник Колос" | ул.Ст. Разина, д.9 |
| 11 | 25.22 | пр-во пластмассовых изделий | ООО | "Боровскпласт-М" | г.Боровск |
| 12 | 17.72 | пр-во трикотажн.изделий | ОАО | "Боровчанка" | ул. Урицкого, д.30 |
| 13 | 17.72 | пр-во трикотажн.изделий | ООО | "Бортекс" | ул. Урицкого, д.30 |
| 14 | 20.10.3 | производство древисины пропитанной концентрации | ООО | "ВВП-Паркет" | ул. Берникова, 122 |
| 15 | 26.30 | пр-во керамических плиток и плит | ООО | Весна | ул. Берникова, 122 |
| 16 | 29.40.2 | аварийно-спасательный инструмент | ФГУП | "Вега" ОЗ | ул. Ленина, д.73 |
| 17 | 15.71.2 | пр-во кормосмесей | ЗАО | "Витасоль" | п.ВНИИФБиП с/х животных,д.16 |
| 18 | 52.45 | розничная торговля бытовыми электротоварами | ООО | Виктория | ул. Калужская,156 |
| 19 | 51.38.25 | оптовая торговля | ООО | "Восточные пряники" | ул. Берникова, д.83 б |
| 20 | 15.20 | переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | ООО | "Главрыба-регион" | ул. Некрасова, 1-209 |
| 21 | 22.3 | копирование записанных носителей информации | ООО | "Диск про" | ул. Большая,д.83 стр.4 |
| 22 | 26.1 | пр-во стекла и изделий из стекла | ООО | "Еврогласс Калуга" | ул. Володарского,56 |
| 23 | 25.21 | пр-во пластмассовых плит, полос | ООО | "Иван-да-Марья" | ул. Рябенко |
| 24 | 24.41 | пр-во основной фармакологической продукции | ООО | "Иглесия" | п. Институт, 61 |
| 25 | 15.5 | пр-во молочных продуктов | ООО | "Кассиопея" | ул. Московская, 29 |
| 26 | 15.81 | производство хлеба | ОАО | "Колос" | ул.Ст. Разина, д.8 |
| 27 | 15.82 | пр-во сухих хлебобулочных изделий | ООО | "Кондитерский Цех Колос" | ул.Ст.Разина, д.8 |
| 28 | 29.53 | пр-во машин и оборудования | ООО | "Корунд" | ул.Берникова |
| 29 | 52.11 | пр-во дерев. Строит.констр. | ООО | "Крот" | ул. Некрасова, д. 3"А" |
| 30 | 15.81 | пр-во хлеба и мучных кондитерских изделий | ООО | Лада | ул. Калужская,156 |
| 31 | 25.23 | пр-во пластмасс, используемых в строительстве | ООО | "Мифпласт" | ул. Берникова, 85А |
| 32 | 24.4 | пр-во фармакологической продукции | ООО | "НПФ Техновита" | п. Институт |
| 33 | 20.10 | производственно-коммерческая деятельность | ООО | "Обнинский фанерный ком-т" | пл. Ленина, 36 |
| 34 | 25.24.2 | пр-во прочих изделий из пластмасс | ООО | "Пласт-М" | Боровск-2, уч-к 39 |
| 35 | 22.22 | полиграфическая деятельность | МУП | "Полиграфист" | пл. Ленина, д.20 |
| 36 | 29.55 | пр-во ротационных штанцформ | ООО | "Политроник Боровск" | ул. Калужская, 168 |
| 37 | 15.89.1 | пр-во готовых к употреблению пищевых продуктов | ООО | "Росбиотехпром" | п. Институт |
| 38 | 73.10 | пр-во пищевых концентратов | ООО | "РОСБИОТЕХ-СОЯ" | п. Институт |
| 39 | 15.88 | кондитерское пр-во | ООО | "РОСБИОТЕХ-Т" | п. Институт, а/я 1 |
| 40 | 17.22 | пр-во гот.шерст.тканей | ОАО | "Руно" | ул. Ленина, д.76 |
| 41 | 25.21 | пр-во пласмассовых плит, труб | ООО | "СЕВАН" | ул. Московская, 30 |
| 42 | 15.1 | пр-во мяса и мясопродуктов | ООО | "Согласие" | Боровск,ул. Берникова,110 |
| 43 | 16.00 | пр-во табачно-махорочных изделий | ЗАО | "Союзконтракт-Табак" | ул. Ленина, д.25 |
| 44 | 24.16 | пр-во синтетических смол | ООО | "СоюзПолимерСнаб" | ул. Московская, 30 |
| 45 | 15.82 | пр-во сухих хлебобулочных изделий | ООО | "Эра" | ул. Берникова, 83А |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "Деревня Асеньевское" |
| 1 | 25.22 | пр-во пластмассовых изделий | ООО | "АСТ Пластик" | п/х Межура |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "Деревня Совьяки" |
| 1 | 26.40 | пр-во кирпича, черепицы и др. стройматериалов | ООО | "Боровский кирпич" | г. Боровск, Ленина, д.5 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "Село Совхоз Боровский" |
| 1 | 29.40.1 | пр-во металлорежущих станков | ООО | "Инженерные технологии" | г.Балабаново, 99 км Киевского шоссе |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "Село Ворсино" |
| 1 | 36.1 | пр-во мебели | ООО | "Аверс СК" | п. Ворсино, ул. Молодежная,14 |
| 2 | 45.25.4 | монтаж металлических строительных конструкций | ООО | "Антэл" | п. Ворсино, 55-103 |
| 3 | 25.2 | производство пластмассовых изд. | ООО | "Бор. завод Агропластмасс" | ул. Боровск-2, 39 |
| 4 | 15.13.1 | пр-во колбасных изделий | ООО | "Натурал" | д. Ворсино, ул.Лыскина, 22 |
| 5 |  | пр-во пищевых концентратов | ООО | "Нестле Пурина ПетКер" | д. Ворсино, ул.Лыскина, 1 |
| 6 | 73.10 |  | ОАО | "Калужский научно-производственный электрометаллургический завод" | д. Ворсино, ул. Лыскина, 20 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "Деревня Кривское" |
| 1 | 20.10.1 | производственно-коммерческая деятельность | ООО | МП "ВЕЛЕС" | д. Городня |
| 2 | 15.11.1 | пр-во мясопродуктов | ООО | "Калужский фермер" | д. Кривское, ул. Овражная, 1 |
| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД БАЛАБАНОВО" |
| 1 | 15.5 | пр-во молочных продуктов | ООО | "Балабановомолзавод" | ул. Боровская, 62 |
| 2 | 28.11 | пр-во металлоконструкций | ОАО | "Венталл" Завод металлоконструкций | 96 км Киевского шоссе |
| 3 | 28.12, 20.30 | пр-во строит.конструкций | ООО | "ВИАНТ" | 96 км Киевского шоссе |
| 4 | 14.21 | добыча песчано-гравийной смеси | ООО | "ДСК" | ул. Московская,16 , т.2-36-00 |
| 5 | 20.10 | производственно-коммерческая деятельность | ООО | "Крона-АСВ" | г.Балабаново. ул. Строительная,1 |
| 6 | 26.82.6 | пр-во стеновых панелей | ООО | "Монолит" | ул. Московская, д.16 |
| 7 | 28.12 | пр-во строит.металлических конструкций | ООО | "Оника-Дана" | ул. Московская, 16 |
| 8 | 36.63.6 | производство ДВП | ЗАО | "Плитспичпром" | пл.50 лет Октября, д.3 |
| 9 | 25.21 | пр-во изделий из пластмассы | ООО | "Промпластпереработка" | 96 км Киевского шоссе |
| 10 | 31.30 | пр-во изолированнных проводов и кабелей | ООО | "Радио Фрикуэнси Системс" | 96 км Киевского шоссе |
| 11 | 36.40 | производство | ООО | "Соболь" | ул. Лермонтова,1 |
| 12 | 36.14 | изготовление мебели | ООО | "СпецЖилСтрой-М" | ул. Лермонтова, 16 а |
| 13 | 21.21 | пр-во гофроупаковки | ООО | "Статус" | 96 км Киевского шоссе |
| 14 | 21.21 | пр-во гофроупаковки | ООО | "Стора Энсо Пакаджинг ББ" | ул. Лермонтова, 2 |
| 15 | 26.6 | про-во изделий из бетона | ООО | "СтройСервис" | г. Балабаново, Промзона |
| 16 | 21.21 | пр-во гофроупаковки | ООО | "Тарос" | 99 км Киевского шоссе |
| 17 | 21.21 | пр-во гофр.картона | ООО | "Тарос К" | г. Балабаново, 99 км Киевского шоссе |
| 18 | 52 | пр-во пищевых продуктов | ООО | "Т-Валерия" | ул.Боровская, 5 |
| 19 | 20.10 | производственно-коммерческая деятельность | ООО | "Удача" | ул.50 лет Октября, д.1, к.26 |
| 20 | 28.1 | пр-во металлич. Конструкций | ООО | "Фиалит" НПП | 96 км Киевского шоссе |
| 21 | 20.30.1 | пр-во столярно-строительных изделий | ООО | "ФораГазпром" | ул. Лермонтова, д.16-а |
| 22 | 26.30 | пр-во керамических плиток | ЗАО | "Фрилайт" | ул. Коммунальная, д.2 |
| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД ЕРМОЛИНО" |
| 1 | 18.2 | пр-во одежды | ООО | "Альфа-2" | п. Ермолино |
| 2 | 15.52 | пр-во мороженого | ООО | "Армо" | п. Ермолино, ул. Русиново, 97А |
| 3 | 32.20 | производство передающей аппаратуры | ОАО | "БЗРТО | п. Ермолино, ул. Русиново, 97а |
| 4 | 21.21,85.32 | пр-во ТНП | ООО | "Боровское УПП ВОС" | п. Ермолино, ул. Русиново, 240 |
| 5 | 25.2 | пр-во пластмассовых изделий | ООО | "ВТК-полимер" | Ермолино, ул. 1 Мая, 4 |
| 6 | 52.11 | торгово-закупочная | ООО | "Дина" | п. Ермолино, ул.Мичурина,д.9 |
| 7 | 17.21 | пр-во | ОАО | "Ермолино" | п. Ермолино, ул.Ленина, 88 |
| 8 | 15.98 | пр-во напитков | ООО | "Ермолинский завод напитков" | п. Ермолино |
| 9 | 15.13.1 | пр-во колбасных изделий | ООО | "Ермолинский мясокомбинат" | ОПХ "Ермолино" |
| 10 | 20.10.1 | производственно-коммерческая деятельность | ООО | "Ласка" | п. Ермолино, ул. Ленина, 86 |
| 11 | 36.14 | пр-во прочей мебели | ООО | ЛАГУНА | п. Ермолино,ул. Молодежная,3 |
| 12 | 25.22 | пр-во пластмассовых изделий | ООО | "Пакмаркет" | Ермолино, ул. 1 Мая, 4 |
| 13 | 25.21 | пр-во полимерной продукции | ООО | "ПО "Полимерсервис" | п. Ермолино, пл. Ленина, 3 |
| 14 | 20.30.1 | пр-во деревянных строительных конструкций | ООО | "Полет-Сервис" | п. Ермолино, ул. Русиново, 137 |
| 15 | 31.30 | производство кабелей | ООО | "Радиокабель" | Ермолино, ул. Молодежная, 1 |
| 16 | 32.20.1 | производство ТНП | ДЗАО | "Росинтер" | г.Ермолино, ул.Ленина, 86 |
| 17 | 31.30 | пр-во изолир.проводов и кабелей | ЗАО | "Трансвок" | п. Ермолино, ул. Молодежная, д.1 |
| 18 | 18.2 | швейное пр-во | ООО | "Швейное предприятие "МиАн" | п. Ермолино, ул. Русиново, 240 |

Текущее положение промышленности

За 2006 год промышленностью района произведено продукции в фактических ценах на сумму 7 111 миллионов рублей, что в физическом объеме на 8,6 % больше, чем за 2005 год.

Наблюдается увеличение объема промышленного производства на предприятиях в разрезе муниципальных образований (в сопоставимых ценах):

МО «Боровский район» - 103 процента;

МО «г. Балабаново» - 117 процентов;

МО «г. Ермолино» - 123 процента.

Рост объемов промышленного производства обеспечивался в основном на следующих предприятиях:

- пищевая промышленность - ОАО «Колос»; ЗАО «Витасоль»;

- легкая промышленность - ОАО «Руно»;

- машиностроение и металлообработка - ООО «Политроник - Боровск», ОАО «Венталл», ЗАО «Трансвок».

- лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная - ООО «Стора Энсо Паккаджинг», ЗАО «Плитспичпром», ООО «Тарос К», МУП «Полиграфист», ООО «Боровское УПП ВОС»;

- прочие - ООО «Соболь».

Снижение объемов производства наблюдается на таких предприятиях, как ООО «Монолит», ОАО БЗРТО, ОАО «Ермолино», ЗАО «Фрилайт», ООО «Росбиотех Т».

В структуре продукции произведенной промышленными предприятиями района основную долю составляют потребительские товары.

Наибольший вклад в развитие промышленности вносят:

ЗАО «Трансвок» (производство волоконно-оптических кабелей, предприятием увеличен ассортимент кабельной продукции, поставляемой для ОАО «Российские железные дороги»);

- ЗАО «Стора Энсо Пакаджинг» (производство гофрокартона);

- ЗАО «Плитспичпром» (производство спичек, ДВП);

- ООО «Венталл» (производство металлоконструкций).

В районе получила развитие промышленность по производству готовых кормов для животных (премиксов, комбикормов, белково-витаминных добавок). В этом направлении сегодня работает ЗАО «Витасоль», планируется ввод в действие фабрики «Нестле». Развивается производство табачно-махорочных изделий (ЗАО «Союзконтракт-Табак»; увеличивает объемы производства предприятие ООО «Диск-Про», осуществляющее копирование записанных носителей информации.

По государственному заказу Минздрава России работает ЗАО «Биотехническая компания «Биосервис» - изготовляет препараты для лабораторной диагностики СПИДа.

К числу значимых предприятий района относятся предприятия легкой промышленности ОАО «Ермолино», ОАО «Руно» и ОАО «Боровчанка», производящие трикотажные изделия, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, пряжу.

Высокий рост производства отмечается на предприятиях пищевой промышленности, индекс промышленного производства составил 108 процентов. Высокая рентабельность сделала данную отрасль промышленности наиболее быстро растущей отраслью экономики.

В районе активизировалась лесопромышленная деятельность ЗАО «ВНИИДрев» является инновационно-технологическим центром по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области. В рамках реализации Программы развития лесопромышленного комплекса предприятием разработано предварительное технико-экономическое обоснование производства большеформатной фанеры в Боровском районе, проведены маркетинговые исследования с целью продвижения продукции лесопромышленных предприятий на рынки других регионов России.

| № п./п. | Наименование предприятия | 1996 г | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (количество крупных и средних предприятий) | 14 | 15 | 18 | 235 |
|  | Боровск | *) | *) | *) | 95 |
|  | Балабаново | *) | *) | *) | 95 |
|  | Ермолино | *) | *) | *) | 45 |
|  | Объем промышленного производства в фактически действовавших ценах, млн.руб. (до 1998 года - млрд. руб.) | 189 | 2579 | 3167 | 4891 |
| 2 | Строительство |  |  |  |  |
|  | Количество строительных организаций | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  | Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, млн. руб. (до 1998 года- млрд руб) | 105 | 76 | 79 | 57 |
| 3 | Сельское хозяйство |  |  |  |  |
|  | Число колхозов и новых хозяйственных формирований | 10 | 9 | 10 | 10 |
|  | Число крестьянских (фермерских) хозяйств (на конец года) | 90 | 186 | 186 | 171 |
| 3.1. | Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах - всего (млн. руб) (до 1998 года млрд руб.) | 17317 | 405,6 | 539,6 | 487,3 |
|  | в т.ч.: продукция растениеводства | 10847 | 261,4 | 377,9 | 322,5 |
|  | продукция животноводства | 6472 | 144,2 | 161,7 | 164,9 |
|  | Посевная площадь всех культур, га | 24110 | 21838 | 21548 | 21502 |
|  | в т.ч.: зерновых культур | 7992 | 5661 | 5263 | 3126 |
|  | картофеля | 438 | 1902 | 1903 | 171 |
| 3.2. | Поголовье скота на конец года, голов: |  |  |  |  |
|  | крупный рогатый скот | 14527 | 13189 | 12254 | 8778 |
|  | в том числе коровы | 4920 | 5287 | 4968 | 3944 |
|  | свиньи | 3022 | 1265 | 1208 | 716 |
|  | овцы, козы | 304 | 917 | 1212 | 86 |
| 3.3. | Производство, тонн: |  |  |  |  |
|  | зерно | 20548 | 13518 | 12656 | 9128 |
|  | картофель | 7319 | 2528 | 1818 | 2099 |
|  | овощи | 14111 | 14207 | 13743 | 13270 |
|  | скот и птица на убой | 1927 | 1322 | 1641 | 1519 |
|  | молоко | 15088 | 15788 | 16682 | 15780 |
|  | яйцо, тыс. шт | 4389 | 3430 | 3019 | 5000 |
|  | шерсть,ц | 28 | 8 | 13 | 2 |
| 4 | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Количество занятых на обслуживании транспорта по видам на 01.01.2005г. (данные статистики Боровского района), человек |  |  |  |  |
|  | автомобильный |  |  |  | 249 |
| 5 | Наука и научное обслуживание, численность работающих на 01.01.2005г., человек |  |  |  | 139 |
|  | ВНИИФБиП -г. Боровск |  |  |  | 139 |

| Объем промышленного пр-ва |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 7241854 |
| ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 229723 |
| ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 117869 |
| ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА | 800349 |
| ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2047455 |
| ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 13297 |
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 89505 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 2706667 |
| ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 264366 |
| ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ | 971945 |
| ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ | 676 |

# Основные социально-экономические показатели по Боровскому району

| Показатели | Ед.изм. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 9 мес. 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Валовая продукция во всех отраслях экономики | млн.руб. | 726,9 | 2248,8 | 4140,2 | 5065 | 5037 | 6440 | 7376 | 3744 |
| темп роста в сопостав.ценах | % | 87 | 221 | 141 | 101 | 87 | 107 | 101 | 61 |
| в т.ч. промышленность | млн.руб. | 404,8 | 1694,1 | 3348,8 | 3866 | 3774 | 4804 | 5545 | 2992 |
| темп роста в сопостав.ценах | % | 106 | 305 | 150 | 96 | 86 | 106 | 103 | 67 |
| строительство | млн.руб. | 145,8 | 206,8 | 199,5 | 212 | 290 | 270 | 153 | 23 |
| темп роста в сопостав.ценах | % | 64 | 95 | 68 | 89 | 118 | 79 | 48 | 18 |
| сельское хозяйство | млн.руб. | 58,1 | 123,2 | 165,8 | 240 | 224 | 214 | 265 | 153 |
| темп роста в сопостав.ценах | % | 60 | 125 | 118 | 114 | 87 | 91 | 107 | 68 |
| транспорт | млн.руб. | 33,9 | 41,6 | 79,3 | 103 | 119 | 121 | 144 | 116 |
| темп роста в сопостав.ценах | % | 241 | 76 | 140 | 103 | 92 | 89 | 114 | 86 |
| 2. Производство сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - молоко | тыс.т | 16,1 | 17,1 | 17,3 | 18,1 | 16,7 | 15,7 | 13,5 | 11,0 |
| -мясо |  | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1Д | 0,3 | 0,4 |
| 3. Розничный товарооборот | млн.руб. | 148 | 166 | 200 | 174 | 935 | 1062 | 1637 |  |
| 4. Фонд оплаты труда | млн.руб. | 141 | 225 | 418 | 614 | 776 | 945 | 1100 | 911 |
| 5. Получено прибыли (+,-) | млн.руб. | -65,3 | +160,3 | +367,6 | +350 | +166 | +286 | +424 | +101 |
| в т.ч. прибыли (+) | - | 50,9 | 247,2 | 425,7 | 461 | 263 | 417 | 539 | 179 |
| убытков (-) | - | 116,2 | 86,9 | 58,1 | 111 | 97 | 131 | 116 | 78 |
| 6. Эффективность производства (стоимость продукции на 1 руб. затрат) | руб. | 0,92 | 1,08 | 1,10 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,03 |
| 7. Налоговые поступления - всего | млн.руб. | 91,0 | 221,5 | 416,1 | 493,4 | 571 | 575,1 | 858,7 | 556,8 |
| в т.ч. в районный бюджет | - | 48,2 | 97,2 | 173,1 | 188,5 | 197,6 | 70,2 | 92,2 | 62,8 |
| Социальные показатели |
| 1. Численность работающего населения | тыс. чел. | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 13,6 | 12,8 | 11,8 | 11,5 |
| 2. Среднемесячная зарплата в среднем по району: | руб. | 883 | 1429 | 2530 | 3626 | 4743 | 6141 | 7759 | 8774 |
| - промышленность | - | 958 | 1989 | 3877 | 5041 | 6415 | 8526 | 10424 | 11610 |
| - строительство | - | 1649 | 2278 | 2942 | 4556 | 5973 | 7454 | 9755 | 10504 |
| - сельское хозяйство | - | 705 | 903 | 1545 | 2504 | 3235 | 3890 | 5136 | 6257 |
| 3. Численность пенсионеров | чел. | 15448 | 15368 | 15159 | 15048 | 15034 | 14893 | 14843 | 15417 |
| 4. Средний размер пенсий | руб. | 398 | 449 | 721 | 1180 | 1448 | 1712 | 1932 | 2339 |
| Прожиточный минимум | руб. | 794 | 798 | 862 | 1359 | 1771 | 2066 | 2307 | 2653 |

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Калужской области до 2009 годы

| Муниципальный район: "Боровский район" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка |  | прогноз |
|  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Численность населения муниципального района на начало года | человек | 54 382 | 54 851 | 55513 | х | х |
| из них численность детей в возрасте до 18 лет | человек | 10416 | 10280 | х | х | х |
| Численность работающих в среднегодовом исчислении по полному кругу предприятий | человек | 15 532 | 15 694 | 15 736 | 15 784 | 15 830 |
| Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий | тыс. рублей | 1 739 717 | 2 034 868 | 2 326 283 | 2 626 279 | 2 914 114 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. рублей | 1 060 063 | 2 277 120 | 1 113 602 | 3 610 709 | 3 929 812 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 9 334 | 10 805 | 12 319 | 13 866 | 15 341 |
| Прибыль прибыльных организаций по всем видам деятельности по данным бухгалтерского учета | тыс. рублей | 714 628 | 760 915 | 826 695 | 887 728 | 939 741 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) прибыль филиалов и структурных подразделений, головные организации которых находятся: |  |  |  |  |  |  |
| за пределами муниципального района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за пределами Калужской области | тыс. рублей | 26 303 | 27 371 | 28 204 | 28 486 | 28 771 |
| б) прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства | тыс. рублей | 27 478 | 30 344 | 33 150 | 35 889 | 38 889 |
| из нее - прибыль с/х организаций, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога | тыс. рублей | 6 001 | 6 498 | 6 977 | 7 554 | 8 258 |
| в т.ч. прибыль прибыльных малых организаций сельского хозяйства | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль прибыльных малых организаций по всем видам деятельности | тыс. рублей | 60 239 | 62 210 | 63 985 | 65 785 | 67 638 |
| из нее - прибыль малых организаций (без с/х), перешедших на специальные налоговые режимы |  |  |  |  |  |  |
| упрощенную систему налогообложения | тыс. рублей | 23495 | 24074 | 24629 | 25220 | 25762 |
| в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 21736 | 22438 | 23395 | 24168 | 24995 |
| Прибыль прибыльных организаций, находящихся на общей системе налогообложения, по всем видам деятельности по данным налогового учета | тыс. рублей | 600 608 | 640 990 | 701 356 | 757 568 | 804 443 |
| Среднегодовая стоимость основных средств организаций, расположенных на территории муниципального района, по остаточной стоимости | тыс. рублей | 3 665 299 | 4 964 334 | 4 895 119 | 6 118 657 | 6 284 077 |
| Стоимость льготируемых основные средства, всего |  | 1 316 162 | 2 403 401 | 2 258 519 | 3 477 774 | 3 631 728 |
| Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости), по которым в соответствии с законом Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ установлена ставка по налогу на имущество организаций 1,1 процента: | тыс. рублей | 146 632 | 945 761 | 538 272 | 1 776 921 | 1 936 427 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| имущества, используемого для переработки сельскохозяйственной продукции | тыс. рублей | 6 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| имущества, используемого для предоставления услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в соответствии с кодом 01.41.1 общероссийского классификатора видов экономической деятельности. | тыс. рублей | 17 463 | 16 939 | 16 414 | 15 905 | 15 412 |
| вновь созданного, приобретенного имущества - в течение налогового периода | тыс. рублей | 123 349 | 908 021 | 521 841 | 1 761 000 | 1 921 000 |
| имущества в соответствии с п.п. 4 пункта 2 статьи 1 Закона № 263-ОЗ | тыс. рублей | 5 814 | 20 783 | 0 | 0 | 0 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов, освобожденных от уплаты налога на имущество: | тыс. рублей | 1 113 211 | 1 400 419 | 1 661 494 | 1 639 826 | 1 632 221 |
| а) в соответствии с Главой 30 Налогового кодекса РФ | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в соответствии с законом Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ (с изменениями и дополнениями) | тыс. рублей | 1 113 211 | 1 400 419 | 1 661 494 | 1 639 826 | 1 632 221 |
| в том числе в соответствии с пунктами 9,10 статьи 2 закона № 263-ОЗ | тыс. рублей | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднегодовая стоимость основных средств всех отраслей (без с/х) с выручкой менее 15 млн. рублей и среднегодовой стоимостью основных фондов меньше или равных 100 млн.рублей | тыс. рублей | 56 319 | 57 221 | 58 753 | 61 027 | 63 080 |
| Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | тыс. рублей | 1 574 763 | 1 724 365 | 1 877 834 | 2 028 060 | 2 182 193 |
| в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 112,5 | 109,5 | 108,9 | 108 | 107,6 |
| индекс-дефлятор |  | 111,7 | 110 | 108,2 | 106,5 | 105,6 |
| Объем платных услуг, оказанных населению, (полный круг) в ценах соответствующего периода | тыс. рублей | 149 697 | 187 735 | 225 789 | 262 405 | 299 200 |
| в сопоставимых ценах, к предыдущему году | % | 109,5 | 106,10 | 105,50 | 104,70 | 104,80 |
| индекс-дефлятор |  | 115,5 | 118,2 | 114 | 111 | 108,8 |

# Основные показатели по труду

Фонд заработной платы работников по крупным и средним промышленным предприятиям МО муниципального района «Боровский район» за 9 месяцев 2006 года увеличился в 1,32 раза (к соответствующему периоду 2005 года) и составил 712,5 миллионов рублей.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних промышленных предприятиях района по итогам за 9 месяцев 2006 года составила - 5 115 человек, численность увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 172 человека.

Размер среднемесячной заработной платы работников предприятий района стабильно растет. Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях увеличилась на 13% (в сопоставимых ценах к 2005 году) и составила за 2006 год 15 130 рублей.

В целях привлечения молодых кадров на некоторых промышленных предприятиях разработаны и действуют системы стимулирования молодых работников в форме оплаты за обучение и профессиональную подготовку, а также в виде премий и стипендий. К числу таких предприятий следует отнести ОАО «Венталл», ЗАО «Плитспичпром» и ОЗ «Вега» филиал ФГУП НПО «Винт».

# Малое предпринимательство

С 1998 года изменились позиции в экономике района субъектов малого предпринимательства. Деятельность малых предприятий в районе многогранна. Ими производятся важнейшие виды продукции. Около 40% малых предприятий района сконцентрировано на территории г. Балабаново. Почти треть малых предприятий осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, 23% -обрабатывающие производства, 11% - в строительстве.

В 2006 году выручка малых предприятий от реализации товаров, работ и услуг в фактических ценах оценивается более 751,6 миллионов рублей, что составляет около 8,8 процентов общего объема. В 2006 году выручка малых предприятий выросла на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

Распределение малых предприятий района по отраслям экономики остается стабильным в течение последних пяти лет. Одним из основных видов деятельности малых предприятий является торговое обслуживание населения. В строительстве малыми предприятиями выполняется 33,4 процентов объема работ, растет доля в оказании транспортных услуг - в 2006 году она достигла 80 процентов.

С 2005 года в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» начала реализовываться муниципальная целевая программа поддержки и развития малого предпринимательства, которая позволит субъектам малого предпринимательства получить определенные гарантии при получении кредитов в банках, обеспечит доступ к финансовым ресурсам.

Основными задачами по развитию малого предпринимательства являются создание условий для привлечения малых предприятий в жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание жилого фонда, а также в перерабатывающий комплекс.

Список предприятий г. Ермолино представлен в таблице.

| Предприятие | Вид экономической деятельности | Профиль деятельности | Адрес | Числ-ть раб. на 01.01.06г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО БЗРТО | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Услуги населению (вода, стоки) | г. Ермолино, ул. Русиново 97А | 197 |
| АО Ермолино | Обрабатывающее производство | Выпуск тканей | г. Ермолино, ул. Ленина 88 | 352 |
| ЗАО Трансвок | Обрабатывающее производство | Выпуск оптиковолоконного кабеля | г. Ермолино, ул. Молодежная 1 | 135 |
| ОНО ОПХ Ермолино | Сельское хозяйство | Мясомолочное направление | ОПХ Ермолино | 75 |
| ООО Боровское УГПП ВОС | Обрабатывающее производство | Картонаж, пластмассовое литье | г. Ермолино, ул. Русиново 240 | 179 |
| ООО Промстройкомплект | Обрабатывающее производство | Выпуск пилостройматериалов | г. Ермолино, ул. Ленина 44-2 | 5 |

# Сельское хозяйство.

Одним из основных элементом экономической базы района является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития.

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребительского спроса Боровского района и Московской области.

В пределах территории сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, расположенными как в сельских населенных пунктах, так и в городе.

Сельскохозяйственным производством в МР занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства. Основные сельскохозяйственные предприятия района колхоз «Москва», ЗАО «Кривское», ОПХ «Ермолино», колхоз «Первомайский», ООО «Борисово».

Сельскохозяйственное производство района имеет молочно-мясное направление, продукция животноводства занимает около 50% в общем объёме реализации с/х продукции. Сельскохозяйственные организации района также специализируются на производстве зерна, картофеля и овощей. Удельный вес района в производстве сельхозпродукции продукции области составляет около 5%, в т.ч. по продукции растениеводства - 6,5%, животноводства - 3,6%. В структуре продукции хозяйства населения производят около 62% всего объема сельхозпродукции, сельхозорганизации - 36%, фермерские хозяйства- 2%. Выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2005 году в сельскохозяйственных организациях составила около 240 млн. рублей; себестоимость реализованной продукции - 217,6 млн. рублей, суммарная прибыль от реализации продукции - 21,2 млн. рублей.

Показатели по сельскому  хозяйству:

# 1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах):

Всего - 657 млн. руб., в том числе:

- продукция растениеводства - 460,8 млн. руб.

- продукция животноводства - 196,2 млн. руб.

# 2. Наличие земель землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством на конец 2005 г. 1)

Всего- 43,1 тыс. га, в том числе - сельскохозяйственные угодья - 31,6 тыс. га из них пашня - 23 тыс. га.

# 3. Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га. Вся посевная площадь - 15,8 тыс. га, в том числе:

- зерновые и зернобобовые культуры - 3,1 тыс. га

- картофель - 1,6 тыс. га

- овощи - 0,4 тыс. га

- кормовые культуры - 10,7 тыс. га

1) По данным управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калужской области.

Производство основных видов с/х продукции по Боровскому району Калужской

области

| Наименование с/х продукции | 1996г. | 2000г. | 2002г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. | тыс.руб | т. | тыс.руб | т. | тыс.руб. | т. | тыс.руб |
| 1.Зерно (после переработки) | 20548 | 11096 | 13126 | 14570 | 12174 | 17409 | 7040 | 20204 |
| 2.Картофель | 7319 | 5855 | 3909 | 5551 | 1818 | 5690 | 1959 | 7209 |
| З.Молоко | 15088 | 19011 | 17298 | 42207 | 16682 | 66728 | 13957 | 73181 |
| 4.Мясо (выращивание) | 1516 | 22528 | 1271 | 34190 | 1216 | 53796 | 742 | 59664 |

Общая земельная площадь по с/х предприятиям Боровского района

| Наименование с/х угодий | 1996г. | 2000г. | 2002г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | В т.ч. аренда | га |
| 1 .Общая земельная площадь | 34907 | 37639 | 37859 | 3062 | 25775 |
| В т. ч с/х угодий | 24110 | 25474 | 26248 | 2425 | 15917 |
| 2. Пашня | 20238 | 20542 | 21161 | 1841 | 12437 |

Список с/х предприятий Боровского района Калужской области

| СПК колхоз «Русь» | с. Комлево |
| --- | --- |
| СХА колхоз «Москва» | д. Асеньевское |
| ООО «Борисово» | д. Борисово |
| ООО колхоз «Циолковского» | д. Коростелево |
| ЗАО «Кривское» | д. Кривское |
| ПСК СХА колхоз «Пригородное» | с. С-з Боровский |
| СХА колхоз «Первомайский» | с. Совьяки |
| ОНО ОПХ «Ермолино» | г. Ермолино ул. ОПХ Ермолино |
| ООО «Обнинский тепличный комбинат» | д. Кривское |

МО СП д. Совьяки

СПК (колхоз) «Первомайский» за	2006 год

|  | Кол-во, тн | Стоимость за единицу |
| --- | --- | --- |
| молоко | 1416 | 7-50 |
| мясо | 109 | 45-00 |
| зерно | 609 | 5-00 |
| картофель | 160 | 10-00 |
| сено | 550 | 3-50 |
| силос | 2533 | 0-10 |
| сенаж | 4855 | 1-00 |
| посевная площадь | 1,569 тыс. га |  |
| убрано | 1,002 тыс. га |  |
| картофель | 0,005 тыс. га |  |
| зерновые | 0,200 тыс. га |  |
| многолетние травы | 0,687 тыс. га |  |
| однолетние травы | 0,110 тыс. га |  |

ОНО ОПХ «Ермолино»

|  | Кол-во, тн | Стоимость за единицу |
| --- | --- | --- |
| молоко | 1647 | 6-95 |
| мясо | 107 | 46-00 |
| зерно | 875 | 5-00 |
| картофель | - | - |
| сено | 510 | 3-20 |
| силос | 4327 | 1-00 |
| сенаж | 2070 | 1-00 |
| посевная площадь | 1,791 тыс. га |  |
| убрано | 1,791 тыс. га |  |
| картофель | - |  |
| зерновые | 0,600 тыс. га |  |
| многолетние травы | 0,891 тыс. га |  |

### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Боровского района

Численность населения Боровского района на 01.01.2007 г. составляет 55,5 тыс. человек. Городское население района сосредоточено в трех городах: г.Боровск – административном центре района с численностью населения  на 01.01.2007-11,8 тыс. человек и г. Балабаново с численностью населения 23,3 тыс. человек, г. Ермолино с численностью населения 9,95 тыс. чел.; сельское население насчитывает 10,5 тыс. человек (Табл. 1). Анализ динамики численности городского населения района показал: в г. Боровске за период 1996-2004 г.г. – уменьшение численности, а с 2005 по 2007 г.г. -произошла стабилизация и рост численности на одном уровне -11,8 тыс. человек; в г. Балабаново – самая большая численность и за период 1996-2007 г.г. возрастала, что закономерно – развитие промышленности; г. Ермолино снижение численности в период с 1997-2003г.г. и увеличение численности, начиная с 2004 года на 4%.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 10 лет (1996-2007 гг.) численность населения увеличилась – на 6 %.

Темпы прироста населения в целом по району за рассматриваемый период характеризуются своей нестабильностью. Наблюдается стабильность в 1996 г., 1997 г.-54,6 тыс. чел.; в 1998 г. численность значительно увеличилась до 56,4 тыс. чел.; с 1999-2003 г.г. снизилась до 54,1 тыс. чел.; после 2004 г. до 2007 г. численность стала увеличиваться и в 2007 году составила 55,5 тыс. чел. Темпы прироста очень незначительные -2%, но все же имеют положительную тенденцию (таб.2).

Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям не однозначен. Рассматривая темпы прироста (убыли) 2006 г. к 1996 году число территорий с положительными темпами прироста населения составляет 5 единиц. Самый высокий уровень прироста населения наблюдается в МО СП д. Совьяки - на 25% в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом. МО СП д. Кривское можно характеризовать как находящиеся в стадии стагнации. Стабильность наблюдается  на территории МО ГП г. Боровск, МО СП село Ворсино, МО СП село Совхоз "Боровский", МО СП д. Асеньевское. На территории МО ГП г. Балабаново тенденция прироста населения -0,9%.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Таблица 1

Динамика численности населения (чел.), на конец года

| Муниципальные образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Боровск | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
| МО ГП г. Балабаново | 21,2 | 21,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,3 |
| МО ГП г. Ермолино | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,95 |
| сельские поселения | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,5 |
| МО «сельские поселения»*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| МО СП село Ворсино | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| МО СП д. Совьяки | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| МО СП д. Кривское | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| Итого, в том числе | 54,6 | 54,6 | 56,4 | 55,9 | 55,5 | 55,1 | 54,5 | 54,1 | 54,4 | 54,8 | 55,5 |
| городское население, тыс. чел. | 44,7 | 44,6 | 46,3 | 45,8 | 45,5 | 45,0 | 44,5 | 44,2 | 44,4 | 44,7 | 45,1 |

Примечание: *данные по сельским поселениям  не являются точными, т.к. взяты из данных  похозяйственного учета.

Таблица 2

Темпы прироста (убыли) населения (в % к предыдущему году)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Боровск | 98,5 | 99,2 | 97 | 98,4 | 96,8 | 98,3 | 98,3 | 100 | 100,9 | 100 | 88,1 |
| МО ГП г. Балабаново | 100,5 | 109,9 | 100 | 100 | 100 | 99,1 | 99,6 | 100 | 100 | 100,9 | 109,9 |
| МО ГП г. Ермолино | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101,1 | 102,1 | 101,5 | 98,5 |
| МО сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | 108,3 | 92,3 | 104,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104,2 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 105,6 | 94,7 | 105,6 | 100 | 115,8 | 100 | 90,9 | 105 | 104,8 | 100 | 122,2 |
| МО СП село Ворсино | 100 | 120 | 100 | 87,5 | 104,8 | 90,9 | 105 | 104,8 | 95,5 | 100 | 105 |
| МО СП д. Совьяки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85,7 | 100 | 125 | 107,1 |
| МО СП д. Кривское | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 94,7 | 105,6 | 89,5 | 85 |
| по сельским поселениям | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102,9 | 106,1 |
| по городским поселениям | 99,8 | 103,8 | 98,9 | 99,3 | 100 | 99 | 99 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 100,9 |

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1995-2006 г. составила от 284 до 558 человек в год (Табл. 3). Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1999-2003 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Таблица 3

Естественный прирост населения

| Год | Родилось | Умерло | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 422 | 894 | -472 |
| 1996 | 396 | 929 | -533 |
| 1997 | 438 | 872 | -434 |
| 1998 | 439 | 857 | -418 |
| 1999 | 417 | 975 | -558 |
| 2000 | 497 | 989 | -492 |
| 2001 | 513 | 969 | -456 |
| 2002 | 512 | 1011 | -499 |
| 2003 | 509 | 1043 | -534 |
| 2004 | 610 | 970 | -360 |
| 2005 | 559 | 956 | -397 |
| 2006 | 465 | 749 | -284 |

# Рождаемость в районе (по паспорту населения района на 1.01.06 г.)

|  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Боровск | 118 | 128 | 115 | 120 | 138 |
| г.Ермолино | 85 | 93 | 79 | 78 | 56 |
| г.Балабаново | 210 | 217 | 217 | 184 | 176 |
| Село | 62 | 54 | 67 | 58 | 44 |
| Всего по району | 475 | 492 | 478 | 440 | 414 |

С 1994г. по 1998г. прирост населения, а начиная с 1999года по 2002 г. в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения, с 2003 г. по октябрь 2006 г.- миграционный прирост населения значителен. (Табл. 4). Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Это в определенной мере свидетельствует о депрессивном состоянии сельской местности. Приток населения напрямую связан с развитием  промышленности  и уровня жизни в г. г. Балабаново и Ермолино.

Таблица 4

Механическое движение населения (миграция) по годам

| Год | Прибыло чел. | Выбыло чел. | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 2190 | 1235 | 955 |
| 1995 | 2231 | 1282 | 949 |
| 1996 | 1652 | 1082 | 570 |
| 1997 | 1440 | 1054 | 386 |
| 1998 | 1264 | 1014 | 250 |
| 1999 | 881 | 897 | -16 |
| 2000 | 886 | 840 | 46 |
| 2001 | 726 | 790 | -64 |
| 2002 | 747 | 866 | -119 |
| 2003 | 1144 | 1005 | 139 |
| 2004 | 1479 | 845 | 634 |
| 2005 | 1573 | 707 | 866 |
| январь-октябрь 2006 | 1406 | 591 | 815 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура Боровского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов(17 %) и доля людей пожилого возраста (23 %) примерно одинаковы. За последний межпереписной период положительные сдвиги произошли в группе лиц трудоспособного возраста – она возросла на 4 %. В г. Балабаново население трудоспособного возраста растет, а в г. г. Боровске и Ермолино снижается.  (Табл. 5).

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Наблюдается небольшое увеличение доли мужского населения в группе трудоспособных возрастов. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола.

Таблица 5

Возрастная структура населения

|  | 1989 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- |
|  | все население | в том числе: | все население | в том числе: |
|  |  | городское | сельское |  | городское | сельское |
| Боровский район, всего в том числе: | 53765 | 42833 | 10932 | 54661 | 44683 | 9978 |
| дети 0-15 лет | 12767 | 10486 | 2281 | 9321 | 7550 | 1771 |
| трудоспособный возраст | 30305 | 24911 | 5394 | 32668 | 27198 | 5470 |
| старше трудоспособного | 10693 | 7436 | 3257 | 12664 | 9928 | 2736 |
| возраст не указан* | - |  |  | 8 | 7 | 1 |
| г. Боровск, всего в том числе: | 13133 | 13133 |  | 11917 | 11917 | - |
| дети 0-15 лет | 2924 | 2924 |  | 1928 | 1928 | - |
| трудоспособный возраст | 7223 | 7223 |  | 6686 | 6686 | - |
| старше трудоспособного | 2986 | 2986 |  | 3302 | 3302 | - |
| возраст не указан* | - |  |  | 1 | 1 | - |
| г. Балабаново, всего в том числе: | 19150 | 19150 |  | 23312 | 23312 | - |
| дети 0-15 лет | 4790 | 4790 |  | 3983 | 3983 | - |
| трудоспособный возраст | 11670 | 11670 |  | 14739 | 14739 | - |
| старше трудоспособного | 2690 | 2690 |  | 4587 | 4587 | - |
| возраст не указан* | - |  |  |  | 3 | - |
| г. Ермолино, всего в том числе: | 10550 | 10550 |  | 9454 | 9454 | - |
| дети 0-15 лет | 2772 | 2772 |  | 1639 | 1639 | - |
| трудоспособный возраст | 6018 | 6018 |  | 5773 | 5773 | - |
| старше трудоспособного | 1760 | 1760 |  | 2039 | 2039 | - |
| возраст не указан* |  |  |  | 3 | 3 |  |
| *)-по данным ВПН-2002г. |

| Возрастные группы населения | 1989 | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста, всего | 12767 | 24 | 9321 | 17 |
| В трудоспособном возрасте, всего | 30305 | 56 | 32668 | 60 |
| в т.ч. мужчин |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |
| Старше трудоспособного возраста | 10693 | 20 | 12664 | 23 |
| в т.ч. мужчин |  |  |  |  |
| женщин |  |  |  |  |
| Всего | 53765 | 100 | 54661 | 100 |

Численность населения

| Боровский район | численность населения | численность населения в трудоспособном возрасте |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| 01.012006 г. | 54851 | 25371 | 29480 | 33719 | 17570 | 16149 |
| 01.01.2007 г. | 55513 | 25688 | 29825 | 34091 | 17850 | 16241 |
| Всего по области на 01.01.2006 г. | 1014243 | 460574 | 553669 | 626999 | 318848 | 308151 |

Боровский район, расположенный на севере Калужской области, является одним из сравнительно плотно заселенных территорий области (71 человек на 1 квадратный километр) и выделяется высоким процентом городского населения (81,2 %).

Население размещено весьма неравномерно. В Боровском районе проживают  вынужденные переселенцы, в настоящее время беженцы на территории Боровского района не проживают.

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 01.10.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровский район, человек | 1009 | 936 | 983 | 853 | 787 | 632 | 494 | 292 | 166 | 96 |

Из-за концентрации населения района в трех городах, то есть на небольшой территории, плотность населения на остальной территории значительно ниже. Наряду с высокой плотностью населения в г.г. Балабаново, Ермолино, Боровск и вблизи них  выделяются места мало заселенные. Наиболее низкой плотностью населения характеризуются юго-западные лесные районы (МО СП д. Асеньевское-11,27 чел. на 1 кв. км, МО СП д. Совьяки- 5,35 на 1 кв. км.

Кроме того, выделяются места, плотно населенные на территориях, наиболее индустриально развитых МО СП село Ворсино-23,75 на 1 кв.км. Прослеживается связь между размерностью  территории МО СП и численностью населения - например, МО СП д. Кривское занимает небольшую территорию, а численность населения среди сельских поселений средняя- 1,9 тыс. человек, МО СП д. Совьяки наоборот лидирует по площади среди остальных МО СП  - 224,27 кв. км численность же низкая -1,2 тыс. чел. В основном почти вся территория МО СП Боровского района наиболее благоприятна для развития сельского хозяйства. Однако, в связи с промышленным развитием МО СП село Ворсино - территория благоприятна для агропромышленного комплекса (далее - АПК).

Это различие между отдельными частями района в большей степени связано с уровнем экономического развития отдельных ее частей (Табл.6).

Таблица 6

Плотность населения

| Муниципальные образования | Территория, кв. км | Численность населения 01.01.2006 г. | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |
| МО ГП г. Боровск | 23,08 | 11,8 | 511,3 |
| МО ГП г. Балабаново | 15,29 | 23,1 | 1510,79 |
| МО ГП г. Ермолино | 8,59 | 9,8 | 1140,86 |
| сельские поселения | 727,44 | 10,2 | 14,02 |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | 221,92 | 2,5 | 11,27 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 104,48 | 2,2 | 21,06 |
| МО СП село Ворсино | 92,64 | 2,2 | 23,75 |
| МО СП д. Совьяки | 224,27 | 1,2 | 5,35 |
| МО СП д. Кривское | 84,13 | 1,9 | 22,58 |
| Итого | 774,4 | 54,8 | 70,76 |

Планировочная структура системы расселения муниципального образования «Боровский район» имеет радиальный характер. Основное значение имеют дороги, проходящие через г.г. Балабаново, Ермолино в различных направлениях, особенно  дороги: М-3 «Украина», Московское большое кольцо, вдоль которых сосредоточена основная часть крупных поселений района. Эта территория заселена наиболее плотно. Здесь же расположен и памятник федерального значения - Пафнутьев-Боровский монастырь. Слабо заселена западная часть муниципального образования, занятая лесными массивами, и имеющая слаборазвитую транспортную сеть. Значительное влияние на размещение населения оказало проведение железных дорог. Возле станций образовались  крупные пристанционные населенные пункты: город Балабаново и село Ворсино.

Выделяются своей численностью города в составе МО ГП Балабаново (23,3 тыс. чел.), Боровск (11,8 тыс. чел.), Ермолино (9,95 тыс. чел), в которых развито производство. Структура сети населенных пунктов в составе сельских муниципальных образований отличается преобладающей мелкоселенностью. Численность населения большинства сельских муниципальных образований превышает 2000 человек.  Сельское население района сосредоточено в 112 пунктах; большинство их невелико. Две трети населенных пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь 3 % населенных пунктов, в каждом из них насчитывается от 701 до 1900 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный (сельскохозяйственный) характер (Табл. 7).

Доля населенных пунктов, не имеющих населения, так называемые «мертвые поселения» составляет 4,5% от всех поселений района. Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 39 сельских населенных пунктах проживает от 10 и менее человек.

В период дачного сезона численность населения на территории района увеличивается на  150 тысяч, за счет   дачников из г. Москвы.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест. А именно путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Группировка сельских населенных пунктов (на 01.01.2006 г.)	таб.7

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | из них с населением | в том числе с численностью населения, чел. | Число населенных пунктов без населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-1900 |  |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Боровск | 11,8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МО ГП г. Балабаново | 23,1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МО ГП г. Ермолино | 9,8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сельские поселения | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | 2,5 | 38 | 38 | 10 | 16 | 5 | 2 | 5 | - | - | - |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 2,2 | 16 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| МО СП село Ворсино | 2,2 | 19 | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| МО СП д. Совьяки | 1,2 | 28 | 26 | 15 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| МО СП д. Кривское | 1,9 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Итого, в том числе гор. округа | 54,8 | 112 | 110 | 39 | 36 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 |

*данные по сельским поселениям  не являются точными, т.к. взяты из данных  похозяйственного учета

Хотелось бы отметить, что численность безработных незначительно снизилась, но все-таки присутствует.

Численность безработных и уровень безработицы (на начало года)

| Состоит на учете безработных, ч. | Уровень безработицы, процентов |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 125 | 103 | 0,4 | 0,4 |

### III.2.3  Жилой фонд района

Общая площадь жилищного фонда Боровского района составляет 1049,6 тыс. м2 (данные на 01.01.2006 год). Из них: 781,4 тыс. м2 - 3054 ед. (74,45%) расположено на территории городских округов и 268,2 тыс. м2  - 4978 ед. (25,55%) – в сельских округах. Большая его часть сосредоточена в г. Балабаново - (муниципальный жилфонд) 293,3 тыс. м2, общий жилфонд- 465,9 тыс. м2; г. Боровск-242,4 тыс. м2 (муниципальный жилфонд), г. Ермолино - (муниципальный жилфонд) 138,6 тыс. м2, общий жилфонд-219,4 тыс.м2, частный-80,8 тыс. м2.

Сведения о жилищном фонде* по состоянию на конец 2005г.

Наличие жилищного фонда по Боровскому району (тыс.кв. м)

| Год | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городская местность | сельская местность |
| 1996 | 921,9 | 659,8 | 262,1 |
| 1997 | 924,5 | 662,7 | 261,8 |
| 1998 | 942,5 | 666,0 | 276,5 |
| 1999 | 1000,2 | 753,1 | 247,1 |
| 2000 | 1010,8 | 761,7 | 249,1 |
| 2001 | 1023,2 | 770,5 | 252,7 |
| 2002 | 1026,5 | 771,3 | 255,2 |
| 2003 | 1034,7 | 775,5 | 259,2 |
| 2004 | 1046,0 | 779,5 | 266,5 |
| 2005 | 1049,6 | 781,4 | 268,2 |

| Наименование показателей | № строки | Весь жилищный фонд | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветхий | аварийный |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 01 | 1049,6 | 13,4 | 4,7 |
| из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | 02 | 367,4 | 4,3 | 4,2 |
| Число жилых домов, ед. | 03 | 6980 | 74 | 27 |
| В них число проживающих, тыс. чел.*) | 04 | 16,8 | 0,2 | 0,2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 05 | 1087 | 61 | 23 |
| В них число проживающих, тыс. чел. *) | 06 | 38,1 | 0,5 | - |

*) здесь и далее определено расчетным путем в соответствии с указаниями Росстата по заполнению федерального государственного статистического наблюдения по ф. № 1-жилфонд

Количество домов муниципального жилищного фонда MP «Боровский район» (МУП «Служба заказчика»), (кроме МО ГП «Город Ермолино» и МО ГП «Город Балабаново»):

•Количество жилых домов - 575.

•Общая площадь - 242,4 тыс. кв.м.

| Показатели | № строки | Единица измерения | Фактически за отчетный период с начала года | Боровск | Балабаново | Ермолино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | МУП "СЗ" | МП "СЕЗ" | МУП "ЕСЕЗ" |
| Число муниципальных образований - всего | 01 | ед. | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Общая площадь жилого фонда | 02 | тыс.кв.м | 674,3 | 242,4 | 293,3 | 138,6 |
| Число многоквартирных домов - всего | 03 | ед. | 733 | 552 | 97 | 84 |
| Их общая площадь | 04 | тыс.кв.м | 644,5 | 218,8 | 287,3 | 138,4 |
| Из общего числа многоквартирных домов (стр.03) находится в государственной или муниципальной собственности | 05 | ед. | 640 | 552 | 88 |  |
| Их общая площадь | 06 | тыс.кв.м | 490 | 218,8 | 271,2 |  |
| Число многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать способ управления (стр.03 -стр.05) | 07 | ед. | 93 | 0 | 9 | 84 |
| Их общая площадь (стр.04 - стр.06) | 08 | тыс.кв.м | 154,5 | 0 | 16,1 | 138,4 |
| Из числа многоквартирных домов (стр.07) выбрали способ управления - всего | 09 | ед. | 8 |  | 5 | 3 |
| в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 10 | ед. | 3 |  |  | 3 |
| Управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 11 | ед. | 2 |  | 2 |  |
| Управление управляющей организацией | 12 | ед. | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Количество управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (из стр.12) | 13 | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| в том числе: МУП (муниципальные унитарные предприятия) | 14 | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| муниципальные учреждения | 15 | ед. | 0 |  |  |  |
| частные организации | 16 | ед. | 0 |  |  |  |
| организации смешанной формы собственности | 17 | ед. | 0 |  |  |  |
| индивидуальные предприниматели | 18 | ед. | 0 |  |  |  |
| Количество конкурсов по отбору управляющей организации, проведенных органами местного самоуправления | 19 | ед. | 0 |  |  |  |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимавших участие в конкурсах по отбору управляющей организации | 20 | ед. | 0 |  |  |  |
| Из них выигравших конкурс на управление многоквартирными домами (из стр.20) | 21 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: МУП (муниципальные унитарные предприятия) | 22 | ед. | 0 |  |  |  |
| муниципальные учреждения | 23 | ед. | 0 |  |  |  |
| частные организации | 24 | ед. | 0 |  |  |  |
| организации смешанной формы собственности | 25 | ед. | 0 |  |  |  |
| индивидуальные предприниматели | 26 | ед. | 0 |  |  |  |
| Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | 27 | ед. | 2 |  | 2 |  |
| в том числе в домах-новостройках | 28 | ед. | 2 |  | 2 |  |
| Общая площадь жилого фонда ТСЖ - всего | 29 | тыс.кв. м | 23,1 |  | 23,1 |  |
| в том числе: находящегося в управлении ТСЖ | 30 | тыс.кв. м | 23,1 |  | 23,1 |  |
| переданного в управление иным управляющим организациям | 31 | тыс.кв. м | 0 |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ самостоятельно | 32 | тыс.кв. м | 23,1 |  | 23,1 |  |
| Количество жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы) | 33 | ед. | 0 |  |  |  |
| Общая площадь жилого фонда кооперативов - всего | 34 | тыс.кв. м | 0 |  |  |  |
| в том числе: находящегося в управлении кооперативов | 35 | тыс.кв. м | 0 |  |  |  |
| переданного в управление иным управляющим организациям | 36 | тыс.кв. м | 0 |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого кооперативами самостоятельно | 37 | тыс.кв. м | 0 |  |  |  |
| Количество расчетно-кассовых центров - всего | 38 | ед. | 0 |  |  |  |
| в том числе с правом юридического лица (РКЦ, ЕРКЦ, ИВЦ) | 39 | ед. | 0 |  |  |  |
| Всего предприятий, представляющих услуги в сфере ЖКХ | 40 | ед. | 50 | 16 | 24 | 10 |
| в том числе по видам деятельности: водоснабжение и водоотведение - всего | 41 | ед. | 10 | 4 | 4 | 2 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 42 | ед. | 3 | 2 | 1 |  |
| государственные | 43 | ед. | 0 |  |  |  |
| смешанные | 44 | ед. | 3 | 3 |  |  |
| частные | 45 | ед. | 6 | 1 | 3 | 2 |
| электроснабжение - всего | 46 | ед. | 4 | 1 | 2 | 1 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 47 | ед. | 0 |  |  |  |
| государственные | 48 | ед. | 0 |  |  |  |
| смешанные | 49 | ед. | 2 | 1 |  | 1 |
| частные | 50 | ед. | 2 |  | 2 |  |
| теплоснабжение - всего | 51 | ед. | 5 | 1 | 3 | 1 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 52 | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| государственные | 53 | ед. | 0 |  |  |  |

# Характеристика жилого фонда и условий проживания населения в Боровском районе. ( на 14.04.2005 г.)

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Жилой фонд, м2 общ. пл. | Этажность, эт. – % | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, % | Средняя жилобеспе-ченность, м2общ.пл./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водопровод, канализация | Центральное отопление | Газовая плита и водонагреватель |  |
| Городские округа, всего: | 44,7 | 779,5 | 1-12,05% 2-10,04% 3-4,21% 4-3,62% 5-68,48% 6-0,45% 9-70,16% | 83,4 | 75,68 | 97,34 | 17,48 |
| МО ГП г. Боровск | 11,8 |  |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Балабаново | 23,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Ермолино | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| сельские поселения | 10,2 | 266,5 | 1-72,5% 2-12,05 3-3,64 4-4,02 5-8,26 | 43,53 | 23,9 | 44,39 | 26,13 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| МО СП село Ворсино | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Совьяки | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Кривское | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 54,8 | 1046 |  |  |  |  | 19 |

*сведения по жилфонду представлены из разных источников

# Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведением (канализацией) | в т.ч. централизованным | отоплением |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 24 | 1049,6 | 766,8 | 663,5 | 766,6 | 663,5 | 706,3 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 25 | 54,9 | 41,6 | 35,9 | 41,6 | 35,9 | 38,1 |

| Наименование показателей | № строки | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. централизованным | горячим водоснабжением | в т.ч. централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | Б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 24 | 622,8 | 737,3 | 615,7 | 737,3 | 877,3 | 2,5 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 25 | 34,3 | 40,0 | 33,5 | 40,0 | 47,9 | 0,1 |

Справочно:

| Наименование показателей | № строки | Всего |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Из строки 24 общая площадь, оборудованная: одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, тыс. м2 | 26 | 700,8 |
| Число проживающих на этой площади, тыс. чел. | 27 | 37,9 |
| Число многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводом - всего, ед. | 28 | 1 |
| в них количество мусоропроводов - всего | 29 | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтами - всего, ед. | 30 | 2 |
| в них число лифтов - всего | 31 | 2 |
| в том числе: пассажирских | 32 | 2 |
| грузопассажирских | 33 | - |

Средняя обеспеченность населения Боровского района жильем на 01.01.2006г. составила 19,1 м2/чел. В сельской местности она выше, чем в городских поселениях.  Для городских поселений уровень обеспеченности составляет 17,5 м2/чел., для сельской местности 26,3 м2/чел.

| Год | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городская местность | сельская местность |
| 2005 | 19,1 | 17,5 | 26,3 |

по материалам стен и этажности в целом по району в 2005 году

| Наименование показателей | Город | Село | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- |
| Число жилых зданий (домов), единиц | 3054 | 4978 | 8032 |
| в т. ч. по материалу стен |  |  |  |
| каменные, кирпичные | 365 | 284 | 649 |
| панельные | 343 | 47 | 390 |
| блочные | 135 | 23 | 158 |
| смешанные | 458 | 38 | 496 |
| деревянные | 1663 | 4532 | 6195 |
| прочие | 90 | 54 | 144 |
| Площадь (тыс. м2) | 779,5 | 266,5 | 1046 |
| в т.ч. по этажности: |  |  |  |
| 1-этажные | 93,9 | 192,0 | 285,9 |
| 2-этажные | 78,3 | 32,1 | 110,4 |
| 3-этажные | 32,8 | 9,7 | 42,5 |
| 4-этажные | 28,2 | 10,7 | 38,9 |
| 5-этажные | 533,8 | 22,0 | 555,8 |
| 6-этажные | 3,5 | - | 3,5 |
| 9-этажные | 9,0 | - | 9,0 |

Индивидуальное жилищное строительство в г. Боровске

с 2002 года по 02.2007 г. в городе было представлено 36 земельных участков.

по району: 2005 г.- 6971 кв.м. общей площади, 2006г.-16924 кв.м. общей площади.

Ветхий и аварийный жилищный фонд Боровского района.

Суммарное количество, учтенного в статистике, ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006 год составило 18,1 тыс. м2 и не превышало 1,72% от общей площади жилфонда района. Количество ветхого жилья высоко в городах, однако, можно предположить, что в малолюдных сельских населенных пунктах % ветхого и аварийного фонда гораздо выше.

| Наименование поселения | Аварийный фонд (тыс. м2) | Ветхий фонд (тыс. м2) | % к общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по городским поселениям в т.ч.: | 4,2 | 11,0 | 1,9% |
| 1. МО ГП «Город Балабаново» | 4,2 | 2,4 | - |
| 2. МО ГП город Ермолино | - | - | - |
| 3. МО ГП город Боровск | - | 8,6 | - |
| Всего по сельским поселениям | 0,5 | 2,9 | 1,3% |

Распределение жилых помещений по степени износа.

| Муниципальные образования | Жилфонд всего на 01.01.2007г. тыс.м2 | Износ от 0 до 30% тыс.м2 | Износ от 30 до 65% тыс.м2 | Износ свыше 65% тыс.м2 | Ветхий фонд тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |
| МО ГП г. Боровск | 152,9 | 92,9 | 42,9 | 16,5 | 10,9 |
| МО ГП г. Балабаново | 465,9 |  |  | 14,9 | 2,4 |
| МО ГП г. Ермолино, муниципальный | 138,6 | 6,4 | 123,1 | 3,1 | 6,1 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |
| МО СП д. Асеньевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МО СП село Ворсино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МО СП д. Совьяки | 40,817 | 0,530 | 0,175 | 0,281 | 0,584 |
| МО СП д. Кривское | 72,3 | 21,9 | 19,4 | 31 | - |
| Всего по району: | 1049,6 |  |  |  |  |

Движение жилищного фонда

| Наименование показателей | № строки | тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 49 | 1046,0 |
| Прибыло общей площади за год - всего | 50 | 4,1 |
| в том числе: новое строительство | 51 | 4,1 |
| переведено нежилых помещений в жилые | 52 | - |
| прочие причины | 53 | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 54 | - |
| Выбыло общей площади за год - всего | 55 | 0,5 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 56 | 0,5 |
| из нее по ветхости | 57 | 0,5 |
| разрушено в результате стихийных бедствий | 58 | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | 59 | - |
| переведено в нежилые помещения | 60 | - |
| прочие причины | 61 | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | 62 | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 63 | 1049,6 |

Жилищный фонд по формам собственности

| Наименование показателей | № строки | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | в том числе: | Число прожи- вающих, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилых домах (индиви- дуально-определен-ных зданий) | в много- квартирных жилых домах |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищный фонд - всего | 07 | 1049,6 | 367,4 | 675,1 | 54,9 |
| в том числе в собственности: частной | 08 | 815,3 | 367,4 | 441,3 | 41,8 |
| из нее: граждан | 09 | 787,9 | 367,4 | 420,5 | 40,4 |
| юридических лиц | 10 | 27,4 | - | 20,8 | 1,4 |
| государственной | 11 | 93,7 | - | 93,7 | 5,2 |
| муниципальной | 12 | 140,6 | - | 140,1 | 7,9 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | № строки | Число квартир, жилых домов - всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однокомнатных | 2-ком-натных | 3-комнатных | 4-ком-натных и более |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 17 | 15228 | 4328 | 6685 | 2963 | 1252 |
| в том числе частных квартир | 18 | 9743 | 2160 | 4555 | 2398 | 630 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 19 | 675,1 | 127,7 | 295,1 | 162,5 | 89,8 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | 20 | 184 | 27 | 99 | 39 | 19 |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | 2J |  |  |  |  |  |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 22 | 6980 | 658 | 2413 | 3657 | 252 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 23 | 367,4 | 21,6 | 111,0 | 209,0 | 25,8 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | № строки | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | Число проживающих, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 34 | 423 | 218 | 503,3 | 28,5 |
| Панельные | 35 | 40 | 350 | 171,0 | 9,7 |
| Блочные | 36 | 138 | 20 | 8,4 | 0,4 |
| Смешанные | 37 | 494 | 4 | 26,7 | 1,5 |
| Деревянные | 38 | 5746 | 490 | 332,5 | 14,4 |
| Прочие | 39 | 139 | 5 | 7,7 | 0,4 |
| По годам возведения: до 1920 | 40 | 37 | 43 | 4,3 | 0,2 |
| 1921-1945 | 41 | 749 | 23 | 41,5 | 1,9 |
| 1946-1970 | 42 | 2180 | 384 | 237,6 | 12,2 |
| 1971-1995 | 43 | 3427 | 573 | 614,1 | 32,6 |
| После 1995г. | 44 | 587 | 64 | 152,1 | 8,0 |
| По проценту износа: от 0% до 30% | 45 | 4322 | 503 | 650,2 | 34,1 |
| от 31% до 65% | 46 | 2544 | 500 | 380,8 | 19,8 |
| от 66% до 70% | 47 | 75 | 23 | 5,0 | 0,3 |
| Свыше 70% | 48 | 39 | 61 | 13,6 | 0,7 |

Новое жилищное строительство по годам, начиная с 1996г. В целом по району, в т.ч. городские и сельские поселения и с распределением в целом по сельской местности.

МО «Боровский район» ввод в действие жилых домов за 1996 -2005гг.

кв. метров общей площади

|  | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в городской местности | в сельской местности |
| 1996г. | 8058 | 5430 | 2628 |
| 1997г. | 11857 | 10207 | 1650 |
| 1998г. | 7758 | 3294 | 4464 |
| 1999г. | 8621 | 6330 | 2291 |
| 2000г. | 18564 | 15016 | 3548 |
| 2001г. | 12498 | 8842 | 3656 |
| 2002г. | 4238 | 1678 | 2560 |
| 2003г. | 6975 | 3963 | 3012 |
| 2004г. | 13609 | 6296 | 7313 |
| 2005г. | 14096 | 9286 | 4810 |
| январь-сентябрь 2006г. | 17763 | 10731 | 7032 |

|  | Количество жилых зданий (единиц) | Площадь квартир, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| городские поселения | 88 | 114,2 |
| сельские поселения | 515 | 34,3 |
| В целом по району | 603 | 148,5 |

Общий объем ввода жилищного фонда в Боровском районе за 2006 г. составил 17,8 тыс. кв. м, что значительно выше, по сравнению с 1996 г. (8,1 тыс.кв. м)

Жилищный фонд муниципального образования городского поселения «Город Ермолино» на 01.01.2006 г.

Количество существующего жилищного фонда всего 1241 ед.-219,4 тыс.м2, в т.ч. по материалу стен и этажности на 01.01.2006 г.:

| Наименование позиции | По материалу стен | По этажности |
| --- | --- | --- |
|  | каменные, кирпичные | панельные | шлакоблочные | смешанные | деревянные | прочие | 1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные |
| Число жилых зданий, ед. | 322 | 41 | 183 | 58 | 481 | 156 | 1160 | 38 | 10 | 2 | 31 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел | 22,4 | 19,1 | 21,7 | 23,5 | 25,8 | 22,2 | 26,8 | 21,2 | 18,4 | 23,1 | 17,9 |

Средняя жилищная обеспеченность по МО город Ермолино - 22,4 м2/чел

Ветхий жилищный фонд: 93 дома, в т.ч. частный сектор - 75 домов; общая площадь ветхого жилищного фонда - 7,4 тыс. м2, в т.ч. частного сектора - 4,2 тыс. м2; количество проживающих - 367 чел., в т.ч. частный сектор - 137 чел.

# Новое жилищное строительство по годам, начиная с 1996г.:

| Наименование позиции | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число домов, ед. | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |

В том числе коттеджное и усадебное строительство:

| Наименование позиции | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число домов, ед. | 6 | 7 | 16 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 |

Убыль жилищного фонда по годам с 1996 года:

| Наименование позиции | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число домов, ед. | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

Жилищный фонд г. Балабаново на 01.01.2006 г., по данным администрации Муниципального Образования, составил 465,9 тыс. м2 общей площади, в том числе 86,3 тыс.м2 – Балабаново-I.

На одного жителя в среднем приходится 20,3 м2 общей площади.

Убыль – 14,9тыс. м2 (ветхое и аварийное жилье)

Муниципальный жилищный фонд составляет 292,6 тыс. м2 (63% общего объема).

По этажности и материалу стен муниципальный жилищный фонд распределяется следующим образом:

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | в %% к итогу | в домах кирпичных | деревянных | прочих |
|  |  |  | тыс. м2 | в %% к итогу | тыс. м2 | в %% к итогу | тыс. м2 | в %% к итогу |
| Всего | 292,6 | 100,0 | 287,3 | 100 | 4,6 | 100,0 | 0,7 | 100 |
| в том числе 1-этажные | 6,2 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 4,3 | 9,3 | 0,7 | 100 |
| 2-3-этажные | 11,8 | 4,0 | 11,5 | 4,0 | 0,3 | 7 | - | - |
| 4-5-этажные | 271,1 | 92,7 | 271,1 | 94,4 | - | - | - | - |
| 9-этажные | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | - | - | - | - |

МО СП село Совхоз «Боровский» жилищное строительство (по каждому населенному пункту)

| № п.\п. | Наименование населенных пунктов | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совхоз «Боровский» (кол-во домов) | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Деревня Кабицыно | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Деревня Лапшинка | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Деревня Маланьино | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 5 | Деревня Мишково |  |  | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Деревня Тимашово |  |  |  | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 7 | Деревня Комлево |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Деревня Кириллово | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Деревня Сороковеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Деревня Бавыкино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Деревня Николаевка | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Деревня Белкино | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

100% удельного веса жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов.

# Выводы:

В целом жилищный фонд района, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях;

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде.

### III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг выше, чем на селе. В сельской местности малая людность населенных пунктов (75% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания  являются  основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных пунктах, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих населенных пунктов пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Боровского района. (55,5 чел.)

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норматив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 1540 | 28 | 67 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 6464 | 116 | 90,6 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 442 |  | 87 |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - |  |  |  |
| Высшие учебные заведения | студент | - |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 |  |  |  |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 375 | 6,8 | 50,5 |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 8 | 0,14 | 0,54 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 6 | 0,11 | 0,33 |
| Санатории для родителей с детьми | мест | - | - - |  |  |
| Санатории-профилактории | мест | - | - |  |  |
| Оздоровительные лагеря | мест | - | - |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 3512 | 63,3 | 90,4 |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | - |  |  |
| Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | - |  |  |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 3460 | 62 | 310 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 4 | 0,07 | 412 |
| Выставочные залы | объект | - | - |  |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 266,4 | 4,8 | 120 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 32294,3 | 581,9 | 194 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 1530 | 27,6 | 69 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 3 |  |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | - |  |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - |  |  |
| Бани | мест | 5 | 247 | 44,9 | 898 |
| Отделения связи | объект | - | 3 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 10 | 3,6 | 360 |
| Гостиницы | мест | 6 | 23 | 0,41 | 6,8 |

|  | Всего | Городские поселения | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
| Число объектов культуры: |  |  |  |
| музеи | 3 | 2 | 1 |
| клубы | 23 | 8 | 15 |
| библиотеки | 21 | 9 | 12 |
| общеобразовательные школы | 18 | 6 | 12 |
| детские дошкольные учреждения | 16 | 6 | 10 |
| Обеспеченность объектами культура на 1000 жителей |  |  |  |
| музеи | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| клубы | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
| библиотеки | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
| общеобразовательные школы | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
| детские дошкольные учреждения | 0,4 | 0,2 | 0,8 |

Детские оздоровительные лагеря летом 2005 г. в районе не открывались.

| № п./п. | Наименование показателя | 2004 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность объектами обслуживания на начало года (данные Калугастата) |  |
| 1.1. | Число дошкольных учреждений в Боровском районе - всего | 15 |
|  | в них детей, человек | 1458 |
| 1.2. | Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 18 |
|  | МО "г.Боровск" | 13 |
|  | МО "г.Балабаново" | 4 |
|  | МО "г. Ермолино" | 1 |
|  | Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, человек | 5624 |
|  | МО " г.Боровск " | 2428 |
|  | МО "г.Балабаново" | 2488 |
|  | МО "г. Ермолино" | 708 |
| 1.3. | Число высших учебных заведений | 1 |
|  | Численность студентов высших учебных заведений, включая студентов заочных отделений филиалов ВУЗов, человек | 549 |
| 1.4. | Число средних специальных учебных заведений | 1 |
|  | Численность студентов средних специальных учебных заведений, человек | 107 |
| 1.5. | Количество учреждений здравоохранения на конец года включены ЦРБ, городские, районные участковые больницы, городские поликлиники, врачебные амбулатории и здравпункты, ФАПы, стоматологические поликлиники, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови) | 29 |
|  | Численность врачей, человек | 118 |
|  | на 10000 населения | 21,8 |
|  | Численность среднего медицинского персонала, человек | 292 |
|  | на 10000 населения | 54 |
| 1.6. | Число предприятий торговли и общественного питания на начало года | 155 |
|  | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 605 |
|  | Объем платных услуг, млн. руб. | 48 |
| 1.7. | Число музеев | 1 |
|  | Число посещений музеев, тыс. чел. | 8,6 |
| 1.8. | Количество учреждений культуры- всего | 19 |
|  | Боровск | 17 |
|  | Балабаново | 1 |
|  | Ермолино | 1 |
| 1.8.1. | Число клубных мест | 277 |
|  | Количество киноустановок | 7 |
| 1.8.2. | Детские школы искусств | 3 |
| 1.8.3. | Количество библиотек | 19 |
| 1.9. | Памятники истории и культуры | 25 |
| 1.10. | Количество учреждений спортивной направленности | 3 |
|  | Боровск | 1 |
|  | Балабаново | 1 |
|  | Ермолино | 1 |

| 2005 год |
| --- |
|  | всего | на 1000 жителей |
| Боровский район |  | района | село | Балабаново | Ермолино |
| Число больничных учреждений 1) | 3 | 0,055 | н/д | н/д | н/д |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений 1) | 5 | 0,091 | н/д | н/д | н/д |
| Центральные районные больницы: |  |  |  |  |  |
| МУЗ ЦРБ Боровского района: |  |  |  |  |  |
| Число коек на конец года, единиц | 375 | 6,8 | н/д | н/д | н/д |
| Плановая мощность (посещений в смену) | 1580 | 28,8 | н/д | н/д | н/д |
| Число врачей (физических лиц), чел. | 117 | 2,1 | н/д | н/д | н/д |
| Число среднего медицинского персонала, чел. | 273 | 5,0 | н/д | н/д | н/д |
| Коллективные средства размещения: |  |  |  |  |  |
| Все КСР |  |  |  |  |  |
| Число организаций, ед | 2 | 0,037 | н/д | н/д | н/д |
| Число номеров | 161 | 2,9 | н/д | н/д | н/д |
| Число мест (коек) в месяц максимального развертывания | 322 | 5,9 | н/д | н/д | н/д |

1) В том числе с входящими в ЦРБ

Обеспеченность объектами обслуживания по широкому перечню объектов:

| наименование | всего | в том числе по: |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Боровск | сельская местность |
| Больницы | 1 | 1 | - |
| Поликлиники | 2 | 1 | 1 |
| Санатории | - | - | - |
| Профилактории | - | - | - |
| Театр | - | - | - |
| Кинотеатры | 1 | - | - |
| Музеи | 2 | 2 | - |
| Дома культуры | 12 | 1 | 11 |
| Спортивные объекты | 1 | 1 | - |
| библиотеки | 4 | 2 | 2 |
| общеобразовательные школы | 10 | 5 | 5 |
| детские дошкольные учреждения | 6 | 3 | 3 |
| гостиницы | 1 | 1 | - |
| торговые учреждения | 186 | 90 | 96 |
| предприятия общепита | 7 | 3 | 4 |

| Число музеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число посещений музеев, на 10000 населения | 128 | 128 | 118 | 150 | 147 | 128 |
| Численность врачей, человек всего | 124 | 120 | 126 | 118 | 123 | 117 |
| на 10000 населения | 22,2 | 21,6 | 23,1 | 21,8 | 22,6 | 21,3 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек всего | 333 | 326 | 323 | 292 | 268 | 273 |
| на 10000 населения | 59,5 | 58,7 | 59,3 | 54,0 | 49,3 | 49,7 |
| Число больничных учреждений Число больничных коек всего | 3 395 | 3 395 | 3 360 | 3 360 | 3 375 | 3 375 |
| на 10000 населения | 71,0 | 71,7 | 66,1 | 66,5 | 68,9 | 68,3 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

# городского поселения Ермолино.

| Наименование | всего | На 1000 жит |
| --- | --- | --- |
| Больницы | 1 | 0,1 |
| Поликлиники | 1 | 0,1 |
| Санатории | -- | -- |
| Профилактории | -- | -- |
| Кинотеатры | -- | -- |
| ДК | 1 | 0,1 |
| Стадионы | 1 | 0,1 |
| Спортзалы | 1 | 0,1 |
| Библиотеки | 4 | 0,4 |
| Общеобразовательные школы | 1 | 0,1 |
| Детские дошкольные | 1 | 0,1 |
| Гостиницы | -- | -- |
| Торговые учреждения | 28 | 2,8 |
| Общепит (кафе, бары) | 2 | 0,2 |

Обеспеченность объектами обслуживания в г.Ермолино

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 305 | 30,65 | 72,98 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 960 | 96,48 | 75,38 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | - | - | - |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 125 | 121 | 130 |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 176 | 18,1 | - |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 180 | 18,09 | 99,67 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 50 | 5,02 | 37,27 |
| Аптеки* | объект | 1 на 13 тыс.жителей 25,7 м2 | 2 (86 м2 ) | 0,2 8,64 | 200 |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | 2 | 0,2 | 200 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 108 | 11 | 15,7 |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | - |  |  |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 450 | 45,23 | 226,15 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 |  |  |
| Выставочные залы | объект | - | - | - | - |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 28,9 | 2,9 | 72,61 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 1800 | 180,9 | 64,61 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 60 | 6,03 | 15,08 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 7 | - | - |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 50 | 5,03 | 100,6 |
| Отделения связи | объект | - | 3 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 2 | 0,2 | 200 |
| Гостиницы | мест | 6 | - | - | - |

| №п./п. | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Учреждения обслуживания (информация приведена только в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |
|  | г. Боровск | Административный центр района, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр областного значения | Больницы-1, Поликлиники-1, Музеи-2, Дома культуры-1, Спортивные объекты-1, библиотеки-2, общеобразовательные школы-5, детские дошкольные учреждения-3, гостиницы-1, предприятия общепита-3, торговые учреждения-90. |
|  | г.Балабаново | Административный, промышленный, социальный центр | Дошкольные образовательные учреждения -5, общеобразовательные школы -4, библиотеки-2, дом культуры-1 |
|  | г. Ермолино | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | Больницы-1, Поликлиники-1, ДК-1, Стадионы-1, Спортзалы-1, Библиотеки-4, Общеобразовательные школы-1, Общепит (кафе, бары)-2, Торговые учреждения-28, Детские дошкольные-1. |
| МО сельские поселения: |
| Сельское поселение деревня Асеньевское |
| 1 | д. Асеньевское | Административный, хозяйственный и социальный центр | общеобразовательные школы-3, клубы- 3. |
| Сельское поселение деревня Совьяки |
| 2 | д.Совьяки | Административный, хозяйственный и социальный центр | клубы-3; библиотеки -2; начальная школа - сад - 1; детский приют «Забота» - 1; торговые учреждения - 13. |
| Сельское поселение село Совхоз Боровский |
| 3 | Село Совхоз Боровский | Административный, хозяйственный и социальный центр | начальная школа - сад -1 |
| Сельское поселение село Ворсино |
| 4 | с. Ворсино | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | общеобразовательные школы-1, клуб-1 |
| Сельское поселение деревня Кривское |
| 5 | д. Кривское | Административный, хозяйственный и социальный центр | общеобразовательные школы-1, клубы-1, ДДУ-1 |

Торговую деятельность на территории района осуществляют около 270 стационарных предприятий розничной торговли, все частной формы собственности. Степень обеспеченности населения торговой площадью составляет 161% (298 кв. м. на 1000 жителей).

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют муниципальные учреждения: «Боровский дом-интернат для одиноких граждан», «Балабановский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных семей», «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», стационарное учреждение социального обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов - дом-интернат (14 мест).

В Боровском районе широко развиты рекреация и туризм.

Имеются  близ г. Балабаново ДО Балабаново; база отдыха «Боровск» (д. Подсобное хозяйство «Фатеево»)- вместимость в летнее - зимние сезоны-500 человек; ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» («ЭТНОМИР») в д. Петрово; детский летний лагерь на 300 человек - ОНПО «Технология» г. Обнинск; г. Ермолино База отдыха - 280 человек круглогодично в данный момент на реконструкции.

### Образование и воспитание

С 2000 по 2005 год состояние образования, как в Боровском районе, так и в целом по области ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилось в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования:

# ЧИСЛО ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Боровский район | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| Всего по области | 304 | 292 | 284 | 271 | 266 | 266 |

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровский район | в них детей, человек | 1433 | 1440 | 1395 | 1413 | 1442 | 1449 |
|  | мест | 1809 | 1763 | 1772 | 1629 | 1657 | 1602 |
| Всего по области | в них детей, человек | 25610 | 25454 | 25491 | 26342 | 27489 | 28626 |

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

| Боровский район | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79 | 82 | 79 | 96 | 87 | 90 |
| Всего по области | 76 | 79 | 79 | 84 | 86 | 90 |

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровский район | 51 | 53 | 52 | 51 | 52 | 50 |
| Всего по области | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |

ЧИСЛО ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | Число учебных учреждений | Численность учащихся, человек (на начало учебного года) |
| --- | --- | --- |
|  | 2005/06 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 |
| Всего по области | 469 | 130664 | 125000 | 117872 | 108739 | 100074 | 93357 |
| Боровский район | 18 | 7219 | 6938 | 6537 | 6072 | 5624 | 5278 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений значительно снизилась с 2000 по 2006 год.

ЧИСЛО СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (на начало учебного года)

|  | Число учебных заведений | Численность студентов, человек |
| --- | --- | --- |
|  | 2005/06 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 |
| Всего по области | 31 | 16466 | 16583 | 16426 | 17059 | 16815 | 16593 |
| Боровский район | 1 | 78 | 77 | 139 | 127 | 107 | 85 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (на начало учебного года)

|  | Число учебных заведений | Численность студентов, человек |
| --- | --- | --- |
|  | 2005/06 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 |
| Всего по области | 16 | 13403 | 15597 | 23547 | 25978 | 27535 | 26840 |
| Боровск | 1 | - | 282 | 604 | 599 | 549 | 503 |

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УЧАЩИХСЯ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| Боровский район | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 |

Сеть образовательных учреждений района

1.Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования муниципального района «Боровский район»                                                    34

Учредитель: администрация муниципального образования

муниципального района «Боровский район»

в лице управления образования

1.1. Общеобразовательные школы                                                            18

в т.ч.   средние                                                                                            15

основные                                                                                                        1

образовательные комплексы «Начальная школа-детский сад»               2

1.2. Дошкольные образовательные учреждения                                      11

г.Боровск                                                                                                        3

г.Ермолино                                                                                                     1

г.Балабаново                                                                                                   5

село                                                                                                                  2

1.3..Учреждения дополнительного образования детей                              4

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Центр творческого развития», МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб», МОУ ДОД «Дом детского творчества»

1.4. МОУ «Межшкольный методический центр»                                     1

2. Ведомственные дошкольные образовательные учреждения              4

«Детский сад № 7 «Василек» (Министерство обороны РФ,

г. Балабаново-1), ДОУ № 10 «Солнышко» (Министерство обороны РФ,

г. Балабаново-1), Ясли-сад № 8 (Министерство обороны РФ, г. Боровск-1)

ДОУ «Детский сад № 27 «Березка» (БЗРТО, п. Русиново)

3.Государственные образовательные учреждения Министерства образования,   культуры и спорта Калужской области                                                 		4

ГОУ «Ермолинская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»                                	 1

ГОУ СПО «Образовательный колледж»     г. Балабаново                      	 1

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 14»   г. Ермолино		 1

Детский дом                                                                                               	 1

# 4.Филиалы и представительства учреждений высшего профессионального образования 										 4

Российский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности (МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Ермолино»)

НОУ «Институт экономики и управления в строительстве и промышленности» (г. Боровск)

Московский государственный открытый педагогический университет им. М.Шолохова (г. Балабаново)

Московский государственный университет леса

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново»)

# 5.НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УСТАВУ

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Боровск»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Боровска»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Боровск-1»

МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа г. Боровска»

МОУ «Центр образования»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Ермолино»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Абрамовское»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Борисово»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Кривское»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино»

МОУ «Основная общеобразовательная школа д.Коростелево»

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад села Совхоз «Боровский»

МОУ для детей дошкольного и младшего   школьного возраста «Начальная школа-детский сад с. Совьяки»

МДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»

МДОУ «Детский сад № 2 «Рябинушка»

МДОУ «Детский сад № 3 «Рябинка»

МДОУ «Детский сад № 4 «Бригантина»

МДОУ «Детский сад № 5 «Яблонька»

МДОУ «Детский сад № 6 «Ладушки»

МДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»

МДОУ «Детский сад № 11 «Лесная сказка»

МДОУ «Детский сад № 12 «Лебедушка»

МДОУ «Детский сад № 13 «Родничок»

МДОУ «Детский сад № 14 «Золушка»

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб»

МОУ ДОД «Центр творческого развития»

МОУ ДОД «Дом детского творчества»

МОУ ДПО «Межшкольный методический центр»

# 6. Контингент студентов, учащихся и воспитанников образовательных   учреждений района

6.1.Контингент студентов ГОУ СПО «Образовательный колледж»

|  | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4курс | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очное отделение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | 22 | 19 | 15 | 78 |
|  | Всего обучаются очно: | 22 | 22 | 19 | 15 | 78 |

6.2.Контингент учащихся ГОУ НПО «Профессиональное училище № 14»

|  | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очное отделение |  |  |  |  |
| 1.1. | Тракторист-машинист с/х производства | 18 | 28 | 43 | 89 |
| 1.2. | Оператор швейного оборудования. Швея | - | 12 | 15 | 27 |
| 1.3. | Автомеханик | 26 | 27 | - | 53 |
| 1.4. | Мастер отделочных строительных работ | 24 | - | 23 | 47 |
|  | Всего обучаются очно: | 68 | 67 | 81 | 216 |

6.3. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ НА 01.09.2006 г.

| Наименование школ | Число | I ступень | II ступень | III ступень | 2 смена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учащихся | кл-компл. | учащихся | кл-компл. | учащихся | кл-компл. | учащихся | кл-компл. | кол-во уч./кл. | % учащихся |
| Средние школы |
| Школа № 1 г. Боровска | 823 | 40 | 335 | 17 | 364 | 17 | 124 | 6 |  |  |
| Школа № 2 г. Боровска | 310 | 19 | 133 | 8 | 147 | 9 | 30 | 2 |  |  |
| Школа № 3 г. Боровска | 178 | 13 | 81 | 6 | 67 | 5 | 30 | 2 |  |  |
| Школа № 4 г. Боровск-1 | 199 | 13 | 81 | 5 | 88 | 6 | 30 | 2 | 18/1 |  |
| Школа № 1 г. Балабаново | 656 | 33 | 285 | 14 | 282 | 14 | 89 | 5 | 124/6 | 18,9 |
| Школа № 2 г. Балабаново-1 | 525 | 29 | 208 | 12 | 236 | 12 | 81 | 5 |  |  |
| Школа № 3 г. Балабаново | 437 | 26 | 184 | 11 | 195 | 11 | 58 | 4 |  |  |
| Школа № 4 г. Балабаново | 758 | 36 | 297 | 14 | 349 | 17 | 112 | 5 | 97/5 | 12,8 |
| Школа г. Ермолино | 643 | 31 | 281 | 13 | 282 | 14 | 80 | 4 | 45/2 | 7 |
| Центр образования | 112 | 8 | - | - | 42 | 3 | 70 | 5 |  |  |
| Ноосферная школа г. Боровска | 137 | 10 | 57 | 4 | 58 | 4 | 22 | 2 |  |  |
| Школа Абрамовское | 87 | 11 | 30 | 4 | 47 | 5 | 10 | 2 |  |  |
| Школа с. Ворсино | 155 | 12 | 42 | 4 | 86 | 6 | 27 | 2 |  |  |
| Школа д. Кривское | 135 | 11 | 51 | 4 | 74 | 5 | 10 | 2 |  |  |
| Школа | 83 | 12 | 34 | 5 | 37 | 5 | 12 | 2 |  |  |
| д. Борисово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 5238 | 304 | 2099 | 121 | 2354 | 133 | 785 | 50 | 284/14 | 5,39 |
| Основная школа |
| Школа д. Коростелево | 53 | 10 | 10 | 29 | 5 | 24 | 5 | - | - | - |
| Начальные школы |
| Начальная школа детский сад села Совхоз «Боровский» | 10 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Начальная школа - детский сад с. Совьяки | 9 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 19 | 4 | 19 | 7 | - | - | - | ~ | - | - |
| ВСЕГО по району: | 5310 | 318 | 2147 | 133 | 2378 | 138 | 785 | 50 | 284/14 | 5,39 |

6.3.1. Формы получения образования

| Всего учащихся | 5310 |
| --- | --- |
| Очное обучение | 5266 |
| в т. ч. - в форме индивидуального обучения | 149 |
| (на дому) |  |
| - в форме семейного образования | 1 |
| - в форме экстерната | 9 |
| Очно-заочное обучение | 44 |

# 7. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

на 1.09.06 г.

Количество воспитанников    -15

школьного возраста                - 15

дошкольного возраста           - нет

# КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ РАЙОНА

на 1.09.06 г.

| Дошкольные образовательные учреждения | Количество |
| --- | --- |
|  | групп | детей |
| Муниципальные ДОУ МО MP «Боровский район» Детский сад № 3 «Рябинка» Детский сад № 4 «Бригантина» Детский сад № 5 «Яблонька» Детский сад № 2 «Рябинушка» Детский сад № 1 «Сказка» Детский сад № 12 «Лебедушка» Детский сад № 9 «Радуга» Детский сад № 13 «Родничок» Детский сад № 14 «Золушка» Детский сад № 6 «Ладушки» Детский сад № 11 «Лесная сказка» Дошкольные группы: - Начальная школа-детский сад с. Совьяки - Начальная школа-детский сад села Совхоз «Боровский» - Группа кратковременного пребывания (Борисовская сш) Группа детского сада МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Абрамовское» | 3 6 3 3 6 9 5 8 8 7 8 1 2 1 1 | 55 140 57 46 - 135 100 141 146 116 153 14 25 6 14 |
| ВСЕГО муниципальных ДОУ (в т.ч. групп) -16 | 71 | 1148 |
| Ведомственные ДОУ Детский сад № 27 Детский сад № 7 Детский сад № 10 Детский сад № 8 | 1 5 6 4 | 17 112 112 76 |
| Всего ведомственных ДОУ - 4 | 16 | 317 |

8. Численность и качественный состав работников образовательных   учреждений

# 8.1 Количество работников образовательных учреждений района на 01.10.2006 г.

| №№ пп | Образовательное учреждение | Всего штатных работников (единиц) | В т.ч. педагогических работников (единиц) | Всего фактичес ки работающих человек основных | В т.ч. педагогических работников (человек) основных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 1г. Боровска | 90 | 56 | 88 | 55 |
| 2 | Школа № 2 г. Боровска | 76,96 | 32,86 | 46 | 27 |
| 3 | Школа № 3 г. Боровска | 54,14 | 38,09 | 36 | 20 |
| 4 | Школа №4 г. Боровск-1 | 52 | 26 | 35 | 23 |
| 5 | Ноосферная школа г. Боровска | 47 | 33 | 41 | 27 |
| 6 | Центр образования | 28 | 17 | 18 | 12 |
| 7 | Школа г. Ермолино | 74 | 47 | 74 | 47 |
| 8 | Школа № 1 г. Балабаново | 76 | 53 | 73 | 51 |
| 9 | Школа № 2 г. Балабаново - 1 | 56 | 37 | 55 | 36 |
| 10 | Школа № 3 г. Балабаново | 98,82 | 52,52 | 66 | 42 |
| 11 | Школа № 4 г. Балабаново | 75 | 55 | 74 | 55 |
| 12 | Школа д. Абрамовское | 41 | 15 | 40 | 15 |
| 13 | Школа д. Борисово | 31 | 18 | 30 | 18 |
| 14 | Школа с. Ворсино | 55,6 | 21 | 31 | 20 |
| 15 | Школа д. Кривское | 55,8 | 21,55 | 40 | 18 |
| 16 | Школа д. Коростелево | 31,4 | 13,4 | 21 | 12 |
| 17 | Начальная школа - детский сад с. Совьяки | 17 | 7 | 13 | 6 |
| 18 | Начальная школа - детский сад села Совхоз «Боровский» | 22 | 9 | 16 | 9 |
| 19 | Детский сад № 1 «Сказка» | 6 | - | 6 | - |
| 20 | Детский сад № 2 «Рябинушка» | 24,7 | 7,25 | 23 | 6 |
| 21 | Детский сад № 3 «Рябинка» | 21,65 | 8 | 20 | 10 |
| 22 | Детский сад № 4 «Бригантина» | 37 | 18 | 15 | 14 |
| 23 | Детский сад № 5 «Яблонька» | 19 | 8 | 18 | 8 |
| 24 | Детский сад № 6 «Ладушки» | 53,63 | 18,08 | 46 | 17 |
| 25 | Детский сад № 9 «Радуга» | 38,57 | 15 | 15 | 15 |
| 26 | Детский сад №11 «Лесная сказка» | 58,86 | 21,16 | 46 | 18 |
| 27 | Детский сад №12 «Лебёдушка» | 55,58 | 12 | 35 | 11 |
| 28 | Детский сад № 13 «Родничок» | 62,21 | 25,5 | 55 | 17 |
| 29 | Детский сад № 14 «Золушка» | 41 | 19,66 | 18 | 15 |
| 30 | ДЮСШ | 40,39 | 32 | 21 | 16 |
| 31 | ДЮК | 20,5 | 11 | 11 | 6 |
| 32 | ЦТР | 21 | 19 | 7 | 4 |
| 33 | ДДТ | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 34 | ММЦ | 13,75 | - | 6 | - |
| 35 | Управление образования | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 36 | Информационно - методический кабинет | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 37 | Централизованная бухгалтерия | 20 | - | 20 | - |
| 38 | Хозяйственно - эксплуатационная группа | 7,5 | - | 5 | - |
|  | Итого: | 1554,06 | 791,07 | 1191 | 693 |

9. Количество посадочных мест в школах района

| № п./п. | Наименование школы | Год ввода здания в эксплуатацию | Проектная мощность | Предельная наполняемость по САН ПиН (из расчета 2.5 кв.м. на человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа № 1 г. Боровска - основное здание - пристройка | 1972 г. 1989 г | 700 600 | 594 460 |
| 2. | Школа № 2 г. Боровска основное здание - приспособ.здан. | 1956 г нет сведений | Тех. паспорта утеряны | 248 129 |
| 3. | Школа № 3 г. Боровска | 1976 г. | 176 | 184 |
| 4. | Школа № 4 г. Боровск-1 | 1967 г | 320 | 228 |
| 5. | Ноосферная школа г.Боровска» здание № 15 здание № 22 | Здания приспособленные, являются памятником архитектуры | Тех. паспорта отсутствуют | 60 58 |
| 6. | Центр образования | 1825 г | - | 114 |
| 7. | Школа № 1 г. Балабаново | 1963 г | 840 |  |
| 8. | Школа № 2 г. Балабаново-1 основное здание пристройка | 1968 г 1988 г | 650 670 | 784 |
| 9. | Школа № 3 г.Балабаново | 1977 г. | 400 |  |
| 10. | Школа № 4 г.Балабаново | 1988 г | 1176 | 841 |
| 11. | Школа г. Ермолино основное здание - зд. бывших д/я - зд. быв.д/с | 1975 г 1956 г 1965 г | 960 | 541 |
| 12. | Школа д. Абрамовское | 1975 г | 320 | 246 |
| 13. | Школа д. Борисово | 1992 г | 216 | 186 |
| 14. | Школа с. Ворсино | 1975г | 450 | 464 |
| 15. | Школа д. Кривское - основное здание зд. интерната | 1963 г 1975 г | 120 здан. приспос. | 215 89 |
| 16. | Школа д. Коростелево | 1980 г | 190 | 153 |
| 17. | Начальная школа-детский сад с. Совьяки | 1979 г |  | 46 |
| 18. | Начальная школа-детский села Совхоз «Боровский» | 1968 г | - | 57 |

Доставка учащихся к месту учебы и обратно.

На территории района успешно осуществляется программа «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Из года в год растет парк школьных автобусов. В истекшем учебном году он пополнился еще одним автобусом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Боровска», который позволил открыть маршрут в микрорайоне этого учреждения образования. В результате на дорогах района функционируют 6 автобусов, которые осуществляют подвоз 435 школьников из 35 населенных пунктов, в т.ч. 31 деревни.

Общая протяженность маршрутов школьных автобусов в течение дня составляет 665 км.

# Маршруты движения автобусов «Школьный»

| Наименование ОУ | Протяженность маршрута в км | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Школа д. Кривское | 60 | д. Городня, д. Тимашово, д. Писково |
| Школа №3 г.Балабаново | 96 | д. Коряково |
| Школа д.Коростелево | 117 | д. Медовники, д. Рыбхоз, д. Серединское, д. Бортники, д. Горки, д. Пинашино, д. Ищеино, д. Бобровники, д. Гордеево |
| Школа д.Абрамовское | 192 | д.Тишнево, д.Курчино, д.Малахово, д.Асеньевское, д.Асеньевская слободка, д.Тюнино, д.Желетово, д.Деревеньки, д.Абрамовская слободка, д.Коростелево, д.Рыбхоз, д. Серединское |
| Школа №1 г.Боровска | 80 | с. Совьяки, д. Фатеево, д. Комлево, д. Тимашово, с. Уваровское |
| Школа №3 г.Боровска | 120 | ОПХ Ермолино, ул. Русиновская и ул. Молодежная г.Ермолино |

### Учреждения культуры

В Боровском районе с 1997 по 2006 год сокращается число клубных учреждений, как в городской, так и в сельской местности. На конец 2006 г количество учреждений культуры составило 19 ед., из них музеи-1ед., киноустановки-5 ед., детские школы искусств-3 ед.

Клубные учреждения района.

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП деревня Совьяки | Митяевский СДК | д. Митяево | 200 |
| 2 | СП деревня Совьяки | Ильинский сел. клуб | д. Ильино | 100 |
| 3 | СП деревня Совьяки | Совьяковский СДК | д. Совьяки | 150 |
| 4 | СП деревня Асеньевское | Борисовский СДК | д.Борисово | 216 |
| 5 | СП деревня Асеньевское | Асеньевский СДК | д. Асеньевское | 200 |
| 6 | СП деревня Асеньевское | Коростелевский СДК | д. Коростелево | 250 |
| 7 | СП село Совхоз Боровский | Боровский СДК | с. С-з Боровский | 200 |
| 8 | СП деревня Кривское | Кривский СДК | д. Кривское | 200 |
| 9 | СП село Ворсино | Ворсинский СДК | с. Ворсино | 200 |
| 10 | ГП г.Боровск | Районный дом культуры | г. Боровск, ул. Ленина,17 | 560 |
| 11 | ГП г.Боровск | Городской центр Исскуств | г.Боровск, ул. Ленина,27 | 250 |
| 12 | ГП г.Боровск | Культурный центр | г.Боровск, пл.Ленина | 30 |
| 13 | ГО г.Ермолино | МУК ДК «Полет» | г.Ермолино, ул.1 мая,3 | 500 |
| 14 | ГО г.Балабаново | МУК Дом Культуры | Балабаново, ул.Королева,1 | 204 |
| 15 | СП село Совхоз Боровский | Комлевский СДК | с.Комлево, ул.Новая,д.1 | 200 |

# ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

# В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Боровский | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 254 | 256 | 256 | 258 | 258 | 264 |
| Боровский | 279 | 282 | 289 | 235 | 230 | 225 |

Музеи

|  | Всего на конец 2005г. | Число посещений, на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Всего по области | 28 | 437 | 430 | 430 | 430 | 426 | 428 |
| Боровский | 1 | 128 | 128 | 118 | 150 | 147 | 128 |

Библиотеки

| число библиотек на конец 2006 г. | книжный фонд, тыс.экз. | число читателей, тыс.чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 19 | 266,5 | 266,4 | 18,2 | 17,6 |

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз) | Число Читателей. | S биб-ки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боровская ЦБ | г.Боровск,пл.Ленина,д.2 | 47880 | 2756 | 224 |
| 2 | Боровская дет.библ. | г.Боровск,ул. Ленина,д.36 | 22027 | 2400 | 172 |
| 3 | фил.№3 Ищеиновская с/б | д.Ищеино | 1667 | 300 | 72 |
| 4 | фил.№4 Асеньевская с/б | д.Асеньевское | 10975 | 350 | 40 |
| 5 | фил.№5 Кривская с/б | д.Кривское, ул.Центральная,41 | 11257 | 700 | 60 |
| 6 | фил.№6 Борисовская с/б | д.Борисово | 11488 | 284 | 80 |
| 7 | фил.№7 Ворсинская с/б | д.Ворсино | 15950 | 750 | 71 |
| 8 | фил.№8Добринская с/б | д.Добрино | 9701 | нет работника | 48 |
| 9 | фил.№10 Митяевская с/б | д.Митяево | 10887 | 350 | 35 |
| 10 | фил.№11 Серединская с/б | д.Серединское | 11302 | 307 | 30 |
| 11 | фил.№12 Совьяковская с/б | д.Совьяки | 10267 | 300 | 56 |
| 12 | фил.№13 библ.с-за Боровский | с. с-за Боровский ул.Центральная,д.3 | 16093 | 726 | 50 |
| 13 | фил.№14 Тимашовская с/б | д.Тимашово | 9114 | 200 | 36 |
| 14 | фил.№1 Балабановская гор.библ. | г.Балабаново,ул.1 Мая,д.6 | 26339 | 2099 | 204 |
| 15 | фил.№2 Балабановская детск.библ. | г.Балабаново, ул.1 Мая, д.3 | 23233 | 3002 | 100 |
| 16 | фил.№17 Ермолинская взр.библиотека | г.Ермолино, ул.1 Мая | 5334 | 1200 | 45 |
| 17 | фил.№9 Ермолинская дет.библиотека | г.Ермолино, ул.1 мая,д.3,ДК «Полет» | 8288 | 1225 | 45 |
| 18 | фил.№15 Русиновская с/б | г.Ермолино,ул.Русиново,д.238 | 8213 | 310 | 84 |
| 19 | фил.№16 библ.ОПХ «Ермолино» | ОПХ «Ермолино» | 6375 | 301 | 30 |
|  | итого: |  | 266390 | 17560 |  |

Библиотечный фонд общедоступных библиотек

на 1000 населения (на конец года; экземпляров)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 6937 | 7040 | 7155 | 7350 | 7360 | 7386 |
| Боровский | 4733 | 4780 | 4678 | 4804 | 4838 | 4836 |

### Торговля

Обеспеченность объектами торговли и общественного питания:

1.Обеспеченность торговой площадью всего-32294,3 кв. м

на 1000 жителей- 581,9 кв. м

2.Обеспеченность посадочными местами всего-1530 п. мест

на 1000 жителей-27,6 п. мест

| Количество магазинов по МО муниципальный район «Боровский район» (продовольственные) |
| --- |
|  | количество | общая площадь | в т.ч. торговая | численность работающих |
| МО ГП г.Боровск | 24 | 2118,2 | 1299,5 | 128 |
| МО ГП г.Балабаново | 45 | 3768,1 | 2143,4 | 177 |
| МО ГП г.Ермолино | 17 | 1118,2 | 642,0 | 83 |
| МО СП д.Асеньевское | 4 | 154,7 | 120 | 5 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 9 | 406,6 | 289,4 | 18 |
| МО СП село Ворсино | 14 | 692,8 | 546,7 | 43 |
| МО СП д. Совьяки | 10 | 460,1 | 326,6 | 17 |
| МО СП д.Кривское | 3 | 349,6 | 177 | 8 |
| итого: | 126 | 9068,3 | 5544,6 | 479 |
| Количество магазинов по МО муниципальный район «Боровский район» (непродовольственные) |
|  | количество | общая площадь | в т.ч. торговая | численность работающих |
| МО ГП г.Боровск | 41 | 5473,6 | 3724,3 | 156 |
| МО ГП г.Балабаново | 38 | 4987 | 2610 | 167 |
| МО ГП г.Ермолино | 8 | 1706,5 | 1374 | 41 |
| МО СП д.Асеньевское | 1 | 344,7 | 344,7 | 4 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 1 | 150 | 70 | 5 |
| МО СП село Ворсино | 2 | 189,1 | 153,1 | 4 |
| МО СП д. Совьяки | 3 | 94,4 | 86 | 10 |
| МО СП д.Кривское | н/д | н/д | н/д | н/д |
| итого: | 94 | 12945,3 | 8362,1 | 387 |
| Количество магазинов по МО муниципальный район «Боровский район» (смешанные) |
|  | количество | общая площадь | в т.ч. торговая | численность работающих |
| МО ГП г.Боровск | 8 | 1368,7 | 1110,8 | 57 |
| МО ГП г.Балабаново | 9 | 3094,2 | 2245 | 125 |
| МО ГП г.Ермолино | 4 | 705,1 | 197,2 | 27 |
| МО СП д.Асеньевское | 12 | 698,1 | 469,5 | 26 |
| МО СП село Совхоз "Боровский" | 4 | 163 | 118 | 5 |
| МО СП село Ворсино | 4 | 299,2 | 209 | 15 |
| МО СП д. Совьяки | 2 | 112,9 | 88,8 | 5 |
| МО СП д.Кривское | 44 | 6525,1 | 4480,9 | 261 |
| итого: | 264 | 28538,7 | 18387,6 | 1127 |
| итого по району: | 484 | 50552,3 | 32294,3 |  |

| ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ |
| --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) - всего, млн. руб. | 422 | 641 | 779 | 1107 | 1400 | 1689 |
| в расчете на душу населения, руб. | 7595 | 11591 | 14294 | 20390 | 25826 | 30920 |
| Объем платных услуг населе- нию (в фактически действовавших ценах) - всего, млн. руб. | 50,6 | 79,5 | 57,4 | 73,6 | 87,0 | 107,3 |
| в расчете на душу населения, руб. | 909 | 1438 | 1050 | 1355 | 1604 | 1965 |

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

### III.2.5 Объекты религиозного назначения

Действующие:

1.Благовещенский кафедральный собор в г. Боровске:

Адрес:249010 г.Боровск, ул. Ленина, д.1

клир: протоиерей Димитрий Орлов-настоятель,

иерей Алексий Кузин.

2.Храм в честь св. блгв. кн. Бориса и Глеба в г. Боровске:

Адрес: 249010  г. Боровск, ул. Коммунистическая, д.102

(храм передан в 1995 г., ведутся восстановительные работы)

клир: иерей Александр Клещуков- настоятель.

3.Храм Преображения Господня в г. Боровске:

Адрес:249010 г.Боровск, ул. Урицкого

(храм передан 13 декабря 2001 г., ведутся восстановительные работы).

4.Храм в честь Дмитрия Солунского, с. Рябушки:

Адрес:249002 г.Боровск, с. Рябушки

клир: протоиерей Василий Лапин- настоятель.

5.Храм в честь  Рождества Богородицы с интерьером, с. Роща:

Адрес:249002 г.Боровск, ул. Шмидта,35

клир: иерей Сергий Поляков-настоятель.

6.Храм в честь св. прав.Иоанна Кронштадского в г.Балабаново:

Адрес:249000 Боровский район, г.Балабаново

(приход образован в 1994 г., храм построен в 1995 г., освящен в 2000 г.)

клир: иерей Михаил Блинов-настоятель.

7.Архиерийское подворье – храм в честь Калужской иконы Божией Матери в г. Ермолино:

Адрес:249009 Боровский район, г. Ермолино (богослужения проходят во временно оборудованном помещении)

клир: иерей Сергей Новожилов-настоятель.

8.Храм в честь  Покрова Пресвятой Богородицы в с. Высокое:

Адрес:249010 г. Боровск,ул. Рабочая,4 (кладбище)

(храм передан 24 ноября 1994 г., ведутся восстановительные работы)

Обслуживает братия Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

9.Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских в г.Ермолино:

Адрес: 249009 Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, д.83

(передан в 1998 г., ведется подготовка к восстановлению храма)

клир: обслуживает братия Свято-Пафнутьев Боровского монастыря.

10. Храм в честь Архангела Михаила в с. Красное:

Адрес:249010 Боровский район, с Красное

(храм передан в 1994 г., ведется восстановление храма)

клир: обслуживает протоиерей Димитрий Орлов.

11.Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Ворсино:

Адрес:249010 Боровский район, с. Ворсино.

(приход создан в 1995 г., в настоящее время богослужение совершается в оборудованном помещении; 1996 г. переданы здания разрушенного храма и приходской школы, ведется восстановление храма)

клир: протоиерей Анатолий Шутько- настоятель.

12. Храм в честь Святой великомученицы Варвары, с. Совьяки

Адрес:2498008 Боровский район, с.Совьяки, ул.Центральная

(приход образован в августе 1997 г.; в 1999 г. построена часовня в честь Новомученников Российских, ведется восстановление храма)

клир: иерей Василий Минаев-настоятель.

13.Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Тимашово:

Адрес:249010,Боровский район, д. Тимашово, ул. Центральная.

(приход создан в 1999 г.; храм передан в 2000 г., ведется восстановление храма);

клир: иерей Антоний Сомик- настоятель.

14.Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских в п. Асеньевское:

Адрес:249010 Боровский район, п. Асеньевское;

(с 2003 года ведется строительство храма)

клир: обслуживает иеромонах Марк (Бойчук).

15. Пафнутьев-Боровский монастырь, с. Роща.

Перечень объектов, намеченных к восстановлению:

- Покровский собор , 1912г. (М№ 523), г. Боровск, ул. Коммунистическая.

- Церковь Рождества Иоанна Предтечи, сер. XIX в., с.Ивановское

- Церковь Михаила Архангела, кон. XIX - нач. XX вв., с.Красное

- Никольская церковь, 1812 г., с. Русиново

- Церковь Рождества Богородицы, 1731г. (М№ 523), с. Тимашово.

### III.2.6 Ритуальное обслуживание населения

На территории Боровского района расположены:

кладбище площадью 20000 м.кв.(д. Марьино), братское захоронение площадью 20 кв.м. (д.Федорино), Совьяки площадь 5552 кв.м, и недействующее 4325 кв. м, Красное 12838 кв. м, Аграфенино 2846 кв.м, и не действующее кладбище 4116 кв. м, Сатино 8191 кв., Беницы 4314 кв. м и Рыжково 3654 кв. м

# Есть два захоронения в д. Сатино, Никольское кладбище д. Тюнино- площадь 4 га.

Егорьевское кладбище д. Отяково- площадь 2 га, Серединское кладбище д. Серединское - площадь 2,5 га.

# БРАТСКИЕ МОГИЛЫ:

Асеньевское, 0,01га       д.Асеньевское

Абрамовское     0,01 га       д.Абрамовское

Тишневское     0,01 га       д. Тишнево.

д. Комлево   2,2 г, д. Уваровское -1 га.

кладбища в д. Федотово и братская могила в д. Редькино, а также воинское захоронение д. Редькино

| № п./п. | Кладбища | Местонахождение | Размеры и площадь, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Текижинское» | ул. Берникова | 3,4 | действующее |
| 2 | «Высоковское» | ул. Рабочая | 1,4 | действующее |
| 3 | «Записное» | ул. Московская | 1,16 | недействующее |
| 4 | городское | ул.М. Горького | 4,2 | действующее |
| 5 | «Рощинское» | ул. Шмидта | 0,5 | действующее |
| 6 | «Рябушинское» | ул. Пугачева | 1,2 | действующее |

| № п./п. | Братские могилы, захоронения | Месторасположение | Размеры площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мемориал воинам-освободителям | пл. Ленина | 100 кв.м. |
| 2 | Могила летчика Приходько | городской бор (у ЦРБ) | 10 кв.м. |
| 3 | Братская могила | П.Институт | 30 кв.м. |
| 4 | Братская могила Латышским стрелкам | м /р-н «Рябушки» | 20 кв.м. |
| 5 | Братская могила | ул. Берникова | 10 кв.м. |
| 6 | Захоронение | ул. Большая | 10 кв.м. |

Планируемое место размещения кладбища: поле за подсобным хозяйством ОЗ «Вега», площадь 5,0 га. Необходимость выделения новых территорий для организации кладбищ - дополнительно расширить кладбище в г.Ермолино, д. Красное, д. Федотово, д. Совьяки, д. Старомихайловское, д. Кривское, д. Ивановское.

## III.3. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МО «Боровский район» осуществляются железнодорожным, автомобильным транспортом. На востоке район пересекают электрифицированная железная дорога и автомобильные магистрали Москва-Киев и Московское большое кольцо. Связь с областным центром - г. Калугой осуществляется железной дорогой и автострадой Киев - Москва.

Водный транспорт на территории МО «Боровский район» отсутствует.

### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Боровского района.

Характеристика магистральных железнодорожных линий:

-направление Москва-Киев;

-главных путей-2;

-протяженность в пределах района-17 км;

-размер движения поездов в сутки-109 пар.

Характеристика станции:

-Наименование - железнодорожная станция Балабаново

-местоположение - от 94 до 96 км

-класс-2

-тип - промежуточная

-годовой грузооборот-240000 тонн

-наличие железнодорожного вокзала – нет

-отправлено пассажиров в год-4453300 человек,

в т.ч. сообщения: - прямом-55000 чел,

-местном-18500 чел,

-пригородном-4380000 чел.

Грузовая железнодорожная станция Ворсино н/д - грузооборот 2 млн.тонн в год.

### III.3.2. Автомобильные дороги.

Район имеет развитую сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.

областного значения - 236,709 км;

местного значения - 63,3 км;

внутригородские дороги -119,882 км.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе.

По территории муниципального образования «Боровский район» проходят:

Федеральные автодороги: М-3 «Украина», Московское Большое кольцо. Автомобильные дороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с городом Боровск и городами Калужской области.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на начало 2007 г., км

| Общее количество | Федерального значения | Областного значения | Муниципального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | из них с усовершенствованным покрытием | всего | из них с усовершенствованным покрытием | всего | из них с усовершенствованным покрытием | всего | из них с усовершенствованным покрытием |
| 330,8 | 220,1 | 46 | 46 | 236,7 | 154 | 48,1 | 20,1 |

Показатели автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

| № п.\п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Боровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ермолино-Боровск-Верея |  | III | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  | 1,62 |  |  | 100 | 24,0 | 3,92 |
|  |  |  | IV | 8,00 | 6,86 | 8,00 | 5,98 |  | 5,98 | 2,02 |  | 100 | 24,0 | 19,8 |
|  | Итого: | 9,62 |  | 9,62 | 8,48 | 9,62 | 7,60 |  | 7,60 | 2,02 |  | 100 | 24,0 | 23,67 |
| 2 | Московское Большое Кольцо-Лапшинка | 2,00 | IV | 2,00 | 1,71 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 100 | 16,0 | 3,20 |
| 3 | Малоярославец-Боровск | 12,88 | IV | 12,88 | 11,04 | 12,88 | 12,88 |  | 12,88 |  |  | 100 | 19,0 | 24,47 |
| 4 | «Малоярославец - Боровск» - Кривское-Обнинск | 10,26 | IV | 10,26 | 8,79 | 10,26 | 10,26 |  | 10,26 |  |  | 100 | 10,0 | 6,92 |
| 5 | Боровск-Федорино -«Медынь-Верея» | 35,04 | IV | 35,04 | 30,03 | 35,04 | 35,04 |  | 35,04 |  |  | 100 | 34,0 | 107,60 |
| 6 | Боровск-Федорино-«Медынь-Верея»-Сатино-Совьяки | 5,79 | V | 5,79 | 6,61 | 5,79 |  |  |  | 5,79 |  | 100 | 18,0 | 10,41 |
| 7 | «Малоярославец-Боровск» -Обнинск | 4,52 | IV | 4,52 | 3,87 | 4,52 | 4,52 |  | 4,52 |  |  | 100 | 14,0 | 6,02 |
| 8 | Боровск-Федорино-«Медынь-Верея»-Асеньевское | 5,20 | IV | 5,20 | 4,46 | 5,20 | 5,20 |  | 5,20 |  |  | 100 | 18,0 | 9,36 |
| 9 | Московское Большое Кольцо-Митяево | 3,19 | III | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  | 3,19 |  |  | 100 | 22,0 | 7,01 |
| 10 | г. Ермолино-М-3 «Украина» | 3,92 | II | 3,92 | 5,18 | 3,92 | 3,92 |  | 3,92 |  |  | 100 | 52,4 | 20,55 |
| 11 | Боровск-Комлево-Фатеево | 3,73 | IV | 3,73 | 3,20 | 3,73 | 3,73 |  | 3,73 |  |  | 100 | 12,0 | 4,48 |
| 12 | «Боровск-Федорино»-Рогозино | 4,00 | V | 4,00 | 5,14 | 4,00 | 1,00 |  | 1,00 | 3,00 |  | 100 | 12,0 | 4,80 |
| 13 | Лапшинка-Кабицыно |  | IV | 2,27 | 1,95 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 |  |  | 100 | 16,0 | 3,63 |
|  |  |  | V | 2,29 | 2,62 | 2,29 |  |  |  | 2,29 |  | 100 | 16,0 | 3,67 |
|  | Итого: | 4,56 |  | 4,56 | 4,57 | 4,56 | 2,27 |  | 2,27 | 2,29 |  | 100 | 16,0 | 7,30 |
| 14 | Вашутино-Новомихайловское | 4,80 | V | 4,80 | 6,17 | 4,80 | 0,80 |  | 0,80 | 4,00 |  | 100 | 12,0 | 5,76 |
| 15 | «Боровск-Федорино» -Гордеево | 1,68 | IV | 1,68 | 1,44 | 1,68 | 1,68 |  | 1,68 |  |  | 100 | 16,0 | 2,69 |
| 16 | «Боровск-Федорино»-Ищеино-Зеленино |  | IV | 3,30 | 2,83 | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |  | 100 | 19,0 | 6,27 |
|  |  |  | V | 3,27 | 3,74 | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  | 100 | 19,0 | 6,21 |
|  | Итого: | 6,57 |  | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 3,30 |  | 3,30 | 3,27 |  | 100 | 19,0 | 12,48 |
| 17 | Медовники-Горки | 1,49 | V | 1,49 | 1,70 | 1,49 |  |  |  | 1,49 |  | 100 | 16,0 | 2,38 |
| 18 | «Боровск-Федорино» Медовники-Серединское-Коростелево | 11,86 | V | 11,86 | 13,55 | 11,86 | 8,86 |  | 8,86 | 3,00 |  | 100 | 19,0 | 22,53 |
| 19 | Подъезд к ОПХ «Ермолино» | 1,82 | IV | 1,82 | 1,56 | 1,82 | 1,82 |  | 1,82 | 2,69 |  | 100 | 10,0 | 1,82 |
| 20 | «Ермолино-Боровск-Верея»-Маломахово | 2,69 | V | 2,69 | 3,07 | 2,69 |  |  |  | 6,84 |  | 100 | 16,0 | 4,30 |
| 21 | «Малоярославец-Боровск» - Комлево-Роща | 6,84 | V | 6,84 | 7,82 | 6,84 |  |  |  |  |  | 100 | 19,0 | 12,99 |
| 22 | «Малоярославец-Боровск» -Шемякино |  | IV | 8,70 | 7,46 | 8,70 | 8,70 | 0,25 | 8,45 | 2,10 |  | 100 | 16,0 | 13,92 |
|  |  |  | V | 2,10 | 2,40 | 2,10 |  |  |  | 2,10 |  | 100 | 16,0 | 3,36 |
|  | Итого: | 10,80 |  | 10,80 | 9,86 | 10,80 | 8,70 | 0,25 | 8,45 |  |  |  | 16,0 | 17,28 |
| 23 | «Малоярославец-Боровск» -«Боровск-Федорино-Верея» | 1,53 | IV | 1,53 | 1,31 | 1,53 | 1,53 |  | 1,53 |  |  | 100 | 19,0 | 2,90 |
| 24 | «Москва-Киев» -Ворсино | 2,45 | IV | 2,45 | 2,10 | 2,45 | 2,45 |  | 2,45 |  |  | 100 | 18,0 | 4,05 |
| 25 | «Москва-Киев» -Добрино-Аристово | 5,00 | V | 5,00 | 5,70 | 5,00 | 4,80 | 4,80 |  | 0,20 |  | 100 | 16,0 | 8,00 |
| 26 | «Москва-Киев»-Кочетовка | 1,52 | V | 1,52 | 1,74 | 1,52 |  |  |  | 1,52 |  | 100 | 10,0 | 1,52 |
| 27 | «Федорино-Борисово-Гольтяево» -Семичево | 1,73 | IV | 1,73 | 1,48 | 1,73 | 0,50 |  |  | 1,23 |  | 100 | 18,0 | 3,13 |
| 28 | «Ермолино-Боровск-Верея» - Рябушки | 2,59 | V | 2,59 | 2,20 | 2,59 | 2,59 |  | 2,59 |  |  | 100 | 10,0 | 2,59 |
| 29 | Московское большое кольцо- Лучны-Рязанцево-«Ермолино-Боровск-Верея» | 8,39 | V | 8,39 | 8,59 | 8,39 |  |  |  | 8,39 |  | 100 | 18,00 | 15,10 |
| 30 | «Москва –Минск-Балабаново»-Куприно-Козельское | 6,44 | V | 6,44 | 7,35 | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  | 100 | 16,0 | 10,29 |
| 31 | «Москва-Минск-Балабаново»-Редькино | 1,30 | IV | 1,30 | 1,11 | 1,30 | 1,30 |  | 1,30 |  |  | 100 | 14,0 | 1,82 |
| 32 | Асеньевское-Тюнино-Жилетово-Отяково | 9,50 | V | 9,50 | 10,86 | 9,50 |  |  |  | 9,50 |  | 100 | 14,0 | 13,30 |
| 33 | Асеньевское-Колодези | 4,00 | V | 4,00 | 4,57 | 4,00 | 0,75 | 0,75 |  | 3,25 |  | 100 | 16,0 | 6,40 |
| 34 | Асеньевское-Деревеньки | 6,47 | IV | 6,47 | 5,55 | 6,47 | 6,47 |  | 6,47 |  |  | 100 | 18,0 | 11,65 |
| 35 | «Ермолино-Боровск-Верея»-Загрязье | 2,60 | V | 2,60 | 2,97 | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  | 100 | 14,0 | 3,64 |
| 36 | Федорино-Борисово-Гольтяево |  | IV | 5,00 | 4,29 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 |  |  | 100 | 18,0 | 8,99 |
|  |  |  | V | 4,48 | 5,12 | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  | 100 | 18,0 | 8,06 |
|  | Итого: | 9,48 |  | 9,48 | 9,41 | 9,48 | 5,00 |  | 5,00 | 4,48 |  | 100 | 18,0 | 17,05 |
| 37 | Серединское-Пинашино | 5,38 | V | 5,38 | 6,10 | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  | 100 | 16,0 | 8,66 |
| 38 | Подъезд к карьеру Фатеево | 3,60 | V | 3,60 | 4,11 | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  | 100 | 10,0 | 3,60 |
| 39 | «Москва-Киев» -Елип |  | III | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |  | 4,37 |  |  | 100 | 19,0 | 8,17 |
|  |  |  | IV | 6,06 | 5,19 | 6,06 | 6,06 |  | 6,06 |  |  | 100 | 19,0 | 11,32 |
|  | Итого: | 10,43 |  | 10,43 | 9,56 | 10,43 | 10,43 |  | 10,43 |  |  | 100 | 19,0 | 19,49 |
| 40 | Объездная дорога г.Балабаново | 1,04 | III | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 |  |  | 100 | 19,0 | 1,98 |
|  | Итого по району: | 236,71 |  | 236,71 | 224,99 | 236,71 | 153,63 | 5,80 | 147,83 | 83,08 |  | 100 |  | 453,19 |

| № п.\п. | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования, км | мосты, шт\пм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боровский район |  |  |  |
| 1 | Ермолино-Боровск-Верея | 9,620 | 9,620 |  |
| 2 | Боровск-Федорино - "Медынь-Верея" | 35,040 | 35,040 |  |
| 3 | Московское большое кольцо - Лапшинка | 2,000 | 2,000 | 1\9,0 |
| 4 | Малоярославец - Боровск | 12,883 | 12,883 |  |
| 5 | "Малоярославец-Боровск" - Кривское - Обнинск | 10,26 | 10,26 | 1\99,45 р.Протва |
| 6 | "Малоярославец-Боровск"-Обнинск | 4,523 | 4,523 | 1\104,2 р.Протва |
| 7 | "Боровск-Федорино -"Медынь-Верея" - Сатино - Совьяки | 5,784 | 5,784 | 1\67,05 |
| 8 | "Боровск-Федорино - "Медынь -Верея"- Асеньевское | 5,2 | 5,2 |  |
| 9 | Московское большое кольцо - Митяево | 3,187 | 3,187 |  |
| 10 | Ермолино - М-3 "Украина" | 3,925 | 5,184 | 4\303,6 |
| 11 | Боровск-Комлево-Фатеево | 3,730 | 3,730 |  |
| 12 | "Боровск-Федорино"-Рогозино | 4,000 | 4,000 |  |
| 13 | Лапшинка-Кабицыно | 4,564 | 4,564 |  |
| 14 | Вашутино-Новомихайловское | 4,800 | 4,800 |  |
| 15 | "Боровск-Федорино"-Гордеево | 1,680 | 1,680 |  |
| 16 | "Боровск-Федорино"-Ищеино-Зелинино | 6,570 | 6,570 |  |
| 17 | Медовники-Горки | 1,490 | 1,490 |  |
| 18 | "Боровск-Федорино"-Медовники-Серединское-Коростелево | 11,860 | 11,860 | 2\21,0 |
| 19 | Подъезд к ОПХ "Ермолино" | 1,82 | 1,82 |  |
| 20 | "Ермолино-Боровск-Верея"-Маломахово | 2,690 | 2,690 |  |
| 21 | "Малоярославец-Боровск"-Комлево-Роща | 6,84 | 6,84 |  |
| 22 | "Малоярославец-Боровск"-Шемякино | 10,800 | 10,800 |  |
| 23 | "Малоярославец-Боровск"-"Боровск-Федорино-Верея" | 1,530 | 1,530 |  |
| 24 | "Москва-Киев"- Ворсино | 2,450 | 2,450 |  |
| 25 | "Москва-Киев"- Добрино-Аристово | 5,000 | 5,000 | 1\11,9 |
| 26 | "Москва-Киев"-Кочетовка | 1,522 | 1,522 |  |
| 27 | "Федорино-Борисово-Гольтяево"-Семичево | 1,726 | 1,726 |  |
| 28 | "Ермолино-Боровск-Верея"-Рябушки | 2,587 | 2,587 | 1\24,45 |
| 29 | Московское большое кольцо - Лучны - Рязанцево - "Ермолино-Боровск-Верея" | 8,390 | 8,390 |  |
| 30 | "Москва-Минск-Балабаново"-Куприно-Козельское | 6,434 | 6,434 |  |
| 31 | "Москва-Минск-Балабаново"-Редькино | 1,300 | 1,300 |  |
| 32 | Асеньевское-Тюнино-Жилетово-Отяково | 9,500 | 9,500 |  |
| 33 | Асеньевское-Колодези | 4,000 | 4,000 |  |
| 34 | Асеньевское-Деревеньки | 6,472 | 6,472 | 1\13,3 |
| 35 | "Ермолино-Боровск-Верея"- Загрязье | 2,600 | 2,600 |  |
| 36 | Федорино-Борисово-Гольтяево | 9,480 | 9,480 |  |
| 37 | Серединское-Пинашино | 5,377 | 5,377 |  |
| 38 | Подъезд к карьеру Фатеево | 3,600 | 3,600 |  |
| 39 | "Москва-Киев"- ЕЛИП | 10,430 | 10,430 |  |
| 40 | Объездная дорога г.Балабаново | 1,045 | 1,045 |  |
|  | Итого по району | 236,709 | 237,968 | 13\653,95 |

Практически все дороги районного и межрайонного значения имеют асфальтовое покрытие.

# Автодороги местного значения (в границах сельских поселений)

| № п./п. | Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение деревня Совьяки |
| 1 | "Ермолино-Боровск-Верея"-Загрязье - д. Ивановское - Рыжково | 3,8 | грав. |
| 2 | "Боровск-Федорино"-Бутовка- д. Красное | 3,0 | грав. |
| 3 | " Боровск-Федорино" - д. Беницы | 3,0 | грав. |
| 4 | "Сатино - Совьяки" - д.Бердовка | 0,8 | грав. |
| 5 | " Боровск-Федорино" -Каверино | 3,0 | а/б |
| 6 | "Ермолино-Боровск-Верея"-Загрязье-Ивановское-"д.Дедюевка" | 0,5 | грав. |
| 7 | " Москва-Минск"- Митяево-Ильино | 3,5 | бет., щеб. |
| 8 | "Москва-Минск"- д.Башкардово | 1,0 | грав. |
| 9 | "Москва-Минск"-д.Федотово | 3,1 | грав. |
|  | Итого: | 21,7 |  |
| № п./п. | Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| Сельское поселение деревня Асеньевское |
| 1 | "Тишнево-Асеньевское-Деревеньки" - д. Малахово» | 0,8 | а/б |
| 2 | Ищеино-Зеленино-д. Шувалово» | 3,5 | щеб. |
| 3 | Асеньевское-Асеньевская Слободка | 0,5 | щеб. |
| 4 | Щиглово - Хитрово | 0,5 | щеб. |
| 5 | Федорино - Данилово | 2,0 | щеб. |
|  | Итого: | 7,3 |  |
| Сельское поселение село совхоз «Боровский» |
| 1 | " Москва- Киев" -Мишково | 1,0 | грав. |
| 2 | "Москва-Киев"- Маланьино | 0,5 | грав. |
| 3 | "Малоярославец-Боровск"- д. Бавыкино | 2,5 | грав., грунт. |
| 4 | "Малоярославец-Боровск" - д. Сороковеть | 2,0 | грав. |
| 5 | "Малоярославец-Боровск" - Бавыкино-д. Трубицино | 1,5 | грунт. |
| 6 | "Малоярославец-Боровск" - Уваровское-д. Акулово | 3,0 | грав. |
| 7 | "Малоярославец-Боровск"-Комлево - д.Кириллово | 0,3 | грав. |
| 8 | "Ермолино-Боровск"- хутор Дешино | 0,5 | грав.,грун. |
|  | Итого: | 11,3 |  |
| Сельское поселение село Ворсино |
| 1 | "Москва-Киев"- Добрино-Аристово-"д. Шилово- д. Иклинское" | 2,3 | грав. |
| 2 | "Москва-Киев"- д. Павлово | 5,0 | грунт. |
| 3 | "Москва-Киев"- ЕЛИП-Коряково | 1,2 | грав. |
| 4 | " Москва-Киев" - д. Старомихайловское | 1,5 | грав. |
| 5 | "Москва-Киев"- д. Денисово | 0,2 | грунт. |
| 6 | "Москва- Киев"- д. Никитинское | 0,3 | грунт. |
| 7 | "Москав-Киев" - подс. хоз. Балабаново | 0,5 | бетон. |
| 8 | Объездная дорога Балабаново-д. Пекино | 1,0 | грунт. |
| 9 | Ворсино-д. Климкино | 2,0 | грунт. |
| 10 | Объездная дорога Балабаново-д. Курьяново | 0,9 | грунт. |
| 11 | Ворсино - ст. Ворсино | 1,5 | а/б |
| 42 | "Москва-Киев"- д. Ивакино | 0,6 | грав. |
|  | Итого: | 17,0 |  |
| Сельское поселение деревня Кривское |
| 1 | "Малоярославец-Боровск"-дорога ГО ЧС - д.Машково | 2,0 | грунт. |
| 2 | "Малоярославец-Боровск"- дорога ГО ЧС - д. Заречье | 1,0 | грунт. |
| 3 | " Малоярославец-Боровск" - д. Ивановское | 3,0 | грав. |
| 4 | Итого: | 6,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 63,3 |  |

Внутригородские дороги

| № п./п. | Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение город Боровск |
| 1 | ул. Лесная | 0,4 | ПГС |
| 2 | ул. 2-я Лесная | 0,4 | а/б |
| 3 | ул. Латышская | 0,4 | а/б, грунт. |
| 4 | ул. Мира | 1,2 | а/б |
| 5 | ул. Дзержинского | 0,6 | ... а/б |
| 6 | ул. Володарского | 0,9 | а/б |
| 7 | ул. П. Шувалова | 1,2 | а/б |
| 8 | ул. Урицкого | 0,4 | а/б |
| 9 | ул. Берникова | 2,4 | а/б |
| 10 | ул. Рябенко | 1,1 | а/б, грунт. |
| И | ул. Калужская | 2,4 | а/б |
| 12 | пл. Ленина | 0,65 | а/б |
| 13 | ул. Коммунистическая | 2,2 | а/б |
| 14 | ул. М.Горького | 0,5 | а/б |
| 15 | ул. Московская | 1,6 | а/б |
| 16 | ул. Ст.Разина | 1,0 | а/б |
| 17 | ул. Циолковского | 1,1 | а/б |
| 18 | ул. Колхозная | 0,9 | ПГС |
| 19 | пос. Институт | 2,9 | а/б |
| 20 | ул. Заречная (новый мкр-н) | 0,4 | ПГС |
| 21 | ул. К.Маркса | 0,5 | а/б |
| 22 | ул. Ленина | 1,4 | а/б |
| 23 | ул. Ф.Энгельса | 0,7 | а/б |
| 24 | ул. 1 Мая | 0,6 | а/б |
| 25 | ул. Шмидта (Роща) | 0,8 | а/б, грунт. |
| 26 | ул. Горького (Роща) | 0,4 | а/б, ПГС |
| 27 | ул. Дмитрова (Роща) | 0,2 | а/б |
| 28 | ул. Большая (Рябушки) | 1,3 | а/б |
| 29 | ул. Прудная (Рябушки) | 1,1 | грунт. |
| 30 | ул. Пугачева (Рябушки) | 0,7 | грунт., ПГС |
| 31 | ул. Лесная (Рябушки) | 0,2 | грунт. |
| 32 | ул. Каманина | 0,9 | грунт. |
| 33 | ул. Молокова (Роща) | 0,7 | грунт. |
| 34 | ул. 8 Марта | 0,9 | а/б |
| 35 | ул. Чехова | 0,2 | грунт. |
| 36 | ул. Мичурина | 0,4 | грунт. |
| 37 | ул. Наноева | 0,7 | ПГС |
| 38 | ул. Пионерская | 0,4 | а/б |
| 39 | ул. Победы | 0,9 | а/б, ПГС |
| 40 | ул. Пушкина | 1,1 | а/б |
| 41 | ул. Некрасова | 1,2 | а/б |
| 42 | пер. Дружбы | О,1 | а/б |
| 43 | ул. Рабочая | 0,9 | а/б |
| 44 | ул. Калинина | 0,8 | а/б, грунт. |
| 45 | ул. Красноармейская | 0,3 | а/б |
| 46 | ул. Труда | 0,4 | ПГС |
| 47 | ул. Садовая | 0,6 | а/б, грунт. |
| 48 | ул.Кузина (мкр. "Южный") | 1,5 | грунт. |
| 49 | пер. Новый | о,1 | грунт. |
| 50 | ул.Кирова | 0,6 | а/б |
| 51 | ул. Очаково | 0,6 | а/б, грунт. |
| 52 | ул. Хрусталева | 0,6 | а/б, грунт. |
| 53 | ул. Колхозная (Роща) | 0,9 | ПГС |
| 54 | ул. Зеленая (новый мкр-н) | 0,4 | грунт. |
| 55 | ул. 50 лет Октября | 0,4 | а/б, ПГС |
| 56 | ул.Парижской Коммуны | 0,2 | а/б, грунт. |
| 57 | ул.40 лет Октября | 0,6 | а/б |
| 58 | ул.Федорова | 0,2 | грунт. |
| 59 | пер.Мира | о,1 | грунт. |
| 60 | пер .Текстильный | 0,6 | а/б |
| 61 | пер. Ст. Разина | 0,2 | а/б |
| 62 | пер. Фабричный | 0,4 | ПГС |
| 63 | пер.Московский | о,1 | а/б |
| 64 | ул. Женщин Работниц | 0,3 | а/б |
| 65 | пер. Речной | 0,8 | грунт. |
| 66 | ул. Гущина (новый мкр-н) | 0,4 | грунт. |
| 67 | ул. Московская | 1,6 | а/б |
| 68 | ул. Советская | 0,4 | а/б |
| 69 | ул.Фабричная | 0,2 | грунт. |
| 70 | ул. Молодежная (новый мкр-н) | 0,3 | грунт. |
| 71 | ул. Адм.Синявина (новый мкр-н) | 0,4 | грунт. |
| 72 | ул. Ольховая (новый мкр-н) | 0,3 | грунт. |
| 73 | ул.Гаранина (новый мкр-н) | 0,1 | грунт. |
| 74 | ул. Прянишникова (мкр. "Южный") | 1,2 | грунт. |
| 75 | ул. 2-я Мичурина | 0,2 | грунт. |
|  | Итого: | 54,75 |  |
| Городское поселение «Город Балабаново» |
| 1 | ул. Гагарина | 1,09 | а/б |
| 2 | ул. Лесная | 1,09 | а/б |
| 3 | ул. 1 Мая | 1,1 | а/б |
| 4 | ул. Энергетиков | 0,6 | а/б |
| 5 | ул. Капитана Королёва | 1,0 | а/б |
| 6 | ул. 50 лет Октября | 1,1 | а/б |
| 7 | ул. Мичурина | 0,7 | а/б |
| 8 | ул. Победы | 0,7 | а/б |
| 9 | ул. Пионерская | 0,7 | щеб. |
| 10 | ул. Новая | 0,4 | щеб. |
| 11 | ул. Народная | 0,21 | щеб. |
| 12 | ул. Фабричная | 0,23 | а/б |
| 13 | ул. Октябрьская | 0,23 | грунт. |
| 14 | ул. Речная | 0,23 | щеб. |
| 15 | ул. Колхозная | 0,23 | грунт. |
| 16 | ул. Советская | 0,25 | щеб. |
| 17 | ул. Ленина | 0,25 | щеб. |
| 18 | ул. Кооперативная | 0,85 | а/б |
| 19 | ул. Пушкина | 0,8 | а/б, щеб. |
| 20 | ул. Лермонтова | 0,87 | а/б, щеб. |
| 21 | ул. Коммунальная | 2,1 | а/б |
| 22 | ул. Заречная | 1,7 | ц/б, грунт. |
| 23 | ул. Шоссейная | 0,7 | грунт. |
| 24 | ул. Зеленая | 0,59 | а/б |
| 25 | ул. Лермонтова (дорога к кладбищу) | 1,02 | а/б |
| 26 | ул. 50 лет Октября (дорога к нефтебазе) | 0,7 | а/б, щеб. |
| 27 | ул. Строителей | 1,0 | щеб. |
| 28 | ул. Московская от Киевской трассы доУНР | 0,72 | а/б |
| 29 | ул. Комсомольская | 0,21 | а/б |
| 30 | Дорога к ДРП | 0,65 | а/б |
| 31 | ул. Южная | 1,02 | а/б, щеб. |
| 32 | Дорога от Киевской трассы до тоннеля | 0,95 | а/б |
| 33 | Дорога от тоннеля до заправки | 0,76 | а/б |
| 34 | Дорога от светофора до д. Лапшинка | 1,25 | а/б |
| 35 | ул. Московская | 2,5 | а/б |
| 36 | ул. Дзержинского | 0,6 | а/б |
| 37 | ул. Ворошилова | 0,5 | а/б |
|  | Итого: | 29,600 |  |
| Городское поселение «Город Ермолино» |
| 1 | ул. Аграрная | 0,2 | грунт. |
| 2 | ул. Боровская | 0,7 | а/б |
| 3 | ул. Взлетная | 1,0 | щеб. |
| 4 | ул. Гагарина | 0,469 | а/б |
| 5 | ул. В. Гладышева | 0,98 | щеб. |
| 6 | ул. Горького | 0,7 | щеб. |
| 7 | ул. М. Жукова | 1,02 | щеб. |
| 8 | ул. Заречная | 0,83 | а/б |
| 9 | ул. Зеленая | 0,52 | щеб. |
| 10 | ул. Калинина | 1,12 | щеб. |
| 11 | ул. К. Маркса | 0,49 | шеб. |
| 12 | ул. Кирова | 0,36 | щеб. |
| 13 | ул. Комсомольская | 0,392 | щеб. |
| 14 | ул. Кооперативная | 0,223 | щеб. |
| 15 | ул. Ломоносова | 0,28 | щеб. |
| 16 | ул. Ленина | 1,97 | а/б |
| 17 | пл. Ленина | 0,352 | а/б |
| 18 | ул. 1 Мая | 1,69 | а/б |
| 19 | ул. Магистральная | 1,3 | щеб. |
| 20 | ул. Мира | 0,91 | грунт. |
| 21 | ул. Мичурина | 0,71 | а/б |
| 22 | ул. Молодежная до УПП ВОС | 1,2 | а/б |
| 23 | ул. Набережная | 0,2 | а/б |
| 24 | пер. Новый | 0,17 | а/б |
| 25 | ул. ОПХ «Ермолино» | 1,37 | а/б |
| 26 | ОПХ «Ермолино» (подъездная) | 1,95 | а/б |
| 27 | ул. Островского | 1,3 | щеб. |
| 28 | ул. Победы | 0,382 | щеб. |
| 29 | ул. Полевая | 0,72 | грунт. |
| 30 | ул. Пушкина | 0,614 | щеб. |
| 31 | ул. Русиново | 3,24 | щеб. |
| 32 | ул. Садовая | 0,5 | щеб. |
| 33 | ул. Солнечная | 0,65 | грунт. |
| 34 | ул. Советская | 0,23 | щеб. |
| 35 | ул. Текстильная | 2,28 | щеб. |
| 36 | ул. Урицкого | 0,15 | а/б |
| 37 | Переулки в частном секторе | 1,2 | грунт. |
| 38 | Дорога от ул. 1 Мая до кладбища | 0,3 | грунт. |
| 39 | Дорога от ул. Русиново до кладбища | 0,36 | грунт. |
| 40 | Подъездная дорога к ЦРС ЛПС | 2,5 | ж/б плиты |
|  | Итого: | 35,532 |  |
|  | ВСЕГО: | 119,882 |  |

Маршруты «Школьный автобус»

| № п./п. | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 1 | Кривское-Городня-Тимашово-Писково |
| 2 | Балабановская СШ № 3 - Коряково |
| 3 | Коростелево-Медовники-Рыбхоз-Серединское-Бортники-Горки-Пинашино-Ищеино-Бобровники-Гордеево |
| 4 | Абрамовское-Тишнево-Курчино-Малахово-Асеньевское-Асеньевская Слободка - Тюнино-Желетово-Деревеньки-Абрамовская Слободка-Коростелево-Рыбхоз-Серединское |
| 5 | Боровская СШ № 1 - Совьяки-Фатеево-Комлево-Тимашово-Уваровское |
| 6 | Боровская СШ № 3 - ОПХ «Ермолино»- ул. Русиново-ул. Молодежная |
| 7 | Балабановская СШ № 4 - Пригородное |

# МО ГП г.Ермолино

1.1. Характеристика автомобильных дорог:

а) наименование - улично-дорожная сеть;

б) тип покрытия - твердое усовершенствованное (асфальт, дорожные плиты), щебень-гравий, грунт;

в) протяжение участков с указанием покрытия проезжей части:

- асфальт - 9,7 км;

- дорожные плиты -5,1 км;

- щебень-гравий - 13,8 км;

- грунт - 8,6 км;

г) ширина земляного полотна и проезжей части - 4,5 - 6,5 м;

д) среднегодовая интенсивность движения в сутки (за последние 5 лет - по годам):

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 1270 | 1320 | 1350 | 1380 |

# 1.2. Характеристика мостовых переходов длиной 100 м и более:

а) наименование дороги - ул. Ленина;

б) наименование препятствия - р. Протва;

в) длина -150м.

# МО СП с. Ворсино

# 1.1. Характеристика автомобильных дорог:

- тип покрытия - асфальтобетон;

- техническая категория - н/д

- протяжение участков с указанием покрытия проезжей части - 16,5 км, всего 86,0 км. дорог;

- ширина земляного полотна и проезжей части - н/д

- среднегодовая интенсивность движения в сутки (за последние пять лет по годам) - нет данных в администрации;

# 1.2. Количество транспортных мостов и путепроводов всего, в т.ч. капитальных - 15;

# 1.3. Характеристика мостовых переходов длиной 100м и более:

- наименование дороги - Москва-Киев;

- наименование препятствия - транспортный мост;

- длина - н/д

МО СП д. Совьяки

# 1.1. Характеристика автомобильных дорог сельского поселения:

- тип покрытия -   асфальто - грунтовые -протяженность -41,6км

- ширина земляного полотна и проезжей части - 6 метров

# 1.2. Количество транспортных мостов и путепроводов всего, в т.ч. капитальных:

- всего - 4 моста;

-из них: 1 пешеходный мост.

Перечень действующих АЗС

(данные топливной инспекции Калугагосэнергонадзора)

| Номер | Наименование орг. предпр. | директор | Юр. адреса организаций | Месторасположение объекта (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | ООО "СЭМ" | Лебедев Пав. Ник. | Боровск. р-н, ГПЗ "Ворсино" | 87 км а/д Украина, САЗС, ТРК-3 |
| 2 | Алексеев Юр. Ал-др |  | Боровск. р-н, совхоз "Ворсино", д.31 кв.2 | 92 км а/д "Украина", КАЗС, ТРК-4 |
| 146 | ООО "Славнефть-Калуга" |  |  | 96 км а/д "Украина", левая сторона, САЗС, ТРК-3 |
| 107 | ООО "Альфа" | Купуния Амиран Исакович | 249160 Жуков. р-н, п. Белоусово, ул.Московская, 2б | Боровск. р-он, 99 км а/д "Украина", САЗС; ТРК-4 |
| 35 | Цатурян Карен Артоваздович |  | Боровский р-он, д. Асеньевское | Боровск. р-он, г. Ермолино, дер. Инютино, КАЗС, ТРК-3 |
| 158 | ООО "ТрансАЗС-Сервис" |  | - | Боровск. р-н, 94 км а/д Украина, КАЗС № 2, ТРК-6 |
| 40 | ЗАО "Обнинск" | Захарюженков Ал-р Петр. | 249020 г. Обнинск, пр. Маркса, 8 | Боровск. р-н, 98 км а/д "Украина", САЗС, ТРК-3 |
| 164 | ООО 'Транссервис" |  |  | Боровск. р-н, 86 км а/д Украина, САЗС, ТРК-6 |
| 145 | ООО"Славнефть-Калуга" |  | г. Калуга, ул. Ленина, 64-юр.адр. | Боровск. р-н, 96 км а/д "Украина", правая сторона, САЗС, ТРК-4 |
| 135 | ООО "ОНТЭК-1 " | Глаголев Сергей Петрович | 249000 г. Балабаново,ул. 50 лет Октября д. 10, т. 6-66-53 | Боровск. р-н, 97 км а/д "Украина", МАЗС, ТРК4 |
| 41 | ЗАО "Плитспичпром" | Егерев Ник.Иван. | Балабаново, пл.50 лет Октября, 3, | Боровск. р-н, Балабаново, тер. ЗАО Плитспичпром, ТРК-4 |
| 116 | 000 "БАТ" | Солодкий Аркадий Алексеевич | 249030 г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 95, кв. 73 | Боровск. р-н, г.Балабаново ул. 50 Лет Октября, САЗС, ТРК-3 |
| 119 | 000 "Береза" |  |  | Боровск. р-н, д. Кривское, САЗС, ТРК-4 |
| 97 | ОАО "Подзембургаз" | Мастаков Влад.Аркад | 141100 Моск. Обл. г. Щелково-1, ул. Буровая, 20 - юр. Адр. | Боровск. р-н, г.Балабаново, ул.Лермонтова 16А-исп. адр., КАЗС, ТРК-4 |
| 99 | ООО "АГРО-Маркет" | Баранов Э.В | г.Боровск, ул. Калужская АЗС-29, т. 7-32 21 | Боровский р-он, 89 км а/д "Украина", CA3С,TPK-6 |
| 120 | ООО "Береза" |  |  | г.Боровск, ул. Берникова, 83 В |
| 165 | ООО Фаворит" | Золотухин Владимир Ал-др | г. Боровск, ул.Калужская, АЗС-29, | г.Боровск, ул.Калужская КАЗС-29, ТРК-2 |
| 49 | ОАО "КНП" | Мелешкин Влад. Мих. | 248009 г.Калуга, Грабцевское шоссе, пос. Нефтебаза | г.Боровск, ул.Коммунистическая, САЗС-1, ТРК-2 |

### III.3.3. Автомобильный транспорт.

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное автобусное сообщение. Пассажирскими перевозками заняты предприятия разных форм собственности. В г. Боровске имеется автовокзал, находящийся в частной собственности. МУП САТ «Автобусник» обеспечивает все основные автобусные перевозки пассажиров на одном городском и восьми внутрирайонных маршрутах. Также в районе есть организации, оказывающие грузовые перевозки. В 2006  году грузооборот автотранспорта составил 62708 тн.км.

г.Боровск

МУП САТ «Автобусник» - образовался в сентябре 2003 г.(данные на 2006год).

Транспортная инфраструктура.

1.1.Характеристика работы городского  общественного пассажирского транспорта (по городам) Боровск:

|  |  | 4 мес. 2003 г | 2004 г | 2005г | 2006г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем перевозок на автобусе тыс. пас. | - | 37,2 | 69.2 | 90.9 |
| 2. | Количество автобусов по маркам | - | 1ПАЗ 3205 | 1 ПАЗ 3205 | 1 ПАЗ 3205 |
| 3. | Коэффициент выпуска на линию | - | 0877 | 0671 | 0630 |
| 4. | Режим работы в сутки ,час | - | 10,36 | 10,26 | 10,65 |
| 5. | Эксплуатационная скорость км/час | - | 16,2 | 15,5 | 16,3 |

1.2.Характеристика работы внегородского автобусного транспорта (Пригород)

|  |  | 4 мес. 2003 г | 2004 г | 2005г | 2006г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем перевозок за последние 5 лет по годам тыс пасс | 314.2 | 1409.6 | 781.3 | 924.6 |
| 2 | Годовой объем работы ( за последние 5 лет по годам тыс пассаж км | 3282.1 | 14343.7 | 7679,9 | 9250.2 |
| 3 | Кол-во автобусов по маркам за последние 5 лет ЛИАЗ ПАЗ 672 ПАЗ 3205(Таджик) ИКАРУС 260 ЛАЗ 695 | ед. 13 1 1 5 2 4 | ед.11 - - 6 2 3 | ед. 11 - - 7+1 - 3 | ед.11 - - 9+1 - 1 |
| 4 | Коэффициенты выпуска на линию | 0532 | 0640 | 0553 | 0707 |
| 5 | Режим работы в сутки, час | 9.70 | 11.52 | 9.75 | 9.86 |
| 6 | Эксплуатационная скорость, км/час | 22.2 | 19 | 22.3 | 22.1 |
| 7 | Маршрутная сеть и наименование маршрутов | кол .марш. 6 | кол. марш. 4 | кол.марш. 5 | кол.марш. 7 |
|  | Боровск-Балабаново | + | + | + | + |
|  | Боровск-Обнинск | + | + | + | + |
|  | Балабаново-Митяево | + | + | + | + |
|  | Боровск-Семичево | + | + | + | + |
|  | Боровск-Ворсино | + | - | - | + |
|  | Боровск-Абрамовск | + | - | - | + |
|  | Боровск-Ермолино | - | - | + | + |

-маршрутная сеть и наименование маршрутов.

| наименование маршрута | протяженность | объем рейсов в год |
| --- | --- | --- |
| Боровск-Институт-Совьяки | 7,5 км | 7192 |
| Пригород: |  |  |
| Боровск-Балабаново | 15,3 | 10950 |
| Боровск-Митяево | 15,7 | 10220 |
| Боровск-Абрамовск | 31,7 (с заездом) | 2920 |
| Боровск –Семичево | 45,8 (43,5; 49,6) | 2190 |
| Боровск –Коростелево | 34,8 | 592 |
| Боровск –Обнинск | 27,5 | 4380 |
| Боровск – Ермолино | 12,4 | 44,4 |
| Боровск – Ворсино | 31,3 | 2190 |
| Балабаново-Ермолино | 7,6 | 4745 |
| Балабаново-28 км | 17,1 | 2920 |

1.3.Намечаемое развитие сети внегородских автобусных маршрутов, рост пассажирских перевозок.

| Открыть движение по маршрутам: | км | Объем рейсов в год |
| --- | --- | --- |
| Боровск – Балабаново-Дорохово | 55 | 1460 |
| Боровск – Малоярославец - Калуга | 110 | 1460 |

Рост объемов перевозок в год пассажиров до 900 тыс. чел. пасс./км до 9500 тыс.км.

# Характеристика работы внегородского автобусного транспорта:

|  | с сентября 2003г | 2004г | 2005г | 2006г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовой объем перевозок тыс.пасс. | 301,3 | 1409,6 | 781,3 | 927,0 |
| годовой объем работы тыс.пасс/км | 3147,4 | 14343,7 | 7679,9 | 9334,4 |
| количество автобусов по маркам | ЛАЗ 695-4 ЛИАЗ 5256-1 Икарус 260-2 ПАЗ 3205-5 ПАЗ 672-1 | Лаз 695-3 Икарус 260-2 ПАЗ 3205-7 | ЛАЗ 695-3 ПАЗ 3205-8 Таджик-1 | ПАЗ 3205-11 Таджик-1 |

Наличие транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц (на конец года, ед.) по району.

| автобусов | легковых машин | грузовых машин |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| 138 | 160 | 312 | 288 | 629 | 729 |

число перевезенных пассажиров транспортом общего пользования крупных и средних предприятий (тыс.ч.)

| 2005 | 2006 |
| --- | --- |
| 1332 | 1217,1 |

г.Ермолино

1.1.Автопарк г. Ермолино:

а) количество автотранспорта всего - 1120 ед., в том числе по видам:

| грузовые | пикапы и фургоны на шасси легковых автомобилей | автоприцепы | специальные грузовые | специальные легковые | легковые служебные | таксомоторы | автобусы | легковые индивидуальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | - | 7 | 1049 |

# 1.2. Характеристика работы внегородского автобусного транспорта:

а) годовой объем перевозок (за последние 5 лет - по годам), млн. пасс.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |

б) годовой объем работы (за последние 5 лет - по годам), млн. пасс/км

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,57 |

в) количество автобусов по маркам (за последние 5 лет - по голам):

|  | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАЗ | ПАЗ | ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 14 |

# 1.3. Характеристика работы грузового автотранспорта:

а) Годовой объем перевозок (за последние 5 лет - по годам), млн. тн. по категориям    грузов:

промышленные,    строительные, сельскохозяйственные,

потребительские):

| Категория грузов | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленные | 0,032 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| строительные | 0,005 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| сельскохозяйственные | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| потребительские | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |

б) количество грузовых автомобилей, включая пикапы и автоприцепы (за последние 5 лет - по годам):

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 41 | 45 | 48 | 50 |

в) коэффициент использования автопарка (КИП) - 0,57.

г) средняя грузоподъемность 1 работающего автомобиля - 8 т.

Предприятия транспорта общего пользования:

# МУП САТ «Автобусник», МУП «Автоколонна -1364»

Предприятия автомобильного грузового транспорта:

ООО "АБК-Транс", ООО"Альянс-Сервис", ООО"Компания  Транском", ООО «ТРАК», ООО"ТрансКом"

## III.4 Инженерная инфраструктура

### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Водоснабжение на территории Боровского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества. Услугами водоснабжения - далее общества (Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»)  обеспечиваются г. Балабаново, г. Боровска и ул. Русиновская г. Ермолино. В настоящее время пользуются питьевой водой от водопроводов общества 30,3 тыс. человек, что составляет 55,2 %. Всего в аренде общества (ООО «Калужский областной водоканал») 4 водопровода по Боровскому району. 2 водопровода в г. Боровске, один в г. Балабаново и один  в г. Ермолино по ул. Русиновской.

Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема 16,6 тыс. м3/сутки. Установленная производственная мощность насосных станций второго подъема 59,4 тыс. м3/сутки. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений 25,0 тыс. м3/сутки. Установленная производственная мощность водопровода 16,6 тыс. м3/сутки.

Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м (по данным Калугастата)

|  | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Боровский район | 4129 | 4147 |

Использование водных ресурсов (за год; миллионов кубических метров)

| Использование водных ресурсов-всего | в том числе на: |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | производственные нужды | хозяйственные нужды |
| 10,84 | 10,75 | 1,57 | 1,56 | 4,70 | 4,67 |

Источники водоснабжения.

В настоящее время  на территории Боровского района в аренде общества пять водозаборов подземных вод, объединяющих 22 артезианские скважины и два каптажа ключей.  Общий объем водозабора за 2006 год составил 4 275,2 тыс.м3/год

Распределение воды по водозаборам Боровского района  в 2006 году в тыс. м3 год:

Водозабор г. Боровска                                  -       813,1;                 19,0 %

Водозабор п. ВНИИФиП г. Боровска         -        119,4;                  2,8 %

Акатовский водозабор г. Балабаново            -      973,1;                22,8 %

Тарутинский водозабор г.Балабаново           -   2 165,8;                50,7  %

Водозабор г. Ермолино (ул. Русиновская)    -      203 ,8;                 4,7  %.

Утвержденные запасы подземных вод:

Тарутинский водозабор  -    13,44 тыс. м3/сутки;

Акатовский водозабор    -       5,0 тыс. м3/сутки;

Сатинский водозабор      -    45,56 тыс. м3/сутки;

По городу Балабаново скважины  объединены в 2  самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (расположены в Жуковском районе Калужской области).

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины.

Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд  длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин  удаленных друг от друга на 370-1150м.

По классу водоисточников оба водозабора относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3.

# Процент износа по данным водозаборам составляет 54,6 %

По городу Боровску эксплуатируются так же два водозабора. Шесть скважины  расположены на территории города Боровска и не объединены в единый водозабор, одна артскважина  и каптаж  расположены в черте поселка ВНИИФБиП г. Боровска. и имеют автономное водоснабжение.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3. Каптаж относится ко 2 классу по бактериологическим показателям, по физико-химическим показателям к 1 классу.

# Процент износа по данным водозаборам составляет 74,6 %

По городу Ермолино эксплуатируется один водозабор для водоснабжения улицы Русиновской, представленный двумя скважинами и одним каптажем.

По классу водоисточников скважины относятся к 1 классу, каптаж ко 2 классу по бактериологическим анализам.

# Процент износа по данным водозаборам составляет 48,2 %

Основные водоносные горизонты подземных вод

| № п./п. | Водоносные горизонты | Количество скважин | Водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. действующих |  |
| 1 | Каширский | 8 |  |  |
| 2 | Протвинский | 23 |  |  |
| 3 | Окский | 23 |  |  |
| 4 | Тульский | 1 |  |  |
|  | всего: | 55 |  |  |

Перечень объектов водоснабжения населения МО «Боровский район»

|  | Наименование объекта | Адрес объекта | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Боровский участок Калугаоблводоканал | г. Боровск ул. Володарского |  |
|  | НС-1 скважина | ул.Урицкого,30 | 63м3/ч |
|  | нс-2 скважина | ул. Московская | 25м3/ч |
|  | нс-3 скважина | ул. Калужская | 63м3/ч |
|  | нс-4 скважина 1 | ул. Ленина | 16м3/ч |
|  | скважина 2 |  | 40м3/ч |
|  | нс-5 скважина | пос. ВНИИФБиП | 16м3/ч |
|  | башня | ул. Калужская | 300м3/ч |
|  | башня | ул.Московская | 100м3/ч |
|  | башня | пос. ВНИИФБиП | 80м3/ч |
|  | артскважина | пос. Ворсино | 3 шт 16 м3/ч |
|  | артскважина | д.Добрино | 10 м3/ч |
|  | артскважина | д. Кривское | 16 м3/ч |
|  | артскважина | д.Климовское | 16 м3/ч |
|  | артскважина | д.Писково | 16 м3/ч |
|  | башня | д.Кривское | 150м3 |
|  | скважина | д.Кривское | 25м3/ч |
|  | башня | д.Борисово | 18м3 |
|  | скважина | д.Борисово | 10м3/ч |
|  | башня | д. Старая | 18 м3 |
|  | скважина | д.Старая | 6,3м3/ч |
|  | башня | д.Семичево | 10м3 |
|  | скважина | д.Семичево | 6,3 м3/ч |
|  | башня | д.Федорино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Федорино | 2x6,3 м3 /ч |
|  | башня | д.Дылдино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Дылдино | 10м3/ч |
|  | башня | д.Белкино | 40 м3 |
|  | артскважина | д.Белкино | 10м3/ч |
|  | башня | д.Митяево | 18 м3 |
|  | скважина | д.Митяево | 16м3/ч |
|  | башня | д.Редькино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Редькино | 6,3м3/ч |
|  | башня | д.Куприно | 18 м3 |
|  | скважина | д.Куприно | 6,3м3/ч |
|  | башня | д. Ильино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Ильино | 6,3 м3 |
|  | башня | д.Малахово | 20 м3 |
|  | скважина | д.Малахово | 6,3м3/ч |
|  | башня | д.Комлево | 18 м3 |
|  | скважина | д.Комлево | 10м3/ч. |

Водные ресурсы реки Протвы используются для водоснабжения ЗАО "Кривское" (орошение), ОАО «Ермолино» и ОАО «Руно» (промышленное водоснабжение). Но суммарный водоотбор из реки в 2005 году составил менее 1% от её стока.

Система водоснабжения рекреационных зон – артезианские скважины.

# Перечень водозаборов, работающих на неутвержденных запасах.

|  | NN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок | Установ. | Продолж. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | п./п. | Недропользователь | N | Годов. отбор 1998 | РАЗРЕШЕННЫЙ | Кол-во | Лицензия | действ. | размер | первого |  |
| п./п. | в рай |  | дела | тыс. м3 | т.м3/сут | водоотбор | скваж. | N | дата | срок | лицен. | платежа | этапа |  |
|  | оне |  | у нас |  |  | т.мз/год | м3/сут |  |  | регистрации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | ВСЕГО ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: |  | 120235,5 | 329,41 | 91903,0 | 263089 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В Т.Ч. ПО ВЫДАННЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ: |  | 82337,3 | 225,58 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БОРОВСКИЙ РАЙОH ВСЕГО: |  | 27821,8 | 76,22 | 19162,6 | 53880 | 150 |  |  |  |  |  |  | один. - 3 |
|  |  | ЗАРЕГИСТРИР - 12 ЛИЦЕНЗИЙ |  | 19355 | 53,03 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | гр. - 9 |
|  |  | ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 | МП "ВОДОКАНАЛ" Г.ОБНИНСК САМСОНОВСКИЙ В-Р | 256 | 2628 | 7,20 | 2226,5 | 6100 | 10 | 04331 ВЭ | 24.10.1997г. | 31.12.2002г. | 5л. | 4% |  | гр. |
| 45 | 2 | МП "ВОДОКАНАЛ" Г.ОБНИНСК ВАШУТИНСКИЙ В-Р | 253 | 11856 | 32,48 | 12045,0 | 33000 | 24 | 03473 ВЭ | 20.02.1997г. | 01.09.1999г. | 2.5л | 4% | 1г. | гр. переоц.зап. |
| 46 | 3 | МП "ВОДОКАНАЛ" Г.ОБНИНСК ДОБРИНСКИЙ В-Р | 255 | 5430 | 14,88 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 4 | ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" Г.ОБНИНСК | 269 | 811 | 2,22 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 5 | ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Г.ОБНИНСК | 271 | 821 | 2,25 | 825,0 | 2261 | 5 | 02916 ВЭ | 27.08.1996г. | 01.01.2001г. | 4.3г | 4% |  | гр. |
| 49 | 6 | ФИЛИАЛ НИФХИ ИМ. Л.Я.КАРПОВА Г.ОБНИНСК | 349 | 556 | 1,52 | 730,5 | 2588 | 4 | 06204 ВЭ | 21.05.1999г. | 01.01.2006г. | 6,8л | 4% |  | гр. |
| 50 | 7 | В/Ч 29522 Г.БАЛАБАНОВО |  | 512 | 1,40 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 8 | РУСИНОВСКИЙ УЧАСТОК "ВОДОКАНАЛ" Ермолино | 149 | 229 | 0,63 | 229,7 | 651 | 1 | 04075 ВЭ | 13.08.1997г. | 01.01.2005г. | 7.3г | 3% |  | гр. |
| 52 | 9 | АФ "КРИВСКОЕ" |  | 0 | 0,00 |  |  | Н.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10 | ОАО "ЕРМОЛИНО" |  | 396 | 1,08 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 11 | МОЛОКОЗАВОД Г.БОРОВСК |  | 31 | 0,08 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 12 | В/Ч 02014 (Д.МИТЯЕВО) |  | 388 | 1,06 |  |  | Н.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 13 | В/Ч 77998 (Д.КОРЯКОВО) |  | 9 | 0,02 |  |  | Н.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 14 | ГП "КАЛУГАОБЛВОДКАНАЛ" БОРОВСКИЙ УЧ-К | 146 | 968 | 2,65 | 976,7 | 2676 | 4 | 04437 ВЭ | 19.11.1997г. | 01.01.2001г. | 3г | 4% |  | гр. |
| 58 | 15 | РТП Г.БОРОВСК (СЕЛЬХОЗТЕХНИКА) |  | 27 | 0,07 |  |  | КАП. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 16 | АО ГПЗ "ВОРСИНО" |  | 308 | 0,84 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 17 | АОЗТ "РОДИНА" |  | 64 | 0,18 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 18 | СКХ "РУСЬ" (ТОО) |  | 43 | 0,12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 19 | ПКДС "БОРИСОВО" |  | 92 | 0,25 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 20 | АОЗ "АСЕНЬЕВСКОЕ" (К-З "МОСКВА") |  | 98 | 0,27 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 21 | АООТ "Боровский з-д радиотехнологич. оснащения г.БОРОВСК (БЗРТО) | 178 | 90 | 0,25 |  |  | 4 | 01838 ВЭ | 11.10.1995г. | 01.01.1999г. | 3г | 4% |  | гр. |
| 65 | 22 | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" БАЛАБАНОВ.УЧ. | 151 | 2152 | 5,90 | 2025,2 | 5922 | 9 | 05476 ВЭ | 01.10.1998г. | 01.10.2003г. | 5л | 4% |  | гр. |
| 66 | 23 | АОЗТ "ПРИГОРОДНОЕ" | 339 | 51 | 0,14 | 50,81 | 139 | 5 | 05670 ВЭ | 11.12.1998г. | 01.03.2004г. | 5л | 3% |  | гр. |
| 67 | 24 | ОПХ "ЕРМОЛИНО" |  | 90 | 0,25 |  |  | Н.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 25 | КП "СЕРЕДИНСКОЕ" ПОДСОБН.ХОЗ-ВО |  | 36 | 0,10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 26 | К/З ИМ "ЦИОЛКОВСКОГО" |  | 42 | 0,12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 27 | ТИЗ "ВОРСИНО-АВИА" (РАЗ. И ДОБ.) | 305 | 17 | 0,05 | 17,5 | 48 | 1 | 05186 ВЭ | 22.06.1998г. | 01.01.2005г. | 5.5л | 4% | 1г | один. |
| 71 | 28 | ЗАО "ПЛИТСПИЧПРОМ" | 373 | 72 | 0,20 | 30,88 | 479 | 3 | 06205 ВЭ | 21.05.1999г. | 01.04.2005г. | 6л | 4% |  | гр. |
| 72 | 29 | АВТОКОЛОННА 1364 | 322 | 4,8 | 0,01 | 4,8 | 16 | 1 | 05635 ВЭ | 26.11.1998г. | 01.08.2006г. | 8л | 3% |  | один. |

# Описание сооружений водоподготовки.

Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживание питьевой воды) имеются только в городе Балабаново.

Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фактическая производительность 8,6 тыс. м3/сутки. В состав сооружений  водоподготовки водозабора входят:

здание станции обезжелезивания -  8 скорых фильтров;

хлораторная, переведена на гипохлорит натрия в 2004 году;

один резервуар чистой воды  2000 м3;

насосная станция второго подъема;

два пруда накопителя промывных вод;

водонапорная башня для промывки фильтров.

Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены. При незначительном износе 28,3 %  учитывая длительный период строительства (около 30 лет) в настоящее время станция нуждается в реконструкции. В аренду общества станция обезжелезивания не передана, переданы только насосная станция II-го подъема и хлораторная.

Насосные станции.

Помимо насосной станции второго подъема в г. Балабаново имеется насосная станция второго подъема  в г. Боровске и насосная станция каптажа ключей (I-го подъема) в н. ВНИИФБ г. Боровска. Общий износ насосных станций 68,9 % .

Водопроводная сеть.

Общая протяженность водопроводной сети  в аренде общества по Боровскому району на 1.01.06г. составляет 93,4 км, в том числе  водоводов 46,2 км.

г. Балабаново

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 55,3 км, в том числе водоводы – 42,2 км. Водопроводные сети  в основном чугунные и стальные. Сети с износом от 90% до 100%  в основном стальные их протяженность составляет 16,4 км. Общий износ водопроводных сетей 69,4 %.  На водопроводных сетях эксплуатируется 8 водоразборных колонок 60 пожарных гидрантов.

г. Боровск

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 35 км, из них 30,6 км - чугун, 3,5 км - сталь, 0,5км - полиэтилен и 0,4 км -  асбестоцемент. Водоводов - 3,0 км. Сети с износом от 90% до 100%  в основном стальные их протяженность составляет 8,9 км. Общий износ водопроводных сетей  79,8 %.

На водопроводных сетях эксплуатируется 116 водоразборных колонок, 169 пожарных гидрантов и 341 задвижка. В г. Боровске на сетях две водонапорные башни объемом 100 м3 и 500 м3 – кирпичные. Так же на сетях имеется один резервуар чистой воды 600 м 3. По п. ВНИИФБ г. Боровска одна водонапорная башня объемом 80 м3 и два резервуара объемом по 50 м3 каждый.  Водонапорные башни и РЧВ имеют износ 73,4 %

г. Ермолино ул. Русиновская

Общая протяженность водопроводных сетей 3,1 км, из них водоводы 1,0 км. Все сети чугунные. Сетей имеющих износ от 90 до 100% нет. Общий износ водопроводных сетей 10,9 %. На водопроводных сетях обслуживается 16 водоразборных колонок. Имеется две водонапорные башни объемом 12 и 25 м3. Водонапорная башня Рожновского типа объемом 12 м3 . Вторая водонапорная башня кирпичная. Водонапорные башни имеют износ 68,7 %.

# Оценка водоводов.

Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов  в Боровском районе пришлась на 50-70 годы прошлого века. Около 40% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, стальные трубы в основном в использовании более 20 лет.  Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 20%. Общий износ водопроводных сетей по Боровскому району составляет 67,4 %.

По Боровскому району по сетям, находящимся в аренде общества приходится 3,2 аварии на 1 км. Для сравнения - количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.

Краткое описание системы водоотведения общества по Боровскому району.

Канализационные сети.

Сточные воды  города Балабаново отводятся на очистные сооружения биологической очистки ЗАО «Плитспичпром» и в/части 29522. Сетей канализации в аренде общества нет.

Водоотведение для ул. Русиновской г. Ермолино и г. Боровска общее. Сточные воды отводятся на Боровские общерайонные очистные сооружения канализации, которые находятся в 2006 году в собственности ООО «Алмаз» и арендуются ОАО «БЗРТО».

Общая протяженность канализационных сетей по городу Боровску 19,2 км., из них 4.5 км чугун, 0,3 км асбестоцемент, 0,7 км железобетон,  13,7 км  керамика. Износ сетей составляет 67,4 %. По г. Ермолино ул. Русиновская  3,3 км из них 0,3 км- керамика, 0,4 км - асбестоцемент и 2,6 км - железобетонные сети. Износ сетей составляет  68,8 % .

Система канализации является раздельной.

Сроки использования трубопроводов следующие:

45% керамических труб  и железобетонных труб находится в использовании более 20 лет,

70% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет.

По Боровскому району по сетям канализации, находящимся в аренде общества приходится 0,8 аварии на 1 км. Для сравнения количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.

На сетях эксплуатируется 3  канализационных насосных станции в г. Боровске, установленной мощностью 17,7 тыс. м3/сутки.  Срок их строительства 60-90 годы,  практически все КНС не имеют автоматизации, или она частичная.   Балансовый износ 97,7 %. Одна КНС в г. Балабаново по ул. Московской  на обслуживании.

Очистные сооружения канализации.

Очистные  сооружений канализации района по результатам обследования в июле 2006 г.:

ОСК с проектной производительностью 10 тыс. м3/сутки были сданы в эксплуатацию в ноябре месяце 1987 года. Годовой лимит 1335,84 тыс. м3, суточный 4880,26 м3. Фактические данные  составили в 2005 году 782,9 тыс. м3 за год, или 2145,0  м3/сут.

Данные лабораторного контроля подтвердили неэффективность работы очистных сооружений канализации. При проектной эффективности 95 % существующая эффективность очистки не более 50 %. Проектные показатели и ПДС не соблюдаются.  Отмечается загрязнение реки Протвы ниже сброса сточных вод. Потребуется проведение капитального ремонта, реконструкции и технологической наладки работы ОСК.

Канализование промышленных предприятий:

-локальные очистные сооружения предприятий: ОАО «БЗРТО», ЗАО «Плитспичпром» г. Балабаново, ОАО «Ермолино» г. Ермолино.

Система канализования объектов животноводства  - ямы - навозохранилища.

Характеристика учета объемов воды и стоков.

В настоящее время учет ведется по работе насосного оборудования, по очистным сооружениям учет ведется косвенным методом.

Город Балабаново.

Всего по городу 979 абонентов: в том числе 884 абонента по обеспечению населения (19,7 тыс. человек по подаче воды и 2,3 тыс. человек прием сточных вод), 18 бюджетных организаций и 77 прочих организаций.  Всего установлено 1192 водомера: из них 1079 у населения (68 на вводах в жилые дома и 1011  квартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 15 водомеров по бюджетным организациям и 98 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

Город Боровск.

Всего по городу 2032 абонента: в том числе 1939 абонентов по обеспечению населения (9,2 тыс. человек по подаче воды и 5,9 тыс. человек прием сточных вод), 33 бюджетных организаций и 60 прочих организаций.  Всего установлено 710 водомеров: из них 597 у населения (545 на вводе в жилые дома и 52 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 30 водомеров по бюджетным организациям и  83 по прочим организациям по нормативам, 3 водомера по бюджетным организациям и 4 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

Город Ермолино ул. Русиновская.

Всего по ул. Русиновской  420 абонентов: в том числе 409 абонентов по обеспечению населения (1,4 тыс. человек по подаче воды и 0,9 тыс. человек прием сточных вод), 3 бюджетные организации и 8 прочих организаций.  Всего установлено 59 водомеров: из них 38 у населения (16 на вводе в жилые дома и 22 квартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 4 водомера по бюджетным организациям и 17 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

Наличие гидрологических скважин и природных источников, используемых собственниками, владельцами земельных участков и садоводческих товариществ.

# МО ГП «город Боровск»

1.В 2006 году администрация муниципального образования городское поселение город Боровск провела обустройство родника ул. Мира. Выполнен новый пешеходный переход через ручей. Произведена очистка русла ключа. Будут произведены работы по бетонированию пешеходной дорожки и окультуриванию каптажа.

2.Родник в конце ул. Рабочая находится в хорошем состоянии, санитарные требования соблюдаются. Над родником имеется кровля.

3.Родник ул. Урицкого вмонтирован в деревянный сруб, что предотвращает загрязнение каптажа.

4.Родник ул. Большая находится в ведении Пафнутьев - Боровского монастыря и соответствует санитарным требованиям.

5.Родник ул. Ж. Работниц по санитарно-бактериологическим анализам не соответствует для использования в питьевых целях, об этом будет дана информация для населения в печатных органах и выставлены у источника предупреждающие таблицы.

6.Родник ул. Ф.Энгельса находится в удовлетворительном состоянии, дополнительно будут выполнены работы по устройству пешеходной дорожки и обустройству места забора воды у источника.

# МО СП деревня Совьяки

СНТ «Силуэт» д. Козельское - скважина глубиной 60 метров, СНТ «Клен»-26-ый, ООО «ЭТНО - ДЕРЕВНЯ» («ЭТНОМИР») д. Петрово, СНТ «Солнечный» д. Ильино - скважина глубиной 11 метра, СНТ «Винт» д. Сатино.

Количество шахтных колодцев 7 шт.: д.д. Загрязье-1, Петрово-1, Рязанцево-1, Лучны-1, Редькино-1, Митяево (старая деревня)-2;

Количество родников 5 шт.: д.д. Бердовка-1, Митинки-1, Сатино-1, Красное-2.

МО СП деревня Кривское

д. Климовское - 2 скважины частные.

д. Новомихайловское - 2 скважины частные+ 1 адм.

д. Машково               -1 скв. Адм.

СТ «Берег» (Новомихайловское) - 2- СКВ. частные

СТ «Вашутино» (Вашутино) -3 скв. частные

СТ «Газовик-1» (Заречье) -3 скв. Частные

СТ «Загороди» (Городня) -1 скв. Частная

СТ «Комета» (Фатеево) - 2 скв. Частные

СТ «Лесное» (Кривское) -1-скв. Частная

СТ «Машково» (Машково) -3 скв.частные

СТ «Метеоролог» (Писково) -1 скв. Частная

СТ «Птицевод» (Вашутино)-б скв. частные

СТ «Солнышко» (Заречье) - 2 скв. частные

СТ «Восход» (Машково)-   5 колодцев частные

СТ «Причал» (Ивановское)- 6 колодцев частные

д. Новомихайловское - 1 колодец общий

д. Вашутино              -1 колодец общ.

д.Городня                - 3 колодца общ.

д. Машково              -1 колодец общ.

СТ «Венера»(городня)-7 скв.

# ИТОГО:

# Скважин частных в СТ -24 шт. + 7=31шт.

Скважин общих в деревнях -2шт.

Скважин частных в деревнях -4 шт.

Колодцы в СТ частные -11шт.

Колодцы в деревнях общие- 6 шт.

Водоснабжение объектов животноводства - водонапорные башни.

Сведения о балансосодержании водозаборов (скважин) в сельских населенных пунктах Боровского района Калужской области по состоянию на 01.03.2007 г.

| наименование сельского поселения | количество водозаборов (скважин), всего | в том числе | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | находятся в муниципальной собственности | подлежит передачи в муниципальную собственность | осталось в собственности сельхозорганизаций | подлежит ликвидации |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе имеется лицензия |  |  |
| СПК колхоз «Русь» |  |  |  | - |  |  | переданы в муниципальную собственность |
| СХА колхоз «Москва» |  |  |  | 8 (7 скважин действующих, 1 резервная) | да |  | д. Асеньевское-1, д. Тишнево-1, д. Тюнино-1, д. Жилетово-1, д. Хитрово-1, д. Медовники-1, д. Серединское-1 |
| ООО «Борисово» |  |  |  | 2 | - |  | д. Борисово-1, д. Дылдино-1 |
| ООО колхоз «Циолковского» |  |  |  | 3 | - |  | требуется капитальный ремонт |
| ЗАО «Кривское» |  |  |  | 1 | - |  | д. Кривское |
| ПСК СХА колхоз «Пригородное» |  |  |  | - | - |  | переданы в муниципальную собственность |
| СХА колхоз «Первомайский» |  |  |  | 3 | - |  | д. Совьяки-1, д. Бутовка-1, д. Бердовка-1 |
| ОНО ОПХ «Ермолино» |  |  |  | 1 | - |  | Центральная усадьба |
| Всего |  |  |  | 18 (17 действующих) |  |  |  |

Основные проблемы деятельности общества в Боровском районе и пути их решения.

Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:

| Основные проблемы | Причины | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям по г. Боровску (по содержанию железа, мутности) установленным требованиям. Недостаточная мощность, учитывая перспективу развития по техническому заданию. | Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой» | Окончание строительства Сатинского водозабора со строительством сооружений водоподготовки. |
| Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития по техническому заданию. | Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей. Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения и развития предприятия. Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ города. Отсутствие законодательной базы для взимания платы, на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов. | Строительство новых сетей водоснабжения и канализации Перекладка сетей водопровода и канализации с увеличением диаметров |
| Необходимость решения вопросов водоотведения по Боровскому району с учетом перспективы развития и неудовлетворительное качество очистки сточных вод на ОСК Боровского района | Строительство сооружений в 60-80 годы, по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой» Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения | Проектирование, реконструкция и расширение ОСК Проектирование, реконструкция и строительство КНС. |
| Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат | Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения. | Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения |

За последние годы ухудшилось водоснабжение сельского населения района. В целом по району (по микробиологическим показателям) качество питьевой воды не в полной мере соответствует нормативам. Низкое качество питьевой воды связано с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей.

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов, как правило, соблюдаются: имеются ограждения 1 пояса (зона строгого режима), 2 пояса (зона ограничений), 3 пояса (зона наблюдений), но не у всех. Однако существенную часть существующих водозаборов составляют такие, у которых отсутствует территория для создания ЗСО 1 пояса.

Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских населенных пунктов существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

### III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

В настоящее время  ведется работа по переводу котельных Боровского района на газ.

Количество котельных на конец 2006 г. всего 27 ед.,  в т.ч. по видам топлива: газовые -26 ед., работающие на твердом топливе- 1ед.

ГП г. Боровск: 10 котельных МУП «Коммунальные тепловые сети» муниципального района, обслуживающие жилищный фонд и предприятия города. Суммарная мощность составляет 32,37 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка по договорам на использование тепловой энергии по отоплению - 12,925 Гкал/час, по ГВС - 2,01 Гкал/час.

| Котельные МУП "Коммунальные тепловые сети" МО "Боровский район" |
| --- |
| № п./п. | Адрес котельной | Ведомственная принадлежность | Вид топлива осн/реэ | Марка котлов | дата ввода в эксплуатацию | Кол-во | Сумарн. мощность | Потребители | Годовая производительность тепла | Тепловые сети |  | Выводы источников тепла с головных участков тепловых сетей | Присоединенная тепловая нагрузка по договорам на использование тепловой энергии Гкал/ч т/ч | Год ввода в экспл. здания котельн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lобщ. | Dcрp. | кол-вовоВО | Dу | отопл | ГВС | вентил |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | Гкал/час |  | Гкал/год | КМ | ММ | ШТ. | мм |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ЦРБ г. Боровск ул.1 Мая | МО "Боровский район" | Газ/- | НР-18водогр Е 1/9паров. | 04г., 02г., 1990 1988г. | 4 1 | 2,24 0,6 | ТМО | 4321,5 | 0,7 | до 200 | 4 | 200 | 0,877 | 0,281 |  |  |
| 2 | Школа №1 г. Боровск ул. Ленина д.26 | МО "Боровский район" | Газ/- | ТВГ-1,5 КСВ-1,86 НР-17водог | 2001г. 2004г. | 3 2 2 | 4,5 3,72 1,12 | жил.фонд предприятия | 8105,9 | 4,2 | 125 | 2/4 | 150 | 3,018 | 0,162 |  |  |
| 3 | ВНИИФБиП п. Институт | МО "Боровский район" | Газ/- | ДКВР4/13 паров. | 1966г., 1987 1970г. | 3 | 7,98 | жил. фонд предприятия | 7130,6 | 2,22 | 89 | 2/4 | 200 | 2,673 | 0,134 |  |  |
| 4 | Школа №3 г. Боровск ул. Ж.Работниц | МО "Боровский район" | Газ/- | НР-17водог. | 1979г. | 3 | 1,68 | жил.фонд предприятия | 2993,6 | 1,30 | 89 | 2 | 100 | 1,039 | 0,178 |  |  |
| 5 | Вега г. Боровск ул. Мира | ООО "Калуга-теплоэнерго" | Газ/- | ТТ2000 водог ТТ3150 водог | 2002г 2002г | 2 1 | 3,44 2,709 | жил. фонд предприятия | 13507,2 | 4,54 | 125 | 4 | 200 | 4,039 | 0,514 |  |  |
| 6 | ул. Некрасова г. Боровск | МО "Боровский район" | Газ/- | НР18водогр |  | 4 | 2,48 | жил. фонд предприятия | 2093,0 | 1,02 | 89 | 4 | 150 | 0,517 | 0,741 |  | 1966 |
| 7 | ул. Московская г. Боровск | МО "Боровский район" | Газ/- | Универсал-6 водогр. |  | 2 | 0,792 | жил. фонд предприятия | 331,4 | 0,1 | 76 | 2 | 76 | 0,137 |  |  | 1970 |
| 8 | Ворсино п. Ворсино | МО "Боровский район" | Газ/- | ТВГ-8 водогр. | 1975г. 1976г. | 2 | 16,6 | жил. фонд предприятия | 9216,4 | 8,14 | 159 | 4 | 273 | 2,785 | 0,404 |  | 1983 |
| 9 | совх. Боровский совх. Боровский | МО "Боровский район" | Газ/- | НР-17водог | 1983г. 2к-1997г. | 3 | 2,1 | жил. фонд предприятия | 1940,3 | 1,14 | 89 | 2 | 100 | 0,761 |  |  |  |
| 10 | Рябушки г. Боровск | МО "Боровский район" | Газ/- | ИШМА-100 | 2004г. | 2 |  | Боровская ср. школа №3 | 308,0 | 0,15 | 76 | 2 | 76 | 0,135 |  |  |  |
| 11 | ул. Циолковского г. Боровск | МО "Боровский район" | Газ/- | Ишма-100 | 2005 | 1 | 1,188 | жил. фонд | 271,5 | 0,15 | 89 | 2 | 100 | 0,112 |  |  |  |
| 12 | Автоколонна г. Боровск | МО "Боровский район" | Газ/- | ТВГ-1,5 |  | 2 | 0,792 | жил. фонд предприятия | 840,0 | 0,52 | 50 | 2 | 76 | 0,378 |  |  |  |
| 13 | Угольная котельная Коряково Боровск-2 | МО "Боровский район" | Уголь | НР-17водог | 1-2004г. | 6 | 3,36 | жил. фонд предприятия | 1582,7 | 1,14 |  | 4 | 200 |  |  |  | 1966 |
|  | Электрокотельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Серединское д. Серединское | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | ВЭО-15 |  | 5д./10к |  | жил.фонд | 504,1 |  | 32 | 2 | 32 | 0,212 |  |  |  |
| 17 | Ивакино д.Ивакино | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | ЭПЗ-100 |  | 1д./2к |  | жил.фонд | 114,6 |  | 32 | 2 | 32 | 0,046 |  |  |  |
| 18 | Борисово д.Борисово | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | ЭП-01 |  | Зд./6к |  | жил.фонд | 588,4 |  | 32 | 2 | 32 | 0,742 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 55,301 |  | 53849,1 | 25,32 |  |  |  | 17,997 | 2,468 |  |  |

# Газоснабжение

По территории района проходит магистральный газопровод Серпухов-Ленинград, протяженностью 12 км.

-	протяженность наружных газопроводов – 294,65 км, из них надземных - 15,442км, в том числе:

высокого давления – 45,449км, из них надземных - 1,716км, среднего давления -72,782км, из них надземных-4,064км, низкого давления    - 176,419км, из них надземных - 9,662км,

-распределительные газопроводы - 104,641 км,

-	всего дворовых газопроводов - 71,778км, из них надземных - 5,103км.

Общая протяженность межпоселковых газопроводов- 44,6 км (на 2006 г.), уровень газификации природным газом-80%.

Пропускная способность (по ГРС-Боровск и ГРС-Балабаново)

-всего по району-60000 куб.м/час

в том числе:

паспортная пропускная способность ГРС-Боровск-10000 куб.м/час

(по данным пиковых нагрузок загруженность ГРС составляет 70%)

-паспортная пропускная способность ГРС-Балабаново-50000куб. м/час

(по данным пиковых нагрузок загруженность ГРС составляет 25%)

Перечень разработанных «Схем газоснабжения»:

Схема газоснабжения районов сельской местности Боровского района (Государственный проектный институт Гипрокоммунстрой - 1984г.)

Схема газификации Боровского района - «Разработка инвестиционного проекта газификации Калужской области» (ОАО «ПРОМГA3» - 2003г.)

Газификация индустриального парка в районе с.Ворсино Боровского района Калужской области («Калугаагропром проект»-2006 г.)

Расход природного и сжиженного газа и прогноз потребления газа:

Заключением договоров на поставку газа и учетом потребленного газа занимается ООО «Калугарегионгаз»

Расход газа по району (по ГРС-Боровск и ГРС-Балабаново за 2006 год)

-всего -79,086 млн. куб. м/год

в том числе:

-население-19,120 млн. куб. м/год

-промышленные и коммунально-бытовые потребители-59,966 млн. куб. м/год

из них ЖКХ Боровского района-30,245 млн. куб. м/год

Прогноз потребления. С учетом пропускной способности газораспределительных станций возможно дополнительное размещение предприятий, организаций, объектов ЖКХ с суммарным потреблением природного газа 40 тыс. куб. м/час.

Оценка современного состояния газификации и газоснабжения (Схема газификации Боровского района - «Разработка инвестиционного проекта газификации Калужской области» (ОАО «ПРОМГA3» - 2003г.)

В Боровском районе газифицировано 20,27 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 16,44 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 95%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Асеньевское, Балабаново, Боровск, Ворсино, Ермолино, Климовское, Коряково, Красное, Кривское, Маяк, Совьяки, Фатеево.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в таблице 1.                                                                               Таблица 1.

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 89 | Сталь | 1,5 |
| 108 | Сталь | 6,5 |
| 114 | Сталь | 1,7 |
| 159 | Сталь | 15,4 |
| 168 | Сталь | 2,0 |
| 219 | Сталь | 20,7 |
| 273 | Сталь | 4,5 |
| 325 | Сталь | 4,2 |
| 426 | Сталь | 11,2 |
| ИТОГО: |  | 67,6 |

Расчетное потребление населенными пунктами Боровского района Калужской области

| Название н/п | население | население | котельные | Общий годовой расход, тыс. м 3 | Общий часовой расход, тыс. м 3 /час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность, тыс. чел. | кол-во индив. домов и квартир, шт. | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 /час |  |  |
| ГРС Асеньевское |
| Абрамовская Слобода | 0.021 | 14 | 49.68 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 22.66 |
| Абрамовское | 0.139 | 52 | 194.67 | 93.44 | 1.94 | 0.83 | 196.61 | 94.27 |
| Асеньевское | 0.389 | 112 | 378.51 | 189.55 | 13.89 | 6.94 | 392.40 | 196.50 |
| Бобровники | 0.036 | 12 | 43.67 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 21.61 |
| Бавыкино | 0.081 | 27 | 98.09 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 98.09 | 48.58 |
| Борисово | 0.566 | 129 | 399.14 | 206.78 | 552.78 | 234.72 | 951.92 | 441.50 |
| Бортники | 0.077 | 25 | 99.08 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 99.08 | 47.55 |
| Бутовка | 0.122 | 47 | 204.68 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 204.68 | 95.32 |
| Гордеево | 0.135 | 45 | 164.28 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 164.28 | 81.20 |
| Дылдино | 0.095 | 85 | 273.26 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 273.26 | 126.07 |
| Ищеино | 0.206 | 98 | 348.07 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 348.07 | 164.87 |
| Коростелево | 0.252 | 97 | 355.55 | 171.36 | 16.80 | 0.00 | 372.35 | 171.36 |
| Малахово | 0.146 | 36 | 145.46 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 145.46 | 72.94 |
| Медовники | 0.095 | 38 | 137.70 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 137.70 | 66.29 |
| Пинашино | 0.021 | 13 | 44.79 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 44.79 | 20.81 |
| Сатино | 0.102 | 88 | 326.10 | 152.38 | 0.00 | 0.00 | 326.10 | 152.38 |
| Семичево | 0.038 | 30 | 100.60 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 100.60 | 46.15 |
| Серединское | 0.347 | 125 | 353.39 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 353.39 | 178.43 |
| Сороковеть | 0.102 | 34 | 122.86 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 122.86 | 60.99 |
| Тимашово | 0.021 | 7 | 100.79 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 100.79 | 49.35 |
| Тишнево | 0.081 | 36 | 124.96 | 60.29 | 1.25 | 0.56 | 126.21 | 60.85 |
| Уваровское | 0.092 | 71 | 232.23 | 107.77 | 0.00 | 0.00 | 232.23 | 107.77 |
| Федорино | 0.082 | 70 | 230.02 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 230.02 | 105.64 |
| Щиглево | 0.004 | 3 | 9.72 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 4.54 |
| ГРС Воробьи |
| Киселево | 0.420 | 140 | 612.65 | 304.48 | 0.00 | 0.00 | 612.65 | 304.48 |
| ГРС Балабаново |
| Аристово | 0.132 | 44 | 215.07 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 215.07 | 106.37 |
| Балабаново | 21.654 | 6 768 | 9 848.90 | 4 350.27 | 3014.06 | 11358.40 | 40 062.96 | 15 708.68 |
| Ворсино | 1.489 | 597 | 871.08 | 424.77 | 3 622.29 | 1 450.00 | 4 493.37 | 1 874.77 |
| Добрино | 0.291 | 97 | 392.47 | 195.12 | 0.00 | 0.00 | 392.47 | 195.12 |
| Ермолино | 10.427 | 3 582 | 5 018.36 | 2 382.97 | 11 325.13 | 3 772.22 | 16 343.49 | 6 155.19 |
| Ивакино | 0.171 | 57 | 232.19 | 115.07 | 0.00 | 0.00 | 232.19 | 115.07 |
| Иклинское | 0.144 | 48 | 213.31 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 213.31 | 105.87 |
| Коряково | 0.708 | 236 | 598.81 | 311.43 | 1 160.00 | 483.48 | 1 758.81 | 794.91 |
| Станция Ворсино | 0.024 | 8 | 28.80 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 14.32 |
| Шилово | 0.129 | 43 | 172.83 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 172.83 | 85.93 |
| очистные сооружения | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 111.11 | 128.00 | 111.11 |
| п/х Балабаново | 0.108 | 26 | 101.62 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 51.96 |
| свх.Боровский | 0.800 | 359 | 846.65 | 416.37 | 436.52 | 175.91 | 1 283.17 | 592.28 |
| ГРС Боровск |
| Атрепьево | 0.186 | 62 | 200.13 | 100.80 | 30.56 | 13.89 | 230.69 | 114.69 |
| БЗРТО | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 474.00 | 805.56 | 1 474.00 | 805.56 |
| Башкардово | 0.171 | 57 | 277.25 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 277.25 | 137.84 |
| Боровск | 11.531 | 3 212 | 7 950.88 | 3 631.60 | 13 050.63 | 5 540.86 | 21 001.51 | 9 172.46 |
| Ильино | 0.132 | 112 | 390.82 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 390.82 | 183.24 |
| Красное | 0.186 | 89 | 369.23 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 369.23 | 178.50 |
| Куприно | 0.135 | 70 | 234.23 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 234.23 | 112.38 |
| Маяк | 0.099 | 33 | 71.88 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 71.88 | 24.40 |
| Митяево | 0.252 | 113 | 566.24 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | 566.24 | 276.80 |
| Совьяки | 0.523 | 142 | 597.04 | 301.11 | 40.48 | 6.94 | 637.52 | 308.05 |
| Фатеево | 0.168 | 53 | 112.10 | 60.78 | 135.33 | 58.84 | 247.44 | 119.62 |
| ГРС Малоярославец |
| Климовское | 0.168 | 56 | 203.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 203.89 | 100.89 |
| ГРС Обнинск-1 - ГРС Обнинск-2 |
| Кривское | 1.582 | 561 | 299.79 | 166.26 | 11 790.00 | 3 800.00 | 12 089.79 | 3 966.26 |

Выбор, обоснование и согласование трасс межпоселковых газопроводов.

Перспективная схема газификации района определена в соответствии с рекомендациями Администраций муниципальных образований по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

численности населения, проживающего в населенных пунктах;

наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом было определено 34 населенных пункта, подлежащих газификации в районе.

Населенные пункты района, принятые к газоснабжению приведены в табл. 3

Таблица 3

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Боровский | ГРС Асеньевское | Абрамовская Слобода, Абрамовское, Бобровники, Бавыкино, Борисово, Бортники, Бутовка, Гордеево, Дылдино, Ищеино, Коростелево, Малахово, Медовники, Пинашино, Сатино, Семичево, Серединское, Сороковеть, Тимашово, Тишнево, Уваровское, Федорино, Щиглево |
|  | ГРС Воробьи | Киселево |
|  | ГРС Балабаново | Аристово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Шилово |
|  | ГРС Боровск | Атрепьево, Башкардово, Ильино, Куприно, Митяево |

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество населенных пунктов в соответствии с разработанной схемой газификации района по результатам предварительных расчетов представлена в табл. 4.

Таблица 4.

| Наименование района | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | Количество населенных пунктов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Боровский | 73,2 | 34 |

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Асеньевское.

Существующая ГРС Асеньевское получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2003 г. Его протяженность - 0,3 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-давлением на выходе 12 кгс/см 2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 24 населенных пункта Боровского района (1 населенный пункт газифицирован). Предусмотрена газификация 23 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 56,8 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 69,2 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Асеньевское | Абрамовская Слобода, Абрамовское, Бобровники, Бавыкино, Борисово, Бортники, Бутовка, Гордеево, Дылдино, Ищеино, Коростелево, Малахово, Медовники, Пинашино, Сатино, Семичево, Серединское, Сороковеть, Тимашово, Тишнево, Уваровское, Федорино, Щиглево |

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Воробьи

Существующая ГРС Воробьи получает газ от магистрального газопровода КГМО - Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1972 г. Его протяженность - 0,8 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2, проектная производительность - 10,5 млн. м 3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-давлением на выходе 6 кгс/см 2 (диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 1 населенный пункт Боровского района (0 населенных пунктов газифицировано). Предусмотрена газификация 1 населенного пункта района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 0,3 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 43,9 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Воробьи | Киселево |

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Балабаново

Существующая ГРС Балабаново получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 г. Его протяженность - 8,2 км; диаметр - 168 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2, проектная производительность - 262,8 млн. м 3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

давлением на выходе 6 кгс/см 2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, сталь);

давлением на выходе 3 кгс/см 2 (диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 12 населенных пунктов Боровского района (7 населенных пунктов газифицировано). Предусмотрена газификация 5 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 8,5 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 36,6 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Балабаново | Аристово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Шилово |

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Боровск

Существующая ГРС Боровск получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1966 г. Его протяженность - 1,2 км; диаметр - 114 мм, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2, проектная производительность - 87,7 млн. м 3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-давлением на выходе 3 кгс/см 2 (диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 10 населенных пунктов Боровского района (4 населенных пункта газифицировано). Предусмотрена газификация 5 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 7,9 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 32,4 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Боровск | Атрепьево, Башкардово, Ильино, Куприно, Митяево |

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Малоярославец

Существующая ГРС Малоярославец получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1966 г. Его протяженность - 2,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки – 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2; проектная производительность - 131,4 млн. м 3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-давлением на выходе 12 кгс/см 2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 1 населенный пункт Боровского района (1 населенный пункт газифицирован). Дальнейшая газификация населенных пунктов района от ГРС Малоярославец не предусмотрена.

Протяженность межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 3,1 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 66,5 км.

Газоснабжение потребителей Боровского района от ГРС Обнинск-1 -ГРС Обнинск-2

Существующая ГРС Обнинск-1 получает газ от магистрального газопровода Дашава   Киев - Брянск - Москва. Отвод к ГРС двухниточный. Первая нитка введена в эксплуатацию в 1961 г. Ее протяженность - 13,7 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2; проектная производительность - 655,0 млн. м 3/год. Вторая нитка введена в эксплуатацию в 1966 г. Ее протяженность - 3,8 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 8 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-	давлением на выходе 6 кгс/см 2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Существующая ГРС Обнинск - 2 получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1983 г. Его протяженность - 0,3 км; диаметр - 325 мм, толщина стенки - 8 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2, проектная производительность - 814,7 млн. м 3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-	давлением на выходе 6 кгс/см 2 (диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм, сталь).

Существующая газораспределительная сеть охватывает 1 населенный пункт Боровского района. Дальнейшая газификация населенных пунктов района от ГРС не предусмотрена.

Протяженность межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Боровского района составляет 1,8 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 31,1 км.

Газоснабжение населенных пунктов Боровского района предусмотрено от шести ГРС. А именно, ГРС Асеньевское, ГРС Воробьи, ГРС Балабаново, ГРС Боровск, ГРС Малоярославец и ГРС Обнинск-1 - ГРС Обнинск-2.

На основании гидравлических расчетов и оптимизации газораспределительной сети определен диаметр газопроводов, давление газа, подаваемого к потребителю и материал труб газопроводов. Сформирована рациональная схема газопотребления.

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.08-87** “Газоснабжение”.

Трубы для газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также соединительные детали предусмотрены из спокойной углеродистой стали марок Ст2, Ст3, Ст4 по ГОСТ 380-94. Предусмотрены полиэтиленовые трубы из полиэтилена ПЭ-80 в соответствии с требованиями ГОСТ Р50838-95*.

Газораспределительные пункты применяются в основном в шкафном исполнении в зависимости от производительности и назначения.

Потребность в материально-технических ресурсах.

На основании разработанной и утвержденной схемы газификации района произведен расчет потребности в материально-технических ресурсах по району.

На территории района предполагается строительство 34 газорегуляторных пунктов (ГРП).

Результаты расчета протяженности межпоселковых газопроводов по диаметрам приведены в таблице

| Диаметр газопрово- дов, мм | Материал труб | Протяжен- ность труб данного диаметра по району, км | Количество переходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | железных дорог | автомо- бильных дорог | водных пре-град |
| 63 | ПЭ | 10,15 | 0 | 3 | 4 |

Информация о населенных пунктах

| наименование н/п | численность населения, тыс.человек | дома с инд. отоплением | кол-во квартир с центр. отоплением | Перспектива по ген. плану развития н/п. | Личный скот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в домах с инд. отопление м | в квартирах с центр. отопление м | кол-во индивидуа льных домов (ПГ+ВПГ+О П) | Общая площадь индивидуа льных домов, м2 | кол-во квартир с водонагрев ателем (ПГ+ВПГ) | кол-во квартир с центральн ым горячим водоснаб. (только ПГ) | индивидуа льных домов | Общая площадь индивидуа льных домов, м2 | квартир | общая площадь квартир, м2 | коровы | свиньи | лошади |

Боровский

| Атрепьевская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Митяево | 0.252 |  | 113 | 5085 |  |  | 50 | 2800 |  |  |  |  |  |
| Федотово | 0.213 |  | 71 | 3195 |  |  | 30 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Башкардово | 0.171 |  | 57 | 2565 |  |  | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |
| Ильино | 0.132 |  | 112 | 5040 |  |  | 10 | 500 |  |  |  |  |  |
| Федькино | 0.186 |  | 62 | 2790 |  |  | 10 | 500 |  |  |  |  |  |
| Куприно | 0.135 |  | 70 | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атрепьево | 0.162 | 0.024 | 54 | 2430 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козельское | 0.132 |  | 44 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колодкино | 0.087 |  | 29 | 1305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совьяки с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совьяки | 0.388 | 0.135 | 115 | 7130 | 27 |  | 32 | 1700 |  |  | 13 | 86 |  |
| Бутовка | 0.122 |  | 47 | 3170 |  |  | 4 | 218 |  |  | 31 | 52 |  |
| Сатино | 0.102 |  | 88 | 4576 |  |  | 12 | 672 |  |  | 4 | 12 |  |
| Бердовка | 0.065 |  | 32 | 1656 |  |  | 8 | 410 |  |  |  |  |  |
| Красное | 0.186 |  | 89 | 4094 |  |  | 18 | 1006 |  |  | 1 | 12 |  |
| Загрязье | 0.042 |  | 42 | 1761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское-1 | 0.039 |  | 33 | 1510 |  |  | 14 | 802 |  |  |  | 8 | 2 |
| Маломахово | 0.042 |  | 36 | 1650 |  |  | 10 | 560 |  |  | 4 | 26 |  |
| Аграфенино | 0.029 |  | 29 | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беницы | 0.28 |  | 122 | 6920 |  |  | 32 | 1800 |  |  | 30 | 6 |  |
| Челохово | 0.038 |  | 17 | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каверино | 0.019 |  | 7 | 368 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Петрово | 0.042 |  | 39 | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лучни | 0.041 |  | 36 | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разанцево | 0.036 |  | 28 | 1312 |  |  | 8 | 420 |  |  |  |  |  |
| Рыжково | 0.032 |  | 28 | 1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дедюевка | 0.028 |  | 21 | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Митинка | 0.028 |  | 28 | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асеньевская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асеньевское | 0.326 | 0.063 | 91 | 4095 | 21 |  |  |  |  |  | 29 | 46 |  |
| Асеньевская Слобода | 0.042 |  | 15 | 675 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Абрамовское | 0.139 |  | 52 | 2340 |  |  |  |  |  |  | 12 | 27 |  |
| АбрамовскаяСлобода | 0.021 |  | 14 | 630 |  |  |  |  |  |  | 59 |
| Болдаково | 0.004 |  | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортники | 0.077 |  | 25 | 1125 |  |  |  |  |  |  | 7 | 24 |  |
| Висящево | 0.013 |  | 11 | 495 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Горки | 0.011 |  | 5 | 225 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Деревеньки | 0.005 |  | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Жилетово | 0.044 |  | 15 | 675 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Курчино | 0.043 |  | 24 | 1080 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Колодези | 0.019 |  | 11 | 495 |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Малахово | 0.146 |  | 36 | 1620 |  |  |  |  |  |  | 9 | 12 | 1 |
| Медовники | 0.095 |  | 38 | 1710 |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 |  |
| Отяково | 0.018 |  | 11 | 495 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Пинашино | 0.021 |  | 13 | 585 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Серединское | 0.248 | 0.099 | 92 | 4140 | 33 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Тишнево | 0.081 |  | 36 | 1620 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Тюнино | 0.024 |  | 13 | 585 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Хитрово | 0.028 |  | 12 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиглево | 0.004 |  | 3 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Юрково | 0.008 |  | 3 | 135 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Коростелевская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коростелево | 0.252 |  | 97 | 4365 |  |  |  |  |  |  | 15 | 39 |  |
| Ищеино | 0.206 |  | 98 | 4998 |  |  |  |  |  |  | 10 | 51 |  |
| Зеленино | 0.035 |  | 35 | 1330 |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |  |
| Гордеево | 0.135 |  | 45 | 2700 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Шувалово | 0.072 |  | 24 | 960 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Бобровники | 0.036 |  | 12 | 528 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Межура | 0.029 |  | 16 | 576 |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Добринская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ворсино | 0.156 | 1.108 | 52 | 2340 | 470 |  | 9 | 450 |  |  | 57 | 14 |  |
| ст.Ворсино | 0.024 |  | 8 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/х Балабаново | 0.108 |  | 26 | 1170 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Боровск-2 | 0.027 |  | 9 | 405 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Коряково | 0.24 | 0.414 | 80 | 3600 | 138 |  | 40 | 2400 |  |  |  |  |  |
| Рогачево | 0.168 |  | 56 | 2520 |  |  | 47 | 2820 |  |  |  |  |  |
| Ивакино | 0.171 |  | 57 | 2565 |  |  | 7 | 420 |  |  | 4 |  |  |
| Павлово | 0.093 |  | 31 | 1395 |  |  | 50 | 3000 |  |  |  |  |  |
| Климкино | 0.225 |  | 75 | 3375 |  |  | 10 | 600 |  |  |  |  |  |
| Коряково-2 | 0.054 |  | 18 | 810 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
| Пекино | 0.147 |  | 49 | 2205 |  |  | 6 | 360 |  |  | 2 |  |  |
| Добрино | 0.291 |  | 97 | 4365 |  |  | 12 | 720 |  |  |  |  |  |
| Шилово | 0.129 |  | 43 | 1935 |  |  | 5 | 300 |  |  |  |  |  |
| Иклинское | 0.144 |  | 48 | 2160 |  |  | 11 | 660 |  |  | 2 |  |  |
| Аристово | 0.132 |  | 44 | 1980 |  |  | 15 | 900 |  |  | 6 |  |  |
| Старомихайловское | 0.471 |  | 157 | 7065 |  |  | 20 | 1200 |  |  | 2 |  | 1 |
| Киселево | 0.42 |  | 140 | 6300 |  |  | 30 | 1800 |  |  | 1 |  | 1 |
| Денисово | 0.108 |  | 36 | 1620 |  |  | 2 | 120 |  |  | 2 |  |  |
| Никитино | 0.045 |  | 15 | 675 |  |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |
| Кочетовка | 0.054 |  | 18 | 810 |  |  | 30 | 1800 |  |  |  |  |  |
| Ворсино-2 | 0.225 |  | 75 | 3375 |  |  | 25 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Федоринская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борисово | 0.364 | 0.202 | 75 | 4620 | 54 |  |  |  |  |  | 8 | 194 |  |
| Гольтяево | 0.051 |  | 37 | 1850 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Данилово | 0.02 |  | 13 | 640 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Дылдино | 0.095 |  | 85 | 4250 |  |  |  |  |  |  | 4 | 15 |  |
| Рагозино | 0.019 |  | 19 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семичево | 0.038 |  | 30 | 1390 |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  |
| Старая | 0.032 |  | 29 | 1680 |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |
| Федорино | 0.082 |  | 70 | 3480 |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 |  |
| Марьино | 0.011 |  | 11 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белкинская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свх Боровский | 0.375 | 0.425 | 179 | 8055 | 180 |  | 30 | 1800 |  |  | 57 | 28 | 2 |
| Лапшинки | 0.087 |  | 28 | 1260 |  |  | 10 | 600 |  |  | 4 | 6 |  |
| Кабицыно | 0.309 |  | 103 | 4635 |  |  | 150 | 9000 |  |  | 4 | 8 |  |
| Белкино | 0.17 |  | 81 | 3645 |  |  | 4 | 240 |  |  | 1 | 3 |  |
| Мишково | 0.143 |  | 52 | 2340 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Маланьино | 0.105 |  | 35 | 1575 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Сороковеть | 0.102 |  | 34 | 1530 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Бабыкино | 0.081 |  | 27 | 1215 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тимашово | 0.021 |  | 7 | 315 |  |  | 20 | 1200 |  |  | 5 | 6 |  |
| Трубицино | 0.033 |  | 11 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/хФатеево | 0.021 | 0.084 | 4 | 180 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рощинская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комлево | 0.247 |  | 133 | 10640 |  |  |  |  |  |  | 28 | 10 | 2 |
| Николаевка | 0.05 |  | 44 | 2640 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Кириллово | 0.038 |  | 35 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уваровское | 0.092 |  | 71 | 3905 |  |  |  |  |  |  | 96 |
| Акулово | 0.022 |  | 20 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровск | 6.785 | 4.746 | 1585 | 119200 | 1585 | 42 | 42 | 4344 | 110 |  | 18 | 162 |  |
| Роща-Рябушки | 1.146 |  | 320 | 20232 |  |  | 12 | 1360 |  |  | 8 | 72 |  |
| Кривская с/а | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кривское | 0.216 |  | 116 | 7676 |  |  |  |  |  |  | 44 | 143 |  |
| Вашутино | 0.111 |  | 37 | 2840 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Фатеево | 0.063 |  | 21 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новомихайловское | 0.192 |  | 64 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шемякино | 0.168 |  | 56 | 3236 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| Климовское | 0.168 |  | 56 | 3560 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Писково | 0.105 |  | 35 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 8 | 16 |  |
| Городня | 0.123 |  | 41 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское-2 | 0.012 |  | 4 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машково | 0.117 |  | 39 | 2300 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Заречье | 0.066 |  | 22 | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.О.Ермолино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Ермолино | 3.483 | 6.944 | 685 | 65650 | 565 | 2332 | 70 | 7500 |  |  | 65 | 148 | 150 |
| М.О.Балабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Балабаново | 5.586 | 16.068 | 1412 | 62380 | 5356 |  | 170 | 12750 |  |  | 14 | 28 | 32 |

Коммунально-бытовые котельные

| наименование котельной | наименование н/п | список объектов |  |  | Годовой расход |  | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м 3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс.м 3 для газа) | расчетное потребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | расчетная нагрузка |  |  |
| Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот. т. 4-10-53, Шустов Ю.А. | Борисово | жилье-12000м3, школа- 9000м3, 110м, д/сад- 28000м3 40мест | печное | 227 | 1.73 | 214 | 3.8 | 0.75 | 1.6 | Десна; Универсал; Минск 2 шт | 80 |
| кот. | Ворсино | ж/д-85487м3, ж/д-9701м3, гараж-2542м3, мехмастерские-3428м3, цех-288м3, д/сад-629м3 45ч., столовая-1455м3, 18000бл., адм.-7696м3, школа-19118м3 245ч., магазин-240м3, ДК- 4444м3 300м., амбулатория-488м3 ж/д- 6626м3, магазин-1394м3 | газ | 2131.7 | 15.348 |  | 23.5 | 6.67 | 9.6 | ТВГ-8М, 2 шт | 90 |
| Центральная усадьба | свх. Боровский | жилой фонд, ДК, спортзал, | газ | 404.6 | 2.91 |  | 2.91 | 1.27 | 1.27 | НР-17 1 шт; НР-18 2 шт | 90 |
| кот. | п/хФатеево | жилье | уголь | 290 | 0.97 |  | 0.97 | 0.42 | 0.42 | Универсал-6, 2 шт | 60 |
| школа №1, ул. Ленина | Боровск | жилье, соцкультбыт | газ | 1914 | 13.61 | 1430 | 13.61 | 5.92 | 5.92 | КВС-1.86 2 шт; ТВГ-1.5 3 шт; НР-17 2 шт | 90 |
| ВНИИ ФБиП | Боровск | жилье | газ | 1416 | 10.07 | 1218 | 10.07 | 4.38 | 4.38 | ДКВР-4/13, 3 шт | 90 |
| мкр-н "Вега" | Боровск | жилье | газ | 1076 | 7.65 | 1188 | 7.65 | 3.33 | 3.33 | НР-17, 5 шт | 90 |
| Баня, ул. Женщин Работниц, школа №3 | Боровск | жилье, соцкультбыт | газ | 468 | 3.33 | 598 | 3.33 | 1.45 | 1.45 | НР-17, 3 шт | 90 |
| АО "Руно" | Боровск | жилье, собств.производство | газ | 1100 | 7.92 | 1200 | 8.64 | 3.44 | 3.76 | ДКВР-10/13, 2 шт; ДКВР-6.5/13, 1 шт | 90 |
| ул. Некрасова | Боровск | жилье | газ | 204.08 | 1.45 |  | 2.9 | 0.63 | 0.63 | НР-17, 5 шт | 90 |
| ул. Московская | Боровск | жилье | газ | 520 | 3.74 | 654 | 4.71 | 1.63 | 2.05 | Универсал-6, 2 шт | 90 |
| ул. Циолковского | Боровск | жилье | газ | 82 | 0.59 | 83 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | Универсал-6, 3 шт | 60 |
| Блочная котельная | Боровск | жилье | газ | 160 | 1.14 |  | 0.745 | 0.49 | 0.49 | КЧМ-7 "Гном", 10 шт | 90 |
| ЦРБ | Боровск |  | газ | 489 | 3.48 | 889 | 3.48 | 1.16 | 1.51 | НР-17, 3 шт | 90 |
| АК-1364 | Боровск | жилье, соцкультбыт | газ |  | 1.722 |  | 4.83 | 0.75 | 2.1 | ТВГ-1.5, 2 шт | 90 |
| м/н Вега | Боровск | отопительная, новая | газ | 2700 | 19.44 | 3000 | 21.6 | 8.45 | 9.39 |  |  |
| АОЗТ "Кривское" | Кривское | жилье, соцкультбыт | газ |  | 8.042 |  |  | 3.50 |  | ДЕ-25/14, 1 шт; КВГМ-20, 2 шт | 90 |
| кот. | Коряково | жилье, соцкультбыт | уголь | 1200 | 4.032 |  | 4.032 | 1.75 | 1.75 | НИИСТ-5, 8 шт | 60 |
| кот. | Атрепьево | ДК, адм., медпункт -1377м3 | газ |  |  |  | 0.22 |  | 0.1 | см. лист Объекты | 90 |
| кот. | Совьяки | ДК-600м3, адм.,контора-112м3 | газ |  |  |  | 0.11 |  | 0.05 |  | 90 |
| кот. | Асеньевское | ДК-630м3, мед.пункт-28м3 | газ |  |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 90 |
| кот. | Абрамовскоее | медпункт-86м3 | газ |  |  |  | 0.014 |  | 0.006 |  | 90 |
| кот. | Тишнево | медпункт-54м3 | газ |  |  |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 90 |
| кот. | Борисово | ДК-425м3, мед.пункт-72м3, адм.-400м3 | газ |  |  |  | 0.18 |  | 0.09 |  | 90 |
| индивид. Отопит. Установка | Боровск | РУО-1494м3 | газ | 10.66 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.03 |  | 90 |
| индивид. Отопит. Установка | Боровск | админ. Г. Боровска-1629м3 | газ | 12.81 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.04 |  | 90 |
| 1 | г.Ермолино | ж/ф, соцсфера, кульбыт-381000м3, 5534чел | газ | 4618.8 | 33.255 |  | 37.2 |  | 12.12 | тв-8м 2шт |  |
| ОП7 | г.Ермолино | ж/ф, соцсфера, кульбыт-57000м3, 558чел | газ | 701 | 5.0472 |  | 6 | 1.682 | 2 | нр-17 6шт |  |
| 2 | г.Ермолино | ж/ф, соцсфера, кульбыт-151000м3, 1375чел | газ | 1463.95 | 10.540 |  | 14.75 |  | 4.8 | нр-8 2шт,минск1 4шт |  |
| Боровское шоссе | г. Балабаново | ж/ф 163350м3 | газ |  |  |  | 15.124 |  | 5.24 | ксв-6.5 3шт |  |
| баня | г. Балабаново | ж/ф 46200м3, больница 3000м3 | газ |  |  |  | 8.671 |  | 2.99 | твг-1.5 4шт |  |
| Иголка | г. Балабаново | ж/ф 21900м3 д/к 2160м3 | газ |  |  |  | 3.248 |  | 1.12 | ниисту-3 5шт |  |
| ЖКХ | г. Балабаново | ж/31650м3, д/к 2592м3 | газ |  |  |  | 3.067 |  | 1.04 | кв-0.75 3шт |  |
| станция обезжелез | г. Балабаново | собств. нужды (произв) | уголь | 128 | 0.430 | 128 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | универсал 3шт |  |

Промышленные предприятия

| наименование котельной | наименование н/п | наименование предприятия, профиль предприятия | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потреблени е, тонн (тыс.м3 для газа) | проектное потребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | проектируемая нагрузка |  |  |
| Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автоколонна, ул. Коммунистов, д. 63, т. 4-41-11 | Боровск | жилье, д/с | газ | 238 | 1.75644 | 300 | 2.214 | 0.763669565 | 1.584 | ТВГ-1.5, 2 шт |  |
| ЗАО Плитспичпром | г. Балабаново | отопление зданий завода, адм. зд 6480м 3, квартиры 400650 м3, д/к 5400м3, школа 21600м3 д/с 9000м3 | газ | 18463 | 132.601266 |  | 132.601266 |  | 53.0405064 | квгм-20 2шт, дквр 10/13 2шт, кмк-5,5, дкв2/8, квр 10/39 |  |
| Филиал Спецуправления ОАО Подзембурггаз | г. Балабаново | газовая пром. | газ | 860 | 6.192 |  | 6.2 | 3.8 | 3.8 | нр-17 4шт, 3,8гкал/ч |  |
| ООО Спецстроймонтаж | г. Балабаново | отопление зданий, ж/ф 123450м3, д/с 5400м3, адм. здан. 12000м3 | газ |  |  |  | 19.5 |  | 6.5 | дквр 10/13 3шт |  |
| ОАО Ермолино | г.Ермолино | производство, текстиль | газ | 2190 | 15.768 |  | 15.77 |  | 4.6 | дквр 10/13 3шт, 19.2 гкал/час |  |
| ОАО БЭРТО | г.Ермолино | ж/300чел, ЗАО Трансвок на произв., | газ | 737 | 5.3064 |  | 5.3064 |  | 2.4 | дквр 10/13 2шт, 12.8 гкал/час |  |
| ОАО БЭРТО | г.Ермолино | ж/ф 185 чел, школа 220чел, собств. произв. | газ | 737 | 5.3064 |  | 5.3064 |  | 3.4 | дквр 10/13 2шт, 12.8 гкал/час |  |
| ОАО БЭРТО | г.Ермолино | очистные сооруж. | газ | 128 | 0.9216 |  | 0.9216 |  | 0.8 | минск-1 2шт, нр-17 1шт., 2.4 гкал/час |  |

с/х предприятия

| наименование котельной или объекта газификации | наименова ние н/п | наименование предприятия, профиль предприятия, (для отдельных объектов газификации - тип агрегата) | Список объектов, подлежащие газификации | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, или установки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс.м3 для газа) | проектное потребление, тыс. Гкал | присоедине нная нагрузка | проектируе мая нагрузка |  |  |
| Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО Кривское | Кривское | теплицы, жилье |  | газ | 12068 | 86.890 |  | 86.890 |  | 24.8256 | ДЕ-25/14, 1 шт; КВГМ- 20, 2 шт | 90 |
| колхоз им.Циолковского | Коростелево | сушка зерна |  | печное | 15.12 | 0.121 |  | 0.121 |  |  |  |  |
| ГПЗ "Ворсино" | Ворсино | сушка зерна |  | печное | 7.56 | 0.060 |  | 0.060 |  |  |  |  |
| ГПЗ "Ворсино" | Ворсино | мехмастерская 1000м 2 |  | газ | 350 | 2.520 |  | 2.520 |  | 0.84 |  |  |
| ОПХ "Ермолино" | г.Ермолино | зерносушилка |  | печное | 15.12 | 0.121 |  | 0.121 |  |  |  |  |
| АО "Родина" | Совьяки | дерево сушилка, витаминная мука, зерносушилка |  | печное | 22.68 | 0.181 |  | 0.181 |  |  |  |  |
| Агрофирма "Кривское" | Кривское |  |  | печное | 7.56 | 0.060 |  | 0.060 |  |  |  |  |
| АО "Пригородное" | свх Боровский | сушка зерна |  | печное | 7.56 | 0.060 |  | 0.060 |  |  |  |  |
| ПК ДС "Борисово" | свхБоровский | мастерская 600м2, зерносушилка |  | печное | 21.168 | 0.169 |  | 0.169 |  |  |  |  |
| Колхоз Москва | Асеньевское | сушка зерна |  | печное | 24.192 | 0.194 |  | 0.194 |  |  |  |  |
| СКХ "Русь" | Комлево | мехмастерская, зерносушилка |  | печное | 15.12 | 0.121 |  | 0.121 |  |  |  |  |
| буд. кот. | г.Ермолино | с/х 400коров |  | газ |  |  |  | 7.7 |  | 3.64 |  |  |

В настоящее время формируется перечень объектов муниципального теплоэнергетического хозяйства, подлежащих реконструкции и модернизации за счет внебюджетных средств. В 2006 году полностью на деньги инвесторов была реконструирована убыточная морально и физически изношенная котельная в поселке «Институт». На ее месте появилась высокопроизводительная газовая котельная, оснащенная современной автоматикой. Проведенные мероприятия позволят сэкономить более 5 миллионов бюджетных средств в год. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию угольной котельной в деревне Коряково, которая в ближайшее время также будет заменена на газовую.

Согласно «Плана газификации Калужской области на 2006-2010гг.» по итогам 2006 года проведены следующие работы за счет средств областного бюджета:

проложены уличные сети газопровода в д. Малахове (СП Асеньевское) длиной 2,4 км, объем инвестиций составил 2,8 миллиона рублей.

начаты работы по укладке межпоселкового газопровода Асеньевское -Абрамовское длиной 7,4 км (объем инвестиций - 10 миллионов рублей). Завершение работ планируется до 2008 года.

должны быть завершены работы по прокладке уличных сетей газопровода в д. Митяево длиной 1,6 км - 1,8 миллиона рублей.

Ведутся работы по укладке газопровода высокого давления к технопарку «Ворсино» длиной 15 км.

В 2007 году проведены работы по прокладке разводящих сетей в д. Митяево, д. Коряково, д. Бутовка, д. Сатино, а также в микрорайоне «Восточный» г. Балабаново, общей длиной 15 км.

### III.4.3. Электроснабжение

1.Обслуживание потребителей Боровского района осуществляется Обнинским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района является ПС - 220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

2.На территории района расположены следующие подстанции 110-35кВ:

ПС-110/35/10 «Русиново», год ввода в эксплуатацию 1978-1985 с трансформаторами Т-1 типа ТДТН-25000 кВА, Т-2 типа ТДТН 40000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 -45%,Т-2- 22%.

ПС-110/10 «Строительная», год ввода в эксплуатацию 1977г. С трансформатором Т-1 типа ТДН - 10000 кВА, Т-2 типа ТДН - 10000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 -39%, Т-2 - 30%,

ПС-110/35/10 «Ворсино», год ввода в эксплуатацию 1977-1987г.г. с трансформаторами Т-1 типа ТДН - 10000 кВА, Т-2 типа ТДТН - 10000 кВА нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 26% ,Т-2 - 30%.

ПС-110/35/10 «Вега», год ввода в эксплуатацию 2006, с трансформаторами Т-1 типа - 16000 кВА, Т-2 типа ТДН - 16000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 10%, Т-2 -10%.

ПС- 35/10 «Боровск», год ввода в эксплуатацию 1958-1971 г.г. с трансформаторами Т-1 типа TM-6300 кВА, Т-2 типа ТМ-4000 кВА, Т-3 типа ТМ-6300 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 64%, Т-2 - 59%, Т-3 - 58%.

ПС-35/10 «Тишнево», год ввода в эксплуатацию 1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМН-4000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 35%, Т-2 - 5%.

ПС-35/10 «Федорино», год ввода в эксплуатацию 1966-1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМ-1600 кВА нагрузка с/х, быт, загрузка трансформаторов Т-1 - 56%, Т-2 -14%.

3.Электроснабжение подстанций 110 кВ Боровского района осуществляется по транзитным линиям 110 кВ: «Обнинск-Русиново» с отпайкой на ПС «Строительная» протяженностью 28,7 км, «Русиново-Балабаново» протяженностью 17,6 км, «Балабаново-Ворсино» - протяженностью 7 км и «Ворсино-Мишуково» - протяженностью 5,8 км. ПС- 35/10 кВ «Тишнево» запитана по ВЛ-35 кВ «Тишнево-Федорино», протяженностью 16,5 км. ПС 35/10 кВ «Федорино» запитана по ВЛ-35 кВ «Кременская-Федорино» протяженностью 12,4км.

Потребление электроэнергии в Боровском районе за 2005 год составило 95420 тыс. кВт/час, в том числе бытовыми потребителями 17700 тыс. кВт/час.

Долгосрочные программы по развитию электроснабжения района на перспективу (пятилетие, десятилетие) отсутствуют.

Судить о возможном росте электропотребления по району можно только на основании заявок на технологические присоединения и по выданным тех. условиям, срок действия которых ограничивается двумя годами:

Электросталеплавильный комплекс в д. Ворсино - присоединяется мощность 200 тыс. кВт до 2010г.

Обнинский фанерный комбинат в г. Балабаново 5 тыс. кВт. до 2008г.

Индустриальный парк «Ворсино», три очереди до 2009 года с суммарной мощностью 11 тыс. кВт.

Завод по производству керамической плитки в г. Балабаново - 10 тыс. кВт. до 2009 г.

«СоюзКонтракт-табак» в г. Ермолино, ул. Русиново - 3,5 тыс. кВт в 2007 г.

Рассматриваются запросы СПК Боровского района, ООО «Первомайские дали» и других организаций на энергоснабжение коттеджных поселков ПС «Тишнево», «Федорино» на общую мощность 10,0 тыс. кВт.

От ПС-110/10 «Строительная» выданы технические условия мелкомоторным и другим потребителям более чем на 3,0 тыс. кВт от ПС 35/10 «Боровск», ПС-110/35/10 «Вега» на 8,5 тыс. кВт. Таким образом дополнительно присоединенная мощность потребителей Боровского района» к 2010 году составит 250 тыс. кВт, без учета заявок, которые поступят до 2008 года и далее.

Проблемным для развития схемы энергоснабжения района является то, что узловые подстанции 110 кВ - «Русиново», «Ворсино», «Строительная», «Вега» питаются по транзиту 110 кВ ПС «Мирная» - ПС «Мишуково», нагрузка по которому уже на настоящее время близка к номинальной. Решение по строительству разгрузочной линии 110 кВ, либо базовой подстанции 220 кВ в районе д. Ворсино не принято до сих пор.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

промышленные потребители;

строительство;

коммунально-бытовые потребители;

сельскохозяйственные потребители;

транспорт.

### III.4.4. Связь

# Телефонная связь.

Телефонная связь Боровского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. В районе проходят следующие кабели связи: КФ  ОАО "Центр Телеком", ОАО ГАЗПРОМ, ОАО "Ростелеком", БО Фатеево, ТУ-4 ЦФ ОАО "Ростелеком", МО.

Однако следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Не достаточно обеспечены телефонной связью жители сельской местности.

На территории района телефонизировано 68 населенных пунктов, не телефонизировано - 44. Телефонная плотность (количество телефонных аппаратов на 100 жителей) -  19,18, при средней телефонной плотности по области - 25,8 основных телефонных аппаратов (ГТС -30,6; СТС -11,1).

Количество телефонов на 100 семей по району:     68 аппаратов на 100 семей;

по городу:      78 аппаратов на 100 семей;

по селу:	          18 аппаратов на 100 семей.

Наличие средств связи всего (на 01 августа 2007 г.)- 14570 кол-во телефонов, в т.ч. с делением по АТС:

Балабаново-6206

Боровск-4370

Ермолино-1560

Балабаново-1-1178

Ворсино-227

Кривское-124

Русиново-521

Асеньевск-117

Борисово-64

Коростелево-39

Митяево-36

Серединское-38

Совьяки-90

Места размещения (вне населенных пунктов) объектов связи и вещания федерального, регионального и межселенного значения с границами отведенных им территорий и СЗЗ - не числится.

г. Боровск - количество телефонов в городе - 3346 шт.; количество телефонов на 100 семей -28,3; протяженность городской телефонной сети - 234 км.

В ЦОК г. Боровск имеется 4 сервисных пункта:

-СП Боровск, г. Боровск, ул. Ленина,11

-СП Балабаново, г. Балабаново, ул.1 Мая, д.2

-СП Ермолино, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4

-СП Балабаново-1,г. Балабаново, ул. Дзержинского, д.87-а

Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования:

| Населенный пункт | Количество семей | Количество ТА (штук) |
| --- | --- | --- |
| Абрамовское | н/д | 9 |
| Жилетово | н/д | 1 |
| Колодези | н/д | 2 |
| Отяково | н/д | 1 |
| Тишнево | н/д | 4 |
| Коростелево | н/д | 16 |
| Серединское | н/д | 30 |
| Гордеево | н/д | 2 |
| Ищеино | н/д | 9 |
| Борисово | н/д | 42 |
| Гольтяево | н/д | 3 |
| Семичево | н/д | 3 |
| Дылдино | н/д | 3 |
| Малахово | н/д | 5 |
| Курчино | н/д | 2 |
| С-з Боровский | н/д | 42 |
| ПХ Фатеево | н/д | 4 |
| Тимашово | н/д | 1 |
| Комлево | н/д | 71 |
| Николаевка | н/д | 1 |
| Лапшинка | н/д | 2 |
| Уваровское | н/д | 6 |
| Кривское | н/д | 327 |
| Ворсино | н/д | 207 |

МО СП д.Совьяки

| Населенный пункт | Количество семей | Количество ТА (штук) |
| --- | --- | --- |
| Совьяки | 135 | 57 |
| Бутовка | 35 | 3 |
| Бердовка | 8 | 5 |
| Беницы |  | 1 |
| Загрязье | 2 | 3 |
| Ивановское | 2 | 0 |
| Маломахово | 3 | 1 |
| Аграфенино | 1 | 1 |
| Петрово | 2 | 1 |
| Лучны | 1 | 0 |
| Рязанцево | 1 | 1 |
| Челохово | 1 | 0 |
| Каверино | 4 | 0 |
| Сатино | 20 | 14 |
| Дедюевка | 6 | 1 |
| Рыжково | 2 | 1 |
| Красное | 17 | 9 |
| Митинки | - | 0 |
| Ильино | 49 | 5 |
| Митяево | 74 | 39 |
| Федотово | 5 | 0 |
| Редькино | 14 | 1 |
| Козельское | 1 | 0 |
| Колодкино | 3 | 0 |
| Атрепьево | 7 | 0 |
| Куприно | 44 | 0 |
| Башкардово | 5 | 0 |

Установлены базовые станции операторов сотовой связи - Калужский   филиал   ОАО   «Мобильные   ТелеСистемы» (МТС),   Калужский   филиал   ОАО «ВымпелКом» (Билайн), Калужский филиал ЗАО «Мобиком - Центр» (Мегафон).

Уровень покрытия сотовой связью территорий городских округов и поселений в границах муниципальных образований-95%.

Опоры базовых станций сети СРТС стандарта GSM 900/1800:

№23641 «Борисово», №23651 «Совьяки», №23652 «Тимашово», №23653 «Тишнево».

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

# Радиофикация и телевидение.

На территории района есть участок ФГУП «РТРС» Калужский областной радиотелевизионный передающий центр». В городах сложилась и функционирует система проводного звукового радиовещания. Подача программ вещания к абонентам осуществляется с ЦСПВ по трехзвенной сети радиофикации через ОУС и ТП. В труднодоступных и отдаленных районах радиофикация осуществляется через блок-станцию 5С и усилительные станции УС.

На ЦСВП программы подаются по соединительным линиям.

Телевизионное вещание в городах осуществляется РТПС, входящей в состав областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

В городах данной компанией осуществляется вещание 8 телепрограмм.

Наряду с эфирным вещанием  работают операторы кабельного телевидения.

Охват населения телевизионным вещанием-100%

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Боровского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Боровского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3. Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5. Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6. Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8. Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории;

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Калуга. Боровск. «Искусство». Москва, 1972 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.