Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 07-01

от 09.01.07

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 07-01

от 09.01.07

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                   Клинкова Е.М.

инженер-землеустроитель                                                                          Емельянова М.А.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

инженер-эколог                                                                                           Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                            Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярев Д.Н.

зам. председателя по экономике                                                                Владимирцев Н.С.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Дзержинского района	6

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	6

I. 1 Цели и задачи территориального планирования	6

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	8

I.2.1 Климат	9

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории	12

I.2.3 Инженерно-геологические условия	20

I.2.4 Ресурсы поверхностных вод	25

I.2.5 Ресурсы подземных вод	29

I.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы	31

I.2.7 Сельскохозяйственные ресурсы	46

I.2.8 Лесные ресурсы	49

I.2.9 Природно-рекреационные ресурсы	54

Выводы	61

I.3 Анализ современного использования территории МО «Дзержинский район»	63

I.3.1 Целевое назначение земель	63

I.3.2 Использование земель сельскохозяйственного назначения	64

СхПК «Колхоз Верный Путь»	69

СхОАО «Угра» отделение «Маковский»	70

СхОАО «Угра» отделение «Мирный»	71

СхОАО «Угра» отделение «Никольское»	72

СхОАО «Угра» отделение «Остроженское»	73

Сх ОАО «Угра» отделение «Дружба»	74

СхАОЗ «Кожуховское»	75

СхОАО «Угра» отделение «Угра»	76

Муниципальное предприятие «Междуречье»	77

СхПК «Правда»	78

ЗАО «Птицефабрика Калужская»	79

СхТОО «Рассвет»	80

СхАОЗ «Редькинское»	81

СхПК «Старки»	82

СхАОЗ «Дзержинское»	83

СхТОО им. Ленина	84

ОАО «Строммашполимер»	85

СхПК им. Чапаева	86

СхАОЗ Чкаловское	87

СхООО «Швейцарское молоко»	88

I.3.3 Кадастровая оценка земель	89

I.3.4 Использование земель лесного фонда	92

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	101

Выводы	102

I.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	103

I.4.1 Планировочные природоохранные ограничения	103

Особо охраняемые природные территории	103

Национальный парк «Угра»	104

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	109

Защитные леса	112

Мероприятия по охране окружающей среды	114

I.4.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	115

Состояние поверхностных вод	120

Состояние воздушного бассейна	122

Состояние почвенного покрова	123

I. 5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Дзержинского района	128

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	155

III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации	198

III. 1 Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	198

III. 2 Социально-экономическая характеристика Дзержинского района	203

III. 2.1 Анализ и оценка экономической базы	204

III. 2.2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Дзержинского района	224

III. 2.3 Занятость населения	231

III. 2.4 Жилой фонд района	240

III. 2.5 Культурно-бытовое обслуживание	261

Торговля	266

III. 3 Транспортная инфраструктура	267

III. 3.1 Железнодорожный транспорт	267

III. 3.2 Автомобильные дороги	267

III. 3.3 Автомобильный транспорт	269

III.4 Инженерная инфраструктура	272

III. 4.1 Водоснабжение и водоотведение	272

III. 4.2 Теплоснабжение и газоснабжение	278

III. 4.3 Электроснабжение	283

III. 4.4 Связь	285

Список используемой литературы	288

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Дзержинского района

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## I. 1 Цели и задачи территориального планирования

Разработка Схемы территориального планирования Дзержинского района выполняется по заказу администрации МО «Дзержинский район». Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Дзержинского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Дзержинского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Задачи работы:

1.	Формирование основных положений муниципальной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Калуги, Дзержинского района и поселений городских и сельских, входящих в состав района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории;

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8. Разработка предложений по развитию системы культурно-бытового обслуживания населения;

9.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы, развитию и сохранению объектов культурного наследия;

10. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы на расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	Иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

## I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные администрации Дзержинского района, докладов «О состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2005 (2006) году»,  справочная литература.

### I.2.1 Климат

Климат Дзержинского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2(С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории

Дзержинский район расположен на стыке северо-западной оконечности Средне – Русской возвышенности и зандровых равнин московского оледенения в пределах Угорско-Протвинской низины. Почти в центре Дзержинского района  с запада на восток протекает р. Угра, имеющая на этом отрезке два участка. Верхний участок до поселка Товарково  на большем своем протяжении - молодая (последневековая) узкая глубокая долина с крупной излучиной, обрамленная крутыми известковыми склонами, расчлененными глубокими балками, очень живописная. Нижний участок - древняя долина (доледниковая р. Оки), широкая с заболоченной обширной поймой и системой трех надпойменных террас. Здесь на песчаных террасах левобережья произрастают  сосновые леса, правобережные террасы покрыты суглинками и распаханы. Над долиной р. Угры на трех высотных уровнях располагаются междуречья. Самый низкий уровень – ландшафты зандровых  равнин, протянувшиеся вдоль нижнего участка р. Угры, со сложными борами на левобережье и борами - зеленомошниками, перемежающимися с болотами - на правобережье. Второй высотный уровень представлен лишь на левобережье р. Угры ландшафтами морено-зандровых равнин. Третий высотный уровень образуют ландшафты мореных равнин на западе и севере района. На территории района, помимо р. Угры, протекают ее левые притоки - р. Изверь и р. Шаня с притоком р. Суходрев.

Территория района в дочетвертичное время имела сложный эрозионный рельеф. Основным доминирующим элементом исторического рельефа была широкая долина пра-Оки с ее пра-притоками (современная долина рек Суходрев – Шаня – Угра). Древний эрозионный рельеф в плейстоценовое время был сильно изменен ледниковой аккумуляцией с последующими процессами водной эрозии и образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней речной сети и наложившейся новой, возникшей в постледниковое время, создали сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине р. Угры, где чередуются участки молодые и старые. Старые участки характеризуются более широкой и террасированной долиной со значительной мощностью четвертичных образований, а молодые отличаются узкой каньоннообразной долиной с выходами коренных пород.

Современный рельефный фон района был создан: дочетвертичной эрозией, ледниковой аккумуляцией, водноледниковой эрозией с аккумуляцией и современными аллювиальными процессами. Наивысшая точка района расположена около д. Кирьяново и составляет 233,8 м., а низшая – урез вод р.Угра – 118,0 м. Абсолютный перепад высот составил 115,8 м. относительные перепады высот по району сильно меняются от 5 – 15 м., в пределах зандровых ландшафтов и до 40-50 м. в долине р. Угры.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах района выделено 22 типа ландшафтов.

I тип ландшафта (местности). Пологохолмистая морено – эрозионная средне-слаборасчлененная равнина, абсолютные отметки поверхности 190 – 230 м. Четвертичные отложения представлены суглинками: моренными грубозернистыми с включением валунов и покровными пылеватыми. Общая мощность составляет 5 - 15 м. Коренные породы представлены глинисто-известняковыми отложениями нижнего и среднего карбона. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных породах.

II тип ландшафта. Пологоволнистая водноледниково-моренная слабо-среднерасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 190 - 210 м. Четвертичные образования представлены: моренными, водноледниковыми и покровными суглинками, песками разнозернистыми глинистыми. Коренные породы в основном представлены тирригенно-известняковыми образованиями нижнего карбона и песчано-глинистыми слоями миоценового возраста неогенового времени. Мощности четвертичных образований сильно варьирует по площади района от первых метров до 15 м. Грунтовые воды, связанные с верховодкой наблюдаются на выположенных участках водоразделов. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на суглинисто-песчаной основе.

III тип ландшафта. Плоско-холмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. четвертичные образования представлены, в основном, песчаными гравилистами суглинками, останцами моренных суглинков и в небольшом количестве наблюдается прослои гравилистых песков. Общая мощность этих отложений составляет 7-15 м. коренные породы представлены глинисто-известняковой толщей нижнего карбона, юрскими глинами и глинистыми песками валанжинского яруса нижнего мела. Из-за плоского рельефа и близкого залегания коренных пород четвертичные отложения обводнены. Почвы дерновые от слабоподзолистых до сильноподзолистых местами глееватые и глеевые на суглинистой основе.

IV тип ландшафта. Плоско-волнистая с мелкохолмистыми образованиями высотой до 10 м моренно-зандровая равнина. Сложен этот ландшафт, в основном, водноледниковыми песчаными суглинками, озом и останцами моренных холмов. Межхолмовые западины обычно заболочены. Покровные суглинки отсутствуют. Коренные породы представлены, в основном, песчано-глинистыми отложениями нижнего карбона, юрской системы и миоцена. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10-15 м. Почвы дерново-сильно-подзолистые на песчаной основе.

V тип ландшафта. Плоская, полого-волнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина значительно заболоченная. Четвертичные образования сложены водноледниковыми суглинками, песчано-гравийным материалом, глинистыми песками. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 15 м до 25 м, коренные породы представлены в основном тирригенно-известняковым комплексом нижнего карбона. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные, местами глееватые на суглинистой  и суглинисто-каменистой основах.

VI тип ландшафта. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Четвертичные образования сложены моренными и водноледниковыми суглинками с прослоями песчано-гравийного материала в кровле песчаные покровные суглинки, общая мощность этих пород 10 – 20 м. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими комплексами. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

VII тип ландшафта. Пологохолмистая моренная средне-слаборасчлененная равнина. Сложена, в основном, моренными суглинками мощностью до 30 м. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего карбона, глинами юрской системы и песками миоценового возраста. Межхолмовые западины заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинисто-каменистой основе.

VIII тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Четвертичные отложения представлены в основном песчаными суглинками с включениями мелкого гравия различных пород и глинистыми песками. Коренные породы сложены песками, песчаными глинами миоценового горизонта неогеновой системы. Мощность четвертичной системы обычно редко когда превышает 10 м. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы дерновые от сильноподзолистых до слабоподзолистых местами глееватые и глеевые. Абсолютные отметки поверхности 170 – 180 м. Есть отдельные редкие озоподобные холмы высотой до 10 м.

IX тип ландшафта. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, местами заболоченная. Сложена в верхней части покровно-болотными суглинками ниже по разрезу залегают гравилистые пески и слои песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений составляет 17 – 30 м. Коренные породы представлены в основном песками азовской толщи среднего карбона и ламкинской свиты миоценового возраста. Уровень стояния грунтовых вод высокий. Почвы в основном дерново-подзолистые глееватые. Абсолютные отметки поверхности 155 – 170 м.

X тип ландшафта. Плоско-волнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Западины заболочены, наблюдается отдельные небольшие озера ледникового происхождения. Четвертичные образования представляют собой чередование ледниковых и водноледниковых отложений. Это суглинки, пески, песчано-гравийный материал, общая мощность достигает 40 м. (Желтыкино). Коренные породы представлены песками миоценового возраста. Абсолютные отметки поверхности 175 – 195 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

XI тип ландшафта. Плосконаклонная озерно-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сложены в основном пылеватыми песками и ленточными глинами в подошве залегают моренные суглинки. Общая мощность отложений составляет 30 – 43 м. Коренные породы представлены известняками оксого надгоризонта нижнего карбона.

XII тип ландшафта. Плоско-волнистая, плосконаклонная аллювиально-водноледниковая сильно-расчлененная равнина.  Четвертичные породы представлены: водноледниковыми и покровными суглинками, гравилистыми песками, песчано-гравийным материалом, ленточными глинами. Мощность этих образований сильно варьирует от первых метров до 52 м (Тучнево, Галкино).  Почвы дерново-слабоподзолистые смытые и намытые.

XIII тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина, сложена песками, местами вверху залегают покровные суглинки (правый берег р. Угры). Данный ландшафт образован на основе ландшафта типа 12, который постепенно переходит в третью надпойменную террассу. Высота поверхности террасы расположена на высоте 28 – 30 м. над урезом вод р.Угры. Терраса эрозионно-аккумулятивная, в цоколе которой залегают раннемосковские отложения или коренные породы. Почвы дерново-слабоподзолистые на песчаной и суглинистой основе.

XIV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, песчано-галечным материалом. Высота террасы над урезом вод рек: Шани-Извери составляет 13 – 15 м., Угры – 16-18 м. Почвы супесчаные и песчаные дерново – луговые.

XV тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Высота ее над урезом вод мелких речек составляет 1,5 – 2,5 м, рек Угры, Шани, Извери – 5 -10 м, сложены песками. Почвы дерновые луговые песчаные.

XVI тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами. Сложена песками, галечниками, торфом, аллювиальными суглинками. Низкая пойма на малых реках и ручьях имеет максимальную высоту 2,0 м., высокая пойма – до 4 м. на р.Угра до 10 м. Почвы луговые дерновые.

XVII тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – представляет собой высокую пойму р. Суходрев в пределах древней палеодолины. Высота этой террасы над урезом вод р.Суходрев составляет 6-8 м. Мощности четвертичных образований составляют от 2-3 м., на поверхности третьей террасы до 50 м., в пойме р.Суходрев. Коренные породы представлены в основном породами нижнего карбона: известняки, глины, пески.

XVIII тип ландшафта. Болота, иногда сопровождаются озерами с озерно-болотными отложениями в виде илов, торфа, сапропеля. Мощность этих образований обычно не превышает 5-7 м, при глубине озер до 10 м. Почвы торфяные болотные.

XIX тип ландшафта. Техногенный – карьеры, отвалы, нарушенные земли горнорудными производствами.

XX тип ландшафта. Крутые склоны речных долин. Уклон склонов более 5º . Сложены тонкопесчаными образованиями и пылеватыми суглинками. Осложнены суффозионными западинами обычно заболоченными.

В пределах первого типа ландшафта, там, где под четвертичными отложениями залегают известняки, наблюдается открытый и закрытый внутрипластовый карст.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах всех рек наблюдается боковой подмыв склонов. Ему подвержены уступы пойм, первой и второй надпойменных террас и склоны долин, сложенные мореной и водноледниковыми образованиями. В целом, интенсивность подмыва умеренная, но иногда бывает и значительной, высота обрыва при этом достигает 12 - 15 м. Глубинная эрозия наиболее четко проявляется в образовании промоин, растущих оврагов. Наиболее интенсивно овраги образуются в местах расположения крутых склонов. В долинах р.р. Угры, Шани, Извери отмечаются оползни и оплывы.

В тектоническом плане территория района расположена на юго-западном склоне Московской синеклизы в зоне глубинных разломов северо-западного простирания. К этой зоне разломов приурочена Калужская кольцевая структура, образовавшаяся в среднедевонское время, в результате газового выброса из мантии земли. Глубинные разломы, пересекающие весь район, согласно новейших исследований, живые (действующие), это подтверждает наличие глубинного гелия на поверхности земли на этой территории.

Геологическое описание дается той части стратиграфической колонки, которая представляет практический интерес.

Девонская система. Верхний отдел. Фаменский ярус. Озерско – Хованский горизонт представлен глинами голубовато-зеленовато-серого цвета. Местами глины известковые с прослоями мергелистых известняков. Этот слой является водоупором для вышележащего упинского водоносного горизонта.

Упинский горизонт сложен мелкозернистыми светло-серыми с желтым оттенком известняками с прослоями рыхлых мергелей и известковых глин. Мощность слоя 22 м.

Бобриковский горизонт ложится с размывом на нижележащие известняки упинского слоя. Сложен он глинами и песками с прослоями бурых углей. Мощность слоя может достигать 30 м при средней – 10 м., местами образования этого стратиграфического подразделения полностью уничтожены последующими эрозионными процессами.

Тульский горизонт ложится на нижезалегающие породы с резким угловым несогласием (с размывом). Нижняя часть стратиграфического горизонта сложена в основном кварцевыми песками с прослоями углистых глин и бурых углей. Верх тульских образований представлен плотными серыми и темно-серыми углистыми глинами с прослоями песков и маломощных темно-серых известняков. Мощность слоя в среднем составляет 45 м, отложения этого горизонта отсутствуют в палеодолине пра-Оки и современной р.Угры.

Выше тульского горизонта залегают породы окского надгоризонта состоящего из четырех горизонтов: алексинского, михайловского, веневского и тарусского. В разрезе преобладают разнообразные органогенно-детритовые известки с прослоями глин и песков. В известняках наблюдаются прослои мраморовидных разностей. Общая мощность надгоризонта до 45 м.

Стешевский горизонт сложен глинами от темно-серых в подошве слоя до пестроцветных и желто-серых в кровле в средней части разреза глины с вишневым оттенком. В верхней части иногда наблюдаются маломощные линзы мергелей. Мощность слоя может достигать 24 м. отложения этого горизонта сохранились только на некоторых водораздельных пространствах.

Намюрский ярус. Протвинский горизонт сложен кристаллическими массивными окремененными известняками. Общая мощность известняков может достигать 22 м. Эти образования встречаются в районе д. Бели и Калужской птицефабрики.

Московский ярус. Верейский горизонт сложен в низах косослоистыми полимиктовыми, слюдистыми мелко-тонкозернистыми песками серо-зеленого цвета переходящего в желто-бурые тона за счет ожелезнения. Верх слоя сложен серо-зелеными и красными тощими глинами. Верейские отложения встречены в центральной части Калужской кольцевой структуры.

Каширский горизонт. Сложен серыми известняками и сохранился в виде двух небольших останцев в пределах внутренних мульд (впадин) Калужской кольцевой структуры.

Средний карбон. Башкирский ярус. Азовский горизонт. Отложения этого стратиграфического подразделения были встречены в древней погребенной палеодолине, протянувшейся в субширотном направлении севернее г. Кондрово и (д.д. Малиновское – Адамовское – Маковцы). Сложена эта долина в низах песками разнозернистого состава с включением известнякового гравия с прослоями песчаников. Верхняя часть разреза песчано-глинистая с включениями углистого материала, и прослоев известняков. Общая мощность этих отложений достигает 100 м.

Юрская система. Нижний отдел. Батский ярус. Сложен этот горизонт глинами и песками с прослоями лигнитов. Залегает обычно в неглубоких древних палеодолинах, и сохранился в виде отдельных эрозионных площадных останцев. Мощность этих образований изменяется от первых метров до 10-20 м.

Неогеновая система. Миоцен. Ламкинская свита. Горизонт сложен кварцевыми песками с линзами песчаных глин. Эти породы залегают в погребенных долинах наследующих азовские образования. Мощность этих слоев достигает 30 м.

Четвертичная система. Неоплейстоцен. Среднее звено. Московский горизонт. В пределах района четвертичные образования, как по составу, так и по мощности сильно варьируют. Мощности изменяются от 2-3 м до 52 м. Литологически они представлены суглинками: моренными грубозернистыми с валунами, водноледниковыми песчаными с включением гравия осадочных и кристаллических пород. Водноледниковые отложения в основном сложены глинистыми разнозернистыми песками с включением гравия, слоями песчано-гравийного материала. Среди озерно-водноледниковых отложений встречаются озерные ленточные глины с прослоями озерных мергелей и торфа. Местами наблюдаются озо-камовые образования. Среди аллювиальных отложений преобладают разнообразные пески с прослоями галечника, торфа и аллювиальных суглинков. Местами завершают разрез четвертичных пород покровные суглинки.

I.2.3 Инженерно-геологические условия

Обилие разнообразных ландшафтов по площади района и сложное геологическое строение определили большой разброс в условиях для строительства.

Преобладающие ландшафты приурочены к водноледниковым образованиям, которые осуществляли выравнивание рельефа. В геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают рыхлые песчаные породы с примесью гравия.

Проявление техногенных процессов наиболее выражено на участках отработанных, но нерекультивированных карьеров, нелицензированной отработки полезных ископаемых, а также в районах городских агломераций.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Дзержинского района:

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниково-водноледниковая аккумуляция | 1, 2, 3 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, понижения в рельефе переувлажнены, иногда заболочены. Уровень стояния грунтовых вод по типам ландшафтов следующее: 1 – 3-5м; 2 – 0-5м; 3 – 0-3м. В пределах ландшафта типа 1 местами наблюдается карстообразование | Моренные суглинки по составу и своими несущими свойствами по латерали и на глубину довольно устойчивы. Водноледниковые суглинки и пески наоборот резко изменчивы по своим несущим свойствам и водонасыщенном состоянии суффозионно-неустойчивые. Условия для строительства в целом средние. |
|  |  | 4, 5 | Тоже. Тип ландшафта четыре осложнен озомами и моренными останцами. | Рельеф слаборасчлененный, выположенный, заболочен, суффозионные и термокарстовые западины. Уровень стояния грунтовых вод в ландшафте типа 4 -0-5м; типа 5 – 0-3м. | В геологическом разрезе преобладают песчаные разности грунтов изменчивые по своим несущим свойствам. Значительная заболоченность потребует организации стока, как поверхностных вод, так и подземных. Условия для строительства средние и сложные. |
|  |  | 6 | Тоже. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Уровень стояния грунтовых вод 0-5м. | Тоже. Общая мощность четвертичных образований достигает 20 м. Условия для строительства средние. |
|  |  | 7 | Развитие среднечетвертичных моренных образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо – до сильнорасчлененного (вдоль долины р. Угры). Уровень стояния грунтовых вод 0-10 м., в зависимости от расстояния до местной дренирующей гидросети. Мощность четвертичных образований до 30 м. | В геологическом разрезе преобладают плотные грубозернистые суглинки с устойчивыми несущими свойствами. Условия для строительства простые и средние. Рекомендации: обязательная организация поверхностного стока паводковых и ливневых вод |
|  | Аллювиально-водноледниковая аккумуляция | 8, 9 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых образований. Подстилаются песками среднего карбона и миоцена. | Слаборасчлененный рельеф, выположенный с понижениями. Уровень стояния грунтовых вод в типе ландшафта 8 – 0-5м, типа 9 – 0-3м. Мощности четвертичных образований в типе ландшафта 8 -10м, а типа 9 – 17-30м. | Грунты представлены, в основном, глинистыми гравилистыми песками с линзами песчано-гравийного материала. Грунты переувлажнены и обводнены, суффозионно неустойчивы. Условия для строительства зависят от глубины залегания грунтовых вод и возможности рельефа к его дренированности. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа и использование свайных фундаментов. |
|  |  | 10 | Чередование моренных и водноледниковых отложений мощностью до 40 м. Подстилаются песками миоценового возраста | Рельеф слаборасчлененный, заболоченный с отдельными озерами. Уровень стояния грунтовых вод очень изменчив от 0 до 8 м. | Тоже. Условия строительства от сложных до простых. |
|  |  | 11 | Чередование слоев пылеватых песков и ленточных глин. Общая мощность отложений до 43 м. подстилаются глинисто-известняковой толщей окского надгоризонта нижнего карбона. | Рельеф среднерасчлененный, с элементами линейной эрозии, дренирован. Уровень стояния грунтовых вод глубже 5 м. Наблюдается плоскостной смыв. | Тонкопесчаные образования и ленточные глины суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионной деформацией грунтов. Условия для строительства средние и простые при условии организации защиты поверхностного слоя геологической среды от эрозии. Организация поверхностного стока ливневых и паводковых вод. |
|  |  | 12 | Развитие среднечетвертичных образований водноледникового и аллювиального происхождения. | Рельеф средне – сильнорасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод глубже 5 м. и обычно находится в коренных породах. Местами наблюдается линейная эрозия. | Состав пород четвертичного возраста очень разнообразный и невыдержанный по глубине и латерали. Мощность этих образований может достигать 52 м. Условия для строительства в каждом конкретном случае должно рассматриваться индивидуально, и могут быть как простыми, так и сложными. |
|  |  | 13 | Развитие средне-позднечетвертичных аллювиальных и покровных образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, хорошо дренирован. Уровень грунтовых вод обычно находится в коренных породах. Наблюдается линейная эрозия склонов рек и оврагов. | Тоже. Тип ландшафта 12 постепенно переходит в ландшафт 13 – третью надпойменную террасу р. Угры. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | 14, 15 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Линейная эрозия склонов террас. Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильны по своим несущим свойствам. Условия для строительства средние. |
|  | 16 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затопляется. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  | 17 | Тоже. | Тоже. Высота высокой поймы р. Суходрев над урезом вод 6-8 м. и затопляется только в катастрофические весенние паводки. В период обычных паводков эта терраса подмывается, и уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1-2 м. | Грунты представлены, в основном, песками и аллювиальными суглинками. Из-за высокого стояния грунтовых вод условия для крупного строительства потенциально неблагоприятные. |
|  | 19 | Техногенные образования сложенные вскрышными породами известняковых карьеров и бытовыми отходами. |  | После горнотехнической и биологической рекультивации, возможно, использовать для размещения индивидуальных садовых участков и лесопосадки. |
|  | 20 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Глины, сильно сжижаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |
|  | 21 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный, заболоченный, уровень стояния грунтовых вод 0-1 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, обводненные. Этот тип ландшафта имеет ограниченное распространение. Условия для строительства сложные. |

### I.2.4 Ресурсы поверхностных вод

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  На территории МО «Дзержинский район» протекает 25 рек. Самая крупная, река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.  К малым рекам относятся Шаня, Суходрев, Медынка, Изверь  (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровенный режим рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья — около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

Угра почти на всем протяжении течёт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет.

Из рыб в Угре обитают те же виды, что и в Оке. Основные промысловые рыбы — лещ, щука, подуст, плотва. В низовьях встречается судак, стерлядь, сом.

Река Шаня, левый приток Угры, берет начало из болот, расположенных между деревнями Басманово и Левково, и впадает в Угру на 37-м км на уровне 122 м. Течет река на юго-восток, в низовье поворачивает к Угре на юго-запад. Ниже поселка Полотняный Завод берега большей частью высокие, холмистые, кое-где лесистые. Длина реки 131 км, средний уклон 0,81 м/км. Преобладающая в бассейне местность - плоская равнина, слабо пересеченная оврагами и долинами небольших рек и ручьев, сложенная суглинками. Долина реки трапецеидальная, ширина ее - 0,5 - 2,5 км, наибольшая - 4,0 км (у устья). Склоны долины крутые, высотою 10 - 25 м, сложены суглинками. Пойма преимущественно односторонняя, луговая, шириной 100 - 300 м. Поверхность поймы неровная, умеренно пересеченная буфами, старицами и озерами. Русло реки извилистое, в верхнем течении не разветвленное на рукава, а в низовьях - многорукавное. Ширина реки - от 5 до 30 м, глубина - 0,5 - 1,0 м, скорость течения - 0,2 - 0,4 м/сек. Берега русла крутые, нередко обрывистые, поросшие кустарником.

Река Суходрев, основной левый приток Шани, образуется у деревни Кувшинино на северо-востоке Калужской области и впадает в Шаню на 10-м км на уровне 126 м у поселка Полотняный Завод. Вначале река течет на северо-запад по холмистым и открытым местам. Ниже села Недельное речка вступает в зону лиственных лесов, тянущихся по левобережью, а за селом Поречье - по обоим берегам. После впадения правого притока Верхне-Среднего река поворачивает на запад, а затем на юго-запад. За железнодорожной линией течет параллельно ей, а от платформы Сляднево поворачивает на запад к Шане. Длина реки 96 км, средний уклон 0,68 м/км.

Суходрев - небольшая река, берущая своё начало и протекающая большей частью по Малоярославецкому району. Ширина русла местами достигает 25 м, глубина 1-2 м. Дно песчаное, местами илистое. Пойма реки ярко выражена, имеет ширину 1,5-2 км. Берега поросли старыми ивами, часто встречаются сухие деревья, как будто подтверждая название реки. Лес к руслу подходит редко, пойма в основном занята лугами. Из рыб наиболее распространены: плотва, щука, окунь. Встречаются двустворчатые моллюски. В шестидесятых годах здесь впервые в Калужской области была акклиматизирована ондатра.

В своих верховьях Суходрев узким руслом петляет среди лугов и пашен. Живописны омуты и заводи с богатой водной растительностью. В среднем течении река становится широкой и глубокой. Причина тому - плотина в селе Полотняный Завод.

Река Изверь, левый приток Угры, вытекает из озерца у деревни Фокино, течет, пересекая Угорско-Протвинскую низину, на юг и юго-восток и впадает в Угру на 50-м км на уровне 124 м. Течет преимущественно в открытой местности, лес подходит к реке лишь на отдельных участках. Длина реки 72 км, средний уклон 1,071 м/км.

Важной особенностью района является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Перечень прудов и водохранилищ по Дзержинскому району (по данным Министерства природных ресурсов) представлен в следующей таблице:

Перечень

прудов и водохранилищ по Дзержинскому району Калужской области

на 20. 11. 2004 г.

(по данным ГВК, ИК 7, ИК 4)

| № п/п. | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЗАО «Чкаловское» | дер. Недетово | р. Угра от гран. Смоленской области до устья | р. М.Березуй-2 1981г. 2003г. - Н ниже НПУ на 0,4 м | 705 672 544 511 -2003 г. | 0,0402 |
| 2 | СПК «Колхоз Верный путь» | дер. Екимково | -»- | р. Нерошка | 138,0 | 0,013 |
| 3 | без хозяина | дер. Галкино (АО «Дзержинское») | -»- | р. Грязнёнка (руч. б/н), 1965г. | 86,7 | 0,0062 |
| 4 | Остроженская с/адм. МО «Угорская волость» | дер. Острожное | -»- | р. Грязнёнка 1967г. | 528,0 | 0,036 |
| 5 | без хозяина | дер. Никольское (Никольский с/с) | -»- | р. Шаня (руч. б/н), 1992г. | 57,1 (плот. прорв.) | 0,0024 |
| 6 | без хозяина | дер. Прудново (Никольский с/с) | -»- | р. Шаня (балка), 1957г. | 7,5 | 0,001 |
| 7 | без хозяина | дер. Акишево (Карцовский с/с) | -»- | р. Шаня (балка), 1920г. | 22,0 | 0,0011 |
| 8 | ОАО «Кондровская бумажная компания» | г. Кондрово | -»- | р. Шаня 1969г. | 720,0 | 0,048 |
| 9 | СЗАО «Редькинское» | д. Карамышево | -»- | р. Суходрев (балка) | 150,0 | 0,005 |
| 10 | без хозяина | Ц./усадьба (СПК им. Ленина) | -»- | р. Суходрев (балка), 1930г. | 40,1 | 0,0022 |
| 11 | ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика | п. Полотняный Завод | -»- | р. Суходрев 1965г. | 780,0 | 0,0156 |
| 12 | без хозяина | дер. Желтыкино (Карцовский с/с) | -»- | р. Путынка (ложбина), 1963г. | 200,0 | 0,010 – 2003г. |
| 13 | без хозяина | дер. Адамовское (Никольский с/с) | -»- | р. Медынка (руч. б/н), 1960г. | 26,4 | 0,0013 |
| 14 | без хозяина | дер. Маковцы (Маковский с/с) | -»- | р. Медынка (руч. б/н), 1955г. | 36,0 | 0,0012 |
| 15 | без хозяина | дер.Б. Болынтово (ю-з окр.) (Карцовский с/с) | -»- | р. Медынка (руч. б/н), 1958г. | 40,0 | 0,002 |
| 16 | СПК «Старки» | дер. Старки | -»- | р. Медынка (руч. б/н), 1979г. | 420,0 327 | 0,0155 |
| 17 | без хозяина | дер. Шадеево | -»- | р. Угра (руч.Струйка) 1991г. | 63,7 | 0,0033 |
| 18 | ЗАО Птицефабрика «Калужская» | с. Льва Толстого | -»- | р. Угра (р. Веприка) 1991г. | 34,2 | 0,0019 |
| 19 | ЗАО Птицефабрика «Калужская» | -»- | -»- | -»- | 31,8 | 0,0016 |

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов. Болотами занято 20 % территории района. Некоторые болота используются для добычи торфа. Площадь пойменных земель 4992 га.

Особо ценный водоем, объявленный памятником природы в Дзержинском районе – озеро Святое, площадь зеркала – 9,4 га.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Угра, Шаня, Суходрев имеют рыбохозяйственное значение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

### I.2.5 Ресурсы подземных вод

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В пределах района отдельными артезианскими скважинами задействовано шесть водоносных горизонтов: пять из них пресной воды и один минерализованной. Большое количество водоносных горизонтов объясняется сложным геологическим строением  территории района. Основными, по количеству артскважин, горизонтами вод хозпитьевого назначения являются упинский и окский.

Упинский горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона и развит повсеместно. Воды от умеренно-жестких до сильно-жестких с общим остатком от 4,08 млг.экв./л до 16,0 млг.экв./л. Содержание железа изменяется от 0,02 млг./л до 3,22 млг./л. Удельный дебит меняется от 0,2 м3 /ч до 27,0 м3 / ч.

Окский водоносный горизонт связан со слоями известняков: тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Он развит на значительной площади района и отсутствует только в современных и погребенных палеодолинах. Воды в основном умеренно-жесткие с содержанием общего остатка от 3,84 млг. экв./л до 6,65 млг. экв. /л. Содержание железа колеблется от 0,08 млг./л до 13,86 млг. / л, преобладают содержания до 1,0 млг./л.  Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,2 м3/ч до 83,0 м3/ч.

Местами, где отсутствуют известняковые толщи, используется в качестве источника питьевых вод тульский водоносный горизонт, приуроченный к кварцевым пескам нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,37 млг./л до 2,5 млг./л. Удельный дебит изменяется от 0,13 м3/ч до 2,25 м3/ч.

К кварцевым пескам миоценового возраста приурочен водоносный горизонт. В настоящее время этот горизонт используется только в двух населенных пунктах: Костино и Желтыкино. Воды жесткие, с содержанием железа 0,0 – 0,3 млг./л.

К гравилистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста приурочен водоносный горизонт, который используется для хозпитьевых целей. Воды умеренно-жесткие, с содержанием железа от 0,09 млг./л до 3,39 млг./л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

В населенных пунктах: Старки, г. Кондрово и пос. им. Ленина: пробурены скважины на заволжский водоносный горизонт приуроченный к озерско-хованским слоям верхнего девона. Эти скважины дали минерализованную воду сульфатно-хлоритового состава с минерализацией 2,1 - 2,28 г/л. Содержание железа 0,85 - 1,47 млг.экв./л. Удельный дебит 0,2-0,6 м3/ч.

Все воды района гидрокарбонатно-кальцивые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 117,9 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы – 88,56 тыс. м3, в т. ч. подготовленные к промышленному освоению – 22,32 тыс. м3.

Объём добычи пресных подземных вод в 2007 г. составил 12,6 тыс. м3/сут., в т. ч. на участках с утверждёнными запасами – 4,95 тыс. м3/сут.

Характеристика качества подземных вод

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории Калужской области охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

-неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

Особое внимание служб наблюдения уделено контролю состояния подземных вод на полигонах ТБО. Система наблюдения включает в себя систему наблюдательных скважин. В 2005 году были проанализированы поверхностных и подземных вод в местах складирования ТБО. МУП ЖКХ п. Товарково – увеличение в овраге ниже полигона по сухому остатку – в 1,5 раза, по азоту аммонийному – в 3,5 раза, по нитратам – в 1,3 раза.

### I.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы

МО «Дзержинский район» обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал, развивать производство строительных материалов для местных нужд. Здесь имеются месторождения строительных известняков (Товарково, Полотняный завод, Пятовский), керамзитовых глин (Пятовский), тугоплавких и огнеупорных глин (Кондрово), строительных песков и песчано-гравийных смесей (в русле р. Угры и ее надпойменных террас).

Горнорудная промышленность, в основном, сосредоточена в Дзержинском районе. Здесь на площади около 50 км2 разведаны Полотняно-Заводская и Пятовская группы месторождений строительных известняков и действуют в настоящее время 7 карьеров по их добыче (кроме того, 5 отработаны). Глубина карьеров достигает 35-40 м, а высота отвалов до 30 м.

Полезные ископаемые района связаны с четвертичными и коренными породами. К четвертичным образованиям приурочены месторождения легкоплавкого сырья, строительных песков и песчано-гравийного материала. Легкоплавкое сырье пригодно для производства обыкновенного глиняного кирпича.

С миоценовыми отложениями связаны залежи керамических глин для производства облицовочного кирпича и плитки.

Основным полезным ископаемым района являются строительные известняки Пятовской и Полотняно-Заводской групп месторождений. Эти месторождения связаны с толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Большинство месторождений этого вида сырья на стадии полной отработки, а перспектив их прироста запасов нет из-за большого количества охранных зон и необоснованной застройки перспективных площадей.

К бобриковской толще нижнего карбона приурочены месторождения бурого угля (Калужское, Чапаевское). Уголь энергетического назначения, его разработка возможна только подземным способом в сложно-технических условиях, что на данный момент не рентабельно.

Состояние минерально-с	ырьевой базы приводится в таблице 1.

Таблица 1

Перечень

месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Дзержинского района

(по состоянию на 1.01.2013 г.)

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 60 месторождений, в т.ч. 21 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 6 месторождений, в т.ч. 2 разрабат. | 26251 | 133106 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кожуховское | в 1,5 км к югу от д. Кожухово | 670 |  |  | Одинарный керамический корпич марки "100" | 0,37 | 7,18 | сухая | Разрабатывается | ООО "Товарковская керамика" |
| 2 | Адамовское участок №1 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  |  |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ |  |  | обводненная (40%) | Резерв |  |
|  | Адамовское участок №2 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 6031 | 5916 |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ | 7,46 | 20,53 | обводненная (40%) | Разработка | ЗАО "Первая цементная компания" |
| 3 | Гончаровское | В 2,0 км к СВ от п. Полотняный Завод | 15900 | 7300 |  | Дренажные трубы. Кирпич марки "125". Плитка для облицовки стен | 6,9 | 16,83 | не изучались | Резерв |  |
| 4 | Лев-Толстовское (Коробецкое) | в 22 км к северо-западу от ж.д.ст. Калуга-2, на правом берегу р. Угры, в 2 км к юго-юго-западу от д. Горбенки, западнее автодороги Калуга-Якшуново-Товарково | 3650 |  |  | В качестве добавки к пескам | 0,5 | 4,0 | сухая | Резерв |  |
| 5 | Бельское | В 6,0 км к Ю-ЮЗ от п. Полотняный Завод между дд. Бели и Слобода |  | 58776 |  | Дренажные трубы, кирпич марки не ниже "100" | 8,47 | 16,51 | сухая | Резерв |  |
| 6 | Редькинское | В 7,0 км к С от ж.д. ст. Пятовская, между дд. Редькино, Юдинка и Меленки |  | 61114 |  | Дренажные трубы. Кирпич марки не ниже "100" | 7,42 | 21,64 | сухая | Резерв |  |
| Пески строительные, тыс. м³ |
| 8 месторождений, в т.ч. 5 разраб. | 14352 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дурневское | в 0,6 км к северо-западу от д. Дурнево | 1806 |  | 194 | Сырье для дорожно-строительных работ | 2,44 | 9,43 | сухая | Разрабатывается | ОАО "Калугаавтодор" |
| 8 | Карцовское | в 0,6 км к югу от д. Карцово, в 6 км восточнее г. Кондрово | 209 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 1,94 | 5,42 | сухая | Разрабатывается | ООО "Карцовский карьер" |
| 9 | Сечневское | в 0,5 км севернее д. Камельгино, в 13 км южнее г. Кондрово | 408 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 0,3 | 4,34 | сухая | Разрабатывается | ООО "Камельгино" |
| 10 | Галкинский участок | в 7 км к юго-западу г. Кондрово | 0 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Домострой" |
| 11 | Поповское | южнее хутора Поповский | 1461 |  |  | Дорожно-строительный материал, заполнитель строительных и штукатурных растворов, для производства асфальтобетонных смесей | 0,4-5,0 | 11,7 | частично обводнена | Разрабатывается | ООО "РВД-3" |
| 12 | Новоскаковское | в 18 км северо-западнее г. Калуги, к югу от д. Новоскаково | 1550 |  |  | для кладочных и штукатурных растворов | 0,15 | 9,4 | обводненная | Госрезерв |  |
| 13 | Дробышевское | в 5 км южнее г. Кондрово, в 4 км юго-восточнее ж.д.ст. Говардово, между дд. Дробышево и Старое Уткино | 839 |  |  | Сырье для песчано-цементных половых плиток, для строительных работ | 1,11 | 3,73 | сухая | Резерв |  |
| 14 | Лев-Толстовское(Коробецкое) | в 22 км к СЗ от ж/д станции Калуга-1, в 2 км к ююз от д. Горбенки | 8079 |  |  | для производства силикатного кирпича и ячеистого бетона | 4 | 8,8 | сухая | Резерв |  |
| ПГС, тыс. м³ |
| 8 месторождений, в т.ч. 4 разраб. | 41120 | 31251 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Воронковское | 22 км северо-западнее г. Кондрово, 0,3 км северо-западнее д. Байково | 477 |  |  | ПГМ для дорожного строительства | 2,27 | 3,64 | сухая | Разрабатывается | ООО "Воронки" |
| 16 | Богдановское, участок № 2 | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | 2101 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ после сортировки и отмывки | 3,84 | 6,37 (песок) 3,08 (ПГС) | сухая | Разработка | ООО "НерудТранс" |
| 17 | Богдановское, участок № 3 | в 1 км СВ д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | 3118 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ и строительных материалов | 3,96 | 8,78 (песок) 7,58 (ПГС) | обводненная | Разработка | ООО "Георесурс" |
| 18 | Мостовское, участок Обуховский | 1,3 км на северо-востоку от д. Обухово, правый берег р. Угры | 4133 |  | 821 | Пески после отсева гравия пригодны для в качестве наполнителей строит. растворов и для дорожного строите. Гравий - после добрабливания - для крупного заполнителя тяжелых бетонов и для дорожного строит. | 4,33 | 8,37 | обводнена | Разработка | ООО "Сибирский Элемент-Рента-К" |
| 19 | Богдановское | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово |  | 29476 |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 4,01 | 16,6 |  | Резерв |  |
| 20 | Бабенское | в 2,5 км северо-восточнее п. Куровской, 6 км западнее ж.д.ст. Калуга-2, в излучине правого берега р. Угры, вблизи моста через р. Угру и автотрассы Москва-Киев |  | 1775 |  | Гравий и пески-отсевы - в качестве заполнителя в обычный бетон, пески-отсевы - в для кладочных и штукатурных растворов | 5,3 | 6,4 | обводненная | Резерв |  |
| 21 | Камельгинское | 24 км к северо-западу от г. Калуги, к западу от д. Камельгино и п. Товарково, в русле р. Угры, в 100 м ниже моста | 1898 |  |  | Гравий - заполнитель для обычного бетона, пески-отсевы - для строительных растворов | 0 | 5,32 | обводненная | Госрезерв |  |
| 22 | Сабельниковское | в 40 км к северо-востоку от г. Калуги, в 8-10 км к западу от ж.д.ст. 73-ий разъезд, на правобережной пойме р. Угры, вблизи д. Сабельниково | 29393 |  |  | Гравий - заполнитель в бетон марок до "300", пески-отсевы - для кладочных и штукатурных растворов | 4,1 | 10,7 | обводненная | Госрезерв |  |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| Итого 17 месторождений, в т.ч. 9 разраб. | 193578 | 814 | 1829 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Участок № 1 Жилетовское | В 3,5 км к ЮВ от п. Полотняный Завод | 20942 |  |  | Щебень марок"600"-"800", Мрз 25. Отходы от щебня мука известняковая, строительная известь, минеральный поршок в асфальтобетонных смесях | 5,8 | 23,5 | полезная толща в нижней части обводнена | Разрабатывается | ООО "Дробильно-сортировочный завод" |
| 24 | Полотняно-Заводское-4 | В 1,5 км к В от ж.д. ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) железной дороги Калуга-Вязьма | 3950 |  | 1829 | Щебень, мука известняковая | 3,25 | 25,4 | сухая | Разрабатывается | ОАО "Спецстрой" |
| 25 | Пятовское уч. Восточно-Пятовский | 0,4 км к востоку от ж.ст. Пятовская | 44359 |  |  | Щебень марок "400"-"600" по дробимости, И-1, И-2 по истиранию, У-75 по сопротив-лению удару, известь строительная, известняковая мука, минеральный порошок в асфальто-бетонных смесях | 10,8 | 10,8 | обводненная | Разрабатывается | ООО "Угранеруд" |
| 26 | Пятовское уч. Ново-Пятовский-1 | В 1,5 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская | 18441 |  |  | Щебень марок "400"-"800", строительная известь, минеральный порошок в асфальтобетонных смесях, известняковая мука из отходов дробления | 7,23 | 24,5 | 23 % запасов обводнены | Разрабатывается | ОАО "Ново-Пятовское производственное объединение" |
| 27 | Пятовское уч. Ново-Пятовский -1(2) | В 1,5 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская | 28269 |  |  | Щебень марок "400"-"800", строительная известь, минеральный порошок в асфальтобетонных смесях, известняковая мука из отходов дробления | 7,23 | 24,5 | 23 % запасов обводнены | Разрабатывается | ОАО "Пятовское карьероуправление" |
| 28 | Полотняно-Заводское-1, Жилетовское С1-VI | В 1,3 км к Ю от ж.д. ст. Полотняный Завод Московской ж.д. , в 0,4 км к Ю от пос. Полотняный Завод, левый берег р. Суходрев, в 3 км к СВ от р. Угры | 9524 | 1197 |  | Щебень марки "400" и выше. Мука известняковая из отходов дробления | 2,33 | 14,3-24,1 | сухая | Разрабатывается | ОАО "Полотнянозаводское карьероуправление" |
| 29 | Полотняно-Заводское-1 юго-западная часть | В 1,3 км к Ю от ж.д. ст. Полтняный Завод Московской ж.д. , в 0,4 км к Ю от пос. Полотняный Завод | 449 |  |  | Щебень марки "400" и выше. Мука известняковая из отходов дробления |  |  |  | Разрабатывается | ООО "Вектор" |
| 30 | Адамовское участок №1 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 0 |  |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ |  | 4,86 | обводненная (40%) | Разработка | ЗАО "Первая цементная компания" |
|  | Адамовское участок №2 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 30586 | 814 |  | Щебень марки 400-600 для строительных работ |  | 4,86 | обводненная (40%) | Разработка | ЗАО "Первая цементная компания" |
| 31 | Участок Васильевский-2 Пятовского м-ния | В 2,0 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская ж.д. Калуга-Вязьма, в 0,3 км к ЮЗ д. Васильевская | 1865 |  |  | Бут и щебень в бетон | 2,5 | 10,5 | обводненная | Разработка | ООО "ПромНеруд" |
| 32 | Ларинский | В 30,0 км к СЗ от г. Калуга, д.д. Пятовское, Ларинское, Вертебы | 5146 |  |  | Щебень марки "600", строительная известь, известняковая мука, асфальтобетонные смеси | 14,64 | 33,27 | обводнено |  | ООО «Трансстроминвест» |
| 33 | Груздовское | В 4 км к СВ от ж.д. ст.Пятовская Мостовской ж.д., в 23 км к СЗ от г. Калуги, в 16 км к ЮЗот Кондровского целлулозно-бумажного комбината, на правом берегу р. Взломы, между дд. Груздевка, Слиднево, Верховье, Кирьянов | 491 |  |  | сырье для целлюлозно-бумажной промышленности | 6,4 | 9,5 | обводнена | Резерв |  |
| 34 | Кирьянова Лощина | В 20 км к СЗ от г. Калуги, в 18 км к ЮВ отр.ц. г. Кондрово и в 0,5 км к СВ от д. Кирьяново, в 0,6 км к Ю от Груздевского месторождения | 2000 |  |  | Известняки пригодны для бута, бетонного и дорожного щебня и для производства извести и цемента | 15,0 | 8,0 | сухая | Резерв |  |
| 35 | Полотняно-Заводское-2 (уч. Прикарьерный) | В 1 км к В от ж.д. ст. Полотняный Завод | 2265 |  |  | Бут, щебень в обычные бетоны, воздушная кальциевая и частично магнезиальная известь | 9,3 | 14,1 | полезная тоща обводнена в нижней части алексинских известняков | Резерв |  |
| 36 | Полотняно-Заводское-3 (Муковнинский уч.) | В 27,0 км к СЗ от г. Калуги, вблизи ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) ж.д. Калуга-Вязьма | 915 |  |  | Щебень строительный и дорожный. Мука известняковая для известкования кислых почв | 2,12 - 3,23 | 14,8 | сухая | Резерв |  |
| 37 | Пятовское (уч. Васильевский) | В 2,0 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская ж.д. Калуга-Вязьма, в 1,0 км к ЮЗ д.Васильевская | 9710 |  |  | Бут и щебень в бетон | 2,5 | 10,5 | обводненная | Госрезерв |  |
| 38 | Товарковское уч. 4 | В 5 км к Ю от д.ж. ст. Полотняный Завод, в 2,0 км от ж.д. ст. Шаня, у северо-восточной окраины п. Товарково | 10262 |  | 3052 | Щебень в бетон марки 200, Мрз-35, Щбень марки "400" для балластажелезнодор. пути, строительная известь класса Б и В | 6,43 | 15,0 | обводненная | Госрезерв |  |
| 39 | Лев-Толстовское | У села Льва- Толстого | 4404 |  |  | Бутовый камень, шашка для асфальтобетонного покрытия, щебень для дорожно-строительных работ | 5,23 | 6,71 | сухая | Резерв |  |
| Глины огнеупорные, тыс. т |
| 1 месторождения | 4772 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Кондровское (Западный участок) | 0,4 км к северо-востоку от г.Кондрово | 4772 |  |  | Сырье для производства лицевого кирпича и камней, облицовочной и фасадной плитки для панелей | 12.,86 | 16,9 | обводненная | Госрезерв |  |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 3 месторождения, в т.ч. 1 разраб. | 30527 | 32151 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Кондровское (участки Восточный-1, Восточный-2) | 0,4 км к СВ от г.Кондрово | 6190 |  |  | Сырье для производства лицевого кирпича и камней, облицовочной и фасадной плитки для панелей | 13,3 | 15,91 | обводненная | Разрабатывается | ООО "Трансстроминвест" |
| 42 | Маковецкое, залежи: Северная, Южная, Западная | 8 км СЗ г. Кондрово, у СВ окраины д. Маковцы, на левобережье р. Медынки |  | 32151 |  | Сырье для производства керамических изделий, облицовочных и фасадных плиток, керамического кирпича и камней лицевых, санитарно-технических изделий из стройфаянса и дренажных труб | 30,0 | 11,2 | обводненная | Резерв |  |
| 43 | Малиновское | 8 км СЗ г. Кондрово, 1,7-2,2 км СВ разъезда Костино | 24337 |  |  | Фасадная плитка, канализационные трубы, лицевой кирпич марки "200", камни | 8,9 | 14,0 | обводненная | Резерв |  |
| Глины керамзитовые, тыс. м3 |
| Итого 4 месторождения | 3379 | 5149 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Восточно-Пятовское | в 2 км к востоку от ж.д. ст. Пятовская | 720 |  |  | Керамзитовый гравий марок "300-500" | 9,1 | 2,7 | сухая | Резерв |  |
| 45 | Ново-Пятовское | в 24 км северо-западнее г. Калуги, 3 км к северу от ж.д.ст. Пятовская | 1225 |  |  | Керамзитовый гравий | 6,25 | 2,75 | сухая | Резерв |  |
| 46 | Адамовское | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  | 5149 |  | Керамзитовый гравий | 15,5 | 2,9 | обводненная | Резерв |  |
| 47 | Кондровское (Восточный участок) | 0,4 км к СВ от г.Кондрово | 1434 |  |  | Керамзитовый гравий марок "300-350", керамзито-бетон марки "35" | 4,36 | 3,04 | сухая | Резерв |  |
| Уголь бурый, тыс. т |
| 2 месторождения | 47330 | 323589 | 165753 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Калужское, Куровская шахта №2 | в 20 км З г. Калуги, 8 км к СЗ ст.Воротынск | 47330 |  | 13432 | Бурый уголь марки 2Б | 55,0 | 1,7 | обводненная | Госрезерв |  |
| 49 | Чапаевское | в 36 км к ЮВ от г. Калуга, около ж.д.ст. Полотняный Завод |  | 323589 | 152321 | Бурый уголь марки 2Б | 100-130 | 1,5 | обводненная | Резерв |  |
| Торф, тыс. т |
| Итого 10 месторождений | 966 | 0 | 134 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Драковское | От р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,5 км. В пойме руч. Звизжанка. | 152 |  | 50 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 65 | 1,23 |  | Госрезерв |  |
| 51 | Амшары | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 22 км, от ж/д ст 73 км на Ю в 10 км, при с. Новоскаковское на Ю.В левобережной пойме р. Выпрейка | 267 |  | 14 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 100 | 1,19 |  | Госрезерв |  |
| 52 | Клюквенка | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 17 км, от ж/д ст. Тихонова Пустынь на ЮЗ в 9,5 км, от с. Дворцы на СЗ в 0,7 км, на левобережном склоне р. Угра. | 49 |  | 7 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 23 | 1,01 |  | Госрезерв |  |
| 53 | Левшинское | От р.ц. г. Кондрово на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Гобики на СВ в 12 км, при с. Лавровка на СЗ. На водоразделе рек Угра и Тычинка. | 30 |  | 4 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 13 | 1,29 |  | Госрезерв |  |
| 54 | Марьинское (Горелое) | От р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18,5 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11,5 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,9 км. На первой террасе р. Угра. | 59 |  | 11 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 22 | 1,27 |  | Госрезерв |  |
| 55 | Пановское | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 6,5 км, от ж/д ст. Говардово на СЗ в 7 км, при с. Галкино на СЗ | 153 |  | 12 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 53 | 1,32 |  | Госрезерв |  |
| 56 | Пъяничное | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Разъезд 73 на ЮЗ в 13 км, от с. Евдокимовка на З в 1км | 45 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 14 | 1,56 |  | Госрезерв |  |
| 57 | Трасье | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 1 км, от ж/д ст. Говардово на ЮВ в 0,8 км, при с. Слобода на ЮВ | 148 |  | 36 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 41 | 1,96 |  | Госрезерв |  |
| 58 | Отока | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 12 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 11 км, от с. Дороки на ЮВ в 3 км | 29 |  |  |  | 13 | 1,07 |  | Госрезерв |  |
| 59 | Святой Колодец | От р.ц. г. Кондрово на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 12 км, от с. Дорохи на В в 2 км | 34 |  |  | для сельского хозяйства | 16 | 1,03 |  | Госрезерв |  |
| Карбонатные породы для известкования почв, тыс. т |
| 1 месторождение |  | 14746 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Адамовское | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  | 14746 |  | Мука известняковая для известкования кислых почв 1-го и 2-го класса |  |  |  | Резерв |  |

### I.2.7 Сельскохозяйственные ресурсы

Площадь Дзержинского района составляет 133 589 га, из них:

- 74512 га или 55 % - земли сельскохозяйственного назначения;

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО «Дзержинский район» составляют 74512 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 51256 га (68 %), леса и кустарники – 27534 га (36 %), земли под застройкой и дорогами –  1244 га (1,7 %), болота – 556 га (0,7 %), нарушенные земли и прочие составляют 308 га (0,4 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает  13978 га (27 %), залежь 25655 га (50 %), многолетние насаждения –146 га (0,2 %), сенокосы – 5317 га (10 %), пастбища – 6075 га (11,8 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Дзержинский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: СхОАО «Угра» отделение «Никольское», СхПК «колхоз Верный путь».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, га | Оценка с/х угодий, руб./га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СхАОЗ «Дзержинское» | 1214 | 754 | 2838 | 28,52 |
| МП «Междуречье» | 784 | 68 | 4620 | 46,43 |
| СхТОО им. Ленина | 2506 | 508 | 6633 | 66,66 |
| ЗАО «Птицефабрика Калужская» | 580 | 230 | 3630 | 36,48 |
| СхАОЗ Чкаловское | 5458 | 1824 | 16137 | 162,17 |
| СхПК «Правда» | 3959 | 1279 | 17622 | 177,09 |
| СхПК им.Чапаева | 3346 | 771 | 10428 | 104,80 |
| СхОАО «Угра» отделение «Дружба» | 2080 | 494 | 4158 | 41,79 |
| СхОАО «Угра» отделение «Маковский» | 1900 | 440 | 10824 | 108,78 |
| СхОАО «Угра» отделение «Никольское» | 3374 | 376 | 12639 | 127,02 |
| СхОАО «Угра» отделение «Угра» | 1227 | 532 | 5346 | 53,73 |
| СхОАО «Угра» отделение «Остроженское»» | 2118 | 53 | 7161 | 71,97 |
| СхОАО «Угра» отделение «Мирный» | 2109 | 244 | 9339 | 93,85 |
| СхПК «Старки» | 2452 | 769 | 10560 | 106,12 |
| СхАОЗ «Редькинское» | 3456 | 1891 | 9306 | 93,52 |
| СхПК «колхоз Верный путь» | 2721 | 824 | 6237 | 62,68 |
| СхТОО «Рассвет» | 1616 | 213 | 9900 | 99,49 |
| СхАОЗ «Кожуховское» | 1650 | 848 | 16599 | 166,81 |
| СхООО «Швейцарское молоко» | 350 | 298 | 15774 | 158,52 |
| АО «Строммашполимер» | 2110 | 229 | 7260 | 72,96 |

Наиболее ценным с/х угодьями обладают СхПК «Правда», СхАОЗ «Чкаловское», СхАОЗ «Кожуховское». В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

### I.2.8 Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

По лесохозяйственному районированию территория лесхоза на территории Дзержинского района относится к зоне хвойно-широколиственных Европейских лесов и расположена на границе с лесостепной зоной (Калужский лесхоз). Лесистость Дзержинского района – 42,8 %.

Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура +3.8°. Среднегодовое  количество осадков составляет 616 мм, причём 2/3 осадков выпадает в виде дождя, 1/3 - в виде снега. Район расположения лесхоза относится к зоне среднего увлажнения. Продолжительность вегетационного периода при среднесуточной температуре +5°С составляет 176 суток. Продолжительность безморозного периода 127 дней.  Летние месяцы характеризуются теплой погодой с переменной облачностью и чередованием дождливых и засушливых дней.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. В первой декаде  апреля снежный покров обычно сходит полностью. Высота снежного покрова  неодинакова. В среднем она колеблется от 10 до 45 см. Нередки зимние  оттепели.  Почва промерзает до глубины в среднем 60 см.

Преобладающими являются ветры северо-западных направлений. Средняя скорость ветра достигает 3.5 м/сек. Средняя относительная влажность воздуха 77%. Наибольшее число пасмурных дней - в декабре. Дни с туманами часты в осеннее время года.

Основными климатическими факторами, определяющими условия роста и  развития древесной растительности, является тепло и влага. Поэтому, резкие отклонения климатических показателей от среднего    их значения (ранние и поздние заморозки, засуха и т.д.) существенно влияют на рост, развитие и устойчивость лесных биоценозов.

В целом, климат расположения лесхоза благоприятен для произрастания: сосны, ели, лиственницы, дуба, клена, липы, березы, осины, ольхи, ивы древовидной, а также многих кустарниковых пород.

Территория лесхоза по природно-почвенному районированию относится к Угорско-Протвинской низине. Она расположена между Смоленско-Московской и Среднерусской возвышенностями.

По лесорастительному районированию (С.Ф. Курнаев, 1982 г.) Дзержинский лесхоз относится к Центральному округу зоны хвойно-широколиственных лесов Скандинавско-Русской провинции.

Территория района находится в пределах древней устойчивой русской платформы, имеющей двухъярусное строение. В основании ее залегает складчатый докембрийский фундамент, сложенный гранитами, гнейсами и железистыми квapцaми. Глубина залегания фундамента от поверхности имеет тенденцию понижения с юга на север от 500 до 1000 м. На поверхности фундамента платформы залегает толща более поздних осадочных пород (девонские отложения, представленные известняками с прослоями глин).

Наибольшее воздействие на современный рельеф и ландшафты Калужской области оказал Московский ледник. На его месте возникли моренные гряды и холмистые моренные равнины. Возле р. Угры и ее притоков возникли зандровые равнины, сложенные водно-ледниковыми песками и супесями различной мощности.

Подземные воды меловых отложений залегают в трещиноватых трепелах, опоках и кварцево-глауконитовых песках на глубине 10-20 м. Около 10 водоносных горизонтов заключено в отложениях каменноугольного возраста. Межпластовые напорные воды отличаются чистотой, средней степени минерализации, обилием и значительной глубиной залегания (от 10 до 200 м).

Несколько водоносных горизонтов заключено в трещиноватых известняках и доломитах девонского возраста. Эти воды отличаются повышенной минерализацией и обладают лечебными свойствами. Естественные выходы этих вод у Оптиной Пустыни.

Артезианские скважины имеются на территории лесхоза в кв. 55. кв. 68 Льва-Толстовского и кв. 137 Кондровского лесничеств.

Преобладающими на территории лесхоза являются дерново-среднеподзолистые почвы, подстилаемые лессовидными суглинками разного механического состава, на которых успешно произрастают лиственные и смешанные с хвойными леса Ia - II бонитетов. Дерново - среднеподзолистые почвы занимают основную часть территории лесхоза - это, в основном, повышенные участки, вершины моренных холмов и верхние части их склонов.

Дерново-слабоподзолистые почвы встречаются редко и приурочены к нижним частям склонов и холмов с небольшими высотными отметками (северная и северо-восточная часть Кондровского лесничества).

Процессы эрозии на территории лесхоза выражены слабо.

Леса богаты земляникой, грибами, лекарственными травами. Разнообразие животного мира лесов небольшое: волк, лисица, заяц, куница, барсук, хорь, выдра, енотовидная собака. Из копытных можно встретить лося, кабана, косулю: из птиц - серую  куропатку,  тетерева,  перепела,  рябчика, вальдшнепа. На водоемы опускаются дикие утки и гуси.  На  речках  появились бобёр, выхухоль, ондатра.

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, введенным в действие 01.01.2007 г., леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Основными задачами лесного хозяйства на территории Дзержинского района является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда.	Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарках. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Лесные угодья Дзержинского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.);

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

### I.2.9 Природно-рекреационные ресурсы

Оценка территории Дзержинского района для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины и орографическими особенностями рассматриваемая территория в целом характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Климатические условия, характерные для данной территории благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20 С составляют 90-100 дней. Преобладание в летний период ветров западного и северо-западного направления обеспечивают необходимую аэрацию. Территория расположена в зоне ультрафиолетового комфорта, с апреля по сентябрь возможна гелиотерапия. Продолжительность купального сезона с температурой воды основных водных объектов 18-24 составляет 80-90 дней, однако развитие циклонической деятельности обусловливает неустойчивость погодных условий, что несколько ограничивает водные процедуры на открытом воздухе.

Продолжительность комфортного периода для зимних видов отдыха со среднесуточными температурами -5 – 15 С составляет около четырех месяцев. Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 140 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреации должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра юго-западных направлений, преобладающих в холодный период года. В связи, с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата. Наиболее благоприятны подветренные склоны холмов, лесные территории, непродуваемые долины рек.

Важную роль при оценке природно-рекреационных ресурсов играет характеристика гидрографической сети. Наибольшее рекреационное значение имеют реки Угра и  ее левые притоки Шаня, Изверь и такие реки как Суходрев  благоприятны для байдарочной и лодочной гребли. Микроклиматические условия приречных территорий определяют возможность организации рекреационных зон для стационарного отдыха с различным набором туристских услуг.

Ресурсы рекреационные состоят из части природных и историко-культурных ресурсов. Для реализации рекреационных ресурсов необходимы и определенные ресурсы в области туризма, предоставление туристических услуг.

По набору природных благ (природные ресурсы и природные условия) Дзержинский район относится к рекреационным местностям. Основным доминирующим природным объектом района является территория национального парка «Угра». На этой территории установлены определенные режимы использования природных объектов и соответственно экскурсионно-туристическое обслуживание.

Согласно  постановлению Правительства РФ от 10 февраля 1997г №148 «О создании  в Калужской области национального парка «Угра»  из земель лесного фонда предоставлено во владение национальному парку 43922 га земель, из земель водного фонда ( 1326 га. Национальный парк «Угра» относится к землям особо охраняемых территорий. На территории Дзержинского района расположен один из трех участков ( Угорский. Вся территория парка разбита на 7 функциональных зон: заповедная, особо охраняемая (ограниченное посещение), подзона природно-восстановительная, зона охраняемого ландшафта (не исключена из хозяйственного использования, предназначена для познавательного туризма), зона охраны историко-культурных объектов, рекреационная, зона обслуживания посетителей.

Территория национального парка «Угра» обладает такими сочетаниями природных и культурно- исторических ресурсов, которое обеспечивает ему особое место не только в регионе, но и в Центральной России в целом. В границах парка насчитывается около 200 объектов туристского осмотра. К моменту организации парка уже стихийно сложились основные маршруты водного и пешеходного туризма, частично или полностью находящиеся в его границах. Те же факторы повлияли на создание ряда баз отдыха.

На сегодня в парке разработано более 20 туристических маршрутов различной продолжительности и протяженности (пешие, водные, автомобильные, комбинированные), а также обустроено 10 экологических (экскурсионно-познавательных, учебных) троп. Приоритетными в парке являются направления экологического туризма; в то же время активно развивается событийный и паломнический туризм, связанный с посещением мест великих сражений и знаменитых духовных центров; возможны различные виды собирательства (ягоды, грибы) и спортивная рыбалка на реках, озерах и специальных рыбохозяйственных водоемах. Значительны ресурсы парка и в области научного, тематического туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы, орнитологические территории, озерно-болотные комплексы, старовозрастные широколиственные леса.

Для отдыха на воде в пределах национального парка «Угра» организованы водные маршруты – «По рекам Воря и Угра» - продолжительность 9 дней, протяженность 173 км. По маршруту оборудовано 16 туристских стоянок. Начало маршрута – от железнодорожной станции Угрюмово, окончание - ниже дер. Свинухово (мост через Киевскую трассу). Уникальные природные ландшафты Угры, спокойное течение, петлеобразные изгибы делают водное путешествие незабываемым. По маршруту возможно посещение городищ: Александровского, «Косая гора», у с. Никола-Ленивец; усадьбы Ширинских - Шихматовых, монастыря Тихонова Пустынь и др.

Местным населением  используются индивидуальные лодочные средства,  широко распространена рыбная ловля. Реки  Дзержинского района несудоходны, что позволяет ее использование для  водных экскурсий на немоторных лодках, для туристских туров с остановками как на организованных базах отдыха, а также стихийных местах продолжительностью несколько дней.

Из комбинированных туристических маршрутов по территории Дзержинского района проходит маршрут – «Поэты Пушкин и Мятлев на Калужской земле» - протяженность - 70 км. Объекты осмотра и посещения: историко-культурные – усадьба Мятлевых, музей-усадьба Гончаровых в п. Полотняный завод; природные – Галкинский лес, Галкинское болото; частный музей селекционера Морозова В.Н.

Автомобильные маршруты - «По следам Великого Стояния » - протяженность - 48 км. Объекты осмотра и посещения: монастыри - Спасо-Воротынский, Тихонова Пустынь; городищ - у сел Спас, Воротынск и дер. Свинухово; поклонный крест у с. Дворцы.

«Зеленое кольцо России» (Калужская область) - протяженность 180 км. Маршрут рассчитан на автотуристов (в том числе транзитных), которые могут познакомиться с более чем 60 уникальными объектами парка, а также с самобытными калужскими городами (Козельск, Перемышль, Кондрово и др.), известными памятниками истории и архитектуры, религиозными центрами.

Рыболовные туры на реках Угра, Жиздра, Ока, озерах, в том числе пойменных (оз. Тишь, Рыбное, Царское, Озерки), прудах (рыбохозяйственный водоем на ручье Железинка и др.).

На территории района проходят экологические тропы: «Городище Никола-Ленивец» (Галкинское лесничество) – протяженность 2,5 км. Объекты посещения: церковь Святой троицы, пойменный луг, городище раннего железного века – средневековья, пейзажная архитектура художника Николая Полисского; «Галкинский лес» (Галкинское лесничество) – протяженность 7 км. Историко-культурные объекты осмотра – усадьба Чернышовых – Мятлевых в с. Галкино, природные – Галкинский лес, Бучкино и Галкинское болото.

Особый интерес вызывает уникальный памятник природы - Галкинский лес. Большой массив леса, входящий в Национальный парк «Угра», широко раскинулся на левом берегу реки. По берегу он протянулся на 9 км, от устья речки Изверь до устья Шани. А ширина его местами доходит до 8 км. Вокруг него очень много интересных мест, связанных с историей нашей Родины. В Кондрове, что стоит на Шане, находится одна из старейших бумажных фабрик России (кстати, большинство деловых и законодательных актов Великобритании в 19 веке были написаны на здешней бумаге). А немного ниже по течению, у впадения в Шаню Суходрева - поселок Полотняный Завод, основанный по указу Петра I, там построена фабрика для производства ткани, парусами из которой оснащался строившийся российский флот. Поселок знаменит и тем, что в войну 1812 года в нем находилась ставка Кутузова. Посещала имение Гончаровых и Екатерина II. И, наконец, это родина Натали, жены великого поэта Александра Пушкина. Он дважды бывал в Полотняном, а возможно, посещал и село Галкино, принадлежавшее его другу поэту Ивану Мятлеву. Именно здесь Мятлевым были написаны известные строки: «Ах, как хороши, как свежи были розы». Сама же Угра, которая несет свои чистые воды из лесов Смоленщины, долгое время была границей московского княжества с Литвой. Именно на ее берегах в 1480 году в результате Великого стояния на Угре Русь отстояла свою независимость и сбросила 250-летнее татаро-монгольское иго. Вот такими интересными историческими местами окружен Галкинский лес.

Это уникальный смешанный лес центральной России. В 1991 году он объявлен памятником природы, а в 1997 стал одним из интереснейших объектов Национального парка «Угра». В нем уживаются и напоенные хвойным ароматом сосновые боры, и веселые светлые березняки, и увешанные бородатыми лишайниками непроходимые, мрачные ельники, и редкие для этих мест, источающие запах меда липняки. Есть в лесу осина, рябина, ольха, клены и дубы. Особенно много их в прибрежной террасе, и попадаются настоящие великаны. Один, стоящий рядом с бывшей сторожкой лесника, в обхвате около 5 метров, а широко раскинувшаяся его крона накрывает круг диаметром 25 метров. Наверное, он видел русских воинов, отражавших атаки врагов во время Великого стояния. К сожалению, бывшие владельцы дома прибили к нему угол забора, набили в ствол скобы и обмотали проволокой. Рядом с дубом из земли бьет мощный хрустальный родник. Лес прорезан чистыми журчащими ручьями Люблинкой, Некисловкой, Козоевкой. На последнем недавно поселились бобры.

В мае долины ручьев, словно белыми облаками, покрываются пахучей черемухой. Есть в лесу и маленькие моховые болота с клюквой, голубикой и дурманящим багульником. Его называют местные жители дурман-трава, багонов куст. Есть болото с большим зеркалом воды, и на нем обитает множество видов птиц. Особенно заметна колония розовых чаек.

В центре леса 70 гектаров занимает Бурцевское урочище. Название сохранилось от давно исчезнувшей деревни, а произошло от болота, которое называется бурым. От деревни сейчас остались громадные роскошные куртины сирени различных оттенков. Когда-то они росли у каждого дома, и теперь легко понять, где стояли дома. В бывших садах видим яблони, груши, кусты красной и черной смородины, ровные ряды ирги. A вместо полей - луга, покрывающиеся то красным ковром гвоздики, то белым покрывалом ромашки, а то - пролитой на землю небесной лазурью расцветают колокольчики. По центру урочища проходит заболоченная низина, где растет множество интересных растений. Одним из них является росянка, которая ловит насекомых и питается ими. А там, где низина уходит в лес, можно увидеть и орхидеи. Это пальчатокоренники - мясокрасный с толстым мясистым стеблем, ланцетовидными листьями и плотным соцветием из красных цветов и пятнистый, похожий на предыдущий, но с более бледными цветами и листьями, покрытыми черными пятнами.

Много цветов и в лесу. Это и первоцветы медуница, хохлатка, баранчики, сон-трава и множество других. Пока довольно часто встречается орхидея с прекрасным ароматом - любка двухлистная. Еще один вид орхидных - пальчатокоренник Фукса - попадается на тропинках и дорожках леса. Он похож на пятнистый, так как листья тоже покрыты черными пятнами, но соцветие более бледного оттенка.

Наряду с природными памятниками парк «Угра» объединяет в себе историко-культурное, археологическое и мемориальное наследие человеческой деятельности. Историко-культурные объекты Угорского участка включают и памятники глубокой старины (стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни).

В национальном парке могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.) В границах парка активно развивается автомобильный туризм, чему способствует большая сеть дорог с твердым покрытием, а также паломнический туризм, ориентированный на посещение знаменитых духовных центров территории. Значительны ресурсы парка и в области научного туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы, наблюдения за птицами, озерно-болотные комплексы, старовозрастные широколиственные леса.

Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи и близость мегаполиса Москвы, наличие квалифицированных кадров ( все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Особое рекреационное значение имеют территории государственных памятников природы с высокобонитетными сосновыми и еловыми лесами, однако их использование для интенсивной рекреации ограничено природоохранными требованиями.

К ограниченно благоприятным территориям относятся ландшафты моренных равнин с березово-осиновыми и смешанными лесами, а также поймы небольших рек, рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. В настоящее время на этих территориях возможно развитие любительского рыболовства и спортивной охоты, сбор ягод и грибов, организация специальных туристских маршрутов.

К неблагоприятным для рекреации территориям относятся плохо дренируемые участки ландшафтов различного происхождения с заболачивающимися и заболоченными лесами на переувлажненных почвах, а также верховые и низинные болота. Эти территории возможно использовать только для сбора грибов и ягод.

Историко-культурные рекреационные ресурсы

История этих мест тесно связана с историей заселения и освоения центральной России. Согласно археологическим исследованиям в пределах района выявлены стоянки каменного века, поселения раннего железного века, мощинской культуры, ранних славян. Всего обнаружено более 50-и памятников. Наиболее хорошо изучены городища у дер.Свинухово и Никола-Ленивец, относящиеся к раннему железному веку, мощинской культуре и времен Киевской Руси. По реке Угре проходил один из путей из «варяг в греки». В XIII в. эта территория находилась на стыке Черниговского и Владимиро-Суздальского княжеств. В XIV-XV вв. Эти земли и р.Угра были местом постоянных военных стычек между Московским и Литовским княжествами. С 1447 по 1494 гг. по реке Угре проходила временная граница между Московским княжеством и Русско-Литовским государством. В это время правобережье Угры были водченными землями князей Воротынских, сохранявших свою самостоятельность, но входивших в состав Литовского государства. В 1494 г. князья Воротынские (потомки черниговских князей) и их земли вошли в состав Московского «великого» княжества. Владения Воротынских были обширны и распространялись на западе до верховьев р.Угры, а на юге до городов Белева, Одоева и Брянска. В XVI-XVII вв. Угорская земля становится ареной боевых действий между Москвой и Речью Посполита, а также набегами крымских татар и запорожских казаков. У древнего села Товарково, на броде через р. Угру сходились гужевые дороги из городов Калуги, Боровска, Кременца, Малоярославца, которые вели на Мещовское и Мосальское ополья с богатыми гумусовыми землями. В 1617 г. у с.Товарково войсками под командованием князя Пожарского были разбиты польско-литовские отряды полковника Опалинского, пытавшегося взять Калугу и Боровск.

После 1654 г. границы русского государства ушли на запад за пределы калужских земель, и наступил мирный этап развития региона. В начале XVIII века данная территория входит в состав Медынского уезда Калужской провинции. Петровская эпоха этим местам позволила стать знаменитыми на всю Россию и завоевать уважение промышленников Европы. В 1718 г. на реке Суходрев в с. Сгомонь калужским купцом Тимофеем Карамышевым, на основании указа Петра I, была заложена полотняная фабрика, а в 1720 г. по инициативе самого купца бумажная фабрика. С 1732 г. два приказчика Тимофея Карамышева, А.А. Гончаров и Г.И. Щепочкин, становятся совладельцами этих фабрик. После смерти Карамышева в   1735 г. его имущество было поделено между ними, и каждый из них стал вести свое дело. Бумажная фабрика Гончарова тех времен, считалась крупнейшей в Европе. На гончаровской бумаге писал и английский королевский двор. В 1742 г. Калужский посадский человек А.А. Гончаров указом правительства России за «распространение фабрик, особенно бумажной» был удостоен дворянского звания. К концу жизни А.А. Гончаров владел 75 – ю поместьями, кроме парусиновых и бумажных фабрик он прибрал к рукам все чугунолитейные и железоделательные заводы Демидовых, расположенные в Калужских землях и на Бряньщине.

Племянник Т.Карамышева, Григорий Щепочкин, также преуспел в своих промышленных делах. Он владел парусиновой фабрикой и рядом небольших производств, а после женитьбы на дочери «владельца Урала» Прокофия Демидова, он свой капитал значительно приумножил.

К настоящему времени в п. Полотняный Завод (Полотняные Заводы) сохранились: главный дом А. Гончарова (после реставрации) XVIII в., часть хозяйственных построек XVIII в., фрагменты регулярного парка и лесопарк, фабричная плотина 1730 г., дом П. Щепочкина к. XVIII в.

В 1800 г. П.Г. Щепочкин у с. Кондырево, на р. Шане, строит плотину и организует производство бумаги. В 1840 г. ниже по течению у с. Троицкого Кочубей строит еще одну бумажную фабрику. В 1849 – 1853 гг. этими фабриками завладел англичанин Говард (владелец Боровской бумажной фабрики), а в 1858 г. он создает акционерное общество «Говард и К», которое по производству бумаги становится крупнейшим в России и Европе.

В середине XVIII в. с этими местами были связаны волнения рабочих и вольнонаемных кустарей, недовольных условиями труда и системой штрафов и оплаты. Фабрики были разрушены, вновь они заработали в 1754 г.

В 1755 г. проездом из Калуги, имение и фабрики Гончарова посетила Екатерина II. В гончаровском доме к ее приезду интерьеры одной из комнат были отделаны в зеленых и золотых тонах, как ее опочивальня в царскосельском дворце под Петербургом, цвет изумруда и золота были любимыми у императрицы.

Осенью 1812 г., после Малоярославецкого сражения, в доме Гончарова несколько дней располагался штаб русской армии во главе с М.И. Кутузовым. В том же 1812 г. в семье Н.А. Гончарова и Н.И. Загряжской родилась будущая жена А.С. Пушкина – Наталья Николаевна Гончарова.

С Полотняным заводом связаны многие кустарные промыслы и производства: пошив кожаных сапог и валяной обуви, изготовление самопрялок, телег, саней, картузов. Прялочное производство стало развиваться в период царстования Петра I, когда три посланника из этого края по указу царя были направлены в Голландию, изучать прялочное дело.

После двухгодичного обучения они вернулись в родные края: дьяк Пантелей в с. Сгомонь (Полюзавод), два других в села Дворцы и Камельгино. Производство деревянных прялок в Полотняном заводе приобрело всероссийский размах, спрос на них был очень велик.

В Полотняном заводе существовал и другой удивительный промысел, аналога которому не было на Руси, это разведение канареек на продажу.

В XIX в. Полотняный завод – значительный торговый центр Калужской губернии, ежегодно 6августа здесь проходили ярмарки.

В конце XIX века в поселке создан народный театр.

Исторический центр Полотняного завода, комплекс усадеб Гончаровых-Щепочкиных, стоит на государственной охране как объекты федерального значения.

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Дзержинского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

Территория Дзержинского района, согласно СНиП 2.01.01-82, относится к строительно-климатическому району II-В – климатическому району.

Землятресения, сели, лавины, оползни для данной местности не характерны. Карстовые явления, суффозии в месте расположения объекта не наблюдались. Район расположения не сейсмичен.

При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезиванию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района развита и достаточна для производства строительных материалов.

Для территории Дзержинского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Дзержинского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

## I.3 Анализ современного использования территории
МО «Дзержинский район»

### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Дзержинский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Площадь Дзержинского района составляет 133 589 га, из них:

(по состоянию на 2007 год)

- 84 841 га или 63,5 % - земли сельскохозяйственного назначения;

- 11 700 га или 8,7 % - земли населенных пунктов;

- 2 491 га или 1,9 % - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 7 467 га или 5,6 % - земли особо охраняемых территорий и объектов;

- 25 211 га или 18,9 % - земли лесного фонда;

- 611 га или 0,5 % - земли водного фонда;

- 1 268 га или 0,9 % - земли запаса.

### I.3.2 Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МО «Дзержинский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно–   исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Дзержинский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

На территории Дзержинского района в настоящее время имеется:

- 2 сельскохозяйственных товарищества: СхТОО им. Ленина, СхТОО  «Рассвет»;

- 6 акционерных обществ: СхАОЗ «Дзержинское», СхАОЗ «Кожуховское», СхАОЗ «Редькинское», СхАОЗ «Чкаловское», СхОАО «Угра», ЗАО «Птицефабрика Калужская»;

- 4 сельскохозяйственных кооператива: СхПК «Колхоз Верный путь», СхПК им.Чапаева, СхПК «Старки», СхПК «Правда»;

- 5 обществ с ограниченной ответственностью: ООО Птицефабрика «Радон», СхООО «Швейцарское молоко», ООО «Луговое», ООО «Правда», ООО «Русски Натур Биф»;

- муниципальное предприятие «Междуречье».

На территории Дзержинского района имеется 2 казачьих общества. Общая площадь закрепленных за ними земель – 92 га: Кондровское станичное казачье общество – 63 га и Товарковское станичное казачье общество – 29 га.

Личные подсобные хозяйства   составляет   в целом по району 17 272 хозяйств, площадь составляет – 3 272 га. По городу и поселкам количество личных подсобных хозяйств составляет 5 572 семей, а площадь – 555 га, по сельским поселениям – 11 700 семей, площадь составляет – 2 694 га.

СПРАВКА о коллективных садах Дзержинского района Калужской области

на 01 января 2007 года.

| № п/п | Наименование организации, которой ранее был предоставлен земельный участок под коллективные сады | Наименование садоводческого товарищества | Число семей в садоводче-ском товари-ществе | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. собственность |
| 1. | ОАО «Полотнянозаводское карьероуправление» | «Лесная поляна» | 132 | 20 | 12.6 |
| 2. | Калужская городская СЭС | «Здоровье» | 130 | 8.7 | 7.7 |
| 3. | МП «Экспресс», бывший ЦМИ «Шанс» | «Карловское» | 33 | 4.4 | 3.2 |
| 4. | Трест «КалугаТИСИЗ» | «Изыскатель» | 17 | 1.8 | 1.6 |
| 5. | ИТ – 55/2 | «Урожай» | 86 | 5.1 | 3.8 |
| 6. | ИТ – 55/2 | «Надежда» | 46 | 7.6 | 3.7 |
| 7. | ОАО «Кондровская бумажная компания» | «Дружба» | 1301 | 84.9 | 69.4 |
| 8. | Калужское ЛХТПО | «Родничок» | 22 | 2.7 | 2.1 |
| 9. | ТОО «ПМК Кондровская» | «Мелиоратор» | 71 | 5.7 | 4.8 |
| 10. | Калужский электромеханический завод | «Черная Грязь» | 154 | 19.5 | 16.2 |
| 11. | Производственно-строительный кооператив «Пирс» | «Пирс» | 32 | 3.5 | 3.2 |
| 12. | Авторемонтная мастерская «Угра» | «Сосновый бор» | 25 | 1.6 | 1.4 |
| 13. | Калужское ПО «Металлист» и ТПО бытового обслуживания | «Ивушка» | 131 | 11.2 | 10.5 |
| 14. | ПО «Калугагоршвейбыт» | «Швейник» | 30 | 4.0 | 3.0 |
| 15. | Автобаза «Калугаинжсельстрой» | «Автомобилист» | 45 | 4.3 | 3.4 |
| 16. | Кондровский завод «ЖБИ» | «Изобилие» | 84 | 5.1 | 4.0 |
| 17. | Дзержинская МПМК» | «Рассвет» | 27 | 3.0 | 2.7 |
| 18. | Калужская фабрика механики пианино | «Нота» | 113 | 15.0 | 11.3 |
| 19. | Малое государственное предприятие «Тепловик» | «Возрождение» | 54 | 14.7 | 10.5 |
| 20. | АПРТ «Гермес» и Государственный архив | «Гермес» | 206 | 25.0 | 19.9 |
| 21. | Калужское ПО нерудных материалов | «Мостовское» | 60 | 4.0 | 3.6 |
| 22. | Калужское ПО нерудных материалов | «Недра» | 144 | 9.0 | 8.0 |
| 23. | УВД Калужской области | «Угра» | 67 | 4.0 | 3.4 |
| 24. | Управление юстиции Калужской области | «Сосновый бор» | 64 | 6.5 | 5.3 |
| 25. | Калужский областной комитет меди-цинских работников | «Березка» | 120 | 19.0 | 16.5 |
| 26. | ТОО «Гранит» | «Строитель» | 49 | 3.2 | 2.2 |
| 27. | Управление сельского хозяйства Дзер-жинского района | «Шаня» | 24 | 2.8 | 2.7 |
| 28. | Администрация Ленинского района г.Калуги | «Голубое озеро» | 63 | 4.0 | 3.6 |
| 29. | Товарковский поссовет | «Мангазея» | 134 | 17.5 | 13.1 |
| 30. | Товарковский поссовет | «Флора» | 150 | 14.1 | 12.4 |
| 31. | АПИИ «Калугагипроводхоз» | «Костино» | 38 | 6.5 | 6.0 |
| 32. | Пос. Товарково, ул. Дзержинского | «Дружба» | 89 | 4.2 |  |
| 33. | ОАО «Пятовское карьероуправление» | «Мишнево» | 141 | 10.0 | 8.4 |
| 34. | ОАО «Пятовское карьероуправление» | «Горняк» | 45 | 3.0 | 2.3 |
| 35. | АО «ПТФ Калужская» | «Заря» | 304 | 28.9 | 21.0 |
| 36. | ТЗТМ и ул.Дзержинского пос.Товарково | «Родник» | 316 | 19.0 | 17.4 |
| 37. | Калужский технологический техникум | «Педагог» | 27 | 3.0 | 2.7 |
| 38. | Строящийся ДСК | «Факел» | 293 | 38.3 | 30.0 |
| 39. | Дзержинское РТП | «Калюковка» | 230 | 54.7 | 16.6 |
| 40. | Калужский автобусноремонтный завод | «Рябинка» | 49 | 5.3 | 4.9 |
| 41. | Ленинский РОВД г.Калуги | «Рябинка-2» | 35 | 4.4 | 3.1 |
| 42. | ПО «Калугапутьмаш» | «Черная Грязь» | 237 | 33.0 | 23.3 |
| 43. | Калужская областная больница | «Здоровье-3» | 95 | 6.0 | 4.7 |
| 44. | Ново-Пятовское ПО стройматериалов | «Каравай» | 263 | 22.2 | 15.0 |
| 45. | ТПК «Строммашполимер» | «Угра-1» | 1004 | 47.3 | 34.6 |
| 46. | ТПК «Строммашполимер» | «Угра-2» | 1122 | 82.4 | 59.5 |
| 47. | Городская управа г.Кондрово | «Урожай» | 319 | 23.5 | 16.0 |
| 48. | УВД Калужского облисполкома | «Пчелка» | 158 | 20.0 | 18.3 |
| 49. | Пятовская средняя школа | «Дружба» | 20 | 1.0 |  |
| 50. | УООП п/я ИТ – 55/3 | «Дзержинец» | 101 | 7.0 | 4.6 |
| 51. | Куровской поссовет | «Горняк» | 519 | 34.0 |  |
| 52. | Калужский цех Московского опытного завода «Эталон» | «Эталон» | 44 | 5.4 | 4.4 |
| 53. | АП трест «Калугаагропроммехмонтаж» |  | 30 | 3.6 |  |
| 54. | Лев-Толстовская сельская администрация | «Урожай-1,2,3» | 282 | 22.8 | 18.3 |
| 55. | Калугаагропромдорстрой КСМиА | «Дорожник» | 143 | 12.0 |  |
| 56. | Куровской завод ЖБИ и МК | «Бетонщик» | 58 | 4.0 |  |
| 57. | НП «Светлодар» | «Светлодар» | 3 | 151 |  |
| 58. | Городская управа г.Кондрово | «Акишевское» | 267 | 26.4 | 202 |
| 59. | Товарищество | «Люблинка» | 6 | 1.3 | 1.2 |
| 60. | Федеральная миграционная служба России | «Изумрудное» | 68 | 10.0 | 9.3 |
| 61. | Калужское ПО нерудных материалов | «Мостовское-2» | 35 | 2.0 |  |
| 62. | ТОО фирма «Контакт LTD» | «Никольское» | 29 | 4.5 |  |
| 63. | АО «Волис» | «Спутник» | 38 | 12.0 | 10.7 |
| 64. | АО «ПТФ Калужская» | «Лесной» | 81 | 6.0 | 5.0 |
| 65. | Товарищество | «Огородник» | 17 | 2.0 | 1.4 |
| ИТОГО | 10120 | 1049.0 | 625.0 |

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО «Дзержинский район» составляют 84 841 га, из них 51256 га сельскохозяйственных угодий.

Состояние орошаемых и осушенных земель в хозяйствах неудовлетворительное. Системы орошения в хозяйствах не работают из-за серьезных поломок и отсутствия средств на их содержание.

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения Дзержинского района», выполненным ПК «ГЕО» в 2005 году.

#### СхПК «Колхоз Верный Путь»

Хозяйственный центр ( дер. Барсуки. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 6421,36 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности   2682,53 га, в бессрочном (постоянном) пользовании  3130,44 га, фонд перераспределения земель - 38,96 га.

Таблица 1.

Структура сельскохозяйственных земель СхПК «Колхоз Верный Путь»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 824,76 | 824,76 | - | - |
| Залежь | 1178,59 | 1139,63 | 38,96 | - |
| Сенокос | 410,46 | 410,46 | - | - |
| Пастбища | 307,68 | 307,68 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 2721,49 | 2682,53 | 38,96 | - |
| Лес | 2887,28 | - | - | 2887,28 |
| Кустарники | 82,92 | - | - | 82,92 |
| Болото | 46,85 | - | - | 46,85 |
| Под водой | 30,27 | - | - | 30,27 |
| Под дорогами | 24,87 | - | - | 24,87 |
| Под застроенными территориями | 47,03 | - | - | 47,03 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - |
| Прочие | 11,21 | - | - | 11,21 |
| Итого по хозяйству: | 5851,93 | 2682,53 | 38,96 | 3130,44 |
| Посторонние землепользователи | 569,43 | - | - | - |
| Всего: | 6421,36 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2721,49 га (46 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 824,76 га (30%). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади  57,21  га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 1120,75 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствующем субъекте составляет 4335 руб./га, что ниже на 44 % средней оценки по району. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 6237 руб./га, также ниже среднерайонной оценки на 38 %.

#### СхОАО «Угра» отделение «Маковский»

Хозяйственный центр – с. Маковцы. Общая площадь в границах сельскохозяйственного предприятия составляет 3957,11 га (табл. 3). Коллективно-долевая собственность составляет – 1713,49 га, в бессрочном (постоянном) пользовании – 1304,06 га, аренда - 187,00 га.

Таблица 3.

Структура сельскохозяйственных земель СхОАО «Угра»

отделение «Маковский»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 440,12 | 440,12 | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 1029,95 | 1021,01 | 8,94 | - |
| Сенокос | 283,14 | 119,40 | 163,73 | - |
| Пастбища | 147,29 | 132,96 | 14,33 | - |
| Итого с/х угодий: | 1900,49 | 1713,49 | 187,00 | - |
| Лес | 1221,12 | - | - | 1221,12 |
| Кустарники | 17,06 | - | - | 17,06 |
| Болото | 7,74 | - | - | 7,74 |
| Под водой | 22,05 | - | - | 22,05 |
| Под дорогами | 17,39 | - | - | 17,39 |
| Под застроенными территориями | 4,88 | - | - | 4,88 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - |
| Прочие | 13,84 | - | - | 13,84 |
| Итого по хозяйству: | 3204,55 | 1713,49 | 187,00 | 1304,06 |
| Посторонние землепользователи | 752,56 | - | - | - |
| Всего: | 3957,11 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г

Сельскохозяйственные угодья занимают 1900,49  га (59 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 440,12 га (13 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что площадь пашни уменьшилась на 974,88 га; 338,28 га в стадии зарастания кустарником и мелколесьем, 681,79 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 8162  руб./га, что выше средней оценки по Дзержинскому району на 5 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 10824 руб./га, что на 8 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### СхОАО «Угра» отделение «Мирный»

Хозяйственный центр – дер. Рудня. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 5919,62 га. Земли находятся в постоянном (бессрочном) пользовании – 1126,84 га, фонд перераспределения составляет – 517,11 га; земли находящиеся в коллективно-долевой собственности – 465,58 га.

Таблица 4.

СхОАО «Угра» отделение «Мирный»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 244,48 | 46,49 | - | 197,99 |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 1591,89 | 329,46 | 484,85 | 777,58 |
| Сенокос | 77,39 | 60,42 | 8,01 | 8,95 |
| Пастбища | 195,68 | 29,10 | 24,25 | 142,32 |
| Итого с/х угодий: | 2109,43 | 465,48 | 517,11 | 1126,84 |
| Лес | 2550,26 | - | - | 2550,26 |
| Кустарники | 26,82 | - | - | 26,82 |
| Болото | 72,98 | - | - | 72,98 |
| Под водой | 11,84 | - | - | 11,84 |
| Под дорогами | 24,81 | - | - | 24,82 |
| Под застроенными территориями | 29,68 | - | - | 29,68 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - |
| Прочие | 14,05 | - | - | 14,05 |
| Итого по хозяйству: | 4839,86 | 465,48 | 517,11 | 3857,26 |
| Посторонние землепользователи | 1079,77 | - | - | - |
| Всего: | 5919,62 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2109,43 га (43 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 244,48 га (5 %).

Уточненный анализ фактического использования показал, что 684,19 га пашни не обрабатывается (залежь чистая); 231,53 га - находится в стадии зарастания (залежь заросшая кустарником и мелколесьем). Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 6112 руб./га, что ниже средней оценки по Дзержинскому району на 22 %. Оценка сельскохозяйственных угодий – 9339 руб./га, что  ниже средне зональной оценки на 6 %.

#### СхОАО «Угра» отделение «Никольское»

Хозяйственный центр – дер. Никольское. Общая площадь сельхозпредприятия составляет 7244,88 га. Из них 2891,32 га находится в долевой собственности граждан, 2318,61 га в бессрочном (постоянном) пользовании, земли в аренде – 483,50.

Таблица 5.

Структура сельскохозяйственных земель СхОАО «Угра» отделение «Никольское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 376,81 | 376,81 | - | - |
| Залежь | 2512,03 | 2283,63 | 228,40 | - |
| Сенокос | 112,02 | 88,49 | 23,53 | - |
| Пастбища | 373,96 | 142,38 | 231,58 | - |
| Итого с/х угодий: | 3374,82 | 2891,32 | 483,50 | - |
| Лес | 2101,51 | - | - | 2101,51 |
| Кустарник | 38,51 | - | - | 38,51 |
| Болото | 8,31 | - | - | 8,31 |
| Под водой | 44,95 | - | - | 44,95 |
| Под дорогами | 38,24 | - | - | 38,24 |
| Под застроенными территориями | 82,47 | - | - | 82,47 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - |
| Прочие | 4,62 | - | - | 4,62 |
| Итого по хозяйству: | 5693,43 | 2891,32 | 483,50 | 2318,61 |
| Посторонние землепользователи | 1551,37 | - | - | - |
| Всего: | 7244,88 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре сельскохозяйственных земель сельскохозяйственные угодья занимают 3374,82 га (59 %), пашня 376,81 га (6 %). Уточненный анализ фактического использования показал, что 2051,71 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 304,18 га - находится в стадии зарастания (залежь, заросшая кустарником и мелколесьем). Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 9543 руб./га, что выше среднерайонной стоимости на 22 %, оценка сельскохозяйственных угодий также выше среднерайонной оценки на 27 % и составляет 12639 руб./га.

#### СхОАО «Угра» отделение «Остроженское»

Хозяйственный центр – с. Острожное. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта  5142,04 га. Из них 2 122,01га находится в коллективно-долевой собственности, в бессрочном (постоянном) пользовании ( 1 904,27 га.

Таблица 6.

Структура сельскохозяйственных земель СхОАО «Угра» отделение «Остроженское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 53,27 | 53,27 | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 1 691,88 | 1 691,88 | - | - |
| Сенокос | 208,01 | 208,01 | - | - |
| Пастбища | 165,33 | 165,33 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 2 118,50 | 2 118,50 | - | - |
| Лес | 1 735,26 | - | - | 1 735,26 |
| Кустарник | 60,43 | - | - | 60,43 |
| Болото | 28,57 | - | - | 25,07 |
| Под водой | 22,48 | 3,50 | - | 22,48 |
| Под дорогами | 25,42 | - | - | 25,42 |
| Под застроенной территорией | 25,09 | - | - | 25,09 |
| Прочие | 10,52 | - | - | 10,52 |
| Итого по хозяйству: | 4 026,28 | 2 122,01 | - | 1904,27 |
| Посторонние землепользователи | 1 115,23 | - | - | - |
| Всего: | 5 141,51 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2118,50 га (52 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 53,27 га (1,3 %).

По результатам инвентаризации выявлено, что 1473,19 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую,   147,42 га - в стадии зарастания кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 7161 руб./га, что составляет 66,86 % от среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий ниже на 28 %  среднезональной оценки и составляет 7161 руб./га.

#### Сх ОАО «Угра» отделение «Дружба»

Хозяйственный центр – дер. Звизжи. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo – 4471,74  га (табл. 2). Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 2080,96  га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1851,90 га.

Таблица 2.

Структура сельскохозяйственных земель Сх ОАО «Угра» отделение «Дружба»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 494,41 | 494,41 | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 1194,43 | 1194,43 | - | - |
| Сенокос | 136,41 | 136,41 | - | - |
| Пастбища | 255,71 | 255,71 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 2080,96 | 2080,96 | - | - |
| Лес | 1699,58 | - | - | 1699,58 |
| Кустарники | 77,01 | - | - | 77,01 |
| Болото | 11,21 | - | - | 11,21 |
| Под водой | 7,76 | - | - | 7,76 |
| Под дорогами | 16,16 | - | - | 16,16 |
| Под застроенными территориями | 39,40 | - | - | 39,40 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - |
| Прочие | 0,78 | - | - | 0,78 |
| Итого по хозяйству: | 3932,86 | 2080,96 | - | 1851,90 |
| Посторонние землепользователи | 538,88 | - | - | - |
| Всего: | 4471,74 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2080,96 га (52 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 494,41 га (12,5 %). Уточненный анализ фактического использования земель показал, что 690,02 га  пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 329,52 га - находится в стадии зарастания (залежь, заросшая кустарником и мелколесьем).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве составляет – 3058 руб./га, что ниже на 60 % средней оценки по району. Оценка сельхозугодий также ниже на 60 % и составляет 4158 руб./ га.

#### СхАОЗ «Кожуховское»

Хозяйственный центр – дер. Кожухово. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 3047,92 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности ( 1349,19 га и в бессрочном (постоянном) пользовании ( 1374,42 га, земли в аренде – 301,25 га.

Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 7.

Таблица 7.

Структура сельскохозяйственных земель СхАОЗ «Кожуховское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 848.58 | 848.58 | - | - |
| Огороды | 0.28 | 0.28 | - | - |
| Многолетние насаждения | 73.79 | - | 73.79 | - |
| Залежь | 295.72 | 295.72 | - | - |
| Сенокос | 206.95 | 24.51 | 182.44 | - |
| Пастбища | 225.01 | 180 | 45.02 | - |
| Итого с/х угодий: | 1650.44 | 1349.19 | 301.25 | - |
| Лес | 468.62 | - | - | 468.62 |
| Кустарник | 30.72 | - | - | 30.72 |
| Болото | 46.01 | - | - | 46.01 |
| Под водой | 3.88 | - | - | 3.88 |
| Под дорогами | 20.55 | - | - | 20.55 |
| Под застроенной территорией | 27.03 | - | - | 27.03 |
| Нарушенные земли | 33.81 | - | - | 33.81 |
| Прочие | 9.14 | - | - | 9.14 |
| Итого по хозяйству: | 2290.20 | 1349.19 | 301.25 | 639.76 |
| Посторонние землепользователи | 757.72 |  |  |  |
| Всего: | 3047.92 |  |  |  |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1650,44 га (72 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 848,58 га (37 %).

Анализ использования сельскохозяйственных угодий показывает, что 287,27 га  пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 8,46 га - заросло (залежь, заросшая кустарником и мелколесьем).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 13462 руб./га, что выше на 73 % среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий выше на 66 % среднезональной оценки и составляет 16599 руб./га.

#### СхОАО «Угра» отделение «Угра»

Хозяйственный центр – дер. Плюсково. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 3068,68 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности ( 1227,49 га и в бессрочном (постоянном) пользовании ( 1083,27 га.

Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 7.

Таблица 7.

Структура сельскохозяйственных земель СхОАО «Угра» отделение «Угра»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 532,09 | 532,09 | - |
| Огороды | - | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 386,66 | 386,66 | - |
| Сенокос | 206,84 | 206,84 | - |
| Пастбища | 101,89 | 101,89 | - |
| Итого с/х угодий: | 1227,49 | 1227,49 | - |
| Лес | 988,15 | - | 988,15 |
| Кустарник | 35,54 | - | 35,54 |
| Болото | 8,32 | - | 8,32 |
| Под водой | 0,85 | - | 0,85 |
| Под дорогами | 11,28 | - | 11,28 |
| Под застроенной территорией | 38,39 | - | 38,39 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 0,74 | - | 0,74 |
| Итого по хозяйству: | 2310,76 | 1227,49 | 1083,27 |
| Посторонние землепользователи | 757,93 | - | - |
| Всего: | 3068,68 | - | - |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1227,49 га (53 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 532,09 га (23 %).

Анализ использования сельскохозяйственных угодий показывает, что 297,00 га – пашня не обрабатывается (залежь чистая); 89,67 га - находится в стадии зарастания (залежь заросшая кустарником и мелколесьем).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 3988 руб./га, что ниже на 49 % среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий ниже на 46 %  среднезональной оценки и составляет 5346 руб./га.

#### Муниципальное предприятие «Междуречье»

Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 1625,65 га. В коллективно-долевой собственности ( 268,84 га и в бессрочном (постоянном) пользовании ( 544,07 га, фонд перераспределения составляет – 101,36 га, земли в аренде – 426,65 га.

Структура сельскохозяйственных земель представлена в таблице 8.

Таблица 8.

Структура сельскохозяйственных земель МП «Междуречье»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 68,14 | 25,77 | 25,37 | - | 17,0 |
| Залежь | 512,83 | 235,91 | 204,94 | - | 71,97 |
| Сенокос | 51,21 | - | 51,21 | - | - |
| Пастбища | 152,28 | 7,16 | 145,12 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 784,46 | 268,84 | 426,65 | - | 88,98 |
| Лес | 514,14 | - | - | 501,76 | 12,39 |
| Кустарник | 17,85 | - | - | 17,85 |  |
| Болото | - | - | - | - |  |
| Под водой | 11,25 | - | - | 11,25 |  |
| Под дорогами | 5,16 | - | - | 5,16 |  |
| Под застроенной территорией | 7,18 | - | - | 7,18 |  |
| Прочие | 0,88 | - | - | 0,88 |  |
| Итого по хозяйству: | 1340,92 | 268,84 | 426,65 | 544,07 | 101,36 |
| Посторонние землепользователи | 284,73 |  |  |  |  |
| Всего: | 1625,65 |  |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 784,46 га (58 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 68,14 га (5 %).

Результаты инвентаризации показали, что 437,77 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, а  75,06 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 2996 руб./га, что составляет 38,53 % от средней оценки по району, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 4620 руб./га, или 46 % от среднезональной оценки.

#### СхПК «Правда»

Хозяйственный центр ( с. Дворцы. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 6993,17 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности -  3977,08 га в бессрочном (постоянном) пользовании – 2561,38 га, фонд перераспределения составляет – 54,26 га. В структуре земель сельскохозяйственного назначения площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 3959,36 га (76 %), из них ценный вид угодий – пашня на площади 1279,10 га (24 %).

Таблица 9.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СхПК «Правда»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевая собственность, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1279,10 | 1279,10 | - |
| Огороды | 0,98 | 0,98 | - |
| Залежь | 1433,97 | 1433,97 | - |
| Сенокос | 1035,69 | 1035,69 | - |
| Пастбища | 209,63 | 209,63 | - |
| Итого с/х угодий: | 3959,36 | 3959,36 | - |
| Лес | 878,12 | 14,12 | 864,01 |
| Кустарник | 144,73 | - | 144,73 |
| Болото | 28,25 | - | 28,25 |
| Под водой | 28,30 | - | 28,30 |
| Под дорогами | 36,35 | - | 36,35 |
| Под застроенной территорией | 44,43 | - | 44,43 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 47,57 | 3,60 | 43,97 |
| Итого по хозяйству: | 5167,13 | 3977,08 | 1190,05 |
| Посторонние землепользователи | 1826,04 | - | - |
| Всего: | 6993,17 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Анализ использования угодий показывает, что 1385,17 га  пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 37,97 га - заросло (залежь, заросшая кустарником и мелколесьем).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 15320 руб./га, что на 97 % выше среднерайонной оценки. Оценка сельскохозяйственных угодий выше на 77 % среднезональной и составляет 17622 руб./га.

#### ЗАО «Птицефабрика Калужская»

Хозяйственный центр – с. Льва Толстого. Сельскохозяйственное предприятие расположено на общей площади 1476,43 га. В коллективно-долевой собственности находится 580,98 га, в бессрочном пользовании находится 602,92 га.

Таблица 10.

Структура земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Птицефабрика Калужская»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 230,60 | 230,60 | - |
| Залежь | 255,97 | 255,97 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Сенокос | 21,48 | 21,48 | - |
| Пастбища | 72,94 | 72,94 | - |
| Итого с/х угодий: | 580,98 | 580,98 | - |
| Лес | 459,14 | - | 459,14 |
| Кустарник | 9,12 | - | 9,12 |
| Болото | 0,05 | - | 0,05 |
| Под водой | 0,99 | - | 0,99 |
| Под дорогами | 9,11 | - | 9,11 |
| Под застроенной территорией | 117,76 | - | 117,76 |
| Прочие | 6,74 | - | 6,74 |
| Итого по хозяйству: | 1183,89 | 580,98 | 602,92 |
| Посторонние землепользователи | 292,54 | - | - |
| Всего: | 1476,43 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 580,98 га (49 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 230,60  га (19 %).

Анализ использования угодий показывает, что  254,26 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую; 1,7 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем (залежь заросшая кустарником и мелколесьем).

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной. Так кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 2819 руб./га,  что на 64 % ниже средней по Дзержинскому району. Оценка сельскохозяйственных угодий ниже на 64 % и составляет 3630 руб./га.

#### СхТОО «Рассвет»

Хозяйственный центр ( дер. Лужное. По уточненным данным инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения общая площадь хозяйства составляет 5429,40 га (посчитано средствами MapInfo). Земли находятся в бессрочном (постоянном) пользовании – 1273,60 га; фонд перераспределения земель составляет – 346,79 га.

Таблица 11.

Структура сельскохозяйственных земель СхТОО «Рассвет»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 213,37 | 205,18 | 8,19 |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 1121,72 | 913,44 | 308,28 |
| Сенокос | 245.48 | 222,36 | 23,12 |
| Пастбища | 35,63 | 32,62 | 3,01 |
| Итого с/х угодий: | 1616,21 | 1273,60 | 342,60 |
| Лес | 1963,67 | - | 3,82 |
| Кустарник | 29,56 | - | - |
| Болото | 8,62 | - | 0,36 |
| Под водой | 11,79 | - | - |
| Под дорогами | 11,58 | - | - |
| Под застроенными территориями | 36,10 | - | - |
| Нарушенные земли | 2,07 | - | - |
| Прочие земли | 1,73 | - | - |
| Итого по хозяйству: | 3334,22 | 1273,60 | 346,79 |
| Посторонние землепользователи | 1748,42 | - | - |
| Всего: | 5429,40 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1616,21 га (48 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 213,37 га (6 %).

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную - 601,58 га; 513,89 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 6465 руб./га, что ниже среднерайонной на 17 %; оценка сельскохозяйственных угодий ( 9900 руб./га, что ниже среднезональной оценки на 0,6 %.

#### СхАОЗ «Редькинское»

Хозяйственный центр ( дер. Редькино. Общая площадь хозяйства составляет 5568,66 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности – 2708,01 га, в бессрочном пользовании -  1198,55 га, земли в аренде – 750,86 га.

Структура земель СхАОЗ «Редькинское» представлена в таблице 15. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 3456,89 га, что составляет 74 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, из них ценный вид угодий – пашня на площади 1891,27 – 40 %.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась - 375,84 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 104,47 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная).

Таблица 12.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СхАОЗ «Редькинское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 1891,27 | 1675,97 | - | 215,29 |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 693,82 | 465,39 | - | 228,43 |
| Сенокос | 245,61 | 225,32 | - | 20,29 |
| Пастбища | 626,19 | 341,44 | - | 284,85 |
| Итого с/х угодий: | 3456,89 | 2708,01 | - | 748,87 |
| Лес | 1037,03 | - | 1037,03 | - |
| Кустарник | 37,21 | - | 37,21 | - |
| Болото | 17,86 | - | 17,86 | - |
| Под водой | 37,57 | - | 36,29 | 1,28 |
| Под дорогами | 23,93 | - | 23,93 |  |
| Под застроенной территорией | 42,08 | - | 41,37 | 0,71 |
| Прочие | 4,86 | - | 4,86 | - |
| Итого по хозяйству: | 4657,43 | 2708,01 | 1198,55 | 750,86 |
| Посторонние землепользователи | 911,23 | - | - | - |
| Всего: | 5568,66 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 7735 руб./га, что ниже среднерайонной на 0,5 %; оценка сельскохозяйственных угодий также ниже среднезональной оценки на 7 % и составляет 9306 руб./га.

#### СхПК «Старки»

Хозяйственный центр – дер. Старки. Общая площадь земель в границах СхПК «Старки» 4163,10 га. Из них в коллективно-долевой собственности находятся 2283,03 га земель, в бессрочном пользовании 1122,98 га, земли в аренде – 169,01 га.

Таблица 13.

Структура земель СхПК «Старки»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Государственный земельный запас, га | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Аренда, га |
| Пашня | 769,16 | - | 769,16 | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | - |
| Залежь | 700,13 | - | 542,62 | - | 157,51 |
| Сенокос | 421,32 | - | 421,32 | - | - |
| Пастбища | 561,40 | - | 558,53 | - | 2,87 |
| Итого с/х угодий: | 2 452,01 | - | 2 291,63 | - | 160,38 |
| Лес | 977,51 | - | 4,90 | 963,98 | 8,63 |
| Кустарник | 47,49 | - | - | 47,49 | - |
| Болото | 27,81 | - | - | 27,81 | - |
| Под водой | 51,26 | 6,93 | - | 44,34 | - |
| Под дорогами | 21,72 | - | - | 21,72 | - |
| Под застроенной территорией | 5,95 | - | - | 5,95 | - |
| Прочие | 15,74 | - | - | 15,74 | - |
| Итого по хозяйству: | 3 599,50 | 6,93 | 2 296,53 | 1 127,03 | 169,01 |
| Посторонние землепользователи | 581,16 | - | - | - | - |
| Всего: | 4 180,66 | - | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную (65,15 га), 562,02 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2452,01 га (68%) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 769,16 га (21 %).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 8707 руб./га, что выше среднерайонной на 12 %; оценка сельскохозяйственных угодий ( 10560 руб./га, что выше среднезональной оценки на 6 %.

#### СхАОЗ «Дзержинское»

Хозяйственный центр дер. Галкино. Общая площадь землепользования составляет 3939,95 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (1105,25 га) и в бессрочном пользовании (1608,54 га), земли в аренде - 65,47 га; фонд перераспределения составляет 47,56 га.

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную (46,13 га), 206,59 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Таблица 14.

Структура земель СхАОЗ «Дзержинское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Аренда, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 754, 86 | 739,09 | - | - | 15,77 |
| Залежь | 252,73 | 177,32 | - | 52,64 | 22,76 |
| Сенокос | 20,09 | 19,67 | - | - | 0,42 |
| Пастбища | 187,11 | 169,17 | - | 12,82 | 5,12 |
| Итого с/х угодий: | 1214,78 | 1105,25 | - | 65,47 | 47,56 |
| Лес | 1450,05 | - | 1449,79 | - | 0,26 |
| Кустарник | 43,57 | - | 43,57 | - | - |
| Болото | 36,67 | - | 36,50 | - | 0,17 |
| Под водой | 14,81 | - | 14,74 | - | 0,07 |
| Под дорогами | 15,13 | - | 15,13 | - | - |
| Под застроенной территорией | 45,87 | - | 45,87 | - | - |
| Прочие | 5,94 | - | 2,94 | - | 2,99 |
| Итого по хозяйству: | 2826,81 | 1105,25 | 1608,54 | 65,47 | 47,56 |
| Посторонние землепользователи | 1113,14 |  |  |  |  |
| Всего: | 3939,95 |  |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1214,78 га (42 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 754,86 га (26 %).

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной на 74 % и составляет 2063 руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 2838 руб/га, что ниже на 28,5 % среднезональных показателей.

#### СхТОО им. Ленина

Хозяйственный центр с. Совхоз им.Ленина. Общая площадь в границах составляет  4645,40. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (1773,53 га) и в бессрочном пользовании (996,88 га), земли в аренде- 4,83 га; ООО «Калуга-Агро» - 734,42 га.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель ниже среднерайонной на 30 % и составляет 5439 руб./га. Оценка сельскохозяйственных угодий ( 6633 руб./га, что ниже среднезональной оценки на 34 %.

Таблица 15.

Структура земель СхТОО  им. Ленина*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно- долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га | ООО «Калуга-Агро» |
| Пашня | 508,05 | 247,10 | - | - | 260,96 |
| Многолетние насаждения | 43,56 | 43,56 | - | - | - |
| Огороды | 44,90 | 44,90 | - | - | - |
| Залежь | 1227,52 | 771,61 | - | - | 455,91 |
| Сенокос | 398,64 | 395,43 | - | - | 3,21 |
| Пастбища | 283,86 | 270,93 | - | - | 12,93 |
| Итого с/х угодий: | 2506,54 | 1773,53 | - | - | 733,01 |
| Лес | 829,86 | - | 829,76 | - | 0,10 |
| Кустарник | 18,84 | - | 18,18 | - | 0,65 |
| Болото | 7,76 | - | 7,76 | - | - |
| Под водой | 24,64 | - | 24,64 | - | - |
| Под дорогами | 33,86 | - | 33,86 | - | - |
| Под застроенной территорией | 36,51 | - | 34,25 | 2,26 | - |
| Прочие | 51,65 | - | 48,43 | 2,57 | 0,65 |
| Итого по хозяйству: | 3509,66 | 1773,53 | 996,88 | 4,83 | 734,42 |
| Посторонние землепользователи | 1135,74 |  |  |  |  |
| Всего: | 4645,40 | 1773,53 | 996,88 | 4,83 | 734,42 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2506,54 га (71 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 508,05 га (14 %).

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную (7,54 га), 1059,15 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

#### ОАО «Строммашполимер»

Хозяйственный центр дер. Дурнево. Общая площадь в границах составляет 5163,91 га, в бессрочном пользовании 4239,15 га, фонд перераспределения составляет – 40,83 га.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2110,64 га (49 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 229,12 га (5,3 %).

Таблица 16.

Структура земель ОАО «Строммашполимер»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределния, га |
| Пашня | 229,12 | 229,12 | - |
| Многолетние насаждения | 22,68 | 22,68 | - |
| Залежь | 1295,39 | 1254,56 | 40,83 |
| Сенокос | 195,57 | 195,57 | - |
| Пастбища | 328,50 | 328,50 | - |
| Итого с/х угодий: | 2110,64 | 2069,81 | 40,83 |
| Лес | 1925,60 | 1925,60 | - |
| Кустарник | 91,97 | 91,97 | - |
| Болото | 46,68 | 46,68 | - |
| Под водой | 32,83 | 32,83 | - |
| Под дорогами | 42,43 | 42,43 | - |
| Под застроенными территориями | 28,95 | 28,95 | - |
| Прочие | 1,0 | 1,0 | - |
| Итого по хозяйству: | 4279,98 | 4239,15 | 40,83 |
| Посторонние землепользователи | 883,93 |  |  |
| Всего: | 5163,91 | 4239,15 | 40,83 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную (203,63 га) и 828,01 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной на 35 % и составляет 5101 руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 7260 руб./га, что ниже на 28 % среднезональных показателей.

#### СхПК им. Чапаева

Хозяйственный центр дер. Карцово. Общая площадь землепользования составляет 7997,94 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (2830,85 га) и в бессрочном пользовании (2303,68 га), земли в аренде – 515,26 га.

Результаты инвентаризации показали, что 1837,46га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Таблица 14.

Структура земель СхПК им.Чапаева*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Аренда, га |
| Пашня | 771,59 | - | 93,75 | 677,84 |
| Залежь | 1844,42 | - | 248,28 | 1596,1 |
| Сенокос | 99,30 | - | - | 99,3 |
| Пастбища | 630,79 | - | 173,23 | 457,6 |
| Итого с/х угодий: | 3346,11 | - | 515,26 | 2830,85 |
| Лес | 2055,60 | 2055,60 | - | - |
| Кустарник | 51,20 | 51,20 | - | - |
| Болото | 55,98 | 55,98 | - | - |
| Под водой | 22,39 | 22,39 | - | - |
| Под дорогами | 38,79 | 38,79 |  |  |
| Под застроенной территорией | 59,84 | 59,84 | - | - |
| Прочие | 19,88 | 19,88 | - | - |
| Итого по хозяйству: | 5649,79 | 2303,85 | 515,26 | 2830,85 |
| Посторонние землепользователи | 2348,14 |  |  |  |
| Всего: | 7997,94 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 3346,11 га (59 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 771,59 га (13 %).

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 5,5 % и составляет 8205 руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 10428 руб/га, что выше на 4,7 % среднезональных показателей.

#### СхАОЗ Чкаловское

Хозяйственный центр с. Совхоз Чкаловский. Общая площадь землепользования составляет 7646,73 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (5110,86 га) и в бессрочном пользовании (933,90 га), фонд перераспределения составляет – 349,28 га.

Таблица 14.

Структура земель СхАОЗ Чкаловское*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 1824,17 | 1824,17 | - | - |
| Залежь | 2661,06 | 2384,41 | - | 276,65 |
| Сенокос | 263,99 | 231,87 | - | 32,12 |
| Пастбища | 709,03 | 670,14 | - | 38,89 |
| Итого с/х угодий: | 5458,25 | 5110,59 | - | 347,66 |
| Лес | 640,65 | - | 640,65 | - |
| Кустарник | 64,26 | - | 64,26 | - |
| Болото | 84,44 | - | 82,82 | 1,63 |
| Под водой | 43,75 | - | 43,75 | - |
| Под дорогами | 50,03 | - | 50,03 | - |
| Под застроенной территорией | 56,78 | - | 56,78 | - |
| Прочие | 8,08 | - | 8,08 | - |
| Итого по хозяйству: | 6406,25 | 5110,59 | 946,37 | 349,28 |
| Посторонние землепользователи | 1240,48 |  |  |  |
| Всего: | 7646,73 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5458,25 га (85 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 1824,17 га (28 %).

Результаты инвентаризации показали, что 2471,18 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, а 118,86 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведено в залежь заросшую кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 89 % и составляет 14754руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 16137 руб/га, что выше на 62 % среднезональных показателей.

#### СхООО «Швейцарское молоко»

Хозяйственный центр дер. Горбенки. Общая площадь землепользования составляет 361,53 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (295,58га) и в бессрочном пользовании – 65,96 га.

Таблица 14.

Структура земель СхООО «Швейцарское молоко»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 298,95 | 5,12 | 293,83 |
| Залежь | - | - | - |
| Сенокос | - | - | - |
| Пастбища | 51,22 | 49,48 | 1,74 |
| Итого с/х угодий: | 350,17 | 54,60 | 295,58 |
| Лес | 0,9 | 0,9 | - |
| Кустарник | - | - | - |
| Болото | - | - | - |
| Под водой | 0,19 | 0,19 | - |
| Под дорогами | 3,39 | 3,39 | - |
| Под застроенной территорией | - | - | - |
| Прочие | 6,.89 | 6,89 | - |
| Итого по хозяйству: | 361,53 | 65,96 | 295,58 |
| Посторонние землепользователи | - | - | - |
| Всего: | 361,53 | 65,96 | 295,58 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 350,17 га (96 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 298,95 га (82 %).

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 99 % и составляет 15488 руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 15744 руб/га, что выше на 58 % среднезональных показателей.

### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценкой, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Дзержинском районе она составляет 7774 руб./га, в среднем по области 7934 руб./га.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Дзержинском районе*.

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья, руб/га | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых, руб/га | Под замкнутыми водоемами, руб/га | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли, руб/га | Под лесами, руб/га | Кадастровая стоимость, руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СхАОЗ «Дзержинское» | 2838 | 2838 | 9951 | 396 | 1260 | 2063 | 26,53 |
| 2 | МП «Междуречье» | 4620 | 4620 | 9951 | 396 | 2051 | 2996 | 38,53 |
| 3 | СхТОО им. Ленина | 6633 | 6633 | 9951 | 396 | 2945 | 5439 | 69,96 |
| 4 | ЗАО «Птицефабрика Калужская» | 3630 | 3630 | 9951 | 396 | 1612 | 2819 | 36,26 |
| 5 | СхАОЗ Чкаловское | 16137 | 16137 | 9951 | 396 | 7165 | 14754 | 189,78 |
| 6 | СхПК «Правда» | 17622 | 17622 | 9951 | 396 | 7824 | 15320 | 197,06 |
| 7 | СхПК им.Чапаева | 10428 | 10428 | 9951 | 396 | 4630 | 8205 | 105,54 |
| 8 | СхОАО «Угра» отделение «Дружба» | 4158 | 4158 | 9951 | 396 | 1846 | 3058 | 39,33 |
| 9 | СхОАО «Угра» отделение «Маковский» | 10824 | 10824 | 9951 | 396 | 4806 | 8162 | 104,99 |
| 10 | СхОАО «Угра» отделение «Никольское» | 12639 | 12639 | 9951 | 396 | 5612 | 9543 | 122,75 |
| 11 | СхОАО «Угра» отделение «Угра»» | 5346 | 5346 | 9951 | 396 | 2374 | 3988 | 51,29 |
| 12 | СхОАО «Угра» отделение «Остроженское»» | 7161 | 7161 | 9951 | 396 | 3179 | 5198 | 66,86 |
| 13 | СхОАО «Угра» отделение «Мирный» | 9339 | 9339 | 9951 | 396 | 4146 | 6112 | 78,62 |
| 14 | СхПК «Старки» | 10560 | 10560 | 9951 | 396 | 4689 | 8707 | 112,00 |
| 15 | СхАОЗ «Редькинское» | 9306 | 9306 | 9951 | 396 | 4132 | 7735 | 99,49 |
| 16 | СхПК «колхоз Верный путь» | 6237 | 6237 | 9951 | 396 | 2769 | 4335 | 55,76 |
| 17 | СхТОО «Рассвет» | 9900 | 9900 | 9951 | 396 | 4369 | 6465 | 83,16 |
| 18 | СхАОЗ «Кожуховское» | 16599 | 16599 | 9951 | 396 | 7370 | 13462 | 173,16 |
| 19 | СхООО «Швейцарское молоко» | 15774 | 15774 | 9951 | 396 | 7004 | 15488 | 199,22 |
| 20 | АО «Строммашполимер» | 7260 | 7260 | 9951 | 396 | 3223 | 5101 | 65,61 |
| По району: | 9951 | 9951 | 9951 | 396 | 3824 | 7774 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют СхПК «Правда», СхАОЗ «Кожуховское», СхАОЗ Чкаловское, СхООО «Швейцарское молоко»  Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СхАОЗ «Дзержинское», МП «Междуречье», ЗАО «Птицефабрика Калужская».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней оценкой по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья СхПК «Правда» (более 197 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в СхАОЗ Чкаловское, намного ниже средней ( сельскохозяйственные угодья  СхАОЗ «Дзержинское».

В Дзержинском районе среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий ниже среднеобластных показателей и составляет 97,98 % по отношению к ним.

### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Общая площадь земель лесного фонда по состоянию на 30.01.2008 г. составляет 52294 га (включая земли ранее предоставленные ГУ «Калугасельлес»).

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.

В соответствии с Лесным кодексом, введенным в действие 01.01.2007 г., освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

По данным лесоустройства 2005 г. площадь защитных лесов в районе составляет – 12980 га, площадь эксплуатационных лесов – 12574 га.

5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Защитные леса и особо защитные участки лесов

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.

4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

5. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах

1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим ценных лесов

1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

-  на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим особо защитных участков лесов

1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах.

2. На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений. На других особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.

3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Эксплуатационные леса, резервные леса

1. Эксплуатационные леса

I. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого и максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

II. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

III. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса.

2. Резервные леса

1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов.

3. Использование резервных лесов допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам.

4. Отнесение лесов к резервным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного  Кодекса.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

формирование устойчивых насаждений;

улучшение условий отдыха населения;

сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

Лесохозяйственные работы:

рубки ухода в молодняках;

проведение очистки леса от захламленности;

заготовка ягод, грибов.

лесовосстановительные работы:

посадка леса, на нарушенных территориях;

содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

охрана и защита лесов;

борьба с вредителями леса.

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горючесмазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия).

На территории лесов, переданных НП «Угра» во владение, лесохозяйственная деятельность (в том числе санитарные рубки) осуществляется в соответствии с Проектом организации и развития лесного хозяйства НП «Угра», разработанным предприятием «Брянсклеспроект» на период 1999-2008 годов.

На инспекторскую службу парка возложены также задачи профилактики и тушения лесных пожаров. На территории лесного фонда устанавливаются аншлаги противопожарного (предупредительного), содержания, оборудуются  места стоянки транспортных средств и мест отдыха, устраиваются противопожарные разрывы, ограничивается проезд в противопожарный период, ведется разъяснительная работа с посетителями парка и местным населением, агитация через СМИ. В арсенале пожарной службы  парка ПХС второго типа,  пожаронаблюдательная вышка, пункты противопожарного инвентаря в каждом лесничестве.

Лесохозяйственные работы:

- рубки ухода в молодняках;

- проведение очистки леса от захламленности;

- заготовка ягод, грибов;

- лесовосстановительные работы;

- посадка леса, на нарушенных территориях;

- содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

- охрана и защита лесов;

- борьба с вредителями леса.

Увеличивающееся из года в год посещение лесов туристами и отдыхающими, значительно повышает потенциальную опасность возникновения лесных пожаров. Территориально очаги лесных пожаров приурочены к прокашиваемым участкам и местам отдыха населения.

На территории лесхоза охрана пасов от пожаров осуществляется государственными инспекторами и временными пожарными сторожами путем наземного патрулирования.

На основании действующих «Правил пожарной безопасности в лесах РФ».

следующие противопожарные мероприятия:

- предупредительные мероприятия (постоянные выставки, установка шлагбаумов, организация контрольных постов);

- мероприятия по ограничению пожаров (устройство минполос с созданием пожароустойчивых опушек, уход за минполосами);

- дорожное строительство (строительство дорог противопожарного назначения, ремонт дорог);

- организация связи (ремонт и содержание средств связи);

- дозорно-сторожевая служба (строительство видеосмотрового поста «Страж», строительство помещений ПХС II типа);

- мероприятия по борьбе с пожарами  (организация пунктов пожарного интвентаря, строительство искусственного водоема, устройство подъездов к водоему);

- приобретение противопожарного оборудования.

Кроме выполнения мероприятий по противопожарному устройству, лесхозу необходимо продолжать разъяснительную работу среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдению установленных норм пожарной безопасности в лесу.

Особое внимание необходимо уделить охране лесов лесопарковой части зеленой зоны, где наблюдается наибольшее число нарушений со стороны неорганизованных отдыхающих.

Необходимо организовать постоянное наблюдение в местах проведения рубок главного пользования, а также патрулирование лесов по дорогам и в участках, наиболее посещаемых населением.

Пользование лесом в культурно-оздоровительных целях

В Дзержинском лесхозе выделены: лесопарковая (9191га) лесохозяйственная (2700 га) части лесов зеленой зоны, но леса лесхоза испытывают большую рекреационную нагрузку, так как в современных условиях жизни всё большее значение приобретает отдых в естественной природной среде. Природа становится главным притягательным фактором и составляет, основу для оздоровления и отдыха.

Для благоустройства лесов разработаны нормативы разнообразных элементов благоустройства территории (Бобров Р.А. Благоустройство лесов М., 1977 г.) территории проектируются применительно к проекту 320-60 «Малые архитектурные формы» (Союзгипролесхоз, 1979 г.)

В связи с увеличением посещаемости лесов местным населением работникам лесного хозяйства, наряду с местными законодательными органами необходимо уделить серьёзное  внимание вопросам организации культурно оздоровительных  целях. Для этого необходимо обеспечить благоприятные условия отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на экологические условия лесных сообществ.

К основным видам работ по благоустройству лесов относятся, прежде всего, устройство дорог и подъездных путей к наиболее живописным участкам леса, содержание существующих проезжих дорог и троп в хорошем состоянии, установка малых форм архитектуры.

### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом и федеральными законами.

В муниципальной собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава 3 статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Дзержинском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных земель, закрепленных за СхАОЗ «Чкаловское», СхПК «Правда», СхООО «Швейцарское молоко», СхАОЗ «Кожуховское», кадастровая оценка которых выше на 73 - 99 % средней оценки по зоне. Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ не могут использоваться в иных целях. Эти зоны выделены как приоритетные для ведения сельского хозяйства.

Южная часть района (на основе геоэкологического анализа, кадастровой оценки, размещения сельскохозяйственных угодий) оценивается относительно благоприятной для сельскохозяйственного производства. Как показывают оценки качественного состояния сельскохозяйственных угодий, эффективное использование этих территорий в сельскохозяйственном производстве возможно лишь при ландшафтно-экологическом подходе и при выполнении комплекса мероприятий по поддержанию и воспроизводству почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, развитие цивилизованных рыночных отношений, повышение доходности сельских товаропроизводителей, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей системы краткосрочного кредитования, улучшение инвестиционного климата.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель населенных пунктов.

## I.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### I.4.1 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям природоохранного назначения относятся: запретные и нерестоохранные полосы; земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995г.), Земельным кодексом РФ (2001 г.), Лесным кодексом РФ (2006 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территориях и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны.

К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъекта РФ могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

В Дзержинском районе из особо охраняемых природных территорий находятся Государственное учреждение Национальный парк «Угра», памятники природы.

#### Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата, и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).  Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

  - сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов;

  - сохранение историко-культурных объектов;

  - экологическое просвещение населения;

  - создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

  - разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

  - осуществление экологического мониторинга;

  - восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс. га располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

Северный, Угорский участок включает долину р.Угры от границы области до пос.Куровской и прилегающие к ней природоразделительные пространства. В административном отношении большая часть Угорского участка парка находится в пределах Дзержинского и Юхновского районов.

Важнейшим критерием, определяющим территориальное содержание парка, является типичность или уникальность природных и историко-культурных комплексов. Многообразие и известная противоречивость ландшафтов требует учитывать многие факторы, критерии и подходы для обеспечения развития территории, снижения негативного воздействия и создания развивающейся системы туризма и отдыха. В таких условиях основным механизмом управления территорией является функциональное зонирование, учитывающее особенности тех или иных участков парка.

В соответствии со «Схемой организации и развития национального парка» в его границах выделяется несколько функциональных зон с различным режимом охраны и использования.

В Дзержинском районе площадь парка составляет 7459 га.  По режиму охраны и использования земель в границах парка на территории МО «Дзержинский район» выделяется 7 функциональных зон:

  - заповедная особо охраняемая;

  - подзона природно-восстановительная;

  - охраняемого ландшафта (познавательного туризма);

  - охраны историко-культурных объектов;

  - рекреационная;

  - обслуживания посетителей

  - хозяйственного назначения.

Режим функциональных зон:

Заповедная зона. Главное назначение – сохранение контрольных эталонов природных сообществ в динамике их естественного развития. Включены участки леса, относительно слабо измененные деятельностью человека и труднодоступные. Запрещена хозяйственная и рекреационная деятельность. Разрешены научные исследования, мониторинг, охрана леса от пожаров и лесозащитные мероприятия.

Особо охраняемая (заказного режима) зона. Включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно и нецелесообразно установить заповедный режим. Обеспечивает условия сохранения природных комплексов при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. Выделяются две подзоны:

- экологической стабилизации

- природно-восстановительная.

На территории Дзержинского района находится природно-восстановительная подзона – на участках, ранее подвергшихся изменением и требующих направленных воздействий с целью ускорить восстановительные природные процессы. Проводятся необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию, рубки ухода. Сельскохозяйственные угодья используются преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота. В долинах рек запрещено применение удобрений и ядохимикатов, вокруг старичных озер с выхухолью – выпас и водопой скота, устройство туристских стоянок. Посещение туристами предусматривается по специально выделенным и обустроенным маршрутам.

Зона охраны историко-культурных объектов. Выделяется в местах расположения уникальных памятников археологии, истории, культуры и обеспечивает условия для их сохранения. Хозяйственная и туристко-экскурсионная деятельность проводится без нарушения исторического ландшафта и с соблюдением требований охранных зон памятников.

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зону включены наиболее пригодные для туристского освоения территории вдоль проектируемых трасс маршрутов, в том числе основная масса объектов туристского интереса (живописные долины рек, озера, памятники природы, археологии, истории и культуры, интересные лесные участки, ботанические и зоологические объекты и др.). Проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка и у его границ, пользуются правом бессрочного природопользования.

Разрешается спортивная охота по согласованию с дирекцией национального парка.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам национального парка. Разрешается реконструкция существующих производственных комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании акта экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

Рекреационная зона предназначена для организации полноценного кратковременного и длительного отдыха в природных условиях. В зону выделены участки, отличающиеся благоприятным сочетанием ресурсов отдыха и расположенные вблизи основных планировочных узлов и транспортных путей парка.

Обустройство зоны ориентировано на прием самостоятельных туристов и отдыхающих выходного дня, главным образом прибывающих на личном автотранспорте. Предусматривается размещение палаточных лагерей и индивидуальных мест отдыха, строительство автостоянок, оборудование пляжей, дорожно-тропиночной сети. Лесоводственные мероприятия проводятся с целью повышения устойчивости и эстетических свойств ландшафта. Разрешаются любительское рыболовство, сбор грибов и ягод.

Зона обслуживания посетителей выделяется для приема и комфортного размещения посетителей, обеспечения их необходимой информацией о парке. Предусматривается сооружение стационарных объектов туристского сервиса (мотелей, кемпингов, приютов), визит-центров, музейных и вольерных экспозиций, необходимых объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи. На участках лесного и водного фонда проводятся мероприятия по благоустройству территории.

Зона хозяйственного назначения. Основная функция – обеспечение потребностей местного населения и посетителей парка в сельскохозяйственной продукции, демонстрация экологичных форм рационального природопользования. Включает населенные пункты с крупными агропромышленными комплексами.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом природопользования. Создается в целях защиты природных и культурных ландшафтов национального парка от неблагоприятных антропогенных воздействий. Является зоной сотрудничества (хозяйствующие субъекты, местное население) с более мягким режимом охраны и природопользования. В границах зоны устанавливаются определенный порядок и условия развития населенных пунктов, использования памятников природы и истории, согласуются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, дачное и жилищное строительство.

На территории охранной буферной зоны, организованной для сохранения национального парка вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - добыча полезных ископаемых;

  - новое строительство;

  - засорение и захламление территории;

  - строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - все виды мелиоративных работ.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются памятники природы регионального значения - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Перечень памятников природы регионального значения и их основные характеристики представлены в таблице № 1.

Особо охраняемые природные территории регионального значения

| 1 | Городской бор | 391 | (50) | Дзержинский район, г. Кондрово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лесной массив «Галкинский лес» | 6208 | (50) | Дзержинский район, к югу от дер. Галкино в междуречье Угры и Шани |
| 3 | Переходное болото | 10 | - | Дзержинский район, 1,5 км от дороги Кондрово-Маковцы |
| 4 | Ландшафт надпойменной террасы р. Угра | 75 | - | Дзержинский район, дер. Никола- Ленивец - дер. Звизжи |
| 5 | «Широкие луга» | 76,5 | - | Дзержинский район, 5 км северо- западнее дер. Петрушино |
| 6 | Торфяные болота (дремлик болотный) | 2 | - | Дзержинский район, в 1,5 км юго- западнее дер. Шеняно-Слобода |
| 7 | Парк в г. Кондрово | 9 | - | Дзержинский район, г. Кондрово |
| 8 | Рекультивированный карьер у п. Полотняный Завод (дремлик темно- красный) | 50 | - | Дзержинский район, вблизи пос. Полотняный Завод |
| 9 | Парк усадьбы в д. Плюсково | 3 | - | Дзержинский район, дер. Плюсково |
| 10 | Парк усадьбы в д. Горбенки | 4 | - | Дзержинский район, дер. Горбенки |
| 11 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, дер. Маковцы |
| 12 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, дер. Огарево |
| 13 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, пос. Товарково, ул. Лесная, в пойме р. Шаня |
| 14 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, в 200 м ниже Пахомовского моста на р. Угра |
| 15 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, с. Святое |
| 16 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, г. Кондрово, у дома культуры ЦБК |
| 17 | Ключ-источник | - | (100) | Дзержинский район, у автодороги Кондрово-Никольское, в 1,5 км от границы Кондрово |
| 18 | Роща и сад д. Галкино | 3 | (50) | Дзержинский район, дер. Галкино |
| 19 | Парк с. Бегичево | 5 | (50) | Дзержинский район, с. Совхоз им. Ленина |
| 20 | Парк д. Железцово | 4 | (50) | Дзержинский район, дер. Железцово |
| 21 | Ключ-источник «Святого Тихона» | - | (50) | Дзержинский район, пос. Тихонова Пустынь |
| 22 | Дуб 300-летний | - | (50) | Дзержинский район, с. Льва Толстого |
| 23 | «Залидовские луга» | 949 | (50) | Дзержинский район, пойма р. Угра в окрестностях дер. Дворцы, |
| 24 | Озеро Святое | 9,4 | (50) | Дзержинский район, между дер. Маковцы и Петрушино |

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех памятников природы определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

#### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы для рек по Дзержинскому району

| № п./п | Название реки | Общая длина реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выпрейка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | Грязненка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | Изверь | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 4. | Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 5. | Нерошка | 30 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | Суходрев | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 7. | Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 8. | Шаня | 131 | 200 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

#### Защитные леса

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч.2 ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Все вышеперечисленные виды территорий (ООПТ, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### Мероприятия по охране окружающей среды

Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 776 утверждена Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (2014-2020 годы). Программа включает в себя комплексы мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха, водных ресурсов, усовершенствованию системы санитарной очистки территории, восстановлению почвенного покрова и рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов. Данная программа учитывает конкретные цели и наработанный опыт в сфере охраны окружающей среды и природопользования и является основой для природоохранной деятельности предприятий и всех служб и организаций области. Поэтому, в первую очередь, необходимо выполнить мероприятия, включенные в Государственную программу.

### I.4.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

Самоочищающая способность природной среды на территории района обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Дзержинского района осуществляет территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском районах. Для обеспечения деятельности Территориального отдела Роспотребнадзора привлекается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области в Дзержинском районе».

Обе организации размещены по адресу г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 21, оснащены необходимым оборудованием. На балансе организаций стоит 5 автомобилей УАЗ. В филиале ФГУЗ имеются две аккредитованные лаборатории: санитарно-гигиеническая и бактериологическая.

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Дзержинском районе и филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области в Дзержинском районе» обслуживают население Дзержинского района численностью 60081 человек, из них до 17 лет - 10501 человек, до 14 лет - 7794.

На контроле по предупредительному надзору (строительство объектов) находится 31 объект:

2 объекта по промышленной гигиене,

5 объектов по гигиене питания,

5 объектов по гигиене детей и подростков,

14 объектов по коммунальной гигиене.

На текущем контроле стоит 968 объектов:

94 объекта по промышленной гигиене,

340 объектов по гигиене питания,

119 объектов по гигиене детей и подростков,

409 объектов по коммунальной гигиене.

Из 968 объектов 311 объектов относятся к I группе (отлично), 484 объекта - ко II группе (хорошо) и 172 объекта - к III группе (неудовлетворительно). Следует отметить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на обслуживаемой территории в 2006 году по инфекционным заболеваниям осталась на уровне 2005 года, т.е. в 2006 году снизилась заболеваемость населения сальмонеллезом, дизентерией, туберкулезом, сифилисом, гонореей, ВИЧ-инфекцией, гриппом. Как и в 2005 году заболеваемость детского населения такими   воздушно-капельными   инфекциями   как   скарлатина,   коклюш,   корь краснуха не отмечалась, что указывает на эффективность проводимой прививочной работы среди детского населения.

Профилактические прививки населению района проводились согласно плану согласованного с прививочными кабинетами. Привитость против дифтерии составляет взрослого населения - 98,8%, детского - 101,5%, привитость населения против полиомиелита - 101,7%, против кори - 98%, против паротита - 97%, против краснухи - 74,9%), против туберкулеза - 70,6%, против туляремии - 87,3%, против гриппа - 28,8%.

Карантинных заболеваний в 2006 году в Дзержинском районе не регистрировалось.

Проводилась теоретическая и практическая подготовка медицинских работников ЛПУ района по карантинным инфекциям.

Основными проблемами, способствующими росту числа инфекционных заболеваний, в районе являются:

- изношенность и ветхость водопроводных сооружений и сетей в населенных пунктах района. Проблемы с ремонтом этих водопроводных сооружений и сетей, особенно в сельской местности;

- разрушенность на 50% очистных канализационных сооружений в районе и попадание неочищенных сточных вод в реки 1 и 2 категории водопользования (р. Угра, р.Суходрев, р.Шаня), это очистные канализационные сооружения п.Пятовский, п.Полотняный Завод, дер.Барсуки, дер.Никольское, дер.Редькино, дер.Карцово, дер.Старки, дер. Лужное, дер. Кожухово, совхоза Чкаловский, СПК совхоза им.Ленина;

- нарушение правил продажи скоропортящихся продуктов (молока, сметаны, колбасных изделий) на мини-рынках района.

Отделение гигиены детей и подростков.

Направление работы - осуществление государственного санитарного надзора за проведением мероприятий, направленных на оздоровление условий воспитания и обучения детей, профилактику заболеваний.

В 2006 году на совещаниях районного отдела по народному образованию заслушивались вопросы о санитарно-эпидемиологическом благополучии детского населения:

Вопрос подготовки школ к новому учебному году.

Вопрос подготовки летних оздоровительных площадок.

Вопрос питания в школах и ДДУ.

Работниками отделения гигиены детей и подростков своевременно проводятся семинары, организуется курсовая подготовка работников школ и ДДУ. В период подготовки работы оздоровительных лагерей и площадок также проводятся занятия с персоналом этих площадок по соблюдению санитарных правил.

В 2006 году на контроле государственной санитарной службы находилось 119 детских и подростковых учреждений, из них I группы - 58 объектов, II группы - 40 объектов, III группы - 21 объект.

Было проведено 227 обследований детских объектов, из них 135 с применением лабораторных и инструментальных методов исследования.

В 2006 году на подконтрольных объектах было взято 1800 смывов на БКГП, из них в 101 случае была обнаружена кишечная палочка, что составило 5,6% неудовлетворительных результатов. Были взяты на микробиологическое исследование 211 проб пищевых продуктов, из них 14 не отвечали санитарным нормативам, что составило 6,6%.

Всего учащихся 5083, охват горячим питанием по завтраку составляет 100%, по обеду - 70% учащихся.

Отдел гигиены питания.

Отдел гигиены питания осуществляет санитарный надзор за объектами пищевой промышленности, торговли, общепита, пищеблоками больниц, МТФ. На контроле отделения гигиены питания находится 340 объектов, из них объекты I группы - 17, объекты II группы - 227, объекты III группы - 96.

В 2006 году на пищевых объектах было проведено 357 химических анализов, из них 31 неудовлетворительный, что составило 8,7%, было проведено 801 микробиологическое исследование и выявлено 45 неудовлетворительных анализов, что составило 5,6%. На пищевых объектах было взято 7571 смыв на кишечную палочку, из них выявлено 214 неудовлетворительных анализов, что составило 2,8%.

По данным санитарно-химических и бактериологических анализов качество продуктов и санитарно-эпидемиологическая обстановка на объектах осталась удовлетворительная.

Актуальными направлениями по разделу гигиены питания по прежнему остаются вопросы контроля производства молока и кисло-молочных продуктов на молокоперерабатывающих предприятиях района, усиление контроля на мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях района. Выпуск новых видов продукции на объектах (ОАО «Кондрово-молоко», СХОАО «Швейцарское молоко» ОАО «Дзержинское», ОАО «Птицефабрика «Радон», ОАО «Птицефабрика Калужская», ООО «Фирма «Света», ООО «Апекс-Трейд»). Контроль за выпуском и реализацией БАД, продуктов, содержащих ГМИ, новых видов продуктов питания. Постоянный контроль за продуктовыми розничными рынками.

Гигиена труда.

Отделение гиены труда осуществляет текущий надзор за промышленными объектами различных министерств и ведомств вне зависимости от форм собственности.

В 2006 году на контроле по гигиене труда находилось 94 объекта, из них I группы 4 объекта, II группы - 75 объектов и III группы - 15 объектов. Количество работающих на промышленных предприятиях района 9189 человек, из них женщины - 3326 человек.

Осуществляется контроль за организацией и проведением периодических медицинских осмотров на предприятиях района, в 2006 году было осмотрено:

-	на промышленных предприятиях подлежало осмотру 1536 человек,
осмотрено - 1485 человек, т.е. 96,7%;

-	в сельском хозяйстве подлежало осмотру - 72 человека, осмотрено 44, т.е. 54,2%.

В 2006 году в Дзержинском районе профессиональных заболеваний не установлено.

На промышленных объектах проводились лабораторные исследования и инструментальные замеры. Были исследованы 506 проб на пары и газы, из них превышений ПДК было 5 проб, т.е. 0,9%. Сделано 219 проб на пыль и аэрозоли из них 51 проба не отвечала санитарным нормам, т.е. 23,2%.

Обследовано 1175 рабочих мест по микроклимату, из них ПО не отвечали санитарным нормам, что составило 9,4%, было обследовано 725 рабочих мест на освещенность, из них 128 не отвечали санитарным нормам, что составило 17,6%.

В 2006 году на промышленных предприятиях было проведено 29 плановых обследований и 34 внеплановых обследований по выполнению предписаний.

Приоритетными направлениями в деятельности государственного санитарного надзора по промышленной гигиене является контроль за улучшением условий труда на предприятиях с целью профилактики профессиональных заболеваний, усиление требований по соблюдению санитарного законодательства на вновь открываемых промышленных объектах, усиление контроля за обеспечением работающих горячим питанием, СИЗ (средствами индивидуальной защиты), 100% прохождением медицинских осмотров.

Коммунальная гигиена.

Коммунальный отдел осуществляет контроль за объектами водоснабжения, очисткой и уборкой территории населенных пунктов, лечебно-профилактическими учреждениями, парикмахерскими, банями, жилыми домами, общежитиями, гостиницами, очистными сооружениями канализации и водоснабжения, спортивными сооружениями.

Санитарным надзором в районе по коммунальной гигиене охвачено 409 объектов, в т.ч. объектов I группы - 232, объектов II группы - 136 и объектов III группы - 39.

На контроле в районе находится 47 питьевых водопроводов, 26 очистных канализационных сооружений, 188 источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, 64 учреждения бытового обслуживания населения, 4 полигона утилизации твердых бытовых отходов, 35 лечебно-профилактических учреждений, 20 зрелищных учреждений, 7 АЗС, 16 аптечных пункта.

Предупредительным надзором охвачено 14 строящихся объектов. В течение года было рассмотрено и согласовано 41 проект ПДВ, ПДС и лимитов водопотребления. Все вводимые в эксплуатацию объекты проходят лабораторный контроль, проводимый филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе».

Вспышек инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, связанных с водным фактором в 2006 году не было.

В 2006 году проводились лабораторные исследования источников питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды в разводящей сети систем централизованного питьевого водоснабжения улучшилось по сравнению с 2005 годом по бактериологическим показателям с 10% до 8,6% неудовлетворительных проб.

В течение 2006 года было проведено 39 дезинфекций водопроводных сооружений. В течение года в районе зарегистрировано 28 аварий на водопроводах. Были проведены ремонты на водопроводах в г. Кондрово, п. Товарково, в п. Куровской, в дд. Карцово, Никольское, Плюсково, Острожное, Старки, Звизжи, в п.Полотняный Завод, ООО «Радон».

Наиболее неблагополучным остается санитарно-техническое состояние водоисточника совхоза им. Ленина и водозаборных сооружений и водопроводных сетей села Льва Толстого.

На данное время остается важным и приоритетным решение следующих проблем по водоснабжению и канализации в Дзержинском районе:

- приобретение и монтаж обеззараживающей установки на водопроводных сооружениях СХ АОЗТ им. Ленина;

- строительство 2-3 скважин для перевода на автономное водоснабжение с. Льва Толстого от птицефабрики Калужская;

- монтаж обеззараживающих установок на всех существующих очистных канализационных сооружениях района;

-   восстановление резервного водоснабжения в г. Кондрово;

- восстановление источников децентрализованного водоснабжения (колодцев, родников) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02;

-  реализация районной программы по внедрению СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды» с целью улучшения санитарного состояния источников систем водоснабжения, качества питьевой воды в районе;

- улучшение технического состояния водопроводных сооружений и сетей в населенных пунктах района;

- восстановление очистных канализационных сооружений в п.Пятовский, дер .Никольское, СХАОЗТ им.Ленина, с-за Чкаловский, дер. Барсуки. Строительства новых очистных сооружений в п. Полотняный Завод;

- активизировать работу по мониторингу, накоплению базы данных, приобретение новых программ, анализ влияния вредных факторов окружающей среды, производства на здоровье населения.

#### Состояние поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Большая нагрузка загрязняющими сточными водами приходится на малые водотоки, на которые, ежегодно сбрасывается от 1 до 26 млн. м3 сточных вод, большая часть которых требует дополнительной очистки. Наибольшую  техногенную и антропогенную нагрузку от сточных вод испытывает река Шаня (26,179 млн. м3 в год).

Река Угра – загрязнение реки происходит в основном сельскохозяйтвенными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Створ п. Куровской в текущем году отмечается незначительное увеличение средней концентрации хлоридов, меди, сульфатов, фосфатов, азота нитритного.

Минерализация воды в среднем составляла от 107,0 мг/дм3 до 483,0 мг/дм3.

По основным загрязняющим веществам максимальные концентрации достигали: по ХПК до 13,5 мг/дм3; БПК5 до 2,00 мг/дм3 (1.00 ПДК); азоту аммонийному 0,33 мг/дм3, азоту нитритному 0,058 мг/дм3 (2.90 ПДК); железу общему 0,26 мг/дм3 (2.6 ПДК); меди 2,7 мг/дм3 (2.7 ПДК).

По качеству вод водный объект относится к водоемам 3 класса – умеренно загрязненные воды (ИЗВ = 1,0). ИЗВ остался на прежнем уровне.

Река Шаня – створ пгт. Товарково по сравнению с 2005 годом, в 2006 году отмечается незначительное увеличение средней концентрации, сульфатов, меди, хлоридов, нефтепродуктов, фосфатов, азота нитритного.

Минерализация воды  в среднем составила 143,5 мг/дм3 – 514,9 мг/дм3.

По основным загрязняющим веществам максимальные концентрации достигали: ХПК 14,0 мг/дм3; БПК5 2,03 мг/дм3 (1,02 ПДК); азот аммонийный 0,36 мг/дм3; азот нитритный 0,075 (3,75 ПДК); железо общее 0,18 мг/дм3 (1.8 ПДК);

медь 3.0 мкг/дм3 (3.0 ПДК).

По качеству вод водный объект относится к водоемам 3 класса – умеренно загрязненные воды (ИЗВ = 1,0). ИЗВ остался на прежнем уровне.

Объемы забранного поверхностного стока

Основными предприятиями-водопользователями в 2000 г.

(данные госстатотчетности 2-ТП (водхоз))

| Река | предприятие | Объем забранной воды, тыс. м 3/год |
| --- | --- | --- |
| Угра | ГУП «Калугаоблводоканал» | 1803 |
| Грязненка | ОАО «Остроженский спиртовой завод» | 113,9 |
| Шаня | ОАО «Троицкая бумажная фабрика» | 1204,1 |
| Шаня | ОАО «Кондровская бумажная компания» | 3683,3 |
| Суходрев | Новопятовское ПКО | 70,0 |
| Угра | ЗАО «Калужская птицефабрика» | 1495,2 |
| Суходрев | ОАО «Полотнянозаводская бумажная фабрика» | 713 |
| Итого: |  | 9082,5 |

Основными источниками загрязнения  водных объектов являются предприятия г. Кондрово, п.Пятовский, п.Товарково и селькохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

Перечень сельскохозяйственных объектов:

СПК «Правда»

СхА «Угра»

ЗАО «Редькинское»

ЗАО «Дзержинскинвест»

СПК «Старки»

СХОАО «Швейцарское молоко»

СЗЗ с/х предприятий (фермы) соответствуют санитарным нормам (не менее 100 м от жилой застройки), класс опасности 4.

#### Состояние воздушного бассейна

Загрязнение атмосферного воздуха остаётся на высоком уровне. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории района является автотранспорт и котельные.

В Дзержинском районе имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды (предприятия пищевой, коммунальной и промышленной санитарии):

1. ОАО «Птицефабрика Калужская» Дзержинский район с. Льва Толстого.

Профиль – птицеводство.

2. ОАО «Кондровская бумажная компания» Дзержинский район. Профиль бумажное производство.

3. ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» Дзержинский район п. Полотняный завод ул.Трудовая,2.  Профиль бумажное производство.

4. ОАО «Пятовское карьероуправление» Дзержинский район п.Пятовский. Профиль – нерудная промышленность.

5. ООО «Дробильно-сортировочный завод» Дзержинский район п.Товарково. Советская, 6. Нерудная промышленность.

6. ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление» Дзержинский район п.Полотняный Завод профиль - нерудная промышленность.

7. ОАО «Троицкая бумажная фабрика» Дзержинский район г.Кондрово ул.Маяковского 1. профиль – бумажное производство.

8. ОАО «Пятовское карьероуправление» п.Пятовский профиль - нерудная промышленность.

9. ООО «Угранеруд» п.Пятовский ул.Советская 34. Профиль – нерудная промышленность.

Загрязнение атмосферного воздуха (данные статотчета 2-ТП-воздух)

| Дзержинский район | Выделено загр. в-в (тыс. т) | Выброс в атмосферу (тыс. т) | Выброс без очистки (тыс. т) | Поступает на очистку (тыс. т) | Уловлено (тыс. т) | % улавливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 г. | 92,271 | 0,604 | 0,534 | 91,737 | 91,667 | 99,35 |
| 2006 г. | 91,991 | 0,530 | 0,464 | 91,527 | 91,461 | 99,4 |
| 2007 г. | - | 1,039 | - | - | 91,459 | 98,4 |

#### Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду. Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения грунтовых вод, почвы, воздуха токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель.

В 2005 году были проанализированы пробы почв и проведены определения в санитарно-защитной зоне свалок. По результатам мониторинговых исследований ОАО «Полотнянозаводское карьероуправление» имеет превышения ПДК и ОДК нефтепродуктов в 7,2 раза по сравнению с нормативными показателями, что в 1,5-7,2 раза выше, чем в 2004 году.

Полигоны ТБО и ПО:

Санкционированная свалка производственных отходов ОАО «Кондровская бумажная компания» г. Кондрово, СЗЗ-1000м не соблюдается. Лицензии не имеется. Расположена в границах городского поселения «Город Кондрово», что является нарушением пункта 5 статьи 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Размещение отходов на объекте не производится с 2013 года. ТБО от населения и коммунальные муниципальные отходы не принимает. Состояние неудовлетворительное. В соответствии с действующим законодательством подлежит закрытию и рекультивации.

Санкционированная свалка производственных отходов ОАО «Кондровская бумажная компания» является объектом федерального государственного экологического надзора (федеральный орган надзора – Управление Росприроднадзора по Калужской области). Лабораторный контроль воды, воздуха, почвы на полигоне КБК осуществляется по договору с КФ ФГУП ЦЛАТИ 2 раза в год.

Площадь - 3,48 га, в том числе площадь карт захоронения - 2,60 га. Расстояние до жилого сектора - 0,81 км. Годовое поступление отходов за 2013 год – 1,02 тыс. куб. м.

Санкционированная свалка производственных отходов ОАО «Троицкая бумажная фабрика» г. Кондрово, СЗЗ-1000м не соблюдается. Лицензии не имеется. Расположена в границах городского поселения «Город Кондрово», что является нарушением пункта 5 статьи 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Размещение отходов на объекте не производится с 2010 года. ТБО от населения и коммунальные муниципальные отходы не принимает. Состояние неудовлетворительное. В соответствии с действующим законодательством подлежит закрытию и рекультивации.

Площадь - 1,39 га, в том числе площадь карт захоронения - 1,39 га. Расстояние до жилого сектора - 0,3 км.

Санкционированная свалка ТБО ОАО «Полотняно-Заводского карьероуправления», СЗЗ-1000м соблюдается. Эксплуатирующая организация – ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление». Лицензия № ОП-09-000704(40) от 21.07.2010. Срок действия до 21.07.2015. Лимиты № 35 от 01.08.2010 до 21.07.2015. Приостанавливает деятельность с 01.04.2014. Годовое поступление отходов за 2013 год – 18,2 тыс. куб. м. Состояние удовлетворительное. Площадь - 3,2 га, в том числе площадь карт захоронения - 2,3 га. Расстояние до жилого сектора - 2,5 км.

Санкционированная свалка ТБО вблизи п. Товарково. СЗЗ-1000 м. Расстояние до жилого сектора - 2,5 км. Эксплуатирующая организация – МУП «Коммунальное хозяйство п. Товарково». Лицензия в стадии оформления. Годовое поступление отходов за 2013 год – 46 тыс. куб. м. Состояние удовлетворительное. Площадь санкционированной свалки ТБО в настоящее время составляет 3,1 га, в том числе площадь карт захоронения - 1,25 га. По информации администрации муниципального района «Дзержинский район», постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 24.06.2009 № 1156 предоставлен земельный участок с кадастровым номером 40:04:050131:163 площадью 8,5627 га в аренду сроком на 5 лет МПКХ п. Товарково для расширения действующей свалки ТБО. Договор аренды земельного участка от 24.06.2009 № 2495.

Одним из возможных мест строительства объектов размещения коммунальных отходов и мусоросортировочных станций можно рассматривать территории отработанных карьеров. В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО для этого предварительно необходимо провести соответствующие инженерно-геологические и экологические изыскания, разработать проектную документацию на указанные объекты обращения с отходами и получить на неё заключение положительное государственной экологической экспертизы. Использование отходов для рекультивации отработанных карьеров запрещено (разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 21.02.2013 г. № ВК-03-03-36/2216 «О нарушении законодательства об экологической экспертизе при осуществлении рекультивации»). Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. По гидрологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Зоны отдыха и пляжи:

Зона отдыха г.Кондрово 391 га включает зону массового отдыха 196 га кв. 42 и 49 кондровского лесничества и зона лесного туризма 195 га кв. 38,41.

Пляж г.Кондрово требованиям не соответствует, пляж п.Товарково.

Значительные превышения были обнаружены на предприятиях. На ЗАО «Птицефабрика Калужская»: по нитратам – в 7,5 – 41,9 р, по азоту аммонийному – в 11,0 – 24,5 р, по фосфатам – в 8,1 – 24,8 р.

Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт. В соответствии со статьями № 101, 109 Раздела № 9 Земельного кодекса (2001 г.) и «Положения о мониторинге земель в Российской Федерации (№ 846 от 28.11.02 г.) собственники земли, землепользователи и арендаторы осуществляют систему мониторинга земель.

Результаты мониторинговых исследований указывают на тенденции динамичного увеличения содержания нефтепродуктов в почве в связи с всевозрастающей интенсивностью движения автотраспорта.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения нефтебаз, складов ГСМ, автозаправочных станций, автобаз, а также предприятий района.

Содержание гумуса в пашне МР «Дзержинский район»

| Площадь пашни (га) | Среднее содержание гумуса (%) | Площадь пашни с содержанием гумуса ≤ 2% |
| --- | --- | --- |
| 45403 | 1,60 | 38817 | 85,49 |

На территории Дзержинского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»):

1.	дер. Беляйково (1961 г.),

2.	дер. Дерминка (1951 г.),

3.	дер. Железцово (1917 г.),

4.	с. Камельгино (1963 г.),

5.	дер. Звизжи (1963 г.),

6.	дер. Латышево (1931 г.),

7. дер. Ползино (1939 г.),

8. дер. Редькино (1948 г.),

9. дер. Желтыкино (1948 г.),

10. дер. Крутицы (1950 г.),

11. г. Кондрово (1949 г.),

12. дер. Балынтово (1961 г.),

13. дер. Маковцы (1939 г.),

14. дер. Буланцево (1916 г.),

15. дер. Волохово (1917, 1926 гг.),

16. дер. Лапино (1916 г.),

17. дер. Троскино (1915, 1916 гг.),

18. дер. Ульянка (1917 г.),

19. дер. Чуносово (1916 г.),

20. дер. Щуплово (1917 г.),

21. п. Рындино (1916 г.),

22. дер. Адамовское (1979 г.),

23. дер. Никольское (1979 г.),

24. дер. Богданино (1963 г.),

25. дер. Бурцево (1952 г.)

26. дер. Костино (1939 г.)

Скотомогильник с сибиреязвенными захоронениями на территории Дзержинского района расположен в районе дер. Адамовское. Год последнего захоронения – 1979 г. Состояние скотомогильника соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с п. 5.4 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995г. № 13-7-2/469), размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300м.

Серьезную проблему для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами. По данным Территориального отдела Управления Роснедвижимости площадь нарушенных земель в результате разработки месторождений полезных ископаемых составляет 625 га.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения, как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли. Практически все мелиоративные площади входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения (99,9  % орошаемых и 97,9 % осушенных). При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана, прежде всего, с подъемом на поверхность почвы подстилающих мореных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы. Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Данная ситуация характерна не только для Дзержинского района, но и для других районов области. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова.

## I. 5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Дзержинского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенных пунктов пригородной зоны;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.202 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Дзержинский район является одним из самых богатых по количеству и значимости различных исторических культурных памятников: археологических (52), архитектуры и градостроительства (17), истории (12). Из них четыре относятся к памятникам федерального значения и 3 регионального значения. Около половины площади района, прилегающей к долине р. Угры, входит в состав национального парка «Угра».

Список

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МР «Дзержинский район»

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Городище "Свинухово" |  | в 150 м севернее деревни Свинухово | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 |
| 2 | Усадьба Полотняный завод (Гончаровых) | XVIII в. | поселок Полотняный Завод | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 |
| 3 | Дом Щепочкина с росписью | XIX в. | поселок Полотняный Завод, ул. Спортсмена, 8 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 |
| 4 | Церковь Троицы | XVIII в. | г. Кондрово | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Церковь Рождества Богородицы | 1796 г. | с. Барятино | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 2 | Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий** | 1492 г.- нач. XX в. | с. Льва Толстого | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 3 | Церковь Никольская | 1777 г. | с. Железцово | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |

| Выявленные объекты культурного наследия |
| --- |
| 1 | Казанская церковь | 1869 г. | с. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 2 | Церковь Иоанна Богослова | 1866 г. | с. Ярлыково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 3 | Церковь Рождества Христова | нач. XX в. | с. Товарково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 4 | Церковь Косьмы и Дамиана | перв.пол. XVIIIв. | с. Лычево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 5 | Покровская церковь | 1724 г. | с. Жуино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 6 | Церковь Николая Угодника | 1798 г. | с. Недетово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 7 | Церковь Рождества | 1820 г. | с. Плюсково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 8 | Рождественская церковь | 1878 г. | с. Карамышево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 9 | Церковь Троицы | 1802 г. | с. Николо-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 10 | Усадьба Сапуновых | вт.пол.ХIХв | дер. Буланцево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 11 | Усадьба Мятлевых | кон.XVIIIв. | с. Галкино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05,1,)92.№76 |
| Памятники истории |
| 1 | Братская могила | г. Кондрово, рядом с гражданским кладбищем | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 2 | Братская могила | п. Полотняный завод | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 3 | Братская могила | с. Острожное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 4 | Братская могила | дер. Никольская | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 5 | Братская могила | с. Барсуки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 6 | Братская могила | дер. Маковцы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 7 | Братская могила | центр.усадьба с-за "Чкаловский" | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 8 | Братская могила | с. Льва Толстого | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 9 | Братская могила | дер. Каравай | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 10 | Братская могила | п. Товарково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 11 | Дом, в котором родился и жил в 1894-1905 гг. математик А.Я.Хинчин | г. Кондрово, ул. Кооперативная, 16 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 12 | Памятное место, где в 1890-х гг. располагался рабочий театр, связанный с именами О.Л. Книппер-Чеховой, Е.Ф. Гнесиной, А.В. Луначарского, Д.Д. Гонарова | пос. Полотняный завод | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| Памятники археологии |
| 1 | Стоянка, мезолит | г.Кондрово,ул.Пронина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 2 | Городище,2пол. Iтыс.до н.э –I тыс. н.э | г.Кондрово,юго-западная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 3 | Селище, I-IVbb н.э. | дер.Болобоново, в 200м к юго-востоку, берег р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 4 | Селище,III-V вв.,ХII-XIII вв.,XV-XVII н.э. | дер.Болобоново, восточная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 5 | Селище, IV-VIbb., XIII-XVIbb. н.э. | дерГородище,северо-западная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 6 | Курганный могильник, Хв. | дер.Болобоново, 1,5км выше деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 7 | Курганный могильник | дер.Буланцево, ,1км к юго-западу от западной окраины | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 8 | Курганный могильник, I тыс.н.э. | дер.Буланцево, в 1 км от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 9 | Селище, 2 четв. Iгыс.н.э. | дер.Городище, 0,5км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 10 | Городище, 2пол., 1тыс., XII-ХШвв. | дер.Городище, западная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 11 | Городище,IV-VI вв н.э.,ХШ–XIV вв. | дер.Городище, северо-западная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 12 | Городище IV в. до н.э.,1 в. н.э. | дер.Дюкино, 200м к западу от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 13 | Курганный могильник, V-VI вв. | дер.Звизжи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 14 | Селище,III-Vвв.,ХV-ХVII н.э. | дер.Звизжи, в 0,4км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 15 | Курганный могильник | дер.Звизжи, в 1км к юго-востоку от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 16 | Городище, III-VII вв н.э. | дер.Железцево, южная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 17 | Селище, 1 пол. Iтыс.н.э -XIV-XVI вв | с.Колышево, 0,45км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 18 | Селище, II-Ш вв.н.э. | дер.Комельгино, в 0,4км к юго-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 19 | Курганный могильник | с.Колышево, 0,5км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 20 | Городище, Х-ХШ вв. | дер.Красный поселок, 300м ниже деревни, левый берег р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 21 | Селище, XIV-XVI вв | дер.Красный поселок, юго-западная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 22 | Селище, 1 четв. Iтыс.н.э -XIV-XVI вв | дер.Красный городок,2,5км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 23 | Курган, 1тыс.н.э. | дер.Куприяново, в 0,5км к северо-западу от деревни, в лесу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 24 | Курганный могильник, IV-VI вв. | дер.Люблинка, в 1 км к югу от деревни, лев.берег р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 25 | Городище, Х-ХШ вв. | дер.Матово, в 1,5км к северо-западу от деревни на правом берегу р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 26 | Городище и курганный могильник, VI-VII вв. | дер.Миленки, на левом берегу р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 27 | Стоянка, мезолит | с.Михайловское, пр.берег р.Шани | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 28 | Курган I четв. I тыс. н.э | с.Николо-Ленивец, на пр.берегу р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 29 | Курганный могильник, IV-VI вв. | с.Николо-Ленивец, на пр.берегу р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 30 | Курганный могильник, IV-VI вв. | с.Николо-Ленивец, на лев.берегу р.Угры, 1 км ниже села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 31 | Селище, XIII-XVIIbb. | дер.Николо-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 32 | Селище. II-Vвв., XV-XVII вв. н.э. | дер.Николо-Ленивец, в 0,25км к юго-востоку от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 33 | Селище, XIII-XVIIbb. | дер.Николо-Ленивец, в 0,4км к юго-западу от церкви | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 34 | Городище, IV-Ibb. до н.э. -IV-VII вв.н.э. | дер.Николо-Ленивец, левый берег | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 35 | Городище, кон.1 тыс.до н.э. нач.1 тыс.н.э. | дер.Николо-Ленивец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 36 | Селище III-V вв. | дерНикольское, юго-запад | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 37 | Курганный могильник | дер.Никольское, 2,5км к западу от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 38 | Селище, XIII-XIVbb. | с.Обухово, в 0,45км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 39 | Городище, IV-II вв. до н.э. -1пол.1тыс н.э. | с.Покров, в 0,4км к северо-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 40 | Городище, кон.1тыс. до н.э -1пол.1тыс. н.э | с.Покров | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 41 | Курган, I тыс.н.э. | с.Покров, у дороги в дер.Болобоново, в 0,6км от дер.Покров | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 42 | Ceлищe, XV-XVII н.э. | с.Покров, в 0,25км к западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 43 | Селище, XIV-XVI вв | дер.Потапово, юго-восточная окраина деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| 44 | Городище, 1 пол. I тыс .н.э. | дер. Сени, в 0,1км на север | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 45 | Городище «Свинухово-2», IV - II вв. до н.э. - I тыс. н.э. | дер.Свинухово, в 2,5 км ниже деревни, на берегу р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 46 | Селище, 1я пол. I тыс.н.э., XIII-XV вв | дер.Ходынкино, западная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 47 | Селище 1, III – V вв., XIV – XVII вв. | дер. Волохово, территория деревни, лев. берег р. Б. Березуй | АКР № 220, Арх. ИА.: 14555. Л. 6, 7 |
| 48 | Селище 2, III – V вв., XIV – XVII вв. | дер. Волохово, восточная окраина деревни, прав. берег р. Б. Березуй | АКР № 221, Арх. ИА.: 14555. Л. 7 |
| 49 | Курган | дер. Горбенки, южн. окраина деревни | АКР № 222, Арх. ИА.: 12368. Л. 8 |
| 50 | Селище 2, III – V вв. | дер. Городище, 0,5 км к северо-западу от деревни, пр. берег р. Б. Березуй | АКР № 225, Арх. ИА.: 10655. Л. 31,32 |
| 51 | Селище, III – V вв., XIV – XVII вв. | дер. Дюкино, 0,5 км к юго-западу от деревни, лев. берег р. Угра | АКР № 227, Арх. ИА.: 5679. Л. 12, 13; № 6037. Л. 7,8 |
| 52 | Курганный могильник, III – V вв. | дер. Дюкино, 0,5 км к юго-западу от деревни, лев. берег р. Угра | АКР № 228, Арх. ИА.: 5679. Л. 12, 13; № 6037. Л. 7,8 |
| 53 | Селище 1, III – V вв., XIV – X II вв. | дер. Колышево, 0,6 км к югу от деревни | АКР № 39, Арх. ИА.: 19684. Л. 29 |
| 54 | Селище 2, III – V вв., XIV – XVII вв. | дер. Колышево, 0,45 км к северо-западу от деревни | АКР № 40, Арх. ИА.: 19684. Л. 56 |
| 55 | Селище 3, III – V вв., XIV – XVII вв. | дер. Колышево, 0,5 км к северо-западу от деревни | АКР № 41, Арх. ИА.: 19684. Л. 57 |
| 56 | Курганный могильник | дер. Колышево, 0,5 км к северо-западу от деревни | АКР № 42, Арх. ИА.: 10655. Л. 33 |
| 57 | Поселение неолит, III – V вв., XIV – X VII вв. | п. Льва Толстого (Красный), 2,2 км к юго-востоку | АКР № 46, Арх. ИА.: 19684. Л. 35 |
| 58 | Селище 1, XI – XIII вв. | п. Льва Толстого (Красный), юго-восточная окраина | АКР № 47, Арх. ИА.: 8024. Л. 14,15 |
| 59 | Селище 2, XI – XIII вв., XIV – XVII вв. | п. Льва Толстого (Красный), юго-западная окраина | АКР № 48, Арх. ИА.: 8024. Л. 15, № 10655. Л. 15 |
| 60 | Селище 3, III-V вв., IX-X вв., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | п. Льва Толстого (Красный), 3 км к юго-востоку от посёлка, 3 км к северо-западу от д. Плетенёвка | АКР № 49, Арх. ИА.: 19684-19685. Л. 34-35, № 24152. Л. 6-28 |
| 61 | Городище, XIV-XVII вв. | дер. Николаевка, 1 км к юго-востоку от деревни, пр. берег р. Б. Березуй | АКР № 239, Арх. ИА.: 14555. Л. 5,6 |
| 62 | Селище, XIV – XVII вв. | дер. Плюсково, юго-западная окраина села, близ кладбища | АКР № 250, Арх. ИА.: 5679. Л. 13 |
| 63 | Селище 1, р. ж. в. | п. Полотняный завод (Мостовское 1), 1,5 км к западу, пр. берег р. Шаня | АКР № 253, Арх. ИА.: 12368. Л. 6 |
| 64 | Селище 2, р. ж. в. | п. Полотняный завод (Мостовское 2), 1 км к западу, пр. берег р. Шаня | АКР № 254, Арх. ИА.: 12368. Л. 6 |
| 65 | Селище, р. ж. в. | дер. Сабельниково, 0,5 км к северу от деревни, пр. берег р. Угра | АКР № 256, Арх. ИА.: 12368. Л. 7,8 |
| 66 | Селище 1, р. ж. в. | дер. Старое Уткино, 50 м к северу от южной части деревни, пр. берег р. Шаня | АКР № 259, Арх. ИА.: 14555. Л. 2 |
| 67 | Селище 2, III – V вв. | дер. Старое Уткино, центр северной части деревни, лев. берег р. Шаня | АКР № 260, Арх. ИА.: 14555. Л. 3 |
| 68 | Селище 3, р. ж. в., III-V вв., XIV-XVII вв. | дер. Старое Уткино, 1.5 км к северо-западу от северной части деревни. | АКР № 261, Арх. ИА.: 14555. Л. 4 |
| 69 | Селище, III-V вв., XIV-XVII вв. | дер. Троскино, 1,2 км к северу от деревни, пр. берег р. Б. Березуй | АКР № 262, Арх. ИА.: 14555. Л. 6 |
| 70 | Городище, р. ж. в. | дер. Тучнево, 1 км к востоку от деревни, пр. берег р. Угра при впадении ручья | АКР № 263, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |
| 71 | Селище 1, р. ж. в. | дер. Тучнево, 0,9 км к востоку от деревни, к северу от городища | АКР № 264, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |
| 72 | Селище 2, р. ж. в. | дер. Тучнево, 1,1 км к востоку от деревни, к 30 м к востоку от городища | АКР № 265, Арх. ИА.: 12368. Л. 10 |
| 73 | Селище, р. ж. в. | дер. Устье, 0,5 км к югу от деревни, лев. берег р. Суходрев | АКР № 266, Арх. ИА.: 12368. Л. 6 |
| 74 | Городище, р. ж. в., , III-V вв. | п. Щебзавод, западная окраина | АКР № 268, Арх. ИА.: 12368. Л. 7 |
| 75 | Селище 1, III – V вв., XIV – X II вв. | дер. Якшуново, 0,3 км к востоку от деревни, пр. берег р. Угра | АКР № 269, Арх. ИА.: 12368. Л. 8 |
| 76 | Селище 2, III – V вв. | дер. Якшуново, 0,5 км к юго-востоку от деревни, 0,4 км к востоку от селища 1 | АКР № 270, Арх. ИА.: 12368. Л. 9 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Дом купца Половинкина | 1888, 1896 | пос. Полотняный з-д, ул. Бумажная, 6 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 2 | здание торговой лавки | нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Пронина, 31 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 3 | жилой дом | koh.XIXb. | г. Кондрово, ул. Пронина, 37 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 4 | жилой дом | koh.XIXb. | г. Кондрово, ул. Пронина, 39 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 5 | жилой дом | koh.XIXb. | г. Кондрово, ул. Пронина, 45 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 6 | жилой дом | посл.четв.Х1Х | г. Кондрово, ул. Пронина, 61 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 7 | жилой дом | кон.Х1Х-нач.ХХ | г. Кондрово, ул. Свободы, 13 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 8 | здание больницы | кон.Х1Х-нач.ХХ | г. Кондрово, ул. Труда, 26 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 9 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Калинина, 24 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 10 | Дом купца Орлова | сер.-Зя четв.Х1Хв. | г. Кондрово, ул. Комсомольская, 2 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 11 | Ансамбль Троицкой бумажной фабрики | сер.Х1Хв.-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 12 | здание бумажного и пергаментного цехов | сер.,кон.Х1Хв., 1909г. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 13 | производственное здание | сер.,кон.Х1Хв.-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 14 | производственное здание | посл.четв.ХIХв. нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 15 | производственное здание | вт.пол.ХIХв.-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации. Проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 16 | здание управления | нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 17 | здание склада | вт.пол.Х1Хв.-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная фабрика» | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 18 | здание склада | вт.пол.Х1Хв.-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная Фабрика" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 19 | здание склада | посл.четв.ХIХв-нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная Фабрика" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 20 | здание кузницы | кон..XIXb. | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная Фабрика" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 21 | здание мельницы | посл.четв.ХIХв | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная Фабрика" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 22 | здание магазина | посл.четв.ХIХв | г. Кондрово, ул. Маяковского, территория АО "Троицкая бумажная Фабрика" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 23 | Жилой дом компании Говарда В. | нач.ХХв. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 11 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 24 | Жилой дом | посл.четв.ХIХв | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 15 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 25 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон.1920хгг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 26 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон. 1920х гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 27 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон. 1920х гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 20 | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 28 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон. 1920хгг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 29 | Жилой дом компании Говарда В. | посл.четв.ХIХв | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 30 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон.1920х гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 34 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 31 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон.1920хгг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 36 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 32 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон.1920х гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 38 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 33 | Дом рабочих бумажных фабрик | кон.1920х гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 40 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 34 | Церковь Спаса Нерукотворного | 1820г. | г. Кондрово, ул.Комсомольская, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 35 | Здание больницы компании Говарда В. | 1870гг. | г. Кондрово, ул.Комсомольская,6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 36 | Дом П.Г. Щепочкина. Здесь родился математик А.Я. Хинчин | -XIXbb. | г. Кондрово, ул.Комсомольская,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 37 | Ансамбль Кондровской бумажной фабрики | ок. 1800-нач.ХХв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 38 | здание бумажного цеха | посл.четв.ХТХв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 39 | здание бумажного цеха | кон.XIX-нач.ХХв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 40 | здание управления | нач.1900хгг. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 41 | здание целлюлозного завода | 1882-1883,1913г. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 42 | здание целлюлозного завода (вспомогательные) | ок.1913г. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 43 | здание котельной | З-я четв.ХГХв., нач.ХХв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром " | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 44 | здание склада | посл.четв.Х1Хв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 45 | здание цеха обработки целлюлозы | З-я четв.ХГХв., нач.ХХв. | г. Кондрово, центр, берега р. Шани, территория АО "Кондровобумпром" | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 46 | первое производственное здание | ок. 1800 г. | г. Кондрово, центр | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 47 | Жилой дом компании Говарда В. | кон.ХIХв. | г. Кондровов, ул. Кооперативная, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 48 | Жилой дом компании Говарда В. | koh.XIXb. | г. Кондровов, ул. Кооперативная, 14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 49 | Здание страховой компании | 1912г. | г. Кондровов, ул. Кооперативная, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 50 | Жилой дом компании Говарда В. | ок. 1900г. | г. Кондровов, ул. Кооперативная, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 51 | Жилой дом компании Говарда В. | ок. 1900г. | г. Кондрово, ул. Кооперативная, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 52 | Дом Новосельцевых | нач.ХХв. | г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 53 | Железнодорожная станция | посл.четв.ХIХв | г. Кондрово, ул. Крупской, 43 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 54 | Крестьянская усадьба | 1920 г. | дер. Буланцево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 55 | Усадьба Шапошникова: главный Дом парки | к. XIX в. - нач. | дер. Горбенки | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 56 | Усадьба Мухановых. Парк | 1777г., 1 треть XIX в. | дер. Железцево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 57 | Церковь Покровская | 1724г. | дер. Огарево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 58 | Усадьба Муромцевых Флигель, молочная, церковноприходская школа | XVIII-нач. XX вв. | дер. Плюсково | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 59 | Колокольня церкви Покрова, приходской, православной, на кладбище. | к. XIX в. | дер. Покров | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 60 | Сторожка лесника | к. XIX в. | дер. Прудново | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 61 | Ансамбль земской больницы: корпус родильного отделения, корпус инфекционного отделения, здание прачечной и бани, здание кухни. | 1900-е | дер. Рындино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 62 | Дом купца Ерохина | к. XIX в.- 1900- | пос. Полотняный з-д | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 63 | Торговая лавка | к. XIX в. | пос. Полотняный з-д, ул. Бумажная, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 64 | Торговая лавка | к. XIX в. | пос. Полотняный з-д | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 65 | Ансамбль бумажной фабрики: производственное здание, склад | XVIII- XIX вв. | пос.Полотняный з-д | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 66 | Купеческий дом | к. XIX в. | пос.Полотняный з-д | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 67 | Купеческий дом | к. XIX в. | пос.Полотняный з-д | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 68 | Дом священника | к. XIX -нач.ХХвв. | пос.Полотняный з-д, ул. Луначарского,21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 69 | Купеческий дом | нач.ХХвв. | пос.Полотняный з-д, ул. Луначарского,22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 70 | Купеческий дом | нач.ХХвв. | пос.Полотняный з-д, ул. Луначарского,24 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 71 | Купеческий дом | 1885 г. | пос.Полотняный з-д, ул. Московская, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 72 | Купеческий дом | к. XIX -нач.ХХвв. | пос.Полотняный з-д, ул. Московская, 17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 73 | Дом Ключниковых | нач. XX в. | пос.Полотняный з-д, ул. Некрасова, 8 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 74 | Церковь старообрядческая, приходская, православная, с колокольней | к. XIX в.-ХХвв. | пос.Полотняный з-д, ул.Пролетарская, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 75 | Усадьба Смирновых | кон.1820-1840х гг. | с. Бегичево (свх.им.Ленина) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 76 | Здание магазина | 1920е гг. | с. Богданово у западного берега | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 77 | Церковь Николая Чудотворца приходская, православная, зимняя | 2-я, пол, четв. XVIII в., нач.2 треть, кон. XIX в. | с. Галкино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 78 | Здание церковно-приходской школы | нач. XX вв. | с. Дворцы | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 79 | Дом священника и учителя | нач. XX вв. | с. Дворцы | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 80 | Усадьба Мухановых | Х1Хв. | с. Железцево | По материалам инвентаризации. проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 81 | Купеческий дом | к. XIX в. - нач. XX вв. | с. Льва Толстого, ул. Советская, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 82 | Здание школы | нач.ХХв. | с. Недетово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 83 | Дом крестьянина Кирсанова | к. XIX в. - нач. XX вв. | с. Рудня | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 84 | Церковь Петра и Павла, православная, приходская, с трапезной и колокольнями. | к. XIX в. | с. Форолово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

п. Полотняный Завод и г. Кондрово в соответствии с решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 г. № 79 отнесены к исторически населенным местам. В г. Кондрово утвержден решением исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов, трудящихся от 25.12.1974 г № 871 проект охранной зоны церкви Троицы, XVIII в.

В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Калужской области от 18 мая 1995 г. № 210  «Об утверждении границы территории и границы охранной зоны, охранного режима историко-архитектурного и природного памятника «Усадьба Гончаровых» в п. Полотняный Завод Дзержинского района» в целях сохранения культурного наследия в Калужской области утверждены границы территории и границы охранной зоны памятника усадебного комплекса усадьбы Гончаровых, режим содержания зоны территории памятника и режим содержания охранной зоны памятника.

Граница территории памятника проходит с востока, юга и запада по р. Суходрев, с севера - по обводному каналу северного берега Красного пруда, ул. Московской, Ленина, Почтовой, Садовой, далее по проулку за домом N 10 и по низу откоса до пересечения его с р. Суходрев.

Границы охранной зоны проходят от р. Суходрев до д. N 31 по 2-й Калужской улице, далее по нечетной стороне ул. 2-ая Калужская до д. N 51 по Калужской улице, затем по ул. Калужской до д. N 13, далее поперек улицы до д. N 80, затем к началу ул. Калужской, охватив всю застройку с участками по четной стороне до пересечения с ул. Слободкой до д. N 18, далее по задней стороне кварталов по ул. Слободка и Бумажная, затем по ул. Луначарского до д. N 15, потом поперек улицы до ул. Некрасова, далее по ней от д. N 1 до д. N 7, затем по ул. Свобода от д. N 19 до д. N 7, далее по ул. Пролетарской до д. N 23 по ул. Почтовой, затем по ул. Почтовой до д. N19, далее по ул. Кольцова до д. N 14, затем по проулку до д. N 51 по ул. Московской, д. N 37 по ул. Садовой, д. N 26 по ул. Садовой и далее по низу откоса до проулка около д. N 10 по ул. Садовой, далее по ул. Садовой, Почтовой, Ленина (от д. N 11 до универмага), затем по ул. Бумажной, обводному каналу и р. Суходрев до д. N 31 по 2-ой Калужской улице.

Площадь охранной зоны 50 га.

В границу зоны регулирования застройки входит весь поселок до железной дороги, включая дер. Устье и туберкулезную больницу, и СХ ТОО "Новые Старки".

Границы зоны охраняемого ландшафта проходят от г. Шаровая до слияния р. Суходрев с р. Шаня, далее вдоль железной дороги до терриконов Полотняно-Заводского Карьероуправления, далее по радиусу в 3,5 км от дома Щепочкиных до р. Суходрев (устье р. Медынка), далее по северной стороне дер. Устье через дер. Старки до г. Шаровая.

Режим содержания зоны территории памятника

На территории памятника запрещается:

Любая деятельность, наносящая ущерб, порчу или искажение, как отдельным памятникам, так и всей территории в целом.

1. Любое строительство, не имеющее отношение к историческому облику усадеб.

2. Строительство производственных зданий и сооружений любого рода на территории без согласования их проектов и местоположения с органами госохраны памятников и комитетом по экологии и природопользованию.

3. Новое строительство на территории жилых кварталов, попавших на территорию памятника, без согласования проектов с органами госохраны памятников и комитетом по экологии и природопользованию.

4. Любое беспроектное нарушение поверхности исторически сложившегося рельефа, произвольная планировка дневной поверхности, срезка и перемещение фунта.

5. Прокладка подземных коммуникаций в зоне археологических раскопок.

6. Нарушение почв и почвозащитной растительности, вызывающее эрозию почв, размывы и обвалы.

7. Рубки и повреждения деревьев и кустарников в садах и парках, а также береговой и болотной растительности (кроме санитарных рубок или других мер ухода, или мероприятий, проводимых в целях реставрации ландшафта).

8. Произвольные (беспроектные) посадки деревьев и кустарников.

9.Проведение воздушных линий электропередач и радиосвязи, установка трансформаторных будок, водонапорных вышек, телевизионных антенн и подобных сооружений.

10.	Разбивка туристических палаток, разведение костров и выжигание естественного травяного покрова почвы.

11. Засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм.

12. Пользование средствами радиовещания и создание на территории всякого рода постороннего шума.

13. Устройство массовых мероприятий кроме музейных.

14. Выпас скота и скотопрогон.

15. Занятие чуждыми организациями или лицами любых помещений, а также передача их в аренду.

16.	На территории фабрики возможно строительство новых корпусов ограниченных размеров и этажности по проектам, согласованным с органами госохраны памятников и комитетом по экологии и природопользованию.

Режим содержания охранной зоны

На территории охранной зоны запрещается:

1.	Любое новое строительство, разрушающее облик традиционной исторической среды вокруг памятника. Постройки могут осуществляться лишь в традиционных формах и материалах по проектам, согласованным с Министерством культуры РФ и органами госохраны памятников, а также с комитетом по экологии и природопользованию,

2. Снос, перестройка и перемещение ценной традиционной застройки без согласования с органами госохраны памятников и Министерством культуры РФ.

3. Не допускается размещение на территории любых предприятий, мастерских, гаражей, складов, а также объектов, загрязняющих и захламляющих территорию, взрыво- и пожароопасных.

4.	Все работы, связанные с изменением исторически сложившегося рельефа: коренная перепланировка, срезка и перемещение фунта, засыпка старых прудов и оврагов, устройство новых водоёмов, рытьё канав, кюветов.

5.	Использование современных форм благоустройства:

а) применение для дорожных покрытий асфальта, ж/б плит на всех улицах, кроме ул.          Луначарского, Калужской, Бумажной, Московской;

б) посадка на улицах растений, не свойственных местной флоре;

в) размещение автостоянок в неотведенных для них местах.

6. Прокладка инженерных коммуникаций наземным путем.

7. Интенсивное движение транспорта по центральным улицам, транзитный проезд. Весь транзит должен осуществляться по новой автодороге.

Администрация пос. Полотняный Завод вправе ограничивать или запрещать движение транспортных средств, самоходных машин и механизмов по улицам, прилегающим к памятникам, поскольку этим создается угроза их существованию.

8. Проведение воздушных линий электропередач и радиосвязи, установка телевизионных антенн, водонапорных башен и т.п. сооружений.

9. Засорение территории бытовыми отходами и промышленными любого вида и форм.

Режим содержания зоны регулирования застройки

1. Новая застройка не должна разрастаться за пределы территории, которую она сейчас занимает.

2. Этажность не должна превышать 2-х эт. (т.е. 7-8 м).

3. Существующая застройка должна быть максимально замаскирована высокими и плотными зелеными насаждениями в целях нивелирования ее влияния при восприятии ландшафта.

4. Возможно размещение небольших промышленных предприятий, ограниченных указанной этажностью.

5. Линии связи и электропередач должны прокладываться подземным путем.

6. На территории центральной усадьбы СХ ТОО "Новые Старки" расширение по площади возможно только к северу; востоку; северовостоку:

- характер планировки и застройки, а также ее плотность любая.

- высота построек не должна превышать одного этажа (6-8 м до коника крыши, на восточных и северо-восточных окраинах-двух этажей (до 10 м).

- характер благоустройства - любой.

7. Линии связи и электропередач возможны воздушные, исключая полосу по краю холма.

8. Деревня Устье должна остаться в рамках своей нынешней территории.

9. Она должна сохранить свою планировку, одноэтажный деревянный традиционный характер застройки усадебного типа и сельское благоустройство. Застройка должна быть только жилая.

Режим содержания зоны охраняемого ландшафта

На территории зоны охраняемого ландшафта запрещается любая деятельность, наносящая ущерб, порчу или искажение исторически сложившегося ландшафта, а именно:

- любое нарушение поверхности исторически сложившегося рельефа (ломка и запашка старых дорог, рвов, укреплений 1941-45 гг. разработка карьеров, устройство отвалов, срезка или планировка дневной поверхности),

- рубки и повреждения деревьев и кустарников в лесах и других местах их произрастания, а также береговой или болотной растительности (кроме санитарных рубок и мер ухода или мероприятий, проводимых в целях реставрации ландшафта),

- самовольные древонасаждения за исключением тех, которые сыграют роль для возникшей современной застройки в юго - западной части поселка, а также террикона Полотняно - Заводского карьероуправления ПО "Моснерудпром",

- культивация видов растений, не свойственных местной флоре,

- нарушение почв и почвозащитной растительности, вызывающее эрозию, размывы и обвалы,

- сброс неочищенных промышленных вод, стоков с животноводческих ферм, а также вод с полей, загрязненных избытком минеральных удобрений и пестицидов в реки Шаня, Суходрев, Медынка и другие речки и ручьи, принадлежащие к их бассейну,

- проведение любых работ, могущих вызвать засорение или обмеление водоемами, устройство сооружений (плотин, прудов, водохранилищ), ведущих к нарушению водоохранного и гидрологического режима,

- засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм,

- сбор или добыча с целью присвоения историко-археологических находок как с поверхности земли, так и при раскопках,

- строительство новых населенных пунктов и дачных поселков, а также отдельных зданий. Жилищное строительство, включая индивидуальное, допускается в границах существующих населенных пунктов, не выше одного этажа, по проектам, согласованным с органами госохраны памятников и Министерством культуры РФ,

- строительство производственных зданий и сооружений любого рода без согласования их местоположения и проектов с органами госохраны,

- проведение воздушных линий электропередач и радиосвязи, установка трансформаторных будок, водонапорных вышек, телевизионных антенн и подобных сооружений, искажающих исторический ландшафт,

- прокладка новых дорог и строительство новых мостов,

- устройство автостоянок в местах, не отведенных для этой цели,

- разбивка туристических палаток в местах, не отведенных для этого,

- разведение костров и выжигание естественного травяного покрова почвы,

- массовый выпас скота и скотопрогон на заливном лугу близ дома Щепочкина и в прибрежной полосе правого берега, поскольку это ведет к уплотнению почвы, образованию кочек, ухудшению травостой, заболачивания,

- введение новых видов хозяйственной деятельности без согласования с органами госохраны памятников и комитетом по экологии и природопользованию

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Дзержинском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Дзержинский район» как проживающего вблизи потенциально опасных, пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Дзержинскому району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Дзержинского района, так и на соседних территориях.

Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

- разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Дзержинского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Дзержинского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность  должностных   лиц,   нарушение   производственной   и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Исходя из географического положения и климатических условий, в Дзержинском районе не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Риску затопления подвержено 50 км2 территории Дзержинского района.

Данные о критических отметках подъема воды рек, при которых начинается

затопление населенных пунктов, промышленных и гражданских объектов на территории Дзержинского района (информация Росгидромета)

| № п./п. | Река | Водомерный пост | Уровень начала затопления над»0» поста, см | Отметка м БС | Населенный пункт, затапливаемый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Угра Товарково «0» поста 122,11 м БС | 550 | 127,61 | Жилые дома пос.Полотняный Завод |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | - | 850 | 130,61 | АО «Кондровбумпром» |
| 4 | - | 900 | 131,11 | д.д.Камельгино, Староскаково, Угра, Новоскаково, Дворцы |

В 2003 году за счет средств областного бюджета Ассоциацией «Гидропроект» (г.Москва) были проведены работы по определению зон затопления на территории пос. Полотняный Завод  в период прохождения паводков редкой повторяемости.

По результатам работ сделаны следующие выводы:

-  затопляемые паводком территории расположены в районе музея – усадьбы Гончаровых, вдоль обводного канала бумажной фабрики и в пойме реки Шани в месте впадения реки Суходрев. Здесь площадь жилого фонда составляет порядка 35 га. Остальная затопляемая территория – пойменные земли (85 га).

В результате современных тектонических движений, а также при искусственном нарушении местных базисов эрозии могут иметь место действующие длительное время однонаправленные деформации русла. Добыча строительных материалов из русла рек, дноуглубительные работы тоже могут привести к деформациям русел и берегов рек.

Русло реки Угры сложено, в основном песчаными материалами, что обуславливает развитие русловых процессов по типу ограниченного меандрирования практически на всем протяжении реки.

Наиболее интенсивное развитие указанного процесса наблюдается в паводковые периоды года на территории Дзержинского района.

Один из таких участков расположен в 0,6 км ниже устья р. Веприка, в 12,4 км выше  устья р.Угры.

По предварительному обследованию реки Угры в пределах данного участка, выявлено следующее.

Максимальные уровни весеннего половодья  реки Угры в расчетном створе достигают 14 метров над меженным уровнем, подъем воды во время дождевых паводков достигает 7,5 метров.

При повышении уровня реки в паводковые периоды года происходит размыв левого вогнутого, песчаного берега на участке около 400 метров. Высота берега реки на участке размыва составляет 12-14 метров, при этом происходит его обрушение в русло реки. Течением песок переносится и откладывается у противоположного берега.

Интенсивность размыва берега составляет до 5 метров ежегодно, размыв вплотную подходит к дачным постройкам и поселку Лев-Толстовского учхоза, ЛЭП (10кВ), автодороге соединяющей с. Староскаковское с г. Калугой. Подмывается сосновый лес по берегу р. Угры.

Другой потенциально опасный участок реки, подверженный разрушению берегов, расположен в районе села Дворцы, где в результате выпадения в июне 2005 года ливня чрезвычайно высокой интенсивности в овражно-балочной  сети сформировался водоток, вызвавший смыв почвенно-растительного покрытия оврага, впадающего в р.Угру, и последовавший за этим размыв его дна и песчаных склонов.

Длина участка размыва берегов оврага около 300 метров, высота обрушенных склонов до 15 метров, уклон склонов более 50 градусов, длина разрушающегося берега р. Угры - около 400 м.

Следует ожидать дальнейшего оползания склонов оврага, как под воздействием силы тяжести, так и в результате ливневого стока, который будет периодически формироваться в овражно-балочной сети. Ситуация осложняется тем, что устье оврага расположено на повороте реки Угры и поверхностные воды будут оказывать дополнительное разрушающее воздействие на склоны оврага.

В зоне прогнозируемых оползневых процессов могут оказаться 5 частных домов по улице Речная и 5 домов по улице Центральная, а также ряд хозяйственных построек, расположенных на расстоянии от 5 до 50 метров от склонов оврага.

Для предотвращения развития оползневых процессов в районе указанных улиц надо выполнить планировку и укрепление дна и берегов оврага и частичное укрепление берега реки Угры.

Наиболее вероятны лесные пожары на территории СП «дер. Рудня», СП «дер. Барсуки», СП «с. Льва-Толстого» СП «Угорская волость» Остроженский территориальный отдел, Никольский территориальный отдел, СП «дер. Галкино», СП «дер. Карцово», ГП «п. Пол-Завод». В 162 населенных пунктах района большое количество деревянных строений, а на объектах экономики имеются запасы легковоспламеняющих веществ.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Перечень населенных пунктов, не обеспеченных специальными сооружениями (пирсами, пожарными подъездами): д. Озеро, д. Петрушино, д. Желтыкино, д. Карцово, д. Старки, д. Кожухово, д. Костиково, д. М. Болынтово, д. Редькино, д. Прудново, Груздовский карьер, д. Екимково, д. Острожное, д. Галкино, д. Девятилово, д. Потапово, д. Рудня, д. Хлестово, г. Кондрово, д. Новоскаково.

Перечень населенных пунктов, не имеющих противопожарного водоснабжения: д. Дюкино, д. Девятилово, д. Детьково, д. Николаевка, д. Мишнево, д. Шестаково, д. Костино, разъезд д. Костино, д. Пановка, д. Шеняно-Слобода, д. Миленки.

Перечень населенных пунктов, где забор воды не возможен (подъезд затруднен): д. Матово, д. Хлестово, д. Звизжи, д. Дубрава, д. Андреевка, д. Дорохи, д. Ерино, д. Кольцово, д. Н.Ленивец, д. Покров, д. Потапово, д. Субботино, д. Шадеево, д. Барятино, д. Маковцы, д. Андреевское, д. Дубенки, д. Некрасово, д. Пахомово, д. Смагино, д. М.Балынтово, д. Б.Болынтово, д. Носыкино, д. Кожухово, д. Костиково, д. Крутицы.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Перечень населенных пунктов, не попадающих в зону прикрытия пожарными подразделениями с учетом времени прибытия для тушения пожара не более 20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): д. Звизжи, д. Андреевка, д. Субботино, д. Ерино, д. Н.Ленивец, д. Покров, д. Дубрава, д. Кольцово,  д. Потапово, д. Дорохи, д. Шадеево, д. Плюсково, д. Некрасово, д. Дюкино, д. Пахомово, д. Смагино, д. Слобода, д. Костино, д. Копоня, д. Косово,  д. Барсуки. Соответственно, на этих  территориях, которые находятся вне границ областей нормативного обслуживания, должны создаваться дополнительные подразделения пожарной охраны. Схемой предлагается строительство пожарных депо в с. Острожное, дер. Сени, с. Совхоз Чкаловский, с. Льва Толстого.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области № 133/4-1-10 от 28.03.2007 г. для проектирования «Схемы территориального планирования» территория Дзержинского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

На территории района расположены 7 потенциально опасных объекта, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

| № п./п. | Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опас ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад взрывчатых веществ ОАО «Центртрансвзрыв» | 249855, Калужская обл., Дзержинский район п. Товарково-1 | Взрывоопасный объект (угроза взрыва ВВ) | 5 |
| 2 | ОАО «Кондровская бумажная фабрика» | 249833, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово | Пожароопасный объект | 5 |
| 3 | ОАО «Птицефабрика «Калужская» | 249842, Калужская обл., Дзержинский район, с. Л. Толстого | Химически опасный объект (угроза химического заражения) аммиак, 7,0/2,0 т | 5 |
| 4 | ОАО «Троицкая бумажная фабрика» | 249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1 | Пожароопасный объект (угроза пожара) | 5 |
| 5 | ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» | 249844, Калужская обл., Дзержинский район, п. Полотняный Завод, 2 | Пожароопасный объект (угроза пожара) | 5 |
| 6 | Автомобильный газозаправочный пункт «Кондрово» | 249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Кр. Октября, 4 | Пожаровзрывоопас- ный объект (угроза пожара, взрыва) | 5 |
| 7 | Базисно-расходный склад взрывчатых материалов Полотняно-Заводской участок ФГУП «Союзвзрыв-пром» | 249855, Калужская обл., Дзержинский район п. Товарково, «Взрывпром» | Взрывоопасный объект (угроза взрыва ВВ) | 4 |

- 4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций.

- 5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта).

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Радиационные объекты района

Территория района находится за пределами 30 км зоны Смоленской АЭС и г. Обнинска. В г. Кондрово на территории ОАО «Кондровской бумажной компании» имеется гамма – установка «Пакет» для стерилизации медицинских изделий с радионуклидными источниками Кобальт -60-637 источников = 1 млн. кюри.

Методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей степени риска ЧС

Методология оценки риска возникновения ЧС заключается в анализе объектов муниципальных образований на территории Дзержинского района как источников опасности для персонала и населения, проживающего на близлежащей к ним территории, направлений их деятельности, а также характера угроз со стороны объектов соседних территорий, как для населения, так и для строений и технологического оборудования.

Основополагающим оценки риска аварий на объектах муниципальных образований на территории Дзержинского района, является анализ технологической специфики их отдельных элементов, а также идентификация характерных источников потенциальной опасности и классификация нежелательных событий (как связанных с технологическим процессом, так и с внешними факторами), способных привести к нерегламентированным (аварийным) выбросам опасных отравляющих веществ, типа аммиак, серная кислота, хлор и образования облака опасного для жизни и здоровья людей и животных или выбросам горючих веществ и (или же) к скоротечным выделениям больших количеств энергии.

Для случаев максимально возможных выбросов опасных веществ, с которыми связана возможность поражения людей, определены вероятности возникновения аварий по рассмотренным сценариям.

Любые сценарии, описывающие аварии, начинаются с инициирующего события (разгерметизации технологического аппарата, емкости, участка трубопровода, содержащего опасное отравляющее, взрывоопасное вещество и утечки различной интенсивности), которое может возникнуть с некоторой частотой. При оценке частот инициирующих событий:

- учитывались частные коэффициенты опасности;

- проводилась статистическая оценка неполадок и аварийных случаев;

- рассматривались материалы деклараций безопасности промышленных объектов с аналогичной технологией;

- использовался метод экспертных оценок.

Итоговая частота того или иного сценария реализации аварий на объектах муниципальных образований расположенных на территории « Дзержинский район» определялась из соотношения:

- P= f (А0i ; Aji; Bo; D; N; F; G; H; K; L),

- где Р  - частота реализации данного сценария развития аварии, 1/год;

- А0i - частота реализации i-ro инициирующего события;

- Aji- частота реализации i-ro события для j -ой стадии аварийного развития процесса;

- D - вероятность нахождения на объектах штатной численности работающего персонала;

- N - количество единиц технологического оборудования с одинаковой частотой инициирующего события;

- F - вероятность воспламенения облака в расчетной точке с учетом дрейфа и расчетной массы взрывоопасного облака;

- G - вероятность взрывного режима превращения облака (детонация или дефлаграция);

- Н - вероятность образования огневого шара (отравляющего облака);

- К - вероятность безопасного рассеяния облака;

- L - вероятность факельного горения при напорном режиме истечения пожароопасного вещества.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ определялись на основе данных статистики и условий функционирования. Для определения частот инициирующих событий технологических трубопроводов использовалась статистика аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах.

Основные события, приводящие к авариям и образованию полей поражающих факторов, а также их вероятностный диапазон частот возникновения, определяются на основе статистических данных по объектам эксплуатирующих АХОВ, объектам нефтегазового комплекса.

После определения частот инициирующих событий производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности рассматриваемых производств, связанных в первую очередь с возможными режимами образования облака ОВ, взрывного превращения в результате разгерметизации оборудования. Сценарии, связанные с разгерметизацией и истечением значительного объема отравляющих, взрывопожароопасных веществ из емкостного оборудования и трубопроводов в значительной мере идентичны.

При описании наиболее вероятных и представительных сценариев возникновения и развития аварий обычно выделяют следующие основные события:

- мгновенный выброс OB с последующим образования облака или воспламенение истекающего продукта с последующим горением;

- мгновенного выброса или вспышки не произошло, меры по предотвращению аварии успеха не имели, образование облака или возгорание вещества;

- образование облака OB, TBC (ГВС, ПГВС) и его дрейф с рассеиванием по восьми направлениям ветра со своими скоростями;

- сгорание облака топливно-воздушной смеси;

- сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

- разрушение емкости под воздействием избыточного давления или тепла;

- мгновенного выброса (воспламенения) не произошло, авария локализована благодаря
эффективным мерам по предотвращению аварии.

Описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения

При оценке опасностей, возникающих при авариях, связанных с разрушением оборудования, распространения ОВ, горением составляющих продуктов технологического процесса, иными сценариями аварий, использовались следующие нормативные и методические материалы.

1. Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов. РД 03-418-01, утвержденные Госгортехнадзором России 10 июля 2001 г;

2. ГОСТ Р 12.3.048-98 "Пожарная безопасность";

3. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-540-03;

4. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС, книга 1,2, МЧС России, 1994 г;

5. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды № 90 от 5 марта 1997 г;

6. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, Д 52.04.253-90, утвержденная начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23 марта 1990 г;

7. Методические рекомендации по прогнозированию возникновения и последствий ситуаций в Российской Федерации, М., 1998;

8. Р. Маганов. Декларирование безопасности промышленной деятельности: методы и практические рекомендации. М.: ЛУКОЙЛ, 1999;

9. ОНД 86. "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", утвержденная Госкомгидрометом СССР, 1987 г.

10. Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях на ХОО ГУ МЧС России по Калужской области 2000 г., составленной на основании ДНШ - 14/6.

Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций делятся на феноменологические, детерминистические, вероятностные и их комбинации.

Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объектов или их средств защиты.

Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов развития нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов.

Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Вероятностный метод относительно прост и наиболее применим для оценки показателей риска на потенциально опасных объектах. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. В зависимости от имеющейся исходной информации на основе вероятностного метода могут быть реализованы различные методики оценки риска, в том числе:

Статистическая, когда вероятность определяется по имеющимся статистическим данным, т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения различных причин инициирования аварий;

Теоретико-вероятностная, используемая для оценки редких событий, когда статистика практически отсутствует;

Эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания, используется при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только данные, но и математические модели (либо точность моделей низка) и при невозможности проведения модельных экспериментов.

Для установления степени риска техногенной чрезвычайных ситуаций определяются следующие данные:

- условия возникновения возможных чрезвычайных ситуаций;

- поражающие факторы;

- продолжительность их воздействия;

- масштабы;

- частоты и возникновения ЧС;

- границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации распределение людей (производственного персонала объектов и населения проживающего вблизи этих объектов) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источников чрезвычайных ситуаций.

При моделировании сценариев аварий и их анализе предпочтение отдавалось методикам и моделям, позволяющим оперировать количественными показателями.

Наиболее приемлемыми, с точки зрения реализуемости, являются вероятностные методы оценки риска.

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на четыре основные класса:

- отказы оборудования;

- отклонения от технологического регламента;

- ошибки производственного персонала;

- внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.)

В качестве показателей последствий аварий на промышленных объектах вследствие действия ОВ, образующейся в результате разлива аммиака, серной кислоты, хлора или вследствие действия воздушной ударной волны (ВУВ), образующейся в результате взрыва облаков топливно-воздушной (ТВС), парогазовоздушной смеси (ПГВС) приняты:

для людей - количество человек, получающих смертельное поражение (без учета

влияния мер экстренной медицинской помощи) при условиях их нахождения на

открытой местности, в зданиях и сооружениях;

для окружающей место аварии застройки - степень разрушения зданий и сооружений промышленной зоны и величина возможного ущерба в руб.

В качестве показателя воздействия ОВ или тепловых потоков на людей принят процент людей, получивших отравления или ожоги 1-ой и 2-ой степени, а также смертельное поражение.

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуации на объектах расположенных на территории, транспортные коммуникации, а также опасные природные явления.

Для определения зон действия основных поражающих факторов при аварии с выбросом АХОВ использовалась «Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях на ХОО» ГУ МЧС России по Калужской области 2000 г., составленной на основании ДНШ - 14/6.

Оценка обстановки при аварии (разрушении) на ХОО с выливом (выбросом) АХОВ.

(аммиак, = хлор =, « соляная кислота »)

1.Эквивалент первичного облака.

|  | 0,3 | -20 °С | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35 | -15° С |  | КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОШЕННОГО АХОВ (тонн) |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,45 | -10 °С |  |  |  |
| «0» | X | 1 | (ин) | X | 0,3 | X | 0,55 | -5°С |  |  | = |
| 0,0072 |  | 0,23 | (из) |  | 0,0 4 |  | 0,6 | О °С |  |  | (тонн) |
| 0,18 |  | 0,08 | (к) |  | 1,0 |  | 0,7 | 5° С |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,8 | 10° С |  |  |  |
|  | 0,9 | 15° С |  |  |  |
| 2. Эквивалент вторичного облака. | 1,0 | 20 °С |  |  |  |
|  | 1 | 1 м/с |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,33 | 2 м/с | - | 1 | 1ч. |  | 0,3 | -20° С |  |
|  | 1,67 | 3 м/с |  | 1,74 | 2 ч. |  | 0,35 | -15° С |  |
|  |  | 2 | 4 м/с |  |  |  | 2,4 | Зч. |  | 0,45 | -10 °С |  |
| « 1 » |  | 2,3 4 | 5 м/с |  | 1 | (ин) |  | 3 | 4 ч. |  | 0,55 | -5°С |  |

|  | 0,00082 | X | 2,6 | 6 | X | 0,2 | (из) | X | 3,62 | 5 ч. |  | 0,6 | 0 °С |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 | м/с |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | =0,0426 |  | 3 | 7 |  | 0,0 | (к) |  | 4,19 | 6 ч. |  | 0,7 | 5° С |  |
|  | 4= |  |  | м/с |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,3 | 8 |  |  |  | 4,7 | 7 ч. |  | 0,8 | 10° С |  |
|  | 4 | м/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,6 | 9 |  | 5,3 | 8 ч. |  | 0,9 | 15° С |  |
|  | 7 | м/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 10 |  |  |  | 1,0 | 200С |  |
|  |  | м/с |  |  |  |  |
|  | 5,6 | 15 |  |  |  |
|  | 8 | м/с |  |  |

Свободный вылив Кол-во выброса (т) «0,0599» 0,03405 =0,07765=

Вылив в поддон (обваловку) «1,198» Н поддона -0,2х 0,681 =1,553=

Глубина зоны заражения для первичного облака и вторичного

| Скорость ветра (м/с) | Эквивалентное количество АХОВ в первичном и вторичном облаке |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |
| 1 и менее | 0,38 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 2 |  |
| 2 | 0,26 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0.79 | 0,84 | 1,1 | 1,38 |  |
| 3 | 0,22 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,89 | 1,1 |  |
| 4 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,7 | 0,96 |  |
| 5 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,69 | 0,86 |  |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |  |
| 1 и менее | 2,5 | 3,16 | 3,48 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,75 | 5,8 | 6,9 | 8 | 9,18 | 9,9 |  |
| 1 | 1,65 | 1,92 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,84 | 3,4 | 4 | 4,7 | 5,35 | 5,8 |  |
| 2 | 1,3 | 1,53 | 1,66 | 1,72 | 1,74 | 1,77 | 2,17 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,99 | 4,3 |  |
| 4 | 1,1 | 1,33 | 1,44 | 1,55 | 1,66 | 1,74 | 1,88 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,28 | 3,5 |  |
| 5 | 1 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,42 | 1,58 | 1,68 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,91 | 3 |  |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |  |
| 1 и менее | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 18,8 |  |
| 1 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,25 | 8,6 | 8,95 | 9,3 | 9,65 | 10 | 10,4 |  |
| 2 | 4,6 | 4,9 | 5,34 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,35 | 7,7 | 7,83 |  |
| 4 | 3,8 | 4 | 4,36 | 4,58 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,23 |  |
| 5 | 3,3 | 3,5 | 3,75 | 3,87 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,55 | 4,7 | 4,85 | 5 | 5,26 |  |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |  |
| 1 и менее | 19,4 | 19,5 | 20,7 | 22 | 23,2 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,6 | 23,8 |  |
| 1 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 12 | 12,8 | 13,6 | 14 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 18,7 |  |
| 2 | 7,96 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,5 | 11,9 | 13,6 |  |
| 4 | 6,46 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,62 | 10,9 |  |
| 5 | 5,53 | 5,35 | 5,7 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 9,26 |  |
| 1 и менее | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| 1 | 38,1 | 41,7 | 45,4 | 49 | 52,7 |  |
| 2 | 21 | 22,9 | 24,8 | 26,8 | 28,7 |  |
| 3 | 15,2 | 16,5 | 17,9 | 19,2 | 20,6 |  |
| 4 | 12,2 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 16,4 |  |
| 5 | 10,3 | 11 | 11,8 | 12,5 | 13,3 |  |

Общая глубина зоны возможного заражения (ЗВЗ)

а) вылив в поддон                                                                              б) вылив свободный

Глубина                    Половина                         Глубина                    Половина

для               +           глубины    = км               вторичного     +         глубины    = км

первичного                 вторичного                       облака (км)               первичного

облака (км)                  облака (км)                                                         облака (км)

Предельно-возможная глубина переноса облака (км)

| Вертикальная устойчивость | Скорость ветра (м/с) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| Инверсия(ин) | 5 | 10 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотермия (из) | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 88 |
| Конвекция(к) | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончательная глубина ЗВЗ

Она равна меньшему значению из сравниваемых глубин (п. 4, п. 5)

Площадь ЗВЗ (определяем форму и наносим на ситуационный план)

Глубина

3,14   Х            окончательная

в квадрате

Коэффициент формы ЗВЗ

Определение площади фактического заражения Sф

Sф = К8 х Г2 х N0,2

где К8-ин-0,081;

из-0,133;

к-0,235 N - время после аварии (ч)

| Скорость ветра (м/с) | Менее 0,5 | 0,6-1 | 1,1-2 | Более 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф. формы | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Форма ЗВЗ |  |  |  |  |

Потери (%)

| Условия нахождения людей | Без СИЗ | Обеспеченность СИЗ % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Открыто | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 j | 18 | 10 |
| В зданиях, ПРУ | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

Безвозвратные:     значение таблицы   х 35/100 =

Санитарные:         значение таблицы   х 65/100 =

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1, 2, МЧС России, 1994).

Интенсивность теплового излучения q (кВт · мֿ²) для пожара пролива горючей жидкости вычисляем по следующей формуле (ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»):

F

F=

F

где:

Ef    - среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт · м-2 ;

Fq    - угловой коэффициент облученности;

Fv, FH- факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно;

A, B,S,h- расчетные коэффициенты;

- коэффициент пропускания атмосферы;

F- площадь пролива, м ;

d- эффективный диаметр пролива, м;

r- расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

H- высота пламени, м;

dm - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг · м-2 · с-1 ;

g     - ускорение свободного падения, м · с-2 ;

рв   - плотность окружающего воздуха, кг · м-3 .

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 1 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 7 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 26 |
| Болевой порог | 1.4 | 100 |

Доля человеческих потерь при воздействии теплового потока от кромки горящего разлития. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего разлития. Наиболее безопасные расстояния - 20 м и более от кромки горящего разлития.

Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных природных явлений

Опасными явлениями погоды, характерными для Калужской области являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления; грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильный снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова расчетный - 240 кг/м ;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 142 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара- температура воздуха +35ºС и более.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объекта - являются гроза, смерчи, продолжительная жара и морозы.

Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать до 142 см.

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Калужская область находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3,58. Для этого класса параметры смерча составят: максимальная горизонтальная скорость вращательного движения 94,4 м/с; поступательная скорость - 23,6 м/с; длина полосы разрушений - 55,8 км; ширина полосы разрушений 1-1,5 км; максимальный перепад давлений - 109 гПа.

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система электроснабжения, повреждена аппаратура связи и оборудование, вызваны пожары или получат поражение электрическим током обслуживающий персонал. Ожидаемое количество поражений объекта молнией в год будет составлять 0,04-0,09 раз.

Смерчи могут нанести повреждения строениям, оборудованию, нанести травмы обслуживающему персоналу. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей значительно ниже.

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций.

Воздействие этих природных процессов на объект может привести к нарушению жизнедеятельности и потерям.

Воздействие этих природных процессов на объекты может привести к нарушению функционирования ОАО «КБК», ОАО «ТБФ», ОАО «ПЗБФ», ЗАО ПТФ «Калужская» , АЗС-ов и ( или) к потерям среди обслуживающего персонала.

Анализ результатов оценки риска

Анализ риска

Краткая характеристика основных определений, применяемых при анализе риска:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ;

- анализ риска - процесс идентификации опасностей и оценка риска для отдельных лиц или групп населения, имущества или окружающей природной среды;

- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса;

- максимальная гипотетическая авария, связанная с возможным выбросом опасных веществ из технологического оборудования (блока), сопровождающаяся отказом систем противоаварийной защиты и (или) реализацией ошибочных действий персонала и приводимая к максимально возможному ущербу;

- риск - мера опасности, характеризующая вероятность возникновения возможных аварий и тяжесть их последствий;

- индивидуальный риск - вероятность (частота) поражения отдельного индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий;

- коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период времени;

- социальный риск - зависимость частоты возникновения событий (F), в которых пострадало на определенном уровне не менее (N) человек, от этого числа N(обычно N≥ 10).

Величина индивидуального риска гибели персонала вследствие аварий на потенциально опасных объектах расположенных на территории «Дзержинский район»

может составлять для:

- ОАО «Птицефабрика Калужская»	-   10 -6 – 10 -5 год

- ОАО «Кондровская бумажная компания»                 -   lx 10 -4

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика»	- 8.43х 10 -7

- ОАО «Пол.-Завод, бумажная фабрика»                   -   1.7x10-7

- для населения, проживающего на ближайшей территории

- ОАО «Птицефабрика Калужская»	-10 -9 – 10 -8

- ОАО «Кондровская бумажная компания»                  - lx 10 -6

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика»	- 8.36 х 10 -7

- ОАО « Пол.- Завод, бумажная фабрика»	- 0

Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время, определяется исходя из величины индивидуального риска гибели персонала вследствие аварий на потенциально опасных объектах, от опасных факторов на вблизи расположенных объектах транспорта и опасных природных процессов и штатной численности персонала потенциально опасных объектов и населения проживающего вблизи их.

Проведенные оценки показывают, что коллективный риск в рассмотренных ситуациях составляет для:

- ОАО «Птицефабрика Калужская»	-1,7 х 10 -9 чел./год

- ОАО «Кондровская бумажная компания»                - 0,214 чел./год

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика»	- 4.1741 х 10 -7

- ОАО « Пол.-Завод, бумажная фабрика »                   - 0.214 чел./год

Величина индивидуального риска гибели персонала в следствии аварий на АЗС расположенных на территории муниципальных образований Дзержинского района может в среднем составлять за АЗС 1,17 * 10 -4 /год.

Учитывая удаленность жилых домов от АЗС и количество ГСМ, величина риска гибели среди населения менее 1-10 -8 /год.

Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время, определяется исходя из величины индивидуального риска гибели персонала АЗС вследствие аварий, от опасных факторов на вблизи расположенных объектах, транспорта и опасных природных процессов и штатной численности персонала и населения проживающего вблизи.

Проведенные оценки показывают, что коллективный риск в рассмотренных ситуациях составляет около 0,041 чел/год.

Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и

развитию аварий

Основными   факторами,   способствующими   возникновению   и   развитию   аварийных ситуаций:

- на АХУ ОАО « Птицефабрика Калужская » - является наличие в оборудовании
сжиженного и газообразного аммиака, являющегося АХОВ, что создает опасность
выброса опасного вещества при разгерметизации. Нахождение аммиака под
давлением создает опасность разгерметизации при повышении давления.
Разгерметизации оборудования и выбросу аммиака могут способствовать ошибки
персонала при проведении технологического процесса, неправильные действия в
аварийных ситуациях, нарушение герметичности трубопроводов, механические
повреждения, коррозии, посторонних вмешательств (террористических актов).

Физический износ оборудования и трубопровода может являться дополнительным фактором опасности производства.

- на АХУ ОАО « Кондровская бумажная компания » - является наличие в
оборудовании газа на территории комбината и возникновение ЧС при отказе
автоматики и последующем взрыве газа 29 м3 в котле ТЭС, аварийное разлитие
аммиака (25%) или серной кислоты из резервуаров 16м (16 тонн) в поддон,
являющимися АХОВ, что создает опасность выброса опасного вещества при
разгерметизации. Нахождение аммиака под давлением создает опасность
разгерметизации при повышении давления. Разгерметизации оборудования и выбросу
аммиака могут способствовать ошибки персонала при проведении технологического
процесса, неправильные действия в аварийных ситуациях, нарушение герметичности трубопроводов, механические повреждения, коррозии, посторонних вмешательств (террористических актов). Авария с автомобильным контейнером с хлором.

Физический износ оборудования и трубопровода может являться дополнительным фактором опасности производства

- на АХУ ОАО « Троицкая бумажная фабрика» - является наличие в оборудовании серной кислоты на складе в емкости 132 мЗ, являющегося АХОВ, что создает опасность выброса опасного вещества при разгерметизации. Нахождение серной кислоты под давлением создает опасность разгерметизации при повышении давления. Разгерметизации оборудования и выбросу серной кислоты могут способствовать ошибки персонала при проведении технологического процесса, неправильные действия в аварийных ситуациях, нарушение герметичности трубопроводов, механические повреждения, коррозии, посторонних вмешательств (террористических актов).

Физический износ оборудования и трубопровода может являться дополнительным фактором опасности производства.

- на ПОО ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» является максимальная утечка газа на территории ОАО «ПЗБФ» при отказе автоматики и последующим взрывом газа 29мЗ, наличие в производстве макулатуры - 1000 тонн.

- на АЗС предприятий и организаций, расположенных на территории муниципальных образований Дзержинского района является:

Хранение нефтепродуктов предприятиями и организациями в подземных и наземных резервуарах объемом до 100 м3 каждый, дизельного топлива - до 50 м3 .Основным источником разлива нефтепродуктов может стать разгерметизация топливозаправщика АТМЗ емкостью 5,0 м на площадке налива. Аварийный разлив нефтепродуктов на пункте налива (разгерметизация бензовоза 5 м3) и последующее возгорание. В результате разлива произойдет вылив на грунт 4 т. нефтепродуктов, ущерб - до 75 тыс. руб. В результате возгорания разлитых нефтепродуктов произойдет уничтожение ТРК, наземных строений АЗС (помещение АЗС.)

Потери персонала - до 0,041 чел/год, погибших и до 140 -8 /год пострадавших. Ущерб - до 0,5 млн. руб. При наиболее неблагоприятной ситуации может произойти одновременный разлив 5,0 т. бензина на площади 100 м2 с последующим попаданием в почву на прилегающей территории (до 2,5 тонн.) Физический износ оборудования и трубопровода может являться дополнительным фактором опасности возникновения ЧС(Н).

Внешние воздействия природного и техногенного характера

В Дзержинском районе внешними воздействиями природного характера могут быть:

- сильный ветер (скорость ветра при порывах 25м/сек и более);

- сильный гололед (отложения на проводах диаметром 20 мм и более);

- сильная метель в сочетании с сильным ветром скоростью до 15 м/сек и более, которые могут вызвать аварии на электрических сетях и привести к перерывам в подаче электроэнергии.

Однако это не приведет к возникновению аварийной ситуации на опасных объектах  муниципальных образований Дзержинского района.

Высокая температура воздуха летом может стать причиной воздействия солнечной радиации на ресиверы с аммиаком, привести к повышению давления в резервуарах и разгерметизации оборудования.

Для Калужской газонаполнительной станции ООО «Калуга-газ» хранение СУГ осуществляется в резервуарах под давлением 1,6 МПа. Наличие повышенного давления в резервуарах при хранении взрывоопасных веществ создает опасность разгерметизации оборудования от завышения давления. Воздействие солнечной энергии в летнее время на резервуары с СУГ может явиться причиной завышения давления в резервуаре и, как следствие, разгерметизация.

Для АЗС воздействие на резервуары с нефтепродуктами высоких температур не характерно (защищены, подземные), однако высокая летучесть паров ГСМ в жаркое время года понижает их взрыво-пожаро защищенность.

Территории ПОО И ВПОО МО для защиты от молний оборудованы системой молниеотводов.

Опасные объекты МО Дзержинского района расположены вне зон затопления, район не сейсмичен.

Другие природные факторы (сели, лавины, оползни и др.) для Дзержинского района не характерны.

Вероятность возникновения аварий на опасных объектах МО Дзержинского района по причинам внешнего воздействия природного характера крайне мала (<10 -6), поэтому эти ситуации не рассматривались.

События, связанные с человеческим фактором

Возможно ошибочные действия персонала ПОО могут быть причиной крупной аварии. В этом случае особую роль играет укомплектованность производства высококвалифицированным персоналом, созданием служб, ответственных за безопасную эксплуатацию производства, повышение требовательности к знаниям персонала инструкций по эксплуатации, ТБ, проведение тренировочных занятий.

К событиям, связанным с человеческим фактором, способствующим возникновению и развитию аварий на ПОО и ВПОО, относятся также невероятные организационные и проектные решению преднамеренные действия физических лиц (диверсия и т.п.).

Угроза совершения актов технологического терроризма на потенциально опасных и взрывопожароопасных объектах Российской Федерации, которые могут стать «мишенями» для террористических актов, в настоящее время является одной из самых важных проблем.

Опасности, связанные с физическим износом оборудования

Часть оборудования ПОО эксплуатируется достаточно долгое время, несмотря на то, что все оборудование выполнено из коррозиестойких материалов, возможность аварийной разгерметизации достаточно велика. Наиболее подвержены коррозии, механическим повреждениям фланцевые соединения трубопроводов.

На ВПОО (АЗС) оборудование достаточно новое и требует только регламентных работ и текущих ремонтов.

Определение типовых сценариев возможных аварий.

Под сценарием в данной работе понимается полное и формализованное описание следующих событий: фазы инициирования аварий, инициирующего события аварий, аварийного процесса и чрезвычайной ситуации, потерь при авариях, включая специфические количественные характеристики событий аварий, их пространственно-временные параметры и причиненные связи.

Типовой сценарий аварий - сценарий аварий, связанный с выбросом опасных веществ из единичного технологического оборудования (блока) с учетом регламентного срабатывания имеющихся систем противоаварийной защиты, локализации аварии и противоаварийных действий персонала.

Фаза инициирования аварий - это период времени, в течение которого происходит накопление отказов оборудования (например, накопление скрытых дефектов, появление усталостных трещин, раковин, неисправность предохранительных устройств, низкое качество проводимых ремонтных работ), отклонений от технологического регламента (например - скачкообразное повышение давления, возникновение неконтролируемых химических реакций), ошибок персонала (например - нарушение правил безопасной эксплуатации) и внешних воздействий (например - отключение электроэнергии с последующим выходом из строя системы орошения», механическое воздействие), совокупность которых приводит к возникновению инициирующего события аварий.

Инициирующее событие аварии состоит в разгерметизации системы хранения и/или переработки, отпуска опасных и легковоспламеняющихся веществ.

Аварийный процесс - процесс, при котором сырье, промежуточные продукты, продукция предприятия и отходы производства, установленное на промышленной площадке оборудование вовлекаются в результате возникновения инициирующего события аварии в не предусматриваемые технологическим регламентом процессы (прежде всего физико-химические) на промышленной площадке предприятия - взрывы, пожары, токсические выбросы, разлития и т.д.; и создают поражающие факторы - ударные, осколочные, тепловые и токсические нагрузки для персонала объекта, населения и окружающей среды, а также самого промышленного предприятия.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р22.0.05-94).

При этом проводятся мероприятия по локализации аварийного процесса и ликвидации последствий. Мероприятия, как правило, включают в себя спасательно-неотложные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне поражения, в том числе восстановление систем жизнеобеспечения и охрану общественного порядка, локализацию и ликвидацию экологических последствий.

Потери при аварии - количественные оценки последствий аварии, которые возникают в результате действия поражающих факторов аварийного процесса и действий в чрезвычайной ситуации.

Каждая аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития, при сочетании определенных условиях может быть приостановлена, может перейти в следующую стадию развития или на более высокий уровень.

Для каждой стадии развития аварии устанавливается код. В соответствии с «Перечнем видов производств, при проектировании которых должны разрабатываться специальные меры по предупреждению возможных аварийных ситуаций и ликвидации их воздействия на окружающую среду» и «Рекомендациями по определению уровня безопасности химико-технологических объектов и их противоаварийной защите» (М.: Госгортехнадзор, 1988) уровни развития аварий подразделяются следующим образом.

Первый уровень (А) - характеризуется возникновением и развитием аварийной ситуации в пределах одного технологического блока без влияния на смежные. Локализация аварийной ситуации на первом уровне возможна производственным персоналом без привлечения специальных подразделений.

Второй уровень (Б) - характеризуется развитием аварийной ситуации с выходом за пределы блока и возможным продолжением ее в пределах технологического объекта. Локализация возможна с привлечением военизированных газоспасательных, пожарных частей и других подразделений.

Третий уровень (В) - характеризуется развитием аварии с возможным разрушением смежных технологических объектов, зданий и сооружений, построенных на территории предприятия и за его пределами, а также поражением вредными веществами персонала и населения близлежащих районов. Ликвидация аварий и их последствий, операции по эвакуации и спасению людей осуществляется под руководством региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям с привлечением штаба ГО и необходимых предприятий и организаций.

Некоторые сведения о химической аварии и об опасных химических веществах.

Химическая авария - авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях и количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определённого времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда принесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Опасное химическое вещество (ОХВ) - химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания или их гибель.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раз легче воздуха. Хорошо растворяется в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м вызывает раздражении горла; 0,49 г/м - раздражение глаз; 1,2 г/м - кашель; 1,5 - 2,7 г/м приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5 - 1 часа. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения и т.д.

Первая помощь: в зоне заражения - промывание глаз водой, надевание противогаза, обильное промывание пораженных участков водой; срочный выход из зоны заражения (вывоз).

Защиту органов дыхания обеспечивают респираторы РПГ-67 КД; РУ - 67 КД ( при концентрации не более 15 ПДК ). При концентрации более 750 ПДК используются фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские ГП-5, ГП -7 с дополнительными патронами ДПГ-3.

Аварийные ситуации с АХОВ могут вызвать поражающие факторы для обслуживающего персонала, персонала потенциально опасных объектов и населения, вблизи проживающего. Площадь зоны поражения при реализации наиболее вероятного сценария развития ЧС составляет;

- ОАО «Птицефабрика Калужская»	- 27.2/1.7 км

- ОАО «Кондровская бумажная компания»                - 253/47/1.31 км2

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика»	- 500

Краткие сведения об опасных веществах, обращающихся на ГНС

| Наименование опасного вещества | Степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека |
| --- | --- |
| Пропан технический | Химическая формула СзН8. Массовая доля пропана и пропилена, согласно требований ГОСТ 20448-90 не менее 75%. Предельный углеводород, не имеющий цвета и запаха. Горюч. В смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси в объемных пределах от 2,1 до 9,5% или в весовых от 35 до 174 г/м3 при температуре 20°С, низшая теплота сгорания газовой фазы 10972 ккал/кг; температура самовоспламенения 510°С. При розливе 1 кг пропана может образоваться 28м3 взрывоопасной паровоздушной смеси при t = 20°С. Относительная плотность газа 1,562 (по отношению к воздуху). Предельно - допустимая концентрация (санитарная) ЗООмг/мЗ; предельно-допустимая взрывоопасная концентрация (по данным ВНИИПО) в аппарате 5% от нижнего предела взрываемости (или 1,85 г/мЗ), предельно-допустимая норма загазованности по предотвращению взрыва в помещении, определяемая автогазосигнализаторами не более 20% от НИВ. При взаимодействии с воздухом вызывает кислородное голодание, при значительных концентрациях в воздухе приводит к смерти от удушья. Действует на организм наркотически. При попадании жидкой фазы сжиженного газа на кожу человека происходит обморожение кожи. При попадании в глаза может привести к потере зрения |
| Бутан технический | Химическая формула С4Н10. Массовая доля пропана и пропилена, согласно требований ГОСТ 20448-90 не менее 60%. Предельный углеводород, не имеющий цвета и запаха. Горюч. В смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси в объемных пределах от 1,5 до 8,5% или в весовых от 38 до 205 г/м3 при температуре 20°С, низшая теплота сгорания газовой фазы 10845 ккал/кг; температура самовоспламенения 420°С. При розливе 1 кг пропана может образоваться 26м3 взрывоопасной паровоздушной смеси при t = 20°С. Относительная плотность газа 1,927 (по отношению к воздуху). Предельно - допустимая концентрация (санитарная) ЗООмг/мЗ; предельно-допустимая взрывоопасная концентрация (по данным ВНИИПО) в аппарате 5% от нижнего предела взрываемости (или 1,85 г/мЗ), предельно-допустимая норма загазованности по предотвращению взрыва в помещении, определяемая автогазосигнализаторами не более 20% от НПВ. При взаимодействии с воздухом вызывает кислородное голодание, при значительных концентрациях в воздухе приводит к смерти от удушья. Действует на организм наркотически. При попадании жидкой фазы сжиженного газа на кожу человека происходит обморожение кожи. При попадании в глаза может привести к потере зрения |

Аварийные ситуации с газом могут вызвать поражающие факторы для обслуживающего персонала, персонала потенциально опасных объектов и населения, вблизи проживающего. Площадь зоны поражения при реализации наиболее вероятного сценария развития ЧС, м2 ОАО « Пол- Завод. бумажная фабрика» - 253.

Риск является неизбежным сопутствующим фактором паспорта безопасности. Цель управления риском - предотвращение или уменьшение травматизма, разрушений материальных объектов, потерь имущества и вредного воздействия на окружающую среду. Степень риска аварии сложной технической системы для которой, как правило, присуще наличие множества опасностей, определяется на основе анализа совокупности показателей рисков, выявленных при анализе нежелательных событий. Для количественной оценки риска промышленного объекта, использовались методики, явившиеся результатом научных исследований проводимых в рамках Государственной научно-технической программы «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф».

Используя методы расчета и зависимости, содержащиеся в перечне выше НТД, определены «наихудшие условия», с точки зрения последствий аварий по каждой составляющей опасных объектов, в частности последствия:

- распространения облака ОВ;

- теплового излучения «огневого шара»;

- воздушной ударной волны, образующейся в результате взрывных превращений облаков газопаровоздушных смесей;

- теплового излучения сгорающих облаков газопаровоздушных смесей;

- осколки и обломки оборудования, а также зданий и сооружений, образующиеся в результате взрыва парогазового облака;

- осколки, образующиеся при взрыве сосуда под давлением.

Наибольшую опасность представляют аварии с выбросом аммиака, так при этом происходит образование облака ОВ, в результате действия которой наблюдается поражение персонала. Такие сценарии составляют 1,19% от общего числа аварий. Величинами, характеризующими взрывные превращения облаков ТВС, являются избыточное давление Ар и импульс волны - i.

Избыточное давление Ар, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывалось по формуле:

Ар = р0 (0,8 m 0,33/г + 3m 0,66 /r 2 + m прг3),

- где р0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

- г - расстояние от геометрического центра газовоздушного облака, м;

- mпр - масса газа, участвующая во взрыве, которая определяется как: mпр=mr,n *Z

- mr,n - масса газа опустившего в облако

Z - коэффициент участия, равный 0,1 для незамкнутых пространств и равный 0,5 для производственных помещений. Импульс волны давления i, Па *с, рассчитывался по формуле:

i = 123 mnp 0,66 /r

Исходя из значений (р и i, вычислялось значение «пробит» - функцией Рг по формуле:

Рг = 5-0,26 In (V),

(р - избыточное давление Па;

i - импульс волны давления Па*с

В соответствии со значениями «пробит» - функции, определялась условная вероятность смертельного поражения в открытом пространстве. Сценарии с образованием «огневых шаров» рассчитывались так: Радиус огневого шара, R,m :

R = 3,2*m0,325 Время существования огневого шара t, с:

t = 0,85*m0,26

где m = 0,6 М, М-масса вещества, участвующего в аварии, кг индекс дозы теплового излучения, i:

i = t(QoR2/x2)4/3

где х - расстояние от центра огневого шара, м

Qo - тепловой поток на поверхности огневого шара, кВт/м2, для пропана составляет 195 кВт/м2

Условная вероятность смертельного поражения людей Л,% от действия тепловых потоков.

Воздействие тепловых потоков огневого шара на здания и сооружения оценивается, согласно методике 2, при времени существования огневого шара > 15 с.

Оценка возможного числа пострадавших, с учётом смертельно поражённых, среди персонала и населения в случаи аварии.

Для определения структуры потерь персонала потенциально опасных

объектов, взрывопожароопасных и прилегающих производственных объектов, а также населения по степени тяжести поражения использованы зависимости между интенсивностями полей поражающих факторов и вероятностями поражения человека той или иной степени тяжести, получение на основе обобщения критериев поражения человека при крупных производственных авариях.

При проведении количественной оценки показателей риска были приняты следующие предпосылки:

- условная вероятность аварии во время функционирования для ОАО и АЗС принимается равной 0,6 (период рабочего времени), а в нерабочее время равной 0,4;

- год условно делится на два периода - зима, лето, при этом реализация аварии в эти периоды равновероятна;

- атмосферные условия;

- характеристика местности;

- количество людей, находящихся на промышленных объектах, окружающие потенциально опасные ОАО (объекты) и АЗС в период времени с 8.00 до 20.00 (рабочее время), принимается равным наибольшей работающей смене, в остальное время равным 3% от общей численности персонала для потенциально опасных ОАО (объектов), 20% от общей численности персонала АЗС;

- плотность населения (находящихся на открытой местности вблизи людей);

- индивидуальный риск рассчитывается для летального исхода;

- в качестве факторов, определяющих летальный исход, рассматривалось поражающее действие отравляющих веществ.

Число смертельных исходов при авариях с выбросом ОВ определялось с помощью «Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях на ХОО» ГУ МЧС России по Калужской области 2000 г., составленной на основании ДНШ - 14/6. На этот показатель влияют как время существования поражающих данных аварий, так и величины наличия ОВ. Расчеты показывают, что при развитии аварий по выбранным сценариям смертельное поражение получают люди, оказавшиеся непосредственно в зоне АХУ.

Число смертельных исходов при авариях с образованием «огневого шара» и горящего разлития определялось с помощью «Методики оценки последствий аварий на взрыпожароопасных объектах», МЧС 1994 г. На этот показатель влияют как время существования поражающих данных аварий, так и величины воздействия образующихся тепловых потоков. Расчеты показывают, что при развитии аварий по выбранным сценариям смертельное поражение получают люди, оказавшиеся непосредственно в зоне существования «огневого шара», либо в зоне горящего разлития.

При проведении анализа риска, рассматривались различные сценарии аварий. Каждому сценарию аварии предписывалась своя частота реализации X, 1/год, и вероятностная зона поражения Р(х,у), которая рассчитывалась исходя из физических процессов протекания аварий и характеристики негативного воздействия на человека или другие субъекты воздействия. Для получения поля потенциального территориального риска R (х,у) проводилось суммирование всех вероятностных зон поражения с учетом частоты их реализации на рассматриваемой территории: R (х,у) = 2 X] Pj (x,y).

Для оценки риска была рассмотрена зависимость распределения персонала (населения) N (х,у) на рассматриваемой территории. Это распределение отражает количество субъектов воздействия, находящихся в конкретном месте в среднем в год. Коллективный риск был определен так F-JsN(x,y)R(x,y)ds.

Для определения среднего показателя индивидуального риска для субъектов воздействия N из всех субъектов следует выделить только ту часть NR, которая подвергается риску. Это связано с тем, что определённая часть субъектов может находиться за пределами негативного влияния опасного производственного объекта. Nr = JsN(x,y)ds,GR(x,y)>0

Средний индивидуальный риск оценивается как R= Find/NR. Эта информация важна для оценки количества субъектов, находящихся под высоким уровнем риска. Более того, распределение субъектов по территории весьма неравномерно, и по этой причине в ряде случаев все субъекты могут быть разбиты на группы по их территориальной или производительной специфики. Для каждого территориального распределения Nr(x,y) групп субъектов можно определить показатели коллективного Fr и индивидуального Nr ind риска.

Социальный риск представляет собой зависимость вероятности гибели определенного числа людей от этого числа, и определяется для групп, где число погибших ожидается не менее 10 (так называется «F(N) - кривая»).

1.	ОАО «Троицкая бумажная фабрика»:

- индивидуальный риск для персонала объекта, год -1 - 8.43х 10-7

- индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год -1-8,36х10-7

- коллективный риск - 4,1741х10-7

- социальный риск - 4,1741х10-7

2.	ОАО « Полотняно-Заводская бумажная фабрика»:

- индивидуальный риск для персонала объекта, год -1 - 1.7 х 10 -4;

- индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год -1 - 0 коллективный риск - 0,214

- социальный риск - 0,214

3.	ОАО « Кондровская бумажная компания»:

- индивидуальный риск для персонала объекта, год -1 - 1.7 х 10 -4;

- -индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год -1 - 0

- коллективный риск - 0,214

- социальный риск - 0,214

4.	ОАО « Птицефабрика Калужская»:

- индивидуальный риск для персонала объекта, год -1 - 0,4 х 10-3;

- индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год -1 - 0 -коллективный риск - 0, 72х 10 -4

- социальный риск -  0,72х 10 -4

5.	Для АЗС:

- коллективный риск поражения персонала составит - 0,041 чел/год

- уровень индивидуального риска не превышает - 1,17*10 -4 год -1

6.	Калужская газонаполнительная станция ООО «Калуга-газ»

При расчете рисков (основание Декларация промбезопасности Калужской ГНС per. № А61-40052-001, А61-40052-023 госреестра) были проведены корректировки теоретических зон аварийного поражения с учетом экранируемого действия зданий и сооружений. В различных зонах индивидуальный риск персонала ГНС составляет от 1,08*10-11 до 8,5*10-5 год -1. Величина коллективного риска по территории ГНС находится в пределах от 2,16*10-11 2,55*10 -4 год -1. Риск аварий, инициируемых такими явлениями как землетрясение, падение самолета (или другого летательного аппарата), диверсия для данного региона крайне мал и оценивается величиной порядка 10-8год-1.

Рассчитан социальный риск на основании приведенного ниже соотношения:

S = ( Q (Аi), где:

1=1

i- число ветвей логической схемы ("дерева событий"), для которого ожидаемое число

погибших > 10;

Q (Aj) - вероятность реализации в течении года 1-й ветви логической схемы, год-1.

Рассчитанный таким образом социальный риск лежит в пределах от 1,08*10-10

до 2,7*10-8.

Учитывая, что ГНС расположен по границе г. Калуги, весь персонал и проживающее вблизи ГНС население принадлежит г. Калуге была построена зависимость вероятной гибели группы из N человек -F(N) от этого числа N(N<10). Социальный риск представлен в виде полученной F(N) - зависимости (приложения к ПБ).

Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций

Территория Дзержинского района характеризуется со средней потенциальной опасностью вследствие наличия потенциально опасных объектов - ОАО «Кондровская бумажная компания», ОАО «Троицкая бумажная фабрика», ОАО «Птицефабрика Калужская», ОАО «Полотняно- Заводская бумажная фабрика», Калужская газонаполнительная станция ООО «Калуга-газ», автозаправочные станции, использующие в производстве АХОВ и взрыво-пожароопасные вещества,

Объемы АХОВ – (аммиака, серной кислоты, хлор), находящиеся в производстве ПОО, объект с большим объемом бутана и пропана, расположенного в г. Кондрово, вне жилой зоны, в основном, не влияющие на жизнедеятельность населения Дзержинского района и 18 взрывопожароопасных объектов - АЗС находящихся на значительном удалении от жилых построек и имеющих хорошо защищенные хранилища ГСМ.

Показатели наиболее опасного и вероятного сценария на опасных объектах составят:

а)	для ОАО «Птицефабрика Калужская»

- при разрушении дренажного ресивера - 9x10 -2 в год

- частота наиболее опасного сценария ЧС - (1.64- 4,0) х 10 -4год - количество опасного вещества, участвующего в ЧС (тонн) -1.3 -возможное кол-во погибших среди персонала - 2

- возможное кол-во пострадавших среди персонала - 10

- величина возможного ущерба - 1000 МРОТ

б)	для ОАО « Кондровская бумажная компания»

- частота наиболее опасного сценария ЧС - 1x10 -4 год

- количество опасного вещества, участвующего в ЧС (тонн) - 1,0 -возможное кол-во погибших среди персонала - 99

- возможное кол-во пострадавших среди персонала - 183

- площадь зон действия поражающих факторов, км2 - 1,31

- предельно возможная глубина заражения АХОВ, км - 4,65

- ожидаемое время прихода зараженного облака, мин. - 2

в)	для ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»

- частота наиболее опасного сценария ЧС -2, 1x10 -5 год

- количество опасного вещества, участвующего в ЧС (тонн) - 29 м3 (21,2 кг.)

- возможное кол-во погибших среди персонала - 2

- возможное кол-во пострадавших среди персонала - 3

- площадь зон действия поражающих факторов, м2 - 253

-	величина возможного ущерба - 769300

г)	для ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

- частота наиболее опасного сценария ЧС - 1, 344x10 -6 год

- количество опасного вещества, участвующего в ЧС (тонн) - 132

- возможное кол-во погибших среди персонала - 5

- возможное кол-во пострадавших среди персонала - 90

- количество погибших среди населения - 20 - 25

- возможное кол-во пострадавших среди населения - 305

- величина возможного ущерба - менее 1 млн. Руб.

б) для АЗС

Аварии на АЗС расположенные на территории  Дзержинского района (резервуары в среднем по 25м3, подземный способ хранения) -  взрыв ГСМ (наиболее опасный сценарий). Расчет произведен по усредненным данным. Количество ГСМ, участвующих в аварии, т - 17. Зоны действия поражающих факторов:

- зона полных разрушений, м -              12

- зона сильных разрушений, м -	20

- зона средних разрушений, м -	35

- зона слабых разрушений, м -	65

- зона поражения с вероятностью 99% (открытая местность), м	- 10

- зона поражения с вероятностью 50% (открытая местность), м	- 21

- порог поражения (открытая местность), м	- 33

- величина риска гибели среди населения менее	    -   1 * 10 -6/г.

Учитывая, что железная дорога, проходящая по территории района, в настоящее время не используется для перевозки большого количества опасных веществ, можно сделать вывод, что наибольшей опасностью для населения муниципальных образований «Дзержинского района» будут опасные грузы, перевозимые автомобильным транспортом по основным автодорогам района.

Основное оборудование опасных производственных объектов - емкостное, насосное, трубопроводная система и арматура находятся в эксплуатации, работо - и ремонтноспособны.

Всесторонняя оценка риска аварий, принятых мер по предупреждению аварий и готовность сил и средств муниципальных образований « Дзержинского района» к действиям по локализации и ликвидации аварий показали, что уровень организации эксплуатации опасных производственных объектов в основном соответствуют требованиям промышленной безопасности.

Наибольшему риску подвергаются люди и объекты в результате возникновения и развития аварий на ОПО согласно наиболее опасному сценарию.

Наиболее опасные составляющие муниципальных образований «Дзержинского района» были определены на основе следующих оценок опасных производственных объектов:

-	максимальных размеров вероятных зон действия опасных производственных
факторов;

- расположение опасных составляющих;

- наиболее опасных сценариев развития аварий;

- количество людей, попадающих в зоны поражения;

-величины возможного материального ущерба.

Наиболее опасной  составляющей  опасных  производственных  объектов является резервуарный парк, технологическая система приема и слива опасных веществ. Наибольшие показатели риска будут приходиться на аварии с полным разрушением резервуаров для хранения, автомобильных цистерн.

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте

Наибольшее влияние на зоны действия основных поражающих факторов оказывает в основном количество опасного вещества, участвующего в аварии, параметры и его агрегатное состояние, а также место аварии. К факторам, увеличивающим риск, можно отнести:

- наличие в обращении опасных химических веществ;

- брак строительно-монтажных работ;

- старение и износ оборудования, коррозия;

- невысокая профессиональная подготовка персонала.

К факторам, уменьшающим риск, можно отнести:

-организация процесса приема и выдачи технических жидкостей через специальное заправочное оборудование и трубопроводы;

- дистанционное управление процессом слива и выдачи;

- наличие систем контроля;

- снижение до минимума присутствие человека в зонах слива;

- налаженная система профессиональной подготовки и переподготовки аварийно-спасательных служб, сил локализации и ликвидации аварий, производственных кадров;

-	своевременная локализация мест аварий и ликвидация их последствий. Территории ОПО МО района хорошо проветриваются по всему периметру.

Присутствие вредных веществ в рабочих зонах не превышают предельно допустимые нормы в соответствии с ГОСТ 12.1.005-75.

В случае обнаружения загазованности в зданиях ОПО следует:

-	проветрить здания естественной вентиляцией (открыть двери, окна), при обнаружении загазованности вне помещений провести эвакуацию обслуживающего персонала в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- хранение в помещениях связанных с обращением химически опасных веществ средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В для защиты от ОВ, РВ. БС;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- прекратить операции слива, определить источник повышенной опасности, при необходимости освободить территории ОПО от автотранспорта и людей.

Для быстрого подъезда и необходимого маневрирования автотранспорта территории ОПО имеют въезды и выезды шириною 8 и более метров. Радиус поворотных площадок составляет более 6 м. Подобная планировка автодорог на подъездах и на территории ОПО позволяет быстро и достаточно безопасно обеспечивать при возможных аварийных ситуациях подъезд пожарных автомашин и машин аварийно-технических служб.

Организация наблюдения и контроля за обстановкой на предприятии и вблизи его

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства РФ от 10.03.1999г № 263 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», (статья 9 ФЗ. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта), руководство опасных производственных объектов должно:

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

- предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних, подозрительных лиц;

- обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

-	заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

-	приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по предписанию органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

- принимать участие в техническом расследовании причин аварий на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

- анализировать причины возникновения инцидентов на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

-	своевременно информировать в установленном порядке органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

-	представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Организация обучения и подготовки аварийных формирований и ремонтных служб к действиям в условиях ЧС

К обслуживанию АХУ на потенциально опасных объектах расположенных на территории Дзержинского района, основного технологического оборудования Калужской газонаполнительной станции ООО «Калуга-газ» и АЗС допускать лиц, изучившие техническую документацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и допущенные к самостоятельной работе.

При заступлении на дежурство ежедневно проводить инструктаж персонала по мерам безопасности и действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и ЧС.

Ежеквартально проводить учебные тренировки внештатных формирований по действиям в случаях ЧС.

Ежегодно проводить инструкторско-методические занятия с принятием зачетов по знанию мер безопасности и инструкций по действиям персонала ОПО при ЧС.

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне (для территорий, не отнесенных к группам по ГО):

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по ГО расположенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территорий, указанных в 1 абзаце.

- соблюдение требований СниП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» при проектировании и застройке населенных пунктов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

III. Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации

## III. 1 Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных пунктов;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) необходимо предусматривать в пределах городской черты Кондрово и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведение, электроэнергией, газом в больших количествах;

- размер санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие негативного влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо - и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земли историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе на землях населенных пунктов. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

- пригородной зеленой зоны;

- прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех населенных пунктов, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом. Основную роль в формировании рекреационных систем на территории района играет национальный парк «Угра», на территории которого сосредоточены основные ресурсы для отдыха и туризма.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Угра, Суходрев, Шаня | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами | Ландшафты моренных равнин Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. Возможность гелиотерапии |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных пунктов. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями, необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

Остальные территории Муниципального района используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий (ст. 7, Земельного кодекса).

## III. 2 Социально-экономическая характеристика Дзержинского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

### III. 2.1 Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Дзержинский район многоплановый, многоотраслевой и относится к промышленно развитым. Это обстоятельство делает экономику устойчивой к любым видам потрясений.

Это исторический Центр бумажного производства России. В настоящее время отрасль представлена Кондровским и Полотняно-заводским бумажными предприятиями и Троицкой бумажной фабрикой. Широкое развитие в Дзержинском районе получили добыча нерудных строительных материалов и их переработка (Пятовский, Полотняный завод, Кондрово, Куровской, Товарково). В Товаркове есть пластмассовый завод «Строймашполимер» и завод текстильного машиностроения, в поселке Льва Толстого– мебельная фабрика. Предприятие пищевой промышленности представлены кондитерской фабрикой «Натали» (Полотняный завод), Остроженским спиртзаводом, молочным заводом и мясокомбинатом (Кондрово).

Высокий уровень извлечения полезных ископаемых из недр наблюдался в Дзержинском районе в 2006 году - (48,8%) (в пригородной зоне Калуги (18,6%), Малоярославецком (9%), Тарусском (5%) и Ферзиковском (2%) районах). В силу этого основной горнодобывающий центр области, в который входят 6 карьеров по добыче строительных известняков, сложился на территории Дзержинского района, в границах Полотняно-Заводской и Пятовской групп месторождений.

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 70 промышленных предприятий, в том числе 37 предприятий малого бизнеса. Объем промышленной продукции, отгруженной крупными и средними предприятиями в 2006 году, составил 6,7 млрд. рублей, или 126,2 % к уровню предыдущего года.

Крупные предприятия сосредоточены в г. Кондрово, п. Полотняный Завод, п. Пятовский, п. Товарково, с. Льва-Толстого, д. Жилетово.

Наиболее крупным предприятием в Дзержинском районе является ОАО "Кондровская бумажная компания" - многоплановое предприятие с высоким уровнем технологий производства, крупнейший производитель бумаги и бумажных изделий не только в России, но и в странах Содружества.

Основные сферы деловой активности компании представлены четырьмя направлениями, обеспечивающими выпуск более 200 видов различных изделий высокого качества:

- Производство гофрокартона и гофротары;

- Производство бумаги санитарно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и изделий из нее;

- Изготовление технических видов бумаг;

- Выпуск медицинских изделий одноразового использования.

Опыт работы и производственный потенциал компании в сфере производства изделий санитарно-гигиенического назначения, гофрокартона, продукции медицинского назначения, позволяет гарантированно удовлетворять растущий спрос на рынке РФ и стран СНГ.

Сегодня продукцию ОАО "Кондровская бумажная компания" знают во многих странах мира. Компания - постоянный участник международных выставок и ярмарок, входит в состав предприятий, имеющих статус "Лидер Российской экономики". Подготовительный комитет 12-го Международного Приза Европы "За качество" назвал кондровскую бумажную компанию достойной этой международной награды в 1998 году.

В настоящее время ОАО «Кондровская бумажная компания» входит в состав лесопромышленной компании "Континенталь менеджмент", является многопрофильным предприятием с высоким уровнем технологий.

Экономическая база представлена следующими предприятиями:

Сведения о предприятиях, организациях и учреждениях ГП «Город Кондрово»

| № пп | Наименование предприятий, учреждений, организаций Организационно-правовая форма - собственность | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Кондровская бумажная компания» | 1355 |
| 2. | ОАО «Троицкая бумажная фабрика» | 639 |
| 3. | ООО «Гигиена - Сервис» | 269 |
| 4. | ОАО «Кондровский хлебокомбинат» | 120 |
| 5. | ЗАО «Здравмедтех К» | 94 |
| 6. | ООО «Энергобумпром» | 31 |
| 7. | ООО «Фирма «Веста» | 65 |
| 8. | ООО «Пищепак» | 45 |
| 9. | ООО «Золушка» | 4 |
| 10. | ЗАО «Совпродпром» | 22 |
| 11. | ООО «Кондровомолоко» | 20 |
| 12. | Филиал ГУП «Калугавтодор» | 40 |
| 13. | ЗАО «Кондровская ПМК» | 45 |
| 14. | ООО «ГАС» | 41 |
| 15. | ООО «Сельхозмонтаж» | 12 |
| 16. | ООО «Спецстрой» | 52 |
| 17. | ООО «Электролюкс» | 37 |
| 18. | ОАО «Автотранспортное предприятие» Автовокзал | 64 |
| 19. | ЗАО «Автомобилист» | 48 |
| 20. | ООО «Трансснаб» | 10 |
| 21. | ОАО «Центртелеком» ЦУС № 3 | 167 |
| 22. | Дзержинский районный узел почтовой связи | 149 |
| 23. | ДМУП «Районная аптека» | 42 |
| 24. | Копейка | 12 |
| 25. | Кондровское ПОСПО | 65 |
| 26. | ООО «Дом торговли «Дружба» | 26 |
| 27. | ООО «Вероника» | 9 |
| 28. | Сеть магазинов Лукоморье | 20 |
| 29. | ООО «Каскад» | 10 |
| 30. | ООО «Кондровский хлеб» | 10 |
| 31. | ООО «Магис» | 10 |
| 32. | Оптовый магазин ИЧП | 8 |
| 33. | Сеть магазинов ЧП | 10 |
| 34. | Магазин «Птичий мир» | 5 |
| 35. | «Кристина» ЧП | 5 |
| 36. | Сеть магазинов «Стимул»-2 и «Татьяна», ЧП | 10 |
| 37. | Сеть магазинов «Лукоморье», «Смак», ЧП | 20 |
| 38. | «Славянский», ЧП | 5 |
| 39. | Сеть магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер») | 20 |
| 40. | Сеть магазинов «Все для дома» | 15 |
| 41. | Сеть магазинов «Каскад» | 12 |
| 42. | Сеть магазинов «Василиса и Мария» | 15 |
| 43. | Магазин LG | 10 |
| 44. | Кафе «Надежда», ЧП | 5 |
| 45. | Кафе «Райский уголок» ЧП | 5 |
| 46. | Кафе «Уют» | 5 |
| 47. | Кафе «Теремок» | 5 |
| 48. | Кафе «Орион», ЧП | 5 |
| 49. | МУП «Кондровские тепловые сети» | 47 |
| 50. | МУП «Кондровское городское коммунальное хозяйство» | 150 |
| 51. | МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» | 21 |
| 52. | Филиал ОАО «Калугаоблгаз» «Кондровомежрайгаз» | 216 |
| 55. | Кондровский цех «Калугаоблводоканал» | 187 |
| 56. | МУП коммунального хозяйства Дзержинского района | 4 |
| 57. | Филиал «Калугаэнерго» | 34 |
| 58. | МУ здравоохранения «Центральная районная больница Дзерж. района» | 368 |
| 59. | ТО ТУ «Роспотребнадзора» | 34 |
| 60. | ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Дзержинскому району Калужской области | 40 |
| 61. | Районная управа MP «Дзержинский район» | 33 |
| 62. | Комитет по социальной защите населения Дзерж.р-на | 20 |
| 63. | Отделение федерального казначейства по Дзержинскому району | 23 |
| 64. | ИМНС РФ по Дзержинскому району | 53 |
| 65. | Городская управа ГП «Город Кондрово» | 23 |
| 66. | ГУ «Отдел внутренних дел Дзержинского района | 115 |
| 67. | ГУ Отдел вневед. охраны при ОВД Дзержинского района | 132 |
| 68. | Прокуратура | 20 |
| 69. | Нарсуд | 50 |
| 70. | МУП Редакция районной газеты «Новое время» | 17 |
| 71. | ГУ Калужский фонд обязательного медицинского страхования «Росно» | 9 |
| 72. | Дзержинский филиал ОАО «Росгосстрах-Калуга» | 23 |
| 73. | Страховое общество «Россия» | 12 |
| 74. | Дзержинское отделение № 5607 СБ РФ | 128 |
| 75. | Газэнергобанк | 9 |
| 76. | Национальный расчетный банк КБ | 15 |
| 77. | ГУ «Дзержинский районный отдел государственной статистики» | 10 |
| 78. | ГУ «Дзержинский районный центр занятости населения» | 12 |
| 79. | ГУ Дзержинская районная станция по борьбе с болезнями животных | 62 |
| 80. | ГУ Дзержинская районная государственная семенная инспекция | 10 |
| 81. | ГУ Дзержинский лесхоз | 97 |
| 82. | ООО «Сельхозлес» | 42 |
| 83. | КП «Бюро технической инвентаризации» | 26 |
| 84. | ООО «Фирма «Риэлт» | 14 |
| 85. | ООО «Мера» | 13 |
| 86. | МУП «Райтопсбыт» | 8 |
| 87. | ГИБДД |  |
| 88. | Кондровская автошкола Калужского областного совета РОСТО | 15 |
| 89. | МУП «Гостиница» |  |
| 90. | Бани Рынок |  |
| Численность работающих, ГП «г. Кондрово» |
| № | Отрасли по ОКВЭДам : | 2006 год | 2007год |
| 1 | Производства обрабатывающие | 2628 | 2628 |
| 2 | Производство и распределение электроэнергии , газа и воды | 551 | 552 |
| 3 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 254 | 250 |
| 4 | Строительство | 28 | 29 |
| 5 | Торговля розничная и оптовая | 323 | 326 |
| 6 | Транспорт и связь | 199 | 199 |
| 7 | Здравоохранение | 559 | 561 |
| 8 | Образование | 622 | 624 |
| 9 | Операции с недвижимым имуществом | 27 | 27 |
| 10 | Финансовая деятельность | 148 | 148 |
| 11 | Другие виды экономической деятельности | 306 | 304 |
| 12 | Обеспечение военной безопасности | 748 | 750 |
|  | Итого | 6393 | 6398 |

| Перечень промышленных предприятий, расположенных на территории городского поселения «Поселок Полотняный Завод» |
| --- |
| № | Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес | Численность работников |
|  |  |  |  | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| 1. | ОАО «ПЗБФ» | Производство бумажно-беловых изделий | ул. Трудовая, 2 | 748 | 802 | 786 |
| 2. | ЗАО «Геоком» | Производство наполнителей для медицинской и лакокрасочной промышленности | ул. Слободка, 111 | 154 | 415 | 480 |
| 3. | ООО «ЭТЕК-ЛТД» | Производство продукции для водоснабжения и водоотведения | ул. Слободка, 115а | 125 | 201 | 250 |
| 4. | ООО НПФ «Экополимер» | Производство продукции для водоснабжения и водоотведения | ул. Слободка, 1156 | 40 | Н.д. | Н.д. |
| 5. | ООО «Минерал-2000» | Производство минерального порошка | п. Полотняный Завод | 24 | Н.д. | Н.д. |
| 6. | ОАО «Победа» | Производство парафинированной и текстурной бумаги | ул.Луначарского, 86 | 25 | Н.д. | Н.д. |
| 7. | ООО «Полотняно-Заводская фабрика бумажных изделий» | Производство бумажно-беловых изделий | ул. Новый Бор, 4 | 17 | Н.д. | Н.д. |
| 8. | ООО «Стройлес» | Деревообработка | ул. Слободка, 115 | 18 | Н.д. | Н.д. |
| 9. | ЗАО «Втормет» | Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов | ул. Горняк | 13 | Н.д. | Н.д. |

Список предприятий и организаций ГП «Поселок Товарково»

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» | Ул. Ленина Ул. Туркестанская, 1 |
| ООО «Дробильно-сортировочный завод» | Промышленный мкр. |
| ООО «Промэнерго СМП» | Промышленный мкр. |
| ООО «Товарковская керамика» | Промышленный мкр. |
| ЗАО «Фильтр» | Промышленный мкр. |
| ООО «Калуга-Лада» | Промышленный мкр. |
| ООО «Научно-производственный комплекс-Центр» | Ул. Туркестанская 7-93 |
| ООО «Фирма Света» | Ул. Октябрьская |
| ООО Научно-производственная фирма «3TRK» | Мкр. Первомайский |
| ООО «Прометей» | Ул. Лесная .21 |
| Калужский завод «Ремпутьмаш» филиал ОАО «РЖД» | Ул. Дзержинского |
| ООО «Плазма» | Ул. Октябрьская |
| ООО «Профкомплект» | Мкр. Молодежный |
| ООО «Репка» | Ул. Ленина,13 |
| МОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» | Ул. Ленина |
| ООО «Нега» | Ул. Ленина |
| ООО «Ремкотломонтаж» | Уд. Туркестанская,3-45 |
| ООО «БиСМарк» | Ул. Туркестанскэя |
| ООО Дробильно-сортировочный завод Строммашполимер | Мкр. Промышленный |
| ФГУ «Лечебное исправительное учреждение №1 УФ службы исполнения наказаний по Кал. облати» | Ул. Дзержинского |
| ООО «Вика» | Мкр. Первомайский |
| Муниципальное унитарное предприятие комму начального хозяйства п. Товарково | Ул. Ленина |
| ООО «Полимерсталь» | Мкр. Промышленный |

| ООО «Восточный ветер» | Мкр. Промышленный |
| --- | --- |
| ООО частное охранное предприятие «Легион» | Ул. Ленина |
| ООО «Технология безопасности» | Ул. Советская |
| ООО «Экспресс-Системы» | Ул. Центральная |
| ООО «Спика» | Мкр. Первомайский |
| Общественная организация ТСТ и ВПЦ Калужской Областной организации РОСТО | Ул. Ленина |
| ГП «Калугаоблводоканал» | Мкр. Первомайский, 4 |
| Газовый участок п. Товарково | Ул. Октябрьская, 32 |
| Пожарная часть 35 | Ул. Октябрьская |
| ООО «Трубопласт» | Промышленный мкр., 3 |
| ЗАО «Славная трапеза» |  |
| Товарковское отделение милиции | Ул. Ленина, 15 |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» Калужское отделение Товарковский участок | Ул. Ленина, 22 а |
| Товарковский участок «Калужская сбытовая компания» | Ул. Ленина |
| Сберкасса |  |
| Телеграф |  |
| Почта |  |
| ООО «Фирма ЭТЕК-ПЛЮС-предприятие религиозного объединения» |  |
| ООО «РЕСКОР» | Ул. Туркестанская |
| Районная больница (п.Товарково) | Мкр. Молодежный |

| ООО «КАСАМ Aвтo» | Мкр. Промышленный |
| --- | --- |
| ООО «Близнец» | Ул. Туркестанская |
| ООО «Горная компания «Брусень» | Ул. Строителей |
| ООО «Ассорти» | Ул. Центральная |
| ООО «Тройка» | Мкр. Первомайский 1 |
| ООО «КиоскПей» | Ул. Ленина |
| ООО «Алекс Авто» | Мкр, Промышленный |
| ООО «Спецсбыт» | Ул. Центральная |
| ООО «Катюша» | Ул. Первомайская |
| ООО «Торговый дом Артём» | Мкр. Первомайский |
| ООО «Милекс» | Ул. Строителей |
| ООО «Эталон» | Ул. Центральная |
| Поселковое Собрание городского поселения «Поселок Товарково» | Ул. Туркестанская |
| ООО «Союз предпринимателей «Товарково» | Ул. Ленина |
| ООО «ЖилСтройСервис» | Ул. Центральная |
| ООО «Риэлт-Мастер» | Мкр. Первомайский |
| ООО «Моя семья» | Мкр. Первомайский |
| ООО «Е-ПЭЙ» | Ул. Ленина |
| ООО «Электросила» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Факт» | Ул. Туркестанская |
| ООО «КИПАРИС» | Мкр. Промышлеиный |
| ООО «Фельс Известь» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Технопласт» | Мкр. Промышленный |
| ООО «ЭКМА-РОС» | Ул. Ленина |
| ООО Детский баскетбольный клуб «ОЛИМП» | Мкр. Первомайский |

| ООО «Престиж» | Ул. Октябрьская |
| --- | --- |
| ФГУ «Исправительная колония №2 УФ службы исполнения наказания по Калужской области» | Ул. Дзержинского |
| ООО «Содружество» | Ул. Туркестанская |
| ООО «Строммашполимер» | Промышленный мкр. 3 |
| ООО «ИнтерСила» | Промышленный мкр. 81 |
| ООО «Муниципально – коммерческий оптово-розничный центр» | Ул. Ленина |
| ООО «КАТРИ» | Ул. Октябрьская |
| ООО «МАГ» | Ул. Строителей, 3 |
| ООО «Мастер» | Ул. Туркестанская, 6а, 6 |
| ООО «Керамика СМП» | Мкр. Промышленный |
| Садоводческое товарищество ТПК Строммашполимер «Угра-1» | Ул. Туркестанская |
| ООО «ЭКО-полимер» | Ул. Первомайская |
| ООО «Медфарм» | Территория ТРБ |
| ГУП учреждения ИТ-55/3 ГУИН Минюста России по УИН Калужской области | Ул. Дзержинского |
| ФГУ «Исправительная колония №3 УФ службы исполнения наказания по Калужской области» | Ул. Дзержинского |
| ООО «Интерконтракт» | Ул. Ленина |
| ООО «Мебиус» | Ул. Ленина |
| ООО «Олерон» | Ул. Ленина |
| ООО «Фирма ЭТЕК ЛТД» | Мкр. Первомайский |
| ООО «Бентонит-Плюс» | Ул. Советская |
| ООО «Фрами» | Мкр. Промышленный, 69 |
| ООО «АГАТ ПЛЮС» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Калужский деревообрабатывающий завод» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Эртле» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Старт-Ойл» | Ул. Туркестанская |
| ООО «ПРОБИОТОН» | Ул. Пионерская |
| ООО «СпецСтройТранс» | Ул. Строителей |
| ООО «БИФИЛЮКС» | Мкр. Молодежный |
| ООО «Автоснаб» | Мкр. Промышленный |
| ООО «ВитаСтом» | Ул. Советская |
| ООО «Дизайнпроект» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Профмонтаж» | Мкр. Промышленный |
| ООО «Корейские автомобили» | Мкр. Промышленный |
| ООО «ВитМак» | Ул. Советская |
| ООО «ГИК» | Ул. Строителей |
| ООО «БИОС» | Ул. Советская |
| ООО «АЛГА» | Ул. Туркестанская |
| ООО «Линолеум» | Ул. Туркестанская |
| ООО «Профиль М» | Ул. Советская |
| ООО «Парадиз» | Ул. Ленина |

Список предприятий и организаций ГП  «Поселок Куровской»

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| обрабатывающие производства |
| 1. | ОАО «Куровской завод керамзитового гравия» |
| 2. | ООО «Стройдеталь» |
| 3. | ООО «Мобильные инвентарные здания» |
| 4. | ООО «Золотой теленок» |
| 5. | ООО «Комбинат строительных конструкций» |
| 6. | ООО «Экострой» |
| 7. | ООО «Пластика» |
| 8. | ООО «Гранд Холдинг» |
| производство и распределение эл. энергии, газа, воды |
| 9. | МУП «Факел» |
| строительство |
| 10. | ООО «НСИ – Спецстрой» |
| транспорт и связь, торговля |
| 11. | ООО «Биг» |
| 12. | ООО «Гурман» |
| 13. | ООО «Заря» |
| 14. | ООО «Каравай» |
| 15. | ООО «Автоприбор-Авто» |
| 16. | ООО «Бонус» |
| 17. | ООО «Темп-Авто-Калуга» |
| 18. | ООО «Калуга-Автоснаб» |
| 19. | ООО «Снабжений – Плюс» |
| 20. | ООО «Логос» |
| 21. | ООО «Фортекс» |
| 22. | ООО «Гурман» |
| 23. | ООО «Автолюкс» |
| 24. | ООО «Аверс» |
| 25. | ЧП «Мишарина» |
| 26. | ЧП «Сигутина» |
| 27. | ЧП «Ившина» |
| финансовая деятельность |
| 1. | Страховой отдел в п. Куровской |
| 2. | Росгострах – центр страховой отдел в г. Кондрово филиала ООО РГС Центроуправления по Калужской области. |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и другие услуги |
| 1. | ОАО «Куровская база» |
| 2. | МУП «Куровское ЖКХ» |
| 3. | Товарищество собственников жилья «Луч» |
| 4. | ООО «Труд» |
| 5. | Товарищество собственников жилья «Шахтерская – 1» |
| 6. | Товарищество собственников жилья «Строительная – 11» |
| 7. | Товарищество собственников жилья «Мира – 1» |
|  | управление |
| 8. | Городское поселение пос. Куровской |
| образование |
| 9. | Куровская средняя школа |
| 10. | Куровская детская школа искусств |
| 11. | Куровской Дом худ. творчества детей |
| 12. | Детсад «Ягодка» |
| 13. | ПУ – 9 |
| здравоохранение |
| 14. | Амбулатория |
| культура |
| 15. | Библиотека |
| 16. | Дом культуры |
| прочие услуги |
| 17. | ООО «Калугаоблгаз» |
| 18. | Филиал Сбербанка РФ 5607 |
| 19. | Почта России |
| 20. | ООО «Калужская региональная компания по реализации газа» |
| 21. | Филиал ОАО «Кондровомежрайгаз» |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МР Сельского поселения «Деревня Старки»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, предприятий | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | СПК «Старки» | 30 | 30 |
| 3 | Старковский ДК | 5 | 5 |
| 3 | ЧП Митина Ю.С. | - | 2 |
| 4 | Администрация СП «Дер. Старки» | 5 | 5 |
| 5 | МУП «Старковское ЖКХ | 2 | 2 |

Список предприятий на территории муниципального образования городское поселение «поселок Пятовский»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, предприятий | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | МУП « Пятовские тепловые сети» | 30 | 30 |
| 2 | ООО «Угранеруд» | 45 | 44 |
| 3 | ОАО «ПКУ» | 300 | 300 |
| 4 | МУП «Коммунальщик» | 40 | 38 |

Список предприятий и организаций на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Редькино»

| № п/п | Наименование организаций, учреждений на территории поселения | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Администрация сельского поселения «Деревня Редькино» | 6 | 6 |
| 2 | Сельская Дума МО сельского поселения «Деревня Редькино» | нет | нет |
| 3 | СхЗАО «Редькинское» | 68 | 87 |
| 4 | МОУ «Редькинская средняя общеобразовательная школа» | 31 | 32 |
| 5 | Редькинский Дом культуры | 5 | 4 |
| 6 | МУП «Карамышевское ЖКХ | 8 | 9 |
| 7 | ЧП «Капитонов» | 2 | 2 |
| 8 | Кондровское ПОСПО | 2 | 2 |
| 9 | ЧП «Кондратьев» | 1 | 1 |
| 10 | ЧП «Богомолов» | 2 | 2 |
| 11 | ЧП «Филенков» | 1 | 2 |
| 12 | Почта России | 2 | 2 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО Сельского поселения «Карцово»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ООО Агрофирма имени Чапаева |  | 30 |
| 2 | ООО «АПЕКС ТРЕЙД» |  | 17 |
| 3 | ЧП «Ермолаева» |  | 5 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО сельского поселения «Л.Толстого»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Калужская мебельная фабрика | 35 | 42 |
| 2 | ОАО «Птицефабрика Калужская» | 1300 | 1250 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МР сельского поселения «Деревня Галкино»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Птицефабрика «Радон» | 95 | 100 |
| 2 | ЗАО Дзержинск. Инвест. | 32 | 33 |
| 3 | ООО Тайга | 12 | 14 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО СП «Село Совхоз им. Ленина»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ООО «Калуга-Агро» - животноводство | 43 | 50 |
| 2 | ООО «Сельхоз-Гранд» - кролиководство | 20 | 19 |
| 3 | ООО «Перигей» автозаправочный комплекс | 21 | 23 |
| 4 | ООО «Строй-Текс» - производство пиломатериалов | 12 | 12 |
| 5 | ОПС Совхоза им. Ленина | 3 | 3 |
| 6 | ООО «Ной» | 5 | 5 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории сельского поселения «Село Дворцы»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ООО «Правда» с. Дворцы | 97 | 90 |
| 2 | Торговый павильон с. Дворцы | 4 | 4 |
| 3 | Торговый центр с. Дворцы | 13 | 18 |
| 4 | Торговая палатка с. Дворцы | 2 | 2 |
| 5 | Администрация сельского поселения | 5 | 5 |
| 6 | ЧП Азаров (пилорама) с. Дворцы | 10 | 10 |
| 7 | ООО Дворцы д. Новоскаковское | 30 | 40 |
| 8 | ООО МКЦ «Природные ресурсы» д.Новоскаковское | 2 | 2 |
| 9 | ООО «Бизнес-Тренд» д.Новоскаковское строится | 14 | 19 |
| 10 | ООО «Обухово» (по производству мин. воды) д.Обухово, не работает | - | - |
| 11 | Центр восстановительного лечения медотдела УВД Калужской области п. Учхоз – относится к г. Калуга | 9 | 9 |
| 12 | АЗС Киевское шоссе, поворот на пос. Якшуново |  |  |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО СП «Деревня Жилетово»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ЗАО «Аркон» | 76 | 80 |
| 2 | ООО «Калугакабель» | 98 | 89 |
| 3 | ОАО «Ново-Пятовское ПО» | 46 | 73 |
| 4 | ОАО «Мосинтбетон» | - | 56 |
| 5 | ООО «Клён» | 8 | 8 |
| 6 | ООО «Галасс-Асфальт» | 8 | 8 |
| 7 | ООО «Ново-Пятовское СТО | 4 | 4 |
| 8 | ООО «Новый Сервиз» | 6 | 6 |
| 9 | ООО «Универсал» | - | 11 |
| 10 | ООО «Палесье» | 9 | 9 |
| 11 | ОАО «КМПЗ» | 93 | 89 |
| 12 | ООО «Новый Дом-Калуга» | - | 6 |
| 13 | ООО «МИГ» | 12 | 12 |
| 14 | Почта | 5 | 5 |
| 15 | Сберкасса | 1 | 1 |
| 16 | Администрация | 6 | 6 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО СП «Деревня Барсуки»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ООО «Воронки» | - | 44 |
| 2 | ООО «Русь Агро» | - | 5 |
| 3 | СПК «Колхоз Верный путь» | Не ведет хозяйственную деятельность |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО СП «Деревня Рудня»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Администрация сельского поселения | 3 | 3 |
| 2 | МУП «Руднянское ЖКХ» | 1 | 1 |
| 3 | Отделение связи | 2 | 2 |
| 4 | ЧП «Леонова Н.И. | 8 | 7 |

Список предприятий, организаций, учреждений на территории МО СП «Угорская волость»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | ООО «Агрокомплект» | 3 | 4 |
| 2 | ООО «ГАР & АР» | 4 | 4 |
| 3 | МУП ЖКХ «Угорская волость» | 18 | 10 |
| 4 | Дзержинский почтамп УФПС Калужской области | 5 | 5 |
| 5 | ОАО «Кристалл» - филиал «Спиртовой завод «Остроженский» | 130 | 125 |
| 6 | ООО «Фирма Вудмастер,С» | 8 | 8 |
| 7 | Некоммерческое партнерство Никола-Ленивецкие промыслы | 6 | 6 |

Промышленность

Объем производства по ОКВЭД ам:

| Наименование предприятия | Адрес | Продукция (услуги) тыс. руб. | Отрасль | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район за 2006 год: | 576638 | Лесное и сельское хозяйство | 1214 |
|  | 825809 | Добыча полезных ископаемых | 1086 |
|  |  | 4331523 | Обрабатывающие производства | 5006 |
|  |  | 224392 | Производство и распределение энергии | 782 |
|  |  | 297495 | Строительство | 425 |
|  |  | 1010 | Торговля | 210 |
|  |  | 106302 | Транспорт и связь | 520 |
|  |  | 4797 | Финансовая деятельность | 152 |
|  |  | - | Гос. Управление | 980 |
|  |  | 5178 | Образование | 1924 |
|  |  | 12165 | Здравоохранение | 1286 |
|  |  | 43361 | Предоставление прочих социальных услуг | 494 |
|  |  | - | Гостиницы и рестораны | 111 |
|  |  | 40323 | Операции с недвижимым имуществом | 375 |
|  |  | 6922 | Другие виды экономической деятельности | 200 |
| Итого: |  | 6475915 |  | 14765 |

|  | Объем производства |
| --- | --- |
|  | 1996 г (млн. руб.) | 2000 г (млн. руб.) | 2002 г (млн. руб.) | 2005 г (тыс. руб.) |
| Всего по району: | 929,0 | 1327,0 | 2002,0 | 5282334 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | - | - | - | 627618 |
| Обрабатывающие производства | - | - | - | 3756387 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | 150863 |
| Другие виды экономической деятельности | - | - | - | 747466 |

Развитие экономики в целом по Дзержинскому району характеризуется как устойчивое, а в промышленном секторе отмечено интенсивное развитие, значительны темпы привлечения инвестиций.

На территории района успешно выполняются национальные приоритетные проекты.

В Дзержинском районе насчитывается в настоящее время более 180 действующих малых предприятий: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле и общественном питании, бытовом обслуживании. Малое предпринимательство это 20% работающих от общего их числа, занятых в экономике муниципального района. Сегодня можно уверенно говорить о том, что в Дзержинском районе малый бизнес имеет необходимую экономическую базу для дальнейшего развития. Но при всех положительных тенденциях темпы развития малого предпринимательства в муниципальном районе "Дзержинский район" следует оценивать как недостаточно высокие. Проблемы, которые сдерживают их, можно систематизировать в четыре основные группы: организационные, имущественно-финансовые, безопасность осуществления экономической деятельности, нестабильность законодательства.

Опережающими темпами будут развиваться производство строительных материалов и конструкций, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Основным направлением развития района в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья). Перспективным направлением является выработка био-, огне- и водостойкой, а также большеформатной фанеры и клееной древесины.

Основным элементом экономической базы района является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребительского спроса Дзержинского района.

В пределах территории сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, расположенными как в сельских населенных пунктах, так и в городе.

Сельскохозяйственным производством в МО занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства.

Преимущественная специализация хозяйств района – птицеводство, молочно-мясное животноводство и производство зерна и картофеля.

Исходя из показателей производства зерна, картофеля, молока и мяса за последние 10 лет, можно судить в целом о стабильном состоянии сельского хозяйства района.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2006 году составила более 1,7 млрд. руб., темп роста - 110,6 %. Предприятиями АПК произведено 24,5 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе, около 7 тыс. т молока.

Район активно участвует в реализации национального проекта «Развитие АПК». В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуются 12 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих комплексов за счет кредитных ресурсов и средств инвесторов. Инвесторами в реализацию проектов за год вложено инвестиций в сумме около 114 млн. руб. Ведется активное обновление племенного стада КРС, свиней и овец (всего закуплено более 700 голов). Специфика Дзержинского района - это наличие двух крупных птицефабрик: «Калужская» и «Радон», которые активно развиваются и имеют очень хорошие показатели.

Характеристика сельского хозяйства

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число колхозов и новых хозяйственных формирований | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| В хозяйствах всех категорий продукция с/х хозяйства (в факт, действовавших ценах) млн. руб. | 175,8 | 229,2 | 503,2 | 673,5 | 903,0 | 910,2 | 943,3 | 1252,3 | 1614,0 | 1657,9 |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | 77,3 | 101,8 | 156,2 | 176,8 | 191,9 | 223,7 | 257,8 | 310,3 | 343,3 | Н.д. |
| - продукция животноводства | 98,5 | 127,4 | 347,0 | 496,7 | 711,1 | 686,5 | 685,5 | 942,0 | 1270,7 | Н.д. |
| Посевная площадь всех с/х культур, га | 33592 | 30172 | 26547 | 25316 | 24043 | 25485 | 20659 | 17547 | 13727 | 11836 |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых | 12121 | 9088 | 7425 | 5300 | 4921 | 5114 | 1718 | 1799 | 838 | 1483 |
| - картофеля | 2557 | 2534 | 2476 | 2628 | 2448 | 2229 | 2182 | 1931 | 1752 | 1808 |
| урожайность с/х культур с 1 га убр.пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых | 11,9 | 8,5 | 5,2 | 9,5 | 11,7 | 14,9 | 12,9 | 12,2 | 11,8 | 12,9 |
| - картофеля | 76 | 146 | 89 | 80 | 79 | 69 | 120 | 149 | 118 | 109 |
| Поголовье скота ( на кон. г.) голов КРС | 11003 | 9539 | 9790 | 9417 | 9694 | 9050 | 7784 | 6705 | 5980 | 5885 |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 5690 | 4973 | 4848 | 4714 | 4876 | 4574 | 3965 | 3382 | 2958 | 2759 |
| - свиньи | 4965 | 7840 | 6741 | 5599 | 4980 | 5190 | 4301 | 1753 | 1998 | 2518 |
| -овцы и козы | 3196 | 2163 | 2293 | 2470 | 2326 | 2371 | 2118 | 1606 | 1464 | 2042 |
| Производство тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерна | 14076 | 6978 | 2698 | 4816 | 5693 | 5546 | 2055 | 2199 | 978 | 735 |
| - картофеля | 19034 | 36597 | 32040 | 21077 | 19244 | 15399 | 26035 | 28743 | 20602 | 15885 |
| - овощи | 9042 | 8197 | 7889 | 8409 | 6319 | 5745 | 6057 | 6027 | 4592 | 4886 |
| - скот и птица (в убойном весе) | 4935 | 7729 | 8413 | 11231 | 13190 | 12572 | 11568 | 14738 | 16226 | Н.д. |
| - молоко | 16208 | 14326 | 14009 | 13834 | 14952 | 14103 | 14232 | 13292 | 11623 | 10257 |
| - яйца (тыс. шт.) | 20332 | 25109 | 26683 | 30081 | 29110 | 25965 | 27017 | 28009 | 20109 | Н.д. |
| - шерсть, ц. | 57 | 56 | 37 | 38 | 43 | 34 | 40 | 38 | 29 | Н.д. |

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства в районе являются:

- укрепление кадрового потенциала на селе;

- поддержка и стимулирование инвестиционной активности в АПК;

- развитие кооперации и интеграции;

-стабилизация и наращивание поголовья скота, развитие молочного и мясного скотоводства;

-повышение эффективности использования земельных ресурсов, восстановление плодородия почв.

Структура земель Дзержинского района

| Наименование угодий | СхПК «Колхоз Верный Путь» | СхОАО «Угра» отделение «Маковский» | СхОАО «Угра» отделение «Мирный» | СхОАО «Угра» отделение «Никольское» | СхОАО «Угра» отделение «Остроженское» | Сх ОАО «Угра» отделение «Дружба» | СхАОЗ «Кожуховское» | СхОАО «Угра» отделение «Угра» | Муниципальное предприятие «Междуречье» | СхПК «Правда» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пашня | 824,76 | 440,12 | 244,48 | 376,81 | 53,27 | 494,41 | 876,58 | 532,09 | 68,14 | 1280,08 |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залежь | 1178,59 | 1029,95 | 1591,89 | 2512,03 | 1 691,88 | 1194,43 | 295,72 | 386,66 | 512,83 | 1433,97 |
| Сенокос | 410,46 | 283,14 | 77,39 | 112,02 | 208,01 | 136,41 | 206,.95 | 206,84 | 51,21 | 1035,69 |
| Пастбища | 307,68 | 147,29 | 195,68 | 373,96 | 165,33 | 255,71 | 225,01 | 101,89 | 152,28 | 209,63 |
| Итого с/х угодий: | 2721,49 | 1900,49 | 2109,43 | 3374,82 | 2118,50 | 2080,96 | 1650,44 | 1227,49 | 784,46 | 3959,36 |
| Лес | 2887,28 | 1221,12 | 2550,26 | 2101,51 | 1735,26 | 1699,58 | 468,62 | 988,15 | 514,14 | 878,12 |
| Кустарники | 82,92 | 17,06 | 26,82 | 38,51 | 60,43 | 77,01 | 30,72 | 35,54 | 17,85 | 144,73 |
| Болото | 46,85 | 7,74 | 72,98 | 8,31 | 28,57 | 11,21 | 46,01 | 8,32 | - | 28,25 |
| Под водой | 30,27 | 22,05 | 11,84 | 44,95 | 22,48 | 7,76 | 3,88 | 0,85 | 11,25 | 28,30 |
| Под дорогами | 24,87 | 17,39 | 24,81 | 38,24 | 25,42 | 16,16 | 20,55 | 11,28 | 5,16 | 36,35 |
| Под застроенными территориями | 47,03 | 4,88 | 29,68 | 82,47 | 25,09 | 39,40 | 27,03 | 38,39 | 7,18 | 44,43 |
| Нарушенные земли | - | - | - | - | - | - | 33,81 | - | - | - |
| Прочие | 11,21 | 13,84 | 14,05 | 4,62 | 10,52 | 0,78 | 9,14 | 0,74 | 0,88 | 47,57 |
| Итого по хозяйству | 5851,93 | 3204,55 | 4839,86 | 5693,43 | 4026,28 | 3932,86 | 2290,20 | 2310,76 | 1340,92 | 5167,13 |
| Посторонние землеполь-зователи | 569,43 | 752,56 | 1079,77 | 1551,37 | 1115,23 | 538,88 | 757,72 | 757,93 | 284,73 | 1826,04 |
| Всего: | 6421,36 | 3957,11 | 5919,62 | 7244,88 | 5141,51 | 4471,74 | 3047,92 | 3068,68 | 1625,65 | 6993,17 |

| Наименование угодий | ЗАО «Птицефабрика Калужская» | СхТОО «Рассвет» | СхАОЗ «Редькинское» | СхПК «Старки» | СхАОЗ «Дзержинское» | СхТОО им. Ленина | ОАО «Строммашполимер» | СхПК им Чапраева | СхАОЗ Чкаловское | СхООО «Швейцарское молоко» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пашня | 230,60 | 213,37 | 1891,27 | 769,16 | 754,86 | 552,95 | 229,12 | 771,59 | 1824,17 | 298,95 |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | - | 43,56 | 22,68 | - | - | - |
| Залежь | 255,97 | 1121,72 | 693,82 | 700,13 | 252,73 | 1227,52 | 1295,39 | 1844,42 | 2661,06 | - |
| Сенокос | 21,48 | 245,48 | 245,61 | 421,32 | 20,09 | 398,64 | 195,57 | 99,30 | 263,99 | - |
| Пастбища | 72,94 | 35,63 | 626,19 | 561,40 | 187,11 | 283,86 | 328,50 | 630,79 | 709,03 | 51,22 |
| Итого с/х угодий: | 580,98 | 1616,21 | 3456,89 | 2452,01 | 1214,78 | 2506,54 | 2110,64 | 3346,11 | 5458,25 | 350,17 |
| Лес | 459,14 | 1963,67 | 1037,03 | 977,51 | 1450,05 | 829,86 | 1925,60 | 2055,60 | 640,65 | 0,9 |
| Кустарники | 9,12 | 29,56 | 37,21 | 47,49 | 43,57 | 18,84 | 91,97 | 51,20 | 64,26 | - |
| Болото | 0,05 | 8,62 | 17,86 | 27,81 | 36,67 | 7,76 | 46,68 | 55,98 | 84,44 | - |
| Под водой | 0,99 | 11,79 | 37,57 | 51,26 | 14,81 | 24,64 | 32,83 | 22,39 | 43,75 | 0,19 |
| Под дорогами | 9,11 | 11,58 | 23,93 | 21,72 | 15,13 | 33,86 | 42,43 | 38,79 | 50,03 | 3,39 |
| Под застроенными территориями | 117,76 | 36,10 | 42,08 | 5,95 | 252,73 | 36,51 | 28,95 | 59,84 | 56,78 | - |
| Нарушенные земли | - | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 6,74 | 1,73 | 4,86 | 15,74 | 5,94 | 51,65 | 1,0 | 19,88 | 8,08 | 6,.89 |
| Итого по хозяйству | 1183,89 | 3334,22 | 4657,43 | 3599,50 | 2826,81 | 3509,66 | 4279,98 | 5649,79 | 6406,25 | 361,53 |
| Посторонние землепользо-ватели | 292,54 | 1748,42 | 911,23 | 581,16 | 1113,14 | 1135,74 | 883,93 | 2348,14 | 1240,48 | - |
| Всего: | 1476,43 | 5429,40 | 5568,66 | 4180,66 | 3939,95 | 4645,40 | 5163,91 | 7997,94 | 7646,73 | 361,53 |

В Дзержинском районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 51256 га, из них 13978 га занято пашней; залежь – 25653 га, что составляет 50 % от площади сельскохозяйственных угодий. Такая ситуация указывает на низкую эффективность использования земельных ресурсов. Неиспользуемые земли являются одним из существенных резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

В Дзержинском районе почвы имеют высокую продуктивность (от 12,1 до 14,0 ц зерновых ед.). На территории района следует возделывать наиболее требовательные к плодородию культуры: гречиху, кукурузу, овощи и, в первую очередь, лён-долгунец.

### III. 2.2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Дзержинского района

По численности городского населения (не считая Калуги и городов областного подчинения – Обнинска, Людинова и Кирова) и количеству городских поселений район занимает первое место в области.

Численность населения Дзержинского района на 2007 г. составляет 60,2  тыс. человек. Городское население района сосредоточено в г. Кондрово – административном центре района с численностью населения 16,8 тыс. чел. и в городских поселениях (ГП «п. Товарково» - 14,5 тыс. чел., ГП «п. Полотняный Завод» - 5,6 тыс. чел, ГП «п. Куровской – 3,6 тыс. чел.); сельское население насчитывает – 16,6 тыс. чел.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что в течение последних 10 лет (1998-2007 гг.) оно незначительно уменьшилось (на 1,3 %) . За период с 1998 г. по 2003 г. в районе отмечается постепенное уменьшение численности населения, темпы убыли населения колеблются в пределах от 0,6 % до 0,1 % в год. В 2004 году произошло резкое увеличение численности населения, и численность составила 101 % к предыдущему году, но с 2005 г. и по настоящее время численность населения уменьшалась. Прослеживается тенденция увеличения доли городского населения района и сокращение числа сельских жителей.

Изменение численности населения по данным переписей 1989 г. и 2002 г.

Численность населения на 12 января 1989 года:

| Дзержинский район - все население, тыс. человек | 59,9 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| городское | 42,3 |
| сельское | 17,6 |

Численность населения на 9 октября 2002 года:

|  | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район - все население, тыс. чел. | 61,1 | 28,1 | 32,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| городское | 44,08 | 20,8 | 23,2 |
| сельское | 17,07 | 7,8 | 9,2 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | 1989 | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  | город | село | город | село |
| Моложе трудоспособного возраста, всего | 9760 | 3962 | 6081 | 2805 |
| В трудоспособном возрасте, всего | 23583 | 8790 | 26936 | 9592 |
| в т.ч. мужчин | 15215 | 17168 |
| женщин | 17158 | 19360 |
| Старше трудоспособного возраста | 7890 | 6387 | 8531 | 6122 |
| в т.ч. мужчин | 2218 | 2605 | 2361 | 2010 |
| женщин | 5672 | 3782 | 6170 | 4112 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура Дзержинского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов (22,9 %) и доля людей пожилого возраста (23,8 %) примерно одинаковы. За последний межперепесной период положительные сдвиги произошли в группе лиц трудоспособного возраста – она возросла на 12,8 %.

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Наблюдается небольшое увеличение доли мужского и женского населения в группе трудоспособных возрастов. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. В ней доля мужчин составляет всего 33,7 %. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола

Динамика численности населения района на 01.01. (тыс. чел)

| Наименование населенного пункта | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 61,0 | 60,9 | 60,7 | 60,3 | 59,9 | 59,7 | 60,7 | 60,3 | 60,1 | 60,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городское | 43,4 | 43,4 | 43,3 | 43,2 | 43,0 | 43,0 | 43,9 | 43,7 | 43,7 | 43,6 |
| сельское | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,6 |
| г. Кондрово | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,8 |
| пгт. Куровской | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| пгт. Полотняный Завод | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| пгт. Пятовский | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| пгт. Товарково | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| СП д. Барсуки | 509 | 501 | 499 | 469 | 465 | 451 | 439 | 421 | 403 | 374 |
| д. Барсуки | 371 | 363 | 362 | 335 | 334 | 320 | 314 | 306 | 303 | 280 |
| д. Екимково | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 107 | 101 | 88 | 85 |
| д. Юдино | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| д. Бойково | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| д. Мишнево | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| д. Слобода | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| д. Беляйково | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| д. Шестаково | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| СП д. Галкино | 756 | 758 | 756 | 740 | 721 | 695 | 675 | 659 | 639 | 642 |
| д. Галкино | 275 | 279 | 277 | 289 | 280 | 268 | 257 | 261 | 250 | 258 |
| д. Болобоново | 32 | 31 | 31 | 30 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| д. Дубинино | 299 | 304 | 304 | 287 | 292 | 285 | 286 | 275 | 271 | 271 |
| д. Люблинка | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| д. Новая Жизнь | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Озеро | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| д. Пановка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| д. Шеняно Слобода | 104 | 101 | 101 | 90 | 82 | 78 | 74 | 67 | 64 | 66 |
| д. Ярцево | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 |
| СП д. Сени | 509 | 513 | 511 | 487 | 393 | 451 | 458 | 430 | 427 | 393 |
| д. Сени | 51 | 51 | 51 | 35 | 27 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| д. Давыдово | 62 | 59 | 58 | 52 | 27 | 41 | 45 | 40 | 40 | 37 |
| д. Девятилово | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Куприяново | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| д. Лужное | 179 | 179 | 179 | 171 | 131 | 171 | 171 | 171 | 169 | 169 |
| д. Миленки | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Озерна | 20 | 17 | 17 | 17 | 11 | 18 | 22 | 15 | 15 | 17 |
| д. Потапово | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| д. Дерминка | 34 | 34 | 33 | 38 | 39 | 35 | 34 | 29 | 34 | 29 |
| д. Детьково | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| д. Дурнево | 137 | 146 | 146 | 145 | 132 | 125 | 127 | 120 | 111 | 93 |
| д. Николаевка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| СП с. Дворцы | 1511 | 1521 | 1520 | 1508 | 1503 | 1473 | 1496 | 1446 | 1462 | 1444 |
| с.Дворцы | 964 | 975 | 974 | 971 | 984 | 985 | 1026 | 979 | 993 | 981 |
| д. Новоскаковское | 134 | 137 | 137 | 146 | 143 | 140 | 141 | 147 | 149 | 145 |
| д. Староскаковское | 57 | 51 | 51 | 52 | 53 | 49 | 45 | 40 | 39 | 38 |
| д. Куровское | 98 | 97 | 97 | 87 | 82 | 78 | 73 | 67 | 69 | 59 |
| д. Камельгино | 77 | 81 | 81 | 75 | 69 | 61 | 64 | 72 | 74 | 88 |
| д. Колышево | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| д. Тучнево | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| д. Осеньево | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| д. Железцово | 26 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| д. Обухово | 114 | 117 | 117 | 123 | 118 | 109 | 99 | 93 | 96 | 94 |
| п. Учхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| СП д. Жилетово | 3291 | 3100 | 3092 | 3150 | 3027 | 3025 | 3150 | 3050 | 2994 | 3094 |
| д. Жилетово | 3291 | 3100 | 3092 | 3150 | 3027 | 3025 | 3150 | 3050 | 2994 | 3094 |
| СП д. Редькино | 682 | 692 | 690 | 733 | 743 | 759 | 769 | 735 | 721 | 667 |
| д. Редькино | 598 | 599 | 597 | 733 | 694 | 715 | 730 | 701 | 689 | 626 |
| д. Гавшино | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Гамышево | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| д. Грибаново | 42 | 53 | 53 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| д. Карамышево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Кашенки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| д. Ладово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Латышево | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| д. Лопатино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Меленки | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| д. Ползино | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д. Росино | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Фролово | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Юдинки | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| СП д. Карцово | 920 | 867 | 865 | 819 | 838 | 845 | 821 | 806 | 822 | 843 |
| д. Карцово | 739 | 711 | 709 | 664 | 686 | 682 | 660 | 663 | 686 | 713 |
| д. Акишево | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 |
| д. Большое Болынтово | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| д. Желтыкино | 69 | 59 | 59 | 57 | 57 | 63 | 59 | 59 | 56 | 57 |
| д. Заполье | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Кожухово | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 |
| д. Костиково | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| д. Крутицы | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| д. Макарово | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| д. Малое Болынтово | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| д. Мурзино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Некрасово | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д. Носыкино | 24 | 21 | 21 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| д. Огарево | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 |
| СП с. Льва-Толстого | 3722 | 3726 | 3726 | 3689 | 3665 | 3635 | 3602 | 3605 | 3581 | 3495 |
| с. Льва Толстого | 3636 | 3635 | 3635 | 3596 | 3579 | 3544 | 3513 | 3505 | 3498 | 3400 |
| д. Каравай | 67 | 72 | 72 | 76 | 71 | 77 | 74 | 84 | 66 | 71 |
| д. Ларинское | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| СП совхоз Чкаловский | 1034 | 983 | 977 | 976 | 968 | 965 | 918 | 893 | 894 | 1375 |
| с. Совхоз «Чкаловский» | 481 | 464 | 462 | 469 | 473 | 494 | 470 | 461 | 463 | 442 |
| д. Буланцево | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| д. Бышковичи | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| д. Волохово | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| д. Городище | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Колышкино | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Крыцыно | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| д. Лапино | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| д. Недетово | 42 | 41 | 41 | 35 | 34 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 |
| д. Рыднино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Троскино | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Чуносово | 27 | 26 | 26 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| д. Кожухово | 311 | 289 | 286 | 301 | 291 | 281 | 277 | 280 | 280 | 308 |
| д. Бабенки | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| д. Горбенки | 40 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 31 | 29 | 29 | 28 |
| д. Никулинки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Покров | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| д. Свинухово | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Якшуново | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 22 |
| п. Якшуново | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | 476 |
| д. Ярлыково | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| д. Щуплово | 55 | 52 | 52 | 44 | 44 | 47 | 44 | 36 | 37 | 32 |
| СП «Угорская волость» | 2238 | 2228 | 2221 | 2228 | 2251 | 2206 | 2140 | 2117 | 2079 | 2065 |
| Маковецкий территориальный отдел | 266 | 264 | 261 | 260 | 255 | 250 | 239 | 244 | 233 | 257 |
| с. Маковцы | 194 | 192 | 191 | 191 | 185 | 186 | 182 | 181 | 186 | 191 |
| с. Барятино | 50 | 50 | 48 | 47 | 50 | 45 | 41 | 43 | 33 | 52 |
| д. Андреевское | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| д. Петрушино | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Некрасовский территориальный отдел | 236 | 234 | 235 | 234 | 211 | 194 | 186 | 181 | 183 | 185 |
| д. Плюсково | 169 | 168 | 167 | 167 | 147 | 145 | 141 | 139 | 146 | 155 |
| д. Дюкино | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| д. Некрасово | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| д. Пахомово | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| д. Слобода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| д. Смагино | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 25 | 25 | 24 | 20 | 14 |
| Никольский территориальный отдел | 756 | 754 | 752 | 756 | 743 | 735 | 712 | 712 | 701 | 687 |
| д. Никольское | 440 | 439 | 438 | 438 | 440 | 439 | 417 | 421 | 435 | 423 |
| д. Адамовское | 62 | 63 | 64 | 63 | 53 | 52 | 54 | 52 | 49 | 53 |
| д. Амур-Ключ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Антоново | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 17 | 17 | 19 | 13 | 10 |
| д. Батуево | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| д. Горки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| д. Дорохи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| д. Косатынь | 138 | 137 | 136 | 138 | 141 | 141 | 143 | 141 | 129 | 118 |
| д. Малиновское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Обухово | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| д. Прудново | 70 | 69 | 70 | 71 | 67 | 67 | 64 | 63 | 59 | 66 |
| Остроженский территориальный отдел | 659 | 657 | 653 | 657 | 665 | 642 | 623 | 622 | 629 | 610 |
| с. Острожное | 546 | 547 | 545 | 547 | 559 | 540 | 532 | 537 | 546 | 532 |
| д. Богданово | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 11 |
| д. Карловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Копоня | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| д. Косово | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| д. Костино | 64 | 63 | 62 | 63 | 59 | 59 | 54 | 52 | 53 | 53 |
| р-д Костино | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Звизжевский территориальный отдел | 321 | 319 | 320 | 321 | 377 | 385 | 380 | 358 | 333 | 326 |
| д. Звизжи | 273 | 272 | 273 | 273 | 322 | 328 | 327 | 308 | 293 | 292 |
| д. Андреевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Дорохи | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| д. Дубрава | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| д. Ерино | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д. Кольцово | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 9 |
| д. Никола-Ленивец | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| д. Покров | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| д. Потапово | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| д. Субботино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| д. Шадеево | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| СП д. Старки | 714 | 726 | 721 | 736 | 884 | 897 | 925 | 896 | 930 | 906 |
| д. Старки | 404 | 412 | 407 | 431 | 598 | 607 | 634 | 640 | 638 | 636 |
| д. Бели | 124 | 131 | 131 | 128 | 116 | 113 | 122 | 114 | 121 | 113 |
| д. Дурнево | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| д. Никольское | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 27 | 26 | 20 | 22 | 18 |
| д. Новое Уткино | 36 | 37 | 37 | 42 | 40 | 40 | 38 | 30 | 40 | 37 |
| д. Старое Уткино | 33 | 34 | 34 | 128 | 31 | 32 | 27 | 23 | 31 | 29 |
| д. Устье | 63 | 59 | 59 | 48 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 47 |
| СП д. Рудня | 360 | 378 | 378 | 336 | 340 | 353 | 336 | 347 | 369 | 362 |
| д. Рудня | 287 | 309 | 309 | 273 | 279 | 300 | 285 | 295 | 322 | 319 |
| д. Головино | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| д. Дубенки | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| д. Копылово | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д. Корокино | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| д. Корчажкино | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| д. Матово | 18 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| д. Прокудино | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| д. Хлестово | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| д. Чапаевка | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 11 |
| СП с. Совхоз Ленина | 1063 | 1070 | 1065 | 1037 | 997 | 994 | 989 | 947 | 954 | 948 |
| с. Совхоз им. Ленина | 652 | 674 | 669 | 662 | 643 | 645 | 642 | 622 | 623 | 621 |
| д. Акатово | 100 | 94 | 94 | 99 | 99 | 96 | 105 | 92 | 110 | 116 |
| д. Васильевское | 33 | 37 | 37 | 29 | 27 | 27 | 18 | 19 | 16 | 14 |
| д. Вертебы | 23 | 21 | 21 | 34 | 27 | 30 | 33 | 33 | 31 | 30 |
| д. Груздовка | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| д. Жильнево | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| д. Захарово | 43 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 36 | 31 | 28 | 26 |
| д. Кирьяново | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| д. Копытцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Крюково | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| д. Лычево | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| д. Мишнево | 41 | 41 | 41 | 36 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| д. Пятовская | 57 | 52 | 52 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 38 | 43 |
| д. Фролово | 43 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 38 | 31 |

| На 01.01.07 | Все население (человек) | Городское | Сельское |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район | 60216 | 43608 | 16608 |
| Г. Кондрово | 16845 | 16845 |  |
| ПГТ. Куров ской | 3646 | 3646 |  |
| ПГТ. Полотняный Завод | 5643 | 5643 |  |
| ПГТ. Пятовский | 2939 | 2939 |  |
| ПГТ. Товарково | 14535 | 14535 |  |
| СП д. Барсуки | 374 |  | 374 |
| СП д. Галкино | 642 |  | 642 |
| СП д. Сени | 393 |  | 393 |
| СП д. Дворцы | 1444 |  | 1444 |
| СП д. Жилетово | 3094 |  | 3094 |
| СП д. Редькино | 667 |  | 667 |
| СП д. Карцово | 843 |  | 843 |
| СП д. Льва-Толстого | 3495 |  | 3495 |
| СП Совхоз Чкаловский | 1375 |  | 1375 |
| СП д. Старки | 906 |  | 906 |
| СП д. Рудня | 362 |  | 362 |
| СП совхоз имЛенина | 948 |  | 948 |
| СП Угорская волость | 2065 |  | 2065 |

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Это в определенной мере свидетельствует о позитивном состоянии сельской местности. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 3,4 | 6,5 | 4,3 | 4,1 | 7,9 | 5,0 | 3,9 |
| Численность вынужденных переселенцев и беженцев (на 1 января) | 1032 | 1089 | 917 | 867 | 745 | 542 | 331 | 195 | 120 | Н.д | Н.д. |

Естественный прирост населения

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В Дзержинском районе в течение последних десяти лет (1997-2007 г.г.) естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1000 нас. Родившихся | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 7,5 | 9,2 | 8,4 | 8,2 | 10,7 |
| Всего родилось | 425 | 435 | 380 | 425 | 467 | 541 | 458 | 558 | 513 | 481 | 318 |
| Умерших на 1000 нас. | 16,0 | 16,0 | 18,1 | 18,5 | 19,5 | 19,3 | 17,9 | 19,8 | 19,6 | 17,6 | 18,6 |
| Всего умерло | 1000 | 969 | 1093 | 1143 | 1198 | 1181 | 1092 | 1197 | 1175 | 1070 | 551 |
| Естественный прирост Убыль (-) населения | -9,0 | -9,0 | -11,8 | -11,6 | -11,9 | -10,4 | -10,4 | -10,6 | -11,2 | -9,4 | -7,9 |

Ежегодная естественная убыль населения за период 1997-2007 г. составляла от 7 до 11 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1999 - 2002 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

### III. 2.3 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения (данные не получены). К незанятому населению относятся:

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах и техникумах;

-неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

-неработающие инвалиды I и II группы;

-безработные, зарегистрированные в службе занятости;

-лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

-неучтенные безработные;

-домашние хозяйки;

-военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Транспортная система, близость столичного региона способствовали интенсивному сосредоточению трудовых ресурсов в северных районах. В Дзержинском районе (не считая г.Калуги и пригорода) наивысшая численность работающих (17,4 тыс. чел.). Наибольшая доля приходится на промышленность и сельское хозяйство.

Прогноз использования трудового потенциала основан на следующих  методических положениях:

- улучшение структуры занятых в отраслях промышленности и народного хозяйства с повышением доли труда высокой квалификации;

-недопущение увеличения уровня безработицы и уменьшение уровня вынужденной безработицы;

- увеличение числа занятых в частном  и смешанном секторах экономики.

Это будет способствовать повышению доходов населения, формированию среднего класса.

Занятость населения

| Показатель | Ед. измер | Всего по полному кругу организаций | В том числе крупные и средние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. |
| Численность населения на начало года | Тыс.чел. | 60,3 | 60,1 | 60,2 |  |  |  |
| В т.ч. дети до 18 лет | Человек | 10988 | 10501 | 10054 |  |  |  |
| Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего | Тыс. чел. | 15685 | 16716 | 16829 | 14734 | 14765 | 14829 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | человек | 1308 | 1096 | 1136 | 1296 | 1086 | 1121 |
| Обрабатывающие производства | человек | 5470 | 5506 | 5510 | 4970 | 5006 | 5008 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 624 | 782 | 786 | 624 | 782 | 786 |
| С/х производство (разделы А, В, ОКВЭД) | человек | 2119 | 1216 | 1220 | 2110 | 1214 | 1218 |
| Строительство | человек | 464 | 545 | 582 | 344 | 425 | 462 |
| Транспорт и связь | человек | 448 | 660 | 706 | 308 | 520 | 566 |
| Здравоохранение | человек | 1184 | 1286 | 1294 | 1184 | 1286 | 1294 |
| Образование | человек | 2010 | 1924 | 1987 | 2010 | 1924 | 1987 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и перс. | человек | 348 | 494 | 498 | 348 | 494 | 498 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | человек | 165 | 1295 | 1750 | 165 | 210 | 212 |
| Другие виды экономической деятельности | человек | 1545 | 1912 | 1360 | 1375 | 1818 | 1677 |
| Лица не занятые трудовой деятельностью | Тыс. чел. | 2513 | 2455 | 2586 |  |  |  |
| Из них со статусом безработного | Тыс. чел. | 726 | 709 | 442 |  |  |  |
| Численность высвобождённых работников | человек | 158 | 215 | 168 |  |  |  |

* Без малого бизнеса

Экономические данные

| № п/п | оквэд | Муниципальное образование | Численность работников предприятий отрасли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала года | На 2007 г. |
|  | Всего |  | 13728 | 14207 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в т.ч. |  | 1335 | 1133 |
|  | ОАО Угра | МО г. Кондрово | 137 | 105 |
|  | Дзержинский лесхоз | МО г. Кондрово | 68 | 64 |
|  | Калугасельлес | МО г. Кондрово | 26 | 23 |
|  | ООО Птицефабрика Радон | МО Дзержинский район | 85 | 120 |
|  | ЗАО Дзержинс-Инвест | МО Дзержинский район | 20 | 20 |
|  | ООО Правда | МО Дзержинский район | 97 | 97 |
|  | Редькинское | МО Дзержинский район | 80 | 83 |
|  | СХ ООО Швецарское молоко | МО Дзержинский район | 36 | 45 |
|  | ОАО Птицефабрика Калужская | МО Дзержинский район | 671 | 576 |
|  | СПК им. Чапаева | МО Дзержинский район | 33 | - |
|  | СПК Старки | МО Дзержинский район | 36 | - |
|  | ООО Калуга-Агро | МО Дзержинский район | 46 | - |
| 2 | Добыча полезных ископаемых в т.ч. |  | 1060 | 1095 |
|  | ОАО Пятовское к/управление | МО Дзержинский район | 327 | 332 |
|  | ООО ДСЗ | МО Дзержинский район | 470 | 498 |
|  | ОАО Пол. Завод к/управление | МО Дзержинский район | 263 | 265 |
| 3 | Обрабатывающие производства в т.ч. |  | 4467 | 4442 |
|  | ОАО КБК | МО г. Кондрово | 1052 | 1049 |
|  | ОАО ТБФ | МО г. Кондрово | 608 | 607 |
|  | ОАО Хлебокомбинат | МО г. Кондрово | 56 | 6 |
|  | ООО Гигиена-Сервис | МО г. Кондрово | 410 | 414 |
|  | ЗАО Здравмедтех | МО г. Кондрово | 90 | 84 |
|  | ООО фирма Веста | МО г. Кондрово | 193 | 197 |
|  | ОАО ПЗБФ | МО Пол. Завод | 651 | 654 |
|  | ООО Этек ЛТД | МО Пол. Завод | 106 | 105 |
|  | ЗАО Геоком | МО Пол. Завод | 195 | 237 |
|  | Предприятие учреждение ИТ-55/3 | МО Товарково | 218 | 217 |
|  | ЗАО Фильтр | МО Товарково | 87 | 88 |
|  | ООО Тов. Керамика | МО Дзержинский район | 154 | 138 |
|  | ОООЛинолеум | МО Дзержинский район | 127 | 121 |
|  | ЗАО Птицефабрика Калужская | МО Дзержинский район | 520 | 525 |
| 4 | Производводство и распределение электоэнергии, воды и газа в т.ч.: |  |  |  |
|  | Филиал Кондрово МРГ ОАО | МО г. Кондрово | 667 | 686 |
|  | Калу гаобл газ | МО г. Кондрово | 255 | 253 |
|  | МУЧ Дирекция ЖКХ | МО г. Кондрово | 20 | 6 |
|  | Теплосети | МО Дзержинский район | 50 | 51 |
|  | Факел | МО п. Товарково | 17 | 20 |
|  | ООО Промэнерго | МО г. Кондрово | 39 | 40 |
|  | ОАО КБК | МО п. Пол. Завод | 80 | 84 |
|  | ОАО ПЗБФ | МО п. Товарково | 50 | 52 |
|  | Предприятие учреждение ИТ 55/3 | МО Дзержинский район | 7 | 7 |
|  | Жилетовское ЖКХ | МО Дзержинский район | 45 | 45 |
|  | Лев-Толстовское ЖКХ Угорская ЖКХ | МО Угорская волость | 11 10 | 10 11 |
|  | прочие |  | 83 | 107 |
| 5 | Строительство в т.ч. |  | 370 | 437 |
|  | ООО НСИ Спецстрой | МО Дзержинский район | 294 | 358 |
|  | МУП Коммунальщик | МО Дзержинский район | 30 | 31 |
|  | Куровское ЖКХ | МО Дзержинский район | 46 | 48 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля в т.ч. |  | 161 | 180 |
|  | Дзержинское сельпо Коопзаготторг | МО Дзержинский район | 20 | 22 |
|  | МУП Районная Аптека | МО г. Кондрово | 45 | 50 |
|  | Кондровское ПОСПО | МО г. Кондрово | 48 | 50 |
|  | ООО Репка | МО п. Товарково | 48 | 58 |
| 7 | Гостиницы и рестораны в т.ч. |  | 106 | 111 |
|  | школы (столовые) |  | 106 | 111 |
| 8 | Финансовая деятельность в т.ч. Дзержинское отделение 5607 |  | 155 | 150 |
|  | Сбербанка РФ | МО г. Кондрово | 130 | 132 |
|  | прочие |  | 25 | 18 |
| 9 | Транспорт и связь в т.ч. |  | 470 | 550 |
|  | ОАО АТП | МО г. Кондрово | 61 | 64 |
|  | Почтамт | МО г. Кондрово | 206 | 265 |
|  | ОАО Автодор | МО г. Кондрово | 40 | 42 |
|  | ООО Центро - Авто | МО п. Товарково | 17 | 15 |
|  | ООО Калужское АТП | МО Дзержинский район | 135 | 145 |
|  | ООО Аркон | МО Дзержинский район | 11 | 19 |
| 10 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в т.ч. |  | 364 | 403 |
|  | ОАО ТБФ | МО г. Кондрово | 3 | - |
|  | МУП КГКХ | МО г. Кондрово | 80 | 82 |
|  | КП Калужской области БТИ | МО г. Кондрово | 28 | 30 |
|  | МУП Пол. Заводское ЖКХ | МО п. Пол. Завод | 67 | 59 |
|  | МУП Жилетовское ЖКХ | МО Дзержинский район | 30 | 33 |
|  | МУП Лъва-Толстовского ЖКХ | МО Дзержинский район | 52 | 54 |
|  | ЖКХ Угорская волость | МО Угорская волость | 18 | 14 |
|  | МУП КХ Товарково | МО п. Товарково | 86 | 128 |
| 11 | Государственное управление обеспечение военной безопасности в т.ч. |  | 972 | 1004 |
|  | ГУ ГП г. Кондрово | МО г. Кондрово | 18 | 21 |
|  | Администрация Дзержинского района | МО г. Кондрово | 55 | 48 |
|  | Военкомат | МО г. Кондрово | 25 | 25 |
|  | ГУЧ ОВД Дзержинского района | МО г. Кондрово | 175 | 176 |
|  | ОВО при РОВД | МО г. Кондрово | 56 | 58 |
|  | УФК | МО г. Кондрово | 25 | 25 |
|  | ПФР по Дзержинскому району | МО г. Кондрово | 42 | 43 |
|  | ИФНС | МО г. Кондрово | 86 | 91 |
|  | ИДКМЦ | МО п. Пол. Завод | 12 | 10 |
|  | Поселковая Управа Пол-Завод | МО п. Товарково | 10 | 14 |
|  | ГП п. Товарково | МО п. Товарково | 16 | 15 |
|  | ФГУ№1 ЛИУ | МО п. Товарково | 108 | 109 |
|  | ФГУ ИК 2 | МО Угорская волость | 96 | 123 |
|  | Волостная управа Угорская волость | МО Угорская волость | 20 | 23 |
|  | Прочие |  | 228 | 223 |
| 12 | Образование в т.ч.: |  | 1852 | 1833 |
|  | ГУЧ КМТТ | МО г. Кондрово | 34 | 35 |
|  | ГУЧ Кондровский педколледж Кондровская АШ-Филиал | МО г. Кондрово МО г. Кондрово | 86 | 81 |
|  | Калужской ОТШ РОСТО | МО г. Кондрово | 14 | 14 |
|  | ПУ №27 | МО г. Кондрово | 28 | 30 |
|  | ДДК | МО г. Кондрово | 22 | 23 |
|  | Экспериментальная школа искусств | МО г. Кондрово | 44 | 40 |
|  | КСОШ №3 | МО г. Кондрово | 48 | 48 |
|  | КСОШ№1 | МО г. Кондрово | 73 | 73 |
|  | КСОШ №2 | МО г. Кондрово | 42 | 58 |
|  | Дет. сад Родничок | МО г. Кондрово | 35 | 34 |
|  | КСОШ №4 | МО г. Кондрово | 47 | 47 |
|  | Дет. сад Белочка | МО г. Кондрово | 52 | 52 |
|  | Дет. сад Ромашка | МО г. Кондрово | 21 | 22 |
|  | ПУ№9 | МО Дзержинский район | 40 | 45 |
|  | Куровская школа | МО Дзержинский район | 41 | 42 |
|  | Куровская школа искусств | МО Дзержинский район | 17 | 12 |
|  | Дет. сад Ягодка | МО Дзержинский район | 22 | 20 |
| 1 | Куровской дом деского творчества | МО Дзержинский район | 14 | 15 |
|  | МУДО Детская школа искусств имени Гончаровой | МО п. Пол. Завод | 30 | 29 |
|  | Пол-Заводская школа №1 | МО п. Пол. Завод | 32 | 35 |
|  | Пол-Заводская школа №2 | МО п. Пол. Завод | 42 | 39 |
|  | Дом детского творчества | МО п. Пол. Завод | 16 | 22 |
|  | Дет. сад Аленький цветочек | МО п. Пол. Завод | 30 | 27 |
|  | Пятовская средняя школа | МО Дзержинский район | 42 | 41 |
|  | ПУ №58 | МО п. Товарково | 16 | 17 |
|  | ДЮЦ | МО п. Товарково | 29 | 12 |
|  | Дошкольный комплекс | МО п. Товарково | 65 | 76 |
|  | Товарковская школа №3 | МО п. Товарково | 82 | 79 |
|  | Товарковская школа №2 | МО п. Товарково | 37 | 37 |
|  | Товарковская детская школа искусств | МО п. Товарково | 30 | 29 |
|  | Товарковская школа №1 | МО п. Товарково | 84 | 83 |
|  | ПУ№7 | МО п. Товарково | 25 | 25 |
|  | Барсуковская школа | МО Дзержинский район | 20 | 21 |
|  | Галкинская школа | МО Дзержинский район | 16 | 15 |
|  | Шиняно-Слободская школа | МО Дзержинский район | 17 | 15 |
|  | Лужновская школа | МО Дзержинский район | 27 | 28 |
|  | Дворцовская школа | МО Дзержинский район | 44 | 45 |
|  | Жилетовская школа | МО Дзержинский район | 59 | 58 |
|  | Жилетовский дет. сад Солнышко | МО Дзержинский район | 25 | 28 |
|  | Редькинская школа-интернат | МО Дзержинский район | 63 | 66 |
|  | Редькинская школа | МО Дзержинский район | 24 | 22 |
|  | Карцовская школа | МО Дзержинский район | 36 | 35 |
|  | Якшуновская школа | МО Дзержинский район | 24 | 26 |
|  | Лев-Толстовская школа | МО Дзержинский район | 63 | 60 |
|  | Дет. сад Улыбка | МО Дзержинский район | 35 | 35 |
|  | Маковская школа-интернат | МО Дзержинский район | 30 | 5 |
|  | Чкаловская школа | МО Дзержинский район | 31 | 32 |
|  | Плюсковская школа | МО Дзержинский район | 12 | 11 |
|  | Никольская школа | МО Дзержинский район | 16 | 18 |
|  | Остроженская школа | МО Дзержинский район | 25 | 25 |
|  | Руднянская школа | МО Дзержинский район | 25 | 24 |
|  | Бегичевская школа | МО Дзержинский район | 21 | 22 |
| 13 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг в т.ч: |  | 1263 | 1292 |
|  | Станция по борьбе с болезнями |  | 62 | 68 |
|  | животных | МО г. Кондрово | 370 | 372 |
|  | МУЗ ЦРБ Дзержинского района | МО г. Кондрово | 93 | 95 |
|  | Кондровский детский дом | МО г. Кондрово | 10 | 10 |
|  | Азбука Здоровья | МО г. Кондрово | 10 | 9 |
|  | ЦСО инвалидов | МО г. Кондрово | 27 | 27 |
|  | ФГУ Центр Госсанэпиднадзора | МО п. Товарково | 19 | 21 |
|  | МУЗ амбулатория | МО п. Пол. Завод | 187 | 196 |
|  | ДДИ | МО п. Пол. Завод | 54 | 49 |
|  | Пол. Заводской детский дом | МО п. Пол. Завод | 44 | 45 |
|  | МУЗ больница №1 | МО п. Товарково | 30 | 39 |
|  | ЦПС Родник | МО п. Товарково | 283 | 285 |
|  | МУ РБ Товарково | МО г. Кондрово | 18 | 19 |
|  | МУЧ СРЦН МУЗ участковая больница №2 | МО Дзержинский район | 56 | 57 |
| 14 | Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг в т.ч.: |  | 486 | 451 |

Количество безработных

| Год | Количество человек | Численность населения (тыс. чел.) район | Количество безработных на 1000 человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1093 | 60,8 | 18,0 |
| 1998 | 899 | 60,7 | 14,8 |
| 1999 | 526 | 60,5 | 8,7 |
| 2000 | 365 | 60,1 | 6,1 |
| 2001 | 275 | 59,7 | 4,6 |
| 2002 | 280 | 61,2 | 4,6 |
| 2003 | 247 | 61,0 | 4,1 |
| 2004 | 239 | 60,7 | 3,9 |
| 2005 | 211 | 60,3 | 3,5 |
| 2006 | 200 | 60,1 | 3,3 |
| 2007 | 165(1-е полугодие) | 60,2 | 2,8 (1-е полугодие) |

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития района и области вцелом. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

### III. 2.4 Жилой фонд района

Одним из основных приоритетов в развитии социальной сферы является решение жилищной проблемы и развитие сферы обслуживания населения, в основе которой рассматривается доступность социальных услуг, а также их качество, поддерживаемое на современном уровне.

Жилищный фонд равен 1358,2 тыс. кв.м. общей площади. Современная обеспеченность жильем в среднем на одного жителя по району составляет 22,59 м2/жителя, в т.ч. в городских поселениях -20,59 м2/жителя, в сельских поселениях – 27,93 м2/жителя. Несмотря на высокие объемы нового строительства, в Дзержинском районе площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя меньше, чем в юго-западных районах области.

Распределение жилищного фонда Дзержинского района

по городской и сельской местности

| Территория | Общая пло-щадь, тыс. м2 | Население, тыс. чел. | Средняя обеспечен-ность, м2 на чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 1358,2 | 60,1 | 22,59 |
| в т.ч. городская местность | 900,1 | 43,7 | 20,59 |
| сельская местность | 458,1 | 16,4 | 27,93 |

Количество существующего жилищного фонда на 01.01.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда (на конец года), всего (тыс. кв.м.) | 1236,8 | 1210,5 | 1226,9 | 1251,0 | 1274,7 | 1303,4 | 1332,5 | 1358,2 |
| Городской жилфонд, (тыс. кв.м.) | 808,8 | 861,7 | 867,4 | 874,1 | 881,7 | 888,7 | 895,5 | 900,1 |
| Сельский жилфонд, (тыс. кв.м.) | 428,0 | 348,8 | 359,5 | 376,9 | 393,0 | 414,7 | 437,0 | 458,1 |

Городской жилфонд

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2 | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 900,1 | 250,7 | 649,4 |
| в том числе в собственности: частной | 763,1 | 250,7 | 512,4 |
| из нее: граждан | 763,1 | 250,7 | 512,4 |
| юридических лиц |  |  |  |
| государственной |  |  |  |
| муниципальной | 137,0 | - | 137,0 |

Ветхий и аварийный жилфонд

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м. | 900,1 | 3,6 | 1,9 |

Острая проблема – ликвидация ветхого и аварийного фонда Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год, но объемы сноса пока невысоки.

Таким образом, при низком объеме ввода нового жилья, который не обеспечивает обновление жилищного фонда, особую актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | Число проживающих, тыс чел *) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 524,1 | 1363 | 323 |
| Панельные | 192,1 | - | 100 |
| Блочные | 16,0 | - | 64 |
| Смешанные | 22,7 | 233 | 30 |
| Деревянные | 145,2 | 2460 | 92 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | 1,2 | 3 | 3 |
| 1921-1945 | 12,4 | 255 | 45 |
| 1946-1970 | 237,2 | 3112 | 167 |
| 1971-1995 | 598,9 | 442 | 344 |
| После 1995 г. |  | 244 | 50 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 50,5 | 679 | 425 |
| от 31% до 65% | 670,6 | 3357 | 155 |
| от 66% до 70% | 225,9 | 5 | 29 |
| Свыше 70% | 2,9 | 15 | - |

Движение жилищного фонда

| Наименование показателей | Тыс. м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 891,7 |
| Прибыло общей площади за год – всего (сумма строк 51-54) | 8,4 |
| в том числе: новое строительство | 3,9 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 4,5 |
| Выбыло общей площади за год – всего (сумма строк 56,58-62) | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего (стр.49+стр.50-стр.55) | 900,1 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов – всего (сумма граф 2-5) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед | 14465 | 3687 | 6063 | 3936 | 779 |
| в том числе частных квартир | 11383 | 3907 | 4930 | 1804 | 742 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс м2 | 650 | 110,8 | 254,6 | 231,0 | 53,6 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед | 51 | 9 | 19 | 16 | 7 |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед | - | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 4058 | 855 | 1014 | 1213 | 976 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс м2 | 250,1 | 30,0 | 53,9 | 79,1 | 86,4 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жи-лых помещений, тыс м2 | 900,1 | 691,5 | 691,5 | 661,4 | 534,4 | 838,8 | 559,5 | 631,5 | 247,9 | 619,9 | 842,3 | 0,8 |

Сельский жилфонд

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2 | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд - всего | 458,1 | 268,9 | 189,2 |
| в том числе в собственности: частной | 426,5 | 268,9 | 157,6 |
| из нее: граждан | 426,5 | 268,9 | 157,6 |
| юридических лиц |  |  |  |
| государственной |  |  |  |
| муниципальной | 31,6 |  | 31,6 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов – всего (сумма граф 2-5) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед | 4368 | 1116 | 1832 | 1341 | 79 |
| в том числе частных квартир | 3237 | 672 | 1425 | 1035 | 105 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс м2 | 189,2 | 34,2 | 78,3 | 70,3 | 6,4 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед | 12 | - | 6 | 3 | 3 |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед | - | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 4676 | 1618 | 1480 | 921 | 657 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс м2 | 268,4 | 60,2 | 71,9 | 62,0 | 74,3 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жи-лых помещений, тыс м2 | 458,1 | 224,3 | 224,3 | 180,3 | 109,6 | 226,8 | 109,7 | 161,0 | 38,9 | 179,9 | 285,5 | 4,2 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | Число проживающих, тыс чел *) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 131,0 | 943 | 102 |
| Панельные | 68,9 | - | 45 |
| Блочные | 22,8 | - | 179 |
| Смешанные | 72,0 | 555 | 142 |
| Деревянные | 160,1 | 3113 | 111 |
| Прочие | 3,3 | 65 | - |
| По годам возведения: до 1920 | 0,2 | 5 | - |
| 1921-1945 | 7,3 | 22 | - |
| 1946-1970 | 171,6 | 2783 | 232 |
| 1971-1995 | 185,1 | 1210 | 347 |
| После 1995 г. | 93,9 | 656 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 275,5 | 1687 | 250 |
| от 31% до 65% | 182,1 | 2974 | 329 |
| от 66% до 70% | 0,4 | 13 | - |
| Свыше 70% | 0,1 | 2 | - |

Движение жилищного фонда

| Наименование показателей | тыс м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 437,0 |
| Прибыло общей площади за год – всего (сумма строк 51-54) | 21,1 |
| в том числе: новое строительство | 10,4 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 10,7 |
| Выбыло общей площади за год – всего (сумма строк 56,58-62) | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего (стр.49+стр.50-стр.55) | 458,1 |

Сведения о жилищном фонде предоставлены по состоянию на конец 2006 года Федеральным Государственным статистическим наблюдением.

Площадь жилищного фонда по поселениям

| № п/п | Наименование поселений | Площадь жилищного фонда по состоянию на 1.01.2007 г., тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | Муниципальн. | Государствен. |
| 1 | ГП «Город Кондрово» | 416,8 |  |  |
| 2 | ГП «поселок Полотняный Завод» | 48,3 |  |  |
| 3 | ГП «поселок Товарково» | 240,1 |  |  |
| 4 | ГП «поселок Куровской» | 67,3 |  |  |
| 5 | ГП «поселок Пятовский» | 54,7 |  |  |
| 6 | СП «Угорская волость» | 82,0 |  |  |
| 7 | СП «Совхоз Чкаловский» | 26,9+20,5 |  |  |
| 8 | СП «деревня Барсуки» | 12,3+3,3+2,7 |  |  |
| 9 | СП «деревня Галкино» | 11,7+2,4 |  |  |
| 10 | СП «деревня Сени» | 22,5+4,3 |  |  |
| 11 | СП «деревня Дворцы» |  |  |  |
| 12 | СП «деревня Жилетово» | 3,6+50,8 |  |  |
| 13 | СП «деревня Редькино» | 18,5+6,6+9,9 |  |  |
| 14 | СП «деревня Карцово» |  |  |  |
| 15 | СП «село Льва-Толстого» | 43,5+0,2+41,5 |  |  |
| 16 | СП «деревня Рудня» | 12,6 + 0,6 |  |  |
| 17 | СП «село Совхоз им.Ленина» | 25,9 |  |  |
| 18 | СП «деревня Старки» | 11,6+7,1+0,9 |  |  |

Прогноз жилищного строительства разработан с учетом повышения темпов роста экономики района, увеличения доходов населения, его численности, бюджета и инвестиций в жилищное строительство.

Жилищный фонд Дзержинского района по состоянию на 1.01.2006 года составляет 1358,2 тыс. м2 общей площади, из них городской жилфонд – 900,1 тыс. м2 (66 % общей площади), сельский жилфонд – 458,1 тыс. м2 (34 %).

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение также имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. В благоустройстве же существующего жилищного фонда можно отметить высокий удельный вес площади, обеспеченной газом, остальные же показатели обеспеченности инженерной инфраструктурой не велики.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (5,5 тыс. м2  или 0,4 %), так за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджетов для определенных социальных групп населения;

- за счет ипотечного строительства;

- за счет личных сбережений населения.

Перспективное строительство жилья планируется осуществлять на всей территории Дзержинского  района.

Сведения по жилищному фонду МО г. Кондрово (01.01.2007)

| 1 | Жилой фонд индивидуальных домов в т.ч. | Шт/кв м | 2059/142,7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деревянных |  | 1680/116,4 |
|  | кирпичных |  | 277/19,2 |
|  | блочных и панельных |  | 102/7,1 |
| 2 | Квартир ведомственных, в т.ч. |  | 18/541.9 |
|  | деревянных |  | 18/541.9 |
|  | кирпичных |  | - |
|  | блочных и панельных |  | - |
| 3 | Количество бросовых индивидуальных домов |  | - |
| 4 | Количество муниципального жилого фонда, в т.ч. |  | 442/220 000 |
|  | деревянных |  | 150/23510 |
|  | кирпичных |  | 103/51095 |
|  | панельных |  | 120/19282 |
|  | шлако-наливных |  | 69/126113 |
| 5 | Количество жилых муниципальных квартир |  | 4872/220 000 |
|  | деревянных |  | 835/23510 |
|  | кирпичных |  | 871/51095 |
|  | панельных |  | 2800/126113 |
|  | шлако-наливных |  | 366/19282 |
| 6 | Количество бросовых квартир |  | - |
| 7 | Строящиеся жилые дома | Шт/кв м | 55/6600 |
|  | деревянных |  | 8/960 |
|  | панельных |  | - |
|  | кирпичных |  | 42/5040 |
|  | сборно-щитовых |  | 5/600 |

Сведения по жилищному фонду МО городское поселение п. Пятовский (01.01.2007)

| 1 | Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 58/ |
| --- | --- | --- |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 | 20/ |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 23/ |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 | 15/ |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 |  |
| 2 | Квартир ведомственных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 3 | Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 | 4/ |
| 4 | Кол-во ведомственных домов, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 5 | Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 1166/54732 |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 | 22/1025 |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 653/25068 |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 | 491/25068 |
| 6 | Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |

Жилищный фонд:

Кол-во существующего жилищного фонда всего, в т.ч. по материалу стен и этажности в целом по посёлку на 1.01.2005 г.

- в муниципальной собственности  городского поселения «посёлок Пятовский» находится 64 жилых дома общей площадью – 53,64 тыс. кв. м.

Из них по материалу стен:

- каркасно – засыпные 2 дома – 0,83 тыс. кв. м.

- кирпичные 45 домов – 28,74 тыс. кв. м.

- панельные 17 домов – 24,07 тыс. кв. м.

-Ул. Горняк №2- ветхое здание.

Новое жилищное строительство -Ул. Комарова -1, ул.Горняк – 1.

Сведения по жилищному фонду МО городское поселение п. Товарково (01.01.2007)

| 1 | Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 |  |
| 2 | Квартир ведомственных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 3 | Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |
| 4 | Кол-во ведомственных домов, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 5 | Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 4849/240135 |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 | 220/8282 |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 4222/213510 |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 | 407/18343 |
| 6 | Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |

Сведения по жилищному фонду МО городское поселение п. Полотняный завод (01.01.2007)

| 1 | Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 1300/ |
| --- | --- | --- |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 |  |
| 2 | Квартир ведомственных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 | 800/ |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 560/ |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 3 | Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 | 13/ |
| 4 | Кол-во ведомственных домов, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 5 | Кол-во жилых квартир, шт/м2 | /48308кв.м |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 |  |
| 6 | Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |

Сведения по жилищному фонду МО городское поселение п. Куровской (01.01.2007)

| 1 | Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 76/4560 |
| --- | --- | --- |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 | 2/120 |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 66/3960 |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 | 8/480 |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 |  |
| 2 | Квартир ведомственных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 3 | Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |
| 4 | Кол-во ведомственных домов, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
| 5 | Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 1312/62827 |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 277/17016,1 |
|  | в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 | 235/9162,4 |
|  | в т.ч. панельных, шт/м2 | 800/36648,5 |
| 6 | Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. блочных, шт/м2 |  |
|  | в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |

Сведения по жилищному фонду (01.01.2007)

|  | СП с. Льва-Толстого | СП д. Редькино | СП д. Жилетово | СП д. Старки | СП с. Дворцы | СП с. Совхоз им. Ленина | СП Угорская волость | СП д. Карцово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 535/43516,9 | 337/18550 | 36/3622,6 | 268/11622 | 332/ | 760/25936 | 470/820010,6 | 314/ |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 402/ | 278/15300 | 12/581,6 | 195/8212 | 68/ | 746/14336 | 279/54689,3 |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 123/ | 49/2700 | 21/2678,2 | 61/2799 | 254/ | 23/4600 | 142/23790,8 | 15/ |
| в т.ч. блочных, шт/м2 | 10/ | 10/550 | 1/130,6 | 1/60 | 10/ | 13/1200 | 44/3300 | 2/ |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  | 2/232,2 | 9/611 |  | 8/5800 | 5/230,5 |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  | 18/920 | 3/ |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 | 2/205 | 148/6640 |  | 4/145 |  |  |  | 11/ |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  | 4/166 |  | 1/40 |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 2/205 | 24/1161 |  | 1/45 |  |  |  | 11/ |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  | 120/5313 |  | 2/60 |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 876/41500 | 192/9910 | 1161/50892,3 | 114/7144 | 596/ |  |  | 200/ |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  | 4/200 |  | 10/457 | 68/ |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 100/4500 | 58/3500 | 18/40952,3 | 64/4271 | 508/ |  |  | 190/ |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  | 2/116 |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 | 776/37000 | 130/6210 | 3/9940 | 38/2300 | 20/ |  |  | 10/ |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  | 23/6640 |  | 1/772 |  |  |  | 1/ |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  | 3/166 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  | 9/1161 |  |  |  |  |  | 1/ |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  | 11/5313 |  | 1/772 |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение д. Рудня (01.01.2007)

|  | Рудня | Матово | Корокино | Корчажкино | Чапаевка | Головино | Прокудино | Дубенки | Хлестово | Копылово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 94/6250,0 | 68/2123,5 | 40/1348,0 | 14/352 | 16/559,2 | 16/374,4 | 18/517,6 | 4/121,4 | 18/578,3 | 8/407,2 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 81/ | 59/1317,0 | 24/772,0 | 14/352 | 15/519,5 | 13/310,4 | 15/374,2 | 3/76,0 | 18/578,3 | 7/387,2 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 13/ | 9/806,5 | 16/576,0 |  | 1/39,7 | 3/64,0 | 4/143,4 | 1/45,4 |  | 1/20,0 |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2/40,0 | 7/229,8 | 1/20,0 |
| Кол-во ведомственных домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 4/612,0 |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1/64,5 |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3/547,5 |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение д. Галкино (01.01.2007)

|  | Дубинино | Галкино | Шеняно-Слобода | Озеро | Болобоново | Люблинка | Ярцево | Новая Жизнь | Пановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 59/4110,1 | 60/4100,5 | 43/2245,0 | 3/127,2 | 6/333 | 9/388,4 | 12/329,1 | 1/72,2 | 1/37,5 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 53/3536,7 | 47/3155,3 | 36/1816,6 | 3/127,2 | 6/333 | 9/388,4 | 12/329,1 | 1/72,2 | 1/37,5 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 6/573,4 | 5/321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  | 8/623,8 | 7/428,4 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 | 22/918,3 | 45/1537,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  | 20/566,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 22/918,3 | 25/971,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение д. Барсуки (01.01.2007)

|  | Барсуки | Екимково | Юдино | Бойково | Мишнево | Слобода | Белйково | Шестаково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 114/5702 | 55/2646 | 25/750 | 15/639 | 14/624,4 | 18/694,7 | 16/656 | 14/610 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 94/4616,9 | 55/2646 | 25/750 | 15/639 | 12/497,4 | 18/694,7 | 16/656 | 14/610 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 11/572,8 |  |  |  | 2/137 |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 | 9/652,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  | 1/60 | 2/65 |  | 2/67,0 | 1/58 |  |  |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 | 45/2523,6 | 4/257 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 5/197,3 | 4/257 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 15/540 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 | 25/1786,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 44/2480,6 | 4/257 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 5/197,3 | 4/257 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 15/540 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 | 24/1716,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ведомственных домов шт/м2 | 5/287,6 | 6/324 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 4/207,6 | 6/324 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 1/80 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение д. Сени (01.01.2007)

|  | Давыдово | Сени | Девятилово | Лужное | Потапово | Миленки | Озерна | Куприяново | Дурнево | Дерминка | Николаевка | Детьково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 42/2276,4 | 45/2480,4 | 10/98,6 | 37/2308,8 | 7/604 | 28/2870 | 40/3920 | 33/1925,9 | 28/1800 | 33/2420,4 | 12/889,2 | 14/912,8 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 40/2125,6 | 45/2480,4 | 10/98,69 | 37/2308,8 | 7/604 | 28/2870 | 40/3920 | 30/1763,0 | 28/1800 | 33/2420,4 | 12/889,2 | 14/912,8 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 2/150,8 |  |  |  |  |  |  | 3/162,9 |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 8/448 |  |  | 41/2062,8 |  | 2/86,4 |  |  | 26/1780,2 |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 8/448 |  |  | 6/338,4 |  | 2/86,4 |  |  | 24/1564,8 |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  | 9/507,6 |  |  |  |  | 2/215,4 |  |  |  |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  | 26/1216,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение с. Совхоз Чкаловский (01.01.07)

|  | Кожухово | П.Якшуново | с. Совхоз Чкаловский | Недетово | Лапино | Колышкино | Волохово | Троскино | Городище | Буланцево | Бышковичи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 39/1538,3 | 12/566,4 | 8/416,8 | 33/1282,3 | 25/1280,0 | 17/882,3 | 21/1213,8 | 10/435,0 | 4/214,2 | 16/708,8 | 6/323 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 28/1075,2 | 12/566,4 | 8/416,8 | 29/1145,5 | 8/394,4 | 8/389,6 | 3/131,1 | 1/43,5 | 1/61,2 | 4/171,2 | 1/16 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 11/463,1 |  |  | 4/136,8 | 17/885,6 | 7/492,7 | 18/1082,7 | 9/391,5 | 3/153,0 | 12/537,6 | 5/307 |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 | 2/74,3 |  |  | 6/239,4 | 5/233,5 | 2/97,4 | 2/60,2 | 1/43,5 | 1/45,5 | 7/308,7 |  |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 | 101/4565,9 | 163/7850,9 | 140/6506,2 | 2/128,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 63/2677,5 | 28/1114,4 | 42/1651,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 | 24/988,2 | 135/6736,5 | 32/1343,6 | 2/128,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  | 66/3511,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочные, шт/м2 | 14/900,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  | 15/468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по жилищному фонду МО сельское поселение с. Совхоз Чкаловский (01.01.07)

|  | Покров | Бабенки | Горбенки | Ярлыково | Свинухово | Никулнки | Рындино | Щуплово | Чуносово | Крыцыно | Д.Якшуново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд индивидуальных домов, шт/м2 | 15/700,5 | 14/634,8 | 39/1917,8 | 34/1729,2 | 45/3107,5 | 6/225,2 | 2/107,2 | 39/1960,4 | 46/2235,6 | 46/2249,4 | 68/3207,6 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 | 15/700,5 | 12/566,4 | 35/1711,4 | 29/1487,7 | 12/474,1 | 4/145,9 | 2/107,2 | 8/311,2 | 36/1630,8 | 35/1337,0 | 31/1320,6 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  | 2/68,4 | 4/206,4 | 5/241,5 | 33/2633,4 | 2/79,3 |  | 31/1649,2 | 10/604,8 | 11/912,4 | 37/1887,0 |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых индивидуальных жилых домов, шт/м2 |  |  |  |  |  |  | 1/48,3 | 6/ | 6/293,4 | 5/193,0 |  |
| Кол-во ведомственных квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во жилых квартир, шт/м2 |  |  | 13/781,3 |  |  |  |  | 7/340,9 |  |  | 8/398,4 |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3/129,6 |  |  | 8/398,4 |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 4/211,3 |  |  |  |
| в т.ч. сборно-щитовых, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. панельных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во бросовых квартир, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 6/230,4 |  |  |  |
| в т.ч. деревянных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3/112,8 |  |  |  |
| в т.ч. кирпичных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3/117,6 |  |  |  |
| в т.ч. блочных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. шлаконаливных, шт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

О строительстве жилья в 2007-2008 годах в муниципальном образовании Дзержинский район

| №/№ | Адрес объекта | Мощность (квартир/кв.м) | Конструкция здания, этажность | Наличие утв. ПСД | Сметная стоимость, тыс.руб. | Застройщик | Ген. подрядчик | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 год |
| 1. | г. Кондрово, ул. Пушкина | 87 кв./3132 м2 | Кирпичное, 5 этажное | ООО «Мастер-Калуга проект» | 50112 | ООО «Мастер строй-инвест» | ООО «Мастер строй-инвест» | 2007 г. |
| 2. | г. Кондрово | 40 дом/4000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/7200 | Инд. |  | 2007 г. |
| 3. | п. Товарково | 30 дом/3000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/5400 | Инд. |  | 2007 г. |
| 4. | Разные поселки | 240 дом/24000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/43200 | Инд. |  | 2007 г. |
|  | Итого | 34000 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год |
| 1. | г. Кондрово, ул. Пушкина | 40 кв/2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное | ООО АПМ «Архпроект» | 72000 | ООО «ГАС» | ООО «ЮЗОН» | 2008 г. |
| 2. | п. Льва-Толстого | 40 кв/2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное | да | 78000 |  |  | 2008 г. |
| 3. | г. Кондрово | 50 дом/5000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/3600 | Инд. |  | 2008 г. |
| 4. | п. Товарково | 40 дом/4000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/1800 | Инд. |  | 2008 г. |
| 5. | Разные поселки | 320 дом/32000 м2 | ½ этажные ж.д. | да | 180/43200 | Инд. |  | 2008 г. |
|  | Итого | 444000 м2 |  |  |  |  |  |  |

Информация

О реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в 2009-2017 годах в муниципальном образовании Дзержинский район»

| №/№ | Адрес земельного участка (микрорайон) | Площадь земельного участка | Мощность (квартир/кв.м) | Конструкция зданий, этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год |
| 1. | г.Кондрово, ул.Пушкина | 3000 м2 | 40 кв./2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 2. | п.Льва-Толстого | 3000 м2 | 40 кв./2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 3. | п.Товарково, мкр.Звездный | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 4. | г.Кондрово, мкр.Стефанова | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 5. | Разные поселки | 40 га | 150 ж.д./30000 м2 | ½ эт.ж.д. |
|  | Итого |  | 53300 м2 |  |
| 2010 год |
| 2. | п.Льва-Толстого | 3000 м2 | 40 кв./2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 2. | п.Товарково, мкр.Звездный | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
|  | г.Кондрово, мкр.Стефанова | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 5. | Разные поселки | 40 га | 200 ж.д./40000 м2 | ½ эт.ж.д. |
|  | Итого |  | 62200 м2 |  |
| до 2017 года |
| 2. | п.Льва-Толстого | 3000 м2 | 40 кв./2012 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 2. | п.Товарково | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
|  | г.Кондрово | 15 га | 5 шт/40кв./10060 м2 | Кирпичное здание, 5 этажное |
| 5. | Разные поселки | 100 га | 995 ж.д./199000 м2 | ½ эт.ж.д. |
|  | Итого |  | 221000 м2 |  |

### III. 2.5 Культурно-бытовое обслуживание

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений. Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). Практически они должны размещаться в большей части населенных пунктов.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличии большой численности обслуживаемого населения.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, а также уникальные учреждения и предприятия обслуживания.

Число дневных общеобразовательных учреждений и количество учащихся

|  | Число учебных заведений 2003/2004 | Численность учащихся на начало уч. года, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 |
| Всего по области | 495 | 142242 | 137219 | 130664 | 125000 | 117872 | 108739 |
| Дзержинский район | 31 | 8966 | 8489 | 7946 | 7371 | 6919 | 6420 |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

| № п\п | Поселения | Наименование учреждений обслуживания | Кол-во, шт. | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уч. | мест | кв. м |
| 1. | ГП «город Кондрово» |
|  |  | МОУ «Кондровская средняя школа № 1» | - | - | - | - |
|  |  | МОУ «Кондровская средняя школа № 2» | - | - | - | - |
|  |  | МОУ «Кондровская средняя школа № 3» | - | - | - | - |
|  |  | МОУ «Кондровская средняя школа № 4» | - | - | - | - |
|  |  | МУ «Кондровская детская экспериментальная школа искусств» | - | - | - | - |
|  |  | Дом спорта | - | - | - | - |
|  |  | МУ «Учебно-оздоровительный центр «Азбука здоровья» | - | - | - | - |
|  |  | МОУ «Кондровский детский дом» | - | - | - | - |
|  |  | МОУДО подростковый клуб «Ровесник» | - | - | - | - |
|  |  | МОУДО подростковый клуб «Эврика» | - | - | - | - |
|  |  | МУ «Детский дом культуры» | - | - | - | - |
|  |  | МУ «Городской дом культуры» | - | - | - | - |
|  |  | Районный Дом культуры | - | - | - | - |
|  |  | МДУ детский сад «Родничок» общеразвивающего вида | - | - | - | - |
|  |  | МДОУ детский сад «Белочка» | - | - | - | - |
|  |  | МДУ детский сад «Ромашка» | - | - | - | - |
|  |  | ПТУ№27 | - | - | - | - |
|  |  | ГОУ «Кондровский педагогический колледж» | - | - | - | - |
|  |  | ГОУ «Кондровский механико-технологический техникум» | - | - | - | - |
| 2. | ГП «поселок Полотняный завод» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 90 | - |
|  |  | Школа | 1 | 570 | - | - |
|  |  | Магазин | 17 | - | - | 1020 |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 3. | ГП «поселок Куровской» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 70 | - |
|  |  | Школа | 1 | 250 | - | - |
|  |  | Магазин | 17 | - | - | 1020 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 100 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 4. | ГП «поселок Товарково» |
|  |  | Детский сад | 3 | - | 330 | - |
|  |  | Школа | 3 | - | - | - |
|  |  | Школа искусств | 1 | - | - | - |
|  |  | Магазин | - | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | - | - | - | - |
| 5. | ГП «поселок Пятовский» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 50 | - |
|  |  | Школа | 1 | 284 | - | - |
|  |  | Магазин | 10 | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 6. | СП «деревня Редькино» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 15 | - |
|  |  | Школа | 1 | 54 | - | - |
|  |  | Магазин | 2 | - | - | 240 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 300 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 50 |
| 7. | СП «деревня Карцово» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 17 | - |
|  |  | Школа | 1 | 65 | - | - |
|  |  | Магазин | 3 | - | - | 150 |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 8. | СП «село Льва Толстого» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 120 | - |
|  |  | Школа | 1 | 380 | 624 | - |
|  |  | Магазин | 11 | - | - | 1400 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 60 | - |
|  |  | Медпункт | - | - | - | - |
| 9. | СП «деревня Старки» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 30 | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | 30 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 30 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 30 |
| 10. | СП «Угорская волость» |
|  |  | Детский сад | 4 | - | 67 | - |
|  |  | Школа | 4 | 162 | - | - |
|  |  | Магазин | 7 | - | - | 510 |
|  |  | Клуб | 4 | - | 760 | - |
|  |  | Медпункт | 4 | - | - | 210 |
| 11. | СП «село Дворцы» |
|  |  | Детский сад | 1 | - | 70 | - |
|  |  | Школа | 1 | - | - | - |
|  |  | Магазин |  | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 1 | - - | 300 100 | - - |
|  |  | Медпункт | - | - | - | - |
| 12. | СП «деревня Рудня» |
|  | Рудня | Детский сад | 1 | - | 15 | - |
|  |  | Школа | 1 | 30 | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | 10 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 150 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 140 |
| 13. | СП «деревня Жилетово» |
|  | Жилетово | Детский сад | 1 | - | 100 | - |
|  |  | Школа | 1 | 304 | - | - |
|  |  | Магазин | 15 | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | 650 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 2834 |
| 14. | СП «деревня Барсуки» |
|  | Екимково | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | 35 |
|  |  | Клуб | - | - | - | - |
|  |  | Медпункт | - | - | - | - |
|  | Барсуки | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | 26 | - | - |
|  |  | Магазин | 3 | - | - | 90 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 250 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 25 |
| 15. | СП «деревня Галкино» |
|  | Галкино | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | - | - | - |
|  |  | Магазин | - | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
|  | Дубинино | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | - | - | - |
|  |  | Магазин | 2 | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
|  | Болобоново | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | - | - | - | - |
|  |  | Клуб | - | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 16. | СП «село совхоз Чкаловский» |
|  | Чкаловский | Детский сад | 1 | - | 38 | - |
|  |  | Школа | 1 | 57 | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | 130 |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
|  | п. Якшуново | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | 56 | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | - |
|  |  | Клуб | - | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
|  | Кожухово | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | 2 | - | - | - |
|  |  | Клуб | 1 | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | - |
| 17. | СП «деревня Сени» |
|  | Лужное | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | 65 | - | - |
|  |  | Магазин | 2 | - | - | 51,8 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 60 | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 38,4 |
|  | Давыдово | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | 1 | - | - | 36,0 |
|  |  | Клуб | - | - | - | - |
|  |  | Медпункт | - | - | - | - |
|  | Дурнево | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | - | - | - | - |
|  |  | Магазин | 2 | - | - | 20,8 |
|  |  | Клуб | - | - | - | - |
|  |  | Медпункт | 1 | - | - | 30,8 |
|  | Сени | Детский сад | - | - | - | - |
|  |  | Школа | 1 | 65 | - | - |
|  |  | Магазин | 5 | - | - | 108,6 |
|  |  | Клуб | 1 | - | 60 | - |
|  |  | Медпункт | 2 | - | - | 69,2 |

#### Торговля

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

## III. 3 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МО «Дзержинский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Дзержинский район пересекает железная дорога Калуга-Вязьма. С северо-востока на юго-запад проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной. Водный транспорт на территории МО «Дзержинский район» отсутствует.

### III. 3.1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Дзержинского района.

По Дзержинскому району проходит одна железнодорожная магистраль (Калуга – Вязьма) протяженностью 37 км. Общая протяженность железных дорог района 37 км. На территории района находятся железнодорожные узлы (станция) Говардово, Пол-Завод, Пятовская, Шаня и другие.

Характеристика жд станции Говардово

- Наименование – станция Говардово Московско-Смоленское отделение Московской железной дороги.

- Количество главных путей – один, путь № 2.

- Протяженность станции 2 км.

- Размер движения – 5 пар в сутки пригородных поездов.

- местоположение – участок Калуга-Вязьма.

- Класс – 5.

- Тип – промежуточная.

- Годовой грузооборот – 2002 г-1020 вагонов, 2003 г. – 890 вагонов, 2004 г. – 1100 –вагонов, 2005 г. – 940 вагонов, 2006 г. – 990 вагонов, 2007 г. –910 вагонов.

- Железнодорожный вокзал в наличии, вместимость – 30 человек.

- Отправлено пассажиров за 2007 год – в прямом сообщении – 1452 чел, в пригородном сообщении – 6870 чел.

### III. 3.2 Автомобильные дороги

По территории Дзержинского района проходят автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной протяженностью 26 км, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Медынь» протяженностью 34 км. Общая протяженность автодорог района 385 км, из них с твердым покрытием 291 км. Автодороги, в основном, с асфальтовым покрытием шириной 4-8 м и улучшенные грунтовые дороги шириной 4-6 м.

Показатели автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области

и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области по состоянию на 01.10.2011 г.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим категориям | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | С твердым покрытием |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кондрово-Никольское | 7,20 | IV | 7,20 | 15,0 | 10,75 |
| 2. | Подъезд к усадьбе Гончаровых-Редькино | 5,94 | IV | 5,94 | 18,0 | 10,69 |
| 3. | Товарково-Рудня | 8,56 | IV | 8,56 | 20,0 | 17,90 |
| 4. | Стефаново - Карцево | 4,44 | IV | 4,44 | 19,0 | 8,35 |
| 5. | А101 “Москва-Малоярославец – Рославль”-Барсуки | 4,36 | IV | 4,36 | 16,0 | 6,92 |
| 6. | Подъезд к усадьбе Гончаровых | 4,55 | IV | 4,55 | 18,0 | 8,29 |
| 7. | Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки | 28,44 | IV | 28,44 | 16,0 | 46,06 |
| 8. | "Калуга-Медынь" - Товарково | 5,34 | IV | 5,34 | 16,0 | 8,57 |
| 9. | "Калуга-Медынь" - Старки | 1,81 | IV | 1,81 | 18,0 | 3,24 |
| 10. | "Калуга-Медынь" – Дворцы - "Калуга - Медынь" | 6,12 | IV | 6,12 | 19,0 | 11,42 |
| 11. | Калуга-Медынь |  | I | 2,68 | 38,0 | 10,16 |
|  |  |  | III | 34,07 | 38,0 | 129,12 |
|  | Итого: | 36,75 |  | 36,75 | 38,0 | 139,28 |
| 12. | "Дурнево-Товарково-Рудня" - Кожухово | 10,08 | IV | 10,08 | 21,0 | 21,17 |
| 13. | "Калуга-Медынь" - ц/у с-за им. Ленина | 5,96 | IV | 5,96 | 15,0 | 8,73 |
| 14. | Полотняный завод - Товарково | 7,24 | III | 7,24 | 15,0 | 10,81 |
| 15. | "Калуга-Медынь"- Новое Уткино - Старое Уткино | 3,80 | IV | 3,80 | 12,0 | 4,53 |
| 16. | М-3 "Украина" - ст. Тихонова Пустынь | 0,50 | IV | 0,50 | 19,0 | 0,95 |
| 17. | "Галкино-Сени-Дурнево" - Плюсково | 14,00 | V | 14,00 | 19,0 | 26,60 |
| 18. | Рудня-Дурнево |  | IV | 5,44 | 20,0 | 11,35 |
|  |  |  | V | 12,47 | 20,0 | 26,00 |
|  | Итого: | 17,91 |  | 17,91 | 20,0 | 37,35 |
| 19. | “Калуга-Медынь” - Желтыкино-Карцево | 15,90 | IV | 15,90 | 19,0 | 30,07 |
| 20. | "Полотняный Завод-Товарково" – Бели - Дубинино | 11,19 | IV | 11,19 | 19,0 | 21,30 |
| 21. | Галкино-Сени - "Товарково-Рудня- Дурнево" |  | IV | 10,78 | 19,0 | 20,46 |
|  |  |  | V | 7,01 | 19,0 | 13,30 |
|  | Итого: | 17,79 |  | 17,79 | 19,0 | 33,76 |
| 22. | "Москва-Киев" - Никольский Хутор - Старо Скаково | 5,10 | IV | 5,10 | 18,0 | 9,18 |
| 23. | Подъезд к Полотняно-Заводскому сельсовету | 0,25 | IV | 0,25 | 6,0 | 0,16 |
| 24. | Звизжи-Субботино-Потапово-Дубрава- Покров | 9,26 | V | 4,73 | 14,0 | 12,90 |
| 25. | Подъезд к базе ДРСУ | 0,65 | IV | 0,65 | 18,0 | 1,17 |
| 26. | "Калуга-Медынь” - Кондрово | 1,82 | IV | 1,82 | 16,0 | 2,84 |
| 27. | “Калуга-Медынь” - Желтыкино-Карцево- Стефаново” - Барятино | 1,35 | IV | 1,35 | 17,0 | 2,34 |
| 28. | "Калуга-Медынь" - Желтыкино-Карцево- Стефаново” - Маковцы | 1,30 | IV | 1,30 | 18,0 | 2,34 |
| 29. | Острожное-Звизжи-Смагино |  | IV | 9,55 | 20,0 | 19,70 |
|  |  |  | V | 10,82 | 20,0 | 22,33 |
|  | Итого: | 20,37 |  | 20,37 | 20,0 | 42,03 |
| 30. | "Острожное-Звизжи-Смагино" - Николо- Ленивец | 0,82 | V | 0,82 | 13,0 | 1,08 |
| 31. | Адамовское-Батуево | 3,40 | V | 3,40 | 7,0 | 0,25 |
| 32. | Подъезд к АЗС в п. Полотняный Завод | 1,00 | IV | 1,00 | 19,0 | 1,90 |
| 33. | Вязьма-Калуга | 4,00 | III | 4,00 | 29,0 | 13,12 |
| 34. | "Вязьма-Калуга" – Кожухово - ц/у с-за "Чкаловский" | 11,20 | IV | 11,2 | 19,0 | 21,28 |
| 35. | Чкаловский - Щуплово | 9,35 | IV | 9,35 | 19,0 | 17,76 |
| 36. | "Вязьма-Калуга " – Кожухово - ц/у с-за "Чкаловский" - Щуплово" - Железцово | 1,60 | V | 1,60 | 18,0 | 2,88 |
| 37. | "Недетово-Щуплово" - Чуносово | 1,61 | V | 1,61 | 12,0 | 2,00 |
| 38 | "Калуга-Медынь" - Пятовский | 2,21 | IV | 2,21 | 19,0 | 4,20 |
|  | Итого по району: | 293,16 |  | 291,05 |  | 604,17 |

### III. 3.3 Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные и внутрирайонные автобусные маршруты.

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день | протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Кондрово-Барсуки | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Кондрово-Редькино | 2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Кондрово-Давыдово | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Кондрово-Желтыкино | 3 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Кондрово-Чкаловский | 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Кондрово-Дурнево | 4 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Кондрово-Товарково | 2 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Кондрово-Звизжи | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Кондрово-Никольское | 6 | - | - | - | 7 | 7 |

Общеобластные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день | протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Кондрово-Калуга | 44 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Редькино-Калуга | 4 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| Калуга-Чкаловский | 1 | - | - | - | 40,3 | 40,3 |
| Калуга-Щуплово | 2 | - | - | - | 51,1 | 51,1 |

Маршруты «Школьный автобус»

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 23 | Кондровская СОШ №3 – д. Галкино-Кондровская СОШ №2 – д. Карцово-Кондровская СОШ № 3 |
| 24 | г. Кондрово – д. Никольское – г. Кондрово- д. Маковцы – г. Кондрово |
| 25 | «72 разъезд (п. Товарково) – ул. Дзержинского (п. Товарково) – 72 разъезд (п. Товарково) |
| 26 | д. Лужное – д. Дурнево-Дубенки-Давыдово-Болобоново-д. Лужное |
| 27 | с. Острожное – д. Барсуки |
| 28 | п. Якшуново – д. Кожухово – свх. Чкаловский – д. Недетово – д. Железцово – п. Якшуново |
| 29 | п. Заводская СОШ № 1 – Новое Уткино – Старое Уткино – п. Полотняный Завод – п. Заводская СОШ №1 |
| 30 | с. Льва Толстого – д. Каравай – с. Льва Толстого – д. Староскаковское – с. Льва Толстого |

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта Дзержинского муниципального автотранспортного предприятия за период с 2003 по 2007 гг.

| № | Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем перевозок (тыс. пас.) | 711,1 | 699,3 | 694,6 | 650,1 | 714,8 |
| 2. | Годовой объем работ (тыс. пас./км) | 18770,6 | 19810,3 | 19790,2 | 16882,7 | 18970,5 |
| 3. | Кол-во автобусов по маркам: ПАЗ – 3205 ЛАЗ – 695 ЛАЗ – 4207 ПАЗ – 4234 Газель | 14 9 | 12 8 1 3 | 15 5 1 3 | 13 4 1 2 2 | 14 3 1 3 2 |
| 4. | Коэффициент выпуска на линию | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 5. | Режим работы в сутки (час) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Эксплуатационная скорость (км/ч) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

## III.4 Инженерная инфраструктура

### III. 4.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории Дзержинского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

| Наименование объектов | Место | Год сдачи в | Балансовая | Остаточная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нахождения | эксплуатацию (протяженность) | стоимость (руб.) | стоимость (руб.) |
| 1. Никольский территориальный отдел |  |
| 1. Скважина | д. Никольское | 1979 | 251028 | 4210 |
| 2. Скважина | д. Никольское | 1979 | 107856 | 1834 |
| 3 Башня «Рожновского» | д. Никольское | 2003 | 250000 | 202500 |
| 4. Водопровод 5. Канализационный | д. Никольское | 1977(9,6км) | 771857 | 38593 |
| коллектор с очистными сооружениями | д. Никольское | 1989(1,5 km) | 253921 | - |
| 6. Скважина | д. Косатынь | 1977 | 522101 | - |
| 7. Водопровод | д. Косатынь | 1977(3 км) | 413913 | - |
| 8. Башня «Рожновского» | д. Косатынь | 1977 | 168000 | 81200 |
| 9. Скважина | д. Адамовское | 1977 | 429705 | - |
| 10. Башня «Рожновского» | д. Адамовское | 1977 | 98000 | 34200 |
| 11. Скважина | д. Батуево | 1968 | 212389 | - |
| 2. | Маковецкий территориальный отдел |  |
| 1. Скважина | с. Маковцы | 1978 | 156820 | - |
| 2. Скважина | с. Маковцы | 1978 | 61971 | 3223 |
| 3. Водопровод | с. Маковцы | 1977(12 км) | 265660 | 13270 |
| 4. Башня «Рожновского» | с. Маковцы | 1978 | 156400 | 79800 |
| 3. Некрасовский территориальный отдел |  |
| 1. Скважина | д. Дюкино | 1977 | 28946 | - |
| 2. Водопровод | д. Дюкино | 1977 (6,4 км) | 559457 | - |
| 3.jБашня «Рожновского» | д. Дюкино | 1977 | 180000 | 126000 |
| 4. Скважина | д. Слобода | 1977 | 28946 | - |
| 5. Водопровод | д. Слобода | 1977(3 км) | 413913 | - |
| 6. Башня «Рожновского» | д. Слобода | 1977 | 115000 | 70500 |
| 7. Скважина | д. Плюсково | 1977 | 80025 | - |
| 8. Очистные сооружения | д. Плюсково | 1987 | 439919 | - |
| 9. Канализационные сети | д. Плюсково | 1987(3 км) | - | - |
| 4. Звизжевский территориальный отдел |  |
| 1. Скважина | д. Звизжи | 1977 | 80025 | - |
| 2. Водопровод | д. Звизжи | 1977 (5 км) | 743557 | 73858 |
| 3. Башня «Рожновского» | д. Звизжи | 1977 | 320000 | 228000 |
| 4. Выгребные ямы | д. Звизжи | 1987 | 51545 | - |
| 5. Канализационные сет | д. Звизжи | 1987 (630 км) | 1803825 | - |
| 6. Скважина | д. Кольцово | 1977 | 20370 | - |
| 7. Водопровод | д. Кольцово | 1977(2 км) | 340470 | - |
| 8.Башня «Рожновского» | д. Кольцово | 1977 | 98000 | 30200 |
| 9. Скважина | д. Дорохи | 1972 | 21825 | - |
| 10. Скважина | д. Шадеево | 1980 | 27645 | - |
| 5. Остроженский территориальный отдел |  |
| 1.Скважина (2 шт) | п. Острожное | 1972 | 20999 | - |
| 2. Водопровод - «Рожновского» (2 шт) | п. Острожное | 1972 (6 км) | 801763 | - |
| 3.Башня | п. Острожное | 1972 | 368000 | 263200 |
| 4. Скважина | д. Костино | 1968 | 8142 | - |
| 5. Скважина | д. Богданове | 1968 | 8142 | - |

Сведения

по муниципальному району «Дзержинский район» о составлении технических паспортов на объекты водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Водозабор шт | Башни шт. | Водопроводные сети п/м | Канализационные Сети п/м | Очистные сооружения шт | КНС Выгреба шт | электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г/п г. Кондрово |  |  | 21190 | Нет сведений + |  | Нет сведений + | + |
| 2. | г/п п. Товарково | 7 скв. 1 каптаж | 5 1 ст. подъ ем. | 13480 | 1900 | + | + | + |
| 3. | г/п п. Полотняный Завод |  |  | 1750 | + |  |  |  |
| 4. | г/п п. Куровской |  |  | 2476 | + |  |  |  |
| 5. | г/п п. Пятовский | 3 | 3 | 6030 | 5280,5 |  |  | + |
|  | Итого | 10 скв 1 каптаж | 8 1 ст. подъ ем | 44926 | 7180,5 |  |  |  |
| 6. | с/п Угорская волость | 18 скв. | 10 | 47000 | 5130 | 2 | 1 выгреб | + |
| 7. | с/п «д. Барсуки» | 2 скв. | 2 | 12800 |  |  |  | + |
| 8. | с/п «д.Галкино» | 4 скв. | 5 | 23500 | 800 |  |  | + |
| 9. | с/п «с. Дворцы» | 2 скв. | 1 | 3000 | + |  |  | + |
| 10. | с/п. «д. Жилето-во» | 2 скв. | 1 | 22123 | 11000 | 1 |  | + |
| 11. | с/п «д. Карцово» | 5 скв. | 4 | 6700 | 2140 | 1 |  | + |
| 12. | с/п «д. Рудня» | 1 СКВ 2 кап- | 2 | 5500 |  |  |  | + |
| 13. | с/п «д. Старки» | 2 скв. | 1 | 3530 | 900 | + |  | + |
| 14. | с/п «д. Редькино» | 4 скв мощность 6-8 куб м/час | 3 | 2100 | + | + |  | + . |
| 15. | с/п «с. Льва Толстого» |  |  | 15000 | 8400 | + | зкнс | + |
| 16. | с/п «д. Сени» | 5 скв | 5 | 15400 | + |  |  | + |
| 17. | с/п «совхоз Чка-ловский» | 4 скв | 5 | 12300 | + | Недостр. + |  | + |
| 18. | с/п «совхоз им. Ленина» | 1 каптаж | 1 | 10460 | 3600 |  |  | + |
|  | Итого | 57 4 каптаж | 46 1 ст. подъ ем. | 224339 | 39150,5 |  |  |  |

Примечание: + есть в наличии, объемы требуют уточнения.

|  |  |  |  |  | Муниципальный район «Дзержи нский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 год (план) Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  | тыс.(куб.м) |  |  |  |  |
|  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |
|  | Поднято воды | Расход воды на | Получено воды | Пропущено вод сооружения (сп | Подано воды в | Потери воды | Полезный отпу | На нужды пред | Всего | Всего | Финансирован бюджетов всех | Федеральный t | Региональный | Муниципальнь | Население | Прочие потреб |
| Угорская волость | 79,0 | 79,0 |  |  | 79,0 |  | 79,0 |  |  | 79,0 |  |  |  |  | 79,0 |  |
| СП Барсуки | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 | 0,3 |  | 0,3 | 7,7 |  |  |
| СП Галкино | 68,7 |  |  |  | 68,7 |  |  | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Карцово | 49,49 | 0,39 |  | 32,6 | 49,1 | 10% | 45,7 |  |  | 45,7 | 1,02 |  |  | 1,02 | 37,93 | 6,12 |
| СП Рудня | 16,4 |  |  |  | 16,4 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |
| СП Старки | 22,3 |  |  |  | 22,3 |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  |  |  |  | 22,3 |  |
| СП Редькино | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  | 82,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 22,0 |
| АОЗТ «Редькинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП.Л Толстое | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 230,0 | 65,0 |
| птицефабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калужская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Сени | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 2,0 | 23,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 0,3 |  |  | 19,7 | 5,0 |
| СП Чкаловский | 51,2 |  |  |  | 47,9 | 0,9 |  | 2,4 |  | 50,3 | 0,6 | 0,6 |  |  | 47,3 | 2,4 |
| СП Ленина | 43,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,6 | 8,5 |
| СП Жилетово | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 5,6 |  |  | 5,6 | 291,7 | 2,7 |
| ИТОГО | 1145,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2007 год (план) Баланс водоотведения | Муниципальный район «Дзержинский район» | тыс(куб.м) |
| --- | --- | --- |
| Наименование организаций осуществляющих услуги водоотведения | Пропущено сточных вод |  |  |  |  | В том числе |  |  |  | Пропущено через очистные сооружения | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | Сброшенные воды |
|  |  | Собственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Финансируемые из бюджетов всех уровней | В том числе | Население | Прочие | Принято сточных вод от других коммуникаций |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| МО Угорская волость | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |
| СП Галкино | 27,4 |  |  |  |  |  |  | 27,4 |  | 27,4 |  |  | 27,4 |
| СП Карцово | 32,6 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 | 30,45 | 1,13 |  | 32,6 |  |  |
| СП Старки | 13,95 |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  | 13,95 | 13,95 |  | 5,5 |
| СП Редькино АОЗТ «Редькино» | 44,0 |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  | 44,0 |  |  |  |
| СП Л. Толстое ОАО Калужская | 290,0 |  | 290,0 | 5,092 |  | 4,75 | 0,342 | 218,5 | 61,408 | 285,0 | 290,0 |  | 290,0 |
| СП Сени | 4,1 |  |  |  | 1,0 |  |  | 3,1 |  | 4,1 |  |  | 4,1 |
| СП Ленина | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |
| СП Жилетово | 315,0 | 15,0 |  | 5,6 |  |  | 5,6 | 291,7 | 2,7 | 315,0 | 315,0 |  |  |
| итого | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

### III. 4.2 Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД;

- заменить ветхие теплопроводы и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

Газоснабжение

Оценка современного состояния газификации и газоснабжения

В Дзержинском районе газифицировано 22,59 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 19,14 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 81%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Анадырский, Восточно-Пятовское, Галкино, Горки, Дворцы, Дубинино, Жилетово, Карцово, Кирьяново, Кожухово, Кондрово, Косатынь, Куровской, Льва Толстого, Не-детово, Никольское, Новоскаково, Нов-Уткино, Острожное, Пятовский, Редькино, Сосновый Бор, Товарково, Чкаловский.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в таблице

Таблица

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 63 | П/э | 0,3 |
| 89 | Сталь | 1,0 |
| 102 | Сталь | 1,2 |
| 108 | Сталь | 7,9 |
| 110 | П/э | 1,1 |
| 114 | Сталь | 9,8 |
| 144 | Сталь | 0,3 |
| 146 | Сталь | 1,2 |
| 159 | Сталь | 18,1 |
| 160 | П/э | 1,4 |
| 168 | Сталь | 6,7 |
| 219 | Сталь | 34,5 |
| 273 | Сталь | 4,9 |
| 325 | Сталь | 20,9 |
| ИТОГО: | 109,4 |

Основанием для расчета потребности в природном газе на перспективу в населенных пунктах района послужили:

- удельные нормы расхода топлива на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, отопление зданий, принятые в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87** “Газоснабжение” и СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

- исходные данные о жилом фонде, количестве населения, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребителях, предоставленные Администрациями муниципальных образований.

В выделенных к газификации населенных пунктах были проанализированы основные особенности газопотребления сезонного фактора. Определены перспективные (на ближайший трехлетний период) объемы роста потребления и максимально-часового расхода газа по основным газопотребляющим предприятиям.

Проведены расчеты по рациональному выбору максимально часового и годового потребления газа.

В результате проведенного анализа количества населения по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом:

- численность газообслуживаемого населения составит 68,7 тыс. чел.;

- число газифицированных дворов (квартир) составит 24,13 тыс.;

- уровень газификации сетевым природным газом увеличится до 95%;

- общий годовой объем потребления достигнет 198,2 млн. м3/год;

- общий часовой объем потребления достигнет 64,4 тыс. м3/час.

Выбор, обоснование и согласование трасс межпоселковых газопроводов

Перспективная схема газификации района определена в соответствии с рекомендациями Администраций муниципальных образований по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом.

Населенные пункты района, принятые к газоснабжению приведены в таблице

Таблица

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Дзержинский | ГРС Акатово | Акатово, Захарово, Каравай, Мишнево, Пятовская |
|  | ГРС Воротынск | Куровское |
|  | ГРС Кондрово -ГРС Порослица | Адамовское, Акишево, Андреевское, Антоново, Барсуки, Богданово, Болобоново, Давыдово, Дорохи, Дубрава, Дурнево, Дюкино, Екимково, Желтыкино, Жильнево, Звизжи, Куприяново, Лужное, Люблинка, Маковцы, Некрасово, Озерна, Пахомово, Плюсково, Покров, Потапово, Прудново, Сени, Слобода, Смагино, Ярцево |

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | ГРС Редькино | Груздовка, Кашенки, Латышево, Меленки, Ползино, Юдинка |
|  | ГРС свх. Чкаловский | Чуносово, Щуплово, д. Якшуново |

Проведен выбор, обоснование и согласование трасс, технологических схем, определение и оптимизация типоразмеров межпоселковых и распределительных газопроводов. Правильность принятых решений подтверждается гидравлическим расчетом.

Выбор трасс межпоселковых газопроводов проведен на основе современных компьютерных геоинформационных технологий и согласован с Администрациями муниципальных образований.

Протяженность межпоселковых газопроводов соответствии с разработанной схемой газификации района по результатам предварительных расчетов будет составлять 123,9 км.

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

Детальная   трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов будет определена на стадии рабочего проектирования.

### III. 4.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дзержинского района осуществляется электроснабжающей организацией «филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Дзержинский район обслуживает Калужская энергосистема. Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами.

Источник электроснабжения района – ПС 220кВ Спутник, находится в г.Калуга п.Ольговский. Установленная мощность ПС Спутник 2*120МВА, 1*125 МВА.

В ближайшее время планируется установка 4-ого автотрансформатора. В свою очередь ПС 220кВ Спутник питается от ПС 500кВ Калужская и Черепетская ГРЭС.

| Подстанция |  | Трансформатор | Тип трансформатора | Мощность, МВА | Класс напряжения трансформатора | Год выпуска | Ном.ток обмоток, А | Значение нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В период зимнего максимума (2006 г) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А | % |
|  |  |  |  |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |
| Кондрово | г.Кондрово | Т-1 | ТДТНГ-20000-110/35/10 | 20,0 | 110/35/10 | 1960 | 110 | 300,0 | 1050,0 | 43,6 |  | 436,2 | 40 % | 0 % | 42 % |
| Кондрово |  | Т-2 | ТДТНГ-20000-110/35/10 | 20,0 | 110/35/10 | 1965 | 105 | 300,0 | 1050,0 | 15,1 |  | 151,2 | 14 % | 0 % | 14 % |
| Кондрово |  | Т-3 | ТДТН-25000-110/35/10 | 25,0 | 110/35/10 | 1971 | 126 | 375,0 | 1312,0 | 75,5 | 132,9 | 356,8 | 60 % | 35 % | 27% |
| Пятовская | д.Жилетово | Т-1 | ТДТН-25000-110/35/10 | 25,0 | 110/35/10 | 1971 | 125 | 375,0 | 1312,0 | 52,1 | 58,4 | 345,6 | 42 % | 16 % | 26 % |
| Пятовская |  | Т-2 | ТДТН-25000-110/35/10 | 25,0 | 110/35/10 | 1971 | 125 | 375,0 | 1312,0 | 53,6 | 81,8 | 484,8 | 43 % | 22 % | 37 % |
| Острожное | д.Острожное | Т-2 | ТДТН-10000-110/35/10 | 10,0 | 110/35/10 | 1984 | 50 | 150,0 | 525,0 | 12,1 | 11,4 | 86,4 | 24 % | 8 % | 16% |
| Копытцево | д.Копытцево | Т-1 | ТДН-16000-110/10 | 16,0 | 110/10 | 1987 | 80 | - | 840,0 | 13,1 |  | 131,4 | 16 % |  | 16 % |
| Копытцево |  | Т-2 | ТДН-16000-110/10 | 16,0 | 110/10 | 1982 | 80 | - | 840,0 | 10,2 |  | 102,4 | 13 % |  | 12 % |
| Осеньево | п.Якшуново | Т-1 | ТМН-4000-35/10 | 4,0 | 35/10 | 1995 |  | 66,0 | 210,0 |  | 28,0 | 84,0 |  | 42 % | 40 % |
| Осеньево |  | Т-2 | ТМ-4000-35/10 | 4,0 | 35/10 | 1995 |  | 66,0 | 220,0 |  | 12,0 | 36,0 |  | 18 % | 16 % |
| Осеньево |  | Т-3 | ТМ-1000-35/10 | 1,0 | 35/10 | 1966 |  | 16,5 | 53,0 | В резерве |  | 0% | 0 % |
| Мостовая | п.Льва-Толстого | Т-1 | ТМН-4000-35/6 | 4,0 | 35/6 | 1983 |  | 66,0 | 367,0 |  | 10,0 | 50,0 |  | 15 % | 14 % |
| Мостовая |  | Т-2 | ТМН-4000-35/6 | 4,0 | 35/6 | 1981 |  | 66,0 | 366,0 |  | 20,0 | 100,0 |  | 30 % | 27 % |
| Дубенки | д.Дубенки | Т-1 | ТМН-2500-35/10 | 2,5 | 35/10 | 1970 |  | 41,2 | 131,0 |  | 14,0 | 42,0 |  | 34 % | 32 % |
| Куровская | п.Куровской | Т-1 | ТМН-2500-35/10 | 2,5 | 35/10 | 1984 |  | 41,2 | 137,5 |  | 14,0 | 42,0 |  | 34 % | 31 % |
| Куровская |  | Т-2 | ТМН-2500-35/10 | 2,5 | 35/10 | 1984 |  | 41,2 | 137,5 |  | 8,0 | 24,0 |  | 19 % | 17 % |
| Гончарово | Полотняный Завод | Т-1 | ТМН-6300-35/10 | 6,3 | 35/10 | 1991 |  | 103,9 | 330,6 |  | 64,0 | 192,0 |  | 62 % | 58 % |
| Гончарово |  | Т-2 | ТМН-6300-35/10 | 6,3 | 35/10 | 1991 |  | 103,9 | 330,6 |  | 14,0 | 42,0 |  | 13 % | 13 % |
| Камельгино | Камельгино | Т-1 |  | 2,5 | 35/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Камельгино |  | Т-2 |  | 2,5 | 35/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Радуга | п.Товарково | Т-1 |  | 10,0 | 35/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Радуга |  | Т-2 |  | 10,0 | 35/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Полотняная | Полотняный завод | Т-1 |  | 6,3 | 35/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Рулон | г.Кондрово | Т-1 |  | 16,0 | 110/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Рулон |  | Т-2 |  | 16,0 | 110/10 | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |

### III. 4.4 Связь

Телефонная связь

Телефонная связь Дзержинского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Услуги сотовой связи на территории района предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Планируется расширения станционной емкости EWSD порядка 500 номеров и 1000 портов широкополосного доступа в Интернет под торговой маркой «Домолинк».

Существующее состояние сетей связи

| № п/п | Населенный пункт | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондрово | 5744 |
| 2 | Товарково | 2719 |
| 3 | Куровское | 584 |
| 4 | Полотняный Завод | 1116 |
| 5 | Пятовское | 651 |
| 6 | Л.Толстое | 1296 |
| 7 | Галкино | 60 |
| 8 | Звизжи | 34 |
| 9 | Карцово | 76 |
| 10 | Маковцы | 35 |
| 11 | Никольские | 45 |
| 12 | Острожное | 47 |
| 13 | Редькино | 49 |
| 14 | Сени | 84 |
| 15 | Жилетово | 543 |
| 16 | Чкаловский | 38 |
|  | Итого | 13121 |

Сведения по количеству абонентов в населенных пунктах

| № п/п | Населенный пункт | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адамовское | 4 |
| 2 | Акатово | 5 |
| 3 | Андреевское | 2 |
| 4 | Барсуки | 6 |
| 5 | Барятино | 3 |
| 6 | Болобоново | 5 |
| 7 | Галкино | 36 |
| 8 | Горбенки | 6 |
| 9 | Горки | 2 |
| 10 | Грибаново | 2 |
| 11 | Давыдово | 2 |
| 12 | Дворцы | 212 |
| 13 | Дубинино | 34 |
| 14 | Дурнево | 15 |
| 15 | Желтыкино | 9 |
| 16 | Жилетово | 535 |
| 17 | Звизжи | 31 |
| 18 | Камельгино | 2 |
| 19 | Каравай | 7 |
| 20 | Карцово | 72 |
| 21 | Кожухово | 4 |
| 22 | Кондрово | 5020 |
| 23 | Косатынь | 7 |
| 24 | Костиково | 2 |
| 25 | Куровское | 560 |
| 26 | Л.Толстого | 998 |
| 27 | С-з им.Ленина | 73 |
| 28 | Лужное | 34 |
| 29 | Люблинка | 3 |
| 30 | Макарово | 4 |
| 31 | Маковцы | 28 |
| 32 | Матово | 1 |
| 33 | Носыкино | 3 |
| 34 | Николо-Ленивец | 1 |
| 35 | Никольское | 46 |
| 36 | Новое Уткино | 3 |
| 37 | Новоскаковское | 32 |
| 38 | Обухово | 6 |
| 39 | Озеро | 7 |
| 40 | Острожное | 38 |
| 41 | Плюсково | 1 |
| 42 | Полотняный Завод | 1065 |
| 43 | Прудново | 4 |
| 44 | Пятовский | 546 |
| 45 | Редькино | 44 |
| 46 | Рудня | 54 |
| 47 | Сени | 20 |
| 48 | Смагино | 2 |
| 49 | Старки | 33 |
| 50 | Товарково | 2548 |
| 51 | Чкаловский | 24 |
| 52 | Шеняно-Слобода | 2 |
| 53 | Якшуново | 5 |
|  | Итого: | 12208 |

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

- Федеральный закон «О недрах», 1992 г.

- Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. Государственная кадастровая оценка земель Калужской области.

- Положение о государственном учреждении «Национальный парк «Угра» (в редакции приказа МПР России от 17.03.2005 г. № 66).

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области / под научн. ред. проф. В.А.Семенова. – Обнинск: ИГ – СОЦИН, 2008 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды на территории Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 году. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2007 г.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2007 году. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2008 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Информационный бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2006 г., выпуск 12.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал ГУ НП «Угра» М 1:50 000.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Национальный парк «Угра». Информационно-справочное издание  Post-scriptum. Калуга, 2006.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схема расположения памятников природы. Калужский научный центр. Калужский областной комитет экологии. Дирекция национального парка «Угра», 1994 г. М 1:400000.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.