Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 07-01А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г.  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 07-01А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	4

IV. Цели и задачи территориального планирования	4

V. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	7

V.1 Экономическая база	7

V.1.1 Промышленное производство	8

V.1.2 Сельское хозяйство	17

V.2 Туристская деятельность	28

Рекреационно-туристская система Дзержинского района	28

V.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	34

V.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	67

V.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	76

V.6 Транспортная инфраструктура	84

V.7 Инженерная инфраструктура	86

V. 8 Функционально-планировочная организация территории	126

V.9. Мероприятия по охране окружающей среды	132

Охрана водных ресурсов	133

Охрана воздушного бассейна	137

Охрана почв	138

Мероприятия по охране почвенного покрова	142

Мероприятия по санитарной очистки территории	142

Охрана и защита леса	143

Формирование экологического каркаса	144

# Положения территориального планирования муниципального района

# IV. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования (далее - Схема) муниципального района «Дзержинский район» (далее - Дзержинский район) разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2032 г.

Схема территориального планирования это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

В Схеме проведен анализ ресурсного потенциала территории Дзержинского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических городов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Дзержинского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Схема территориального планирования Дзержинского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.

II этап (расчетный срок) – 2032 г.

# V. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

## V.1 Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту. Дзержинский район многоплановый, многоотраслевой и относится к промышленно развитым. Это обстоятельство делает экономику устойчивой к любым видам потрясений.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Наличие сложившегося значительного экономического потенциала и квалифицированных кадров;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок являются промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством, и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

### V.1.1 Промышленное производство

Дзержинский район характеризуется высоким уровнем развития промышленного потенциала (целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность стройматериалов и др.), высокой плотностью автодорог с твердым покрытием, высоким уровнем благоустройства жилья в сельской местности.

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации, ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям. Перспективы развития данных территорий и поселений связаны, в основном, с благоприятным геоэкономическим положением Дзержинского района и относительно конкурентоспособными базовыми собственными ресурсами (под этим понимается и общая структура экономики, квалификационный состав трудовых ресурсов и их численность, инфраструктурная обеспеченность и т.д.).

Сдерживающий фактор – негативная демографическая ситуация, что типично почти для всей области. Прогнозируется, что это явление будет носить временный характер. Государственная политика и региональные мероприятия должны постепенно нормализовать обстановку и содействовать увеличению естественного прироста населения и снижению показателя смертности.

Предполагается развивать существующие на данный момент базовые виды экономической деятельности промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование не задействованных и неэффективно используемых промышленных территорий (новые индустриальные площадки). Это должно способствовать приходу инвестиций в отрасль промышленности и складской недвижимости.

Перспективные направления:

- целлюлозно-бумажная промышленность и сопутствующие ей виды экономической деятельности (в т.ч. производство упаковочных материалов для пищевой промышленности);

-  промышленность стройматериалов;

- различные виды экономической деятельности пищевой промышленности, включая производство и переработку экологически чистой продукции в восточной части района;

- развитие придорожного сервиса, системы оптовых торгово-закупочных баз,

- рост доли агропромышленного комплекса. Ожидается процесс повышения роли крупных высокомеханизированных хозяйств, снижение доли занятых в сельском хозяйстве. Закрепление сельского населения предполагается осуществлять за счет развития комплексов по переработке и выпуску экологически чистых продуктов;

- доля других отраслей промышленности будет возрастать, в основном, за счет отраслей сервиса - туризма, рекреации, развлечений. С ростом дохода населения данные сектора ждет активный рост спроса.

При размещении производственных зон необходимо учитывать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, которые распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с отделением от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

В итоге анализа экономико-географической, социально-экономической, планировочной и других (по комплексу благоприятных факторов) в Схеме определены следующие «полюса роста» с соответствующими зонами экономической активности: город Кондрово, ГП «поселок Полотняный завод», ГП «поселок Куровской», ГП «поселок Товарково», ГП «поселок Пятовский», СП «деревня Жилетово».

Зоны экономической активности – территории, которые обладают достаточно выраженным потенциалом для дальнейшего экономического развития и, следовательно, наиболее инвестиционно привлекательны по сравнению с другими территориями района. Главные факторы, определяющие формирование таких зон, - удобное транспортное положение, обеспечивающее внутрирайонные и внешние связи.

Главным полюсом роста является центр Дзержинского района – город Кондрово, входящий в Кондровскую перспективную туристско-рекреационную, промышленно-производственную и логистическую зону. Данная зона экономической активности охватывает треугольник Кондрово – Медынь – Мятлево, находится в зоне влияния Западного продольного транспортного коридора. Имеет железнодорожный выход на Вязьму и Калугу. В Кондрово могут развиваться сервисные центры по обслуживанию движения грузо- и пассажиропотока по автомагистрали Москва- Рославль. Железнодорожные станции на пути в Вязьму – возможно развитие логистики, перегрузка товаров с железной дороги на автомобильный транспорт и наоборот, торгово-закупочная деятельность.

Основные направления привлечения инвестиций

Целесообразно выделить следующие сегменты экономики наиболее перспективные для инвестиционных вложений.

На первую очередь:

- необходимо создать условия для частных инвестиций в развертывание инфраструктуры обслуживания – логистики, сервиса во всех областях экономики, инфраструктуры бизнеса, туризма и рекреации.

- перспективными для реализации на территории являются комплексные девелоперские проекты, которые создают инфраструктуру сразу в нескольких отраслях экономики (например, вместе с жилым комплексом инвестор возводит подъездные пути, инженерные коммуникации, объекты социально-бытового обслуживания и т.д.);

- необходима реализация крупных проектов – «локомотивов роста», в видах экономической деятельности промышленности. Это сможет дать «толчок» для развития смежных средних и малых производств.

На расчетный срок:

- необходимо будет постепенно смещать инвестиционный поток, в новые виды экономической деятельности экономики. Достижение высокого уровня инфраструктурной обеспеченности и мобильности населения должно способствовать строительству в районе не только индустриальных, но и научных и технико-внедренческих парков и зон.

Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов

Промышленность строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории Дзержинского района может стать развитие промышленности строительных материалов.

Дзержинский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов.

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений и конъюнктурой рынка минерального сырья.

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов зависит от геологических характеристик и экономических условий их расположения. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных ископаемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность – одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории.

Наибольшее значение в строительном сырье района имеют запасы известняка строительного, керамзитового сырья и суглинков.

Минерально-сырьевой потенциал строительных материалов сельских поселений различен. Основным полезным ископаемым района являются строительные известняки Пятовской и Полотняно-Заводской групп месторождений, действуют в настоящее время 7 карьеров по их добыче (кроме того, 5 отработаны). Глубина карьеров достигает 35-40 м, а высота отвалов до 30 м.

Дзержинский район в плане развития горнодобывающей промышленности имеет большие перспективы по разработке месторождений известняков, керамзитовых глин, а также легкоплавкого сырья.

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на успешное функционирование и развитие предприятий по добыче и переработке минерально-строительного сырья предусматривается решение следующих задач:

-          увеличение объемов выпускаемой продукции;

- технологическое перевооружение и коренная реконструкция основных фондов переход на ресурсосберегающие и природоохранные технологии производства;

- повышение контроля за качеством товарной продукции (предварительная подготовка, обогащение и фракционирование песка и песчано-гравийного материала);

- характеристики применяемого сырья должны соответствовать установленным стандартам.

На данный момент на территории района осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов:

ЗАО  «Первая цементная компания» учреждена в 2006 году.

Компания зарегистрирована в г. Кондрово Калужской области.

Основная деятельность: строительство и эксплуатация цементного завода в Дзержинском районе Калужской области.

Пуск завода планируется на конец 2011 гг.

Основные данные по проекту:

- Объем производимой продукции:                                                         2,5 млн. т в год,

- Объем потребляемого газа:                                                                   200 млн. куб. м в год,

- Планируемая потребляемая мощность:                                               50 МВт,

- Количество вновь созданных рабочих мест на предприятии:           350.

Основные этапы работ:

- 2008 год: проектирование завода, карьера, газопровода, электроснабжения, детальная разведка лицензионных участков в соответствии с лицензионными соглашениями, заказ основного оборудования;

- 2009 год: экспертиза проектов, согласования и разрешения, изменение категории земель, начало строительных работ, заказ и изготовление оборудования;

- 2010 год: завершение строительства, начало монтажных работ;

- 2011 год: завершение монтажа оборудования, пуско-наладочные работы, пуск завода.

Земельный участок находится в границах горного отвода участка № 1 Адамовского месторождения известняков, на разработку которого получена лицензия на право пользования недрами для геологоразведочных работ и добычи строительных материалов.

В соответствии с Федеральным законом (ФЗ) «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Предприятия по переработке торфа.

Высокие запасы торфа позволяют говорить о возможности открытия следующих предприятий, производящих различные виды продукции.

1. Актуальным для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв. Решить эту проблему можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных;

2. Производство топливных торфобрикетов в районе вполне могло бы перевести районное тепловое хозяйство на самообеспечение. Кроме самообеспечения района торфобрикеты станут хорошим углезамещающим топливом и в экономике других районов области.

3. Использование добытого торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр и производстве на его основе там медпрепаратов.

4. Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. На основе торфосырья в районе перспективным направлением является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для низкоэтажного строительства, в котором торфоблоки использовались бы в качестве теплоизоляционных материалов.

#### Для дальнейшего промышленного развития района планируется выполнение следующих мероприятий:

- Обоснованное привлечение инвестиций к отработанному шлаку из бывшей шахты в

п. Куровской - производство электроэнергии, строительных и дорожных  материалов.

- Обоснованное привлечение инвестиций и концентрация средств в наиболее оптимальных местах городе Кондрово, в д. Жилетово - изготовление железобетонных изделий специального назначения для инженерных сооружений; в п. Товарково - строительство мусороперерабатывающего завода, строительство завода по производству извести; в п. Полотняный Завод - экологически чистая переработка пластмасс - изготовление пенополиэтилена.

- Основное направление развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины.

- Увеличение числа занятых в частном и смешанном секторах экономики.

- Обеспечение промышленных и жилищных площадок электроэнергией и газом для дальнейшего развития промышленности и жилищного строительства.

Реализация наиболее значительных инвестиционных проектов

на территории Дзержинского района

| № | Наименование организации | Наименование проекта | Сроки реализации, гг. | Объем инвестиций, млн. руб. | Создание рабочих мест, шт. | Потреб ность в электро- энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Гигиена-Сервис» | Расширение производства, модернизация и автоматизация оборудования по выпуску средств женской гигиены г. Кондрово | 2010 | 75 | 20 | н./д. |
| 2. | ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» | Реконструкция бумагоделательной машины № 1 с увеличением объема производства бумаги массой 125 г/кв.м до 3500 тонн в месяц и расширением ассортимента п. Полотняный Завод | 2010 | 350 | - | н./д. |
| 3. | Кондровский филиал ООО «ГеоПак» г. Кондрово | Производства картона и бумаги для гофрирования производительностью 40 тыс. тонн в год г. Кондрово | 2009 | 400 | 400 | н./д. |
| 4. | ООО «Фельс-Известь» | Строительство завода по производству извести п. Товарково | 2009 | 884 | 80 | н./д. |
| 5. | ООО «Фирма «ВЕСТА» | Строительство производственного корпуса и модернизация производства упаковки из гофрированного картона г. Кондрово | 2010 | 150 | - | н./д. |
| 6. | ООО «Группа компаний «TEREX» | Расширение производства щебня (запуск нового ДСЗ) | 2010 | 230 | 100 | н./д. |
|  | - | Строительство завода по производству лицевого кирпича (клинкер) | 2010 | 765 | 130 | н./д. |
| 7. | ЗАО «Первая цементная компания» | Строительство цементного завода д. Акишево | 2011 | 10000 | 350 | 45-50МВт уст. мощности |
| 8. | ЗАО «Инвестиционная группа» | Строительство стекольного завода г. Кондрово | н./д. | 7000 | н./д. | 15 МВт уст. мощности |
| 9. | General Electrik | Строительство цехов сборочного производства г. Кондрово | н./д. | 700 | н./д. | 173000 МВт час в год |
| 10. | ОАО «Новолипецкий металлургический завод» | Строительство сервисного металлоцентра г. Кондрово | н./д. | н./д. | н./д. | 15 МВт уст. мощности |
| 11. | ЗАО «СККМ», ООО «Монблан Капитал» | Размещение производства кирпича и керамических изделий) д. Макарово | н./д. | 1000 | н./д. | 15 МВт уст. мощности |
| 12. | ООО «ЦК Рус» | Строительство крупного логистического центра д. Акатово | н./д. | н./д. | н./д. | 10 МВт уст. мощности |
| 13. | «Рокетт» | Строительство завода по производству крахмала д. Куровское | н./д. | н./д. | н./д. | 20-50 МВт уст. мощности |
| 14. | ООО «Петротрейд –М» | Строительство мини-цементного завода п. Куровской | н./д. | 350 | н./д. | 7200 Мвт в год |

### V.1.2 Сельское хозяйство

#### Дзержинский район имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение, так как расположен рядом областным центром - г. Калуга - емким агропродовольственным рынком. В сочетании с высоким удельным весом самого района это создает хорошие предпосылки для развития аграрного сектора экономики Дзержинского района. В первую очередь это касается развития производства молока, мяса (говядины, свинины, птицы) с последующим сбытом производимой продукции, как на внутреннем рынке района, так и на рынках области.

#### Совокупность этих условий дает основание для включения агропромышленного комплекса в перечень приоритетных направлений стратегического развития района.

#### Концепция развития агропромышленного комплекса с учетом общегосударственных мер по финансовой стабилизации предприятий агропромышленного комплекса и в рамках принятых муниципальных и областных целевых программ предполагает:

#### - продолжение земельной и аграрной реформы и формирование эффективных хозяйственных структур;

#### - сохранение и постепенное наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, плодородия земель, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно - технического потенциала;

#### - активизацию структурной перестройки экономики агропромышленного производства за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства;

#### - улучшение экономических условий для развития производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе;

#### - разработка эффективных механизмов муниципальной и областной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

#### Во всех отраслях хозяйственной деятельности важнейшим фактором в развитии является уровень технологического развития, позволяющий производить конкурентоспособную продукцию с минимально возможными затратами.

#### Дзержинский район находится в числе лучших в области по состоянию сельскохозяйственного производства. Основное направление – животноводство и птицеводство. Район активно участвует в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (далее по тексту НацПроект "Развитие АПК"). Реализуются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции животноводческих комплексов, ведется активное обновление племенного стада крупного рогатого скота, свиней и овец. Специфика района — это наличие двух крупных птицефабрик – ОАО «Калужская» и ООО «Радон», которые активно развиваются и имеют хорошие показатели.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находится соответствующие земельные участки, является субъектом, и будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

В районе имеются земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в водоохранных зонах рек и ручьев, которые должны использоваться в соответствии с Водным кодексом, устанавливающим режим использования земель в этих зонах (ограничение). Площадь земель сельскохозяйственного назначения Дзержинского района, находящихся в пределах водоохранных зон составляет 6476,9 га.

Землепользователи, земельные участки которых находятся в пределах водоохранных зон и прибрежных полос, обязаны соблюдать установленные режимы использования этих земель, с целью предотвращения загрязнения, засорения, истощения и заиления водных объектов; сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; обеспечения природного и рекреационного потенциала.

В водоохранных зонах для ведения растениеводства запрещается система средств защиты растений и улучшения плодородия почв, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения почв, проведение авиационно-химических работ, осуществление деятельности, ведущей к загрязнению и истощению водного объекта.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, развитие цивилизованных рыночных отношений, повышение доходности сельских товаропроизводителей, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей системы краткосрочного кредитования, улучшение инвестиционного климата.

Реализация мероприятий по направлениям НацПроекта "Развитие АПК" в Калужской области - "Ускоренное развитие животноводства" и "Стимулирование развития малых форм хозяйствования" ориентированы на развитие агропромышленного комплекса области за счет модернизации сельскохозяйственного производства, улучшения технологических процессов, снижения затрат и повышения эффективности всего цикла сельскохозяйственного производства, использования передового опыта и достижений науки.

В целях эффективного ведения сельскохозяйственного производства министерством сельского хозяйства области, в рамках НацПроекта "Развитие АПК", реализуются комплексные мероприятия по внедрению более прогрессивных и высокоэффективных аграрных технологий, направленных на сокращение затрат производства сельскохозяйственной продукции, повышение производительности труда и качества выполняемых операций. Приоритет отдается приобретению энергонасыщенных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, многооперационных агрегатов, высокопроизводительных комплексов машин для производства зерновых, овощей, заготовки кормов, техники, позволяющей внедрять низкозатратные технологии. В сельскохозяйственных организациях внедряется технология беспривязного содержания скота и доения коров в доильных залах, приобретаются миксеры-кормораздатчики и высоко продуктивный племенной скот.

В Дзержинском районе почвы имеют высокую продуктивность (от 12,1 до 14,0 ц зерновых единиц). На их территории следует возделывать наиболее требовательные к плодородию культуры: гречиху, кукурузу, овощи и, в первую очередь, лён-долгунец.

Целесообразно увеличение объемов животноводства, особенно крупного рогатого скота в целях повышения количества молочной и мясной продукции для обеспечения юго-восточной части Калужской области.

Перспективные организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий

Сформировавшиеся за последние годы многоукладность и многовариантность организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства должны сохраниться и в перспективе.

В настоящее время на территории района выявилась определенная рыночная специализация этих укладов. Крупные сельскохозяйственные организации, в основном, обеспечивают продовольствием областной центр и крупные населенные пункты. Объемы производства продукции сельскохозяйственными предприятиями в последние годы несколько стабилизировались, но их положение остаётся сложным. Частно-семейный уклад кормит само сельское население, жителей малых и средних городов, а также часть жителей региональных столиц.

Заметная часть личных подсобных хозяйств в силу объективных условий и благодаря собственной энергии превращается в товарные хозяйства. Для успешной конкуренции на рынке мелкие фермерские хозяйства нуждаются в кооперации с другими предприятиями, которые помогают им в обработке сырья, сбыта продукции закупки горючего, ремонта техники, поставки семян и.т.д. Поэтому, фермерские хозяйства должны идти по пути интеграции с другими сельскохозяйственными предприятиями и стремиться к укрупнению. Этим предприятиям, как практикуется во всем мире, необходима государственная поддержка.

Для повышения эффективности работы предприятий с учётом сложившихся условий в агропромышленном секторе должны быть выбраны перспективные организационно-правовые формы. Наиболее перспективными на сегодняшний день структурами следует признать агрохолдинги, которые могут объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство сельскохозяйственной продукции, её переработку, получение и реализацию готовой продукции, так как они представляют собой совокупность юридических лиц, связанных договорными или имущественными отношениями по управлению головной компанией и деятельностью участников.

В России используется несколько основных вариантов интеграции, механизмов передачи во владение или пользование земли и имущества несостоятельных предприятий инвесторам, которые могут быть применены на территории Дзержинского района:

Учреждение нового предприятия с сохранением базового хозяйства-должника.

Присоединение неплатежеспособного предприятия к эффективно хозяйствующей коммерческой организации с потерей права юридического лица.

Формирование интегрированных структур с уставным капиталом, образованным инвестором-интегратором и неплатежеспособным хозяйством на долевых началах, с переходом контрольного пакета акций инвестору.

Другой перспективной организационно-правовой формой сельскохозяйственного предприятия являются агрофирмы, образуемые несколькими сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями с собственной торговой сетью. Такие агрофирмы способствуют развитию рыночной инфраструктуры, расширяющей доступ к рынкам готовой продукции и ресурсам, созданию условий для обязательного исполнения контрактов и рыночных соглашений, что в конечном итоге должно привести к решению важнейшей задачи – финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий. Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, что будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также внедрение в инфраструктуру агропромышленного комплекса земельно-ипотечного кредитования.

Предложения Схемы в области развития сельского хозяйства имеют следующие направления:

- Эффективное использование существующих посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий. Повышение урожайности за счет применения новых технологий и механизаций сельскохозяйственного производства, внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

- Развитие основных производственных направлений сельскохозяйственных предприятий (мясо - молочное, птицеводство).

- Реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог.

- Строительство локальных очистных сооружений на животноводческих комплексах для очистки загрязненных животноводческих стоков.

- Строительство сельскохозяйственных предприятий с применением автоматизации и механизации, привлечение для этой цели инвесторов;

- Восстановление не действующих в настоящее время сельскохозяйственных предприятий.

- Внедрение новых технологий производства, как в птицеводстве, так и в молочном и мясном направлениях животноводства.

- Строительство, реконструкция, ремонт производственных помещений, покупка техники, оборудования и механизация производственного процесса, улучшение условий труда животноводов.

- Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг).

- Организация центров сбора у населения сельскохозяйственной продукции, заготовки (хранения), переработки и ее реализации, что даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и стимулирует развитие малого предпринимательства.

Основные целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008-2012 годы» в муниципальном районе «Дзержинский район»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год (отчет) | 2007 год (оценка) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы реализации в хозяйствах всех категорий: | в процентах к предыдущему году | - |  |  |  |  |  |  |
|  | молока | -II- | 100,5 | 101,4 | 102,5 | 103,7 | 104,2 | 104,7 | 105,1 |
|  | мяса скота и птицы | -II- | 106,0 | 105,0 | 106,1 | 106,8 | 107,1 | 108,0 | 109,5 |
|  | яйца | -II- | 94,0 | 103,0 | 104,3 | 105,0 | 106,1 | 106,4 | 106,0 |
|  | картофеля | -II- | 106,0 | 104,0 | 106,1 | 107,0 | 108,1 | 108,7 | 109,3 |
|  | зерна | -II- | 108,0 | 106,0 | 107,5 | 108,0 | 108,3 | 108,3 | 109,1 |
| 2 | Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий: | в процентах от потребности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | операторами машинного доения коров | -II- | 80,0 | 85,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 |
| 2.2 | механизаторами | -II- | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 77,0 | 85,0 | 93,0 | 100,0 |
| 3 | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | человек | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество оказанных услуг (консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям) | ед. | 782 | 804 | 820 | 1015 | 1210 | 1 405 | 1 590 |
| 5 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,7 | 126,0 | 103,8 | 104,9 | 104,9 | 105,1 | 105,3 |
| 6 | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | тракторы | -II- | 11 | 1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 6.2 | комбайны зерноуборочные | -II- | — | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6.3 | комбайны кормоуборочные | -II- | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 |
| 7 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство - всего | тыс. рублей | 326000 | 350000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 8 | из них объем субсидируемых кредитов - всего | -II- | 148173 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 8.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | краткосрочные | -II- | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 8.3 | инвестиционные | -II- | 133173 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
| 9 | Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции | в процентах | 8,8 | 9,33 | 10,7 | 12,4 | 14,2 | 16,9 | 23,7 |
| 10 | Удельный вес прибыльных организаций | -II- | 46 | 68 | 83,0 | 84,8 | 84,8 | 85,3 | 86,0 |
| 11 | Увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | в процентах | — | — | 5,0 | 6,8 | 12,0 | 14,7 | 18,0 |
| 12 | Удельный вес племенного скота в общем поголовье | в процентах к предыдущему году | 29 | 29,5 | 14,9 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,4 |
| 13 | Прирост реализации племенного молодняка | условных голов в процентах к предыдущему году | — | — | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 6,7 | 7,5 |
| 14 | Урожайность зерновых и зернобобовых культур с 1 га убранной площади | ц | 14,9 | 11,2 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 15 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | в процентах |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 16 | Площадь закладки многолетних насаждений | га | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Объем субсидируемых кредитов (займов) привлеченных на развитие малых форм хозяйствования в АПК | тыс. рублей | 41 000,0 | 65 400,0 | 69 200,0 | 75 400,0 | 83 400,0 | 87 400,0 | 91 400,0 |
| 18 | Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ед. | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 69,0 | 71,8 | 75,2 | 77,1 | 80,5 | 82,6 | 88,3 |
| 20 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой из закрытых источников | процентов | 38,2 | 46,4 | 51,4 | 54,1 | 59,1 | 64,2 | 68,5 |
| 21 | Ввод и приобретение жилья для граждан проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов всего | кв.м. | 376,80 | 495,20 | 378,00 | 432,00 | 486,00 | 540,00 | 594,00 |
| 22 | Обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе | человек | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | 192,0 | 195,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 24 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель | га | 220 | 220 | 221 | 221 | 222 | 223 | 260 |
| 25 | Предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий | га | 160 | 200 | 208 | 212 | 220 | 240 | 240 |

Прогнозные показатели развития

сельскохозяйственного производства в муниципальном районе «Дзержинский район»   
в рамках  реализации областной целевой программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной  продукции»  Калужской области на 2008 - 2012 годы»

| № п.п. | Показатели | Един, измер. | 2006 год (отчет) | 2006 год в%к 2005 году | Оценка | Прогноз | 2012 год в % к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 год | % к 2006 году | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 JU;.., | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 10257 | 88 | 9930 | 96.8 | 10400.0 | 10750.0 | 11050.0 | 11300.0 | 11700.0 | 112.5 |
| 1.1 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях | -II- | 6949 | 88 | 6600 | 95.0 | 7200.0 | 7500.0 | 7800.0 | 8100.0 | 8400.0 | 116.7 |
| 2 | Производство мяса /в живом весе/ в хозяйствах всех категорий | -II- | 25323 | 108 | 32970 | 130.2 | 33700.0 | 34200.0 | 35200.0 | 36200.0 | 36700.0 | 108.9 |
| 2.1 | Производство мяса / в живом весе/ в сельскохозяйственных организациях | -II- | 24508 | 109 | 32000 | 130.6 | 33000.0 | 33500.0 | 34500.0 | 35500.0 | 36000.0 | 109.1 |
| 3 | Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | -II- | 734.7 | 75.1 | 1879 | 255.8 | 4530.0 | 4536.0 | 4643.0 | 4649.6 | 4655.0 | 102.8 |
| 3.1 | Производство зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях | -II- | 598.5 | 70.5 | 1757 | 293.6 | 4400.0 | 4400.0 | 4500.0 | 4500.0 | 4500.0 | 102.3 |
| 4 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий | -II- | 15884.9 | 77.1 | 18892 | 118.9 | 19050.0 | 19300.0 | 19800.0 | 20600.0 | 21700.0 | 113.9 |
| 4.1 | Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях | -II- | 32.9 | 18.3 | 132 | 401.2 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 |
| 5 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | -II- | 4885.5 | 106.4 | 5770 | 118.1 | 5830.0 | 5950.0 | 6060.0 | 6171.0 | 6430.0 | 110.3 |
| 6 | Производство льна в хозяйствах всех категорий | -II- |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ед. | 2 | — | 3 | 150.0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 7.1 | в том числе: создание сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов | -II- | 2 | — | 1 | 50.0 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7.2 | сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов | -II- | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |  |
| 8 | Обеспечение доступным жильем молодых специалистов ( или их семей )на селе (строительство или приобретение жилья) или приобретение жилья.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | количество семей | ед. | 3 |  | 4 | 133.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 175.0 |
| 8.2 | общая площадь (приобретенного или построенного жилья) | кв.м | 169.3 |  | 211.4 | 124.9 | 216.0 | 270.0 | 270.0 | 324.0 | 378.0 | 175.0 |

## V.2 Туристская деятельность

## Рекреационно-туристская система Дзержинского района

Развитие рекреации и туризма, как основной сферы хозяйственной деятельности на территориях с благоприятными для организации отдыха и туризма условиями, направлено на увеличение доходности территории, за счет получения прибыли от производственно-коммерческой деятельности рекреационных предприятий и учреждений.

Создание базы туризма и отдыха будет сопровождаться расширением местного производства и увеличением занятости населения.

Дополнительный спрос на товары и услуги, сформированный туристским потоком, потребует развития производства потребительских товаров, сувенирной продукции, местных кустарных промыслов, использования сельскохозяйственных ресурсов районов.

В перспективе зоны рекреации и туризма рассматриваются, как факторы градостроительного развития.

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, водные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Дзержинского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Кондрово – районный центр Дзержинского района может стать опорным центром районного значения в структуре рекреационно-туристической системы Дзержинского района. Полотняный Завод – маршрутно-опорный центр регионального значения.

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают природный комплекс Национальный парк «Угра», памятники природы, памятники архитектуры – Усадьба Гончаровых и дом Щепочкина, Усадьба Смирновых в Бегичево, Усадьба Чернышовых-Салтыковых-Мятлевых в д. Галкино, а также памятники археологии – городище Свинухово; объекты паломничества – Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихонова пустынь в Льва-Толстого.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

● многопрофильные зоны межрегионального и районного значения;

● монопрофильные зоны районного значения;

● маршрутно-опорные центры;

● маршрутно-транзитные точки;

● наземные экскурсионно-туристские маршруты регионального и областного значения.

Многопрофильные зоны межрегионального и районного значения реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов (защитные леса) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Маршрутно-опорные центры и маршрутно-опорные точки – населенные пункты, имеющие высокий историко-культурный потенциал на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы отражена на картах-схемах: «Зонирование территории по уровню благоприятности для рекреационно-туристической деятельности» и «Рекреационно-туристская схема».

Населенные пункты:   д. Галкино, д. Плюсково, д. Пахомово, д. Люблинка, с. Льва-Толстого, д. Железцево, д. Колышево, д. Никола-Ленивец, д. Свинухово, с. Совхоз им. Ленина могут рассматриваться как маршрутно-опорные точки рекреационно-туристической системы района.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения.

Маршрутно-транзитные точки - населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населенных пунктах развита система кратковременного обслуживания.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в единую систему транспортно-экскурсионными связями областного и районного значения.

Территория национального парка «Угра» обладает такими сочетаниями природных и культурно- исторических ресурсов, которое обеспечивает ему особое место не только в регионе, но и в Центральной России в целом. В границах парка насчитывается около 200 объектов туристского осмотра. К моменту организации парка уже стихийно сложились основные маршруты водного и пешеходного туризма, частично или полностью находящиеся в его границах. Те же факторы повлияли на создание ряда баз отдыха.

На сегодня в парке разработано более 20 туристических маршрутов различной продолжительности и протяженности (пешие, водные, автомобильные, комбинированные), а также обустроено 10 экологических (экскурсионно-познавательных, учебных) троп. Приоритетными в парке являются направления экологического туризма; в то же время активно развивается событийный и паломнический туризм, связанный с посещением великих сражений и знаменитых духовных центров; возможны различные виды собирательства (ягоды, грибы) и спортивная рыбалка на реках, озерах и специальных рыбохозяйственных водоемах. Значительны ресурсы парка и в области научного, тематического туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы, орнитологические территории, озерно-болотные комплексы, старовозрастные широколиственные леса.

Для отдыха на воде в пределах национального парка «Угра» организованы водные маршруты – «По рекам Воря и Угра» - продолжительность 9 дней, протяженность 173 км. По маршруту оборудовано 16 туристских стоянок. Начало маршрута – от железнодорожной станции Угрюмово, окончание - ниже д. Свинухово (мост через Киевскую трассу). Уникальные природные ландшафты Угры, спокойное течение, петлеобразные изгибы делают водное путешествие незабываемым. По маршруту возможно посещение городищ: Александровского, «Косая гора», у с. Никола-Ленивец; усадьбы Ширинских - Шихматовых, монастыря Тихонова Пустынь и др.

Местным населением  используются индивидуальные лодочные средства,  широко распространена рыбная ловля. Реки  Дзержинского района несудоходны, что позволяет ее использование для  водных экскурсий на немоторных лодках, для туристских туров с остановками как на организованных базах отдыха, а также стихийных местах продолжительностью несколько дней.

Из комбинированных туристических маршрутов по территории Дзержинского района проходит маршрут – «Поэты Пушкин и Мятлев на Калужской земле» - протяженность - 70 км. Объекты осмотра и посещения: историко-культурные – усадьба Мятлевых, музей-усадьба Гончаровых в п. Полотняный завод; природные – Галкинский лес, Галкинское болото; частный музей селекционера Морозова В.Н.

Автомобильные маршруты - «По следам Великого Стояния » - протяженность - 48 км. Объекты осмотра и посещения: монастыри - Спасо-Воротынский, Тихонова Пустынь; городищ - у сел Спас, Воротынск и д. Свинухово; поклонный крест у с. Дворцы.
        «Зеленое кольцо России» (Калужская область) - протяженность 180 км. Маршрут рассчитан на автотуристов (в том числе транзитных), которые могут познакомиться с более чем 60 уникальными объектами парка, а также с самобытными калужскими городами (Козельск, Перемышль, Кондрово и др.), известными памятниками истории и архитектуры, религиозными центрами.

Рыболовные туры на реках Угра, Жиздра, Ока, озерах, в том числе пойменных (оз. Тишь, Рыбное, Царское, Озерки), прудах (рыбохозяйственный водоем на ручье Железинка и др.).

На территории района проходят экологические тропы: «Городище Никола-Ленивец» (Галкинское лесничество) – протяженность 2,5 км. Объекты посещения: церковь Святой троицы, пойменный луг, городище раннего железного века – средневековья, пейзажная архитектура художника Николая Полисского; «Галкинский лес» (Галкинское лесничество) – протяженность 7 км. Историко-культурные объекты осмотра – усадьба Чернышовых – Мятлевых в с.Галкино, природные – Галкинский лес, Бучкино и Галкинское болото.

На территории Дзержинского района предлагается сформировать две многопрофильных рекреационно-туристских зоны межрегионального и районного значения и монопрофильные зоны районного значения. Их пространственно-планировочная организация имеет площадной характер. На территориях этих зон возможны различные виды туризма:

- в зависимости от цели туристского путешествия – культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой, религиозный;

- по территориальному признаку – локальный (посещение отдельных объектов туризма), зональный (посещение ряда объектов в пределах рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны как элементов маршрута);

-   по интенсивности потоков туристов – постоянный и сезонный;

- по характеру организации – плановый (организованный групповой), самодеятельный (неорганизованный групповой и индивидуальный);

- по срокам и продолжительности пребывания и путешествия – кратковременный и продолжительный.

Объекты туризма многопрофильных зон имеют межрегиональное и районное значение.

Многопрофильная зона межрегионального значения формируется на основе Национального парка «Угра», который обеспечивают интегрированное комплексное обслуживание в масштабе всей рекреационно-туристской системы. В зону включены лесные массивы, защитные леса.

Многопрофильная зона районного значения формируется на основе города Кондрово, защитных лесов, памятников истории и культуры

Монопрофильные зоны районного значения являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса.

Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая.

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит повысить качество обслуживания действующих маршрутов и включить их в общую систему.

В настоящее  время наиболее перспективным направлением туризма становится экологический туризм (экотуризм), под которым понимаются  туры, различные по целям (познавательный, приключенческий и др.), но объединенные по общим признакам, один из которых  – использование природных территорий, мало затронутых человеческой деятельностью.

Современное развитие природного туризма можно охарактеризовать как стихийное, приводящее к нерациональному использованию природно-рекреационного потенциала. Для интенсивного развития пригородного отдыха и сохранения природно-рекреационных ресурсов необходимо в первую очередь:

- планирование территориального распределения туристских потоков; введение ограничений на использование природных рекреационных объектов;

-  введение ограничений на использование природных рекреационных объектов,

- экологическое просвещение населения всеми доступными средствами.

Приоритетными задачами развития туризма и рекреации в районе являются:

- развитие инфраструктуры туризма и рекреации в основных центрах привлечения туристов и отдыхающих;

- улучшение инфраструктуры туризма; реконструкция действующих и строительство новых комфортабельных мест размещения; улучшение качества автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры, услуг связи; обеспечение безопасности туристов;

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых туристских услуг;

- повышение качества работы обслуживающего персонала;

- сохранение и обустройство объектов туристского показа;

- подготовка туристско-экскурсионных кадров, развитие и совершенствование туристского образования;

- рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности;

- реализация программ развития туризма на самоуправляемых территориях;

- организация деятельности Координационных Советов по вопросам развития туризма при Главах местного самоуправления;

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала района одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы.

## V.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Дзержинского района на 01.01.2007г. составляет 60,2 тыс. человек.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что в течение последних 10 лет (1998-2007 гг.) оно незначительно уменьшилось (на 1,3 %). За период с 1998 г. по 2003 г. в районе отмечается постепенное уменьшение численности населения, темпы убыли населения колеблются в пределах от 0,6 % до 0,1 % в год. В 2004 году произошло резкое увеличение численности населения, и численность составила 101 % к предыдущему году, но с 2005 г. и по настоящее время численность населения уменьшалась. Прослеживается тенденция увеличения доли городского населения района и сокращение числа сельских жителей.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 73 тыс. чел., включая сезонное население и жителей Калуги и Москвы, второе жилье которых может быть расположено на территории района.

Наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения района учитываются положения Концепции демографического развития Калужской области, разработанные Правительством области, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов, повышение качества жизни и улучшение на этой основе демографической ситуации в регионе.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Дзержинского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Часть территории района граничит с городом Калугой и фактически выполняет функции его пригородной зоны, что обуславливает развитие центростремительных связей при активном взаимодействии сельских населенных пунктов, находящихся в зоне возможных повседневных трудовых, культурно-бытовых и рекреационных передвижений населения с обеспечением нормативной доступности с городом Калугой.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Дзержинский район» (современное состояние)

| № п/п | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по детским садам, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Действующие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГП «город Кондрово» |  | 16800 |  |  |
| 1 | г. Кондрово | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения и рекреационно-туристический центр районного значения | 16800 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 1» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 2» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 3» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 4» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровская детская экспериментальная школа искусств» Дом спорта Муниципальное учреждение «Учебно-оздоровительный центр «Азбука здоровья» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кондровский детский дом» Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования подростковый клуб «Эврика» Муниципальное учреждение «Детский дом культуры» Муниципальное учреждение «Городской дом культуры» Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования подростковый клуб «Ровесник» Районный Дом культуры Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» общеразвивающего вида Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» Муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Ромашка» Профессиональное техническое училище № 27 «педагогический колледж» | Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Кондровская бумажная компания» ОАО «Троицкая бумажная фабрика ООО «Гигиена-сервис» ОАО «Кондровский хлебокомбинат» Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Здравмедтех К» Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Энергобумпром» ООО «Фирма «Веста» ООО «Пищепак» ООО «Золушка» ЗАО «Совпродпром» ООО «Кондровомолоко» ООО «ГАС» ООО «Сельхозмонтаж» ООО «Спецстрой» |
|  | ГП «поселок Полотняный Завод» |  | 5600 |  |  |
| 1 | п. Полотняный Завод | Административный, хозяйственный, промышленный, социальный центр и рекреационно-туристический центр регионального значения | 5600 | Детское дошкольное учреждение, шт./мест - 1/70 Образовательное учреждение, шт. – 3 Школа искусств, шт. – 1 Клуб, шт. - 1 | ОАО «ПЗБФ» ЗАО «Геоком» ООО «ЭТЕК-ЛТД» ООО НПФ «Экополимер» ООО «Минерал-2000» ОАО «Победа» ООО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» ООО «Стройлес» |
|  | ГП «поселок Товарково» |  | 14500 |  |  |
| 1 | п. Товарково | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 14500 | «Профессиональное училище №7» пос. Товарково Муниципальное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» Районная больница Общество с ограниченной ответственностью Детский баскетбольный клуб «ОЛИМП» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 2» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 3» Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 58 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский клуб физической подготовки детей «СПАРТА» Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» Товарковский муниципальный дошкольный образовательно-развивающий комплекс Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Бриг» Товарковское муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» | ООО «Дробильно-сортировочный завод» ООО «Промэнерго СМП» ООО «Товарковская керамика» ЗАО «Фильтр» ООО «Калуга-Лада» ООО «Научно-производственный комплекс-Центр» ООО «Фирма Света» ООО Научно-производственная фирма «3TRK» ООО «Прометей» Калужский завод «Ремпутьмаш» филиал ОАО «РЖД» ООО «Плазма» ООО «Профкомплект» |
|  | ГП «Поселок Куровской» |  | 3700 |  |  |
| 1 | п. Куровской | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3700 | Образование Куровская средняя школа – 250 учащихся Куровская детская школа искусств Куровской Дом художественного творчества детей Детское дошкольное учреждение «Ягодка» на 70 мест Профессиональное училище Здравоохранение Амбулатория Культура Библиотека Дом культуры | - обрабатывающие производства ОАО «Куровской завод керамзитового гравия» ООО «Стройдеталь» ООО «Золотой теленок» ООО «Комбинат строительных конструкций» ООО «Экострой» ООО «Пластика» ООО «Гранд Холдинг» |
|  | ГП «Поселок Пятовский» |  | 3000 |  |  |
| 1 | п. Пятовский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3000 | Пятовская амбулатория Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пятовский детский сад «Ласточка» на 50 мест Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пятовская средняя школа»- 284 учащихся Дом культуры | ООО «Угранеруд» ОАО «Пятовское карьероуправление» |
|  | СП «Деревня Барсуки» |  | 374 |  | ООО «Русь-Агро» |
| 1 | Барсуки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 280 | Образовательное учреждение шт./мест – 1/26 Клуб шт./мест – 1/250 Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 2 | Екимково | Рядовые населенные пункты | 85 |  |  |
| 3 | Юдино |  | - |  |  |
| 4 | Бойково | Локальный промышленный центр | 1 |  | ООО «Воронки» |
| 5 | Мишнево | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 6 | Слобода |  | - |  |  |
| 7 | Беляйково |  | 2 |  |  |
| 8 | Шестаково |  | 5 |  |  |
|  | СП «Деревня Галкино» |  | 642 |  | ООО «Тайга» |
| 1 | Галкино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 271 | Образовательное учреждение Клуб Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 2 | Дубинино | Социальный и промышленный подцентр | 258 | Образовательное учреждение Клуб Фельдшерско-акушерный пункт | Птицефабрика Радон ЗАО «Дзержинск-Инвест» |
| 3 | Шеняно-Слобода | Рядовые населенные пункты | 66 |  |  |
| 4 | Озеро |  | 5 |  |  |
| 5 | Болобоново | Социальный подцентр | 16 | Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 6 | Люблинка | Рядовые населенные пункты | 10 |  |  |
| 7 | Ярцево |  | 14 |  |  |
| 8 | Новая Жизнь |  | 2 |  |  |
| 9 | Пановка |  | - |  |  |
|  | СП «Село Дворцы» |  | 1444 |  |  |
| 1 | С.Дворцы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 981 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа» Детское дошкольное учреждение шт./мест – 1/70 Дом культуры на 300 мест Библиотека | ООО «Правда» ЧП Азаров (пилорама) |
| 2 | Новоскаковское | Социальный и локальный промышленный центр | 145 |  | ООО «Дворцы» (производство минеральной воды) ООО МКЦ «Природные ресурсы» ООО «Бизнес-Тренд |
| 3 | Староскаковское | Рядовые населенные пункты | 38 |  |  |
| 4 | Куровское |  | 59 |  |  |
| 5 | Камельгино |  | 88 |  |  |
| 6 | Колышево |  | 5 |  |  |
| 7 | Тучнево |  | 4 |  |  |
| 8 | Осеньево |  | 11 |  |  |
| 9 | Железцево |  | 15 |  |  |
| 10 | Обухово | Социальный подцентр | 94 | Сельский клуб |  |
| 11 | П.Учхоз | Социальный подцентр | 4 | Центр восстановительного лечения медотдела УВД Калужской области |  |
|  | СП «Деревня Жилетово» |  | 3094 |  |  |
| 1 | д. Жилетово | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | 3094 | Дом культуры на 650 мест Детское дошкольное учреждение «Солнышко» на 100 мест Жилетовская средняя школа – 304 учащихся Социально- реабилитационный центр «Радуга» Фельдшерско-акушерный пункт | ЗАО «Аркон» ООО «Калугакабель» ОАО «Новопятовское ПО» |
|  | СП «Деревня Карцово» |  | 843 |  |  |
| 1 | Карцово | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | 713 | Детское дошкольное учреждение, шт./мест – 1/17 Образовательное учреждение, шт./уч./мест – 1/380/624 Клуб Медицинский пункт | ООО Агрофирма им. Чапаева |
| 2 | Акишево | Рядовые населенные пункты | 13 |  |  |
| 3 | Большое Болынтово |  | 12 |  |  |
| 4 | Желтыкино |  | 57 |  |  |
| 5 | Заполье |  | - |  |  |
| 6 | Кожухово |  | 3 |  |  |
| 7 | Костиково |  | 7 |  |  |
| 8 | Крутицы |  | 1 |  |  |
| 9 | Макарово |  | 4 |  |  |
| 10 | Малое Болынтово |  | 2 |  |  |
| 11 | Мурзино |  | - |  |  |
| 12 | Некрасово |  | 1 |  |  |
| 13 | Носыкино |  | 9 |  |  |
| 14 | Огарево |  | 21 |  |  |
|  | СП «Село Льва-Толстого» |  | 3495 |  |  |
| 1 | С.Льва-Толстого | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3400 | Детское дошкольное учреждение на 120 мест Образовательное учреждение, уч./мест – 380/624 Клуб на 60 мест | Калужская мебельная фабрика Птицефабрика «Калужская» |
| 2 | Каравай | Рядовые населенные пункты | 71 |  |  |
| 3 | Ларинское |  | 24 |  |  |
|  | СП «Деревня Рудня» |  | 362 |  |  |
| 1 | Рудня | Административный, хозяйственный и социальный центр | 319 | Детское дошкольное учреждение, шт./мест – 1/15 Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/304 Клуб шт./мест – 1/650 Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 2 | Матово | Рядовые населенные пункты | 12 |  |  |
| 3 | Корокино |  | 1 |  |  |
| 4 | Корчажкино |  | 12 |  |  |
| 5 | Чапаевка |  | 11 |  |  |
| 6 | Головино |  | 2 |  |  |
| 7 | Прокудино |  | 2 |  |  |
| 8 | Дубенки |  | 4 |  |  |
| 9 | Хлестово |  | - |  |  |
| 10 | Копылово |  | 1 |  |  |
|  | СП «деревня Редькино» |  | 667 |  |  |
| 1 | Редькино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 626 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Редькинская средняя общеобразовательная школа» - 54 учащихся Редькинский дом культуры на 300 мест Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Колокольчик» на 15 мест Фельдшерско-акушерный пункт «Редькинская санаторная школа интернат» |  |
| 2 | Фролово | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 3 | Ползино |  | 1 |  |  |
| 4 | Росино |  | 1 |  |  |
| 5 | Ладово |  | - |  |  |
| 6 | Карамышево |  | - |  |  |
| 7 | Лопатино |  | - |  |  |
| 8 | Латышево |  | 3 |  |  |
| 9 | Юдинки |  | 8 |  |  |
| 10 | Кашенки |  | 2 |  |  |
| 11 | Меленки |  | 4 |  |  |
| 12 | Гамышево |  | 1 |  |  |
| 13 | Грибаново |  | 20 |  |  |
| 14 | Гавшино |  | - |  |  |
|  | СП «село Совхоз им. Ленина» |  | 948 |  |  |
| 1 | с. Совхоз им. Ленина | Административный, хозяйственный и социальный центр | 621 | Бегичевская основная общеобразовательная школа Фельдшерско-акушерный пункт Сельский дом культуры | ООО «Калуга – Агро» (животноводство) ООО «Сельхоз – Гранд» (кролиководство) ООО «Строй-Текс» (производство пиломатериалов) |
| 2 | Крюково | Рядовые населенные пункты | 7 |  |  |
| 3 | Лычево |  | 1 |  |  |
| 4 | Груздовка |  | 7 |  |  |
| 5 | Васильевское | Социальный подцентр | 14 | Библиотека |  |
| 6 | Жильнево | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 7 | Кирьяново |  | 18 |  |  |
| 8 | Акатово | Локальный промышленный подцентр | 116 |  | ООО «Перигей» - автозаправочный комплекс ООО «Ной» |
| 9 | Пятовская | Рядовые населенные пункты | 43 |  |  |
| 10 | Захарово |  | 26 |  |  |
| 11 | Фролово |  | 31 |  |  |
| 12 | Вертебы |  | 30 |  |  |
| 13 | Мишнево |  | 34 |  |  |
|  | СП «деревня Старки» |  | 906 |  |  |
| 1 | Старки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 636 | Детское дошкольное учреждение , шт./мест 1/30 Клуб, шт./мест 1/30 Детский дом интернат |  |
| 2 | Устье | Рядовые населенные пункты | 47 |  |  |
| 3 | Новое Уткино |  | 37 |  |  |
| 4 | Старое Уткино |  | 29 |  |  |
| 5 | Бели | Социальный подцентр | 113 | Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 6 | Дурнево | Рядовые населенные пункты | 26 |  |  |
| 7 | Никольское |  | 18 |  |  |
|  | СП «деревня Сени» |  | 393 |  |  |
| 1 | Сени | Административный, хозяйственный и социальный центр | 24 | Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/65 Клуб, шт./мест – 1/60 Медицинский пункт – 2 шт. |  |
| 2 | Лужное | Социальный подцентр | 169 | Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/65 Клуб, шт./мест – 1/60 Медицинский пункт – 1 шт. |  |
| 3 | Потапово | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 4 | Миленки |  | 4 |  |  |
| 5 | Девятилово |  | 4 |  |  |
| 6 | Давыдово |  | 37 |  |  |
| 7 | Озерна |  | 17 |  |  |
| 8 | Куприяново |  | 13 |  |  |
| 9 | Дурнево | Социальный подцентр | 93 | Медицинский пункт – 1 шт. |  |
| 10 | Дерминка | Рядовые населенные пункты | 29 |  |  |
| 11 | Николаевка |  | 1 |  |  |
| 12 | Детьково |  | 1 |  |  |
|  | СП «Угорская волость» |  | 2065 |  | ООО «Агрокомплект» ООО «ГАР & АР» ООО «Фирма Вудмастер, С» |
|  | Никольский территориальный отдел |  | 687 |  |  |
| 1 | Никольское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 423 | Муниципальное образовательное учреждение «Никольская основная общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Никольский детский сад «Колосок» |  |
| 2 | Косатынь | Рядовые населенные пункты | 118 |  |  |
| 3 | Прудново |  | 66 |  |  |
| 4 | Адамовское |  | 53 |  |  |
| 5 | Батуево |  | 11 |  |  |
| 6 | Антоново |  | 10 |  |  |
| 7 | Амур-Ключ |  | 1 |  |  |
| 8 | Обухово |  | 3 |  |  |
| 9 | Горки |  | 2 |  |  |
|  | Остроженский территориальный отдел |  | 610 |  |  |
| 1 | С.Острожное | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 532 | Муниципальное образовательное учреждение «Остроженская средняя общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Остроженский детский сад «Колосок» | ОАО «Кристалл» - филиал «Спиртовой завод «Остроженский» |
| 2 | Костино | Рядовые населенные пункты | 53 |  |  |
| 3 | Богданово |  | 11 |  |  |
| 4 | Косово |  | 3 |  |  |
| 5 | Копоня |  | 4 |  |  |
| 6 | Р-езд Костино |  | 7 |  |  |
|  | Звизжевский территориальный отдел |  | 326 |  |  |
| 1 | Звизжи | Административный, хозяйственный и социальный центр | 292 | Муниципальное образовательное учреждение «Звизжевская основная общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Звизжевский детский сад «Лапушка» |  |
| 2 | Дубрава | Рядовые населенные пункты | 2 |  |  |
| 3 | Дорохи |  | 4 |  |  |
| 4 | Ерино |  | 1 |  |  |
| 5 | Кольцово |  | 9 |  |  |
| 6 | Потапово |  | 10 |  |  |
| 7 | Покров |  | 7 |  |  |
| 8 | Шадеево |  | 7 |  |  |
|  | Некрасовский территориальный отдел |  | 185 |  |  |
| 1 | Плюсково | Административный, хозяйственный и социальный центр | 155 | Муниципальное образовательное учреждение «Плюсковская основная общеобразовательная школа» |  |
| 2 | Дюкино | Рядовые населенные пункты | 4 |  |  |
| 3 | Смагино |  | 14 |  |  |
| 4 | Некрасово |  | 4 |  |  |
| 5 | Пахомово |  | 8 |  |  |
|  | Маковецкий территориальный отдел |  | 257 |  |  |
| 1 | С.Маковцы | Рядовые населенные пункты | 191 |  |  |
| 2 | С.Барятино |  | 52 |  |  |
| 3 | Андреевское |  | 12 |  |  |
| 4 | Петрушино |  | 2 |  |  |
|  | СП «Совхоз Чкаловский» |  | 1375 |  |  |
| 1 | С. Совхоз «Чкаловский» | Административный, хозяйственный и социальный центр | 442 | Детское дошкольное учреждение, шт./мест – 1/38 Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/57 Медицинский пункт Клуб |  |
| 2 | Колышкино | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 3 | Волохово |  | 2 |  |  |
| 4 | Троскино |  | 3 |  |  |
| 5 | Городище |  | 1 |  |  |
| 6 | Буланцево |  | - |  |  |
| 7 | Рындино |  | - |  |  |
| 8 | Бышковичи |  | - |  |  |
| 9 | Щуплово |  | 32 |  |  |
| 10 | Чуносово |  | 19 |  |  |
| 11 | Недетово |  | 21 |  |  |
| 12 | Крыцыно |  | 5 |  |  |
| 13 | Лапино |  | 1 |  |  |
| 14 | Кожухово | Социальный подцентр | 308 | Клуб Медицинский пункт |  |
| 15 | Якшуново | Рядовые населенные пункты | 22 |  |  |
| 16 | Покров |  | 8 |  |  |
| 17 | Бабенки |  | 3 |  |  |
| 18 | Горбенки | Хозяйственный подцентр | 28 |  | ООО «Швейцарское молоко» |
| 19 | Ярлыково |  | 1 |  |  |
| 20 | Свинухово |  | 2 |  |  |
| 21 | П. Якшуново | Социальный подцентр | 476 | Образовательное учреждение, шт./мест – 1/56 Медицинский пункт |  |
|  | ИТОГО по району |  | 60200 |  |  |

В результате анализе современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населенных пунктов:

| № п./п. | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Действующие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | проект. |  |  |
|  | ГП «город Кондрово» |  | 16800 | 18400 |  |  |
| 1 | г. Кондрово | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения и рекреационно-туристический центр районного значения | 16800 | 18400 | Муниципальное образовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 1» Муниципальное образовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 2» Муниципальное образовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 3» Муниципальное образовательное учреждение «Кондровская средняя школа № 4» Муниципальное учреждение «Кондровская детская экспериментальная школа искусств» Дом спорта Муниципальное учреждение «Учебно-оздоровительный центр «Азбука здоровья» Муниципальное образовательное учреждение «Кондровский детский дом» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования подростковый клуб «Эврика» Муниципальное учреждение «Детский дом культуры» Муниципальное учреждение «Городской дом культуры» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования подростковый клуб «Ровесник» Районный Дом культуры Муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Родничок» общеразвивающего вида Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» Муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Ромашка» Профессиональное техническое училище №27 «педагогический колледж» Предлагается: 1. Строительство бассейна | ОАО «Кондровская бумажная компания» ОАО «Троицкая бумажная фабрика ООО «Гигиена-сервис» ОАО «Кондровский хлебокомбинат» ЗАО «Здравмедтех К» ООО «Энергобумпром» ООО «Фирма «Веста» ООО «Пищепак» ООО «Золушка» ЗАО «Совпродпром» ООО «Кондровомолоко» ООО «ГАС» ООО «Сельхозмонтаж» ООО «Спецстрой» |
|  | ГП «поселок Полотняный Завод» |  | 5600 | 6400 |  |  |
| 1 | п. Полотняный Завод | Административный, хозяйственный, промышленный, социальный центр и рекреационно-туристический центр регионального значения | 5600 | 6400 | Детское дошкольное учреждение , шт/мест - 1/70 Образовательное учреждение, шт – 3 Школа искусств, шт – 1 Клуб, шт - 1 | ОАО «ПЗБФ» ЗАО «Геоком» ООО «ЭТЕК-ЛТД» ООО НПФ «Экополимер» ООО «Минерал-2000» ОАО «Победа» ООО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» ООО «Стройлес» |
|  | ГП «поселок Товарково» |  | 14500 | 14980 |  |  |
| 1 | п.Товарково | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 14500 | 14980 | «Профессиональное училище №7» пос.Товарково Муниципальное образовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа №1» Районная больница Общество с ограниченной ответственностью Детский баскетбольный клуб «ОЛИМП» Муниципальное образовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 2» Муниципальное образовательное учреждение «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 3» Государственное общеобразовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 58 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский клуб физической подготовки детей «СПАРТА» Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» Товарковский муниципальный дошкольный образовательно-развивающий комплекс Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Бриг» Товарковское муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» | ООО «Дробильно-сортировочный завод» ООО «Промэнерго СМП» ООО «Товарковская керамика» ЗАО «Фильтр» ООО «Калуга-Лада» ООО «Научно-производственный комплекс-Центр» ООО «Фирма Света» ООО Научно-производственная фирма «3TRK» ООО «Прометей» Калужский завод «Ремпутьмаш» филиал ОАО «РЖД» ООО «Плазма» ООО «Профкомплект» |
|  | ГП «Поселок Куровской» |  | 3700 | 4195 |  |  |
| 1 | п. Куровской | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3700 | 4195 | Образование Куровская средняя школа – 250 уч-ся Куровская детская школа искусств Куровской Дом художественного творчества детей Детское дошкольное учреждение «Ягодка» на 70 мест Профессиональное училище Здравоохранение Амбулатория Культура Библиотека Дом культуры | - обрабатывающие производства ОАО «Куровской завод керамзитового гравия» ООО «Стройдеталь» ООО «Золотой теленок» ООО «Комбинат строительных конструкций» ООО «Экострой» ООО «Пластика» ООО «Гранд Холдинг» |
|  | ГП «Поселок Пятовский» |  | 3000 | 3447 |  |  |
| 1 | п. Пятовский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3000 | 3447 | Пятовская амбулатория Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пятовский детский сад «Ласточка» на 50 мест Муниципальное образовательное учреждение «Пятовская средняя школа»- 284 уч-ся Дом культуры | ООО «Угранеруд» ОАО «Пятовское карьероуправление» |
|  | СП «Деревня Барсуки» |  | 374 | 1054 |  | ООО «Русь-Агро» |
| 1 | Барсуки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 280 | 425 | 1. Образовательное учреждение шт./мест – 1/26 2. Клуб шт./мест – 1/250 3. Фельдшерско-акушерный пункт Предлагается: Больница на 25 коек Развитие торговой сети |  |
| 2 | Екимково | Рядовые населенные пункты | 85 | 122 |  |  |
| 3 | Юдино |  | - | 144 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Бойково | Локальный промышленный центр | 1 | 70 (вкл. сезонное) |  | ООО «Воронки» |
| 5 | Мишнево | Рядовые населенные пункты | 1 | 90 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Слобода |  | - | 100 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Беляйково |  | 2 | 33 |  |  |
| 8 | Шестаково |  | 5 | 70 |  |  |
|  | СП «Деревня Галкино» |  | 642 | 1606 |  | ООО «Тайга» |
| 1 | Галкино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 271 | 670 | 1. Образовательное учреждение 2. Клуб 3. Фельдшерско-акушерный пункт Предлагается: Библиотека на 10000 тыс. томов Развитие торговой сети |  |
| 2 | Дубинино | Социальный и промышленный подцентр | 258 | 470 | 1. Образовательное учреждение 2. Клуб 3. Фельдшерско-акушерный пункт | Птицефабрика Радон ЗАО «Дзержинск-Инвест» |
| 3 | Шеняно-Слобода | Рядовые населенные пункты | 66 | 123 |  |  |
| 4 | Озеро |  | 5 | 35 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Болобоново | Социальный подцентр | 16 | 75 (вкл. сезонное) | 1. Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 6 | Люблинка | Рядовые населенные пункты | 10 | 52 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Ярцево |  | 14 | 82 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Новая Жизнь |  | 2 | 35 (вкл. сезонное) |  |  |
| 9 | Пановка |  | - | 64 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | СП «Село Дворцы» |  | 1444 | 2718 |  |  |
| 1 | С.Дворцы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 981 | 1028 | Муниципальное образовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа» Детское дошкольное учреждение шт./мест – 1/70 Дом культуры на 300 мест Библиотека | ООО «Правда» ЧП Азаров (пилорама) |
| 2 | Новоскаковское | Социальный и локальный промышленный центр | 145 | 403 | Предлагается: 1. Больница на 25 коек | ООО «Дворцы» (производство минеральной воды) ООО МКЦ «Природные ресурсы» ООО «Бизнес-Тренд |
| 3 | Староскаковское | Рядовые населенные пункты | 38 | 107 |  |  |
| 4 | Куровское |  | 59 | 174 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Камельгино |  | 88 | 208 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Колышево |  | 5 | 186 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Тучнево |  | 4 | 67 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Осеньево |  | 11 | 132 (вкл. сезонное) |  |  |
| 9 | Железцево |  | 15 | 163 (вкл. сезонное) |  |  |
| 10 | Обухово | Социальный подцентр | 94 | 194 | 1. Сельский клуб |  |
| 11 | П.Учхоз | Социальный подцентр | 4 | 56(вкл. сезонное) | 1. Центр восстановительного лечения медотдела Управления внутренних дел Калужской области |  |
|  | СП «Деревня Жилетово» |  | 3094 | 3200 |  |  |
| 1 | д.Жилетово | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | 3094 | 3200 | Дом культуры на 650 мест Детское дошкольное учреждение «Солнышко» на 100 мест Жилетовская средняя школа – 304 уч-ся Социально- реабилитационный центр «Радуга» Фельдшерско-акушерный пункт | ЗАО «Аркон» ООО «Калугакабель» ОАО «Новопятовское ПО» |
|  | СП «Деревня Карцово» |  | 843 | 1815 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | Карцово | Административный, промышленный, хозяйственный и социальный центр | 713 | 1023 | Детское дошкольное учрежедение, шт./мест – 1/17 Образовательное учреждение, шт./уч./мест – 1/380/624 Клуб Медицинский пункт Предлагается: Библиотека на 10000 тыс. томов Больница на 25 коек | ООО Агрофирма им. Чапаева |
| 2 | Акишево | Рядовые населенные пункты | 13 | 78 |  |  |
| 3 | Большое Болынтово |  | 12 | 82 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Желтыкино |  | 57 | 123 |  |  |
| 5 | Заполье |  | - | 42 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Кожухово |  | 3 | 116 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Костиково |  | 7 | 23 |  |  |
| 8 | Крутицы |  | 1 | 32 (вкл. сезонное) |  |  |
| 9 | Макарово |  | 4 | 56 (вкл. сезонное) |  |  |
| 10 | Малое Болынтово |  | 2 | 61 (вкл. сезонное) |  |  |
| 11 | Мурзино |  | - | 42 (вкл. сезонное) |  |  |
| 12 | Некрасово |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 13 | Носыкино |  | 9 | 51 |  |  |
| 14 | Огарево |  | 21 | 61 |  |  |
|  | СП «Село Льва-Толстого» |  | 3495 | 4019 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | С.Льва-Толстого | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 3400 | 3695 | 1. Детское дошкольное учреждение на 120 мест 2. Образовательное учреждение, уч./мест – 380/624 3. Клуб на 60 мест Предлагается: Библиотека на 10000 тыс. томов | Калужская мебельная фабрика Птицефабрика «Калужская» |
| 2 | Каравай | Рядовые населенные пункты | 71 | 240 (вкл. сезонное) | Предлагается: Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 3 | Ларинское |  | 24 | 84 |  |  |
|  | СП «Деревня Рудня» |  | 362 | 970 вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | Рудня | Административный, хозяйственный и социальный центр | 319 | 475 | 1. Детское дошкольное учреждение, шт./мест – 1/15 2. Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/304 3. Клуб шт./мест – 1/650 4. Фельдшерско-акушерный пункт Предлагается: 1. Библиотека на 10000 тыс. томов 2. Больница на 25 коек |  |
| 2 | Матово | Рядовые населенные пункты | 12 | 74 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Корокино |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Корчажкино |  | 12 | 117 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Чапаевка |  | 11 | 61 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Головино |  | 2 | 30 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Прокудино |  | 2 | 80 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Дубенки |  | 4 | 58 |  |  |
| 9 | Хлестово |  | - | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 10 | Копылово |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | СП «деревня Редькино» |  | 667 | 1404 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | Редькино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 626 | 650 | Муниципальное образовательное учреждение «Редькинская средняя общеобразовательная школа» - 54 учащихся Редькинский дом культуры на 300 мест Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Колокольчик» на 15 мест Фельдшерско-акушерный пункт Государственное общеобразовательное учреждение «Редькинская санаторная школа интернат» |  |
| 2 | Фролово | Рядовые населенные пункты | 1 | 85 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Ползино |  | 1 | 63 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Росино |  | 1 | 41 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Ладово |  | - | 48 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Карамышево |  | - | 100 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Лопатино |  | - | 42 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Латышево |  | 3 | 96 вкл. сезонное) |  |  |
| 9 | Юдинки |  | 8 | 8 |  |  |
| 10 | Кашенки |  | 2 | 39 |  |  |
| 11 | Меленки |  | 4 | 72 |  |  |
| 12 | Гамышево |  | 1 | 48 |  |  |
| 13 | Грибаново |  | 20 | 91 |  |  |
| 14 | Гавшино |  | - | 21 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | СП «село Совхоз им. Ленина» |  | 948 | 1774 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | с.Совхоз им.Ленина | Административный, хозяйственный и социальный центр | 621 | 841 | Бегичевская основная общеобразовательная школа Фельдшерско-акушерный пункт Сельский дом культуры | 1. ООО «Калуга –Агро» (животноводство) 2. ООО «Сельхоз –Гранд» (кролиководство) 3. ООО «Строй-Текс» (производство пиломатериалов) |
| 2 | Крюково | Рядовые населенные пункты | 7 | 57 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Лычево |  | 1 | 32 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Груздовка |  | 7 | 43 |  |  |
| 5 | Васильевское | Социальный подцентр | 14 | 94 (вкл. сезонное) | 1. Библиотека |  |
| 6 | Жильнево | Рядовые населенные пункты | - | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Кирьяново |  | 18 | 89 |  |  |
| 8 | Акатово | Локальный промышленный подцентр | 116 | 175 |  | ООО «Перигей» - автозаправочный комплекс ООО «Ной» |
| 9 | Пятовская | Рядовые населенные пункты | 43 | 83 |  |  |
| 10 | Захарово |  | 26 | 66 |  |  |
| 11 | Фролово |  | 31 | 92 |  |  |
| 12 | Вертебы |  | 30 | 78 |  |  |
| 13 | Мишнево |  | 34 | 99 |  |  |
|  | СП «деревня Старки» |  | 906 | 1267 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | Старки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 636 | 836 | Детское дошкольное учреждение, шт./мест 1/30 Клуб, шт./мест 1/30 3. Детский дом интернат |  |
| 2 | Устье | Рядовые населенные пункты | 47 | 65 |  |  |
| 3 | Новое Уткино |  | 37 | 67 |  |  |
| 4 | Старое Уткино |  | 29 | 49 |  |  |
| 5 | Бели | Социальный подцентр | 113 | 135 | 1. Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 6 | Дурнево | Рядовые населенные пункты | 26 | 79 |  |  |
| 7 | Никольское |  | 18 | 36 |  |  |
|  | СП «деревня Сени» |  | 393 | 1018 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | Сени | Административный, хозяйственный и социальный центр | 24 | 30 | Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/65 Клуб, шт./мест – 1/60 Медицинский пункт – 2 шт. |  |
| 2 | Лужное | Социальный подцентр | 169 | 296 (вкл. сезонное) | Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/65 Клуб, шт./мест – 1/60 Медицинский пункт – 1 шт. |  |
| 3 | Потапово | Рядовые населенные пункты | 1 | 5 |  |  |
| 4 | Миленки |  | 4 | 63 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Девятилово |  | 4 | 56 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Давыдово |  | 37 | 109 |  |  |
| 7 | Озерна |  | 17 | 97 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Куприяново |  | 13 | 62 |  |  |
| 9 | Дурнево | Социальный подцентр | 93 | 135 | 1. Медицинский пункт – 1 шт. |  |
| 10 | Дерминка | Рядовые населенные пункты | 29 | 115 (вкл. сезонное) |  |  |
| 11 | Николаевка |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 12 | Детьково |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | СП «Угорская волость» |  | 2065 | 3543 |  | 1. ООО «Агрокомплект» 2. ООО «ГАР & АР» 3. ООО «Фирма Вудмастер, С» |
|  | Никольский территориальный отдел |  | 687 | 1130 |  |  |
| 1 | Никольское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 423 | 530 | Муниципальное образовательное учреждение «Никольская основная общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Никольский детский сад «Колосок» Предлагается: Библиотека на 10000 тыс. томов. Больница на 25 коек |  |
| 2 | Косатынь | Рядовые населенные пункты | 118 | 148 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Прудново |  | 66 | 90 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Адамовское |  | 53 | 80 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Батуево |  | 11 | 62 |  |  |
| 6 | Антоново |  | 10 | 60 |  |  |
| 7 | Амур-Ключ |  | 1 | 25 |  |  |
| 8 | Обухово |  | 3 | 65 |  |  |
| 9 | Горки |  | 2 | 70 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | Остроженский территориальный отдел |  | 610 | 972 |  |  |
| 1 | С.Острожное | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 532 | 632 | Муниципальное образовательное учреждение «Остроженская средняя общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Остроженский детский сад «Колосок» | 1. ОАО «Кристалл» - филиал «Спиртовой завод «Остроженский» |
| 2 | Костино | Рядовые населенные пункты | 53 | 110 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Богданово |  | 11 | 80 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Косово |  | 3 | 65 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Копоня |  | 4 | 75 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Р-езд Костино |  | 7 | 10 |  |  |
|  | Звизжевский территориальный отдел |  | 326 | 617 |  |  |
| 1 | Звизжи | Административный, хозяйственный и социальный центр | 292 | 310 | Муниципальное образовательное учреждение «Звизжевская основная общеобразовательная школа» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Звизжевский детский сад «Лапушка» |  |
| 2 | Дубрава | Рядовые населенные пункты | 2 | 4 |  |  |
| 3 | Дорохи |  | 4 | 50 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Ерино |  | 1 | 3 |  |  |
| 5 | Кольцово |  | 9 | 78 (вкл. сезонное) |  |  |
| 6 | Потапово |  | 10 | 92 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Покров |  | 7 | 10 |  |  |
| 8 | Шадеево |  | 7 | 70 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | Некрасовский территориальный отдел |  | 185 | 385 |  |  |
| 1 | Плюсково | Административный, хозяйственный и социальный центр | 155 | 255 | 1. Муниципальное образовательное учреждение «Плюсковская основная общеобразовательная школа» |  |
| 2 | Дюкино | Рядовые населенные пункты | 4 | 66 (вкл. сезонное) |  |  |
| 3 | Смагино |  | 14 | 49 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Некрасово |  | 4 | 5 |  |  |
| 5 | Пахомово |  | 8 | 10 |  |  |
|  | Маковецкий территориальный отдел |  | 257 | 439 (вкл. сезонное) | Предлагается: Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 1 | С.Маковцы | Рядовые населенные пункты | 191 | 231 |  |  |
| 2 | С.Барятино |  | 52 | 82 |  |  |
| 3 | Андреевское |  | 12 | 74 (вкл. сезонное) |  |  |
| 4 | Петрушино |  | 2 | 52 (вкл. сезонное) |  |  |
|  | СП «Совхоз Чкаловский» |  | 1375 | 1829 (вкл. сезонное) |  |  |
| 1 | С. Совхоз «Чкаловский» | Административный, хозяйственный и социальный центр | 442 | 543 | Детское дошкольное учреждение , шт./мест – 1/38 Образовательное учреждение, шт./уч. – 1/57 Медицинский пункт Клуб |  |
| 2 | Колышкино | Рядовые населенные пункты | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Волохово |  | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Троскино |  | 3 | 89 (вкл. сезонное) |  |  |
| 5 | Городище |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Буланцево |  | - | 48 (вкл. сезонное) |  |  |
| 7 | Рындино |  | - | 80 (вкл. сезонное) |  |  |
| 8 | Бышковичи |  | - | 65 (вкл. сезонное) |  |  |
| 9 | Щуплово |  | 32 | 40 |  |  |
| 10 | Чуносово |  | 19 | 82 |  |  |
| 11 | Недетово |  | 21 | 25 |  |  |
| 12 | Крыцыно |  | 5 | 51 |  |  |
| 13 | Лапино |  | 1 | 48 (вкл. сезонное) |  |  |
| 14 | Кожухово | Социальный подцентр | 308 | 375 | 1. Клуб 2. Медицинский пункт |  |
| 15 | Якшуново | Рядовые населенные пункты | 22 | 80 (вкл. сезонное) |  |  |
| 16 | Покров |  | 8 | 36 |  |  |
| 17 | Бабенки |  | 3 | 81 |  |  |
| 18 | Горбенки | Хозяйственный подцентр | 28 | 102 (вкл. сезонное) |  | 1. ООО «Швейцарское молоко» |
| 19 | Ярлыково |  | 1 | 25 (вкл. сезонное) |  |  |
| 20 | Свинухово |  | 2 | 55 (вкл. сезонное) |  |  |
| 21 | П.Якшуново | Социальный подцентр | 476 | 520 (вкл. сезонное) | 1. Образовательное учреждение, шт./мест – 1/56 2. Медицинский пункт |  |
|  | ИТОГО по району |  | 60200 | 73639 (вкл. сезонное) |  |  |

## V.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение также имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. В благоустройстве же существующего жилищного фонда можно отметить высокий удельный вес площади, обеспеченной газом, остальные же показатели обеспеченности инженерной инфраструктурой не велики.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (5,5 тыс. м2  или 0,4 %), так за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджетов для определенных социальных групп населения;

- за счет ипотечного строительства;

- за счет личных сбережений населения.

Перспективное строительство жилья планируется осуществлять на всей территории Дзержинского  района.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Дзержинского района:

- Современная обеспеченность жильем в среднем на одного жителя по району составляет 22,59 м2/жителя, в т.ч. в городских поселениях - 20,59 м2/жителя, в сельских поселениях – 27,93 м2/жителя. Несмотря на высокие объемы нового строительства, в Дзержинском районе площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя меньше, чем в юго-западных районах области.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Дзержинского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

4. Обеспечение жильем молодых семей.

Схемой территориального планирования Дзержинского района предлагается решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 1135,2 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40,0 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в поселках городского типа;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

( внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

( создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

( привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 1135,2 тыс. кв. м общей площади или в среднем за период 65 тыс. кв. м в год.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу за период намечается 5,5 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 17,5 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

1358,2 - (5,5+17,5) = 1335,2 тыс. м2, где

1358,2 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(5,5+17,5) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (1335,2 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (1135,2  тыс. кв. м):

1335,2 +1135,2 = 2470,4 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2018 г.) | 1358,2 | 5,5 | 1352,7 | 283,8 | 1636,5 |
| Расчетный срок (2018-2028 гг.) | 1636,5 | 17,5 | 1619 | 851,4 | 2470,4 |
| Итого по этапам реализации |  | 23,0 |  | 1135,2 |  |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2018 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 283 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов  жилищного фонда 1 очереди:

- Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

1358,2 – 5,5 = 1352,7 тыс. м2 общей площади, где:

1358,2 – существующий жилищный фонд в тыс. м2   общей площади;

5,5 – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

- Общий объем жилищного фонда района составит:

1352,7 + 283,8 = 1636,5 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 40,0 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в поселках городского типа.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

-  развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока (перспектива).

| № п/п | Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП «Город Кондрово» | 552,0 | 18400 | 30 |
| 2. | ГП «поселок Полотняный Завод» | 192,0 | 6400 | 30 |
| 3. | ГП «поселок Куровской» | 125,8 | 4195 | 30 |
| 4. | ГП «поселок Товарково» | 449,4 | 14980 | 30 |
| 5. | ГП «поселок Пятовский» | 103,4 | 3447 | 30 |
|  | Итого по городским поселениям: | 1422,2 |  |  |
| 1. | СП «Деревня Барсуки» | 42,1 | 1054 | 40 |
| 2. | СП «Деревня Галкино» | 64,2 | 1606 | 40 |
| 3. | СП «Село Дворцы» | 108,7 | 2718 | 40 |
| 4. | СП «Деревня Жилетово» | 128,0 | 3200 | 40 |
| 5. | СП «Деревня Карцово» | 72,6 | 1815 | 40 |
| 6. | СП «Село Льва-Толстого» | 160,7 | 4019 | 40 |
| 7. | СП «Деревня Рудня» | 38,8 | 970 | 40 |
| 8. | СП «Деревня Редькино» | 56,1 | 1404 | 40 |
| 9. | СП «село Совхоз им. Ленина» | 70,9 | 1774 | 40 |
| 10. | СП «Деревня Старки» | 50,6 | 1267 | 40 |
| 11. | СП «Деревня Сени» | 40,7 | 1018 | 40 |
| 12. | СП «Угорская волость» | 141,7 | 3543 | 40 |
| 13. | СП «Совхоз Чкаловский» | 73,1 | 1829 | 40 |
|  | Итого по району: | 2470,4 |  |  |

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой  жилой  застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв. м общей площади;

- небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки  более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с придомовыми участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади придомовых участков, м2 (не менее ) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных террито- риях | На застроен- ных террито-риях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре населенных пунктов | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади придомовых участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## V.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории Дзержинского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Для Дзержинского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный;

2 уровень – местный;

3 уровень – поселенческий.

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания района.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Дзержинского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – г. Кондрово | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

    - Администрирование;

    - Образование и воспитание;

    - Здравоохранение и социальное обеспечение;

    - Спорт;

    - Культура;

    - Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);

    - Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания  указывают, какая численность населения, и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания  в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городов. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница, хоспис и прочие учреждения) концентрируются в районном центре г. Кондрово и областном центре г. Калуге.

Наиболее крупные центрами социально-хозяйственного развития становятся: центры городских и сельских  поселений. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется в соответствии с нормативными документами.

Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены такие мероприятия как: поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Для достижения основной цели образовательного комплекса в Дзержинском районе формируются системы общеобразовательных учреждений:

-   дошкольные;

- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

-   учреждения дополнительного образования детей.

Для каждого элемента системы Схемой предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Среднее общее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными учреждениями до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных строительными нормативами и правилами.

Среднее специальное образование

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительные нормы и правила не нормируют емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Дополнительное образование детей

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Улучшение качества жизни  невозможно без развития системы здравоохранения и социальной защиты населения. Схема территориального планирования Дзержинского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- оптимизацию структуры системы здравоохранения и социальной защиты;

- развитие стационарных учреждений здравоохранения и центров социального обслуживания, укрепление их материально-технической  базы, обновление оборудования, развитие парка автотранспортных средств;

- капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Основным принципом построения системы лечебно-профилактической помощи населению области является функциональное единство сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению формируется на всех уровнях обслуживания.

На районном уровне обслуживания медицинские услуги  населению предоставляют районные больницы, родильные дома, поликлиники, станции скорой помощи и другие учреждения   периодического и повседневного медицинского обслуживания.

На поселенческом уровне обслуживания, в основном в сельских поселениях, обеспечивается повседневная медицинская помощь в фельдшерско-акушерских и аптечных пунктах.

На всех уровнях оказания населению стационарной и амбулаторной помощи необходимо самостоятельное разделение лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих взрослое и детское население района, по типам учреждений и расчётным нормативам.

Особенностью Дзержинского района является большое количество садоводов и дачников, приезжающих из Калуги и использующих свои загородные дома летом в качестве второго жилья. Это приводит к резкому росту нагрузки на социальную инфраструктуру и медицинский персонал сельской местности района. В качестве первоочередного мероприятия в районе предлагается организовать сеть низовых медицинских учреждений сезонного действия, ориентированных на оказание населению первичной медицинской помощи.

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

-  центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях.

Потребительский рынок

К потребительскому рынку  в рамках данной работы отнесены торговля, бытовое обслуживание  общественное питание и коммунальные объекты. Отрасли сферы обслуживания, развиваются по законам рынка, где емкость и номенклатура объектов определяется спросом, а спрос регулируется  уровнем финансового благополучия населения. Для совершенствования  сферы обслуживания Схема территориального планирования предлагает:

- разработку оптимальной структуры учреждений для всех уровней обслуживания:

на районном уровне обслуживания - использование учреждений нового формата, соответствующих комплексным задачам культурно-бытового обслуживания района; наращивание емкостей учреждений бытового обслуживания и общественного питания до нормативного уровня.

на поселенческом уровне для малолюдных населенных пунктов и населенных пунктов без постоянного населения  применять выездные формы обслуживания, торговлю по заказам, сезонные учреждения, в местах развития рекреации применять сезонные рынки без арендной платы для продажи сельхозпродукции  населением.

Уже в настоящее время во многих муниципальных  образованиях  обеспеченность населения учреждениями торговли близка к норме или превышает ее показатели. Емкости учреждений общественного питания и бытового обслуживания  ниже нормативных рекомендаций. Учреждения сферы обслуживания являются неотъемлемой частью всех уровней обслуживания.

На районном уровне в центре муниципального района предлагается размещать учреждения периодического и частично эпизодического обслуживания – общественно-торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, столовые, кафе, ресторан, дома быта, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, бани, сауны, гостиницы и т.д.

На местном уровне, в городских и крупных сельских населенных пунктах, размещаются объекты периодического обслуживания – магазины, рынки, предприятия общественного питания, дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, бани, пожарные депо, дома приезжих и т.д.

На поселенческом уровне предлагается размещать магазины, сезонные рынки, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, самодеятельные прачечные и химчистки. В зависимости от людности поселений обслуживание населения может производиться в стационарных или сезонных объектах, быть выездным или по предварительным заказам.

## V.6 Транспортная инфраструктура

Основными документами, определяющими развитие федерального транспорта на долгосрочную перспективу, являются Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848, Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

На основании данных документов предусматривается строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной с доведением до нормативов, установленных для категории 1Б с последующей эксплуатацией на платной основе.

В развитии транспортной сети автомобильных дорог местного значения Дзержинского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения района.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» предлагается внести изменение в части дополнительного землеотвода шириной 10 п.м., для реконструкции объектов:

- реконструкция автодороги Острожное-Звизжи-Смагино на участке с км 9+550 по км 21+200;

- реконструкция автодороги Калуга-Медынь на участке с км 15+158 по км 20+284;

- реконструкция автодороги Калуга-Медынь на участке с км 35+000 по км 37+000;

- реконструкция автодороги Калуга-Медынь (устройство автобусной остановки на участке с км 41+800 по км 42+200, поворот на г. Кондрово);

- реконструкция автодороги Чкаловский-Щуплово (строительство автобусных остановок в д. Недетово, на участке с км 3+100 по км 3+800 и на участке с км 4+600 по км 5+300 – поворот на д. Чуносово);

- реконструкция автодороги «Вязьма-Калуга» - Кожухово – Совхоз Чкаловский (устройство автобусных остановок на участке с км 10+600 по км 11+200).

В соответствии с Федеральным Законом 257-ФЗ ст.3 п. 15,16; ст. 25 п. 3,4,6; ст. 26 п.8:

- Размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – не допускается.

- Размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов – не допускается.

Необходимо создание комфортных условий транспортного обслуживания населения.

Задача создания равноценных условий комфортного транспортного обслуживания населения обусловлена обеспечением интеграции предлагаемой транспортной сети с соседними районами, а также формированием оптимальной дорожной сети в пределах района и включает реализацию следующих мероприятий:

1) обеспечение подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

2) оптимальное начертание внутрирайонной дорожной сети, обеспечивающее кратчайшую связь с районным центром и соседними населенными пунктами;

3) увеличение связности территории - создание соединительных участков дорог, исключающих значительные перепробеги автотранспорта;

4) строительство обходов крупных населенных пунктов;

5) обеспечение всех населенных пунктов общественным транспортом;

6) улучшение качества дорожной сети и, как результат, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В районе прохождения автодорог, реконструируемых в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Калужской области на период 2010 – 2017 годов и на перспективу до 2020 года» возможно расположение объектов археологического наследия. Необходимо довести данную информацию до исполнителей данной программы в целях своевременного рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением сохранности памятников археологии.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии») под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия. Таким образом, создание условий для физической сохранности памятника археологии рассматривается законодателем как приоритетный способ обеспечения сохранности. Кроме того, на основании пункта 4 статьи 49 Федерального закона в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия. Согласно пункту 3 той же статьи объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности.

## V.7 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким коэффициентом полезного действия (КПД) использования топлива и хорошими экологическими показателями);

-    замена морально и физически устаревшего оборудования котельных, с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким коэффициентом полезного действия;

- замена ветхих теплопроводов и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

- использование автономных энергетических комплексов, предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- перевод производства полностью на централизованное теплоснабжение.

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Средняя температура наружнего воздуха и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаются по нормативным документам для периода со средней суточной температурой наружнего воздуха не более 8 0С.

Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле согласно строительным нормам и правилам, где расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания принимаются согласно нормам проектирования соответствующих зданий.

Зона влажности - нормальная.

Определение количеств тепловой энергии определяется в целях:

- реализации постановления Правительства Российской Федерации «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» и «Основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации»;

- осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с действующими правилами;

- осуществления контроля качества тепловой энергии и теплоносителя, соблюдения режимов теплоснабжения и теплопотребления, а также документирования их показателей.

Расчетные величины расхода тепла на отопление определяем по укрупненным показателям.

Определение расчетных расходов тепла на отопление и вентиляцию по укрупненным показателям допустимо только для вычисления тепловой мощности источника тепла и расчета магистральных и основных разводящих участков тепловых сетей. Все внутриквартальные сети и ответвления от них к зданиям должны, как правило, проектироваться на основе более точных данных по расходу тепла.

Число часов работы системы горячего водоснабжения в году принимаем согласно нормативным документам 350 суток.

Средние нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять в соответствии с нормативными нормами и правилами.

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

- применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;

- совместной работы источников теплоты;

- прокладки резервных теплопроводов;

- устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям нормативных документов.

Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими задвижками.

Расстояния по горизонтали от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения

| Источник загрязнения | Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м |
| --- | --- |
| 1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации: |  |
| при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях | 1,0 |
| при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду ( 200 мм | 1,5 |
| То же, Ду > 200 мм | 3,0 |
| 2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 10,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 50,0 |
| 3. Выгребные и помойные ямы: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 7,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 20,0 |
| Примечание — При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей — расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения. |

На расчётный срок строительства планируется обеспечение территорий нового строительства населённых пунктов необходимым количеством тепла:

Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства на расчетный срок.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные округа | Численность | Расход тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
|  |  | на отопление Qо.год Гкал/год | на вентиляцию Qв.год Гкал/год | на горячие водоснабжение Q г.год Гкал/год | Общей Q общ Гкал/год |
| ГП «город Кондрово» | 18400 | 175053,23 | 18006,75 | 42261,67 | 235321,6 |
| г. Кондрово | 18400 | 175053,23 | 18006,75 | 42261,67 | 235321,6 |
| ГП "поселок Полотняный завод" | 6400 | 81184,11 | 8350,96 | 14699,71 | 104234,8 |
| п. Полотняный Завод | 6400 | 81184,11 | 8350,96 | 14699,71 | 104234,8 |
| ГП "поселок Товарково" | 14980 | 190021,55 | 19546,46 | 34406,51 | 243974,5 |
| п. Товарково | 14980 | 190021,55 | 19546,46 | 34406,51 | 243974,5 |
| ГП "Поселок Куровской" | 4195 | 53213,64 | 5473,79 | 9635,20 | 68322,64 |
| п. Куровской | 4195 | 53213,64 | 5473,79 | 9635,20 | 68322,64 |
| ГП "Поселок Пятовский" | 3447 | 43725,25 | 4497,77 | 7917,17 | 56140,2 |
| п. Пятовский | 3447 | 43725,25 | 4497,77 | 7917,17 | 56140,2 |
| СП "Деревня Барсуки" | 1054 | 13370,01 | 1375,30 | 2420,86 | 17166,16 |
| Барсуки | 425 | 5391,13 | 554,56 | 976,15 | 6921,84 |
| Екимково | 122 | 1547,57 | 159,19 | 280,21 | 1986,975 |
| Юдино | 144 | 1826,64 | 187,90 | 330,74 | 2345,282 |
| Бойково | 70 | 887,95 | 91,34 | 160,78 | 1140,068 |
| Мишнево | 90 | 1141,65 | 117,44 | 206,71 | 1465,802 |
| Слобода | 100 | 1268,50 | 130,48 | 229,68 | 1628,668 |
| Беляйково | 33 | 418,61 | 43,06 | 75,80 | 537,4606 |
| Шестаково | 70 | 887,95 | 91,34 | 160,78 | 1140,068 |
| СП "Деревня Галкино" | 1606 | 20372,14 | 2095,57 | 3688,71 | 26156,41 |
| Галкино | 670 | 8498,96 | 874,24 | 1538,88 | 10912,08 |
| Дубинино | 470 | 5961,96 | 613,27 | 1079,51 | 7654,741 |
| Шеняно-Слобода | 123 | 1560,26 | 160,49 | 282,51 | 2003,262 |
| Озеро | 35 | 443,98 | 45,67 | 80,39 | 570,0339 |
| Болобоново | 75 | 951,38 | 97,86 | 172,26 | 1221,501 |
| Люблинка | 52 | 659,62 | 67,85 | 119,44 | 846,9075 |
| Ярцево | 82 | 1040,17 | 107,00 | 188,34 | 1335,508 |
| Новая Жизнь | 35 | 443,98 | 45,67 | 80,39 | 570,0339 |
| Пановка | 64 | 811,84 | 83,51 | 147,00 | 1042,348 |
| СП "Село Дворцы" | 2718 | 34477,87 | 3546,55 | 6242,78 | 44267,21 |
| С. Дворцы | 1028 | 13040,20 | 1341,37 | 2361,14 | 16742,71 |
| Новоскаковское | 403 | 5112,06 | 525,85 | 925,62 | 6563,533 |
| Староскаковское | 107 | 1357,30 | 139,62 | 245,76 | 1742,675 |
| Куровское | 174 | 2207,19 | 227,04 | 399,65 | 2833,883 |
| Камельгино | 208 | 2638,48 | 271,41 | 477,74 | 3387,63 |
| Колышево | 186 | 2359,41 | 242,70 | 427,21 | 3029,323 |
| Тучнево | 67 | 849,90 | 87,42 | 153,89 | 1091,208 |
| Осеньево | 132 | 1674,42 | 172,24 | 303,18 | 2149,842 |
| Железцево | 163 | 2067,66 | 212,69 | 374,38 | 2654,729 |
| Обухово | 194 | 2460,89 | 253,14 | 445,59 | 3159,617 |
| п. Учхоз | 56 | 710,36 | 73,07 | 128,62 | 912,0543 |
| СП "Деревня Жилетово" | 3200 | 40592,05 | 4175,48 | 7349,86 | 52117,39 |
| Жилетово | 3200 | 40592,05 | 4175,48 | 7349,86 | 52117,39 |
| СП "Деревня Карцово" | 1815 | 23023,30 | 2368,28 | 4168,75 | 29560,33 |
| Карцово | 1023 | 12976,77 | 1334,85 | 2349,66 | 16661,28 |
| Акишево | 78 | 989,43 | 101,78 | 179,15 | 1270,361 |
| Большое Болынтово | 82 | 1040,17 | 107,00 | 188,34 | 1335,508 |
| Желтыкино | 123 | 1560,26 | 160,49 | 282,51 | 2003,262 |
| Заполье | 42 | 532,77 | 54,80 | 96,47 | 684,0407 |
| Кожухово | 116 | 1471,46 | 151,36 | 266,43 | 1889,255 |
| Костиково | 23 | 291,76 | 30,01 | 52,83 | 374,5937 |
| Крутицы | 32 | 405,92 | 41,75 | 73,50 | 521,1739 |
| Макарово | 56 | 710,36 | 73,07 | 128,62 | 912,0543 |
| Малое Болынтово | 61 | 773,79 | 79,60 | 140,11 | 993,4877 |
| Мурзино | 42 | 532,77 | 54,80 | 96,47 | 684,0407 |
| Некрасово | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Носыкино | 51 | 646,94 | 66,55 | 117,14 | 830,6209 |
| Огарево | 61 | 773,79 | 79,60 | 140,11 | 993,4877 |
| СП "Село Льва Толстого" | 4019 | 50981,08 | 5244,14 | 9230,96 | 65456,18 |
| с. Льва-Толстого | 3695 | 46871,14 | 4821,37 | 8486,79 | 60179,3 |
| Каравай | 240 | 3044,40 | 313,16 | 551,24 | 3908,804 |
| Ларинское | 84 | 1065,54 | 109,61 | 192,93 | 1368,081 |
| СП "Деревня Рудня" | 970 | 12304,47 | 1265,69 | 2227,93 | 15798,08 |
| Рудня | 475 | 6025,38 | 619,80 | 1090,99 | 7736,175 |
| Матово | 74 | 938,69 | 96,56 | 169,97 | 1205,215 |
| Корокино | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Корчажкино | 117 | 1484,15 | 152,67 | 268,73 | 1905,542 |
| Чапаевка | 61 | 773,79 | 79,60 | 140,11 | 993,4877 |
| Головино | 30 | 380,55 | 39,15 | 68,90 | 488,6005 |
| Прогудино | 80 | 1014,80 | 104,39 | 183,75 | 1302,935 |
| Дубенки | 58 | 735,73 | 75,68 | 133,22 | 944,6276 |
| Хлестово | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Копылово | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| СП "Деревня Редькино" | 1404 | 17809,76 | 1831,99 | 3224,75 | 22866,5 |
| Редикино | 650 | 8245,26 | 848,14 | 1492,94 | 10586,34 |
| Фролово | 85 | 1078,23 | 110,91 | 195,23 | 1384,368 |
| Ползино | 63 | 799,16 | 82,20 | 144,70 | 1026,061 |
| Росино | 41 | 520,09 | 53,50 | 94,17 | 667,754 |
| Ладово | 48 | 608,88 | 62,63 | 110,25 | 781,7608 |
| Карамышево | 100 | 1268,50 | 130,48 | 229,68 | 1628,668 |
| Лопатино | 42 | 532,77 | 54,80 | 96,47 | 684,0407 |
| Латышево | 96 | 1217,76 | 125,26 | 220,50 | 1563,522 |
| Юдинки | 8 | 101,48 | 10,44 | 18,37 | 130,2935 |
| Кашенки | 39 | 494,72 | 50,89 | 89,58 | 635,1807 |
| Меленки | 72 | 913,32 | 93,95 | 165,37 | 1172,641 |
| Гамышево | 48 | 608,88 | 62,63 | 110,25 | 781,7608 |
| Грибаново | 91 | 1154,34 | 118,74 | 209,01 | 1482,088 |
| Гавшино | 21 | 266,39 | 27,40 | 48,23 | 342,0204 |
| СП "село Совхоз им. Ленина | 1774 | 22503,22 | 2314,78 | 4074,58 | 28892,58 |
| с. Совхоз им. Ленина | 841 | 10668,10 | 1097,37 | 1931,63 | 13697,1 |
| Крюково | 57 | 723,05 | 74,38 | 130,92 | 928,341 |
| Лычево | 32 | 405,92 | 41,75 | 73,50 | 521,1739 |
| Груздовка | 43 | 545,46 | 56,11 | 98,76 | 700,3274 |
| Васильевское | 94 | 1192,39 | 122,65 | 215,90 | 1530,948 |
| Жильнево | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Кирьяново | 89 | 1128,97 | 116,13 | 204,42 | 1449,515 |
| Акатово | 175 | 2219,88 | 228,35 | 401,95 | 2850,17 |
| Пятовская | 83 | 1052,86 | 108,30 | 190,64 | 1351,795 |
| Захарово | 66 | 837,21 | 86,12 | 151,59 | 1074,921 |
| Фролово | 92 | 1167,02 | 120,05 | 211,31 | 1498,375 |
| Вертебы | 78 | 989,43 | 101,78 | 179,15 | 1270,361 |
| Мишнево | 99 | 1255,82 | 129,18 | 227,39 | 1612,382 |
| СП "деревня Старки" | 1267 | 16071,92 | 1653,23 | 2910,08 | 20635,23 |
| Старки | 836 | 10604,67 | 1090,84 | 1920,15 | 13615,67 |
| Устье | 65 | 824,53 | 84,81 | 149,29 | 1058,634 |
| Новое Уткино | 67 | 849,90 | 87,42 | 153,89 | 1091,208 |
| Старое Уткино | 49 | 621,57 | 63,94 | 112,54 | 798,0475 |
| Бели | 135 | 1712,48 | 176,15 | 310,07 | 2198,702 |
| Дурнево | 79 | 1002,12 | 103,08 | 181,45 | 1286,648 |
| Никольское | 36 | 456,66 | 46,97 | 82,69 | 586,3206 |
| СП "деревня Сени" | 1018 | 12913,35 | 1328,32 | 2338,17 | 16579,84 |
| Сени | 30 | 380,55 | 39,15 | 68,90 | 488,6005 |
| Лужное | 296 | 3754,76 | 386,23 | 679,86 | 4820,858 |
| Потапово | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Миленки | 63 | 799,16 | 82,20 | 144,70 | 1026,061 |
| Девятилово | 56 | 710,36 | 73,07 | 128,62 | 912,0543 |
| Давыдово | 109 | 1382,67 | 142,23 | 250,35 | 1775,248 |
| Озерна | 97 | 1230,45 | 126,57 | 222,79 | 1579,808 |
| Куприяново | 62 | 786,47 | 80,90 | 142,40 | 1009,774 |
| Дурнево | 135 | 1712,48 | 176,15 | 310,07 | 2198,702 |
| Дерминка | 115 | 1458,78 | 150,06 | 264,14 | 1872,969 |
| Николаевка | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Детьково | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| СП "Угорская волость" | 3543 | 44943,01 | 4623,04 | 8137,67 | 57703,72 |
| Никольский территориальный отдел | 1130 | 14334,07 | 1474,47 | 2595,42 | 18403,95 |
| Никольское | 530 | 6723,06 | 691,56 | 1217,32 | 8631,942 |
| Косатынь | 148 | 1877,38 | 193,12 | 339,93 | 2410,429 |
| Прудново | 90 | 1141,65 | 117,44 | 206,71 | 1465,802 |
| Адамовское | 80 | 1014,80 | 104,39 | 183,75 | 1302,935 |
| Батуево | 62 | 786,47 | 80,90 | 142,40 | 1009,774 |
| Антоново | 60 | 761,10 | 78,29 | 137,81 | 977,201 |
| Амур-Ключ | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Обухово | 65 | 824,53 | 84,81 | 149,29 | 1058,634 |
| Горки | 70 | 887,95 | 91,34 | 160,78 | 1140,068 |
| Остроженский территориальный отдел | 972 | 12329,84 | 1268,30 | 2232,52 | 15830,66 |
| c. Острожное | 632 | 8016,93 | 824,66 | 1451,60 | 10293,18 |
| Костино | 110 | 1395,35 | 143,53 | 252,65 | 1791,535 |
| Богданово | 80 | 1014,80 | 104,39 | 183,75 | 1302,935 |
| Косово | 65 | 824,53 | 84,81 | 149,29 | 1058,634 |
| Копоня | 75 | 951,38 | 97,86 | 172,26 | 1221,501 |
| Р-езд Костино | 10 | 126,85 | 13,05 | 22,97 | 162,8668 |
| Звизжевский территориальный отдел | 617 | 7826,66 | 805,08 | 1417,14 | 10048,88 |
| Звизжи | 310 | 3932,36 | 404,50 | 712,02 | 5048,872 |
| Дубрава | 4 | 50,74 | 5,22 | 9,19 | 65,14673 |
| Дорохи | 50 | 634,25 | 65,24 | 114,84 | 814,3342 |
| Ерино | 3 | 38,06 | 3,91 | 6,89 | 48,86005 |
| Кольцово | 78 | 989,43 | 101,78 | 179,15 | 1270,361 |
| Потапово | 92 | 1167,02 | 120,05 | 211,31 | 1498,375 |
| Покров | 10 | 126,85 | 13,05 | 22,97 | 162,8668 |
| Шадеево | 70 | 887,95 | 91,34 | 160,78 | 1140,068 |
| Некрасовский территориальный отдел | 385 | 4883,73 | 502,36 | 884,28 | 6270,373 |
| Плюсково | 255 | 3234,68 | 332,73 | 585,69 | 4153,104 |
| Дюкино | 66 | 837,21 | 86,12 | 151,59 | 1074,921 |
| Смагино | 49 | 621,57 | 63,94 | 112,54 | 798,0475 |
| Некрасово | 5 | 63,43 | 6,52 | 11,48 | 81,43342 |
| Пахомово | 10 | 126,85 | 13,05 | 22,97 | 162,8668 |
| Маковецкий территориальный отдел | 439 | 5568,72 | 572,82 | 1008,31 | 7149,854 |
| c. Маковцы | 231 | 2930,24 | 301,42 | 530,57 | 3762,224 |
| c. Борятино | 82 | 1040,17 | 107,00 | 188,34 | 1335,508 |
| Андреевское | 74 | 938,69 | 96,56 | 169,97 | 1205,215 |
| Петрушино | 52 | 659,62 | 67,85 | 119,44 | 846,9075 |
| СП "Совхоз Чкаловский" | 1829 | 23200,90 | 2386,55 | 4200,90 | 29788,34 |
| c. Совхоз "Чкаловский" | 543 | 6887,96 | 708,53 | 1247,18 | 8843,669 |
| Колышкино | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Волохово | 2 | 25,37 | 2,61 | 4,59 | 32,57337 |
| Троскино | 89 | 1128,97 | 116,13 | 204,42 | 1449,515 |
| Городище | 1 | 12,69 | 1,30 | 2,30 | 16,28668 |
| Буланцево | 48 | 608,88 | 62,63 | 110,25 | 781,7608 |
| Рындино | 80 | 1014,80 | 104,39 | 183,75 | 1302,935 |
| Бышковичи | 65 | 824,53 | 84,81 | 149,29 | 1058,634 |
| Щуплово | 40 | 507,40 | 52,19 | 91,87 | 651,4673 |
| Чуносово | 82 | 1040,17 | 107,00 | 188,34 | 1335,508 |
| Недетово | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Лапино | 48 | 608,88 | 62,63 | 110,25 | 781,7608 |
| Кожухово | 375 | 4756,88 | 489,31 | 861,31 | 6107,506 |
| Якшуново | 80 | 1014,80 | 104,39 | 183,75 | 1302,935 |
| Покров | 36 | 456,66 | 46,97 | 82,69 | 586,3206 |
| Бабенки | 81 | 1027,49 | 105,69 | 186,04 | 1319,221 |
| Горбенки | 102 | 1293,87 | 133,09 | 234,28 | 1661,242 |
| Ярлыково | 25 | 317,13 | 32,62 | 57,42 | 407,1671 |
| Свинохово | 55 | 697,68 | 71,77 | 126,33 | 895,7676 |
| п. Якшуново | 520 | 6596,21 | 678,52 | 1194,35 | 8469,075 |
| ИТОГО по району | 73639 | 934111,93 | 96086,89 | 169136,26 | 1199335 |

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий, перевод на природный газ;

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, в которых планируется строительство газопровода;

- в населённых пунктах с небольшой численностью населения и большой удалённостью от магистрального газопровода планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

- средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечивать работу котельных без постоянного обслуживания персонала;

- при отсутствии возможности или необходимости строительства котельных в пунктах с маленькой численностью населения можно использовать индивидуальные источники тепла;

-  теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии;

- для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блоков модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования (Генеральные планы сельских поселений  и Проектов планировки на территории новой застройки).

Газоснабжение

Природный газ - база для электрификации Дзержинского района.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Газоснабжение населенных пунктов Дзержинского района предусмотрено от восьми газораспределительных систем (ГРС). А именно, ГРС Акатово, ГРС Воротынск, ГРС Кондрово - ГРС Порослица, ГРС Промплощадка, ГРС Редькино, ГРС свх. Чкаловский, ГРС Товарково и ГРС Калужская ПТФ.

Выбор, обоснование и согласование трасс межпоселковых газопроводов

Перспективная схема газификации района определена в соответствии с рекомендациями Администраций муниципальных образований по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом.

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т.д.)

Газоснабжение потребителей от ГРС Акатово

Существующая ГРС Акатово получает газ от газопровода Якшуновская СПХГ – КС Белоусово. Отвод введен в эксплуатацию в 1968 г. Его протяженность - 0,1 км; диаметр – 108  мм, толщина стенки - 8 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 61,0 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-   давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 10 населенных пунктов Дзержинского района, из них 5 населенных пункта газифицировано. Предусмотрена газификация 5населенных пунктов района.

Общая протяженность сети ГРС составит 27,8 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Акатово | Акатово, Захарово, Каравай, Мишнево, Пятовская |

Газоснабжение потребителей от ГРС Воротынск

Существующая ГРС Воротынск получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 г. Его протяженность - 23,0 км, диаметр - 219 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 118,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-   давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 3 населенных пункта Дзержинского района, из которых 2 населенных пункта газифицированы. Предусмотрена газификация 1 населенного пункта.

Общая протяженность сети ГРС составит 183,2 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Воротынск | Куровское |

Газоснабжение потребителей от ГРС Кондрово - ГРС Порослица

Существующая ГРС Кондрово получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1971 г. Его протяженность - 3,7 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность -236,5 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм, сталь);

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Существующая ГРС Порослица получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 г. Его протяженность - 11,8 км; состоит из двух участков - диаметром - 426 мм, длиной - 11,3 км, толщина стенки - 7 мм, сталь и диаметром - 219 мм, длиной - 0,5 км, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 110,0  млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-	давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм,
сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 48 населенных пунктов Дзержинского района, из них 17 населенных пунктов газифицировано. Перспективой предусмотрена газификация 31 населенного пункта района.

Общая протяженность сети ГРС составит 708,2 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Кондрово - ГРС Порослица | Адамовское, Акишево, Андреевское, Антоново, Барсуки, Богданово, Болобоново, Давыдово, Дорохи, Дубрава, Дурнево, Дюкино, Екимково, Желтыкино, Жильнево, Звизжи, Куприяново, Лужное, Люблинка, Маковцы, Некрасово, Озерна, Пахомово, Плюсково, Покров, Потапово, Прудново, Сени, Слобода, Смагино, Ярцево |

Газоснабжение потребителей от ГРС Редькино

Существующая ГРС Редькино получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1964 г. Его протяженность - 1,6 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 28,0 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-   давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 11 населенных пунктов Дзержинского района, из них 5 населенных пункта газифицировано. Предусмотрена газификация 6 населенных пунктов района.

Общая протяженность сети ГРС составит 18,5 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Редькино | Груздовка, Кашенки, Латышево, Меленки, Ползино, Юдинка |

Газоснабжение потребителей от ГРС свх. Чкаловский

Существующая ГРС свх. Чкаловский получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1986 г. Его протяженность - 1,6 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки – 8 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 78,4 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-   давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 10 населенных пунктов Дзержинского района, из них 7 населенных пункта газифицировано. Предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района.

Общая протяженность сети ГРС составит 29,3 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС свх. Чкаловский | Чуносово, Щуплово, д. Якшуново |

Схемой территориального планирования даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Детальная   трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов, а также задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Анализ современного состояния газоснабжения района выявил основные направления развития систем газоснабжения:

- строительство  газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дзержинского района осуществляется электроснабжающей организацией «филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Имеет связь с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской энергосистемами.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Источник электроснабжения района – ПС 220кВ Спутник, находится в г. Калуга п. Ольговский. Установленная мощность ПС Спутник 2*120МВА, 1*125 МВА. В ближайшее время планируется установка 4-ого автотрансформатора. В свою очередь  ПС 220кВ Спутник питается от ПС 500кВ Калужская и Черепетская ГРЭС.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

За весь срок эксплуатации работы оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Таким образом, основными направлениями развития электроснабжения Дзержинского района на расчётный срок являются:

- реконструкция существующих подстанций с увеличением мощностей трансформаторов;

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении существующих объектов;

- строительство источников электроснабжения на новых территориях строительства с подключением их линиями 110 кВ и 35 кВ к существующей системе;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Для подключения потребителей нового строительства района, в зависимости от их нагрузки, удалённости от существующих сетей и подстанций, может потребоваться развитие сетей 110, 35 или 10 кВ и строительство новых подстанций 110 и 10 кВ. Необходимость такого строительства определяется на последующих стадиях проектирования. Развитие сетей 35 кВ и выше должно осуществляться, исходя из требования надёжного электроснабжения потребителей, и выполняться на последующих стадиях проектирования специализированными проектными организациями.

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения города и сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных водонасосных станций (ВС) важно знать водозабор из работающих ВС.

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований санитарных норм и правил;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Водоснабжение объектов необходимо проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по союзным республикам, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям нормативных документов.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При проектировании водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Необходимое количество воды для обеспечения населения новых строящихся территорий питьевой водой на проектный срок определяется по нормам удельного среднесуточного водопотребления в соответствии строительными нормами и правилами.

Проектом для населённых пунктов, численностью больше 1000 чел принята величина удельного водопотребления 300 л/сут./чел (этот показатель рекомендован для городских поселений), а для сельских поселений меньшей численностью населения - 250 л/сут./чел.

Для обеспечения населения в водоснабжении необходимо проведение следующих мероприятий.

- развитие централизованной систем водоснабжения, включая реконструкцию и строительство в населённых пунктах района, в которых планируется новое строительство (г. Кондрово, п. Полотняный Завод, п. Товарково, п. Куровской, п. Пятовский, Барсуки, Галкино, Дубинино, с. Дворцы, Новоскаковское, д. Жилетово, Карцово, с. Льва-Толстого, Рудня, Редькино, с. Совхоз им. Ленина, Старки, Никольское, с. Острожное, Звизжи, Плюсково, с. Совхоз «Чкаловский», п. Якшуново), также необходимо произвести реконструкцию сетей водоснабжения д.  Якшуново, социального подцентра Кожухово, д. Щуплово;

- развитие децентрализованной системы водоснабжения в населённых пунктах с численностью населения меньше 50 чел., с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

Расчетные расходы воды представлены в таблице.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные округа | Численность | Норма | Расходы водопотребления и водоотведения. м3/сут. |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| ГП «город Кондрово» | 18400 | 300 | 5520 | 5520 | 6624 |
| г. Кондрово | 18400 | 300 | 5520 | 5520 | 6624 |
| ГП "поселок Полотняный завод" | 6400 | 250 | 1600 | 1600 | 1920 |
| п. Полотняный Завод | 6400 | 250 | 1600 | 1600 | 1920 |
| ГП "поселок Товарково" | 14980 | 250 | 3745 | 3745 | 4494 |
| п. Товарково | 14980 | 250 | 3745 | 3745 | 4494 |
| ГП "Поселок Куровской" | 4195 | 250 | 1048,75 | 1048,75 | 1258,5 |
| п. Куровской | 4195 | 250 | 1048,75 | 1048,75 | 1258,5 |
| ГП "Поселок Пятовский" | 3447 | 250 | 861,75 | 861,75 | 1034,1 |
| п. Пятовский | 3447 | 250 | 861,75 | 861,75 | 1034,1 |
| СП "Деревня Барсуки" | 1054 | 250 | 263,5 | 263,5 | 316,2 |
| Барсуки | 425 | 250 | 106,25 | 106,25 | 127,5 |
| Екимково | 122 | 250 | 30,5 | 30,5 | 36,6 |
| Юдино | 144 | 250 | 36 | 36 | 43,2 |
| Бойково | 70 | 250 | 17,5 | 17,5 | 21 |
| Мишнево | 90 | 250 | 22,5 | 22,5 | 27 |
| Слобода | 100 | 250 | 25 | 25 | 30 |
| Беляйково | 33 | 250 | 8,25 | 8,25 | 9,9 |
| Шестаково | 70 | 250 | 17,5 | 17,5 | 21 |
| СП "Деревня Галкино" | 1606 | 250 | 401,5 | 401,5 | 481,8 |
| Галкино | 670 | 250 | 167,5 | 167,5 | 201 |
| Дубинино | 470 | 250 | 117,5 | 117,5 | 141 |
| Шеняно-Слобода | 123 | 250 | 30,75 | 30,75 | 36,9 |
| Озеро | 35 | 250 | 8,75 | 8,75 | 10,5 |
| Болобоново | 75 | 250 | 18,75 | 18,75 | 22,5 |
| Люблинка | 52 | 250 | 13 | 13 | 15,6 |
| Ярцево | 82 | 250 | 20,5 | 20,5 | 24,6 |
| Новая Жизнь | 35 | 250 | 8,75 | 8,75 | 10,5 |
| Пановка | 64 | 250 | 16 | 16 | 19,2 |
| СП "Село Дворцы" | 2718 | 250 | 679,5 | 679,5 | 815,4 |
| С. Дворцы | 1028 | 250 | 257 | 257 | 308,4 |
| Новоскаковское | 403 | 250 | 100,75 | 100,75 | 120,9 |
| Староскаковское | 107 | 250 | 26,75 | 26,75 | 32,1 |
| Куровское | 174 | 250 | 43,5 | 43,5 | 52,2 |
| Камельгино | 208 | 250 | 52 | 52 | 62,4 |
| Колышево | 186 | 250 | 46,5 | 46,5 | 55,8 |
| Тучнево | 67 | 250 | 16,75 | 16,75 | 20,1 |
| Осеньево | 132 | 250 | 33 | 33 | 39,6 |
| Железцево | 163 | 250 | 40,75 | 40,75 | 48,9 |
| Обухово | 194 | 250 | 48,5 | 48,5 | 58,2 |
| п. Учхоз | 56 | 250 | 14 | 14 | 16,8 |
| СП "Деревня Жилетово" | 3200 | 250 | 800 | 800 | 960 |
| д. Жилетово | 3200 | 250 | 800 | 800 | 960 |
| СП "Деревня Карцово" | 1815 | 250 | 453,75 | 453,75 | 544,5 |
| Карцово | 1023 | 250 | 255,75 | 255,75 | 306,9 |
| Акишево | 78 | 250 | 19,5 | 19,5 | 23,4 |
| Большое Болынтово | 82 | 250 | 20,5 | 20,5 | 24,6 |
| Желтыкино | 123 | 250 | 30,75 | 30,75 | 36,9 |
| Заполье | 42 | 250 | 10,5 | 10,5 | 12,6 |
| Кожухово | 116 | 250 | 29 | 29 | 34,8 |
| Костиково | 23 | 250 | 5,75 | 5,75 | 6,9 |
| Крутицы | 32 | 250 | 8 | 8 | 9,6 |
| Макарово | 56 | 250 | 14 | 14 | 16,8 |
| Малое Болынтово | 61 | 250 | 15,25 | 15,25 | 18,3 |
| Мурзино | 42 | 250 | 10,5 | 10,5 | 12,6 |
| Некрасово | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Носыкино | 51 | 250 | 12,75 | 12,75 | 15,3 |
| Огарево | 61 | 250 | 15,25 | 15,25 | 18,3 |
| СП "Село Льва Толстого" | 4019 | 250 | 1004,75 | 1004,75 | 1205,7 |
| с. Льва-Толстого | 3695 | 250 | 923,75 | 923,75 | 1108,5 |
| Каравай | 240 | 250 | 60 | 60 | 72 |
| Ларинское | 84 | 250 | 21 | 21 | 25,2 |
| СП "Деревня Рудня" | 970 | 250 | 242,5 | 242,5 | 291 |
| Рудня | 475 | 250 | 118,75 | 118,75 | 142,5 |
| Матово | 74 | 250 | 18,5 | 18,5 | 22,2 |
| Корокино | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Корчажкино | 117 | 250 | 29,25 | 29,25 | 35,1 |
| Чапаевка | 61 | 250 | 15,25 | 15,25 | 18,3 |
| Головино | 30 | 250 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| Прогудино | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Дубенки | 58 | 250 | 14,5 | 14,5 | 17,4 |
| Хлестово | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Копылово | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| СП "Деревня Редькино" | 1404 | 250 | 351 | 351 | 421,2 |
| Редикино | 650 | 250 | 162,5 | 162,5 | 195 |
| Фролово | 85 | 250 | 21,25 | 21,25 | 25,5 |
| Ползино | 63 | 250 | 15,75 | 15,75 | 18,9 |
| Росино | 41 | 250 | 10,25 | 10,25 | 12,3 |
| Ладово | 48 | 250 | 12 | 12 | 14,4 |
| Карамышево | 100 | 250 | 25 | 25 | 30 |
| Лопатино | 42 | 250 | 10,5 | 10,5 | 12,6 |
| Латышево | 96 | 250 | 24 | 24 | 28,8 |
| Юдинки | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Кашенки | 39 | 250 | 9,75 | 9,75 | 11,7 |
| Меленки | 72 | 250 | 18 | 18 | 21,6 |
| Гамышево | 48 | 250 | 12 | 12 | 14,4 |
| Грибаново | 91 | 250 | 22,75 | 22,75 | 27,3 |
| Гавшино | 21 | 250 | 5,25 | 5,25 | 6,3 |
| СП "село Совхоз им. Ленина | 1774 | 250 | 443,5 | 443,5 | 532,2 |
| с. Совхоз им. Ленина | 841 | 250 | 210,25 | 210,25 | 252,3 |
| Крюково | 57 | 250 | 14,25 | 14,25 | 17,1 |
| Лычево | 32 | 250 | 8 | 8 | 9,6 |
| Груздовка | 43 | 250 | 10,75 | 10,75 | 12,9 |
| Васильевское | 94 | 250 | 23,5 | 23,5 | 28,2 |
| Жильнево | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Кирьяново | 89 | 250 | 22,25 | 22,25 | 26,7 |
| Акатово | 175 | 250 | 43,75 | 43,75 | 52,5 |
| Пятовская | 83 | 250 | 20,75 | 20,75 | 24,9 |
| Захарово | 66 | 250 | 16,5 | 16,5 | 19,8 |
| Фролово | 92 | 250 | 23 | 23 | 27,6 |
| Вертебы | 78 | 250 | 19,5 | 19,5 | 23,4 |
| Мишнево | 99 | 250 | 24,75 | 24,75 | 29,7 |
| СП "деревня Старки" | 1267 | 250 | 316,75 | 316,75 | 380,1 |
| Старки | 836 | 250 | 209 | 209 | 250,8 |
| Устье | 65 | 250 | 16,25 | 16,25 | 19,5 |
| Новое Уткино | 67 | 250 | 16,75 | 16,75 | 20,1 |
| Старое Уткино | 49 | 250 | 12,25 | 12,25 | 14,7 |
| Бели | 135 | 250 | 33,75 | 33,75 | 40,5 |
| Дурнево | 79 | 250 | 19,75 | 19,75 | 23,7 |
| Никольское | 36 | 250 | 9 | 9 | 10,8 |
| СП "деревня Сени" | 1018 | 250 | 254,5 | 254,5 | 305,4 |
| Сени | 30 | 250 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| Лужное | 296 | 250 | 74 | 74 | 88,8 |
| Потапово | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Миленки | 63 | 250 | 15,75 | 15,75 | 18,9 |
| Девятилово | 56 | 250 | 14 | 14 | 16,8 |
| Давыдово | 109 | 250 | 27,25 | 27,25 | 32,7 |
| Озерна | 97 | 250 | 24,25 | 24,25 | 29,1 |
| Куприяново | 62 | 250 | 15,5 | 15,5 | 18,6 |
| Дурнево | 135 | 250 | 33,75 | 33,75 | 40,5 |
| Дерминка | 115 | 250 | 28,75 | 28,75 | 34,5 |
| Николаевка | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Детьково | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| СП "Угорская волость" | 3543 | 250 | 885,75 | 885,75 | 1062,9 |
| Никольский территориальный отдел | 1130 | 250 | 282,5 | 282,5 | 339 |
| Никольское | 530 | 250 | 132,5 | 132,5 | 159 |
| Косатынь | 148 | 250 | 37 | 37 | 44,4 |
| Прудново | 90 | 250 | 22,5 | 22,5 | 27 |
| Адамовское | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Батуево | 62 | 250 | 15,5 | 15,5 | 18,6 |
| Антоново | 60 | 250 | 15 | 15 | 18 |
| Амур-Ключ | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Обухово | 65 | 250 | 16,25 | 16,25 | 19,5 |
| Горки | 70 | 250 | 17,5 | 17,5 | 21 |
| Остроженский территориальный отдел | 972 | 250 | 243 | 243 | 291,6 |
| С. Острожное | 632 | 250 | 158 | 158 | 189,6 |
| Костино | 110 | 250 | 27,5 | 27,5 | 33 |
| Богданово | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Косово | 65 | 250 | 16,25 | 16,25 | 19,5 |
| Копоня | 75 | 250 | 18,75 | 18,75 | 22,5 |
| Р-езд Костино | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Звизжевский территориальный отдел | 617 | 250 | 154,25 | 154,25 | 185,1 |
| Звизжи | 310 | 250 | 77,5 | 77,5 | 93 |
| Дубрава | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Дорохи | 50 | 250 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Ерино | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Кольцово | 78 | 250 | 19,5 | 19,5 | 23,4 |
| Потапово | 92 | 250 | 23 | 23 | 27,6 |
| Покров | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Шадеево | 70 | 250 | 17,5 | 17,5 | 21 |
| Некрасовский территориальный отдел | 385 | 250 | 96,25 | 96,25 | 115,5 |
| Плюсково | 255 | 250 | 63,75 | 63,75 | 76,5 |
| Дюкино | 66 | 250 | 16,5 | 16,5 | 19,8 |
| Смагино | 49 | 250 | 12,25 | 12,25 | 14,7 |
| Некрасово | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Пахомово | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Маковецкий территориальный отдел | 439 | 250 | 109,75 | 109,75 | 131,7 |
| С. Маковцы | 231 | 250 | 57,75 | 57,75 | 69,3 |
| С. Борятино | 82 | 250 | 20,5 | 20,5 | 24,6 |
| Андреевское | 74 | 250 | 18,5 | 18,5 | 22,2 |
| Петрушино | 52 | 250 | 13 | 13 | 15,6 |
| СП "Совхоз Чкаловский" | 1829 | 250 | 457,25 | 457,25 | 548,7 |
| С. Совхоз "Чкаловский" | 543 | 250 | 135,75 | 135,75 | 162,9 |
| Колышкино | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Волохово | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Троскино | 89 | 250 | 22,25 | 22,25 | 26,7 |
| Городище | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Буланцево | 48 | 250 | 12 | 12 | 14,4 |
| Рындино | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Бышковичи | 65 | 250 | 16,25 | 16,25 | 19,5 |
| Щуплово | 40 | 250 | 10 | 10 | 12 |
| Чуносово | 82 | 250 | 20,5 | 20,5 | 24,6 |
| Недетово | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Лапино | 48 | 250 | 12 | 12 | 14,4 |
| Кожухово | 375 | 250 | 93,75 | 93,75 | 112,5 |
| Якшуново | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Покров | 36 | 250 | 9 | 9 | 10,8 |
| Бабенки | 81 | 250 | 20,25 | 20,25 | 24,3 |
| Горбенки | 102 | 250 | 25,5 | 25,5 | 30,6 |
| Ярлыково | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Свинохово | 55 | 250 | 13,75 | 13,75 | 16,5 |
| п. Якшуново | 520 | 250 | 130 | 130 | 156 |
| ИТОГО по району | 73639 | 250 | 18409,75 | 18409,75 | 22091,7 |

Водоотведение

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

В населенных пунктах возможно 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной и децентрализованной.

Согласно санитарным нормам и правилам, канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать

- взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

В ряде крупных населенных пунктов, где уже имеется централизованная система водоотведения, целесообразна ее реконструкция и расширение.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

Строительные нормы и правила также предусматривают организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Дзержинского района и территориальное рассредоточение жилых домов, в таких местах целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также  при устройстве автономной системы канализации в сельской местности возможно применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Схемой территориального планирования даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со строительными нормами и правилами. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения.

Отвод сточных вод с территорий нового (коттеджного) строительства, в населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения, предполагается организовать следующими методами:

- отведение сточных вод на существующие очистные сооружения с соответствующей их реконструкцией, расширением и модернизацией;

- проектирование и строительство новых очистных сооружений, производительность и место расположения которых уточняются на стадии выполнения Генерального плана населенного пункта или сельского поселения.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой коттеджной застройки, в небольших населенных пунктах, не имеющих централизованную систему водоотведения, предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке.

Для обеспечения нормативных расходов системы водоотведения необходимо проведение ряда мероприятий:

- реконструкция с увеличение производительности (мощности) очистных сооружений уже имеющихся

- строительство новых очистных сооружений;

- строительство новых сетей канализации в населённых пунктах с территориями нового строительства (г. Кондрово, п. Полотняный Завод, п. Товарково, п. Куровской, п. Пятовский, Барсуки, Галкино, Дубинино, с. Дворцы, Новоскаковское, д. Жилетово, Карцово, с. Льва-Толстого, Рудня, Редькино, с. Совхоз им. Ленина, Старки, Никольское, с. Острожное, Звизжи, Плюсково, С. Совхоз «Чкаловский», п. Якшуново), также необходимо произвести реконструкцию сетей водоотведения  Якшуново, социального подцентра Кожухово, д. Щуплово.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности при разработке Генеральных планов  и проектов планировки.

Связь. Телефонизация

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Дзержинском районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории района, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе. Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения.

Таким образом, основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле - радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые автоматические телефонные станции и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети района;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Для реализации указанных задач необходима разработка совершенствования сети телевизионного и радиовещания района, с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная сеть. При этом мощности сети будут использоваться для:

- создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, Министерства Внутренних Дел, Министерства Чрезвычайных Ситуаций и др., единым информационным пространством в реальном времени;

- развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

- подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

- обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории Дзержинского района;

- повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления услуг телемедицины местным медицинским учреждениям, а также за счет создания и устойчивого функционирования единой медицинской сети, объединяющей районные объекты здравоохранения.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.

Жители Дзержинского района смогут получать различные услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в район, так и организацию новых рабочих мест.

Развитие информационной инфраструктуры Дзержинского района должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций.

На расчетный срок необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения. Развитие информационной инфраструктуры Дзержинского района должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций.

## V. 8 Функционально-планировочная организация территории

Дзержинский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Северо-Восточному функционально-планировочному району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стал комплексный анализ территориальных ресурсов и условий развития городских и сельских поселений, полученный на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех видов деятельности, экономических факторов и других одновременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентры различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации);

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр г. Кондрово, расположенный в центральной части района. Главными планировочными осями – автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, и железная дорога Калуга-Вязьма.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных пунктов, как более высокой ступени организации системы расселения, объединит поселки городского типа и сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе рассматривающим систему расселения.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей Генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и деятельности, оказывающей негативное влияние на окружающую среду) предусмотрено в пределах границ населенных пунктов и на территориях, прилегающих к г. Кондрово, п. Товарково, а также других наиболее крупных населенных пунктах.

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. Типология жилищного строительства определяется на стадии разработки Генерального плана.

Значительное развитие коттеджного строительства предусмотрено на территориях населенных пунктов п. Куровской, д. Никольское, д. Старки, с. Острожное, с. Дворцы и прилегающих к ним, в том числе г. Кондрово, с возможным изменением их границы.

Территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения, а территория поселения не может входить в состав территории другого поселения, таким образом, в связи с планируемым изменением границ населенных пунктов, в дальнейшем необходимо изменение границ муниципальных образований: ГП «город Кондрово», ГП «поселок Полотняный Завод», ГП «поселок Пятовский», ГП «поселок Куровской», ГП «поселок Товарково», СП «деревня Редькино», СП «деревня Рудня».

В целях рациональной организации территории поселений, улучшения обслуживания населения, оперативного решения вопросов местного значения целесообразно объединение поселений: ГП «поселок Полотняный Завод» и СП «деревня Старки»; СП «село Льва-Толстого» и СП «село Дворцы». Преобразование муниципальных образований осуществляется в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

| № | Наименование | Предполагаемое использование земель, (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | площадь сел. земель | жилищ. строит. | производственная зона | рекреация | кладбище |
| 1 | МО СП «Деревня Редькино» | 93 | 70 | 20 | - | 3 |
| 2 | МО СП «Деревня Старки» | 93 | 80 | 10 | - | 3 |
| 3 | МО СП «Угорская волость» | 326 | 250 | 50 | 16 | 10 |
| 4 | МО СП «Село Дворцы» | 195 | 140 | 20 | 30 | 5 |
| 5 | МО СП «Деревня Галкино» | 85 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| 6 | МО СП «Деревня Карцово» | 100 | 50 | 30 | 15 | 5 |
| 7 | МО СП «Деревня Барсуки» | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| 8 | МО СП «Деревня Сени» | 75 | 60 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | МО СП «Село Совхоз «Чкаловский» | 75 | 45 | 20 | 10 | 0 |
| 10 | МО СП «Деревня Рудня» | 72 | 30 | 15 | 22 | 5 |
| 11 | МО СП «Село Льва Толстого» | 47 | 20 | 0 | 22 | 5 |
| 12 | МО СП «Село Совхоз им. Ленина» | 194 | 150 | 20 | 19 | 5 |
| 13 | МО СП «Деревня Жилетово» | 17 | 10 | 7 |  | - |
| 14 | МО ГП «Город Кондрово» с включением земель: | 120 | 120 | - | - | - |
| 15 | МО ГП «Поселок Куровской» с включением земель: | 30 | 30 |  |  |  |
| 16 | МО ГП «Поселок Полотняный Завод» с включением земель: | 40 | 40 |  |  |  |
| 17 | МО ГП «Поселок Пятовский» с включением земель: | 20 | 20 |  |  |  |
| 18 | МО ГП «Поселок Товарково» с включением земель: | 25 | 25 |  |  |  |
|  | Всего | 1662 | 1220 | 237 | 154 | 51 |
| Перевод земель, предусмотренный корректировкой схемы территориального планирования в 2014 году: |
| 1 | с. Барятино | 6,4 | 6,4 |  |  |  |
|  | Итого: | 6,4 | 6,4 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 1668,4 | 1226,4 |  |  |  |

Пояснение к таблице:

- На земельном участке общей площадью 6,4 га с кадастровым номером 40:04:160501:5 планируется размещение жилой застройки:

|  | Площадь земель, га | Собственник земельного участка | Кадастровый номер | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Барятино | 6,4 | Частная | 40:04:160501:5 | 2015-2017 |
| Итого по пункту: | 6,4 | - | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| Местонахождение участка, | Земли сельхоз назначения площадь, га | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Угорская волость» | 398,3 | 2010 - 2018 |
| СП «Деревня Барсуки» | 10,7 | 2010 - 2013 |
| СП «Село Дворцы» | 165 | 2010 - 2018 |
| СП «Деревня Карцово» | 180 | 2010 - 2018 |
| СП «Деревня Старки» | 10 | 2010 - 2013 |
| СП «Село Совхоз им. Ленина» | 20 | 2010 - 2013 |
| СП «Село Совхоз «Чкаловский» | 30 | 2010 - 2015 |
| ИТОГО: | 814 |  |
| Перевод земель, предусмотренный корректировкой схемы территориального планирования в 2014 году: |
| СП «Село Совхоз им. Ленина» | 35,0 | 2014 |
| СП «Село Дворцы» | 3,0 | 2014 |
| ИТОГО: | 38,0 |  |
| ВСЕГО: 852,0 |

Пояснение к таблице:

Перевод 35,0 га в СП «Село Совхоз им. Ленина» из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан с разработкой карьеров по добыче строительных известняков.

Перевод 3,0 га в районе СП «Село Дворцы» из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения связан с созданием логистического центра:

| № п./п. | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «село Совхоз им. Ленина» |
| 3 | п. Пятовский | 12,4 22,6 | Частная Частная | 40:04:233101:8 40:04:233101:9 | 2014 |
| СП «село Дворцы» |
| 9 | д. Куровское | 3,0 | Частная | 40:04:093201:28 | 2014 |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов

(рекреационного назначения)

| № п./п. | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Угорская Волость» |
| 1 | д. Кольцово | 27,0000 54,6171 4,2906 2,1072 24,1259 42,0751 | Частная Частная Частная Частная Частная Частная | 40:04:111201:4 40:04:111301:9 40:04:111301:10 40:04:111301:11 40:04:111301:12 40:04:111301:16 | 2013-2016 |
|  | Итого по пункту: | 154,2159 | - | - | - |
| 2 | д. Звизжи | 69,4917 26,8403 | Частная Частная | 40:04:111301:15 40:04:111301:14 | 2013-2016 |
|  | Итого по пункту: | 96,3320 | - | - | - |
|  | Итого: | 250,5479 | - | - | - |

Пояснение к таблице.

1. На земельных участках общей площадью 154,2159 га с кадастровыми номерами:

40:04:111201:4, 40:04:111301:9, 40:04:111301:10, 40:04:111301:11, 40:04:111301:12, 40:04:111301:16 планируется разместить:

- Гостиничный комплекс семейного типа, в состав которого войдут: отдельно стоящие здания для размещения туристов; фестивальная сцена «Архстояние» и площадки для проведения других мероприятий, фестивальный кемпинг, арт-объекты: линза, ротонда; территория детского летнего лагеря, территория туристических домиков, палаточного лагеря и авто-кемпинга, парковка, детские игровые площадки.

2. На земельных участках общей площадью 96,3320 га с кадастровыми номерами: 40:04:111301:14, 40:04:111301:15 планируется разместить:

- Административное здание, в состав которого войдут: информационный центр, обсерватория, гостиничный комплекс, конноспортивный комплекс, арт резиденция.

Планируемый перевод земель из категории земли запаса

в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов

| № п./п. | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Деревня Карцово» |
| 1 | В районе г. Кондрово | 2,1 | Частная | 40:04:132701:24 | 2015-2017 |
|  |  | 1,2 | Муниципальная | Часть кад. кв. 40:04:132701 |  |
|  | Итого по пункту: | 3,3 | - | - | - |

На земельном участке с кадастровым номером 40:04:132701:24 планируется разместить физкультурно-оздоровительный комплекс. Участок площадью 1,2 га планируется использовать для устройства подъездной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

Для зоны ограниченного хозяйственного использования и максимально сохраняемой природной среды, установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. Развитие существующих населенных пунктов и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах ограничивается потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

## V.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Дзержинского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории района за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры района, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Дзержинском районе являются:

● 	развитие научного обеспечения государственной экологической политики и формирование областной нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды;

●	обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

●	стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

●	обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

●	организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

●	экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных республиканских и региональных программ по оздоровлению окружающей среды Дзержинского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

### Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения городов, поселков, сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований санитарных норм и правил;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов района от истощения предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в городах и поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов городов и посёлков;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация действующих биологических очистных систем, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями 
нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков органами Роспотребнадзора с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции;

- организация на водозаборах для всех  источников питьевого водоснабжения  зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, с выносом предприятий из указанных зон и благоустройством территорий. Вынос конкретных объектов и благоустройство этих зон должно рассматриваться на стадии разработки генеральных планов, проектов детальных планировок;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района, проектов водоохранных зон в городах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

В случае использования территорий находящихся в поясах зон санитарной охраны (далее по тексту ЗСО) необходимо учитывать санитарные правила. Санитарные нормы и правила определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-  рубка леса главного пользования.

Охрана подземных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод;

- проведение мониторинга за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

Все воды района гидрокарбонатно-кальцивые. Наличие пяти водоносных горизонтов гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий района, при условии соблюдения охраны подземных вод от загрязнения поверхностными водами из заброшенных и действующих карьеров, в которых зачастую расположены стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

Основные проблемы - разрушенность на 50% очистных канализационных сооружений в районе и попадание неочищенных сточных вод в реки 1 и 2 категории водопользования (р. Угра, р. Суходрев, р. Шаня), это очистные канализационные сооружения п. Пятовский, п. Полотняный Завод, д. Барсуки, д. Никольское, д. Редькино, д. Карцово, д. Старки, д. Лужное, д. Кожухово, совхоза Чкаловский, СПК совхоза им. Ленина.

Наиболее неблагополучным остается санитарно-техническое состояние водоисточника совхоза им. Ленина и водозаборных сооружений, и водопроводных сетей села Льва Толстого.

На данное время остается важным и приоритетным решение следующих проблем по водоснабжению и канализации в Дзержинском районе:

- приобретение и монтаж обеззараживающей установки на водопроводных сооружениях СХ АОЗТ им. Ленина;

-  строительство 2-3 скважин для перевода на автономное водоснабжение с. Льва Толстого от птицефабрики Калужская;

-   восстановление очистных канализационных сооружений в поселке Пятовский;

-   строительство новых очистных сооружений в поселке Полотняный Завод;

-  строительство новых полигонов по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для поселков Товарково, Куровской и города Кондрово;

- монтаж обеззараживающих установок на всех существующих очистных канализационных сооружениях района;

-    восстановление резервного водоснабжения в г. Кондрово;

- восстановление источников децентрализованного водоснабжения (колодцев, родников) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

### Охрана воздушного бассейна

Схемой предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- модернизация предприятий, включающая внедрение новых технологий по биологической очистке газов на предприятии нефтехимии;

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны промпредприятий в городах:

- вынос садово-огородных участков из санитарно-защитной зоны промпредприятий;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта;

- строительство объездных дорог населённых пунктов;

- создание и восстановление придорожных полос;

Все мероприятия планируются на первую очередь реализации настоящей Схемы.

### Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- организация утилизации биологических отходов;

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и других мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

Рекультивация отработанного карьера. После отработки весь карьер представляет собой ряд длинных траншей, причем на поверхности часто оказывается подпочвенный слой, беспорядочно перемешанный с породой (почвенный слой хранится отдельно для последующего восстановления растительности). В карьерах часто образуются водоемы с оранжевой или ржавой (из-за повышенной кислотности) водой, которые должны быть изолированы от ближайших рек и озер. При продуманном планировании почвенный покров в местах расположения полностью выработанных карьеров может быть восстановлен, хотя и ценой значительных затрат. На некоторых участках после рекультивации земная поверхность может оказаться даже в лучшем состоянии, чем до вскрышных работ, и использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур, выпаса скота, лесопосадок, создания зоны отдыха либо заповедника для диких животных и птиц.

Как правило, на участке расположения отработанного карьера наблюдаются ландшафтные изменения, нарушается геоморфология, меняются гидрологический и гидрогеологический режимы, происходит загрязнение подземных горизонтов. Частичный возврат территории во внутрихозяйственное использование и приведение карьера в технически безопасное состояние достигаются за счет проведения горнотехнической рекультивации, заключающейся в выполаживании откосов, планировке основания.
              Однако горнотехническая рекультивация не решает всех экологических проблем, возникающих после завершения разработки полезных ископаемых. Поэтому, в мировой практике существует несколько пострекультивационных направлений освоения отработанных карьеров: биологическое, строительное и комбинированное.

Выделяются различные виды использования деградированных территорий: сельско-, лесо-, и водохозяйственное использование, эксплуатация внутрикарьерных площадок для промышленного, гражданского, рекреационного строительства. Несмотря на то, что концептуально и технически вышеуказанные направления разработаны, в России имеются лишь единичные примеры подобного использования горных выработок, в то время как остро стоит необходимость рекультивации деградированных земель. 
           С другой стороны, функциональной потребностью различных сфер производства и коммунального хозяйства на современном этапе развития общества является размещение в природной среде неутилизируемых отходов. Очевидно, что использование ненарушенных земельных территорий для строительства полигонов не целесообразно с экологической точки зрения. Поэтому, размещение отходов в выработанном пространстве карьеров является альтернативным направлением рекультивации горных выработок. Одновременно решаются две важнейшие задачи - восстановление природного ландшафта и безопасное размещение отходов. Поскольку, объем горных выработок велик, коммунальные и промышленные отходы выступают единственным потенциально значимым материальным ресурсом для их рекультивации. Следует отметить, что отходы несут в себе существенную потенциальную экологическую опасность. В связи с этим, использование отходов в качестве рекультивационных материалов требует выполнения особых условий их размещения в окружающей среде. Это и обеспечение высокой степени инженерной защиты геологической среды от проникновения загрязняющих веществ, использование технологий предварительной подготовки перед размещением, применение современных методов складирования и воздействия на массу отходов с целью их скорейшего биохимического разложения.

При рекультивации земель, нарушенных при добыче строительных материалов, рекомендуется на месте отработанных карьеров устраивать водоемы различного назначения. Особенно это относится к карьерам, разрабатываемым гидромеханизированным способом. Выработанное пространство таких карьеров, как правило, всегда обводнено, проведение специальных мероприятий по водообеспечению не требуется. Рекультивационные работы здесь в основном сводятся к благоустройству надводных откосов бортов карьеров и прилегающей к ним территории.

Преобладающими направлениями рекультивации земель следует считать: сельскохозяйственное, лесохозяйственное и водохозяйственное. В связи с сокращением земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, при восстановлении нарушенной территории следует отдавать предпочтение рекультивации земель для сельскохозяйственных целей.

В случае восстановления нарушаемых земель для последующего использования их в лесном хозяйстве особое внимание обращают на свойства вскрышных пород и пород полезной толщи.

При обосновании направлений рекультивации (сельскохозяйственное, лесохозяйственное и пр.) и отдельных видов последующего использования восстановленной территории (пашни, кормовые угодья, различные виды насаждений) в каждом конкретном случае необходимо учитывать такие природные факторы, как рельеф, геологию, почвы, климат, растительность, гидрологию. При этом особое внимание рекомендуется уделять инженерно-геологическим и гидрологическим условиям, составу и свойствам пород, слагающим отработанную поверхность. Кроме этого, учитываются экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические условия, технология и комплексная механизация строительных работ, сроки строительства объекта, экономическая целесообразность и социальный эффект рекультивации.

Проектирование землевосстановительных мероприятий рекомендуется начинать с обследования земельного участка, сбора необходимой информации и материалов, при этом выявляют природные условия района, геологическое строение участка, характеристику почвенного покрова, характер гидрологических и гидрогеологических условий. Определяют условия производства вскрышных и добычных работ, обеспечивающие рациональное использование земельного участка и оптимальные параметры рекультивации.

К биологическому этапу относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны.

На основании собранных материалов и сведений, характеризующих горнотехнические, геологические, гидрогеологические условия месторождения, качественное состояние почвенного покрова и хозяйственное использование земельного участка, подлежащего разработке, следует составлять технические условия рекультивации нарушенных земель, которые после согласования и утверждения закладываются в проект.

На техническом этапе рекультивации следует выполнять работы по планировке выработанного пространства, формированию откосов бортов карьеров, снятию, транспортировке и нанесению плодородной почвы и потенциально-плодородных пород на рекультивируемые земли, строительству подъездных автомобильных дорог, простейших гидротехнических и мелиоративных сооружений.

Сельскохозяйственная рекультивация проводится в основном двумя путями: с нанесением плодородного слоя почвы и без него за счет использования потенциально плодородных вскрышных и вмещающих пород. При возделывании ценных сельскохозяйственных культур рекультивацию необходимо производить с использованием плодородного почвенного слоя, что позволяет получать урожаи, равные урожаям на зональных почвах или даже превышающие их. При отсутствии плодородного слоя почвы или в случаях, когда его нанесение обходится очень дорого, рекультивационный слой следует формировать из потенциально плодородных пород, куда входят лессы, лессовидные суглинки и другие благоприятные по своим свойствам породы. Эти породы вполне пригодны для выращивания бобово-злаковых травосмесей. Возделывание многолетних трав значительно ускоряет развитие почвообразовательного процесса.

Рекультивация земель представляет комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Создание лесных насаждений на отработанных площадях является наиболее дешевым способом рекультивации. Большое внимание развитию этого направления рекультивации следует уделять в лесной зоне, а также в промышленных центрах, нуждающихся в улучшении санитарно-гигиенических условий.

Согласно условиям пользования недрами, установленным лицензией, добыча полезных ископаемых может осуществляться только при наличии проекта разработки и рекультивации каждого конкретного месторождения. Техническое задание на рекультивацию нарушенных земель при составлении таких проектов дается ее собственником. И, как правило, нарушенные земли восстанавливаются до состояния, соответствующего их первоначальному назначению. Нарушенные земли сельскохозяйственного назначения восстанавливаются, как правило, под пастбища и сенокосы, земли лесного фонда восстанавливаются под лесопосадки. Причем недропользователи проводят не только техническую рекультивацию (выравнивание бортов карьеров, планировка поверхности), но и биологическую - восстановление плодородного слоя, высадка трав и саженцев деревьев.

Месторождения в настоящее время разрабатываются исключительно в соответствии с проектами разработки и рекультивации, прошедшими необходимые согласования.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Первая очередь:

- внесение в почвы с низким содержанием гумуса только минеральных удобрений с низким содержанием фосфора и калия;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- проведение мелиорации заболоченных почв в пределах сельскохозяйственных угодий;

- проведение коренного улучшения кормовых угодий и пастбищ;

- озеленение оврагов и берегов рек в целях укрепления грунтов и предотвращения дальнейшего развития оврагов и оползневой эрозии;

- рекультивация отработанных карьеров для обеспечения восстановления плодородия почв;

- проведение экологических наблюдений за загрязнением почв тяжелыми металлами.

Расчетный срок:

- разработка системы освоения почв интенсивным способом в целях сокращения площади нарушенных земель;

- восстановление нарушенных почв в пределах сельскохозяйственных угодий.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Первая очередь:

- оптимальная эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования твердых бытовых отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;

- обеспечение парка уборочной техники всех населенных пунктах района нормативным количеством уборочных единиц;

- обеспечение всех населенных пунктов района нормативным количеством контейнеров для сбора бытового мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок по всей территории района.

Расчетный срок:

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района.

### Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов,

- увеличение объемов лесовосстановительных работ,

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова,

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек,

- сокращение потери древесины при лесозаготовках,

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья,

- полное использование мелкотоварной и, особенно, лиственной древесины.

С целью предупреждения деградации насаждений при значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство в соответствии с функциональным зонированием территорий, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических коридорах и реставрационных коридорах, по рекам, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках,

- мелиорация на территории заболоченных лесов,

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов,

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение мест отдыха в лесу, ремонт и содержание их;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций (ПХС);

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения.

### Формирование экологического каркаса

Основой устойчивого развития района является формирование экологического каркаса, который будет способствовать поддержанию экологического равновесия в регионе.

Природно-экологический каркас района - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

Основными принципами формирования природно-экологического каркаса являются:

- сохранение биологической продуктивности и оптимальной величины элементов природно-экологического каркаса;

- непрерывность и целостность структуры природно-экологического каркаса;

- сохранение и защита природных элементов и ценных природных комплексов.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, система зеленых насаждений городов, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу района свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На территории района различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К площадным элементам относятся национальный парк, леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного региона, выполнять социальные и эстетические задачи.

Линейные элементы, являющиеся осями экологической активности, - это, прежде всего, река Угра, ее многочисленные притоки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки, сады. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков района, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны города Кондрово, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, памятники природы.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования, запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого предлагается запрет перевода лугов в пашню и селитебные земли. Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях должно регулироваться правилами пользования лесным фондом. Прочие виды лесопользования должны регулироваться правилами по осуществлению побочного лесопользования в лесном фонде.

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия в районе и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его территориях требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера:

- запрещение несанкционированных видов деятельности в границах особо охраняемых территорий;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон;

- отселение проживающих в санитарно-защитных зонах;

- совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры территории.

Градостроительная концепция Схемы

В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития Дзержинского района является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики района. Исходя из этих постановочных положений и формируется идеология градостроительной концепции Схемы.

Градостроительные предложения и решения Схемы, обеспечения дальнейшего устойчивого развития территории района имеют следующие направления:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории района, что должно способствовать дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений, и, как следствие, реализация приоритетов пространственного развития Дзержинского района, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социально-экономического развития муниципальных образований;

- формирование «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- выделение территории урбанизации, как имеющей особую значимость в градостроительных процессах, придание ей особого статуса, установление в законодательном порядке режима особого регулирования инвестиционными процессами на этой территории;

- формирование групповых систем расселения, представляющих собой планировочные элементы, организующие отдельные части территории района. Целью выделения систем является отражение идеи необходимости поляризованного развития территории с развитием центров таких систем, в качестве отдельных узлов развития территории.

- совершенствование системы сельского расселения, при условии сохранения всех существующих сел и деревень, укрепления их позиции на основе развития рекреации, ведения фермерского хозяйства и пр.;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки городов и поселений, широкое применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную, коттеджную, высокоплотную малоэтажную застройку.

Градостроительные предложения и решения Схемы имеют четкую социально-экономическую ориентацию на повышение качества жизни городского и сельского населения, в том числе:

- на увеличение фактической жилищной обеспеченности каждого жителя;

- на совершенствование качества жилой среды в городских и сельских домах, адекватно возможному уровню оснащения современными инженерными системами, бытовой техникой, транспортными средствами;

- на предоставление услуг во всех сферах жизнедеятельности:

- на предоставление работы по специальности, либо путем переобучения;

- на получение качественного образования с целью последовательного формирования образованного общества, т.е. общества, владеющего современными технологиями, компьютерной техникой и способного, благодаря полученным знаниям, работать в условиях рыночных информационных потоков с учетом личных и общественных интересов;

- на увеличение продолжительности жизни;

- на сохранение семейного уклада;

- на повышение рождаемости;

- на сокращение оттока населения в фертильном возрасте, что является государственным интересом;

- на создание условий, увеличивающих привлекательность района для притока мигрантов;

- на максимальное использование историко-культурного потенциала и природных достоинств местности для всех видов туризма и отдыха населения.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области численности населения района исходят из необходимости стабилизации и роста ее в период до 2032 г., с учетом реализации изложенных выше положений.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области развития экономики Дзержинского района основаны:

- на усилении инновационной составляющей экономики, модернизации производства;

- на углублении специализации (профиля) экономики района в общественно территориальном разделении труда;

- на совершенствовании отраслевой структуры экономики;

- на обеспечении комплексного развития производства и социальной сферы;

- на улучшении использования трудовых, земельных, водных и др. ресурсов.

Предложения Схемы в области развития сельского хозяйства имеют следующие направления:

- обеспечение потребности населения продуктами местного производства и вывоза их излишек за пределы района,

- сохранение и повышение почвенного плодородия, биологическое земледелие для получения качественной экологически чистой продукции;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг);

- строительство новых животноводческих комплексов;

- строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения.

Градостроительная политика в области трудовой занятости населения ориентирована на создание новых рабочих мест во всех сферах и, в частности, в сфере производства услуг, отличающейся в настоящее время недостаточной развитостью.

Градостроительные предложения и решения Схемы в районе развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- создание целостной системы транспортных коммуникаций и качественное развитие основных транспортных узлов, которое благоприятно отразится на качестве внутрирайонных и межрайонных корреспонденций, а следовательно, на общей положительной тенденции в экономике района;

- последовательное развитие транспортных связей между поселениями и районами (снижение уровня транспортной непроницаемости границ поселений).

Градостроительные предложения и решения Схемы, в вопросах инженерного обеспечения города и поселений, исходят из реальных возможностей развития этих систем на основе имеющихся ресурсов. При этом приоритетное внимание придается:

- решению задач обеспечения качественной водой городских и сельских поселений Дзержинского района;

- предложениям по строительству систем и сооружений;

- внедрению энергосберегающей политики при вовлечении и комплексном использовании различных ресурсов и надежности энергосбережения потребителей района;

- определению основных источников покрытия электрических и тепловых нагрузок;

- повышению уровня газификации населенных пунктов Дзержинского района;

- обеспечению защиты поселений от опасных природных и природно-техногенных процессов;

- повышению уровня благоустройства территории (озеленению, обводнению, вертикальной планировки).

Градостроительные предложения и решения Схемы в области экологического благополучия предусматривают следующие мероприятия:

- сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- снижение сбросов, загрязненных бытовых и промышленных сточных вод, дождевого и талого стока в водные объекты Дзержинского района;

- предотвращение истощения подземных вод, и защита их от загрязнения.

Особо пристальное внимание в градостроительной стратегии проекта уделяется проблеме формирования природно-экологического каркаса, который может стать определяющим гарантом устойчивого развития района и улучшения состояния здоровья населения.

В целом, градостроительной Концепцией проекта намечается решение основных проблем района, способствующее улучшению планировочной структуры, гармоничному развитию всего хозяйственного комплекса района, в том числе совершенствованию социальной сферы, с учетом эффективного использования естественных, материальных и трудовых ресурсов при минимальном негативном влиянии на окружающую среду антропогенных факторов.