Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 06-01А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2007

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 06-01А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Козельского района	4

I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	4

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.	4

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	5

I. 2. 1 Климат	6

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.	9

I.2.3. Инженерно-геологические условия	20

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.	24

I.2. 5. Ресурсы подземных вод.	26

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	31

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	39

I.2.8. Лесные ресурсы.	42

I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.	45

I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.	50

Выводы	58

I. 3 Анализ современного использования территории МР «Козельский район»	59

I.3.1 Целевое назначение земель	59

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	59

КСП колхоз «Дружба»	64

СПК «Завет Ильича»	65

СПК «Красный Комбинат»	66

СПК колхоз им. Кирова	67

СХА колхоз «Нива»	68

Колхоз «Победа»	69

СПК «Русь»	70

СПК «Жиздра» (бывш.)	71

СПК «Заря»	72

СПК «Киреевское»	73

СПК «Красный плодовод»	74

СПК «Плюсково»	75

СПК «Родина» (бывш.)	76

СПК «Серена»	77

СПК «Торбеево» (бывш.)	78

СПК «Фроловское»	79

I.3.3 Кадастровая оценка земель	79

I.3.4 Использование земель лесного фонда	81

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	83

Выводы	84

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	85

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения	85

Особо охраняемые природные территории	85

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	91

Защитные леса	95

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	95

Состояние поверхностных вод	95

Состояние воздушного бассейна	96

Состояние гидрогеологической среды	97

Состояние почвенного покрова	97

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Козельского района	101

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	105

III Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации	106

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	106

III. 2 Социально-экономическая характеристика Козельского района	111

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	113

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Козельского района	122

III.2.3  Жилой фонд района	131

III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание	136

Образование и воспитание	141

Учреждения культуры	142

Торговля	147

III.3. Транспортная инфраструктура	147

III.3.1. Железнодорожный транспорт	147

III.3.2. Автомобильные дороги	151

III.3.3. Автомобильный транспорт	157

III.4 Инженерная инфраструктура	159

III.4.1. Водоснабжение и водоотведение	159

Выводы:	177

II.4.4.Теплоснабжение и газоснабжение	181

Выводы:	185

II.4.5. Электроснабжение	186

III.4.6. Связь	187

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	191

Список используемой литературы	192

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Козельского района

## I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I. 1 Цели и задачи территориального планирования.

Разработка Схемы территориального планирования Козельского района выполняется по заказу администрации МР «Козельский район». Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Козельского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Козельского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектов капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов, администрации Козельского района, докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2003 (2004)году»,  справочная литература.

#### I. 2. 1 Климат

Климат Козельского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.

В географическом плане территория Муниципального района «Козельский район» расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Современный рельеф во многом унаследовал рельеф пологоволнистой равнины, сформировавшейся за период континентального развития этой территории в палеоген-неогеновое время. Рельефообразующими толщами этого региона являются породы каменноугольного, юрского, мелового и четвертичного периодов. В четвертичное время в период московского оледенения происходит частичная перестройка гидросети этой территории. Наивысшая абсолютная отметка района расположена на водоразделе рек Жиздра и Ока у населенного пункта Сенино 265,7 м, а низшая – урез р. Жиздра у населенного пункта Подборки – 127 м. Абсолютный перепад высот в пределах района составляет 138,7 м, а относительный – 98 м по оврагу «Залом» у населенного пункта Грива, на р. Серена.

История геологического развития данного региона довольно сложная и тесно связана с геологией всего центра России. Геологический разрез подразделяется на два структурных этажа. Нижний – получивший название «кристаллический фундамент» и верхний – осадочный чехол. Фундамент, по аналогии с соседними регионами, сложен метаморфическими и магматическими породами – гнейсами, кристаллическими сланцами и разнообразными гранитами. Осадочный чехол представлен отложениями, сформировавшимися как в морских так и в континентальных условиях начиная с девонского времени и продолжающихся по сей день.

В тектоническом плане Козельский район расположен на северном склоне Воронежской антеклизы, сформировавшейся еще в архейскую эру (археозой) более 3-х млрд. лет тому назад в пределах пересечения древних мобильных зон северо-западного и северо-восточного направлений. В этих стыковых тектонических швах в интервале от 3,2 млрд.л. до 1,65 млрд.л. тому назад происходили интенсивные процессы горообразования и, связанная с ними, магматическая деятельность. Глубина залегания фундамента изменяется от 600 м (Дретово) до 750 м на севере района.

Осадочный чехол Козельского района открывают отложения девонской системы представленные известняками, доломитами, мергелями с прослоями гипса, песчаниками и песками. Выше их перекрывают породы нижнекаменноугольного времени. Начинается разрез с глин серо-голубого цвета малевского горизонта, переходящих кверху в упинские известняки. Упинские известняки являются маркирующим горизонтом. По положению кровли (в абсолютных отметках) выделены локальные поднятия и депрессии четверого порядка, входящие в состав субширотной тектонической зоны, простирающейся от н.п. Барятино на западе до г. Суворов – на востоке.

На упинские известняки с размывом ложатся терригенные отложения агеевского горизонта, представленные песчаными глинами, песками, прослоями бурых углей. Для агеевских пород характерно присутствие значительного количества сульфидов железа (пирит, марказит) и сидерита (карбонат железа). Перекрывают агеевскую толщу тонкоплитчатые мелкозернистые известняки чернышенского горизонта. На вышеперечисленные отложения нижнего карбона с размывом ложатся континентальные отложения бобриковского возраста, с которым связаны месторождения бурых углей и огнеупорных глин. Выше по разрезу  залегают породы тульского горизонта, представленные снизу вверх кварцевыми песками с прослоями углистых глин и маломощных слоев бурых углей. Верхняя часть тульского горизонта сложена плотными глинами с прослоями темно-серых известняков. На породах тульского возраста согласно залегают отложения окского надгоризонта, состоящего из четырех стратиграфических подразделений – тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов. Доминирующей породой этого времени являются органо-детритовые известняки с резко подчиненным присутствием прослоев глин и песка.

В пределах района встречаются образования юрской и меловых систем (северо-запад и юго-восток территории). Юрские отложения представлены разнообразными глинами, глинистыми песками, мергелями бат-келловейского возраста нижней Юры. Нижнемеловые отложения представлены в основном бурыми ожелезненными песками и песчаниками аптского времени и песчано-глинистой толщей валанжинского яруса.

Геология четвертичного времени данного региона связана с деятельностью двух оледенений: Перекшинского (Днепровского) и Московского, относящихся по возрасту к Неоплейстоцену. Отложения перекшинского времени развиты в основном на водораздельных площадях правобережья р. Жиздра и представлены моренными и водноледниковыми суглинками серо-коричневого цвета с песчано-гравийными включениями, состоящими из осадочных пород (известняки, кремень, песчаники). Четвертичные породы левобережной части района представлены моренными суглинками московского и, в меньшей степени, перекшинского ледников, а преобладают суглинки водноледникового происхождения. Моренные суглинки московского возраста обычно имеют красноватый оттенок с включениями как осадочных так и пород магматического и метаморфического происхождения, привнесенных ледником. Водноледниковые суглинки в разной степени песчаные с включениями гравия и валунов. Подморенные суглинки обычно серого или серо-зеленого цветов, надморенные – серо-бурые тонкопесчаные и лессовидные бурые (покровные). Пойменные отложения рек представлены песками, песчано-гравийными образованиями, илами, торфом и супесями.

С позиции неотектоники Козельский регион в голоценовое время подвергнут восходящим движениям, особенно правобережная часть р. Жиздры. На это косвенно указывает резкое меандрирование русла реки Жиздры.

По рельефно-геоморфологической структуре площадь района делится на три зоны: первая – аллювиальная и озерно-аллювиальная равнина (пойма и высокая пойма рек); вторая – полого-холмистая равнина (левобережье р. Жиздра); третья – полого-увалистая равнина (правобережье р. Жиздра).

История возникновения и развития долины р. Жиздра и нижних течений рек Вытебеть, Клютома и Другуска уходит в далекое дочетвертичное время. В районе с. Фроловское, в долине р. Клютомы были вскрыты отложения, относящиеся по возрасту к среднему плейстоцену. Тальвеги древних речных долин располагаются на абсолютных отметках 110-115 м. В настоящее время урез вод реки Жиздра в пределах района изменяется от 140 м у д. Дретово до 127 м у д. Подборки.

Эрозионно-аккумулятивная долина р. Жиздры в генетическом плане относится к денудационно-аккумулятивному типу рельефа. Из форм эрозии преобладает боковая водная, что приводит к интенсивному меандрированию русла реки. Аллювиальная равнина р. Жиздра и устьевая часть р. Вытебеть состоят из собственно русел этих рек, поймы с многочисленными старичными озерами и террасой высокой поймы. Пойма р. Жиздры относится к типу параллельно-гривистых. Основными ландшафтными элементами поймы являются: собственно русло реки, речные отмели, гривы, прирусловые валы, старичные образования. Почвы дерновые, луговые, болотные, смытые и намытые в разной степени песчаные. На пойменных лугах разнотравье вдоль стариц древесная растительность представленная в основном ивняком, ольхой, вязами. Высота поймы над урезом вод реки составляет 5-7 м. Высокая пойма и ее останцы возвышаются на 7-9 м. Поверхность высокой поймы обычно покрыта древесной растительностью: около г. Козельска – это сосна, а у д. Булато-Дретово – дуб, сосна, вяз.

Левобережная часть района расположена в юго-восточной части Мещовского ополья самого высокого и довольно значительного по площади из россыпи ополей лесной зоны восточной Европы. Рельеф этой части района полого-холмистый с преобладающими высотами 200-230 м, наивысшая точка в 247,3 м находится к северу от д. Торбеево. В целом данная территория представляет собой по морфоструктуре типичную эрозионную равнину с преобладанием полого-наклонных поверхностей, густо и глубокорасчлененных логами, оврагами, особенно в приречных частях, и прорезанную глубокими долинами рек. Для междуречий характерна ступенчатость рельефа, которая проявляется несколькими высотными уровнями и более или менее четкими перегибами между ними.

Опольная территория по ландшафтно-морфологической структуре подразделяется на два крупных региональных ландшафта: первый – полого-наклоненная равнина и второй – эрозионно-аккумулятивная долина небольших рек.

Для данного региона полидоминантным ландшафтом является полого-холмистая распаханная равнина, сложенная озерно-ледниковыми суглинками, подстилаемыми мореной и различными коренными породами и с чехлом лессовидных суглинков, с серыми и светло-серыми лесными почвами, расчлененная долинами ручьев, балок и оврагов. Выделено три типа рельефа: плоская аккумулятивная равнина, плоско-выпуклая равнина и эрозионно-аккумулятивный рельеф пологих склонов. Для всех форм рельефа характерны три типа биотопов: первый – открытые распаханные земли плоских водоразделов и полого-наклонных склонов; второй – островные леса, имеющие небольшое распространение; третий – балки, ложбины стока, верховья оврагов.

Первый биотоп – представляет собой плоскую равнину водоразделов полностью распаханную. Почвы серые и светло-серые с гумусовым слоем до 35-40 см без признаков смыва. Древесная растительность практически отсутствует. По периферии данного рельефа на переходе к плосковыпуклому располагаются вершины балок и слабовыраженные ложбины стока. Луговая растительность вторична и только в плоскодонных увлажненных балках по днищам наблюдаются щучково-влажнотравные луга.

Ниже по пологому склону расположен аккумулятивный плосковыпуклый рельеф с небольшими оврагами, ложбинами стока и редкими промоинами, которые и создают выпуклость рельефа. По оврагам и балкам произрастают березово-осиновые и березово-дубовые леса с примесью липы и с лещиной в подлеске.

Наибольшее распространение на полого-холмистой равнине имеет эрозионно-аккумулятивный тип рельефа. Здесь чередуются плоские формы рельефа времен отступания московского ледника и полого-наклонные прибалочные склоны. Для этого типа рельефа местности характерны те же основные формы типа биотопов, что и для двух вышеописанных. Почвенный покров во влажных балках представлен темноцветными, частично намытыми, гидроморфными разностями. На остальной площади развиты почвы серые и светло-серые, лесные – мощностью до 0,5 м. Подземные воды представлены небольшими малодебитными ключами, а чаще просто мочажинами грунтовых вод на ступенчатых перегибах в рельефе и ложбинах стока.

Для этого типа рельефа состав древесной растительности зависит от места расположения лесного массива. На склонах южной экспозиции преобладают березовые леса с примесью осины, а в травостое – луговые растения. Байрочные леса балок в основном северных склонов смешанные по составу: береза, дуб, липа; в подлеске – ива и лещина с господством широкотравья (сныть, будра и др.); влажнотравья (монеточник, гравилат, щучка, вербейник, лисохвост, гусиная лапка, лютик ползучий). По прибалочным склонам развиты суходольные разнотравные злаковые луга, много степняков, в частности таволги шестилепестной.

Эрозионно-аккумулятивный ландшафт речных долин левобережья р. Жиздра имеют сборный характер и на небольшом протяжении существенно меняется их ландшафтный облик. Формирование природно-территориальных комплексов долин рек и их склонов тесно связано с деятельностью русла в условиях конкретной тектонической и литолого-стратиграфической обстановки.

Основополагающими типами рельефов являются: эрозионные склоны речных долин, боковая и внутридолинная эрозия с аккумуляцией.

Основными формами рельефа речных долин являются: овраги, балки, старицы сухие и с водой, четко выраженные уступы террас и бровка эрозионного уступа речных склонов, хорошо развитые цокольные уступы поймы и высокой поймы. По склонам наблюдаются оползневые явления.

Все внутридолинные  образования с поверхности перекрыты гумусными делювиальными суглинками с серыми лесными, часто намытыми, почвами. По склонам, там где нет выходов коренных пород, развиты делювиально-провиальные почвы. Растительность по склонам левых и правых берегов рек, особенно Серены, значительно отличаются. Левые берега менее залесены и с несколько угнетенной травяной растительностью. Склоны правых берегов рек с более богатой древесиной и травяной растительностью. По крутым коренным склонам в растительности наблюдается вертикальная зональность. Обычно по бровке эрозионного уступа речной долины произрастают береза, дуб, липа, клен, в подлеске – лещина; ниже по склону появляется осина, вяз, а у подошвы склона, обычно переувлажненного, развита в основном ольха. Открытые пространства покрыты суходольными и низинными лугами с небольими болотами. Внутридолинные луга поросли различными травянистыми растениями, характерными для разнотравных лугов; из них наиболее обычны: пижма обыкновенная, василек луговой, золотарник обыкновенный, ястребинка зонтичная, кульбаба осенняя, овсяница луговая, мятлик луговой, мятлик однолетний, донник белый, репешок обыкновенный, пупавка красильная, морковь дикая, пастернак посевной, сердечник недотрога, вербейник обыкновенный, лапчатка метельчатая, герань луговая, зверобой пятнистый.

Особый интерес в ландшафтном плане представляет собой молодая долина р. Серена. Козельский участок долины Серены был заложен в период таяния московского ледника, когда ледниковые воды промыли водораздельный перешеек около современных населенных пунктах Ильинское-Сбелево, и направили воды р. Серены по новому руслу к р. Жиздра. В дочетвертичное время р. Серена от населенного пункта Мошонки (Мещовский р-н) свои воды несла на северо-восток по современным долинам рек Перемера и Высса и впадала в р. Оку.

В настоящее время на участке с. Ильинское – Берды, где река прорезает известняково-глинистую толщу нижнего карбона, можно наблюдать три прекрасно выраженные коренные меандры. Речная долина становится поперечно-ассиметричной с забегающими коренными берегами, в излучинах наблюдается низкая и высокая поймы. Уклон реки на этом участке составляет 0,71 м/км. Все склоны прорезаны эрозионными бороздами, в бортах которых обнажаются коренные и четвертичные отложения. От д. Берды до д. Жильково долина р. Серены представляет собой узкий V-образный каньон с наибольшим уклоном русла в 1,97 м/км. Река прорезает известняковую толщу нижнего карбона, крутизна склонов здесь достигает 45-50 градусов . Склоны прорезаны мелкими овражками и промоинами со степенчатыми тальвегами за счет выхода коренных пород. Пойма и террасы у реки отсутствуют, есть только бечевник. В склонах долины реки наблюдается значительное количество родников, некоторые из них имеют дебит до 100 л/с, а другие образовали целые плато известкового туфа. Почвенный покров на этом отрезке склонов долины реки представлены делювиальными отложениями или смытыми почвами. Ниже д. Жильково уклон русла становится 0,95 м/км, появляется пойма и начинает проявляться первая надпойменная терраса. У д. Н. Дерягино долина реки протекает по рыхлым отложениям тульского горизонта нижнего карбона долина расширяется, появляются низинные болота и надпойменные террасы, спокойное течение реки заканчивается у д. Грива. У д. Грива водные потоки встречаются с выступом известняков упинского горизонта нижнего карбона, связанного с Козельским поднятием, долина резко поворачивает на северо-восток, огибая эту структуру с севера и интенсивно подмывая левый коренной берег долины. У д. Грива на крутом развороте русла р. Серена на правом коренном берегу расположен крупный овраг «Залом» со ступенчатым тальвегом и обнажениями коренных пород, перепад высот вершины оврага и его устья у р. Серены составляет более 90 м.

Правобережную часть района в ландшафтном плане можно разделить на четыре типа. Первый – непосредственно прилегающий к долине р. Жиздры, представляет собой террасированную равнину сложенную нерасчлененной толщей пород аллювиально-водноледникового происхождения часто залегающих на коренных породах. Геологической особенностью этого ландшафта является отсутствие аллювиальных и покровных суглинков, а также песчано-гравийных слоев. В послеледниковое время за счет ветровой эрозии на террасированных склонах образовались целые поля и цепочки песчаных дюн. Почвы данного ландшафта в основном дерново-слабоподзолистые поросшие сосновыми лесами с подлеском характерным для такого типа лесов.

Водораздельные пространства на абсолютных отметках свыше 190-200 м представляют собой моренно-водноледниковую полого-волнистую равнину, поросшую смешанным лесом на слабо-среднеподзолистых почвах. С этим ландшафтом связаны лучшие «Засечные леса» с широколиственной древесной растительностью. В пределах этой равнины есть участки зандрового происхождения с песчаными почвами, поросшими сосновыми лесами. Рельеф слабо- и среднерасчлененный с множеством западин и карстовых понижений иногда заболоченных.

Юго-восточная часть района расположена в пределах эрозионной волнисто-увалистой равнины времен перекшинского оледенения (днепровского) с близ поверхностным залеганием коренных пород. Рельеф, сильно расчлененный с дерново-слабо и среднеподзолистыми и светло-серыми лесными почвами на суглинистой основе.

Для данной территории характерны те же виды ландшафтов, что и на левобережье р. Жиздры, т.е. мы здесь имеем лесостепной участок верхней Оки Орлово-Тульского региона.

Наиболее интересные природные объекты.

Козельское поднятие в контуре изогипсы 160 м имеет форму, близкую к изометрической диаметром 8-9 км, с небольшими «Заливами» и структурными носами. Наиболее возвышенная часть поднятия в контуре изогипсы 170 м имеет овальную форму с размерами 6х2 км и ориентированную по длинной оси в субширитном направлении. Высота поднятия над окружающими понижениями достигает 45 – 50 м.

Падение слоев в северном, западном и восточном направлениях крутое, нередко флексуобразное с наклоном от 10-12 до 15-18 м/км, а вблизи д. Городец достигает 25 м/км. В юго-западном направлении поднятие прослеживается в виде структурного носа до д. Бобровка и далее после узкого перешейка проявляется в виде небольшого овального выступа в районе д.д. Лавровск, Ивановск. Южной границей поднятия служит контур современного размыва известняков. Северное крыло его ниже отметок кровли известняков 125-130 м образует выположенную площадку  типа структурной террасы шириной 2-3 км.

Сосенское поднятие является западным окончанием Черепетского субширотного поднятия и заходит на рассматриваемую территорию своим западным окончанием типа структурного носа и имеет ширину 10,5 км. Всего в 5 км западнее ширина поднятия уменьшается до 2,5 км. Поднятие ориентировано в субширотном направлении. Западной границей структуры является контур четвертичного размыва. Северо-западная граница поднятия условная, проходит по изогипсе 130 м. Высота наиболее приподнятого участка достигает 50-55 м. В кристаллическом фундаменте западному окончанию структуры соответствует приподнятый блок, ограниченный глубинными разломами. Причем северный разлом в плане совпадает (в осадочном чехле) с крутым северным крылом поднятия, угол наклона которого достигает 2,5-3,00 (45-53 м/км). Подобие структур осадочного чехла и кристаллического фундамента отличает Сосенское поднятие от Козельского, где такой взаимосвязи не установлено.

Другускинское поднятие расположено в юго-западной части района. От Козельского поднятия (вернее его юго-западного окончания) оно отделяется сравнительно узкой эрозионной долиной, в пределах которой известняки упинской свиты полностью размыты. С юго-западной стороны поднятие ограничивается так называемым Жердевским прогибом, который трактуется как предбобриковская долина, врезанная в породы верхнего девона.

В плане Другускинское поднятие имеет изометричную форму. Диаметр его в контуре изогипсы 130 м составляет 3,5-4,0 км; высота поднятия достигает 40 м. Наиболее крутыми являются восточный и западный склоны, где наклон слоев составляет 30-35 м/км.

Овраг «Залом» расположен к юго-востоку от д. Грива. Вершина его находится у развилки автодорог на д. Бурнашево и пос. Кудринское, общая длина оврага 2,5 км, перепад высот составляет около 90 м.

В обнажениях по склонам оврага можно наблюдать породы упинского, бобриковского, Чернышевского и тульского горизонтов нижнего карбона, представленные бурым углем, разнообразными глинами, песками, песчаниками и прослоями бурого железняка, которые ранее разрабатывались.

В этих местах, в том числе и в овраге «Залом» работали ученые и геологи XIX – XX вв.: А.Р. Мурчисон, Г.П. Гельмерсен, А.Фельдман, Г.Д. Романовский, А.Ю. Дитмар, Н.Н. Кропоткин, Траутшольд, АК.О. Струве, В.В. Докучаев.

Естественные обнажения  пород нижнего карбона по оврагу «Залом» являются лучшими в Калужском регионе.

На мысу коренного берега между оврагом и долиной р. Серены, расположено крупное городище раннего железного века, со множеством остатков железных криц и шлака.

В 1798 году в этих местах Левшиным был впервые открыт бурый уголь. Склоны оврага поросли смешанным лесом, это в основном широколиственный лес с примесью мелколиственных пород. Здесь встречаются: дуб черешчатый, вяз шершавый (ильм), клен платановидный, липа мелколистная, береза повислая, осина, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, малина обыкновенная, щитовник мужской, чина лесная, хвощ лесной, орляк обыкновенный, герань лесная, сныть обыкновенная, купырь лесной, колокольчик крапиволистный, гравилат речной, дудник лесной, лютик кашубский, недотрога обыкновенная, таволга вязолистная, горошек заборный, перловник поникший, медуница неясная, зверобой пятнистый, чина луговая, чайник туполистный, черноголовка обыкновенная, колокольчик раскидистый, лютик едкий, бутень душистый, гладыш прусский, скерда сибирская, вербейник обыкновенный, овсяница гигантская, копытень европейский, звездчатка ланцетовидная, бор развесистый, пролесник многолетний, фиалка удивительная, золотарник обыкновенный, синюха голубая, луговик дернистый (щучка), земляника лесная, подмаренник топяной, буквица лекарственная, борец шерстистоусый, сочевичник весенний, валериана лекарственная, норичник шишковатый, чистец лесной, звездчатка дубравная, кочедыжник женский, купена лекарственная, будра плющевидная, ясменник пахучий, крапива двудомная, ландыш майский. По дну оврага вербейник монетчатый. По правому берегу оврага в достаточных количествах произрастает ель, местами попадаются отдельные сосны. Вдоль ручья по дну оврага растут различные ивы.

Д. Сбылево. Под деревней на левом коренном склоне долины р. Серены расположено террасоподобное образование, сложенное целиком из известкового туфа. Площадка наклонена в сторону реки и имеет размер 70 x 80 м, высота над урезом вод 12-15 м. Видимая мощность туфов 3-3,5 м, тело террасы прорезано узкими промоинами шириной до 1 м и глубиной до 3 м и уходящими во внутрь террасы. Выше террасы на протяжении 100 м вдоль склона бьют мощные четыре родника. Источники низсходящие и приурочены к окскому водоносному горизонту, воды гидрокарбонатно-кальциевые. Известковые туфы, являются продуктом деятельности родников в ранний период образования этого участка долины р. Серены, когда уровень вод реки был значительно выше.

В пределах террасы были встречены несколько растений ветреницы лесной, растения находились в угнетенном состоянии, достигали высоты не более 20 см – очевидно второе цветение. Выступающие глыбы известковых туфов покрыты Гипновыми и Мниевыми мхами, здесь произрастает в большом количестве папоротник Цистоптерис ломкий и встречаются единичные растения Белозора болотного. Дно промоин полностью заросли печеночным мхом Коноцифалом коническим.

Село Ильинское. В 350 м к западу от Храма Ильи Пророка на левом коренном берегу р. Серена бьет родник с дебитом 100 л/сек. Воды связанные с окским водоносным горизонтом по составу они гидрокарбонатно-кальциевые. Родники с дебитом 100 литров и более редчайшее явление в Центральном регионе. В настоящее время за источником следят священнослужители местной церкви. Ими ниже выхода вод построена купальня, территория, прилегающая к роднику, огорожена.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Козельского района:

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы А | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. А-1 | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
|  | Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. А-2 | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | Развития среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений третьей надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта А-3 | Поверхность террасы осложнена холмами и грядами эолового генезиса. Отмечаются заболоченности | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф Б | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Б-1 | Наблюдаются многочисленные промоины, балки, лощины. Густота эрозионного расчленения составляет от 0,7 до 1,0 км/км2. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние – на участках при глубине залегания грунтовых вод 0-3 м. возможны подтопление подвальных помещений и затруднения при проходке строительных котлованов Рекомендуется закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоско-выпуклая увалистая равнина с отдельными грядами В | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений. В-1 | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. На склонах сложенных московской мореной возможны оползневые процессы. | Условия строительства расцениваются различно. простые – на участках с глубиной залегания грунтовых вод 5-10 м; на заболоченных – сложные. Необходимо закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
|  | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания перекшинского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. В-2 | Наблюдается широкое распространение суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 или вытянутых цепочкой длиной 2,0-2,5 км, наличие многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/км2. | Преобладающие по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам ненабухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории – простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин – средние; на заболоченных участках – сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Развития нижнечетвертичных отложений перекшинского оледенения и водноледниковых отложений времени наступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. В-3 | Наблюдаются многочисленные промоины глубиной 2-3 м и длиной 10-50 м, балки, овраги. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,5 до 2,0 км/км2. | Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и в бортах крупных оврагов. Условия строительства на преобладающей площади – простые и средние – на локальных участках, где глубина залегания грунтовых вод – 3-5 м. Рекомендуется: при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов; организация поверхностного стока; противооползневые мероприятия. |
| Ландшафт зандровых, морено-зандровых и денудационно-зандровых равнин Г | Развития водно-ледниковых отложений времени максимального распространения московского ледника мощностью до 5 м, подстилающихся глинами с прослоями и линзами известняков нижнего карбона (бобриковские и нижнетульские отложения). Г-1 | На поверхности равнины наблюдаются отдельные песчаные холмы. Густота эрозионного расчленения, в среднем, 0,5 км/км2. | Не исключены осложнения при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков нижнетульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления. Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
|  | Развития современных эоловых отложений. Подстилаются породами нижнекаменноугольных стратиграфо-генетических комплексов. Г-2 | В междуречье Жиздры и Сосенки на площади 16 км2 выделен участок холмисто-грядового рельефа эолового генезиса. |  |
|  | Коренные склоны речных долин. Г-3 | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р.Оки. На территории МР «Козельский район» протекает более 35 рек и ручьев, из них 19 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Жиздра, ее притоки: Серена, Клютома, Другусска, Лукосна, Озерчанка (левосторонние притоки); Грязна, Сосенка, Песочная (правосторонние притоки).

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Река полностью протекает по территории области. Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 233 км, в пределах района 73,5 км. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. На территории Козельского района долина р. Жиздра пойменная с глубиной вреза до 20 м, шириной от 0,5 до 4,0 км, скорость течения – 0,2-0,3 м/сек. Русло реки значительно меандрирует, а в пределах Козельского поднятия – сильно, не разветвленное на рукава с преобладающей шириной 20-40 м в среднем и 50-60 м в нижнем течении. Средний годовой расход 35 м3/сут., а наибольший 1530 м3/сут. (1970г.). В русле немало топляка – мореного дуба.

Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м.

Река Серена. Левый приток р. Жиздры. Берет начало близ д. Покров Мещовского   района. Длина реки 108 км. Характерная особенность долины р.Серена – чередование суженных и расширенных участков. Наиболее широка долина в верховьях, заложенная в песчано-глинистых отложениях в пределах древней долины (прадолины). Помимо относительно широкой поймы здесь выделяются две надпойменные террасы. Вниз по течению расширенный участок сменяется очень узким, где Серена прорезает твердые известняки карбона и нет практически даже поймы. Далее следуют еще два расширенных участка долины, приуроченных к песчано-глинистым отложениям, разделенных узкими участками, где также залегают известняки карбона. Ширина долины изменяется от 200-300 м до 1,5-2 км. Пойма р.Серена выровненная, сухая, лишь в низовьях заболоченная. Ширина русла 5-20 м, средняя глубина 1,0 м. Средняя скорость течения 0,3-0,4 м/сек.

Важной особенностью района работ является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Перечень прудов и водохранилищ по Козельскому району по состоянию на 20.11.2004г. (по данным ГВК, ИК 7, ИК 4) представлен в следующей таблице:

| № п/п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | д. Истик (СПК «Родина») бывш. | р. Ока от г. Белёва до р. Жиздры | р.Ср. Вырка (балка) 1963г. | 24,0 | 0,0020 |
| 2 |  | д. Сенино-1 (СПК «Родина») бывш. | -»- | р.Ср. Вырка (балка), 1962г. | 30,0 | 0,0010 |
| 3 |  | д. Глупеево (КСП к-з «Дружба») | р. Жиздра | р. Дрисенка | 24,0 | 0,0012 |
| 4 |  | с. Волосово-Звягино (СПК «Русь») | -»- | р. Ямная 1952г. | 26,4 | 0,0042 |
| 5 |  | д. Хряпкино (СПК «Киреевское») | -»- | р. Грязна (ручей Лодыженка), 1967г. | 60,0 | 0,0020 |
| 6 | СПК «Киреевское». | д. Киреевское | -»- | р. Грязна 1971г. | 145,0 119 | 0,0088 |
| 7 |  | д. Сосенка (СПК «Жиздра») бывш. | -»- | р. Сосенка 1982г. | 22,2 | 0,0027 |
| 8 | СПК «Жиздра» бывш. | д. Дешовки | -»- | р. Жиздра (ручей Ордёнка) 1971г. ГТС в авар. сост., Н на 1,7 м ниже НПУ | 212,0 – по проекту 76,0 – 2003 г. | 0,0080 |
| 9 | СПК «Красный комбинат» | д. Рядики | -»- | р. Другуска (р. Рядик), 1970г | 164,7 | 0,0142 |
| 10 | СПК «Жиздра» бывш. | д. Губино | -»- | р. Другуска (ручей б/н) | 62,0 | 0,0062 |
| 11 | СПК «Завет Ильича» | д. Ваниловка (водохранилище) | -»- | р. Клютома 1991г. | 1195 1109 | 0,0542 |
| 12 |  | д. Новосёлки (СПК «Завет Ильича») | -»- | р. Клютома (р. Лубянка) 1970г. | 40,0 | 0,0016 |
| 13 | ГУ НП «Угра» | 42-й квартал Оптинского участкового лесничества | -»- | р. Жиздра (руч.Железенка) | 99,0 | 0,0036 |
| 13 | СПК «Красный Плодовод» | д. Потросово СПК | -»- | р. Нойка, 1984г., к.р.1996г. | 717,0 600 | 0,0150 |
| 14 |  | д. Потросово (СПК «Красный Плодовод») | -»- | р. Нойка, 1952г. | 21,6 | 0,0012 |
| 15 |  | г. Сосенский | -»- | р. Песочная 1963г. | 175,0 | 0,0035 |
| 16 |  | д. Калинино (СХА к-з «Нива») | -»- | р. Озерчанка (ручей б/н) 1970г. | 60,0 | 0,003 |
| 17 | СХА к-з «Нива» | д. Калинино, д. Петрищенки | -»- | р. Озерчанка (ручей б/н) 1978г. 2003г. - Бетон стенок шахты разрушен, Н на 1,2 м ниже НПУ | 568,0 524 - по проекту 293 250 – 2003 г. | 0,0229 |
| 18 |  | д. Романов- ское (СХА к-з «Нива») | -»- | р. Б.Гвидка (ручей б/н) 1918г. | 15,0 | 0,0015 |
| 19 |  | д. Рождест-вено (СХА к-з «Нива») | -»- | р. Б.Гвидка (ручей б/н) до 1941г. | 11,6 | 0,0016 |

Озера Козельского района в основном пойменного (старичного) типа и приурочены к пойме р.Жиздры. Наиболее крупными являются: оз. Орешня, оз. Гороженное, оз. Желтых, оз. Хомут, оз. Муцкое, оз. Салинское, оз. Царское, оз. Кувылкино, оз. Княжеское, оз. Павловское. Площадь зеркала колеблется от 0,1 до 0,02 км2.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Жиздра, Серена, имеют рыбохозяйственное значение. В древности р. Жиздра являлась важным водным путем. В настоящее время, вследствии обмеления русла, река утратила судоходное назначение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилище используются для орошения и рыборазведения.

#### I.2. 5. Ресурсы подземных вод.

Территория Муниципального района «Козельский район» расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений. Водоснабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод.

Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами в районе являются упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. В меньшей мере используются водоносная окско-тарусская терригенно-карбонатная свита и водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс.

Водоносный упинский карбонатный комплекс распространен на всей площади района, исключая древние долины рек Жиздры, Вытебети и Клютомы, где он размыт. Подстилает упинские известняки Малевский водоупор, а перекрывают, в зависимости от положения в рельефе, отложения четвертичного и каменноугольного периодов. Водовмещающими породами являются известняки, залегающие на глубинах от нескольких метров в низовье р. Серены до 100 м и более на водоразделах. В целом горизонт слабонапорный и только на склонах древних долин безнапорный.

Ниже дается характеристика упинского водоносного горизонта по Бурнашевскому водозабору.

Горизонт безнапорный. Обводненная мощность отложений изменяется от 5 до 22 м, а глубина залегания уровней от 16 до 38 м. Водообильность горизонта характеризуется величиной удельного дебита скважин 0,1-1,0 л/с редко до 6-8 л/с. По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л.

Водоносный комплекс в Козельском районе используется достаточно широко.

Водоупорный малевский горизонт представлен глинами мощностью 10-12 м, которые распространены только в пределах развития упинских известняков.

Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс имеет повсеместное распространение и залегает под глинами малевского горизонта или под четвертичными аллювиальными отложениями в древних долинах на глубинах от 30 до 50 м на водоразделе до 120-130 м. Мощность комплекса достигает 40 м.

В подошве комплекса развиты слабо трещиноватые доломиты и мергели кудеяровского горизонта, играющие роль относительного водоупора.

Водовмещающими отложениями являются трещиноватые известняки и доломиты, в нижней части с прослоями гипсов. Комплекс напорный, глубины залегания статического уровня 30-46 м. Напор над кровлей не превышает 3-5 м (в единичных случаях – 11 м, в пределах существующих водозаборов).

Движение подземного потока происходит в сторону вышележащих пород.

Водообильность отложений изменяется в значительных пределах и контролируется, в основном, структурно-тектоническими условиями. Удельный дебит скважин колеблется от 0,0 до 3,4 л/сек., в отдельных случаях до 8-10 л/сек. Водопроводимость пласта характеризуется величинами «КМ» от 100 до 1000 м2/сут.

По химическому составу подземные воды комплекса относятся к различным гидрохимическим типам. Для верхней дренированной зоны характерны пресные гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерализацией 0,3-0,7 г/л, мощность зоны пресных вод около 20-25 м. В нижней части комплекса, в связи с появлением в разрезе гипсов, минерализация подземных вод возрастает до 1,0-2,5 г/л и воды становятся сульфатными или хлоридно-сульфатными. В долине р. Жиздры между г. Козельском – п. Оптина Пустынь – Нижние Прыски верхние воды сильно заражены хлоридно-сульфатными и непригодны для хозяйственно-питьевого назначения.

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания из вышележащих отложений и инфильтрации речных вод, разгрузка – в долину р. Жиздры. Подземные воды комплекса широко используются для индивидуального и централизованного водоснабжения населения района.

В районе имеются месторождения пресных вод: Козельское, Сосенское, Оптина Пустынь, Козельское-2 и минеральных – Козельское подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами: 25210 м3/сут. по категориям А+В+С1 пресных вод и 11140 м3/сут. по категориям А+В+С1 минеральной воды.

Фактический водоотбор воды по Бурнашевскому водозабору г.Козельска (Козельское месторождение) составляет 1,92 тыс. м3/сут., по водозабору в/ч 22034 (Козельское-2 месторождение) – 3,33 тыс. м3/сут.

Анализ современного состояния и перспектив использования подземных вод показал наличие ряда проблем геологического, техногенного и экологического содержания.

Многолетняя эксплуатация подземных вод в сочетании с другими видами хозяйственной деятельности привела к существенному изменению гидрогеологических условий, что выразилось в первую очередь в формировании депрессионных воронок в эксплуатируемых горизонтах в пределах крупных водозаборов подземных вод, что привело к снижению уровня вод: в водозаборе в/ч 22034 г.Козельска фактические понижения уровней воды в скважинах с начала эксплуатации составили 5,3-11,0 м при 9,5-11,0 м допустимых. Аналогичная картина на водозаборе «Гранный Холм г. Сосенский». Динамические уровни воды в скважинах Бурнашевского водозабора г. Козельска составляют 12,35-42,67 м, при допустимых значениях 20,7-44,0 м.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрация тяжелых металлов в водах каменноугольных и девонских отложений находятся в допустимых пределах, в частности, свинец – до 0,028 мг/л, медь – до 0,014 мг/л, молибден – менее 0,04 мг/л. Вместе с тем, по данным химанализов воды из ряда скважин отмечены отклонения от нормативов СанПиН 2.1.4.1074-2001 в виде превышений ПДК по железу (до 18 ПДК), марганцу (до 1,92 ПДК), хрому (1,9 ПДК), стронцию (1,8 ПДК). Указанные отклонения имеют природный характер.

В подземных водах озерско-хованского комплекса в/ч 22034 отмечается превышение ПДК по железу – 4,7 мг/л – 15,6 ПДК, марганцу – 0,19 мг/л – 1,9 ПДК, стронцию – 12,62 мг/л – 1,8 ПДК.

Техногенное загрязнение грунтовых вод зафиксировано в районе полигона ТБО на юго-восточной окраине г. Козельска.

Ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьвого потребления ограничены. Для рассматриваемой территории становится актуальной проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

МР «Козельский район» обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет поддерживать промышленный потенциал самого города и его окрестностей, развивать производство строительных материалов для местных нужд.

На территории района выявлено и разведано 34 месторождения полезных ископаемых по 10-и видам минерального сырья: 7 месторождений торфа, 8 месторождений строительных песков и песчано-гравийной смеси, 1 месторождение стекольных песков, 4 месторождения бурого угля, 5 месторождений глин и суглинков, 1 месторождение строительных известняков, 5 месторождений пресных и минеральных подземных вод, 3 месторождения лечебных грязей. По 2-м участкам планируются геологоразведочные работы на строительные пески.

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице.

Каталог месторождений Калужской области

Козельский район

| № п/п | Месторожде ние | Географическая привязка | Остаток запасов 01.01.2008г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен ости | Степень промышленого освоения(госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансо вые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 19 месторождений, в т.ч. 4 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м3 |
| Итого 5 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемое | 11336 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Карьер – 41 км | В 6,7 км к востоку от г. Козельска, вблизи ст. «Карьер – 41» | 1255 |  |  | Пески для песочниц локомотивов | 0,31-0,36 | 7,0 | обводненная | резерв |  |
| 2 | Козельское, участок №3 | в 12 км к западу от п.Сосенский, в 1 км к востоку от г.Козельска, пойма р.Жиздра | 1684 |  |  | Пески для кладочных и штукатурных растворов и отсыпки дорог | 2,5 | 8.2 | обводненная | резерв |  |
| 3 | Козельское, Участок №5 | Восточнее д.Дешевки, правобережье р.Жиздра | прогнорзные ресурсы |  |  | Пески для строительных работ | 3,1 | 7.4 | обводненная | резерв |  |
| 4 | Новоказачье | В 1,0 км к югу от д. Новое Казачье | 350 | 330 |  | Пески для автодорожных работ | 3.86 | 8 | обводненная | Резерв |  |
| 5 | Нижнепрыскинскинское | В 0,1км к северу от д. Нижние Прыски | 915 | 1292 |  | Пески для автодорожных работ | 2.42 | 14.33 | С 8,3 м обводнена | Разработка | ГП «Горнорудная компания». КЛЖ ТЭ 00019 |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 2 месторождения, в т.ч. 1 разрабатываемое | 2862 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Перемышльское (Козельский участок) | 15 км С ж.д ст. Козельск, СЗ г. Козельск | 1985 |  |  | Кирпич полнотелый марки «100» и «150», дырчатый марки «75» | 0.4 | 4,3 | сухая | Разрабатывается | ООО «Каскад – Холдинг» |
| 7 | Киреевское | В 17,0 км к ЮВ от г. Козельска, ЮЗ окраина ж.д. ст. Киреевская | 1056 |  |  | Кирпич, черепица | 0,35 | 2.5 | сухая | Резерв |  |
| Пески, ПГС, тыс.м3 |
| 1 месторождение, разрабатываемое | 167 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плюсковское | В 16 км северо-западнее г. Козельска, в 1 км к юго-востоку от д. Плюсково, на правом берегу р. Серены | 687 |  |  | Гравий-отев после обогащения – для дорожных покрытий |  | 5,9 | Спорадическое обводнение в нижней части полезной толщи | Разрабатывается | ОАО «Калугавтодор» |
| Торф, тыс.т |
| 7 месторождение | 230 | 0 | 476 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Амшара | От р.ц. г. Козельск на СЗ в 11,5 км, от ж.д ст. Рядники на СВ в 12 км, при с. Грива на СЗ | 58 |  | 9 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 23 | 1.18 |  | Госрезерв |  |
| 10 | Барское | От р.ц. г. Козельск на ЮВ в 4,5 км, от ж/д ст. Слаговищи на СЗ в 1 км, от с. Демовки на ЮВ в 4 км | 41 |  | 6 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 13 | 1,29 |  | Госрезерв |  |
| 11 | В пойме р. Другуска | От р.ц. г. Козельск на 3 в 9 км, при с. Новоселье на ЮЗ | 131 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 22 | 2.15 |  | Госрезерв |  |
| 12 | Бурелом | От р.ц. г. Козельск на СВ в 19 км, от ж/д ст. Козельск на СВ в 20,8 км, от с. Верхнее Алапово на Ю в 0,3 км |  |  | 154 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 43 | 1.26 |  | Госрезерв |  |
| 13 | Оболонь(Бор | От р.ц. г. Козельск на ЮВ в 15 к, от ж/д ст. Козельск на ЮЗ в 15 |  |  | 157 |  | 53 | 1.14 |  | Госрезерв |  |
| 14 | Около частых | От р.ц. г. Козельск на СВ в 15 км , от ж/д ст. Козельск на СВ в 17 км, при с Каменка на СВ |  |  | 126 | Торф в качестве удобрения | 22 | 2.12 |  | Госрезерв |  |
| 15 | Татарка | От р.ц. г. и ж/д ст. Козельск на ЮЗ в 13 км, при с. Булатово на ЮЗ |  |  | 24 |  | 11 | 0.79 |  | Госрезерв |  |
| Стекольные пески, тыс.т |
| 1 месторождение, разрабатываемое | 2441 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Березичское | В 8 км Ю г. Козельска, 2 км ЮЗ ж/д разъезда Слаговищи | 2441 |  |  | Пески для производства оконного стекла, аптечной посуды | 1.5 | 6,44 | обводненная | Разрабатываемое | ОАО Березичский стекольный завод АО»Медстекло тара» |
| Бурый уголь, тыс.т |
| 3 месторождения | 39300 | 0 | 12884 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Козельское, шахта №3(участки 3.4) | 13 км В г. Козельска | 18723 |  | 7204 | Бурый уголь марки 2Б | 64 | 1.6 | обводненная | Госрезерв |  |
| 18 | Козельское, шахта №2(прочие участки) | 13 км В г. Козельска | 3528 |  | 3386 | Бурый уголь марки 2Б | 6.0-72,0 | 1.0 – 3.0 | обводненная | Госрезерв |  |
| 19 | Грановско-Марьинское | 19 км СВ г. Козельска | 17049 |  | 2294 | Бурый уголь марки | 35.0 | 2.08 | обводненная | Госрезерв |  |

1. Бурый уголь. Буроугольные месторождения сконцентрированы преимущественно на северо-востоке и востоке района. Глубина залегания угольных пластов колеблется от 35 до 90-100 м.

В настоящее время угольные ресурсы района не используются. В связи с низким использованием резервных шахтных полей с 1985г. были прекращены все виды разведочных работ, а с 1990г. – и поисковые работы на уголь.

Вместе с тем, расширение использования местных угольных ресурсов по-прежнему актуально, так как Калужская область является дефицитной по производству электроэнергии. Собственная выработка ее составляет немногим более 5% от потребляемой мощности, остальная часть поступает с электростанций Тулаэнерго и Смоленской АЭС.

Проведенные в последние годы исследования показали возможность практически безотходного использования бурого угля с получением тепла, электроэнергии, ценных редких металлов (галлия, иттрия, лития, ванадия и др.), глиноземного концентрата для производства алюминия и высококачественного цемента.

Комплексное использование бурых углей позволит значительно улучшить экономические показатели и делает привлекательным их применение в качестве основного энергетического сырья для производства электроэнергии.

2. Строительные материалы. На долю строительных материалов приходится около 45% общего количества месторождений района. Включают в себя:

6 месторождений строительных песков и ПГС с запасами промышленными категориями (А+В+С1) 4204 тыс. м3, с запасами по категории С2 – 1622 тыс. м3.

3. Торф. В промышленности торф находит применение в качестве упаковочных, изоляционных материалов и как сырье для гидролизного производства и химической переработки.

В районе разведано 7 месторождений торфа. Запасы торфа составляют 3314 тыс. м3.

4. Стекольные пески. На территории МР «Козельский район» разведано 1 месторождение стекольных песков с запасами 2441 тыс. м3. По своему качеству стекольные пески пригодны для производства аптечного и бутылочного стекла, а после обогащения – для  оконного листового стекла.

Месторождение разрабатывает ОАО Березичский стеклозавод АО «Медстеклотара». При средней годовой производительности карьера по добыче 8-10 тыс. т, завод обеспечен сырьем на срок более 250 лет.

5. Пресные и минеральные питьевые воды. Одним из основных видов полезных ископаемых района являются пресные питьевые и минеральные воды. В районе разведано 4 месторождения пресных подземных вод с величиной утвержденных эксплутационных запасов в количестве 25210 м3/сут. Эксплуатируется 3 месторождения с суммарным водоотбором 9660 м3/сут., что составляет 38% запасов промышленных категорий.

Разведано 1 месторождение минеральной питьевой, лечебно-столовой воды.

6. Лечебные грязи. В 2001 году ОАО «Калугагеология» провела поисковые работы по выявлению лечебных грязей в озерах и болотах Калужской области. Были выборочно обследованы и объекты Козельского района. Зондированию подверглись следующие озера и болота: у н.п. Стенино, Новоказачье, Костомарово и Луговое – Сосновый бор (болото). Костомаровскую торфяную залежь подробно изучить не удалось т.к. большая ее часть затоплено запрудой на р. Клютома. Изучались торфяные и сапропелевые залежи, особенно их нижние части, на предмет обнаружения минерализованных разновидностей отложений. Минерализованные торфа и сапропель были изучены в «Центре восстановительной медицины и курортологии (РНЦ ВМ и К) г. Москва. Лечебные грязи торфяных залежей у н.п. Новоказачье и болот «Луговое-Сосновый бор», а также сапропеля озер у н.п. Стенино отнесены к минерализованным сульфидным Варзиятчинского типа. Наивысшая минерализация грязового отжима отмечена в торфах у н.п. Новоказачье 4,3 г/дм3 при сульфатно-кальциевом составе. Минерализация отложений озер и болот в пойме р. Жиздры происходит за счет поступления к поверхности минерализованных вод верхнего девона по тектоническим нарушениям Козельского сводового поднятия. Такие же грязи известны в озерах около монастыря Оптина-Пустынь. Можно предположить, что лечебные грязи можно обнаружить и в других озерах и болотах по долине р. Жиздры.

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Козельский район» составляют 84524 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 66027 га (78 %), леса и кустарника – 16118 га (19 %), земли под застройкой и дорогами – 1428 га (2 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют 975 га (2 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 30430 га (46 %), залежь 19661 га (30 %), многолетние насаждения – 1356 га (2 %), кормовые угодья – 14548 га (22 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Козельский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив «Киреевское», СХА колхоз «Нива», КСП колхоз «Дружба», СПК «Красный комбинат».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения не превышает 50%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенной ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференцация сельхозугодий  по качеству, что отражается в их кадастровой оценке.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам.

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСП колхоз «Дружба» | 5571 | 2779 | 10270 | 89 |
| СПК «Завет Ильича» | 3292 | 1420 | 18018 | 125 |
| СПК «Красный комбинат» | 6179 | 3673 | 16335 | 114 |
| СПК колхоз им.Кирова | 4286 | 1354 | 16863 | 112 |
| СХА колхоз «Нива» | 5555 | 3254 | 15576 | 111 |
| Колхоз «Победа» | 4438 | 2249 | 16599 | 116 |
| СПК «Русь» | 3295 | 616 | 9240 | 64 |
| СПК «Жиздра» бывш. | 7906 | 3071 | 16764 | 116 |
| СПК «Заря» | 3544 | 2459 | 14190 | 99 |
| СПК «Киреевское» | 5083 | 1132 | 11286 | 78 |
| СПК «Красный плодовод» | 2283 | 1078 | 200031 | 114 |
| СПК «Плюсково» | 4256 | 3314 | 16203 | 113 |
| СПК «Родина» бывш. | 2399 | 477 | 9834 | 77 |
| СПК «Серена» | 2618 | 1760 | 16665 | 116 |
| СПК «Торбеево» бывш. | 933 | 829 | 16665 | 112 |

Наиболее ценным с/х угодьями обладают СПК «Завет Ильича», колхоз «Победа»,  СПК «Жиздра» (бывш.), СПК «Серена». В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий. В районе почти половина пашни имеет неудовлетворительную кислотность и содержание подвижного фосфора, почти ¾ пашни – низкое и среднее содержание обменного калия. Особенно неблагоприятное положение сложилось с содержанием гумуса. Почв с содержанием гумуса менее 2 % насчитывается 80,7 % от площади пашни. Количество кислых почв за последние 3 года увеличилось на 11 %,

Резкое снижение объемов применения минеральных и органических удобрений привело к тому, что вынос питательных веществ стал преобладать над их внесением.

#### I.2.8. Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В Козельском районе леса занимают 40.3% всей территории. По геоботаническому районированию Козельский район относится к подзоне широколиственных лесов. Долина реки Жиздры является резким природным рубежом между левобережными ландшафтами Мещовского ополья, практически сплошь распаханными, и залесенными зандровыми равнинами на правобережье. Коренные леса правого берега Жиздры, среди которых много старовозрастных насаждений (150-200лет) в прошлом входили в состав Заокской засечной черты Московского государства.

Общая площадь земель, занятых лесами на территории пригородной зоны составляет 47232 га. Все леса отнесены к защитным лесам и лесам второй группы, что определяет их  средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами Сосенского, Каменского, Лихвинского и Волконского участковых лесничеств Козельского лесничества управления лесами Калужской области является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Из состава лесного фонда Козельского района выведены земли, занятые ресурсами природоохранного назначения: озера «Гороженое», «Ямное», «Орешня» (с. Нижние Пры-ски), источники «Пафнутьевский», «Амвросиевский» и «Серафима Саровского» ( Оптина Пустынь) в статусе водных памятников, парк-усадьба Хлоповых (с. Волконское), парк-усадьба А. Д.  Оболенского (п. Стекольного завода), урочище «Чертово городище» (Сосен-ский), лесной массив «Черемша» (д. Волосово-Звягино), роща и сад монастыря в Оптиной пустыни как ландшафтные. На территории «Национального парка «Угра» в Березическом лесничестве имеется лесопитомник для выращивания саженцев с целью восстановления широколиственных лесов бывшей Засечной черты.

Лесные угодья Козельского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.

Оценка территории Козельского района для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины и орографическими особенностями рассматриваемая территория в целом характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Климатические условия, характерные для данной территории благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20 С составляют 90-100 дней. Преобладание в летний период ветров западного и северо-западного направления обеспечивают необходимую аэрацию. Территория расположена в зоне ультрафиолетового комфорта, с апреля по сентябрь возможна гелиотерапия. Продолжительность купального сезона с температурой воды основных водных объектов 18-24 составляет 80-90 дней, однако развитие циклонической деятельности обусловливает неустойчивость погодных условий, что несколько ограничивает водные процедуры на открытом воздухе.

Продолжительность комфортного периода для зимних видов отдыха со среднесуточными температурами -5 – 15 С составляет около четырех месяцев. Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 140 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреация должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра юго-западных направлений, преобладающих в холодный период года. В связи с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата. Наиболее благоприятны подветренные склоны холмов, лесные территории, непродуваемые долины рек.

Важную роль при оценке природно-рекреационных ресурсов играет характеристика гидрографической сети. Наибольшее рекреационное значение имеют реки Жиздра и  ее левый приток Серена, правый ( Вытебеть, а также многочисленные озера и старицы. Акватории Жиздры и Серены, ширина русла, которых составляет соответственно 70-80 м и 15-25 м, благоприятны для байдарочной и лодочной гребли. Микроклиматические условия приречных территорий определяют возможность организации рекреационных зон для стационарного отдыха с различным набором туристских услуг.

Согласно  постановлению Правительства РФ от 10 февраля 1997г №148 «О создании  в Калужской области национального парка «Угра»  из земель лесного фонда предоставлено во владение национальному парку 43922 га земель, из земель водного фонда ( 1326га. Национальный парк «Угра» относится к землям особо охраняемых территорий. На территории Козельского района расположен один из трех участков ( Жиздринский с урочищем «Чертово Городище». Вся территория парка разбита на 8 функциональных зон: заповедная, особо охраняемая (ограниченное посещение), зона охраняемого ландшафта (не исключена из хозяйственного использования, предназначена для познавательного туризма), зона охраны историко-культурных объектов, рекреационная, зона обслуживания посетителей.

Территория национального парка «Угра» обладает такими сочетаниями природных и культурно- исторических ресурсов, которое обеспечивает ему особое место не только в регионе, но и в Центральной России в целом. В границах парка насчитывается около 200 объектов туристского осмотра. К моменту организации парка уже стихийно сложились основные маршруты водного и пешеходного туризма, частично или полностью находящиеся в его границах. Те же факторы повлияли на создание ряда баз отдыха.

Для отдыха на воде в пределах национального парка «Угра» организованы водные маршруты – «По реке Жиздре» и «По реке Серене», а также комбинированные маршруты- «Святыни и капища Козельска», «Природа и история Козельского края».  Местным населением  используются индивидуальные лодочные средства,  широко распространена рыбная ловля. Реки  Козельского района несудоходны, что позволяет ее использование для  водных экскурсий на немоторных лодках, для туристских туров с остановками как на организованных базах отдыха, а также стихийных местах продолжительностью несколько дней. Наиболее высокое рекреационное значение среди водоемов имеют озеро «Ленивое» ( усадьба Оболенских длиной 550м, шириной около 30м; озеро Боровое площадью 1 га, озера Гороженое, Ямное и Орешкое, площадь зеркала которых составляет 2,5, 2 и 1,5 га соответственно. Все эти озера-старицы жиздринской поймы отличаются своеобразной флорой и фауной. Всего в парке произрастает около 1000 видов сосудистых растений, из которых 165 являются регионально редкими, а 5 занесены в Красную книгу природы России (орхидные и водный орех-чилим в озере Гороженое). Наряду с богатым разнообразием пойменных разнотравных лугов, уникальных участков типчаковой степи и старовозрастных широколиственных лесов здесь фауна представлена такими редкими представителями животного мира как серая цапля и черный аист, бобры, русский выхухоль и вертлявая камышевка (в настоящее время эти редкие исчезающие виды внесены в Международную Красную книгу).

Особый интерес вызывает уникальный памятник природы, истории и этнографии Калужской области, расположенный в лесном массиве правобережья р. Жиздры, примерно в 4,5 км к северо-востоку от г. Сосенский.  Это ( урочище Чертово Городище. Овеянное легендами оно стало привлекательным ввиду своей необычности для равнинных ландшафтов средней полосы России. Чертово Городище является естественным выходом песчаников тульского горизонта нижнего карбона, выходы этих песчаников наблюдаются и к востоку от городища. В песчаниковых нишах произрастают реликтовые растения: светящиеся мхи, папоротники многоножки и др. На поверхности городища сохранился культурный слой, относящийся к роменской культуре VIII-X вв. По принятому в НП «Угра» функциональному зонированию вся территория участка «Чертово Городище» отнесена к особо охраняемой зоне.

Наряду с природными памятниками парк «Угра» объединяет в себе историко-культурное, археологическое и мемориальное наследие человеческой деятельности. Историко-культурные объекты Жиздринского участка включают и памятники глубокой старины (стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни), и более известные центры недавней и современной духовной  жизни: Оптина пустынь, монастырь в Шамордино и другие.

В национальном парке могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.) В границах парка активно развивается автомобильный туризм, чему способствует большая сеть дорог с твердым покрытием, а также паломнический туризм, ориентированный на посещение знаменитых духовных центров территории. Значительны ресурсы парка и в области научного туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы, наблюдения за птицами, озерно-болотные комплексы, старовозрастные широколиственные леса.

Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи и близость мегаполиса Москвы, наличие квалифицированных кадров ( все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Благоприятны для рекреационной деятельности территории, расположенные в междуречье Жиздры и Серены, а также  равнинные ландшафты правобережья реки Жиздры. Здесь возможна организация всех видов массового и индивидуального отдыха и туризма, длительного и кратковременного.  Особое рекреационное значение имеют территории памятников природы регионального значения с высокобонитетными сосновыми и еловыми лесами, однако их использование для интенсивной рекреации ограничено природоохранными требованиями.

К ограниченно благоприятным территориям относятся ландшафты моренных равнин с березово-осиновыми и смешанными лесами, а также поймы небольших рек (таких как Грязна, Чернышенка), рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. В настоящее время на этих территориях возможно развитие любительского рыболовства и спортивной охоты, сбор ягод и грибов, организация специальных туристских маршрутов.

К неблагоприятным для рекреации территориям относятся плохо дренируемые участки ландшафтов различного происхождения с заболачивающимися и заболоченными лесами на переувлажненных почвах, а также верховые и низинные болота. Эти территории возможно использовать только для сбора грибов и ягод.

Наличием бальнеологических ресурсов: лечебно-столовых вод, лечебных грязей и микроклимат сосновых лесов позволяют отнести эту территорию к лечебно-оздоровительным местностям. Лечебные грязи типа Варзиятчинских (Удмуртия) применяются при лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, органов дыхания, ЛОР-органов, кожи и др.

#### I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.

В проекте был выполнен анализ рекреационно-туристического потенциала Калужской области. Козельский район занимает одно из ведущих мест по уровню рекреационно-туристского потенциала. Его высокий уровень позволяет сформировать туристические маршруты общероссийского и международного, регионального и местного значения при формировании рекреационно-туристической системы Калужской области.

Положение Козельского района на стыке нескольких природно-территориальных комплексов давало ему свои жизненные приоритеты. Мещовское ополье и Верхне-Окская лесостепь – это богатые земли; широколиственные леса – источник лесных богатств (зверь, дичь, ягоды, грибы, дикий мед и сам лес); долины рек и в первую очередь р. Жиздры с разнотравными лугами, с боровой и болотной дичью и сами реки, богатые рыбой – все эти природные богатства способствовали раннему заселению и освоению этих мест человеком.

В период мезолита и неолита здесь обитали племена каменного века, о чем говорят археологические находки кремневых орудий и керамики тех времен.

В пределах района известно более 50-и археологических объектов: городища, селища, стоянки, курганные группы и отдельные одиночные курганы. Наиболее ранние поселения относятся к раннему железному веку,  вторая половина I тыс.л. до н.э., их сменяют племена мощинской культуры III-V вв. В VIII-X вв. в этих местах появляются ранние славяне – роменская культура, а затем эта территория входит в состав Древнерусского государства XI-XII вв. В период феодальной раздробленности Козельск и округа сначала в составе Черниговского, а затем и Верховских княжеств.

Сам г. Козельск впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1146 г. Город прославился своей семинедельной обороной от войск Батыя в 1238 г. Археологические раскопки последних лет позволили дату первого поселения города отнести ко временам мощинской культуры III-V вв., а затем и ранних славян VIII-X вв., на что указывает  клад арабских дирхем 895-953 гг., найденный в окрестностях города.

В XIV-XV вв. город Козельск и округа находятся на высоком социально-экономическом уровне. По всей видимости, монголо-татарское нашествие мало повлияло на хозяйственное и экономическое развитие Мещовского ополья, на что указывает количество сельских поселений XIV-XVI вв. (около 100) в данном регионе. В XVI в. Город Козельск был важным и крупным оборонительным центром на юго-западе Московского княжества площадь собственно города (укрепленная часть) составляла 18,5 га. Показателем обширности и экономической состоятельности города говорит тот факт, что в XVI в. город имел 40 приходских церквей, больше чем в г. Калуга. В 1719 г  г. Козельск становится уездным городом Калужской провинции. В XVIII-XIX вв. в Мещовском уезде как и во всей Калужской губернии строятся фабрики и заводы, возникают дворянские усадьбы. Крупным историко-культурным центром становится Козельская Введенская Оптина пустынь, основанная еще во времена Ивана III. Монастырь был знаменит своей исторической библиотекой с рукописным фондом и старческим скитом. Здесь в XIX в. многие писатели и поэты искали для себя душевное успокоение и познания житейской философии, а иные – прототипы для своих литературных героев. Монастырь был и остается одним из главных духовных центров России. Шамординский монастырь (Казанская Амвросиевская пустынь) – общежительный женский монастырь, первоначальная духовная община его была учреждена в 1884 г. Монастырь создан на месте усадьбы Ключаревых по завещанию хозяйки усадьбы, скончавшейся в 1881 г. (в иночестве Амвросия). Духовником общины был оптинский старец Амвросий.

Монастырь поставлен на «красном» месте, все основные постройки возведены вдоль края коренного берега долины р. Серены. От монастыря открывается великолепный вид на окружающие ландшафты.

Все постройки монастыря выполнены в кирпиче, который изготовлялся в окрестностях д.д. Шамордино-Каменка. Внешний декор построек исполнен в псевдорусском стиле. Основным ктитором (вкладчиком) был московский купец-миллионер владелец чайных магазинов С. В. Перлов. Постройки для С. В. Перлова возводились по проектам архитектора В.Шервуда, возможно, что проект на Казанский собор был составлен именно им. При монастыре существовали 12 мастерских: золотошвейная, иконописная, художественная, фотографическая, переплетная, типография и др. В «пустыни» действовали приют для сирот, убогих и калек, больница, странноприимный дом. Монастырь имел свои пахотные земли, сад и даже виноградники.

На настоящий момент в Козельском районе известно более 90 памятников и объектов историко-культурного назначения. Ниже дается список наиболее интересных.

Список наиболее важных историко-культурных объектов Козельского района

| № п/п | Местонахождение объекта | Наименование и датировка объекта | Категория и документ о принятии на гос.охрану | Историко-художественная значимость памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Козельск, исторический центр | Исторический культурный слой, III-Vвв. VIII-XI вв., XII-XVI вв. | - | Культурный слой содержит материальные остатки характеризующие социально-экономическую и культурную историю города. В городе сохранилась фоновая рядовая застройка в два этажа, выполненная в кирпиче, с внешним декором и пространственным построением в классическом стиле. |
| 2 | Парк, Соборная площадь, ул. Б. Советская, 5,6,10,12,14,16,18,20 | Административные и жилые постройки XVIII-XIX-н.XX вв. | - |  |
| 3 | -//- , территория древнего детинца на берегу р. Жиздры | Церковь Вознесения Господня, 1620 г. – 2-я-пол. XVIII в. | Республиканская, Р №624 | Самая древняя постройка города, выполненная в кирпиче и в стиле н. XVII в. . Эта церковь имеет историческое значение, т.к. построена в смутное время, когда новое строительство практически не велось. |
| 4 | -//-, ул. Нагорная | Церковь Никольская, 1740 г.. В 1895 г. полностью перестраивается трапезная церкви | Республиканская, Р №1327 | Церковь выполнена в стиле переходного барокко от «Петровского» к «Анненскому» весь декор исполнен из белого камня. Объемно-пространственное построение храма исходит от построек в стиле «Нарышкинского барокко» к XVII в.. У этой церкви есть прототип Церковь Иоанна Воина «на Якиманке» в г. Москва, построенная в 1712г.. |
| 5 | -//-, Соборная площадь, ул.Б. Советская | Собор Успенский, 1777 г., перестроен в 1824 г. (частично разрушен). В настоящее время восстанавливается | - | Собор поставлен в центре города на самом высоком месте. Первоначально храм был исполнен в стиле барокко сер. XVIII в., а затем перестроен. В силуэте города Собор был самой значимой вертикальной доминантой. |
| 6 | -//-, Казачья слобода | Церковь Благовещенская, 1810 г.. | Местная М №523 | Церковь сохранила свои объемы, классический декор и интерьеры. Храм играет важную градостроительную роль в облике города и особенно среди одноэтажной застройки. |
| 7 | г. Козельск, ул. Б. Советская, 53 | Дом Брюзгиных, к. XVIII в. – н. XIX в. | Местная М № 3630 | Двухэтажный жилой дом, выполненный в классическом стиле. |
| 8 | г. Козельск, ул. Б. Советская, 51 | Дом Гайдукова, к. XVIII в.- н. XIX в. | Местная М № 3630 | -//- |
| 9 | г. Козельск, ул. Б. Советская, 65 | Дом. Цыплакова, 1-ая пол. XIX в. | -//- | Двухэтажный купеческий дом, нижний этаж кирпичный, верхний деревянный с четырех колонным портиком. Сохраняются два флигеля. |
| 10 | г. Козельск, ул. Б. Советская, 68 | Дом Зотова, 1-ая пол. XIX в. | Местная М №523 |  |
| 11 | г. Козельск, ул. Сенина, 48 | Дом Вялкинского-Сахаровых, вт. четв. XIX в. | Республиканская, Р №624 | Дом одноэтажный с мезонином деревянный построен в позднеклассическом стиле. В 1855-64 гг. останавливался и жил писатель И.С. Тургенев. |
| 12 | г. Козельск, ул. Сенина, 59 | Дом жилой |  | Дом, в котором в 1850-51 гг. жил и работал над романом «Князь Серебрянный» писатель А.К. Толстой. |
| 13 | Пос. Оптино | Козельская Введенская Оптина Пустынь-мужской монастырь, XV в.-XX в. | Республиканская, Р №624 | В ансамбль монастыря входят (основные постройки): Соборный храм Введения Пресвятой Богородицы, 1750 г.; Церкви – Казанская, 1811 г., Марьи-Египетской, 1858 г., Владимирская – больничная, н. XIX в., колокольня возведена в 1801-1804 гг. Ограда монастыря построена в 1832-37 гг.. Монастырская трапезная палата значительных размеров, она полностью сохранила первоначальные росписи стен, выполненные художниками, росписавшими интерьеры храма Христа Спасителя в г. Москве. Все остальные постройки монастыря были возведены в XIX в.- н. XX в. |
| 14 | Пос. Оптино | Монастырский скит | Республиканская, Р №624 | Скит расположен к востоку от собственно монастыря и отделен от него сосново-дубовой рощей. В скиту расположена деревянная церковь Иоанна Предтечи, 1822 г.. По периметру стен скита вокруг церкви расположились кельи старцев и гостиницы, в которых в разное время останавливались : Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь и др. |
| 15 | д. Шамордино | Казанская Амвросиевская пустынь - общежительный женский монастырь, 1884 г.-н. XX в. | Местная М №523 | В состав монастыря входит Собор во имя Казанской божьей матери и еще две церкви, трапезная палата, дом настоятеля, кельи, производственные здания. В монастыре было двенадцать мастерских, свои пахотные поля, фруктовые сады и даже виноградники. Шамординский монастырь стал последний в Российской империи. Основателем монастыря-Оптинский старец Амвросий, а основным вкладчиком-Московский чайный купец С.В. Перлов. Считается , что архитектором Казанского Собора был московский архитектор В. Щервуд. В монастыре в гостях у своей сестры часто бывал Л.Н.Толстой. Все постройки монастыря выполнены в псевдорусском стиле. |
| 16 | c. Нижние Прыски | Остатки родового имения Кашкиных-Ртищевых. Церковь Преображения, 1782 г. .Рядом с апсидой могилы владельцев усадьбы | Республиканская, Р №495 Р №1327 | Сохранилась частично старая планировка села и церковь, построена в раннеклассическом стиле с интерьерами. Храм служит. Высококультурная семья Кашкиных в н. XIX в. дала несколько замечательных людей: декабриста С.Н. Кашкина- родственника и друга декабриста Е.П. Оболенского; петрашевца Н.С. Кашкина-товарища Ф.М. Достоевского; музыковеда и близкого друга П.И. Чайковского - Н.Д. Кашкина. В этой усадьбе бывали Ф.М. Достоевский, Н.В.Гоголь, А.К. Толстой, А.Н.Апухтин, В.И. Красов, братья Киреевские, Рубинштейны и др. . |
| 17 | с.Волконское | Остатки сельской усадьбы Хлоповых, XVIII-XIX вв., парк и церковь Владимирская, 1771 г. |  | В III в-VI вв здесь обитают племена Мощинской культуры в VIII-X вв.их сменяют ранние славяне. Сохранились элементы первоначальной планировки села и усадьбы, церковь выстроены в стиле барокко сер. XVIII в.. Усадьбой в разное время , начиная с XVI в. Владели : Волконские, Н.И. Бестужев-Рюмин, Еропкины, Хлопов, И.Г. Воейков и др.. |
| 18 | с. Озерское (д. Подборки) | Усадьба Зыковых-Астафьевых XVIII в. |  | В XV в. с. Озерское упоминается как город во владениях князей Воротынских . Сохранилось городище III-V вв., XI-XVI вв.. В планировке села просматривается ее первоначальная структура с остатками парка и старым перестроенным барским домом |
| 19 | с. Березичи | Усадьба Протасовых-Оболенских, XIX-н.XX вв. | По наследству | С. Березичи в н.XVIII в. принадлежат Я.А. Брюсу затем переходит к Чичеринам от них к В.Л. Пушкину, дяде А.С.Пушкина, В.Л. Пушкин его продает Калужскому губернатору Д.А. Оболенскому. В с. Березичи в 1812 г. формировалось Калужское конное ополчение. К настоящему времени усадьба не сохранилась. До наших дней дошла вторая усадьба на противоположном берегу р. Жиздры в урочище «Заречье». Хорошо сохранился лесопарк и частично постройки, возведенные в н. XX в. в стиле провинциального модерна с элементами западного неонорманского направления. Постройки были крыты черепицей с зеленой поливой, произведенной в самой усадьбе. В усадьбе бывал Л.Н. Толстой , пианист Н. Рубинштейн. В с. Березичи сохранилась церковь Николая Чудотворца, 1845 г. . |
| 20 | с. Попелево | Усадьба Бестужевых-Рюминых, XVIII в.. |  | Усадьба возникла в н. XVIII в.. После Бестужевых ее владели : Бибиковы, Барклай де Толли, Карпов, А.А. Вяземский и др.. В настоящее время сохранились некоторые постройки усадьбы, фрагменты регулярного парка, пруды, мост, через р. Клютому. Барский деревянный дом обложен кирпичем. |
| 21 | с. Губино | Церковь Иоанна Предтечи, 1706 г. |  | Древнее село сохранило свою историческую планировку и приходскую церковь, выстроенную в стиле Петровского барокко, в XIX в. в ней были перестроены завершение колокольни и трапезная |
| 22 | с. Ильинское | Древнее село, Церковь Ильи пророка, 1858 г. |  | Село расположено на древнем селище. Церковь выстроена в несколько архаичных формах, характерных для культовой архитектуре XVII в. а декор выполнен в позднее-классическом стиле. Храм поставлен на высоком выступе коренного берега над источником с питьевой водой с дебитом в 100 л/с. Церковь, стоящая над долиной р. Серены, над ее коренными меандрами совместно с окружающими ландшафтами формируют прекрасную пространственно-визуальную среду тем самым являясь рекреационным ресурсом |
| 23 | с. Фроловское | Древнее село, Церковь Введения, 1802 г.. |  | Село сохранило свою планировку и часть застройки к. XIX в.- н. XX в.. Церковь является хорошим образцом культовой архитектуры, выполненный в стиле зрелого классицизма. |
| 24 | с. Плюсково – с. Коробки | Древнее поселения, городище, селища, III-Vвв., XI-XIII вв., XIV-XVI вв. |  | С. Коробки сохранило свою историческую структуру. В XV в. это центр волости. На р. Серена сохранилась плотина и здание межколхозной ГЭС, построена по плану ГОЭРЛО в 1924 г.. |
| 25 | с. Бурнашево | Древнее поселение, III-V вв., XI-XIII вв., XIV-XVII вв.. Остатки усадьбы Кавелиных XVIII в.. |  | Село сохранило общую с дворянской усадьбой планировку, отдельные постройки самого села и усадьбы. Около села находится городище, а само село стоит на древнем культурном селище. В окрестностях с. Бурнашево выходы коренных пород нижнего карбона. |
| 26 | д. Маслово-Серено Завод-Городец | Городище, селище, времени раннего железного века в т. пол. 1 тыс. л. до н.э. |  | В Серено-Заводе сохранилась плотина железоделательного завода, часть построек того времени. Около д. Маслово видны остатки пустой породы, вынутой при прохождении шахты и двух штолен в 1841 г. при опытной отработке бурых углей под руководством горного инженера Оливьери. Около д. Маслово обнажения упинских известняков и залежи бобовых железных руд. |
| 27 | С. Клыково | Селище IV-VI вв, XII-XVII вв. Церковь Спаса Преображения, 1829 г. |  | Древнее поселение, в XVIII в. принадлежит А.П. Князеву, а затем переходит во владение Полторацким. Клыково славилось своими яблочными садами. Саженцы и семена из этих мест ценились даже в Западной Европе. Питомник воглавлял В.П. Златоустовский. |
| 28 | С. Куровское | Древнее поселение, Церковь Петра и Павла 1750 г. |  | Древнее село, в XVIII – XIX вв село принадлежало семейству Рихтеров. Отсюда родом А.А. Рихтер (1871-1947 гг) ботаник, физиолог растений, академик АН СССР. |
| 29 | С. Клюксы | Старинное поселение, Остатки усадьбы Ергольских, XVIII – XIX вв. |  | Усадебный дом нач. XIX в., деревянный на каменном цокольном этаже выстроен в строгих классических формах. В соседнем селе Хосцы Ергольскими в 1759 г строится церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. |

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Козельского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Козельский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, особенно в г. Козельске, запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод. Качество питьевой воды полностью зависит от реконструкции существующих сетей водопроводов, во многих случаях полной замены оборудования и соблюдения экологических норм по очистке воды.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд. Запасов кирпичного сырья у г. Козельска хватит для организации производства обычного глиняного кирпича мощностью в 10 млн. шт. в год, только необходима реконструкция существующего завода. Идентичная ситуация  и со стекольными песками, которые являются сырьем для Березичского стеклозавода.

Светло-серые и серые лесные почвы Мещовского ополья и юго-восточной части района с мощностью 0,3–0,5м позволяют организовать интенсивную сельскохозяйственную деятельность. Уместно напомнить, что в XIX в. Калужская губерния благодаря высокой урожайности земель Мещовского ополья была отнесена к черноземной зоне. Окресности г. Козельска всегда славились своими яблоками. Здесь располагались питомники, из которых посадочный материал и семена расходились по всей центральной России и имели спрос в Европе. Козельские сорта яблок завоевали на российских и международных помологических выставках даже золотые медали. В настоящее время эта отрасль сельскохозяйственной деятельности требует внимания и возрождения.

Для территории Козельского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Козельского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройства и др.

### I. 3 Анализ современного использования территории МР «Козельский район»

#### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Козельский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Козельского района занимают земли сельскохозяйственного назначения 55 %, земли лесного фонда 19 %. Земли особо охраняемых территорий.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Козельский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Козельский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив «Киреевское», СХА колхоз «Нива», КСП колхоз «Дружба», СПК «Красный комбинат».

В таблице № 1 приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2006 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения составляют  84524 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 66027 га (78 %), леса и кустарники – (19 %), земли под застройки дорогами – 1428 га (3,6 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют – 975 га (2 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 30430 га (46 %), залежь 19661 га (30 %), многолетние насаждения – 1356 га (12 %), кормовые угодья – 14548 га (22 %).

Сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственного назначения по прямому назначению используются 60 % земель. Большая часть сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного в долевой собственности граждан (64 %),  5% земель сельхозназначения переданы крестьянско-фермерским хозяйствам, коллективным садоводствам, огородничествам и животноводческим хозяйствам. 11 % земель сельскохозяйственного назначения занимают земли фонда перераспределения.

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по Козельскому району», выполненной ПК «ГЕО» в 2005 году.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Козельский район» |
| 1 | СПК «Заря» | 1 | 4088 | 3389 | 2420 | 350 |  | 619 | 556 | 33 | 33 | 16 |  | 68 | 23 |  | 3 |
| 2 | СПК «Серена» | 1 | 3325 | 2565 | 1823 | 250 |  | 492 | 635 | 37 | 37 | 34 | 25 | 23 | 4 |  | 2 |
| 3 | СПК «Торбеево» (бывш.) | 1 | 1157 | 872 | 799 |  |  | 73 | 257 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |
| 4 | СПК «Жиздра» (бывш.) | 1 | 9306 | 7583 | 5212 |  |  | 2371 | 1148 | 82 | 82 | 40 | 117 | 54 | 89 |  | 193 |
| 5 | СПК «Русь» | 1 | 5030 | 3031 | 2048 | 350 |  | 633 | 1847 | 34 | 34 | 7 | 53 | 48 | 2 |  | 8 |
| 6 | К–з «Заветы Ильича» | 1 | 4430 | 3591 | 2737 | 300 |  | 554 | 655 | 25 | 25 | 14 |  | 87 | 37 |  | 21 |
| 7 | К-з «Победа» | 1 | 4976 | 4241 | 3042 |  |  | 1199 | 428 | 72 | 72 | 42 | 87 | 23 | 13 | 10 | 60 |
| 8 | СПК к-з им.Кирова | 1 | 4589 | 3996 | 2760 | 300 |  | 936 | 196 | 192 | 192 | 42 | 75 | 42 | 7 |  | 39 |
| 9 | СПК «Родина» (бывш.) | 1 | 4009 | 2354 | 1767 | 350 |  | 237 | 1560 | 4 | 4 | 9 | 39 | 30 | 8 |  | 5 |
| 10 | СПК «Плюсково» | 1 | 4679 | 3645 | 3211 | - |  | 434 | 872 | 14 | 14 | 35 | 59 | 38 | 3 | 11 | 2 |
| 11 | СПК «Киреевское» | 1 | 6905 | 4665 | 3383 | 511 |  | 771 | 2026 | 13 | 13 | 30 | 77 | 56 | 7 |  | 31 |
| 12 | СПК «Красный плодовод» | 1 | 2660 | 2144 | 1415 |  | 631 | 98 | 388 | 28 | 28 | 10 | 47 | 23 | 8 |  | 12 |
| 13 | СХА колхоз «Нива» | 1 | 6150 | 5468 | 4305 |  |  | 1163 | 390 | 90 | 90 | 38 |  | 141 | 17 |  | 6 |
| 14 | СПК «Красный комбинат» | 1 | 5825 | 4934 | 3069 |  | 661 | 1204 | 627 | 26 | 26 | 35 | 78 | 45 | 5 | 11 | 64 |
| 15 | КСП колхоз «Дружба» | 1 | 8744 | 5559 | 3465 | 400 |  | 1694 | 2696 | 128 | 128 | 60 |  | 142 | 105 |  | 54 |
| Итого | 75873 | 58037 | 41456 | 2811 | 1292 | 12478 | 14281 | 790 | 790 | 414 | 663 | 828 | 328 | 32 | 500 |
| 16 | СПК «Фроловское» (ликвидировано) | 1 | 1507 | 1108 | 82 | 594 |  | 432 | 303 | 7 | 7 | 9 | 36 | 22 | 13 |  | 9 |
| Всего по МР «Козельский район» | 16 | 77380 | 59145 | 41538 | 3405 | 1292 | 12910 | 14584 | 797 | 797 | 423 | 699 | 850 | 341 | 32 | 509 |
| Земли ПСХ |
| 1 | Сосенский приборостроительный завод | 1 | 2089 | 1412 | 1002 | 197 | - | 213 | 609 | 4 | 4 | 10 |  | 50 | 1 |  | 3 |
| 2 | «Оптина пустынь» | 1 | 944 | 912 | 696 | 106 |  | 110 | 21 | 5 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |
| 3 | «Шамордино» | 1 | 112 | 108 | 83 |  | 3 | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Березичская шк.интернат | 1 | 56 | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | с.Клыково | 1 | 419 | 418 | 152 | 219 |  | 47 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | с.Подборки | 1 | 531 | 531 |  | 502 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АНОО Детский дом «Ильинка» | 1 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПСХ | 7 | 4156 | 3425 | 1933 | 1029 | 3 | 460 | 632 | 9 | 9 | 11 |  | 54 | 1 |  | 22 |
| 1 | Объединение граждан по садоводству | 20 | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 24 | 561 | 556 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Огороднические хозяйства |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Животноводческие хозяйства | 3 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли фонда перераспределения | 7 | 996 | 594 | 505 | - | - | 89 | 306 | 7 | 7 | 9 | 36 | 22 | 13 |  | 9 |
| Всего по муниципальному району | 54 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятиям всех форм собственности | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### КСП колхоз «Дружба»

Хозяйственный центр ( с. Волконское. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 11020 га. Площадь земельных угодий, находящихся в долевой собственности, 5570 га, в бессрочном (постоянном) пользовании - 399 га, посторонние пользователи занимают 2350 га земель (21 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 2.

Структура сельскохозяйственных земель КСП колхоз «Дружба»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2779 | 2779 | - |
| Залежь | 1191 | 1191 | - |
| Сенокос | 952 | 952 | - |
| Пастбища | 649 | 649 | - |
| Итого с/х угодий: | 5571 | 5571 |  |
| Лес | 2613 | - | 2613 |
| Кустарники | 138 | - | 138 |
| Болото | 73 | - | 73 |
| Под водой | 49 | - | 49 |
| Под дорогами | 83 | - | 83 |
| Застроенная территория | 45 | - | 45 |
| Прочие | 97 | - | 97 |
| Итого по хозяйству: | 8669 | 5571 | 3098 |
| Посторонние землепользователи | 2351 | - | - |
| Всего: | 11020 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5571 га (64%) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 2779 га (50 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 1047 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 878 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая). На территории колхоза находятся 3 крестьянско-фермерских хозяйства площади 58 га, значительные территории заняты государственным водным фондом р.Жиздра - 96 га и автодорогой областного значения «Козельск - Ульяново - п. Дудоровский»

Земли ГЗЗ занимают 970 га, земли сельского поселения, «Село Волконское» - 1181 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствующем субъекте составляет 10270 га, что ниже на 20 % средней оценки по району. Оценка не сельскохозяйственных угодий также ниже среднерайонной оценки на 11 %.

#### СПК «Завет Ильича»

Хозяйственный центр – с. Попелево. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет – 3973 га (табл. 3). Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 3306 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 667 га. В границах хозяйствующего субъекта находятся земли посторонних пользователей. Земли сельского поселения «Село Попелево» расположены на общей площади 609 га, земли занятые автомобильными дорогами «Попелево- Потрасово», «Козельск-Кудринская» составляют около 7 га.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что пашня по сравнению с данными учета на 2005 год уменьшилась на  1254 га (46 %), 558 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведена в залежь залесенную, 696 га пашни не обрабатывается (залежь чистая).

Таблица 3.

Структура сельскохозяйственных земель СПК «Завет Ильича»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1420 | 1420 | - |
| Многолетние насаждения | 139 | 139 | - |
| Залежь | 1283 | 1283 | - |
| Сенокос | 109 | 109 | - |
| Пастбища | 341 | 341 | - |
| Итого с/х угодий: | 3292 | 3292 |  |
| Лес | 547 | 14 | 533 |
| Кустарники | 14 | - | 14 |
| Болото | 11 | - | 11 |
| Под водой | 11 | - | 11 |
| Под дорогами | 41 | - | 41 |
| Застроенная территория | 37 | - | 37 |
| Нарушенные земли | 1 | - | 1 |
| Прочие | 19 | - | 19 |
| Итого по хозяйству: | 3973 | 14 | 667 |
| Посторонние землепользователи | 617 | - | - |
| Всего: | 4590 | 3306 | 667 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве составляет – 15980 га, что выше на 25 % средней оценки по району. Оценка сельхозугодий на 25 % и составляет 18018 га.

#### СПК «Красный Комбинат»

Хозяйственный центр – д. Лавровск. Общая площадь в границах сельскохозяйственного предприятия составляет 9879 га (табл. 4). Все земли по данным инвентаризации находятся в бессрочном (постоянном) пользовании. Земли фонда  перераспределения занимают 561 га. Значительная площадь сельхозпредприятия занята посторонними землепользователями – 1870 га, из них самым крупным является сельское поселение «Село Лавровск»– 701 га и подсобное хозяйство «Оптина пустынь» - 592 га, а также по территории хозяйства проходят автомобильные дороги областного значения а/д обход г. Козельска – 9.71 га, а/д «Козельск- Сухиничи» - Лавровск – 3.92 га, а/д «Козельск – Сухиничи» - Гришинск – 2.55 га, а/д «Козельск – Ульяново – п. Дудоровский» - 2.43 га, а/д «Козельск – Сухиничи», а/д «Козельск – Покровск» - 14.91 га; а/д Козельск – Попелево – 0.91, коллективные садоводческие товарищества – 146.72 и другие землепользователи.

Таблица 4.

Структура сельскохозяйственных земель СПК «Красный комбинат»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 3673 | 3673 |
| Многолетние насаждения | 497 | 497 |
| Залежь | 274 | 274 |
| Сенокос | 550 | 550 |
| Пастбища | 1185 | 1185 |
| Итого с/х угодий: | 6179 | 6179 |
| Лес, кустарник | 985 | 985 |
| Болото | 9 | 9 |
| Под водой | 52 | 52 |
| Застроенные территории и дороги | 192 | 192 |
| Нарушенные земли | 8 | 8 |
| Прочие | 14 | 14 |
| Итого по хозяйству: | 7439 | 7439 |
| Посторонние землепользователи | 2439 | - |
| Всего: | 9878 | 7439 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6179 (83 %).Площадь пашни уменьшилась на 448 га в связи с зарастанием мелколесьем и кустарником и перевода в залежь чистую, кроме того, сенокосы на площади 61 га и пастбища на площади 40 га находятся в стадии зарастания.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 15059 руб/га, что выше средней оценки по Козельскому району на 18 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 16335 руб/га что на 14 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### СПК колхоз им. Кирова

Хозяйственный центр – д. Каменка. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 4 778 га, в коллективно-долевой собственности находится 4108 га, в бессрочном постоянном пользовании – 479 га.

Структура землепользования представлена в таблице № 6. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 4285 га (89 %),пашня составляет 1354 га (28 %), кормовые угодья занимают – 802 га (17 %).

Таблица 6.

Структура земель СПК колхоз им. Кирова*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Аренда, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1354 | 1354 | - | - |
| Залежь | 2129 | 1973 | 157 | - |
| Сенокос | 231 | 213 | 18 | - |
| Пастбища | 571 | 568 | 3 | - |
| Итого с/х угодий: | 4286 | 4108 | 178 | - |
| Лес, кустарник | 324 | - | 13 | 311 |
| Болото | 12 | - | - | 12 |
| Под водой | 43 | - | - | 42 |
| Застроенная территория и дороги | 77 | - | 1 | 76 |
| Прочие | 38 | - | - | 38 |
| Итого по хозяйству: | 4778 | 4108 | 192 | 479 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории СПК в настоящее время находится 10 посторонних землепользователей. Среди них самый крупный – сельское поселение «Село Каменка» – 966 га, автодороги областного значения на общей площади – 41 га, значительную площадь занимают подсобные хозяйства «Оптина Пустынь» - 183 га и «Шамордино» - 91 га.

Уточненный анализ фактического использования показал, что площадь пашни уменьшилась на 2085 га, вследствие того, что в течение ряда лет пашня не обрабатывается и переведена в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 15598 руб/га, что выше средней оценки по Козельскому району на 22 %. Оценка сельскохозяйственных угодий также выше – 16863 руб/га или выше средне зональной оценки на 12 %.

#### СХА колхоз «Нива»

Хозяйственный центр – д. Подборки. Общая площадь сельхозпредприятия составляет 7270 га. Из них 5555 га находится в долевой собственности граждан, 677 га в бессрочном (постоянном) пользовании. В настоящее время на землях предприятия находится 14 посторонних землепользователей. Из них самый крупный  по площади арендуемых участков – сельское поселение «Деревня Подборки» – 650 га, также на территории находится гослесфонд – 300 га и другие землепользователи.

Таблица 7.

Структура сельскохозяйственных земель СХА колхоз «Нива»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 3254 | 3254 | - |
| Залежь | 996 | 996 | - |
| Сенокос | 250 | 250 | - |
| Пастбища | 1055 | 1055 | - |
| Итого с/х угодий: | 5555 | 5555 | - |
| Лес, кустарник | 487 | - | 487 |
| Болото | 4 | - | 4 |
| Под водой | 33 | - | 33 |
| Застроенные территории, дороги | 70 | - | 70 |
| Прочие | 21 | - | 21 |
| Итого по хозяйству: | 6236 | 5555 | 677 |
| Посторонние землепользователи | 1038 | - | - |
| Всего: | 7270 | 5555 | 677 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре  земель сельскохозяйственные угодья занимают 5555 га (89 %), пашня 3254 га (59 %). Площадь пашни уменьшилась на 993 га, это связано с зарастанием данного вида угодий мелколесьем и кустарником и перевода в залежь залесенную ( 113 га, в залежь чистую переведена пашня на площади 880 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 14742 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 12 %, оценка сельскохозяйственных угодий также выше среднерайонной оценки на 11 % и составляет 15576 руб/га.

#### Колхоз «Победа»

Хозяйственный центр – село Нижние Прыски. Общая площадь в границах колхоза 6799 га. Из них 4285 га находится в коллективно-долевой собственности, в фонде перераспределения ( 161 га, в бессрочном (постоянном) пользовании ( 716 га. Структуру землепользования колхоза «Победа» составляют сельскохозяйственные угодья ( 4438 га (86 %) от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе: пашня ( 2250 га (43 %), кормовые угодья ( 1609 га (31 %).

На закрепленной за хозяйством территории находятся 20 посторонних землепользователей. Среди них самые крупные ( сельское поселение «Село Нижние Прыски» (768 га), крестьянско-фермерские хозяйства (142 га), также на территории хозяйства расположены коллективно-садоводческие хозяйства, автомобильные дороги областного значения, ГЗВ и другие землепользователи.

Структура земель колхоза «Победа» представлена в таблице 9.

Таблица 9.

Структура земель колхоза «Победа»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2249 | 2101 | 148 | - |
| Многолетние насаждения | 3 | 3 | - | - |
| Залежь | 590 | 590 | - | - |
| Сенокос | 790 | 790 | - | - |
| Пастбища | 806 | 799 | 7 | - |
| Итого с/х угодий: | 4438 | 4283 | 155 | - |
| Лес, кустарник | 548 | - | 6 | 542 |
| Болото | 17 | - | - | 17 |
| Под водой | 46 | - | - | 46 |
| Под дорогами | 48 | - | - | 48 |
| Застроенная территория | 47 | 1 | - | 46 |
| Прочие | 18 | 1 | - | 17 |
| Итого по хозяйству: | 5162 | 4285 | 161 | 716 |
| Посторонние землепользователи | 1637 | - | - | - |
| Всего: | 6799 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено, что площадь пашни уменьшилась на 575 га в результате не использования ее по целевому назначению. Из них 34 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведены в залежь залесенную, 541 га пашни переведены в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 15249 руб/га, что составляет 120 % от среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий составляет 16599 руб/га, или 116 % от среднезональной оценки.

#### СПК «Русь»

Хозяйственный центр – село Чернышено. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 6947 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности ( 3216 га (46 %) и в бессрочном (постоянном) пользовании ( 2178 га (31 %). Посторонние землепользователи занимают 733 га земель (11 %).

Результаты инвентаризации показали, что сельскохозяйственные угодья практически не используются по целевому назначению, так площадь пашни уменьшилась на 2522 га, из них на площади 1408 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 1114 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 10.

Таблица 10.

Структура земель сельскохозяйственного назначения по результатам инвентаризации СПК «Русь»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 616 | 616 | - | - |
| Залежь | 2024 | 1945 | - | 79 |
| Сенокос | 172 | 172 | - | - |
| Пастбища | 483 | 483 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 3295 | 3216 | - | 79 |
| Лес, кустарник | 2068 | - | 2068 | - |
| Болото | 1 | - | 1 | - |
| Под водой | 10 | - | 10 | - |
| Под дорогами | 43 | - | 43 | - |
| Застроенная территория | 45 | - | 45 | - |
| Прочие | 11 | - | 11 | - |
| Итого по хозяйству: | 5473 | 3216 | 2178 | 79 |
| Посторонние землепользователи | 1474 | - | - | - |
| Всего: | 6947 | - | - | - |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель СПК «Русь», ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории сельскохозяйственного предприятии находятся 5 посторонних землепользователей, в том числе сеьское поселение «Село Чернышено» занимает 670 га, крестьянско-фермерское хозяйство ( 47 га, земли занятые автомобильными дорогами областного значения ( 14 га и другие более мелкие по площади землепользователи.

Анализ использования сельскохозяйственных угодий показывает, что 1114 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, еще 1408 га находится в стадии зарастания, также зарастают кустарником и мелколесьем кормовые угодья на площади 234 га.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной оценки. Так кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 7274 руб/га или 57 % от средней по району, а сельскохозяйственных угодий ( 9240 руб/га или 64 % от среднезональной оценки.

#### СПК «Жиздра» (бывш.)

Хозяйственный центр ( д. Дешовки. Это сельскохозяйственное предприятие является одним из самых крупных предприятий в Козельском районе, его площадь составляет 10873 га. Результаты инвентаризации показали, что площадь пашни уменьшилась на 2310 га, в связи с зарастанием и переводом в залежь залесенную 1506 га и в залежь чистую 804 га.

Структура сельскохозяйственных земель представлена в таблице 11.

Таблица 11.

Структура сельскохозяйственных земель СПК «Жиздра»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 3071 | 3071 | - |
| Многолетние насаждения | 2 | 2 | - |
| Залежь | 2313 | 2313 | - |
| Сенокос | 1522 | 1522 | - |
| Пастбища | 998 | 998 | - |
| Итого с/х угодий: | 7906 | 7906 | - |
| Лес, кустарник | 1301 | - | 1301 |
| Болото | 6 | - | 6 |
| Под водой | 43 | - | 43 |
| Под дорогами | 62 | - | 62 |
| Застроенная территория | 79 | - | 79 |
| Прочие | 43 | - | 43 |
| Итого по хозяйству: | 9440 | 7906 | 1534 |
| Посторонние землепользователи | 1434 | - | - |
| Всего: | 10874 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Большая часть земель сельскохозяйственного предприятия находится в коллективно-долевой собственности (7906 га), в бессрочном (постоянном) пользовании находится 1534 га. В структуре земель пашня занимает 3071 га (33 %), залежь ( 2313 га (25 %), кормовые угодья ( 2520 га (27 %).

В настоящее время на землях предприятия находится 7 посторонних пользователей, из них самые крупные – сельское поселение «Деревня Дешовки» (1273 га), государственный водный фонд (120 га), 34 га земель заняты автомобильными дорогами.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 14964 руб/га, что составляет 117 % от средней оценки по району, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 16764 руб/га, или 116 % от среднезональной оценки.

#### СПК «Заря»

Хозяйственный центр ( село Покровск. Общая площадь в границах СПК «Заря» составляет 5878 га, в том числе площадь коллективно-долевой собственности ( 3544 га, бессрочного пользования ( 728 га.

Структура земель, закрепленных за СПК, представлена в таблице 12. Из нее следует, что наиболее ценные сельскохозяйственные земли составляют 3544 га или 83 % всех земель хозяйства. В свою очередь, площадь пашни составляет 2459 га (69 %), залежь ( 506 га (14 %), сенокосы ( 54 га (2 %), пастбища ( 525 га (15 %). Анализ использования угодий показывает, что 219 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, а еще 381 га находится в стадии зарастания, кормовые угодья на площади 277 га также зарастают кустарником.

Таблица 12.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СПК «Заря»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2459 | 2459 | - |
| Залежь | 506 | 506 | - |
| Сенокос | 54 | 54 | - |
| Пастбища | 525 | 525 | - |
| Итого с/х угодий: | 3544 | 3544 | - |
| Лес, кустарник | 605 | - | 605 |
| Болото | 40 | - | 40 |
| Под водой | 5 | - | 5 |
| Под дорогами | 42 | - | 42 |
| Застроенная территория | 36 | - | 36 |
| Итого по хозяйству: | 4272 | 3544 | 728 |
| Посторонние землепользователи | 1606 | - | - |
| Всего: | 5878 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории землепользования находится 5 посторонних землепользователей, в том числе самые крупные – сельское поселение «Село Покровск» (681 га) и земли государственного земельного запаса (879 га).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 12915 руб/га, что составляет 101 % от среднерайонной оценки. Оценка сельскохозяйственных угодий ниже среднезональной и составляет 14190 руб/га или 99 %.

#### СПК «Киреевское»

Хозяйственный центр – д. Киреевское-первое. Сельскохозяйственное предприятие расположено на обще площади 9808 га. Значительная часть земель (4874 га) находится в коллективно-долевой собственности. В бессрочном пользовании находится 2174 га; также в границах хозяйства есть земли фонда перераспределения (211 га), посторонние землепользователи занимают 2549 га земель. Всего на территории хозяйства находится 12 посторонних землепользователей. Из них самые крупные землепользователи сельское поселение «Деревня Киреевское – первое»(1312 га), земли государственного запаса (692 га); также по территории СПК проходят автомобильные дороги областного значение на общей площади 42 га; 325 га занимают крестьянско-фермерские хозяйства.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 70 % от общей площади хозяйства, пашня занимает 1132 га (22 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 3082 га (60 %), кормовые угодья ( 868 га (17 %). Структура земель сельскохозяйственного назначения представлена в таблице 13.

Таблица 13.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СПК «Киреевское»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 1132 | 1132 | 1 | - |
| Залежь | 2082 | 2873 | - | 209 |
| Сенокос | 337 | 335 | - | 2 |
| Пастбища | 531 | 531 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 5083 | 4871 | 1 | 211 |
| Лес, кустарник | 2016 | - | 2016 | - |
| Болото | 4 | - | 4 | - |
| Под водой | 28 | - | 28 | - |
| Под дорогами | 60 | - | 60 | - |
| Застроенная территория | 61 | - | 61 | - |
| Прочие | 7 | 2 | 5 | - |
| Итого по хозяйству: | 7259 | 4873 | 2175 | 211 |
| Посторонние землепользователи | 2549 | - | - | - |
| Всего: | 9808 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной. Так кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 9412 руб/га или 74 % от средне по Козельскому району. Оценка сельскохозяйственных угодий также ниже ( 11286 руб/га или 78 % среднерайонной оценки.

#### СПК «Красный плодовод»

Хозяйственный центр ( село Попелево. По уточненным данным инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения общая площадь хозяйства составляет 3285 га. Земли коллективно-долевой собственности составляют 2293 га, в бессрочном пользовании находятся 585 га земель. Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную. 319 га пашни не обрабатывается на протяжении нескольких лет и переведены в залежь чистую.

Таблица 14.

Структура земель СПК «Красный плодовод»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1078 | 1078 | - |
| Многолетние насаждения | 490 | 490 | - |
| Залежь | 339 | 339 | - |
| Сенокос | 125 | 125 | - |
| Пастбища | 251 | 251 | - |
| Итого с/х угодий: | 2283 | 2283 | - |
| Лес, кустарник | 509 | 9 | 500 |
| Болото | 1 | - | 1 |
| Под водой | 2 | - | 2 |
| Под дорогами | 28 | - | 28 |
| Застроенная территория | 21 | - | 21 |
| Прочие земли | 33 | - | 33 |
| Итого по хозяйству: | 2877 | 2292 | 585 |
| Посторонние землепользователи | 408 | - | - |
| Всего: | 3285 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В настоящее время на землях предприятия находятся 2 посторонних землепользователя: сельское поселение «СелоПопелево» (392 га), автомобильные дороги: «Козельск ( Кудринская» (14 га), «Козельск ( Кудринская ( Бурнашево» (9 га) и «Попелево ( Потрасово» (2 га).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 17809 руб/га, что выше среднерайонной на 40 %; оценка сельскохозяйственных угодий ( 20031 руб/га, что выше среднезональной оценки на 14 %.

#### СПК «Плюсково»

Хозяйственный центр ( д. Плюсково. Общая площадь хозяйства составляет 6575 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности – 2767 га, в бессрочном пользовании -  1089 га, земли фонда перераспределения занимают 758 га. Так же в границах хозяйства находятся 11 посторонних землепользователей. Из них самые крупные землепользователи – сельское поселение «Деревня Плюсково» – 842 га, государственный земельный запас – 277 га и ряд других более мелких землепользователей.

Структура земель СПК «Плюсково» представлена в таблице 15. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 4256 га, что составляет 79 % от общей площади хозяйства, пашня – 3314 га или 62 %; залежь – 451 га (8 %), кормовые угодья – 490 га или 9 %.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась, 443 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 90 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная).

Таблица 15.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СПК «Плюсково»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 3314 | 2767 | - | 547 |
| Залежь | 451 | 340 | - | 111 |
| Сенокос | 215 | 195 | - | 20 |
| Пастбища | 276 | 225 | - | 51 |
| Итого с/х угодий: | 4256 | 3527 | - | 729 |
| Лес, кустарник | 958 | - | 931 | 27 |
| Болото | 2 | - | 2 | - |
| Под водой | 37 | - | 37 | - |
| Под дорогами | 42 | - | 42 | - |
| Застроенная территория | 60 | - | 58 | 2 |
| Нарушенные земли | 14 | - | 14 | - |
| Прочие | 4 | - | 4 | - |
| Итого по хозяйству: | 5373 | 3527 | 1088 | 758 |
| Посторонние землепользователи | 1202 | - | - | - |
| Всего: | 5575 | - | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 14409 руб/га или 113 % от средней по району, оценка сельхозугодий также выше – 16203 руб/га или 113 % от средней зональной оценки.

#### СПК «Родина» (бывш.)

Хозяйственный центр – деревня Сенино-первое. Общая площадь земель в границах СПК «Родина» 6993 га. Из них в коллективно-долевой собственности находятся 2399 га земель, в бессрочном пользовании 1645 га.

Структуру землепользования СПК «Родина» составляют сельскохозяйственные угодья – 2399 га или 59 % от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе пашня – 477 га, залежи – 1656 га, кормовые угодья – 265 га.

Значительную площадь в границах хозяйства занимают посторонние землепользователи – 2053 га. Наиболее крупные землепользователи – подсобное хозяйство Сосенского приборного завода – 2012 га, под сельским поселением занято – 913 га, также в границах сельскохозяйственного предприятия находятся садоводческие товарищества, крестьянско-фермерские хозяйства и другие землепользователи.

Кадастровая оценка ниже средней по району. Так кадастровая стоимость 1 га земель составляет 7663 руб/га или 60 % от среднерайонной, а сельскохозяйственные угодья – 9834 руб/га или 77 % среднезональной оценки.

Таблица 16.

Структура земель СПК «Родина»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 477 | 477 | - |
| Залежь | 1656 | 1656 | - |
| Сенокос | 166 | 166 | - |
| Пастбища | 100 | 100 | - |
| Итого с/х угодий: | 2399 | 2399 | - |
| Лес, кустарник | 1552 | - | 1552 |
| Болото | 7 | - | 7 |
| Под водой | 18 | - | 18 |
| Под дорогами | 37 | - | 37 |
| Застроенная территория | 27 | - | 27 |
| Прочие земли | 1 | - | 1 |
| Итого по хозяйству: | 4043 | 2399 | 1644 |
| Посторонние землепользователи | 2950 | - | - |
| Всего: | 6993 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

#### СПК «Серена»

Хозяйственный центр ( село Бурнашево. Общая площадь в границах хозяйствах составляет 4570 га. В том числе площадь посторонних землепользователей – 974 га. Структура земель СПК «Серена» представлена в таблице № 17. Из нее следует, что  сельскохозяйственные угодья составляют 2618 га или 57 % от всех закрепленных за  хозяйством земель. Все сельскохозяйственные угодья находятся в коллективно-долевой собственности. В бессрочном пользовании – 729 га. Анализ использования угодий показывает, что 278 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, еще 188 га пашни находятся в стадии зарастания, 166 га кормовых угодий также зарастают кустарником и мелколесьем.

Таблица 17.

Структура земель СПК «Серена»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1760 | 1760 | - |
| Залежь | 341 | 341 | - |
| Сенокос | 28 | 28 | - |
| Пастбища | 489 | 489 | - |
| Итого с/х угодий: | 2618 | 2618 | - |
| Лес, кустарник | 635 | - | 635 |
| Болото | 2 | - | 2 |
| Под водой | 38 | - | 38 |
| Под дорогами | 32 | - | 32 |
| Застроенная территория | 21 | - | 21 |
| Прочие земли | 1 | - | 1 |
| Итого по хозяйству: | 3347 | 2618 | 729 |
| Посторонние землепользователи | 1223 | - | - |
| Всего: | 4570 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На закрепленной территории находятся 9 посторонних землепользователей. Среди них самые крупные: сельское поселение «Село Бурнашево» – 755 га, государственный земельный запас – 248 га и ряд других землепользователей.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения выше среднерайонной на 15 % и составляет 14664 руб/га, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 16665 руб/га, что превышает среднезональную оценку на 16 %.

#### СПК «Торбеево» (бывш.)

Хозяйственный центр – д. Торбеево. Общая площадь землепользования составляет 1521 га. Это самое маленькое сельскохозяйственное предприятие в районе. Земельные угодья находятся в коллективно-долевой собственности (933 га) и в бессрочном пользовании (288 га). На территории хозяйства находятся 3 посторонних землепользователя. Бурнашевская сельская администрация находится на площади 164 га, государственный земельный запас ( 81 га и государственный лесной фонд ( 54 га.

Сельскохозяйственные угодья в основном используются по целевому назначению и занимают 76 % от закрепленных за хозяйством земель.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 13 % и составляет 14434 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 16665 руб/га, что выше на 12 % среднезональных показателей.

Таблица 18.

Структура земель СПК «Торбеево»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 829 | 829 | - |
| Залежь | 17 | 17 | - |
| Сенокос | 8 | 8 | - |
| Пастбища | 79 | 79 | - |
| Итого с/х угодий: | 933 | 933 | - |
| Лес, кустарник | 270 | - | 270 |
| Болото | 2 | - | 2 |
| Под водой | 1 | - | 1 |
| Под дорогами | 13 | - | 13 |
| Застроенная территория | 2 | - | 2 |
| Итого по хозяйству: | 1221 | 933 | 288 |
| Посторонние землепользователи | 300 | - | - |
| Всего: | 1521 | - | - |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

#### СПК «Фроловское»

Данное сельскохозяйственное предприятие ликвидировано.

Общая площадь в границах составляет  1507 га, в коллективно-долевой собственности граждан находится 1108 га, в бессрочном пользовании 399 га.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель выше среднерайонной на 19 % и составляет 15231 руб/га. Оценка сельскохозяйственных угодий ( 17061 руб/га, что выше среднезональной оценки и составляет 119 %.

#### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Козельском районе она составляет 12757 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га (таблица 18).

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Козельском районе

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых | Под замкнутыми водоемами | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли | Под лесами | Кадастровая стоимость руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Красный комбинат» | 16335 | 16335 | 14360 | 396 | 7253 | 15059 | 118 |
| 2 | СПК «Плюсково» | 16203 | 16203 | 14360 | 396 | 7194 | 14409 | 113 |
| 3 | СПК «Киреевское» | 11286 | 11286 | 14360 | 396 | 5011 | 9412 | 74 |
| 4 | СПК «Красный плодовод» | 20031 | 20031 | 14360 | 396 | 8894 | 17809 | 140 |
| 5 | СПК «Завет Ильича» | 18018 | 18018 | 14360 | 396 | 8000 | 15960 | 125 |
| 6 | СПК «Заря» | 14190 | 14190 | 14360 | 396 | 6300 | 12915 | 101 |
| 7 | СПК «Серена» | 16665 | 16665 | 14360 | 396 | 7399 | 14664 | 115 |
| 8 | СПК «Торбеево» (бывш.) | 16665 | 16665 | 14360 | 396 | 7399 | 14434 | 113 |
| 9 | СПК «Жиздра» (бывш.) | 16764 | 16764 | 14360 | 396 | 7443 | 14964 | 117 |
| 10 | СПК «Русь» | 9240 | 9240 | 14360 | 396 | 4103 | 7274 | 57 |
| 11 | СПК «Родина»(бывш.) | 9834 | 9834 | 14360 | 396 | 4366 | 7663 | 60 |
| 12 | СХА колхоз «Нива» | 15576 | 15576 | 14360 | 396 | 6916 | 14742 | 116 |
| 13 | Колхоз «Победа» | 16599 | 16599 | 14360 | 396 | 7330 | 15249 | 120 |
| 14 | СПК колхоз имени Кирова | 16863 | 16863 | 14360 | 396 | 7487 | 15598 | 122 |
| 15 | КСП колхоз «Дружба» | 12903 | 12903 | 14360 | 396 | 5729 | 10270 | 87 |
| В среднем по району: | 14360 | 14360 | 14360 | 396 | 5959 | 12757 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют СПК «Красный плодовод», СПК «Завет Ильича», СПК колхоз им. Кирова. Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СПК «Русь», СПК «Родина» (бывш.) и КСП  колхоз «Дружба».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Красный плодовод» и СПК «Завет Ильича» (более 125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в совхозе СПК «Красный комбинат», СПК «Плюсково», СПК «Серена», СПК «Торбеево» (бывш.), СПК «Жиздра»(бывш.), СХА колхоз «Нива», колхоз «Победа» и СПК колхоз имени Кирова; ниже средней ( сельскохозяйственные угодья КСП колхоза «Дружба». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Родина» и СПК «Русь».

При этом среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий по району выше среднеобластных показателей и составляет 139 % по отношению к ним. Таким образом, если общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе ( 66027 га, а их средняя кадастровая оценка 14360 руб/га ( 70 % земель (46136 га) Козельского района имеют кадастровую оценку выше средней по зоне и значительно выше областных показателей.

#### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Защитные леса используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Защитные леса Козельского района разделяются на следующие категории:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, прудов;

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и областного значения;

- лесопарковые леса;

- памятники природы;

- средозащитные леса на водоразделах.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

На территории лесов, переданных НП «Угра» во владение, лесохозяйственная деятельность (в том числе санитарные рубки) осуществляется в соответствии с Проектом организации и развития лесного хозяйства НП «Угра», разработанным предприятием «Брянсклеспроект» на период 1999-2008 годов. В границах парка и его охранной зоны ведут хозяйственную деятельность и иные лесопользователи, в частности лесничества МПР, военное лесничество.

В парке функционирует и развивается система лесопатологического мониторинга. Проводится наблюдение и анализируется состояние леса на постоянных пробных площадях, обзорных маршрутах, планируются необходимые лесозащитные мероприятия. В Березическом участковом лесничестве ведутся работы по изучению и восстановлению широколиственных лесов бывшей Засечной  черты. Для выращивания саженцев (дуб, ясень, клен) используется лесопитомник этого лесничества.

На инспекторскую службу парка возложены также задачи профилактики и тушения лесных пожаров. На территории лесного фонда устанавливаются аншлаги противопожарного (предупредительного) содержания, оборудуются  места стоянки транспортных средств и мест отдыха, устраиваются противопожарные разрывы, ограничивается проезд в противопожарный период, ведется разъяснительная работа с посетителями парка и местным населением, агитация через СМИ. В арсенале пожарной службы  парка ПХС второго типа,  пожаронаблюдательная вышка, пункты противопожарного инвентаря в каждом участковом лесничестве.

Лесохозяйственные работы:

- рубки ухода в молодняках;

- проведение очистки леса от захламленности;

- заготовка ягод, грибов.

- лесовосстановительные работы:

- посадка леса, на нарушенных территориях;

- содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

- охрана и защита лесов;

- борьба с вредителями леса.

Основные показатели деятельности ФГУ «Козельское лесничество»

| № | Показатели | Ед. изм. | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 258 | 88,49 | 136 | 144,19 | 103 | 15,2 | 74 | 10,6 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 544 | 36,69 | 364 | 106,51 | 427 | 31,2 | 397 | 22,6 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 697/ 11394 | 116,56 | 433/ 8364 | 367,55 | 340/ 9302 | 719,1 | 388,7/ 14012 | 1333,9 |
| 4 | Прочие рубки | кбм |  |  | 32 | 8,53 | 7824 | 587,2 | 1327 | 99,4 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 1600 | 11,41 | 10488 | 33,68 | 12296 | 4,8 | 14194 | 7,5 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 121 | 193,45 | 101 | 447,44 | 63,4 | 72,8 | 70,3 | 115,6 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 83 | 17,03 | 119 | 162,14 | 73 | 23,7 | 47 | 9,9 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 1061 | 255,61 | 628 | 133,88 | 661 | 151,6 | 650 | 150,5 |
|  | Подготовка почвы | га | 114 | 122,61 | 116 | 138,4 | 71,7 | 10,1 | 80,4 | 34 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 1205 | 575,17 | 244 | 328,91 | 474 | 48,2 | 454 | 64,1 |
|  | Заготовка семян | кг | 754 | 125,58 | 5 | 66,39 | 315 | 34,7 | 193,9 | 187,8 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 37 | 14,41 | 55 | 34,06 | 56 | 5,9 | 85 | 4,8 |
|  | Уход за миниполосами | км | 395 | 30,43 | 268 | 43,57 | 226 | 12 | 372 | 31,5 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 7066 | 1436,3 | 5053 | 8089,64 | 13300 | 2691,9 | 11800 | 3332 |

Территория лесничества с 2007 года составляет 47232 га, в т.ч.  покрытая лесом – 44065 га, непокрытая лесом площадь – 991 га, защитные леса – 40719 га.

#### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В муниципальной собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

На территории Козельского района зарегистрированы права федеральной собственности на земельные участки Министерства Обороны. В коллективно-долевой и частной собственности земли: СПК «Заря», СПК «Серена», СПК «Торбеево», КСП колхоз «Дружба», СПК «Жиздра»(бывш) , СПК «Русь», СПК «Родина»(бывш), СПК «Плюсково», СПК «Киреевское» , СПК «Красный плодовод», СХА колхоз «Нива», КСП колхоз «Дружба», СПК «Завет Ильича», колхоз «Победа», СПК колхоз им. «Кирова».

Процедура регистрации  прав  Калужской области как субъекта Российской Федерации на земельные участки в Козельском районе еще не завершена.

.

#### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Козельском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных земель, закрепленных за СПК «Красный плодовод», СПК «Завет Ильича» и КСП колхоз «Дружба», кадастровая оценка которых более чем на 19 % выше средней оценки по зоне. Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ не могу использоваться в иных целях.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Из 49563 га пашни по району используется 30421 га, 11393 га пашни не обрабатывается и на площади 7748 га пашня зарастает кустарником и мелколесьем. Некоторые кормовые угодья также неэффективно используются по целевому назначению. Большие участки таких земель расположены в пределах границ КСП колхоз «Дружба», СПК «Русь», СПК «Жиздра»(бывш) и СПК «Киреевское». Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель поселений.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Калужской области.

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения

К территориям природоохранного назначения относятся: запретные и нерестоохранные полосы; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995г.), Земельным кодексом Российской Федерации (2001 г.),  Лесным кодексом Российской Федерации (2006 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории Козельского района расположены национальный парк «Угра», 10 памятников природы регионального значения, а также часть охранной зоны государственного природного заповедника «Калужские засеки».

##### Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

  - сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

  - сохранение историко-культурных объектов;

  - экологическое просвещение населения;

  - создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

  - разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

  - осуществление экологического мониторинга;

  - восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс. га располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский. Жиздринская часть парка, с отдельным участком «Чертово городище», включает долину р. Жиздра с прилегающими землями от границы Ульяновского и Козельского районов на юге, до ее впадения в Оку на севере. Расстояние от р. Жиздра до границ парка колеблется от 1 до 20 км. Жиздринский участок находится в двух административных районах — Козельском и Перемышльском. На севере  Жиздринский участок национального парка «Угра» примыкает к заповеднику «Калужские засеки» и протягивается до впадения Жиздры в Оку (Перемышльский район).

В Козельском районе площадь парка, без участка «Чертово урочище», составляет  17845,8 га.  По режиму охраны и использования земель в границах парка на  территории МР «Козельский район» выделяются 6 функциональных зон:

  - заповедная (3743,8 га);

  - особо охраняемая,  подзона экологической стабилизации (7792 ,0 га);

  - охраняемого ландшафта (познавательного туризма) (1554,7 га);

  - охраны историко-культурных объектов (1503,4 га);

  - рекреационная (2289,9 га);

  - обслуживания посетителей (362 га).

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом природопользования для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий.

В состав особо охраняемой природной территории входит долина р. Жиздры – главной водной артерии Козельского района. Для долины р. Жиздры характерны ландшафты зандровой равнины с почвами, благоприятными для произрастания широколиственных лесов. В лесных массивах преобладают хвойные и широколиственные насаждения (дуб, вяз, ясень, клен). В травяном покрове дубрав в большом количестве встречается черемша (медвежий лук). В парке произрастают редкие виды растений, из которых 5 занесены в Красную книгу природы России. Высокую ценность имеют правобережные крупные лесные массивы. В границы национального парка входит также приустьевая часть р. Серена с богатой пойменной растительностью.

Яркой достопримечательностью парка являются многочисленные озера-старицы, где обитает выхухоль. Территория уникальна разнообразием птиц, заселяющих озера во время весенних и летних перелетов. В старицах известны редкие представители водных растений: сальвиния плавающая, рдест остролистный, турча болотная. В озере Гороженом отмечена единственная в области популяция чилима (водяного ореха).

На территории парка находятся уникальные историко-культурные объекты, включающие стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни. На правобережье Жиздры расположен центр духовной жизни - Оптина пустынь, привлекающий паломников со всей России. Определенный интерес представляют сохранившиеся усадьбы ярких представителей русского дворянства (Оболенских, Кашкиных, Ергольских).

Отдельным участком национального парка, являющимся подзоной экологической стабилизации, является лесное урочище «Чертово городище», расположенное в 4 километрах от пос. Сосенский. Площадь данного участка парка вместе с охранной зоной составляет 1386,7 га, из них непосредственно «Чертово урочище» (подзона экологической стабилизации) – 360.4 га.   «Чертово городище» включает участок леса в верхнем течении реки Чертовской, в котором преобладают хвойные и широколиственные насаждения. Здесь встречается более 100 видов травянистой растительности, 10 из них охраняемые в Калужской области, два занесены в Красную книгу России. В центральной части особо охраняемой территории располагается урочище «Чертово городище» с естественными выходами кварцевых песчаников. Песчаники образуют скальные выступы в береговых обрывах реки Чертовской и слагают выровненный мыс высотой 20-22 м и площадью около 1,5 га. К выходам песчаника тяготеют заросли папоротника-многоножки, реликтового растения, сохранившегося до наших дней с доледникового каменноугольного периода. В  эрозионных нишах и небольших пещерах отмечается светящийся мох-схистостега. На мысе обнаружено городище (первая половина  1тыс. н. э.), окруженное с двух сторон валом и рвом. Одному из выступов песчаника придается значение культового камня.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются памятники природы регионального значения - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Перечень памятников природы регионального значения и их основные характеристики представлены в таблице № 1.

Таблица №1

Памятники природы регионального значения Козельского района

| № | Наименование | Место-положение | Категория Типологическая принадлежность | площадь (га) | Охранная зона (га) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро «Гороженое» | С.Нижние Прыски | Водный | 2.5 |  | водохранное, экологическое, рекреационное. |
| 2 | Озеро «Ямное» | С. Нижние Прыски | Водный | 2 |  | Водоохранное, Экологическое, Рекреационное. |
| 3 | Озеро «Орешня» | С. Нижние Прыски | Водный | 1,5 |  | Водоохранное, Экологическое, рекреационное |
| 4 | Лесной массив «Черемша» | Д.Волосово-Звягино | Ботанический | 117 |  | Научное, экологическое Рекреационное |
| 5 | Парк усадьбы Хлоповых | С. Волконское | Ландшафтный | 3 | - | Рекреационное, экологическое Эстетическое |
| 6 | Парк усадьбы А.Д. Оболенского | Пос.. Стекольного Завода | Ландшафтный | 3 |  | Рекреационное, эстетическое Познавательное |
| 7 | Источник «Парфнутьевский» | Оптина Пустынь | Водный |  |  | Экологическое Лечебное |
| 8 | Источник «Амвросиевский» |  | Водный |  |  | Экологическое, Санитарно-гигиеническое |
| 9 | Роща и сад монастыря | Оптина Пустынь | Ландшафтный | 360 |  | Экологическое, историко-культурное, рекреационное |
| 10 | Парк усадьбы Волконских | с. Волконское | Архитектуры | 3 |  | Историко-культурное, рекреационное |

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех памятников природы регионального значения определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых;

  - Промышленное строительство;

  - Засорение и захламление территории;

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - Все виды мелиоративных работ.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры ширины водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы определены статьей 65, а ширины береговой полосы статьей 6 нового Водного Кодекса Российской Федерации.

Таблица № 2

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Границы участков на местности | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Минимальная ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Большая Гвидка (левый приток р. Жиздры) | 21 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 2 | Вырка (левый приток р. Оки) | 43 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 3 | Грязна (правый приток р. Жиздры) | 29 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 4 | Другуска (левый приток р. Жиздры) | 36 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 5 | Дрисенка (левый приток р. Жиздры) | 15 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 6 | Жиздра |  | Составляется проект |
| 7 | Клютома (левый приток р. Жиздры) | 32 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 8 | Лукосна (левый приток р. Жиздры) | 16 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 9 | Озерчанка (левый приток р. Жиздры) | 10 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 10 | Песочная (правый приток р. Жиздры) | 16 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 11 | Песочная (правый приток р. Грязны) | 14 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 12 | Сажня (левый приток р. Серены) | 12 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 13 | Серена (левый приток р. Жиздры) | 108 | От истока до устья | 200 | 50 |
| 14 | Сосенка (правый приток р. Жиздры) | 20 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 15 | Средняя Вырка (левый приток р. Оки) | 14 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 16 | Трошенка (правый приток р. Жиздры) | 10 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 17 | Чернышенка (левый приток р. Вырки) | 13 | От истока до устья | 100 | 50 |
| 18 | Чертовская (правый приток р. Жиздры) | 15 | От истока до устья | 100 | 50 |

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса Российской Федерации существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

#### Защитные леса

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории МР «Козельский район» составляет 40719 га.  По категориям защитности выделены:

  - запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов;

  - защитные полосы вдоль железных дорог;

  - лесохозяйственные части зеленых зон,.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

#### Состояние поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Река Жиздра (приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 км2 и нормой стока 45,3 м3/с) собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. Площадь водосбора довольно сильно залесена и в верхней части течения - заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая. Наблюдение за качеством воды проводилось в створе с. Ильинского, расположенного в 212 км от истока реки, невдалеке от её устья. В 2004 году вода в реке соответствовала IV классу качества воды (загрязненная). В 2003 году - III классу (умеренно загрязнённая), что несколько хуже показателей прошлых лет.

Минерализация воды в реке Жиздра средняя, изменяется от 128,7 до 396,6 мг/дм3, по химическому составу гидрокарбонатного класса.

Кислородный режим реки удовлетворительный,  содержание растворенного кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/ дм3, насыщение воды кислородом  не более 60%.

Загрязненность органическими веществами составила: по ХПК до  17,0 мг/ дм3 (1,13ПДК), БПК5 до 1,93 мг/ дм3. Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ достигали:  по азоту аммонийному - 0,85 мг/ дм3  (2,13 ПДК), азоту нитритному  0,061мг/ дм3  (3,05 ПДК); железу общему 0,29 мг/ дм3  (2,9 ПДК), меди 2,8мкг/ дм3     (2,8ПДК).

Основными источниками загрязнения  водных объектов являются предприятия г. Козельска,  г. Сосенский, и селькохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

Сброс загрязненных сточных вод (без очистки), поступающих в водные объекты Козельского района

| Наименование предприятия | Наименование приемника сточных вод | Сброшено загрязн. сточ. вод (без очистки). тыс.куб. м |
| --- | --- | --- |
| СПК колхоз им. Кирова Сосенский приборостроительный з-д | река Жиздра река Сосенка | 5,5 91,0 |
| ВСЕГО по области |  | 2511,6 |

В общем объеме сброса загрязненных вод по области Козельский район составляет  всего 3.8%, однако в пределах района выявляются неблагополучные территории по этому фактору, прежде всего это относится  к МО «Сосенский».

#### Состояние воздушного бассейна

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ осуществляется преимущественно предприятиями г. Козельска и г. Сосенский. К основным предприятиям –загрязнителям относятся  металлургическое предприятие ОАО «Спецлит» (г. Сосенский), Козельский механичекий завод (г. Козельск),  ЗАО«АК-Дизель». Санитарно-защитные зоны предприятий распространяются на промышленные и частично жилые территории в пределах поселений. Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами стационарных и передвижных источников в атмосферу, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды.

Загрязнение атмосферного воздуха (данные доклада 2007 года)

|  | Выброс в атмосферу (т) | Уловлено (т) | % улавливания |
| --- | --- | --- | --- |
| Козельский район | 348 | 18 | 5,9 |
| Всего по области | 12 569 | 104 699 | 96,6 |

#### Состояние гидрогеологической среды

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрация тяжелых металлов в водах каменноугольных и девонских отложений находится в допустимых пределах, в частности, свинец – до 0,028 мг/л, медь – до 0,014 мг/л, молибден – менее 0,04 мг/л. Вместе с тем, по данным химанализов воды из ряда скважин отмечены отклонения от нормативов СанПиН 2.1.4.1074-2001 в виде превышений ПДК по железу (до 18 ПДК), марганцу (до 1,92 ПДК), хрому (1,9 ПДК), стронцию (1,8 ПДК). Указанные отклонения имеют природный характер.

В подземных водах озерско-хованского комплекса в/ч 22034 отмечается превышение ПДК по железу – 4,7 мг/л – 15,6 ПДК, марганцу – 0,19 мг/л – 1,9 ПДК, стронцию – 12,62 мг/л – 1,8 ПДК.

Техногенное загрязнение грунтовых вод зафиксировано в районе полигона ТБО на юго-восточной окраине г.Козельск

#### Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой  в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях  может оказывать негативное влияние на окружающую природную среду.

Особое место в этом ряду занимает свалка в песчаном карьере на юго-восточной окраине г. Козельск. Мусор и другие отходы сбрасываются на зеркало грунтовых вод, имеющих прямую связь с рекой  Жиздра. Данный фактор, в сочетании с нахождением вблизи полигона завода по производству минеральной воды «Козельская», ставит под сомнение дальнейшее функционирование свалки в этом районе. Имеют место также стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки (г. Сосенский, пос. Березического стеклозавода).

В конце девяностых годов силами ОАО «Калугагеология» были проведены геоэкологические изыскания под полигоны ТБО для городов Козельска и Сосенский.

В сентябре 2007г. администрацией Козельского района подписано соглашение о намерениях создания предприятия по переработке твердых бытовых  и промышленных отходов с ООО «Компания «ВЕЛЕС» и ООО «Славянский Дом 2000». Целью проекта является создание на территории Козельского района:

1. Завода по приемке на утилизацию поступающих твердых бытовых  и промышленных отходов (ТБПО) и их переработке в товарную продукцию в г. Сосенском (территория полигона ТБПО в 5км от г. Сосенский);

2. Станции по выполнению природоохранных и экологических мероприятий и рекультивации действующего полигона по ТБПО в г. Козельске (Станция 1, местоположение – ст. Тупик, п. Мехзавода);

3. Станции по выполнению природоохранных и экологических мероприятий и рекультивации действующего полигона по ТБПО в г. Сосенский (Станция 2, местоположение - р-н г. Сосенский, территория шахты «Козельская» в 5 км от г. Сосенский).

Источниками поступления сырья-ТБПО являются:

- Поступающие твердые бытовые отходы района и города в объеме – до 50000 тонн в год.

- Накопленные свалочные отходы на полигоне ТБПО в объеме – до 50000 тонн в год.

- Поступающие иловые осадки со станции очистки воды в объеме – до 5000 тонн в год.

- Накопленные иловые осадки на иловывх площадках в объеме – до 10000 тонн в год.

- Накопленные отходы от добычи угля-терриконы в объеме – от 100000 тонн в год.

- Накопленные и поступающие отходы промышленных предприятий: шлаки и др. в объеме – до 10000 тонн в год.

- Отходы сельскохозяйственных производств в объеме – до 5000 тонн в год.

- Накопленные и поступающие отходы станций теплоснабжения: золы-уноса в объеме – до 5000 тонн в год.

- Иные отходы в объеме – от 10000 тонн в год.

По срокам реализации проекта создание завода планируется на конец 2009г., создание станций – конец 2008г.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения нефтебаз, складов ГСМ, автозаправочных станций, автобаз, а также предприятий района.

Информация  о местах утилизации биологических отходов

;

;

Скотомогильники, закрытые решением Козельского районного суда в ноябре 2006 года, как не соответствующие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, ветеринарно-санитарных правил сбора утилизации и уничтожения биологических отходов.

1-скотомогильник колхоза «Дружба»:

Село Волконск, удаленность от населенного пункта 800 метров, от свиноводческой фермы 500 метров.

2-скотомогильник СХА «к-за Нива»

д. Калинино, на огороженной территории животноводческого комплекса, удаленность от населенного пункта-500 метров, от животноводческой фермы – 200 метров.

д. Подборки, удаленность от населенного пункта – 500 метров, животноводческой фермы – 300 метров.

3-скотомогильник СПК «Красный Комбинат»

д. Лавровск, удаленность от населенного пункта 1500 метров, от животноводческой фермы 400 метров.

4-пригород города Козельска, удаленность от молочно-товарной фермы СПК «Красный Комбинат» - 50 метров.

5-скотомогильник к-за «Завет Ильича»

д. Попелево, удаленность от населенного пункта – 100 метров, от животноводческой фермы – 150 метров.

6-скотомогильник СПК «Заря»

д. Покровск, удаленность от населенного пункта – 500 метров, от животноводческой фермы – 20 метров.

7-скотомогильник СПК «Плюсково»

Удаленность от д. Плюсково – 1000 метров, от животноводческой фермы – 500 метров.

8-скотомогильник ЗАО «к-за им. Орджоникидзе»

Удаленность от д. Дешовки – 200 метров, от животноводческой фермы – 200 метров.

9-скотомогильник к-за «Победа»

Удаленность от развилки автотрассы Козельск-Калуга, Козельск-Мещовск – 500 метров и от Н.Казацкой МТФ – 500 метров.

10-скотомогильник СПК «Красный плодовод»

Удаленность от д. Потросово – 1000 метров, от МТФ Потросово.

По данным Комитета ветеринарии по Калужской области на территории Козельского района в пределах с. Гутнево и д. Красный Клин расположены скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями. Год последнего захоронения -  1989. Состояние скотомогильников предъявляемым требованиям соответсвует. В соответствии с п. 5.4. «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»( утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469), размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до :

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм(комплексов) – 1000м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300м.

Серьезную проблему  для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

Практически все мелиоративные площади входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения (99,9 % орошаемых и 97,9 % осушенных).

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Данная ситуация характерна не только для Козельского района, но и для других районов области. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

### I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Козельского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки (в том числе недвижимых памятников) в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Список памятников истории и культуры

| Наименование | Дата постройки | местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставропигиальный Свято-Введенский монастырь Оптина Пустынь |  | п. Оптино | Федерального значения, № 624 |
| Скит оптиной пустныни |  |  |  |
| Преображенская церковь с интерьером | 1782 г. | с. Нижние Прыски | Регионального значения |
| Церковь Никольская | 1845 г. | с. Березичи | Регионального значения |
| Ансамбль Шамординского монастыря | кон. XIX – нач. XX в. | с. Шамордино | Регионального значения, № 523 |
| Успенский собор | 17 – 18 вв | г. Козельск, ул. Большая Советская, 6 |  |
| Здание казначейства |  | г. Козельск, ул. Большая Советская,10 |  |
| Здание архивохранилища |  | г. Козельск, ул. Большая Советская, 12 |  |
| Дом Брюзгина | кон. XVIII | г. Козельск, ул. Большая Советская,51 |  |
| Дом Гайдукова | кон. XVIII | г. Козельск, ул. Большая Советская,53 |  |
| Дом Зотова | 1-ая пол. XIX | г. Козельск, ул. Большая Советская, 68 |  |
| Дом Цыплакова |  | г. Козельск, ул. Большая Советская,75 |  |
| Никольская церковь | 1740, 1895 | г. Козельск, ул. Земляной вал, 2 |  |
| Церковь Вознесения | 1620, 1870 | г. Козельск, ул.Земляной вал,4 |  |
| Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских |  | с. Волконское |  |
| Храм в честь успения пресвятой Богородицы |  | с. Подборки |  |
| Храм в честь Святого Пророка Божия Ильи |  | с. Ильинское |  |
| Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы |  | С Фроловское |  |
| Храм в честь преподобного Серафима Саровского |  | г. Сосенский |  |
| Усадебный парк (имени Языковых) | кон. XVIII - нач. XIX вв. | с.Озерское |  |
| Ансамбль поселка Серенского завода (2 объекта) | XIX - XX вв. | д Серено-завод |  |
| Церковь Спасская | 1826 г. | с Клыково |  |
| Церковь Ильинская | 1858 г. | с. Ильинка |  |
| Электростанция | 1923 - 1926 гг. | д. Плюсково |  |
| Деревянный колодец | 1960 г. | д. Полошково |  |
| Могила декабриста Кашкина Сергея Николаевича | 1799 - 1868 гг. | с. Нижние Прыски | Федерального значения, № 495 |
| Могила члена кружка петрашевцев, Кашкина Николая Сергеевича | 1828 - 1919 гг. | с. Нижние Прыски | Федерального значения, № 495 |
| Ансамбль усадьбы Ртищевых - Кашкиных (4 объекта), XVII в. |  | с. Нижние Прыски |  |
| Некрополь монастыря |  | п. Оптино | Федеральное значение |
| Гостиные и жилые корпуса, хоз. корпуса за пределами ограды монастыря |  | п. Оптино | Региональное значение |
| Братская могила |  | г. Козельск, лесничество (пос. Механического завода) |  |
| Индивидуальная могила |  | г. Козельск, лесничество (пос. Механического завода) |  |
| Дом, в котором в 1823 г. жил писатель Фурманов Д.А., 1928 г. |  | д. Сосенки |  |
| Ансамбль усадьбы Оболенских (4 объекта) | XYIII - XIX вв. | п. Стекольный завод |  |
| Ансамбль усадьбы Бестужевых - Рюминых (3 объекта) | XVIII в. | с. Попелево |  |
| Братская могила |  | п. Егорье, Лавровского с/с |  |
| Индивидуальная могила |  | д. Рядики Лавровского с/с |  |
| Колокольня Варваринской церкви | кон. XVIII в. | с. Матчино |  |
| Церковь Всех скорбящих Божьей матери | 1750 г. | с. Меренищи |  |
| Церковь Иоанна Предтечи | 1706 г. | с. Губино |  |
| Дом Помещика Ергольского | нач. XIX в. | д. Клюксы |  |
| Братская могила |  | д. Славышено Волконского с/с |  |
| Ансамбль усадьбы Хлоповых (2 объекта) | XVIII - XIX вв. | с. Волконское |  |
| Амбар | нач. XX в. | с. Волконское |  |
| Конюшня | кон. XIX в. | д. Булатово |  |
| Сыроварня | кон. XIX в. | д. Булатово |  |
| Усадебный дом в поместье Войковых | сер. XIX в. | д. Трошна |  |
| Дом Коняхиной | кон. XIX - нач. XX вв. | с. Волосово |  |
| Дом Жаркова | 1906 г. | с. Волосово |  |
| Братская могила |  | д. Чернышено |  |
| Братская могила |  | п. Егорьевский, Чернышенского с/с |  |
| Братская могила |  | д. Киреевское, в усадьбе школы |  |
| Братская могила |  | д. Киреевское |  |
| Братская могила |  | д. Грязна, Киреевского с/с |  |
| Братская могила |  | д. Слаговищи, Киреевского с/с |  |

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Козельского района не имеет группу по гражданской обороне, В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория впределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасногорадиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

1. Объекты, отнесенные к категориям по ГО:

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» (Калужская область, Козельский район, г. Сосенский) – категория 2.

2. Потенциально опасные объекты:

| № | Наименование | Адрес | Характер угрозы | Класс опасности* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» | Калужская область, Козельский район, г. Сосенский | пожароопасный объект (угроза пожара) | 5 |
| 2 | Мазутохранилище ОАО «Козельский механический завод» | 249723, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, пл. Заводская, д. 1 | пожароопасный объект (угроза пожара) | 5 |
| 3 | Автомобильный газо- Заправочный пункт «Козельск» | 248003, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова, р-н АЗС, ООО «Калуга-Газ» | пожаровзрывоопасный объект (угроза пожара, взрыва) | 5 |

*5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта)

1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций.

- В Козельском районе наибольшему риску затоплений подвержены  территории на площади 22 кв. км.

- Выявленные участки автодорог, подверженные возможному затоплению и размыву в Козельском районе: автодорога «Калуга-Орел»-Козельск в районе д. Каменка протяженностью 1,2 км и автодорога «Козельск-Кудринская»-Бурнашево, низководный мост через р. Серена длиной 34,9 м.

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

| Уровень подъема воды на (метр.) | Адрес, улица, № дома | Принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 8 м | г. Козельск, жилые дома по: ул. Б. Заречье: 16 домов, 41 чел. ул. Колхозной: 28 домов, 68 чел. ул. Спортивной: 24 дома, 69 чел. ул. Ст. Казачьей: 20 домов, 24 чел. ул. Подгорной: 8 домов, 28 чел. ул. Победы: 5 домов, 11 чел. ул. Веденеева: 5 домов, 5 чел. | Частный сектор |
| 8,5 м | пос. Механического завода (пригород Козельска): 30 домов, 96 чел. | Частный сектор |
| 9 – 9,5 м | г. Козельск, жилые дома по: ул. Мира: 3 дома, 18 чел. ул. Б. Советской: 6 домов, 18 чел. д. Полошково, Березичи, Хосцы, Волковынка – 60 домов, 115 чел. | Частный сектор |
| 9,5 – 10 м | д. Стенино, Новое Казачье: 19 домов, 47 чел. | Частный сектор |
| Свыше 10 м | д. Каменка | Частный сектор |
| Всего: жилые дома ( 136 домов, 342 чел. |

## III Обоснование предложения по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных пунктов;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 20 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне-районный уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства, за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты Козельска и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением границы населенных пунктов. На территориях вне земель поселений также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- достаточной по площади и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водоснабжения,  водоотведения, электроэнергией, газом в больших количествах;

- возможностью определения необходимой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие негативного влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличия рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий кадастровая стоимость которых  превышает на 20% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земли историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

пригородной зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом. Основную роль в формировании рекреационных систем на территории района играет национальный парк «Угра», на территории которого сосредоточены основные ресурсы для отдыха, лечения и туризма.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники минеральных вод  определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эррозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Жиздра, Серена, Вытебеть старичные озера. | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин левобережья р. Жиздра с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных вод, целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. Возможность гелиотерапии. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов), для организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

### III. 2 Социально-экономическая характеристика Козельского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Количество промышленных предприятий на территории Козельского района незначительно. В основном они сосредоточены в городах Козельске и Сосенском.

Перечень промышленных предприятий Козельского района

| наименование предприятия | адрес | продукция (услуги) | Вид экономической деятельности | собственность | численность работающих на 01.01.08 | износ ОФ % | год основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Козельск |
| ОАО «Козельский механический завод» | г. Козельск | Автофургоны, кузова | Производство автомобильных кузовов | акционерная | 390 | 55 | 1937 |
| ЗАО, «АК-Дизель» | г. Козельск | Переоборудование автомобилей и автобусов из карбюраторных в дизельные | Производство автомобилей | смешанная | 10 | 68 | 1993 |
| ДООО «Козельсквтормет» | г. Козельск | Отходы и лом металлов | Обработка отходов и лома черных металлов | частная |  |  |  |
| ЗАО «Агрофирма Оптина» | г. Козельск, ул. Чкалова, 106 | Молоко, молочные продукты | Производство молочных продуктов | Частная | 173 |  |  |
| ЗАО «Козельский завод минеральной воды» | г. Козельск, ул. Железно-дорожная, 11 | Добыча минеральной воды | Производство минеральных вод | Частная | 12 |  |  |
| ООО «Серебряное кольцо» | г. Козельск, ул. Железно-дорожная, 11 | Добыча и розлив минеральной воды | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | Частная | 60 |  |  |
| ООО «Красный комбинат» | г. Козельск, ул. Садовая, 15 | Переработка и консервирование овощей | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | Частная | 129 |  |  |
| ООО «Проф лайн» | г. Козельск, ул. Майская, 7 | Спецодежда | Производство спецодежды | Частная | 30 |  |  |
| ООО «Наша марка» | г. Козельск, ул. Земляной вал, 2 | Швейные изделия | Производство одежды | Частная | 65 |  |  |
| ООО «Мужской стандарт» | г. Козельск, ул. Земляной вал, 2 | Мужские швейные изделия | Производство одежды | Частная | 13 |  |  |
| ООО «ДОК «Угра» | г. Козельск, ул. Железно-дорожная, 7 | Обработка древисины | Производство пиломатериалов | Частная | 58 |  |  |
| г. Сосенский |
| ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» | г. Сосенский промзона | Продукция специального назначения, машины контрольно-кассовые | Производство прочих частей и принадледностей летательных и космических аппаратов | федеральная | 1479 |  |  |
| ЗАО НПФ «Темп» | г.Сосенский,ул.Ломоносова 19а | Приборы контроля | Производство контрольно-измерительных приборов | Частная | 63 |  |  |
| ООО ПП «Электротехника» | г.Сосенский, ул.Кирова 24-1 | Комплектующие к электроприборам | Производство прочих пластмассовых изделий | Частная | 72 |  |  |
| ЗАО «Контур» | г.Сосенский, ул.Ломоносова 19а | Приборы контроля | Производство контрольно-измерительных приборов | Частная | 6 |  |  |
| ЗАО «Шанс» | г.Сосенский, Ул.Первомайская 36 | Производство приборов и инструментов | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | Частная | 41 |  |  |
| ОАО «Спецлит» | г. Сосенский промзона | Отливки из цветных металлов, отливки стальные, литье по выплавляемым моделям и в кокиль. | Производство отливок из легких металлов | акционерная | 260 |  | 1987 |
| ЗАО «Рекаст» | г.Сосенский, Ул.М-н Победы 20-40 | Сотовые заполнители из бумаги и картона | Производство прочих изделий из бумаги и картона | Частная | 26 |  |  |
| ООО «Клен» | г. Сосенский | пиломатериалы не обрезные и обрезные, брус, древесина топливная | Обработка древисины и производство изделий из дерева | частная | 29 |  | 2000 |
| ООО «Омега» | г.Сосенский, Ул.М-н Победы 40-79 | Пиломатериалы | Обработка древисины и производство изделий из дерева | Частная | 7 |  |  |
| ЗАО «Завод Стройдеталь» | г.Сосенский, Ул.Первомайская, 1 | Производство кирпича | производство строительных материалов | Частная |  |  |  |
| ЗАО «Фирма Радуга» | г.Сосенский | Верхняя одежда | Производство одежды | Частная | 95 |  |  |
| ООО «Дебют» | г.Сосенский, Ул.Первомайская, 36 | Услуги по пошиву одежды | Производство одежды | Частная | 27 |  |  |
| ООО «Сосенский домостроительный комбинат» | г. Сосенский, ул. Перво-майская, 1 | Производство кирпича | Производство керамических изделий | Частная | 94 |  |  |
| п. Березичский стеклозавод |
| ОАО «Березичский стеклозавод» АО «Медстеклотара» | п.Березичск-ий стеклозавод | Посуда стеклянная аптекорская | Производство изделий из стекла | Частная | 550 |  |  |
| с. Фроловское |
| ОАО «НПО «Новая Энергия» | с. Фролов-ское | Производство изделий для фармацевтической промышленности | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | Частная | 42 |  | - |
| с. Волконское |
| КФХ «НИЛ» | с. Волконское | Производство молочных продуктов | Переработка молока и производство сыра | Фермерское хозяйство | 38 |  | - |
| с. Лавровск |
| Козельское ОАО «Сельхозтехника» | с.Лавровск | ремонт с/х техники | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для с/х | Смешанная | 11 |  |  |

Основным элементом экономической базы района является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития.

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребительского спроса Козельского района.

В пределах территории сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры, расположенными как в сельских населенных пунктах, так и в городе.

Сельскохозяйственным производством в МР занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства.

информация по сельскохозяйственным организациям
MP «Козельский район» на 01.01.2008 года.

| № п/п | Наименование хозяйства | Хозяйственный центр | Специализация | Действующие фермы | КРС, гол. | ВТОМ числе, коровы гол. | Овцы гол. | Свиньи гол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОАО «Дружба» | д. Волконское | Молочно-мясная | 6 | 1855 | 546 | - | 57 |
| 2. | СПК «Русь» | д. Чернышено | Молочно-мясная | 2 | 132 | 60 | - | 32 |
| 3. | СХА (колхоз) «Нива» | д. Подборки | Молочно-мясная | 4 | 894 | 459 | - | - |
| 4. | СПК «Завет Ильича» | д. Попелёво |  | 1 | - | - | - | 19 |
| 5. | ООО «МТК «Каменка» | д. Каменка | Молочно-мясная | 2 | 235 | 192 | - | - |
| 6. | ООО «Красный комбинат» | г. Козельск | Молочно-мясная | 4 | 1066 | 500 | - | - |
| 7. | ЗАО «Колхоз имени Орджоникидзе» | д. Дешовки | Молочно-мясная | 7 | 1231 | .375 | - | 300 |
| 8. | ЗАО «Агрокомплекс «Козельское молоко» | д. Попелёво | Молочно-мясная | 10 | 1745 | 702 | - | - |
| Показатель | 1996 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2004 г. |
| Производство зерна, тонн | 29136 | 12288 | 11702 | 6786 |
| Производство картофеля, тонн | 5049 | 1444 | 493 | 657 |
| Производство молока, тонн | 15318 | 8898 | 9259 | 8962 |
| Производство мяса, тонн | 1824 | 1148 | 1025 | 1018 |
| Производство зерна в денежном выражении, т.р. | 22435 | 21277 | 19893 | 15540 |
| Производство картофеля в денежном выражении, т.р. | 4478 | 3552 | 1642 | 2115 |
| Производство молока в денежном выражении, т.р. | 11351 | 25626 | 33517 | 44631 |
| Производство мяса в денежном выражении, т.р. | 7296 | 13099 | 19075 | 24351 |
| Площадь с/х угодий всего, га | 64120 | 59828 | 58383 | 54616 |
| Площадь под зерновые, га | 20313 | 9583 | 7217 | 4107 |
| Площадь под картофель, га | 641 | 131 | 147 | 119 |

В 2006 году хозяйствами района закуплено 83 единицы сельскохозяйственной техники; трактора новых модификаций, почвообрабатывающая и посевная, зерноуборочная и кормоуборочная, кормосмесители и кормораздатчики.

В растениеводстве применяется энергосберегающая технология по выращиванию сельскохозяйственных культур.

В животноводстве ведётся реконструкция ферм со строительством доильных залов. В 2007 году введён в эксплуатацию молочный комплекс с доильным залом на 400 голов и беспривязным содержанием скота. В 2006 году реконструированы молочно-товарные фермы с внедрением кормовых столов и линейным доением на 950 голов дойного стада. Ведётся работа по реконструкции ферм и строительству доильного зала, который будет введён в эксплуатацию в 2008 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число колхозов и новых хозяйственных формирований | 3/13 | 3/13 | 5/12 | 5/12 | 13 | 11 | 11 | 3/8 | 7 | 7 | 8 |
| В хозяйствах всех категорий продукция с/к хозяйства (в факт. действующих ценах) млрд. руб. | 0,145 | 0.118 | 0,313 | 0,325 | 0,341 | 0,379 | 0,446 | 0,450 | 0,620 | 0,677 | 0,716 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -продукция растениеводства | 0,081 | 0,057 | 0,149 | 0,155 | 0,163 | 0,182 | 0,245 | 0,229 | 0,355 | 0,396 | 0,397 |
| -продукция животноводства | 0,064 | 0,061 | 0,164 | 0,170 | 0,178 | 0,198 | 0,201 | 0,222 | 0,265 | 0,281 | 0,318 |
| Посевная площадь всех с/х культур, га | 41920 | 37338 | 34268 | 30441 | 26034 | 24521 | 1970S | 17664 | 17605 | 16912 | 15716 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зерновых | 19345 | 15834 | 13445 | 10569 | 8934 | 7523 | 5499 | 4296 | 4460 | 4514 | 5069 |
| -картофеля | 2717 | 2252 | 2160 | 2198 | 2168 | 2090 | 1979 | 2096 | 1956 | 1843 | 1581 |
| Урожайность с/х культур с 1 га убор. пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зерновых | 13,7 | 9,7 | 8,5 | 12,9 | 12,4 | 22,3 | 19,6 | 18,4 | 17,3 | 25,8 | 20,0 |
| -картофеля | 44,5 | 143,3 | 101 | 103 | 70 | 59 | 112 | 78 | 121 | 152 | 211 |
| Поголовье скота на нач. года голов КРС | 22663 | 20017 | 17140 | 1573S | 14039 | 13671 | 12190 | 9753 | 8561 | 9222 | 9050 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -коровы | 10038 | 8893 | 7765 | 7334 | 6699 | 6610 | 5994 | 5233 | 4323 | 4153 | 3796 |
| -свиньи | 10066 | 8360 | 7510 | 7775 | 6878 | 5813 | 5711 | 3067 | 2600 | 2147 | 2787 |
| -овцы, козы | 1539 | 1515 | 1124 | 1169 | 1162 | 1178 | 1248 | 1094 | 1179 | 1423 | 1239 |
| Произведено тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зерна | 26580 | 15399 | 8677 | 13569 | 11002 | 13386 | 6477 | 7238 | 7696 | 6741 | 9829 |
| -картофеля | 12081 | 32265 | 21710 | 22567 | 15210 | 12128 | 22149 | 16278 | 23716 | 26121 | 27040 |
| -овощи | 1698 | 8352 | 9373 | 6468 | 5435 | 5812 | 8280 | 7154 | 8614 | 8717 | 8720 |
| -скот и птица (в убойном весе) | 2720 | 2402 | 2205 | 2091 | 2011 | 1888 | 1928 | 1645 | 1462 | 1315 | 2100 |
| -молоко | 19474 | 17284 | 15092 | 14450 | 15338 | 14726 | 14778 | 13953 | 13443 | 13448 | 13248 |
| -яйцо (тыс. штук) | 4975 | 4950 | 1942 | 4626 | 4259 | 3848 | 4056 | 4811 | 5299 | 5319 | 5320 |
| -шерсть п. | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 18 |

По данным вышеприведенной таблицы можно сделать  вывод о том, что при явном сокращении посевных площадей применение новых технологий, закупка современной техники, возможность внедрения инновационных программ, привлечение инвестиций в сельское хозяйство даст положительные результаты в наращивании темпов роста сельского хозяйства в районе.

Важной задачей остается привлечение инвестиций в этих отраслях. В 2007 году ООО «Сельхозпредприятие Элиф» представило на рассмотрение администрации района бизнес-план инновационного развития на 2007-2014г.г. в рамках проекта, целью которого является создание сельхозпредприятия по производству продукции овцеводства и мясо-молочного скотоводства  на базе прекратившего хозяйственную деятельность СПК «Киреевское». Основой инвестиционного проекта служат благоприятные условия для развития эффективного романовского овцеводства и скотоводства мясо-молочного направления, доступность природно-производственных ресурсов, близость к потребителям продукции и к действующему предприятию – инициатору проекта, относительно развитая инфраструктура региона, а именно: наличие восстанавливаемых элементов производственного потенциала, необходимых площадей продуктивных сельхозугодий, энергетического снабжения, железной дороги, асфальтированного шоссе и т. д.

В Козельском районе в 3-х сельхозпредприятиях (ОАО «Дружба», ЗАО агрокомплекс «Козельское молоко», ЗАО «К-з им, Орджоникидзе») работают инвесторы. Их инвестиционные вложения позволили хозяйствам развиваться и увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

За 2007 год в ОАО «Дружба» было вложено 25 млн.рублей собственных средств инвесторов и 60 млн. рублей льготного кредита ,полученного в рамках национального проекта «Развитие АПК». Было приобретено новой сельскохозяйственной техники на 314 млн. рублей, ведется реконструкция животноводческой фермы – со строительством доильного зала, внедрением новых  технологий, компьютеризацией- на 600 голов скота.

В 3AО агрокомплекс «Козельское молоко» (объединило 4 хозяйства - СПК «Заря», СПК «Завет Ильича»» СПК «Плюсково», СПК «Красный плодовод»), была  проведена реконструкция 2-х животноводческих ферм на 400 голов коров, с линейным доением, молокопроводом, кормовыми столами, также телятник на 200 голов с боксовым! содержанием. В хозяйстве закуплено 91 единица сельскохозяйственной техники.

В ЗАО «Колхоз, им. Орджоникидзе» с приходом инвесторов возродилось производство картофеля» валовой сбор, которого составляет свыше 3000 тонн в чистом виде. Ежегодно растет объем реализации продукции, в 2007 году выручка составит 20 млн. рублей. Из года в год увеличиваются посевные площади, в том числе под зерновыми культурами. В 2008 году планируется посеять зерновых 1000 га, из года в год растет поголовье крупного рогатого скота. В 2008 году оно составит  3000 голов, в том числе коров - 1000 голов. Здесь  ведется реконструкция ферм - одной- с линейным доением молокопроводом; другой- с доильным залом компьютеризацией. Производство молока и мяса также будет возрастать как за счет увеличения поголовья, так и за счет роста продуктивности.

В 2007 году вложено 15 млн, рублей собственных средств. В 2007 году в районе образованы инвесторами два хозяйства;

ООО «Калинин - Агро»- на базе и землях животноводческого комплекса СХА (колхоз) «Нива» и ООО «МТК - Каменка» - на базе и землях СПК им.  Кирова.

В районе принята Программа «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2007-2009 годы.

Два года работают снабженческо-сбытовые кооперативы по закупкам излишек молока у населения; «Молоко» и «Волконское молоко», которые охватывают услугами все населенные пункты района.

Образован смешанный кооператив по закупкам скота у населения, сельхозпредприятий, его переработке и реализации.

Действует сельскохозяйственный кредитный кооператив, услугами которого пользуется сельское население, КФХ.

В июле текущего года организовано 4 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооператива на базе сельских поселений: Волконское, Подборки, Бурнашево, Березичи.

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Козельского района

Численность населения Козельского района на 01.01.2005 г. составляет 44.2 тыс. человек. Городское население района сосредоточено в двух городах: Козельске – административном центре района с численностью населения 19.5 тыс. человек и г. Сосенском с численностью населения 12.4 тыс. человек; сельское население насчитывает 15.4 тыс. человек (Табл. 1).

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 10 лет (1996-2005 гг.) оно незначительно увеличилось – на 0.9 %. Темпы прироста населения за рассматриваемый период характеризуются своей нестабильностью. За период с 1998 г. по 2002 г. в районе отмечается уменьшение численности населения, темпы убыли населения колеблются в пределах от 4.5 % до 0.2 % в год. В настоящее время положение стабилизировалось, начиная с 2003 г. отмечается незначительное увеличение численности населения. Темпы прироста очень незначительные (от 0.4% до 2 % в год), но все же имеют положительную тенденцию.

Значительного изменения населения района за 2005 год не произошло. По сравнению с 2004 г. оно увеличилось всего лишь на 1.8 % (Табл. 2). Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям не однозначен. Число территорий с положительными темпами прироста населения составляет 5 единиц. Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно. Самый высокий уровень прироста населения наблюдается в МО «д. Дешовки» - 12.2 % по сравнению с предыдущим годом. Две сельские территории можно характеризовать как находящиеся в стадии стагнации – это МО «д. Киреевское-первое» и МО «с. Попелево». На 7 территориях района в 2005 году зафиксировано сокращение численности населения по сравнению в предыдущим годом. Устойчивая тенденция убыли населения на протяжении последних 10 лет наблюдается в МО «с. Волконское» и МО «с. Чернышено».

Стабильное уменьшение численности населения происходит только в городах района. За 10 лет оно сократилось на 3.5 тыс. человек или на 10 %. В г. Козельске темпы убыли населения составили 5.3 % за последние 10 лет, в г. Сосенский – 15.6 %.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Таблица 1

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Козельск (тыс. чел.) | 20.6 | н/д | 20.8 | н/д | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 19.9 | н/д | 19.5 |
| г. Сосенский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сосенский (тыс. чел.) | 14.7 | н/д | 14.7 | н/д | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | н/д | 12.4 |
| 2 сельских поселения | 38 | 36 | 35 | 35 | 40 | 37 | 21 | 22 | 23 | 45 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Киреевское -первое | 1454 | 1344 | 1312 | 1293 | 1076 | 1144 | 1154 | 1245 | 1120 | 1123 |
| д. Лавровск | 558 | 511 | 496 | 486 | 495 | 532 | 455 | 432 | 472 | 464 |
| д. Плюсково | 490 | 437 | 426 | 416 | 439 | 439 | 406 | 412 | 429 | 418 |
| д. Сенино-1 | 401 | 385 | 403 | 413 | 407 | 395 | 375 | 393 | 375 | 358 |
| д. Подборки | 1553 | 1507 | 1511 | 1505 | 1513 | 1529 | 1279 | 1339 | 1319 | 1298 |
| с. Березеческий стеклозавод | 897 | 2015 | 2036 | 2147 | 2020 | 1965 | 1952 | 1936 | 1938 | 1974 |
| с. Бурнашево | 392 | 404 | 406 | 405 | 361 | 339 | 307 | 322 | 355 | 330 |
| с. Волконское | 905 | 892 | 849 | 824 | 801 | 767 | 754 | 739 | 742 | 723 |
| с. Нижние Прыски | 1116 | 1182 | 1125 | 1086 | 1058 | 1016 | 1082 | 1079 | 1363 | 1384 |
| с. Покровск | 464 | 438 | 432 | 434 | 438 | 412 | 392 | 356 | 361 | 384 |
| с. Попелево | 908 | 974 | 940 | 921 | 924 | 748 | 871 | 866 | 870 | 879 |
| с. Чернышено | 544 | 493 | 487 | 483 | 455 | 453 | 421 | 409 | 398 | 380 |
| д. Дешовки | 1834 | 1836 | 1788 | 1761 | 1706 | 1657 | 1642 | 1570 | 1570 | 1761 |
| д. Каменка | 674 | 749 | 911 | 916 | 996 | 729 | 716 | 757 | 789 | 822 |
| Итого, в том числе | 47.5 |  | 48.7 |  | 48.2 | 47.5 | 47.0 | 44.4 |  | 44.2 |
| городское население, тыс. чел. | 35.3 | н/д | 35.5 | н/д | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 32.5 | н/д | 31.9 |
| сельское население, чел. | 12228 | 13203 | 13157 | 13125 | 12729 | 12162 | 11827 | 11877 | 12124 | 12343 |

Таблица 2

Темпы прироста (убыли) населения (в % к предыдущему году)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. к 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Козельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сосенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сосенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 сельских поселения | 94.7 | 97.2 | 100 | 114.3 | 92.5 | 56.7 | 104.9 | 104.5 | 195.6 | 118.4 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Киреевское -первое | 92.4 | 97.6 | 98.5 | 83.2 | 106.3 | 100.8 | 107.8 | 89.9 | 100.9 | 77.2 |
| д. Лавровск | 91.5 | 97.0 | 97.9 | 101.8 | 107.5 | 85.5 | 94.9 | 109.3 | 98.3 | 83.1 |
| д. Плюсково | 89.1 | 97.5 | 97.6 | 105.5 | 100 | 92.4 | 101.5 | 104.1 | 97.4 | 85.3 |
| д. Сенино-1 | 96.0 | 104.6 | 102.5 | 98.5 | 97.0 | 94.9 | 104.8 | 95.4 | 95.4 | 89.3 |
| д. Подборки | 97.0 | 100.3 | 99.6 | 100.5 | 101 | 83.6 | 104.7 | 98.5 | 98.4 | 83.6 |
| с. Березеческий стеклозавод | 224.6 | 101 | 105.4 | 94.1 | 97.3 | 99.3 | 99.2 | 100.1 | 101.8 | 220.1 |
| с. Бурнашево | 103.1 | 100.4 | 99.7 | 88.9 | 93.9 | 90.6 | 104.8 | 110.2 | 92.9 | 84.2 |
| с. Волконское | 98.5 | 95.2 | 97.0 | 97.2 | 95.7 | 92.3 | 98.0 | 100.4 | 97.4 | 79.9 |
| с. Нижние Прыски | 105.9 | 97.4 | 96.5 | 97.4 | 96.0 | 106.5 | 99.7 | 126.3 | 101.5 | 124 |
| с. Покровск | 94.3 | 98.6 | 100.4 | 100.9 | 94.1 | 95.1 | 90.8 | 101.4 | 106.4 | 82.7 |
| с. Попелево | 107.3 | 96.5 | 98.0 | 100.3 | 80.9 | 116.4 | 99.4 | 100.5 | 101 | 96.8 |
| с. Чернышено | 90.6 | 98.7 | 99.1 | 94.2 | 99.2 | 92.9 | 97.1 | 97.3 | 95.4 | 69.8 |
| д. Дешовки | 100.1 | 97.4 | 98.4 | 96.8 | 97.1 | 99.2 | 95.6 | 100 | 112.2 | 96 |
| д. Каменка | 111 | 122 | 105 | 102 | 77.9 | 98.2 | 105.7 | 110 | 104 | 122 |
| Итого по сельским поселениям |  | 107.9 | 99.6 | 99.8 | 97.0 | 95.5 | 97.2 | 100.4 | 102.1 | 101.8 |

Примечание: *Отсутствие данных по городским поселениям не дают возможности просчитать темпы роста.

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1996-2005 г. составляла от 370 до 560 человек в год (Табл. 3). Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1999-2001 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Таблица 3

Естественный прирост населения

| Год | Родилось | Умерло | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 393 | 760 | -367 |
| 1997 | 378 | 762 | -384 |
| 1998 | 363 | 764 | -401 |
| 1999 | 328 | 884 | -556 |
| 2000 | 369 | 893 | -524 |
| 2001 | 356 | 858 | -502 |
| 2002 | 371 | 835 | -464 |
| 2003 | 382 | 877 | -495 |
| 2004 | 407 | 846 | -439 |
| 2005 | 416 | 855 | -439 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Начиная с 2001 года, в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения, сальдо механического движения в районе стабильно отрицательное. Также за последние годы снизилось интенсивность миграционного оборота.

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). По сравнению с 1996 годом валовой миграционный оборот снизился почти в 2 раза и в 2004 году составил 1.6 тыс. человек. Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом, в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается меньше числа выбывающих из него (Табл. 4). Это в определенной мере свидетельствует о депрессивном состоянии сельской местности.

Таблица 4

Механическое движение населения (миграция) по годам

| Год | Прибыло чел. | Выбыло чел. | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 1693 | 1389 | 304 |
| 1997 | 1567 | 1452 | 115 |
| 1998 | 1441 | 1214 | 227 |
| 1999 | 1408 | 1174 | 234 |
| 2000 | 966 | 944 | 22 |
| 2001 | 931 | 986 | -55 |
| 2002 | 839 | 909 | -70 |
| 2003 | 772 | 873 | -101 |
| 2004 | 648 | 963 | -315 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура Козельского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов(17.7 %) и доля людей пожилого возраста (23.2 %) примерно одинаковы. За последний межперепесной период положительные сдвиги произошли в группе лиц трудоспособного возраста – она возросла на 6.2 % (Табл. 5).

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Наблюдается небольшое увеличение доли мужского населения в группе трудоспособных возрастов. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. В ней доля мужчин составляет всего 23.2 %. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола.

Таблица 5

Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | 1989 | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста, всего | 11460 | 24,1 | 7796 | 17,7 |
| В трудоспособном возрасте, всего | 25809 | 54,3 | 26651 | 60,5 |
| в т.ч. мужчин | 13572 | 52.6 | 14202 | 53.3 |
| женщин | 12237 | 47.4 | 12449 | 46.7 |
| Старше трудоспособного возраста | 10253 | 21,6 | 9606 | 21,8 |
| в т.ч. мужчин | 2173 | 21.2 | 2231 | 23.2 |
| женщин | 8080 | 78.8 | 7375 | 76.8 |
| Всего | 47522 | 100 | 44053 | 100 |

Козельский район, расположенный на юго-востоке Калужской области, является одним из сравнительно плотно заселенных территорий области (31 человек на 1 квадратный километр) и выделяется высоким процентом городского населения (67.4 %).

Население размещено весьма неравномерно. С начала регистрации вынужденных переселенцев и беженцев (01.07.92г.) на территорию Козельского района прибыло 249 семей/586 человек. Из них в настоящее время имеют действующий статус вынужденного переселенца 22 семьи /52 человека, беженцы на территории Козельского района не проживают. Основными местами расселения 46% вынужденных переселенцев выбрали г. Сосенский, 32%- г. Козельск, остальные- деревни и села Козельского района. Из-за концентрации населения района в двух городах, то есть на небольшой территории, плотность населения на остальной территории значительно ниже. Наряду с высокой плотностью населения в Козельске и вблизи него, а также в г. Сосенском, выделяются места мало заселенные. Наиболее низкой плотностью населения характеризуются юго-восточные лесные районы («д. Сенино-1» - 2.2 чел. на 1км2, «с. Чернышено» - 2.4 чел. на 1 км2). Кроме того, выделяются места, плотно населенные на территориях, наиболее индустриально развитых («с. Березеческий стеклозавод» - 95.8чел. на 1 км2), а также территории наиболее благоприятные для развития сельского хозяйства («д. Каменка» - 75.4 чел. на 1 км2). Это различие между отдельными частями района в большей степени связано с уровнем экономического развития отдельных ее частей (Табл.6).

Таблица 6

Плотность населения

| Муниципальные образования | Территория, км2 | Численность населения 2005 г. | Плотность населения. (чел./1 км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения: |  |  |  |
| г. Козельск | 24.8 | 19.5 | 786.3 |
| г. Сосенский, в т.ч. | 124.3 |  | 99.7 |
| г. Сосенский |  | 12.4 |  |
| сельские поселения |  | 45 |  |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| д. Киреевское -первое | 114.9 | 1123 | 9.8 |
| д. Лавровск | 93.2 | 464 | 5.0 |
| д. Плюсково | 73.6 | 418 | 5.7 |
| д. Сенино-1 | 162.08 | 358 | 2.2 |
| д. Подборки | 74.1 | 1298 | 17.5 |
| с. Березеческий стеклозавод | 20.6 | 1974 | 95.8 |
| с. Бурнашево | 66.9 | 330 | 4.9 |
| с. Волконское | 132.4 | 723 | 5.5 |
| с. Нижние Прыски | 61.3 | 1384 | 22.6 |
| с. Покровск | 56.8 | 384 | 6.8 |
| с. Попелево | 78.6 | 879 | 11.2 |
| с. Чернышено | 155.5 | 380 | 2.4 |
| д. Дешовки | 176.2 | 1761 | 10 |
| д. Каменка | 10.9 | 822 | 75.4 |
| Итого | 1522.7 | 47.3 | 31.1 |

Планировочная структура системы расселения муниципального района «Козельский район» имеет радиальный характер. Основное значение имеют дороги, идущие от Козельска в северном, северо-западном, западном и юго-западном направлениях, особенно автомобильная дорога Калуга-Перемышль-Козельск-Хвастовичи, вдоль которой сосредоточена основная часть крупных поселений района. Эта территория заселена наиболее плотно. Слабо заселена восточная часть муниципального образования, занятая лесными массивами, и имеющая слаборазвитую транспортную сеть. Здесь же расположен и памятник природы федерального значения - национальный парк «Угра».

Значительное влияние на размещение населения оказало проведение железных дорог. Старые поселения превратились в крупные пристанционные поселки, например, Шепелево, Бобровка, Киреевская – Первое.

Численность населения большинства сельских муниципальных образований не превышает 900 человек. Выделяются только МО «с. Березический стеклозавод» (1974 чел.), в котором на основе использования месторождения стекольных песков создано и получило развитие производство изделий из стекла. К крупным муниципальным образованиям района также относятся «д. Дешовки» с населением 1761 человек и «д. Киреевское – первое» с населением 1123 человека, основная специализация которых – сельское хозяйство.

Структура сети населенных мест отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 153 пунктах; большинство их невелико. Две трети пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь 6 % населенных пунктов, в каждом из них насчитывается от 400 до 2000 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный (сельскохозяйственный) характер (Табл. 7).

Доля населенных пунктов, не имеющих населения, так называемые «мертвые поселения» составляет 6 % от всех поселений района. Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 50 сельских поселениях проживает от 10 и менее человек.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Таблица 7

Группировка сельских населенных пунктов

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | из них с населением | в том числе с численностью населения, чел. | Число населенных пунктов без населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-1900 |  |
| Городские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Козельск (тыс. чел.) | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сосенский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сосенский (тыс. чел.) | 12400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельские поселения | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Киреевское -первое | 1123 | 13 | 12 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| д. Лавровск | 464 | 17 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Плюсково | 418 | 13 | 13 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Сенино-1 | 358 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| д. Подборки | 1298 | 12 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| с. Березический стеклозавод | 1974 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| с. Бурнашево | 330 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| с. Волконское | 723 | 11 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| с. Нижние Прыски | 1384 | 9 | 9 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 |  |  |
| с. Покровск | 384 | 10 | 10 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| с. Попелево | 879 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| с. Чернышено | 380 | 10 | 10 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Дешовки | 1761 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  |
| д. Каменка | 822 | 10 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Итого, в том числе | 44243 | 153 | 144 | 51/33 % | 59/39 % | 12/8 % | 8/5 % | 5/3 % | 6/4 % | 3/2 % | 9/6 % |

#### III.2.3  Жилой фонд района

Общая площадь жилищного фонда Козельского района составляет 972.1 тыс. м2. Из них: 677 тыс.м2 (71,2%) расположено на территории городских поселений и 295.1тыс.м2 (28,8%) – в сельских поселениях.

Большая его часть сосредоточена в г. Козельск (41,2% общей площади) и г. Сосенский (29,9%) Помимо них по количеству жилищного фонда лидируют сельские поселения: с. Березеческий стеклозавод, д. Киреевское и д. Подборки.

Характеристика жилого фонда и условий проживания населения в Козельском районе

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Жилой фонд, м2 общ. пл. | Этажность, эт. – % | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, % | Средняя жилобеспе-ченность, м2общ.пл./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водопровод, канализация | Центральное отопление | Газовая плита и водонагреватель |  |
| Городские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Козельск | 19500 | 392400 |  |  |  |  | 20,1 |
| г. Сосенский, в т.ч. | 12400 | 284600 | 1 – 14,9% 2-3–12,8% 3-5–35,5% 9 – 38,7% |  |  |  | 22,9 |
| г. Сосенский |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 сельских поселения | 45 |  |  |  |  |  |  |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Киреевское -первое | 1123 | 34486 | 1 – 98,7% 2 – 1,3% | 22,4 | 0 | 0 | 30,7 |
| д. Лавровск | 464 | 16327 | 1 – 100% | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| д. Плюсково | 418 | 10405 | 1 – 100% | 42,0 | 0 | 0 | 24,9 |
| д. Сенино-1 | 358 | 9280 | 1 – 100% | 2,6 | 0 | 0 | 25,9 |
| д. Подборки | 1298 | 31021,7 | 1 – 70,9% 2 – 29,1% | 20,7 | 4,0 | 30,4 | 23,9 |
| с. Березеческий стеклозавод | 1974 | 40069,4 | 1 – 71,7% 2 – 25,1% 3 – 3,2% | 48,0 | 27,8 | 0 | 20,3 |
| с. Бурнашево | 330 | 18755,5 | 1 – 100% | 0 | 0 | 0 | 56,8 |
| с. Волконское | 723 | 19399,8 | 1 – 100% | 14,4 | 0 | 0 | 26,8 |
| с. Нижние Прыски | 1384 | 21325 | 1 – 97,6% 2 – 2,4% | 49,6 | 0 | 49,6 | 15,4 |
| с. Покровск | 384 | 8020,9 | 1 – 100% | 18,0 | 0 | 0 | 20,9 |
| с. Попелево | 879 | 27078 | 1 – 94% 2 – 6% | 15,7 | 4,8 | 0 | 30,8 |
| с. Чернышено | 380 | 11893 | 1 – 100% | 34,7 | 0 | 0 | 31,3 |
| д. Дешовки | 1761 | 25942,7 | 1 – 74,7% 2 – 25,3% | 32,1 | 0 | 32,1 | 14,8 |
| д. Каменка | 822 | 21096 | 1 – 94,3% 2 – 5,7% | 0 | 0 | 34,2 | 25,7 |
| Итого: | 44243 | 972100 |  |  |  |  | 21,5 |

Средняя обеспеченность населения Козельского района жильем составила 22,0 м2/чел. В сельской местности она выше, чем в городских поселениях.  Для городских поселений уровень обеспеченности составляет 21,2 м2/чел., для сельской местности 23,9 м2/чел. Самой низкой обеспеченностью жильем характеризуется д. Дешовки, самой высокой – с. Бурнашево.

Жилищный фонд муниципального образования городского поселения «Город Сосенский» на 01.01.2006 г.

Количество существующего жилищного фонда

| Этажность | Панельные (шт./кв. м.) | Кирпичные (шт./кв. м.) | Сборно-щитовые (в т.ч. бараки, шт./кв. м.) | Шлако-блочные (шт./кв. м.) | Каркасно-засыпные (шт./кв. м.) | Деревянные (в т.ч. частный сектор, (шт./кв. м.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 6 / 682 | 68 / 15912 (в т.ч. 33 / 12 333) | 31 / 2604 | - | 270 / 23317 (в т.ч. 263 / 22707) | 375 / 42515 |
| 2 | - | 24 / 12754 | 27 / 11528 | 4 / 1652 | 6 / 2471 | - | 61 / 28405 |
| 3 | 1 / 293 | 5 / 7808 | - | - | - | - | 6 / 8101 |
| 5 | 17 / 58769 | 9 / 34300 | - | - | - | - | 26 / 93069 |
| 6 | - | 1 / 2468 | - | - | - | - | 1 / 2468 |
| 9 | 12 / 77356 | 10 / 32686 | - | - | - | - | 22 / 110042 |
| Итого: | 30 / 136418 | 55 / 90698 | 95 / 27440 | 35 / 4256 | 6 / 2471 | 269 / 23317 | 490 / 284600 |

Новое жилищное строительство многоквартирных жилых домов с 1996 г. не велось, в данный момент ведется строительство частных жилых домов, в ноябре 2005 г. сдан в эксплуатацию коттедж общей площадью 293 кв. м.

Убыль жилищного фонда: 2002 г. ( 310 кв. м., 2005 г. ( 307 кв. м.

Ветхий и аварийный жилищный фонд Козельского района

Суммарное количество, учтенного в статистике, ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 год составило 40962,4 м2 и не превышало 5 % от общей площади жилфонда района. Количество ветхого жилья высоко в г. Сосенский, однако, можно предположить, что в малолюдных сельских населеных пунктах % ветхого и аварийного фонда гораздо выше.

Распределение жилых помещений по степени износа

| Муниципальные образования | Износ от 0 до 30% м2 | Износ от 30 до 65% м2 | Износ свыше 65% м2 | Ветхий фонд м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения: |  |  |  |  |
| г. Козельск |  |  | 5800 | 1700 |
| г. Сосенский, в т.ч. |  |  |  |  |
| г. Сосенский |  |  | 500 | 12333 |
| 2 населенных пункта |  |  |  |  |
| МО «сельские поселения»: | 42993,9 | 233950,7 | 20486,4 | 143 |
| д. Киреевское -первое | 436 | 31420 | 2630 | 0 |
| д. Лавровск | 0 | 16327 | 0 | 0 |
| д. Плюсково | 0 | 10405 | 0 | 0 |
| д. Сенино-1 | 0 | 9280 | 0 | 0 |
| д. Подборки | 9017,8 | 19930,9 | 2053 | 20 |
| с. Березичский стеклозавод | 11351,5 | 21109,5 | 7608,4 | 0 |
| с. Бурнашево | 0 | 18755,5 | 0 | 0 |
| с. Волконское | 0 | 17195,8 | 2204 | 0 |
| с. Нижние Прыски | 2674 | 18178 | 370 | 103 |
| с. Покровск | 0 | 8020,9 | 0 | 0 |
| с. Попелево | 2452 | 24586 | 20 | 20 |
| с. Чернышено | 2200 | 7886 | 1807 | 0 |
| д. Дешовки | 8010,6 | 17932,1 | 0 | 0 |
| д. Каменка | 4378 | 12924 | 3794 | 0 |
| Всего по району: |  |  | 26786,4 | 14176 |

#### III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии развития и совершенствованния как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений (80% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания  являются  основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Козельского района

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 961 | 21.8 | 51.2 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 7583 | 172.3 | 134.6 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | н.д. | . |  |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | н.д. |  |  |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 939 |  |  |
| Высшие учебные заведения | студент | - |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 750 | 17.0 | 93.7 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 251 | 5.7 | 42.3 |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 15. | 0.4 | 1.5 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 6 | 0.1 | 0.3 |
| Санатории для родителей с детьми | мест | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Санатории-профилактории | мест | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Оздоровительные лагеря | мест | - | 340 | н.д. | н.д. |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 133 | 3.0 | 4.3 |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | 1897 | 42.9 | 53.6 |
| Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 |  |  |  |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 442 | 10 | 50 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 2 | 0.04 | 235 |
| Выставочные залы | объект | - | 2 |  |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 317729 |  |  |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 |  |  |  |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 237 | 5.4 | 13.5 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 2 |  |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 |  |  |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 |  |  |  |
| Бани | мест | 5 | 495 | 11.2 | 224 |
| Отделения связи | объект | - | 25 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 7 | 2.3 |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 101 |  |  |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

городского поселения Козельск

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 302 | 15.5 | 36.9 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 2412 | 123.7 | 96.7 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников |  |  |  |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 239 |  |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 375 | 19.2 | 105 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 126 | 6.5 | 48.2 |
| Аптеки* | объект | 1 на 13 тыс.жителей | 8 |  |  |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | 4 | 0.2 | 200 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 80 |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | 341 | 17.5 | 21.9 |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 400 | 20.5 | 102.5 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 | 0.05 | 294 |
| Выставочные залы | объект | - |  |  |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 89984 | 4614 | 115,4 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 5035 | 25.8 | 9.2 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 135 | 17.2 | 43.1 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 2 |  |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 |  |  |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 |  |  |  |
| Бани | мест | 5 | 25 | 1.3 | 26. |
| Отделения связи | объект | - | 3 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 2 |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 57 | 2.9 | 48.3 |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

городского поселения Сосенский

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 424 | 34,19 | 81,4 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 1996 | 160,96 | 125,75 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников |  |  |  |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 600 |  |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 375 | 30,24 | 166,61 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 125 | 10,08 | 74,8 |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 5 | 0.4 | 1.5 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 2 | 0.16 | 0.5 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 108 | 8.7 | 12.4. |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | 1296 | 104,5 | 130,62 |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 1114 | 89 | 445 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 | 0.08 | 470 |
| Выставочные залы | объект | - | 1 |  |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 34432 | 2776 | 69,4 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 3418 | 275 | 22.2 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 52 | 4.2 | 10.5 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - |  |  |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 |  |  |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 |  |  |  |
| Бани | мест | 5 | 58 | 4.7 | 94 |
| Отделения связи | объект | - | 2. |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 3 |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 44 | 3.5 | 58.3 |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Сельских поселений

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | 235 | 18,9 | 14,7 |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 3176 | 71,8 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | 50 | 4 | 21,6 |
| Аптеки | объект | 25,7 | 2 | 0,16 | 0,6 |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | н.д. |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. |  | 25 |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | 260 |  |  |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 1934 | 156,7 |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 6 | 193,3 | 15,7 |  |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 2756.5 1496.2 | 222,3 | 74 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 50 | 4 | 10 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | н.д. |  |  |
| Бани | мест | 7 | 175 | 14,1 | 201 |
| Отделения связи | объект |  | 17 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | 2 |  |  |

#### Образование и воспитание

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 27042 | 25509 | 25356 | 25610 | 25454 | 25491 |
| Козельский район | 1708 | 1534 | 1504 | 1383 | 1346 | 1215 |

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 73 | 71 | 72 | 76 | 79 | 79 |
| Козельский район | 76 | 78 | 74 | 76 | 75 | 71 |

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 43 | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| Козельский район | 56 | 55 | 60 | 56 | 58 | 54 |

ЧИСЛО ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 374 | 341 | 325 | 304 | 292 | 284 |
| Козельский район | 25 | 22 | 21 | 18 | 18 | 16 |

ЧИСЛО ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | Число учебных учреждений | Численность учащихся, человек (на начало учебного года) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002/03 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
| Всего по области | 517 | 144319 | 142242 | 137219 | 130664 | 125000 | 117872 |
| Козельский район | 22 | 6845 | 6664 | 6425 | 6111 | 5773 | 5440 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений значительно снизилась с 1997 по 2003 год

ЧИСЛО СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(на начало учебного года)

|  | Число учебных заведений | Численность студентов, человек |
| --- | --- | --- |
|  | 2001/02 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
| Всего по области | 29 | 15378 | 15419 | 15841 | 16466 | 16583 | 16426 |
| Козельский район | 2 | 711 | 796 | 806 | 861 | 857 | 825 |

Емкость дневных общеобразовательных учреждений по сельским поселениям Козельского района

| Муниципальные образования | Адрес | Емкость(мест) |
| --- | --- | --- |
| д. Киреевское –первое | д. Киреевское -первое | 320 |
|  | д. Слаговищи | 480 |
| д. Лавровск | м.о.д.Лавровск, д. Гришинск | 200 |
| д. Плюсково | д. Плюсково | 320 |
|  | - | - |
| д. Подборки | д. Подборки | 180 |
| с. Березечский стеклозавод | с. Березеческий стеклозавод | 396 |
|  | - | - |
| с. Волконское | с. Волконское | 192 |
| с. Нижние Прыски | с. Нижние Прыски | 192 |
| с. Покровск | с. Покровск | 192 |
| с. Попелево | с. Попелево | 192 |
|  | - | - |
| д. Дешовки | д. Дешовки | 320 |
| д. Каменка | д. Каменка | 192 |

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УЧАЩИХСЯ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Козельский | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 |

#### Учреждения культуры

В Козельском районе с 1997 по 2002 год сокращается число клубных учреждений, как в городской, так и в сельской местности. В целом в 2002 году количество клубных учреждений составляло 291, а это 33% от нормы обеспечения.

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Козельский | 68 | 65 | 43 | 42 | 43 | 60 |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 251 | 246 | 244 | 254 | 256 | 256 |
| Козельский | 278 | 250 | 200 | 222 | 228 | 231 |

МУЗЕИ

|  | Всего | Число посещений, на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  | на конец 2002г. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Всего по области | 27 | 352 | 357 | 362 | 437 | 430 | 430 |
| Козельский | 1 | 317 | 207 | 115 | 89 | 195 | 200 |

Клубные учреждения Козельского района

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Ученики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Козельск | МЦНТ отдела культуры и спорта | г. Козельск, ул. Б. Советская, 66 | 710 |  |
| 2 |  | ГДК № 1 "Машиностроитель" | г. Козельск-3, ул. Заводская | 250 |  |
| 3 |  | ГДК № 2 "Красный комбинат" | г. Козельск, ул. Садовая | 300 |  |
| 4 |  | Козельская ДШИ | г. Козельск, ул. Б. Советская, 14 | 0 | 187 |
| 5 | г. Сосенский | ГДК "Горняк" | г. Сосенский, ул. Комсомольская 1 | 200 |  |
| 6 |  | ГДК "Прометей" | г. Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1а | 600 |  |
| 7 |  | Сосенская ДШИ | г. Сосенский, ул. Горького 2а | 0 | 314 |
| 8 | д. Киреевское -первое | Киреевский СДК | ст. Киреевск | 300 |  |
| 9 |  | Слаговищинский СК | д. Слаговищи | 200 |  |
| 10 | д. Лавровск |  |  |  |  |
| 11 | д. Плюсково | Плюсковский СК | д. Плюсково | 100 |  |
|  |  | - | - | - | - |
| 13 | д. Подборки | Подборская ДШИ | д. Подборки | 0 | 362 |
| 14 |  | Подборский СДК | д. Подборки | 260 |  |
| 15 | с. Березический стеклозавод | Березический | с. Березичи | 60 |  |
| 16 | с. Бурнашево | Бурнашевский СДК | д. Бурнашево | 100 |  |
| 17 | с. Волконское | Волконский СДК | д. Волконск | 300 |  |
| 18 | с. Нижние Прыски | Нижне Прысковский СДК | с. Н. Прыски | 0 |  |
|  |  | - | - | - | - |
| 20 | с. Попелево | Попелевский СДК | д. Попелево | 240 |  |
| 21 | с. Чернышено | Чернышенский СДК | д. Чернышено | 100 |  |
| 22 | д. Дешовки | Дешовский СДК | д. Дешовки | 350 |  |
| 23 | д. Каменка | Каменский СДК | д. Каменка | 200 |  |

| № | Наименование Библиотеки | Адрес | Кол-во фонда(экз) | Число Читателей. | S биб-ки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная библиотека | 249722 Калужская обл. г.Козельск Белевский пер.,4 | 41555 | 3750 | 450 |
| 2 | Детская библиотека | 249722 Калужская обл. г.Козельск ул.Б.Советская,66 | 21109 | 2250 | 200 |
| 3 | Сосенский городской филиал №1 | 249711 Калужская обл. г.Сосенский ДК «Прометей» | 19468 | 2020 | 166 |
| 4 | Сосенский детский филиал№2 | 249710 Калужская обл. г.Сосенский ул.Ломоносова,д.10 | 14964 | 2100 | 306 |
| 5 | Городской филиал №8 | 249723 Калужская обл. г.Козельск ул.Заводская, клуб «Машиностроитель» | 12796 | 800 | 62,1 |
| 6 | Городской филиал № 23 | 249720 Калужская обл. г.Козельск ул.Садовая | 6762 | 800 | 49 |
| 7 | Городской филиал №28 | 249720 Калужская обл. г.Козельск ул.Дзержинского,д24-а | 7762 | 800 | 30 |
| 8 | Алешинский филиал №3 | 249712 Калужскя обл. Козельский р-н п/о Волконск д. Алешня | 8790 | 250 | 36 |
| 9 | Бильдинский ф №4 | 249701 Калужскя обл. Козельский р-н Н/о Попелево Д.Бильдино | 6307 | 150 | 27 |
| 10 | Бурнашевский ф №5 | 249702 Калужскя обл. Козельский р-н П/о Богдановка Д.Бурнашево | 7585 | 300 | 60 |
| 11 | Волконский ф №7 | 249712 Калужскя обл. Козельский р-н С.Волконск | 8560 | 500 | 90 |
| 12 | Гришинский ф №9 | 249716 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Гришинск | 9027 | 400 | 42 |
| 13 | Дешовский ф №10 | 249713 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Дешовки | 21888 | 1300 | 176 |
| 14 | Каменский ф №11 | 249706 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Каменка | 16070 | 650 | 112 |

Наличие библиотек на территории Козельского района

| 15 | Киреевский ф №13 | 249736 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Киреевск | 9899 | 550 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Нижне-Прысковский ф №15 | 249708 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Н.-Прыски | 8786 | 650 | 78,3 |
| 17 | Подборский ф №16 | 249705 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Подборки | 16879 | 700 | 61 |
| 18 | Покровский ф №17 | 249718 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Покровск | 8091 | 300 | 15 |
| 19 | Плюсковский ф №18 | 249703 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Плюсково | 11390 | 400 | 61 |
| 20 | Попелевский ф №20 | 249701 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Попелево | 11326 | 700 | 50 |
| 21 | АО «Медстеклотара» Ф №21 | 249730 Калужскя обл. Козельский р-н Стекольный завод | 14397 | 900 | 80 |
| 22 | Сенинский ф. №22 | 249731 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Сенино | 6927 | 300 | 51 |
| 23 | Слаговищенский ф №24 | 249735 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Слаговищи | 11143 | 500 | 53 |
| 24 | Фроловский ф №25 | 249717 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Фроловск | 5631 | 150 | 36 |
| 25 | Чернышенский ф №26 | 249732 Калужскя обл. Козельский р-н Д.Чернышено | 7927 | 300 | 80 |
| 26 | Березический ф №27 | 249718 Калужскя обл. Козельский р-н П/о Березический стекольный завод Д.Березичи | 2690 | 300 | 28 |

#### Торговля

Обеспеченность объектами торговли и общественного питания:

1.Обеспеченность торговой площадью всего –1468,8 кв.м

на 1000жителей –123,4 кв.м

2.Обеспеченность посадочными местами всего –696 п.мест

на 1000жителей –58,5 п.мест

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

### III.3. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи Муниципальный район «Козельский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Козельский район пересекает ж/д магистраль Сухиничи – Тула. С севера на юг вдоль р. Жиздры проходит автомагистраль Калуга – Ульяновск. Водный транспорт на территории МР «Козельский район» отсутствует.

#### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Козельского района.

Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте осуществляются по следующим направлениям по графику: «Сухиничи – Козельск» (2 раза в сутки), «Барановичи – Чекалин» (2 раза в неделю), «Тула – Сухиничи» (3 раза в неделю), «Сухиничи – Белев» (2 раза в сутки). На грузовые перевозки вывозной график не заложен. Железнодорожным узлом является станция Тупик. В самом г. Козельске – станция Козельск.

Количество отправляемых пассажиров по данным на 2006 г. – 11100 чел.

На конец 2006 года эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования района составила 42 километра. Протяженность железнодорожных путей не общего пользования сократилась до 12 километров.

Грузовая работа железнодорожных станций  Козельского района

| № п/п | Название станции | Суммарно | Погрузка | Выгрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тупик | 3200 т. | 3200 т. | - |
| 2 | Козельск | 50400 т. | 50000 т. | 400 т. |
| 3 | Слаговищи | 6100 т. | 6100 т. | - |
| 4 | Ост. п. 303 км |  |  |  |

Характеристика железнодорожных  участков, расположенных на территории Козельского района,

по состоянию на 01.01.2006 г.

| № п/п | Участок | Протяжённость участка, км | Число главных путей | Вид тяги* | Железная дорога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Козельск – Сухиничи Узловые | 20 | Один | АБ | Московская |
|  | Козельск – Тупик – Слаговищи | 22 | Один | АБ |  |

*АБ – автоматическая блокировка; ПАБ – полуавтоматическая блокировка.

Характеристика железнодорожных станций Московской ж.д., расположенных на территории Козельского района,
по состоянию на 1 июня 2006 г.

| № п/п | Наименование станции | Характер работы | Класс | Путевое развитие станций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего станционных путей | В том числе: |
|  |  |  |  |  | Главные | Приёмо –отправочные | Прочие, в том числе сорт., сорт-отпр. |
|  | Ост. п. 326 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Тупик | промежуточная | 5 | 3 | I | 1 | 1 |
|  | Козельск | промежуточная | 4 | 6 | I | 2 | 3 |
|  | Слаговищи | промежуточная | 5 | 3 | I | 2 | 2 |

*В тексте использованы сокращения:

«промеж.» - промежуточная, «груз.» - грузовая, «сорт.» - сортировочная, «участ.» - участковая.

«внекл» - внеклассная.

#### III.3.2. Автомобильные дороги

По территории муниципального образования «Козельский район» в основном проходят магистральные автодороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой, с городом Козельском, а также с другими городами Калужской области:

Перечень дорог общего пользования, относящиеся к собственности Калужской области

| № | Наименование автодороги | Линейная протяженность, км | Средняя ширина полоса отвода, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Р 92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»-Козельск | 20,61 | 23 | Усоверш. |
| 2 | Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи | 19,50 | 30 | Усоверш. |
| 3 | Козельск-Сухиничи-М-3 Украина | 13,02 | 19 | Усоверш. |
| 4 | Козельск-Кудринская | 25,00 | 18 | Усоверш. |
| 5 | Козельск-Попелево | 6,30 | 18 | Усоверш. |
| 6 | Козельск-Киреевское-Чернышено | 33,30 | 19 | Усоверш. |
| 7 | «Козельск-Кудринская»-Бурнашево | 6,90 | 18 | Усоверш. |
| 8 | «Козельск-Кудринская»-Плюсково | 1,55 | 18 | Усоверш. 85 % протяженности |
| 9 | «Козельск-Киреевское-Чернышено»-Сенино-Шепелево | 12,67 | 18 | Усоверш. 77 % протяженности |
| 10 | «Оптина Пустынь-Нижние Прыски»-Сосенский-Шепелево | 14,87 | 20 | Усоверш. |
| 11 | Козельск-Покровск | 13,02 | 18 | Усоверш. |
| 12 | Каменка-Шамордино | 2,46 | 18 | Усоверш. 89 % протяженности |
| 13 | Козельск-Березичский Стеклозавод | 7,74 | 18 | Усоверш. |
| 14 | «Козельск-Сухиничи-М-3 «Украина»-Лавровск | 2,00 | 18 | Усоверш. 87 % протяженности |
| 15 | Окружная вокруг г. Козельска | 1,92 | 18 | Усоверш. |
| 16 | Плюсково-Антипово-Ильинское | 6,55 | 18 | Усоверш. 11 % протяженности |
| 17 | «Козельск-Чернышено»-Побуж | 3,10 | 19 | н/д |
| 18 | «Козельск-Кудринское»-Берды | 3,22 | 18 | Усоверш. |
| 19 | «Козельск-Сухиничи»-Гришинск | 1,60 | 18 | Усоверш. |
| 20 | «Перемышль-Каменка-Козельск»-Акатово-Курыничи | 9,91 | 18 | Усоверш. 52 % протяженности |
| 21 | Юдинка-Кузьминка-Редьково | 6,72 | 18 | Усоверш. 18 % протяженности |
| 22 | «Козельск-Киреевское»-Чернышено-Хряпкино | 2,00 | 18 | Неусоверш. |
| 23 | Козельск-Березичский Стеклозавод-д. Березичи | 3,30 | 9 | Неусоверш. |
| 24 | «Каменка-Шамордино»-Васильевка | 1,90 | 16 | Усоверш. |
| 25 | Попелево-Потросово | 5,55 | 12,5 | Неусоверш. |
| 26 | «Козельск-Чернышено»-Слаговищи | 3,16 | 15 | Усоверш. |
| 27 | Оптина Пустынь-Нижние Прыски | 12,93 | 25 | Усоверш. |
|  | ИТОГО: | 240,8 | - | Усовер. 86 % |

Таким образом, 86 % протяженности всех дорог МР «Козельский район» имеют усовершенствованное покрытие.

Автодороги, относящиеся к собственности MP «Козельский район»

| № п/п | Название дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм | Трубы шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Алешня | 4,0 | а/б |  | 1/8 |
| 2 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Булатово | 3,0 | грунт |  |  |
| 3 | Алешня - Павлово | 10,0 | грунт | 1/5 |  |
| 4 | «Волконское - Славышено»- Рубцы | 2,0 | грунт | 1/3 |  |
| 5 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Кричина | 10,0 | грунт |  |  |
| 6 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Славышено | 10,0 | грунт |  |  |
| 7 | «Козельск- Березичский стеклозавод»- Волосово Звягино | 5,0 | щебен. |  | 2/16 |
| 8 | Подборки -Калинино | 7,6 | щебен. |  | 3/24 |
| 9 | «Подборки -Калинино»- Рождествино | 4,1 | щебен. |  | 1/8 |
| 10 | Подборки – Нелюбовка | 1,5 | грунт |  |  |
| 11 | Подборки- Запрудное | 0,8 | грунт |  |  |
| 12 | «Подборки -Калинино»- Родная Слободка | 4,0 | грунт |  |  |
| 13 | «Подборки -Калинино»- Куровское | 5,0 | грунт |  |  |
| 14 | «Подборки -Калинино»- Романовское | 6,0 | грунт |  |  |
| 15 | «Подборки -Нелюбовка»- Петрищенки | 1,5 | грунт |  |  |
| 16 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- Звягино | 2,1 | щебен. | 1/18 | 2/16 |
| 17 | Лавровск- Ивановск | 2,1 | щебен. | 1/10 |  |
| 18 | «Козельск- Покровск»- Усово | 1,0 | щебен. |  |  |
| 19 | «Козельск- Покровск»- Новоселки | 3,0 | щебен. |  | 1/8 |
| 20 | «Козельск- Покровск»- Ваниловка | 1,5 | щебен. |  | 1/8 |
| 21 | «Козельск- Покровск»- Дементьевка | 2,0 | щебен. |  | 1/8 |
| 22 | Лавровск- Староселье | 2,0 | грунт |  |  |
| 23 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- Егорье | 0,5 | грунт |  | 1/8 |
| 24 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- Парфеново | 3,0 | грунт |  |  |
| 25 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- ст. Рядики | 3,0 | грунт |  |  |
| 26 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- Рядики | 2,0 | грунт |  |  |
| 27 | «Козельск- Покровск»- Ерлыково | 4,4 | щебен. |  | 2/16 |
| 28 | «Козельск- Сухиничи- М3 «Украина»»- Новоселье | 1,0 | грунт | 1/15 |  |
| 29 | Ерлыково- Кстищи | 2,0 | грунт |  | 1/8 |
| 30 | Покровск- Тычково | 1,5 | грунт | 1/6 |  |
| 31 | «Козельск- Покровск»- Тарачки | 3,0 | грунт |  |  |
| 32 | Покровск- Катаргинка 1я | 1,0 | грунт |  |  |
| 33 | Покровск- Катаргинка 2я | 1,0 | грунт |  |  |
| 34 | «Козельск- Покровск»- Заречье | 4,0 | грунт |  |  |
| 35 | Заречье- Костешово | 2,0 | грунт | 1/30 |  |
| 36 | Заречье- Прилипки | 2,0 | грунт |  | 1/8 |
| 37 | Тычково- отд.свх. Кр. Плодовод | 9,0 | грунт |  |  |
| 38 | «Козельск- Кудринская» - Нешенка | 3,0 | 1,2а/б;1/8щеб |  | 2/16 |
| 39 | Антипово- Коробки | 3,0 | грунт |  | 1/8 |
| 40 | Антипово- Сбылево | 5,0 | грунт |  |  |
| 41 | «Козельск -Кудринская»- Перестромы | 1,0 | грунт |  |  |
| 42 | «Козельск -Кудринская»- Жильково | 1,0 | грунт |  |  |
| 43 | «Козельск -Кудринская»- Зарочино | 4,0 | грунт |  |  |
| 44 | «Козельск -Кудринская»- Егорье | 4,0 | грунт |  |  |
| 45 | Бурнашево- Клыково | 0,4 | щебен. |  |  |
| 46 | Бурнашево- Юдинки | 3,0 | грунт |  |  |
| 47 | Кузменки- Редьково | 3,0 | грунт |  |  |
| 48 | «Юдинки- Редьково- Кузьменки»- Верхнее Дерягино | 2,0 | грунт |  |  |
| 49 | «Юдинки- Редьково- Кузьменки»- Нижнее Дерягино | 4,0 | грунт |  |  |
| 50 | Орлово- Нижнее Дерягино | 2,0 | грунт |  |  |
| 51 | Бурнашево- Петровск | 4,0 | грунт |  |  |
| 52 | «Козельск- Чернышево»-Покровка | 0,9 | щебен. |  |  |
| 53 | «Козельск- Чернышево»- Дракуны | 1,8 | щебен. |  | 3/24 |
| 54 | «Козельск- Чернышево»- Слаговищи | 4,5 | а/б |  | 2/16 |
| 55 | «Козельск- Чернышево»- школа | 1,2 | щебен. |  | 2/16 |
| 56 | Киреевское- Пальна | 1,0 | грунт |  |  |
| 57 | «Козельск- Чернышево»- Юрино | 1,4 | 0,7а/б;0,7а/ц | 1/20 |  |
| 58 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Губино | 1,7 | а/б |  | 2/16 |
| 59 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Матчино | 7,8 | 2,0а/б;3,8щеб; 2,0грунт |  | 3/24 |
| 60 | «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи»- Клюксы | 2,3 | щебен. |  | 1/8 |
| 61 | Клюксы- Волковынка | 2,0 | грунт |  |  |
| 62 | Клюксы- Хозцы- Дубновичи | 4,0 | грунт |  |  |
| 63 | «Козельск- Березичский стеклозавод»- Орденки | 1,0 | грунт |  |  |
| 64 | «Козельск- Кудринская»- Бурнашево» - Хотенка | 1,0 | щебен. |  |  |
| 65 | «Козельск- Кудринская»- Бильдино | 1,0 | грунт |  |  |
| 66 | «Козельск- Кудринская»- Орлово-1 | 2,0 | грунт |  |  |
| 67 | «Козельск- Кудринская»- Орлово-2 | 2,0 | грунт |  |  |
| 68 | Потросово- Верхние Прыски | 6,0 | грунт |  |  |
| 69 | «Козельск- Кудринская»- Грива | 5,0 | грунт |  |  |
| 70 | «Козельск- Попелево»- Вербы | 4,0 | грунт |  |  |
| 71 | Попелево- Вязовая | 5,0 | грунт |  |  |
| 72 | «Попелево- Потросово»- Новоселки | 6,0 | грунт |  |  |
| 73 | «Козельск- Киреевское- Чернышено»- Сенино- Шепелево»- Бутырки | 9,6 | 7,6щеб; 2,0грунт |  |  |
| 74 | «Козельск- Киреевское- Чернышено»- Сенино- Шепелево»- Истик | 2,3 | щебен. |  |  |
| 75 | «Козельск- Киреевское- Чернышено»- Сенино- Шепелево»- Красный Клин | 1,4 | щебен. |  |  |
| 76 | 1Р92 «Калуга- Перемышль- Белев- Орел»- Козельск»- Дубровка | 0,6 | щебен. |  |  |
| 77 | 1Р92 «Калуга- Перемышль- Белев- Орел»- Козельск»- Серено- завод | 4,0 | грунт |  |  |
| 78 | Стекольный завод- Дмитровский | 2,0 | грунт |  |  |
| 79 | «Перемышль- Каменка- Козельск»- Курыничи»- Акатово | 2,0 | грунт |  |  |
| 80 | «Перемышль- Каменка- Козельск»- Акатово Курыничи»- Феофиловка | 2,0 | грунт |  |  |
| 81 | Акатово- Агрофенки | 5,0 | грунт |  |  |
| 82 | Курыничи- Сикерки | 2,0 | грунт |  |  |
| 83 | Сосенский- Гр. Холм | 10,0 | а/б |  |  |
| 84 | «Сосенский- Гр. Холм»- Марьино | 1,5 | а/б |  |  |
| 85 | Бурнашево- Торбеево | 4,0 | щебен. |  |  |
| 86 | «Козельск- Березичский стеклозавод»- «Козельск-Ульяново-п. Дудоровский-Хвастовичи» | 4,0 | щебен. |  |  |
|  | ИТОГО: | 279,0 |  | 8/107 | 37/300 |

Автодороги, относящиеся к собственности поселений

МР «Козельский район»

| № п/п | Название дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм | Трубы шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Бурнашево» |
| 1 | Бурнашево | 1,5 | грунт | - | - |
| 2 | Верхнее Дерягино | 1,5 | грунт | - | - |
| 3 | Клыково | 2,0 | грунт | - | - |
| 4 | Кузьменки | 1,0 | грунт | - | - |
| 5 | Нижнее Дерягино | 2,0 | грунт | - | - |
| 6 | Богдановка | 2,0 | грунт | - | - |
| 7 | Ольховка | 1,0 | грунт | - | - |
| 8 | Петровск | 0,5 | грунт | - | - |
| 9 | Редьково | 1,0 | грунт | - | - |
| 10 | Торбеево | 2,0 | грунт | - | - |
| 11 | Юдинки | 1,5 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 16,0 |  | - | - |
| Сельское поселение «Деревня Подборки» |
| 1 | Подборки | 6,1 | 3,4а/б;1,2щеб; 1,5грунт | 1/10 мет | 3/18 |
| 2 | Запрудное | 0,9 | 0,3щеб;0,7гр | 1/10 ж/б | 1/6 |
| 3 | Калинино | 1,3 | грунт | - | - |
| 4 | Красная Дубрава | 0,8 | грунт | - | - |
| 5 | Куровское | 0,4 | грунт | - | - |
| 6 | Нелюбовка | 0,8 | грунт | - | - |
| 7 | Озерское | 3,1 | 0,5а/б;1,7щеб; 0,9грунт | - | 3/18 |
| 8 | Петрищенки | 0,4 | грунт | - | - |
| 9 | Родная Слободка | 0,6 | грунт | - | - |
| 10 | Рождественно | 0,7 | грунт | - | - |
| 11 | Романовское | 0,5 | грунт | - | 1/6 |
|  | ИТОГО: | 15,6 | 3,9а/б;8,5гр 3,2щеб | 2/20 | 8/48 |
| Сельское поселение «Деревня Киреевское Первое» |
| 1 | Киреевское Первое | 3,0 | грунт | - | - |
| 2 | Дракуны | 0,3 | грунт | - | - |
| 3 | Киреевское Второе | 2,0 | грунт | - | - |
| 4 | ж/д. ст. Кирееская | 1,0 | грунт | - | - |
| 5 | Слаговищи | 3,0 | грунт | - | - |
| 6 | Пальна | 1,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 10,3 |  | - | - |
| Сельское поселение «Село Покровск» |
| 1 | Покровск | 4,0 | грунт | - | - |
| 2 | Ерлыково | 2,0 | грунт | - | 1/6 |
| 3 | Заречье | 2,0 | грунт | - | - |
| 4 | Катаргинка 1я | 2,0 | грунт | - | - |
| 5 | Катаргинка 2я | 2,0 | грунт | - | - |
| 6 | Кстищи | 3,0 | грунт | - | - |
| 7 | Костяшово | 2,0 | грунт | - | - |
| 8 | Тычково | 1,0 | грунт | - | - |
| 9 | Слепцовское отд. | 1,0 | грунт | - | - |
| 10 | Тарачки | 1,0 | грунт | - | - |
| 11 | Прилипки | 2,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 22,0 |  | - | 1/6 |
| Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» |
| 1 | Стеклозавод: |  |  |  |  |
|  | ул. Куйбышева | 1,05 | а/б | 1/24 | - |
|  | ул. Заречная | 2,07 | 1,95гр;0,12а/б | - | - |
|  | ул. Школьная | 0,65 | грунт | - | - |
|  | ул. Привокзальная | 2,0 | ж/б | 1/24 | - |
|  | ул. Спортивная | 0,65 | грунт | 1/30 | - |
|  | ул. Луговая | 0,8 | грунт | - | - |
|  | ул. Зеленая | 1,0 | 0,3а/б;0,7гр | - | - |
|  | центральная площадь | 0,17 | а/б | - | - |
|  | ИТОГО по поселку: | 8,39 |  | 3/78 | - |
| 2 | Дмитровский | 2,0 | грунт | - | - |
| 3 | Разъезд Слаговищи | 0,3 | а/б | - | - |
| 4 | Березичская школа- интернат | 0,05 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 10,74 | 1,94а/б; 2,0ж/б;6,8гр | 3/78 | - |
| Сельское поселение «Село Попелево» |
| 1 | Попелево | 8,0 | грунт | - | - |
| 2 | Бильдино | 2,0 | грунт | - |  |
| 3 | Вербы | 3,0 | грунт | - | - |
| 4 | Верхние Прыски | 3,0 | грунт | - | - |
| 5 | Вязовня | 4,0 | грунт | - | - |
| 6 | Грива | 3,0 | грунт | - | - |
| 7 | Орлово Первое | 3,0 | грунт | - | - |
| 8 | Орлово Второе | 2,0 | грунт | - | - |
| 9 | Потросово | 9,0 | грунт | - | - |
| 10 | Хотенка | 5,0 | грунт | - | - |
| 11 | Новоселки | 2,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 44,0 |  | - | 3/18 |
| Сельское поселение «Деревня Лавровск» |
| 1 | Лавровск | 1,5 | грунт | - | - |
| 2 | Ваниловка | 2,0 | грунт | - |  |
| 3 | Дементьевка | 1,0 | грунт | - | - |
| 4 | Егорье | 0,6 | грунт | - | - |
| 5 | Звягино | 1,0 | грунт | - | - |
| 6 | Новоселки | 0,4 | грунт | - | - |
| 7 | Новоселье | 1,0 | грунт | - | - |
| 8 | Староселье | 0,4 | грунт | - | - |
| 9 | Савинск | 1,0 | грунт | - | - |
| 10 | Фроловск | 1,0 | грунт | - | - |
| 11 | Бобровка | 0,5 | грунт | - | - |
| 12 | Гришинск | 2,0 | грунт | - | - |
| 13 | Заречье | 0,5 | грунт | - |  |
| 14 | Ивановское | 0,5 | грунт | - | - |
| 15 | Парфеново | 0,5 | грунт | - | - |
| 16 | Рядики | 0,5 | грунт | - | - |
| 17 | Усово | 1,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 16,0 |  | - | - |
| Сельское поселение «Село Волконское» |
| 1 | Волконское | 3,0 | грунт | - | - |
| 2 | Алешня | 5,0 | грунт | - | - |
| 3 | Булатово | 2,5 | грунт | - | - |
| 4 | Кричина | 1,0 | грунт | - | - |
| 5 | Рубцы | 0,5 | грунт | - | - |
| 6 | Павлово | 0,8 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 12,8 |  | - | - |
| Сельское поселение «Село Чернышено» |
| 1 | Чернышено | 1,5 | грунт | - | - |
| 2 | Волосово Звягино | 1,0 | грунт | - | - |
| 3 | Каретный | 1,0 | грунт | - | - |
| 4 | Ленинский | 0,3 | грунт | - | - |
| 5 | Побуж | 1,0 | грунт | - | - |
| 6 | Слобода | 1,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 5,8 |  | - | - |
| Сельское поселение «Деревня Плюсково» |
| 1 | Плюсково | 3,0 | 1,0щеб;2,0гр | - | 1/6 |
| 2 | Антипово | 1,0 | грунт | - | - |
| 3 | Берды | 0,7 | грунт | - | - |
| 4 | Жилково | 0,6 | грунт | - | - |
| 5 | Пронино | 0,8 | грунт | - | - |
| 6 | Сбылево | 0,6 | грунт | - | - |
| 7 | Ильинское | 0,9 | грунт | - | - |
| 8 | Коробки | 0,7 | грунт | - | - |
| 9 | Лужнево | 0,2 | грунт | - | - |
| 10 | Нешенка | 0,6 | грунт | - | 1/6 |
| 11 | Перестромы | 0,5 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 9,6 |  | - | 2,12 |
| Сельское поселение «Деревня Сенино Первое» |
| 1 | Сенино первое | 3,0 | грунт | - | - |
| 2 | Бутырки | 0,3 | грунт | - | - |
| 3 | Гутнево | 0,3 | грунт | - | - |
| 4 | Истик | 0,8 | грунт | - | 1/3 |
| 5 | Овсянниково | 2,0 | грунт | - | 1/3 |
| 6 | Шепелевка | 0,8 | грунт | - | - |
| 7 | Вырск | 1,5 | грунт | - | - |
| 8 | Завалихино | 0,7 | грунт | - | - |
| 9 | Красный Клин | 3,0 | грунт | - | - |
| 10 | Сенино Второе | 0,5 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 12,9 |  | - | 2,6 |
| Сельское поселение «Деревня Дешовки» |
| 1 | Дешовки | 21,1 | 16,1а/б;5,0гр | - | - |
| 2 | Волковынка | 1,0 | грунт | - | - |
| 3 | Дол | 0,7 | грунт | - | - |
| 4 | Клюксы | 4,0 | грунт | - | - |
| 5 | Петелено | 1,0 | грунт | - | - |
| 6 | Березичи | 0,5 | грунт | - | - |
| 7 | Дубновичи | 1,0 | грунт | - | - |
| 8 | Матчино | 2,0 | грунт | - | - |
| 9 | Орденки | 1,0 | грунт | - | - |
| 10 | Юдинки | 1,5 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 33,9 | 16,1а/б; 5,0гр | - | - |
| Сельское поселение «Село Нижние Прыски» |
| 1 | Нижние Прыски | 5,7 | 0,7щеб;5,0гр | - | - |
| 2 | Новое Казачье | 2,0 | грунт | - | - |
| 3 | Стенино | 4,0 | грунт | - | - |
| 4 | Дубровка | 1,0 | грунт | - | - |
| 5 | Полошково | 1,0 | грунт | - | - |
|  | ИТОГО: | 13,7 | 2,7щеб; 11,0гр | - | - |
| Сельское поселение «Деревня Каменка» |
| 1 | Каменка | 3,5 | 0,5а/б; 3,0гр | - | - |
| 2 | Агрофенка | 0,5 | грунт | - | - |
| 3 | Акатово | 1,5 | грунт | - | - |
| 4 | Васильевка | 3,0 | грунт | - | - |
| 5 | Курыничи | 1,5 | грунт | - | - |
| 6 | Руднево | 1,0 | грунт | - | - |
| 7 | Шамордино | 2,5 | грунт | - |  |
|  | ИТОГО: | 13,5 | 0,5а/б; 13,0гр | - | - |
| Городское поселение «Город Козельск» |
|  | Козельск: |  |  |  |  |
|  | ул. Веденеева | 1,6 | а/б |  | 1/9 |
|  | ул. Б. Советская | 1,8 | а/б | 1/49,2 ж/б |  |
|  | ул. Сенина | 1,4 | а/б |  |  |
|  | ул. Медведева | 1,4 | а/б |  |  |
|  | ул. Чкалова | 5,0 | а/б |  |  |
|  | ул. Карла- Макса | 1,0 | а/б |  |  |
|  | ИТОГО: | 12,2 |  | 1/49,2 | 1/9 |
| Городское поселение «Город Сосенский» |
|  | Сосенский: |  |  |  |  |
|  | ул. Заводская | 1,1 | а/б | - | - |
|  | ул. Машиностроителей | 0,45 | а/б | - | - |
|  | ул. Космонавтов | 0,6 | а/б | - | - |
|  | ул. 60 лет Октября | 0,8 | а/б | - | - |
|  | ул. 35 лет Победы | 0,6 | а/б | - | - |
|  | ул. Ломоносова | 1,0 | а/б | - |  |
|  | ул. Ленина | 1,4 | а/б | - | - |
|  | ул. Комсомольская | 0,75 | а/б | - | - |
|  | ул. Кирова | 0,5 | а/б | - | - |
|  | автодорога от светофора до гаража ЖКХ | 1,1 | а/б | - | - |
|  | ИТОГО: | 12,2 |  | - | - |

#### III.3.3. Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное межобластное, междугородное внутриобластное, внутримуниципальное и межмуниципальное автобусное сообщение.

4 междугородных межобластных маршрута связывают города Козельск и Сосенский с Москвой (два из них проходят через город Калугу, два – через Воротынск).

1 междугородный внутриобластной маршрут соединяет районный центр с Калугой (через Аненки), а также 1 маршрут соединяет города Сосенский и Калугу.

Также существует 10 пригородных автобусных маршрутов:

1. Козельск – Сосенский

2. Козельск – Киреевск  Чернышено

3. Козельск – Пронино (с заездом в Плюсково)

4. Козельск – Колосово (через Воротынск)

5. Козельск – Попелево

6. Козельск – Покровск

7. Козельск – Красный Клин (с заездом в д. Сенино)

8. Сосенский – Гр. Холм

9. Сосенский – Буденово

10. Сосенский – Шепелево

За 2005-й г. по этим маршрутом был перевезено 1,8 млн. пассажиров.

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта за период
с 2001 по 2005 гг. включительно

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем перевозок (млн. пас.) | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| Годовой объем работы (млн. п/км) | 79 | 59,5 | 80,8 | 81,3 | 97,4 |
| Количество автобусов, всего | 36 | 38 | 42 | 42 | 56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ-695 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| ЛАЗ-699 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 |
| ПАЗ | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 |
| Икарус | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| Мерседес | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ХЭНДЕ, Гранберд | - | - | - | - | 9 |
| Газель | - | - | - | 1 | 6 |
| Коэффициент выпуска на линию | 0,735 | 0,721 | 0,730 | 0,768 | 0,800 |
| Режим работы | 12,35 | 12,10 | 12,15 | 12,05 | 11,64 |
| Эксплуатационная скорость | 30,0 | 30,0 | 36,5 | 46,1 | 49,6 |
| Количество автобусов | 36 | 38 | 42 | 42 | 56 |

Автопарк района:

- Количество хозяйств ( 3 (ЗАО «Транссервис, ЗАО «АТЭК», ОАО «МегаТранс», в т.ч. крупных ( нет);

- адрес крупных хозяйств ( нет;

- количество автотранспорта всего ( 105 ед. в т.ч. по видам:

- грузовые ( 27;

- пикапы ( 1;

- фургоны ( 2;

- автоприцепы ( 12;

- специальные ( 2;

- легковые служебные ( 5;

- автобусы ( 56.

### III.4 Инженерная инфраструктура

#### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Козельского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

| № п/п | Водоносные горизонты | Количество скважин | Водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. действующих |  |
| 1 | Четвертичный комплекс | 1 | - | - |
| 2 | Окско-тарусская терригенно-карбонатная свита | 27 | 11 | 328 |
| 3 | Бобриковско-тульский терригенный комплекс | 1 | - | - |
| 4 | Упинский карбонатный комплекс | 101 | 52 | 8013,8 |
| 5 | Озерско-хованский карбонатный комплекс | 25 | 13 | 4810,7 |
|  | ВСЕГО: | 155 | 76 | 13152,5 |

Забор воды производится из 41 водозабора подземных вод. Количество действующих скважин с распределением по водоносным горизонтам и водоотбор в них (по состоянию на 2004г.) приводится в нижеследующей таблице:

Определение прогнозных запасов подземных вод затруднительно, в связи с тем, что большинство разведанных источников являются не утверждёнными. Однако, опираясь на уже проводимый анализ современного состояния водоснабжения, экспертно возможно определить прогнозную обеспеченность района существующими запасами воды. По данным на 2000г. водоотбор составлял 13% от прогнозных эксплуатационных ресурсов Козельского района, составляющих 270 тыс.м3/сут. Наиболее точные данные могут быть получены только в результате разведочных работ, которые и определят возможность удовлетворения потребности в воде питьевого качества.

В числе крупных водозаборов подземных вод – Бурнашевский водозабор г. Козельска – водоотбор 1,92 тыс. м3/сут, водозабор в/ч 22034 – 3,33 тыс. м3/сут, водозабор «Гранный Холм г. Сосенский» - 4,41 тыс. м3/сут. Эти водозаборы работают на утвержденных запасах.

Помимо скважин в районе используется ряд каптированных родников общим расходом до 100 м3/сут.

Характеристика водозаборов (скважин) подземных вод в   Козельском районе

| № п/п | Наименование водопользователя, местоположение, вид водозабора | Количество скважин | Водоотбор, м3/сут | Использование подземных вод | № протокола, дата утверждения запасов | Наличие лицензии на право пользование недрами | Наличие I пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | рабочих координаты | резервных координаты | бездействующих координаты | наблюдательных координаты |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ОАО «Козельский механический завод», г.Козельск | 1 | - | № 1692 с.ш. 54001/15// в.д. 35049/24// | - | - | 0 | не используется | не утверждены | КЛЖ № 52654 ВЭ от 25.12.03 | имеется, R=30 м |
| 2 | ООО «Козельский завод минеральной воды», г.Козельск | 1 | - | № 163103 с.ш. 54001/11// в.д. 35049/04// | - | - | 13/0 | не используется | не утверждены | КЛЖ № 04848 ВЭ от 10.03.98 | имеется, R=30 м |
| 3 | ООО «Козельский завод минеральной воды», г.Козельск | 1 | № 163069 с.ш. 54001/13// в.д. 35048/54// | - | - | - | 80/32 | розлив мин. воды | Утверждены пр. № 46 НТС ГГП от 13.11.92 | КЛЖ № 03584 МЭ от 31.03.97 | имеется, R=30 м |
| 4 | ЗАО Агрофирма «Оптина», г.Козельск | 1 | № 156555 с.ш. 54002/21// в.д. 35044/44// | - | - | - | 557/365 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52610 ВЭ от 15.05.03 | имеется, R=30 м |
| 5 | ОАО «Березичский стеклозавод», п.Стеклозавод | 2 | № 01 с.ш. 53057/47// в.д. 35048/36// | № 156555 с.ш. 53057/49// в.д. 35048/45// | - | - | 640 | ХПВ ПВ и передача другим водопотребителям | не утверждены | КЛЖ № 04692 ВЭ от 03.02.98 | имеется, R=30 м |
| 6 | ООО «Агростар», г.Козельск | 2 | 1 (н.с.) с.ш. 54002/35// в.д. 35045/23// | - | 1 (н.с.) с.ш. 54002/31// в.д. 35045/32// | - | 468 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 04434 ВЭ от 19.11.97 | отсутствуют |
| 7 | МУЗ Центральная больница Козельского района», г.Козельск | 1 | 1 (н.с.) с.ш. 54001/08// в.д. 35045/53// | - | - | - | 20 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м |
| 8 | Нижнее-Прыскинская сельская администрация, д.Нижние Прыски | 1 | - | - | 1 (н.с.) с.ш. 54004/56// в.д. 35049/56// | - | 0 | - | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м |
| 9 | ЗАО фирма «Радуга» | 2 | № 156555 с.ш. 54003/25// в.д. 36059/50// | № 156555 с.ш. 54003/26// в.д. 36059/50// | - | - | 10/3 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 07352 ВЭ от 25.04.2000 | имеется, R=30 м на скв. № 1919, на скв. № 1821 отсутствует |
| 10 | СПК «Красный плодовод», д.Потрасово | 2 | 1 (н.с.) с.ш. 54006/09// в.д. 35046/36// | - | 2 (н.с.) с.ш. 54004/56// в.д. 35049/56// д.Попелево с.ш. 54005/39// в.д. 35043/40// | - | 30 | ХПВ ПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 11 | МРЭП г.Козельск участок Нижние Прыски | 3 | 1 (н.с.) д.Нижние Прыски с.ш. 54005/32// в.д. 35050/36// | - | - | - | 120 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  | МРЭП г.Козельск |  | 1 (н.с.) д.Нижние Прыски, турбинка с.ш. 54004/59// в.д. 35049/59// | - | - | - | 40 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | 1 (н.с.) д.Дубровка с.ш. 54005/32// в.д. 35050/36// | - | - | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 12 | СПК «Заветы Ильича», д.Попелево | 7 | 4 (н.с.) д.Попелево с.ш. 54005/21// в.д. 35043/18// | - | 3 (н.с.) д.Орлово с.ш. 54009/37// в.д. 35041/57// | - | 36 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | Попелево имеет R=25 м, Орлово отсутствует |
|  |  |  | д.Попелево с.ш. 54005/57// в.д. 35043/17// | - | д.Вязовая с.ш. 54007/16// в.д. 35043/42// | - | 36 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | д.Бильдино с.ш. 54009/08// в.д. 35042/34// | - | д.Вязовая с.ш. 54007/17// в.д. 35043/43// | - | 18 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | д.Зеленые воды с.ш. 54007/47// в.д. 35041/42// | - | - | - | 18 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 13 | СПК «Русь» д.Чернышено | 8 | № 2363 д.Чернышено с.ш. 53050/21// в.д. 35051/55// | - | № 1876 д.Волосово-Звягино с.ш. 53054/55// в.д. 35047/40// | - | 27 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | - | № 596/509 д.Чернышено с.ш. 53049/18// в.д. 35050/57// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | - | № 2132 д.Чернышено с.ш. 53050/21// в.д. 35051/55// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | - | № 779/3160 д.Побуж с.ш. 53048/14// в.д. 35056/05// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | - | № 588/939 д.Трошна с.ш. 53042/08// в.д. 35045/35// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | - | № 589/999 д.Трошна с.ш. 53052/08// в.д. 35045/35// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  | СПК «Русь» д.Чернышено |  | - | - | № 1624 д.Трошна с.ш. 53045/07// в.д. 35056/36// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 14 | МРЭП г.Козельск участок Чернышено | 2 | 2 (н.с.) д.Чернышено с.ш. 53049/34// в.д. 35052/13// | - | - | - | 45 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=20 м |
|  |  |  | (н.с.) д.Чебуровка с.ш. 53049/284// в.д. 35051/10// | - | - | - | 5 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 15 | МРЭП г.Козельск участок Киреевское | 2 | 3 (н.с.) д.Киреевское с.ш. 53052/55// в.д. 35054/57// | - | - | - | 80 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | 1 (н.с.) ст.Киреевское с.ш. 53052/55// в.д. 35054/57// | - | - | - | 15 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=15 м |
| 16 | МРЭП г.Козельск | 2 | 1 (н.с.) д.Сенино с.ш. 53058/33// в.д. 36001/03// | - | - | - | 25 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | 1 (н.с.) д.Вырск с.ш. 53058/07// в.д. 36006/31// | - | - | - | 25 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 17 | МЖКХ г.Козельск, долина р.Серены, «Бурнашевский водозабор» | 12 (8) | № 152656 с.ш. 54009/21// в.д. 35046/16// | - | 1 (н.с.) с.ш. 54008/47// в.д. 35045/16// | 1 (1А) с.ш. 54009/01// в.д. 35046/16// | 253 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 73 ТКЗ ТГУЦР от 15.12.70 | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=15 м |
|  |  |  | № 152657 с.ш. 54009/21// в.д. 35046/37// | - | № 9787 с.ш. 54009/27// в.д. 35046/47// | (2А) с.ш. 54009/21// в.д. 35046/37// | 277 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 73 ТКЗ ТГУЦР от 15.12.70 | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | (3) с.ш. 54009/22// в.д. 35046/59// | - | № 9790 с.ш. 54009/ // в.д. 35046/ // | (3А) с.ш. 54009/22// в.д. 35046/59// | 562 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 73 ТКЗ ТГУЦР от 15.12.70 | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=30 м |
| 17 | МЖКХ г.Козельск, долина р.Серены, «Бурнашевский водозабор» |  | (4) с.ш. 54009/12// в.д. 35047/17// | - | - | (4А) с.ш. 54009/12// в.д. 35047/17// | 372 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 73 ТКЗ ТГУЦР от 15.12.70 | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | (6) с.ш. 54009/21// в.д. 35046/36// | - | - | - | 192 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 73 ТКЗ ТГУЦР от 15.12.70 | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=30 м |
|  | МЖКХ г.Козельск | 1 | № 18704 с.ш. 54002/18// в.д. 35044/54// | - | - | - | 267 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 05370 ВЭ от 14.08.98 | имеется, R=30 м |
| 18 | Войсковая часть 22034 г.Козельск | 8 | № 1 с.ш. 54002/30// в.д. 35045/55// | № 1а с.ш. 54002/30// в.д. 35045/55// | № 4 с.ш. 54002/50// в.д. 35044/50// | - | 1100 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 4В ТКЗ ТГУЦР от 16.02.2004 | КЛЖ № 52648 ВЭ от 14.12.03 до 01.12.08 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 2 с.ш. 54002/40// в.д. 35045/20// | № 3а с.ш. 54003/00// в.д. 35045/35// | № 4а с.ш. 54002/50// в.д. 35044/50// | - | 950 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 4В ТКЗ ТГУЦР от 16.02.2004 | КЛЖ № 52648 ВЭ от 14.12.03 до 01.12.08 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 2а с.ш. 54002/40// в.д. 35045/20// | - | - | - | 380 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 4В ТКЗ ТГУЦР от 16.02.2004 | КЛЖ № 52648 ВЭ от 14.12.03 до 01.12.08 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 3 с.ш. 54003/00// в.д. 35045/35// | - | - | - | 900 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 4В ТКЗ ТГУЦР от 16.02.2004 | КЛЖ № 52648 ВЭ от 14.12.03 до 01.12.08 | имеется, R=30 м |
| 19 | Колхоз «Победа» д.Нижние Прыски | 3 | № 1 д.Нижние Прыски с.ш. 54005/15// в.д. 35051/10// | - | 1 (н.с.) д.Новоказачье с.ш. 54003/15// в.д. 35047/41// | - | 22,95 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52579 ВЭ от 19.12.02 до 01.08.12 | имеется, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | № 2 д.Полошково с.ш. 54007/38// в.д. 35052/30// | - | - | - | 15,15 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52579 ВЭ от 19.12.02 до 01.08.12 | имеется, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | родник с.Новоказачье | - | - | - | 93,78 | ХПВ ПВ | не утверждены | - | имеется, R=15 м |
| 20 | МУП «Водоканал», г.Сосенский, водозабор «Гранный Холм» | 9 | № 152663 с.ш. 54007/35// в.д. 35059/40// | № 152667 с.ш. 54006/302/ в.д. 35058/50// | № 162908 с.ш. 54007/25// в.д. 36000/20// | - | 616 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=15 м (152663) и R=3,5 м (152667) |
|  |  |  | № 152670 с.ш. 54007/15// в.д. 35059/40// | № 152668 с.ш. 54006/12// в.д. 35059/10// | - | - | 505,6 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=14 м (152670) и R=3,5 м (152668) |
|  |  |  | № 152664 с.ш. 54007/03// в.д. 35059/25// | - | - | - | 1151,6 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=28 м |
|  |  |  | № 152676 с.ш. 54006/45// в.д. 35059/23// | - | - | - | 696,9 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=28 м |
|  |  |  | № 152666 с.ш. 54006/30// в.д. 35059/20// | - | - | - | 1103,2 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 163126 с.ш. 54006/49// в.д. 35058/45// | - | - | - | 319,7 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  | МУП «Водоканал», г.Сосенский, участок очистных сооружений | 2 | № 162503 с.ш. 54003/42// в.д. 35053/20// | - | - | - | 8 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 162504 с.ш. 54003/42// в.д. 35053/20// | - | - | - | 8 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
| 21 | Подборская общественная образовательная школа-интернат, д.Подборки | 1 | № 1665 с.ш. 540113/04// в.д. 35055/31// | - | - | - | 36 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=10 м |
| 22 | СХА колхоз «Нива», д.Подборки | 8 | № 2694 д.Подборки с.ш. 54010/35// в.д. 35056/15// | № 2693 д.Подборки с.ш. 54010/35// в.д. 35056/15// | - | - | 85,5 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52613 ВЭ от 23.05.04 до 01.08.06 | имеется, R=30 м (2694) |
|  |  |  | № 2102 д.Подборки с.ш. 54011/05// в.д. 35055/40// | - | н.с. д.Подборки с.ш. 54010/15// в.д. 35055/30// | - | 140,2 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52613 ВЭ от 23.05.04 до 01.08.06 | имеется, R=30 м (2102) |
|  |  |  | № 2357 д.Калинино с.ш. 54014/10// в.д. 35052/30// | - | н.с. д.Калинино с.ш. 54013/47// в.д. 35053/00// | - | 28 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52613 ВЭ от 23.05.04 до 01.08.06 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | - | - | № 2896 д.Калинино с.ш. 54013/45// в.д. 35053/09// | - | - | не используется | не утверждены | КЛЖ № 52613 ВЭ от 23.05.04 до 01.08.06 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | - | - | н.с. д.Куровское с.ш. 54014/50// в.д. 35055/50// | - | - | не используется | не утверждены | КЛЖ № 52613 ВЭ от 23.05.04 до 01.08.06 | имеется, R=30 м |
| 23 | МУП МРЭП МР «Козельский район» участок Волковынка | 2 | Каптаж Волковынка-Клюксы с.ш. 53057/42// в.д. 35044/48// | н.с. д.Клюксы с.ш. 530574/46// в.д. 35044/24// | - | - | 20 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м |
| 24 | МУП МРЭП МР «Козельский район» участок Фроловский | 2 | № 2357 д.Фроловское с.ш. 54003/27// в.д. 35042/00// | - | - | - | 50 | ХПВ ПВ и передача другим водопотребителям | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется R=30 м |
|  |  |  | № 1195 д.Усово с.ш. 54003/20// в.д. 35043/16// | - | - | - | 40 | ХПВ ПВ и передача другим водопотребителям | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется R=30 м |
| 25 | МУП МРЭП МР «Козельский район» участок Пронино | 1 | № 1849 д.Усово с.ш. 54012/32// в.д. 35038/20// | - | - | - | 145 | ХПВ ПВ и передача другим водопотребителям | не утверждены | не оформлена | имеется, R=25 м |
| 26 | СПК колхоз им. Кирова, д.Каменка | 6 | № 1220 д.Шамордино - Каменка с.ш. 54008/54// в.д. 35053/06// | № 438 д.Каменка с.ш. 54009/28// в.д. 35054/53// | н.с. д.Шамордино с.ш. 54008/54// в.д. 35053/06// | - | 51 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | № 439 д. Каменка – Никитский комплекс с.ш. 54009/28// в.д. 35054/53// | - | - | - | 12 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | № 410 д.Акатово с.ш. 54013/18// в.д. 35050/18// | - | - | - | 12 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | № 418 д.Васильев- ская с.ш. 54010/22// в.д. 35051/38// | - | - | - | 9 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
| 27 | СПК «Красный комбинат» | 8 | № 1997 г.Козельск с.ш. 54002/03// в.д. 35046/04// | № 2031 г.Козельск с.ш. 54001/53// в.д. 35046/02// | н.с. д.Гришинск с.ш. 54002/00// в.д. 35035/00// | - | 45 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52609 ВЭ от 19.05.03 до 01.06.06 | имеется для всех, R=30 м |
|  |  |  | № 2251 д.Лавровск с.ш. 54001/13// в.д. 35040/50// | - | н.с. д.Гришинск с.ш. 54001/54// в.д. 35035/10// | - | 39 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52609 ВЭ от 19.05.03 до 01.06.06 | имеется, R=30 м (2251), для н.с. отсутствует |
|  |  |  | № 2024 д.Гришинск с.ш. 54001/13// в.д. 35034/55// | - | н.с. д.Новоселье с.ш. 54001/40// в.д. 35036/40// | - | 11 | ХПВ | не утверждены | КЛЖ № 52609 ВЭ от 19.05.03 до 01.06.06 | имеется, R=30 м (2024), для н.с. отсутствует |
|  |  |  | - | - | н.с. д.Лавровск с.ш. 54001/09// в.д. 35041/10// | - | - | не используется | не утверждены | КЛЖ № 52609 ВЭ от 19.05.03 до 01.06.06 | отсутствует |
| 28 | Бурнашевский с/с, д.Бурнашево | 2 | № 2199 д.Торбеево с.ш. 54010/59// в.д. 35048/45// | - | № 805 д.Торбеево с.ш. 54011/06// в.д. 35048/37// | - | 8 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует, R=30 м, не огражден |
| 29 | СПК «Серена», д.Бурнашево | 3 | № 2254 д.Бурнашево с.ш. 54008/57// в.д. 35047/39// | н.с. д.Бурнаше- во с.ш. 54009/09// в.д. 35047/54// | - | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | № 1187 д.Клыково - Богдановка с.ш. 54008/42// в.д. 35047/41// | - | - | - | 4 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует, R=30 м, не огражден |
| 30 | ООО завод «Стройдеталь», участок Кирпичный, г.Козельск | 2 | - | - | № 4963 г.Козельск с.ш. 54003/03// в.д. 35046/37// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | - | - | № 1216 г.Козельск с.ш. 54003/05// в.д. 35046/36// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует, R=30 м, не огражден |
| 31 | ООО завод «Стройдеталь», г.Сосенский | 2 | - | - | н.с. г.Сосенский с.ш. 54004/10// в.д. 35057/50// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | № 4464 г.Сосенский с.ш. 54004/10// в.д. 35057/50// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
| 32 | ст.Шепелево Тульского отделения МЖД | 1 | н.с. ст.Шепелево с.ш. 54002/24// в.д. 36000/43// | - | - | - | 5 | ХПВ ХВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=5 м |
| 33 | Сенинский с/с, д.Сенино 2 | 6 | н.с. д.Сенино 1 с.ш. 53059/16// в.д. 36000/48// | № 516 д.Вырск с.ш. 53058/07// в.д. 36006/31// | № 1305 д.Истик - Гутнево с.ш. 53057/36// в.д. 36000/25// | - | 5 | ХПВ ХВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  |  |  | - | н.с. д.Кр. Клин с.ш. 53059/29// в.д. 35058/39// | № 1756 с.ш. 53057/36// в.д. 36000/25// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, имеется |
|  | Сенинский с/с, д.Сенино 2 |  | - | № 1277 д.Сенино 2 с.ш. 53058/20// в.д. 36001/12// | - | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | есть территория для создания ЗСО I пояса, не огражден |
| 34 | СПК «Родина», д.Сенино 2 | 1 | № 522 д.Овсяннико- во с.ш. 53052/13// в.д. 36004/40// | - | - | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
| 35 | СПК «Киреевское», с.Киреевское | 8 | № 579 д.Слаговищи с.ш. 53056/38// в.д. 35053/30// | № 2323 д.Польна Рогачи с.ш. 53053/43// в.д. 35054/06// | № 506 д.Слаговищи с.ш. 53056/45// в.д. 35054/44// | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=15 м |
|  |  |  | - | - | н.с. д.Слаговищи с.ш. 53056/38// в.д. 35053/30// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | н.с. д.Слаговищи с.ш. 53056/38// в.д. 35053/30// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | № 595 д.Хряпкино с.ш. 53052/28// в.д. 35053/15// |  |  | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | № 879 д.Хлыстово с.ш. 53052/28// в.д. 35053/15// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | № 3813 д.Польна Рогачи с.ш. 53053/52// в.д. 35054/08/ | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
| 36 | Монастырь «Оптина Пустынь» | 1 | - | - | н.с. Оптина Пустынь с.ш. 54003/03// в.д. 35050/59// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | имеется, R=15 м |
| 37 | СПК «Плюсково», д.Плюсково | 5 | № 1051 д.Нешевка с.ш. 54010/45// в.д. 35032/31// | - | № 1702 д.Антипово с.ш. 54012/20// в.д. 35041/28// | - | 30 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м (1051), для 1702 отсутствует |
|  |  |  | № 1800 д.Плюсково с.ш. 54011/30// в.д. 35040/35// | - | № 1051 д.Пронино с.ш. 54012/45// в.д. 35038/02// | - | 30 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м (1800), для 1843 отсутствует |
|  |  |  | - | - | н.с. д.Плюсково с.ш. 54011/42/ в.д. 35040/51// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
| 38 | Колхоз «Дружба», д.Волконское | 5 | № 578 д.Волконское с.ш. 54055/53// в.д. 35036/52// | № 846 д.Славыше- во с.ш. 54056/48// в.д. 35032/42// | - | - | 48 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | № 419 д.Волконское с.ш. 54056/38// в.д. 35040/53// | - | - | - | 120 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м, не огражден |
|  |  |  | № 751 д.Алешня с.ш. 54055/07// в.д. 35036/37// | - | - | - | 24 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует, но территория позволяет |
|  |  |  | № 1744 д.Алешня с.ш. 54055/36// в.д. 35036/59// | - | - | - | 24 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует, но территория позволяет |
| 39 | СПК «Жиздра», д.Дешовки | 10 | № 1337 д.Матчино с.ш. 53059/52// в.д. 35036/13// | - | № 1363 д.Клюксы с.ш. 53047/53// в.д. 35044/04// | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=35 м |
|  |  |  | № 1228 д.Губино с.ш. 53059/46// в.д. 35042/52// | - | № 646 д.Клюксы с.ш. 53057/53// в.д. 35044/05// | - | 15 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=25 м |
|  |  |  | № 2256 д.Дешовки с.ш. 53059/33// в.д. 35047/10// | - | № 480 д.Матчино с.ш. 53059/52// в.д. 35036/13// | - | 144 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=30 м |
|  | СПК «Жиздра», д.Дешовки |  | - | - | № 1043 д.Дешовки с.ш. 53059/16// в.д. 35047/13// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, R = 30 м |
|  |  |  | - | - | № 1028 д.Дешовки с.ш. 54000/10// в.д. 35046/59// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, R = 30 м |
|  |  |  | - | - | № 426 д.Дешовки с.ш. 54000/10// в.д. 35046/59// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, R = 30 м |
|  |  |  | - | - | № 2257 д.Дешовки с.ш. 54000/03// в.д. 35046/42// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса, R = 30 м |
| 40 | МРЭП Козельского района, участок Новоселки | 1 | н.с. д.Новоселки с.ш. 54006/36/ в.д. 35044/49// | - | - | - | 20 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=15 м |
| 41 | СПК «Заря», с.Покровское | 7 | № 1083 д.Ерлыково с.ш. 54009/43/ в.д. 35037/41// | - | н.с. д.Ерлыково с.ш. 54009/42/ в.д. 35037/40// | - | 10 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса |
|  |  |  | № 752 д.Заречье с.ш. 54009/39/ в.д. 35039/31// | - | № 553 д.Кстищи с.ш. 54009/05/ в.д. 35036/12// | - | 60 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса |
|  |  |  | № 806 д.Покровское с.ш. 54007/07/ в.д. 35037/40// | - | № 554 д.Кстищи с.ш. 54009/05/ в.д. 35036/11// | - | 60 | ХПВ | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса |
|  |  |  | - | - | № 746 д.Слепцово с.ш. 54005/59/ в.д. 35037/51// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует территория для создания ЗСО I пояса |
| ИТОГО | 155 | 76 | 18 | 57 | 4 | 13482,58 |  |  |  |  |

С. Березичи, д. Бурнашево, с. Волконское, д. Дешовки, д. Каменка, д. Киреевское, д. Лавровск, с. Нижние Прыски, д. Плюсково, д. Покровск, д. Подборки, д. Сенино, с. Чернышено, д. Усово, д. Фроловское, д. Грязна, с. Попелево имеют единую систему центрального водоснабжения.

За последние годы ухудшилось водоснабжение сельского населения района. В целом по району (по микробиологическим показателям) качество питьевой воды не в полной мере соответствует нормативам. Низкое качество питьевой воды связано с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей.

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов, как правило, соблюдаются: имеются ограждения 1 пояса (зона строгого режима), 2 пояса (зона ограничений), 3 пояса (зона наблюдений), но не у всех. Однако существенную часть существующих водозаборов составляют такие, у которых отсутствует территория для создания ЗСО 1 пояса.

Помимо скважин в районе используется ряд каптированных родников общим расходом до 100 м3/сут.

#### Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Водоотведение

Обеспеченность жилищного фонда Козельского района централизованной системой канализации:

- городского – около 90%;

- сельского – около 4%.

Число населенных пунктов, имеющих канализацию:

- городов – 2;

- сельских поселений – 8.

На начало 2000г. канализационные сооружения по очистке сточных вод имели:      г. Козельск, г. Сосенский, д. Киреевское–первое, д. Подборки, с. Березический стеклозавод, с. Березичи, с. Волконское, д. Дешовки, д. Каменка. Г.Козельск и г. Сосенский имеют единую систему канализации. Магистральный коллектор проложен от г. Козельска до очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Сосенский.

Среди сельских населенных пунктов только 8 (4% от общего числа) имеют головные сооружения водоотведения..

Степень инженерного обеспечения сел очень низкая. В большинстве сел действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий).

Основное загрязнение поверхностных водных объектов района происходит в результате сброса в них сточных вод промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными предприятиями.

В районе большое количество водопользователей сбрасывают загрязненные сточные воды в ПВО без какой-либо очистки.

Воздействие хозяйственной деятельности на водные ресурсы

|  | 1985 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из природных водных объектов для использования, м3/сут | 26,77 | 13,48 |
| Сброс загрязненных сточных вод, м3/сут | 23,62 | н/д |

Техническая характеристика коммунальной системы водоотведения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность сетей, км | Очистные сооружения канализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производственная мощность тыс. м3/сут. | Количество шт. |
|  | Городские поселения: | 67288 |
| 1 | г. Козельск | 31,8 | н\д | н\д |
|  | Механический завод | 3,117 | 6,50 |  |
|  | Консервный завод | 6,071 |  |  |
|  | в/ч 54055 |  |  |  |
| 2 | г. Сосенский | 27,3 | 17 | 1 |
|  | МО «сельские поселения»: | 21,9 8 |
| 3 | д. Киреевское–первое | 2,3 | 50,0 | 1 |
| 4 | д. Лавровск | - | - | - |
| 5 | д. Плюсково | - | - | - |
| 6 | д. Сенино-1 | - | - | - |
| 7 | д. Подборки | 9,1 | 100 м3/сут | 1 |
| 8 | с. Березеческий стеклозавод | 2,7 | 200.0 | 1 |
| 9 | с. Березичи | 0,8 | 50,0 | 1 |
| 10 | с. Бурнашево | - | - | - |
| 11 | с. Волконское | 3,0 | 100 м3/сут | 1 |
| 12 | с. Нижние Прыски | 2,0 | 100 м3/сут | 1 |
| 13 | с. Покровск | - | - | - |
| 14 | с. Попелево | - | - | - |
| 15 | с. Чернышено | - | - | - |
| 16 | д. Дешовки | 1,0 | 200 м3/сут | 1 |
| 17 | д. Каменка | 1,0 | 50 м3/сут | 1 |
|  | ВСЕГО | 89,188 | м3/сут |  |

Выводы: В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации, а во многих случаях и полной замены.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Очистные сооружения города  Козельска нуждаются в увеличении мощности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции. В первую очередь необходимо строительство или расширение очистных сооружений города Козельска.

#### II.4.4.Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

В настоящее время  ведется работа по переводу котельных Козельского района на газ.

В Калужской области на 31 котельную станет больше. Все они закуплены за счет регионального бюджета в рамках адресной программы газификации на 2005 год. По данным областного министерства строительства уже поставлены 16 автономных модульных котельных.

Новая современная котельная уже построена в г. Козельске. По самым скромным подсчетам, с переходом на газ КПД козельских котельных повысится почти в 1,5 раза. Всего в Козельске до конца года будут запущены 2 модульные газовые котельные. С наступлением 2007 года в Козельске останется только одна угольная котельная. Остальные начнут работать на газе.

Впрочем, с пуском двух новых котельных вопрос с газом в Козельске полностью снят не будет. Газом отапливается только половина домов в городе. В районе эта цифра и того ниже. Поэтому, крайне необходима реализация всех областных и федеральных «газовых» инициатив.

В 2000 г. были выполнены технические предложения по теплоснабжению объектов г. Козельска, были предложены различные варианты блочно-модульных котельных для теплоснабжения локальных тепловых районов, где эксплуатация протяженных тепловых сетей приводит к существенным потерям тепла и ежегодным затратам на их ремонт. В области традиционной энергетики идет  разработка технических предложений по рационализации энергоснабжения ряда объектов. Необходимо рассмотрение вариантов сооружения автономных котельных взамен эксплуатации протяженных тепловых сетей от центральных котельных.

В настоящее время в муниципальной собственности находятся 15 котельных (5%).

Характеристика котельных Козельского района

| Муниципальные образования | Кол-во котельных | Тепловая нагрузка Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские поселений: |  |
| г. Козельск |  |  |  |
| г. Сосенский |  |  |  |
| МО «сельские поселения»: |  |
| д. Киреевское –первое | 2 | 762,0 | Твердое топливо |
| д. Лавровск | - | - | - |
| д. Плюсково | 1 | 436,0 | Твердое топливо |
| д. Сенино-1 | - | - | - |
| д. Подборки | 2 | 285,0 | Электрическая энергия |
| с. Березеческий стеклозавод | 2 | 28370,0 | Газ, твердое топливо |
| с. Бурнашево | - | - | - |
| с. Волконское | 1 | 372,0 | Электрическая энергия |
| с. Нижние Прыски | 2 | 385,0 | Электрическая энергия |
| с. Покровск | 1 | 275,0 | Твердое топливо |
| с. Попелево | 2 | 1176,0 | Газ, электрическая энергия |
| с. Чернышено | - | - | - |
| д. Дешовки | 1 | 671,0 | Газ |
| д. Каменка | 1 | 718,0 | Газ |
| Итого, в том числе | 15 | 33450 | - |

Тепловые сети нуждаются в замене. С техническим состоянием сетей связаны потери теплоэнергии.

Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора района, как правило, является перегретая вода (50-70 град.С). Прокладка тепловых сетей осуществляется различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

Газоснабжение

По состоянию на 01.04.2006 г. в эксплуатации находятся газопроводы:

- высокое давление – 90,038 км, в том числе межпоселковые газопроводы- 67,476 км;

- среднее давление – 10,467 км;

- низкое давление – 59,625 км;

- ГПП-3 шт;

- ГРПШ-58 шт;

- станции электросройзащиты – 23 шт;

- газопроводы-выводы – 18,9 км;

- количество газифицированных квартир – 7781 шт.

Газоснабжение населенных пунктов района развивается на базе природного и сжиженного газа (СУГ). Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция (ГНС). Значительная доля в топливном балансе приходится на природный газ, и в первую очередь на нужды энергетики и населения газифицированных населённых пунктов. Уровень газификации по району составляет 5,5%, в городах - 100%, в сельской местности -4,5%. Природным газом снабжаются в основном г. Козельск и г. Сосенский; в сельских населенных пунктах природный газ составляет -3% от общей потребности. Потребление природного газа по Козельскому району по данным  ОАО «Калугаоблгаз» от 14.04.2006г. составило в 2006г:

а) всего		                                                18189,8 млн м³ в том числе:

б) на нужды населением				   6405,3 млн м³ ;

в) на промышленные нужды	                           9748,8 млн м³;

г) на нужды ЖКС                                                   2035,8 млн. м³

За 2006 год должны быть введены в эксплуатацию газопроводы:

- г. Козельска ул.Колхозная протяженностью 2,139 км, потребление газа 690,0 тыс.м3;

- д. Дешовки протяженностью 5,785 км, ГРПШ-1 шт, потребление газа 820,0 тыс.м3;

- д. Волковское протяжённостью 4,8 км, ГРПШ- 2 шт, потребление газа 1030,0 тыс.м3;

В программу ОАО «Газпром» включён газопровод межпоселковый п.Березичиский стеклозавод – п.Дмитровский – д.Киреевское-2 протяжённостью 10,4 км.

Газификация населенных пунктов района на 2006 г.

| Показатель | Газифицировано населённых пунктов | Протяжен-ность сетей, м | Газифициров. квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прир. газ | СУГ |
|  | Подборки | 6792,8 | 250 | - |
|  | Запрудное | - | 7 | - |
|  | Озерское | 203,0 | 24 | - |
|  | Каменка | 2359,8 | 62 | - |
|  | Н. Прыски | 3492,6 | 42 | - |
|  | Н. Казачье | 8481 | 112 | - |
|  | Попелево | 797 | 27 | - |
|  | Дешовки | 19356,93 | 130 | - |
|  | Орденск | 13112 | 130 | - |
|  | Березичи | 4629,1 | 28 | - |
| Всего по району |  | 54334,63 | 682 |  |

Отпуск газа потребителям

| Показатель | Отпуск газа |
| --- | --- |
|  | Сетевой млн.м³ | СУГ тонн |
|  | Всего | Населен. | Ком.быт.нужды | Всего | Населен. | Ком.быт. нужды |
| Подборки | 2,51 | 1,01 | 1,5 | 4,18 | 4,18 | - |
| Каменка | 0,29 | 0,22 | 0,07 | 8,02 | 8,02 | - |
| Н. Прыски | 0,55 | 0,55 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Попелево | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 6,1 | 6,1 | - |
| Дешовки | 0,6 | 0,54 | 0,06 | 12,6 | 12,6 | - |
| Волконское | 0,09 | - | 0,09 | 8,1 | 8,1 | - |
| Всего по району | 4,23 | 2,42 | 1,81 | 41,4 | 41,4 |  |

Незначительная часть населенных пунктов района (2%) использует для бытовых нужд уголь.

Расход угля у потребителей по Козельскому району на 2006 г составили 792 тонны.

Структура топливного баланса и расход отдельных видов топлива по городам и сельским поселениям района в 2006 г. характеризуется следующими данными:

| Наименование | Бензин, тонн | диз. топл, тонн | Мазут, тонн | Газ прир., тыс. м³ | Уголь, тонн | Дрова, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 130 | 33 |  | - | - | - |
| Городские поселения: |  | 15198279 | 1578,6 | 6419 |
| г. Козельск | 130 | 33 | - | 5735000 | 785 | 5761 |
| г. Сосенский |  |  |  | 9463279 | - | 658 |
| МО «сельские поселения»: |  | 6528359 | 793,6 | 35830 |
| д. Киреевское –первое | - | - | - | - | 442 | 4320 |
| д. Лавровск | - | - | - | - | - | 3110 |
| д. Плюсково |  |  |  | - | 210 | 1500 |
| д. Сенино-1 | - | - | - | - | - | 1350 |
| д. Подборки |  |  |  | 1161078 | - | 1040 |
| с. Березеческий стеклозавод |  |  |  | 3107481 | 1,6 | 3570 |
| с. Бурнашево |  |  |  | - |  | 1950 |
| с. Волконское |  |  |  | 554400 |  | 2800 |
| с. Нижние Прыски | - | - | - | - | - | 5730 |
| с. Покровск | - | - | - | - | 140,0 | 1390 |
| с. Попелево |  |  |  | 168400 | - | 1730 |
| с. Чернышено | - | - | - | - | - | 1430 |
| д. Дешовки |  |  |  | 1039600 | - | 3920 |
| д. Каменка |  |  |  | 1493800 | - | 1990 |

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

#### Выводы:

Анализируя современный уровень  газификации природным газом, следует отметить:

- достаточно высокий  уровень обеспеченности газом в городских поселениях и в сельских населённых пунктах;

- низкие темпы строительства газопроводов сетевого газа.

#### II.4.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Козельского района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Перечень электроподстанций  Козельского района:

- п/с 35 КВ Волконская;

- п/с 35/110 КВ "Звягино";

- п/с 35 КВ "Рогачи";

- п/ст 35/110 КВ "Шепелево";

- п/ст 35 КВ "Оптино";

- п/ст 35 КВ "Подборки";

- п/ст 35/110 КВ "Козельск";

- п/ст 35/110 КВ "Шепелево";

- п/ст 35/110 КВ "Козельск".

По территории Козельского района проходят транзитные линии электропередачи: напряжением 220кВ – Черепеть-Цементная и Черепеть-Литейная.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ. Сети напряжением 110 кВ развиты в основном на территориях крупных энергоузлов Козельском и Шепелёво. Потребители района получают электроэнергию от 2 подстанций напряжением 110 кВ и 4 подстанции напряжением 35 кВ.

#### III.4.6. Связь

Телефонная связь

Телефонная связь Козельского района, как и в целом в области, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центров и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Не достаточно обеспечены телефонной связью жители сельской местности. Из общего количества сельских населённых пунктов в области телефонизировано только 23 % поселений.

Число квартирных телефонов в городах района составляет 6,9 тыс. номеров, в сельской местности 1,0 тыс. номеров.

Обеспеченность населения телефонами по району на 01.01.2006.

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Козельск | 4077 |
| г. Козельск, Оптино | 28 |
| г. Козельск, Мехзавод | 508 |
| г. Сосенский | 3066 |
| ж/д станция Шепелево | 2 |
| с. Березический стеклозавод | 260 |
| хутор Дмитровский | 1 |
| д. Слаговищи | 4 |
| с. Бурнашево | 11 |
| д. Богдановка | 18 |
| с. Клыково | 13 |
| д. Петровск | 1 |
| д. Торбеево | 2 |
| с. Волконское | 60 |
| д. Алешня | 1 |
| д. Дешовки | 109 |
| с. Березичи | 3 |
| с. Клюксы | 1 |
| с. Матчино | 1 |
| д. Каменка | 64 |
| д. Шамордино | 9 |
| д. Киреевское - первое | 12 |
| д. Киреевское - второе | 27 |
| д. Покровка | 1 |
| д. Лавровск | 2 |
| д. Гришинск | 6 |
| д. Новоселки | 1 |
| д. Усово | 1 |
| с. Фроловское | 15 |
| с. Нижние Прыски | 69 |
| д. Копоново | 1 |
| д. Дубровка | 1 |
| д. Новое Казачье | 77 |
| д. Полошково | 3 |
| д. Серено-завод | 2 |
| д. Стенино | 20 |
| д. Плюсково | 24 |
| д. Подборки | 186 |
| д. Запрудное | 1 |
| с. Озерское | 10 |
| с. Покровск | 12 |
| д. Слепцово | 1 |
| с. Попелево | 81 |
| д. Потросово | 1 |
| д. Сенино - первое | 7 |
| д. Вырск | 1 |
| д. Красный клин | 3 |
| д. Сенино-второе | 6 |
| с. Чернышено | 16 |
| д. Волосово-звягино | 1 |

Услуги сотовой связи предоставляют оператора - ЗАО "КСС" (CDMA-450), ЗАО "Мобиком Центр" (GSM-900/1800), ОАО «МТС» (GSM-900/1800), ОАО «ВымпелКом» (GSM-900/1800), а также ОАО "ЦентрТелеком", предоставляющее услуги радиотелефонной связи "Алтай". Кроме того действуют три компании, предоставляющие услуги пейджинговой связи - ООО "Фирма Роникс", АОЗТ "Мобил Телеком" и ООО "Крипт".

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Для оказания универсальных услуг связи будут установлены таксофоны в следующих населенных пунктах: г. Козельск, г. Сосенский, д. Гранных Холм, д. Марьино, жд.ст. Шепелево, с. Березичский Стеклозавод, х. Дмитриевский, с. Бурнашево, д. Богдановка, д. Кузьменки, д. Редькино, д. Нижнее Дерягино, д. Ольховка, д. Торбеево, с. Волконское, д. Алешня, с. Булатово, д. Кричина, д. Павлово, д. Дешовки, с. Березичи, д. Орденки, с. Губино, д. Клюксы, с. Матчино, д. Сосенка, д. Каменка, д. Шамордино, с. Шамординский, д. Акатово, д. Курыничи, д. Киреевское-первое, д. Киреевское-второе, д. Грязна, д. Дракуны, д. Слаговищи, д. Пальна, д. Хлыстово, д. Хряпкино, д. Лавровск, д. Гришинск, д. Дементьевка, д. Новоселки, д. Новоселье, д. Парфеново, с. Фроловское, с. Нижние Прыски, д. Дубровка, д. Новое Казачье, д. Полошково, д. Стенино, д. Серено- Завод, д. Плюсково, д. Антипово, д. Жильково, д. Берды, с. Ильинское, д. Нешенка, с. Перестромы, с. Пронино, д. Подборки, д. Калинино, д. Куровское, д. Нелюбовка, с. Озерское, д. Родная Слободка, с. Покровск, д. Ерлыково, д. Костешово, д. Кстищи, д. Слепцово, с. Попелево, д. Бильдино, д. Вязовая, д. Потросово, д. Сенино- первое, д. Сенино- второе, д. Вырск, д. Истик, д. Красный Клин, д. Овсянниково, д. Чернышево, д. Волосово- Звягино, д. Побуж, с. Рудневский.

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования области составляет сеть ОАО "ЦентрТелеком", которая включает в себя 363 телефонные станции общей емкостью более 249 тыс. номеров. Кроме того к ней подключены 62 ведомственные станции, общая монтированная емкость которых составляет 31953 номера.

Распределение телефонной плотности по районам приведено в таблице.

Телефонная плотность

на 100 жителей по Козельскому району

| N пп | Район | В районном центре | В остальных населенных пунктах | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Козельский | 13,3 | 3,7 | 10,6 |

Телефонная плотностьна 100 жителей по ОАО "Электросвязь"

Козельского района на 2005 год

| N п/п | Район | Население | Номеров 1998 г. | Плотность 1998 г. | Развитие номеров | Плотность 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Козельский | 49300 | 5216 | 10,6 | 500 | 11,6 |

Радиофикация и телевидение

Телевизионное и радиовещание ведётся от Сухинического ретранслятора. Осуществляется прием 4-х программ в телевидении и 3-х радиовещания. На территории Козельского района эксплуатируется сеть проводного радиовещания Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком» в составе трех станционных узлов проводного радиовещания («Козельск», «Сосенский», «Стекольный завод») и линейной распределительной сети. По состоянию на 01.01.2008 общее количество радиотрансляционных точек проводного радиовещания по Козельскому району составляет 1407 шт.

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.	Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Козельского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Козельского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

# Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Калуга. Боровск. «Искусство». Москва, 1972 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Национальный парк «Угра». Информационно-справочное издание  Post-scriptum. Калуга, 2006.

- ГПЗ «Калужские засеки». Информационно-справочное издание.

- Схема расположения памятников природы. Калужский научный центр. Калужский областной комитет экологии. Дирекция национального парка «Угра», 1994 г. М 1:400 000.

- Картматериал ГУ НП «Угра» М 1:50 000.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

# Text boxes

Подборки

Сосенский

Попелево

Волконское

КОЗЕЛЬСК

Слаговищи

Леса:

Условные обозначения

Защитные леса

запретные полосы лесов по берегам

рек, озер и др. водных объектов

II группа

защитные полосы вдоль ж/д

лесохозяйственные части зеленых зон

Автодороги

Земли лесного фонда