СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Утверждена Решением Районного Собрания от 29.05.2009 № 310 |
| --- | --- |
| (в | редакции Решений Районного Собрания от 13.11.2012 № 227, от 11.01.2014 № 343) ____________ _______________________________________ |

ООО «ПК ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Муниципальный контракт № 206-16

от 24 октября 2016 года

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

КАЛУГА

2017

ООО «ПК ГЕО»

________________________________________________________________

Муниципальный контракт № 206-16

от 24 октября 2016 года

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

Генеральный директор                                           Чистов К.Г.

КАЛУГА

2017

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

инженер-землеустроитель                                                                          Полякова Е.С.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

главный геолог                                                                                            Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярев Д.Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район»	7

I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	7

I.1 Цели и задачи территориального планирования	7

I.2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	9

I.2.1 Климат	9

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории	12

I.2.3 Инженерно-геологические условия	14

I.2.4 Ресурсы поверхностных вод	17

I.2.5 Ресурсы подземных вод	18

I.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы	19

I.2.7 Сельскохозяйственные ресурсы	26

I.2.8 Лесные ресурсы	28

I.2.9 Природно-рекреационные ресурсы	28

I.2.10 Историко-культурные рекреационные ресурсы	28

I.2.11 Охрана и использование историко-культурного наследия	29

I.3 Анализ современного использования территории МР «Город Людиново и Людиновский район»	32

I.3.1 Целевое назначение земель	32

I.3.2 Использование земель сельскохозяйственного назначения	32

I.3.3 Кадастровая оценка земель	36

I.3.4 Использование земель лесного фонда	38

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	41

I.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	42

I.4.1 Планировочные природоохранные ограничения	42

Защитные леса	47

I.4.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	47

Состояние поверхностных вод	48

Состояние воздушного бассейна	58

Состояние почвенного покрова	61

Данные по зонам отдыха и пляжам	64

Радиоактивное загрязнение территории	64

Заболеваемость населения	66

I.5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Людиновского района	68

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

ЧС природного характера:	77

ЧС техногенного характера:	77

Цели и задачи оценки риска	77

Задачами оценки риска являются:	78

Противопожарные мероприятия	80

Сведения по пожарным гидрантам	86

Сведения по водонапорным башням	86

III Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации	87

III.1 Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	87

III.2 Социально-экономическая характеристика Людиновского района	91

III.2.1 Анализ и оценка экономической базы	92

III.2.2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Людиновского района	99

III.2.3 Жилой фонд района	103

III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание	113

Образование и воспитание	120

Здравоохранение	122

Учреждения культуры	123

Спортивные сооружения	126

Туризм	126

Торговля	127

III.3 Транспортная инфраструктура	132

III.3.1 Железнодорожный транспорт	132

III.3.2 Автомобильные дороги	133

III.3.3 Автомобильный транспорт	136

III.4 Инженерная инфраструктура	139

III.4.1 Водоснабжение и водоотведение	139

III.4.2 Теплоснабжение и газоснабжение	144

Выводы:	149

III.4.3 Электроснабжение	150

III.4.4 Связь	150

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	154

Список используемой литературы	155

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район»

## I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I.1 Цели и задачи территориального планирования

Разработка Схемы территориального планирования Людиновского района выполняется по заказу администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Людиновского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Людиновского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального района, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты:

1.	Карты современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты:

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного значения.

4.	Иные карты.

2. Положения территориального планирования муниципального района:

- проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

- развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- ликвидацию несанкционированных свалок по всей территории района;

- организация утилизации биологических отходов;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- рекультивацию полигонов ТБО с вышедшим сроком эксплуатации;

- разработку проектов СЗЗ и их организации от действующих промышленных предприятий с выходом из них жилой застройки (в случае необходимости).

В составе картографических материалов:

1.	карты с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I.2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Министерства природных ресурсов, администрации МР «Город Людиново и Людиновский район», докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2006 году», справочная литература.

#### I.2.1 Климат

Климат Людиновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне ПВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Неполодь, а также других рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории

Ландшафтный фон района в основном оформился в период таяния московского ледника с элементами дочетвертичного эрозионного рельефа. В целом район представляет собой пологохолмистую или пологоволнистую эрозионно-зандровую равнину слабо-среднерасчлененную. в пределах района выделено 9 типов ландшафтных местностей.

1. Пологохолмистая среднерасчлененная эрозионная равнина. Этот тип местности развит на водораздельных пространствах междуречья Болвы и Жиздры. Поверхность равнины местами увалистая с западинами за счет суффозионных процессов современных и позднечетвертичных. Четвертичные образования представлены в основном супесями и пылеватыми суглинками общей мощностью не более 10 м, обычно 3-5 м. Коренные породы представлены в основном трепелами, опоками, мелом. Местами в понижениях наблюдаются небольшая заболоченность. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые местами глеевые на суглинисто-песчаной основе.

2. Пологоволнистая слаборасчлененная эрозионно-зандровая равнина. Этот тип местности приурочен к водораздельным пространствам правобережья р. Болвы. Рельеф местами значительно упрощен и заболочен. Дочетвертичный эрозионный рельеф в позднемосковское время ледниковыми водами был выровнен и стал по своим формам более мягким. Мощность водноледниковых образований обычно составляет первые метры, а подстилают их трепела и опоки коньяковского горизонта верхнего мела. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, местами глеевые и глеевые. Большая часть территории этого типа поросло смешанным лесом.

3. Пологонаклонная среднерасчлененная эрозионно-зандровая равнина на песчано-глинистых отложениях нижнего мела. Этот тип местности образовался на эрозионных склонах левого берега р. Снопоть и его притоков в период наивысшего состояния ледниковых вод на уровне 190-210 м. Мощность четвертичных отложений, представленных в основном песчанистыми разностями сильно варьирует в зависимости от дочетвертичной поверхности рельефа. Коренные породы представлены альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками и песчаными глинами готерив-боррема и валанжина нижнего мела. Овражно-балочная сеть обычно с небольшой глубиной эрозионного вреза и плоскодонного типа (корытообразное), дно балок обычно заболочено, т.к. коренные породы обводнены. Почвы дерново-подзолистые глееватые, дерново-среднеподзолистые, местами торфяные. Территория значительно залесена.

4. Плоская слаборасчлененная зандровая равнина, значительно заболочена. Этот тип местности развит вдоль долины р. Болвы там, где ледниковые воды перемыли подстилающие кварц-глауконитовые пески нижнего мела и привнесли водноледниковыми потоками песчано-гравийный материал с конечно-моренных образований. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми песками и водноледниковыми суглинками. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, на суглинисто-песчаной основе.

5. Плоская, плосконаклонная аллювиально-водноледниковая равнина. На большей части территории она слаборасчлененная и только вдоль рек расчлененность по площади возрастает. Глубина расчленения не превышает 15 м/км2. Местами местность сильно заболочена, особенно там, где коренные породы залегают неглубоко и представлены глинами. Четвертичные образования представляют собой переслаивание суглинков, песков и песчано-галичного материала. Наибольшая мощность их наблюдается в дочетвертичной долине р. Болвы (современная долина р. Снопоть) и составляет 15-30 м. На севере района под этими отложениями залегают известняки алексинского и Михайловского горизонтов нижнего карбон к югу их сменяют глины мелового и юрского времени мезозойской эры. Почвы дерново-среднеподзолистые на супесчаной основе

6. Тоже. Мощность четвертичных образований не превышает 10 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толще нижнетульского подгоризонта.

7. Пологоволнитая зандровая слаборасчлененная равнина. Этот тип рельефа был образован в начальную стадию развития московского ледника. Верхний четвертичный ярус представлен перемытыми коренными породами с привнесенным суглинистым материалом и мелким кремневым гравием, обломками альб-сеноманских фосфоритов. Мощность четвертичных образований менее 10 м. Коренные породы представлены в основном кварц-глауконитовыми песками с фосфоритами и песчано-глинистой толщей неокомского надгоризонта нижнего мела. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчаной основе с примесью мелкого, в основном кремневого по составу, гравия.

8. Пологонаклонная среднерасчлененная эрозионно-зандровая равнина. Четвертичные отложения мощностью не более 3-8 м, представлены тонкозернистыми песками и песчаными суглинками, залегающими на закарствованной поверхности известняков окского надгоризонта. Почвы дерново-подзолистые слабо-глееватые.

9. Плоская аллювиальная среднерасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Она сложена в основном песками, аллювиальными суглинками, прослоями песчано-галечного материала, торфами. Мощность этих образований изменяется от 2-4 м. в д. Погост до 30м в г. Людиново. Почвы аллювиальные луговые в основном на песчаной основе.

10. Покатые (3-5 0 уклон) продольные склоны рек. Этот тип рельефа встречается на отдельных ограниченных участках склонов рек, там, где развита донная и боковая эрозия.

11. Плоская аллювиальная равнина. Это современные поймы рек со староречьями, болотами, прирусловыми валами. Эта территория постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые обычно песчаные.

#### I.2.3 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Людиновского района:

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-зандровых равнин | Пологохолмистая эрозионная равнина (тип местности 1) | Развитие позднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются трепелами, опоками, мелом | Рельеф среднерасчлененой с суффозионными западинами, межхолмовые ложбины иногда заболочены. Уровень грунтовых вод 0-3 м, и 3-5 м в зависимости от местоположения участка в рельефе. Слои мела обводнены. | Верхняя часть геологического разреза сложен суффузионно - неустойчивыми грунтами. Трепела являются водоупорном для четвертичных пород и создает подпор грунтовым водам. Свойства коренных пород относительно выдержаны по простиранию на глубину. Условия строительства можно считать средними, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. |
|  | Пологохолмистая эрозионная равнина (тип местности 2) | Развитие позднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются трепелами, опоками, мелом | Рельеф среднерасчлененой с суффозионными западинами, межхолмовые ложбины иногда заболочены. Рельеф слаборасчлененный. Грунтовые воды на глубине 0-3 м. | Верхняя часть геологического разреза сложен суффузионно - неустойчивыми грунтами. Трепела являются водоупорном для четвертичных пород, и создает подпор грунтовым водам. Свойства коренных пород относительно выдержаны по простиранию на глубину. Условия для строительства в основном сложные. Основная проблема с организацией дренажа от ливневых и паводковых вод. |
|  | тип местности 3,4,7 | Развитие позднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются трепелами, опоками, мелом. Коренные породы представлены песчано-глинистыми породами нижнего мела | Рельеф среднерасчлененный, пологонаклонный водонасыщенный, местами заболочен. Уровень грунтовых вод в основном на глубинах 0-5 м. | Основной особенностью этого типа местности является наличие водонасыщенных слоев, которые перекрыты не устойчивыми песчаными породами. Условия строительства сложные. |
|  | тип местности 5 | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф - слабо-среднерасчлененый, плоский. Уровень грунтовых вод в пределах долины р. Болвы расположен на глубинах 0-5 м. Этот уровень поддерживает уровень озера Ломпадь. На правом берегу р. Болвы уровень грунтовых вод в основном на глубинах 3-5 м. На открытых местах наблюдается незначительный плоскостной смыв почв и подстилающих пород. | Вдоль долины р. Снопоть условия строительства сложные. По правому берегу р. Болвы условия средние, на возвышенных местах простые. |
| Ландшафты эрозионно-зандровых равнин | Типы местности (ландшафтов) | 6 | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований. Коренные породы представлены песчанно-глинистой толщей нижнетульского горизонта. Четвертичные породы представлены песчаными суглинками. | Уровень грунтовых вод 0-3 м. Коренные породы представлены обводненными песками альб-сеноманского возраста. | В геологическом разрезе преобладают породы. Преобладают песчаные и обводненные породы. Грунты суффозионно-неустойчевые. Условия строительства сложные. |
|  |  | 8 | Тоже. Коренные породы известняками. | Известняки закарстованы, уровень грунтовых вод 3-5 м. | Основная сложность данной местности состоит в близком поверхностном залегании закарстованных известняков. Это необходимо учитывать при проведение инженерно-геологических изысканий. Условия для строительства средние. |
|  |  | 10 | Покатые продоленные склоны рек сложены делювием четвертичных отложений. | Этот тип местности редко встречается в пределах района. | Для района этот тип рельефа не имеет значения. |
|  |  | 9,11 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных и первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв террас. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. Местами наблюдается заболоченность. Зоны постоянного подтопления и затопления период паводков. | Местность для строительства не пригодная |

#### I.2.4 Ресурсы поверхностных вод

На территории района протекают 14 рек. Наиболее крупные из них р. Болва и р. Неполодь, протяженность каждой в пределах района составляют соответственно – 56,7 км и 26,7 км. Имеется 7 искусственных водоемов (водохранилищ и прудов), с объемом воды от 310 тыс. м3, с площадью зеркала от 145 тыс.м2 до 8700 тыс. м2.

Большинство рек  относятся к бассейну реки Днепра. На территории Людиновского района в деревне Заболотье берет начала одна из крупнейших рек Калужской области р. Жиздра.

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Болва. Река Болва является левым притоком р. Десны. Исток ее находится в Спас-Деменском районе. Река Болва самая крупная в Калужской области, относящаяся к бассейну Днепра. Бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Максимальная ширина долины – 5-6 км. Ширина поймы на отдельных участках достигает 1 км. Ширина русла в нижнем течении – 12-15 м. Глубина реки в межень - 0,5-1,5, а наибольшая 4 м. Средняя скорость течения – 0,3 м/с. Годовой расход воды в реке 8,52 м/с. Высота весеннего половодья до 6-7 м.

Остальные реки бассейна Днепра на территории района - по своим особенностям близки к рекам бассейнам реки Болвы.

В Людиновском районе на р. Неполодь – построено крупнейшее водохранилище в калужской области. Длина 14 км, ширина – от 0,62 до 1,3 м, площадь водного зеркала – 8,7 км2, глубина – до 10 м, объем – 30 млн. м3. Водоем комплексного использования с богатым биологическим разнообразием, кормежка птиц. Водоем нуждается в сохранение биологического разнообразия в и как источник питьевого водоснабжения.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Переченьпрудов и водохранилищ на территории Людиновского района

| № п/п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район |
| 1 | в аренде у ЧП Толстова А.Н., решается вопрос о расторж. договора и закрепл. ГТС за ОАО «Агрегатный завод» | д. Чёрный Поток (зап. окр.) | р. Жиздра | р. Ясенок 1981г. | 415 314 | 0,0227 |
| 2 | ОАО «Рассвет» | д. Букань | -»- | р. Ясенок (руч. б/н), 1986г. | 513 494 | 0,019 |
| 3 | -»- | д. Котовичи | -»- | р. Сектец 1984г. | 619 462 | 0,0309 |
| 4 | СПК «Людиновский» - владелец, ЧП Денисов В.В. – арендатор | д. Савино (ю-з окраина) | р. Болва от истока до гр. Калуж. и Брян. обл | р. Болва (р Нелюбка) 1981г. | 586 424 | 0,0226 |
| 5 | МО «Г. Людиново и Людиновский район» - владелец ГТС, экс. – ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» | г. Людиново (Людиновское водохранили-ще) | -»- | р. Неполодь постр. в 18 в., восстан. в 1950г. | 30 000 12 500 | 0,870 |
| 6 | закреплён до 02.05 г. за ООО «Агростройсервис» | д. Голосилов-ка | р.Болва от гр. Калуж. области до устья | р. Теребка | 310,0 | 0,0145 |

#### I.2.5 Ресурсы подземных вод

Основными артезианскими водоносными горизонтами района, которые используются в хозяйственно-питьевом водоснабжение, являются: упинский, тульский, и окский. Отдельные скважины пробурены на другие горизонты: альб-сеноманский, четвертичный и заволжский.

Упинский и окский водоносные горизонты связаны и известковыми толщами нижнего карбона, тульский с кварцевыми песками нижнее тульского-бобриковского возраста.

Воды этих горизонтов гидрокарбонатно-кальциевые с повышенным содержанием железа. Воды упинского горизонта жесткие и сильно-жесткие, тульского – умеренно жесткие и жесткие, окского – умеренно жесткие и мягкие. Содержание железа в водах упинского и тульского горизонтов обычно выше 0,1 мг экв./л, а в окских менее 0,5 мг экв./л. Дебит скважин зависит не только от гидрогеологической ситуации в водоносном горизонте, но от конструкции и качества обустройства водозаборных скважин. Удельный дебит меняется от 0,02 м3/ч из упинского горизонта до 18,0 м3/ч из окского.

Воды альб-сеноманского горизонта связаны с кварц-глауконитовыми песками нижнего мела. Воды мягкие, с низким содержанием железа, с удельным дебютом скважин от 0,3 м3/ч до 7,0 м3/ч.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным слоям среднечетвертичного времени. Воды слабо жесткие и мягкие, содержание железа обычно ниже 1,0 мг экв/л. Этот водоносный горизонт имеет широкое распространение в районе, но используется для водоснабжения населенных пунктов очень слабо.

Вскрытые воды заволжского водоносного горизонта, связанные с доломитизированными известняками озерско-хованского горизонта верхнего девона, хлористо-сульфатного состава с общей жесткостью свыше 30,0 мг экв/л.

Наличие нескольких водоносных горизонтов в пределах района гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий, как на сегодняшний день, так и на будущее.

Эксплуатационные запасы подземных вод в Людиновском районе

| Административный район | Эксплуатационные запасы по категориям тыс. м3/сут. | Водоотбор, тыс. м3/сут. | Освоенность месторождения % | Кол-во месторождений подземных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С1 | С2 | всего |  |  | Всего | Неэкс пл. |
| Людиновский район | 0 | 7,486 | 5,8 | 0 | 13,286 | 0,088 | 0,7 | 5 | 3 |

#### I.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые возможности района обусловлены благоприятными геологическими и горнотехническими условиями разработки месторождений полезных ископаемых (список прилагается).

Нерудные полезные ископаемые Людиновского района связаны с отложениями нижнего карбона и четвертичной системы. С каменноугольными образованиями связаны месторождения известняков, глин; с четвертичными отложениями – легкоплавкое сырье, пески и песчано-гравийные смеси.

Перечень

месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Людиновского района (по состоянию на 1.01.2012г.)

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2007 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Всего 16 месторождений, в т. ч. 2 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м3 |
| 6 месторождения, в.т.ч 2 разрабатываются | 30302 | 5929 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Слободское | В 10 км к северо-западу от г. Людиново, в 0,5 км к югу от д. Слободка, 6,5 км северо-западнее ж/д ст. Ломпадь | 85 |  |  | Пески для строительных работ | 1,4 | 6,8 | В нижней части обводненная (4,2 м) | Разрабаты-вается | ОАО «Калугавтодор» КЛЖ ТЭ 80004 |
| 2 | Сукремельское | Северная часть г. Людиново | 40 |  |  | Пески для создания насыпи и строительства набережной; штукатурные и кладочные растворы | 0,45 | 6,9 | обводненная | Разрабаты-вается | ООО «СПК-ГИРАТ» КЛЖ ТЭ 52592 |
| 3 | Манинское | В 7,5 км СЗ г. Людиново, в 1 км восточнее д. Манино | 952 |  |  | Пески для производства силикатного кирпича | 3,5 | 5,5 | обводнена | Резерв |  |
| 4 | Людиновское | В 3 км СЗ г. Людиново, между ж/д полотном Москва-Гомель | 6925 | 5528 |  | Пески для производства силикатного кирпича | 1,85 | 6,2 | обводнена | Резерв |  |
| 5 | Косичинское | В 3,5 км северо-западнее ж/д ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино |  | 401 |  | Пески для строительных (штукатурных) растворов и в качестве отощающей добавки к кирпичным суглинкам месторождения | 0,15 | 2,29 | Сухая Резерв | Резерв |  |
| 6 | Савинское | В 4 км к северо-западу от г. Людиново, 3 км западнее от ж/д ст. Ломпадь, в 2 км к востоку от д. Савино, на правом берегу р. Болва | 22300 |  |  | Селикатный кирпич марки «100» Строительные растворы марки «300» | 0,5 | 5,9 | Нижняя часть обводнена | Резерв |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 3 месторождения | 5226 | 1694 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Косиченское | В 3,5 км северо-западнее ж/д ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино | 1703 | 1694 |  | Кирпич керамический пустотелый 32-мя и 18-ю пустотами и перфорированной поверхностью маркой | 0,9 | 5,2 | Сухая | Госрезерв |  |
| 8 | Верзебневское | В 0,4 км к СВ ж/д ст. Щигры, в 0,5-0,6 км СВ д. Верзебнево вытянуто полосой протяженностью 2,3 км вдоль дороги Верзебнево-Соломоновка | 3036 |  |  | Кирпич полнотельный марки «75» | 0,4 | 2,3 | Сухая | Резерв |  |
| 9 | Вербежинское | 5,5 км ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | 487 |  |  | Кирпич полнотелый марок «75» и «100» | 0,1-1,0 | 3,81 | Сухая | Резерв |  |
| Керамзитовое сырье, тыс. м3 |
| 1 месторождение | 579 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вербежинское | 5,5 км ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | 579 |  |  | Керамзитовый заполнитель | 2,8 | 2,07 | Сухая | Резерв |  |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождение | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жажек | От р.ц г. Людиново на З в 1,5 км, от ж/д ст. Людиново на СЗ в 3,5 км, от с. Курганье на С в 1 км. | 32 |  |  |  | 14 | 1,12 |  | Госрезерв |  |
| Трепел, тыс. м 3 |
| 2 месторождения | 27527 | 48701 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заболотьевское | В 7 км к востоку от г. Людинов, севернее д. Заболотье | 23500 | 47600 |  | Трепел для не морозостойкого термолита с повышением водопоглащением для теплоизаляционных засыпок и пеностекла | 3,03 | 25,1 | обводненная | Резерв |  |
| 13 | Людиновское | У восточной окраины г. Людиново | 4027 | 1101 |  | Трепел как добавка при производстве силикатного кирпича и гидравлическая добавка в цементном производстве | 5,0 | 14,0 | обводненная | Резерв |  |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 1 месторождения | 188 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Манинское | 1,5 км З ж. дороги Вязьма-Брянск, на левом берегу р. Болвы, напротив д. Манино | 188 |  |  | Пески для стержневых составов и формовочных смесей | 1,17-2,25 | 3,35-10,55 | сухая | Резерв |  |
| Формовочные пески, тыс. т |
| 1 месторождения | 2206 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сукремельское (3 участка) | В 3,7-7 км к ЮЗ от г. Людиново на левобережном склоне долины р. Болвы и ее притока р. Сукремля | 2206 |  |  | Пески для стержневых составов и формовочных смесей | 1,17-2,25 | 3,35-10,55 | Обводненная | Резерв |  |
| Фосфориты, тыс. т |
| 1 месторождение | 52759 | 9574 | 6544 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Слободско-Которецкое (Слободско-Которецкий участок, Буканьский участок) | 25 км Ю г. Жиздра, 25 км ЮЗ ст. Людиново, близ с. Которец, Печки, Слободка | 52759 | 9574 | 6544 | Фосфоритная мука | 4,0 | 0,5-1,2 | Обводненная | Госрезерв |  |

#### I.2.7 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Город Людиново и Людиновский район» составляют 44237 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 19396 га (44 %), леса и кустарники – 23868 га (54 %), земли под застройкой и дорогами – 378 га (0,9 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют 86 га (0,2 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 14349 га (74 %), залежь 328 га (2 %), кормовые угодья – 4719 га (24 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив «Буканьский», СПК «Игнатовский», СПК «Манинский», СПК «Революция».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га. | Пашня, га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Букань» | 3847 | 1078 | 3960 | 72 |
| СПК «Войловский» | 1842 | 838 | 4356 | 78 |
| СПК «Игнатовский» | 2361 | 534 | 6666 | 120 |
| СПК «Космачевское» | 1890 | 177 | 5808 | 105 |
| СПК «Которецкий» | 2353 | 46 | 5049 | 92 |
| СПК «Людиновский» | 3096 | 968 | 6666 | 120 |
| СПК «Манинский» | 4499 | 912 | 6897 | 125 |
| СПК «Революция» | 1940 | 616 | 5643 | 102 |

Садоводческие некоммерческие объединения граждан находящихся на территории Людиновского района (по состоянию на 01.01.07 г.)

| № п/п | Наименование садоводского неком. объед. гр. | Число членов в с/о | Площадь земель га | В.т.ч собственности га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | «Машиностроитель» «Машиностроитель-2» «Гидралик» «Заречный» «Майский» «Строитель-4» «Болва» «Швейник» «Коммунальник» «Березка» «Ивушка» «Весна» «Дружба» «Тепловозостроитель» «Лесной» № 1,ф-л «Игнатовка» «Палома» «Родник» «Ручеек» «Надежда» «Березовая роща» «Романовское» «Озерное» «Щигры» «Связист» «Медик» «Журавка» «Агеевка» «Крутое» «Весна-2» | 281 109 300 192 276 276 191 90 90 84 138 87 71 175 228 100 63 95 131 37 18 389 42 232 25 272 132 177 94 59 | 24 8 22 18 31 26 26 5 4 4 11 6 7 15 26 6 11 18 21 5 2 30 5 18 5 21 14 27 20 6 | 24 8 - - - 24 21 4 4 4 11 6 7 15 26 6 11 18 21 5 2 24 5 18 5 17 14 27 20 6 |
|  | Итого | 4454 | 442 | 327 |

Садоводческие некоммерческие объединения граждан находящихся в пределах городской черты города Людиново (по состоянию на 01.01.07 г.)

| № п/п | Наименование садоводского неком. объед. гр. | Число членов в с/о | Площадь земель га | В.т.ч собственности га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | «Литейщик» «Сукремль» «Строитель» «Строитель-2» с/1 №1 №3А «Ломпадь» №2 «Приозерное» №3 «Уражай» №4 «Мичуринец» №5 «Светлана» | 256 350 162 66 133 80 175 96 76 207 249 | 20 23 9 3 7 4 9 5 5 11 22 | 20 23 9 3 7 4 9 5 5 11 - |
|  | Итого | 1850 | 118 | 96 |

#### I.2.8 Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В Людиновском районе леса занимают 57,8 % всей территории и распределены равномерно по всему района. Леса Людиновского района мелколиственные, местами дубово-сосново-еловые на речных террасах – сосновые.

Лесные угодья Людиновского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки лесных второстепенных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### I.2.9 Природно-рекреационные ресурсы

По набору природных благ (природные ресурсы природные условия) Людиновский район только частично (некоторые территории) можно отнести к природным рекреационным местностям. Это связано с тем, что большая часть района залесена. Основными объектами оздоровительного направления может быть озеро Ломпадь и прилегающая лесная территория. Основные виды отдыха, которые необходимо развить это рыбалка, сбор ягод и грибов.

#### I.2.10 Историко-культурные рекреационные ресурсы

История этого края тесно связана с возникновение г. Людиново, его промышленного потенциала. После принятия в 1725 г. 200-от верстовой охранной зоны вокруг г. Москвы, запрещающей рубку лесов, стал вопрос о строительстве новых более удаленных от столицы металлургических предприятий. В 1738 г. Никитой Демидовым в Сукремле была пущена первая доменная печь, а в 1745 г. вступила в строй самая крупная доменная печь России в г. Людиново. К 1750г. здесь работают две домны, молотовые заводы. Евдокий Демидов в сер. XVIII в. владеет большинством заводов на юге Калужских земель и прилегающих территорий Брянска и Орла. К концу XVIII в. на базе доменных заводов г. Людиново и п. Сукремля создается крупный промышленный узел и центр управления многими предприятиями, рудниками, угольными копями (производство древесного угля). На Людиновских заводах производили: чугун, железо, запасные детали к машинам, хрусталь, стекло, колокола, кирпич, кожу, пеньку, муку, канаты, пиломатериалы, гвозди, художественное литье с художественной росписью в турецком и персидском стилях и чеканные изделия из бронзы. На Людиновском машиностроительном заводе было налажено производство железнодорожных рельс для первых Российских железных дорог, первых локомобилей, паровые машины. В сер. XIX в. здесь была запущена мартеновская печь, изготовленные первые речные винтовые пароходы. Были построены пассажирский пароход «Ласточка» и товарно-пассажирский «Иоанн Богослов», несколько буксиров все на паровой тяге. В сер. XIX в. было построено несколько боевых кораблей для Черноморского флота, первый винтовой двигатель для корвета «Воин». Людиновские предприятия в период Крымской войны изготовили для Севастополя, Бендер и Варшавы 1800 лафетов, 100 пушечных платформ для крепостных орудий, 5 миллионов пудов ядер, бомб, картечи. В 1870 г. в г. Людиново выпущен первым русский товарный паровоз, а к 1872 г. эти паровозы уже освоили железные дороги Европы и не уступали по своим качественным показателям французским и австрийским аналогом. В 1875 г. в г. Людиново создается «Мальцовское промышленное торговое товарищество» оно владело несколькими десятками заводов и фабрик, имели свою сеть железных дорог, рудники по добычи железной руды, огнеупорных глин, формовочного сырья, хрустальных песков, шахты по добыче бурого угля. Паровозы, которые выпускал Людиновский машиностроительный завод в н. XX в. считались лучшими в Европе.

Промышленная история края является в основном достопримечательностью района.

#### I.2.11 Охрана и использование историко-культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Людиновского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Людиновского район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

### I.3 Анализ современного использования территории МР «Город Людиново и Людиновский район»

#### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Людиновский район отличается самым низким процентом сельскохозяйственных земель в Калужской области 27,1%, земли лесного фонда занимают 57,2 %.

#### I.3.2 Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Город Людиново и Людиновский район» земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, садоводствами;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, ягодниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель , использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив «Буканьский», СПК «Игнатовский», СПК «Манинский», СПК «Революция».

В таблице приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2007 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения в природной зоне составляют  44237 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 19396 га (44 %), леса и кустарники – 23868 га (54 %), земли под застройки дорогами – 378 га (0,9%), болота, нарушенные земли и прочие составляют – 86 га (0,2%).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 5342 га (23%), залежь 11979 га (52 %), кормовые угодья – 5845 га (25 %).

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1 | СПК «Буканьский» | 1 | 7239 | 2827 | 2146 | 47 | - | 634 | 4165 | 74 | - | 10 | 31 | 51 | 3 | - | 78 |
| 2 | СПК «Войловский» | 1 | 5488 | 3140 | 2183 | 11 | - | 946 | 2131 | 108 | - | 10 | 13 | 38 | 14 | - | 34 |
| 3 | СПК «Игнатовский» | 1 | 6240 | 396 | 396 | - | - | - | 5612 | 79 | - | 31 | 17 | 42 | 26 | - | 21 |
| 4 | СПК «Манинский» | 1 | 7092 | 4215 | 3117 | 45 | - | 1053 | 2671 | 72 | - | 9 | 7 | 35 | 4 | - | 79 |
| 5 | СПК «Революция» | 1 | 3996 | 1788 | 1170 | - | - | 618 | 2108 | 9 | - | 41 | 13 | 27 | 7 | - | 3 |
| 6 | СПК «Людиновский» | 1 | 5452 | 3074 | 2127 | 46 | - | 901 | 2183 | 57 | - | 13 | 15 | 39 | 26 | - | 45 |
| 7 | СПК «Космачевское» | 1 | 5301 | 1713 | 1317 | 90 | - | 306 | 3497 | 10 | - | 11 | 5 | 25 | 5 | - | 35 |
| 8 | КСП «Которецкий» | 1 | 2400 | 1419 | 1078 | 89 | - | 252 | 935 | 3 | - | 1 | 3 | 11 | 1 | - | 27 |
| 9 | АОЗТ «Лютекс» | 1 | 247 | 91 | 83 | - | - | 8 | 153 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10 | ООО «Хренники» | 1 | 129 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | ОАО «Заречное» | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | ООО «Зеленые линии – Калуга» | 1 | 605 | 605 | 604 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ООО «Виктория» | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Итого | 44193 | 19396 | 14349 | 328 | - | 4719 | 23455 | 413 | - | 127 | 109 | 269 | 86 | - | 338 |
| Земли ПСХ |
| 1 | Охотничье- рыболовное хозяйство | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| Итого по ПСХ | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному району | 14 | 44237 | 19396 | 14349 | 328 | - | 4719 | 23455 | 413 | - | 171 | 109 | 269 | 86 | - | 338 |

#### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Людиновском районе она составляет 4054 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Людиновского района*

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых | Под замкнутыми водоемами | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли | Под лесами | Кадастровая стоимость руб./га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Буканьский» | 3960 | 3960 | 5516 | 396 | 1758 | 2632 | 65 |
| 2 | СПК «Войловский» | 4356 | 4356 | 5516 | 396 | 1934 | 3093 | 76 |
| 3 | СПК «Игнатовский» | 6666 | 6666 | 5516 | 396 | 2960 | 3498 | 86 |
| 4 | СПК «Космачевское» | 5808 | 5808 | 5516 | 396 | 3062 | 3652 | 90 |
| 5 | СПК «Которецкий» | 5049 | 5049 | 5516 | 396 | 2242 | 3930 | 97 |
| 6 | СПК «Людиновский» | 6666 | 6666 | 5516 | 396 | 2960 | 5078 | 125 |
| 7 | СПК «Манинский» | 6897 | 6897 | 5516 | 396 | 3062 | 5344 | 131 |
| 8 | СПК «Революция» | 5643 | 5643 | 5516 | 396 | 2505 | 3955 | 97 |
| В среднем по району: | 5516 | 5564 | 5516 | 396 | 2463 | 4054 |  |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют СПК «Людиновский», СПК «Манинский». Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СПК «Буканьский», СПК «Войловский».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Манинский» (125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в СПК «Людиновский», СПК «Игнатовский», СПК «Космачевское», СПК «Революция; ниже средней ( сельскохозяйственные угодья колхоза СПК «Которецкий». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Буканьский» и СПК «Войловский».

При этом среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий по району ниже среднеобластных показателей и составляет 52 % по отношению к ним.

#### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Защитные леса, используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Защитные леса Людиновского района разделяются на следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, прудов;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и областного значения;

- лесопарковые леса;

- памятники природы;

- средозащитные леса на водоразделах.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Основные показатели деятельности ФГУ «Людиновский лесхоз»

| № | Показатели | Ед. изм. | 2000год | 2002 год | 2004 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 107 | 3,2 | 138 | 5,8 | 101 | 8,1 | 141,2 | 39,7 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 508 | 17,2 | 502 | 22,3 | 540 | 72,2 | 852,8 | 90,9 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 742/ 17246 | 1105,4 | 615/ 16608 | 1107,7 | -/ 15004 | 1876,9 | -/ 17556 | 2487 |
| 4 | Прочие рубки | кбм | 2510 | 208,6 | 27312 | 1393,2 | 44716 | 5673 | 22500 | 41387 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 12000 | 160,4 | 27000 | 179 | 27000 | 33,1 | 29000 | 69,4 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  | 352,3 |  | 752,3 |  | 1709 |  | 1717,1 |
|  | Посадка леса | га | 135 | 56,1 | 102,6 | 101,5 | 152,5 | 283,3 | 151,6 | 285,3 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 136 | 14,3 | 83,6 | 20,2 | 90,0 | 39,9 | 82,8 | 27,0 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 800 | 167,1 | 807 | 314,9 | 854,4 | 742,9 | 907 | 188,5 |
|  | Подготовка почвы | га | 90 | 20,0 | 109,2 | 54,7 | 159,7 | 106,8 | 155 | 131,1 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 765 | 55,4 | 383 | 222,2 | 427,3 | 309,7 | 800 | 250,9 |
|  | Заготовка семян | кг | 19 | 28,9 | 1,105 | 37,1 | 236,2 | 148,3 | 84 | 185,3 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  | 620,2 |  | 1191,1 |  | 201,1 |  | 172,5 |
|  | Устройство миниполос | км | 30 | 3,2 | 45 | 2,8 | 45 | 3,1 | 50 | 3,8 |
|  | Уход за миниполосами | км | 290 | 4,3 | 329 | 9,8 | 329 | 17,9 | 546 | 14,6 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 13689 | 940,6 | 11246 | 831,2 | 9333 | 1380,1 | 1196,2 | 2193,1 |

Территория лесхоза составляет 51770 га. В. т.ч. покрытая лесом площадь – 49146 га, непокрытая лесом площадь – 1579 га. Защитные леса – 18144 га.

Рубки главного пользования

площадь-га, запас - тыс. куб. м ликвида

| год | Всего вырублено по группам леса |
| --- | --- |
|  | Защитные леса | Эксплуатационные леса | Итого |
|  | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по хвойному хоз-ву | ликвидная древесина | в т. ч. по хвойному хоз-ву |
| 1996 | 50 | 13,7 | 30 | 15 | 80 | 37 | 28,7 | 11,5 |
| 1997 | 46 | 14,9 | 21 | 7,4 | 67 | 32 | 22,3 | 10,6 |
| 1998 | 70 | 19,1 | 54 | 16,9 | 124 | 51 | 36,0 | 15,2 |
| 1999 | 43 | 15,4 | 33 | 18,0 | 76 | 30 | 33,4 | 12,2 |
| 2000 | 20 | 5,4 | 31 | 8,9 | 51 | 17 | 14,3 | 6,6 |
| 2001 | 22 | 5,8 | 35 | 10,0 | 57 | 19 | 15,8 | 5,8 |
| 2002 | 12 | 3,4 | 35 | 10,1 | 47 | 12 | 13,5 | 3,8 |
| 2003 | 41 | 12,6 | 43 | 10,6 | 84 | 30 | 23,2 | 10,9 |
| 2004 | 50 | 13,7 | 20 | 5,7 | 70 | 30 | 19,4 | 8,8 |
| 2005 | 47 | 13 | 20 | 5,6 | 67 | 34 | 18,6 | 11,1 |
| 2006 | 57 | 15,8 | 9 | 2,8 | 66 | 31 | 18,6 | 9,3 |
| Итого: | 458 | 132 | 331 | 111 | 789 | 323 | 293,8 | 105,8 |
| В среднем за год: | 41,6 | 12,1 | 30,1 | 10,1 | 71,7 | 29,4 | 22,2 | 9,6 |

Разделение лесов лесхоза на категории защитности предопределяется различное целевое назначение и режим ведения хозяйства в них, то есть дифференцированное проектирование и осуществление лесопользования, лесохозяйственных, лесовосстановительных и других мероприятий.

Динамика деления лесного фонда на группы и категории защитности лесов

| Категория защитности | Площадь по данным лесоустройства: | Изменения за прошедший ревизионный период: |
| --- | --- | --- |
|  | предыдущего | настоящего |  |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов в том числе: - зеленые зоны - лесохозяйственная часть лесов зеленых зон Защитные полосы лесов вдоль ж/д магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского, областного значения | 8124 1316 6880 2164 | 26 4 22 7 | 8067 1256 6811 2211 | 27 4 23 7 | -57 -60 +3 +47 | -1 -4 - +2 |
| Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов Итого по защитным лесам в том числе: возможные для эксплуатации | 3221 13509 9449 | 10 43 | 3183 13461 6608 | 11 45 22 | -38 -48 -2841 | -1 - -30 |
| Эксплуатируемые леса в том числе возможные для эксплуатации Всего по лесхозу в том числе возможные для эксплуатации | 17692 15468 31201 24917 | 57 50 100 80 | 16435 14546 29896 21154 | 55 49 100 71 | -1257 -922 -1305 -3763 | -7 -6 -4 -15 |

К защитным полосам лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения (в дальнейшем защитные полосы вдоль дорог) отнесены леса, выделенные в соответствии с распоряжением СНК СССР № 14587-Р от 14.06.1944 года и распоряжением СМ РСФСР от 18.07.1959 года № 4292-Р «Об отнесение лесов вдоль железных дорог к лесам первой группы».

Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов вокруг г. Людиново (в дальнейшем – зеленых зон) выделены на основание распоряжения СМ СССР № 8497-Р от 29.06.1948 года и приказа Калужского управления лесного хозяйства № 97 от 24.07.1948 г.

Лесопарковая часть лесов зеленой зоны выделена в соответствии распоряжением администрации Калужской области №584-Р от 08.08.1994 года.

#### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации и федеральными законами.

Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Людиновском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных земель, закрепленных за колхозом СПК «Манинский» и СПК «Людиновский» кадастровая оценка которых выше на 31% и 25 % средней оценки по зоне. Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ не могу использоваться в иных целях.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Из 17321 га пашни по району используется 5342 га, 4344 га пашни не обрабатывается и на площади 7635 га пашня зарастает кустарником и мелколесьем. Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

### I.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МР «Город Людиново и Людиновский район» расположены  2 особо охраняемые природные территории (памятники природы) регионального значения:

- «Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями» (площадь – 1984 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.212 № 624));

- «Урочище «Молевское» (площадь – 18,48 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающие документы – постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2 012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 04.03.2016 № 146)».

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В 2011 году во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области» было проведено комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории МР «Город Людиново и Людиновский район». По результатам обследования принято решение о необходимости реорганизации памятника природы регионального значения «Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями» посредством изменения границ, в результате чего площадь особо охраняемой природной территории будет увеличена до 4721,2 га (за счет присоединения земель водного фонда и земель лесного фонда), что позволит сохранить все уникальные природные комплексы и объекты, представляющие исключительную ценность для региона, прежде всего, для сохранения биоразнообразия.».

По результатам проведенного в 2012 году комплексного экологического обследования природных комплексов и объектов, расположенных на территории Людиновского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения также планируется придать природному комплексу «Пойма реки Болва в пределах Людиновского района и ее старицы», являющемуся ценным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе, занесенных в Красную книгу Калужской области

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов на территории МР «Город Людиново и Людиновский район»*

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Ясенок | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Амшанка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | Болотевка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Нелюбка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Колчинка | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 7 | Неполодь | 68 | 200 | 50 | 20 |
| 8 | Перетесна | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Сукремля | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 10 | Птичина | 15 | 100 | 50 | 20 |

* В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы – 50 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Людиновского водохранилища

| № п/п | Наименование водоема | Площадь зеркала, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Зарегулированный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Людиновское водохранилище | 8,70 | 50 | 50 | р. Неполодь |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн».

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

#### Защитные леса

Основными функциями защитных лесов является средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в лесах первой группы запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» составляет 18144 га.  По категориям защитности выделены:

  - запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов, общая площадь участков - 5787 га;

  - защитные полосы вдоль железных дорог, площадь 2502 га;

  - лесохозяйственные части зеленых зон, площадь 6811 га.

  - лесопарк, в том числе зеленая зона 1256 га.

На территории Людиновского района имеются массивы лесов в границах населенных пунктов – городские леса, которые имеют площадь 1264 га, режимы их использования имеют такие же ограничения, как и защитные леса.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.4.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв, качества поверхностных и подземных вод.

#### Состояние поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе» постоянно проводит лабораторные исследования качества воды верхнего и нижнего озера р. Неполодь и р. Болвы.

За 2005 год было проведено исследование 21 пробы воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям, из них неудовлетворительных – 3 пробы воды (показателю БПК 5), следованно 25 проб воды по микробиологическим показателям, из них неудовлетворительных проб нет.

За 2006 год было проведено исследование 43-х проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям, из них неудовлетворительных – 5 пробы воды (показателю БПК 5), следованно 157 проб воды по микробиологическим показателям, из них неудовлетворительных проб нет.

Воду в реке Болве можно классифицировать как загрязненная с умеренной степенью токсичности.  Вода р. Болвы гидрокарбонатного класса, группы кальция, со средним уровнем минерализации (200-300 мг/л) и средней жесткостью. После впадения р. Неполодь, отличающейся низкой жесткостью (1,2 моль/л) и слабой минерализацией (≈100 м/л) воды, что связано с созданием Людиновского водохранилища, минерализация и жесткость воды р. Болвы немного уменьшается, но возрастает содержание минеральных форм азота и фосфора и увеличивается содержание органического вещества.

В воде р. Болвы, преимущественно в период половодья, обнаруживаются повышенные концентрации биогенных элементов: ионов омония (3-4 ПДК), нитритов (12 ПДК) и фосфатов (1-2 ПДК), а так же железа (до 3 ПДК), цинк (до 2 ПДК) и никеля (1,5 ПДК).

Нарушений кислородного режима реки (7,93-14,9) не обнаружено.

Качество воды реки Болвы от истока до границы с Брянской областью ухудшается, особенно под влиянием городов Кирова и Людиново. Если в истоке вода реки отвечает нормативным требованиям, то на Границе с Брянской областью отмечается увеличение БПК5 и ХПК, содержание азота аммонийного – до 6 ПДК и нитритного – до 2 ПДК, железа – до 2 ПДК, меди – до 4 ПДК и нефтепродуктов – до 2 ПДК.

Результат исследования качества воды р. Болвы выявил, что впадения в р. Неполодь возрастает величина биохимической активности и антиокислительной способности воды. Все полученные данные свидетельствуют об увеличении антропогенной нагрузки.

Качество воды водохранилища Ломпадь по данным производственного лабораторного контроля не соответствует п. 5.2 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод» по ХПК (до 2,5 ПДК), БПК5 (до 2,4 ПДК), растворенному кислороду в 2 раза менее нормируемого и перманганатной окисляемости (до 2,6 ПДК) и ежегодно ухудшается.

Основными источниками загрязнения  водных объектов являются предприятия г. Людиново.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Центральное хоз. питьевое водоснабжение г. Людиново осуществляется из поверхностного водоисточника оз. Ломпадь, на котором построены водозаборные водоочистные сооружения. Водозаборные водоочистные сооружения имеют 3 пояса зоны санитарной охраны. В первый пояс ЗСО входит водозабор и совмещенная площадка насосной станции 1-го подъема, водоочистные сооружения и насосная станция второго подъема. Граница 1-го пояса установлена для водозабора – на воде это верхняя и нижняя границы в 200 м от отвода водозабора, боковая граница – в 100 м от оголовка в глубь водохранилища; на суше – в 100 м от створа водозабора с примыканием к ограждению совмещенной площадке водоочистных сооружений с насосными станциями 1-го и 2-го подъема, к верхней и нижней границам, запроектированным на воде, а также площадки водоочистных сооружений по периметру наружного глухового ограждения.

Второй пояс ЗСО – верхняя граница – на 18 км выше водозабора, нижняя граница – в 2,5 км ниже водозабора параллельно платине; боковая граница – по 0,5 км по левому и правому берегам водохранилища.

Третий пояс ЗСО – в границу третьего пояса входит водосборная площадь водохранилища и ниже до устья р. Неполоть, включая потребителя воды г. Людиново. Санитарно-технические мероприятия на территории 3-х поясов ЗСО и в целом по озеру выполнены, кроме охраны территории 1-го пояса ЗСО не осуществляется посредствам организации военизированной охраны, сигнализации и других технических средств. В сельской местности все источники централизованного водоснабжения имеют 1 и 2-ой пояса ЗСО, зоны строгого режима ограждены; данных по 3-им поясам – нет. Водоснабжение в сельской местности осуществляется из подземных источников.

Основные мероприятия на территории ЗСО

Мероприятия по первому поясу

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия:

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

В пределах поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Мероприятия по второму поясу ЗСО

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Анализ качества питьевой воды

Результаты анализа по разделу «Водоснабжения» показали, что количество лабораторных анализов питьевой воды централизованного водоснабжения населения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям значительно повысилось по сравнению с 2005 г.: на 50,0% и 86,4 % соответственно; количество анализов по микробиологическим показателям в 2006 г. составило – 720 исследованных проб, в 2005 г. – 480 исследованных проб; количество санитарно-химических анализов в 2006 г. – 274 исследованных пробы, в 2005 г. – 147 исследованных проб. Все это свидетельствует о неснижаемом контроле за разделом водоснабжения населения.

В течение 2006 года все действующие в Людиновском районе и в городе водопроводы централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения населения были обследованы с применением лабораторных методов исследования питьевой воды. Городской водозабор обследовался трижды; водопроводы в сельской местности 1-н раз в период весеннего паводка. Отбор воды из водопровода г. Людиново осуществляется еженедельно.

Из водопроводов села в 2006 году отобрано 314 проб по микробиологическим показателям, из них 1 проба неудовлетворительная или 0,3%. В 2005 году – 241, из них 0 неудовлетворительных.

По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов в целом по водопроводам в 2006 году составил - 0,7% отобрано 274 пробы, из них 2 неудовлетворительных.

Результаты контроля качества питьевой воды арт. СКВ. 3

Сукремль г. Людиново за 2006 год

| Наименование показателя | Ед.изм. | Дата ПДК | 03.07. | отн.к ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20(35) | 3 | 0,15 |
| Запах | баллы | 2 | 0 | 0 |
| Привкус | баллы | 2 |  | 0 |
| Мутность | мг/л | 1,5(2) | 2,61 | 1,74 |
| Водород. показатель | ед. рН | 6.-9 | 7,9 |  |
| Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,84 | 2,8 |
| Окисляемость(перманг.) | мгО/л | 2 | 1,87 | 0,935 |
| Хлориды | мг/л | 350 | 4,46 | 0,0127 |
| Жесткость | град.Ж | 7(10) | 3,4 | 0,49 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | 222 | 0,222 |
| Аммиак ( по азоту ) | мг/л | 2 | 0,24 | 0,12 |
| Нитрит- ион ( N02 ) | мг/л | 3 | <0,003 | 0 |
| Нитрат- ион ( N03 ) | мг/л | 45 | <0,44 | 0 |
| Сульфаты (S 04) | мг/л | 500 | 19,17 | 0,0383 |
| Кремний | мг/л | 10 | 5,6 | 0,56 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 11,4 |  |
| Сероводород | мг/л | 0,003 | <0,002 | 0 |
| Медь (Сu .суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | 0 |
| Фториды ( F) | мг/л | 1,5 | 0,48 | 0.32 |
| Марганец ( Мn, суммарно ) | мг/л | 0,1(0,5) | 0,044 | 0 44 |
| Молибден ( Мо, суммарно ) | мг/л | 0,25 | <0,01 | 0 |
| Цинк(Zn ) | мг/л | 5 | <0,004 | 0 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,035 | <0,01 | 0 |
| Свинец ( РЬ, суммарно ) | мг/л | 0,03 | <0,0002 | 0 |
| Мышьяк ( As, суммарно ) | мг/л | 0,05 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Нg , суммарно ) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | 0 |
| Стронций (Sr) | мг/л | 7 | 0,7 | 0,1 |
| Литий ( Li) | мг/л | 0,03 | 0,007 | 0,2333 |
| Кадмий ( Cd , суммарно ) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий ( Be) | мг/л | 0,0002 | 0,000022 | 0,11 |
| Кобальт (СО) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Хром (+6.) | мг/л | 0,05 | <0,02 | 0 |
| Никель ( Ni , суммарно ) | мг/л | 0,1 | <0,015 | 0 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты ,суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 | 0 |
| Поверхностно-актив.ве-ва | мг/л | 0,5 | 0,022 | 0;044 |
| Бор ( В,суммарно ) | мг/л | 0,5 | 0,282 | 0,564 |
| Сумм.альфа -активность | Б к/л | 0,1 |  |  |
| Сумм, бета активность | Б к/л | 1 |  |  |
| ОА Радона (Rn 222) | Б к/л | 60 |  |  |
| ОКБ в 100мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | 0% несоотв. СанПиН 1074-0-1 |
| ТКБв 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн |  |
| Общ.микроб.число в 1 мл | КОЕ в 1мл | не > 50 | 0 |  |
| Колифаги (БОЕ в 100мл) | БОЕ в 100мл | отсутств. |  |  |

Исследования проведены ИБЛ ПВ   ООО "Калужский областной водоканал",

аккредитованой на техническую компетентность

в системе СААЛ.регистрационный   № РОСС RU. 0001. 514111,от 04.07.2003г.до 31.03.2007г

Результаты контроля качества исходной  воды (оз. Ломпадь) станции 1-го под. Людиновского в/з.,

Водоочистной станции г. Людиново, за 2006 год.

| Наименование показателей: | Ед.изм. | 31.01. | 1.03. | 3.04 | 28.04 | 1.06. | 3.07 | 1.08. | 5.09 | 3.10. | 8.11. | 5.12. | v Мин. знач. | Макс. знач. | Сред. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 16 | 13 | 9 | 43 | 27 | 43 | 30 | 27 | 21 | 17 | 16 | 9 | 43 | 24,6 |
| Запах при 20 град С | баллы | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,6 |
| Запах при 60 град. С | баллы | Ззем | 2 | Ззем. | Ззем. | Ззем. | Ззем. | Ззем. | Ззем. | Ззем. | Ззем | Ззем. | 2 | Ззем, | 3 |
| Мутность | мг/л | 0,93 | 0,81 | 2,2 | 2,9 | 6,96 | 6,96 | 5,47 | 6,9 | 4.71 | 4,06 | 1,8 | 0,81 | 6,96 | 4,277 |
| Водород, показатель | ед рН | 7,54 | 7,53 | 7,56 | 7,35 | 8,28 | 7,77 | 8;24 | 8,07 | 8,2 | 8,45 | 8,1 | 7,35 | 8,45 | 7,955 |
| Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,23 | 0,21 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,75 | 0,45 | 0,37 | 0,29 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,75 | 0,357 |
| Окисляемость(перманг.) | мгО/л | 4,96 | 3,84 | 3,6 | 11,6 | 10 | 15,2 | 13,26 | 12,32 | 9,28 | 7,84 | 5,68 | 3,6 | 15,2 | 9,262 |
| Хлориды | мг/л | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 3,75 | 1,48 | 2 | 2,94 | 3,5 | 5 | 5 | 1,48 | 6 | 3,617 |
| Жесткость | град Ж | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 0,8 | 1,68 | 1,55 | 1,98 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 3,6 | 2,251 |
| Общая минерализация | мг/л | 243 | 266 | 225 | 89 | 122 | 120 | 152 | 168 | 168 | 162 | 176 | 89 | 266 | 164,8 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 0,22 | 0,3 | 0,53 | 0,28 | 0,09 | 0,29 | 0,485 | 0,4 | 0,1 | 0,06 | 0,19 | 0,06 | 0,53 | 0,273 |
| Нитрит- ион (N02) ; | мг/л | 0,018 | 0 028 | 0 033 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.0055 | 0,0053 | <0,003 | <0,003 | 0,013 | <0,003 | 0.033 | 0.008 |
| Нитрат - ион (N03) | мг/л | 3.74 | 4.37 | 3.55 | 1.25 | <0,44 | <0,44 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0,44 | 0,78 | <0,44 | 4,37 | 1,188 |
| Сульфаты (S04) | мг/л | 21,8 | 30,2 | 12,3 | 12,92 | 16,66 | 24 | 31,7 | 19,4 | 20 | 24,2 | 20,2 | 12,3 | 31,7 | 21,158 |
| Кремний | мг/л | 9,4 | 10,26 | 10,51 | 4,2 | 0,51 | 1,57 | 2,5 | 3,17 | 1,1 | <0,5 | 4,02 | <0,5 | 10,51 | 3,784 |
| Свободная углекислота | мг/л | 22 | 19,8 | 19,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,64 | 5,28 | 4,4 | 2,2 | 5,72 | 2,2 | 19,8 | 7,304 |
| Медь (Сu .суммарно ) | мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Фториды ( F ) | мг/л | 0,166 | 0,22 | 0,19 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0,175 | 0,11 | 0,17 | <0,15 | 0,5 | <0,15 | 0,5 | 0,137 |
| Марганец ( Мn. суммарно ) | мг/л | 0,12 | 0,171 | 0,193 | 0,058 | 0,062 | 0,14 | 0,152 | 0,126 | 0,117 | 0,052 | 0,033 | 0,033 | 0,193 | 0,11 |
| Молибден (Мо, суммарно ) | мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Цинк ( Zn ) | мг/л | <0,004 | 0,005 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,0058 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,006 | 0,001 |
| Цианиды | мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Свинец ( РЬ, суммарно ) | мг/л | <0,0002 | 0,00055 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,00055 | 0,00005 |
| Мышьяк ( As, суммарно ) | мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hq , суммарно ) | мг/л | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 |
| Стронций(Sr) | мг/л | 0,19 | 0,32 | 0,18 | 0,05 | <0,01 | 0,21 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | <0,01 | 0,32 | 0,139 |
| Литий ( Li ) | мг/л | 0,007 | 0,008 | 0,006 | <0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 0,004 | <0,001 | 0,008 | 0,004 |
| Кадмий ( Cd , суммарно ) | мг/л | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий ( Be) | мг/л | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0 |
| Хром (+6.) | мг/л | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0 |
| Никель ( Ni , суммарно ) | мг/л | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | -=0.015 | <0,015 | 0 |
| Кобальт ( Со ) | мг/л | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0 |
| Алюминий (AI ) | мг/л | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,063 | 0,069 | 0,051 | <0,04 | <0,04 | 0,05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,069 | 0,023 |
| Фенольный индекс | мг/л | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0015 | 0,00068 | <0,0005 | 0,00068 | 0,00071 | 0,0008 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0015 | 0,0004 |
| Нефтепродукты .суммарно | мг/л | 0,014 | 0,0173 | 0,0068 | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,009 | 0,0128 | 0,08 | 0,0052 | 0,0078 | 0,005 | 0,08 | 0,02 |
| Поверхностно-актив. ве-ва | мг/л | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,015 | 0,018 | <0,015 | 0,052 | 0,047 | 0,034 | 0,016 | <0,015 | 0,052 | 0,018 |
| Бор ( В, суммарно ) | мг/л | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0 |
| ХПК | мг/л | 8,34 | 7,47 | 8,3 | 30,2 | 14,4 | 26,5 | 38,8 | 29,7 | 19,7 | 22,4 | 11,75 | 7,47 | 38,8 | 20,922 |
| БПК5 | мг/л | 1,1 | 1,93 | 1,77 | 2,8 | 5,26 | 4,19 | 3,82 | 3,6 | 2,892 | 4,33 | 1,986 | 1,77 | 5,26 | 3,258 |
| Щелочность | мг-экв/л | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,15 | 2,2 | 0,6 | 2,9 | 1,865 |
| Жесткость карбонатная | моль/мЗ | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,15 | 2,2 | 0,6 | 2,9 | 1,865 |
| Углекислота (гидрокарбонат.) | мг/л | 158,6 | 176,96 | 170,9 | 36,6 | 79,33 | 73,2 | 103,7 | 109,8 | 122,04 | 131,2 | 134,2 | 36,6 | 176,96 | 113,793 |
| Сумм.альфа -активность | Бк/л | 0,01073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01073 | 0,01073 | 0,01073 |
| Сумм, бета активность | Бк/л | 0,0556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Растворенный кислород (02) | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-индекс | КОЕ в 1000мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | 10 | 20 | 20 | 40 | 33 | 120 | 20 | 12 | 2 | 20 | не обн | 90,9% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | 10 | не обн | 20 | не обн | 33 | 120 | не обн | 12 | не обн | 20 | не обн | 45,5% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Общ. миккроб.число | КОЕ в 1мл | 14 | 3 | 5 | 95 | 25 | 160 | 440 | 210 | 360 | 11 | 8 | 45,5% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Колифаги | БОЕ в 100мл | не обн | не обн | не обн | не обн | 1 | не обн | 2 | не обн | 4 | 1 | не обн | 36,4% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Споры сульф Клостридий | числ.спор в 20мл | не обн | не обн | не обн | 10 | не обн | не обн | не обн | 2 | не обн | 3 | не обн | 27,7% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Цисло лямблий | числ.цист в 25 л. |  |  | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Взвешенные вещества | мг/л | <3 | <3 | <3 | 4,8 | 17,6 | 12,35 | 11,65 | 7,9 | 10,85 | 7,5 | 5,9 | 0 | 17,6 | 7,855 |

Исследования проведены ИБЛ ПВ   ООО "Калужский областной водоканал", аккредитованной на техническую компетентность в системе СААЛ. регистрационный   № РОСС RU, 0001. 514111,0т 04.07.2003г. до 31.03.2007г..

Результаты контроля качества питьевой воды станции 2-го под.

Водоочистной станции г. Людиново, за 2006 год.

| Наименование показателей | Ед.изм. | ПДК | 31.01. | 1.03. | 3.04. | 28.04. | 1.06. | 3.07. | 1.08 | 5 09. | 3. 10. | 8.11. | 5.12. | МИН знач. | МАКС знач. | Сред. знач. | Отн. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | 20(35) | 14 | 11 | 6 | 12 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 14 | 8,182 | 0,409 |
| Запах при 20 град.С | баллы | 2 | 2 | 2 | Зхл/зем | Зхл/зем | 2 | Зхл/зем | 2 | 2 | Зхл/зем | 2 | 2 | 2 | Зхл/зем | 2,4 | 1,2 |
| Запах при 60 град.С | баллы | 2 | Зхл/зем | 2 | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | Зхл/зем | 2 | Зхл/зем | 3 | 1,5 |
| Привкус | баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Мутность | мг/л | 1.5 | 0,64 | 0,72 | <0,58 | 0,72 | 0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,72 | 0,189 | 0,126 |
| Хлор остаточный (общий) | мг/л | 0,8-1,2 | 1,82 | 1,95 | 1,94 | 1,4 | 0,72 | 1,22 | 0,75 | 1,1 | 0,89 | 1 | 1,72 | 0,72 | 1,95 | 1,319 |  |
| Хлор свободный | мг/л | 0,3-0,5 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,05 | 0 | 0,16 | 0,06 |  |
| Монохлорамины | мг/л |  | 1,02 | 0,9 | 0,92 | 0,55 | 0,36 | 0,56 | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,62 | 0,82 | 0,2 | 1,02 | 0 59 |  |
| Дихлорамины | мг/л |  | 0,69 | 0,89 | 0.95 | 0,79 | 0.36 | 0,6 | 0,41 | 0.77 | 0,67 | 0,38 | 0,85 | 0,36 | 0,95 | 0,669 |  |
| Водород.показатель | ед.рН | 6.-9 | 7,7 | 7.57 | 7,55 | 6,95 | 7,43 | 7,43 | 7,35 | 7,5 | 7,58 | 7,37 | 7.7 | 6,95 | 7,7 | 7,466 |  |
| Железо (Ее.суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | <0,1 | 0,21 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,21 | 0,079 | 0,263 |
| Окисляемость (перманг) | мг/л | 5 | 4,64 | 3,2 | 2,72 | 6,16 | 4,13 | 6,08 | 5,9 | 5,26 | 3,84 | 3,52 | 3,52 | 2,72 | 6,16 | 4,454 | 0,891 |
| Хлориды | мг/л | З50 | 6 | 8,5 | 7,5 | 5 | 7,25 | 7,4 | 8,3 | 9,8 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 9,8 | 7,568 | 0,022 |
| Жесткость | град. Ж | 7(10) | 3,1 | 3.6 | 3,3 | 0,8 | 1,65 | 1,55 | 1,98 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,65 | 0,8 | 3,6 | 2,339 | 0,334 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | 227 | 274 | 233 | 98 | 128 | 138 | 163 | 183 | 182 | 170 | 194 | 98 | 274 | 180,909 | 0,181 |
| Аммиак ( по азоту ) | мг/л | 2 | 0,49 | 0,35 | 0,43 | 0,35 | 0,565 | 0,64 | 0,645 | 0,5 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,645 | 0,475 | 0,238 |
| Нитрит- ион ( N02 ) | мг/л | 3 | 0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | <0,003 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,025 | 0,007 | 0,002 |
| Нитрат - ион ( N03 ) | мг/л | 45 | 3,48 | 4,6 | 3,87 | 1,14 | <0,44 | <0,44 | 0,94 | 0,85 | 0,78 | 0,47 | 0,97 | <0,44 | 4,6 | 1,555 | 0,035 |
| Сульфаты (S 04 ) | мг/л | 500 | 21,8 | 27,5 | 16,7 | 24,17 | 37,5 | 42,1 | 58,3 | 36,9 | 36,46 | 45,7 | 39,4 | 16,7 | 58,3 | 35,139 | 0,07 |
| Кремний | мг/л | 10 | 9,23 | 10,26 | 10,51 | 4,17 | 0,64 | 1,8 | 2,4 | 2,93 | 1,34 | <0,5 | 4,1 | <0,5 | 10,51 | 4,307 | 0,431 |
| Свободная углекислота | мг/л |  | 17,6 | 17,6 | 19,8 | 7,92 | 7,48 | 8,8 | 8,8 | 11,4 | 9,68 | 13,2 | 11 | 7,48 | 19,8 | 12,116 |  |
| Медь (Си .суммарно) | мг/л | 1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Фториды ( F) | мг/л | 1,5 | 0,17 | 0,215 | 0,15 | <0,15 | 0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0.15 | <0,15 | 0,215 | 0,049 | 0,033 |
| Марганец ( Мn, суммарно ) | мг/л | 0,1(0,5) | 0,14 | 0,15 | 0,133 | 0,038 | 0,067 | 0,17 | 0,131 | 0,097 | 0,08 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,17 | 0,096 | 0,96 |
| Молибден (Мо.суммарно) | мг/л | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Цинк (Zn) | мг/л | 5 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,005 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,015 | 0,009 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,015 | 0,003 | 0,001 |
| Цианиды | мг/л | 0,035 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Свинец ( Рb, суммарно ) | мг/л | 0,03 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,00025 | <0,0002 | 0,0014 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,0014 | 0,00015 | 0,005 |
| Мышьяк (As, суммарно ) | мг/л | 0,05 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0 |
| Ртуть (Hq , суммарно ) | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0 |
| Стронций(Sr) | мг/л | 7 | 0,23 | 0,24 | 0,2 | 0,09 | <0,01 | 0,22 | <0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,24 | 0,12 | <0,01 | 0,24 | 0,132 | 0,019 |
| Литий ( Li) | мг/л | 0,03 | 0,006 | 0,008 | 0.005 | <0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | <0,001 | 0,008 | 0,004 | 0,133 |
| Кадмий ( Cd , суммарно ) | мг/л | 0,001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0 |
| Бериллий ( Be) | мг/л | 0,0002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0.00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0 |
| Хром (+6.) | мг/л | 0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0 |
| Никель ( Ni , суммарно ) | мг/л | 0,1 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | «0,015 | <0,015 | 0 |
| Кобальт(Со) | мг/л | 0,1 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0.015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0 |
| Алюминий (AI) | мг/л | 0,5 | <0,04 | <0,04 | 0,13 | 0,31 | 0,32 | 0,164 | 0,147 | 0,117 | 0,089 | 0,073 | 0,312 | <0,04 | 0,32 | 0,151 | 0,302 |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0 |
| Нефтепродукты .суммарно | мг/л | 0,1 | 0,008 | 0,0087 | <0,005 | 0,017 | 0,013 | 0,019 | 0,014 | 0,0085 | 0,0124 | 0,0097 | 0,0067 | <0,005 | 0,019 | 0,011 | 0,11 |
| Поверхностно-актив.ве-ва | мг/л | 0.5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,024 | <0,015 | 0,0072 | <0,015 | 0,02 | 0,0168 | <0,015 | 0,024 | 0,006 | 0,012 |
| Бор ( В,суммарно ) | мг/л | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0 |
| ХПК | мг/л | 15 | 5,89 | 7,09 | 11,7 | 9,02 | 5,6 | 5,24 | 15,6 | 11.6 | 5,2 | 9,48 | 13,1 | 5,2 | 15,6 | 9,047 | 0,603 |
| Щелочность | мг-экв/л |  | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 0,4 | 0,95 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2 | 0,4 | 2,9 | 1,632 |  |
| Жесткость карбонатная | моль/мЗ |  | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 0,4 | 0.95 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0,4 | 2,9 | 1,632 |  |
| Углекислота(гидрокарбонат.) | мг/л |  | 158,6 | 176,96 | 158.7 | 24,41 | 57,97 | 48,8 | 67,12 | 79,3 | 97,63 | 103,8 | 122,04 | 24,41 | 176,96 | 99,575 |  |
| Сумм.альфа -активность | Бк/л | 0,1 | 0,0093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,093 |
| Сумм, бета активность | Бк/л | 1 | 0,0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0122 | 0,0122 | 0.0122 | 0,012 |
| ОА Радона (Rn 222) | Бк/л | 60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлороформ | мг/л | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворенный кислород (02) | мг/л | не<4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Общ. микроб число | КОЕ в 1 мл | не> 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Колифаги | БОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Споры сульф. Клостридий | числ спор в 20мл | отс | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |
| Цисло лямблий | числ.цист в 25 л | отс | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | 0% не соотв. СанПиН 1074-01 |

Исследования проведены ИБЛ ПВ   ООО "Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность в системе СААЛ, регистрационный   № РОСС RU. 0001. 514111,от 04.07.2003г. до 31.03.2007г..

Предложения по улучшению водоснабжения: построить станцию обезжелезивания воды в д. Манино (или пробурить новую скважину на другой водоносный слой). Построить станцию обеззараживания питьевой воды в с. Заречный. На городских водозаборных водоочистных сооружениях внедрить новые методы по устранению запахов и привкусов питьевой воды.

#### Состояние воздушного бассейна

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ осуществляется предприятиями г. Людиново. Санитарно-защитные зоны предприятий распространяются на промышленные и частично жилые территории в пределах поселений. Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами стационарных и передвижных источников в атмосферу, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (тонн)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район (включая г. Людиново) | 1417 | 1327 | 1488 | 1623 | 1151 | 1828 | 2732 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн)

|  | Твердые вещества | Жидкие и газообразные вещества |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Людиновский район | 214 | 230 | 1613 | 2502 |

Основные исходные данные и результаты сводного расчета рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями г. Людиново декабрь 2006 г.

| Данные | 2005 г. | 2006 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Количество |  |
| Предприятия, вошедшие в сводный расчет | 61 | % | 53 | % |  |
| Валовой выброс предприятий в атмосферу (т/год) в том числе наибольший выброс дают: - ЗАО «Кронтиф-Центр» - МУП «Людиновотеплосети» - ОАО «Людиновотепловоз» - Людиновский машиностроительный завод - ОАО «Агрегатный завод» | 3265,9964 2507,047349 248,691997 157,8061574 137,20684 59,760650 | 76,76% 7,61% 4,83% 4,20% 1,8% | 3150,68764 2469,8024 197,927 157,806 137,20684 59,760650 | 78,39% 6,28% 5,0% 4,35% 1,89% | Уменьшилось на 3,53 % |
| Валовой выброс веществ в атмосферу (т/год) В том числе наибольшее количество: - Оксид углерода - Взвешенные вещества - Диоксид азота - Диоксид серы - Пыль древесная | 3265,9964 2317,138614 259,202259 226,435118 159,266316 82,836036 | 70,08% 7,84% 6,848% 4,82% 2,505% | 3150,68764 2202,075 235,7018 219,784 140,1346 86,79861 | 69,89% 7,48% 6,97% 4,45% 2,75% |  |
| Источники выбросов вошедшие в отчет В том числе: Организованные Неорганизованные | 870 697 173 | 80,11% 19,89% | 882 727 155 | 82,43% 17,57% |  |
| Вещества, выбрасываемые предприятиями В том числе: - См/ПДК≤ 0,1 (расчет нецелесообразен) - См/ПДК≥ 0,1 (произведен расчет полей приземных концентраций) Группа суммации | 82 20 60 21 |  | 83 18 65 24 |  |  |
| Вещества, по которым имеются превышение ПДК в жилой зоне В том числе превышение дают: - Пыль древесная - Бензол - Взвешенные вещества - Диоксид азота | 4 7,34 2,27 1,61 1,47 |  |  |  |  |
| Препятствие, имеющие превышение ПДК в жилой зоне или не границе СЗЗ | 11 |  |  |  |  |
| Валовой выброс веществ (т/год), по которым установлено ВСВ, в том числе - Пыль древесная - Диоксид азота - Взвешенные вещества - Бензол | 27,45 6,386379 9,084352 11,85 0,129982 |  |  |  |  |

В январе 2006 года на территории Людиновского района организован и работает отдел производственного контроля за окружающей средой филиала ЦЛАТИ, что позволяет более оперативно и качественно вести контроль за охраной окружающей среды, в том числе за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Структура валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу следующая:

Диоксид азота – 275 тонн

Окись углерода – 2317 тонн

Пыль древесная – 75 тонн

Взвешенные вещества – 250 тонн.

Наибольшее количество выбросов приходится на:

ЗАО «Кронтиф-Центр» - 250 тон ЗВ

ОАО «Людиновотепловоз» - 160 тонн ЗВ

МУП «Людиновские тепловые сети» - 250 тонн ЗВ.

Все предприятия района вкладываются в установленные им нормативы.

На предприятиях района имеется 768 стационарных источников выброса загрязняющих веществ, 4500 единиц всех видов транспорта, около 12 % из них эксплуатируются с нарушением ГОСТа по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Результаты исследования атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах и на территории жилой застройки в зоне влияние выбросов предприятий. За 2005 г., 2006 г., все пробы атмосферного воздуха, исследованные на вредные вещества и в контрольных точках, которые были определены утвержденными для предприятий проектами нормативов ПДВ, соответствовали гигиеническим нормативам. Превышение ПДК в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Перечень приоритетных предприятий загрязнителей:

- ОАО «Людиновотепловоз», ул. К. Либкнехта 1, тяжелое машиностроение, класс 3, размер СЗЗ – 300м.

- ЗАО «Кронтиф-Центр», ул. Щербакова 1, предприятие черной металлургии (чугунное литье), класс 3; размер СЗЗ -300 м.

- «ЛМЗ» - филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», проспект Машиностроителей 1, производство люков для полувагонов, гидроподъемников, хоппер – дозаторов и другого путеремонтного оборудования, класс 2, СЗЗ – 500 м.

- ОАО «Стройдеталь», ул. Пролетарская, 143, производство бетонных и железобетонных изделий, класс 3, размер СЗЗ – 300 м.

- ОАО «Агрегатный завод», ул. Черняховского 13, производство промышленной производственной гидравлики и горно-шахтного оборудования, класса 4, размер СЗЗ – 100 м.

- ЗАО «Людиновская швейная фабрика», ул. Попова, 33, швейное производство, класс 4, размер СЗЗ – 100 м.

- ЗАО «Завод Людиновокабель», проспект Машиностроителей 1, ул. Осипенко 73, производство кабеля; класс 4, размер СЗЗ-100 м (или по территории ограждения предприятия).

#### Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Организация утилизации и переработки бытовых отходов в 2006 год

|  | Количество полигонов твердых бытовых отходов, ед. | Площадь полигона, га. | Годовое поступление отходов – всего, тыс. куб.м | В том числе | Фактические затраты на содержание полигона, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | От коммунальных предприятий | От предприятий и организаций |  |
| Людиновский район | 1 | 1,8 | 39,6 | 30,4 | 9,2 | 1172,3 |

По данным статистического сборника «Районы и Города Калужской области 2006»

В структуре отходов производства и потребления основное место занимают ТКО (твердые коммунальные отходы). В прошлом году их учтено по данным поступления на свалку ТБО – 30,4 тыс. м3 . На сегодня 150 предприятий имеют разрешение на образование и захоронение ТКО. В том числе у 86 предприятий разработаны и утверждены проекты образования отходов. На территории свалки ТБО ведется мониторинг охраны окружающей среды по договору с ЦЛАТИ. Существующий полигон ТБО перегружен и не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01, в связи с этим в районе проведены работы по выбору нового земельного участка под полигон ТБО (район д. Романовка за ЛМЗ), разработан проект строительства нового полигона ТБО, который прошел все необходимые экспертизы и согласования.

Полигонов промышленных отходов на территории района нет. Все промышленные отходы хранятся на территории предприятий по установленным требованиям Ростехнадзором лимитам размещения и уставленной им периодичностью вывоза отходов на утилизацию в организации, имеющие лицензии на переработку тех или иных отходов.

На промышленных предприятиях в местах организованного хранения находилось 235 тонн отходов 1, 2, 3 класса опасности, в том числе 1 класса опасности – 0,95 тонн, 2 класса опасности – 12 тонн. Остальные 3 класса опасности.

На территории ЛТЗ находятся этих отходов 148 тонн. В 2005 году утилизировано отходов 1-2 класса опасности - 1,3 тонны, это ртутные лампы и гальванические отходы. В 2006 году ликвидировано – 30 несанкционированных свалок, которые образовались в основном в зимний период.

Предложение – построит полигон для переработки промышленных отходов.

Информация о местах утилизации биологических отходов

| Наименование районов | Всего мест утилизации | в том числе | Паспортизировано |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скотомогильники | Биотермические ямы | Котлы Лаапса | Цеха по производству мясокостной муки | Скотомогильники | Биотермические ямы |
| Людиновский | 32 | 4 | - | - | - | 27 | 1 |

На территории Людиновского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах:

1.дер. Гусевка (1915 г.),

2.дер. Загоричи (1914 г., 1915 г.),

3.дер. Запрудное (1912 г., 1915 г.),

4.дер. Котовичи (1917 г., 1925 г.),

5.дер. Рога (1915 г., 19),

6.с. Букань (1917 г., 1925 г.),

7.дер. Войлово (1915 г., 1925 г.),

8. дер. Гряда (1912 г., 1915 г.),

9. дер. Романовка (1912 г., 1915 г.),

10. дер. Верхняя Слобода (1911 г., 1915 г.),

11. дер. Игнатовка (1917 г., 1925 г.),

12. дер. Крутое (1915 г., 1917 г.),

13. дер. Носовка (1912 г., 1915 г.),

14. дер. Шупиловка (1912 г., 1914 г., 1915 г.),

15. дер. Буда (1912 г., 1913 г., 1914 г.),

16. дер. Колчино (1914 г., 1915 г.),

17. дер. Кретовка (1914 г., 1915 г.),

18. дер. Палома (1915 г., 1917 г.),

19. дер. Усовка (1914 г., 1915 г.),

20. дер. Курганье (1912 г., 1915 г.),

21. дер. Савино (1915 г., 1917 г.),

22. дер. Слабодка (1915 г., 1917 г.),

23. дер. Манино (1915 г., 1917 г.),

24. дер. Погост (1910 г., 1915 г.),

25. дер. Тихоновка (1914 г., 1915 г.),

26. дер. Красный Петух (1915 г., 1917 г.),

27. г. Людиново (1913 г., 1915 г.),

28. дер. Заболотье (1915 г., 1917 г.),

29. дер. Печки (1912 г., 1915 г.),

30. с. Усохи (1912 г., 1915 г.).

Сведения о скотомогильниках имеются в ветстанции по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно–защитная зона (СЗЗ) должна быть 1000 м.

Одной из проблем для Людиновского района является загрязнение почв тяжелыми металлами. Источниками поступления тяжелых металлов в окружающую среду являются заводы г. Людиново. Наиболее загрязненные участки тяжелыми металлами г. Людиново и его пригороды.

Загрязнение почв тяжелыми металлами (химическими элементами с атомной массой более 40) опасно, но не так наглядно, как другие виды деградации почв, такие как эрозия, уплотнение и т.д. Главная опасность загрязнения почв в том, что, в отличие от других природных сред, способных самоочищаться от загрязняющих веществ со временем, почва этой способностью почти не обладает и является мощным аккумулятором загрязнений.

Последствия загрязнения почв твердыми металлами трудно исправимы и сделать, это практически не возможно.

Характерным для тяжелых металлов является их способность по пищевым трофическим цепям, загрязняя растения, снижать продуктивность почв. Тяжелые металлы обладают фитотоксичностью. Причем токсичность металла в чистом виде меньше, чем в сочетании с другими металлами.

Как показали предварительные исследования, почвы в г. Людиново содержат, высоки концентрации минимум 2 элементов: меди и цинка. Проблема их отрицательного совместного действия (а, возможно, и действие других тяжелых металлов) на растения является важной для города Людиново, на фоне других крайне неблагоприятных условий: легкого механического состава почв дерново-подзолистого типа и сопутствующих этому факторов: низкого содержания гумуса в почвах, низкой емкости поглощения их и слабой насыщенности почв основаниями (кальцием и магнием), кислой реакцией почвенного раствора.

Все эти факторы увеличивают подвижность большинства тяжелых металлов и переход их в растения. На таких почвах особенно велика вероятность загрязнения картофеля и моркови медью выше допустимых пределов. А зеленные культуры, огурцы, томаты и кабачки накапливают много кадмия и других тяжелых металлов.

Таким образом, растительная продукция на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, при отягощающих факторах почвенного типа и химического состава почв, содержит значительное количество тяжелых металлов. При этом возможно превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) тяжелых металлов в растениях. Продукция из личного подсобного хозяйства (ЛПХ) употребляется в пищу в течение всего года одними и теме же людьми и может нанести вред их здоровью по пищевой цепи: почва - растения - человек.

Само по себе общее содержания тяжелых металлов еще не является показателем опасности или безопасности уровня загрязнения почв. Степень опасности можно выявить, только исследовав подвижность тяжелых металлов в почве.

#### Данные по зонам отдыха и пляжам

Обустроенных зон отдыха и пляжей в районе нет.

В городе Людиново ежегодно территориальным отделом проводится Госсанэпиднадзор за местами отдыха людей на воде (оборудованных пляжей на территории района нет), лабораторный контроль за состоянием воды водоемов в зонах рекреации в течение всего купального сезона. Отбор воды проводится в начале и в течение купального сезона с мая по сентябрь, ежемесячно на химический и 2 раза в месяц на микробиологический анализ.

Предложения – построить пляжи в соответствии с нормативными требованиями.

#### Радиоактивное загрязнение территории

За период с января по декабрь 2006 года проведено 440 дозиметрических измерений. Гамма-фон не превышает установленный критерий 0,20 мк 36/ч (согласно НРБ-99) и составил в среднем 0,11 мк 36/ч. Максимальное значение составило 0,20 мк 36/ч, минимальное 0,10 мк 36/ч. Всего за 2006 год проведено 444 исследований проб пищевых продуктов и сырья, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 2 пробы молоко (А об. = 128,3 БК/л) г. Людиново, компот из черники (А об. = 179,9 БК/л) д. Думлово. По-прежнему основным «поставщиком» цезия-137 в организм человека являются дикорастущее продукты.

С 29 на 30 апреля 1986 года дождевыми облаками, идущими с территории Чернобыльской АЭС, в виде осадков радионуклиды накрыли территорию Калужской области, в основном южную ее часть: Людиновский, Жиздринский, Хвастовический и Ульяновский районы.

Сведения о радиоактивном загрязнении территории Людиновского района

| Район | Уровень загрязнения Кюри/кв.км | Зоны согласно закона | Площадь загрязнения (тыс. га) | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 1-5 | Соц. эконом. статус | 3,8 | 43 |

Загрязнение территории радионуклидами носило пятнистый характер, в зависимости от интенсивности выпавших дождевых осадков.

Наиболее загрязненными являются территории следующих населенных пунктов: д. Голосиловка, д. Косичено, д. Романовка, д. Войлово, южная часть города Людиново.

Таким образом норматив по плотности загрязнения установлен до 1 Кюри на кв.м, а по мощности эквивалентной дозы (гамма излучение) до 0,20 мк ЗВ/час.

В первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС гамма излучение достигало в населенных пунктах: Людиново – до 600 мкр/час. Все это было обусловлено наличием короткоживущего радионуклида йода-131, период полураспада которого 8 дней и с 1 августа 1986 г., он распался, и гамма излучение уменьшилось в десятки раз. В настоящее время гамма излучения создают радионуклиды цезий -137, стронций-90 составляет оно по среднегодовым данным: по Людиновскому району 0,18 мк ЗВ/час.

Воздействие радиоактивного излучения на население района происходит от внешнего гамма излучения (радионуклиды, которые находятся на почве) и внутреннего, которое поступает с продуктами питания (молоко, мясо, мясом диких животных, грибы, лесные ягоды), полученные и выращенные на территории района, где есть плотность загрязнения почвы (особенно в лесах и на пустырях) более 5 Кюри на кв.м. В молоко и мясо радионуклиды поступают при поедание животных травы, сена. На полях хозяйств и частных приусадебных участков, где были внесены калийные, фосфорные и др. минеральные удобрения, а также проведено перепахивание почвы радионуклидов в растениях нет, так как их заменили калий и фосфор, а часть с перепахиванием ушла на глубину более 20 см. За все это время радионуклидов не установлено в питьевой воде и воде водоемов.

В последние годы не встречаются радионуклиды в выращенных овощах, фруктах, зелени на приусадебных участках, дачах частного сектора района. Но остается загрязненной радионуклидами цезий-137 почва в лесах, пустырях, бросовых землях, где не проводились меры по дезактивации этих площадей, и поэтому сено часто содержит радионуклиды выше нормативов. Если в первые годы после аварии на ЧАЭС в районе молоко и мясо, и «дары леса» были загрязнены радионуклидами от 20% до 50 % от взятых проб, то начиная с 2004 года молоко, мясо в частном секторе теперь «чистое», а вот «дары леса», мясо диких животных содержат радионуклиды – цезий-137.

В результате загрязнения территории района население подвергалось только малым дозам облучения, которые не полностью изучены и носят вероятный характер (т. е за 20 лет заболеваний могут быть единицы, а могут и не быть).

Острых лучевых заболеваний людей, проживающих в «загрязненных» районах не было, та как они возникают при получении дозы одноразово 75 бэр и выше. По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра и измерительной программы Федеративной Республики Германии население, проживающее в Людиновском районе получили следующие дозовые нагрузки, из числа обследованных:

| Районы | Всего обслед. Населения человек | Дозовые значения мбэр/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 500 | более 500 |
|  |  | Абс.ч | % | Абс.ч | % | Абс.ч | % |
| Людиновский район | 25240 | 25189 | 99,8 | 42 | 0,2 | 9 | 0,03 |

Измерения проводились на счетчике импульсов человека с компьютерной обработкой.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в Людиновском районе радиационная обстановка остается сложной.

На территории Людиновского района имеются населенные пункты, на территории которых плотность загрязнения цезием-137 и стронцием-90 более 1 Кюри на кв. м (т. е выше норматива).

#### Заболеваемость населения

Заболеваемость всех взрослых групп населения (детей, подростков, взрослых) в 2006 году составила 829,0 на 1000 населения (2005 г. – 934,6). Заболеваемость снизилась на 11,3 %.

На первом месте по заболеваемости взрослого населения – болезни органов дыхания. На втором месте – болезни косно-мышечной системы. На третьем месте болезни кожи.

Снижение общей заболеваемости произошло за счет снижения заболеваемости органов дыхания.

Отмечается некоторое снижение общей заболеваемости населения, но показатели заболеваемости по основным нозологическим формам остаются на высоком уровне.

Статистическая информация инфекционной и паразитарной заболеваемости населения за 2005-2006 гг. по Людиновскому району

| Нозологическая форма | Зарегистрировано | % роста снижения |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год |  |
|  | абс. ч | пок. на 100 тыс. | абс. ч | пок. на 100 тыс. |  |
| Брюшной тиф | - | - | - | - | - |
| Паратифы | - | - | - | - | - |
| Сальмонеллезы | 5 | 10,4 | 5 | 10,9 | На уровне |
| Дизентерия | 16 | 33,5 | 9 | 19,6 | -43,7 |
| в.т.ч бакподтвержд. | 9 | 18,8 | 6 | 13,1 | -33,3 |
| Острые кишечные инф. | 177 | 370,8 | 144 | 314,1 | -18,6 |
| Колиэнтериты | 15 | 31,4 | 7 | 15,3 | -53,3 |
| в.т.ч у детей до 1 года | - | - | - | - | - |
| Сумма кишечн. инф. | 208 | 435,8 | 160 | 348,9 | -23,1 |
| Бактерионосит. дизентер | - | - | - | - | - |
| Туляремия | - | - | - | - | - |
| Коклюш | - | - | - | - | - |
| Скарлатина | 7 | 14,7 | 2 | 4,4 | -71,4 |
| Менингококк. инфекция | 1 | 2,1 | 1 | 2,2 | На уровне |
| Ветряная оспа | 272 | 569,9 | 210 | 458,1 | -22,8 |
| Корь | - | - | - | - | - |
| Краснуха | - | - | 184 | 401,3 | рост |
| Вирусный гепатит | 12 | 25,1 | 4 | 8,7 | -66,7 |
| в т. ч. гепатит «А» | 2 | 4,2 | 1 | 2,2 | -50,0 |
| гепатит «В» | 7 | 14,7 | 2 | 4,4 | -71,4 |
| гепатит «С» | 3 | 6,3 | 1 | 2,2 | -66,7 |
| Эпидемический паротит | - | - | - | - | - |
| Педикулез | 15 | 31,4 | 7 | 15,3 | -53,3 |
| ГЛПС | - | - | 3 | 6,5 | рост |
| ОРЗ | 8543 | 17898,2 | 6243 | 13617,3 | -26,9 |
| Грипп | 141 | 295,4 | 46 | 100,3 | -67,4 |
| Инфекционн. мононукл. | - | - | 3 | 6,5 | рост |
| Укусы, ослюнения | 216 | 452,5 | 176 | 383,9 | -18,5 |
| Туберкулез | 55 | 115,2 | 50 | 109,1 | -9,1 |
| Сифилис | 10 | 20,9 | 25 | 54,5 | рост |
| Гонорея | 3 | 6,3 | 6 | 13,1 | рост |
| Лептоспироз | 1 | 2,1 | - | - | снижение |
| Чесотка | 26 | 54,5 | 25 | 54,5 | -3,8 |
| Микроспория | 8 | 16,8 | 6 | 13,1 | -25,0 |
| Аскаридоз | 61 | 127,8 | 92 | 200,1 | +50,1 |
| Энтеробиоз | 35 | 73,3 | 18 | 39,3 | -48,6 |
| Трихоцефалез | 4 | 8,4 | 1 | 2,2 | -75,0 |
| Описторхоз | - | - | - | - | - |
| Токсокароз | - | - | - | - | - |
| ВИЧ-инфекция | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 9402 | 19697,9 | 7086 | 15456,1 | -24,6 |
| Хр.вирусный гепатит | 1 | 2,1 | 7 | 15,3 | рост |
| в.т.ч гепатит «В» | 1 | 2,1 | 1 | 2,2 | На уровне |
| гепатит «С» | - | - | 6 | 13,1 | рост |
| Носительство возбудителя гепатит «В» | 18 | 37,7 | 10 | 21,8 | -44,4 |
| Носительство возбудителя гепатит «С» | 2 | 4,2 | 3 | 6,5 | +50,0 |

Одной из медико-социальных проблем в районе остается высокая заболеваемость туберкулезом. В 2006 году выявлено 50 впервые выявленных случае туберкулеза (109,1 на 100 тыс. населения), это на 9,1 % ниже, чем в предыдущем году (2005г. – 55 случаев). Среди заболевших зарегистрирован 1 ребенок и 3 подростка. Высокий уровень заболеваемости туберкулезом держится на протяжении нескольких лет. Среди заболевших туберкулезом преобладают лица трудоспособного возраста (30-45 лет), по социальному составу – не работающее население, по половому признаку - мужчины. С целью раннего выявления больных туберкулезом проводилось рентгено-флюорографическое обследование населения, а так же туберкулинодиагностика детей и подростков. Всего в 2006 году поставлено 7889 проб Манту, охват тубиркулинодиагностикой детей составил – 95,0 %, подростков – 86,2 %, обследовано ренгено-флюорографически 21763 человека. Привито против туберкулеза 453 ребенка.

### I.5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Людиновского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов пригородной зоны;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Список памятников истории и культуры

| Наименование | Дата постройки | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Курганный могильник | XII-XII1 вв. н.э. | с. Войлово, в 0,07 км. слева от дороги на Моисеевку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник-2 | ХИ-ХШ вв. н.э. | с. Войлово, в 0,3 км к юго-востоку от могильника №1 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курган | 3 четв I тыс. н.э. | дер. Кретовка, 0,1-0,3 км к северо-востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курган-2 | 3 четв I тыс. н.э. | дер. Кретовка, 0,6 км к северо-востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | ХП-ХШ вв. н.э. | дер. Кретовка, 0,7 км к востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | ХИ-ХШ вв. н.э. | дер. Кретовка, 1,2 км к северо-востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIII-XIV вв. | дер. Кретовка, 1 км к юго-востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | ХП-ХШ вв. н.э. | с. Курганье, северная окраина села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | 1 пол. I тыс. н.э. | дер. Манино, вост. окраина деревни | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курганный могильник | 3 четв I тыс. н.э. | дер. Печки, 0,3 км к югу | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XV-XVIII вв. | с. Погост | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XII-XVII вв. | с. Погост, по обоим сторонам ручья, в центре села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Городище | 2 пол.1 тыс. до н.э. | дер. Усохи, в 0,1 км к востоку, в урочище «Городок» | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Курган |  | дер. Савино, в 0.7 км к востоку | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Селище | XIV-XVI вв. | дер. Шабаново, пр.берег р.Болвы, в 0,4 км к северу от кладбища | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Мальцевский паровозостроительный завод, который в 1885 г.посетил Л.Н.Толстой |  | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Памятник комсомольцам Людиновской подпольной комсомольской организации |  | г. Людиново, парк Фокина | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Волкова Слобода | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Игнатовка | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Запрудное | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Запрудное | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Котовичи | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Букань | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Андреевы Палики | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Черный Поток | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Войлово | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Слободка | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | г. Людиново, ул. Дзержинского | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | г. Людиново, ул. С.Щедрина | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | г. Людиново, п. Сукрень | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Косичино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Печки | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Космачево | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | Разъезд Щигры | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Носовка | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | дер. Манино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Индивидуальная могила |  | г. Людиново, ул. Осипенко | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Ансамбль поселка Людиновского завода (5 объектов) | XVIII- XIX вв. | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Жилой дом | Сер. XIX в. | г. Людиново, ул. Интернациональная, 45 | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Ансамбль поселка Сукремльского чугуноплав и железоделательного завода (3 объекта) | XVIII-нач. XIX вв. | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Церковь Сергея Радонежского | кон. XIX вв. | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Дом причта | кон. XIX вв. | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Амбар | XIX в | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Ансамбль Людиновского железоделательного завода | XVIII- XIX вв. | г. Людиново | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Колокольня Троицкой церкви | 1836 г. | с.Запрудное | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Церковь Параскевы Пятницы | Сер. XIX в. | с. Колчино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Амбар с навесом | 2-я пол. XIX в. | с. Вербежичи | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Жилой дом | кон. XIX вв. | с. Вербежичи | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 1902-1906 гг. | с. Космачево | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Жилой дом | 2-я пол. XIX в. | дер. Савино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Крестьянский дом | нач. XX в. | с. Манино, д. 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, Первомайская, 10 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, Первомайская, 13 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, Первомайская, 16 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, Первомайская, 5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, Первомайская, 7 | Приказ МК РФСФСР ot 08.07.1991 г. №224 |
| Здание школы | 1913 г. | г. Людиново, Кропоткина, 3 | Приказ МК РФСФСР ot 08.07.1991 г. №224 |
| Купеческий дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Интернационала, 11 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Интернационала, 13 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Ансамбль церкви Казанской Божьей матери | 1800-е | г. Людиново, ул. К.Либкхнехта | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Купеческий дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 2 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Купеческий особняк | XIX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 27 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Бывшая гимназия | XIX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 29 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 3 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Купеческий дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 31 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991г. №224 |
| Здание общежития рабочих железоделательного завода | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 5 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 7 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991г. №224 |
| Жилой дом | нач. XX в. | г. Людиново, ул. Фокина, 9 | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Здание школы | нач. XX в. | дер. Запрудное | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Здание школы | ок. 1910 | с. Игнатовка | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| Здание школы | нач. XX в. | с. Колчино | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. №224 |

Людиново – один из старейших промышленных центров области. Как поселение возникло при железодетальном заводе, основанном в XVIII в. Евдокимом Никитичем Демидовым, передавшим его позже сыну Петру. В 1820 завод в Людиново купил И.А Мальцов. В 1839 здесь строится рельсопрокатный завод, который в 1841 выпустил первые русские рельсы.

Перечень ранее разработанной документации на тему охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), по району в целом и по историческим населенным пунктам в отдельности

- Постановления местного самоуправления города и района № 226 от 22.04.1997г., № 532 от 28.08.1997 г., № 581 от 25.08.1999 г. (утратил силу)

- Программа сохранения развития культуры и искусства Людиновского района Калужской области на 1994-1996 г. От 05.10.1994 г.

- Целевая программа «Памятников ВОВ на 2004-2005 г.» (Решение Людиновского Районного Собрания Калужской области № 234 от 19.12.2003 г.)

- Постановление местного самоуправления г. Людиново и Людиновского района Калужской области от 06.04.2004 г. «О закреплении предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений Людиновского района за воинскими захоронениями, памятниками, обелисками, памятными местами»

- Людиновское Районное Собрание Калужской области г. Людиново Решение № 21 от 22.04.1994 г. «Об образовании комиссии по охране памятников истории и культуры при местном самоуправлении г. Людиново и Людиновского района»

- Людиновское Районное Собрание Калужской области г. Людиново Решение № 27 от 28.11.1996 г. «О внесении изменений в состав комиссии по охране памятников истории и культуры при местном самоуправлении г. Людиново и Людиновского района»

- Постановление № 384 от 09.08.2006 г. «О проведении районных мероприятий, посвященных 63-й годовщине освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков»

- Решение малого совета Калужского областного совета народных депутатов № 79 от 20.05.1993 г. «О утверждение дополнительного списка исторически населенных мест Калужской области»

В данный момент рассматривается предложение о присвоение г. Людиново статуса «Город воинской славы».

Список храмов, существовавших на территории Людиновского района

1. Букань. Казанская с приделами Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы. Каменная с каменной колокольней и оградой на кирпичном цоколе с кирпичными столбами и деревянными балясинами. Церковь построена в 1828-1829 гг. прихожанами, пределы соответственно в 1900 и 1912 гг. (ГАКО ф. 33, оп. 2, д. 2230, л. 140).

2. Запрудное. Троицкая с пределами Димитрия Солунского. Каменная, построена в 1831/6/ г. Крестьянином д. Загоричи - Антоном Родионовым с прихожанами. Колокольня каменная в 1851 г. Приложена к церкви. Ограда каменная. (Источники: ф. 33, оп. 2, д. 2230, л. 256; ф. 62, оп. 17, д. 1384).

3. Игнатовское. Троицкая церковь с приделами Димитрия и Флора и лавра. Каменная с каменной колокольней, (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 276; ф. 62, оп. 17, д. 1981).

4. Колчино. Успенская с приделами Параскевы и Николая, каменная с каменной колокольней, внутри оштукатурена. Построена в 1877 г.. На средства, вырученные от продажи церковного леса. (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 313; ф. 62, оп. 17, д. 9).

5. Космачево. Покровская церковь 1779 г.. В 1900 г. сгорела и размещается в здании церковно-приходской школы, (ф. 33, оп. 2, д. 2203, д. 320).

6. Курганье, Александровское. Церковь Александра Невского с приделами Николая Чудотворца и Параскевы, каменная с каменной колокольней в одном здании. Построена в 1868 г. прихожанами (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 366; ф. 48, оп. 2, д. 1241).

7. Людиново. Казанская церковь с приделами Николая чудотворца и Илии пророка, каменная с каменной колокольней. Построена в 1802 г. Петром Евдокимовичем Демидовым на готовом фундаменте, (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 423; ф. 45, оп. 1, д. 71, л. 19; д. 2329, л. 21).

8. Печки. Георгиевская церковь (1774 г.) деревянная с деревянной колокольней, построена в 1854 г. на средства церкви и благотворителей (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 579;).

9. Погост. Церковь Николая Мирликийского (1750 г.) каменная с каменной колокольней построена в 1878 г. на церковные средства. В 1913 украшена стеной живописью, (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 622; ф. 62, оп. 17, д. 127).

10. Сукремль. Сергиевская, каменная с каменной колокольней. Построена в 1862 г. прихожанами Сукремльского завода. В 1891 г. распространена прибавлением новой постройки настоящего храма с оставлением прежнего трапезным отделением, (ф. 33, оп. 2, д. 2203, л. 624; ф. 62, оп. 17, д. 1712).

11. Людиново. Свято-Лазаревская церковь - кладбищенская, деревянная. Построена в 1826 г. (по страховой оценке 1910 г.).

12. Манинский хутор. (д. Печки и Самохины Печи). Пустынька Иерусалимской иконы Божьей Матери с храмом, святым источником и купальней. Устроена в 1917 г. игуменьей Верой Адамовной. Скит закрыт в 1937 г. (из следственного дела монахини Беловой Евгении Ефимовны).

Православные приходы:

1. Приход в честь Казанской иконы Божьей Матери в г. Людиново.

2. Приход в честь святого праведного Лазаря Четверодневного в г. Людиново.

3. Приход в честь святого преподобного Сергия Радонежского в г. Людиново.

На территории района устроены следующие часовни:

1. Часовня деревянная в честь Богоявления (Крещения Господня) у санатория «Спутник». Людиновского района. (При ней - купальня). Освящена по благословлению Митрополита Климента 04.12.2006 г. - Устроена при одноименном святом источнике, приписана будет, вероятно, к Свято-Лазаревскому храму г. Людиново.

2. Часовня деревянная в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца у д. Погост Людиновского района (при ней - купальня, отдельно устроенная). Имеется благословение Митрополита Климента на ее освящение по завершению отделочных работ. Устроена при святом источнике в честь Преображения Господня, приписана будет по желанию устроителей либо к Казанскому собору, либо к Свято-Лазаревскому храму г. Людиново.

3. Часовня деревянная в честь Иерусалимской иконы Божией Матери у д. Печки (на месте ранее бывшей (в 1918 - 1937г.г.) «Иерусалимской пустыньки» - скита, устроенного Шамординскими монахинями. Имеется благословение Митрополита Климента на ее освящение по завершению отделочных работ. Устроена при одноименном святом источнике, приписана будет к Казанскому собору г. Людиново. Небольшая часовенка будет устроена и в пожарной части г. Людиново, на ул. Урицкого.

На территории Людиновского района, были восстановлены и облагорожены ряд святых источников: в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Святые источники без купален: св. великомученицы Параскевы Пятницы в д. Дубровка; Честного Животворящего Креста Господня у д. Заболотье (т.н. Шабурин колодец); в честь Свенской иконы Божией Матери у д. Черный Поток (т.н. Коверзнев колодец); св. великомученика Георгия Победоносца в д. Печки; и святой источник у д. Тихоновка.

К тому же Казанским приходом на территории Людиновского района планируется реставрация и облагораживание других ранее известных часовен и святых источников.

В перспективе возможна реставрация Успенской церкви в Колчино и Покровской в Космачево.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Людиновском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

# ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури и т.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

# ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

# Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» как проживающего вблизи пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Людиновскому  району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Людиновского района, так и на соседних территориях.

# Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

- разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Людиновского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Людиновского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

# Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

- На территории Людиновского района размещается 19 водоемов пригодных для пожаротушения, 17 из них не оборудованы площадками (пирсами) для забора воды пожарной техникой. В связи с этим схемой территориального планирования на первую очередь предлагается строительство 17 площадок (пирсов) для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники и забора воды для нужд пожаротушения. Предлагается строительство: - 4-х площадок (пирсов) в СП «Деревня Игнатовка»;

- 1-й площадки (пирса) в СП «Деревня Заболотье»;

- 3-х площадок (пирсов) в СП «Деревня Манино»;

- 5-и площадок (пирсов) в СП «Село Заречный»;

- 4-х площадок (пирсов) в СП «Деревня Букань».

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- к зданиям высотой менее 28;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Перечень потенциально опасных объектов МР «Город Людиново и Людиновский район» по классам опасности

| № п/п | Наименование предприятия, ведомственная принадлежность | Адрес почтовый/ юридический | Вид опасности, вид производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| Объекты, имеющие производственные и складские помещения, здания, сооружения (цех, хранилище, производственная площадка) и открытые технологические установки категории А и Б взрывопожароопасности |
| 1 | Людиновский филиал (нефтебаза) ОАО «Калуганефтепродукт» | 249400, Калужская область, Людиновский р-н, г. Людиново ул. Плеханова, д. 2а | Пожар, взрыв, разлив нефтепродуктов. Хранение и реализация н/пр. | 5 |
| Объекты с пожароопасными производствами |
| 2 | ЗАО «Кронтиф-Центр» | 249400, Калужская область, Людиновский р-н, г. Людиново ул. Щербакова, д. 1а | Пожар, литейное производство | 5 |
| 3 | ОАО «Людиновский агрегатный завод» | 249400, Калужская область, Людиновский р-н, г. Людиново пер. Черняховского д. 13 | Пожар, производство силовой и управляющей гидравлики. | 5 |
| Гидротехнические сооружения |
| 4 | Людиновское водохранилище на р. Неполодь | 249400, Калужская область, Людиновский р-н, г. Людиново | Катастрофические затопления, объект водопользования | 3 |

Объектов химически опасных и радиационно-опасных на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» не имеется. Факторов риска возникновения чрезвычайный ситуаций природного характера так же нет.

Перечень организаций пожарной охраны и пожарной части на территории г. Людиново и Людиновского района

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПЧ-4 ОРПС № 7 ГУ МЧС России по Калужской области | г. Людиново, ул. Урицкого, 12 А |
| 2. | Пожарная охрана ОАО «Людиновский агрегатный завод» | г. Людиново, ул. Черняховского, 13 |
| 3. | Пожарная охрана – Людиновский машиностроительный завод – филиал ОАО «Людиновский завод «Ремпутьмаш» | г. Людиново, проспект Машиностроителей, 1 |
| 4. | Пожарная охрана – ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» | г. Людиново, ул. К. Либкнехта, 1 |
| 5. | Пожарная охрана – ЗАО «Кронтиф-Центр» | г. Людиново, ул. Щербакова, 1 |

На перспективу планируется строительство пожарной части в селе Букань.

# Сведения по пожарным гидрантам

| № п/п | МО СП | Кол–во ПГ стоящих на учёте | Кол–во неисправных ПГ | Кол–во неисправных ПГ капитального характера | Процент неисправных ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Людиново» | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | СП «Деревня Игнатовка» | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СП «Деревня Заболотье» | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СП «Деревня Манино» | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СП «Село Заречный» | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СП «Село Букань» | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 203 | 0 | 0 | 0 |

# Сведения по водонапорным башням

| № п/п | МО СП | Кол–во ПГ водонапорных башен | Кол–во водонапорных башен оборудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол–во водонапорных башен необорудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол–во водонапорных башен оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Людиново» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | СП «Деревня Игнатовка» | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | СП «Деревня Заболотье» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | СП «Деревня Манино» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | СП «Село Заречный» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | СП «Село Букань» | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 6 | 6 | 0 | 0 |

Сведения по противопожарным водоемам

| № п/п | МО СП | Количество противопожарных водоемов | Количество ПВ оборудованных пирсами | Количество ПВ не оборудованных пирсами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Людиново» | 1 | 1 | 0 |
| 2 | СП «Деревня Игнатовка» | 4 | - | 4 |
| 3 | СП «Деревня Заболотье» | 1 | - | 1 |
| 4 | СП «Деревня Манино» | 4 | 1 | 3 |
| 5 | СП «Село Заречный» | 5 | - | 5 |
| 6 | СП «Село Букань» | 4 | - | 4 |
|  | ВСЕГО: | 19 | 2 | 17 |

## III Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1 Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального района в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса) необходимо предусматривать в пределах городской черты г. Людиново и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На территориях вне земель поселений также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой, водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- большой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие негативного влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых превышает на 20% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

пригородной зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

На рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени благоприятности для рекреации представлена в следующей таблице.

Классификация природных факторов по степени благоприятности для рекреации

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Болва, Неполодь, Людиновское водохранилище. | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. |  | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

На данном этапе (на период до 2027 года) проектом Схема территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» предусматривается развитие жилищного строительство в границах населенных пунктов, а в дальнейшем возможно (после 2027 года) размещение новых зон жилищного строительства, которое  повлияет на изменение границ населенных пунктов. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями, возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда).

### III.2 Социально-экономическая характеристика Людиновского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а также влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1 Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Основное направление района – промышленно-сельскохозяйственное. Промышленность города в настоящий момент представлена такими крупными предприятиями, как ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» - старейшее предприятие в городе, ЗАО «Кронтиф-центр», ОАО «Людиновский агрегатный завод», ОАО «Людиновокабель» и др.

Поотраслевой перечень промышленных предприятий МР «Город Людиново и Людиновский район»

| наименование предприятия | адрес | продукция (услуги) | отрасль | численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ПК «Людиновотепловоз» | 249400 г. Людиново, ул. Карла Либкнехта 1 | Тепловозы, путевая техника, ремонт ж/д техники |  | 1375 |
| ОАО «Людиновский агрегатный завод» | 249400 г. Людиново, ул. Черняховского, 13 | Производство гидравлического оборудования |  | 1224 |
| ОАО «Кронтиф-Центр» | 249400 г. Людиново, ул. Щербакова, 1 | Изделия из чугуна сантехнические |  | 1118 |
| ЗАО «Швейная фабрика» | 249400 г. Людиново, ул. Попова, 33 | Швейные изделия |  | 304 |
| ОАО «Людиновский хлебокомбинат» | 249400 г. Людиново, ул. Ленина, 12 | Хлебобулочные изделия | пищевая | 191 |
| ОАО «Людиновская типография» | 249400 г. Людиново, ул. Черняховского, 13 | Печатная продукция |  | 11 |
| ЗАО «Завод Людиновокабель» | 249400 г. Людиново, ул. Осипенко, 75 | Силовые кабели |  | 191 |
| ЛМЗ-ОСП КЗ «Ремпутьмаш» филиал ОАО РЖД | 249400 г. Людиново, пр-кт Машиностроителей, 1 | Изготовление хопер-дозаторов, комплектующих для ж/д техники |  | 1275 |
| ООО «ЛюМоз» | 249400 г. Людиново, ул. Плеханова, 1 а | Производство кисломолочной продукции | пищевая | 25 |
| ООО «Пирсен» | 249400 г. Людиново, ул. Плеханова, 1 | Производство безалкогольных напитков | пищевая | 100 |
| ООО «Пирсен» - 1 | 249400 г. Людиново, ул. Плеханова, 1 | Производство безалкогольных напитков | пищевая | 100 |
| ООО «Пирсен» - 2 | 249400 г. Людиново, ул. 2-ая Лесная, 9 | Производство жаренных семечек | пищевая | 100 |
| ООО «Пирсен» - 3 | 249400 г. Людиново, ул. 2-ая Лесная, 9 | Производство безалкогольных напитков | пищевая | 100 |
| ООО «Лермакс» | 249400 г. Людиново, ул. Лясоцкого, 22 | Производство безалкогольных напитков | пищевая | 2 |
| ООО «Геос» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского, 6 | Производство виноградного вина | пищевая | 1 |
| ООО «Мечта» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского, 6 | Производство трикотажных изделий |  | 4 |
| ООО «Олимп» | 249400 г. Людиново, ул. Пролетарская, 75 | Производство пиломатериалов |  | 7 |
| ООО «Людиновоокно» | 249400 г. Людиново, ул. Индустриальная, 7 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |  | 41 |
| ООО ПТК «Ямал» | 249400 г. Людиново, ул. Плеханова, 7 | Производство дверных и оконных блоков и тротуарной плитки |  | 5 |
| ООО «Ломпадь» | 249400 г. Людиново, ул. Трудовая, 2 | Производство деревянной тары |  | 1 |
| ООО «Архистиль Людиново» | 249400 г. Людиново, пер. Осипенко, 7 | Производство деревянных строительных конструкций |  | 1 |
| ООО «Альфа» | 249400 г. Людиново, ул. Пролетарская, 75 | Производство изделий из дерева |  | 3 |
| ООО «Август» | 249400 г. Людиново, ул. Козлова, 1а-53 | Производство изделий из дерева |  | 1 |
| ООО «Сукремельстроитель» | 249400 г. Людиново, ул. Пролетарская, 1 | Производство ж/б изделий |  | 10 |
| ООО «Стройдеталь» | 249400 г. Людиново, ул. Пролетарская, 1 | Производство ж/б изделий |  | 70 |
| ООО Фирма «АНИС» | 249400 г. Людиново, ул. Машиностроителей, 1 | Производство полых стеклянных изделий |  | 1 |
| ООО ПТК «Барта» | 249400 г. Людиново, ул. Индустриальная | Производство мебели из дерева |  | 26 |
| ЗАО « Мебельная фабрика L-мебель» | 249400 г. Людиново, ул. Черняховского, 13 | Производство мебели из ДСП |  | 97 |
| ООО «Агрохим-2004» | 249400 г. Людиново, ул. Лясоцкого, 1 а | Обработка отходов и лома черных металлов |  | 2 |
| ООО «Комплектсервис» | 249400 г. Людиново, ул. Энгельса, 8 | Ремонт транспортных средств |  | 6 |
| ООО « Уровень-плюс» | 249400 г. Людиново, ул. Индустриальная | Производство изделий из бетона и цемента |  | 22 |
| ООО «Ангел» |  | Производство изделий из бетона и цемента |  | 5 |
| ООО «Интеллит» | 249400 г. Людиново, ул. Карла Либкнехта 1 | Производство строительных металлоконструкций |  | 3 |
| ООО «Вега» | 249400 г. Людиново, ул. III Интернационала 27-67 | Производство строительных металлоконструкций |  | 3 |
| Склад ООО «Желдор Электро Техснаб» | 249400 г. Людиново, ул. Карла Либкнехта 1 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования |  | 3 |
| ООО «ИВА» | 249400 г. Людиново, ул. Семашуо, 16 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования |  | 5 |
| ООО «Навигатор» | 249400 г. Людиново, ул. Садова, 12 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования |  | 12 |
| ООО «ЛКД-Сервис» | 249400 г. Людиново, ул. Ленина, 9 | Производство машин и оборудования для строительства и добыче полезных ископаемых |  | 3 |
| ООО «Торговый дом Людиновоеабель» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена, 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 5 |
| ООО «ЛК-Автоматизация» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 82 |
| ООО «ЛК-Машиностроение» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 84 |
| ООО «ЛК-ремонт» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 90 |
| ООО «ЛК-Технология» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 80 |
| ООО «ЛК-Электро» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 12 а | Производство изолированных проводов и кабелей |  | 68 |
| ООО «Блик» | 249400 г. Людиново, ул. Лясоцкого, 1 а | Производство мебели |  | 4 |
| ООО «БИ-ЭМ» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена, 96 а | Производство мебели |  | 3 |
| ООО «Эскиз» | 249400 г. Людиново, ул. Новая 2 а | Производство мебели |  | 3 |
| ООО «Бизнес-тандем» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского 106а | Общестроительные работы |  | 1 |
| ООО «Архимед» | 249400 г. Людиново, ул. Осипенко, 1 | Общестроительные работы |  | 2 |
| ООО «Жилпромстройсервис» | 249400 г. Людиново, ул. Гогиберидзе, 19/31 | Общестроительные работы |  | 10 |
| ООО ИТП «Прогресс» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена, 2 | Производство санитарно-технических работ |  | 15 |
| ООО «Инженерно-геологическая защита» | 249400 г. Людиново, ул. Крупской, 22 | Общестроительные работы |  | 32 |
| ООО «Гидрострой» | 249400 г. Людиново, ул. Энгельса, 15 | Производство отделочных материалов |  | 1 |
| ООО «Жилпромстрой» | 249400 г. Людиново, ул. III Интернационала 6 | Общестроительные работы |  | 17 |
| ООО «Людиново-строй» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского, 304 а | Общестроительные работы |  | 6 |
| ООО «Люстом» | 249400 г. Людиново, ул. Энгельса, 15 | Общестроительные работы |  | 3 |
| ООО «Мастер» | 249400 г. Людиново, ул. Победы, 5 | Монтаж инженерно-технического оборудования |  | 17 |
| ООО «Ник» | 249400 г. Людиново, ул. Чугунова, 12 | Прочие строительные работы |  | 5 |
| ООО «Стелла» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского 15/23 | Общестроительные работы |  | 5 |
| ООО «Людиново-Строймаркет» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского, 304а-43 | Общестроительные работы |  | 22 |
| ООО «Строймашсервис» | 249400 г. Людиново, ул. III Интернационала 6 | Общестроительные работы |  | 1 |
| ООО «Старт» | 249400 г. Людиново, ул. К. Маркса, 10/49 | Общестроительные работы |  | 1 |
| ООО «Стройинвест» | 249400 г. Людиново, ул. Лермонтова, 20 | Общестроительные работы |  | 30 |
| ООО «Нортон Консалтинг-Л» | 249400 г. Людиново, ул. Крупской, 22 | Издательская деятельность |  | 2 |
| ООО «Олимп-сервис» | 249400 г. Людиново, ул. Пролетарская, 7 | Общестроительные работы |  | 37 |
| ООО «Стройбизнес» | 249400 г. Людиново, ул. Новая, 4/30 | Общестроительные работы |  | 3 |
| ООО «Строймаркет» | 249400 г. Людиново, ул. К. Маркса | Общестроительные работы |  | 24 |
| ООО «Строй-Снаб» | 249400 г. Людиново | Общестроительные работы |  | 9 |
| ООО «Ритм» | 249400 г. Людиново, ул. Маяковского, 97 | Производство санитарно-технических работ |  | 4 |
| ООО «Техно-сервис» | 249400 г. Людиново, ул. Герцена 23 Г | Общестроительные работы |  | 7 |
| ООО «Уровень» | 249400 г. Людиново, ул. Индустриальная | Общестроительные работы |  | 27 |

Объем производства промышленных предприятий Людиновского района

| Отрасли | Объём производства тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
| г. Людиново |
| Всего по району: | 285900 | 774160 | 890192 | 1509509 | 3173952 |
| Металлургическое производство и производство готовых изделий | 76898 | 251450 | 246759 | 607398 | 872746 |
| Производство машин и оборудования | 50703 | 134414 | 216501 | 372451 | 524217 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 11238 | 42986 | 102102 | 157213 | 197122 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 122730 | 294282 | 269533 | 193505 | 1291113 |
| Производство пищевых продуктов | 10205 | 19316 | 27855 | 57263 | 52085 |
| Текстильное и швейное производство | 7294 | 10703 | 11812 | 18332 | 18567 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 3346 | 6127 | 5800 | 7085 | 5266 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 259 | 486 | 1141 | 2344 | 1122 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1946 | 12900 | 3891 | 11007 | 24859 |
| Производство мебели и прочей продукции | 1206 | 1342 | 4618 | 29916 | 60566 |
| Обработка вторичного сырья | 75 | 154 | 180 | 210 | 2342 |
| Производство и распределение электроэнергии, пара и воды | - | - | 0 | 52785 | 90664 |

Малое предпринимательство в Людиновском районе

За последнее десятилетие малое предпринимательство МР «Город Людиново и Людиновский район» стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования.

Уровень развития малого предпринимательства в районе является индикатором благоприятного климата для развития бизнеса, привлечения инвестиций, расширения сферы деятельности.

По данным Калужской областного комитета государственной статистики, на 1 января 2007 года в Людиновском районе действовало 256 малых предприятий. Они составили 57,7 % от общего числа предприятий и организаций, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц. Долевое распределение малых предприятий по отраслям экономики в течение последних пяти лет остаётся стабильным. Основная часть – четверть всех малых предприятий – осуществляют деятельность в торговле и общественном питание. Значительно доля предприятий промышленности – 19,0 %, строительства – 10,0 % всех малых предприятий.

Малыми предприятиями и предпринимателями района сегодня выпускаются промышленные товары и строительные материалы, продукты питания и безалкогольные напитки. Строительную индустрию района представляют только малые предприятия.

На малых предприятиях района трудится свыше 2,0 тыс. человек. Большинство из них работает на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания.

Количество индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица) на конец 2006 года составило около 2,0 тыс. человек. Большинство индивидуальных предпринимателей – около 70% - осуществляют деятельность в торговле.

В 2006 году малыми предприятиями района выпущено товаров и оказано услуг населению по всем видам деятельности в фактических ценах на сумму 1 435,4 млн. рублей, что составило в фактических ценах 135,6 % к уровню 2005 года. Рост отмечен на предприятиях во всех отраслях экономики. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, полученная малыми предприятиями в 2006 году превысила уровень 2005 года в 1,5 раза и составила 1679,4 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2006 году составили около 25,0 млн. рублей. В среднем на каждом малом предприятии проинвестировано в основной капитал 97,6 тыс. рублей. Самые крупные вложения составили на предприятиях промышленности (33,0%) и торговли (30,0 %).

При поддержке органов исполнительной муниципальной власти создан и успешно действует с 2001 года «Центр поддержки и развития малого предпринимательства». Центр оказывает реальную помощь субъектам малого предпринимательства – консультирует по всем аспектам предпринимательской деятельности.

Разделение действующих малых предприятий промышленности по основным видам выпускаемой продукции:

- Производство мебели

- Производство электрооборудования

- Производство строительных материалов

- Производство пищевых продуктов

- Деревообработка

- Прочие отрасли

В сельском хозяйстве района преобладает растениеводство и животноводство.

Сельскохозяйственным производством в МР «Город Людиново и Людиновский район» занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства.

| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство зерна, тонн | 733 | 1949 | 2146 | 1488 |
| Производство картофеля, тонн | 9965 | 9856 | 12667 | 8735 |
| Производство молока, тонн | 6125 | 5944 | 5581 | 5324 |
| Производство мяса, тонн | 1100 | 1091 | 1139 | 554 |
| Производство зерна в денежном выражении, т.р. | 1210 | 4892 | 5880 | 5148 |
| Производство картофеля в денежном выражении, т.р. | 19930 | 19712 | 25334 | 34940 |
| Производство молока в денежном выражении, т.р. | 15650 | 14650 | 18018 | 17970 |
| Производство мяса в денежном выражении, т.р. | 17083 | 16546 | 22080 | 20200 |
| Площадь с/х угодий всего, га. | 19154 | 16428 | 15331 | 17334 |
| Площадь под зерновые, га. | 640 | 1359 | 1510 | 2000 |
| Площадь под картофель, га. | 1245 | 1232 | 1151 | 1083 |

#### III.2.2 Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Людиновского района

Численность населения Людиновского района на 01.01.2007 г. составляет 46.1 тыс. человек. Городское население района сосредоточено в г. Людиново – административном центре района с численностью населения 41,5 тыс. человек; сельское население насчитывает 4,6 тыс. человек.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 10 лет (1996-2006 гг.) оно уменьшилось – на 26 %.

Стабильное уменьшение численности населения происходит только в городах района. За 10 лет оно сократилось на 3.1 тыс. человек или на 7 %.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Людиново (тыс. чел.) | 44,2 | 43,9 | 43,7 | 43,5 | 42,7 | 41,9 | 41,8 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Игнатовка | 1248 | 1205 | 1132 | 1037 | 949 | 960 | 921 | 905 | 872 | 826 | 803 |
| д. Манино | 1140 | 1106 | 1071 | 1010 | 990 | 933 | 918 | 837 | 821 | 803 | 805 |
| с. Букань | 511 | 503 | 506 | 482 | 486 | 485 | 503 | 482 | 473 | 439 | 427 |
| д. Заболотье | 1424 | 1392 | 1351 | 1345 | 1239 | 1193 | 1208 | 1129 | 1088 | 1050 | 1055 |
| с. Заречный | 1630 | 1611 | 1603 | 1574 | 1584 | 1546 | 1494 | 1453 | 1437 | 1461 | 1415 |
| Итого, в том числе | 50,7 | 50,3 | 49,9 | 49,5 | 48,8 | 48,1 | 46,7 | 46,6 | 45,8 | 45,9 | 46,0 |
| городское население, тыс. чел. | 44,5 | 44,2 | 43,9 | 43,7 | 43,9 | 42,7 | 41,9 | 41,8 | 41,2 | 41,3 | 41,4 |
| сельское население, чел. | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

Темпы прироста (убыли) населения (в % к предыдущему году)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Людиново | -0,68 | -0,46 | -0,46 | -1,83 | -1,87 | -0,24 | -1,44 | +0,24 | +0,24 | +0,24 | -6,11 |
| Итого по городским поселениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Игнатовка | -3,4 | -6,1 | -8,4 | +8,5 | +1,2 | -4,1 | -1,7 | -3,6 | -5,3 | -2,8 | -35,7 |
| д. Манино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| с. Букань | -1,57 | +0,6 | -4,47 | +0,83 | -0,21 | +3,71 | -4,17 | -1,87 | -7,19 | -2,73 | -16,44 |
| д. Заболотье | -2,2 | -2,9 | -0,4 | -7,9 | -3,7 | -8,7 | -6,5 | -3,6 | -3,5 | +2,0 | -24,8 |
| с.Заречный | -1,16 | -0,49 | -1,80 | +0,63 | -2,4 | -3,36 | -2,74 | -1,10 | +1,67 | -3,15 | -13,2 |
| Итого по сельским поселениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Естественный прирост населения

| Год | Родилось | Умерло | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 428 | 815 | -387 |
| 1997 | 422 | 823 | -401 |
| 1998 | 415 | 764 | -349 |
| 1999 | 347 | 928 | -581 |
| 2000 | 356 | 948 | -592 |
| 2001 | 413 | 1016 | -603 |
| 2002 | 391 | 1077 | -686 |
| 2003 | 452 | 1038 | -586 |
| 2004 | 438 | 883 | -445 |
| 2005 | 432 | 936 | -504 |
| 2006 | 425 | 778 | -353 |

Людиновский район, расположенный на юго-западе Калужской области на границе с Брянской областью. За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1996-2006 г. составляла от 349 до 686 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2001-2002 гг.

Количество беженцев и вынужденных переселенцев, принятых районам (состоящих на учете на 1 января, человек)

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 422 | 320 | 262 | 191 | 162 | 91 | 60 | 41 |

Механическое движение населения (миграция) по годам

|  | Прибыло | Выбыло | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | город | село | Всего | город | село | Всего |
| 1995 | 952 | 738 | 214 | 827 | 661 | 166 | 125 |
| 1996 | 797 | 639 | 158 | 711 | 580 | 131 | 86 |
| 1997 | 705 | 573 | 132 | 679 | 595 | 84 | 26 |
| 1998 | 674 | 566 | 108 | 668 | 543 | 125 | 6 |
| 1999 | 522 | 416 | 106 | 600 | 501 | 99 | -78 |
| 2000 | 487 | 389 | 98 | 563 | 470 | 93 | -76 |
| 2001 | 396 | 322 | 74 | 513 | 426 | 87 | -117 |
| 2002 | 375 | 299 | 76 | 410 | 343 | 67 | -35 |
| 2003 | 418 | 369 | 49 | 425 | 356 | 69 | -7 |
| 2004 | 854 | 743 | 111 | 370 | 328 | 42 | 484 |
| 2005 | 1002 | 789 | 213 | 320 | 287 | 33 | 682 |
| 2006 | 818 | 688 | 130 | 338 | 306 | 32 | 482 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Начиная с 2004 года в районе наблюдается снижение миграционного оттока населения. Сальдо механического движения в районе с 2004 года стабильно положительное.

Возрастная структура населения

|  | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Город | Село |
|  | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. |
|  | 50200 | 46699 | 43925 | 41889 | 6275 | 4810 |
| Дети 0-15 лет | 11446 | 8499 | 10028 | 7624 | 1418 | 875 |
| Трудоспособное население – из них: | 27660 | 27833 | 24347 | 24967 | 3313 | 2866 |
| Женщины | 14687 | 13908 | 12928 | 12472 | 1759 | 1436 |
| Мужчины | 12973 | 13925 | 11419 | 12495 | 1554 | 1430 |
| Старше трудоспособного – из них: | 11094 | 10367 | 9550 | 9298 | 1544 | 1069 |
| Женщины от 55 лет | 5897 | 7746 | 5071 | 7164 | 826 | 582 |
| Мужчины от 60 лет | 5197 | 2621 | 4479 | 2134 | 718 | 487 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура Людиновского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов (18,2 %), и доля людей пожилого возраста (22,2 %) примерно одинаковы. За последний межпереписной период группа лиц трудоспособного возраста возросла на 0,7%.

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Наблюдается увеличение доли мужского населения в группе трудоспособных возрастов. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. В ней доля мужчин составляет менее 30%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола.

Занятость населения

| Вид деятельности | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Город | Село |
| Промышленность | 6900 | 6900 | - |
| Строительство | 330 | 330 | - |
| Сельское хозяйство | 458 | 170 | 288 |
| Транспорт | 240 | 240 | - |
| Связь | 220 | 202 | 18 |
| Торговля | 690 | 679 | 11 |
| Здравоохранение | 960 | 954 | 6 |
| Образование | 1700 | 1673 | 27 |
| Культура | 308 | 290 | 18 |
| Прочее | 4512 | 4491 | 21 |

Количество безработных на 01.01.2007 год составляет 403 человека

Наиболее острая проблема в районе — это низкая рождаемость и высокая смертность населения, что предопределяет отрицательные показатели воспроизводства населения. Серьёзная проблема – высокие показатели смертности трудоспособного возраста.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

#### III.2.3 Жилой фонд района

Общая площадь жилищного фонда Людиновского района составляет 1003,8 тыс. м2. Из них: 859,1 тыс. м2 (85,6%) расположено на территории города Людиново и 144,7 тыс. м 2 (14,4%) – в муниципальных округах.

Сельское поселение «Деревня Игнатовка»

Количество жилого фонда (тыс. м2) – 16,1

Износ жилого фонда (%) - тыс. м2

от 0% до 30% - 1,4

от 31% до 65% - 11,8

от 66% до 70% - 1,4

свыше 70% - 1,5

Сельское поселение «Деревня Заболотье»

Количество жилого фонда (тыс. м2) – 26,5

Износ жилого фонда (%) - тыс. м2

от 0% до 30% - 0

от 31% до 65% - 13,12

от 66% до 70% - 12,30

свыше 70% - 1,08

Сельское поселение «Деревня Манино»

Количество жилого фонда (тыс. м2) – 26,1

Износ жилого фонда (%) - тыс. м2

от 0% до 30% - 18,3

от 31% до 65% - 5,1

от 66% до 70% - 1,7

свыше 70% - 1,0

Сельское поселение «Село Букань»

Количество жилого фонда (тыс. м2) – 9,2

Износ жилого фонда (%) - тыс. м2

от 0% до 30% - 5,4

от 31% до 65% - 3,5

от 66% до 70% - 0,3

свыше 70% - 0

Сельское поселение «Село Заречный»

Количество жилого фонда (тыс. м2) – 33,3

Износ жилого фонда (%) - тыс. м2

от 0% до 30% - 18,5

от 31% до 65% - 14,8

свыше 65% - 0

Наличие жилищного фонда по городу Людиново

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 859,1 | 17,4 | - |
| из нее: в жилых домах (индивидуально определенных зданий) | 282 | 17,4 | - |
| Число жилых домов, ед. | 4469 | 95 | - |
| Число многоквартирных жилых домов | 321 | - | - |

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования по городу Людиново

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | В жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | В многоквартирных жилых домах |
| Жилой фонд - всего | 859,1 | 282 | 577,1 |
| В том числе в собственности: частной | 780,7 | 282 | 498,7 |
| юридических лиц | - | - | - |
| государственной | - | - | - |
| муниципальной | 78,4 | - | 78,4 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат в городе Людиново

| Наименование показателей | Число квартир жилых домов - всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Одноквартирных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4- комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед | 13858 | 4701 | 4603 | 3642 | 912 |
| в том числе частных квартир | 11105 | 2515 | 4334 | 3404 | 852 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 577,1 | 122,1 | 212,1 | 198,5 | 44,4 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед | 25 | 1 | 14 | 8 | 2 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 4145 | 498 | 837 | 1472 | 1338 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 282 | 18,5 | 42 | 100,2 | 121,3 |

Оборудование жилищного фонда города Людиново

| Наименование показателей | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в т. ч. централи-зованным | Водоотве-дением (канализа-цией) | в т. ч. централи-зованным | Отопле-нием | в т. ч. централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в т. ч. централи-зованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжижен-ным) | Напольны-ми элет-рическими плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 859,1 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 605,8 | 605,8 | 601,4 | 601,4 | 480,3 | 842,4 | 12,9 |

Распределение жилищного фонда по материалам стен, времени постройки и проценту износа по городу Людиново

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |
| Каменные, кирпичные | 530 | 139 | 388,1 |
| Панельные | 5 | 45 | 199,2 |
| Блочные | 37 | 72 | 28,9 |
| Смешанные | 1745 | 34 | 137,1 |
| Деревянные | 1787 | 31 | 102,8 |
| Прочие | 41 | - | 3 |
| По годам возведения: |
| до 1920 | 160 | 5 | 14,8 |
| 1921-1945 | 488 | 22 | 35,6 |
| 1946-1970 | 2854 | 171 | 474,1 |
| 1971-1995 | 520 | 121 | 297,7 |
| После 1995 года | 123 | 2 | 36,9 |
| По проценту износа: |
| от 0 до 30% | 1254 | 175 | 566 |
| от 31% до 65% | 2796 | 146 | 275,7 |
| от 66% до 70% | 83 | - | 16,8 |
| Свыше 70% | 8 | - | 0,6 |

Движение жилищного фонда по городу Людиново

| Наименование показателя | тыс. м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 858 |
| Прибыло общей площади за год | 1,4 |
| в том числе: | 1,4 |
| новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 0,3 |
| Выбыло общей площади за год – всего | - |
| в том числе: | - |
| снесено по ветхости | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий | - |
| снесено в результате решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | 0,3 |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего | 859,1 |

Наличие жилищного фонда по муниципальным округам

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 144,7 | 6,4 | - |
| из нее: в жилых домах (индивидуально определенных зданий) | 117,6 | 6,4 | - |
| Число жилых домов, ед | 2387 | 132 | - |
| Число многоквартирных жилых домов | 229 | - | - |

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования по муниципальным округам

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | В жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | В многоквартирных жилых домах |
| Жилой фонд - всего | 144,7 | 282 | 577,1 |
| В том числе в собственности: частной | 141,7 | 117,6 | 24,1 |
| граждан | 141,7 | 117,6 | 24,1 |
| юридических лиц | - | - | - |
| государственной | - | - | - |
| муниципальной | 3 | - | 3 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат в муниципальных округах

| Наименование показателей | Число квартир жилых домов - всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Одноквартирных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4- комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед | 676 | 298 | 117 | 243 | 18 |
| в том числе частных квартир | 440 | 243 | 64 | 121 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 27,1 | 9,8 | 4,6 | 11,2 | 1,5 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед | - | - | - | - | - |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед | - | - | - | - | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 2387 | 2161 | 87 | 133 | 6 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 117,6 | 104,9 | 4,4 | 7,6 | 0,7 |

Оборудование жилищного фонда в муниципальных округах

| Наименование показателей | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канализа-цией) | в.т.ч централи-зованным | Отопле-нием | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб- жением | в.т.ч централи-зованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжижен-ным) | Напольны-ми элет-рическими плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 144,7 | 36 | 36 | 27,9 | 27,9 | 51,2 | 24,8 | 8,5 | 8,5 | 27,9 | 129 | - |

Распределение жилищного фонда по материалам стен, времени постройки и проценту износа по муниципальным округам

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |
| Каменные, кирпичные | 820 | 130 | 53,4 |
| Панельные | 157 | 47 | 11,2 |
| Блочные | 65 | 6 | 4,3 |
| Смешанные | 499 | 9 | 27,6 |
| Деревянные | 830 | 34 | 47 |
| Прочие | 16 | 3 | 1,2 |
| По годам возведения: |
| до 1920 | 83 | - | 3,9 |
| 1921-1945 | 115 | 2 | 6,8 |
| 1946-1970 | 1298 | 128 | 77,4 |
| 1971-1995 | 864 | 46 | 50,3 |
| После 1995 года | 27 | 53 | 6,3 |
| По проценту износа: |
| от 0 до 30% | 60 | 20 | 6,3 |
| от 31% до 65% | 2195 | 209 | 132 |
| от 66% до 70% | 75 | - | 3,4 |
| Свыше 70% | 57 | - | 3 |

Движение жилищного фонда по муниципальным округам

| Наименование показателя | тыс. м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 144,7 |
| Прибыло общей площади за год | - |
| в том числе: |  |
| новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год – всего | - |
| в том числе: |  |
| снесено по ветхости | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий | - |
| снесено в результате решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года –всего | 144,7 |

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2000-2005 г.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2000 год |
| 1. 2. 3. 4. | 13 индивидуальных жилых домов Магазины Автостанция с баром и кафе Здание шиномонтажного предприятия по ул. Маяковского, 183-А | 1316 124,6 283,9 в т. ч. бар-кафе 113,2 66,9 |
| 2001 год |
| 1. 2. 3. | 15 индивидуальных домов АЗС у а/д «Брянск-Киров» поворот на дер. Голосиловка Магазины | 2020 - 607,4 |
| 2002 год |
| 1. 2. 3. | Жилые дома, в.т.ч - 48 кв. жилой дом по ул. Ленина, 40 - 14 индивидуальных жилых домов Магазины АЗС в районе дер. Мостовка | 5764 3238 2526 544 - |
| 2003 год |
| 1. 2. 3. | Жилые дома в т. ч. - 55 кв. жилой дом по пр. Машиностроителей - 14 индивидуальных жилых домов Магазины Здание ДПС по ул. Индустриальной, 8 | 5709 3518 2196 872 10,7 |
| 2004 год |
| 1. | Жилые дома Село: Город: | 3386 1482 1904 |
| 2005 год |
|  | н/д | н/д |

Объекты, введенные в эксплуатацию за период с 2006 по 30 июня 2007 год

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Площадь кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 год |
| 1 | Индивидуальные жилые дома – 44 шт. |  | 2726,8 |
| 2 | ул. Энгельса 6, строение 6 | здание лаборатории | 95,9 |
| 3 | ул. III Интернационала | здание магазина | 64,9 |
| 4 | проспект Машиностроителей 1 К | здание котельной | 95,0 |
| 5 | ул. Маяковского 252 Б | здание магазина | 51,8 |
| 6 | ул. Крупской 54 | жилой дом со встроенным стоматологическим кабинетом | 310,9 63,0 |
| 7 | ул. Козлова 12 А | здание магазина | 63,7 |
| 8 | ул. Энгельса 16 Б | здание аптечного пункта | 63,2 |
| 9 | ул. Маяковского 268, помещен. 1 | встроенные помещения магазина | 127,1 |
| 10 | ул. Урицкого 11 | автостоянка на 50 авт. мест | 2340,0 |
| 11 | ул. Урицкого 11 | здание проходной общественно- делового центра | 47,2 |
| 12 | ул. Индустриальная, 1 | административное здание | 138,7 |
| 13 | ул. Салтыкова-Щедрина, 11/1 | автономная модульная котельная | 21,8 |
| 14 | ул. Трудовая | высотная антенная опора | 39,1 |
| 15 | ул. Пролетарская, 145 | здание -контрольно пропускного пункта | 62,1 |
| 16 | ул. Ленина 2, строение 2 | здание детского кафе | 184,7 |
| 17 | ул. Фокина, 53 | здание торгового центра | 1646 |
| 18 | ул. Циолковского 22 | здание торгово – спортивного центра | 376,3 |
| 19 | ул. Ленина, д. 4 | здание магазина | 642,7 |
| 20 | ул. Московская, д. 5 А | реконструированное здание магазина | 4,1 |
| 21 | Ул. Ленина, 9 В | пристройка к жилому дому, оборудованная под магазин | 64,2 |
| 2007 год |
| 22 | Индивидуальные жилые дома – 2 шт. |  | 317,9 |
| 23 | ул. Урицкого, 16 А | здание магазина «Мебель» | 1111,2 |
| 24 | ул. Осипенко, 75 | здание склада хранения | 2685,5 |
| 25 | ул. Осипенко, 75 | здание склада силана | 136,9 |
| 26 | ул. Урицкого, 7/7 | здание магазина | 143,8 |
| 27 | ул. Энгельса, 4 | нежилая часть блокированного одноэтажного кирпичного здание | 203,5 |
| 28 | ул. Лясоцкого, д. 107, строение №2 | лечебный корпус 1 Б под гинекологическое и акушерское отделение | 1788,2 |
| 29 | ул. 11 лет Октября, 17 | здание магазина | 143,8 |
| 30 | ул. Железнодорожная | Газопроводы общей протяженностью 1330,0 м для газоснабжения ул. Железнодорожная |  |
| 31 | ул. Маяковского, д. 101 А | здание магазина | 262,3 |
| 32 | ул. Володарского, 2, стр. 2 | здание гаража на территории базы «Людиновомежрайгаз» | 133,3 |
| 33 | ул. Энгельса, 7А | 2 очередь здания магазина | 1926,8 |
| 34 | ул. Крупской д. 104 | здание магазина | 55,4 |

Суммарное количество, учтенного в статистике, ветхого и аварийного жилищного фонда на 01.01.2007 год составило 23800 м2 и не превышало 3 % от общей площади жилфонда района. Общий объем ввода жилищного фонда в Людиновском районе за 2006 г. составил 1,4 тыс. м2

#### III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района строится на базе сложившегося расселения и состоит из:

- районного центра – город Людиново, выполняющего административные и культурно-бытовые функции (образование, здравоохранение, культура, торговля и т.д.) центра групповой системы населенных мест

- крупных сельских поселений, рабочих поселков или центральных усадеб, выполняющих функции центров местных систем расселения

- сельских поселений с учреждениями обслуживания местного уровня

Система обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде поселений учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обслуживания большей части сельского населения можно признать неудовлетворительным. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков культурно-бытового обслуживания области.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

| №п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Учреждения обслуживания (информация приведена только по клубам, библиотекам и школам, в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |
|  | г. Людиново | Административный центр района, промышленный, социальный и рекриационно-туристический центр районного значения | Клубы на 900 мест 9 школ на 3353 мест ДДУ на 1537 мест 4 Библиотеки |
| МО «сельские поселения»: |
| Сельское поселение «Село Заречный» |
| 1 | с. Заречный | Административный, хозяйственный и социальный центр | Клуб на 300 мест Библиотека на 7200экз. ДДУ на 100 мест Школа на 250 мест ФАП 35,8 м2 |
|  | дер. Савино | Социальные подцентры | Клуб 100 мест Библиотека 5300 экз. ФАП 25 м2 |
|  | дер. Вербежичи |  | Клуб 100 мест Библиотека 5300 экз. ФАП 25 м2 |
|  | дер. Голосиловка |  | Библиотека 5300 экз. ФАП 25 м2 |
|  | дер. Куява |  | Клуб 60 мест |
|  | Деревни: Слободка, Березовка, Еловка, Крынки, Курганье, Косичино. Ст. Куява | Рядовые поселения | 2 ФАПа 83 м2 |
| Сельское поселение «Деревня Манино» |
| 2 | дер. Манино | Административный, хозяйственный и социальный центр | Школа на 320 места Библиотека 8600 экз. Клуб на 200 мест ФАП 48 м2 |
|  | дер. Погост | Социальный подцентр | Библиотека 2400 экз. ФАП 24 м2 |
|  | с. Колчино | Социальный подцентр | Библиотека 6500 экз. ФАП 55 м2 |
|  | Деревни: Усохи, Родомическое лесничество, Красный Петух, Тихоновка, Косяки, Погост, Колчино, Кретовка, Буда, Савинское лесничество. Ст. Ивано-Сергиевск | Рядовые поселения | ФАП 58 м2 |
| Сельское поселение «Деревня Игнатовский» |
| 3 | дер. Игнатовский | Административный, хозяйственный и социальный центр | Школа на 80 мест Клуб на 150 мест Библиотека 6700экз. ФАП 32 м2 |
|  | дер. Печки | Хозяйственный центр | Клуб на 50 мест |
|  | с. Космачево | Хозяйственный и социальный подцентр | Библиотека 7800 экз. Клуб на 150 мест ФАП 25 м2 |
|  | дер. Верзебнево | Социальный подцентр | Библиотека 41000экз Клуб на 100 мест ФАП 32 м2 |
|  | Деревни: Носовка, Крутое, Шупиловка, Бабановка, Ухобичи, Паломо, Хренники | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение « Деревня Заболотье» |
| 4 | дер. Заболотье | Административный, хозяйственный и социальный центр | Школа на 280 мест Клуб на 168 мест Библиотека 4600экз. ДДУ на 20 мест ФАП 38 м2 |
|  | дер. Войлово | Хозяйственный и социальный подцентр | Школа на 46 мест Клуб на 150 мест ФАП 34 м2 |
|  | дер. Черный-Поток | Социальный подцентр | Клуб на 200 мест Библиотека 4700 экз. ФАП 24 м2 |
|  | Деревни: Гряда, Мостовка, Романовка, Колотовка, Мосеевка, Свиная, Петровский, Думлово, Алексеевский, Дубровка, Кургановка, Суглицы, Сельцы, Агеевка. | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение «Село Букань» |
| 5 | с. Букань | Административный, хозяйственный и социальный центр | Школа на 100 мест Клуб на 300 мест Библиотека93000экз. ФАП 46 м2 |
|  | Деревни: Котовичи, Андреевские-Палики, Запрудное, Гусевка, Загоричи, Дмитровка, Рога | Рядовые поселения |  |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

г. Людиново

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 1537 | 37,04 | 88,2% |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 3353 | 81 | 63,3% |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | - | - | - |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 1937 | 47 |  |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 514 | 12,38 |  |
| Высшие учебные заведения | студент | - | - | - |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 1650 | 39,76 | 219% |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 315 | 7,6 | 56,5% |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 5 | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 7 | - | - |
| Санатории для родителей с детьми | мест | - | - | - | - |
| Санатории-профилактории | мест | - | - | - | - |
| Оздоровительные лагеря | мест | - | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. | 70 | 7675 | 184,9 | 264,1% |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | 2081,3 | 50,15 | 62,7% |
| Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 900 | 23,8 | 119% |
| Музеи* | объект | 0,017 | - | - | - |
| Выставочные залы | объект | - | - | - | - |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 239 | 5,18 | 129,5% |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 15811 | 381 | 127% |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 734 | 17,7 | 44,2% |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 12 | 0,27 |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | 300 | 7,23 | 6% |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 500 | 12,05 | 241% |
| Отделения связи | объект | - | - | - | - |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | - | - | - |
| Гостиницы | мест | 6 | 101 | 2,4 | 40% |

* Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания сельского поселения «Село Заречный»

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | 100 | 71,4 | 58,1% |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 130 | 92,8 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 25,7 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. |  | 288 | 205,7 |  |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 490 | 350 |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 6 | 27,0 | 19,3 | 321,6% |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 300 | 407,4 | 291 | 97% |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | - | - | - |
| Бани | мест | 7 | - | - | - |
| Отделения связи | объект |  | 1 | 0,7 |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | - | - | - |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания сельского поселения «Деревня Манино»

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 320 | 400 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 25,7 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. |  | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | 200 | 250 |  |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 100 | 125 |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 6 | 17,600 | 22 | 366% |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 300 | 208,3 | 260,4 | 86,8% |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | - | - | - |
| Бани | мест | 7 | - | - | - |
| Отделения связи | объект |  | 1 | 1,3 |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | - | - | - |
| ФАПЫ | объект |  | 4 | 5 |  |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания сельского поселения «Деревня Игнатовка»

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 180 | 225 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 25,7 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. |  | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 500 | 625 |  |
| Библиотеки | тыс. том. | 6 | 15,000 | 19 | 316% |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 300 | 193 | 241,2 | 80,4% |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | - | - | - |
| Бани | мест | 7 | - | - | - |
| Отделения связи | объект |  | 2 | 2,5 |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | - | - | - |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания сельского поселения «Деревня Заболотье»

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | 20 | 66,6 |  |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 198 | 495 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 25,7 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. |  | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 240 | 800 |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 6 | 12,700 | 12 | 200% |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 300 | 117 | 390 | 130% |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | - | - | - |
| Бани | мест | 7 | - | - | - |
| Отделения связи | объект |  | 2 | 6,6 |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | - | - | - |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания сельского поселения «Село Букань»

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 100 | 250 |  |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,5 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 25,7 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. |  | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | «-» |  | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест |  | 300 | 750 |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 6 | 9,270 | 23 | 383,3% |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 300 | 51 9 | 127,5 22,5 |  |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект |  | - | - | - |
| Бани | мест | 7 | - | - | - |
| Отделения связи | объект |  | 1 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект |  | - | - | - |

#### Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

- дошкольного воспитания;

- общего среднего образования;

- среднего специального образования;

- внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» предлагаются приоритетные задачи.

Численность детей в дошкольных учреждениях

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Людиново | 1440 | 1453 | 1466 | 1491 | 1439 | 1472 |
| село «Заречный» | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 |

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Людиново | 94 | 95 | 96 | 98 | 94 | 97 |
| село «Заречный» | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 |

Охват детей дошкольными учреждениями

(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Людиново | 65% | 64% | 63% | 63,9% | 61% | 62% |
| село «Заречный» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Число дошкольных учреждений

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Людиново | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| село «Заречный» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Число дневных общеобразовательных учреждений

|  | Число учебных учреждений | Численность учащихся, человек (на начало учебного года) |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.07 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
| город Людиново | 9 | 5350 | 5054 | 4627 | 4283 | 3960 | 3680 |
| деревня Заболотье | 1 | 74 | 59 | 55 | 42 | 36 | 31 |
| деревня Космачево | 1 | 51 | 50 | 45 | 31 | 23 | 17 |
| деревня Манино | 1 | 88 | 77 | 67 | 61 | 47 | 42 |
| село «Заречный» | 1 | 93 | 82 | 83 | 81 | 69 | 75 |
| деревня Букань | 1 | 69 | 65 | 61 | 52 | 52 | 52 |
| деревня Игнатовка | 1 | 71 | 63 | 79 | 66 | 63 | 53 |
| деревня Войлово | 1 | 44 | 40 | 32 | 36 | 37 | 39 |
| деревня Колчино | 1 | 18 | 17 | 3 | - | - | - |
| деревня Голосиловка | 1 | 36 | 31 | 25 | 18 | - | - |
| деревня Носовка | 1 | 10 | 10 | 2 | - | - | - |
| деревня Верзебнево | 1 | 11 | 14 | 2 | - | - | - |
| деревня Вербежичи | 1 | 3 | 8 | 5 | - | - | - |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений значительно снизилась с 2001 по 2007 год

Средние специальные учебные заведения (на начало учебного года)

|  | Число учебных заведений | Численность студентов, человек |
| --- | --- | --- |
|  | 2005/06 | 2000/2001 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 |
| Людиновский район | 1 | 608 | 599 | 600 | 630 | 601 | 539 |

Емкость дневных общеобразовательных учреждений по сельским поселениям Людиновского района

| Муниципальные образования | Адрес | Емкость(мест) |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа № 10 | с. Заречный | 250 |
| Космачевская средняя школа | д. Космачево | 150 |
| Манинская средняя школа | д. Манино | 320 |
| Букановская средняя школа | д. Букань | 100 |
| Заболотская средняя школа | д. Заболотье | 280 |
| Игнатовская средняя школа | д. Игнатовка | 80 |
| Войловская средняя школа | д. Войлово | 46 |

Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Людиново | 38,1% | 37,8% | 34,6% | 32,5% | 30,7% | 30,2% |
| деревня Заболотье | - | - | - | - | - | - |
| деревня Космачево | - | - | - | - | - | - |
| деревня Манино | - | - | - | - | - | - |
| село «Заречный» | 5,4% | - | - | - | - | - |
| деревня Букань | - | - | - | - | - | - |
| деревня Игнатовка | - | - | - | - | - | - |
| деревня Войлово | 11,4% | 20% | - | 25% | - | - |
| деревня Колчино | - | - | - | - | - | - |
| деревня Голосиловка | - | - | - | - | - | - |
| деревня Носовка | - | - | - | - | - | - |
| деревня Верзебнево | 63,6% | 21,4 | - | - | - | - |
| деревня Вербежичи | - | - | - | - | - | - |

#### Здравоохранение

На территории района имеется ЦРБ на 315 коек (по плану 180 коек), что составляет 68,7 на 10000. По области этот показатель 94,4 на 10000.

Плановая мощность поликлиник – 1650 посещений в смену.

- Взрослые поликлиники                     - 1000

- Детские поликлиники                        - 250

- Стоматологическая поликлиника     - 250

- Женская консультация                       - 150

Заболеваемость на 1000 человек населения

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 1231,8 | 1143,3 | 1192,8 | 1216,9 | 1226,8 | 934,6 |

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов на территории Людиновского района

| № п/п | Наименование ФАП | Адрес ФАП | Площадь ФАП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манинский | д. Манино, ул. Горчакова, 31 | 48 м2 |
| 2. | Погостовский | д. Погост, ул. Центральная, 41 | 24 м2 |
| 3. | Колчинский | с. Колчино, ул. Новая, 1/3 | 55 м2 |
| 4. | Будский | д. Буда, ул. Садова, 11/2 | 58 м2 |
| 5. | Савинский | д. Савино, ул. Центральная, 21/1 | 25 м2 |
| 6. | Вербежинский | д. Вербежинский, ул. Московская,16/2 | 28 м2 |
| 7. | Теребский-Зареченский | п. Заречный, ул. Школьная, 4 | 35,8 м2 |
| 8. | Косичинский | д. Косичино, ул. Заречная, 52/1 | 43 м2 |
| 9. | Голосиловский | д. Голосиловка, ул. Лесная 25/2 | 32 м2 |
| 10. | Куявский | ст. Куява, ул. Садовая 11/2 | 40 м2 |
| 11. | Войловский | д. Войлово, ул. Центральная 24 | 34 м2 |
| 12. | Заболотский | Д. Заболотье, ул. Мира 38 | 38 м2 |
| 13. | Ч-Потокский | Д. Ч-Поток, ул. Центральная 16 | 24 м2 |
| 14. | Буканский | Д. Букань, ул. 40 лет Победа 5 | 46 м2 |
| 15. | Печковский | Д. Печки, ул. Центральная 3 | 12 м2 |
| 16. | Космачевский | Д. Космачево, пер. Школьный 8 | 25 м2 |
| 17. | Игнатовский | Д. Игнатовка, ул. Школьная 2 | 32 м2 |
| 18. | Носовский | Д. Носовка (закрыт 01.07.2007 года.) | 24 м2 |
| 19. | Верзебневский | Д. Верзебнево, пер. Егорьевский, 2 | 32 м2 |

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

#### Учреждения культуры

Число мест в клубных учреждениях министерства культуры в городской местности

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 14 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Число мест в клубных учреждениях министерства культуры в сельской местности

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 741 | 415 | 430 | 478 | 489 | 478 |

Музеи

|  | Всего на конец 2006 г. | Число посещений, на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Людиновский р-н | 1 | 56 | 59 | 43 | 79 | 33 | 28 |

Количество учреждений культуры

(на конец 2006 года; единиц)

|  | Клубные учреждения | Театры | Музеи | Киноустановки | Детские школы искусств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Людиновский район | 18 | - | 1 | 9 | 3 |

Клубные учреждения Людиновского района

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Ученики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | Муниципальное учреждение культуры Районный дом культуры | Калужская область, г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1-б | 450 | 420 |
| 2 | Городское поселение «Город Людиново» | Дворец культуры им. Гогиберидзе | Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 1 | 649 | 190 |
| 3 | Сельское поселение д. Игнатовка | Игнатовский сельский дом культуры | дер. Игнатовка | 150 | 52 |
|  |  | Верзебневский сельский клуб | дер. Верзебнево | 100 | 9 |
|  |  | Космачевский сельский дом культуры | дер. Космачево | 150 | 74 |
|  |  | Которецкий сельский клуб | дер. Которец | 50 | 5 |
|  |  | Печковский сельский клуб | дер. Печки | 50 | 5 |
| 4 | Сельское поселение д. Заболотье | Войловский сельский дом культуры | дер. Войлово | 150 | 80 |
|  |  | Заболотский сельский дом культуры | дер. Заболотье | 168 | 84 |
|  |  | Черно-Потокий сельский клуб | дер. Черный Поток | 200 | 25 |
| 5 | Сельское поселение д. Манино | Манинский сельский дом культуры | дер. Манино | 200 | 86 |
| 6 | Сельское поселение село Заречный | Центральный сельский дом культуры с. Заречный | с. Заречный | 300 | 90 |
|  |  | Савинский сельский клуб | дер. Савино | 100 | 8 |
|  |  | Вербежичский сельский клуб | дер. Вербежи | 60 | 5 |
|  |  | Куявский сельский клуб | дер. Куява | 60 | 10 |
| 7 | Сельское поселение д. Букань | Буканский сельский дом культуры | дер. Букань | 300 | 75 |

Наличие библиотек на территории Людиновского района

| № | Наименование библиотеки | Адрес | Кол-во фонда (экз) | Число Читателей | S библиотеки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная районная библиотека | г. Людиново, ул. Энгельса, 9 | 65341 | 5897 | 604 |
| 2 | Букановская сельская библиотека Филиал № 3 | дер. Букань | 9272 | 300 | 52 |
| 3 | Вербежинская сельская библиотека Филиал № 4 | дер. Вербежичи | 5372 | 120 | 30 |
| 4 | Верзебневская сельская библиотека Филиал № 5 | дер. Верзебнево | 4078 | 70 | 30 |
| 5 | Войловская сельская библиотека Филиал № 6 | дер. Войлово | 8160 | 301 | 35 |
| 6 | Голосиловская сельская библиотека Филиал №7 | дер. Голосиловка | 8857 | 140 | 42 |
| 7 | Заболотская сельская библиотека Филиал №8 | дер. Заболотье | 4559 | 250 | 70 |
| 8 | Зареченская сельская библиотека Филиал №9 | с. Заречный | 7204 | 500 | 130 |
| 9 | Колчинская сельская библиотека Филиал №10 | дер. Колчино | 6549 | 26 | 20 |
| 10 | Космачевская сельская библиотека Филиал №11 | дер. Космачево | 7997 | 154 | 39 |
| 11 | Манинская сельская библиотека Филиал №12 | дер. Манино | 8618 | 351 | 60 |
| 12 | Игнатовская сельская библиотека Филиал №13 | дер. Игнатовка | 6730 | 250 | 34 |
| 13 | Печковская сельская библиотека Филиал №14 | дер. Печки | 4731 | 59 | 10 |
| 14 | Савинская сельская библиотека Филиал №15 | дер. Савино | 5260 | 40 | 14 |
| 15 | Погостовская сельская библиотека Филиал №16 | дер. Погост | 2440 | 49 | 52 |
| 16 | Голосиловская сельская библиотека Филиал №17 | дер. Черный - Поток | 4667 | 50 | 20 |
| 17 | Центральная городская детская библиотека | г. Людиново, ул. Крупской, д. 26 | 26293 | 3504 | 533,33 |
| 18 | Городская библиотека Филиал №1 | г. Людиново, ул. Щербакова, 3/1 | 32655 | 1809 | 212,3 |
| 19 | Городская детская библиотека Филиал №2 | г. Людиново, ул. Щербакова, 3/1 | 18927 | 1504 | 47,7 |

#### Спортивные сооружения

Перечень спортивных объектов Людиновского района

Стадионы с трибунами - 2 шт. (на 3000 мест)

Спортивный зал – 2 шт. (36 м х 18 М)

Спортивные залы: 16 шт.

Школы – 3 шт. (24 м. х 12 м.); 2 шт. (23 м. х 11 м.); 1 шт. (20 м. х 10 м); 1 шт. (16 м. х 7 м)

Таможня – 1 шт. (18,6 м. х 12,1 м.)

Село – 2 шт. (23,2 м. х 11,8 м.); 2 шт. (22 м. х 9 м.); 1 шт. (24 м. х 12 м.)

ЛПЭТ – 1 шт. (16,5 м. х 22 м.), тренажерный 1 шт. (9,5 м. х 3,1 м.)

Бассейн (открытый) – 1 шт. (50 м)

Спортивные площадки: - 21 шт. (село 8 шт.)

Поля – 3 шт. (село – 1 шт.)

Гребные базы - 1 шт.

Спортивные клубы:

1. «ОЗОН» (25 м. х 7 м)

2. «Гармония» (10,4 м. х 5,6 м.)

3. «АТЛЕТ» (18,4 м. х 6,5 м.)

4. «САМБО -87» (23 м. х 11,5 м.), тренажерный зал (24 м. х 3,5 м.)

5. «ЗОНА СПОРТА»

#### Туризм

Перечень объектов рекреации на территории Людиновского района:

- ГУЧ Людиновский комплексный центр «Спутник» - в летний период число мест в лагере – 160, в зимний период число номеров – 58, число мест/коек в месяц максимального развертывания – 257.

- МУП Горжилкомхоз (гостиница) – число номеров – 60, число мест/коек в месяц максимального развертывания – 111.

- Управление образования. Летний лагерь в МУЧ общеобразовательных средних школах (ОСШ) №1, №2, №3, №4, ООШ №5, СОШ №6, ОШ №7, СШ №8, ООШ №12.

Общий годовой поток туристов - только дачники из Москвы и северного региона России:

2002 год        -          576 человек.

2003 год        -          569 человек.

2004 год        -          580 человек.

2005 год        -          575 человек.

2006 год        -          568 человек.

На территории района нет действующих туристических маршрутов, но в прилегающем Кировском районе имеются действующие туристические маршруты, которые проходят по территории Людиновского района до г. Людиново.

В пределах района существуют два туристических маршрута:

1. Новоалександровский – р. Болва – г. Киров – р. Болва – г. Людиново, водный, с пешеходными экскурсиями по городу Людиново.

2. Людиново – Киров – с. Долгое – г. Юхнов, автомобильный.

#### Торговля

Торговая сеть района включает 168 предприятий стационарной розничной торговли и 87 объектов мелкорозничной торговой сети, 94 % из них относятся к структурам малого бизнеса.

Обеспеченность объектами торговли и общественного питания:

1. Обеспеченность торговой площадью всего – 16921 кв.м

на 1000 жителей – 368,6 кв.м

2. Обеспеченность посадочными местами всего – 2612 п.мест

на 1000 жителей –56,9 п.мест

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Предприятия стационарной торговли по г. Людиново и Людиновскому району на 01.01.2007 г.

| Наименование организации, предприятия | Адрес | Ф.И.О. и телефон руководитель | Общая площадь всего кв. м | В том числе торговая площадь | Форма соб-ственности (государ., мницип., частная) | Числен-ность работаю-щих человек | Магазины по реализации алкогольной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Альянс» |  | Денисов В. В 6-15-22 |  |  |  |  |  |
| 1. магазин «Люмар» | ул. Фокина 10а |  | 74 | 42 | Част. | 5 | + |
| 2. магазин «Люмар» | ул. Щербакова 9а |  | 123,9 | 56,3 | Част. | 9 | + |
| 3. магазин «Люмар» | ул. Урицкого 12 |  | 170 | 74 | Част. | 15 | + |
| 4. магазин «Люмар» | ул. Гогиберидзе 19 |  | 70 | 43 | Част. | 9 | + |
| 5. магазин «Люмар» | ул. Ленина 16 |  | 98 | 65 | Част. | 12 | + |
| ОАО «Людиновский хлебокомбинат» | ул. Ленина 14 | Денисов В. В 6-59-30 |  |  |  |  |  |
| 6. магазин №12 «Хлеб» | ул. Энгельса 5 | 6-19-37 | 22,1 | 15,5 | Част. | 2 | - |
| 7. магазин №33 «Хлеб» | ул. Герцена д. 28/1 | 5-07-06 | 70,2 | 32 | Част. | 2 | - |
| 8. магазин №42 «Хлеб» | ул. Гогиберидзе 20 | 6-13-66 | 72 | 41 | Част. | 3 | - |
| 9. магазин «Свежий хлеб» | ул Ленина 14 | - | 49,1 | 40 | Част. | 4 | - |
| ООО «Кристалл-розница» ОРТП-3910 магазин «Кресталл |  | Ген. дир Масленинков С.А, Цурилина И. Н 6-23-32 | 206,7 | 68,5 | Част. | 4 | + |
| ООО «Турист» |  | Цимбал Э.В |  |  |  |  |  |
| 11. магазин «Турнет» | ул. Маяковского 27 | 6-68-38 | 127,7 | 59,7 | Част. | 4 | + |
| 12. магазин «Турнет-2» | ул. Урицкого 20 | 6-65-78 | 96 | 61,1 | Част. | 4 | + |
| 13. магазин «Турнет-3» | ул. Герцена 23 | 5-10-08 | 120 | 55 | Част. | 4 | + |
| 14. магазин «Турнет-4» | ул. Фокина 39 | 6-89-90 | 90 | 50 | Част. | 6 | + |
| ООО «Аннушка» |  | Сорокина Л.А 4-10-92 |  |  |  |  |  |
| 15. ООО «Башмачок» | ул. III Интернационала 8 | 6-29-97 | 78 | 40,5 | Част. | 4 | + |
| ООО «Ореон» | ул. К. Либкнехта 1 | Конюхов В.П 6-13-50 |  |  |  |  |  |
| 16. магазин «Продукты» | ул. К. Либкнехта 1 |  | 75 | 49 | Част. | 3 | - |
| ЗАО «Людиново-кабель» | ул. Осипенко 75 | Денисов В.А 6-23-67 |  |  |  |  |  |
| 17. магазин «Ирина» | ул. Осипенко 75 | Рудометкина М.В | 249,8 | 62,8 | Част. | 4 | + |
| 18. магазин «Калейдоскоп» | ул. Герцена 12 | 5-39-24 | 54,8 | 36 | Част. | 3 | + |
| ООО «Общепит» | ул. III Интернационала 21 | Михеев Н.Ф 6-31-80 |  |  |  |  |  |
| 19. магазин «Минутка» | ул. Маяковского 6 | 6-74-37 | 24,7 | 24,7 | Част. | 2 | - |
| 20. магазин «Для Вас» | ул. III Интернационала 21 | - | 27 | 27 | Част. | 1 | + |
| ООО «Сударушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. магазин «Сударушка» | ул. Герцена 26 | Орлов А.А 5-39-41 | 122,4 | 49,6 | Част. | 3 | + |
| ООО «Миф» |  | Морозов А.А |  |  |  |  |  |
| 22. магазин «Миф» | ул. Московская 5А | 6-88-83 | 71,7 | 61,1 | Част. | 5 | + |
| 23. магазин «Ягодка» | ул. Маяковская 272 а | 5-04-23 | 62,1 | 51,7 | Част. | 4 | + |
| 24. магазин «Фея» | ул. Козлова 12 | 5-09-05 | 63,7 | 46 | Част. | 4 | + |
| ООО «Экватор» |  | Яшновский И. А |  |  |  |  |  |
| 25. магазин «Время» | ул. Маяковского 268 | 5-36-97 | 127,1 | 49,8 | Част. | 3 | + |
| 26. магазин «Диана» | ул. Щербакова 2 | 5-21-38 | 100 | 82 | Част. | 5 | + |
| 27. магазин «Монетка» | ул. Щербакова 7 | 5-29-88 | 245 | 206 | Част. | 6 | + |
| 28. магазин «Смак» | ул. Кропоткина 11 | 4-25-23 | 74,7 | 64,7 | Част. | 6 | + |
| 29. магазин «Зодиак» | ул. Герцена 23/1 | 5-36-26 | 376 | 100 | Част. | 4 | + |
| 30. магазин «Московский» | ул. Московская 48 | 6-59-73 | 795 | 290 | Част. | 5 | + |
| ООО «Гидра» |  | Гориславская И.Н 5-36-58 |  |  |  |  |  |
| 31. магазин «Колобок» | ул. Герцена 22 | 5-31-71 | 50 | 50 | Част. | 7 | + |
| ООО «ПродСервис» |  | Ваинмаер А.Е |  |  |  |  |  |
| 32. магазин «Висма» | ул. III Интернационала 19 | 6-54-89 | 135 | 62,2 | Част. | 5 | + |
| 33. магазин «Ветеран» | ул. Гогиберидзе 19 | 6-01-60 | 71,2 | 42,7 | Част. | 5 | + |
| 34. магазин «Продукты» | ул. Герцена 23/1 | 5-39-40 | 33,2 | 24,4 | Част. | 2 | + |
| 35. магазин «Еда» | ул. Энгельса 16 | 6-45-86 | 65,2 | 47,2 | Част. | 8 | + |
| 36. магазин «Продукты» | ул. Маяковского 1 | 6-48-41 | 117,2 | 33,9 | Част. | 2 | + |
| ЗаготпромиторгЛюд.потребобщ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. магазин «Зерно» | ул. Урицкого 7/1 | Маслакова Г.Г 6-45-54 | 79 | 79 | Част. | 2 |  |
| 38. магазин «Березка» | ул. Герцена 23/1 | ЧП Брушковская Е.Н | 63,9 | 43 | Част. | 4 |  |
| 39. магазин «Под сосной» | ул. Куйбышева 68 А | ЧП Вахтина Л.А 5-37-35 | 80,8 | 44,6 | Част. | 4 |  |
| 40. магазин «Бумеранг» | ул. Московская 39 А | ЧП Гайдукова А.А | 60 | 40 | Част. | 3 |  |
| 41. магазин «Вечерний» | ул. Фокина 39 А | 6-29-82 | 52,8 | 33,9 | Част. | 3 |  |
| 42. магазин «Продукты» | ул. Октябрьская | ЧП Дедково Н.И | 70,9 | 51 | Част. | 2 |  |
| 43. магазин «Продукты» | ул. Маяковского 272 | ЧП Егоренков Е.А 5-36-15 | 20 | 20 | Част. | 2 |  |
| 44. магазин «Продукты» | ул. Маяковского 252 Б | ЧП Егоренков Е.А 6-10-62 | 51,8 | 40 | Част. | 2 |  |
| 45. магазин «Продукты» | д. Манино | ЧП Коняшина Ю.К 6-86-86 | 73,8 | 50 | Част. | 2 |  |
| 46. магазин «Продукты» | д. Манино | ЧП Коняшина Ю.К 6-86-86 | 35 | 35 | Част. | 2 |  |
| 47. магазин «Алина» | ул. Пархоненко 1 А | ЧП Костикова С.А 6-41-74 | 63,7 | 37,5 | Част. | 2 |  |
| 48. магазин «Миранда» | ул. Урицкого 9 | ЧП Корсачева Н.И 4-29-39 | 48 | 36 | Част. | 4 |  |
| 49. магазин «Продукты» | ул. III Интернационала 116 а | ЧП Колунова Л.А 6-30-94 | 64,9 | 50 | Част. | 2 |  |
| 50. магазин «Продукты» | ул. Маяковского 5 | ЧП Минкин Б.Б | 40 | 37 | Част. | 4 |  |
| 51. магазин «Продукты» | п. Заречный | ЧП Новиков А.В | 151,7 | 60,1 | Част. | 2 |  |
| 52. магазин «Исток» | ул. Наримова 1а | ЧП Новиков О.Ю 4-19-50 | 63,2 | 53 | Част. | 4 |  |
| 53. магазин «Исток» | ул. Шумавцова | ЧП Новиков О.Ю | 103,5 | 51 | Част. | 4 |  |
| 54. магазин «Исток» | ул. Маяковского 7 | ЧП Новиков И.Н 6-33-08 | 60 | 49 | Част. | 5 |  |
| 55. магазин «Петровский» | ул. Гогиберидзе 33 | ЧП Петровский В.Г | 54,1 | 25 | Част. | 3 |  |
| 56. магазин «Продукты» | ул. С. Хотеевых | ЧП Пчелова Т.Ф 6-33-08 | 100,4 | 92,1 | Част. | 3 |  |
| 57. магазин «Родник» | ул. Маяковского 22 | ЧП Рушляковский 6-12-01 | 54 | 29,4 | Част. | 2 |  |
| 58. магазин «Хороший» | ул. Осипенко 180 а | ЧП Чернова И.А 6-68-56 | 66 | 32 | Част. | 4 |  |
| 59. магазин «Сатурн» | ул. Козлова 8 | ЧП Шеин Э.О 5-03-87 | 194 | 56,5 | Част. | 4 |  |
| Итого: 59 |  |  | 6064 | 3250 |  |  |  |

### III.3 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МР «Город Людиново и Людиновский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Людиновский район пересекает ж/д магистраль «Москва-Вязьма-Брянск» и автомобильная дорога, соединяющая Брянск с шоссе «Москва-Брест». Водный транспорт на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» отсутствует.

#### III.3.1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Людиновского района. Район располагает пассажирской и грузовой железнодорожной станцией, и большой сетью железнодорожных путей, соединяющих станции с крупными заводами. Через территорию проходит ж/д магистраль Москва-Вязьма-Брянск

На конец 2006 года эксплуатационная длина ж/д путей общего пользования района составила 31,2 км главных путей и 10,9 км стационарных путей.

- Характеристика железнодорожных участков:

| № п/п | Участок | Протяженность участка, км | Число главных путей | Вид тяги | Железная дорога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фаянсовая-Дятьково | 31,2 км | 1 | АБ | Московская |

Направление - Вязьма-Брянск

Количество главных путей - один

Протяженность в пределах

Количество пар поездов:

2004г. – 4 пары

2005 г. – 4 пары

2006г. – 5 пар

2007г. – 5 пар

Ст. Людиново – 2 – г. Людиново, 5 класс

Ст. Людиново – 1 – г. Людиново, 4 класс

Станция Людиново 1

Направление: Вязьма-Брянск

Класс – 4

Тип – промежуточная

Годовой грузооборот:

2002г. – 300 вагонов

2003г. – 330 вагонов

2004г. – 350 вагонов

2005г. – 380 вагонов

2006г. – 420 вагонов

Наличие ж/д вогзала, его единовременная вместимость: 50 человек

#### III.3.2 Автомобильные дороги

На территории района имеется сеть автомобильных дорог:

- областного значения – 156,929 км;

- общего пользования муниципального района – 129,5 км;

- внутригородские дороги – 131,5 км;

- в границах населенных пунктов сельских поселений – 120,4 км.

Автомобильная дорога «Брянск-Людиново-Киров» проходит по территории Людиновского района и служит, и служит для связи населенных пунктов с городами Киров и Брянск.

Магистральные автодороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с городом Людиново и городами Калужской области:

Автодороги областного значения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяжен-ность, км | Тип покрытия | Мосты шт/ п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт/ п.м. | Назв. реки |
| 1 | Людиново-Игнатовка | 6,550 | а/б | 1/18,07 |  |
| 2 | Людиново-Букань-Новослободск | 21,5 | 10,8а/б+ 3,7щ+7,0 грав | 1/18,07 |  |
| 3 | Игнатовка-Космачево-Печки | 23,000 | 12,3а/б+ 10,7грав. |  |  |
| 4 | Игнатовка-Носовка | 8,200 | грав |  |  |
| 5 | Носовка-Верзебнево | 7,800 | щеб | 2/65,1 | р.Перетесна р.Неполоть |
| 6 | Людиново-Жиздра-М-3 «Украина» | 7,82 | ц/б |  |  |
| 7 | Заболотье-Черный Поток | 5,617 | грав |  |  |
| 8 | «Людиново-Жиздра»-Войлово-Мосеевка | 5,670 | грав |  |  |
| 9 | «Брянск-Людиново-Киров»-А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» | 29,0 | а/б | 2/226,5 |  |
| 10 | Голосиловка-Куява | 9,200 | щеб |  |  |
| 11 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежичи-Буда-Манино | 22,,954 | 4,1а/б+ 18,8грав |  |  |
| 12 | Подъезд к г. Людиново от а/д «Брянск-Людиново-Киров» | 1,030 | а/б | 1/55,48 |  |
| 13 | «Брянск-Людиново-Киров»- п. Сукремль | 2,810 | а/б |  |  |
| 14 | Мост на а/б «Брянск-Людиново-Киров»-Березовка | 0,245 |  | 1/113,12 | р. Болва |
| 15 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина»-Заболотье | 5,533 | а/б |  |  |
| Итого по муниципальному району: | 156,929 | 8/496,34 |  |  |

Перечень дорог общего пользования, являющиеся собственностью муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность дороги, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовое | Щебневое | Асфальто-бетонное |
|  | Автодороги от областных дорог к населенным пунктам | 51,6 | 32,5 | 16,8 | 2,3 |
| 1 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Крынки | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 2 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Березовка | 3,5 | - | 3,5 | - |
| 3 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Тихоновка | 1,8 | 1,8 | - | - |
| 4 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-раз. Косяки | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 5 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-раз. Ивано-Сергиевск | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 6 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Погост | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 7 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Шибаново | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 8 | «Брянск-Людиново-Киров»-А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-д. Николаевка | 1,7 | 1,7 | - | - |
| 9 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина» - д. Романовка | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 10 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина» - д. Колотовка | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 11 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина» - д. Мостовка | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 12 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина» - д. Гряда | 0,8 | 0,4 | 0,4 | - |
| 13 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина»-Заболотье» д. Дубровка | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 14 | «Людиново-Жиздра»-М-3 «Украина» - д. Кургановка | 1,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15 | «Голосиловка-Куява»-д. Курганье | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 16 | «Людиново-Букань-Новослободск»- д. Агеевка | 1,7 | 1,7 | - | - |
| 17 | Людиново-Букань-Новослободск»- д. Рога | 1,1 | 1,1 | - | - |
| 18 | Людиново-Букань-Новослободск»- д. Черный Поток | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 19 | Людиново-Букань-Новослободск»- д. Запрудное | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 20 | «Игнатовка-Носовка»- ур.Никольский | 3,7 | - | 3,7 | - |
| 21 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-д.Вербежи | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 22 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-д.Савино | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 23 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-д.Слободка | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 24 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-Колчино | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 25 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-Кретовка | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 26 | «Брянск-Людиново-Киров»-Вербежи-Буда-Манино»-Усохи | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 27 | «Игнатовка-Космачево-Печки»-д. Которец | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 28 | «Букань-Ослинка»-д. Андреево-Палики | 2,3 | - | - | 2,3 |
| Итого | 77,9 | 60,3 | 14,3 | 3,3 |

Автодороги между населенными пунктами

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность дороги, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовое | Щебневое | Асфальтобетонное |
| 1 | Кретовка-Усохи | 3,4 | 3,4 | - | - |
| 2 | Буда-Савинское Лесничество | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 3 | Кретовка-Манинский Хутор-Красный Петух-Манино | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 4 | Людиново-Куява | 7,3 | 7,3 | - | - |
| 5 | ст. Куява-Думлово | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 6 | Мосеевка-Савино | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 7 | Мосеевка-Петровский | 1,7 | 1,7 | - | - |
| 8 | Людиново-Дубровка | 6,8 | 6,8 | - | - |
| 9 | Заболотье-Суглицы-Сельцы | 6,4 | 6,4 | - | - |
| 10 | Черный Поток-Сельцы | 2,2 | - | 2,2 | - |
| 12 | Черный Поток-Ослинка | 6,1 | 6,1 | - | - |
| 13 | Букань-Ослинка | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 14 | Букань-Дмитровка | 4,0 | 3,7 | - | 0,3 |
| 15 | Запрудное-Гусевка-Палома | 5,5 | - | 5,5 | - |
| 16 | Гусевка-Загоричи | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 17 | Печки-Новослободск | 2,9 | 2,9 | - | - |
| 18 | Касмачево-Ухобичи | 4,6 | - | 4,6 | - |
| 19 | Носовка-Волкова Слобода | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 20 | Хренники-Бабановка | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 21 | Верзебнево-Щигры | 1,8 | 1,8 | - | - |

#### III.3.3 Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное, межобластное, междугородное внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

Общеобластные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в день (оборотных) |
| --- | --- | --- |
| Людиново - Москва | 324 | 3 |
| Людиново - Брянск | 90 | 2 |
| Людиново - Калуга | 180,7 | 4 |

Межрайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в день (оборотных) |
| --- | --- | --- |
| Людиново - Киров | 29,3 | 4 |

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в день (оборотных) |
| --- | --- | --- |
| Людиново - Букань | 19,3 | 2 |
| Людиново - Буда | 21,8 | 2 |
| Людиново - Печки | 37,1 | 2 |
| Людиново - Верзебнево | 27,0 | 2 |
| Людиново - Черный Поток | 23,0 | 2 |
| Людиново - Куява | 23,0 | 2 |
| Людиново - Мосеевка | 16,2 | 2 |

Маршруты «Школьный автобус»

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 69 | Людиново-Верзебнево-Игнатовка-Верзебнево-Людиново | 95 |
| 70 | Людиново-Куява-п.Заречный-Куява-Людиново | 74 |
| 71 | Людиново-Колчино-п.Заречный-Колчино-Людиново | 72 |
| - | Людиново-Войлово-Заболотье-Людиново | 28 |

Начиная с 2006 года все междугородние, пригородные и городские маршруты обслуживаются только структурами малого бизнеса.

На территории района по состоянию на 01.01.2007 года зарегистрировано 16 организаций, основным видом деятельности которых является транспортные перевозки.

В течение 2006 года объем перевозок составил 144,5 тыс. тонн и вырос по отношению к прошлому периоду в 1,3 раза.

В Людиновском районе перевозки пассажиров осуществляют две транспортные компании ОАО «Транспортник» и ОАО «Автомобилист».

Транспортная инфраструктура ОАО «Транспортник»

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта за период с 2002 по 2006 гг. включительно

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем перевозок (тыс. пас.) | 167,4 | 165,8 | 171,9 | 170,6 | 160,3 |
| Годовой объем перевозок (тыс. пас/км) | 19273,1 | 18083,5 | 18485,0 | 17730,0 | 16906,0 |
| Количество автобусов, всего | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Икарус 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Икарус 256 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| ЛАЗ 699 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ЛАЗ 42021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЛАЗ 697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЛАЗ 695 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ЛИАЗ 525633-01 | - | - | - | - | 1 |
| Сетра | - | - | - | 1 | 1 |
| Neoplan | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Hyundai | - | - | - | - | 2 |

Коэффициент выпуска на линию 2006 г. – 0,623

Режим работы (час) 2006 г. – 9,10

Эксплуатационная скорость км/час 2006 г. - 38,2

Маршрутная сеть ОАО «Транспортник» на 2007 г:

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность (км) | Марка автобуса | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Людиново-Калуга | 177 | Икарус-250,256 Неоплан | 8 |
| 2 | Людиново-Москва | 324 | Икарус-250,256 Неоплан, Сетра, Hyundai | 6 |
| 3 | Людиново-Брянск | 90 | ЛАЗ-697 | 4 |

Транспортная инфраструктура ОАО «Автомобилист»

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта за период с 2002 по 2006 гг. включительно

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем перевозок (тыс. пас.) | 432,0 | 305,9 | 377,1 | 441,4 | 613,5 |
| Годовой объем перевозок (тыс. пас/км) | 7757,2 | 5573,4 | 6607,9 | 7612,1 | 11848,7 |
| Количество автобусов, всего | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ 695 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Кавз 3271 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ПАЗ | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| Икарус 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Коэффициент выпуска на линию 2006 г. – 0,626

Режим работы (час) 2006 г. – 5,40

Эксплуатационная скорость км/час 2006 г. – 22,2

Маршрутная сеть ОАО «Автомобилист» на 2007 год:

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность (км) | Марка автобуса | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Людиново-Букань | 20,7 | ЛАЗ-695 | 4 |
| 2 | Людиново-Буда | 21,8 | ЛАЗ-695 Т | 4 |
| 3 | Людиново-Черный Поток | 23,0 | ЛАЗ-695 Т | 4 |
| 4 | Людиново-Куява | 23,0 | ПАЗ-32054-07 | 4 |
| 5 | Людиново-Печки | 38,5 | ЛАЗ-695, ПАЗ-32054-07 | 4 |
| 6 | Людиново-Мосеевка | 16,2 | ПАЗ-32054 | 4 |
| 7 | Людиново-Верзебнево | 28,4 | ПАЗ-3205 | 4 |
| 8 | Людиново-Киров | 29,3 | Икарус-280 | 4 |

Характеристика городского пассажирского транспорта за 2006 год:

- Годовой объем перевозок на автобусе (тыс. пасс.) – 411,5.

- Количества автобусов по маркам: ЛИАЗ 5256 – 1.

Икарус 260 – 1.

- Коэффициент выпуска на линию – 0,524.

- Режим работы в сутки (час) – 8,64.

- Эксплуатационная скорость км/час – 10,7.

### III.4 Инженерная инфраструктура

#### III.4.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение городского населения производится из Людиновского водохранилища, артезианских скважин, шахтных колодцев. Сельское население и сельское хозяйство обеспечивается водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. С передачей обеспечения села водой МУП «Болва» значительно улучшилось обеспечение сельского населения водой.

По данным 2-ТП вода из всех источников забрано воды: 5 млн. 760 тыс. м3 в т. ч. из водохранилища Ломпадь 4 млн. 500 тыс. м, на хозяйственно бытовые нужды использовано – 3 млн. 800 тыс. м3, на производственные нужды – 820 тыс. м3, на сельскохозяйственные нужды – 18 тыс. м3, на другие цели – 71 тыс. м3.

Основным источником водоснабжения г. Людиново являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь, из которого забор воды производится поверхностным водозабором руслового типа с постоянно затопленным оголовком проектной мощностью 0,45 м3/сек, 36000м3/сутки, расположенным на правом берегу водохранилища Ломпадь в 3.5 км от г. Людиново. Зоны санитарной охраны поверхностного водозабора:

а) 1-ый пояс – зона строго санитарного режима радиусом в 200 м

б) 2-ый пояс – верхняя граница в 18 км выше водозабора, нижняя граница в 2.5 км ниже водозабора.

Также в эксплуатации Людиновского участка находится артезианская скважина, расположенная за комплексом «Чайка» по ул. Козлова. Производительность скважины 25м3/час. Зона санитарной охраны первого пояса находится в радиусе 15 м. Границы ЗСО второго и третьего поясов не устанавливаются в связи с надежной естественной защищенностью подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта от поверхностного загрязнения.

Среднее водопотребление в г. Людиново на хозяйственно-питьевые нужды составляет 11000м3/сут. Использование питьевой воды на другие нужды не предусматривается.

Магистральные водопроводные сети Людиновского участка ВКХ:

-   Водозабор - ул. Наримова,              Ф500,    8656,4 п.м

-   ул. Наримова – ул. Маяковского,   Ф500,    1763 п.м

-   ул. Маяковского – ул. Лясоцкого,  Ф400,    2203,6 п.м

-   ул. Лясоцкого – «ЛМЗ»                   Ф400,    2761 п.м

-   по территории «ЛМЗ»                     Ф400,     1000 п.м

-   «ЛМЗ» до «Кронтиф»                      Ф500,     4980 п.м

-   ул. Наримова – ул. Улицкого          Ф500,     2230 п.м

-   ул. Воладарского,                             Ф400,     1371 п.м

-   ул. Герцена,                                       Ф400,     2043,5 п.м

Состояние водопроводных сетей – износ 81%

Обеспеченность жилищного фонда (Людиновский участок ВКХ г. Людиново):

Лицевых счетов по населению:

муниципальный жилищный фонд – 13495,

частный сектор                               – 1018.

Всего: 30445 человек

Среднесуточное потребление на 1 чел. Составляет 0,2 м3/сут

Водозаборы (поверхностные и подземные):

- с. Заречный - подземный, д. Голосиловка, 10 куб.мЛсут., 30 м.

- д. Манино - подземный, д. Манино, 10 куб.м\сут., 20 м.

- с. Букань - подземный, с. Букань, 10 куб.мЛсут.. 23 м.

- д. Заболотье - подземный, д. Заболотье, 10 куб.мЛсут., 20 м.

- д. Игнатовка - подземный, д. Игнатовка, 10 куб. м.\сут., 30 м.

- д. Космачево - подземный, д. Космачево , 10 куб. мЛсут., 18 м.

Водопотребление, всего, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды: -139,12 тыс. куб. м.\год, 128,66 тыс. куб. мЛгод.

Магистральные водопроводные сети:

- с.Заречный – протяженность - 9км, степень износа - 100%.

- д. Манино - протяженность - 2,6 км., степень износа - 71%.

- с. Букань - протяженность - 3,2 км., степень износа - 72%.

- д. Заболотье - протяженность - 3,6 км., степень износа - 95%.

- д. Космачево - протяженность - 2,1 км., степень износа - 68%.

- д. Игнатовка - протяженность - 2,1 км., степень износа - 97%.

0беспеченность жилищного фонда:

- с. Заречный - 100%.

- д. Манино-100%.

- д. Заболотье - 100%.

- с. Букань-100%.

- д. Космачево - 100%.

- д. Игнатовка- 100%.

среднесуточное водопотребление на 1 чел., в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды, всего по району:

- с. Заречный - 0,25 куб.м. :

- д. Манино - 0,12 куб.м.

- с. Букань - 0,12 куб.м.

- д. Заболотье - 0,17 куб.м.

- д. Космачево - 0,11 куб.м.

- д. Игнатовка- 0,13 куб.м.

Использование водных ресурсов (за год; миллионов кубических метров)

|  | Использование водных ресурсов - всего | В том числе на: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производственные нужды | Хозяйственные нужды |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Людиновский район | 4,97 | 4,69 | 1,35 | 1,16 | 3,53 | 3,45 |

Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Водоотведение

Обеспеченность жилищного фонда канализацией по городу Людиново составляет:

Лицевых счетов по населению:

муниципальный жилищный фонд – 13268

частный сектор – 510

всего – 29428 человек; (71 %)

Состояние канализационных сетей в городе Людиново - износ 63 %

Очистные сооружения канализации города Людиново расположены на расстоянии 3,15 км к югу от Людиновского литейного завода в зеленной местности на участке бывшего песчаного карьера. Способ очистки стоков – биологический. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках. Сброс очищенных сточных вод осуществляется отдельным выпуском в р. Болву вне черты г. Людиново. Средний объем сброса очищенных сточных вод в г. Людиново составляет 10000 м3/сут.

Техническое состояние и современное состояние канализации

| Сельские населенные пункты | Канализационные магистральные сети |
| --- | --- |
|  | Протяженность (км) | Техническое состояние |
| с. Заречный | 8 | удовлетворительное |
| д. Манино | 2 | удовлетворительное |
| д. Заболотье | 2,2 | удовлетворительное |
| с. Букань | 3 | удовлетворительное |

Обеспеченность жилищного фонда канализацией по сельским поселениям составляет:

- с. Заречный - 100 %

- д. Манино - 100 %

- с. Букань - 100 %

- д. Заболотье - 100 %

Места сброса сточных вод:

- с. Заречный - КНС

- д. Манино – поля фильтрации д. Манино

- с. Букань - поля фильтрации с. Букань

- д. Заболотье - поля фильтрации д. Заболотье

Число населенных пунктов, имеющих канализацию:

- городов – 1;

- сельских поселений – 4.

Степень инженерного обеспечения сел очень низкая. В большинстве сел действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий).

В районе имеются 7 очистных сооружений, работают из них 5, общая мощность очистных сооружений 9 млн. м3, в год, в том числе водоканал 21 тыс. м3 в сутки. За 2005 год сброшено в водные объекты 4 млн. 340 тыс. м3, в том числе недостаточно очищенных 4 млн. 300 тыс. м3. Лицензии имеют 6 предприятий водопользователей.

Основное загрязнение поверхностных водных объектов района происходит в результате сброса в них сточных вод промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными предприятиями.

В районе большое количество водопользователей сбрасывают загрязненные сточные воды в ПВО без какой-либо очистки.

Выводы: В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

#### III.4.2 Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилищно-комунального сектора осуществляется от 31 котельной, из них газовые 23, работающие на твердом топливе 7, работающие на жидком топливе и комбинированные 1, в том числе от 2 котельных промышленных предприятий.

Суммарная теплопроизводительность существующих котельных составляет 361 МВт, в том числе котельных предприятий 137,18 МВт.

В обслуживании котельных занято 280 человек.

Наиболее крупные котельные: ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» и муниципальная котельная по ул. Черняковского, мощность каждой 137,18 МВт.

Перечень котельных по МР «Город Людиново и Людиновский район», поставляющих теплоэнергию на нужды ЖКХ и соцкультбыта

| № п/ п | Адрес котельных | Ведомственная принадлежность | Вид топлива осн./рез. | Марка котлов | Год ввода в эксплуа- тацию | Кол-во | Сум- марная мощ- ность | Потребители | Годовое произ-водство тепло-энергии | Тепловые сети | выводы источников тепла с головных участков тепловых сетей | Присоединенная тепловая нагрузка по договорам на использования тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L общ | Дср | Кол-во | Ду |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | Гкал/ч (т/ч) |  | Гкал/ч (т/ч) | км | мм | шт. | мм | Отоп-ление | ГВС | Вентил. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| г. Людиново |
| 1 | ул.К.Либкнехтна | ОАО «ЛТЗ» | Газ/ мазут | ПТВМ-50 ДкВР-10/13 | 1968 | 2 3 | 100 (30) | жилье, соцкультбыт | 114200 | 37,50 | 196 | 2 | 150 150 | 50,16 | - | - |
| 2 | ул.Черняховского | МУП «ЛТС» | Газ/ мазут | ПТВМ-50 ДкВР-10/13 | 1974 | 2 3 | 100 (30) | -«- | 68718 | 24,07 | 191 | 1 | 300 | 16,94 | 7,18 | - |
| 3 | ул.Попова | ЗАО «ЛШФ» | газ | Универсал-6 | 1969 | 2 | 0,40 | жилье | 400 | 1,3 | 100 | 1 | 100 | 0,18 | - | - |
| 4 | ул.Соколова | ООО «ЛюМоз» | газ | Е 1/9 Г | 1987 | 1 | (1) | школа | 500 | 0,95 | 100 | 1 | 100 | 0,22 | - | - |
| 5 | ул.Лесная | МУП «ЛТС» | газ | Факел-Г | 1987 | 6 | 5,16 | жилье | 1650 | 2,42 | 52 | 1 | 100 | 0,55 | 0,11 | - |
| 6 | ул.Дзержинского | МУП «ЛТС» | газ | НР-17 | 1985 | 2 | 1,10 | жилье, соцкультбыт | 1613 | 1,83 | 50 | 2 | 100 50 | 0,70 | - | - |
| 7 | ул.Московская | МУП «ЛТС» | газ | КСВ-1,86 ТВГ-1,5 | 1974 | 5 2 | 12,30 | жилье, соцкультбыт | 22480 | 9,62 | 149 | 1 | 300 | 6,62 | 1,67 | - |
| 8 | ул.Осипенко | МУП «ЛТС» | газ | Е 1/9 Г | 1990 | 6 | (6) | жилье | 2590 | 2,09 | 57 | 1 | 89 | 1,25 | 0,19 | - |
| 9 | ул.Лясоцкого | МУП «ЛТС» | газ | КЧМ-5 | 1997 | 2 | 0,20 | жилье | 260 | 0,05 | 57 | 1 | 57 | 0,11 | - | - |
| 10 | ул.С.-Щедрина | МУП «ЛТС» | газ | НР-17 | 1981 | 2 | 0,50 | жилье, соцкультбыт | 900 | 0,72 | 97 | 2 | 100 76 | 0,24 | - | - |
| 11 | ул.Семашко | МУП «ЛТС» | газ | Факел-Г | 1988 | 4 | 3,44 | жилье, соцкультбыт | 7200 | 2,62 | 159 | 1 | 159 | - | 1,67 | - |
| 12 | Водозабор г. Людиново | МУП «ЛТС» | газ | Универсал-6 | 1981 | 5 | 2,25 | произв.питье-вой воды | 2470 | 1,37 | 82 | 2 | 89 100 | 1,08 | - | - |
| 13 | Отчист. соор. г. Людиново | МУП «ЛТС» | газ | Тула-3е | 1975 | 3 | 1,59 | очистка хоз. фикальн. кан. | 800 | 1,14 | 99 | 1 | 100 | 0,35 | - | - |
| 14 | ул.III Интернационала | МУП «ЛТС» | газ | паровозный | 1971 | 1 | (1,35) | Баня № 1 | 1306 | - | - | - | - | 0,41 | 0,09 | - |
| 15 | ул.20лет Октября | МУП «ЛТС» | газ | НР-17 | 1972 | 1 | 0,55 | Баня № 3 | 766 | - | - | - | - | 0,34 | 0,20 | - |
| 16 | ул. Апатьева | МУП «ЛТС» | газ | Факел-Г | 2000 | 2 | 1,72 | Баня № 2 | 1970 | 0,20 | 51 | 1 | 57 | 0,75 | 0,18 | - |
| 17 | ул.Энгельса | МУП «ЛТС» | газ | НР-17 | 1987 | 1 | (0,40) | больница | 680 | 1,05 | 29 | 2 | 32 57 | - | 0,15 | - |
| 18 | ул. Лясоцкого | МУП «ЛТС» | газ | КВА-1,1ГН | 2004 | 2 | 1,90 | больница | 3554 | 0,36 | 108 | 1 | 108 | 1,20 | 0,19 | - |
| 19 | пр. Машиност-роителей | МУП «ЛТС» | газ | КВА-0,5ГН | 2004 | 2 | 0,86 | жилье | 2904 | 0,54 | 73 | 2 | 57 89 | 0,82 | 0,24 | - |
| Сельские поселения |
| 20 | д. Букань | МУЖКП «Болва» | газ | НР-17 | 1996 | 4 | 2,20 | жилье, соцкультбыт | 4340 | 2,33 | 119 | 1 | 159 | 1,89 | - | - |
| 21 | с. Заречный | МУЖКП «Болва» | газ | НР-17 | 1983 | 4 | 2,20 | жилье, соцкультбыт | 3750 | 4,30 | 82 | 1 | 159 | 1,64 | - | - |
| 22 | д. Манино | МУЖКП «Болва» | газ | НР-17 | 1985 | 4 | 2,20 | жилье, соцкультбыт | 2500 | 0,47 | 105 | 1 | 114 | 1,09 | - | - |
| 23 | д. Заболотье | Управление образованием | тв. топливо | Универсал-6 | 1991 | 2 | 0,44 | школа | 540 | - | - | - | - | 0,24 | - | - |
| 24 | с. Войлово | Управление образованием | газ | АОГВ-23 | 2006 | 2 | 0,04 | школа |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 25 | д. Космачево | Управление образованием | тв. топливо | Универсал-5 | 1987 | 2 | 0,42 | школа | 1100 | - | - | - | - | 0,48 | - | - |
| 26 | д. Заболотье | Управление культуры | газ | КЧМ-4 | 1998 | 1 | 0,08 | соцкультбыт | 130 | - | - | - | - | 0,06 | - | - |
| 27 | ГУ Люд. ЦСО «Спутник» | Мин.здравоохран. и соцполитики | газ | Факел-Г | 1998 | 2 | 1,72 | соцкультбыт | 1200 | 0,20 | 51 | 1 | 57 | 0,35 | 0,10 | - |
| 28 | с. Колчино | МУЗ «ЦРБ» | тв. топливо | КЧМ-5 | 1981 | 1 | 0,01 | ФАП | 160 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| 29 | д. Манино | МУЗ «ЦРБ» | тв. топливо | КЧМ-5 | 1986 | 1 | 0,01 | ФАП | 160 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| 30 | д. Буда | МУЗ «ЦРБ» | тв. топливо | КЧМ-5 | 1986 | 1 | 0,01 | ФАП | 160 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| 31 | д. Заболотье | МУЗ «ЦРБ» | тв. топливо | КЧМ-5 | 1992 | 1 | 0,01 | ФАП | 160 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |

Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора района, как правило, является перегретая вода (150-70 град.С). Прокладка тепловых сетей осуществляется различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

Газоснабжение

По Людиновскому району проходит транзитный магистральный газопровод - «Дашава - Киев - Брянск - Москва». Общая протяженность межпоселковых газопроводов составляет 38,4 км.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

В Людиновском районе газифицировано 17,84 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 16,20 тыс. квартир. Уровень газификации в районе сетевым и сжиженным газом в районе составляет 79%.

Газораспределительная сеть включает следующие нас пункты: Людиново, Букань, Заболотье, Заречный, Игнатовка, Манино.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в следующей таблице:

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 89 | Сталь | 1,7 |
| 102 | Сталь | 1,8 |
| 108 | Сталь | 0,2 |
| 159 | Сталь | 33,6 |
| 168 | Сталь | 3,1 |
| 219 | Сталь | 9,2 |
| 273 | Сталь | 3,4 |
| 325 | Сталь | 3,2 |
| Итого: | 57,3 |

Газоснабжение населенных пунктов Людиновского района предусмотрено от трех ГРС. А именно, ГРС Людиново-1 – ГРС Людиново-2, ГРС Манино. В перспективе предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района от ГРС Которец, расположенная в Думиническом районе.

ГРС Людиново 1 – ГРС Людиново-2

ГРС Людиново-1 получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1963 г. Его протяженность 0,2 км; диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм, сталь; проектное давление 55,0 кгс/см2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давление на выходе 6 кгс/см2

ГРС Людиново -2 получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1993 г. Его протяженность 14,8 км; диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм, сталь; проектное давление 55,0 кгс/см2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давление на выходе 6 кгс/см2

Газораспределительная сеть охватывает 33 населенных пункта Людиновского района, 6 населенных пункта газифицировано. Предусмотрена газификация 27 населенных пунктов.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Людиновского района составляет 58,5 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 118,5 км.

Газифицируемые населенные пункты: Березовка, Буда, Вербежичи, Верзебнево, Голосиловка, Гряда, Дубровка, Думлово, Колчино, Косичино, Кретовка, Кургановка, Курганье, Куява, Мосеевка, Мостовка, Носовка, Романовка, Савино, Сельцы, Слободка, Суглицы, Хреники, Черный Поток, Шупиловка, свх. Людиновский, ст. Куява.

ГРС Манино

Получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск –Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1986 г. Его протяженность 2,5 км; диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, сталь; проектное давление 55,0 кгс/см2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давление на выходе 3 кгс/см2

Газораспределительная сеть охватывает 3 населенных пункта Людиновского района (1 населенный пункт газифицирован). Предусмотрена газификация 2 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям составляет 6,2 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 8,0 км.

Газификация населенных пунктов: Погост, Усохи.

ГРС Которец

Получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск –Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1964 г. Его протяженность 6,3 км; диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, сталь; проектное давление 55,0 кгс/см2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давление на выходе 3 кгс/см2

В настоящее время к данной ГРС не подключен ни один потребитель Людиновского района. В перспективе предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям составляет 13,9 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 40,9 км.

Газификация населенных пунктов: Космачево, Которец, Печки.

#### Выводы:

Анализируя современный уровень  газификации природным газом, следует отметить:

-  высокий уровень обеспеченности газом в городе Людиново;

- недостаточная обеспеченность в сельских населённых пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом;

-  низкие темпы строительства газопроводов сетевого газа.

#### III.4.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МР «Город Людиново и Людиновский район» осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 220/110 кВ, 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Перечень электроподстанций  Людиновского района:

- ПС 220/110/10 кВ «Литейная» ;

- ПС 110/35/10 кВ «Людиново»;

- ПС «Вербежичи» 35/10 кВ  д. Голосиловка;

- ПС 35/10 кВ «Дубровка»;

- ПС 35/10 кВ «Букань»;

- ПС 110/10 кВ «Центролит»;

- ПС 110/10 кВ «Агрегатная».

Питание района осуществляется от шести подстанций 110/35/10 кВт.

По территории Людиновского района проходят транзитные линии электропередачи: напряжением 220кВ – Черепеть-Цементная и Черепеть-Литейная. Так же по территории района проходит линия электропередач напряжением 750 кВ – Смоленская АЭС-Михайлово.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

#### III.4.4 Связь

Телефонная связь

Телефонная связь в Людиновского районе, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается. Число квартирных телефонов по району составляет 10212, в сельской местности 334, в г. Людиново 9878.

Обеспеченность телефонной связью по району составляет 28 тел. на 100 человек, в.т.ч городской телефонной связью составляет 30 на 100 жителей, сельской телефонной связью 10 на 100 жителей

Обеспеченность населения телефонами по району на 01.01.2007.

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| г. Людиново | 9878 |
| с. Заречный | 95 |
| дер. Андреево-Палики | 1 |
| дер. Березовка | 1 |
| дер. Буда | 2 |
| дер. Букань | 43 |
| дер. Вербежи | 7 |
| дер. Войлово | 25 |
| дер. Голосиловка | 19 |
| дер. Еловка | 1 |
| дер. Заболотье | 9 |
| дер. Игнатовка | 7 |
| дер. Колчино | 2 |
| дер. Косичено | 3 |
| дер. Космачево | 26 |
| дер. Которец | 1 |
| дер. Крутое | 2 |
| дер. Курганье | 3 |
| дер. Куява | 3 |
| дер. Манино | 68 |
| дер. Носовка | 5 |
| дер. Хренники | 2 |
| дер. Черный Поток | 8 |
| дер. Шупиловка | 1 |

Услуги сотовой связи на территории области предоставляют операторы: Билайн, МТС, Мегафон.

Для обеспечения сотовой связи «Билайн» на территории г. Людиново (ул. Трудовая) и Людиновского района (д. Манино) установлены две 75 м башни.

ОАО «Вымпелком» (Билайн) планирует в городе базовых станций, с установкой 30 и 40 м антенных опор, по следующим адресам:

- ул. Володарского, д. 2 (территория «ЛюдиновоМежрайгаза»

- ул. Герцена (территория стадиона «Кронтиф»)

- ул. Маяковского, д. 106 (за территорией автотранспортного предприятия)

- в районе ул. Циолковского и Крупской, возле «Пиццерии»

- ул. Осипенко д. 75 (район магазина «Ирина».

В настоящее время ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на территории г. Людиново построены и работают 3 базовые станции сотовой связи. В 2007 году планируется включить одну базовую станцию в г. Людиново и одну базовую станцию на территории Людиновского района. До конца 2008 года новых базовых станций сотовой связи ОАО «МТС» на территории г. Людиново и Людиновского района больше не запланировано.

В настоящее время в г. Людиново размещены три базовые станции сети сотовой подвижной связи «Мегафон». Собственных башен на территории Людиновского района ЗАО «Мобиком-Центр» не имеется.  ЗАО «Мобиком-Центр» планирует включить в план строительства одну базовую станцию в г. Людиново и двух на территории Людиновского района.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Покрытие сотовой связью в Людиновском районе составляет 70 %.

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования области составляет сеть ОАО «ЦентрТелеком».

Распределение телефонной плотности по районам

| № п/п | Район | ГТС (городская телефонная связь) | СТС (сельская телефонная связь) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Людиновский | 30 | 10 | 28 |

Телефонная плотность на 100 жителей по Людиновскому району

Количество телефонов на 100 семей по району:

Станция EWSD (UMX):

Голосиловка   26 тел.

Войлово          11 тел.

Космачево      17 тел.

Букань             15 тел.

Манино           20 тел.

Заречный        31 тел.

Станция EWSD (RSU-1)

Носовка            21 тел.

Ч.Поток            14 тел.

Заболотье           4 тел.

Игнатовка          5 тел.

Радиофикация и телевидение

ЦУС № 6 предоставляет услуги по транслированию канала Ren TV, а также радиостанции Радио России и Маяка (по проводным линиям связи)

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

- Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Людиновского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Людиновского района при осуществлении градостроительной деятельности;

- Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

- Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы, развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картографический материал масштаба 1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

# Footnotes

Данные предоставлены администрацией МР «Город Людиново и Людиновский район» на 2006 г.