СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Утверждена Решением Районного Собрания от 29.05.2009 № 310 |
| --- | --- |
| (в | редакции Решений Районного Собрания от 13.11.2012 № 227, от 11.01.2014 № 343, ________________________________________________________________) |

ООО «ПК ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Муниципальный контракт № 206-16

от 24 октября 2016 года

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

КАЛУГА

2017

ООО «ПК ГЕО»

________________________________________________________________

Муниципальный контракт № 206-16

от 24 октября 2016 года

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

Генеральный директор                                           Чистов К.Г.

КАЛУГА

2017

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

инженер-землеустроитель                                                                          Полякова Е.С.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

главный геолог                                                                                            Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярев Д.Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	6

Цели и задачи территориального планирования	6

I Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	9

I.1 Экономическая база	9

I.1.1 Промышленное производство	10

I.1.2 Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов	12

I.1.3 Сельское хозяйство	13

I.2 Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Людиновского района	15

I.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	17

I.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	32

I.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	38

I.6 Инженерная инфраструктура	46

I.7 Транспортная инфраструктура	52

I.8 Функционально-планировочная организация территории	53

I.9 Санитарная очистка территории	60

I.10 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	61

Список используемой литературы	69

# Положения территориального планирования муниципального района

## Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2027 гг.

Схема территориального планирования это, прежде всего, инструмент управления территорией, где, все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Людиновского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения внутреннего регионального продукта (ВРП), повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение условий для улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических городов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района;

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов;

Схема территориального планирования территории Людиновского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия;

Схемой территориального планирования Людиновского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.

II этап (расчетный срок) – 2027 г.

## I Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

#### I.1 Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Наличие сложившегося значительного экономического потенциала и квалифицированных кадров;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов;

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниша».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а также на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

#### I.1.1 Промышленное производство

Дальнейшее развитие промышленности района на расчетный срок предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям при увеличении роли ведущей отрасли – машиностроения.

На расчетный срок планируется:

- ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» - полное переоснащение производства и перехода на выпуск сертифицированной продукции;

- ЗАО «Кронтиф-Центр» - установка автоматической формовочной линии с полным циклом литейного производства;

- Людиновский машиностроительный завод-филиал ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» - запуск неиспользуемого цеха, что позволит увеличить выпуск хоперцементовозов и продукции литейного производства;

- ОАО «Людиновский агрегатный завод» - запуск на свободных производственных площадях цеха по производству строительных материалов.

- ЗАО «Завод «Людиновокабель» - ввод в действие нового цеха по производству кабельной продукции.

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на успешное функционирование и развитие промышленности района, предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов выпускаемой продукции;

- технологическое перевооружение и коренная реконструкция основных фондов переход на ресурсосберегающие и природоохранные технологии производства;

- повышение контроля за качеством товарной продукции;

Предполагается также формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

Планируется размещение промышленных предприятий на территориях:

- особой экономической зоны промышленно-производственного типа площадью 625,3 га – в районе д. Войлово;

- технопарка площадью 72 га – в районе машиностроительного завода города Людиново.

В южной части г. Людиново, учитывая наличие грузовой железнодорожной станции «Людиново I», близость автомобильных дорог, определена промышленная зона площадью в 115 га. В северной части города, учитывая наличие железнодорожных путей, железнодорожной станции, близость автомобильной дороги «Брянск-Рославль», определена промышленная зона площадью в 20 га.

Необходимо учитывать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, которые распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с отделением от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

#### I.1.2 Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов

Промышленность строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории Людиновского района может стать развитие промышленности строительных материалов.

Людиновский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов.

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений и конъюнктурой рынка минерального сырья.

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов зависти от геологических характеристик и экономических условий их расположения. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных ископаемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность – одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории.

Наибольшее значение в строительном сырье области имеют запасы песков различного назначения, трепела и суглинков.

В Калужской области разработана программа «Развитие строительного комплекса в Калужской области на 2008-2012 годы», в которой включены 2 месторождения, расположенные на территории Людиновского района:

1. Савинское месторождение силикатных песков с вариантом строительства на его базе завода по производству силикатного кирпича со среднегодовым выпуском 50 млн. штук.

2. Заболотьевское месторождение трепела на базе которого рассматривается 2 варианта: строительство завода по выпуску термоизоляционного кирпича в количестве 60 млн. штук или цементного завода со среднегодовым выпуском цемента 1 млн. тонн.

Минерально-сырьевой потенциал строительных материалов сельских поселений различен. Наибольшие мощности месторождений наблюдаются:

- В 3,5км к СВ от ж/д. ст. Куява, км к ЮЗ от д. Косичино

- Северная часть города Людиново

- 4 км к СЗ от г. Людиново, в 2 км к В от д. Савино, на правом берегу р. Болвы

- Западная окраина г. Людиново, между р. Болвой и ж/д полотном Москва-Гомель.

#### I.1.3 Сельское хозяйство

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий района по сравнению со среднеобластной, необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельхозназначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находится соответствующие земельные участки является субъектом и будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

В Людиновском районе на расчетный срок необходимо проводить реконструкцию животноводческих комплексов для увеличения поголовье скота. Предлагается развивать отрасли животноводства и растениеводства.

Развитие отрасли растениеводства

Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции на этапе реформирования агропромышленного комплекса может быть обеспечено за счет внедрения прогрессивных технологий, перехода на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более эффективном использовании трудовых, материальных и энергетических ресурсов, биологического потенциала продуктивности современных сортов растений и агроэкономических ресурсов.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ.

Увеличение производства будет основываться на следующих основных факторах:

- использование сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни по назначению;

- дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей;

- ежегодное увеличение приобретения и внесения доз минеральных удобрений;

- широкое применение в производстве растительной продукции энергоресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, позволяющих в значительной степени сокращать затраты на ее производство;

- внедрение в производство новых сортов и гибридов культур с высоким потенциалом продуктивности и качества.

Реализация комплекса мер позволит создать благоприятные условия для расширенного воспроизводства отрасли, ее устойчивого развития, увеличение платежеспособности сельских товаропроизводителей и притока инвестиций в сельское хозяйство района.

Развитие отрасли животноводства

Прирост планируется получить за счет реконструкции и технологического переоснащения, интенсификации производства действующих крупных ферм и комплексов, строительства новых высокотехнологичных ферм.

В основу увеличения производства молока и мяса в личных хозяйствах граждан должно быть положено расширение и углубление взаимодействия (кооперации) их с крупными сельскохозяйственными организациями по приобретению молодняка для воспроизводства и откорма, производству кормов, осеменению маточного поголовья, реализации произведенной продукции.

Эти цели можно решить с помощью Приоритетного национального проекта «Развития АПК» он включает в себя три направления: «Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйств», «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе».

Основные мероприятия по направлению:

1. Расширение доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) кредитных ресурсов на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), что позволит повысить рентабельность отечественного животноводства, ускорить процесс технического перевооружения действующих животноводческих комплексов, ввести в эксплуатацию новые мощности.

2. Увеличение поставок по системе федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования животноводства.

Основные мероприятия по направлению:

1. Увеличение и удешевление привлекаемых кредитных ресурсов ЛПХ И КФХ и создаваемыми потребительскими кооперативами, что позволит повысить товарность хозяйств и доходы занятых в них граждан.

2. Модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженско-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это позволит повысить объем реализации в секторе малых форм хозяйствования путем налаженного гарантированного сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, а также повысить доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

3. Формирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования позволит повысить доступность кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей за счет развития кредитования под залог земельных участков.

#### I.2 Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система Людиновского района

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала района одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Людиновского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Многопрофильная зона областного значения реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Территории лесных массивов (защитные леса) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Маршрутно-опорные центр и маршрутно-опорные точки – населенные пункты, имеющие высокий историко-культурный потенциал, на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Рельеф, образованный различными геологическими процессами, сформировал пространственную и визуальную среду, характерную для данной местности и является рекреационным ресурсом.

На данный момент рассматривается вопрос о присвоение г. Людиново статуса «Город воинской славы». Это поможет туристической системе Людиновского района выйти на новый качественный уровень.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения.

В Людиновском районе основной базой, стартовой площадкой для развития инвестиционных программ, таких как создание современных зон отдыха, строительство туристических объектов, оздоровительного центра является г. Людиново.

Монопрофильные зоны районного значения являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса. В основном это территории кратковременного отдыха (сбор грибов, ягод, прогулки и т.д.)

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит повысить качество обслуживания действующих маршрутов и включить их в общую систему.

На расчетный срок планируется в зеленой зоне «нижнего озера» (г. Людиново) провести реконструкцию береговой полосы с созданием общественного культурного центра.

Так же планируется в северо-восточной части г. Людиново строительство спортивной базы.

Расчетный срок

Качественный анализ территории Людиновского района на наличие территорий, благоприятных для использования в рекреационных целях, и бальнеологических ресурсов позволил предложить следующие перспективные рекреационные зоны:

- Промышленный туризм. Предлагается организовать экскурсии по крупным предприятиям г. Людиново.

- Спортивный туризм. Включает в себя сплавы по рекам, спортивное ориентирование и т. д. Людиновский район располагает значительными ресурсами для развития спортивного туризма, который представляют р. Болва, р. Неполодь, Людиновское водохранилище, крупные массивы леса.

- Краткосрочный и долговременный семейный отдых в сельской местности.

- Культурно-познавательный туризм.

#### I.3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Людиновского района на 01.01.2007 г. составляет 46,0 тыс. человек.

Наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

| Поселения | Численность населения (человек) |
| --- | --- |
| Городские округа: |
| Городское поселение «Город Людиново» |
| «Город Людиново» | 41500+13500=55000 |
| МО «сельские поселения»: |
| Сельское поселение «Село Заречный» |
| село Заречный | 405 |
| деревня Слободка | 34 |
| деревня Березовка | 41 |
| деревня Еловка | 24 |
| деревня Крынки | 1 |
| деревня Курганье | 134 |
| деревня Косичено | 75 |
| станция Куява | 94 |
| деревня Савино | 105 |
| деревня Вербежичи | 270 |
| деревня Голосиловка | 160 |
| деревня Куява | 72 |
| ИТОГО: | 1415 |
| Сельское поселение «Деревня Манино» |
| деревня Манино | 498 |
| деревня Усохи | 11 |
| деревня Родомическое лесничество | 9 |
| деревня Красный Петух | 1 |
| деревня Тихоновка | 20 |
| станция Ивано-Сергиевск | 15 |
| деревня Косяки | 1 |
| деревня Погост | 73 |
| деревня Шабаново | 4 |
| деревня Николаевка | 2 |
| село Колчино | 24 |
| деревня Колчино | 32 |
| деревня Кретовка | 42 |
| деревня Буда | 58 |
| деревня Савинское Лесничество | 15 |
| ИТОГО: | 805 |
| Сельское поселение «Деревня Игнатовка» |
| деревня Игнатовка | 286 |
| деревня Носовка | 60 |
| деревня Крутое | 8 |
| деревня Шупиловка | 3 |
| деревня Бабановка | 1 |
| деревня Печки | 60 |
| деревня Которец | 39 |
| село Космачево | 209 |
| деревня Ухобичи | 7 |
| деревня Паломо | 6 |
| деревня Хренники | 17 |
| деревня Верзебнево | 108 |
| ИТОГО: | 803 |
| Сельское поселение «Деревня Заболотье» |
| деревня Заболотье | 375+200=575 |
| деревня Войлово | 309 |
| деревня Черный-Поток | 65 |
| деревня Гряда | 43 |
| деревня Мостовка | 59 |
| деревня Романовка | 46 |
| деревня Колотовка | 12 |
| деревня Мосеевка | 20 |
| деревня Свиная | 10 |
| деревня Петровский | 4 |
| деревня Думлово | 16 |
| деревня Алексеевский | 4 |
| деревня Дубровка | 43 |
| деревня Кургановка | 23 |
| деревня Суглицы | 6 |
| деревня Сельцы | 10 |
| деревня Агеевка | 10 |
| ИТОГО: | 1055+200=1255 |
| Сельское поселение «Село Букань» |
| село Букань | 384 |
| деревня Котовичи | 0 |
| деревня Андреевские-Палики | 7 |
| деревня Запрудное | 19 |
| деревня Гусевка | 4 |
| деревня Загоричи | 0 |
| деревня Дмитровка | 5 |
| деревня Рога | 8 |
| ИТОГО: | 427 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 46000+13700=59700 |

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 15-20 лет выполнен с учетом анализа динамики населения района за последнее 10-летие и составит всего 59,7 тыс. чел постоянного населения из них 55000 городское население и 4700 сельское.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Людиновского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Главной задачей является увеличение численности сельского населения района, для этого необходимо привлекать сезонное население из города Людиново и близ лежавших районов, и создавать новые рабочие места на селе. Необходимо усилить существующую систему сельского расселения, включающую в себя группы населенных пунктов, объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а также локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а также рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» (современное состояние)

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия | Сельскохо-зяйственные предприятия | Историко-культурные объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «город Людиново» |  | 41500 |  |  |  |  |
| 1 | г. Людиново | Административный центр (центр района), промышленный, социальный, туристический центр, районного значения | 41500 | 9 школ на 3353 места 4 библиотеки 3 Клуба на 900 мест ДДУ на 1537 мест Больница, поликлиники, амбулатории | ООО ПК «Людиново-тепловоз» ОАО «Людиновский агрегатный завод» ОАО «Кронтиф-Центр» ЗАО «Швейная фабрика» ЗАО «Завод Людиновокабель» ЛМЗ – ОСП КЗ «Ремпутьмаш» филиал ОАО РЖД |  | - Мальцевский паровозо-строительный завод - Братские могилы (4) - Ансамбль поселка Людиновского завода (5 объектов) - Жилой дом сер. XIX в. - Ансамбль поселка Сукремельского чугуноплав и железоде-лательного завода (3 объекта) - Дом притча XIX в. - Амбар XIX в. - Ансамбль Людиновского железоделательного завода |
| СП «село Заречный» |  | 1415 |  |  |  |  |
| 2 | с. Заречный | Административный, хозяйственный и социальный центр | 405 | ДДУ на100 мест Школа на 250 мест Библиотека на 7,2 тыс. томов Клуб 300 мест ФАП 35,8 м2 |  | Бывшее СПК «Людиновский» |  |
| 3 | д. Слободка | Рядовые поселения | 34 |  |  |  | -Братская могила |
| 4 | д. Березовка |  | 41 |  |  |  |  |
| 5 | д. Еловка |  | 24 |  |  |  |  |
| 6 | д. Крынки |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | д. Курганье |  | 134 |  |  |  | - Курганный могильник XII-XIII в. н.э |
| 8 | д. Косичено |  | 75 | ФАП 43 м2 |  |  | Братская могила |
| 9 | ст. Куява |  | 94 | ФАП 40 м2 |  |  |  |
| 10 | д. Савино | Социальный подцентр | 105 | Клуб 100 мест Библиотека 5,3 тыс. томов ФАП 25 м2 |  |  | -Курган -Жилой дом 2-я пол. XIX в. |
| 11 | д. Вербежичи |  | 270 | Клуб 60 мест Библиотека 5,4 тыс. томов ФАП 28 м2 |  |  | -Амбар с навесом 2-я пол. XIX в. -Жилой дом XIX в. |
| 12 | д. Голосиловка |  | 160 | Библиотека 8,8 тыс. томов ФАП 32 м2 |  |  |  |
| 13 | д. Куява | Рядовое поселение | 72 | Клуб 60 мест |  |  |  |
| СП «деревня Манино» |  | 805 |  |  |  |  |
| 14 | д. Манино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 498 | Школа на 320 места Библиотека на 8,6 тыс. томов Клуб на 200 мест ФАП 48 м2 |  | Бывшее СПК «Манинский» | - Селище , 1 пол I тыс. н.э - Братская могила |
| 15 | д. Усохи | Рядовые поселения | 11 |  |  |  | Городище 2 пол I тыс. н. э |
| 16 | д. Родомическое лесничество |  | 9 |  |  |  |  |
| 17 | д. Красный Петух |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | д. Тихоновка |  | 20 |  |  |  |  |
| 19 | ст. Ивано-Сергиевск |  | 15 |  |  |  |  |
| 20 | д. Косяки |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | д. Погост | Социальный подцентр | 73 | Библиотека на 2,4 тыс. томов ФАП 24 м2 |  |  | -Селище XV-XVIII вв. - Селище XII- XVII вв. |
| 22 | д. Шабаново | Рядовые поселения | 4 |  |  |  | Селище XIV-XVI |
| 23 | д. Николаевка |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | с. Колчино | Социальный подцентр | 24 | Библиотека на 6,5 тыс. томов ФАП 55 м2 |  |  | Церковь Параскевы Пятницы |
| 25 | д. Колчино | Рядовые поселения | 32 |  |  |  |  |
| 26 | д. Кретовка |  | 42 |  |  |  | -Курган, 3 четв I тыс н.э -Курган-2, 3 четв I тыс н.э - Курганный могильник XII-XIII вв, н.э (2) - Селище XIII-XIV |
| 27 | д. Буда |  | 58 | ФАП 58 м2 |  |  |  |
| 28 | д. Савинское лесничество |  | 15 |  |  |  |  |
| СП «Деревня Игнатовка» |  | 803 |  |  |  |  |
| 29 | д. Игнатовка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 286 | Школа на 80 мест Библиотека на 6,7 тыс. томов Клуб на 150 мест ФАП 32 м2 |  | Бывшее СПК «Игнатовский» | Братская могила |
| 30 | д. Носовка | Рядовые поселения | 60 |  |  |  | Братская могила |
| 31 | д. Крутое |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 | д. Шупиловка |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 | д. Бабановка |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | д. Печки | Социальный подцентр | 60 | Библиотека на 4,7 тыс. томов Клуб на 50 мест ФАП 12 м2 |  |  | - Курганный могильник, 3 четв. I тыс н.э - Братская могила |
| 35 | д. Которец | Хозяйственный | 39 | Клуб на 50 мест |  | Бывшее СПК «Которец» |  |
| 36 | с. Космачево | Хозяйственный и социальный подцентр | 209 | Библиотека на 7,8 тыс. томов Клуб на 150 мест ФАП 25 м2 |  | Бывшее СПК «Космачевское» | -Братская могила -Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1902-1906 |
| 37 | д. Ухоби | Рядовые поселения | 7 |  |  |  | Братская могила |
| 38 | д. Паломо |  | 6 |  |  |  |  |
| 39 | д. Хренники |  | 17 |  |  |  |  |
| 40 | д. Верзебнево | Социальный подцентр | 108 | Библиотека на 4,1 тыс. томов Клуб на 100 мест ФАП 32 м2 |  |  |  |
| СП «деревня Заболотье» |  | 1055 |  |  |  |  |
| 41 | д. Заболотье | Административный, хозяйственный и социальный центр | 375 | Школа на 280 мест Библиотека на 4,6 тыс. томов Клуб на 168 мест ДДУ на 20 мест ФАП 38 м2 |  | Бывшее СПК «Революция» |  |
| 42 | д. Войлово | Хозяйственный и социальный подцентр | 309 | Школа на 46 мест Клуб на 150 мест ФАП 34 м2 |  | Бывшее СПК «Войловский» | Курганный могильник XII-XIII вв н.э (2) Братская могила |
| 43 | д. Черный-Поток | Социальный подцентр | 65 | Клуб на 200 мест Библиотека на 4,7 тыс. томов ФАП 24 м2 |  |  | Братская могила |
| 44 | д. Гряда | Рядовые поселения | 43 |  |  |  |  |
| 45 | д. Мостовка |  | 59 |  |  |  |  |
| 46 | д. Романовка |  | 46 |  |  |  |  |
| 47 | д. Колотовка |  | 12 |  |  |  |  |
| 48 | д. Мосеевка |  | 20 |  |  |  |  |
| 49 | д. Свиная |  | 10 |  |  |  |  |
| 50 | д. Петровский |  | 4 |  |  |  |  |
| 51 | д. Думлово |  | 16 |  |  |  |  |
| 52 | д. Алексеевский |  | 4 |  |  |  |  |
| 53 | д. Дубровка |  | 43 |  |  |  |  |
| 54 | д. Кургановка |  | 23 |  |  |  |  |
| 55 | д. Суглицы |  | 6 |  |  |  |  |
| 56 | д. Сельцы |  | 10 |  |  |  |  |
| 57 | д. Агеевка |  | 10 |  |  |  |  |
| СП «село Букань» |  | 427 |  |  |  |  |
| 58 | с. Букань | Административный, хозяйственный, социальный центр | 384 | Школа на 100 мест Библиотека на 9,3 тыс. томов Клуб на 300 мест ФАП 46 м2 |  | Бывшее СПК «Буканьский» | Братская могила |
| 59 | д. Котовичи | Рядовые поселения | 0 |  |  |  | Братская могила |
| 60 | д. Андреевские-Палики |  | 7 |  |  |  | Братская могила |
| 61 | д. Запрудное |  | 19 |  |  |  | -Братская могила (2) -Колокольня Троицкой церкви |
| 62 | д. Гусевка |  | 4 |  |  |  |  |
| 63 | д. Загоричи |  | 0 |  |  |  |  |
| 64 | д. Дмитровка |  | 5 |  |  |  |  |
| 65 | д. Рога |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Всего по району |  | 46,0 тыс. человек |  |  |  |  |

В результате анализе современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населенных пунктов

Типология населенных пунктов Муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» (перспектива)

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «город Людиново» |  | 55000 |  |  |
| 1 | г. Людиново | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения | 55000 | 9 школы на 3353 места 4 библиотеки 3 Клуба на 900 мест ДДУ на 1537 мест Больница, поликлиники, амбулатории Предлагается: построить 2 ДДУ на 50 мест каждый построить 2 школы на 450 мест каждая Гостиница на 120 мест Бассейн стадион | ООО ПК «Людиновотепловоз» ОАО «Людиновский агрегатный завод» ОАО «Кронтиф-Центр» ЗАО «Швейная фабрика» ЗАО «Завод Людиновокабель» ЛМЗ – ОСП КЗ «Ремпутьмаш» филиал ОАО РЖД |
| СП «село Заречный» |  | 1415 |  |  |
| 2 | с. Заречный | Административный, хозяйственный и социальный центр | 405 | ДДУ на100 мест Школа на 250 мест Библиотека на 7,2 тыс. томов Клуб 300 мест ФАП 35,8 м2 |  |
| 3 | д. Слободка | Рядовые поселения | 34 |  |  |
| 4 | д. Березовка |  | 41 |  |  |
| 5 | д. Еловка |  | 24 |  |  |
| 6 | д. Крынки |  | 1(возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 7 | д. Курганье |  | 134 |  |  |
| 8 | д. Косичено |  | 75 | ФАП 43 м2 |  |
| 9 | ст. Куява |  | 94 | ФАП 40 м2 |  |
| 10 | д. Савино | Социальный подцентр | 105 | Клуб 100 мест Библиотека 5,3 тыс. томов ФАП 25 м2 |  |
| 11 | д. Вербежичи |  | 270 | Клуб 60 мест Библиотека 5,4 тыс. томов ФАП 28 м2 |  |
| 12 | д. Голосиловка |  | 160 | Библиотека 8,8 тыс. томов ФАП 60 м2 |  |
| 13 | д. Куява |  | 72 | Клуб 60 мест |  |
| СП «деревня Манино» |  | 805 |  |  |
| 14 | д. Манино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 498 | Школа на 320 места Библиотека на 8,6 тыс. томов Клуб на 200 мест ФАП 48 м2 |  |
| 15 | д. Усохи | Рядовые поселения | 11 |  |  |
| 16 | д. Родомическое лесничество |  | 9 |  |  |
| 17 | д. Красный Петух |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 18 | д. Тихоновка |  | 20 |  |  |
| 19 | ст. Ивано-Сергиевск |  | 15 |  |  |
| 20 | д. Косяки |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 21 | д. Погост | Социальный подцентр | 73 | Библиотека на 2,4 тыс. томов ФАП 24 м2 |  |
| 22 | д. Шабаново | Рядовые поселения | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 23 | д. Николаевка |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 24 | с. Колчино | Социальный подцентр | 24 | Библиотека на 6,5 тыс. томов ФАП 55 м2 |  |
| 25 | д. Колчино | Рядовые поселения | 32 |  |  |
| 26 | д. Кретовка |  | 42 |  |  |
| 27 | д. Буда |  | 58 | ФАП 58 м2 |  |
| 28 | д. Савинское лесничество |  | 15 |  |  |
| СП «Деревня Игнатовка» |  | 803 |  |  |
| 29 | д. Игнатовка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 286 | Школа на 80 мест Библиотека на 6,7 тыс. томов Клуб на 150 мест ФАП 32 м2 Предлагается: Увеличить число мест в школе на 30 мест |  |
| 30 | д. Носовка | Рядовые поселения | 60 |  |  |
| 31 | д. Крутое |  | 8 |  |  |
| 32 | д. Шупиловка |  | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 33 | д. Бабановка |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 34 | д. Печки | Социальный подцентр | 60 | Библиотека на 4,7 тыс. томов Клуб на 50 мест ФАП 12 м2 |  |
| 35 | д. Которец | Хозяйственный центр | 39 | Клуб на 50 мест |  |
| 36 | с. Космачево | Хозяйственный социальный подцентр | 209 | Библиотека на 7,8 тыс. томов Клуб на 150 мест ФАП 25 м2 |  |
| 37 | д. Ухоби | Рядовые поселения | 7 |  |  |
| 38 | д. Паломо |  | 6 |  |  |
| 39 | д. Хренники |  | 17 |  |  |
| 40 | д. Верзебнево | Социальный подцентр | 108 | Библиотека на 4,1 тыс. томов Клуб на 100 мест ФАП 32 м2 |  |
| СП «деревня Заболотье» |  | 1255 |  |  |
| 41 | д. Заболотье | Административный, хозяйственный и социальный центр | 575 | Школа на 280 мест Библиотека на 4,6 тыс. томов Клуб на 168 мест ДДУ на 20 мест ФАП 38 м2 Предлагается: построить ДДУ на 35 мест |  |
| 42 | д. Войлово | Хозяйственный и социальный подцентр | 309 | Школа на 46 мест Клуб на 150 мест ФАП 34 м2 |  |
| 43 | д. Черный-Поток | Социальный подцентр | 65 | Клуб на 200 мест Библиотека на 4,7 тыс. томов ФАП 24 м2 |  |
| 44 | д. Гряда | Рядовые поселения | 43 |  |  |
| 45 | д. Мостовка |  | 59 |  |  |
| 46 | д. Романовка |  | 46 |  |  |
| 47 | д. Колотовка |  | 12 |  |  |
| 48 | д. Мосеевка |  | 20 |  |  |
| 49 | д. Свиная |  | 10 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 50 | д. Петровский |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 51 | д. Думлово |  | 16 |  |  |
| 52 | д. Алексеевский |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 53 | д. Дубровка |  | 43 |  |  |
| 54 | д. Кургановка |  | 23 |  |  |
| 55 | д. Суглицы |  | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 56 | д. Сельцы |  | 10 |  |  |
| 57 | д. Агеевка |  | 10 |  |  |
| СП «село Букань» |  | 384 |  |  |
| 58 | с. Букань | Административный, хозяйственный, социальный центр | 384 | Школа на 100 мест Библиотека на 9,3 тыс. томов Клуб на 300 мест ФАП 46 м2 |  |
| 59 | д. Котовичи | Рядовые поселения | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 60 | д. Андреевские-Палики |  | 7 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 61 | д. Запрудное |  | 19 |  |  |
| 62 | д. Гусевка |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 63 | д. Загоричи |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 64 | д. Дмитровка |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 65 | д. Рога |  | 8 |  |  |
|  | Всего по району |  | 59,7 тыс. человек |  |  |

#### I.4 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Людиновского района

- Невысокий средний показатель жилищной обеспеченности для сельских поселений – 32,1 м2/чел и в городских поселениях – 20,7 м2/чел.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Людиновского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формирует четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

4. Обеспечение жильем молодых семей;

Схемой территориального планирования Людиновского района предлагается решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 933 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в городских поселениях;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

( внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

( создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

( привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

На территории района запроектированы 2 участка под жилую застройку в г. Людиново, в районе проспекта Машиностроителей 120 га и западной части города (микрорайон Сукремль) 20 га.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 933 тыс. кв. м общей площади или в среднем за период 51,8 тыс. кв. м в год.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу за период намечается 23,8 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 75 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

1003,8- (23,8+75) = 905 тыс. м2, где

1003,8 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(23,8+75) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (905 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (933 тыс. кв. м):

905+933 = 1838 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации (тыс. м2 общей площади)

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2017 г.) | 1003,8 | 23,8 | 980 | 414 | 1394 |
| Расчетный срок (2018-2027 гг.) | 1394 | 75 | 1319 | 519 | 1838 |
| Итого по этапам реализации |  | 98,8 |  | 933 |  |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2017 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 490 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов жилищного фонда 1 очереди:

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

1003,8 - 23,8 = 980 тыс. м2 общей площади, где:

1003,8 – существующий жилищный фонд в тыс. м2   общей площади;

23,8 – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

Общий объем жилищного фонда района составит:

980 + 414 = 1394 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 40 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в городских поселениях.

Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока.

| № п/п | Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские поселения | 1650 | 41500+13500= 55000 | 30 |
| 2 | Сельские поселения | 188 | 4500+200= 4700 | 40 |
|  | Итого по району: | 1838 | 59700 | 30,8 |

Уровень жилищной обеспеченности для каждого поселения определяется исходя из преимущественного типа застройки.

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хаус с участком около 0,01 га.

( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв. м общей площади.

- Небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками.

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре города Людиново | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 200 100 | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

#### I.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории - Людиновского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Людиновского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный

2 уровень – местный

3 уровень – поселенческий

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания области.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Людиновского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – Город Людиново | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт

Культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают, какая численность населения и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городов. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница, хоспис и прочие учреждения) концентрируются в районном центре г. Людиново.

Наиболее крупные центрами социально-хозяйственного развития становятся: г.Людиново, с.Заречный, д. Савино, д. Вербежичи, д. Голосиловка, д. Манино, д.Колчино, д.Погост, д. Игнатовка, д. Верзебнево, д. Космачево, д.Которец, д.Печки, с. Букань, д. Заболотьек, д.Черный Поток, д. Войлово. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется в соответствии с нормативными документами.

Расчет емкости учреждений обслуживания группы городских и сельских поселений Людиновского района

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 1791 | 1657 | 134 | 1791 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 5373 | 4281 | 1092 | 5373 |
| 3 | Клубные помещения | мест | 150 | 8955 | 2530 | 6425 | 8955 |
| 4 | Спортивно-досуговый центр | Квм общей площади | 300 | 17910 | 10241,3 | 7668,7 | 17910 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 1050 | н.д. | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости и существующей сохраняемой. | 1050 |
| 6 | Амбулатории | Квм общей площади | 50,0 | 2985 | н.д. |  | 2985 |
| 7 | Аптечные киоски | квм | 10,0 | 597 | н.д. |  | 597 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | Квм торг. Площади | 160,0 80,0 | 9552 4776 | 6064 н.д. |  | 9552 4776 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 2 | 119 | н.д. |  | 119 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 60 | н.д. |  | 60 |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40,0 | 2388 | н.д. |  | 2388 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 60 | н.д. |  | 60 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 60 | н.д. |  | 60 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 804 | н.д |  | 804 |
| 15 | Рынки | Торг.место | 7 | 418 | н.д. |  | 418 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 358 | 320,6 | 37,6 | 358 |
| 17 | Предпр.обществ.питания | мест | 20 | 1194 | 734 | 460 | 1194 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Людиновского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

- дошкольного воспитания;

- общего среднего образования;

- среднего специального образования;

- внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Людиновского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89.

Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Совершенствованию системы образования в районе будут способствовать реализация Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня».

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности.

Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Людиновского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, увеличение числа лиц без определенного места жительства, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

- Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

Туризм

В Людиновском районе целесообразно развивать направление экскурсионно-познавательного, делового, экологического, спортивно-оздоровительного (сплав по рекам, катание на горных лыжах), промыслового туризма, санаторно-курортного лечения, отдыха выходного дня. Развитие его должно идти в г. Людиново, вдоль реки Болвы и на Людиновском водохранилище.

#### I.6 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

Для перспективного (первая очередь) теплоснабжения необходимо:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий и переводом их на газовое топливо

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, в которых планируется строительство газопровода;

- в населённых пунктах с небольшой численностью населения и большой удалённостью от магистрального газопровода планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей.

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Газоснабжение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством "Газпромом" газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Природный газ - база для электрификации Людиновского района.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на органы местного самоуправления. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или органов местного самоуправления.

На территории района на расчетный срок планируется газифицировать следующие населенные пункты: Березовка, Буда, Вербежичи, Верзебнево, Голосиловка, Гряда, Дубровка, Думлово, Колчино, Косичино, Кретовка, Кургановка, Курганье, Куява, Мосеевка, Мостовка, Носовка, Романовка, Савино, Сельцы, Слободка, Суглицы, Хреники, Черный Поток, Шупиловка, свх. Людиновский, ст. Куява.

Электроснабжение

Основными направлениями развития электроэнергетики района на расчетный срок являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Для подключения потребителей нового строительства района в зависимости от их нагрузки, удалённости от существующих сетей и подстанций может потребоваться развитие сетей 110, 35 или 10 кВ и строительство новых подстанций 110 и 10 кВ. Необходимость такого строительства определяется на последующих стадиях проектирования. Развитие сетей 35 кВ и выше должно осуществляться исходя из требования надёжного электроснабжения потребителей и выполняться на последующих стадиях проектирования специализированными проектными организациями.

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций особенно в тех поселениях, где планируется интенсивное новое строительство.

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения городов и сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции (ВС). Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

На территории района находится множество бездействующих водозаборных станций, которые из-за образования компрессионных воронок не могут быть использованы в данный момент (это ещё одна причина необходимости введения резервных ВС).

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Для обеспечения населения района доброкачественной на расчетный срок питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения городов, сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Предложения по улучшению водоснабжения на первую очередь: построить станцию обезжелезивания воды в д. Манино (или пробурить новую скважину на другой водоносный слой). Построить станцию обеззараживания питьевой воды в с. Заречный. На городских водозаборных водоочистных сооружениях внедрить новые методы по устранению запахов и привкусов питьевой воды.

Для обеспечения жителей г. Людиново более качественной водой на расчетный срок предлагается использовать подземные источники артезианских вод т. к. поверхностный водозабор на Людиновском водохранилище не может гарантировать обеспечение населения качественной питьевой водой.

Качество воды водохранилища Ломпадь по данным производственного лабораторного контроля не соответствует нормативным документам по ХПК (до 2,5 ПДК), БПК5 (до 2,4 ПДК), растворенному кислороду в 2 раза менее нормируемого и перманганатной окисляемости (до 2,6 ПДК) и ежегодно ухудшается. В связи с этим предлагается на расчетный срок провести очистку водохранилища.

На территории района Людиновское водохранилище, р. Неполодь и их притоки попадают во второй и третий пояс зоны санитарной охраны (ЗСО).

Нормативные документы определяют санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Их соблюдение является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); Характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения – дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Водоотведение

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод на расчетный срок необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- реконструкцию и расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

Для увеличения нормативной отчистки сточных вод, проектом схемы территориального планирования (на первую очередь) предлагается провести реконструкцию всех очистных сооружений на территории Людиновского района (7 объектов).

На первую очередь необходимо строительство очистных сооружений и канализационных сетей в сельских поселениях, отвечающих современным требованиям:

- Заречный (население 1630)

- Заболотье (население 1434)

- Букань (население 511)

- Манино (население 1140)

- Игнатовка (население 1248)

- Войлово (население 309)

- Космачево (население 209)

- Вербежичи (население 207)

На расчетный срок обеспечение всех населенных пунктов системой канализации.

Связь. Телефонизация

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Людиновском районе (на расчетный срок), исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории района, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

#### I.7 Транспортная инфраструктура

В развития транспортной сети Людиновского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области.

Проектом схемы территориального планирования предлагается на первую очередь довести до нормативного состояния, дороги областного значения. Необходимо модернизировать дорожную сеть, прежде всего, в сельской местности для увеличения транспортной доступности населенных пунктов (проезда пожарных машин, машин скорой помощи и др.). При реконструкции дорог необходимо применять новые технологии, для увеличения срока службы покрытия.

В частности, предлагается построить новую автомобильную дорогу в объезд г. Людиново, чтобы снизить транспортную нагрузку в городе.

Схемой территориального планирования предлагается внести изменение в части дополнительного землеотвода шириной 5 п.м., для создания условий строительства и реконструкции автодороги «Брянск-Людиново-Киров» - А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль» (устройство электроосвещения на участке с км 82+539 по км 83+300 в д. Манино, устройство электроосвещения автобусных остановок на участках с км 64+270 по км 64+320, с км 65+600 по км 65+650) в Людиновском районе.

#### I.8 Функционально-планировочная организация территории

Людиновский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Южному внутриобластному планировочному району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития сельских населенных пунктов, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентра различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации;

- зоны ограниченной градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный центр г. Людиново, расположенный в центральной части района.

Главными планировочными осями – автодорога областного значения «Брянск-Людиново-Киров» и железнодорожная магистраль Москва-Вязьма-Брянск.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе, который рассматривает систему расселения.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

На перспективу планируется размещение нового кладбища за счет земель сельскохозяйственного назначения 23,8 га СП деревня Заболотье, северо-восточнее д. Гряда. В дальнейшем рассмотреть вопрос по переводу из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель иного специального назначения.

Схемой территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» предлагается ликвидировать анклав, находящийся на территории Кировского района (станция Щигры).

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и негативных) предусмотрено в пределах границы г. Людиново и на территории технопарка.

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит города и сельские населенные пункты в единый комплекс.

Предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

Схемой территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» предлагается расширение границ ГП «Город Людиново» с включением земель сельскохозяйственного назначения 309,2 га (расширение особой экономической зоны) и земель промышленности (отвод автодороги «Людиново-Жиздра-М3«Украина») 6,3 га. Увеличение площади ГП «Город Людиново» будет произведено за счет земель МО СП «Деревня Заболотье» и составит 315,5 га.

На первую очередь планируется объединение дер. Колотовки и г. Людиново МО ГП «Город Людиново» в один населённый пункт - г. Людиново МО ГП «Город Людиново» Людиновского района.

Мероприятия по изменению административно-территориального устройства района

| Наименование мероприятия | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| проект 2012 года |
| Увеличение площади МО ГП «Город Людиново» за счет земель МО СП «Деревня Заболотье» | 365,5 га | Включение в границы МО ГП «Город Людиново» дер. Колотовки* и особой экономической зоны |
| проект 2014 года |
| Увеличение площади МО ГП «Город Людиново» за счет земель МО СП «Деревня Заболотье» | 315,5 | Для расширения особой экономической зоны |

*введена в состав МО ГП «Город Людиново» законом Калужской области от 25.10.12 г. № 341-ОЗ

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, утвержденный в схеме СТП 2009 года

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СП «Деревня Заболотье» | 299,9 | Промышленное производство |

Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли иного специального назначения, утвержденный в схеме СТП 2009 года

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СП «Деревня Заболотье» | 23,8 | Размещение кладбища |

Таблица планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2014 г.)

| Местоположение участков | Кадастровый № участка | Площадь, га | Цель перевода | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Деревня Заболотье» | 40:12:070201:22 40:12:070201:23 40:12:000000:165 | 101,3 136,6 71,3 | Расширение особой экономической зоны «Людиново» | 2014-2015 г |
| Всего: | 309,2 |  |  |

Таблица планируемого перевода из категории земли населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

(проект 2014 г.)

| Местоположение участков | Кадастровый № участка | Площадь, га | Цель перевода | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Людиново» г. Людиново | 40:12:070101:105 | 15,3 | Размещение особой экономической зоны «Людиново» | 2014-2015 г |

Перевод земель на 2017 год

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Людиново» |
| 1. | дер. Колотовка | 28,24 | - | под жилищное строительство | 40:12:070101:130 | 2018 |
| Всего: | 28,24 |
| СП «Деревня Заболотье» |
| 2. | дер. Черный Поток | 2,72 | Частная | размещение религиозного объекта | 40:12:060501:85 | 2018 |
| Всего: | 2,72 |
| ИТОГО: | 30,96 |

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения»

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод из СП «Деревня Заболотье» в ГП «Город Людиново» |
| 1. | вблизи дер. Войлово | 8,7 | - | Особая экономическая зона «Калуга» | 40:12:070201:43 | 2018 |
| Всего: | 8,7 |  |
| СП «Деревня Заболотье» |
| 2. | вблизи дер. Войлово | 29,3 | - |  | 40:12:070101:113 | 2018 |
| 3. | вблизи дер. Войлово | 8,5 | - |  | 40:12:070101:129 | 2018 |
| 4. | вблизи дер. Войлово | 4,5 | - |  | 40:12:070101:137 | 2018 |
| 5. | вблизи дер. Войлово | 0,3 | - |  | 40:12:070201:26 | 2018 |
| 6. | вблизи дер. Войлово | 0,03 | - |  | 40:12:070201:44 | 2018 |
| 7. | вблизи дер. Войлово | 0,2 | Частная |  | 40:12:070201:12 | 2018 |
| 8. | вблизи дер. Войлово | 0,8 | Собственность публично-правовых образований |  | 40:12:070201:28 | 2018 |
| 9. | вблизи дер. Войлово | 3,6 | - |  | 40:12:070201:27 | 2018 |
| 10. | вблизи дер. Войлово | 0,2 | Частная |  | 40:12:070201:13 | 2018 |
| 11. | вблизи дер. Войлово | 0,8 | Частная |  | 40:12:070201:14 | 2018 |
| 12. | вблизи дер. Войлово | 9,2 | - |  | 40:12:070201:25 | 2018 |
| 13. | вблизи дер. Войлово | 0,15 | Частная |  | 40:12:070201:16 | 2018 |
| 14. | вблизи дер. Войлово | 0,1 | Частная |  | 40:12:070201:17 | 2018 |
| 15. | вблизи дер. Войлово | 0,2 | Частная |  | 40:12:070201:15 | 2018 |
| 16. | вблизи дер. Войлово | 1,04 | Собственность публично-правовых образований |  | 40:12:070201:24 | 2018 |
| Всего: | 58,92 |  |
| СП «Село Заречный» |
| 17. | дер. Слободка | 5,0 | Собственность публично-правовых образований | Использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых (пески) | 40:12:080301:84 | 2018 |
| Всего: | 5,0 |
| ИТОГО: | 72,62 |

Планируемый перевод земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения»

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод из СП «Деревня Заболотье» в ГП «Город Людиново» |
| 1. | Калужская область, р-н Людиновский, д. Войлово, ГКУ КО "Людиновское лесничество", квартал 113 | 2,06 | - | Особая экономическая зона «Калуга» | 40:12:070201:49 | 2018 |
| Всего: | 2,06 |
| ИТОГО: | 2,06 |

Планируемый перевод земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Деревня Заболотье» |
| 1. | дер. Войлово | 0,88 | частная | Для включения в состав особо экономической зоны | 40:12:070301:ЗУ1 | 2018 |
| Всего: | 0,88 |

Итого по Людиновскому району в 2018 году планируется перевод 378,02 га. Из них 30,96 га в категорию земли населенных пунктов и 347,94 га в земли промышленности и иного специального назначения.

Схемой территориального планирования предусмотрено:

- Перевод всех мест захоронений, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и иного специального назначения.

- изменение границы населенного пункта дер. Савино в части включения в границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 40:12:080303:1 (согласно кадастровой выписке № 99/2016/10947074  от 23 декабря 2016 г. земельный участок площадью 1,63 га – категория земли населенных пунктов)  для приведения в соответствие  со сведениями государственного кадастра.

- изменение границы населенного пункта дер. Шупиловка в части включения в границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 40:12:020902:55 (согласно кадастровым сведениям земельный участок площадью 0,52 га – категория земли населенных пунктов)  для приведения в соответствие  со сведениями государственного кадастра.

-  размещение общеобразовательной школы на 1000 учащихся в г. Людиново.

- оставить земельный участок с кадастровым номером 40:12:070306:6 площадью 272,4 га в составе земель сельскохозяйственного назначения для растениеводства.

- изменение границы муниципальных образований сельского поселения «Село Заречный» и сельского поселения «Деревня Заболотье» в части включения населенного пункта ж.-д. ст. Куява и ж.-д. р-д Косичино в состав сельского поселения «Село Заречный» в соответствии с Законом Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов»;

- изменение границы муниципальных образований сельского поселения «Село Заречный» и сельского поселения «Деревня Заболотье» в части включения в состав МО СП «Село Заречный» кадастровых кварталов с №№ 40:12:081501  и 40:12:081601;

- изменение границы муниципального образования городского поселения «Город Людиново» и муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» в части включения в состав ГП «Город Людиново» земельного участка с кадастровым номером 40:12:070101:130 и территории Особой экономической зоны «Калуга», в том числе: земельные участки с KN 40:12:070201:43 и 40:12:070201:49.

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законом Калужской области.

#### I.9 Санитарная очистка территории

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Создание мусороперегрузочной станции (МПС), где происходит сортировка отходов - мусоросортировочный комплекс (МСК). Определение местоположения МПС и МСК на стадии Генеральных планов поселений.

3. Использование рациональных методов утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др.

4. Предусматривается рост твердых бытовых отходов (ТБО) вследствие улучшения благосостояния жителей. Предлагается контейнерная система для всех сельских населенных пунктов. Для застройки, в которой в настоящее время осуществляется планово-поквартирная система, намечается осуществлять постепенный переход к системе контейнерного вывоза.

5. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории города.

6. На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

7. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией МР «Город Людиново и Людиновский район» (двухдневный срок после окончания работ).

На первую очередь. Предполагается строительство нового полигона ТБО, расположенного южнее д. Романовки 10 га. Местоположение проектируемого полигона соответствует нормам разрыва до жилой застройки. Полигон относится ко II классу с санитарно-защитной зоной 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

На перспективу предлагается идеальное решение для снижения затрат, связанных с транспортировкой ТБО на полигон - это мусороперегрузочные станции, которые могут быть возведены, как в черте города (окраине) Людиново, так и на окраине полигона ТБО.

На расчетный срок планируется создание на территории района завода по переработке отходов.

#### I.10 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Людиновского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории района за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры района, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Людиновском районе являются:

●	развитие научного обеспечения государственной экологической политики и формирование региональной нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды;

●	обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

●	стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

●	обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

●	организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

●	экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды Людиновского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

1. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения города, поселков, сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

-  реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов района от истощения предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в городе и поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов городов и посёлков;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация действующих БОС, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий;

- внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95, с выносом предприятий из указанных зон и благоустройством территорий. Вынос конкретных объектов и благоустройство этих зон должно рассматриваться на стадии разработки генеральных планов, проектов детальных планировок;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района, проектов водоохранных зон в городе на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

В случае использования территорий находятся в поясах ЗСО необходимо учитывать санитарные правила СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Охрана подземных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт;

- выявить бездействующие скважины.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- проведение мониторинга за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

2. Охрана воздушного бассейна

Схемой предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- модернизация предприятий, включающая внедрение новых технологий по биологической очистке газов;

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта;

- строительство объездных дорог населённых пунктов;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на первую очередь реализации настоящей Схемы.

3. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- рекультивацию полигонов ТБО с вышедшим сроком эксплуатации;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- развитие системы планово- регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

4. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и, особенно, лиственной древесины.

С целью предупреждения деградации насаждений при значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство в соответствии с функциональным зонированием территорий, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических коридорах и реставрационных коридорах, по рекам, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение мест отдыха в лесу, ремонт и содержание их;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей к водоемам;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения.

5. Формирование экологического каркаса

Основой устойчивого развития района является формирование экологического каркаса, который будет способствовать поддержанию экологического равновесия в районе.

Природно-экологический каркас района - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

Основными принципами формирования природно-экологического каркаса являются:

- сохранение биологической продуктивности и оптимальной величины элементов природно-экологического каркаса;

- непрерывность и целостность структуры природно-экологического каркаса;

- сохранение и защита природных элементов и ценных природных комплексов.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, лечебно-оздоровительные местности и курорты, система зеленых насаждений городов, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу района свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На территории района различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К площадным элементам относятся леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного района, выполнять социальные и эстетические задачи.

Линейные элементы, являющиеся осями экологической активности, - это, прежде всего, река Болва, ее многочисленные притоки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков района, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны города, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, гидрологические памятники природы.

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия в области и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных ее территориях требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера:

- запрещение несанкционированных видов деятельности в границах ООПТ;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон;

- отселение проживающих в санитарно-защитных зонах;

- совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры территории.

#### Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Пречья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картматериал масштаба 1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.