# Малоярославецкий  район

.

# Схема территориального планирования

# МР «Малоярославецкий район»

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования

МР «Малоярославецкий район»

Основание для разработки

- Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон

«О введении в действие    Градостроительного кодекса Российской Федерации» №191 – ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Областная целевая программа «Создание ГИС Калужской области (2004-2007 г.)

-Задание на разработку схемы территориального  планирования  территории  Малоярославецкого  района ,

- Контракт  №46.06   от  05.05.  2006 года    на разработку «Схемы территориального планирования  муниципального района Малоярославецкий район».

Заказчик  - Администрация муниципального района «Малоярославецкий район»

Исполнитель - ООО «КалугаТИСИЗпроект».

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 46.06 | Состав проекта | 4 |
|  | Цели и задачи территориального планирования развития Малоярославецкого района | 5 |
|  | Экономико-географическое положение | 6 |
|  | Планировочная структура | 7 |
|  | Демографический потенциал и система расселения Малоярославецкого района | 8 |
|  | Население | 8 |
|  | Экономический потенциал | 16 |
|  | Промышленность | 16 |
|  | Сельское хозяйство | 18 |
|  | Природно-сырьевой потенциал | 20 |
|  | Водоохранные зоны рек | 21 |
|  | Научный потенциал | 22 |
|  | Жилищный фонд | 22 |
|  | Рекреация и туризм | 26 |
|  | Природные условия и ресурсы | 29 |
|  | Земельные ресурсы | 29 |
|  | Лесные ресурсы | 31 |
|  | Инженерно-геологические условия | 35 |
|  | Климат | 36 |
|  | Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод, бальнеологические ресурсы | 37 |
|  | Подземные воды | 52 |
|  | Поверхностные воды | 54 |
|  | Экологический раздел | 57 |
|  | Санитарно-эпидемиологическая обстановка | 57 |
|  | Охрана окружающей среды | 57 |
|  | Данные по санитарному состоянию почвенного покрова территории района | 60 |
|  | Электромагнитная обстановка. Источники ЭМИ | 61 |
|  | Зоны санитарной охраны источникоа водоснабжения | 61 |
|  | Особо охраняемые природные территории. Схемы охранных зон | 64 |
|  | Историко-культурное наследие | 67 |
|  | Памятники истории и культуры | 67 |
|  | Транспортная инфраструктура | 81 |
|  | Автомобильные дороги и транспорт | 81 |
|  | Грузовые и пассажирские перевозки | 99 |

|  | Железнодорожный транспорт | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура | 101 |
|  | Водоснабжение | 102 |
|  | Водоотведение | 105 |
|  | Энергоснабжение | 107 |
|  | Теплоснабжение | 107 |
|  | Газоснабжение | 108 |
|  | Связь | 113 |

|  | Инженерная защита территории | 115 |
| --- | --- | --- |
|  | Ритуальное обслуживание населения | 116 |
|  | Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне | 116 |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 117 |
|  | Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в городском и сельских поселениях Малоярославецкого района | 117 |
|  | Противопожарное водоснабжение городских и сельских поселений Малоярославецкого района | 118 |
|  | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории Малоярославецкого района | 119 |
|  | Инженерная подготовка территории | 120 |
|  | Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов (поверхностных вод) | 120 |
|  | Охрана подземных вод | 121 |
|  | Мероприятия по охране подземных вод | 122 |
|  | Мероприятия по охране земель | 122 |
|  | Мероприятия по охране лесов | 122 |
|  | Охрана окружающей среды от воздействия шума | 122 |
|  | Охраняемые территории | 123 |
|  | Градостроительное регулирование в Малоярославецком районе | 124 |
|  | Функциональное зонирование в Малоярославецком районе | 127 |

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46.06 | Положения о территориальном планировании МР «Малоярославецкий район». |  |
| 2 | 46.06 | Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Схема территориального планирования МР «Малоярославецкий район». |  |
| 3 | 46.06 | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования МР «Малоярославеций район». |  |

# Цели и задачи территориального планирования развития Малоярославецкого района

Целью территориального планирования развития Малоярославецкого района является создание градостроительными средствами благоприятных условий для роста качества жизни населения и экономики Малоярославецкого района.

Главным принципом территориального планирования развития Малоярославецкого района является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко- культурного наследия, местных традиций и особенностей.

Задачами территориального планирования развития Малоярославецкого района являются:

- Реализация приоритетов пространственного развития Малоярославецкого района, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социально-экономического развития муниципальных образований.

- Определение «точек роста»- внутрирайонных опорных регионов роста экономики и качества жизни населения, формируемых на основе многообразия типов освоения территории и пространственной организации поселений. В градостроительном отношении это означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, деловой, рекреационной среды.

- Территориальное и нормативное правовое закрепление структурных преобразований в Малоярославецком районе, которые, за счет перераспределения по территории района объемов техногенных и антропогенных нагрузок, позволят включить механизмы создания современных образцов (стандартов) организации жилой и рекреационной среды, восстановления традиционных природных ландшафтов, развития исторической и культурной самобытности района.

- Обоснование мероприятий по реорганизации сложившихся поселений в устойчивые системы расселения, реконструкции жилой застройки, производственных и коммунальных территорий в поселениях района, направленных на улучшение условий жизни населения Малоярославецкого района, рост качества городской и сельской среды.

- Обоснование и нормативное правовое закрепление территорий концентрации градостроительной активности областного значения (территорий планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения).  Вместе с особо охраняемыми природными территориями всех категорий, объектами культурного наследия, их территориями и территориями зон их охраны, территориями, подверженными опасным воздействиям природного и техногенного характера, особый порядок градостроительного регулирования деятельности на которых устанавливается законодательством Российской Федерации и нормативными актами Малоярославецкого района.

- Определение мероприятий по сохранению природного и историко-культурного наследия, оздоровлению экологической ситуации в районе.

- Обоснование мероприятий, направленных на обеспечение роста связности всех видов транспорта по грузовым и пассажирским перевозкам.

- Обоснование мероприятий, направленных на развитие инженерного обеспечения населения и экономики Малоярославецкого района.

- Формирование системы территориального планирования, градостроительного зонирования и регулирования, обеспечивающей согласованное развитие Малоярославецкого района в целом и муниципальных образований Малоярославецкого района.

Комплексный градостроительный анализ территории Малоярославецкого района.

- Учет сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также основных элементов планировочной структуры в границах поселений, обеспечение их реконструкции и развития на основе рационального природопользования и ресурсосбережения;

-выделение зон с ограничениями градостроительной деятельности, установленными законодательством Российской Федерации и специальными нормами и правилами в области безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей природной среды, охраны недр, экологической безопасности и санитарных правил, сохранения объектов историко – культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- выделение территориальных зон с учетом относящихся к ним ограничений градостроительной деятельности, определения функционального назначения и интенсивности использования территорий, исходя из государственных, общественных и частных интересов;

- определение с учетом местных условий соответствующих им разновидностей территориальных зон и подзон г.Малоярославца и поселений на основе и в развитие видов зон, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными уставами Калужской области;

- определение для каждой территориальной зоны градостроительного регламента, устанавливающего совокупность видов и условий использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допустимого их изменения;

- установление правового режима для каждой территориальной зоны в расчете на его применение в равной мере ко всем расположенным в ней земельным участкам, иным объектам недвижимости;

- установление дополнительных требований к отдельным объектам недвижимости, расположенным в территориальных зонах, градостроительная деятельность в которых подлежит особому регулированию;

Экономико - географическое положение.

Малоярославецкий район расположен в северо-восточной части Калужской области и граничит  с  Боровским,  Жуковским, Тарусским, Ферзиковским, Дзержинским, Медынским районами и пригородной зоной г. Калуги. Площадь района 1,55 тыс. км2. Численность населения района (на 01.01.2009г.) 53285 человек, в том числе городского – 30850, сельского – 22435. Населенные пункты района представлены 1 городом, 217-ю сельскими населенными пунктами.

Малоярославецкий район  попадает в зону 1,5-2-х часовой транспортной доступности от города Калуги и 2-3-х часовой от города Москвы.

Главными транспортными магистралями, обеспечивающими внешние связи района, являются автодороги федерального значения М3 «Украина» и  А-101 «Москва- Малоярославец- Рославль», автодорога областного значения Малоярославец - Боровск и железная дорога Киевского направления.

Дорожная сеть района обеспечивает двухчасовую транспортную доступность всех населенных пунктов до районного центра – г. Малоярославец.

Город Малоярославец, упоминающийся в древних летописях еще в 1410 году, является одним из старейших городов области. Географическое положение на правом берегу р.Лужи, в узле важных торговых путей делало г.Малоярославец в течение нескольких веков крепостью на юго-западных стратегических рубежах.

Наличие на его территории уникальных памятников архитектуры и истории привлекают туристов и отдыхающих из соседних районов и областного центра.

Численность сельского населения по сравнению с 1996 годом уменьшилась с 25.6 тыс. человек до 23.0 тыс. человек, количество сельских населенных пунктов уменьшилось с 246 (1981 год) до 217 (2007 год). Уменьшение численности сельского населения составляет 7,0%.  Сельские населенные пункты в результате административно-территориального деления по состоянию на 1 января 2007 года входят     в состав 17 сельских поселений.

Основная часть сельских населенных пунктов имеет численность населения менее 50 человек, в них проживает   63,1%  сельского населения. Современное расселение характеризуется сетью сельских поселений, которые сформировались исторически под влиянием географических и других особенностей территории.

Размещение производительных сил, специфика промышленного и сельскохозяйственного производства, внешний транспорт, местоположение Малоярославецкого района в Калужской области, близость к г. Обнинску и г.Калуге и ряд характерных только данному району природных факторов в значительной степени повлияли на планировочную структуру района.

# Планировочная структура

# Сложившаяся планировочная структура Малоярославецкого района формировалась в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Калужской области и, в частности, Обнинской группы районов.

# В настоящее время основным планировочным центром северной части Калужской области является областной центр – г.Калуга, вокруг которого формируется групповая система населенных мест, включающая город областного подчинения – г.Обнинск, малые города  и поселки городского типа – районные и местные центры, ряд сельских населенных мест, подлежащих дальнейшему развитию.

Главными планировочными осями района являются Московская железная дорога Киевского направления, автодороги федерального значения А-101 «Москва - Малоярославец – Рославль» и  М-3 «Украина», автомобильная дорога «Москва – Калуга», выполняющие роль главных внешних связей района с г. Москва   и г. Калуга, г. Обнинск и другими районами Калужской области, а также осуществляющие внутрирайонные связи. На этих связях расположены главный планировочный центр г.Малоярославец, межхозяйственные центры с.Детчино, с.Кудиново и 15 сельских населенных пунктов, подлежащих дальнейшему развитию. Данную групповую систему населенных мест характеризуют сложившиеся производственные, прмышленные и сельскохозяйственные взаимосвязи, трудовая маятниковая миграция, коммунальные, рекреационные, культурно-бытовые поездки, инженерное и транспортное обслуживание территории.

Город Малоярославец сохранил в своей старой части планировку 17 века, представляющую систему небольших прямоугольных кварталов, застроенных одноэтажными, в большинстве своем, деревянными домами с большими, хорошо озелененными приусадебными участками.

Главная улица города в старой части застроена одноэтажными и двухэтажными каменными и смешанными домами, в которых разместились административные и хозяйственные учреждения города.

Охранная зона памятников истории и архитектуры включает сохранившиеся постройки 15-19 веков, представляющие государственную ценность. В пределах охранной зоны памятников жилищное и промышленное строительство не намечается.

Планировочно г. Малоярославец рассматривается в составе малой групповой системы населенных мест, расположенных вдоль автодорог федерального значения А-101 «Москва – Малоярославец -  Рославль» и М-3 «Украина» с развитыми производственными и культурно-бытовыми и транспортными связями, включая г. Обнинск, г. Балабаново, г. Боровск,

г.Малоярославец, поселок городского типа Ермолино и ряд наиболее крупных сельских

населенных мест.

Демографический потенциал и система расселения Малоярославецкого района.

# Население

Основная часть Малоярославецкого района 57,6% - проживает в городе и 42,4% в сельской местности.

| Численность | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 56285 | 56288 | 55998 | 55731 | 55304 | 54923 | 54510 | 54162 | 53803 | 53285 |
| Город Малоярославец | 30561 | 30481 | 30415 | 31516 | 31395 | 31262 | 31249 | 31211 | 31061 | 30850 |
| Сельская местность | 25724 | 25807 | 25583 | 24215 | 23909 | 23661 | 23261 | 22951 | 22742 | 22435 |

Город Малоярославец по численности населения относится к категории малых городов, формирующих районную систему расселения.

В то же время в 13 крупных сельских населенных пунктов ( с численностью населения свыше 500 человек в каждом) сконцентрировано 16531 человек или 69,6 % сельского населения.

Наиболее крупными в сельской местности являются:

- с. Детчино 5164 человека,

- с. Кудиново 3286 человек,

- с. Головтеево 1223 человек,

- с. Недельное 901 человек,

- с. Юбилейный 928 человек,

- д. Березовка 558 человек,

- с. Ильинское 1150 человек,

- с. Маклино 940 человек,

- д. Воробьево 558 человека,

- с. Санаторий Воробьево 632 человек,

- с. Оболенское 701 человек,

- д. Митинка 553 человек,

- д. Михеево 525 человек.

# Характеристика существующих сельских населенных пунктов  по численности населения

| Количество сельских населененых пунктов с населением | Количество | Население |
| --- | --- | --- |
|  | населенных пунктов | % | человек | % |
| до 20 человек | 130 | 59,91 | 691 | 2,91 |
| от 21 до 50 | 33 | 15,21 | 1137 | 4,79 |
| от 51 до 100 | 24 | 11,06 | 1642 | 6,91 |
| от 101 до 500 | 17 | 7,83 | 3757 | 15,81 |
| от 501 до 1000 | 9 | 4,15 | 6134 | 25,82 |
| свыше 1001 | 4 | 1,84 | 10397 | 43,76 |
| ВСЕГО: | 217 | 100 | 23758 | 100 |

Возрастная структура населения определена по данным Калугастата по Малоярославецкому району

| № п/п | Возрастная структура | На 01.01.2009год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дети 0 – 15 лет | 9327 |
| 2 | Мужчины 16 -59 лет | 16285 |
| 3 | Женщины 16 – 54 лет | 15381 |
| 4 | Мужчины старше 60 лет | 3152 |
| 5 | Женщины старше 55 лет | 9140 |
|  | В том числе по г. Малоярославец: | 30850 |
| 1 | Дети 0 – 15 лет | 5808 |
| 2 | Мужчины 16-59 лет | 9242 |
| 3 | Женщины 16 – 54 лет | 9282 |
| 4 | Мужчины старше 60 лет | 1674 |
| 5 | Женщины старше 55 лет | 4844 |
|  | По сельским поселениям | 22435 |
| 1 | Дети 0 15 лет | 3519 |
| 2 | Мужчины 16 -59 лет | 7043 |
| 3 | Женщины 16 - 54 | 6099 |
| 4 | Мужчины старше 60 лет | 1478 |
| 5 | Женщины старше 55 лет | 4296 |

# Естественный прирост населения (чел):

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось всего | 507 | 528 | 512 | 565 | 620 | 643 | 590 | 675 | 705 | 709 |
| На 1000 жителей | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 10,7 | 12,4 | 13,06 | 13,23 |
| В том числе: город | 315 | 341 | 359 | 412 | 391 | 404 | 406 | 404 | 439 | 465 |
| На 1000 жителей | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 13,6 | 13,0 | 12,9 | 13,0 | 12,9 | 14,09 | 14,99 |
| село | 192 | 187 | 153 | 153 | 229 | 239 | 184 | 271 | 266 | 244 |
| На 1000 жителей | 7,4 | 13,2 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 7,9 | 11,7 | 11,65 | 10,80 |
| Умерло всего | 1066 | 1209 | 1124 | 1156 | 1221 | 1176 | 1083 | 1031 | 1043 | 1100 |
| На 1000 жителей | 19,0 | 21,4 | 20,1 | 20,8 | 21,7 | 21,3 | 19,7 | 19,0 | 19,32 | 20,52 |
| В том числе: город | 556 | 633 | 606 | 646 | 585 | 572 | 528 | 537 | 548 | 551 |
| На 1000 жителей | 18,3 | 20,7 | 19,9 | 21,2 | 19,4 | 18,3 | 16,9 | 17,2 | 17,59 | 17,76 |
| село | 510 | 576 | 518 | 510 | 636 | 604 | 555 | 494 | 495 | 549 |
| На 1000 жителей | 19,8 | 24,5 | 20,1 | 19,9 | 25,1 | 25,4 | 23,8 | 21,4 | 21,68 | 24,30 |
| Естественный прирост | -559 | -681 | -612 | -591 | -601 | -533 | -493 | -356 | -338 | -391 |
| На 1000 жителей | -9,9 | -12,1 | -10,9 | -10,4 | -10,6 | -9,6 | -9,0 | -6,6 | -6,26 | -7,29 |
| В том числе: город | -241 | -292 | -247 | -234 | -194 | -168 | -122 | -133 | -109 | -86 |
| На 1000 жителей | -7,9 | -5,6 | -8,1 | -7,7 | -6,4 | -5,4 | -3,9 | -4,3 | -3,49 | -2,77 |
| село | -318 | -292 | -365 | -357 | -407 | -365 | -371 | -223 | -229 | -305 |
| На 1000 жителей | -12,4 | -10,3 | -14,1 | 13,9 | -16,1 | -15,4 | 15,9 | -9,7 | -10,03 | -13,50 |

# Миграция населения

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло в район | 2288 | 1771 | 1379 | 1155 | 988 | 931 | 654 | 767 | 580 | 605 |
| В том числе город | 1141 | 892 | 721 | 514 | 497 | 465 | 424 | 501 | 299 | 269 |
| село | 1147 | 879 | 658 | 641 | 491 | 466 | 230 | 266 | 281 | 336 |
| Выбыло из района | 1125 | 1077 | 1044 | 1019 | 1012 | 789 | 575 | 810 | 808 | 788 |
| В том числе из города | 208 | 158 | 471 | 504 | 576 | 440 | 297 | 457 | 440 | 410 |
| из села | 582 | 591 | 573 | 515 | 436 | 349 | 278 | 353 | 368 | 378 |
| Миграционный прирост /убыль | 1163 | 694 | 335 | 139 | -24 | 142 | 79 | -43 | -228 | -183 |
| В том числе: по городу | 598 | 410 | 250 | 13 | -79 | 25 | 127 | -44 | -141 | -141 |
| по селу | 565 | 284 | 85 | 126 | 55 | 117 | -487 | -87- | -87 | -42 |

За период с 1997 по 2008 год население Малоярославецкого района незначительно сократилось  (на 1518 человек), численность сельского населения уменьшилась на 3081 человек при одновременном увеличении городского населения на 1563 человека.

Естественный прирост населения как городского, так и сельского,   отсутствует, имеет отрицательные показатели. Смертность населения превышает рождаемость.

Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом населения пенсионного возраста в сельской местности (6,6% мужчин старше 60 лет, 19,1% женщин старше 55 лет от общего количества сельского населения).

Административно-территориальное деление на 1 января 2009 года МР «Малоярославецкий район»

| Наименование сельских поселений | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Численность постоянно проживающего населения (чел) |
| --- | --- | --- |
| СП «Деревня Воробьево» | д. Воробьево | 558 |
|  | д. Гончаровка | 114 |
|  | д. Малое Ноздрино | 25 |
|  | д. Большое Ноздрино | 55 |
|  | д. Алешково | 45 |
|  | д. Степичево | 92 |
|  | д. Караськово | 5 |
|  | с. Санаторий Воробьево | 632 |
| СП «Поселок Детчино» | с. Детчино | 5164 |
|  | д. Кульнево | 160 |
|  | д. Таурово | 58 |
|  | д. Верхние Горки | 53 |
|  | д. Авдотьино | 15 |
|  | д. Малахово | 15 |
|  | д. Желудовка | 79 |

|  | д. Букрино | 63 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Барановка | - |
|  | д. Нижние Горки | 8 |
|  | д. Мокрище | 2 |
|  | д. Быково | 7 |
|  | д. Богрово | - |
|  | д. Тимохино | 82 |
|  | д. Курдюковка | 21 |
|  | д. Корнеевка | - |
| СП «Село Коллонтай» | с. Коллонтай | 458 |
|  | д. Потресово | 136 |
|  | д. Ротманово | 51 |
|  | д. Анисимово | 4 |
|  | д. Шемякино | 72 |
|  | д. Карпово | 29 |
|  | д. Веткино | 4 |
|  | д. Скрипорово | 14 |
|  | д. Меличкино | 14 |
| СП «Село Спас-Загорье» | Село Спас-Загорье | 288 |
|  | д. Калиново | - |
|  | д. Кривоносово | 32 |
|  | д. Трехсвятское | 32 |
|  | д. Митинка | 533 |
|  | с. Оболенское | 701 |
|  | с. Госсортучасток | 136 |
| СП «Село Головтеево» | с. Головтеево | 1223 |
|  | д. Максимовка | 135 |
|  | д. Вихляево | 1 |
|  | д. Зайцево | 1 |
|  | д. Кашурино | 4 |
|  | д. Кобылино | 1 |
|  | д. Куклеиха | 8 |
|  | д. Митрофаново | 7 |
|  | д. Подполково | 74 |
|  | д. Мурзино | 3 |
|  | д. Семынино | 1 |
|  | д. Татарское | 8 |
|  | д. Самсыкино | - |
|  | д. Чернолокня | 22 |
|  | д. Афанасово | 299 |
| СП «Деревня Михеево» | д. Михеево | 525 |
|  | д. Мандрино | 54 |
|  | д. Смахтино | 131 |
| СП «Село Недельное» | с. Недельное | 901 |
|  | с. Поречье | 119 |

|  | д. Жилинка | 18 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Дорохино | 4 |
|  | д. Семкино | 12 |
|  | д. Киево | 3 |
|  | д. Дедцево | - |

|  | д. Дурноклин | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Селивакино | 2 |
|  | д. Семендяево | 14 |
|  | д. Якимовка | - |
|  | д. Башмаковка | 2 |
|  | д. Михалево | 2 |
|  | д. Кудиново | 6 |
|  | д. Мамоново | - |
|  | д. Казариново | 49 |
|  | д. Чухловка | 2 |
|  | д. Никольское | 6 |
|  | д. Григорьевское | 1 |
|  | д. Алешково | 2 |
|  | д. Шатеево | 1 |
| СП«Деревня Рябцево» | д. Рябцево | 356 |
|  | д. Песочня | 11 |
|  | д. Придача | 11 |
|  | д. Яблоновка | 3 |
|  | д. Станки | 5 |
|  | д. Машкино | 29 |
|  | д. Косилово | 21 |
|  | д. Бутырки | 1 |
|  | д. Нероновка | - |
|  | д. Вараксино | 3 |
| СП «Поселок Юбилейный» | с. Юбилейный | 928 |
|  | д. Торбеево | 125 |
|  | д. Сляднево | 65 |
|  | д. Селиверстово | 22 |
|  | д. Верховье | - |
|  | д. Митинка | 15 |
|  | д. Лопатино | 13 |
|  | д. Николаевка | 8 |
|  | д. Кирюхино | 7 |
|  | д. Родинка | 53 |
|  | д. Лисенки | 49 |
|  | д. Мызги | 5 |
|  | д. Пнево | 65 |
|  | д. Дубровка | 68 |
|  | д. Дурово | 137 |
|  | д. Павловка | 21 |
|  | д. Осоргино | 3 |
|  | д. Бортники | 14 |

| СП «Деревня Березовка» | д. Березовка | 588 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Тимовка | 26 |
|  | д. Верховское | 13 |
|  | д. Образцово | 3 |
|  | д. Пешково | 4 |

|  | д. Бабичево | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Ивановка | 11 |
|  | д. Савиново | 22 |
|  | д. Васисово | 11 |
|  | д. Кириллово | 8 |
|  | д. Якушево | 10 |
|  | д. Сущево | 8 |
|  | д. Мотякино | 31 |
|  | д. Сергиевка | 8 |
| СП «Деревня Ерденево» | д. Ерденево | 284 |
|  | ж/д ст. Ерденево | 237 |
|  | д. Хрустали | 85 |
|  | д. Староселье | 12 |
|  | д. Козлово | 71 |
|  | д. Ивановское | 34 |
|  | с. Спас-Суходрев | 4 |
|  | д. Ожогино | 3 |
|  | д. Веткино | - |
| СП «Деревня Захарово» | д. Захарово | 231 |
|  | д. Суслово | 5 |
|  | д. Буревестник | 8 |
|  | д. Новоселки | 3 |
|  | д. Муратово | 44 |
|  | д. Подосинки | 8 |
|  | д. Усадье | 4 |
|  | д. Дмитриевское | 7 |
|  | д. Мишино | 3 |
|  | д. Пожарки | 5 |
|  | д. Петрово | 4 |
|  | д. Азарово | 10 |
|  | д. Севрюково | 93 |
|  | д. Сисеево | 4 |
|  | д. Верховье | 3 |
|  | д. Крапивня | - |
| СП «Село Ильинское» | с. Ильинское | 1150 |
|  | д. Сокольники Первые | 60 |
|  | д. Сокольники Вторые | 67 |
|  | д. Мосолово | 69 |
|  | д. Старорыбино | 15 |
|  | д. Пирогово | 12 |

|  | д. Подсосено | 14 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Дуркино | 4 |
|  | д. Башкировка | 6 |
|  | д. Лобково | 2 |
|  | д. Боболи | 4 |
|  | д. Лужное | - |

|  | д. Некрасово | - |
| --- | --- | --- |
|  | д. Выглово | - |
| СП «Село Кудиново» | с. Кудиново | 3286 |
|  | д. Афанасово | 12 |
|  | д. Константиново | 16 |
|  | д. Астреево | 9 |
|  | с. Юрьевское | 62 |
|  | д. Капустино | 11 |
|  | село Игнатовское отделение | 30 |
|  | д. Тиняково | 65 |
|  | д. Бураково | 6 |
|  | д. Лукьяново | 9 |
|  | д. Кудиново | 88 |
| СП «Деревня Прудки» | д. Прудки | 355 |
|  | д. Абелеи | 4 |
|  | д. Бобровка | 11 |
|  | д. Большие Луга | - |
|  | д. Бабаево | 17 |
|  | д. Березенки | 5 |
|  | д. Голухино | 38 |
|  | д. Гурьево | 29 |
|  | д. Доброе | 5 |
|  | д. Дольское | 31 |
|  | д. Победа | 19 |
|  | д. Столбовка | 6 |
|  | с. Соловьиные зори | 42 |
|  | д. Никола- Дол | 2 |
|  | д. Закатовка | 4 |
|  | д. Ушаково | 4 |
|  | д. Шершино | 2 |
| СП «Село Маклино» | с. Маклино | 940 |
|  | д. Барденево | 13 |
|  | д. Синяково | 2 |
|  | д. Рысковщина | 4 |
|  | д. Ильичовка | 7 |
|  | д. Меньшовка | 28 |
|  | д. Чулково | 63 |
|  | д. Локонское | 44 |
|  | д. Верховье | 73 |
|  | д. Лесничество | 59 |
|  | д. Радищево | 96 |

| СП «Деревня Шумятино» | д. Шумятино | 310 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Заболотное | 16 |
|  | д. Терентьево | 78 |
|  | д. Величково | 10 |
|  | д. Шубинка | 28 |
|  | д. Трубицыно | 22 |

|  | д. Черкасово | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | д. Чуркино | 6 |
|  | д. Карижа | 1 |
|  | с. Карижа | 47 |
|  | д. Панское | 449 |
|  | д. Адлеровка | 44 |
|  | д. Алехново | 8 |
|  | д. Подольное | 50 |
|  | д. Дубровка | 15 |
|  | д. Бородухино | 25 |
|  | с. Игнатьевское | 39 |
|  | д. Костино | 2 |

# Занятость населения

Данные переписи населения 2002 года на 1000 опрошенных человек, занятых в  Малоярославецком районе:

Всего опрошенных 5827 человек, в том числе:

работающие по найму 962 человека;

работающие не по найму 37 человек;

с привлечением наемных работников 14 человек;

без привлечения наемных работников 21 человек;

иное 1 человек;

не указавшие привлечение наемных работников 1 человек;

не указавшие положение в занятии 1 человек.

Безработных зарегистрировано по Малоярославецкому району по состоянию  на 01.01.2009 года  176 человек,  в том числе:

по городу 125 человек,

по селу 51 человек.

Прогноз использования трудового потенциала основан на следующих  методических положениях:

- улучшение структуры занятых в отраслях промышленности и сельского хозяйства с повышением доли труда высокой квалификации;

-недопущение увеличения уровня безработицы и уменьшение уровня вынужденной безработицы;

- увеличение числа занятых в частном  и смешанном секторах экономики.

Это будет способствовать повышению доходов населения, формированию среднего класса.

# Экономический потенциал

В экономическом отношении Малоярославецкий район относится к числу наиболее развитых промышленно-сельскохозяйственных районов области. Район входит в число лидеров агропромышленного производства Калужской области.

На территории района на 01.11.09г. осуществляют свою деятельность 396 предприятий и организаций всех форм собственности, в том числе по отраслям: промышленность 77, сельское хозяйство 56, строительство 34, транспорт и связь 19,  торговля и общественное питание 62,  прочие виды деятельности 148.

Промышленные предприятия города Малоярославца выпускают технологическое оборудование,

медтехнику,  кухонную мебель и ряд других видов товарной продукции.

Наиболее крупными предприятиями являются:

• ЗАО «Агрисовгаз» - производство полнокомплектных теплиц для промышленного и индивидуального назначения и оборудования для систем дождевого и капельного орошения;

• ООО «Росметалл» - производство крупногабаритных металлоконструкций для зданий и сооружений, аквапарков, зимних садов;

• ЗАО «Детчинский завод» - производство натурального вина;

• ОАО « Малоярославецкий опытнопроизводственный акционерный завод» - производство кранов, оборудования для обслуживания и ремонта дизельно-толпливной аппаратуры;

• ОАО «Малоярославецкий приборный завод» – радиотехнические изделия;

•ОАО «Русский продукт» в п. Детчино производит растворимый кофе.

На территории Малоярославецкого района зарегистрировано 12 горнодобывающих предприятий. Крупнейшими из них являются:

• ООО "СибЭлКом", разрабатывающее восточный участок Митинского месторождения строительных песков;

• ОАО "Обнинское ОСПАО",  разрабатывающее Потресовское месторождение строительных песков;

• УМП ПМК-1, разрабатывающее Коллонтаевское месторождение строительных песков.

Масштабы и основные направления развития Малоярославецкого района определяются:

- местоположением и значением района в планировочной структуре Калужской области;

- наличием удобных транспортных связей с областным центром, районами группы, а также Москвой и Московской областью;

- наличием сельскохозяйственных ресурсов;

- обеспеченностью подземными водами;

-наличием удобных в планировочном отношении резервных территорий для промышленного и гражданского строительства;

К сдерживающим факторам развития народного хозяйства района относятся:

- несоответствие качественной структуры транспортной сети местного значения потребностям народного хозяйства района в перевозках;

-  недостаточные мощности строительных организаций.

# Промышленность

Промышленность района представлена 77 предприятиями. Преимущественное развитие в районе занимает ведущая отрасль промышленности области – машиностроение и металлообработка.

| Наименование предприятия | Профиль деятельности | Адрес | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрисовгаз» | Производство стальных и алюминиевых конструкций, производство теплоэнергии | г. Малоярославец | 2189 |

| ОАО «МОПАЗ» | Производство испытательного оборудования | г. Малоярославец | 311 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Малоярославецкая типография» | Типографическое исполнение заказов | г. Малоярославец | 54 |

| ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» | Производство строительных материалов | с. Детчино | 221 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Малоярославецкий приборный завод» | Приборостроение и производство пара и горячей воды | г. Малоярославец | 460 |
| УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | Производство хлеба | г. Малоярославец | 76 |
| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | Производство кухонной мебели | г. Малоярославец | 256 |
| ООО ЛПК «Союз» | Лесозаготовка | г. Малоярославец | 206 |
| ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» | Производство комбикормов | с. Детчино | 17 |
| УМП «КЭ и ТС» | Производство теплоэнергии и горячей воды | г. Малоярославец | 170 |
| ЗАО «Детчинский завод» | Производство и розлив вина | с. Детчино | 287 |
| ОАО «Завод СКД» | Производство крепежных изделий | г. Малоярославец | 116 |
| ОАО «Молочный завод» | Производство молочной продукции | г. Малоярославец | 112 |
| ООО «Газсервис» | Производство пластмассовых изделий | с. Коллонтай | 107 |
| ООО «Стройкомплектсервис» | Производство стройматериалов и деревянных и металлических конструкций | г. Малоярославец | 121 |
| ООО «Алюма» | Производство алюминиевых изделий | г. Малоярославец | 27 |
| ООО «Эсан» | Производство полиэтиленовой пленки | г. Малоярославец | 4 |
| ООО «Алан» | Производство отдушки для парфюмерной промышленности | с. Юбилейный | 3 |
| ООО НПЦ «Агромеханизация» | Производство оборудования для пилорам | г. Малоярославец | 63 |
| ООО «Малоярославецкий завод ИВК - САЯНЫ» | Производство счетчиков учета тепла и газа | г. Малоярославец | 66 |
| ООО «Тис- Пласт» | Производство изделий из стеклопластика | г. Малоярославец | 26 |
| ООО «Алмоконструкция» | Производство металлоконструкций | г. Малоярославец | 17 |
| ЗАО «Палисандр» | Переработка рыбы | с. Оболенское | 96 |

# Объем промышленного производства по Малоярославецкому району по годам представлен в таблице

| № п/п | Год | Объем промышленного производства, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 4194,9 |
| 2 | 2005 | 4385,9 |
| 3 | 2006 | 5476,7 |
| 4 | 2007 | 6513,3 |
| 5 | 2008 | 7628,1 |

Развитие металлургической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и комбикормовой, строительных материалов, связанных с переработкой местных сырьевых ресурсов, ориентировано на обеспечение потребностей народного хозяйства и населения района, области и города Москвы. Их дальнейшее развитие связано с реконструкцией и наращиванием мощности действующих предприятий.

Объем промышленного производства по району по сравнению с 2005 годом увеличился в 2008 году в 1,78 раза.

Опережающими темпами в перспективе будут развиваться пищевая, лесная, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов.

Постепенно создаются необходимые условия для улучшения инвестиционного климата. Сложившаяся промышленная специализация Малоярославецкого района в перспективе в основном сохранится, поскольку этому способствуют объективные условия и предпосылки:

Транспортно-географическое положение, обеспечение потребностей народного хозяйства и населения не только района и области, но и города Москвы.

# Сельское хозяйство

# Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, развитие цивилизованных рыночных отношений, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей краткосрочного и долгосрочного кредитования, повышение доходности сельских товаропроизводителей, улучшение инвестиционного климата. Сельское хозяйство района специализированно на производстве продукции животноводства, главным образом молока и мяса. Растеневодство ориентировано на производстве зерна и обеспечения кормовой базы животноводства.

# За последние годы уменьшились посевные площади сельскохозяйственных культур, снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции. Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо произвести реконструкцию существующих сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, внедрения новых технологий, привлечения для этих целей инвесторов.

В Малоярославецком районе территория сельхозугодий по состоянию на 01.01. 2009 года составляет 66 646 га.

Показатели сельхозугодий:

| Показатели | Ед. измерения | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельхозугодия, всего | га | 62047 | 62042 | 66957 | 66954 | 66949 | 66949 | 66910 | 66646 |

| В том числе: пашня | га | 44741 | 44738 | 47922 | 47919 | 47914 | 47914 | 47878 | 47614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сенокосы |  | 6418 | 6418 | 6593 | 6593 | 6593 | 6593 | 6592 | 6591 |
| в том числе улучшенные | га | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1361 | 1361 | 1361 | 1341 |
| пастбища | га | 10869 | 10869 | 10868 | 10868 | 10868 | 10868 | 10866 | 10866 |
| В том числе улучшенные | га | 1697 | 1697 | 1691 | 1691 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |

# Объем производства сельскохозяйственной продукции:

| Показатели | Ед. измерения | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция с/х в денежном выражении (в действующих ценах) | Млн. руб | 131,21 | 181,6 | 167,0 | 236,3 | 265,8 | 392 | 440 |
| В том числе в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зерно (в чистом виде) | тонн | 9231 | 14847 | 8404 | 6296 | 5718 | 10116 | 11622 |
| -картофель | тонн | 6167 | 3070 | 4970 | 4863 | 3783 | 4286 | 4624 |
| Животноводство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -мясо (реализация) | тонн | 2001 | 2977 | 1296 | 1166 | 869 | 918 | 900 |
| -молоко (в живом весе) | тонн | 13814 | 12637 | 10794 | 10947 | 12569 | 12419 | 12260 |

Близость к городам Москве и Калуге, с которыми имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади  естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района, как мясомолочное с развитым производством зерна, картофеля и овощей.

В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. В целях наиболее полного обеспечения населения района и области овощами большое развитие получило овощеводство закрытого грунта.

Большое экономическое значение в районе сохраняет личное подсобное хозяйство.

На территории района имеется  10   молочно-товарных ферм,  3 свинофермы,  14  ферм для выращивания молодняка КРС, 1 птицефабрика, 1 зверохозяйство.

Перечень сельскохозяйственных объектов Малоярославецкого района:

| № п/п | Наименование хозяйства | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз им. Кутузова | д. Митинка | Митинская МТФ |
| 2 | ЗАО «Воробьево» | д. Воробьево | Воробьевская МТФ |
|  |  | д. Михеево | Молочный комплекс |

| 3 | ФГУ СП «Родина» | д. Панское | Панская МТФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЗАО «Племзавод им. Цветкова» | с. Юрьевское | Юрьевская МТФ |
|  |  | д. Тиняково | Тиняковский молочный комплекс |
|  |  | с. Кудиново | Свиноферма |
| 5 | ООО «Агропроминвест» | д. Павловка | Павловская МТФ |
|  |  | с. Юбилейный | Молочный комплекс |
| 6 | ООО «Ильинское» | д. Ильинское | Ильинская МТФ |
| 7 | СПК «Марьинский» | д. Прудки | Ферма для откорма молодняка КРС |
| 8 | Агрофирма «Детчинское» | с. Детчино | Молочный комплекс |
| 9 | ООО «Агрофирма «Ярославец» | с. Недельное | Молочный комплекс |
| 10 | ООО «Холмы» | д. Севрюково | Ферма КРС, свиноферма |
| 11 | ООО «Новый быт» | д. Афанасово | Молочная ферма |
| 12 | ЗАО «Малоярославецкое зверохозяйство» | г. Малоярославец | Свиноферма |
|  |  |  | Пушные звери |
| 13 | Неделинский репродуктор ОАО Птицефабрика «Калужская» | с. Головтеево | Птицефабрика |

# Природно – сырьевой потенциал

Фоновым типом почв являются дерново-среднеподзолистые, среднесуглинистые, распространенные повсеместно на больших площадях, занимая водоразделы рек Лужи, Суходрева и Тарусы.

Почвенные контуры на большей части территории района однородны, лишь в пределах узких полос долин рек Лужи и Суходрева почвенный покров отличается значительным разнообразием.

По естественной производительности земель (в условной 100 бальной системе) наиболее плодородны почвы дерново-среднеподзолистые, развитые на юго-востоке по водоразделу рек Суходрев и Тарусы, на востоке и северо-востоке (60-80 баллов). Менее плодородны почвы в северо-западной части (50-60 баллов).

По долине рек Суходрев и Лужа развиты земли различной производительности, среди которых наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы. Малопродуктивными почвами являются песчаные подзолы и болотные почвы, развитые весьма ограниченно.

Эрозия почв развита больше в юго-восточной части в верховьях реки Суходрев. Здесь пахотные земли по склонам изрезаны местами короткими оврагами. Частично овраги образуются и на севере района по придолинным склонам реки Лужи. На остальной территории распространение эродированных пахотных земель весьма незначительно.

По условиям увлажнения преобладают земли местами с временным увлажнением: в западной части по водоразделу р.Лужи и р.Суходрева распространены земли местами с постоянным увлажнением, нуждающиеся в комплексе агромелиоративных мероприятий (распашка и обработка земель вдоль склонов, рыхление почвы, временное выборочное бороздование).

Выводы:

- Наиболее благоприятные условия для земледелия – в юго-восточной части, на востоке, северо-востоке, где развиты наиболее плодородные почвы.

- В средней части и на западе района условия земледелия менее благоприятны. Предпочтительнее возделывание кормовых культур, сеяных трав, развитие животноводства.

- Из мероприятий по сохранению плодородия почв и улучшения их качества необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий на юго-востоке и в правобережной части бассейна р.Лужи. Здесь обязательно применение почвозащитных севооборотов, распашка и обработка поперек склонов, прерывистое бороздование, местами залужение крутых склонов и лесонасаждений. Широкое применение удобрений, регулирование выпаса скота.

- На западе, где развиты более увлажненные почвы, необходимо проведение мероприятий, улучшающих водно-физические свойства почв (распашка вдоль склонов, рыхление, временное выборочное бороздование).

Водоохранные зоны  рек. (Водные ресурсы)

Для учета воды в районе, экономного его расходования, чистоты и полноводности следует установить водоохранные зоны вдоль рек длиной от 10 до 200 км с соблюдением соответствующего режима в пределах этих зон.

Ширина водоохранных зон от среднемноголетнего уреза воды в летний период должна составлять:

-для ручьев до 10 км -50 м,

-для рек длиной до 50 км -100 м,

- для рек длиной до 100 км -200 м,

- для рек длиной до 200 км – 300м.

В водоохранной зоне малых рек запрещается:

- применение опыления ядохимикатами при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем с использованием подготовленных навозосодержащих сточных вод, имеет захоронения, складирования навоза, свалок мусора, отходов производства, а также устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;

- строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий;

- стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспортного парка, мочка льна, конопли;

- проведение без согласования с органами рыбоохраны и комитета по экологии замыва озер и стариц.

В пределах прибрежной полосы запрещается:

- распашка земель,

- выпас и организация летних лагерей скота,

- применение ядохимикатов и удобрений;

- производственное строительство и расширение существующих объектов;

- строительство баз отдыха, палаточных городков.

Перечень рек, расположенных на территории Малоярославецкого района

(утвержден Постановлением Губернатора Калужской области от 18.04.1997 г. №137)

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Длина реки в пределах Калужской области,км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без названия у с. Ильинское | 14 | 14 | 100 |
| 2 | р.Выпрейка | 16 | 16 | 100 |
| 3 | р.Жалка | 22 | 22 | 100 |

| 4 | р.Карыжа | 10 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | р.Локня | 14 | 14 | 100 |
| 6 | р.Лужа | 159 | 50 | 200 |
| 7 | р.Песочня | 20 | 10 | 50 |
| 8 | р.Путынка | 28 | 28 | 100 |
| 9 | р.Рожня | 21 | 21 | 100 |
| 10 | р.Суходрев | 96 | 96 | 200 |
| 11 | р.Суходревка | 13 | 13 | 100 |
| 12 | р.Таруса | 88 | 88 | 200 |
| 13 | р.Протва | 282 | 144,8 | 400 |

Река Протва протекает по 4 административным районам Калужской области – Боровскому, Малоярославецкому, Жуковскому, Тарусскому и территориям 68 землепользователей. На территории Калужской области река Протва начинается в западной части Боровского района на границе с Московской областью со 137 километра общей протяженности реки. Общая протяженность реки составляет 282 км.

Ширина водоохраной зоны устанавливалась в зависимости от ее протяженности, с плавным увеличением ширины зоны от истока к устью. От границы с Московской областью до деревни Потресово Малоярославецкого района водоохранная зона установлена шириной 300 м, прибрежная защитная полоса – 100 метров. От деревни Потресово и до устья водоохранная зона установлена шириной 400 м, прибрежная зашитная полоса – 100 метров.

Научный потенциал

Средне специальные учебные заведения Малоярославецкого района приведены в таблице  (на 01.01.2008г.)

| № п/п | Наименование учебного заведения | Местонахождение | Количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детчинский аграрный колледж | п.Детчино, ул. Ленина,2 | 870 |
| 2 | Филиал Московской финансово-юридической академии | г.Малоярославец | 1700 |

Жилищный фонд

Прогноз жилищного строительства разработан с учетом повышения темпов роста экономики района, увеличения доходов населения, его численности, бюджета и инвестиций в жилищное строительство.

При определении объемов нового жилищного строительства необходимо учитывать возможность качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (32,6 тыс. м2  или 2,1%), так и за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального бюджета для определенных социальных групп населения;

- за счет ипотечного строительства;

- за счет местного и областного бюджета;

- за счет средств предприятий.

Жилищный фонд Малоярославецкого района по состоянию на 1.01.2009 года составляет 1635,7    тыс. м2 общей площади, из них в г. Малоярославце   867,0 тыс. м2.

| № п/п | Населенные места | Общая площадь, тыс.м2 | Население, тыс. чел | Обеспеченность м2/жителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малоярославец | 867,0 | 30850 | 28,1 |
| 2 | Сельская местность | 768,7 | 22435 | 34,3 |
| 3 | Всего по району | 1635,7 | 53285 | 30,7 |

Современная обеспеченность жильем в среднем на одного жителя по району составляет

30,7м2/жителя.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа (на 01.01.09г.):

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Город | Село |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По материалу стен: каменные, кирпичные | 614,6 | 387,3 | 227,3 |
| 2 | Панельные | 243,0 | 182,7 | 60,3 |
| 3 | Блочные | 41,2 | 20,7 | 20,5 |
| 4 | Смешанные | 8,2 | 1,0 | 7,2 |
| 5 | Деревянные | 713 | 260,2 | 452,8 |
| 6 | Монолитные | 3,6 | 3,6 | - |
| 7 | Прочие | 12,1 | 11,5 | 0,6 |
|  | По годам возведения: |  |  |  |
| 1 | до 1920 | 33,6 | 8,0 | 25,6 |
| 2 | 1921-1945 | 136,2 | 19,4 | 116,8 |
| 3 | 1946-1970 | 535,7 | 242,0 | 293,7 |
| 4 | 1971-1995 | 577,9 | 398,0 | 179,9 |
| 5 | После 1995 г. | 352,3 | 199,6 | 152,7 |
|  | По проценту износа: |  |  |  |
| 1 | От 0 до 30% | 590,9 | 388,1 | 202,8 |
| 2 | От 31 до 65% | 1022,5 | 462,1 | 560,4 |
| 3 | От 66 до 70% | 6,6 | 4,5 | 2,1 |
| 4 | Свыше 70% | - | - | - |

Убыль жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Весь жилищный фонд | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветхий | аварийный |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2, Из них в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 1585 574,8 | 31,4 31,4 | 13,5 |
| 2 | Число жилых домов, единиц | 11533 | 87 |  |
| 3 | Число многоквартирных жилых домов, единиц | 1783 |  | 18 |

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, всего, тыс. м2 | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | В многоквартирных жилых домах |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 1553,7 | 543,5 | 1010,2 |
| 2 | В том числе в собственности: частной | 1325,2 | 543,5 | 781,7 |
|  | Из нее: Граждан Юридических лиц государственной | 1290,0 35,2 10,4 | 543,5 - - | 746,5 35,2 10,4 |

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (32,6 тыс. м2  или 2,1%), так за счет строительства нового жилья.

Учреждения обслуживающей сферы

- Обеспеченность объектами обслуживания

С учетом положения поселений в районной системе расселения, их величины, производственно-административного, исторического и культурного значения, транспортных связей и перспектив развития на территории Малоярославецкого района определились центры культурно-бытового обслуживания и зоны их влияния.

Центры обслуживания предназначены для обслуживания как собственного населения поселков, так и тяготеющего населения.

Административный центр района – город Малоярославец является одновременно центром обслуживания 3,2 и 1 ступеней.

| Типы центров культурно-бытового обслуживания | Зоны влияния (в минутах транспортной и пешеходной доступности) | Местоположение центров |
| --- | --- | --- |
| 1. Центр обслуживания 3 ступени с размещением комплекса учреждений предприятий и сооружений повседневного, периодического и эпизодического пользования | До 90 МТД | г.Малоярославец, п. Детчино, |

| 2. Центры обслуживания 2 ступени с размещением комплекса учреждений, предприятий и сооружений повседневного и периодического пользования | До 60 МТД | п.Детчино,с.Кудиново, с.Головтеево,с.Юбилейный, с.Ильинское,с.Маклино, д.Воробьево,с.Оболенское, д.Михалево, г. Малоярославец |
| --- | --- | --- |
| 3. Центры обслуживания 1 ступени с размещением комплекса учреждений, предприятий и сооружений повседневного пользования | До 30 МТД и 30 МПД | с.Коллонтай,д.Панское, д.Шумятино,д.Прудки, д.Березовка,д.Рябцево, д.Михеево,с.Оболенское, д.Митинка,д.Афанасово, д.Воробьево. г. Малоярославец |
| 4. Подцентры обслуживания 1 ступени с размещением отдельных предприятий, учреждений и сооружений повседневного пользования | В пределах до 30 МПД | с.Ерденево,ж/д станция Ерденево,д.Афанасово, д.Рябцево, д.Шумятино |

Для сельских поселений, не входящих в зоны влияния центров и подцентров обслуживания 1 ступени (30МТД и МПД), необходимо предусмотреть передвижные формы обслуживания на базе автомобильного транспорта или же подвоз на селения к центрам обслуживания.

Передвижные средства базируются в областном и районном административном центрах, а также в центрах сельских поселений.

Основным предприятием непосредственного обслуживания является магазин «Товары повседневного спроса», который размещается практически во всех центрах культурно-бытового обслуживания населения. Магазин представляет покупателю в едином зале ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Учитывая специфику сельского расселения и удаленность поселений от районного центра, предприятия повседневного торгового обслуживания должны осуществлять также торговлю товарами сложного ассортимента по предварительным заказам населения и заявкам магазина в оптовом звене.

Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания

| Наименование объектов | Единица измерения | Всего | На 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Больницы | Койко-место | 255 | 4,71 |
| Поликлиники, всего В том числе районная поликлиника Стоматологическая клиника Детчинская поликлиника Кудиновская амбулатория Ильинская амбулатория Неделинская амбулатория | Посещений в смену | 920 600 150 70 40 30 30 | 16,99 11,1 3,83 14,18 9 23,67 26,95 |
| Санаторий «Воробьево» | мест | 600 |  |
| Гостиницы | единиц | 2 | 0,036 |
| Кинотеатр | единиц | 1 | 0,018 |
| Музеи | единиц | 6 | 0,072 |
| Дома культуры и клубы | единиц | 19 | 0,34 |

| Библиотеки | единиц | 26 | 0,52 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадион | единиц | 1 | 0,018 |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальные и художественные школы) | единиц | 4 | 0,072 |
| Общеобразовательные школы | Ед /уч-ся | 20/5822 | 0,36/110 |
| Центр внешкольной работы | -«- | 1/2680 | 0,018/44,4 |
| Детско-юношеская спортивная школа | - « - | 1/981 | 0,018/9,9 |
| Детские дошкольные учреждения | Ед /м2 | 15/28845,9 | 4,6/473 |
| Предприятия общественного питания | Ед /пос. мест | 18/1456 | 0,9/69,7 |
| Бани | Пос. мест | 456 | 8.21 |
| Предприятия торговли | Ед/м2 торговой пл. | 252/8220 | 4,53/148,0 |

МТД – минут транспортной доступности,

МПД - минут пешеходной доступности.

# Рекреация и туризм

# Перечень объектов рекреации всех ведомств

# Рекреационная система административного района увязана с районной планировкой населения и входит составной частью в региональную и общественную систему курортов, мест отдыха и туризма.

# Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов устанавливается как для лесов, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

# Рекреационная система района представлена группой взаимосвязанных учреждений массового отдыха и природоохранных территорий, увязана с районной системой расселения и входит составной частью в региональную и общественную систему курортов, мест отдыха и туризма.

# Для жителей района на территории Малоярославецкого района выделяются:

# -зона отдыха на реке Суходрев МОУ ДООЛ «Дружба»;

# -зона отдыха на реке Луже ООО «СОБО Лесное»,

# - ГУ «Загородный дом приема «Русичи» МВД России;

# Функциональными элементами зоны отдыха являются центры обслуживания, лесопарки активного использования, Гослесфонд и сельскохозяйственные земли, включаемые в зоны отдыха, охранные зоны ландшафта и памятников архитектуры, искусственные водоемы, комплексы учреждений отдыха.

# 2.   Перечень туристических маршрутов.

# На территории Малоярославецкого района находится 6 музеев, 4 из них находится в

# г. Малоярославц (в том числе 1 музей военной техники под открытым небом), 2 в сельских поселениях (с. Ильинское, д. Воробьево).

# Малоярославецкий музейно-выставочный центр оказывает экскурсионно-туристические

# услуги с 1999 года. Разработана экскурсионно-туристическая программа «Калужская серебряная лента», которая знакомит туристов как с историей Калужской области, так и с памятниками истории и культуры города Малоярославца, Малоярославецкого района.

# Программа предлагает следующие маршруты:

# -г. Малоярославец-д. Тарутино-г. Малоярославец –

# В маршрут входит посещение:

# Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года,

# Диорама «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года»,

# Памятники на территории сквера 1812 года,

# Малоярославецкий Николаевский Черноостровский женский  монастырь,

# Памятный знак французскому генералу А-Ж Дельзону,

# Храм-памятник Церковь во имя Успения Пресвятой богородицы,

# Тарутинский военно-исторический музей 1812 года.

# -г. Малоярославец-г. Жуков-д. Стрелковка-г. Малоярославец-

# В маршрут входит посещение:

# Курган Славы, Вечный огонь,

# Музеи истории и краеведения города Малоярославца,

# Государственный музей им. Маршала Г.К. Жукова,

# Мемориальный комплекс в д. Стрелковка- родина маршала Г.К. Жукова.

# -г. Малоярославец-«Ильинские рубежи»- с. Кудиново-г. Малоярославец-

# В маршрут входит посещение:

# Курган Славы, Вечный огонь,

# Музей истории и краеведения города Малоярославца,

# Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи»,

# Село Кудиново, памятные места, связанные с событиями Великой отечественной войны.

# - г.Малоярославец-с.Спас-Загорье-г.Малоярославец-

# В маршрут входит посещение:

# Церковь во имя Преображения Господня в Спас-Загорье.

# -г.Малоярославец-д.Карижа-д.Панское (усадьба генерал-майора Д.И. Кудрявцева)- г.Малоярославец-

# В маршрут входит:
Посещение церкви в честь Покрова Пресвятой богородицы на Кариже и усадьбы генерал-майора Д.И. Кудрявцева.

# -Обзорная экскурсия по г. Малоярославцу «На рубеже веков»-

# Маршрут знакомит с историей и современностью города Малоярославца.

# - г.Малоярославец-Собор во имя иконы Казанской божьей Матери - д. Радищево (бывшее Немцово)-

# Этот маршрут посвящен роду Радищева.

# - «Храмы и источники Малоярославецкой земли»-

# В маршрут входит:

# Посещение храма-памятника Церковь Успения, источник Николаевского Черноостровского монастыря,

# Церковь в с. Детчино Пресвятой Живоначальной Троицы,

# Источник «Пудов колодец».

# -«Экологический туризм - малоярославчанам»-

# В маршрут входит:

# Посещение «парка птиц «Воробьи»,

# ООО СОБО «Лесное» (охота и рыбалка).

# МУ ММВЦ предоставляет санатрно-курортное лечение в санатории «Воробьево».

# Перечень основных зон рекреации.

# В Малоярославецком районе имеются территории с различной рекреационной ценностью, которые можно объединить в следующие группы:

# 1. Группа А – ландшафты с пересеченным рельефом, хорошо залесенные, с развитой речной сетью. Лесные массивы широколиственных и хвойных пород чередуются с открытыми пространствами вблизи рек Лужи и Суходрева. Это наиболее благоприятные ландшафты для организации всех видов отдыха.

# 2. Группа Б – ландшафты с сильно пересеченным рельефом, с мелколиственными, еловыми лесами. Наиболее предпочтительно организация зимних видов отдыха и спортивно-прогулочных маршрутов. Эти участки развиты в северной и восточной частях по придолинным склонам.

# 3. Группа В – ландшафты с однообразным рельефом, сильно залесенные, с глухими значительно затененными массивами мелколиственных и елово-мелколиственных лесов, без водотоков и водоемов. Возможна организация отдыха в лесах в комплексе с лесным хозяйство – юго-восточная половина района.

# 4. Группа Г – ландшафты почти безлесные, без водоемов и водотоков, значительно освоенные и распаханные, с небольшими по площади участками лесов. Организация отдыха возможна, но нецелесообразна.

# Наилучшей рекреационной территорией с благоприятными условиями – живописным рельефом, разнообразием лесных насаждений вдоль реки – являются участки вблизи и по долине рек Протвы, Суходрева, Лужи где возможна организация стационарных и кратковременных видов отдыха как взрослых, так и детей в домах отдыха, пионерских лагерях.

# В рекреационных зонах режим использования предполагает развитие, в основном, массового кратковременного отдыха, туризма, осуществление широкого объема работ по благоустройству территории, охране ландшафтов, лесов и памятников архитектуры, а также ограничение пороговых величин мощности сельскохозяйственных животноводческих комплексов, применения в сельском хозяйстве разного рода химикатов, объема мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

# Функциональными элементами зоны отдыха являются центры обслуживания, лесопарки активного использования, Гослесфонд и сельскохозяйственные земли, включаемые в зоны отдыха, охранные зоны ландшафта и памятников архитектуры, искусственные водоемы, комплексы учреждений отдыха.

# При формировании зон отдыха необходимо принять во внимание:

# -возможность объединения отдельных учреждений отдыха в городки и комплексы отдыха для удобства обслуживания, экономичности инженерного освоения территории и организации строительства;

# -организации внешних и внутренних транспортных связей;

# -возможность максимального использования благоприятных ландшафтных условий;

# -специализация зон по видам учреждений и характеру отдыха в них (круглогодичный, кратковременный, детский). Малоярославецкий район интересен также наличием значительного числа архитектурных и археологических памятников, памятных мест и прочих объектов туризма.

На перспективу зоной туризма может стать:

-деревня Дольское, в котором расположен памятник архитектуры федерального значения – Церковь Введения (Успения, 18в);

- деревня Башмаковка, в которой находится памятник архитектуры областного значения – церковь Никольская(1812 года);

- деревня Казариново, в которой находится памятник архитектуры областного значения – церковь Никитская (1904 год);

- село Поречье, в которой находится архитектурный памятник областного значения – церковь Никольская (1708 год).

Как новое направление в туристическом бизнесе может стать агротуризм, конный туризм.

Природные условия  и ресурсы.

# Распределение земель по категориям землепользователей

| № п./п | Наименование землепользователей | 2009 год (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: в собственности граждан в государственной и муниципальной собственности в собственности юридических лиц | 92528 18407 65245 8946 |
| 2 | Земли поселений, в том числе: городских поселений сельских поселений | 11312 1808 9504 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, иного специального назначения, в том числе: земли промышленности земли энергетики земли транспорта, в том числе: железнодорожного автомобильного трубопроводного земли связи, радиовещания, телевидения земли обороны и безопасности земли иного специального назначения | 4328 29 - 2053 1009 984 60 - 1205 1041 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов Земли рекреационного назначения | 497 |

| 5 | Земли лесного фонда | 43969 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Земли водного фонда | 204 |
| 7 | Земли запаса | 1809 |
| Итого земель в административных границах | 1547717 |

Основным условием развития агропромышленного комплекса является сохранение плодородия и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

| Показатели | Ед. измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельхозугодия, всего | га | 66949 | 66949 | 66910 | 66646 |
| В том числе: пашня | га | 47914 | 47914 | 47878 | 47614 |
| залежь | га | - | - | - | - |
| сенокосы |  | 6593 | 6593 | 6592 | 6591 |
| в том числе улучшенные | га | 1361 | 1361 | 1361 | 1341 |
| Пастбища | га | 10868 | 10868 | 10866 | 10866 |
| В том числе улучшенные | га | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |

Природные условия Малоярославецкого района, входящего в северную группу, в основных чертах мало чем отличаются от свойственной для этой группы дифференциации компонентов и факторов природной среды.

В геологическом  отношении территория района имеет сходные черты с северными районами группы, входящими в зону влияния Московского ледника. Территорию слагают повсеместно суглинки Московской морены. По долинам рек их перекрывают аллювиальные пески.  Дочетвертичные отложения, представленные комплексом известняков и доломитов с прослоями глин, песков и бурого угля, нигде не выходят на поверхность. На востоке и юге по водоразделам  р.Протвы, р.Суходрева и р.Суходрева- Тарусы под четвертичными осадками залегают глины, пески и песчаники с концентрациями сидерита, пирита, опоки.

По рельефу территория района представляет собой две отличные орографические единицы, разделенные долиной р. Суходрев.

К северу от долины р. Суходрев расположена низкая выровненная равнина, являющаяся частью Угорско-Протвинской низины с высотами 150-200 метров (по долинам рек до 100 метров).

Здесь выделяются:

- Холмистая моренная равнина, расположенная по правобережью р. Суходрев, выраженная невысокими холмами и неглубокими понижениями. Уклоны в среднем не превышают 2-5%. Дренированность довольно хорошая, заболоченность низкая. Местами встречаются небольшие овраги.

- Пологоволнистая моренная равнина, развитая в северо-западной части района,

отличается спокойным рельефом, плавными переходами от понижения к повышению, с небольшими перепадами высот до 15-20 метров. Уклоны в среднем 2-3 %, местами менее 0,5%.

Расчлененность слабая, встречаются значительные болотные массивы вблизи города Малоярославеца. По склонам, примыкающим к реке Протва, развита овражно-балочная эрозия, уклоны здесь возрастают до 5-10% по склонам оврагов.

Южная и восточная части района от р. Суходрев представлены отрогами Среднерусской возвышенности. Это наиболее повышенная территория со средними высотами 200-250 м имеет вид расчлененной морено-эрозийной равнины. Водораздельные участки сложной конфигурации переходят в долины рек. Перепады высот достигают 50 м. Уклоны местами варьируют от 0,5 до 10-20% по придолинным склонам.

Это наиболее интересная в рельефном отношении часть района со множеством мелких речек, ручейков, оврагов, балок.

В юго-восточной части района наиболее развиты эрозионные процессы.

Рельеф речных долин представлен выровненными террасами и поймами р. Суходрев в средней части и р. Протва на севере района.

Террасы в виде выровненных, сухих, слегка наклонных поверхностей, наиболее развиты по обоим берегам р.Суходрев ниже по течению от д. Ерденево до с.Поречье.

Поймы узкие, развиты чередующимися участками, наиболее значительными по р. Протва.

Это в основном сухие, частично заболоченные наиболее пониженные участки, периодически затапливаемые, с характерным микрорельефом, небольшими западинами, буграми, песчаными косами.

Выводы:

- Большая часть района с однообразным морено-равнинным рельефом в виде нескольких всхолмленных водоразделов, сложенная однородными породами, благоприятна для сельского хозяйства и строительства на сухих, повышенных участках;

На сильно залесенных участках предпочтительно развитие лесного хозяйства и организация отдыха в лесах.

- По придолинным склонам и особенно  в юго-восточной части в пределах развития         эрозионного рельефа условия для строительства ограниченно-благоприятны, ведение сельского хозяйства должно предусматривать обязательное применение комплекса противоэрозионных мероприятий.

- Участки, неблагоприятные для строительства и сельского хозяйства, развиты весьма ограниченно по долинам рек на поймах и террасах, где наиболее благоприятны условия для развития отдыха.

- Участки, крайне неблагоприятные для всех видов использования, включают территории, занятые эксплуатируемыми месторождениями полезных ископаемых, охраняемые территории (заказники). Первые имеют ограниченное распространение и по площади не превышают несколько десятков гектар. Вторые представлены довольно значительными по площади участками на западе района. Здесь возможно лимитированное сельскохозяйственное использование.

- Участки, условно исключаемые из-под застройки, объединяют территории, занятые промышленными месторождениями полезных ископаемых, они не имеют широкого развития, и периодически затапливаемые паводком – поймы и низкие террасы рек. Строительство здесь возможно не требует дополнительных затрат по снижению уровня грунтовых вод, защите от паводков, гидроизоляции подвальных помещений.

- Территории, подверженные эрозионным процессам с уклоном от 5 до 10%, где необходимо проведение простейших агротехнических противоэрозионных мероприятий.

- Территории, имеющие почвозащитные, водоохранные и санитарно-гигиеническое значение (водоохранные полосы вдоль рек, зеленые зоны, болота, питающие реки, санитарные зоны).

По степени потенциальной пригодности территории того или иного вида использования         выделяются участки, имеющие наиболее благоприятные условия:

- Для строительства- территории хорошо освоенные, слабозалесенные, сложенные мощной толщей (более 10 м) однородных пород, выдерживающих удельные нагрузки (более 2,5кг/см2), хорошо дренированные (грунтовые воды на глубине 5-10 м) с благоприятными условиями водопотребления и водоотведения, рельеф пологоволнистый или слегка холмистый с уклонами 0,5-5%, здесь также благоприятны условия и для земледелия.

- Для сельского хозяйства выбраны участки, сложенные комплексом различных пород небольшой мощности с низкими допустимыми нагрузками, более высоким уровнем залегания грунтовых вод от 2 до 5-7 м, слабо залесенные, хорошо освоенные. Рельеф слабопересеченный с уклонами от 0,5 до 5%. Возможно использование отдельных участков и для строительства.

- Для организации отдыха наиболее благоприятны участки, хорошо залесенные, с крупными водотоками, с разнообразным, хорошо пересеченным рельефом, уклоны варьируют в широких пределах до 20% и более.

- Для лесного хозяйства наиболее предпочтительны участки сильно залесенные с однообразным, слабопересеченным рельефом без водоемов и водотоков, местами заболоченные. Лесное хозяйство здесь должно вестись в комплексе с природоохранными мероприятиями и организаций массового отдыха в лесах.

# Лесные ресурсы.

Малоярославецкий район характеризуется высокой степенью залесенности, равной 48%. Лесные массивы представлены, в основном, небольшими образованиями, сравнительно равномерно распределенными по территории района.

Согласно лесорастительному районированию, территория Малоярославецкого района входит в подзону хвойно-широколиственных лесов лесной зоны. В лесном фонде доминируют насаждения мягколиственных пород 69,7%, твердолиственных пород 2%.  Насаждения с преобладанием хвойных пород составляют 28,3%.

По данным на 1.01. 2008 года лесная площадь Малоярославецкого района составляет   77842 га.

Наиболее освоенные и открытые пространства, занятые пашней и населенными пунктами, располагаются вокруг г. Малоярославец, между с. Кудиново, с. Ильинское, д. Константиново, с. Юрьевское, д. Афанасово, д.Тиняково, д.Шемякино. По народнохозяйственному значению леса района разделены на две группы в соответствии с Приказом №84 от 20.03.2008 года Рослесхоза «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» :

Отнести:

- леса второй и третьей группы (за исключением резервных лесов) – к эксплуатационным лесам;

- леса третьей группы (резервные леса) – к резервным лесам;

3)  леса первой группы (защитные леса):

- государственные защитные лесные полосы, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб – к государственным защитным лесным полосам с подразделением на подкатегории «государственные защитные лесные полосы», «запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов», «запретные

полосы лесов, защищающие нерестилища ценных пород промысловых рыб»;

противоэрозионные леса – к противоэрозионным лесам;

ленточные боры – к ленточным борам;

особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное и историческое значение, заповедные лесные участки, памятники природы (если они не расположены на особо охраняемых природных территориях) – к лесам, имеющим научное и историческое значение.

Леса первой группы:

* Леса государственных природных заповедников, леса национальных парков, леса природных парков, памятники природы (если они расположены на особо охраняемых природных территориях;

* леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения;

* защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения – защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

* леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, за исключением лесов зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, расположенных в границах территориальных единиц управления лесопарков – зелеными зонами;

*  леса, расположенные в границах территориальных единиц управления лесопарков – лесопарками;

*  леса, расположенные на землях городских поселений – городскими лесами.

По народнохозяйственному значению леса Малоярославецкого района разделены на две группы: защитные и эксплуатационные.

Защитные леса занимают 53% лесопокрытой площади.

Покрытая лесом площадь составляет 94,4% лесной площади Гослесфонда, в том числе лесные культуры – 15,4%. Не покрытая лесом площадь представлена, в основном, необлесившимися лесосеками ревизионного периода. Нелесная площадь, занимающая 2,7% общей площади ГЛФ, представлена в основном угодьями.

Анализ лесного фонда ГУ «Малоярославецкий лесхоз»

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| 2000 год |
| Лесохозяйственные работы |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 235 |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 884 |
| Рубки промежуточного пользования | Га М3 | 782 1435,3 |
| В том числе уход за молодняками | га | 701 |
| Лесозащитные мероприятия |
| Лесопатологический мониторинг | га | 19000 |
| Наземные меры борьбы | га | 95 |
| Почвенные раскопки | ям | 180 |

| Лесовосстановительные работы |
| --- |
| Посадка леса | га | 140,2 |
| Дополнение лесных культур | га | 72,8 |
| Уход за лесными культурами | га | 1113,8 |
| Подготовка почвы под лесные культуры следующего года | га | 150 |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Тыс. шт | 215 |
| 2002 год |
| Лесохозяйственные работы |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 166,8 |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 844,5 |
| Рубки промежуточного пользования | Га М3 | 827,5 16011,3 |
| В том числе уход за молодняками | га | 715 |
| Лесозащитные мероприятия |
| Лесопатологический мониторинг | га | 29000 |
| Наземные меры борьбы | га | 150 |
| Почвенные раскопки | ям | 183 |
| Лесовосстановительные работы |
| Посадка леса | га | 175,8 |
| Дополнение лесных культур | га | 63,9 |
| Уход за лесными культурами | га | 928,6 |
| Подготовка почвы под лесные культуры следующего года | га | 150 |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Тыс. шт | 350 |
| 2005 год |
| Лесохозяйственные работы |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 280,1 |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 700,3 |
| Рубки промежуточного пользования | Га М3 | 701,1 13783,8 |
| В том числе уход за молодняками | га | 580,8 |
| Лесозащитные мероприятия |
| Лесопатологический мониторинг | га | 29000 |
| Наземные меры борьбы | га | 140 |
| Почвенные раскопки | ям | 180 |
| Лесовосстановительные работы |
| Посадка леса | га | 164,4 |
| Дополнение лесных культур | га | 60 |
| Уход за лесными культурами | га | 1201,6 |
| Подготовка почвы под лесные культуры следующего года | га | 150 |

| 2006 год |
| --- |
| Лесохозяйственные работы |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 331,5 |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 796 |
| Рубки промежуточного пользования | Га М3 | 718,2 13660,7 |
| В том числе уход за молодняками | га | 581,5 |

| Лесозащитные мероприятия |
| --- |
| Лесопатологический мониторинг | га | 35000 |
| Наземные меры борьбы | га | 170 |
| Почвенные раскопки | ям | 180 |
| Лесовосстановительные работы |
| Посадка леса | га | 130,1 |
| Дополнение лесных культур | га | 110,9 |
| Уход за лесными культурами | га | 1164,1 |
| Подготовка почвы под лесные культуры следующего года | га | 208,7 |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Тыс.шт | 567,2 |
| 2007 год |
| Лесохозяйственные работы |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 290 |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 1150 |
| Рубки промежуточного пользования | Га М3 | 1073,4 22539,3 |
| В том числе уход за молодняками | га | 578,6 |
| Лесозащитные мероприятия |
| Лесопатологический мониторинг | га | 35100 |
| Наземные меры борьбы | га | 200 |
| Почвенные раскопки | ям | 190 |
| Лесовосстановительные работы |
| Посадка леса | га | 209 |
| Дополнение лесных культур | га | 115,6 |
| Уход за лесными культурами | га | 1340,7 |
| Подготовка почвы под лесные культуры следующего года | га | 177,6 |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Тыс.шт | 461,3 |

Леса 1 группы (защитные леса) составляют 38,2% от общей площади Гослесфонда района.

Основным направлением ведения хозяйства в лесах 1 группы (защитных лесах) является создание насаждений с высокими санитарно-гигиеническими, эстетическими, декоративно-ландшафтными качествами, обеспечивающими благоприятные условия для отдыха населения, усиление защитных и водоохранных функций древостоев.

Остальные насаждения отнесены ко 2 группе (эксплуатационные леса).

Эксплуатационные леса, предназначенные для удовлетворения потребности в древесине       народного хозяйства и местного населения с одновременным усилением водоохранных защитных функций леса;

Эксплуатационные леса являются основным поставщиком древесины.

Проектом выделяются в лесном фонде функциональные зоны:

- Зеленая зона вокруг г.Малоярославца, выполняющая защитные, оздоровительные и рекреационные функции.

- Защитная зона, включающая  защитные 250 м полосы по обе стороны дорог республиканского и областного значения.

- Рекреационная зона, включающая леса, выделенные для рекреации.

- Памятников природы.

В каждой функциональной зоне должен быть принят режим, предусматривающий ограничение некоторых видов хозяйственной деятельности.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающие выполнение оздоровительных, средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования лесом.

В лесах зеленой зоны ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение допускается на специально отведенных площадях.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных проектом для размещения учреждений и мест массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

На территории района развиты следующие виды побочного пользования лесом:

Сенокошение, пчеловодство, заготовка и переработка грибов, заготовка лекарственного сырья, заготовка дикорастущих плодов, ягод.

Выводы:

- Фоновым типом растительности являются березово-осиновые леса с отдельными участками хвойно-широколиственных древостоев.

- Наиболее залесены северо-восточная, северо-западная и западная части Малоярославецкого района.

- Леса северо-западной и западной частей района, более сырые и заболоченные, наиболее предпочтительно использовать как фаунистические резервы и охотничьи угодья.

- Наиболее крупные лесные массивы в восточной половине района являются базой лесного хозяйства.

- Лесные массивы вблизи населенных пунктов и вдоль Варшавского шоссе благоприятны для организации отдыха, связанного со сбором ягод и грибов.

# Инженерно-геологические условия

По комплексу основных природных компонентов, влияющих на строительство: геологии, рельефу, несущей способности грунтов, гидрографической сети, уровню грунтовых вод, характеру развития современных физико-геологических процессов, территория Малоярославецкого района отличается значительной однородностью инженерно-строительных условий в средней части и большим разнообразием на юго-востоке, в западной половине и по долинам рек.

На рассматриваемой территории выделяются следующие инженерно-геологические комплексы:

Первый:  включает поймы рек, долины ручьев, балок и оврагов. Площади участков невелики и представлены узкими полосами вдоль водотоков. Основанием для фундаментов служат аллювиальные пески, супеси, суглинки, рыхлые, неустойчивые в откосах, водонасыщенные. Мощность их от 1-6 м до 10-20 метров. Сюда же относятся и болотные комплексы.

Гидрогеологические условия в пределах этих участков характеризуются высоким стоянием уровня грунтовых вод на глубине 0-5м. Здесь наиболее развиты боковая и глубинная эрозия, оползни, сезонное затопление.

Условия для строительства неблагоприятны. Освоение возможно при проведении специальных инженерных мероприятий. Эти участки развиты в западной половине междуречья р.Лужи и р.Суходрева и вдоль русел этих рек.

Второй: включает надпойменные террасы рек и примыкает к первому, занимая значительные участки по правобережью р.Лужи и р.Суходрева.

Поверхность террас ровная или слабоволнистая, слегка наклонная в сторону русла, сложенная песками с прослоями глин, супесей мощностью от 35 до 5-10 м, местами до 20 м.

Грунтовые воды на глубине 2-7 м. Местами, небольшими участками развита заболоченность, овраги, промоины, особенно по долине р.Суходрев.

Условия для строительства ограниченно- благоприятны. Ограничения, главным образом, относятся к участкам, где проявляются современные физико-геологические процессы.

Третий: придолинная часть склонов, сложенных водноледниковыми песками и супесями с гравием и галькой. По своей несущей способности грунты весьма неоднородны.

Грунтовые воды на глубине от 0 до 10 метров, в среднем 2-6 м. Местами встречается верховодка на глубине 0,1-5,0 м. Изредка возможно заболачивание, образование оврагов и промоин.

Условия для строительства неравнозначны от благоприятных по выровненным, хорошо дренированным участкам, до ограниченно-благоприятных по избыточно-увлажненным, эродированным участкам с низкими несущими способностями грунтов. Эти территории развиты вдоль правобережной части долины реки Суходрев вниз по течению от д. Ерденево.

Четвертый: объединяет наиболее обширные участки водоразделов р.Лужи, р.Суходрева, р.Суходрева и р.Тарусы.

Основанием для фундаментов являются моренные суглинки. Грунтовые воды на глубине от 5 до 15 метров. Условия для строительства наиболее благоприятны. Необходимо учитывать процессы заболачивания на северо-западе и эрозионные процессы на юго-востоке.

# Климат

Погодные условия для всей территории Малоярославецкого района однородны и по характеристике основных компонентов мало чем отличаются от климатических параметров группы районов.

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, влажным летом, с господствующим западным и юго-западным переносом воздушных масс. Среднегодовая температура от 3,5 до 4۫С.

Температура самого теплого месяца – июля 17 – 18۫ С, температура самого холодного месяца – января -10۫ С.

Ветры преобладают западные, северо-западные летом и юго-юго-западные зимой со средними скоростями 3,2-3,5 м/сек.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и сходит в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова 30-35 см. Почва оттаивает в последней декаде апреля.

Осадки выпадают по территории района равномерно, количество их в год составляет 600-650 мм, причем две трети выпадает в теплый период.

Переход через температуру в 5۫ С происходит 16-18 апреля и 12-14 декабря. Сумма положительных температур составляет 2300-2400 ۫ в северной половине и 2400-2510 ۫ для южной. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 5◦С составляет около 180 дней. Соответственно продолжительность отопительного периода около 185 дней.

Вегетационный период с устойчивой среднесуточной температурой выше 10◦С наступает 7 мая на северной    половине и 5 мая   в южной, продолжаясь в среднем около 133-136 дней, до 18-20 сентября. Сумма температур   за этот период от 2000-2100 ◦С в северной половине до 2200◦С к югу от долины реки Суходрев.

Выводы:

- Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

- В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18 ◦С. Вода в реках прогревается до 18-19◦С. Скорость ветра в среднем 3,5м/сек. Зимы мягкме со средними температурами 8-9◦С. Все это создает благоприятные условия  для организации отдыха как летом, так и зимой.

- Территория района, как и вся северная группа, относится ко П-В строительно-климатическому району. Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. Характерна значительная продолжительность, до 185 дней, отопительного периода.

- Погодные условия сами по себе не оказывают заметного влияния на характер использования различных участков территории района. Существенных различий в распределении основных элементов климата (солнечной радиации, осадков, температурного режима) по территории района не наблюдается.

Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод,

бальнеологические ресурсы

По показателям освоения минерально-сырьевой базы район занимает одно из ведущих мест в области.  Из общего количества разведанных месторождений полезных ископаемых в промышленное освоение вовлечено 43 % (разрабатываются 13 месторождений 5 видов полезных ископаемых). Объемы добычи строительных материалов  в последние годы начали возрастать, намечается возобновить добычу кирпичных суглинков, подготавливается к промышленному освоению месторождение каменной соли, разрабатываются месторождения песчано-гравийного материала, строительных песков, торфа, каменной соли.

Результаты предварительной геолого-экономической оценки 5-ти объектов недропользования: Кудиновского месторождения кирпичных суглинков, Афанасовского месторождения ПГМ, Кармановского месторождения торфа, участка минеральных подземных вод "Воробьево", прогнозной площади № 20 строительных песков - подтвердили принципиальную экономическую эффективность их возможного освоения.

Утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод – 40,6 тыс. м3/сут. В  2003 г. водоотбор составил 17,3 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевое водоснабжение использовано 10,9 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении Малоярославецкого района составляет 100%.

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположение) | Единица измерения | Остаток запасов на 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего 30 месторождений, в т.ч. 10 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие |
| 5 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемое | 8003 | 3155 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоярославецкое | В 1 км к В от ж.д. ст. Малоярославец, около кирпичного завода | тыс. м3 | 1643 |  |  | Кирпич марки "100" с 32-мя пустотами; керамические камни с 28-ю пустотами марки "125" класса "А" | 0,35 | 3,1 | сухая | Разрабатывается | ООО "Газторгпромстрой" |
| 2 | Кудиновское | В 0,7 км к востоку от п. Кудиново | тыс. м3 | 1152 |  |  | Кирпич марки "125"; камни пустотелые марки "75" | 0,28 | 1,9 | сухая | Госрезерв |  |
| 3 | Прудковское | 25 км от г. Малоярославец, вблизи д. Прудки | тыс. м3 | 4824 | 3155 |  | Кирпич "175-200", штампованная черепица | 0,5 | 6,8 | сухая | Резерв |  |
| 4 | Малаховское | В 0,2 км к Ю от с. Малахово, в 3,5 км к СЗ от ж.д. ст. Суходрев | тыс. м3 | 126 |  |  | Кирпич полнотелый марок "75" | 0,32 | 1,59 | сухая | Резерв |  |
| 5 | Столбовское | В 7,0 км на ЮВ от ж.д. ст. Детчино, вблизи д. Столбовки на правом берегу р. Рожня | тыс. м3 | 258 |  |  | Кирпич полнотелый марок "100" | 0,57 | 4,67 | частично обводненная | Резерв |  |
| Пески строительные |
| 14 месторождений, в т.ч. 10 разрабатываемых | тыс. м3 | 15089 | 1705 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ерденевское, участок № 2 | в 1,5 км к юго-востоку от ж.д.ст. Ерденево | тыс. м3 | 325 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 2,5-3 | 2,4 | в нижней части обводнены | Разрабатывается | МУП "Ярославль" |
| 7 | Игнатьевское | в 0,5 км северо-западнее д. Игнатьевское | тыс. м3 | 522 | 1705 |  | Пески для строительства автодорог и производства асфальтобетона | 3,8-4,9 | 12,5-12,7 | сухая | Разрабатывается | ФГУ ДЭП-40 |
| 8 | Коллонтаевское | в 1,5 км к северо-востоку от г. Малоярославец, в 1 км западнее п. Коллонтай, на правом берегу р. Лужа | тыс. м3 | 1102 |  |  | Пески для кладочных и штукатурных растворов; для дорожно-строительных работ | 1,3-2,4 | 10,4-13,0 | сухая | Разрабатывается | УМП "ПМК-1" (участок № 1); ООО "Киилто Калуга" (участок № 2) |
| 9 | Мокрищевское (участки Нижне-Горский, Сетуньский, Дуровский 2) | 5 км северо-западнее ж.д.ст. Сляднево, 1 км северо-восточнее д. Мокрище, 1,3 км западнее д. Богрово | тыс. м3 | 1765 |  | 100 | Пески для кладочных и штукатурных растворов | 0,1-1,84 | 3,5-6,8 | сухая | Резерв |  |
| 10 | Мокрищенское (участок Дуровский 1) | в 2 км северо-восточнее д. Мокрище, на правом берегу р. Суходрев | тыс. м3 | 255 |  |  | Пески для дородно-строительных работ | 0,4 | 3,6 | сухая | Резерв |  |
| 11 | Потресовское | в 4 км юго-западнее г. Обнинска и 1,5 км к северо-западу от д. Потресово, на правом берегу р. Протвы | тыс. м3 | 8262 |  |  | Пески для строительных растворов и мелких заполнителей в бетон | 4,0 | 9,8 | сухая | Разработка | ООО "Малоярославецкий комбинат нерудныхматериалов" |
| 12 | Савиновское | в 24 км юго-западнее г. Малоярославца, в 0,3 км юго-восточнее д. Савиново, на левом берегу р. Путынки | тыс. м3 | 52 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ (в том числе - для устройства дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд), в качестве строительных песков (при отсеве гравия) | 4,63 | 6,63 |  | сухая | Госрезерв |
| 13 | Детчинское, участок № 2 | в 1,6 км к северу от ж.д.ст. Суходрев, на северо-западной окраине пос. Детчино вдоль карьера отработанного Суходревского месторождения балластных песков | тыс. м3 | 156 |  |  | Сырье для строительных растворов и дорожно-строительных работ | 1,0 | 4,2 | сухая | Госрезерв |  |
| 14 | Потресовское, участок № 1 | в 0,3 км к северо-востоку от д. Трехсвятское, в 8 км к востоку от г. М-Ярославец | тыс. м3 | 1109 |  |  | Пески для строительных растворов и мелких заполнителей в бетон | 4,0 | 9,8 | сухая | Разрабатывается | ООО КПЦ "Претор" |
| 15 | Алешковское | в 60 км к северу от г. Калуги, в 15 км к югу от г. Малоярославца, в 0,25 км северо-восточнее д. Алешково. С северо-запада границей месторождения служит автодорога Калуга-Малоярославец | тыс. м3 | 1228 |  |  | Сырье для дорожно-строительных работ | 2,1 | 6,2 | сухая | Разрабатывается | ООО "Стройинвест" |
| 16 | Трехсвятский участок | в 0,3 км к северо-востоку от д. Трехсвятское, в 8 км к востоку от г. М-Ярославец | тыс. м3 | 43 |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов | 2,71 | 3,77 | сухая | Разрабатывается | ООО "СибЭлКом" |
| 17 | Теняковское | в 10 км к северо-западу от г. М-Ярославец, в 1,8 км к юго-востоку от д. теняково, в 2,0 км к северо-западу от д. Игнатьевское, на правобережье р. Лужи | тыс. м3 | 1286 |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов, приготовления асфальто-бетонных смесей | 6,85 | 13,55 | сухая | Разрабатывается | ООО "АККОРД" |
| 18 | Степичевский участок | в 0,2 км к северу от д. Степичево | тыс. м3 | не утв. |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов, приготовления асфальто-бетонных смесей |  |  | сухая | Разрабатывается | ООО "Деловые люди" |
| 19 | Лопатинский участок | в 0,75 км к северо-западу от ж/д ст. Сляднево | тыс. м3 | не утв. |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов, приготовления асфальто-бетонных смесей |  |  | сухая | Разрабатывается | ООО "ДСК "ГРАС-Калуга" |
| ПГС |
| 4 месторождения |  | 6895 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новостройковское-1 | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км к западу от д. Новостройка | тыс. м3 | 326 |  |  | При условии сортировки и отмывки глинистой составляющей гравий пригоден для дорожных работ, песок - для дорожных работ, заполнителей бетонов и строительных растворов. | 2,4 | 5,28 | сухая |  | ООО "Вавжих" |
| 21 | Новостройковское-2 | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км к западу от д. Новостройка | тыс. м3 | 444 |  |  | При условии сортировки и отмывки глинистой составляющей гравий пригоден для дорожных работ, песок - для дорожных работ, заполнителей бетонов и строительных растворов. | 2,4 | 5,28 | сухая | Разрабатывается | ЗАО "КарьерСтройХолдинг" |
| 22 | Участок № 2 Ерденевского м-ния | в 1,5 км к юго-востоку от ж.д.ст. Ерденево | тыс. м3 | 325 |  |  | Гравий для бетона марки "150" и ниже и для дорожного строительства; пески для кладочных и штукатурных растворов и частично для обычного бетона |  |  | обводненная (залегает ниже уровня вод в р. Локня) | Резерв |  |
| 23 | Санталовское | в 8 км к западу-юго-западу от ж.д.ст. Суходрев, в 0,6 км к юго-востоку от д. Санталовка | тыс. м3 | 356 |  |  | Гравий для дорожно-строительных работ, пески-отсевы - как заполнитель в бетон и для дорожного строительства | 1,7 | 2,5 | не изучались | Резерв |  |
| Торф |
| 5 месторождений |  | 224 | 0 | 232 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Панское | От р.ц. г. Малоярославец на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Малоярославец на СЗ в 6 км, от с. Панское на С в 0,5 км | тыс. т | 86 |  | 48 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 23 | 2,28 |  | Госрезерв |  |
| 25 | Кармановское (вкл. т.м. Родинки) | От р.ц. г. Малоярославец на ЮЗ в 28 км, от ж/д ст. Родинки на ЮВ в 1 км, от с. Родинки на ЮВ в 0,5 км | тыс. т | 114 |  |  |  | 35 | 2,27 |  | Госрезерв |  |
| 26 | Покровское | От р.ц. г. Малоярославец на СЗ в 3 км, от ж/д ст. Малоярославец на СЗ в 5 км, от с. Панское на СВ в 1 км | тыс. т | 24 |  | 55 |  | 13 | 3,54 |  | Госрезерв |  |
| 27 | Гримяк | От р.ц. г. Малоярославец на СВ в 9 км, от ж/д ст. Обнинское на ЮЗ в 2 км, от с. Потресово на В в 1,5км | тыс. т |  |  | 81 |  | 13 | 2,84 |  | Госрезерв |  |
| 28 | Поповка | От р.ц. г. Малоярославец на Ю в 15 км, от ж/д ст. Ерденево на Ю в 6,5 км, от с. Смахтино на С в 1,5км | тыс. т |  |  | 48 |  | 24 | 0,96 |  | Госрезерв |  |
| Каменная соль |
| 1 месторождение, разрабатываемое | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Воробьевское | к западу от с. Воробьево, на землях АОЗТ "Воробьево" | тыс. т | 941 |  |  | Сырье для получения технологического рассола | 889 | 56,8 |  | Разработка | ОАО "Калугаавтодор" |

По показателям освоения минерально-сырьевой базы район занимает одно из ведущих мест в области.  Из общего количества разведанных месторождений полезных ископаемых в промышленное освоение вовлечено 43 % (разрабатываются 13 месторождений 5 видов полезных ископаемых).

Результаты предварительной геолого-экономической оценки 5-ти объектов недропользования: Кудиновского месторождения кирпичных суглинков, Афанасовского месторождения ПГМ, Кармановского месторождения торфа, участка минеральных подземных вод "Воробьево", прогнозной площади № 20 строительных песков - подтвердили принципиальную экономическую эффективность их возможного освоения.

Утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод – 40,6 тыс. м3/сут. В  2003 г. водоотбор составил 17,3 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевое водоснабжение использовано 10,9 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении Малоярославецкого района составляет 100%.

Кирпичное сырье

На территории Малоярославецкого района в разные годы разведано 4 месторождения кирпичного сырья с суммарными запасами категорий А+В+С1 – 3180 тыс. м3, что составляет 1,2 % от запасов Калужской области. Государственным балансом по состоянию на 01.01.2004 г. учитываются запасы двух месторождений (Кудиновского и Малоярославецкого) в количестве 2796 тыс. м3 по категориям А+В+С1.

#### Краткая характеристика месторождений кирпичного сырья

| № п/п | Название и местоположение месторождения. | Запасы, тыс. м3 | Средняя мощность, м | Гидрогеологические условия | Качество минерального сырья, виды продукции | Степень промышленного освоения. Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 | Вскрыши | Полезной толщи |  |  |  |
| 1 | Кудиновское в 11 км к ЮЗ от г. Малоярославец, в 0,7 км к В от п. Кудиново | 1152 |  | 0,28 | 1,9 | Полезная толща не обводнена | Кирпич керамический пустотелый марки «125» и камень керамический пустотелый марки «75» | Госрезерв |
| 2 | Малоярославецкое в 1 км к В от ж.д. ст. Малоярославец, непосредственно около к/з и его старых карьеров | 1644 |  | 0,35 | 3,1 | Полезная толща местами очень слабо обводнена | Кирпич «75-100» | Разработка ООО «Газпромстройтеплица» |
| 3 | Столбовское в 24 км к Ю от г. Малоярославец, в 6,4 км к ВЮВ от ж.д. ст. Суходрев | 258 |  | 0,6 | 4,67 | Полезная толща частично обводнена | Полнотелый кирпич марки «100» | Резерв |
| 4 | Малаховское в 0,2 км Ю с. Малахово, в 3,5 км СЗ ст. Суходрев | 126 |  | 0,32 | 1,59 | Полезная толща сухая | Полнотелый кирпич марки «100» | Резерв |
| Итого 4 месторождения | 3180 | 0 |  |  |  |  |  |

В распределенном фонде числится одно (Малоярославецкое) месторождение с запасами кирпичных суглинков категорий А+В+С1 - 1644 тыс. м3 (табл. 3.2). Малоярославецкое месторождение кирпичного сырья разрабатывалось до 1994 г.  Малоярославецким  кирпичным  заводом  объединения Калугапромстройматериалы Минстройматериалов РСФР.

С 1994г. добыча кирпичного сырья на месторождении не производилась. В настоящее время недропользователем месторождения является ООО «Газпромстройтеплица». Добычу кирпичного сырья на месторождении планировалось возобновить в 2004 году. Предусмотренный лицензионным соглашением объем добычи на месторождении - 50 тыс. м3. Обеспеченность предприятия разведанными запасами составляет 32 года.

Заявленная потребность района в кирпичном сырье до 2010 г.,  составляющая 175 тыс. т, может быть обеспечена добычей на Малоярославецком месторождении кирпичных суглинков.

В резерве числятся 3 месторождения кирпичного сырья с суммарными запасами категорий А+В+С1-1536 тыс. м3. Наиболее крупным из резервных месторождений является числящееся на госбалансе Кудиновское месторождение с запасами категорий А+В+С1 - 1152 тыс. м3.

В районе существуют перспективы для выявления новых месторождений кирпичного сырья.  Прогнозируемые ресурсы кирпичного сырья в районе (Мозгунова Г.М., 1991 г.) сосредоточены на 15 прогнозных площадях и составляют 7,621 млн. м3 по категориям Р1 +Р2 +Р3 (таблица 3.3).

##### Пески строительные

На территории Малоярославецкого района разведано 10 месторождений строительных песков с суммарными запасами промышленных категорий А+В+С1 - 11953 тыс. м3 и предварительно оцененными запасами по категории С2 -1009 тыс. м3 (таблица 3.5), что составляет 6,8 % от запасов Калужской области.

#### Краткая характеристика месторождений строительных песков

| № п.п. | Название и местоположение месторождения | Запасы, тыс. м3 | Средняя мощность, м | Гидрогеологические условия | Качество минерального сырья, виды продукции | Степень промышленного освоения. Недропользователь. Добыча, тыс.м3/ обеспеченность запасами, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 | Вскрыши | Полезной толщи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д.Алешково в 15 км к Ю от г. Малоярославца, в 250 м СЗ д. Алешково | 244 | 909 | 2,1 | 6,2 | Полезная толща не обводнена | Рекомендуется использовать после отсева гравия в качестве сырья для строительных растворов и для дорожно-строительных работ | Разработка ЗАО «Воробьево» 21/55 |
| 2 | Детчинское, уч. №2 на СЗ окраине п. Детчино | 132 |  | 1,0 | 4,2 | Полезная толща не обводнена | Для строительных растворов и для дорожно-строительных работ в соответствии с ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02-85 | Госрезерв |
| 3 | Ерденевское, уч. №2 в 11 км ЮЗ р.ц. г. Малоярославца, в 1,8 км ЮВ ж.д. ст. Ерденево Московской ж.д. | 520 |  | 2,37 | 7,0 | Полезная толща не обводнена | Сырье для дорожно-строительных работ в соответствии со СНиП 2.05.02-85 | Разработка ОАО «Агродорстрой» 29/4 УМП «Малоярославецстройзаказчик» 13/30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | с.Игнатьевское в 7 км к СЗ от г. Малоярославца, и в 0,4 км к З от д. Игнатьевское, на правом берегу р. Лужи | 763 |  | 4,9 | 12,7 | Полезная толща не обводнена | Сырье для дорожно-строительных работ в соответствии с ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02-85 | Разработка ФГУ ДЭП-40 15/50 |
| 5 | Коллонтаевское в 3 км к СВ от г. Малоярославца, в 1 км З д. Коллонтай в т.ч.: Коллонтаевское Коллонтаевское, уч. №2 | 1254 1104 150 | 100 100 | 2,4 1,3 | 10,4 13,0 | Полезная толща не обводнена | Сырье для строительных растворов и для дорожно-строительных работ в соответствии с ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02-85 | Разработка УМП ПМК-1 69/16 ФГУП СМУ «Спецстрой» 37/6 |
| 6 | Митинское, уч. Северо-Восточныйв 0,4 км СЗ д. Митинка | 99 |  | 2,13 | 15,27 | Полезная толща не обводнена | После отсева гравия в качестве сырья для строительных и дорожно-строительных работ | Разработка ООО «СибЭлКОМ» 98/1 |
| 7 | Мокрищевское в т.ч.: уч. Дуровский №1 в 2 км СВ д. Мокрище, на правом берегу р. Суходрев; уч. Дуровский №2: | 2020 255 1765 |  | 0,4 0,1 | 3,6 3,9 | Полезная толща не обводнена | Сырье для строительных и дорожно-строительных работ | Разработка ОАО «Мостовской карьер» 0/- Резерв |
|  | Нижне-Горский; |  |  | 1,8 | 6,8 |  |  |  |
|  | Сетуньский |  |  | 0,5 | 3,5 |  |  |  |
| 8 | Потресовское в 4 км ЮВ г. Обнинска, в 1,5 км СЗ д. Потресово, на правом берегу р. Протвы | 6763 |  | 4,0 | 9,8 | Полезная толща не обводнена | После отсева гравийной фракции и мокрого обогащения для строительных растворов и легких заполнителей в бетон | Разработка ОАО «Обнинское открытое строительно-промышленное акционерное общество» 90/75 |
| 9 | Савиновское в 24 км к ЮЗ г. Малоярославца, в 0,3 км ЮВ д. Савиново, на левом берегу р. Путынки | 52 |  | 4,63 | 6,63 | Полезная толща не обводнена | В качестве сырья для строительных и дорожно-строительных работ. После отсева гравия в качестве строительных песков | Госрезерв |
| 10 | Харамоновское в 14 км ЮЗ г. Малоярославца и в 1,0 км д. Алешково, на месте бывшей д. Харамоново | 106 |  | 1,57 | 5,58 | Полезная толща не обводнена | В качестве сырья для строительных и дорожно-строительных работ. После отсева гравия в качестве строительных песков | Разработка ЗАО «Недра села» 0/- |

Разработку месторождений строительных песков ведут в основном дорожные и строительные предприятия и организации. Предусмотренный лицензионным соглашением объем добычи практически на всех предприятиях, за исключением ООО «СибЭлКОМ» (100 тыс. м3) и УПМ ПМК-1 (60 тыс. м3), составляет 50 тыс. м3, фактическая же добыча значительно ниже  проектной.

В 2003 г. в районе добыто 372 тыс. м3 строительных песков, что составляет 83 % от объема добычи 2002 г.  и 60 % от объема добычи предусмотренного лицензионными соглашениями. Заявленная потребность Малоярославецкого района в песках строительных до 2010 г. - 4900 тыс. т может быть удовлетворена за счет увеличения объемов добычи работающих предприятий.

Удельный вес строительных песков в годовой стоимости добытого в районе сырья составляет 50,3 %.

Обеспеченность горнодобывающих предприятий разведанными запасами при существующей производительности от 1 года до 75 лет. В случае необходимости сырьевой базой добывающим предприятиям могут служить резервные месторождения и участки.

В резерве числятся 5 участков трех месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 – 1949 тыс. м3.

В районе  имеются перспективы для выявления новых месторождений строительных песков. Прогнозируемые ресурсы строительных песков в районе сосредоточены на 11 прогнозных площадях и составляют 25,793 млн. м3 по категории Р3 .

На территории Малоярославецкого района разведано два месторождения песчано-гравийного материала с суммарными запасами промышленных категорий А+В+С1- 6156 тыс. м3, что составляет 6 % от аналогичных запасов области. Запасы месторождений не учитываются государственным балансом. Месторождения не разрабатываются. Краткая характеристика месторождений приведена в таблице .

#### Краткая характеристика месторождений ПГМ

| Название и местоположение месторождения. | Запасы, тыс. м3 | Средняя мощность, м | Гидрогеологические условия | Качество минерального сырья, виды продукции | Степень промышленного освоения. Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 | Вскрыши | Полезной толщи |  |  |  |
| Афанасовское в 10 км к ЮЮЗ от г. Малоярославец между д. Рябово на С и ж.д. ст. Ерденево на Ю в пойме р. Локни. | 5800 | - | 5,08 | 6,55 | Полезная толща обводнена | Выход гравия – 43,8 %. Гравий – для бетона марок «150» и ниже, пески для кладочных и штукатурных растворов и частично для обычного бетона. | Резерв |
| Санталовское в 5 км к ЗЮЗ от ж.д. ст. Детчино, в 0,6 км ЮВ д. Санталовки | 356 | - | 1,7 | 2,5 | Полезная толща не обводнена | Выход гравия – 31 %. Гравий – для дорожного строительства, пески-отсевы как заполнитель в обычный бетон и для дорожного строительства. | Резерв |
| Итого 2 месторождения | 6156 | - |  |  |  |  |  |

Основные технико-экономические показатели освоения

Афанасовского месторождения ПГМ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2004 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы гравия | тыс.м3 | 5800,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс.м3 | 200,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 26,0 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 125,4 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 5,4 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 147,2 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | единицы | 24,9 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | единицы | 15,0 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 9,5 |

Камни строительные, керамзитовое сырье и керамические  глины

На территории Малоярославецкого района нет разведанных месторождений строительных камней, керамзитовых и керамических глин, но имеются перспективы для разведки мелких месторождений вышеперечисленных видов полезных ископаемых. Прогнозируемые ресурсы камней строительных в районе (Мозгунова Г. М., 1991 г.) сосредоточены на 9 прогнозных площадях и составляют 1,624 млн. м3 категории Р2, керамических глин - на 3 прогнозных площадях и составляют 1,802 тыс. м3 категорий Р1+Р3, керамзитовых глин на одной площади и составляют 0,219 тыс. м3 категории Р3. Краткие характеристики прогнозных площадей приведены в таблицах 3.11, 3.12, 3.13.

На территории Малоярославецкого района разведано 10 торфяных месторождений  с суммарными запасами промышленных категорий А+В+С1 – 154 тыс. т, предварительно оцененными запасами категории С2 – 114 тыс. т и прогнозными ресурсами категории Р1 – 48 тыс. т. Государственным балансом учитываются запасы 5 месторождений в количестве 110 тыс. т категорий А+В+С1 и 114 тыс. т категории С2. Из них одно месторождение (Панское – 86 тыс. т) числится в группе «резервные», два –(Покровское и Кармановское) числятся в группе «перспективные», одно (Поповка) - в группе «мелкозалежные» и одно (Гримяк) - в группе «зазоленные». Пять месторождений, не числящиеся на балансе, входят в группу «площадью до 10 га».  Краткая характеристика месторождений торфа приведена в таблице 3.14. Потенциальная извлекаемая ценность запасов и  прогнозных ресурсов торфа в районе оценивается в 2,62   млн. долларов США, в том числе запасов 2,58 млн. долларов США, прогнозных ресурсов 0,04 млн. долларов США.

В настоящее время ни одно из месторождений не разрабатывается.

Наиболее перспективным для разработки является Кармановское месторождение торфа.

Кармановское торфяное месторождение расположено в 28 км на ЮЗ от районного центра г. Малоярославец, в 1 км юго-восточнее железнодорожной станции Родинка, в 2,0 км северо-восточнее д.Мызги, в 0,5 км юго-восточнее д.Родинка, в левобережной пойме р. Песочня (рис. 3.4).Месторождение разведано в 1946 г. Государственным институтом проектирования предприятий Министерства местной и топливной промышленности.

Площадь торфяного месторождения в нулевой границе 47 га, в границе промышленной глубины торфяной залежи – 35 га. Средняя мощность торфяного пласта 2,27 м, максимальная 4,25 м. Запасы торфа на месторождении на момент утверждения составляли 794 тыс. куб. м или 221 тыс. т. по категории С1.

Тип торфяной залежи низинный, ботанический состав торфа – тростниково-древесный, древесно-тростниковый, степень разложения торфа колеблется от 35 до 65 %, в среднем 35 %; зольность изменяется от 15 до 57,1, средняя – 28 %; влажность торфа колеблется в пределах 71,5-91,1, при средней 80,1 %; пнистость – 0,1 %.  Водоприемниками являются: р. Суходрев, протекающая в 0,8 км  от северного края и р. Песочня, протекающая в 0,7 км от северо-восточного края торфяного месторождения. Месторождение эксплуатировалось. Торф использовался для нужд сельского хозяйства.

В 1999 г. произведена переоценка запасов Кармановского торфяного месторождения. Согласно требованиям при установлении категории изученности запасы были переведены из категории С1 в категорию С2. По состоянию на 01.01.2004 г.  запасы торфа на месторождении составляют 114 тыс. т категории С2.

Основные технико-экономические показатели освоения Кармановского торфяного  месторождения приведены в таблице 3.15.

Основные технико-экономические показатели освоения

Кармановского торфяного  месторождения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2004 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы торфа | тыс. т | 114,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс. т | 10,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 10,0 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 7,8 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 4,8 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 4,5 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | единицы | 26,0 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | единицы | 18,7 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 0,8 |

Каменная соль

На территории Малоярославецкого района разведано одно Воробьевское месторождение каменной соли с запасами 941 тыс. т категории А, что составляет 100 % от запасов области и 0,15% от запасов ЦФО.

Удельный вес запасов  каменной соли в потенциальной извлекаемой ценности недр Малоярославецкого района составляет 3,4 %.

Месторождение находится на землях ЗАО "Воробьево", непосредственно к западу от ее центральной усадьбы в Малоярославецком районе Калужской области.

Воробьевское месторождение каменной соли приурочено к западной части Подмосковного солеродного бассейна. К полезной толще отнесены галогенные отложения верхней пачки дорогобужского горизонта нижнеэйфельского подъяруса среднего девона.

Глубина залегания соляного пласта 889,0-947,3 м, в интервале 928,1-929,6 м встречен прослой ангидрита мощностью 1,5 м.

Толща соли подстилается доломитами нижней пачки дорогобужского горизонта, песчаниками и аргиллитами ряжского горизонта; перекрывается отложениями средне-позднедевонского и раннекаменноугольного возраста, представленными карбонатными породами с прослоями глин и песчано-глинистыми отложениями.

Пласт соли характеризуется  региональным развитием, выдержан по мощности и качеству полезного ископаемого.

Качество соли Воробьевского месторождения оценивалось на пригодность для получения технических рассолов, соответствующих техническим требованиям заказчика, и (в перспективе)     поваренной соли по ГОСТ 13830-91Е "Соль поваренная пищевая. Общие технические условия" и СанПин 2.3.2.560-960 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов".

Соль в недрах представлена следующими, условно выделенными, переходящими друг в друга, литотипами: молочно-белой, светло-серой, темно-серой, а также их переслаиванием. Соль содержит многочисленные тонкие прослои, линзочки и хлопьевидные включения доломита и ангидрита. Минеральный состав каменной соли в недрах: 95-98 % галита, 0,3-3,3 % ангидрита, до 0,2 % бишофита. В качестве примесей, составляющих доли процента, присутствуют глауберит, тенардит, мирабилит, тахгидрит.

Показатели качества соли из Воробьевской-3 скважины по результатам исследований приведены в таблице.

Качественная характеристика соли Воробьевской-3 скважины

| № п/п | Показатели качества соли | Значения показателей, от-до/среднее (по уступным пробам) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя плотность, г/см куб. | 2,08-2,13/2,11 |
| 2 | Предел прочности при сжатии, кгс/см кв. | 111,0-208,21/150 |
|  | Содержание химических компонентов, %: |  |
| 3 | -NaCl | 94.85-97.96/97.10 |
| 4 | -Mg2+ | 0.01-0.05/0.03 |
| 5 | -Са2+ | 0,12-0,96/0,31 |
| 6 | -Na2+ | 37,33-38,66/38,22 |
| 7 | -Cl - | 57,58-59,49/58,97 |
| 8 | -SO42- | 0,13-2,23/1,05 |
| 9 | -нерастворимый остаток | 0,06-0,66/0,22 |
|  | Содержание вредных примесей, г/т: |  |
| 10 | -As | менее 0.0001-0.195/0,036 |
| 11 | -Pb | менее 0.0001 |
| 12 | -Сu | менее 0,0001-0,85/0,11 |
| 13 | -Cd | 0.075-0.096/0.083 |
| 14 | -Hg | менее 0.0001-0.023/0,013 |
| 15 | -Zn | менее 0.0001-9.8/2,94 |

По содержанию основных химических компонентов соль в недрах соответствует требованиям стандарта к пищевой поваренной соли высшего, 1 и 2 сортов. Окончательный вопрос о возможности получения из каменной соли Воробьевского месторождения пищевой поваренной соли методом выщелачивания может быть решен при проведении более детальных исследований.

Технологические рассолы, полученные в лабораторных условиях из поуступных проб соли Воробьевского месторождения, имеют концентрацию NaCl 306,9-314,4 г/л (среднее содержание – 310,44 г/л), жесткость – 0,60-1,56 г/л (средневзвешенное – 1,08 г/л); что соответствует предъявленным к рассолам требованиям.

На территории Малоярославецкого района разведано два (Малоярославецкое и Детчинское) месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий А+В+С1+С2 – 40,6 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: А – 11 тыс. м3/сут, В –9,7 тыс. м3/сут, С1 – 12,8 тыс. м3/сут, С2 – 7,1 тыс. м3/сут, что составляет 3,4 % от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области. Удельный вес запасов  пресных подземных вод в потенциальной извлекаемой ценности недр Малоярославецкого района составляет 31,3 %.

Краткая характеристика месторождений пресных подземных вод

| Наименование месторождения | Водопотребитель | Название водоносного горизонта | № и дата протокола ГКЗ,ТКЗ,НТС | Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м3/сут | Водоотбор. Год начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С1 | С2 | Всего |  |
| Малоярославецкое | г. Малоярославец | Водоносная окско-тарусская терригенно-карбонатная свита | 18, ТКЗ ТГУЦР, 20.10.75 | 9,5 | 9,7 | 12,8 | 0 | 32,0 | 9,8082 1988 |
| Детчинское | с.Детчино | Водоносная веневско-тарусская терригенно-карбонатная свита | 98, ТКЗ ДПР, 05.07.00 | 1,5 | 0 | 0 | 7,1 | 8,6 | 1,1915 1978 |

Оба месторождения находятся в эксплуатации.

Водоотбор подземных вод в 2003 г. составил 17,332 тыс. м3/сут, в том числе: на участках с утвержденными запасами –10,9997 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 6,3323 тыс. м3/сут.

Наиболее крупными водопользователями являются: УМП «Водоканал» (11,444 тыс. м3/сут), УМП «Малоярославецстройзаказчик» (1,3822 тыс. м3/сут), ГП «Калугаоблводоканал» (1,192 тыс. м3/сут), Калужский филиал №2 ООО «Заря-ОГО» (0,716 тыс. м3/сут), санаторий «Воробьево» (0,4219 тыс. м3/сут).

На хозяйственно-питьевое водоснабжение Малоярославецкого района используется  10,87 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении Малоярославецкого района составляет 100 %. В городах на хозяйственно-питьевое водоснабжение используется 7,84 тыс. м3/сут, в сельских населенных пунктах – 3,02 тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение в Малоярославецком районе составляет 196 л/сут на человека, в том числе в городах –221 л/сут, в сельских населенных пунктах – 156 л/сут на человека.

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на человека  - 0,73 м3/сут.

На территории Малоярославецкого района разведано одно Воробьевское месторождение минеральных подземных вод.

Месторождение разведано двумя скважинами. Скважиной 1/77 в интервале 322-350 м вскрыты маломинерализованные лечебно-питьевые воды задонско-оптуховского карбонатного комплекса (бывшего елецко-задонского водоносного горизонта), запасы которых подсчитаны в количестве 196 м3/сут (категория А+В). Скважиной 2/76 в интервале 935-1227 м вскрыты бромные, хлоридные натриевые рассолы пярнуско-верхнепротерозойского водоносного горизонта, запасы которых подсчитаны в количестве 98 м3/сут. Запасы минеральных подземных вод Воробьевского месторождения были утверждены ГКЗ СССР протокол № 8104 от 28.07.78 г.

Краткая характеристика Воробьевского месторождения минеральных вод приведена в таблице.

#### Краткая характеристика Воробьевского месторождения минеральных вод

| Наименование месторождения. Водопотребитель | Наименование водоносного горизонта | Водовмещающие породы | Минерализация, г/дм3. Химический состав вод. | Год начала эксплуатации. Водоотбор, м3/сут | Номер протокола ГКЗ, ТКЗ, НТС | Эксплуатируемые запасы по категориям, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | А | В | С1 | С2 | Всего |
| Ворбьевское ООО «Санаторий «Воробьево» | система водоносных горизонтов (комплексов) | песчаники | 144 рассолы, хлоридный |  | 8104 ГКЗ СССР, 28.07.78 | 0 | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 |
|  | задонско-елецкий | доломиты | 5,3-5,6 хлоридно-сульфатный | 1977 0,022 |  | 0,071 | 0,125 | 0 | 0 | 0,196 |

В настоящее время ООО «Санаторий «Воробьево» производит добычу минеральных подземных вод задонско-оптуховского карбонатного комплекса (бывшего елецко-задонского водоносного горизонта) в количестве 0,28 м3/сут. для использования в санаторном лечении в качестве питьевых лечебно-столовых вод.

На территории Малоярославецкого района в 1,5 км на север от санатория Воробьево, 1 км на северо-запад от д. Степичево, на восточной окраине д. Алешково, на склоне долины р. Локня (уч. «Воробьево» рис. 3.5) ОАО «Калугагеология» в 2001 г. в процессе Государственной экологической съемки территории листа N-37-VII пробурена гидрогеологическая скважина  № 163208 в качестве наблюдательной. Глубина скважины 354,5 м.

Скважиной 163208 в интервале глубин 318,4-354,5 м была вскрыта водоносная елецко-оптуховская карбонатная свита. Наиболее водообильными оказались доломиты елецкого горизонта вскрытые в интервале 343,6—354,5 м. Горизонт напорный с глубиной залегания уровня 21,7 м и напором над кровлей елецкого горизонта 321,9 м. Дебит скважины 2,1 л/с при понижении 0,8 м. Водообильность горизонта характеризуется удельным дебитом скважины 2,5 л/с.

По химическому составу воды горизонта хлоридно-сульфатного магниево-кальциево-натриевого состава с минерализацией 5,0-6,0 г/л (среднеминерализованные), со слабощелочной реакцией среды – рН 7,6-7,8. Массовая концентрация биологически активных компонентов – ниже принятых бальнеотерапевтических нормативов. Токсичные и нормируемые микроэлементы, в том числе, тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, хром, мышьяк и др.), соединения группы азота (нитриты, нитраты, аммоний), а также стронций, селен, фториды, радионуклиды не обнаружены или их концентрации – ниже ПДК для питьевых минеральных вод. Органолептические и микробиологические показатели соответствуют нормативным требованиям.

В соответствии с Классификацией лечебных минеральных вод Минздрава России и ГОСТ 13273 «Воды минеральные питьевые и лечебно-столовые» вода скважины  № 163208 относится к минеральным питьевым лечебно-столовым водам средней минерализации  (группа XVII), которые могут использоваться для питьевого курсового лечения в санаторно-курортных учреждениях, а также для промышленного розлива с насыщением диоксидом углерода.

Медицинские показания к внутреннему применению минеральной воды скважины № 163208:

- хронические гастриты с нормальной, пониженной и повышенной секреторной функцией желудка.

Большинство запасов полезных ископаемых района имеют значительный резерв для своего увеличения за счет разведки прогнозных ресурсов, так прогнозные ресурсы кирпичного сырья составляют 7,621 млн. м3, песков строительных 25,793 млн. м3, камней строительных 1,532 млн. м3

#### Прогнозные ресурсы Малоярославецкого района

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Ресурсы, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р1+Р2+Р3 |
| 2 | Кирпичное сырье | 1,98 | 4,99 | 1,342 | 7,621 |
| 3 | Пески строительные |  |  | 25,793 | 25,793 |
| 4 | Камни строительные |  | 1,624 |  | 1,624 |
| 5 | Керамические глины | 0,52 |  | 1,802 | 1,802 |
| 6 | Керамзитовые глины |  |  | 0,219 | 0,219 |
| 7 | Торф | 0,048 |  |  | 0,048 |

Современный уровень добычи строительных песков по сравнению с 1995 г.        характеризуется увеличением более чем в 2 раза. Однако для удовлетворения потребности района в строительных песках (4900 тыс. м3 до 2010 г.) необходимо нарастить объемы добычи действующих предприятий и довести их до объемов предусмотренных лицензиями. Водоотбор пресных и минеральных подземных вод в районе осуществляют 37 недропользователей. В 2003 г. водоотбор пресных подземных вод составил 17,332  тыс. м3/сут, минеральных 0,28 м3/сут.

# Подземные воды.

Все водоносные горизонты, распространенные на территории района, относятся к двум группам.

Первая группа включает горизонты, содержащие грунтовые, безнапорные воды, используемые для водоснабжения сельских населенных пунктов.

Вторая группа включает горизонты, более глубоко залегающие, перекрытые водоупорами, с артезианскими водами, обеспечивающими водоснабжение городов, крупных поселков и предприятий.

Воды современных болотных и аллювиальных отложений приурочены к наиболее пониженным и плоско-вогнутым формам рельефа – речным долинам, западинам. Глубина залегания 0 – 2м. Практического значения для водоснабжения не имеют.

Характерно сезонное колебание уровня, подверженность загрязнению. Водя этого горизонта, выходящие на поверхность, или залегающие вблизи от нее, оказывают отрицательное воздействие на строительство и земледелие. При необходимости застройки и сельскохозяйственного и сельскохозяйственного освоения следует предусматривать мероприятия по водоотведению и снижению уровня грунтовых вод.

Воды древнеаллювиальных и водноледниковых отложений распространены по долинам рек Суходрев и Лужа в пределах их террас. Глубина залегания 2 – 10 метров. Используются для сельского водоснабжения колодцами. Водообильность их незначительна, подвержена сезонным колебаниям.

Воды морены Московского возраста развиты наиболее широко по водораздельным пространствам.

Воды этих горизонтов широко используются для сельского водоснабжения и частично для централизованного. Их водообильность зависит от количества осадков, режима эксплуатации и не может обеспечить крупных водозаборов.

Глубина залегания четвертичных водоносных горизонтов колеблется от 3 до 50 метров.

Из горизонтов дочетвертичных отложений, относящихся ко второй группе, широко используются водоносные слои каменноугольного периода.

Каширский водоносный горизонт используется в северной части района. Воды пресные. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 50-100 метров. Мощность горизонта до 43 метров.

Протвинский водоносный комплекс развит повсеместно. Глубина залегания от 0 до 116 м, мощность в среднем 10-22 м. Горизонт служит основным источником централизованного водоснабжения. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 35 – 65 м.

Тарусско- Окский водоносный горизонт распространен в южной части района. Глубина залегания от 10 до 150 м.. Преобладающая мощность 15 – 40м.

Рекомендуемая глубина скважин 20-50-140 м. Используется незначительно. Возможна более широкая эксплуатация для централизованного водоснабжения.

В качестве резервных могут быть использованы Яснополянский и Упинский водоносный горизонты, залегающие более глубоко от 50 до 250 метров.

Выводы:

- На всей территории района для сельскохозяйственного водоснабжения в небольших объемах могут использоваться воды четвертичных отложений.

- Крупное централизованное водоснабжение обеспечивается за счет Каширского, Протвинского, Тарусско- Окского водоносных горизонтов.

- Возможно увеличение водопотребления за счет резервных Яснополянского и Упинского горизонтов.

- Воды современных отложений используются весьма незначительно. Они главным образом оказывают влияние на характер использования территории, располагаясь вблизи от поверхности или имея открытый горизонт на заболоченных участках.

При необходимости застройки и сельскохозяйственного освоения следует предусматривать мероприятия по водоотведению и снижению уровня грунтовых вод.

- Воды древнеаллювиальных и водноледниковых отложений распространены по долинам р.Суходрев и р.Лужа в пределах их террас. Глубина залегания 2 – 10 метров. Используются для сельского водоснабжения колодцами. Водообильность их незначительна, подвержена сезонным колебаниям.

-Воды морены Московского возраста развиты наиболее широко по водораздельным пространствам.

Воды этих горизонтов широко используются для сельского водоснабжения и частично для централизованного. Их водообильность зависит от количества осадков, режима эксплуатации и не может обеспечить крупных водозаборов.

Глубина залегания четвертичных водоносных горизонтов колеблется от 3 до 50 метров.

Из горизонтов дочетвертичных отложений, относящихся ко второй группе, широко используются водоносные слои каменноугольного периода.

Пресные подземные воды

На территории Малоярославецкого района разведано два (Малоярославецкое и Детчинское) месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий А+В+С1+С2 – 40,6 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: А – 11 тыс. м3/сут, В –9,7 тыс. м3/сут, С1 – 12,8 тыс. м3/сут, С2 – 7,1 тыс. м3/сут, что составляет 3,4 % от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области.

Водоотбор подземных вод в 2007 г. составил 8,32 тыс. м3/сут.

На хозяйственно-питьевое водоснабжение Малоярославецкого района используется  12,82 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении Малоярославецкого района составляет 100 %. В городах на хозяйственно-питьевое водоснабжение используется 8,4 тыс. м3/сут, в сельских населенных пунктах – 4,42 тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение в Малоярославецком районе составляет: в городе –206 л/сут на человека, в сельских населенных пунктах – 67 л/сут на человека.

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на человека  300 л/сут.

# Поверхностные воды.

Речная сеть относится к бассейну р.Суходрев, которая пересекает районы в его средней части с юго-востока на запад.

Реки равнинные с неширокими руслами до 30 м шириной, множеством плесов и перекатов. Скорости течения 0,2-0,4 м/сек. Дно преимущественно песчаное, местами гравелистое или галечное, изредка каменистое.

В режиме реки наблюдается наибольший подъем уровня в период весеннего половодья. За паводок реки срабатывают около 55% годового стока.

Половодье начинается в конце марта –начале апреля и заканчивается в первой декаде мая, продолжаясь 40-45 дней. Подъем уровня во время паводка 4-5 метров.

Реки несудоходны. По р.Лужа, р.Протва и в среднем и нижнем течении р.Суходрев возможна организация байдарочных маршрутов.

Крупных естественных водоемов на территории района нет. К северо-западу от д.Ерденево между д.Максимовка, д.Самсынино, д.Кашурино расположено искусственное водохранилище на реке Выпрейке. Водохранилище охватывает заболоченную пойму реки Выпрейки и малопригодно для использования под отдых. Целесообразнее использование его для рыборазведения и разведения водоплавающей птицы.

Заболоченность территории незначительна и, в основном, приурочена к поймам рек и к плоским частям водоразделов в северной половине района.

Перечень рек, расположенных на территории Малоярославецкого района

(утвержден Постановлением Губернатора Калужской области от 18.04.1997 г. №137)

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Длина реки в пределах Калужской области,км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без названия у села Ильинское | 14 | 14 | 50 |
| 2 | р.Выпрейка | 16 | 16 | 100 |
| 3 | р.Жалка | 22 | 22 | 100 |
| 4 | р.Карыжа | 10 | 10 | 50 |
| 5 | р.Локня | 14 | 14 | 100 |
| 6 | р.Лужа | 159 | 50 | 200 |
| 7 | р.Песочня | 20 | 10 | 50 |
| 8 | р.Путынка | 28 | 28 | 100 |
| 9 | р.Рожня | 21 | 21 | 100 |
| 10 | р.Суходрев | 96 | 96 | 200 |
| 11 | р.Суходревка | 13 | 13 | 100 |
| 12 | р.Таруса | 88 | 88 | 200 |
| 13 | р.Протва | 282 | 144,8 | 200 |

Ширина водоохраной зоны устанавливалась в зависимости от ее протяженности, с плавным увеличением ширины зоны от истока к устью. От границы с Московской областью до д. Потресово Малоярославецкого района водоохранная зона установлена шириной 300 м, прибрежная защитная полоса – 100 метров. От д.Потресово и до устья водоохранная зона установлена шириной 400 м, прибрежная зашитная полоса – 100 метров

Перечень прудов, расположенных на территории Малоярославецкого района.

| СП «Деревня Шумятино» | д. Шумятино | 1 пруд |
| --- | --- | --- |
|  | д. Величково | 1 пруд |
|  | д. Черкасово | 1 пруд |
|  | д. Подольное | 1 пруд |
|  | с. Игнатьевское | 1 пруд |
| СП «Село Недельное» | с. Недельное | 4 пруда |
|  | д. Чухловка | 2 пруда |
|  | д. Семкино | 3 пруда |
|  | с. Поречье | 2 пруда |
|  | д. Жилинка | 2 пруда |
|  | д. Дорохино | 2 пруда |
|  | д. Киево | 1 пруд |
|  | д. Дурноклин | 2 пруда |
|  | д. Селивакино | 2 пруда |
|  | д. Михалево | 1 пруд |
|  | д. Кудиново | 1 пруд |
|  | д. Мамоново | 2 пруда |
|  | д. Никольское | 2 пруда |
|  | д. Шатеево | 1 пруд |
| СП «Деревня Михеево» | д. Михеево | 1 пруд |
|  | д. Мандрино | 1 пруд |
|  | д. Смахтино | 1 пруд |
| СП «Деревня Березовка» | д. Бабичево | 1 пруд |
|  | д. Мотякино | 3 пруда |
|  | д. Образцово | 1 пруд |
|  | д. Верховское | 1 пруд |
|  | д. Ивановка | 1 пруд |
| СП «Село Кудиново» | с. Кудиново | 2 пруда |
|  | д. Тиняково | 1 пруд |
|  | с. Юрьевское | 1 пруд |
|  | д. Кудиново | 2 пруда |
|  | д. Константиново | 2 пруда |
| СП «Село Маклино» | д. Рысковщина | 1 пруд |
|  | д. Чулково | 1 пруд |
|  | с. Маклино | 2 пруда |
|  | д. Синяково | 1 пруд |
|  | д. Радищево | 1 пруд |
|  | д. Локонское | 1 пруд |

| СП «Село Спас-Загорье» | д. Кривоносово | 2 пруда |
| --- | --- | --- |
|  | с. Трехсвятское | 1 пруд |
|  | д. Митинка | 1 пруд |
|  | дачный поселок Митинка | 1 пруд |
|  | с. Госсортучасток | 1 пруд |
| СП «Село Коллонтай» | с.Коллонтай | 1 пруд |
| СП «Деревня Прудки» | д. Березенки | 1 пруд |
|  | д. Закатовка | 1 пруд |
|  | д. Прудки | 1 пруд |
|  | д. Столбовка | 1 пруд |
|  | д. Шершино | 1 пруд |
|  | бывшее Кривошеино | 1 пруд |
| СП «Деревня Рябцево» | д. Рябцево | 1 пруд |
|  | д. Нероновка | 1 пруд |
|  | д. Песочня | 1 пруд |
| «Село Головтеево» | д. Максимовка | 1 пруд |
|  | д. Вихляево | 1 пруд |
|  | с. Головтеево | 4 пруда |
|  | д. Кашурино | 1 пруд |
|  | д. Семынино | 1 пруд |
|  | д. Мурзино | 1 пруд |
| Сельское поселение «Поселок Юбилейный» | д. Лопатино | 1 пруд |
|  | д. Кирюхино | 1 пруд |
|  | д. Торбеево | 1 пруд |
|  | д. Сляднево | 1 пруд |
|  | д. Дубровка | 1 пруд |
|  | д. Дурово | 1 пруд |
|  | д. Павловка | 1 пруд |
|  | д. Осоргино | 1 пруд |

Выводы:

- Речная сеть наиболее развита в северной и средней части расчлененных долинами р.Лужи и р.Суходрев с притоками.

- Северная половина    района от долины р.Суходрев более обеспечена поверхностными водами и более заболочена.

- Южная часть района значительно суше и хорошо дренирована. Водотоки здесь представлены небольшими ручьями и верховьями р.Суходрев и его притоков р.Рожны, р.Песочни.

# Экологический раздел

# Санитарно – эпидемиологическая обстановка

# Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качества воды и т.д.) неоднородны и имеют различную степень благоприятности для народнохозяйственного освоения.

# Охрана окружающей среды

# По метеоусловиям территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, которая характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8км, а летом не более 0,4 км. Таким образом создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

# Источниками загрязнения окружающей среды в города Малоярославце являются выбросы вредных веществ от котельных промышленных предприятий и котельных жилищного фонда, а также сбрасываемых сточных вод от промышленных предприятий.

# В сельской местности источниками загрязнения окружающей среды являются выбросы вредных веществ от молочно-товарных ферм, ферм КРС, свиноферм при условии несвоевременного навозоудаления.

# Потенциально опасными источниками загрязнения воздушного пространства в районе  считаются ООО «Малоярославецкое зверохозяйство» в г. Малоярославец, имеющий 0,5 тн жидкого аммиака, ОАО «Русский продукт» п/п «ДЗОК» в п. Детчино, имеющий 9 тн аммиака.

# Перечень предприятий – загрязнителей.

| Наименование предприятия | Профиль деятельности | Адрес | Классификация по СанПиН/размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрисовгаз» | Производство стальных и алюминиевых конструкций, производство теплоэнергии | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ОАО «МОПАЗ» | Производство испытательного оборудования, металлообработка | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| ОАО «Малоярославецкая типография» | Типографическое исполнение заказов без применения свинца | г. Малоярославец | 5 класс/50 м |
| ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» | Производство строительных материалов, деревообработка | п. Детчино | 4 класс/ 100 м |
| ОАО «Малоярославецкий приборный завод» | Приборостроение и производство пара и горячей воды | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | Производство хлеба | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |

| Малоярославецкий филиал ЗАО «Москомплектмебель» | Производство кухонной мебели | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» | Производство комбикормов | п. Детчино | 3 класс/300 м |
| ОАО «Завод СКД» | Производство крепежных изделий, металлообработка | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| ОАО «Молочный завод» | Производство молочной продукции | г. Малоярославец | 4 класс/ 100 м |
| ООО «Газсервис» | Производство пластмассовых изделий | с. Коллонтай | 4 класс/ 100 м |
| ООО «Стройкомплектсервис» | Производство стройматериалов и деревянных и металлических конструкций | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| ООО «Алюма» | Производство алюминиевых изделий | г. Малоярославец | 5 класс/ 50 м |
| ООО НПЦ «Агромеханизация» | Производство оборудования для пилорам, металлообработка | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «Малоярославецкий завод ИВК - САЯНЫ» | Производство счетчиков учета тепла и газа | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «Тис- Пласт» | Производство изделий из стеклопластика | г. Малоярославец | 5 класс/50м |
| ООО «Палисандр» | Переработка рыбы | с. Оболенское | 4 класс_100м |
| ООО «Колорит» | Покраска алюминиевого профиля | г. Малоярославец | 4 класс/100 м |
| ЗАО ПКФ «Русское поле» | Производство тары из пластмасс | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| Малоярославецкий филиал ООО «Одинцовская фабрика Комусупаковка» | Производство тары из пластмасс | г.Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «Рэмекс-тепломаш» | Производство котлов | г. Малоярославец | 5 класс/ 50м |
| ООО «РСУ-10» | Растворобетонный узел | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «Приап» | деревообработка | с. Маклино | 4 класс/100м |
| Обособленное подразделение ООО «ФИ-ТЭКС» | Прядильно-ткацкое производство | с. Поречье | 3 класс/300 м |
| ОАО «Швейная фабрика» | Швейное производство | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ЗАО «Инсофт» | Типография без применения свинца | г. Малоярославец | 5 класс/50 м |
| ООО «Малоярославецкий тепличный комбинат» | Тепличное хозяйство | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «Розовый сад» | Тепличное хозяйство | с. Недельное | 4 класс/100м |
| ООО «Малоярославецкое зверохозяйство» | Фермы звероводческие свиноферма | г. Малоярославец | 2 класс/500м 2 класс/500м |
| МУП Малоярославецкое АТП | Автобусный парк | г. Малоярославец | 4 класс/ 100 м |

| ООО «Агригазавтосервис» | Предприятие по обслуживанию автомобилей | г. Малоярославец | 4 класс/ 100м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газпромстройтеплица» | Производство строительных материалов | г. Малоярославец | 3 класс/300м |
| ООО «Акватик – С» | Производство изделий из пластмасс2 | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «ХСИ-опалубка» | металлообработка | г. Малоярославец | 4 класс/100м |
| ООО «МЗ Сухих строительных материалов» | Производство стройматериалов | с. Маклино | 3класс/300м |
| ООО «Комбивит» | Цех по приготовлению кормов | с. Маклино | 4 класс/100 м |
| Автозаправочные станции, газозаправочные станции | а/д «Украина», а/д «Москва-Бобруйск», г. Малоярославец |  | 4 класс/100м |
| ООО «Птицефабрика Калужская» Неделинский репродуктор |  | с. Головтеево | 3 класс/300м |
| ООО «Агропроминвест» |  | д. Павловка с. Юбилейное | 2 класс/500м 3 класс/300м |
| ООО «Ильинское» | Ильинская МТФ | с. Ильинское | 3.класс/300 м |
| СПК «Марьинский» | Ферма для откорма молодняка КРС | д. Прудки | 3 класс/300м |
| ООО Агрофирма «Детчинское» | Молочный комплекс | с. Детчино | 4 класс/100м |
| ООО «Агрофирма Ярославец» | Молочный комплекс | с. Недельное | 4 класс/100 м |
| ООО «Холмы» | Ферма КРС, свиней | д. Севрюково | 3 класс/300м |
| ООО «Новый быт» | Молочная ферма | д. Афанасово | 3 класс/300м |
| Молочный комплекс ЗАО «Воробьево» |  | д. Михеево | 4 класс/100м |
| Степичевская ферма |  | д. Степичево | 3 класс/300 |
| Свиноферма |  | д. Ноздрино | 3 класс/ 300м |
| ФГУ СП «Родина» |  | д. Панское | 2 класс/ 500м |
| ОАО «Племзавод им. Цветкова» |  | с.Юрьевское д. Тиняково | 2 класс/500м 2 класс/500м |
| Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов |  | с.Ильинское | 3 класс/300 м |
| ООО «Агропереработка колбасный цех» |  | д. Севрюково | 3 класс/300 м |
| ООО «Детчинский молочный завод» |  | с. Детчино | 4 класс/100м |
| Рыбный цех ЧП «Доля» |  | г. Малоярославец | 3 класс/300м |
| Рыбный цех ИП «Лобанов» |  | г. Малоярославец | 3 класс/300м |
| Рыбный цех ООО «Сакта» |  | д. Потресово | 3 класс/300м |
| ОАО «Русский продукт» п/п ДЗОК |  | с. Детчино | 4 класс/100м |

| ЗАО «Детчинский завод» |  | п. Детчино | 5 класс/50м |
| --- | --- | --- | --- |
| Цех мороженого ЧП «Даниелян» |  | г. Малоярославец | 5 класс/50м |
| Цех по производству пива ООО «Малоярославецкая пивоваренная компания» |  | г. Малоярославец | 3 класс/300м |
| Митинская МТФ | Производство молочной продукции | д. Митинка | 3 класс/300м |

# Данные по санитарному состоянию почвенного покрова территории района.

# Малоярославецкий район относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения   опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120 – 200 кал/см2 в год.

# На территории Малоярославецкого района имеется один санкционированный полигон ТБО в д. Ерденево, площадь полигона составляет 1,9 га. Годовое поступление отходов всего -58282 м3 , в том числе 26 757 м3 от коммунальных предприятий,  32525 м3 от  организаций. Расстояние от городской черты до полигона 10 км.

# На полигоне имеются две скважины для забора проб воды на анализ.

# Складируемые отходы ежегодно изолируются слоем грунта 0,25м. По периметру полигона имеется земляной вал и ров. Для утилизации трупов животных имеется яма «Беккари».

# На территории Малоярославецкого района расположено 14 несанкционированных  свалок.

# На территории Малоярославецкого района расположено 20 скотомогильников:

| № п/п | Наименование сельских поселений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП «Деревня Шумятино», д. Шумятино | 1 |
| 2 | СП «Село Коллонтай»,с. Коллонтай | 1 |
| 3 | СП «Деревня Михеево», д. Смахтино | 1 |
| 4 | СП «Село Спас-Загорье», д. Митинка | 1 |
| 5 | СП «Деревня Ерденево», д. Ерденево | 1 |
| 6 | СП «Село Головтеево», д. Афанасово | 1 |
| 7 | СП «Село Кудиново», с. Юрьевское | 1 |
| 8 | СП «Село Недельное», с. Недельное | 1 1 |
| 9 | СП «Деревня Прудки», д. Прудки | 1 |
| 10 | СП «Село Ильинское», с. Ильинское | 1 |
| 11 | СП «Поселок Детчино», с. Детчино | 1 |

| 12 | СП «Дереаня Рябцево», д. Рябцево | 1 |
| --- | --- | --- |
| 13 | СП «Деревня Захарово», д. Захарово | 1 |
| 14 | ГП «Город Малоярославец», г. Малоярославец | 1 |
| 15 | СП «Поселок Юбилейный», с. Юбилейный | 1 |
| 16 | СП «Село Маклино», д. Радищево, с.Маклино | 1 1 |
| 17 | СП «Село Головтеево», с. Головтеево | 1 |
| 18 | СП «Село Кудиново», д. Тиняково | 1 |

# Санитарно-защитные зоны скотомогильников соблюдены.

# Электромагнитная обстановка. Источники ЭМИ.

# Данные по контролю состояния атмосферного воздуха, радиационного загрязнения территории Малоярославецкого района в территориальном отделе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Малоярославецком и Медынском районах отсутствуют.

# Учет источников ЭМИ (радиовышки, радиостанции) проводит радиологический отдел ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» г. Калуга.

# По данным доклада об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2009 году территория Малоярославецкого района не входит в группу загрязнения радионуклидами.

# Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

# Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса   источников в районе не оборудованы и не ограждены. Границы 2 и 3 поясов не разработаны.

# На территории района эксплуатируется 55 водопроводов, 17 из них коммунальных, 38 ведомственных. Из общего числа    коммунальных водопроводов не соответствует санитарным требованиям 4 (26,6%), в том числе из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений 4 (26,6). Из общего количества ведомственных водопроводов не соответствует санитарным нормам 27 (67,5%), в том числе из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений 16 (40%), из-за отсутствия обеззараживающих установок 27 (67,5%).

# В качестве источников централизованного водоснабжения используются подземные водоисточники. По сельским водопроводам обработка питьевой воды отсутствует.

# Обеспеченность централизованным водоснабжением населения района составляет 80%. Водоснабжение остального населения осуществляется от децентрализованных источников.

# 85%  подземных водоисточников относятся ко 2-3 классу из-за повышенного содержания железа и мутности.

# Лабораторный контроль за качеством питьевого водоснабжения в г. Малоярославец осуществляет аккридитованная лаборатория УМП «Водоканал», на селе – аккредитованная химическая лаборатория УМП «Малоярославецстройзаказчик», на детчинском участке – лаборатория ГУ «Калугаоблводоканал», по оставшимся водопроводам производственный контроль проводит аккредитованная лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Малоярославецком районе».

Для учета воды в районе, экономного его расходования, чистоты и полноводности следует установить водоохранные зоны вдоль рек длиной от 10 до 200 км с соблюдением соответствующего режима в пределах этих зон.

В границах водоохранных зон  запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных. Отравляющих и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на  предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором  и третьем поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса

зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в

которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

При изучении подземных источников питьевого водоснабжения необходим контроль санитарной характеристики местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, провалов, колодцев, накопителей.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- экономия питьевой воды.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети  (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, газопроводы, теплосети) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно – технического объекта.

В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минтопэнерго России 24.09.1992 года №93 для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий  и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности,

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров (ГРП, ШРП), а также определенные требованиями СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором России.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 года №225 охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии (для линий напряжением 110 кВ) 20 метров.

Охранные зоны инженерных сетей до жилых и общественных зданий приведены в таблице.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Газопроводы низкого давления высокого давления | 2 7 | 1 1 | 1 1 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Ообо охраняемые природные территории, схемы охранных зон.

Развитие хозяйственной деятельности и других сфер общества неизбежно связано с воздействием на природу.

Поэтому возможность и, тем более устойчивость развития общества определяется способностью природных экосистем к самовосстановлению после оказанного на них воздействия. Природные экосистемы, в том числе находящиеся в режиме эксплуатации, играют роль стабилизаторов экологического баланса. Превышение допустимого воздействия на природу приводит к распаду экосистем и вызывает необходимость специальных затрат на их восстановление, превышающих затраты на поддержание их стабильности.

Устойчивое экологическое равновесие может быть достигнуто путем создания экологического каркаса территории, представляющего собой систему особо охраняемых природных территорий и буферных зон.

Основными показателями качества такой системы должны стать:

- оптимальное процентное соотношение охраняемых природных территорий и интенсивно используемых земель;

- присутствие в системе ООПТ объектов различного уровня (федерального, регионального, местного), характера (ботанические, гидрологические, комплексные) и функционального назначения (средообразующие территории, места обитания редких видов, уникальные объекты природы и т.д.);

- непрерывность природного пространства, достигаемая путем создания экологических коридоров, в том числе с помощью участков, не представляющих самостоятельной значимости и даже техногенно нарушенных.

К ключевым территориям относятся как обширные природные территории, выполняющие средообразующие, водорегулирующие функции, так и небольшие по площади природные комплексы, имеющие важное экологическое значение как    хранилища биоразнообразия.

Водораздельные природные территории являются центрами природных ландшафтов. В их пределах находятся истоки малых рек, питающих основные водные артерии района- Лужу,

Суходрев, Тарусу, Песочню. Сохранность высокой степени лесистости данных территорий является необходимым условием формирования грунтового и подземного стока и поддержания водности малых рек.

В Малоярославецком районе  имеются  ООПТ:

| №п/п | Название | Месторас- положение | Поселение | Пло-щадь (га) | Описание | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Остров» | 40 км юго-западнее г. Малоярославец | с. Детчино | 12,0 | Сосновый парк, окаймленный современным и старинным руслами р. Суходрев | 1992 |

| 2 | Парк усадьбы Оболенских | 15 км северо-восточнее г. Малоярославец | с. Спас-Загорье | 10,0 | Липовый парк усадьбы князей Оболенских на берегу р. протвы | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лесной массив «Бунина гора» | Берег реки Лужи, 2 км северо-западнее г. Малоярославца |  | 1696,0 | Смешанный широколиственный лес на возвышенном берегу р. Лужи, часть исторического ландшафта места сражения русских войск с армией наполеона Бонапарта зимой 1812 года | 1990 |

| 4 | «Якушкин колодец» | 40 км юго-восточнее г. Малоярославца | с. Недельное |  | Источник питьевой воды в с. Недельное | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Парк санатория «Воробьево» | 20 км юго-западнее г. Малоярославец | д. Воробьево | 5,0 | Старый парк с преобладанием липы, вяза, ольхи, березы, клена, ели, большого количества декоративных растений | 1990 |
| 6 | Парк «Дубки» | 10 км северо-восточнее г. Малоярославец | г. Малоярославец | 20,0 | Живописный парк с дубовой рощей и прудами в г. Малоярославец | 1995 |
| 7 | Парк усадьбы Кудрявцевых | 10 км северо-западнее г. Малоярославца | д. Панское | 5,8 | Парк начала 19в. При имении Кудрявцева, древнее городище | 1993 |
| 8 | Парк усадьбы Толстых | Сведения о координатах отсутствуют | д. Дубровка | 2,0 | Старый парк с преобладанием липы | 1993 |
| 9 | Парк усадьбы В.И. Баженова | Сведения о координатах отсутствуют | д. Дольское | 6,3 | Старый парк с преобладанием липы | 1993 |
| 10 | Парк усадьбы И.В. Панова | 20км юго-западнее г. Малоярославца | с. Ильинское | 6,3 | Старый парк на берегу р. Лужи в бывшем имении Репиных – Панова И.В. | 1993 |
| 11 | Усадебный парк | 10 км западнее г. Малоярославца | с. Кудиново | 0,7 | Молодой регулярный парк с ценными породами деревьев и кустарников | 1993 |

| 12 | Парк усадьбы Щербатовых-Поливановых | 1 км юго-западнее г. Малоярославца | с. Маклино | 2,1 | Липовый парк на берегу р. Корижка на месте усадьбы князей Щербатовых | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Режимы охранной зоны в пределах указанных ООПТ соблюдаются и находятся на контроле.

К ключевым территориям, помимо лесных (гослесфонда и лесов, не входящих в гослесфонд), относятся земли иного использования – сельскохозяйственные угодья.

К транзитным зонам относятся:

- лесные территории, расположенные между ключевыми участками, по которым осуществляются межрайонные миграции крупных копытных животных, а также сельскохозяйственные территории, не испытывающие сильных преобразующих воздействий в процессе сельскохозяйственного использования;

-водоохранные зоны основных рек Малоярославецкого района.

Водный Кодекс РФ (статья 65) дает определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

К резервным территориям природно-экологического каркаса относятся все леса первой группы в пределах Мосальского района, а также сельскохозяйственные земли, свободные от застройки любого типа. Это территории, непосредственно прилегающие к зонам жилой застройки (пригородные парки, открытые сельские ландшафты), которые выполняют преимущественно санитарно – гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата защита от выбросов вредных веществ), а также являются основными зонами активной рекреации.

Территории выделенного природного экологического каркаса рассматриваются как резерв расширения действующих или организации новых ООПТ. Земли природного экологического каркаса подлежит резервированию в соответствии с действующим законодательством.

Задача сохранения ключевых территорий сводится к исключению ухудшения параметров природных систем.

С этой целью необходимо исключить все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы:

- исключение преобразования природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных);

- недопущение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного пользования, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- недопущение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- недопущение строительства, влияющего на изменение режима ключевой территории, дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие варианты прокладки невозможны);

- недопущение аренды природных ресурсов, разработки полезных ископаемых;

-недопущение строительства жилья за пределами существующих населенных пунктов, отнесенных к ключевым территориям;

# Выводы:

# Неблагоприятными для размещения гражданского и рекреационного строительства по санитарно-гигиеническим условиям являются участки, попадающие в зоны  санитарной защиты промышленных предприятий, отдельных животноводческих комплексов, транспортных магистралей, коммунальных сооружений и предприятий, инженерных коммуникаций.

# Технический коридор магистрального газопровода и ответвления от него в зависимости от величин давления и диаметров трубопроводов имеют ширину до 250 метров.

# Для сельскохозяйственных животноводческих комплексов приняты санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарными требованиями.

# В результате комплексной оценки территории, включающей в себя оценку по совокупности природных факторов, рекреационную и ландшафтную оценку, оценку территории по планировочным условиям выявлено, что многие участки являются одновременно благоприятными для различных видов использования.

# Сравнение степени благоприятности различных участков для тех или иных видов использования, осуществляемое с учетом потребности Малоярославецкого района в области народнохозяйственного профиля района, архитектурно- планировочных факторов и т.п. позволяет разработать проектные предложения по наиболее целесообразному функциональному зонированию и планировочной организации территории района, размещению нового строительства, специализации и размещению сельскохозяйственного производства, организации зон отдыха.

В целях улучшения качества питьевой воды на селе необходимо оборудование современных сооружений по обеспечению очистки воды, в городе строительство станции обезжелезивания воды поступающих из городских скважин №13,14,15,16.

По обеспечению охраны почвы необходимо строительство нового полигона ТБО с оборудованием согласно санитарному законодательству, с учетом установления санитарно-защитной зоны.

Историко – культурное наследие

Памятники истории  и культуры.

# Историко – культурное наследие Малоярославецкого района сложилось на основе исторической системы расселения, включающей города и поселения по берегам рек, вдоль исторических трактов, оборонительные сооружения – монастыри, кремли, крепости и включает в себя исторические города, музеи, религиозные центры.

# В историко-культурном каркасе Малоярославецкого района для целей территориального планирования выделены уровни:

# - исторические города и городища,

# - религиозные сооружения,

# - исторические усадьбы – ансамбли, произведения ландшафтной архитектуры и садово – паркового искусства,

# - памятники.

# К объектам культурного наследия (памятникам истории культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства. Науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

| ПЕРЕЧЕНЬ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МР "Малоярославецкий район" |
| --- |
| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
|  | Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Городище "Малоярославецкое" |  | г. Малоярославец, у Черноостровского монастыря | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 2 | Памятник-часовня на месте боя и 3 братские могилы русских воинов, павших в сражении с французскими войсками за город Малоярославец в 1812 г. |  | г. Малоярославец, сквер им. М.И. Кутузова, ул. Ивановская (бывшая ул.Володарского), ул. Солдатская (бывшая ул. Баумана) | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 3 | Ансамбль Черноостровского монастыря | XIX в. | г. Малоярославец | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 4 | Здание почтовой станции | XIX в. | г. Малоярославец | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 5 | Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом | XIX в. | д. Панское | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 6 | Церковь Преображения | XVII в. | с. Спас-Загорье | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 7 | Церковь Введения (Успения) | 1733 г. | д. Дольское | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
| 8 | Усадьба Мансурово (Толстых) | 1804 г. | д. Дубровка | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 |
|  | Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Церковь Николаевская | 1812 г. | д. Башмаковка | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 2 | Церковь Никитская | 1904 г. | д. Казариново | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 3 | Церковь Преображенская | сер. XIX в. | д. Козлово | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
|  | Собор Никольский (старообрядческий) | 1909 г. | с. Поречье | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 4 | Церковь Никольская | 1897 г. | с. Поречье | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 5 | Казанский собор | 1708 г. | г. Малоярославец, пл. Ленина | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| 6 | Успенская церковь | 1912 г. | г. Малоярославец, пл. Ленина | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| 7 | Церковь Никольская | XVIII в. | д. Никольское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| 8 | Церковь Покрова | 1721 г. | с. Карижа | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 приложение № 2 |
| 9 | Церковь Благовещения | XVII в. | д. Сляднево | Распоряжение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихс от 18.06.1958г. № 357-р |
| 10 | Бюст Героя Отечественной войны 1812 г. Саввы Беляева | 1899 г. восстановлен в 1950 г., ск. Ю.Р. Гржешкевич, железобетон | г. Малоярославец, ул. Московская | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 приложение № 2 |
| 11 | Ансамбль усадьбы Белкиных (2 объекта) с парком | XVIII-XIX вв. | д. Дольское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 12 | Памятник воинам Советской Армии, павшим в 1941 г. в боях за г. Малоярославец | 1975 г. | г. Малоярославец, угол ул. Ленина и ул. Московской | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |
| 13 | Мемориальный комплекс в честь курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ, погибших в октябре 1941 г. | 1975 г. | с. Ильинское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |
| 14 | Дом, в котором в 1914-1949 гг. жил художник А.Е. Куликов |  | г. Малоярославец, ул. Володарского, 55 | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 15 | Могила художника А.Е. Куликова | 1949, 1950 гг. | г. Малоярославец, гор. кладбище | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
| 16 | Усадьба "Воробьево", где в 1898-1918 гг. жил в летнее время хирург Федоров С.П. |  | д. Воробьево | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. № 35 |
|  | Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь Покровская | 1804 г., сер.XIXв. | с. Недельное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 2 | Церковь Смоленской Богоматери | 1747 г. | д. Хрустали | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 3 | Церковь Трех святых | ок. 1917 г. | с. Трехсвятское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 4 | Церковь Федоровская | 1824 г. | д. Лукьяново | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 5 | Церковь Боголюбовская | 1836 г. | с. Юрьевское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 7 | Ансамбль пл. Ленина (5 объектов) | XVIII-XIX вв. | г. Малоярославец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 8 | Церковь Иоанна Предтечи | 1772 г. | г. Малоярославец, ул. Ивановская (бывшая ул. Володарского) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 9 | Почтовая станция (4 объекта) | сер. XIX в. | с. Ильинское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 10 | Церковь Покровская | 1804 г. | с. Асоргино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 11 | Флигель Присутственных мест | перв.пол.XIXв. | г. Малоярославец | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 1 | Братская могила |  | Новинская больница Неделинского сельского совета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 2 | Братская могила |  | д. Башмаковка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 3 | Братская могила |  | с. Недельное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 4 | Братская могила |  | д. Севрюково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 5 | Братская могила |  | д. Васиcово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 6 | Братская могила |  | д. Березовка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 7 | Братская могила |  | с. Кудиново | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 8 | Братская могила |  | д. Смахтино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 9 | Братская могила |  | д. Михеево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 10 | Братская могила |  | с. Юбилейный | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 11 | Братская могила |  | д. Ерденево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 12 | Братская могила |  | д. Прудки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 13 | Братская могила |  | сан. Воробьево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 14 | Братская могила |  | д. Воробьево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 15 | Братская могила |  | с. Детчино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 16 | Братская могила |  | д. Козлово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 17 | Братская могила |  | д. Гурьево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 18 | Братская могила |  | с. Оболенское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 19 | Братская могила |  | г. Малоярославец, городское кладбище | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 20 | Индивидуальна могила |  | г. Малоярославец, городское кладбище | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 21 | Место, где находилось имение, в котором в 1749 г. родился и в 1797г., 1799 -1801 гг. жил А.Н. Радищев |  | д. Радищево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 22 | Место рождения М.Г. Горохова |  | д. Якимовка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 23 | Место рождения В.И. Баженова |  | д. Дольское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 24 | Место рождения В.Я. Муринова |  | д. Сляднево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 25 | Место рождения писательницы Н.В.Ланской-Яковлевой |  | с. Игнатьевское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 1 | Городище, нач., сер. I тыс. н.э., XIII-XIV вв. | д. Лужное, в 2 км к северо-северо-западу от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 2 | Городище, кон. I тыс. до н.э. | д. Анисимово, в 0,6 км к северо-северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 3 | Селище, XIV-XVI вв. | д. Анисимово, в 1,5 км к северо-северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 4 | Селище, XIII-XIV вв. | д. Лужное, в 0,3 км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 5 | Стоянка, селище, XII-XIV вв., XVII в. | с. Оболенское, пр. берег р. Протвы в 0,6 км от шоссе | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 6 | Городище, вт.пол. I тыс.до н.э., XIV-XVI вв. | д. Панское, в 0,4 км к северо-северо-вотоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 7 | Селище II, XV-XVIIвв. | д. Потресово, в 0,7 км к северо-востоку от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 8 | Курган | д. Хрустали, в 1 км к югу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 9 | Селище, р.ж.в., XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | д. Панское, в 1 км к северо-северо-востоку | АКР № 465. Арх. ИА.: 12001. Л.3,4 |
| 10 | Селище, XIV-XVII вв. | д. Потресово, в 1 км к юго-востоку | АКР № 466. Арх. ИА.: 10761. Л. 14 |
| 11 | Поселение, мезолит, XIV-XVII вв. | д. Таурово, юго-западная окраина | АКР № 468. Арх. ИА.: 20821. Л. 10, 11 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Здание мужского училища им. С. Беляева | 1890-е гг. (арх. Трубников) | г. Малоярославец, ул. Аузина, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 2 | Купеческий дом с магазином | сер.XIXв. | г. Малоярославец, ул. С. Беляева, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 3 | Дом Шараповых | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. С. Беляева, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 4 | Жилой дом | Нач .ХХв. | г. Малоярославец, ул. М.Горького, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 5 | Купеческий дом | вт.пол.XIXв. | г. Малоярославец, ул. М.Горького, 24/ Плеханова, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 6 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Горького, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 7 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Горького, 36/ Герцена, 41 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 8 | Жилой дом | нач.ХХв. | г.Малоярославец, ул. Герцена, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 9 | Здание гимназии Н.И. Корсак | 1911 г. | г. Малоярославец, пл. Жукова, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 10 | Дом соборного протоиерея | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 11 | Дом с магазином купцов Давыдовых | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 12 | Дом с магазином Чирикова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 12 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 13 | Дом с мастерской Горностаевой | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 14 | Дом Бродина | сер.XIXв. | г. Малоярославец, ул.Калужская, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 15 | Дом с мастерской Иванова | сер.-тр.четв. XIXв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 16 | Здание земской больницы | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 44 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 17 | Дом Шитаревых | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 63 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 18 | Здание начальной школы | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Калужская, 65 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 19 | Дом Ворониных | нач.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, 5/ С.Беляева,18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 20 | Учебное здание | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, кл. Кутузова, 70 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 21 | Ансамбль Присутственных мест: главное здание, флигель | перв.пол.XIXв. | г. Малоярославец, пл.Ленина, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 22 | Здание торговой лавки | XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленина, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 23 | Здание училища | нач.ХХв. | г. Малоярославец,пл. Ленина, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 24 | Здание торговой лавки | сер. XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленине, 6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 25 | Здание аптеки Исаевича | сер. XIXв. | г. Малоярославец, пл. Ленина, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 26 | Здание трактира и магазина Дмитриева | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул.Ленина, 2 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 27 | Дом Сапожникова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 16/ ул. К.Маркса, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 28 | Дом И.И. Санина | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 17 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 29 | Торговая лавка Фарисеевой | нач. ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 30 | Здание магазина Санина | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 19 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 31 | Дом Фарисеевой | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 20 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 32 | Дом Курнакова | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Ленина, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 33 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Московская, 14 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 34 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Московская, 16 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 35 | Купеческий дом | 1903г. | г. Малоярославец, ул. Московская, 23 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 36 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул.Московская, 24 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 37 | Купеческий дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Почтовая, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 38 | Купеческая дом | кон.XIX-нач.ХХвв. | г. Малоярославец, ул. Почтовая, 3 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 39 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 9 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 40 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 26 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 41 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Пролетарская, 72 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 42 | Жилой дом | нач.ХХв. | г.Малоярославец, ул. Успенская, 38 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 43 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Успенская, 42 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 44 | Жилой дом | нач.ХХв. | г. Малоярославец, ул. Успенская, 48 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 45 | Жилой дом | вт.пол.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Халтурина, 4 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 46 | Парк "Дубки" | кон.XIXв. | г. Малоярославец, ул. Чапаева-Чурикова-Маяковского | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

| 47 | Церковь Георгия Победоносца | 1853г. | д. Бабичево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Церковь Никиты Мученика с приделами Николая Угодника, Казанской Божьей Матери и Георгия Победоносца | 1840-1850-е гг. (арх. Гусев) | д. Боболи | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 49 | Усадьба Львовых: восточный флигель, западный флигель, кухонный флигель, парк | перв.четв.XIXв. | с. Детчино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 50 | Церковь Дмитриевская | 1856г. | д. Дмитриевское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 51 | Усадьба Ланских: главный дом (зд. родилась писательница Н.В. Ланская-Яковлева), флигель, парк | сер.XIXв.-кон.XIXв. | с. Игнатьевское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 52 | Здание больницы | нач.ХХв. | с. Ильинское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 53 | Парк усадьбы Козловских-Курносовых | вт.пол.XVIIIв., посл.треть XIXв. | с. Ильинское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 54 | Парк усадьбы Мешаевых | вт.треть XIXв. | д. Кобылино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 55 | Усадьба Лопухиных: церковь Михаила Архангела, парк, погреб | вт.,посл.треть XVIIIв., 1826г. | с. Маклино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 56 | Дом Кузнецова | 1910-е гг. | с. Михеево, ул.вдоль Калужской дороги, 9й дом с юга | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 57 | Церковь Преображения с приделом Флора и Лавра | кон.XIXв. | д. Мосолово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 58 | Ансамбль школы: здание школы, дом учителей | нач. ХХв. | с. Муратово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 59 | Ансамбль церкви Покрова: церковь, часовня | 1804г., сер.XIXв. | с. Недельное | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 60 | Купеческий дом с магазином | нач. ХХв. | с. Недельное,главная ул., 1й дом у югу от церкви | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 61 | Купеческий дом | нач. ХХв. | с. Недельное,главная улица, 5й дом к югу от церкви | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 62 | Купеческий дом с магазином | нач. ХХв. | с. Недельное, дом у югу от церкви | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 63 | Купеческий дом | нач. ХХв. | с. Недельное,главная улица,зап.сторона,3й дом к сев.от церкви | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 64 | Купеческий дом | нач. ХХв. | с. Недельное,ул.к востоку от церкви, южная сторона,1й дом с запада | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 65 | Купеческий дом | нач. ХХв. | с. Недельное,ул.к востоку от церкви, южная сторона,2й дом с запада | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 66 | Ансамбль земской больницы: -здание амбулатории, -терапевтический и хирургический корпус, -здание родильного отделения, -здание аптеки, -здание кухни и столовой, -здание прачечной | 1911г. | с. Недельное (территория в 5 км к юго-востоку) | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 67 | Церковь Николая Угодника с колокольней на кладбище | 1840г. | д. Николо-Дол | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 68 | Церковь Рождества (колокольня) | 2я пол.1860 г. | д. Пожарки | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 69 | Усадьба Кутыриных (парк) | кон.XIX-нач.ХХвв. | д. Песочня | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 70 | Ансамбль текстильной фабрики В.П. Сергеева: цех, здание фабричного управления и складов, хояйственная постройка | руб. XIX-XXвв. | с. Поречье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 71 | Усадьба Гурьева: -здание сельскохозяйственной школы, -здание скотного двора, -парк | вт.пол.XIX-нач.ХХвв. | с. Соловьиные зори | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 72 | Усадьба Нарышкиных (остатки парка) | XVIIIв. | с. Спас-Загорье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 73 | Здание школы | 1900-е гг. | д. Спас-Суходрев,1км к западу | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 74 | Здание магазина | нач.ХХв. | д. Торбеево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 75 | Церковно-приходская школа, с домом священника | нач.ХХв. | с. Трехсвятское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 76 | Церковь Благовещения (ансамбль): Церковь, западный дом священника, центральный дом священника, западный дом священника | 1836г. (1830-1840е гг.) | с. Юрьевское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

| 77 | Братская могила | 1941-1945гг., 1950е гг. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Могила академика С.В. Юшкова | 1952г. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 79 | Могила заслуженной учительницы РСФСР М.Д. Сосницкой | 1975г. | г. Малоярославец, ул.Зеленая, городское кладбище | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 80 | Памятник защитникам Малоярославца в 1812г. | 1992г. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, монастырская площадь | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 81 | Памятник французскому генералу Дельзону | 1995г. | г. Малоярославец, ул. Кутузова, монастырская площадь | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

ПЕРЕЧЕНЬ

исторических поселений, расположенных на территории

муниципального района «Малоярославецкий район»

| № | Наименование исторического населенного места | Документ об утверждении исторического населенного места |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Малоярославец | Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума Центрального Совета ВООПИК от 1990 г. |

# Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорий памятников и связанными с ними  сооружениями и другими объектами.

# В районе памятников необходимо сохранение микрорельефа и особенности окружающего пейзажа.

# В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район»

| № | Наименование объекта культурного наследия | Документ об утверждении зон охраны объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль Черноостровского монастыря, XIX в. в городе Малоярославце | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся № 871 от 25.12.1974 |

| 2 | Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом XIX в., в селе Панское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся № 871 от 25.12.1974 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Церковь Преображения XVII в., в селе Спас-Загорье | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся № 871 от 25.12.1974 |
| 4 | Усадьба Мансурово (Толстых), 1804 г. в селе Дубровка | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся № 871 от 25.12.1974 |
| 5 | Церковь Покрова, 1721 г. в селе Карижа | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся № 871 от 25.12.1974 |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Одним из важных условий выявления, сохранения,  восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Территории объектов культурного наследия относятся к землям историко – культурного назначения с особым режимом использования.

Общие требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона  – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом  ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

# Транспортная инфраструктура

# Транспортная инфраструктура Малоярославецкого района представляет собой систему, состоящую из автомобильного и железнодорожного транспорта.

# Развитие транспортной инфраструктуры Малоярославецкого района направлено на создание комфортных условий проживания жителей и обеспечения развития экономики района.

# Достижение этой цели связано:

# - с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры областных и местных дорог;

# - с развитием междугороднего пассажирского транспорта;

# - с обеспечением координации автомобильного и железнодорожного транспорта  при выполнении грузовых перевозок.

# На развитие автомобильных дорог Малоярославецкого района,  решение проблемы связности между собой г.Малоярославца и других поселений района направлено развитие сетевой структуры дорог районного и местного значения. Эти автодороги обеспечат формирование автодорожной и улично- дорожной сети в устойчивых системах расселения, в узлах ускоренного развития, повысят связность города и сельской местности между собой, сократят время поездок между ними, и тем самым расширят возможности получения социальных и культурных услуг различного типа, увеличат спектр и доступность мест приложения труда для жителей района. Большое значение имеет связь существующей транспортной системы Малоярославецкого района с соедними районами, а именно: Боровским, Жуковским, тарусским, Ферзиковским, Дзержинским, Медынским районами Калужской области. Существующие автомобильные дороги, соединяющие между собой населенные пункты района, должны быть приведены в соответствии с классификатором дорог Российской Федерации в дороги районного значения.

# Приоритетными при развитии автомобильных дорог Малоярославецкого района является реконструкция и модернизация существующих автодорог.

# Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебоев и формирования магистральных направлений.

# Схема территориального планирования развития Малоярославецкого района предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих автомобильных дорог.

# Реализация положений «Схемы территориального планирования МО «Малоярославецкий район» требует разработки механизмов резервирования земель. Такой механизм должен быть определен соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. Это позволит сохранить резервируемые территории в качестве ресурса для удовлетворения государственных и общественных нужд.

# Основу дорожной сети района составляют автодороги федерального значения  М-3 «Украина»,  А-101«Москва- Малоярославец-Рославль» и «Малоярославец- Калуга» и местная сеть дорог.

Общая протяженность автодорог в пределах Малоярославецкого района 885,95 км

Территорию района с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная         железнодорожная магистраль Москва-Киев.

# В пределах района расположено 6 станций и остановочных пунктов.

Автомобильные дороги и транспорт

В соответствии с классификацией автомобильных дорог в Российской федерации на территории муниципального района «Малоярославецкий район» расположены следующие   автомобильные дороги:

а)  автомобильные дороги общего пользования, в том числе:

относящиеся к собственности Российской Федерации (автомобильные дороги федерального значения) – всего 82,5    км;

относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением автомобильных дорог

федерального значения) – всего 200,73     км;

относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера (автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), включая относящиеся к собственности:

поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений);- всего 410,65     км;

муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов)- всего   --  475,3  км.

относящиеся к частной и иным формам собственности;

б)  автомобильные дороги необщего пользования (автомобильные дороги, находящиеся во владении или пользовании юридических или физических лиц и используемые ими для обеспечения собственных, технологических или частных нужд).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в районе составляют

| Административное значение дорог | Протяженность, км | % твердое покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | с твердым покрытием | Грунтовые |  |
| Собственность Российской Федерации А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | 35,8 | 35,8 |  | 6,3 |
| Собственность Российской Федерации М3 «Украина» | 46,7 | 46,7 |  | 8,23 |
| Собственность Калужской обл. | 200,73 | 200,73 |  | 35,39 |
| Муниципальная собственность МР | 475,3 | 214,85 | 260,45 | 37,88 |
| Муниципальная собственность МО | 410,65 | 69,0 | 341,65 | 12,16 |
| Итого: | 1169,18 | 567,08 | 602,1 | 100 |

Автодороги областного значения

| Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| «Москва – Киев» - д.Торбеево – д.Митинка | 3,667 | а/б |
| «Окружная дорога г. Калуги – с.Детчино –г.Малоярославец» - д.Машкино – д.Станки - А - 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | 25,492 | ПГС |
| «Москва – Киев» - д.Максимовка – д.Подполково | 10,000 | ПГС |
| А - 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» -с.Спас-Загорье - МЗ «Украина» | 2,444 | а/б |
| «Москва - Ивацевичи» -с. Игнатьевское | 6,276 | а/б |
| «Калуга - Малоярославец» - д.Дубровка | 4,403 | а/б |
| «Москва - Киев» - д.Митинка | 1,427 | Ц/б |
| «Калуга - Малоярославец» -д. Воробьеве –д. Смахтино | 4,538 | а/б |
| «Окружная дорога г.Калуги — с.Детчино –г.Малоярославец» -д.Ерденево | 3,303 | ПГС |
| «г.Москва - Ивацевичи - Игнатьевское» - д.Алехново | 3,764 | ПГС |
| «Недельное - Казариново - Севрюково» - с.Кудиново | 1,720 | ц/б |
| г.Малоярославец – с.Маклино – с.Недельное | 24,416 | а/б |
| с.Недельное – д.Новинка | 4, 436 | а/б |
| М — 3 «Украина» - д.Березовка | 1,500 | а/б f |
| Березовка - Бабичево | 5,290 | ПГС |
| «Окружная дорога г. Калуги – с.Детчино –г.Малоярославец» - с.Детчино –д. Прудки – д.Захарово | 25,100 | ПГС |
| с.Коллонтай – д.Карпово | 2,411 | а/б |
| г.Малоярославец – г.Боровск | 6,660 | а/б |
| д.Воробьеве - склад ГСМ | 1,477 | а/б |
| Окружная дорога г. Калуги – с.Детчино –г.Малоярославец | 34,445 | а/б |
| «Москва - Киев» - д.Мокрище – д.Нижние Горки | 3,929 | а/б |
| д.Дубровка - ПМЦ «Златоус» | 2,415 | а/б |
| «Малоярославец - Боровск» - г.Обнинск | 0,510 | а/б |
| с.Недельное – д.Казариново – д.Севрюково | 9,957 | ц/б |
| Окружная дорога г. Калуги | 11,150 | а/б |
| Итого: | 200,730 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог между населенными пунктами муниципального района «Малоярославецкий район» по состояниюна 1 января 2007 г.

|  | Протяженность дорог, км |
| --- | --- |
|  |  | Наименование | В том числе |
|  | № п/п | Наименование дороги | Всего | цемен тнобето иные | асфаль тобетон ные | щебе ночные | грунто вые |
|  | 1 | Сельское поселение Деревня Березовка |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Сергиевка – д.Бабичево |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  | д.Березовка – д.Мотякино |  |  |  |  | 6,0 |
|  |  | д.Березовка – д.Тимовка |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | д.Тимовка – д.Васисово |  |  |  | 9,0 |  |
|  |  | д.Васисово – д.Кириллово |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  | д.Кириллово – д.Якушово |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  | д.Кириллово – д.Сущево |  |  |  |  | 5,0 |
|  |  | д.Кириллово – д.Савиново |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | д.Савиново – д.Ивановка |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  | д.Березовка – д.Верховское |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | д.Бабичево – д.Сергиевка |  |  |  |  | 5,0 |

|  |  | д.Верховское – д.Пешково |  |  |  |  | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого: | 59,0 |  | 28,0 | 9,0 | 22,0 |
|  | 2 | Сельское поселение Деревня Воробьево |  |  |  |  |  |
|  |  | «Окружная г. Калуги – с.Детчино –г.Малоярославец» - М. Ноздрино |  |  |  |  | 1,9 |
|  |  | д.М. Ноздрино – д.Б. Ноздрино |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  | М - 3 «Украина» - д.Караськово |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  | «Окружная г. Калуги – с.Детчино –г.Малоярославец» - д.Степичево |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | «Окружная г. Калуги – с.Детчино -Малоярославец» - д.Чернолокня |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | Итого: | 9,1 |  | 1,5 |  | 7,9 |
|  | 3 | Сельское поселение Село Головтеево |  |  |  |  |  |
|  |  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Кашурино |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Мазурино |  |  |  | 2,3 |  |
|  |  | М- 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Самсыкино |  | 0,85 |  |  | 0,5 |
|  |  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Кобылино |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково - д.Митрофаново |  |  |  |  | 1,3 |
|  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Вихляево |  |  |  | 2,3 |  |
|  | М - 3 «Украина» - д.Максимовка – д.Подполково –д.Зайцево |  |  |  |  | 2,5 |
|  | «Окружная дорога г. Калуга – с.Детчино – г.Малоярославец» -д.Чернолокня |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Итого: | 13,05 | 2,35 |  | 4,6 | 6,1 |
| 4 | Сельское поселение Поселок Детчино |  |  |  |  |  |
|  | М - 3 «Украина» - д. Барановка |  |  |  | 5,6 |  |
|  | М - 3 «Украина» - д. Быково |  |  |  |  | 0,4 |
|  | М - 3 «Украина» - д. Букрино |  |  | 2,1 |  |  |
|  | М - 3 «Украина» - д. Богрово |  |  |  |  | 0,6 |
|  | М - 3 «Украина» - д. Верхние Горки |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Окружная дорога г. Калуги - д. Курдюковка |  |  |  |  | 1,6 |
|  | М - 3 «Украина» - д. Корнеевка |  |  |  |  | 4,8 |
|  | М - 3 «Украина» - д. Тимохино |  |  |  |  | 1,3 |

|  | Итого: | 17,2 |  | 2,9 | 5,6 | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сельское поселение Деревня Ерденево |  |  |  |  |  |
|  | г.Малоярославец –с. Маклино -д. Ерденево – с.Недельное |  |  | 4,5 |  |  |
|  | Малоярославец - Маклино -д. Хрустали - Недельное |  |  | 1,5 |  |  |
|  | «Окружная г. Калуги - Детчино -Малоярославец» - д. Козлово |  |  |  | 2,5 |  |
|  | «Окружная г. Калуги - Детчино -Малоярославец» - д. Ивановское |  |  |  | 1,5 |  |
|  | М - 3 «Украина» - д. Ерденево |  |  |  | 1,5 |  |
|  | г.Малоярославец – с.Маклино –с. Недельное -д. Ожогино - д. Веткино |  |  |  |  | 7,0 |
|  | «Окружная г. Калуги – с.Детчино–г.Малоярославец»- д.Ерденево-д.Староселье |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Итого: | 19,5 |  | 6,0 | 5,5 | 8,0 |
| 6 | Сельское поселение Деревня Захарово |  |  |  |  |  |
|  | д.Захарово – д.Буревестник |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д.Буревестник – д.Новоселки |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д.Буревестник – д.Суслово |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д.Захарово – д.Марьино |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д.Захарово – д.Подосинки |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д.Подосинки- д.Усадье |  |  |  |  | 4,5 |
|  | д.Муратово – д.Азарово |  |  |  |  | 6,5 |
|  | д.Верховье – д.Азарово |  |  |  |  | 7,0 |
|  | д.Петрово – д.Пожарки |  |  |  |  | 4,0 |
|  | д.Севрюково – д.Азарово |  |  | 3,5 |  |  |
|  | д.Азарово – д.Петрово |  |  | 4,5 |  |  |
|  | д.Петрово – с.Недельное |  |  | 4,5 |  |  |
|  | д.Усадье – д.Верховье |  |  | 2,2 |  |  |
|  | д.Верховье – д.Дмитриевское |  |  | 1,5 |  |  |
|  | д.Дмитриевское – д.Мишино |  |  | 1,5 |  |  |
|  | д.Мишино – д.Крапивня |  |  | 4,0 |  |  |
|  | д.Крапивня – д.Пожарки |  |  | 3,0 |  |  |
|  | д.Пожарки – д.Сисеево |  |  | 3,5 |  |  |
|  | д.Сисеево – д.Усадье |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Итого: | 65,2 |  | 30,2 |  | 35,0 |
| 7 | Сельское поселение Село Ильинское |  |  |  |  |  |

|  | «Москва - Ивацевичи» -д.Пирогово - д.Мосолово - д.Боболи |  | 10,0 |  |  | 1 км мест ный грунт+ 0,5 км-грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Башкировка |  |  |  |  | 3,0 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Дуркино |  |  |  | 1,5 |  |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Подсосино -д.Выглово |  |  |  |  | 7,5 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Старорыбино |  |  |  | 1,5 |  |
|  | М - 3 «Украина» - «Москва-Ивацевичи» -д. Лобково |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д.Боболи |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д.Бобыли - д.Анюхино |  |  |  |  | 1,5 |
|  | д.Мосолово - д.Лужное - д.Некрасово |  |  |  |  | 7,0 |
|  | Итого: | 39,5 | 10,0 |  | 3,0 | 26,5 |
| 8 | Сельское поселение Село Коллонтай |  |  |  |  |  |
|  | г.Малоярославец – г.Боровск Скрипорово |  |  |  |  | 2,0 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Потресово – д.Ротманово |  |  |  |  | 4,0 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Потресово Анисимово |  |  |  |  | 3,0 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Потресово – д.Шемякино |  |  | 3,0 |  |  |
|  | М - 3 «Украина» - д.Веткино |  | 0,5 |  |  | 1,5 |
|  | «Малоярославец - Боровск» - д.Меличкино |  |  |  |  | 1,0 |
|  | «Москва - Ивацевичи» - д.Карпово |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Итого: | 17,0 | 0,5 | 6,0 |  | 11,5 |
| 9 | Сельское поселение Село Кудиново |  |  |  |  |  |
|  | с.Кудиново – с.Юрьевское |  | 12,0 |  |  |  |
|  | А-101 «Москва — Малоярославец - Рославль» -д.Бураково |  |  |  |  | 3,0 |
|  | с.Юрьевское- д.Афанасово |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д.Тиняково-д.Капустино |  |  |  |  | 1,0 |
|  | д. Тиняково-д. Новостройка |  |  | 4,0 |  |  |
|  | Развилка-д. Тиняково |  |  | 4,0 |  |  |
|  | Итого: | 26,0 | 12,0 | 8,0 |  | 6,0 |
| 10 | Сельское поселение Деревня Михеево |  |  |  |  |  |
|  | д.Михеево – д.Мандрино |  |  | 2,0 |  |  |
|  | д.Мандрино – д.Смахтино |  |  | 2,0 |  |  |
|  | д.Мандрино – д.Смахтино |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |  |
| 11 | Сельское поселение Село Маклино |  |  |  |  |  |
|  | «г.Малоярославец – с.Маклино – с.Недельное» -д.Рысковщина |  |  |  |  | 3,2 |
|  | «г.Малоярославец – с.Маклино – с.Недельное» -М-3 «Украина» |  | 1,8 |  |  |  |
|  | М-3 «Украина» - д. Верховье |  |  | 2,3 |  |  |
|  | д. Верховье - д. Барденево |  |  | 4,1 |  |  |
|  | М-3 «Украина» - д. Меньшовка |  |  | 1,8 |  |  |
|  | М-3 «Украина» - д. Ильичевка |  |  | 0,3 |  |  |
|  | г.Малоярославец – с.Маклино - сНедельное» -с. Лесничество |  |  | 0,8 |  |  |
|  | д. Верховье - д. Синяково |  |  |  |  | 3,4 |
|  | Итого: | 17,7 | 1,8 | 9,3 |  | 6,6 |
| 12 | Сельское поселение Село Недельное |  |  |  |  |  |
|  | Недельное - Севрюково - Казариново |  | 2,0 |  |  |  |
|  | с.Недельное – д.Чухловка г.Малоярославец – с.Маклино – с.Недельное –д.Жилинка – с.Поречье-СТО «Союз» |  |  | 9,1 | 1,1 |  |
|  | с.Недельное – д.Севрюково – д.Мамоново |  |  | 5,0 |  |  |
|  | с.Недельное – д.Чухловка – д.Селивакино |  |  | 3,0 |  |  |
|  | с.Недельное – д.Новинка – д.Алешково |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Новинка –д.Григорьевское |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Севрюково – д.Михалево |  |  |  |  | 8,0 |
|  | с.Недельное – д.Чухловка –д.Никольское |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Чухловка – д.Киево |  |  |  |  | 4,0 |
|  | с.Недельное – д.Чухловка – д.Дедцево |  |  |  |  | 2,2 |
|  | с.Недельное – д.Чухловка – д.Шатеево |  |  |  |  | 3,0 |
|  | с.Недельное – д.Дурноклин |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Севрюково – д.Дорохино |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Чухловка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | г.Малоярославец – с.Маклино – с.Недельное –д.Жилинка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | с.Недельное – д.Севрюково – с.Кудиново |  |  |  |  | 1,5 |
|  | с.Недельное —д. Севрюково – д.Мамоново |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Итого: | 47,4 | 2,0 | 17,1 | 1,1 | 27,2 |
| 13 | Сельское поселение Деревня Прудки |  |  |  |  |  |
|  | М-3 «Украина» - с.Детчино – д.Захарово – д.Победа |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Д. Победа - д. Столбовка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | д. Столбовка - д. Доброе |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д. Столбовка - М-3 «Украина» - Детчино -д. Захарово |  |  |  |  | 2,0 |
|  | М-3 «Украина» - Детчино - д. Захарово -д. Бобровка |  |  |  |  | 1,5 |
|  | д. Бобровка - д. Абилеи |  |  |  |  | 2,5 |

|  | М-3 «Украина» - Детчино - д. Захарово -д. Шершено |  |  |  |  | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М-3 «Украина» - Детчино - д. Захарово -д. Ушаково |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д. Ушаково - д. Доброе |  |  |  |  | 3,0 |
|  | М-3 «Украина» - Детчино - д. Захарово -д. Голухино |  |  |  |  | 1,0 |
|  | д. Голухино - д. Закатовка |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д. Голухино - д. Гурьево |  |  |  |  | 8,0 |
|  | д. Гурьево - д. Николо-Дол |  |  |  |  | 1,0 |
|  | д. Голухино — д. Березенки |  |  |  |  | 4,0 |
|  | д. Березенки - д. Соловьиные зори |  |  |  |  | 3,0 |
|  | д. Соловьиные зори - д. Бабаево |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д. Бабаево - д. Закатовка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Итого: | 45,0 |  |  |  | 45,0 |
| 14 | Сельское поселение Деревня Рябцево |  |  |  |  |  |
|  | М-3 «Украина» -д. Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль»- д. Песочня |  |  | 0,5 | 4,2 |  |
|  | М-3 «Украина» - д.Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Машкино |  |  |  | 0,8 |  |
|  | М-3 «Украина» - д.Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Косилово |  |  | 1,2 |  | 2,5 |
|  | М-3 «Украина» -д. Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Яблоновка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | М-3 «Украина» -д. Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Нероновка |  |  |  |  | 1,5 |
|  | М-3 «Украина» - д.Рябцево — А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Придача |  |  |  |  | 0,5 |
|  | М-3 «Украина» - д.Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» |  |  | 1,0 |  |  |
|  | М-3 «Украина» - Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Станки |  |  |  |  | 0,5 |
|  | М-3 «Украина» - Рябцево - А - 101 «Москва -Малоярославец - Рославль» - д. Бутырки |  |  |  |  | 0,3 |
|  | Итого: | 14,0 |  | 2,7 | 5,0 | 6,3 |
| 15 | Сельское поселение Село Спас-Загорье |  |  |  |  |  |
|  | М-3 «Украина» - Митинка - с. Трехсвятское |  | 1,8 |  |  |  |
|  | с. Трехсвятское - д. Кривоносово |  | 1,4 |  |  |  |
|  | д. Кривоносово - д. Калиново |  |  |  |  | 1,7 |
|  | с. Трехсвятское - СО «Автомобилист» |  |  |  | 1,8 |  |
|  | М-3 «Украина» - Митинка - с. Трехсвятское |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д. Митинка - д. Кривоносово |  |  |  |  | 2,3 |
|  | М-3 «Украина» - СО «Митинка» |  |  |  | 1,2 |  |
|  | М-3 «Украина» - с. Госсортучасток |  |  |  |  | 2,7 |

|  | М-3 «Украина» - с. Спас-Загорье |  |  |  |  | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-101 «Москва- Ивацевичи» -с. Госсортучасток |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Итого: | 17,0 | 3,2 | 0,8 | 3,0 | 10,0 |
| 16 | Сельское поселение Деревня Шумятино |  |  |  |  |  |
|  | д.Дубровка – д.Бородухино |  |  |  |  | 3,4 |
|  | д.Дубровка - Игнатьевское |  |  |  |  | 2,1 |
|  | А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль» -с.Игнатьевское |  |  | 6,2 |  |  |
|  | А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль» -с.Игнатьевское – д.Алехное |  |  |  | 6,8 |  |
|  | А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль» -д.Шубинка |  |  |  |  | 0,95 |
|  | А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль» -д.Чуркино |  |  |  |  | 2,3 |
|  | А-101 «Москва- Малоярославец - Рославль» -д.Костино |  |  |  |  | 2,8 |
|  | А-101 «Москва - Малоярославец - Рославль» -с.Карижа |  |  |  |  | 2,8 |
|  | Итого: | 27,35 |  | 6,2 | 6,8 | 14,35 |
| 17 | Сельское поселение Поселок Юбилейный |  |  |  |  |  |
|  | «Окружная дорога г. Калуги — с.Детчино – г.Малоярославец» -д.Дубровка – д.Дурово |  | 1,5 |  |  |  |
|  | д.Дурово – д.Павловка |  |  |  |  | 0,3 |
|  | д.Павловка – д.Асоргино |  |  |  |  | 3,0 |
|  | «Окружная дорога г. Калуги – с.Детчино – г.Малоярославец» -Дубровка - Бортники |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Окружная г. Калуги – д.Николаевка |  |  |  | 3,0 |  |
|  | д.Николаевка – д.Кирюхино |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Окружная г. Калуги – д.Мызги |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Окружная г. Калуги – д.Лисенки |  |  |  |  | 2,0 |
|  | д.Лисенки – д.Родинка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | М-3 «Украина» - д.Лопатино |  |  |  |  | 1,5 |
|  | М-3 «Украина» - д.Селиверстово |  |  |  |  | 1,0 |
|  | M- 3 «Украина» - д.Торбеево |  |  | 0,2 |  |  |
|  | д.Торбеево – д.Сляднево |  |  |  |  | 4,0 |
|  | д.Сляднево – д.Верховье |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Итого: | 24,0 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 19,3 |
|  | ВСЕГО | 475,3 | 24,35 | 141,9 | 48,6 | 260,45 |

ПЕРЕЧЕНЬ Автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального района «Малоярославецкий район» по состоянию на 1 января 2007г.

|  | № п/ п | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Городское поселение Город Малоярославец М МММалоярославецМалоярославец |  |  |
|  |  | ул. Гагарина | 0,77 | а/б |
|  |  | ул .Кирова | 0,87 | а/б |
|  |  | ул .Коммунистическая | 1,37 | а/б |
|  |  | ул.В.Петрова | 0,29 | а/б |
|  |  | ул.Гр.Соколова | 1,40 | а/б |
|  |  | ул. 17-ой Стрелковой дивизии | 0,60 | а/б |
|  |  | Итого | 5,30 |  |
|  | 2 | Сельское поселение Деревня Березовка |  |  |
|  |  | д.Березовка | 6,0 | 3,0 км- а/б + 3,0 км-грунтовое |
|  |  | д.Тимовка | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Мотякино | 5,0 | грунтовое |
|  |  | д.Сергиевка | 1,5 | грунтовое |
|  |  | д.Бабичево | 5,0 | грунтовое |
|  |  | д.Образцово | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Пешково | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Верховское | 2,5 | грунтовое |
|  |  | д.Васисово | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Кириллово | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Якушево | 3,0 | грунтовое |
|  |  | д.Сущево | 2,5 | грунтовое |
|  |  | д.Ивановка | 1,5 | грунтовое |
|  |  | д.Савиново | 3,0 | грунтовое |
|  |  | Итого | 40,0 |  |
|  | 3 | Сельское поселение Деревня Воробьево |  |  |
|  |  | д.Воробьево | 5,6 | 4,3 км- а/б+ 1,3-грунтовое |
|  |  | д.Гончаровка | 1,8 | а/б |
|  |  | д.М.Ноздрино | 1,7 | грунтовое |
|  |  | д.Б.Ноздрино | 2,0 | грунтовое |
|  |  | д.Степичево | 2,2 | 1,0км-а/б+ 1,2-грунтовое |
|  |  | с. Санаторий Воробьево | 1,2 | грунтовое |
|  |  | д.Воробьево | 1,5 | а/б |

|  | Караськово | 1,0 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 20,1 |  |
| 4 | Сельское поселение Село Головтеево |  |  |
|  | с. Головтеево | 2,1 | 1,7 км-бетонное+ 0,4-грунтовое |
|  | д. Афанасово | 2,0 | бетон |
|  | д. Вихляево | 0,8 | грунтовое |
|  | с. Головтеево | 0,6 | грунтовое |
|  | д.Кашурино | 1,4 | 0,3 км-бетонное+ 1,1 -грунтовое |
|  | д. Куклеиха | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Максимовка | 1,9 | 1,4 км-бетонное+ 0,5-грунтовое |
|  | д. Митрофаново | 0,7 | грунтовое |
|  | д. Мурзино | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Кобылино | 0,4 | грунтовое |

|  | д. Зайцево | 0,8 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Подполково | 2,2 | 0,4 км-бетонное+ 1,8 -грунтовое |
|  | д. Самсыкино | 0,6 | грунтовое |
|  | д. Семынино | 1,0 | грунтовое |
|  | д. Татарское | 1,2 | грунтовое |
|  | д. Чернолокня | 1,0 | грунтовое |
|  | Итого | 18,3 |  |
| 5 | Сельское поселение Поселок Детчино |  |  |
|  | д. Барановка | 0,7 | грунтовое |
|  | д. Быково | 0,7 | грунтовое |
|  | д. Букрино | 2,4 | а/б |
|  | д. Верхние горки | 2,2 | а/б, грунт |
|  | д. Желудовка | 0,8 | ПГС |
|  | д. Курдюковка | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Корнеевка | 0,3 | грунтовое |
|  | д. Нижние Горки | 2,2 | а/б |
|  | д. Тимохино | 0,8 | грунтовое |
|  | Итого: | 10,9 |  |
|  | Детчино улицы |  |  |
|  | Алпатова | 0,6 | грунтовое |
|  | Базарная | 0,3 | грунтовое |
|  | Вишневая | 0,4 | грунтовое |
|  | Горького | 1,2 | а/б |
|  | Железнодорожная | 0,6 | грунтовое |
|  | Зеленая | 0,5 | плиты бетон |
|  | Калинина | 1,1 | грунтовое |
|  | Калужская | 0,45 | грунтовое |
|  | Киевская | 0,4 | а/б |
|  | Кирова | 0,2 | грунтовое |
|  | Комсомольская | 0,25 | грунтовое |
|  | Кульнево | 1,4 | грунтовое |
|  | Матросова переулок | 0,4 | ПГС |
|  | Пушкина переулок | 0,3 | грунтовое |
|  | Малоярославецкая | 0,4 | ПГС |
|  | Октябрьский переулок | 0,2 | грунтовое |
|  | Первомайская | 1,65 | грунтовое |
|  | Подольских курсантов | 0,4 | грунтовое |
|  | Полевая | 0,5 | грунтовое |
|  | Пушкина | 1,2 | грунтовое |
|  | Садовый переулок | 0,5 | а/б |
|  | Садовая | 0,45 | грунтовое |
|  | Спортивная | 0,75 | а/б |
|  | Полунина | 0,45 | грунтовое |
|  | Советская | 0,8 | а/б |
|  | Тяговая подстанция | 0,5 | грунтовое |

|  | Циолковского | 0,3 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Циолковского переулок | 0,4 | грунтовое |
|  | Всего по с. Детчино | 16,6 |  |
|  | Итого дорог в границах сельского поселения | 27,5 |  |
| 6 | Сельское поселение Деревня Ерденево |  |  |
|  | д. Ерденево | 1,5 | ц/б |
|  | п. Ерденево | 3,0 | грунтовое |
|  | д. Ерденево | 0,5 | грунтовое |
|  | д. Хрустали | 1,0 | грунтовое |
|  | д. Староселье | 1,0 | грунтовое |
|  | д. Козлово | 1,5 | грунтовое |
|  | д. Спас-Суходрев | 0,5 | грунтовое |
|  | д. Ивановское | 1,5 | грунтовое |
|  | д. Ожогино | 0,25 | грунтовое |
|  | д. Веткино | 0,25 | грунтовое |
|  | Итого | 11,0 |  |
| 7 | Сельское поселение Деревня Захарово |  |  |
|  | д.Захарово | 3,5 | грунтовое |
|  | д. Муратово | 3,2 | грунтовое |
|  | д.Буревестник | 0,7 | грунтовое |
|  | д.Суслово | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Новоселки | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Подосинки | 1,7 | грунтовое |
|  | д. Усадье | 1,5 | грунтовое |

|  | д.Верховье | 1,5 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д.Дмитровское | 0,5 | грунтовое |
|  | д. Мишино | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Крапивня | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Сисеево | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Пожарки | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Петрово | 2,0 | грунтовое |
|  | д.Азарово | 3,0 | грунтовое |
|  | д.Севрюково | 1,0 | грунтовое |
|  | Итого | 23,4 |  |
| 8 | Сельское поселение Село Ильинское |  |  |
|  | с. Ильинское | 2,8 | 0,5 км-а/б+ 0,3 км-щебень+ 2,0-грунтовое |
|  | д. Боболи | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Башкировка | 0,6 | грунтовое |
|  | д. Выглово | 0,4 | грунтовое |

|  | д. Дуркино | 0,5 | Грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Лобково | 0,75 | грунтовое |
|  | д. Нужное | 0,7 | грунтовое |
|  | д. Мосолово | 1,2 | грунтовое |
|  | д. Некрасове | 0,43 | грунтовое |
|  | д. Пирогово | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Подсосино | 0,9 | грунтовое |
|  | д. Сокольники 2 | 0,85 | грунтовое |
|  | д. Старорыбино | 0,8 | грунтовое |
|  | Итого | 12,7 |  |
| 9 | Сельское поселение Село Коллонтай |  |  |
|  | д.Шемякино | 7,5 | грунтовое |
|  | д.Ротманово | 2,0 | грунтовое |
|  | д.Потресово | 9,0 | а/б |
|  | д.Анисимово | 4,0 | грунтовое |
|  | д.Карпово | 3,0 | а/б |
|  | д.Веткино | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Скрипорово | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Меличкино | 1,0 | грунтовое |
|  | с.Коллонтай | 2,0 | ц/б |
|  | Итого | 30,0 |  |
| 10 | Сельское поселение Село Кудиново |  |  |
|  | с.Кудиново | 2,9 | ц/б |
|  | д.Тиняково | 2,0 | а/б |
|  | с.Юрьевское | 1,0 | а/б |
|  | д.Лукьяново | 1,6 | а/б |
|  | д.Астреево | 1,0 | а/б |
|  | д.Константиново | 1,0 | а/б |
|  | д.Афанасово | 2,0 | грунтовое |
|  | д.Бураково | 2,8 | грунтовое |
|  | д.Константиново | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Астреево | 2,0 | грунтовое |
|  | д.Лукьяново | 2,0 | грунтовое |
|  | с.Кудиново | 1,0 | а/б |
|  | д. Новостройка | 2,0 | а/б |
|  | Итого | 25,3 |  |
| 11 | Сельское поселение Село Недельное |  |  |
|  | с.Недельное | 6,35 | бетонное-2,45км+асфальтовое-0,150км+а/б2,4 км+грунтовое-1,35 км |
|  | с.Поречье | 22,15 | бетонное-0,85 км+щебеночное-18,0 КМ+ грунтовое-3,3 км |
|  | д.Жилинка | 2,50 | грунтовое |
|  | д.Казариново | 2,05 | бетонное-1,0 км+грунтовое-1,05 км |
|  | д.Семендяево | 1,00 | грунтовое |
|  | д.Якимовка | 0,60 | грунтовое |
|  | д.Башмаковка | 1,00 | грунтовое |
|  | д.Михалево | 1,10 | грунтовое |
|  | д.Мамоново | 2,80 | грунтовое |
|  | д.Семкино | 1,40 | грунтовое |
|  | д.Киево | 1,00 | грунтовое |
|  | д.Дедцево | 0,80 | грунтовое |
|  | д.Дурноклин | 0,90 | грунтовое |
|  | д.Селивакино | 0,90 | грунтовое |
|  | д.Кудиново | 1,30 | щебеночное-0,65 км+грунтовое-0,65 км |
|  | д.Чухловка | 0,70 | грунтовое |
|  | д.Никольское | 1,20 | грунтовое |

|  | д.Григорьевское | 0,60 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д.Алешково | 0,90 | Грунтовое |
|  | д.Дорохино | 0,70 | грунтовое |
|  | Д.Шатеево | 1,20 | грунтовое |
|  | СТО «Союз» | 8,80 | щебеночное |
|  | СТО «Вега», «Заречье», «Полянка», «Поречье» | 16,00 | щебеночное |
|  | Итого | 75,95 |  |
| 12 | Сельское поселение Деревня Прудки |  |  |
|  | д. Абилеи | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Бобровка | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Большие Луга | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Бабаево | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Березенки | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Голухино | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Гурьево | 3,0 | грунтовое |
|  | д.Дольское | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Доброе | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Закатовка | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Николо-Дол | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Победа | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Прудки | 3,0 | грунтовое |
|  | д.Столбовка | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Соловьиные зори | 2,0 | грунтовое |
|  | д.Ушаково | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Шершено | 1,0 | грунтовое |
|  | Итого | 23,0 |  |

| 13 | Сельское поселение Деревня Рябцево |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д.Бутырки | 1,1 | грунтовое |
|  | д.Вараксино | 0,6 | грунтовое |
|  | д.Машкино | 2,6 | грунтовое |
|  | д.Нероновка | 0,6 | грунтовое |
|  | д.Песочня | 1,6 | грунтовое |
|  | д.Придача | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Рябцево | 6,3 | 2,0 км-а/б+0,7 ПГС+ 2,4-грунтовое |
|  | д.Станки | 1Д | грунтовое |
|  | д.Яблоновка | 1,3 | грунтовое |
|  | д.Косилово | 2,3 | 0,5 КМ-ПГС+ 1,8-грунтовое |
|  | Итого | 18,3 |  |
| 14 | Сельское поселение Село Маклино |  |  |
|  | с. Маклино | 3,0 | грунтовое |
|  | д. Чулково | 1,0 | грунтовое |
|  | д. Локонское | 0,6 | грунтовое |
|  | д. Верховье | 0,8 | грунтовое |

|  | д. Барденево | 0,6 | Грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Меньшовка | 0,8 | грунтовое |
|  | д. Синяково | 0,6 | грунтовое |
|  | д. Рысковщина | 0,4 | грунтовое |
|  | д. Радищево | 0,9 | грунтовое |
|  | д. Ильичевка | 1,4 | грунтовое |
|  | с. Лесничество | 0,8 | грунтовое |
|  | Итого | 10,9 |  |
| 15 | Сельское поселение Деревня Михеево |  |  |
|  | д. Михеево |  |  |
|  | ул .Железнодорожная | 0,6 | ц/б |
|  | ул. Колхозная | 0,4 | ц/б |
|  | ул. Колхозная | 0,5 | а/б |
|  | ул. Калужская | 1,0 | грунтовое |
|  | ул. Садовая | 0,6 | грунтовое |
|  | ул. Садовая | 0,5 | грунтовое |
|  | ул. Киевская | 0,6 | грунтовое |
|  | ул. Полевая | 0,2 | грунтовое |
|  | ул. Тюменская | 0,4 | грунтовое |
|  | д. Мандрино | 1,0 | а/б |
|  | д. Смахтино | 3,6 | грунтовое |
|  | Итого | 9,4 |  |
| 16 | Сельское поселение Село Спас-Загорье |  |  |
|  | с. Спас-Загорье |  |  |
|  | ул. Кукуевка | 0,3 | щебень |
|  | ул. им. Ноздриной | 0,45 | грунтовое |
|  | ул. Полевая | 0,4 | грунтовое |

|  | ул. Нарышкино | 0,6 | Грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Вишневая | 0,2 | грунтовое |
|  | ул. Огородная | 1,0 | грунтовое |
|  | от ул. Полоевой до Вишневой | 1,5 | грунтовое |
|  | с. Оболенское |  |  |
|  | ул. Нарышкина | 0,37 | грунтовое |
|  | ул. Речная | 0,36 | грунтовое |
|  | ул. Почтовая | 0,5 | бетонное |
|  | ул. Железнодорожная | 0,57 | грунтовое |
|  | дорога на станцию Шемякино | 1Д | грунтовое |
|  | с. Госсортучасток |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,4 | щебень |
|  | ул. Лесная | 0,36 | грунтовое |
|  | дорога в МТП | 0,4 | грунтовое |
|  | д. Митинка |  |  |
|  | ул. Старая Митинка | 0,51 | грунтовое |
|  | ул. Центральная | 0,3 | бетонное |
|  | дорога к водозабору | 0,6 | грунтовое |
|  | с. Трехсвятское |  |  |
|  | ул. Луговая | 0,33 | бетонное |
|  | 1-я Слобода (карьерная) | 0,75 | грунтовое |
|  | ул. Церковная | 0,45 | грунтовое |
|  | 2-я Слобода (овражная) | 0,45 | грунтовое |
|  | 3-я Слобода (угодская) | 0,55 | грунтовое |
|  | д. Кривоносово |  |  |
|  | ул. Калиновская Околица | 0,4 | бетонное |
|  | ул. Старая | 0,6 | грунтовое |
|  | ¦ул. Дачная | 0,2 | Грунтовое |

|  | -Дорога по задворкам | 1,0 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Калиново |  |  |
|  | ул. Калиновая | 0,55 | грунтовое |
|  | Итого | 15,2 |  |
| 17 | Сельское поселение Деревня Шумятино |  |  |
|  | д.Бородухино | 2,5 | грунтовое |
|  | д.Дубровка | 1,5 | грунтовое |
|  | с.Игнатьевское | 2,2 | грунтовое |
|  | д.Заболотное | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Подольное | 0,7 | грунтовое |
|  | д.Панское | 2,5 | грунтовое |
|  | д.Адлеровка | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Алехное | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Величково | 0,7 | грунтовое |
|  | д.Шубинка | 3,0 | грунтовое |
|  | д.Терентьево | 4,2 | грунтовое |
|  | д.Карижа | 0,4 | грунтовое |
|  | д.Шумятино | 2,7 | грунтовое |

|  | д.Чуркино | 1,4 | Грунтовое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д.Трубицино | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Костино | 1,0 | грунтовое |
|  | д. Черкасово | 0,6 | грунтовое |
|  | Итого | 27,0 |  |
| 18 | Сельское поселение Поселок Юбилейный |  |  |
|  | д.Дубровка | 0,6 | а/б |
|  | д.Дурово | 1,0 | плиты |
|  | д.Кирюхино | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Лисенки | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Лопатино | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Митинка | 1,8 | 1,5 км- а/б + 0,Зкм-щебень |
|  | д.Николаевка | 1,0 | грунтовое |
|  | д.Павловка | 0,5 | грунтовое |
|  | д.Родинка | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Пнево | 1,8 | 0,8 км-а/б+ 0,8 км ПЛИТЫ+ 0,2 -грунтовое |
|  | д.Селиверстово | 0,8 | грунтовое |
|  | д.Сляднево | 1,5 | грунтовое |
|  | д.Торбеево | 2,0 | 1,0 км- а/б + 1,0 км -грунт |
|  | с.Юбилейный | 2,0 | а/б |
|  | Итого | 17,3 |  |
|  | ИТОГО по району: | 410,65 | 69,0-твердое покрытие,341,6г рунт грунт |

Всего в районе имеется  567,08 км автодорог с твердым покрытием, т.е.  48.5  % от общего протяжения.

Плотность дорог с твердым покрытием на 100 кв.км территории составляет  0,02  км, что значительно ниже среднеобластного показателя.

На дорогах местного значения покрытие усовершенствованного типа имеется лишь  на протяжении 283,85 км, т.е. 24,28%.

Автомобильная сеть района несовершенна и требует реконструкции.

# Грузовые и пассажирские перевозки

Грузовые перевозки по Малоярославецкому району выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. Основная доля грузовых и пассажирских перевозок в районе приходится на Малоярославецкое автотранспортное предприятие.

Автобусные маршруты, проходящие по территории муниципального района, в основном, обслуживаются машинами Малоярославецкого предприятия.

Усовершенствованная сеть автомобильных дорог и проектируемые автобусные маршруты дают возможность жителям центров сельскохозяйственных предприятий и других  крупных населенных пунктов перемещаться до районного центра, укладываясь в нормативные сроки времени в пределах 60-90 минут транспортной доступности.

В исходном 2007 году на автобусных маршрутах, проходящих по территории района, было перевезено 537,0 тыс. пассажиров, выполнено 8108,4 тыс. пассажиро - километров.

Характеристика работы общественного пассажирского транспорта

| № п/п | Годы | Годовой объем перевозок( тыс. чел.) | Годовой объем работы (тыс пасс/км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 8690,6 | 83865,7 |
| 2 | 2002 | 8675,4 | 84237,6 |
| 3 | 2003 | 1425 | 10210,2 |
| 4 | 2004 | 632,4 | 8379,0 |
| 5 | 2005 | 497,2 | 7208,1 |
| 6 | 2006 | 520 | 6344,3 |
| 7 | 2007 | 627 | 8108,4 |

С развитием промышленного и сельскохозяйственного производства значительно повышается роль автомобильного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Территорию района с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная     железнодорожная магистраль Москва-Киев.

В пределах района расположено 6 станций и остановочных пунктов.

1. Станция Шемякино - промежуточная, 4 класса. Путевой развитие станции состоит из двух главных путей для приема, отправки и пропуска пассажирских, грузовых и электропоездов, двух приемо- отправочных путей для обслуживания грузовых поездов.

К станционным путям примыкают подъездные пути Малоярославецкого леспромхоза.

На станции имеется высокая островная пассажирская платформа.

2.Станция Малоярославец – участковая, 2 класса. Путевое развитие станции состоит из

двух главных путей, приемо-отправочного для пассажирских поездов, электропоездов и

остановочных локомотивов, девяти приемо-отправочных для грузовых поездов, сортировочного,

семи соединительных путей, двух путей для стоянки электропоездов, двух погрузо-выгрузочных,

двух вытяжных тупиков, погрузо-выгрузочного пути или контейнеров, пути для ремонта вагонов,

для стоянки автодрезины, трех путей экипировки.

Пассажирские и грузовые устройства станции состоят из высокой пассажирской платформы, помещения для погрузки и выгрузки багажа, крытой низкой грузовой платформы, пакгауза, открытой высокой грузовой платформы, контейнерной площадки.

3.Станция Ерденево - промежуточная, 4 класса.

Путевое развитие станции состоит из двух главных путей, двух приемо-отправочных, погрузо-выгрузочного, вытяжного и предохранительного тупика.

Пассажирское устройство станции состоит из высокой пассажирской платформы.

4.Станция Суходрев – промежуточная, 4 класса.

Путевое развитие станции состоит из двух главных путей, двух приемо-отправочных, отправочного для приема и отправления маневровых составов, предохранительного тупика и вытяжного пути.

К станционным путям примыкают пути комбината овощных концентратов.

Пассажирские и грузовые устройства станции состоят из высокой островной пассажирской платформы, помещений для  погрузки и выгрузки багажа, открытой высокой грузовой платформы, грузового склада, крытой высокой грузовой платформы. На 7-ом пути имеются вагонные весы.

5.Станция Родинка – промежуточная, 4 класса.

Пассажирское устройство станции состоит из высокой островной пассажирской платформы.

6.Станция Сляднево – промежуточная, 4 класса.

Пассажирское устройство станции состоит из высокой островной пассажирской платформы.

Осуществление мероприятий, направленных на благоустройство сети автомобильных дорог и совершенствование автотранспортных организаций, необходимо для планомерного размещения и развития всех отраслей народного хозяйства и рационального использования территории.

Предусматривается расширение сети местных дорог, обеспечивающие внутрирайонные связи:

- Строительство дорог д. Некрасово – д.Вараксино – д.Яблоновка – д.Машкино – д.Станки – д.Лобково – д.Сокольники 1;

- д. Подполково – д.Зайцево – с.Кудиново;

- д. Захарово –д. Буревестник – д.Новоселки – д.Суслово с соединением с автодорогой, ведущей на д. Сугоново (Ферзиковский район);

- д. Чухловка –д. Филипповка  (Жуковский район);

- д. Башмаковка –д. Прудки;

- д. Николо Дол – д.Гурьево – д.Выселки;

- д. Сергиевка – д.Бабичево – д.Образцово – д.Пешково – д.Подполково;

- д. Дужное – д.Боболи;

- д. Образцово –д. Машкино;

- д. Николо Дол – д.Осоргино –д. Дубровка;

- д. Якимовка – д.Смахтино;

- с. Поречье – д.Якимовка;

- д. Муратово – д.Азарово;

- д. Захарово – д.Сисеево;

- д. Захарово – с.Недельное;

- д. Чухловка – д.Дедцево – д.Семкино – д.Киево;

- д. Киево – д.Барденево.

Система автобусных маршрутов должна быть построена так, чтобы каждый перспективный населенный пункт и наиболее крупные населенные пункты были связаны с районным центром и с центральными усадьбами хозяйств.

# Инженерная инфраструктура

# Уровень инженерного благоустройства жилищного фонда в г. Малоярославце составляет 40-60%.

# В сельской местности уровень инженерного оборудования невысок. Водоснабжение осуществляется, в основном, из шахтных колодцев и артскважин, лишь многоэтажный жилищный фонд обеспечен централизованной системой водоснабжения.

# Теплоснабжение малоэтажных жилых домов осуществляется от местных источников тепла – печи и котлы, многоэтажных – от местных котельных.

# Газоснабжением жилищный фонд сельской местности обеспечивается от привозных баллонов с сжиженным газом и частично природным газом.

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории  с помощью комплекса инженерных мероприятий  и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

В соответствии с инженерно-строительными условиями инженерной подготовкой территории предусмотрен комплекс мероприятий:

- повышение уровня надежности существующих систем инженерного обеспечения;

- проведение корректировки утвержденных запасов артезианских вод Малоярославецкого района

- развитие существующих систем водоснабжения города и населенных пунктов для 100% подачи качественной воды потребителю со строительством резервуаров, установок обеззараживания и кондиционирования воды;

- проведение комплекса водосберегающих мероприятий (замена изношенных трубопроводов, сооружение оборотных систем водоснабжения на промпредприятиях, объектах транспорта и сельского хозяйства, установка счетчиков воды);

- обеспечение 100% охвата существующих и проектируемых жилых и общественных зданий

(включая отдельные площадки малоэтажной застройки), а также промышленных объектов системами бытовой канализации с максимальным использованием существующих очистных сооружений и строительством новых;

- модернизация существующих очистных сооружений в г. Малоярославец, с. Юбилейный, с. Недельное, с. Оболенское (Шемякино), с. Кудиново, д. Афанасово с доведением степени очистки до нормативных показателей по биогенным элементам, а также их реконструкция;

- вывод из эксплуатации местных очистных сооружений, технология очистки которых не позволяет достичь требуемого качества очистки сточных вод;

- обеспечение полной локальной очистки промышленных стоков перед сбросом в систему бытовой канализации до нормативных показателей;

- в городе Малоярославец, в котором сеть дождевой канализации представлена локальными водостоками, необходимо создание системы отвода и очистки поверхностного стока;

- ликвидация нерентабельных, реконструкция и модернизация существующих котельных;

- строительство новых источников газоснабжения (газораспределительных станций), строительство подводящих газопроводов среднего и низкого давления для обеспечения централизованным газоснабжением всех населенных пунктов;

- развитие телекоммуникационной сети кабельного телевидения.

Водоснабжение

# Технические характеристики и современное состояние водоснабжения

В настоящее время водоснабжение Малоярославецкого района осуществляется за счет подземных вод.

Основным источником централизованного водоснабжения являются подземные воды Тарусско- Окского водоносного горизонта.

Для улучшения системы водоснабжения района необходимо предусмотреть мероприятия по очистке питьевой воды от повышенного содержания железа и стронция в населенных пунктах Малоярославецкого района.

В районе в различное время пробурено 98 скважин, в том числе в городе Малоярославце 12 артезианских скважин. Количество шахтных колодцев 493.

На 01.01 2008 года в районе насчитывается 70 рабочих скважин и 493 шахтных колодца с ориентировочным водозабором около  2,0 тыс. м3/сутки.

# Обеспеченность жилищного фонда

Центральным водоснабжением обеспечено 80% населения. Население,     проживающее в одноэтажной застройке, пользуется водой из водоразборных колонок.

Артскважины работают с одним подъемом с подачей воды в водонапорную башню и в водопроводную сеть.

В сельской местности центральным водоснабжением обеспечено только 44,5% сельских жителей.

Общее количество потребляемой артезианской воды по Малоярославецкому району 10577 м3/сутки.

Схемой территориального планирования МР «Малоярославецкий район» предполагается полное обеспечение централизованным водоснабжением городского  населения за счет его дальнейшего развития.

Для источников водоснабжения необходима организация зон санитарной охраны 1 и 2 пояса.

# Данные гидрогеологических изысканий

Все водоносные горизонты, распространенные на территории района, относятся к двум группам.

Первая группа включает горизонты, содержащие грунтовые, безнапорные воды, используемые для сельского водоснабжения.

Вторая группа включает горизонты, более глубоко залегающие, перекрытые водоупорами, с артезианскими водами, обеспечивающими водоснабжение городов, крупных поселков и предприятий.

Воды современных болотных и аллювиальных отложений приурочены к наиболее пониженным и плоско-вогнутым формам рельефа – речным долинам, западинам. Глубина залегания 0 – 2м. Практического значения для водоснабжения не имеют.Характерно сезонное колебание уровня, подверженность загрязнению. Воды этого горизонта, выходящие на поверхность, или залегающие вблизи от нее, оказывают отрицательное воздействие на строительство и земледелие. При необходимости застройки и сельскохозяйственного и сельскохозяйственного освоения следует предусматривать мероприятия по водоотведению и снижению уровня грунтовых вод.

Воды древнеаллювиальных и водноледниковых отложений распространены по долинам рек Суходрев и Лужа в пределах их террас. Глубина залегания 2 – 10 метров. Используются для сельского водоснабжения колодцами. Водообильность их незначительна, подвержена сезонным колебаниям.

Воды морены Московского возраста развиты наиболее широко по водораздельным пространствам.

Воды этих горизонтов широко используются для сельского водоснабжения и частично для централизованного. Их водообильность зависит от количества осадков, режима эксплуатации и не может обеспечить крупных водозаборов.

Глубина залегания четвертичных водоносных горизонтов колеблется от 3 до 50 метров.

Из горизонтов дочетвертичных отложений, относящихся ко второй группе, широко используются водоносные слои каменноугольного периода.

Каширский водоносный горизонт используется в северной части района. Воды пресные. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 50-100 метров. Мощность горизонта до 43 метров.

Протвинский водоносный комплекс развит повсеместно. Глубина залегания от 0 до 116 м, мощность в среднем 10-22 м. Горизонт служит основным источником централизованного водоснабжения. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 35 – 65 м.

Тарусско- Окский водоносный горизонт распространен в южной части района. Глубина залегания от 10 до 150 м.. Преобладающая мощность 15 – 40м.

Рекомендуемая глубина скважин 20-50-140 м. Используется незначительно. Возможна более широкая эксплуатация для централизованного водоснабжения.

В качестве резервных могут быть использованы Яснополянский и Упинский водоносный горизонты, залегающие более глубоко от 50 до 250 метров.

Выводы:

1.На всей территории района для сельскохозяйственного водоснабжения в небольших объемах могут использоваться воды четвертичных отложений.

2.Крупное централизованное водоснабжение обеспечивается за счет Каширского, Протвинского, Тарусско- Окского водоносных горизонтов.

- Возможно увеличение водопотребления за счет резервных Яснополянского и Упинского горизонтов.

- Воды современных отложений используются весьма незначительно. Они главным образом оказывают влияние на характер использования территории, располагаясь вблизи от поверхности или имея открытый горизонт на заболоченных участках.

# Водоснабжение промышленных предприятий

# В городе Малоярославец существует централизованная система водоснабжения промышленной застройки. Для нужд промышленных предприятий в городе пользуются водой из системы хозяйственно-питьевого водопровода города. Водозаборы технической воды из поверхностных источников отсутствуют.

# В целях экономии артезианской воды рекомендуется мероприятия по упорядочению использования воды питьевого качества для технических нужд:

# - внедрение оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях;

# - ликвидировать утечки воды из системы водоснабжения;- отказ от использования артезианской воды для полива посадок и зеленых насаждений на приусадебных участках. Полив посадок осуществлять из поверхностных вод р.Лужи или из шахтных колодцев на приусадебных участках.

# Система водоснабжения объектов животноводства

# Система водоснабжения объектов животноводства Малоярославецкого района  представлена артезианскими водами Тарусско-Окского горизонта. В сельской местности эксплуатируется 58 артскважины и 844 шахтных колодцев. Артскважины работают с одним подъемом с подачей воды в водонапорную башню и в водопроводную сеть.

# Перечень действующих водонапорных башен, расположенных на территорииМр «Малоярославецкий район»

| № п/п | Наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| СП «Поселок Детчино» |
| 1 | д. В. Горки | 1 |
| 2 | с. Детчино | 2 |
| СП «Село Спас-Загорье» |
| 1 | с. Трехсвятское | 1 |
| 2 | с.Спас-Загорье | 1 |
| 3 | с. Оболенское | 2 |
| 4 | с. Госсортучасток | 1 |
| СП «Село Маклино» |
| 1 | с. Маклино | 1 |
| СП «Село Головтеево» |
| 1 | с. Головтеево | 2 |
| 2 | д. Афанасово | 1 |
| 3 | д. Максимовка | 1 |
| СП «Деревня Михеево» |
| 1 | д. Михеево | 1 |
| 2 | д. Мандрино | 1 |
| СП «Село Недельное» |
| 1 | с. Недельное | 3 |
| 2 | д/о Собо-Лесное | 1 |
| 3 | с. Поречье | 1 |
| СП «Деревня Прудки» |
| 1 | д. Прудки | 1 |
| СП «Деревня Рябцево» |
| 1 | д. Косилово | 2 |
| 2 | д. Рябцево | 2 |
| СП «Поселок Юбилейный» |
| 1 | с. Юбилейный | 2 |
| 2 | д. Дурово | 1 |

| СП «Деревня Шумятино» |
| --- |
| 1 | д. Шумятино | 1 |
| 2 | д. Терентьево | 1 |
| 3 | д. Панское | 1 |
| СП «Деревня Березовка» |
| 1 | д. Березовка | 2 |
| СП «Деревня Ерденево» |
| 1 | д. Ерденево | 1 |
| СП «Деревня Захарово» |
| 1 | д. Муратово | 1 |
| 2 | д. Захарово | 1 |
| СП «Село Ильинское» |
| 1 | с. Ильинское | 2 |
| СП «Село Коллонтай» |
| 1 | с. Коллонтай | 1 |
| 2 | д. Шумятино | 1 |
| 3 | д. Ротманово | 1 |
| 4 | д. Потресово | 1 |
| СП «Село Кудиново» |
| 1 | д. Тиняково | 1 |
| СП «Деревня Воробьево» |
| 1 | д. Степичево | 1 |
| 2 | д. Воробьево | 3 |
| 3 | д. Б. Ноздрино | 1 |
| 4 | д. Алешково | 1 |

# Строящиеся объекты систем водоснабжения

# Схемой территориального планирования предполагается поэтапное развитие системы водоснабжения с учетом поочередного объединения существующих водопроводных сетей в общую систему водоснабжения с учетом удовлетворения потребностей всех хозяйственно-бытовых нужд населения, бытовых и производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

# Развитие водопроводной сети предусматривается за счет разработки новых артезианских скважин в местах строительства жилых массивов и микрорайонов в соответствии со схемой территориального планирования.

# Предусматривается сгущение существующей водопроводной сети в населенных пунктах и замена существующих стальных водопроводных труб на полимерные большего диаметра. Строительство дополнительных водонапорных башен, строительство новых и реконструкция существующих насосных станций с заменой существующего оборудования на новое большей мощностью (производительностью).

Водоотведение

Обеспеченность жилищного фонда и промышленных предприятий

канализацией

# В г. Малоярославце введены в эксплуатацию очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 10 тыс. м3 /сутки. Ввод в эксплуатацию 1982 год. В 1996 году после реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась до 17 тысяч м3 / сутки.

# Система канализации г. Малоярославца принимается раздельной. В хозяйственную         канализацию, помимо стоков от жилой застройки, принимаются и производственные сточные         воды. Все загрязненные производственные сточные воды необходимо предварительно         обрабатывать на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в городскую         систему       канализации.

# Для перспективных сельских населенных пунктов (центральные усадьбы), учреждений

# отдыха, удаленных друг от друга на значительное расстояние (3 – 10 км),

# предусматриваются местные системы канализации с локальными очистными сооружениями.

# Эксплуатируемые очистные сооружения канализации

# (УМП Малоярославецстройзаказчик)

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Млщность проектная м3 /сутки | Очистные, требующие увеличения мощности | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения с. Юбилейный | с. Юбилейный | 200,0 | Требуют увеличения мощности | 1972 |
| Очистные сооружения д. Рябцево | д. Рябцево | 200,0 |  | 1977 |
| Очистные сооружения с. Недельное | с. Недельное | 400,0 | Требуют увеличения мощности | 1975 |
| Очистные сооружения с. Оболенское | с. Оболенское (Шемякино) | 54 | Требуют замены | 1993 |
| Очистные сооружения д. Захарово | д. Захарово | 100 |  | 1988 |
| Очистные сооружения д. Прудки | д. Прудки | 200 |  | 1986 |

| Очистные сооружения с. Ильинское | с. Ильинское | 400 |  | 1977 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения с. Кудиново биофильтры | с. Кудиново | 400 |  | 1966 |
| Очистные сооружения с. Кудиново аэротенки | с. Кудиново | 400 | Требуют увеличения мощности | 1979 |
| Очистные сооружения с. Березовка | д. Березовка | 200 |  | 1985 |
| Очистные сооружения д. Митинка | д. Митинка | 100 |  | 1991 |
| Очистные сооружения д. Афанасово | д. Афанасово | 100 | Требуют замены | 1981 |

# Система канализования объектов животноводства

# Производственные стоки от животноводческих комплексов предусматривается собирать в навозохранилищах, рассчитанных на годовой запас навоза с последующим использованием его в качестве удобрения.

# Система канализации рекреационных зон

# Строительство системы канализации в коллективных садах и местах отдыха населения не предусматривается.

# Для обеспечения санитарного состояния пляжей, прилегающей лесной территории и водной поверхности предусматриваются общественные туалеты в виде выгребов с бетонными стенами и днищами.

# Строящиеся объекты системы канализации

# Анализ существующего состояния централизованной системы канализации и   намечаемое жилищно-коммунальное и производственное строительство предполагает следующие мероприятия:

# -Строительство (расширение) общегородских очистных сооружений    канализации с полной биологической очисткой загрязненных стоков,    сброс очищенных стоков намечается осуществить в реку Лужа.

# - Строительство канализационных насосных станций;

# - Прокладка уличных напорных и самотечных канализационных коллекторов;

# - реконструкция существующей канализационной сети путем ее сгущения и замены чугунных, стальных канализационных  труб на полимерные большего диаметра.

Энергоснабжение

Электроснабжение

Электроснабжение Малоярославецкого района осуществляется от Тульской энергосистемы.

На территории района расположены электроподстанции:

- 110 кВ в г. Малоярославец, станция Суходрев, д.Черкасово,

-35кВ Мирная – с.Коллонтай, с.Кудиново, д.Ерденево, с.Недельное и проходят воздушные линии электропередачи 220 кВ Мирная- Спутник; 110 кВ- Мирная – Спутник, Мирная –д.Черкасово; 35 кВ –Мирная –с.Коллонтай, дМуратово- с.Детчино – д.Ерденево – с.Недельное, д.Ерденево-д.Черкасово – с.Кудиново.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ  разветвленные и имеют большую протяженность.

Электроснабжение потребителей Малоярославецкого района на перспективу предполагается от тех же источников с постепенным приближением сетей более высокого напряжения к сельскохозяйственным потребителям, увеличение количества сельских подстанций 35/10 кВ, имеющих двухстороннее питание и резервирование электроснабжения потребителей по сетям 10 кВ.

Увеличение подачи электроэнергии в сельскую местность направлено на повышение механизации  производственных процессов, а также увеличение удельного веса электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд населения.

Развитие электрических сетей и сооружений основывается на реконструкции существующих электрических сетей и сооружений, а также на строительстве новых. Для этого предлагаются следующие мероприятия:

1. Строительство ТП 35/10 кВ мощностью 2х6,3 МВт в с. Юбилейный для снабжения электроэнергией населенных пунктов: д.Павловка, д.Таурово, д.Верхние Горки, д.Митинки, д.Селиверство, д.Верховье, с.Юбилейный.

2. Строительство ПС 110 кВ с строительством ЛЭП 10кВ.

3. Строительство ТП 35/10 кВ в д. Захарово с дальнейшим строительством ЛЭП 35кВ до  с. Недельное.

4. Строительство ТП 35/10 кВ в д. Сисеево для обеспечения электроэнергией д. Прудки, д.Гурьево, д.Суслово, д.Дмитриевское.

5. Строительство ТП 35/10 кВ между населенными пунктами Подполково и Максимовка для улучшения электроснабжения населенных пунктов: Ильинское, Башкировка, Образцово, Самсыкино, Мурзино, Зайцево.

6. Расширение ТП 35/10 в д. Ерденево.

7. Расширение ТП 35/10 кВ в с. Кудиново для электроснабжения населенных пунктов: с.Кудиново, д.Мосолово, д.Боболи, д.Афанасово, д.Тиняково,д. Бураково, д.Черкасово.

8. Строительство трех ТП 110 кВ в г. Малоярославец для улучшения электроснабжения города, а также прилегающих к городу населенных пунктов с.Маклино, д.Верховье, д.Синяково, д.Барденево, д.Скрипорово, д.Меличкино, с.Коллонтай, п.Заря, с.Карижа, д.Терентьево, д.Панское, д.Заболтное, д.Бородухино.

9. Реконструкция электрических сетей и сооружений г. Обнинска.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется в основном от групповых, квартальных, индивидуальных промышленных отопительных котельных средней мощности.

Лишь в Малоярославеце имеются крупные котельные, покрывающие тепловые нагрузки промышленности и жилищно-коммунального сектора.

Центральным отоплением обеспечено около 58% жилых зданий, в том числе 17% - от промышленных отопительных котельных.

Топливом для котельных в основном служит природный газ и мазут.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ, источником которого является магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва, используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей.

Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Охват газоснабжением жилищного фонда составляет  90  %.

В сельских населенных пунктах, удаленных от газопроводов, предусматривается увеличение использования сжиженного газа для приготовления пищи и горячей воды.

Для обеспечения более надежного и стабильного снабжения населения Малоярославецкого района сжиженным газом необходимо предусмотреть строительство складов баллонов на всех центральных усадьбах .

В связи с увеличением потребности г.Малоярославца и района в целом в природном газе первоочередными мероприятиями являются:

1. Увеличение проектной мощности ГРС города Малоярославец до 250 нм3 /год

2. Увеличение пропускной способности головного участка газопровода высокого давления от ГРС до котельной АО «Мопаз».

3. Дальнейшее строительство газопроводов высокого  давления:

- д. Захарово – д.Прудки – Шершено с установкой ГРПШ;

- с. Недельное – с. Поречье;

- с. Ильинское – д. Мосолово, с. Ильинское – д. Константиново;

- д. Желудовка – д. Березовка, д. Тимовка, д.Мотякино, д.Сергиевка, д.Бабичево;

- д. Митинка – д.Трехсвятское;

- д. Ратманово – д.Анисимово, д. Ратманово- д.Потресово;

- с. Поречье – д. Веткино – д. Хрустали,

- д. Верховье – д. Барденево,

- д. Хрустали – д.Рысковщина,

- д. Воробьево – д.Смахтино,

- д. Прудки – с. Дольское – д.Столбовка – д.Большие Луга –д. Кульнево,

- д. Бобровка – д.Абелеи,

- д. Столбовка – д.Победа,

- с. Дольское – с. Доброе,

- д. Прудки –д. Голухино,

- Гурьевский техникум – д.Березенки – д.Николо Дол – д.Гурьево;

-д.Захарово–д.Буревестник–д.Новоселки–д.Суслово,

-д.Севрюково-д.Семендяево–д.Башмаковка–д.Михалево,

- с. Недельное- д. Казариново – д. Кудиново – д. Мамоново,

- д. Дурово – д. Павловка – д. Асоргино,

- д. Торбеево – д.Селиверстово – д.Сляднево – д.Верховье,

- д. Козлово – д.Ивановское,

- д. Букрино – д.Барановка – д.Корнеевка,

- д. Рябцево – д.Придача – д.Яблоновка,

- д. Бутырки – д.Вараксино – д.Косилово – д.Песочня,

- д. Савиново – д.Васисово – д.Кириллово – д.Якушево,

- д. Бабичево – д.Образцово – д.Пешково – д.Подполково,

- д. Бабичево – д.Верховское,

- с. Ильинское – д.Старорыбино – д.Лобково – д.Башкировка – д.Подсосено,

- с. Ильинское – д.Сокольники 2 – д.Дуркино – д.Сокольники 1,

- д. Подполково – д.Вихляево – д.Зайцево,

- д. Максимовка – д.Мурзино,

- д. Шубинка – д.Чернолокня,

- д. Константиново – д.Лужное,

- д. Мосолово – д.Боболи,

- д. Шумятино – д.Чуркино – д.Адлеровка – д.Алехново – с.Игнатьевское,

- д. Панское – д.Подольное – д.Заболотное – д.Дубровка,

- д. Ильичовка – д.Веткино,

- д. Митинка – д.Кривоносово,

- д. Верховье – д.Синяково,

- с. Недельное – д.Дурноклин – д.Селивакино – д.Дедцево – д.Киево,

- с. Недельное – д.Никольское – д.Чухловка – д.Семкино,

- с. Недельное – д. Шатеево,

- с. Юрьевское – д. Афанасово,

- д. Казариново – д.Дорохино.

Перечень ГРС и их загрузка на территории МР «Малоярославецкий район»

| № п/п | Наименование ГРС | Производительность проектная (тыс.м3 /час) | Производительность фактическая зимняя пиковая (за 3 года) с учетом запрашиваемых объемов тыс. м3 /час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воробьево | 1,2 | 1,334 |
| 2 | Детчино | 33 | 7,422 |
| 3 | Малоярославец-20 | 20 | 23,004 |
| 4 | Неделино | 3 | 1,179 |
| 5 | С/з «Неделинский» | 10 | 4,621 |
| 6 | С/з «Память Октября» | 3 | 0,37 |

Газоснабжение Малоярославецкого района на 2007-2012 г.г.

| Наименование объекта | Протяженность межпоселкового газопровода, км | Протяженность уличного газопровода, | Количество котельных тт. | Мощность котельной, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Малоярославецкий район | 52,23 | 208,98 | 6 | 2,55 |
| 2007 год | 12,83 | 7,64 |  | 0,75 |
| Газопровод межпоселковый д. Захарово - д.Прудки Малоярославецкого района | 12,83 |  |  |  |
| Отопительная котельная в с. Оболенское |  |  | 1 | 0,75 |
| Газопроводы распределительные д. Захарове Малоярославецкого района Калужской области |  | 2,90 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Прудки и д. Муратово Малоярославецкого района Калужской области |  | 4,74 |  |  |
| 2008 год | 0,00 | 8,20 | 0 | 0,00 |
| Газопроводы распределительные д.Прудки и д. Муратово Малоярославецкого района |  |  |  |  |
| Отопительная котельная в с. Оболенское |  |  |  |  |
| Газопроводы распределительные по ул. Придорожной пос. Кудиново Малоярославецкого района |  | 3,00 |  |  |
| Газификация н.п. Анисимово Малоярославецкого района Калужской области (1 очередь строительства) |  | 2,20 |  |  |
| Газификация д. Карпово Малоярославецкого района |  | 3,00 |  |  |
| 2009 год | 3,80 | 5,31 | 0 | 0,00 |
| Газопровод межпоселковый к СНТ "Малоярославец" Малоярославецского района Калужской области | 3,80 |  |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Прудки и д. Муратово Малоярославецкого района Калужской области |  |  |  |  |
| Отопительная котельная в с. Оболенское |  |  |  |  |
| Газопроводы распределительные по ул. Придорожной пос. Кудиново Малоярославецкого района |  |  |  |  |
| Газификация н.п. Анисимово Малоярославецкого района Калужской области (1 очередь строительства) |  |  |  |  |
| Газификация д. Карпово Малоярославецкого района |  |  |  |  |
| Газификация д. Дурово Малоярославецкого района |  | 2,40 |  |  |
| Газопровод низкого давления микрорайона ЦРБ в городском поселении "Город Малоярославец" Калужской области |  | 2,91 |  |  |
| 2010 г. | 15,80 | 19,45 | 0,00 | 0,00 |
| Межпоселковый газопровод п. Юбиленый-д. Верхние Горки - д. Букрино - д. Тимохино - д. Нижние Горки - д. Торбеево | 15,80 |  |  |  |
| Газификация микрорайона "Заря" Малоярославецкого района |  | 5,45 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Букрино |  | 2,62 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Тимохино |  | 0,90 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Быково |  | 0,90 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Митинка |  | 2,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Нижние Горки |  | 2,30 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Торбеево |  | 2,90 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Багрово |  | 0,40 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Курдюковка |  | 1,08 |  |  |
| Газопровод распределительный по ул. Кутузова с. Оболенское |  | 0,90 |  |  |
| 2011г. | 8,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 |
| Газопроводы распределительные д. Лопатино |  | 0,60 |  |  |
| Газопровод высокого давления с.Недельное - с.Поречье | 8,70 |  |  |  |
| Газификация с. Ильинское, д. Сергиевка Малоярославецского района |  | 5,10 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Тиняково Малоярославецкого района |  | 1,80 |  |  |
| Распределительный газопровод д. Рябцево Малоярославецского района |  | 2,00 |  |  |
| Распределительный газопровод д. Семынино Малоярославецского района |  | 3,00 |  |  |
| Газификация д. Кудиново |  | 2,20 |  |  |
| 2011-2012 год | 11,10 | 153,68 | 5 | 1,80 |
| Газопровод высокого давления к д.Константиново | 5,10 |  |  |  |
| Межпоселковый газопровод с. Ильинское -д. Пирогово- д. Мосолово | 6,00 |  |  |  |
| Газификация ул. Речной с. Спас-Загорье |  | 1,19 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Пнево |  | 4,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные с. Спас-Загорье (окончание) ул. Нарышкина, Центральная, Вишневая, Цветочная, Агрономическая, Луговая, Садовая, Яблоневая, Огородная |  | 4,17 |  |  |
| Газопроводы распределительные с.Поречье |  | 8,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Анисимово |  | 1,50 |  |  |
| Газификация с.Юрьевское Малоярославецского района |  | 5,70 |  |  |
| Газификация поселка железнодорожной станции Ерденево |  | 5,60 |  |  |
| Газификация д. Лисенки и Родинка |  | 4,70 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Скрипорово |  | 2,50 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Куклеиха |  | 2,50 |  |  |
| Газификация д. Бабичево |  | 5,50 |  |  |
| Газопровод распределительный по ул. Солнечной пос. Юбилейный |  | 0,30 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Терентьево |  | 5,20 |  |  |
| Газификация д. Карижа и Храма |  | 1,62 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Заболотное |  | 1,01 |  |  |
| Газификация д. Игнатьевское |  | 4,72 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Дубровка |  | 4,40 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Бородухино |  | 2,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Адлеровка |  | 1,72 |  |  |
| Газификация д. Алехное |  | 3,95 |  |  |
| Газификация д. Трубицыно |  | 2,35 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Севрюково |  | 2,20 |  |  |
| Газификация д. Кривоносово |  | 3,30 |  |  |
| Газификация с. Трехсвятское |  | 5,00 |  |  |
| Газификация д. Сокольники |  | 6,00 |  |  |
| Газификация ул. Дачной с. Головтеево |  | 0,30 |  |  |
| Газопровод межпоселковый высокого давления д. Мандоино - д. Смахтино |  | 3,25 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Смахтино |  | 2,98 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Рябцево (окончание) |  | 1,04 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Придача |  | 0,65 |  |  |
| Газификация д. Косилово |  | 4.50 |  |  |
| Газификация д. Тимовка |  | 2,21 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Мотякино |  | 1,33 |  |  |
| Газификация д. Васисово |  | 2,62 |  |  |
| Газификация д. Савиново |  | 0,79 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Ивановка |  | 0,48 |  |  |
| Газификация д. Ивановское |  | 1,95 |  |  |
| Газификация д. Авдотьино |  | 0,78 |  |  |
| Газификация д. Малахово |  | 0,79 |  |  |
| Газопровод распределительный по ул. Железнодорожной с. Детчино |  | 0,80 |  |  |
| Газопроводы распределительные с. Недельное ул. Школьная, Заречная, Калужская, Тульская |  | 2,49 |  |  |
| Газификация ул. Московской с. Недельное |  | 1,10 |  |  |
| Газопроводы распределительные с. Оболенское ул. Почтовая |  | 0,30 |  |  |
| Распределительные газопроводы д. Сергеевка СП Деревня Березовка |  | 0,50 |  |  |
| Газопроводы распределительные л. Маклино ул. Хуторская |  | 2.00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Мосолово |  | 3.00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д. Пирогово |  | 1,50 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Константиново |  | 0,50 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Лукьяново |  | 1,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Астреево |  | 1,10 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Локонское |  | 3,00 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Меныповка |  | 1,50 |  |  |
| Газопроводы распределительные д.Коллонтай, ул. Смоленская, Московская, Железнодорожная, Садовая, Спортивная, Лесная, Парковая, пер. Лесной |  | 7,30 |  |  |
| Газификация д. Бураково |  | 3,10 |  |  |
| Газификация д. Меличкино |  | 2,00 |  |  |
| Газификация п. Лесничество |  | 1,15 |  |  |
| Газификация д.Потресово |  | 8,55 |  |  |

«Правилами охраны газораспределительных сетй», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года, определена «охранная зона газораспределительной сети» как территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс  газопроводов и вокруг лругих объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов. Пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопровода производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно – гражданского назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных стей;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Топливоснабжение

Топливные ресурсы района представлены в основном дровами. Потребители топлива в районе снабжаются также углем и газом.

Покрытие нужд Малоярославецкого района в топливе возможно за счет увеличения применения газа, топочного мазута и угля.

Рекомендуемый вид топлива:

-для приготовления пищи и горячей воды – газ,

-для котельных – газ и мазут,

-для промпредприятий – мазут и уголь.

Связь

На территории Малоярославецкого района проходят кабели связи:

-«Ростелеком»,

- «Центртелеком»,

- Волоконно- оптический кабель ЗАО «Газтелеком»,

- два кабеля связи МАУМ- К,

- действующая трасса кабеля СЦБ,

- новая трасса кабеля СЦБ,

- трасса магистрального кабеля Московско- Киевской дистанции сигнализации,

- кабель связи ОАО «ФСК ЕЭС» ППМ ЭС,

-кабель связи в/ч 41427,

-два кабеля связи ЗКПБ.

Территория Малоярославецкого района  обеспечена связью с областным и районными центрами, а также междугородной и международной связью.

В перспективе планируется дальнейшее развитие кабельной сети связи.

Развитие линий и сооружений связи малоярославецкого района предполагается осуществить за счет замены существующих линий связи и строительства новых из оптоволокна, а также реконструкции существующих АТС с увеличением номеров и строительства новых АТС большей номерной емкости.

Для экономии земельных ресурсов, а также упорядочения инженерных сетей и коммуникаций предлагается разместить линии связи вдоль существующих и проектируемых воздушных линий электропередач (10 кВ, 0,4 кВ):

1)  д.  Березовка – увеличение номерной емкости на существующей АТС на 500 номеров,

- устройство оптико – волоконной  линии связи д. Березовка – д.Тимовка – д.Мотякино –д. Верховское – д.Пешково – д.Сергиевка – д.Бабичево – д.Образцово,

- реконструкция существующей линии связи.

2) д. Рябцево – увеличение номерной емкости до 500 номеров с установкой 2-х таксофонов в каждой деревне,

- д. Авдотьино, д.Желудовка – установка станции АТС на 500 номеров,

- д. Букрино – установка станции АТС на 500 номеров, прокладка оптико-волоконной связи с. Детчино – д. Курдюковка - д. Тимохино – д.Быково – д.Н. Горки –д. Мокрище – д.Богрово,

3. с.  Детчино – прокладка оптико – волоконной линии связи  п. Детчино – д. Митинка,

с. Детчино – д. Воробьево – с. Юбилейный.

4. с. Юбилейный – прокладка кабеля ВОЛС:

с.Юбилейный – д. Тимохино – д.Торбеево – д.Селиверстово – д.Сляднево – д.Верховье, с. Юбилейный – д. Мызги –д. Кирюхино –д. Николаевка,

с.Юбилейный – д. Дубровка – д.Пнево – д.Бортники – д.Павловка –д.Осоргино – д.Митинка.

5. д. Прудки – прокладка кабеля ВОЛС:

д. Прудки – д. Закатовка – д. Бабаево -  Гурьевский техникум (с. Недельное),

д. Прудки – д. Шершено – д.Абелеи – д.Бобровка – д.Победа – д.Дубровка – д.Доброе – д.Ушаково ,

д. Прудки – д. Шершено – с. Дольское – д. Большие Луга,

д. Прудки – д. Башмаковка – д. Михалево.

6. с. Недельное – увеличение номерной емкости до 1000 номеров на АТС, прокладка кабеля ВОЛС:

с. Недельное – д. Казариново – с.Кудиново – д.Азарово – д.Севрюково – д.Мамоново,

с. Недельное – д. Дорохино – д.Семендяево – д.Якимовка,

с. Недельное – д. Алешково –д. Пожарки.

7. д. Захарово – прокладка кабеля ВОЛС:

д. Усадье – д.Сисеево – д.Подосинки – д.Муратово,

д. Захарово  – д.Буревестник – д.Новоселки – д.Суслово,

д. Усадье – д.Дмитриевское – д.Верховье,

с.Недельное – д. Дурноклин – д.Селивакино – д.Чухловка – д.Семкино – д.Дедцево – д.Киево,

с. Поречье – д. Веткино,

с. Поречье – Урочище д. Алешково.

8. д. Ерденево – увеличение номерной емкости АТС до 1000 номеров, прокладка кабеля ВОЛС:

д. Ерденево – д.Староселье – д.Козлово – д.Ивановское,

д. Воробьево – д.Степичево – д.Большое Ноздрино – д.Алешково,

д. Михеево – д.Мандрино – д.Смахтино,

д. Михеево (увеличение номерной емкости до 1000 номеров) – д.Малое Ноздрино – д.Караськово,

с. Головтеево – ж/д станция Ерденево (увеличение номерной емкости АТС) – д. Семынино,

Ж/д станция Ерденево – д. Куклеиха,

д. Ерденево – д.Староселье – д.Ожогино – д.Козлово –д. Ивановское,

д. Локонское – д.Чулково – д.Хрустали,

д. Максимовка (АТС) – д.Самсыкино –д. Семынино – д.Кобылино – д.Верховское – д.Мурзино,

д. Подполково (проектируется АТС на 1000 номеров) – д.Вихляево – д.Митрофаново,

г.Малоярославец  - д. Афанасово (увеличение номерной емкости до 1000 номеров) – д. Чернолокня,

Малоярославец–д.Скрипорово–д.Меличкино,
д. Панское – увеличение номерной емкости до 1000 номеров, реконструкция существующей линии связи.

9. д. Шумятино – расширение АТС, прокладка кабеля ВОЛС:

д. Шумятино – д.Чуркино – д.Шубинка – д.Костино – д.Черкасово,

г. Малоярославец – д. Терентьево,

с.Спас- Загорье (проектирование АТС на 1000 номеров) – с. Госсортоучасток,

с.Коллонтай (расширение АТС до 1000 номеров) – д. Карпово – д.Веткино,

10. г. Малоярославец – прокладка кабеля ВОЛС:

г.Малоярославец – д.Скрипорово (расширение номерной емкости АТС до 1000 номеров) – д. Меличкино – д.Анисимово –д. Потресово,

д. Митинка – с. Трехсвятское – д. Кривоносово –д. Ильичевка –д.Верховье – д.Рысковщина – д.Барденево – д.Синяково.

11. с. Ильинское – д. Сокольники 2 (проект АТС на 1000 номеров),

д. Мосолово (проектирование АТС 1000 номеров) – д. Пирогово – д.Константиново – д.Лужное – д.Боболи,

д. Сокольники 2 – д.Дуркино –д. Сокольники 1,

с.Ильинское (расширение номерной емкости до 1000 номеров) – д. Старорыбино – д.Лобково – д.Башкировка – д.Подсосено,

12. с. Кудиново - (расширение номерной емкости АТС до 1000 номеров), прокладка кабеля ВОЛС:

с. Кудиново  – д.Бураково,

д. Тиняково – расширение (реконструкция существующей линии ВОЛС),

с.Кудиново – д. Астреево – д.Лукьяново – д.Константиново.

Инженерная защита территории

Нарушенные территории

Площадь нарушенных земель в Малоярославецком районе составляет 92 га. Возможное использование нарушенных земель: под сенокосы и пастбища, при проведении специальных агротехнических мероприятий – под пашни.

В Малоярославецком районе  (на 01.01.08г.) подвержено эрозии 9666 тыс. га, в том числе:

-пашни -7589 га,

- кормовых угодий – 2077 га.

Борьба с эрозией почв осуществляется проведением агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Благоустройство оврагов и береговых склонов на территории района включает выполнение следующих мероприятий:

-расчистка от мусора,

-планировка склонов в местах возможного образования оползней;

- создание прогулочных пешеходных дорожек с расчисткой сорных кустарниковых зарослей;

- озеленение спланированных территорий с устройством газонов и посадкой деревьев

С целью расширения сельскохозяйственных угодий и улучшения их качества необходимо предусмотреть проведение комплекса мелиоративных, агротехнических и культуртехнических мероприятий.

Необходимость орошения земель в районе обусловливается природными, климатическими, почвенными, гидрологическими условиями. Возможность орошения определяется наличием водных ресурсов, геологических условий строительства прудов и водоемов на местном стоке, а также наличием и пригодностью подземных вод для орошения культур.

Наиболее целесообразным видом использования орошаемых земель в Малоярославецком районе признаны кормовые севообороты и культурные пастбища.

Дождевая канализация

Дождевая (ливневая) канализация осуществляется через дренажную систему, далее через уличные сети канализации на очистные сооружения.

Ливневая канализация

Учитывая природные условия и существующее положение территории района, для повышения благоустройства и санитарного состояния окружающей среды проводятся мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация стока поверхностных вод,

- Понижение уровня грунтовых вод,

- Благоустройство оврагов и береговых склонов.

Организация стока поверхностных вод на территории города Малоярославца и сельских поселений осуществляется выполнением работ по вертикальной планировке территории и строительством сети дождевой канализации.

Вертикальной планировкой обеспечивается сток поверхностных вод с территории застройки к лоткам улиц и проездов и создание нормативных продольных уклонов по уличной сети.

Ритуальное обслуживание населения

В Малоярославецком районе имеется 56 кладбищ, которые расположены в центрах сельских поселений и крупных населенных пунктах:

- г. Малоярославец, с. Маклино, с. Детчино, д. Верховье, с. Недельное, с. Ильинское, д.Березовка, с.Спас-Загорье, д.Ерденево, д.Казариново, д.Башмаковка, с.Поречье, д.Митрофаново, д.Степичево, д.Николо-Дол, д.Торбеево, с.Юбилейный, д.Мосолово,                        д. Лукьяново, д.Рябцево – д.Косилово, д.Захарово, с.Юрьевское, д.Тиняково.

Исходя из имевшихся условий жизни в сельской местности и учитывая новые формы перспективного расселения сельского населения, развивающейся автотранспортной сети и других факторов предлагается сохранить в качестве действующих все существующие кладбища.

На этих кладбищах необходимо осуществить следующие виды благоустройства:

- устройство подъездов,

- озеленение и ограждение,

- строительство служебных зданий.

Территория кладбищ определена в соответствии с СНиП 2.07.01-89. Размещение проектируемых кладбищ необходимо размещать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, соблюдением необходимых санитарных разрывов от жилых и общественных зданий, лечебных учреждений и мест массового отдыха населения.

Новые кладбища предлагается разместить вблизи: с. Спас-Загорье, д. Шубинка, д. Митрофаново, д. Михеево, д. Смахтино, с. Детчино, д. Торбеево, с. Юбилейный.

Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне( см.раздел «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Схема территориального планирования МР «Малоярославецкий район».)

"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Планировка и застройка территорий городских и сельских поселений Малоярославецкого района должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123 – ФЗ от 22.07.2008 года.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

6) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

7) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний;

8) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в городском и сельских поселениях Малоярославецкого района

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городского и сельских поселений  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском поселении  не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях городского и сельских поселений  устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Схема территориального планирования МР «Малоярославецкий район» разрабатывается с учетом развития инфраструктуры Государственной пожарной службы в Малоярославецком районе.

На территории Малоярославецкого района располагаются пожарные депо с выездной техникой в п. Детчино, с. Кудиново, г. Малоярославец.

При разработке генеральных планов городского и сельских поселений в Малоярославецком районе  необходимо запланировать:

- строительство пожарных депо в населённых пунктах: село Недельное, деревня Рябцево,  село Ерденево, деревня Захарово, село Ильинское, деревня Прудки,  д. Торбеево, д. Юрьевское.

- создание ДПД с выездной пожарной техникой на территории СП « Деревня Воробьево», «Село Коллонтай», «Село Спас – Загорье», «Село Головтеево», «Деревня Михеево», «Село Недельное», «Деревня Рябцево», «Поселок Юбилейный», «Деревня Березовка», «Деревня Ерденево», «Деревня Захарово», «Село Ильинское», «Деревня Прудки», «Село Маклино», «Деревня «Шумятино», «Село Кудиново».

С учетом областной целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008 - 2012 годы» для пожарной части №49 в поселке Детчино - приобретение автоцистерны АЦ-40 в количестве 2 единиц, приобретение дыхательных аппаратов, компрессоров воздушных для дыхательных аппаратов.

Создание ДПД позволит сократить время прибытия подразделений пожарной охраны до нормативного.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков школ, детских лечебных учреждений – не менее 30 метров.

Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км.

Противопожарное водоснабжение городских и сельских  поселений  Малоярославецкого района

1. На территориях городского и сельских поселений Малоярославецкого района должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Городское и сельские поселения  должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Необходимо предусмотреть строительство сетей водоснабжения для наружного пожаротушения в следующих населенных пунктах:

3.1 городские поселения – город Малоярославец,

3.2 сельские населенные пункты –  деревня Воробьи, село Коллонтай, село Спас – Загорье, село Головтеево, деревня Михеево, село Недельное, деревня Рябцево, село Юбилейный, деревня Березовка, деревня Ерденево, деревня Захарово, село Ильинское, деревня Прудки, село Маклино, деревня Шумятино;

4. В городском и сельских поселениях  с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в городских и сельских поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций,

зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

7. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

8. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории Малоярославецкого  района.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть

разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах городских и сельских поселений  необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городских и сельских поселений  допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории с помощью комплекса инженерных мероприятий и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

В соответствии с инженерно-строительными условиями, а также с учетом архитектурно-планировочных решений, инженерной подготовкой территории предусмотрен комплекс следующих основных мероприятий:

1) Улучшение санитарно- гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов.

2) Регулирование русел рек, ручьев, гидрологического режима рек и водоемов.

3)Организация поверхностного стока.

4) Ликвидация (уменьшение) заболоченности.

5) Улучшение санитарных условий почв.

6) Предотвращение водной (ветровой) эрозии почв, ликвидация (уменьшение размыва берегов), ликвидация  оползней, ликвидация оврагов.

7) Ликвидация карстообразования.

8) Вертикальная планировка рельефа с максимальным сохранением существующего рельефа, растительности, почвенного слоя.

Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов (поверхностных вод).

Анализ основных показателей использования водных ресурсов Малоярославецкого района показывает, что мощность очистных сооружений недостаточна для объема сбрасываемых сточных вод.

Основные источники загрязнения поверхностных вод: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор.

Стоки животноводческих комплексов, несмотря на высокую удобрительную ценность, не могут широко использоваться для орошения, так как они инфицированы многими патогенными микроорганизмами.

Поступление загрязнений животноводческих стоков в реки приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод. Концентрация органических веществ и минеральных соединений убывают только в пределах 3-5 км участка, вниз по течению не происходит заметного сокращения органики и других элементов.

Особенно четко это проявляется весной, осенью, зимой.

Реки района загрязняются стоками с промышленных предприятий.

# Основные причины загрязнения поверхности вод:

- недостаточная мощность и эффективность общегородских  очистных сооружений;

--отсутствие централизованных систем канализации и очистных сооружений ливневых вод;

- недостаточная мощность очистных сооружений на животноводческих фермах;

- вырубка деревьев и кустарников, распахивание берегов рек.

Мероприятия технологического характера по охране

поверхностных вод:

- Осуществление реконструкции и увеличение мощности   общегородских очистных сооружений;

- Строительство ливневой канализации в городе Малоярославце.

- Механическая очистка сточных вод на предприятиях продуктов питания.

- Совершенствование технологического процесса по уменьшению водопотребления.

# 1Мероприятия организационного характера

1.Организация  постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

2. Организация системы учета сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов и контроль над их состоянием.

3. Организация более точного учета водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых  сточных вод, а также ущерба в результате загрязнения водоемов.

4. Организация лесохозяйственных мероприятий для борьбы с заиливанием рек в результате эрозии почв.

5. Организация водоохранных зон малых рек.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения рек Малоярославецкого района не рекомендуется:

- сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченные поймы рек, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Водоохранными зонами  являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории    которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

# Охрана подземных вод

Основой водоснабжения населения Малоярославецкого района являются каменноугольные водоносные горизонты с напорными водами, отделенные от четвертичных системой водоупоров (стешевские глины, либо глины юрского или мелового возраста). Химический состав подземных вод (данные санэпиднадзора)  не определяются ввиду отсутствия лабораторного оборудования.

Мероприятия по охране подземных вод

# Профилактические:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с  СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Мероприятия по охране земель

1)охрана почв от разрушения водной и ветровой эрозией, от загрязнения:

2) организация планово-регулярной очистки города и района от бытовых отходов,

3) послойная засыпка мусора на городской свалке,

4) оборудование выгребных уклонов противофильтрационными устройствами,

5)  строительство специальных моек для автотранспорта.

6)повышение продуктивности земель, находящихся в сельскохозяйственном  обороте;

7)рекультивация и хозяйственное использование нарушенных земель.

Возможное использование нарушенных земель под сенокосы и пастбища, при проведении специальных агротехнических мероприятий - под пашни.

Санитарная очистка территории

Для улучшения санитарного состояния района необходимо проведение мероприятий по сбору, утилизации и обезвреживанию сухого мусора от населения и промышленных отходов с устройством свалок-полигонов для всех населенных пунктов и зон отдыха.

Мероприятия по охране лесов

Охрана и рациональное использование лесов  включают  следующие лесохозяйственные  мероприятия:

1) рубки ухода, лесовосстановительные  рубки;

2) мероприятия по санитарной защите;

3) биотехнические мероприятия;

4) лесокультурные работы;

5) охрана лесов от пожаров.

Охрана окружающей среды от воздействия  шума.

Основными источниками шума являются :

транспортные потоки на автомагистралях и коммунально-бытовой сектор.

Основные методы по борьбе с шумом :

1) организация специальных разрывов между источником шума и зонами различного  хозяйственного назначения;

2) рациональная трассировка транзитных магистралей, предусматривающая  их прокладку за пределами населенных мест;

3) шумозащитное озеленение.

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линейных источников ЛЭП -220 кВ.

Мероприятия по смягчению воздействия электромагнитных излучений от  высоковольтных линий электропередачи :

1)устройство специальных охранных зон вдоль линий электропередач с шириной зоны в каждую сторону 25м;

2)соблюдение в «контролируемой» охранной зоне специального режима пребывания людей или производства сельскохозяйственных  и лесохозяйственных работ (возделывание преимущественно нетрудоемких культур,  максимальное применение механизмов и машин , снабженных заземляющими устройствами, укороченный рабочий день и т.д.)

3) соблюдение предельно допустимых приближений жилых построек к линии электропередачи (граница охранных зон);

4)многорядная посадка зеленых насаждений по фронту  распространения

электромагнитных волн.

Охраняемые территории

В пределах Малоярославецкого района в целях охраны природы выделены  памятники природы, территории с лимитированным режимом использования, за которыми необходимо произвести административно-юридическое закрепление наиболее рациональных режимов их перспективного использования.

Режимы охранной зоны в пределах указанных ООПТ соблюдаются и находятся на контроле.

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, угрожающая их сохранности. Памятники обозначаются на месте знаками в соответствии с границами, нанесенными на карту землепользования. Предприятия, на землях которых размещаются памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению установленного режима охраны государственного памятника природы.

На территории памятника природы запрещается:

- возведение построек, прокладка дорог, стоянка всех видов транспорта;

- рубка леса, изменение видового состава растительности, кроме мер по уходу;

- выпас скота, распашка земель,

- использование ядохимикатов для борьбы с вредителями,

-осушение и обводнение, связанное с нарушение уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории.

Система территориального планирования и градостроительного регулирования.

Основой системы градостроительного регулирования является градостроительное зонирование территории муниципального района и сельских поселений, которое осуществляется для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов, которые закрепляются   в Правилах землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки утверждаются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

Градостроительным кодексом РФ допускается размещение объектов строительства исключительно в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. Градостроительные регламенты, установленные для территориальной зоны или ее части, обязательны для исполнения  собственниками и пользователями земельных участков, а также застройщиками и инвесторами, планирующими использование этих участков на праве собственности, аренды или в иной форме управления.

Наряду с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, другими федеральными законодательными актами устанавливаются ограничения, накладываемые на возможное территориальное развитие области, муниципального района и отдельных населенных пунктов. Эти ограничения и параметры устанавливаются для различных категорий земель, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, функциональные зоны и др.

Градостроительное регулирование в Малоярославецком районе.

В схеме территориального планирования Малоярославецкого района устанавливаются регламенты территориального планирования, которые определяются региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми органом государственной власти Калужской области и органом местного самоуправления.

Границы категорий земель, регламенты, особые условия использования территории, границы зон различного назначения устанавливаются документацией, проектами зон охраны объектов культурного наследия, проектами санитарно-защитных зон, другой документацией.

Состав и порядок применения регламентов, перечень ограничений и параметров развития, а также линий, ограничивающих их действие – границ зон, линий градостроительного регулирования - устанавливается для двух уровней управления:

- субъекта РФ – Калужской области,

-муниципального уровня – муниципального района, поселений, отдельных населенных пунктов и их частей.

На уровне Малоярославецкого района выделяются следующие категории территорий (зон):

-жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального или коммунально-бытового назначения,  объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, коммерческого и общественного назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок авто мобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной

инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах других территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

2) зоны особо охраняемых территорий – земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться:

Зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения определяют процедуры реализации порядка регулирования градостроительной деятельности в отношении отдельных частей территории муниципального образования и населенных пунктов, определенных схемой территориального планирования муниципального района.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения устанавливаются для обеспечения реализации целей градостроительного развития муниципального района, резервирования территории в отношении:

- зон резервирования территорий для развития линейных и узловых системных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры:

-реконструкции и строительства объектов местной транспортной инфраструктуры;

-реконструкции и строительства объектов электро,- тепло,- газо, - водоснабжения населения;

-зон резервирования территорий концентрации градостроительной активности местного

значения;

- территорий комплексной реконструкции исторических городов в пределах зон охраны объектов культурного наследия;

- территории формирования производственных и общественно-жилых комплексов муниципального уровня;

- территорий размещения объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования) местного и межмуниципального значения.

Градостроительный регламент.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития с присвоением градостроительного регламента каждой зоне;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами;

- предоставленными для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых  градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Зоны действия регламентов территориального планирования определяют разрешенные виды использования и градостроительных преобразований территории, а также соответствующие предельные параметры, ограничивающие степень этих преобразований.

Функциональное зонирование территории в Малоярославецком районе

Зона охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта и рекреации – предназначена для проведения на ее территории различных природоохранных мероприятий в целях научно-обоснованного, рационального использования земли и недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей среды.

На землях особо охраняемых природных территорий запрещается:

-предоставление садоводческих и дачных участков;

-строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий.

Зона перспективного городского строительства - по совокупности установленных параметров градостроительного развития с выделением устойчивых систем расселения – включает территорию г. Малоярославца в границах городской черты, должна использоваться для размещения всех объектов промышленного и гражданского строительства, транспортного и коммунально-складского хозяйства, лесопарковых, прочих и резервных территорий, выделенных для размещения строительства на более далекую перспективу.

Зона перспективного развития сельского хозяйства – включает землепользования коллективных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Изъятие в целях предоставления для несельскохозяйственного использования сельскохозяйственных угодий допускается только в исключительных случаях, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов    культурного наследия РФ, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

Для строительства промышленных объектов и иных несельскохозяйственных нужд предоставляются земли, непригодные для ведения сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель сельскохозяйственного назначения худшего качества по кадастровой стоимости.

Зона перспективного развития лесного хозяйства.

Предусматривает в рациональных масштабах промышленные заготовки древесины в соответствии с расчетной лесосекой и необходимый объем лесовосстановительных работ.

По своему народнохозяйственному значению леса подразделяются на две группы: первую и вторую.

Леса 1 группы в Малоярославецком районе выполняют водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические , оздоровительные и специальные функции.

В лесах 2 группы ведутся работы для удовлетворения нужд лесной промышленности в древесине в соответствии с расчетной лесосекой..

Виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости, входящих в ландшафтный комплекс, включают:

-рекомендуемые виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов (основные виды использования);

-сопутствующие виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними (вспомогательные виды использования);

- запрещенные виды использования, которые недопустимы в данном ландшафтном комплексе;

- виды использования, которые не упомянуты в регламенте, являются условно разрешенными видами использования, которые могут осуществляться при соблюдении определенных условий. Процедура реализации условно разрешенных видов использования предусматривает получение специальных согласований с проведением публичных слушаний в порядке, определенном законодательством РФ и Калужской области;

Предельные (целевые) параметры градостроительного освоения ландшафтных комплексов включают:

- показатели площади и линейных размеров (минимальных, максимальных) земельных участков на землях различных категорий, при этом для каждой категории земель могут устанавливаться свои предельные показатели,

- доли площади застроенных, лесных, сельскохозяйственных, рекреационных территорий в составе ландшафтного комплекса;

- степень активности вовлечения отдельного ландшафта в экономическую деятельность;

- показатели плотности дорожной сети;

- показатели плотности застройки по типам застройки;

-параметры доступности основных видов обслуживания;
     - показатели по обеспеченности территории общественным транспортом;

- показатели по обеспеченности территории инженерными коммуникациями.

Система территориального планирования и градостроительного регулирования.

Основой системы градостроительного регулирования является градостроительное зонирование территории муниципального района и сельских поселений, которое осуществляется для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов, которые закрепляются   в Правилах землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки утверждаются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

Градостроительным кодексом РФ допускается размещение объектов строительства исключительно в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. Градостроительные регламенты, установленные для территориальной зоны или ее части, обязательны для исполнения  собственниками и пользователями земельных участков, а также застройщиками и инвесторами, планирующими использование этих участков на праве собственности, аренды или в иной форме управления.

Наряду с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, другими федеральными законодательными актами устанавливаются ограничения, накладываемые на возможное территориальное развитие области, муниципального района и отдельных

населенных пунктов. Эти ограничения и параметры устанавливаются для различных категорий земель, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, функциональные зоны и др.

Главным принципом территориального планирования развития Малоярославецкого района является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко- культурного наследия, местных традиций и особенностей.