Медынский район

Схема территориального планирования Медынского района

Основание для разработки     -                  Градостроительный кодекс Российской Федерации,

-Федеральный закон « О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации»                      №191 – ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Областная целевая программа «Создание ГИС Калужской области  (2004 – 2007 г.)

- Задание на разработку схемы территориального                            планирования                 территории Медынского района,

- Контракт  №50.06  от 17 мая 2006 года

на разработку «Схемы территориального планирования муниципального района «Медынский район».

Государственный заказчик       - Администрация муниципального района «Медынский   район»

Исполнитель

- ООО «КалугаТИСИЗпроект».

# Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 50.06 | Состав проекта | 6 |
| 1 | Цели и задачи территориального планирования развития Медынского района | 7 |
| 2 | Экономико-географическое положение | 9 |
| 3 | Планировочная структура | 9 |
| 4 | Демографический потенциал и система расселения Медынского района | 10 |
| 5 | Экономические данные | 16 |
|  | 5. 1. Промышленность | 17 |
|  | 5. 2. Сельское хозяйство | 18 |
|  | 5. 3. Почвенный покров | 20 |
|  | 5. 4. Водоохранные зоны малых рек | 21 |
| 6 | Жилищный фонд | 22 |
| 7 | Учреждения обслуживающей сферы | 26 |
|  | 7.1 Образовательные учреждения | 26 |
|  | 7.2 Учреждения здравоохранения | 28 |
|  | 7.3 Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | 28 |
|  | 7.4 Учреждения культуры и искусства | 29 |
|  | 7.5 Физкультурно – спортивные сооружения | 30 |
|  | 7.6 Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания | 30 |
|  | 7.7 Объекты религиозного назначения | 31 |
| 8 | Рекреация и туризм | 31 |
| 9 | Природные условия и ресурсы | 33 |
|  | 9. 1. Земельные ресурсы | 33 |
|  | 9. 2. Лесные ресурсы | 36 |
|  | 9. 3. Климат | 40 |
|  | 9. 4. Рельеф | 40 |
|  | 9. 5. Гидрология, гидрография и ресурсы поверхностных вод | 41 |
|  | 9. 6. Инженерно-геологические условия | 42 |
|  | 9. 7. Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод, бальнеологические ресурсы | 44 |
| 10 | Экологические разделы | 45 |
|  | 10.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка | 46 |
|  | 10.2. Охрана окружающей среды | 46 |
|  | 10. 2.1 Загрязнение воздушного бассейна | 46 |
|  | 10. 2.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 48 |
|  | 10. 2.3 Электромагнитная обстановка. Источники ЭМИ | 50 |

|  | 10 2.4. Зоны шумового дискомфорта | 51 |
| --- | --- | --- |
|  | 10. 2.5 Данные по санитарному состоянию почвенного покрова территории района | 51 |
|  | 10. 2.6. Данные по зонам отдыха, пляжам | 51 |
|  | 10. 2.7. Особо охраняемые природные территории, схемы охранных зон | 51 |
| 11 | Историко-культурное наследие | 54 |
|  | 11. 1. Памятники истории и культуры | 54 |
| 12 | Транспортная инфраструктура | 66 |
|  | 12. 1. Автомобильные дороги и транспорт | 67 |
|  | 12. 2. Грузовые и пассажирские перевозки | 73 |
| 13 | Инженерная инфраструктура | 75 |
|  | 13. 1. Водоснабжение | 76 |
|  | 13. 2. Водоотведение | 80 |
|  | 13. 3. Энергоснабжение | 83 |
|  | 13.3.1. Электроснабжение | 83 |
|  | 13.3.2. Теплоснабжение | 83 |
|  | 13.3.3. Газоснабжение | 84 |
|  | 13. 4. Связь | 87 |
|  | 13. 5. Инженерная защита территории | 88 |
| 14 | Ритуальное обслуживание населения | 89 |
| 15 | Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне | 90 |
| 16 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Медынского района | 91 |
|  | 16.1 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в городском и сельских поселениях Медынского района | 91 |
|  | 16.2 Противопожарное водоснабжение в городском и сельских поселениях Медынского района | 92 |
|  | 16.3 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории Медынского района | 94 |
| 17 | Инженерная подготовка территории | 95 |
|  | 17.1Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов (поверхностных вод) | 95 |
|  | 17. 2.Мероприятия по охране подземных вод | 97 |
|  | 17. 3.Мероприятия по охране земель | 99 |
|  | 17. 4. Мероприятия по охране лесов | 100 |
|  | 17.5 . Охрана окружающей среды от воздействия шума | 100 |
|  | 17.6.Охраняемые территории | 100 |
| 18 | Территориальное планирование и градостроительное регулирование в Медынском районе | 103 |
| 19 | Функциональное зонирование в Медынском районе | 108 |
|  | Список используемой литературы | 113 |
|  | Задание на проектирование | 114 |
|  | Графические материалы |  |
|  | - Схема границ административно- территориального деления района | 117 |
|  | - Схема границ землепользования | 117 |
|  | - Схема размещения сетей газоснабжения | 118 |
|  | - Схема размещения транспортных коммуникаций | 119 |
|  | - Схема размещения сетей электроснабжения | 120 |
|  | - Схема размещения сетей связи | 121 |
|  | - Схема размещения полезных ископаемых | 122 |
|  | - Схема размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий | 123 |
|  | -Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | 124 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.06 | Положение о территориальном планировании МР «Медынский район» |  |
| 2 | 50.06 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Схема территориального планирования МР «Медынский район» |  |
| 3 | 50.06 | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования МР «Медынский район» |  |

1. Цели и задачи территориального планирования развития Медынского района

Целью территориального планирования развития Медынского района является создание градостроительными средствами благоприятных условий для роста качества жизни населения и экономики Медынского района.

Главным принципом территориального планирования развития Медынского района является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей.

Задачами территориального планирования развития Медынского района являются:

- Реализация приоритетов пространственного развития Медынского района, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социально-экономического развития муниципальных образований.

- Определение «точек роста» - внутрирайонных опорных регионов роста экономики и качества жизни населения, формируемых на основе многообразия типов освоения территории и пространственной организации поселений. В градостроительном отношении это означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, деловой, рекреационной среды.

- Территориальное и нормативное правовое закрепление структурных преобразований в Медынском районе, которые, за счет перераспределения по территории района объемов техногенных и антропогенных нагрузок, позволят включить механизмы создания современных образцов (стандартов) организации жилой и рекреационной среды, восстановления традиционных природных ландшафтов, развития исторической и культурной самобытности района.

- Обоснование мероприятий по реорганизации сложившихся поселений в устойчивые системы расселения, реконструкции жилой застройки, производственных и коммунальных территорий в поселениях района, направленных на улучшение условий жизни населения Медынского района, рост качества городской и сельской среды.

- Обоснование и нормативное правовое закрепление территорий концентрации градостроительной активности областного значения (территорий планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения).  Вместе с особо охраняемыми природными территориями всех категорий, объектами культурного наследия, их территориями и территориями зон их охраны, территориями, подверженными опасным воздействиям природного и техногенного характера, особый порядок градостроительного регулирования деятельности на которых устанавливается законодательством Российской Федерации и нормативными актами Медынского района.

- Определение мероприятий по сохранению природного и историко-культурного наследия, оздоровлению экологической ситуации в районе.

- Обоснование мероприятий, направленных на обеспечение роста связности всех видов транспорта по грузовым и пассажирским перевозкам.

- Обоснование мероприятий, направленных на развитие инженерного обеспечения населения и экономики Медынского района.

- Формирование системы территориального планирования, градостроительного зонирования и регулирования, обеспечивающей согласованное развитие Медынского района в целом и муниципальных образований Медынского района.

Разработка схемы территориального планирования Медынского района осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- учет сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также основных элементов планировочной структуры в границах поселений, обеспечение их реконструкции и развития на основе рационального природопользования и ресурсосбережения;

- выделение зон с ограничениями градостроительной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации и специальными нормами и правилами в области безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей природной среды, охраны недр, экологической безопасности и санитарных правил, сохранения объектов историко – культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- выделение территориальных зон с учетом относящихся к ним ограничений градостроительной деятельности, определения функционального назначения и интенсивности использования территорий, исходя из государственных, общественных и частных интересов;

- определение с учетом местных условий соответствующих им разновидностей территориальных зон и подзон города Медыни и поселений на основе и в развитие видов зон, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными уставами Калужской области;

- определение для каждой территориальной зоны градостроительного регламента, устанавливающего совокупность видов и условий использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допустимого их изменения;

- установление дополнительных требований к отдельным объектам недвижимости, расположенным в территориальных зонах, градостроительная деятельность в которых подлежит особому регулированию.

2. Экономико – географическое положение

Медынский район расположен в северо-западной части Калужской области и граничит на западе с Износковским районом, с севера   район граничит с землями Московской  области, на востоке граничит с Боровским и Малоярославецким районами, на юге с Дзержинским районом Калужской области.

В транспортном отношении район освоен недостаточно. Особенно сказывается отсутствие железной дороги.

Внешняя связь с Калугой и другими районами и городами осуществляется по автодороге общегосударственного значения Москва – Бобруйск - Брест  и по автодорогам регионального значения.

Водный и воздушный транспорт отсутствует, на территории Медынского района нет железнодорожной магистрали. Ближайшая железнодорожная станция находится в 14 км от города Медынь  (ст. Мятлевская,  железнодорожная линия Калуга-Вязьма).

Административным центром муниципального района является город Медынь с населением    7,8    тысяч человек, расположенный в 60 км северо-западнее Калуги.

Медынь – малый исторический город средней полосы России, одно из древнейших поселений, расположен в северо-западной части Средне-Русской возвышенности, представляющей собой полого-холмистую равнину, расчлененную глубокими речными долинами и густой овражно-балочной сетью.

Сельское население расселено в 132 сельских населенных пунктах. Численность сельского населения по сравнению с 1988 годом уменьшилась с 6,4 тыс. человек до 5,628 тыс. человек. Уменьшение численности сельского населения составляет 12,06%. Количество сельских населенных пунктов увеличилось за указанный период с 125 до 132. Сельские населенные пункты в результате административно-территориального деления по состоянию на 1 января 2004 года входят в состав 11 сельских поселений.

Медынский район является слабо развитым в экономическом отношении районом. Ведущими отраслями народного хозяйства Медынского района как по объему валовой продукции, так и по численности занятых в ней,  является сельское хозяйство. Район специализируется на производстве молочно – мясной продукции, зерна, овощей.

В настоящее время  в Медынском районе наибольшее развитии получили пищевая и деревообрабатывающая промышленность.

3. Планировочная структура

Современная планировочная структура Медынского района, формировалась под воздействием исторически сложившейся планировочной структуры Нечерноземной зоны России и Калужской области.

Сложившаяся территориальная организация района представляет собой достаточно четкую планировочную структуру, основным элементом которой является главный планировочный центр – районный центр город Медынь, расположенный в 60 км северо – западнее Калуги.

Особенностью планировочной структуры города является его компактность. Город размещается в едином массиве, застроен мелкими кварталами.

Развитие город может получить в новом юго-западном районе, в северном районе,  в центральном районе за счет выноса в южный промышленный район базы РСУ и горкомхоза, которые расположены на ценных для жилищного строительства территориях, в южном районе (в малой степени) за счет уплотнения усадебных участков, а также за счет сноса ветхого жилья.

Архитектурно - планировочное, художественное решение города продиктованы рядом объективных условий, к числу которых следует отнести:

-сложившуюся планировочную структуру города;

-существующие селитебные, промышленные и коммунально-складские территории;

-природно-географические условия местности;

-наличие сети инженерных коммуникаций и сооружений.

Главными планировочными осями  района являются автодороги общего пользования, являющиеся собственностью Калужской области, проходящие по территории Медынского района – Медынь – Калуга, Медынь – Верея.

4. Демографический потенциал и система расселения Медынского района.

1 .Население

1. Численность населения Медынского района на 01.01 каждого года за последние 10 лет (тыс.чел.)

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По району | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,4 |
| Город Медынь | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Село | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,6 |

2. Возрастная структура населения (тыс.чел.).

| Год переписи | Дети 0-15 лет |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 1849 | 1198 | 651 |
| 2003г. | 2006 | 1148 | 858 |

| Год переписи | Трудоспособный возраст, всего |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 7888 | 4794 | 3094 |
| 2003г. | 8153 | 5091 | 3062 |

| Год переписи | Трудоспособный возраст женщин от 16-54 лет |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 3137 | 1799 | 1338 |
| 2003г. | 3325 | 2071 | 1254 |

| Год переписи | Трудоспособный возраст мужчин от 16-59 лет |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 4751 | 2861 | 1890 |
| 2003г. | 4515 | 2830 | 1685 |

| Год переписи | Лица старше трудоспособного возраста |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 3819 | 1835 | 1984 |
| 2003г. | 3677 | 1783 | 1894 |

| Год переписи | Лица старше трудоспособного возраста для женщин ( чел ) 55 лет |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 2819 | 1350 | 1469 |
| 2003г. | 2528 | 1286 | 1242 |

| Год переписи | Лица старше трудоспособного возраста для мужчин ( чел ) 60 лет |
| --- | --- |
|  | По району | Город | Село |
| 1989г. | 1000 | 485 | 515 |
| 2003г. | 1184 | 532 | 652 |

3. Естественный прирост населения.

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось Всего чел.: | 125 | 99 | 98 | 92 | 89 | 97 | 108 | 102 | 107 | 121 |
| В том числе на 1000 жителей: | 8,7 | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,9 |
| Умерло всего: | 271 | 325 | 299 | 334 | 331 | 341 | 330 | 326 | 350 | 358 |
| В том числе на 1000 жителей: | 19,0 | 22,6 | 20,9 | 23,4 | 23,5 | 24,5 | 23,9 | 24,0 | 26,1 | 26,3 |
| Естесствен-ный прирост: | -146 | -226 | -201 | -242 | -242 | -244 | -222 | -224 | -243 | -237 |
| В том числе на 1000 жителей: | -10,2 | -15,7 | -14,1 | -17,0 | -17,2 | -17,5 | -16,1 | -16,5 | -18,1 | -17,4 |

4. Механическое движение населения (чел.)

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 603 | 608 | 608 | 506 | 403 | 333 | 320 | 298 | 308 | 326 |
| Выбыло | 376 | 377 | 379 | 412 | 323 | 306 | 247 | 268 | 239 | 258 |
| Миграцион-ный прирост | +227 | +231 | +229 | +94 | +80 | +27 | +73 | +30 | +69 | +68 |

5. Количество беженцев и вынужденных переселенцев (Чел.)

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 45 | 37 | 135 | 172 | 169 | 164 | 143 | 119 | 57 | 20 |

6. Занятость населения:

1989 год -  6,625 тыс. человек,

2007 год – 4,75 тыс. человек, в том числе по отраслям:

| № п/п | Основные отрасли народного хозяйства | Занятость, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 1076 |
| 2 | Сельское хозяйство | 678 |
| 3 | Строительство | 32 |
| 4 | Транспорт и связь | 123 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 144 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 |
| 7 | Здравоохранение, образование, культура | 664 |
| 8 | Управление | 195 |

Среднегодовая численность работающих (тыс. чел.)

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5000 | 4950 | 4900 | 4850 | 4800 | 4720 | 4850 | 4750 | 4700 | 4700 |

Численность безработных (чел.)

| год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 109 | 161 | 109 | 68 | 80 | 41 | 45 | 51 | 36 | 49 |

Прогноз использования трудового потенциала основан на следующих методических положениях:

-Улучшение структуры занятых в отраслях промышленности и народного хозяйства с повышением доли труда высокой квалификации,
-Недопущение увеличения уровня безработицы и уменьшение уровня вынужденной безработицы,

- Снижение объемов трудовой маятниковой миграции путем обеспечения занятости населения по месту жительства;

-Увеличение числа занятых в частном и смешанном секторах экономики.

Это будет способствовать повышению доходов населения, формированию среднего класса, а также росту налоговых доходов в бюджет.

Административно-территориальное деление на 1 января 2008 года МР «Медынский район»

| Наименование муниципальных образований | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| СП «Село Адуево» | село Адуево | 270 |
|  | деревня Марютино | 110 |
|  | деревня Синявино | 4 |
|  | деревня Дворики | 10 |
|  | деревня Малиновка | 1 |
|  | деревня Новоселки | 10 |
| СП «Деревня Глухово» | деревня Глухово | 168 |
|  | деревня Ивановское | 21 |
|  | деревня Троицкое | 18 |
|  | деревня Алешино | 9 |
|  | деревня Куфтино | 5 |
|  | деревня Слобода | 2 |
|  | деревня Колодези | 1 |
|  | деревня Брюхово | 9 |
|  | деревня Левино | 1 |
|  | деревня Бабичево | - |
|  | деревня Старо-Левино | 2 |
|  | деревня Ново-Левино | - |
| СП «Деревня Гусево» | деревня Гусево | 374 |
|  | деревня Мешково | 10 |
|  | деревня Коняево | 10 |
|  | деревня Рокотино | 26 |
|  | деревня Заречная | 1 |
|  | деревня Вотчино | 9 |
|  | деревня Прокшино | 10 |
|  | деревня Крюково | 2 |
|  | деревня Гребенкино | 10 |
|  | деревня Грибово | 3 |
|  | деревня Петровск | 14 |
|  | деревня Ново-Беляево | - |
|  | деревня Заварыкино | 2 |
|  | деревня Косицкое | 1 |
|  | деревня Горлово | - |
| СП «Село Передел» | деревня Жихарево | 1 |
|  | деревня Таракановка | - |
|  | деревня Семено | 6 |
|  | деревня Филатово | 2 |
|  | деревня Незамаево | 11 |
|  | деревня Ильинка | 13 |
|  | деревня Никольское | 37 |
|  | село Передел | 300 |
|  | деревня Ширяево | 28 |
|  | деревня Похожаево | 12 |
|  | деревня Лапино | 17 |
|  | деревня Дунино | 28 |
|  | деревня Манино | - |
|  | деревня Рохманино | 13 |
|  | деревня Сосновцы | 6 |
| СП «Деревня Брюхово» | деревня Брюхово | 69 |
|  | деревня Свердлово | 22 |
|  | деревня Дураково | 7 |
|  | село Егорье | 113 |
|  | деревня Водрино | 6 |
|  | деревня Новая | 11 |
|  | деревня Павлищево | 14 |
|  | деревня Троица | 16 |
|  | деревня Сазоново | 9 |
|  | деревня Нероново | 2 |
| СП «Деревня Михеево» | деревня Михеево | 345 |
|  | деревня Уланово | 92 |
|  | деревня Пушкино | 19 |
|  | деревня Клины | 23 |
|  | деревня Подолино | 19 |
|  | деревня Агеевка | 41 |
|  | деревня Самсоново | 21 |
|  | деревня Горнево | 6 |
|  | деревня Васильевское | 1 |
| СП «Деревня Михальчуково» | деревня Радюкино | 392 |
|  | деревня Михальчуково | 210 |
|  | деревня Корнеево | 13 |
|  | деревня Хорошая | 9 |
|  | деревня Выдровка | 1 |
|  | деревня Чукаево | - |
|  | деревня Шугурово | - |
|  | деревня Малое-Дарьино | - |
|  | деревня Киреево | - |
| СП «Село Кременское» | село Кременское | 470 |
|  | деревня Ердово | 10 |
|  | деревня Тишинино | 22 |
|  | деревня Ольховка | 10 |
|  | деревня Воронино | 4 |
|  | деревня Михалково | 1 |
|  | деревня Ильинка | 3 |
|  | деревня Озерное | 57 |
|  | деревня Воскресенки | 10 |
|  | деревня Федоровка | 28 |
|  | деревня Королево | 10 |
|  | деревня Громыкино | 25 |
|  | деревня Подсосенки | 8 |
|  | деревня Тихоновка | 2 |
|  | деревня Прудки | 8 |
|  | деревня Каляево | 17 |
|  | деревня Одинцы | 2 |
|  | деревня Темерево | 3 |
|  | деревня Носоново | 8 |
|  | деревня Кукановка | 6 |
|  | деревня Макарцево | 3 |
| СП «Деревня Варваровка» | деревня Варварорвка | 203 |
|  | деревня Мансурово | 8 |
|  | деревня Кочубеевка | 7 |
|  | деревня Митрохино | - |
|  | деревня Александровка | - |
|  | деревня Пирово | - |
|  | деревня Хвощи | 2 |
|  | деревня Согласие | 5 |
|  | деревня Исаково | - |
| СП «Деревня Романово» | деревня Романово | 269 |
|  | деревня Обухово | 52 |
|  | деревня Бородино | 17 |
|  | деревня Ивановское | 4 |
|  | деревня Степановское | 16 |
|  | деревня Елешня-1 | 6 |
|  | деревня Дошино | 317 |
|  | деревня Реутово | 2 |
|  | Деревня Бобровка | - |
|  | деревня Елешня-2 | - |
|  | деревня Логачево | 130 |
|  | Деревня Косово | 35 |
|  | деревня Мошарово | 3 |
|  | деревня Свитино | - |
| СП «Село Никитское» | Село Никитское | 342 |
|  | деревня Хорошево | 4 |
|  | деревня Зонино | 28 |
|  | деревня Федосово | 2 |
|  | деревня Горки | 2 |
|  | деревня Скородино | - |
|  | деревня Якушкино | 1 |
|  | деревня Львово | 13 |
|  | деревня Ступино | 18 |
|  | деревня Никитск | 64 |
|  | деревня Кобелево | 7 |
|  | деревня Ленино | 14 |
| ГП город Медынь | г. Медынь | 7764 |
| Всего по Медынскому району |  | 13392 |
| Сельское население |  | 5628 |
| Городское население |  | 7764 |

Общая площадь района по состоянию на 01 января 2008 года составляет

114 841 га.

Характеристика сельских населенных пунктов

| Группы населенных пунктов по численности населения | Количество населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | единиц | % | Чел. | % |
| 0 – 5 | 51 | 38,6 | 75 | 1.4 |
| 6 – 10 | 28 | 21,2 | 224 | 4,2 |
| 11 – 50 | 32 | 24,2 | 649 | 12,3 |
| 51 – 100 | 5 | 3,8 | 334 | 6,3 |
| 101 – 200 | 4 | 3,0 | 521 | 9,8 |
| 201 – 500 | 11 | 8,3 | 3492 | 65,9 |
| По сельской местности | 131 | 100 | 5600 | 100 |
| Город Медынь | 1 |  | 7800 |  |

Основная часть сельских поселений (84%) имеет численность населения менее 50 человек, в них проживает 17.9% сельского населения района.

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масштабы и основные направления развития Медынского района определяются:

- местоположением и значением района в планировочной структуре Калужской области.

- наличием удобных транспортных связей с областным центром, районами группы, а также Москвой и Московской областью;

- наличием сельскохозяйственных ресурсов;

- обеспеченностью подземными водами;

-наличием удобных в планировочном отношении резервных территорий для промышленного и гражданского строительства;

К сдерживающим факторам развития народного хозяйства района относятся:

- несоответствие качественной структуры транспортной сети местного значения потребностям народного хозяйства района в перевозках;

- недостаточные мощности строительных организаций;

- дисперсная система расселения сельского населения, препятствующая рациональному использованию рабочей силы, технических и других средств производства, затрудняющая организацию культурно-бытового обслуживания, не способствующая закреплению кадров в сельском хозяйстве;

- ограниченность трудовых ресурсов.

Промышленные предприятия района выпускают кухонную мебель, изделия деревообработки, посуду и кухонный инвентарь, продукцию пищевой промышленности, полиграфической промышленности, производят косметическую продукцию.

# 5.1Промышленность

# Промышленность в Медынском районе не получила большого развития.

# Промышленность района представлена 11 предприятиями. Преимущественное развитие в районе занимает ведущая отрасль промышленности области – деревообработка и пищевая промышленность.

| Наименование предприятия | Профиль деятельности | Адрес | Числен-ность рабо-тающих |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Учреждение ИТ 55/4 | Раздел С ОКВЕД Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря | г. Медынь, ул. Луначарского д. 2 | 111 |
| Медынская мебельная фабрика филиала ЗАО «Москомплектмебель» | Раздел Д ОКВЕД Обрабатывающее производство (производство кухонной мебели) | г. Медынь, пр. Ленина, д. 63 | 593 |
| ООО «Заря» | Раздел Д ОКВЕД Обрабатывающие производства (деревообработка) | г. Медынь ул. Луначарского, д. 46 | 44 |
| ООО «Сладкий мир» | Раздел Д ОКВЕД Перерабатывающие производства (кондитерские изделия) | д. Медынь, Победа (вост.), д. 51 | 5 |
| ООО «Русское мороженое» | Раздел Д ОКВЕД Перерабатывающие производства (молочная продукция) | г. Медынь, Варшавское шоссе, д. 13а | 74 |
| МУП «Медынская типография» | Раздел Д ОКВЕД Обрабатывающие производства (полиграфическая) | г. Медынь, пр. Ленина, 5 | 20 |
| ООО «Медынский завод строительных материалов» | Раздел Д ОКВЕД Обрабатывающие производства | г. Медынь, Варшавское шоссе, д. 15 | 12 |
| Кременский молочный завод | Производство молочной продукции | с. Кременское, д.74 | 52 |
| ООО «Си Эль Продакшн» | Раздел Д ОКВЕД Производство косметических продуктов | г. Медынь, Варшавское шоссе, д.13 |  |
| ООО «Аромароса» | Раздел Д ОКВЕД Производство косметики | г. Медынь, Варшавское шоссе, д.13 |  |
| ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» | Раздел Д ОКВЕД Производство пластиковой упаковки | г. Медынь, Варшавское шоссе, д.13 |  |

# Объем промышленного производства по Медынскому району по годам представлен в таблице

| № п/п | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего отгружено промышленной продукции по району, в том числе по отраслям, тыс. рублей | 434 890 | 648 466 | 778 239 |
| 1 | Добывающие производства |  |  | 8 945 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 423 782 | 633 900 | 752 208 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 11 108 | 14 546 | 17 086 |

Развитие пищевой промышленности, лесной, деревообрабатывающей, полиграфической, строительных материалов, связанных с переработкой местных сырьевых ресурсов, ориентировано на обеспечение потребностей народного хозяйства и населения района, области и города Москвы. Их дальнейшее развитие связано с реконструкцией и наращиванием мощности действующих предприятий.

Опережающими темпами в перспективе будут развиваться пищевая, деревообрабатывающая промышленность.

В районе создаются необходимые условия для улучшения инвестиционного климата. Сложившаяся промышленная специализация Медынского района в перспективе в основном сохранится, поскольку этому способствуют объективные условия и предпосылки: транспортно-географическое положение, обеспечение потребностей народного хозяйства и населения не только района и области, но и города Москвы.

# 5.2 Сельское хозяйство

# Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, направленной на обеспечение восприимчивости его отраслей к научно-техническим достижениям, развитие цивилизованных рыночных отношений, повышение доходности сельских товаропроизводителей, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей системы краткосрочного кредитования,    улучшение инвестиционного климата.

# В Медынском районе произошли изменения в структуре производимой сельскохозяйственной продукции (см. таблицу).

# Произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота,  снизились объемы производства мяса, возросли объемы производства молока.

# Сохранились посевные площади под зерновыми, посевы кормовых культур. В результате ожидается повышение производства молока и мяса.

# Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий.

# Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо строительство новых сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, привлечение для этих целей инвесторов

В Медынском районе территория сельхозугодий по состоянию на 1.01. 2008 года составляет 46726 га. Показатели сельхозугодий представлены в таблице

| Показатели, ед. изм | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельхозугодия, всего: га | 30555 | 30860 | 29284 | 31932 | 46726 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Пашня, га | 25626 | 25621 | 24386 | 26458 | 34142 |
| сенокосы ,га |  | 1809 | 1723 | 2519 | 4309 |
| в том числе: улучшенные | 1817 |  |  |  |  |
| Пастбища, га | 3046 | 3017 | 2759 | 2593 | 7363 |
| в том числе: улучшенные |  |  |  |  |  |

# Объем производства сельскохозяйственной продукции представлен в таблице

| Показатели | Ед. измерения | 1996 | 2000 | 2002 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция с/х в денежном выражении (в сопоставимых ценах 1994 г.) | тыс. руб. | 3560 | 2375 | 2295 | 2498 |
| В том числе в натуральном выражении |  |
| Растениеводство: | тыс. руб. | 1766 | 793 | 742 | 866 |
| -зерно | тонн | 8259 | 3082 | 3409 | 3418 |
| Животноводство: | тыс. руб. | 1794 | 1582 | 1553 | 1632 |
| -мясо (реализация) | тонн | 344,1 | 362,7 | 344,6 | 317,1 |
| -молоко | тонн | 4454 | 3900 | 3830 | 4262 |

Близость к городам Москве и Калуге, с которыми имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади  естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района, как мясомолочное с развитым производством зерна.

В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. Большую роль в создании прочной кормовой базы играют естественные кормовые угодья.

В целях наиболее полного обеспечения населения района и области овощами большое развитие получило овощеводство закрытого грунта.

Большое экономическое значение в районе сохраняет личное подсобное хозяйство.

# На 1 января 2008 года на территории Медынского района имеется:

# - ООО  «Агрофирма Адуево»:  в д. Адуево, д. Марютино (2 фермы),

# - 1 подсобное сельскохозяйственное предприятие «ИНТЕРМЕТСЕРВИС»,

# - 1 муниципальное  сельскохозяйственное предприятие МУСП «Никитское» в с.   Никитское( 1 ферма),

# -32 крестьянских (фермерских) хозяйства,

# -10 подсобных хозяйств, включая АО «Озерное»,

# - 11 сельскохозяйственно-производственных кооперативов,

# - 2 акционерных общества «»Мосмедыньагропром», «Космосстройинвест»):

# 4 фермы: д. Варваровка, д. Дошино, д. Гусево, с. Михальчуково,

# - СПК «Романово» в  д. Романово, д. Обухово (2 МТФ, свиноферма),

# - СПК «Заря»  в д. Михеево (1 ферма),

# - д. Степановское – ферма молодняка крупного рогатого скота на 1200 голов.

# 5.3 Почвенный покров

На территории Медынского района преобладают дерново-среднеподзолистые, слабо и среднещебенистые почвы на моренных отложениях. Они характеризуются средним содержанием гумуса 1,5-3,0%, небольшой мощностью гумусового горизонта от 10 до 15 см. По механическому составу различны: от супесчаных и легкосуглинистых до тяжелосуглинистых. Однако преобладают почвы тяжелого механического состава. Почвы более легкого механического  состава распаханы, относятся к группе среднепахотнопригодных почв. Почвы не обеспечены калием и фосфором, сильно кислые (рН  = 5), поэтому нуждаются в известковании, в больших дозах органических удобрений, в калийных и фосфорных удобрениях.

Дерново-сильноподзолистые почвы простилаются широкими полосами по правобережьям рек Шани и Лужи. Эти почвы преимущественно супесчаного механического состава, используются под выгонами, земли залесены. Они относятся к группе пахотно-непригодных почв, бедны гумусом (1,0-1,5%), слабо обеспечены фосфором (1,5 мг/100г почвы), средне обеспечены калием (10-20 мг/100 г почвы), не насыщены основаниями.

В поймах рек  распространены аллювиально-дерновые супесчаные или песчаные почвы, отличающиеся высоким плодородием  (мощность гумусового горизонта до 60 см, содержание гумуса до 4-69%), а также болотные почвы

Выводы:

- Наиболее благоприятные условия для земледелия –  на востоке, северо-западе, где развиты наиболее плодородные почвы.

- В средней части и на юге района условия земледелия менее благоприятны. Предпочтительнее возделывание кормовых культур, сеянных трав, развитие животноводства.

- Из мероприятий по сохранению плодородия почв и улучшения их качества необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий на юго-востоке и в правобережной части бассейна реки Лужи. Здесь обязательно применение почвозащитных севооборотов, распашка и обработка поперек склонов, прерывистое бороздование, местами залужение крутых склонов и лесонасаждений. Широкое применение удобрений, регулирование выпаса скота.

- На западе, где развиты более увлажненные почвы, необходимо проведение мероприятий, улучшающих водно-физические свойства почв (распашка вдоль склонов, рыхление, временное выборочное бороздование).

5.4 Водоохранные зоны малых рек

Для учета воды в районе, экономного ее расходования, чистоты и полноводности следует установить водоохранные зоны вдоль рек длиной  от 10 км с соблюдением соответствующего режима в пределах этих зон.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мероприятий по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Водный Кодекс РФ, статья 65, вводит определение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных полос, а также режим их использования, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий, с учетом  прогноза изменения  береговой линии водных объектов.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев от их истока должна составлять:

-до 10 км – 50м,

-от 10 до 50 км – 100м,

- от 50 км и более – 200 м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для уклона до трех градусов,

-50 метров для уклонов три и более градуса.

В границах  водоохранных  зон рек запрещается:

1. Использование сточных вод для удобрения почв,

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

Перечень малых рек длиной от 10 км в Медынском районе и ширина водоохранных зон представлены в нижеследующей таблице.

Таблица

| Название реки | Куда впадает | Длина, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шаня | Угра | 131 | 200 |
| Лужа | Протва | 159 | 200 |
| Медынка | Суходрев | 51 | 100 |
| Трубенка | Шаня | 13 | 100 |
| Самородка | Шаня | 11 | 100 |
| Городенка | Шаня | 17 | 100 |
| Оранка | Медынка | 11 | 100 |
| Бобольская | Ксема | 12 | 100 |
| Нига | Лужа | 23 | 100 |
| Мисида | Нига | 15 | 100 |
| Зозулинка | Лужа | 13 | 100 |
| Ксема | Лужа | 19 | 100 |
| Бычок | Руть | 17 | 100 |
| Желонья | Истра | 32 | 100 |
| Без названия у с. Никитское | Лужа | 14 | 100 |
| Бобровка | Лужа | 19 | 100 |
| Руть | Протва | 36 | 100 |
| Липенка | Изверь | 10 | 100 |
| Нерошка | Изверь | 30 | 100 |

Предлагается взять под охрану в качестве водных заказников:

-  истоки рек;

- малые реки, длиной до 10 км, как важнейшие «капиллярные» системы ландшафта.

Минеральные воды

На территории района имеется месторождение минеральных вод, расположенное  в  д. Гусево – 1 скважина.

Характеристика скважины:

- глубина - 220,2 м;

- литологический состав – известняки доломитизированные CIOS-RV;

- статистический уровень воды от поверхности земли – 43,6 м;

- дебит л/сек понижение уровня воды – 1,33/22,15 м;

- химический состав – SO479HCO311/Ca51Mg43.

6.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Прогноз жилищного строительства разработан с учетом повышения темпов роста экономики района, увеличения доходов населения, его численности, бюджета и инвестиций в жилищное строительство.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (1,9 тыс. м2  или 0,6 %), так и за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

-из федерального и областного бюджета для определенных социальных групп населения;

-за счет ипотечного строительства;

-за счет личных сбережений населения.

Жилищный фонд Медынского района по состоянию на 01.01.2008 года составляет 313,9 тыс.м2 , из них в городе Медынь 158,7 тыс. м2 .

Распределение жилищного фонда по категориям населенных пунктов, ведомственной принадлежности и средняя обеспеченность одного жителя.

1. Количество существующего жилищного фонда  Медынского района

|  | Единица измерения | Городские поселения | Сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего общая площадь | тыс. м2 | 158,7 | 155,2 |
| Из общего жилищного фонда: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности. | тыс. м2 тыс. м2 | 21,645 137,055 | 17,33 137,87 |
| Из общего жилищного фонда: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности. | % % | 13,64 86,36 | 11,17 88,83 |
| Обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2 | 20,34 | 27,7 |
| Обеспеченность населения общей площадью квартир. | % | 113 | 153 |

Из приведенной таблицы видно, что в целом по району средняя обеспеченность жильем одного жителя составляет    23,42 м2.

2. Количество существующего жилищного фонда

Площадь жилищного фонда по поселениям

| № п/п | Наименование поселений | Площадь жилищного фонда по состоянию на 1.01.2006 г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | муниципальный | частный |
| 1 | Городское поселение город Медынь | 158,7 | 73,2 | 85,5 |
| 2 | Сельское поселение «Село Адуево» | 11,5 | 3,6 | 7,9 |
| 3 | Сельское поселение «Деревня Глухово» | 16,7 | 3,9 | 12,8 |
| 4 | Сельское поселение «Деревня Гусево» | 20,4 | 4,8 | 15,6 |
| 5 | Сельское поселение «Село Передел» | 10,3 | 1,2 | 8,1 |
| 6 | Сельское поселение «Деревня Брюхово» | 14,3 | 1,9 | 12,4 |
| 7 | Сельское поселение «Деревня Михеево» | 18,8 | 4,7 | 14,1 |
| 8 | Сельское поселение «Деревня Михальчуково» | 7,5 | 3,2 | 4,3 |
| 9 | Сельское поселение «Село Кременское» | 49,91 | 11,8 | 38,11 |
| 10 | Сельское поселение «Деревня Варваровка» | 11,5 | 2,9 | 8,6 |
| 11 | Сельское поселение «Деревня Романово» | 19,2 | 5,1 | 14,1 |
| 12 | Сельское поселение «Село Никитское» | 5,7 | 1,9 | 3,8 |
|  | Итого по сельским поселениям | 155,2 | 48,0 | 107,2 |
|  | Всего | 313,9 | 121,2 | 192,7 |

Существующая жилая застройка  Медыни  представлена в основном 1 - 2-х этажными домами. Поквартирное распределение выглядит следующим образом:

|  | Количество квартир, ед. |
| --- | --- |
|  | 1-но комнатных | 2-ух комнатных | 3-ех комнатных | 4-ех комнатных |
| Городские поселения | 567 | 1419 | 1366 | 56 |
| Сельские поселения | 1049 | 1694 | 541 | 56 |

Современный жилищный фонд г. Медыни  и сельской местности имеет незначительное благоустройство, что видно из ниже приведенной таблицы.

|  | Материал стен жилых домов, ед. |
| --- | --- |
|  | Каменные, кирпичные | Панельные | Блочные | Смешанные | Деревянные | Прочие |
| Городские поселения | 135 | 42 | 19 | 2 | 1621 | 58 |
| Сельские поселения | 78 | 43 | 56 | - | 2560 | 93 |

Здания в городе в основном деревянные, что составляет 86,36%, а в сельских населенных пунктах деревянные сооружения составляют 90,46%.

Центр района – город Медынь оборудован газоснабжением на 69,1%, централизованным отоплением на 79 %,  водоснабжением 100  %, канализацией   на 42,3%. Уровень благоустройства жилищного фонда государственной и муниципальной собственности резко отличается. Жилищный фонд личной собственности, за исключением газоснабжения, практически находится  на очень низком уровне благоустройства.

Сельское население пользуется водой из артскважин.

Сельские населенные пункты не канализованы, преобладают на селе дома с печным отоплением.

В Медынском районе имеется ветхое жилье, составляющее 0,79% от общего количеств имеющихся построек, из них 0,37% в городских поселениях и 0,42% в сельских поселениях.

В период расчетного строка будет происходить выбытие существующего жилищного фонда по следующим направлениям:

- физического износа;

- реконструкции поселений;

- морального износа;

- стихийного бедствия.

3. Новое  жилищное строительство

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого жилья (1,9 тыс.м2 или 0,6%), так и за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджета для определенных социальных групп населения,

- за счет ипотечного строительства,

- за счет личных сбережений населения.

Новое жилищное строительство  в Медынском районе составило по состоянию на 2008 год  4697,4 м2. Темпы жилищного строительства  за последние 10 лет представлены в таблице.

|  | Единица измерения | Количество жилых домов по годам, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1998* | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Городские поселения | шт | - | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | 20 | 13 | 9 | 15 |
|  | м2 | - | 137,0 | 509,7 | 1571,0 | 1246,7 | 565,3 | 2530,2 | 1185,2 | 1915,3 | 1674,9 |
| Сельские поселения | шт | - | отс. | 1 | отс. | 16 | 37 | 23 | 42 | 35 | 39 |
|  | м2 | - | отс. | 38,0 | отс. | 523,92 | 1658,7 | 1524,8 | 3605,8 | 3333,6 | 3022,5 |

* -  нет данных.

Всего нового жилья в городском поселении было построено 11335,3 м2, это лишь 45,26 % общего количества построенного нового жилья. Застройка нового жилья в сельских поселениях прошла более интенсивно и составила 54,74% за истекший период.

Перспектива развития жилищного строительства на территории Медынского района в рамках программы национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

| Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, га | Количество (кварт./м2) | Этажность застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Медынь | 10,1 | 560/40 000 | многоэтажная |  |
| Деревня Романово | 9,5 | 29/1450 | 2-хэтажная |  |
| Всего | 19,6 | 589/41 450 |  |  |

Жилищное строительство в г. Медынь планируется проводить на землях, прилегающих к городу, на основе генерального плана. Планируется увеличение площади города Медынь за счет перевода прилегающих земель сельскохозяйственного назначения  в категории земель населенного пункта.

4. Убыль жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Весь жилищный фонд | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветхий | аварийный |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 , из них в индивидуальных жилых домах | 313,9 | 1,300 0,600 | нет |
| 2 | Число жилых домов, единиц | 4707 | 19 | нет |
| 3 | Число многоквартирных жилых домов, единиц | 572 | 7 | нет |

7.  Учреждения обслуживающей сферы

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения  Медынского района.

7.1. Образовательные учреждения.

В Медынском районе имеются учреждения народного образования, представленные только общеобразовательными учреждениями (школы, детские сады). Высшие и специальные учебные заведения в районе отсутствуют.

Сведения об общеобразовательных учреждениях приведены в таблице

| Полное наименование учреждения | Юридический адрес | Расчетное количество мест в учреждении | Фактически обучается в учреждении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Медынская средняя общеобразовательная школа | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Володарского, д. 61-а | 800 | 777 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Кременская средняя общеобразовательная школа | 249962, Калужская область, Медынский район, село Кременское | 320 | 71 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Передельская средняя школа | 249967, Калужская область, Медынский район, село Передел | 140 | 45 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Адуевская основная общеобразовательная школа | 249960, Калужская область, Медынский район, д. Адуево | 60 | 39 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Гусевская основная общеобразовательная школа | 249954, Калужская область, Медынский район, д. Гусево | 72 | 31 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Никитская основная общеобразовательная школа | 249966, Калужская область, Медынский район, село Никитское | 60 | 38 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Радюкинская основная общеобразовательная школа | 249968, Калужская область, Медынский район, д. Радюкино | 85 | 30 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степановская основная общеобразовательная школа» | 249953, Калужская область, Медынский район, д. Романово | 130 | 99 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Ульяновская основная общеобразовательная школа | 249951, Калужская область, Медынский район, д. Михеево | 192 | 38 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Глуховская начальная общеобразовательная школа | 249963, Калужская область, Медынский район, д. Глухово | 80 | 1 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 48 | 80 | 101 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Калинина, д. 36-а | 120 | 140 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Медынская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 249950, Калужская область, г. Медынь, пр. Ленина, д. 26 | 150 | 110 |

Муниципальные общеобразовательные учреждения представлены 13 учебными заведениями, из них 3 средних общеобразовательных школы, 6 основных общеобразовательных школ, 1 начальная школа и 3 дошкольных образовательных учреждения, причем все дошкольные учреждения сосредоточены в районном центре  г. Медынь.

7.2. Учреждения здравоохранения

В районном центре г. Медынь располагается  Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница МО «Медынский район». В сельских поселениях учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами (см. таблицу).

таблица

| Наименование учреждения | Адрес | Количество койко- мест или посещений в год | Фактическое количество койко - мест или посещений в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУЗ «ЦРБ МО «Медынский район» | г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 32 | 240 | 160 |
| Районная поликлиника | г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 32 | 500 | 300 |
| Передельская врачебная амбулатория | село Передел | - | 2849 |
| Кременская врачебная амбулатория | село Кременск | - | 2300 |
| Адуевский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | д. Адуево | - | 3064 |
| Глуховский ФАП | д. Глухово | - | 633 |
| Гусевский ФАП | д. Гусево | - | 234 |
| Егорьевский ФАП | д . Егорье | - | 2700 |
| Корнеевский ФАП | д. Михальчуково | - | 298 |
| Луначарский ФАП | д. Варваровка | - | 1512 |
| Мошаровский ФАП | д. Логачево | - | 968 |
| Никитский ФАП | д. Никитское | - | 2504 |
| Свердловский ФАП | д. Брюхово | - | 452 |
| Степановский ФАП | д. Романово | - | 3617 |
| Улановский ФАП | д. Уланово | - | 2256 |

  - Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

На данный момент  в Медынском районе имеется достаточно развитая сеть предприятий торговли. Общая их вместимость составляет 5670 м2 торговой площади. Из этого следует, что общая вместимость торговых залов с 1988 г. увеличилась на 15,27%.

Распределение объектов социально- бытового назначения приведено в таблице.

| Поселения | Магазины (торговая площадь) | Столовые, кафе |
| --- | --- | --- |
|  | м2 | на 1000 чел | пос. мест | на 1000 чел. |
| Городские | 4139 | 533,1 | 188 | 24,4 |
| Сельские | 1531 | 272,0 | 184 | 32,69 |

Основная часть магазинов размещена в городе Медынь и лишь 27% от общего количества в сельской местности.

  - Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.)

В Медынском районе имеется 11 домов культуры, 12 библиотек. Перечень учреждений культуры указан в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование СДК, место расположения | Число посадочных мест | Число посадочный мест на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Районный Дом культуры, г. Медынь | 300 | 38,63 |
| Гусевский Дом культуры, д. Гусево | 100 | 26,74 |
| Михеевский Дом культуры, д. Михеево | 200 | 57,97 |
| Глуховский Дом культуры, д. Глухово | 80 | 47,61 |
| Передельский Дом культуры, с. Передел | 150 | 50 |
| Луначарский Дом культуры, д. Варваровка | 150 | 73,89 |
| Никитский Дом культуры, с. Никитское | 150 | 43,85 |
| Логачевский Дом культуры, д. Логачево | 150 | 115,3 |
| Михальчуковский Дом культуры, д. Михальчуково | 100 | 37,1 |
| Романовский Дом культуры, д. Романово | 150 | 55,76 |
| Дошинский Дом культуры, д. Дошино | 100 | 31,54 |

Вместимость существующих домов культуры  в целом по району на 2008 г . составляет  1630 мест.  По сравнению с  1988 г . количество мест сократилось на 240 единиц.

Таблица 4.2.

| Наименование библиотек, место расположения | На сколько тыс. книг рассчитано | На сколько тыс. книг рассчитано в расчете на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Центральная районная библиотека, г. Медынь | 20 000 | 2,564 |
| Детская библиотека, г. Медынь | 15 000 | 1,92 |
| Адуевская сельская библиотека, д. Адуево | 6 500 | 24,8 |
| Глуховская сельская библиотека, д. Глухово | 11 000 | 65,47 |
| Гусевская сельская библиотека, д. Гусево | 3 000 | 8,02 |
| Корнеевская сельская библиотека, д. Михальчуково | 3 000 | 14,28 |
| Кременская сельская библиотека, с. Кременское | 3 500 | 7,44 |
| Логачевская селская библиотека, д. Логачево | 3 500 | 26,92 |
| Луначарская сельская библиотека, д. Варваровка | 2 000 | 16,6 |
| Михеевская сельская библиотека, д. Михеево | 10 000 | 28,57 |
| Никитская сельская библиотека, с. Никитск | 5 000 | 78,12 |
| Передельская сельская библиотека, с. Передел | 6 000 | 20,0 |
| Свердловская сельская библиотека, д. Романово | 5 000 | 18,58 |

Библиотечный фонд района на 2008 г. составляет 93,500 тыс. томов. Убыль  библиотечного фонда с 1998 г составила 50,76%.

7.5. Физкультурно-спортивные сооружения

В городе Медынь имеется стадион на 1500 мест. Спортзал функционирует только в здании средней школы.

7.6. Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания

В настоящее время по данным МУПКХ МО «Медынский район» в районе имеются муниципальные  бани, которые располагаются  в районном центре г. Медыни по адресу:

ул. Советская, д.  1  - с единовременной вместимостью 100 мест;

ул. Зеленая, д. 12 – с единовременной вместимостью 12 мест.

Прачечная в г. Медынь по улице Советской, д. 1 не функционирует с 1999 года.

В МО «Медынский район» существуют садоводческие и дачные товарищества с общей площадью  обрабатываемых участков 251,79 га

| Наименование | Территория с/с | К населенному пункту | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| «Медынь» | Свердловский | д. Нероново | 26,7 |
| «Простор» | Свердловский | д. Нероново | 21,0 |
| «Озерное» | Свердловский | д. Нероново | 9,5 |
| «Руть» | Свердловский | с. Егорье | 10,3 |
| «Медынь-1» | Адуевский | д. Марютино | 11,0 |
| «Радуга» | Адуевский | д. Марютино | 6,8 |
| «Урожай» | Адуевский | д. Марютино | 15,2 |
| «Мансурово» | Луначарский | д. Мансурово | 9,5 |
| «Березка» | Луначарский | д. Исаково | 27,0 |
| «Полюс» | Луначарский | д. Пирово | 25,0 |
| «Юбилейный» | Степановский | д. Косово | 9,4 |
| «Шаня» | Степановский | д. Косово | 9,5 |
| «Сосна» | Степановский | д. Реутово | 4,0 |
| «Солнцево» | Степановский | д. Обухово | 12,0 |
| «Колодези» | Глуховский | д. Колодези | 8,0 |
| «Ковалерово» | Корнеевский | д. Корнеево | 4,44 |
| «Васильевское» | Улановский | д. Васильевское | 8,5 |
| «Дорожник» | Улановский | д. Васильевское | 7,47 |
| «Мотор» | Гусевский | д. Голодаевка | 2,3 |
| «Кругозор» | земли г. Медыни | д. Голодаевка | 4,7 |
| «Русский балет» | Передельский | д. Сосновцы | 6,0 |
| «Ветеран» | Кременский | д. Ильинка | 13,48 |

7.7. Объекты религиозного назначения

В МО «Медынский район» расположены 5 объектов религиозного значения. В городе Медынь, ул. Володарского, 24,  размещается действующая церковь Казанской Божьей матери и по пр. Ленина, 35 размещается недействующая церковь Покрова.

В селе Кременское располагается недействующая церковь, находящаяся в процессе восстановления. В деревне Озерное располагается действующий храм-часовня св. Георгия Победоносца. В селе Егорье в разрушенном состоянии находится недействующая православная церковь.

8. Рекреация и туризм

8.1.Перечень объектов рекреации всех ведомств

Рекреационная система района представлена группой взаимосвязанных учреждений массового отдыха и природоохранных территорий, увязана с районной системой расселения и входит составной частью в региональную общественную систему курортов, мест отдыха и туризма.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов устанавливается как для лесов, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные  функции.

На рекреационных  территориях Медынского района необходимо разместить объекты и учреждения массового отдыха и туризма, зон кратковременного и длительного отдыха.

8.2. Перечень туристических маршрутов

На территории Медынского района туристических маршрутов в настоящее время нет.

На перспективу  зоной туризма может стать:

- город Медынь  - исторический город центральной части России с замечательными памятниками архитектуры:

1. Объект культурного наследия регионального значения - Собор Константина и Елены, 1777 (1779-1781 г)

2. Выявленный объект культурного наследия - церковь Казанской Божьей матери;

- село Кременское – объект культурного наследия регионального значения   Православная церковь, находящаяся   на реставрации;

- деревня Озерное – храм – часовня Святого Георгия Победоносца, требующая восстановления.

8.3.Перечень основных зон рекреации, с выделением приоритетных

Рекреационная система включает в себя:

- определение на перспективу расчетной численности населения для отдыха;

- комплексную оценку рекреационных ресурсов;

- прогноз потребности населения в местах и учреждениях массового отдыха;

- определение перспектив развития и размещения учреждений санаторного лечения, массового отдыха и рекреационных территорий;

- разработку функционального зонирования и рациональной планировочной структуры рекреационной системы:

-установление режима охраны природного ландшафта территорий, проектируемых под рекреационное освоение.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных для размещения учреждений и мест массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Выделяются в лесном фонде функциональные зоны :

- зеленая зона вокруг г.Медыни , выполняющая защитные, оздоровительные и рекреационные функции,

-защитная, включающая защитные 250м полосы по обе стороны дорог  регионального значения,

- рекреационная, включающая леса,  выделенные для осуществления рекреационной деятельности,

- зона памятников природы.

В каждой функциональной зоне должен быть принят режим, предусматривающий ограничение некоторых видов хозяйственной деятельности.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных,  средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования лесом. Сенокошение  допускается на специально отведенных площадях.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных для размещения учреждений и мест  массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Эти леса могут использоваться в культурно-оздоровительных целях, если это не противоречит основному назначению лесов и интересам соответствующих лесопользователей.

9.Природные условия и ресурсы

9.1.Земельные ресурсы.

# В административных границах района общая площадь земель составляет 114 841 га,

# из них:

# - земли сельхозпредприятий, организаций и граждан составляют  73308 га;

# - земли населенных пунктов 7428 га;

# - земли промышленности, транспорта, связи и прочих составляют 584 га;

# - земли лесного фонда составляют 32428 га;

# - земли запаса составляют 1093 га.

# В том числе:

# - земли в собственности граждан 27857 га;

# - земли в собственности юридических лиц  8893 га;

# - земли в государственной и муниципальной собственности 78091 га.

# Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия. Главным условием развития агропромышленного комплекса является сохранение плодородия и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

Распределение земель по категориям землепользователей

| Категория земель | Общая площадь, га | Сельскохозяйственные угодья |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | пашня | залежь | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Земли сельскохозяйст-венного назначения, в том числе: | 73308 | 40996 | 32964 | 554 | 268 | 2998 | 4212 |
| фонд перераспределения земель: | 1056 | 267 | 224 | - | - | 33 | 10 |
| Земли поселений, в том числе: | 7428 | 5555 | 1159 | 1 | 84 | 1180 | 3131 |
| городских поселений | 1580 | 653 | 237 | 1 | 51 | 19 | 345 |
| сельских поселений | 5848 | 4902 | 922 |  | 33 | 1161 | 2786 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения и прочие в том числе: | 584 |  |  |  |  |  |  |
| Земли промышленности | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Земли энергетики | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Земли транспорта, в том числе: | 299 |  |  |  |  |  |  |
| автомобильного | 299 |  |  |  |  |  |  |
| Земли иного специального назначения | 263 |  |  |  |  |  |  |
| Земли лесного фонды | 32428 | 315 | 21 | - | - | 269 | 25 |
| Земли запаса | 1093 | 977 | 648 | 95 |  | 80 | 154 |
| Итого земель: | 114841 | 47843 | 34792 | 650 | 352 | 4527 | 7522 |
| Категория земель | Болота | Наруше-нные земли | Прочие земли |
|  |  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  | Поли-гоны отходов,свалки | Пески | Овраги | Другие земли |
| Земли сельскохозяйст-венного назначения, в том числе: | 452 | 3 | 467 |  |  | 31 | 436 |
| фонд перераспределения земель: | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Земли поселений, в том числе: | 38 |  | 157 | 12 |  | 69 | 76 |
| городских поселений | 14 |  | 144 | 12 |  | 56 | 76 |
| сельских поселений | 24 |  | 13 |  |  | 13 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения и прочие в том числе: |  | 4 | 245 |  |  |  | 245 |
| Земли энергетики |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Земли автомобильного транспорта |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Земли иного специального назначения |  |  | 243 |  |  |  | 243 |
| Земли лесного фонда | 344 |  | 30 |  |  | 30 |  |
| Земли запаса | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Итого земель: | 847 | 7 | 899 | 12 |  | 130 | 757 |

Распределение земель по категориям землепользователей

| Категория земель | Лесные земли | Под древесно-кустарниковой раститель- ностью не входящий в лесной фонд | Под водой | Земли застройки | Под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в т.ч. занятые промыш-ленными сооружения | всего | В том числе грунто-выми |
|  |  | Покрытые лесами | Не покрытые лесами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Земли сельскохозяйст-венного назначения, в том числе: | 29418 | 23774 | 5644 | 1066 | 321 | 206 | 140 | 379 | 379 |
| фонд перераспределения земель: | 707 | 542 | 165 | 17 | 10 | 22 | - | 21 | 21 |
| Земли поселений, в том числе: | 425 | 415 | 10 | 54 | 81 | 1032 | 2 | 86 | - |
| городских поселений | 141 | 141 | - | 26 | 12 | 558 | - | 32 | - |
| сельских поселений | 284 | 274 | 10 | 28 | 69 | 474 | 2 | 54 | - |
| Земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, телевидения и прочие в том числе: |  |  |  |  |  | 40 |  | 295 |  |
| земли промышленности |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| земли автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |
| земли иного специального назначения |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Земли лесного фонда | 31415 | 30545 | 870 |  | 27 | 13 |  | 284 |  |
| Земли запаса | 63 | 63 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |
| Итого земель: | 61321 | 54797 | 6524 | 1159 | 429 | 1291 | 142 | 1045 | 379 |

Анализ о состоянии площадей по категориям земель и угодьям Медынского района следующий:

- земли сельхозкооперативов, колхозы и коллективные предприятия – 49320 га;

- земли подсобных сельхозпредприятий – 1730 га;

- подсобные хозяйства – 3691 га;

-муниципальное сельхозпредприятие «Никитский», ОАО «Мосмедыньагропром» - 4987 га;

- фермерские хозяйства – 887 га;

- садоводческие товарищества 252 га.

9.2. Лесные ресурсы

Леса Медынского района расположены на севере Калужской области.

Географическое положение территории, расположенной на стыке лесной и лесостепной зон определило весьма значительную пестроту растительного покрова. По лесорастительному районированию территория расположена в округе восточно-европейских смешанных лесов лесной зоны, в подзоне елово-широколиственных лесов.

Первичных елово-сосновых, широколиственных лесов в районе не сохранилось, они замещены вторичными березовыми и осиновыми с подлеском из рябины и калины, злаково-разнотравными, на пониженных участках – злаково- осоковыми.

Поймы рек заняты ценными сенокосными лугами с преобладанием мягких злаков (тимофеевка, мятлик, овсяница) и бобовых (клевер).

Согласно материалам учета лесного фонда на 1 января 2008 года площадь лесного фонда  Медынского района составляет 61862 га.

| № п/п | Наименование | Данные по лесам Медынского района, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГУ «Медынский лесхоз» | ГУ «Медынский сельский лесхоз» | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Защитные леса | 1990 | 1448 | 3438 |
|  | Защитные полосы вдоль дорог | 336 | 518 | 854 |
|  | Леса зеленых зон | 1520 | 896 | 2413 |
|  | Всего защитных лесов, возможных для эксплуатации | 867 | 1199 | 2066 |
| 2 | Эксплуатационные леса | 30825 | 27599 | 58424 |
|  | В том числе: возможные для эксплуатации | 24394 | 26358 | 50752 |
| 3 | Лесные культуры |  |  |  |
| 4 | Лесной фонд составляет | 32815 | 29047 | 61862 |
| 5 | Покрытые лесной растительностью | 30896 | 28658 | 59554 |
|  | Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные | 7614 4839 4328 14115 | 1751 15790 5208 5909 | 9365 20629 9536 20024 |
| 6 | Распределенные по хозсекциям: Березовые насаждения Сосновые насаждения Осиновые насаждения Черноольховые насаждения Дуб, ольха серая, липа, ива | 10719 11480 245 7450 506 496 | 17518 5308 355 3988 504 984 | 28237 16788 600 11438 1010 1480 |
| 7 | Наличие лесной мелиорации | - | - | - |
| 8 | Расчетная лесосека по рубкам главного пользования (ежегодно), тыс. м3 | 110,9 | 72,9 | 183,8 |
| 9 | Расчетная лесосека по рубкам промежуточного пользования (ежегодно), тыс. м3 | 25,8 | 9,6 | 35,4 |

1996 год

Лесная площадь в сельских лесах в 1996  году составляла 32 тыс. га

Основные лесохозяйственные работы:

| Виды работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Лесохозяйственные работы : - ввод молодняка в категорию ценных насаждений, га - рубки ухода за лесом в молодняках, га -заготовлено ликвидной древесины / в т.ч. деловой, куб.м | 67 180 2,4 |
| Лесовосстановлене Посадка посев лесных культур, га | 56 52 |
| Противопожарные мероприятия: - устройство минерализованных полос, км; - уход за противопожарными барьерами; - устройство мест отдыха, шт. | 10 40 - |

Расходы на ведение лесного хозяйства составили 215,6  тыс. руб ,

в том числе за счет мобилизации собственных средств – 110963,9 тыс.руб.

2000  год

| Виды работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Лесохозяйственные работы: - ввод молодняка в категорию ценных насаждений, га - рубки ухода за лесом в молодняках, га -заготовлено ликвидной древесины / в т.ч. деловой , куб.м | 59 170 1,3 |
| Лесовосстановлене Посадка посев лесных культур, га | 74 65 |
| Противопожарные мероприятия: - устройство минерализованных полос, км; - уход за противопожарными барьерами; - устройство мест отдыха, шт. | 10 40 - |

Всего расходов – 619,6 тыс. руб., в т. .ч за счет мобилизации собственных средств - 217,4 тыс.руб.

2002 год

| Виды работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Лесохозяйственные работы: - ввод молодняка в категорию ценных насаждений, га - рубки ухода за лесом в молодняках, га -заготовлено ликвидной древесины / в т.ч. деловой , куб.м | 55 178 6,2 |
| Лесовосстановление Посадка, посев лесных культур, га | 73 56 |
| Противопожарные мероприятия: - устройство минерализованных полос, км; - уход за противопожарными барьерами; - устройство мест отдыха, шт. | 10 40 - |

Всего расходов -1095,9 тыс.руб, в т.ч за счет мобилизации собственных средств - 542,4 тыс.руб.

2007 год

| Виды работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Лесохозяйственные работы: - ввод молодняка в категорию ценных насаждений, га - рубки ухода за лесом в молодняках, га -заготовлено ликвидной древесины / в т.ч. деловой , куб.м | 56 179 9,3 |
| Лесовосстановление Посадка, посев лесных культур, га | 23 19 |
| Противопожарные мероприятия: - устройство минерализованных полос, км; - уход за противопожарными барьерами; - устройство мест отдыха, шт. | 10 40 - |

Всего расходов – 2114,1 тыс. руб., в том числе за счет мобилизации собственных средств – 1018.5 тыс. руб.

Основные показатели деятельности «Медынский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Калужской области приведены в таблице:

| Наименование показателей | Ед. измерения | 1996 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка ликвидной древесины, в т.ч. деловой | м3 | 12800 | 7124 | 15860 | 12266 |
|  | м3 | 1714 | 2242 | 6137 | 6108 |
| Рубки ухода за молодняками, в т.ч. механизмами | га | 950 | 850 | 900 | 902 |
|  | га | 314 | 353 | 76 | 402 |
| Лесозащитные мероприятия | тыс. руб. | 26,4 | 24,1 | 243,0 | 90,7 |
| Лесовосстановительные мероприятия, в т.ч. лесовосстановление | га | 238,1 | 971,2 | 775,8 | 1024,2 |
|  | га | 243 | 151 | 138 | 130 |
| Мероприятие по охране лесов от пожаров | тыс. руб. | 36,8 | 103,4 | 146,4 | 78,0 |
| Объем производства продукции (без НДС) | тыс. руб. | 2037,7 | 4346,0 | 4080,0 | 5688,0 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) | тыс. руб. | 2165,9 | 4384,7 | 4153,1 | 5692,5 |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции | тыс. руб. | -75,3 | +48,5 | +92,6 | +755,8 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 183 | 151 | 131 | 113 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1023,6 | 2045,2 | 3160,9 | 4886,0 |
| Среднемесячная з/пл. | руб. | 466 | 1129 | 2011 | 3603 |

Проектом предлагается выделить в лесном фонде функциональные зоны:

- зеленую зону вокруг г. Медынь, выполняющую защитные, оздоровительные и рекреационные функции;

-защитную, включающую защитные 250м полосы по обе стороны дорог  федерального и областного значения

- рекреационную, включающую леса, выделенные для осуществления  рекреационной деятельности;

- особо охраняемых природных территорий.

В каждой функциональной зоне должен быть принят режим, предусматривающий ограничение некоторых видов хозяйственной деятельности.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных, средозащитных, рекреационных функций, а так же предусматривать ограничение побочного пользования лесом. Система рубок в лесах зеленой зоны городов (лесохозяйственной части) должна предусматривать :

- рубки ухода, санитарные, лесовосстановительные рубки, рубки реконструкции малоценных лесных насаждений.

В  зеленых зонах ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение  допускается на специально отведенных площадях.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории защитных лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, выделенных проектом районной планировки для размещения учреждений и мест  массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Эти леса могут использоваться в культурно-оздоровительных целях, если это не противоречит основному назначению лесов и интересам соответствующих лесопользователей.

На территории района развиты следующие виды побочного пользования лесом: сенокошение, пчеловодство, заготовка и переработка грибов, заготовка лекарственного сырья, заготовка дикорастущих плодов, ягод.

9.3.Климат

Климат Медынского района умеренно-континентальный.  Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал/см2.

Среднегодовая температура 3,5 – 4,20С абсолютный максимум +380С, абсолютный минимум -430С.

Продолжительность периода активной вегетации растений со среднесуточной температурой более 100 – 130-138 дней.  Среднегодовая сумма осадков около 620 мм.

Господствующие направление ветра зимой юго-западное, лето - западное и северо-западное. Скорость ветра – 3-4 м/с, в холодный период – 3,5 – 5,0 м/с, в теплый период – 2,5-3,0 м/с.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 135-145 дней, снег устанавливается в начале января.  Максимальная высота снежного покрова 31 см. Глубина промерзания суглинистой почвы наибольшая за зиму 80-100 см, супесчаной – 150 см.

Показатель теплообеспеченности 2000-2100, влагообеспеченности 1,5-1,6. среднемесячный дефицит влажности воздуха в июле 7,0-7,5 мб, в январе – 0,4 мб, годовой дефицит 2,9-3,2 мб.

Продолжительность отопительного сезона 214 дней. Расчетные температуры для проектирования: - 260С для отопления; -140С для вентиляции

Выводы:

- Климатические условия района благоприятны для хозяйственного освоения и строительства.

- Агроклиматические условия благоприятны на всей территории района.

- Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха.

Комфортный рекреационный период длится летом 90-100 дней, зимой 90-105 дней.

9.4.Рельеф

Территория района относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной, постепенно снижающейся в южном направлении. Абсолютная высота на севере 210-230 м, на юге – 170-190 м. Максимальная высота 249,8 м – севернее пос. Передел, близ урочища Лавинно. Амплитуда колебания 120 м. На севере речные долины имеют небольшую глубину 20-25 м, склоны пологие, овраги отсутствуют.

На юге глубина речных долин возрастает до 50 м (р. Шаня). Склоны крутые, имеются овраги. Однако, густота эрозионной сети невелика.

В целом  территория представляет собой аккумуляторную равнину, рассеченную речными долинами бассейна р. Оки. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией, в рельефа.

9.5.Гидрология, гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая  сеть района представлена верхним и средним течением рек Медынки, Шани, являющихся притоками р. Угры, протекающей за пределами района, а также средним течением р. Лужи – притока р. Протвы. Реки относятся к бассейну реки Оки.

Наиболее существенное значение имеют следующие физико-геологические процессы:

Реки текут в хорошо разработанных долинах преимущественно трапециидальной формы, и характеризуются малой извилистостью и тихим течением (скорость 0,2-0,3 м/сек). Величина годового стока мало меняется по территории. Среднегодовая норма стока составляет 6 л/сек с км2.

Питание всех рек смешанное с преобладанием снегового.

Характерно резкое повышение уровней рек весной. Половодье начинается в апреле, реже в конце марта и продолжается от нескольких дней до месяца. Уровень поднимается на 4-6 м. Меженный период длится с июля по сентябрь. В это время возможны дождевые паводки 2-3 дня. Ширина рек в меженный период 5-30 м.

Зимний режим начинается в конце ноября. Ледостав устанавливается в середине декабря. Ледяной покров ровный, мощностью 21-27 см (по средней из максимальных) устанавливается в середине февраля. Вскрытие происходит в конце марта – начале апреля. Продолжительность периода со всеми ледяными явлениями 123-125 дней.

Наиболее значительный прогрев происходит в июне. Максимальные температуры наблюдаются в июле (до 250С). Продолжительность купального сезона со среднесуточными температурами воды более 170С – около трех месяцев.

Воды всех рек и озер пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. минерализация малая и средняя. Общая жесткость поверхностных вод изменяется в течении года от 0,8 до 2,8 мг. экв/л.

Поверхностные воды района представлены верхним и средним течением малых рек (длиной до 200 км), водоотбор из них допустим не более 10% минимального расчетного стока. По обеспеченности поверхностными водами Медынский район является неблагоприятным.

Медынский район характеризуется относительно большими запасами водоносных горизонтов и комплексом нижнего карбона, в меньшей степени четвертичных отложений, что подтверждается высоким модулем эксплуатационных запасов 1,6 л/с с м2.

Большая часть Медынского района относится к IV гидрологическому району, где основную роль в водоснабжении играют протвинский и тарусско-окский водоносный горизонты. На севере района появляются отложения Каширского водоносного горизонта, воды которого находят применение в водоснабжении севера района.

Юго-западная и восточная части медынского района относятся к III гидрогеологическому  району – району основного использования тарусско-окского водоносного горизонта.

9.6 .Инженерно-геологические условия

В геологическом  отношении территория района имеет сходные черты с северными районами группы, входящими в зону влияния Московского ледника. Территорию слагают повсеместно суглинки Московской морены. По долинам рек их перекрывают аллювиальные пески.  Дочетвертичные отложения, представленные комплексом известняков и доломитов с прослоями глин, песков и бурого угля, нигде не выходят на поверхность. На востоке и юге по водоразделам реки   Медынка и под четвертичными осадками залегают суглинки, пески.

В тектоническом плане изучаемая территория относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона, с поверхности перекрытые чехлом четвертичных отложений: моренными суглинками, песками. Наиболее распространены в пределах района мореные суглинки, мощностью 20 м, относящиеся к позднее-московскому, реже днепровскому оледенению.

По долине рек, в замкнутых котловинах развиты флювиогляционные отложения микулинского возраста, представленные песками.

Древнеаллювиальные отложения встречаются на террасах рек Шани, Лужи. Преобладают пески, реже суглинки.

Современные отложения представлены пойменным аллювием песчано-суглинистого состава.

На рассматриваемой территории, с учетом особенностей рельефа, геологических и гидрогеологических условий по степени благоприятности выделены:

Территории, благоприятные для строительства, имеют наиболее широкое распространение и приурочены к пологохолмистой и пологоволнистой равнине, сложенной комплексом покровных суглинков, мощностью 20 м.

Ограничительным фактором является близкая глубина залегания грунтовых вод, что способствует заболачиванию. При строительстве необходимы мероприятия по гидроизоляции подземных частей сооружений.

Территории, ограниченно благоприятные, вытянуты вдоль рек по долинам, а также на участках замкнутых котловин послеледниковых остаточных озер. Имеются незначительное распространение в районе. Сложены песками, отрицательным фактором при строительстве является близкая глубина залегания грунтовых вод, часто обладающих углекислотной агрессивностью.

Участки неблагоприятные для застроек участки пойм вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль рек. Подвержены сезонному затоплению.

Выводы:

- Большая часть района с однообразным морено-равнинным рельефом в виде нескольких всхолмленных водоразделов, сложенная однородными породами, благоприятна для сельского хозяйства и строительства на сухих, повышенных участках;

На сильно залесенных участках предпочтительно развитие лесного хозяйства и организация отдыха в лесах.

- По придолинным склонам и особенно  в юго-восточной части в пределах развития   эрозионного рельефа условия для строительства ограниченно - благоприятны, ведение сельского хозяйства должно предусматривать обязательное применение комплекса противоэрозионных мероприятий.

- Участки, неблагоприятные для строительства и сельского хозяйства, развиты весьма ограниченно по долинам рек на поймах и террасах, где наиболее благоприятны условия для развития отдыха.

- Участки, крайне неблагоприятные для всех видов использования, включают территории, занятые эксплуатируемыми месторождениями полезных ископаемых, охраняемые территории (заказники). Первые имеют ограниченное распространение и по площади не превышают несколько десятков гектар. Вторые представлены довольно значительными по площади участками на западе района. Здесь возможно лимитированное сельскохозяйственное использование.

- Участки, неблагоприятные для строительства, сельского хозяйства и стационарных видов отдыха включают крутосклоны с уклоном более 20%, заболоченные территории, крупные сплошные лесные массивы с низкими санитарно-гигиеническими условиями. Первые представлены весьма ограниченно на юго-востоке, последние в северо-западной части по долине реки Лужи. Болота чаще встречаются в западной половине и по поймам рек.

- Участки, условно исключаемые из-под застройки, объединяют территории, занятые промышленными месторождениями полезных ископаемых, они не имеют широкого развития, и периодически затапливаемые паводком – поймы и низкие террасы рек. Строительство здесь возможно не требует дополнительных затрат по снижению уровня грунтовых вод, защите от паводков, гидроизоляции подвальных помещений.

- Территории, подверженные эрозионным процессам с уклоном от 5 до 10%, где необходимо проведение простейших агротехнических противоэрозионных мероприятий.

- Территории, имеющие почвозащитное, водоохранное и санитарно-гигиеническое значение (водоохранные полосы вдоль рек, зеленые зоны, болота, питающие реки, санитарные зоны).

По степени потенциальной пригодности территории того или иного вида использования   выделяются участки, имеющие наиболее благоприятные условия:

- Для строительства - территории хорошо освоенные, слабозалесенные, сложенные мощной толщей (более 10 м) однородных пород, выдерживающих удельные нагрузки (более 2,5кг/см2), хорошо дренированные (грунтовые воды на глубине 5-10 м) с благоприятными условиями водопотребления и водоотведения, рельеф пологоволнистый или слегка холмистый с уклонами 0,5-5%, здесь также благоприятны условия и для земледелия.

- Для сельского хозяйства выбраны участки, сложенные комплексом различных пород небольшой мощности с низкими допустимыми нагрузками, более высоким уровнем залегания грунтовых вод от 2 до 5-7 м, слабо залесенные, хорошо освоенные. Рельеф слабопересеченный с уклонами от 0,5 до 5%. Возможно использование отдельных участков и для строительства.

- Для организации отдыха наиболее благоприятны участки, хорошо залесенные, с крупными водотоками, с разнообразным, хорошо пересеченным рельефом, уклоны варьируют в широких пределах до 20% и более.

- Для лесного хозяйства наиболее предпочтительны участки сильно залесенные с однообразным, слабопересеченным рельефом без водоемов и водотоков, местами заболоченные. Лесное хозяйство здесь должно вестись в комплексе с природоохранными мероприятиями и организаций массового отдыха в лесах.

  - Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземные воды, бальнеологические ресурсы

В Медынском районе разведано 6 месторождений твердых полезных ископаемых по трем видам минерального сырья.  Эксплуатируется Михеевское месторождение строительных песков.

Каталог месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Полезное ископаемое | Месторождение | Местополо- жение | Ед. Изм. | Запасы | Продук- ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глины и суглинки легкоплавкие | Медынское | В.0,6км от ЮЗ окраины г. Медыни, в 13 км к ЮЗ от ж.д. ст. Мятлево | Тыс.м3 | 1376 | Кирпич марки 200 |
| 2 | Глины и суглинки легкоплавкие | ЮЗ окраина г. Медыни | 65 км СЗ г. Калуга, в 1,0 км к ЮЗ от г. Медыни | Тыс.м3 | 2648 | Кирпич марки 100 |
| 3 | Глины и суглинки легкоплакие | Степановское | 3,0 км к З от г. Медыни | Тыс. м3 | 9659 | Кирпич марки 100 |
| Пески строительные |
| 1 | Пески строительные | Глуховское | В 16 км к СВ от г. Медыни, в 2.5 км к Юв от д. Глухово | Тыс.м3 | 275 | Растворы строительные |
| 2 | Пески строительные | Михеевское | В 6 км к Ю от г. медыни, 500м к С от д. Михеево | Тыс.м3 | 971 | Растворы строительные |
| Месторождения ПГС |
| 1 | Месторождение ПГС | Радюкинское | 8 км ЮЗ г. Медыни | Тыс. м3 | 152 | Гравий для строительных растворов |

В Медынском районе имеется 22 месторождения торфа с балансовыми запасами в количестве 90 тыс. тонн.

В соответствии с пообъектным планом геологоразведочных работ на 2008 год на  территории района планируются поисково-оценочные работы, ориентированные на выявление месторождений и перспективных участков строительных песков и ПГС. По результатам работ ожидается выявление ресурсов с активными запасами   категорий С1 + С2         не менее 8,0 млн. м3  и не менее 15 млн. м3 , в том числе 500 тыс. м3  запасов вдоль автомобильной дороги  «Медынь – Верея» для устройства полотна и дорожных одежд.

Забор подземных вод осуществляется из  50 артезианских скважин, в том числе из 10 артезианских скважин, расположенных в пойме реки Медынки и в черте г. Медынь, работающих попеременно. Из них 9 скважин рабочих, 1 скважина подлежит тампонажу. Скважины №1,2,4,6 имеют наземный кирпичный павильон, скважины №6а,6б,7,8 – наземный блочный павильон, скважина №3,4а – заглубленный павильон. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 6 16х110, 3 насоса ЭЦВ 816х140, ЭЦВ 810х140 и ЭЦВ 610х10.

По всем скважинам зона санитарной охраны первого пояса составляет 30 метров, зоны санитарной охраны выделены, но не ограждены.

Фактический отбор скважин 1400-1500м3 /сутки.

Водоносный горизонт в долине реки Медынки  Нижнее - тульский, представлен тонкозернистыми песками мощностью от 10,0 до 4,0м.

К освоению запасов предложено 6 точек по 2 скважины в каждой точке. Нагрузка на одну точку составляет 1200 м3 /сутки.

В настоящее время пробурена и эксплуатируется  одна точка в районе РСУ. Питание водоносного горизонта в пределах площади водозабора затруднено из-за мощного пласта перекрывающих глин, поэтому оно происходит за пределами описываемого района на юге и юго-востоке, где горизонт расположен наиболее близко к земной поверхности. Другие водоносные горизонты, в том числе и Таруско-Окский, бесперспективны для водоснабжения, так как имеют низкую водообильность, безнапорны.

10. Экологические разделы

В условиях роста техногенного воздействия на природные экосистемы дальнейшее экологическое безопасное развитие возможно лишь при слиянии экономики, права и экологии в единую систему.

Основными природоохранными мероприятиями для достижения устойчивого развития Медынского района являются:

1. Обеспечение комплексной системы планирования пространства и природоохранной деятельности;

2. Проведение инвентаризации существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий района с корректировкой их границ и режимов;

3. Основным мероприятием по улучшению качества поверхностных вод и оптимизации работы очистных сооружений следует считать сокращение расхода воды на душу населения;

4. Формирование эффективной системы экологического воспитания, образования и информирования населения, развитие возможной социальной экологии и природопользования, стимулировать участие населения и общественности в природоохранной деятельности;

5. Разработка генеральной схемы сбора, переработки и обезвреживания отходов.

10.1.Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Мониторинг по заболеваемости населения Медынского района, связанный с загрязнением окружающей среды, не ведется.

Профессиональных заболеваний в районе за прошедшие три года не зарегистрировано.

Ведется корреляционная связь заболеваемости населения гепатитом, дизентерией, связанные с употреблением воды.

В 2008 году по Медынскому району зарегистрированы заболевания кишечными инфекциями: сальмонеллез, бактериальная дизентерия, вирусный гепатит. Заболеваемость воздушно-капельными инфекциями, управляемые средствами иммунопрофилактики (дифтерия, полиомиелит, коклюш) не регистрировалась.

В  2008 году вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

10.2 .Охрана окружающей среды

10.2.1 Загрязнение воздушного бассейна.

По метеоусловиям территория Медынского района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, которая характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40 60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4км. Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Медынском районе лабораторией ФГУ «ЦГСЭН в Малоярославецком, Медынском районах» не проводился из-за отсутствия в области аккредитации лаборатории данных видов исследований.

Источниками загрязнения окружающей среды в городе Медынь являются выбросы вредных веществ от  промышленных предприятий.

В сельской местности источниками загрязнения окружающей среды являются выбросы вредных веществ от молочно-товарных ферм при условии несвоевременного навозоудаления.

Состояние воздушного бассейна в районе улучшилось в связи с газификацией района. В связи с переводом практически всех котельных г. Медынь на газовое топливо количество выбросов вредных веществ значительно снизилось. Газификация жилищного фонда также способствовала снижению антропогенной нагрузки на воздушное пространство.

Проверка автотранспорта на выбросы осуществляется  в период техосмотра.

Потенциально опасным источником загрязнения воздушного бассейна в районе считается ОАО «Медынское», имеющий 1,2 тн жидкого аммиака.

Перечень предприятий - загрязнителей

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасль производства | Класс опасности предприя-тия | Размер СЗЗ, м | Соблюде-ние СЗЗ (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Москомплектмебель» ф-л Медынская мебельная фабрика |  | Деревообработка | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | - |
| МУП «Медынская типография» |  |  | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | - |
| МУП «Медынское АТП» |  |  | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | - |
| АЗС ЧП Паланичева Лидия Андреевна |  |  | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | + |
| ОАО «Медынское» |  | Переработка молока | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | + |
| СПК «Романово» |  | Переработка молока | V класс: Умеренно-опасные | 50 | + |
| ОАО «Русское мороженное» |  | Переработка молока | V класс: Умеренно-опасные | 50 | + |
| ОАО «Мосмедыньагропром» | д. Варваровка д. Дошино д. Гусево с. Михальчуково | Ремонт спец. техники | 1V класс: Умеренно-опасные | 100 | + |
| МУПС «Никитское» | с. Никитское | ферма | III класс | 300 | + |
| ООО «Агрофирма Адуево» | д. Адуево д. Марютино | 2 фермы | III класс | 300 | + |
| СПК «Романово» | д. Романово д. Обухово | Свиноферма | II класс | 500 | + |
| СПК «Заря» | д. Михеево | ферма | III класс | 300 | + |
| Д. Степановское | д. Степановское | 1. ферма КРС до 1200 голов; 2. Свиноферма; 3. Молодняк КРС | III класс опасности: II класс опасности: II класс опасности: | 300 500 500 | + + + |

Для охраны воздушного бассейна, защиты атмосферного воздуха от загрязнения  предусматриваются следующие мероприятия:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- разработка проектов санитарно-защитных зон  промпредприятий и производств и их организации от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки (если это требуется);

- развитие системы зеленых насаждений в составе парков, скверов, бульваров, а также максимальное сохранение прилегающих лесных массивов с организацией на их базе лесопарковых насаждений и зон отдыха;

- развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах сельского поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок по всей территории Медынского района;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных загрязнителей воздуха,

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения.

10.2.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоснабжение Медынского района осуществляется из подземных водоисточников.  В настоящее время в районе эксплуатируются 50 артезианских скважин.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в городе Медынь и сельских поселениях соблюдаются. Зоны санитарной охраны организованы на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Город Медынь на питьевые цели и хозяйственные нужды использует 10 артскважин, расположенных в черте города.

91% подземных источников относятся ко 2-3 классу из-за повышенного содержания железа и мутности. С целью улучшения системы водоснабжения необходимо решить вопрос строительства станции обезжелезивания.

Лабораторный контроль над качеством питьевого водоснабжения осуществляется аккредитованными лабораториями в г. Медынь – ГП «Калугаоблводоканал», в районе – Центром Госсанэпиднадзора в Малоярославецком и Медынском районах.

Число исследованных проб питьевой воды из водопроводов указаны в таблице.

|  | Показатели исследуемых проб |
| --- | --- |
|  | Санитарно-химические | Микробиологические |
| Общее число исследованных проб | 108 | 238 |
| Неудовлетворительные пробы, шт | 6 | 7 |
| Неудовлетворительные пробы, % | 5,6 | 2,9 |

Техническое состояние водопроводной сети остается неудовлетворительным.

Ремонт трубопроводов не производится, а лишь устраняются аварийные ситуации. Необходим ремонт водопроводных колодцев и замена водозаборных колонок.

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

Запрещается сброс сточных вод  в водные объекты:

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения  предусматривают:

- обеспечение соблюдения особого режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов предусмотренного статьей 65 Водного кодекса РФ, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, необходимо оборудование их регулирующими устройствами, консервация или тампонаж;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

10.2.3.Электромагнитная обстановка. Источники ЭМИ

При размещении радиотехнических объектов  (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию, следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты и Правилами устройства электроустановок

10.2.4 Зоны шумового дискомфорта, санитарно-гигиенические ограничения для размещения жилой застройки по шумовому фактору

Объекты, имеющие значительное шумовое воздействие, в районе отсутствуют.

Замеры уровня шума в районе автомагистралей не проводятся.

10.2.5   Данные по санитарному состоянию почвенного покрова территории района

Медынский район относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120 – 200 кал/см2 в год.

Медынский район не входит в число загрязненных районов, подвергнутых воздействием последствий Чернобыля. Наличие загрязненных почв радионуклидами в районе не отмечено.

Среднемесячный показатель радиационного фона составляет 0,10 -0,13 мкзв/ч, соответствует естественному фону.

10.2.6  Данные по зонам отдыха, пляжам

На территории Медынского района организованные зоны отдыха, пляжи отсутствуют.

Зонами отдыха в районе являются – городское водохранилище и участки побережья  реки  Медынки.  Их  состояние удовлетворительное.

    - Особо охраняемые природные территории, схемы охранных зон.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий Калужской области и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; государственные природные заказники; памятники природы; лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым государственными органами, в ведении которых находятся территории.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения Правительством Калужской области.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы регионального значения, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков и осуществляется соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и постановлением Правительства Калужской области

Развитие хозяйственной деятельности и других сфер  развития общества неизбежно связано с воздействием на природу.

Поэтому возможность и, тем более устойчивость развития общества определяется способностью природных экосистем к самовосстановлению после оказанного на них воздействия. Природные экосистемы, в том числе находящиеся в режиме эксплуатации, играют роль стабилизаторов экологического баланса. Превышение допустимого воздействия на природу приводит к распаду экосистемы и вызывает необходимость специальных затрат на их восстановление, превышающих затраты на поддержание их стабильности.

Устойчивое экологическое равновесие может быть достигнуто путем создания экологического каркаса территории, представляющего собой систему особо охраняемых природных территорий и буферных зон.

Основными показателями качества такой системы должны стать:

- оптимальное процентное соотношение охраняемых природных территорий и интенсивно используемых земель;

- присутствие в системе ООПТ объектов различного уровня (федерального, регионального, местного), характера (ботанические, гидрологические, комплексные) и функционального назначения  ( средообразующие территории, места обитания редких видов животных, уникальные объекты природы и т.д.);

- непрерывность природного пространства, достигаемая путем создания экологических коридоров, в том числе с помощью участков, не представляющих самостоятельной значимости и даже техногенно нарушенных.

К ключевым территориям относятся как обширные природные территории, выполняющие средообразующие, водорегулирующие функции, так и небольшие по площади природные комплексы, имеющие важное экологическое значение как хранилища биоразнообразия.

Водораздельные природные территории являются центрами природных ландшафтов. В их пределах находятся истоки малых рек, питающих основные водные артерии района – Шаню, Лужу, Медынку, Трубенку, Городенку, Нигу, Мисиду, Зозулинку, Желонью, Бобровку, Руть, Нерошку.

Сохранность высокой степени лесистости данных территорий является необходимым условием формирования грунтового и подземного стока и поддержания водности малых рек.

На территории муниципального образования «Медынский район» расположена особо охраняемая природная территория областного значения «Пещеры берега р. Лужи у с. Кременское», относящаяся к государственным памятникам природы местного значения, имеющая научное, экологическое и познавательное значение. Памятник природы представляет собой обнажение известняков у с. Кременское.

Территория, занимаемая известняковыми пещерами, расположена в пределах с. Кременское, на левом берегу р. Лужи.

Площадь особо охраняемой территории составляет 4,0 га. Массив ориентирован в направлении восток-запад вдоль берега реки Лужи, имеет длину 400 м, ширину 120-70 м.

Природная территория приурочена к склону коренного берега. Общий перепад высот достигает 18-20 м.

ООПТ объявлена государственным памятником природы «Пещеры берега р. Лужи у с. Кременское» решением исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09. 1991 г. №352.

Учитывая высокое экологическое, эстетическое, рекреационное значение малых рек на территории района решением Малого Совета Медынского районного Совета  народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 г. объявлены государственными памятниками природы местного значения:

- Обнажение протвинских известняков – с. Кременское Медынского района Калужской области;

- Парк усадьбы Баташевых - Мухалевских – с. Передел Медынского района Калужской области;

- Река Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 7680 га протяженностью 128 км.;

- Река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 1560 га протяженностью 26 км;

- Река Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 480 га протяженностью 8 км;

- Река Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 1020 га протяженностью 17 км;

- Река Лужа с охранным ландшафтом на расстоянии по 400 м в обе стороны от уеза воды на общей площади 5600 га протяженностью 70 км;

- Река Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 216 га протяженностью 5,4 км;

- Река Зазулинка с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 52 га протяженностью 13 км;

- Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 600 га протяженностью 15 км;

- Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 920 га протяженностью 23 км.

- Река Городенка с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 680 га протяженностью 17 км.

Режим охранной зоны в пределах указанных ООПТ соблюдается и находится на контроле.

К ключевым территориям, помимо лесных (гослесфонда и лесов, не входящих в гослесфонд), относятся земли иного использования – сельскохозяйственные угодья.

К транзитным зонам относятся:

- лесные территории, расположенные между ключевыми участками, по которым осуществляются межрайонные миграции крупных копытных животных, а также сельскохозяйственные территории, не испытывающие сильных преобразующих воздействий в процессе сельскохозяйственного использования;

-водоохранные зоны основных рек Медынского района;

Водным кодексом РФ, статья 65, определены водоохранные зоны водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Статья 65 Водного кодекса РФ устанавливает ширину водоохраной  зоны морей, рек, каналов, озер, водохранилищ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10  до 50 км – в размере 100м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

К резервным территориям природно-экологического каркаса относятся все  защитные леса и особо защитные участки лесов в пределах Медынского района, а также сельскохозяйственные земли, свободные от застройки любого типа. Это территории, непосредственно прилегающие к зонам жилой застройки (пригородные парки, открытые сельские ландшафты), которые выполняют преимущественно санитарно – гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата защита от выбросов вредных веществ), а также являются основными зонами активной рекреации.

Территории выделенного природного экологического каркаса рассматриваются как резерв расширения действующих или организации новых ООПТ. Земли природного экологического каркаса подлежат резервированию в соответствии с действующим законодательством.

Задача сохранения ключевых территорий сводится к исключению ухудшения параметров природных систем.

С этой целью необходимо исключить все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы:

- исключение преобразования природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных);

- недопущение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного пользования, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- недопущение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- недопущение строительства, влияющего на изменение режима ключевой территории, дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие варианты прокладки невозможны);

- недопущение аренды природных ресурсов, разработки полезных ископаемых;

-недопущение строительства жилья за пределами существующих населенных пунктов, отнесенных к ключевым территориям;

- недопущение изменения традиционного с/х использования, мелиорации земель;

- недопущение размещения новых объектов промышленности на территориях, входящих в состав ключевых.

11.Историко-культурное наследие

11.1. Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие Медынского района сложилось на основе исторической системы расселения, включающей города и поселения по берегам рек, вдоль исторических трактов, оборонительные сооружения – монастыри, кремли, крепости и включает в себя исторические города, музеи, религиозные центры.

В историко–культурном каркасе Медынского района для целей территориального планирования выделены уровни:

- исторические города – город Медынь, постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума Центрального Совета ВООПИК от 1990 года город Медынь отнесен к историческим поселениям (1386 г.);

-городище в с. Кременское;

- религиозные сооружения – Собор Константана и Елены в г. Медынь, церковь Воскресения в с. Кременское, церковь Троицкая в с. Захаровское;

- исторические усадьбы – ансамбли, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства,

- памятники.

Недвижимые памятники истории и культуры – здания и сооружения, их ансамбли и комплексы, градостроительные формирования, произведения монументального искусства, памятные места, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Территории историко-культурного и природного наследия рассматриваются как факторы градостроительного развития при условии применения современных методик градостроительного, историко-культурного и природно-ландшафтного обоснования их использования.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Медынский район принадлежит к числу районов, богатых объектами культурного наследия. Все многообразие памятников – объектов культурного наследия Медынского района отражено в государственном списке.

| № п/п | Наименование памятников, дата сооружения | местонахождение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | Здание архивохранилища, нач.19в | г. Медынь, ул. Луначарского, 43 | Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 г. №176 |
| 2 | Введенская церковь, нач. 19в | село Прудково | Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г.№624 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Собор Константина и Елены, 1777 (1779-1781 г) | г. Медынь, ул. Луначарского | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 (приложение №2) |
| 2 | Усадьба городская (Н.Е. Журавлева, главный дом, службы), 2 пол. 19 в. (1893 г.) | г. Медынь, ул. Кирова, 34 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.87 г.,№523 |
| 3 | Усадьба городская (Н.Е. Журавлева, главный дом, флигель западный), 19-нач. 20 вв. (1888, 1890-1910-е гг.) | г. Медынь, ул. Луначарского,57 (Луначарского,59) | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.87 г.,№523 |
| 4 | Присутственные места, 1777 г. | г. Медынь, ул. Луначарского,47 | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.87 г.,№523 |
| 5 | Место, где русские войска разгромили корпус Понятовского | Медынь, северная окраина города | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.87 г.,№523 |
| 6 | Церковь Воскресения (деревянная), 18в., (кирпичная, нач. 20в.) 1903-1904 гг.) | Село Кременское | Распоряжение исполнительного комитета Калужского областного Совета дупутатов трудящихся от 18.06.1958 г. №357-р |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Братская могила | д. Глухово Глуховского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 2 | Братская могила | д. Орлово Лысковского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 3 | Братская могила | с. Передел | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 4 | Братская могила | д. Свердлова Свердловского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 5 | Братская могила | д. Егорье Свердловского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 6 | Братская могила | д. Гусево Гусевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 7 | Братская могила | д. Кочубеевка Луначарского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 8 | Братская могила | с. Кременское Кременского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 9 | Братская могила | д. Романово Степановского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 10 | Братская могила | д. Мошарово Степановского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 11 | Братская могила | д. Логачево Степановского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 12 | Братская могила | г. Медынь, городской сад | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 13 | Братская могила | Медынь, территория льнозавода | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 14 | Братская могила | Медынь, территория бывшей больницы (могила перенесена на территорию новой больницы) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 15 | Братская могила | с. Адуево Адуевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 16 | Братская могила | д. Уланово Улановского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 1 | Городище (остатки летописного г. Кременца, первое упоминание 1480г.) 14-17вв. | с. Кременское, в 0,3 км к юго-востоку, левый берег р. Лужа | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 2 | Стоянка, мезолит, 6 тыс. до н.э. | с. Кременское, в о,5км к юго-востоку, левый берег р. Лужи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 3 | Городище, 14-17 вв. | г.Медынь, центральная часть города | АКР №470, Арх. ИА.:16331 Л.26 |
| 4 | Стоянка 1, мезолит | с. Кременское, 0,4 км к востоку от села, урочище Черепки, лев. Берег р. Лужа | АКР №471, Арх. ИА.:166331 Л.26 |
| 5 | Стоянка 2, мезолит | с. Кременское, 0,65 км к востоку от села, лев. берег реки Лужа при впадении ручья Кременец | АКР №472. Арх. ИА: 166331. Л26,27. Арх.ИА: 11820, С10 |
| 6 | Стоянка 3, мезолит | с. Кременское, 1км к востоку от села, лев. Берег р. Лужа | АКР №473,Арх.ИА: 11820, С.11,12 |
| 7 | Стоянка 4, мезолит | с. Кременское, 1,25 км к востоку от села, лев. берег р. Лужа | АКР №474. Арх. ИА: 11820, С 11 |
| 8 | Поселение, мезолит, 14-17 вв. | д. Михеево, 0,65 км к востоку – северо-востоку, правый берег р. Медынка | АКР №476. Арх. ИА: 166331. Л.27 |
| 9 | Селище,14-17 вв. | д.Синявино, северо-восточная окраина деревни, левый берег р. Нигва | АКР №477. Арх. ИА 17922,Л.9 |
| 1 | Ансамбль, 1800-е г.г. | г.Медынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 2 | Усадьба городская (Васильева), вт. пол.19 – нач. 20в. | г.Медынь, пр-т Ленина,9 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 3 | Усадьба городская (Батурловых), вт. пол.19 – 20вв. (1914 г) | г.Медынь, пр-т Ленина,4 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 4 | Усадьба городская, дом главный, 19-20вв. | г.Медынь, ул. Луначарского,59 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 5 | Усадьба городская, дом главный ( купцов Головановых),19-20 вв. | г.Медынь, пр-т Ленина,10 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 6 | Церковь Казанская (в ограде), 1836 г. | г.Медынь, ул. Володарского,24 | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 7 | Церковь Троицкая,19-20вв. | с. Захаровское | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 8 | Почтовая станция (6 объектов), сер.19 в. | д. Кононово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 9 | Церковь старообрядческая | г.Медынь (пр. Ленина,35/26) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 10 | Памятник В.И. Ленину | г.Медынь, городской парк | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992 г. №76 |
| 11 | Церковь Успения (колокольня), 1815г. | с. Федосово | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994, №2-с |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Городская усадьба Игунова, нач.XX в. | г.Медынь, ул. Кирова,18-20 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 2 | Главный дом, нач. 20 в. | г.Медынь, ул. Кирова,20 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 3 | Здание кожевенного склада, нач. 20 в. | г.Медынь, ул. Кирова,18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 4 | Баня, нач. 20 в. | г.Медынь, ул. Кирова,18а | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 5 | Жилой дом, нач. 20 в. | г.Медынь, ул. Кирова,26 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 6 | Купеческий дом, нач. 20 в. | г.Медынь, ул. Ленина,5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 7 | Дом купцов Чичкиных, 1905 -1910 гг. | г.Медынь, пр. Ленина,6 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 8 | Купеческий дом, кон. 19 – нач. 20 вв. | г.Медынь, пр. Ленина,7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 9 | Дом Саламатина, кон. 19 – нач. 20 вв. | г.Медынь, пр. Ленина,25 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 10 | Здание реального общеобразовательного училища, 1910-е гг. | г.Медынь пр. Ленина,26 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 11 | Здание ткацкой фабрики Ведерникова, кон. 19 в. | г.Медынь, пр. Ленина | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 12 | Здание городничего и казначея, кон. 1770-х гг. | г.Медынь ул. Луначарского,45 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 13 | Здание городской пекарни, кон.19 – нач. 20 вв. | г.Медынь, ул. Луначрского, к югу от собора | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 14 | Церковь Казанская, православная, приходская, с трапезной и колокольней, зимняя, на кладбище, 1827 г. | д. Грибово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 15 | Усадьба Майновых, 2-я треть 19-нач. 20 в.в. | д. Гусево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Парк, 2-я треть 19 – нач. 20 вв. | д. Гусево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Хозяйственная постройка | д. Гусево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 16 | Парк усадьбы Чемесовых, 2-я пол. 19 в | д. Дошино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 17 | Церковь Казанская, православная, приходская, с трапезной и колокольней, зимняя, 1-я четв.19 в. | д. Дунино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 18 | Усадьба Кошечкиных, кон. 19 – нач. 20 вв. | д. Дунино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Главный дом, кон.19 – нач. 20 вв. | д. Дунино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Склад, кон.19 – нач.20 вв. | д. Дунино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 19 | Церковь Георгиевская, православная, приходская, с трапезной и колокольней, на кладбище, зимняя, 1835 -1849 гг. | д. Егорье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 20 | Здание церковно-приходской школы, посл. четв.19 в. | д. Егорье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 21 | Церковь Ильи пророка, православная, приходская, на кладбище, зимняя, сер. 19в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 22 | Ансамбль спичечной фабрики Лощагина, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Производственный корпус, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Производственный корпус, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Дом рабочих, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Вспомогательный корпус, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 23 | Усадьба Лощагина, 3-я четв.18 в.- 3-я четв.19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Главный дом, 3-я четв. 19 в | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Служба, 3-я четв. 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Парк, 3-я четв. 18 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
|  | Фабричная контора, 1-я треть 19 в. | с. Передел | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 24 | Церковь Троицы, православная, приходская, с колокольней, на кладбище, зимняя, 1900 –е – нач. 1910 –х гг. | д. Прокшино, 0,3 км к сев. от дер. | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 25 | Парк усадьбы Мясниковых, 2-я пол.19-нач.20 вв. | д. Прокшино, 0,3 км к сев. от деревни | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 26 | Парк усадьбы Лопатиных, 1-я четв. 19 в. | д. Прудки | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 27 | Парк усадьбы Рябова, нач. 20 в | с. Романово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 28 | Церковь Сергиевская, православная, приходская, с трапезной и колокольней, на кладбище, зимняя, 1892 -1893 гг. | д. Троица | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 29 | Парк усадьбы Муравьевых, 2-я треть 18- 2-я треть 19 вв. | д. Троицкое | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |

Материалы территориального планирования Медынского района предусматривают нормативное правовое закрепление территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территорий, к которым относятся зоны охраны объектов культурного наследия.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

В районе памятников необходимо сохранение микрорельефа и особенности окружающего пейзажа.

Одним из главнейших условий выявления, сохранения, восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

Территория объекта культурного наследия является неотъемлемой частью объекта охраны, на которую не распространяется действие градостроительных регламентов, земельный участок в границах объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения с особым правовым режимом использования.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся №871 от 25.12.1974 г. «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области» утвержден проект охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Собор Константина и Елены, 1777г.» в г. Медыни.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Одним из важных условий выявления, сохранения,  восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Территории объектов культурного наследия относятся к землям историко – культурного назначения с особым режимом использования.

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Общие требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны.

Территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) – земельный участок, непосредственно и неразрывно связанный исторической, функциональной, земельно-имущественной общностью развития с конкретным объектом охраны – памятником, а также необходимый для его функционирования.

На территории объекта культурного наследия обеспечивается:

- сохранение и выявление подлинных элементов объектов культурного  наследия: пространственной структуры и планировки, сооружений и насаждений – до отдельных старовозрастных деревьев, регулярного парка, элементов благоустройства, подъездных дорог – аллей;

- реставрация на основе научных, натурных, археологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований – объекта культурного наследия в целом, планировки, сооружений и парка, водных объектов;

- реализация при всех видах работ основных эколого-социальных принципов: историчности, функциональности, экономичности, эстетичности – ориентированных на сохранение устойчивой преемственности, на достижение необходимых благоприятных условий функционирования без изменения традиционных параметров памятника.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, устанавливаются зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Целью установления зон охраны является обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, историческом ландшафтно – средовом окружении, сохранение и восстановление его благоприятного зрительного восприятия, поддержание его культурной значимости и композиционной роли в пространственной организации территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом средовом или ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и запрещающие строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и градостроительные регламенты, определяющие требования к строительству новых и реконструкции существующих зданий и сооружений. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности включаются участки существующей и перспективной застройки, расположенные непосредственно у границ территории объекта культурного наследия либо его охранной зоны.

В зоне регулирования застройки регламентируется реконструкция и строительство с определением объемных параметров – высота, протяженность, характер завершения, тип покрытия - в главных секторах обзора и «лучах» видимости объекта культурного наследия, а также архитектурное решение фасадной части построек, обращенных к объекту культурного наследия – характер членений, тип окон.

В границах зоны регулирования застройки запрещается размещение зданий и сооружений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах инженерно-геологического района, влияющего на состояние объекта культурного наследия, активно нарушающих масштаб сложившейся архитектурной среды, загрязняющих почву, грунтовые воды.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство, реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта обеспечивает условия эффективного сохранения объекта культурного наследия в возможно полном объеме, характерных особенностей историко – культурного и природно – ландшафтного комплекса, сохранение и  восстановление полного комплекса исторически характерных черт ландшафта с историческими границами, характером исторического землепользования и землеустройства.

В зоне охраняемого природного ландшафта для сохранения построек, парка усадьбы, прилегающих ландшафтов запрещается: размещение экологически опасных объектов, источников загрязнения почв, грунтовых и подземных вод; хозяйственная деятельность, нарушающая характер ландшафта; самовольная посадка и вырубка деревьев, осушение болот, распашка лугов.

12. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Медынского района представляет собой систему, состоящую из автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Медынского района направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечения развития экономики района.

Достижение этой цели связано:

- с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры территориальных и местных дорог (планировочная составляющая);

- с развитием междугороднего пассажирского транспорта;

- с обеспечением координации автомобильного транспорта при выполнении грузовых перевозок;

На решение проблемы связности между собой города Медынь и других поселений Медынского района направлено  развитие сетевой структуры дорог районного и местного значения. Эти автодороги обеспечат формирование автодорожной и улично-дорожной сети в устойчивых системах расселения, в узлах ускоренного развития, повысят связность города и деревень между собой, сократят время поездок между ними и, тем самым, расширят возможности получения социальных и культурных услуг различного вида, увеличат спектр и доступность мест приложения труда для жителей района.

Приоритетными при развитии сети автомобильных дорог Медынского района является реконструкция и модернизация существующих автодорог.

Повышение комфортности и безопасности дорожного движения, снижение экологической нагрузки от автотранспорта на окружающую среду будет достигнуто за счет строительства обходов города Медыни и других населенных пунктов.

Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебоев и формирования магистральных направлений. Для исключения пропуска транзитных потоков через город Медынь намечается строительство  южного обхода в створе автомагистрали федерального значения А-101 Москва – Малоярославец – Рославль, а также организация движения автомобильного транспорта по проезду восточнее мебельной фабрики для исключения транзитного движения по автодороге регионального значения Медынь – Верея.

Схема территориального планирования развития Медынского района предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих автомобильных дорог, строительство объездной дороги в южной и восточной части города Медыни.

Транспортные коммуникации пройдут в непосредственной близости от жилой застройки. Для повышения комфортности проживания людей на этих территориях предусматривается устройство вдоль автомобильных дорог шумозащитных лесопосадок.

Реализация положений «Схемы территориального планирования МР «Медынский район» требует разработки механизмов резервирования земель. Такой механизм должен быть определен соответствующими нормативными правовыми документами Российской Федерации и Калужской области. Это позволит сохранить резервируемые территории в качестве ресурса для удовлетворения государственных и общественных нужд.

12.1.Автомобильные дороги и транспорт

В соответствии с классификацией автомобильных дорог в Российской федерации на территории муниципального района «Медынский район» расположены следующие   автомобильные дороги:

а)  автомобильные дороги общего пользования, в том числе:

относящиеся к собственности Российской Федерации (автомобильные дороги федерального значения) – всего    25 км;

относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением автомобильных дорог федерального значения) – всего 141.043 км;

относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера (автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), включая относящиеся к собственности:

поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений);- всего 202,7     км;

муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов)- всего   --    км.

относящиеся к частной и иным формам собственности;

б)  автомобильные дороги необщего пользования (автомобильные дороги, находящиеся во владении или пользовании юридических или физических лиц и используемые ими для обеспечения собственных, технологических или частных нужд).

12.1.1Характеристика автомобильных дорог Медынского района.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в районе составляют:

| Административное значение дорог | Протяженность, км | % твердое покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | с твердым покрытием | Грунтовые |  |
| Собственность Российской Федерации А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | 25,0 | 25,0 |  | 6,7 |
| Собственность Калужской обл. | 141,043 | 141,043 |  | 38,24 |
| Муниципальная собственность МР | -- |  |  |  |
| Муниципальная собственность МО | 242,7 | 18,8 | 223,9 | 5,1 |
| Итого: | 368,74 | 184,84 | 223,9 | 50,04 |

Всего в районе имеется  184,84   км автодорог с твердым покрытием, т.е   50   % от общей протяженности.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Калужской области

| Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования, км | Мосты Шт/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Медынь-Верея | 30,554 | 30,554 | 3/136,9 |
| Медынь- Гусево - Гиреево | 18,176 | 18,176 | 2/95,52 |
| Калуга - Медынь | 9,467 | 9,467 | 1/144,75 |
| «Медынь-Верея» - Глухово | 9,50 | 9,50 | 1/69,08 |
| «Медынь – Верея»- Брюхово – Никитское - Передел | 26,185 | 26,185 | 1/23,4 |
| А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Михальчуково | 2,092 | 2,092 |  |
| А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Романово | 5,307 | 5,307 |  |
| Боровск – Федорино - - «Медынь – Верея» | 5,655 | 5,655 |  |
| А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Адуево | 1,80 | 1,80 |  |
| А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - Радюкино | 0,738 | 0,738 |  |
| Дошино-Елешня | 1,848 | 1,848 |  |
| «Москва – Ивацевичи» - Логачево | 2,93 | 2,93 |  |
| Романово-Обухово | 3,0 | 3,0 |  |
| Воскресенки – Тихоновка – Макарцево - Насоново | 10,01 | 10,01 |  |
| Тихоновка - Каляево | 2,984 | 2,984 |  |
| «Москва – Ивацевичи» - Пушкино | 1,80 | 1,80 |  |
| Михальчуково - Корнеево | 3,66 | 3,66 |  |
| Гусево - Петровск | 5,337 | 5,337 |  |
| Итого по району | 141,043 | 141,043 | 9/493,95 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципальных образований городских и сельских поселений, предназначенных для решения вопросов местного значения (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений)

| № пп | Наименование дорог | Общая протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «деревня Адуево» | 13,3 |  |
| 1 | д. Адуево – д.Синявино | 2,8 | Д |
| 2 | д.Дворики – д. Малиновка | 1,5 | Д |
| 3 | д. Дворики – д. Новосёлки | 1,0 | Д |
| 4 | д. Адуево – д. Марютино | 4,5 | Д |
| 5 | д. Марютино – д. Синявино | 3,5 | Д |
| Сельское поселение «деревня Глухово» | 13,7 |  |
| 6 | д. Глухово – д. Брюхово | 7,2 | Д |
| 7 | д. Глухово – д. Девино | 3,0 | Д |
| 8 | д. Глухово – д. Левино | 3,5 | Д |
| Сельское поселение «деревня Гусево» | 25,9 |  |
| 9 | д. Гусево – д. Коняево | 9,0 | Д |
| 10 | д. Гребешки – д. Крюково | 5,0 | Д |
| 11 | д. Коняево – д. Рокатино | 1,8 | Д |
| 12 | д. Гусево – д. Заварыкино | 5,6 | Д |
| 13 | д. Гусево – д. Н.Беляево | 4,5 | Д |
| Сельское поселение «село Кременское» | 31,4 |  |
| 14 | д. Воскресёнки – д. Жихарево | 12,2 | Д |
| 15 | д. Одинцово – д. Темерёво | 2,0 | Д |
| 16 | д. Тишино – д. Кухановка | 8,2 | Д |
| 17 | д. Воронино – д. Ильинка | 5,0 | Д |
| 18 | д. Прудки – д. Тихоновка | 1,0 | Д |
| 19 | «Медынь – Верея» - д. Королёво | 1,0 | Д |
| 20 | «Медынь – Верея» - д. Ёрдово | 2,0 | Д |
| Сельское поселение «деревня Михальчуково» | 11,5 |  |
| 21 | д. Корнеево – д.М. Дарьино | 5,5 | Д |
| 22 | д. Корнеево – д. Шугурово | 2,5 | Д |
| 23 | д. Чуганово – д. Киреево | 0,5 | Д |
| 24 | д. Михальчуково – д. Выдровка | 3,0 | Д |
| Сельское поселение «село Никитское» | 14,1 |  |
| 25 | д. Никитск – д. Левино | 3,0 | Д |
| 26 | д. Фёдоровка – д. Янушкино | 2,5 | Д |
| 27 | д. Никитское – д. Ступино | 3,0 | Д |
| 28 | «Медынь – Передел» - д. Зонино | 1,3 | Д |
| 29 | «Медынь – Передел» - д. Хорошево | 1,3 | Д |
| 30 | с. Никитское – д. Львово | 3,0 | Д |
| Сельское поселение «деревня Варваровка» | 22,0 |  |
| 31 | д. Варваровка – д. Кочубеевка | 2,0 | Д |
| 32 | д. Кочубеевка – д. Согласие | 7,0 | Д |
| 33 | д. Согласие – д. Пиррово | 2,0 | Д |
| 34 | д. Согласие – д. Исаково | 4,0 | Д |
| 35 | д. Кочубеевка – д. Митрохино | 3,0 | Д |
| 36 | «Медынь – Верея» - Мансурово - Кочубеевка | 4,0 | Д |
| Сельское поселение «село Передел» | 32,0 |  |
| 37 | с. Передел – д. Марютино | 13,6 | Д |
| 38 | с. Передел – д. Похожаево | 3,0 | Д |
| 39 | д. Манино – д. Рохманино | 4,0 | Д |
| 40 | д. Дунино – д. Лапино | 1,5 | Д |
| 41 | с. Передел – д. Семёно | 6,7 | Д |
| 42 | с. Передел –д. Львово | 3,2 | Д |
| Сельское поселение «деревня Брюхово» | 14,3 |  |
| 43 | д. Брюхово – д. Свёрдлово | 1,0 | Д |
| 44 | д. Брюшово – д. Егорье | 7,3 | Д |
| 45 | «Медынь – Верея» - д. Новая | 1,0 | Д |
| 46 | «Медынь – Верея» - д. Павлищево | 1,0 | Д |
| 47 | «Медынь – Верея» - д. Водрино | 4,0 | Д |
| Сельское поселение «деревня Романово» | 7,0 |  |
| 48 | д. Романово – д. Бородино | 1,0 | Д |
| 49 | д. Романово – д. Ивановское | 2,5 | Д |
| 50 | д. Романово – д. Бобровка | 3,5 | Д |
| Сельское поселение «деревня Михеево» | 17,5 |  |
| 51 | д. Михеево – д. Корнеево | 7,0 | Д |
| 52 | д. Михеево – д. Подолино | 7,0 | Д |
| 53 | д. Михеево – д Васильевское | 3,5 | Д |
|  | ИТОГО: | 202,7 |  |
| Городское поселение город Медынь |
| 1 | Проспект Ленина | 2,2 | Твердое покрытие |
| 2 | Варшавское шоссе | 1,2 | -«- |
| 3 | Ул. Кирова | 1,1 | -«- |
| 4 | Калужское шоссе | 0,7 | -«- |
| 5 | Ул. Луначарского | 0,9 | -«- |
| 6 | Ул. Митрофанова | 0,7 | -«- |
| 7 | Улично – дорожная сеть | 33,2 | 12км – твердое покрытие, 21,2 км -грунт |
|  | Итого | 40,0 |  |
|  | ВСЕГО | 242,7 |  |

В тех населенных пунктах, где не предусматривается устройство централизованного пожаротушения, проектируется строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

К концу расчетного срока все автодороги общего пользования в районе будут иметь твердое покрытие. Перечень автодорог с указанием их значения, протяженности, технической категории и типа покрытия должны служить  ОСНОВОЙ для проектирования  и строительства автодорожной сети, составления планов экономического и социального развития административного района.

12. 1.2. Количество транспортных мостов  и путепроводов всего,  в  т.ч. капитальных

| Наименование автодороги | Мосты шт/п.м | Тип конст-рук-ции | Название водного объекта | км+… | Трубы шт/м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калуга-Медынь | 1/144,75 | ж/б | ч/р Медынка | 57+090 | 6/83,7 |
| Медынь-Верея | 3/136,9 50,2 45,75 40,95 | ж/б | ч/р Руть | 21+022 | 29/394,6 |
|  |  |  | ч/р Бычок | 22+577,3 |  |
|  |  |  | ч/р Лужа | 33+247,15 |  |
| «Медынь-Верея» - Брюхово-Никитское-Передел | 1/23,4 | ж/б | ч/р Бычок | 10+689,7 | 34/471,15 |
| «Медынь-Верея» - Глухово | 1/69,08 | ж/б | ч/р Лужа | 8+327,9 | 13/153,3 |
| Медынь-Гусево-Гиреево | 2/95,52 53,4 42,12 | ж/б м/к | ч/р Медынка | 3+816,6 | 22/282,3 |
|  |  |  | ч/р Шаня | 19+517,5 |  |
| Воскресенки-Каляево-Насоново | 1/24,3 | м/к | ч/р Лужа | 6+538,5 | 17/209,44 |

Общеобластные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в сутки |
| --- | --- | --- |
| Медынь - Калуга | 62 | 8 |
| Медынь - Малоярославец | 36 | 8 |
| Кондрово - Малоярославец | 54 | 8 |
| Юхнов - Малоярославец | 82 | 3 |
| Износки - Малоярославец | 76 | 1 |
| Износки - Калуга | 102 | 1 |

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в сутки |
| --- | --- | --- |
| Медынь - Егорье | 28 | 8 |
| Медынь - Передел | 46,7 | 8 |
| Медынь - Глухово | 22,4 | 8 |
| Медынь - Малоярославец | 41,2 | 3 |
| Медынь – Шанский завод | 26,3 | 1 |
| Медынь - Мятлево | 15,7 | 1 |
| Егорье - Малоярославец | 69,2 | 1 |

Маршруты «Школьный автобус»

| № маршрута | Маршрут | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 85 | Медынь – Михальчуково – Радюкино – Логачево – Медынь (филиал – здание начальных классов) | 113 |
| 86 | Романово –Обухово – Медынь – Романово – Дошино – Елешня - Романово | 110 |
| 87 | Медынь – Варваровка – Федоровка – Глухово –Кременское – Громыкино – Каляево - Кременское | 138 |
| 88 | Медынь – Уланово – Михеево – Медынь –Марютино – Адуево – Медынь (Дубки – здание начальных классов – Филиал) | 126 |
| 89 | Кременское –Егорье – Озерное – Кременское – Брюхово - Кременское | 158 |
| 90 | Романово – Радюкино – Михальчуково – Романово – Варваровка - Романово | 122 |

  - Характеристика работы общественного городского пассажирского транспорта:

Характеристика работ автотранспортного предприятия МУП «Медынское автотранспортное предприятие» за последние пять лет представлена в таблице.

таблица

| год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем пассажиров тыс.пас. | 343,2 | 335,3 | 307,5 | 262,4 | 225,0 |
| Годовой объем пассажиров, тыс.пасс/км | 11580,0 | 11548,5 | 11309,1 | 10182,6 | 9501,9 |
| Количество автобусов штук | 11 в том числе: ПАЗ-6, ЛАЗ-5 | 12 в том числе: ПАЗ-7, ЛАЗ-5 | 13 в том числе: ПАЗ-8, ЛАЗ-5 | 13 в том числе: ПАЗ-7, ЛАЗ-5, ГАЗ-1 | 11 в том числе: ПАЗ-8, ЛАЗ-2, ГАЗ-1 |
| Коэффициент выпуска на линию | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 0,56 | 0,60 |
| Режим работы в сутки в час | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,4 | 7,0 |
| Эксплуатационная скорость, км | 20,0 | 21,7 | 22,9 | 25,6 | 23,2 |

Местонахождение автотранспортного предприятия:

Калужская область, г. Медынь.

Отправление автобусов на маршруты осуществляется с автостанции Медынская автостанция МУП «Медынское автотранспортное предприятие», располагающейся по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Школьная, д.22. Единовременная вместимость автостанции составляет 60-70 человек.

Дальнейшее развитие автобусной сети в Медынском районе Муниципальным автотранспортным предприятием   не планируется.

12.2 Грузовые и пассажирские перевозки

Грузовые перевозки по Медынскому району выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.

По  городу  Медынь проходят автобусные маршруты, транзитными улицами являются ул. Кирова – 1,4 км, ул. Мира – 0,9 км, ул. К.Либкнехта – 1,08 км, ул. Садовая – 0,3 км.

Развитие дорог в Медынском района представляется в виде  реконструкции, ремонта их отдельных участков.

Наименование дорог и объем работ указаны в таблице:

| № п/п | Наименование дороги | Вид развития | Объем работ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медынь-Гусево-Гиреево | Капитальный ремонт | 4700 |
| 2 | Медынь-Верея-Брюхово-Никитское-Передел | Капитальный ремонт | 2000 |
| 3 | Медынь-Романово | Установка остановочного павильона д.Елешня |  |
| 4 | Романово-Обухово | Устройство разворотной площадки в д.Обухово |  |
| 5 | А 101 «Москва-Рославль» - Романово | Установка остановочного павильона и разворотной площадки |  |
| 6 | Медынь-Верея | Реконструкция |  |
| 7 | Медынь-Калуга | Капитальный ремонт |  |
| 8 | А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Адуево | Капитальный ремонт | 1800 |
| 9 | Медынь-Верея-Глухово | Капитальный ремонт | 9500 |
| 10 | Медынь-Гусево-Гиреево | Капитальный ремонт | 6700 |
| 11 | Дошино-Елешня | Капитальный ремонт | 3600 |
| 12 | Воскресёнки-Тихоновка-Макарцево-Насоново | Установка остановочного павильона и разворотной площадки | 10000 |
| 13 | А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Адуево | Капитальный ремонт | 1800 |
| 14 | Михальчуково-Корнеево | Капитальный ремонт | 3600 |
| 15 | Гусево-Петровск | Установка остановочного павильона и разворотной площадки | 5300 |
| 16 | А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Радюкино | Капитальный ремонт | 800 |
| 17 | «Москва-Ивацевичи» - Логочёва | Капитальный ремонт | 2900 |
| 18 | д.Варваровка – д.Кочубеевка | Капитальный ремонт | 2000 |

Усовершенствованная сеть автомобильных дорог и проектируемые автобусные маршруты дают возможность жителям центров сельскохозяйственных предприятий и других  крупных населенных пунктов перемещаться до районного центра.

Осуществление мероприятий, направленных на благоустройство сети автомобильных дорог и совершенствование автотранспортных организаций необходимо для планомерного размещения и развития всех отраслей народного хозяйства и рационального использования территории.

Железнодорожный транспорт. На территории Медынского района железные дороги отсутствуют.

13.Инженерная инфраструктура

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории  с помощью комплекса инженерных мероприятий  и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

В соответствии с инженерно-строительными условиями инженерной подготовкой территории предусмотрен комплекс мероприятий:

- повышение уровня надежности существующих систем инженерного обеспечения;

- проведение корректировки утвержденных запасов артезианских вод Медынского района;

- развитие существующих систем водоснабжения города и населенных пунктов для 100% подачи качественной воды потребителю со строительством резервуаров, установок обеззараживания и кондиционирования воды;

- проведение комплекса водосберегающих мероприятий (замена изношенных трубопроводов, сооружение оборотных систем водоснабжения на промпредприятиях, объектах транспорта и сельского хозяйства, установка счетчиков воды);

-осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение объема и удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды ;

- обеспечение 100% охвата существующих и проектируемых жилых и общественных зданий (включая отдельные площадки малоэтажной застройки), а также промышленных объектов системами бытовой канализации с максимальным использованием существующих очистных сооружений и строительством новых;

- модернизация существующих очистных сооружений (г. Медынь) с доведением степени очистки до нормативных показателей по биогенным элементам, а также их реконструкция;

- расширение зоны охвата централизованной системой канализации в городе Медынь и центрах сельских поселений;

- вывод из эксплуатации местных очистных сооружений, технология очистки которых не позволяет достичь требуемого качества очистки сточных вод;

- ликвидация местных неэффективных сооружений бытовой канализации (септики, поля фильтрации);

- обеспечение полной локальной очистки промышленных стоков перед сбросом в систему бытовой канализации до нормативных показателей;

- в городе Медынь, в котором сеть дождевой канализации представлена локальными водостоками, необходимо создание системы отвода и очистки поверхностного стока;

- ликвидация нерентабельных, реконструкция и модернизация существующих котельных;

- строительство новых источников газоснабжения (газораспределительных станций), строительство подводящих газопроводов среднего и низкого давления для обеспечения централизованным газоснабжением всех населенных пунктов;

- реконструкция  и модернизация энергохозяйства района;

- осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на всех участках производства, распределения и потребления тепло-и электроэнергии;

- развитие телекоммуникационной сети кабельного телевидения.

-Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов;

-организация поверхностного стока;

-ликвидация (уменьшение) заболоченности;

-улучшение санитарных условий почв;

-предотвращение водной (ветровой) эрозии почв, ликвидация (благоустройство) оврагов;

-вертикальная планировка рельефа с максимальным сохранением существующего рельефа, растительности и почвенного покрова.

13.1. Водоснабжение

13.1.1 Технические характеристики и современное состояние водоснабжения

В настоящее время водоснабжение Медынского района осуществляется за счет подземных вод.

Основным источником централизованного водоснабжения являются подземные воды Тарусско - Окского  и Нижнее -Тульского водоносных горизонтов.

На 01.01.1996 году в районе насчитывалось 83 рабочих скважины с общим водозабором 5,1 тыс. м3/сутки.

На 01.01.2007 года в Медынском районе насчитывается 50 скважин, в том числе:

в городе Медынь насчитывается 10 рабочих скважин с фактическим отбором скважин  1,5 тыс м3/сутки, расположенных в пойме р. Медынка и в черте г. Медыни, работающих повременно. Из них – 9 скважин рабочих, 1 скважина подлежит тампонажу. Скважины №1,2,4,6 имеют наземный кирпичный павильон, скважины №6-а, 6-б, 7, 8 – наземный блочный павильон, скважина №3 и 4а – заглубленный павильон. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 6 16х110, 3 насоса ЭЦВ 8 16х140, ЭЦВ 8 10х140 и ЭЦВ 6 10х110.

По всем скважинам зона санитарной охраны первого пояса составляет 30 м, зоны санитарной охраны выделены, но не огорожены.

| № п/п | Местополо-жение сважины | Эксплуата-ционный водоносный горизонт | Глубина, м | Производи-тельность скважины, м3/час | Цель водополь-зованя | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/скв. №1 | Тарусско-Окский | 40 | 25 |  | Рабочая |
| 2 | А/скв. №2 | Тарусско-Окский | 38 | 16 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №3 | Тарусско-Окский | 28 | 25 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №4 | Нижне-Тульский | 130 | 10 |  | Подлежит тампонажу |
|  | А/скв. №4а | Нижне-Тульский | 125 | 10 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №6 | Нижне-Тульский | 132 | 25 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №6а | Нижне-Тульский | 65 | 6,3 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №6б | Тарусско-Окский | 130 | 16 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №7а | Нижнее-Тульский | 126 | 25 |  | Рабочая |
|  | А/скв. №8 | Тарусско-Окский | 120 | 25 |  | Рабочая |

Общая протяженность водопроводных сетей по городу Медынь составляет 21,9 км.  На водопроводных сетях эксплуатируется 129 водоразборных колонок, 119 пожарных гидрантов, 161 задвижка. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объемом 100 м3. Сооружения водоподготовки отсутствуют. Общая протяженность  водопроводных сетей по городу Медыни составляет 21,9 км.

Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, пропускная способность недостаточна. Необходимо выполнить работы по демонтажу водопроводных сетей с прокладкой труб большего диаметра с закольцовкой сети.

На производственные нужды предприятий также используются воды из подземных источников.

Установлены следующие нормы водопотребления:

- потребление воды из колонок – 50 л/сут,

- жилые дома с водопроводным краном без канализации – 60 л/ сут,

- тоже с канализацией – 80 л/сутки,

- жилые дома с водопроводом и канализацией, без газоснабжения и без ванн -95 сутки,

- тоже с газоснабжением, без ванн – 120 л/сутки,

- тоже с водонагревателями на твердом топливе -150 л/сутки,

- тоже с АОГВ – 190 л/сутки,

- тоже с газовыми нагревателями – 210 л/сутки.

Характеристика водопотребления.

| № п/п | Потребители | Водоотведение за 2006 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | 1585,20 | 578,6 |
| 1 | - население | 840,28 | 306,7 |
| 2 | - бюджетные организации | 395,07 | 144,2 |
| 3 | - промышленные предприятия | 349,86 | 127,7 |
| 4 | - собственные сточные воды | 46,03 | 16,8 |

Данные по водоснабжению сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов в МР «Медынский район»

| Наименование сельского поселения и населенных пунктов | Артскважины, кол-во | Башни,М3 , кол-во | Водопровод, протяженность, км | Собственник | Производ Ительность М3 /час | Водопот- ребление л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «д. Гусево -д. Гусево -д. Петровск | 3 1 | 3/25 1/25 | 5 н/д | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час 6-8 м3/час | 80000 |
| СП «д. Глухово» д. Глухово | 1 | 1/25 | 1,5 | МР «Медынский район» | 6 м3 /час | 20000 |
| СП « д. Брюхово» д. Егорье д. Брюхово д.Свердлово | 2 2 1 | 1/25 2/25 1/25 | 2,5 2.5 2.0 | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час 6-8 м3 /час 6-8 м3 /час | 35 000 |
| СП «с. Передел» с. Передел д. Никольское | 2 1 | 2/2,5 - | 7 н/д | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час 6-8 м3 /час | 40 000 |
| СП «Деревня Варваровка» д. Варваровка | 2 | 1 | 3 | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час | 70 000 |
| СП «Романово» д. Романово д. Косово д. Мошарово д. Логачево д. Дошино | 2 1 1 1 1 | 2 отсутс 1 1 1 | 2,5 0,7 0,4 1,1 4,5 | СПК «Романово» Безхозное Безхозное СПК «Романово» | 6-8 м3 /час | 150 000 |
| СП «д. Михеево» д. Михеево д. Клины д. Пушкино д. Самсоново д. Уланово | 1 1 1 1 1 1 | 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 | 4 0,35 0,7 0,35 1,5 0,7 | МР «Медынский район» Безхозное Безхозное Безхозное безхозное | 6-8 м3 /час | 80 000 |
| СП «Никитское» с. Никитское д. Львово | 2 1 | 2/25 1 | н/д н/д | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час | 30 000 |
| СП «д. Михальчуково» д. Михальчуково д. Корнеево д. Хорошая | 1 1 1 | 1/25 1/25 1/25 | 3 0,5 1,0 | МР «Медынский район» безхозное | 6-8 м3 /час | 30 000 |
| СП «с. Кременское» с. Кременское д. Федоровка д. Громыкино | 1 1 1 | 2/25 1 | 5,5 0,8 | МР «Медынский район» | 6-8 м3 /час | 40 000 |
| СП «с. Адуево» с. Адуево | 3 | 3 | 4 | ООО «Агрофирма Адуево» | 6-8 м3 /час | 80 000 |
| итого | 40 |  |  |  |  |  |

Обеспеченность жилищного фонда в сельских населенных пунктах составляет 80%. Среднесуточное потребление на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, составляет 70 л.

13.1.2   Данные гидрогеологических изысканий

Протоколом НТС ГУЦР от 25.12.1979 года утверждены запасы подземных вод в долине р. Медынки в пределах городской черты в объеме 7,2 тыс. м3/сутки, по категориям запасов А+В. Водоносный горизонт Нижнее - Тульский, представлен тонкозернистыми песками мощностью от 10,0 до 42,0 м. к освоению запасов предложено 6 точек по 2 скважины в каждой точке. Нагрузка на одну точку составляет 1200 м3/сутки.  В настоящее время разбурена и эксплуатируется одна точка в районе РСУ. Питание водоносного горизонта в пределах площади водозабора затруднено из-за мощного пласта перекрывающих глин, поэтому оно происходит за пределами описываемого района на юге и юго-востоке, где горизонт расположен наиболее близко к земной поверхности. Другие водоносные горизонты, в том числе и тарусско-окский бесперспективны для водоснабжения, так как имеют низкую водообильность, безнапорны.

13.1.3 Водоснабжение промышленных предприятий

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется через водопроводные сети и артезианские скважины.

13.1.4 Система водоснабжения рекреационных зон

Система водоснабжения рекреационных зон отсутствует.

13.1.5 Система водоснабжения объектов животноводства

Система водоснабжения объектов животноводства обеспечивается через водопроводные сети и артезианские скважины.

В д. Гусево, Михальчуково проведены работы по реконструкции водопроводов по программе «Социальное развитие села Калужской области до 2010 года», в д. Романово на собственные нужды хозяйства. Планируется реконструкция водопровода в д. Варваровка.

13.1.6 Строящиеся объекты систем водоснабжения

Ведется строительство нового водозабора, состоящего из семи скважин и станции второго подъема в районе плотины и стадиона в г. Медынь с врезкой в существующую водопроводную сеть в районе улицы Мира и к новому заводу Школьного питания.

  - Водоотведение

13.2.1 Технические характеристики и современное состояние канализации

Централизованная система канализации в городе Медынь имеет протяженность 7,8 км, из них 0,8 км уличных сетей, 0,1 км внутридворовой канализации. Сети построены в 1976-1978 году. Система канализации обслуживает население и часть промышленных предприятий города. Системой канализации охвачена  многоэтажная жилая застройка. В сельских населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует.

Разрешение на подключение к сетям канализации выдается по тем улицам, где проходит система городской канализации.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения самотеком отводятся по улицам города до приемной камеры, а далее в главную насосную станцию перекачки, расположенную на территории городских очистных сооружений.

Городские очистные сооружения имеют проектную мощность  1500 м3/сут., 547,5 тыс. м3 в год.

В 2004 году биофильтры выведены из эксплуатации и в настоящее время в работе только сооружения механической очистки (приемная камера, песколовка, первичный отстойник), поэтому стоки сбрасываются недостаточно очищенные. Степень очистки достигается по взвешенным веществам 78%, БВК 84% и ХПК 49%. В сбрасываемых стоках имеются превышения по другим загрязняющим веществам.

Для сбрасываемых сточных вод установлены следующие норматив ПДС:

| № п/п | Название вещества | ПДС | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 8,74 | мг/л |
| 2 | Аммоний (по азоту) | 0,036 | мг/л |
| 3 | Нитриты (по азоту) | 0,0027 | мг/л |
| 4 | Нитраты (по азоту) | 6,15 | мг/л |
| 5 | БПКполн | 3 | мг/л |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 0,155 | мг/л |
| 7 | Сульфаты | 31,6 | мг/л |
| 8 | Хлориды | 132,6 | мг/л |
| 9 | Фториды | 0,04 | мг/л |
| 10 | Железо | 0,01 | мг/л |
| 11 | Нефтепродукты | 0,052 | мг/л |
| 12 | СПАВ | 0,169 | мг/д |
| 13 | ХПК | 30 |  |

В настоящее время разработан проект  реконструкции старых очистных сооружений с доведением их до проектной производительности 3000 м3 /сутки. На базе существующих первичных двухъярусных отстойников будут размещены отстойники с тонкостенными модулями и встроенными аэротенками 1 ступени с встроенным минерализатором.

Начато строительство блока аэротенков – отстойников 2 ступени.

Существующие вторичные отстойники реконструируются под блок доочистки с носителями прикрепленной микрофлоры и гальванокоагуляцией для удаления биогенных элементов. Сточные воды будут обеззараживаться бактерицидными лампами.

Сброс сточных вод осуществляется в водоем 1 категории рыбохозяйственного назначения, контрольные точки 1200 м от плотины.

13.2.2  Обеспеченность жилищного фонда канализацией

Система канализации имеется в г. Медынь. Учет сбрасываемых сточных вод ведётся косвенным методом по нормативам водоотведения. Всего по городу Медынь 3,3 тыс. жителей сбрасывают сточные воды в канализацию. В сельской местности канализационная сеть отсутствует. Канализационная сеть существует в д. Егорье, д. Глухово, д. Михеево, но находится в аварийном состоянии и не работает.

Вновь строящиеся объекты на территории района отсутствуют.

13.2.3  Канализование промышленных предприятий

- Медынский молочный завод «Школьное питание» – имеет 2 отстойника-септика, в технически неудовлетворительном состоянии, грязные сточные воды которых сбрасываются в канализационную сеть неочищенными. Для молочного завода был разработан проект локальных очистных сооружений канализации с двухступенчатой очисткой (физико-химической и биологической).  Под очистные сооружения было построено здание, но установка не приобретена и в настоящее время стоки сбрасываются в коллектор г. Медыни без очистки.

- ИТ - 55 – локальных очистных сооружений не имеет, в сточных водах наблюдалось  превышение по цинку. Сброс стоков производится в свой коллектор, проходящий по ул. Митрофанова, по ул. Гордюкова, на собственную КНС и далее по напорному коллектору в камеру гашения на пересечении улиц Луначарского и Кирова в городской коллектор. Сброс стоков – 109,8 м3/сутки.

- Мебельная фабрика – локальных сооружений не имеет. Стоки по химическому составу приближены к хозяйственно- бытовым. Сброс стоков – 68 м3/сутки.

- ОАО Мосмедыньагропром (Сельхозтехника) – локальных сооружений не имеет. Воды идут в собственный коллектор Д 300 мм, подсоединенный к городскому коллектору в районе Швейной фабрики. Сброс стоков – 21 м3/сутки. В настоящее время предприятие  не работает.

- ООО «Русское мороженое» - в настоящий момент не работает.

13.2.4  Система канализации рекреационных зон

Система канализации рекреационных зон отсутствует.

13.2.5  Система канализации объектов животноводства

Животноводческие комплексы не имеют локальных очистных сооружений.

При общем дефиците минеральных удобрений и воды в сельском хозяйстве полное использование животноводческих стоков позволит сэкономить пресную воду при строительстве и эксплуатации локальных очистных сооружений.

Поступление загрязненных животноводческих стоков в реки приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод.

13.2.6 Строящиеся объекты системы канализации

В настоящее время  в г. Медынь разработан проект реконструкции старых очистных сооружений с доведением их до проектной производительности 3000 м3/сут. На базе существующих двухъярусных отстойников будут размещены отстойники с тонкостенными модулями и встроенными аэротенками 1 ступени, и встроенным минерализатором.

Начато строительство блока аэротенка - отстойника 2 ступени.

Существующие вторичные отстойники переделываются под блок доочистки с носителями прикрепленной микрофлоры и гальванокоагуляцией для удаления биогенных элементов.

Сточные воды будут обезвреживаться бактерицидными лампами.

13.2.7  Развитие и  строительство сетей и сооружений канализации

На перспективу планируется проектирование и строительство локальных очистных сооружений на следующих предприятиях и сооружениях:

-Молочный завод «Школьное питание»,

-Завод строительных материалов,

- коттеджная застройка в п. Новые Лужки с КНС №3.

Реконструкция существующих городских очистных сооружений.

Необходима прокладка в северной части города напорно-самотечного коллектора к КНС №3.

У КНС №1 необходима замена напорных трубопроводов.

Выводы. Канализационная сеть в районе развита слабо. Мощность очистных сооружений в г. Медынь недостаточна, эффект очистки низкий. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений до жилой застройки не выдержана, составляет 250 м вместо 400м.

Необходимо повысить требования к качеству сбрасываемых очищенных стоков в водоемы, повысить эффект очистки при работе очистных сооружений.

  - Энергоснабжение

13.3.1 Электроснабжение

Электроснабжение Медынского района  осуществляется по ВЛ 110 кВ ПС «Юхнов» - ПС «Кондрово – Север» с отпайкой на ПС «Медынь» и ВЛ -110 кВ ПС «Кондрово» - ПС «Черкасово» с отпайкой на ПС «Медынь», а также по ВЛ -35кВ ПС «Шанская» - ПС «Передел», ПС «Федорино» - ПС «Кременскаая».

На территории района расположены следующие подстанции:

- ПС 110/35/10 «Медынь» в г. Медынь,

- ПС «Кременская» в д. Кременское,

- ПС «Передел» в п. Передел.

Электроснабжение подстанций  Медынского района осуществляется по линиям 110 и 35 кВ,  ПС 110/35/10 кВ «Медынь» питается по ВЛ 110кВ «Юхнов»- «Кондрово-Северная» и ВЛ -110 кВ «Кондрово» - «Черкасово» с отпайкой на ПС»Медынь» по трассе по границам Медынского района, протяженность составляет 23 км, в том числе двухцепном исполнении 13,4 км. ПС «Кременская» имеет два питания по ВЛ-35 кВ : «Медынь» - «Кременская» - «Федорино» = 4,8 км по трассе в границах Медынского района.

ПС «Передел» имеет два питания по ВЛ-35 кВ: «Медынь» - «Передел», протяженностью 34 км и ВЛ-35 кВ «Шанская» - «Передел» протяженностью 7,8 км.

Потребление электроэнергии в Медынском районе за 2006 год составило 23970 тыс. кВтч, в том числе на коммунально-бытовые нужды 7100 тыс. кВтч.

Программа развития электросетей района на перспективу отсутствует.

В ближайшие годы ожидается увеличение потребления электроэнергии на 525 кВт по мелкомоторным и бытовым потребителям: ( ПС «Медынь» - 440 кВт, ПС «Кременская» - 70 кВт, ПС «Передел» - 15 кВт).

С развитием производства необходимо решить вопрос увеличения потребления электроэнергии по заводу молочных продуктов в размере 1,1 тыс. кВт, на строительство коттеджного поселка в размере 0,6 тыс. кВт в городе Медынь и ферму на 880 голов в д. Дошино в размере 0,4 тыс. кВт. Для создания надежной сети электроснабжения района необходимо провести реконструкцию существующей сети, в городе Медынь произвести замену воздушной сети на кабельную, построить новые ТП, выполнить работы по освещению улиц в городе и сельских населенных пунктах, произвести реконструкцию устаревшего оборудования.

13.3.2  Теплоснабжение

Теплоснабжение в Медынском районе осуществляется от групповых,  индивидуальных и квартальных котельных, работающих на твердом,  жидком и газообразном видах топлива.

На территории Медынского  района расположено 21 котельных, работающих на различном виде топлива.

| № п/п | Место расположения | Количество | Мощность | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АОЗТ «Москомплектмебель» | 1 | 5000 | газ |
| 2 | ОАО «Медынское» | 1 |  | газ |
| 3 | ОАО «Мосмедыньагропром» | 1 | 1000 | газ |
| 4 | УФСИН ИН 55/4 | 1 | 2000 | газ |
| 5 | ООО «Бородино» | 2 | 2000 | газ |
| 6 | д. Родюкино | 1 | 2000 | газ |
| 7 | Котельная медынской средней школы | 1 | 500 | газ |
| 8 | Котельная ЦРБ | 1 | 2500 | газ |
| 9 | Котельная д/с «Колокольчик» | 1 | 100 | газ |
| 10 | Котельная Дома культуры | 1 | 600 | газ |
| 11 | Котельная Степановской школы | 1 | 2000 | газ |
| 12 | Котельная д.Дошино | 2 | 750 | газ |
| 13 | Котельная Администрации | 2 | 1000 | газ/диз.топливо |
| 14 | Котельная МУП КХ | 1 | 40 | газ |
| 15 | Котельная д.Радюкино | 1 | 2000 | газ |
| 16 | Котельная с.Кременское | 1 | 300 | уголь |
| 17 | Котельная Кременской школы | 1 |  | уголь |
| 18 | Котельная Гусевской школы | 1 | 1000 | диз.тпливо |

Система теплоснабжения от источников тепла – закрытая, через стационарные пароводяные подогреватели. Тепловые сети проложены как надземно, так и в непроходных каналах.

13. 3.3 Газоснабжение

В Медынском районе  газифицировано 4,6тыс. квартир природным и сжиженным газом, из них природным газом 0,71 тыс. квартир. Уровень газификации природным и сжиженным газом в районе составляет 69%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты:

Дошино, Елешня 1-я, Косово, Логачево, Медынь, Михеево, Радюкино, Романово.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в таблице

| Наименование газопровода | Населенные пункты | Протяженность, км/ давление |
| --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Радюкино | Логачево, Косово, Радюкино | 12,0 /в/д |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Романово | Елешня 1, Дошино, Елешня 2, Романово | 7,0/ в/д |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Михеево | Уланово, Михеево | 6,0 / в/д |
| Межпоселковый газопровод Уланово - Адуево | Уланово, Пушкино, Васильевское, Новоселки, Дворики, Адуево | 8,9 / в/д |
| итого |  | 33,9 км |

Расход природного газа по Медынскому  району по объектам промышленного и коммунально-бытового назначения за 2007 год составляет 8473 тыс. м3 , из них промышленность – 6668 тыс.м3 , коммунально-бытовые объекты 1805 тыс.м3 .

На территории Медынского  района расположено 23 котельных, работающих на различном виде топлива, в основном на газе.

На перспективу определены  объемы роста потребления и максимально-часового расхода газа по основным газопотребляющим предприятиям, численность населения, проживающего в населенных пунктах.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально- бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом.

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Медынский | ГРС Кондрово – ГРС Порослица | Агеевка, Адуево, Брюхово, Варваровка, Глухово, Гусево, Дураково, Егорье, Каляево,, Клины, Корнеево, Королево, Кременское, Макарцево, Мансурово, Марютино, Михальчуково, Насоново, Никитск, Никитское, Обухово, Передел, Прудки, Пушкино, Самсоново, Свердлово, Синявино, Тишино, Троицкое, Уланово, Федоровка, п. Озерное. |

В соответствии с разработанной схемой газификации района протяженность межпоселковых газопроводов составит 127,4 км, количество населенных пунктов 32.

Перечень межпоселковых газопроводов, проектируемых по программе Газпрома на 2006 – 2010 годы:

| Наименование газопровода | Населенные пункты | Протяженность, км | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод Романово - Гусево | Бородино, Корнеево, Обухово, Гусево | 15,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Радюкино- Михальчуково | Михальчуково | 2,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Михеево – Клины, Михеево - Агеевка | Клины Самсоново, Агеевка | 4,0 5,0 | в/д, |
| Межпоселковый газопровод Пушкино - Кременское | Варваровка, Федоровка, Воскресенки, Кременское | 13,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Федоровка - Глухово | Федоровка, Ивановское, Глухово | 8,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Воскресенки - Насоново | Воскресенки, Громыкино, Подсосенки, Тихоновка, Каляево, Макарцево, Насоново | 10,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Кременское - Передел | Кременское, Тишино, Дураково, Свердлово, Брюхово, Никитск, Федосово, Комелево, Никитское, Передел | 26,0 | в/д |
| Межпоселковый газопровод Кременское - Егорье | Ольховка, Егорье | 10,0 | в/д |
| итого |  | 127,4 |  |

На территории Медынского района предполагается строительство 32 газорегуляторных пунктов.

Существующая ГРС Кондрово получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность 11,8км, состоит из двух участков – диаметром 426мм – 11,3 км и диаметром 219мм - длиной 0,5км. Проектное давление 55,0 кг/см2 . Проектная производительность 110,0 млн. м3 /год.

«Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года, определена «охранная зона газораспределительной сети» как территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс  газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов. Пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопровода производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно – гражданского назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства , земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных стей;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ

13.4. Связь

Телефонная сеть общего пользования Медынского района включает в себя 7 телефонных станций КФ ОАО «ЦентрТелеком» общей мотивированной емкостью 3373 номеров (задействованная емкость -3113 номеров).

| № п/п | Наименование населенных пунктов, где расположены АТС, | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Медынь ул. Кирова, д.39 | 2673 |
| 2 | Кременское | 45 |
| 2 | Адуево | 79 |
| 3 | Глухово | 44 |
| 4 | Передел | 89 |
| 5 | Радюкино | 139 |
| 6 | Никитское | 44 |
|  | Итого ГСТС: | 3113 |

Протяженность междугородных кабельных линий по территории района составляет 57 км.

Количество телефонизированных населенных пунктов -109, количество основных телефонных аппаратов -3076.

Телефонная плотность на 100 жителей по Медынскому району на 01.01.2009:

|  | В районном цетре | Всего |
| --- | --- | --- |
| Медынский район | 31,5 | 23,5 |

Количество таксофонов универсальных услуг связи 115. Универсальные таксофоны дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Населенных пунктов с КВ ЧМ вещанием -133, с проводным радиовещанием -1.

В г. Медынь работает городская телефонная станция с монтированной емкостью 2816 номеров (задействованная емкость – 2673 номера). В городе установлены 6 таксофонов универсальных услуг связи.

На территории Медынского района функционируют базовые станции следующих операторов сотовой связи:

КФ ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС – 5 базовых станций;

КФ ЗАО «Вымпелком – регион» (Билайн) – 2 базовые станции;

Калужского отделения ЗАО «Мобиком – Центр» (Мегафон) – 3 базовые станции.

На территории района техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский ОРТПЦ» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника FM».

13.5. Инженерная защита территории

- Лесная мелиорация

На территории района лесная мелиорация отсутствует.

- Сельскохозяйственная мелиорация

На территории района существуют земельные участки мелиорации в СП «д. Михеево», СП «с. Кременское», СП «с. Никитское». Состояние сооружений аварийное.

- Дождевая канализация

Дождевая (ливневая) канализация территории города Медынь осуществляется через дренажную систему, далее в реку Медынку.

Вертикальной планировкой территории предусматривается создание нормативных продольных уклонов по уличной сети и обеспечение стока поверхностных вод с территории застройки к улицам.

Сброс воды с уличной сети осуществляется в тальвеги существующих оврагов или непосредственно в реку Медынку.

14.Ритуальное обслуживание населения.

На территории Медынского района располагаются 23 кладбища (таблица 4.1) и 10 братских могил (таблица 4.2).

Таблица 4.1

| № п/п | Место размещения | Площадь территории, га | Функциональное состояние на 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. | г. Медынь: старое кладбище; новое кладбище | 4,5 4,0 | действующее действующее |
| 3. 4. | Адуевский сельсовет (д. Адуево): кладбище; кладбище между с. Адуево и д. Синяево | 2,0 | действующее не действующее |
| 5. 6. 7. 8. 9. | Гусевский сельсовет: кладбище в д.Гребенки; кладбище в д.Заварыкино; кладбище в д.Грибово; кладбище в д.Петровск; кладбище в д.Бордуково | 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0 | действующее действующее действующее действующее действующее |
| 10. | Степановский сельсовет (д.Романово): кладбище в д. Косово | 2,0 | действующее |
| 11. 12. | Кременский сельсовет (с.Кременское): кладбище в с.Кременское; кладбище в д. Прудки | 2,6 1,2 | действующее действующее |
| 13. | Луначарский сельсовет (д.Варваровка): кладбище в д. Исаково | 0,5 | не действующее |
| 14. | Корнеевский сельсовет (д.Михальчуково): кладбище в д.Михальчуково-д.Корнеево | 3,0 | действующее |
| 15. | Улановский сельсовет (д.Михеево): кладбище в д. Михеево | 0,5 | не действующее |
| 16. 17. 18. | Свердловский сельсовет (д.Брюхово): кладбище в д.Егорье; кладбище в д.Егорье; кладбище в д.Троица | 1,4 1,0 2,6 | Действующее Действующее действующее |
| 19. 20. | Никитский сельсовет (с.Никитское): кладбище в с.Никитское; кладбище в д.Огарево | 1,0 1,4 | Действующее действующее |
| 21. 22. 23. | Передельский сельсовет (с. Передел): кладбище в с.Передел; кладбище в д.Дунино; кладбище в д.Семены | 3,25 2,0 0,5 | Действующее Действующее действующее |
|  | Общая площадь кладбищ: | 41,95га |  |

Таблица 4.2

| № п/п | Место размещения | Площадь территории, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | г. Медынь: братская могила (памятник «Танк») | 200,0 |
| 2. | Адуевский сельсовет (д. Адуево): братская могила на территории кладбища | 100,0 |
| 3. | Глуховский сельсовет (д.Глухово): братская могила | 36,0 |
| 4. | Гусевский сельсовет: братская могила в д.Гусево | 900,0 |
| 5. | Степановский сельсовет (д. Романово): братская могила в д. Романово; братская могила в д. Логачево; братская могила в д. Мошарово | 300,0 100,0 50,0 |
| 6. | Кременский сельсовет (с. Кременское): братская могила | 40,0 |
| 7. | Луначарский сельсовет (д. Варваровка): братская могила д. Кочубеевка | 50,0 |
| 8. | Улановский сельсовет (д. Михеево): братская могила д.Уланово | 400,0 |
| 9. 10. | Свердловский сельсовет (д. Брюхово): братская могила д.Егорье; братская могила в с.Свердлово | 100,0 150,0 |
|  | Общая площадь: | 2426,0м2 |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленные санитарно-защитные зоны кладбищ соответствуют требованиям СаНПиН. Сельские кладбища по своим размерам и числу захоронений относятся к категории кладбищ, имеющих санитарно-защитную зону 50 метров.

Указанное расстояние в сельских населенных пунктах района выдерживается и соответствует требованиям СаНПиН.

- Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне. (См. раздел «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Схема территориального планирования МР «Медынский район»)

16. "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Планировка и застройка территорий городских и сельских поселений Медынского района должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городского и сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом .№ 123 – ФЗ от 22.07.2008 года.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

6) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

7) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний;

8) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

16.1. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в городском и сельских поселениях Медынского района

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городского и сельских поселений  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском поселении  не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях городского и сельских поселений  устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Схема территориального планирования МР «Медынский район» разрабатывается с учетом развития инфраструктуры Государственной пожарной службы в Медынском районе.

На территории Медынского района имеется 5 ДПД с выездной техникой, которые расположены в селе Никитское, Передел, Охотхозяйство «Озерное», ИК-4, Медынская мебельная фабрика, которые имеют пожарную технику для тушения пожаров.

При разработке генеральных планов городского и сельских поселений в Медынском районе  необходимо запланировать:

- создание ДПД с выездной пожарной техникой на территории СП « Деревня Гусево»;

с учетом областной целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008 - 2012 годы» для пожарной части №15 в городе Медыни - приобретение автоцистерны АЦ-40 в количестве 1 единицы, приобретение дыхательных аппаратов, компрессоров воздушных для дыхательных аппаратов.

Создание ДПД позволит сократить время прибытия подразделений пожарной охраны до нормативного.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков школ, детских лечебных учреждений – не менее 30 метров.

16.2. Противопожарное водоснабжение городских и сельских  поселений  Медынского района

1. На территориях городского и сельских поселений Медынского района должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Городское и сельские поселения  должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Необходимо предусмотреть строительство сетей водоснабжения для наружного пожаротушения в следующих населенных пунктах:

3.1 городские поселения – город Медынь

3.2 сельские населенные пункты –  деревня Гусево, Михеево, Радюкино, Варваровка, Романово, село Передел, Кременское, Никитское .

4. В городском и сельских поселениях  с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в городских и сельских поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

7. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

8. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

16.3 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории Медынского  района.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах городских и сельских поселений  необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городских и сельских поселений  допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

17. Инженерная подготовка территории

17.1 Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов (поверхностных вод).

Анализ основных показателей использования водных ресурсов Медынского района показывает, что мощность очистных сооружений недостаточна для объема сбрасываемых сточных вод.

Основные источники загрязнения поверхностных вод: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор.

Поступление загрязненных животноводческих стоков в реки приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод. Концентрация органических веществ и минеральных соединений убывают только в пределах 3-5 км участка, вниз по течению не происходит заметного сокращения органики и других элементов.

Особенно четко это проявляется весной, осенью, зимой.

Реки района загрязняются стоками с промышленных предприятий.

Основные причины загрязнения поверхности вод:

- недостаточная мощность общегородских  очистных сооружений;

- отсутствие централизованных систем канализации и очистных сооружений ливневых вод;

- недостаточная мощность или отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях

- отсутствие очистных сооружений на животноводческих комплексах;

- вырубка деревьев и кустарников, распахивание берегов рек.

Мероприятия технологического характера по охране поверхностных вод:

- Осуществление реконструкции общегородских очистных сооружений.

- Повышение эффективности существующих локальных очистных сооружений городских предприятий и учреждений.

- Строительство ливневой канализации в городе Медынь.

- Механическая очистка сточных вод на предприятиях продуктов питания.

- Совершенствование технологического процесса по уменьшению водопотребления.

- Обеспечение контроля состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов.

- Строительство локальных очистных сооружений  (ИТ-55, мебельная фабрика).

Мероприятия организационного характера

1.Организация  постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

2. Организация системы учета сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов и контроль над их состоянием.

3. Организация более точного учета водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых  сточных вод, а также ущерба в результате загрязнения водоемов.

4. Организация лесохозяйственных мероприятий для борьбы с заиливанием рек в результате эрозии почв.

5. Организация водоохранных зон малых рек.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения рек Медынского района не рекомендуется:

- сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченные поймы рек, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Водный кодекс РФ (статья 65) устанавливает определение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Водоохранной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной или иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов  и истощения их вод, а также сохранения  среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Водный кодекс РФ устанавливает ширину водоохранных зон и ширину прибрежной защитной полосы водных объектов.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1)  до 10 км – в размере  50 м;

2) от 10 до 50 км – в размере 100м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе  с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных и транспортных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

17.2 Мероприятия по охране подземных вод

В настоящее время водоснабжение Медынского района осуществляется за счет подземных вод.

Основным источником централизованного водоснабжения являются подземные воды Тарусско-Окского  и Нижне-Тульского водоносных горизонтов.

Профилактические:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты      вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

17.3   Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Основными источниками образования отходов в Медынском районе являются населенные пункты и промышленные предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв,    так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Территория Медынского  района не входит в число загрязненных районов, подвергнутых воздействиям последствий Чернобыля. Наличие загрязненных почв радионуклидами в районе не отмечено.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

- их хозяйственного использования.

Среднемесячный показатель радиационного фона составляет 0,10-0,13 мкзв/ч, соответствует естественному фону.

Мероприятия по охране почв

- Охрана почв от разрушения водной и ветровой эрозией, от загрязнения;

-Повышение продуктивности земель, находящихся в сельскохозяйственном  обороте;

-Рекультивация и хозяйственное использование нарушенных земель.

    - Санитарная очистка территории

Объекты размещения отходов производства и потребления - полигоны предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

Размещение объектов не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

Нормы накопления отходов принимаются:

- на 1 очередь – 1,7 м3 на 1 человека в год (340 кг/чел/год);

- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Основными источниками образования отходов в сельском поселении деревня Верховье являются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные  предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Твердые бытовые отходы утилизируются на районный полигон ТБО. Состояние полигона удовлетворительное. Ведется журнал приема твердых бытовых отходов, осуществляется мониторинг влияния полигона на окружающую среду.

Для улучшения санитарного состояния района необходимо проведение мероприятий

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора во всех населенных пунктах района с оборудованием площадок для контейнерного сбора отходов с последующим регулярным вывозом специализированными жилищно-коммунальными службами на районный полигон ТБО;

- Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в муниципальном районе.

Количество сухого мусора по району  на расчетный  срок  составит 2,7 тыс. тонн. в том числе  от  райцентра 1,5 тыс. тонн (подсчитано исходя  из нормы 300 кг на одного человека в год).

Площадь полигонов из расчета  0,05 га на 1000 тонн сухого мусора к концу расчетного срока составит 0,14 га.

Предлагается :

- создание усовершенствованного полигона  твердых бытовых отходов на базе выработанных песчаных карьеров д. Федорово, оборудованного подъездными путями и освещением. В районах  неканализованной жилой застройки г. Медыни предусматривается осуществлять сбор жидких нечистот ассенизационными машинами со сбросом в сливную станцию.

Строительство сливной станции.

17.4      Мероприятия по охране лесов

Охрана и рациональное использование лесов  включают  следующие лесохозяйственные  мероприятия :

-рубки ухода, лесовосстановительные  рубки;

- мероприятия по санитарной защите;

-биотехнические мероприятия;

-лесокультурные работы;

-охрана лесов от пожаров

В лесах, расположенных  на территориях  с лимитированным режимом, а также на территории охраняемых объектов, предусматривается  особый режим ведения хозяйства.

17.5 Охрана окружающей среды от воздействия  шума

Основными источниками шума являются: транспортные потоки на автомагистралях и коммунально-бытовой сектор.

Высокий защитный эффект от воздействия шума дают планировочные мероприятия – размещение в населенных пунктах в ближней к автомагистрали зоне зданий нежилого назначения.

Между магистралями и жилыми зданиями необходимо предусмотреть устройство зеленых разрывов, разобщать пути  для пешеходов  и автотранспорта. Радиусы кривых проездов  необходимо подобрать в соответствии с принятыми скоростями движения, что способствует снижению шума.

Основные методы по борьбе с шумом :

-организация специальных разрывов между источником шума и зонами различного  хозяйственного назначения;

-рациональная трассировка транзитных магистралей. предусматривающая  их прокладку за пределами населенных мест;

-шумозащитное озеленение.

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линейных источников ЛЭП -220 кВ.

Мероприятия по смягчению воздействия электромагнитных излучений от  высоковольтных линий электропередачи :

-устройство специальных охранных зон вдоль линий электропередач с шириной зоны в каждую сторону 25м;

-соблюдение в «контролируемой» охранной зоне специального режима пребывания людей или производства сельскохозяйственных  и лесохозяйственных работ (возделывание преимущественно нетрудоемких культур,  максимальное применение механизмов и машин, снабженных заземляющими устройствами, укороченный рабочий день и т.д)

-соблюдение предельно допустимых приближений жилых построек к линии электропередачи (граница охранных зон);

-многорядная посадка зеленых насаждений по фронту  распространения электромагнитных волн ( при ширине полосы 15-20 м обеспечивается снижением интенсивности излучений на 10-15%).

17.6 Охраняемые территории

В пределах Медынского района в целях охраны природы выделены  памятники природы, территории с лимитированным режимом использования, за которыми необходимо произвести административно-юридическое закрепление наиболее рациональных режимов их перспективного использования. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, угрожающая его сохранности. Памятники обозначаются  на месте знаками в соответствии с границами, нанесенными на карту землепользования. Предприятия, на  землях которых размещаются  памятники природы,  принимают на себя обязательства по обеспечению установленного режима охраны государственного памятника природы.

| Название природного памятника. | утверждено | Значение памятника | Назначение | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Пещера берега реки Лужи у с. Кременское | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов №352 от 16.09.1991 | областное | научное | с. Кременское |
| 2.Обнажение протвинских известняков | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | мест | Экологическое, рекреационное | с. Кременское |
| 3.Парк усадьбы Баташевых - Мухалевских | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | мест | Рекреац.-оздоровит. | с.Передел |
| 4.Река Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии по 300м в обе стороны от уреза воды на общей площади 7680 га протяженностью 128 км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | мест | Рекреац.-оздоровительное | Медынский район |
| 5.Река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии по 300м в обе стороны от уреза воды на общей площади 1560 га протяженностью 26км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно - оздоровительное | Медынский район |
| 6.Река Руть с охранным ландшафтом на расстоянии 300м в обе стороны от уреза воды на общей площади 480га протяженностью 8км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 7.Река Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды на общей площади 1020 га протяженностью 17км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 8.Река Городенка с охранным ландшафтом на расстоянии по 200м в обе стороны от уреза воды на общей площади 680га протяженностью 17км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 9.Река Лужа с охранным ландшафтом на расстоянии по 400м в обе стороны от уреза воды на общей площади 5600га протяженностью 70км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 10.Река Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии по 200м в обе стороны от уреза воды на обшей площади 216га протяженностью 5,4км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 11.Река Зазулинка с охранным ландшафтом на расстоянии по 200м в обе стороны от уреза воды на общей площади 520га протяженностью 13км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 12.Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии по 200м в обе стороны от уреза воды на общей площади 600га протяженностью 15км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |
| 13.Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии по 200м в обе стороны от уреза воды на общей площади 920га протяженностью 23км | Решение Малого Совета Медынского районного Совета народных депутатов Калужской области №116 от 03.12.1992 | местное | Рекреационно-оздоровительное | Медынский район |

На  территории памятников природы запрещается :

-возведение построек, прокладка дорог, стоянка всех видов транспорта;

-рубки леса, изменение  видового состава растительности, кроме мер по уходу;

-выпас скота, распашка земель;

-использование ядохимикатов для борьбы с вредителями;

-осушение и обводнение, связанное  с нарушением  уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории. Участки «перспективного жилого строительства», попавшие на ООПТ, являются исторически сложившимися застройками. Эти участки должны быть включены в границы населенных пунктов.

18. Система территориального планирования и градостроительного регулирования.

Основой системы градостроительного регулирования является градостроительное зонирование территории муниципального района и сельских поселений, которое осуществляется для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов, которые закрепляются   в Правилах землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки утверждаются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

Градостроительным кодексом РФ допускается размещение объектов строительства исключительно в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. Градостроительные регламенты, установленные для территориальной зоны или ее части, обязательны для исполнения  собственниками и пользователями земельных участков, а также застройщиками и инвесторами, планирующими использование этих участков на праве собственности, аренды или в иной форме управления.

Наряду с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, другими федеральными законодательными актами устанавливаются ограничения, накладываемые на возможное территориальное развитие области, муниципального района и отдельных населенных пунктов. Эти ограничения и параметры устанавливаются для различных категорий земель, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, функциональные зоны и др.

Градостроительное регулирование в Медынском районе.

В схеме территориального планирования Медынского района устанавливаются регламенты территориального планирования, которые определяются региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми органом государственной власти Калужской области и органом местного самоуправления.

Границы категорий земель, регламенты, особые условия использования территории, границы зон различного назначения устанавливаются документацией, проектами зон охраны объектов культурного наследия, проектами санитарно-защитных зон, другой документацией.

Состав и порядок применения регламентов, перечень ограничений и параметров развития, а также линий, ограничивающих их действие – границ зон, линий градостроительного регулирования - устанавливается для двух уровней управления:

- субъекта РФ – Калужской области,

-муниципального уровня – муниципального района, поселений, отдельных населенных пунктов и их частей.

На уровне Медынского района выделяются следующие категории территорий (зон):

-жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального или коммунально-бытового назначения,  объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, коммерческого и общественного назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок авто мобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах других территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

2) зоны особо охраняемых территорий – земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться:

1) зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения определяют процедуры реализации порядка регулирования градостроительной деятельности в отношении отдельных частей территории муниципального образования и населенных пунктов, определенных схемой территориального планирования муниципального района.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения устанавливаются для обеспечения реализации целей градостроительного развития муниципального района, резервирования территории в отношении:

- зон резервирования территорий для развития линейных и узловых системных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры:

-реконструкции и строительства объектов местной транспортной инфраструктуры;

-реконструкции и строительства объектов электро,- тепло,- газо, - водоснабжения населения;

-зон резервирования территорий концентрации градостроительной активности местного значения;

- территорий комплексной реконструкции исторических городов в пределах зон охраны объектов культурного наследия;

- территории формирования производственных и общественно-жилых комплексов муниципального уровня;

- территорий размещения объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования) местного и межмуниципального значения.

Градостроительный регламент.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития с присвоением градостроительного регламента каждой зоне;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых  градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Зоны действия регламентов территориального планирования определяют разрешенные виды использования и градостроительных преобразований территории, а также соответствующие предельные параметры, ограничивающие степень этих преобразований.

19. Функциональное зонирование

В Медынском районе применяется следующее функциональное зонирование территории с целью установления регламентов территориального планирования:

1. Зона охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта и рекреации – предназначена для проведения на ее территории различных природоохранных мероприятий в целях научно-обоснованного, рационального использования земли и недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей среды.

На землях особо охраняемых природных территорий запрещается:

-предоставление садоводческих и дачных участков;

-строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий.

2. Зона перспективного городского строительства - по совокупности установленных параметров градостроительного развития с выделением устойчивых систем расселения – включает территорию г. Медынь в границах городской черты, должна использоваться для размещения всех объектов промышленного и гражданского строительства, транспортного и коммунально-складского хозяйства, лесопарковых, прочих и резервных территорий, выделенных для размещения строительства на более далекую перспективу.

3. Зона перспективного развития сельского хозяйства – включает землепользования коллективных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Изъятие в целях предоставления для несельскохозяйственного использования сельскохозяйственных угодий допускается только в исключительных случаях, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов    культурного наследия РФ, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

Для строительства промышленных объектов и иных несельскохозяйственных нужд предоставляются земли, непригодные для ведения сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель сельскохозяйственного назначения худшего качества по кадастровой стоимости.

4.Зона перспективного развития лесного хозяйства.

Предусматривает в рациональных масштабах промышленные заготовки древесины в соответствии с расчетной лесосекой и необходимый объем лесовосстановительных работ.

По своему целевому  значению леса подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях,

2. леса, расположенные в водоохранных зонах,

3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
3.1 леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

3.2 защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

3.3 зеленые зоны, лесопарки;

3.4 городские леса;

4. ценные леса:

4.1 государственные защитные лесные полосы;

4.2 леса, имеющие научное и историческое значение;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1. берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов, оврагов..

Виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости, входящих в ландшафтный комплекс, включают:

-рекомендуемые виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов (основные виды использования);

-сопутствующие виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними (вспомогательные виды использования);

- запрещенные виды использования, которые недопустимы в данном ландшафтном комплексе;

- виды использования, которые не упомянуты в регламенте, являются условно разрешенными видами использования, которые могут осуществляться при соблюдении определенных условий. Процедура реализации условно разрешенных видов использования предусматривает получение специальных согласований с проведением публичных слушаний в порядке, определенном законодательством РФ и Калужской области;

Предельные (целевые) параметры градостроительного освоения ландшафтных комплексов включают:

- показатели площади и линейных размеров (минимальных, максимальных) земельных участков на землях различных категорий, при этом для каждой категории земель могут устанавливаться свои предельные показатели,

- доли площади застроенных, лесных, сельскохозяйственных, рекреационных территорий в составе ландшафтного комплекса;

- степень активности вовлечения отдельного ландшафта в экономическую деятельность;

- показатели плотности дорожной сети;

- показатели плотности застройки по типам застройки;

- параметры доступности основных видов обслуживания;
     - показатели по обеспеченности территории общественным транспортом;

- показатели по обеспеченности территории инженерными коммуникациями.

Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются на основании природно-ландшафтных, санитарно-эпидемиологических, историко-культурных, экологических, технических и иных требований, ограничивающих использование территорий в хозяйственной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территории включают:

- зоны охраны объектов культурного наследия:

  - охранная зона объекта культурного наследия;

  - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

  - зона охраняемого природного ландшафта;

2.   зоны охраны природных объектов;

2.1 особо охраняемые природные территории;

2.2 территории природного экологического каркаса Медынского района;

2.2.1 ключевые территории;

2.2.2 транзитные зоны;

2.2.3 буферные зоны;

3. охранные защитные зоны от объектов;

3.1 санитарно-защитные зоны предприятий, объектов спецназначения;

3.2 прибрежные защитные полосы;

3.3 водоохранные зоны;

3.4 от линейных инженерных сооружений;

4. Технические зоны;

4.1 от действующих инженерных сетей и объектов;

4.2 от объектов транспортной инфраструктуры;

5. Зоны распространения природных объектов и явлений;

5.1 зона паводка;

5.2 зоны залегания полезных ископаемых;

6. Зоны с временно установленными условиями использования территорий;

6.1 зоны загрязнения атмосферного воздуха;

6.2 зоны загрязнения почв;

7. Зоны распространения опасных природных и техногенных воздействий;

Режимы и особые условия использования территорий в границах зон включают:

-перечень ограничений на использование территорий;

- ссылку на документ, устанавливающий границу и особые условия использования территории для данной зоны;

- ссылку на документ, утверждающий границу и особые условия использования территории для данной зоны;

- технические параметры (ширина водоохранных, санитарно – защитных, шумовых зон);

Содержание ограничений на использование территории может дополняться перечнем:

-видов запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;

- видов условно разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;

- разрешенных видов использования территории.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных  унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений и сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

Реализация положений «Схемы территориального планирования МР «Медынский район» и последовательное достижение заявленных параметров качества среды обеспечивается комплексной системой градостроительного регулирования, установленной Градостроительным кодексом РФ.

Градостроительным кодексом РФ допускается размещение объектов строительства исключительно в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. Градостроительные регламенты, установленные для территориальной зоны или ее части, обязательны для исполнения  собственниками и пользователями земельных участков, а также застройщиками и инвесторами, планирующими использование этих участков на праве собственности, аренды или в иной форме управления.

Наряду с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, другими федеральными законодательными актами устанавливаются ограничения, накладываемые на возможное территориальное развитие области, муниципального района и отдельных населенных пунктов. Эти ограничения и параметры устанавливаются для различных категорий земель, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, функциональные зоны и др.

Главным принципом территориального планирования развития Медынского района является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко- культурного наследия, местных традиций и особенностей.

# Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г.,

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

# Text boxes

|  |  |  |  |  |  | 50. 06 Схема территориального планирования МР «Медынский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
| ГИП | Борченко |  |  | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования МР «Медынский район» . | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контроль | Катанова |  |  |  | П | 2. |  |
| Исполнил | Науменко |  |  |  | ООО “КалугаТИСИЗпроект” |
| Проверил | Борченко |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 50.06 Схема территориального планирования МР «Медынский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
| ГИП | Борченко |  |  | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования МР «Медынский район» Содержание. | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контроль | Катанова |  |  |  | П | 3 |  |
| Исполнил | Ннауменко |  |  |  | ООО «КалугаТИСИЗпроект» |
| Проверил | Борченко |  |  |  |  |