Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1/06-46А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1/06-46А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	3

I. Цели и задачи территориального планирования	3

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.	5

II.1. Экономическая база	5

II.1.1. Промышленное производство	6

II.2. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов на территории Спас-Деменского района	15

II.3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	20

II.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки (2005 год)	39

II.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	46

II.6 Транспортная инфраструктура	55

II.7   Инженерная инфраструктура	58

II.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

II.9 Функционально-планировочная организация территории	107

II.10 Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды при обосновании возможности строительства зданий в районе намечаемой деятельности	112

Общие сведения	112

Контроль за состоянием атмосферного воздуха	113

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ атмосферу:	113

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения	114

Охрана почв и недр	115

Образование и размещение отходов	116

Санитарная очистка территории	117

Прогноз воздействия на окружающую среду	121

II.11 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	123

Заключение	124

# Положения территориального планирования муниципального района

## I. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования Спас-Деменского района разработана как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2025 года.

Схема территориального планирования – это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» – это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Спас-Деменского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП (внутреннего регионального продукта), повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение условий для улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района;

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Спас-Деменского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации и сохранению историко-культурного и природного наследия.

## II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

#### II.1. Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается активное развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а также на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

#### II.1.1. Промышленное производство

Небольшая территория для промышленного производства, которая включает районный центр Спас-Деменск и вытянутая в направлении ж.д. ст. Чипляево, расположена на пересечении Западного продольного и Поперечного южного транспортного коридоров. Имеет систему автомобильных дорог, связанную прямым сообщением с гг. Киров и Людиново. В Спас-Деменске имеется небольшой промышленный потенциал: связан с развитием пищевой, перерабатывающей, швейной промышленности, также с промышленными предприятиями по изготовлению стройматериалов, разрабатываются месторождения торфа. Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их диверсификации, ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям при увеличении роли ведущей отрасли.

Перспективные предложения:

1) Возможно размещение центра по перевалке и обработке (доработке) грузов, многофункциональных автобаз. Для размещения центра предлагается населенный пункт: с. Чипляево, расположенный на пересечение автомагистрали федерального значения и железнодорожной ветки с размещением в них инженерной инфраструктуры и жилищной обеспеченности населения.

2) Лесное хозяйство, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

На расчетный срок действия Схемы территориального планирования Спас-Деменского района (до 2025 г.) актуальны задачи:

- максимально полного использования древесины и лесосечных отходов, получаемых при рубках главного пользования, рубках ухода, при непременном условии проведения лесовосстановительных работ;

- организации более глубокой переработки древесины на предприятиях области с санитарно защитной зоной 300 м;

- использования продукции побочного лесопользования (грибы, ягоды, лекарственные растения и т.п.).

Для получения дохода от непромышленного использования лесов необходимо создание областной нормативно-правовой базы, предусматривающей возможность развития соответствующих арендных отношений в сфере лесопользования в лесах области (в т.ч. аренда массивов санаториями, домами отдыха и т.п.).

Основным направлением развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья). Перспективным направлением является выработка био-, огне- и водостойкой, а также большеформатной фанеры и клееной древесины.

Предусматриваются следующие мероприятия: размещение перерабатывающих мощностей в зоне автомагистрали Москва – Рославль – Брест и других основных дорог области (производство готовых домов, оконных и дверных блоков из клееной древесины и т.п.): г. Спас-Деменск с санитарно- защитной зоной 300 м.

Минерально-сырьевой комплекс

На данный момент в Спас-Деменском районе разрабатываются месторождения:

Занозенское - 3 уч. (Валунно-гравийно-песчаные отложения для получения сортированного гравия, пески-отсевы - для песчаного балласта и в качестве строительных);

Пустовское – 1 уч. (Гравий и щебень из валунов после отмывки глинистой составляющей - в качестве сортированного гравия  для балластировки ж.д. пути, заполнитель в бетон марки "300"; песок-отсев - для кладочных и штукатурных растворов);

Спас-Деменское и Спас-Деменское 2 – 2уч. (ПГМ в качестве балласта и для получения строительного гравия (заполнителя бетонов), пески-отсева - для кладочных и штукатурных растворов);

Игнатовское – 1 уч. (Торф для бытового и энергетического топлива, торфяных брикетов, минеральных удобрений на торфяной основе, воска и сопутствующих продуктов).

В районе имеется перспективное для разведки месторождение угля Чипляевские участки, марки угля «Б», балансовые запасы по категориям В+С = 57095 тыс. тонн, забалансовые 5116 тыс. тонн.

Высокие запасы торфа района позволяют говорить о возможности открытия следующих предприятий, производящих различные виды продукции.

1. Актуальным для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв. Решить эту проблему можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных.

2. Производство топливных торфобрикетов в районе вполне могло бы перевести районное тепловое хозяйство на самообеспечение. Кроме самообеспечения района торфобрикеты станут хорошим углезамещающим топливом и в экономике других районов области.

3. Использование добытого торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр и производстве на его основе там медпрепаратов.

4. Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. На основе торфосырья в районе перспективным направлением является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для низкоэтажного строительства, в котором торфоблоки использовались бы в качестве теплоизоляционных материалов.

На перспективу можно применить три месторождениям торфа: Мох, Губино, Валище, где их минеральная составляющая оценивается в качестве лечебных грязей.

Агропромышленный комплекс

На долю агропромышленного комплекса Калужской области приходится 11 % стоимости валового регионального продукта. Он объединяет предприятия по производству, закупкам, хранению и промышленной переработке агропродукции, сервисному обслуживанию, информационному и научному обеспечению сельскохозяйственных производителей.

Особенностью области является распространение интенсивного пригородного типа хозяйства, целью которого является обеспечение городского населения основными продуктами питания.

По оценке природно-технологических условий Спас-Деменский район является наименее благоприятными для ведения сельскохозяйственного производства. В этом районе целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель.

Площади пашни могут быть уменьшены в случае внедрения прогрессивных технологий производства, обеспечивающих рост урожайности в растениеводстве (в т.ч. в кормопроизводстве).

Основываясь на изучении территории, предлагается размещение в районе новых и развитие существующих перерабатывающих предприятий:

- предприятия молочной продукции. Следует развивать молочное животноводство и вводить новые производственные мощности по переработке молока.

- необходимо развивать мясное скотоводство и свиноводство.

(Разрабатывается проект строительства завода по переработке молока и строительство животноводческих комплексов и ферм в СП «село Любунь» - д. Ивановка).

При проектировании животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать вне зон возможных разрушений. Эти объекты должны размещаться на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками различных факторов поражения. Вне зон возможных разрушений следует размещать склады материально-технического обеспечения и склады материалов и оборудования для проведения восстановительных работ.

Сельское хозяйство

Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, развитие цивилизованных рыночных отношений, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей краткосрочного кредитования, повышение доходности сельских товаропроизводителей, улучшение инвестиционного климата.

По оценке природно-технологических условий наименее благоприятными для ведения сельскохозяйственного производства являются территории Спас-Деменского района. В этом районе целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель.

Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо произвести реконструкцию существующих сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, внедрения новых технологий, привлечения для этих целей инвесторов.

Большая часть земель сельхозназначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находится соответствующие земельные участки, является субъектом и, будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей. По решению этих вопросов необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения муниципального района «Спас-Деменский район» составляют 103 259,36 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 51 035,81 га.

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий, увеличивается процент зарастания земель кустарником и мелколесьем.

Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо выполнение ряда мероприятий:

1) Развитие основных производственных направлений сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное, свиноводческое);

2) Реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог;

3) Эффективное использование существующих посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий. Повышение урожайности за счет применения новых технологий и механизаций сельскохозяйственного производства;

4) Строительство локальных очистных сооружений на животноводческих комплексах для очистки загрязненных животноводческих стоков;

5) Строительство сельскохозяйственных предприятий с применением автоматизации и механизации, привлечение для этой цели инвесторов;

6) Восстановление не действующих в настоящее время сельскохозяйственных предприятий;

7) Рекультивация и хозяйственное использование нарушенных земель под сенокосы и пастбища, при проведении специальных агротехнических мероприятий – под пашни.

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо произвести инвентаризацию существующих животноводческих предприятий, сохранение посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий. Развитие животноводства должно базироваться на реконструкции и модернизации существующих предприятий, а не на строительстве новых.

Территория всех землепользований является ограниченно благоприятной для ведения сельского хозяйства, но не все хозяйства находятся в одинаковых условиях по почвенно-растительному фактору, по водообеспеченности и транспортной доступности.

В районе имеются земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в водоохранных зонах рек и ручьев, которые должны использоваться в соответствии с Водным кодексом, устанавливающим режим использования земель в этих зонах (ограничение). Землепользователи, земельные участки которых находятся в пределах водоохранных зон и прибрежных полос, обязаны соблюдать установленные режимы использования этих земель, с целью предотвращения загрязнения, засорения, истощения и заиления водных объектов; сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; обеспечения природного и рекреационного потенциала.

В водоохранных зонах для ведения растениеводства запрещается система средств защиты растений и улучшения плодородия почв, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения почв, проведение авиационно-химических работ, осуществление деятельности, ведущей к загрязнению и истощению водного объекта.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Неиспользуемые земли являются одним из существенных резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Величина общей площади пашни, которая должна быть зарезервирована для сельскохозяйственного использования, может быть оценена, исходя из двух основных положений:

- население области должно быть обеспечено основными видами продовольствия за счет собственного производства;

- необходим запас земель для производства продукции на вывоз в другие регионы.

Так как в последние годы ухудшилась материально-техническая база сельского хозяйства в районе, и финансовое положение сельскохозяйственных предприятий остается тяжелым, необходимо привлекать инвесторов в сельскохозяйственное производство. Кроме того, заметная часть личных подсобных хозяйств в силу объективных условий и благодаря собственной энергии превращается в товарные хозяйства. Для успешной конкуренции на рынке мелкие фермерские хозяйства нуждаются в кооперации с другими предприятиями, которые помогают им в обработке сырья, сбыта продукции закупки горючего, ремонта техники, поставки семян и т.д. Поэтому, фермерские хозяйства должны идти по пути интеграции с другими сельскохозяйственными предприятиями и стремиться к укрупнению. Этим предприятиям, как практикуется во всем мире, необходима государственная поддержка.

Для повышения эффективности работы предприятий с учётом сложившихся условий в агропромышленном секторе должны быть выбраны перспективные организационно-правовые формы. Наиболее перспективными на сегодняшний день структурами следует признать агрохолдинги, которые могут объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство сельскохозяйственной продукции, её переработку, получение и реализацию готовой продукции, так как они представляют собой совокупность юридических лиц, связанных договорными или имущественными отношениями по управлению головной компанией и деятельностью участников.

Другой перспективной организационно-правовой формой сельскохозяйственных предприятий являются агрофирмы, образуемые несколькими сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями с собственной торговой сетью. Такие агрофирмы способствуют развитию рыночной инфраструктуры, расширяющей доступ к рынкам готовой продукции и ресурсам, созданию условий для обязательного исполнения контрактов и рыночных соглашений, что в конечном итоге должно привести к решению важнейшей задачи – финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий. Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, что будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также внедрение в инфраструктуру АПК земельно-ипотечного кредитования.

Количество сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения (2007г.):

На территории Спас-Деменского района имеется сельхозпредприятий всего 18, действующих сельхозпредприятий – 7.

- ЗАО «Стайки» - производство молока и мяса;

- ООО «Любунь» - производство молока и мяса;

- ЗАО АПП «Спас-Деменск» - производство молока и мяса;

- МУП «Луч» - нет деятельности;

- МУП «Снопот» - производство зерна и сена для населения;

- МУП «Спас – Деменская МТС» - нет деятельности;

- МУП «Любунь» - нет деятельности;

- МУП «Жданово» - производство зерна и сена;

- СПК «Стайки» - нет деятельности;

- СПК «Боловский» - производство сена по заявкам населения;

- СПК «Новоалександровский» - производство зерна по заявкам населения;

- СПК «Парфеновский» - нет деятельности;

- СПК «Труженик» - нет деятельности;

- СПК «Лесной» - нет деятельности;

- СПК «Нива» - нет деятельности;

- СПК «Заря» - нет деятельности;

- СПК «Жданово» нет деятельности;

- ООО «Приозерное» - нет деятельности.

На территории района имеется 26 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ).

По данным ЦСУ в 2007 году занимались сельхозпроизводством 8 крестьянских фермерских хозяйств, выращивали картофель, зерно, занимались заготовкой сена. 7 крестьянских фермерских хозяйств имеют коров. Во всех крестьянских фермерских хозяйств занято 60 человек.

На территории сельского поселения «Село Любунь» создан сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив (СПЗССК) «Загот-Спас» закупки излишков сельхозпродукции у населения.

На территории  «Село Любунь» функционирует кредитный кооператив (ССПКК) «Агросоюз» осуществляет кредитные функции.

На территории сельского поселения «Деревня Стайки» зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив (СПЗССК) «Стайки» закупки излишков сельхозпродукции у населения.

При райпотсоюзе создан и работает кредитный кооператив «Содружество» – занимается кредитными функциями.

На территории сельского поселения «Чипляевское» создан кредитный кооператив «Надежда», зарегистрирован, имеет устав, но пока не функционирует.

На перспективу, на первую очередь в Спас-Деменском районе из земель сельскохозяйственного назначения в земли под строительство планируется перевести 46,2 га:

  - участок площадью 2 га под строительство завода по переработке молока и строительство животноводческого комплекса и ферм (д. Ивановка сельского поселения «с. Любунь»);

  - участок площадью 6 га  под новое жилищное строительство (северная часть за границей городского поселения «г. Спас-Деменск»);

  - участок площадью 9,5 га в границах поселения расположенный в юго-западной части г. Спас-Деменска, вдоль автодороги «Спас-Деменск - Ипоть» правая сторона;

На расчетный срок в Спас-Деменском районе из земель сельскохозяйственного назначения в земли под строительство планируется перевести 105,2 га:

1) участок площадью 105,2 га под новое жилищное строительство, объектов соцкультбыта и промышленного производства.

На расчетный срок площадь переводимых земель из одной категории в другую не известна. Строительство в районе проводится по мере развития самого района и средства для осуществления.

### II.2. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов на территории Спас-Деменского района

Учитывая небольшой уровень рекреационно-туристского потенциала района одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы федерального и межрегионального уровня.

Пространственно - планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы Спас-Деменского района формируется на основе:

- исторический город Спас-Деменск;

- Комплекс «Гнездиловская высота»;

- Историко-культурные объекты района: село Гайдуки (Ивонино), село Гнездилово, село Любунь, хутор Новоалександровский, село Павлиново, село Понизовье, село Снопот;

- местные бальнеологические ресурсы – с. Лазинки;

- оздоровительные и тематические туристические маршруты вдоль и р. Демина, р. Болва.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определяют структурное построение Спас-Деменской системы.

Рекреационная система включает: многопрофильные зоны межрегионального и регионального значения (г. Спас-Деменск, Комплекс «Гнездиловская высота»), монопрофильные зоны регионального значения, маршрутные опорные центры, маршрутно-транзитные центры, водные и наземные экскурсионные объекты.

Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Спас-Демеского района Калужской области, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Исторический город Спас-Деменского района – Спас-Деменск. Этот город должен стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы Калужской области.

В организации туристской деятельности ведущее место занимают историко-культурные памятники и комплексы: Комплекс «Гнездиловская высота» - объект имеет региональное значение.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- исторического города;

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

- многопрофильную зону межрегионального значения;

- монопрофильные зоны областного и районного значения;

- маршрутно-опорные центры;

- маршрутно-транзитные точки;

- наземные экскурсионно-туристские маршруты межрегионального и районного значения.

Многопрофильная зона межрегионального значения реализует потребности в рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов (защитных лесов).

Маршрутно-опорные центры и маршрутно-опорные точки обслуживают экскурсантов (гостиницы (г. Спас-Деменск, комплекс «Гнездиловская Высота»), объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу высокого историко-культурного потенциала. Маршрутно-опорным центром областного значения станет Спас-Деменск. Недостаточно развитая инфраструктура обслуживающей сферы определяет потребность района сосредоточить финансирование на строительстве гостиниц, паломнических центров, торговых точек и т.д. (на первую очередь).

Маршрутно-транзитными точками станут наиболее значащие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры: село Гайдуки (Ивонино), село Гнездилово, село Любунь, хутор Новоалександровский, село Павлиново, село Понизовье, село Снопот, село Лазинки. На территориях таких населенных пунктов должна быть развита система кратковременного обслуживания.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в систему транспортно-экскурсионными связями межрегионального, областного и районного значения.

На территориях этих зон возможны различные виды туризма:

- в зависимости от цели туристского путешествия – культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой, религиозный;

- по территориальному признаку – локальный (посещение отдельных объектов туризма), зональный (посещение ряда объектов в пределах рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны как элементов маршрута);

- по интенсивности потоков туристов – постоянный и сезонный;

- по характеру организации – плановый (организованный групповой), самодеятельный (неорганизованный групповой и индивидуальный);

- по срокам и продолжительности пребывания и путешествия – кратковременный и продолжительный.

Объекты туризма многопрофильной зоны имеют межрегиональное значение.

Монопрофильные зоны областного и районного значения либо примыкают к многофункциональным зонам, либо являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса, памятники природы.

Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая и паломническая.

Действующие на данной территории туристские маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

На расчетный срок:

•разработка комплексного плана по рациональному использованию и сохранению природных и исторических богатств;

•создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, парков, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом малого бизнеса;

•создание сети размещения туристов и развитие имеющегося гостиничного комплекса;

•развитие инфраструктуры приема туристов за счет имеющихся в городе и ближайших местах учреждений гостиничной сферы (гостиниц, домов отдыха). Существующая сеть требует расширения и модернизации, строительства новых гостиниц, доведения до современных стандартов;

•включение города Спас-Деменск в комплексные туристские маршруты, охватывающие культурно-исторические центры Калужской области и сопредельных регионов;

•разработка городских туристских маршрутов, в том числе паломнических, с включением в них объектов религиозного культа, в первую очередь комплекс «Гнездиловская высота»;

•создание сети экскурсионных бюро, развитие конкуренции в этой сфере путем привлечения развитых в этом отношении организаций и фирм;

•развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, туалеты);

•содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии;

•разработка и возрождение речного туризма и на его базе - экскурсионных и туристских маршрутов;

•благоустройство речной набережной и пляжа;

•реконструкция и благоустройство скверов и парков;

•строительство и реконструкция смотровых площадок на Городище;

•восстановление парков усадьб в населенных пунктах района.

Для создания благоприятного инвестиционного климата российским компаниям, вкладывающим средства в развитие туристской инфраструктуры города, необходимы

на первую очередь:

•издание каталога инвестиционного потенциала объектов туриндустрии в городе;

•создание пакета информационных и рекламных материалов о туристских возможностях города Спас-Деменск;

•создание циклов теле- и радиопрограмм, проведение рекламно-информационных компаний в средствах массовой информации;

•включение в официальный сайт муниципального образования страниц, представляющих туристский потенциал города;

•активизация взаимодействия с туроператорами по продвижению туристского потенциала города;

На расчетный срок предлагается:

1) Ресурсы – любые источники и предпосылки получения необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно будет реализовать при определенных технологических и социально-экономических условиях данной территории. Ресурсы делятся на три основные: материальные, трудовые и природные. Из этих ресурсов наиболее приемлемые для данного района являются природные. Район богат грибными и ягодными угодьями, особенно клюквенными. В природном отношении наиболее привлекательным для целей природной рекреации является северо-запад района, бассейн р. Демины. Река Демина является гидрологическим истоком р. Угры и было бы хорошо эту часть района сделать заповедной. Около с. Гнездилово рельеф местности позволяет построить плотину на р. Демине и создать значительный водоем для разведения, как домашней птицы, так и болотно-боровой дичи. На базе этого водоема можно будет организовать рыбное хозяйство. Земли, попадающие под затопление, относятся к малоплодородным глеевым и глееватым подзолистым почвам с рН 4-5 (кислые). В самом с. Гнездилово на территории бывшей усадьбы XVIII в. в ее лесопарковой части на берегу р. Демины можно обустроить гостиницу по типу «охотничьего» домика.

Необходимость создания такого заповедника в верховьях р. Угры связано с тем, что нижнее течение р. Угры входит в состав национального парка «Угра». В настоящее время ведется работа по созданию заповедной зоны по Смоленскому участку течения р. Угры. Организация таких водоохранных, заповедных зон позволит сохранить для потомков самую чистую реку центральной России.

2) По соседству с селом расположен мемориал «Гнездиловская высота» 1942-43 гг. Мемориал «Гнездиловская высота» является объектом культурного наследия регионального значения" - братская могила советских воинов, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, противотанковый ров, участок оборонительных сооружений. Объект имеет большой интерес для истории. В районе мемориала можно построить небольшой гостиничный комплекс для туристов.

3) Также в районе можно предложить строительство новых лечебно-оздоровительных учреждений на основе местных месторождений, по трем месторождениям торфа, где их минеральная составляющая оценивалась в качестве лечебных грязей. Согласно данных Центра восстановительной медицины и курортологии торф месторождения «Мох» относится к Калининградскому типу пресноводных бессульфидных лечебных грязей, а грязи болот «Губино» и «Валище» - относятся к Дороховскому типу.

| № п/п | Наименование месторождения | Месторасположения | Тип болота | Запасы торфа тыс. м³ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Мох | От с. Куркино на СВ в 0.5км, от с. Ст.Лазинки на С- 0,5км. | Низовое (низ). | 186 | Водоприемник р. Мармозинки. |
| 2 | Губино | от д. Стребки на СЗ 1,5 км, при д. Губино | Верховое (верх). | 244 | Водоприемник р. Деберка. |
| 14 | Валище | от д. Иловец на Сз в 1км, от д. Обловка на СВ в 0,5км. | Низ. | 539 | Водоприемник рек Обловка и Иловец. |

Для строительства лечебно-оздоровительного учреждения предлагается населенный пункт с. Лазинки с размещением в нем инженерной инфраструктуры и жилищной обеспеченности населения.

### II.3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

В настоящее время численность населения Спас-Деменского района на 01.01.2007г. составляет 9029 человек. Это один из наименее заселенных районов области. Наиболее низкой плотностью населения характеризуются районы («д. Понизовье и с. Лазинки» - 1,5 чел. на 1км2, «д. Нестеры» - 1,7 чел. на 1 км2, «д. Болва» - 1,9 чел. на 1 км2). Кроме того, выделяются места, плотно населенные на территориях, наиболее развитых «с. Чипляево» - 6,1 чел. на 1 км2, «х. Новоалександровский» - 5,1 чел. на 1 км2 ,« с. Буднянский» - 4,1 чел. на 1 км2. Это различие между отдельными частями района в большей степени связано с уровнем экономического развития отдельных ее частей. Основная причина снижения численности населения в районе – превышение смертности над рождаемостью. Смертность населения превышает рождаемость. Численность сельского населения района сокращается в течение последнего десятилетия. Естественный прирост населения как городского, так и сельского отсутствует, имеет отрицательные показатели. Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом населения пенсионного возраста в сельской местности (37,0 % лиц старше трудоспособного возраста от общего количества сельского населения).

Численность населения большинства сельских муниципальных образований не превышает 500 человек. Выделяются только 3 сельских поселений «Село Чипляево» (792 чел.), «Село Павлиново» (518 чел.), «Хутор Новоалександровский» (518 чел.).

Структура сети населенных мест отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 95 пунктах; большинство их невелико.

78 населенных пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь 5 % населенных пунктов, в каждом из них насчитывается от 200 до 500 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный  характер.

Решение вопроса изменения демографической ситуации в районе необходимо проводить не только за счет привлечения трудоспособного населения из других регионов страны, но и за счет компактного размещения промышленных объектов на территории района, позволяющего использовать трудовые ресурсы нескольких поселений.

Необходимо принять меры для улучшения демографической обстановки в районе, прежде всего путем снижения смертности в трудоспособных возрастных группах, а также роста закрепляемости в населенных пунктах района мигрантов из других регионов.

В целях сохранения демографического потенциала района необходима разработка программы демографической стабилизации, включающей следующие направления: снижение смертности в детских и трудоспособных возрастах, повышение рождаемости, закрепление в регионе молодежи путем создания привлекательных мест приложения труда и создания условий для решения жилищных проблем, а также рост миграционной привлекательности региона. На ближайшую перспективу желательно добиться снижения темпов сокращения населения.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 9,7 тыс. чел. Наиболее целесообразно является привлечение сезонного населения в населенные пункты с численностью населения менее 5 человек.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Численность сельского населения района идет на убыль за счет снижения рождаемости и роста смертности, что ведет к естественной убыли населения, но небольшой механический приток, который наблюдается за последние годы (за счет вынужденных переселенцев и беженцев), а также благоприятная половозрастная структура (удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 50,4 % и детей до 15 лет – 17,6 %) должны формировать незначительный прирост населения района.

На планируемый прирост населения должна оказать влияние госпрограмма добровольного переселения. Данная госпрограмма «направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов и дополняет систему мер по стимулированию рождаемости, снижению смертности и регулированию миграции, направленных на стабилизацию численности населения Российской Федерации».

Все эти мероприятия направлены на стабилизацию численности населения.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 15-20 лет выполнен с учетом анализа динамики населения района и составит 9,7 тыс. чел.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Спас-Деменского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населенных пунктов Муниципального района «Спас-Деменский» (современное состояние)

| № п/п | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Спас-Деменск» |  | 5069 |  |  |
| 1 | Город Спас-Деменск | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения | 5069 | Средняя школа № 1 на 624 мест (327 учащихся), средняя школа № 2 на 620 мест (228 учащихся); ПУ-35; центральная районная библиотека на 45 тыс. томов; детская районная библиотека на 18 тыс. томов; кинотеатр на 200 мест; районный дом культуры на 400 мест; поликлиника на 150 посещений в смену; больница на 150 койки/мест. | ООО «Неруд», ООО «Леспромтоп», ООО «Рабосервис», ООО «Спас-Древ», ООО «Пекарня Золотой колос», ООО «ДИАЛ-К», ГП «Спас-Деменский лесхоз», ООО «Спас-Деменский карьер» |
| СП «село Буднянский» |  | 337 |  |  |
| 2 | Село Буднянский | Административный, хозяйственный и социальный центр | 214 | Клуб на 70 мест; фельдшерско-акушерский пункт (42 кв. м); средняя школа закрыта; библиотека на 8 тыс. томов. |  |
| 3 | Деревня Буда-Первая | Рядовые поселения | 56 | - |  |
| 4 | Деревня Буда-Вторая |  | 12 | - |  |
| 5 | Деревня Красилино |  | 7 | - |  |
| 6 | Деревня Липовка |  | 3 | - |  |
| 7 | Деревня Образцовка |  | 10 | - |  |
| 8 | Деревня Сутоки |  | 19 | - |  |
| 9 | Деревня Тарьково |  | 16 | - |  |
| СП «деревня Болва» |  | 213 |  |  |
| 10 | Деревня Болва | Административный, хозяйственный и социальный центр | 158 | Клуб на 92 места; фельдшерско-акушерский пункт (35 кв. м); Библиотека на 6 тыс. томов. |  |
| 11 | Деревня Гридино | Рядовые поселения | 5 | - |  |
| 12 | Деревня Ипоть |  | 14 | - |  |
| 13 | Деревня Капустное |  | - |  |  |
| 14 | Деревня Ключи |  | 5 | - |  |
| 15 | Деревня Ломакино |  | - | - |  |
| 16 | Деревня Ползы |  | - | - |  |
| 17 | Деревня Проходы |  | 3 | - |  |
| 18 | Деревня Стаи |  | 3 | - |  |
| 19 | Деревня Старое Лесково |  | 18 | - |  |
| 20 | Деревня Стребки |  | 7 | - |  |
| СП «село Лазинки» |  | 240 |  |  |
| 21 | Село Лазинки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 216 | Основная школа на 108 мест (16 учащихся) (ЗАКРЫТА); клуб на 88 мест; фельдшерско-акушерский пункт (60 кв. м); библиотека на 6 тыс. томов. |  |
| 22 | Деревня Высочки | Рядовые поселения | - | - |  |
| 23 | Разъезд Гривка |  | - | - |  |
| 24 | Деревня Дуброво |  | - | - |  |
| 25 | Деревня Кудрино |  | - | - |  |
| 26 | Деревня Липовость |  | 4 |  |  |
| 27 | Деревня Мышково |  | 10 | - |  |
| 28 | Деревня Старые Стребки |  | 8 | - |  |
| 29 | Деревня Шемаки |  | 2 | - |  |
| СП «село Любунь» |  | 263 |  |  |
| 30 | Село Любунь | Административный, хозяйственный и социальный центр | 201 | ДДУ на 10 мест; средняя школа на 120 мест (27 учащийся) – сейчас 27 уч-ся; библиотека на 6 тыс. томов; клуб на 90 мест; фельдшерско-акушерский пункт (сестринский уход на 15 коек). |  |
| 31 | Деревня Ивановка | Рядовые поселения | 10 | В проекте имеется строительство завода по переработке молока |  |
| 32 | Деревня Кисели |  | 11 | - |  |
| 33 | Хутор Михайловский |  | - | - |  |
| 34 | Деревня Никольское |  | 6 | - |  |
| 35 | Деревня Синьгаево |  | - | - |  |
| 36 | Хутор Скоробы |  | - | - |  |
| 37 | Деревня Суборовка |  | 35 | - |  |
| 38 | Деревня Яблоново |  | - | - |  |
| СП «деревня Нестеры» |  | 125 |  |  |
| 39 | Деревня Нестеры | Административный, хозяйственный и социальный центр | 111 | Клуб на 87 мест; фельдшерско-акушерский пункт (32 кв. м); библиотека на 8 тыс. томов. |  |
| 40 | Деревня Горы | Рядовые поселения | 7 | - |  |
| 41 | Деревня Колодези |  | 4 | - |  |
| 42 | Деревня Лога |  | 2 | - |  |
| 43 | Деревня Потапово |  | 1 | - |  |
| СП «хутор Новоалександровский» |  | 518 |  |  |
| 44 | Хутор Новоалександровский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 421 | ДДУ на 10 мест (детей дошкольного возраста 12 чел.); средняя школа на 63 места (детей школьного возраста 54 чел.); клуб на 112 мест; фельдшерско-акушерский пункт (36 кв. м); библиотека на 10 тыс. томов. | ПО «Коопзаготпром» райпо хлебокомбинат |
| 45 | Деревня Болтутино | Рядовые поселения | 18 | - |  |
| 46 | Деревня Вдовец |  | 3 | - |  |
| 47 | Деревня Верхуличи |  | 45 | - |  |
| 48 | Деревня Лубинка |  | 2 | - |  |
| 49 | Деревня Малистово |  | 13 | - |  |
| 50 | Деревня Малышкино |  | - | - |  |
| 51 | Деревня Свиридово |  | 3 | - |  |
| 52 | Деревня Утриково |  | 13 | - |  |
| СП «село Павлиново» |  | 518 |  |  |
| 53 | Село Павлиново | Административный, хозяйственный, социальный центр | 205 | ДДУ на 12 мест; школа на 100 мест (47 учащихся); клуб на 90 мест; фельдшерско-акушерский пункт (25 кв. м); библиотека на 8 тыс. томов. |  |
| 54 | Деревня Бель | Рядовые поселения | 5 | - |  |
| 55 | Деревня Березово |  | 8 | - |  |
| 56 | Село Гнездилово |  | 8 | - |  |
| 57 | Деревня Гнездилово |  | 5 | - |  |
| 58 | Деревня Горбачи |  | - |  |  |
| 59 | Деревня Горки |  | - |  |  |
| 60 | Деревня Добрица |  | 12 | - |  |
| 61 | Деревня Екатериновка |  | - |  |  |
| 62 | Деревня Елисеево |  | - |  |  |
| 63 | Деревня Жданово | Социальный подцентр | 95 | Клуб на 60 мест; фельдшерско-акушерский пункт (50 кв. м); библиотека на 7 тыс. томов. |  |
| 64 | Село Жданово | Рядовые поселения | - |  |  |
| 65 | Деревня Клюшки |  | 26 | - |  |
| 66 | Деревня Логвино |  | 14 | - |  |
| 67 | Деревня Максимово |  | 2 | - |  |
| 68 | Деревня Митино |  | 4 | - |  |
| 69 | Деревня Ново-Успенск |  | 14 | - |  |
| 70 | Деревня Овсище |  | 17 | - |  |
| 71 | Деревня Оселье |  | 7 | - |  |
| 72 | Деревня Павлиново |  | 80 | - |  |
| 73 | Деревня Пашки |  | - |  |  |
| 74 | Деревня Прилуки |  | - |  |  |
| 75 | Село Пятницкое | Социальный подцентр | 10 | Фельдшерско-акушерский пункт (20 кв. м). |  |
| 76 | Деревня Радки | Рядовые поселения | - |  |  |
| 77 | Деревня Успех |  | 2 | - |  |
| 78 | Деревня Харламово |  | 3 | - |  |
| 79 | Деревня Холмовая |  | 1 | - |  |
| СП «деревня Теплово» |  | 381 |  |  |
| 80 | Деревня Теплово | Административный, хозяйственный, социальный центр | 85 | 2 Фельдшерско-акушерских пункта. |  |
| 81 | Деревня Активист | Рядовые поселения | 10 | - |  |
| 82 | Деревня Блевково |  | - | - |  |
| 83 | Деревня Большие Внегощи |  | 17 | - |  |
| 84 | Деревня Грозынь |  | 7 | - |  |
| 85 | Деревня Малые Внегощи |  | 1 | - |  |
| 86 | Деревня Морозово |  | 54 | - |  |
| 87 | Деревня Наумово |  | 30 | - |  |
| 88 | Деревня Парфеново | Социальный подцентр | 19 | Библиотека на 7,5 тыс. томов. |  |
| 89 | Деревня Прудищи | Рядовые поселения | 3 | - |  |
| 90 | Деревня Сежиково |  | 3 | - |  |
| 91 | Деревня Семенково | Социальный подцентр | 15 | Фельдшерско-акушерский пункт (не функционирует). |  |
| 92 | Деревня Старинки | Рядовые поселения | 18 | - |  |
| 93 | Деревня Супесок |  | 117 | - |  |
| 94 | Деревня Чебуши |  | - | - |  |
| 95 | Деревня Шелохи |  | 2 | - |  |
| СП «деревня Понизовье» |  | 174 |  |  |
| 96 | Деревня Понизовье | Административный, хозяйственный, социальный центр | 132 | Клуб на 40 мест; фельдшерско-акушерский пункт; начальная школа (закрыта); библиотека на 9,800 тыс. томов. |  |
| 97 | Деревня Земцы | Рядовые поселения | 17 | - |  |
| 98 | Деревня Оболовка |  | 12 | - |  |
| 99 | Деревня Старые Ближевичи |  | 13 | - |  |
| 100 | Деревня Суборь |  | - | - |  |
| СП «деревня Снопот» |  | 158 |  |  |
| 101 | Деревня Снопот | Административный, хозяйственный, социальный центр | 7 | Клуб на 50 мест; фельдшерско-акушерский пункт (40 кв. м); начальная школа (закрыта); библиотека на 4,8 тыс. томов. |  |
| 102 | Деревня Иловец | Рядовые поселения | 8 | - |  |
| 103 | Деревня Новое Носково |  | 4 | - |  |
| 104 | Деревня Соболи |  | - | - |  |
| 105 | Деревня Старые Новики |  | - | - |  |
| 106 | Деревня Церковщина | Социальный подцентр | 139 | Фельдшерско-акушерский пункт (40 кв.м.) |  |
| СП «деревня Стайки» |  | 241 |  |  |
| 107 | Деревня Стайки | Административный, хозяйственный, социальный центр | 194 | Основная школа на 192 места (фактически обучается 17 чел.); клуб на 120 мест; фельдшерско-акушерский пункт; библиотека на 8,0 тыс. томов. |  |
| 108 | Деревня Алфимово | Рядовые поселения | 26 | - |  |
| 109 | Деревня Асташово |  | - | - |  |
| 110 | Деревня Гайдуково |  | 15 | - |  |
| 111 | Деревня Давыдово |  | 2 | - |  |
| 112 | Деревня Ерилово |  | 4 | - |  |
| 113 | Деревня Кланец |  | - | - |  |
| 114 | Деревня Маховички |  | - | - |  |
| 115 | Деревня Филогово |  | - | - |  |
| СП «село Чипляево» |  | 792 |  |  |
| 116 | Село Чипляево | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 516 | Клуб на 90 мест; ДДУ на 15 мест; средняя школа на 192 мест (80 учащихся) - сейчас 56 уч-ся; библиотека на 5,9 тыс. томов. | ЦКБРМ; ФГУП «Чипляевское производство специальных радиоматериалов»; ЗАО «Калуга-Торф»; ООО «Чипляевское» |
| 117 | Деревня Ерши | Социальный подцентр | 143 | ДДУ на 15 мест; фельдшерско-акушерский пункт (40 кв. м) |  |
| 118 | Деревня Большая Каменка | Рядовые поселения | - | - |  |
| 119 | Деревня Вязовня |  | - | - |  |
| 120 | Село Игнатовский |  | 9 | - |  |
| 121 | Деревня Князево |  | 6 | - |  |
| 122 | Деревня Куземки |  | 59 | - |  |
| 123 | Деревня Марково |  | 25 | - |  |
| 124 | Деревня Песочня |  | - | - |  |
| 125 | Деревня Пустая |  | 5 | - |  |
| 126 | Село Пустовский |  | 5 | - |  |
| 127 | Деревня Ртинка |  | - | - |  |
| 128 | Деревня Слободка |  | 22 | - |  |
| 129 | Деревня Чипляевка |  | 2 | - |  |
|  | Всего по району |  | 9,029 тыс. чел. |  |  |

Типология населенных пунктов Муниципального района «Спас-Деменский район» (перспектива)

| № п/п | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Численность населения (человек) на перспективу | Учреждения обслуживания информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Спас-Деменск» |  | 5069 | 5600 |  |  |
| 1 | Город Спас-Деменск | Административный центр (центр района), промышленный, социальный центр районного значения | 5069 | 5600 | ДДУ на 95 мест; средняя школа № 1 на 624 мест (327 учащихся); средняя школа № 2 на 620 мест (228 учащихся); центральная районная библиотека на 45 тыс. томов; детская районная библиотека на 18 тыс. томов; кинотеатр на 200 мест; районный дом культуры на 400 мест; поликлиника на 150 посещений в смену; больница на 150 койки/мест; гостиница на 20 мест. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Планируется расширить площадь ДДУ на 40 мест; расширить площадь больницы на 60 коек; увеличить количество томов библиотек на 15 тыс.; размещение объекта социальной инфраструктуры (сестринские уходы и т.д.); строительство гостиницы на 40 мест (с учетом увеличения сезонного населения) (старую гостиницу перевести под жилье). | ООО «Неруд»; ООО «Леспромтоп»; ООО «Рабосервис»; ООО «Спас-Древ»; ООО «Пекарня Золотой колос»; ООО «ДИАЛ-К»; ГП «Спас-Деменский лесхоз»; ООО «Спас-Деменский карьер». |
| СП «Село Буднянский» |  | 337 | 347 |  |  |
| 2 | Село Буднянский | Административный, хозяйственный и социальный центр | 214 | 224 | Клуб на 70 мест; фельдшерско-акушерский пункт (42 кв. м); средняя школа закрыта; библиотека на 8 тыс. томов Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Построить ДДУ на 15 мест. |  |
| 3 | Деревня Буда-Первая | Рядовые поселения | 56 | 56 | - |  |
| 4 | Деревня Буда-Вторая |  | 12 | 12 | - |  |
| 5 | Деревня Красилино |  | 7 | 7 | - |  |
| 6 | Деревня Липовка |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 7 | Деревня Образцовка |  | 10 | 10 | - |  |
| 8 | Деревня Сутоки |  | 19 | 19 | - |  |
| 9 | Деревня Тарьково |  | 16 | 16 | - |  |
| СП «Деревня Болва» |  | 213 | 223 |  |  |
| 10 | Деревня Болва | Административный, хозяйственный и социальный центр | 158 | 168 | Клуб на 92 места; фельдшерско-акушерский пункт (35 кв. м); библиотека на 6 тыс. томов. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Построить ДДУ на 15 мест. |  |
| 11 | Деревня Гридино | Рядовые поселения | 5 | 5 | - |  |
| 12 | Деревня Ипоть |  | 14 | 14 | - |  |
| 13 | Деревня Капустное |  |  |  |  |  |
| 14 | Деревня Ключи |  | 5 | 5 | - |  |
| 15 | Деревня Ломакино |  |  |  | - |  |
| 16 | Деревня Ползы |  | - | - | - |  |
| 17 | Деревня Проходы |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 18 | Деревня Стаи |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 19 | Деревня Старое Лесково |  | 18 | 18 | - |  |
| 20 | Деревня Стребки |  | 7 | 7 | - |  |
| СП «Село Лазинки» |  | 240 | 265 |  |  |
| 21 | Село Лазинки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 216 | 241 | Основная школа на 108 мест (16 учащихся) (ЗАКРЫТА); клуб на 88 мест; фельдшерско-акушерский пункт (60 кв.м.); библиотека на 6 тыс. томов Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Построить ДДУ на 15 мест. |  |
| 22 | Деревня Высочки | Рядовые поселения | - | - | - |  |
| 23 | Разъезд Гривка |  | - | - | - |  |
| 24 | Деревня Дуброво |  | - | - | - |  |
| 25 | Деревня Кудрино |  | - | - | - |  |
| 26 | Деревня Липовость |  | 4 | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
| 27 | Деревня Мышково |  | 10 | 10 | - |  |
| 28 | Деревня Старые Стребки |  | 8 | 8 | - |  |
| 29 | Деревня Шемаки |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| СП «Село Любунь» |  | 263 | 273 |  |  |
| 30 | Село Любунь | Административный, хозяйственный и социальный центр | 201 | 211 | ДДУ на 10 мест; средняя школа на 120 мест (27 учащихся); библиотека на 6 тыс. томов; клуб на 90 мест; фельдшерско-акушерский пункт (сестринский уход на 15 коек). |  |
| 31 | Деревня Ивановка | Рядовые поселения | 10 | 10 | - |  |
| 32 | Деревня Кисели |  | 11 | 11 | - |  |
| 33 | Хутор Михайловский |  | - | - | - |  |
| 34 | Деревня Никольское |  | 6 | 6 | - |  |
| 35 | Деревня Синьгаево |  | - | - | - |  |
| 36 | Хутор Скоробы |  | - | - | - |  |
| 37 | Деревня Суборовка |  | 35 | 35 | - |  |
| 38 | Деревня Яблоново |  | - | - | - |  |
| СП «Деревня Нестеры» |  | 125 | 130 |  |  |
| 39 | Деревня Нестеры | Административный, хозяйственный и социальный центр | 111 | 116 | Клуб на 87 мест; фельдшерско-акушерский пункт (32 кв. м); библиотека на 8 тыс. томов. |  |
| 40 | Деревня Горы | Рядовые поселения | 7 | 7 | - |  |
| 41 | Деревня Колодези |  | 4 | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 42 | Деревня Лога |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 43 | Деревня Потапово |  | 1 | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| СП «Хутор Новоалександровский» |  | 518 | 548 |  |  |
| 44 | Хутор Новоалександровский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 421 | 451 | ДДУ на 10 мест (детей дошкольного возраста 12 чел.); средняя школа на 63 места (детей школьного возраста 54 чел.); клуб на 112 мест; фельдшерско-акушерский пункт (36 кв. м); библиотека на 10 тыс. томов. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Расширить площадь или построить ДДУ на 10 мест. | ПО «Коопзаготпром» райпо хлебокомбинат |
| 45 | Деревня Болтутино | Рядовые поселения | 18 | 18 | - |  |
| 46 | Деревня Вдовец |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 47 | Деревня Верхуличи |  | 45 | 45 | - |  |
| 48 | Деревня Лубинка |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 49 | Деревня Малистово |  | 13 | 13 | - |  |
| 50 | Деревня Малышкино |  | - | - | - |  |
| 51 | Деревня Свиридово |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 52 | Деревня Утриково |  | 13 | 13 | - |  |
| СП «Село Павлиново» |  | 518 | 523 |  |  |
| 53 | Село Павлиново | Административный, хозяйственный, социальный центр | 205 | 210 | ДДУ на 12 мест; школа на 100 мест (47 учащихся); клуб на 90 мест; фельдшерско-акушерский пункт (25 кв. м); библиотека на 8 тыс. томов. |  |
| 54 | Деревня Бель | Рядовые поселения | 5 | 5 | - |  |
| 55 | Деревня Березово |  | 8 | 8 | - |  |
| 56 | Село Гнездилово |  | 8 | 8 | - |  |
| 57 | Деревня Гнездилово |  | 5 | 5 | - |  |
| 58 | Деревня Горбачи |  | - | - |  |  |
| 59 | Деревня Горки |  | - | - |  |  |
| 60 | Деревня Добрица |  | 12 | 12 | - |  |
| 61 | Деревня Екатериновка |  | - | - |  |  |
| 62 | Деревня Елисеево |  | - | - |  |  |
| 63 | Деревня Жданово | Социальный подцентр | 95 | 95 | Клуб на 60 мест; фельдшерско-акушерский пункт (50 кв. м); библиотека на 7 тыс. томов. |  |
| 64 | Село Жданово | Рядовые поселения | - | - |  |  |
| 65 | Деревня Клюшки |  | 26 | 26 | - |  |
| 66 | Деревня Логвино |  | 14 | 14 | - |  |
| 67 | Деревня Максимово |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 68 | Деревня Митино |  | 4 | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 69 | Деревня Ново-Успенск |  | 14 | 14 | - |  |
| 70 | Деревня Овсище |  | 17 | 17 | - |  |
| 71 | Деревня Оселье |  | 7 | 7 | - |  |
| 72 | Деревня Павлиново |  | 80 | 80 | - |  |
| 73 | Деревня Пашки |  | - | - |  |  |
| 74 | Деревня Прилуки |  | - | - |  |  |
| 75 | Село Пятницкое | Социальный подцентр | 10 | 10 | Фельдшерско-акушерский пункт (20 кв. м). Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Построить библиотеку на 6 тыс. томов; клуб на 60 мест. |  |
| 76 | Деревня Радки | Рядовые поселения | - | - |  |  |
| 77 | Деревня Успех |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 78 | Деревня Харламово |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 79 | Деревня Холмовая |  | 1 | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| СП «Деревня Теплово» |  | 381 | 406 |  |  |
| 80 | Деревня Теплово | Административный, хозяйственный, социальный центр | 85 | 105 | 2 фельдшерско-акушерских пункта. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Планируется реконструкция здания бывшей конторы СПК «Парфеновский» под ФАП, клуба и библиотеки. |  |
| 81 | Деревня Активист | Рядовые поселения | 10 | 10 | - |  |
| 82 | Деревня Блевково |  | - | - | - |  |
| 83 | Деревня Большие Внегощи |  | 17 | 17 | - |  |
| 84 | Деревня Грозынь |  | 7 | 7 | - |  |
| 85 | Деревня Малые Внегощи |  | 1 | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 86 | Деревня Морозово |  | 54 | 54 | - |  |
| 87 | Деревня Наумово |  | 30 | 30 | - |  |
| 88 | Деревня Парфеново | Социальный подцентр | 19 | 24 | Библиотека на 7,5 тыс. томов. |  |
| 89 | Деревня Прудищи | Рядовые поселения | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 90 | Деревня Сежиково |  | 3 | 3 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 91 | Деревня Семенково | Социальный подцентр | 15 | 15 | Фельдшерско-акушерский пункт (не функционирует). |  |
| 92 | Деревня Старинки | Рядовые поселения | 18 | 18 | - |  |
| 93 | Деревня Супесок |  | 117 | 117 | - |  |
| 94 | Деревня Чебуши |  | - | - | - |  |
| 95 | Деревня Шелохи |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| СП «Деревня Понизовье» |  | 174 | 174 |  |  |
| 96 | Деревня Понизовье | Административный, хозяйственный, социальный центр | 132 | 132 | Клуб на 40 мест; фельдшерско-акушерский пункт; начальная школа (закрыта); библиотека на 9,800 тыс. томов. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: Планируется реконструкция здания школы под клуб, библиотеку и медпункта. |  |
| 97 | Деревня Земцы | Рядовые поселения | 17 | 17 | - |  |
| 98 | Деревня Оболовка |  | 12 | 12 | - |  |
| 99 | Деревня Старые Ближевичи |  | 13 | 13 | - |  |
| 100 | Деревня Суборь |  | - | - | - |  |
| СП «Деревня Снопот» |  | 158 | 158 |  |  |
| 101 | Деревня Снопот | Административный, хозяйственный, социальный центр | 7 | 7 | Клуб на 50 мест; фельдшерско-акушерский пункт (40 кв. м); начальная школа (закрыта); библиотека на 4,8 тыс. томов. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: построить ДДУ на 10 мест. |  |
| 102 | Деревня Иловец | Рядовые поселения | 8 | 8 | - |  |
| 103 | Деревня Новое Носково |  | 4 | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 104 | Деревня Соболи |  | - | - | - |  |
| 105 | Деревня Старые Новики |  | - | - | - |  |
| 106 | Деревня Церковщина | Социальный подцентр | 139 | 139 | Фельдшерско-акушерский пункт (40 кв. м). |  |
| СП «Деревня Стайки» |  | 241 | 246 |  |  |
| 107 | Деревня Стайки | Административный, хозяйственный, социальный центр | 194 | 199 | Основная школа на 192 места (фактически обучается 17 чел.); клуб на 120 мест; фельдшерско-акушерский пункт; библиотека на 8,0 тыс. томов. Предлагается на перспективу согласно нормативу расчета населения: построить ДДУ на 10 мест. |  |
| 108 | Деревня Алфимово | Рядовые поселения | 26 | 26 | - |  |
| 109 | Деревня Асташово |  | - | - | - |  |
| 110 | Деревня Гайдуково |  | 15 | 15 | - |  |
| 111 | Деревня Давыдово |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 112 | Деревня Ерилово |  | 4 | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
| 113 | Деревня Кланец |  | - | - | - |  |
| 114 | Деревня Маховички |  | - | - | - |  |
| 115 | Деревня Филогово |  | - | - | - |  |
| СП «Село Чипляево» |  | 792 | 832 |  |  |
| 116 | Село Чипляево | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 516 | 546 | Клуб на 90 мест; ДДУ на 15 мест; средняя школа на 192 мест (80 учащихся) – сейчас 56 уч-ся; библиотека на 5,9 тыс. томов. | ЦКБРМ; ФГУП «Чипляевское производство специальных радиоматериалов»; ЗАО «Калуга-Торф»; ООО «Чипляевское» |
| 117 | Деревня Ерши | Социальный подцентр | 143 | 153 | ДДУ на 15 мест; фельдшерско-акушерский пункт (40 кв. м) |  |
| 118 | Деревня Большая Каменка | Рядовые поселения | - | - | - |  |
| 119 | Деревня Вязовня |  | - | - | - |  |
| 120 | Село Игнатовский |  | 9 | 9 | - |  |
| 121 | Деревня Князево |  | 6 | 6 | - |  |
| 122 | Деревня Куземки |  | 59 | 59 | - |  |
| 123 | Деревня Марково |  | 25 | 25 | - |  |
| 124 | Деревня Песочня |  | - | - | - |  |
| 125 | Деревня Пустая |  | 5 | 5 | - |  |
| 126 | Село Пустовский |  | 5 | 5 | - |  |
| 127 | Деревня Ртинка |  | - | - | - |  |
| 128 | Деревня Слободка |  | 22 | 22 | - |  |
| 129 | Деревня Чипляевка |  | 2 | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | - |  |
|  | Всего по району: |  | 9029 | 9725 |  |  |

В целях сохранения демографической обстановки в районе необходима разработка программы демографической стабилизации, включающей следующие направления: снижение смертности в детских и трудоспособных возрастах, повышение рождаемости, закрепление в регионе молодежи путем создания привлекательных мест приложения труда и создания условий для решения жилищных проблем, а также рост миграционной привлекательности региона. На ближайшую перспективу желательно добиться снижения темпов сокращения населения.

Миграционная часть программы, несомненно, требует наибольших затрат и может дать ощутимый результат только при условии активной финансовой поддержки со стороны федеральных властей. Наибольший количественный эффект может быть достигнут путем закрепления в регионе молодежи и снижения повозрастной смертности, для чего следует провести детальный и объективный анализ причин превышения общероссийских показателей смертности в разрезе половозрастных групп.

### II.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки (2005 год)

На сегодняшний день молодежь испытывает недостаток жилья и покидает район. Население пополняется за счет переселенцев из ближнего зарубежья, которым также необходим кров.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Спас-Деменского района:

- Средний показатель жилобеспеченности для сельских поселений – 30,7 м2/чел.

- Высокий процент жилья имеющего износ более 50%.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Спас - Деменского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируется четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства:

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда:

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий:

4. Обеспечение жильем молодых семей:

Схемой территориального планирования Спас - Деменского района предлагается решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 61,2 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40,0 м2/чел в сельских поселениях района;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

( внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

( создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

( привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу за период намечается 6,5 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 81,2 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

306,7 – (6,5+81,2)=219,0 тыс. м2, где

306,7 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(6,5+81,2) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (219,0 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (3,4*18=61,2 тыс. кв. м):

219,0 + 3,4 = тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2015 г.) | 306,7 | 6,5 | 300,2 | 50,7 | 350,9 |
| Расчетный срок (2016-2025 гг.) | 350,9 | 81,2 | 269,7 | 63,3 | 333,0 |
| Итого по этапам реализации |  | 87,7 |  | 114,0 |  |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2015 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 350,9 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов жилищного фонда 1 очереди:

- Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

306,7 – 6,5 = 300,2 тыс. м2 общей площади, где:

306,7 – существующий жилищный фонд в тыс. м2 общей площади;

(6,5+81,2) – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

- Общий объем жилищного фонда района составит:

300,2 + 50,7 = 350,9 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется в разрезе района и сельских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 40,0 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в поселках городского типа.

Строительство

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади – 1043.

Индивидуальное жилищное строительство, кв. метров общей площади – 1043.

В стадии строительства находится  3-х этажный 13-ти квартирный жилой дом в г. Спас-Деменск, ул. Советская, 74; Одноквартирные жилые дома: ул. Советская 13, 13А, 147, 145,132 Д; ул. РТС 1А, 1Б, 1В, 1Г, 5, 7, 8, 9, 14; Двухквартирные дома: ул. РТС 10, 12; ул. Ленина 2.

Планируется новое жилищное строительство на земельном участке площадью 6 га (в северной части за границей городского поселения «г. Спас-Деменск» на землях сельхозугодий).

Планируется строительство на земельном участке ориентировочной площадью 9600 м2 располагается в южной части г. Спас-Деменск, на землях населенных пунктов, с правой стороны автодороги Спас-Деменск – х. Новоалександровский на расстоянии 10 м. от обочины дороги в западном направлении. Земельный участок свободен от застройки, возможность обеспечения коммунальной инфраструктурой проектируемых одноквартирных жилых домов имеется.

Имеются предложения на перспективу по строительству нового жилищного строительства малоэтажной застройки на землях населенных пунктов: с. Любунь, д. Ивановка, с. Чипляево, д. Гайдуки, д. Павлиново, д. Теплово, с. Лазинки, х. Новоалександровский, д. Стайки, д. Снопот. Площадь, проектируемая под строительство в населенных пунктов – 20 га  (из земель разных категорий).

На перспективу планируется строительство асфальтобетонного завода. Площадь участка занимаемого под строительство завода 2 га.

Так же имеется территория для возможного расширения кладбища на территории города Спас- Деменск.

Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока (перспектива)

| Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Спас-Деменск» | 168,0 | 5600 | 30 |
| С/П "Хутор Новоалександровский" | 21,9 | 548 | 40 |
| С/П "Деревня Снопот" | 6,3 | 158 | 40 |
| С/П "Деревня Стайки" | 9,8 | 246 | 40 |
| С/П "Деревня Болва" | 8,9 | 223 | 40 |
| С/П "Деревня Нестеры" | 5,2 | 130 | 40 |
| С/П "Деревня Понизовье" | 7,0 | 174 | 40 |
| С/П "Деревня Теплово" | 16,2 | 406 | 40 |
| С/П "Село Буднянский" | 13,9 | 347 | 40 |
| С/П "Село Лазинки" | 10,6 | 265 | 40 |
| С/П "Село Павлиново" | 20,9 | 523 | 40 |
| С/П "Село Чипляево" | 33,3 | 832 | 40 |
| С/П "Село Любунь" | 10,9 | 273 | 40 |

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

( многоэтажная высокоплотная 5-12 этажная застройка в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении. Застройка осуществляется по индивидуальным и типовым проектам. Типовая панельная застройка предназначена, преимущественно, для социального заселения.

Для новой  жилой  застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

- преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв.м. общей площади;

- небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается  использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки  более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Параметры допустимого сноса и нового строительства при определении конкретных параметров застройки, в соответствии с планировочными ограничениями определяется на стадии разработки генерального плана поселений и проекта планировки. В соответствии с Градостроительным Кодексом к планировочным ограничениям отнесены территории: границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таких объектов.

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны рек и водохранилищ с прибрежными защитными полосами;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы и газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- шумовые зоны от самолетов и вертолетов;

- зоны территории линий электропередач;

- территории подверженные 1% паводкового затопления;

- санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственно-коммунальных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

заповедная зона:

подзоны строгой заповедности,

подзона регулируемой заповедности.

зона регулированного рекреационного использования:

подзона защитная,

подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

- подзона экстенсивной рекреации,

- подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых защитными лесами, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

### II.5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории – Спас-Деменского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Спас-Деменского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный;

2 уровень – местный;

3 уровень – поселенческий.

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания района.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Спас-Деменского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – город Спас-Деменск | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

    - Администрирование;

    - Образование и воспитание;

    - Здравоохранение и социальное обеспечение;

    - Спорт;

    - Культура;

    - Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);

    - Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания  указывают, какая численность населения, и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания  в каждом конкретном случае.

Наиболее крупными центрами социально-хозяйственного развития становятся: г. Спас-Деменск, с. Буднянский, д. Болва, с. Лазинки, с. Любунь, д. Нестеры, х. Новоалександровский, с. Павлиново, д. Теплово, д. Понизовье, д. Снопот, с. Чипляево. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Расчет емкости учреждений обслуживания группы городских и сельских поселений Спас - Деменского  района

| №№ п./п. | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 750 | 210 | 540 | 750 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 2250 | 3058 | - | 3058 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | 300 | 7500 | н.д. | - | 7500 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 3750 | 2680 | 1070 | 3750 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 440 | 218 | 222 | 440 |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | 50,0 | 1250 | н.д. | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости существующей и сохраняемой. | 1250 |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | 10,0 | 250 | н.д. |  | 250 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | м2 торг. Площади | 160,0 80,0 | 4000 2000 | 800,1 612,9 |  | 4000 2000 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 2 | 50 | н.д. |  | 50 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 25 | н.д. |  | 25 |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади | 40,0 | 1000 | н.д. |  | 1000 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 25 | н.д. |  | 25 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 25 | н.д. |  | 25 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 337 | 77 | 260 | 337 |
| 15 | Рынки | Торг. место | 7 | 175 | 195 | - | 195 |
| 16 | Библиотеки | Тыс. том | 6 | 150 | 152,8 | - | 239,35 |
| 17 | Предпр.обществ.питания | мест | 20 | 500 | 108 | 392 | 500 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Спас-Деменского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Спас-Деменского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами с учетом областной программы «Школьный автобус».

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и высшее образование.

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительные нормы не нормируют емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, 	Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Спас-Деменского  района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

Ритуальное обслуживание населения

На сегодняшний день  общее количество кладбищ на территории Спас-Деменского района – 42. Всего действующих кладбищ на территории района – 41, не действующих – 1 (городское кладбище). Увеличение границ участков, занятые под кладбища, проводилось в 1993 г. (расширили площадь городского действующего кладбища на 5 га).

На перспективу увеличение границ на первую очередь не планируется. На расчетный срок увеличение границ будет проводиться по мере необходимости района.

II.6 Транспортная инфраструктура

По территории Муниципального района «Спас-Деменский район» проходят

магистральные автодороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с г. Спас-Деменск и городами Калужской области.

Развитие транспортной инфраструктуры Спас-Деменского района направлено на создание комфортных условий проживания жителей и обеспечения развития экономики района. Для обеспечения связности между г. Спас-Деменск и другими поселениями района необходимо развивать сетевую структуру дорог районного и местного значения. Это обеспечит формирование улично-дорожной и автодорожной сети в устойчивых системах расселения, повысит связность населенных пунктов поселений между собой, что и тем самым расширятся возможности получения социальных и культурных услуг различного типа, увеличится спектр и доступность мест приложения труда для жителей района.

В развитие транспортной сети Спас-Деменского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму. При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области.

Необходимость разработки проекта проистекает из его транспортной значимости и перспектив усиления межрегиональной интеграции со Смоленской областью.

Для развития транспортной инфраструктуры Спас-Деменского района необходимо выполнение  мероприятий в следующей последовательности:

1) Реконструкция и модернизация существующих автодорог;

2)Улучшение планировочной структуры территориальных автодорог в целях  совершенствования внутренних территориальных транспортных связей.

3) Укрупнение, расширение и реконструкция сети автомобильных дорог, связывающие населенные пункты по мере нового жилищного строительства в них.

Программа дорожного строительства

Протяженность дорог общего пользования составляет 305 км, из них 46 % асфальтированы. В муниципальном районе "Спас-Деменский район" ежегодно проводится работа по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, что положительно сказывается на социально-экономическом развитии района. После сдачи в эксплуатацию в 2005 году автодороги Спас-Деменск - Лазинки - Петрово обеспечен проезд автотранспорта от Варшавского шоссе до Минского шоссе через г. Спас-Деменск, с. Лазинки Калужской области и п. Всходы, п. Угра, г. Вязьма Смоленской области. Завершается реконструкция автодороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль - Спас-Деменск - Ельня - Починок. Функционирование этой автодороги для Спас-Деменского района имеет большое значение. Во-первых, она связывает многие населенные пункты 4 муниципальных образований, во-вторых, в случае решения вопроса о строительстве двух километров дороги от р. Грохот по территории Ельнинского района, будет обеспечен  транзитный  проезд  автотранспорта  от  Варшавского  шоссе  до  г. Смоленска, что положительно скажется не только на экономике Спас-Деменского района, но и на экономке граничащих с в им районов Калужской области. В 2006 году за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт автодороги Жданово-Горки-Клюшки-Н, Успенск, автодороги Жданово-Харламово-Гнездиловская высота и текущий ремонт автодорог Понизовье-Земцы и Варшавское шоссе-Утриково. В целом автодороги содержатся в удовлетворительном состоянии, что позволяет осуществлять по району пассажирские и грузовые перевозки. Целью программы дорожного строительства по муниципальному району «Спас-Деменский район» является приведение всех дорог в нормативное состояние и обеспечения безопасности движения на них.

План ремонта на 2009 год

На ремонт автомобильных дорог планируется освоить 81499 тыс. рублей, в т.ч.:

из областного бюджета - 68439 тыс. рублей

из местного бюджета - 6360 тыс. рублей

прочие инвестиции - 6700 тыс. рублей

| № п/п | Наименование дороги и видов работ | Объем работ, км | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Прочие инвестиции |
| Дороги областной собственности I. Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | 188,995 | 12400,0 |  |  |
| 2. | Содержание мостов (пог. м) | 207,46 | 620,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 13020,0 |  |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога «Спас-Деменск-Ельня-Починок» - Павлиново. Устройство твердого покрытия (асфальт) (км) | 7,3 | 25039 |  |  |
| 2. | Автодорога Стаи-Ивановка-Любунь. Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 10,026 | 16660 |  |  |
| 3. | Автодорога Павлиново-Жданово, Устройство твердого покрытия (асфальт) (км) | 4,0 | 13720 |  |  |
|  | Итого: |  | 55419 |  |  |
|  | Всего: | 68439 |  |  |
| Дороги муниципальной собственности I. Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | 113,6 |  | 3300 |  |
| 2. | Содержание мостов (пог.м.) | 66 |  | 110 |  |
|  | Итого: |  |  | 3410 |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога Прилуки-Мышково. Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 1,1 |  | 900 |  |
| 2. | Автодорога Мышково-Слузна. Капитальный ремонт полотна дороги (щебень) | 4,5 |  | 2050 | 6700 |
|  | Итого: |  |  | 2950 |  |
|  | Всего: |  |  | 6360 | 6700 |

План ремонта на 2010 год

В 2010 году планируется привести все автодороги в нормативное состояние. Для проведения ремонта автодорог планируется израсходовать 74633 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование дороги и видов работ | Объем работ, км | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Прочие инвестиции |
| Дороги областной собственности I. Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | 188,995 | 12400,0 |  |  |
| 2. | Содержание мостов (пог. м) | 217,46 | 620,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 13050,0 |  |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога Наумово - Старинки.2,42 Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 2,42 | 2580 |  |  |
| 2. | Автодорога Понизовье - Земцы.8,606 Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 8,606 | 8600 |  |  |
| 3. | Автодорога А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Любунь-Снопот. Асфальтирование (км) | 12,1 | 41503 |  |  |
|  | Итого: |  | 52683 |  |  |
|  | Всего: |  | 65733 |  |  |
| Дороги муниципальной собственности I Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | 113,6 |  | 4200 |  |
| 2. | Содержание мостов (пог. м) | 66 |  | 50 |  |
|  | Итого: |  |  | 4250 |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога Нестеры-Горы Подсыпка полотна дороги щебнем | 1,8 |  | 1850 |  |
| 2. | Автодорога Семенково-Дуброво. Ремонт трубопереезда шт./п.м. Подсыпка полотна дороги ПГС (км) | 1/58,0 |  | 600,0 | 100,0 500,0 |
| 3. | Авто дорога Жданово-Горки-Клюшки-Н. Успенск. Подсыпка полотна дороги щебнем (км) | 9,0 |  | 1600,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4050 | 600,0 |
|  | Всего: |  |  | 8300 | 600,0 |

Для безопасности движения в Спас-Деменском районе необходимо предусмотреть следующие мероприятия: устройство тротуаров в населенных пунктах, работы по созданию прямой видимости дорожного полотна в пределах норм, установка дорожных знаков, освещение, нанесение горизонтальной отметки, ограждение наиболее опасных участков

Дальнейшее развитие должно получить использование школьных автобусов, для чего необходимо будет увеличить их парк, ремонт, реконструкцию.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Спас-Деменского района. Направление: Сухиничи – Смоленск. Вязьма – Фаянсовая.

На данный момент проектируется направление с. Чипляево – с. Пустовский для вывоза производственного сырья.

Рекомендуется вокзал поддерживать в хорошем состоянии.

### II.7   Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Для перспективного теплоснабжения необходимо:

- строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким коэффициентом полезного действия использования топлива и хорошими экологическими показателями);

-    замена морально и физически устаревшего оборудования котельной;

- замена ветхий теплопровод и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии;

- использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ - (ГТ ТЭЦ), предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки-БМК полной заводской готовности);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

Изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели населённых пунктов, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Определение количеств тепловой энергии определяется в целях:

- реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.97 № 832  «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» и «Основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-комунальном хозяйстве Российской Федерации»;

- осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с действующими правилами;

- осуществления контроля качества тепловой энергии и теплоносителя, соблюдения режимов теплоснабжения и теплопотребления, а также документирования их показателей.

Расчетные величины расхода тепла на отопление определяем по укрупненным показателям.

Определение расчетных расходов тепла на отопление и вентиляцию по укрупненным показателям допустимо только для вычисления тепловой мощности источника тепла и расчета магистральных и основных разводящих участков тепловых сетей. Все внутриквартальные сети и ответвления от них к зданиям должны, как правило, проектироваться на основе более точных данных по расходу тепла.

При расчете годового расхода тепла на вентиляцию принимаем число часов работы систем вентиляции zв = 16 ч/сутки.

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем, применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений, совместной работы источников теплоты, прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям нормативных документов и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнения теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими задвижками.

Расстояния по горизонтали от подземных водяных тепловых сетей открытых

систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников

возможного загрязнения

| Источник загрязнения | Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м |
| --- | --- |
| 1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации: |  |
| при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях | 1,0 |
| при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду ( 200 мм | 1,5 |
| То же, Ду > 200 мм | 3,0 |
| 2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 10,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 50,0 |
| 3. Выгребные и помойные ямы: |  |
| при отсутствии грунтовых вод | 7,0 |
| при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей | 20,0 |
| Примечание — При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей — расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения. |

На расчётный срок строительства планируется обеспечение территорий нового строительства населённых пунктов необходимым количеством тепла:

Расчет годовых  расходов тепла

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства на расчетный срок |
| Муниципальные округа | Численность населения | Расходы тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
|  |  | Qо.год Гкал/год | Qв.год. Гкал/год | Q г.год Гкал/год | Q общ Гкал/год |
| Город Спас-Деменск | 5600 | 53277,06926 | 5480,315 | 19042,81 | 77800,19 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| СП "Село Буднянский" | 347 | 4401,700722 | 452,7784 | 869,4545 | 5723,934 |
| Село Буднянский | 224 | 2841,443694 | 292,2835 | 561,2617 | 3694,989 |
| Деревня Буда- Первая | 56 | 710,3609234 | 73,07087 | 140,3154 | 923,7472 |
| Деревня Буда- Вторая | 12 | 152,2201979 | 15,65804 | 30,06759 | 197,9458 |
| Деревня Красилино | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| Деревня Липовка | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Образцовка | 10 | 126,8501649 | 13,04837 | 25,05633 | 164,9549 |
| Деревня Сутоки | 19 | 241,0153133 | 24,7919 | 47,60702 | 313,4142 |
| Деревня Тарьково | 16 | 202,9602638 | 20,87739 | 40,09012 | 263,9278 |
| СП "Деревня Болва" | 223 | 2828,758677 | 290,9786 | 558,7561 | 3678,493 |
| Деревня Болва | 168 | 2131,08277 | 219,2126 | 420,9463 | 2771,242 |
| Деревня Гридино | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Деревня Ипоть | 14 | 177,5902309 | 18,26772 | 35,07886 | 230,9368 |
| Деревня Капустное |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключи | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Деревня Ломакино |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ползы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Проходы | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Стаи | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Старое Лесково | 18 | 228,3302968 | 23,48707 | 45,10139 | 296,9187 |
| Деревня Стребки | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| СП "Село Лазинки" | 265 | 3361,52937 | 345,7818 | 663,9926 | 4371,304 |
| Село лазинки | 241 | 3057,088974 | 314,4657 | 603,8575 | 3975,412 |
| Деревня Высочки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разъезд Гривка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Дуброво |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Кудрино |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Липовость | 4 | 50,74006596 | 5,219348 | 10,02253 | 65,98194 |
| Деревня Мышково | 10 | 126,8501649 | 13,04837 | 25,05633 | 164,9549 |
| Деревня Старые Стребки | 8 | 101,4801319 | 10,4387 | 20,04506 | 131,9639 |
| Деревня Шемаки | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| СП "Село Любунь" | 273 | 3463,009502 | 356,2205 | 684,0377 | 4503,268 |
| Село Любунь | 211 | 2676,538479 | 275,3206 | 528,6885 | 3480,548 |
| Деревня Ивановка | 10 | 126,8501649 | 13,04837 | 25,05633 | 164,9549 |
| Деревня Кисели | 11 | 139,5351814 | 14,35321 | 27,56196 | 181,4503 |
| Хутор Михайловский |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Никольское | 6 | 76,11009894 | 7,829022 | 15,0338 | 98,97292 |
| Деревня Синьгаево |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хутор Скоробы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Суборовка | 35 | 443,9755771 | 45,66929 | 87,69714 | 577,342 |
| Деревня Яблоново |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Нестеры" | 130 | 1649,052144 | 169,6288 | 325,7322 | 2144,413 |
| Деревня Нестеры | 116 | 1471,461913 | 151,3611 | 290,6534 | 1913,476 |
| Деревня Горы | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| Деревня Колодези | 4 | 50,74006596 | 5,219348 | 10,02253 | 65,98194 |
| Деревня Лога | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Деревня Потапово | 1 | 12,68501649 | 1,304837 | 2,505633 | 16,49549 |
| СП "Хутор Новоалександровский" | 548 | 6951,389036 | 715,0507 | 1373,087 | 9039,526 |
| Хутор Новоалександровский | 451 | 5720,942437 | 588,4815 | 1130,04 | 7439,464 |
| Деревня Болтутино | 18 | 228,3302968 | 23,48707 | 45,10139 | 296,9187 |
| Деревня Вдовец | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Верхуличи | 45 | 570,825742 | 58,71766 | 112,7535 | 742,2969 |
| Деревня Лубинка | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Деревня Малистово | 13 | 164,9052144 | 16,96288 | 32,57322 | 214,4413 |
| Деревня Малышкина |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Свиридово | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Утриково | 13 | 164,9052144 | 16,96288 | 32,57322 | 214,4413 |
| СП "Село Павлиново" | 523 | 6634,263624 | 682,4297 | 1310,446 | 8627,139 |
| Село Павлиново | 210 | 2663,853463 | 274,0158 | 526,1829 | 3464,052 |
| Деревня Бель | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Деревня Березово | 8 | 101,4801319 | 10,4387 | 20,04506 | 131,9639 |
| Село Гнездилово | 8 | 101,4801319 | 10,4387 | 20,04506 | 131,9639 |
| Деревня Гнездилово | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Деревня Горбачи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Горки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Добрица | 12 | 152,2201979 | 15,65804 | 30,06759 | 197,9458 |
| Деревня Екатериновка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Елисеево |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Жданово | 95 | 1205,076566 | 123,9595 | 238,0351 | 1567,071 |
| Село Жданово |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключки | 26 | 329,8104287 | 33,92576 | 65,14645 | 428,8826 |
| Деревня Логвино | 14 | 177,5902309 | 18,26772 | 35,07886 | 230,9368 |
| Деревня Максимово | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Деревня Митино | 4 | 50,74006596 | 5,219348 | 10,02253 | 65,98194 |
| Деревня Ново-Успенск | 14 | 177,5902309 | 18,26772 | 35,07886 | 230,9368 |
| Деревня Овсище | 17 | 215,6452803 | 22,18223 | 42,59575 | 280,4233 |
| Деревня Оселье | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| Деревня Павлиново | 80 | 1014,801319 | 104,387 | 200,4506 | 1319,639 |
| Деревня Пашки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Прилуки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Село Пятницкое | 10 | 126,8501649 | 13,04837 | 25,05633 | 164,9549 |
| Деревня Радки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Успех | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Деревня Харламово | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Холмовая | 1 | 12,68501649 | 1,304837 | 2,505633 | 16,49549 |
| СП "Деревня Теплово | 406 | 5150,116695 | 529,7638 | 1017,287 | 6697,167 |
| Деревня Теплово | 105 | 1331,926731 | 137,0079 | 263,0914 | 1732,026 |
| Деревня Активист | 10 | 126,8501649 | 13,04837 | 25,05633 | 164,9549 |
| Деревня Блевково |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Большие Внегощи | 17 | 215,6452803 | 22,18223 | 42,59575 | 280,4233 |
| Деревня Грозынь | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| Деревня Малые Внегощи | 1 | 12,68501649 | 1,304837 | 2,505633 | 16,49549 |
| Деревня Морозово | 54 | 684,9908904 | 70,4612 | 135,3042 | 890,7562 |
| Деревня Наумово | 30 | 380,5504947 | 39,14511 | 75,16898 | 494,8646 |
| Деревня Парфеново | 24 | 304,4403957 | 31,31609 | 60,13518 | 395,8917 |
| Деревня Прудищи | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Сежиково | 3 | 38,05504947 | 3,914511 | 7,516898 | 49,48646 |
| Деревня Семенково | 15 | 190,2752473 | 19,57255 | 37,58449 | 247,4323 |
| Деревня Старинки | 18 | 228,3302968 | 23,48707 | 45,10139 | 296,9187 |
| Деревня Супесок | 117 | 1484,146929 | 152,6659 | 293,159 | 1929,972 |
| Деревня Чебуши |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Шелохи | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 2207,192869 | 227,0416 | 435,9801 | 2870,215 |
| Деревня Понизовье | 132 | 1674,422177 | 172,2385 | 330,7435 | 2177,404 |
| Деревня Земцы | 17 | 215,6452803 | 22,18223 | 42,59575 | 280,4233 |
| Деревня Оболовка | 12 | 152,2201979 | 15,65804 | 30,06759 | 197,9458 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 164,9052144 | 16,96288 | 32,57322 | 214,4413 |
| Деревня Суборь |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Снопот" | 158 | 2004,232605 | 206,1642 | 395,89 | 2606,287 |
| Деревня Снопот | 7 | 88,79511543 | 9,133859 | 17,53943 | 115,4684 |
| Деревня Иловец | 8 | 101,4801319 | 10,4387 | 20,04506 | 131,9639 |
| Деревня Новое Носково | 4 | 50,74006596 | 5,219348 | 10,02253 | 65,98194 |
| Деревня Соболи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Старые Новики |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Церковщина | 139 | 1763,217292 | 181,3723 | 348,2829 | 2292,873 |
| СП " Деревня Стайки" | 246 | 3120,514056 | 320,9899 | 616,3856 | 4057,89 |
| Деревня Стайки | 199 | 2524,318281 | 259,6626 | 498,6209 | 3282,602 |
| Деревня Алфимово | 26 | 329,8104287 | 33,92576 | 65,14645 | 428,8826 |
| Деревня Асташово |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Гайдуково | 15 | 190,2752473 | 19,57255 | 37,58449 | 247,4323 |
| Деревня Давыдово | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Деревня Ерилово | 4 | 50,74006596 | 5,219348 | 10,02253 | 65,98194 |
| Деревня Кланец |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Маховичи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Филогово |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Село Чипляево" | 832 | 10553,93372 | 1085,624 | 2084,686 | 13724,24 |
| Село Чипляево | 546 | 6926,019003 | 712,441 | 1368,075 | 9006,535 |
| Деревня Ерши | 153 | 1940,807523 | 199,6401 | 383,3618 | 2523,809 |
| Деревня Большая Каменка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Вязовня |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Село Игнатовский | 9 | 114,1651484 | 11,74353 | 22,55069 | 148,4594 |
| Деревня Князево | 6 | 76,11009894 | 7,829022 | 15,0338 | 98,97292 |
| Деревня Куземки | 59 | 748,4159729 | 76,98538 | 147,8323 | 973,2337 |
| Деревня Марково | 25 | 317,1254122 | 32,62092 | 62,64082 | 412,3872 |
| Деревня Песочная |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Пустая | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Село Пустовский | 5 | 63,42508245 | 6,524185 | 12,52816 | 82,47743 |
| Деревня Ртинка |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Слободка | 22 | 279,0703628 | 28,70641 | 55,12392 | 362,9007 |
| Деревня Чипляевка | 2 | 25,37003298 | 2,609674 | 5,011265 | 32,99097 |
| Всего по району | 9725 | 123361,7854 | 12689,54 | 24367,28 | 160418,6 |

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с коэффициентом полезного действия более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий, перевод на природный газ;

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, в которых планируется строительство газопровода;

- в населённых пунктах с небольшой численностью населения и большой удалённостью от магистрального газопровода планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечивать работу котельных без постоянного обслуживания персонала.

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

Газоснабжение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. 
	В центральном офисе Открытого Акционерного Общества "Газпром" председатель правления Алексей Миллер подписал с губернатором Калужской области первые сетевые графики строительства объектов газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством "Газпромом" газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Подготовка к массовой газификации вскоре может стать темой активного обсуждения в регионах. Объем инвестиций Калужской области в газификацию региона превысит инвестиции "Газпрома".

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию региона и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов и домовых сетей, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Информация о населенных пунктах

| наименование н/п | численность населения, тыс.человек | дома с инд. отоплением | кол-во квартир с центр. отоплением | Перспектива по ген. плану развития н/п. | Личный скот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в домах с инд. отоплением | в квартирах с центр. отоплением | кол-во индивидуал ьных домов (ПГ+ВПГ+О П) | Общая площадь индивидуал ьных домов, м2 | кол-во квартир с водонагрева телем (ПГ+ВПГ) | кол-во квартир с центральн ым горячим водоснаб. (только ПГ) | индивидуал ьных домов | Общая площадь индивидуал ьных домов, м2 | квартир | общая площадь квартир, м2 | коровы | свиньи | лошади |

Спас-Деменский

| Спас-Деменск | 5.671 | 1.535 | 1282 | 113074 | 367 | 233 |  |  | 20 |  | 2130 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «с. Чипляево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чипляево | 0.399 | 0.141 | 255 | 12750 | 91 | 18 |  |  |  |  | 40 | 80 | 15 |
| Ерши | 0.182 |  | 90 | 2430 |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 |  |
| Слободка | 0.028 |  | 21 | 665 |  |  |  |  |  |  | 65 |
| Князево | 0.011 |  | 7 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марково | 0.022 |  | 22 | 693 |  |  | 7 | 322 |  |  | 17 | 50 |  |
| Песочня | 0.008 |  | 8 | 276 |  |  | 11 | 374 |  |  | 1 | 2 |  |
| Пустая | 0.009 |  | 9 | 315 |  |  | 11 | 385 |  |  | 3 | 8 |  |
| Чипляевка | 0.011 |  | 11 | 385 |  |  | 2 | 70 |  |  | 5 | 5 |  |
| Куземки | 0.05 |  | 48 | 1295 |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Вязовня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игнатовский | 0.013 |  | 13 | 380 |  |  | 5 | 145 |  |  | 5 | 15 |  |
| Пустовский | 0.006 |  | 6 | 155 |  |  | 6 | 160 |  |  |  |  |  |
| Большая Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ртинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «д. Нестеры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нестеры | 0.172 |  | 82 | 4920 |  |  |  |  |  |  | 60 | 70 | 1 |
| Горы | 0.014 |  | 9 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потапово | 0.007 |  | 6 | 312 |  |  | 6 | 312 |  |  | 7 | 30 |  |
| Колодези | 0.005 |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лога | 0.003 |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |

| СП «д. Теплово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплово | 0.078 |  | 46 | 2028 |  |  |  |  |  |  | 20 | 29 | 1 |
| Парфеново | 0.018 |  | 18 | 954 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Сежиково | 0.003 |  | 3 | 156 |  |  | 6 | 312 |  |  |  |  |  |
| Прудищи | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 20 | 1040 |  |  | 4 | 1 |  |
| Наумово | 0.033 |  | 32 | 1664 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| Старинки | 0.024 |  | 21 | 1092 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| Шелохи | 0.004 |  | 4 | 208 |  |  | 11 | 572 |  |  |  |  |  |
| Чебуши | 0.004 |  | 4 | 208 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Супесок | 0.1 |  | 90 | 4212 |  |  |  |  |  |  | 15 | 9 |  |
| Морозово | 0.036 |  | 40 | 2080 |  |  |  |  |  |  | 15 | 7 |  |
| Грозынь | 0.008 |  | 8 | 416 |  |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |
| Б.Внегощи | 0.009 |  | 9 | 468 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Семенково | 0.018 |  | 20 | 1040 |  |  |  |  |  |  | 53 |
| М.Внегощи | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 5 |  |  |
| Активист | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 12 | 624 |  |  |  |  |  |
| Блевково |  |  |  |  |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| СП «д. Снопот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снопот | 0.016 |  | 14 | 728 |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Церковщина | 0.153 |  | 66 | 2392 |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  |
| Соболи | 0.001 |  | 1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иловец | 0.012 |  | 9 | 468 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Новое Носково | 0.011 |  | 6 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «с. Любунь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любунь | 0.225 |  | 134 | 5616 |  |  |  |  |  |  | 90 | 150 |  |
| Ивановка | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 7 | 13 |  |
| Кисели | 0.007 |  | 9 | 468 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никольское | 0.009 |  | 9 | 468 |  |  | 21 | 1092 |  |  | 18 | 22 |  |
| Синьгаево | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 2 | 104 |  |  |  | 1 |  |
| Скоробы | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 2 | 104 |  |  |  | 2 |  |
| Суборовка | 0.036 |  | 17 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблоново | 0.002 |  | 2 | 104 |  |  | 1 | 52 |  |  |  |  |  |
| СП «с. Павлиново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Павлиново | 0.24 |  | 180 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 65 | 50 | 2 |

| д.Павлиново | 0.086 |  | 44 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березово | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 2 |  |  |
| Логовино | 0.017 |  | 10 | 468 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Горбачи | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 10 | 500 |  |  |  |  |  |
| Овсище | 0.02 |  | 20 | 1040 |  |  | 10 | 500 |  |  | 10 | 10 |  |
| Пятницкое | 0.022 |  | 22 | 884 |  |  |  |  |  |  | 12 | 5 |  |
| Добрица | 0.017 |  | 17 | 780 |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |
| Митино | 0.007 |  | 7 | 350 |  |  | 4 | 200 |  |  | 3 | 5 |  |
| Прилуки | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| Холмовая | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |
| Радки |  |  |  |  |  |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |
| Вель | 0.009 |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| Успех | 0.003 |  | 3 | 150 |  |  | 6 | 300 |  |  | 1 | 2 |  |
| д.Жданово | 0.116 |  | 72 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 25 | 15 | 1 |
| с.Жданово | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 10 | 520 |  |  | 3 | 5 |  |
| д.Гнездилово | 0.007 |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
| с.Гнездилово | 0.008 |  | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горки | 0.003 |  | 3 | 52 |  |  | 10 | 520 |  |  |  |  |  |
| Клюшки | 0.043 |  | 53 | 2756 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Ново-Успенск | 0.021 |  | 20 | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оселье | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 11 | 572 |  |  |  |  |  |
| Харламово | 0.006 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимово | 0.002 |  | 2 | 100 |  |  | 5 | 260 |  |  |  | 9 |  |
| Екатериновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пашки |  |  |  |  |  |  | 2 | 256 |  |  |  |  |  |
| Елисеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «с. Лазинки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лазинки | 0.276 |  | 152 | 4876 |  |  |  |  |  |  | 55 | 100 |  |
| Старые Стребки | 0.01 |  | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |
| Высочки | 0.002 |  | 1 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышково | 0.033 |  | 20 | 780 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 |  |
| Кудрино | 0.002 |  | 3 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шемаки | 0.009 |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуброво | 0.004 |  | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липовость | 0.003 |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| разъезд Гривка | 0.002 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СП «с. Буднянский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буднянский | 0.262 |  | 126 | 6552 |  |  |  |  |  |  | 90 | 65 | 1 |
| Сутоки | 0.031 |  | 24 | 1484 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |
| Буда Вторая | 0.018 |  | 20 | 1450 |  |  |  |  |  |  | 20 | 13 |  |
| Буда Первая | 0.069 |  | 50 | 2650 |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |  |
| Липовка | 0.003 |  | 3 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образцовка | 0.02 |  | 17 | 1166 |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 |  |
| Тарьково | 0.036 |  | 30 | 1924 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
| Крисилино | 0.011 |  | 13 | 780 |  |  |  |  |  |  | 55 |
| СП «х.Новоалександровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский | 0.479 |  | 253 | 8424 |  |  |  |  |  |  | 50 | 210 | 1 |
| Верхуличи | 0.059 |  | 60 | 2912 |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |  |
| Малышкино | 0.001 |  | 1 | 50 |  |  | 10 | 500 |  |  | 4 | 15 |  |
| Свиридово | 0.001 |  | 1 | 50 |  |  | 7 | 450 |  |  | 1 |  |  |
| Малистово | 0.034 |  | 34 | 1700 |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| Болтутино | 0.026 |  | 30 | 1560 |  |  |  |  |  |  | 15 | 25 |  |
| Утриково | 0.016 |  | 16 | 832 |  |  | 16 | 832 |  |  | 10 | 20 |  |
| Вдовец | 0.003 |  | 3 | 150 |  |  | 5 | 250 |  |  | 1 | 15 |  |
| Лубинка | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 13 | 676 |  |  | 7 | 10 |  |
| СП «д. Стайки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стайки | 0.221 |  | 113 | 4056 |  |  |  |  |  |  | 60 | 75 | 4 |
| Клонец |  |  |  |  |  |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |
| Алфимово | 0.034 |  | 9 | 486 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Маховички | 0.002 |  | 2 | 100 |  |  | 8 | 400 |  |  |  |  |  |
| Давыдово | 0.001 |  | 1 | 32 |  |  | 4 | 128 |  |  |  |  |  |
| Гайдуки | 0.025 |  | 25 | 1300 |  |  | 12 | 600 |  |  | 27 | 20 |  |
| Ерилово | 0.006 |  | 6 | 300 |  |  | 4 | 200 |  |  |  | 15 |  |
| Асташово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филогово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «д. Понизовье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понизовье | 0.124 |  | 93 | 4664 |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |  |
| Оболовка | 0.022 |  | 31 | 1612 |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Старые Ближевичи | 0.018 |  | 17 | 884 |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 |  |
| Земцы | 0.006 |  | 6 | 300 |  |  | 10 | 520 |  |  | 5 | 10 |  |

| Суборь |  |  |  |  |  |  | 12 | 600 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «д. Болва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болва | 0.188 |  | 111 | 4264 |  |  |  |  |  |  | 83 | 45 | 1 |
| Ипоть | 0.02 |  | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  |
| Старое Лесково | 0.015 |  | 15 | 750 |  |  | 15 | 750 |  |  | 5 | 20 |  |
| Гридино | 0.01 |  | 12 | 520 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Стребки | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 5 | 260 |  |  | 1 | 5 |  |
| Стаи | 0.003 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключи | 0.009 |  | 9 | 540 |  |  | 4 | 200 |  |  | 2 | 10 |  |
| Проходы | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Капустное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ломакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ползы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коммунально-бытовые котельные

| наименование котельной | наименование н/п | список объектов |  | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление , тонн (тыс.м3 для газа) | расчетноеп отребление , тыс. Гкал | присоедине нная нагрузка | расчетная нагрузка |  |  |
| Спас-Деменский |
| ул. Восточная | Спас-Деменск | ж/дома=20007м3 | газ | 160.7 | 1.16 |  | 1.20 | 0.495 | 0.495 | КЧМ-7, 6 шт | 90 |
| ул. Освободителей | Спас-Деменск | ж/дома=21955м3 | уголь | 558.3 | 1.88 |  | 1.88 | 0.74 | 0.8 | НР-18, 2 шт; Универсал- 6, 2 шт | 60 |
| ул. Советская, 16 | Спас-Деменск | ж/дома=3567м3 | уголь | 102.6 | 0.34 |  | 0.34 | 0.17 | 0.17 | НР-18, 1 шт | 60 |
| ул. Советская, 32 | Спас-Деменск | ж/дома=27574м3 | уголь | 839 | 2.82 |  | 2.82 | 0.98 | 1.23 | НР-18, 2 шт по 0,4 | 60 |
| гостиница | Спас-Деменск | 2451м3 | уголь | 84.7 | 0.28 |  | 0.39 | 0.12 | 0.15 | Универсал-6, 2 шт | 60 |
| школа №2 | Спас-Деменск | 11391 м3 | уголь | 293.6 | 0.99 |  | 1.73 | 0.6 | 0.84 | НР-18, 2 шт по 0,4 | 60 |
| д/сад | Спас-Деменск | 8107м3 | уголь | 238.4 | 0.80 |  | 1.38 | 0.34 | 0.6 | НР-18, 1 шт; Универсал- 6, 1 шт | 60 |
| школа №1, ж/д | Спас-Деменск | 26526м3 | уголь | 621 | 2.09 |  | 4.26 | 0.91 | 1.61 | НР-18, 3 шт | 60 |
| фабрика, ж/д | Спас-Деменск | 26151м3 | уголь | 438.8 | 1.47 |  | 1.9 | 0.64 | 0.83 |  | 60 |
| баня, контора | Спас-Деменск | 4548м3 | уголь | 356.5 | 1.20 |  | 1.20 | 0.56 | 0.56 | Универсал-6, 2 шт | 60 |
| аптека, ж/д | Спас-Деменск | 4381м3 | уголь | 101.5 | 0.34 |  | 0.70 | 0.15 | 0.26 | НР-18, 1 шт; Универсал- 6, 1 шт | 60 |

| ул. Трегубова | Спас-Деменск | ж/дома=13644м3 | уголь | 437.7 | 1.47 |  | 2.2 | 0.64 | 0.83 | НР-18, 2 шт; Универсал- 6, 2 шт | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дом ветеранов, ж/д | Спас-Деменск | ж/дома=4451м3 | уголь | 141.2 | 0.47 |  | 0.72 | 0.21 | 0.27 | НР-18, 1 шт; Универсал- 6, 2 шт | 60 |
| ж/д | Чипляево | ж/дома=19936м3 | уголь | 502.2 | 1.69 |  | 3.19 | 0.73 | 1.21 | НР-18, 2 шт | 60 |
| ЦРБ, ж/д | Чипляево | 42940м3 | уголь | 932.5 | 3.13 |  | 5.75 | 1.36 | 2.5 | НР-18, 3 шт по 0,42 | 60 |
| школа | Чипляево | 10607м3; 200уч. | уголь | 183 | 0.61 |  | 1.6 | 0.27 | 0.77 | Универсал-6, 3 шт | 60 |
| школа | Новоалександровски й | 9695м3; 200уч. | уголь | 161 | 0.54 |  | 1.46 | 0.24 | 0.71 | НР-18, 2 шт | 60 |
| школа | Стаи | 8252м3; 150мест | уголь | 143.7 | 0.48 |  | 1.23 | 0.21 | 0.6 | Универсал-6, 2 шт | 60 |
| школа | Буднянский | 9227м3; 200мест | уголь | 161 | 0.54 |  | 1.39 | 0.24 | 0.67 | Универсал-6, 3 шт | 60 |
| школа | п.Павлиново | 11770м3; 200мест | уголь | 187.4 | 0.63 |  | 1.77 | 0.27 | 0.86 | НР-18, 2 шт | 60 |
| школа | Лазинки | 6670м3; 120мест | уголь | 143.7 | 0.48 |  | 1 | 0.21 | 0.49 | Универсал-6, 2 шт | 60 |
| контора райпо | Спас-Деменск | 650м3 | уголь | 10 | 0.03 |  | 0.1 | 0.01 | 0.047 | КЧМ-5 | 60 |
| столовая | Спас-Деменск | 850м3 | эл.энергия | 10 | 0.01 |  | 0.23 | 0.004 | 0.11 |  | 100 |
| универмаг | Спас-Деменск | 3000м3 | уголь | 30 | 0.10 |  | 0.43 | 0.04 | 0.2 | Универсал-6 | 60 |
| милиция | Спас-Деменск | 1560м3 | уголь | 120 | 0.40 |  | 0.25 | 0.18 | 0.11 | КЧМ-5 | 60 |
| суд | Спас-Деменск | 2574м3 | уголь | 100 | 0.34 |  | 0.4 | 0.15 | 0.18 | Универсал-4 | 60 |
| бытовое обслуживание | Спас-Деменск | 2700м3 | уголь | 100 | 0.34 |  | 0.42 | 0.15 | 0.19 | КЧМ-5 | 60 |

Промышленные предприятия

| наименование котельной | наименование н/п | наименование предприятия, профиль предприятия | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потреблени е, тонн (тыс.м3 для газа) | проектное потреблени е, тыс. Гкал | присоединен ная нагрузка | проектируем ая нагрузка |  |  |

Спас-Деменский

| хлебокомбинат | Спас-Деменск |  | древесина (30-35%) | 936 | 0.52 |  | 1.5 | 0.17 | 0.65 | котел КТ-500, 0.27 Гкал/ч; печь ФТЛ-2-66 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хлебокомбинат | Спас-Деменск |  | печное | 2.6 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 80 |
| Калугаавтодор ДРСУ | Спас-Деменск |  | уголь | 50 | 0.168 |  | 0.46 | 0.18 | 0.198 | Универсал, 2 шт | 60 |
| ф-л ОАО МЭМРЗ | Спас-Деменск | эл/механический ремонтный завод (производство) | уголь | 150 | 0.504 |  | 0.504 | 0.19 | 0.187 | Су-200 | 60 |
| то же | Спас-Деменск |  | уголь | 200 | 0.672 |  | 0.672 | 86.96 | 0.292 | Су-200 | 60 |
| ООО "Калуга-торф" | Чипляево | производство удобрений | печное |  | 4.32 |  | 7.5 | 1.50 | 2.500 | теплогенератор ТАУМ-1.5 | 80 |
|  | Чипляево | радио-пром. | уголь | 500 | 2.2542 |  | 5.75 | 1.50 | 2.500 | Кировец 2шт., Универсал 1шт., 1.5Гкал | 60 |

Спас-Деменский район с/х предприятия

| наименование котельной или объекта газификации | наименование н/п | наименование предприятия, профиль предприятия, (для отдельных объектов газификации -тип агрегата) | Список объектов, подлежащи е газификаци и | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, или установки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потреблени е, тонн (тыс.м3 для газа) | проектное потреблени е, тыс. Гкал | присоедине нная нагрузка | проектируе мая нагрузка |  |  |

Спас-Деменский

| СПК "Нива" | Ерши | сушка зерна |  | печное | 3.326 | 0.025 |  | 0.025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| то же | Ерши | Коровник на 389голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 3.000 |  | 1.42 |  |  |
| СПК "Заря" | Нестеры | сушка зерна |  | печное | 2.495 | 0.019 |  | 0.019 |  |  |  |  |
| то же | Нестеры | Коровник на 70 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.540 |  | 0.26 |  |  |
| СПК "Парфеновский" | Теплово | сушка зерна |  | печное | 1.663 | 0.013 |  | 0.013 |  |  |  |  |
| то же | Теплово | Коровник на 114 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.880 |  | 0.42 |  |  |
| МУП "Любунь" | Любунь | сушка зерна |  | печное | 3.326 | 0.025 |  | 0.025 |  |  |  |  |
| то же | Любунь | Коровник на 168 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 1.290 |  | 0.61 |  |  |
| МУП "Снопот" | Снопот | сушка зерна |  | печное | 0.907 | 0.007 |  | 0.007 |  |  |  |  |
| КСП "Павлиновское" | д.Павлиново | сушка зерна |  | печное | 2.419 | 0.018 |  | 0.018 |  |  |  |  |
| СПК "Лесной-Лазинская" | Лазинки | сушка зерна |  | печное | 1.966 | 0.015 |  | 0.015 |  |  |  |  |
| то же | Лазинки | Коровник на 110 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.850 |  | 0.4 |  |  |
| Буднянская | Буднянский | сушка зерна |  | печное | 0.454 | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| СПК "Новоалександровский" | Новоалександро вский | сушка зерна |  | печное | 1.663 | 0.013 |  | 0.013 |  |  |  |  |

| то же | Новоалександро вский | Коровник на 16 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.120 |  | 0.058 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСП "Стайки" | Стайки | сушка зерна |  | печное | 6.048 | 0.046 |  | 0.046 |  |  |  |  |
| то же | Стайки | Коровник на 356 голов | по типовому проекту | газ |  |  |  | 2.740 |  | 1.3 |  |  |
| МУП "Луч" | Понизовье | сушка зерна |  | печное | 0.302 | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| КСП "Максимовское" | д.Жданово | сушка зерна |  | печное | 1.058 | 0.008 |  | 0.008 |  |  |  |  |
| МУП "Демино" | Спас-Деменск | сушка зерна |  | печное | 9.072 | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  |
| то же | Спас-Деменск | Коровник на 239 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 1.940 |  | 0.87 |  |  |
| СПК "Боловский" | Болва | сушка зерна |  | печное | 1.058 | 0.008 |  | 0.008 |  |  |  |  |
| МУП "Спас-Деменская МТС" | Спас-Деменск | сушка зерна |  | печное | 9.072 | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  |
| то же | Спас-Деменск | Коровник на 402 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 3.100 |  | 1.47 |  |  |
| СПК "Труженик" | Старинки | сушка зерна |  | печное | 0.605 | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |  |

Электроснабжение

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Спас-Деменского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных водонасосных станций важно знать водозабор из работающих водонасосных станций.

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Проектом территориального планирования по Калужской области на первую очередь предлагается, строительство станции обезжелезивания в г. Спас-Деменске мощностью 500 м3/сут.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Водоотведение

Почти во всех  населенных пунктах отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство и промышленные предприятия. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх - нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий и других объектов.

Ведется проектирование  очистных сооружений канализации в границах городского поселения «Город Спас-Деменск».

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по союзным республикам, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям нормативных документов.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При проектировании водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Необходимое количество воды для обеспечения населения новых строящихся территорий питьевой водой на проектный срок определяется по нормам удельного среднесуточного водопотребления в соответствии с нормативными документами.

Проектом для населённых пунктов, численностью больше 1000 чел принята величина удельного водопотребления 300 л/сут./чел (в соответствии с нормативными документами этот показатель рекомендован для городских поселений), а для сельских поселений меньшей численностью населения - 250 л/сут./чел.

Расчетные расходы воды представлены в таблице:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные округа | Численность населения. | Норма | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное К=1,2 |
| город Спас-Деменск | 5600 | 300 | 1680 | 1680 | 2016 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| СП "Село Буднянский" | 347 | 250 | 86,75 | 86,75 | 104,1 |
| Село Буднянский | 224 | 250 | 56 | 56 | 67,2 |
| Деревня Буда- Первая | 56 | 250 | 14 | 14 | 16,8 |
| Деревня Буда- Вторая | 12 | 250 | 3 | 3 | 3,6 |
| Деревня Красилино | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Деревня Липовка | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Образцовка | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Деревня Сутоки | 19 | 250 | 4,75 | 4,75 | 5,7 |
| Деревня Тарьково | 16 | 250 | 4 | 4 | 4,8 |
| СП "Деревня Болва" | 223 | 250 | 55,75 | 55,75 | 66,9 |
| Деревня Болва | 168 | 250 | 42 | 42 | 50,4 |
| Деревня Гридино | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Деревня Ипоть | 14 | 250 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
| Деревня Капустное |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключи | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Деревня Ломакино |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ползы |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Проходы | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Стаи | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Старое Лесково | 18 | 250 | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| Деревня Стребки | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| СП "Село Лазинки" | 265 | 250 | 66,25 | 66,25 | 79,5 |
| Село Лазинки | 241 | 250 | 60,25 | 60,25 | 72,3 |
| Деревня Высочки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Разъезд Гривка |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Дуброво |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Кудрино |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Липовость | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Деревня Мышково | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Деревня Старые Стребки | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Деревня Шемаки | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| СП "Село Любунь" | 273 | 250 | 68,25 | 68,25 | 81,9 |
| Село Любунь | 211 | 250 | 52,75 | 52,75 | 63,3 |
| Деревня Ивановка | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Деревня Кисели | 11 | 250 | 2,75 | 2,75 | 3,3 |
| Хутор Михайловский |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Никольское | 6 | 250 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Деревня Синьгаево |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Хутор Скоробы |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Суборовка | 35 | 250 | 8,75 | 8,75 | 10,5 |
| Деревня Яблоново |  |  | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Нестеры" | 130 | 250 | 32,5 | 32,5 | 39 |
| Деревня Нестеры | 116 | 250 | 29 | 29 | 34,8 |
| Деревня Горы | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Деревня Колодези | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Деревня Лога | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Деревня Потапово | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| СП "Хутор Новоалександровский" | 548 | 250 | 137 | 137 | 164,4 |
| Хутор Новоалександровский | 451 | 250 | 112,75 | 112,75 | 135,3 |
| Деревня Болтутино | 18 | 250 | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| Деревня Вдовец | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Верхуличи | 45 | 250 | 11,25 | 11,25 | 13,5 |
| Деревня Лубинка | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Деревня Малистово | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| Деревня Малышкина |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Свиридово | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Утриково | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| СП "Село Павлиново" | 523 | 250 | 130,75 | 130,75 | 156,9 |
| Село Павлиново | 210 | 250 | 52,5 | 52,5 | 63 |
| Деревня Бель | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Деревня Березово | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Село Гнездилово | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Деревня Гнездилово | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Деревня Горбачи |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Горки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Добрица | 12 | 250 | 3 | 3 | 3,6 |
| Деревня Екатериновка |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Елисеево |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Жданово | 95 | 250 | 23,75 | 23,75 | 28,5 |
| Село Жданово |  | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключки | 26 | 250 | 6,5 | 6,5 | 7,8 |
| Деревня Логвино | 14 | 250 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
| Деревня Максимово | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Деревня Митино | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Деревня Ново-Успенск | 14 | 250 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
| Деревня Овсище | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Деревня Оселье | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Деревня Павлиново | 80 | 250 | 20 | 20 | 24 |
| Деревня Пашки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Прилуки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Село Пятницкое | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Деревня Радки |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Успех | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Деревня Харламово | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Холмовая | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| СП «Деревня Теплово» | 406 | 250 | 101,5 | 101,5 | 121,8 |
| Деревня Теплово | 105 | 250 | 26,25 | 26,25 | 31,5 |
| Деревня Активист | 10 | 250 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Деревня Блевково |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Большие Внегощи | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Деревня Грозынь | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Деревня Малые Внегощи | 1 | 250 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Деревня Морозово | 54 | 250 | 13,5 | 13,5 | 16,2 |
| Деревня Наумово | 30 | 250 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| Деревня Парфеново | 24 | 250 | 6 | 6 | 7,2 |
| Деревня Прудищи | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Сежиково | 3 | 250 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| Деревня Семенково | 15 | 250 | 3,75 | 3,75 | 4,5 |
| Деревня Старинки | 18 | 250 | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| Деревня Супесок | 117 | 250 | 29,25 | 29,25 | 35,1 |
| Деревня Чебуши |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Шелохи | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 250 | 43,5 | 43,5 | 52,2 |
| Деревня Понизовье | 132 | 250 | 33 | 33 | 39,6 |
| Деревня Земцы | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Деревня Оболовка | 12 | 250 | 3 | 3 | 3,6 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| Деревня Суборь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Снопот" | 158 | 250 | 39,5 | 39,5 | 47,4 |
| Деревня Снопот | 7 | 250 | 1,75 | 1,75 | 2,1 |
| Деревня Иловец | 8 | 250 | 2 | 2 | 2,4 |
| Деревня Новое Носково | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Деревня Соболи |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Старые Новики |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Церковщина | 139 | 250 | 34,75 | 34,75 | 41,7 |
| СП " Деревня Стайки" | 246 | 250 | 61,5 | 61,5 | 73,8 |
| Деревня Стайки | 199 | 250 | 49,75 | 49,75 | 59,7 |
| Деревня Алфимово | 26 | 250 | 6,5 | 6,5 | 7,8 |
| Деревня Асташово |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Гайдуково | 15 | 250 | 3,75 | 3,75 | 4,5 |
| Деревня Давыдово | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Деревня Ерилово | 4 | 250 | 1 | 1 | 1,2 |
| Деревня Кланец |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Маховичи |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Филогово |  |  | 0 | 0 | 0 |
| СП "Село Чипляево" | 832 | 250 | 208 | 208 | 249,6 |
| Село Чипляево | 546 | 250 | 136,5 | 136,5 | 163,8 |
| Деревня Ерши | 153 | 250 | 38,25 | 38,25 | 45,9 |
| Деревня Большая Каменка |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Вязовня |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Село Игнатовский | 9 | 250 | 2,25 | 2,25 | 2,7 |
| Деревня Князево | 6 | 250 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Деревня Куземки | 59 | 250 | 14,75 | 14,75 | 17,7 |
| Деревня Марково | 25 | 250 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
| Деревня Песочная |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Пустая | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Село Пустовский | 5 | 250 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Деревня Ртинка |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Слободка | 22 | 250 | 5,5 | 5,5 | 6,6 |
| Деревня Чипляевка | 2 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Всего по району | 9725 | 250 | 2431,25 | 2431,25 | 2917,5 |

Мероприятия, направленные для развития инженерной инфраструктуры:

Для обеспечения населения в водоснабжении необходимо проведение следующих мероприятий.

- развитие централизованной систем водоснабжения, включая реконструкцию и строительство в населённых пунктах района, в которых планируется новое строительство (село Буднянский, д. Болва, село Лазинки, село Любунь, д. Нестеры, хутор Новоалександровский, село Павлиново, д. Жданово, д. Павлиново, д. Теплово, д. Супесок, д. Понизовье, д. Церковщина, д. Стайки, село Чипляево, д. Ерши);

- развитие децентрализованной системы водоснабжения в населённых пунктах с численностью населения меньше 50 чел., с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подробное рассмотрение данных мероприятий и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8—17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.

Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:

- в местах присоединений;

- в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;

Анализ существующего положения систем водоотведения показал, что Спас-Деминский район практически не имеет очистных сооружений.

Степень инженерного оборудования водоснабжения сел очень низкая. Практически не ведется строительство сетей канализации. Ливневые и талые стоки с водосборной площади нигде не очищаются и ухудшают качество воды.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Для обеспечения нормативных расходов системы водоотведения необходимо проведение ряда мероприятий:

- строительство новых очистных сооружений (село Буднянский, д. Болва, село Лазинки, село Любунь д. Нестеры, хутор Новоалександровский, село Павлиново, д. Жданово, д. Павлиново, д. Теплово, д. Супесок, д. Понизовье, д. Церковщина, д. Стайки, село Чипляево, д. Ерши)

- строительство новых сетей канализации в населённых пунктах с территориями нового строительства (село Буднянский, д. Болва, село Лазинки, село Любунь д. Нестеры, хутор Новоалександровский, село Павлиново, д. Жданово, д. Павлиново, д. Теплово, д. Супесок, д. Понизовье, д. Церковщина, д. Стайки, село Чипляево, д. Ерши).

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

Связь. Телефонизация

1.   Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования по Спас - Деменскому району (количество телефонов на 100 семей) на 01.11.2007 года составляет 20 пользователей.

Обеспеченность населения телефонной связью:

Город - 47%

Село - 8%

2.   Охват населения телевизионным вещанием; по району: 100%

Телефонная связь Спас-Деменского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

ОАО «Вымпел – коммуникации» построены вышки сотовой связи в г. Спас-Деменске – 2 шт.,  в д. Буда – 1 шт., в д. Ерши – 1 шт.. В стадии строительства в г. Спас-Деменск, д. Павлиново и д. Куземках.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Однако следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Недостаточно обеспечены телефонной связью жители сельской местности.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Спас-Деменском районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории области, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В течение 2000-2005 годов велись работы по расширению сети эфирного вещания в районе с одновременным сокращением проводного вещания как убыточного.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

Таким образом, основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети района;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Для реализации указанных задач необходима разработка совершенствования сети телевизионного и радиовещания района, с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться для:

- создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном времени;

- развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

- подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

- обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории района;

- повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления услуг телемедицины местным медицинским учреждениям, а также за счет создания и устойчивого функционирования единой медицинской сети, объединяющей районные объекты здравоохранения.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера!) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.

Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в район, так и организацию новых рабочих мест.

Развитие информационной инфраструктуры Спас-Деменского района должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций

|  | Существующее | Постоянное | Сезонное | Кол-во телефонов (сезон. нас.) | Кол-во радиоприемников (сезон. нас.) | Кол-во телевизоров (сезон. нас.) | Кол-во телефонов (пост.население) | Кол-во радиоприемников (пост. нас.) | Кол-во телевизоров (пост. нас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Спас-Деменск | 5069 | 5600 | 531 | 177 | 177 | 118 | 1867 | 1867 | 1244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| СП "Село Буднянский" | 337 | 347 | 10 | 3 | 3 | 2 | 116 | 116 | 77 |
| Село Буднянский | 214 | 224 | 10 | 3 | 3 | 2 | 75 | 75 | 50 |
| Деревня Буда- Первая | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 12 |
| Деревня Буда- Вторая | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Красилино | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Деревня Липовка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Образцовка | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Сутоки | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Тарьково | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| СП "Деревня Болва" | 213 | 223 | 10 | 3 | 3 | 2 | 74 | 74 | 50 |
| Деревня Болва | 158 | 168 | 10 | 3 | 3 | 2 | 56 | 56 | 37 |
| Деревня Гридино | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Ипоть | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Деревня Капустное |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключи | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Ломакино |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ползы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Проходы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Стаи | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Старое Лесково | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Стребки | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| СП "Село Лазинки" | 240 | 265 | 25 | 8 | 8 | 6 | 88 | 88 | 59 |
| Село Лазинки | 216 | 241 |  |  |  |  | 80 | 80 | 54 |
| Деревня Высочки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разъезд Гривка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Дуброво |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Кудрино |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Липовость | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Мышково | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Старые Стребки | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Шемаки | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| СП "Село Любунь" | 263 | 273 | 10 | 3 | 3 | 2 | 91 | 91 | 61 |
| Село Любунь | 201 | 211 | 10 | 3 | 3 | 2 | 70 | 70 | 47 |
| Деревня Ивановка | 10 | 10 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Кисели | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Хутор Михайловский |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Никольское | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Синьгаево |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хутор Скоробы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Суборовка | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 |
| Деревня Яблоново |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Нестеры" | 125 | 130 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 43 | 29 |
| Деревня Нестеры | 111 | 116 | 5 |  | 0 | 0 | 39 | 39 | 26 |
| Деревня Горы | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Деревня Колодези | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Лога | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Деревня Потапово | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Хутор Новоалександровский" | 518 | 548 | 30 | 10 | 10 | 7 | 183 | 183 | 122 |
| Хутор Новоалександровский | 421 | 451 | 30 | 10 | 10 | 7 | 150 | 150 | 100 |
| Деревня Болтутино | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Вдовец | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Верхуличи | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 |
| Деревня Лубинка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Деревня Малистово | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Малышкина |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Свиридово | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Утриково | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| СП "Село Павлиново" | 518 | 523 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174 | 174 | 116 |
| Село Павлиново | 205 | 210 | 5 | 2 | 2 | 1 | 70 | 70 | 47 |
| Деревня Бель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Березово | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Село Гнездилово | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Гнездилово | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Горбачи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Горки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Добрица | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Екатериновка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Елисеево |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Жданово | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 21 |
| Село Жданово |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Ключки | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| Деревня Логвино | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Деревня Максимово | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Деревня Митино | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Ново-Успенск | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Деревня Овсище | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Оселье | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Деревня Павлиново | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 |
| Деревня Пашки |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Прилуки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Село Пятницкое | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Радки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Успех | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Деревня Харламово | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Холмовая | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП «Деревня Теплово» | 381 | 406 | 25 | 8 | 8 | 6 | 135 | 135 | 90 |
| Деревня Теплово | 85 | 105 | 20 | 7 | 7 | 4 | 35 | 35 | 23 |
| Деревня Активист | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Блевково |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Большие Внегощи | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Грозынь | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Деревня Малые Внегощи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Морозово | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 |
| Деревня Наумово | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 |
| Деревня Парфеново | 19 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| Деревня Прудищи | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Сежиково | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Семенково | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Деревня Старинки | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Супесок | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 26 |
| Деревня Чебуши |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Шелохи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 39 |
| Деревня Понизовье | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 29 |
| Деревня Земцы | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Оболовка | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Суборь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Деревня Снопот" | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 35 |
| Деревня Снопот | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Деревня Иловец | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Новое Носково | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Соболи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Старые Новики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Церковщина | 139 | 139 | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 46 | 31 |
| СП " Деревня Стайки" | 241 | 246 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82 | 82 | 55 |
| Деревня Стайки | 194 | 199 | 5 | 2 | 2 | 1 | 66 | 66 | 44 |
| Деревня Алфимово | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| Деревня Асташово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Гайдуково | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Деревня Давыдово | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Деревня Ерилово | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деревня Кланец |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Маховичи |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Филогово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП "Село Чипляево" | 792 | 832 | 40 | 13 | 13 | 9 | 277 | 277 | 185 |
| Село Чипляево | 516 | 546 | 30 | 10 | 10 | 7 | 182 | 182 | 121 |
| Деревня Ерши | 143 | 153 | 10 | 3 | 3 | 2 | 51 | 51 | 34 |
| Деревня Большая Каменка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Вязовня |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Село Игнатовский | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деревня Князево | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Куземки | 59 | 59 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 |
| Деревня Марково | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| Деревня Песочная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Пустая | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Село Пустовский | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Деревня Ртинка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревня Слободка | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| Деревня Чипляевка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Всего по району | 9029 | 9725 | 696 | 232 | 232 | 155 | 3242 | 3242 | 2161 |

| Населенные пункты, в которые планируется установка таксофона | Кол-во таксофонов |
| --- | --- |
| Городское поселение «Город Спас-Деменск» |
| г. Спас-Деменск АТС | 1 |
| Сельское поселение «Село Буднянский» |
| с. Буднянский АТС | 1 |
| д. Крисилино (сущ.) | 1 |
| д. Образцовка | 1 |
| д. Сутоки | 1 |
| д. Тарьково | 1 |
| Сельское поселение «Село Лазинки» |
| с. Лазинки | 1 |
| д. Дуброво | 1 |
| д. Шемаки | 1 |
| Сельское поселение «Село Любунь» |
| с. Любунь |  |
| д. Суборовка |  |
| Сельское поселение «Село Нестеры» |
| д. Нестеры АТС | 1 |
| Сельское поселение «Хутор Новоалександровский» |
| х. Новоалександровский АТС | 1 |
| д.Болтунино | 1 |
| д. Верхуличи | 1 |
| д. Малистово | 1 |
| д. Утриково | 1 |
| Сельское поселение «Село Павлиново» |
| с. Павлиново АТС | 1 |
| д. Добрица | 1 |
| д. Жданово | 1 |
| д. Клюшки | 1 |
| д. Логовино | 1 |
| д. Ново-Успенск | 1 |
| д. Овсище | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Теплово» |
| д. Теплово | 1 |
| д. Активист | 1 |
| д. Морозово | 1 |
| д. Наумово | 1 |
| д. Прудищи | 1 |
| д. Семенково | 1 |
| д. Супесок | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Понизовье» |
| д. Понизовье | 1 |
| д. Оболовка | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Снопот» |
| д. Снопот АТС | 1 |
| д. Иловец | 1 |
| д. Церковщина | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Стайки» |
| д. Стайки АТС | 1 |
| д. Алфимово | 1 |
| д. Гайдуки | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Чипляево» |
| с. Чипляево АТС | 1 |
| д.Марково | 1 |
| с. Игнатовский | 1 |
| д. Куземки | 1 |
| д. Пустая | 1 |

### II.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Спас-Деменском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

- биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Спас-Деменский район» как проживающего вблизи потенциально опасных, пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Спас-Деменскому  району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Спас-Деменского района, так и на соседних территориях.

Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

-разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Спас-Деменского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Спас-Деменского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Спас-Деменского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания

На территории района расположен один потенциально опасный объект, аварии на котором могут являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в Спас-Деменском районе является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

На проектируемом комплексе объектов не планируется производство ядовитых, взрывчатых и других особо опасных веществ. Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха с учетом его дополнительного загрязнения от выбросов проектируемого объекта.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Для того чтобы полно охарактеризовать исходную экологическую обстановку, допускающую строительство в пределах территории Спас-Деменского района необходимо провести ряд исследований (основные направления: атмосферный воздух, почвы и грунты, гидрологический режим), которые позволят дать прогнозы  ее изменения на перспективу, определят необходимые природоохранные мероприятия.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- При строительстве и эксплуатации завода необходимо использовать только современные природоохранные технологии, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Предложения к программе экологического мониторинга

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности населения при реализации данного строительного проекта.

В процессе мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на рассматриваемой территории при строительстве и функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации, на основе которого принимаются необходимые решения.

Для решения этих задач необходимо получить все необходимые данные о состоянии окружающей среды: количественное содержание химических элементов и соединений в почвах и грунтах, химический состав грунтовых и подземных вод, качественный и количественный состав атмосферного воздуха, радиационная обстановка, состояние экосистем.

Степень рекреационной нагрузки в данном районе, характер и степень загрязнения природных элементов, обуславливает необходимость ведения объектного экологического мониторинга. Для его создания и ведения необходимо:

- Провести изучение миграции веществ в местном геохимическом цикле (проведение геоботанических наблюдений, отбор проб почв, грунтов, их лабораторные исследования).

- Производить наблюдения за состоянием атмосферы.

- Производить наблюдения за состоянием радиационной обстановки.

- Производить наблюдения за состоянием поверхностных и грунтовых вод.

Программа ведения объектового экологического мониторинга должна быть в обязательном порядке согласована с территориальным подразделением специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и другими заинтересованными организациями.

Все эти данные будут использованы для определения полной экологической оценки территории Спас-Деменского района, определения ущербов от загрязнения и нерационального использования, а также для установления пространственной закономерности загрязнения природной среды района и его влияния на биосферу с учетом анализа загрязнения по атмосфере,  почвам, поверхностным и подземным водам.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены доступные основные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

При разработке проектов планировки и застройки сельских поселений следует на расчетный срок предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

На территории поселений  с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать на расчетный срок понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать на расчетный срок упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов террасирование  и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м. куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен). Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

На территории Спас-Деменского района имеются неисправные пожарные гидранты: 20 обычного типа. В связи с этим схемой территориального планирования на первую очередь предлагается ремонт 20-и неисправных пожарных гидрантов, которые размещены в ГП «Город Спас-Деменск». На территории ГП «Город Спас-Деменск» имеется 121 гидрант, 16 гидрантов на территории сельских поселений. Территория должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

На территории Спас-Деменского района имеются населенные пункты, которые не попадают в радиус обслуживания подразделениями пожарной охраны. В связи с этим схемой территориального планирования на первую очередь предлагается создание пожарного депо в с. Павлиново, с. Чипляево, х. Новоалександровский, с. Любунь, с. Лазинки.

Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

На территории Спас-Деменского района размещается 18 водоемов, 6 из которых расположены на территории ГП «Город Спас-Деменск» для пожаротушения, все они не оборудованы площадками (пирсами) для забора воды пожарной техникой. В связи с этим схемой территориального планирования на первую очередь предлагается строительство 12 площадок (пирсов) для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники и забора воды для нужд пожаротушения в следующих населенных пунктах: х. Ново-Александровский, дер. Понизовье, дер. Стайки, с. Буднянский, с. Любунь, дер. Снопот, дер. Болва, дер. Нестеры, вблизи с. Павлиново, с. Лазинки, с. Чипляево, дер. Теплово. Так же на первую очередь предлагается образование 3-х водоемов для пожаротушения с оборудованными площадками (пирсами) для забора воды пожарной техникой в населенных пунктах: дер. Кузенки, дер. Чипляевка, дер. Зенцы.

На территории ГП «Город Спас-Деменск» расположено пожарное депо по адресу г. Спас-Деменск, ул. Советская д. 192. Числится 3 действующие автоцистерны, аварийно-спасательный инструмент. Здание кирпичное, гаражное депо.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по:

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м. куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) повсеместно на территории деревни. Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

- водоемы необходимо обеспечить подъездами с твердыми площадками размером 12х12 м, для установки пожарного автомобиля. При устройстве наружного противопожарного водоснабжения необходимо учитывать, что радиус обслуживания одного водоисточника составляет 200 метров. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). Использование для производственных и хозяйственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

- при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1. С двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1. этажностью меньше 28 м;

2. двусторонней ориентации квартир или помещений;

3. устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

таблица 5

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками) принимаются в соответствии со ст. 69 главы 16 Технического регламента о требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии со ст. 70 главы 16 Технического регламента о требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии со ст. 71 главы 16 Технического регламента о требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты принимаются в соответствии со ст. 74 главы 16 Технического регламента о требования пожарной безопасности.

### II.9 Функционально-планировочная организация территории

Спас-Деменский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к  Южному внутриобластному планировочному району области.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения, которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития сельских населенных мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий. С целью обеспечения экологической безопасности как важнейшего условия устойчивого развития района рекомендуется создание полигона коммунальных отходов, отвечающего действующим экологическим и санитарным нормам.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентра различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации;

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный центр г. Спас-Деменск - рекреационно-туристический центр,  расположенный в центральной части района.  Главными планировочными осями – автодорога федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе, рассматривающем систему расселения.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищного строительства так же является задачей генерального плана.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) предусмотрено в пределах поселковой черты и на территориях прилегающих к г. Спас-Деменск, а так же других наиболее крупных населенных пунктах.

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья

Значительное развитие коттеджного строительства предусмотрено на территориях населенных пунктов и прилегающих к  ним, в том числе: г. Спас-Деменск, с. Лазинки, с. Чипляево, х. Новоалександровский с возможным изменением их границы.

Предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности и рекреационного использования.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особых охроняемых природных территорий и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

Для зоны ограниченного хозяйственного использования и максимально сохраняемой природной среды, установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах ограничивается потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

| № п./п. | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Буднянский, ул. Молодежная | 40:18:171600 | 13,50 | жилищное строительство | 2013 |
| 2. | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Буднянский, ул. Молодежная | 40:18:171600 | 3,34 | жилищное строительство | 2013 |
| 3. | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Буднянский, ул. Молодежная | 40:18:171600 | 0,7 | существующая жилая застройка | 2013 |
| 4. | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Буднянский, ул. Молодежная, д. 5 | 40:18:171600 | 0,6 | существующая жилая застройка | 2013 |
| 5. | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Буднянский, ул. Молодежная, д. 4 | 40:18:171600 | 0,28 | существующая жилая застройка | 2013 |
| Итого: |  | 18,42 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земли населенных пунктов

в категорию земли промышленности

| № п./п. | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | район, д. Пустая | 40:18:092700:23 | 65,35 | разработка карьера ПГС | 2013 |
| Итого: |  | 65,35 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности

| № п./п. | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | район, д. Слободка | 40:18:092600:48 | 6,60 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 2. | район с. Пустовский | 40:18:092600:49 | 12,76 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 3. | район д. Пустая | 40:18:092700:22 | 3,42 | строительство завода по переработке ПГС | 2013-2014 |
| 4. | район д. Пустая | 40:18:092600:27 | 5,44 | пром. площадка | 2013-2014 |
| 5. | район д. Пустая | 40:18:092600:28 | 5,36 | производственная база | 2013-2014 |
| 6. | район д. Ерши | 40:18:092600:29 | 15,28 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 7. | район д. Ерши | 40:18:092600:30 | 0,59 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 8. | район д. Ерши | 40:18:092600:31 | 0,46 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 9. | район д. Ерши | 40:18:092600:32 | 14,63 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 10. | район д. Ерши | 40:18:092600:33 | 3,54 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 11. | район д. Ерши | 40:18:092600:34 | 1,43 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 12. | район д. Ерши | 40:18:092600:35 | 1,41 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 13. | район д. Ерши | 40:18:092600:36 | 1,49 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 14. | район д. Ерши | 40:18:092600:37 | 12,94 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 15. | район д. Ерши | 40:18:092600:38 | 2,43 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 16. | район д. Ерши | 40:18:092600:39 | 11,18 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 17. | район д. Ерши | 40:18:092600:40 | 3,45 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 18. | район д. Ерши | 40:18:092600:41 | 32,27 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 19. | район, д. Ерши | 40:18:092600:42 | 22,98 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 20. | район д. Ерши | 40:18:092600:43 | 8,86 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 21. | район д. Ерши | 40:18:092600:44 | 6,58 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 22. | район д. Ерши | 40:18:092600:45 | 20,48 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 23. | район д. Ерши | 40:18:092600:46 | 23,24 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 24. | район д. Ерши | 40:18:092600:47 | 0,51 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 25. | район д. Пустая | 40:18:092600:51 | 58,51 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 26. | район д. Пустая | 40:18:092600:52 | 48,20 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| 27. | район д. Пустая | 40:18:092600:53 | 72,29 | разработка карьера ПГС | 2013-2014 |
| Итого: |  | 396,33 | - | - |

Общая площадь переводимых земель по Спас-Деменскому району из одной категории в другую составляет 480,10 га, в том числе:

- из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта 18,42 га;

- из земель населенного пункта в земли промышленности 65,35 га;

- из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 396,33 га.

#### II.10 Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды при обосновании возможности строительства зданий в районе намечаемой деятельности

#### Общие сведения

В настоящее время тенденция такова, что объемы жилой застройки должны  резко возрасти. Администрации населенных пунктов должны выбрать новые земельные участки, подготовленные к развитию жилищного строительства.

Необходимо уделить серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества природной среды Спас-Деменского района предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и повышение устойчивости природного комплекса района;

- повышение эффективности использования территории района.

Территории  района, в которых будут размещаться новые строительные объекты должны исследоваться.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 1

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью и газом при работе механизмов | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности населения | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия

#### Контроль за состоянием атмосферного воздуха

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах предприятий добывающей промышленности и подлежащих обязательному определению являются: пыль, сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота и т.д.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утвержденной главным инженером предприятия, и включает:

- составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

- составление программы проведения замеров;

- оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно - профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны, максимальные разовые концентрации на территории промышленной площадки.

#### Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ атмосферу:

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- рациональное расположение заслона между жилыми зонами и предприятием в виде леса, защитных лесных полос и шумовых экранов;

- устройство санитарно-защитной зоны;

- своевременная ликвидация отходов производства с территории предприятий и в пределах селитебной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

#### Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Состояние поверхностных вод

Характерными загрязняющими веществами водных объектов Спас-Деменского района остаются азот аммоний, азот нитратный, ионы меди, железо общее.

р. Болва. Площадь водосбора в пределах области – 3050 км 2.

Загрязнение воды р. Болвы на территории области происходит сточными водами предприятий. Объем сброшенных сточных вод достигает 38 млн. м3 в год. Содержание органических веществ в воде достигает по БПК5-4,0 мгО/л, по ХПК-40мгО/л. Качество р. Болвы от истока до границы с Брянской областью ухудшается, особенно под влиянием городов Людинова и Кирова, где сосредоточены предприятия металлообработки. Если в истоке река отвечает нормативным требованиям, то на границе с Брянской областью увеличиваются БПК5и ХПК, содержание азота аммонийного – до 6 ПДК и нитритного – до 2 ПДК, железа – до 2 ПДК, меди – до 4 ПДК и нефтепродуктов – до 2 ПДК. Минерализация воды в среднем составила 105,0 мг/дм3 – 523,4 мг/дм3 .

Река Болва относится к водоемам 3 класса – умеренно загрязненные воды (ИЗВ = 1,1). Увеличение величины ИЗВ в текущем году составило 10 %.

Одной из главных причин загрязнения поверхностных вод стоками является недостаточно эффективная работа очистных сооружений по причине их неудовлетворительной эксплуатации, их недостаточная мощность, несвоевременные планово-предупредительные и капитальные ремонты, недостаточное финансирование на реконструкцию и строительство новых очистных сооружений.

Показатели прямой антропогенной нагрузки на бассейны малых водных объектов (МВО) по бассейнам средних рек Калужской области.

Бассейна реки  Болва;

- Объем сбрасываемых сточных вод в МВО, Q мво, млн.м3/год – 2,5;

- Отношение Q мво к площади бассейна реки, тыс. м3 на 1 км2 – 0,78;

- Отношение объема сточных вод в средние реки и МВО к стоку средних рек % - 3,5.

На территории Спас-Деменского района наличие озер не значительно.

Территория Спас-Деменского района – болотистая.

#### Охрана почв и недр

Филиал ЦЛАТИ по Калужской области осуществляет аналитическое обеспечение государственного контроля загрязнения земель в области охраны окружающей среды во взаимодействии с соответствующими территориальными органами федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору («Положение филиала ЦЛАТИ по Калужской области», приказ №1 от 26 апреля 2005 г.). Также в рамках осуществления системы наблюдений за состоянием земельного фонда, ведет наблюдение за проведением мониторинга  земель с целью своевременных выявлений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов («Положение об осуществлении государственного мониторинга земель», Постановление Правительства РФ №846 от 28.11.2002 г.).

Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт (также автозаправочные станции) и котельные. Перевод котельных с твердого и жидкого топливо на газообразное – соответственно снижает воздействие на атмосферу. С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного автотранспорта, на территории области разрешен для реализации и применения только неэтилированный бензин.

#### Образование и размещение отходов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель.

Данные по утилизации биологических отходов в Спас-Деменском районе по состоянию на 01.01.2007г.: наличие мест – 3, в том числе оборудованы биоямой – 2, законсервированы-1.

Организация утилизации и переработки бытовых отходов в 2006 г.

- Количество строящихся полигонов ТБО, ед. – 1;

- Площадь полигона, га – 0,9;

- Годовое поступление отходов – всего, тыс. м3 -  5,9;

  - в том числе:

  - от коммунальных предприятий – 5,3

  - от предприятий и организаций – 0,6

- Фактические затраты по технико-экономическим расчетам составит, тыс. руб. – 200,7

Количество коммунальных отходов и отходов производства Спас-Деменского района Калужской области, состоящих на учете в Управлении Ростехнадзора по Калужской области, по состоянию на 31.12.2005 г.

Наименование природопользователей – МУП «Спас-Деменский коммунальник» (районная свалка);

Объем размещения твердых бытовых отходов, м3 – 16607,15;

Кол-во размещения твердых бытовых отходов, тонн – 4460,642;

Кол-во размещения отходов производства – нет.

Перечень объектов захоронения коммунальных и малоопасных отходов производства в Спас-Деменском районе Калужской области, состоящих на учете в отделе государственного экологического контроля по Калужской области по состоянию на 31.12.2005 г.

Наименование природопользователей – МППКХ;

Название объекта размещения отходов – Районная свалка твердых бытовых отходов;

Наличие подтверждения на размещение отходов (сроки действия) - №366 31.12.2005 г.

Наличие разрешений (подтверждений) у природопользователей  по состоянию  на 31.12.2005г. (Спас-Деменский район): из 30 действующих предприятий 14 имеют разрешение на размещение отходов.

Количество всех образующихся отходов определено согласно технологическим регламентам на выпускаемую продукцию.

Все предприятия должны иметь площадки для временного накопления отходов, разрешения на размещение отходов производства и потребления.

### Санитарная очистка территории

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) на расчетный срок.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций н.п., зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Использование рациональных методов утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др.

3. Предусматривается рост твердых бытовых отходов вследствие улучшения благосостояния жителей. Предлагается контейнерная система для всех сельских населенных пунктов. Для застройки, в которой в настоящее время осуществляется планово-поквартирная система, намечается осуществлять постепенный переход к системе контейнерного вывоза.

4. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории н.п.

5. На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора твердых бытовых отходов предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

6. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией муниципального района «Спас-Деменский район» (двухдневный срок после окончания работ).

Решение вопросов охраны окружающей среды Спас-Деменского района требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки крупных населенных пунктов.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным  правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

На данный момент проводится расширение существующего полигона твердых бытовых отходов, расположенного севернее г. Спас-Деменск.

На первую очередь необходимо провести рекультивацию полигона твердых бытовых отходов, расположенного на юго-западной стороне г. Спас-Деменск.

Гигиенические требования к устройству хозяйственной зоны полигона твердых бытовых отходов

Хозяйственная зона устраивается для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет.

Согласно Строительным нормам и правилам нормативных документов «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ запрещается размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов

- Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение;

- по требованию территориального Центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора на выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов;

- по периметру всей территории полигона твердых бытовых отходов устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания;

- минимальная освещенность рабочих карт первой очереди принимается 5 люксов;

- по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным Центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора  в зеленой зоне полигона устраиваются контрольные скважины. Одна контрольная скважина закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), 1 - 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования твердых бытовых отходов на грунтовые воды;

- к сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраиваются подъезды для автотранспорта и емкости для водоотлива или откачки воды перед взятием проб.

Гигиенические требования к эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов и их консервации

- Складирование твердых бытовых отходов допускается только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя твердых бытовых отходов осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре + 5°С - не позднее 3-х суток со времени складирования твердых бытовых отходов;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период;

- переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования твердых бытовых отходов, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке твердых бытовых отходов из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона;

- на территории полигона не допускается сжигание твердых бытовых отходов и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания твердых бытовых отходов;

- закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки;

- последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта;

- устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона;

- территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в системе пригородного сельского хозяйства, в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м;

- для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями;

- при использовании территории бывшего полигона твердых бытовых отходов под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно;

- использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не допускается.

Проектом предлагается предусмотреть выделение территорий для проектируемых полигонов твердых бытовых отходов в следующих населенных пунктах: с. Чипляево, с. Павлиново.

#### Прогноз воздействия на окружающую среду

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в Спас-Деменском районе является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

На проектируемом комплексе объектов не планируется производство опасных веществ. Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения  можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Ниже приводится краткий анализ характера и степени возможных изменений.

1.	Загрязнение атмосферного воздуха в процессе строительства

При условии использования современных природоохранных технологий можно предположить, что в процессе эксплуатации новых строительных объектов массированного загрязнения атмосферного воздуха не произойдет, но в момент строительства возможно значительное увеличение поступление пылевых выбросов в атмосферу.

2.	Загрязнение поверхностных и подземных вод

Учитывая геоморфологическое положения  участка строительства, его геологическое строение, направление поверхностного стока, можно предположить возможность загрязнения поверхностных и грунтовых вод в процессе строительства новых объектов и их дальнейшей эксплуатации. Загрязнение может происходить на всех стадиях строительства и производства при нарушении соответствующих природоохранных технологий.

3. Изменение геологической среды

Изменение геологической среды будет связано с нарушением земель в процессе  строительства новых объектов. Однако данные нарушения будут иметь локальный характер и не приведут, к каким либо серьезным последствиям.

Негативное воздействие на состояние земель могут оказать техногенные факторы, связанные с процессом строительства. Возможны увеличения концентраций ряда химических элементов в почве в районе размещения производственных мощностей. При использовании новейших природоохранных технологий, каких либо серьезных проявлений опасных геологических процессов, связанных с предполагаемым строительством, а также существенного загрязнения почв и грунтов не прогнозируется.

4.	Изменение биологических видов

Любое повышение антропогенной нагрузки вызывает постепенное изменение и трансформацию компонентов естественных экосистем. Увеличение антропогенного воздействия неминуемо приведет к изменениям в состоянии биологических видов населяющих данную территорию. Численность одних видов может сократиться, а других наоборот увеличиться. В процессе строительства объектов не избежать нарушения сложившегося природного баланса. Серьезных изменений в количественном и качественном видовом составе растений и животных в районе строительства не прогнозируется.

Наличие редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Калужской области, на данной территории не отмечено.

Данная оценка фиксирует исходное состояние природной среды, дает прогнозы ее изменения на перспективу, определяет необходимые природоохранные мероприятия.

Результаты всех исследований позволяют характеризовать исходную экологическую обстановку в Спас-Деменском районе, как нормальную и допускающую строительство в пределах его территории нового объекта.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

#### II.11 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования ФЗ – 73 от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

#### Заключение

Спас-Деменский район ориентирован на развитие промышленности, поэтому при высоких современных экологических требованиях необходимо расширение района за счет строительства новых предприятий и жилого комплекса

Согласно строительно-климатическому районированию территория проектируемого строительства характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

На обследованной территории проектируемого строительства по данным Красной книги Калужской области редких и исчезающих видов не отмечено.

Предложения к программе экологического мониторинга.

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности населения при реализации данного строительного проекта.

В процессе мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на рассматриваемой территории при строительстве и функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации, на основе которого принимаются необходимые решения.

Для решения этих задач необходимо провести дополнительные инженерно-экологические изыскания для получения всех необходимых данных о состоянии окружающей среды: количественное содержание химических элементов и соединений в почвах и грунтах, химический состав грунтовых и подземных вод, качественный и количественный состав атмосферного воздуха, радиационная обстановка, состояние экосистем.  Данные будут составлять основу для создания и ведения экологического мониторинга.

Возрастающая степень рекреационной нагрузки в данном районе, характер и степень загрязнения природных элементов, обуславливает необходимость ведения объектного экологического мониторинга. Для его создания и ведения необходимо:

- Провести изучение миграции веществ в местном геохимическом цикле (проведение геоботанических наблюдений, отбор проб почв, грунтов, их лабораторные исследования).

- Производить наблюдения за состоянием атмосферы.

- Производить наблюдения за состоянием радиационной обстановки.

- Производить наблюдения за состоянием поверхностных и грунтовых вод.

Программа ведения объектового экологического мониторинга должна быть в обязательном порядке согласована с территориальным подразделением специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и другими заинтересованными организациями.

В настоящее время ведется производственный контроль за атмосферным воздухом на территории Спас-Деменского района экологическими лабораториями в местах и с кратностью согласованных с органами экологического и санитарного надзора. Превышения санитарных нормативов на момент обследования - не выявлено.

Мониторинг поверхностных и подземных вод осуществляется Центром экологических и физико-химических исследований «Экоаналитика» Отбираются и исследуются пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

В рамках проведения санитарно-гигиенического мониторинга, контроль за загрязнением почвы осуществляется филиалом ЦЛАТИ по Калужской области -  микробиологические, паразитологические исследования и определение тяжелых металлов

Все эти данные будут использованы для определения полной экологической оценки территории района, определения ущербов от загрязнения и нерационального использования, а также для установления пространственной закономерности загрязнения природной среды Спас-Деменского района и его влияния на биосферу с учетом анализа загрязнения по атмосфере,  почвам, поверхностным и подземным водам.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяет заключить, что в проекте предусмотрены доступные основные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.