Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1/06-46А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1/06-46А

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка				Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела			Клинкова Е.М.

горный инженер-геолог							Есипов В.П.

инженер-эколог								Евстафеева М.А.

главный геолог								Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист						Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист						Дегтярев Д.Н.

зам. председателя по экономике						Владимирцев Н.С.

главный специалист первого разряда

экономического отдела и архитектуры

МР «Спас-Деменский район»						Ермиленкова Н.Ф.

техник-аэрофотогеодезист							Зайцева И.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Спас-Деменского района	5

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	5

I.1. Цели и задачи территориального планирования	5

I.1.1. Административно-территориальное устройство района	7

I.2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал	7

I.2.1. Климат	8

I.2.2. Морфология и ландшафтное строение территории	9

I.2.3. Инженерно-геологические условия	15

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод	19

I.2.5. Ресурсы подземных вод	22

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы	25

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	36

I.2.8. Лесные ресурсы	41

Выводы:	44

I.3. Анализ современного использования территории	44

МР «Спас-Деменский район»	44

I.3.1. Целевое назначение земель	44

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	45

Бывшее хозяйство: совхоз «Буднянский»	49

Бывшее хозяйство: совхоз «Дубровский»	50

Бывшее хозяйство: совхоз «Любунский»	51

Бывшее хозяйство: совхоз «Нестеровский»	52

Бывшее хозяйство: совхоз «Максимовский»	53

Бывшее хозяйство: совхоз «Павлиновский»	54

Бывшее МУП «Демино»	55

Бывшее хозяйство: совхоз «Парфеновский»	56

Бывшее хозяйство: совхоз «Понизовский»	58

Бывшее хозяйство: совхоз КСП «Прогресс»	59

Бывшее хозяйство: совхоз «Путь Ленина»	60

Бывшее хозяйство: совхоз «Родина»	61

Бывшее хозяйство: совхоз «Стайки»	62

Бывшее хозяйство: совхоз «Чипляевский»	63

I.3.3. Кадастровая оценка земель	65

I.3.4. Использование земель лесного фонда	67

I.3.5. Имущественно-правовой статус земель	78

Выводы:	79

I.4. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	80

I.4.1. Планировочные природоохранные ограничения	80

Особо охраняемые природные территории.	80

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	81

Защитные леса	87

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	89

Состояние поверхностных вод	89

Информация о полигонах твердых бытовых отходов	91

Несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов	93

Антропогенное воздействие на почву района	93

Антропогенное воздействие на окружающую среду	94

Сибиреязвенные захоронения Спас-Деменского района	94

I.5. Историко-культурные рекреационные ресурсы	95

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	104

II.1. Данные из паспорта безопасности Спас-Деменского района	109

Основные природные, экономические, социально-демографические показатели, влияющие на безопасность населения района	117

Географическая сеть	117

Природа и охрана окружающей среды	118

Поселения	119

Дорожная сеть и транспорт	120

Водоснабжение и водоотведение	120

Предприятия и организации	121

III. Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	123

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	123

III.2. Социально-экономическая характеристика Спас-Деменского района	127

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	128

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Спас-Деменского района	132

III.2.3. Жилой фонд района	139

III.2.4. Занятость населения	146

III.2.5. Культурно-бытовое обслуживание	149

III.3. Транспортная инфраструктура	158

III.3.1. Автомобильный транспорт	158

III.3.2. Железнодорожный транспорт	168

III.4. Инженерная инфраструктура	170

III.4.1. Водоснабжение	170

III.4.2. Водоотведение	176

III.4.3. Теплоснабжение	176

III.4.4. Газоснабжение	178

III.4.5. Электроснабжение	195

III.4.6. Связь	199

Телефонная связь	199

Радиофикация и телевидение	202

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	204

Список используемой литературы	205

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Спас-Деменского района

## I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I.1. Цели и задачи территориального планирования

Разработка Схемы территориального планирования Спас-Деменского района выполняется по заказу администрации МР «Спас-Деменский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Спас-Деменского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Спас-Деменского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет;

- развитие системы планово- регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- ликвидацию несанкционированных свалок по всей территории района;

- организация утилизации биологических отходов;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов с вышедшим сроком эксплуатации;

- разработку проектов санитарно защитных зон и их организации от действующих промышленных предприятий с выходом из них жилой застройки (в случае необходимости).

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I.1.1. Административно-территориальное устройство района

Спас-Деменский район расположен на северо-западе Калужской области. Район граничит на севере - с Угранским районом Смоленской области, на юге - с Куйбышевским и Кировским районами, на западе - с Ельнинским и Рославльским районами Смоленской области, на востоке - с Барятинским районом. Площадь территории составляет 1369,0 кв. км. Протяженность с севера на юг 41 км, с запада на восток 50 км.

Районный центр – г. Спас-Деменск расположен на железнодорожной линии, идущей на Смоленск, в 9 км от автодороги Москва – Рославль. Город Спас-Деменск известен с 1494 г. как волость Демина. В 1855 г. населенный пункт преобразован в местечко Спас-Деменское. До революции был значительным центром торговли пенькой и производства рогож. С 1917 г. – город.

Населенные пункты района расположены на территориях следующих сельских

поселений:

− Сельское поселение «с. Чипляево»

− Сельское поселение «д. Нестеры»

− Сельское поселение «д. Теплово»

− Сельское поселение «д. Снопот»

− Сельское поселение «с. Любунь»

− Сельское поселение «с. Павлиново»

− Сельское поселение «с. Лазинки»

− Сельское поселение «с. Буднянский»

− Сельское поселение «д. Стайки»

− Сельское поселение «д. Понизовье»

− Сельское поселение «д. Болва»

− Сельское поселение «х. Новоалександровский»

На территории района проживают 9,03 тыс. человек:

в сельских поселениях – 3,96 тыс. чел.;

в городе – 5,07 тыс. чел.

### I.2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов, администрации Спас-Деменского района, докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2006 году», справочная литература.

#### I.2.1. Климат

Климат района умеренно-континентальный, с четко выраженными сезонами года, среднегодовая температура - +5 °С. Наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой – -9 °С.

Среднегодовое число солнечных дней -71.

Среднегодовое количество осадков - 640 мм, из них 70% приходится на весенне-летний период.

Абсолютный минимум температур: зимой – -45 – -42 °С, абсолютный максимум летом – +32 – +39 °С.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров в зимний период и западных в летний период года. Заморозки появляются 19-20 сентября, снег устанавливается в конце декабря, в начале января. Высота снежного покрова в среднем достигает 35 см., средняя промерзаемость грунта- 64 см, наибольшая- 1 м. Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал./кв. см. Продолжительность периода активной вегетации растений со среднесуточной температурой более +10 °С 138-140 дней.

#### I.2.2. Морфология и ландшафтное строение территории

Морфологические и ландшафтные особенности территории

В географическом плане Спас-Деменский район расположен в пределах Барятинско-Сухинической равнины. Рельеф района полностью сформировался в период развития московского ледника и в послеледниковое время. Максимальные отметки поверхности связаны с конечно-моренными холмами поздней стадии ледника и составляют 267 м, а низшие точки района урез рек Демины и Ковылинки 187 м. Таким образом, абсолютный перепад высот в пределах района составляет 80 м. Максимальный относительный перепад в 20 м наблюдается на р. Ковылинки на границе с Кировским районом. Малые относительные перепады в рельефе обусловили незначительную поверхностную эрозию и слабый поверхностный сток талых и дождевых вод, что приводит к сильной заболачиваемости района.

Ландшафтный фон района определяется его положением в зоне конечного стояния одного из ледниковых языков поздней стадии московского оледенения. В целом данная территория представляет собой аккумулятивную ледниковую равнину с суммарной мощностью четвертичных отложений до 60-80 м. Выделяется четыре доминирующих ландшафта: конечно-моренная Спас-Деменская гряда, к юго-западу от нее плоско-волнистую морено-зандровую равнину, к северу от гряды пологохолмистую водноледниково-моренную равнину и плоские послеледниковые аллювиальные долины рек. Все ландшафты имеют четвертичное происхождение, выходов коренных пород в пределах района нет.

Геолого-тектоническое строение территории

В тектоническом плане Спас-Деменский район расположен в зоне древнепалеозойского прогиба получившего название Брянско-Рославльского. Опорным структурным репером является кровля упинских известняков, по которой можно косвенно судить о глубинном строении территории. Кровля этих известняков в абсолютных отметках находится на уровне 60-100 м и залегание их спокойное, что говорит о малой нарушенности древних подстилающих пород. В современное неотектоническое время эта территория испытывает небольшие нисходящие движения земной коры.

Дочетвертичные геологические образования представляют практический интерес только как источники пресных артезианских вод для хоз-питьевого водоснабжения. Описание геологического разреза начинается с упинского горизонта нижнекаменноугольного времени. Упинский горизонт нижнего карбона представлен двадцатиметровой толщей серо-желтых известняков, залегающих на глубинах от 100 м на северо-западе, до 180 м - на юге.

На вышеуказанный слой известняков с угловым несогласием ложатся континентальные угленосные образования бобриковского стратиграфического горизонта. Эта толща сложена разнообразными глинами, песками и прослоями бурых углей. На угленосную свиту с размывом ложатся тонкозернистые кварцевые пески нижнее тульского возраста мощностью до 30 м. Верхняя часть тульского горизонта сложена глинистыми породами с прослоями темно-серых известняков. Выше тульских слоёв залегает окский надгоризонт, состоящий из четырёх стратиграфических комплексов: алексинского, веневского, тарусского и михайловского. Весь надгоризонт в основном сложен известняками с небольшими прослоями песчано-глинистых отложений.

С известняками окского надгоризонта связаны трещинные пресные вод, которые являются для Спас-Деменского района основными в его хоз-питьевом водоснабжении. Разрез коренных пород завершают небольшие по площади и мощности отложения альб-сеноманского яруса меловой системы. Представлены они кварц-глауконитовыми песками с конкрециями фосфоритов, практического интереса они не представляют.

Все коренные породы перекрыты мощной толщей четвертичных отложений. Они представлены образованиями двух стадий развития московского ледника и включают в себя: разнообразные суглинки, разнозернистые пески с гравием, песчано-гравийный материал, озёрные суглинки и глины, торфа и аллювиальные пески. Со слоями песчано-гравийного материала связаны четвертичный водоносный горизонт, воды которого используются для водоснабжения населенных пунктов.

Ландшафтно-геоморфологическая основа района

- Увалисто-холмистая моренная среднерасчлененная равнина. Сложена грубозернистыми мореными суглинками, сильно-глинистым песчано-гравийным материалом, в западинах – тонкопесчаными суглинками. Почвы средне-сильноподзолистые местами глееватые на песчано-гравийной основе.

- Полого-мелкохолмистая моренная среднерасчлененная равнина. Сложена грубозернистыми мореными суглинками, которые перекрываются водно-ледниковыми с примесью мелкого гравия суглинками. Почвы средне-сильноподзолистые местами глееватые на песчано-гравийной основе.

- Отдельные крупные мореные холмы среднерасчлененные. Сложены мореными суглинками, перекрытыми покровными. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые.

- Пологоволнистая водно-ледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Сложена мореными суглинками и перекрывающими их разнозернистыми водноледниковыми образованиями. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые, по ложбинам и балкам – дерново-глеевые.

- Пологохолмистая моренная слабо-среднерасчлененная равнина. Сложена мореными суглинками, которые перекрыты сплошным чехлом водноледниковых и покровных суглинков. Почвы преобладают дерново-средне-подзолистые, в местах заболачивания – глееватые, по ложбинам – дерново-подзолистые-глеевые.

- Плоскохолмистая морено-водноледниковая  среднерасчлененная равнина с озо-камовыми образованиями. Сложена мореными суглинками значительно перемытыми, водноледниковыми суглинками, глинистыми песками и песчано-гравийным материалом. Почвы дерновые средне-сильноподзолистые, местами глееватые, по балкам – дерново - подзолисто глеевые.

- Плоская, плосковолнистая морено – зандровая равнина. Сложена значительно перемытыми моренными суглинками и водноледниковыми образованиями с чехлом покровных суглинков. Почвы дерново-средне-подзолистые, местами глееватые, по балкам и ложбинам – дерново-подзолисто глеевые.

- Плоская зандровая равнина слаборасчлененная. Сложена в основном  водноледниковыми суглинками с чехлом покровных суглинков. Почвы дерново-средне-подзолистые, местами глееватые.

- Пологонаклонная водноледниковая слабо-среднерасчлененная. Сложена водноледниковыми и аллювиально - водноледниковыми суглинками, разнозернистыми песками. Почвы преобладают дерново-подзолисто глеевые.

- Пологая, пологонаклонная водноледниковая и водноледниково-аллювиальная равнина. Средне-сильнорасчлененная. Сложена в основном водноледниковыми суглинками с прослоями песков и песчано-гравийного материала. Почвы дерново-подзолисто глеевые.

- Плоская плосконаклонная озерно-водноледниковая равнина, слаборасчлененная. Сложена водноледниковыми и аллювиальными суглинками, песками, торфом. Почвы дерново-подзолисто глеевые, болотные.

- Плоская озёрно-болотная равнина. Сложена тонкопесчаными пылеватыми суглинками, илами, торфом. Почвы болотные.

- Плоская аллювиальная равнина среднерасчлененная. Сложена песками, илами, гравием. Почвы аллювиально-луговые.

- Плосковолнистая морено-озёрно-водноледниковая среднерасчленнённая равнина. Сложена моренной грубозернистой с включением валунов, местами частично перемыта, в западинах – тонкопесчаными суглинками. Почвы дерново-средне-подзолистые.

- Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма рек). Сложена в основном песками с примесью гравия. Почвы дерново-подзолисто глеевые.

- Сквозные ложбины стока ледниковых вод. Сложены песчано-суглинистым материалом с примесью гравия. Почвы дерново-подзолисто глеевые.

- Озо–камовые образования. Сложены песчано-гравийным материалом. Имеют малое распространение.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

Основным отличием района от других территорий области является большая мощность четвертичных отложений и повсеместное высокое стояние грунтовых вод. Коренные породы залегают на глубинах от 12-15 м до 50-80 м в пределах Спас-Деменской конечно-моренной гряды. Поэтому весь верх геологического разреза, в пределах которого производятся строительные действия, сложены в основном рыхлыми грунтами. Поверхностная эрозия в пределах района практически отсутствуют из-за малого глубинного расчленения рельефа. Вся речная сеть района молодая и образовалась в процессе отступания московского ледника. Условия для крупного строительства в пределах района сложные и средние. Каждый такой строительный объект должен пройти индивидуальную инженерно-геологическую экспертизу.

Ниже приводится инженерно-геологическая характеристика местностей Спас-Деменского района.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (типы местностей 1,2,3,4) | Развитие среднечетвертичных мореных и водноледниковых отложений поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, межхолмовые ложбины, балки. Ложбины заболочены, залесены. Рельеф дренированный и слабодренированный. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Преобладающие по составу суглинки отличаются резкой изменчивостью несущих свойств. Условия строительства на преобладающей территории-простые. На участках развития западин – средние, на заболоченных участках – сложные. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Морено-водноледниковая аккумуляция(типы местностей 5,6,14) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на мореных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, слабо-среднедренированный. Все понижения в разной степени заболочены. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Песчано–супесчаные разности грунтов характерезуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |

| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный водноледниковой аккумуляцией (типы местностей 7,8,9) | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озёрноледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. Рельеф слаборасчленённый. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Сильная заболоченность. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверностных вод происходит тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства , необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф созданный аллювиально-водно-ледниковой аккумуляцией (типы местностей 10,11) | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Рельеф от слабо - до сильнорасчленёного. Глубина расчленения рельефа менее 10 м. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. | Тоже |
|  | Рельеф созданный озёрно-болотной аккумуляцией (тип местности 12) | Развитие средне-позднечетвертичных озёрно-болотных образований. Подстилаются среднечетвертичными отложениями | Рельеф плоский заболоченный. | Болота не пригодны для строительства сооружений |

|  | Долинный комплекс (типы местности 13,15) | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлением деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 602 до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное.

Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Для р. Болва – начиная с среднего или нижнего их течений. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Водораздел между бассейнами рек Волги Днепра на территории области проходит по Спас-Деменской гряде, западной окраине Барятинско-Сухиничской равнины и возвышенной части Брянско–Жиздринского полесья, в пределах которых расположен бассейны рек Болвы, Снопоти – с днепровской части и левобережных притоков р. Оки.

Река Болва. Река Болва  является левым притоком р. Десны. Самая крупная река области, относящаяся к бассейну Днепра. Истоки ее находятся в Спас-Деменском районе, примерно в 10 км к юго-западу от г. Спас-Деменска. Р. Болва имеет субмеридиальное направление и пересекает с севера на юг три административных района: Спас-Деменский, Кировский и Людиновский. Общая длина реки 213 км, в пределах области – 121км, впадает в р. Десну на территории Брянской области. В долине Болвы выделяются пойма и три надпойменный террасы. Бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Максимальная ширина долины – 5–6 км. Ширина поймы на отдельных участках достигает 1 км. Ширина русла в нижнем течении – 12–15 м. Глубина реки в межень – 0,5–1,5, а наибольшая – 4 м. Средняя скорость течения – 0,3 м/с. Годовой расход воды в реке у г. Кирова 8,52 м/с. Высота весеннего половодья до 6-7 м.

Остальные реки бассейна Днепра на территории области – р. Снопоть (площадь 900 км2). По своим особенностям близким к рекам бассейна р. Болвы.

Объем годового местного стока поверхностных вод на территории Спас-Деменского района 260 млн. м3/год. Средний слой стока 190 мм.

Р. Болва по химическому составу воды относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минирализация воды в реке колеблется от 200 до 400 мг/л, снижаясь в период половодья до 150 мг/л. Кислородный режим реки в основном удовлетворительный, насыщение воды кислородом не отпускается ниже 50 %.

Объем и структура использования воды по бассейнам р. Болва, млн. м3

Использование всего: 9,83

в том числе на нужды:

- хоз-питьевые – 6,49;

- производственные – 2,67;

- регулярное орошение – 0,00;

- с/х водоснабжение – 0,25;

- прочие – 0,43.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Озера, болота, пруды, водохранилища

На распределение ледниковых озер большое влияние оказало Московское оледенение, которое занимало северо–западную половину территории области. Котловины ледниковых озер имеют вытянутую форму, ориентированную в направлении движения ледниковых потоков. Размеры и глубины озер различны. Озера ледникового типа встречаются в бассейнах р. Болва. На территории Спас-Деменского района наличие озер не значительно.

Болота района не являются объектами прямого использования водных ресурсов, но они играют важную экологическую роль и принимают участие в питании рек. Болотные воды отличаются очень малой минирализацией, обычно почти не загрязнены, что очень важно для поддержания благоприятного гидроэкологического состояния болотно-речных систем.

Исключение представляют болота, подвергавшиеся осушению или загрязнению отходами человеческой деятельности (хозяйственной, техногенной, рекреационной и т.д.). Накапливающиеся в болотах загрязнители рано или поздно поступают в речные воды.

Заболоченность Спас-Деменского района и запасы воды в болотных котловинах:

Площадь заболоченности, км2 – 38,3;

Средняя заболоченность в % - 2,3;

Объем воды в болотах, тыс. м3 - 13 080;

Удельные запасы воды в болотах тыс. м3/км2.

Административно-территориальное распределение озерности и объема воды в водоемах

| Район | Площадь, км2 | Озерность, % | Объем, км3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спас-Деменский | 1369,0 | 8,24 | 0,004120 |

Перечень прудов и водохранилищ по Спас-Деменскому району по состоянию на 20.11.2004г. (по данным ГВК, ИК 7, ИК 4) представлен в следующей таблице:

Перечень прудов и водохранилищ Спас-Деменского района Калужской области на 20. 11. 2004 г. (по данным ГВК, ИК 7, ИК 4)

| № п/п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спас-Деменский район |
| 1 | закреплён за Куйбышевским лесхозом | 2,5 км к западу от д. Прудищи | р. Угра от истока до гран. Смоленской обл. | р. Дёмина (ручей б/н) 1963г. | 80,0 | 0,014 |
| 2 |  | д. Пятницкое (КСП «Павлиновское») | -»- | р. Шевцовка 1956г. | 10,0 | 0,0024 |
| 3 | закреплён за адм. Чипляевского с/с | д. Марково | -»- | р. М. Ворона (ручей, впад. в р. Песочню) 1969г. | 82,3 | 0,0056 |
| 4 | адм Лазинского с/с | д. Н. Лазинки | -»- | р. Мормозинка (балка), 1980г. | 27,9 | 0,002 |
| 5 | закреплён за МУП «Снопот» | д. Снопот | р. Десна от истока до г. Брянска | р. Снопоть 1982г. | 370,0 272 | 0,0246 |
| 6 | закреплён за адм. Любунского с/с | д. Любунь | -»- | р. Каменец (ручей), 1964г. | 112,0 | 0,002 |
| 7 | -»- | -»- | -»- | р. Каменец 1994г. | 550,0 539 | 0,0308 |
| 8 | закреплён за адм Буднянского с/с | д. Буда | -»- | р. Каменец (ручей, впад. в р. Кубловку) 1958г. | 16,9 | 0,0013 |
| 9 | закреплён за адм Ипотского с/с | д. Ключи | р. Болва от истока до гр. Калуж-ской и Брянской областей | р. Болва (ручей б/н) 1979г. | 720,0 674,4 – по пр. 414 368 – 2003 г. | 0,0306 – по проекту 0,022- 2003 г. |
| 10 | закреплён за МППКХ | г. Спас-Деменск | -»- | р. Болва | 150,0 | 0,015 |
| 11 | закреплён за адм Ипотского с/с | д. Ипоть | -»- | р. Болва (р. Вдовчанка) 1964г., рекон. 1997г. | 398,0 | 0,0159 |
| 12 |  | д. Образцовка (Буднянский с/с) | -»- | р. Болва (ручей б/н) 19 60г. | 15,0 | 0,0015 |
| 13 | закреплён за адм Новоалександровского с/с | д. Утриково | -»- | р. Болва (руч. Боковка) 1977г. | 370,0 360 - по пр. 135 125 – 2003 г. | 0,0196 -по проекту 0,010 – 2003 г. |

Объем годового местного стока поверхностных вод на территории               Спас-Деменского района:

Средний слой стока, мм – 190;

Объем местного стока, млн. м3/год – 260;

Реки транзитного стока – нет

#### I.2.5. Ресурсы подземных вод

В пределах района наблюдаются пять водоносных горизонтов пресных подземных вод: четвертичный, окский, тульский, упинский, заволжский. По степени использования подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов и предприятий доминирующим является окский горизонт.

Окский водоносный горизонт приурочен к трещеноватым известнякам четырёх слоёв: тарусского, веневского, михайловского и алексинского, обводнена вся толща. Эта толща распространена повсеместно. На этот горизонт в районе пробурено около 50 водозаборных скважин. Вода гидро-карбонатнокальциевая умеренно жёсткая и жёсткая с показателями общей жёскости от 3,92 млг. экв./л до 7,3 млг. экв./л, преобладающие 4-5,5 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,2 млг/л до 3,2 млг/л, преобладают 0,5-1,5 млг/л Удельный дебит этого горизонта составляет 0,10 м³/ч – 36 м³/ч. Требуется строительство станции обезжелезивания.

После окского водоносного горизонта наибольшее значение для района имеет четвертичный горизонт, связанный с обводненными слоями песчано-гравийного материала. Этот горизонт широко развит в пределах района, воды умеренно жёсткие, с удельным дебитом 1,0-3,0 м³/ч. Этот водоносный горизонт широко используется для водоснабжения районного центра г. Спас-Деменска.

На западе района, где окский горизонт значительно эродирован в четвертичное время, используются более глубокие горизонты: упинский и заволжский. Воды нижних горизонтов иногда очень жесткие.

Два водоносных горизонта (окский, четвертичный) широко распространенных в приделах района гарантируют надёжное водоснабжение населённых пунктов и промышленных предприятий пресными подземными водами.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы и объем добычи подземных вод на территории Спас-Деменского Калужской области в 2005 г.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы, тыс. м3/сут. – 177

Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов дм3/с км2 – 1,53

Объем добычи подземных вод, тыс. м3/сут. – 0,806

Модуль водоотбора тыс. дм3/с км – 0,007

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы

Природными ресурсами, приуроченными к геологической среде, район не богат: суглинки, песчано-гравийная смесь, бурый уголь имеющих значение только для местных нужд.

На данный момент в Спас-Деменском районе разрабатываются месторождения:

Занозенское - 3 уч. (Валунно-гравийно-песчаные отложения для получения сортированного гравия, пески-отсевы - для песчаного балласта и в качестве строительных);

Пустовское – 1 уч. (Гравий и щебень из валунов после отмывки глинистой составляющей - в качестве сортированного гравия  для балластировки ж.д. пути, заполнитель в бетон марки "300"; песок-отсев - для кладочных и штукатурных растворов);

Спас-Деменское и Спас-Деменское 2 – 2уч. (ПГМ в качестве балласта и для получения строительного гравия (заполнителя бетонов), пески-отсева - для кладочных и штукатурных растворов);

Игнатовское – 1 уч. (Торф для бытового и энергетического топлива, торфяных брикетов, минеральных удобрений на торфяной основе, воска и сопутствующих продуктов).

В районе имеется перспективное для разведки месторождение угля Чипляевское участки, марки угля «Б», балансовые запасы по категориям В+С=57095 тыс. тонн, забалансовые 5116 тыс. тонн.

В 2002 г. по трем месторождениям торфа их минеральная составляющая оценивалась в качестве лечебных грязей. Согласно данных Центра восстановительной медицины и курортологии торф месторождения «Мох» относится к Калининградскому типу пресноводных бессульфидных лечебных грязей, а грязи болот «Губино» и «Валище» - относятся к Дороховскому типу.

Месторождений, связанных с коренными породами на территории района нет т. к. они залегают на значительной глубине и обводнены.

Таблица 1

Перечень

месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Спас-Деменского района

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 30 месторождений, в т.ч. 6 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 2 месторождения | 1441 | 899 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гнездиловское | в 18 км к северо-востоку от г. Спас-Деменск, на берегу р. Демина, у восточной окраины д. Гнездилово | 477 | 899 |  | Пески балластные для железнодорожных путей | 0,65 | 5,35 | сухая | Резерв |  |
| 2 | Лазинское | в 12 км к северу от г. Спас-Деменск, у восточной окраины д. Лазинки | 964 |  |  | Пески балластные для железнодорожных путей | 2,6 | 2,6 | спорадическое обводнение | Резерв |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение | 256 | 256 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Давыдовское "Золотая Гора" | В 3,0 км к ЮВ от ж.д. ст Чипляево, в 1,5 км к СЗ от д. Давыдово | 256 | 256 |  | Кирпич марок "75", "100" | 0,26 | 2,22 | сухая | Резерв | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| Всего месторождений - 8, в т.ч. 5 разрабатываемых | 23917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Занозненское, уч-ки №№ 1, 5 | 2-2,5 км на юго-запад от ж.д.ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окресностях д. Давыдово | 1846 |  |  | Валунно-гравийно-песчаные отложения для получения сортированного гравия, пески-отсевы - для песчаного балласта и в качестве строительных | 1,8 | 4,6 | обводнена нижняя часть (1 м) | Разрабатывается | ООО «Родонит В», КЛЖ ТЭ 80019 |
| 5 | Занозненское, уч-к № 2 | 2-2,5 км на юго-запад от ж.д.ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окресностях д. Давыдово | 974 |  |  |  | 1,8 | 4,6 |  | Разрабатывается | ООО «Кировский дорожник», КЛЖ ТЭ 52668 |
| 6 | Пустовское | 2 км северо-восточнее ж.д.ст. Чипляево ж/д Сухиничи-Смоленск, в 12,5 км восточнее р.ц. Спас-Деменск, западная окраина д. Пустая | 12414 |  |  | Гравий и щебень из валунов после отмывки глинистой составляющей - в качестве сортированного гравия для балластировки ж.д. пути, заполнитель в бетон марки "300"; песок-отсев - для кладочных и штукатурных растворов | 1,65 | 6,8 | обводнена нижняя часть 3,4-4,2 м | Разрабатывается | ООО «Неруд», КЛЖ ТЭ 52503 |
| 7 | Спас-Деменское | 1 км восточнее ж.д. ст. Спас-Деменск | 2502 |  |  | ПГМ в качестве балласта и для получения строительного гравия (заполнителя бетонов), пески-отсева - для кладочных и штукатурных растворов | 0,17 | 9,16 | обводнена нижняя часть 3,4-4,2 м | Разрабатывается | ООО «Родонит В», КЛЖ ТЭ 80020 |
| 8 | Спас-Деменское-2 | 1 км восточнее ж.д. ст. Спас-Деменск | 2164 |  |  |  | 0,17 | 9,16 | обводнена нижняя часть 3,4-4,2 м | Разрабатывается | ООО «Спас-Деменский карьер», КЛЖ ТЭ 80007 |
| 9 | Болвинское | южная окраина г. Спас-Деменска | 3218 |  |  |  | 0 | 10,6 | обводнена нижняя часть 3,4-4,2 м | Гравий для путевого балласта, щебень из валунов - для отсыпки железнодорожных путей | Резерв |
| 10 | Стаинское |  | 565 |  |  |  | 3,02 | 4,05 | в основном сухая (обводнена в подошве) | Сырье для дорожного строительства | Резерв |
| 11 | Стайкинское | в 6 км к западу от г. Спас-Деменск, в 0,5 км к востоку от д. Стаи | 234 |  |  |  | 3,8 | 4,7 | сухая | Гравий-отсев - для дорожного строительства; песок-отсев - для строительных работ, для производства силикатного кирпича, как вяжущий компонент для силикатного бетона плотной структуры | Резерв |
| Торф, тыс. м³ |
| 19 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемое | 4479 |  | 502 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Игнатовское | В 8км к ЮВ от н.п. Спас-Деменск, в 3,5 км западнее ж/д Чипляево, в 0,5 км восточнее н.п. Игнатово, западнее н.п. Князево | 4022 |  | 4 | Торф для бытового и энергетического топлива, торфяных брикетов, минеральных удобрений на торфяной основе, воска и сопутствующих продуктов | 939 | 3,43 |  | Разрабатывается | ООО "Калугаторф" |
| 13 | Заказ № 288 СХ | От р.ц. г. Спас-Деменск на С в 11 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на С в12,5 км, от с.Высочки на СЗ в 1,5 км | 122 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 43 | 1,14 |  | Госрезерв |  |
| 14 | Кисловщина | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5,5 км, от с. Гнездилово на ЮВ в 0,7 км | 168 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 64 | 1,07 |  | Госрезерв |  |
| 15 | Прилуки | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 12 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5 км, от с. Прилуки на СЗ в 0,2 км | 193 |  | 36 |  | 83 | 1,1 |  | Госрезерв |  |
| 16 | Пустовский Мох | От р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | 1591 |  | 358 |  | 661 | 156 |  | Госрезерв |  |
| 17 | Бездонная лужа | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на ЮЗ в 19 км, от с. Суборовка на ЮЗ в 0,5 км | 48 |  |  |  | 17 | 1,59 |  | Госрезерв |  |
| 18 | Большой Нарышкинский Мох | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮЗ в14,5 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на ЮЗ в 15,5 км, от с. Ново-Лесково на В в 1 км | 1316 |  |  |  | 455 | 2,19 |  | Госрезерв |  |
| 19 | Губино | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 10,5 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 8,5 км, от с. Лазинки на ЮЗ в 1 км | 44 |  |  |  | 17 | 1,09 |  | Госрезерв |  |
| 20 | Зарайский Мошик | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 4 км, от с. Прилуки на З в 12, от с. Екатериновка на ЮВ в 1,0 км | 105 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 25 | 1,84 |  | Госрезерв |  |
| 21 | Князев Мох | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮВ в 8 км, от ж/д ст. Чипляево на З в 2 км, от с. Ерши на ЮЗ в 1,0 км | 132 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 55 | 1,56 |  | Госрезерв |  |
| 22 | Максимовское | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в4,9 км, от с. Максимово на ЮВ в 0,5 км | 40 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 16 | 1,01 |  | Госрезерв |  |
| 23 | Мало-Игнатовское | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮВ в 6 км, от ж/д ст. Чипляево на З в 3,5 км, от с.Вдовец на В в 0,5 км | 457 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 159 | 2,21 |  | Госрезерв |  |
| 24 | Мох | От р.ц. г. и ж/д ст Спас-Деменск на С в 15 км, от с. Нов. Петрово на ЮЗ в 1,5 км | 32 |  | 2 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 13 | 1,2 |  | Госрезерв |  |
| 25 | Пчельня | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 8 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 6,5 км, от с. Лазинки на Ю в 0,5 км, при с. Старые Стребки на Ю | 72 |  | 4 |  | 30 | 1,08 |  | Госрезерв |  |
| 26 | Цветковский Мох (Обирог) | От р.ц. г. Спас-Деменск на З в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на ЮЗ в 7,5 км, от с. Обирог на СЗ в 1 км, при с. Несидеры на ЮВ | 159 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 55 | 1,68 |  | Госрезерв |  |
| 27 | Валище | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮЗ в 21 км, от ж/д ст. Павлиново на ЮЗ в 15 км, от с. Оболовка на СВ в 0,1 км |  |  | 74 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 31 | 0,86 |  | Госрезерв |  |
| 28 | Кобылинка | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 22 км, от ж/д ст. Павлиново на СЗ в 7 км, от с. Жданово на С в 2 км |  |  | 37 |  | 22 | 0,82 |  | Госрезерв |  |
| 29 | Полынянка | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 2 км, от ж/д ст. Гривна на ЮВ в 4 км, от с. Болва на С в 1 км |  |  | 86 |  | 56 | 0,83 |  | Госрезерв |  |
| 30 | Тоньки | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 21 км, от ж/д ст. Павлиново на СЗ в 2,5 км, от с. Горки на Ю в 1 км |  |  | 17 |  | 11 | 0,77 |  | Госрезерв |  |

Перспективные участки полезных ископаемых на территории

Спас-Деменского района Калужской области

| № п/п | Название | Геологический возраст | Местоположение | Площадь км2 | Средняя мощность, м | Запасы категории С2 и прогнозные ресурсы, тыс. м³ | Качественная характеристика, вид продукции, гидрогеологические условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полезной толщи | вскрыши |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПГС, тыс. м³ |
| 6 участков | С2 - 595 Р1 – 63505 |  |  |
| 1 | Болва | flgIIms водно-ледниковые отложения московского горизонта | 2,5 к западу от г. Спас-Деменск, 1 км к СЗ от д. Болва |  | 13,5 | 0,5 | С2-72 | Среднее содержание гравия 35 %. Сырье для дорожного строительства. Полезная толща сухая. |  |
| 2 | Наумовский | flgIIdn-ms водно-ледниковые отложения днепровского и московского горизонтов | 10 км к СВ от г. Спас-Деменск, в районе д. Наумово | 11 | 10,0-33,2, ср. 22,3 | 0-6,0, ср. 1,8 | не подсчитывались | Содержание гравия от 20 до 40%. ПГМ для дорожного строительства. Качество песков не изучалось. |  |
| 3 | Понизовский | flgIIdn-ms водно-ледниковые отложения днепровского и московского горизонтов | 16км к югу от ж. д. ст. Спас-Деменск, 0,5 км к северо-востоку от д. Понизовье, на левом берегу р. Болвы | 10 | 7,6-19,8, ср. 11,6 | 0 | не подсчитывались | Пески для строительных растворов. | В указанном месте при съемке масштаба 1:200000 (Рождественская, 1960 г.) наблюдался песчано-гравийный карьер. |
| 4 | Рязанка | flgIIms водно-ледниковые отложения московского горизонта | 25 км к ЮЗ от г. Спас-Деменск, 6 км к ЮЗ от с. Снопот |  | 3,65 | 0,2 | P1-20805 | Среднее содержание гравия 23 %. Для дорожного строительства. Полезная толща в нижней части (1 м) обводнена. | В комплексе: строительные пески. |
| 5 | Снопот | flgIIms водно-ледниковые отложения московского горизонта | 18 км к ЮЗ от г. Спас-Деменск, 0,5 км к С от д. Снопот |  | 3,27 | 4,1 | С2-523 | Среднее содержание гравия 11,6 %. Для дорожного строительства, песок-отсев - для производства силикатного кирпича. Полезная толща в нижней части (1,4 м) обводнена.. |  |
| 6 | Спас-Деменский | a1II аллювиальные отложения пойменных террас | к востоку от г. Спас-Деменск, на левобережье р. Болвы |  | 9,0 | 1,0 | P1-42700 | Содержание гравия 50-60 %. Для дорожного строительства. |  |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 4 участка | С2 - 964 Р1- 2530 |  |  |
| 7 | Гнездиловский | flgIIdn-ms, водно-ледниковые московско-донского горизонтов | У д.д. Гнездилово и Екатериновка, в 9 км на северо-запад от ж.д.ст. Гривка ж. д. Занозная-Ельня. |  | 25,0 | 0,6 | не подсчитывались | Качество песков не изучалось. |  |
| 8 | Клюшкинский | a2IIIV, аллювиальные пески пойменных террас | 23 км к северо-западу от пос. Спас-Деменск, на левобережье р. Грохот, к северо-востоку и юго-западу от д. Клюшки | 0,186 | 2,8 | 0,2 | С2-964 | Модуль крупности 0,1-0,8, в среднем 0,5. Не отвечают требованиям ГОСТ 9128-76 по зерновому составу и глинистой составляющей и не пригодны для строительных работ и производства асфальтобетона, не пригодны также и для силикатных изделий (ОСТ-21-1-80) и в качестве формовочных (ГОСТ 2138-74) по содержанию глинистой составляющей и зерновому составу. Утверждены в качестве балластного материала для укладки в железнодорожный путь. Толща преимущественно сухая. |  |
| 9 | Рязанка | flgIIms, водно-ледниковые московского горизонта | 25 км к ЮЗ от г. Спас-Деменск, 6 км к ЮЗ от с. Снопот | 0,55 | 4,6 | 0,3 | P1-2530 | Пески для силикатного бетона. Полезная толща сухая. | В комплексе: ПГМ |
| 10 | Холмишкинский | flgIIms, водно-ледниковые московского горизонта | 6 км к северу от г. Спас-Деменск |  | 16,9 | 0,3-0,5 | не подсчитывались | Качество песков не изучалось. |  |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 3 участка | С2 - 19220 Р2 - 42344 |  |  |
| 11 | Ипотский | С1bb | в 2-10 км ЮВ от г. Спас-Деменска, центр участка в 5 км к ЮВ от г. Спас-Деменска | 24 | 1,5 | ср. 136,4 | С2 - 19220 | Марка угля «2Б», зольность 36,8 %, сера общая 3,28 %. Суммарный водоприток 1600-1800 м³/час |  |
| 12 | Наумовский | С1bb | на границе Спас-Деменского и Барятинского районов и Смоленской области, центр участка в 16 км к СВ от г. Спас-Деменска | 12,1 | 1,51 | до 143 | Р2 - 24800 | Марка угля «2Б», зольность 33,5 %. |  |
| 13 | Парфеновский | С1bb | В 8 км ССВ от г. Спа-Деменсеа | 8,5 | 1,52 | до 141 | Р2 - 17544 | Марка угля «2Б», зольность 38 %. Суммарный водоприток 1600-1800 м³/час |  |

Застройка площадей залегания полезных ископаемых может осуществляться только при наличии разрешения территориального органа федерального агентства по недропользованию по Калужской области «Калуганедра».

Нарушенные земли

| № п/п | Наименование землепользователя | Всего га. | в т.ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Торфоразработки га. | Карьеры га. |  |
| 1 | Бывший КСП «Дубровское» | 13 | 13 | - | д. Колодези |
| 2 | Бывши КСП «Нестеровское» | 3 | - | 3 |  |
| 3 | Бывший КСП «Максимовское» | 40 | 40 | - |  |
| 4 | Бывший КСП «Павлиновское» | 16 | 16 | - |  |
| 5 | Бывший КСП «Парфеновское» | 10 | 10 | - |  |
| 6 | Бывший КСП «Прогресс» | 8 | 8 | - |  |
| 7 | Бывший КСП «Путь Ленина» | 13 | 7 | 6 | д. Гридино д. Стаи д. Болва |
| 8 | Бывший КСП «Родина» | 32 | 32 | - |  |
| 9 | Бывший КСП «Стайки» | 18 | - | 18 | д. Колодези |
| 10 | Бывшее МУП «Демино» | 3 | 3 | - |  |
| 11 | г. Спас-Деменск | 44 | 44 | - |  |
| 12 | Чипл. Торфопредприятие | 290 | 290 | - |  |
| 13 | ООО «Калугаторф» | 10 | 10 | - |  |
| 14 | МППКХ | 1,18 | - | 1,18 | д. Болва |
| 15 | Госземзапас | 79 | - | 79 | г. Спас-Деменск |
| Всего по району: | 580 | 473 | 107,18 |  |

Примечание: На торфоразработках прошла биологическая рекультивация, требуется списать и перевести в другой вид угодий.

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Спас-Деменский район» составляют 103259,36 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 51035,81 га (49 %), леса и кустарники – 48951,81 га (47 %), земли под застройкой и дорогами – 1123,52 га (1 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют 1688,64 га (2 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 4759,14 га (9 %), залежь 30190,72 га (59 %), многолетние насаждения – 12,34 га (0,02 %), кормовые угодья – 16045,78 га (31 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Спас-Деменский район» г. Спас-Деменск находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: бывший КСП «Парфеновское», бывший КСП «Чипляевское», бывший КСП «Дубровское», бывший КСП «Путь Ленина», бывший КСП «Павлиновское», бывший КСП «Стайки», бывший КСП «Максимовское», бывший КСП «Прогресс».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения не превышает 50%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенная ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференциация сельхозугодий по качеству, что отражается в их кадастровой оценке (таблица).

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бывший КСП «Буднянский» | 2892,40 | 441,06 | 7095 | 124 |
| Бывший КСП «Дубровское» | 3689,62 | 0,00 | 2574 | 45 |
| Бывший КСП «Любунское» | 2764,43 | 601,39 | 7194 | 126 |
| Бывший КСП «Нестеровское» | 4010,32 | 330,31 | 4020 | 70 |
| Бывший КСП «Максимовское» | 4213,57 | 19,30 | 4686 | 82 |
| Бывший КСП «Павлиновское» | 4803,22 | 254,40 | 2376 | 42 |
| Бывшее МУП «Демино» | 1134,06 | 11,24 | 396 | 7 |
| Бывший КСП «Парфеновское» | 4649,55 | 324,15 | 7029 | 123 |
| Бывший КСП «Понизовское» | 2255,84 | 136,68 | 4983 | 87 |
| Бывший КСП «Прогресс» | 4371,96 | 305,78 | 8646 | 151 |
| Бывший КСП «Путь Ленина» | 3167,68 | 707,22 | 5676 | 99 |
| Бывший КСП «Родина» | 2895,17 | 320,28 | 5940 | 104 |
| Бывший КСП «Стайки» | 5132,92 | 418,62 | 8745 | 153 |
| Бывший КСП «Чипляевское» | 4071,82 | 804,79 | 6303 | 110 |

Наиболее ценным с/х угодьями обладают бывший КСП «Стайки», бывший КСП «Прогресс», бывший КСП «Любунское», бывший КСП «Буднянский», бывший КСП «Парфеновское», бывший КСП «Чипляевское», бывший КСП «Родина». В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий. В районе почти половина пашни имеет неудовлетворительную кислотность и содержание подвижного фосфора, почти ¾ пашни – низкое и среднее содержание обменного калия. Особенно неблагоприятное положение сложилось с содержанием гумуса. Почв, с содержанием гумуса менее 2 % . Наличие непригодных к применению пестицидов в районе – 25,0.

Резкое снижение объемов применения минеральных и органических удобрений привело к тому, что вынос питательных веществ стал преобладать над их внесением.

Количество сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения (2007г.):

На территории Спас-Деменского района имеется сельхозпредприятий всего 18. Действующие сельхозпредприятий – 7.

- ЗАО «Стайки» - производство молока и мяса;

- ООО «Любунь» - производство молока и мяса;

- ЗАО АПП «Спас-Деменск» - производство молока и мяса;

- МУП «Луч» - нет деятельности;

- МУП «Снопот» - производство зерна и сена для населения;

- МУП «Спас–Деменская МТС» - нет деятельности;

- МУП «Любунь» - нет деятельности;

- МУП «Жданово» - производство зерна и сена;

- СПК «Стайки» - нет деятельности;

- СПК «Боловский» - производство сена по заявкам населения;

- СПК «Новоалександровский» - производство зерна по заявкам населения;

- СПК «Парфеновский» - нет деятельности;

- СПК «Труженик» - нет деятельности;

- СПК «Лесной» - нет деятельности;

- СПК «Нива» - нет деятельности;

- СПК «Заря» - нет деятельности;

- СПК «Жданово» нет деятельности;

- ООО «Приозерное» - нет деятельности.

На территории района имеется 26 крестьянских фермерских хозяйств.

По данным ЦСУ в 2007 году занимались сельхозпроизводством 8 КФХ, выращивали картофель, зерно, занимались заготовкой сена. 7 КФХ имеют коров. Во всех КФХ занято 60 человек.

На территории СП «Село Любунь» создан сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив (СПЗССК) «Загот-Спас» закупки излишков сельхозпродукции у населения.

На территории СП «Село Любунь» функционирует кредитный кооператив (ССПКК) «Агросоюз» осуществляет кредитные функции.

На территории СП «Деревня Стайки» зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив (СПЗССК) «Стайки» закупки излишков сельхозпродукции у населения.

При райпотсоюзе создан и работает кредитный кооператив «Содружество» - занимается кредитными функциями.

На территории СП «Чипляевское» создан кредитный кооператив «Надежда», зарегистрирован, имеет устав, но пока не функционирует.

#### I.2.8. Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В Спас–Деменском районе леса занимают 55% всей территории, а болота - 5%. По геоботаническому районированию Спас-Деменский район относится к подзоне широколиственных лесов.

Общая площадь земель, занятых лесами на территории пригородной зоны составляет 19132 га.

Все леса отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что определяет их с санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических. Основными задачами лесничеств Калужского управления лесами является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Из состава лесного фонда Спас-Деменского района выведены земли, занятые ресурсами природоохранного назначения:

- Болото "Князев-Мох" находится в районе д. Князево. Площадь территории составляет 75 га.

- Болото "Большое Нарышкинское" находится в районе с. Подлесное. Площадь территории составляет 558 га.

- Усадебный парк находится в районе с. Понизовье. Площадь территории составляет 9 га.

- Болото "Цветковский мох" находится 23 км южнее д. Потапово. Площадь территории составляет 93 га.

- Усадебный парк находится в районе с. Гнездилово. Площадь территории составляет 4 га.

Лесные угодья Спас-Деменского района могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошение, пастьба скота, размещения ульев и пасек, заготовка грибов и ягод, лекарственного сырья, технического сырья, березового сока и других полезностей леса;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях

Лесные ресурсы (на 1 января 2003 г.)

|  | Общая площадь лесного фонда тыс.га. | Лесистость % | Общий запас древесины на корню млн. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из нее покрытая лесом |  |  |
| По МР «Спас-Деменский район» | 62 | 53,7 | 39,2 | 9,4 |

#### Выводы:

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Спас-Деменского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства.

По инженерно-геологическим условиям Спас-Деменский район в целом можно отнести к средней и сложной категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, запасов пресных вод достаточно для хоз-питьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезиванию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района не совсем достаточна для производства строительных материалов.

Для территории Спас-Деменского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Спас-Деменского района позволяет проводить тематические  и научно-познавательные экскурсии в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

### I.3. Анализ современного использования территории

### МР «Спас-Деменский район»

#### I.3.1. Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Спас-Деменский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно–исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Спас-Деменский район» г. Спас-Деменск находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: бывший КСП «Парфеновское», бывший КСП «Чипляевское», бывший КСП «Дубровское», бывший КСП «Путь Ленина», бывший КСП «Павлиновское», бывший КСП «Стайки», бывший КСП «Максимовское», бывший КСП «Прогресс».

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения Спас-Деменского района», выполненная ПК «ГЕО» в 2005 году.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Спас-Деменский район» |
| 1 | Бывший КСП «Буднянский» | 1 | 4764 | 2852 | 2261 | 19 | - | 572 | 1524 | 37 | - | 10 | 52 | 40 | 238 | - | 11 |
| 2 | Бывший КСП «Дубровское» | 1 | 8969 | 2606 | 1920 | 12 | - | 674 | 5334 | 768 | - | 42 | 38 | 45 | 122 | 13 | 1 |
| 3 | Бывший КСП «Любунское» | 1 | 6414 | 2282 | 1772 | 93 | - | 417 | 3776 | 26 | - | 48 | 42 | 36 | 200 | - | 4 |
| 4 | Бывший КСП «Нестеровское» | 1 | 5606 | 2946 | 1622 | 190 | - | 1134 | 2028 | 388 | - | 23 | 26 | 38 | 153 | 3 | 1 |
| 5 | Бывший КСП «Максимовское» | 1 | 8060 | 4149 | 2157 | 276 | - | 1716 | 2898 | 725 | - | 60 | 40 | 51 | 91 | 40 | 6 |
| 6 | Бывший КСП «Павлиновское» | 1 | 7751 | 3796 | 2108 | 175 | - | 1513 | 3345 | 454 | - | 34 | 26 | 28 | 52 | 16 | - |
| 7 | Бывшее МУП «Демино» | 1 | 1641 | 1491 | - | - | - | 1491 | 70 | 19 | - | 37 | - | 9 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Бывший КСП «Парфеновское» | 1 | 9864 | 3524 | 2387 | 127 | - | 1010 | 5151 | 842 | - | 31 | 74 | 51 | 174 | 10 | 7 |
| 9 | Бывший КСП «Понизовское» | 1 | 5389 | 2212 | 1425 | 273 | 12 | 502 | 2895 | 201 | - | 12 | 22 | 20 | 17 | - | 10 |
| 10 | Бывший КСП «Прогресс» | 1 | 2178 | 1841 | 1136 | 133 | - | 572 | - | 126 | - | 4 | 10 | 25 | 159 | 8 | 5 |
| 11 | Бывший КСП «Путь Ленина» | 1 | 6643 | 2041 | 981 | 12 | - | 1048 | 3926 | 484 | - | 63 | 45 | 35 | 35 | 13 | 1 |
| 12 | Бывший КСП «Родина» | 1 | 6387 | 2824 | 2004 | 143 | - | 677 | 3134 | 27 | - | 33 | 27 | 23 | 285 | 32 | 2 |
| 13 | Бывший КСП «Стайки» | 1 | 7656 | 4589 | 3295 | - | - | 1294 | 2273 | 251 | - | 13 | 45 | 31 | 433 | 18 | 3 |
| 14 | Бывший КСП «Чипляевское» | 1 | 9381 | 3785 | 2420 | 271 | - | 1094 | 4354 | 873 | - | 37 | 41 | 59 | 231 | - | 1 |
| 15 | Бывшее ЗАО АПП «Спас-Деменск» | 1 | 1251 | 1185 | 889 | 35 | - | 261 | 10 | 33 | - | 3 | - | 16 | 4 | - | - |
| Всего по МР «Спас-Деменский район» | 15 | 91954 | 42123 | 26377 | 1759 | 12 | 13975 | 40718 | 5254 | - | 450 | 488 | 507 | 2195 | 156 | 63 |
| Земли ПСХ |
| 1 | ФГУ ЦКБ РМ |  | 97 | 91 | 60 | - | - | 21 | 1 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Итого по ПСХ |  | 97 | 91 | 60 | - | - | 21 | 1 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 1 | Объединение граждан по садоводству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 27 | 664 | 645 | 509 | 32 | - | 104 | 13 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 3 | Огороднические хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Животноводческие хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли фонда перераспределения |  | 3180 | 3166 | 1753 | 153 | - | 1260 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Земли СПК |  | 5675 | 3226 | 2318 | 41 | 4 | 863 | 2080 | 232 | - | 37 | 36 | 25 | 32 | - | 7 |
| 7 | Земли учебного заведения |  | 131 | 115 | 103 | - | 1 | 11 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Прочие предприятия |  | 230 | 222 | 192 | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Граждане (в счете долей) | 8 | 1030 | 1024 | 935 | 8 | - | 81 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Итого: |  | 102961 | 50602 | 32247 | 1993 | 17 | 16345 | 42835 | 5509 | - | 487 | 534 | 536 | 2230 | 156 | 72 |

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Буднянский»

Хозяйственный центр ( с. Буднянский. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 5646,74 га (табл. 2). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 2905,20 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1918,95 га, посторонние пользователи занимают 822,59 га земель (15 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Буднянский» расположены на общей площади 534,78 га.

Таблица 1.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Буднянский»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 441,06 | 441,06 | 0,00 |
| Огороды | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| Залежь | 1 861,75 | 1 861,75 | 0,00 |
| Сенокос | 216,53 | 216,53 | 0,00 |
| Пастбище | 370,86 | 370,86 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 2 892,40 | 2 892,40 | 0,00 |
| Лес | 1 576,97 | 9,68 | 1 567,29 |
| Кустарник | 220,96 | 3,12 | 217,85 |
| Болото | 50,41 | 0,00 | 50,41 |
| Под водой | 13,77 | 0,00 | 13,77 |
| Под дорогами | 27,10 | 0,00 | 27,10 |
| Под застроенными территориями | 38,35 | 0,00 | 38,35 |
| Прочие земли | 4,18 | 0,00 | 4,18 |
| Итого не с/х угодий | 1 931,74 | 12,80 | 1 918,95 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 4 824,15 | 2 905,20 | 1 918,95 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 822,59 |  |  |
| ИТОГО | 5 646,74 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2892,40 га (60 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 441,06 га (15 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 1198,18 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 643,91  га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 5429 руб./га, что выше средней оценки по Спас-Деменскому району на 34 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 7095 руб./га, что на 24 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Дубровский»

Хозяйственный центр ( с. Лазинки. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 10 548,77 га (табл. 3). Площадь земельных угодий, находящихся в долевой собственности граждан 2675,66 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 6303,72 га, Земли фонда перераспределения занимают 1014,97 га. Посторонние пользователи занимают 554,42 га земель (5 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Лазинки» расположены на общей площади 534,78 га.

Таблица 2.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Дубровское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Залежь | 2 664,27 | 1 947,24 | 0,00 | 717,02 |
| Сенокос | 274,92 | 212,51 | 0,00 | 62,41 |
| Пастбище | 750,43 | 515,47 | 0,00 | 234,96 |
| Итого с/х угодий | 3 689,62 | 2 675,22 | 0,00 | 1 014,39 |
| Лес | 5 257,14 | 0,43 | 5 256,71 | 0,00 |
| Кустарник | 734,97 | 0,00 | 734,97 | 0,00 |
| Болото | 179,16 | 0,00 | 179,16 | 0,00 |
| Под водой | 44,15 | 0,00 | 44,15 | 0,00 |
| Под дорогами | 45,42 | 0,00 | 45,42 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 34,24 | 0,00 | 34,24 | 0,00 |
| Нарушенные земли | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| Прочие земли | 9,03 | 0,00 | 8,45 | 0,58 |
| Итого не с/х угодий | 6 304,73 | 0,43 | 6 303,72 | 0,58 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 9 994,35 | 2 675,66 | 6 303,72 | 1 014,97 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 554,42 |  |  |  |
| ИТОГО | 10 548,77 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 3689,62 га (37 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 0,00 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1741,18 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 855,02 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 1609 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 60 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 2574 руб./га, что на 55 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Любунский»

Хозяйственный центр ( с. Любунь. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 7318,12 га (табл. 4).  Площадь земельных угодий, находящихся в долевой собственности граждан 2701,94 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3963,80 га. Земли фонда  перераспределения занимают 84,97 га. Посторонние пользователи занимают 567,41  га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Любунь» расположены на общей площади 455,99 га.

Таблица 3.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Любунское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 601,39 | 601,39 | 0,00 | 0,00 |
| Огороды | 10,84 | 10,84 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 1 564,78 | 1 490,70 | 0,00 | 74,08 |
| Сенокос | 240,05 | 229,16 | 0,00 | 10,89 |
| Пастбище | 347,37 | 347,37 | 0,00 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 2 764,43 | 2 679,46 | 0,00 | 84,97 |
| Лес | 3 701,14 | 21,33 | 3 679,82 | 0,00 |
| Кустарник | 171,92 | 1,16 | 170,76 | 0,00 |
| Болото | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 |
| Под водой | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 |
| Под дорогами | 35,11 | 0,00 | 35,11 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 0,00 |
| Прочие земли | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 3 986,28 | 22,49 | 3 963,80 | 0,00 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 6 750,71 | 2 701,94 | 3 963,80 | 84,97 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 567,41 |  |  |  |
| ИТОГО | 7 318,12 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2764,43 га (41 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 601,39 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1057,24 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 398,68  га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 4702 руб./га, что выше средней оценки по Спас-Деменскому району на 16 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 7194 руб./га, что на 26 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Нестеровский»

Хозяйственный центр ( д. Нестеры. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 7221,40 га (табл. 5). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 2938,46 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2652,53 га. Земли фонда перераспределения занимают 1078,83 га. Посторонние пользователи занимают 551,58 га земель (8 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Нестеры» расположены на общей площади 524,52 га.

Таблица 4.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Нестеровское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 330,31 | 330,31 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 2 221,10 | 1 522,28 | 0,00 | 698,82 |
| Сенокос | 383,14 | 261,30 | 0,00 | 121,84 |
| Пастбище | 1 075,77 | 817,60 | 0,00 | 258,17 |
| Итого с/х угодий | 4 010,32 | 2 931,49 | 0,00 | 1 078,83 |
| Лес | 2 111,27 | 6,96 | 2 104,31 | 0,00 |
| Кустарник | 383,10 | 0,00 | 383,10 | 0,00 |
| Болото | 79,71 | 0,00 | 79,71 | 0,00 |
| Под водой | 23,85 | 0,00 | 23,85 | 0,00 |
| Под дорогами | 31,86 | 0,00 | 31,86 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 |
| Прочие земли | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 2 659,49 | 6,96 | 2 652,53 | 0,00 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 6 669,82 | 2 938,46 | 2 652,53 | 1 078,83 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 551,58 |  |  |  |
| ИТОГО | 7 221,40 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4010,32 га (60 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 330,31 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1570,10 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 446,41 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3024 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 25 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 3993 руб./га, что на 30 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Максимовский»

Хозяйственный центр ( с. Павлиново. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 8557,07 га (табл. 6). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 4283,79 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3777,61 га. Посторонние пользователи занимают 495,68 га земель (6 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Павлиново» расположены на общей площади 466,20 га.

Таблица 5.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Максимовское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 19,30 | 19,30 | 0,00 |
| Залежь | 2 450,51 | 2 450,51 | 0,00 |
| Сенокос | 1 073,18 | 1 073,18 | 0,00 |
| Пастбище | 670,59 | 670,59 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 4 213,57 | 4 213,57 | 0,00 |
| Лес | 2 930,71 | 37,30 | 2 893,41 |
| Кустарник | 692,18 | 32,92 | 659,26 |
| Болото | 86,59 | 0,00 | 86,59 |
| Под водой | 51,45 | 0,00 | 51,45 |
| Под дорогами | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| Под застроенными территориями | 29,57 | 0,00 | 29,57 |
| Нарушенные земли | 13,59 | 0,00 | 13,59 |
| Прочие земли | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
| Итого не с/х угодий | 3 847,82 | 70,22 | 3 777,61 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 8 061,39 | 4 283,79 | 3 777,61 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 495,68 |  |  |
| ИТОГО | 8 557,07 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4213,57 га (49 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 19,30 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1891,34 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 326,43  га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3286 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 19 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 4686 руб./га, что на 18 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Павлиновский»

Хозяйственный центр ( с. Павлиново. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 9423,12 га (табл. 7). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 3934,70 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3619,64 га. Земли фонда перераспределения занимают 1247,33 га. Посторонние пользователи занимают 621,45 га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Павлиново» расположены на общей площади 621,45 га.

Таблица 6.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Павлиновское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 0,00 |
| Огороды | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 2 607,77 | 1 924,72 | 0,00 | 683,05 |
| Сенокос | 1 343,77 | 1 223,00 | 0,00 | 120,77 |
| Пастбище | 594,55 | 529,86 | 0,00 | 64,69 |
| Итого с/х угодий | 4 803,22 | 3 934,70 | 0,00 | 868,52 |
| Лес | 3 365,29 | 0,00 | 3 055,36 | 309,93 |
| Кустарник | 426,30 | 0,00 | 376,38 | 49,92 |
| Болото | 62,81 | 0,00 | 43,93 | 18,89 |
| Под водой | 39,75 | 0,00 | 39,67 | 0,08 |
| Под дорогами | 73,25 | 0,00 | 73,25 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 22,38 | 0,00 | 22,38 | 0,00 |
| Прочие земли | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 3 998,45 | 0,00 | 3 619,64 | 378,81 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 8 801,66 | 3 934,70 | 3 619,64 | 1 247,33 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 621,45 |  |  |  |
| ИТОГО | 9 423,12 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4803,22 га (55 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 254,40 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1546,06 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 746,71 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 1709 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 58 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 2376 руб./га, что на 58 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее МУП «Демино»

Хозяйственный центр ( с. Павлиново. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 1 263,33 га (табл. 7 А). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 1 134,06 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 129,27 га.

Таблица 7.

Структура земель сельскохозяйственного назначения МУП «Демино»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| Залежь | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| Сенокос | 1 099,51 | 1 099,51 | 0,00 |
| Пастбище | 22,05 | 22,05 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 1 134,06 | 1 134,06 | 0,00 |
| Лес | 67,84 | 0,00 | 67,84 |
| Кустарник | 8,52 | 0,00 | 8,52 |
| Болото | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
| Под водой | 25,73 | 0,00 | 25,73 |
| Под дорогами | 6,71 | 0,00 | 6,71 |
| Нарушенные земли | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
| Прочие земли | 16,87 | 0,00 | 16,87 |
| Итого не с/х угодий | 129,27 | 0,00 | 129,27 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 1 263,33 | 1 134,06 | 129,27 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 0,00 |  |  |
| ИТОГО | 1 263,33 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 1134,06 га (90 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 11,24 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 397 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 91 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 396 руб./га, что на 93 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Парфеновский»

Хозяйственный центр ( д. Теплово. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 12 022,72 га (табл. 8). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 4 419,5 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 6 280,64 га. Земли фонда перераспределения занимают 299,23 га. Посторонние пользователи занимают 1023,26 га земель (8 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Теплово» расположены на общей площади 931,47 га.

Таблица 8.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Парфеновское»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 324,15 | 324,15 | 0,00 | 0,00 |
| Огороды | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 3 117,50 | 2 882,64 | 0,00 | 234,86 |
| Сенокос | 397,58 | 362,40 | 0,00 | 35,19 |
| Пастбище | 809,72 | 780,55 | 0,00 | 29,18 |
| Итого с/х угодий | 4 649,55 | 4 350,32 | 0,00 | 299,23 |
| Лес | 5 122,65 | 18,57 | 5 104,07 | 0,00 |
| Кустарник | 857,46 | 50,71 | 806,75 | 0,00 |
| Болото | 183,26 | 0,00 | 183,26 | 0,00 |
| Под водой | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |
| Под дорогами | 88,16 | 0,00 | 88,16 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 67,64 | 0,00 | 67,64 | 0,00 |
| Прочие земли | 6,35 | 0,00 | 6,35 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 6 349,92 | 69,28 | 6 280,64 | 0,00 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 10 999,46 | 4 419,59 | 6 280,64 | 299,23 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 1 023,26 |  |  |  |
| ИТОГО | 12 022,72 |  |  |  |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель СПК «Русь», ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4649,55 га (42 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 324,15 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 2112,88 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 870,25  га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 4370 руб./га, что выше средней оценки по Спас-Деменскому району на 8 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 7029 руб./га, что на 23 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Понизовский»

Хозяйственный центр ( д. Понизовье. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 5 882,41 га (табл. 9). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 2 270,79 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3 207,30 га. Посторонние пользователи занимают 404,33га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Понизовье» расположены на общей площади 931,47 га.

Таблица 9.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Понизовский»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 136,68 | 136,68 | 0,00 |
| Огороды | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| Многолетние насаждения | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| Залежь | 1 583,48 | 1 583,48 | 0,00 |
| Сенокос | 317,18 | 317,18 | 0,00 |
| Пастбище | 205,14 | 205,14 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 2 255,84 | 2 255,84 | 0,00 |
| Лес | 2 921,00 | 13,89 | 2 907,11 |
| Кустарник | 227,85 | 1,06 | 226,79 |
| Болото | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| Под водой | 13,78 | 0,00 | 13,78 |
| Под дорогами | 19,69 | 0,00 | 19,69 |
| Под застроенными территориями | 21,82 | 0,00 | 21,82 |
| Прочие земли | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| Итого не с/х угодий | 3 222,25 | 14,95 | 3 207,30 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 5 478,08 | 2 270,79 | 3 207,30 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 404,33 |  |  |
| ИТОГО | 5 882,41 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2255,84 га (41 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 136,68 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1090,71 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 262,38 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3302 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 18 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 4983 руб./га, что на 13 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз КСП «Прогресс»

Хозяйственный центр ( х. Новоалександровский. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 8035,47 га (табл. 10). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 4263,10 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2724,83 га. Земли фонда перераспределения занимают 117,13 га. Посторонние пользователи занимают 930,42 га земель (12 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Хутор Новоалександровский» расположены на общей площади 880,73 га.

Таблица 10.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Прогресс»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 305,78 | 305,78 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 2 683,05 | 2 669,31 | 0,00 | 13,74 |
| Сенокос | 718,24 | 716,03 | 0,00 | 2,21 |
| Пастбище | 664,89 | 563,71 | 0,00 | 101,18 |
| Итого с/х угодий | 4 371,96 | 4 254,83 | 0,00 | 117,13 |
| Лес | 2 081,57 | 4,08 | 2 077,49 | 0,00 |
| Кустарник | 336,03 | 4,18 | 331,84 | 0,00 |
| Болото | 187,30 | 0,00 | 187,30 | 0,00 |
| Под водой | 39,22 | 0,00 | 39,22 | 0,00 |
| Под дорогами | 36,23 | 0,00 | 36,23 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 45,44 | 0,00 | 45,44 | 0,00 |
| Прочие земли | 7,31 | 0,00 | 7,31 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 2 733,09 | 8,26 | 2 724,83 | 0,00 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 7 105,05 | 4 263,10 | 2 724,83 | 117,13 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 930,42 |  |  |  |
| ИТОГО | 8 035,47 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4371,96 га (62 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 305,78 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1625,80 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 818,54 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 6566 руб./га, что выше средней оценки по Спас-Деменскому району на 62 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 8646 руб./га, что на 51 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Путь Ленина»

Хозяйственный центр ( д. Болва. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 9 424,04 га (табл. 11). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 3 167,68 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 4 568,81 га. Земли фонда перераспределения занимают 994,54 га. Посторонние пользователи занимают 1 687,55 га, земель (18 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Болва» расположены на общей площади 682,87 га.

Таблица 11.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Путь Ленина»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 707,22 | 707,22 | 0,00 | 83,91 |
| Огороды | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| Залежь | 1 211,82 | 1 211,82 | 0,00 | 483,74 |
| Сенокос | 443,69 | 443,69 | 0,00 | 346,52 |
| Пастбище | 802,93 | 802,93 | 0,00 | 69,10 |
| Итого с/х угодий | 3 167,68 | 3 167,68 | 0,00 | 983,27 |
| Лес | 3 810,33 | 0,00 | 3 810,33 | 11,27 |
| Кустарник | 500,57 | 0,00 | 500,57 | 0,00 |
| Болото | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 0,00 |
| Под водой | 67,49 | 0,00 | 67,49 | 0,00 |
| Под дорогами | 84,16 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
| Под застроенными территориями | 56,38 | 0,00 | 56,38 | 0,00 |
| Нарушенные земли | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |
| Прочие земли | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 |
| Итого не с/х угодий | 4 568,81 | 0,00 | 4 568,81 | 11,27 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 7 736,48 | 3 167,68 | 4 568,81 | 994,54 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 1 687,55 |  |  |  |
| ИТОГО | 9 424,04 |  |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 3167,68 га (41 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 791,13 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 958,82 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 638,35 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3971 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 2 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 5676 руб./га, что на 1 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Родина»

Хозяйственный центр ( д. Снопот. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 6 782,68га (табл. 12). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 2 910,30 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3 583,90 га. Посторонние пользователи занимают 288,48 га земель (4 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Снопот» расположены на общей площади 277,52 га.

Таблица 12.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Родина»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 320,28 | 320,28 | 0,00 |
| Залежь | 1 857,73 | 1 857,73 | 0,00 |
| Сенокос | 373,79 | 373,79 | 0,00 |
| Пастбище | 343,37 | 343,37 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 2 895,17 | 2 895,17 | 0,00 |
| Лес | 3 221,39 | 12,83 | 3 208,56 |
| Кустарник | 227,32 | 2,30 | 225,02 |
| Болото | 25,79 | 0,00 | 25,79 |
| Под водой | 34,66 | 0,00 | 34,66 |
| Под дорогами | 23,65 | 0,00 | 23,65 |
| Под застроенными территориями | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| Нарушенные земли | 42,79 | 0,00 | 42,79 |
| Прочие земли | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Итого не с/х угодий | 3 599,04 | 15,13 | 3 583,90 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 6 494,21 | 2 910,30 | 3 583,90 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 288,48 |  |  |
| ИТОГО | 6 782,68 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2895,17 га (45 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 320,28 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1442,26 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 248,17 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 4013 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 1 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 5940 руб./га, что на 4 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Стайки»

Хозяйственный центр ( д. Стайки. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 9 146,68 га (табл. 13). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 5 156,09 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3 160,14 га. Посторонние пользователи занимают 830,46 га, земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Стайки» расположены на общей площади 855,88 га.

Таблица 13.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Стайки»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 418,62 | 418,62 | 0,00 |
| Огороды | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| Залежь | 3 403,35 | 3 403,35 | 0,00 |
| Сенокос | 330,97 | 330,97 | 0,00 |
| Пастбище | 979,89 | 979,89 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 5 132,92 | 5 132,92 | 0,00 |
| Лес | 2 317,83 | 14,56 | 2 303,28 |
| Кустарник | 341,39 | 8,61 | 332,77 |
| Болото | 353,78 | 0,00 | 353,78 |
| Под водой | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| Под дорогами | 80,23 | 0,00 | 80,23 |
| Под застроенными территориями | 41,42 | 0,00 | 41,42 |
| Нарушенные земли | 12,51 | 0,00 | 12,51 |
| Прочие земли | 16,36 | 0,00 | 16,36 |
| Итого не с/х угодий | 3 183,31 | 23,17 | 3 160,14 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 8 316,23 | 5 156,09 | 3 160,14 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 830,46 |  |  |
| ИТОГО | 9 146,68 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5132,92 га (62 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 418,62 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1817,07 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 1559,05 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 6629 руб./га, что выше средней оценки по Спас-Деменскому району на 64 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 8745 руб./га, что на 53 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывшее хозяйство: совхоз «Чипляевский»

Хозяйственный центр ( с. Чипляево. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo 10 717,34 га (табл. 14). Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 4 191,25 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 5 578,65 га. Посторонние пользователи занимают 947,44 га земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Село Чипляево» расположены на общей площади 759,94 га.

Таблица 14.

Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Чипляевский»*

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 804,79 | 804,79 | 0,00 |
| Огороды | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
| Залежь | 2 478,61 | 2 478,61 | 0,00 |
| Сенокос | 582,50 | 582,50 | 0,00 |
| Пастбище | 197,54 | 197,54 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 4 071,82 | 4 071,82 | 0,00 |
| Лес | 4 405,42 | 46,11 | 4 359,30 |
| Кустарник | 921,44 | 61,42 | 860,02 |
| Болото | 238,94 | 0,00 | 238,94 |
| Под водой | 34,23 | 0,00 | 34,23 |
| Под дорогами | 43,01 | 0,00 | 43,01 |
| Под застроенными территориями | 37,57 | 0,00 | 37,57 |
| Нарушенные земли | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| Прочие земли | 5,58 | 0,00 | 5,58 |
| Итого не с/х угодий | 5 698,09 | 119,43 | 5 578,65 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 9 769,91 | 4 191,25 | 5 578,65 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 947,44 |  |  |
| ИТОГО | 10 717,34 |  |  |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4071,82 га (42 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 804,79 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1205,55 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 949,28 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 4044 руб./га равна средней оценки по Спас-Деменскому району. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 6303 руб./га, что на 10 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### I.3.3. Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Спас-Деменском районе она составляет 4042 руб./га, в среднем по области 7934 руб./га.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Спас-Деменском районе

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья, руб./га | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых, руб./га | Под замкнутыми водоемами, руб./га | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли, руб./га | Под лесами, руб./га | Кадастровая стоимость руб./га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСП «Буднянский» | 7 095 | 7 095 | 5 712 | 396 | 3 150 | 5 429 | 134 |
| 2 | КСП «Дубровское» | 2 574 | 2 574 | 5 712 | 396 | 1 143 | 1 609 | 40 |
| 3 | КСП «Любунское» | 7 194 | 7 194 | 5 712 | 396 | 3 194 | 4 702 | 116 |
| 4 | КСП «Нестеровское» | 3 993 | 3 993 | 5 712 | 396 | 1 773 | 3 024 | 75 |
| 5 | КСП «Максимовское» | 4 686 | 4 686 | 5 712 | 396 | 2 081 | 3 286 | 81 |
| 6 | КСП «Павлиновское» | 2 376 | 2 376 | 5 712 | 396 | 1 055 | 1 709 | 42 |
| 7 | МУП «Демино» | 396 | 396 | 5 712 | 396 | 176 | 397 | 9 |
| 8 | КСП «Парфеновское» | 7 029 | 7 029 | 5 712 | 396 | 3 121 | 4 370 | 108 |
| 9 | КСП «Панизовское» | 4 983 | 4 983 | 5 712 | 396 | 2 212 | 3 302 | 82 |
| 10 | КСП «Прогресс» | 8 646 | 8 646 | 5 712 | 396 | 3 839 | 6 566 | 162 |
| 11 | КСП «Путь Ленина» | 5 676 | 5 676 | 5 712 | 396 | 2 520 | 3 971 | 98 |
| 12 | КСП «Родина» | 5 940 | 5 940 | 5 712 | 396 | 2 637 | 4 013 | 99 |
| 13 | КСП «Стайки» | 8 745 | 8 745 | 5 712 | 396 | 3 883 | 6 629 | 164 |
| 14 | КСП «Чипляевское» | 6 303 | 6 303 | 5 712 | 396 | 2 799 | 4 044 | 100 |
| В среднем по району: | 5 712 | 5 871 | 5 712 | 396 | 2 472 | 4 042 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют КСП «Стайки», КСП «Прогресс», КСП «Буднянский», КСП «Любунское», КСП «Парфеновское», КСП «Чипляевское». Наименьшие показатели по кадастровой оценки имеют земли КСП «Родина», КСП «Путь Ленина», КСП «Панизовское», КСП «Максимовское», КСП «Нестеровское», КСП «Павлиновское», КСП «Дубровское».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья КСП «Стайки», КСП «Прогресс», и КСП «Буднянский» (более 125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в КСП «Любунское», КСП «Парфеновское», КСП «Чипляевское». Оценки значительно ниже средней имеют КСП «Родина», КСП «путь Ленина», КСП «Понизовское», КСП «Максимовское», КСП «Нестеровское», КСП «Дубровское», КСП «Павлиновское».

При этом среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий по району ниже среднеобластных показателей и составляет 55 % по отношению к ним. Таким образом, если общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе ( 51035,81 га, а их средняя кадастровая оценка 5712 руб./га ( 89 % земель Спас-Деменского района имеют кадастровую оценку выше средней по зоне и значительно выше областных показателей.

Земли в черте поселений, расположенных на территории района (на конец 2006 г.):

- Всего – 4366 га;

- Жилые – 196 га;

- Производственные – 583 га;

- Сельхозиспользования – 3186 га;

- в т.ч. личные подсобные хозяйства – 3181 га.

#### I.3.4. Использование земель лесного фонда

(без учета сельских лесов на 01.01.2007 г.)

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.

Подразделение лесов по целевому назначению

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

Освоение лесов

1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности.

2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Защитные леса и особо защитные участки лесов

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

2. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Правовой режим особо защитных участков лесов

1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах.

2. На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений. На других особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.

3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Эксплуатационные леса, резервные леса

1. Эксплуатационные леса

I. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого и максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

II. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

III. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса.

2. Резервные леса

1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов.

3. Использование резервных лесов допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам.

4. Отнесение лесов к резервным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

Лесохозяйственные работы:

- рубки ухода в молодняках;

- проведение очистки леса от захламленности.

Лесовосстановительные работы:

- посадка леса, на нарушенных территориях;

- содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

- охрана и защита лесов;

- борьба с вредителями леса.

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горючесмазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия).

На инспекторскую службу парка возложены также задачи профилактики и тушения лесных пожаров. На территории лесного фонда устанавливаются аншлаги противопожарного (предупредительного), содержания, оборудуются места стоянки транспортных средств и мест отдыха, устраиваются противопожарные разрывы, ограничивается проезд в противопожарный период, ведется разъяснительная работа с посетителями парка и местным населением, агитация через СМИ. В арсенале пожарной службы парка ПХС второго типа, пожаронаблюдательная вышка, пункты противопожарного инвентаря в каждом лесничестве.

Увеличивающееся из года в год посещение лесов туристами и отдыхающими, значительно повышает потенциальную опасность возникновения лесных пожаров. Территориально очаги лесных пожаров приурочены к прокашиваемым участкам и местам отдыха населения.

На территории лесхоза охрана пасов от пожаров осуществляется государственными инспекторами и временными пожарными сторожами путем наземного патрулирования.

На основании действующих «Правил пожарной безопасности в лесах РФ» осуществляются следующие противопожарные мероприятия:

- предупредительные мероприятия (постоянные выставки, установка шлагбаумов, организация контрольных постов);

- мероприятия по ограничению пожаров (устройство минполос с созданием пожароустойчивых опушек, уход за минполосами);

- дорожное строительство (строительство дорог противопожарного назначения, ремонт дорог);

- организация связи (ремонт и содержание средств связи);

- дозорно-сторожевая служба (строительство видеосмотрового поста «Страж», строительство помещений ПХС II типа);

- мероприятия по борьбе с пожарами  (организация пунктов пожарного инвентаря, строительство искусственного водоема, устройство подъездов к водоему);

- приобретение противопожарного оборудования.

Кроме выполнения мероприятий по противопожарному устройству, лесхозу необходимо продолжать разъяснительную работу среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдению установленных норм пожарной безопасности в лесу.

Особое внимание необходимо уделить охране лесов лесопарковой части зеленой зоны, где наблюдается наибольшее число нарушений со стороны неорганизованных отдыхающих. Необходимо организовать постоянное наблюдение в местах проведения рубок главного пользования, а также патрулирование лесов по дорогам и в участках, наиболее посещаемых населением.

Общая площадь земельного лесного фонда на территории Спас-Деменского района составляет 19132 га, в том числе лесные земли 18176 га, нелесные земли 956 га.

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2007 г. площадь, покрытая лесной растительностью составляет 17946 га, не покрытая растительностью 230 га.

Леса на территории Спас-Деменского района отнесены:

1. Защитные леса;

2. Эксплуатационные леса.

Защитные леса и категории защитности:

- Защитные полосы лесов вдоль железных дорог шириной 500 м. в каждую из сторон от полотна железной дороги. Они выделены по дороге Сухиничи – Смоленск;

- Защитные полосы лесов вдоль автомобильной дороги А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» федерального значения. Ширина этих полос 250 м. в каждую из сторон от оси дороги.

- Площади защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог составляет 432 га. Они предназначены для защиты дорог от снежных заносов, эрозионных воздействий ветра. Ведение хозяйства в этих категориях должно быть направлено на сохранение и выращивание насаждений с ярко выраженными защитными свойствами.

- Зеленая зона выделена вокруг г. Спас–Деменска в радиусе 3 км. Площадь зоны составляет  1613 га. Основной целью лесного хозяйства в лесах данной категории является повышение санитарно-гигиенических водоохранных и защитных функций насаждений, а также получение древесины для народного хозяйства района расположение лесхоза.

- Запретные полосы по берегам р. Болвы – шириной 3 км. От уреза воды в каждую из сторон. Площадь запретной полосы составляет 1258 га.

Итого площадь защитных лесов составляет 3303 га.

Эксплуатационные леса:

Площадь эксплуатируемых лесов на территории Спас-Деменского района составляет 15829 га. Основным назначением этих лесов является удовлетворение потребности в древесине собственных нужд и района расположение лесхоза.

Организационной формой учета и ведения лесного хозяйства во всех категориях защитности лесов установлены следующие преобладающие породы: сосна, ель, дуб высокоствольный, дуб низкоствольный, вяз, клен, береза, ольха черная, осина, тополь, ива древовидная.

Итого площадь защитных лесов с эксплуатационными лесами составляет 19132 га.

Перечень особо охраняемых природных территорий:

- Болото «Князь-Мох» находится в районе д. Князево. Площадь территории составляет 75 га.

- Болото «Большое Нарышкинское» находится в районе с. Подлесное. Площадь территории составляет 558 га.

- Усадебный парк находится в районе с. Понизовье. Площадь территории составляет 9 га.

- Болото «Цветковский мох» находится 2,3 км южнее д. Потапово. Площадь территории составляет 93 га.

- Усадебный парк находится в районе с. Гнездилово. Площадь территории составляет 4 га.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия;

- охрана и защита лесов;

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п.

При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

В большинстве своем леса, расположенные на территории Спас-Деменского района, в пожарном отношении относятся к III и IV классам пожарной опасности (торфяные пожары). Территория лесхоза относится к району преимущественного применения наземной охраны. Поэтому, проектируемые мероприятия по противопожарному устройству направлены на создание наземных средств пожаротушения и предупреждения пожаров. Основным видом охраны лесов является наземное патрулирование лесной охраной и временными пожарными сторожами (в пожароопасный период). Одновременно проводится регулярное авиапатрулирование территории и управления.

На инспекторскую службу возложены также задачи профилактики и тушения лесных пожаров:

- Постоянные выставки при конторе лесхоза, лесничеств;

- Устанавливаются аншлаги противопожарного (предупредительного) содержания;

- Оборудуются места стоянки транспортных средств, мест отдыха и курения;

- Устраиваются противопожарные разрывы;

- Ограничивается проезд в противопожарный период;

- Строительство дорог, ремонт и их содержание;

- Ведется разъяснительная работа с посетителями леса и местным населением;

- Агитация через СМИ, пункты противопожарного инвентаря в каждом лесничестве.

Лесные угодья Спас-Деменского района могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошение, пастьба скота, размещения ульев и пасек, заготовка грибов и ягод, лекарственного сырья, технического сырья, березового сока и других полезностей леса;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.);

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

Экологическая характеристика лесов и их роль в охране окружающей среды

Леса, расположенные на территории Спас-Деменского района, играют важную роль не только в социально–экономическом плане, выполняя водоохранные, защитные, санитарно–гигиенические и оздоровительные функции, но и в мероприятиях, направленных на охрану природы и рационального природопользования.

Роль лесов в охране окружающей среды трудно переоценить, так как именно состояние лесных экологических систем в большинстве случаев определяет состояние окружающей природной среды в районах расположения лесхоза. Воздействие лесов на другие компоненты природной среды многопланово и выражается в выполнении очистительных, водоохраных и оздоровительных функций.

Для полной гигиенической оценки воздуха необходимо внимание на неодинаковое качество самого кислорода. Для здоровья людей и их нормальной психофизической деятельности большую роль играет ионизация кислорода, придающая ему высокую биологическую активность. Таким образом, леса выполняют гигиеническую функцию по обеспечению атмосферы биологически активным кислородом круглый год. Отсюда вывод, зеленые насаждения должны располагаться поближе к населенным пунктам. Подавляющие большинство древесных пород, многие кустарники и травы выделяют в атмосферу летучие вещества, обладающие бактерицидными свойствами. Они называются фитонциды, т.е. растительными ядами. Фитонциды действуют губительно на многие болезнетворные бактерии и другие простейшие организмы.

Для экологической оценки санитарно–гигиенической и рекреационной функций леса, пока еще нет общепринятой методики. Для определения денежной оценки экологической ценности лесов в качестве придержке используется методика профессора С.В. Белова, основанная на учете замещающих затрат на восстановление утраченных полезностей леса промышленным путем. Сущность метода заключается в том, чтобы определить затраты на создание утерянных показателей при гибели 1 га леса.

Решение проблем рационального природопользования и охраны природы не возможно без комплексного познания экологических факторов, влияющих на развитие лесных экологических систем. Леса лесхоза играют важную роль в сохранении генетического фонда популяции дуба, сосны, ели и других пород, произрастающих в пределах ландшафтов лесхоза. В процессе эксплуатации лесных ресурсов происходит сокращение видового и формового разнообразия древесной растительности. Экологическую обстановку в лесах лесхоза определяют болезни, являющие первопричиной гибели насаждений и формирования хронических очагов на больших территориях.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в пределах территории лесхоза являются промышленные предприятия Спас-Деменского района.

Основные показатели деятельности (бывшего) ГУ «Куйбышевский лесхоз»

| № | Показатели | Ед. изм. | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | т. руб. | Объем | т. руб. | Объем | т. руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 53,7 | 3,2 | 46,6 | 2,1 | 46,9 | 2,8 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 500,7 | 8,6 | 507 | 8,0 | 512 | 8,2 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 398,4 | 408,6 | 368,1 | 328,0 | 380 | 338 |
|  |  |  | 10222 |  | 8714 |  | 8666 |  |
| 4 | Прочие рубки | кбм | 80 | 2,0 | 3974 | 236,8 | 3534 | 210,6 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 500 | 12,3 | 500 | 22,2 | 200 | 12,1 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 26,9 | 7,7 | 36,6 | 18,2 | 26,5 | 13,2 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 60 | 5,7 | 55 | 7,5 | 65 | 8,9 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 750 | 46,8 | 664 | 78,6 | 409 | 48,4 |
|  | Подготовка почвы | га | 35 | 1,1 | 40 | 3,0 | 36 | 2,7 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 108,0 | 25,2 | 18,5 | 26,5 | 176,0 | 252,1 |
|  | Заготовка семян | кг | - | - | 67 | 0,2 | 140 | 0,4 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 45 | 1,6 | 45 | 0,9 | 45 | 1,5 |
|  | Уход за миниполосами | км | 105 | 1,2 | 105 | 4,3 | 105 | 2,1 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 5399 | 288,7 | 7926 | 523,9 | 7934 | 534,6 |

#### I.3.5. Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

Сложившаяся ситуация требует принятия мер правового характера.

#### Выводы:

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Спас-Деменском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют КСП «Стайки», КСП «Прогресс», КСП «Буднянский», КСП «Любунское», КСП «Парфеновское», КСП «Чипляевское». Наименьшие показатели по кадастровой оценки имеют земли КСП «Родина», КСП «Путь Ленина», КСП «Панизовское», КСП «Максимовское», КСП «Нестеровское», КСП «Павлиновское», КСП «Дубровское».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья КСП «Стайки», КСП «Прогресс» и КСП «Буднянский» (более 125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в КСП «Любунское», КСП «Парфеновское», КСП «Чипляевское». Оценки значительно ниже средней имеют КСП «Родина», КСП «путь Ленина», КСП «Понизовское», КСП «Максимовское», КСП «Нестеровское», КСП «Дубровское», КСП «Павлиновское».

- Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ не могут использоваться в иных целях.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. В хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель поселений.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Калужской области.

### I.4. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1. Планировочные природоохранные ограничения

К территориям природоохранного назначения относятся: запретные и нерестоохранные полосы; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995г.), Земельным кодексом Российской Федерации (2001 г.),  Лесным кодексом Российской Федерации (2006 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории Спас-Деменского района расположены 5 региональных памятников природы.

Региональные памятники природы Спас-Деменского района

| № | Наименование | Местоположение | Разновидность | Площадь (га) | Тип памятника | Год объявления | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болото «Князь-Мох» | д. Князево | природные ландшафты, | 75 га. | Комплексный | 1990 | регионального |
| 2 | Болото «Большое Нарышкинское» | с. Подлесное | природные ландшафты, | 558 га. | Комплексный | 1990 | регионального |
| 3 | Усадебный парк | с. Понизовье | природные ландшафты | 9 га. | Комплексный | 1993 | регионального |
| 4 | Болото «Цветковский мох» | 2.3 км южнее д. Потапово | природные ландшафты | 93 га. | Комплексный | 1993 | регионального |
| 5 | Усадебный парк | с. Гнездилово | историко-природный (культурные ландшафты) | 4 га. | Комплексный | 1990 | регионального |

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех государственных памятников природы определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны, организованной для сохранения памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых;

  - Новое строительство;

  - Засорение и захламление территории;

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - Все виды мелиоративных работ.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы и береговые полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Перечень рек, на которых устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы:

Река у б.н. Прилуки длиной 15 км; р. Даренка длиной 16 км; р. Демина длиной 64 км; р. Малая Ворона длиной 23 км; р. Песочня длиной 24 км; р. Ковылинка длиной 20 км; р. Сажинка длиной 12 км; р. Снопот длиной 86 км; р. Шевцовка длиной 13 км; р. Могиленец длиной 13 км; р. Болва длиной 213 км; р. Каменец длиной 21 км, р. Грохот- 24 км, р. Любуша- 23 км, р. Десенка- 37 км, р. Мормозинка- 15 км, р. Хорьковка- 12 км.

В перечень включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50м, ширина прибрежной полосы 50 м.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы для рек по Спас-Деменскому району

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Река у б.н. Прилуки | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Даренка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Демина | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | р. Малая Ворона | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Песочня | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Ковылинка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | р. Сажинка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Снопот | 86 | 200 | 50 | 20 |
| 10 | р. Шевцовка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 11 | р. Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 12 | р. Каменец | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 13 | р. Могиленец | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 14 | р. Грохот | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 15 | р. Любуша | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 16 | р. Десенка | 37 | 100 | 50 | 20 |
| 17 | р. Мормозинка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 18 | р. Хорьковка | 12 | 100 | 50 | 20 |

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса Российской Федерации существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

#### Защитные леса

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ, введенным в действие 01.01.2007 г. любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч. 2 ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

5. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

6. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

7. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

8. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Общая площадь земель, занятых лесами на территории МР «Спас-Деменский район» составляет 19132 га. В зависимости от выполняемых функций выделены следующие категории защитности:

- Защитные полосы лесов вдоль железных дорог шириной 500 м. в каждую из сторон от полотна железной дороги. Они выделены по дороге Сухиничи – Смоленск;

- Защитные полосы лесов вдоль автомобильной дороги А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» федерального значения. Ширина этих полос 250 м. в каждую из сторон от оси дороги.

- Площади защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог составляет 432 га. Они предназначены для защиты дорог от снежных заносов, эрозионных воздействий ветра. Ведение хозяйства в этих категориях должно быть направлено на сохранение и выращивание насаждений с ярко выраженными защитными свойствами.

- Зеленая зона выделена вокруг г. Спас–Деменска в радиусе 3 км. Площадь зоны составляет 1613 га. Основной целью лесного хозяйства в лесах данной категории является повышение санитарно-гигиенических водоохранных и защитных функций насаждений, а также получение древесины для народного хозяйства района расположение лесхоза.

- Запретные полосы по берегам р. Болвы – шириной 3 км. От уреза воды в каждую из сторон. Площадь запретной полосы составляет 1258 га.

Итого площадь защитных лесов составляет 3303 га.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

#### Состояние поверхностных вод

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель. Также проводит эксперементальное определение класса опасности бытовых и промышленных отходов методом биотестирования.

Характерными загрязняющими веществами водных объектов остаются азот аммоний, азот нитритный, ионы меди, железо общее.

Река Болва

Площадь водосбора в пределах области – 3050 км2.

Гидрохимические наблюдения качества воды проводились в створе ниже г. Людиново у д. Куява Людиновского района, в 124 км от истока.

Загрязнение воды р. Болвы на территории области происходит сточными водами предприятий. Объем сброшенных сточных вод достигает 38 млн. м3 в год. Содержание органических веществ в воде достигает по БПК5-4,0 мгО/л, по ХПК-40мгО/л. Качество р. Болвы от истока до границы с Брянской областью ухудшается, особенно под влиянием городов Людинова и Кирова, где сосредоточены предприятия металлообработки. Если в истоке река отвечает нормативным требованиям, то на границе с Брянской областью увеличиваются БПК5 и ХПК, содержание азота аммонийного – до 6 ПДК и нитритного – до 2 ПДК, железа – до 2 ПДК, меди – до 4 ПДК и нефтепродуктов – до 2 ПДК. Минерализация воды в среднем составила 105,0 мг/дм3 – 523,4 мг/дм3.

Воду в р. Болвы можно классифицировать как загрязненную с умеренной степенью токсичности. Река Болва относится к водоемам 3 класса – умеренно загрязненные воды (ИЗВ = 1,1). Увеличение величины ИЗВ в текущем году составило 10 %.

Показатели прямой антропогенной нагрузки на бассейны малых водных объектов (МВО) по бассейнам средних рек Калужской области.

Бассейна реки – Болва;

- Объем сбрасываемых сточных вод в МВО, Q мво, млн. м3/год – 2,5;

- Отношение Q мво к площади бассейна реки, тыс. м3 на 1 км2 – 0,78;

- Отношение объема сточных вод в средние реки и МВО к стоку средних рек % - 3,5.

Показатели антропогенного влияния на бассейны малых водных объектов в пределах бассейнов средних рек.

Бассейн реки – Болва;

Площадь в % от площади в бассейне:

Площадь бассейна до пункта наблюдений, км2 – 3200;

Сельскохозяйственные поля % - 42;

Баллы – 4;

Населенные пункты % - 6,3;

Баллы – 63;

Сады, дачи, огороды, проселочные дороги – 2,0;

Баллы – 2;

Дороги с твердым покрытием, км2 – 0,16;

Баллы – 16;

Сумма баллов – 85.

Объем сброса загрязненных сточных вод (за год, млн. м3) 2006 г.:

- Всего – 0,01;

- Без очистки – нет;

- Недостаточно очищенных – 0,01.

Результат санитарно-микробиологического исследования (2006 г.)

(вода из водоемов на холерный вибрион)

| Вода из водоемов: | КИ |
| --- | --- |
| Ипотское озеро | 500 |
| Озеро «Ангстрем | 500 |
| Новый карьер | 500 |
| Озеро «Лесхоз» | 500 |
| Старый карьер | 600 |
| Лазинское озеро | 600 |

Результат: Холерный вибрион не обнаружен

#### Информация о полигонах твердых бытовых отходов

Свалки – один из основных источников загрязнения окружающей среды, особенно почв и грунтовых вод. Из-за недостаточности выделяемых средств из бюджета области строительство полигона твердых бытовых отходов задерживается. Во многих муниципальных образованиях области ведется с нарушением требований «Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов: не производится постоянная послойная засыпка мусора землей, свалки не имеют ограждений, не окювечены и являются экологически опасными оъектами, в районе нет смотровых скважин для отбора проб анализа воды на свалках. На полигонах отсутствует постоянно закрепленная техника, а задействованная устарела и предельно изношена, грубо нарушается технология утилизация жидких отходов, отсутствуют пруды-отстойники. Не оборудованы хозяйственные зоны и отсутствуют приемщики твердых бытовых отходов, что приводит к несанкционированному захоранению токсичных промышленных отходов.

С нарушением Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов» эксплуатируется, и имеют неблагоприятные гидрогеологические условия свалки в Спас-Деменском районе.

Организация утилизации и переработки бытовых отходов в 2006 г.

- Количество строящихся полигонов ТБО, ед. – 1;

- Площадь полигона, га – 0,9;

- Годовое поступление отходов – всего, тыс. м3 - 5,9;

  - в том числе:

  - от коммунальных предприятий – 5,3

  - от предприятий и организаций – 0,6

- Фактические затраты по технтко-экономическим расчетам составит, тыс. руб. – 200,7.

Количество прогормированных коммунальных отходов и отходов производства на объектах длительного размещения и захоронения отходов производства Спас-Деменского района Калужской области, состоящих на учете в Управлении Ростехнадзора по Калужской области по состоянию на 31.12.2005 г.

Наименование природопользователей – МУП «Спас-Деменский коммунальник» (районная свалка);

Объем размещения ТБО/ЖБО, м3 – 16607,15;

Кол-во размещения ТБО/ЖБО, тонн – 4460,642;

Кол-во размещения отходов пр-ва – нет.

Перечень объектов захоронения коммунальных и малоопасных отходов производства в Спас-Деменском районе Калужской области состоящих на учете в отделе государственного экологического контроля по Калужской области по состоянию на 2005, 2007 г.

Наименование природопользователей – МУП «Спас-Деменский коммунальный сервис»;

Название объекта размещения отходов – Районная свалка ТБО;

Наличие подтверждения на размещение отходов (сроки действия) - № 366 31.12.2005г.

Наличие разрешений (подтверждений) у природопользователей по состоянию на 31.12.2005 г.

Спас-Деменский район:

Подтверждение на размещение отходов:

Должны иметь -30

Имеют -14

% - 47

В т.ч. санкц. свалки (районные) – 1

Нормативы ПДС:

Должны иметь - 1

Имеют -1

% - 100

Биологические отходы

Места утилизации биологических отходов в районе (2003 г.)

Всего мест утилизации – 11, в т.ч.:

Скотомогильники -10 (паспортизировано);

Биотермические ямы – 1 (паспортизировано);

#### Несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов

При рассмотрении вопроса о распространении несанкционированных полигонов (свалок) твердых бытовых, коммунальных и производственных отходов на территории Калужской области все несанкционированные полигоны ТБО можно условно разделить на следующие типы:

- Действующие свалки муниципальных образований, функционирующие при отсутствии документов на регистрацию и без оформления документов на разрешение на захоронение отходов.

- Свалки муниципальных образований с законченным сроком действия разрешений на захоронение твердых бытовых отходов.

- Стихийные свалки.

С 1998 г. отсутствует разрешение на захоронение ТБО в МР «Спас-Деменский район».

Острыми остаются проблемы утилизации и переработки отходов производства, особенно токсичных. Составной частью областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Калужской области» (2003-2010 гг.) является программа «Отходы», которой предусмотрено строительство предприятий по переработке отходов производства и потребления, полигонов ТБО, рекультивации земель после закрытия свалок и другие мероприятия.

Для переработки ТБО могут быть использованы с учетом химического состава, а также требований экономики, экологии и производственных возможностей различные технологии и их сочетания: складирование, сжигание, компостирование, компостирование с пиролизом, сортировка со сжиганием.

Анализ расчетных параметров по экономическим и экологическим критериям (капитальные, эксплуатационные и приведенные затраты; прибыль от утилизации выделенных продуктов; экологическая чистота и безвредность; степень использования ценных компонентов; затраты ландшафта и т.д.) показывает, что наиболее приемлемыми для Калужской области являются сортировка, сжигании и складирование.

#### Антропогенное воздействие на почву района

Филиал ЦЛАТИ по Калужской области осуществляет аналитическое обеспечение государственного контроля загрязнения земель в области охраны окружающей среды во взаимодействии с соответствующими территориальными органами федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору («Положение филиала ЦЛАТИ по Калужской области», приказ №1 от 26 апреля 2005 г.), а также в рамках осуществления системы наблюдений за состоянием земельного фонда ведет наблюдение за проведением мониторинга земель с целью своевременного выявлений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов («Положение об осуществлении государственного мониторинга земель», Постановление Правительства РФ №846 от 28.11.2002 г.).

Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт (также АЗС) и котельные. Перевод котельных с твердого и жидкого топлива на газообразное – соответственно снижает воздействие на атмосферу. С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного автотранспорта, на территории области разрешен для реализации и применения только неэтилированный бензин.

#### Антропогенное воздействие на окружающую среду

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды, вещества 1-3-го классов опасности (пятиокись ванадия, свинец, хром, бенз(а)пирен, соляная и серная кислоты, бензол, формальдегид, фенол, сероводород, ксилол, толуол, уксусная кислота и др.).

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу в Спас-Деменском районе:

Должны иметь -14

Имеют -11

% - 79

#### Сибиреязвенные захоронения Спас-Деменского района

| Сельские поселения | Годы |
| --- | --- |
| Сельское поселение «с. Буднянский» | 1918 |
| д. Буда 1 |  |
| д. Буда 2 |  |
| д. Липовка |  |
| д. Образцовка |  |
| б.н.п. Пальково |  |
| б.н.п. Подлесное |  |
| б.н.п. Осиновка | 1911 |
| д. Сутоки |  |
| д. Тарьково |  |
| Сельское поселение «д. Болва» |  |
| д. Гридино | 1918 |
| д. Ключи |  |
| б.н.п. Мамоново |  |
| д. Проходы |  |
| д. Стребки |  |
| б.н.п. Дупельно | 1911 |
| д. Ипоть |  |
| д. Старое Лесково |  |
| д. Ломакино | 1952 |
| Сельское поселение «с. Любунь» |  |
| д. Ивановка | 1918 |
| с. Любунь |  |
| Сельское поселение «х. Новоалександровский» |  |
| д. Вдовец | 1918 |
| х. Новоалександровский |  |
| д. Верхуличи | 1911 |
| б.н.п. Высокая |  |
| д. Лубинка |  |
| б.н.п. Старые Широки |  |
| д. Утриково |  |
| д. Малышкино | 1919 |
| Сельское поселение «с. Павлиново» |  |
| д. Логовино | 1918 |
| б.н.п. Могильное |  |
| д. Овсище |  |
| д. Холмовая |  |
| с. Пятницкое |  |
| Сельское поселение «д. Теплово» |  |
| д. Парфеново | 1913 |
| д. Супесок | 1913;1918 |
| б.н.п. Шныри | 1918 |
| Сельское поселение «д. Понизовье» |  |
| д. Старые Ближевичи | 1911 |
| Сельское поселение «д. Стайки» |  |
| д. Давыдово | 1911 |
| д. Ерилово |  |
| д. Маховички |  |
| д. Алфимово |  |
| д. Стайки |  |
| Сельское поселение «с. Чипляево» |  |
| д. Новоселки | 1911 |
| д. Пустая | 1911; 1913 |
| д. Ртинка | 1918 |
| с. Игнатовский | 1913 |
| Дополнительные деревни |  |
| б.н.п. Шевцы | 1913 |
| б.н.п. Еридино | 1918 |
| с. Лесково | 1911 |

#### I.5. Историко-культурные рекреационные ресурсы

Город Спас-Деменск - центр Спас-Деменского района Калужской области. Железнодорожная станция на линии Сухиничи – Смоленск в 197 км к зап. от г. Калуги. Известен с 1494 как вол. Демен в документах переговоров заключении мира между рус. вел. Кн. Иваном Васильевичем и вел. Кн. Литовским Александром Казимировичем. В результате этого договора вол. Демен была присоединена к России. В 1855 по ходатайству помещика Нарышкина населенный пункт преобразован в местечко Спас-Деменское, которое относилось к Мосальскому урочищу. Насчитывалось восемь рогожных фабрик, которые при 500 рабочих изготавливали свыше 1 млн. рогож на сумму свыше 100 тыс. руб. Имелось почтово-телеграфное отделение, двухклассное министерское училище, гостиный двор. В Калужской губернии Спас-Деменск был значительным центром торговли пенькой и производства рогож. Город с 1917. В 1927 образована Спас-Деменская волость с центром в г. Спас-Деменск. Волость была ликвидирована в 1929 в связи с проведением районирования. Территория волости вошла в состав Спас-Деменского района Сухиничского округа Западной области.

Ресурсы рекреационные состоят из части природных и историко-культурных ресурсов. Для реализации рекреационных ресурсов необходимы и определенные ресурсы в области туризма предоставление туристических услуг.

В пределах района имеется 5 памятников природы: три болота и два старинных парка. Болота «Большое Нарышкинское», «Князь Мох» и «Цветковский Мох» относятся к типу верховых болот. На болотах, не только вышеуказанных, произрастают: багульник, кассандра, клюква, черника, голубика, разнообразные пушицы и др..

Чисто природная привлекательность района связана с ягодными запасами, особенно клюквы. Большой интерес, для тех, кто изучает геоморфологию, вызовет знакомство с конечно – моренными образованиями Спас-Деменской гряды, одной из самых эффективных такого рода образований центральной России. Очень интересна своими ландшафтами долина реки Демина, особенно около с. Гнездилово. Сама река Демина является гидрологическим истоком р. Угры.

Историко-культурных объектов в районе немного, ниже дается их характеристика.

Село Гайдуки (Ивонино). В начале XIX века здесь была основана усадьба вяземским купцом и фабрикантом К.Л. Гайдуковым. Сохранился заросший парк с регулярной и пейзажной планировкой. В середине XIX века работала писчебумажная фабрика А. Гайдуковой.

Село Гнездилово. Во второй половине XVIII века в селе существует усадьба, принадлежащая действительному тайному советнику М.О. Осипову. С 1880-х г. – принадлежит Погодиным, последний владелиц до 1917 г. – земской деятель М.И. Погодин, внук известного историка М.П. Погодина. К настоящему времени сохранилась частично Успенская церковь 1767 г. и заросший регулярный парк с прудами.

Село Любунь. Усадьба в селе была основана во второй половине XVIII веке купцом А.С. Хлюстиным. Им в г. Калуге в 1802 – 1809 гг. построена Хлюстинская богодельня. В начале XX века это имение принадлежит H.H. Доманову. В имении имеется мельница, спиртзавод, маслосырзавод, большой фруктовый сад и пейзажный парк.

Хутор Новоалександровский. Усадьба создана в 1830-1840 гг. капитаном А.М. Нарышкиным и принадлежала его потомка до 1917 г. Сохранились остатки хозяйственных построек, Церкви Александра Невского 1861 г. и регулярный парк.

Село Павлиново. Усадьба основана в начале XIX века капитаном М. Евреиновым. Во второй половине XIX века имение купил ельненский купец Е.Ф. Розанов. Сохранилась Смоленская церковь 1850 г. и регулярный парк.

Село Понизовье. Усадьба основана во второй половине XVIII века помещиком В.А. Зыковым. В XIX веке ею владеет дворянин Палицын, а затем – семейство Лопатиных. В настоящее время сохранился регулярный парк с прудами.

Село Снопот. Усадьба основана в XVIII веке фельдмаршалом графом И.П. Салтыковым. В начале XIX века принадлежит его дочери графини А.И. Орловой, затем В.Г. Орлову, в 1840-х годов – графу Ф.Ф. Келлеру, а затем до 1917 г. К.М. и Н.М. Бонч-Богдановским. Сохранился регулярный липовый парк конца XVIII века.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МР «Спас-Деменский район»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Объекты культурного наследия федерального значения

| 1 | Могила Кулика Леонида Алексеевича (1883-1942) |  | г. Спас-Деменск, кладбище | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Объекты культурного наследия регионального значения

| 1 | Комплекс "Гнездиловская высота": братская могила советских воинов, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, противотанковый ров, участок оборонительных сооружений |  | д. Гнездилово | Закон Калужской области "О признании комплекса "Гнездиловская высота" объектом культурного наследия регионального значения" от 10.02.2003 № 183-Оз |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выявленные объекты культурного наследия

| 1 | Братская могила |  | д. Снопот | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Братская могила |  | с. Лазинки | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 3 | Братская могила |  | д. Гнездилово | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 4 | Братская могила |  | д. Красный активист | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 5 | Братская могила |  | д. Высокое | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 6 | Братская могила |  | д. Ломакино | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 7 | Братская могила |  | д. Нестеры | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 8 | Братская могила |  | г. Спас-Деменск, северо-западная окраина | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 9 | Братская могила |  | д. Любунь | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 11 | Братская могила |  | c. Буднянский | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 12 | Братская могила |  | д. Оболовка | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 13 | Братская могила |  | с. Пятницкое | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 14 | Братская могила |  | с. Пятницкое | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 15 | Братская могила |  | с. Понизовье | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 1 | Городище | вт. пол. I тыс. до н.э. | д. Оболовка, в 0,6 км к югу от села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 2 | Курганный могильник | XII - XIII вв. | д. Павлиново, в 1,2 км к северо-западу от села | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| 3 | Курганный могильник | XII - XIII вв. | северо-северо-востоку от села, левый берег р. Болвы | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Церковь Спаса Преображения | 1818 г. | г. Спас-Деменск, ул. Советская | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 2 | Ансамбль вокзала: здание вокзала, водонапорная башня, здание казармы | 1898 г. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, ул. Советская, 44 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 3 | Здание управления железной дороги | 1898 г. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 34 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 4 | Купеческий дом | 1890-е гг. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 92 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 5 | Здание постоялого двора | 1890-е гг. - нач. 1900-х гг. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 103 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 6 | Дом Нарышкина | тр. четв. ХIХ в. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 132 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 7 | Здание железнодорожной казармы | кон. 1890-х гг. | г. Спас-Деменск, западная часть города | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 8 | Парк усадьбы Гайдуковых | 1810-1830 | д. Гайдуки | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №225 |
| 9 | Усадьба Болговских: церковь Покрова, парк | прев.-тр. четв. ХIХ в., 1826 г. | д. Гнездилово | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №225 |
| 10 | Главный дом усадьбы Дудиных | вт. пол. XIX в. | с. Лазинки | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 11 | Усадьба Нарышкиных: главный дом парк, здание церковно-приходской школы | посл.тр.ХIХ в. нач. XX в. | с. Любунь | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 12 | Ансамбль постоялого двора: главное здание, западное служебное здание | сер. XIX в. | хутор Михайловский | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. № 224 |
| 13 | Усадьба Нарышкиных: церковь Александровская, флигель, здание конюшни, парк | вт.тр.ХIХ в., 1861 г. 1830-1840 гг. | хутор Новоалександровский | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 14 | Ансамбль постоялого двора: главное здание, восточное служебное здание | сер. XIX в. | хутор Новоалександровский | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. № 224 |
| 15 | Здание вокзала | кон. 1890-х гг. | с. Павлиново | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994г. №2-с |
| 16 | Усадьба Евреиновых: церковь, парк | вт. четв. ХIХ в. | д. Павлиново | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 17 | Парк усадьбы Зыковых | вт.тр. XVIII в., Вт. четв. | с. Понизовье | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 18 | Дом священника | нач. XX в. | с. Понизовье | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 19 | Парк Орловых-Келлеровых | кон. ХVIII -нач. ХIХ вв., вт.тр.ХIХ в. | с. Снопот | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 20 | Здание железнодорожной казармы | руб. ХIХ-ХХ вв. | с. Чипляево | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| 21 | Здание железнодорожной казармы | руб. ХIХ-ХХ вв. | пл. 451 км | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Примечание: Дополнительный список памятников расположенных на территории Спас-Деменского района. (Нанесенные на карте – схеме) |
| 1 | Братская могила |  | д. Гридино |  |
| 2 | Братская могила |  | д. Лубинка |  |
| 3 | Братская могила |  | Район д. Ключи |  |
| 4 | Братская могила |  | Район б.н.п. Проходы |  |
| 5 | Братская могила |  | Примерно 2,1 км. к ЮВ от б.н.п. Приветок |  |
| 6 | Братская могила |  | д. Гридино |  |
| 7 | Селище | 11-13, 14-17 вв. | д. Наумово Зап. окраина деревни, 0,2 км. К СЗ от здания школы, лев. Берег р. М. Ворона, правый приток р. Угры |  |
| 8 | Пятницкое селище - 1 | 3-5, 1 4-17 вв. | Пятницкое 0,1 км., к В. от деревни, на противоположном Бергу запруженной части р. Шевцовка (правый приток р. Демина , правый приток р. Угра) |  |
| 9 | Пятницкое селище - 2 | 3-5, 14-17 вв. | Пятницкое 0,1 км. к СВ от деревни, 40-50 м. к северу от селища – 1, склон мыса правого берега р. Шевцовка |  |

Примечание: Дополнительный список памятников расположенных на территории г. Спас-Деменска и сельских поселений района. (Не нанесенные на карте – схеме)

| № | Наименование: | Расположение МР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник воинам – освободителям | г. Спас–Деменск, пл. Героев |
| 2 | Стена героев | г. Спас–Деменск, пл. Героев |
| 3 | Памятник жертвам концлагерей | г. Спас–Деменск, пл. Героев |
| 4 | Монумент в честь 60 – летия освобождения города | г. Спас–Деменск, пл. Героев |
| 5 | Памятник погибшим землякам | г. Спас–Деменск, ул. Комарова - Освободителей |
| 6 | Памятник в пригородном лесу | Пригородный лес |
| 7 | Памятник В.И. Ленину | Гор. площадь |
| 8 | Памятник В.И. Ленину | Сквер у ж/д. вокзала |
| 9 | Памятник воинам - землякам | х. Новоалександровский |
| Мемориалы и братские захоронения |
| 1 | Городское офицерское кладбище | г. Спас-Деменск |
| 2 | Городское солдатское кладбище | г. Спас-Деменск |
| 3 | Памятник московским ополченца | у д. Сутоки |

Охранная зона комплекса «Гнездиловская высота»:

Приложение к Закону Калужской области «О признании комплекса «Гнездиловская высота» объектом культурного наследия регионального значения» от 10.02.2003 г. № 183-0з

Схема и описание границ достопримечательного места-комплекса «Гнездиловская высота»

50 м

Сечение горизонталей - 1 м

Опорные точки плана границ:

точка 1 – вершина северного угла ограды братской могилы;

точка 2 – расположена в 36,5 м в восточном направлении от восточного угла ограды братской могилы на продолжении диагонали, соединяющей западный и восточный углы ограды;

точка 3 – расположена в 143,5 м в западном направлении от западного угла ограды братской могилы на продолжении диагонали, соединяющей западный и восточный углы ограды;

точки 4,5 – расположены на прямой, отстоящей соответственно:

от точки 2 на расстоянии 121м;

от точки 3 на расстоянии 106м;

точка 4 – расположена на перпендикуляре, опущенном из точки 2 на указанную прямую;

точка 5 – расположена на перпендикуляре, опущенном из точки 3 на указанную прямую.

Границы:

Северная – выступ, образованный северо-восточной и северо-западной сторонами ограды братской могилы;

– 36,5 м на продолжении диагонали, проведенной между восточным и западным углами ограды в восточном направлении от восточного угла ограды;

– 143,5 м на продолжении диагонали, проведенной между восточным и западным углами ограды в западном направлении от западного угла ограды;

Восточная – прямая, соединяющая т.2 и т. 4, протяженностью 121 м;

Западная – прямая, соединяющая т.З и т.5, протяженностью 106 м;

– прямая, соединяющая т.4 и т.5, протяженностью 205 м.

Список памятников предлагаемых к постановке на учет:

- Памятник жертвам фашизма (пригородный лес);

- Монумент в честь освобождения г. Спас-Деменска (площадь героев);

- Памятник воинам-освободителям г. Спас-Деменск (площадь героев);

- Памятник дважды Герою Советского Союза И.Ф. Белобородову Стена героев Советского Союза;

- Памятник погибшим воинам в ВОВ (ул. Освободителей). Памятник жертвам фашистских лагерей.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

В Спас - Деменском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

-геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

-гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные); - инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

-транспортные аварии и катастрофы;

-пожары и взрывы;

-аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

-биологически опасных веществ;

-внезапные обрушения;

-аварии на энергосистемах;

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

-аварии на гидротехнических сооружениях;

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения чрезвычайных ситуаций с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонал, безответственность  должностных   лиц,   нарушение   производственной   и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Спас-Деменского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Объектов взрыва и пожароопасных, химически опасных и радиационно-опасных на территории Спас-Деменского района не имеется. Факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера так же нет.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания.

Имеется наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в лесных массивах.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Во время весеннего половодья и дождевых паводков на территории района затоплению подвержены территории, расположенные вдоль реки Болвы.

На территории МР «Спас-Деменский район» не располагаются потенциально опасные объекты.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории МР «Спас-Деменский район» размещено пожарное депо. Подъездные дороги и проезды ко всем населенным пунктам для проезда пожарной техники  не имеются. Зона обслуживания пожарного депо 3 км.

Инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий гражданской обороны, находящихся на территории

МР «Спас-Деменский район»

| По состоянию на 01.11.2006 г. Наименование, ведомственная принадлежность полный адрес | Полный адрес места расположения ПРУ, с указанием строения, подъезда | Форма собственности ПРУ | Номер ПРУ в реесте имущества | Инвентарный номер | Тип ПРУ | Группа ПРУ | Проектная вместимость тыс. чел | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, кв. м. | Год ввода в эксплуатацию | Заключение договора по ППРФ №339 | Использование в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 39 | Муниципальная | 0 | 9 |  | 0 | 0,1 |  | 510 | 1996 |  | оэ | Тр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Восточная, 10 | Муниципальная | 0 | 10 |  | 0 | 0,05 |  | 300 | 1982 |  | оэ | Кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Восточная, 9 | Муниципальная | 0 | 11 |  | 0 | 0,05 |  | 320 | 1972 |  | оэ | Кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Восточная, 6 | Муниципальная | 0 | 12 |  | 0 | 0,025 |  | 135 | 1985 |  | оэ | кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Карьерная, 7а | Муниципальная | 0 | 13 |  | 0 | 0,025 |  | 120 | 1986 |  | оэ | Кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Трегубова, 11а, 11б, Ив | Муниципальная | 0 | 14-16 |  | 0 | 0,150 |  | 730 | 1987 |  | оэ | Кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 5 | Муниципальная | 0 | 17 |  | 0 | 0,3 |  | 1570 | 1984 |  | оэ | Кр |
| Отдел культуры г. Спас-Деменск, ул. Советская, 99 | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 107 | Муниципальная | 0 | 18 |  | 0 | 0,025 |  | 115 | 1980 |  | оэ | кр |
| РОВД г. Спас-Деменск, ул. Советская, 88 | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 88 | Муниципальная | 0 | 19 |  | 0 | 0,020 |  | 110 | 1975 |  | оэ | Кр |
| РОНО г. Спас-Деменск, ул. Советская, 99 | Сельское поселение «Село Павлиново» Школа | Муниципальная | 0 | 20 |  | 0 | 0,200 |  | 1170 | 1979 |  | оэ | Кр |
| РОНО | Сельское поселение «Село Лазинки» | Муниципальное | 0 | 21 |  | 0 | 0,100 |  | 600 | 1980 |  | оэ | Кр |
| РОНО | Сельское поселение «Деревня Стайки» | Муниципальное | 0 | 22 |  | 0 | 0,100 |  | 600 | 1977 |  | оэ | кр |
| Мин-во связи ОАО «Центр Телеком» г. Спас-Деменск, ул. Советская, 102 | Сельское поселение «Хутор Новоалександровский | Частная | 0 | 23 |  | 0 | 0,050 |  | 310 | 1972 |  | оэ | Кр |
| МУП «Спас-Деменский коммунальник» г. Спас-Деменск, пер. Школьный, 14 | Сельское поселение «Село Чипляево» | Муниципальное | 0 | 24 |  | 0 | 0,5 |  | 2500 | 1981 |  | оэ | кр |

Сводная ведомость результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории

MP «Спас-Деменский район» по состоянию на 01.11.2006 г.

| № п/п | Показатели инвентаризаии | Ед. изм. | Наименование ЗС ГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убежища | ПРУ |
|  |  |  | Всего | В том числе по классам | Всего | В том числе по группам |
|  |  |  |  | А-II | А-III | А-IV | А-V |  | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 |
| 1. | Количество ЗС ГО | Шт. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектная вместимость | Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 2,285 |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическая вместимость | Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 2,260 |  |  |  |  |  |
| 4. | Соответствует нормам проектирования ИТМ ГО | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 24 2,285 |  |  |  |  |  |
| 5. | Готовность к приему укрываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Готовы | Шт. Тыс. чел |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Требуют текущего ремонта | Шт. Тыс. чел |  |  |  |  |  | 3 0,235 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Требуют капитального ремонта, в том числе | Шт. Тыс. чел |  |  |  |  |  | 21 2,050 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Затоплено грунтовыми и техническими водами | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 3 0,625 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Разрушение строительных конструкций | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | По другим причинам | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Имеется договоров с организациями о правах и обязанностях в отношении объектов ГО по ППРФ№359 | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Использование ЗС ГО в мирное время, В том числе: | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Используются для нужд организации | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 24 2,285 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Сдано в аренду | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Распределение ЗС ГО по годам ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | До 1960 года включительно | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | 1961-1975 года | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 4 0,280 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | 1976-1992 года | Шт. Тыс. чел |  |  |  |  |  | 20 2,005 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | С 1993 года | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Выявлено ранее неучтенных ЗС ГО | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Выявлено бесхозных ЗС ГО | Шт. Тыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Выявлено неправомочных списаний, уничтожения ЗС ГО | Шт. ыс. чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне (для территорий, не отнесенных к группам по ГО):

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по ГО расположенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территорий, указанных в 1 абзаце;

- соблюдение требований СниП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» при проектировании и застройке населенных пунктов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

Правонарушения

Охрана общественного порядка

Число зарегистрированных преступлений:

Всего – 177;

В том числе – 61;

Из них раскрыто – 125.

Пожары в районе

Число случаев возникновения пожаров, единиц – 24;

Прямой ущерб от пожаров, тыс. руб. – 862,1.

#### II.1. Данные из паспорта безопасности Спас-Деменского района

(2005 и дополнения 2008 г.)

Паспорт безопасности муниципального образования «Спас-Деменского района» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5 а).

Паспорт безопасности муниципального образования разработан для административно-территориальных единиц: республики, края, области, муниципального образования и населенного пункта (города).

Паспорт безопасности муниципального образования разрабатывается для решения следующих задач:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;

- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

- оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.

Сведения из паспорта безопасности

Разработчик паспорта безопасности муниципального района - MP «Спас-Деменский район», Калужской области.

- Показатели риска техногенных ЧС – нет;

- Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций – нет;

- Опасные объекты на территории – нет (Пожаро-и взрывоопасные объекты – 2).

Объектами, представляющими определенную опасность являются: автозаправочная станция АЗС-24, расположенная недалеко от х. Новоалександровский и заправочный пункт ОАО «Спас-Деменское АТП».

Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций

на территории МР «Спас-Деменский район»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки паспорта | через пять лет |
| 1. | Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские, культурно-спортивные, культовые и ритуальные, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед.% от потребности | нет |  |
| 2. | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед.% от потребности | нет |  |
| 3. | Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед.% от потребности | 1/10 |  |
| 4. | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых веществ, ед.% от потребности | нет |  |
| 5. | Количество систем управления гражданской обороной, ед.% от планового числа этих систем |  |  |
| 6. | Количество созданных локальных систем оповещения, ед.% от планового числа этих систем | нет |  |
| 7. | Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. от общей численности населения территории | 5215/54 |  |
| 8. | Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их значению), в т. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел.% от нормативной потребности |  |  |
|  | - ПРУ (подвальные помещения) | 21/2100 чел. |  |
|  | - ПРУ (первые этажи кирпичных зданий) | 45/45000 чел. |  |
| 9. | Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед.% от нормативной потребности: |  |  |
|  | -противогазы ГП-5, ГП-7 | 2000/45% |  |
|  | - противогазы детские | 180/10% |  |
|  | - камеры КЭД-4 | -100% |  |
|  | - костюмы Л-1 | 32/40% |  |
|  | - респираторы | 820/80% |  |
| 10. | Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед.% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, и т.д.) |  |  |
|  | - автомобили | 22/90% |  |
| 11. | Количество коек в подготовленных для профилирования в стационарах, ед.% от потребности | 500/100% |  |
| 12. | Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 11 |  |
| 13. | Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, тыс. руб./% от расчетной потребности | 40 тыс./100% |  |
| 14. | Защищенные запасы воды, куб.м./% от расчетной потребности | 300/55% |  |
| 15. | Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб.м./% от их расчетной потребности | нет |  |
| 16. | Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - мясо и мясопродукты | 2т/100% |  |
|  | - мука | 10 т./100% |  |
|  | - сахар | 5тЛ00% |  |
|  | - жиры | 2т./100% |  |
|  | - рыба | 0,5т./80% |  |
|  | - молоко и молочные продукты | 0,4т./75% |  |
|  | - хлеб и хлебобулочные изделия | Зт./100% |  |
|  | - картофель и овощи | 3,6т./100% |  |
|  | - консервы рыбные | 0,5т./75% |  |
| 17. | Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед.% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - постельные принадлежности | 40/25% |  |
|  | - мыло и стиральный порошок (кг) | 500/100% |  |
| 18. | Запасы палаток т т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед.% от расчетной потребности | нет |  |
| 19. | Запасы топлива, тонн% от расчетной потребности | 8000т./100% |  |
| 20. | Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед.% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - насосы погружные | 1/50% |  |
|  | - насосы консольные | 2/50% |  |
|  | - гвозди, тонн | 5/100% |  |
|  | - рубероид, рулоны | 100/100% |  |
|  | - шифер, лист | 200/100% |  |
|  | - лес строительный, куб. м | 400/100% |  |
|  | - доски обрезные, куб. м | 60/60% |  |
|  | - топоры плотницкие, шт. | 130/100% |  |
|  | - пилы поперечные, шт. | 15/50% |  |
| 21. | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | нет |  |
| 22. | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего количество зданий | нет |  |
| 23. | Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированные проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |  |
| 24а | Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями противопожарной службы, ед./% от потребности | нет |  |
| 24б | Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет |  |
| 25. | Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |  |
| 26. | Количество химически опасных, пожаро-взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от общего число | нет |  |
| 27. | Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |  |
| 28. | Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащие опасные вещества, ед./% от общего числа | нет |  |
| 29. | Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от общего числа | нет |  |
| 30. | Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами | нет |  |
| 31. | Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% от числа предприятий промышленности подлежащих оснащению автономными источниками | нет |  |
| 32. | Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности |  |  |
|  | - средств для очистки воды - хлорамин, литры | 20/100% |  |
|  | - оборудования для очистки воды - инжекторные установки | 3/70% |  |
| 33. | Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - гидрометеостанций | 1/100% |  |
|  | -санитарно-эпидемиологических станций | 1/100% |  |
|  | - ветеринарных станций (лабораторий) | 1/100% |  |
|  | - агрохимических лабораторий | 1/100% |  |
| 34. | количество абонентских пунктов ЕДДС "01" в районе, ед./% от планового количества | 1/100% |  |
| 35. | Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД 0, ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | нет |  |
| 36. | Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - силы гражданской обороны, чел. | 406/100% |  |
|  | - подразделений ГПС, чел. | 26/100% |  |
|  | -Гос. инспекции по маломерным судам, чел. | 3/100% |  |
| 37. | Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами,ед./% от расчетной способности: |  |  |
|  | - пожарные автомобили, шт. | 4/80% |  |
|  | - весельная лодка, шт. | 1/100% |  |
| 38. | Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам), ед./% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - ПЧ-22 | 1/26/100% |  |
| 39. | Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности | нет |  |
| 40. | Численность нештатных аварийно-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности: |  |  |
|  | - добровольные пожарные дружины | 9/80% |  |
| 41. | Оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной способности | нет |  |
| 42. | Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 1/100% |  |
| 43. | Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от количества пожарных депо | 1/100% |  |
| 44. | Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | нет |  |
| 45. | Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед./% от общего количества пожарных депо | нет |  |
| 46. | Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/100% |  |
| 47. | Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиями климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/100% |  |
| 48. | Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от общего числа | 18/100% |  |
| 49. | Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных ЧС, чел./% от общего числа | 75/100% |  |
| 50. | Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных ЧС, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных ЧС | 572/100% |  |
| 51. | Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилами поведения в ЧС по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных ЧС, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных ЧС | 8984/100% |  |
| 52. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в ЧС, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных ЧС, чел./% от общего числа учащихся | 820/100% |  |

Исходя из многолетних наблюдений за территорией района, анализа показателей степени риска промышленных предприятий авторский коллектив использовал следующие характеристики показателей риска для территории района:

- индивидуальный риск - частота поражения индивидуума (человека) в результате воздействия исследуемых факторов опасности. В общем случае количественно (численно) индивидуальный риск выражается отношением пострадавших людей к общему числу рискующих за определенный период времени. При расчете распределения риска вокруг объекта индивидуальный риск определяется потенциальным территориальным риском и вероятностью нахождения человека в районе возможного действия опасных факторов. Индивидуальный риск во многом определяется квалификацией индивидуума к действиям в опасной ситуации, его защищенностью. Индивидуальный риск следует, как правило, определять не для каждого человека, а для групп людей, характеризующихся примерно одинаковым временем пребывания в различных опасных зонах и использующих одинаковые средства защиты.

Другим комплексным показателем степени риска, характеризующим пространственное распределение опасности по объекту и близлежащей территории, являетс:

- потенциальный территориальный риск - частота реализации поражающих факторов в рассматриваемой точке территории. Потенциальный территориальный или потенциальный риск не зависит от фактора нахождения объекта воздействия (например, человека) в данном месте пространства. Предполагается, что условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 (т.е. человек находится в данной точке пространства в течение всего рассматриваемого промежутка времени). Потенциальный риск не зависит от того, находится ли объект в многолюдном или пустынном месте, и может применяться в широком интервале.

#### Основные природные, экономические, социально-демографические показатели, влияющие на безопасность населения района

Спас-Деменский район расположен на северо-западе Калужской области. Район граничит на севере - с Угранским районом Смоленской области, на юге - с Куйбышевским и Кировским районами Калужской области, на западе - с Ельнинским и Рославльским районами Смоленской области, на востоке - с Барятинским районом Калужской области. Площадь территории составляет 1369,0 кв.км. Протяженность с севера на юг 41 км, с запада на восток 50 км.

Территория района представляет собой приподнятою равнину. Абсолютные высоты колеблются от 200 до 300 м, а относительные не превышают 35-40 м. Наиболее возвышенные участки находятся на северо-западной части района. Оврагов мало.

#### Географическая сеть

Географическая сеть района характеризуется наличие большого количества рек и ручьев. По территории района протекает 12 рек и речек, которые являются притоками рек Угры и Десны. Реки имеют небольшие падения, вследствие чего скорость течения в них преимущественно не превышает 0,3-0,5 м/с и только на перекатах и быстринах - 0,8-1 м/с.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек Спас-Деменского района

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Река у б.н. Прилуки | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Даренка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Демина | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 5 | р. Малая Ворона | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Песочня | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Ковылинка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | р. Сажинка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Снопот | 86 | 200 | 50 | 20 |
| 10 | р. Шевцовка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 11 | р. Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 12 | р. Каменец | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 13 | р. Могиленец | 13 | 100 | 50 | 20 |

Кислородный режим воды удовлетворительный, содержание кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/дм3, насыщение кислородом не более 60%.

На территории района находится 17 прудов и озер. Озера и пруды по своему расположению и запасам воды не представляют угрозы для населения и территорий, хотя некоторые плотины требуют капитального ремонта.

Вместе с тем необходимо отметить, что лишь некоторые из них имеют возможность подъезда пожарных машин для заправки водой.

По многолетним наблюдениям поведение рек в период весеннего паводка предсказуемо, что позволяет принять определенные организационные меры по защите населения в этот период. Весной поймы рек заливаются паводковыми водами. Главная река района - Болва, поднимает свои воды на 1,7 м над средним уровнем.

Перечень населенных пунктов, количество проживаемого населения, попадающего в зону возможного подтопления, расчет сил и средств приведены в приложении.

На территории района официально разрешено одно место для массового отдыха и купания - водоем «Новый карьер», где имеется пост спасения людей на воде.

#### Природа и охрана окружающей среды

Значительная часть района (45% территории) занята лесами, которые находятся главным образом в северной и северо-восточной части района. Преобладающими породами древесной растительности являются береза, осина, ель, которые занимают 70 % лесов, а 30% занимают сосна, дуб, ольха, липа. Наиболее лесистыми являются территории Лазинского, Буднянского, Любунского и Новоалександровского сельских советов. В лесах хорошо развит подлесник, который состоит в основном из лещины, крушины, рябины, черемухи. Встречаются и низкорослые кустарники: шиповник, малина, ежевика. Основным лесопользователем является филиал ФГУ «Калугасельлес» (бывшее).

Как видно из приведенной таблицы, в районе преобладают леса 3 и 4 класса пожарной опасности, что свидетельствует о низкой степени горимости лесов. Необходимо отметить, что возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятиям района. Также опасность возникновения лесных пожаров может привести вред линиям электропередач ОАО «Калугаэнерго».

На территории района имеются большие залежи торфяника. Спас-Деменский район относится к 1 группе районов повышенной заторфованности относительно крупных и разнотипных торфяных месторождений. В Спас-Деменском районе имеется 24 месторождения торфяников. Общая площадь торфяников составляет 4638 га, запас торфа составляет 70857 тыс. м3 или 11255 тыс. тонн. Эксплутационные работы по добыче торфа производятся на месторождении «Игнатовское 81» (площадь в границе промышленной глубины залежи торфа 1108 га, средняя глубина пласта 3,2 м). Возгорание торфяников может принести определенные трудности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС, связанных с ликвидацией лесных и лесоторфяных пожаров. Наиболее сильное возгорание торфяников было на территории района в 2003 году.

Эпидемиологический контроль за инфекционными заболеваниями осуществляется Центром Госсанэпиднадзора муниципального района. На территории района имеются 2 населенных пункта природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом и 2 населенных пункта природных очагов туляремии (д. Ипоть, д. Болва). Возможность возникновения сибирской язвы – незначительная, однако возможно проявление сибиреязвенных захоронений при наводнениях, частых проливных дождях и в результате земляных работ на территории захоронения животных, павших от сибирской язвы. На территории района находятся старые непригодные к использованию пестициды, подлежащие утилизации. Пестициды находятся в закрытых складских помещениях, затарены в мешки и емкости. Для окружающей среды пока большей опасности не представляют, находятся под постоянным контролем руководителей предприятий и станции защиты растений, СЭС.

#### Поселения

На территории района расположены:

- Одно городское поселение ГП «г. Спас-Деменск» и 12 сельских поселений. Населенные пункты равномерно расположены по всей территории района, в среднем на один сельсовет приходится 12 сел и деревень. Расстояния между населенными пунктами колеблются в пределах от 0,5 до 4-5 км от центра (сельские советы) в пределах от 0,5 до 15 км и от г. Спас-Деменск в пределах от 0,5 до 45 км.

Населенные пункты застроены в основном одноэтажными деревянными домами, при этом не соблюдались ни санитарные, ни противопожарные нормы. Исключение могут составлять дома в г. Спас-Деменске (ул. Освободителей, ул. Советская), где имеются дома 2-х и 3-х этажности.

Сельские населенные пункты характеризуются уменьшением количества жителей, преобладающим количеством лиц женского пола.

Для сельских населенных пунктов характерно - преклонный возраст проживающих, малое количество трудоспособного населения, что затрудняет создание групп по обеспечению безопасности населенных пунктов. Ситуация осложняется и тем, что многие сельхозпредприятия находятся на грани развала. Отсутствие работы вызывает отток из населенных пунктов молодежи.

В ряде населенных пунктов количество домов превышает количество жителей (пустующие дома, дома дачников). В определенных условиях эти населенные пункты могут стать пристанищем для лиц, ведущих антиобщественный, криминальный образ жизни, что может повлиять и влияет на пожарную безопасность населенных пунктов.

#### Дорожная сеть и транспорт

По территории муниципального района «Спас-Деменский район» проходит Федеральная автодорога: А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Протяженность дорог общего пользования составляет 305 км, из них 46 % асфальтированы.

На территории МР "Спас-Деменский район" имеется сеть автомобильных дорог:

- являющихся областной собственностью - 189,0 км;

- являющихся муниципальной собственностью - 113,6 км;

- улично-дорожная сеть - 197,6 км.

В районе имеются предприятия и организации, располагающих своим автотранспортом.

Для использования автотранспорта при проведении аварийно-спасательных работ при ЧС предприятия и организации выделяют 12 единиц автобусов и 26 ед. грузовых автомобилей, которые обеспечивают своевременное проведение эвакуационных работ.

По территории муниципального района проходит железнодорожная магистраль Смоленск-Фаянсовая, а также находится ж.д. станция Спас-Деменск, через которую проходят  грузовые поезда, производятся погрузочно-разгрузочные работы для предприятий и организаций района, а также перевозка пассажиров. Пропускная возможность - до 2000 пассажиров в сутки.

Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются:

- железнодорожная станция Спас-Деменск, где возможно скопление  транспортных средств с СДЯВ, взрыво - и пожароопасными веществами;

- автомобильная магистраль А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль», на которой возможна перевозка СДЯВ автомобильным транспортом.

#### Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение района в основном осуществляется за счет артскважин, в сельских поселениях в значительной мере сохранились шахтные колодцы.

Практически все водонапорные башни не имеют стандартных приспособлений для заправки водой пожарных машин. Износ линий централизованного водоснабжения составляет 60 %. В составе воды большое количество составляет минералы железа. Для очистки воды в Спас-Деменском филиале ГУП «Калугаоблводоканал» имеется и используется 3 инжекторные установки и для очистки воды используется хлорамин.

#### Предприятия и организации

Спас-Деменский район относится к территориям со слаборазвитой промышленностью. К крупным промышленным предприятиям можно отнести:

- ООО «Пекарня Золотой Колос»

- ООО «Неруд» (разработка и выпуск щебня)

- Предприятие «Калуга-торф» (производство и выпуск органо-минеральных удобрений)

- ОАО «МЭМРЗ» (ремонт и выпуск эл. двигателей для тепловозов).

Остальные предприятия относятся к предпрятиям обрабатывающей промышленности. На предприятиях района отсутствуют опасные производства, которые могли бы привести к развитию крупных ЧС.

Аварии, которые могут произойти, приведут к созданию локальных чрезвычайных ситуаций. Наиболее характерны ситуации на объектах жизнеобеспечения населения и пожары в жилом секторе.

На территории района осуществляют свою деятельность два объекта повышенной пожаро - и взрывоопасности, связанных с транспортировкой, хранением и реализацией нефтепродуктов (АЗС-24 ОАО «Калуганефтепродукт» и ОАО «Спас-Деменское АТП»).

Исходя из анализа работы предприятий и учреждений района следует сделать вывод, что более половины трудоспособного населения трудится в непроизводственной сфере - это учреждения здравоохранения, образования, культуры, различные государственные, муниципальные организации учреждения, предприятия торговли и частного бизнеса. За исключением РАЙПО (более 100 работников), большинство работающих предприятий и организаций имеют по 100 и менее работников.

Исходя из вышеотмеченного и с учетом постановления правительства РФ №620 от 10.06.19999г. «О гражданских организациях гражданской обороны» создать полнокровные формирования в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России (директива № 33-860-14 от 03.04.2000 года) весьма проблематично.

Вместе с тем необходимо отметить, что созданные, исходя из возможностей предприятий и организаций (реестр нештатных аварийно-спасательных формирований - в приложении) формирования способны к ликвидации последствий локальных и местных ЧС. Но для этого необходимо отработать систему управления ходом проведения работ по ликвидации последствий ЧС.

По данным Отделения Государственного пожарного надзора Барятинского района известно, что в целях приведения населенных пунктов района в пожаробезопасное состояние необходимо создать добровольные пожарные команды и дружины с выездной пожарной техникой в д. Любунь, с. Чипляево.

Закрепление участков леса Куйбышевского лесхоза (название бывшее) за СПК, организациями и предприятиями района для тушения лесных пожаров на 2004 г.

| Наименования СПК (бывшие названия), за которыми закреплены участки леса | Наименование лесничества и № кварталов, закрепленных за СПК района для тушения лесных пожаров |
| --- | --- |
| СПК «Парфеновское» | Спас-Деменское лесничество: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47 Пригородное лесничество: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| СПК «Лесной» | Спас-Деменское лесничество: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 24, 34, 35 Пригородное лесничество: 1, 2, 3, 4 |
| СПК «Нива» | Спас-Деменское лесничество: 32, 33, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 58, 59 |
| МУП «Любунь» | Новоалександровское лесничество: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 9, 19, 10, 11, 32, 34, 35 Пригородное лесничество: 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| СПК «Новоалександровский» | Пригородное лесничество 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25 |
| МУП «Луч» | Новоалександровское лесничество: 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Пригородное лесничество: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
| СПК «Стайки» | Пригородное лесничество: 52, 53, 54, 55, 56 |

## III. Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты Спас-Деменска и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой, водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- большой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие вредного экологического влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо - и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

- лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- пригородной зеленой зоны;

- прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники минеральных вод определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени благоприятности для рекреации представлена в таблице

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней | - | - |
| Гидрографические | Реки Болва, Демина старичные озера. | Озера с площадью зеркалом менее 0,05 кв.км. | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин р. Болвы с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса и низинные болота |
| Бальнеологические | Целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

### III.2. Социально-экономическая характеристика Спас-Деменского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Формирование прогноза основывалось на тенденциях, сложившихся в экономике района. В расчетах использованы статистические данные, а также основные финансовые и экономические показатели работы предприятий и организаций района.

Количество промышленных предприятий на территории Спас-Деменского района незначительно.

Перечень промышленных предприятий Спас-Деменского района

| Наименование предприятия | Адрес | Профиль деятельности | Численность трудящихся на 01.01.06г. | Охранная зона | Объем производства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1996 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2005 г. |
| Легкая промышленность | г. Спас-Деменск, ул. Садовая, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Рабосервис» | -//- | Изготовление спецодежды |  | 100 |  |  | 123 |  |
| ООО «Рабосервис» Спас-Деменск» | -//- | -//- | 52 | 100 |  |  |  | 3552 |
| Итого: |  |  |  |  | 481 | 1197 | 796 | 3552 |
| Лесная деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПТК | г. Спас-Деменск, ул. Тургенева, 2 | Вывозка дров, изготовление пиломатериалов |  |  | 272,6 |  |  |  |
| ООО «Леспромтоп» | -//- | -//- | 22 | 100 |  | 237 | 1551 | 2628 |
| Куйбышевский лесхоз | г. Спас-Деменск, ул. 8-ое Марта, 30 | Заготовка и переработка древесины, пиломатериалов, вывозка дров |  | 100 | 1355 |  |  |  |
| ЗАО «Спас-Деменский лесхоззаг» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 97 | Вывозка древесины | 26 | 100 |  | 753 | 4690 | 3023 |
| ООО «Чипляевское» | с. Чипляево | Изготовление пиломатериалов | 11 | 50 |  |  |  | 444 |
| Итого: |  |  |  |  | 1628,3 | 990 | 6241 | 6095 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МСЗ | г. Спас-Деменск, пер. Заводской, 4 | Прием и переработка молока |  | 100 | 218,7 |  |  |  |
| КООП «Молочный» | -//- | Прием, охлаждение и транспортировка молока |  | 100 | 263,3 | 320 | 3731 |  |
| СПК «Колос» | -//- | -//- |  | 50 |  | 1822 |  |  |
| ООО «Золотой колос» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55а | Выпечка х/бул. и кондит. изделий |  | 50 |  |  |  | 2336 |
| ООО «Пекарня Золотой колос» | -//- | -//- | 133 | 50 |  |  |  | 23605 |
| Хлебокомбинат | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 10 | Выпечка хлебобулочных изделий |  | 50 | 3460 | 5915 | 3903 |  |
| ОАО «Спас-Деменский хлебокомбинат» | -//- | -//- |  | 50 |  |  |  | 391 |
| ООО «ДИАЛ-К» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 3 | Выпечка кондитерских изделий | 41 | 50 |  |  |  | 6093 |
| ПО «Коопзаготпром» райпо х/к-т | х. Новоалександровский, ул. Московская, 2б | Выпечка хлебобулочных изделий | 19 | 50 |  |  |  | 3718 |
| Итого: |  |  |  |  | 3942 | 8058 | 7634 | 43777 |
| Типография (нет) | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 106 | Изготовление бланков |  |  | 98,6 | 173 | 175 |  |
| Редакция газеты «Новая жизнь» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 106 | -//- | 19 | 25 |  |  |  | 241 |
| ЗАО «Калуга-Торф» | с. Чипляево | Изготовление органоминеральных удобрений | 11 | 100 |  |  |  | 444 |
| Стройматериалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Неруд» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55 | Заготовка и переработка стройматериалов | 29 | 29 |  |  | 1649 | 4855 |
| АТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦКБРМ | с. Чипляево | Изготовление крепежных | 15 | 15 | 37 | 588 | 797 | 1152 |
| Добывающая и прерабатывающая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Спас-Деменский карьер» | г. Спас-Деменск, ул. Карьерная 6 | Добыча ПГС и щебня | - | 300 | - | - | - | - |

Сельское хозяйство

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число колхозов и новых хозяйственных формирований | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 |
| В хозяйствах всех категорий продукция с/х хозяйства (в факт, действовавших ценах) млн. руб. | 28970 | 20810 | 17290 | 120,5 | 124, 8 | 146, 6 | 165,5 | 176,4 | 209, 0 | 213, 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | 10936 | 9113 | 4918 | 54,2 | 65,2 | 63,7 | 79,5 | 89,8 | 99,2 | 102, 0 |
| - продукция животноводства | 13928 | 11697 | 9920 | 66,3 | 59,6 | 82,9 | 86,0 | 86,6 | 109, 8 | 111, 0 |
| посевная площадь всех с/х культур, га | 31773 | 31758 | 31758 | 12966 | 13311 | 11929 | 11079 | 9532 | 9063 | 9187 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых | 5920 | 4731 | 2251 | 320 | 2964 | 2511 | 2848 | 1877 | 1781 | 1937 |
| - картофеля | 131 | 2 | 2 | 871 | 928 | 953 | 966 | 1105 | 1147 | 1012 |
| урожайность с/х культур с 1 га убр.пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых | 8,56 | 10,0 | 3,5 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 13,1 | 19,4 | 13,0 | 13,4 |
| - картофеля | 81,5 | 20,8 | 23,5 | 120 | 115 | 96 | 72 | 90 | 78 | 70 |
| поголовье скота (на конец года) голов КРС | 5978 | 4207 | 2649 | 3869 | 3553 | 3390 | 3032 | 2607 | 2186 | 1925 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 2846 | 2034 | 1275 | 2486 | 2233 | 2025 | 1910 | 1759 | 1547 | 1341 |
| - свиньи | 155 | 35 | - | 2257 | 1828 | 1777 | 1647 | 1627 | 1484 | 1350 |
| - овцы и козы | - | - | - | 1085 | 1154 | 1024 | 903 | 941 | 828 | 787 |
| Производство, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерна | 5091 | 4717 | 797 | 1725 | 2038 | 2576 | 2520 | 2209 | 2320 | 2587 |
| - картофеля | 1068 | 6 | 5 | 1048 0 | 1068 6 | 9129 | 6921 | 9999 | 8966 | 7115 |
| - овощи | - | - | - | 1714 | 1962 | 2019 | 1802 | 2096 | 2611 | 2384 |
| - скот и птица (в убойном весе) | 267 | 185 | 150 | 883 | 839 | 836 | 855 | 827 | 822 | 1087 |
| - молоко | 4054 | 2915 | 1933 | 6255 | 6175 | 5863 | 5576 | 5304 | 4926 | 3993 |
| - яйца (тыс.шт.) | - | - | - | 2367 | 2179 | 2017 | 1911 | 1779 | 2153 | 2516 |
| - шерсть, ц. | - | - | - | 24 | 22 | 24 | 20 | 18. | 15 | 23 |

Среднесписочная численность работающих на муниципальных крупных и средних предприятиях (человек) 2006 г. - 975;

Среднемесячная заработная плата работающих на муниципальных крупных и средних предприятиях (рублей) 2006 г. – 4880,7;

Численность пенсионеров и средний размер пенсии (на конец года):

- Численность пенсионеров – 3222,

- Средний размер пенсии, руб. – 2699;

Численность безработных и уровень безработицы:

Состоит на учете безработных, чел. – 80;

Обеспечение социальной поддержки и содействия занятости населения в 2006 г.

Помощь, оказываемая нуждающимся семьями (по заявлениям граждан):

Из средств областного бюджета – кол-во семей, ед. – 98, сумма, тыс. руб. – 396,8;

Из средств муниципального бюджета – кол-во, ед. – 31, сумма, тыс. руб. – 15,0.

Основными факторами замедления динамики роста промышленного производства в 2007 году стали:

- недостаточные объемы инвестиций в основной капитал, которые не будут соответствовать реальным потребностям обновления и модернизации производства;

- опережающий рост цен на сырье, материалы, энергоносители, связь, топливо, водоснабжение;

- недостаток собственных оборотных средств предприятий на развитие производства и освоение выпуска новой продукции;

- недоступность для многих предприятий получения банковских кредитов из-за высокой ставки рефинансирования;

- низкий уровень качества управления на предприятиях, связанный как с недостаточным опытом функционирования в условиях рыночной экономики, так и малоэффективным сектором услуг по подготовке кадров.

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Спас-Деменского района

Численность населения Спас-Деменского района на 01.01.2007 г. составляет 9029 человек. Городское население района сосредоточено в г. Спас-Деменск – административном центре района с численностью населения 5069 человек; сельское население насчитывает 3960 человек (Табл. 1).

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 10 лет (1997-2007 гг.) оно незначительно уменьшилось – на 23 %. Темпы прироста населения за рассматриваемый период характеризуются своей нестабильностью.

Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям не однозначен. Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно. Небольшой уровень прироста населения наблюдается в МО «с. Лазинки» - 42 чел. и в МО «д. Понизовье» - 40 чел. по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение численности населения происходит  в городе района. За 10 лет оно сократилось на 13 %. Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Таблица 1

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Деменск (чел.) | 5800 | 5900 | 5800 | 5800 | 5700 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 | 5100 | 5069 |
| МР «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чипляево | 1042 | 1043 | 1020 | 935 | 906 | 880 | 850 | 813 | 818 | 802 | 792 |
| д. Нестеры | 253 | 254 | 247 | 225 | 239 | 198 | 213 | 173 | 130 | 118 | 125 |
| д. Теплово | 494 | 440 | 481 | 415 | 392 | 356 | 399 | 337 | 423 | 395 | 381 |
| д. Снопот | 284 | 268 | 258 | 244 | 219 | 193 | 219 | 195 | 205 | 171 | 158 |
| с. Любунь | 369 | 345 | 297 | 315 | 311 | 284 | 254 | 252 | 284 | 260 | 263 |
| с. Павлиново | 802 | 773 | 746 | 694 | 674 | 649 | 606 | 591 | 559 | 537 | 518 |
| с. Лазинки | 400 | 389 | 369 | 358 | 337 | 341 | 321 | 306 | 293 | 198 | 240 |
| с. Буднянский | 538 | 548 | 520 | 505 | 485 | 450 | 438 | 400 | 390 | 368 | 337 |
| х. Новоалександровский | 758 | 760 | 730 | 701 | 680 | 625 | 598 | 580 | 601 | 551 | 518 |
| д. Стайки | 378 | 361 | 334 | 327 | 309 | 289 | 303 | 297 | 292 | 264 | 241 |
| д. Понизовье | 245 | 227 | 219 | 188 | 167 | 170 | 165 | 146 | 141 | 134 | 174 |
| д. Болва | 311 | 305 | 288 | 279 | 269 | 258 | 248 | 231 | 234 | 218 | 213 |
| Всего: | 5874 | 5713 | 5509 | 5186 | 4985 | 4693 | 4614 | 4348 | 4370 | 4016 | 3960 |
| Итого, в том числе городское население, сельское население (чел.) | 11674 | 11613 | 11309 | 10986 | 10685 | 9993 | 9914 | 9548 | 9570 | 9116 | 9029 |

Таблица 2

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1000 населения родившихся | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 5,1 | 6,0 | 8,1 | 5,6 | 7,7 | 6,3 | 6,39 | 5,8 |
| Всего родилось | 85 | 86 | 76 | 51 | 60 | 81 | 56 | 77 | 63 | 64 | 58 |
| Умерших на 1000 населения | 30,1 | 30,6 | 33,1 | 28,8 | 27,5 | 28,2 | 27,9 | 32,8 | 31,6 | 30,3 | 25,7 |
| Всего умерло | 301 | 306 | 331 | 288 | 275 | 282 | 279 | 328 | 316 | 303 | 257 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | 25,6 | 24,9 | 26,1 | -23,7 | -21,5 | -20,1 | -22,3 | -25,1 | -25,3 | -23,9 | -199 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. За последние 10 лет года в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения, сальдо механического движения в районе стабильно отрицательное. Также за последние годы снизилось интенсивность миграционного оборота.

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается меньше числа выбывающих из него (Табл. 3). Это в определенной мере свидетельствует о депрессивном состоянии сельской местности.

Таблица 3

Механическое движение населения (миграция) по годам

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост убыль (-) |  |  |  | -5,5 | -1,5 | -0,7 | -2,9 | -7,4 | -6,3 | -6,1 | -18 |
| Численность вынужденных переселенцев и беженцев (на 1 января) |  |  |  | 283 | 186 | 140 | 77 | 35 | 8 | 7 |  |

Таблица 4

Возрастная структура населения

|  | Всего (чел.) | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Город | Село |
|  | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. |
|  | 13132 | 9951 | 6276 | 5304 | 6856 | 4647 |
| Дети 0-15 лет | 2207 | 1525 | 1222 | 872 | 985 | 653 |
| Трудоспособное население – из них: | 6326 | 5093 | 3215 | 2930 | 3111 | 2163 |
| Женщины | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мужчины | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Старше трудоспособного – из них: | 4599 | 3333 | 1839 | 1502 | 2760 | 1831 |
| Женщины от 55 лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мужчины от 60 лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 5

Плотность населения

| Муниципальные образования | Территория, км2 | Численность населения 2007 г. | Плотность населения. (чел./1 км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение: |  |  |  |
| г. Спас-Деменск (чел.) | 16,23 | 5069 | 312,3 |
| МР «сельские поселения»: |  |  |  |
| с. Чипляево | 128,86 | 792 | 6,1 |
| д. Нестеры | 73,15 | 125 | 1,7 |
| д. Теплово | 142,39 | 381 | 2,7 |
| д. Снопот | 63,02 | 158 | 2,5 |
| с. Любунь | 82,01 | 263 | 3,2 |
| с. Павлиново | 195,17 | 518 | 2,6 |
| с. Лазинки | 163,04 | 240 | 1,5 |
| с. Буднянский | 69,32 | 337 | 4,9 |
| х. Новоалександровский | 101,09 | 518 | 5,1 |
| д. Стайки | 75,05 | 241 | 3,2 |
| д. Понизовье | 116,17 | 174 | 1,5 |
| д. Болва | 112,82 | 213 | 1,9 |

Численность населения большинства сельских муниципальных образований не превышает 300 человек. Выделяются только МО Сельское поселение «Село Чипляево» (792 чел).

К крупным муниципальным образованиям района также относятся «Село Павлиново» с населением 518 человек, «Хутор Новоалександровский» с населением 518 человек и «Село Буднянский» с населением 337 человек, основная специализация которых – сельское хозяйство.

Структура сети населенных мест отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 95 пунктах; большинство их невелико.

76 населенных пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь те населенные пункты, в каждом из них насчитывается от 200 до 520 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный (сельскохозяйственный) характер (Табл. 6).

Доля населенных пунктов, не имеющих населения, так называемые «мертвые поселения» составляет 26 % от всех поселений района. Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 48 сельских поселениях проживает от 10 и менее человек. Идет резкое постарение населения, низкая рождаемость, высокая смертность, минусовой естественный прирост населения (то есть убыль населения).

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Таблица 6

Группировка сельских населенных пунктов

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. на 2007г. | Число населенных пунктов, всего | из них с населением | в том числе с численностью населения, чел. | Число населенных пунктов без населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-1900 |  |
| Городское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Деменск (чел.) | 5069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чипляево | 792 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| д. Нестеры | 125 | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| д. Теплово | 381 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| д. Снопот | 158 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| с. Любунь | 263 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| с. Павлиново | 518 | 27 | 19 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 8 |
| с. Лазинки | 240 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| с. Буднянский | 337 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| х. Новоалександровский | 518 | 9 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| д. Стайки | 241 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| д. Понизовье | 174 | 5 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Болва | 213 | 11 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Итого, в том числе | 3960 | 128 | 95 | 48 | 28 | 6 | 7 | 4 | 2 | - | 33 |

#### III.2.3. Жилой фонд района

Жилищные условия населения на 1.01.2006 г.

Общая площадь жилищного фонда - 306,7, в том числе:

- государственный жилой фонд - 0,8;

- муниципальный жилой фонд – 62,2;

- частная – 243,7.

Жилищно-коммунальные услуги:

Количество созданных на территории муниципального образования Товариществ собственников Жилья (ТСУ), единиц (2006 г.) – нет.

Установленная доля совокупного дохода семьи, дающая право на предоставление субсидии, % - 19.

Объем средств, направляемых на компенсацию предприятий, связанных с предоставлением субсидий по оплате ЖКУ, тыс. руб. – 207,0.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц – 18,37 руб.

Основные показатели в ЖКХ:

Установленный уровень оплаты ЖКУ населением, % - 89,0;

Собираемость платежей населения за ЖКУ, % - 56,4.

Всего жилых домов 4164 шт., в т.ч. в городе 1315 шт.

Всего 312,0 тыс. кв. м в т.ч. город 142,0 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность населения кв. м./чел. 27,8 – город, 40,5 – село.

Ветхий жилой фонд:

Город 4400 кв. м, село 5200 кв. м.

Наиболее ветхий: село Чипляево – 986 кв. м, Нестеры – 496 кв. м, х. Новоалександровский – 596 кв. м.

Общая площадь жилищного фонда на конец года тыс. м2

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилфонд | 306,9 | 307,3 | 314,5 | 319,7 | 318,3 | 316,9 | 313,0 | 312,2 | 312,2 | 312,0 |
| Городской | 135,4 | 137,3 | 142,3 | 141,6 | 142,1 | 142,5 | 140,8 | 141,4 | 141,8 | 142,0 |
| Сельский | 171,5 | 170,0 | 172,2 | 178,1 | 176,2 | 174,4 | 172,2 | 170,8 | 170,0 | 170,0 |
| Обеспеченность населения жильем (на конец года) кв. м общ. пол. площади | 25,36 | 26,04 | 27,34 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 31,3 | 32,5 | 33,6 | 33,9 |
| Города | 22,19 | 23,67 | 24,12 | 24,4 | 24,5 | 25 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 27,8 |
| Сельской местности | 28,58 | 28,33 | 30,76 | 33,6 | 34,5 | 34,9 | 36,6 | 38,8 | 40,6 | 41,5 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилфонда % | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,08 |

Город:

г. Спас-Деменск 2-х и 3-х этажных жилых домов 75 шт. = 1358 квартир.

Коттеджей в городе 6 шт. 2-х эт. пл.- 920 кв.м.

Село:

х. Новоалександровский 2-х этажных жилых домов 6 шт. – 1660 кв.м.

Наиболее ветхое жилье п. Чипляево 2-х и 5- ти этажных жилых домов 4+1=5 шт.

2336 кв. м+3690 кв. м

Нестеры 1-2-х этажных жилых домов 378 кв. м.

Снопот 1-2-х этажных жилых домов 478 кв. м.

Новое жилищное строительство

по годам, начиная с 1996 г. В целом по району, в т.ч. городские и сельские поселения и с распределением в целом по сельской местности.

Новое жилищное строительство (кв. м)

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | 1512,7 | 110,8 | 647,8 | 1910 | 987 | 1424 | 1032,8 | 1468 | 1657 | 973,2 |
| Село | 200 | 102 | 355 | 558 | 283 | - | 618,4 | 198 | 441 | 577 |

Жилищное строительство на территории Калужской области на краткосрочную и долгосрочную перспективу

| Ввод жилья, тыс. кв. метров |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Ввод жилья на 1 человека, кв. метров за 2006 год | Численность населения на 01.01.2006 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров | Площадь жилья на 1 человека, кв. метров | 2005 год факт | 2006 год факт | 2007 год задание | 2008 год задание | 2009 год задание | 2010 год задание |
| 1 | Спас-Деменский | 0,11 | 9,08 | 312 | 34,36 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 6,7 | 8,8 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат в городе

| Наименование показателей | № строки | Число квартир, жилых домов – всего (сумма граф 2-5) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 17 | 1703 | 437 | 689 | 518 | 59 |
| в том числе частных квартир | 18 | 1228 | 315 | 490 | 371 | 52 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 19 | 79,2 | 13,5 | 30,4 | 30,6 | 4,7 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | 20 |  |  |  |  |  |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | 21 |  |  |  |  |  |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 22 | 1315 | 337 | 532 | 400 | 46 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 23 | 62,8 | 13,3 | 21,8 | 23,6 | 4,1 |

Оборудование жилищного фонда в городе

| Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жи-лых помещений, тыс. м2 | 24 | 142,0 | 98,0 | 98,0 | 80,0 |  | 56,8 | 47,9 | 2,9 |  | 67,5 | 139,3 | 1,0 |
| Число проживающих, тыс. чел.*) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределение жилых помещений по количеству комнат в селе

| Наименование показателей | № строки | Число квартир, жилых домов – всего (сумма граф 2-5) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 17 | 1131 | 352 | 668 | 105 | 6 |
| в том числе частных квартир | 18 | 256 | 49 | 151 | 50 | 6 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. м2 | 19 | 42,1 | 8,0 | 27,0 | 6,6 | 0,5 |
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | 20 |  |  |  |  |  |
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | 21 |  |  |  |  |  |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 22 | 2849 | 787 | 1290 | 750 | 22 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 23 | 127,5 | 24,4 | 52,9 | 48,4 | 1,8 |

Оборудование жилищного фонда в селе

| Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жи-лых помещений, тыс. м2 | 24 | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 27,0 |  | 51,0 | 7,0 | 17,0 |  | 18,0 | 132,0 | 3,8 |
| Число проживающих, тыс. чел.*) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список аварийных домов по МР «Спас-Деменский»

| № п/п | Адрес дома | % износа | этажность | Количество квартир, шт. | Площадь, кв. м. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. находящихся в частной собственности | общая | в т.ч. находящихся в частной собственности | семей | человек |
| г. Спас-Деменск |
| 1 | ул. Советская, 130 | 100 | 2 | 10 | 6 | 329 | 180,6 | 7 | 17 |
| 2 | пер. Деповский, 1 | 65 | 2 | 12 | 7 | 420 | 276,4 | 8 | 11 |
| 3 | ул. Советская, 128 | 65 | 1 | 5 | 2 | 196 | 51,2 | 4 | 10 |
| 4 | ул. Циолковского, 1 | 65 | 1 | 4 | 2 | 151 | 39,2 | 4 | 6 |
| 5 | ул. Циолковского, 2 | 100 | 1 | 6 | 4 | 144 | 92,8 | 2 | 4 |
| 6 | ул. Луговая, 3 | 70 | 1 | 5 | - | 105 | - | 2 | 3 |
| 7 | ул. Луговая, 22 | 85 | 1 | 4 | 1 | 105 | 43,5 | 1 | 4 |
| 8 | ул. Луговая, 32 | 100 | 1 | 4 | - | 86 | - | 2 | 5 |
| с. Чипляево |
| 9 | ул. Заводская, 2 |  | 2 | 18 | 2 | 738 | - | 4 | 11 |
| 10 | ул. Центральная, 1 |  | 2 | 16 | 4 | 580 | 103 | 7 | 19 |
| 11 | ул. Зеленая, 34 |  | 1 | 2 | - | 60 | - | 2 | 4 |
| д. Ерши |
| 12 | ул. Шоссейная, 16 |  | 2 | 580 | 13 | 580 | 451 | 9 | 17 |
| 13 | ул. Шоссейная, 17 |  | 2 | 580 | 3 | 580 | 110 | 6 | 15 |
| д. Понизовье |
| 14 | ул. Школьная, 8 |  | 1 | 2 | - | 80 | - | 2 | 2 |
| 15 | ул. Школьная, 11 |  | 1 | 2 | 1 | 82 | 32 | 2 | 2 |
| 16 | ул. Школьная, 13 |  | 1 | 2 | 1 | 80 | 32 | 1 | 1 |
| д. Болва |
| 17 | ул. Центральная, 9 |  | 1 | 2 | 1 | 90 | 45 | 1 | 1 |
| 18 | пер. Садовый, 4 |  | 1 | 2 | - | 100 | - | 1 | 1 |
| х. Новоалександровский |
| 19 | ул. Кировская, 26 |  | 1 | 1 | - | 100 | - | 1 | 5 |
| 20 | ул. Московская, 1 |  | 1 | 2 | - | 60 | - | 1 | 1 |
| 21 | ул. Московская, 52 |  | 1 | 3 | - | 100 | - | 1 | 1 |
| 22 | ул. Парковая, 14 |  | 1 | 3 | - | 108 | - | 1 | 1 |
| с. Лазинки |
| 23 | ул. Центральная, 16 |  | 2 | 16 | - | 611 | - | 5 | 13 |
| 24 | ул. Школьная, 2 |  | 1 | 2 | - | 100 | - | 1 | 2 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и

проценту износа (2007 г.)

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных) зданий, ед. | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | город | село | город | село | город | село |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 161 | 110 | 43 | 14 | 18,7 | 6,5 |
| Панельные | 41 | 50 | 11 | 10 | 4,5 | 3,5 |
| Блочные | 17 | 46 | 4 | 8 | 1,8 | 3,0 |
| Смешанные | 25 | 50 | 7 | 12 | 2,7 | 3,6 |
| Деревянные |  |  |  |  |  |  |
| По годам возведения: До 1920 | 37 | - | - | - | 3,2 | - |
| 1921-1945 | 284 | 34 | - | - | 24,6 | 2,0 |
| 1946-1970 | 518 | 1780 | 128 | 2 | 55,6 | 103,2 |
| 1971-1995 | 392 | 824 | 188 | 76 | 49,8 | 51,5 |
| После 1995 | 92 | 84 | 20 | - | 10,8 | 6,0 |
| По проценту износа: От 0 до 30 % | 472 | 1240 | 202 | - | 58,7 | 72,8 |
| От 31 до 65 % | 806 | - | 124 | 59 | 80,9 | 81,5 |
| От 66 до 70 % | 16 | 50 | 2 | - | 1,4 | 2,6 |
| Свыше 70 % | 29 | 20 | - | - | 1,5 | 1,0 |

Общая площадь жилых помещений, тыс. м2: город - 144,0; село - 162,7;

Ветхий жилфонд, тыс. м2: город – 40,4; село - 40,8;

Ветхий и непригодный к жилью жилищный фонд, тыс. м2 – 6,5.

| Сельское поселение | Жилая площадь, всего, кв.м. | Жилая площадь с населением, кв.м. | Жилая площадь без населения, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Спас-Деменск» | 79600 | 5600 | 1680 |
| С/П "Хутор Новоалександровский" | 16400 | 548 | 6285 |
| С/П "Деревня Снопот" | 6230 | 158 | 2350 |
| С/П "Деревня Стайки" | 6324 | 246 | 299 |
| С/П "Деревня Болва" | 3866 | 223 | 400 |
| С/П "Деревня Нестеры" | 2520 | 130 | 802 |
| С/П "Деревня Понизовье" | 8875 | 174 | 2530 |
| С/П "Деревня Теплово" | 13829 | 406 | 8114,5 |
| С/П "Село Буднянский" | 11950 | 347 | 1460 |
| С/П "Село Лазинки" | 13561 | 265 | 7155 |
| С/П "Село Павлиново" | 12358 | 523 | 5438 |
| С/П "Село Чипляево" | 11588 | 832 | 700 |
| С/П "Село Любунь" |  | 273 |  |

Строительство

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади – 1043;

Индивидуальное жилищное строительство, кв. метров общей площади – 1043

В стадии строительства находится: 3-х этажный 13-ти квартирный жилой дом в г. Спас-Деменск, ул. Советская, 74; одноквартирные жилые дома: ул. Советская 13, 13А, 147, 145, 132Д; ул. РТС, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 5, 7, 8, 9, 14; двухквартирные дома: ул. РТС 10, 12; ул. Ленина 2.

Земельный участок ориентировочной площадью 9600 м2 располагается в южной части г. Спас-Деменска на землях населенных пунктов, с правой стороны автодороги Спас-Деменск – х. Новоалександровский на расстоянии 10 м от обочины дороги в западном направлении. Земельный участок свободен от застройки, возможность обеспечения коммунальной инфраструктурой проектируемых одноквартирных жилых домов имеется.

#### III.2.4. Занятость населения

Справка о количестве безработных граждан в МР «Спас-Деменский район»

| Год | Количество человек | Численность населения (тыс. чел.) | Количество безработных на 1000 человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 406 | 11,1 | 3,6 |
| 2000 | 215 | 10,9 | 1,97 |
| 2001 | 295 | 10,6 | 2,78 |
| 2002 | 334 | 10,0 | 3,34 |
| 2003 | 250 | 9,9 | 2,52 |
| 2004 | 311 | 9,6 | 3,24 |
| 2005 | 397 | 9,5 | 4,1 |
| 2006 | 158 | 9,2 | 1,7 |

Занятость населения по МР «Спас-Деменский район»

| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | В том числе крупные и средние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. прогноз | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. прогноз |
| Форма 1-3 «Население и занятость» |
| Численность населения на начало года | тыс. чел. | 9,3 | 9,1 | 8,9 | X | X | X |
| в т.ч. дети до 18 лет | человек | 1574 | 1440 | 1362 | X | X | X |
| Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего | тыс. чел | 2,720 | 2,720 | 2,787 | 2007 | 1993 | 1998 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | человек | 68 | 46 | 86 |  |  |  |
| обрабатывающие производства | человек | 247 | 277 | 297 | 53 | 39 | 39 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 |
| с\х производство (разделы А, В ОКВЭД) | человек | 401 | 132 | 373 | 233 | 222 | 224 |
| строительство | человек | 132 | 132 | 132 | 52 | 52 | 52 |
| транспорт и связь | человек | 170 | 170 | 170 | 167 | 167 | 167 |
| Здравоохранение | человек | 254 | 274 | 274 | 254 | 274 | 274 |
| образование | человек | 341 | 335 | 335 | 341 | 335 | 335 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и перс | человек | 162 | 164 | 165 | 157 | 159 | 160 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт | человек | 176 | 179 | 181 | 158 | 150 | 150 |
| другие виды экономической деятельности | человек | 653 | 655 | 657 | 476 | 478 | 480 |
| Лица, не занятые трудовой деятельностью | тыс. чел. | 1,153 | 1,157 | 1,095 |  |  |  |
| из них со статусом безработного | тыс. чел. | 0,08 | 0,07 | 0,06 |  |  |  |
| Численность высвобожденных работников | человек | 116 | 39 | 18 |  |  |  |
| Численность работников вновь вводимых в прогнозируемом периоде предприятий и объектов | человек | 70 | 33 | 30 |  |  |  |

Наименование муниципального образования МР Спас-Деменский район 2006 г.

| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | В том числе крупные и средние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. прогноз | 2005 г. отчет | 2006 г. оценка | 2007 г. прогноз |
| Форма 1-ОТ «Оплата труда» |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 115319 | 140452 | 171478 | 98114 | 120720 | 145486 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | 2 060 | 2465 | 5 539 |  |  |  |
| обрабатывающие производства | тыс. руб. | 8003 | 9200 | 10219 | 2289 | 1830 | 2200 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 6080 | 7478 | 8989 | 6080 | 7478 | 8989 |
| с\х производство (разделы А, В ОКВЭД) | тыс. руб. | 9519 | 9132 | 11058 | 6321 | 7485 | 9078 |
| строительство | тыс. руб. | 5998 | 7174 | 8623 | 2132 | 2622 | 3152 |
| транспорт и связь | тыс. руб. | 10672 | 12997 | 15622 | 10659 | 12894 | 15498 |
| здравоохранение | тыс. руб. | 12170 | 15756 | 18939 | 12170 | 15756 | 18939 |
| образование | тыс. руб. | 15501 | 18733 | 22517 | 15501 | 18733 | 22517 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и* персональных услуг | тыс. руб. | 4064 | 7854 | 9499 | 3979 | 7750 | 9374 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт | тыс. руб. | 7459 | 7937 | 9607 | 7365 | 7121 | 8559 |
| другие виды экономической деятельности | тыс. руб.. | 33793 | 41726 | 50866 | 31618 | 39051 | 47180 |
| Среднегодовая заработная плата на 1 работника | рублей | 3533 | 4303 | 5127 | 4074 | 5048 | 6068 |
| Переходящая задолженность организаций по заработной плате (на конец года) | тыс. руб. | 2842 | 2100 |  | X | X | X |

#### III.2.5. Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Образование

| Детские дошкольные учреждения: Детский сад "Рябинка" на 95 мест Дошкольные отделения при СРЦН Павлиново - 10 мест Любунь - 10 мест Чипляево - 15 мест Новоалександровский - 10 мест |  |
| --- | --- |

На 1.11.2005 года в MP «Спас-Деменский район» 11 школ в т.ч.:

| 7 средних |
| --- |
| Городская № 1 | 320 учащихся |
| Городская № 2 | 270 |
| Буднянская (ЗАКРЫЛАСЬ) | 16 |
| Любунская | 31 |
| Новоалександровская | 47 |
| Павлиновская | 55 |
| Чипляевская | 80 |
| 2 основных |
| Лазинская (ЗАКРЫЛАСЬ) | 16 учащихся |
| Стаицкая | 19 |
| 2 начальных |
| Снопотская (ЗАКРЫЛАСЬ) | 4 |
| Понизовская (ЗАКРЫЛАСЬ) | 5 |

Численность учащихся: Всего 863 учащихся

в т.ч. 1-3 класс - 274

5-9 класс - 463

10-11 кл. - 126

Так же на территории района имеется профессиональное училище ПУ-35, расположенное по адресу: г. Спас-Деменск, ул. Советская, 102, корп. 2 «А», и имеет следующие показатели:

Количество учащихся (все на дневном пребывании)				105 чел.

Выпуск в год (2 группы – 28 бухгалтеров и 14 механизаторов)		42 чел.

Обслуживающий персонал								16 чел.

Преподавателей									6 чел.

Мастеров										6 чел.

Администрация									8 чел.

Библиотеки

- ЦРБ г. Спас-Деменск ул. Советская, 95 а

- ДРБ г. Спас-Деменск ул. Советская,95 а

- Парфеновский сельский филиал

- Снопотской сельский филиал

- Любунский сельский филиал

- Буднянский сельский филиал

- Новоалександровский сельский филиал

- Понизовский сельский филиал

- Стаицкий сельский филиал

- Чипляевский сельский филиал

- Лазинский сельский филиал

- Боловский сельский филиал

- Павлиновский сельский филиал

- Ждановский сельский филиал

- Нестеровский сельский филиал

Деятельность библиотек

|  | Число библиотек, на конец 2006 г., единиц | Книжный фонд, тыс. экз. | Число читателей, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Всего по области | 498 | 8368,7 | 8315,3 | 464,4 | 451,8 |
| МР «Спас-Деменский район» | 15 | 156,8 | 152,8 | 9,6 | 8,7 |

Культура и спорт

Объекты культуры:

- Кинотеатр г. Спас-Деменск ул. Советская на 200 мест.

- Киноустановки – 8.

- ДШИ – 1.

- РДК г. Спас-Деменск ул. Советская на 400 мест.

- СДК-12 шт. на 2400 мест: в.т.ч. 0,558 мест на 1 жит. по селу.

| Снопотской | 200 мест |
| --- | --- |
| Любунский | 200 |
| Буднянский | 200 |
| Новоалександровский | 200 |
| Понизовский | 200 |
| Стаицкий | 200 |
| Чипляевский | 200 |
| Лазинский | 200 |
| Боловский | 200 |
| Павлиновский | 200 |
| Ждановский | 200 |
| Нестеровский | 200 |

Спортивные устройства

ДЮК на 200 чел. Спортивные залы- 9 шт. (школы)

|  | Площадь зала |
| --- | --- |
| Школа № 1 | 148,4 кв.м. |
| Школа № 2 | 273,8 |
| Чипляевская | 149,6 |
| Новоалександровская | 173,3 |
| Буднянская | 127,5 |
| Стайковская | 170,2 |
| Лазинская | 270 |
| Павлиновская | 149,6 |
| ДЮК ФП г. Спас-Деменск ул. Советская, 41 | 212,2 |

Стадион на 1,5 тыс. зрителей.

Физическая культура и спорт в 2006 году

|  | Кол-во учреждений доп. образования спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮК, ФП, на конец года, единиц) | Занимающиеся в учреждениях доп. образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ПФ) | Кол-во лиц, занимающихся в секциях и группах, человек | Кол-во физкультурных работников, человек | Кол-во спортивных сооружений, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 57 | 33591 | 179453 | 1734 | 1933 |
| МР «Спас-Деменский район» | 1 | 330 | 2190 | 16 | 36 |

Обеспеченность населения объектами обслуживания на 1000 жителей:

Больницами – 2,147

Поликлиниками – 1,57

Кинотеатрами – 2,1

ДЮК – 2,1

Домами культуры – 29,47

Гостиницами – 0,31

Общеобразовательными школами – 8,46

Детскими дошкольными учреждениями – 1,94

Библиотеками – 0,15

Домами ветеранов: город – 0,5 чел.; село – 0,6 чел.

По району – 0,52

Отремонтирован дом культуры на 400 мест, 2 библиотеки и музей.

В 2007 г. планируется реконструкция стадиона городской общеобразовательной школы №1, реконструкция водопроводных линий в п., реконструкция ФАПа в д. Ерши.

Торговые учреждения

|  | Райпо - продовольственные |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магазин № 1 | г. Спас-Деменск ул. Садовая, 1 |
| 2. | Магазин № 5 | ул. Советская, 143 |
| 3. | Магазин № 7 | ул. Красноармейская |
| 4. | Магазин № 9 | ул. Совесткая, 62 |
| 5. | Магазин № 12 | ул. Трегубова, 7 |
| 6. | Магазин № 14 | ул. Советская, 7 |
| 7. | Магазин № 24 | ул. Советская, 98 |
| 8. | Магазин "Продукты" | ул. Московская, ЗЗа |
| 9. | Магазин "Продукты" | ул. Садовая, 1 |
|  | Сельские смешанные |  |
| 1. | Магазин | д. Любунь |
| 2. | Магазин | д. Жданово |
| 3. | Магазин | д. Снопот |
| 4. | Магазин | д. Чипляево-2 |
| 5. | Магазин | д. Чипляево-2 |
| 6. | Магазин | х. Новоалександровский |
| 7. | Магазин | д. Лазинки-1 |
| 8. | Магазин | д. Лазинки-2 |
| 9. | Магазин | д. Стайки |
| 10. | Магазин | д. Понизовье |
| 11. | Магазин | д. Болва |
| 12. | Магазин | д. Нестеры |
| 13. | Магазин | д. Павлиново |
| 14. | Магазин | д. Буда |
| 15. | Магазин | д. Верхуличи |
| 16. | Магазин | д. Семенково |
| 17. | Магазин | д. Куземки |
| - непродовольственные: |  |
| Магазин | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 78 |
| Магазин «Автозапчасти» | - // - пос. РТС |
| Магазин «Автозапчасти» | - // - ул. Советская, 65а |
| Магазин «Радуга» | - // - ул. Советская, 93 |
| Магазин «Стройматериалы» | - // - ул. Советская, 78а |
| Магазин «Каприз» | - // - ул. Советская, 55 |
| Магазин «Ваш стиль» | - // - ул. Советская, 55 |
| Магазин «Бытовая химия» | - // - ул. Советская, 55 |
| Магазин «Бытовая химия» | - // - ул. Советская, 55 |
| Магазин «Ткани» | - // - ул. Советская, 92 |
| Магазин «Все для Вас» | - // - ул. Советская, 92 |
| Магазин «Обувь», ОАО «Калита» | - // - ул. Советская, 86 |
| Магазин «Обои» | - // - ул. Советская, 55 |
| Магазин «Мебель» | - // - ул. Советская, 72 |

Мелкорозничная нестационарная торговая сеть (передвижные средства развозной торговли) Автолавка - 1, Автолавка - 2.

Предприятия общественного питания Райпо:

Столовая № 1 - г. Спас-Деменск ул. Советская,57

Столовая № 2 - ул. Советская, 105

При общеобразовательных школах:

Школа № 1 - ул. Советская, 100

Школа № 2 - пер. Пионерский, 3

Другие торговые точки:

| Магазин № 1 (продовольственный) | -фонд социальной защиты населения ул. Советская, 53 |
| --- | --- |
| Магазин ОАО "Кристал" продовольственный | ул. Советская, 86 |
| Магази "Хлеб" ООО "Пекарня "Золотой колос" | ул. Советская, 55 |

| I. Индивидуальные предприниматели – продовольственные |
| --- |
| 1. Магазин | г. Спас-Деменск ул. Толстого |
| 2. Магазин | - // - ул. Садовая, 2 |
| 3. Магазин | - // - ул. Советская, 7 |
| 4. Магазин | - // - ул. Советская, 138 |
| 5. Магазин | х. Н.Алекесандровский |
| 6. Магазин | г Спас-Деменск, ул. Советская, 55 |
| 7. Магазин | - // – Советская, 3а |
| 8. Магазин «Легенда» | -//- Советская, 89а |
| 9. Магазин | с. Павлиново |
| 10. Магазин «Светлана» | г. Спас-Деменск, Советская, 64 |
| 11. Магазин | - // -Советская, 60 |
| 12. Магазин «Буда» | с. Буда |
| 13. Магазин | г. Спас-Деменск, Советская, 53 |
| 14. Магазин | - // -Советская, 78б |
| 15. Магазин | х. Н.Александровский |
| 16. Магазин | с. Чипляево |
| 17. Магазин | г. Спас-Деменск, Советская, 3 |
| 18. Магазин «Березка» | - // - Советская, 78 |
| 19. Магазин «Квартет» | - // - Советская, 103 |
| 20. Магазин | д. Теплово |
| 21. Магазин «Веста» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55 |
| 22. Магазин | с. Любунь |
| 23. Магазин | г. Спас-Деменск, ул. Садовая, 45а |
| 24. Магазин | - // - Железнодорожная, 1а |
| 25. Магазин «Славянка» | - // -Советская, 55 |
| 26. Магазин | - // - Освободителей, 6 |
| 26. Магазин | д. Лазинки |
| 27. Магазин | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 41 |
| - непродовольственные: |  |
| 28. Магазин | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 78 |
| 29. Магазин «Автозапчасти» | - // - пос. РТС |
| 30. Магазин «Автозапчасти» | - // - Советская, 65а |
| 31. Магазин «Радуга» | - // - Советская, 93 |
| 32. Магазин «Стройматериалы» | - // - Советская, 78а |
| 33. Магазин «Каприз» | - // - Советская, 55 |
| 34. Магазин «Ваш стиль» | - // - Советская 55 |
| 35. Магазин «Бытовая химия» | - // - Советская 55 |
| 36. Магазин «Бытовая химия» | - // - Советская 55 |
| 37. Магазин «Ткани» | - // - Советская 92 |
| 38. Магазин «Все для Вас» | - // - Советская 92 |
| 39. Магазин «Обувь», ОАО «Калита» | - // - Советская 86 |
| 40. Магазин «Обои» | - // - Советская 55 |
| 41. Магазин «Мебель» | - // - Советская 72 |
| Мелкорозничная стационарная торговая сеть- |
| -продовольственные: |  |
| 42. Павильон | г. Спас-Деменск, ул. Толстого |
| 43. Павильон «Евгения» | -// - Советская, 141 |
| 44. Павильон | - // - Трегубова, 76 |
| 45. Павильон | - // - Советская, 57 |
| 46. Павильон | - // - Советская, 57 |
| 47. Павильон | -//-Советская, 18а |
| 48. Киоск | - // - Советская, 57 |
| 49. Киоск | - // - Советская, 107 |
| 50. Киоск - мороженое | - // - гор. рынок |
| - непродовольственные |  |
| 51. Павильон - канц. товары | - // - Советская |
| 52. Павильон – диски, сигареты | - // - Советская |
| 53. Павильон — ритуальные принадл. - рынок | - // - Советская |
| 54. Павильон - технические носители | - // - гор. рынок |
| Мелкорозничная нестационарная торговая сеть - (тележки, лотки, тонары) |
| 1. На рынке - продовольств. | г. Спас-Деменск, ул. Советская |
| 2. На рынке - продовольств. | - // - |
| 3. На рынке - бытовая химия | - // - |
| 4. На рынке - промтовары | - // - |
| 5. На рынке - промтовары | - // - |
| 6. На рынке - промтовары | - // - |
| 7. На рынке - семена | - // - |
| 8. На рынке - комбикорм | - // - |
| II Предприятия общественного питания |
| При общеобразовательных школах: |  |
| 1. Школа № 1 | г. Спас-Деменск, Советская, 100 |
| 2. Школа № 2 | г. Спас-Деменск пер. Пионерский, 3 |
| 3.Павлиновская | с. Павлиново |
| 4. Любунская | д. Любунь |
| 5. Лазинская | с. Лазинск |
| 6. Стайковская | д. Стайки |
| 7. Чипляевская | д. Ерши |
| 8. Буднянский | Д. Буда |
| 9. Новоалександровская | х. Н.Александровский |
| При СПТУ: |  |
| 10. ПУ-35 | г. Спас-Деменск, Советская, 102 |
| Открытая сеть: |  |
| 11. Столовая № 1 | г. Спас-Деменск, Советская, 57 |
| 12. Столовая № 2 | - // - Советская, 105 |
| 13. Столовая «Ника» | - // - |
| 14. Столовая «Машенька» | д. Куземки |
| 15.Столовая «Теремок» | х. Новоалександровский |
| 16. Столовая «Уют» | д. Ерши |
| 17. Столовая «У Юрика» | г. Спас-Деменск, Советская, 110 |
| III. Промпредприятия, осуществляющие производство товаров народного потребления |
| 1. ОРР «Рабосервис «Спас-Деменск» - непр/ | г. Спас-Деменск, ул. Садовая, 2 |
| 2. РРР «Пекарня «Золотой колос» - прод. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55 |
| 3. «ДИАЛ-К» - продовольств. | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 3 |
| 4. Спас-Деменское потребительское общество «Кооператив заготовительно-промышленный» | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 49 |
| IV. Предприятия, оказывающие платные медицинские услуги |
| 2. Стоматологический кабинет | г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55 |
| V. Аптеки |
| 1. Фил-л ГП КАЛУГАФАРМАЦИЯ - аптека | г. Спас-Деменск, Советская, 131 |
| 2. Аптека | г. Спас-Деменск, Советская, 93 |
| VI. Предприятия, оказывающие платные образовательные услуги |
| 1. Муниц-ое образовательное учреждение дополнительного образования «Спас-Деменская детская школа искусств» | г. Спас-Деменск, Советская, 97 |
| VII. АЗС |
| 1. Людиновский ф-л ОАО «Калуганефтепродукт» | х. Новоалександровский |
| VIII. Предприятия бытового обслуживания |
| 1. ООО «Бытсервис» | г. Спас-Деменск, Советская, 55 |

Обеспеченность торговой площадью по Спас-Деменскому району  (2005 г.)

|  | Торговая площадь пл. кв. м | Численность населения тыс. чел. | Норматив кв. м на 1 тыс. населения | Обеспеченность на 1 тыс. жителей кв. м | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по МР | 3136 | 9,5 | 158 | 330 | 208,8 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 1346,7 | 9,5 | 80 | 141,7 | 177,1 |
| Непродовольственные магазины | 1346,7 | 9,5 | 105 | 79,8 | 76 |
| Смешанные магазины | 1031 | 4,4 | 150 | 234 | 156 |

Организация общественного питания (на начало 2007 г.):

Всего: единиц – 14; в них посадочных мест – 652;

в том числе по формам собственности:

- Государственная: единиц – 1; в них посадочных мест – 50;

- Муниципальная: единиц – 7; в них посадочных мест – 470;

- Частная: единиц – 6; в них посадочных мест – 132;

- Из них индивидуальные предприниматели: единиц – 6; в них посадочных мест – 132.

Оборот общественного питания (тыс. рублей).

Всего – 9566 ,в том числе по крупным и средним предприятиям – 7323.

Здравоохранение

Больницы

Всего: на 102 койки из них в Спас-Деменской ЦРБ по ул. Советская, 132 - стационарных 52, дневной стационар - 20 коек, сестринский уход 15 коек.

Поликлиника на 150 посещений в смену.

Сестринский уход Любунский - 15 коек.

Количество учреждений здравоохранения на конец года, ед. – 21.

Зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 населения:

Всего - 503,0; в т.ч.:

- Болезни органов пищеварения – 50,2;

- Болезни системы кровообращения – 44,6;

- Инфекционные и паразитные болезни – 14,2;

- Новообразования – 3,3.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тыс. взрослого населения:

Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением – 1581,9;

Инфаркт миокарда – 118,6;

Ишемическая болезнь сердца – 1410,5;

Цереброваскулярные болезни – 1977,3;

Активный туберкулез (все формы) – 44,1;

Сифилис – 175,8;

Гонорея - 22,0;

Алкоголизм и алкогольные психозы – 110,1;

ССЗ

- База отдыха Союза Ветеранов военной разведки – граница базы отдыха в пределах отведенного участка 100 м.

### III.3. Транспортная инфраструктура

#### III.3.1. Автомобильный транспорт

По территории муниципального района «Спас-Деменский район» проходит Федеральная автодорога: А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Протяженность дорог общего пользования составляет 305 км, из них 46 % асфальтированы.

На территории МР "Спас-Деменский район" имеется сеть автомобильных дорог:

- являющихся областной собственностью - 189,0 км;

- являющихся муниципальной собственностью - 113,6 км;

- улично-дорожная сеть - 197,6 км.

Показатели автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим характеристикам | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные и др. с применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Спас-Деменский район |
| 1 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Любунь-Снопот | 12,10 | V | 12,10 | 13,83 | 12,10 | 2,46 | - | 2,46 | 9,64 | - | 100 | 20,0 | 24,4 |
| 2 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - «Спас-Деменск-Ельня-Починок» - Лазинки | 10,80 | V | 10,80 | 11,43 | 10,80 | 6,20 | - | 6,20 | 4,60 | - | 100 | 22,0 | 23,76 |
| 3 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Чипляево | 2,10 | V | 2,10 | 2,40 | 2,10 | - | - | - | 2,10 | - | 100 | 19,0 | 3,99 |
| 4 | «Спас-Деменск-Ельня-Починок» - Павлиново | 7,30 | V | 7,30 | 8,34 | 7,30 | - | - | - | 7,30 | - | 100 | 19,0 | 13,87 |
| 5 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Стайки» - Понизовье | 5,69 | IV | 5,69 | 4,88 | 5,69 | 5,69 | - | 5,69 | - | - | 100 | 19,0 | 10,82 |
| 6 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Стайки | 11,14 | IV | 11,14 | 9,55 | 11,14 | 11,14 | 1,00 | 10,14 | - | - | 100 | 22,0 | 24,72 |
| 7 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Спас-Деменск-Ельня-Починок | 30,36 | III | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 23,02 | - | 23,02 | 7,34 | - | 100 | 33,0 | 100,32 |
| 8 | Спас-Деменск-Теплово | 3,50 | IV | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | - | 3,50 | - | - | 100 | 19,0 | 7,30 |
| 9 | Брянск-Людиново-Киров-А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» | 4,58 | III | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | - | 4,58 | - | - | 100 | 22,0 | 10,80 |
| 10 | «Москва - Ивацевичи» - Песочня | 5,70 | V | 5,70 | 6,40 | 5,70 | 0,27 | - | 0,27 | 5,3 | - | 100 | 18,0 | 10,64 |
| 11 | Стайки-Алфимово-Давыдово | 9,99 | V | 9,99 | 11,31 | 9,99 | 6,62 | - | 6,62 | 3,37 | - | 100 | 18,0 | 18,54 |
| 12 | Снопот-Иловец | 5,00 | V | 5,00 | 5,71 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | - | 100 | 20,0 | 10,09 |
| 13 | Стаи-Ивановка-Любунь | 10,03 | V | 10,03 | 11,46 | 10,03 | - | - | - | 10,03 | - | 100 | 18,0 | 15,12 |
| 14 | Стайки-Асташово | 4,34 | IV | 4,34 | 5,72 | 4,34 | 2,44 | - | 2,44 | 1,90 | - | 100 | 18,0 | 8,59 |
| 15 | Стайки-Асташово-Гайдуки | 2,30 | V | 2,30 | 2,63 | 2,30 | - | - | - | 2,30 | - | 100 | 18,0 | 4,55 |
| 16 | Павлиново-Жданово | 4,00 | V | 4,00 | 4,57 | 4,00 | - | - | - | 4,00 | - | 100 | 19,0 | 7,60 |
| 17 | Понизовье - Земцы | 8,61 | V | 8,61 | 9,84 | 8,61 | - | - | - | 8,61 | - | 100 | 19,0 | 16,35 |
| 18 | Наумово - Старинки | 2,42 | V | 2,42 | 2,77 | 2,42 | - | - | - | 2,42 | - | 100 | 18,0 | 4,43 |
| 19 | «Спас-Деменск-Теплово» - Наумово | 9,30 | IV | 9,30 | 7,97 | 9,30 | - | - | - | 9,30 | - | 100 | 19,0 | 17,67 |
| 20 | «Спас-Деменск-Теплово» - Парфеново | 1,40 | IV | 1,40 | 3,08 | 1,40 | 0,60 | - | 0,60 | 0,80 | - | 100 | 19,0 | 3,28 |
| 21 | Прилуки-Холмовая | 3,43 | V | 3,43 | 3,92 | 3,43 | - | - | - | 3,43 | - | 100 | 14,0 | 4,80 |
| 22 | Пятницкое-Холмовая-Радки-Павлиново | 12,44 | V | 12,44 | 14,22 | 12,44 | - | - | - | 12,44 | - | 100 | 14,0 | 17,36 |
| 23 | Лазинки-Всходы | 5,53 | V | 5,53 | 6,32 | 5,53 | - | - | - | 5,53 | - | 100 | 18,0 | 9,64 |
| 24 | Лазинки-Мышково | 6,64 | V | 6,64 | 7,59 | 6,64 | - | - | - | 6,64 | - | 100 | 14,0 | 9,30 |
| 25 | Снопот-Потапово | 10,30 | V | 10,30 | 11,77 | 10,30 | - | - | - | 10,30 | - | 100 | 16,0 | 16,5 |
|  | Итого по району: | 189,00 |  |  | 201,65 | 189,00 | 66,52 | 1,00 | 65,52 | 122,48 |  | 100 |  | 394,4 |

Перечень автомобильных дорог районного значения

| Наименование | Всего, км | Тип а/дорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. шт/пм | Протяж-ть мостов шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |
| МР «Спас-Деменский р-он» |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «Спас-Деменский р-он» | 67,00 | 27,80 | 39,20 |  |  |  |  |
| А/д районного значения МР «Спас-Деменский р-он» | 113,60 | 1,70 | 33,30 |  | 78,60 | 64/454 | 3/66 |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - п. Пустовский | 2,50 |  |  |  | 2,50 | 3/18 |  |
| Пустовский карьер п. Чипляево | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 2/12 |  |
| Варшавское шоссе - п. Игнатовский | 4,50 |  |  |  | 4,50 | 4/24 |  |
| Нестеры-Горы | 1,80 |  |  |  | 1,80 | 3/18 |  |
| Горы-Колодези | 5,60 |  |  |  | 5,60 | 2/12 |  |
| Семенково-Блевково | 1,20 |  |  |  | 1,20 | 3/18 |  |
| Старинки-Чебуши | 3,50 |  |  |  | 3,50 | 2/12 |  |
| Спас-Деменск-Морозово | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1/6 |  |
| Семенково-Дуброво | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
| Семенково-Сежиково | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |
| Любунь-Кисели | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |
| Суборовка-Никольское | 0,90 |  |  |  | 0,90 | 2/12 |  |
| Любунь-Скоробы | 2,10 |  | 2,10 |  |  | 1/6 |  |
| Церковщина-ст. Новики | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 2/12 |  |
| Церковщина-ст. Соболи | 2,50 |  | 2,50 |  |  | 2/12 |  |
| Пятницкое-Успех | 4,50 |  | 4,50 |  |  |  |  |
| Жданово-Харламово-Гнездилово-Высота | 7,50 |  |  |  | 7,50 | 4/24 |  |
| Жданово-Горки-Клюшки-Н. Успенск | 9,00 |  |  |  | 9,00 | 3/18 | 1/24 |
| Жданово-Пашки | 2,50 |  |  |  | 2,50 | 2/12 | 1/18 |
| Жданово-Максимово | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Мышково-Слузна | 4,50 |  | 4,50 |  |  | 2/12 |  |
| Прилукино-Мышково | 5,00 |  | 5,00 |  |  | 1/6 |  |
| Мышково-Дуброво | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 3/18 | 1/24 |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Лесково | 1,50 |  |  |  | 1,50 | 1/6 |  |
| Малистово-Болтутино | 0,80 |  |  |  | 0,80 | 1/6 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Вдовец | 3,20 |  | 3,20 |  |  | 2/12 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Утриково | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1/6 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Образцовка | 1,80 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Тарьково | 1,40 |  |  |  | 1,40 | 1/6 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Буда | 1,70 | 1,70 |  |  |  | 2/12 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Сутоки | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 1/6 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Кубловка | 1,80 |  |  |  | 1,80 | 2/12 |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - ток | 0,50 |  |  |  | 0,50 | 1/6 |  |
| Понизовье-Обловка | 4,00 |  |  |  | 4,00 | 2/12 |  |
| Болва-Ключи | 2,90 |  |  |  | 2,90 | 2/12 |  |
| Болва-Капустное | 6,00 |  |  |  | 6,00 | 3/18 |  |
| Спас-Деменск-Гридино-Стребки-Ключи | 5,50 |  |  |  | 5,50 | 3/18 |  |
| Итого: | 113,60 | 1,70 | 33,30 | 0,00 | 78,60 | 64/454 | 3/66 |

2008г.

| Наименование | Всего, км | Тип а/дорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. шт/пм | Протяж-ть мостов шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |
| ГП «г. Спас-Деменск» | 67,0 | 31,20 | 32,30 |  | 3,50 | 35/390 |  |
| А/дороги районного значения МР «Спас-Деменский р-он» | 113,6 | 1,70 | 33,30 |  | 78,60 | 64/454 | 3/66 |
| Дороги сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП Село Буднянский | 10,2 | 0,80 | 9,40 |  |  |  |  |
| Мо СП Деревня Болва | 5,4 |  | 5,40 |  |  |  |  |
| МО СП Село Лазинки | 9,7 | 2,00 | 7,70 |  |  | 6/36 |  |
| МО СП Село Любунь | 7,6 | 1,00 | 6,60 |  |  | 4/16 |  |
| МО СП Деревня Нестеры | 3,9 | 0,90 | 3,00 |  |  |  |  |
| МО СП Хутор Новоалександровский | 13,5 | 1,00 | 12,50 |  |  | 9/44 |  |
| МО СП Село Павлиново | 26,5 | 2,50 | 24,00 |  |  | 1/6 | 3/17 |
| МО СП Деревня Теплово | 15,5 | 1,00 | 14,50 |  |  | 8/35 | 1/8 |
| МО СП Деревня Понизовье | 10,0 | 1,50 | 8,50 |  |  | 8/54 |  |
| МО СП Деревня Снопот | 5,3 | 1,60 | 3,70 |  |  | 1/6 |  |
| МО СП Деревня Стайки | 9,5 | 1,00 | 8,50 |  |  | 9/54 |  |
| МО СП Село Чипляево | 15,1 | 1,50 | 13,60 |  |  | 1/6 |  |
| Итого по дорогам поселений: | 132,2 | 14,80 | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 47/257 | 4/25 |

Сводная ведомость автомобильных дорог по калужской области

| № п/п | Наименование | Всего, км | Тип а/дорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. шт/пм | Протяж-ть мостов шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |
| 1 | МР "Спас-Деменский р-он" | 312,80 | 47,70 | 183,00 | 3,50 | 78,60 | 157/1146 | 7/91 |

Перечень пригородных внутрирайонных маршрутов

| Наименование маршрута | Протяженность, км | Объем прямых рейсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. |
| Спас-Деменск - Земцы | 31,2 | 628 |
| Спас-Деменск – Мышково | 21 | 628 |
| Спас-Деменск – Нестеры | 25 | 208 |
| Спас-Деменск – Старинки | 20 | 208 |
| Спас-Деменск – Осовка | 43,5 | 1460 |
| Спас-Деменск – Бахмутово | 46,4 | 1460 |
| Спас-Деменск – Зайцева Гора | 40,8 | 1248 |

Действуют 3 межрайонных маршрута:

Перечень междугородних маршрутов

| Наименование маршрута | Протяженность, км | Объем прямых рейсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. |
| Спас-Деменск - Малоярославец | 191,4 | 730 |
| Спас-Деменск – Калуга | 187,6 | 922 |
| Спас-Деменск – Москва | 323,8 | 192 |

Действуют 4 внутрирайонных маршрута, охватывающие крупные населенные пункты всех сельских поселений, обеспечивается перевозка учащихся по маршрутам «Школьный автобус» от г. Спас-Деменска до д. Теплово, д. Куземки, д. Понизовье, с. Буда, д. Жданово, д. Павлиново, д. Нестеры, с. Лазинки, д. Болва.

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт - дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность а/в дорог общего пользования с твердым покрытием в км | 198 | 203 | 210 | 224 | 228 | 232 | 232 |
| Количество грузовых автомобилей на 1000 населения (на конец года) ед. | 12,1 | 37,5 | 36,1 | 38,3 | 39,8 | 40,6 | 41,0 |
| Грузооборот транспорта отраслей экономики (млн. т. км) | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,42 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом отраслей экономики (тыс. т.) | 41 | 67 | 74 | 69 | 22 | 68 | 69 |
| Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями на 1000 населения (ед.) | 69 | 75 | 80 | 88 | 94 | 99 | 99 |

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта за период

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая интенсивность движения в сутки | 7360 | 7400 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 |  |
| Годовой объем перевозок на автобусе (млн. пас.) | 0,237 | 0,214 | 0,136 | 0,124 | 0,114 | 0,089 |  |
| Годовой объем работы автобуса (млн. пас./км) | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 7,17 |  |
| Годовой объем перевозок (млн. т.) | 0,067 | 0,074 | 0,069 | 0,022 | 0,068 | 0,05 |  |
| Количество автобусов, всего | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАЗ-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| КАВЗ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ЛАЗ-7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Икарус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент выпуска на линию |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| Режим работы в сутки (час) |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Эксплуатационная скорость (км) |  |  |  |  |  | 48 |  |

Автопарк района МР «Спас-Деменский район»:

(	количество хозяйств ( 1 (АТП – 1).

Крупных автопарков нет;

(	адрес крупных хозяйств ________________;

(	количество автотранспорта всего ( 22 ед. в т.ч. по видам:

(	грузовые ( 9;

(	пикапы ________;

(	фургоны _________;

(	автоприцепы _________;

(	специальные ___________;

(	легковые служебные _________;

  - автобусы: ЛАЗ-5, ПАЗ-5, ИКАРУС-1, ГАЗЕЛЬ-1;

  - бензовоз – 1

Наличие транспортных средств, находящихся в собственности индивидуальных владельцев:

    - Всего автотранспортных средств и прицепов к ним – 1698;

    - Из них автобусов – 4.

    - Легковых машин – 1131;

    - Грузовых машин - 419

Коэффициент использования парка 0,5.

Средняя грузоподъемность работающего автомобиля 12 т.

Автостанция – арендуемое помещение г. Спас-Деменск - железнодорожный вокзал.

Вместимость 15 пассажиров.

Число перевезенных пассажиров транспортом общего пользования крупных и средних предприятий (тыс. чел.) – 61,2.

Программа дорожного строительства

Протяженность дорог общего пользования составляет 305 км, из них 46 % асфальтированы, В МР «Спас-Деменский район» ежегодно проводится работа по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, что положительно сказывается на социально-экономическом развитии района. После сдачи в эксплуатацию в 2005 году автодороги Спас-Деменск - Лазинки - Петрово обеспечен проезд автотранспорта от Варшавского шоссе до Минского шоссе через г. Спас-Деменск, с. Лазинки Калужской области и п. Всходы, п. Угра, г. Вязьма Смоленской области. Завершается реконструкция автодороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль - Спас-Деменск - Ельня - Починок. Функционирование этой автодороги для Спас-Деменского района имеет большое значение. Во-первых, она связывает многие населенные пункты 4 муниципальных образований, во-вторых, в случае решения вопроса о строительстве двух километров дороги от р. Грохот по территории Ельнинского района, будет обеспечен транзитный проезд автотранспорта от Варшавского шоссе до г. Смоленска, что положительно скажется не только на экономике Спас-Деменского района, но и на экономке граничащих с ним районов Калужской области. В 2006 году за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт автодороги Жданово-Горки-Клюшки-Н. Успенск, автодороги Жданово-Харламово-Гнездиловская высота и текущий ремонт автодорог Понизовье-Земцы и Варшавское шоссе-Утриково. В целом автодороги содержатся в удовлетворительном состоянии, что позволяет осуществлять по району пассажирские и грузовые перевозки. Целью программы дорожного строительства по МР «Спас-Деменский район» является приведение всех дорог в нормативное состояние и обеспечения безопасности движения на них.

План ремонта на 2010 год

В 2010 году планируется привести все автодороги в нормативное состояние. Для проведения ремонта автодорог планируется израсходовать 74633 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование дороги и видов работ | Объем работ, км | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Прочие инвестиции |
| Дороги областной собственности I. Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | 188,995 | 12400,0 |  |  |
| 2. | Содержание мостов (пог. м) | 217,46 | 620,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 13050,0 |  |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога Наумово - Старинки.2,42 Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 2,42 | 2580 |  |  |
| 2. | Автодорога Понизовье - Земцы.8,606 Устройство твердого покрытия (щебень) (км) | 8,606 | 8600 |  |  |
| 3. | Автодорога А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Любунь-Снопот. Асфальтирование (км) | 12,1 | 41503 |  |  |
|  | Итого: |  | 52683 |  |  |
|  | Всего: |  | 65733 |  |  |
| Дороги муниципальной собственности I Содержание автомобильных дорог |
| 1. | Содержание автомобильньх дорог | 113,6 |  | 4200 |  |
| 2. | Содержание мостов (пог. м) | 66 |  | 50 |  |
|  | Итого: |  |  | 4250 |  |
| II. Ремонт автодорог |
| 1. | Автодорога Нестеры-Горы Подсыпка полотна дороги щебнем | 1,8 |  | 1850 |  |
| 2. | Автодорога Семенково-Дуброво. Ремонт трубопереезда шт./п.м. Подсыпка полотна дороги ПГС (км) | 1/58,0 |  | 600,0 | 100,0 500,0 |
| 3. | Авто дорога Жданово-Горки-Клюшки-Н. Успенск. Подсыпка полотна дороги щебнем (км) | 9,0 |  | 1600,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4050 | 600,0 |
|  | Всего: |  |  | 8300 | 600,0 |

Показатели

отнесения автомобильных дорог к дорогам общего пользования, являющихся собственностью МР «Спас-Деменский район»

К автомобильным дорогам общего пользования, являющимся собственностью МР «Спас-Деменский район» относятся:

- Автомобильные дороги, соединяющие административный центр МР «Спас-Деменский район» г. Спас-Деменск с административными центрами сельских поселений.

- Автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты сельских поселений.

- Автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты МР «Спас-Деменский район» с автомобильными дорогами федерального и регионального значения.

#### III.3.2. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Спас-Деменского района. Направление: Сухиничи – Смоленск.

Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте осуществляются по следующим направлениям по графику: Фаянсовая – Смоленск – Сухиничи – Спас–Деменск.

На грузовые перевозки по России.

Железнодорожным узлом является станция Спас-Деменск.

В самом г. Спас-Деменске – станция Спас-Деменск.

Количество отправляемых пассажиров по данным на 2007 г. - 1700 чел.

На конец 2007 года эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования района составила 45 км.

Протяженность железнодорожных путей не общего пользования сократилась до 15 километров.

Размеры движения (пар поездов в сутки)

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 с ноября |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

Грузовая работа железнодорожных станций Спас-Деменск ого района

| № п/п | Название станции | Суммарно | Погрузка | Выгрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спас-Деменск | 342 | 201 | 141 |

Годовой грузооборот

| 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1379 вагонов погрузка | 579 погрузка | 509 погрузка |
| 306 вагонов выгрузка | 253 выгрузка | 516 выгрузка |

Отправлено пассажиров

| 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13752 | 21977 | 21820 |
| в т.ч. в сообщении пригородном |  |  |
| 13752 | 21977 | 21820 |

Транзит – нет.

Станции:

Ст. Спас-Деменск: г. Спас-Деменск, 4 класс, кирпичное здание, вместимость вокзала 40 человек. 2-х этажное здание, построенное в 1898 году, во время Великой Отечественной Войны было частично разрушено. В 1945 году восстановлено. Работает только кассир и еще 4 человека. Здание вокзала в основном пустое, закрыто.

Планируется открытие ст. Чипляево. Для отгрузки торфа по России и за границу. Будет построена ж.д. линия до Игнатовского месторождения торфа. И для отгрузки щебня и песка - ж.д. линия протяженностью 1,9 км. От Чипляево до Пустовского карьера.

Характеристика железнодорожных участков, расположенных на территории Спас-Деменского района, по состоянию на 01.01.2007 г.

| № п/п | Участок | Протяжённость участка, км | Число главных путей | Вид тяги* | Железная дорога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чипляево - Павлиново | 36 | 1 | тепловозная | Московская ОАЖД |

*АБ – автоматическая блокировка; ПАБ – полуавтоматическая блокировка.

Характеристика железнодорожных станций Московской ж/д, расположенных на территории Спас-Деменского района, по состоянию на 1 июня 2007 г.

| № п/п | Наименование станции | Характер работы | Класс | Путевое развитие станций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего станционных путей | В том числе: |
|  |  |  |  |  | Главные | Приёмотправочные | Прочие, в том числе сорт., сорт-отпр. |
| 1. | Спас-Деменск | прием и отправка пассажиров, погрузка и разгрузка грузов | 4 | 3 | 1 | 3 | нет |

*В тексте использованы сокращения:

«промеж.» - промежуточная, «груз.» - грузовая, «сорт.» - сортировочная, «участ.» - участковая, «внекл.» - внеклассная.

### III.4. Инженерная инфраструктура

#### III.4.1. Водоснабжение

Город

Водозаборы подземные

| ул. Подлесная | скважина № 1 | произв. 25 м /сут |
| --- | --- | --- |
|  | скважина №. 2 | -/- |
|  | скважина № 3 | -/- |
| Ж.д. вокзал | скважина № 3 | 10м/сут |
| ул. Студеновская | скважина № 1 | 10м/сут |
|  | скважина № 2 | 7 |

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в размере 30 м.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Согласно СаНПин 2.1.41074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

В соответствии с результатами анализов пробы воды артезианской скважины д. Савино (протокол №107 от 21.08.07г. Испытательная базовая лаборатория питьевой воды г. Калуги) в исследуемой пробе воды выявлено: норма по водородному показателю (7,47 рН), по показателю жесткости относится к умеренно-жесткой (5,5 м-экв/л). Исследованная проба воды ни по одной позиции не превышает нормативов СаНПин 2.1.41074-01. Исключением является показатель содержания железа – 2,04мг/дм3(при норме не более 0,3мг/л).

Повышенное содержание железа (суммарно) в поверхностных и грунтовых водах характерно, в целом, для всей Калужской области и носит, как правило, природный характер.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 01.01.2007 г.

| № | Наименование населенного пункта | Население | Колодцы, шахты, шт. | Колодцы смотр., шт. | Колонки, шт. | Гидранты, шт. | Задвижки, шт. | А/скваж., шт. | Водонап. башни | Расст. до Спас-Деменска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудосп. | нетрудосп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Лазинки | 140 | 72 | 2 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | с. Чипляево | 333 | 166 |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | д. Марково | 17 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 19 |
| 4 | (Церковщина) д. Снопот | 60 | 70 |  | 10 | 10 |  | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | д. Понизовье | 49 | 70 | 3 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | д. Теплово | 41 | 38 | 1 | 6 | 4 |  | 3 | 1 | 1 | 4-(1,5) |
| 7 | д. Наумово | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 9 (до Парфеново) |
| 8 | д. Нестеры | 62 | 49 | 8 | 15 |  |  | 7 | 1 (1 не раб.) | 1 (1 не раб.) | 24 |
| 9 | д. Болва | 93 | 58 | 7 | 8 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | с. Павлиново | 109 | 169 | 10 | 26 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 24 |
| 11 | д. Жданово | 36 | 58 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 12 | с. Любунь | 88 | 113 | 11 | 23 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15,5 |
| 13 | д. Ивановка | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | д. Стайки | 93 | 101 | 5 | 28 | 28 | 6 | 7 | 3 | 3 | 23 |

Водопотребление всего за 11 мес. 2005 года - 162,5 тыс. куб. м, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды - 153,1 тыс. куб. м.

Качество воды удовлетворительное. Магистральные водопроводные сети и водоводы - ул. Подлесная ул. Студеновская – общей протяженностью 40 км.

Обеспеченность жилищного фонда водой 49%. Среднесуточное потребление на одного человека 65 л/чел. в сутки.

Местонахождение подземных вод - не разведанные. Могут быть использованы воды Таруско-Окского, Заволжского и Упинского водоносных горизонтов, расположенных на глубине 25-70 м.

Водоснабжение промышленных предприятий водой на технические нужды за 11 мес. составляет 27,9 тыс. куб. м, оборотного водоснабжения нет.

Использование водных ресурсов (за год; млн. м3) 2006 г.:

- Всего – 0,24;

- Производственные нужды – 0,01;

- Хозяйственно-питьевые нужды 0,22;

За 11 мес. 2005 года построено водопроводных сетей по улицам города 475 п. м.

| № | Наименование улиц | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | На сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | задвижки, шт. | колодцы, шт. | в/кол шт. | п. г., шт. |
| 1. | Железнодорожная | 480 | 100 | чугун | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Северная | 763 | -/- | -/- | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | Московская | 960 | -/- | -./- | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Смоленская | 945 | -/- | -/- | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 5. | пер. Ветеринарный | 180 | -/- | -/- | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | пер. Вишневый | 150 | -/- | -/- | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Кирова | 525 | -/- | -/- | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | Луговая | 460 | -/- | -/- | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 9. | Мелиоративная | 330 | -/- | -/- | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10. | Первомайская | 835 | -/- | -/- | 3 | 9 | 7 | 3 |
| 11. | Трегубова | 1480 | -/- | -/- | 6 | 14 | 11 | 8 |
| 12 | Л. Толстого | 165 | -/- | -/- | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Куликовская | 528 | -/- | -/- | - | 7 | 5 | 3 |
| 14. | Пионерская | 205 | -/- | -/- | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 15. | пер. Садовый | 255 | -/- | -/- | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | пер. Больничный | 230 | 80,100 | -/- | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 17. | пер. Октябрьский | 140 | 100 | -/- | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Соловьева | 768 | -/- | -/- | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 19. | Гоголя | 423 | -/- | -/- | 1 | 1 | - | - |
| 20. | Пролетарская | 525 | -/- | -/- | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 21. | Комсомольская | 750 | -/- | -/- | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 22 | Ленина | 740 | -/- | -/- | 2 | 13 | 6 | 5 |
| 23. | Циолковского | 445 | -/- | -/- | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 24. | пер. 1 Советский | 300 | -/- | -/- | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 25. | пер. Ленина | 190 | -/- | -/- | 1 | 1 | 1 | - |
| 26 | пер. Заводской | 360 | -/- | -/- | 2 | 3 | - | - |
| 27. | Вишневая | 180 | -/- | -/- | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 28 | пер.2 Советский | 120 | -/- | -/- | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 29. | Строителей | 900 | 80 | п/э | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 30. | Советская | 2190 | 100 | чугун | 8 | 15 | 13 | 10 |
| 31. | Тургенева | 629 | 50,100 | чуг, п/э | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | пер. Мирный | 550 | 100 | чугун | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 33. | Пушкина | 1216 | -/- | -/- | 3 | 11 | 6 | 3 |
| 34. | 8 марта улица | 1200 | -/- | -/- | - | 7 | 5 | 4 |
| 35. | Подлесная | 615 | -/- | -/- | - | 6 | 6 | 3 |
| 36. | Садовая | 2023 | -/- | -/- | 8 | 18 | 9 | 7 |
| 37. | Октябрьская | 1810 | -/- | -/- | 11 | 20 | 12 | 14 |
| 38 | ЗСР (зона строгого режима) | 400 | 200 | -/- | 6 | 2 | - | - |
| 39. | ул. Аксенова | 635 | 80 | п/э | - | 1 | - | 1 |
| 40. | ул. Труда | 600 | 80 | -/- | - | 1 | 1 | - |
| 41. | Студеновская | 2714 | 100,125 | чугун | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 42. | Гагарина | 1086 | -/- | -/- | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 43. | п. Чипляево | 0,7 | 100 | п/э |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | -/- | чугун | 4 | 6 | - | 1 |
|  | ВСЕГО: | 29,7 |  |  | 106 | 257 |  | 107 |
|  | ПО СЕЛУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Марково | 3 км |  |  |  |  |  |  |
| 2. | д. Нестеры | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | д. Теплово | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | д. Наумово | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | д. Снопот | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с. Любунь | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | д. Жданово | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | д. Павлиново | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | д. Лазинки | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Стайки | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Понизовье | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Болва | 0,5 |  |  |  |  |  |  |

Проложено по улицам города 250 м п. водопроводных труб.

#### III.4.2. Водоотведение

Очистка – процесс аэрации, затем в коллектор, место сбора очищенных стоков в ручей.

Обеспеченность жилищного фонда канализацией по городу 19,5 %.

Канализированных промышленных предприятий нет.

#### III.4.3. Теплоснабжение

В настоящее время ведется работа по переводу котельных Спас-Деменского района на газ.

Тепловые сети нуждаются в замене. С техническим состоянием сетей связаны потери теплоэнергии. Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора района, как правило, является перегретая вода (150-70 °С). Прокладка тепловых сетей осуществляется различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

| Теплоснабжение МР «Спас-Деменский район» по состоянию на 01.11.2005 года. |
| --- |
| № п/п | Адрес, котельной | Вид топлива осн/рез | Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Сум. мош., Гкал. час | Годовое произв. тепла, Гкал. год |
| 1. | ЦРБ | твердое | Газовые кот. | 1977 | 3 | 2,5 | 1200 |
| 2. | Школа №1 | твердое | Газовые кот. | 1983 | 3 | 1,8 | 1100 |
| 3. | Детский сад | твердое | Газовые кот. | 1978 | 1-1 | 0,34 | 577 |
| 4. | ООО «Рабосервис» | твердое | Газовые кот. | 1971 | 3 | 0,92 | 1754 |
| 5. | Дом ветеранов | твердое | НР18.УН.-6 | 1981 | 1-2 | 0,8 | 488 |
| 6. | Ул. Освободителей | твердое | НР18УН.-6 | 1961 | 2-1 | 0,74 | 1277 |
| 7. | Ул. Советская 32 | твердое | НР-18 | 1995 | 3 | 2,8 | 1553 |
| 8. | Ул. Трегубова | Ликвид. | Ликвид. | 1980 | 2-1 | 1,6 | 1424 |
| 9. | Баня | газ |  | 1972 | 2 | 0,6 | 150 |
| 10. | Ул. Восточная | газ | КЧМ-7 | 1979 | 6 | 0,5 | 1363 |
| 11. | Школа №2 | газ | АМК-500 | 2004 | 2 | 0,5 | - |
| 12. | ООО «Золотой колос» | газ | КЧМ-7 | 2004 | 2 | 0,1 | 0,06 |
| 13. | Гостиница | газ | КЧМ-7 | 2004 | 2 | 0,1 | 0,03 |
| 14. | ООО «Пекарня «Золотой колос» | твердое |  | 2003 | 2 | 0,1 | 0,03 |
| 15. | Аптека | газ | КЧМ-7 | 2005 | 2 | 0.1 | 0,06 |
| 16. | СРЦН | газ | КЧМ-7 | 2005 | 2 | 0,1 | 0,03 |
| 17. | Райпо | твердое | КЧМ-7 | 2003 | 2 | 0,1 | 0,03 |
| 18. | Церковь | газ | КЧМ-7 | 2004 | 2 | 0,1 | 0,03 |
| 19. | Чипляевская шк | твердое | Ул-6 | 1981 | 2 | 1,2 | 787 |
| 20. | Новоалександровская | твердое | НР-18 | 1981 | 2 | 1,2 | 604 |
| 21. | Стаицкая школа | твердое | У-л-б | 1979 | 2 | 0,8 | 583 |
| 22. | Буднянская школа | Ликвид. | Ликвид. | 1967 | 3 | 1,4 | 703 |
| 23. | Павлиновская школа | твердое | НР-18 | 1987 | 2 | 1,2 | 71,5 |
| 24. | Лазинская школа | Ликвид. | У-л-6 | 1993 | 2 | 0,8 | - |
| 25. | Новоалекс. СДК | твердое | ЭПЗ-100 |  | 1 | 0,08 |  |
| 26. | Павлиновский СДК | твердое |  |  | 1 | 0.08 |  |
| 27. | Понизовский СДК | твердое |  |  | 1 | 0,08 |  |
| 28. | Стаицкий СДК | твердое |  |  | 1 | 0,08 |  |
| 29. | Чипляевский СДК | твердое | от кот. торфоп |  | 1 | 0,08 |  |
| 30. | Лазинский СДК | твердое | кчм-7 |  | 2 | 0,08 |  |

Примечание: Перечень проектируемых газовых котельных находится в материалах «Перспективная схема газоснабжения района»

#### III.4.4. Газоснабжение

Оценка современного состояния газификации и газоснабжения

В Спас-Деменском районе газифицировано 3,79 тыс. квартир сетевым и сженным газом, из них природным газом 0,10 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 53%. Сетевой природный газ подведен только к г. Спас-Деменск.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 159 | Сталь | 2,5 |
| 160 | п/э | 19,0 |
| Итого: | 21,5 |

Перспективная схема газоснабжения района

Расчетная потребность в газе

Основанием для расчета потребности в природном газе на перспективу в населенных пунктах района послужили:

− удельные нормы расхода топлива на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, отопление зданий, принятые в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87** «Газоснабжение» и СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

− исходные данные о жилом фонде, количестве населения, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребителях, предоставленные Администрацией района.

В выделенных к газификации населенных пунктах были проанализированы основные особенности газопотребления сезонного фактора. Определены перспективные (на ближайший трехлетний период) объемы роста потребления и максимально-часового расхода газа по основным газопотребляющим предприятиям.

Проведены расчеты по рациональному выбору максимально часового и годового потребления газа.

В результате проведенного анализа количества населения по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом:

− численность газообслуживаемого населения составит 11,2 тыс. чел.;

− число газифицированных дворов (квартир) составит 4,40 тыс.;

− уровень газификации сетевым природным газом увеличится до 87%;

− общий годовой объем потребления достигнет 27,2 млн. м3/год;

− общий часовой объем потребления достигнет 12,0 тыс. м3/час.

Расчетное потребление газа населенными пунктами района представлено в таблице 2. Исходные данные для определения объемов газопотребления приведены в Приложении.

Таблица 2.

Расчетное потребление населенными пунктами Спас-Деменского района Калужской области

| Название н/п | Население | Население | Котельные | Общий годовой расход, тыс. м3 | Общий часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс. чел. | Кол-во индивид. домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| ГРС Киров-1 - ГРС Киров-2 |
| Алфимово | 0.034 | 9 | 36.37 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 36.37 | 17.97 |
| Бол. Внегощи | 0.009 | 9 | 46.13 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 46.13 | 21.96 |
| Болва | 0.188 | 111 | 412.11 | 187.11 | 1.12 | 0.00 | 413.22 | 187.11 |
| Болтутино | 0.026 | 30 | 105.15 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 105.15 | 46.20 |
| Буда - 1-я | 0.069 | 50 | 174.27 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 174.27 | 79.40 |
| Буда - 2-я | 0.018 | 20 | 73.80 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 31.93 |
| Буднянский | 0.262 | 126 | 480.67 | 221.15 | 193.53 | 93.06 | 674.21 | 314.20 |
| Грозынь | 0.008 | 8 | 53.81 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 53.81 | 25.88 |
| Добрица | 0.017 | 17 | 56.75 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 25.61 |
| Ерши+Марково | 0.204 | 112 | 436.35 | 201.48 | 420.18 | 197.22 | 856.53 | 398.71 |
| Жданово | 0.116 | 72 | 250.02 | 115.80 | 1.12 | 0.00 | 251.14 | 115.80 |
| Игнатовский | 0.013 | 13 | 64.28 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 29.35 |
| Крисилино | 0.011 | 13 | 43.50 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 19.40 |
| Лазинки | 0.276 | 152 | 551.67 | 254.54 | 259.02 | 123.61 | 810.69 | 378.15 |
| Лесково | 0.015 | 15 | 107.69 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 107.69 | 50.47 |
| Любунь | 0.225 | 134 | 514.43 | 230.51 | 182.68 | 84.72 | 697.10 | 315.23 |
| М.Внегощи | 0.005 | 5 | 50.23 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 50.23 | 23.97 |
| Малистово | 0.034 | 34 | 127.87 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 127.87 | 59.89 |
| Маховички | 0.002 | 2 | 35.06 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 17.21 |
| Митино | 0.007 | 7 | 38.75 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 38.75 | 17.98 |
| Морозово | 0.036 | 40 | 132.27 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 132.27 | 59.47 |
| Наумово | 0.033 | 32 | 106.94 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 106.94 | 48.34 |
| Нестеры | 0.172 | 82 | 320.21 | 146.19 | 77.63 | 36.11 | 397.84 | 182.30 |
| Новоалександровский | 0.479 | 253 | 914.78 | 424.74 | 221.20 | 106.67 | 1 135.98 | 531.41 |
| Овсище | 0.020 | 20 | 105.21 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 105.21 | 48.72 |
| Павлиново | 0.326 | 224 | 764.59 | 352.85 | 248.39 | 119.44 | 1 012.98 | 472.30 |
| Парфеново | 0.018 | 18 | 74.26 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 34.97 |
| Понизовье | 0.124 | 93 | 311.63 | 143.65 | 0.32 | 0.00 | 311.95 | 143.65 |
| ГРС Киров-1 - ГРС Киров-2 | 0.007 | 7 | 95.88 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 95.88 | 46.49 |
| Пятницкое | 0.022 | 22 | 75.18 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 75.18 | 33.63 |
| Семенково | 0.018 | 20 | 64.92 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 64.92 | 29.39 |
| Снопот | 0.016 | 14 | 47.58 | 21.54 | 0.96 | 0.00 | 48.53 | 21.54 |
| Спас-Деменск | 7.206 | 1 882 | 8 310.46 | 3 612.06 | 4 288.41 | 1 826.58 | 12 598.87 | 5 438.64 |
| Стаи | 0.003 | 2 | 6.49 | 3.06 | 170.83 | 83.33 | 177.32 | 86.40 |
| Стайки | 0.221 | 113 | 422.84 | 194.52 | 386.94 | 180.56 | 809.78 | 375.07 |
| Старинки | 0.024 | 21 | 68.82 | 31.58 | 0.64 | 0.00 | 69.45 | 31.58 |
| Супесок | 0.100 | 90 | 292.33 | 134.28 | 0.00 | 0.00 | 292.33 | 134.28 |
| Сутоки | 0.031 | 24 | 86.02 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 38.57 |
| Тарьково | 0.036 | 30 | 111.91 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 111.91 | 49.17 |
| Теплово | 0.078 | 46 | 166.93 | 76.45 | 123.98 | 58.33 | 290.91 | 134.78 |
| Церковщина | 0.153 | 66 | 262.69 | 120.60 | 0.00 | 0.00 | 262.69 | 120.60 |
| Чипляево | 0.540 | 364 | 898.64 | 425.82 | 3 304.17 | 1 316.67 | 4 202.80 | 1 742.49 |

Выбор, обоснование и согласование трасс межпоселковых газопроводов

Перспективная схема газификации района определена в соответствии с рекомендациями районной Администрации по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнина с учетом:

− удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

− численности населения, проживающего в населенных пунктах;

− наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом был определен 41 населенный пункт, подлежащий газификации в районе.

Таблица 3.

Населенные пункты района, принятые к газоснабжению

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Спас-Деменский | ГРС Киров-1 – ГРС Киров-2 | Алфимово, Бол. Внегощи, Болва, Болтутино, Буда - 1-я, Буда - 2-я, Буднян-ский, Грозынь, Добрица, Ерши, Жданово, Игнатовский, Крисилино, Лазинки, Лесково, Любунь, Мал. Внегощи, Малистово, Марково, Маховички, Митино, Морозово, Наумово, Нестеры, Новоалександровский, Овсище, Павлиново, Парфеново, Понизовье, Прудищи, Пятницкое, Семенково, Снопот, Стаи, Стайки, Старинки, Сутоки, Тарьково, Теплово, Церковщина, Чипляево |

Проведен выбор, обоснование и согласование трасс, технологических схем, определение и оптимизация типоразмеров межпоселковых и распределительных газопроводов. Правильность принятых решений подтверждается гидравлическим расчетом.

Выбор трасс межпоселковых газопроводов проведен на основе современных компьютерных геоинформационных технологий и согласован с Администрацией района.

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество населенных пунктов в соответствии с разработанной схемой газификации района по результатам предварительных расчетов представлена в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование района | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | Количество населенных пунктов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Спас-Деменский | 123,1 | 41 |

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

Трасса межпоселковых газопроводов представлена на рис. 4.1.

Детальная трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов будет определана на стадии рабочего проектирования.

Схема газификации Спас-Деменского района Калужской области:

Рис. 4.1.

Гидравлический расчет межпоселковых газопроводов

Общие сведения

Гидравлический расчет газопроводов выполнен в соответствии со СНиП 2.04.08-87** «Газоснабжение».

Расчет проведен на основании объемов газопотребления с использованием лицензионной программы TGNET. Лицензией на программу владеет международная фирма LICENERGY.

Газоснабжение потребителей Спас-Деменского района от ГРС Киров-1 - ГРС Киров-2.

Существующая ГРС Киров-1 получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1963 г. Его протяженность - 44,6 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность -140,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь);

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Существующая ГРС Киров-2 получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1993 г. Его протяженность - 40,8 км; диаметр - 325 мм, толщина стенки -6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность -613,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-	давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 42 населенных пункта Спас-Деменского района, из них только один населенный пункт газифицирован. Перспективой предусмотрена газификация 41 населенного пункта района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Спас-Деменского района составляет 123,1 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 642,7 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Киров-1 -ГРС Киров-2 | Алфимово, Бол.Внегощи, Болва, Болтутино, Буда - 1-я, Буда - 2-я, Буднянский, Грозынь, Добрица, Ерши, Ждано-во, Игнатовский, Крисилино, Лазинки, Лесково, Любунь, Мал.Внегощи, Малистово, Марково, Маховички, Митино, Морозово, Наумово, Нестеры, Новоалександровский, Овсище, Павлиново, Парфеново, Понизовье, Прудищи, Пятницкое, Семенково, Снопот, Стаи, Стайки, Старинки, Сутоки, Тарьково, Теплово, Церковщина, Чипляево |

Основные технические решения при проектировании и строительстве систем газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов Спас-Деменского района предусмотрено от закольцованных ГРС Киров-1 и ГРС Киров-2.

Схема газификации района выполнена на картографическом материале в масштабе 1:200 000 с учетом геологических и топогеодезических условий строительства, проведенных расчетов газопотребления на основании исходных данных, представленных Администрацией района. На основании гидравлических расчетов и оптимизации газораспределительной сети определен диаметр газопроводов, давление газа, подаваемого к потребителю и материал труб газопроводов. Сформирована рациональная схема газопотребления.

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.08-87** «Газоснабжение».

Трубы для газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также со-единительные детали предусмотрены из спокойной углеродистой стали марок Ст2, Ст3, Ст4 по ГОСТ 380-94. Предусмотрены полиэтиленовые трубы из полиэтилена ПЭ-80 в соответствии с требованиями ГОСТ Р50838-95*.

Изоляция стальных труб должна быть выполнена в заводских условиях.

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

- перед газорегуляторными пунктами;

- на выходе из газорегуляторных пунктов в системах с двумя и более источниками газораспределения;

- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, газораспределительным пунктам, производственным потребителям и котельным;

- для отключения отдельных участков газопроводов;

- при пересечении водных преград;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I-II категорий.

В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны и высокогерметичные быстродействующие задвижки прямого действия с кнопочным управлением. Запорная и регулирующая арматура должна быть предназначена для газовой среды.

Соединения труб предусматриваются сварными. Фланцевые соединения предусматриваются только в местах установки запорной арматуры.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении железных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Стальные газопроводы оснащаются средствами электрохимической защиты от коррозии.

Газораспределительные пункты применяются в основном в шкафном исполнении в зависимости от производительности и назначения.

Потребность в материально-технических ресурсах

На основании разработанной и утвержденной схемы произведен расчет потребности в материально-технических ресурсах по району.

На территории района предполагается строительство 38 газорегуляторных пунктов (ГРП).

Расчет протяженности межпоселковых газопроводов в районе, количество переходов газопроводами железных, автомобильных дорог, водных преград был выполнен с помощью электронного картографического материала в масштабе 1:200 000.

Результаты расчета протяженности межпоселковых газопроводов по диаметрам приведены в таблице 5.

Произведен предварительный расчет протяженности уличных газопроводов по каждому населенному пункту района. Расчетная протяженность уличных газопроводов определена с учетом площади населенного пункта, плотности застройки, количества дворов и составляет 101,8 км.

Диаметр уличных газопроводов принимается от 57 до 219 мм (сталь) или от 63 до 225 мм (полиэтилен).

Таблица 5.

Протяженность и диаметры уличных газопроводов будут уточнены по схемам газификации населенных пунктов при разработке рабочей документации

| Диаметр газопроводов, мм | Материал труб | Протяженность труб данного диаметра по району, км | Количество переходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | железных дорог | автомобильных дорог | водных преград |
| 57 | Сталь | 7,51 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | ПЭ | 20,88 | 1 | 11 | 6 |
| 76 | Сталь | 7,97 | 0 | 3 | 3 |
| 89 | Сталь | 1,21 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | ПЭ | 33,47 | 2 | 5 | 10 |
| 160 | ПЭ | 24,85 | 1 | 8 | 3 |
| 225 | ПЭ | 1,41 | 0 | 1 | 0 |
| 273 | Сталь | 17,29 | 0 | 5 | 8 |
| 325 | Сталь | 8,54 | 0 | 2 | 1 |
| Всего: | 123,13 | 4 | 38 | 33 |

Исходные данные для определения объемов газопотребления

Спас-Деменский район

| наименование н/п | численность населения, тыс. человек | дома с инд. отоплением | кол-во квартир с центр. отоплением | перспектива по ген. плану развития н/п. | личный скот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в домах с инд. отоплением | в квартирах с центр. отоплением | кол-во индивидуальных домов (ПГ+ВПГ+ОП) | общая площадь индивидуальных домов, м2 | кол-во квартир с водонагревателем (ПГ+ВПГ) | кол-во квартир с центральным горячим водоснаб. (только ПГ) | индивидуальных домов | общая площадь индивидуальных домов, м2 | квартир | общая площадь квартир, м2 | коровы | свиньи | лошади |
| Спас-Деменск | 5.671 | 1.535 | 1282 | 113074 | 367 | 233 |  |  | 20 |  | 2130 | 500 |  |
| СП «с. Чипляево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чипляево | 0.399 | 0.141 | 255 | 12750 | 91 | 18 |  |  |  |  | 40 | 80 | 15 |
| Ерши | 0.182 |  | 90 | 2430 |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 |  |
| Слободка | 0.028 |  | 21 | 665 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Князево | 0.011 |  | 7 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марково | 0.022 |  | 22 | 693 |  |  | 7 | 322 |  |  | 17 | 50 |  |
| Песочня | 0.008 |  | 8 | 276 |  |  | 11 | 374 |  |  | 1 | 2 |  |
| Пустая | 0.009 |  | 9 | 315 |  |  | 11 | 385 |  |  | 3 | 8 |  |
| Чипляевка | 0.011 |  | 11 | 385 |  |  | 2 | 70 |  |  | 5 | 5 |  |
| Куземки | 0.05 |  | 48 | 1295 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Вязовня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игнатовский | 0.013 |  | 13 | 380 |  |  | 5 | 145 |  |  | 5 | 15 |  |
| Пустовский | 0.006 |  | 6 | 155 |  |  | 6 | 160 |  |  |  |  |  |
| Большая Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ртинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «д. Нестеры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нестеры | 0.172 |  | 82 | 4920 |  |  |  |  |  |  | 60 | 70 | 1 |
| Горы | 0.014 |  | 9 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потапово | 0.007 |  | 6 | 312 |  |  | 6 | 312 |  |  | 7 | 30 |  |
| Колодези | 0.005 |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лога | 0.003 |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| СП «д. Теплово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплово | 0.078 |  | 46 | 2028 |  |  |  |  |  |  | 20 | 29 | 1 |
| Парфеново | 0.018 |  | 18 | 954 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Сежиково | 0.003 |  | 3 | 156 |  |  | 6 | 312 |  |  |  |  |  |
| Прудищи | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 20 | 1040 |  |  | 4 | 1 |  |
| Наумово | 0.033 |  | 32 | 1664 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| Старинки | 0.024 |  | 21 | 1092 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| Шелохи | 0.004 |  | 4 | 208 |  |  | 11 | 572 |  |  |  |  |  |
| Чебуши | 0.004 |  | 4 | 208 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Супесок | 0.1 |  | 90 | 4212 |  |  |  |  |  |  | 15 | 9 |  |
| Морозово | 0.036 |  | 40 | 2080 |  |  |  |  |  |  | 15 | 7 |  |
| Грозынь | 0.008 |  | 8 | 416 |  |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |
| Б. Внегощи | 0.009 |  | 9 | 468 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Семенково | 0.018 |  | 20 | 1040 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |
| М. Внегощи | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 5 |  |  |
| Активист | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 12 | 624 |  |  |  |  |  |
| Блевково |  |  |  |  |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| СП «д. Снопот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снопот | 0.016 |  | 14 | 728 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Церковщина | 0.153 |  | 66 | 2392 |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  |
| Соболи | 0.001 |  | 1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иловец | 0.012 |  | 9 | 468 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Новое Носково | 0.011 |  | 6 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «с. Любунь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любунь | 0.225 |  | 134 | 5616 |  |  |  |  |  |  | 90 | 150 |  |
| Ивановка | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 7 | 13 |  |
| Кисели | 0.007 |  | 9 | 468 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никольское | 0.009 |  | 9 | 468 |  |  | 21 | 1092 |  |  | 18 | 22 |  |
| Синьгаево | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 2 | 104 |  |  |  | 1 |  |
| Скоробы | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 2 | 104 |  |  |  | 2 |  |
| Суборовка | 0.036 |  | 17 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблоново | 0.002 |  | 2 | 104 |  |  | 1 | 52 |  |  |  |  |  |
| СП «с. Павлиново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Павлиново | 0.24 |  | 180 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 65 | 50 | 2 |
| д. Павлиново | 0.086 |  | 44 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово | 0.005 |  | 5 | 260 |  |  | 9 | 468 |  |  | 2 |  |  |
| Логовино | 0.017 |  | 10 | 468 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Горбачи | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 10 | 500 |  |  |  |  |  |
| Овсище | 0.02 |  | 20 | 1040 |  |  | 10 | 500 |  |  | 10 | 10 |  |
| Пятницкое | 0.022 |  | 22 | 884 |  |  |  |  |  |  | 12 | 5 |  |
| Добрица | 0.017 |  | 17 | 780 |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |
| Митино | 0.007 |  | 7 | 350 |  |  | 4 | 200 |  |  | 3 | 5 |  |
| Прилуки | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| Холмовая | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |
| Радки |  |  |  |  |  |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |
| Вель | 0.009 |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| Успех | 0.003 |  | 3 | 150 |  |  | 6 | 300 |  |  | 1 | 2 |  |
| д. Жданово | 0.116 |  | 72 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 25 | 15 | 1 |
| с. Жданово | 0.001 |  | 1 | 52 |  |  | 10 | 520 |  |  | 3 | 5 |  |
| д. Гнездилово | 0.007 |  | 8 | 416 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
| с. Гнездилово | 0.008 |  | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горки | 0.003 |  | 3 | 52 |  |  | 10 | 520 |  |  |  |  |  |
| Клюшки | 0.043 |  | 53 | 2756 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Ново-Успенск | 0.021 |  | 20 | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оселье | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 11 | 572 |  |  |  |  |  |
| Харламово | 0.006 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимово | 0.002 |  | 2 | 100 |  |  | 5 | 260 |  |  |  | 9 |  |
| Екатериновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пашки |  |  |  |  |  |  | 2 | 256 |  |  |  |  |  |
| Елисеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «с. Лазинки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лазинки | 0.276 |  | 152 | 4876 |  |  |  |  |  |  | 55 | 100 |  |
| Старые Стребки | 0.01 |  | 5 | 250 |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |
| Высочки | 0.002 |  | 1 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышково | 0.033 |  | 20 | 780 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 |  |
| Кудрино | 0.002 |  | 3 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шемаки | 0.009 |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуброво | 0.004 |  | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липовость | 0.003 |  | 4 | 208 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| разъезд Гривка | 0.002 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «с. Буднянский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буднянский | 0.262 |  | 126 | 6552 |  |  |  |  |  |  | 90 | 65 | 1 |
| Сутоки | 0.031 |  | 24 | 1484 |  |  |  |  |  |  | 15 | 12 |  |
| Буда Вторая | 0.018 |  | 20 | 1450 |  |  |  |  |  |  | 20 | 13 |  |
| Буда Первая | 0.069 |  | 50 | 2650 |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |  |
| Липовка | 0.003 |  | 3 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образцовка | 0.02 |  | 17 | 1166 |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 |  |
| Тарьково | 0.036 |  | 30 | 1924 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
| Крисилино | 0.011 |  | 13 | 780 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| СП «х. Новоалександровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский | 0.479 |  | 253 | 8424 |  |  |  |  |  |  | 50 | 210 | 1 |
| Верхуличи | 0.059 |  | 60 | 2912 |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |  |
| Малышкино | 0.001 |  | 1 | 50 |  |  | 10 | 500 |  |  | 4 | 15 |  |
| Свиридово | 0.001 |  | 1 | 50 |  |  | 7 | 450 |  |  | 1 |  |  |
| Малистово | 0.034 |  | 34 | 1700 |  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |
| Болтутино | 0.026 |  | 30 | 1560 |  |  |  |  |  |  | 15 | 25 |  |
| Утриково | 0.016 |  | 16 | 832 |  |  | 16 | 832 |  |  | 10 | 20 |  |
| Вдовец | 0.003 |  | 3 | 150 |  |  | 5 | 250 |  |  | 1 | 15 |  |
| Лубинка | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 13 | 676 |  |  | 7 | 10 |  |
| СП «д. Стайки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стайки | 0.221 |  | 113 | 4056 |  |  |  |  |  |  | 60 | 75 | 4 |
| Клонец |  |  |  |  |  |  | 4 | 200 |  |  |  |  |  |
| Алфимово | 0.034 |  | 9 | 486 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Маховички | 0.002 |  | 2 | 100 |  |  | 8 | 400 |  |  |  |  |  |
| Давыдово | 0.001 |  | 1 | 32 |  |  | 4 | 128 |  |  |  |  |  |
| Гайдуки | 0.025 |  | 25 | 1300 |  |  | 12 | 600 |  |  | 27 | 20 |  |
| Ерилово | 0.006 |  | 6 | 300 |  |  | 4 | 200 |  |  |  | 15 |  |
| Асташово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филогово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «д. Понизовье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понизовье | 0.124 |  | 93 | 4664 |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 |  |
| Оболовка | 0.022 |  | 31 | 1612 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| Старые Ближевичи | 0.018 |  | 17 | 884 |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 |  |
| Земцы | 0.006 |  | 6 | 300 |  |  | 10 | 520 |  |  | 5 | 10 |  |
| Суборь |  |  |  |  |  |  | 12 | 600 |  |  |  |  |  |
| СП «д. Болва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болва | 0.188 |  | 111 | 4264 |  |  |  |  |  |  | 83 | 45 | 1 |
| Ипоть | 0.02 |  | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  |
| Старое Лесково | 0.015 |  | 15 | 750 |  |  | 15 | 750 |  |  | 5 | 20 |  |
| Гридино | 0.01 |  | 12 | 520 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Стребки | 0.007 |  | 7 | 364 |  |  | 5 | 260 |  |  | 1 | 5 |  |
| Стаи | 0.003 |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключи | 0.009 |  | 9 | 540 |  |  | 4 | 200 |  |  | 2 | 10 |  |
| Проходы | 0.006 |  | 6 | 312 |  |  | 5 | 260 |  |  |  |  |  |
| Капустное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ломакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ползы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спас-Деменский район

Коммунально-бытовые котельные

| наименование котельной | наименование н/п | список объектов | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | расчетноеп отребление, тыс. Гкал | Присоединенная нагрузка | расчетная нагрузка |  |  |
| ул. Восточная | Спас-Деменск | ж/дома=20007м3 | газ | 160.7 | 1.16 |  | 1.20 | 0.495 | 0.495 | КЧМ-7, 6 шт. | 90 |
| ул. Освободителей | Спас-Деменск | ж/дома=21955м3 | уголь | 558.3 | 1.88 |  | 1.88 | 0.74 | 0.8 | НР-18, 2 шт.; Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| ул. Советская, 16 | Спас-Деменск | ж/дома=3567м3 | уголь | 102.6 | 0.34 |  | 0.34 | 0.17 | 0.17 | НР-18, 1 шт. | 60 |
| ул. Советская, 32 | Спас-Деменск | ж/дома=27574м3 | уголь | 839 | 2.82 |  | 2.82 | 0.98 | 1.23 | НР-18, 2 шт. по 0,4 | 60 |
| гостиница | Спас-Деменск | 2451м3 | уголь | 84.7 | 0.28 |  | 0.39 | 0.12 | 0.15 | Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| школа №2 | Спас-Деменск | 11391 м3 | уголь | 293.6 | 0.99 |  | 1.73 | 0.6 | 0.84 | НР-18, 2 шт. по 0,4 | 60 |
| д/сад | Спас-Деменск | 8107м3 | уголь | 238.4 | 0.80 |  | 1.38 | 0.34 | 0.6 | НР-18, 1 шт.; Универсал-6, 1 шт. | 60 |
| школа №1, ж/д | Спас-Деменск | 26526м3 | уголь | 621 | 2.09 |  | 4.26 | 0.91 | 1.61 | НР-18, 3 шт. | 60 |
| фабрика, ж/д | Спас-Деменск | 26151м3 | уголь | 438.8 | 1.47 |  | 1.9 | 0.64 | 0.83 |  | 60 |
| баня, контора | Спас-Деменск | 4548м3 | уголь | 356.5 | 1.20 |  | 1.20 | 0.56 | 0.56 | Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| аптека, ж/д | Спас-Деменск | 4381м3 | уголь | 101.5 | 0.34 |  | 0.70 | 0.15 | 0.26 | НР-18, 1 шт; Универсал-6, 1 шт. | 60 |
| ул. Трегубова | Спас-Деменск | ж/дома=13644м3 | уголь | 437.7 | 1.47 |  | 2.2 | 0.64 | 0.83 | НР-18, 2 шт.; Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| дом ветеранов, ж/д | Спас-Деменск | ж/дома=4451м3 | уголь | 141.2 | 0.47 |  | 0.72 | 0.21 | 0.27 | НР-18, 1 шт.; Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| ж/д | Чипляево | ж/дома=19936м3 | уголь | 502.2 | 1.69 |  | 3.19 | 0.73 | 1.21 | НР-18, 2 шт. | 60 |
| ЦРБ, ж/д | Чипляево | 42940м3 | уголь | 932.5 | 3.13 |  | 5.75 | 1.36 | 2.5 | НР-18, 3 шт. по 0,42 | 60 |
| школа | Чипляево | 10607м3; 200уч. | уголь | 183 | 0.61 |  | 1.6 | 0.27 | 0.77 | Универсал-6, 3 шт. | 60 |
| школа | Новоалександровский | 9695м3; 200уч. | уголь | 161 | 0.54 |  | 1.46 | 0.24 | 0.71 | НР-18, 2 шт. | 60 |
| школа | Стаи | 8252м3; 150мест | уголь | 143.7 | 0.48 |  | 1.23 | 0.21 | 0.6 | Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| школа | Буднянский | 9227м3; 200мест | уголь | 161 | 0.54 |  | 1.39 | 0.24 | 0.67 | Универсал-6, 3 шт. | 60 |
| школа | п. Павлиново | 11770м3; 200мест | уголь | 187.4 | 0.63 |  | 1.77 | 0.27 | 0.86 | НР-18, 2 шт. | 60 |
| школа | Лазинки | 6670м3; 120мест | уголь | 143.7 | 0.48 |  | 1 | 0.21 | 0.49 | Универсал-6, 2 шт. | 60 |
| контора райпо | Спас-Деменск | 650м3 | уголь | 10 | 0.03 |  | 0.1 | 0.01 | 0.047 | КЧМ-5 | 60 |
| столовая | Спас-Деменск | 850м3 | эл. энергия | 10 | 0.01 |  | 0.23 | 0.004 | 0.11 |  | 100 |
| универмаг | Спас-Деменск | 3000м3 | уголь | 30 | 0.10 |  | 0.43 | 0.04 | 0.2 | Универсал-6 | 60 |
| милиция | Спас-Деменск | 1560м3 | уголь | 120 | 0.40 |  | 0.25 | 0.18 | 0.11 | КЧМ-5 | 60 |
| суд | Спас-Деменск | 2574м3 | уголь | 100 | 0.34 |  | 0.4 | 0.15 | 0.18 | Универсал-4 | 60 |
| бытовое обслуживание | Спас-Деменск | 2700м3 | уголь | 100 | 0.34 |  | 0.42 | 0.15 | 0.19 | КЧМ-5 | 60 |

Спас-Деменский район

Промышленные предприятия

| наименование котельной | наименование н/п | наименование предприятия, профиль предприятия | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | проектное потребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | проектируемая нагрузка |  |  |
| хлебокомбинат | Спас-Деменск |  | древесина (30-35%) | 936 | 0.52 |  | 1.5 | 0.17 | 0.65 | котел КТ-500, 0.27 Гкал/ч.; печь ФТЛ-2-66 | 50 |
| хлебокомбинат | Спас-Деменск |  | печное | 2.6 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 80 |
| Калугаавтодор ДРСУ | Спас-Деменск |  | уголь | 50 | 0.168 |  | 0.46 | 0.18 | 0.198 | Универсал, 2 шт. | 60 |
| ф-л ОАО МЭМРЗ | Спас-Деменск | эл/механический ремонтный завод (производство) | уголь | 150 | 0.504 |  | 0.504 | 0.19 | 0.187 | Су-200 | 60 |
| то же | Спас-Деменск |  | уголь | 200 | 0.672 |  | 0.672 | 86.96 | 0.292 | Су-200 | 60 |
| ООО "Калуга-торф" | Чипляево | производство удобрений | печное |  | 4.32 |  | 7.5 | 1.50 | 2.500 | теплогенератор ТАУМ-1.5 | 80 |
|  | Чипляево | радио-пром. | уголь | 500 | 2.2542 |  | 5.75 | 1.50 | 2.500 | Кировец 2шт., Универсал 1шт., 1.5Гкал | 60 |

Спас-Деменский район

с/х предприятия

| Наименование котельной или объекта газификации | Наименование н/п | Наименование предприятия, профиль предприятия, (для отдельных объектов газификации - тип агрегата) | Список объектов, подлежащих газификации | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котлов, шт. | КПД котельной или установки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | проектное потребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | проектируемая нагрузка |  |  |
| СПК «Нива» | Ерши | сушка зерна |  | печное | 3.326 | 0.025 |  | 0.025 |  |  |  |  |
| то же | Ерши | Коровник на 389 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 3.000 |  | 1.42 |  |  |
| СПК «Заря» | Нестеры | сушка зерна |  | печное | 2.495 | 0.019 |  | 0.019 |  |  |  |  |
| то же | Нестеры | Коровник на 70 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.540 |  | 0.26 |  |  |
| СПК "Парфеновский" | Теплово | сушка зерна |  | печное | 1.663 | 0.013 |  | 0.013 |  |  |  |  |
| то же | Теплово | Коровник на 114 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.880 |  | 0.42 |  |  |
| МУП "Любунь" | Любунь | сушка зерна |  | печное | 3.326 | 0.025 |  | 0.025 |  |  |  |  |
| то же | Любунь | Коровник на 168 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 1.290 |  | 0.61 |  |  |
| МУП "Снопот" | Снопот | сушка зерна |  | печное | 0.907 | 0.007 |  | 0.007 |  |  |  |  |
| КСП "Павлиновское" | д. Павлиново | сушка зерна |  | печное | 2.419 | 0.018 |  | 0.018 |  |  |  |  |
| СПК "Лесной-Лазинская" | Лазинки | сушка зерна |  | печное | 1.966 | 0.015 |  | 0.015 |  |  |  |  |
| то же | Лазинки | Коровник на 110 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.850 |  | 0.4 |  |  |
| Буднянская | Буднянский | сушка зерна |  | печное | 0.454 | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| СПК "Новоалександровский" | Новоалександровский | сушка зерна |  | печное | 1.663 | 0.013 |  | 0.013 |  |  |  |  |
| то же | Новоалександровский | Коровник на 16 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 0.120 |  | 0.058 |  |  |
| КСП "Стайки" | Стайки | сушка зерна |  | печное | 6.048 | 0.046 |  | 0.046 |  |  |  |  |
| то же | Стайки | Коровник на 356 голов | по типовому проекту | газ |  |  |  | 2.740 |  | 1.3 |  |  |
| МУП "Луч" | Понизовье | сушка зерна |  | печное | 0.302 | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| КСП "Максимовское" | д. Жданово | сушка зерна |  | печное | 1.058 | 0.008 |  | 0.008 |  |  |  |  |
| МУП "Демино" | Спас-Деменск | сушка зерна |  | печное | 9.072 | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  |
| то же | Спас-Деменск | Коровник на 239 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 1.940 |  | 0.87 |  |  |
| СПК "Боловский" | Болва | сушка зерна |  | печное | 1.058 | 0.008 |  | 0.008 |  |  |  |  |
| МУП "Спас-Деменская МТС" | Спас-Деменск | сушка зерна |  | печное | 9.072 | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  |
| то же | Спас-Деменск | Коровник на 402 голов | по типовому проекту | нет |  |  |  | 3.100 |  | 1.47 |  |  |
| СПК "Труженик" | Старинки | сушка зерна |  | печное | 0.605 | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |  |

Существующие проекты развития газоснабжения района – проекты в стадии изготовления, по п. Чипляево и северо-восточной части города и х. Новоалександровский.

В текущем году построены газовые модульные котельные АМК – 750 для отопления Спас-Деменской ЦРБ, объектов соцкультбыта и жилых домов.

В стадии завершения реконструкции котельной по газ бани 2 котельные для отопления гостиницы и здания СРЦН. Построено газовых сетей 24,3 км.

#### III.4.5. Электроснабжение

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Энергоснабжающей системой является ОАО «Калугаэнерго». Энергосистема имеет связь с энергосистемами: ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Тулэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Московская областная электросетевая компания», ОАО «Смоленскэнерго» по воздушным линиям электропередач 35, 110 кВ.

Производительность централизованных источников электроснабжения в год по МР «Спас-Деменский район» - нет.

По территории Спас-Деменского района проходят транзитные линии электропередачи: напряжением 750кВ – Смоленская АЭС - Калуга.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Источники электроснабжения Спас-Деменского района

| № п/п | Наименование источника | Местоположение | Установленная мощность силовых трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Перспективы развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС №223 110/35/10 кВ «Чипляево» | с. Чипляево Спас-Деменского района | 22,3 | 1983 | - |
| 2. | ПС №131 110/35/10 кВ «Бетлица» | п. Бетлица Куйбышевского района | 22,3 | 1979 | - |

На территории Спас-Деменского района находятся следующие ПС: 110 кВ, 35кВ.

| № п/п | Наименование ПС | Местоположение | Установленная мощность силовых трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Загрузка силовых трансформаторов, % | Характер нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110/35/10 кВ №223 «Чипляево» | с. Чипляево | Т-1 - 16 Т-2 - 6,3 | 1983 | 25 9 | Равномерная |
| 2. | ПС 35/10 кВ №127 «Спас-Деменск» | г. Спас-Деменск | Т-1-4 Т-2-4 | 1981 | 30 26 | Равномерная |
| 3. | ПС 35/10 кВ №224 «Пав-линово» | с. Павлиново | Т-1-1,6 | 1973 | 14 | Равномерная |
| 4. | ПС 35/10 кВ №255 «Буда» | д. Буда | Т-1-1,6 | 1975 | 8 | Равномерная |

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, расположенных на территории Спас-Деменского района:

| № п/п | Наименование ЛЭП 35, 110 кВ | Протяженность, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-110 кВ Фаянсовая - Чипляево 1 | 42,0 | АС-70 |
| 2. | ВЛ-110 кВ Фаянсовая - Чипляево 2 | 42 | АС-120 |
| 3. | ВЛ-35 кВ Буда - Троицкая | 22,9 | АС-95 |
| 4. | ВЛ-35 кВ Спас-Деменск - Павлиново | 21,2 | АС-70 |
| 5. | ВЛ-35 кВ Спас-Деменск - Буда | 17,25 | АС-70 |
| 6. | ВЛ-35 кВ Чипляево - Спас-Деменск | 15,7 | АС-50 |

Потребность в эл/энергии всего – 19 200 000 кВт/час в год, в т.ч.:

на коммунально-бытовые нужды района – 2 000 000 кВт/час в год;

на коммунально-бытовые нужды города – 2 520 000 кВт/час в год.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:

до 20…………………………….10

35……………………..…………15

110………………………………20

150, 220…………………………25

330, 500, +-400…………………30

750, +-750……………………….40

1150……………………………..55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением настоящих Правил.

Годовое потребление электроэнергии абонентами Спас-Деменского района, включая коммунально-бытовые нужды, за 2006 год составило 11000 МВт x ч.

Программа по развитию электроснабжения Спас-Деменского района на перспективу будет разработана после предоставления со стороны Администрации МР «Спас-Деменский район» перспективного плана социально-экономического развития района на период до 2011 года включительно.

Восстановление сетей уличного освещения

| наименование населенного пункта | протяжен, сетей ул. освещения км | к-во ж. б. опор шт. | к-во кронштейн. шт. | к-во раб. светиль. шт. | к-во не раб. свет, шт. | к-во опор без светильниокв шт. | тип светильника | наличие провода, м | к-во щитов упр.шт. | тариф за 1 квт. час руб. | Год; расход эл/зн.квт.час | затраты на 1км уличн. осв. руб. | затраты на обслу. одного светильника, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ламп, на ккк | ДРЛ | ДНаТ |  |  |  |  |  | ламп, на ккк | ДРЛ | ДНаТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| г. Спас-Деменск | 14,2 | 282 | 94 | 40 | 54 | 188 | 10 | 74 | 10 | 14200 | 9 | 1,3 | 260000 | - | 145 | 174 | 181 |
| х. Новоалександровский | 1,0 | 20 | 7 | - | 7 | 13 | - | 7 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - |

#### III.4.6. Связь

#### Телефонная связь

Телефонная связь Спас-Деменского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается внедрение современных цифровых средств связи, позволивших реализовать национальные проекты: «Образование» и оказание Универсальной услуги с использованием таксофонов в районе. В течение 2008 г. Установлено 108 таксофона УУС.

В г. Спас - Деменске смонтировано оборудование широкополосного доступа в сеть Интернет по технологии ADSL монтированной емкостью 80 портов.

Обеспеченность населения телефонной связью:

Город - 47%

Село - 8%

Число телефонов в городе района  составляет 2 шт., в сельской местности 401 шт.

Антенные опоры

ОАО «Вымпел» построены вышки сотовой связи в г. Спас-Деменске – 2 шт., в д. Буда – 1 шт., в д. Ерши – 1 шт. В стадии строительства вышки сотовой связи в г. Спас-Деменск, д. Павлиново и д. Куземках.

ОАО «Ростелеком» хут. Новоалександровский, мачта Н=106 м под размещение антенн РРС и телеоадиовещания (существующая).

ОАО «Центр Телеком» г. Спас – Деменск, ул. Советская, 101а, башня Н=43,2 м под антенны РРС и телерадиовещания (существующая).

После ввода в строй вышки для обеспечения мобильной телефонной сети активно работает сотовая связь. Для обеспечения оперативной связи со всеми населенными пунктами в сельской местности, всем руководителям сельских администраций администрацией муниципального района закуплены и выданы сотовые телефоны. Также сотовые телефоны выданы старостам населенных пунктов, где отсутствует телефонная связь.

Обеспеченность населения телефонами по Спас- Деменскому району

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Городская АТС |  |
| г. Спас-Деменск | 1407 |
| д. Морозово | 1 |
| д. Супесок | 8 |
| Теплово (КСПП) СТС | 1 |
| Лазинская САТС |  |
| д. Лазинки | 13 |
| д. Стребки | 2 |
| Любунская САТС |  |
| д. Любунь | 18 |
| Понизовская САТС |  |
| д. Понизовье | 14 |
| д. Балтутино | 1 |
| Боловская САТС |  |
| д. Болва | 18 |
| Чипляевская САТС |  |
| с. Чипляево | 74 |
| д. Ерши | 7 |
| д. Марково | 3 |
| САТС х. Новоалександровский |  |
| х. Новоалександровский | 88 |
| д. Крисилино | 1 |
| 1 междугородний таксофон, 1 телевышка |  |
| Буднянская САТС |  |
| с. Буда | 37 |
| д. Сутоки | 1 |
| Нестеровская САТС |  |
| д. Нестеры | 21 |
| д. Горы | 1 |
| Павлиновская САТС |  |
| д. Павлиново | 37 |
| 1 междугородний таксофон |  |
| САТС Стайки |  |
| д. Стайки | 35 |
| д. Гайдуки | 1 |
| Снопотская САТС |  |
| д. Снопот | 5 |
| д. Церковщина | 23 |
| ИТОГО: | 1817 |

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования области составляет сеть ОАО «ЦентрТелеком», которая включает в себя 8 телефонных станций общей емкостью более 1950 номеров.

Распределение телефонной плотности по районам приведено в таблице.

Телефонная плотность на 100 жителей по Спас-Деменскому району

| № п/п | Район | В районном центре | В остальных населенных пунктах | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спас-Деменский | 1407/27,8 | 410/11,1 | 1817/20,8 |

Телефонная плотность на 100 жителей по ОАО «ЦентрТелеком»

Спас-Деменского района

| № п/п | Район | Население на 01.01.08 | Номеров 1998 г. | Плотность 1998 г. | Развитие номеров | Плотность 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спас-Деменский | 8734 чел | - | - | - | 20,8 |

| Населённый пункт, район | Номерная емкость | Стоимость строительства всего млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего номеров | в т.ч. для замены | в т.ч. на развитие |  |
| Спас-Деменский | 1950 | - | - | - |

Таксофоны расположеные в Спас-Деменском районе

| Населенные пункты, в которые планируется установка таксофона | Кол-во таксофонов |
| --- | --- |
| Городское поселение «Город Спас-Деменск» |
| г. Спас-Деменск АТС | 1 |
| Сельское поселение «Село Буднянский» |
| с. Буднянский АТС | 1 |
| д. Крисилино (сущ.) | 1 |
| д. Образцовка | 1 |
| д. Сутоки | 1 |
| д. Тарьково | 1 |
| Сельское поселение «Село Лазинки» |
| с. Лазинки | 1 |
| д. Дуброво | 1 |
| д. Шемаки | 1 |
| Сельское поселение «Село Любунь» |
| с. Любунь |  |
| д. Суборовка |  |
| Сельское поселение «Село Нестеры» |
| д. Нестеры АТС | 1 |
| Сельское поселение «Хутор Новоалександровский» |
| х. Новоалександровский АТС | 1 |
| д. Болтунино | 1 |
| д. Верхуличи | 1 |
| д. Малистово | 1 |
| д. Утриково | 1 |
| Сельское поселение «Село Павлиново» |
| с. Павлиново АТС | 1 |
| д. Добрица | 1 |
| д. Жданово | 1 |
| д. Клюшки | 1 |
| д. Логовино | 1 |
| д. Ново-Успенск | 1 |
| д. Овсище | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Теплово» |
| д. Теплово | 1 |
| д. Активист | 1 |
| д. Морозово | 1 |
| д. Наумово | 1 |
| д. Прудищи | 1 |
| д. Семенково | 1 |
| д. Супесок | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Понизовье» |
| д. Понизовье | 1 |
| д. Оболовка | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Снопот» |
| д. Снопот АТС | 1 |
| д. Иловец | 1 |
| д. Церковщина | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Стайки» |
| д. Стайки АТС | 1 |
| д. Алфимово | 1 |
| д. Гайдуки | 1 |
| Сельское поселение «Деревня Чипляево» |
| с. Чипляево АТС | 1 |
| д. Марково | 1 |
| с. Игнатовский | 1 |
| д. Куземки | 1 |
| д. Пустая | 1 |
| д. Слободка | 1 |

#### Радиофикация и телевидение

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории Спас- Деменского района предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал», «Россия», «Культура», «НТВ», «Ника- ТВ». Телевизионное вещание ведется от Новоалександровского РТПС ретранслятора.

С 2009 года при наличии финансирования планируется переход на цифровое вещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории Спас –Деменского района предоставляет КФ ОАО «ЦентрТелеком». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм «Радио России», «Маяк». Вещание ведется радиопередатчика РПС в г. Спас – Деменск.

| Район | По состоянию на 1998 г. | По состоянию на 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Принимаемые программы телевидения | Принимаемые программы радио | Принимаемые программы телевидения | Принимаемые программы радио |
| Спас - Деменск | 1 канал 2 канал | Проводое: «Радио России» | 5 каналов: «Первый», «Россия», «НТВ», «Культура», «Ника» | УКВ ЧМ вещание «Радио России», «Маяк» |

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1. Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Спас-Деменского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Спас-Деменского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3. Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно–территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5. Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6. Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным населенным пунктам;

8. Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы, развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России. Калужская область (издание второе, перераб. и доп.). – М.: Институт археологии РАН, 2006. – стр. 121-124.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». – Калуга, 2001.

- Водный кодекс РФ.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 году. – Калуга: 2007.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, 2006.

- Есипов В.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья»). Тезисы докладов VII конференции. – Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998. – с. 159-164.

- Земельный кодекс РФ.

- Информационный бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2006 г., выпуск 12.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба 1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Картографический атлас Калужской области. – Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Концепция развития лесного хозяйства РФ на 2003-2010 гг.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». – Калуга, 2006.

- Лесной кодекс РФ.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология). – М.: 2002.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология. – М.: 2004.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. – ПК «ГЕО», 2005.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. – С-Пб.: 2002.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Об охране окружающей среды (с изменениями на 09 мая 2005 года). Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. – Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия при обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов различного назначения. – М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: 2000.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др. Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями, М 1:50 000. – КЛГ, Областной геологический фонд № 2700.

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

- Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. – С-Пб.: 2005.

- Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Калужской области в 2005 – 2006 гг. –  Калуга: 2007.

- Статистический сборник «Районы и города Калужской области в 2005 году» Часть 1, 2. – Калуга, 2006.

- Схема расположения памятников природы. Калужский научный центр. Калужский областной комитет экологии. Дирекция национального парка «Угра», 1994 г. М 1:400 000.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2004 г.). – Госстрой России, 2003.

- Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Флеров А.С. Флора Калужской губернии. – КЛГ, 1912.

- Фотографии – Иерей Роман (Глыбовский), И.В. Зайцева.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. – Обнинск: 2001.