Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 33

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 33

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник участка	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                         Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                           Ткачук  Н. Г.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                           Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                            Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярёв Д. Н.

зам. председателя по экономике                                                               Владимирцев Н. С.

главный архитектор

МО МР «Хвастовичский район»                                                               Комкова Т. А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Хвастовичского района	5

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	5

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.   	5

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	6

I. 2. 1 Климат	7

I.2.2 Морфологические и ландшафтные особенности территории.	10

I.2.3. Инженерно-геологические условия	15

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.	19

I.2. 5. Ресурсы подземных вод.	22

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	28

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	37

I.2.8. Лесные ресурсы	41

I.2.8. Природно-рекреационные ресурсы.	50

I.2.9. Историко-культурные рекреационные ресурсы.	50

Выводы	52

I. 3 Анализ современного использования территории МР «Хвастовичский район»	53

I.3.1 Целевое назначение земель	53

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	54

СПК «им. Крупской».	58

СПК "Верный путь".	59

СХА "Тросна".	60

СХА "Гуда".	61

СПК "Русь".	62

СПК "им. К. Маркса".	63

СПК "Правда".	64

СПК "Рессета".	65

СПК "Коммунар".	66

СХА "Альшань".	67

СХА "Коллектив".	68

СПК " Подбужский ".	69

СХА "Заря".	70

СПК "Милеевский".	71

СПК " Хвастовичское ".	72

I.3.3 Кадастровая оценка земель	73

I.3.4 Использование земель лесного фонда	75

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	84

Выводы	84

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	85

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.	85

Особо охраняемые природные территории.	85

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	89

Защитные леса.	92

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов	92

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	95

Состояние поверхностных вод.	96

Состояние воздушного бассейна.	96

Состояние гидрогеологической среды.	98

Состояние почвенного покрова.	99

Состояние питьевого водоснабжения и меры воздействия	104

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Хвастовичского района	105

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	116

III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	119

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.	119

III. 2 Социально-экономическая характеристика Хвастовичского района	123

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	125

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Хвастовичского района	130

III.2.3 Жилой фонд района	137

III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание	139

Образование и воспитание	149

Учреждения культуры	155

Торговля	159

Объекты религиозного назначения	160

III.3. Транспортная инфраструктура	161

III.3.1. Железнодорожный транспорт	161

III.3.2. Автомобильные дороги.	164

III.3.3. Автомобильный транспорт.	171

III.4 Инженерная инфраструктура	173

III.4.1.  Водоснабжение и водоотведение.	173

III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.	178

III.4.3. Электроснабжение	186

III.4.4. Связь	187

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	188

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Хвастовичского района

## I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## I. 1 Цели и задачи территориального планирования.

Разработка Схемы территориального планирования Хвастовичского района выполняется по заказу администрации МР «Хвастовичский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Хвастовичского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Хвастовичского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его рост, улучшение количественных и качественных показателей и характеристик всех сторон жизни населения городского и сельских поселений на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	 сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	 комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (7 - 10 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные администрации Хвастовичского района, Проект районной планировки Хвастовичского района (1992 год),  докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2003 (2004) году»,  справочная литература.

#### I. 2. 1 Климат

Хвастовичский район расположен в южной части Калужской области. На на северо-востоке район граничит  – с Ульяновским, на западе – с Жиздринским районами Калужской области, на юге – с Брянской и на юге-востоке – с Орловской областями. Площадь района 12138 тыс. га. Протяжённость территории с севера на юг – 45 км, с востока на запад – 55 км. Район расположен на склонах Средне-Русской возвышенности. По характеру рельефа территория делится на полого-волнистую равнину с возвышенностями, расчленённую равнину междуречьями. Территория района изрезана большим количеством оврагов, балок и долинами небольших рек и ручьёв, которые зачастую являются затопляемыми.

Климат Хвастовичского района, как и всей Калужской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 5,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Самый холодный месяц года – январь, с температурой воздуха -8,9 – -10 (С. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль – самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18,5°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем – 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Продолжительность периода активной вегетации растений со среднесуточной температурой 100 С 138-141 день.

Показатель теплообеспеченности района 2200, влагообеспеченности 1,4. Среднемесячный дефицит влажности воздуха в июне 1,0-7,5 мб, в январе 0,4 мб, годовой дефицит 2,9-3,6 мб.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Во влажные годы количество осадков достигает 1000 и более мм, в сухие – не превышает 400 мм. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. Суточный максимум составляет 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, минимальное – на зимние. Тепла и влаги достаточно для вызревания разных сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, гречихи, картофеля, льна, овса, сеяных трав и овощей.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 30 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145. Средняя величина промерзания почвы колеблется от 40 до 60 см, наибольшая – 1 м. Заморозки появляются 19-20 сентября.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – в начале декабря, а разрушения – первые числа апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал/см2.

Ветер. Ветровой режим отличается западным переносом воздушных масс, причем летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений, а зимой – юго-западных. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3 – 4 м/с. Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Почвы. Почвенный слой в районе неоднороден. В одних местах преобладают суглинистые почвы (Слобода, Подбужье, Воткино, Ловать, Берестна, Колодяссы, Милеево). Есть значительные участки с преобладанием супесчаных и песчаных почв (Еленский, Долина, Кудрявец, Палькевичи). В основном же почвы дерново-слабоподзолистые, которые требуют внесения органических и минеральных удобрений, а также известкования.

#### I.2.2 Морфологические и ландшафтные особенности территории.

Хвастовичский район расположен в пределах Брянско-Жиздринского полесья. Основные черты рельефа были заложены в  дочетвертичное время. В доледниковое время на данной территории существовала пологоволнистая эрозионная равнина с маломощной корой выветривания коренных пород, представленных в основном супесчаными отложениями. В периоды донского московского оледенений данная местность находилась сначала в зоне водноледниковых потоков, а затем в перигляциальных условиях (ледниковая пустыня, тундра). В период таяния московского ледника на момент наиболее высокого стояния талых вод через современную долину р. Рессеты на юг происходило перетекание их в бассейн р. Днепр. Все эти геологические процессы создали окончательный рельефный и ландшафтный фон района.

Наивысшая точка рельефа района расположена рядом с д. Долина и составляет 243,5м, а низшая урез вод р. Рессеты, на границе с Ульяновским районом, 157,8м. Абсолютный перепад высот по району составил 85,7м. Относительные перепады обычно составляют 10-15м и только около с. Красное – 30м.

В зависимости от степени расчлененности, литологического состава четвертичных и коренных пород, форм рельефа, заболоченности и проч. выделено II  типов ландшафтов.

Первый тип. Плоская, плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слабо-расчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-240м. Этот тип ландшафта занимает водораздельные пространства и сложен: водноледниковыми суглинками и гравелистыми песками, коренные породы представлены трепелами коньякского возраста верхнего мела. Мощность четвертичных образований сильно варьирует от первых метров до 10-15м. В местах плоских форм рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-сильно-средне-подзолистые, местами глееватые. Основа почвы на левобережной части района (левый берег р. Реcсеты) песчано-каменистая, на правобережье песчаная.

Второй тип. Плоская, эрозионно-аккумулятивная слабо-расчлененная равнина с западинами, заболоченная. Этот тип рельефа развит на меле Туринского горизонта верхнемеловой эпохи. Меловые толщи обводнены и сложены мелом полутвердой консистенции перекрыт он малощными отложениями супесей и тонкозернистых пылеватых песков. Западины в основном термокарстового происхождения. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчаной основе.

Третий тип. Плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слаборасчлененная равнина развитая на песках альб-сеноманского возраста нижнего мела. Этот тип рельефа наиболее распространен в пределах района, ему характерна заболоченность, особенно правобережной части района. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми глинистыми песками и реже водноледниковыми песчаными суглинками с включением мелкого гравия кремней. Мощность четвертичных образований составляет от 0,5м, на юго-западе района, до 5-9м на севере. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые, местами глееватые на песчаной основе.

Четвертый тип. Плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Образование этого типа рельефа связано с отложениями потоков ледниковых и речных вод. Развиты эти формы рельефа вдоль древних стоков ледниковых вод, а затем речных долин с основными видами пород, слагающими этот ландшафт являются разнообразные песчаные отложения с включением мелкого гравия кремней, песчаные суглинки, небольшие линзы гравийно-галечного материала, аллювиальные суглинки, слои торфа. Поверхность данного ландшафта, последующими эоловыми процессами, осложнена дюнообразными холмами. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями неокомского надъяруса, глинами келловеского горизонта средней юры и в северной части района наблюдаются остатки упинских известняков нижнего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

Пятый тип. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина осложненная западинами и дюнными образованиями. Западины часто заболочены. Этот тип рельефа является первой надпойменной террасой. Четвертичные породы представлены песками, илистыми образованиями, торфом. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 170-175м. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта юрской системы и известняками озерско-хованских слоев верхнего девона. Почвы деpново-средне-подзолистые слабо-глееватые и дерново-глеевые.

Шестой тип. Плоская аллювиальная заболоченная равнина с отдельными дюнами, староречьями, прирусловыми валами (пойма). Высота поймы над урезом вод рек 2-3м. Плювиальные образования представлены в основном песками с прослоями торфяников. Коренные породы келловейские глины и озерско-хованские известняки. Почвы дерново-глеевые.

Седьмой тип. Плоская аллювиальная с отдельными дюнными образованиями заболоченная равнина, высокая пойма. Высота над урезом вод рек 3-5м. Затопляется только в катастрофические паводки. Поверхность полностью залесена. Строение аналогично типу 6.

Восьмой тип. Грядово-бугристо-западинная зандрово-эоловая равнина, частично заболоченная. Эти формы рельефа образовались в местах остаточных озерно-болотных образований постледникового времени. Сложены маломощными песчаными отложениями, подстилаются глинами юрского времени и известняками озерско-хованского горизонтов верхнедевонского отдела. Почвы дерново-подзолистые в западинах глеевые.

Девятый тип. Тоже, но гряды дюн в плане имеют эллипсовидную форму расположения.

Десятый тип. Дюны.

Одиннадцатый тип. Полого-покатые склоны на песчано-глинистых породах мелового времени. Этот тип рельефа развит на правом коренном берегу р. Рессеты у н.п. Долина в местах близповерхностного залегания песков и песчаников альб-сеноманского возраста. Сложен делювием песчано-гравийного материала мощностью 3-5м. Подстилаются в основном глинисто-песчаной толщей неокомского надъяруса. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на песчаной основе.

В геологотектоническом плане район расположен в северо-западной части Воронежской синеклизы на ее стыке с южным крылом Московской синеклизы. Глубина залегания кристаллического фундамента в пределах района порядка 500 метров. Осадочный чехол сложен отложениями девонской каменноугольной юрской, меловой и четвертичной систем.

Геологическое описание дается той части стратиграфической колонки, которая имеет промышленный интерес.

Девонская система, верхний отдел, фаменский ярус озерско-хованские слои. Представлены серыми известняками с прослоями гипса и песчаника. К этим известнякам приурочен заволжский водоносный горизонт, он является на данный момент основным в водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий артезианской водой хозпитьевого назначения. Мощность горизонта 40м.

Каменноугольная система, нижний отдел, турнейский ярус, упинский и малевский горизонты. Упинские известняки и малевские глины наблюдаются в виде останцов на севере-северо-востоке района и имеют мощность первые метры. На большей части района эти отложения предмезозойской эрозией были уничтожены.

Мезозойская эратема, Юрская система, Келловейский ярус. Среднекелловейские породы представлены серыми, серо-бурыми тонкопесчаными глинами, общая мощность их может достигать 50м.

Меловая система Неокомский надъярус, Берриас-валанжинские слои сложены глинистыми песками и песчаными глинами серо-желто-зеленого цвета с бурыми пятнами ожелезнения. Мощность этих образований 4-10м.

Готерив-барремские слои сложены темносерыми плотными глинами с тонкими прослоями белого кварцевого песка в кровле глины с прослоями разнозернистых песков с примесью мелкого темноцветного гравия. Мощность слоев 5-10м.

Альб-сеноманские слои сложены глинистыми песками от серого до серо-зеленого цветов с примесью глауконита и мелких конкреций фосфоритов. К сеноманским пескам приурочены месторождения фосфоритов. Общая мощность отложений 10-20м.

Туронский ярус верхнего мела сложен серо-белым мелом мощностью 2-5м. Эти отложения распространены на водораздельных пространствах на западе района.

Верхнемеловые образования.

Коньякский и сантонские слои сложены трепелами и опоками общей мощностью до 30м. Эти отложения развиты по водораздельным пространствам района.

Четвертичная система. Нерасчлененный комплекс отложений водоразделов и их склонов представлен песчаными суглинками, супесями, песчано-гравийным материалом.

Песчаные суглинки с включением мелкого гравия кремней развиты в основном на водоразделах к северу от долины р. Велья.

Супеси и глинистые тонкозернистые пески развиты повсеместно, их мощность сильно варьирует от 0,5м до 10-15м.

На междуречье Рессеты и Вытебети встречаются песчаные холмы-дюны.  Особенно живописны дюны в верховье Рессеты, где они достигают высоты 8 – 10 м над соседними западинами.

Дюнные образования сложены пылеватыми песками эолового происхождения.

По долинам рек развиты разнообразные пески, иногда с прослоями галечника, торфа, илов, аллювиальных суглинков.

Наиболее древними отложениями, выходящими на поверхность, являются глины, доломиты и пески девонского возраста. Они вскрываются по долинам рек Рессета и Вытебеть.

В толще мезозойских отложений встречаются полезные ископаемые: фосфориты (у с. Бояновичи) и стекольные пески (между Еленским и Долиной). В прошлом веке добывался бурый железняк. Об этом напоминает заброшенный карьер в районе д. Мокрые Дворы.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

Условия для строительства по району изменяются от простых до сложных, это связано с широким развитием в геологическом разрезе суффозионно-неустойчивых грунтов и значительной заболоченностью некоторых местностей района.

Участки с ограниченно-благоприятными и неблагоприятными условиями располагаются по долинам рек и связаны с переувлажнением и развитием заболоченности на юге по долине р. Рессеты и частично с проявлениями овражно-балочной эрозии по придолинным склонам.

На территории муниципального района выделяются следующие комплексы:

- первый включает поймы рек. Здесь развиты боковая и глубинная эрозия, сезонное затапливание почв. Эти участки представлены на юге по ложбине р. Рессета;

- второй – включает поверхности террас и приурочен к долинам рек. Представлены на юге в нижнем и среднем течении р. Рессеты, вокруг с. Хвастовичи, по реке Вытебеть к востоку от пос. Еленский;

- третий – приурочен к водораздельным пространствам и их склонам. Эти участки развиты повсеместно, занимая наибольшие площади на севере, в центре и на востоке.

Особенностью геологического строения территории района является относительно небольшая глубина залегания кристаллического фундамента (500 м и менее). Эта часть не подвергалась воздействию Московского ледника, поэтому формы рельефа, образованные в более раннее время после отступления ледника Днепропетровского времени отличаются значительной слаженностью и дополнительно сильно переработаны.

Из четвертичных отложений слагающих территорию преобладают на большей части по водоразделам к западу и северу от Хвастовичи и на юго-западе водноледниковые пески с прослоями суглинков и глин общей мощностью до 15 м. В центральной части по широкой долине р. Рессеты развиты отложения современного и древнего аллювия, представленные песками и гравием, галькой, супесями, суглинками, глинами, торфами. Мощность аллювия – до 12 м.

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Линейная эрозия в пределах района наблюдается только там, где имеется техногенная нарушенность верхних слоев геологической среды.

Для всего района характерна высокая степень заболоченности из-за плоских форм рельефа, близкого от поверхности залегания водоупорных коренных пород. Заболачиванию территории способствует нисходящие современные движения земной коры в данном регионе. На дневной поверхности рельефа повсеместно наблюдаются западины суффозионного и термокарстового происхождения.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Хвастовичского района:

Инженерно-геологическая характеристика ландшафтов

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ РАВНИНЫ | Типы ландшафтов (местностей) | 1, 2 | Нерасчлененные образования нижне-среднечетвертичного возраста. Элювий, водноледниковые отложения. Подстилаются трепелом, мелом. | Поверхности ландшафтов суффозионными и термокарстовыми западинами. Уровень стояния грунтовых вод 0-5м. Понижения в рельефе и западины обычно заболочены. Рельеф слаборасчлененный. | Супесчано-пасчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Водноледниковые суглинки по составу мало отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали по глубине. Условия строительства на площадях развития суглинков простые, на остальных либо средние, либо сложные в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и уклона местности. |
|  |  | 3 | То же. Подстилающие поводы представлены в основном песками альб-сеноманского времени. | То же. | Рекомендации: гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод и дренажа подземных. |
|  |  | 4 | Развитие аллювиально-водноледниковых образований средне-позднечетвертичнoго времени. Подстилаются в основном песчано-глинистым комплексом юрско-мелового времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, пологонаклонный. В ложбинах заболочен. Уровень стояния грунтовых вод 2-5 м. | То же. Условия для строительства средние. Расчлененность рельефа позволяет организовать надежный дренаж поверхностных и подземных вод. |
|  |  | 8, 9 | Развитие позднечетвертичных аллювиально-эоловых отложений. Подстилаются келловейскими глинами среднеюрского возраста. | Рельеф слаборасчлененный, холмисто-грядовый Западинно-заболоченный. Отдельные дюновые холмы высотой до 5м. | То же. Условия для строительства сложные из-за мелкохолмистого строения поверхности, близкого залегания грунтовых вод 0-2м, слабой расчлененности рельефа и близкого залегания водоупорных глин. |
|  |  | 5, 6, 7 | Развития современных и позднечетвертичных аллювиально-болотных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф плоский слабо-расчлененный заболоченный, осложнен староречиями, дюнами. Глубина залегания грунтовых вод 0-2м. Боковой подмыв террас. | Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной стояния грунтовых вод. |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.

Гидрографическая сеть района характеризуется наличием большого количества рек и ручьёв.

Характерная особенность рек района – сильная извилистость и заболоченность их пойм. Все реки имеют небольшой уклон, поэтому и скорость их течения невелика – в среднем 0,3 – 0,5 м/с. И только на перекатах скорость течения возрастает до 0,8 – 1,0 м/с.

Главные водные артерии района – это реки Рессета и ее левые притоки: Велья, Лохова, Ловатянка, Дубна. На юго-востоке района на протяжении около 15 км протекает пограничная с Орловской областью река Вытебеть (правый приток реки Жиздры).

Реки и небольшие речки, протекающие по территории Хвастовичского района, относятся к Волжскому водному бассейну.

Перечень малых рек длиной от 10 км, протекающих в Хвастовичском районе.

| №№ п/п | Название реки | Куда впадает | Протяжённость (км) | Ширина водоохраной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песочня | Рессета | 12 | 100 |
| 2 | Лютня | Вытебеть | 14 | 100 |
| 3 | Обельна | Рессета | 10 | 100 |
| 4 | Еленка | Вытебеть | 14 | 100 |

Реки типично равнинные и имеют характерные черты: небольшие падения, небольшую скорость течения (0,3-0,5м/сек., и только на перекатах и быстринах 0,8-1 м/сек.), извилистые русла, невысокие поймы, сложенные песками и супесями. В долинах, где аллювий подстилается плотными, жирными глинами, поймы наиболее заболочены (верхнее течение р. Рессета). Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем. Доля снегового питания составляет 60 %, дождевого – 20 % и подземного – 20%.

По многолетним наблюдениям, поведение рек в период весеннего паводка предсказуемо, что позволяет принять определённые организационные меры по защите населения в этот период. Наполнение рек района зависит от уровня воды в р. Жиздра. Критических наводнений на реках района с возможным подтоплением жилых домов не бывает. По данным сельхозуправления района в период весеннего паводка затопляется до 3000 га сельхозугодий.

В связи с тем, что реки имеют  широкие поймы, и песчаное дно очень часто меняются их русла, образуются многочисленные ямы и омуты.

Для гидрогеологического режима рек характерны небольшие расходы, достигающие максимума во время весеннего половодья. В этот же период наблюдается и повышение уровня до 5 м. Среднегодовой модуль стока рек составляет 5 – 7 л/сек. с 1 км2. Средний многолетний расход для реки Рессеты составляет 10,5 м3/сек., для реки Вытебеть – 4,9 м3/сек. Наиболее крупные реки Рессета и Вытебеть, которые характеризуются параметрами  и  соответственно.

Для речной сети характерна направленность основных долин с юга на север, широкое развитие пойм и террасированных участков особенно в южной части.

Река Рессета. Река берет свое начало из болота Болонь, расположенного неподалеку от ст. Болотово Брянской области, и впадает в реку Жиздру в 134 км от ее устья. Является левым притоком р. Жиздры, имеет протяжённость более 180 км. Почти на всем протяжении река течёт по слабоволнистой равнине, большей частью лесистой, местами заболоченной. Долина реки преимущественно пойменная, шириной 1,2 – 1,5 км (наибольшая – 2,5 км). Склоны долины пологие, высотой от 15 до 30 м. Пойма реки двусторонняя, средняя ширина ее 500 – 700 м, наибольшая – 1,5 км, наименьшая – 200 м. В верхней части бассейна пойма, заболоченная со слоем торфа 1 – 2 м, поросла кустарником. Русло реки сильноизвилистое со средней шириной около 20 м. Преобладающая скорость течения – 0,2 – 0,3 м/с. Площадь водосброса 4840 км2. Минерализация воды в реке средняя, изменяется от 128,7 до 396,6 мг/дм, по химическому составу – гидрокарбонатного состава. Кислородный режим воды удовлетворительный, содержание кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/дм3, насыщение кислородом не более 60 %. Загрязнённость органическими веществами составила: по ХПК 17,0 мг/дм3 (1,13 ПДК), БПК до 1,93 мг/дм3. Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ достигали: по азоту аммонийному – 0,85 мг/дм3 (2,13 ПДК), азоту нитратному 0,061 мг/дм3 (3,05 ПДК), железу общему 0,29 мг/дм3 (2,9 ПДК), меди 2,8 мг/дм3 (2,8 ПДК).

Река Вытебеть. Река берет начало из ключей в д. Яковлево Хотынецкого района Орловской области и впадает в р. Жиздру в 92 км от ее устья. Река течет по слабохолмистой равнине. Левобережная часть бассейна преимущественно распахана, правобережная – залесенная. Долина реки пойменная. Склоны долины – высотой от 10 до 40 м, частично рассечены оврагами и балками. Пойма реки двусторонняя, поросшая кустарником, в устье пересечена оврагами и озерками, между деревнями Льгово и Уричи заболочена. Ширина поймы – 800 – 900 м. Русло реки большей частью умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла реки изменяется от 2 м – в истоках до 15 – 40 м – в нижнем течении. Скорость течения – 0,2 – 0,3 м/с.

В километре западнее деревни Почаевки находится Почаевское озеро. Площадь его невелика. Подходы к озеру болотисты. Вода чистая, хотя с виду черная. Глубина неизвестна.

Перечень прудов и водохранилищ по Хвастовичскому району по состоянию на 20.11.2004г. (по данным ГВК, ИК 7, ИК 4) представлен в следующей таблице:

| № п/п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Хвастовичский район» | с. Хвастовичи Хвастович-ский район | р. Жиздра | Р. Велья, 1994 г., кап. рем.2007 г. | 0,571 | 0,0323 |
| 2 | Межхозяйственный пруд Владелец ГТС – ФГУ «Мелиоводхоз», экспл. – ЗАО «Хвастовичская ПМК» | д. Слобода (Слободское водохранилище) | р. Жиздра | р. Лохова 1986г. | 3651 2987 | 0,169 |
| 3 | СПК им. К. Маркса | с. Пеневичи | -»- | р. Катагоща 1982г. | 923 717 | 0,052 |
| 4 |  | с. Ловать (СХА «Ольшань») | -»- | р. Ловатянка (балка) | 15,6 | 0,0012 |
| 5 |  | п. Еленский | -»- | р. Еленка (ручей б/н) | 2,3 | 0,0005 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4592,5 | 0,255 |

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

Сооружены Пеневичское и Слободское водохранилища, а также несколько лет назад еще один водоем в селе Хвастовичи. Водоемы района рыбными запасами небогаты. Промыслового рыболовства нет. Любительское – имеет место. Из рыб водятся щука, плотва, язь, окунь, елец, вьюн, ерш, карась и др.

Слободское водохранилище – с расположением створа плотины у с. Слобода с водотоком  р. Лохова (Волга), полный объем водохранилища составляет 3,65 млн. м3, полезный объем – 2,99 млн. м3, используется в целях орошения полей, для питьевого и промышленного водоснабжения, рыборазведения и оздоровительного отдыха.

На территории района расположено 4 пруда с гидротехническими сооружениями на них, которые были построены для нужд орошения.

Особо ценные естественные и искусственные водоемы объявлены памятниками природы, к которым относятся: водохранилище «Слободское» (площадь зеркала – 169 га) и Пеневичское водохранилище (площадь зеркала – 52 га).

Объем годового местного стока поверхностных вод на территории Хвастовичского района по среднему слою составляет 160 мм.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилища используются для орошения и рыборазведения.

#### I.2. 5. Ресурсы подземных вод.

В гидрогеологическом отношении территория района расположена в юго-западной части Московского артезианского бассейна. В пределах района подземные воды заключены в отложениях четвертичной системы, мела, юры, каменноугольной и девонской системы.

В водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий Хвастовичского района на данный момент используется один водоносный горизонт, связанный с озерско-хованскими образованиями верхнего девона. Он приурочен к известняковым толщам с прослоями песков и песчаников. Воды Заволжского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, местами с повышенным содержанием стронция.

Воды жесткие и умеренножесткие с показателями общего остатка от 3,2 млг.экв./л до 7,64 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от нулевого до 3,0 млг./л, преобладают 0,3 – 0,6 млг./л. Удельный дебит по отдельным скважинам изменяется от 0,07 м3/ч  до 12,0 м3/ч.

В некоторых скважинах были вскрыты воды с высокой минерализацией: населенные пункты – Колодяссы, Клён, Еленский. Возможно, эти артезианские скважины вскрыли более глубокие водоносные горизонты с повышенной минерализацией.

Эти воды относятся к сульфатно-хлоритовым с общей минерализацией 2,5 – 3,2 г/л.

В настоящее время намечены работы по выявлению новых источников подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения района.

Гидрогеологический разрез представляет собой комплекс этажно-расположенных водоносных горизонтов и комплексов, разделяющихся водоупорами. Наибольшее значение для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют водоносные горизонты, заключенные в каменноугольных отложениях. Наряду с ними используются воды четвертичных отложений, чаще всего для водоснабжения в сельских населенных пунктах; реже используются воды, заключенные в меловых и юрских отложениях. В отложениях девона заключены, преимущественно, воды с повышенной минерализацией, солоноватые и рассолы, которые находят применение для бальнеологических целей.

Подземные воды четвертичных отложений циркулируют в аллювиальных, водноледниковых песках, супесях и разделены моренами сетуньско-перекшинского, московского и валдайского оледенений. Мощность зоны аэрации изменяется от 1-2 до 10-15 м. Четвертичные водоносные горизонты играют существенную роль в водообмене поверхностных и подземных вод основных водоносных горизонтов и служат источниками восполнения их запасов.

Подземные воды мезозойских отложений представлены альб-сеноманским и неокомским водоносными горизонтами и сложены песчаниками, песками или мергельно-меловыми толщами мощностью от 5 до 15 м. Они имеют весьма ограниченное распространение и встречаются на локальных участках, в основном, в западной  части района. Характер фильтрации подземных вод - напорно-безнапорный с глубиной залегания уровней от 2-3 до 15-20 м. Водообильность водовмещающих отложений сравнительно невысокая и характеризуется удельными дебитами скважин 0,01-0,1 л/сек. В составе мезозойских отложений выделяется верхнеюрский водоупор, который имеет ограниченное распространение на водоразделах в западной части района и представлен плотными жирными глинами общей мощностью от 5 до 60 м (в среднем 20 м).

Подземные воды каменноугольных водоносных горизонтов.

Водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс широко распространен на территории района. Воды заключены в мощной толще отложений тульского и бобриковского возраста, представленных песками мелко- и тонкозернистыми, реже маломощными прослоями известняков, трещиноватых углей. Комплекс содержит напорные воды с величиной напора над кровлей от 4 до 98 м, в среднем 30-45 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах от 5-10 м в речных долинах, до 90 м на водоразделах. Дебит скважин составляет от 0,5 до 15 л/сек, удельный дебит 0,1-3,0 л/сек. Коэффициент фильтрации песков в среднем составляет 5 м/сут. Водопроводимость около 100 м2/сут. Химический состав подземных вод соответствует гидрокарбонатно-кальциевому типу с минерализацией 0,2-0,5 г/л.

Питание описываемого водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода отложений под четвертичные отложения (долина реки Угры), а также фильтрации вод из смежных водоносных горизонтов при соответствующих положениях пьезометрических уровней.

Наибольшее значение для водоснабжения представляет нижнетульский водоносный горизонт, который заключает в себе значительные ёмкостные запасы подземных вод.

Водоносный упинский карбонатный комплекс распространен повсеместно. Водовмещающие породы – трещиноватые известняки, средней мощностью 15-20 м, перекрытые бобриковскими глинами. Подошвой повсеместно служат малевские глины.

Упинский комплекс напорный. Величина напора над кровлей находится в тесной связи с геоморфологическими и структурными особенностями территории. Максимальные значения напоров тяготеют к водораздельным и наиболее погруженным северным районам, где они достигают 80-100 м, в районе поднятий уменьшаются до 10-20 м. По долинам рек, которые дренируют горизонт (p. Жиздра), величины напоров составляют 40-60 м. Уровень воды находится на глубинах от 30 до 86 м, увеличиваясь к северо-востоку, иногда в пониженных частях рельефа отмечается самоизлив. Водообильность известняков характеризуется большой неоднородностью, величина удельного дебита скважин изменяется от 0,1 до 10 л/сек. Коэффициент фильтрации известняков изменяется от 3-5 м/сут. до 30-50 м/сут., водопроводимость –10 дo  500 м2/cyт. Химический состав вод обычно гидрокарбонатно-кальциевый, с минерализацией 0,5- 0,8 г/л.

Воды комплекса находят широкое применение для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Малевский водоупор является региональным водоупором, разделяющим на большей части области пресные и минеральные воды. Он сложен плотными глинами мощностью до 8-10 м.

Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс имеет повсеместное распространение. Приурочен к мощной толще (от 18 до 40 м) сильно трещиноватых известняков и доломитов. Водоупорной кровлей служат глины малевского горизонта мощностью 8-10 м. В подошве залегает гипсоносная толща верхнего девона. Комплекс напорный. Величина напора над кровлей изменяется по площади, увеличиваясь в северо-западном направлении. Ближе всего к поверхности залегает в южной части района, где напор колеблется от 14 до 52 м, с погружением известняков в северо-восточном направлении на глубину 130-150 м и более, при этом напор увеличивается до 100 м. Глубина уровня воды в скважинах колеблется от 10-15 м на юге области, до 100 м на северо-востоке. Водообильность отложений неравномерна по площади, удельный дебит скважин изменяется от долей л/сек до 7,0 л/сек, коэффициент фильтрации составляет 3-10 м/сут., водопроводимость – 10-500 м2/сут. Химический состав подземных вод непостоянный, изменяется как по площади, так и с глубиной.

Тип воды сульфатно-гидрокарбонатный с минерализацией до 2,5 г/л.

Водоносный воронежско-плавский карбонатный комплекс. В состав комплекса включены верхняя часть франского и нижняя - фаменского ярусов верхнего девона. Это отложения воронежского, евлановского, ливенского, задонского, елецкого, оптуховского и плавского горизонтов. Общая мощность комплекса достигает 225-315 м. В литологическом составе пород преобладают карбонатные разновидности. По гидрогеологическим условиям в составе комплекса выделяются следующие свиты:

– водоносная оптуховско-плавская терригенно-карбонатная свита включает в себя доломиты, известняки с прослоями мергелей, ангидритов, гипсов и глин киселево-никольских, тургеневских, кудеяровских слоев. Распространена на всей территории района. Подземные воды свиты повсеместно напорные с глубиной залегания статического уровня от 5-10 до 45-60 м.  Основные направления движения воды - с запада и юга в сторону основных дрен - Угры, Протвы. Пьезометрические уклоны на водоразделах составляют 0,001-0,002, на склонах долин - до 0,01;

– водоносная елецко-оптуховская карбонатная свита. В состав гидрогеологического подразделения входят известняки, доломиты с прослоями мергелей, глин и гипсов елецкой, лебедянской и оптуховской свит. Верхним относительным водоупором служат доломиты и мергели мценского, нижним - известняки, доломиты с прослоями глин задонского возраста. Свита повсеместно напорная с величиной напора над кровлей от 40-93 м в южной части района, до 300-327 м на севере. Направление потока - с запада и северо-запада на восток и юго-восток. Частичная разгрузка происходит в долинах рек Жиздры и Оки. Пьезометрические уклоны на водоразделах – 0,0005 и менее, на склонах – до 0,001.

Водообильность отложений колеблется в весьма широких пределах и определяется в основном структурно-тектоническим положением участка с учетом влияния гидросети. Характерные удельные дебиты скважин составляют в речных долинах 5-15 л/с, на водоразделах - до 1 л/с. Соответственно, водопроводимость пласта падает от 680 м2 /сут. до 90 м2/сут.;

– водоупорная евлановско-задонская карбонатно-терригенная свита. Отложения свиты локально слабоводоносны и сложены плотными доломитами и гипсами с прослоями глин общей мощностью 80-100 м. Свита опробована единичными скважинами в районе Калужского ПХГ. Там она залегает на глубине 256 м и имеет мощность 84 м. Пласт напорный, с самоизливом и величиной напора над кровлей 258 м. Удельный дебит составляет 0,01 л/с;

– водоносный воронежский карбонатный горизонт. Представлен плотными доломитами общей мощностью 60-70 м. На территории области отдельно не изучался.

На территории Хвастовичского района нет месторождений пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами.

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод в районе оцениваются в 40,7 тыс. м3/сут.

Водоотбор производится на участках с неутвержденными  запасами пресных подземных вод. В 2004 г. отобрано 1,210 тыс. м3/сут. пресных подземных вод. Разрешенный водоотбор составляет 1,1 тыс. м 3/сут. или 91% от общего учтенного по району. На хозяйственно-питьевое водоснабжение использовано 0,65 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении района составляет 100%. Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение составляет 55 л/чел.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Полезные ископаемые Хвастовичского района в основном связаны с отложениями меловой системы.

В альб-сеноманских кварц-глауконитных песках залегают слои желваковых фосфоритов. В пределах района разведано Подбужское месторождение фосфоритов. Месторождение не эксплуатируется из-за небольшой мощности слоев фосфоритов.

Предположительно с альбскими отложениями связано месторождение песчано-гравийного материала в урочище Ставрово. Ставровское месторождение имеет перспективы увеличения запасов.

С аллювиальными и аллювиально-эоловыми песчаными отложениями связаны месторождения стекольных песков: Еленское, Круча. Пески пригодны для производства оконного стекла и аптечной посуды.

С водноледниковыми суглинками четвертичного времени связано Хвастовичское месторождение легкоплавкого сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича.

В пределах района широко развиты отложения трепелов, но на данное время они пока не изучались на предмет их использования в производстве строительных материалов.

С позднечетвертичными отложениями связаны залежи торфа. Из твердых полезных ископаемых добываются кирпичные суглинки, песчано-гравийный материал и мел для известкования кислых почв, планируется добыча стекольных песков.

Месторождение Круча находится в Хвастовичском районе, в 2,5 км северо-западнее д. Долина,  34 км юго-восточнее железнодорожной станции Судимир, на правом берегу р. Рессеты. Условия залегания полезной толщи месторождения позволяют разрабатывать его открытым способом. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, песками, суглинками, торфом средней мощностью 1,44 м. Соотношение мощности вскрыши к мощности полезной толщи составляет 1:4,3.

Большая часть запасов песков обводнена грунтовыми водами четвертичного водоносного горизонта, поэтому добычу песка наиболее целесообразно производить грейферным экскаватором. Уровень грунтовых вод находится на глубине 3,0 - 5,0 м.

Месторождение песков Рессетинские Дворики находится в 0,6 км восточнее д. Рессетинские Дворики, в 34 км юго-восточнее железнодорожной станции Судимир. Месторождение не эксплуатировалось. Запасы песков в количестве 1486 тыс. т по категориям A+B+C1 утверждены ГКЗ (протокол № 3241 от 05.01.1961 г.).

Полезная толща месторождения сложена серыми мелкозернистыми кварцевыми песками, содержащими единичные включения кремневой гальки в подошве слоя, приурочена к третьему слою аллювиальных отложений первой надпойменной террасы р. Рессета. Мощность полезной толщи изменяется от 2,2 до 7,9 м и в среднем составляет 6,75 м. Вскрышные породы общей мощностью 1,44 м на месторождении представлены почвенно-растительным слоем, торфом, суглинками и глинами современных аллювиальных отложений и охристо-желтыми песками. Соотношение мощности вскрыши к мощности полезной толщи 1:4,6. Полезная толща обводнена, уровень грунтовых вод находится на глубине 1,0 м от поверхности.

Горнотехнические условия отработки месторождения благоприятные. Месторождение может отрабатываться карьером при помощи грейферного экскаватора на всю мощность полезной толщи, без предварительного осушения обводненных песков.

Балансовые запасы стекольных песков в настоящее время находящиеся в государственном резерве по месторождениям «Круча», «Рессетинские дворики» и «Белая гора» составляют 3 100 тыс. тонн. Этих запасов недостаточно для организации перспективного промышленного производства по добыче и обогащению стекольных песков.

Ставровское месторождение

Учитываются запасы одного Ставровского месторождения песчано-гравийного материала в количестве 1314 тыс. м3 категорий А+В+С1.

Краткая характеристика Ставровского месторождения ПГМ

| Наименование и местоположение месторождения | Запасы тыс. м3 | Средняя мощность, м | Гидрогеологические условия | Качество минерального сырья, виды продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вскрыши | Полезной толщи |  |  |
|  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |  |
| Ставровское, в 4 км к СЗ от п. Еленский на месте бывшей д. Ставрово | 1314,0 |  | 1,8 | 3,56 | Полезная толща сухая | Сырье для производства щебня для дорожно-строительных работ |

Месторождение зарезервировано.

Подбужское месторождение

На территории Хвастовичского района разведано одно (Подбужское) месторождение фосфоритов. Запасы фосфоритов Подбужского месторождения составляют 41968 тыс. т по категориям А+В+С1 и 47392 тыс. т по категории С2, забалансовые запасы – 60756 тыс. т. Запасы фосфоритов Хвастовичского района составляют 38,9% от областных.

Месторождение не разрабатывается, числится в резерве.

Подбужское месторождение фосфоритов расположено в 12 км юго-восточнее с.Хвастовичи, д. Подбужье, д. Бояновичи, д. Алексеевка, д. Пеневичи, д. Нехочи. Месторождение состоит из 10-ти участков (общая разведанная площадь – 198 км2): Центрального, Воткинского, Дубровского, Кудрявецкого, Клетнинского, Пеневичского, Нехочинского, Кременецкого, Бояновичского, Семеновского.

Полезной толщей Подбужского месторождения являются глауконит-кварцевые мелкозернистые, глинистые, обогащенные желваковыми фосфоритами пески сеноманского яруса верхнего мела.

Продуктивная толща Подбужского месторождения обводнена. Гидрогеологические условия отработки полезного ископаемого открытым способом оцениваются как несложные. Обводненность связана с альб-сеноманским безнапорным водоносным горизонтом. Технологическая схема производства горных работ простая - безвзрывные работы, отдельное складирование почвенного слоя, используемого в дальнейшем для рекультивации внутренних отвалов.

Холмское месторождение (разрабатываемое)

На территории Хвастовичского района разведано одно месторождение мела – Холмское. Запасы мела Холмского месторождения в количестве 157 тыс. т категорий А+В+С1 .

Месторождение разрабатывается с 2002 года. Добычу мела на Холмском месторождении производит ЗАО «Хвастовичская ПМК-9». Динамика добычи мела в Хвастовичском районе приведена в таблице.

Динамика добычи мела в Хвастовичском районе в 2002-2004 гг.

| Вид минерального сырья | Добыча, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| Мел | 2,5 | 3,5 | 2,5 |

Торф (5 месторождений)

Учитываются запасы 5 месторождений в количестве 102 тыс. т по категориям А+В+С1 и 610 тыс. т – забалансовые. Торф служит в качестве удобрения для сельского хозяйства. Месторождения не разрабатываются.

Наиболее перспективным для разработки является месторождение Лесное, расположенное в 14,0 км на юго-восток от с. Хвастовичи, в 3,0 км на юго-запад от железнодорожной станции Еленская, в 1,2 км на юго-восток от с. Глебовка. Месторождение находится в пойме р. Шестуха. Площадь торфяного месторождения в нулевой границе составляет 55 га. Площадь в границах промышленной глубины торфяной залежи – 24 га, максимальная мощность торфяной залежи – 1,8 м, средняя – 1,23 м.

Торфяная залежь низинного и переходного типов, беспнистая.

Водоприемником является р. Шестуха, протекающая вдоль северного края месторождения.

КАТАЛОГ месторождений Хвастовичского района

| № п/п | Месторож дение | Географическая привязка (местоположе ние) | Остаток запасов 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводненности | Степень Промыш ленного освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Заба лансовые |  | Сред няя мощность вскрыши, м | Сред няя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 13 месторождений, в т.ч. 2 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГС, тыс. м3 |
| 1 месторождение | 1314 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ставровское | в 4 км северо-западу от пос. Еленский, на месте бывшей деревни Ставрово | 1314 |  |  | Сырье (пески с обломками и щебнем песчаников различной крепости) для производства щебня для дорожно-строительных работ | 1,8 | 3,56 | сухая | Резерв |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 1 месторождение, разрабатываемое | 3026 | 1233 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хвастовичское | В 3,0 км к С В от с. Хвастовичи | 3026 | 1233 |  | Кирпич марок "150" и "250" | 0,7 | 6,0 | сухая | Разрабатывается | ооо "Хвасточичская МПМК" |
| Мел, тыс. м3 |
| 1 месторождение, разрабатываемое | 157 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Холмское | в 1,5 км к северу от д. Холмы, в 6 км к западу от с. Хвастовичи | 157 |  |  | Негашеная магнезиальная и доломитовая известь, школьные мелки | 2,53 | 3,92 | сухая | Разрабатыва ется | ЗАО "Хвастовичская ПМК-9" |
| Торф, тыс. т |
| 5 месторождений | 102 | 0 | 610 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | За Рессетой | От р.ц. Хвастовичи на В в 9 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 2,5 км | 46 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 18 | 1,05 |  | Госрезерв |  |
| 5 | Лесное | От р.ц. Хвастовичи на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Еленская на ЮЗ в 3 км, от с. Глебовка на ЮВв 1,2 км | 56 |  |  |  | 24 | 1,23 |  | Госрезерв |  |
| 6 | Лифинка | От р.ц. Хвастовичи на В в 8,5 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 3 км, от с.Новохвастовичи на В в 0,5 км |  |  | 207 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 74 | 1,21 |  | Госрезерв |  |
| 7 | Лифинские кочки | От р.ц. Хвастовичи на С в 9 км, от ж/д ст. Теребень на С в 4,5 км, от с. Долина на ЮЗ |  |  | 229 |  | 66 | 1,66 |  | Госрезерв |  |
| 8 | Желтянское | От р.ц. Хвастовичи на ЮЗ в 14,5 км, от ж/д ст. Боев (Рессета) на СЗ в8,2 км, при с. Желтянка на СЗ |  |  | 174 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 71 | 0,93 |  | Госрезерв |  |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 4 месторождения | 3787 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рессетинские Дворики | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 8 км СЗ Еленского стекольного завода, 0,6 км восточнее д. Рессетинские Дворики | I486 |  |  | Пески для производства оконного стекла | 1,44 | 6,75 | обводненная |  |  |
| 10 | Круча | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 6,5 км СЗ Еленского стекольного завода, 2,5 км СЗ д. Долина | 2094 |  |  | Пески для производства оконного стекла | 1,44 | 6,2 | обводненная | Разрабатываются | ООО "Рессета- Стекло", КЛЖТР 52908 |
| 11 | Еленское-1 | 40 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 20 км восточнее с. Хвастовичи у Еленского стекольного завода | 129 |  |  | Пески для производства оконного стекла и аптечной посуды | 0,15-1,0 | 0,5 | сухая |  |  |
| 12 | Белая Гора | 1,5 км С В разъезда Теребень, 8 км ЮЗ Еленского стекольного завода | 78 |  |  | III сорт стекольных песков | 0,07 | 0,96 | частично обводненная |  |  |
| Фосфориты, тыс. т |
| 1 месторождение | 41968 | 47392 | 60756 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подбужское (10 участков) | 12кмЮВс. Хвастовичи, д. д. Подбужье, Бояновичи, Алексеевка, Пеневичи, Нехочи | 41968 | 47392 | 60756 | Фосфорные удобрения и мука | 3,5 | 1,18-1,53 | обводненная | Госрезерв |  |

Наиболее крупными по запасам являются месторождение стекольных песков «Круча» и месторождение фосфоритов «Подбужское», минеральное сырье которых по своим качественным характеристикам, возможностям использования в хозяйстве и с учетом конъюнктуры рынка имеют не только региональное, но и федеральное значение.

Месторождения других, общераспространенных полезных ископаемых (суглинки кирпичные, пески строительные, песчано-щебневые смеси, мел, торф) имеют местное значение. Минеральные ресурсы Района геологически слабо изучены и используются не эффективно.

В настоящее время разрабатываются только 2 месторождения: Ставровское песчано-щебневой смеси и Теребенское строительных песков.

Остальные месторождения, числящие на Государственном балансе, находятся в государственном резерве.

Минерально-сырьевой потенциал Района в состоянии обеспечить потребности предприятий Хвастовичского района и граничащих регионов в главных видах нерудных полезных ископаемых в основном для предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО «Хвастовичский район» на 1 января 2008 года составляют 88684 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 53481 га (60,31 %), в стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановления плодородия – 344 га (0,38 %), лесные площади – 26622 га (30,02 %), лесные насаждения, не входящие в лесной фонд –2943 га (3,32 %), под водой – 695 га (0,783 %), земли застройки – 124 га (0,14 %), земли под дорогами – 1495 га (1,684 %), болота – 2598 га (2,93 %), нарушенные земли – 3 га (0,003 %) и прочие земли составляют 379 га (0,43 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 37313 га (69,77 %), залежь 1516 га (2,83 %), многолетние насаждения – 15 га (0,03 %), сенокосы – 4998 га (9,35 %), пастбища – 9639 га (18,02 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Хвастовичский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: колхоз им. Крупской, СПК «Подбужское», СХА «Альшань».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения не превышает 50%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенной ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференциация сельхозугодий  по качеству, что отражается в их кадастровой оценке.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам.

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб./га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК "им. Крупской" | 5 611,06 | 2 912,33 | 1188 | 34 |
| СПК "Верный путь" | 711,11 | 214,33 | 396 | 12 |
| СХА "Тросна" | 1 027,88 | 37,43 | 3795 | 107 |
| СХА "Гуда" | 2 507,39 | 7,27 | 2145 | 61 |
| СПК "Русь" | 4 223,46 | 2 550,17 | 396 | 12 |
| СПК "им. К.Маркса" | 3 685,33 | 2 085,19 | 3795 | 107 |
| СПК "Правда" | 1 809,33 | 532,0 | 2409 | 68 |
| СПК "Рессета" | 2 811,13 | 1664,50 | 4851 | 137 |
| СПК "Коммунар" | 4 481,40 | 2 101,74 | 4290 | 121 |
| СХА "Альшань" | 5 277,44 | 562,75 | 4917 | 138 |
| СХА "Коллектив" | 3 460,55 | 1 190,68 | 4884 | 137 |
| СПК "Подбужский" | 5 482,63 | 1 161,66 | 4884 | 137 |
| СХА "Заря" | 4 869,38 | 235,01 | 5247 | 148 |
| СПК "Милеевский" | 3 896,80 | 919,18 | 3927 | 111 |
| СПК "Хвастовичское" | 3 975,15 | 783,24 | 4455 | 125 |

По кадастровой оценке, наиболее ценными с/х угодьями обладают СХА «Заря», СХА "Альшань", СХА "Коллектив", СПК "Подбужский". В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий. В районе почти половина пашни имеет неудовлетворительную кислотность, 1/6 пашни имеет неудовлетворительное содержание подвижного фосфора, почти 3/4 пашни – низкое и среднее содержание обменного калия. Особенно неблагоприятное положение сложилось с содержанием гумуса. Почв, с содержанием гумуса менее 2 % насчитывается 87 % от площади пашни. Количество кислых почв за год в среднем увеличивается на 19 %.

Резкое снижение объемов применения минеральных и органических удобрений привело к тому, что вынос питательных веществ стал преобладать над их внесением.

В области сельскохозяйственного производства основными производителями продукции являются СПК «им К. Маркса», СПК «Русь», СПК «им. Крупской». Основная отрасль в растениеводстве – выращивание картофеля для обеспечения населения района и поставки в соседние районы и Брянскую область. Занимаются выращиванием овса, ржи, ячменя для собственных нужд. Также в районе развивается животноводство.

#### I.2.8. Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

Основными климатическими факторами, определяющими условия роста и развития древесной растительности, является тепло и влага. Поэтому, резкие отклонения климатических показателей от среднего их значения (ранние и поздние заморозки, засуха и т.д.) существенно влияют на рост, развитие и устойчивость лесных биоценозов.

По своим лесорастительным условиям территория района относится к двум округам подзоны хвойно-широколиственных лесов. Западная часть по верховьям рек Рессеты, Вельи и Ловати относится к лугово-лесному округу, где коренными типами являются дубово-елово-сосновые леса с участками широколиственных. На юго-западе преобладают луговые типы и сосняки по долине реки Рессеты.

Большая часть территории района к востоку от с. Хвастовичи входит в состав лесного округа с господством елово-дубовых, с участием сосны, лесов. Наиболее залесены восточная и северная части. Здесь преобладают березово-осиновые и елово-дубовые леса. На юго-востоке господствуют сосновые леса, с участием березняков и осинников, присутствуют болотные формации. В лесах хорошо развил подлесник, который состоит в основном из лещины, крушины, рябины, черёмухи. Встречаются низкорослые кустарники: шиповник, малина, ежевика.

Площадь лесного фонда и лесов Хвастовичского района составляет 73783 га, что составляет 52 % от общей площади района.

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, введенным в действие 01.01.2007 г., леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1)организация использования лесов;

2)создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3)проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4)проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Основными задачами лесного хозяйства на территории Хвастовичского района является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарках. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Лесные угодья Хвастовичского района могут использоваться:

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

Побочное лесопользование – заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений на загрязненной территории не рекомендуется.

Основной задачей администрации муниципального района «Хвастовичский район», предприятий и организаций района, осуществляющих управление лесным хозяйством, является обеспечение рационального использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, исходя из принципа устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышение экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворение общества в лесных ресурсах на основе научно-обоснованного, многоцелевого лесопользования.

В лесном фонде доминируют хвойные широколиственные леса, елово-дубовые с участием сосны.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное загрязнение части лесной территории района. Как показывают современные исследования, лес эффективно предотвращает перемещение радиоактивно загрязненных почв, что снижает необходимость в дополнительных мерах по дезактивации.

Лесные пожары могут вызвать мощное вторичное загрязнение.

Скопление большого количества сухостоя, валежника вокруг населенных пунктов ведет к массовому размножению мелких грызунов – носителей инфекционных болезней, увеличивается опасность пожара. В районе уделяется недостаточное внимание реализации комплексных мероприятий, направленных на предотвращение пожаров и их оперативную локализацию в связи с недостаточным финансированием и устаревшей материально-технической базой. Ежегодно на территории района проводятся мероприятия по воспроизводству лесов.

Однако, по причине недоосвоения расчетной лесосеки за период 2000 – 2004 гг. посадки сократились с 246 – до 151 тыс. га – это почти на 40 %.

Анализ ГУ «Еленское лесничество»

Согласно приказу № 498 от 19.12.2007 г. «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» необходимо считать:

– леса второй группы эксплуатационными лесами;

– леса третьей группы – резервными лесами;

– леса первой группы – защитными лесами.

Государственные защитные лесные полосы, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб государственными защитными лесными полосами с подразделением на подкатегории «государственные защитные лесные полосы», «запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов», «запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб»;

Противоэрозионные леса – противоэрозионными лесами;

Ленточные боры – ленточными борами;

Защитные полосы лесов вдоль ж-д магистралей, автодорог федерального, республиканского и областного значения – защитными полосами лесов, расположенными вдоль ж-д путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектовРоссийской Федерации;

Леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды, притундровые леса – лесами, расположенными в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях;

Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов (лесохозяйственная и лесопарковая части) – зелеными зонами, лесопарками;

Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

Леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов – лесами, расположенными в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

Особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное или историческое значение, заповедные лесные участки, памятники природы (если они не расположены на особо охраняемых природных территориях) – лесами, имеющими научное или историческое значение;

Леса государственных природных заповедников, леса национальных парков, леса природных парков памятники природы (если они расположены на особо охраняемых природных территориях) – лесами, расположенными на особо охраняемых природных территориях;

Орехово-промысловые зоны – орехово-промысловыми зонами;

Лесоплодовые насаждения – лесными плодовыми насаждениями.

Общая площадь земель лесного фонда в Хвастовичском районе составляет 73783 га, в том числе леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения – 26509 га. Из лесных земель, покрытых лесом 68582 га: по хвойному хозяйству – 29726 га, по мягколиственному хозяйству – 37637 га, по твердолиственному хозяйству – 1219 га.

Леса, расположенные на землях лесного фонда в Хвастовичском районе по целевому назначению подразделены на защитные и эксплуатационные леса.

Основным назначением защитных лесов является выполнение защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций.

Защитные леса разделены на следующие категории защитности:

– леса зелёных зон поселений и хозяйственных объектов выделены Распоряжением СМ СССР от 18.07.1950 г. № 11459 – Р вокруг с. Хвастовичи кв. 19 – 34, выделены Распоряжением СМ РСФСР от 31.03.1960 г. № 1806 – Р. вокруг п. Еленский кв. 35 – 89.

– защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского, областного значения выделены в соответствии с Распоряжением СНК СССР от14.07.1944 г. № 14587 – Р.

Общая площадь земель лесного фонда защитных лесов 7716 га, из них лесных земель 7288 га, нелесных 428 га.

Общая площадь земель лесного фонда эксплуатационных лесов 66067 га, на них лесных земель 63727 га. Из лесных земель, покрытых лесом, возможных для эксплуатации – 52237 га.

По площади преобладают хвойные насаждения, которые занимают 43,3 % покрытых лесом земель, мягколиственные – 54,9 %, твердолиственные – 1,8 %. Из хвойных насаждений преобладают хвойные молодняки – 40,6 %, средневозрастные – 38,4 %, приспевающие – 16,3 %, спелые – 4,7 %.

Распределение площади лесного фонда по категориям земель, группам лесов и категориям защитности защитных лесов

Еленский лесхоз (площадь, га) на 01 января 2008 года

| Общая площадь земель лесного фонда | Лесные земли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Покрытые лесной растительностью | Не покрытые лесной растительностью |  |
|  | Всего | В т.ч. лесные культуры | Несомкнувшиеся лесные культуры | Лесные питомники, плантации | Естественные редины | Фонд лесовосстановления |  |
|  |  |  |  |  |  | Гари | Погибшие древостои | Вырубки | Прогалины, пустыри | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего лесов |
| 73783 | 68582 | 16087 | 911 | 1 | 0 | 478 | 186 | 729 | 128 | 1521 | 71015 |
| Защитные леса - всего |
| 7716 | 7098 | 1251 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 32 | 88 | 7288 |
| Категории защитности лесов, в которых проводятся рубки главного пользования |
| 7716 | 7098 | 1251 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 32 | 88 | 7288 |
| в том числе: Защитные полосы лесов вдоль ж/д магистралей, автодорог федерального, республиканского и областного значения |
| 384 | 344 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 356 |
| Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов |
| 7332 | 6754 | 1195 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 30 | 77 | 6932 |
| Всего защитных, возможных для эксплуатации |
| 4264 | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264 |
| Эксплуатационные леса – всего |
| 66067 | 61484 | 14836 | 810 | 0 | 0 | 478 | 185 | 674 | 96 | 1433 | 63727 |
| Эксплуатационные леса - возможные для эксплуатации |
| 52237 | 52237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52237 |
| Всего лесов, возможных для эксплуатации |
| 56501 | 56501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56501 |

Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | Покрытые лесной растительностью земли |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по группам возраста |
|  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | В т.ч. перестойные |
|  |  | 1 класса | 2 класса | всего | В т.ч. включен. в расчет |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 17529 | 2370 | 3497 | 7855 | 7267 | 3084 | 723 | 0 |
| Ель | 5701 | 1475 | 2085 | 1070 | 1070 | 710 | 361 | 0 |
| Итого хвойных | 23230 | 3845 | 5582 | 8925 | 8337 | 3794 | 1084 | 0 |
| Твердолиственные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 467 | 15 | 90 | 139 | 25 | 78 | 145 | 0 |
| Дуб низкоствольный | 418 | 0 | 21 | 236 | 193 | 47 | 114 | 92 |
| Ясень | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клен | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Итого твердолиственных | 902 | 15 | 116 | 381 | 218 | 125 | 265 | 92 |
| В том числе низкоствольных | 435 | 0 | 26 | 239 | 193 | 47 | 123 | 92 |
| Мягколиственные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 22602 | 578 | 1333 | 14872 | 8493 | 4065 | 1754 | 38 |
| Осина | 6941 | 76 | 254 | 588 | 564 | 2463 | 3560 | 450 |
| Ольха серая | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ольха черная | 2795 | 17 | 131 | 1710 | 580 | 555 | 382 | 8 |
| Ивы древовидные | 28 | 0 | 4 | 18 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Итого мягколиственных | 32369 | 671 | 1722 | 17188 | 9655 | 7088 | 5700 | 496 |
| Итого по I разделу | 56501 | 4531 | 7420 | 26494 | 18210 | 11007 | 7049 | 588 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 56501 | 4531 | 7420 | 26494 | 18210 | 11007 | 7049 | 588 |

| Нелесные земли |
| --- |
| Пашни | Сенокосы | Пастбища | Воды | Сады, тутовники, ягодники и др. | Дороги, просеки | Усадьбы и прочее | Болота | Пески | Ледники | Прочие земли | Всего нелесных земель |
| Всего лесов |
| 8 | 520 | 17 | 143 | 3 | 682 | 104 | 1019 | 1 | 0 | 271 | 2768 |
| Защитные леса – всего |
| 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 129 | 28 | 117 | 1 | 0 | 73 | 428 |
| Категории защитности лесов, в которых проводятся рубки главного пользования |
| 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 129 | 28 | 117 | 1 | 0 | 73 | 428 |
| В том числе: защитные полосы лесов вдоль ж/д магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения |
| 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 |
| Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов |
| 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 125 | 28 | 117 | 0 | 0 | 61 | 400 |
| Всего защитных лесов, возможных для эксплуатации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатационные леса – всего |
| 8 | 446 | 17 | 137 | 3 | 553 | 76 | 902 | 0 | 0 | 198 | 2340 |
| Эксплуатационные леса, возможные для эксплуатации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего лесов, возможных для эксплуатации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные показатели деятельности ГУ «Еленское лесничество»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Тыс.руб. | Объем | Тыс.руб. | Объем | Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 185 | 27,5 | 120,0 | 25,7 | 146 | 28,2 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 511 | 44,7 | 540,0 | 101,9 | 610 | 74,9 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | Га/кбм | 660/13,8 | 1016,9 | 832/16,8 | 1928,5 | 973/23,2 | 2429,9 |
| 4 | Прочие рубки | кбм | 27,0 | 2164,6 | 24,2 | 3327,5 | 34,2 | 4990,5 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 21140 | 15,2 | 27170 | 63,6 | 28700 | 48,9 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 124 | 164,1 | 157 | 283,7 | 157 | 205,5 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 75 | 27,2 | 61 | 13,2 | 67 | 38,6 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 798 | 253,1 | 853 | 631,0 | 960 | 456,0 |
|  | Подготовка почвы | га | 150 | 270,9 | 138,0 | 292,2 | 139 | 132,3 |
|  | Выращивание посадочного материала | Тыс.штук | 1012,0 | 83,5 | 1058 | 86,0 | 981 | 148,9 |
|  | Заготовка семян | кг | 50 | 42,4 | 40 | 46,7 | 140 | 12,5 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 55 | 2,7 | 78 | 8,5 | 120 | 10,7 |
|  | Уход за миниполосами | км | 722 | 36,2 | 662 | 77,3 | 565 | 27,6 |
|  | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 36,0 | 12785,7 | 35,2 | 13004,3 | 51,1 | 17009,1 |

#### I.2.8. Природно-рекреационные ресурсы.

По набору природных ресурсов, Хвастовичский район можно отнести к рекреационным местностям. Это связано с тем, что большая часть территории района сохранила свои природные ландшафты, их привлекательность. Однако эта территория является ограниченно благоприятной для организации отдыха в связи с радиоактивным загрязнением отдельных территорий.

Основными объектами туризма являются долина р. Рессеты, прилегающие леса и уникальные постледниковые геоморфологические ландшафты. Хвастовичский район и прилегающая территория Ульяновского района уникальны тем, что здесь сходятся три геоботанических района: дубово-сосново-еловый, елово-сосновый и широколиственный. В районе отмечено наличие 105 видов птиц, из них 18 редких, занесенных в Красную книгу России, 22 вида редких растений. Эта территория входит в ключевые орнитологические территории России, имеющие международное значение.

На юге района, по границе с Орловской областью расположена охранная зона национального парка «Орловское Полесье» (Постановление Правительства Калужской области № 6 от 19.01.98 г. «О создании охранной зоны национального парка Орловское полесье на территории Калужской области»).

Природа Хвастовичского района может стать объектом тематического, научно-образовательного туризма по орнитологии, ботаники, геоморфологии и проч.

Ha территории муниципального района расположен ряд особо охраняемых природных территорий: ландшафты рек Вытебети, Рессеты, Лоховы, Ловатянки, Обельни, лесной массив "Теребень'', водохранилище "Пеневичи".

#### I.2.9. Историко-культурные рекреационные ресурсы.

Основной историко-культурный интерес к району вызывают памятники археологии. В пределах района археологами была выделена Рессетинская культура, которая охватывает значительные временные рамки от мезолита до бронзового века. Долина р. Рессеты была своеобразным коридором, по которому в постледниковое время шла миграция племен каменного века с Днепра на верхнюю Оку. Здесь также выявлены сельские поселения раннего железного века, мощинской культуры IV-VI вв. славянских поселений Х-ХII в. Общее количество памятников археологии насчитывает более 50-ти наименований, хотя территория района изучена незначительно.

Многие современные населенные пункты уже существовали в ХIV-ХV вв.: Хвастовичи XV в., Рессета IX-XII вв., Красное XIV-XV вв., Успенский XI-XII вв., Ловать XV в.

Через Хвастовичские земли проходила дорога из северных владений Черниговского княжества и Владимиро-Суздальских земель на Юг в г. Киев.

В селе Ловать в к. ХVIII в. существовала усадьба Мещерских, с 1814 г. по 1831 г. ею владел государственный деятель, литератор A. П. Степанов.

Туризм и краеведение.

В Хвастовичском районе найдется место, достойное внимания путешественников. Деревня Стайки - Родина художника П.В. Васильева (1889 – 1975 гг.).

Село Хвастовичи – Центр действия партизанского отряда «Смерть оккупантам» под командованием Н.И. Бусловского в годы войны 1941 – 1945 гг.

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Хвастовичского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения развития сельскохозяйственной деятельности.

Территория является ограниченно благоприятной для организации отдыха в связи с радиоактивным загрязнением отдельных территорий.

Можно сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям условия для строительства по району изменяются от простых до сложных, это связано с широким развитием в геологическом разрезе суффозионно-неустойчивых грунтов и значительной заболоченностью некоторых местностей района.

Удельный вес прогнозных ресурсов пресных подземных вод в потенциальной извлекаемой ценности недр Хвастовичского района составляет 14,6 %.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов. Разведанные запасы некоторых видов полезных ископаемых играют существенную роль в областном сырьевом балансе. Прогнозные ресурсы кирпичного сырья в районе сосредоточены на 1 прогнозной площади и составляют 0,012 млн. м3 категории Р1. На территории Хвастовичского района разведано 4 месторождения стекольных песков с суммарными запасами промышленных категорий – 3802,2 тыс. м3, что составляет 31,1 % от аналогичных запасов Калужской области. Запасы одного Ставровского месторождения песчано-гравийного материала в количестве 1314 тыс. м3, что составляет 1,2% от запасов ПГМ Калужской области. На территории Хвастовичского района нет разведанных месторождений строительных песков, но имеются перспективы для их разведки. Прогнозные ресурсы строительных песков в районе составляют 23,563 млн. м3. На территории Хвастовичского района разведано одно (Подбужское) месторождение фосфоритов. Удельный вес запасов карбонатных пород в потенциальной извлекаемой ценности недр района – 0,1%. Удельный вес запасов и прогнозных ресурсов торфа в потенциальной стоимости недр хвастовичского района составляет 2,8 %, запасов – 1,1 %.

Для территории Хвастовичского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

### I. 3 Анализ современного использования территории МР «Хвастовичский район»

#### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Хвастовичский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Хвастовичского района занимают земли сельскохозяйственного назначения 48 %, земли лесного фонда 52 %.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МО «Хвастовичский район» земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость, уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Хвастовичский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: колхоз им. Крупской, СПК «Подбужское», СХА «Альшань».

В таблице приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2007 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляют 88684 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 53481 га (60,31 %), в стадии мелиоративного строительства (сельхоз угодья) и восстановления плодородия – 344 га (0,38 %), лесные площади – 26622 га (30,02 %), лесные насаждения, не входящие в лесной фонд –2943 га (3,32 %), под водой – 695 га (0,783 %), земли застройки – 124 га (0,14 %), земли под дорогами – 1495 га (1,684 %), болота – 2598 га (2,93 %), нарушенные земли – 3 га (0,003 %) и прочие земли составляют 379 га (0,43 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 37313 га (69,77 %), залежь 1516 га (2,83 %), многолетние насаждения – 15 га (0,03 %), сенокосы – 4998 га (9,35 %), пастбища – 9639 га (18,02 %).

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения Хвастовичского района», выполненной ПК «ГЕО» в 2005 году.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Хвастовичский район» |
| 1 | СПК "им. Крупской" | 1 | 7068,09 | 5611,06 | 2912,98 | 1006,62 |  |  | 470,25 | 152,71 |  | 36,56 | 55,82 | 24,22 | 173,56 | 22,40 | 32,93 |
| 2 | СПК "Верный путь" | 1 | 2281,23 | 711,11 | 216,56 | 251,74 | – |  | 1200,16 | 98,35 |  | 24,72 | 11,31 | 9,54 | 82,91 | – | 1,47 |
| 3 | СХА "Тросна" | 1 | 3381,91 | 991,30 | 37,43 | 690,23 | – |  | 1885,52 | 44,60 |  | 19,45 | 8,59 | 16,51 | 4,25 | – | 5,45 |
| 4 | СХА "Гуда" | 1 | 4978,89 | 2507,39 | 7,27 | 1598,61 |  |  | 1792,05 | 164,25 |  | 12,21 | 25,96 | 23,97 | 157,71 | – | 15,06 |
| 5 | СПК "Русь" | 1 | 6400,05 | 4223,46 | 2550,17 | 69,31 |  |  | 1125,94 | 163,57 |  | 45,32 | 52,12 | 26,86 | 365,17 |  | 11,74 |
| 6 | СПК "им. К.Маркса" | 1 | 4540,95 | 3685,33 | 2085,19 | 166,51 | – |  | 464,38 | 59,88 |  | 57,09 | 11,43 | 12,34 | 82,66 |  | 15,72 |
| 7 | СПК "Правда" | 1 | 6811,53 | 1809,33 | 522,62 | 774,00 |  |  | 3890,86 | 316,23 |  | 30,84 | 45,93 | 40,47 | 89,40 |  | 2,17 |
| 8 | СПК "Рессета" | 1 | 4387,64 | 2811,13 | 1664,35 | 376,84 | 0,83 |  | 619,22 | 377,56 |  | 34,31 | 20,25 | 36,48 | 197,82 |  | 3,90 |
| 9 | СПК "Коммунар" | 1 | 9878,35 | 4481,40 | 2101,74 | 1917,81 |  |  | 4132,02 | 133,74 |  | 31,04 | 79,19 | 36,32 | 484,93 |  | 4,13 |
| 10 | СХА "Альшань" | 1 | 11693,27 | 5277,44 | 562,75 | 3819,77 | 15,10 |  | 5393,56 | 135,68 |  | 25,25 | 54,91 | 79,70 | 175,89 |  | 5,69 |
| 11 | СХА "Коллектив" | 1 | 5791,09 | 3448,49 | 1190,68 | 1524,51 | – |  | 1855,22 | 86,32 |  | 19,54 | 23,11 | 34,24 | 98,78 |  | 8,90 |
| 12 | СПК " Подбужский " | 1 | 6810,17 | 5482,63 | 1161,66 | 3190,84 |  |  | 382,26 | 100,82 |  | 72,02 | 67,29 | 17,02 | 121,80 | – | 3,10 |
| 13 | СХА "Заря" | 1 | 5915,93 | 4869,38 | 234,55 | 3393,56 |  |  | 268,54 | 139,07 |  | 145,62 | 38,64 | 39,36 | 76,77 |  | 11,72 |
| 14 | СПК "Милеевский" | 1 | 7794,64 | 3896,80 | 912,15 | 2248,83 |  |  | 2466,27 | 377,47 |  | 67,37 | 42,31 | 66,27 | 400,67 |  | 11,90 |
| 15 | СПК"Хвастовичское" | 1 | 5850,77 | 3951,77 | 781,82 | 2068,45 |  |  | 464,25 | 296,03 |  | 34,21 | 45,17 | 40,15 | 37,11 | 1,56 | 22,35 |
| Всего по МР «Хвастовичский район» | 15 | 93584,51 | 53758,02 | 16941,92 | 23097,63 | 15,93 |  | 26410,5 | 2646,28 |  | 655,55 | 582,03 | 503,45 | 2549,43 | 23,96 | 156,23 |
| Земли ПСХ |
| 1 | СПК «Авдеевское» (Петров М. М.) | 1 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СПК «Воткинское» (Дмитриева Р. В.) | 1 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СПК «Воткинское» (Савинов Н. В.) | 1 | 101 | 101 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СПК «Коммунар» с. Колодяссы (Рогачёв Н. Н.) | 1 | 35 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Черенков С. И. (с. Хвастовичи) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПСХ | 5 | 152 | 146 | 127 |  |  | 19 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объединение граждан по садоводству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 5 | 152 | 146 | 127 |  |  | 19 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Огороднические хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Животноводческие хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли фонда перераспределения | 4 | 4372 | 1356 | 839 | 4 | – | 326 |  |  |  | 161 |  | 95 | 280 | – | 18 |

#### СПК «им. Крупской».

Хозяйственный центр ( д. Нехочи. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 7068,09 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 4798,76 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 874,23 га, посторонние пользователи занимают 488,59 га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Структура сельскохозяйственных земель СПК "им. Крупской"*

| Наименование угодий | Всего, га | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности,га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения земель, га |
| Пашня | 2912,98 | 2440,96 | - | 472,03 |
| Залежь | 1 006,62 | 852,78 | - | 153,84 |
| Сенокос | 757,80 | 715,72 | - | 42,08 |
| Пастбища | 933,66 | 743,44 | - | 190,22 |
| Итого с/х угодий: | 5 611,06 | 4 752,90 | - | 858,17 |
| Лес | 470,25 | - | 468,44 | 1,81 |
| Кустарники | 152,71 | - | 143,94 | 8,77 |
| Болото | 173,56 | - | 141,25 | 32,31 |
| Под водой | 36,56 | - | 33,53 | 3,03 |
| Под дорогами | 24,22 | - | 24,22 | - |
| Застроенная территория | 55,82 | - | 55,82 | - |
| Прочие | 32,93 | 23,46 | 7,04 | 2,42 |
| Нарушенные земли | 22,40 | 22,40 | - | - |
| Итого по хозяйству: | 6 579,50 | 4 798,76 | 874,23 | 906,51 |
| Посторонние землепользователи | 488,59 |  |  |  |
| Всего: | 7 068,09 | 4 798,76 | 874,23 | 906,51 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5611,06 (80 %) всех земель хозяйства, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 2912,98 га (52 %) от общей площади сельскохозяйственных угодий. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 70,56 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая), 354,69 га пашни находится в стадии зарастания (залежь залесенная); 225,94 га залежи чистой так же зарастает кустарником и мелколесьем; 110,86 га сенокосов суходольных чистых находится в стадии зарастания.

На территории колхоза крестьянско-фермерских хозяйств нет, автодорога областного значения «"Москва-Киев"-Авдеевка-Пеневичи-Хвастовичи» занимает 12,38 га, земли под населенными пунктами составляют 476,21 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствующем субъекте составляет 1092 руб/га, что ниже на 60 % средней оценки по району.

#### СПК "Верный путь".

Хозяйственный центр – п. Еленский. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo – 2 281,23 га (см. табл.). Земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 711,14 га, значительную площадь занимают земли, находящиеся в бессрочном (постоянном) пользовании - 1428,43 га. В границах хозяйствующего субъекта находятся земли посторонних пользователей, на общей площади 141,66 га, земли населенных пунктов - 128,05 га.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что пашня по сравнению с данными учета на 2005 год уменьшилась на 281,67 га (44 %), 168,60 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведена в залежь залесенную, 77,77 га пашни не обрабатывается (залежь чистая).

Структура сельскохозяйственных земель СПК "Верный путь".*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 216,56 | 216,56 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 251,74 | 251,74 | - |
| Сенокос | 222,91 | 222,91 | - |
| Пастбища | 19,90 | 19,90 | - |
| Итого с/х угодий: | 711,11 | 711,11 | - |
| Лес | 1 200,16 | - | 1 200,16 |
| Кустарники | 98,35 | - | 98,35 |
| Болото | 82,91 | - | 82,91 |
| Под водой | 24,72 | - | 24,72 |
| Под дорогами | 9,54 | - | 9,54 |
| Застроенная территория | 11,31 | 0,03 | 11,28 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 1,47 | - | 1,47 |
| Итого по хозяйству: | 2 139,57 | 711,14 | 1 428,43 |
| Посторонние землепользователи | 141,66 | - | - |
| Всего: | 2 281,23 | 711,14 | 1 428,43 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве составляет – 279 руб/га, что намного ниже на 90 % средней оценки по району. Оценка сельхозугодий так же ниже на 88 % и составляет 396 руб/га.

#### СХА "Тросна".

Хозяйственный центр – село Клён. Общая площадь в границах сельскохозяйственного предприятия составляет 3381,91 га (см. табл.). Земли, находящиеся в долевой собственности – 991,30 га, в бессрочном (постоянном) пользовании – 1984,37 га.

Значительная площадь сельхозпредприятия занята посторонними землепользователями – 406,24 га, из них: земли подсобного хозяйства Еленского мехлесхоза – 36,71 га; автодорога областного значения «Еленский-Долина» - 6,47 га; земли населенных пунктов занимают 360,34 га.

Структура сельскохозяйственных земель СХА "Тросна"*.

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 37,43 | 37,43 | - |
| Огороды | 0,68 | 0,68 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 690,23 | 690,23 | - |
| Сенокос | 198,08 | 198,08 | - |
| Пастбища | 64,88 | 64,88 | - |
| Итого с/х угодий: | 991,30 | 991,30 | - |
| Лес | 1 885,52 | - | 1 885,52 |
| Кустарник | 44,60 | - | 44,60 |
| Болото | 4,25 | - | 4,25 |
| Под водой | 19,45 | - | 19,45 |
| Под дорогами | 16,51 | - | 16,51 |
| Застроенные территории | 8,59 | - | 8,59 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 5,45 | - | 5,45 |
| Итого по хозяйству: | 2 975,67 | 991,30 | 1 984,37 |
| Посторонние землепользователи | 406,24 | - | - |
| Всего: | 3 381,91 | 991,30 | 1 984,37 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 991,30 га (30 %). Площадь пашни уменьшилась на 604,57 га в связи с зарастанием мелколесьем и кустарником (475,57 га пашни зарастает) и перевода в залежь чистую (214,66 га пашни не используется).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 2365 руб/га, что ниже средней оценки по Хвастовичскому району на 14 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 3795 руб/га что на 7 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### СХА "Гуда".

Хозяйственный центр – д. Авдеевка. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 4978,89 га, в коллективно-долевой собственности находится 2 507,39 га, в бессрочном постоянном пользовании – 2 191,19 га.

Структура землепользования представлена в таблице. Из неё следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 2507,39 га (51 % от общей площади землепользования), пашня составляет 7,27 га (1 % от площади земель сельскохозяйственного значения), залежь – 1598,61 га (64 % от площади сельскохозяйственных угодий), кормовые угодья занимают – 901,52 га (36 % от площади земель сельскохозяйственного назначения).

Структура земель СХА "Гуда"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 7,27 | 7,27 | - |
| Залежь | 1 598,61 | 1 598,61 | - |
| Сенокос | 285,66 | 285,66 | - |
| Пастбище | 615,85 | 615,85 | - |
| Итого с/х угодий: | 2 507,39 | 2 507,39 | - |
| Лес | 1 792,05 | - | 1 792,05 |
| Кустарник | 164,25 | - | 164,25 |
| Болото | 157,71 | - | 157,71 |
| Под водой | 12,21 | - | 12,21 |
| Под дорогами | 23,97 | - | 23,97 |
| Застроенная территория | 25,96 | - | 25,96 |
| Прочие | 15,06 | - | 15,06 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Итого по хозяйству: | 4 698,59 | 2 507,39 | 2 191,19 |
| Посторонние землепользователи | 280,31 |  |  |
| Всего: | 4 978,89 | 2 507,39 | 2 191,19 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Уточненный анализ фактического использования показал, что площадь пашни значительно уменьшилась на 1190,73 га, вследствие того, что в течение ряда лет пашня не обрабатывается и переведена в залежь чистую - 779,74 га, и 611,37 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем, 34,68 га сенокосов и 69,22 га пастбищ зарастают кустарником и мелколесьем.

Посторонние землепользователи занимают 280,31 га земель, в том числе: автодорога областного значения "Москва-Киев"-Авдеевка-Пеневичи-Хвастовичи - 15,10 га, земли населенных пунктов - 250,33 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 1428 руб/га, что ниже средней оценки по Хвастовичскому району на 48 %. Оценка сельскохозяйственных угодий также ниже – 2145 руб/га или выше средне зональной оценки на 39 %.

#### СПК "Русь".

Хозяйственный центр – село Бояновичи. Общая площадь сельхозпредприятия составляет 6 400,05 га. Из них 4 223,52 га находится в долевой собственности граждан, 1 790,65 га в бессрочном (постоянном) пользовании. Земли посторонних землепользователей составляют 385,88 га, из которых: магистральный газопровод - 6,51 га, автодорога "Москва-Киев-Авдеевка-Пеневичи-Хвастовичи" - 17,14 га, земли населенных пунктов - 359,41 га.

Структура сельскохозяйственных земель СПК "Русь".*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2 550,17 | 2 550,17 | - |
| Залежь | 69,31 | 69,31 | - |
| Сенокос | 424,71 | 424,71 | - |
| Пастбища | 1 179,26 | 1 179,26 | - |
| Итого с/х угодий: | 4 223,46 | 4 223,46 | - |
| Лес | 1 125,94 | - | 1 125,94 |
| Кустарник | 163,57 | - | 163,57 |
| Болото | 365,17 | - | 365,17 |
| Под водой | 45,32 | - | 45,32 |
| Застроенные территории | 52,12 | 0,06 | 52,05 |
| Под дорогами | 26,86 | - | 26,86 |
| Прочие | 11,74 | - | 11,74 |
| Итого по хозяйству: | 6 014,17 | 4 223,52 | 1 790,65 |
| Посторонние землепользователи | 385,88 | - | - |
| Всего: | 6 400,05 | 4 223,52 | 1 790,65 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре земель хозяйства сельскохозяйственные угодья занимают 4223,46 га (66 % от общей площади земель хозяйства), пашня 2 550,17 га (61 % от всей площади сельскохозяйственных угодий). Площадь пашни уменьшилась на 40,83 га, это связано с зарастанием данного вида угодий мелколесьем и кустарником и перевода в залежь залесенную ( 1,51 га, в залежь чистую переведена пашня на площади 24,03 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 356 руб/га, что намного ниже среднерайонной стоимости на 87 %, оценка сельскохозяйственных угодий также ниже среднерайонной оценки на 88 % и составляет 396 руб/га.

#### СПК "им. К. Маркса".

Хозяйственный центр – село Пеневичи. Общая площадь в границах колхоза 4540,95 га. Из них 3685,33 га находится в коллективно-долевой собственности, в бессрочном (постоянном) пользовании ( 703,50 га. Структуру землепользования СПК "им. К.Маркса" составляют сельскохозяйственные угодья ( 3685,33 га (82 %) от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе: пашня ( 2085,19 га (57 %), кормовые угодья ( 1433,62 га (39 %).

На закрепленной за хозяйством территории находятся посторонние землепользователи. Среди них самые крупные ( автодорога областного значения "Москва-Киев" - Авдеевка-Пеневечи-Хвастовичи, земли занятые населенными пунктами имеют площадь в 141,57 га и другие землепользователи.

Структура земель СПК "им. К.Маркса" представлена в таблице.

Структура земель СПК "им. К.Маркса"»*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2 085,19 | 2 085,19 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 166,51 | 166,51 | - |
| Сенокос | 432,60 | 432,60 | - |
| Пастбища | 1 001,03 | 1 001,03 | - |
| Итого с/х угодий: | 3 685,33 | 3 685,33 | - |
| Лес | 464,38 | - | 464,38 |
| Кустарник | 59,88 | - | 59,88 |
| Болото | 82,66 | - | 82,66 |
| Под водой | 57,09 | - | 57,09 |
| Под дорогами | 12,34 | - | 12,34 |
| Застроенная территория | 11,43 | - | 11,43 |
| Прочие | 15,72 | - | 15,72 |
| Итого по хозяйству: | 4 388,83 | 3 685,33 | 703,50 |
| Посторонние землепользователи | 152,12 | - | - |
| Всего: | 4 540,95 | 3 685,33 | 703,50 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено, что площадь пашни уменьшилась на 436,81 га в результате не использования ее по целевому назначению. Из них 52,76 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведены в залежь залесенную, 107,50 га пашни переведены в залежь чистую; 220, 47 га кормовых угодий так же зарастает кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 3440 руб/га, что составляет 124 % от среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий составляет 3795 руб/га, или 107 % от среднезональной оценки.

#### СПК "Правда".

Хозяйственный центр – село Кудрявец. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 6 811,53 га. Земели находится в коллективно-долевой собственности ( 1 809,33 га (27 % от общей площади хозяйства) и большая часть земель находится в бессрочном (постоянном) пользовании ( 4 415,91 га (65 %). Посторонние землепользователи занимают 586,29 га земель (9 %).

Результаты инвентаризации показали, что сельскохозяйственные угодья практически не используются по целевому назначению, так площадь пашни уменьшилась на 704,38 га, на площади 420,97 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 328,57 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице.

Структура земель сельскохозяйственного назначения по результатам инвентаризации СПК "Правда"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 522,62 | 522,62 | - |
| Огороды | 8,80 | 8,80 | - |
| Залежь | 774,00 | 774,00 | - |
| Сенокос | 215,18 | 215,18 | - |
| Пастбища | 288,73 | 288,73 | - |
| Итого с/х угодий: | 1 809,33 | 1 809,33 | - |
| Лес | 3 890,86 | - | 3 890,86 |
| Кустарник | 316,23 | - | 316,23 |
| Болото | 89,40 | - | 89,40 |
| Под водой | 30,84 | - | 30,84 |
| Под дорогами | 40,47 | - | 40,47 |
| Застроенная территория | 45,93 | - | 45,93 |
| Прочие | 2,17 | - | 2,17 |
| Итого по хозяйству: | 6 225,24 | 1 809,33 | 4 415,91 |
| Посторонние землепользователи | 586,29 | - | - |
| Всего: | 6 811,53 | 1 809,33 | 4 415,91 |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель СПК «Русь», ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории сельскохозяйственного предприятии находятся  посторонние землепользователи, в том числе: земли под населенными пунктами занимают 556,46 га, земли занятые автомобильными  дорогами областного значения "Хвастовичи-Стайки" ( 2,67 га и "Стайки-Анино-Боев" - 6,75 га, другие более мелкие по площади землепользователи.

Анализ использования сельскохозяйственных угодий показывает, что 328,57 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, еще 420,97 га находится в стадии зарастания, также зарастают кустарником и мелколесьем кормовые угодья на площади 126,99 га.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной оценки. Так кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 1419 руб/га или 52 % от средней по району, а сельскохозяйственных угодий ( 2409 руб/га или 68 % от среднезональной оценки.

#### СПК "Рессета".

Хозяйственный центр ( деревня Стайки. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составила 4 387,64 га.

Результаты инвентаризации показали, что площадь пашни уменьшилась, в связи с зарастанием и переводом в залежь залесенную 212,08 га и в залежь чистую 59,69 га.

Структура сельскохозяйственных земель представлена в таблице.

Структура сельскохозяйственных земель СПК "Рессета".*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1 664,35 | 1 664,35 | - |
| Огороды | 0,16 | 0,16 | - |
| Многолетние насаждения | 0,83 | 0,83 | - |
| Залежь | 376,84 | 376,84 | - |
| Сенокос | 131,02 | 131,02 | - |
| Пастбища | 637,93 | 637,93 | - |
| Итого с/х угодий: | 2 811,13 | 2 811,13 | - |
| Лес | 619,22 | 0,70 | 618,52 |
| Кустарник | 377,56 | - | 377,56 |
| Болото | 197,82 | - | 197,82 |
| Под водой | 34,31 | - | 34,31 |
| Под дорогами | 36,48 | - | 36,48 |
| Застроенная территория | 20,25 | - | 20,25 |
| Прочие | 3,90 | - | 3,90 |
| Итого по хозяйству: | 4 100,67 | 2 811,83 | 1 288,84 |
| Посторонние землепользователи | 286,97 |  |  |
| Всего: | 4 387,64 | 2 811,83 | 1 288,84 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Большая часть земель сельскохозяйственного предприятия находится в коллективно-долевой собственности (2 811,83 га), в бессрочном (постоянном) пользовании находится

1 288,84 га. В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашня занимает 1 664,35 га (60 %), залежь ( 376,84 га (14 %), кормовые угодья ( 768,96  га (28 %).

В настоящее время на землях предприятия находятся посторонние землепользователи, которые занимают площадь 286,97 га, из них самые крупные – земли населенных пунктов (267,53 га), автодороги областного значения: «Стайки-Анино-Боёв» - 12,38 га и «Хвастовичи-Стайки» - 4,21 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 3788 руб/га, что выше среднезональной оценки и составляет 137 % от средней оценки по району, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 4851 руб/га, или 137 % от среднезональной оценки.

#### СПК "Коммунар".

Хозяйственный центр ( село Колодяссы. Общая площадь в границах СПК "Коммунар"составляет 9878,35 га, в том числе площадь земель в коллективно-долевой собственности ( 4481,40 га, в бессрочном (постоянном) пользовании ( 4901,36 га.

Структура земель, закрепленных за СПК, представлена в таблице 12. Из нее следует, что наиболее ценные сельскохозяйственные земли составляют 4481,40 га или 46 % всех земель хозяйства. В свою очередь, площадь пашни составляет 2101,74 га (47 %), залежь ( 1917,81 га (43 %), сенокосы ( 40,04 га (1 %), пастбища ( 421,81 га (10 %). Анализ использования угодий показывает, что 237,79 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, а еще 1577,76 га находится в стадии зарастания, кормовые угодья на площади 105,01 га также зарастают кустарником.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СПК "Коммунар"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 2 101,74 | 2 101,74 | - |
| Залежь | 1 917,81 | 1 917,81 | - |
| Сенокос | 40,04 | 40,04 | - |
| Пастбища | 421,81 | 421,81 | - |
| Итого с/х угодий: | 4 481,40 | 4 481,40 | - |
| Лес | 4 132,02 | - | 4 132,02 |
| Кустарник | 133,74 | - | 133,74 |
| Болото | 484,93 | - | 484,93 |
| Под водой | 31,04 | - | 31,04 |
| Под дорогами | 36,32 | - | 36,32 |
| Застроенная территория | 79,19 | - | 79,19 |
| Прочие | 4,13 | - | 4,13 |
| Итого по хозяйству: | 9 382,76 | 4 481,40 | 4 901,36 |
| Посторонние землепользователи | 495,59 |  |  |
| Всего: | 9 878,35 | 4 481,40 | 4 901,36 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории землепользования находятся земли посторонних землепользователей, в том числе самые крупные – земли населенных пунктов (464,30 га) и земли автодороги областного значения "Козельск-Ульяново"-п.Дудоровский-Хвастовичи (29,65 га).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 2964 руб/га, что составляет 107 % от среднерайонной оценки. Оценка сельскохозяйственных угодий ниже среднезональной и составляет 4290 руб/га или 121 %.

#### СХА "Альшань".

Хозяйственный центр – село Ловать. Одно из самых больших по площади сельскохозяйственное предприятие - 11 693,27 га. Часть земель (5 277,44 га) находится в коллективно-долевой собственности. В бессрочном (постоянном) пользовании находится 5 870,68 га. На территории хозяйства находятся земли посторонних землепользователей, которые занимают площадь 545,15 га. Из них самые крупные ( земли занятые населенными пунктами (543,11 га).

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 5 277,44 га 46 % от общей площади хозяйства, пашня занимает 562,75 га (11 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 3 819,77 га (73 %), кормовые угодья ( 879,82 га (17 %). Структура земель сельскохозяйственного назначения представлена в таблице.

Структура земель сельскохозяйственного назначения СХА "Альшань".*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 562,75 | 562,75 | - |
| Многолетние насаждения | 15,10 | 15,10 | - |
| Залежь | 3 819,77 | 3 819,77 | - |
| Сенокос | 444,89 | 444,89 | - |
| Пастбища | 434,93 | 434,93 | - |
| Итого с/х угодий: | 5 277,44 | 5 277,44 | - |
| Лес | 5 393,56 | - | 5 393,56 |
| Кустарник | 135,68 | - | 135,68 |
| Болото | 175,89 | - | 175,89 |
| Под водой | 25,25 | - | 25,25 |
| Под дорогами | 79,70 | - | 79,70 |
| Застроенная территория | 54,91 | - | 54,91 |
| Прочие | 5,69 | - | 5,69 |
| Итого по хозяйству: | 11 148,12 | 5 277,44 | 5 870,68 |
| Посторонние землепользователи | 545,15 |  |  |
| Всего: | 11 693,27 | 5 277,44 | 5 870,68 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной. Так кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 3440 руб/га или 124 % от средней по Хвастовичскому району. Оценка сельскохозяйственных угодий также выше ( 4917 руб/га или 138 % среднерайонной оценки.

#### СХА "Коллектив".

Хозяйственный центр ( село Воткино. По уточненным данным инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения общая площадь хозяйства составляет 5791,09 га (посчитано средствами MapInfo). Земли коллективно-долевой собственности составляют 3448,49 га, в бессрочном пользовании находятся 2126,10 га земель. Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную - 869,72. 434,18 га пашни не обрабатывается на протяжении нескольких лет и переведены в залежь чистую.

Структура земель СХА "Коллектив"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1 190,68 | 1 190,68 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - |
| Залежь | 1 524,51 | 1 524,51 | - |
| Сенокос | 335,20 | 335,20 | - |
| Пастбища | 398,10 | 398,10 | - |
| Итого с/х угодий: | 3 448,49 | 3 448,49 | - |
| Лес | 1 855,22 | - | 1 855,22 |
| Кустарник | 86,32 | - | 86,32 |
| Болото | 98,78 | - | 98,78 |
| Под водой | 19,54 | - | 19,54 |
| Под дорогами | 34,24 | - | 34,24 |
| Застроенная территория | 23,11 | - | 23,11 |
| Прочие земли | 8,90 | - | 8,90 |
| Итого по хозяйству: | 5 574,59 | 3 448,49 | 2 126,10 |
| Посторонние землепользователи | 216,50 |  |  |
| Всего: | 5 791,09 | 3 448,49 | 2 126,10 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В настоящее время на землях предприятия находятся  посторонние землепользователи, занимающие общую площадь 216,50 га, из них: земли занятые населенными пунктами (194,85 га), автодорогой областного значения  «Москва-Киев"-Судимир-Хвастовичи-Воткино» (5,69 га), земли крестьянско-фермерских хозяйств  (12,06 га).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ( 3804 руб/га, что выше среднерайонной на 38 %; оценка сельскохозяйственных угодий ( 4884 руб/га, что выше среднезональной оценки на 37 %.

#### СПК " Подбужский ".

Хозяйственный центр ( село Подбужье. Общая площадь хозяйства составляет 6810,17 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности – 5482,63 га, в бессрочном пользовании - 1089 га, земли фонда перераспределения занимают 764,32 га. Так же в границах хозяйства находятся земли посторонних землепользователей. Из них самые крупные: земли населенных пунктов 507,38 га и автодороги областного значения ("Москва-Киев"- Судимир –Хвастовичи -Воткино - 2,63 га; "Москва-Киев"-Судимир-Хвастовичи-Слобода - 14,23 га; "Москва-Киев"-Судимир-Хвастовичи-Теребень - 23,72 га).

Структура земель СПК " Подбужский " представлена в таблице. Из неё следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 5482,63 га, что составляет 81 % от общей площади хозяйства, пашня – 1161,66 га или 21 % в структуре сельскохозяйственных угодий; залежь – 3190,84 га (59 %), кормовые угодья – 1130,14 га или 20 %.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась, 1 470,31 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 1438,91 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная).

Структура земель сельскохозяйственного назначения СПК " Подбужский "*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1 161,66 | 1 161,66 | - |
| Залежь | 3 190,84 | 3 190,84 | - |
| Сенокос | 523,29 | 523,29 | - |
| Пастбища | 606,85 | 606,85 | - |
| Итого с/х угодий: | 5 482,63 | 5 482,63 | - |
| Лес | 382,26 | - | 382,26 |
| Кустарник | 100,82 | - | 100,82 |
| Болото | 121,80 | - | 121,80 |
| Под водой | 72,02 | - | 72,02 |
| Под дорогами | 17,02 | - | 17,02 |
| Застроенная территория | 67,29 | - | 67,29 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 3,10 | - | 3,10 |
| Итого по хозяйству: | 6 246,95 | 5 482,63 | 764,32 |
| Посторонние землепользователи | 563,22 | - | - |
| Всего: | 6 810,17 | 5 482,63 | 764,32 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 4523 руб/га или 163 % от средней по району, оценка сельхозугодий также выше – 4884 руб/га или 137 % от средней зональной оценки.

#### СХА "Заря".

Хозяйственный центр – село Слобода. Общая площадь земель в границах СХА "Заря" 5915,93 га. Из них в коллективно-долевой собственности находятся 2399 га земель, в бессрочном пользовании 1645 га.

Структуру землепользования СХА "Заря" составляют сельскохозяйственные угодья – 4869,38 га или 83 % от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе в структуре сельскохозяйственных угодий пашня – 234,55 га, залежи – 3393,56 га, кормовые угодья – 1240,81 га.

Значительную площадь в границах хозяйства занимают посторонние землепользователи – 326,82 га. Наиболее крупные землепользователи – автодороги областного значения: «Москва-Киев» - Судимир–Хвастовичи-Слобода» - 5,64 га, и «Москва-Киев"- Судимир-Хвастовичи-Теребень» - 6,69 га, земли занятые населенными пунктами занимают 312,81 га.

Кадастровая оценка много выше средней по району. Так кадастровая стоимость 1 га земель составляет 4782 руб/га или 173 % от среднерайонной, а сельскохозяйственные угодья – 5247 руб/га или 148 % средне зональной оценки.

Структура земель СХА "Заря"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 234,55 | 234,55 | - |
| Огороды | 0,46 | 0,46 | - |
| Залежь | 3 393,56 | 3 393,56 | - |
| Сенокос | 595,33 | 595,33 | - |
| Пастбища | 645,48 | 645,48 | - |
| Итого с/х угодий: | 4 869,38 | 4 869,38 | - |
| Лес | 268,54 | - | 268,54 |
| Кустарник | 139,07 | - | 139,07 |
| Болото | 76,77 | - | 76,77 |
| Под водой | 145,62 | - | 145,62 |
| Под дорогами | 39,36 | - | 39,36 |
| Застроенная территория | 38,64 | 0,03 | 38,61 |
| Прочие земли | 11,72 | 0,04 | 11,69 |
| Итого по хозяйству: | 5 589,12 | 4 869,45 | 719,66 |
| Посторонние землепользователи | 326,82 |  |  |
| Всего: | 5 915,93 | 4 869,45 | 719,66 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась, 1 304,47 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую,

2 021,78 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная).

#### СПК "Милеевский".

Хозяйственный центр ( село Милеево. Общая площадь в границах хозяйства составляет 7794,64 га. В том числе площадь посторонних землепользователей – 465,58 га. Структура земель СПК "Милеевский" представлена в таблице № 17. Из нее следует, что  сельскохозяйственные угодья составляют 3896,80 га или 50 % (в том числе с землями фонда перераспределения) от всех закрепленных за  хозяйством земель. Все сельскохозяйственные угодья находятся в коллективно-долевой собственности. Фонд перераспределения земель составляет 974,49 га. В бессрочном (постоянном) пользовании – 3423,32 га. Анализ использования угодий показывает, что 98,70 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, еще 2132,18 га пашни находятся в стадии зарастания, 87,70 га кормовых угодий также зарастают кустарником и мелколесьем.

Структура земель СПК "Милеевский"*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспре-деления земель, га |
| Пашня | 912,15 | 868,83 | - | 43,32 |
| Огороды | 7,03 | 7,03 | - | - |
| Залежь | 2 248,83 | 1 485,59 | - | 763,24 |
| Сенокос | 400,70 | 262,42 | - | 138,28 |
| Пастбища | 328,09 | 298,44 | - | 29,65 |
| Итого с/х угодий: | 3 896,80 | 2 922,31 | - | 974,49 |
| Лес | 2 466,27 | - | 2 459,25 | 7,02 |
| Кустарник | 377,47 | - | 377,47 | - |
| Болото | 400,67 | - | 400,67 | - |
| Под водой | 67,37 | - | 67,37 | - |
| Под дорогами | 66,27 | - | 66,27 | - |
| Застроенная территория | 42,31 | - | 42,31 | - |
| Прочие земли | 11,90 | - | 9,98 | 1,92 |
| Итого по хозяйству: | 7 329,06 | 2 922,31 | 3 423,32 | 983,43 |
| Посторонние землепользователи | 465,58 |  |  |  |
| Всего: | 7 794,64 | 2 922,31 | 3 423,32 | 983,43 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На закрепленной территории находятся земли посторонних землепользователей - 465,58 га. Среди них самые крупные: автодороги областного значения «Козельск-Ульяново-п.Дудоровский-Хвастовичи» - 12,20 га и «Козельск-Ульяново-Хвастовичи-Милеево» - 3,22 га, Еленский мехлесхоз - 42,22 га, земли населенных пунктов - 404,44 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения немного выше среднерайонной на 1 % и составляет 2777 руб/га, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 3927 руб/га, что превышает среднезональную оценку на 11 %.

#### СПК " Хвастовичское ".

Хозяйственный центр – село Красное. Общая площадь землепользования составляет

5 850,77 га. Земельные угодья находятся в коллективно-долевой собственности (3 951,77 га) и в бессрочном пользовании (940,83 га). На территории хозяйства находятся земли посторонних землепользователей, занимающие общую площадь - 958,17 га. Из них: земли населенных пунктов занимают площадь 850,17 га, земли подсобного хозяйства Хвастовичского филиала СПТУ 30 - 23,38 га, автодороги областного значения - "Москва-Киев"- Судимир-Хвастовичи-Теребень - 19,82 га и "Козельск-Ульяново"-п.Дудоровский-Хвастовичи - 7,80 га, Льнозавод - 21,59 га, Завод резиновой обуви - 5,50 га, Крахмальный завод - 7,02 га, МПМК "Облколхозстроя" - 17,49 га и другие землепользователи.

Сельскохозяйственные угодья в основном используются по целевому назначению и занимают 3 951,77 га  68 % от закрепленных за хозяйством земель. Процентное соотношение сельскохозяйственных угодий в структуре сельхозземель составляет: пашни – 21 %, залежи – 53 %, кормовых угодий – 26%.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 42 % и составляет 3916 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий ( 4455 руб/га, что выше на 25 % среднезональных показателей.

Структура земель СПК " Хвастовичское "*

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 781,82 | 781,82 | - |
| Огороды | 1,42 | 1,42 | - |
| Залежь | 2 068,45 | 2 068,45 | - |
| Сенокос | 221,77 | 221,77 | - |
| Пастбища | 878,30 | 878,30 | - |
| Итого с/х угодий: | 3 951,77 | 3 951,77 | - |
| Лес | 464,25 | - | 464,25 |
| Кустарник | 296,03 | - | 296,03 |
| Болото | 37,11 | - | 37,11 |
| Под водой | 34,21 | - | 34,21 |
| Под дорогами | 40,15 | - | 40,15 |
| Застроенная территория | 45,17 | - | 45,17 |
| Нарушенные земли | 1,56 | - | 1,56 |
| Прочие земли | 22,35 | - | 22,35 |
| Итого по хозяйству: | 4 892,60 | 3 951,77 | 940,83 |
| Посторонние землепользователи | 958,17 |  |  |
| Всего: | 5 850,77 | 3 951,77 | 940,83 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

#### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Хвастовичском районе она составляет 2772 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га (см. таблицу).

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Хвастовичском районе*.

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья, руб/га | Под дорогами, лесополосами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых, руб/га | Под замкнутыми водоемами, руб/га | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли, руб/га | Под лесами, руб/га | Кадастро-вая стоимость, руб/га | Отноше-ние к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК "им. Крупской" | 1188 | 1188 | 3564 | 396 | 527 | 1092 | 40 |
| 2 | СПК "Верный путь" | 396 | 396 | 3564 | 396 | 176 | 279 | 10 |
| 3 | СХА "Тросна" | 3795 | 3795 | 3564 | 396 | 1685 | 2365 | 85 |
| 4 | СХА "Гуда" | 2145 | 2145 | 3564 | 396 | 952 | 1428 | 52 |
| 5 | СПК "Русь" | 396 | 396 | 3564 | 396 | 176 | 356 | 13 |
| 6 | СПК "им. К. Маркса" | 3795 | 3795 | 3564 | 396 | 1685 | 3440 | 124 |
| 7 | СПК "Правда" | 2409 | 2408 | 3564 | 396 | 1070 | 1419 | 51 |
| 8 | СПК "Рессета" | 4851 | 4851 | 3564 | 396 | 2154 | 3788 | 137 |
| 9 | СПК "Коммунар" | 4290 | 4290 | 3564 | 396 | 1905 | 2964 | 107 |
| 10 | СХА "Альшань" | 4917 | 4917 | 3564 | 396 | 2183 | 3440 | 124 |
| 11 | СХА "Коллектив" | 4884 | 4884 | 3564 | 396 | 2168 | 3804 | 137 |
| 12 | СПК " Подбужский" | 4884 | 4884 | 3564 | 396 | 2168 | 4523 | 163 |
| 13 | СХА "Заря" | 5247 | 5247 | 3564 | 396 | 2330 | 4782 | 173 |
| 14 | СПК "Милеевский" | 3927 | 3927 | 3564 | 396 | 1744 | 2777 | 100 |
| 15 | СПК " Хвастовичское " | 4455 | 4455 | 3564 | 396 | 1978 | 3916 | 141 |
| В среднем по району: | 3564 | 3558 | 3564 | 396 | 1596 | 2772 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют СХА «Заря», СХА «Альшань», СХА «Коллектив», СПК «Подбужский». Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СПК «Верный путь», СПК «Русь».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья СХА «Заря», СПК «Подбужский», СПК «Хвастовичское», СХА «Коллектив», СПК «Рессета» (более 125 %). Немного выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в СХА «Альшань», СПК «им. К. Маркса», СПК «Коммунар», СПК «Милеевский»; ниже средней ( сельскохозяйственные угодья СХА «Тросна», СХА «Гуда», СПК «Правда», СПК «им. Крупской». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Русь» и СПК «Верный путь».

#### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2007 года леса подразделяются:

Подразделение лесов по целевому назначению

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

Освоение лесов

1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности.

2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Защитные леса и особо защитные участки лесов

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

2. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.

4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

5. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах

1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим ценных лесов

1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

-  на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим особо защитных участков лесов

1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах.

2. На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений. На других особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.

3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Эксплуатационные леса, резервные леса

1. Эксплуатационные леса

I. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого и максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

II. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

III. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса.

2. Резервные леса

1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов.

3. Использование резервных лесов допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам.

4. Отнесение лесов к резервным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного  Кодекса.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

формирование устойчивых насаждений;

улучшение условий отдыха населения;

сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

2) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

3) ведение сельского хозяйства;

4) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

5) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

6) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

7) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

8) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Лесохозяйственные работы:

рубки ухода в молодняках;

проведение очистки леса от захламленности;

Лесовосстановительные работы:

посадка леса, на нарушенных территориях;

содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

охрана и защита лесов;

борьба с вредителями леса.

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горючесмазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия).

#### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

#### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Хвастовичском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья СХА «Заря», СПК «Подбужский», СПК «Хвастовичское», СХА «Коллектив», СПК «Рессета» (более 125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в СХА «Альшань», СПК «им. К. Маркса», СПК «Коммунар», СПК «Милеевский»; ниже средней ( сельскохозяйственные угодья СХА «Тросна», СХА «Гуда», СПК «Правда», СПК «им. Крупской». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Русь» и СПК «Верный путь».

- На территории муниципального района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель поселений.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод о его рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Калужской области.

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.  Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 1995 г, Земельным кодексом Российской Федерации (2001 г.),  Лесным кодексом Российской Федерации (2006 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают леса, парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2)строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3)движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4)иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

На территории Хвастовичского района расположены шесть памятников природы, а также часть охранной зоны государственного природного заповедника «Орловское полесье».

На территории Хвастовичского района выделяются памятники природы регионального значения - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Перечень памятников природы и их основные характеристики представлены в таблице.

Памятники природы регионального значения  Хвастовичского района

| № | Наименование | Местоположение | Категория, Типологическая принадлежность | Разновидность | Площадь (га), год объявления | Значение памятника | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слободское водохранилище | с. Слобода | Комплексный | Историко-природный (культурные ландшафты) | 104 га, 1993 г. | региональное | Искусственный водоем – место отдыха перелетных птиц, орнитологическая территория |
| 2 | Пеневичское водохранилище | с. Пеневичи | Комплексный | Историко-природный (культурные ландшафты) | 50 га, 1993 год | региональное | Искусственный водоем – место отдыха перелетных птиц, орнитологическая территория |
| 3 | Ландшафт реки Ловатянки | река Ловатянка | Водный | Участки рек | Площадь не установлена, 1993 год | региональное | Охраняемый ландшафт долины реки Ловатянки |
| 4 | Ландшафт реки Вытебеть | река Вытебеть | Водный | Участки рек | Площадь не установлена, 1993 год | региональное | Охраняемый ландшафт долины реки Вытебеть |
| 5 | Ландшафт реки Обельна | река Обельна | Водный | Участки рек | Площадь не установлена, 1993 год | региональное | Охраняемый ландшафт долины реки Обельна |
| 6 | Ландшафт реки Лохова | река Лохова | Водный | Участки рек | Площадь не установлена, 1993 год | региональное | Охраняемый ландшафт долины реки Лохова |
| 7 | Лесной массив | д. Теребень | Ботанический | Лесные массивы | 4039 га, 1993 год | региональное | Типичные сосняки Днепровско-Деснинской провинции и в дюнном ландшафте реки Рессеты |
| 8 | Ландшафт реки Рессета | Р. Рессета | Водный | Участки рек | Не установлена, 1993 год | региональное | Живописный ландшафт речной долины реки Рессета |

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех памятников природы определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых;

  - Новое строительство;

  - Засорение и захламление территории;

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - Все виды мелиоративных работ.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

На данных территориях в соответствии с водным законодательством Российской Федерациии, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос являются одинаковыми для водных объектов на всей их протяженности и устанавливаются в зависимости от длины водотока.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.01.2007 г., СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

– рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

– от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

– от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы для рек по Хвастовичскому району

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Граница участка реки на местности | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Велья | 40 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Дубна | 24 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Еленка | 16 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Катагоща | 16 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Лохова | 24 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Обельна | 32 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Песочня | 13 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 8 | Полозна | 12 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Рессета | 123 | - от истока до устья | 200 | 50 | 20 |
| 10 | Сукременя | 12 | - от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 11 | Ловатянка | 45 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50м.

В следующей таблице даны минимальные размеры водоохранных зон и защитных прибрежных полос озер.

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2008 года № 118-ФЗ «Внесение изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской  Федерации» ширина водоохранной  зоны и прибрежной защитной полосы озер и водохранилищ устанавливается равными ширине зон водотока, на котором они расположены.

Перечень водохранилищ и озер, на которые устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

| Наименование водоема | Местонахожде ние | Площадь зеркала, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Зарегулирован-ный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слободское водохранили-ще | у деревни Слобода | 1,69 | 100 | 50 | р. Лохова |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1.распашка земель;

2.размещение отвалов размываемых грунтов;

3.выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса Российской Федерации существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

#### Защитные леса.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, введенным в действие 01.01.2007 г. любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

#### Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч.2 ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и  эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов Хвастовичского района:

– леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов выделены Распоряжением СМ СССР от 18.07.1950 года № 11459 – Р вокруг с. Хвастовичи кв. 19 – 34, выделены Распоряжением СМ РСФСР от 31.03.1960 г. № 1806 – Р вокруг п. Еленский кв. 35 – 89;

– защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского, областного значения выделены в соответствии с Распоряжением СНК СССР от 14.07.1944 г. № 14587 – Р:  Троснянское лесничество – кв. 13, 15, 26, 27. Еленское лесничество – кв. 23, 25, 26, 28, 31.

Общая площадь земель лесного фонда защитных лесов составляет  7716 га, из них: лесных земель – 7288 га, нелесных – 428 га. Из лесных земель, покрытых лесом 4264 га, из покрытых лесом, возможных для эксплуатации – 4264 га.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества среды Хвастовичского района предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- повышение эффективности использования территории городского и сельских поселений.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью и газом при работе механизмов | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отбросами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Самоочищающая способность природной среды на территории района обладает следующими потенциалами:

– относительно благоприятным для воздушного бассейна;

– умеренным для почв и поверхностных вод.

Помимо традиционных форм загрязнения и нарушений окружающей среды, территория района подверглась воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, что привело к дополнительному загрязнению территории специфическими компонентами – радионуклидами.

По данным Министерства природных ресурсов Калужской области, затраты на природоохранные мероприятия в 2007 году за счет средств бюджета Хвастовичского района составили 439 тысяч рублей, за счет привлеченных источников – 14 000 тыс.руб.

#### Состояние поверхностных вод.

Основным показателем интенсивности удаления продуктов техногенеза водными потоками является водность рек. Реки района маловодны, что даёт основание отнести территорию Хвастовичского района к области с умеренной способностью вод к самоочищению. Вследствие умеренного потенциала самоочищения водного бассейна, он наиболее подвержен загрязнению.

Практически все наиболее крупные поверхностные водные объекты используются для прямого сосредоточенного сброса в них загрязнённых сточных вод. Кроме того, загрязняющие вещества попадают в водные объекты косвенным путём – через загрязнённые почвы и атмосферу.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор. Наряду с коммунально-хозяйственной и промышленной нагрузкой непосредственно на поверхностные водные объекты, а особенно на качество воды рек, оказывает влияние сельскохозяйственная деятельность на территории бассейнов, демографическая (площадь под населёнными пунктами, садами), транспортная нагрузка, лесохозяйственные и гидромелиоративные мероприятия в бассейнах рек.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

Организация системы учёта сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов, контроль над их состоянием, учёт качество сбрасываемых сточных вод.

Организация постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

Соблюдение режима использования земель, входящих в водоохранные зоны прибрежных полос.

#### Состояние воздушного бассейна.

Атмосферный воздух является одним из жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, состояние растительного и животного мира.

Состояние атмосферного воздуха определяется силой техногенного воздействия и ответной реакцией природной среды на загрязнение, то есть устойчивостью ландшафта и скоростью самоочищения. По метеоусловиям территория Хвастовичского района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха.

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферу, являются: пыль различного состава, оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, углеводороды, вещества 1-го - 3-го классов опасности (свинец, хром, соляная и серная кислоты, бензин, толуол, ацетон, формальдегид, фенол, аммиак, сероводород, уксусная кислота и ряд других). Оксиды углерода вызывают в организме кислородную недостаточность, оксиды азота - отек легких, астму, нервные расстройства, соединения свинца - замедленное умственное развитие детей и другие заболевания.

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух:

| Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тонн: в том числе: -твердые вещества; -жидкие и газообразные вещества | 50 41 9 | 47 38 9 | 49 40 9 |

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников  загрязнения атмосферы. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, среди которых немало концерогенов. Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу практически в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного  воздуха. Отсутствие у предприятий и контролирующих органов приборов замера выбросов от передвижного транспорта не позволяет осуществлять за ними эффективный надзор. Особенно возрастает нагрузка в летнее время, в период апрель-сентябрь, когда проводятся масштабные сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы.

Уровень валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных и подвижных источников определяет лишь нагрузку на воздушный бассейн окружающей среды. Результатом этого воздействия является уровень приземных концентраций  загрязняющих веществ, который и является конечной характеристикой качества атмосферного воздуха, его безопасности для населения и окружающей природной среды.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт, котельные и промышленные предприятия. Проводимая в последние годы работа по газификации населенных мест влечет за собой  перевод котельных с твердого на газообразное топливо и, соответственно, снижает воздействие на атмосферу.

Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных и передвижных источников уменьшились, это связано с тем, что большинство котельных,  работающих на твердом топливе, были переведены на газ.

До настоящего времени на твердом топливе работают 2 котельных.

С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного транспорта на территории области разрешен для реализации и применения  только неэтилированный бензин.

#### Состояние гидрогеологической среды.

Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения используются подземные воды  озерско-хованского горизонта, которые залегают сравнительно близко от поверхности земли. Имеют минерализацию до 1 г/л.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов соответствует  нормативам качества питьевой воды, за исключением содержания железа, марганца, общего стронция, лития, фтора, бора, бария. Эти отклонения связаны с природными условиями и по причинам загрязнения относятся к I группе.

Повышенное содержание общего стронция связано с наличием в водосодержащих породах минералов, содержащих данный элемент. Среднее содержание общего стронция в Хвастовичском районе составляет 10-25 мг/л. Литий обнаружен  в водоносных горизонтах верхнего девона – на водозаборе п. Еленский в концентрациях 1,2 ПДК – 7,3 ПДК.

На территории Хвастовичского района загрязнение подземных вод может возникнуть:

- путём непосредственной инфильтрации с поверхности через зону аэрации;

- путём бокового притока поверхностных водоёмов и водотоков;

- путём подсоса нижележащих минерализованных вод через слабопроницаемые толщи, разделяющие водоносные горизонты.

Актуальной проблемой остается рациональное использование подземных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой. Остается напряженной ситуация с обеспечением питьевой водой сельского населения.

Незащищённые водоносные горизонты  развиты в пределах речных долин рек Вытебети, Рессеты. Не защищены от поверхностного загрязнения водоносные горизонты на водоразделах Вельи, Ловатянки. Условно защищённые водоносные горизонты находятся на водоразделе Рессеты и Вытебети.

Степень несоответствия качества питьевой воды по разводящей сети гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям (централизованное водоснабжение)

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Процент несоответствия качества питьевой воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хвастовичский | 5,4 |

Колодцы, которые представляются источниками децентрализованного водоснабжения, используют в процессе эксплуатации грунтовые воды.

В Хвастовичском районе наиболее крупными водохранилищами являются – Слободское и Пеневичское, реки - Рессета, Ловатянка, Дубна, Велья.

Разведанных запасов подземных минеральных вод на территории Хвастовичского района нет, хотя есть перспективные по глубине залегания участки.

Общее количество сточных вод по району - 950 куб. м в сутки, в том числе по с. Хвастовичи – 450-500 куб. м в сутки.

За счет средств, поступивших в областной бюджет в виде субсидий, при долевом участии областного бюджета выполнен капитальный ремонт ГТС (гидротехнического сооружения) противоэрозионного пруда на р. Велья.

#### Состояние почвенного покрова.

Хвастовичский район относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Состояние почвенного покрова в   Хвастовичском районе.

| Год | Обследованная площадь пашни в га. | Процент пашни, где рН менее 5,5 в %. | Процент пашни, где содержание К2О менее 80. | Процент пашни, где Р2О5 менее 50. | Процент пашни, где наличие гумуса менее 2 %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 29369 | 50,5 | 62,7 | 12,4 | 85,8 |
| 2006 | 37939 | 59,15 | 68,78 | 18,20 | 88,64 |

Радиоактивное загрязнение почв.

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. Радиоактивному загрязнению подверглась в основном северная часть территории Хвастовичского района.

Наиболее загрязнёнными почвами Хвастовичского района (5-9 Кu/км²) считаются следующие хозяйства: СПК «Коммунар», СХА «Коллектив», СХА «Долина», СПК «Милеевский», СПК «Альшань».

Сведения о плотности загрязнения почвы Cs-137

по состоянию на 01.01.07 г. (Данные Росгидромета)

Хвастовичский район

| Сельское поселение "Село Колодяссы" |  |
| --- | --- |
| 1. с. Берестна | 5,76 |
| 2. д. Высокое | 4,46 |
| 3. с. Колодяссы | 4,82 |
| 4. с. Красненский | 5,07 |
| 5. д. Павловка | 4,02 |
| Сельское поселение "Село Воткино" |  |
| 6. с. Вечность | 2,43 |
| 7. с. Воткино | 3,65 |
| 8. с. Черная Речка | 3,43 |
| 9. с. Ястрибиха | 4,58 |
| Сельское поселение "Село Красное" |  |
| 13. с. Красное | 1,21 |
| 14. д. Новоселки | 1,94 |
| 15. с. Севастополь | 1,29 |
| 16. с. Фомин Верх | 1,58 |
| Сельское поселение "Село Кудрявец" |  |
| 17. д. Верхняя Шкова | 0,73 |
| 18. с. Кудрявец | 1,31 |
| 19. д. Теребень | 0,9 |
| 20. с. Колонна | 0,94 |
| Сельское поселение "Село Ловать" |  |
| 21. д. Барановка | 4,05 |
| 22. с. Ловать | 3,69 |
| 23. с. Фролово | 4,42 |
| Сельское поселение "Село Милеево" |  |
| 24. с. Грива | 3,05 |
| 25. с. Ловатянка | 8,3 |
| 26. с. Милеево | 2,21 |
| 27. д. Мокрые Дворы | 3,67 |
| 28. д. Рессета | 5,92 |
| Сельское поселение "Село Подбужье" |  |
| 29. с. Ильинка |  |
| 30. с. Подбужье |  |
| 31. с. Холм | 0,82 |
| Сельское поселение "Село Слобода" |  |
| 32. с. Долгое | 1,01 |
| 33. д. Клетно | 0,88 |
| 34. с. Семеновский | 1,56 |
| 35.с. Сергеевский | 1,38 |
| 36. с. Хизна |  |
| Сельское поселение "Деревня Стайки" |  |
| 37. с. Уполозное | 0,98 |
| Сельское поселение "Село Хвастовичи" | 1,76 |
| 38. с. Успенский | 0,95 |
| 39. с. Хвастовичи | 1,22 |
| Сельское поселение "Поселок Еленский" | 0,95 |
| 40. д. Глебовка | 2,05 |
| 41. д. Долина | 3,63 |
| 42. с. Клен | 0,94 |
| 43. д. Ленино | 1,83 |
| 44. д. Тросна | 1,04 |
| 45. п. Еленский | 3,24 |

Для понижения содержания цезия-137 в растениеводческой продукции в хозяйствах района проводится известкование почв; за последние 5 лет было произвестковано приблизительно 4 222 га и внесено 37 257,7 тонн известковой муки. Вносятся калийные удобрения: в течение последних лет было внесено 330,16 тонн калийных удобрений на площади 1 334 га. Производится фосфоритование  почв: за последние 2 года было внесено 2038,4 тонн муки на площади 1 130 га.

В последние годы объёмы работ по реабилитации загрязнённых угодий значительно уменьшены. Объёмы известкования сокращены в 10-15 раз по сравнению в 1986 годом, внесение калийных удобрений – в 10 раз. Количество вносимых органических удобрений составляет 1 т/га.

Образование и размещение отходов

Организация утилизации и переработки бытовых отходов

в 2005 году.

| Количество полигонов твердых бытовых отходов ед. | Площадь полигона, га. | Годовое поступление отходов. всего, тыс. м. куб | в том числе | Фактические затраты на содержание полигона тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от коммунальных предприятий | от предприятий и организаций |  |
| 1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | – | 20,6 |

В районе имеется 1 полигон твердых бытовых отходов с площадью места обезвреживания – 2,2 га (срок завершения эксплуатации – 01.09. 09 г.).

В 2005 году на полигон утилизировано 2,3 тыс. куб. м. промышленных и бытовых отходов.  Состояние полигона удовлетворительное.

Захоронение отходов ведется согласно разработанному проекту.

Лимиты размещения отходов производства и потребления утверждены до сентября 2009 года. Полигон твердых бытовых отходов нуждается в реконструкции.

Промышленные отходы хранятся и на временных площадках, организованных на территориях предприятий, в частности, отходы от переработки древесины.

В районе есть несанкционированная свалка в п. Еленский, где необходимо проведение санитарно-гигиенической экспертизы и выдача разрешения на захоронение отходов.

Управление биологическими отходами

Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, друга продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения. Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах (скотомогильниках) и путем сжигания в специальных печах (крематорах) или земляных траншеях.

Все места для утилизации биологических отходов внесены в реестр, который ведется государственной ветеринарной службой района.

Данные о наличии в районе действующих мест для утилизации биологических отходов по состоянию на 01.01.2008 г.:

| Наименование района | Наличие мест для утилизации | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Законсервированные скотомогильники | Места сжигания | Цеха (с котлами Лапса) |
| Хвастовичский | 12 | 0 | - | - |

Реализация мероприятий  по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом, мероприятия по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

;

;

На территории Хвастовичского района были зафиксированы случаи заболевания  сибирской язвой в населенных пунктах (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»):

1.	д. Высокое  (1918 г.),	                             21. с. Фролово (1934 г.),

2.	д. Катуновка (1918 г.),                                       22. с. Ловатянка (1914 г.),

3.	с. Берестна (1918 г.),                                          23. д. Мокрые Дворы (1914 г.),

4.	с. Бояновичи (1934 г.),                                       24. д. Алексеевка (1934 г.),

5.	д. Почаевка (1915 г.),                                         25. д. Нехочи (1914 г.),

6.	с. Вечность (1914 г.),                                         26.  д. Буки (1913 г.),

7. с. Воткино (1911 г.),                                            27. д. Докторово (1913 г.),

8. д. Долина (1918 г.),                                              28. д. Коссы  (1913 г.),

9. д. Тросна (1914, 1931 гг.),                                   29. с. Агеевка (1913 г.),

10. с. Клен (1913, 1954 гг.),                                     30. с. Лубянка (1913 г.),

11. д. Гнездное (1913 г.),                                         31. д. Палькевичи (1913 г.),

12. д. Теребень (1913 г.),                                         32. с. Пеневичи (1913, 1934 гг.),

13. п. Зеленые Лужи (1913 г.),                                33. п. Владимировка (1914 г.),

14. д. Кудрявец (1913 г.),                                         34. с. Ильинка (1954 г.),

15. д. Барановка (1915 г.),                                        35. с. Холм (1914, 1918 гг.),

16. д. Вяземка (1934 г.),                                          36. с. Подбужье (1914, 1954 гг.),

17. д. Журавлевка (1954 г.),                                    37. с. Слобода (1934 г.),

18. д. Меховая (1918 г.),                                          38. д. Стайки (1913 г.),

19. п. Рассвет (1911 г.),                                            39. с. Боев (1973 г.),

20. с. Ловать  (1911 г.),                                             40. с. Хвастовичи (1913 г.).

Сведения о скотомогильниках имеются в ветстанции по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно – защитная зона (СЗЗ) должна быть 1000 м.

Инженерная защита территории

ЗАО «Хвастовичская «ПМК – 9» предоставило следующие данные:

1. Участки лесомелиорации на территории района отсутствуют;

2. Участки сельхозмелиорации:

- СПК «им. Карла-Маркса» осушительная сеть закрытым дренажем с открытой проводящей сетью, сооружения на сети: мост – 1 шт., трубопереезд – 11 шт.

- СПК «им. Крупской» осушительная сеть закрытым дренажем с открытой проводящей сетью, сооружения на сети: трубопереезды на каналах – 12 шт. Будет проводиться реконструкция на площади 35 га;

- СПК «Русь» осушительная сеть закрытым дренажем с открытой проводящей сетью, сооружения на сети: мост – 2 шт., трубопереезд – 15 шт.;

- СХА «Заря» осушительная сеть закрытым дренажем с открытой проводящей сетью, сооружения на сети: трубопереезд – 2 шт.;

- СПК «Подбужский» - осушительная сеть закрытым дренажем с открытой проводящей сетью, сооружения на сети: трубопереезды на открытых каналах – 8 штук.

3. Рекультивированные участки отсутствуют.

4. Защитные сооружения:

- водохранилище на реке Лохова у деревни Слобода, плотина 900 м, водосброс ковшового типа, площадь зеркала 169 га;

- пруд у деревни Пеневичи на реке Катагоща, плотина 600 м, водосброс шахтного типа, площадь зеркала 52 га;

- пруд село Хвастовичи, плотина 250 м, водосброс комбинированный, ограждающая дамба 900 м.

#### Состояние питьевого водоснабжения и меры воздействия

Управлением Роспотребнадзора осуществлялся Госсанэпиднадзор за источниками централизованного водоснабжения, водопроводами. Ведомственные: 1 – ОАО «Молзавод» с. Хвастовичи, 1 – МУЗ «Хвастовичская ЦРБ», 14-ть СПК и СХА района. На водопроводные сооружения оформлены санитарные паспорта, которые периодически обновляются, заведены журналы аварийных ситуаций, графики проведения дезинфекции согласовываются. Имеются планы мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния систем водоснабжения. В 2006 году проведена реконструкция системы водоснабжения СПК «Имени Крупской» д. Нехочи, замена водопроводных труб 4 км 520 м., установка башни Рожновского, типовой насосной станции с автоматикой, установлено 24 колонки, 6 гидрантов. Проведен капитальный ремонт системы водоснабжения СПК «Хвастовичский» с. Красное (замена вод.труб, колонок, гидрантов).

Проводились частичные ремонты систем водоснабжения участка коммунального водопровода с. Хвастовичи и участка п. Еленский ООО «Калугаоблводоканал». Проводилась дезинфекция водопроводных сооружений.

Лабораторный контроль качества питьевой воды в Хвастовичском районе осуществляется лабораторией филиала ФГУЗ «ЦГиЭ» в Людиновском районе, ведомственными лабораториями. Договора на проведение лабораторных исследований питьевой воды из водопроводных сооружений заключены с 6-ю юридическими лицами района, осуществляющими эксплуатацию водопроводных сооружений: ОАО «Молзавод», СПК «Рессета», СПК «Русь», СПК «им. Крупской», СПК «им. К.Маркса», СПК «Коммунар».

В Хвастовичском районе 356 колодцев. По микробиологическим показателям исследовано 25 проб воды, из них не соответствует гигиеническим нормативам 5. По химическим показателям все нормы соответствуют.

### I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Хвастовичского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов ;

Задачи работы:

–   проведение мониторинга, инвентаризация объектов культурного наследия;

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории

МР «Хвастовичский район»

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия Памятники археологии: |
| Поселение | неолит, бронза | п. Иваньковский, 1 км к югу от поселка | АКР № 743. Арх. ИА.: № 9168. Л. 17 |
| Стоянка 4 | неолит | с. Красное, 2 км к югу от села | АКР № 747. Арх. ИА.: № 9168. Л. 8,9 |
| Стоянка 5 | неолит | с. Красное, 2 км к югу от села | АКР № 748. Арх. ИА.: № 9168. Л. 10 |
| Стоянка 6 | мезолит | с. Красное, 2 км к югу от села | АКР № 749. Арх. ИА.: № 9168. Л. 11, 125-131 |
| Поселение 1 | неолит, XIV-XVII вв. | с. Красное, 1 км к юго-юго-востоку от села | АКР № 750. Арх. ИА.: № 10655 Л. 42 |
| Поселение 2 | бронза | с. Красное, 1,1 км к юго-востоку от села | АКР № 751. Арх. ИА.: № 9168 Л. 6,7 |
| Поселение 3 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 2 км к югу от села | АКР № 752. Арх. ИА.: № 9168 Л. 9,10,58-69, № 11909. Л. 19-29 |
| Поселение 4 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 1,4 км к югу от села | АКР № 753. Арх. ИА.: № 9168 Л. 11,12 |
| Поселение 5 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 1,5 км к югу от села | АКР № 754. Арх. ИА.: № 8658. С.10-12. № 9168. Л. 12,13, 132-138. № 10366. С. 14-16. № 11003. Л. 31-36. № 12608. Л. 60-75 |
| Поселение | неолит, бронза | п. Курган, 3 км к юго-востоку | АКР № 763. Арх. ИА.: № 9168 Л. 16, 17 |
| Поселение | бронза | д. Новохвастовичи, 0,6-0,8 км к северо-северо-востоку от деревни | АКР № 767. Арх. ИА.: 12608. Л. 79,80 |
| Стоянка 3 | мезолит, неолит | д. Рессета, 0,34 км к востоку от деревни | АКР № 770. Арх. ИА.: № 8658, № 9479. С. 1-10 |
| Стоянка 4 | неолит | д. Рессета, ок. 2,5 км к юго-юго-западу от деревни | АКР № 771. Арх. ИА.: № 9168. Л. 3, 4 |
| Поселение | бронза | д. Рессета, ок. 2,6 км к юго-юго-западу от деревни | АКР № 772. Арх. ИА.: № 9168. Л. 4, 5 |
| Грунтовый могильник | бронза | д. Рессета, 0,34 км к востоку от деревни | АКР № 774. Арх. ИА.: № 9479. С. 8-10 |
| Курганный могильник 1 |  | д. Рессета, северо-восточная окраина деревни у дороги в с. Кцынь | АКР № 775. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3; № 11251. Л. 5. |
| Курганный могильник 2 | XI-XIII вв. | д. Рессета, 0,4 км к юго-западу от деревни | АКР № 776. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3; № 11251. Л. 5-7. |
| Курганный могильник 3 |  | д. Рессета, 2 км к северо-востоку от деревни у дороги в пос. Кудеяр | АКР № 777. Арх. ИА.: № 5213. Л. 4; № 11251. Л. 6. |
| Курганный могильник 4 |  | д. Рессета, 2,2 км к северо-востоку от деревни у дороги в пос. Кудеяр | АКР № 778. Арх. ИА.: № 5213. Л. 4,5; № 11251. Л. 6. |
| Курганный могильник 5 |  | д. Рессета, ок. 2 км к северо-западу от деревни | АКР № 779. Арх. ИА.: № 5429. Л. 46 |
| Курган 1 |  | д. Рессета, 1,2 км к востоку от деревни, пр.берег р. Рессета | АКР № 780. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3 |
| Курган 2 |  | д. Рессета, 1,5 км к юго-востоку от деревни | АКР № 781. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3 |
| Грунтовый могильник | бронза | с. Стайки,1,3 км к востоку от села | АКР № 782. Арх. ИА.: № 9168. Л. 14-16; № 11003. Л. 37 |
| Селище 2 | III-V, XI-XIII, XIV-XVII вв. | пос. Успенский, 0,1 км к северо-востоку от поселка | АКР № 784. Арх. ИА.: № 5661. Л. 6 |
| Поселение | бронза | с. Харитоновка, 2 км к северу от села | АКР № 789. Арх. ИА.: № 5213. Л. 7 |
| Стоянка - 1 | неолит | с. Красное, в 1 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Стоянка – 2 | неолит | с. Красное, в 1.1 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Стоянка – 3 | неолит | с. Красное, в 2 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганная группа «Пенешки» | XII – XIII вв. | с. Красное, лев.берег р. Рессета, при впадении р. Велья | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганная группа «Городок» | XII – XIII вв. | с. Красное, в 1,8 км к востоку, пр. берег р. Рессета, у дороги | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище | Неолит, XIV – XV вв. | с. Красное, в 1 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище-2 | XIV-XV вв. | с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище-3 | I четв. I тыс. н.э., X века | с. Красное, в 1,8 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище-5 | I четв. I тыс. н.э. | с. Красное, в 2 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 1 |  | с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 2 |  | с. Красное, в 0,73 км к югу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 3 | XII – XIII вв. | с. Красное, в 1,8 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник | XII – XIII вв. | с. Ловатянка, в 3 км к северу, лев. Берег р. Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище | I четв. I тыс. н.э. | с. Ловатянка, в 3 км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище - 2 | XIV – XVI вв. | с. Ловатянка, в 3,4 км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган |  | с. Ловатянка, в 3,65 км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник |  | с. Рессета, северная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Стоянка |  | с. Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Стоянка-2 |  | с. Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган-2 |  | с. Рессета, в 1,5 км к югу, слева от дороги в с. Долина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище | Кон. I тыс. н.э., XVI в | с. Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник |  | с. Рессета, в 3 км к северо-востоку, левый берег ручья | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 2 |  | с. Рессета, в 0,3 км к юго-западу от фермы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган |  | с. Рессета, правый берег р. Рессета, в 0,09 км от нее | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 1 |  | Место впадения ручья Могильного в Рессету | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 2 |  | В 1,6 км от впадения ручья Могильного в р. Рессету, вверх по ручью | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган |  | п. Успенский в 0,5 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник | XII – XII вв. | п. Успенский в 0,7 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 2 |  | п. Успенский у северной окраины | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник – 3 |  | п. Успенский в 1,5 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище - 1 | I четв. I тыс. н.э. | п. Успенский в 1 км к северо-востоку, 0,7 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник | Эпоха бронзы, XII – XIII вв. | с. Харитоновка, в 2 км к северу, справа от дороги | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курганный могильник - 2 |  | с. Харитоновка, на южной окраине села, справа от дороги | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган |  | с. Харитоновка, на северной окраине села, к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Селище | XI-XII вв, XV-XVI вв. | с. Харитоновка, в 1 км к юго-востоку, лев. берег р. Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Курган |  | с. Хвастовичи, в 0,45 км к юго-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Памятники истории |
| Братская могила |  | п. Еленский Еленского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Братская могила |  | с. Слобода, Слободского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Братская могила |  | д. Авдеевка Авдеевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Братская могила |  | п. Боев завод Стайкоского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Мемориальный комплекс |  | с. Хвастовичи, центр | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия Памятники архитектуры и градостроительства |
| Ансамбль Архангельской церкви: -церковь Архангельская, -здание церковно-приходской церкви | 1897 г., кон. XIX –нач. XX вв. | с. Берестна | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |
| Здание церковно-приходской школы | 1885 г. | с. Бояновичи | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |
| Усадьба Охотниковых: - парк, - здание службы | Вт. треть XIX в. | с. Воткино | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |
| Ансамбль земской больницы: -главный лечебный корпус, -амбулаторный корпус, - прачечная | 1900 – е гг. | с. Подбужье | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |
| Парк лесничества | Нач. XX в. | д. Тросна, 1 км к югу | Приказ МК РФСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |
| Церковь Никольская | кон. XIX в. | с. Колодяссы | Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с |

Село Хвастовичи находится в 36 км от автомагистрали Москва – Киев. В книге Посольского приказа (январь 1494 год) содержалось первое письменное упоминание о Хвастовичах: «А се те волости, после их звали данье королево князем Новосильским, а в списке в их написаны. А бояре говорили, что князи зовут их себе вотчиною: лугань, да Местилов, да Кцынь, да Хвастовичи, а держит их князь Дмитрий Торбеев». В более поздних исторических источниках встречалось иное упоминание названия села: Хвостовичи, Фостовичи, Фастовичи, Фостоничи. В духовном завещании 1504 великого князя Ивана III написано: «Фостовичи, Козельской волости, ныне село в Жиздринском уезде, от Козельска в 77 верстах по дороге в Карачев, на левом берегу речки Вельви, впадавшей в 10 верстах ниже в реку Рессету». С 1505 Хвастовичи входили в состав Калужского удельного княжества, зависимого от Москвы. Хвастовичи и окрестности были местом столкновения войск Семена Ивановича с Крымскими татарами в 1512. В 1518 после смерти Семёна Ивановича Хвастовичи с другими волостями перешли к великому князю Василию Ивановичу. В «Списке  населения Российской империи» (1859) в Хвастовичах значилось 176 дворов, мужчин – 624, женщин – 635, ярмарок – 2. Хвастовичи отнесены к числу крупных сел с 2437 жителями.  Жители занимались хлебопашеством, выращивали рожь, овес, гречиху, ячмень, лен, коноплю. В 1852 году в Хвастовичах был открыт свеклосахарный завод Лиаблыкина. Завод действовал на протяжении 4 лет. До середины ХIX века в Хвастовичах не было школы. Первая церковно-приходская школа построена в 1857 году, следующая – в 1911. В начале XX века открылась четырехлетняя школа в поселке Еленский. Позже в Хвастовичах были созданы колхозы имени С.Кирова имени Г.Димитрова, промкомбинат, районный узел связи, пенькозавод, пункт по приему молока, открыты магазин, ветлечебница, аптека, клуб с библиотекой, больница на 100 коек, семилетняя школа. В 1936 году школа была реорганизована в среднюю. Накануне Великой Отечественной войны  в Хвастовичах насчитывалось 650 домов, в которых проживало  более 3 тысяч жителей. В период оккупации немецко-фашистскими войсками  (7 октября 1941 – 15 августа 1943) Хвастовичи были полностью сожжены, 1 300 человек угнаны в плен. В 1943 году советские войска освободили Хвастовичский район.  Останки более 4000 воинов, павших в боях с фашистами на территории района, покоятся на братском кладбище в Хвастовичах.  В послевоенные годы был выстроен промкомбинат, построен дом культуры, в 1954 – средняя школа на 270 учащихся.  Широко велось жилищное строительство. В 1959 году вступил в строй молочный завод, в 1960 – льнозавод (реконструирован в 1980). С января 1972 года работает завод резиновой обуви Московского производственного объединения «Красный богатырь».*

В полутора километрах от села Хвастовичи, близ поселка Успенский, на правом берегу реки Вельи находятся четыре кургана (могильники языческих времен) диаметром 20 метров.

Восточнее села Красное, в километре от него также обнаружены следы жизни древнего человека. Курганы найдены в районе деревни Нехочи. В этих местах краеведы нашли  каменные молотки, наконечники стрел, принадлежности для ловли рыбы, черепки глиняных сосудов.

Недалеко от деревни Рессета, там, где река с таким же названием образует довольно большой залив Грустишь, расположена целая цепь курганов. Древняя легенда гласит, что в период монголо-татарского нашествия в десяти километрах к северу от деревни Рессеты произошло большое сражение между монголо-татарами и русскими войсками, и татары своих убитых воинов свозили на берег этого залива и хоронили в курганах. Отсюда будто бы и пошло название залива Грустишь.

Была разработана  концепция  социально-экономического развития с. Красное.

Примечание: * Калужская энциклопедия – 2 –е издание переработанное и дополненное – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Хвастовичском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

-гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); -природные пожары (лесные, подземные); -инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

-транспортные аварии и катастрофы;

-пожары и взрывы;

-аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

-внезапные обрушения;

-аварии на энергосистемах;

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

-аварии на гидротехнических сооружениях

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит прежде всего от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Хвастовичского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания.

На территории муниципального района расположен один потенциально опасный объект, авария на котором может являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

| Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Молзавод» | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Первомайская, д. 11 | Химически опасный объект (угроза химического заражения), аммиак, 0,12/0,12 т | 5 |

* 5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта).

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района подверглось загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. Наиболее загрязненными почвами Хвастовичского района считаются земли следующих хозяйств: СПК «Коммунар», СХА «Альшань», СХА «Коллектив», СХА «Долина», СПК «Милеевский», СПК «Подбужский», СПК «Правда» (Теребень).

Для понижения содержания цезия-137 в растениеводческой продукции в хозяйствах района проводится известкование почв; за последние пять лет было произвестковано приблизительно 4222 га и внесено 37 257,7 тонн известковой муки. Вносятся калийные удобрения: в течение последних лет было внесено 330, 16 тонн калийных удобрений на площади 1334 га. Проводится фосфоритование почв: последние два года было внесено 2038,4 тонн муки на площади 1130 га.

Ежегодно в хозяйствах района ветлаборатория проводит отбор проб для обследования растениеводческой продукции на содержание цезия-137. Ими даются рекомендации руководителям хозяйств по использованию загрязненной продукции и загрязненных площадей.

Среди населения проводится разъяснительная работа, где можно собирать ягоды, грибы. От частного сектора берется продукция для проверки содержания цезия и дальнейшего её использования.

Перечень населенных пунктов района, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения:

Зона проживания с правом на отселение (5-15)

–СП «Село Колодяссы»: д. Берестна, п. Красненский;

–СП «Село Воткино»: Почаевка;

–СП «Село Милеево»: д. Ловатянка, п. Рессета.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом (1-5)

–СП «Поселок Еленский»: п. Еленский, д. Глебовка, д. Долина, д. Ленино, д. Тросна;

–СП «Село Колодяссы»: д. Павловка, с. Колодяссы, д. Высокое;

–СП «Село Воткино»: с. Вечность, с. Воткино, с. Черная речка, с. Ястребиха;

–СП «Село Красное»: с. Красное, д. Новоселки, с. Севастополь, с. Фомин Верх;

–СП «Село Кудрявец»: д. Верхняя Шкова, с. Кудрявец, д. Теребень, с. Колонна;

–СП «Село Милеево»: с. Милеево, с. Грива, д. Мокрые Дворы;

–СП «Село Подбужье»: с. Ильинка;

–СП «Село Слобода»: с. Долгое, с. Семеновский, с. Сергеевский;

–СП «Село Хвастовичи»: с. Хвастовичи.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории района в с. Хвастовичи размещено пожарное депо ПЧ – 31 , располженное по ул. Ленина, д. 58. По состоянию на 01.12.2007 года штат укомплектован полностью (25 человек), на вооружении находится 3 автоцистерны: АЦ-40(5557) 1994 года выпуска, АЦ-40 (131) 1992 года выпуска, АЦ (30) 1988 года выпуска, ПТВ и АСИ.

Для  обеспечения пожарной безопасности района необходимо запроектировать пожарные депо в населенных пунктах: с. Бояновичи, с. Колодяссы, п. Еленский, д. Теребень.

## III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На межселенных территориях также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса;

- выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- большой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в населенные пункты, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий, кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земли историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

лечебно-оздоровительных местностей;

зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, развитая гидрография, определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др. Длительный отдых не предусматривается из-за радиоактивного загрязнения лесных массивов. Кратковременный отдых может быть организован на территории лесохозяйственной зелёной зоны при строгом периодическом радиационном контроле. Эта территория является ограниченно благоприятной для организации кратковременного отдыха.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице.

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации.

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Рессета, Лохова, Вытебеть |  | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин левобережья с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных вод, целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов), возможность организации приусадебных участков. Необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

### III. 2 Социально-экономическая характеристика Хвастовичского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Стабильное развитие экономики района возможно при условии устойчивого финансового состояния предприятий, функционирующих на территории района. Количество промышленных предприятий на территории Хвастовичского района незначительно. В основном они сосредоточены в с.Хвастовичи и п. Еленском.

Поотраслевой перечень промышленных предприятий Хвастовичского района

| наименование предприятия | адрес | продукция (услуги) | Вид экономической деятельности | собственность | численность работающих на 01.07.08 г. | износ ОФ % | год основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Еленский леспромхоз» | п. Еленский, ул. Ленина, 60 | Пиломатериалы, производство изделий из дерева | Производство пиломатериалов | Частная | 123 | 30 % | - |
| ООО производственно-коммерческая фирма «Хвастовичский завод резиновой обуви» | с. Хвастовичи, ул. Кирова,75 | Производство обуви | Производство резиновых изделий | Частная | 37 | 60 % | 2003 год переименован |
| ОАО «Молзавод» | с. Хвастовичи, ул. Первомайская, 11 | Переработка молока, выпуск молочной продукции | Производство молочных продуктов | Частная | 38 | 40 % | - |
| ГП «Хвастовичская типография» | с. Хвастовичи, ул. Ленина, 2 | Полиграфия | Полиграфическая деятельность | Государственная | 5 | 70 % | - |
| ООО «Планета здоровья 2000» | с. Хвастовичи, ул. Лесная, 6 | Производство БАД (биоактивные добавки) | Производство фармацевтической продукции | Частная | 80 | 5 % | 2000 |
| ОАО «Хвастовичилен» | с. Хвастовичи, 2-й пер. Кирова, 7 | Деревообработка, изготовление мебели | Распиловка и строгание древесины | Частная | 35 | - | - |
| ООО «Промстройлес» | с. Теребень | Деревообработка | Распиловка и строгание древесины | Частная | 10 | - | - |
| Хвастовичское потребительское общество «Хвастовичский хлеб» | с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 26 | Выпуск хлебобулочных изделий | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | Собственность потребительского общества | 35 |  |  |
| ООО «Строитель | с. Красное | Пиломатериалы, производство изделий из дерева | Производство пиломатериалов | Частная | 33 |  |  |
| МУП «Энергетик» | с. Хвастовичи, ул. Калинина | Услуги населению | - | Государственная | 5 |  |  |
| ООО «Рессета стекло» | п. Еленский | Продукцию еще не выпускают | Производство стекла | государственная | 3 |  |  |
| ЧП «Маяк» | п. Еленский | Пиломатериалы | Распиловка и строгание древесины | Частная |  |  |  |
| ООО «Брикет» | д. Теребень | Продукцию еще не выпускают | Производство брикетов для топлива | Частная |  |  |  |

Объем производства промышленных предприятий Хвастовичского района.

| Год | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности | добыча полезных ископаемых | 847 | 564 |
|  | обрабатывающие производства | 27404 | 30457 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2291 | 3831 |
|  | темпы роста производства, в процентах к предыдущему году |  | 114,1 % |
| Всего | 30542 | 34851 |

Сфера деятельности промышленных предприятий сложилась под влиянием следующих факторов: наличие на территории района значительных лесных запасов, необходимость переработки сельскохозяйственной продукции, возможность организации производства при относительно невысокой оплате труда.   Наибольшую роль в экономике района играет ООО «Планета здоровья 2000», производящее биологически активные добавки на основе рогов северного оленя. Значительный вклад вносят предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой - ООО «Еленский леспромхоз», ООО «Строитель», предприятие, оказывающее типографские услуги, ГП «Хвастовичская типография», а также предприятие хлебопекарной промышленности – ПО «Хвастовичский хлеб». Производство на остальных предприятиях развивается нестабильно, сокращается выпуск продукции. За счет сокращения в сельскохозяйственных производственных кооперативах поголовья дойного стада, низкой цены реализации, а также реализации 50% молока за пределы района снизилось количество сдаваемого для переработки молока, и, как следствие, упали объемы промышленного производства на ОАО «Молзавод».

Ведется работа, направленная на возрождение и организацию стекольного производства в Хвастовичском районе.

На территории района создано новое предприятие – ООО «Рессета Стекло» и утверждена концепция строительства Еленского стекольного завода. Реализация этого проекта требует значительных финансовых затрат, поиска и привлечения инвестиционных средств.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития.

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей в экономике муниципального района, на её долю приходится 12,2 % внутреннего валового продукта. В сельскохозяйственном производстве трудится около 30% населения, занятого в экономике района.

Сельское хозяйство муниципального района состоит из трех категорий товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

Специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей района – молочно-мясное скотоводство. Кроме того, хозяйства занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур: зерновых, картофеля, выращиванием многолетних трав.

Производство сельскохозяйственной продукции за последние годы остаётся стабильным. При этом наблюдается некоторый рост производства у сельскохозяйственных предприятий и в фермерских хозяйствах. На личных подворьях населения происходит спад производства сельхозпродукции.

В общем производстве сельхозпродукции 2 фермерских хозяйства, которые зарегистрированы на территории района, занимают около 1%.

Личные подсобные хозяйства населения производят более 70 % картофеля, 90 % овощей, до 40 % мяса и около 25 % молока от общего производства района.

Рост производства в сельскохозяйственных предприятиях к уровню 2004 г. составил: картофеля – на 19%, мяса – на 13%, молока – на 10 %, за этот же период произошло снижение валового сбора зерна на 37%.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий), в натуральном выражении.

| Показатель | 1996 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство зерна, тонн (в весе после доработки) | 2316 | 4831 | 5088 | 6829 | 7129 | 7273 | 5925 |
| Производство картофеля, тонн | 17726 | 18267 | 15241 | 12155 | 18563 | 18904 | 17272 |
| Производство овощей, тонн | 2011 | 2566 | 2074 | 2043 | 2016 | 2271 | 2050 |
| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 1668 | 1699 | 1587 | 1563 | 1639 | 1656 | 1482 |
| Производство молока, тонн | 14312 | 14107 | 14493 | 13807 | 14048 | 13372 | 12604 |
| Яйцо, тыс.шт. | 3939 | 4047 | 3782 | 3482 | 3434 | 4115 | 4543 |
| Шерсть, центнеров | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| Продукция сельского хозяйства (в фактически действующих ценах) млн.руб. в том числе: действующих ценах) | 219,6 | 237,9 | 270,1 | 311,2 | 359,5 | 401,8 | 455,5 |
| продукция растениеводства | 88,9 | 109,2 | 98,9 | 123,1 | 159,6 | 171,0 | 185,9 |
| продукция животноводства | 130,7 | 128,7 | 171,2 | 188,1 | 199,9 | 230,8 | 269,6 |
| Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур, га, в том числе: | 19912 | 18492 | 19345 | 18876 | 18406 | 19431 | 18896 |
| зерновых культур | 4431 | 3987 | 4239 | 3919 | 3020 | 4261 | 3487 |
| картофеля | 1365 | 1369 | 1336 | 1391 | 1382 | 1381 | 1333 |

В последние годы отрасль сельского хозяйства  района продолжает испытывать действие ряда негативных факторов, сказывающихся на ее развитии. Главным образом это диспаритет цен.

В последние годы ухудшилась материально-техническая база сельского хозяйства. Значительная часть тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, прицепной техники и другого технологического оборудования имеет почти полный физический износ и требует замены. К концу 2006 г. в хозяйствах района парк тракторов уменьшился на 11 % к уровню 2004 г. и насчитывал 188. Сокращение числа зерноуборочных комбайнов увеличило нагрузку на 1 комбайн.

Постепенно снижается плодородие почв, крайне недостаточно вносится органических и минеральных удобрений. Не проводится мелиорация. Идет сокращение поголовья скота.

Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий остается тяжелым, 33% из них - практически банкроты.

В сложившейся экономической ситуации основное направление развития сельскохозяйственной отрасли связано с активным привлечением инвестиций, т.к. без участия инвесторов процесс финансового оздоровления сельхозпредприятий невозможен.

В 2004-2006 годах проводилась определенная работа по привлечению инвесторов в сельскохозяйственное производство.  Начинают работать инвесторы в СПК «Хвастовичский», СПК «Авдеевский», СПК «Слобода».

С 2006 года  в Калужской области идет реализация приоритетных национальных проектов, в том числе «развитие агропромышленного комплекса». Основное направление развития сельскохозяйственной отрасли связано с активным привлечением инвестиций, так как без участия инвесторов процесс финансового оздоровления сельхозпредприятий невозможен.

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Хвастовичского района

Численность населения Хвастовичского района на 01.01.2008 г. составляет 11,490 тыс. человек.

Анализ динамики численности населения района показал, что за последние 10 лет (1996-2005 гг.) оно уменьшилось – на 20 %. За период с 1995 г. по 2005 г. в районе отмечается уменьшение численности населения, темпы убыли населения колеблются в пределах от 159 до 238 человек в год.

Наблюдается устойчивая тенденция убыли населения на протяжении последних 10 лет. В период с 1996 по 2006 гг. оно сократилось на 2373 человека. Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бывш. ГП «пос. Еленский» | 2051 | 1978 | 1934 | 1913 | 1871 | 1755 | 1749 | 1726 | 1668 | 1657 | 1687 | 1663 | 1519 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Авдеевка | 315 | 314 | 315 | 311 | 301 | 294 | 290 | 267 | 265 | 264 | 256 | 252 | 246 |
| с. Бояновичи | 983 | 979 | 911 | 911 | 900 | 866 | 843 | 818 | 814 | 811 | 800 | 778 | 750 |
| с. Воткино | 325 | 314 | 321 | 321 | 280 | 277 | 262 | 252 | 248 | 242 | 240 | 236 | 230 |
| с. Клен | 197 | 192 | 170 | 153 | 136 | 128 | 119 | 108 | 74 | 76 | 72 | 64 | 48 |
| с. Колодяссы | 519 | 510 | 499 | 499 | 492 | 466 | 404 | 380 | 385 | 398 | 391 | 390 | 399 |
| с. Красное | 946 | 912 | 824 | 824 | 820 | 813 | 805 | 780 | 767 | 716 | 690 | 687 | 637 |
| с. Кудрявец | 1380 | 627 | 608 | 1319 | 1292 | 1222 | 1096 | 1102 | 1089 | 1086 | 1010 | 981 | 930 |
| с. Ловать | 239 | 228 | 211 | 211 | 203 | 190 | 175 | 145 | 137 | 135 | 122 | 120 | 106 |
| с. Милеево | 401 | 375 | 362 | 343 | 338 | 320 | 299 | 262 | 261 | 242 | 234 | 246 | 229 |
| д. Нехочи | 464 | 471 | 456 | 445 | 438 | 425 | 401 | 397 | 367 | 384 | 358 | 349 | 325 |
| с. Пеневичи | 381 | 376 | 391 | 376 | 382 | 378 | 367 | 387 | 372 | 362 | 361 | 378 | 363 |
| с. Подбужье | 676 | 682 | 667 | 609 | 590 | 562 | 527 | 541 | 544 | 528 | 522 | 506 | 501 |
| с. Слобода | 356 | 328 | 315 | 289 | 287 | 261 | 231 | 233 | 207 | 187 | 172 | 160 | 151 |
| д. Стайки | 505 | 489 | 483 | 486 | 485 | 472 | 432 | 433 | 425 | 410 | 385 | 369 | 367 |
| с. Хвастовичи | 4462 | 4494 | 4425 | 4325 | 4311 | 4305 | 4631 | 4538 | 4475 | 4593 | 4477 | 4430 | 4689 |
| Итого, в том числе | 14200 | 13269 | 12892 | 13335 | 13126 | 12734 | 12631 | 12369 | 12098 | 12091 | 11777 | 11616 | 11432 |
| городское население, чел. | 2051 | 1978 | 1934 | 1913 | 1871 | 1755 | 1749 | 1726 | 1668 | 1657 | 1687 | 1663 | 1519 |
| сельское население, чел. | 12149 | 11291 | 10958 | 11422 | 11255 | 10979 | 10882 | 10643 | 10430 | 10434 | 10090 | 9953 | 9913 |

Темпы прироста (убыли) населения (к предыдущему году)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г., +,- к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Авдеевка (чел.) | -1 | +1 | -4 | -22 | +5 | -4 | -23 | -2 | -1 | -8 | -4 | -6 |
| с. Бояновичи (чел.) | -3 | -68 | 0 | -11 | -34 | -23 | -25 | -4 | -3 | -11 | -22 | -28 |
| с. Воткино (чел.) | -11 | +7 | 0 | -41 | -3 | -15 | -12 | -2 | -6 | -2 | -4 | -6 |
| с. Клен (чел.) | -5 | -22 | -17 | -17 | -8 | -9 | -11 | -34 | +2 | -4 | -8 | -16 |
| с. Колодяссы (чел.) | -9 | -11 | 0 | -7 | -26 | -62 | -24 | +5 | +13 | -7 | -1 | -9 |
| с. Красное (чел.) | -34 | -27 | 0 | -10 | -2 | -27 | -28 | -4 | -49 | -26 | -52 | -50 |
| с. Кудрявец (чел.) | -753 | -19 | +711 | -27 | -70 | -126 | -3 | -4 | -3 | -76 | -29 | -51 |
| с. Ловать (чел.) | -11 | -17 | 0 | -8 | -13 | -15 | -30 | -8 | -2 | -13 | -2 | -14 |
| с. Милеево (чел.) | -26 | -13 | -19 | -5 | -18 | -21 | -37 | -1 | -19 | -8 | +12 | -17 |
| д. Нехочи (чел.) | +7 | -15 | -11 | -7 | -13 | -24 | -4 | -30 | +17 | -26 | -9 | -24 |
| с. Пеневичи (чел.) | -5 | +15 | -15 | +6 | -4 | -11 | +20 | -15 | -10 | -1 | -17 | -15 |
| с. Подбужье (чел.) | +16 | -15 | -58 | -19 | -28 | -45 | +14 | +3 | -16 | -6 | -16 | -5 |
| с. Слобода (чел.) | -28 | -13 | -26 | -2 | -26 | -30 | +2 | -26 | -20 | -15 | -12 | -9 |
| д. Стайки (чел.) | -16 | -6 | +3 | -1 | -13 | -40 | +1 | -8 | -15 | -25 | -16 | -2 |
| пос. Еленский (чел.) | -73 | -44 | -21 | -143 | -15 | -18 | -115 | +46 | -11 | +30 | -24 | -144 |
| с. Хвастовичи (чел.) | +32 | -69 | -100 | -14 | -6 | +326 | -93 | -63 | +118 | -116 | -47 | +259 |
| Всего по району | -930 | -316 | +443 | -328 | -274 | -134 | -368 | -277 | +125 | -314 | -210 | -184 |

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась, снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1995-2005 г. составляла от 159 до 285 человек в год (Табл. 3). Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2000, 2003, 2005 года, что связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Естественный прирост населения

| Год | Родилось, всего | В том числе на 1000 жителей | Умерло, всего | В том числе на 1000 жителей | Естественный прирост(убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 129 | 8,5 | 331 | 20,4 | -202 |
| 1996 | 137 | 8,4 | 321 | 23,0 | -184 |
| 1997 | 116 | 7,9 | 294 | 22,6 | -178 |
| 1998 | 121 | 8,0 | 293 | 20,7 | -172 |
| 1999 | 120 | 8,5 | 279 | 20,4 | -159 |
| 2000 | 83 | 8,3 | 321 | 23,0 | -238 |
| 2001 | 105 | 8,1 | 283 | 21,2 | -178 |
| 2002 | 78 | 7,0 | 309 | 23,5 | -231 |
| 2003 | 73 | 6,9 | 358 | 28,6 | -285 |
| 2004 | 115 | 6,2 | 307 | 25,8 | -192 |
| 2005 | 87 | 10,2 | 314 | 25,9 | -227 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Начиная с 2002 года, в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения. В условиях снижающейся миграционной активности населения, число прибывающих на постоянное место жительства в район остается меньше числа выбывающих из него (см. таблицу).

Механическое движение населения (миграция) по годам

| Год | Прибыло чел. | Выбыло чел. | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 166 | 205 | -39 |
| 2002 | 151 | 218 | -67 |
| 2003 | 168 | 261 | -93 |
| 2004 | 173 | 184 | -11 |
| 2005 | 198 | 201 | -3 |
| ИТОГО: | 856 | 1069 | -213 |

Возрастная структура Хвастовичского района может быть отнесена к убывающему типу – доля молодых возрастов (18,3 %) меньше доли людей пожилого возраста (30,3 %). За последний межпереписной период произошли изменения в группе лиц трудоспособного возраста – она уменьшилась на 1,6 % (см. таблицу).

Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | 1989 | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста, (дети 0 – 15 лет), всего | 1508 | 11,0 | 2324 | 18,3 |
| В трудоспособном возрасте, всего: | 7270 | 53,0 | 6528 | 51,4 |
| в т.ч. мужчин (16 – 59 лет) | 4214 | 31,0 | 3810 | 30,0 |
| женщин (16 – 54 лет) | 3056 | 22,0 | 2718 | 21,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 4953 | 36,0 | 3848 | 30,3 |
| в т.ч. мужчин (60 лет и старше) | 1100 | 8,0 | 1016 | 8,0 |
| женщин (55 лет и старше) | 3853 | 28,0 | 2832 | 22,3 |
| Всего | 13731 | 100 | 12700 | 100 |

Хвастовичский район, расположенный на юге Калужской области, является одним из мало заселенных территорий области (8,2 человека  на 1 км2).

Наиболее низкой плотностью населения характеризуются д. Лужки, д. Ястребиха, п. Вечность, с. Красненский, с. Фролово, д. Агеевка, п. Прогресс, д. Тросна, п. Ленино и др. Более плотно населено наиболее индустриально развитое с. Хвастовичи. Это различие между отдельными частями района в большей степени связано с уровнем экономического развития отдельных ее частей (см. таблицу).

Плотность населения

| Муниципальные образования | Территория, км2 | Численность населения | Плотность населения. (чел./1 км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бывш. «ГП пос. Еленский» | 6,26 | 1519 | 243 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |
| д. Авдеевка | 49,7 | 246 | 5 |
| с. Бояновичи | 54,73 | 750 | 14 |
| с. Воткино | 57,78 | 230 | 3,9 |
| с. Клён | 21,97 | 48 | 2,1 |
| с. Колодяссы | 93,67 | 399 | 4,2 |
| с. Красное | 49,48 | 637 | 13 |
| с. Кудрявец | 60,98 | 930 | 15,2 |
| с. Ловать | 11,5 | 106 | 9,2 |
| с. Милеево | 72,32 | 229 | 3,1 |
| д. Нехочи | 67,05 | 325 | 4,8 |
| с. Пеневичи | 46,04 | 363 | 7,9 |
| с. Подбужье | 59,71 | 501 | 8,4 |
| с. Слобода | 312 | 151 | 0,5 |
| д. Стайки | 43,64 | 367 | 8,4 |
| с. Хвастовичи | 12,2 | 4681 | 383,6 |

Численность населения примерно половины сельских муниципальных образований не превышает 300 человек. Выделяется только сельское поселение «с. Хвастовичи», с численностью – 4681 человек. К крупным муниципальным образованиям района также относится сельское поселение «п. Еленский», с численностью населения – 1519 человек.

Структура сети населенных мест отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 84 пунктах, большинство их невелико. 13 населённых пунктов имеют по 1-2 жителя каждый. 12 населённых пунктов без населения, так называемые «мертвые поселения». Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 30 сельских поселениях проживает от 10 и менее человек. Крупными можно считать лишь два населенных пункта (с. Хвастовичи и п. Еленский). Это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Группировка сельских населенных пунктов

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | Из них с населением | в том числе с численностью населения, чел. | Число населенных пунктов без населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-1900 | 1901- 5000 |  |
| Бывш. ГП «пос. Еленский» (тыс. чел.) | 1519 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Авдеевка | 246 | 14 | 11 | 7 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| с. Бояновичи | 750 | 4 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с. Воткино | 230 | 7 | 4 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |
| с. Клен | 48 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| с. Колодяссы | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| с. Красное | 637 | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| с. Кудрявец | 930 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| с. Ловать | 106 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| с. Милеево | 229 | 5 | 5 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| д. Нехочи | 325 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| с. Пеневичи | 363 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| с. Подбужье | 501 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| с. Слобода | 151 | 6 | 6 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| д. Стайки | 367 | 11 | 6 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |
| с. Хвастовичи | 4689 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого, в том числе: | 11432 | 89 | 70 | 32/ 36 % | 19/ 21 % | 3/ 3 % | 3/ 3 % | 7/ 8 % | 3/ 3 % | 2/ 2 % | 1/ 1 % | 19/ 21 % |

#### III.2.3 Жилой фонд района

Количество существующего жилищного фонда по району на 01.01.2006 года составило 312,2 тыс. м2 (муниципальный – 32,6 тыс.кв. м, или 10,4%.; частный – 279,6 тыс. м2). Средняя обеспеченность населения жильем на конец 2006 г. составила 26,9 кв.м. на одного жителя района. Общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 42,2 тыс.кв. м, или 13,5 % .  Уровень благоустройства жилищного фонда в различных поселениях района неравномерен.

Новое жилищное строительство

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району, (м2) | 100 | 200 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 900 | 500 | 1600 | 941 |

Большая его часть сосредоточена в с. Хвастовичи и п. Еленский.

Характеристика жилого фонда и условий проживания населения в Хвастовичском районе.

| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | Этажность, эт. – % | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, % | Средняя жилобеспе-ченность, м2общ.пл./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопровод, канализация | Центральное отопление | Газовая плита |  |
| Бывш. ГП «п. Еленский» | 1519 | 1 эт. – 100 % | 70 % | – | 95 % | 40 м2/чел. |
| МО «Сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |
| с. Авдеевка | 246 | 1 эт. – 100 % | 10 % | – | 90 % | 50 м2/чел. |
| с. Бояновичи | 750 | 1 эт. – 100 % | 45 % | – | 100 % | 30 м2/чел. |
| д. Нехочи | 325 | 1 эт. – 100 % | 40 % | – | 100 % | 35 м2/чел. |
| с. Пеневичи | 363 | 1 эт. – 100 % | 50 % | – | 95 % | 45 м2/чел. |
| с. Хвастовичи | 4681 | 1 эт. – 100 % | 85 % | 10 % | 100 % | 20 м2/чел. |
| с. Красное | 637 | 1 эт. – 100 % | 70 % | – | 100 % | 45 м2/чел. |
| с. Кудрявец | 930 | 1 эт. – 100 % | 45 % | – | 90 % | 35 м2/чел. |
| с. Колодяссы | 399 | 1 эт. – 100 % | 60 % | – | 95 % | 30 м2/чел. |
| с. Милеево | 229 | 1 эт. – 100 % | 30 % | – | 90 % | 35 м2/чел. |
| с. Воткино | 230 | 1 эт. – 100 % | – | – | 80 % | 40 м2/чел. |
| с. Подбужье | 501 | 1 эт. – 100 % | 35 % | – | 95 % | 40 м2/чел. |
| с. Слобода | 151 | 1 эт. – 100 % | – | – | 85 % | 30 м2/чел. |
| с. Ловать | 106 | 1 эт. – 100 % | – | – | 60 % | 35 м2/чел. |
| с. Клён | 48 | 1 эт. – 100 % | – | – | 65 % | 35 м2/чел. |
| Итого: | 11490 | 1 эт. – 100 % |  | 10 % |  |  |

Средняя обеспеченность населения Хвастовичского района жильем составила 26,9 м2/чел. В сельской местности она выше, чем в городском поселении. Самой низкой обеспеченностью жильем характеризуется с. Хвастовичи, самой высокой – с. Авдеевка.

Распределение жилых помещений по степени износа

| Муниципальные образования | Износ от 0 до 30% (м2) | Износ от 30 до 65% м2 | Износ свыше 65% (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бывш. ГП «Поселок. Еленский» | 250 | 800 | 2450 |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |
| «Село Авдеевка» | - | 1344 | 3456 |
| «Село Бояновичи» | - | 1185 | 2765 |
| «Село Пеневичи» | - | 738 | 1722 |
| «Деревня Нехочи» | 2570 | - | - |
| «Село Хвастовичи» | 776 | 1000 | 4144 |
| «Село Подбужье» | 1400 | 2100 | - |
| «Село Слобода» | - | 1980 | 4620 |
| «Село Ловать» | - | 990 | 3960 |
| «Село Воткино» | - | 525 | 1225 |
| «Село Красное» | 530 | 430 | - |
| «Деревня Стайки» | 2530 | 3220 | - |
| «Село Милеево» | - | 3150 | 1170 |
| «Село Колодяссы» | 1215 | 1315 | - |
| «Село Кудрявец» | - | 1035 | 2415 |
| «Село Клён» | - | 980 | 3920 |
| Всего по району: | 9271 | 20792 | 31847 |

#### III.2.4 Культурно-бытовое обслуживание

В сельской местности малая людность поселений (80% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности.

Медицинское оборудование ФАПов, в основном, устаревшее, требует обновления в соответствии с табелем оснащенности. Многие учреждения образования и культуры требуют значительных вложений на текущий и капитальный ремонты.

| №п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Учреждения обслуживания (информация приведена только по клубам, библиотекам и школам, в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «деревня Авдеевка» |
| 1 | Деревня Авдеевка | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 100 мест Библиотека на 6,26тыс. томов Клуб на 100 мест ФАП в здании школы |
| 2 | Село Теребень | Рядовые поселения |  |
| 3 | Деревня Кудрявец |  |  |
| 4 | Село Бобровский |  |  |
| 5 | Село Гуда |  |  |
| 6 | Село Корягинский |  |  |
| 7 | Село Кременец |  |  |
| 8 | Село Курган |  |  |
| 9 | Село Лужки |  |  |
| 10 | Деревня Нелбочь |  |  |
| 11 | Село Нигреевский |  |  |
| 12 | Село Пначево |  |  |
| 13 | Село Ростовский |  |  |
| 14 | Село Сергеевский |  |  |
| СП «село Бояновичи» |
| 15 | Село Бояновичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 160 мест Библиотека на11,026тыс.томов Клуб на 80 мест ФАП в отдельном здании |
| 16 | Село Дуброво | Рядовые поселения |  |
| 17 | Село Желтянка |  |  |
| 18 | Село Фроловка |  |  |
| СП «село Воткино» |
| 19 | Село Воткино | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 100 мест Библиотека на7,857 тыс.томов ФАП расположен временно в здании администрации |
| 20 | Село Вечность | Рядовые поселения |  |
| 21 | Село Чёрная Речка |  |  |
| 22 | Село Ястребиха |  |  |
| СП «село Клён» |
| 23 | Село Клён | Административный, хозяйственный, социальный центр | ФАП занимает половину дома Клуб на 50 мест |
| 24 | Деревня Ленино | Рядовые поселения |  |
| 25 | Деревня Тросна |  |  |
| СП «село Колодяссы» |
| 26 | Село Колодяссы | Административный, хозяйственный, социальный центр | ДДУ на 10 мест Библиотека на10,599тыс.томов Клуб на 120 мест Школа на 192 места ФАП расположен в здании администрации |
| 27 | Село Берестна | Рядовые поселения |  |
| 28 | Деревня Высокое |  |  |
| 29 | Село Красненский |  |  |
| 30 | Деревня Павловка |  |  |
| СП «село Красное» |
| 31 | Село Красное | Административный, хозяйственный, социальный центр | ДДУ на 15 мест Библиотека на10,502 тыс.томов Клуб на 300 мест Школа на 280 мест ФАП расположен в здании ДК |
| 32 | Деревня Новосёлки | Рядовые поселения |  |
| 33 | Село Севастополь |  |  |
| 34 | Село Фомин Верх |  |  |
| СП «село Кудрявец» |
| 35 | Село Кудрявец | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 108 мест Библиотека на8,86тыс. томов Клуб на 100 мест ДДУ на 10 мест ФАП занимает часть здания детского сада |
| 36 | Деревня Теребень | Социальный подцентр | Школа на 100 мест Библиотека на10,609тыс.томов Клуб на 100 мест ДДУ на 50 мест ФАП в отдельном здании |
| 37 | Деревня Верхняя Шкова | Рядовые поселения |  |
| 38 | Село Колонна |  |  |
| 39 | Деревня Палькевичи | Социальный подцентр | ФАП в отдельном здании |
| 40 | Село Агеевка | Рядовые поселения |  |
| 41 | Село Берёзовое |  |  |
| 42 | Деревня Буки |  |  |
| 43 | Деревня Докторово |  |  |
| 44 | Разъезд Жедезнодорожный |  |  |
| 45 | Деревня Косы |  |  |
| 46 | Село Лубянка |  |  |
| 47 | Старосельское Лесничество |  |  |
| СП «село Ловать» |
| 48 | Село Ловать | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 30 мест ФАП расположен в двухквартирном доме |
| 49 | Деревня Барановка | Рядовые поселения |  |
| 50 | Село Фролово |  |  |
| СП «село Милеево» |
| 51 | Село Милеево | Административный, хозяйственный, социальный центр | ДДУ на 15 мест Школа на 108 мест Библиотека на 1,630 тыс. томов Клуб на 30 мест ФАП расположен в одном здании с бухгалтерией КСП |
| 52 | Село Грива | Рядовые поселения |  |
| 53 | Село Ловатянка |  |  |
| 54 | Деревня Мокрые Дворы |  |  |
| 55 | Деревня Рессета |  |  |
| СП «деревня Нехочи» |
| 56 | Деревня Нехочи | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 50 мест Библиотека на 1,091 тыс. томов Клуб на 80 мест ФАП расположен в отдельном здании |
| 57 | Деревня Алексеевка | Социальный подцентр | ФАП расположен в отдельном здании |
| 58 | Село Донской | Рядовое поселение |  |
| СП «село Пеневичи» |
| 59 | Село Пеневичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 65 мест Библиотека на 8,183 тыс. томов Клуб на 100 мест ФАП расположен в трёхквартирном доме |
| 60 | Село Курган | Рядовое поселение | Клуб на 100 мест |
| СП «село Подбужье» |
| 61 | Село Подбужье | Административный, хозяйственный, социальный центр | ДДУ на 20 мест Школа на 192 места Библиотека на 12,407 тыс.томов Клуб на 130 мест |
| 62 | Село Ильинка | Рядовые поселения |  |
| 63 | Село Холм |  |  |
| СП «село Слобода» |
| 64 | Село Слобода | Административный, хозяйственный, социальный центр | ФАП занимает одну половину здания |
| 65 | Село Долгое | Рядовые поселения |  |
| 66 | Деревня Клетно |  |  |
| 67 | Село Семёновский |  |  |
| 68 | Село Сергеевский |  |  |
| 69 | Село Хизна |  |  |
| СП «деревня Стайки» |
| 70 | Деревня Стайки | Административный, хозяйственный, социальный центр | Школа на 192 места Библиотека на 6,147 тыс. томов Клуб на 100 мест ФАП расположен в двухквартирном доме |
| 71 | Село Аннино | Рядовые поселения |  |
| 72 | Село Боев |  |  |
| 73 | Село Заря |  |  |
| 74 | Село Макаровский |  |  |
| 75 | Село Прогресс |  |  |
| 76 | Село Трясоголов |  |  |
| 77 | Село Уполозное |  |  |
| 78 | ж/д 46 Километра |  |  |
| СП «село Хвастовичи» |
| 79 | Село Хвастовичи | Административный, хозяйственный, пормышленный и социальный центр | 3 ДДУ на 30, на 80 и 120 мест Школа на 725 мест Библиотека детская на 16,5 тыс.томов и взрослая на 34,2 тыс. томов Больница на 94 койки Поликлиника на 150 пос./смену Клуб на 400 мест |
| 80 | Село Успенский | Рядовое поселение |  |
| Бывшее ГП «посёлок Еленский» |
| 81 | Посёлок Еленский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | ДДУ на 40 мест Школа на 624 места Библиотека детская на 11,915 тыс. томов и взрослая на 14,557 тыс. томов Клуб на 150 мест Больница на 17 коек Поликлиника на 50 пос./смену |
| 82 | Деревня Глебовка | Рядовое поселение |  |
| 83 | Деревня Долина | Социальный подцентр | ФАП расположен в здании КСП Долина |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Хвастовичского района.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Сущевующая ёмкость | Обеспеченность на 1000 жителей | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 390 | 33,6 | 80 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 3026 | 261 | 204 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | 1 | – | – |
| Внешкольные учреждения (Дом Детского Творчества) | уч. | 10% от числа школьников (166 чел.) | 25 | 14 | 8,43 |
| Средние спец. учебные заведения | студент | – | 25 |  |  |
| Высшие учебные заведения | студент | – | – | – | – |
| Поликлиники, амбулатории* | пос./см | 18,15 | 200 | 17,24 | 95 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 111 | 9,6 | 71,3 |
| Аптеки* | объект | 1 на 6,2 тыс. жителей | 3 | 0,25 | 156,25 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 5 | 0,4 | 1,2 |
| Санатории для родителей с детьми | мест | – | – | – | – |
| Санатории-профилактории | мест | – | – | – | – |
| Оздоровительные лагеря | мест | – | – | – | – |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 150 | 13 | 16,25 |
| Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | – | – | – |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 1890 | 160 | 800 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 |  |  |
| Выставочные залы | объект | – | – | – | – |
| Библиотеки | тыс. том. | 4 | 172,343 | 14,86 | 37 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 2951 | 254 | 85 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 290 | 25 | 62,5 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 2 | 3 | 0,25 | 12,5 |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | – | – | – |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | – | – | – |
| Бани | мест | 5 | 50 | 4 | 80 |
| Отделения связи | объект | 1 | 15 | 1,3 | 130 |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 13 |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 36 | 3 | 50 |

* Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением правительства Российской Федерации от 3 июля 2006г.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

бывшего городского поселения п. Еленский

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Сущевующая ёмкость | Обеспеченность на 1000 жителей | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 40 | 25,4 | 63,5 |
| Общеобразовательные школы | мест | 140 | 624 | 396 | 283 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | – | – | – |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | – | – | – |
| Средние специальные учебные заведения | студент | – | – | – | – |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,6 | 50 | 31,7 | 170 |
| Стационары всех типов* | коек | 14,4 | 17 | 10,8 | 75 |
| Аптеки* | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 1 | 0,6 | 750 |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | 2 | 1,25 | 1250 |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 80 | 150 | 94 | 117,5 |
| Музеи* | объект | 0,017 | – | – | – |
| Выставочные залы | объект | – | – | – | – |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 26,5 | 16,6 | 415 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 451 | 286 | 102 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | – | – | – |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 9 | 1 | 0,6 | 6,7 |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | – | – | – |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | – | – | – |
| Бани | мест | 5 | 38 | 24 | 480 |
| Отделения связи | объект | – | 1 |  | 100 |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс. жит. | 1 | 0,6 | 1200 |
| Гостиницы | мест | 6 | – | – | – |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

сельских поселений.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Существующая ёмкость | Обеспечен-ность на 1000 жителей | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 350 | 35 | 83,33 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 128 | 2402 | 240 | 187,5 |
| Поликлиники, амбулатории | пос./см. | 18,15 | 150 | 15 | 82,6 |
| Аптеки | объект | 25,7 | 3 | 0,3 | 10 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 3 | 0,3 | 1 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | – | – | – |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 150 | 15 | 18,75 |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест | 20 | 1740 | 174 | 870 |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 145,843 | 14,58 | 364,5 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 2500 | 250 | 83 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 290 | 29 | 72,5 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 2 | 3 | 0,3 | 15 |
| Бани | мест | 5 | 12 | 1,2 | 24 |
| Отделения связи | объект | 1 | 15 | 1,5 | 150 |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 12 | 1,2 | 240 |

#### Образование и воспитание

Приоритетным направлением деятельности администрации района в сфере образования является обеспечение деятельности образовательных учреждений района по организации бесплатного общедоступного, качественного общего образования и создания условий по развитию индивидуальных способностей учащихся.

Всего на территории района по состоянию на 1 января 2007 г. действуют 24 образовательных учреждения.

Сокращение количества образовательных учреждений происходит на основании решений органов местного самоуправления для эффективного использования бюджетных средств. Существующая сеть образовательных учреждений района при функционировании маршрутов «Школьный автобус» позволяет обеспечить общедоступность получения образования по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) образования.

Четыре образовательных учреждения имеют лицензии профильной подготовки учащихся по специальности «тракторист с\х производства 2 разряда», ежегодный выпуск которых составляет 40 человек. К сожалению, только 20% остаются работать в сельском хозяйстве района.

В образовательных учреждениях района работает 297 педагогов и воспитателей. Из них 3 учителя имеют звание «заслуженный учитель Российской Федерации», 1 учитель имеет звание Заслуженный учитель Калужской области». 11 % учителей являются Почетными работниками общего образования, 75 % педагогических работников имеют квалификационные категории. 61 % имеют высшее образование.

Однако кадровая проблема в образовательной системе Хвастовичского района существует: 30% от числа работающих в этой системе составляют пенсионеры, на протяжении ряда лет в образовательных учреждениях имеется недостаток педагогических кадров.

Уменьшение количества образовательных учреждений является  следствием уменьшения количества детского населения.

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области (тыс.чел.) | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 26,3 | 27,5 | 28,6 |
| Хвастовичский район, детей – человек, мест | 346 431 | 372 540 | 375 497 | 332 495 | 333 482 | 340 492 |

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 76 | 79 | 79 | 84 | 86 | 90 |
| Хвастовичский район | 80 | 69 | 75 | 67 | 69 | 69 |

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| Хвастовичский район | 40 | 52 | 54 | 50 | 54 | 58 |

ЧИСЛО ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 304 | 292 | 284 | 271 | 266 | 266 | - |
| Хвастовичский район | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |

Из приведенных таблиц, можно сделать вывод, что в дошкольных образовательных учреждениях порядка 25-30 % мест остаются невостребованными.

ЧИСЛО ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, человек | 1774 | 1678 | 1657 | 1540 | 1428 | 1340 | 1270 |
|  | Число учебных учреждений | Численность учащихся, человек (на начало учебного года) |
|  | 2002/03 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
| Всего по области | 517 | 144319 | 142242 | 137219 | 130664 | 125000 | 117872 |
| Хвастовичский район | 16 | 1862 | 1851 | 1845 | 1774 | 1678 | 1657 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений значительно снизилась.

К средним специальным учебным заведениям относится ПТУ – 25 учащихся, расположено по адресу: с. Хвастовичи, ул. Лилякова.

Высших учебных заведений в районе нет.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений Хвастовичского района Калужской области

| Муниципальные образования | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждениях | Форма собственности | Характеристика строения учреждения | Численность обслуживающего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | здание | Год постройки | % износа |  |
| Школьные учреждения |
| Еленская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249373 Калужская область, Хвастовичский район, п.Еленский, Партизанский проспект,49 | 624 | 149 | 1 смена | муниципаль-ное | типовое | 1983 | 30 | 37 |
| Хвастовичская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249360 Калужская область, с.Хвастовичи, ул. Кирова, 1 | 725 | 552 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1977 | 38 | 88 |
| Подбужская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249367 Калужская область, Хвастовичский район, с.Подбужье, ул.Симоненкова,13 | 192 | 84 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1983 | 30 | 35 |
| Бояновичская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249365 Калужская область, Хвастовичский район, с.Бояновичи, ул.Коммунарская,28 | 160 | 131 | 1 смена | муниципальное | типовое | 2001 | 7,5 | 36 |
| Теребенская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249271 Калужская область, Хвастовичский район, д.Теребень, пер.Школьный, 23 | 100 | 68 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1960 | 100 | 27 |
| Красненская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249370 Калужская область, Хвастовичский район, с.Красное, ул.Комсомольская,106 | 280 | 44 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1962 | 56 | 32 |
| Стайковская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249376 Калужская область, Хвастовичский район, д.Стайки, ул. Школьная, 14 | 192 | 31 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1975 | 40 | 25 |
| Колодясская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 249378 Калужская область, Хвастовичский район, с. Колодяссы, ул.Новостройка | 192 | 47 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1977 | 38 | 24 |
| Авдеевская муниципальная основная общеобразовательная школа | 249369 Калужская область, Хвастовичский район, д.Авдеевка, ул.Молодежная, 12 | 100 | 25 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1990 | 21 | н/д |
| Воткинская муниципальная основная общеобразовательная школа | 249362 Калужская область, Хвастовичский район, с.Воткино | 100 | 19 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1956 | 64 | н/д |
| Кудрявецкая муниципальная основная общеобразовательная школа | 249372 Калужская область, Хвастовичский район, с.Кудрявец, ул. Ленина, 48 | 108 | 22 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1994 | 16 | н/д |
| Пеневичская муниципальная основная общеобразовательная школа | 249364 Калужская область, Хвастовичский район, с.Пеневичи | 65 | 52 | 1 смена | муниципальное | типовое | 2002 | 3,8 | н/д |
| Нехочская муниципальная основная общеобразовательная школа | 249382 Калужская область, Хвастовичский район, д.Нехочи, ул.Центральная,1 | 50 | 33 | 1 смена | муниципальное | типовое | 2004 | 2,5 | н/д |
| Дошкольные учреждения |
| Муниципальное дошкольное учреждение д/с «Буратино» | 249360 Калужская область, с.Хвастовичи, ул. Кирова, 4 | 80 | 75 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1985 | 26 | н/д |
| Муниципальное дошкольное учреждение д/с «Солнышко» | 249360 Калужская область, с. Хвастовичи, ул.Ленина,17 | 120 | 116 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1986 | 26 | н/д |
| Муниципальное дошкольное учреждение д/с «Тополек» | 249360 Калужская область, с.Хвастовичи, ул.Советская, 7 | 30 | 30 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1952 | 100 | н/д |
| Муниципальное дошкольное учреждение д/с «Теремок» | 249360 Калужская область, Хвастовичский район, д.Теребень, пер.Школьный,1-а | 50 | 11 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1989 | 48 | н/д |
| Муниципальное дошкольное учреждение д/с «Улыбка» | 249373 Калужская область, Хвастовичский район, п.Еленский, пр-т Партизанский, 22 | 40 | 26 | 1 смена | муниципальное | типовое | 1956 | 100 | н/д |
| Внешкольные учреждения |
| Муниципальный Дом Детского Творчества | 249360 Калужская область, с.Хвастовичи, ул. Кирова, 2 | – | – | 1 смена | муниципальное | типовое | 1976 | 80 | н/д |
| Межшкольный информационно-методический центр | 249360 Калужская область, с.Хвастовичи, ул. Кирова, 1 «А» | – | – | 1 смена | муниципальное | типовое | 1966 | 50 | н/д |

#### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры MP «Хвастовичский район» представлена клубами.

В целом количество мест в клубных учреждениях составляет 1890, а это 800 % от нормы обеспечения.

В учреждениях культуры работает 72 специалиста, из которых 3 человека имеют высшее образование, 34 человека – среднее профессиональное образование по специальности «Культура».

На территории MP «Хвастовичский район» действуют 14 учреждений культурно-досугового типа. Во всех Домах культуры имеется художественная самодеятельность, работа проводится в 41 кружке.

Имеющиеся в районе 16 библиотек (14 взрослых и 2 детские) объединены в районную ЦБС. Библиотечный фонд насчитывает 20 тыс. экземпляров.

Работниками культуры проводится постоянная работа с подрастающим поколением. В детской музыкальной школе района занимается 61 ребенок. 2006 год для ДМШ был юбилейным – 40 лет со дня образования. Практически все мероприятия школы проходили под маркой юбилея: концерты, музыкальные гостиные, вечера музыки.

В районном доме культуры создан фольклорный ансамбль «Рябинушка», который в 2005 г. стал Лауреатом областного фестиваля «Поёт село родное».

Постановки народного театра, действующего в РДК, тепло принимаются зрителями района, заслужили высокую оценку жителей других районов и на областном уровне. В декабре состоялась премьера спектакля детской театральной студии по пьесе В. Янсюкевича «Чудесное яблоко».

В мае 2006 г. районный дом культуры «Юбилейный» принимал участников Всесоюзного фестиваля фольклора, посвященного памяти братьев Киреевских. Гостями района были фольклорные коллективы, приехавшие из Тульской, Смоленской, Тверской, Орловской областей, г. Москвы, Обнинска, Калуги, Людиновского, Дзержинского и Козельского районов. В этом мероприятии всего приняли участие 145 коллективов, более 150 человек.

Основные показатели работы учреждений культуры

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число детских школ искусств, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число занимающихся в них человек | 57 | 62 | 62 |
| Число библиотек, ед. | 20 | 20 | 20 |
| Библиотечный фонд, тыс. экземпляров | 18 | 19 | 20 |
| Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | 16 | 16 | 16 |
| Число киноустановок, ед. | 7 | 7 | 7 |

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ в п. Еленский

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, дом пионеров, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (количество мест, книжный фонд в тыс.томов и т.д.) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Год постройки здания | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дом культуры | п. Еленский, Партизанский проспект | 0,1 | Приспособленное | 2000 | 18% |
| Библиотека | п. Еленский, Партизанский проспект | 26,5 | Приспособленное (находится в здании детского сада) | 2000 | 18% |

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ в с. Хвастовичи

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, дом пионеров, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (количество мест, книжный фонд в тыс.томов и т.д.) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Год постройки здания | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дом культуры | Ул. Ленина, д. 28 | 400 | Типовое |  | 40% |
| Библиотека | Ул. Ленина, д. 28 | 34,2 тыс. экз. | Находится в здании Дома культуры |  | 40% |
| Детская библиотека | Ул. Ленина, д. 25 | 16,5 тыс. экз. | Находится в здании Суда |  | 40% |
| Дом пионеров | Ул. Кирова |  |  |  | 55% |
| Музей | Ул. Кирова |  |  |  | 30% |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Хвастовичский | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 251 | 246 | 244 | 254 | 256 | 256 |
| Хвастовичский | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |

МУЗЕИ

|  | Всего | Число посещений, на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  | на конец 2002г. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Всего по области | 27 | 352 | 357 | 362 | 437 | 430 | 430 |
| Хвастовичский | 50 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 50 |

Клубные учреждения Хвастовичского района.

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Ученики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хвастовичи | РДК «Юбилейный» | ул. Ленина, д. 28 | 400 |  |
| 2 | п. Еленский | Дом культуры | Партизанский проспект | 100 | 148 |
| 3 | д. Авдеевка | Дом культуры | д. Авдеевка | 50 | 32 |
| 4 | с. Бояновичи | Сельский Дом культуры | ул. Ленина | 40 | 113 |
| 5 | с. Колодяссы | Сельский Дом культуры | ул. Центральная | 100 | 38 |
| 6 | с. Красное | СДК «Ровесник» | ул. Комсомольская | 300 | 35 |
| 7 | д. Кудрявец | Дом культуры | д. Кудрявец | 100 | 47 |
| 8 | д. Теребень | ДК | д. Теребень | 100 |  |
| 9 | с. Милеево | ДК | с. Милеево | 30 |  |
| 10 | д. Нехочи | Сельский Дом культуры | ул. Центральная | 40 | 34 |
| 11 | с. Пеневичи | Сельский Дом культуры | ул. Карла Маркса | 70 | 46 |
| 12 | с. Курган | ДК | с. Курган | 100 |  |
| 13 | с. Подбужье | Сельский Дом культуры | ул. Больничная | 130 | 76 |
| 14 | д. Стайки | Сельский Дом культуры | д. Стайки | 70 | 40 |

Наличие библиотек на территории Хвастовичского района.

| № | Наименование библиотеки. | Адрес | Кол-во фонда (тыс. экз.) | Число читателей | Площадь библиотеки (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28 | 34,2 | 3850 | 240 |
| 2 | Детская библиотека | с. Хвастовичи ул. Ленина, д. 25 | 16,5 | 1250 | 85 |
| 3 |  | п. Еленский, Партизанский проспект | 14,557 | 295 | 80 |
| 4 | Детская библиотека | п. Еленский | 11,915 | 352 | 75 |
| 5 |  | д. Авдеевка | 6,26 | 80 | 70 |
| 6 |  | с. Бояновичи | 11,026 | 500 | 60 |
| 7 |  | с. Воткино | 7,857 | 140 | 60 |
| 8 |  | с. Колодяссы | 10,599 | 300 | 60 |
| 9 |  | с. Красное (в здании СДК) | 10,502 | 460 | 40 |
| 10 |  | д. Кудрявец | 8,86 | 210 | 80 |
| 11 |  | д. Теребень | 10,609 | 170 | 60 |
| 12 |  | с. Милеево | 1,63 | 57 | 60 |
| 13 |  | д. Нехочи (в здании СДК) | 1,091 | 300 | 40 |
| 14 |  | с. Пеневичи (в здании СДК) | 8,183 | 310 | 50 |
| 15 |  | с. Подбужье (в здании СДК) | 12,407 | 300 | 75 |
| 16 |  | д. Стайки | 6,147 | 210 | 70 |

#### Торговля

Обеспеченность объектами торговли и общественного питания:

1.Обеспеченность торговой площадью всего – 2951 м2.

на 1000 жителей – 254 м2.

2.Обеспеченность посадочными местами всего – 290 п. мест

на 1000 жителей – 25 п. мест

| Культурно-бытовое обслуживание |
| --- |
|  | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 390 | 445 | 445 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 3026 | 3026 | 3026 |
| 3. | Больницы | коек | 111 | 111 | 111 |
| 4. | Поликлиники | пос./см. | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Спортивные залы при школах | м2 | 120 | 120 | 120 |
| 7. | Клубы | мест | 1890 | 1890 | 1890 |
| 8. | Учреждения торговли | тыс. м2 торг. площ. | 2951 | 2951 | 2951 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 8 | 8 | 8 |
| 11. | Бани | мест | 50 | 50 | 50 |
| 12. | Гостиницы | мест | 17 | 17 | 17 |

#### Объекты религиозного назначения

| Наименование объекта | Дата постройки | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Молитвенный дом в честь Успения Пресвятой Богородицы | Приход создан в октябре 1990 г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении Клир: протоиерей Николай Нянькин – настоятель, иерей Александр Карпов | 249360 с. Хвастовичи, ул. Гагарина, 11 |
| Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских | Приход создан в декабре 1988 г., храм построен в 1993 г. Клир: архимандрит Серафим (Олиферчук) – настоятель, диакон Александр Веремьев | 249365 Хвастовичский район, с. Бояновичи |
| Молитвенный дом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» | Община создана 6 февраля 1994 г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении Клир: 1. иерей Александр Петров – настоятель | 249360 Хвастовичский район, с. Красное |
| Молитвенный дом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Община создана в январе 1995 г., богослужение проводится во времмено оборудованном помещении Клир: 1. архимандрит Никон (Крутоус) – настоятель | 249360 Хвастовичский район, с. Кудрявец |
| Молитвенный дом в честь Калужской иконы Божией Матери | Приход создан в 1997 г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении, ведется строительство храма Клир: 1. иерей Игорь Шелудяков – настоятель | п. Еленский, ул. Ленина, 17 |
| Молитвенный дом в честь Успения Пресвятой Богородицы | Приход создан в 1997 г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении Клир: 1. Обслуживает архимандрит Серафим (Олиферчук) | 249363 Хвастовичский район, с. Слобода |

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

– объемов финансирования;

– востребованности предоставляемых услуг;

– приоритетами экономической политики района;

– рентабельностью отрасли (услуги);

– наличием инвесторов и так далее.

### III.3. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МР «Хвастовичский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

В транспортном отношении район освоен достаточно хорошо. Внешняя связь с другими районами области и другими областями осуществляется по железной дороге Полпино-Дудоровский, а также по автодорогам федерального и областного значения.

Водный и воздушный транспорты отсутствуют.

#### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожная линия Полпино-Дудоровский, проходящая по территории Хвастовичского района, находится в ведении Брянского отделения Московской  железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Однопутная линия Полпино-Дудоровский с тепловозной тягой, протяжённостью в пределах района 34 км. Перегоны оборудованы полуавтоматической блокировкой. На линии расположены: станции Теребень, Еленский и два разъезда – «52-ой км» и Боев.

Разъезд Боев расположен на 41 км линии Полпино-Дудоровский.

Разъезд «52-ой км» расположен на 52 км линии Полпино-Дудоровский.

Станция Теребень находится на 60 км линии Полпино-Дудоровский. На станции имеются: один главный путь длиной 330 м, один приёмоотправочный путь длиной 380 м, два погрузочно-выгрузочных пути длиной 330 м и 394 м. К станции Теребень примыкают подъездные пути: нефтебазы «Сельхозхимия», МПМК, ДРСУ, «Сельхозтехники», общей протяжённостью 17,21 км.

Станция Еленский находится на 68 км линии Полпино-Дудоровский. На станции имеются: один главный путь длиной 254 м, один приемоотправочный путь длиной 247 м, один погрузочно-выгрузочный путь длиной 425 м. К станции Еленский примыкают пути леспромхоза и бывшего стекольного завода, общей протяжённостью 2,501 км.

В настоящее время по участку Брянск-Еленск осуществляется движение пригородных пассажирских поездов.

#### III.3.2. Автомобильные дороги.

На территории муниципального образования «Хвастовичский район» имеется сеть автомобильных дорог, протяженностью:

– областного значения – 171,43 км;

– районного значения – 134,90 км;

– дорог сельских поселений – 203,6км.

Все указанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции.

В зимних условиях, в период обильных снегопадов, предприятия не справляются с очисткой и многие населённые пункты порой бывают отрезаны от «благ цивилизации», это относится к населённым пунктам Ловать, Берестна, Авдеевка, Палькевичи.

Автодорога «Хвастовичи – Судимир» проходит по территории Хвастовичского района и имеет связь с железной дорогой «Москва-Киев» (станция Судимир), а также служит для связи с дорогой Федерального значения «Москва-Киев». Данная автодорога обеспечивает круглосуточное движение автобусов, легкового и грузового автотранспорта.

Показатели

автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим характеристикам | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные и др. с применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Хвастовичский район |
| 1 | М-3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень | 31,87 | III | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 14,60 | 17,27 |  |  | 100 | 22,0 | 69,38 |
| 2 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» | 23,96 | IV | 23,96 | 20,54 | 23,96 | 23,96 |  | 23,96 |  |  | 100 | 21,0 | 49,56 |
| 3 | Теребень - Еленский - Клен | 20,03 | IV | 20,03 | 17,17 | 20,03 | 20,03 |  | 20,03 |  |  | 100 | 15,0 | 30,01 |
| 4 | Теребень - Кудрявец | 4,88 | IV | 4,88 | 4,19 | 4,88 | 4,88 |  | 4,88 |  |  | 100 | 16,5 | 8,03 |
| 5 | Хвастовичи - Стайки | 7,70 | V | 7,70 | 6,60 | 7,70 | 7,70 |  | 7,70 |  |  | 100 | 17,0 | 13,25 |
| 6 | М-3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи – Теребень» - Воткино | 4,60 | IV | 4,60 | 3,94 | 4,60 | 4,60 |  | 4,60 |  |  | 100 | 18,0 | 8,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | М-3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи – Теребень» - Слобода | 10,05 | V | 10,05 | 11,49 | 10,05 | 2,21 | 0,46 | 1,75 | 7,84 |  | 100 | 18,0 | 18,36 |
| 8 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Милеево | 2,20 | IV | 2,20 | 1,89 | 2,20 | 2,20 |  | 2,20 |  |  | 100 | 17,0 | 3,80 |
| 9 | М-3 «Украина» - Авдеевка - Пеневичи -Хвастовичи | 31,05 | IV | 31,05 | 26,62 | 31,05 | 31,05 |  | 31,05 |  |  | 100 | 18,0 | 56,52 |
| 10 | М-3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи – Теребень» - Ловать | 4,58 | V | 4,58 | 5,23 | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  | 100 | 18,0 | 8,24 |
| 11 | Ресета - Ловатянка | 0,36 | V | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 100 | 16,0 | 0,57 |
| 12 | Еленский - Долина | 6,06 | IV | 6,06 | 5,19 | 6,06 | 6,06 |  | 6,06 |  |  | 100 | 8,4 | 5,08 |
| 13 | Стайки - Боев | 5,24 | V | 5,24 | 3,76 | 5,24 | 5,24 |  | 5,24 |  |  | 100 | 17,0 | 9,19 |
| 14 | Фролово - Желтянка | 2,69 | V | 2,69 | 3,07 | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  | 100 | 14,0 | 3,77 |
| 15 | Кудрявец – Агеевка – граница Орловской области |  |  | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 100 | 15,0 | 10,50 |
|  |  |  |  | 9,16 | 7,33 | 9,16 | 9,16 |  | 9,16 |  |  | 100 | 15,0 | оформ |
|  | Итого: | 16,16 |  | 16,16 | 13,33 | 16,16 | 16,16 |  | 16,16 |  |  | 100 | 15,0 | 10,50 |
|  | Итого по району: |  |  | 171,43 | 155,20 | 171,43 | 156,32 | 15,06 | 141,26 | 15,11 |  | 100 |  | 294,71 |

Перечень мостовых сооружений, находящихся на территориальной сети автомобильных дорог, по состоянию на 01.01.2007 г

| № п/п | Наименование обслуживающей организации: ООО "Пилон плюс" | Наименование сооружения, наименование препятствия, км | Длина пог. М | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки (год последнего ремонта) | Категория дороги | Проектные нагрузки, физическая грузоподъем- ность | Оценка сооружения, категория дефектов (Б,Д) | Организация, последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | М-3 "Украина"-Судимир- Хвастовичи-Теребень | Мост через р. Велья км 33+287 | 49,98 | 3х15,0 | IV | Н-30; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-10+Т 2х1,7 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1985 |  | Н-30; НК-80 | Б-0; Д-2 |  |
| 2. |  | Мост через р. Рессета км 43+346 | 111,95 | 6х18,0 | IV | Н-30; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-7,8+Т 2х1,15 |  | факт |  | 1998 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1985 |  | Н-30; НК-80 | Б-0; Д-2 |  |
| 3. | Людиново-Жиздра-М-3 "Украина" | Мост через р. Жиздра км 17+047 | 23,10 | 1х18,0 | III | А-11, НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8+Т 2х1,1 |  | факт |  | 2001 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 2000 |  | А-11, НК-80 | Б-1; Д-0 |  |
| 4. |  | Мост через р. Барановка км 22+666 | 15,10 | 1х12,0 | III | А-11, НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8,9+Т 2х0,9 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1998 |  | А-11, НК-80 | Б-0; Д-2 |  |
| 5. | М-3 "Украина"-Авдеевка- Пеневичи-Хвастовичи | Мост через р. Песочня км 10+079 | 17,10 | 1х12,0 | IV | А-11; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8+Т 1х1,5 |  | факт |  | 2001 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1999 |  | А-11; НК-80 | Б-1; Д-1 |  |
| 6. |  | Мост через р. Лохова км 15+623 | 66,23 | 4х15 | IV | Н-30; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-8+Т 2х1,1 |  | факт | Б-1; Д-0 | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1987 |  | Н-30; НК-80 |  |  |
| 7. |  | Мост через р. Катагоща км 22+938 | 20,10 | 1х15,0 | IV | Н-30; НК-80 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-7,9+Т 2х0,8 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1998 |  | Н-30; НК-80 | Б-0; Д-2 |  |

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  СОБСТВЕННОСТИ  МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»   (по данным отчета 3-ДГ)

|  | Наименование | Всего, км | Тип автодорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |  |
|  | А/д районного значения МР "Хвастовический р-он" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Село Авдеевка | Авдеевка-п. Гуда | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | А/д М-3 "Москва-Киев" - п. Нелбочь | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  | 1/20 |  |
|  | А/д М-3 "Москва-Киев" - п. Бобровский | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | А/д М-3 "Москва-Киев" - п. Сергеевский | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | А/д М-3 "Москва-Киев" - п.Нигреевский | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Авдеевка-п. Кременец | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 2/124 |  |  |
|  | Авдеевка- п. Ростовский | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | СП село "Бояновичи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бояновичи- п. Фроловка | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1/60 |  |
| СП Воткино | Воткино- п. Черная речка | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | Черная речка- п. Ястребиха | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 1/12 | 1/24 |  |
| СП село Колодяссы | А/д "Хвастовичи-Колодяссы-Берестна"- д.Высокое | 3,10 |  | 3,10 |  |  | 1/12 |  |  |
|  | Колодяссы- п. Павловка | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | СП деревня "Клен" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А/д "Еленский-Клен-Тросна" | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| СП село Красное | А/д "Судимир-Хвастовичи-Еленский-Клен" – п. Севастополь | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 2/24 |  |  |
|  | А/д "Судимир-Хвастовичи-Еленский-Клен" – п. Новоселки | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 2/24 |  |  |
|  | СП село "Кудрявец" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кудрявец- д. Шкава | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
|  | СП село Ловать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барановка- с. Ловать | 14,00 |  | 14,00 |  |  | 2/24 |  |  |
| СП село Милеево | Милеево- д. Мокрые дворы | 8,50 | 8,50 |  |  |  |  | 1/170 |  |
|  | Мокрые дворы- с. Рессета | 2,50 |  |  |  | 2,50 | 1/12 |  |  |
|  | Рессета- д. Ловатянка | 2,80 |  | 2,80 |  |  |  | 1/200 |  |
| СП село Слобода | Слобода- п. Долгое | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 2/24 |  |  |
|  | Слобода- п. Сергеевский | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 1/12 |  |  |
|  | Клетно- п. Хизна | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | СП село "Пеневичи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пеневичи- п. Курган | 7,00 | 2,00 |  |  | 5,00 | 2/24 |  |  |
|  | СП село "Нехочи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нехочи - д. Алексеевка | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нехочи - п. Донок | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| СП село Подбужье | А/д "Судимир-Хвастовичи-Еленский-Клен" – д. Ильинка | 1,50 |  |  |  | 1,50 | 1/12 |  |  |
|  | А/д "Судимир-Хвастовичи-Еленский-Клен" – п. Холм | 3,00 |  | 3,00 |  |  | 1/12 |  |  |
| СП деревня Стайки | Стайки- п. Трясоголов | 1,50 |  | 1,50 |  |  | 1/12 |  |  |
|  | Трясоголов-п. Прогресс | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  | Стайки- п. Заря | 5,50 |  | 5,50 |  |  | 1/12 |  |  |
|  | Заря - п. Макаровский | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 1/12 |  |  |
|  | Анино- п. Боев | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | А/дорога до 46 км | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  | 1/20 |  |
|  | СП село"Кудрявец" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Палькевичи - 52 км | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |

Автодороги сельских поселений  МР «Хвастовичский район»

| Наименование | Всего, км | Тип автодорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |  |
| МР "Хвастовический р-он | 338,5 | 66,15 | 206,75 | 11,68 | 53,88 | 143/2044 | 11/766 |  |
| Дороги сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО СП Поселок Еленский | 22,5 | 7,75 | 14,75 |  |  | 5/100 |  |  |
| МО СП Деревня Авдеевка | 4,7 | 1,30 | 3,40 |  |  | 2/24 |  |  |
| МО СП Село Бояновичи | 10,2 | 4,70 | 3,70 | 1,80 |  | 2/24 |  |  |
| МО СП Село Воткино | 9,9 |  | 9,90 |  |  | 1/12 |  |  |
| МО СП Село Клен | 3,0 |  | 3,00 |  |  | 2/24 |  |  |
| МО СП Село Колодяссы | 18,0 | 3,40 | 6,00 |  | 8,60 | 6/72 | 1/184 |  |
| МО СП Село Красное | 9,9 | 5,75 | 4,15 |  |  | 10/120 |  |  |
| МО СП Село Кудрявец | 14,3 | 2,50 | 10,30 |  | 1,50 | 10/120 |  |  |
| МО СП Село Ловать | 10,0 |  | 10,00 |  |  | 6/260 |  |  |
| МО СП Село Милеево | 14,8 | 2,30 | 11,50 | 0,58 | 0,38 | 7/84 |  |  |
| МО СП Село Нехочи | 11,6 | 2,20 | 9,40 |  |  | 10/120 | 2/50 |  |
| МО СП Село Пеневичи | 7,5 | 1,00 | 4,00 |  | 2,50 |  | 1/18 |  |
| МО СП Село Подбужье | 17,8 | 1,80 | 9,80 |  | 6,20 | 13/156 |  |  |
| МО СП Село Слобода | 11,3 |  | 6,50 | 4,80 |  | 2/24 |  |  |
| МО СП Деревня Стайки | 13,0 | 5,95 | 7,00 |  |  | 7/84 | 1/20 |  |
| МО СП Село Хвастовичи | 25,2 | 13,00 | 2,95 | 0,50 | 8,70 | 39/468 |  |  |
| Итого по дорогам поселений: | 203,6 | 51,65 | 116,35 | 7,68 | 27,88 | 122/1692 | 5/272 |  |

В муниципальном образовании МР «Хвастовичский район» проходят транзитные улицы:

– ул. Ленина;

– ул. Гагарина;

– ул. Рабочая;

– ул. Запрудная;

– ул. Лилякова;

– ул. Кирова.

#### III.3.3. Автомобильный транспорт.

По автомобильным дорогам в Хвастовичском районе осуществляются: междугородное межобластное, междугородное внутриобластное, внутрирайонное автобусное сообщение; школьные маршруты.

В настоящее время по территории района проходят 17 автобусных маршрутов (8 внутримуниципальных, 4 общеобластного значения (межмуниципальное сообщение), 2 междугородных межобластных и 3 междугородных внутриобластных)

Существуют междугородние межобластные маршруты:

- Хвастовичи – Брянск;

- Хвастовичи – Москва.

Междугородние внутриобластные маршруты:

- Хвастовичи – Калуга;

- Еленский – Хвастовичи – Калуга;

- Хвастовичи – Обнинск.

Существуют восемь внутримуниципальных автобусных маршрутов:

- Хвастовичи – Бояновичи;

- Хвастовичи – Авдеевка (протяженность – 32 км);

- Хвастовичи – Колодяссы (протяженность – 17 км);

- Хвастовичи – Слобода (протяженность – 21 км);

- Хвастовичи – Стайки (протяженность – 9 км);

- Хвастовичи – Еленский (протяженность – 42 км);

- Хвастовичи – Кудрявец (протяженность –34 км);

- Хвастовичи – Клен.

Межмуниципальное сообщение:

- Хвастовичи – Судимир;

- Хвастовичи – Дудоровский;

- Жиздра-Ловать;

- Ульяново-Колодяссы.

Шесть маршрутов «Школьный автобус»:

- Подбужье – Слобода – Клетно;

- Авдеевка –Хвастовичи;

- Еленский – Долина;

- Колодяссы – Милеево – Хвастовичи;

- Палькевичи – Кудрявец;

- Красное – Хвастовичи – Стайки.

Численность автобусного парка по маркам и процент износа:

| № п/п | Марка автобуса | % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАЗ – 3205 № 652 | 100 % |
| 2. | ПАЗ – 3205 № 654 | 100 % |
| 3. | ПАЗ – 3205 № 661 | 72 % |
| 4. | ПАЗ – 3205 № 651 | 70 % |
| 5. | ПАЗ – 3205 № 662 | 55 % |
| 6. | ПАЗ – 4234 № 665 | 30 % |
| 7. | ПАЗ – 3205 № 667 | 20 % |
| 8. | ЛАЗ 695Н № 657 | 83 % |
| 9. | ЛАЗ 695 № 655 | 82 % |
| 10. | Икарус № 656 | 80 % |
| 11. | Лайнер № 660 | 67 % |
| 12. | Лиаз № 663 | 23 % |
| 13. | Лиаз № 664 | 15 % |

Коэффициент выпуска автобусов составляет  -  0,9.

Автопарк района:

(	Количество хозяйств ( 1 (МУП «Хвастовичское АТП»);

- Адрес: 249360 Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Гагарина, 49.

Характеристика работы Внутрирайонного транспорта.

По существующим внутрирайонным маршрутам  годовой объем перевозок составляет 170000 млн. пассажиров, а годовой объем работы автобуса – 12 млн. пасс./км.

Годовой объем перевозок в период с 2001 по 2005 гг. составляет:

2001 г. – 233200 млн. пасс.;

2002 г. – 226600 млн. пасс.;

2003 г. – 235200 млн. пасс.;

2004 г. – 228300 млн. пасс.;

2005 г. – 134600 млн. пасс.

Годовой объем работы в период с 2001 по 2005 гг. составляет:

2001 г. – 9243500 млн. пасс./км;

2002 г. – 9284600 млн. пасс./км;

2003 г. – 10997100 млн. пасс./км;

2004 г. – 12005200 млн. пасс./км;

2005 г. – 9904300 млн. пасс./км.

Грузовой автопарк в районе не работает.

На ул. Ленина находится Хвастовичский автовокзал. Единовременная вместимость пассажиров – 30.

В Хвастовичском районе намечается развитие сети автобусных маршрутов, рост пассажирских и грузовых перевозок автопарка, для этого планируется ввести дополнительные рейсы на междугородных маршрутах: Хвастовичи – Москва; Хвастовичи – Обнинск. Также в планы входит ввести новые маршруты: Хвастовичи – Орёл; Хвастовичи – Дудоровский. В связи с этим рост пассажирских перевозок увеличится на 10%.

### III.4 Инженерная инфраструктура

#### III.4.1.  Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение

Водоснабжение района осуществляется за счет подземных вод с водозаборами в виде артскважин и шахтных колодцев. Изношенность водопроводных сетей составляет окодо 70 %.

Село Хвастовичи

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Местоположение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина | Производительность скважин, м3\час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А\скв. №1 | Упинский | 90,0 | 25,0 | Водоснабжение | Рабочая |
| А\скв. №2 | Упинский | 76,0 | 25,0 |  | Рабочая |
| А\скв. №3 | Упинский | 80,0 | 25,0 |  | Рабочая |

Имеется подземный водозабор в черте районного центра с. Хвастовичи – 3 скважины. Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Общий объем водопотребления – 160,19 тыс. м3.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3. Сооружений водоподготовки нет.

Скважины имеют наземные кирпичные и металлические павильоны. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 8 25×100. Глубина скважин – до 90 м. Производительность скважин – 25 куб.м./час.

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 м. На одного человека приходится 190,2 литров в сутки.

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | фактическое за 2004 г. |
|  | м3/сут. среднее | т.м3/год |
| Забрано воды всего в том числе: -из поверхностных вод -из подземных -от других предприятий | 424,9 | 155,5 |
| Использование воды на собственные нужды | 20,8 | 7,6 |
| Передается воды другим потребителям | 404,1 | 147,9 |
| 3.1 Население | 322,4 | 118,0 |
| 3.2 Бюджет | 24,0 | 8,80 |
| 3.3 прочие | 57,5 | 21,1 |

Водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей по селу составляет 22,3 км, из них 21,3 км – чугун, 0,5 км – сталь и 0,5 км – полиэтилен. Из них водоводов 0,4 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 114 водоразборных колонок, 62 пожарных гидранта, 102 задвижки. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объектом 80 м3.

Характеристика учета

Учет забираемой воды на скважинах ведется по приборам учета ВМХ-80. Всего по селу 1686 абонентов: в том числе 1646 абонентов по обеспечению населения (1,7 тыс. человек по подаче воды), 21 бюджетная организация и 19 прочих организаций. Всего установлено 32 водомера: из них 6 у населения (4 на вводе в жилые дома и 2 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 13 водомеров по бюджетным организациям и 13 по прочим организациям.

Посёлок Еленский

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Местоположение скважин | Эксплуата- ционный в/носный горизонт | Глу- бина | Производи- тельность скважин, м3\час | Цель водо- пользования | Техни-ческое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А\скв. №1 | Заволжский | 57,0 |  | Водо- снабжение | Без оборудования |
| А\скв. №2 | Заволжский | 55,0 | 16,0 |  | Рабочая |
| А\скв. №3 | Заволжский | 48,0 | 16,0 |  | Рабочая |

Водозабор вновь принятого водопровода расположен в черте деревни Тросна. имеются три скважины, глубиной до 57 м, из них в работе две станции по подъему и перекачке воды. Производительность насоса 16 куб.м. в час. Насосных станций второго подъема воды нет. Протяженность водовода пять километров. Очистных сооружений нет.

По классу водоисточников все скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа, сероводорода и мутности. Общий класс водоисточников – 2. Сооружений водоподготовки нет.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны. На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 16×110 и ЭЦВ 6 6,3×125.

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 м. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам. В настоящее время проект отсутствует.

На одного человека приходится 110,3 литра в сутки.

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | фактическое за 2004 г. |
|  | м3/сут. среднее | т.м3/год |
| Забрано воды всего в том числе: -из поверхностных вод -из подземных -от других предприятий | 87,2 | 31,9 |
| Использование воды на собственные нужды | 21,9 | 8,0 |
| Передается воды другим потребителям | 65,3 | 23,9 |
| 3.1 Население | 44,0 | 16,1 |
| 3.2 Бюджет | 8,2 | 3,0 |
| 3.3 прочие | 13,1 | 4,8 |

Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 10,4 км, все сети в основном стальные. Из них водоводов 9,7 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 25 водоразборных колонок, 30 пожарных гидранта. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объектом 150 м3.

Характеристика учета

Учет забираемой воды на скважинах ведется по приборам учета ВМХ-80 и ВМХ-40. Всего по поселку 326 абонентов: в том числе 320 абонентов по обеспечению населения (0,4 тыс. человек по подаче воды), 4 бюджетных организации и 2 прочие организации. Всего установлено 6 водомеров, 3 водомера по бюджетным организациям и 3 по прочим организациям. Население рассчитывается по нормативам.

Необходима установка одного глубинного насоса, строительство станции снижения содержания железа в воде.

По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам с. Хвастовичи, п. Еленский. Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и введения в эксплуатацию станций обезжелезивания.

Объём добычи подземных вод по району 7210 м/сут.

Централизованному водоснабжению ряда населённых пунктов более 30 лет, практически все водонапорные башни не имеют стандартных приспособлений для заправки водой пожарных машин. Всего 30 водонапорных башен, 69 колодцев.

Водоотведение

В Районе централизованные очистные сооружения сточных вод отсутствуют, имеется только на отдельных предприятиях с локальной очисткой на септиках и песчано-гравийных фильтрах.

- Канализационные магистральные сети:

В п. Хвастовичи – по ул. Ленина, протяженность 775 м, состояние удовлетворительное.

- Временное сооружение БИО-200 (типовое)

– местоположение северо-запад с. Хвастовичи;

– производительность 200 м3 в сутки;

– технология очистки заключается в биотермическом обезвоживании осадка в аэробных условиях, с использованием естественных процессов массового развития микроорганизмов, вызывающих разложение органического вещества осадка;

– место сбора очистных сборов БИО-200, заборный септик (эксплуатация 2-х 60-ти квартирных жилых дома по ул. Ленина). Очистные сооружения нуждаются в реконструкции.

3. Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба.

4. В п. Еленский магистральных канализационных сетей нет.

5. Жилищный фонд п. Еленский канализации не имеет. Стоки от канализованных домов абоненты вывозят самостоятельно на основании договоров с предприятием коммунального хозяйства (МППКХ).

#### III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

Теплоснабжение в Хвастовичском районе нецентрализованное, преобладает одноэтажная застройка с печным или газовым отоплением. Централизованная система теплоснабжения имеется в с. Хвастовичи и п. Еленском. В с. Хвастовичи в качестве теплоисточников используются 20 котельных, работающих на твердом топливе и мазуте.

Характеристика котельных Хвастовичского района

| Муниципальные образования | Кол-во котельных | Тепловая нагрузка Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Бывш. ГП «пос. Еленский» (тыс. чел.) | 2 | 1000 | газ |
| Сельские поселения: |  |
| д. Авдеевка | 1 |  | электро |
| с. Бояновичи | 1 |  | т. топл. |
| с. Воткино | 1 |  | т. топл. |
| с. Клён |  |  |  |
| с. Колодяссы | 1 | 1000 | газ |
| с. Красное | 1 | 1000 | газ |
| с. Кудрявец | 1 |  | электро |
| с. Ловать | 1 |  | т. топл. |
| с. Милеево | 1 | 1000 | газ |
| д. Нехочи | 1 | 1000 | газ |
| с. Пеневичи | 1 | 1000 | газ |
| с. Подбужье | 2 | 1000 | газ |
|  |  |  | т. топл. |
| д. Теребень | 2 |  | т. топл. |
| д. Стайки | 1 | 1000 | газ |
| с. Хвастовичи | 7 | 1000 | газ |

О теплоснабжении п. Еленский

Источниками теплоснабжения являются 2 газовые котельные (БМК-04 и БМК-06), суммарная мощность 960 кВт, износ 26 %, отпуск тепла на нужды бюджетных организаций поселка. В поселке имеются  две теплотрассы, проложенные воздушным способом: 350 пог.м. (от котельной до школы) и 150 пог.м. (от котельной до детского сада «Улыбка» и администрации). В качестве топлива используется газ.

На перспективу: требуется заменить теплоизолирующий материал теплотрасс, приобрести резервный генератор электроэнергии.

О теплоснабжении с. Хвастовичи

Основным источником теплоснабжения является газификация жилого сектора. Газифицировано 80 % жилых домов, 20 % - печная отопительная система. Топливом является древесина. На территории с. Хвастовичи имеются 7 газовых котельных.

Газоснабжение

В Хвастовичском районе газифицировано 4,08 тыс. квартир сетевым природным и сжиженным газом. Уровень газификации сетевым природным и сжиженным газом в районе составляет 73 %. Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Газоснабжение населенных пунктов района развивается на базе сетевого природного и сжиженного газа. Общая протяжённость межпоселковых газопроводов в 2006 году составила 39,6 км. Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция (ГНС). Сжиженный газ от ГНС г. Кирова доставляется на пункт обмена баллонов автотранспортом, а от него непосредственно потребителям.

Расход газа по району, направления его использования определёны из потребности в газе:

- население сельских населённых пунктов для хозяйственно-бытовых нужд (приготовление пищи и горячей воды в жилых домах);

- технологические и санитарно-технические цели предприятий и учреждений коммунально-бытового и культурного обслуживания населения;

- технологические и санитарно-технические цели промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий на технологические нужды;

- энергоноситель для теплоисточников (котельные – отопление жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий и построек).

Газораспределительная сеть охватывает 20 населённых пунктов Хвастовичского района, из них 16 населённых пунктов газифицировано. Газораспределительная сеть района включает следующие населённые пункты: Еленский, Колодяссы, Красненский, Красное, Милеево, Пеневичи, Хвастовичи, Стайки, Нехочи, Бояновичи, Дуброво, Авдеевка, Алексеевка, Слобода, Подбужье, Теребень, Колонна.

Протяжённость существующих межпоселковых газопроводов приведена в таблице.

| Диаметр (мм) | Материал | Протяжённость (км) |
| --- | --- | --- |
| 89 | сталь | 1,5 |
| 102 | сталь | 3,3 |
| 108 | сталь | 10,2 |
| 159 | сталь | 15,1 |
| 219 | сталь | 2,1 |
| ИТОГО: | 32,2 |

Газоснабжение населённых пунктов Хвастовичского района предусмотрено от двух ГРС, а именно: ГРС Еленский и ГРС Хвастовичи.

Существующая ГРС Еленский получает газ от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев. Его протяжённость – 0,8 км; диаметр – 159 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь. Проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 60,0 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

– давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Высокое давление – до ГРС, среднее давление – от ГРС до ШРП, низкое давление от ШРП до потребителей.

Источником газоснабжения на ГРС Хвастовичи является газ, поступающий по отводу от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев. Его протяжённость – 0,2 км; диаметр – 108 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь. Проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 87,6 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

– давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм, сталь).

Для обеспечения пропускной способности ранее проложенных диаметров газопроводов, в объеме, предусмотренным схемой газификации района, существует реальная необходимость повышения выходного давления на ГРС Еленский и ГРС Хвастовичи с 3 кгс/см2до 6 кгс/см2. Согласно письму N 351 от 2.04.03 г. Брянского управления магистральных газопроводов, технические возможности ГРС позволяют увеличить выходное давление до 6 кгс/см2.

На конец 2006 года в Хвастовичском районе насчитывается 20 коммунально-бытовых котельных, среди них – 14 газовых. Некоторые из них приведены в таблице:

| Наименование котель-ной | Наименование н/п | Список объектов | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной) Гкал/час | Марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | расчётное потребление, тыс. Гкал | присоединённая нагрузка | расчётная нагрузка |  |  |
| кот.БМК-06, ул.Ленина | Хвастовичи | жильё=2936м2 | газ | 320 | 2,30 |  | 2,30 | 1,00 | 1,00 | КЧМ-5; 6 шт., 0,075 Гкал/ч. | 90 |
| кот. БМК, ул.Набережная | Хвастовичи | БПК 40 мест – 18720 помыв | газ | 90 | 0,65 |  | 0,65 | 0,28 | 0,28 | КЧМ, 5 шт. | 90 |
| БМК-20 | Хвастовичи | хлебзавод 765 т. | газ | 220 | 1,58 |  | 1,58 | 0,69 | 0,69 |  | 90 |
| БМК-04 | Еленский | д/сад «Улыбка», баня | газ | 67 | 0,48 | 137 | 0,99 | 0,21 | 0,43 | КЧМ-7; 3 шт., 0,069 Гкал/ч. | 90 |

Определены населенные пункты, подлежащие газификации в районе:

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населённые пункты |
| --- | --- | --- |
| Хвастовичский | ГРС Еленский | Долина, Клён, Кудрявец |
|  | ГРС Хвастовичи | Барановка, Воткино, Высокое, Ильинка, Ловать, Севастополь |

Протяженность межпоселковых газопроводов по результатам предварительных расчетов составит 95,7 км. Расчетная протяженность уличных газопроводов определена с учетом площади населенного пункта, плотности застройки, количества дворов и составляет 74,6 км.

Таким образом, предусмотрена дальнейшая газификация района на перспективу.

#### III.4.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Хвастовичского района осуществляется от государственной энергосистемы.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

В Хвастовичском районе есть электроподстанции:

- п/с 110/35/10 кВ «Хвастовичи» – 2х10 тыс. кВт;

- п/с 35/10 кВ «Еленская» – Т-1 1х3,2 тыс. кВт, Т-2 1х1,8 кВт;

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Общая протяжённость по с. Хвастовичи:

ВЛ-10 кВ № 13 с. Хвастовичи – 8,9 км;

ВЛ-10 кВ № 7 с. Хвастовичи – 12,5 км;

ВЛ-0,4 кВ с. Хвастовичи общая – 68,29 км.

Общая протяжённость в п. Еленский:

ВЛ-10 кВ № 3 п. Еленский – 4,4 км;

КЛ-10 кВ № 5 п. Еленский – 2х0,5 км;

ВЛ-0,4 кВ п. Еленский – 34,6 км.

Общая протяжённость по Хвастовичскому району:

ВЛ-10 кВ – 483,052 км;

ВЛ-0,4 кВ – 400,4 км.

Количество потребляемой электроэнергии за год составило по району:

населением – 4720197 кВт/ч;

производственными объектами – 10406625 кВт/ч.

#### III.4.4. Связь

Телефонная связь.

В селе Хвастовичи телефонной связью общего пользования обеспечены 1069 абонентов. В с. Хвастовичи по технологии ADSL к Интернет подключены 128 пользователей. В поселке Еленский телефонной связью общего пользования обеспечены 156 абонентов. Имеется АТС монтированной емкостью 200 номеров, тип АТСК 50/200, система передачи ОПМ-30 «Сплав». Протяженность междугородных кабельных линий по п. Еленский 0,0 км. Протяженность междугородных кабельных линий связи по Хвастовичскому району составляет – 0,6 км. Междугородная телефонная и телекоммуникационная связь осуществляется посредством цифровой многоканальной радио-релейной линии «Хвастовичи-Жиздра».

Обеспеченность населения телефонами по району на 01.10.2008 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наличие телефонных аппаратов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авдеевка | 1 |
| 2 | Бояновичи | 4 |
| 3 | Колодяссы | 48 |
| 4 | Красное | 84 |
| 5 | Кудрявец | 8 |
| 6 | Теребень | 58 |
| 7 | Ловать | 6 |
| 8 | Нехочи | 1 |
| 9 | Милеево | 15 |
| 10 | Подбужье | 33 |
| 11 | Пеневичи | 31 |
| 12 | Слобода | 2 |
| 13 | Стайки | 8 |
| 14 | Боев | 2 |
| 15 | Клен | 1 |
| 16 | Хвастовичи | 1069 |
| 17 | Еленский | 156 |
| Всего по району: | 1527 |

Почтовую связь осуществляет ОСП Людиновский почтамт.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %.

Услуги сотовой связи на территории района предоставляют три оператора – БИЛАЙН, Мегафон, МТС, имеется радиотелефонная связь.

Телефонная плотность на 100 жителей по Хвастовичскому  району

| Район | В районном центре | В остальных населенных пунктах | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Хвастовичский | 17,1 | 6,23 | 13,7 |

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования района составляет сеть ОАО "ЦентрТелеком".

Телефонная плотность на 100 жителей по ОАО "Электросвязь" Хвастовичского района

| Район | Население тыс.чел. | Всего номеров | Плотность |
| --- | --- | --- | --- |
| Хвастовичский | 11,4 | 1527 | 13,7 |

Радиофикация и телевидение.

В связи с вводом в с. Хвастовичи в эксплуатацию радиопередатчиков УКВ ЧМ вещания для распространения программ государственных общероссийских радиоредакций, в 2003 году радиотрансляционные точки сети проводного радиовещания на территории Хвастовичского района были переведены на УКВ ЧМ вещание. Узел проводного радиовещания «Хвастовичи» с сопутствующей инфраструктурой выведен из эксплуатации. Принимаемые каналы  телевизионного эфирного вещания: 1 канал, Россия, Ника-ТВ. Принимаемые каналы эфирного УКВ ЧМ вещания: Радио России, Маяк.

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1. Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Хвастовичского района и поселений сельских и городского, входящих в состав Хвастовичского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3. Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно - территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5. Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6. Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным населенным пунктам;

8. Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы, развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

# Text boxes

г