Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 33

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана 15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 33

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник участка	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                          Ткачук  Н. Г.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                           Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                            Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярёв Д. Н.

зам. председателя по экономике                                                               Владимирцев Н. С.

главный архитектор

МР «Хвастовичский район»                                                                      Комкова Т. А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	3

I. Цели и задачи территориального планирования	3

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	5

II. 1 Экономическая база	5

II. 1.1 Промышленное производство	6

II.1. 2  Развитие  промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов	7

II.1.3  Сельское хозяйство	12

II. 2 Туристская деятельность.	14

II. 3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения	17

II. 4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	40

II. 5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	46

II.6 Транспортная инфраструктура	77

II.7 Инженерная инфраструктура	78

II. 8   Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера	89

II. 9 Функционально-планировочная организация территории	98

II. 10   Мероприятия по охране окружающей среды	105

1. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	105

2. Охрана воздушного бассейна	107

3. Охрана почв	108

4. Охрана и защита леса	109

5. Формирование экологического каркаса	110

6. Мероприятия по санитарной очистке территории	112

II. 11  Мероприятия по улучшению экологической обстановки	113

# Положения территориального планирования муниципального района

## I. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования Хвастовичского района разработана как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2032 гг.

Схема территориального планирования – это, прежде всего инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населённых пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Хвастовичского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования - назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений на территории муниципального района (поселения). Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

– формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

– осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

– развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок (до 2032 года), при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

– улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических мест, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Хвастовичского района – это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» – опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социального обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Схема территориального планирования Хвастовичского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) –  2017 г.

II этап (расчетный срок) – 2032 г.

## II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

### II. 1 Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет предпосылки для дальнейшего роста.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Развитие транспортной сети;

- Наличие сложившегося экономического потенциала;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства;

- Наличие природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок (до 2032 года) останутся сельское хозяйство и промышленное производство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши». В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

#### II. 1.1 Промышленное производство

Минерально-сырьевой потенциал района в состоянии обеспечить потребности существующих и новых предприятий Хвастовичского района и граничащих регионов в главных видах нерудных полезных ископаемых в основном для предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

Для этого нужна комплексная доразведка существующих месторождений с целью приращивания существующих запасов. Геологическое изучение и разведка перспективных участков, и подготовка существующих месторождений к промышленной разработке за счет развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Наиболее крупными по запасам являются месторождение стекольных песков «Круча» и месторождение фосфоритов «Подбужское», минеральное сырье которых по своим качественным характеристикам, возможностям использования в хозяйстве и с учетом конъюнктуры рынка имеют не только региональное, но и федеральное значение.

Месторождения других, общераспространенных полезных ископаемых (суглинки кирпичные, пески строительные, песчано-щебневые смеси, мел, торф) имеют местное значение.

Предполагается также возможность развития и формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

Привлечение инвестиций в экономику района будет способствовать более полному использованию производственных мощностей, повышению конкурентоспособности продукции предприятий района, активному использованию современных технологий в реальном секторе экономики.

При проектировании на земельных участках промышленных объектов, расположенных на территории залегания полезных ископаемых не общераспространенного статуса (месторождения бурого угля, огнеупорное и тугоплавкое сырье, фосфориты, стекольные пески), подлежит согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Проектом предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения (45,08 га) -  для размещения автозаправочной станции и объектов дорожного сервиса (у с. Бобровский, у с. Лужки).

#### II.1. 2  Развитие  промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов

Промышленность строительных материалов

Хвастовичский район обладает потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов.

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений и конъюнктурой рынка минерального сырья.

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов зависит от геологических характеристик и экономических условий их расположения. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных ископаемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность – одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории.

Наибольшее значение в строительном сырье района имеют запасы кирпичного сырья, песков стекольных, песков строительных, песчано-гравийного материала, глин тугоплавких.

Стекольные кварцевые пески относятся к тем видам нерудных полезных ископаемых, использование которых исчисляется многими миллионами тонн в различных отраслях народного хозяйства.

Качественные кварцевые пески всегда были и остаются дефицитным видом сырья, что подтверждается переоценкой месторождений стекольных песков перераспределенного фонда недр и оценкой ее апробацией прогнозных ресурсов.

Для переработки стекольных песков планируется строительство ГОК (горно-обогатительного комплекса) в районе д. Долина на базе месторождений стекольных песков «Круча», «Рессетинские дворики» и «Белая гора». В будущем - строительство стекольного завода в п. Еленский. Реализация  Проекта позволит вовлечь в промышленно-хозяйственную деятельность района значительный потенциал природных ресурсов, находящийся до настоящего времени в режиме государственной консервации (государственные балансовые запасы), что будет способствовать созданию новых промышленных производств и рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений в областной и местный бюджеты, улучшению демографической обстановки и миграционного режима, а также решению многих социальных и экономических задач. Будет способствовать решению основных социально-экономических вопросов района и способствовать повышению уровня жизни населения проживающего на его территории, обеспечению трудовой занятости населения, развитию производственного, трудового и интеллектуального потенциала района.

Основные задачи при реализации Проекта.

Создание условий для устойчивого социально-экономического развития района, переход к минимально возможному уровню дотационности муниципального бюджета, что будет достигнуто за счет:

- развития отраслей социальной сферы;

- стимулирования предпринимательской деятельности, в том числе в сфере развития малого бизнеса;

- обеспечения устойчивого экономического развития района;

- повышения инвестиционной привлекательности района.

Потребителями обогащенного песка будут стекольные заводы в Брянской и Орловской областей.

Минерально-сырьевой потенциал строительных материалов сельских поселений различен. Высокий потенциал стекольных песков имеют  месторождения «Круча» (запас 2094 тыс. м3) и «Рессетинские Дворики» (запас 1486 тыс. м3). Крупное месторождение кирпичного сырья в с. Хвастовичи (запас 3026 тыс. м3). Ставровское месторождение песчано-гравийных материалов (ПГМ) – запас 1314 тыс. м3.

Выделен прогнозный участок с целью геологического изучения, разведки и добычи стекольных песков. Данный участок находится в 2,5 км западнее д. Долина, на склонах долины р. Рессеты, общей площадью 41,19 кв.км.

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на успешное функционирование и развитие предприятий по добыче и переработке минерально-строительного сырья предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов выпускаемой продукции;

- технологическое перевооружение и коренная реконструкция основных фондов переход на ресурсосберегающие и природоохранные технологии производства;

- повышение контроля за качеством товарной продукции (предварительная подготовка, обогащение и фракционирование песка и песчано-гравийного материала);

- характеристики применяемого сырья должны соответствовать установленным стандартам;

- проведение полного комплекса работ по «Геологическому изучению, геологоразведке с оценкой запасов стекольных песков участка «Еленский».

Согласно санитарным нормам#S, размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены- размер и границы санитарно-защитной зоны, мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для:

обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых значении за ее пределами на границе с селитебными территориями;

создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для  проектируемого «Горно-обогатительного комбината» (у д. Долина) составляет 300 м.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

Сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование отсутствия превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны  и за ее пределами при совместном учете воздействий.

Пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения.

Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электрические подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Новые пищевые объекты в санитарно-защитной зоне предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции при исключении их взаимного негативного воздействия.

Объекты, размещение которых в пределах санитарно-защитной зоны разрешено, не должны занимать более 30%, ее территории.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

Строительство «Слобода- парка» у Слободского водохранилища для размещения объектов рекреационного назначения -  позволит создать 89 рабочих мест.

#### II.1.3  Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения. Также необходимо вовлекать в производство нерационально используемые сельскохозяйственные земли, компенсируя неизбежную убыль сельхозугодий в связи с необходимостью территориального развития.

Необходимо привлекать инвесторов в сельскохозяйственное производство. Так как без участия инвесторов процесс финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей  невозможен. 	Кроме того, заметная часть личных подсобных хозяйств в силу объективных условий и благодаря собственной энергии превращается в товарные хозяйства. Для успешной конкуренции на рынке мелкие фермерские хозяйства нуждаются в кооперации с другими предприятиями, которые помогают им в обработке сырья, сбыта продукции закупки горючего, ремонта техники, поставки семян и.т.д. Поэтому, фермерские хозяйства должны идти по пути интеграции с другими сельскохозяйственными предприятиями и стремиться к укрупнению. Этим предприятиям, как практикуется во всем мире, необходима государственная поддержка.

Величина общей площади пашни, которая должна быть зарезервирована для сельскохозяйственного использования, может быть оценена, исходя из двух основных положений:

- население района должно быть обеспечено основными видами продовольствия за счет собственного производства;

- необходим запас земель для производства продукции на вывоз  в другие регионы.

Развитие сельскохозяйственного производства напрямую влияет на качество жизни населения района. Поэтому основное направление в области сельского хозяйства – достижение стабильного финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. Развитие сельскохозяйственного производства в районе и решение проблемы продовольственного обеспечения населения невозможно без  осуществления рыночных преобразований в агропромышленном комплексе, создания эффективной маркетинговой службы,  осуществления комплекса мероприятий по содействию в продвижении продукции местных товаропроизводителей на рынки и решения проблемы кадрового обеспечения предприятий отрасли.

Перспективной организационно-правовой формой сельскохозяйственных предприятий являются агрофирмы, образуемые несколькими сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями с собственной торговой сетью. Такие агрофирмы способствуют развитию рыночной инфраструктуры, расширяющей доступ к рынкам готовой продукции и ресурсам,  созданию условий для обязательного исполнения контрактов и рыночных соглашений, что в конечном итоге должно привести к решению важнейшей задачи – финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий. Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, что будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов. Значительная часть тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, прицепной техники и другого технологического оборудования имеет почти полный физический износ и требует замены.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а  также внедрение в инфраструктуру Агропромышленного комплекса земельно-ипотечного кредитования.

В районе имеются земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в водоохранных зонах рек и ручьев, которые должны использоваться в соответствии с Водным кодексом, устанавливающим режим использования земель в этих зонах (ограничение). Площадь земель сельскохозяйственного назначения Хвастовичского района, находящихся в пределах водоохранных зон составляет  3720,09 га.

Землепользователи, земельные участки которых находятся в пределах водоохранных зон и прибрежных полос,  обязаны соблюдать  установленные режимы использования этих земель, с  целью  предотвращения  загрязнения,  засорения, истощения  и  заиления  водных  объектов;  сохранения  среды  обитания объектов животного и  растительного  мира;  обеспечения  природного  и рекреационного  потенциала.

В водоохранных зонах для ведения растениеводства запрещается система средств защиты растений и улучшения плодородия почв, применение  химических средств борьбы с вредителями,  болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения почв, проведение авиационно-химических работ, осуществление  деятельности,  ведущей к загрязнению и истощению водного объекта.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Неиспользуемые земли являются одним из существенных резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Но известным ограничением для сельского хозяйства является наличие радиоактивного загрязнения части района.

На почвах, загрязнённых радионуклидами плотностью 5-15 Кu/км², следует возделывать преимущественно кормовые культуры (северная часть района). В этой зоне запрещаются посевы гречихи, льна, зернобобовых, зелёного горошка и крестоцветных культур (сельскохозяйственного производственного кооператива «Коммунар», сельскохозяйственного производственного кооператива «Милеевский»).  На этих землях в первую очередь (до 2017 года) необходимо проведение дезактивационных работ: известкование почв, внесение калийных и органических удобрений (земли ограниченно благоприятные для возделывания сельскохозяйственных культур).

### II. 2 Туристская деятельность.

По набору природных ресурсов, Хвастовичский район можно отнести к рекреационным местностям,  так как большая часть территории района сохранила свои природные ландшафты и их привлекательность, а так же в районе расположены особо охраняемые природные территории и ценные леса. Природа Хвастовичского района может стать объектом тематического, научно-образовательного туризма по орнитологии, ботаники, геоморфологии.

Пространственно-планировочная и функциональная организация туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Учитывая рекреационно-туристский потенциал района, одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Хвастовичского района, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Многопрофильная зона областного значения  реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Территории лесных массивов (защитные леса) и в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения.

Маршрутно-опорные центр и маршрутно-опорные точки – населенные пункты имеющие  высокий историко-культурный потенциал, на базе которых формируется система обслуживания экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения).

Маршрутно-транзитными точками являются наиболее значащие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населённых пунктов развита система кратковременного обслуживания.

На данный момент основными объектами туризма являются: долина р. Рессеты, прилегающие леса и уникальные постледниковые геоморфологические ландшафты. Хвастовичский район и прилегающая территория Ульяновского района уникальны тем, что здесь сходятся три геоботанических района: дубово-сосново-еловый, елово-сосновый и широколиственный. В районе отмечено наличие 105 видов птиц, из них 18 редких, занесенных в Красную книгу России, 22 вида редких растений. Эта территория входит в ключевые орнитологические территории России, имеющие международное значение.  	Историческое село  Хвастовичи может стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы района. В селе есть Краеведческий музей, туристы могут остановиться в гостинице. В д. Шкова есть охотничий домик. В районе имеются освящённые источники.

Монопрофильные зоны районного значения являются самостоятельными элементами. В них включены защитные леса. В основном это территории кратковременного отдыха.

Действующие на данной территории туристские маршруты  включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Формирование рекреационно-туристских зон позволит повысить качество обслуживания действующих маршрутов и включить их в общую систему.

На юге Хвастовичского района расположена охранная зона национального парка «Орловское полесье», с расположенным в нём вальерным зоопарком, гостиничным комплексом. (Постановление Правительства Калужской области № 6 от 19.01.98 г. «О создании охранной зоны национального парка Орловское полесье на территории Калужской области»).

Задачи охранной зоны:

На охранную зону возлагаются следующие задачи:

- ослабление отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на прилегающей к парку территории на его природные комплексы и объекты;

- снижение пожароопасности на сопредельной с парком территории;

- проведение биотехнических и природоохранных мероприятий;

- проведение научных исследований и наблюдений;

- улучшение охраны и восстановление естественных природных комплексов.

4. Режим охранной зоны.

На территории охранной зоны запрещается:

- проведение мелиоративных работ, добыча полезных ископаемых, подсочка леса, промысловая охота на диких животных (за исключением охоты на волков), нагонка и натаска собак, промышленная заготовка недревесной продукции растительного покрова, отжиг травы, изъятие естественных природных угодий под любые виды строительства, интродукция растений.

В первую очередь (до 2017 года) предлагается:

Анализ территории Хвастовичского района на наличие территорий, благоприятных для использования в рекреационных целях, позволил предложить следующие перспективные рекреационные зоны:

- Маршруты по долине р. Рессеты имеют большую рекреационную ёмкость: сюда входит живописность ландшафтов с их информативностью и комфортностью. Вдоль этого маршрута можно воочию обозревать динамику и контрастность ландшафтов полого-холмистой равнины и эрозионно-архитектурные преобразования рельефа и визуально оценить способность наших предков грамотно, без ущерба окружающей среде, располагать свои поселения. Комфортность этих маршрутов заключается в хорошей обозреваемости территории и отсутствии крупных антропогенных изменений. Эти маршруты несут в себе элементы отдыха и познаний. Ландшафты долины р. Рессеты ненавязчивы и приятны созерцанию. В этих местах можно проводить тематические экскурсии по памятникам археологии, начиная от раннего железного века до современности, по историко-архитектурным объектам. Наиболее значимыми могут быть научно-просветительские экскурсии и экспедиции по современным эрозионным, гравитационным и биохимическим процессам, проходящим в отложениях современного рельефа. Для познавательных экскурсий лучшим является пеший поход по ложу долины р. Рессеты. Также возможно дальнейшее развитие самодеятельного туризма (байдарочный).

- Краткосрочный и долговременный семейный отдых в сельской местности.

- Культурно-познавательный туризм.

Большое значение будут иметь тематические экскурсии, посвященные историко-культурному наследию и геолого-геоморфологическому изучению.

Планируется организация гостиничного комплекса у с. Слобода – «Слобода парк» (180,6 га), а так же организация ранчо-парка «Правый берег» (242,6 га). На этих землях планируется разместить сеть туристических и рыболовных баз, минигостиниц, коттеджей для отдыхающих и объектов этнотуризма.

Создание природного парка – «Брынский лес»,  разработка проектной документации, предусматривающей создание современной инфраструктуры отдыха и туризма. В составе природного парка могут быть организованы историко-культурные заповедники.

Предлагаемые к охране лесные массивы составят основу природно-экологического каркаса в южной части Калужской области.

### II. 3 Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения

Численность населения Хвастовичского района на 01.01.2008 г. составляет 11,490 тыс. человек.

На конец расчётного периода предполагается стабилизация численности населения  - 12,485  тыс. чел.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Происходит «старение» населения района. Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Начиная с 2002 года в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения, сальдо механического движения в районе стабильно отрицательное.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 20-25 лет выполнен с учетом анализа динамики населения района за последнее 10-летие и составит 12,485 тыс. человек.

Увеличение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития Хвастовичского района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населённых пунктов, объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населёнными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населёнными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населёнными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населёнными пунктами.

В связи со значительной удалённостью ряда населённых пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные).

Типология населённых пунктов Муниципального образования «Хвастовичский район» (современное состояние)

Таблица 1.

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по дошкольным образовательным учреждениям, школам, библиотекам,больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «деревня Авдеевка» |  | 246 |  |  |
| 1 | Деревня Авдеевка | Административный, хозяйственный, социальный центр | 150 | Школа на 100 мест Библиотека на 6,26 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт в здании школы |  |
| 2 | Село Теребень | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 3 | Деревня Кудрявец |  | - |  |  |
| 4 | Село Бобровский |  | 9 |  |  |
| 5 | Село Гуда |  | 7 |  |  |
| 6 | Село Корягинский |  | - |  |  |
| 7 | Село Кременец |  | 9 |  |  |
| 8 | Село Курган |  | 16 |  |  |
| 9 | Село Лужки |  | 2 |  |  |
| 10 | Деревня Нелбочь |  | 25 |  |  |
| 11 | Село Нигреевский |  | 8 |  |  |
| 12 | Село Пначево |  | 13 |  |  |
| 13 | Село Ростовский |  | 2 |  |  |
| 14 | Село Сергеевский |  | 5 |  |  |
| Сельское поселение «село Бояновичи» |  | 750 |  |  |
| 15 | Село Бояновичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 692 | Школа на 160 мест Библиотека на 11,026 тыс. томов Клуб на 80 мест Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании |  |
| 16 | Село Дуброво | Рядовые населенные пункты | 24 |  |  |
| 17 | Село Желтянка |  | 12 |  |  |
| 18 | Село Фроловка |  | 22 |  |  |
| Сельское поселение «село Воткино» |  | 230 |  |  |
| 19 | Село Воткино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 220 | Школа на 100 мест Библиотека на 7,857 тыс. томов Фельдшерско-акушерский пункт расположен временно в здании администрации |  |
| 20 | Село Вечность | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 21 | Село Черная Речка |  | 9 |  |  |
| 22 | Село Ястребиха |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Колодяссы» |  | 399 |  |  |
| 23 | Село Колодяссы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 361 | Детское дошкольное учреждение на 10 мест Библиотека на 10,599 тыс. томов Клуб на 120 мест Школа на 192 места Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании администрации |  |
| 24 | Село Берестна | Рядовые населенные пункты | 15 |  |  |
| 25 | Деревня Высокое |  | 22 |  |  |
| 26 | Село Красненский |  | 1 |  |  |
| 27 | Деревня Павловка |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Красное» |  | 637 |  |  |
| 28 | Село Красное | Административный, хозяйственный и социальный центр | 585 | Детское дошкольное у чреждение на 15 мест Библиотека на 10,502 тыс. томов Клуб на 300 мест Школа на 280 места Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании Дома культуры | Общество с ограниченной ответственностью «Брикет» |
| 29 | Деревня Новоселки | Рядовые населенные пункты | 26 |  |  |
| 30 | Село Севастополь |  | 26 |  |  |
| 31 | Село Фомин Верх |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Кудрявец» |  | 930 |  |  |
| 32 | Деревня Кудрявец | Административный, хозяйственный и социальный центр | 310 | Школа на 108 мест Библиотека на 8,86 тыс. томов Клуб на 100 мест Детское дошкольное учреждение на 10 мест Фельдшерско-акушерский пункт занимает часть здания детского сада |  |
| 33 | Деревня Палькевичи | Социальный подцентр | 43 | Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании |  |
| 34 | Деревня Теребень | Социальный подцентр | 469 | Школа на 100 мест Библиотека на 10,609 тыс. томов Клуб на 100 мест Детское дошкольное учреждение на 50 мест Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании | Общество с ограниченной ответственностью «Промстройлес»; Общество с ограниченной ответственностью «Брикет» |
| 35 | Деревня Верхняя Шкова | Рядовые населенные пункты | 6 |  |  |
| 36 | Село Колонна |  | 66 |  |  |
| 37 | Село Агеевка |  | 1 |  |  |
| 38 | Село Березовое |  | - |  |  |
| 39 | Деревня Буки |  | 2 |  |  |
| 40 | Деревня Докторово |  | 4 |  |  |
| 41 | Разъезд Железнодорожный |  | 2 |  |  |
| 42 | Деревня Коссы |  | 15 |  |  |
| 43 | Село Лубянка |  | 3 |  |  |
| 44 | Старосельское Лесничество |  | 9 |  |  |
| Сельское поселение «село Ловать» |  | 106 |  |  |
| 45 | Село Ловать | Административный, хозяйственный и социальный центр | 105 | Школа на 30 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в двухквартирном доме |  |
| 46 | Деревня Барановка | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 47 | Село Фролово |  | 1 |  |  |
| Сельское поселение «село Милеево» |  | 229 |  |  |
| 48 | Село Милеево | Административный, хозяйственный, социальный центр | 209 | Детское дошкольное учреждение на 15 мест Школа на 108 мест Библиотека на 1,630 тыс. томов Клуб на 30 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в одном здании с бухгалтерией КСП |  |
| 49 | Село Грива | Рядовые населенные пункты | 2 |  |  |
| 50 | Село Ловатянка |  | 3 |  |  |
| 51 | Деревня Мокрые Дворы |  | 5 |  |  |
| 52 | Деревня Рессета |  | 10 |  |  |
| Сельское поселение «деревня Нехочи » |  | 325 |  |  |
| 53 | Деревня Нехочи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 279 | Школа на 50 мест Библиотека на 1,091 тыс. томов Клуб на 80 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в отдельном здании |  |
| 54 | Деревня Алексеевка | Социальный подцентр | 41 | Фельдшерско-акушерский пункт расположен в отдельном здании |  |
| 55 | Село Донской | Рядовые населенные пункты | 5 |  |  |
| Сельское поселение «село Пеневичи» |  | 363 |  |  |
| 56 | Село Пеневичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 363 | Школа на 65 мест Библиотека на 8,183 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в трехквартирном доме |  |
| 57 | Село Курган | Рядовые населенные пункты | - | Клуб на 100 мест |  |
| Сельское поселение «село Подбужье» |  | 501 |  |  |
| 58 | Село Подбужье | Административный, хозяйственный, социальный центр | 475 | Детское дошкольное учреждение на 20 мест Школа на 192 места Библиотека на 12,407 тыс. томов Клуб на 130 мест |  |
| 59 | Село Ильинка | Рядовые населенные пункты | 26 |  |  |
| 60 | Село Холм |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Слобода» |  | 151 |  |  |
| 61 | Село Слобода | Административный, хозяйственный, социальный центр | 123 | Фельдшерско-акушерский пункт занимает одну половину здания |  |
| 62 | Село Долгое | Рядовое поселение | 4 |  |  |
| 63 | Деревня Клетно |  | 17 |  |  |
| 64 | Село Семеновский |  | 2 |  |  |
| 65 | Село Сергеевский |  | 2 |  |  |
| 66 | Село Хизна |  | 3 |  |  |
| Сельское поселение «деревня Стайки» |  | 367 |  |  |
| 67 | Деревня Стайки | Административный, хозяйственный, социальный центр | 335 | Школа на 192 места Библиотека на 6,147 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в двухквартирном доме |  |
| 68 | Село Аннино |  | 16 |  |  |
| 69 | Село Боев | Рядовые населенные пункты | 9 |  |  |
| 70 | Село Заря |  | - |  |  |
| 71 | Село Макаровский |  | - |  |  |
| 72 | Село Прогресс |  | 1 |  |  |
| 73 | Село Трясоголов |  | 5 |  |  |
| 74 | Село Уполозное |  | - |  |  |
| 75 | ж/д 46 Километра |  | 1 |  |  |
| Сельское поселение «село Хвастовичи» |  | 4689 |  |  |
| 76 | Село Хвастовичи | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 4681 | 3 Детских дошкольных учреждения на 30, на 80 и 120 мест Школа на 725 мест Библиотека детская на 16,5 тыс. томов и взрослая на 34,2 тыс.томов Больница на 94 койки Поликлиника на 150 пос./смену Клуб на 400 мест | Общество с ограниченной ответственностью производственно- коммерческая фирма «Хвастовичский завод резиновой обуви»; Государственное предприятие «Хвастовичская типография»; Открытое акционерное общество «Молзавод»; Общество с ограниченной ответственностью «Планета здоровья - 2000»; Хвастовичское потребительское общество «Хвастовичский хлеб»; Открытое акционерное общество «Хвастовичилен»; МУП «Энергетик» |
| 77 | Село Успенский | Рядовые населенные пункты | 8 |  |  |
| Сельское поселение «поселок Еленский» |  | 1567 |  |  |
| 78 | Поселок Еленский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 1461 | Детское дошкольное учреждение на 40 мест; Школа на 624 места; Библиотека детская на 11,915 тыс. томов и взрослая на 14,557 тыс. томов; Клуб на 150 мест Больница на 17 коек Поликлиника на 50 пос./смену | Общество с ограниченной ответственностью «Еленский леспромхоз»; Общество с ограниченной ответственностью «Рессета-Стекло» Частное предприятие «Маяк» |
| 79 | Деревня Долина | Социальный подцентр | 58 | Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании Коллективного сельскохозяйственного предприятия Долина |  |
| 80 | Деревня Глебовка | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 81 | Село Клен | Хозяйственный центр, социальный подцентр | 46 | Фельдшерско-акушерский пункт занимает половину дома |  |
| 82 | Деревня Ленино | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 83 | Деревня Тросна |  | 1 |  |  |
|  | Всего по району |  | 11,490 тыс. человек |  |  |

В результате анализа современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населенных пунктов:

Типология населённых пунктов Хвастовичского района (перспектива)

Таблица 2.

| № | Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения на перспективу (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотекам,больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «деревня Авдеевка» |  | 246 |  |  |
| 1 | Деревня Авдеевка | Административный, хозяйственный, социальный центр | 150 | Школа на 100 мест Библиотека на 6,26 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт в здании школы |  |
| 2 | Село Теребень | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 3 | Деревня Кудрявец |  | - |  |  |
| 4 | Село Бобровский |  | 9 |  |  |
| 5 | Село Гуда |  | 7 |  |  |
| 6 | Село Корягинский |  | - |  |  |
| 7 | Село Кременец |  | 9 |  |  |
| 8 | Село Курган |  | 16 |  |  |
| 9 | Село Лужки |  | 2 |  |  |
| 10 | Деревня Нелбочь |  | 25 |  |  |
| 11 | Село Нигреевский |  | 8 |  |  |
| 12 | Село Пначево |  | 13 |  |  |
| 13 | Село Ростовский |  | 2 |  |  |
| 14 | Село Сергеевский |  | 5 |  |  |
| Сельское поселение «село Бояновичи» |  | 750 |  |  |
| 15 | Село Бояновичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 692 | + Детское дошкольное учреждение на 25 мест Школа на 160 мест Библиотека на 11,026 тыс. томов Клуб на 80 мест Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании |  |
| 16 | Село Дуброво | Рядовые населенные пункты | 24 |  |  |
| 17 | Село Желтянка |  | 12 |  |  |
| 18 | Село Фроловка |  | 22 |  |  |
| Сельское поселение «село Воткино» |  | 230 |  |  |
| 19 | Село Воткино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 220 | Школа на 100 мест Библиотека на 7,857 тыс. томов Фельдшерско-акушерский пункт расположен временно в здании администрации |  |
| 20 | Село Вечность | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 21 | Село Черная Речка |  | 9 |  |  |
| 22 | Село Ястребиха |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Колодяссы» |  | 459 |  |  |
| 23 | Село Колодяссы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 361+60=421 | Детское дошкольное учреждение на 10 мест Библиотека на 10,599 тыс. томов Клуб на 120 мест Школа на 192 места Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании администрации |  |
| 24 | Село Берестна | Рядовые населенные пункты | 15 |  |  |
| 25 | Деревня Высокое |  | 22 |  |  |
| 26 | Село Красненский |  | 1 |  |  |
| 27 | Деревня Павловка |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Красное» |  | 737 |  |  |
| 28 | Село Красное | Административный, хозяйственный и социальный центр | 585+100= 685 | Детское дошкольное учреждение на 15 мест Библиотека на 10,502 тыс. томов Клуб на 300 мест Школа на 280 места Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании дома культуры | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» |
| 29 | Деревня Новоселки | Рядовые населенные пункты | 26 |  |  |
| 30 | Село Севастополь |  | 26 |  |  |
| 31 | Село Фомин Верх |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Кудрявец» |  | 1035 |  |  |
| 32 | Деревня Кудрявец | Административный, хозяйственный и социальный центр | 310+60=370 | Школа на 108 мест Библиотека на 8,86 тыс. томов Клуб на 100 мест Детское дошкольное учреждение на 10 мест Фельдшерско-акушерский пункт занимает часть здания детского сада |  |
| 33 | Деревня Палькевичи | Социальный подцентр | 43 | Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании |  |
| 34 | Деревня Теребень | Социальный подцентр | 469+45=514 | Школа на 100 мест Библиотека на 10,609 тыс. томов Клуб на 100 мест Детское дошкольное учреждение на 50 мест Фельдшерско-акушерский пункт в отдельном здании | Общество с ограниченной ответственностью «Промстройлес»; Общество с ограниченной ответственностью «Брикет» |
| 35 | Деревня Верхняя Шкова | Рядовые населенные пункты | 6 |  |  |
| 36 | Село Колонна |  | 66 |  |  |
| 37 | Село Агеевка |  | 1 |  |  |
| 38 | Село Березовое |  | - |  |  |
| 39 | Деревня Буки |  | 2 |  |  |
| 40 | Деревня Докторово |  | 4 |  |  |
| 41 | Разъезд Железнодорожный |  | 2 |  |  |
| 42 | Деревня Коссы |  | 15 |  |  |
| 43 | Село Лубянка |  | 3 |  |  |
| 44 | Старосельское Лесничество |  | 9 |  |  |
| Сельское поселение «село Ловать» |  | 121 |  |  |
| 45 | Село Ловать | Административный, хозяйственный и социальный центр | 105+15=120 | Школа на 30 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в двухквартирном доме | Завод по переработке трепела (разработка карьера для добычи трепела) |
| 46 | Деревня Барановка | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 47 | Село Фролово |  | 1 |  |  |
| Сельское поселение «село Милеево» |  | 229 |  |  |
| 48 | Село Милеево | Административный, хозяйственный, социальный центр | 209 | Детское дошкольное учреждение на 15 мест Школа на 108 мест Библиотека на 1,630 тыс. томов Клуб на 30 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в одном здании с бухгалтерией КСП |  |
| 49 | Село Грива | Рядовые населенные пункты | 2 |  |  |
| 50 | Село Ловатянка |  | 3 |  |  |
| 51 | Деревня Мокрые Дворы |  | 5 |  |  |
| 52 | Деревня Рессета |  | 10 |  |  |
| Сельское поселение «деревня Нехочи » |  | 325 |  |  |
| 53 | Деревня Нехочи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 279 | + Детское дошкольное учреждение на 10 мест Школа на 50 мест Библиотека на 1,091 тыс. томов Клуб на 80 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в отдельном здании |  |
| 54 | Деревня Алексеевка | Социальный подцентр | 41 | Фельдшерско-акушерский пункт расположен в отдельном здании |  |
| 55 | Село Донской | Рядовые населенные пункты | 5 |  |  |
| Сельское поселение «село Пеневичи» |  | 373 |  |  |
| 56 | Село Пеневичи | Административный, хозяйственный, социальный центр | 363+10=373 | + Детское дошкольное учреждение на 10 мест Школа на 65 мест Библиотека на 8,183 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в трехквартирном доме | Производственный объект сельскохозяйственного производственного кооператива «им. К.Маркса» |
| 57 | Село Курган | Рядовые населенные пункты | - | Клуб на 100 мест |  |
| Сельское поселение «село Подбужье» |  | 501 |  |  |
| 58 | Село Подбужье | Административный, хозяйственный, социальный центр | 475 | Детское дошкольное учреждение на 20 мест Школа на 192 места Библиотека на 12,407 тыс. томов Клуб на 130 мест |  |
| 59 | Село Ильинка | Рядовые населенные пункты | 26 |  |  |
| 60 | Село Холм |  | - |  |  |
| Сельское поселение «село Слобода» |  | 206 |  |  |
| 61 | Село Слобода | Административный, хозяйственный, социальный центр | 123+55=178 | Фельдшерско-акушерский пункт занимает одну половину здания |  |
| 62 | Село Долгое | Рядовое поселение | 4 |  |  |
| 63 | Деревня Клетно |  | 17 |  |  |
| 64 | Село Семеновский |  | 2 |  |  |
| 65 | Село Сергеевский |  | 2 |  |  |
| 66 | Село Хизна |  | 3 |  |  |
| Сельское поселение «деревня Стайки» |  | 417 |  |  |
| 67 | Деревня Стайки | Административный, хозяйственный, социальный центр | 335+50=385 | + Детское дошкольное учреждение на 10 мест Школа на 192 места Библиотека на 6,147 тыс. томов Клуб на 100 мест Фельдшерско-акушерский пункт расположен в двухквартирном доме |  |
| 68 | Село Аннино |  | 16 |  |  |
| 69 | Село Боев | Рядовые населенные пункты | 9 |  |  |
| 70 | Село Заря |  | - |  |  |
| 71 | Село Макаровский |  | - |  |  |
| 72 | Село Прогресс |  | 1 |  |  |
| 73 | Село Трясоголов |  | 5 |  |  |
| 74 | Село Уполозное |  | - |  |  |
| 75 | ж/д 46 Километра |  | 1 |  |  |
| Сельское поселение «село Хвастовичи» |  | 4739 |  |  |
| 76 | Село Хвастовичи (включает населенный пункт с. Успенский) | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 4689+50 = 4739 | 3 детских дошкольных учреждения на 30, на 80 и 120 мест Школа на 725 мест Библиотека детская на 16,5 тыс. томов и взрослая на 34,2 тыс.томов Больница на 94 койки Поликлиника на 150 пос./смену Клуб на 400 мест | Общество с ограниченной ответственностью производственно- коммерческая фирма «Хвастовичский завод резиновой обуви»; Государственное предприятие «Хвастовичская типография»; Открытое акционерное общество «Молзавод»; Общество с ограниченной ответственностью «Планета здоровья - 2000»; Хвастовичское потребительское общество «Хвастовичский хлеб»; Открытое акционерное общество «Хвастовичилен»; МУП «Энергетик» |
| Сельское поселение «поселок Еленский» |  | 2117 |  |  |
| 77 | Поселок Еленский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 1461+400=1861 | Детское дошкольное учреждение на 40 мест; Школа на 624 места; Библиотека детская на 11,915 тыс. томов и взрослая на 14,557 тыс. томов; Клуб на 150 мест Больница на 17 коек Поликлиника на 50 пос./смену | Общество с ограниченной ответственностью «Еленский леспромхоз»; Общество с ограниченной ответственностью «Рессета-Стекло» Частное предприятие «Маяк» Строительство стекольного завода |
| 78 | Деревня Долина | Социальный подцентр | 58+150=208 | Фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании коллективного сельскохозяйственного предприятия «Долина» | ГОК (горно-обогатительный комплекс) |
| 79 | Деревня Глебовка | Рядовые населенные пункты | - |  |  |
| 80 | Село Клен | Хозяйственный центр Социальный подцентр | 46 | Фельдшерско-акушерский пункт занимает половину дома Клуб на 50 мест (не функционирует) |  |
| 81 | Деревня Ленино | Рядовые населенные пункты | 1 |  |  |
| 82 | Деревня Тросна |  | 1 |  |  |
|  | Всего по району |  | 12,485 тыс. человек |  |  |

Для улучшения демографической  обстановки в районе, необходима разработка программы демографической стабилизации, включающей следующие направления: повышение рождаемости, закрепление в районе молодежи путем создания мест приложения труда и создания условий для решения жилищных проблем, а также рост миграционной привлекательности района. На ближайшую перспективу желательно добиться снижения темпов сокращения населения.

Миграционная часть программы, требует наибольших затрат и может дать результат только при условии финансовой поддержки со стороны властей. Наибольший количественный эффект может быть достигнут путем закрепления в районе молодежи и снижения повозрастной смертности.

### II. 4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Хвастовичского района:

- Невысокий средний показатель жилообеспеченности для сельских поселений – 26,9 м2/чел.

- Высокий процент жилья имеющего износ более 50%.

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населённых пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Хвастовичского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

4.   Обеспечение жильем молодых семей.

Схемой территориального планирования Хвастовичского района предлагается решение следующих задач:

  - строительство до конца расчетного срока 208,7 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40,0 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в поселках городского типа;

  - сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

  - сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

  - ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населённых пунктах района;

  - формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

  - внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

  - создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

  - привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Обеспечение населения муниципального образования достойными условиями проживания невозможно без проведения реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью совершенствования структуры управления отрасли, развития конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек производителей услуг и экономию энергоресурсов за счет технического перевооружения и применения новых технологий, совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг и разработки мер социальной защиты населения. В основу реформы коммунального хозяйства положено развитие рыночных отношений. Отрасль нуждается в привлечении частных компаний  для управления коммунальным фондом, в том числе в создании товариществ собственников жилья.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок (до 2032 года) предлагается строительство 208,7 тыс. кв. м общей площади или в среднем за период 8,7 тыс. кв.м. в год.

Перечень земельных участков, предполагаемых для размещения строительства жилых домов:

1 Земельный участок площадью 20 га в пределах границы с. Хвастовичи;

2. Земельный участок площадью 45 га в пределах границы с. Хвастовичи.

Существующий сохраняемый жилищный фонд

К сносу за период (до 2032 года) намечается 31.8 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 10.4 тыс. м2, которые в настоящее время имеют износ 50-65% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

312,2 - (31,8+10,4) = (270.0)  тыс. м2, где

(312,2) тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(31,8+10,4)= 42,2 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

Объем жилищного фонда на расчетный срок (до 2032 года) определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (270,0 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (208.7) тыс. кв.м:

270,0+208.7 = 478,7 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

тыс. м2 общей площади

Таблица 3.

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объём сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объём нового строительства | Объём фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2017 г.) | 312,2 | 31,8 | 280,4 | 93,9 | 374,3 |
| Расчетный срок (2017-2032 гг.) | 374,3 | 10,4 | 363,9 | 114,8 | 478,7 |
| Итого по этапам реализации |  | 42,2 |  | 208,7 |  |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2017 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 93,9 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов  жилищного фонда 1 очереди:

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

312,2 - 31,8 =  280,4 тыс. м2 общей площади, где:

(312,2) тыс.кв.м. – существующий жилищный фонд в тыс. м2   общей площади;

(31,8) тыс.кв.м. – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс.м2 общей площади.

Общий объем жилищного фонда района составит:

280,4 + 93,9 =374,3 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд населения сельских поселений осуществляется в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (до 2032 года) 40,0 м2/чел в сельских поселениях и 30 м2/чел в поселках городского типа.

Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока.

| № п./п. | Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение «пос. Еленский» | 62,07 | 1519+550 = 2069 | 30 |
| 2 | Сельские поселения | 416,64 | 9971+445= 10416 | 40 |
|  | Итого по району: | 478,71 | 12485 | 38,2 |

Уровень жилищной обеспеченности для каждого поселения  определяется исходя из преимущественного типа застройки.

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком около 0,01 га.

( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

– преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 м2 общей площади.

– небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки более рационально размещать преимущественно социальное жилье и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

Параметры допустимого сноса и нового строительства при определении конкретных параметров застройки, в соответствии с планировочными ограничениями определяется на стадии разработки генерального плана поселений и проекта планировки. В соответствии с Градостроительным Кодексом,  к планировочным ограничениям отнесены территории: границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таких объектов.

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с придомовыми участками

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади придомовых участков, м2 (не менее ) <1> | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| Б Жилые территории сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 300 150 | 800 250 80 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. |
| <1>Площади придомовых участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются нормативными актами Калужской области. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- запрещается использовать ценные сельскохозяйственные земли под застройку;

- водоохранные зоны рек и водохранилищ с прибрежными защитными полосами;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы и газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории линий электропередач (ЛЭП);

- территории подверженные 1% паводкового затопления;

- санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственно-коммунальных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

При наличии радиоактивного заражения территории проектируемой под застройку, на ней предварительно должны быть проведены дезактивационные работы и рекультивация с соблюдением требований.

### II. 5 Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата – экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории Хвастовичского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Хвастовичского района предлагается 3-х уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный

2 уровень – местный

3 уровень – поселенческий

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания района.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания района

| Уровень обслуживания | Населённые пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – село Хвастовичи | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда | – |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт

Культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают, какая численность населения и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание  иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень обеспеченности  каждого поселения учреждениями социального обслуживания, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам этого ряда относятся детские сады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д. Основное направление – обеспечение доступности и повышение качества оказания социальных услуг в области здравоохранения, образования, культуры, а также бесперебойное автотранспортное обслуживание пассажиров.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населённых пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населёнными пунктами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Ёмкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населённых пунктов. Наличие и доступность этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населённых пунктах различного типологического ряда.

Наиболее крупным подцентром социально-хозяйственного развития является п. Еленский.

Характеристика групп населённых пунктов на перспективу с указанием роли каждого поселения в системе расселения и обслуживания

| Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания на перспективу | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок (2017 – 2032 гг.) |
| Сельское поселение «п. Еленский» |
| п. Еленский | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 1461 | 1861 |
| д. Долина | Социальный подцентр | 58 | 208 |
| д. Глебовка | Рядовое поселение | – | – |
| с. Клён | Социальный подцентр | 46 | 46 |
| д. Ленино д. Тросна | Рядовые населенные пункты | 2 | 2 |
| Население всего |  | 1567 | 2117 |
| Сельское поселение «с. Хвастовичи» |
| с. Хвастовичи | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | 4681 | 4731 |
| с. Успенский | Рядовое поселение | 8 | 8 |
| Население всего |  | 4681 | 4739 |
| Сельское поселение «д. Авдеевка» |
| д. Авдеевка | Административный, хозяйственный и социальный центр | 150 | 150 |
| с. Теребень д. Кудрявец с. Бобровский с. Гуда с. Корягинский с. Кременец с. Курган с. Лужки д. Нелбочь с. Нигреевский с. Пначево с. Ростовский с. Сергеевский | Рядовые населенные пункты | 96 | 96 |
| Население всего |  | 246 | 246 |
| Сельское поселение «с. Бояновичи» |
| с. Бояновичи | Административный, хозяйственный и социальный центр | 692 | 692 |
| с. Дуброво с. Желтянка с. Фроловка | Рядовые населенные пункты | 58 | 58 |
| Население всего |  | 750 | 750 |
| Сельское поселение «с. Воткино» |
| с. Воткино | Административный, хозяйственный и социальный центр | 220 | 220 |
| с. Вечность с. Чёрная Речка с. Ястребиха | Рядовые населенные пункты | 10 | 10 |
| Население всего |  | 230 | 230 |
| Сельское поселение «с. Колодяссы» |
| с. Колодяссы | Административный, хозяйственный и социальный центр | 361 | 421 |
| с. Берестна д. Высокое с. Красненский д. Павловка | Рядовые населенные пункты | 38 | 38 |
| Население всего |  | 399 | 459 |
| Сельское поселение «с. Красное» |
| с. Красное | Административный, хозяйственный и социальный центр | 585 | 685 |
| д. Новосёлки с. Севастополь с. Фомин Верх | Рядовые населенные пункты | 52 | 52 |
| Население всего |  | 637 | 737 |
| Сельское поселение «с. Кудрявец» |
| д. Кудрявец | Административный, хозяйственный и социальный центр | 310 | 370 |
| д. Теребень д. Палькевичи | Социальные подцентры | 512 | 557 |
| д. Верхняя Шкова с. Колонна с. Агеевка с. Берёзовое д. Буки д. Докторово разъезд Железнодорожный д. Коссы с. Лубянка Старосельское Лесничество | Рядовые населенные пункты | 108 | 108 |
| Население всего |  | 930 | 1035 |
| Сельское поселение «с. Ловать» |
| с. Ловать | Административный, хозяйственный и социальный центр | 105 | 120 |
| д Барановка с. Фролово | Рядовые населенные пункты | 1 | 1 |
| Население всего |  | 106 | 121 |
| Сельское поселение «с. Милеево» |
| с. Милеево | Административный, хозяйственный и социальный центр | 209 | 209 |
| с. Грива с. Ловатянка д. Мокрые Дворы д. Рессета | Рядовые населенные пункты | 20 | 20 |
| Население всего |  | 229 | 229 |
| Сельское поселение «д. Нехочи» |
| д. Нехочи | Административный, хозяйственный и социальный центр | 279 | 279 |
| д. Алексеевка | Социальный подцентр | 41 | 41 |
| с. Донской | Рядовое поселение | 5 | 5 |
| Население всего |  | 325 | 325 |
| Сельское поселение «с. Пеневичи» |
| с. Пеневичи | Административный, хозяйственный и социальный центр | 363 | 373 |
| с. Курган | Рядовое поселение | – | – |
| Население всего |  | 363 | 373 |
| Сельское поселение «с. Подбужье» |
| с. Подбужье | Административный, хозяйственный и социальный центр | 475 | 475 |
| с. Ильинка с. Холм | Рядовые населенные пункты | 26 | 26 |
| Население всего |  | 501 | 501 |
| Сельское поселение «с. Слобода» |
| с. Слобода | Административный, хозяйственный и социальный центр | 123 | 178 |
| с. Долгое д. Клетно с. Семёновский с. Сергеевский с. Хизна | Рядовые населенные пункты | 28 | 28 |
| Население всего |  | 151 | 206 |
| Сельское поселение «д. Стайки» |
| д. Стайки | Административный, хозяйственный и социальный центр | 335 | 385 |
| с. Аннино с. Боев с. Заря с. Макаровский с. Прогресс с. Трясоголов с. Уполозное ж/д 46 Километр |  | 32 | 32 |
| Население всего |  | 367 | 417 |

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1966г. №1063-р, с изменениями от 14 июля 2001г. Номенклатура и ёмкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса определены в соответствии с приложением «Б» СП30-102-99 «Перечень и ориентировочные расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания и размеры их участков на территориях малоэтажной застройки в поселениях», основные объёмы по объектам периодического спроса определены в соответствии со СНиП 2.01.07-89* и «Социальным нормативам и нормам».

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы городского и сельских поселений Хвастовичского района

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Существующая сохраняемая | Новое строительство (Объёмы нового строительства определяются как разность расчётной ёмкости и существующей сохраняемой) | Общая ёмкость учреждений обслуживания на конец расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 30 | 390 | 55 | 445 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 90 | 3026 | – | 3026 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | 300 | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 1940 | – | 1940 |
| 5 | Поликлиники | пос./см | 17,6 | 200 | – | 200 |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | 50,0 | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | объект | 1 на 6,2 тыс. жителей | 3 объекта | Целесообразно размещение аптечных киосков в населённых пунктах с большой численностью населения: с. Бояновичи, с. Красное, с. Кудрявец, с Подбужье, п. Еленский в связи большим радиусом отдалённости от районного центра с. Хвастовичи. | 8 объектов |
| 8 | Предприятия повседневной торговли Продовольственные магазины Непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 160,0 80,0 |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 3 | – | 3 |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 15 | – | 15 |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади | 40,0 |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 111 | – | 111 |
| 15 | Рынки | торг. место | 7 |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 6 | 172,343 | – | 172,343 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 290 |  | 290 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объёмы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Хвастовичского района. Объёмы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объёмами строительства и ёмкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объёме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Ниже приведены расчетные данные для каждой группы населённых мест.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в д. Авдеевка

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 100 | – | 100 | 100 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 100 | – | – | 100 | – | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 6,26 | 6,26 | – | 6,26 | 6,26 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Бояновичи

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | Рядовые населенные пункты |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | 25 | 25 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 160 | 160 | – | 160 | 160 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 80 | 80 | – | 80 | 80 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | объект | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 11,026 | 11,026 | – | 11,026 | 11,026 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Воткино

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 100 | – | 100 | 100 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 7,857 | 7,857 |  | 7,857 | 7,857 |  |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Колодяссы

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 192 | – | 192 | 192 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 120 | 120 | – | 120 | 120 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 10,599 | 10,599 | – | 10,599 | 10,599 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Красное

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 15 | 15 | – | 15 | 15 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 280 | 280 | – | 280 | 280 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 300 | 300 | – | 300 | 300 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | объект | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 10,502 | 10,502 | – | 10,502 | 10,502 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 35 | – | 35 | 35 | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Кудрявец

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | Рядовые населенные пункты |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 60 | 10 | 50 | 60 | 10 | 50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 208 | 108 | 100 | 208 | 108 | 100 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 5 | ФАП | объект | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | объект | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 19,469 | 8,86 | 10,609 | 19,469 | 8,86 | 10,609 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 30 | – | 30 | 30 | – | 30 |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Ловать

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Милеево

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 15 | 15 | – | 15 | 15 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 108 | 108 | – | 108 | 108 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 1,63 | 1,63 | – | 1,63 | 1,63 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в д. Нехочи

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | 10 | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 80 | 80 | – | 80 | 80 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 1,091 | 1,091 | – | 1,091 | 1,091 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Пеневичи

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | 10 | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 65 | 65 | – | 65 | 65 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 8,183 | 8,183 | – | 8,183 | 8,183 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Подбужье

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | рядовые поселения |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 192 | – | 192 | 192 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 130 | 130 | – | 130 | 130 | – |
| 5 | Поликлиники | пос./см. | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | объект | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 12,407 | 12,407 | – | 12,407 | 12,407 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в с. Слобода

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | Рядовые населенные пункты |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | – | – | – | – | – | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Расчет ёмкости учреждений обслуживания группы населённых мест с центром в д. Стайки

| № | Наименование учреждений обслуживания | ед. изм. | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания для обеспечения современных потребностей | Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | центр | Рядовые населенные пункты |
|  |  |  |  | центр группы | Рядовые населенные пункты |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | – | – | – | 10 | – | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 192 | – | 192 | 192 | – |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Клубные помещения | мест | 100 | 100 | – | 100 | 100 | – |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 6 | Амбулатории | м2 общей площади | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Аптечные киоски | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 11 | Отделение сбербанка | м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Больницы | коек | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Рынки | торг. место |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки | тыс. том | 6,147 | 6,147 | – | 6,147 | 6,147 | – |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | – | – | – | – | – | – |

* - Расчетная ёмкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока, в данном сельском поселении, такая же, какая необходима для обеспечения современных потребностей. Так как в проектном решении предлагается стабилизация численности населения.

Образование

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в Хвастовичском районе формируются системы общеобразовательных учреждений:

-     дошкольные;

-  общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

-     среднего специального образования;

-     учреждения дополнительного образования детей.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Хвастовичского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

1. Охват детей дошкольными учреждениями составляет 58 %. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых  не по назначению.

3. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных общеобразовательных учреждений других форм собственности.

Дошкольные учреждения имеют износ строений от 26 до 100 %. Необходимо в первую очередь (до 2017 года) провести капитальный ремонт строений или построить новые в случае необходимости. Предлагается  реконструкция бассейна в детском саду  «Солнышко», обустройство игровых площадок в детских садах: «Солнышко», «Буратино», «Тополек». Устройство кровли детских садов «Солнышко» и «Буратино».

Среднее общее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы начального, общего, основного общего, среднего общего образования.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

Обеспеченность общеобразовательными школами должно быть с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами.

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Износ зданий средних  школ в районе колеблется от  2,5 до 100 %. Возникает необходимость в первую очередь (до 2017 года) в проведении капитального ремонта или строительства новых школ (Теребенской, Воткинской). А так же строительство пристройки к Хвастовичской средней школе, капитальный ремонт кровли здания школы п. Еленский и текущий ремонт здания школы п.Еленский, текущий ремонт здания Красненской школы, здания Пеневичской основной школы, здания Подбужской школы.

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Исходя из потребности района, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Дополнительное  образование детей

Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.	Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Хвастовичского района в целях совершенствования системы здравоохранения на первый срок  предлагает:

– довести до нормативного уровня ёмкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

– использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

- медицинское оборудование ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), в основном, устаревшее, требует обновления в соответствии с табелем оснащенности;

- капитальный ремонт Бояновичского ФАПа, перенос Воткинского ФАПа в здание Воткинской школы;

-  текущий ремонт помещения Красненского ФАПа,  Пеневичского ФАПа, здания Стайковского ФАПа;

-  текущий ремонт здания Нехочского ФАПа и его газификация, газификация Милеевского ФАПа;

- реконструкция отопительной и канализационной систем в здании Еленской участковой больницы.

В большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности.

Учреждения социального обслуживания

Для поддержания уровня жизни  малоимущих, престарелых и нетрудоспособных граждан, адресного использования бюджетных средств федеральным и региональным законодательством предусмотрена государственная социальная помощь,  включающая  предоставление социальных пособий, субсидий и льгот, социальных услуг,  которую осуществляет  отдел социальной защиты населения.

Право на получение государственной социальной помощи в районе  имеют более десяти тысяч человек, это ветераны труда, инвалиды  общего заболевания, многодетные семьи, граждане, проживающие на  загрязненной территории  вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования на первый срок (до 2017 года) предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путём создания:

Надомное, полустационарное, стационарное социальное обслуживание  в учреждениях социального обслуживания населения; социальное обслуживание на дому; социально-консультативная помощь;

Центров социального обслуживания.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия. Здания  учреждений культуры в с. Хвастовичи имеют износ около 40 %. Поэтому, на первый срок (до 2017 года) есть необходимость в капитальном ремонте зданий учреждений культуры, строительство здания детской музыкальной школы, строительство здания районной детской библиотеки, строительство Дома культуры с.Бояновичи, ремонт кровли и проведение ремонта здания дома культуры п.Еленский, газификация Колодясского сельского дома культуры, ремонт здания Колодясского сельского дома культуры, газификация Милеевского сельского дома культуры, ремонт здания сельского дома культуры и библиотеки с. Нехочи их газификация.

Физкультура и спорт

В первую очередь (до 2017 года) предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хвастовичи и ремонт стадиона.

Торговля

В первую очередь (до 2017 года) предусматривается реконструкция торговых площадей для организации рыночной торговли в с. Хвастовичи и п. Еленский в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации».

Ритуальное обслуживание населения

На сегодняшний день  общее количество кладбищ на территории Хвастовичского района – 27 общей площадью 53,5 га. По санитарно-гигиеническим нормам растёт потребность в увеличении границ участков, занятых кладбищами, где это возможно, или выделении новых территорий для организации кладбищ. Планируемое расширение кладбищ – земельный участок площадью 3 га в Сельском поселении «с. Хвастовичи» в п. Успенский. Благоустройство гражданского кладбища и реконструкция памятника в с. Красное.

Технические условия Главного управления Министерства Чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Калужской области на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и гражданской обороне.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением Министерства Чрезвычайных ситуаций России по Калужской области потенциально опасным объектом является:

| Наименование | Адрес | Характер угрозы | Класс опасности* |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Молзавод» | 249360, Калужская обл., Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Первомайская, д. 11 | Химически опасный объект (угроза химического заражения), аммиак, 0,12/0,12 т | 5 |

*5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций (в пределах территории объекта)

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне (ГО), распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населённых пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- при наличии угроз разработка проектов инженерной защиты территорий, указанных в 1 абзаце;

- соблюдение требований СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» («ИТМ ГО») при проектировании и застройке населённых пунктов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях чрезвычайной ситуации мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

Туризм.

Проектом предлагается дополнить природно-экологический каркас Калужской области новой ООПТ – природным парком «Брынский лес», включающим в себя сохранившиеся крупные нефрагментированные лесные массивы востока и юга области, с преобладанием сосновых лесов.

Туризм, а, особенно, въездной, является одним из факторов развития социальной инфраструктуры и экономики района. Туристы во время пребывания пользуются услугами гостиниц, транспорта, объектов культуры и развлечений, пополняя тем самым бюджет района.

Однако развитие туризма тормозится несовершенством туристской индустрии.

В связи с этим схемой территориального развития предлагается:

-  планируется строительство и организация гостиничного комплекса у с. Слобода – «Слобода парк», а так же организация ранчо-парка «Правый берег»;

–  строительство гостиниц, развитие частного гостиничного бизнеса;

- строительство вненормативных объектов общественного питания для обслуживания туристов (из расчета 65м2 на 1000 приезжего населения).

### II.6 Транспортная инфраструктура

В развитии транспортной сети Хвастовичского района в первую очередь (до 2017 года) приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей транспортной сети, что во многом будет зависеть от финансирования таких работ.

Намечается развитие сети автобусных маршрутов, рост пассажирских и грузовых перевозок автопарка, для этого планируется ввести дополнительные рейсы на междугородных маршрутах: Хвастовичи – Москва и Хвастовичи – Обнинск. Предлагается ввести новый маршрут: Хвастовичи – Орёл. В связи с этим, рост пассажирских перевозок увеличится на 10%.

Кроме того, в первую очередь (до 2017 года)

- необходима реконструкция автостанции в селе Хвастовичи – объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания  пассажиров. Более половины транспортных средств автопарка имеют износ более 50 %, в связи с этим предлагается его  обновление;

- установка нового остановочного павильона в д. Авдеевка, ремонт павильона автобусной остановки с. Колодяссы, с. Милеево;

- ремонт автодороги «Теребень – Еленский – Клен» протяженностью 7,5 км, 6 км дороги с. Ловать – п. Белый колодец;

- строительство дорог в с. Воткино, с. Колодяссы, с. Красное, с. Ловать, с. Подбужье, д. Стайки;

При этом главной является задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения района.

### II.7 Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

-строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким коэффициентом полезного действия использования топлива и хорошими экологическими показателями);

- замена морально и физически устаревшего оборудования котельных, с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким  коэффициентом полезного действия;

- замена ветхих теплопроводов и провести капитальный ремонт теплотрасс с использованием современных материалов, что снизит себестоимость производимой тепловой энергии.

-использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

-применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пеннополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

- изменение структуры в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды;

- реконструкция котельной гостиницы с. Хвастовичи с переводом её на газовое топливо.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Хвастовичского района предусмотрено от двух Газораспределительных сетей (ГРС). А именно: ГРС  Еленский и  ГРС  Хвастовичи.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП). Газораспределительная сеть ГРС Хвастовичи охватывает 20 населенных пунктов района, из них 6 населенных пунктов газифицировано. 	В первую очередь (до 2017 года), предусмотрена дальнейшая газификация района: газификация еще 14 населенных пунктов (Авдеевка, Алексеевка, Барановка, Бояновичи, Воткино, Высокое, Дуброво, Ильинка, Ловать, Нехочи, Подбужье, Севастополь, Слобода, Стайки). Газораспределительная сеть ГРС Еленский охватывает 6 населенных пунктов, из них 1 населенный пункт газифицирован. Предусмотрена газификация 5 населенных пунктов района (Долина, Клен, Колонна, Кудрявец, Теребень).

Природный газ – база для электрификации Хвастовичского района.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию органов местного самоуправления. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Для газификации площадок нового жилищного строительства необходимо предусмотреть прокладку газопроводов среднего и низкого давления, а также установку газораспределительных пунктов (ГРП).

Электроснабжение

За весь срок эксплуатации оборудование электроподстанций района в какой-то мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим в первую очередь (до 2017 года):

- необходима реконструкция электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций особенно в тех поселениях, где планируется  новое строительство;

- реконструкция электрических сетей и устройство уличного освещения в д. Долина, с.Воткино, с.Красное, д.Нехочи, д.Алексеевка, пос. Донок, с.Кудрявец, д.Теребень, п.Колонна, д.Буки, д.Палькевич, д.Коссы, д.Докторово, Агеевка, д.Шкова с устройством уличного освещения;

-  устройство уличного освещения  в: д.  Авдеевка,  с.Бояновичи, с.Колодяссы, с.Берестна, д.Высокое, с.Ловать, с.Милеево, д.Рессета с.Подбужье,  п. Ильинка, д.Стайки;

-    восстановление уличного освещения в с. Пеневичи (1,8 км линий электросетей).

Водоснабжение

Так как водные горизонты района частично загрязнены, в силу природных и техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Скважины, обследованные ТОО «Ассоциация Аквагео» (1999 г.) в районе:

| Населенные пункты | Водоносный горизонт | Содержание стронция |
| --- | --- | --- |
| Нехочи | Озерско-Хованский (заволжский) | 7,37 |
|  |  | 11,79 |
| Воткино |  | 36,45 |
| Кудрявец |  | 27,25 |
| Теребень |  | 8,46 |
|  |  | 9,16 |
| Слобода |  | 9,0 |
| Ловатянка |  | 23,42 |
| Милеево |  | 49,6 |
|  |  | 47,75 |
| Авдеевка |  | 11,64 |
| Пеневичи |  | 21,54 |
|  |  | 22,52 |
| Стайки |  | 11,09 |
| Подбужье |  | 36,15 |
|  |  | 23,5 |
|  |  | 17,46 |
| Еленский |  | 17,34 |
| Хвастовичи (кирп.завод) |  | 7,35 |
| Хвастовичи (молзавод) |  | 13,06 |
| Хвастовичи (сельхозтехника) |  | 7,85 |
| Хвастовичи (больница) |  | 4,02 |
| Красное |  | 13,12 |

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой в первую очередь (до 2017 года) необходимо:

–   полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований санитарных норм;

-      реконструкция существующих водопроводных сетей;

-    строительство водопровода 3 км в п.Еленский и строительство отвода воды в камерах и водонапорных башнях поселка;

-   замена четырех водоразборных колонок в д. Авдеевка и реконструкция водопровода с заменой задвижек;

-    замена водопровода 10 км в с. Бояновичи, реконструкция водопровода в с.Воткино -  11 км;

-    замена водопроводных сетей по с. Колодяссы (7,2 км) и водопровода (2 км) в с.Ловать;

-    реконструкция 11.6 км водопроводных сетей в с.Красное,  2 км водопровода по ул. Мира, ул. Бусловского в д. Нехочи, 2,6 км водопровода и строительство новых водопроводных сетей по ул.8 Марта, ул.Хутора в д.Стайки, водопровода 9 км в Сельском поселении «Село Кудрявец»;

-    ремонт водопроводных сетей и колонок в Сельском поселении «Село Милеево»;

-  при загрязнении подземного водоисточника необходимо принимать меры по снижению содержания загрязняющих веществ по предельно допустимым концентрациям:
методом смешивания с водами других водоносных горизонтов, не содержащих этот загрязнитель; смешением с питьевыми водами поверхностных водоисточников; за счет исключения скважины из эксплуатации; переход на скважины незагрязненных водоносных горизонтов.

-  все эксплуатируемые и резервные скважины, расположенные в зонах возможного загрязнения, подлежат герметизации. Не подлежащие эксплуатации скважины должны быть затампонированы;

- при обнаружении в водоисточнике специфических примесей неорганической природы проводят оценку эффективности их удаления на действующих очистных сооружениях. В тех случаях, когда загрязняющие вещества относятся к элементам с переменными валентностями (железо, марганец, сероводород, хром, медь и т.п.), применение озона также может оказаться эффективным;

- глубокого осветления и обесцвечивания воды достигают применением флокулянтов, повышением доз коагулянта, надлежащей четкой (по регламенту) эксплуатацией фильтровальных сооружений, при максимальном снижении проскока хлопьев коагулянта в фильтрат;

- необходимо провести строительство станций обезжелезивания и обеззараживания в п. Еленском  и в с. Хвастовичи (обезжелезивание воды производится методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах, на водозаборах перед подачей потребителю вода обеззараживается жидким хлором или раствором гипохлорита натрия);

-  в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предлагается построить децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 м. Необходимо создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов;

-  один из методов, который позволит привести воду к питьевой норме - обратноосмотические системы, которые предназначены для очистки сильно загрязненной воды, в которой присутствуют такие элементы, как  фтор, стронций, литий, тяжелые металлы, аммоний, микроорганизмы и вредные органические соединения (в автоматах питьевой воды);

-  возможно применение монолитных блочных картриджей для систем очистки воды (новейшие технологии).

Условия эксплуатации водозаборных сооружений подземных источников водоснабжения указаны в Правилах технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест (1979). Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены в СанПиН 2.1.4.027-95 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с санитарными нормами устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

На территории Хвастовичского района  притоки р. Жиздра попадают во второй и третий пояс ЗСО Окского водозабора для г. Калуги (Решение Калужского облисполкома №299 от 22.04.1980 г. «Об установлении ЗСО речного водозабора г. Калуги»).

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Санитарная зона для скважин составляет от 15 до 30 м.

Для водоснабжения района в селе Хвастовичи используются три скважины и в поселке Еленский – три скважины. По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2  классу по содержанию железа.  Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 м.

В связи с отсутствием проектов зон санитарной охраны 2 и 3 поясов, необходима их разработка, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам.

Необходимо использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.027-95 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения), СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Определение границ зон санитарной охраны (ЗСО) и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (Строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения – дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Водоотведение

В районе централизованные очистные сооружения сточных вод отсутствуют, имеется только на отдельных предприятиях с локальной очисткой на септиках и песчано-гравийных фильтрах.

Канализационные  сети имеются в  с. Хвастовичи для двух 60-ти квартирных жилых дома по ул. Ленина. Место сбора очистных сборов БИО-200 (временное сооружение типовое), заборный септик (эксплуатация 2-х 60-ти квартирных жилых дома по ул. Ленина). Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба. Остальной жилищный фонд с. Хвастовичи канализации не имеет.

В п. Еленский магистральных канализационных сетей нет. Жилищный фонд п. Еленский канализации не имеет. Стоки от канализованных домов абоненты вывозят самостоятельно на основании договоров с предприятием коммунального хозяйства (МППКХ).

В первую очередь (до 2017 года) предлагается:

-    проектирование и строительство новых и перекладку существующих сетей  канализации  в населенных пунктах: с. Хвастовичи (обеспечение сетями канализации жилого фонда),  п. Еленский с населением 1861 чел., д. Кудрявец с населением 370 чел., с. Бояновичи,  с населением 692 чел., с. Красное с населением 685 чел., с. Подбужье с населением 475 чел., с. Колодяссы с населением 421 чел., д. Стайки с населением 385 чел., а так же в населенных пунктах, где планируется развитие производства – д. Долина, Ловать, Пеневичи;

-    реконструкция канализационных сетей по ул. Молодежная в д. Нехочи.

На расчетный срок (до 2032 года) предлагается:

В селе Хвастовичи в  районе ул. Калинина, недалеко от границы села планируется строительство очистных сооружений, так как это место характеризуется понижением рельефа и находится недалеко от комплексной застройки.

В поселке Еленский в районе ул. Величутина, недалеко от границы посёлка планируется строительство очистных сооружений, так как это место характеризуется понижением рельефа, находится ниже пруда и находится недалеко от комплексной застройки.

Связь. Телефонизация.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле – радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания.

Перечень населенных пунктов, в которых будут установлены таксофоны для оказания универсальных услуг связи:

| Поселения | Населенные пункты, в которые планируется установить таксофоны | Численность населения на перспективу развития района | Количество таксофонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Хвастовичи» | Село Успенский Село Хвастовичи ЦАТС АТСК 100/2000 | 8 4731 | 1 1 |
| Сельское поселение «Деревня Стайки» | Деревня Стайки ELTA-H32 | 385 | 1 |
| Сельское поселение «Село Слобода» | Деревня Клетно Село Долгое Село Слобода ELTA-H32 | 17 4 178 | 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Подбужье» | Село Ильинка Село Подбужье АТСК 50/200 | 26 475 | 1 1 |
| Сельское поселение «Село Пеневичи» | Село Курган Село Пеневичи АТСК 50/200 | 0 373 | 1 1 |
| Сельское поселение «Деревня Нехочи» | Село Донской Деревня Алексеевка Деревня Нехочи | 5 41 279 | 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Милеево» | Деревня Рессета Село Грива Село Милеево АТСК 50/200 | 10 2 209 | 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Ловать» | Деревня Барановка Село Ловать КАСП-16 | 0 120 | 1 1 |
| Сельское поселение «Село Кудрявец» | Деревня Коссы Деревня Буки Деревня Палькевичи Деревня Теребень АТСК 50/200 Село Колонна Деревня Верхняя Шкова Село Кудрявец | 15 2 43 514 66 6 370 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Красное» | Деревня Новоселки Село Красное АТСК 50/200 | 26 685 | 1 1 |
| Сельское поселение «Поселок Еленский» | Поселок Еленский АТСК 50/200 Деревня Долина Село Клен СП-3 Деревня Тросна | 1861 208 46 1 | 1 1 1 1 |
| Сельское поселение «Деревня Авдеевка» | Деревня Авдеевка Село Бобровский Село Курган Деревня Нелбочь Село Пначево Село Ростовский | 150 9 16 25 13 2 | 1 1 1 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Бояновичи» | Село Бояновичи ELTA-H32 Село Дуброво Село Желтянка Село Фроловка | 692 24 12 22 | 1 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Воткино» | Село Воткино Село Вечность Село Черная Речка | 220 1 9 | 1 1 1 |
| Сельское поселение «Село Колодяссы» | Село Колодяссы АТСК 50/200 Село Берестна Деревня Высокое Деревня Павловка | 421 15 22 0 | 1 1 1 1 |
|  | ИТОГО: | 12 485 | 48 |

### II. 8   Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера

Перечень основных чрезвычайных мероприятиях, которые могут возникнуть на   территории района:

-  наибольшая вероятность возникновения пожаров в лесных массивах;

- сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта;

-    опасность овражной эрозии;

- опасность суффозионно-карстовых процессов. Карстовые формы рельефа распространены довольно широко, но весьма неравномерно. Участки интенсивного развития карста выделены в данном районе;

-   пожары на пожароопасных объектах и в жилом секторе населённых пунктов;

-   аварии на системах жизнеобеспечения населения;

- из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения;

- локальные чрезвычайные ситуации при поломках технологического оборудования на предприятиях, биолого- социальные чрезвычайные ситуации (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).

Характеристики показателей риска для территории Хвастовичского района:

индивидуальный риск – частота поражения индивидуума (человека) в результате воздействия исследуемых факторов опасности. В общем случае количественно (численно) индивидуальный риск выражается отношением пострадавших людей к общему числу рискующих за определенный период времени. При расчете распределения риска вокруг объекта индивидуальный риск определяется потенциальным территориальным риском и вероятностью нахождения человека в районе возможного действия опасных факторов. Индивидуальный риск во многом определяется квалификацией индивидуума к действиям в опасной ситуации, его защищенностью. Индивидуальный риск, как правило, следует определять не для каждого человека, а для групп людей, характеризующихся примерно одинаковым временем пребывания в различных опасных зонах и использующих одинаковые средства зашиты.

Другим комплексным показателем риска, характеризующим пространственное распределение опасности по объекту и близлежащей территории, является потенциальный территориальный риск – частота реализации поражающих факторов в рассматриваемой точки территории. Потенциальный территориальный или потенциальный риск не зависит от факта нахождения объекта воздействия (например человека) в данном месте пространства. Предполагается, что условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 (т.е. человек находится в данной точке пространства в течение всего рассматриваемого промежутка времени). Потенциальный риск не зависит от того, находится ли опасный объект в многолюдном или пустынном месте, и может применяться в широком интервале нахождения объекта воздействия (например, человека) в данном месте пространства. Предполагается, что условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 (т.е. человек находится в данной точке пространства в течение всего рассматриваемого промежутка времени). Потенциальный риск не зависит от того, находится ли опасный объект в многолюдном или пустынном месте, и может применяться в широком интервале.

Цели и задачи оценки риска

Целью оценки и прогнозирования риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и частоте чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных и ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при оценки и прогнозировании решаются следующие задачи:

- выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций (ЧС);

- разработка возможных вариантов возникновения, развития и моделирование ЧС;

- оценка вероятности (частоты) возникновения ЧС по различным сценариям;

- моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников ЧС;

- прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и т.д.) в районе возможной ЧС с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации ЧС;

- прогнозирование и оценка возможных социально-экономических
и экологических последствий (потери, ущерб).

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Для сельских населённых пунктов характерно – преклонный возраст проживающих, малое количество трудоспособного населения, что затрудняет создание групп по обеспечению безопасности населённых пунктов. Отсутствие работы вызывает отток из населённых пунктов молодежи. Кроме того, в ряде населённых пунктов количество домов в два, три раза превышает количество жителей (пустующие дома, дома дачников).

Населённые пункты равномерно расположены по всей территории района. Расстояние между насёленными пунктами колеблется в пределах от 0,5 до 4-5 км, от центра (сельские советы) в пределах от 0,5 до 15 км и от с. Хвастовичи в пределах от 0,5 до 45 км. Населенные пункты застроены в основном одноэтажными деревянными домами, при этом не соблюдаются ни санитарные, ни противопожарные нормы. Исключение могут составлять новые микрорайоны с. Хвастовичи.

На территории муниципального района находится свыше 15 взрывоопасных и химически опасных объектов:

1. Магистральный газопровод Тула-Шостка, Хвастовичский район, 59,65 км.

2. Открытое акционерное общество «Хвастовичский Молзавод», с. Хвастовичи, ул. Первомайская, д. 11.

3. Газовая котельная Пеневичской школы, с. Пеневичи Хвастовичского района.

4. Газовая котельная Нехочской школы, д. Нехочи Хвастовичского района.

5. Газовая котельная Хвастовичской школы, с. Хвастовичи, ул. Кирова.

6. Газовая котельная Красненской школы, с. Красное Хвастовичского района.

7. Газовая котельная Милеевской школы, с. Милеево Хвастовичского района.

8. Газовая котельная Колодясской школы, с. Колодяссы Хвастовичского района.

9. Газовая котельная Хвастовичской центральной районной больницы, с. Хвастовичи, ул. Павлова, д. 7.

10. Газовая котельная Хвастовичского районного отдела внутренних дел, с. Хвастовичи, ул. Ленина.

11 .Газовая котельная Хвастовичского муниципального предприятия коммунального хозяйства, с. Хвастовичи, ул. Ленина.

12. Газовая котельная Хвастовичского муниципального предприятия коммунального хозяйства, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 63.

13.Газовая котельная Открытого акционерного общества «Хвастовичский Молзавод», с. Хвастовичи, ул. Первомайская, д. 11.

14. Газовая котельная Хвастовичского Хлебозавода, с. Хвастовичи, ул. Кирова.

15. Газовая котельная Еленской участковой больницы, п. Еленский Хвастовичского района.

16. Газовая котельная Еленской бани, п. Еленский Хвастовичского района.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением Министерства Чрезвычайных ситуаций России по Калужской области территория Хвастовичского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Потенциально опасные объекты, расположенные в Хвастовичском районе

| Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Молзавод» | 249360, Калужская область, Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Первомайская, д. 11 | Химически опасный объект (угроза химического заражения) аммиак, 0,12/0,12 т | 5 |

5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных  ситуаций (в пределах территории объекта).

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания.

Имеется наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в лесных массивах.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололёд, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Мероприятия по защите населения от радиации

Первая очередь (до 2017 года):

- проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивационных работ для снижения интенсивности радиоактивного воздействия на почвенный покров на территории Хвастовичского района;

На расчетный срок (до 2032 года):

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки  по району.

Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные опасности:

- природные пожары. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в лесных массивах Хвастовичского района;

- сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории области. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта;

- опасность овражной эрозии.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км² | Возможное количество населённых пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, ед./ кол-во населения, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, руб. |
| 1.Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержения вулканов | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Селевые потоки | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Бури, м/с | >32 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Штормы, м/с | 15-31 | 1 раз в 2 года | 1 раз в два года | До 10 | 3/600 | 600 | - | 600 | 1010,0 |
| 9.Град, мм | 20-31 | 1 раз в 2 года | 1 раз в 10 лет | До 2 | 2/450 | - | - | 450 | 1513,0 |
| 10.Цунами, м | >5 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.Наводнения, м | >5 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопления, м | >5 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.Пожары природные, газ |  | 8 | 1 р в 10 лет | До 10 | 4/900 | 900 | - | - | - |

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Местонахождение и наименование объекта | Вид и возможное количество опасного вещества участвующего в реализации чрезвычайной ситуации (тонн) | Показатель приемлемого риска, год | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км² | Возможная численность населения у которой могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, руб. |
| 1.Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | С. Хвастовичи, ул. Первомайская, 11, Открытое акционерное общество «Молзавод» | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Чрезвычайные ситуации на транспорте | Автодороги района | 19 | - | 15 | Автомобильные дороги района | - | 1 | 43 | 500 000 |

<*> При оценке показателей риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) применяется Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социально чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемий | эпизоотии | эпифитотии |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получивших инвалидность, чел. | Число больных с/х животных (по видам),голов | пало (число голов) | Вынужденно убито (число голов) | Площадь поражаемых с/х куль-тур(по видам), тыс. га | площадь обработки с/х культур(по видам),тыс. га |  |
| 1. Эпидемии | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эпизоотии | Бешенство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Эпифитотии | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОЛИЧЕСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Муниципальные образования | Значение показателя на момент разработки |
| --- | --- |
|  | ЧС техногенного характера | ЧС природного характера |
| Сельское поселение «д. Авдеевка» | – | 1 |
| Сельское поселение «с. Бояновичи» | – | – |
| Сельское поселение «с. Воткино» | 1 | – |
| Сельское поселение «с. Колодяссы» | 1 | 1 |
| Сельское поселение «с. Красное» | – | 1 |
| Сельское поселение «с. Кудрявец» | 1 | 1 |
| Сельское поселение «с. Клён» | – | – |
| Сельское поселение «с. Ловать» | – | – |
| Сельское поселение «с. Милеево» | – | 1 |
| Сельское поселение «д. Нехочи» | 1 | 1 |
| Сельское поселение «с. Подбужье» | – | 1 |
| Сельское поселение «с. Пеневичи» | – | 2 |
| Сельское поселение «с. Слобода» | 2 | 1 |
| Сельское поселение «д. Стайки» | – | 1 |
| Городское поселение «п. Еленский» | 3 | – |
| Сельское поселение «с. Хвастовичи» | 4 | – |

Для обеспечения экологической безопасности требуется:

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки  по  району (на расчетный срок – до 2032 года);

- обеспечение функционирования системы обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств области;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- осуществление мероприятий по снижению шума в сельских населённых пунктах.

### II. 9 Функционально-планировочная организация территории

Хвастовичский район относится к южному функционально-планировочному району Калужской области. И необходимость разработки проекта проистекает из его транспортной значимости и перспектив усиления межрегиональной интеграции с Брянской и Орловской областями.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития населённых мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

–  планировочные центры и подцентры различного значения;

– территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

– главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации);

– зоны органичений градостроительной деятельности.

Для наиболее рационального размещения территории, Схемой предусматривается устранение анклавов и отдельных участков по границе района. В западной стороне района рекомендуется устранить анклав, находящийся на территории Жиздринского района.

Главным планировочным центром муниципального района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр с. Хвастовичи, расположенное в центральной части района на р. Велье в 162 км к юго-западу от г. Калуги.

Вторым планировочным центром (подцентром) района является посёлок Еленский.

В соответствии со статусом в хозяйственно-отраслевой и социальной системах населённые пункты подразделены на центры и подцентры соответствующей специализации.

На территории муниципального района выделены зоны:

– интенсивного хозяйственного развития;

– экстенсивного градостроительного освоения;

– ограниченного хозяйственного освоения.

Возникновение и развитие связей между населёнными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных и социальных центров и подцентров.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов Хвастовичский район

| Местонахождение участка, примыкает к населенному пункту: | Угодья и площадь, га | Целевое назначение (предполагаемое использование) | Предпо- лагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Хвастовичи | Земли сельхозназначения всего – 200, из них: земли сельхозназначения – 168,3 земли сельхозназначения – 31,7 | под жилую застройку – жилая зона застройка производственными объектами - производственная зона Включение земель населенного пункта с. Успенский в границу населенного пункта с. Хвастовичи |  |
| Деревня Долина | Земли сельхозназначения – 11,0 Земли сельхозназначения – 13,6 | под жилую застройку – жилая зона застройка производственными объектами - производственная зона |  |
| Поселок Еленский | Земли сельхозназначения – 83,0 | под жилую застройку – жилая зона Исключение населенного пункта д. Ленино. Включение его земель в земли населенного пункта п. Еленский |  |
| село Красное | Земли сельхозназначения – 7,7 | под жилую застройку – жилая зона |  |
| Село Кудрявец | Земли сельхозназначения – 8,0 | под жилую застройку – жилая зона |  |
| Деревня Теребень | Земли сельхозназначения – 5,0 Земли сельхозназначения – 4,5 | под жилую застройку – жилая зона застройка производственными объектами - производственная зона |  |
| Село Ловать | Земли сельхозназначения - 79,6 | застройка производственными объектами - производственная зона, под жилую застройку – жилая зона |  |
| Село Милеево | Земли сельхозназначения – 22,4 | под жилую застройку – жилая зона |  |
| Село Пеневичи | Земли сельхозназначения – 0,7 Земли сельхозназначения – 3,8 | застройка производственными объектами - производственная зона под жилую застройку – жилая зона |  |
| Село Слобода | Земли сельхозназначения – 15,0 | под жилую застройку – жилая зона |  |
| ИТОГО: | 454,3 | Жилая и производственная зоны |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения (для размещения автозаправочной станции и объектов дорожного сервиса)

| Местонахождение участка | Угодья и площадь, га | Целевое назначение (предполагаемое использование) | Предпола-гаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Бобровский | Сельскохозяйствен-ного назначения - 23,54 | Земли промышленности и иного специального назначения |  |
| Село Лужки | Сельскохозяйствен-ного назначения – 14,61 | Земли промышленности и иного специального назначения |  |
| Село Лужки | Сельскохозяйствен-ного назначения – 6,93 | Земли промышленности и иного специального назначения |  |
| Итого: | 45,08 |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий - в земли рекреационного назначения

| Местонахождение участка | Угодья и площадь, га | Целевое назначение (предполагаемое использование) | Предпола-гаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| У села Слобода (участок Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Подбужское») | Сельскохозяйствен-ного назначения – 242,6 | Земли рекреационного назначения («Ранчо-парк») | 2009-2010 |
| У села Слобода | Сельскохозяйствен-ного назначения – 180,6 | Земли рекреационного назначения («Слобода-парк») | 2009-2010 |
| Итого: | 423,2 |  |  |

Всего планируется перевести из земель сельскохозяйственного назначения в другие категории  922,58 га.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение четких границ участков осуществляется на следующей стадии проектирования -  Генерального плана.   Генеральный план - документ территориального планирования поселения  или конкретного населенного пункта,  определяющий назначение территории поселения (или населенного пункта) в целях ее развития, в том числе через установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования. Выбор конкретных участков под жилищное строительство является задачей генерального плана.

Размещение новых объектов промышленности в первую очередь (до 2017 года)  предусмотрено в п. Еленский (Еленский стекольный завод), и на прилегающей к населенным пунктам территории: с Ловать – южная часть (разработка карьера, завод по переработке трепела,  санитарно-защитная зона – 500 м), с. Пеневичи – южная часть под производственный объект сельскохозяйственного товаропроизводителя «им. К.Маркса», д. Долина (строительство ГОК с санитарно-защитной зоной – 300 м), с. Бобровский и с. Лужки – для размещения автозаправочной станции и объектов дорожного сервиса.

Развитие строительства в первую очередь (до 2017 года) предусмотрено на землях населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, в том числе: д. Долина, п. Еленский, с. Красное, с. Кудрявец,  д. Теребень, с. Ловать, с. Милеево, с. Пеневичи, с. Слобода с возможным изменением их границы.

А так же предусматривается возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населённых пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

Внедрение новых технологий в промышленном производстве позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысит её экологичность, позволит модернизировать материальную базу промышленных предприятий.

Территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории муниципального образования, а территория муниципального образования не может входить в состав другого муниципального образования. Таким образом, в связи с планируемым изменением границ населенных пунктов, необходимо изменение границ муниципальных образований:

Граница МО «Сельское поселение «с. Хвастовичи»» изменится (увеличится) за счет земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения «с. Красное» - на 484,3 га. Общая площадь сельского поселения составит 1503 га. В границу населенного пункта с. Хвастовичи войдет населенный пункт c. Успенский.

В границу населенного пункта п. Еленский войдут земли населенного пункта деревни Ленино.

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

- Существующие особо охраняемые природные территории

Вопросы хозяйственной деятельности на особо охраняемых  природных территориях регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

- Защитные леса

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а так же леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.

Использование территории лесного фонда регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации.

- Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а так же сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом  Российской Федерации.

- Предлагаемые зоны природоохранного назначения

На расчетный срок  (до 2032 года) предлагается зона природоохранного назначения:

природный парк «Брынский лес» -  лесной массив на юге области в Хвастовичском районе. На следующих стадиях проектирования необходимо разработать соответствующие документы территориального планирования или Проекты планировок, установить границы и разработать Положения с соответствующей регламентацией хозяйственной деятельности, предусматривающей создание современной инфраструктуры отдыха и туризма. В составе природного парка могут быть организованы историко-культурные заповедники.

Планируется организация гостиничного комплекса у с. Слобода – «Слобода парк», а так же организация ранчо-парка «Правый берег». Земельные участки расположены вокруг прибрежной зоны Слободского водохранилища. На данных земельных участках планируется разместить сеть туристических и рыболовных баз, минигостиниц, коттеджей для отдыхающих и объектов этнотуризма. Строительство парка развлечений «Слобода-парк» позволит создать 89 рабочих мест.

Пожарная безопасность

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности».

Оперативная доставка сил и средств пожаротушения к местам возникших пожаров зависит от наличия и эксплуатационного состояния, дорог на территории лесного фонда. При прочих равных условиях дороги выполняют роль противопожарных барьеров и могут быть использованы как опорные линии при тушении лесных пожаров.

Расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м, согласно нормативным документам.

В поселениях для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м, согласно нормативным документам.

Прибытие лесопожарных служб на отдельные пожароопасные участки затруднено вследствие плохого состояния дорог. В связи с этим, в планируемый период (2017-2032 гг.) предусматривается строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

В Хвастовичском районе существует одно пожарное депо – в селе Хвастовичи.

В первую очередь (до 2017 года) предлагается устройство пирса на прудах в с. Колодяссы, с. Красное и с.Милеево - для заправки пожарных машин.

На расчетный срок (до 2032 года) предлагается построить по всему району пожарные депо (п. Еленский, д. Теребень, с. Колодяссы, село Бояновичи), с радиусом обслуживания 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91  СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации, согласно нормативным документам.

Но поскольку радиус обслуживания проектируемых пожарных депо обхватывает малое количество населенных пунктов, это нецелесообразно. Поэтому мы предлагаем в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек организовать добровольные пожарные дружины и оборудовать там специальные площадки с инструментом для тушения пожара.

### II. 10   Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды включают в себя: мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха, водных ресурсов, усовершенствованию системы санитарной очистки территории, восстановлению почвенного покрова и рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов. Мероприятия учитывают конкретные цели и наработанный опыт в сфере охраны окружающей среды и природопользования и являются основой для природоохранной деятельности предприятий и всех служб и организаций района.

### 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Использование водных ресурсов в районе идет на хозяйственно-бытовые нужды.

Антропогенная нагрузка на водные объекты определяется хозяйственным и демографическим давлением.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

-  предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

-  повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- организация на водозаборах для всех  источников питьевого водоснабжения  зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями санитарных норм, с выносом предприятий из указанных зон и благоустройством территорий. Вынос конкретных объектов и благоустройство этих зон должно рассматриваться на стадии разработки генеральных планов, проектов детальных планировок;

-   ведение мониторинга качества поверхностных вод;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района, проектов водоохранных зон на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

-   развитие систем забора, водоочистки, транспортировки и водоотведения;

- проектирование и строительство разведочно-эксплуатационных скважин и водопроводов в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований санитарных норм;

-  внедрение своевременного и регулярного ремонта сетей водоснабжения;

-  закрытие колодцев, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений и расчистка русел рек, с целью предотвращения возможного возникновения чрезвычайных ситуаций;

-  введение экологического мониторинга за состоянием водных объектов.

В случае использования территорий находящихся в поясах зон санитарной охраны необходимо учитывать санитарные нормы. Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

А так же есть необходимость в проведении геолого-гидрологических изысканий в целях выявления новых источников водоснабжения для района.

Охрана подземных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт;

- выявить бездействующие скважины.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса Зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса Зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- проведение мониторинга  за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

### 2. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- модернизация предприятий, включающая внедрение новых технологий по биологической очистке газов;

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

-   разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки (предприятия І и ІІ класса);

-   разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта;

-   создание и восстановление придорожных полос, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района;

-  разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Хвастовичского района в целом;

-  разработка сводных томов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработка комплекса природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района.

Все мероприятия планируются в первую очередь (до 2017 года) реализации настоящей Схемы.

### 3. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- реконструкция полигона твердых бытовых отходов;

- организация утилизации биологических отходов;

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- развитие системы планово- регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

-        проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивационных работ для снижения интенсивности радиоактивного воздействия на почвенный покров на территории района (в первую очередь  - до 2017 года);

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки по району в целом (на расчетный срок – до 2032 года);

- для получения продукции, не превышающей санитарные нормативы по содержанию радионуклидов, требуется проведение известкования и дополнительное внесение калия на загрязненных радионуклидами почвах по нормам, рассчитанным ФГУ «Калугаагрохимрадиология»;

- основными мероприятиями по реабилитации угодий растениеводства являются внесение удобрений и мелиорантов, коренное и поверхностное улучшение кормовых угодий.

### 4. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и, особенно, лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство в соответствии с функциональным зонированием территорий, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических коридорах и реставрационных коридорах, по рекам, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение мест отдыха в лесу, ремонт и содержание их;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения.

### 5. Формирование экологического каркаса

Основой устойчивого развития района является формирование экологического каркаса, который будет способствовать поддержанию экологического равновесия в районе.

Природно-экологический каркас района - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

Основными принципами формирования природно-экологического каркаса являются:

- сохранение биологической продуктивности и оптимальной величины элементов природно-экологического каркаса;

- непрерывность и целостность структуры природно-экологического каркаса;

- сохранение и защита природных элементов и ценных природных комплексов.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, лечебно-оздоровительные местности и курорты, система зеленых насаждений, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу района свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На территории района различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К площадным элементам относятся леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного района, выполнять социальные и эстетические задачи.

Линейные элементы, являющиеся осями экологической активности, - это, прежде всего, реки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков района, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны населенных пунктов, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, гидрологические памятники природы.

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия в области и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных ее территориях требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера:

- запрещение несанкционированных видов деятельности в границах  особо охраняемых природных территорий;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон;

- отселение проживающих в санитарно-защитных зонах;

- совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической) инфраструктуры территории.

### 6. Мероприятия по санитарной очистке территории

Одной из проблем  в Хвастовичском районе остается размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов и ликвидация стихийных свалок.

Для решения проблемы утилизации отходов а первую очередь (до 2017 года) необходимо:

-  реконструкция полигона твердых бытовых отходов (ТБО) с последующим  продлением лицензии;

- проведение санитарно-гигиенической экспертизы и выдача разрешения на захоронение отходов для полигона в поселке Еленский;

-  развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района.  Планово-регулярная санитарная очистка включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- использование рациональных методов утилизации отходов сельскохозяйственных товаропроизводителей: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др;

- обеспечение всех населенных пунктов района нормативным количеством контейнеров для сбора бытового мусора;

-   Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов;

-   внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования твердых бытовых отходов (ТБО);

-  сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией МР «Хвастовичский район» (двухдневный срок после окончания работ).

### II. 11  Мероприятия по улучшению экологической обстановки

Для обеспечения экологической безопасности района требуется:

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки в районе (на расчетный срок – до 2032 года);

обеспечение функционирования системы обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств района;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Ликвидация источников загрязнения водных объектов, расположенных на территории водоохранных зон;

- разработка проектов санитарно-защитных зон  и их организации от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки (в случае необходимости).

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования.

В первую очередь (до 2017 года) природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

Список литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекc  Российской Федерации  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Закон Калужской области от 1 июля 2004 г. N 328-ОЗ "Об охране окружающей среды на территории Калужской области".

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. Государственная кадастровая оценка земель Калужской области.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды на территории Калужской области в 2004г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Информационный бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2006 г., выпуск 12.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схема расположения памятников природы. Калужский научный центр. Калужский областной комитет экологии. Дирекция национального парка «Угра», 1994 г. М 1:400000.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Статистический сборник «Районы и города Калужской области в 2005 году» Часть 1, 2. Калуга, 2006 г.

- «Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Калужской области в 2005 – 2006 гг.». Калуга, 2007 г.

- «Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 году». Калуга, 2007 г.

- Картографический атлас Калужской области. Издательство Н.Ф. Бочкаревой Калуга, 2005 г.

- Временная методика по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест.

- Об охране окружающей среды (с изменениями на 09 мая 2005 года). Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия при обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов различного назначения. М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"#S

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2004 г.). Госстрой России, 2003.

- Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

- Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 гг.