Приложение к Постановлению  Правительства Калужской области

«Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области»  от_______________  №_____________

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Том II

Калуга

2008 г.

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ОБЛАСТИ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Функционально-планировочная организация территории области

Одним из основных мероприятий по территориальному планированию являются мероприятия по совершенствованию пространственной структуры территории, включая определение зон с приоритетной хозяйственной функцией и установлением границ зон, соответствующих масштабу проектирования схемы территориального планирования.

Пространственная структура области формируется как планировочная система, основой которой являются – концепция развития городских и сельских поселений, природный комплекс области , сохранение и использование историко-культурного наследия. Существующие и планируемые границы земель различных категорий показаны на Схеме «проектный план», других графических материалах схемы территориального планирования и в составе электронных материалов проекта.

### 4.1.1 Концепция развития и общая организация территорий городских и сельских поселений

Концепция развития городских и сельских поселений включает основные  направления развития коммуникационных сетей и примыкающих к ним селитебных территорий – земли существующих населенных пунктов и зоны перспективного градостроительного развития (зоны экономической активности).

- Основные  направления развития коммуникационных сетей формируются вдоль основных транспортных направлений (железные и автомобильные дороги).

- Проектом предусматривается сохранение существующих и строительство новых  транспортных направлений. В их числе Западный продольный коридор (автодорога А101 Москва – Рославль – Брест), Осевой продольный (железнодорожная линия Москва – Брянск – Киев и автомагистраль М3 «Украина»), Московский кольцевой (по трассе автодороги А 108 «Московской большое кольцо»), Поперечный осевой (железнодорожная линия Вязьма – Калуга – Тула, федеральная автодорога 1 Р132 Калуга – Тула – Рязань), Поперечный южный (железнодорожная магистраль Смоленск – Сухиничи – Тула и новое автодорожное направление Смоленск – Спас-Деменск – Сухиничи – Козельск – Белев).

- Вдоль основных  направлений развития коммуникационных сетей расположены населенные пункты, намеченные в качестве опорных элементов развития селитебных территорий (административный центр области, центры муниципальных районов, а также резервируются зоны экономической активности.

- На основе пространственного взаиморасположения сложившихся селитебных территорий, зон перспективного градостроительного развития,  туристско-рекреационных зон, зон концентрации объектов культурного наследия на территории области выделяются следующие многофункциональные территориально-планировочные системы :

1. Обнинская территориально-планировочная система непосредственно примыкает к Московскому региону, находится на пересечении Московского кольцевого, Западного продольного и Осевого продольного транспортных коридоров. Проектируется как зона перспективного научно-производственного развития, а в восточной и юго-восточной ее частях, как зона с ведущими природоохранными и рекреационными функциями. В Обнинской зоне возможно развитие рекреации и туризма, в т.ч. для Московского региона.

2. Калужская территориально-планировочная система включает областной центр - г. Калуга и  прилегающую систему расселения, находится на пересечении Поперечного осевого и Осевого продольного транспортных коридоров. Проектируется как зона перспективного многофункционального социально-экономического и градостроительного развития. Существенное значение имеет охрана объектов культурного наследия, развитие отдыха и туризма.

3. Юхновская территориально-планировочная система находится на пересечении Западного продольного и Поперечного осевого транспортных коридоров. В пределах системы находится  Национальный парк «Угра». Приоритетные функции – охрана природы, туристско-рекреационная, охрана культурного наследия, развитие агропромышленного комплекса.

4. Сухиничская территориально-планировочная система находится на пересечении Осевого продольного и Поперечного южного транспортных коридоров. Зона перспективного социально-экономического и градостроительного освоения срединной, слабо освоенной в настоящее время территории Калужской области.

5. Козельская территориально-планировочная система вытянута в меридианальном направлении вдоль р. Жиздра. Здесь находится Национальный парк «Угра», многочисленные ценные объекты культурного наследия. Перспективная туристско-рекреационная и природоохранная зона.  Возможно создание инновационных и научных центров.

6. Кирово-Людиновская территориально-планировочная система в своей северной части примыкает к пересечению Западного продольного и Поперечного южного транспортных коридоров. Зона перспективного многофункционального градостроительного освоения.

### 4.1.2. Формирование природно-экологического каркаса области

В схеме территориального планирования учтены следующие принципы. Решение конкретных задач охраны природной среды и ресурсов целесообразно с использованием эффекта взаимодействия и взаимодополнения природных территорий разных типов и различных регламентов охраны. Особо охраняемые природные территории разных типов могут быть ориентированы на решение комплексных проблем при их планировочной увязке с учетом обеспечения непрерывности системы природных пространств на обширных территориях.

Территориальное планирование предусматривает следующие мероприятия по развитию природного комплекса:

- Расширение охранной зоны заповедника «Калужские засеки», что отображено на схеме природно-экологического каркаса в виде буферной зоны. Границы заповедника «Калужские засеки» смыкаются с границами Национального парка «Орловское Полесье», а также с территорией национального парка «Угра». Природный заказник «Рессета» в Брянской области ведет эту линию особо охраняемых территорий трех областей на юг к заповеднику «Брянский лес» и далее на Украину. Формируется единый, территориально целостный и исторически уникальный заповедный комплекс на площади около 600 тыс. га. Крупные лесные участки, занимаемые заповедниками, заказниками и национальными парками, интегрированные в непрерывную сеть,  способны не только сохранить зубровое стадо, но и возродить природные ландшафты бассейнов трех крупнейших рек – Волги, Дона и Днепра.

- Формирование эколого-компенсационной зоны с ограниченным видом природопользования вдоль национального парка «Угра» предполагает особый природоохранный статус и соответствующий режим природопользования с запрещением размещения экологически опасных объектов.

- Поскольку существующая сеть особо охраняемых природных территорий недостаточна для обеспечения экологического благополучия области, проектом предлагается дополнить природно-экологический каркас новыми особо охраняемыми природными территориями регионального значения, включающими в себя сохранившиеся крупные нефрагментированные лесные массивы востока и юга области. Среди таких перспективных особо охраняемых природных территорий можно выделить:

- Лесной массив на юге области в Хвастовичском районе с преобладанием сосновых лесов предлагается для создания  природного парка «Брынский лес».

- Лесной массив в Тарусском районе рекомендован к созданию историко-культурного природного парка «Тарусский».

- Территория лесного массива в бассейне р. Оки в Перемышльском, Ферзиковском, Тарусском районах рекомендована к созданию историко-культурного природного заповедника «Калужско-Алексинский каньон»

Предлагаемые к охране лесные массивы составят основу природно-экологического каркаса в южной и восточной частях Калужской области.

- Исходя из задачи поддержания устойчивой и комфортной природной среды на территории Калужской области, представляется необходимым постепенный перевод большей части лесов из эксплутационной группы в защитную группу. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственное освоение территории в течение многих столетий привело к существенному снижению доли лесов в общей площади территории. Процессы естественного восстановления лесов (особенно хвойных и широколиственных) на территории области во многом затруднены вследствие изолированности лесных массивов, их небольших размеров, отсутствия достаточного количества семян деревьев, высоких антропогенных нагрузок. Поэтому в данных ландшафтно-климатических условиях высокую экологическую ценность приобретают все сохранившиеся крупные относительно целостные (нефрагментированные) лесные массивы, независимо от их возраста и породного состава. В таких лесных массивах наиболее вероятно сохранение популяций крупных млекопитающих, большинства редких, охраняемых и ценных видов животных и растений.

- Расширение и утверждение зеленых зон городов. Санитарно-гигиенические функции зеленой зоны обусловлены необходимостью нейтрализации влияния атмосферных и других загрязнений, поступающих от развитых промышленных центров и от техногенных объектов самого областного центра. Главным элементов зеленой зоны Калуги является памятник природы федерального значения «Калужский бор». Это уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью широколиственных элементов. Его площадь – 1044 га. Достаточно большая территория «Калужского бора» может обеспечить требуемые условия режима охраны объекта, окруженного городом. Проектным решением также выделены зеленые зоны следующих городов: Киров, Мосальск, Ульяново, Спас-Деменск, Медынь, Малоярославец, Обнинск.

- Сохранение и регламентация использования ценных болотных комплексов. Небольшие ценные участки болотных комплексов имеются в Износковском, Барятинском и в Спас-Деминском районах. Использование торфяных ресурсов зависит от экологической сбалансированности их изъятия и устойчивого развития отдельного конкретного природного комплекса. Торфяно-болотные экосистемы играют существенную роль в экосфере, являясь регуляторами климата и накопителями углерода и влаги. В этой связи актуальны вопросы охраны и рационального использования ресурсов торфяных болот. На территории Калужской области 486 торфяных болот, площадь каждого не превышает 100 га. В экологический каркас территории включены наиболее крупные озерно-болотные комплексы.

- Режим водоохранных зон рек предполагает ограничения в использовании территории и размещении экологически опасных производств и объектов и является планировочным средством защиты водного бассейна от загрязнения, нарушения почвенно-растительного покрова, рельефа и других форм антропогенного воздействия. В целом, ландшафты области характеризуются относительно высокой природной устойчивостью к различным видам антропогенных воздействий. Миграционные коридоры с воодоохранными зонами выделены по рр. Угра, Ока, и Протва, далее на юг – по р. Жиздра, в западной части по р. Болва включают ландшафты речных долин.

- Зона формирования стока бассейна Днепра с установлением режимов, обеспечивающих сохранение естественных гидрологических, экологических и геоботанических свойств водораздельного пространства. Расчленение территории области на бассейны позволяет выявить ареалы, в которых природно-экологические связи между отдельными элементами ландшафтов проявляются особенно четко, и именно в этих границах следует проводить мониторинг за состоянием природной среды и разрабатывать комплекс природоохранных мероприятий. На водонепроницаемых моренных отложениях западной части области получили распространение озерно-болотные ландшафты, являющиеся аккумуляторами поверхностей влаги и источниками питания рек. Эта часть области является водосборным бассейном реки Днепр.

- Проектным решением выделены уникальные исторические и природные ландшафты. Важной составляющей природно-экологического каркаса области являются старинные усадебные парки, рассеянные по всей территории. Более 60 из них состоят под охраной в качестве памятников природы. Они насыщены разнообразными (в т.ч. интродуцированными) видами деревьев и кустарников, нередко служат рефугиумами («убежищами») для сохранения популяций редких растений, певчих и хищных птиц. Сеть усадебных парков имеет наиболее высокую экологическую значимость в ландшафтах, обедненных естественными лесами (центр и восток Калужской области). Наряду с охраняемыми небольшими лесными массивами усадебные парки выполняют функцию «микроузлов» природно-экологического каркаса области.

### 4.1.3. Охрана памятников истории и культуры

- Установление иерархии исторических поселений как историко-культурных центров,  с отражением их роли в утверждаемом статусе.

- Межрегиональные (общероссийские) историко-культурные центры – гг. Калуга (многофункциональный центр), Боровск, Козельск, Таруса.

- Региональные опорные историко-культурные центры –гг. Малоярославец, Перемышль, Людиново, Юхнов, пос. Полотняный Завод, с. Тарутино.

- Зональные (районные) историко-культурные центры – гг. Медынь, Мещовск, Мосальск, Жиздра, Жуков, Киров, Кондрово, Сухиничи, Спас-Деменск, пос. Думиничи, с. Ульяново, Ферзиково, Троицкое, Серпейск, Барятино, Щелканово.

- Выделение на территории области зон наибольшей концентрации объектов культурного наследия (историко-культурные зоны) с установлением рекомендуемого (разрешенного) функционального использования (табл. 4.1.1).

- Выявление, сохранение и обустройство основных исторических путей сообщения с  целью объединения историко-культурных центров и зон между собой и интеграции культурного наследия Калужской области в единое историко-культурное пространство Центра России.

- Старая Калужская дорога Москва – Красная Пахра – д. Чернишня (сохранился верстовой столб XVIII в, отмечающий границу Московской и Калужской губерний) – с. Тарутино – с. Недельное – Калуга.

- Московско-Варшавское шоссе (автодорога федерального значения А 101) - историческая транспортная ось со второй половины XIX в.; проходит через Малоярославец, Медынь, Юхнов; сохранились почтовые станции (постоялые дворы) в селах Ильинское (Малоярославецкий район), Кононово и Курганы (Износковский район), Барсуки и Калугово (Мосальский район), хуторе Михайловский (Спас-Деменский район).

- Шоссе Калуга – Перемышль - Козельск (конец XIX в.)

- Почтовый тракт Серпухов – Таруса – Калуга – Полотняный Завод – Кондрово – Медынь – Верея.

- Почтовый тракт Козельск – Мещовск – Мосальск.

- Выделение земель историко-культурного назначения, к которым относятся земли объектов культурного наследия, достопримечательных мест, в т.ч. мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, военных и гражданских захоронений или иных видов земель особо охраняемых территорий по решению областных органов исполнительной власти (ЗК РФ ст.94).

- Разработка региональной концепии сохранения и развития исторических городов и сельских поселений, как особых объектов культурного наследия, проблемы сохранения которых не прописаны существующим памятникоохранным, градостроительным и земельным законодательством.

- Разработка региональной концепции возрождения исторических усадеб Калужской области.

Таблица 4.1.1.

Зоны с особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия

| № | Историко-культурные зоны | Рекомендуемое использование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боровская зона включает Пафнутьев Боровский монастырь и окрестные села | паломничество, туризм, возрождение традиций садоводства |
| 2 | Тарутинская зона включает территорию Тарутинского лагеря и отрезок старой Калужской дороги до д. Чернишня | земли историко-культурного назначения, туризм |
| 3 | Нижне-Протвинская зона включает цепь старинных сел и деревень вдоль р. Протва от с. Спас-Загорье до с. Троицкое с исторической застройкой: храмы, усадьбы, крестьянские дома (Жуковский район) | туристско-рекреационное использование на базе старинных сельских поселений |
| 4 | Тарусская зона включает цепь селений и усадеб вдоль реки Ока | туристско-рекреационное использование |
| 5 | Калужская зона включает г. Калугу, Свято-Тихоновский Успенский монастырь (п. Льва Толстого), музей-усадьбу «Полотняный завод», значительный комплекс усадебных и культовых сооружений пригородной зоны Калуги, с. Воротынск | паломничество, земли историко-культурного назначения |
| 6 | Заокская зона включает п. Дугна и значительный ареал сельских поселений с сохранившейся исторической застройкой (Ферзиковский район) | развитие традиционных видов деятельности, в т.ч. художественного литья и сельского хозяйства |
| 7 | Козельская зона включает монастыри Оптину пустынь, Шамордино, Спасскую пустынь в с. Клыково, с. Нижние Прыски и цепь сел и деревень вдоль р. Жиздра | паломничество, земли историко-культурного назначения |
| 8 | Перемышльскя зона включает ареал сельских поселений при впадении р. Жиздры в р. Оку | развитие традиционных видов деятельности, рекреация |
| 9 | Юхновская зона включает ареал сел и деревень на юго-западе района, сохранивших большое количество традиционной крестьянской застройки (от Юхнова до исторического с. Щелканово) | возрождение традиционных видов деятельности и землепользования, рекреация |
| 10 | Зона «Мальцевские заводы» включает Людиново, Киров (быв. Песочня) и группу окрестных сел Людиновского и Кировского районов, а также с. Усты с усадьбой Мальцевых (Думиничский район) | развитие современных производств с сохранением памятников промышленной архитектуры, их конверсия в культурных целях |

- Подготовка юридической базы регионального и муниципального уровней для сохранения и развития исторических городов и сельских поселений с учетом действующего законодательства.

- Подготовка Положения о порядке разработки и утверждения статуса исторических городов и сельских поселений Калужской области с учетом их роли как историко-культурных центров и приложением уточненного списка исторических городов и сельских поселений.

- Разработка схем территориального планирования муниципальных районов и муниципальных образований с учетом решений Схемы территориального планирования области в части сохранения и использования культурного наследия.

- Разработка (корректировка) градостроительной документации для исторических городов, сельских поселений и ценных историко-культурных зон (генеральные планы, проекты застройки). Необходимо сохранять одновременно с памятниками архитектуры и градостроительства и их историческую среду.

### 4.1.4. Функционально-планировочные районы

Планировочное районирование области преследует цели комплексного развития территорий и выбора ареалов перспективного развития. На основе комплексного анализа территории, современного использования земель и перспективной специализации в Схеме выделено четыре функционально-планировочных района. Их создание необходимо в целях эффективного территориального планирования, поскольку многие вопросы территориальной организации социальной, инфраструктурной  и производственной сферы могут быть рассмотрены лишь в рамках территории, включающей группу районов.

I. Северо-Восточный функционально-планировочный район (территория Калужского городского округа, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский муниципальные районы) непосредственно граничит с Московским регионом, что в большой степени определяет особенности его дальнейшего развития. Здесь расположены самые большие города области – Калуга и Обнинск и сосредоточен основной промышленный, научный и демографический потенциал области, имеется уникальное историко-культурное наследие, а также особо охраняемые природные территории (ООПТ). В пределах района проходят Западный и Осевой продольные транспортные коридоры и поперечные коридоры Московский кольцевой и Осевой поперечный. Сложившаяся специализация этого района – машиностроение, научные учреждения, рекреация, охрана культурного наследия и природы, логистика.

В районе намечается развитие инновационных производств, научных центров, логистических центров, создание технико-внедренческих и промышленно-производственных зон, зон рекреации. Необходима строгая регламентация хозяйственной деятельности с целью предотвращения возможного ущерба культурному наследию и природным экосистемам. В районе расположены исторические города Калуга, Боровск, Таруса, Малоярославец.

II. Северо-Западный функционально-планировочный район (Износковский, Медынский, Мосальский, Юхновский муниципальные районы) с запада примыкает к Смоленской области. В пределах района проходят Западный продольный транспортный коридор (автодорога А101 Москва-Рославль) и Поперечный осевой (железнодорожная линия Вязьма – Калуга – Тула, автодорога 1Р132 Калуга – Тула – Рязань и территориальная автодорога Калуга – Вязьма). Сложившаяся специализация района – рекреация, сельское хозяйство, охрана объектов исторического наследия и природных объектов. В центральной части района находится Национальный парк «Угра», во многом предопределяющий развитие территории. В последующих работах территориального планирования на уровне группы соответствующих районов должно быть уделено особое внимание планируемому пересечению урбанизированного и историко-культурного каркасов с природным каркасом, основным элементом которого является парк «Угра». Учитывая выгодное транспортное положение района, рекомендуется интенсифицировать его развитие, особенно развитие рекреационной сферы. В районе расположены исторические города Юхнов, Медынь, Мосальск.

III. Южный функционально-планировочный район (Мещовский, Сухиничский, Козельский, Думиничский, Ульяновский, Хвастовичский муниципальные районы) с востока граничит с Орловской областью, на юге – с Брянской. В пределах района проходит Продольный осевой транспортный коридор (железнодорожная линия Москва – Брянск – Киев и автомагистраль М3 «Украина») и Поперечный южный транспортный коридор (железнодорожная магистраль Смоленск – Сухиничи – Тула и подлежащее формированию автодорожное направление Смоленск – Спас-Деменск – Барятино – Сухиничи – Козельск – Белев).

Функциональная специализация района – транспорт (Сухиничи – важный транспортный узел), сельское хозяйство, рекреация и охрана культурного и природного наследия (Национальный парк «Угра» - территория вдоль р. Жиздры). Особо выгодные транспортные условия и наличие ценных историко-культурных и природных объектов дают основания для перспективного развития района. Известным ограничением для сельского хозяйства является наличие радиоактивного загрязнения южной части территории. В районе расположен исторический город Козельск.

IV. Юго-Западный функционально-планировочный район (Барятинский, Жиздинский, Кировский, Куйбышевский, Людиновский, Спас-Деменский муниципальные районы) на западе граничит со Смоленской областью, на юге – с Брянской. В пределах района проходит Западный продольный транспортный коридор (автомобильная дорога А101 Москва – Рославль), Осевой продольный (железнодорожная линия Москва – Брянск – Киев и автомагистраль М3 «Украина»), Поперечный южный (железнодорожная магистраль Смоленск – Сухиничи – Тула и подлежащее проектированию автодорожное направление Смоленск – Спас-Деменск – Барятино – Сухиничи – Козельск – Белев). Функциональная специализация района – многопрофильная промышленность в Людиново и Кирове, агропроизводство. Выгодные транспортное положение и непосредственная близость к Брянской области создают благоприятные условия для развития кооперационных связей для получения сырья и комплектующих из южных регионов и дальнейшего развития экономики района.

### 4.1.5. Формирование зон экономической активности

I. Калужская промышленно-производственная и технико-внедренческая зона межрегиональной интеграции, включающая собственно Калугу и территорию к северу от нее в пределах Осевого продольного транспортного коридора. В Калуге с Осевым продольным пересекается Поперечный осевой транспортный коридор. К выгодам положения вблизи экономического и политического центра страны добавляются возможности тесной производственной кооперации с другими регионами «Большого Кольца» (Тверь – Вязьма – Калуга – Тула – Рязань – Владимир – Иваново – Ярославль).

Зона предназначена для размещения индустриальных зон, связанных с развитием инновационных технологий, пищевой и легкой промышленностью, системы оптовых и торгово-закупочных баз, а также для размещения здесь филиалов и дочерних предприятий, центральные офисы которых размещаются в Калуге. Главным полюсом роста является центр области – г. Калуга, в котором сосредоточены 38 % всех промышленных предприятий области. В широком смысле Калугу следует рассматривать как элемент внешнего по отношению к столичному региону кольца городов, связанных кольцевыми элементами дорожной сети, куда входят Тверь, Ржев, Вязьма, Калуга, Тула, Новомосковск, Рязань, Владимир, Иваново, Ярославль.

II. Обнинская технико-внедренческая и промышленно-производственная зона включает гг. Обнинск, Малоярославец, Балабаново, а также ряд прилегающих территорий и эксклавные ареалы, в которых может осуществляться технико-внедренческая и рекреационно-туристическая деятельность. Зона обладает наилучшими транспортно-географическими условиями и находится в непосредственной близости от столичного региона страны. Здесь пересекаются основные планировочные оси области. Она обеспечена квалифицированными трудовыми ресурсами, есть возможность подключения к объектам инженерной инфраструктуры. Зона предназначается для развития инновационных технологий, создания бизнес-инкубаторов в сфере коммерциализации научных разработок, развития приборостроения, в т.ч. ориентированного на нужды энергетики, здесь возможно развитие дистрибьюторской и торгово-посреднической деятельности. Основу формирования территории зоны должно заложить объединение промышленных зон городов Обнинска, Балабаново и Ворсино. Эта часть территории области насыщена объектами культурного наследия, здесь возможно развитие рекреационно-туристической инфраструктуры. Полюсами роста являются гг. Обнинск, Боровск и Малоярославец – научные и промышленные центры области, в которых концентрируются значительная часть ее потенциала. Обнинск – второй по величине после Калуги город области и первый наукоград страны.

III. Сухиничская логистическая и промышленно-производственная зона включает г. Сухиничи и пгт. Думиничи с их ближайшим окружением. Положение Сухиничей на пересечении Осевого продольного» и Поперечного южного (Смоленск – Орел) транспортных коридоров позволяет развивать здесь логистические центры по перевалке и переработке грузов, производства, работающие на привозном сырье и комплектующих. Положение в центре обширного агропроизводящего района позволяет развивать переработку сельскохозяйственной продукции (пищевая, комбикормовая промышленность, льнопереработка), здесь также могут размещаться предприятия по производству и ремонту транспортного оборудования, по сборке автомобилей, предприятия легкой промышленности. Положение вблизи перспективного района рекреации и туризма с центром в г. Козельске создает возможности для развития рекреационно-туристической инфраструктуры. Для определения возможных перспектив развития зоны требуется выполнение комплексной планировочной работы, одновременно решающей вопросы возможного размещения указанного круга объектов.

Полюсами роста являются Сухиничи и Думиничи. Сухиничи – районный центр и крупный железнодорожный узел, имеются свободные производственные площади. Думиничи - районный центр, здесь расположен литейный завод, в его районе есть месторождения тугоплавких и огнеупорных глин. Исторический город, районный и туристический центр Козельск связан с машиностроением и деревообработкой. В случае необходимости промышленного развития Козельского района соответствующие производства могли бы выноситься в направлении на Сухиничи вдоль автомобильной и железной дорог, входящих в «Поперечный Южный транспортный коридор».

IV. Кировская промышленно-производственная зона включает гг. Киров и Людиново с их ближайшим окружением. Зона имеет железнодорожные и автодорожные выходы на Осевой и Западный продольные, а также Поперечный южный транспортные коридоры. По железной дороге она также связана с Рославлем (транспортный узел Смоленской области) и Брянском. Железнодорожный участок Киров - Сухиничи спрямляет для Москвы и Тулы сообщение с Республикой Белорусь. Требуется улучшение транспортного положения Кирова путем организации прямого автодорожного сообщения с Думиничами и Рославлем.

На основе развития межрегиональной и межгосударственной интеграции возможно развитие логистических центров по перевалке и переработке грузов, создание производств, работающих на привозном сырье и комплектующих.

Положение среди районов с развитым агропроизводствомпозволяет развивать пищевую промышленность, ориентированную на снабжение Брянска и Калуги. Наличие на юге Калужской области лесных массивов дает возможность развивать лесную и деревообрабатывающую промышленность.

Полюсами роста являются Киров и Людиново – малые города, центры соответствующих районов области. В Кирове развита промышленность строительных материалов (керамика, сантехническое оборудование), есть чугунолитейный завод, перспективный транспортный узел. Людиново – чугунолитейный и тепловозостроительный заводы, электротехническое машиностроение, предприятия легкой и пищевой промышленности, производство строительных материалов.

V. Кондровская перспективная туристско-рекреационная, промышленно-производственная и логистическая зона охватывает треугольник Кондрово – Медынь – Мятлево, находится в зоне влияния Западного продольного транспортного коридора, имеет железнодорожный выход на Вязьму и Калугу. Позволяет оттянуть часть функций от г. Юхнов, находящегося на пересечении Западного продольного и Поперечного осевого транспортных коридоров. Это необходимо, поскольку Юхнов расположен практически на территории  Национального парка «Угра» и должен выполнять лишь природоохранные и туристические функции. Производственная деятельности в Юхнове неизбежно будет наталкиваться на жесткие ограничения.

В Кондрово возможно развитие туристско-рекреационного направления на основе рек Угры и Шаня, Национального парка «Угра», ряда объектов историко-культурного значения.

В зоне возможно развитие системы оптовых торгово-закупочных баз, таможенных терминалов, пищевой промышленности, могут размещаться предприятия ремонтного и машиностроительного профиля. Может развиваться производство строительных материалов, деталей и конструкций (на базе использования местных месторождений), ориентированное на нужды строительства в Калуге, Обнинске и других городах.

Кондрово – центр Дзержинского района, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов. Медынь – районный центр, развита мебельная и швейная промышленность, льноперерботка. В Медыни и Кондрово могут развиваться сервисные центры по обслуживанию движения грузо- и пассажиропотока по автомагистрали Москва – Рославль. Мятлево – ж.д. станция на пути в Вязьму, возможно развитие логистики, перегрузка товаров с железной дороги на автомобильный транспорт и наоборот, торгово-закупочная деятельность.

VI. Спас-Деменская перспективная промышленная и логистическая зона. Небольшая территория, включающая районный центр Спас-Деменск и вытянутая в направлении ж.д. ст. Чипляево. Расположена на пересечении Западного продольного и Поперечного южного транспортного коридоров. Имеет развитую систему автомобильных дорог, в т.ч. связана прямым сообщением с гг. Киров и Людиново. В Спас-Деменске имеется небольшой промышленный потенциал: связан с развитием пищевой, перерабатывающей и швейной промышленности, разрабатываются месторождения торфа. Возможно размещение центра по перевалке и обработке (доработке) грузов, многофункциональных автобаз.

*	*	*

Кроме указанных многофункциональных зон экономической активности в области необходимо организовать ряд особых экономических зон туристско-рекреационной направленности. Одна из них может быть создана на севере Тарусского района путем объединения в единый комплекс нескольких функциональных площадок: Юрятино, Кузьмищево, Тарусская Сказка, Центр С. Рихтера. Две другие возможны в районах исторических городов Козельска и Юхнова, которые расположены в районах богатых историческими и археологическими памятниками и в непосредственной близости к территории Национального парка «Угра». Вблизи от Козельска расположены также Оптина пустынь, Шамордино и ГПЗ «Калужские Засеки».

### 4.1.6. Регламентация хозяйственной деятельности

Базируясь на комплексном анализе территории Калужской области и ее функционально-планировочном районировании, в схеме территориального планирования разработаны предложения по планировочной организации территории, которые отражены на Проектном плане.

Границы муниципальных образований; зон урбанизации, включая земли населенных пунктов и планируемые зоны перспективного градостроительного развития; особо охраняемых природных территорий федерального значения; существующие и планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения; других планируемых территорий природоохранного назначения; земель сельскохозяйственного назначения; земель лесного фонда; а также границы зеленых зон городов; туристско-рекреационные зон; объекты культурного наследия;  объекты транспортной и инженерной инфраструктур показаны на следующих схемах: «Схема территориального планирования (Проектный план)», Схема природно-экологического каркаса территории (особо охраняемые природные территории и другие территории природоохранного назначения),  «Схема развития транспортной инфраструктуры» и «Схема развития инженерной инфраструктуры».

Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на схеме «Комплексная оценка территории. Зоны с особыми условиями использования территории».

Границы территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий отражены на соответствующей схеме.

Селитебные территории - земли населенных пунктов, включая  исторические города, а также зоны перспективного градостроительного развития (зоны экономической активности). Использование территории регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; Схемами территориального планирования муниципальных образований.

- Исторические города, включенные в «Список исторических городов» и поселения, рекомендуемые к включению в «Список исторических поселений»). Использование территории регламентируется Проектом зон охраны объектов культурного наследия, Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, Проектами планировки.

- Зоны перспективного градостроительного развития (зоны экономической активности). Использование территории регламентируется Схемами территориального планирования муниципальных образований, генеральными планами и проектами планировки.

Земли лесного фонда – защитные леса, эксплуатационные и резервные леса.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 08.11.2006, другими федеральными законами и соответствующими законами субъектов РФ.

Земли сельскохозяйственного назначения

Использование территории в соответствии с Земельным кодексом РФ, регламентируется Схемами территориального планирования муниципальных образований, на территории которых расположены земли сельскохозяйственного назначения. Требуется комплекс мероприятий по повышению плодородия почв, реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствии с установленной законами РФ процедурой перевода земель из одной категории в другую.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях, связанных:

1) с консервацией земель;

2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

3) с установлением или изменением черты поселений;

4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений;

7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Земли водного фонда

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ

Земли особо охраняемых территорий и объектов

- Существующие особо охраняемые природные территории (Заповедник «Калужские засеки», Национальный парк «Угра», Природный заказник федерального значения «Таруса», Памятник природы «Калужский Бор»).

- Планируемые территории природоохранного назначения (регионального значения):

- природные парки («Брынский лес», «Тарусский»)

- эколого-компенсационная зона существующих особо охраняемых природных территорий

- зеленые зоны городов

- ценные болотные комплексы

- ареалы концентрации бальнеологических ресурсов

- зона формирования стока бассейна Днепра

- уникальные исторические и природные ландшафты.

Для всех типов предлагаемых к организации зон природоохранного назначения на следующих стадиях проектирования необходимо разработать соответствующие документы территориального планирования или Проекты планировок, установить границы и разработать Положения с соответствующей регламентацией хозяйственной деятельности.

Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территорий регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

- Туристско-рекреационные зоны

Предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется в Схемах территориального планирования районного уровня, Генеральных планах, Проектах планировки. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря и др.

- Зеленые зоны городов

Предназначены для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий. Использование территории регламентируется в Схемах территориального планирования муниципальных образований, Генеральных планах, Проектах планировки, специальных Положений.

Земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, ансамбли, достопримечательные места, объекты археологического наследия). Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; регламентация хозяйственной деятельности – на основе Проекта зон охраны объектов культурного наследия исторических поселений. Территория памятника устанавливаются органами охраны объектов культурного наследия.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Все земляные, строительные  работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований;  работы и иные действия по использования памятника и земли  в пределах зоны его охраны осуществляются  в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Режим использования территории регламентируется ограничениями, накладываемыми деятельностью военных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий. В соответствии с п. 7, ст. 93 Земельного кодекса РФ, в целях обеспечения безопасности хранения вооружения и военной техники, другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также охраны окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на прилегающих к арсеналам, базам и складам Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов земельных участках могут устанавливаться запретные зоны (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ). СНиП 2.07.01-89* определяет требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с  ним  территории устанавливаются:

- зоны  охраны  объекта культурного наследия

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности

- зона  охраняемого природного ландшафта

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия  осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами населенных пунктов.

Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- железнодорожные линии

- автомобильные дороги

- аэродромы, аэропорты

- магистральные газопроводы

- магистральные нефтепроводы

- линии электропередач

- охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).   Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Зона наблюдения за радиоактивным фоном

Режим использования территории регламентируется отраслевыми документами.

*   *   *

Для планируемого развития зон урбанизации, рекреации, территорий природоохранного назначения, объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры регионального значения предполагается использование земель различных категорий. Исключение составляют объекты, находящиеся в собственности РФ, включая земли обороны и безопасности, а также земли иного специального назначения.

Конкретные решения по изъятию участков земель сельскохозяйственного назначения и определение границ участков и их площадей является задачей следующих стадий проектирования -  Схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городов и поселений, технико-экономических обоснований строительства указанных видов объектов. Уровень детализации с установлением границ конкретных объектов возможен лишь при проектировании в масштабах от 1:50 000 и крупнее.

С целью учета интересов РФ при разработке планируемого размещения зон перспективного градостроительного развития и объектов капитального строительства регионального значения, в составе схемы территориальнлгл планирования разработана «Схема размещения объектов, находящихся в собственности Российской Федерации». В СТП Калужской области не даются предложения по изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

На последующих стадиях разработки документов территориального планирования необходимо включать в нее сведения о зонах охраняемых объектов, устанавливаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.06.2006г. № 384 «Об утверждении правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».

## 4.2 Социально-демографическое развитие области

### 4.2.1. Прогноз численности населения. Демографическая политика

На начало 2007 г. численность постоянного населения Калужской области составила 1009 тыс. человек, в том числе городское население - 767 тыс. человек (76 %), сельское – 242 тыс. человек (24 %).

Как показывает анализ, проведенный по официальным материалам Калугастата (том I, раздел 3.4.1) в последнее десятилетие в области наблюдается сокращение общей численности населения области. Роль миграции выражается в частичном смягчении естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью). В 1999 – 2006 гг. численность населения снизилась на 73,3 тыс. человек, в т.ч. его естественная убыль составила 81,2 тыс.человек, а миграционный прирост – 7,9 тыс. человек.

В последние годы наблюдается рост рождаемости за счет вступления в детородный период более многочисленного поколения. За январь-июнь 2007 г. родилось 3931 человек, против 3800 за тот же период прошлого года, умерло 7584 человек,  против 7920. Естественная убыль населения составила 3653 человека, которое не компенсируется за счет миграционных потоков  (прибыло 3904, убыло 2809 мигрантов).

В этих условиях задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном плане масштаба возможных величин численности населения. Представляемый прогноз численности населения основывается на расчетах, проведенных министерством экономического развития Калужской области, с учетом складывающихся положительных тенденций, как в демографических процессах, так и в темпах развития экономики области.

При прогнозе численности населения до 2025 г. в качестве базисного для расчетов министерством экономического развития Калужской области была взята численность населения на начало 2006 г. Этот вариант прогноза принимается в качестве базового для всех остальных прогнозных расчетов в данной Схеме (табл. 4.2.1).

Указанный прогноз предполагает рост уровня рождаемости, снижение младенческой смертности и смертности населения более молодых возрастов. Однако вследствие старения населения общее число умерших в прогнозный период будет сокращаться замедленными темпами в связи с увеличением доли старших возрастных групп. В отношении миграции предполагается рост миграционных потоков, в период 2009-2011 гг., вследствие активизации инвестиционных процессов в области. Следует отметить, что миграционная составляющая является наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов, так как зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом.

Таблица 4.2.1.

Прогноз численности населения по городским округам и муниципальным районам Калужской области

на начало года, тыс. человек

| Территория | Все население | Городская местность | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2015 | 2025 | 2006. | 2015 | 2025 | 2006 | 2015 | 2025 |
| Всего по области | 1014 | 1002 | 1005 | 769 | 787 | 805 | 245 | 215 | 200 |
| г. Калуга | 343 | 345,4 | 350 | 329 | 334 | 341 | 14 | 11 | 9 |
| г. Обнинск | 105 | 113 | 123 | 105 | 113 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Бабынинский | 22 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 27 |
| Барятинский | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Боровский | 55 | 64 | 69 | 45 | 52 | 53 | 10 | 12 | 16 |
| Дзержинский | 60 | 60 | 61 | 44 | 44 | 44 | 16 | 16 | 17 |
| Думиничский | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Жиздринский | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Жуковский | 46 | 45 | 46 | 33 | 33 | 33 | 13 | 12 | 13 |
| Износковский | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| Кировский | 45 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 6 | 4 | 4 |
| Козельский | 43 | 39 | 35 | 32 | 30 | 29 | 11 | 9 | 6 |
| Куйбышевский | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| Людиновский | 46 | 48 | 50 | 41 | 43 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| Малоярославецкий | 55 | 53 | 53 | 31 | 32 | 33 | 23 | 21 | 20 |
| Медынский | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Мещовский | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| Мосальский | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Перемышльский | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 |
| Спас-Деменский | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Сухиничский | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 8 | 6 | 4 |
| Тарусский | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Ульяновский | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| Ферзиковский | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 |
| Хвастовичский | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 |
| Юхновский | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |

Таким образом, общая численность населения к 2025 г. сократится не более чем на 1 %, в т.ч. сельского населения – на 18 %, а городского – после некоторого снижения вернется к современному уровню и возрастет.

Доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте, сократится с 62 до 54 % (табл.4.2.2). За счет этого существенно возрастет демографическая нагрузка на  трудоспособное население. В структуре населения с 24 до 30 % увеличится доля пенсионеров. Самыми «старыми» районами области с долей лиц старше трудоспособного возраста 40 % и выше будут Барятинский, Износковский и Спас-Деменский районы. В связи с этим в проектных работах районного уровня необходимо предусматривать размещение объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на пожилые возрастные группы населения. Становление Спас-Деменского района в качестве перспективного полюса роста (не ране второй половины срока действия Схемы) при осуществлении сценария развития, основанного на проблемно-программном подходе (см. том 1. раздел 2.2.), позволит привлечь в этот район мигрантов, что существенно улучшит демографическую ситуацию.                                    Таблица 4.2.2.

Прогноз структуры населения Калужской области

по основным возрастным группам, %

| Территория | Моложе трудоспособного | Трудоспособного | Старше трудоспособного |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2015 | 2025 | 2006 | 2015 | 2025 | 2006 | 2015 | 2025 |
| Всего по области | 14,3 | 15,9 | 16,3 | 62,0 | 57,0 | 54,2 | 23,7 | 27,1 | 29,5 |
| г. Калуга | 13,1 | 14,6 | 15,0 | 64,5 | 59,7 | 56,8 | 22,3 | 25,8 | 28,2 |
| г. Обнинск | 13,5 | 15,0 | 15,4 | 63,9 | 59,0 | 56,1 | 22,5 | 26,0 | 28,5 |
| Бабынинский | 17,3 | 19,2 | 19,7 | 61,9 | 56,8 | 54,0 | 20,8 | 24,0 | 26,3 |
| Барятинский | 15,5 | 17,2 | 17,7 | 52,5 | 45,9 | 41,9 | 32,0 | 36,9 | 40,4 |
| Боровский | 15,1 | 16,8 | 17,2 | 61,8 | 56,6 | 53,7 | 23,1 | 26,6 | 29,1 |
| Дзержинский | 14,0 | 15,5 | 15,9 | 62,7 | 57,7 | 54,7 | 23,3 | 26,8 | 29,4 |
| Думиничский | 15,4 | 17,1 | 17,6 | 58,5 | 52,8 | 49,5 | 26,1 | 30,1 | 32,9 |
| Жиздринский | 15,9 | 17,6 | 18,1 | 54,3 | 48,0 | 44,3 | 29,8 | 34,4 | 37,6 |
| Жуковский | 15,2 | 16,9 | 17,3 | 63,1 | 58,2 | 55,3 | 21,6 | 25,0 | 27,3 |
| Износковский | 13,7 | 15,2 | 15,6 | 52,9 | 46,3 | 42,2 | 33,4 | 38,5 | 42,2 |
| Кировский | 15,1 | 16,8 | 17,2 | 62,2 | 57,1 | 54,2 | 22,7 | 26,1 | 28,6 |
| Козельский | 15,0 | 16,7 | 17,1 | 62,2 | 57,1 | 54,1 | 22,8 | 26,2 | 28,7 |
| Куйбышевский | 14,4 | 15,9 | 16,4 | 54,7 | 48,4 | 44,6 | 30,9 | 35,6 | 39,0 |
| Людиновский | 15,8 | 17,5 | 18,0 | 62,7 | 57,6 | 54,8 | 21,5 | 24,8 | 27,2 |
| Малоярославецкий | 16,6 | 18,5 | 19,0 | 60,2 | 54,8 | 51,8 | 23,2 | 26,7 | 29,2 |
| Медынский | 13,5 | 15,0 | 15,4 | 59,3 | 53,7 | 50,3 | 27,2 | 31,3 | 34,3 |
| Мещовский | 15,4 | 17,1 | 17,6 | 55,5 | 49,4 | 45,7 | 29,1 | 33,5 | 36,8 |
| Мосальский | 16,1 | 17,8 | 18,3 | 53,6 | 47,2 | 43,4 | 30,3 | 34,9 | 38,3 |
| Перемышльский | 14,2 | 15,7 | 16,2 | 55,8 | 49,7 | 46,0 | 30,0 | 34,6 | 37,9 |
| Спас-Деменский | 13,1 | 14,6 | 15,0 | 54,5 | 48,2 | 44,2 | 32,3 | 37,3 | 40,8 |
| Сухиничский | 14,6 | 16,2 | 16,6 | 57,9 | 52,0 | 48,6 | 27,6 | 31,8 | 34,8 |
| Тарусский | 13,9 | 15,4 | 15,8 | 58,9 | 53,2 | 49,8 | 27,2 | 31,3 | 34,3 |
| Ульяновский | 15,7 | 17,4 | 17,9 | 53,0 | 46,5 | 42,6 | 31,3 | 36,1 | 39,5 |
| Ферзиковский | 15,3 | 17,0 | 17,4 | 57,9 | 52,1 | 48,7 | 26,8 | 30,9 | 33,8 |
| Хвастовичский | 15,9 | 17,6 | 18,1 | 55,3 | 49,2 | 45,5 | 28,8 | 33,2 | 36,4 |
| Юхновский | 14,2 | 15,7 | 16,2 | 59,6 | 54,1 | 50,8 | 26,2 | 30,2 | 33,1 |

Ожидаемый рост числа рождений в области в 2015 г. составит около 9 тыс.человек, в 2025 -  около 13 тыс.человек, что приведет к росту потребности в услугах женских консультаций и родовспомогательных учреждений, потребуется больше детских врачей. Вслед за этим обострится проблема мест в детских садах, а ближе к концу прогнозного периода достигнет максимума численность лиц школьного возраста.

Рост численности населения в области в целом, ее отдельных районах свыше указанных значений возможен за счет межрегиональной и межстрановой миграции при реализации новых инвестиционных проектов. Инвестиционная активность концентрируется в отдельных городах - полюсах роста, для развития которых необходимо закрепление мигрантов, которых необходимо обеспечить жильем и социальной инфраструктурой. В Схеме рассматриваются варианты развития отдельных городов как полюсов роста, конкретная проработка вопросов развития необходимой для обслуживания привлекаемых мигрантов социальной инфраструктуры должна быть частью работ территориального планирования соответствующих муниципальных образований.

Демографическая политика. Определение основных направлений рекомендуемой демографической политики основывается на анализе текущей демографической ситуации и демографическом прогнозе.

По показателям воспроизводства населения в Калужской области сложилась неблагоприятная ситуация: рождаемость ниже, чем в среднем по стране, а смертность – выше. Показатели ожидаемой продолжительности жизни тоже ниже, чем в целом по России. На долгосрочную перспективу демографическая проблема, вне всякого сомнения, является самой острой проблемой.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости на конец мая 2006 г. составила 5,0 тыс. человек, из которых 4,3 тыс. были безработными, 4,0 тысячам было назначено пособие по безработице. Потребность организаций в работниках, заявленная в органы государственной службы занятости в это же время составила 7,6 тыс. мест.

В целях сохранения демографического потенциала области необходима разработка программы демографической стабилизации, включающей следующие основные направления, такие как: снижение младенческой смертности, смертности мужчин в трудоспособных возрастах, повышение рождаемости за счет увеличения пособий и создания условий для решения жилищных проблем, повышение ценности семьи и брака, закрепление в регионе молодежи путем создания привлекательных мест приложения труда, а также рост миграционной привлекательности региона.

Миграционная часть программы несомненно требует наибольших организационных усилий. Важно чтобы этническая и конфессиональная структура миграционного прироста была сходной со структурой населения, сложившейся в области. Данная задача будет решаться в рамках реализации на территории области Государственной программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.

Поскольку потенциал роста рождаемости все же ограничен, наибольший количественный эффект может быть достигнут путем закрепления в регионе молодежи и снижения повозрастной смертности, для чего следует провести детальный и объективный анализ причин превышения общероссийских показателей смертности в разрезе половозрастных групп.

Особым аспектом социальной и демографической политики должна стать реконструкция аграрного расселения. Динамика численности населенных пунктов в сельской местности неблагополучна. В настоящее время не имеют населения свыше 10 % сельских поселений, еще 24 % имеют численность менее 5 человек и являются ближайшими кандидатами на списание. В ряде случаев вслед за вымиранием деревни идет исключение из оборота и деградация сельскохозяйственных угодий, утрачиваются перспективы рекреационного использования периферийных территорий. К числу районов, требующих наибольшего внимания  принадлежат мелкоселенные районы, примыкающие к границе со Смоленской областью – Медынский, Износковский, Юхновский, Мосальский, Барятинский, Спас-Деменский и Куйбышевский.

### 4.2.2. Формирование систем расселения

По существующему положению, подробно рассмотренному в томе I раздел 3.3.1, опорный каркас расселения области образуют 29 городских населенных пунктов (19 городов и 10 посёлков городского типа). Самый большой город – Калуга, к категории больших городов относится г. Обнинск, города средней величины с населением от 50 до 100 тыс. чел. отсутствуют. Список малых городов возглавляют Людиново, Киров и Малоярославец. Сельских населенных пунктов – 3183 единиц, в т.ч. без населения 329. Половина сельского населения проживает в 88 пунктах с численностью жителей более 500 человек. В ряде случаев сельские пункты являются центрами районов.

Районы области по характеру сельского расселения четко делятся на следующие две категории.

- 13 районов области отнесены к категории мелкоселенных, для которых в целом не характерны населенные пункты с людностью 500 человек и более, средняя людность сельского населенного пункта равна 53 жителям.

- 11 районов отнесены к категории крупноселенных, где основная часть сельского населения живет в населенных пунктах людностью более 500 человек, а средняя людность села достигает 102 человек.

Цель градостроительной политики в сфере расселения состоит в обеспечении устойчивого развития областной системы расселения и ее подсистем – межрайонных, районных, кустовых и локальных систем расселения. Устойчивое развитие систем расселения подразумевает, во-первых, стабильное развитие (сохранение размеров и основных функций) центров расселения, во-вторых, повышение внутренней связности всех систем расселения области.

Системы расселения образуют территориальные группы населенных пунктов разного ранга – городов, поселков, сел. В системах расселения имеется распределение функций (взаимный обмен функциями) между населенными пунктами, осуществляются социальные и производственные связи. В пределах локальных систем расселения возможна ежедневная маятниковая миграция населения и центральный город естественным образом выполняет роль центра сферы услуг. В регионах, территория которых прошла через длительные исторические этапы освоения, имеются развитая сеть населенных мест и дорог, отдельные локальные системы расселения сливаются между собой в образования более сложной структуры, границы между которыми не всегда могут быть прослежены. К числу таких регионов принадлежит и Калужская область.

Исторически здесь сложилось два пояса расселения, разделенные р. Угрой (том I, раздел 3.3.3).  С развитием промышленности и строительством шоссейных и железных дорог изменились системообразующие факторы. Существенное влияние на формирование систем расселения оказала Калуга длительное время играющая роль регионального центра.

Схемой районной планировки Калужской области 1998 г. предусматривалось деление территории области на 3 системы расселения с центрами сферы услуг в Калуге, Кирове, Людиново и тремя подцентрами внутри собственно Калужской системы расселения – Обнинск, Кондрово, Сухиничи. Однако,  при такой сети центральных мест решаться задачи создания комфортных для населения условий жизнедеятельности не могут успешно. Более того, находящиеся в непосредственной территориальной близости Киров и Людиново фактически образуют единую биполярную систему расселения. При этом варианте членения значительная часть территории области оказывалась вне зоны двухчасовой доступности до ближайших центров или подцентров. Зона двухчасовой доступности до Калуги с учетом накладных расходов времени при использовании железнодорожного транспорта ограничена Малоярославцем, ж.д.ст. Мятлевская, Бабынино и лишь в направлении на Ферзиково дотягивается до границ области. При использовании автобусного сообщения соответствующая зона простирается только до Бабынино, Кондрово, Малоярославца и лишь в направлении на Ферзиково и Перемышль достигает границ области,

В результате анализа территориального распределения населенных мест с учетом выполняемых ими функций, предлагается новое деление территории области на 5 систем расселения с центрами сферы услуг в Калуге, Обнинске, Кирове и Людиново, Сухиничах, Юхнове и тремя подцентрами – Таруса, Козельск, с. Дудоровский. Калуга – Обнинск и Киров – Людиново рассматриваются как биполярные территориальные системы (рис. 4.2.1.). Оценка потенциального размещения этих центров дана на прилагаемом к разделу 4.2.4 рисунке 4.2.4.

В зону влияния (обслуживания) центров систем расселения попадают группы муниципальных районов, административно ему не подчиненных. Зоны влияния подцентров ограничены небольшим числом муниципальных образований своего района и отдельных частей соседних районов, входящих в состав соответсвующей системы расселения.

Таким образом, число центральных мест увеличено: исключено Кондрово, добавлены Юхнов, Таруса, Козельск и с. Дудоровский. Находящийся в наиболее урбанизированной примагистральной зоне Дзержинского района районный центр г. Кондрово является важным элементом системы расселения, к которому тяготеет трудоспособное население Юхновского, Износковского, Медынского районов. Он играет роль своеобразного «пылесоса», изымающего человеческие ресурсы из мелкоселенных районов. Если мы хотим сохранить эти районы и использовать их для рекреационно-туристического развития – необходим уравновешивающий центр, по своему транспортному положению способный взять на себя функции межселенного и межрайонного обслуживания населения 3 или 4 районов и обладающий определенным потенциалом развития. На эту роль походит только Юхнов в зону транспортной доступности которого попадает территория Юхновского района и большая часть Мосальского и Износковского со всеми их основными населенными пунктами. Юхнов можно развивать как экологический исследовательский и туристско-рекреационный центр, компактный транспортный узел с ограниченным набором функций. Следует обратить внимание и на тот факт, что исходя из существующей геометрии пространства и транспортных путей населенные пункты Мосальского района не могут обслуживаться подцентрами  Кондрово или Сухиничи.

Выбор Тарусы и Козельска в качестве подцентров достаточно очевиден. В первом случае выбор определен относительной удаленностью от Калуги и Обнинска, что препятствует доступу населения к социальной инфраструктуре основных центров, создание «Тарусской сказки»,  активное развитие здесь рекреации и культурно-досуговой деятльности также предопределяют необходимость существенного развития социальной инфраструктуры города. Козельск – транспортный узел, важный центр паломничества (Оптина пустынь) и рекреации, вблизи которого расположена часть национального парка «Угра».

Наиболее проблемным является выбор на роль подцентра Сухиничской системы расселения с. Дудоровский. Это достаточно рядовое селение. Выбор какого-то подцентра в этой части области необходим для поддержания достойного уровня обеспечения основными услугами социальной сферы населения Ульяновского и Хвастовичского районов, находящихся вне зоны двухчасовой доступности до гг. Сухиничи и Людиново. На территории Ульяновского и Хвастовичского районов имеются следующие населенные пункты людностью более 500 человек: Хвастовичи (4,5 тыс.), Ульяново (3 тыс.), Еленский (1,6), Заречье (1,1 тыс.), Дудоровский (0,9). Все они – сельские населенные пункты. Дудоровский обладает преимуществом лучшего транспортного положения (наличие автомобильной дороги и железной дороги) и центрального положения среди населенных пунктов двух проблемных районов. Фактичекски это  выбор не среди пяти вариантов, а альтернатива местной гипертрофии двух райцентров. Либо мы имеем два идентичных по функциям подцентра-райцентра, либо концентрируем часть социальных функций в Дудоровском и он один обслуживает оба района. Разумеется, такое решение потребует организации хорошего местного транспортного сообщения, но вместо двух идентичных социальных учреждений среднего уровня можно общими усилиями иметь одно очень хорошее и доступное. Предлагаемое решение должно быть интересным для малобюджетных периферийных районов.  Соответственно, конкретные вопросы планировочной организации данной территории должны решаться в Схемах территориального планирования Ульяновского и Хвастовичского районов комплексно.

Настоящей Схемой территориального планирования в Калужской области выделяются 5 систем расселения с соответствующими центрами межселенного обслуживания:

I. Калужская – г. Калуга с подчиненной территорией, 5 районов (Бабынинский, Дзержинский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский) и южная часть Малоярославецкого района. На 1 января 2006 г. проживает 480,8 тыс. человек. Центр системы расселения г. Калуга - 329,1 тыс. чел.

II. Обнинская – г. Обнинск, Боровский и Жуковский районы, северная часть Малоярославецкого района – 248,7 тыс. чел. Центр системы расселения г.  Обнинск – 105,4 тыс. чел.

III. Кирово-Людиновская (6 районов) - Барятинский, Жиздринский, Кировский, Куйбышевский, Людиновский, Спас-Деменский – 125,1 тыс. чел. Двуцентровая система, центры – Киров (38,9 тыс. чел.) и Людиново (41,4).

IV. Сухиничская (6 районов) - Думиничский, Козельский, Мещовский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский – 116,0 тыс. чел. Центр системы - г. Сухиничи – 16,0 тыс. чел.

V. Юхновская (4 района) - Износковский, Медынский, Мосальский, Юхновский – 43,6 тыс. чел. Центр системы г. Юхнов - 7,3 тыс. чел.

Основными системами расселения является Калужская и Обнинская. В них сосредоточено 72 % населения области, ее опорный каркас образуют наиболее населенные города – Калуга, Обнинск, Малоярославец, Балабаново, Кондрово, Жуков, Боровск, Таруса, из которых только последний имеет менее 10 тыс. человек. Здесь расположены 8 пгт. Через эту территорию проходят основные транспортные коридоры, связывающие область с Москвой, Белоруссией и Украиной, центрами соседних областей. Это крупная, хорошо освоенная территория перспективная для дальнейшего развития сложившихся экономических сфер и дополнения их другими видами деятельности. Примыкающее к Калужской Юхновская и Сухиничская системы расселения заключают в себе резервные для активного освоения территории, а также основные зеленые зоны, в составе которых есть в разной степени охраняемые земли и ареалы, пригодные для развития рекреационной деятельности. Кирово-Людиновская система формируется вокруг двух близко расположенных малых городов Киров и Людиново, суммарное влияние которых сопоставимо с влиянием, оказываемым на окружающую территорию средним городом. Эта часть Калужской области находится под воздействием Брянска, собственное население которого превышает 400 тыс. человек. От Кирова и Людиново до Брянска в 2 раза ближе, чем до Калуги. Общая конфигурация дорожной сети в южной части области унаследована от предшествующего этапа развития территории и ориентирована на обеспечение сообщения с Брянском.

Из таблицы 4.2.3 видно, что Калужская система по всем показателям отличается от других систем расселения. Она лидирует по числу городских и сельских населенных пунктов, средняя плотность населения в 4 с лишним раза выше, чем в стоящей на втором месте Кирово-Людиновской системе расселения. По характеру сельского расселения Калужская система отличается высокой степенью гомогенности, от среднегрупповых параметров сколько-нибудь серьезно отклоняется в сторону лишь Тарусский район. Юхновскую систему отличают относительно большая густота размещения мелких и мельчайших сельских населенных пунктов, небольшие размеры городов (наиболее населенная Медынь имеет всего 7,8 тыс. жителей). В прошлом ее территория была дальней периферией в составе Смоленской области.

В современных экономических условиях с функционированием центров систем расселения возникают организационно-правовые осложнения, связанные с отсутствием официального статуса. На фоне сложившихся и вновь возникающих в России административных членений - территории субъектов РФ, муниципальные районы, городские округа и т.д. – системы расселения в существующую административно-территориальную структуру не вписываются, а их центры юридически не правомочны. Тем не менее, существование таких планировочных образований с социально-экономической и планировочной точки зрения оправдано, поскольку многочисленные центры муниципальных районов экономически не могут выполнять ряд указанных выше функций.

Таблица 4.2.3.

Системы расселения и их характеристики

| Показатели | Калужская система | Обнинская | Кирово-Людинов-ская система | Сухинич-ская система | Юхнов-ская система | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, км2 | 6877,2 | 2586,5 | 6958,9 | 8220,2 | 5135,1 | 29777,9 |
| % к итогу | 23,1 | 8,7 | 23,4 | 27,6 | 17,2 | 100,0 |
| Население – тыс. чел. |
| Всего по системе | 480,8 | 248,7 | 125,1 | 116 | 43,6 | 1014,2 |
| в т.ч. – городское | 399,5 | 198,5 | 91,1 | 61,4 | 19,1 | 769,0 |
| – сельское | 81,2 | 50,2 | 34,1 | 54,6 | 24,5 | 245,2 |
| То же в % (от общеобластного) | 47,4 | 24,5 | 12,3 | 11,4 | 4,3 | 100,0 |
| в т.ч. – городское | 51,9 | 25,8 | 11,8 | 8,0 | 2,5 | 100,0 |
| – сельское | 33,2 | 20,5 | 13,9 | 22,2 | 10,0 | 100,0 |
| Плотность населения, чел./ км2 | 7,0 | 10 | 18 | 14,1 | 8,5 | 34,1 |

Выделенные центры систем расселения сохраняют свои функции на расчетный срок Схемы, независимо от возможных социально-экономических трансформаций, которые могут затрагивать демографические показатели, экономическую и социальную сферы.

Для оптимизации развития систем расселения необходимо проведение активной политики, направленной на смягчение тяжелой демографической ситуации (создание рабочих мест, закрепление собственного населения через обеспечение достойного жизненного уровня, селективное привлечение внешних мигрантов). Такие меры наиболее актуальны для Юхновской и Сухиничской систем. Мероприятия, необходимые для улучшения внутренней транспортной связанности систем расселения рассмотрены в разделе 4.6 настоящего тома. Согласно прогнозным данным, существенного роста численности населения по системам расселения Калужской области на срок действия Схемы не ожидается (рис. 4.2.2).

Существующее административно-территориальное деление области на районы признано достаточно объективным (том I, раздел 3.3.3). В связи с этим пересмотр административно-территориального деления области на районы в настоящее время не актуален. Возможна корректировка   границы Малоярославецкого и Дзержинского районов. Этот вопрос потребует дополнительного исследования в рамках работ по территориальному планированию Износковского, Медынского, Дзержинского и Малоярославецкого районов. Территория городского округа «Город Обнинск» расширяется за счет прилегающих Жуковского, Боровского, Малоярославецкого муниципальных районов. На проектный срок в Схеме принимается существующее деление на районы.

### 4.2.3. Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства

Анализ современного состояния жилищного фонда Калужской области проведен ранее (см. том I, раздел 3.4.6). На начало 2006 г. жилищный фонд области составил 23,5 млн. м2 общей площади. Среднеобластная жилищная обеспеченность – 23,1 м2.  Отмечаемый в ряде районов относительно высокий уровень жилищной обеспеченности связан  с сокращением численности населения, которое приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя. Но для большинства семей реально это не приводит к улучшениям условий проживания.

Одновременно с высокой обеспеченностью жилищным фондом в ряде районов имеется большое количество ветхого и аварийного жилья. Доля ветхого и аварийного фонда в области выше чем в среднем по стране в 2,3 раза. Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год. В связи с тем, что значительная доля жилищного фонда была построена в 1960-е – 1970-е  годы проблема износа должна предельно обостриться уже в пределах ближайшего десятилетия.

В неудовлетворительных жилищных условиях (маленькая площадь, ветхое  аварийное состояние, отсутствие удобств) проживает 35-40 % населения Калужской области. Эта проблема в наибольшей степени характерна для сельской местности и труднее всего решается на селе, где наряду с большим количеством заброшенных деревень имеется много домов без жителей. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемые жилищные площади существенно искажают текущую статистику жилищного фонда. В небольших деревнях и селах минимальна доля благоустроенного жилья. В области в целом увеличивается контраст между высоко-обеспеченными и малообеспеченными семьями.

Объемы нового жилищного строительства недостаточны, за счет вновь вводимого жилья в год может заменяться не более 1 % существующего жилищного фонда. В этих условиях особую актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции.

Поскольку на программу переселения граждан из аварийного жилья и ремонт ветхого жилищного фонда Правительство РФ считает необходимым выделить федеральные средства (Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 26.04.2007 г.), Калужская область, как регион с высокой долей такого жилфонда, должна быть одним из первых реципиентов. Для этого необходима срочная разработка рассчитанной на 4-5 лет программы, ориентированной на конкретные адреса, под осуществление которой можно будет просить выделения федеральных средств.

В 1 полугодии 2006 г. в Калужской области было построено 105,5 тыс. м2 общей площади жилых домов, что на 185 % больше, чем за аналогичный период 2005 г., но рост индивидуальной застройки составил всего лишь 16 %, таким образом, ее доля во вновь построенном жилье снизилась до 50 %. Жилье на первичном и вторичном рынке Калужской области дорожает практически теми же темпами, что и в Московской области. Это вдвое быстрее, чем в соседних Смоленской и Тульской областях.

Удешевление строительства возможно за счет использования местных строительных материалов, развития соответствующих производств на территории области. С учетом обширных планов Правительства РФ по развитию жилищного строительства в стране, оглашенных в Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля  2007 г. можно прогнозировать хорошую сбытовую конъюнктуру на строительные материалы, которые могут использоваться как в самой области, так и поставляться в Московский регион. Это позволит вовлечь в использование многочисленные месторождения полезных ископаемых местного значения, создать новые рабочие места в периферийных районах области, прилегающих к ее осевым транспортным коридорам, оживить их экономику. С другой стороны улучшится демографическая ситуация, поскольку уменьшится отток трудоспособного населения.

Помимо территориально-планировочных мероприятий для решения проблемы требуются экономические мероприятия (льготное кредитование и т.п.) для того, чтобы сделать покупку и строительство жилья доступным для граждан, не принадлежащих к среднему классу. Кроме того, существенное удешевление возможно за счет развития малоэтажной застройки. В документах территориального планирования пригородной зоны Калуги (городской округ), Боровского, Жуковского, Малоярославецкого и Дзержинского районов необходимо предусматривать выделение территорий, пригодных для селитебного освоения под малоэтажную застройку. Соответствующее резервирование территории необходимо проводить при разработке Генеральных планов городов-полюсов роста и проектировании новых промышленных зон в перспективных полюсах роста (см. раздел 4.1.5 настоящего тома).

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров нового жилищного строительства осуществляется исходя из базового прогноза численности населения области на срок действия Схемы в разрезе систем расселения (табл. 4.2.4, рис. 4.2.3).

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Схема территориального планирования Калужской области предлагает для решения жилищной проблемы выполнение следующих ключевых мероприятий.

Таблица 4.2.4.

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров

нового жилищного строительства

Существующее положение 2005 г.

| Население по системам расселения | Население, тыс.чел. | Существующий жилищный фонд, тыс. кв.м. | Обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Калужская | 480,8 | 10265 | 21,3 |
| Обнинская | 248,7 | 5542 | 22,3 |
| Кирово-Людиновская | 125,1 | 3405 | 27,2 |
| Сухиничская | 116,0 | 2965 | 25,6 |
| Юхновская | 43,6 | 1280 | 29,4 |
| Всего | 1014,2 | 23457 | 23,1 |

Период 2005-2015 г. (первая очередь)

| Население по системам расселения | Население, тыс. чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Требуемый фонд, тыс.кв.м. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое стро-ительство, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская | 496 | 26,7 | 12392 | 479 | 9787 | 2605 |
| Обнинская | 248 | 26,9 | 6812 | 28 | 5514 | 1299 |
| Кирово-Людиновская | 119 | 29,6 | 3430 | 29 | 3376 | 54 |
| Сухиничская | 102 | 29,7 | 3040 | 209 | 2756 | 283 |
| Юхновская | 37 | 36,9 | 1345 | 31 | 1249 | 96 |
| Всего | 1002 | 27,8 | 27012 | 775 | 22682 | 4330 |

Период 2005-2025 г. (расчетный срок)

| Население по системам расселения | Население, тыс. чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Требуемый фонд, тыс.кв.м. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое стро-ительство, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская | 503 | 32,0 | 14870 | 1244 | 8542 | 6327 |
| Обнинская | 265 | 31,4 | 8441 | 73 | 5441 | 3001 |
| Кирово-Людиновская | 116 | 31,9 | 3556 | 75 | 3301 | 255 |
| Сухиничская | 91 | 33,8 | 3119 | 542 | 2214 | 905 |
| Юхновская | 30 | 44,5 | 1378 | 82 | 1167 | 211 |
| Всего | 1005 | 32,4 | 31364 | 2017 | 20665 | 10699 |

На расчетный срок.

- Улучшение жилищных условий населения области за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2015 г. с 23,1 до 27,8 м2/чел., а к 2025 г. до 32,4 м2/чел., в т.ч. на селе – до 40, в городской местности – до 30 м2/чел.

- Для Юхновской системы расселения с учетом существующих объемов строительства и потенциального развития здесь агрорекреации предусматриваются увеличенные нормы обеспеченности до 50 м2/чел в сельской и до 40 м2/чел – в городской местности. С учетом необходимости реконструкции  системы расселения предусматриваются увеличенные нормы выбытия существующего жилищного фонда.

- Включение в связи с этим в соответствующие программы и планы необходимости доведения общего количества жилищного фонда области в 2025 г. до 31,4 млн. м2 против имеющихся 23,5 млн. м2, т.е. с увеличением на 7,9 млн. м2 за 20 лет или в среднем по 0,4 млн. м2 в год (в настоящее время в год вводится 263 тыс. м2).

На первую очередь.

- Корректировка учета существующего жилищного фонда в сельской местности, т.к. в его состав зачастую включена площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса.

- Выделение вблизи Калуги, Обнинска, Кирова и Людиново, а также вблизи планируемых промышленных зон (индустриальных парков) в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Сухиничском районах территорий предназначенных для малоэтажного строительства.

- Разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по каждому городскому округу и муниципальному району со сведением этих показателей в общеобластной документ и указанием конкретных мероприятий по ее реализации и предполагаемых источников финансирования.

- Разработка новых Генеральных планов всех поселений области с установлением необходимых объемов жилищного строительства (включая реконструкцию существующего жилого фонда) и потребных для этого территорий.

- Оценка возможностей обеспечения строительной базы области необходимыми современными стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства. Установление контактов с зарубежными строительными фирмами.

### 4.2.4. Развитие системы обслуживания населения

Цель политики в сфере социальной инфраструктуры состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфрастуктуры.

В новых экономических условиях планировочные решения по развитию сферы обслуживания населения требуют разработки новых нормативных параметров на федеральном уровне. Отсутствие таковых вызывает необходимость разработки для Калужской области собственной нормативной базы, согласованной в установленном порядке с федеральными профильными инстанциями, отражающей демографические, социальные, экономические и экологические особенности области.

В основном нормативном документе должны рассматриваться проблемы развития и размещения базовых отраслей обслуживания (розничная торговля, общее образование, здравоохранение, связь, культурно-просветительное обслуживание) и пассажирского транспорта общего пользования. Его ключевыми положениями должны стать:

- сама система областных нормативов,

- зонирование территории по условиям доступности основных центров обслуживания (центры систем расселения и кустовые центры).

С помощью нормативов устанавливаются минимальные стандарты обеспеченности населения каждой услугой и пространственной доступности услуг для населения. Существующие (но давно морально устаревшие) федеральные нормативы принимают в расчет лишь население пунктов с числом жителей 500 и более. Свыше половины сельского населения области живет в селениях с меньшей людностью и для них эти нормативы не пригодны. Особенно страдают от такого положения дел мелкосленные районы, прилегающие к границе со Смоленской областью, в т.ч. районы Юхновской системы расселения. Фактически это означает, что разрабатываемые нормативы должны различаться по системам расселения.

Необходимо стремиться к охвату базовыми услугами жителей всех населенных пунктов. При разработке документов территориального планирования для муниципальных районов и их групп следует учитывать, что к социально-гарантированному расселению относятся населенные пункты, находящиеся в пределах 30-минутной доступности районного центра при условии, что интенсивность движения общественного транспорта – не менее четырех рейсов в сутки в одну сторону.

На уровне систем расселения в Схеме выделены центры обслуживания различного ранга (рис. 4.2.4):

- опорный общеобластной и межселенный центр обслуживания – г. Калуга;

- опорные межрайонные центры обслуживания относительно компактных территорий, роль которых выполняют центры и подцентры систем расселения.

Эти центры и подцентры концентрируют учреждения, обслуживающие потребности не только собственного населения, но и прилегающих населенных пунктов, например:

- больницы, специализированные поликлиники;

- учреждения высшего и среднего специального и профессионального образования;

- объекты культуры и искусства (театры, кинотеатры, музеи и пр.).

Значение центров и подцентров систем расселения межрайонного уровня, объединяющих несколько районов, сводится к двум основным функциям:

- межселенное обслуживание населения объектами и учреждениями социальной инфраструктуры более высокого ранга по сравнению с размещаемыми в центрах районов (все центры и подцентры);

- размещение деловых, офисных, финансовых структур (в первую очередь - гг. Калуга, Обнинск, Киров, Сухиничи).

В связи с тем, что села Бабынино, Барятино, Износки, Бетлица, Перемышль, Ульяново, Ферзиково, Хвастовичи являются центрами соответствующих районов, в этих населенных пунктах при разработке их Генеральных планов необходимо использовать наиболее льготные для населения нормативы развития социальной инфраструктуры. С учетом их значения как системообразующего центра районного расселения расчет развития социальной инфраструктуры должен проводиться с учетом потребностей сельского населения района, пользующегося услугами размещенных в райцентре учреждений. В перспективе по степени своего благоустройства указанные села-райцентры не должны отличаться в худшую сторону от показателей благоустройства в среднем по городской местности Калужской области.

В работах территориального планирования, выполняемых для  районов с мелкоселенным расселением,  целесообразно выделять несколько низовых кустовых подцентров (относительно крупные села, хорошо расположенные с точки зрения доступности для населения группы близко расположенных сельских населенных пунктов). Для кустовых подцентров внутрирайонной системы расселения следует предусматривать относительно полный набор повседневных социальных услуг. Эти мельчайшие инфраструктурные подцентры призваны сыграть важную роль в необходимом процессе реконструкции сельского расселения. Задача низовых подцентров с минимальными радиусами влияния состоит в компенсации жителям периферийных частей сельских районов недостаточную доступность райцентров.

Ввиду ожидаемого увеличения доли населения в возрасте старше трудоспособного, а также в связи с ожидаемым ростом продолжительности жизни необходимо развитие сети специализированных учреждений социальной защиты: дома престарелых, инвалидов, ветеранов труда и пр. Следует отметить, что обеспечение населения районов и частей районов необходимым минимумом социальных услуг не может перекладываться на социальную инфраструктуру соседнего субъекта федерации. В случае необходимости принятия такого решения должны заключаться соответствующие межсубъектные соглашения.

Ниже в табл. 4.2.5 приведены оценки прогнозируемой потребности в общей емкости некоторых видов учреждений социальной сферы для проектной численности населения. В качестве норматива при расчете поликлинической сети использован показатель 35 посещений поликлиник на тысячу населения в день, потребности в коечном фонде больниц – 13,53 коек на тысячу населения. Общая потребность во вместимости домов-интернатов для престарелых и инвалидов рассчитана исходя из 3 мест на тысячу населения в 2015 г. и 4 места в 2025 г.

Таблица 4.2.5.

Прогноз потребности в общей емкости

учреждений здравоохранения Калужской области

| Системы расселения | Больницы, коечный фонд, тыс. мест | Поликлиники, тыс. посещений | Дома для престарелых, тыс. мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| Калужская | 6,47 | 6,29 | 6,29 | 16,26 | 16,27 | 1394 | 1859 |
| Обнинская | 2,15 | 3,43 | 3,63 | 8,87 | 9,39 | 761 | 1074 |
| Кирово-Людиновская | 1,00 | 1,57 | 1,51 | 4,06 | 3,90 | 0,35 | 0,45 |
| Сухиничская | 1,02 | 1,39 | 1,25 | 3,59 | 3,23 | 0,31 | 0,37 |
| Юхновская | 0,44 | 0,49 | 0,42 | 1,28 | 1,08 | 0,11 | 0,12 |
| Всего | 11,08 | 13,17 | 13,10 | 34,06 | 33,88 | 2,92 | 3,87 |

Конкретные предложения по размещению каждого объекта сферы услуг относятся к компетенции работ территориального планирования, выполняемого не для области в целом, а для отдельных его частей: населенных пунктов и их групп, районов или групп районов. Применительно к мелкоселенной сельской местности Калужской области обобщенными проектными решениями на расчетный срок являются следующие.

- Для детских дошкольных учреждений возможна организация мелких семейных групп (на несколько детей) или, в случае исключительной близости к другому населенному пункту, они могут располагаться в более крупном из них.

- Для начальной школы при кустовом расположении нескольких населенных пунктов должна быть налажена регулярная транспортная доставка и отправка детей в школу одного из селений. В случае относительно изолированного расположения населенного пункта возможно объединение под одной крышей начальной школы и детского дошкольного учреждения.

- Средние школы при традиционной организации учебного процесса можно размещать в относительно крупных населенных пунктах и в кустовых инфраструктурных центрах (подцентрах системы расселения внутрирайонного уровня).

- Спортивные сооружения в сельской местности могут быть объединены со школьными спортзалами и спортивными площадками, для чего площадь и вместимость этих сооружений должны быть увеличены.

- Медицинские учреждения первичного звена (ФАПы, офисы врача общей практики) должны максимально приближаться к населению. Принцип размещения тот же, что и у начальной школы.

- Библиотеки общего пользования желательно размещать в пунктах, где имеются школьные учреждения.

- При недостаточной инфраструктурной обустроенности территории предпочтительным следует считать размещение различных учреждений социальной сферы по возможности на одной площадке, что позволяет предусмотреть общий источник качественного водоснабжения и локальную канализацию.

- Для торгово-бытового обслуживания мелких населенных пунктов целесообразно предусматривать развитие передвижных форм обслуживания населения.

Следует отметить, что при удаленном доступе детей среднего и старшего школьного возраста из периферийных населенных пунктов до ближайшего общеобразовательного учреждения с нарушением предусмотренных нормативами затрат времени возникает необходимость в организации мини-интернатов для детей, ежедневная доставка и отправка которых домой затруднена. Тогда ученики могут избежать утомительных ежедневных поездок. Альтернативой может быть программа «школьный автобус» или нетрадиционный (новаторский) подход к организации учебного процесса, когда ученики занимаются одним предметом не час-два в неделю, а, например, всю неделю. В этом случае возможно приближение обучения к месту жительства, тогда средняя школа может размещаться там же, где и начальная.

Преимуществом совместного (комплексного) размещения различных видов учреждений социальной сферы является возможность упрощения транспортной маршрутной сети. Такое размещение особенно важно для кустовых инфраструктурных центров. Кроме того, оно позволяет облегчить решение проблем лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. В случае отсутствия в поселении иного пункта медобслуживания минимальный объем помощи населению может быть возложен на медицинские пункты при школьных учреждениях (целесообразно иметь отдельный, от собственно школьного, вход в медпункт).

Особенностью северных районов Калужской области является большое количество садоводов и дачников, использующих свои загородные дома летом в качестве второго жилья, что приводит к резкому росту нагрузки на социальную инфраструктуру и медицинский персонал сельской местности Калужского округа, а также Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Дзержинского, Перемышльского, Ферзиковского и Бабынинского районов. В качестве первоочередного мероприятия в данных районах необходима организация сети медицинских учреждений первичного звена в летний период, ориентированных на оказание населению первичной медицинской помощи. Другие первоочередные мероприятия:

- открытие строящейся инфекционной больницы в г. Калуга ;

- строительство туберкулезной больницы в г. Калуга.

В связи с созданием в Калужской области промышленных зон (индустриальных парков) необходимо на стадии проектирования предусматривать соответствующие объемы жилищного строительства и развитие объектов социальной инфраструктуры. Конкретная проработка вопросов развития необходимой для обслуживания привлекаемых мигрантов социальной инфраструктуры также должна быть частью работ территориального планирования соответствующих муниципальных образований.

## 4.3. Экономическое развитие области

### 4.3.1. Минерально-сырьевой комплекс

Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. Это позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал области и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукции в сопредельные регионы России.

В области имеются разведанные запасы бурого угля, торфа, фосфоритов, трепела, гипса, мела, минеральных красок, различного вида песков и глин, минеральных лечебных вод. На территории области выявлено и разведано порядка 480 месторождений твердых полезных ископаемых по 21 виду минерального сырья, 39 месторождений на 98 участках пресных подземных вод и 13 месторождений минеральных подземных вод. По своему назначению минерально-сырьевые ресурсы подразделяются на топливно-энергетические (бурый уголь, торф), агрохимическое сырье (фосфориты, карбонатные породы для известкования почв), горнотехническое и горнорудное сырье (огнеупорные и тугоплавкие глины, стекольные пески, формовочные пески, палыгорскитовые глины, каменная соль, гипс), строительные материалы, хозпитьевые и лечебные подземные воды. Наиболее освоенными в горнопромышленном отношении являются центральные и северо-восточные районы.

Разведанные запасы полезных ископаемых Калужской области играют существенную роль  в балансе ЦФО. Особую важность приобретает  сырьё, дефицитное для сопредельных с областью регионов. Это месторождения палыгорскитовых глин (91 % от запасов округа), огнеупорных глин (61 %), тугоплавких глин (43 %).

В настоящее время в эксплуатацию вовлечены только 16 % от общего количества разведанных месторождений. Наиболее востребованы месторождения строительных материалов. Не разрабатываются месторождения фосфоритов, гипса, мела, минеральных красок, формовочных песков. Исключительно низок объем добычи бурого угля, торфа, трепела, палыгорскитовых, огнеупорных глин.

Основные причины незначительного вовлечения в эксплуатацию полезных ископаемых – неравномерность территориального размещения разведанной сырьевой базы, высокий уровень энергоемкости разработки месторождений и требуемых капитальных вложений, длительный период окупаемости инвестиций в минерально-сырьевой сектор, отсутствие достоверной геолого-экономической информации и маркетинговых проработок по конкретным видам полезных ископаемых и объектам недропользования. Технология эксплуатации месторождений не нацелена на широкий спектр использования сырья.

Наиболее перспективными для освоения являются следующие месторождения: Кудиновское (Малоярославецкий район), Угодско-Заводское-2 (Жуковский район), Ферзиковское-2, Федосовский участок (Ферзиковский район) месторождения глин и суглинков для производства кирпича; Горневское (Жуковский район) кирпичного сырья, Максимовское (Ферзиковский район) керамзитовых глин, Муратовское (пригородная зона г. Калуги) строительных известняков, Пыринское (Думиничский район) стекольных песков, торфяные месторождения Князь Мох (Кировский район) и Кармановское (Малоярославецкий район), а также комплексное освоение Борщевского месторождения (уникальные по качеству палыгорскитовые глины).

Экономически обосновано наращивание объемов добычи огнеупорных глин (востребованность Новомосковским заводом огнеупорных глин), стекольного сырья на базе действующих стекольных заводов,  гипса, фосфоритов, минеральных красок.

В Калужской области разработана Целевая программа  "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг.)", которая включает в себя комплекс мероприятий по развитию минерально-сырьевой инфраструктуры. В программе выделено 7 районов, остро нуждающихся в строительных песках: Бабынинский, Мещовский, Изноский, Куйбышевский, Мосальский, Тарусский, Хвастовичский, где будут проводиться поисково-разведочные работы по поиску новых месторождений строительных песков.

На первую очередь необходимо проведение работ по поиску новых месторождений в следующих районах.

1. В Бабынинском районе – район находится в близи Калужской промышленно-производственной и технической зоны, где размещено около 38 % промышленных предприятий области

2. В Куйбышевском районе – район расположен рядом со Спас-Деменской перспективной промышленной зоной. Одно из направлений развития зоны – развитие обрабатывающей промышленности.

В дальнейшем необходимо проведение геологоразведочных работ, обеспечивающих прирост запасов, исходя из потребностей области в данном сырье на долгосрочную перспективу.

Не рекомендуется разработка месторождений в Мещовском районе, так как на его территории расположены ценные лесные массивы, предназначенные для рекреационных целей и зоны уникальных исторических ландшафтов.

* * *

Мероприятиями предусматриваются первоочередные поисково-оценочные работы, ориентированные на цементное сырье в районах, максимально приближенных к потенциальному потребителю. В настоящее время в области цементное производство отсутствует.

Для увеличения объемов добычи бурого угля необходима геолого-экономическая оценка разведанных месторождений угля Калужской области, позволяющая наметить первоочередные объекты освоения.

На территории предусмотрен комплекс первоочередных поисково-оценочных мероприятий для выбора новых участков подземных вод для строительства водозаборов на территории Калужской области, так как примерно 70 % территории области относится к территориям необеспеченным водными ресурсами. Стратегия водообеспечения Калужской области в перспективе должна быть направлена на увеличение доли использования защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод нормативного качества и в достаточном количестве для питьевого водоснабжения.

На базе разведанных месторождений (в настоящее время их 13) и новых участков минеральных вод различных типов возможно более активное освоение и применение бальнеологических ресурсов: строительство водогрязелечебниц, санаторно-курортных учреждений, заводов промышленного розлива минеральных вод. Наиболее перспективны Дзержинский, Боровский, Козельский, Малоярославецкий, Перемышльский, Тарусский районы и Пригородная зона г. Калуги.

В г. Калуге имеется инвестиционных проект по строительству завода минеральных лечебно-столовых вод.

### 4.3.2. Промышленный комплекс

Профилирующими отраслями, определяющими специализацию области, являются машиностроение и металлообработка. Наиболее крупные промышленные предприятия размещены в гг. Калуга, Киров и ряде районов северо-запада – Боровском, Малоярославецком, Дзержинском, Бабынинском.

Темпы роста промышленности могут значительно вырасти в результате успешной реализации региональных целевых программ и программы создания промышленных зон (индустриальных парков) и вследствие этого – повышения инвестиционной привлекательности отдельных секторов экономики. На перспективу ежегодный прирост промышленного производства в среднем будет составлять около 6-9 %. Наибольшие темпы развития предвидятся в отраслях специализации области: машиностроении, в т.ч. наукоемких подотраслях, производстве строительных материалов, стекольной промышленности, фармацевтике. Эти отрасли будут наиболее инвестиционно-привлекательными и получат поддержку в рамках целевых региональных программ.

Поскольку промышленность Калужской области характеризуется высокой степенью износа основных фондов – 43,5 %, а в некоторых отраслях более 80 %, наиболее перспективными будут инвестиции в обновление производственных фондов предприятий и во внедрение новых современных наукоемких технологий.

В перспективе специализация промышленного комплекса области сильно не изменится. Продолжится тенденция углубления специализации на отраслях, связанных с развитием современных наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, некоторых подотраслей машиностроения и др., в связи с этим повысится значение Обнинской агломерации как крупного научного и промышленного центра. Подтверждением привлекательности Обнинского района для размещения новых производств является открытие здесь в 2007 г. крупнейшего в России завода по производству персональных компьютеров, который обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. В  пределах расчетного срока Схемы в обрабатывающей промышленности Калужской области сохранится близкая к современной структура объемов производства (табл. 4.3.1).

Основные тенденции развития промышленного комплекса области в территориальном аспекте на перспективу сохранятся, наибольшие  инвестиции по-прежнему будут привлекать наиболее крупные предприятия, расположенные в крупных промышленных центрах (гг. Калуга, Киров), ряде районов северо-запада (Боровском, Малоярославецком, Дзержинском, Бабынинском),  и вновь формируемые промышленные зоны (индустриальные парки). Кроме того, наиболее привлекательными для инвестиций будут промышленные комплексы в пределах выделенных Схемой зонах экономической активности. Так, например, на севере области промышленное развитие прогнозируется в зоне гг. Обнинск, Жуков, Малоярославец, в юго-западной части области промышленность  будет развиваться в районе гг. Сухиничи, Думиничи, в западной части области в отдаленной перспективе в пределах расчетного срока возможно развитие промышленного комплекса г. Спас-Деменска.

В то же время остается ряд районов, где развитие промышленности требует особой поддержки: снижение объемов промышленного производства в ценовом выражении в настоящее время прослеживается в Медынском, Мосальском, Спас-Деменском районах. Одним из направлений экономического роста в сфере перерабатывающей промышленной может стать создание на территории области промышленных зон, которые станут локомотивом роста экономики в целом.

Таблица 4.3.1.

Прогноз структуры обрабатывающих отраслей промышленности

на 2015-2025 гг. (по полному кругу предприятий), %

| Отрасли промышленности | Индекс физического объема, 2004 г. % | Структура обрабатывающих отраслей промышленности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004г. | 2015г. | 2025г. |
| ВСЕГО | 104,9 | 100 | 100 | 100 |
| черная и цветная металлургия |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | 95,2 | 1,6 | 2,5 | 2,0 |
| машиностроение и металлообработка | 103,9 | 42,7 | 47,0 | 47,5 |
| медицинская промышленность |  | 0,4 | 1,0 | 1,5 |
| промышленность строительных материалов | 110,3 | 7,8 | 8,5 | 8,5 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 107,4 | 11,4 | 12,0 | 12,0 |
| легкая промышленность | 76,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
| пищевая промышленность | 115,1 | 22,5 | 24,5 | 24,0 |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая |  | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| микробиологическая промышленность |  | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
| полиграфическая промышленность |  | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| прочие отрасли |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Добывающая промышленность.

Потенциал развития добывающей промышленности сосредоточен в расширении перечня разрабатываемых месторождений при условии геологической доразведки месторождений. Разработка местных месторождений является фактором, удешевляющим производство строительных материалов, что повышает конкурентоспособность предприятий строительной отрасли. Высокий спрос на строительные материалы в ближайшие годы будет формироваться за счет строительства в Москве и Московской области, а также видимого роста и проектируемого объемов строительства в Калужской области.

Кроме того, возможна организация ограниченной разработки торфа для нужд аграрного сектора, малой энергетики, строительства и других отраслей. Потенциально возможной остается разработка бурого угля, но химическая промышленность в области развита незначительно, а в качестве источника энергии бурый уголь в настоящее время не рентабелен.

Следует отметить, что разработка месторождений в ряде случаев нежелательна. Это – фактор, ухудшающий состояние ландшафтов. Значительная часть известных месторождений тяготеет к долинам рек и, в случае попадания контура месторождения в водоохранную зону, его разработка практически невозможна.

Основными мероприятиями в развитии добывающей промышленности области на расчетный срок являются следующие.

- Организация геологической доразведки имеющихся месторождений, прежде всего месторождений строительного сырья.

- Первоочередная разработка месторождений строительного сырья в районах прилегающих к Осевому продольному транспортному коридору (в т.ч. Борщевского и Которского месторождений известняков).

- Разработка месторождений стекольных песков.

- Организация ограниченной разработки торфа для нужд аграрного сектора, малой энергетики, строительства и других отраслей.

- Потенциально возможна разработка бурого угля, но химическая промышленность в области развита незначительно, а в качестве источника энергии бурый уголь в настоящее время не рентабелен.

Разработка месторождений является фактором, ухудшающим состояние ландшафтов. Значительная часть известных месторождений тяготеет к долинам рек и, в случае попадания контура месторождения в водоохранную зону, его разработка практически невозможна.

Машиностроение и металлообработка.

Одной из особенностей развития отрасли машиностроения является размещение в области предприятий военно-промышленного комплекса, многие из которых в настоящее время осуществляют конверсионные проекты и выходят на гражданский рынок с продукцией, созданной на основе технологий двойного назначения. Развитию прорывных направлений в отрасли способствует высокий научно-технический потенциал и наличие старейшего в стране наукограда в Обнинске.

В связи с тем, что область не имеет собственной металлургии и ее машиностроение использует привозное сырье, приоритетными для дальнейшего размещения следует считать неметаллоемкие предприятия точного машиностроения, медицинской техники, приборостроения (в т.ч. для контроля технологических процессов), электронной промышленности, производство средств связи и приборов бытового назначения. Их размещение будет тяготеть к северной части области, прежде всего, это территория вдоль оси Калуга – Обнинск,  Малоярославецкий, Боровский и Жуковский районы, где есть перспективы развития технопарков и технико-внедренческих зон. Новый импульс к развитию должно получить двигателестроение, в т.ч. для авиационной промышленности в Калуге.

Вместе с тем, развитие и модернизация транзитных транспортных путей, проходящих через территорию области, будет способствовать развитию транспортного машиностроения. Для размещения таких производств перспективны промышленные зоны, располагаемые в зонах межрегиональных транспортных коридоров. В связи с размещением в стране ряда заводов зарубежных автогигантов, здесь возможно размещение автосборки и производства ряда комплектующих. ОАО «Автоэлектроника» уже производит электронные устройства для автомобилей. В области возможно возникновение предприятий по производству дорожной техники, оборудования для автозаправок и т.п. Приоритетным для развития такого рода производств является крупный транспортный узел г. Сухиничи и прилегающие к нему территории. Для небольших городов и поселков, расположенных вблизи от федеральных автотрасс предлагается размещение небольших авторемонтных предприятий.

Более металлоемкие производства будут размещаться на юге области. В первую очередь речь должна идти о реконструкции предприятий в Кирове и Людиново, размещении новых производств в Думиничском и Сухиничском районах. Это энергетическое, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, производство строительной техники. Развитие сельскохозяйственного машиностроения может быть связано не только с производством крупной техники, но и средств малой механизации, которые необходимы для развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также владельцам дачных участков. Соответствующие предприятия, ориентирующиеся на потребителя, могут быть размещены и в северных районах области.

Первоочередными мероприятиями развития отрасли машиностроения являются следующее.

- Конверсионное развитие предприятий военно-промышленного комплекса на основе технологий двойного назначения.

- Дальнейшее развитие технопарка в г. Обнинске.

- Размещение неметаллоемких предприятий точного машиностроения, медицинской техники, приборостроения (в т.ч. для контроля технологических процессов), электронной промышленности, производство средств связи и приборов бытового назначения в северной части области: территория вдоль оси Калуга – Обнинск,  Малоярославецкий, Боровский и Жуковский районы, где есть перспективы развития технопарков и технико-внедренческих зон.

- Развитие двигателестроения (в т.ч. для авиационной промышленности) в Калуге.

- Размещение предприятий транспортного машиностроения (автосборка, производство электронных устройств и ряда комплектующих) в промышленных зонах, расположенных в зонах влияния межрегиональных транспортных коридоров.

- Приоритетное размещение предприятий по производству дорожной техники, оборудования для автозаправок и т.п. в г. Сухиничи и на прилегающих к нему территориях.

- Размещение небольших авторемонтных предприятий в городах и поселках, расположенных вблизи от федеральных автотрасс.

- Реконструкция предприятий в Кирове и Людиново, размещение новых производств в Думиничском и Сухиничском районах:  энергетическое, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение (в т.ч. средства малой механизации для населения), производство строительной техники;

В дополнение к перечисленным мероприятиям в гг. Калуга, Сухиничи возможно размещение автосборочных заводов. Желательным является также строительство в области электрометаллургического завода для обеспечения ее машиностроения специальными видами сплавов, но это возможно лишь при условии наличия достаточных энергетических мощностей.

Лесное хозяйство, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Основным направлением развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья). Перспективным направлением является выработка био-, огне- и водостойкой, а также большеформатной фанеры и клееной древесины

В связи с задачей более полного использования вторичных ресурсов (в т.ч. сортированный мусор) и отходов переработки, низкокачественной древесины, получаемой при рубках ухода в лесах области, новые перерабатывающие мощности могут быть введены на уже существующих предприятиях в т.ч. в гг. Кондрово, Балабаново, пгт. Полотняный Завод, с. Детчино.

К концу расчетного срока Схемы и на дальнейшую перспективу в лесопромышленном комплексе области постепенно произойдет переориентация деревообрабатывающих производств на поставки все большей доли круглого леса из других регионов и более выгодной станет локализация перерабатывающих мощностей в зоне автомагистрали Москва – Рославль – Брест и других основных дорог области. В частности возможны новые предприятия по производству готовых домов, оконных и дверных блоков из клееной древесины. Их размещение с учетом ориентации на источники сырья и потенциальных покупателей целесообразно в гг. Балабаново, Спас-Деменск, Медынь, Киров, Сухиничи, в Мосальском районе. Производство большеформатной фанеры возможно в Калуге, Кирове, Сухиничах.

Обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, требует использования инновационных технологий и компонентов, производимых химической промышленностью. Соответствующие производства, дополняющие промышленный комплекс области, могут быть размещены в Дзержинском и Сухиничском районах.

На расчетный срок действия Схемы территориального планирования Калужской области (до 2025 г.) актуальны следующие задачи.

- Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006-2010гг.», направленных, в первую очередь, на подъем экономик центральных, юго-западных и северо-западных районов области с невысоким уровнем экономического развития и низкой занятостью населения;

- Организация максимально полного использования древесины и лесосечных отходов, получаемых при рубках главного пользования, рубках ухода, при непременном условии проведения лесовосстановительных работ.

- Организация более глубокой переработки древесины на предприятиях области.

- Более равномерное использования расчетной лесосеки по территории области и по породному составу его лесов (в т.ч. низкосортной мягколиственной древесины).

- Использование продукции побочного лесопользования (грибы, ягоды, лекарственные растения и т.п.).

Для получения дохода от непромышленного использования лесов необходимо создание областной нормативно-правовой базы, предусматривающей возможность развития соответствующих арендных отношений в сфере лесопользования в лесах области (в т.ч. аренда массивов санаториями, домами отдыха и т.п.).

Основным направлением развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья). Перспективным направлением является выработка био-, огне- и водостойкой, а также большеформатной фанеры и клееной древесины. Предусматриваются следующие мероприятия.

- Размещение перерабатывающих мощностей в зоне автомагистрали Москва – Рославль – Брест и других основных дорог области (производство готовых домов, оконных и дверных блоков из клееной древесины и т.п.): гг. Балабаново, Спас-Деменск, Медынь, Киров, Сухиничи, в Мосальском районе.

- Размещение производства большеформатной фанеры в Калуге, Кирове, Сухиничах.

- В связи с задачей более полного использования вторичных ресурсов (в т.ч. сортированный мусор) и отходов переработки, низкокачественной древесины, получаемой при рубках ухода в лесах области, необходим ввод новых перерабатывающих мощностей в целях углубления переработки древесины на существующих предприятиях в гг. Кондрово, Балабаново, пгт. Полотняный Завод, с. Детчино.

Промышленность строительных материалов.

Перспективы дальнейшего развития промышленности строительных материалов связаны с дальнейшим ростом объемов строительства как в самой Калужской области, так и в столичном регионе Москвы  и Московской области, в связи с чем перспективным становится как развитие существующих производств на базе освоения собственных ресурсов, так и освоение новых видов строительных материалов. В Схеме (раздел 4.2.3 настоящего тома) предусматривается рост объемов жилищного строительства в последующие десятилетия.

Создание новых предприятий отрасли будет связано с освоением на территории области новых перспективных месторождений строительных материалов и развитием технологий рециклинга, связанных с вторичным использованием строительных материалов и мусора, получаемых при сносе отслуживших свой срок строений. Разработку и внедрение технологий рециклинга можно считать приоритетными: близость мощного сырьевого источника (Москва и города Московской области), начальный этап развития нового для страны вида деятельности. Соответствующий технико-внедренческий центр может размещаться в Жуковском районе вблизи трассы А108 Московского большого кольца. Размещение промышленных зон, специализирующихся на производстве строительных материалов планируется в Тарусском и Ферзиковском районах.

На базе имеющихся в области месторождений стекольных песков возможно развитие в Козельске и Хвастовичах стекольной промышленности, ориентированной на производство оконного стекла, посуды, а также высокохудожественных изделий, строительство стеклотарного завода в г. Калуга. Также развитие стекольной промышленности предусматривается в рамках формируемой промышленной зоны в Тарусском районе.

Среди первоочередных мероприятий можно выделить следующие.

- Модернизация производств санитарно-технических изделий и чугунного литья в Думиничах, Кирове, Людиново.

- Создание комплекса строительной индустрии и переработки огнеупорных глин в Ульяновском районе, цементного производства в Ферзиковском и Думиничском районах, комплекса производств строительных материалов в Тарусском районе.

- Приоритетное развитие технологий рециклинга, связанных с вторичным использованием строительных материалов и мусора, получаемых при сносе отслуживших свой срок строений. Создание соответствующего технико-внедренческого центра в Жуковском районе вблизи трассы А108 Московского большого кольца.

- Развитие в Козельском, Хвастовичском и Тарусском районах стекольной промышленности, ориентированной на производство оконного стекла, посуды, а также высокохудожественных изделий.

- Размещение в Калуге стеклотарного завода.

Химическая промышленность (на первую очередь).

Развитие отдельных подотраслей химической промышленности, в первую очередь, будет связано с обеспечением потребностей развивающихся отраслей специализации области. Химическая промышленность обладает высоким комплексообразующим потенциалом, что важно для процесса кластеризации экономики региона в целом. Первоочередными мероприятиями в развитии химической промышленности области являются:

- Развитие производства химических компонентов, необходимых деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в Дзержинском и Сухиничском районах.

- Создание производства по выпуску фосфоритовой муки в Думиничском районе.

Пищевая и легкая промышленность.

Важной задачей в развитии пищевой промышленности является расширение местного сектора на внешнем рынке области.

Перспективы развития пищевой промышленности тесно связаны с развитием в районах области агропроизводства, т.е. местной сырьевой базы. В условиях ее недостаточного развития рост пищевой промышленности становится неустойчивым. Более надежным вариантом является создание крупных вертикально интегрированных структур, включающих в себя производство, первичную переработку и сбыт готовой продукции. В Калужской области агрофирмы и агрохолдинги могут создаваться в густонаселенной северо-восточной части области.

Отсутствие противопоказаний к размещению в исторических городах, позволяет создать целый ряд узнаваемых брендов для продвижения пищевой продукции на рынки соседних регионов, что одновременно будет способствовать росту туристической привлекательности области. Для создания брэндов могут быть использованы имена и символы гг. Медынь, Боровск, Таруса, Мосальск, Козельск, Юхнов и т.п. Поэтому перспективно создание и развитие в районах северо-запада и юга области относительно небольших предприятий пищевой промышленности, ориентированных на использование местного сырья, в том числе связанных с переработкой дикоросов (грибы, ягоды и т.п.).

Перспективы развития легкой промышленности связаны с организацией углубленной переработки льняного сырья в целях производства смесовых тканей, трикотажа и иной продукции. Первичная переработка льна тяготеет к районам его произрастания. Размещение соответствующих льнозаводов рассмотрено в предшествующем разделе. Однако по настоящему прибыльным культивирование льна становится лишь при организации полной технологической цепочки от поля до швейной мастерской.

Перспективы развития кожевенной и обувной промышленности связаны с развитием качественной сырьевой базы (поставляемые животноводством кожи). Обувная промышленность области в первом полугодии 2006 г. сравнении с соответствующим периодом 2005 г. увеличила объем производства на 60 %.

В связи с перспективами кластеризации экономики в отрасли может получить развитие ряд производств, продукция которых будет востребована основными отраслями специализации обрабатывающей промышленности (производство специальных тканей для обивки автосалонов, разнообразных материалов в качестве основы для фильтров, пошив рабочей одежды общего и  специального назначения и т.п.).

Приоритетным направлением развития отраслей пищевой и легкой промышленности на расчетный срок является выход на рынки Москвы и Московской области не только отдельных крупных производителей, но и ряда предприятий среднего уровня, занимающих на рынке более узкие и специфические ниши. Важной задачей является расширение местного сектора на внешнем рынке области.

- Создание на северо-востоке области крупных вертикально интегрированных структур, включающих в себя производство, первичную переработку и сбыт готовой продукции.

- Развитие в районах северо-запада и юга области относительно небольших предприятий пищевой промышленности, ориентированных на использование местного сырья, в т.ч. связанных с переработкой дикорастущих растений. Создание ряда узнаваемых брендов с использованием имен и символики исторических поселений области (гг. Медынь, Боровск, Таруса, Мосальск, Козельск, Юхнов) для продвижения пищевой продукции на рынки соседних регионов.

- Организация углубленной переработки льняного сырья в целях производства смесовых тканей, трикотажа и иной продукции, создание полной технологической цепочки от поля до швейной мастерской в рамках единой вертикально интегрированной структуры, включающей льнозаводы в основных льнопроизводящих районах и завершающие стадии, локализованные в Калуге и исторических городах северной части области.

### 4.3.3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленного комплекса области объединяет предприятия по производству, закупкам, хранению, и промышленной переработке агропродукции, сервисному обслуживанию, информационному и научному обеспечению сельскохозяйственных производителей. Особенностью области является распространение интенсивного пригородного типа хозяйства, целью которого является обеспечение городского населения основными продуктами питания.

Площадь сельскохозяйственных угодий в области составляет 1382,7 тыс. га, из них 961,9 тыс. га занято пашней. Под посевной площадью занято 381,6 тыс. га, что составляет 43 % от площади пашни. Такая ситуация, сложившаяся в области, указывает на низкую эффективность использования земельных ресурсов. Неиспользуемые земли являются одним из существенных резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

При размещении сельскохозяйственных культур и специализации производства необходимо учитывать почвенное плодородие и агроэкологические условия сельскохозяйственнных земель. Наименее продуктивные почвы на северо-западе области в Мосальском, Износковском, Куйбышевском районах (менее 8,0 ц. зерновых ед.). На этой части территории низка плотность сельского населения и целесообразно ориентироваться на производство животноводческой продукции. Земли с наиболее высоким естественным плодородием приурочены к центральной части области. В центральных и северо-восточных районах: Козельском, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском почвы имеют высокую продуктивность (от 12,1 до 14,0 ц зерновых ед.). На их территории следует возделывать наиболее требовательные к плодородию культуры: гречиху, кукурузу, овощи и, в первую очередь, лён-долгунец (рис. 4.3.3). По оценке природно-технологических условий наименее благоприятными для ведения сельскохозяйственного производства и организации крупноплощадного размещения сельскохозяйственных угодий являются территории Износковского, Тарусского, Жиздринского, Ульяновского, Спас-Деменского, Куйбышевского районов. В этих районах целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель.

В зону радиоактивного загрязнения, к которой условно относятся территории с содержанием цезия 137 более 1 Ku/км², в настоящее время входят 10 районов. Участки с загрязнением выше 5 Ku/км² расположены в Жиздринском – 2,7 тыс. га, Ульяновском – 5,3 тыс. га и Хвастовичском районе – 4,4 тыс. га

На территории с дозой загрязнения почвы радиоцезием до 1 Ku/км2  работы в растениеводстве и животноводстве ведутся без ограничений по принятым для данной почвенно-климатической зоны технологиям. Минеральные и органические удобрения вносятся в дозах, обеспечивающих получение стабильных урожаев. На лугах и пастбищах с этой плотностью загрязнения почв можно  выпасать скот и овец.

В зоне загрязнения территории радиоцезием 1-5 Ku/км2 и стронцием-90 – менее 0,3 Ku/км2 на пашне все виды работ проводятся без ограничений по общепринятым технологиям.  Известкование кислых почв,  применение минеральных, органических, микроудобрений и средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков следует проводить в нормах, обеспечивающих  получение максимального урожая. На дерново-подзолистых  супесчаных и песчаных почвах с плотностью загрязнения свыше 2 Ku/км2 нормы внесения калийных и фосфорных удобрений необходимо увеличивать в 1,5-2 раза по действующему веществу с учетом обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия.

Промышленное  возделывание овощей в незащищенном грунте - томаты, капуста,  корнеплоды, свекла столовая, морковь, лук, чеснок и зеленые культуры следует вести на участках с минеральными почвами. Промышленное овощеводство на торфяных и торфяно-болотных почвах необходимо ограничить.

На территориях с плотностью загрязнения   рациоцезием 5-15 Ku/км2 и стронцием-90 - 0,3-1 Ku/км2 необходимо проведение ряда дополнительных агрономических и защитных мероприятий. Не следует возделывать гречиху лён,  зернобобовые, крестоцветные культуры,  за исключением горчицы белой и озимого рапса. Зернобобовые возделывают только на зеленый корм и семена. Посев многолетних бобовых трав проводится на минеральных почвах только в смеси со злаковыми компонентами. Торфяники и торфяно-болотные земли используются для выращивания многолетних трав и культур сплошного сева на семенные цели  и корма.

Величина общей площади пашни, которая должна быть зарезервирована для сельскохозяйственного использования, может быть оценена, исходя из двух основных положений:

- население области должно быть обеспечено основными видами продовольствия за счет собственного производства;

- необходим запас земель для производства продукции на вывоз  в другие регионы.

Предполагаемая  численность населения Калужской области в  2025 г. составит 1005 тыс. чел. По условиям Калужской области потребность в площади пашни на 1 жителя для его продовольственного обеспечения принята в среднем на уровне 0,5 га. С учетом дополнительного коэффициента, учитывающего необходимость внешней продовольственной экспансии, потребность в площади пашни на 2025 г. составит 484 тыс.га. Проектируемый размер площади пашни может быть уменьшен в случае внедрения прогрессивных технологий производства, обеспечивающих рост урожайности в растениеводстве (в т.ч. в кормопроизводстве).

Основываясь на зонировании территории области, технологических особенностях возделывания отдельных культур, особенностях ведения некоторых отраслей животноводства, а также технологий переработки с-х продукции, предлагается следующее размещение новых и развитие существующих перерабатывающих предприятий.

Предприятия по переработке продукции растениеводства. В настоящее время в области действуют предприятия по переработке льна-долгунца, плодоовощной продукции, спиртовые заводы, комбикормовые заводы и комбинаты хлебопродуктов (рис. 4.3.4).

Льноперерабатывающие предприятия. В настоящее время на территории области насчитывается шесть льноперерабатывающих заводов. В области планируется построить два льнозавода, один в г. Мосальске, другой  в г. Мещовске и реконструировать существующие заводы, которые оснащены устаревшим оборудованием. Одновременно с развитием и модернизацией основных предприятий, целесообразно перепрофилировать Хвастовичский льнозавод на переработку льносырья и выпуск льноволокна.

Предприятия по переработке плодоовощной продукции. В г. Сухиничи размещается агрокомбинат, который перерабатывает картофель, производит сушёные овощи, и кукурузные палочки. На этом предприятии планируется расширение ассортимента продукции. В Мещовском и Бабынинском районах располагаются заводы по производству плодоовощных консервов. Здесь также планируется расширение  ассортимента продукции. В области одним из ведущих предприятий по переработке плодоовощной продукции является ОАО «Русский продукт». Здесь производят картофелепродукты и сушёные овощи, в перспективе намечается строительство новых цехов и расширение ассортимента продукции до 10 наименований. В Кировском районе целесообразно строительство завода по переработке плодоовощной продукции.

Спиртовые заводы. В областном центре  размещается один завод по производству спирта – сырца и ликёро-водочных изделий. В перспективе его производственные мощности достаточны для переработки сельскохозяйственной продукции, планируется только расширение ассортимента.

Комбикормовые заводы и комбинаты хлебопродуктов. Для увеличения продукции животноводства и птицеводства необходимо развитие комбикормовой промышленности. На территории области находятся два комбикормовых завода: в г. Сухиничи и в пос. Воротынск Бабынинского района. Их производственные мощности обеспечены сырьём на 20-30 %. В г. Калуга размещен комбинат хлебопродуктов по производству  муки, который также обеспечен сырьём на 30 %. На этом предприятии требуется реконструкция комбикормового цеха. Для производства  комбикормов в Малоярославецком районе  необходимо провести реконструкцию  комбикормового завода в пос. Детчино.

Предприятия по переработке продукции животноводства (рис. 4.3.5).

Предприятия по переработке молока. В области насчитывается 13 предприятий по переработке молока. В качестве ведущих центров переработки, ориентированных на выпуск продукции максимально широкого ассортимента, могут рассматриваться молококомбинаты, размещённые в городах Киров и Козельск. Другие ведущие предприятия области преимущественно ориентированы на производство цельномолочной продукции. Для увеличения производства продукции на этих предприятиях не хватает сырья. Для обеспечения населения крупных городов области Калуги, Обнинска, Людиново, Киров и отдалённых районов (Спас-Деменского, Малоярославецкого)  молочной продукцией следует развивать молочное животноводство и вводить новые производственные мощности по переработке молока.

Мясоперерабатывающая промышленность. Мясокомбинаты на территории области сосредоточены в крупных городах: Калуга, Киров, Обнинск и в пос. Думиничи. На всех мясоперерабатывающих предприятиях планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции. Производственные мощности мясокомбинатов в основном не обеспечены сырьём. С увеличением объёмов производства мяса в области на перспективу может рассматриваться вопрос о строительстве мясокомбината в г. Козельске.

На территориях Барятинского, Износковского, Мосальского, Мещовского, Кировского, Куйбышевского, Спас-Деменского, Ульяновского, Бабынинского районов необходимо развивать мясное скотоводство и свиноводство.

Птицефабрики. На территории области действуют три птицефабрики две из них находятся в г. Калуга, одна – в Дзержинском районе. Птицефабрика в г. Белоусов по экономическим причинам  в настоящее время не работает. Для обеспечения населения городов Обнинска, Людиново, Киров продукцией птицеводства необходимо предусмотреть строительство новых птицеводческих хозяйств.

Перспективные организационно-правовые формы организации сельскохозяйственного производства. Сформировавшиеся в области за последние годы многоукладность и многовариантность организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства будут сохраняться и в перспективе. В настоящее время на территории области выявилась определенная рыночная специализация этих укладов. Крупные сельхозорганизации в основном, обеспечивают продовольствием мегаполисы и крупные индустриальные центры. Объемы производства продукции  сельскохозяйственными  предприятиями в  последние годы несколько стабилизировались, но их положение остаётся сложным. Частно-семейный уклад кормит само сельское население, жителей малых и средних городов, а также часть жителей региональных столиц.

Заметная часть личных подсобных хозяйств в силу объективных условий и благодаря собственной энергии превращается в товарные хозяйства. Для успешной конкуренции на рынке мелкие фермерские хозяйства нуждаются в кооперации с другими предприятиями, которые помогают им в обработке сырья, сбыта продукции закупки горючего, ремонта техники, поставки семян и.т.д. Поэтому, фермерские хозяйства должны идти по пути интеграции с другими сельскохозяйственными предприятиями и стремиться к укрупнению. Этим предприятиям, как практикуется во всем мире, необходима государственная поддержка.

Для повышения эффективности работы предприятий с учётом сложившихся условий в агропромышленном секторе должны быть сформированы  агрохолдинги и агрофирмы, которые могут объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство - хранение - скупка - переработка - реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности. Агрохолдинги представляют собой совокупность юридических лиц, связанных договорными или имущественными отношениями по управлению головной компанией и деятельностью  участников.

В России используется несколько основных вариантов интеграции, механизмов передачи во владение или пользование земли и имущества несостоятельных предприятий инвесторам, которые могут быть применены на территории Калужской области:

- учреждение нового предприятия с сохранением базового хозяйства-должника;

- присоединение неплатежеспособного предприятия к эффективно хозяйствующей коммерческой организации с потерей права юридического лица;

- формирование интегрированных структур с уставным капиталом, образованным инвестором-интегратором и неплатежеспособным хозяйством на долевых началах, с переходом контрольного пакета акций инвестору.

Другой перспективной организационно-правовой формой сельскохозяйственного предприятия являются агрофирмы, образуемые несколькими сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями с собственной торговой сетью. Такие агрофирмы способствуют развитию рыночной инфраструктуры, расширяющей доступ к рынкам готовой продукции и ресурсам,  созданию условий для обязательного исполнения контрактов и рыночных соглашений, что в конечном итоге должно привести к решению важнейшей задачи – финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

Организация глубоко интегрированных структур (агрохолдингов и агрофирм) перспективна, прежде всего, в зоне городов Калуга и Обнинск, а также центральных и густонаселенных районах области (Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский, Ферзиковский). Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а  также внедрение в инфраструктуру АПК земельно-ипотечного кредитования.

### 4.3.4. Научный комплекс

В Калужской области расположена 31 научная организация, имеется широкая сеть высших и средних учебных заведений. Наибольшее число организаций научного профиля сконцентрировано в Калуге и Обнинске – первом наукограде страны. Ряд научных учреждений расположен в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Козельском (г. Сосенский) и Перемышльском районах и г. Таруса. Наиболее перспективными направлениями развития научного комплекса области являются разработки в области энергетики и энергосбережения, машиностроения, технологий двойного применения, биотехнологий, новых материалов и нанотехнологий, фармакологии и т.д.

Наиболее перспективными направлениями развития научного комплекса области в целях интенсификации ее экономики являются разработки в области энергетики и энергосбережения, машиностроения, технологий двойного применения, биотехнологий, новых материалов и нанотехнологий, фармакологии и т.д.

Возможны варианты размещения научных организаций и их филиалов, которые в дальнейшем могли бы перерасти в технико-внедренческие зоны, тесно связанные с интересами области и ее ближайших соседей – прежде всего Московской области, ряд производственных и научных центров которой (Подольск, Чехов, Наро-Фоминск, Троицк, Пущино) находится в непосредственной близости к Обнинску. Кроме того, в перспективе повышение инновационного потенциала промышленного комплекса с развитием наукоемких производств, будет происходить именно на основе развития технопарков, обладающих высоким  научно-техническим потенциалом. Создание одного из семи российских технопарков в г.Обнинске может стать в перспективе основой для формирования кластера информационных технологий, а ближайшие вузы обеспечат приток высококвалифицированных кадров.

Первоочередными задачами в развитии научного комплекса области являются следующие.

- Создание и развитие «Технопарка Обнинск» в г. Обнинске со специализацией в сфере биотехнологий, фармацевтики, новых материалов, ядерных и радиационных технологий.

- С целью повышения научного потенциала других территорий области предусматривается размещение ряда научных организаций и их филиалов с перспективой перерастания их в технико-внедренческие зоны соответствующей специализации.

1. В Калуге возможно создание технопарка, специализирующегося в области микроэлектроники (на Правобережье), а также организаций и филиалов, осуществляющих технологические и маркетинговые исследования для нужд пищевой промышленности.

2. В Малоярославце – предприятий по производству оборудования для пищевой и фармацевтической промышленности, в области биотехнологий и фармацевтики.

3. В Кондрово – разработки новых технологий деревообработки и деревопереработки, использования вторичного сырья.

4. В Юхнове – экологические исследования, в т.ч. исследования устойчивости экосистем области к различным видам антропогенной деятельности.

5. В Кирове – разработка новых материалов и технологий на основе использования минерально-сырьевого потенциала области.

6. На базе уже существующих исследовательских центров и университетов (в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Тарусе) – создание бизнес-инкубаторов, направленных на реализацию отдельных инновационных разработок.

7. В Боровске – создание Агротехнопарка.

## 4.4. Охрана объектов культурного наследия

В разрезе территориального планирования области предметом сохранения, наряду с отдельными памятниками истории и культуры, является вся совокупность культурного наследия, выражающаяся в таких особых объектах, как основные исторические планировочные оси, опорные центры и ареалы расселения вместе с их историческими функциями, которые обеспечивали жизнедеятельность на территории области.

На основании анализа сохранившихся объектов культурного наследия, их видов, количества, местоположения и состояния определена направленность основных мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия Калужской области.

Предлагаются четыре  взаимосвязанные группы мероприятий:

- Территориально-планировочные и градостроительные мероприятия, направленные на формирование охраны памятников истории и культуры с целью сохранения основных пространственно-функциональных характеристик культурного наследия Калужской области, установления приоритетов в очередности осуществления, концентрации соответствующих финансовых, правовых и организационных возможностей (см. п. 2.1.3 Охрана памятников истории и культуры).

- Мероприятия по охране памятников истории и культуры, направленные на выполнение законодательных требований в части охраны недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

- Социально-культурные мероприятия, направленные на возрождение и развитие духовности, просвещения, народных обычаев, художественных промыслов, ремесел, традиционных видов деятельности.

- Сопутствующие мероприятия, направленные на поддержание жизнедеятельности в ряде исторических зон, на привлечение населения к сохранению и использованию культурного наследия и др.

### 4.4.1. Охрана памятников истории и культуры

- Определение предметов охраны и территорий объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране как объекты федерального и регионального значения.

- Разработка (корректировка) историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия для исторических городов, сельских поселений, ценных историко-культурных зон и отдельных объектов с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории.

- Оценка выявленных объектов культурного наследия (1,2 тыс. объектов) и подготовка решения о включении их (всех или выборочно) в списки памятников, состоящих на государственной охране; принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников.

- Выработка концепции сохранения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (4,4 тыс. объектов), считая актуальной задачей сохранение традиционной застройки старинных Калужских сел и деревень - важного явления российской культуры; организация экспертизы для перевода их в категорию вновь выявленных объектов.

- Проведение подготовительной работы к включению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Единый государственный реестр.

- Проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам, расположенным в удаленных сельских местностях.

- Приведение учета памятников археологии, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Организация археологических исследований, опережающих раскопок на участках предполагаемого строительства.

- Рассмотрение вопроса о передаче памятников истории и культуры удаленных сельских районов в частную собственность с обеспечением гарантий их сохранения и надлежащего использования в надлежащем порядке.

- Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации, реконструкции и приспособления объектов культурного наследия, в т.ч. памятников промышленной архитектуры, для современного использования. При решении вопросов о выборе пользователей отдавать предпочтение использованию объектов культурного наследия по их основному функциональному назначению.

### 4.4.2.  Социально-культурные мероприятия

- Расширение и углубление всесторонних  исследований культурного наследия.

- Развитие и поддержка сети церковных приходов, особенно сельских, как духовных центров, активно влияющих на укрепление семьи, повышение ответственности за детей и стариков,  нравственное отношение к труду, улучшение демографической ситуации и снижение алкоголизма.

- Укрепление интегрирующей роли в системе сохранения культурного наследия историко-краеведческих музеев с их материальными и информационными фондами, которые практически есть в каждом районом центре (в т.ч. организация передвижных выставок по сельским районам).

- Разработка и применение экономических и иных стимуляторов деятельности по возрождению художественных ремесел, народных промыслов, иных традиционных видов хозяйственной деятельности, участию населения в реставрации и реконструкции исторической застройки и сохранении памятников истории и культуры.

- Составление свода нематериального наследия – обычаев, фольклора, бытовых и  кулинарных традиций и т.д., широкая публикация материалов по данной тематике с целью включения этого наследия в современную жизнь.

- Привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем сохранения историко-культурного наследия

### 4.4.3.  Сопутствующие мероприятия

- Экологическая реабилитация окружающей среды на территории историко-культурных центров и зон.

- Привлечение граждан России – увольняемых в запас военнослужащих, жителей Крайнего севера и т.п. – к приобретению жилья в малых исторических городах и сельских поселениях Калужской области.

- Разработка программ адаптации новоприбывших к местным особенностям и культурным традициям, бесплатное обучение населения (в первую очередь – на селе) приемам садоводства, огородничества, земледелия, ремеслам.

- Развитие сети межобластных связей с целью соединения исторических центров и зон Центрального федерального округа в единую туристско-рекреационную систему (включая традиционный путь в навигацию по Оке: Калуга - Дугна – Алексин – Таруса – Серпухов – Кашира – Коломна).

- Совершенствование межрайонных связей между историко-культурными центрами, зонами и другими населенными пунктами. Рекомендуется увязка расписаний движения поездов и автобусов на станциях железных дорог Московско-Киевская (Брянская), Сызрано-Вяземская, Данково-Смоленская, организация сквозного движения поездов по Данково-Смоленской железной дороге (маршруты Смоленск-Мичуринск, Спас-Деменск-Козельск).

- Разработка системы организационных мер по обеспечению межведомственной координации вопросов, прямо или косвенно связанных с сохранением и использованием культурного наследия на территории Калужской области.

## 4.5. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

### 4.5.1. Туристско-рекреационное районирование

Пространство, как всей России, так и отдельно взятой Калужской области весьма разнообразно по природным условиям, климатическим характеристикам, ландшафтно-архитектурным условиям и характеру расселения, что предопределяет специфику каждой отдельной территории по рекреационным возможностям. Изучение туристско-рекреационного потенциала, туристско-рекреационное районирование того или иного региона предполагает оценку величины и особенностей ресурса, оценку потребностей в нем и оценку возможностей его использования.

В связи с утратой прежде наиболее значимых рекреационно-туристических территорий в Крыму, Закавказье, Прибалтике, Средней Азии и в других местах, а также в связи с возникновением устойчивых региональных конфликтов в прежних курортно-туристических центрах возрастает значение туристического потенциала Центральной России, а в этой связи Калужской области в качестве туристско-рекреационной дестинации.

Благоприятные природные условия, бальнеологические ресурсы экологически чистых территорий в непосредственной близости к столичной агломерации, объективно характеризуют Калужскую область как перспективную территорию для развития культурно-познавательного и экологического туризма и многих видов отдыха.

Однако средний или сравнительно низкий уровень качества жизни населения Калужской области значительным образом сдерживает интенсивный рост туристических потоков, ограничивает рост внутренних туристских и рекреационных потоков местного населения. Это препятствует росту доходов туристско-рекреационного комплекса области, сдерживает его дальнейшее развитие, что в свою очередь способствует  выбору в качестве туристских дестинаций других (в т.ч. зарубежных) регионов. Это делает необходимым дальнейшее инфраструктурное развитие в сфере туризма и отдыха, формирование рынка услуг, ориентированного на  потенциал как внутрирегионального, так и въездного туризма.

Калужская область, обладая уникальным природным, историко-культурным наследием и значительным потенциалом социально-экономического развития, является привлекательной для рекреационного и туристического освоения в ЦФО. Выделение специфических туристско-рекреационных районов, а также активно развивающихся туристических центров, отличающихся потенциалом, разнообразием и направленностью историко-культурного наследия и объектов туристской аттрактивности позволяет разнообразить ознакомление с объектами показа и ландшафтно-архитектурной средой.

С учетом историко-культурного, ландшафтного разнообразия территории и самобытности Калужской области, в схеме выделяются 6 обособленных туристско-рекреационных районов: Приокский, Угорский, Тарусский, Жиздринский, Болвинский и Опольский, характеристика которых представлена в табл. 4.5.1.

Таблица 4.5.1.

Характеристика туристско-рекреационных районов

| Наиме-нование района | Центр района | Основные объекты туристической аттрактивности | Существующие объекты инфраструктуры | Основные виды туристско-рекреационной активности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приокский | Калуга - Таруса | Формирование Калужско-Алексинского каньона, наличие множества усадебных комплексов вдоль р. Ока, в т.ч. Ахлебинино, Авчурино, Городня и др. | Гостиницы Калуги, многочисленные базы отдыха в национальном парке «Угра». Детские оздоровительные учреждения и санатории-профилактории Калуги, гостевые дома. Горнолыжный центр «Квань». | Деловой, историко-культурный и культурно-познавательный, активный водный и горнолыжный, экологический виды туризма. Отдых выходного дня, детский оздоровительный отдых, санаторное лечение. |
| Угорский | г. Калуга | Архитектурные и исторические памятники Калуги, множество исторических усадеб, в т.ч. в пгт. Полотняный Завод, Исторические города и памятники на их территории – Медынь, Юхнов, древние городища и селища, национальный парк «Угра». Множество конфессиональных памятников и монастыри (Тихонова Пустынь и др.). | Гостиницы Калуги, многочисленные базы отдыха в национальном парке «Угра». Детские оздоровительные учреждения и санатории-профилактории Калуги, гостевые дома. Горнолыжный центр «Квань». | Деловой, культурно-познавательный, паломничество, активный водный и горнолыжный, экологический виды туризма. Отдых выходного дня, детский оздоровительный отдых, санаторное лечение. |
| Тарусский | г. Таруса | Исторический г. Таруса, Тарусский природный парк, исторический г. Малояросла-вец и места боевой славы с. Тарутино, Пафнутьев-Боровский монастырь, исторические усадьбы и конфессиональные объекты. Исторический г. Боровск. Уникальные природные и исторические ландшафты. | Гостиницы, многочисленные базы отдыха и детские оздоровительные учреждения, оздоровитель-ный центр и санатории. | Историко-культурный и культурно-познавательный туризм, паломничество, отдых выходного дня, детский оздоровительный отдых. |
| Жиздринский | г. Козельск | Свято-Введенская Оптина пустынь и женский монастырь Казанская Свято-Амвросиевская пустынь близ Шамордино, национальный парк «Угра», исторический г. Козельск, урочище Чертово городище, археологические памятники, сплавные реки, исторические промышленные объекты. | Базы отдыха. | Паломничество, культурно-познавательный, активный водный, экологический виды туризма. Долговременный семейный отдых, агротуризм. |
| Болвинский | г. Киров | Обширные охотничьи угодья, исторические поселения и промышленные объекты, древние городища, исторические усадьбы, места связанные с деятельностью Демидовых, сплавные реки. | Гостиницы, база рыбака и охотника. | Экологический, деловой и куль-турно-познава-тельный туризм, долговременный отдых и сана-торное лечение |
| Опольский | г. Сухиничи | Исторические города Мещовск и Мосальск, городища и селища, древний Серпейск, Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь, сплавные реки, исторические усадьбы. | Гостиница, мотель, база отдыха. | Агротуризм, экологический туризм, долговре-менный семейный отдых на селе, культурно-позна-вательный туризм и паломничество |

Внутри туристско-рекреационных районов выделяются туристские центры и рекреационные зоны как территории активного освоения туристами и отдыхающими, а также отдельные подцентры и опорные узлы.

### 4.5.2. Туристические центры

Существующие туристические центры

1. Калуга

Главный туристический центр региона, исторический город и административный центр области – Калуга. Город расположен в 190 км. К юго-западу от Москвы, которая выступает в качестве крупнейшего потребителя туристских услуг России и имеет с ней удобные транспортные связи по железной и автомобильной дорогам. Калуга удалена от Москвы менее чем на 200 км, поэтому привлекает значительно бόльшее количество туристов и отдыхающих в сравнении с другими туристскими дестинациями области (объем сопоставим лишь с потоком туристов в национальный парк «Угра»).

Калуга, один из красивейших старинных городов средней полосы России. Она живописно раскинулась на высоком берегу Оки. Умелое использование рельефа местности при застройке города в XVIII - XIX вв. создает необычайное ощущение простора и слитности города с окружающей его природой.

Первое упоминание о Калуге относится к 1371 г. Происхождение и история города неразрывно связаны с Окой, верхнее течение которой было издревле заселено славянами-вятичами. Город многократно пытались захватить западные соседи, он подвергался набегам татар, испытал нашествие фашистских захватчиков, но он снова возрождался, отстраивался и продолжал расти.

С Калугой связаны воспоминания об исторических событиях и отдельных лицах, живших или бывавших здесь в разные годы: А. С. Пушкин, Г.Р. Державин, имам Шамиль, В. Г. Белинский, знаменитый актер малого театра Щепкин и писатель А.К. Толстой, Н.В. Гоголь и многие другие.

В царское время Калуга служила местом ссылки. В 1786-1787 гг. Здесь жил последний крымский хан Шагин Гирей, отпущенный затем в Молдавию, А.Н. Радищев, автор "Путешествия из Петербурга в Москву", после возвращения из сибирской ссылки был поселен в селе Немцово под надзором калужского губернатора, где и прожил четыре томительных года (1797-1801).

Проездом в Калуге бывали писатели Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Калуга - родной город известного художника-графика И.Я. Билибина, происходившего из старого купеческого рода, упоминаемого еще в документах XVII в. В 1884 г. здесь родился художник Г.К. Лукомский, запечатлевший во многих своих рисунках живописные уголки Калуги. 
В конце XIX в. некоторое время в Калуге жили ссыльные большевики: М.П. Доброхотов, И.Ф. Дубровинский, А.В. Луначарский, И.И. Скорцов-Степанов. В апреле 1914 г. в городском театре выступал с чтением своих стихов Владимир Маяковский.

В связи с развитием космонавтики город, связанный с жизнью и творчеством основоположника науки по освоению космического пространства К.Э. Циолковского, получил всемирную известность. В Калуге сохранился дом, где жил Циолковский, который превращен в дом-музей, здания школ, где он преподавал, похоронен он в загородном парке, который носит имя этого ученого. В 1967 г. был построен Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, расположенный в том же загородном парке. Здание музея удачно вписалось в пейзаж, выразительный по архитектуре, необычайно интересный своей экспозиции музей привлекает десятки тысяч человек.

В 1778 г. для Калуги был утвержден регулярный план, по которому было начато строительство города. Появились широкие, прямые улицы, сохранившиеся до наших дней. Вторая половина XVIII и начало XIX века - эпоха процветания Калуги. В это время были построены дошедшие до нас постройки, определяющие облик города, - здания Присутственных мест, Гостиный двор, Каменный мост, ряд культовых сооружений. Местные дворяне и купцы начали возводить себе дома. Cтроительство осуществляли видные архитекторы того времени: П.Р. Никитин, И.Д. Ясныгин, Н.П. Соколов и другие.

В настоящее время в Калуге насчитывается 177 памятника истории и культуры, из них 150 памятников архитектуры и градостроительства. Среди них порядка 28 культовых сооружений, 48 старинных усадеб, общественные и жилые здания разного времени постройки, в том числе и советские.

Калуга располагается на территории Калужской историко-культурной зоны. Высокий культурный потенциал системы селений в долинах рек Оки Угры и Шаня, старинные села, историко-археологическая ценность и живописность ландшафтов, близость к Калуге и Москве позволяют рассматривать эти территории в качестве перспективных мест туристской активности, а также охраны природного и историко-культурного наследия.

Окрестности Калуги – это историко-культурная зона, включающая поселок Полотняный Завод, имеющий два выдающихся усадебных комплекса, старые промышленные сооружения и связанный с именами А.С. Пушкина и семьи Гончаровых, а также бывший монастырь Тихонова пустынь, бывший город Воротынск. К данной группе населенных пунктов можно также отнести г. Кондрово - старинный бумагоделательный центр, имеющий несколько интересных архитектурных памятников.

Многообразное историко-культурное наследие Калуги и ее окрестностей явилось основой создания многочисленных музеев, которые сами по себе являются объектами туристского внимания и основой культурно-познавательного туризма и экскурсий выходного дня на территории центра туристской активности - Калуги. Музейную сеть города и историко-культурной зоны представляют:

- Свято-Тихоновский мужской монастырь, с. Лев Толстой;

- Лаврентьевский монастырь, г. Калуга;

- Калужский Казанский девичий монастырь, г. Калуга;

- Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга;

- Мемориальный Дом-музей К.Э.Циолковского, г. Калуга;

- Дом мастеров (клуб-музей), г. Калуга;

- Музей ремесла архитектуры и быта, г. Калуга;

- Областной краеведческий музей, г. Калуга;

- Областной художественный музей, г. Калуга;

- Музей-усадьба "Полотняном Завод", п. Полотняный Завод.

Природное достояние на территории Калуги представлено множеством интересных объектов, однако немногие из них предназначены для туризма и отдыха.

Памятники природы: Калужский бор площадью более тысячи гектар, парк им. К.Э.Циолковского, сад дома-музея К.Э.Циолковского, парк в ансамбле присутственных мест, парк Пятницкого кладбища, парк усадьбы Яновских, пруд и источник Лаврентьевского монастыря, пруд Вырка.

В окрестностях города также располагаются интересные природные объекты, в т.ч. на территории Дзержинского района: ландшафт долины р. Угры у д. Николо-Ленивец, интереснейшие родники и усадебные парки в сс. Бегичево, Галкино, Горбенки, Плюсково, памятник природы «Широкие луга» и интереснейший Парк усадьбы Полотняный завод.

На территории прилегающего к Калуге Бабынинского, Дзержинского районов располагается национальный парк «Угра», который рассматривается далее в качестве самостоятельного центра туристской активности.

Исходя из туристско-рекреационного потенциала, Калуга и ее окрестности перспективны для развития многочисленных видов туризма, из которых динамично развиваются: культурно-познавательный туризм, деловой туризм, спортивно-экстремальный туризм (горнолыжная база в д. Квань), санаторно-лечебный туризм, событийный туризм, поездки к Святым местам. Одним из перспективных направлений является формирование Калуги в качестве центра туризма «Одного дня», расчитанного на широкое привлечение туристов из Москвы и Подмосковья.

К объектам туристической инфраструктуры Калуги относятся 14 гостиниц и приравненных к ним средств размещения (800 мест), несколько дополнительных КСР, а также 3 непрофильных объекта (лечебно-оздоровительные учреждения), имеющих возможность размещать туристов (390 мест). Гостиницы в городе представлены комплексами разного уровня для широкого круга потребителей, однако некоторые из них морально и физически устарели.

В настоящее время туристический потенциал Калуги значителен, поэтому потребность в гостиницах кратковременного или сравнительно длительного пребывания туристов в Тверской туристской зоне должна рассматриваться параллельно с развитием хозяйственного комплекса города, в качестве рамочного условия развития всей экономики и одного из основных приоритетов. Развитие туризма в масштабе Калужской области в целом обусловлено инфраструктурным строительством. Емкость гостиничной инфраструктуры Калуги в результате инвестиций в отрасль должна быть увеличена в 2,5 раза, т.е. на 1200 мест, тогда как в настоящее время всего во всех гостиницах города имеется 800 мест.

Поскольку Калуга является значительным, одним из главных, в масштабах области туристским центром, очевидно, что большинство туристских и экскурсионных маршрутов начинается именно здесь:

- «Монастыри земли Калужской»,

- Калуга – Оптина пустынь,

- Калуга – Боровск,

- Калуга – Таруса – Поленово,

- Калуга – Таруса.

Среди водных маршрутов отдельно стоит выделить прогулки от Калуги вниз и вверх  по течению Оки:

- Калуга – устье речки Калужки – Калуга,

- Калуга – Авчурино – Калуга,

- Калуга – Кольцовские пещеры,

- Калуга – Алексин – Калуга,

- Калуга – Поленово – Алексин – Калуга,

- Калуга – Серпухов – Калуга.

Для сплава по рекам в окрестностях Калуги организованы категорийные водные маршруты на реках Угра, Шаня, Суходрев.

Проектом предлагается создание новых туристических маршрутов, как межрегионального значения, так и развитая сеть маршрутов регионального и местного уровня.

- Малое и большое туристско-экскурсионное кольцо «Калужская уникальная земля» - в пределах Калужской области,  включение всех исторических городов - Калуга, Таруса, Боровск, Медынь, Малоярославец, Мещовск, Козельск, Мосальск, Юхнов в систему единого маршрута регионального значения. Основой маршрута станут исторические города и пути сообщения: старая Калужская дорога, Московско-Варшавское шоссе, шоссе Калуга – Перемышль - Козельск, почтовые тракты Серпухов – Таруса – Калуга – Полотняный Завод – Кондрово – Медынь – Верея и Козельск – Мещовск – Мосальск.

- «Жемчужины Калужского края»: Москва - Боровск - Малоярославец - Полотняный Завод - Калуга - Козельск - Оптина Пустынь - Шамордино (автобусный маршрут).

- «Калуга - Тихонова Пустынь - Полотняный Завод» (конный маршрут).

- «Глубинка России»: Мосальск - Зайцева гора - Барсуки (автобусный маршрут).

- «Калуга - Поленово - Таруса - Алексин – Калуга» (маршрут по р. Оке на катере).

- «Монастыри - духовные центры Калужской земли».

- «Гжатский тракт» Юхнов – Гжатск (г. Гагарин, Смоленской области).

2. Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов РФ. В декабре 2002 г. национальному парку "Угра" был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Национальный парк "Угра" располагается на территории пяти муниципальных районов Калужской области (Козельский, Юхновский, Дзержинский, Износковский, Перемышльский) и включает три основных участка: Угорский, Воротынский, Жиздринский - и три кластерных, которые отстоят от основных на расстояние 3-8 км. В процентном отношении ко всей территории парка площади Угорского, Жиздринского и Воротынского участков составляют соответственно 64 %, 32 % и 4 %.

Из общей площади парка (98623 га) 43922 га - земли государственного лесного фонда, 1326 га земель государственного водного фонда переданы парку во владение; 53375 га земель иных пользователей включены в границы парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации.

Территория национального парка издавна являлся туристическим районом - в частности, очень популярны водные маршруты по Угре, Жиздре и Оке. В целях защиты природных комплексов национального парка от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающей к нему территории выделяется охранная зона с ограниченным режимом природопользования, ширина которой колеблется от 500 м до 2,5 км, а общая площадь составляет 46,1 тыс. га.

Территория национального парка обладает таким сочетанием природных и культурно-исторических ресурсов, которое обеспечивает ему особое место не только в регионе, но и в Центральной России в целом. В границах парка насчитывается около 200 объектов туристского осмотра. Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи и близость мегаполиса Москвы, наличие квалифицированных кадров - все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

В границах парка активно развивается автомобильный туризм, чему способствует большая сеть дорог с твердым покрытием, а также паломнический туризм, ориентированный на посещение знаменитых духовных центров территории. Значительны ресурсы парка и в области научного туризма: археологические памятники, дворянские усадьбы, наблюдения за птицами, озерно-болотные комплексы, старовозрастные широколиственные леса.

Не подлежит сомнению роль основных рек парка как фактора притяжения и формирования главных туристических и экскурсионных маршрутов, а также разнообразных видов отдыха. Строго говоря, к моменту организации парка уже стихийно сложились основные маршруты водного и пешеходного туризма, частично или полностью находящиеся в его границах. Те же факторы повлияли на создание ряда баз отдыха.

На территории парка расположено 10 ведомственных баз отдыха суммарной емкостью 850 мест, из них 85 - круглогодичные. Большая часть этих баз возникли до учреждения национального парка и расположены в долине р. Угры. В охранной зоне парка могут быть задействованы еще две-три ведомственные базы емкостью 120-150 мест. Однако, в целом инфраструктура приема и размещения посетителей еще не рассчитана на большие потоки.

Рекреационная емкость парка, рассчитанная по существующим нормам и не вызывающая деградации экосистем, а также психологического дискомфорта, составляет около 240 тыс. человек (на перспективу - 500 тыс. чел.), в т.ч. летом до 180 тыс. человек. Реальные же потоки на сегодня оцениваются в 180 - 190 тыс. человек ежегодно, включая дачное население. Среди посетителей парка преобладают жители Москвы и Московской области (45 %), калужане (38 %) и в меньшей степени - жители других регионов (Тульская, Смоленская и другие области).

В национальном парке сформировалась внутренняя система разнообразных туристских троп и маршрутов, раскрывающая перед посетителями парка большинство интереснейших природных и культурно-исторических достопримечательностей.

1. Водные маршруты на территории национального парка.

- «По рекам Воря и Угра» На маршруте оборудовано 16 туристских стоянок. Начало маршрута – от железнодорожной станции Угрюмово, окончание - ниже д. Свинухово. На маршруте представлены уникальные природные ландшафты Угры, возможно посещение городищ: Александровского, «Косая гора», у с. Никола-Ленивец, а также усадьбы Ширинских-Шихматовых, монастыря Тихонова Пустынь и другим достпримечательностей.

- «По реке Жиздра» На  маршруте оборудовано 3 стоянки. Начало маршрута – д. Дретово, окончание в с. Перемышль (стоянка «Белые бугры»). Объекты осмотра и посещения: уникальные озера – Боровое, Ленивое, Гороженое, Карастелиха; культурно-исторические - Усадьбы князей Оболенских, Быковых и Кашиных; монастыри – Оптина Пустынь, Шамордино.

- «По реке Ресса». Начало маршрута – д. Ратьково, окончание – д. Рыляки. Маршрут является частью древнего торгового пути к Черному морю - «из варяг в греки».

- «По реке Серена» Начало маршрута – платформа Липицы, окончание – устье р. Серена. Достаточно сложный маршрут. Объекты осмотра и посещения на маршруте: Шамординский Казанский женский монастырь.

2. Познавательные маршруты национального парка «Угра»:

- «Окрестности усадьбы Павлищев бор»;

- «По следам Великого стояния на Угре»;

- «Гжатский тракт»;

- «Уникальные озера Жиздры»;

- «Река Угра в истории Великой Отечественной войны»;

- «По большой Калужской кругосветке»;

- «Окрестности древнего Опакова»;

- «Природа и история Козельского края»;

- «Поэты - Пушкин и Мятлев на Калужской земле»;

- «Чертово городище»;

- «Преданья старины глубокой» (на оз. Тишь);

- «Святыни и капища Козельска».

3. Экологический маршрут парка «Угра» «Широколиственные леса засечной черты». На маршруте представлены природные достопримечательности старовозрастных широколистных лесов, являющихся объектами международного значения.

4. Учебные экологические тропы: «Озеро Боровое»; «Галкинское болото»; «Городище Никола-Ленивец»; «Озеро Ленивое – усадьба князей Оболенских».

В настоящее время в парке разрабатывается программа привлечения местного населения к обслуживанию туристов - предоставление мест проживания, развитие малого бизнеса в сфере инфраструктуры туризма.

Международная практика планирования и развития национальных парков исходит из того, что инфраструктура приема и размещения, развлечений и отдыха посетителей создается вокруг парков, по их периферии (Козельск, Перемышль, Юхнов, Мосальский район, и др.). В границах национального парка «Угра» сформировалась и будет развиваться линейная сеть маршрутов с системой площадок инфраструктуры размещения для многодневных туров. Предполагается дальнейшее создание и развитие туристских комплексов (экологические деревни) вокруг национального парка «Угра» (в гг. Юхнов, Козельск, Перемышль, Мещовск), в том числе в выявленных историко-культурных объектах (памятники архитектуры, усадьбы).

На периферии национального парка в Износковском районе (д. Гамзюки) предполагается создание «гидропарка»  по выращиванию осетровых пород рыб с организацией любительской рыбной ловли, организация в перспективе на базе объекта тематического туристского комплекса или базы отдыха.

Зона познавательного туризма на территории национального парка  в перспективе составит более половины его площади. Национальный парк «Угра» должен быть максимально интегрирован в социально-экономическую структуру Калужской области и всего ЦФО.

3. Таруса

Исторический город Таруса как туристический центр выделяется вместе с прилегающим к нему на другом берегу Оки музеем-заповедником «Поленово». Туристический центр объединен долиной Оки и живописными природными участками вокруг названных мест. Эта уникальная историческая территория еще раз свидетельствует об особом социо-культурном районировании, не совпадающем с административными границами, но объединяющем на основе сохранения наследия интересы соседних областей.

Таруса - один из древнейших городов России. Сегодня это малый город, а также культурный  центр, где проводятся Цветаевские праздники, Дни Паустовского, музыкальный фестиваль Тарусского фонда им. С. Рихтера, фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега». Город можно назвать творческой мастерской многих писателей, поэтов, художников и музыкантов, излюбленной съемочной площадкой для создания новых телевизионных и художественных фильмов.

В Тарусском районе выявлено 146 объектов культурного наследия, в том числе усадебные комплексы, церкви, 24 памятника археологии и более 20 мест, связанных с жизнью и творчеством выдающихся деятелей русской культуры и искусства. Наряду с наличием богатого культурного наследия в районе развиты производства традиционных ремесел.

Кроме природных и историко-культурных памятников Таруса привлекает многочисленных рекреантов на отдых и лечение в местных здравницах. В окрестностях города располагаются санатории, базы отдыха, детские оздоровительные и спортивные лагеря.

На территории Тарусского района разведано одно месторождение минеральных подземных вод. Месторождение минеральных подземных вод «Березовая роща» (эксплуатационные запасы составляют 1,4 тыс. м3/сутки) планируется к эксплуатации ЗАО «Санаторий «Березовая роща», воды пригодны для использования в качестве лечебно-питьевой столовой воды.

К объектам туристической инфраструктуры туристического центра Таруса относятся 2 гостиницы (120 мест), а также ряд непрофильных объектов (лечебно-оздоровительные и рекреационные учреждения), имеющих возможность размещать туристов: пансионат «Якорь» на 100 мест, санаторий «Березовая роща» (250 мест), 18 баз отдыха летнего типа на берегу реки Оки в д. Волковское на 3060 мест. Общая емкость всех средств размещения составляет порядка 140 мест зимой и 3,5 тысяч летом. Детские оздоровительные лагеря сосредоточены в районе д. Лодыжино.

Средства размещения представлены комплексами различного класса для широкого круга потребителей, некоторые из них морально устарели и требуют комплексной реконструкции. Помимо названных объектов на территории Тульской области располагается ряд баз отдыха.

Основными туристическими внутрирегиональным маршрутом на территории Тарусского района является автобусный маршрут "Калуга - Поленово - Таруса - Алексин - Калуга", а межрегиональным – экскурсионный маршрут Москва- Таруса-Поленово-Москва.

Среди водных маршрутов отдельно стоит выделить маршруты вверх  по течению Оки, проходящие через Тарусу - Поленово:

- Калуга – Алексин – Калуга

- Калуга – Поленово – Алексин – Калуга

- Калуга – Серпухов – Калуга

На территории Тульской области располагается вторая часть комплексного центра туризма - мемориальный историко-художественный и природный заповедник В.Д. Поленова. Более100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом, построенный в 1892 г. по проекту самого В. Д. Поленова, знаменитого русского живописца.

Усадьба занимает площадь 14 гектар и  включает в себя 17 мемориальных зданий, усадебный парк. Время пощадило усадьбу, она осталась такой, какой и была задумана. В усадьбу ведет в сторону дома сосновая аллея — одна из первых посадок, сделанных Поленовым на бывшем ржаном поле. Прямо перед воротами в глубине стоит здание Аббатства, далее большой дом. Его фонды содержат произведения живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, личные вещи В.Д.Поленова и членов его семьи, подлинные фотографии, предметы интерьера и быта, библиотеку художника. Здесь широко представлены работы не только самого В.Д. Поленова, но и картины других художников. Среди них работы И.Е. Репина, И.И. Шишкина, Н.Д. Ярошенко, К.А. Савицкого, А.К. Беггрова, Н.Д. Дмитриева-Оренбургского, Н.Д. Кузнецова, В.Е. Маковского, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, С.А. Коровина, А.М. и В.М. Васнецовых и др. В непосредственной близости располагается Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново». Дом стоит на гребне высокой кручи над рекой Скнигой, откуда простираются прекрасные пейзажи. В библиотеке музея можно ознакомиться с творческим наследием А.Т. Болотова.

Для формирования в Тарусском районе конкурентоспособной туристской отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы следующие мероприятия.

- Предлагается дополнить природно-экологический каркас новой ООПТ, включающей в себя сохранившиеся крупные нефрагментированные лесные массивы северо-востока области путем создания природного парка «Тарусский», необходима также разработка проектной документации, предусматривающей создание на его территории современной инфраструктуры отдыха и туризма. В составе природных парков могут быть организованы историко-культурные заповедники.

- Создание сети размещения туристов.

- Развитие инфраструктуры приема туристов за счет санаторно-курортных учреждений, традиционных гостиниц и других форм размещения: отелей, мотелей, малых частных гостиниц, туристских деревень. Существующая сеть размещения туристов нуждается в расширении и в существенной модернизации, доведении до современных стандартов.

- Развитие ремесел и промыслов (знаменитая Тарусская вышивка).

- Создание и развитие инфраструктуры туристских деревень, в том числе: дорожной инфраструктуры, гостевых домов, сельскохозяйственных парков, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок. Эти мероприятия будут способствовать развитию сельского туризма, созданию новых рабочих мест, сохранению сельского пейзажа, созданию рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

- Включение Тарусского района в комплексные туристические маршруты, в такие например, как предлагаемые в проекте маршруты малое и большое туристско-экскурсионное кольцо «Калужская уникальная земля»» охватывающие культурно-исторические центры Калужской области и возможно, сопредельных регионов.

- Создание собственного экскурсионного бюро.

- Реконструкция автодорог и развитие инфраструктуры автомобильного туризма (стоянки для отдыха, кемпинги, заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, придорожные магазины).

- Содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии.

- Разработка и возрождение речных экскурсионных и туристских маршрутов.

- Возрождение усадебных комплексов в первую очередь в селах Игнатовское, Сивцево, Истомино и Барятино с дальнейшим использованием в туристских целях выявленных объектов культурного наследия.

- Строительство городской набережной и реконструкция парка в Тарусе.

- Строительство культурно-развлекательного комплекса «Тарусская сказка».

- Оборудование лыжной трассы, строительство лыжной базы с установкой подъемника для горнолыжной трассы на территории бывшего дома отдыха им. Куйбышева. Создание туристско-оздоровительного центра.

В дальнейшем необходимо способствовать созданию в Калужской области именно в Тарусском районе особой экономической туристско-рекреационной зоны, в составе которой предполагается создать этнографическую и экологическую деревни.

По уже разработанной концепции создания ОЭЗ, туристско-рекреационная зона предполагается к созданию на трех площадках.

- Первую площадку (40 га) планируется зарезервировать под строительство туристского комплекса, в состав которого войдут экологическая и этнографическая деревни, а также сельскохозяйственный парк. В экологической деревне намечается строительство трехзвездочного отеля, десяти деревянных домов, мельницы. Этнографическая деревня будет иметь другой образ - 20 объектов стиля Х-ХХ веков: дома, хозяйственные постройки, ремесленные цеха, культовые постройки и т.д. Сельскохозяйственный парк предполагает создание комплекса демонстрационных профильных площадок, показывающих на моделях натурального хозяйствования традиционные способы земледелия, скотоводства производство народных промыслов, рыбный пруд, пасеку.

- Вторая площадка предназначена для строительства гольф-клуба, а также жилого комплекса, ресторана, бара, торгового центра, конюшни и других объектов. Жилой комплекс будет состоять из отдельных коттеджей. также предполагается создание здесь спортивного комплекса с бассейном и теннисным кортом.

- На третьей площадке расположится культурный центр имени Святослава Рихтера. В его состав войдут художественная галерея, концертный зал, гостиница.

Проекты планируется реализовывать за счет средств инвесторов, а развитие инженерной и транспортной инфраструктуры района и ОЭЗ путем государственно-частного партнерства.

4. Боровск

Исторический город Боровск расположен на северо-востоке области, в непосредственной близости к границе с Московской областью. На небольшой территории Боровского района выявлено более 120 памятников истории и культуры, более 20 памятников природы. Сам город Боровск представляет значительный интерес для туристов, желающих прикоснуться к старине, и посетителей святых мест, поскольку здесь сохранились не только несколько старинных церквей, но и типичная городская застройка. Боровск известен как крупнейший центр старообрядчества и связан с именами протопопа Аввакума, боярыни Морозовой.

Особый интерес Боровску помимо его древности, живописной природы, интересной истории, богатства архитектурного наследия, боевых подвигов предков придает существование здесь известной православной обители, памятника истории и культуры - Пафнутьева-Боровского монастыря, располагающегося в 3 км от города.. Монастырь прекрасно сохранился. Центральную группу строений монастыря составляют собор Рождества Пресвятой Богородицы, трапезная с храмом Рождества Христова и колокольня. Далее расположены Архимандричьи (Настоятельские) палаты с церковью Святителя Митрофана, Патриарха Цареградского, больничные палаты с церковью Ильи Пророка, братские кельи и Погребной корпус. Все постройки окружены крепостными стенами с башнями, что придает монастырю вид крепости. На самом деле, монастырь занимал очень важное стратегическое положение на подступах к Юго-Западным границам Столицы.

Исторический Боровск украшает р. Протва – одна из немногих сравнительно чистых рек Калужской области. Близость Москвы, хорошая транспортная доступность делают район особо привлекательным для туристов, специалистов по русской истории и культуре, дают возможность создания здесь международного культурно-научного и туристского центра. Это направление может стать ведущим в экономической деятельности района.

Рассматриваемый ареал туристической активности следует расширить, включив в него г. Малоярославец и часть соседнего Жуковского района. Сам Малоярославец, сохранив интересные памятники и являясь местом исторического сражения войны 1812 г., не в полной мере отвечает условиям развития уникальной исторической территории, главным образом из-за интенсивного промышленного строительства. Однако его действительно можно рассматривать как центр, взаимосвязанный с Боровским историко-туристским узлом, интересный самостоятельный туристский центр на маршруте, посвященном событиям 1812 г. (Москва - Бородино - Верея - Малоярославец - Тарутино).

К объектам туристической инфраструктуры туристического центра Боровск относятся 1 гостиница (30 мест). Также ряд туристических и непрофильных объектов (гостиницы, базы отдыха, лечебно-оздоровительные и рекреационные учреждения), имеющих возможность размещать туристов имеются в прилегающих Жуковском, Малоярославецком районах и в г. Обнинске. С учетом этих средств размещения туристский центр располагает инфраструктурой размещения в  1960 мест.

Средства размещения представлены комплексами различного класса для широкого круга потребителей, некоторые из них морально устарели и требуют комплексной реконструкции.

Основными туристическими маршрутами, вовлекаемыми исторический город в систему объектов показа Калужской области являются: Калуга – Боровск и Москва - Боровск.

5. Козельск

Туристический центр – исторический город Козельск сам по себе является достопримечательностью. Его окружает интересная историко-культурная монастырская зона и участок национального парка «Угра». Выделение этой территории определяется как историческими памятниками, так и духовным значением этих мест. С древнейших времен местность, где расположены город Козельск и Оптина Пустынь была уже обитаема. Так, археологические раскопки 1899 г. обнаружили здесь предметы каменного века, В исторические времена ее населяли племена вятичей, просвященные св. Кукшей (пострадавшим в Мценске в 1213 г.).

Город Козельск впервые упоминается в летописи под 1146 г. Древний Козельск стал символом героического сопротивления русских нашествию войск Батыя. В 1238 г. он был взят татарами. Город мужественно сопротивлялся в течение 7-ми недель.

Символом духовного развития является знаменитый мужской монастырь Оптина пустынь. Значение Оптиной Пустыни в духовной жизни России велико. Она связана с духовным возрождением в России конца XVIII в. Расположенная у опушки девственного соснового бора, отрезанная от мира рекой Жиздрой, она была превосходным местом для отшельнической созерцательной жизни. Время основания Оптиной неизвестно. Есть предположение, что она была основана монахолюбивым князем Владимиром Храбрым, или ближайшими его наследниками. По другой версии ее основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макария, почему ее называли и Макарьевской. Однако более реальным является предположение, что ранее обитель была общей для монахов и монахинь - а таковые ранее носили название Оптиных. Оптина принадлежит к числу древнейших монастырей. В 1724 г. обедневшая обитель указом Синода была упразднена, восстановление началось лишь с 1795 г.

Возрождается известный женский монастырь в Шамордино. Казанская Свято-Амвросиевскля женская пустынь была основана в 1884 г. по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Она находится в живописнейшей местности в 12 км от Оптиной пустыни. Еще одним значимым конфессиональным объектом является Спасская пустынь в с. Клыково.

Козельск и окрестности связаны с жизнью и творчеством многих выдающихся русских писателей: Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, братьев Киреевских.

В Козельске, и в соседнем с ним Перемышле и окрестных селах сохранились интересные архитектурные памятники. Живописна природа этих мест, особенно в долинах Оки и Жиздры.

К объектам туристической инфраструктуры туристического центра Боровск относятся 3 гостиницы (200 мест), эколого-туристская база на 17 мест, визит-центр национального парка «Угра» на 20 мест. Также существуют непрофильные объекты. С учетом этих средств размещения туристский центр располагает инфраструктурой размещения в 300 мест. Существующая сеть размещения туристов нуждается в расширении и в существенной модернизации, доведении до современных стандартов;

Основными туристическими маршрутами, вовлекаемыми исторический город и окрестности (участок национального парка «Угра») являются:

- «Святыни и капища Козельска»,

- «Природа и история Козельского края»,

- «Чертово городище»,

- «Уникальные озера Жиздры»,

- «Широколиственные леса засечной черты». На маршруте представлены природные достопримечательности старовозрастных широколистных лесов, являющихся объектами международного значения.

Водные маршруты:

- «По реке Жиздра». На  маршруте оборудовано 3 стоянки. Начало маршрута – д. Дретово, окончание в с. Перемышль (стоянка «Белые бугры»). Объекты осмотра и посещения: уникальные озера – Боровое, Ленивое, Гороженое, Карастелиха; культурно-исторические - Усадьбы князей Оболенских, Быковых и Кашиных; монастыри – Оптина Пустынь, Шамордино.

- «По реке Серена». Начало маршрута – платформа Липицы, окончание – устье р. Серена. Достаточно сложный маршрут. Объекты осмотра и посещения на маршруте: Шамординский Казанский женский монастырь.

Для формирования в Козельске конкурентоспособной туристской отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы следующие мероприятия.

- Благоустройство территории города Козельска, особенно исторической части.

- Создание сети размещения туристов и паломников – гостиниц, туристских деревень, бесплатных гостевых комнат для паломников, гостевых домов и постоялых дворов, строительство мотелей, малых частных придорожных гостиниц.

- Создание санаторно-курортных учреждений на базе местных бальнеологических ресурсов (несколько видов лечебных грязей), развитие на их основе дополнительной инфраструктуры приема туристов.

- Создание и развитие инфраструктуры, в том числе дорожной инфраструктуры реконструкция автодорог и развитие инфраструктуры автомобильного туризма (стоянки для отдыха, кемпинги, заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, придорожные магазины); инфраструктуры досуга, предприятий торговли и общественного питания, создание сувенирных лавок. Эти мероприятия будут способствовать развитию созданию новых рабочих мест.

- Содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии, развитие местных промыслов и ремесел, производства местной сувенирной продукции.

- Включение Козельска в комплексные туристические маршруты, в такие например, как предлагаемый в проекте маршрут большое туристско-экскурсионное кольцо «Калужская уникальная земля»» охватывающие культурно-исторические центры Калужской области и возможно, сопредельных регионов, разработка новых туристских маршрутов.

- Возрождение историко-культурных памятников, монастырей, культовых сооружений и усадебных комплексов в первую очередь в селах Березичи и Нижние Прыски с дальнейшим использованием в туристских целях выявленных объектов культурного наследия.

6. Заповедник «Калужские Засеки»

Государственный природный заповедник "Калужские засеки" находиться в юго-восточной части Калужской области на территории Ульяновского района. Заповедник состоит из двух участков - Северного и Южного. Южный и Северный участки заповедника соединены с с. Ульяново дорогами с твердым покрытием, доходящими до границ заповедника. Удаленность от районного центра с. Ульяново - 16-23 км. Село Ульяново связано дорогами с твердым покрытием с г. Калугой -120 км, г. Брянском - 125 км, г. Москвой - 320 км.

Заповедники - природоохранные  учреждения,  территория  которых  включает природные  комплексы  и  объекты,  представляющие  уникальную  экологическую ценность, предназначенные для использования  в  природоохранных,  научных  и научно-просветительских целях. В отличие от национальных парков  заповедники имеют очень ограниченное  рекреационное  использование,  в  основном  только просветительское. Это отображено в  функциональном  зонировании  территорий заповедников:

- зона  заповедного  режима,  в  которой  животный  и  растительный  мир развивается без вмешательства человека;

- зона научного мониторинга, в  которой  научные  сотрудники  заповедника ведут наблюдения за состоянием и развитием охраняемых природных объектов;

- зона экологического просвещения, где обычно размещается  музей  природы;

- заповедника  и  проложены  строго  регламентированные  тропы,   по   которым проводят  группы  туристов  для  ознакомления  с  природными   особенностями комплекса;

- зона хозяйственно-административная.

Строгая природоохранная функция заповедников обусловливает  регламентирование использования этих территорий для других видов  хозяйственного  освоения. Вместе с тем уникальность данных природных объектов  определяет  их  высокую ценность для познавательного туризма, что позволяет рассматривать такие особо охраняемых природных территорий как важные природные рекреационные ресурсы, использование которых в туризме должно быть строго регламентировано. Допустимый вид рекреационной деятельности в особо охраняемых природных территорий описывается в паспорте конкретного охраняемого объекта.

Ниже описаны основные объекты внимания и маршруты на территории заповедника, способствующие экологическому просвещению. Основными объектами природно-ориентированного туризма и показа на территории заповедника и всего Ульяновского района, являются интересные представители фауны (зубр, лось, кабан, бобр, серая цапля, белый аист, средний дятел) и большое разнообразие растений, в т.ч. редких видов.

Маршруты и экскурсии на территории парка существуют как простые, так и комплексные. Учитывая удаленность и трудно доступность наиболее интересных объектов заповедника целесообразно использовать разные способы передвижения. Посещение объектов на экологических маршрутах не требует от туристов профессиональных или специальных навыков. Разработаны маршруты:

- «Тропой зубра»,

- «Дубрава»,

- «Калужский лес и его обитатели»,

- «Засечный лес».

На территории прилегающей к заповеднику и на его землях активно развивается сельский туризм. Проживание в живописной сельской местности предусмотрено в дд. Мелехово, Горицы, Ягодная, Нагая.

Другие туристические маршруты, сформировавшиеся к настоящему времени: Посещение литературных Тургеневских мест, д. Хоревки; посещение святого колодца и захоронений (склеп помещицы Клягиной, монумент Заседателева), знакомство с самобытностью старинных деревень Мелехово, Горицы, Ягодная, Нагая. Существуют и водные маршруты по рекам Вытебеть, Жиздра, Рессета.

В райцентре с. Ульяново имеется гостиница  (30 мест), в п. Заречье (в 7 км от Ульяново) гостиница общежитского типа (15 мест). Другие ближайшие гостиницы находятся в г. Козельск (50 км), с. Хвастовичи (50 км). Заповедник предоставляет возможность размещения и в конторе –  своеобразном визит-центре (5 мест). В теплый период года на территории заповедника существует возможность размещаться в  палаточных лагерях.

В перспективе природно-экологический каркас Калужской области может быть дополнен новыми особо охраняемых природных территорий, включающими в себя сохранившиеся крупные нефрагментированные лесные массивы на юге региона. Одной из таких особо охраняемых природных территорий может стать лесной массив на юге области в Хвастовичском районе с преобладанием сосновых лесов. Здесь предполагается создание и развитие туристских комплексов (экологические деревни). Вместе с заповедником «Калужские Засеки» и национальным парком «Орловское Полесье» предлагаемый природный парк «Брынский лес» способен создать комплексную туристскую дестинацию экологической направленности.

В табл. 4.5.2 представлена характеристика выделенных в схеме туристских центров Калужской области, как территорий интенсивного развития туризма, как существующих, так и предполагаемых.

Современная инфраструктура обслуживания туристов не соответствует необходимому настоящему и перспективному уровню развития. В 2007 г. в Калужской области насчитывалось более 250 коллективных средств размещения общего назначения (гостиничного типа и приравненного к нему). В их число входили 88 гостиниц и других организаций гостиничного типа общей единовременной емкостью в 3,8 тыс. мест, а также несколько общежитий для приезжих.

Основной гостиничный сервис представлен 14 гостиницами  на  800 мест в городе Калуга. Всего порядка 5% всех гостиничных мест располагается в сельской местности. Как правило, многие из гостиниц в сельской местности, а также многие муниципальные гостиницы в городах не отвечают современным стандартам качества. За последние годы сокращено значительное количество муниципальных гостиниц, на базе некоторых из них появились многочисленные частные гостиницы и мотели  незначительной вместимости.

К сожалению, в современных условиях определить истинный вид средства размещения, так как на многих объектах одновременно реализуются несколько туристских функций. Кроме того, некоторые старые базы в рыночных условиях значительно расширили спектр услуг и стали предлагать новые, не свойственные им ранее услуги по обслуживанию туристов.

В число анализируемых объектов не вошли летние лагеря для детей и молодежи, а также многочисленные частные дома в пределах дачных кооперативов и дома частного владения, расположенные в сельских населенных пунктах области. Известно, что в летний период названные средства размещения принимают значительную долю рекреантов как внутренних, так и внешних (в основном из  Москвы).

На начало 2007 г., в Калужской области туристско-экскурсионное сопровождение обеспечивалось 100 туристическими фирмами, бюро путешествий и экскурсий, другими подобными организациями, зарегистрированных в области, а также более 50 - за пределами Калужской области (Москва, Московская область).

Таблица 4.5.2.

Характеристика туристических центров Калужской области

| Наименование туристического центра | Средства коллективного размещения туристов | Средства дополнительного размещения (непрофильные) | Оценка сущест-вующего турист-ского потока, тыс. посетителей/год | Оценка возмож-ного турист-ского потока, тыс. посетителей/год | Перспективная потребность в новых средст-вах разме-щения, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еди-ниц | Емкость, мест | Еди-ниц | Емкость, мест |  |  |  |
| Существующие |
| Калуга | 14 | 800 | 3 | 390 | 185 | 610 | 1200 |
| Национальный парк «Угра» (с учетом Козельского участка) | 10 | 850 | - | - | 190 | 240 – 1 оч. 500 – расч. срок | 600 800 |
| Таруса (Поленово) | 2 | 120 | 20 | 3410 | 75 | 440 | 1000 |
| Боровск То же с учетом прилегающих районов | 1 5 | 30 773 | - 10 | - 1187 | 15 25 | 50 135 | 200 400 |
| Козельск | 4 | 237 | 5 | 60 | 25 | 175 | 500 |
| Заповедник «Калужские Засеки» | 3 | 50 | - | - | 1,5 | 5 | 100 |
| Итого по существующим центрам | 38 | 2830 | 38 | 5047 | 501 | 1610 | 3800 |
| Предлагаемые |
| Сухиничи - Мещовск - Серпейск | 3 | 190 | 1 | 25 | 5 | 50-70 | 300-500 |
| Киров (Песочня) - Людиново | 4 | 300 | 1 | 250 | 10 | 70-80 | 200-400 |
| Итого по существующим и перспективным туристическим центрам | 45 | 3310 | 122 | 5317 | 516 | 1945 | 3400 |
| Остальные районы области (с учетом перспек-тивных центров) транзитные и дикие туристы | 50 | порядка 1000 | 120 | порядка 2000 | 419 | 390 | 1500 |
| Итого | 88 | 3830 | 158 | 7047 | 920 | 2000 | 5300 |

Проектируемые туристические центры

В зависимости от наличия и сочетания конкретных видов туристско-рекреационных ресурсов и факторов туристской привлекательности территории и уровня организации туризма в пределах Калужской области можно выделяются различные территориальные единицы: туристско-рекреационные районы, туристические центры, как сформировавшиеся (описаны выше), так и вновь организуемые.

Сухиничи – Мещовск – Серпейск

Настоящим проектом предлагается создание нового туристического центра в г. Сухиничи.  Туристический центр в г. Сухиничи, как центр развития туризма в одном из пяти туристско-рекреационных районов калужской области (Опольском) сосредоточит на своей территории локальный комплекс туристической инфраструктуры, с целью дальнейшего обслуживания туристов и отдыхающих.

Несмотря на незначительное количество объектов историко-культурного наследия в сравнении с другими районами области, так называемое «Мещовское Ополье», как туристско-рекреационный район имеет значительные предпосылки для развития агротуризма, экологического туризма, долговременного семейного отдыха в сельской местности, культурно-познавательного туризма и посещения святынь.

Кроме того, проектом предлагается развитие единого туристического маршрута регионального значения – экскурсионного кольца «Калужская уникальная земля». Основой маршрута станут исторические города (Калуга, Таруса, Боровск, Медынь, Малоярославец, Мещовск, Козельск, Мосальск, Юхнов) и пути сообщения, в том числе, проходящая через Ополье дорога Козельск – Мещовск – Мосальск.

В окрестностях с. Серпейск возможно появится тематический (археологический) парк с соответствующими объектами инфраструктуры, в этом случае возможно прохождение этого туристического кольца по маршруту Мосальск – Серпейск – Мещовск – Сухиничи – Козельск. Таким образом, туристический комплекс, развитие которого предполагается в окрестностях Сухиничей будет ориентирован на многодневные экскурсии по маршруту «Калужская уникальная земля», посетителей Серпейского археологического парка, «агротуристов» и многочисленных людей, проезжающих транзитом по магистральной автодороге Москва - Киев

Агротуризм, как организованный отдых в сельской местности с приобщением к деревенскому укладу жизни – относительно новое направление туризма, как для России в целом, так и для Калужской области, в частности. Сегодня в сфере агротуризма ситуация сложилась таким образом, что спрос далеко опережает предложение. С учетом  национального проекта «Развитие АПК», многие регионы центральной России начали разработку программ развития агротуризма. Для многих муниципальных образований Калужской области туристический бизнес в сочетании с развитием сельского хозяйства может стать основным видом деятельности и источником дохода.

Основными объектами, которые должны быть вовлечены в туристический оборот, на территории Ополья являются исторические города Мещовск и Мосальск, древние городища и селища, один из старейших городов (ныне село) на территории Калужской области - Серпейск, Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь, живописная природа, реки с возможностью сплава (Ресса, Серена), исторические усадьбы.

Письменные свидетельства о Сухиничах относятся еще к XV в. Выгодное расположение Сухиничей еще в бытность селом предопределило его значение в качестве перевалочного узла для товаром, направлявшихся к пристаням на Волге, западной Двине и далее. Отсюда велась торговля с Санкт-Петербургом, Москвой, Одессой, Нижним Новгородом и Варшавой. Активная торговая деятельность в Сухиничах, в том числе ярмарочная деятельность, выгодное транспортное положение предопределили преобразование села в город. Положение Сухиничей еще более укрепилось с прокладкой через него железных дорог, однако город Сухиничи еще долгое время сохраняли сельский облик.

Торговые традиции, Транспортное значение Сухиничей в прошлом еще в старину предопределили ежегодное проведение в городе крупных ярмарок (2 мая и 14 сентября, продолжавшиеся по три дня). Развитие сельского туризма в купе с возрождением натурального сельского хозяйства может стать предпосылкой возрождения традиционной ярмарки, которая в свою очередь при должном рекламном сопровождении будет способствовать  всестороннему развитию туристической отрасли и хозяйства района в целом.

К Сухиничам тяготеет исторический г. Мещовск, находящийся в 20 км к северу. Мещовск очень древний город, по Степенной книге, он существовал еще в XIII в. и имел своих удельных князей. В летописях упоминается в XV в. Среди архитектурных памятников в городе выделяются собор Благовещения с отдельно стоящей колокольней, в которую в 1907 г. были встроены башенные часы с боем – достопримечательность города. В Мещовске родился известный публицист, социолог и критик Н.К. Михайловский. Также как и в Сухиничах, здесь в старину проводились ярмарки (Рождественская и Петровская). Уже несколько лет возрождается одна из немногих крупных святынь Калужской области - Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь, располагающийся в п. Искра в окрестностях Мещовска.В историческом с. Серпейске сохранилось городище XI-XIII вв.

К другим достопримечательностям историко-культурным объектам, подлежащим восстановлению и показу туристам можно отнести ансамбли усадеб с парками в селах Шалово, Серебрено, Сосновка, Крюково.

Фольклорный потенциал Ополья весьма значителен. Город Сухиничи расположен на скате отлогого левого берега реки Брыни. Незначительная, эта река замечательна тем, что в старое время по ней тянулись большие дремучие леса, которые известны были под именем Брынских, где некогда укрывались в скитах раскольники, поэтому их иногда официально называли последователями Брынской веры. Эти же леса служили притонами и шайкам разбойников.  По одной из версий именно здесь  на дороге из Мурома в Киев разбойничал известнейший персонаж русский сказаний Соловей Разбойник. Так, М.Н. Загоскин, замечательный русский писатель, автор исторических авантюрных романов в своей повести «Брянский лес», написанной в 1845 г., охарактеризовал этот район как леса «Брынские», о которых нередко и красочно упоминают в народных сказках и поверьях.

К объектам туристической инфраструктуры формируемого туристического центра Сухиничи в настоящее время можно отнести лишь 1  гостиницу (50 мест) и мотель на 110 мест. В Мещовске располагается гостиница на  30 мест. Также в с. Серебрено существует одна частная база отдыха. Недостаточное развитие туристической инфраструктуры в перспективе может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие Опольского туристско-рекреационного района. В этой связи настоящим проектом предлагается постепенное вовлечение территории в туристский оборот, развитие инфраструктуры туризма и отдыха, а также сопутствующих производств и услуг.

Основные мероприятия, направленные на формирование в Сухиничах (Ополье) нового туристического центра, следующие.

- Создание сети гостевых домов в сельской местности для развития агротуризма.

- Благоустройство территории городов Сухиничи, Мещовска, особенно исторической части Мещовска (комплекс зданий центральной площади);

- Создание сети размещения туристов и паломников – гостиниц, туристской деревни (возможно экологической или этнографической направленности), бесплатных гостевых комнат для паломников, гостевых домов и постоялых дворов, строительство мотелей, малых частных придорожных гостиниц.

- Создание тематического (археологического) парка с соответствующими объектами инфраструктуры в Серпейске.

- Создание санаторно-курортного учреждения на базе местных бальнеологических ресурсов Мещовского района (лечебные грязи месторождения «Два Амшара»), развитие на его основе дополнительной инфраструктуры приема туристов.

- Возрождение ярмарочной деятельности в Сухиничах, организация торговой и рекламной деятельности, направленной на развитие событийного туризма.

- Создание и развитие инфраструктуры, в том числе дорожной инфраструктуры реконструкция автодорог и развитие инфраструктуры автомобильного туризма (стоянки для отдыха, кемпинги, заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, придорожные магазины); инфраструктуры досуга, предприятий торговли и общественного питания, создание сувенирных лавок. Эти мероприятия будут способствовать развитию созданию новых рабочих мест.

- Содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии, развитие местных промыслов и ремесел, производства местной сувенирной продукции.

- Включение Ополья в комплексные туристические маршруты, в такие например, как предлагаемый в проекте маршрут большое туристско-экскурсионное кольцо «Калужская уникальная земля»» охватывающие культурно-исторические центры Калужской области.

- возрождение историко-культурных памятников, монастырей, культовых сооружений и усадебных комплексов в первую очередь в селах Шалово и Серебрено с дальнейшим использованием в туристских целях выявленных объектов культурного наследия.

Киров (Песочня) – Людиново

Настоящим проектом предлагается создание нового туристического центра в гг. Киров и Людиново.  Туристический центр Киров-Людиново, как центр развития туризма в одном из пяти туристско-рекреационных районов Калужской области (Болвинском) сосредоточит на своей территории локальный комплекс туристической инфраструктуры, с целью дальнейшего обслуживания туристов и отдыхающих и позволит вовлечь в туристский оборот западную часть Калужской области.

Киров (быв. Песочня) районный центр Калужской области. Расположен на р. Болве (приток р. Десны), в 140 км к западу от Калуги. Археологические раскопки свидетельствуют, что на рубеже I и II тыс. н. э. на территории современного Кировского р-на жили славянские племенные союзы кривичей и вятичей. От того времени сохранились несколько курганных могильников. Киров известен с XVIII в. как пос. Песочня, когда на берегу р. Песоченки в Фоминичском стане Серпейского уезда купцы Иван и Петр Золотаревы основали небольшое металлургическое производство. В последствии здесь сложился комплекс мелких горноплавильных железоделательных заводов. В разное время ими владели Демидовы, Гончаровы, Строгановы. Затем Песочня вошла в состав Мальцевских заводов наряду с Людиновым. В этот период были построены: каменный храм Рождества Богородицы, двухэтажное здание заводоуправления, ряд новых заводских строений. С сер. XIX в. Песочня стала застраиваться каменными домами мастеровых.

Людиново  - районный центр Калужской области. Расположен на берегу оз. Ломпадь, образованного плотиной на р. Неполоть, в 200 км к юго-западу от Калуги. Впервые название деревни Людиново Брянского уезда Ботоговской волости встречается в рукописных писцовых книгах в 1626 г. Это один из старейших промышленных центров области. Как поселок возникло при железоделательном заводе, основанном в XVIII в. Е.Н. Демидовым, передавшим его позже сыну. В 1820 г. завод в Людиново. купил И.А. Мальцев. В 1839 г. здесь был построен рельсопрокатный завод, который в 1841 г. выпустил первые русские рельсы. Особое развитие Людиново и заводы получили при С.И. Мальцеве.

Здесь сложилась своеобразная историко-культурная зона «Мальцевские заводы», которая включает группу сел в окрестностях городов Людиново и  Киров (быв. Песочня): Бережки, Гавриловка, Малые Савки, Нагорное, Фоминичи (Кировский район); Буда, Вербежичи, Запрудное, Колчино, Космачево, Которец, Савино, Печки и др. (Людиновский район);  а также с. Усты с усадьбой Мальцевых, Зимницы, Которь  и др (Думиничский район). Промышленное наследие и ценность историко-культурной среды предопределяет необходимость развития в историко-культурной зоне «Мальцевские заводы» современных производств с сохранением объектов промышленной архитектуры и их возможной конверсией в культурных  и туристических целях.

Основные туристско-рекреационные ресурсы Болвинского туристско-рекреационного района - обширные охотничьи угодья, исторические поселения и промышленные объекты, древние городища, исторические усадьбы, места связанные с деятельностью Мальцевых и Демидовых, живописные реки Болва и Неполоть.

К объектам туристической инфраструктуры формируемого туристического центра Киров-Людиново в настоящее время можно отнести 4  гостиницы (более 300 мест) и санаторный центр «Спутник» на 250 мест.

Недостаточное развитие туристической инфраструктуры в перспективе может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие Болвинского туристско-рекреационного района. В этой связи настоящим проектом предлагается постепенное вовлечение территории в туристский оборот, развитие инфраструктуры туризма и отдыха, а также сопутствующих производств и услуг.

Основные мероприятия, направленные на формирование в Кирове и Людиново нового туристического центра, следуюшие.

- Благоустройство территории городов, особенно исторической части и исторических промышленных объектов, берегов прудов, набережных.

- Создание сети размещения туристов– гостиниц, гостевых домов, строительство мотелей, малых частных придорожных гостиниц.

- Создание тематического (промышленного) парка с соответствующими объектами инфраструктуры Кирове и Людиново, возможно соединить их туристическим железнодорожным маршрутом между собой или восстановить историческую узкоколейную дорогу до усадьбы Мальцевых в д. Усты (Жиздринский район).

- Развитие санаторных учреждений в зеленых зонах Кирова и Людиново в сосновых лесах на берегах прудов.

- Создание и развитие инфраструктуры, в том числе дорожной инфраструктуры реконструкция автодорог и развитие инфраструктуры автомобильного туризма (стоянки для отдыха, кемпинги, заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, придорожные магазины); инфраструктуры досуга, предприятий торговли и общественного питания, создание сувенирных лавок. Эти мероприятия будут способствовать развитию созданию новых рабочих мест.

- Содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии, развитие производства местной сувенирной продукции.

- Разработка туристических маршрутов, вовлекающих Болвинский туристско-рекреационный район в туристическую систему Калужской области.

- Возрождение историко-культурных памятников, промышленных объектов, церквей, усадебных комплексов с дальнейшим использованием в культурных и туристских целях выявленных объектов культурного наследия.

### 4.5.3. Рекреационные зоны

На начало 2007 г. в Калужской области официально насчитывалось порядка 25 учреждений отдыха на 5 тыс. мест в период максимального развертывания, в них отдохнули и укрепили здоровье 65 тыс. чел. Прочих учреждений, которые предоставляют рекреационные услуги в Калужской области около 130 (частные базы отдыха и гостевые дома). Среди учреждений отдыха насчитывалось 11 санаторно-курортных организаций (8 санаториев, в том числе 2 детских, 3 санатория-профилактория) на 2,5 тыс. мест. Отдых населению обеспечивали 14 организаций отдыха, в т.ч. 2 дома отдыха с длительным пребыванием отдыхающих, 12 баз отдыха и несколько туристических  теплоходов. В них отдохнуло по путевкам 17,5 тыс. человек.

Также в Калужской области располагаются 18 летних оздоровительных лагеря, имеющих стационарную базу, единовременной вместимостью 3 тыс. мест. Летом 2006 г. в детских лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха при учреждениях образования, оздоровительно-спортивных лагерях было организовано еще порядка 25 тыс. мест. В ходе летней оздоровительной кампании, всеми организованными формами труда и отдыха было охвачено более 30 тыс. детей и подростков.

Особое внимание проектом уделяется садово-дачному хозяйству области, представляемому один из элементов рекреационной деятельности населения. Значительное количество городских жителей (порядка 75%) проводят отпуска на своих дачных участках.

По данным министерства сельского хозяйства Калужской области коллективные садоводческие товарищества занимают площадь 14,3 тысячи гектаров, из них 11 тысяч гектаров (80%), находятся в собственности населения. Всего на конец 2006 года зарегистрировано 707 товариществ, объединяющих более 160 тысяч садоводов Калужской области и порядка 400 тысяч садоводов - жителей Москвы и Московской области. Всего, по оценке министерства, в Калужской области садоводства в летний период сосредотачивают до 560 тыс. человек, максимальное количество – летом, в выходные дни.

По ориентировочным подсчетам, общее число коллективных садов - дач составляет порядка 160 тыс. (при среднем по области размере участка - 9 соток и коэффициенте семейности – 3,5), что для данного региона весьма значительно.

Садово-дачные участки Калужской области различаются по характеру использования и благоустройству.

- Дачи круглогодичного использования с выраженной рекреационной функцией представляют собой капитальные строения, оборудованные инженерной инфраструктурой и имеющие достаточно большие участки – от 0,15 до 0,5 га, занятые под садоводство. Как правило, они расположены в 30-40 км зоне от г. Калуги, в пределах лесопарковых зон, на берегах рек и озер. К ним относится порядка 8 % общего количества дачных участков (12,8 тыс. дач).

- Дачи, пригодные для использования в теплый период года - частные одно- и двухэтажные домики с участками от 0,06 до 0,18 га. Они составляют основную часть от общего количества дач (ок. 75 %, 120 тыс. участков)

- Дачи с преобладанием сельскохозяйственных функций, к которым относится порядка 17 % всех участков (27,2 тыс. участков). Почти половина этих участков не имеют строений в виде домов и поэтому не пригодны проживания, некоторые из них заброшены.

Для Калужской области характерно неравномерное размещение садово-дачных участков. Основная их часть расположена вокруг города Калуги (171 садоводство) и крупных районных центров (Обнинск, Боровск, Малоярославец), а также вдоль дорог, соединяющих область с Москвой.

Таблица 4.5.3.

Характеристика садоводческого хозяйства Калужской области

| Наименование муниципального района | Количество садоводств | Среднее расстояние от Калуги, км | Среднее расстояние от Москвы, км | Плотность, участков на км² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский | 15 | 37 | 194 | 4 |
| Боровский | 164 | 95 | 85 | 48 |
| Дзержинский | 22 | 40 | 170 | 4 |
| Жуковский | 123 | 90 | 100 | 22 |
| Износковский | 10 | 85 | 188 | 2 |
| Малоярославецкий | 81 | 70 | 108 | 12 |
| Медынский | 13 | 65 | 148 | 3 |
| Перемышльский | 31 | 35 | 190 | 6 |
| Сухиничский | 1 | 90 | 240 | 0,1 |
| Тарусский | 25 | 70 | 130 | 8 |
| Ферзиковский | 13 | 35 | 165 | 2 |
| Юхновский | 1 | 80 | 193 | 2 |
| Территории, подчиненные г. Калуга | 171 | 10 | 165 | 72 |
| Территории, подчиненные г. Киров | 4 | 150 | 310 | 25 |
| Территории, подчиненные г. Обнинск | 33 | 80 | 95 | 172 |
| Всего | 707 | 70 | 165 | 12 |

Анализ распределения коллективных садоводств показал, что наибольшая плотность садово-дачных хозяйств наблюдается в Обнинске, Калуге и в Боровском районе. 32 % всех участков – в радиусе в 50 км вокруг Калуги, при плотности 14 участков на 1 км2. Садоводства Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, и, отчасти, Тарусского,  Медынского районов используются преимущественно москвичами и жителями Московской области, которые наводняют северную часть Калужской области в летний период.

Садоводческие массивы собственно Калужского городского округа, Дзержинского, Перемышльского, Ферзиковского и Бабынинского района используются жителями Калуги, Кондрово, частично - москвичами.

По мере удаления от областного центра  и от Москвы к югу и юго-западу количество дач постоянно сокращается, за исключением садово-дачных хозяйств районных центров Киров, Сухиничи. Наименьшая концентрация садово-дачных участков наблюдается на южной и западной периферии области, где их плотность не превышает 1 участка на 1 км2.

В Калужской области развиты и используются лечебные рекреационные ресурсы. Наибольшей известностью пользуются хлоридно-сульфатные и сульфатно–хлоридные воды. Эти воды применяются многими санаториями для лечения желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, кожных и некоторых других заболеваний и используются также для промышленного розлива и для различных производственно-технических целей. В настоящее время санаториями области используются лечебные грязи. В окрестностях Калуги, в гг. Таруса, Обнинск, Малоярославец, в пгт. Кременки Жуковского района располагаются основные региональные санатории и санатории-профилактории.

Лечебные грязи бальнеологического назначения на территории Калужской области сосредоточены в 8 торфяных и 5 сапропелевых месторождениях. Прогнозные ресурсы лечебных грязей оцениваются в количестве 100 тыс. м3.

Исходя из современного размещения территорий и учреждений отдыха, существующего развития транспортных связей и сложившегося каркаса расселения, в Калужской области было выделено 5 сформировавшихся зон рекреационного освоения, рассмотренных ниже.

Существующие рекреационные зоны

1. Калужская рекреационная зона – крупнейшая из основных сложившихся зон отдыха на территории Калужской области. Она располагается в непосредственной близости от областного центра по обоим берегам Оки и охватывает значительную территорию от п. Льва Толстого на западе до Авчурино на востоке, от Сляднево на севере до Перемышля на юге, и  почти совпадает с контурами зеленой зоны г. Калуга (25 км).

Рекреационная зона имеет выраженное внутри региональное значение и используется преимущественно для отдыха жителями Калуги, количество рекреантов из Москвы и Подмосковья здесь незначительно. Территория рекреационной зоны внутренне неоднородна по рекреационным и ландшафтным качествам, поэтому различные ее части по-разному используются в рекреационных целях.

Основная природная доминанта рекреационной зоны, ее планировочная ось – река Ока, а также впадающая в нее в районе п. Плетеневка р. Угра. Берега Оки, низовий Угры, Яченского водохранилища используются населением для летнего отдыха. На протяжении всего немногим более 2 км береговой линии Оки и других водоемов в районе Калуги насчитывается 16 пляжей. Фактически в летний период на берегу водоемов ежедневно отдыхают 1-1,5 тыс. чел., максимально возможное количество – 2,2 тысяч рекреантов за сутки.

На левом берегу Оки, западнее Яченского водохранилища расположился калужский сосновый бор – памятник природы. Прилегающая к Оке часть Калужского бора, отделенная от охраняемого массива автодорогой является зоной активной рекреации. Здесь располагаются многочисленные рекреационные, оздоровительные и бальнеологические объекты: санаторий-профилакторий "Сокол", дома отдыха «Лесная сказка», «Калуга Бор», спортивно-оздоровительные лагеря «Ромашка», «им. Саши Чекалина», крупная гостиница «Спутник», многие медицинские и профилактические учреждения Калуги. Единовременно рекреационные учреждения в районе Калужского бора могут разместить до 2,5 тыс. чел. Преимущественным видом отдыха является оздоровительный, а также санаторно-профилактическое лечение, представленное соответствующими учреждениями, специализирующимися на  лечении системы кровообращения, органов дыхания, нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения.

Особо охраняемая природная территория – памятник природы «Калужский бор» – это уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью широколиственных элементов. Подобного лесного массива нет во всей южно-таежной подзоне. Его площадь – 1044 га. Достаточно большая территория участка при должной охране объекта гарантирует экологическую устойчивость прилегающих высоко урбанизированных территорий. В лесном массиве 78 % составляют сосновые типы леса. Возраст большей части древостоя – 180-200. Впервые бор упомянут в летописи 1626 года. Он издревле имеет большое значение в жизни населения прилегающих регионов. В рекреационных целях памятник природы допустимо использовать для:  сбора грибов и ягод, проведения учебных и познавательных экскурсий, рекреационных посещений. Геоэкологическая обстановка территории осложняется интенсивным использованием массива для неорганизованного отдыха населения.

Правый берег Оки в окрестностях Калуги используется для летнего отдыха населения, здесь существует ряд организованных пляжей, коллективных садоводческих массивов. Также эта территория привлекательна для активного отдыха горожан в летний и зимний периоды. Рельеф местности на правом живописном берегу Оки позволяет построить  здесь первый горнолыжный центр в регионе. Центр активного отдыха и спорта расположится в непосредственной близости к Калуге (д. Квань). Оборудование для создания искусственного снега даст возможность курорту круглый год принимать спортсменов и любителей лыжного спорта не только из Калуги, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Северная часть Калужской рекреационной зоны имеет выраженную садоводческую и дачную направленность. Здесь располагаются 171 коллективное садоводство, где в летний период отдыхают порядка 40 тысяч семей.

Запад рекреационной зоны - это территория, прилегающая у реке Угра. Здесь располагаются санаторий-профилакторий "Строитель", детские лагеря, организованные пляжи, небольшие садоводческие массивы. Единовременно рекреационные учреждения в западной части рекреационной зоны могут разместить до 500 чел. Преимущественным видом отдыха является детский отдых, оздоровительный отдых, промысловый отдых, отдых выходного дня.

Юг  рекреационной зоны – территории вдоль автодороги Калуга – Перемышль, также прилегающие к Оке. Здесь расположены: санаторий "Звездный", детские лагеря отдыха, охотничье хозяйства, гостевые дома национального парка «Угра» в с. Перемышль. Единовременно рекреационные учреждения в южной части рекреационной зоны могут разместить до 300 чел. Преимущественным видом отдыха является промысловый (сбор дикоросов, охота, рыбная ловля), отдых выходного дня.

Восток рекреационной зоны  - территории, прилегающие к Оке. К настоящему времени здесь не сложилась система рекреационных объектов. Вдоль реки существует ряд дачных поселков, садоводств, организованных пляжей. Тем не менее, именно прибрежная территория к востоку от г. Калуги объективно является наиболее перспективной для развития разнообразных видов отдыха населения и размещения рекреационных объектов. В настоящее время преимущественным видом отдыха здесь  является летний оздоровительный, отдых выходного дня. В перспективе планируется создание особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа «Серебряная нить», включающей множество исторических усадебных комплексов вдоль р. Ока.

Высокий ландшафтно-рекреационный потенциал, живописность берегов реки, наличие памятников историко-культурного наследия (Кольцовские пещеры, и др.) участка Оки от Калуги до п. Дугна (условно исторический населенный пункт) характеризуют эту территорию как наиболее пригодную для рекреационного освоения.

В целом значительный природный, ландшафтно-рекреационный потенциал Калужской рекреационной зоны дополняется выгодами её географического положения и удобной транспортной доступностью. Поскольку интенсивное использование территории рекреационной зоны для неорганизованного отдыха усугубляет геоэкологическую обстановку в пойме Оки и  в Калужском бору нарастает необходимость ее расширения, инфраструктурного развития (строительство баз отдыха, гостевых домов, автодорог) и активизации использования других региональных и межрегиональных, а также перспективных рекреационных зон Калужской области.

2. Угорская рекреационная зона межрегионального значения, экологического, активного спортивно-оздоровительного и приключенческого (преимущественно водного) туризма, промыслового туризма и отдыха выходного дня располагается на территории Угорского участка национального парка «Угра». Режим и зонирование на территории национального парка значительно ограничивают рекреационное использование его территории. Угорская рекреационная зона включает в себя следующие территории парка:

- рекреационная зона (4,2 % национального парка);

- зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) – 55,7 %;

- зона обслуживания посетителей (1,3 %);

- хозяйственная зона (0,3 %).

Общая площадь рекреационной зоны в черте Угорского участка составляет 38,8 тысяч га. Здесь располагаются 12 гостевых домов (баз отдыха) круглогодичного действия на 130 мест, служебная гостиница Беляевского лесничества НП «Угра», дома рыбаков и охотников. Существует крупный рекреационный комплекс в окрестностях г. Юхнова (дд. Коноплевка, Саволенка, экологическая база «Палатки»). Международная практика планирования и развития национальных парков исходит из того, что инфраструктура приема и размещения, развлечений и отдыха посетителей создается вокруг парков, по их периферии. Поэтому дальнейшее инфраструктурное развитие парка предполагается с учетом строительства инфраструктурных объектов в исторических городах и в выявленных историко-культурных объектах (усадьбы и пр.).

В национальном парке уже сформирована внутренняя система разнообразных туристских троп и маршрутов. В соответствии с рекреационной емкостью всего парка, рассчитанной по существующим нормам и не вызывающей деградации экосистем, а также психологического дискомфорта, рекреационная емкость Угорской рекреационной зоны составляет около 150 тыс. человек (на перспективу - 300 тыс. чел.), в том числе летом до 116 тыс. человек (8 тысяч размещаются в рекреационных объектах парка). Единовременная нагрузка зоны составляет летом 4,5 тысяч человек или 0,12 чел./га, по всему парку - 0,07 чел./га. Зимой, соответственно, 1,5 тыс. человек единовременных посетителей, в том числе размещаемых на объектах НП «Угра» - до 300 чел.

Среди посетителей парка преобладают жители Москвы и Московской области, калужане и в меньшей степени - жители других регионов (Тульская, Смоленская и другие области), что обусловливает межрегиональное значение Угорской рекреационной зоны.

3. Тарусская рекреационная зона федерального значения, экскурсионно-познавательного туризма, детского оздоровительного отдыха, долгосрочного отдыха, семейного отдыха выходного дня сформировалась в окрестностях г. Таруса, на левом берегу реки Ока. Общая площадь рекреационной зоны -15 тыс. га, в т.ч. 6,3 тыс. га – зеленая зона г. Таруса.

Территория исключительно живописна. Основная природная доминанта (ось) рекреационной зоны – река Ока, ее берега используются населением для летнего отдыха. На 2 км береговой линии Оки и других водоемов сосредоточено 9 пляжей. Фактически в летний период на берегу водоемов ежедневно отдыхают 325-350 чел., максимально возможное количество – 1,4 тысяч рекреантов за сутки. Преимущественным видом отдыха является оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

В самой Тарусе располагаются лечебно-оздоровительные учреждения: санаторий "Березовая роща" и пансионат "Якорь"  общей вместимость до 300 отдыхающих. В непосредственной близости к городу сформировался значительный комплекс объектов отдыха и лечения, а также сеть детских оздоровительных лагерей. Здесь располагаются 13 летних баз отдыха на 1,5 тысячи мест единовременного размещения, крупные детские лагеря - «Отважный», «Звездный», «Таруса» - каждый на 300 мест.

Федеральное значение рекреационная зона имеется в связи с близостью к Москве, расположением рядом с государственным природным заказником федерального значения - госкомплексом «Таруса», значительным историко-культурным потенциалом, а также в связи перспективой создания здесь особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа «Серебряная нить».

В целом выдающийся природный, ландшафтно-рекреационный потенциал Тарусской рекреационной зоны дополняется выгодами её географического положения и удобной транспортной доступностью – относительная близость к Калуге (до 70 км), к такому крупному потребителю рекреационных услуг как г. Москва (120 км). Поскольку  интенсивное использование территории рекреационной зоны для неорганизованного отдыха усугубляет геоэкологическую обстановку, в пойме Оки нарастает необходимость ее инфраструктурного развития, благоустройства, строительства транспортных сооружений, инженерной и санитарной подготовки территории.

4. Протвинская рекреационная зона межрегионального значения, экскурсионно-познавательного и паломнического туризма, санаторного лечения и отдыха, детского оздоровительного отдыха и отдыха выходного дня сформировалась вдоль реки Протва в северо-восточной части Калужской области. Природной осью рекреационной зоны выступает река Протва. Общая площадь рекреационной зоны - 48 тыс. га, в т.ч. 34 тыс. га – зеленая зона городов Боровск, Обнинск, Малоярославец, 1,1 тыс. га – лесопарковая зона.

Территория долины р. Протвы достаточно живописна, пойма реки – излюбленное место для летнего отдыха местного населения и многочисленных рекреантов из Москвы и Подмосковья. Всего более 1 км береговой линии Протвы и выступают в качестве 6 организованных пляжей. Фактически в летний период на берегу водоемов ежедневно отдыхают 150-200 чел., максимально возможное количество – 400-500 рекреантов за сутки. Преимущественным видом отдыха является оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

В пределах территории рекреационной зоны располагаются лечебно-оздоровительные учреждения: санатории «Воробьево» и «Вятичи»  общей вместимость до 700 отдыхающих, лечебно-оздоровительные комплексы «Сигнал» и «Сосновый Бор» (300 мест), базы отдыха, в т.ч. «Галактика» и др.

Санаторий «Воробьево» - крупнейший лечебный комплекс в Калужской области. Основу лечебных ресурсов, наряду с природно-климатическими, составляют минеральные хлоридно-сульфатные магниево-кальцевые-натриевые воды, крепкие хлоридно-натриевые рассолы с высоким содержанием брома, скважины которых находятся на территории санатория и используются в водолечении.

В лесном массиве ПОХ "Барсуки", в 1 км от р. Протвы расположился санаторно-оздоровительный комплекс "Вятичи", занимающий 13,5 га обустроенной территории, 2 гостиничных, лечебный и учебный корпуса, и прочая инфраструктура располагаются на участке комплекса. Комплекс "Вятичи" является современным, многопрофильным учреждением, на базе, которого проходят программы семейного и детского отдыха.

В непосредственной близости к реке Протве, в сосновых борах на ее берегах сложилась сеть детских оздоровительных лагерей, принадлежащих в основном предприятиям и организациям Москвы и Московской области.

Северо-восток Калужской области, т.е. территории, относящиеся к Протвинской рекреационной зоне имеют выраженную садоводческую и дачную направленность. Здесь располагаются 237 коллективных садоводств, где в летний период отдыхают порядка 53 тысяч семей, в основном жителей Москвы и Подмосковья, а также гг. Обнинска и Малоярославца.

В целом, выдающийся природный, ландшафтно-рекреационный потенциал Протвинской рекреационной зоны дополняется выгодами её географического положения и удобной транспортной доступностью – относительная близость к Калуге (до 100 км.), к Москве (100 км). Поскольку территория рекреационной зоны интенсивно используется для неорганизованного отдыха, что портит геоэкологическую обстановку, необходимо дальнейшее инфраструктурное развитие и благоустройство этой территории, с учетом строительства необходимых транспортных сооружений, инженерной и санитарной подготовки территории.

5. Жиздринская рекреационная зона межрегионального значения, экскурсионно-познавательного, паломнического туризма и отдыха выходного дня располагается в окрестностях г. Козелськ, в 70 км к югу от Калуги.

Природной осью рекреационной зоны выступает река Жиздра. Общая площадь рекреационной зоны - 18 тыс. га, в т.ч. часть территории национального парка «Угра»,  территория охраняемого исторического ландшафта, сельхозугодия, пойменные земли рекреационного назначения, зеленая зона Козельска и лесопарковая зона.

Режим и зонирование на территории национального парка значительно ограничивают рекреационное использование его территории. Общая площадь рекреационной зоны в черте Жиздринского участка составляет 6,4 тысяч га. Здесь располагаются 2 гостевых домов (баз отдыха) круглогодичного действия на 30 мест, служебная гостиница Березичского лесничества НП «Угра», дома рыбаков и охотников.

Международная практика планирования и развития национальных парков исходит из того, что инфраструктура приема и размещения, развлечений и отдыха посетителей создается вокруг парков, по их периферии. Поэтому дальнейшее инфраструктурное развитие парка предполагается, в том числе за счет строительства объектов в историческом городе, в том числе в выявленных историко-культурных объектах, усадьбах и пр.

В национальном парке уже сформирована внутренняя система разнообразных туристских троп и маршрутов, раскрывающая перед посетителями парка большинство интереснейших природных и культурно-исторических достопримечательностей.

В соответствии с рекреационной емкостью всего парка, рассчитанной по существующим нормам и не вызывающей деградации экосистем, а также психологического дискомфорта, рекреационная емкость части территории рекреационной зоны, относящейся к национальному парку составляет около 30 тыс. человек, в т.ч. летом до 25 тыс. человек (4 тыс. размещаются в рекреационных объектах парка). В перспективе, при условии осуществления необходимых мероприятий, емкость может быть увеличена до 100 тыс. чел. Единовременная нагрузка зоны составляет летом 1 тысячу человек или 0,12 чел./га, по всему парку - 0,07 чел./га. Единовременная рекреационная емкость всей рекреационной зоны оценивается в 23 тыс. чел.

Территория расположения рекреационной зоны уникальна. Помимо национального парка, уникальных засечных лесов, г. Козельск сам по себе является достопримечательностью, и в то же время город окружает историко-культурная монастырская зона (монастыри Оптина Пустынь, Казанская Свято-Амвросиевская пустынь в Шамордино). Преимущественным видом отдыха здесь является экскурсионно-познавательный отдых и посещение святынь.

Значительный бальнеологический потенциал рекреационной зоны в настоящее время никак не используется. Четыре месторождения лечебных грязей, как торфяных, так и сапропелевых, в т.ч. Варзиятчинского и Молтаевского типов располагаются к северу и югу от Козельска (дд. Стенино и Новое Казачье). Это позволяет дополнить рекреационно-туристическое значение города и окрестностей созданием здесь крупной грязелечебницы.

Предлагается развитие зоны в юго-западном направлении вдоль наиболее благоприятных ландшафтов долины р. Жиздра (до пгт. Думиничи). Территория располагает значительными массивами ценных лесов, пригодных для отдыха и экологического туризма, предполагаемая площадь расширения (7 тыс. га) позволит увеличить количество рекреантов, уменьшить ущерб от чрезмерного неорганизованного отдыха, в пойме Жиздры, в национальном парке и на прочих охраняемых территориях.

Табл.4.5.4.

Современное рекреационное освоение территории Калужской области

| Название рекреации-онной зоны | Расстояние до Калуги | Центры | Основные существующие объекты инфраструктуры | Преобладающие виды отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская | - | Калуга | Санатории-профилактории, базы отдыха, лечебно-оздоровительные учреждения и летние лагеря отдыха, садоводства. | Санаторно-курортное лечение, отдых выходного дня, экскурсионно-познавательный, деловой, экологический, туризм, спортивно-оздоровительный (сплав по рекам, катание на горных лыжах), водный (круизного) туризм, посещение святынь, промысловый туризм. |
| Угорская | 91 | Юхнов | Гостевые дома, лагеря отдыха, визит-центр. | Экологический, активный спортивно-оздоровительный и приключенческий(преимущественно водный) туризм, промысловый туризм и отдых выходного дня. |
| Тарусская | 75 | Таруса | Базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. | Экскурсионно-познавательный туризм, детский оздоровительный отдых, долгосрочный отдых, семейный отдых выходного дня. |
| Приокская | 75 | Калуга-Таруса | Базы отдыха, гостевые дома, лечебно-оздоровительные учреждения | Историко-культурный, экскурсионно-познавательный туризм, детский оздоровительный отдых, долгосрочный отдых, семейный отдых выходного дня. |
| Протвинская | 90 | Жуков | Санатории, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, садоводства | Экскурсионно-познавательный туризм, посещение святынь, санаторное лечение и отдых, детский оздоровительный отдых и отдых выходного дня. |
| Жиздринская | 71 | Козельск | Гостевые дома, гостиницы, визит-центр. | Экскурсионно-познавательный, туризм, посещение святынь и отдых выходного дня. |

Проектные предложения

Одной из основных задач территориального планирования в сфере рекреационной деятельности является определение приоритетов перспективного территориального развития системы рекреационно-туристических объектов, центров, транспортных связей и всей совокупности инфраструктуры рекреации и туризма во взаимосвязи с комплексной оценкой территории и  предлагаемым развитием системы расселения.

В условиях утраты Российской Федерацией прежде традиционных, емких районов отдыха Прибалтики и Причерноморья, Средней Азии и др., рекреационная ценность ландшафтов Калужской области приобретает особый смысл. Развитие рекреации в дальнем Подмосковье следует рассматривать, как полноценную отрасль хозяйства.

В результате комплексной оценки территории области, ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха.

Степень благоприятности для рекреации определяется как эстетическими качествами ландшафтов, так и уровнем развития тех элементов инфраструктуры, от которых зависит доступность ландшафтов для освоения.

Ландшафты – наиболее благоприятные – соответствуют категориям наиболее высокой и высокой эстетической ценности с хорошей транспортной освоенностью, за исключением сельскохозяйственных земель, которые для рекреации не используются.

Ландшафты – благоприятные – соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной освоенностью.

Для размещения зон отдыха проектом рекомендуются ландшафты наиболее благоприятные и благоприятные.

Таким образом, рекреационный потенциал Калужской области, выявленный в результате комплексного планировочного анализа и функционального зонирования территории, позволяет сделать вывод о благоприятности здесь организации отдыха не только для местного населения, но и населения близлежащих регионов (Москва и Подмосковье), возможности принимать значительное число отдыхающих со всей России, иностранных граждан.

Рассмотрение совокупности таких характеристик территории, как природные условия, ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений отдыха, проектные решения по развитию транспортного каркаса Калужской области и формирование систем расселения, позволяет выделить дополнительно следующие полноценные зоны рекреационного освоения, включающие территории, как оздоровительных учреждений, так и прилегающие леса, побережье рек, озер, акватории.

Предлагаемые к рекреационному освоению новые рекреационные зоны.

1. 	Опольская рекреационная зона регионального и местного значения предлагается к организации на территории между городами Мещовск и Сухиничи. Основой ее специализации предлагается агротуризм, краткосрочный семейный отдых в сельской местности, а также другие перспективные направления – экологический туризм, культурно-познавательный туризм, санаторное лечение на базе местных бальнеологических ресурсов Мещовского района - лечебных грязей месторождения «Два Амшара» (Калининградский тип).

Площадь рекреационной зоны составит – 25 тыс. га, рекреационная емкость за год – 62 тыс. чел., единовременная нагрузка – 2,5 чел./га. Проектом предлагается разместить в рекреационной зоне следующие инфраструктурные объекты: грязелечебница на 100 мест, развитие на ее основе дополнительной инфраструктуры приема туристов, строительство баз отдыха в исторических усадьбах Мещовского и Сухиничского районов.

Рекреационная зона имеет хорошее транспортное сообщение – здесь располагается узловая железнодорожная станция Сухиничи, через рекреационную зону проходит автодорога Сухиничи – Мещовск, соединенная с автодорогой М-3 (Москва - Киев) историческим почтовым трактом Козельск – Мещовск - Мосальск. В перспективе транспортное положение улучшится с появлением автодороги Смоленск – Барятино – Козельск, которая пройдет через Сухиничи.

2. 	Барятинская рекреационная зона регионального и местного значения – формируется на территории Барятино - Спас-Деменск. Основой ее специализации предлагается санаторное лечение на базе местных бальнеологических ресурсов – месторождений торфяных и сапропелевых лечебных грязей Калининградского, Дороховского и Молтаевского типов (Дары, Мох, Валище, Губино, Бездон и др.). Здесь могут развиваться экологический туризм, промысловый туризм (охота и рыбная ловля, сбор дикоросов), долговременный семейный отдых.

Площадь рекреационной зоны составит – 35 тыс. га, рекреационная емкость за год – 52 тыс. чел., единовременная нагрузка – 1,5 чел./га. Здесь уже существуют детский лагерь, несколько домов рыбака и охотника. Проектом предлагается разместить в рекреационной зоне следующие инфраструктурные объекты: грязелечебница в г. Спас-Деменск на 100 мест, база круглогодичного отдыха и лечения в Гнездилово (50 мест), Барятино (50 мест), расширение комплекса отдыха в районе д. Зайцева Гора и оз. Бездон.

Рекреационная зона имеет хорошее транспортное сообщение – сейчас через нее проходит автодорога А-101 (Москва - Рославль). В перспективе транспортное положение улучшится с появлением автодороги Смоленск – Барятино – Козельск, которая пройдет через Спас-Деменск и соединит территорию рекреационной зоны воедино, а также с транспортными узлами – Сухиничи и Козельск.

Предлагаемые проектом рекреационные территории необходимо зарезервировать для последующего освоения. Новые зоны благоприятные для лечебно-оздоровительного, активного отдыха и культурно-познавательного туризма позволяют расширить использование рекреационного потенциала Калужской области.

Их перспективное освоение позволит изменить сложившуюся на сегодня территориальную систему отдыха населения области, сберечь используемые в настоящее время территории от излишних рекреационных нагрузок, максимально оптимизировать рекреационную деятельность.

Как видно из таблицы 4.5.5, рекреационный потенциал области значителен и общая емкость территорий, возможных для использования по данному назначению определена, укрупнено в 903 тыс. мест при 180 тыс. га рекреационных зон, что на первый взгляд заметно превышает необходимую потребность, определенную ниже.

Все рекреационные зоны предназначены, как для кратковременного, так и для длительного отдыха. Расчет необходимой потребности населения в учреждениях этих видов отдыха носит ориентировочный характер, поскольку определяется размером платежеспособного спроса и системой предпочтений потенциальных отдыхающих.

- Приокская рекреационная зона межрегионального и регионального значения – формируется по первому этапу на территории Калуга-Алексин-Таруса, на втором этапе на территории Таруса-Серпухов-Коломна, на третьем этапе на территории Коломна-Москва. Основой ее специализации предлагается культурно-познавательный, паломнический, культурно-деловой, экологический, водный, семейный, экстремальный, спортивный и агротуризм, горнолыжные, конноспортивные оздоровительно-рекреационные и ремесленные центры.

Площадь рекреационной зоны на первом этапе составляет – 20 тыс. га. рекреационная емкость за год – 600 тыс.чел., единовременная нагрузка – 25 чел./га. Проектом предлагается разместить в рекреационной зоне следующие рекреационные объекты: культурно-туристический центр на базе усадебного комплекса Ахлебинино Перемышльского района, туристический комплекс «Золотой плес» д. Наволоки Ферзиковского района, природный парк «Сергиевское» с. Кольцово Ферзиковского района.

Рекреационная зона имеет хорошее транспортное сообщение – сейчас через нее проходит автодорога М-3 (Калуга-Москва), автодорога 1Р132 (Калуга-Тула), автодорога Калуга-Таруса и водная транспортная магистраль – р. Ока.

Табл.4.5.5.

Краткая характеристика территорий, рекомендуемых для рекреационного освоения

| Наименование рекреационной зоны | Площадь (тыс. га) | Расстояние до Калуги | Центры | Единовременная нагрузка на ландшафт в летний период (чел/га) | Единовременная емкость в летний период, тыс. чел. | Современная численность обслужи-ваемого населения, тыс. чел. | Проектная численность обслуживаемого населения, тыс. чел. (2025 г.) | Существующая потребность в трудовых ресурсах (тыс. чел.) | Проектная потребность в трудовых ресурсах, тыс. чел. | Основные существующие объекты рекреации | Основные планируемые объекты для строительства | Преобладающие виды рекреации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Существующие |
| Калужская | 60/64 | - | Калуга | 2,2 | 132/140 | 350 | 330 | 2,4 | 2,3 | Санатории-профилактории, базы отдыха, лечебно-оздоровительные учреждения и летние лагеря отдыха, садоводства | Базы отдыха, детские оздоровительные учреждения | Санаторно-курортное лечение, отдых выходного дня, экскурсионно-познавательный, деловой, экологический, туризм, спортивно-оздоровительный (сплав по рекам, катание на горных лыжах), водный (круизного) туризм, посещение святынь, промысловый туризм. |
| Угорская | 39 | 91 | Юхнов | 0,12 | 4,6 | 153 | 300 | 1,1 | 2,1 | Гостевые дома, лагеря отдыха, визит-центр | Дома отдыха, гостевые дома | экологический, активный спортивно-оздоровительный и приключенческий(преимущественно водный) туризм, промысловый туризм и отдых выходного дня |
| Тарусская | 15 | 75 | Таруса | 2,2 | 33 | 100 | 150 | 0,7 | 1,1 | Базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, | Базы отдыха, детские оздоровительные учреждения | экскурсионно-познавательный туризм, детский оздоровительный отдых, долгосрочный отдых, семейный отдых выходного дня |
| Протвинская | 48 | 90 | Жуков | 2,5 | 120 | 250 | 300 | 1,8 | 2,1 | Санатории, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, садоводства | Базы отдыха, детские оздоровительные учреждения | экскурсионно-познавательный туризм, посещение святынь, санаторное лечение и отдых, детский оздоровительный отдых и отдых выходного дня |
| Жиздринская | 18/253 | 71 | Козельск | А) 0,12; Б) 2,2 | А) 1; Б) 23 | 50 | 65 | 0,3 | 0,5 | Гостевые дома, гостиницы, визит-центр | Базы отдыха, грязе-лечебница, дома рыбака и охотника, гостевые дома | экскурсионно-познавательный, туризм, посещение святынь и отдых выходного дня |
| Проектируемые |
| Барятинская | 353 | 185 | Спас-Деменск - Барятино | 1,5 | 52 | - | 50 | - | 0,3 | Лагерь отдыха, дома рыбака и охотника | Грязелечебницы, базы отдыха | Бальнеологическое лечение, экологический туризм, промысловый туризм (охота и рыбная ловля, сбор дикоросов), долговременный семейный отдых |
| Приокская | 20 | 75 | Калуга-Таруса | 10 | 600 | - | 538 | - | 3,1 | Базы отдыха, лечебно-оздоровительные учреждения | Культурно-туристические центры | Историко-культурный, экскурсионно-познавательный туризм, детский оздоровительный отдых, долгосрочный отдых, семейный отдых выходного дня. |
| Опольская | 253 | 90 | Сухиничи - Мещовск | 2,5 | 62 | - | 50 | - | 0,3 | База отдыха | Грязелечебница, базы отдыха | Краткосрочный семейный отдых в сельской местности, агротуризм, а также экологический туризм, культурно-познавательный туризм, санаторное лечение на базе местных бальнеологических ресурсов |
| Итого | 180/2513 |  |  |  |  | 903 | 1783 | 6,3 | 11,8 |  |  |  |

Потребность в учреждениях длительного отдыха для населения Калужской области определена проектом в 35,9 тыс. мест в настоящее время и в 35,5 тыс. мест на 2025 год с учетом следующих положений:

- охват учреждениями отдыха 80 % городского населения и 15 % сельского; то есть 652 тыс. чел. на 2006 год и 646 тыс. человек – на расчетный срок;

- условный норматив на 1000 жителей – 50-60 мест (санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, мотели, кемпинги, турбазы).

Для расчета мест кратковременного отдыха (коллективные сады, пляжи, лесопарки) принимается охват 90 % всего городского населения, то есть порядка 692 тыс. человек в настоящее время и 694 тыс. человек на расчетный срок и норматив 140 мест на 1000 жителей. Потребность в кратковременном отдыхе для населения области определена в 97 на 2006 год и в 97 тыс. мест на расчетный срок, в том числе лесопарки – 0,7 млн. мест.

Однако, с учетом охарактеризованной выше ситуации, при которой Калужская область в летний периода принимает от 200 до 400 тыс.  горожан из Москвы и Подмосковья, следует уточнить проведенные выше расчеты. Учитывая дополнительное единовременное пребывание в области до 300 тыс. рекреантов из столичного региона, расчет мест кратковременного отдыха должен быть увеличен в настоящее время на 300 тыс. чел., на перспективу на 400 тыс. чел., таким образом, рекреационный потенциал области в настоящее время практически исчерпан, что приводит к значительному увеличению нагрузки на природную среду и общая емкость территорий, возможных для использования по данному назначению определенная укрупнено в 903 тыс. мест уже недостаточна.

Поэтому проектом резервируются дополнительные территории в уже существующих рекреационных зонах, а также создаются две новые рекреационные зоны  (Опольская, Барятинская) в районах, не вовлеченных в рекреационно-туристический оборот. Предполагается расширение на восток Калужской рекреационной зоны на 4 тыс. га (Калуга – п. Дугна, вдоль р. Ока), на юго-запад Жиздринской зоны на 7 тыс. га вдоль р.  Жиздры. Общее увеличение территории  рекреационных зон на 39%, что позволит увеличить проектную численность обслуживаемого населения к 2025 г. с 903 до 1245 тыс. чел. с учетом рекреантов из Москвы и Подмосковья.

Таким образом, для обеспечения оценочной потребности населения не только Калужской области в рекреационных услугах, но и жителей столичного региона требуется значительное расширение общего рекреационного потенциала территории. Основным направлением его полноценного использования должно стать привлечение отдыхающих из прилегающих регионов.

Динамика численности населения, определенная в работе, отражена в изменениях потребности в учреждениях отдыха на перспективу (2025 г.), в будущем, при снижении потребности станет возможным увеличение норматива (площадь объекта отдыха, приходящаяся на одного отдыхающего в период максимальной загрузки) на 10-15 %.

Вне нормативного расчета предлагается размещение в пределах Калужской области таких объектов как рыболовно-охотничьи базы, спортивно-оздоровительные и детские спортивные лагеря, гостиницы для туристов и мотели для автотуристов.

Показатель потенциальной возможности размещения учреждений отдыха - отчасти условный, и должен быть откорректирован в специальных работах, рассматривающих эту проблему.

В связи с организацией предлагаемых в работе новых 2 рекреационных зон, следует ожидать значительных изменений в территориальной структуре рекреационной активности в Калужской области, оптимизации межрегиональных и внутрирегиональных потоков отдыхающих в соответствии с рекреационной емкостью зон.

Так, создаваемая Опольская рекреационная зона привлечет значительное количество отдыхающих из Московской агломерации и сформировавшихся вокруг областного центра традиционных мест отдыха в качестве перспективной для развития сельского отдыха и агротуризма. Барятинская зона бальнеологического направления и промыслового туризма привлечет жителей Калужской, Смоленской и Брянской областей, возможно и жителей Столичного региона

В рекреационных целях будут задействованы новые благоприятные для отдыха и эстетически привлекательные территории. Ожидается увеличение  потребности отдыхающих в санаторно-курортном лечении в емких Протвинской и Калужской зонах рекреационного освоения, а также на вновь создаваемых – Барятинской и Опольской.

На расчетный срок также ожидается увеличение вакантных мест в сферах отдыха и туризма и во вспомогательных сферах, что будет обусловлено постепенным ростом качества услуг в отрасли и, соответственно, ростом спроса на них.

Учитывая сложную современную экономическую ситуацию в течение расчетного срока реально лишь незначительное освоение рассматриваемых территорий, однако их необходимо зарезервировать для возможного дальнейшего использования в рекреационных целях.

* * *

Современное распределение туристских и рекреационных зон по территории Калужской области показало широкую вовлеченность типологически разнообразных по природным и историко-культурным особенностям  территорий в туристско-рекреационный оборот.

Анализ имеющегося туристско-рекреационного потенциала  области позволяет формировать рекреационно-туристскую систему его территории, ориентированную как на внутренних потребителей, так и на внешний туризм.

В настоящее время пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- исторических городов, в т.ч. городов особой историко-культурной ценности;

- уникальных объектов природы - Национального парка «Угра» и природного заповедника «Калужские Засеки», историко-архитектурных и природных заповедников, памятников природы;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории, культуры, архитектуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков, пляжей;

- имеющихся лечебно-оздоровительных объектов и курортных местностей;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности и определяют структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система территории Калужской области включает:

- многопрофильные рекреационные зоны с выделением зон санаторно-курортного профиля приоритетных  видов туризма;

- опорные центры;

- маршрутно-транзитные точки;

- наземные и водные экскурсионно-туристские маршруты межрегионального, областного и местного значения.

Многопрофильные рекреационные и туристские зоны функционируют самостоятельно, реализуя потребность в рекреационно-туристском обслуживании населения (Калуга, Протвинская зона, Боровск, национальный парк «Угра»).

Маршрутно-опорными центрами выступают основные города, при этом отмечается, что опорными центрами в структуре туристских объектов области будут рассматриваться исторические города  и поселения – Калуга, Боровск, Медынь, Юхнов, Мосальск, Мещовск, Козельск, Перемышль, Таруса, Полотняный Завод, Малоярославец, где сохранились отдельные интересные памятники и объекты, а также крупные ансамбли и комплексы памятников истории и культуры и сохранившие архитектурный облик и пространственно-планировочную структуру, кроме них в качестве маршрутно-опорного центра должен являться города Обнинск и Сухиничи, важные транспортные узлы, в окрестностях которых располагаются интересные и познавательные объекты туристического показа, где будет формироваться крупные центры туристической инфраструктуры.

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу высокого историко-культурного потенциала.

Маршрутно-транзитными точками являются небольшие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории, культуры, архитектуры или объекты рекреации (Жуков, Мятлево, Барсуки, Серпейск, Ферзиково  и др.).

В этих населенных пунктах необходимо развитие системы объектов кратковременного  обслуживания.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в единую систему транспортно-экскурсионными связями межрегионального, регионального и местного значения.

Таким образом, рекреационно-туристический потенциал Калужской области значителен и удовлетворяет потребности в качественном отдыхе как жителей области, Москвы и Подмосковья, многочисленных гостей из других регионов. Основным направлением устойчивого развития туризма и сферы отдыха в Калужской области, использования имеющегося потенциала должно стать широкое привлечение отдыхающих соседних регионов.

На ближайшую перспективу (2007-2012 гг.) выделяются следующие основные группы туристских потоков, которые необходимо развивать в области.

1. Непосредственно жители региона, посещающие его территорию с разными туристскими целями (активный туризм, отдых, оздоровление, событийный туризм). Общий туристский поток жителей области  оценен в 550 тыс. туристов в год.

2. Приезжающие из столичного региона (Москва, Подмосковье). Несомненным плюсом является транспортная доступность. туристов из этих регионов, должны привлечь природные условия и благоприятная экологическая обстановка. Для отдельных категорий интересен культурно-познавательный туризм. Большое значение для этой группы имеют наличие национального парка, широкая речная сеть, наличие круизных маршрутов по Оке, событийный туризм, а также активные деловые связи, обусловливающие необходимость поездок с деловыми целями. Примерный объем туристского потока – до 500 тысяч туристов в год.

3. Туристы других крупных городов и областных центров России. В основном  целью их поездки является культурно-познавательный туризм и посещение святынь. Примерный объем туристского потока – до 250 тысяч туристов в год.

В качестве дополнительного туристского потока в перспективе выступают иностранные туристы. Примерный объем туристского потока  обозначен в 25-50 тысяч туристов в год. Условием для обеспечения потока иностранных гостей в области выступает развитие информационного освещения туристских ресурсов и потенциала на иностранных языках. Общий потенциальный туристский поток на 2012 г. оценивается в 1,3 млн. туристов в год. Суммарный поток организованных туристов за период расчетного срока Схемы должен вырасти в полтора-два раза и достигнуть 1,5-2 млн. человек, что вполне реализуемо при условии создания соответствующих условий и развития инфраструктуры. Основное направление -  развитие въездного туризма и курортного отдыха. В течение расчетного срока предусматривается развитие сети транспортных коммуникаций, стоянок, гостиниц (в т.ч. малых туристских гостиниц), кемпингов, туристских и этнографических деревень, благоустроенных мест кратковременного и долгосрочного отдыха.

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития сферы туризма в Калужской области необходимо решить ряд задач:

- сформировать представление о крае как о регионе, благоприятном для туризма;

- обозначить маркетинговую стратегию продвижения туристского продукта Калужской области на региональном, российском и международных рынках;

- совершенствовать инфраструктуру туризма, повышать качество обслуживания в сфере туризма, профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров;

- организовать информационное обеспечение туристской деятельности;

- разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты в сфере туризма и туристской инфраструктуры;

- содействовать реализации проектов строительства объектов размещения, питания, придорожного сервиса и других объектов инфраструктуры туризма;

- создавать новые зоны отдыха на базе перспективных местностей, обладающих ресурсным потенциалом для лечебно-оздоровительных целей;

- поддерживать и поощрять создание профессиональных туристских клубов, центров развития народных промыслов и ремесел.

На первую очередь

- Размещение учреждений отдыха и туризма в пределах застройки исторических городов – Калуга, Таруса, Боровск, Медынь, Малоярославец, Мещовск, Козельск, Мосальск, Юхнов, Перемышль, а также в бывших дворянских усадьбах.

- Создание туристских маршрутов в пределах Калужской области,  включение всех исторических городов области - Калуга, Таруса, Боровск, Медынь, Малоярославец, Мещовск, Козельск, Мосальск, Юхнов в систему единого маршрута регионального значения – малое и большое туристско-экскурсионное кольцо «Калужская уникальная земля». Основой маршрута станут исторические города и пути сообщения: старая Калужская дорога, Московско-Варшавское шоссе, шоссе Калуга – Перемышль - Козельск, почтовые тракты Серпухов – Таруса – Калуга – Полотняный Завод – Кондрово – Медынь – Верея и Козельск – Мещовск – Мосальск.

- Дальнейшее развитие горнолыжного центра в д. Квань, строительство горнолыжных трасс в окрестностях Тарусы.

- Создание парка развлечений «Тарусская сказка» в г. Таруса (комплекс разнообразных развлекательных учреждений с синхронным созданием соответствующей гостиничной и обслуживающей инфраструктуры).

- Создание в д. Гамзюки Износковского района гидропарка «Осетр» по выращиванию осетровых пород рыб с организацией любительской рыбной ловли, организация в перспективе на базе объекта тематического туристского комплекса или базы отдыха.

На расчетный срок

- Развитие существующих лечебно-оздоровительных учреждений имеющихся в гг. Малоярославце, Боровске,  Калуге. Строительство новых лечебно-оздоровительных учреждений в Козельском, Спас-Деменском, Барятинском и Мещовском районах на основе местных месторождений минеральных подземных вод и лечебных грязей.

- Создание туристических деревень в природном парке «Тарусский», а также в окрестностях гг. Сухиничи, Юхнов и Мещовск.

- Организация в окрестностях с. Серпейск тематического (археологического) парка с соответствующими объектами инфраструктуры.

- Создание природных парков – «Тарусский» и «Брынский лес»,  разработка проектной документации, предусматривающей создание современной инфраструктуры отдыха и туризма. В составе природных парков могут быть организованы историко-культурные заповедники.

- Создание и развитие туристских комплексов (экологические деревни) вокруг национального парка «Угра» и нового природного парка «Брынский лес» (в гг. Юхнов, Козельск, Перемышль, Мещовск).

- Передача культовых зданий православной церкви.

Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения учреждений отдыха и туристской инфраструктуры, существующего и проектного развития транспортных связей и систем расселения, в схеме выделяются 5 туристско-рекреационных районов: Тарусский, Угорский, Жиздринский, Болвинский, Опольский. Районы различаются по туристско-рекреационному потенциалу, перспективны для развития различных видов туризма и отдыха.

Выделены следующие рекреационные зоны.

1. Калужская зона регионального значения, экскурсионно-познавательного, делового, экологического, паломнического, спортивно-оздоровительного (сплав по рекам, катание на горных лыжах), водного (круизного) туризма, промыслового туризма, санаторно-курортного лечения, отдыха выходного дня. Зона должна развиваться вдоль Оки на восток в сторону пгт. Дугна и п. Ферзиково. Здесь уже существуют организованные пляжи, несколько объектов отдыха.

2. Угорская зона межрегионального значения, экологического, активного спортивно-оздоровительного и приключенческого (преимущественно водного) туризма, промыслового туризма, отдыха выходного дня.

3. Тарусская зона федерального значения, экскурсионно-познавательного туризма, детского оздоровительного отдыха, долгосрочного отдыха, семейного отдыха выходного дня.

4. Протвинская зона межрегионального значения, экскурсионно-познавательного и паломнического туризма, санаторного лечения и отдыха, детского оздоровительного отдыха и отдыха выходного дня.

5. Жиздринская зона межрегионального значения, экскурсионно-познавательного, паломнического туризма и отдыха выходного дня. Предлагается развитие зоны в юго-западном направлении вдоль р. Жиздра до пгт. Думиничи. Территория располагает значительными массивами ценных лесов, пригодных для отдыха и экологического туризма.

Качественный анализ территории Калужской области на наличие территорий, благоприятных для использования в рекреационных целях, и бальнеологических ресурсов позволил предложить следующие перспективные рекреационные зоны.

1. Опольская зона регионального и местного значения на территории между городами Мещовск и Сухиничи. Основой ее специализации предлагается агротуризм и краткосрочный семейный отдых в сельской местности, а также другие перспективные направления – экологический туризм, культурно-познавательный туризм, санаторное лечение на базе местных бальнеологических ресурсов Мещовского и Сухиничского районов.

2. Барятинская зона регионального и местного значения – формируется на территории Барятино – Спас-Деменск. Основой ее специализации предлагается санаторное лечение на базе местных бальнеологических ресурсов – грязей и минеральных источников. Здесь могут развиваться экологический туризм, промысловый туризм (охота и рыбная ловля, сбор дикоросов), долговременный семейный отдых.

3. Приокская рекреационная зона межрегионального и регионального значения – формируется по первому этапу на территории Калуга-Алексин-Таруса, на втором этапе на территории Таруса-Серпухов-Коломна, на третьем этапе на территории Коломна-Москва. Основой ее специализации предлагается культурно-познавательный, паломнический, культурно-деловой, экологический, водный, семейный, экстремальный, спортивный и агротуризм, горнолыжные, конноспортивные оздоровительно-рекреационные и ремесленные центры.

## 4.6. Развитие транспортной инфраструктуры

На основании оценки современного состояния транспортного комплекса проектируемой территории и сделанных выводов принята следующая доктрина развития транспортной инфраструктуры Калужской области (рис. 4.6.1):

- Выделение сложившейся системы продольных и поперечных транспортных коридоров, основное назначение которых заключается в обеспечении мощных транзитных сообщений и подключении  области к системе главных мировых и общероссийских трансконтинентальных связей. Эти коридоры базируются на развитии существующих автодорог общего пользования,  федерального уровня.

К продольным коридорам относятся:

- Западный продольный, представленный автодорогой А101 Москва – Малоярославец - Рославль с выходом в республику  Беларусь и далее через Брест – в страны западной Европы;

- Осевой продольный, включающий железнодорожную линию Москва – Брянск – Киев и автомагистраль М3 «Украина».

Поперечные коридоры:

- Московский кольцевой – по трассе автодороги А108 «Московское         большое кольцо». Этот участок дороги является одним из основных направлений панъевропейских коридоров №2 и №9 по маршруту Берлин – Варшава – Брест – Минск – Смоленск – Москва – Нижний Новгород с их продолжением по транссибирской магистрали через Ульяновск – Казань – Пермь – Новосибирск – Читу – Хабаровск – Владивосток до Тихого океана.

- Поперечный осевой, вбирающий в себя железнодорожную линию Вязьма – Калуга – Тула и федеральные автодороги 1Р132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань и 1Р92 Калуга – Орел.

- Создание четкой системы региональных транспортных направлений, основное назначение которых заключается в обеспечении мощных  внутренних сообщений и подключении  транспортных коммуникаций области к системе главных коридоров.

К ним относятся:

- автодорога регионального значения Калуга – Вязьма (Смоленск), которую предлагается соединить с федеральной автодорогой 1Р132 с помощью обходного участка, проектируемого южнее Калуги. Эта связь имеет чрезвычайно большое значение для Калужской области, обеспечивая кратчайший выход на панъевропейские коридоры №2 и №9 как в западном, так и в восточном направлениях. Кроме этого, коридор явится дублером панъевропейских коридоров.

-  железнодорожная магистраль Смоленск – Сухиничи – Тула (Одоев) и подлежащее формированию вдоль нее региональное автодорожное направление Смоленск – Спас-Деменск –  Барятино – Сухиничи – Козельск – Белев. Доктрина предусматривает 2 варианта развития этого направления. Первый, это максимальное использование существующей автодорожной сети, с минимальными затратами на строительство новых участков. Но данный вариант, по нашему мнению, в перспективе не будет удовлетворять требованиям к магистралям, обеспечивающим нормальные условия движения транспорта на региональном  уровне. Поэтому на Схеме также представлен вариант спрямления этой трассы.

К основным связям отнесены также следующие автодороги регионального значения:

- Белоусово – Высокиничи – Серпухов. Это направление дополняется ответвлением Высокиничи – Таруса со строительством нового участка Заворово – Лыткино с целью обеспечить кратчайшую связь с Тарусой со стороны Москвы;

- Калуга – Медынь – Верея, позволяющая обеспечить дополнительный выход в северном направлении на Большое Московское кольцо;

- Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов;

- Сокольники 2-ые – Ферзиково с подключением к трассе 1Р132 и Семенково – Мосальск – Мещевск – Козельск с выходами – в западном направлении на Смоленск и в восточном – на Белев;

- автодорога Смоленск – Нестеры – Кузминичи – Бетлица – Людиново – Жиздра – Хвастовичи – Орел, проходящая вдоль границы с Брянской областью. Последняя не отнесена к проектируемой системе транспортных коридоров, так как коридор аналогичного направления проходит поблизости по территории Брянской области.

Кроме перечисленных автодорог основного транспортного каркаса на Схеме развития транспортной инфраструктуры показаны прочие региональные дороги. Это, в основном, существующие автодороги с твердым покрытием, обеспечивающие, главным образом, внутрирайонные связи и подъезды к районным центрам. Учтен проект  Смоленского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ» строительства новой соединительной дороги между автодорогами М3 «Украина» и А101 Москва-Бобруйск с обходом г. Киров. Предлагается дополнить данный обход участком Верзебнево – Малые Желтоухи.  Кроме этого, предусмотрен дублер ныне перегруженной автодвижением дороги Белоусово – Высокиничи – Серпухов  по направлению Маклино – Недельное – Велема – Роща – Таруса со строительством нового соединительного участка Недельное – Роща.

- Улучшение планировочной структуры автодорог в целях обеспечения надежности транспортной системы путем создания дублеров федеральных направлений и совершенствования внутренних связей. Имеется в виду переустройство трассы автодороги А101 Москва – Рославль в северной части проектируемой территории и организация обходов ряда населенных пунктов. В качестве дублера этой автодороги предлагается создание регионального продольного направления Жуковка (Брянская обл.) – Киров – Барятино – Мосальск – Щелканово – Кондрово и далее на север с подключением к дороге Сокольники 2-е – Ферзиково. Кроме того, предлагается трассу от Балабаново до Малоярославца в качестве обхода сложного участка пересечения федеральных дорог М3 и А101. Вариантом этого обхода является трасса Балабаново – Медынь.

Дублером автомагистрали М3 послужит направление Жуков – Калуга – Перемышль – Козельск – Ульяново – Хвастовичи –Бояновичи. Вариант обхода проходит через Чернишна – Тарутино – Черная Грязь.

Дублирование трасс главных продольных направлений позволит воспринять ожидаемое увеличение интенсивности движения транспорта к концу расчетного срока в 1,8-2 раза, избежать неудобств, связанных с ремонтом и реконструкцией основных дорожных коммуникаций, осуществить, в случае необходимости, их функционирование на платной основе и, соответствовать требованиям гражданской обороны.

- Увеличение густоты автомобильных дорог в отдельных районах области с целью повышения их социально-экономической активности. Это мероприятие предлагается осуществить в районах с низкой плотностью основных дорог, таких как Боровский, Медынский, Износковский, Кировский и Думиничский. В ряде районов плотность дорожной сети повысится за счет строительства новых участков упомянутых продольных и поперечных направлений.

- Повышение технической категории основных автомобильных дорог для увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности и скорости движения транспорта. Автодороги, входящие в состав продольных коридоров и поперечного Московского кольцевого коридора, предлагается довести до уровня 1-ой технической категории. Автодороги Вязьма – Калуга – Тула 1Р132 и Калуга – Орел 1Р92 до уровня 1-б категории. Остальные трассы – 2-ой – 3-ей категорий. Пересечения Автодорог 1 – 2-ой категорий должны быть обеспечены развязками движения в разных уровнях. Поскольку дорожный каркас построен в основном по существующим трассам, новых крупных мостов не предлагается, однако существующие мосты должны быть реконструированы до соответствия проектным характеристикам дорог.

- Максимальное использование сложившейся сети автодорог с твердым покрытием при проектировании ее опорного каркаса. Проектируемые направления прокладываются в основном по существующим трассам с минимизацией протяженности связующих участков, требующих нового строительства. В исключительных случаях предлагаются варианты спрямления существующих участков автодорог.

- Резервирование на перспективу территорий для прокладки новых и реконструкции существующих направлений автомобильных дорог. Это положение Доктрины отвечает задачам разработки «Схемы территориального планирования», где даются предложения по  функциональному использованию территории области.  Даже, если строительство некоторых из намеченных  проектом автодорог не будет осуществлено в пределах расчетного срока (включая варианты), то возможность их реализации в последующем будет обеспечена соответствующим территориальным резервом.

- Сохранение и развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта. Несмотря на сложность судоходства линии водного транспорта должны быть сохранены и как элемент исторически сложившейся транспортной системы, привлекающей туристов и как средство передвижения в отдаленные от автодорог районы области.

Предусматривается развитие инфраструктуры водного транспорта – сооружение капитальных речных вокзалов в Калуге и Тарусе и благоустройство существующих пристаней и причалов.

Близость мощной московской системы воздушного транспорта, конечно, снижает шансы возобновления полноценной жизнедеятельности Калужского аэропорта «Грабцево» для организации широкомасштабных пассажирских и грузовых перевозок. Тем не менее, с нашей точки зрения концепция реанимации и развития воздушного сообщения должна базироваться на ряде ограничений и компромиссов. Например, в части пассажирских перевозок целесообразно организовать авиарейсы в московские аэропорты, не претендуя на собственные междугородные линии. Грузовые перевозки могут носить более широкую географию в соответствии с экономическими потребностями проектируемого региона.

Осуществление предложенной доктрины развития транспортного комплекса  связано с реализацией следующих мероприятий (табл.4.6.1).

Таблица 4.6.1

Мероприятия по развитию опорной сети автодорог общего пользования

| № | Наименование автодорог или направлений | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автомагистрали федерального значения |
| 1 | А101 Москва – Малоярославец – Рославль | Доведение параметров автомагистрали до 1-а технической категории с шириной проезжей части 2х7,5 м. Строительство обходов населенных пунктов Медынь и Юхнов. Строительство обходного участка от пересечения автомагистрали М3 с А108 (Большое Московское кольцо) до Малоярославца с выходом на трассу А101 западнее этого населенного пункта. Мероприятие направлено на увеличение пропускной способности автомагистралей М3 и А101 в зоне их взаимного пересечения. Дается более протяженный, но кардинальный вариант этого обхода с выходом на Медынь. | 1 очередь 1 очередь Расч. срок |
| 2 | М3 «Украина» | Доведение параметров автомагистрали до 1-а технической категории с шириной проезжей части 2х7,5 м. Строительство транспортных развязок на пересечении автомагистралей А101 и М3 «Украина» и на подъездной автодороге к г. Обнинску. | 1 очередь |
| 3 | 1Р132 Калуга – Тула – Михайлов - Рязань | Доведение параметров автодороги до 1-б технической категории с шириной проезжей части 2х7,5 м. | 1 очередь |
| 4 | 1Р92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел | Доведение параметров автодороги до 1-б технической категории с шириной проезжей части 2х7,5 м. | 1 очередь |
| Автодороги регионального значения |
| 5 | Продолжение а/д 1Р132 в западном направлении по трассе существую-щих а/д региона-льного значения в направлении: Росва – Утешево –Щелканово - Юхнов и далее на Вязьму, Смоленск | Доведение параметров дороги до 1-б технической категории с шириной проезжей части 2х7,5 м. Сооружение спрямляющей трассы южнее Калуги. | Расч. срок |
| 6 | Соединительная дорога между а/д А 101 Москва-Малоярославец-Рославль (севернее С.-Деменска) и а/д М 3 «Украина» с обходом города Киров и далее на Жиздру. | Дорога 2-3-й технической категории с шириной проезжей части 7-7,5 м. | 1 очередь |
| 7 | Калуга – Медынь – Верея | Доведение параметров дороги на участке Медынь – Верея до 3-й технической категории с шириной проезжей части 7 м. | 1 очередь |
| 8 | Белоусово – Высокиничи – Серпухов | Повышение категории дороги до 2-ой технической с шириной проезжей части 7,5 м. Строительство обходной дороги вокруг Жукова. | 1 очередь |
| 9 | Высокиничи – Таруса | Строительство нового соединительного участка Заворово – Лыткино, доведение до 2-й технической категории с шириной проезжей части 7,5 м. | 1 очередь |
| 10 | Маклино – Недельное – Велема – Роща – Таруса | Строительство нового соединительного участка Недельное – Роща, доведение до 3-й технической категории с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |
| 11 | Сокольники 2-е – Кондрово – Щелканово – Мосальск – Барятино – Киров - Жуковка | Строительство соединительных участков Машкино – Желнякино и Дурнев – Выползово и обходной дороги вокруг Барятино. Реконструкция дороги под 3-ю техническую категорию с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |
| 12 | Жуков – Калуга – Перемышль – Козельск – Ульяново – Хвастовичи – Бояновичи – А 101 | Строительство соединительных участков Черная Грязь – Недельное, Севрюково – Ястребовка и обхода Козельска. Реконструкция дороги под 3-ю техническую категорию с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |
| 13 | Сокольники 2-е – Машкино – Ферзиково – 1Р132 | Строительство соединительного участка Захарово – Сугоново. Реконструкция дороги под 3-ю техническую категорию с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |
| 14 | Семенково – Мосальск – Мещевск – Козельск | Строительство соединительных участков: А 101 – Семенково (граница области), Юрино – граница области. Реконструкция дороги под 3-ю техническую категорию с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Смоленск – Кузминичи – Бетлица – Людиново – Жиздра – Хвастовичи – Орел | Строительство соединительных участков Нестеры – Кузьминичи, Зимницы – Буда, Вербижичи – Мостовка, Клен – граница области. Реконструкция дороги под 3-ю техническую категорию с шириной проезжей части 7 м. | Расч. срок |
| 16 | Смоленск – Спас-Деменск – Барятино – Сухиничи – Козельск | Дорога 3-й технической категории с шириной проезжей части 7м. | Расч. срок |

Обозначенные на Схеме развития транспортной инфраструктуры прочие направления территориальных автодорог во многих случаях также нуждаются в реконструкции с доведением их до  3-ей –  4-ой технической категории, для чего рекомендуется разработать специальный проект «Схема развития сети автомобильных дорог Калужской области».

Площадь земель, необходимых для строительства новых дорог опорного каркаса (в пределах полосы отвода), составит: к концу расчетного – 35,2 кв. км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием увеличится с 6564 до 7040 км, а плотность с 165 до 180 км/1000 кв. км.

По мере реконструкции существующих, а главное, ввода в эксплуатацию новых автодорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования, сооружение новых автовокзалов и автостанций. В частности предлагается построить новые автовокзалы в населенных пунктах, где уже в настоящее время количество внутрирайонных и междугородных маршрутов превышает 8-10 ед., а именно в: Хвастовичах, Юхнове, Сухиничах, Малоярославце, Людиново, Козельске, Бабынино и Таруссе.

На Схеме развития транспортной инфраструктуры выделено 4 наиболее крупных транспортных узла, где намечается сооружение логистических центров. Это Калуга, Обнинск, Сухиничи, Юхнов.

В составе проекта выделены 8 опорных многофункциональных центров (поселений), являющихся полюсами социально-экономического роста, центрами интеграции сферы услуг, деловой, административно-управленческой и культурной жизни населения. На фрагментах Схемы «Доступность по затратам времени при использовании железнодорожного транспорта» и «Доступность по затратам времени при использовании автобуса» показаны зоны транспортной доступности основных многофункциональных поселений области в 1-ом, 1,5-ом и 2-х часовых интервалах в разрезе железнодорожного и автомобильного транспорта. Эти зоны в пределах принятого максимально допустимого 2-х часового интервала времени практически покрывают территорию проектируемого региона, что свидетельствует о достаточно высоком уровне проектируемого транспортного обслуживания населения.

## 4.7. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.7.1. Водоснабжение

Существующее положение

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением по области составляет 85,6 %. Водоснабжение остального населения (14,4 %) осуществляется из нецентрализованных источников. Колодцы, которые на 94,5 % представляют источники нецентрализованного водоснабжения, используют в процессе эксплуатации в основном грунтовые воды.

Калужская область является достаточно обеспеченной ресурсами подземных вод. Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатируемых водоносных горизонтов на территории области составляют 4490 тыс.м3/сут., что соответствует 4,33 м3/сут. на одного человека.

В настоящее время на территории Калужской области эксплуатируется 28 месторождений подземных вод на 62 участках с суммарным водоотбором 207,21 тыс. м3/сут., что составляет 17 % от общих эксплуатационных запасов. Запасы подземных вод распределены по территории крайне неравномерно: наиболее обеспечены – ее северная часть (гг. Балабаново, Боровск, Обнинск, Малоярославец, Детчино), северо-восточная (гг. Кременки, Таруса) и центральная (гг. Калуга, Козельск, Сухиничи, пгт.Воротынск), наименее – южная часть.

Несмотря на большое количество разведанных месторождений подземных вод, проблемой остается рациональное использование подземных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой.

С территории Калужской области осуществляется передача добываемых подземных вод в другие субъекты Федерации в количестве 31,23 тыс. м3/сут., в т.ч. в Московскую область (г. Протвино) в количестве 20,10 тыс. м3/сут. и в Тульскую (в г.Тулу) – 11,13 тыс. м3/сут.

Большая часть добываемых подземных вод (73 %) используется на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 21 % - на производственно-техническое и 6 % - на прочие нужды.

Наиболее крупными потребителями подземных вод на территории Калужской области являются города Калуга и Обнинск, на водоснабжение которых приходится 52 % от используемых в области подземных вод.

Из общего объема подземной воды 89,7 % подаваемой воды проходит очистку на сооружениях обезжелезивания. Требующая обеззараживания питьевая вода, в 94,6 % проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставляется 71,7 % населения области.

По подземным водоисточникам обработка питьевой воды проводится на станциях обезжелезивание в г. Калуге на Северном и Южном водозаборах и микрорайоне Резвань, в д. Двуречье, г. Сухиничи, г. Балабаново без применения реагентов. В с. Детчино, р.ц. Барятино, пгт. Думиничи, г. Юхнове, г. Жиздре, г. Спас-Деменске, г. Боровске, пгт. Куровской эжекторное обезжелезивание осуществляется по разработкам ВНИИ ВОДГЕО непосредственно в водоносном горизонте.

По подземным водозаборам отмечаются характерные, в целом, по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин

- отсутствие зон санитарной охраны 2 и 3поясов.

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры, а также условий измерения уровней  воды в скважинах

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод

Наряду с подземными водами, для хозяйственно-питьевых целей используются и поверхностные воды, доля которых в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области составляет 26,6 %

Наиболее крупными поверхностными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения служат реки: Ока, Десна, Угра, Жиздра, Протва, Болва, Ресса.

Для водоснабжения населения, промышленности и сельского хозяйства в 2005 г. отбор воды из поверхностных источников составил 172,63 тыс. м3/сут.

Частично снабжается водой из поверхностных источников г. Калуга (Окский водозабор), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища), г. Кондрово (водозабор из р. Угры), пос. Льва Толстова (водозабор из р. Угры), также 26 водозаборов используются для производственных нужд, 6 – для нужд рыбного хозяйства и 4 – для орошения.

Услугами водопроводно-канализационного хозяйства г. Калуги в настоящее время пользуются  330 тыс. человек, что составляет 98 %. Всего водопроводов по г. Калуге и пригороду  8 (г. Калуга – 2 питьевой и технический, д. Мстихино, д. Колюпаново,  п. Резвань, Калуга 2, КАЛТУ, п. Сосновый Бор). Водопроводы КАЛТУ и Калуги 2 в 2004 г. подключены к городскому водопроводу. Три водопровода - на обслуживании ООО «Калужский областной водоканал» (Григоровка, Доможирово, Починки). В  городе Калуге существует шесть водозаборов подземных вод, объединяющих 65 артезианских скважин и два каптажа ключей, а также комплекс отдельно стоящих артскважин в количестве 19 штук. Поверхностные водозаборы  питьевой  и  технической  воды  из реки Оки. Всего водопроводов по г. Калуге 8 и три водопровода на обслуживании.

Использование поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения следует считать экологическим риском в условиях загрязненности поверхностных вод.

Пресные подземные воды являются основным и более надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

В 2005 г. на водозаборах области было забрано 167,8 млн. м3 воды (460 тыс. м3/сут.), в т.ч. подземной – 104,8 (287 тыс. м3/сут.), поверхностной – 63,0 млн. м3 (173 тыс. м3/сут.)

Одной из причин неудовлетворительного качества питьевой воды по бактериологическим показателям является техническое состояние водопроводных сетей (значительная степень износа) и наличие большого количества тупиковых сетей.

Таблица 4.7.1.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы и

объем добычи подземных вод в 2005 г.

| № | Муниципальные районы | Прогнозные эксплуатационные ресурсы, тыс. м3/сут. | Объем добычи подземных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Калуга и пригород | 440,3 | 74,395 |
| 2. | г. Обнинск | 10,4 | 9,514 |
| 3. | Бабынинский | 97 | 5,614 |
| 4. | Барятинский | 151,2 | 0,743 |
| 5. | Боровский | 199,4 | 40,783 |
| 6. | Дзержинский | 117,9 | 13,465 |
| 7. | Думиничский | 132,6 | 2,163 |
| 8. | Жиздринский | 53,1 | 0,952 |
| 9. | Жуковский | 517 | 64,182 |
| 10. | Износковский | 250,9 | 0,488 |
| 11. | Кировский | 93,2 | 10,582 |
| 12. | Козельский | 156,9 | 10,102 |
| 13. | Куйбышевский | 111,2 | 0,837 |
| 14. | Людиновский | 67 | 0,965 |
| 15. | Малоярославецкий | 122,2 | 16,801 |
| 16. | Медынский | 95,8 | 2,64 |
| 17. | Мещовский | 215,6 | 1,535 |
| 18. | Мосальский | 202,2 | 1,426 |
| 19. | Перемышльский | 88,4 | 2,305 |
| 20. | Спас-Деменский | 177 | 0,806 |
| 21. | Сухиничский | 178,6 | 5,032 |
| 22. | Тарусский | 372,9 | 6,326 |
| 23. | Ульяновский | 145,7 | 0,981 |
| 24. | Ферзиковский | 394,6 | 12,925 |
| 25. | Хвастовичский | 40,7 | 1,143 |
| 26. | Юхновский | 80,2 | 3,627 |
|  | Всего | 4491,6 | 290,332 |

Таблица 4.7.2.

Основные данные по водоснабжение населенных пунктов области

| № | Наименование | 2005 г |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года) – всего, км в т.ч.: | 2743,8 |
|  | в городской местности | 1038,2 |
|  | в сельской местности | 1705,6 |
| 2. | Установленная производственная мощность водопроводов - всего, тыс. м3/сут , в т.ч.: | 622,2 |
|  | в городской местности | 440,0 |
|  | в сельской местности | 182,2 |
| 3. | Среднесуточная подача воды в % к мощности водопроводов, в т.ч.: | 53 |
|  | в городской местности | 62 |
|  | в сельской местности | 32 |
| 4. | Пропуск воды через очистные сооружения в % ко всей поданной воде | 53 |
|  | в городской местности | 58 |
|  | в сельской местности | 28 |
| 5. | Отпуск воды своим потребителям за год - всего, тыс. м3 в т. ч | 106840 |
|  | в городской местности | 86657 |
|  | в сельской местности | 20183 |

| 6. | Из общего отпуска воды – населению и на коммунально-бытовые нужды, всего, тыс. м3 в т. ч. | 87826 |
| --- | --- | --- |
|  | удельный вес в % | 82 |
|  | в городской местности | 72756 |
|  | удельный вес в % | 84 |
|  | в сельской местности | 15070 |
|  | удельный вес в % | 75 |
| 7. | Среднесуточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя – всего, литров | 237 |
|  | в городской местности | 259 |
|  | в сельской местности | 168 |

Проектные предложения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют:

- для городской местности – на 1 очередь 360 л/сут./чел., на расчетный срок 400 л/сут./чел.;

- для сельской местности – на 1 очередь 310 л/сут./чел., на расчетный срок 350 л/сут./чел.;

В нормах учтены хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливка улиц и зеленых насаждений.

Таблица 4.7.3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № | Муниципальные районы | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе ние тыс. чел. | Расходы воды, тыс. м3/сут. | Населе ние тыс. чел. | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
|  |  |  | средне- суточ ный | макси мально суточ ный |  | средне- суточ ный | макси мально суточ ный |
| 1 | г. Калуга | 345 | 117,3 | 136,8 | 350 | 130,5 | 152,1 |
|  | городская местность | 334 | 113,8 | 132,8 | 341 | 127,5 | 148,5 |
|  | сельская местность | 11 | 3,4 | 4,0 | 9 | 3,0 | 3,6 |
| 2 | г. Обнинск | 113 | 39,2 | 45,7 | 123 | 47,6 | 55,4 |
| 3 | Бабынинский | 24 | 7,6 | 8,8 | 27 | 9,4 | 10,8 |
| 4 | Барятинский | 4 | 1,2 | 1,4 | 2 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | Боровский | 64 | 19,9 | 23,1 | 69 | 23,9 | 27,9 |
|  | городская местность | 52 | 16,2 | 18,9 | 53 | 18,4 | 21,5 |
|  | сельская местность | 12 | 3,7 | 4,2 | 16 | 5,5 | 6,4 |
| 6 | Дзержинский | 60 | 20,7 | 23,9 | 61 | 23,5 | 27,3 |
|  | городская местность | 44 | 15,6 | 18,1 | 44 | 17,5 | 20,4 |
|  | сельская местность | 16 | 5,1 | 5,8 | 17 | 6,0 | 6,9 |
| 7 | Думиничский | 14 | 4,5 | 5,4 | 12 | 4,7 | 5,6 |
|  | городская местность | 7 | 2,5 | 2,9 | 7 | 2,8 | 3,3 |
|  | сельская местность | 7 | 2,1 | 2,5 | 5 | 1,9 | 2,3 |
| 8 | Жиздринский | 10 | 3,2 | 3,8 | 9 | 3,4 | 3,9 |
|  | городская местность | 6 | 2,0 | 2,3 | 6 | 2,3 | 2,6 |
|  | сельская местность | 4 | 1,3 | 1,5 | 3 | 1,1 | 1,3 |
| 9 | Жуковский | 45 | 15,6 | 18,1 | 46 | 17,7 | 20,6 |
|  | городская местность | 33 | 11,9 | 13,9 | 33 | 13,3 | 15,5 |
|  | сельская местность | 12 | 3,7 | 4,2 | 13 | 4,4 | 5,1 |
| 10 | Износковский | 5 | 1,6 | 2,0 | 4 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Кировский | 43 | 15,1 | 17,7 | 43 | 16,9 | 19,6 |
|  | городская местность | 39 | 13,9 | 16,2 | 39 | 15,6 | 18,1 |
|  | сельская местность | 4 | 1,3 | 1,5 | 4 | 1,3 | 1,5 |
| 12 | Козельский | 39 | 13,5 | 15,7 | 35 | 14,1 | 16,5 |
|  | городская местность | 30 | 10,7 | 12,5 | 29 | 11,8 | 13,8 |
|  | сельская местность | 9 | 2,8 | 3,3 | 6 | 2,3 | 2,7 |
| 13 | Куйбышевский | 7 | 2,2 | 2,6 | 6 | 1,9 | 2,3 |
| 14 | Людиновский | 48 | 15,9 | 18,7 | 50 | 18,2 | 21,3 |
|  | городская местность | 43 | 14,4 | 16,8 | 45 | 16,2 | 19,0 |
|  | сельская местность | 5 | 1,5 | 1,8 | 5 | 1,9 | 2,3 |
| 15 | Малоярославецкий | 53 | 17,6 | 20,6 | 53 | 19,5 | 22,7 |
|  | городская местность | 32 | 11,1 | 13,0 | 33 | 12,5 | 14,6 |
|  | сельская местность | 21 | 6,6 | 7,7 | 20 | 7,0 | 8,1 |
| 16 | Медынский | 13 | 4,1 | 4,8 | 11 | 4,3 | 5,2 |
|  | городская местность | 8 | 2,7 | 3,1 | 7 | 2,9 | 3,5 |
|  | сельская местность | 5 | 1,5 | 1,7 | 4 | 1,4 | 1,6 |
| 17 | Мещовский | 11 | 3,7 | 4,3 | 10 | 3,8 | 4,5 |
|  | городская местность | 4 | 1,6 | 2,0 | 4 | 1,8 | 2,2 |
|  | сельская местность | 7 | 2,0 | 2,4 | 6 | 1,9 | 2,3 |
| 18 | Мосальский | 8 | 2,5 | 2,8 | 5 | 2,2 | 2,5 |
|  | городская местность | 4 | 1,3 | 1,5 | 3 | 1,3 | 1,5 |
|  | сельская местность | 4 | 1,2 | 1,3 | 2 | 0,9 | 1,0 |
| 19 | Перемышльский | 10 | 3,2 | 3,8 | 8 | 2,9 | 3,4 |
| 20 | Спас-Деменский | 7 | 2,5 | 2,9 | 6 | 2,3 | 2,8 |
|  | городская местность | 5 | 1,7 | 2,1 | 5 | 1,8 | 2,2 |
|  | сельская местность | 2 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,6 |
| 21 | Сухиничский | 23 | 8,0 | 9,3 | 21 | 8,2 | 9,5 |
|  | городская местность | 17 | 6,1 | 7,1 | 17 | 6,7 | 7,8 |
|  | сельская местность | 6 | 1,9 | 2,3 | 4 | 1,5 | 1,7 |
| 22 | Тарусский | 14 | 4,9 | 5,9 | 14 | 5,4 | 6,3 |
|  | городская местность | 9 | 3,4 | 4,0 | 9 | 3,8 | 4,4 |
|  | сельская местность | 5 | 1,5 | 1,8 | 5 | 1,6 | 1,8 |
| 23 | Ульяновский | 6 | 2,0 | 2,4 | 5 | 1,8 | 2,2 |
| 24 | Ферзиковский | 16 | 5,1 | 5,8 | 17 | 5,8 | 6,8 |
|  | городская местность | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,5 |
|  | сельская местность | 15 | 4,8 | 5,5 | 16 | 5,5 | 6,4 |
| 25 | Хвастовичский | 9 | 3,0 | 3,5 | 8 | 2,7 | 3,2 |
| 26 | Юхновский | 11 | 3,9 | 4,6 | 10 | 3,8 | 4,3 |
|  | городская местность | 6 | 2,3 | 2,7 | 6 | 2,5 | 2,8 |
|  | сельская местность | 5 | 1,6 | 1,8 | 4 | 1,3 | 1,5 |
|  | Всего по области: | 1002 | 338, | 395,0 | 1005 | 376,7 | 439,2 |
|  | городская местность | 787 | 270,0 | 316,0 | 805 | 306,7 | 357,7 |
|  | сельская местность | 215 | 68,0 | 79,0 | 200 | 70,0 | 81,5 |

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Во всех городах и поселках предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.

Необходимы мероприятия по строительству и реконструкции групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности.

Для городов и поселков предусматривается освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. Необходимо максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Зоны отдыха, сельские населенные пункты, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях улучшения качества питьевой воды в городах и районных центрах области необходимо строительство станций обезжелезивания и обеззараживания в п. Бабынино, п. Бетлице, г. Думиничи, п.Еленском, г. Жиздре, г. Кирове, г. Козельске, г. Медыни, п. Перемышле, п.Куровском, п.Полотняный Завод, п. Серпейск, п. Середейский, г. Сухиничи. и др., где качество воды не соответствует требованиям СанПиН.

Подземные водоносные горизонты, из которых осуществляется водоснабжение Боровского, Козельского, Жиздринского, Ульяновского, Хвастовичского, Думиничского, Малоярославецкого районов области характеризуются повышенным содержанием стронция, а Боровского и Медынского районов – повышеннм содержанием фтора. Для удаления избыточных концентраций стронция и фтора необходимо проведение комплекса мероприятий по водоподготовке, в частности использовать мембранные фильтрующие системы, работающие по принципу обратного осмоса, при этом устранение стронция составляет 96-98%, фтора – 87-99%.

В целях улучшения качества водоподготовки предусмотрено строительство сооружений доочистки на Окском водозаборе г. Калуги. Планируется введение обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым облучением в г. Сухиничи, г. Думиничи, г. Балабаново, г. Калуге.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков, а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение.

Отсутствуют проекты зон санитарной охраны 2 и 3 поясов, в связи с чем необходима их разработка, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек построить децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров. Создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

При условии создания в области планируемых индустриальных зон потребуется следующее количество воды (табл. 4.7.4).

Таблица 4.7.4.

Расчетная потребность в водоснабжении для территорий, где планируется создание промзон

| Территории | Срок реализации | Количество воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Боровский район, Индустриальный парк «Ворсино» | 2006 | 2010 | 7635 |
| Жуковский район | 2007 | 2010 | 1500 |
| Малоярославецкий, включая Детчино | 2008 | 2012 | 2250 |
| Тарусский район | 2007 | 2010 | 750 |
| Ферзиковский район | 2007 | 2012 | 750 |
| Калуга (1 очередь) | 2006 | 2012 | 6000 |
| Калуга (2 очередь) | 2010 | 2020 | 6000 |
| Калуга - ЮГ | 2007 | 2008 | 1950 |
| Сухиничский район | 2007 | 2015 | 1800 |
| Людиновский район | 2007 | 2015 | 5500 |
| Кировский район | 2008 | 2015 | 3000 |
| Думинический район | 2010 | 2015 | 600 |
| Всего |  |  | ~38 800 |

В целях обеспечения населения и промышленных зон и других потребителей водой из подземных и поверхностных источников необходимо произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей. На основе инвентаризации выполнить проект переориентации предприятий на использование для технических целей поверхностных источников, внедрения передовых безводных или маловодных технологий, внедрения систем оборотного водоснабжения.

Для отдельных районов области должны быть выполнены проекты технического водоснабжения, с последующей переориентацией водозаборов из открытых источников только на производственно-технические цели и использованием на хозпитьевые цели подземных вод.

Водоснабжение рекреационных объектов осуществляется в пределах крупных городов централизованными предприятиями системы «Водоканал».

Объекты, располагаемые вне населенных пунктов, должны быть обеспечены автономными системами водоснабжения из подземных источников.

Таблица 4.7.5.

Перечень мероприятий необходимых для реализации в период с 2006 по 2010 годы

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Мощность, кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАЛУГА |  |  |
| 1 | Внедрение устройств управления и регулирования частоты вращения электродвигателей на насосных станциях предприятия | шт | 20 |
| 2 | Строительство водовода Д=250 мм от ст. Калуга-2 до п. Резвань | км | 1,7 |
| 3 | Прокладка водовода от поворота а/дороги Калуга-Медынь на ст. Калуга-2 до д. Мстихино | км | 1,5 |
| 4 | Строительство водовода Д=600 мм от насосной станции III подъема в п. Турынино до ул. М.Горького | км | 6,3 |
| 5 | Вынос водовода Д=600 мм из-под путепровода на ул. Московской | км | 1,5 |
| 6 | Прокладка водовода Д=600 мм от насосной станции «Железняки» до ул. Телевизионной | км | 1,5 |
| 7 | Перекладка водовода Д=400 мм в микрорайоне № 30 «Кубяка» | км | 0,5 |
| 8 | Перекладка водопровода от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема Северного водозабора Д=300-500 мм | км | 1,5 |
| 9 | Строительство на насосной станции «Турынино» резервуара чистой воды | м3 | 10 000 |
| 10 | Прокладка водопровода Д=100 мм в дер. Колюпаново | км | 1,4 |
| 11 | Окончание строительства РЧВ на Окском водозаборе | м3 | 10 000 |
| 12 | Реконструкция Городской насосной станции со строительством РЧВ на 5000 м3 | м3 | 35 000 |
|  | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |
|  | г. Балабаново |  |  |
| 1 | Прокладка водопровода Д=220 мм по ул. Московской | км | 3 |
| 2 | Строительство РЧВ на водоочистной станции «Кочетовка» | шт | 1× 1000м3 |
| 3 | Строительство водовода Д=300 мм от камеры № 10 Акатовского водозабора | км | 2,0 |
|  | п. Бабынино |  |  |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания на 500 м3/сутки | шт | 1 |
|  | с. Барятино |  |  |
| 1 | Бурение артскважины | шт | 1 |
|  | п. Ермолино ул. Русиновская |  |  |
| 1 | Бурение артскважины | шт | 1 |
|  | г. Боровск |  |  |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания воды | м(/сут. | 3000 |
|  | п. Думиничи |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство станции обезжелезивания | м(/сут. | 1000 |
|  | г. Людиново |  |  |
| 1 | Восстановление барабанных микрофильтров на ВОС | шт. | 1 |
|  | с. Износки |  |  |
| 1 | Строительство водонапорной башни | М( | 100 |
| 2 | Строительство водовода | км | 0,9 |
|  | п. Куровской |  |  |
| 1 | Строительство водоводов подключения артскважин № 3, 4, 5 к насосной станции 2-го подъема | км. | 2,5 |
|  | г. Медынь |  |  |
| 1 | Бурение артскважин | шт | 2 |
| 2 | Строительство разведанного водозабора | м(/сут. | 7200 |
|  | п. Полотняный Завод |  |  |
| 1 | Бурение артезианской скважины | шт | 1 |
| 2 | Строительство водовода переключения района ул. Молодежная | км | 1,3 |
|  | г. Спас-Деменск |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство станции обезжелезивания | м(/сут. | 500 |
|  | г. Сухиничи |  |  |
| 1 | Бурение артезианской скважины | шт | 1 |
| 2 | Строительство водовода до ст. Сухиничи-Узловые | км | 4,5 |
|  | п. Товарково |  |  |
| 1 | Бурение артезианской скважины | шт | 1 |
|  | Ульяновский район п. Заречье |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство водоочистной станции | м(/сут. | 500 |
|  | п. Дудоровский |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство системы обеззараживания артезианской воды | Шт | 1 |

### 4.7.2 Водоотведение

Существующее положение

В области 23 водопользователя сбрасывают загрязненные сточные воды в поверхностные водоемы без какой-либо очистки. Их общий объем в 2005 г. составил 1,02 млн. м3 (0,9 %). Количество недостаточно очищенных сточных вод (в процентном отношении) в общем объеме сточных вод практически не изменилось и составляет 84,5 %.

На балансе у  водопользователей имеется 163 очистных сооружения со сбросом очищенных стоков в поверхностные водоемы, в т.ч.: в сельском хозяйстве – 26 шт., в промышленности – 41 шт., в жилищно-коммунальном хозяйстве – 96 шт. После 161 очистного сооружения  (99 %) сточные воды сбрасываются с содержанием загрязняющих веществ, превышающих ПДС, и после 1 очистного сооружения биологической очистки ОАО «Кондровский бумажный комбинат» стоки доводятся до категории нормативно очищенных. Общая мощность очистных сооружений составляет 188,93 млн. м3.

Очистные сооружения городов Калуги, Тарусы, Медыни, Козельска, Обнинска перегружены и не обеспечивают нормативную очистку. Прием дополнительных стоков может привести к значительному загрязнению реки Оки (приемнику очищенных стоков). Река Ока ниже по течению используется для водоснабжения населенных пунктов Тульской и Московской областей, и резкое ухудшение качества воды в р. Оке может повлечь срыв водоснабжения этих населенных пунктов. В основном, очищенные сточные воды не соответствуют нормативному качеству из-за отсутствия сооружений доочистки стоков.

Таблица 4.7.6.

Объемы очищаемых сточных вод области

| Показатели сброса сточных вод | 2005г. |
| --- | --- |
|  | Объем сброса, млн. м3 | % от общего объема |
| Сброшено сточных вод, всего | 115,87 | 100 |
| из них загрязненных в том числе: | 98,88 | 85,4 |
| - без очистки | 1,02 | 0,9 |
| - недостаточно очищенных | 97,86 | 84,5 |
| нормативно очищенных | 5,14 | 4,4 |
| нормативно чистых без очистки | 11,85 | 10,2 |

В ведении ООО «Калужский областной водоканал» находятся 27 коммунальных систем канализации и 22 очистных сооружений канализации, из них 20 имеющих выпуски в водные объекты, кроме того, 5 выпусков в водные объекты с водопроводных сооружений. Общая проектная мощность очистных сооружений канализации 221,5 тыс. м3/сутки.

Используемая вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации  поступает на очистные сооружения канализации (ОСК) с полной биологической очисткой.  В четырех населенных пунктах области предприятием эксплуатируются только канализационные сети, а очистные сооружения населенных пунктов находятся на балансе промышленных предприятий. Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной. Однако ливневая канализация существует только в трех крупных городах, в том числе и в областном центре г. Калуге.

Все очистные сооружения, находящиеся на балансе ООО «Калужский областной водоканал»  нуждаются в строительстве сооружений доочистки и внедрения новых технологий по очистке сточных вод.

В 1999 г. утверждена областная целевая программа «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой», в которой предусмотрено решение всех этих проблем в период до 2010 г.

Общий объем стоков, сброшенных в водоемы области в 2005 г., составил 115,9 млн. м3/год.

При полной численности населения пользующихся водой предприятия 493,1 тыс. человек, подключены к системам  канализации 408,1 тыс. человек  (около 83 %), по городу Калуге соответственно около 96 %, по области около 60 %, остальная часть жителей не имеет централизованной канализации. Первая очередь очистных сооружений канализации г. Калуги была построена и введена в эксплуатацию в 1979 г. Проектная мощность 160 тыс. м3 в сутки. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Оку.

Таблица 4.7.7.

Показатели системы водоотведения

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км | 713,9 |
| в том числе: в городской местности | 452,2 |
| в сельской местности | 261,7 |
| Использование мощности очистных сооружений в % | 55 |
| в том числе: в городской местности | 57 |
| в сельской местности | 33 |
| Пропуск сточных вод через очистные сооружения, в % ко всему пропуску | 94 |
| в том числе: в городской местности | 94 |
| в сельской местности | 82 |
| Оборудовано системой канализации в % в городской местности в сельской местности | 83 31,7 |

Проектные предложения

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Для сокращения сброса сточных вод в водоемы необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки.

Проектом предусматривается развитие канализации в городах, поселках городского типа и в развиваемых сельских населенных пунктах с расширением очистных сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов. В сельских населенных пунктах, в учреждениях отдыха, где отсутствует система канализации также намечается ее строительство.

В городские и поселковые сети канализации вместе  с бытовыми сточными водами будут отводиться загрязненные стоки промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке. Производственные и промливневые стоки принимаются в общую систему бытовой или дождевой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка перед попаданием в общегородскую систему, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Таблица 4.7.8.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения

| № | Муниципальные районы | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе ние тыс. чел. | Расходы стоков тыс. м3/сут. | Населе ние тыс. чел. | Расходы стоков тыс. м3/сут. |
|  |  |  | средне- суточ Ный | макси мально суточ ный |  | средне- суточ ный | макси мально суточ ный |
| 1. | г. Калуга | 345 | 93,0 | 111,8 | 350 | 102,7 | 123,3 |
|  | городская местность | 334 | 90,4 | 108,6 | 341 | 100,4 | 120,4 |
|  | сельская местность | 11 | 2,6 | 3,2 | 9 | 2,3 | 2,8 |
| 2. | г. Обнинск | 113 | 31,1 | 37,3 | 123 | 37,5 | 44,9 |
| 3. | Бабынинский | 24 | 5,9 | 7,0 | 27 | 7,1 | 8,5 |
| 4. | Барятинский | 4 | 1,0 | 1,2 | 2 | 0,7 | 0,8 |
| 5. | Боровский | 64 | 15,8 | 18,8 | 69 | 18,7 | 22,5 |
|  | городская местность | 52 | 12,9 | 15,4 | 53 | 14,5 | 17,4 |
|  | сельская местность | 12 | 2,8 | 3,4 | 16 | 4,2 | 5,0 |
| 6. | Дзержинский | 60 | 16,3 | 19,4 | 61 | 18,4 | 22,0 |
|  | городская местность | 44 | 12,4 | 14,8 | 44 | 13,8 | 16,5 |
|  | сельская местность | 16 | 3,9 | 4,6 | 17 | 4,6 | 5,5 |
| 7. | Думиничский | 14 | 3,6 | 4,4 | 12 | 3,7 | 4,4 |
|  | городская местность | 7 | 2,0 | 2,4 | 7 | 2,2 | 2,6 |
|  | сельская местность | 7 | 1,6 | 2,0 | 5 | 1,5 | 1,8 |
| 8. | Жиздринский | 10 | 2,6 | 3,1 | 9 | 2,6 | 3,2 |
|  | городская местность | 6 | 1,6 | 1,9 | 6 | 1,8 | 2,1 |
|  | сельская местность | 4 | 1,0 | 1,2 | 3 | 0,9 | 1,1 |
| 9. | Жуковский | 45 | 12,3 | 14,7 | 46 | 13,9 | 16,6 |
|  | городская местность | 33 | 9,5 | 11,3 | 33 | 10,5 | 12,6 |
|  | сельская местность | 12 | 2,8 | 3,4 | 13 | 3,4 | 4,0 |
| 10. | Износковский | 5 | 1,3 | 1,6 | 4 | 1,0 | 1,2 |
| 11. | Кировский | 43 | 12,0 | 14,4 | 43 | 13,2 | 15,9 |
|  | городская местность | 39 | 11,0 | 13,2 | 39 | 12,3 | 14,7 |
|  | сельская местность | 4 | 1,0 | 1,2 | 4 | 1,0 | 1,2 |
| 12. | Козельский | 39 | 10,7 | 12,8 | 35 | 10,9 | 13,2 |
|  | городская местность | 30 | 8,5 | 10,2 | 29 | 9,2 | 11,1 |
|  | сельская местность | 9 | 2,2 | 2,6 | 6 | 1,7 | 2,1 |
| 13. | Куйбышевский | 7 | 1,7 | 2,1 | 6 | 1,5 | 1,8 |
| 14. | Людиновский | 48 | 12,6 | 15,2 | 50 | 14,4 | 17,2 |
|  | городская местность | 43 | 11,4 | 13,8 | 45 | 12,8 | 15,4 |
|  | сельская местность | 5 | 1,2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 1,8 |
| 15. | Малоярославецкий | 53 | 13,8 | 16,7 | 53 | 15,2 | 18,3 |
|  | городская местность | 32 | 8,8 | 10,6 | 33 | 9,9 | 11,9 |
|  | сельская местность | 21 | 5,0 | 6,1 | 20 | 5,4 | 6,4 |
| 16. | Медынский | 13 | 3,3 | 3,9 | 11 | 3,4 | 4,1 |
|  | городская местность | 8 | 2,1 | 2,5 | 7 | 2,3 | 2,8 |
|  | сельская местность | 5 | 1,2 | 1,4 | 4 | 1,1 | 1,3 |
| 17. | Мещовский | 11 | 2,9 | 3,5 | 10 | 2,9 | 3,6 |
|  | городская местность | 4 | 1,3 | 1,6 | 4 | 1,5 | 1,8 |
|  | сельская местность | 7 | 1,6 | 1,9 | 6 | 1,5 | 1,8 |
| 18. | Мосальский | 8 | 2,1 | 2,4 | 5 | 1,7 | 2,0 |
|  | городская местность | 4 | 1,1 | 1,3 | 3 | 1,1 | 1,3 |
|  | сельская местность | 4 | 1,0 | 1,1 | 2 | 0,7 | 0,8 |
| 19. | Перемышльский | 10 | 2,5 | 3,0 | 8 | 2,2 | 2,6 |
| 20. | Спас-Деменский | 7 | 2,1 | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,2 |
|  | городская местность | 5 | 1,4 | 1,7 | 5 | 1,5 | 1,8 |
|  | сельская местность | 2 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,5 |
| 21. | Сухиничский | 23 | 6,3 | 7,6 | 21 | 6,4 | 7,7 |
|  | городская местность | 17 | 4,8 | 5,8 | 17 | 5,3 | 6,3 |
|  | сельская местность | 6 | 1,5 | 1,8 | 4 | 1,2 | 1,4 |
| 22. | Тарусский | 14 | 3,8 | 4,8 | 14 | 4,2 | 5,0 |
|  | городская местность | 9 | 2,6 | 3,3 | 9 | 2,9 | 3,6 |
|  | сельская местность | 5 | 1,2 | 1,5 | 5 | 1,3 | 1,5 |
| 23. | Ульяновский | 6 | 1,6 | 1,9 | 5 | 1,4 | 1,7 |
| 24. | Ферзиковский | 16 | 4,0 | 4,7 | 17 | 4,4 | 5,4 |
|  | городская местность | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,4 |
|  | сельская местность | 15 | 3,7 | 4,4 | 16 | 4,2 | 5,0 |
| 25. | Хвастовичский | 9 | 2,3 | 2,7 | 8 | 2,0 | 2,4 |
| 26. | Юхновский | 11 | 3,1 | 3,7 | 10 | 2,9 | 3,5 |
|  | городская местность | 6 | 1,8 | 2,2 | 6 | 2,0 | 2,3 |
|  | сельская местность | 5 | 1,3 | 1,5 | 4 | 1,0 | 1,2 |
|  | Всего по области: | 1002 | 268,0 | 321,0 | 1005 | 296,0 | 355,0 |
|  | городская местность | 787 | 215,0 | 258,0 | 805 | 242,0 | 291,0 |
|  | сельская местность | 215 | 53,0 | 63,0 | 200 | 54,0 | 64,0 |

Мероприятия по развитию систем водоотведения

В ведении ГП «Калугаоблводоканал» находятся 27 коммунальных систем канализации и 22 очистных сооружений канализации. Общая проектная мощность очистных сооружений канализации 221,5 тыс. м3/сутки.

Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной. Однако ливневая канализация существует только в трех крупных городах, в том числе и в областном центре г. Калуге. При полной численности населения пользующихся водой предприятия 493,1 тыс. человек, подключены к системам  канализации 408,1 тыс. человек  (около 83 %), по городу Калуге соответственно около

96 %, по области около 60%, остальная часть жителей не имеет централизованной канализации.

При современном уровне водоотведения практически все очистные сооружения городов и поселков городского типа требуют либо увеличения мощности (г.Калуга, Обнинск, г.Таруса, г.Медынь), либо реконструкции, либо строительства сооружений доочистки стоков.

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации, а также строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверх нормативным сроком эксплуатации.

Размещение городов, пгт. и сельских населенных пунктов, развитая гидрографическая сеть рек обуславливают целесообразность создания, в основном, самостоятельных систем канализации для каждого населенного пункта с выпуском очищенных стоков в реки ниже по течению водотока, вне населенных пунктов.

Для многих населенных пунктов существует система канализации с недостаточной очисткой стоков, либо система канализации отсутствует. В связи с этим, для снижения экологической напряженности на территории области предлагается произвести инвентаризацию и анкетирование водного канализационного хозяйства всех водопользователей, в том числе ЖКХ и промышленные предприятия.

Канализование рекреационных объектов осуществляется в пределах крупных городов централизованными предприятиями системы «Водоканал».

Объекты, располагаемые вне населенных пунктов, должны быть обеспечены автономными системами водоотведения, оборудованными выгребами.

Таблица 4.7.9.

Перечень мероприятий необходимых для реализации

в период с 2006 по 2010 годы

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Мощность, кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАЛУГА |  |  |
| 1 | Прокладка коллектора Д=600 мм по дну Березуевского оврага | км | 0,7 |
| 2 | Прокладка коллектора Д=600 мм по дну Никитского оврага от ул. Никитина до пер. Тульского | км | 1,65 |
| 3 | Строительство КНС и напорного коллектора от КНС пос. Росва до КНС пос. Резвань | км. шт. | 4,0 1 |
| 4 | Строительство напорной канализации Д=300 мм от КНС «Мстихино» до д. Аненки | км | 4,2 |
| 5 | Реконструкция КНС-главная на территории базы ГП «Калугаоблводоканал ул. С.-Щедрина 80 | шт. | 1 |
| 6 | Строительство двух каскадов иловых площадок | шт. | 8 |
| 7 | Строительство канализационной линии Д=500 мм 1-го и 2-го микрорайонов Тайфун от ул. Грабцевское Шоссе до ул. Маяковского | км | 0,8 |
| 8 | Продолжение строительства второй очереди ОСК с вводом в эксплуатацию одной технологической нитки на 40 тыс. м3/сут. и обеззараживание сточных вод | тыс. м3/сут | До 200 |
| 9 | Строительство коллектора Д=400 мм от ул. Грабцевское Шоссе до ул. Платова | км | 0,4 |
| 10 | Реконструкция и расширение ОСК дер. Колюпаново до производительности 400 куб.м/сут | шт. | 1 |
|  | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |
|  | г. Балабаново |  |  |
| 1 | Реконструкция КНС на ул. Московской | шт. | 1 |
|  | п. Бабынино |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации | км | 1,5 |
|  | с. Барятино |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации | км | 1,5 |
|  | п. Детчино |  |  |
| 1 | Строительство канализационного коллектора по ул. Первомайской | км | 1,3 |
|  | п. Куровской |  |  |
| 1 | Строительство самотечного коллектора до пос. Росва | км | 3,5 |
|  | г. Медынь |  |  |
| 1 | Реконструкция (расширение) и строительство очистных сооружений канализации | м(/сут | 4000 |
|  | с. Перемышль |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации | км | 1,5 |
|  | г. Таруса |  |  |
| 1 | Прокладка канализационного коллектора от микрорайона совхоза «Тарусский» | км | 2,0 |
|  | п. Товарково |  |  |
| 1 | Обеззараживание сточных вод | м(/сут | 7000 |
|  | Ульяновский район п. Заречье |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации | м(/сут | 500 |
|  | г. Юхнов |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации | км | 2,5 |

### 4.7.3. Система электроснабжения

Одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития территории Калужской области является развитие инженерной инфраструктуры – в частности обеспечения  её  электроэнергией.

Электроснабжение потребителей Калужской области     осуществляется как от собственных источников электроэнергии  -  пяти теплоэлектростанций  (Калужского турбинного завода, Кондровобумпром, Калугаэнерго, филиал РЖД Ремпутьмаш, физико-энергетического института им. Лейпунского), а  также  от  Смоленской АС и Черепецкой ГРЭС.

Количество электроэнергии, выработанной электростанциями области за 2005 г. составило 207 млн. кВт. час. в год, потребление - 4333 млн. кВт. час.

Калужская область является дефицитной по производству электроэнергии и покупает до 60% требуемой электроэнергии у «Федеральной сетевой компании».

Связь с основными источниками электроснабжения области  осуществляется: со Смоленской АС на напряжении 500кВ через ПС «Калужская» и с Черепецкой ГРЭС на напряжении 220кВ через ПС «Орбита» и «Электрон». Калужская энергосистема  имеет связи на напряжении 500,220,110кВ  с  Московской,  Брянской, Смоленской и Тульской энергосистемами.

Распределение электроэнергии по потребителям области  осуществляется от пяти  ПС напряжением 220 кВ и 148  ПС 110-35 кВ.

Энергосистема Калужской области довольно развитая, что позволяет целиком обеспечивать электроэнергией потребителей области.

Основным направлением развития Калужской энергосистемы на перспективу должно быть надёжное и  безопасное обеспечение качественной электроэнергией потребителей.

Проектные предложения

Основными направлениями развития электроэнергетики области на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

- создание собственных электрогенерирующих мощностей, в частности, в настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве парогазовой ТЭЦ в г. Калуга мощностью 92 МВт (два блока по 46 МВт), а также о строительстве ТЭС  на базе Середейского буроугольного месторождения;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Первоочередными задачами в электороэнергетическом секторе являются проведение реконструкции ТЭЦ-1 в г. Калуге и ПС 220, 110, 35 кВ, реконструкции и восстановление коммунальных электрических сетей, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций: ПС 220 кВ «Металлургическая» в г. Обнинске и ВЛ 220 кВ к ней, 2х ПС 110 кВ в г. Калуге («Зелёный Крупец» и завода «Vоlkswfagen-AG») и одной в г.  Балабаново и ВЛ 110 кВ к ним. Также необходима реконструкция подстанций: 220 кВ «Мирная», 110 кВ «Ворсино», «Окружная» и «Протва» в г. Обнинске; 110 кВ «Болтва» в г. Киров.

Подсчёт электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей  на расчётный срок  и 1 очередь  реализации  «Схемы территориального планирования» по районам, городам и районным центрам области выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.). Удельные электрические нагрузки составят 0,6 кВт/чел. для крупного города, 0,5 кВт/чел для прочих городов и 0.4 кВт/чел. для сельских населённых пунктов. Данные подсчёта приведены в таблицах 4.7.10-12.

Таблица 4.7.10.

Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей области

| Население области | Население, тыс. чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Всего по области | 1002 | 1005 | 505,5 | 508 |
| Городская местность: | 787 | 805 | 419,9 | 428 |
| в т.ч. г. Калуга | 345 | 350 | 201 | 204 |
| Сельская местность | 215 | 200 | 85,6 | 80 |

Таблица 4.7.11.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей области по районам

| № | Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| 1. | г. Калуга | 345 | 350 | 201,0 | 204,0 |
| 2. | г. Обнинск | 113 | 123 | 54,8 | 59,5 |
| 3. | Бабынинский район: -городская местность -сельская местность | 24 - 24 | 27 - 27 | 9,7 - 9,7 | 10,9 - 10,9 |
| 4. | Барятинский район: -городская местность -сельская местность | 4 - 4 | 2 - 2 | 1,5 - 1,5 | 1,0 - 1,0 |
| 5. | Боровский район: -городская местность -сельская местность | 64 52 12 | 69 53 16 | 27,5 22,8 4,7 | 29,5 23,1 6,4 |
| 6. | Дзержинский район: -городская местность -сельская местность | 60 44 16 | 61 44 17 | 28,2 21,8 6,4 | 28,8 21,8 7,0 |
| 7. | Думиничский район: -городская местность -сельская местность | 14 7 7 | 12 7 5 | 6,2 3,5 2,7 | 5,6 3,4 2,2 |
| 8. | Жиздринский район: -городская местность -сельская местность | 10 6 4 | 9 6 3 | 4,5 2,9 1,6 | 4,1 2,9 1,2 |
| 9. | Жуковский район: -городская местность -сельская местность | 45 33 12 | 46 33 13 | 21,4 16,7 4,7 | 21,6 16,6 5,0 |
| 10. | Износковский район: -городская местность -сельская местность | 5 - 5 | 4 - 4 | 2,1 - 2,1 | 1,5 - 1,5 |
| 11. | Кировский район: -городская местность -сельская местность | 43 39 4 | 43 39 4 | 21,1 19,5 1,6 | 20,9 19,4 1,5 |
| 12. | Козельский район: -городская местность -сельская местность | 39 30 9 | 35 29 6 | 18,5 14,9 3,6 | 17,4 14,8 2,6 |
| 13. | Куйбышевский район: -городская местность -сельская местность | 7 - 7 | 6 - 6 | 2,8 - 2,8 | 2,3 - 2,3 |
| 14. | Людиновский район: -городская местность -сельская местность | 48 43 5 | 50 45 5 | 22,2 20,2 2,0 | 22,6 20,4 2,2 |
| 15. | Малоярославецкий район: -городская местность -сельская местность | 53 32 21 | 53 33 20 | 24,0 15,6 8,4 | 23,7 15,6 8,1 |
| 16. | Медынский : -городская местность -сельская местность | 13 8 5 | 11 7 4 | 5,7 3,8 1.9 | 5,4 3,8 1,6 |
| 17. | Мещовский район: -городская местность -сельская местность | 11 4 7 | 10 4 6 | 7,7 2,3 2,6 | 7,1 2,3 2,2 |
| 18. | Мосальский район: -городская местность -сельская местность | 8 4 4 | 5 3 2 | 3,3 1,8 1,5 | 2,7 1,8 0,9 |
| 19. | Перемышльский район: -городская местность -сельская местность | 10 - 10 | 8 - 8 | 4,2 - 4,2 | 3,4 - 3,4 |
| 20. | Спас-Деменский район: -городская местность -сельская местность | 7 5 2 | 6 5 1 | 3,4 2,4 1,0 | 2,8 2,4 0,4 |
| 21. | Сухиничский район: -городская местность -сельская местность | 23 17 6 | 21 17 4 | 10,9 8,5 2,4 | 10,1 8,4 1,7 |
| 22. | Тарусский район: -городская местность -сельская местность | 14 9 5 | 14 9 5 | 6,7 4,7 2,0 | 6,5 4,7 1,8 |
| 23. | Ульяновский район: -городская местность -сельская местность | 6 - 6 | 5 - 5 | 2,6 - 2,6 | 2,1 - 2,1 |

| 24. | Ферзиковский район: -городская местность -сельская местность | 16 1 15 | 17 1 16 | 6,4 0,4 6,0 | 6,8 0,4 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Хвастовичский район: -городская местность -сельская местность | 9 - 9 | 8 - 8 | 3,8 - 3,8 | 3,1 - 3,1 |
| 26. | Юхновский район: -городская местность -сельская местность | 11 6 5 | 10 6 4 | 5,3 3,2 2,1 | 4,6 3,1 1,5 |
|  | Всего по области: -городская местность -сельская местность | 1002 787 215 | 1005 805 200 | 505,5 419,9 85,6 | 508,0 428,0 80,0 |

Таблица 4.7.12.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей области по городам и районным центрам

| №№ пп | Наименование населенных пунктов | Численность населения, тыс. чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2025 г | 2015 г. | 2025 г |
| 1. | г. Калуга | 345 | 350 | 201,3 | 204,0 |
| 2. | г. Обнинск | 113 | 123 | 54,8 | 59,5 |
| 3. | г. Людиново | 40,4 | 40,7 | 20,2 | 20,4 |
| 4. | г. Киров | 40,2 | 43,2 | 20,1 | 21,6 |
| 5. | г. Малоярославец | 31,2 | 31,2 | 15,6 | 15,6 |
| 6. | г. Балабаново | 23,4 | 23,6 | 11,7 | 11,8 |
| 7. | г. Козельск | 18,2 | 18,0 | 9,1 | 9,0 |
| 8. | г. Кондрово | 16,8 | 16,8 | 8,4 | 8,4 |
| 9. | г. Сухиничи | 15,4 | 15,2 | 7,7 | 7,6 |
| 10. | г. Жуков | 12,4 | 12,4 | 6,2 | 6,2 |
| 11. | г. Сосенский | 11,7 | 11,6 | 5,9 | 5,8 |
| 12. | г. Боровск | 11,9 | 12,0 | 5,9 | 6,0 |
| 13. | г. Таруса | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
| 14. | г. Медынь | 7,6 | 7,5 | 3,8 | 3,9 |
| 15. | г. Юхнов | 6,5 | 6,3 | 3,3 | 3,2 |
| 16. | г. Жиздра | 5,7 | 5,7 | 2,9 | 2,9 |
| 17. | г. Спас-Деменск | 4,8 | 4,7 | 2,4 | 2,4 |
| 18. | г.Мещовск | 4,5 | 4,5 | 2,3 | 2,3 |
| 19. | г. Мосальск | 3,6 | 3,5 | 1,8 | 1,8 |
| 20. | РП Товарково | 14,7 | 14,6 | 7,4 | 7,3 |
| 21. | РП Кременки | 12,4 | 12,3 | 6.2 | 6,2 |
| 22. | РП Ермолино | 10,3 | 10,6 | 5,2 | 5,3 |
| 23. | РП Белоусово | 8,7 | 8,6 | 4,4 | 4,3 |
| 24. | РП Думиничи | 7,0 | 6,9 | 3,5 | 3,5 |
| 25. | РП Полотняный з-д | 5,6 | 5,6 | 2,8 | 2,8 |
| 26. | РП Куровский | 3,8 | 3,7 | 1,9 | 1,9 |
| 27. | РП Пятовский | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| 28. | РП Середейский | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| 29. | РП Дугна | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |

Покрытие электрических нагрузок потребителей Калужской области на перспективу будет осуществляться как от собственных источников электроэнергии – пяти теплоэлектростанций  (Калужского турбинного завода, Кондровобумпром, Калугаэнерго, филиал РЖД  Ремпутьмаш, физико-энергетического института им. Лейпунского) так и от источников, расположенных за пределами области Смоленской АС и  Черепецкой ГРЭС.

На 2008 г. намечается реконструкция ТЭЦ-1 с установкой энергетического блока ПГУ-20 мощностью 20 МВт. Также в настоящее время прорабатывается вопрос о создании собственных  электрогенерирующих  мощностей: строительства парогазовой ТЭЦ в г. Калуге мощностью  92 МВА  (два блока по 46МВт) и  ТЭС на  базе  Середейского буроугольного месторождения.

Связь с основными источниками электроснабжения области будет  осуществляться: со Смоленской АС на напряжении 500кВ через ПС «Калужская» и с Черепецкой ГРЭС на напряжении 220кВ через ПС «Орбита» и  «Электрон».

Транзитными линиями в Калужской энергосистеме будут  являться:

ВЛ-110 кВ

- «Середейск» - «Цементная»,

- «Спутник» - «Электрон»,

- «Спутник» - «Мирная»,

- «Мирная» - «Мишуково»,

- «Орбита» - «Калужская» - «Спутник»,

- «Шипово» - «Космос» - «Протон»,

- «Шипово» - «Ферзиково» - «Калуга»;

ВЛ-220 кВ

- «Калужская» - «Мирная» - «Кедрово»,

- «Черепеть» - «Электрон» - Дорогобужская ТЭЦ,

- «Черепеть» - «Литейная»  -  «Брянская»,

- «Черепеть» - «Орбита» - «Спутник» - «Калужская».

Распределение электроэнергии по потребителям области будет осуществляться от пяти существующих, одной новой  ПС  напряжением  220кВ,  148  существующих    ПС напряжением 110-35кВ и трех новых ПС напряжением 110кВ. Для строительства новых объектов электроэнергетики, размещаемых на территории области, Схемой предусматривается резервирование земельных участков в размере 3 га на каждый объект.

Программой развития электроснабжения Калужской области на перспективу, разработанной ОАО «Калугаэнерго», предусматривается:

Таблица 4.7.13.

Программа развития электроснабжения Калужской области

| Период | Мероприятия: |
| --- | --- |
| 2007 г. | строительство ПС 110\10кВ «Грита» с двумя трансформаторами по16 МВА в г. Балабаново; строительство ПС 110\10 кВ с двумя трансформаторами по 63МВА в г. Калуге для строящегося завода по сборке автомобилей «Volkswagen-AG» и ВЛ 110кВ к ней: 2х цепной – от ПС 220\110кВ «Орбита» и одноцепной – от ПС 220\110кВ «Спутник»; реконструкция ПС 110\10кВ «Окружная» в г. Обнинске с заменой двух трансформаторов по 25 МВА на два трансформатора по 40 МВА; |
| 2007-2009 гг. | строительство ВЛ-110 кВ к подстанциям «Грита» и «Зелёный Крупец»; |
| 2008 г. | реконструкция ТЭЦ-1 в г. Калуге с установкой энергетического блока ПГУ-20; реконструкция ПС 110\10 кВ «Ворсино» в г. Обнинске с установкой третьего трансформатора 16 МВА и заменой двух трансформаторов по 10 МВА на два трансформатора по 16 МВА; строительство второй очереди ПС 35кВ «Резвань» в п.Резвань с установкой второго трансформатора мощностью 4 МВА; |
| 2009 г. | строительство ПС 110 кВ «Зелёный Крупец» с двумя трансформаторами по 25МВА в районе г. Калуги; реконструкция ПС 110 кВ «Протва» в г. Обнинске с установкой третьего трансформатора мощностью 16 МВА и заменой двух трансформаторов по 16 МВА на два трансформатора по 25 МВА; - строительство второй очереди ПС 110 кВ «Болва» трансформатором мощностью 16МВА в г. Киров; |
| 2010 г. | строительство ПС 220 кВ «Металлургическая» с двумя трансформаторами по 200 МВА в г. Обнинске и прокладка ВЛ 220кВ к ней; реконструкция ПС 220кВ «Мирная» с заменой автотрансформатора 125 МВА на АТ 200 МВА или установкой третьего АТ 125 МВА; |
| 2011 г. | строительство второй очереди ПС 110кВ «Галкино» с трансформатором 16 МВА; |
| 2012 г. | реконструкция ПС 110 кВ «Калуга» с заменой трансформатора 31, 5 МВА на трансформатор 40 МВА и устаревшего оборудования. |

На территории Калужской области на период до 2015 г. планируется создание промышленных зон. Места размещения и проектные нагрузки приведены в таблице 4.7.14.

Таблица 4.7.14.

Расчетная потребность в  электроэнергии   планируемых

промышленных зон

| Территории | Срок реализации | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Боровский район, Индустриальный парк «Ворсино» | 2006 | 2010 | 102 |
| Жуковский район | 2007 | 2010 | 20 |
| Малоярославецкий, включая Детчино | 2008 | 2012 | 30 |
| Тарусский район | 2007 | 2010 | 10 |
| Ферзиковский район | 2007 | 2012 | 10 |
| Калуга (1очередь) | 2006 | 2012 | 80 |
| Калуга (2очередь) | 2010 | 2020 | 80 |
| Калуга – ЮГ | 2007 | 2008 | 26 |
| Сухиничский район | 2007 | 2015 | 24 |
| Людиновский район | 2007 | 2015 | 74 |
| Кировский район | 2008 | 2015 | 40 |
| Думинический район | 2010 | 2015 | 8 |
| Всего |  |  | 504 |

Ввиду отсутствия долгосрочного прогноза социально-экономического развития области (до 2025 г.) конкретные мероприятия по развитию электроэнергетики Калужской области на период до 2025г должны быть намечены и уточнены в процессе мониторинга реализации Схемы территориального планирования.

Предлагаемые к развитию в области «полюса роста» и зоны экономического роста размещены от подстанций напряжением 220\110кВ и 110\35кВ в благоприятных (до 100км и до 20км соответственно) и ограниченно благоприятных (100-180км и 20-50км) зонах. Наименее загруженными и имеющими возможность подключения дополнительных нагрузок являются подстанции Сухиничской (загрузка 2-45%), Кондровской (загрузка 3-56%) и Спас-Деменской (загрузка8-41%) экономических зон.

Потребители зон экономического роста могут быть обеспечены электроэнергией от районных электрических сетей:

- Калужская и Кондровская от Калужских электрических сетей 10-35-110 кВ;

- Обнинская от Обнинских электрических сетей 10-35-110 кВ;

- Сухиничская, Спас-Деменская и Кировская от Кировских электрических сетей 10-35-110 кВ.

Для подключения потребителей зон экономического роста области в зависимости от их нагрузки, удалённости от существующих сетей и подстанций может потребоваться развитие сетей 110,35 или 10 кВ и строительство новых подстанций 110 и 10 кВ. Необходимость такого строительства определяется на последующих стадиях проектирования. Развитие сетей 35 кВ и выше должно осуществляться исходя из требования надёжного электроснабжения потребителей и выполняться на последующих стадиях проектирования специализированными проектными организациями.

### 4.7.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение потребителей области осуществляется от ТЭЦ-1, ТЭЦ промышленных предприятий, котельных, теплоутилизационных установок и электрокотлов. Доля ТЭЦ в централизованном теплоснабжении составляет 12-13 %, остальное тепло вырабатывается в котельных. Около половины централизованного тепла производится в котельных менее 20 Гкал/час и лишь четверть – в котельных мощностью более 100 Гкал/час.

В области на конец 2005 г. работало 468 котельных (в 2004 г. – 462), суммарная мощность которых 4,8 тыс. Гкал/час. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 1556,4 км, в том числе нуждающихся в замене  - 267,2 км (17,2 % от всей протяженности сетей). Отпущено тепловой энергии за 2005 г. своим потребителям 6062,6 тыс. Гкал (на 3,3 % больше по сравнению с 2004 г.), в т.ч. населению – 3039,6 тыс. Гкал (на 2 % больше), на коммунально-бытовые нужды – 1288,9 тыс. Гкал (на 8,5 % больше).

Характерной особенностью потребления топлива является существенное различие в структуре потребления топлива в городах и сельских районах. Так, в сельских районах области в структуре потребления топлива уголь и жидкое топливо занимают 56 %, тогда как в городах использование природного газа составляет практически 100 %

Таблица 4.7.15.

Показатели теплообеспеченности  области на  конец 2005 г.

| № | Показатель | Городская местность | Сельская местность | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число котельных | 307 | 161 | 468 |
| 2 | % котельных до 3 Гкал/час | 44 | 81 | 57 |
| 3 | Суммарная мощность котельных тыс. Гкал/час | 4,3 | 0,5 | 4,8 |
| 4 | Отпущено тепла всем потребителям тыс.Гкал/час | 5591,6 | 471 | 6062,6 |
| 5 | Отпущено тепла населению | 2820 | 219,6 | 3039,6 |
|  | То же в % | 93 | 7 | 100 |
| 6 | Отпущено на ком.-бытовые нужды | 1271,5 | 126,7 | 1398,2 |
| 7 | Отпущено населению и на коммун.-бытовые нужды в расчете на одного жителя Гкал | 5,3 | 1,4 | 4,4 |
| 8 | Потери тепла в % к подаче | 8,4 | 8,2 | 8,4 |
| 9 | Обеспеченность отоплением | 85 % | 33,2 % | 69,4 % |
| 10 | Обеспеченность горячим водоснабжением | 67,8 % | 18,9 % | 53 % |

К «узким местам» теплоэнергетики следует отнести неудовлетворительное состояние тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии на 20-30 %. Следующей причиной нерационального использования тепла является низкий уровень приборного учета тепла у потребителей, что позволяет поставщикам завышать объемы предоставленных услуг. Кроме того, местные виды топлива (уголь, торф и дрова) используются при производстве тепла в котельных в незначительных объемах, в том числе и в сельских населенных пунктах. Возможность использования вида топлива для теплоисточников регулируется также необходимостью сохранения благоприятного качества атмосферного воздуха в соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха».

Основной объем выбросов, ухудшающих состояние атмосферного воздуха, наблюдается от стационарных источников загрязнения и  приходится на города - Калуга, Киров, Людиново, Обнинск (основной вклад в загрязнение атмосферы городов вносят МУП и МП «Теплосеть» и промышленные предприятия).

Проектные предложения

Направления развития топливно- энергетического комплекса области должны решаться в увязке с энергетической стратегией Центрального района РФ.

Основными направлениями энергетической политики развития энергетического комплекса на перспективу являются:

- реализация программ энергосбережения во всех районах области;

- снижение напряжённости топливообеспечения  региона за счёт высококачественного угля и природного газа;

- газификация сельской местности;

- перевод действующих ТЭЦ на новые, экономичные паротурбинные и газотурбинные силовые агрегаты с утилизацией отработанных газов по теплу;

- перевод котельных на современные технологии комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий, в частности в Обнинской промышленной зоне;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизаляционных материалов, энергрсберегающих устройств и технологий;

- использование местных видов топлива при соответствующем технико-экономическом обосновании. В качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения предусмотреть возможность использования  сжиженного  природного газа (СПГ);

- оснащение приборами регулирования потребления и учета тепла и воды коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Таблица 4.7.16.

Суммарные потребности тепла по Калужской области в целом

| Территория | Население, тыс. чел. | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Всего по области | 1002 | 1005 | 3134 | 3333 |
| городская местность | 787 | 805 | 2280 | 2425 |
| в т.ч. Калуга с прилегающей сельской местностью | 345 | 350 | 990 | 1030 |
| сельская местность | 215 | 200 | 854 | 908 |

Примечание. Потребности в тепле подсчитаны исходя из значений средней удельной обеспеченности жилой площадью сельского и городского населения по периодам строительства и по удельным тепловым характеристикам зданий.

В полюсах роста, базирующихся на мощном производственном и научно-техническом потенциале прогнозируется значительный рост энергопотребления,связанный с перераспределением энергетических ресурсов. Главными «полюсами роста» являются: гг.Калуга, Обнинск, Сухиничи, Киров ,а также перспективные центры- Кондрово, и Спас-Деменск.

Покрытие растущих нагрузок в «полюсах роста» предлагается за счёт реконструкции действующих источников тепла и строительства новых источников тепловой энергии на базе высокоэффективных технологий.

Прогнозируемые тепловые нагрузки по районам области и городам приведены в таблицах 4.7.17-18.

Таблица 4.7.17.

Расход тепла по районам Калужской области

| № | Район | Население тыс. чел | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| 1. | Бабынинский | 24 | 27 | 82 | 100 |
| 2. | Барятинский | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 3. | Боровский | 64 | 69 | 195 | 230 |
| 4. | Дзержинский | 60 | 61 | 202 | 226 |
| 5. | Думиничский | 14 | 12 | 47 | 46 |
| 6. | Жиздринский | 10 | 9 | 33 | 32 |
| 7. | Жуковский | 45 | 46 | 153 | 170 |
| 8. | Износковский | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 9. | Кировский | 43 | 43 | 146 | 158 |
| 10. | Козельский | 39 | 35 | 132 | 133 |
| 11. | Куйбышевский | 7 | 6 | 24 | 21 |
| 12. | Людиновский | 48 | 50 | 154 | 170 |
| 13. | Малоярославецкий | 53 | 53 | 177 | 190 |
| 14. | Медынский | 13 | 11 | 42 | 43 |
| 15. | Мещовский | 11 | 10 | 37 | 37 |
| 16. | Мосальский | 8 | 5 | 25 | 21 |
| 17. | Перемышльский | 10 | 8 | 35 | 31 |
| 18. | Спас-Деменский | 7 | 6 | 25 | 21 |
| 19. | Сухиничский | 23 | 21 | 78 | 78 |
| 20. | Тарусский | 14 | 14 | 49 | 52 |
| 21. | Ульяновский | 6 | 5 | 22 | 19 |
| 22. | Ферзиковский | 16 | 17 | 54 | 62 |
| 23. | Хвастовичский | 9 | 8 | 32 | 28 |
| 24. | Юхновский | 11 | 10 | 39 | 37 |
| 25. | г. Калуга | 345 | 350 | 990 | 1030 |
| 26. | г. Обнинск | 113 | 123 | 330 | 375 |
|  | Всего | 1002 | 1005 | 3134 | 3333 |

Таблица 4.7.18.

Тепловые нагрузки по городам и пгт. Калужской области

| № | Наименование | Население, тыс.чел | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г | 2025 г | 2015 г | 2025 г |
| 1 | г. Калуга | 345 | 350 | 960 | 1000 |
| 2 | г. Обнинск | 113 | 123 | 330 | 375 |
| 3 | г. Людиново | 40,4 | 40,7 | 121 | 128 |
| 4 | г. Киров | 40,2 | 43,2 | 120 | 136 |
| 5 | г. Малоярославец | 31,2 | 31,2 | 94 | 98 |
| 6 | г. Балабаново | 23,4 | 23,6 | 70 | 74 |
| 7 | г. Козельск | 18,2 | 17,9 | 54 | 56 |
| 8 | г. Кондрово | 16,8 | 16,8 | 50 | 53 |
| 9 | г. Сухиничи | 15,3 | 15,2 | 46 | 48 |
| 10 | г. Жуков | 12,4 | 12,4 | 37 | 39 |
| 11 | г. Сосенский | 11,7 | 11,6 | 35 | 36 |
| 12 | г. Боровск | 11,9 | 12,0 | 36 | 38 |
| 13 | г. Таруса | 9,4 | 9,4 | 28 | 30 |
| 14 | г. Медынь | 7,5 | 7,5 | 22 | 24 |
| 15 | г. Юхнов | 6,4 | 6,2 | 19 | 20 |
| 16 | г. Жиздра | 5,7 | 5,7 | 17 | 18 |
| 17 | г. Спас-Деменск | 4,8 | 4,7 | 14 | 15 |
| 18 | г. Мещовск | 4,5 | 4,5 | 13 | 14 |
| 19 | г. Мосальск | 3,6 | 3,5 | 11 | 11 |
| 20 | Р.п. Товарково | 14,6 | 14,6 | 44 | 46 |
| 21 | Р.п. Кременки | 12,3 | 12,3 | 37 | 39 |
| 22 | Р.п. Ермолино | 10,3 | 10,6 | 31 | 33 |
| 23 | Р.п. Белоусово | 8,6 | 8,6 | 26 | 27 |
| 24 | Р.п. Думиничи | 7,0 | 6,8 | 21 | 21 |
| 25 | Р.п. Полотняный з-д | 5,6 | 5,6 | 17 | 18 |
| 26 | Р.п. Куровской | 3,7 | 3,7 | 11 | 12 |
| 27 | Р.п. Пятовский | 2,9 | 2,9 | 9 | 9 |
| 28 | Р.п. Середейский | 1,6 | 1,6 | 5 | 5 |
| 29 | Р.п. Дугна | 0,8 | 0,7 | 2 | 2 |
|  | Всего |  |  | 2280 | 2425 |

### 4.7.5. Газоснабжение

Газоснабжение Калужской области осуществляется по 8 магистральным газопроводам (протяженность 648,2 км) и 58 газопроводам-отводам (протяженность 524,77 км). Общая протяженность газопроводов области составляет 1173 км. По протяженности магистральных газопроводов и отводов область опережает большинство регионов Центрального федерального округа.

Магистральные газопроводы региона:

– Острогожск – Белоусово

– Дашава – Киев – Брянск – Москва

– Серпухов – Ленинград

– Тула – Шостка – Киев

– Калужское ПХГ – Белоусово

– Белоусово – КГМО

– ЯСПХГ – Белоусово

– КУПХГ – Белоусово

На территории Калужской области находится 2 компрессорные станции (КС Белоусово и КС Калуга). Также на территории области находятся Калужское ПХГ и Якшуновская СПХГ.

Коэффициент среднегодовой загрузки газопроводов-отводов области составляет 0, 139 (к сельскохозяйственным потребителям – 0,051).

Уровень обеспеченности жилого фонда газом в области на конец 2005 г. составлял 88,4 %, в т.ч. в городах и поселках городского типа 90,2 %, в сельской местности 84,0 %. С учетом использования сжиженного газа общий уровень газификации составляет 84,1 %, в т.ч. в городах и поселках городского типа 90,5 %, в сельской местности 68,1 %.  Для сравнения можно отметить, что уровень газификации природным и сжиженным газом в среднем по России составляет 74,6%. Таким образом, в настоящее время уровень газификации Калужской области заметно выше среднероссийского.

В настоящее время работы по газификации области продолжаются, в частности на территории Козельского, Ульяновского, Хвастовичского, Перемышльского, Дзержинского и других муниципальных образований. Проводится реконструкция котельных с переводом на газовое топливо.

Число газифицированных квартир, пользующихся сетевым газом, на конец 2005 г. составило 304,3 тыс., пользующихся сжиженным газом – 67,8 тыс. Одиночное протяжение уличной газовой сети на конец года – 2277,4 км, в т.ч. в городской местности -1233,4 км, в сельской - 1044,0.

Таблица 4.7.19.

Газификация городской и сельской местности на конец 2005 г.

| Показатель | Город | Село | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Газифицировано тысяч квартир всего | 289,5 | 82,6 | 372,1 |
| в т.ч.сетевым газом | 264,4 | 39,9 | 304,3 |
| в т.ч. сжиженным газом | 25,1 | 42,7 | 67,8 |
| Отпущено сетевого газа всего млн. м3 |  |  | 1639,7 |
| в т.ч. на ком.-бытовые нужды млн. м3 |  |  | 553,0 |
| Отпущено сжиженного газа тонн |  |  | 8393,0 |
| в т.ч. на ком.-бытовые нужды тонн |  |  | 3465 |

Проектные предложения

В области разработана концепция целевой Программы «Газификация Калужской области на 1998-2010 годы», основными направлениями которой являются:

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого ее функционирования;

- строительство распределительных газовых сетей с подключением к жилищному фонду;

- реконструкция котельных с заменой устаревших котлов на более экономичные (с КПД более 92%) и переводом их на газовое топливо.

Потребности газа на нужды пищеприготовления по очередям строительства (при наличии централизованного горячего водоснабжения), подсчитанные по укрупненным показателям (СП 42-101-003), представлены в таблице 4.7.20.

Таблица 4.7.20.

Потребности газа на нужды пищеприготовления

(при установке газовой плиты в кухне и наличии

централизованного горячего водоснабжения)

| Территория | Население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Всего по области | 1002 | 1005 | 117 | 116 |
| городская местность | 787 | 805 | 91 | 93 |
| в т.ч. Калуга с прилегающей сельской местностью | 345 | 350 | 40 | 39 |
| сельская местность | 215 | 200 | 26 | 24 |

Таблица 4.7.21.

Суммарные потребности газа  на нужды жилищно-коммунального сектора (ЖКС) при переводе теплоисточников на газовое топливо.

| Потребитель | Расход газа, млн. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. |
| Бытовые нужды | 117 | 116 |
| Предприятия бытового обслуживания | 6 | 6 |
| Теплоисточники | 1560 | 1660 |
| В т.ч городская местность | 1135 | 1210 |
| Сельская местность | 425 | 450 |
| Всего | 1683 | 1782 |

В целях дальнейшего расширения газификации области необходимо продолжить развитие сети распределительных газопроводов, причем большая их часть должна быть проложена в сельской местности. Важное место в топливоснабжении села должно быть отведено сжиженному газу, потребление которого в ближайший период целесообразно увеличить.

В качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения предусмотреть возможность использования  сжиженного  природного газа (СПГ) для:

- газификации городских и сельских населенных пунктов, удаленных от сетей газопроводов и не включенных в перспективные планы газификации сетевым газом;

- замещения традиционных энергоносителей, используемых в муниципальной  теплоэнергетике, в промышленных и сельскохозяйственных объектах;

- перевода автомобильного транспорта, в первую очередь муниципального (пассажирского) и сельскохозяйственной автотракторной техники.

Применение сжиженного газа позволяет на 10-15 % снизить затраты конечных потребителей на топливо, сократить затраты на газификацию области за счет отказа от строительства газопроводов.

К основным направлениям развития системы газификации области следует также отнести:

- газификация населенных пунктов Барятинского, Куйбышевского, Износковского, Спас-Деменского, Ульяновского и  Юхновского районов области;

- реконструкцию объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учета расхода газа;

- загрузку действующих, а также вновь вводимых газопроводов-отводов;

- газификацию сжиженным газом населенных пунктов, удаленных от магистральных газопроводов и газопроводов-отводов;

- комплекс газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- формирование перечня населенных пунктов, удаленных от газопроводов, газификация которых экономически нецелесообразна;

- разработку перспективной схемы газификации с оценкой инвестиций в строительство объектов газоснабжения.

В «полюсах роста» и зонах экономической активности, формируемых в пределах локальных территориально-планировочных систем, характеризующихся высокими темпами развития промышленности, предполагается возрастание потребления газа, с последующей стабилизацией потребления газа вплоть до 2010 г.  Вместе с тем предусматривается динамичный рост потребления твёрдого  топлива.

К зонам экономической активности относятся:

1) Калужская промышленно-производственная и техническая зона;

2) Обнинская технико-внедренческая и промышленно-производственная зона;

3) Сухиничская логистическая и промышленно-производственная зона;

4) Кировская промышленно-производственная зона;

5) Кондровская перспективная туристско-рекреационная, промышленно-производственная и логистическая зона;

6) Спас-Деменская перспективная промышленно-производственная и логистическая зона.

Главные «полюса роста» – гг. Калуга, Обнинск, Сухиничи, Киров, а также перспективные центры – Кондрово, и Спас-Деменск.

На территории Калужской области формируются промышленные зоны (индустриальные парки). Потребности газа для создания инженерной структуры требуемой мощности представлены в табл. 4.7.20.

Таблица 4.7.22.

Потребности газа для создания инженерной структуры индустриальных парков

| Муниципальное образование | Площадь (га) | Срок реализации | Объём газа млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Боровский р-н |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Ворсино», (Обнинск) | 509 | 2006 | 2010 | 289 |
| Жуковский р-н в т.ч. |  |  |  |  |
| «Корея-парк» | 100 | 2007 | 2010 | 35 |
| Малоярославецкий р-н |  |  |  |  |
| включая Детчино | 150 | 2008 | 2012 | 53 |
| Турусский р-н | 50 | 2007 | 2010 | 18 |
| Ферзиковский р-н | 50 | 2007 | 2012 | 18 |
| Калуга 1-я очередь | 400 | 2006 | 2012 | 140 |
| Калуга 2-я очередь | 400 | 2010 | 2020 | 140 |
| Калуга-Юг | 130 | 2007 | 2008 | 46 |
| Сухиничский р-н | 120 | 2007 | 2015 | 42 |
| Людиновский р-н | 370 | 2007 | 2015 | 130 |
| Кировский р-н | 200 | 2008 | 2015 | 70 |
| Думинический р-н | 40 | 2010 | 2015 | 14 |
| Всего |  |  |  | 955 |

### 4.7.6. Средства связи и телекоммуникаций области

В настоящее время на территории области построены ВОЛС на участках:

- «Калуга-Сухиничи-Жиздра-Людиново-Киров»;

- «Мосальск-Юхнов-Медынь»;

- «Обнинск-Калуга-Сухиничи».

Уровень цифровизации внутризоновых междугородних линий достиг 96 %, местной телефонной сети – 63 %.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Калужской области;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области.

Таблица 4.7.23.

Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования (количество телефонов на 100 семей)

|  | в городской местности | в сельской местности |
| --- | --- | --- |
| Калужская область | 82,417 | 28,453 |
| г. Калуга и подчиненные его администрации населенные пункты | 84,547 |  |
| г. Обнинск | 96,865 |  |
| г. Киров | 54,729 |  |
| Кировский район |  | 37,497 |
| г. Людиново | 70,328 |  |
| Людиновский район |  | 17,424 |
| Думиничский район | 46,119 | 25,565 |
| Жиздринский район | 73,203 | 31,187 |
| Бабынинский район |  | 45,789 |
| Барятинской район |  | 26,899 |
| Боровский район (в т.ч. г. Балабаново, г. Боровск, пгт. Ермолино) | 72,095 | 16,210 |
| Дзержинский район (в т.ч. г. Кондрово, пгт. Куровской, пгт. Полотняный Завод, пгт. Пятовский, пгт. Товарково) | 56,328 | 32,044 |
| Жуковский район (в т.ч. г. Жуков, пгт. Белоусово, пгт. Кременки) | 76,530 | 39,221 |
| Износковский район |  | 26,587 |
| Козельский район (в т.ч. г. Козельск, г. Сосенский) | 59,015 | 20,742 |
| Куйбышевский район |  | 31,086 |
| Малоярославецкий район | 60,962 | 32,030 |
| Медынский район | 72,005 | 22,593 |
| Мещовский район | 61,112 | 16,474 |
| Мосальский район | 49,417 | 13,507 |
| Перемышльский район |  | 31,505 |
| Спас-Деменский район | 63,339 | 19,495 |
| Сухиничский район (в т.ч. г.Сухиничи, пгт.Середейский) | 58,163 | 22,176 |
| Тарусский район | 98,392 | 56,702 |
| Ульяновский район |  | 40,918 |
| Ферзиковский район | 60,785 | 26,538 |
| Хвастовичский район |  | 23,452 |
| Юхновский район | 75,133 | 33,303 |

Для реализации указанных задач необходима разработка совершенствования сети телевизионного и радиовещания Калужской области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться для:

- создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

- развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- устойчивого функционирования ГАС «Выборы» с доведением до каждой территориальной избирательной комиссии.

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

- подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории области и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

- обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории области;

- повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления услуг телемедицины местным медицинским учреждениям, а также за счет создания и устойчивого функционирования единой медицинской сети, объединяющей областные объекты здравоохранения.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера!) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Устраняется информационное неравенство между районами области. Обеспечивается эффективность сети трансляции телерадиопрограмм и возможность интеграции области в общероссийское и мировое информационное пространство.

Жители области смогут получать различные инфокоммуникационные услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в область, так и организацию новых рабочих мест.

Развитие информационной инфраструктуры Калужской области должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций.

## 4.8. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

Стратегические принципы охраны природы и рационального природопользования

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются: оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории области, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Комплекс природоохранных мероприятий приведен по следующим основным направлениям.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

- Мероприятия по охране почвенного покрова.

- Мероприятия по санитарной очистки территории.

- Мероприятия по защите населения от радиации.

В планировочные решения проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в областных природоохранных документах и целевых программах области.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса области являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки, сокращения числа населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон;

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях путем перепрофилирования, модернизации, выноса вредного производства;

- приоритетное размещение новых экологически чистых высокотехнологичных наукоемких производств;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов отходов и т.д.);

- приоритетное развитие современной транспортной инфраструктуры с целью улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения загрязнения от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

Принципы устойчивого экологического развития и рационального природопользования Калужской области предполагают управляемый процесс реализации его ресурсного и экологического потенциала, создающий условия для стабильного функционирования территории в настоящем и будущем. Путь устойчивого развития любой территории должен учитывать необходимость выполнения регионом двух функций – внутренней (обеспечение устойчивого экологического и социально-экономического воспроизводства) и внешней (участие в решении общегосударственных задач – сохранение природного потенциала Центральной России).

В природно-ресурсном потенциале области, структура которого определяет внешние и внутренние экологические и экономические функции региона, наибольший вес имеет эколого-географическое положение в Центральном регионе и соседство с Московской областью.

В сфере планировочной организации это накладывает ряд ограничений на использование территории области в соответствии с российским природоохранным законодательством. В первую очередь это относится к элементам выделенного в Схеме природного комплекса: особо охраняемым природным территориям, водоохранным зонам, защитным лесам, зеленым зонам городов и др.

Все указанные выше территории должны использоваться в соответствии с регламентами, установленными нормативными документами РФ и Калужской области (Лесной, Водный, Земельный кодексы РФ, Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях и пр.).

Мероприятия по рациональному природопользованию на расчетный срок.

В области разработана Целевая программа «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг). Программа включает в себя комплексы мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха, водных ресурсов, усовершенствованию системы санитарной очистки территории, восстановлению почвенного покрова и рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов. Программа подготовлена по поручению Правительства Калужской области министерством природных ресурсов Калужской области при участии Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Калужской области, Калужского филиала Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья и недропользования. Данная программа учитывает конкретные цели и наработанный опыт в сфере охраны окружающей среды и природопользования и должна стать основой для природоохранной деятельности предприятий и всех служб и организаций области. Поэтому в первую очередь необходимо выполнить мероприятия, включенные в Целевую программу. Кроме того, Схемой территориального планирования на 1 очередь и на расчетный срок разработаны следующие мероприятия:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Выброс в атмосферу Калужской области  загрязняющих веществ осуществляется от трех видов источников:

- промышленных предприятий

- котелен теплоснабжения

- автотранспорта.

Территориальный анализ показывает, что наиболее неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в  Людиновском районе, Дзержинском, Кировском и городах  Калуга и Обнинск, Людиново, Киров, Боровск, Малоярославец. Именно с указанных территорий в атмосферный воздух региона поступает наибольшее количество загрязняющих веществ, опасных для здоровья населения: тяжелых металлов, пыли, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода и т.п.

В связи с вышесказанным, для предотвращения дальнейшего загрязнения атмосферного воздуха в Калужской области следует принять следующие меропрития:

Первая очередь

- Разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) и разработка комплекса природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха.

г. Калуга:

  - МУП «Калугатеплосеть»

  - ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов»

  - ООО «МТГ» филиал КУПХГ

  - ОАО «Калужский турбинный завод»

г. Людиново:

- ОАО ПК «Людиновотепловоз»

- ЗАО « Кронтиф-Центр»

- Людиновский машиностроительный завод филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

- ОАО «Агрегатный завод»

г. Киров:

- ОАО «Кировский завод»

- ЗАО «Кировский стройфарфор»

г. Обнинск:

- МП «Теплоснабжение»

- институт ФЭИ

- ОНПП «Технология»

г. Балабаново

- ЗАО «Плитспичпром»

г. Малоярославец

- ОАО «Малоярославецкий приборный завод»

Разработка томов ПДВ для предприятий городов Калуга, Малоярославец, Жуков, Кондрово

- Создание системы автоматизированного контроля дымовых газов, отходящих  от топливосжигающих агрегатов в Калужской  области.

- Газификация объектов теплоэнергетики.

- Размещение проектных промышленных зон и индустриальных парков на территориях, расположенных вдали от селитебной застройки (г. Калуга (Калуга-1, Калуга-2, Калуга-Юг), Думинический, Кировский, Людиновский, Сухинический, Жуковский, Боровский, Малоярославецкий, Тарусский, Ферзиковский районы).

- Организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров:

  - от магистралей федерального и регионального значения, железных дорог,

  - вдоль магистральных трубопроводов,

в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями.

Для снижения вредного воздействия автотранспорта в генеральных планах городов следует предусмотреть следующее.

- Строительство обходных дорог для пропуска транзита на трассах дорог федерального и регионального значения с интенсивным движением транспорта.

- Развитие городского пассажирского транспорта, в т.ч. электротранспорта.

- Строительство и реконструкция магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из селитебных территорий.

- Строительство транспортных развязок.

- Строительство и реконструкция магистральных улиц.

Расчетный срок

- Разработка томов ПДВ для всех предприятий области.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки.

- Организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров от дорог местного значения.

- Реконструкция дорог местного значения.

- Строительство обходных дорог для пропуска транзита в населенных пунктах, расположенных на трассах дорог федерального и регионального значения с интенсивным движением транспорта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Загрязнение поверхностных водоемов связано с рядом причин:

- сброс неочищенных сточных вод от промышленных предприятий,

- перегруженность и недостаточная эффективность очистных сооружений,

- недостаточная эффективность и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ливневой канализации.

На территории Калужской области сложилась неудовлетворительная ситуация с качеством питьевой воды, которая сложилась из-за несвоевременного ремонта сетей водоснабжения и невыполнения правил использования территории, попадающих в зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В связи с этим, в целях улучшения качества питьевой воды и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных водоемов следует выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий  областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой», рассчитанной до 2010 г.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- развитие систем забора, водоочистки, транспортировки и водоотведения;

- экономия питьевой воды.

Кроме того, Схемой территориального планирования предусмотренные следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений в п. Думиничи, г. Жиздры, п. Заречье, г. Калуга;

- реконструкция очистных сооружений в г. Обнинск, г. Балабаново (ЗАО «Плитспичпром»), г. Козельск (ЗАО «Козельский механический завод»), Ферзиковский район (п. Октябрьский, д. Сугоново), Дзержинский район (ОАО «Троицкая бумажная фабрика»), г. Людиново (ОАО «Агрегатный завод»);

- проектирование и строительство ливневой канализации г. Калуга;

- проектирование и строительство разведочно-эксплуатационных скважин и водопроводов в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- внедрение своевременного и регулярного ремонта сетей водоснабжения;

- закрытие колодцев, где вода не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам;

- проведение берегоукрепительных работ на р. Угра, Ока, Жиздра;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- введение экологического мониторинга за состоянием водных объектов.

Расчетный срок

- Строительство новых или увеличение мощности существующих  очистных сооружений на предприятиях г. Калуга, г. Киров, г. Людиново, г. Мосальск.

- Проведение геолого-гидрологических изысканий в целях выявления новых источников водоснабжения для районов необеспеченных водными ресурсами.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Основными проблемами, связанными с загрязнением и нарушением почвенного покрова, являются:

- процесс истощения и закисления почв,

- экзогенные геологические процессы (карстообразование, оврагообразования, береговая эрозия),

- несвоевременная рекультивация отработанных карьеров,

- загрязнение почв южных районов области радионуклидами, связанными с аварией на Чернобльской АЭС,

- магистрали федерального значения.

В целях сохранения плодородия почв, восстановления и предотвращения дальнейшего нарушения почвенного покрова, необходимо выполнить следующие мероприятия.

Первая очередь:

- внесение в почвы с низким содержанием гумуса только минеральных удобрений с низким содержанием фосфора и калия;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- проведение мелиорации заболоченных почв в пределах сельскохозяйственных угодий;

- проведение коренного улучшение кормовых угодий и пастбищ;

- озеленение оврагов и  берегов рек в целях укрепления грунтов и предотвращения дальнейшего развития оврагов и оползневой эрозии на территории Медынского района (д. Корнеево, д. Федосова, д. Громыкино);

- проведение работ по засыпке карстовых воронок в Медынском районе;

- рекультивация отработанных карьеров;

- проведение исследования уровня загрязнения почв тяжелыми металлами (гг. Людинов, Киров, Козельск, Малоярославец, Балабаново, Обнинск, Сухиничи, Боровск).

Расчетный срок:

- разработка системы освоения почв интенсивным способом в целях сокращения площади нарушенных земель;

- восстановление нарушенных почв в пределах сельскохозяйственных угодий.

Мероприятия по санитарной очистке территории

По данным формы № 2 ТП (отходы) в 2005 г. на предприятиях области образовалось 393675, 672 тонн отходов производства и потребления.

Анализ динамики образования отходов в целом по Калужской области показывает, что наблюдается тенденция снижения образования отходов. По сравнению с 2004 г. количество образующихся отходов сократилось на 21 %.

Из общего количества образовавшихся отходов, размещенных на территории Калужской области:

- использовано в собственном производстве – 225160,597 т,

- полностью обезврежено – 1035,472 т.

Кроме того, передано на другие предприятия – 298586,623 т, из них:

- для использования – 231769,515 т,

- для обезвреживания – 176,372 т,

- для хранения – 26194,388 т,

- для захоронения – 40446,348 т.

Качественный состав образовавшихся на территории Калужской области отходов представлен в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

Характеристика качественного состава образующихся отходов производства и потребления на территории Калужской области за 2005 г.

| Класс опасности | Образовалось, тыс. т | Наиболее распространенные виды отходов (наименования) | Доля отдельных видов в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | 0,033 | Люминесцентные лампы | 0,008 |
| 2 класс | 0,292 | Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы | 0,074 |
| 3 класс | 3,389 | Нефтешламы, отходы растворителей, загрязненная ветошь | 0,86 |
| 4 класс | 179,922 | Твердые бытовые отходы, старые шины | 45,7 |
| 5 класс | 210,040 | Коммунальные отходы, отходы бумаги, лом и отходы черных и цветных металлов, отходы деревопереработки | 53,4 |

Основную массу наиболее токсичных отходов 1 класса опасности составляют отработанные люминесцентные лампы, содержащие ртуть. По данным статотчетности 90% из них сдаются на обезвреживание в ЗАО «Регион-Центр-Экология», расположенного в г. Калуге, 10% временно хранятся на предприятиях с последующей сдачей на обезвреживание. Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы – отходы 2 класса опасности сдаются в ЗАО «Регион-Центр-Экология» и по мере накопления вывозятся для переработки за пределы региона. Отработанные масла сдаются в ООО «Нефтегазсервис» г. Калуга, частично используются для собственных нужд.

Основными источниками образования отходов являются: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (158,25 тыс. т), металлургическое производство (25,62 тыс. т), обрабатывающие производства (49,22 тыс. т), оптовая и розничная торговля (23,61 тыс. т).

За 2005 г. произошло существенное снижение отходов от химической промышленности на 59 %, что связано, вероятно, со снижением производства, и резкое снижение отходов сельского хозяйства на 27 %, что связано с миграцией населения из сельских районов в города.

Инфраструктура размещения отходов по данным на 31.12.2005 г. в основном представлена объектами их размещения: 19 свалок и полигонов ТБО (районные и городские), 5 поселковых свалок ТБО, 5 полигонов и свалок отходов производства и 1 специализированная площадка размещения отходов производства. Также на территории существуют 287 действующих мест для утилизации биологических отходов, в том числе 5 цехов по их переработке и 282 скотомогильника. Больше всего скотомогильников расположено в Бабыненском, Мещовском и Сухинеческом районах.

Наиболее нагруженными с точки зрения образования и размещения отходов производства являются территории гг. Калуга и Обнинск, где функционируют такие предприятия как ОАО «Аромасинтез», ОАО ПЗ «Сигнал». Из рассмотренных групп отходов явное увеличение наблюдается для шламов, отходов 3-го класса (отработанные нефтемасла, отходы растворителей, загрязненная ветошь), снижение наблюдается для твердых бытовых отходов и коммунальных отходов.

Некоторые, эксплуатируемые более 10 лет объектов размещения коммунальных отходов, образованы без предварительного проектирования и не соответствует требованиям природоохранного законодательства как в части их расположения, так и их обустройства. В 2006 году у 8 районных полигонов (свалок) отсутствовало разрешение Управления Ростехнадзора на размещение отходов, это: Думиничский район, г. Жиздра, Жуковский район, Износковский район, Куйбышевский район, Мещовский район, Спас-Деменский район, Ферзиковский район. Практически нигде не ведется контроль за состоянием окружающей среды в местах расположения отходов. Нет смотровых (контрольных) скважин для отбора проб воды на свалках муниципальных образований «Спас-Деменский район», «Износковский район», «Мосальский район», «Дзержинский район».  Длительная эксплуатация полигонов и свалок привела к тому, что практически 63 % из существующих в области полигонов нужно закрывать и рекультивировать (г. Козельск – 100 %, г. Жиздра – 97 %, п. Воротынск – 96 %, г. Сосенский-95 %, г. Малоярославец – 90 %, г. Сухиничи – 90 %, г. Людиново – 80 %).  Также в ряде свалок отсутствуют приемщики ТБО, что чревато несанкционированным захоронением отходов и не ведутся журналы приема ТБО на свалках муниципальных образований. Свалки в Кировском районе, Куйбышевском районе, Спас-Деменском районе, Людиновском районе имеют неблагоприятные гидрогеологические условия свалки муниципальных образований. Нарушаются технологии утилизации жидких отходов (МО «Износковский район», «Спас-Деменский район», «Город Козельск», «Город Киров и Кировский район», «Город Людиново и Людиновский район».

По данным Департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения Администрации Калужской области, в результате деятельности лечебно-профилактических учреждений ежегодно в Калужской области образуется около 1000 т медицинских отходов. Шприцы, системы переливания крови и бинты составляют основную их часть.

Таким образом, на территории Калужской области сложилась неблагоприятная ситуация с образованием и хранением отходов производства и потребления. Существующая система санитарной очистки территории неэффективна.

В-первую очередь, для решения проблемы образования, транспортировки, захоронения и утилизации отходов предлагается закрытие и последующая рекультивация перегруженных полигонов ТБО и полигонов ТБО с отсутствующей лицензией на размещение и захоронение отходов. В связи с этим, требуется выбор площадок и оборудование новых полигонов для хранения бытовых отходов.

Схемой территориального планирования Калужской области предлагается строительство мусоросжигательного завода. Расположение мусоросжигательного завода предлагается в северной части области между двумя крупными городами: Калугой и Обнинском, так как для северной части области характерна высокая плотность населения (35-75 чел. на км2) и высокая концентрация промышленности. Также на территории области требуется создание двух мусороперерабатывающих комплекса в Жуковском  и Ферзиковском районе, вблизи от двух крупных промышленных центров Калуга и Обнинск.

На территории Калужской области остро стоит проблема хранения и утилизации бытовых отходов. В настоящее время, принятая санитарная очистка территории неэффективна и требует модернизации.

В связи с этим разработаны следующие мероприятия:

Первая очередь

- Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

- Оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территорий.

- Подготовка проекта, выбор площадки и строительство высокомеханизированного комплексного мусоросортировочного  комплекса (в пригородных зонах городов Калуга и Малоярославец).

- Подготовка проекта и выбор площадки для строительства мусоросжигательного завода (на восток от г. Кондрово).

- Внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.

- Проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

- Разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории.

- Оборудование новых полигонов ТБО в Козельском, Жиздринском, Жуковском, Куйбышевском, Медынском, Людиновском, Малоярославецком районах.

- строительство предприятия по переработке нефтешламов и отходов нефтепродуктов;

- разработка программы по обращению с биологическими и медицинскими отходами;

- Создание проекта и строительство предприятия по переработке растворителей.

- Создание производства по переработке отходов полимеров.

Расчетный срок

- Строительство мусоросжигательного завода на севере области.

- Внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудований для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- Строительство новых полигонов ТБО в Кировском районе, Куйбышевском районе, Спас-Деменском районе, Людиновском районе и организация новых площадок для хранения ТБО на грунтах с благоприятными гидрологическими условиями.

- Ликвидация несанкционированных свалок по всей территории области

- Создание межмуниципальных объектов по обезвреживанию опасных отходов и специализированных объектов по переработке отходов, имеющих ресурсный потенциал.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов.

- Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах области.

Мероприятия по защите населения от радиации

Основной вклад в облучение населения Калужской области вносят естественные источники облучения, выпадения радионуклидов, связанных с аварией на Чернобльской АЭС, медицинская диагностика. Кроме того, потенциальными источниками радиоактивного загрязнения являются ФЭИ и филиал НИФХИ, расположенные в г. Обнинске.

В связи с этим для предотвращения радиоактивного загрязнения территории области, следует выполнить следующие меропрития.

Первая очередь

- Проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивационных работ для снижения интенсивности радиоактивного воздействия на почвенный покров на территории Хвастовичского, Ульяновского и Жиздринского районов.

- Обеспечение безопасности сооружений пунктов хранения радионуклидов.

- Совершенствование механизмов эксплуатации радиационных источников и пунктов их хранения (г. Обнинск).

Расчетный срок

- Совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки в области.

## 4.9. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные опасности

- Природные пожары: 26 % площади лесного фонда области относится к I и II классам пожарной опасности, 44 % - к III, 30 % - к IV и V классам. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в Пригородной зоне г. Калуги (от д. Анненки до шоссе Москва-Брянск), в зоне Льва Толстовского лесничества Дзержинского лесхоза (от шоссе Москва-Брянск до пос. Товарково), в лесных массивах Козельского, Жиздринского, Жуковского, Людиновского, Юхновского, Ульяновского и Хвастовичского районов; торфяные пожары – в Думиничском, Козельском, Спас-Деменском, Медынском, Хвастовичском, Мещовском, Юхновском, Износковском районах.

- Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории области. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

- Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках на реках подвержены г. Калуга, Тарусский, Козельский, Думиничский, Дзержинский, Боровский, Жуковский, Бабынинский районы при разливе рек Ока, Жиздра, Угра, Протва, Шаня, Суходрев, Высса. Возможно, затопление дорог и мостов, в результате чего может нарушиться автомобильное сообщение между районными центрами и другими населенными пунктами. К прогнозируемой площади затоплений относится 0,3 % от общей площади области (101, 31 км2). В зоне затоплений проживает 5 721 человек.

- Опасность овражной эрозии. Овраги и балки имеют место на всей территории области. Но распространение их по площади весьма неравномерное, также различна и глубина вреза этих русел. На юге Сухиничского района выделен участок, являющийся частью Средне-Русской возвышенности, где овражная, боковая и донная эрозии развиты особенно интенсивно. Основным фактором оврагообразования являются атмосферные осадки и, прежде всего, интенсивность их выпадения, либо таяния.

- Опасность солифлюкционных процессов. Солифлюкционные процессы приурочены к склонам СЗ и С экспозиций крутизной 8-100 и более, но проявления эти не приводят к существенным изменениям рельефа. В населённых пунктах деформаций фундаментов и стен жилых и производственных зданий не отмечено, возможно, из-за отсутствия соответствующих грунтов, либо вследствие глубокого заложения фундаментов.

- Заболачиваемость территории. Процесс обусловлен в первую очередь климатическими условиями и степенью дренированности территории. Наибольшее количество заболоченных участков расположено в Мещовском, Медынском, Жиздринском районах.

- Опасность суффозионно-карстовых процессов. Карстовые формы рельефа распространены довольно широко, но весьма неравномерно. Участки интенсивного развития карста выделены в Сухиничском, Мещовском, Хвастовичском, Жиздринском районах. Наиболее крупные суффозионно-карстовые провалы установлены слева от дороги Москва – Киев в районе поворота на дд. Глазково, Жердево на границе Сухиничского и Мещовского районов.

Потенциальные опасности в промышленности и на транспорте

- Радиационная опасность. На территории области радиационное загрязнение местности возможно в результате радиационных аварий в г. Обнинске, где находятся два радиационно опасных объекта. При аварии на ядерных установках с выбросами в атмосферу радиоактивных веществ возможно образование зон радиоактивного заражения. При аварии на Смоленской АЭС в 30-км зону попадает часть территорий Куйбышевского района.

- Угрозы химической опасности. На территории области расположено 37 химически опасных объектов, в т.ч. III степени опасности  - 19, IV – 18,  II и I – нет. В г. Калуге находится 10 объектов.

- Взрывоопасные объекты. В г. Калуге наибольшую опасность представляют 3 объекта.

- Гидротехнические опасные объекты: наиболее опасные - Людиновское водохранилище на р. Неполодь, Кировское верхнее водохранилище на р. Песочне. Всего в области 19 крупных прудов и водохранилищ с объемом более 1 млн. м3.

- Общая сеть железных дорог, проходящая по области, составляет  860 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования – 6943 тыс. км, из них  554 – федерального значения. Развитая сеть железных и автомобильных дорог позволяет сделать вывод, что аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов (АХОВ, радиационно-опасных, пожаро,- взрывоопасных) с выбросом (выливом) аварийно-опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории области.

- Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

- По территории области проходит 3 магистральных газопровода: Москва-Дашава, Серпухов-Санкт-Петербург, Острогожск-Санкт-Петербург, включающие 35 ГРС, 2 перекачивающие компрессорные станции. Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть нарушение мер безопасности при эксплуатации и выполнении ремонтных и строительных работ.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки в области;

- обеспечение функционирования системы обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств области;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- осуществление мероприятий по снижению шума в городах и сельских населённых пунктах.

# 5. Предложения по объектам первоочередного градостроительного планирования

В целях проектного обеспечения территориального развития Калужской области рекомендуется выполнение следующих первоочередных работ.

- Проекты территориального планирования функционально-планировочных районов.

1. Проект территориального планирования Северо-восточного функционально-планировочного района – территория Калужского городского округа, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский муниципальные районы. Это зона влияния Калуги и Обнинска, здесь пересекаются зоны влияния транспортных коридоров, связывающих столичный регион с Республиками Украина и Белоруссия, а также Московского кольцевого коридора.

2. Проект территориального планирования Южного функционально-планировочного района – Мещовский, Сухиничский, Козельский, Думиничский, Ульяновский, Хвастовичский муниципальные районы. Необходимость разработки проекта проистекает из его транспортной значимости и перспектив усиления межрегиональной интеграции с Брянской и Орловской областями.

- Проекты территориального планирования и проекты планировки Национального парка «Угра» и других существующих особо охраняемых природных территорий.

- Проекты территориального планирования и проекты планировки предлагаемых к организации зон преимущественно природоохранного назначения.

- Проекты Генеральных планов городов Калужской области.

В первую очередь должны быть откорректированы или заново разработаны генеральные планы ряда городов-полюсов роста (Калуга, Обнинск, Сухиничи, Киров, Кондрово, Спас-Деменск). С учетом первенствующей роли северо-восточной части области соответствующие работы необходимо осуществить для Малоярославца, Тарусы, Боровска, Жукова.

- Проекты зон охраны объектов культурного наследия исторических городов области и других объектов культурного наследия.

Проекты должны быть разработаны для всех исторических поселений Калужской области на основе Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года.

- Проекты территориального планирования муниципальных районов.

- Проекты территориального планирования и проекты планировки туристско-рекреационных зон.

- Охрана природы.

Целесообразна разработка «Комплексной Схемы охраны природы» для всей Калужской области, которая является уникальным природно-ресурсным и средоформирующим регионом Европейской России.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Список земельных участков на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации

На одном СD-диске  в одном экземиляре

# Footnotes

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта

Размещается на прилегающей территории (с. Ульяново, сельская местность)

Статистический сборник «Калужская область в 2006г.»

С учетом расширения или развития на перспективу

Нагрузка рассчитана для части зоны, относящейся к национальному парку «Угра».

Нагрузка в целом  на всю территорию зоны, в том числе в пределах НП «Угра».