| Арх.№_________________ | Заказ: 0137200001213004917 Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 1 Часть 1

Цели  и  задачи  территориального  планирования.

Комплексный анализ территории

Москва

2014 г.

| Арх.№_________________ | Заказ: 0137200001213004917 Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 1 Часть 1

Цели  и  задачи  территориального  планирования.

Комплексный анализ территории

| Генеральный директор | В.А.Дербеденев |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | А.В.Земцова |
| Главный картограф | А.А.Свайнов |
| Главный инженер | В.В.Хмельницкий |

Москва

2014 г.

СоСТАВ  ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Секретность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Том I Часть 1 | Переплет | 1 | Н/С |
| 1.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 2. | Пояснительная записка. Том I Часть 2 | Переплет | 1 | Н/С |
| 2.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 3. | Пояснительная записка. Том I Часть 3 | Переплет | 1 | Н/С |
| 3.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 4 | Пояснительная записка. Том II | Переплет | 1 | Н/С |
| 4.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 5. | Пояснительная записка. Том III ИТМГОиЧС | Переплет | 1 | ДСП |
| 5.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | ДСП |

Том I Часть 1

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 12 |
|  | 2.1 | Основные принципы территориальной организации | 12 |
|  | 2.2 | Экономико-географическое положение Калужской области | 15 |
| 3. |  | КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ | 20 |
|  | 3.1 | Природные условия и ресурсы | 20 |
|  |  | 3.1.1. Климатическая характеристика | 20 |
|  |  | 3.1.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы | 22 |
|  |  | 3.1.3. Минерально-сырьевые и почвенные ресурсы. Инженерно-строительные условия | 27 |
|  |  | 3.1.4. Земельные ресурсы | 85 |
|  |  | 3.1.5. Лесные ресурсы и животный мир | 90 |
|  |  | 3.1.6. Рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории | 97 |
|  | 3.2 | Экологическая ситуация | 140 |
|  |  | 3.2.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха | 140 |
|  |  | 3.2.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов | 146 |
|  |  | 3.2.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории | 157 |
|  |  | 3.2.4. Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории | 166 |
|  | 3.3 | Планировочная структура и система расселения территории Калужской области | 170 |
|  | 3.4 | Население и трудовые ресурсы | 182 |
|  |  | 3.4.1. Анализ современного состояния | 182 |
|  |  | 3.4.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения | 202 |
|  | 3.5 | Анализ развития основных отраслей экономики Калужской области | 211 |
|  |  | 3.5.1. Промышленный потенциал | 214 |
|  |  | 3.5.2. Агропромышленный потенциал | 234 |
|  |  | 3.5.3. Минерально-сырьевой комплекс | 249 |
|  |  | 3.5.4. Инвестиции | 256 |
|  | Том I Часть 2 |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
|  | 3.6 | Социальная инфраструктура Калужской области | 9 |
|  |  | 3.6.1. Образование | 9 |
|  |  | 3.6.2. Здравоохранение | 28 |
|  |  | 3.6.3. Физическая культура и спорт | 40 |
|  |  | 3.6.4. Культурно-досуговая деятельность | 43 |
|  |  | 3.6.5. Организация системы социального обслуживания | 47 |
|  |  | 3.6.6. Административно-общественное и бытовое облуживание населения | 59 |
|  | 3.7 | Жилищный фонд и жилищное строительство | 66 |
|  | 3.8 | Объекты историко-культурного значения | 81 |
|  |  | 3.8.1. Правовое обеспечение охраны и сохранения историко-культурного наследия Калужской области | 81 |
|  |  | 3.8.2. Формирование историко-культурного наследия Калужской области | 84 |
|  |  | 3.8.3. Характеристика историко-культурного наследия Калужской области. Анализ современного состояния | 92 |
|  | 3.9 | Анализ развития туристско-рекреационного комплекса | 119 |
|  |  | 3.9.1. Анализ современного состояния туристко рекреационного комплекса Калужской области | 119 |
|  |  | 3.9.2. Государственная поддержка развития туризма | 162 |
|  |  | 3.9.3. Перспективные направления развития туризма в Калужской области | 163 |
|  | 3.10 | Транспортная инфраструктура | 174 |
|  |  | 3.10.1. Авиационный транспорт | 174 |
|  |  | 3.10.2.Железнодорожный транспорт | 174 |
|  |  | 3.10.3.Автомобильный транспорт | 175 |
|  |  | 3.10.4. Водный транспорт | 187 |
|  |  | 3.10.4. Существующий транспортный спрос | 187 |
|  | 3.11 | Инженерная инфраструктура | 194 |
|  |  | 3.11.1. Электроснабжение | 194 |
|  |  | 3.11.2. Газоснабжение | 216 |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта границ муниципальных образований |  |
|  |  | Карта современного использования территории |  |
|  |  | Карта рекреации и туризма |  |
|  |  | Карта территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения и территорий исторических поселений регионального значения |  |
|  |  | Карта инженерной инфраструктуры |  |
|  |  | Карта экологического каркаса |  |
|  |  | Карта инвестиционной привлекательности |  |
|  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории |  |
|  |  | Карта размещения автомобильных дорог регионального значения |  |
|  |  | Карта социального каркаса |  |

Том I Часть 3

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 11 |
|  |  | 2.1. Основные принципы территориальной организации | 13 |
|  |  | 2.2. Экономико-географическое положение Калужской области | 16 |
| 3. |  | Приоритетные направления развития Калужской области | 21 |
|  |  | 3.1. Приоритетные направления Калужской области в сфере охраны окружающей среды | 35 |
|  |  | 3.2. Приоритетные направления Калужской области в сфере организации планировочной структуры и системы расселения территории | 41 |
|  |  | 3.3. Приоритетные направления развития Калужской области в демографической сфере | 59 |
|  |  | 3.4. Приоритетные направления развития Калужской области в экономической сфере | 64 |
|  |  | 3.5. Приоритетные направления развития Калужской области в социальной сфере | 100 |
|  |  | 3.6. Приоритетные направления развития Калужской области в сфере жилищного строительства | 111 |
|  |  | 3.7. Приоритетные направления развития Калужской области в сфере охраны объектов историко-культурного значения | 116 |
|  |  | 3.8. Приоритетные направления развития Калужской области в туристско-рекреационной сфере | 119 |
|  |  | 3.9. Приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры Калужской области | 128 |
|  |  | 3.10. Приоритетные направления развития инженерной инфраструктуры Калужской области | 150 |
| 4. |  | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории Калужской области | 163 |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения |  |

Том II

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 12 |
|  |  | 2.1. Основные принципы территориальной организации | 12 |
|  |  | 2.2. Экономико-географическое положение Калужской области | 15 |
| 3. |  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОпРИЯТИй ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 20 |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта |  |
|  |  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта |  |

Том III

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВВЕДЕНИЕ | 9 |
| 2. | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ, ФОРМИРУЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 11 |
|  | 2.1. Топографо-геодезические условия | 11 |
|  | 2.2. Рельеф, инженерно-геологические условия | 13 |
|  | 2.3. Климатические условия | 15 |
|  | 2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура | 18 |
|  | 2.5. Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация | 24 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 30 |
| 4. | ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧС ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И АНАЛИЗ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ | 42 |
|  | 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 42 |
|  | 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 66 |
| 5. | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ПРОЕКТНЫЕ) РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 69 |
|  | 5.1. При инженерной подготовке и защите территории | 69 |
|  | 5.2. При расселении населения, развитии застройки территории и размещении объектов капитального строительства | 72 |
|  | 5.3. Транспортная и инженерная инфраструктуры | 74 |
|  | 5.4. При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера | 78 |
|  | 5.5. При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки | 80 |
|  | 5.6. Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия | 82 |
|  | 5.7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 83 |
| 6. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 84 |
| 7. | ПРИЛОЖЕНИЯ | 90 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий |  |

ВВЕДЕНИЕ

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Калужской области подготовлены в рамках проекта по корректировке схемы территориального планирования Калужской области обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) в рамках выполнения условий государственного контракта № 0137200001213004917, заключенного между ООО «Финансовый и организационный консалтинг» и Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно части 7 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации выполняются в текстовой форме и в виде карт (схем) в целях утверждения схемы территориального планирования.

При подготовке проекта авторский коллектив руководствуется законами РФ, действующими нормативными документами, предложениями органов исполнительной власти Калужской области, опытом разработки документов стратегического, территориального и пространственного планирования.

Проект выполняется в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга области, а также практической работы подразделений Администрации Калужской области.

Для внесения изменений в схему используются топографическая основа масштаба 1:100 000 (цифровые в виде растров), цифровые материалы органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, в том числе документы территориального планирования Калужской области (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений) и другие материалы.

При внесении изменений в схему территориального планирования Калужской области определены следующие проектные периоды:

- исходный год – 2014 г.,

- I этап (первая очередь) – 2025 г.,

- II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# 1. ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

Внесение изменений в Схему территориального планирования Калужской области осуществляется в связи с необходимостью учета в утвержденной схеме территориального планирования Калужской области изменившихся условий территориального и социально-экономического развития Калужской области.

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – это особый вид научно-исследовательских работ, в рамках которых разрабатываются стратегические решения по организации территории.

Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования следующих типов: документы территориального планирования муниципальных образований – схемы территориального планирования муниципальных районов; генеральные планы поселений и генеральные планы городских округов. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов (например, «Развитие сети социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной инфраструктур» «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды и рационального природопользования» и т.п.).

Основная цель Схемы территориального планирования Калужской области, которой необходимо руководствоваться и при внесении изменений, – служить  инструментом реализации документов стратегического развития региона для обеспечения устойчивого развития территории Калужской области путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Задачами внесения изменений в Схему территориального планирования являются:

- создание условий для реализации полномочий органов исполнительной власти  Калужской области;

- реализация программ социально-экономического развития Калужской области посредством территориальной привязки планируемых объектов;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Калужской области, муниципальных образований Калужской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности  Калужской области путем реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной  инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- создание условий для устойчивого развития территории Калужской области путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

- создание условий для развития инвестиционных  территорий Калужской области.

Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

1. Актуализировать комплексный анализ территории с целью учета изменений в основных показателях природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявить современные проблемные ситуации и территории, а также зоны с особыми условиями использования территории.

2. Сформировать актуальные предложения по сохранению и развитию природного комплекса области Калужской области и рациональному использованию природных ресурсов, а также предложения по развитию системы особо охраняемых природных территорий.

3. Скорректировать прогноз базовых параметров развития территории: численности населения области, состояния сферы занятости, объемов строительства и пр.

4. Определить актуальные направления развития многоотраслевого производственного, научно-производственного, агропромышленного комплексов Калужской области.

5. Разработать предложения по развитию системы транспортной инфраструктуры для оптимальной организации выхода Калужской области в ключевые хозяйственно-экономические центры России и зарубежные страны, а также совершенствованию внутриобластных связей.

6. Сформулировать предложения по системе расселения области для оптимизации социального обслуживания населения.

7. Сформировать предложения по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия Калужской области.

8. Актуализировать основные направления развития социальной сферы.

9. Определить принципиальные направления реконструкции и развития инженерных систем (энергоснабжение и газоснабжение), основные мероприятия по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 2. ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБЛАСТИ

# 2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Территориальное планирование – признанная практика  цивилизованных стран, в которых данный вид планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из них существуют специальные правительственные органы - Министерства пространственного планирования, контролирующие все виды использования земель на соответствие принципам, разработанным специальной Комиссией ЕС по пространственному планированию. Эти десять принципов универсальны и могут быть положены в основу Схемы территориального планирования Калужской области.

1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности.

Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, должны опираться на полицентрическую модель развития. Сказанное означает, что следует повышать аттрактивность как столичных ареалов и «городов-ворот», так и структурно слабых регионов. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о старых промышленных районах и сельских территориях, которые характерны и для Калужской области. Для выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к реализации программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных групп в планировании пространственного развития.

2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование взаимоотношений города и деревни.

Городские системы и функции, включая системы и функции малых и средних региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать доступу к ним сельских жителей Калужской области.

Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и диверсификации сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства местных администраций.

3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа.

В целях достижения более сбалансированного развития необходима модернизация транспортных звеньев, связывающих малые и средние города области, сельские территории с основными транспортными сетями и центрами (железные дороги, автострады, судоходные речные пути, порты, аэропорты и многофункциональные центры).

4. Развитие доступа к информации и знаниям.

С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое внимание районам, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На региональном уровне следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрегиональных связей и участия во внешнеэкономической деятельности.

5. Сокращение размеров ущерба окружающей среде.

Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.

6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия.

Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность Калужской области, повышают ее рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию биологического и ландшафтного разнообразия.

Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков.

Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически значимых природных территорий, а также заболоченных ареалов, которые являются важными ландшафтообразующими элементами экосистем. Создание в рамках Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект «Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в указанных целях.

7. Приумножение культурного наследия как фактор развития.

Привлечение муниципалитетами и регионами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и укрепление региональной самобытности Калужской области. Политика пространственного развития должна способствовать комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества.

Калужская область располагает памятниками и следами деятельности различных художественных школ и течений. Их идентификация и разработка общих методов консервации, реставрации и эксплуатации должны стать темой специальной программы (по аналогии с Европейской программой «Великие пути культуры»). Целью является не только консервация прошлого, но и гармония и креативность современных архитектуры и городского дизайна с историческим наследием.

8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов.

Пространственное планирование должно быть направлено на использование возобновимых источников энергии, а также на завершение систем энергопередачи на российском и общеевропейском уровне.

Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов и мощностей, а также экономное использование вырабатываемой и поставляемой в область электроэнергии. Основные генерирующие мощности, питающие энергосистему региона, находятся в Смоленской и Тульской областях.

9. Поощрение устойчивого туризма.

Политика пространственного развития направлена на использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а также разработать новые инструменты контроля (оценка регионального воздействия). В будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть адаптированы к Калужским условиям (например, эко- и агротуризм) и открывают возможности развития для многих в т.ч. периферийных районов.

10. Ограничение последствий природных катастроф.

Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

* * *

Таким образом, на основе анализа названных принципов можно сформулировать следующее.

1. Необходимо в целом и в частности сохранять и развивать Калужскую область таким образом, чтобы гарантировать и впоследствии поддерживать свободное развитие личности в обществе, социальную справедливость и равные шансы для всех.

2. При развитии Калужской области и ее отдельных частей необходимо гарантировать долгосрочное сохранение богатого культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

3. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни в Калужской области и на ее отдельных территориях при большей внутрирегиональной сбалансированности. Необходимо способствовать сохранению и увеличению возможностей трудоустройства населения области вблизи постоянного места жительства.

Планирование такого рода состоит в индикативной деятельности управляющих структур региона, направленных на стимулирование устойчивого развития, минимизацию пространственных конфликтов и обеспечения синергии разных форм хозяйственной деятельности на территории. Территориальное планирование учитывает не только и не столько сиюминутные нужды, а выявляет необходимые направления территориальной организации на достаточно длительный срок.

Основной принцип территориальной организации области лежит в сфере рационального природопользования. Как известно, «рациональное природопользование это система природопользования, при которой

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и, соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;

- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;

- полно и многократно используются отходы производства.

Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. Рациональное природопользование характерно для интенсивного хозяйства».

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории Калужской области на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли области как части Центрального федерального округа (ЦФО).

# 2.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужская область, площадью 29,8 тыс. км2, является юго-западным соседом политического и финансово-экономического центра РФ – Московской агломерации. Это соседское положение является одним из важнейших многоаспектных факторов, определяющих перспективы пространственного развития области. Она является звеном своеобразного «Большого Кольца», состоящего из регионов-соседей, непосредственно граничащих с Московской областью и вместе с ними выполняет для Московской агломерации целый ряд специфических функций по размещению дополнительных производственных мощностей, предоставлению рекреационных и туристических услуг, обеспечению приемлемых с экологической точки зрения условий для жизнедеятельности человека на перенасыщенной производством и населением территории агломерации.

Для решения проблем территориального планирования Калужской области представляются важными следующие факторы.

1. Область образована в 1944 г. путем слияния частей, взятых из состава нескольких соседствующих областей. Поэтому территория Калужской области изначально приобрела неоднородность характера освоения отдельных частей. Такой генезис предопределяет переходной (усредненный) характер ряда базовых характеристик региона в сравнении с регионами-соседями.

2. Область пересекают две важные железнодорожные магистрали, одна из которых проходит через Обнинск и Калугу на Брянск и связывает столичный регион с Украиной, другая проходит через Киров и Людиново и позволяет грузам, следующим из Санкт-Петербурга, поступать на Украину, минуя территорию Белоруссии и железнодорожные узлы Московского региона. В общей сложности через территорию области осуществляются международные и межрегиональные перевозки по 2 железнодорожным и 2 автомагистралям в юго-западном и северо-восточном направлениях, и перевозки широтного направления по 3 железнодорожным и одной автодорожной магистрали. Международное и межрегиональное значение имеют магистральный газопровод Москва – Брянск - Украина, а также газопровод, идущий через Тулу, северную часть Калужской области и Торжок на Санкт-Петербург и в Прибалтийские республики.

3. Соседями Калужской области являются развитые в индустриальном отношении регионы: Москва, Московская, Тульская, Смоленская, Брянская и Орловская области. Это благоприятствует развитию интеграционных экономических связей, но требует пристального внимания к вопросам общей экологической безопасности.

4. Северная часть Калужской области исторически развивалась в тесной связи с промышленными узлами Московской и Тульской областей, особенно тесными были связи Тарусы и Тарусского района с Поленово Тульской области и г. Серпуховым Московской области. Южная часть Калужской области развивалась в комплексе Мальцевских заводов, в тесной связи с промышленными узлами современной Брянской области.

5. Калужская область не имеет собственных генерирующих мощностей общего пользования, достаточных для самообеспечения электроэнергией и зависит от производителей, расположенных в соседних областях (Тульской и Смоленской).

6. Область пользуется водами того же артезианского бассейна, что и Московский регион, на ее территории формируются поверхностные водотоки, питающие Москву и Московскую область. Поэтому складывается жесткая схема экологического взаимодействия этих регионов. Лесные и болотные массивы области, поймы рек, впадающих в Волгу, приобретают особую экологическую ценность.

7. Размещение области в непосредственной близости к столичному региону обусловило развитие на ее северо-востоке научно-промышленного комплекса с крупными центрами гг. Калуга и Обнинск, изначально определило использование территории области для размещения филиалов московских предприятий, освоение месторождений строительных материалов и развитие строительной индустрии, ориентирующихся на потребности столичного региона. Калужская область является также естественной территорией летнего отдыха москвичей, здесь размещаются дачи, коллективные садоводства и огородничества, а также открываются широкие возможности для развития различных видов рекреационного обслуживания приезжающего населения.

8. Калужская область обладает одним из крупнейших в России научно-исследовательским комплексом. Город Обнинск по решению Правительства России стал первым наукоградом страны, являясь крупным научным центром в Центральном федеральном округе. Инновационные исследования, разработки в области атомной энергетики, космической техники, телемеханических устройств, радиооборудования и приборостроения создают предпосылки для развития наукоемких производств, выпуска современных видов продукции с использованием новейших технологий, находящих широкий спрос. Экономика области отличается высоким научным потенциалом. По доле занятых научными исследованиями и разработками область входит в число первых пяти регионов России.

Рисунок 2.2.1. Положение Калужской области в Центральном федеральном округе

В составе Центрального федерального округа (ЦФО) Калужская область по большинству параметров близка к среднему уровню. Она занимает 11-е место по величине территории, 15-е по численности населения, 12-е по плотности населения. Однако, по величине научно-технического потенциала и ежегодному количеству внедренных в производство передовых технологий область состоит в первой пятерке ЦФО. По плотности железных и автомобильных дорог общего пользования Калужская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Также область прочно занимает место в первой десятке регионов России с наиболее развитой системой телекоммуникаций.

Объем ВРП на душу населения составляет 232,3 тыс. руб., в то время как по Росси в целом этот показатель находится на уровне 316,6 тыс. руб. В рамках ЦФО Калужская область обеспечивает 2,2 % внешнеторгового оборота (без учета Москвы показатель области составляет 10,8 %). Темпы роста экспорта и импорта области сопоставимы со средними показателями по РФ и ЦФО.

Обладая высоким экономическим потенциалом и хорошим географическим положением, Калужская область является промышленно-ориентированным регионом. Однако, вес области в общероссийском обрабатывающем производстве небольшой, на долю региона приходится около 1,7 % от общероссийского объема обрабатывающего производства. По темпам роста обрабатывающих производств Калужская область занимает в ЦФО 3-е место после Москвы и Московской области.

В 2012 г. наблюдается рост в производстве основных видов прочих неметаллических минеральных продуктов. Некоторые предприятия Калужской области имеют большое значение для страны в целом. Здесь производятся газовые и паровые турбины малой мощности для ТЭЦ и морских судов, авиационные двигатели и мотоблоки, тепловозы, путеремонтные машины и пр. На 1 января 2012 г. Калужская область в производстве транспортных средств и оборудования занимает 1 место в ЦФО, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности - 4 место.

Для Калужской области характерно высокопродуктивное сельское хозяйство, которое развивается с ориентацией на снабжение Москвы. Около 35 % произведенного мяса скота и птицы и 5-7 % молока вывозится за пределы области. Однако, объемы производства животноводческой продукции в области относительно невелики. Так, в 1 полугодии 2012 г. здесь было произведено лишь 3,1 % от общего объема производства мяса в ЦФО, 3,6 % молока, 2,7 % яиц. По объемам производства мяса Калужская область опережает в ЦФО Ивановскую, Костромскую и Тульскую области, по производству молока – Костромскую и Ивановскую области.

Рост инвестиционной активности является одним из ключевых факторов развития экономики. В 2012 г. объем инвестиций в основной капитал на душу населения по области составил 93,4 тыс. руб. Среди регионов ЦФО на первом месте.  Темпы роста инвестиций в основной капитал выше среднего показателя по ЦФО, что позволяет говорить об увеличении инвестиционной привлекательности региона. Приток иностранных инвестиций в экономику региона составил по итогам 2012 года более 1 млрд. долл. США, при этом по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калужская область в рейтинге регионов заняла 1 место в ЦФО и 5 место в РФ.

В межбюджетных отношениях регион не является дотационным (Доля дотаций в общем объеме доходов в 2012 г. составил менее 5%), что исключает зависимость от федерального бюджета. В структуре суммарных доходов областного бюджета, значительная часть приходится на безвозмездные поступления (от 35 до 50% по итогам 2012 г.).  На 1 января 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 84,5  млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 94,5% от объемов поступлений на 1января 2011 года (темп в среднем по Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа. Лидером является Тульская область (рост на 31,8%). В Калужской области (рост на 18,2% по сравнению с 2011 г.). В то же время имеет место тенденция роста уровня независимости областного бюджета от федерального центра. Стоит отметить увеличение собственных доходов бюджета, повышение уровня собираемости налогов и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

По уровню жизни населения в рамках ЦФО Калужская область занимает 4 место по среднедушевому денежному доходу (20,6 тыс. рублей). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рассчитанная для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, в июне 2012 г. по области составила 90 % от среднероссийской стоимости (80,7% от среднего значения по ЦФО). При этом денежные доходы в расчете на душу населения составляют 89,4 % среднероссийского уровня (69,4 % от среднего уровня по ЦФО). Это позитивно влияет на планы компаний, рассматривающих Калужскую область в качестве рынка сбыта и площадки для организации производства, а так же повышает потенциал формирования налоговых платежей, необходимо отметить и устойчивую позитивную динамику денежных доходов населения Калужской области. По темпам роста реальных денежных доходов населения Калужская область заняла 7-е место среди 18 субъектов РФ, входящих в ЦФО.

Таким образом, экономико-географическое положение Калужской области благоприятно. Здесь высоко развита транспортная инфраструктура. Через регион осуществляются как внутрироссийские, так и зарубежные связи Московского региона. Близость Калужской области к Москве и Московской области определяет их взаимовлияние. Калуга имеет все предпосылки для выполнения роли научно-технического центра общероссийского значения, а также важного научно-производственного, инфраструктурного, рекреационно-туристского и транспортного центра в системе Центрального ФО.

# 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

# 3.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

# 3.1.1. Климатическая характеристика

Климат Калужской области умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года: умеренно жарким и влажным летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными, переходными периодами – весной и осенью.

Таблица 3.1.1.1. Основные климатические характеристики Калужской области

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +5 |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) | +18 |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | -10 |
| Количество осадков за год | 690-830 мм |
| Высота снежного покрова | 37 см |
| Среднегодовая относительная влажность воздуха | 89% |
| Продолжительность безморозного периода | 113-127 дней |
| Продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой | 215-220 дней |

Климат области неоднороден. Наиболее холодной является северная часть области, центральная часть относится к умеренно холодной. На юге области, в зоне лесостепи климат относительно тёплый.

По количеству выпадающих осадков территорию Калужской области можно отнести к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков по территории неравномерное. Их количество колеблется от 780 до 826 мм на севере и западе до 690 - 760 мм на юге. Особенностью климата области являются частые весенние заморозки, а также чередование жаркого сухого и холодного влажного лета.

Началом зимы обычно считают с момента установления устойчивого снежного покрова. Эта дата приходится на третью декаду ноября (25-28 ноября). Средняя продолжительность зимнего периода около 95 дней. Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура в различных районах области изменяется от -9,0° до -10,5°. За зиму выпадает в среднем около 20 процентов осадков от общегодовой суммы. Запасы влаги в снежном покрове к концу зимы составляют 100 мм. Зимой преобладают ветры юго-западных направлений. Сила ветра зимой максимальна по сравнению с остальными сезонами года (3,9-4,3 м/с). Характерной особенностью зимы для области являются частые оттепели. За три зимних месяца (декабрь - февраль) в среднем бывает около 17-18 дней с оттепелью, когда среднесуточная температура поднимается выше 0°.

Период с начала таяния снежного покрова и до разрушения устойчивого снежного покрова (с первой декады марта до первой декады апреля) следует считать предвесеньем. Разрушение устойчивого снежного покрова, начало весны, приходится на З-8 апреля, когда среднесуточная температура переходит через 0°. Снеготаяние протекает быстро, главная масса снега сходит в течение 5-7 дней. С уничтожением снежного покрова кончается первый период весны - период снеготаяния с ночными заморозками. Во вторую половину весны, с середины апреля и до первых чисел июня, происходит резкое возрастание температур. Уже к 15-18 апреля почва бывает готова для выборочной обработки полей. В конце второй декады апреля среднесуточная температура воздуха переходит через +5°, начинается вегетационный период.

Весенние заморозки — одна из самых неблагоприятных особенностей климата области. Они часто совпадают с моментом цветения плодовых деревьев, а также представляют серьезную опасность для озимых и огородных культур. Средняя дата окончания заморозков в области 9-16 мая. Весна по сравнению с остальными сезонами года отличается максимальным количеством ясных дней и небольшим количеством осадков. Это самое сухое и ясное время года. Общее количество осадков в весеннее время составляет за три месяца (март — май) около 20 процентов от годовой суммы.

Дату наступления и окончания летнего периода обычно связывают с переходом среднесуточной температуры через +15°, начало лета приходится на 1-8 июня, конец -на 20-28 августа. Для всех трех летних месяцев характерна теплая с переменной облачностью погода, с умеренными и слабыми ветрами преобладающих западных и северо-западных направлений. Наиболее жарким месяцем является июль (17-18,5°). На лето приходится максимальное количество осадков по сравнению с остальными сезонами года (250-260 мм). Они часто выпадают в виде ливней и сопровождаются грозой. За лето бывает в среднем 17-18 дней с грозами.

В последней декаде августа среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15°. От августа к сентябрю, как и в последующие месяцы, происходит резкое падение температуры и уменьшается количество осадков. В связи с сокращением продолжительности дня и уменьшением солнечного тепла в сентябре наступают заморозки. В среднем осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября (20-29 сентября). Осенью, по сравнению с летним периодом, возрастает сила ветра. Изменяется направление: господствующими становятся юго-западные ветры. В первой половине осени (сентябрь и начало октября) прохладная, временами дождливая погода прерывается обычно возвратами тепла. Возвраты тепла связаны с переносом в антициклонах теплого воздуха с юга. Значительные нагревы днем, резкое падение температуры ночью, туманы, большая суточная амплитуда температуры и влажности воздуха на общем фоне ясной солнечной погоды - характерные черты возврата тепла. Вторая половина осени характеризуется сырой ветреной прохладной погодой. Возрастает число пасмурных дней, увеличивается влажность воздуха, уменьшается испарение. В этот период выпадают длительные моросящие дожди. В первой декаде октября (5-10 октября) в некоторые годы с севера проникают волны холода с понижением температуры воздуха до 0° и выпадением снега. В первой декаде ноября (4-8 ноября) среднесуточная температура опускается ниже 0°. В ноябре в результате вторжения арктического воздуха резко падает температура и выпадает снег.

Рисунок 3.1.1.1. Роза ветров Калужской области

Агроклиматические условия области благоприятны для возделывания яровых и озимых зерновых культур, льна-долгунца, рапса, раннеспелых сортов кукурузы, картофеля и овощей.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Калужская область по климатическому районированию относится к климатическому подрайону IIВ и ко 2 зоне влажности.

# 3.1.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы

Поверхностные водные объекты

На территории области протекает около 2000 рек общей протяженностью более 11 тыс. км.

Гидрографически территория Калужской области делится на две неравные части (по территории области проходит главный водораздел Русской равнины): 83% территории области относится к бассейну Волги,  17% - к бассейну Днепра. На слабоводопроницаемых моренных отложениях западной части Калужской области получили широкое распространение озерно-болотные ландшафты, являющиеся аккумуляторами поверхностных вод и источниками питания большинства рек. Эта часть области является водоразделом бассейнов рек Волги и Днепра.

В средний по водности год на территорию региона поступает с территорий соседних областей около 6 км3 речного стока, на территории области формируется около 6,5 км3 (в том числе в бассейне Днепра 1 км3).

Главная водная артерия области - река Ока (река принадлежит к Волжскому бассейну) с ее наиболее крупными притоками: реками Жиздра, Угра и Протва. Самой крупной рекой Днепровской системы является река Болва. Эти реки имеют широкие хорошо разработанные долины с поймой и 2-3 надпойменными террасами. Большое влияние на общий облик речных долин оказывает литологический состав прорезаемых реками отложений. В местах распространения плотных пород (известняков, доломитов) долины рек узкие с крутыми берегами и каменистым дном. В том же случае, если река прорезает рыхлые отложения, она имеет широкую, но неглубокую долину, пологие склоны, песчаное или илистое дно. Характерная особенность большинства рек области - сильная извилистость, а порой и резкое изменение общего направления течения.

Все реки имеют равнинный характер, низкую скорость течения - в среднем 0,3-0,5 м/с, только на перекатах скорость возрастает до 0,8-1,0 м/с. Тип питания рек области – преимущественно снеговой, с участием дождевого и подземного стока.

Водный режим рек характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью.

Весеннее половодье на реках бассейна Оки начинается обычно в конце марта - начале апреля. Ширина разлива весенних вод в среднем составляет около 1 км на реках средней водности и около 300-500 м на реках небольшой водности. На отдельных участках Оки и Жиздры ширина разлива может достигать 4-5 км. Слой воды на поймах в среднем колеблется в пределах 0,5 - 1 м, а в высокое половодье может достигать и 4-5 м. Максимальный подъём уровня на малых и средних реках продолжается в среднем 12 дней, на р. Оке – 15 дней. В отдельные годы на реках наблюдаются два пика весеннего половодья, что объясняется возвратами холодов. Спад половодья продолжается в среднем 20-30 дней и заканчивается к концу апреля - середине мая.

Летне-осенние дождевые паводки, которые наблюдаются 1-6 раз в год, характеризуются интенсивным подъёмом, но меньшей, в сравнении с весенним половодьем, высотой (примерно на 35 % ниже уровней половодья). Низкие уровни периода летне-осенней межени наступают обычно в июле-августе. Средняя температура воды в реках в наиболее теплом месяце (июле) - 17,5-20,5°. Высота подъема воды осенью в среднем составляет 20-40 см.

Зимняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровня. В отдельные годы наблюдаются зимние паводки, проходящие в предвесенний период. Реки замерзают 25 ноября - 11 декабря. В течение зимы происходит постепенное нарастание мощности льда. Средняя толщина льда на реках к концу зимы составляет 40-50 см. В аномально холодные периоды толщина льда может достигать 70-80 см.

Реки области имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, реакция водной среды – слабощелочная. Минерализация воды средняя и изменяется в зависимости от фазы водности в пределах 112 – 590 мг/л.

Ока  самая крупная река области. Общая протяженность реки - 1498,6 км, из них 180 км - по территории Калужской области, площадь бассейна - 245 тыс. км². По особенностям строения долины Ока в пределах области отчетливо подразделяется на три отрезка. Первый отрезок - до г. Калуги. На этом отрезке река течет с юга на север, имеет широкую пойму (2-3 км) и 2-3 надпойменные террасы. Русло реки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В пойме встречаются многочисленные озера-старицы. Течение реки медленное. На этом отрезке насчитывается около 30 крупных перекатов. Максимальные глубины реки достигают 8 м. Средние скорости на плесах 0,3-0,5 м/с, на перекатах - 0,5-1 м/с. Дно реки сложено песчано-глинистым материалом, реже каменистым. На отрезке от г. Калуги до г. Алексина Тульской области, получившая в литературе название «Калужско-Алексинского каньона». Река течет здесь с запада на восток, в узкой долине с крутыми берегами. Высота склонов долины местами составляет 80-90 м. По склонам наблюдаются выходы коренных пород, представленные глинами и известняками карбона. С наличием глин связано развитие по склонам оползневых явлений. Ширина поймы сокращается от 200-300 до нескольких метров. Местами пойма выклинивается, надпойменные террасы узкие. В русле реки немало каменистых перекатов. Узость долины на этом отрезке обуславливает высокий уровень подъема воды в период весеннего половодья (у г. Калуги до 18 м над летней меженью) - максимальный для рек Русской равнины. Третий участок долины реки Оки - от г. Алексина до устья Протвы (вдоль границы с Тульской областью). На этом отрезке долина вновь расширяется и принимает почти меридиональное направление. Увеличивается ширина поймы (до 300-400 м и более), река начинает сильнее меандрировать, возрастает ширина террас.

Река Угра - самый крупный приток Оки и вторая по величине река в пределах области, впадает в Оку примерно в 15 километрах выше г. Калуги. Угра берет свое начало на юго-востоке Смоленской области. Общая протяженность реки 447 км, из них по Калужской области - 160 км. Средняя ширина долины Угры 1-2 км, в низовьях - 3,5 км. Максимальная ширина долины 5 км. Угра имеет три надпойменные террасы и пойму шириной в 600-800 м. Характерная особенность долины Угры - чередование узких и расширенных участков. В суженных участках высота склонов долины достигает 50-60 м, ширина поймы не превышает 250-300 м. В расширенных участках долины ширина поймы возрастает до 3-4 км. Ширина русла реки колеблется от 20-30 м до 100-150 м. Средняя глубина реки 1-1,5 м, средняя скорость 0,4-0,6 м/с.  Высота весеннего половодья в низовьях составляет 9-11 м, продолжительность ледохода - 3-8 дней.

Река Протва (левый приток Оки) протекает по северо-восточной части Калужской области. Общая протяженность реки 286 км. На территории области в Протву впадают реки: Лужа (159 км), Исьма (47 км), Аложа (22 км) и ряд мелких речек. Долина реки имеет асимметричное строение: левый берег пологий, вдоль него прослеживаются надпойменные террасы, правый берег - крутой, открытый. Ширина поймы 300-500 м. В пойме часто встречаются заливные луга. Ширина русла изменяется от 30-40 м до 80-100 м в низовьях. Глубина реки 0,5-4,5 м. Средняя скорость течения 0.3 м/с, встречаются перекаты. Среднегодовой расход воды в реке 18.5 м/с. Высота весеннего половодья 6-8 м над летней меженью.

Река Жиздра - левый приток Оки - берет  начало из родников, расположенных между деревнями Заболотье и Суглицы Людиновского района Калужской области. В верхнем течении река имеет неглубокую узкую долину (400 -500 м). Ширина русла не превышает 8-10 м. В среднем и нижнем течении долина расширяется до 5 км. Отчетливо выражены надпойменные террасы. Коренной склон в нижнем течении поднимается на 50-60 м над урезом воды в реке. Широкая пойма Жиздры (до 5 км) изобилует старицами, на некоторых участках она сильно заболочена. Для русла реки характерна извилистость. Ширина русла в нижнем течении достигает 60-70 м. Средняя глубина реки 0,7-1 м, средняя скорость течения 0,3 м/с, среднегодовой расход воды в реке у г. Козельска 36,4 м3/с. Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м. В суровые зимы река местами промерзает до дна.

Река Болва является левым притоком р. Десны. Истоки Болвы находятся в Спас-Деменском районе. В долине Болвы выделяются три широкие надпойменные террасы и пойма. Максимальная ширина долины 5-6 км. На отдельных участках пойма имеет ширину 1 км. Ширина русла в нижнем течении 12 -15 м, глубина реки в межень 0,5-1,5 м. Наибольшая глубина - 4 м. Средняя скорость течения 0,3 м/с. Среднегодовой расход воды в реке у г. Кирова 8,52 м/с. Высота весеннего половодья 6-7 м.

Озер на территории Калужской области сравнительно немного. По происхождению они относятся к трем типам: пойменные (озера-старицы), ледниковые и карстовые.

Озера-старицы приурочены к поймам рек. Они имеют вытянутую или серповидную форму. В период весеннего половодья озера имеют непосредственную связь с рекой. Озера-старицы встречаются в поймах большинства крупных рек области: Оки, Жиздры, Угры, Рессеты и др. К наиболее крупным озерам этого типа относятся пойменные озера р. Оки: Желоховское - длиной свыше 4 км, группа озер у с. Перемышля (Чайки, Горки, Лещицкое, Бездон, Моховское), Резванское (близ впадения Угры в Оку). В пойме р. Угры и ее притоков на территории области расположено более 60 озер старичного типа общей площадью более 1 км2. Наиболее крупное из них - Маковское. В пойме р. Жиздры расположены крупные старичные озера - Большое Камышинское, Желтых, Ленивое, Гороженное, Орешное, Царское, Княжеское, Карастелиха и др.

Ледниковые озера распространены на севере и северо-западе области в районах с моренным рельефом. В отличие от озер-стариц моренные озера имеют округлые очертания и располагаются в понижениях между моренными холмами. В настоящее время все моренные озера находятся в разных стадиях зарастания и превращения в болота. Озера этого типа встречаются на водоразделах рек Шани и Медынки, Шани и Извери, Рессы и Болвы и в некоторых других местах. К типу таких озер относится озеро Бездон.

На юго-западе области, в районах близкого к поверхности залегания карстующихся пород, встречаются небольшие карстовые озера. К озерам этого типа с большими глубинами при малой площади водного зеркала относятся озера Бездонное, Ямное, в бассейне реки Жиздры.

На территории области насчитывается большое количество искусственных водоемов-прудов (свыше 800) с общим зеркалом воды около 3 тыс. га. Большинство прудов создано путем перегораживания земляными плотинами балок, лощин, небольших ручьев. Средний размер 90% прудов - около 1 га. В распространении прудов выявляются четкие закономерности. Большинство находится в пределах эрозионных равнин Средне-Русской возвышенности. Особенно их много в Мещовеком ополье (50 процентов всех прудов области). Питание прудов осуществляется главным образом за счет талых весенних вод, частично за счет летне-осенних осадков и подземных вод.

Водный режим озер и прудов во многом сходен с режимом рек. В весеннее время уровень воды в них повышается, что приводит иногда к разрушению плотин у прудов. В летнее время пруды и озера сильно мелеют, зарастают водной растительностью, а некоторые пересыхают. Осенью уровень воды в них несколько повышается. В ноябре на 7-8 дней раньше рек пруды и озера замерзают. Весной, по сравнению с реками, они вскрываются на несколько дней позже. Пруды и озера используются для водоснабжения, разведения водоплавающей птицы, рыбоводства и различных бытовых целей.

Заболоченность территории области низкая и составляет около 0,75%. Насчитывается около 500 торфяных болот, площадь которых в среднем не превышает 100 га. Большая часть болот сосредоточена на севере и западе области, здесь расположены большие болотные массивы - Игнатовское, Калуговское, Красниковское, Шатино. Здесь же находятся все верховые болота и большая часть болот переходного типа. На остальной территории области, в первую очередь на востоке, заболоченность снижается (до 0,3%), преобладают болота низинного типа. Торф, добываемый на болотах, используется в качестве удобрения и как подстилка для скота.

Подземные воды

Калужская область богата подземными водами. Они заключены как в четвертичных, так и в дочетвертичных отложениях. Всего на территории области выделяется свыше 15 водоносных горизонтов.

Подземные воды четвертичных отложений, как правило, относятся к типу грунтовых и приурочены к аллювиальным пескам пойм и надпойменных террас, а также к пескам, залегающим на моренных суглинках. Эти воды отличаются слабой минерализацией, значительной загрязненностью и резким колебанием уровня по сезонам года: в жаркое сухое лето - почти высыхают, в суровые зимы - замерзают. В подморенных песках заключены межпластовые воды, используемые с помощью колодцев и буровых скважин. Глубина залегания подземных вод четвертичных отложений колеблется от 0 до 20-30 м. Наибольшим распространением эти воды пользуются в пределах Смоленско-Московской возвышенности.

В меловых отложениях подземные воды находятся в трещиноватых трепелах и опоках, а также в кварцево-глауконитовых песках. Воды этих горизонтов местами грунтовые, местами межпластовые. Поэтому качество и обилие их различны. Глубина залегания от поверхности - 10-20 м. Воды меловых отложений наиболее широко распространены на юго-западе области в Брянско-Жиздринском полесье.

В отложениях каменноугольного возраста (известняках и песках) имеется около 10 водоносных горизонтов. Это межпластовые воды, отличающиеся средней степенью минерализации, значительной глубиной залегания (от 10-15 м до 200 м), а также обилием. Распространены на всей территории области, за исключением крайнего юго-запада. Естественные выходы этих вод наблюдаются в речных долинах и балках Средне-Русской возвышенности и Мещовского ополья.

Несколько водоносных горизонтов заключено в трещиноватых известняках и доломитах девонского возраста. Однако из-за большой глубины залегания. (100-200 м) они вскрываются лишь несколькими буровыми скважинами.

Воды некоторых водоносных горизонтов каменноугольных и девонских отложений содержат значительное количество минеральных солей и обладают целебными свойствами. Естественные выходы этих вод отмечены в долине реки Течи и Жиздры.

На территории области разведано 98 месторождений и участков пресных подземных вод с величиной утвержденных запасов 1202,5 тыс. м3/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в области оцениваются в 4500 тыс. м3/сут.

Подземные водозаборы эксплуатируют в основном месторождения трещиновато-карстовых вод, приуроченных к карбонатным отложениям нижнего карбона и верхнего девона.

Добыча подземных вод ведется на 64 месторождениях и участках, количество извлеченной из них воды – 297,3 тыс. м3/сут (освоено  24,7 % запасов разведанных и подготовленных к освоению месторождений). Большинство месторождений не вышло на проектную мощность. На месторождениях "Северный водозабор", "Зеленый Крупец", "Самсоновское" отмечается превышение фактического водоотбора над утвержденными запасами.

Из Калужской области передается извлеченной воды в сопредельные регионы 24,1 тыс. м3/сут, из них: в Московскую область - 21,1 тыс. м3/сут, в Тульскую область – 3 тыс. м3/сут Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения области составляет 73%.

Вследствие интенсивного и сосредоточенного водоотбора крупными групповыми водозаборами в ряде населенных пунктов с развитой инфраструктурой формируются местные (диаметром от 2 до 10 км) и региональные (диаметром до 20 км) воронки депрессии. Данные обстоятельства негативно влияют на качественные и количественные характеристики питьевой воды как для Калужской области, так и в сопредельных областях.

# 3.1.3. Минерально-сырьевые и почвенные ресурсы. Инженерно-строительные условия

Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. По состоянию на 01.01.2013 на территории области разведаны и учтены балансом запасов полезных ископаемых 558 месторождений  твердых полезных ископаемых.

По степени изученности и разведанности минерально-сырьевой базы область занимает одно из ведущих мест среди субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) Российской Федерации, уступая лишь Тульскому региону и Черноземным областям со значительными запасами рудного сырья.

Разведанные запасы имеют различный уровень значимости (по запасам и качеству сырья):

- Минеральное сырье федерального значения: огнеупорные глины; стекольное сырье; каменная соль; фосфоритовые руды; глины для буровых растворов (палыгорскитовые).

- Минеральное сырье регионального значения: бурый уголь, минеральные краски, тугоплавкие глины, формовочные материалы (пески), гипс, мел, трепел, торф, подземные воды.

- Минеральное сырье местного значения: карбонатные породы для известкования кислых почв, строительные материалы.

Все разведанные месторождения полезных ископаемых генетически связаны с породами осадочного чехла и подразделяются по видам сырья на 3 группы: бурые угли; нерудные полезные ископаемые, которые включают строительные материалы, горнотехническое сырье, агрохимическое сырье; подземные воды.

.Рисунок 3.1.3.1. Распределение минерально-сырьевых ресурсов Калужской области по основным типам полезных ископаемых

Наиболее широко распространены строительные материалы (известняки, строительные пески, песчано-гравийные смеси (ПГС), кирпичные суглинки и глины легкоплавкие, керамзитовые глины), встречаются угольные, торфяные месторождения, а также месторождения минеральных подземных вод, фосфоритов, гипса, мела и т.д.

Общие запасы месторождений  глин оцениваются в 220 млн. м3. Глиняные месторождения Калужской области составляют 16% всех обнаруженных в России глин. Залежи располагаются пластами: над огнеупорными глинами залегают керамические глины, которые используются в промышленности для производства кирпича, облицовочных плиток, канализационных керамических труб.

В области обнаружено мощное комплексное месторождение известняков в Ферзиковском районе, используемых при изготовлении строительного и дорожного щебня.

Минеральные воды на территории распространены повсеместно и приурочены к породам девонского и архей-протерозойского возрастов общей мощностью до 1100 м. В настоящее время, для обеспечения деятельности санаторно-оздоровительных учреждений, заводов розлива минеральных вод, производственных и технических целей разведаны 13 месторождений (участков) минеральных вод различных типов. Общая сумма утвержденных эксплуатационных запасов на начало 2005 г. составила 14,09 тыс. м³/сут, из них подготовлены для промышленного освоения - 4,57 тыс. м³/сут. Общие прогнозные ресурсы минеральных вод Калужской области составляют 150 тыс. м³/сут.

На территории области используются:

- минеральные лечебно-питьевые и лечебно-столовые воды преимущественно Смоленского, реже Ижевского типа – с минерализацией 2-6 г/дм³.

- хлоридно-сульфатные, и сульфатно–хлоридные воды сложного катионного состава, лечебное действие которых обусловлено величиной минерализации и характером основного ионного состава. Минеральные лечебные воды бальнеологического назначения с минерализацией 15-25 г/дм³ и более высоких концентраций хлоридного, хлоридно-сульфатного сложного катионного состава после их разбавления до оптимальной концентрации применяются для лечения опорно-двигательного аппарата, кожных и некоторых других заболеваний, рассолы с минерализацией 100-165 г/дм³ хлоридно-натриевого состава используются помимо бальнеологии для различных производственно-технических целей.

Наиболее освоенными в горнопромышленном отношении являются центральные и северо-восточные районы области. Высокий уровень извлечения полезных ископаемых наблюдался в Дзержинском районе (48,8%), в пригородной зоне г. Калуги (18,6%), Малоярославецком (9%), Тарусском (5%) и Ферзиковском (2%) районах. В силу этого основной горнодобывающий центр области, в который входят 6 карьеров по добыче строительных известняков, сложился на территории Дзержинского района, в границах Полотняно-Заводской и Пятовской групп месторождений.

Перечень недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, приведен в таблице 3.1.3.2.

Почвенные ресурсы

Территория Калужской области размещается на границе лесной и лесостепной зон, что определяет разнообразие её почвенного покрова. Наиболее распространёнными почвами в области являются дерново-подзолистые почвы, которые характеризуются невысоким плодородием.

На западе и северо-западе области в почвенном покрове преобладают дерново-среднеподзолистые почвы с примесью глеевых и глееватых. На водоразделах здесь в основном распространены дерново-сильноподзолистые почвы, имеющих низкое естественное плодородие. В северной части территории на востоке и юго-востоке области преимущественно размещаются дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые почвы, в поймах рек – аллювиальные. На юге широко распространены дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы.

В центральной части области, а также на востоке под лесами и в местах, где в прошлом произрастали широколиственные леса на лёссовидных карбонатных суглинках образовались серые и светло-серые почвы с примесью подзолистых разновидностей среднесуглинистого механического состава. Серые лесные почвы обладают преимущественно хорошими физическими свойствами и при внесении удобрений и известковании дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Примерно треть площади пахотных земель (301 тыс. га) составляют почвы высокого и повышенного потенциала плодородия (серые лесные, дерново-карбонатные, аллювиальные дерновые и дерново-глееватые), две трети (640  тыс. га) – почвы среднего потенциального плодородия (дерново-подзолистые, аллювиальные дерново-глеевые). Почвы низкого потенциального плодородия (подзолисто-глеевые, подзолистые и аллювиальные дерново-слоистые) в области отмечены всего на 2,5 тыс. га пахотных земель.

Таблица 3.1.3.1. Разведанные месторождения полезных ископаемых Калужской области

| № п./п. | Наименование месторождения | Вид сырья | Месторождение | Остаток запасов. по категориям на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |
| Бабынинский район |
|  | тыс. |
| 1 | Бабынинское-1 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3 км на ЮВ от ст. Бабынино, в 5 км на СЗ от русла р. Высса | 290 |  |  |
| 2 | Безвельское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 15 км СЗ ж/д. ст. Бабынино, в 1,5 км ЮВ п. Газопровод и д. Коробки, Безвель | 1660 |  |  |
| 3 | Бабынинское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,4 км к ЮЗ от ж/д ст. Бабынино, юго-западная окраина п. Бабынино | 1466 |  |  |
| 4 | Харское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,5 км к северо-восточнее от ж/д ст. Воротынск | 3019 | 1090 |  |
| 5 | Волхонское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 2,5 км западнее д. Волхонское |  |  |  |
| 6 | Муромцевское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 7,0 км к СЗ от ж/д ст. Воротынск, в 0,8 км к северу от д. Мордвиново | 1520 |  |  |
| 7 | Шубинское | Строительные пески | в 17 км от п. Бабынино, в 150 м к СЗ от д. Шубино, на левом берегу р. Течера и ее левого притока р. Лычинка | 3788 |  |  |
| 8 | Кроменское | Строительные известняки | в 4 км к СЗ от ж/д ст. Воротынск, в 1 км от разъезда Кромено, на правом берегу р. Высса | 52 |  |  |
| 9 | Шамординское | Строительные известняки | в 7,0 км к В-ЮВ от ж/д. ст. Дяглевка, в 1 км к Ю от д. Шамордино, на правом берегу р. Высса | 491 |  |  |
| 10 | Утешевское | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 18 км к северо-западу от п. Бабынино, в 0,3 км к северо-востоку от д. Утешево | 570 |  |  |
| 11 | Шубинское | ПГС | в 0,15 к северо-западу от д. Шубино | 736 |  |  |
| 12 | Волхонское | ПГС | 2,5 км западнее д. Волхонское | 1631 |  |  |
| 13 | Кроменское | ПГС | в 1 км юго-западнее д. Кромено, на левом берегу р. Высса | 177 |  |  |
|  | тыс. т |
| 14 | Жалобинское | Торф | от р.ц. и ж/д ст. Бабынино на СЗ в 21 км, от с. Жалобино на Ю в 0,1 км | 19 |  |  |
| 15 | Утешевское | Бурый уголь | в 13 км Ю п. Бабынино, в 40 км В г. Калуги | 83604 | 297350 |  |
| 16 | Воротынское, Северная часть | Бурый уголь | к С от ж/д. ст. Воротынск | 118432 |  | 19690 |
| 17 | Воротынское-2 | Бурый уголь | в 6 км к CВ от ж/д. ст. Воротынск, в 4 км к З от ж/д. ст. Бабынино | 108935 |  | 22136 |
| 18 | Воротынское, Юго-западная часть | Бурый уголь | в 30 км к ЮЗ от г. Калуга, ЮЗ ж/д. ст. Воротынск | 85774 |  | 23169 |
| 19 | Северо-Козельское | Бурый уголь | в 10 км к Ю от п. Бабынино, в 10 км к СЗ от ст. Бабынино, в 15 км от ст. Кудринская | 69973 | 47064 | 6121 |
| Барятинский район |
|  | тыс. |
| 20 | Южно-Слободское | Строительные пески | 5 км к западу от п. Барятино, южнее д. Новая Слободка, левый берег р. Ужать | 254 |  |  |
| 21 | Старослободской | Строительные пески | на восточной окраине д. Cтарая Слобода |  | 1347 |  |
| 22 | Сильковичи | Строительные пески | на западной окраине д. Cильковичи |  | 1997 |  |
| 23 | Харинское | Строительные пески | в 2 км на северо-запад от д. Харинка | 216 |  |  |
| 24 | Барятинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2 км северо-восточнее ж/д. ст. Барятино | 1475 |  |  |
| 25 | Глазовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 16 км к С от ж/д. ст. Барятино, в 0,2 км к ЮЗ от д. Глазово | 380 | 515 |  |
| 26 | Бахмутовское | ПГС | в 16 км к юго-востоку от г. Барятино, в 1,2 км к юго-западу от д. Бахмутово | 612 | 53 |  |
| 27 | Харинское | ПГС | в 2 км на северо-запад от д. Харинка | 2204 |  |  |
| 28 | Плетнинское | ПГС | 150 м на ЮВ от д. Плетни |  |  |  |
| 29 | Шемелинское | ПГС | 4 км северо-западнее г. Барятино, 4 км южнее ж/д. Сухиничи-Смоленск | 154 |  |  |
| 30 | Северо-Слободское | ПГС | 3 км западнее п. Барятино, северо-восточнее д. Новая Слободка | 331 |  |  |
| 31 | Южно-Слободское | ПГС | 5 км к западу от п. Барятино, южнее д. Новая Слободка, левый берег р. Ужать | 267 |  |  |
| 32 | участок Барятинский | ПГС | южная окраина д. Новая Слобода |  | 2395 |  |
|  | тыс. т |
| 33 | Красниковский Мох | Торф | от р.ц. и ж/д. ст. Барятино на СВ в 8,5 км, при с. Глазово на Ю | 1809(резерв) 218 (разрабатывается) |  |  |
| 34 | Козье | Торф | от р.ц. г. Барятино на СЗ в 11 км, от ж/д ст. Занозная на СВ в 9,5 км, от с. Сининка на СЗ в 2,5 км, от с. Зубовка на ЮЗ в 2 км. В истока р. Ужать | 928 |  |  |
| 35 | Ужать | Торф | от р.ц. г. Барятино на СЗ в 11 км, от ж/д. ст. Занозная на СВ в 6,8 км, при с. Замошье на З | 192 |  |  |
| 36 | Яковлевское | Торф | от р.ц. г. Барятино на СЗ в 9 км, от ж/д ст. Бахмутово на СВ в 5 км, от с. Яковлевское на ЮЗ в 1,3 км, при с. Лощихино на Ю. | 72 |  |  |
| 37 | Каменские участки №1, 2 | Бурый уголь | ЮЗ часть Барятинского района, д. Бельно, Филипково, Студеново, Сильковичи. | 28028 |  | 7948 |
| 38 | Студеновские №10, 11, 12; Сильковичские №8, 9; Бахмутово-Лощихинский | Бурый уголь | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж/д. Киров-Вязьма | 102816 |  | 5820 |
| 39 | Барятинское, Будские участки № 4, 5 | Бурый уголь | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж/д. Киров-Вязьма | 19711 | 2029 | 14229 |
| 40 | Барятинское, Будские участки № 6 | Бурый уголь | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж/д. Киров-Вязьма |  | 4280 |  |
| 41 | Барятинское, Городищенские участки № 3, 3а | Бурый уголь | Северо-восточная часть района, к С от ж/д Смоленск-Сухиничи-Тула | 34957 |  | 9647 |
| 42 | Неручское | Бурый уголь | 8 км ЮЗ п. Барятино | 11492 | 63978 | 65496 |
| 43 | Перенежское | Бурый уголь | в северо-восточной части района | 16985 |  | 5110 |
| 44 | Северный 1, 2 и Кирсановский | Бурый уголь | ЮЗ часть Барятинского района, д. Бельно, Филипково, Студеново, Сильковичи. | 26850 | 29611 |  |
| 45 | Бычковское | Фосфориты | 140 км СВ г. Калуга, восточнее ж/д. ст. Дабужа, северо-западнее ж/д. ст. Барятино, среднее течение р. Неручь, вблизи станции Сутоки и Фоминичи |  |  | 77976 |
| Боровский район |
|  | тыс. |
| 46 | Федотовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 4,0 км к СВ от г. Боровска, в 2,0 км к В от д. Федотово | 627 |  |  |
| 47 | Башкардовское | Кирпичные суглинки т глины легкоплавкие | в 0,3 км к северу от д. Башкардово | 1429 |  |  |
| 48 | Балабановское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,8 км к ЮВ от кирпичного завода и в 1,8 км к ЮВ от ж/д. ст. Балабаново | 3133 |  |  |
| 49 | Боровское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,5 км к ЮЗ от г. Боровск, в 12,0 км к СЗ от ж/д. ст. Балабаново, южная граница месторождения проходит по автодороге Боровск-Тишнево | 312 |  |  |
| 50 | Фатеевское | Строительные пески | в 0,2 км к западу от д. Фатеево, в 4 км к юго-востоку от г. Боровска | 1806 |  |  |
| 51 | Кирилловское | Строительные пески | в 0,1 км к востоку от д. Кириллово | 2597 |  |  |
| 52 | Мошковское | Строительные пески | в 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне долины р. Протва |  | 4023 |  |
| 53 | Совьяки-3 | Строительные пески | в 2 км северо- западнее г. Боровска, в 0,5 км юго-восточнее д. Совьяки, на землях АО "Родина" | 324 |  |  |
| 54 | Совьяки | ПГС | 0,5 км к северо-западу от г. Боровска и в 0,7 км к западу от д. Совьяки | 179 | 348 |  |
| 55 | Рагозинское-2 | ПГС | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,5 км к северу от н.п. Рагозино | 379 | 485 |  |
| 56 | Холмецкое | ПГС | 1.4 км западнее д. Борисово, в 26 км западнее г. Боровска | 1200 | 391 |  |
| 57 | Борисовское | ПГС | в 0,6 км к западу от д. Борисово | 793 |  |  |
| 58 | Тимашовское | ПГС | в 1 км восточнее д. Тимашово | 2393 |  |  |
| 59 | Фатеевское-1 | ПГС | в 6 км юго-восточнее г. Боровска, западнее д. Фатеево | 139 |  |  |
| 60 | Мошковское | ПГС | в 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне долины р. Протва |  | 3251 |  |
| Дзержинский район |
|  | тыс. |
| 61 | Восточно-Пятовское | Керамзитовое сырье | в 2 км к востоку от ж/д. ст. Пятовская | 720 |  |  |
| 62 | Ново-Пятовское | Керамзитовое сырье | в 24 км северо-западнее г. Калуги, 3 км к северу от ж/д. ст. Пятовская | 1225 |  |  |
| 63 | Адамовское | Керамзитовое сырье | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  | 5149 |  |
| 64 | Кондровское (Восточный участок) | Керамзитовое сырье | 0,4 км к СВ от г. Кондрово | 1434 |  |  |
| 65 | Адамовское участок №1 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  |  |  |
|  | Адамовское участок №2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 6031 | 5916 |  |
| 66 | Кожуховское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,5 км к югу от д. Кожухово | 670 |  |  |
| 67 | Гончаровское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2,0 км к СВ от п. Полотняный Завод | 15900 | 7300 |  |
| 68 | Лев-Толстовское (Коробецкое) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 22 км к северо-западу от ж/д. ст. Калуга-2, на правом берегу р. Угры, в 2 км к юго-юго-западу от д. Горбенки, западнее автодороги Калуга-Якшуново-Товарково | 3650 |  |  |
| 69 | Бельское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,0 км к Ю-ЮЗ от п. Полотняный Завод между д. Бели и Слобода |  | 58776 |  |
| 70 | Редькинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 7,0 км к С от ж/д. ст. Пятовская, между д. Редькино, Юдинка и Меленки |  | 61114 |  |
| 71 | Дурневское | Пески строительные | в 0,6 км к северо-западу от д. Дурнево | 1806 |  | 194 |
| 72 | Карцовское | Пески строительные | в 0,6 км к Ю от д. Карцово, в 6 км восточнее г. Кондрово | 209 |  |  |
| 73 | Сечневское | Пески строительные | в 0,5 км севернее д. Камельгино, в 13 км южнее г. Кондрово | 408 |  |  |
| 74 | Галкинское | Пески строительные | в 7 км к юго-западу г. Кондрово | 3139 |  |  |
| 75 | Поповское | Пески строительные | южнее хутора Поповский | 1461 |  |  |
| 76 | Новоскаковское | Пески строительные | в 18 км северо-западнее г. Калуги, к югу от д. Новоскаково | 1550 |  |  |
| 77 | Дробышевское | Пески строительные | в 5 км южнее г. Кондрово, в 4 км юго-восточнее ж./д. ст. Говардово, между д. Дробышево и Старое Уткино | 839 |  |  |
| 78 | Лев-Толстовское(Коробецкое) | Пески строительные | в 22 км к СЗ от ж/д. ст. Калуга-1, в 2 км к ЮЗ от д. Горбенки | 8079 |  |  |
| 79 | Воронковское | ПГС | 22 км северо-западнее г. Кондрово, 0,3 км северо-западнее д. Байково | 477 |  |  |
| 80 | Богдановское, участок № 2 | ПГС | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | 2101 |  |  |
| 81 | Богдановское, участок № 3 | ПГС | в 1 км СВ д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | 3118 |  |  |
| 82 | Мостовское, участок Обуховский | ПГС | 1,3 км на северо-востоку от д. Обухово, правый берег р. Угры | 4133 |  | 821 |
| 83 | Богдановское | ПГС | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово |  | 29476 |  |
| 84 | Бабенское | ПГС | в 2,5 км северо-восточнее п. Куровской, 6 км западнее ж/д. ст. Калуга-2, в излучине правого берега р. Угры, вблизи моста через р. Угру и автотрассы Москва-Киев |  | 1775 |  |
| 85 | Камельгинское | ПГС | 24 км к северо-западу от г. Калуги, к западу от д. Камельгино и п. Товарково, в русле р. Угры, в 100 м ниже моста | 1898 |  |  |
| 86 | Сабельниковское | ПГС | в 40 км к северо-востоку от г. Калуги, в 8-10 км к западу от ж/д. ст. 73-ий разъезд, на правобережной пойме р. Угры, вблизи д. Сабельниково | 29393 |  |  |
| 87 | Участок № 1 Жилетовское | Строительные известняки | в 3,5 км к ЮВ от п. Полотняный Завод | 20942 |  |  |
| 88 | Полотняно-Заводское-4 | Строительные известняки | в 1,5 км к В от ж/д. ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) железной дороги Калуга-Вязьма | 3950 |  | 1829 |
| 89 | Пятовское уч. Восточно-Пятовский | Строительные известняки | 0,4 км к востоку от ж/д. ст. Пятовская | 44359 |  |  |
| 90 | Пятовское уч. Восточно-Пятовский-1 | Строительные известняки | в 1,5 км к СЗ от ж/д. ст. Пятовская | 18441 |  |  |
| 91 | Пятовское уч. Восточно-Пятовский -2 | Строительные известняки | в 1,5 км к СЗ от ж/д. ст. Пятовская | 28269 |  |  |
| 92 | Полотняно-Заводское-1, Жилетовское С1-VI | Строительные известняки | в 1,3 км к Ю от ж/д. ст. Полотняный Завод Московской ж/д. , в 0,4 км к Ю от п. Полотняный Завод, левый берег р. Суходрев, в 3 км к СВ от р. Угры | 9524 | 1197 |  |
| 93 | Полотняно-Заводское-1 юго-западная часть | Строительные известняки | в 1,3 км к Ю от ж/д. ст. Полтняный Завод Московской ж/д. , в 0,4 км к Ю от п. Полотняный Завод | 449 |  |  |
| 94 | Адамовское участок №1 | Строительные известняки | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 0 |  |  |
|  | Адамовское участок №2 | Строительные известняки | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | 30586 | 814 |  |
| 95 | Участок Васильевский-1 Пятовского месторождения | Строительные известняки | в 2,0 км к СЗ от ж/д. ст. Пятовская ж/д. Калуга-Вязьма, в 0,3 км к ЮЗ д. Васильевская | 1865 |  |  |
| 96 | Ларинское | Строительные известняки | в 30,0 км к СЗ от г. Калуга, д. Пятовское, Ларинское, Вертебы | 5146 |  |  |
| 97 | Груздовское | Строительные известняки | в 4 км к СВ от ж/д. ст. Пятовская Мостовской ж/д., в 23 км к СЗ от г. Калуги, в 16 км к ЮЗ от Кондровского целлулозно-бумажного комбината, на правом берегу р. Взломы, между д. Груздевка, Слиднево, Верховье, Кирьянов | 491 |  |  |
| 98 | Кирьянова Лощина | Строительные известняки | в 20 км к СЗ от г. Калуги, в 18 км к ЮВ от р.ц. г. Кондрово и в 0,5 км к СВ от д. Кирьяново, в 0,6 км к Ю от Груздевского месторождения | 2000 |  |  |
| 99 | Полотняно-Заводское-2 (уч. Прикарьерный) | Строительные известняки | в 1 км к В от ж/д. ст. Полотняный Завод | 2265 |  |  |
| 100 | Полотняно-Заводское-3 (Муковнинский уч.) | Строительные известняки | в 27,0 км к СЗ от г. Калуги, вблизи ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) ж/д. Калуга-Вязьма | 915 |  |  |
| 101 | Пятовское (уч. Васильевский) | Строительные известняки | в 2,0 км к СЗ от ж/д. ст. Пятовская ж/д. Калуга-Вязьма, в 1,0 км к ЮЗ д. Васильевская | 9710 |  |  |
| 102 | Товарковское уч. 4 | Строительные известняки | в 5 км к Ю от ж/д. ст. Полотняный Завод, в 2,0 км от ж/д. ст. Шаня, у северо-восточной окраины п. Товарково | 10262 |  | 3052 |
| 103 | Лев-Толстовское | Строительные известняки | у села Льва- Толстого | 4404 |  |  |
|  | тыс. т |
| 104 | Кондровское (Западный участок) | Глины огнеупорные | 0,4 км к северо-востоку от г. Кондрово | 4772 |  |  |
| 105 | Кондровское (участки Восточный-1, Восточный-2) | Глины тугоплавкие | 0,4 км к СВ от г Кондрово | 6190 |  |  |
| 106 | Маковецкое, залежи: Северная, Южная, Западная | Глины тугоплавкие | 8 км СЗ г. Кондрово, у СВ окраины д. Маковцы, на левобережье р. Медынки |  | 32151 |  |
| 107 | Малиновское | Глины тугоплавкие | 8 км СЗ г. Кондрово, 1,7-2,2 км СВ разъезда Костино | 24337 |  |  |
| 108 | Калужское, Куровская шахта №2 | Уголь бурый | в 20 км З г. Калуги, 8 км к СЗ ст. Воротынск | 47330 |  | 13432 |
| 109 | Чапаевское | Уголь бурый | в 36 км к ЮВ от г. Калуга, около ж/д ст. Полотняный Завод |  | 323589 | 152321 |
| 110 | Драковское | Торф | от р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,5 км. В пойме ручья Звизжанка. | 152 |  | 50 |
| 111 | Амшары | Торф | от р.ц. г. Кондрово на Ю в 22 км, от ж/д ст. 73 км на Ю в 10 км, при с. Новоскаковское на Ю.В левобережной пойме р. Выпрейка | 267 |  | 14 |
| 112 | Клюквенка | Торф | от р.ц. г. Кондрово на Ю в 17 км, от ж/д ст. Тихонова Пустынь на ЮЗ в 9,5 км, от с. Дворцы на СЗ в 0,7 км, на левобережном склоне р. Угра. | 49 |  | 7 |
| 113 | Левшинское | Торф | от р.ц. г. Кондрово на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Гобики на СВ в 12 км, при с. Лавровка на СЗ. На водоразделе рек Угра и Тычинка. | 30 |  | 4 |
| 114 | Марьинское (Горелое) | Торф | от р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18,5 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11,5 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,9 км. На первой террасе р. Угра. | 59 |  | 11 |
| 115 | Пановское | Торф | от р.ц. г. Кондрово на ЮЗ в 6,5 км, от ж/д ст. Говардово на СЗ в 7 км, при с. Галкино на СЗ | 153 |  | 12 |
| 116 | Пъяничное | Торф | от р.ц. г. Кондрово на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Разъезд 73 на ЮЗ в 13 км, от с. Евдокимовка на З в км | 45 |  |  |
| 117 | Трасье | Торф | от р.ц. г. Кондрово на Ю в 1 км, от ж/д ст. Говардово на ЮВ в 0,8 км, при с. Слобода на ЮВ | 148 |  | 36 |
| 118 | Отока | Торф | от р.ц. г. Кондрово на ЮЗ в 12 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 11 км, от с. Дороки на ЮВ в 3 км | 29 |  |  |
| 119 | Святой Колодец | Торф | от р.ц. г. Кондрово на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 12 км, от ст. Дорохи на В в 2 км | 34 |  |  |
| 120 | Адамовское | Карбонатные породы для известкования почв | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь |  | 14746 |  |
| Думиничский район |
|  | тыс. |
| 121 | Сухиничский участок | Строительные пески | 11 км северо-северо-западнее п. Думиничи, в 17 км к юго-западу от г. Сухиничи, в 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Брынь, 1 км южне д. Сорочка | 2012 |  |  |
| 122 | Кожановское | Строительные пески | 0,3 км на юго-запад от д. Кожановка | 195 |  |  |
| 123 | Роженский-1 участок | Строительные пески | в 17 км к северу от г. Думиничи, в 1,5 км к юго-западу от д. Роженск | 138 |  |  |
| 124 | Колчевское | Строительные пески | в 5 км к юго-западу от ж/д ст. Думиничи, в 1 км севернее д. Речица, у д. Колчевка | 3307 |  |  |
| 125 | Думиничское | Строительные пески | 2 км юго-западнее ж/д ст. Думиничи, на левобережной части поймы р. Жиздры, в 1,6 км восточнее от моста через р. Жиздра | 16619 |  |  |
| 126 | Серенское | Строительные пески | 1,7 км юго-западнее ст. Брынь, | 463 |  |  |
| 127 | Брыньское | Строительные пески | 7 км к востоку от ж/д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | 7175 |  |  |
| 128 | Речицкое | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,5 км к юго-западу от ж/д ст. Думиничи, в 0,6 км к северу от д. Речица | 5153 | 2611 |  |
| 129 | Усадьбинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2,0 км к западу от ж/д ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | 185 |  |  |
| 130 | Буда-Монастырская | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2,0 км к западу от ж/д ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | 56 |  |  |
| 131 | Паликское (Усадьбинский уч.) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 2,5 км СЗ ст. Палики, 2,5 км западнее Паликского кирпичного завода | 1743 |  |  |
| 132 | Челищевское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 7,2 км к ЮЗ от п. Думиничи,в 8,0 км к СВ от Паликского кирпичного завода | 2535 |  |  |
| 133 | Хлудневское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2 км к СЗ от ж/д ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 1120 |  |  |
| 134 | Вертненское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,0 км к СВ от ж/д ст. Думиничи, ЮВ с. Вертное | 15200 |  |  |
| 135 | Масловское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,0 км к С от ж/д cт. Брынь,в 0,2 км к С от д. Маслово | 4551 |  |  |
| 136 | Оброчное | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 20,0 км к ЮВ от ж/д ст. Думиничи, в 2,0 км к ЮЗ от п. Хотьково, между Хотьково и д. Сусея на правом берегу р. Вязовой | 1956 |  |  |
| 137 | Хлудневское | Строительные известняки | в 24 км к СЗ от ж/д ст. Думиничи, в 0,4 км к С от д. Павловка | 23298 |  |  |
| 138 | Хлудневское (уч. № 3) | Строительные известняки | в 24 км к СЗ от ж/д ст. Думиничи, в 0,6 км к С от д. Павловка | 4531 |  |  |
| 139 | Воймировское | Строительные известняки | в 1,5-2,0 км на ЮВ от ж/д ст. Воймирово ж/д Сухиничи-Киров | 632 | 277 |  |
| 140 | Кочуковское | Строительные известняки | в 7,0 км к СВ от ж/д ст. Воймирово, между д. Николаевка и Кочуково, на водоразделе р. Урушка и ее двух правых притоков | 6630 |  |  |
| 141 | Которьское | Строительные известняки | в 6 км к З и ЮЗ от ж/д разъезда Воймирово Московской ж/д. | 0 | 61600 |  |
| 142 | Хлудневское | Керамзитовое сырье | в 2 км к СЗ от ж/д ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 2760 |  |  |
| 143 | Брыньское | ПГС | южнее с. Брынь | 75 |  |  |
| 144 | Участок "Скачок" | ПГС | 5 км юго-западнее ж/д ст. Брынь, в 1,5 км к северо-западу от с. Брынь, у северо-восточной окраины д. Скачок | 304 |  |  |
| 145 | Масловское | Трепел | в 1 км С ж/д Брынь, к СЗ от д. Куклино, в 0,2 км С д. Маслово | 2700 |  |  |
|  | тыс. т |
| 146 | Плоцкое | Торф | от р.ц. г. Думиничи на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 9,5 км от с. Брынь на Ю в 1 км | 39 |  |  |
| 147 | Пустынка и Дальнее Прудище | Торф | от р.ц. г. Думиничи на З в11 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 14,5 км, при с. Каменка на ЮЗ | 122 |  | 153 |
| 148 | Волчье | Торф | от р.ц. г. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от ж/д ст. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от с. Колпино на ЮВ в 2 км | 44 |  | 3 |
| 149 | Дикроновское | Торф | от р.ц. г. и ж/д ст. Думиничи на СЗ в 18 км, от с. Дубровка на ЮЗ в 0,7 км | 41 |  | 10 |
| 150 | Мальцево-Самаринская дача | Глины огнеупорные | в 6 км в ж/д ст. Палики, к СЗ от Марьинского завода огнеупорных изделий | 2613 |  |  |
| 151 | Палики-Усадебское | Глины огнеупорные | между с. Усадьба и Палики, к ЮВ от ж/д ст. Палики | 1676 |  |  |
| 152 | Марьино-Заводское | Глины огнеупорные | в 6 км к юго-востоку от ж/д ст. Палики, у д. Марьино, к юго-западу от завода огнеупорных изделий | 2045 | 1228 |  |
| 153 | Дебриковское | Глины огнеупорные | в 3-4 км к ЮЗ от д. Хотьково, вблизи д. Дебрики | 201 |  |  |
| 154 | Хотьковское, Лошевский участок | Глины огнеупорные | на левом берегу р. Сенек , З д. Хотьково, вблизи д. Лошево | 694 |  |  |
|  | Хотьковское, Шубниковский участок | Глины огнеупорные | на правом и левом берегу р. Сенек , у д. Шубинки | 322 |  |  |
| 155 | Пыринка-Славинка-Широковка | Глины тугоплавкие | в 10 км З ж/д ст. Палики, между с. Широковка, Славинка, Пыринка | 14705 |  |  |
| 156 | Буда-Монастырская | Глины тугоплавкие | в 6 км к СВ от ж/д ст. Палики, в 1 км от д. Хамловка, на левом берегу р. Жиздра | 2200 |  |  |
| 157 | Дубровская Дача | Глины тугоплавкие | 4,5 км ЮЗ ст. Думиничи, 1,5 км к З от ж/д разъезда Дубровское | 752 |  |  |
| 158 | Устовско-Кассировское | Глины тугоплавкие | в 2 км С ж/д ст. Палики, между ст. Палики и с. Усты | 1600 |  |  |
| 159 | Участок Речица | Глины тугоплавкие | в 6-8 км от ж/д станции Думиничи, с юга, запада и севера от п. Речица (о флангах Речицкого месторождения) |  | 10696 |  |
| 160 | Будское | Стекольные пески | в 6 км ЮВ от ж/д ст. Палики, вблизи урочища Ерохино | 956 |  |  |
| 161 | Пыринское | Стекольные пески | 9 км западнее ст. Палики, у д. Пыринки | 4583 |  |  |
| 162 | Дубровский участок | Стекольные пески | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка |  | 23658 |  |
| 163 | Думиничское (участок "Полякская Горка") | Формовочные пески | 6 км СЗ ст. Думиничи, 3 км к ЮЗ от Думиничского чугунолитейного завода, на террасе р. Брынь | 456 |  |  |
| 164 | Дубровское | Формовочные пески | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка | 62009 | 24770 |  |
| 165 | Маклаковский участок | Цементное сырье | 19 км к СЗ от р.ц. г. Думиничи, 4 км к З от ж/д ст. Воймирово, в районе д. Поляна, Маклаки, Павлловка, Сигунов | 194389 | 29030 |  |
| Жиздринский район |
|  | тыс. |
| 166 | Зикеевский участок | Строительный песок | от р.ц. г. Жиздра к В в 5,2 км, от ж/д ст. Зикеево на СЗ в 1,7 км, на правобережье р. Жиздра |  | 1186 (248-сухая) |  |
| 167 | Зикеевское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2,5 км к СВ от ж/д ст. Зикеево, западнее д. Студенец | 902 |  |  |
| 168 | Участок Скурынский | Трепел | юго-западнее д. Скурынск | 0 |  |  |
| 169 | Зикеевское, участок Авиатоп | Трепел | 9 км восточнее г. Жиздра, 1 км северо-восточнее ж/д ст. Зикеево | 2461 |  |  |
| 170 | Зикеевское, участок Зикеевская гора | Трепел | 2 км юго-западнее ж/д ст. Зикеево, 0,5 км западнее п. Зикеево, 10 км западнее г. Жиздра | 4838 |  |  |
| 171 | Полюдовское | Трепел | 7 км южнее ж/д ст. Палики, 1 км северо-западнее д. Полюдово | 22229 |  |  |
| 172 | Зикеевское (участок №2) | Трепел | на восточной окраине п. Зикеево, 0,5 км к ЮВ от ж/д ст. Зикеево | 400 |  |  |
| 173 | Кореневское | Трепел | 10 км южнее г. Жиздра, в 2 км северо-западнее д. Коренево | 3700 |  |  |
| 174 | Мурачевский участок | Трепел | 4 км западнее ж/д ст. Зикеево, 3 км к юго-восточнее г. Жиздра, в районе д. Мурачевка |  | 7700 |  |
| 175 | Мурачево-Кореневское | Трепел | 6 км З ст. Зикеево, 2 км ЮВ г. Жиздра | 9000 |  |  |
| 176 | Озерское-1 | Трепел | у деревни и разъезда Озерская, западнее полотна железной дороги | 16689 |  |  |
| 177 | Озерское-2 | Трепел | у деревни и разъезда Озерская, восточнее полотна ж/д. | 13287 |  |  |
| 178 | Судимирское | Трепел | в 1,5 км на юго-восток от ж/д ст. Судимир, у западной окраины д. Младенское | 11283 |  |  |
| 179 | Огорьское | Мел | в 4,5 км 3 раъезда Березовский, в 1,3 км к ЮВ от д. Огорь | 2446 |  |  |
| 180 | Мурачевское | Мел | в 2,5 км к ЮВ от г. Жиздра, в 0,2 км к СЗ от д. Мурачевка | 75 |  |  |
| 181 | Зикеевское, участок Зикеевская гора | Мел | 2 км юго-западнее ж/д ст. Зикеево, 0,5 км западнее п. Зикеево, 10 км западнее г. Жиздра | 450 |  |  |
| 182 | Гололобовское | Мел | 3,5 км З ж/д разъезда Березовский, на восточной окраине р. Гололобовки | 798 |  |  |
| 183 | Березовское | Мел | в 1,5 км к ЮЗ от ж/д разъезда Березовский, в 0,7 км Ю д. Митинка |  | 3937 |  |
| 184 | Братское | Мел | в 2 км к юго-востоку от разъезда Березовский между п. Братский и Пророково | 2224 |  |  |
|  | тыс. т |
| 185 | Громатинское | Торф | от р.ц. г. Жиздра на СЗ в 5,5 км, от ж/д ст. Зикеево на СЗ в 17 км, от с. Мужитино на З в 2 км | 66 |  |  |
| 186 | Мох | Торф | от р.ц. г. Жиздра на ЮВ в 13,5 км, от ж/д ст. Зикеево на ЮВ в 7 км, от с. Белые Ямы на ЮЗ в 1,5 км | 86 |  | 52 |
| 187 | Мошки Улемльские | Торф | от р.ц. г. Жиздра на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Дятьково на СВ в 12 км, от с. Дубровка на СЗ в 3 км | 321 |  | 113 |
| 188 | Сосновое | Торф | от р.ц. г. Жиздра на ЮВ в 11,5 км, от ж/д ст. Озерская на ЮЗ в 2,5 км, от с. Иванцовский на З в 2,5 км | 27 |  |  |
| Жуковский район |
|  | тыс. |
| 189 | Высокиничское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 2,0 км к Ю от д. Высокиничи на правом берегу р. Протвы | 3394 |  |  |
| 190 | Горневское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 15,0 км к ЮВ от г. Жуков, у ЮЗ окраины д. Горнево | 6943 |  |  |
| 191 | Угодско-Заводское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 8,0 км к СЗ от г. Жуково, ,в 1,5 км к ЮВ от г. Белоусово | 984 |  |  |
| 192 | Семеновское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 26,0 км к ЮВ от г. Жуков, вблизи ЮЗ окраины д. Семеновское | 1036 |  |  |
| 193 | Болотское | Строительные пески | в 0,2 км к северу от д. Болотское, в 2 км к северо-западу от п. Протва, в 10 км к юго-востоку от ж/д ст. Обнинск | 7442 | 4965 |  |
| 194 | Борское | Строительные пески | в 0,2 км к северу от д. Бор | 462 |  |  |
| 195 | Белоусовское | Строительные пески | в 3 км к СЗ от г. Жуков | 3184 | 8345 |  |
| 196 | Высокиничское | Строительные пески | в 0,6 км севернее с. Высокиничи, на левом берегу р. Протвы | 158 |  |  |
| 197 | Стрелковское | Строительные пески | в 0,5 км южнее д. Стрелково | 264 |  |  |
| 198 | Ильинское | Строительные пески | в 1 км северо-восточнее д. Ильинское, на правом берегу р. Протва, в 1 км юго-западнее автодороги Жуково-Серпухов | 158 |  |  |
| 199 | Машковское | Строительные пески | в 15 км к северо-востоку от р.ц. Жуково, в 5 км к востоку от г. Балабаново, у северо-восточной окраины д. Машково | 62 |  |  |
| 200 | Костенское | Строительные известняки | в 2,5 км к Ю от г. Жуков, у СВ окраины д. Костенко-Стрелковка | 4000 |  |  |
| 201 | Макаровское | Строительные известняки | в 0,3 км южнее н.п. Макарово к западу от дороги Высокиничи-Макарово, на правом берегу р. Ракитка | 230 |  |  |
| 202 | Кременковское | Керамзитовое сырье | в 15 км к ЮВ от с. Высокиничи, 0,4-0,5 км СЗ д. Кременки | 1230 | 443 |  |
| Износковский район |
|  | тыс. |
| 203 | Дороховское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 10,0 км к ЮВ от п. Износки, к Ю от д. Дорохово | 585 |  |  |
| 204 | Юрмановское | Кирпичные суглинки и глины лекоплавкие | в 25 км СЗ г. Медынь, у СЗ окраины д. Юрманово | 303 | 330 |  |
| 205 | Каменское-2 | ПГС | в 2 км к северу от п. Износки, в 1 км к востоку от д. Черемошня | 683 |  |  |
| 206 | Вязищи | ПГС | на левом борту долины р. Изверь, к северо-востоку от северной окраины д. Вязищи | 1476 |  |  |
| 207 | Каменское 1 | ПГС | в 2 км к северу от п. Износки, около д. Черемошня | 1139 |  |  |
| 208 | Гришинское | ПГС | 1,5 км к югу от д. Гришино | 3555 |  |  |
| 209 | Семеновский участок | ПГС | в 8 км к Ю-ЮЗ от п. Износки |  | 67 |  |
| 210 | "Богданчики" | ПГС | в 6 км к востоку от п. Мятлево, между д. Богданово и Шестово |  | 1744 |  |
| 211 | Клячинский | ПГС | в 4 км к северо-западу от д. Чернышовка |  | 7571 |  |
| 212 | Перепудовский | ПГС | в 10 км от райцентра Износки, в 1,5 км к северо-востоку от д. Хвощи |  | 670 |  |
| 213 | Носовский участок | ПГС | в 2 км к Ю от п. Износки |  | 257 |  |
| 214 | Шатрищенское | Строительные пески | в 0,2 км западнее д. Шатрищи, в 2 км к юго-западу от п. Износки | 33 |  |  |
| 215 | Пенязинский участок | Строительные пески | вдоль восточной окраины д. Пенязи | 2648 |  |  |
| 216 | Извольское | Строительные пески | в 1 км севернее с. Извольск, 8 км юго-западнее с. Износки | 108 |  |  |
| 217 | Сиговский | Строительные пески | на северной окраине д. Сигово, 10 км юго-востоку с. Износки |  | 2538 |  |
|  | тыс. т |
| 218 | Александровское | Торф | от р.ц. г. Юхнов на СВ в 33 км, от ж/д ст. Износки на СЗ в 4 км, от с. Александровка на ЮВ в 1 км | 40 |  |  |
| 219 | Волчье | Торф | от р.ц. г. Медынь на СЗ в 22 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 15 км, от с. Фокино на З в 1,3 км | 168 |  |  |
| 220 | Пенезевское болото | Торф | от ж/д ст. Износки на ЮЗ в 15 км, от с. Пенязи на ЮЗ в 0,6 км | 31 |  |  |
| 221 | Светлый луг (Волынец) | Торф | от р.ц. г. Юхнов на СВ в 33 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 8 км, от с. Зубово на СВ в 2 км, от с. Волынец на СЗ в 0,5 км | 101 |  |  |
| 222 | Чертово | Торф | от р.ц. г. Медынь на ЮЗ в 30 км, от ж/д ст. Износки на ЮВ в11 км, от с. Мочалки на СВ в 2,5 км | 30 |  |  |
| 223 | Зубовское | Торф | от р.ц. г. Юхнов на СВ в 30 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 5 км, от с. Зубово на ЮЗ в 0,6 км. | 116 |  |  |
|  | Зубовское | Торф |  | 13 |  |  |
| 224 | Зубовское | Сапропель | в 0,6 км к ЮЗ от с. Зубово, в 5 км к СВ от ж/д Износки | 60 |  |  |
|  | Зубовское | Сапропель |  | 6 |  |  |
| Пригородная зона г. Калуги |
|  | тыс. |
| 225 | Ильинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 17 км к С от г. Калуги, 6 км СВ ж/д ст. Азарово, в 0,5 км к Ю от д. Новая Ильинка | 2615 |  |  |
| 226 | Лихуновское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 0,5 км СЗ от д. Лихуны | 1899 |  |  |
| 227 | Воротынское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 18 км юго-западнее г. Калуги, 1,5 км к С от п. Воротынск, в 0,2 км южнее д. Яглово | 1363 |  |  |
| 228 | Ольговское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 1,5-2,0 км СВ г. Калуги, к С от д. Ольговка | 664 |  |  |
| 229 | Ястребовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 4 км к СВ от Ольговского кирпичного завода, у ж/д Калуга-Алексин | 193 |  |  |
| 230 | Северо-Азаровское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 10 км на С от г. Калуги, 3 км СВ ж/д Калуга-Темкино | 2965 | 3819 |  |
| 231 | Ольговское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 6 км СВ г. Калуги, 0,5 км С д. Ольговки | 3756 |  |  |
| 232 | Андреевское | Строительные известняки | в 18,0 км к Ю от г. Калуга, в 16,0 км к ЮВ от ж/д ст. Воротынск, в 1,0 км к ЮВ от д. Андреевское | 9846 |  |  |
| 233 | Мстихинское | Строительные известняки | в 1,0 км к СЗ от д. Мстихино, 1,5-2,0 км к СЗ от ж/д ст. Калуга-2,в 12 км к СЗ от г. Калуги | 10844 |  |  |
| 234 | Азаровский участок | Строительные известняки | в 0,2 км к северо-западнее ж/д ст. Муратовка | 950 |  |  |
| 235 | Ермоловское | Строительные известняки | в 8,0 км к С от г. Калуги, в 2,5 км к С от ж/д ст. Азарово, на левобережье р. Яченки. Ограничено д. Ермолово, Тимошево и п. Азаровского кирпичного завода | 2297 |  |  |
| 236 | Каменское | Строительные известняки | в 6,4 км к СЗ от г. Калуги, в 1,4 км к СЗ от ж/д ст. Азарово | 211 |  |  |
| 237 | Муратовское | Строительные известняки | на СЗ окраине г. Калуги, в 12 км от ж/д ст. Калуга-1 | 10950 | 688 |  |
| 238 | Ольговское | Строительные известняки | 5 км северо-восточнее г. Калуги в районе д. Ольговка | 4621 |  |  |
| 239 | Уваро-Починковское | Строительные известняки | 1,5 км на СВ от п. Горенское | 8700 |  |  |
| 240 | Северо-Азаровское | Керамзитовое сырье | 10 км на С от г. Калуги, вблизи шоссейной дороги Калуга-Москва, в 0,7 км севернее д. Лихун | 508 |  |  |
| 241 | Пучковское | ПГС | черта г. Калуги, в 1,4 км севернее д. Пучково, в пойме р. Оки (протяженность 1,8 км - до устья р. Киевки) | 316 |  |  |
| 242 | Восточно-Киевское | ПГС | в 6,5 км от ж/д ст. Калуга 1, в русле р. Оки, на протяжении 2,5 км от устья р. Калужки вниз по течению | 1311 |  |  |
| 243 | Колышевское | ПГС | 9-15 км к западу от г. Калуги, в русле и пойме р. Угры, между д. Канищево и Угра | 2449 | 1246 |  |
| 244 | Мостовское | ПГС | 20 км на северо-запад от г. Калуги, в 5 км северо-западнее ж/д ст. Калуга-2, 0,65 км юго-восточнее ж/д полотна Москва-Киев, 0,5 км, в пойме и русле р. Угры | 1155 |  |  |
| 245 | Киевское | ПГС | восточнее г. Калуги, на отрезке между ее левыми притоками - р. Киевкой и Калужкой | 752 | 237 |  |
| 246 | Калужское, участок 2 | ПГС | 1 км южнее ж/д ст. Калуга 2, в пойме и русле р. Оки | 3208 |  |  |
|  | Калужское, участок 2, блок С1-10 | ПГС | 1 км южнее ж/д ст. Калуга 2, в пойме и русле р. Оки | 1109 |  |  |
| 247 | Правобережная пойма | ПГС | 3 км на ЮВ от моста через р. Оку |  |  |  |
| 248 | Мостовское | Строительные пески | в 10 км на северо-запад от гг. Калуги, в 0,65 км к юго-востоку от ж/д полотна Москва-Киев, в 0,5 км северо-западнее д. Плетеневка, у ж/д моста на р. Угра, в пойме и русле р. Угры | 26800 |  |  |
| 249 | Вороваевское | Строительные пески | в 1,5 км северо-восточнее д. Желыбино, на правом берегу р. Оки, через юго-западную часть месторождения проходит автодорога д. Шопино-р. Ока | 1761 |  |  |
| 250 | Вороваевское, участок 2 | Строительные пески | в 1,5 км северо-восточнее д. Желыбино, на правом берегу р. Оки | 1717 |  |  |
| 251 | Андреевское | Строительные пески | в 2 км южнее д. Андреевское, вблизи шоссейной дороги Калуга-Перемышль | 319 |  |  |
| 252 | Аненнское, участок Аненнский | Строительные пески | 6 км западнее г. Калуги, 0,6 км западнее д. Анненки, на левом берегу р. Оки | 1275 |  |  |
| 253 | Анненское, участок Плетеневский | Строительные пески | в 1,1 км к югу от д. Плетеневка, на левом берегу р. Оки | 255 |  |  |
| 254 | Воротынское | Строительные пески | 8 км западнее г. Калуги, 11 км юго-восточнее д. Льва-Толстого, 2 км юго-западнее ж/д ст. Калуга 2, юго-восточнее и восточнее окраины д. Плетеневка, на левобережье р. Оки | 2459 |  |  |
| 255 | Мстихинское | Строительные пески | 12 км северо-западнее г. Калуги, окраина д. Мстихино | 2400 |  |  |
| 256 | Угорское | Строительные пески | в 3 км западнее д. Мстихино на левом берегу р. Угры | 3146 |  |  |
|  | тыс. т |
| 257 | Рыблово | Торф | от р.ц. г. Калуги на З в 8 км, от ж/д ст. Калуга II на З в 1,5 км, от с. Колышево на СВ в 1,5 км | 186 |  |  |
| 258 | Ольговское | Формовочные пески | 5 км северо-северо-восточнее г. Калуги в районе д. Ольговка | 105 |  |  |
| 259 | Плетеневское | Гипс | 10 км СЗ г. Калуги, на левобережье р. Угры, в 2,4 км СВ ж/д ст. Калуга-2 | 234270 | 746142 |  |
| Кировский район |
|  | тыс. |
| 260 | Зимницкое | Строительные пески | в 5 км к северо-востоку от г. Киров, в 0,1 км к западу от д. Зимнички | 214 |  |  |
| 261 | Участок Зимницкий-2 | Строительные пески | в 5 км к северу от г. Киров, в 3 км к северо-западу от д. Зимнички | 582 |  |  |
| 262 | Воскресенское | Строительные пески | в 6 км к северо-северо-востоку от г. Кирова, южная окраина д. Воскресенское, между автодорогой г. Киров - Варшавское шоссе и р. Болвой | 178 |  |  |
| 263 | Винозаводчик | Строительные пески | 2,2 км к востоку от г. Кирова, правый берег р. Неполодь, между н.п. Винозаводчик, Новоселки, Малые Зимницы | 489 |  |  |
| 264 | Тешевичское | Строительные пески | 4,5 км к северо-восточнее г. Кирова, 1,5 км юго-восточнее ж/д ст. Ужать, 0,5 км юго-восточнее д. Тешевичи | 1011 | 2134 |  |
| 265 | Шибановское (две залежи) | Строительные пески | в 6 км южнее ж/д ст. Фаянсовая, к северо-востоку от д. Шибаново, на правом берегу р. Болвы | 1802 |  |  |
| 266 | Вежинский | Строительные пески | к востоку от д. Вежи |  | 10044 |  |
| 267 | Петровский | Строительные пески | в 3,5 км к юго-востоку от д. Вежи |  | 7337 |  |
| 268 | Тешевичи | Строительные пески | на восточной окраине д. Тешевичи |  | 14322 |  |
| 269 | Будское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 12,0 км СВ г. Кирова, в 6,0 км западнее ж/д Брянск-Вязьма, 10 км южнее автодороги Рославль-Сухиничи | 728 |  |  |
| 270 | Кировское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,3 км к ЮЗ от ж/д ст. Подписная, в 4 км к западу от г. Кирова, в 6,0 км западнее р. Болвы | 317 |  |  |
| 271 | Коновское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 15,0 км к В от г. Киров, в 0,6 км к ЮЗ от д. Коновка | 3600 |  |  |
| 272 | Кировское | Строительные известняки | в 2 км к СЗ от ж/д ст. Фаянсовая, в 4 км к ЮВ от ж/д ст. Ужать, на СВ окраине г. Кирова, на правом склоне долины р. Угра | 171 |  |  |
| 273 | Шабановский участок | ПГС | в 6 км южнее ж/д ст. Фаянсовая, в 0,6 км к северо-востоку от д. Шабаново | 103 |  |  |
| 274 | Ракитнянское | ПГС | в 14 км к северо-востоку от г. Киров, на левом берегу р. Ракитня, напротив д. Ракитня | 1132 |  |  |
|  | тыс. т |
| 275 | Пятницкое | Торф | от р.ц. г. Киров на СВ в 5,5 км, от ж/д ст. Фаянсовая на СВ в 4 км, от с. Соломоновка на СЗ в 4 км | 36 |  |  |
| 276 | Кировское | Бурый уголь | западнее г. Киров, между ж/д Сухиничи-Киров-Рославль и Брянск-Киров-Вязьма | 11083 | 44805 | 48591 |
| 277 | Жилинское | Формовочные пески | 2 км севернее г. Кирова, у северной окраины д. Жилино | 8019 | 2000 |  |
| 278 | Кировское (Болвинский участок) | Формовочные пески | между ж/д ст. Фаянсовая и г. Киров, на левом берегу р. Болвы | 459 |  |  |
| Козельский район |
|  | тыс. |
| 279 | Петрищенское | Строительные известняки | в 4 км к СЗ от ж/д ст. Воротынск, в 1 км от разъезда Кромено, на правом берегу р. Высса | 157 | 915 |  |
| 280 | Калининский участок (в комплексе с легкоплавкими и керамзитовыми глинами) | Строительные известняки | в 22 км к ЮВ от ж/д ст. Бабынино, в 15 км западнее с. Перемышль |  | 12182 |  |
| 281 | Нижнепрыскинское | Строительные пески | в 0,1 км к северу от д. Нижние Прыски | 616 |  |  |
| 282 | Карьер - 41 км | Строительные пески | в 6,7 км к востоку от г. Козельска, вблизи ст. "Карьер - 41" | 1255 |  |  |
| 283 | Козельское, участок № 3 | Строительные пески | в 12 км к западу от п. Сосенский, в 1 км к востоку от г. Козельска, пойма р. Жиздры | 1684 |  |  |
| 284 | Козельское, участок № 5 | Строительные пески | восточнее д. Дешевки, правобережье р. Жиздра | 7000 |  |  |
| 285 | Плюсковское | Строительные пески | в 16 км северо-западнее г. Козельска, в 1 км к юго-востоку от д. Плюсково, на правом берегу р. Серены | 132 |  |  |
| 286 | Новоказачье | Строительные пески | в 1,0 км к югу от д. Новое Казачье | 350 | 330 |  |
| 287 | Волконский участок | Строительные пески | в 12 км южнее г. Козельска, между д. Волконское и Булатово |  | 44965 |  |
| 288 | Клюксинский | Строительные пески | в 10 км к ЮЗ от г. Козельска, южнее д. Клюксы, на левобережной пойме р. Жиздры |  | 21420 |  |
| 289 | Плюсковское | ПГС | в 18 км северо-западнее г. Козельска, в 1,2 км к юго-востоку от д. Плюсково, на правом берегу р. Серены | 167 |  |  |
| 290 | Перемышльское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 1,5 км С ж/д ст. Козельск, СЗ г. Козельск | 520 |  |  |
| 291 | Киреевское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 17,0 км к ЮВ от г. Козельска, ЮЗ окраина ж/д ст. Киреевская | 1056 |  |  |
| 292 | Козельское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1 км к западу от г. Козельска | 216 |  |  |
| 293 | Зареченское (Точка-21) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 105 км южнее г. Калуги, 5 км к З от д. Чернышино | 1191 |  |  |
|  | тыс. т |
| 294 | Амшара | Торф | от р.ц. г. Козельск на СЗ в 11,5 км, от ж/д ст. Рядники на СВ в 12 км, при с. Грива на СЗ | 58 |  | 9 |
| 295 | В пойме р. Другуска | Торф | от р.ц. г. Козельск на З в 9 км, от ж/д ст. Козельск на З в 9 км, при с. Новоселье на ЮЗ | 131 |  |  |
| 296 | Березичское | Стекольные пески | в 8 км Ю г. Козельска, 2 км ЮЗ ж/д разъезда Слаговищи | 2358 |  |  |
| 297 | Поветкинское | Глины тугоплавкие | в 5 км к ЮВ от ж/д станции Киреевская, у д. Поветкино | 898 |  |  |
| 298 | Слаговищенское | Глины тугоплавкие | в 4,5 км к ЮВ от разъезда Слаговищи, вблизи п. Слаговищи | 178 |  |  |
| 299 | Козельское, шахта №3 (участки 3, 4) | Бурый уголь | 13 км В г. Козельска | 18723 |  | 7204 |
| 300 | Козельское, шахта №2 (прочие участки) | Бурый уголь | 13 км В г. Козельска | 3528 |  | 3386 |
| 301 | Грановско-Марьинское | Бурый уголь | в 19 км СВ г. Козельска | 17049 |  | 2294 |
| Куйбышевский район |
|  | тыс. |
| 302 | Филиппченское | Песок строительный | в 0,3 км к северу от д. Филипченки | 776 |  |  |
|  | тыс. т |
| 303 | Бутчинское | Мел | на С окраине п. Бутчино, на левом берегу р. Луженка, в 12 -13 км ЮВ ж/д ст. Бетлица | 116 |  |  |
| 304 | Лавровское | Торф | от р.ц. Бетлица на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Гобики на СЗ в 12 км | 311 |  |  |
| Людиновский район |
|  | тыс. |
| 305 | Заболотьевское | Трепел | в 7 км к востоку от г. Людиново, севернее д. Заболотье | 23500 | 47600 |  |
| 306 | Людиновское | Трепел | у восточной окраины г. Людиново | 4027 | 1101 |  |
| 307 | Слободское | Строительные пески | в 10 км к северо-западу от г. Людиново, в 0,5 км к югу от д. Слободка, 6,5 км северо-западнее ж/д ст. Ломпадь | 85 |  |  |
| 308 | Сукремльское | Строительные пески | северная часть г. Людиново | 17 |  |  |
| 309 | Манинское | Строительные пески | в 7,5 км СЗ г. Людиново, в 1 км восточнее д. Манино | 952 |  |  |
| 310 | Людиновское | Строительные пески | в 3 км СЗ г. Людиново, между р. Болва и ж/д полотном Москва-Гомель | 6925 | 5528 |  |
| 311 | Косичинское | Строительные пески | в 3,5 км северо-западнее ж/д ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино |  | 401 |  |
| 312 | Савинское | Строительные пески | в 4 км к северо-западу от г. Людиново, 3 км западнее от ж/д ст. Ломпадь, в 2 км к востоку от д. Савино, на правом берегу р. Болва | 22300 |  |  |
| 313 | Косичинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3,5 км северо-западнее ж/д ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино | 1703 | 1694 |  |
| 314 | Верзебневское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 4,0 км к СВ ж/д ст. Щигры, в 0,5-0,6 км СВ д. Верзебнево, вытянуто полосой протяженностью 2,3 км вдоль дороги Верзебнево-Соломоновка | 3036 |  |  |
| 315 | Вербежичское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 5,5 км к ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | 487 |  |  |
| 316 | Вербежичское | Керамзитовое сырье | 5,5 км к ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | 579 |  |  |
|  | тыс. т |
| 317 | Жажек | Торф | от р.ц. г. Людиново на З в1,5 км, от ж/д ст. Людиново на СЗ в 3,5 км, от с. Курганье на С в 1 км | 32 |  |  |
| 318 | Манинское | Стекольные пески | 1,5 км З ж/д Вязьма-Брянск, на левом берегу р. Болвы, напротив д. Манино | 188 |  |  |
| 319 | Сукремльское (3 участка) | Формовочные пески | в 3,7-7 км к ЮЗ от г. Людиново на левобережном склоне долины р. Болвы и ее притока р. Сукремля | 2206 |  |  |
| 320 | Слободско-Которецкое (Слободско-Которецкий участок, Буканьский участок) | Фосфориты | 25 км Ю г. Жиздра, 25 км ЮЗ ст. Людиново, близ с. с. Которец, Печки, Слободка | 52759 | 9574 | 6544 |
| Малоярославецкий район |
|  | тыс. |
| 321 | Малоярославецкое | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1 км к В от ж/д ст. Малоярославец, около кирпичного завода | 1493 |  |  |
|  |  | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие |  | 186 |  |  |
| 322 | Алешковское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 60 км к северу от г. Калуги, в 15 км к югу от г. Малоярославца, в 0,25 км северо-восточнее д. Алешково. | 661 |  |  |
| 323 | Кудиновское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 0,7 км к востоку от п. Кудиново | 1152 |  |  |
| 324 | Прудковское | Кирпичные суглинки и глины лекоплавкие | 25 км от г. Малоярославец, вблизи д. Прудки | 4824 | 3155 |  |
| 325 | Малаховское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 0,2 км к Ю от с. Малахово, в 3,5 км к СЗ от ж/д ст. Суходрев | 126 |  |  |
| 326 | Столбовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 7,0 км на ЮВ от ж/д ст. Детчино, вблизи д. Столбовки на правом берегу р. Рожня | 258 |  |  |
| 327 | Ерденевское, участок № 4 | Пески строительные | в 2 км к востоку от ж/д ст. Ерденево | 403 |  |  |
| 328 | Потресовское | Пески строительные | в 4 км юго-западнее г. Обнинска и 1,5 км к северо-западу от д. Потресово, на правом берегу р. Протвы | 6184 |  |  |
| 329 | Участок Потресовский-3 | Пески строительные | в 0,4 км к западу от д. Потресово | 18853 |  |  |
| 330 | Харамоновский участок | Пески строительные | в 14 км к юго-юго-востоку от г. Малоярославец, в 2 км к северо-востоку от д. Алешково, в районе урочища Харамоново | 102 |  |  |
| 331 | Алешковское | Пески строительные | в 60 км к северу от г. Калуги, в 15 км к югу от г. Малоярославца, в 0,25 км северо-восточнее д. Алешково. | 3601 |  |  |
| 332 | Трехсвятский участок | Пески строительные | в 0,3 км к северо-востоку от д. Трехсвятское, в 8 км к востоку от г. Мпалоярославец | 281 |  |  |
| 333 | Степичевское | Пески строительные | в 0,2 км к северу от д. Степичево | 4452 |  |  |
| 334 | Лопатинское | Пески строительные | в 0,75 км к северо-западу от ж/д ст. Сляднево | 6111 |  |  |
| 335 | Корнеевское | Пески строительные | в 10 км юго-западнее п. Детчино, в 0,8 км к востоку от д. Дуровка | 1100 |  |  |
| 336 | Анисимовское | Пески строительные | в окрестностях д. Анисимово, Ротманово, Шемякино, разделен р. Лужой на 2 участка(южный и северный) | 3637 |  |  |
| 337 | Участок Ерденевский-5 | Пески строительные | в 0,5 км северо-западнее д. Ерденево | 3473 | 470 |  |
| 338 | Потресовское-2 | Пески строительные | в 0,4 км от д. Потресово, в 4 км ЮЗ г. Обнинска | 4068 |  |  |
| 339 | Теняковское | Пески строительные | в 10 км к северо-западу от г. Малоярославец, в 1,8 км к юго-востоку от д. Теняково, в 2,0 км к северо-западу от д. Игнатьевское, на правобережье р. Лужи | 1234 |  |  |
| 340 | Игнатьевское | Пески строительные | в 0,5 км северо-западнее д. Игнатьевское | 506 |  |  |
| 341 | Ерденевское, участок № 2 | Пески строительные | в 1,5 км к юго-востоку от ж/д ст. Ерденево | 325 |  |  |
| 342 | Мокрищевское (участки Нижне-Горский, Сетуньский, Дуровский 2) | Пески строительные | 5 км северо-западнее ж/д ст. Сляднево, 1 км северо-восточнее д. Мокрище, 1,3 км западнее д. Богрово | 1765 |  | 100 |
| 343 | Савиновское | Пески строительные | в 24 км юго-западнее г. Малоярославца, в 0,3 км юго-восточнее д. Савиново, на левом берегу р. Путынки | 52 |  |  |
| 344 | Детчинское, участок № 2 | Пески строительные | в 1,6 км к северу от ж/д ст. Суходрев, на северо-западной окраине п. Детчино вдоль карьера отработанного Суходревского месторождения балластных песков | 156 |  |  |
| 345 | Афанасовское | ПГС | в 10 км к юго-западу от г. Малоярославец, между д. Рябово на север и ж/д ст. Ерденево на юг, в пойме р. Лохня | 4730 |  |  |
| 346 | Новостройковское-1 | ПГС | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км к западу от д. Новостройка | 71 |  |  |
| 347 | Заречьевский участок | ПГС | в 0,3 км к юго-востоку от д. Заречье | 426 |  |  |
| 348 | Санталовское | ПГС | в 8 км к западу-юго-западу от ж/д ст. Суходрев, в 0,6 км к юго-востоку от д. Санталовка | 356 |  |  |
|  | тыс. т |
| 349 | Панское | Торф | от р.ц. г. Малоярославец на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Малоярославец на СЗ в 6 км, от с. Панское на С в 0,5 км | 86 |  | 48 |
| 350 | Кармановское (включая т.м. Родинки) | Торф | от р.ц. г. Малоярославец на ЮЗ в 28 км, от ж/д ст. Родинки на ЮВ в 1 км, от с. Родинки на ЮВ в 0,5 км |  | 114 | 37 |
| 351 | Воробьевское | Каменная соль | к западу от с. Воробьево, на землях АОЗТ "Воробьево" | 941 |  |  |
| Медынский район |
|  | тыс. |
| 352 | Медынское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 0,6 км от ЮЗ окраины г. Медыни, в 13 км к юго-западу от ж/д ст. Мятлево, вблизи автотрассы Москва-Брест | 1376 | 0 |  |
| 353 | Степановское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3,0 км к З от г. Медыни | 3994 | 5665 |  |
| 354 | ЮЗ окраина г. Медыни | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 65 км северо-западнее г. Калуги, в 1,0 км к ЮЗ от г. Медыни | 276 | 2372 |  |
| 355 | Сазоновское, участки 1,2 | ПГС | в 28 км севернее г. Медынь, в 0,3 км к СВ от д. Сазоново | 832 |  |  |
| 356 | Радюкинское | ПГС | 8 км юго-западнее г. Медыни, земли совхоза "Мятлевский" | 152 |  |  |
| 357 | Участок Егорьевский | ПГС | в 28 км к северу от г. Медынь, в 0,5 км к западу от а/д Медынь-Верея |  | 2015 |  |
| 358 | Участок Восточный | ПГС | 28 км к С от г. Медынь, 250-300 м СВ д. Сазоново, 2 км к З от а/д. Медынь-Верея | 967 |  |  |
| 359 | Участок Ердовский | ПГС | западная окраина д. Ердово |  | 287 |  |
| 360 | Участок Южный | ПГС | 15 км к С от г. Медынь, 1,5 км к З от с. Кременское, 2 км к СЗ от а/д Медынь-Верея | 727 |  |  |
| 361 | Участок Ивановский | ПГС | д. Ивановское |  | 382 |  |
| 362 | Михеевское | Пески строительные | в 0,5 км к северу от д. Михеево | 780 |  |  |
| 363 | Глуховское | Пески строительные | в 16 км к северо-востоку от г. Медыни, в 2,5 км к юго-востоку от д. Глухово | 275 |  |  |
| Мещовский район |
|  | тыс. |
| 364 | Серпейское | Песчаники (камни строительные) | в 5 км к СЗ от г. Серпейска, в 1,0 км к В от д. Трухин, на правом берегу р. Серпейка | 51 | 341 |  |
| 365 | Рязанцевско | Строительные пески | в 8 км к северо-востоку от г. Мещовска, в 1 км к югу от д. Рязанцево | 101 |  |  |
| 366 | Мещовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | юго-восточная окраина г. Мещовска, в 20 км к юго-востоку от железной дороги Москва-Киев | 1271 |  |  |
| 367 | Кудринское | Строительные известняки | в 17 км к юго-востоку от г. Мещовска, 2 км юго-западнее ж/д ст. Кудринская | 665 |  |  |
| 368 | Домашевское | Строительные известняки | на левом и правом берегах р. Серены, в 6 км к ЮЗ от разъезда Домашевка | 853 |  |  |
| 369 | Савинское | ПГС | в 12 км к северу от г. Мещовска, в 0,1 км восточнее д. Савинки | 370 |  |  |
|  | тыс. т |
| 370 | В пойме р. Ресса б/н | Торф | от р.ц. г. Мещовск, от ж/д ст. Добужа на СВ в 16 км, от с. Рындино на ЮВ в 0,6 км | 162 |  | 5 |
| 371 | Гавриковское | Торф | от р.ц. г. Мещовск на СВ в 14 км, от ж/д ст. Бабынино на СЗ в 24 км, при с. Каратьки на СЗ | 146 |  | 7 |
| 372 | Два Амшара | Торф | от р.ц. г. Мещовск на С в 12 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 26 км, от с. Тюфинь на З в 0,6 км | 33 |  |  |
| 373 | Парашинское | Торф | от р.ц. г. Мещовск на СЗ в 4,5 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 23 км, на ЮВ от с. Парашинка, на ЮЗ от с. Маяк | 218 |  | 84 |
| 374 | Лобановское | Торф | от р.ц. г. Мещовск на СВ в 6 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 17 км, от с. Ломтево на ЮВ в 0,15 км | 247 |  | 28 |
| Мосальский район |
|  | тыс. |
| 375 | Захаринское | ПГС | в 1,5 км севернее д. Захарино, на правом берегу р. Пополты | 3048 |  |  |
| 376 | Участок № 4 Захаринского | ПГС | на право берегу р. Пополты, между д. Захарино и Семенково | 1342 |  |  |
| 377 | Долгое | ПГС | мосальский район д. Долгое | 145 |  |  |
| 378 | Захаринское, участок 2 | ПГС | 23 км северо-западнее г. Мосальск, западнее д. Захарьино, на правобережье р. Полпоты | 1349 |  |  |
| 379 | Боровенский участок | ПГС | левый берег р. Боровенка, юго-западнее д. Дубровка | 0 |  |  |
| 380 | Участок №3 Захаринского | ПГС | в 44 км северо-восточнее ж/д ст. Барятино, 23 км к северо-западу от г. Мосальск, в 0,2 км севернее д. Захарино, на левом берегу р. Пополты | 17 |  |  |
| 381 | Воронинский участок | ПГС | в 2,5 км к юго-востоку от д. Воронино | 35 |  |  |
| 382 | Подберезинское | ПГС | в 18 км к северо-западу от г. Мосальска участок № 1 в 0,8 км севернее д. Подберезье, на правом берегу р. Пополт участок № 2 - в 0,4 км к юго-востоку от д. Подберезье, на левом берегу р. Пополты |  | 1234 |  |
| 383 | Бавыкинское | ПГС | 36 км северо-восточнее ж/д ст. Барятино, 20 км северо-западнее г. Мосальска, у д. Бавыкино | 2541 |  |  |
| 384 | Почернинское | ПГС | 11 км к северо-западу от г. Мосальск, в 0,2 км к северо-западу от н.п. Почернино, на левобережном склоне долины р. Пополты | 396 |  |  |
| 385 | Мосальское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 18 км к северу от г. Мосальска, в 1,5 км к СЗ от д. Сычево | 166 |  |  |
| 386 | Мосальское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 35,0 км к СВ от ж/д ст. Барятино, в 0,5 км от западной окраины г. Мосальска, между д. Иванино, Кольцово, Паньшино | 1340 |  |  |
|  | тыс. т |
| 387 | Дары | Торф | от р.ц. г. Мосальск на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Занозная на СВ в 24,6 км, от с. Долгое на ЮВ в 1,5 км | 31 |  |  |
| 388 | Медвинское | Торф | от р.ц. г. Мосальск на СЗ в 20 км, от ж/д ст. Куземки на СВ в 38 км, от с. Адамовка на ЮВ в 1 км | 55 |  |  |
| 389 | Луг | Торф | от р.ц. г. Мосальск на ЮВ в 7,5 км, от ж/д ст. Шлипово на СЗ в 29 км, от с. Воронино на ЮВ в 1 км | 36 |  |  |
| 390 | Боровенское | Торф | от р.ц. г. Мосальск на В в 13 км, от ж/д ст. Бабынино на ЮВ в 36 км, от с Товарково на СВ в 1 км |  |  | 305 |
| Перемышльский район |
|  | тыс. |
| 391 | Корекозевское (участки: Южный, Северный) | Строительные пески | в 22 км к югу от г. Калуги у автодороги Калуга-Перемышль-Козельск, в 0,3 км к западу от п. Корекозево, на правом берегу р. Оки. Месторождение находится между охранными зонами р. Оки и п. Корекозево | 903 |  |  |
|  | Корекозевское (участок Озерный) | Строительные пески | в 0,15 км к юго-западу от д. Корекозево | 795 |  |  |
| 392 | Корчевский участок | Строительные пески | в 0,7 км к северу от д. Корчевские Дворики, на левобережье р. Жиздра | 949 | 188 |  |
| 393 | Корчевские Дворики | Строительные пески | в 1 км севернее д. Корчевские Дворики, в 0,7 км ЮЗ с. Перемышль | 6155 |  |  |
| 394 | Воротынское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,5 км ЮВ ж/д ст. Воротынск | 1431 | 344 |  |
| 395 | Рыченское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,0 км к З от г. Перемышль, в 0,5 км к З от д. Рыченки | 2493 |  |  |
| 396 | Полянское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | юго-западная окраина г. Перемышль, на левом берегу р. Оки, в 1,5 км от ее русла, в 0,1 км от старицы р. Оки - озера Хохловского | 176 |  |  |
| 397 | Воротынское | Строительные известняки | в 4 км к Ю от ж/д ст. Воротынск, на ЮВ окраине с. Воротынск, на левом берегу р. Высса | 2433 |  |  |
| 398 | Вортынское (Осиповское) | Строительные известняки | в 4,5 км к ЮВ от ж/д ст. Воротынск, на восточной окраине с. Воротынск, левый берег р. Высса | 4622 |  |  |
| 399 | Голодское | Строительные известняки | в 0,5 км южнее д. Голодское, на правом берегу р. Оки, в 3,0 км к СВ от с. Перемышль | 417 |  |  |
| 400 | Заболотское | Строительные известняки | в 12,0 км к СЗ от р.ц. Перемышль на правом берегу р. Выссы, к Ю от д. Шамордино | 309 |  |  |
| 401 | Восточно-Воротынское | Строительные известняки | в 4,5 км южнее ж/д ст. Воротынск | 7470 |  |  |
| 402 | Северо-Агеевское (площадь разведки 1971-73 гг.) | Керамзитовое сырье | 38 км юго-восточнее г. Калуги, 15 км к северу от ж/д ст. Черепеть в районе д. Константиновка, Малютино, Крутые Верхи | 4277 |  |  |
| 403 | Северо-Агеевское (площадь разведки 1960-61 гг.) | Керамзитовое сырье | к ЮЗ от площади разведки 1971-73 гг., у западной окраины д. Сбродово, на водоразделе рек Желовь и Свободь | 1273 |  |  |
| 404 | Южно-Калужское | Керамзитовое сырье | 25 км ЮВ ст. Калуга-1, между д. Крутые Верхи и Константиновка, на левом берегу р. Желовь |  | 1997 |  |
| 405 | Фетиньинский участок | ПГС | в 20 км юго-восточнее г. Калуги, на правом берегу р. Оки, в окрестностях населенных пунктов Фетиньино, Гриднево, Усадье |  | 3497 |  |
|  | тыс. т |
| 406 | Воротынское | Глины для буровых растворов | 0,25 км ЮВ с. Воротынск, в 5 км от ж/д ст. Воротынск | 56,5 |  |  |
| 407 | Воротынское, Южная часть | Бурый уголь | в 30 км к ЮЗ от г. Калуга, Ю ж/д ст. Воротынск |  | 56051 | 31703 |
| 408 | Воротынское, Воротынские участки №1, 2, 5 | Бурый уголь | в 15 км к СВ от г Калуга, в 8 км к С от шахты "Куровская".На площади участка расположен п. Воротынск. | 43082 |  | 2106 |
| 409 | Воротынское, участки № 3, 4, 6, 7 | Бурый уголь | в 5-6 км С расположена ж/д ст. Воротынск, в 8-10 км С - шахта "Куровская" | 53331 |  | 4556 |
| 410 | Северо-Агеевское | Бурый уголь | восточная часть района, в 24 км Ю г. Калуга | 150556 | 18887 | 31593 |
| 411 | Алексеевское | Бурый уголь | 20 км ЮВ г. Калуги, 23 км CВ п. Перемышль |  | 208505 | 55117 |
| 412 | Воротынское (остальная площадь) | Бурый уголь | на восточном фланге Воротынского месторождения | 2145 |  |  |
| 413 | Ромодановское | Бурый уголь | в 10 км Ю г. Калуги |  | 136614 | 23751 |
| 414 | Ильинская залежь | Бурый уголь | в 20 км к юго-востоку от г. Калуги, в 23 км к северо-востоку от г. Перемышль | 34032 | 16021 |  |
| Спас-Деменский район |
|  | тыс. |
| 415 | Гнездиловское | Строительные пески | в 18 км к северо-востоку от г. Спас-Деменск, на берегу р. Демина, у восточной окраины д. Гнездилово | 477 | 899 |  |
| 416 | Лазинское | Строительные пески | в 12 км к северу от г. Спас-Деменск, у восточной окраины д. Лазинки | 964 |  |  |
| 417 | Давыдовское "Золотая Гора" | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3,0 км к ЮВ от ж/д ст. Чипляево, в 1,5 км к СЗ от д. Давыдово | 256 |  |  |
| 418 | Занозненское, участок № 2 | ПГС | 2-2,5 км на юго-запад от ж/д ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окрестностях д. Давыдово | 620 |  |  |
| 419 | Пустовское | ПГС | 2 км северо-восточнее ж/д ст. Чипляево ж/д Сухиничи-Смоленск, в 12,5 км восточнее р.ц. Спас-Деменск, западная окраина д. Пустая | 12127 |  |  |
| 420 | Участок Пустовский-2 | ПГС | северо-восточная окраина д. Пустая | 6010 |  |  |
| 421 | Марковский участок | ПГС | северо-восточнее д. Марково | 0 |  |  |
| 422 | Занозненское, участки № 1, 5 | ПГС | 2-2,5 км на юго-запад от ж/д ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окрестностях д. Давыдово | 1856 |  |  |
| 423 | Болвинское | ПГС | южная окраина г. Спас-Деменска | 3218 |  |  |
| 424 | Стаинское | ПГС | в 7,0 км к З от д. Стаи | 565 |  |  |
| 425 | Стайкинское | ПГС | в 6 км к западу от г. Спас-Деменск, в 0,5 км к востоку от д. Стаи | 234 |  |  |
| 426 | Спас-Деменское-2 | ПГС | 1 км восточнее ж/д ст. Спас-Деменск | 1878 |  |  |
|  | тыс. т |
| 427 | Пустовский Мох | Торф | в 6,0 км к ЮВ от п. Пустовский Мох | 1463 |  |  |
| 428 | Игнатовское | Торф | в 8 км к ЮВ от н.п. Спас-Деменск, в 3,5 км западнее ж/д Чипляево, в 0,5 км восточнее н.п. Игнатово, западнее н.п. Князево | 4073 |  |  |
| 429 | Заказ | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на С в 11 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на С в 12,5 км, от с. Высочки на СЗ в 1,5 км | 121 |  | 3 |
| 430 | Кисловщина | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5,5 км, от с. Гнездилово на ЮВ в 0,7 км | 168 |  |  |
| 431 | Прилуки | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 12 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5 км, от с. Прилуки на СЗ в 0,2 км | 193 |  | 36 |
| 432 | Бездонная лужа | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на ЮЗ в 19 км, от с. Суборовка на ЮЗ в 0,5 км | 48 |  |  |
| 433 | Губино | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 10,5 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 8,5 м, от с. Лазинки на ЮЗ в 1 км | 44 |  |  |
| 434 | Зарайский Мошик | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 4 км, от с. Прилуки на З в 12 км, от с. Екатериновка на ЮВ в 1,0 км | 105 |  |  |
| 435 | Максимовское | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 4,9 км, от с. Максимово на ЮВ в 0,5 км | 38 |  | 3 |
| 436 | Мало-Игнатовское | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на ЮВ в 6 км, от ж/д ст. Чипляево на З в 3,5 км, от с. Вдовец на В в 0,5 км | 457 |  |  |
| 437 | Мох | Торф | от р.ц. г. и ж/д ст. Спас-Деменск на С в 15 км, , от с. Нов.Петрово на ЮЗ в 1,5 км | 32 |  | 2 |
| 438 | Пчельня | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 8 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 6,5 км, от с. Лазинки на Ю в 0,5 км, при с. Старые Стребки на Ю | 72 |  | 4 |
| 439 | Цветковский Мох (Обирог) | Торф | от р.ц. г. Спас-Деменск на З в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на ЮЗ в 7,5 км, от с. Обирог на СЗ в 1 км, при с. Несидеры на ЮВ | 159 |  |  |
| 440 | Пустовский Мох, участок №1 | Торф | от р.ц.г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | 50 |  |  |
|  | Пустовский Мох, участок №2 | торф |  | 46 |  |  |
| 441 | Бездон | Сапропель | в 13,7 км восточнее от н.п. Спас-Деменск, в 3,2 км восточнее ж/д Чипляево, в 3,8 км севернее с. Давыдово, в 0,8 км ЮВ с. Пустая |  | 180 | 53 |
| 442 | Бездонное | Сапропель | от р.ц. г. Спас-Деменск на С в 17 км, 18,5 км ЮЗ от ж/д ст. Спас-Деменск, в 0,5 км на ЮЗ от с. Суборовка, в 0,3 км на ЮВ от с. Никольское |  | 100 |  |
| 443 | Пустовский Мох, участок №1 | Сапропель | от р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | 82 |  | 87 |
|  | Пустовский Мох, участок №2 | Сапропель | от р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | 129 |  |  |
| Сухиничский район |
|  | тыс. |
| 444 | Сухиничское-2 | Строительные пески | в 1,5 км к юго-юго-востоку от ж/д ст. Сухиничи, 1 км от д. Гусеево | 721 |  |  |
| 445 | Наумовское | Строительные пески | 8 км северо-западнее разъезда Кредитное, между р. Брынь и Березуй, между д. Острогубово и Наумово |  |  | 164 |
| 446 | Ханино-Сухиничское | Строительные пески | в 14 км северо-западнее г. Сухиничи, в 7 км от ж/д разъезда Кредитное, в 3 км от ж/д Сухиничи-Рославль | 1635 |  |  |
| 447 | Самбуловский | Строительные пески | в 0,5 км к юго-западу от д. Самбулово |  | 494,2 |  |
| 448 | Сухиничское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,2 км к СВ от ж/д ст. Сухиничи, в 0,3 км восточнее кирпичного завода | 3062 |  |  |
| 449 | Сухиничи Главные | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 0,75 км к ЮВ от ж/д ст. Сухиничи, на левом берегу р. Брынь. Месторождение находится между станцией Сухиничи Главные, автовокзалом и автодорогой | 1445 |  |  |
| 450 | Асановское | Строительные известняки | в 10 км от к З от г. Сухиничи, в 0,8 км к СВ от д. Асаново | 887 | 1138 |  |
| 451 | Асаново-Волковское (Светиковское) | Строительные известняки | в 1,5 км ЮЗ разъезда Светики ж/д Сухиничи-Ельня, в 13 км СЗ г. Сухиничи, между д. Асаново, Волково | 1782 |  | 4723 |
| 452 | Никитинское | Строительные известняки | в 1,5-2,0 км севернее ж/д ст. Шелепово, между д. Никитино, Клевентьево, в 300-500 м к СВ от д. Никитино | 1110 |  |  |
| 453 | Володинское | ПГС | в 25 км к северо-западу от г. Сухиничи, в 0,5 км к северу от д. Володино на землях Новосельского опытного хозяйства | 459 |  |  |
| 454 | Самбуловский (блок С2-II) | ПГС | в 0,5 км к юго-западу от д. Самбулово |  | 212 |  |
| 455 | Дабужское | Трепел | 45 км от р.ц. Сухиничи, вблизи д. Соболевка, 5 км С от ст. Матчино | 271 |  |  |
| 456 | Матчино-Ресское | Трепел | 30,5 км СЗ от г. Сухиничи, 2,7 км СЗ от ж/д разъезда Матчино, вдоль правобережья р. Рессы | 3021 |  |  |
| 457 | Соболевское | Трепел | 6 км северо-восточнее ж/д ст. Дабужа, восточная окраина с. Соболевка | 15211 | 17851 |  |
|  | тыс. т |
| 458 | Участок Шлиппово | Глины тугоплавкие | в 6-8 км от д. Охотное, вблизи д. Острогубово, Асаново, Наумово, Кириллово |  | 15097 |  |
| 459 | Руднев-Хуторское | Стекольные пески | 20 км ЮВ г. Сухиничи у д. Руднев Хутор | 200 |  |  |
| 460 | Середейское, поле шахты №1 | Бурый уголь | 5-10 км ЮЗ ж/д ст. Сухиничи | 40357 |  | 7278 |
| 461 | Середейское, поле шахты №2 | Бурый уголь | 5-10 км ЮЗ ж/д ст. Сухиничи | 109736 |  | 39881 |
| 462 | Шлиповское, основная залежь | Бурый уголь | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлипово | 104254 |  | 20403 |
| 463 | Шлиповское, Восточная залежь | Бурый уголь | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлипово | 14896 |  | 5418 |
| 464 | Беликовский | Бурый уголь | севернее г. Сухиничи | 17617 |  | 2785 |
| 465 | Восточно-Беликовский | Бурый уголь | в 7,5 км к СВ от г. Сухиничи, вблизи ж/д ст. Сухиничи-Узловая | 26814 |  | 18881 |
| 466 | Сухиничский | Бурый уголь | 3-5 км от ж/д ст. Сухиничи-Узловая | 419 | 41659 | 32334 |
| 467 | Фроловское | Бурый уголь | 10-12 км Ю-ЮВ ж/д ст. Сухиничи, 7 км к З от ж/д ст. Сухиничи-Узловая | 6652 | 38190 | 16037 |
| 468 | Шлипповский | Цементное сырье | 800 м от СВ края села Шлипово | 0 | 6427 |  |
| Тарусский район |
|  | тыс. |
| 469 | Любовцовское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 5 км к северо-западу от г. Тарусса, в 1 км к западу от д. Любовцово | 341 |  |  |
| 470 | Тарусское (Северный и Южные участки) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,0 км западнее г. Таруссы - Северный участок; Южный участок - в 5 км юго-западнее от Северного участка, в 0,2 км на юго-восток от д. Ложкино | 2803 |  |  |
| 471 | Парсуковское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 20 км юго-западнее г. Тарусы, в 6,0 км к СВ от ж/д ст. Алексин, в 1 км к ЮЗ от д. Парсуково | 2150 | 813 |  |
| 472 | Тарусское (разведки 1958 г.) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | на СЗ окраине г. Тарусы, на правом берегу р. Тарусы | 226 |  |  |
| 473 | Вятское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 12 км к западу от г. Тарусы, в 10 км от кирпичного завода | 927 |  |  |
| 474 | Парсуковское | Строительные известняки | в 6,0 км к СЗ от ж/д ст. Алексин Московской железной дороги, в 1,0 км ЮЗ д. Парсуки | 22199 |  |  |
| 475 | Игнатовское (участки 2, 3) | Строительные известняки | в 1,5 км к СВ от г. Таруссы, в 1,0 км к ЮЗ от д. Игнатовское | 8269 |  |  |
| 476 | Ильенское | Строительные известняки | в 12,0 км к Ю от г. Тарусы, у ЮВ окраины д. Ильенки, в береговаом склоне долины р. Оки | 3858 |  | 6751 |
| 477 | Очаковогорское (Волковское) | Строительные известняки | в 1,5-2,0 км восточнее д. Волковское на левом берегу р. Оки | 12964 |  |  |
| 478 | Похвистневское | Строительные известняки | в 5,0 км к западу от г. Таруссы, у. д. Похвистнево | 210 |  |  |
| 479 | Шараповское | Строительные известняки | в 11,0 км к Ю от г. Тарусы, вблизи д. Шарапово, на левом берегу р. Оки | 3771 |  |  |
| 480 | Парсуковское | Керамзитовое сырье | в 6,0 км к СЗ от ж/д ст. Алексин Московской железной дороги, в 1,0 км ЮЗ д. Парсуки | 1528 | 516 |  |
| 481 | Кузьмищевское-1 | ПГС | в 4-6 км к северу от г. Тарусы, 1,5 км к востоку от д. Кузьмищево, на левой пойменной террасе р. Оки | 1840 |  |  |
|  | Кузьмищевское-2 | ПГС | в 4-6 км к северу от г. Тарусы, 1,5 км к востоку от д. Кузьмищево, на левой пойменной террасе р. Оки | 194 |  |  |
| 482 | Лопатинское | ПГС | 60 км юго-западнее г. Калуги, в 1 км к юго-западу от д. Лопатино | 146 |  |  |
| 483 | Ладыжинское | ПГС | в 1,5- км юго-восточнее г. Тарусы, в пойме и на левой надпойменной террасе р. Оки | 3125 |  |  |
| 484 | Кольцовский | ПГС | 1 км к юго-востоку от д. Кольцово |  | 1020,7 |  |
| 485 | Латынинский-1 | ПГС | 0,5 км к юго-востоку от д. Латынино | 337,6 | 1276 |  |
| Ульяновский район |
|  | тыс. |
| 486 | Крапивненское | Строительные пески | в 7 км южнее п. Ульяново, 1 км северо-восточнее д. Крапивна, на левобережье р. Вытебеть | 456 | 980 |  |
| 487 | Ульяновское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 46 км юго-западнее ж/д ст. Козельск, северо-западная окраина с. Ульяново | 753 |  |  |
| 488 | Ульяновское (к) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, Рессета, Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, Медынцево, Вяльцево, Дубна, Старица, Никитское |  | 71474 |  |
| 489 | Красногорское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 4 км к СВ от д. Красногорье, 10 км ЮЗ с. Ульяново, в 23 км южнее месторождения Точка-21 | 167 |  |  |
| 490 | Зареченское | Строительные известняки | в 7,0 км к СВ от с. Ульяново, в 1,5 км от п. Заречье | 1058 |  |  |
| 491 | Дудоровский | Строительные известняки | 500 м западнее с. Дудоровский | 0 | 126 | 0 |
| 492 | Горицкое | ПГС | в 17 км к юго-востоку от с. Ульяново, в 2 км южнее д. Мелихово, на левобережье р. Вытебеть | 40 |  |  |
| 493 | Ульяновское, участок "Глинная" (залежь 12) | Глины огнеупорные | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, Рессета, Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, Медынцево, Вяльцево, Дубна, Старица, Никитское | 413 |  |  |
| 494 | Ульяновское участок Залежь 7 | Глины огнеупорные | в 6 км к СЗ от с. Ульяново,в междуречье р. Жиздра, Рессета, Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, Медынцево, Вяльцево, Дубна, Старица, Никитское | 5739 |  |  |
|  | Ульяновское участок залежь 2, 3, 5, 6.8, 10,11 |  |  | 43757 | 29786 |  |
|  | Ульяновское участок залежь 9 |  |  | 1604 | 15963 |  |
| 495 | Бруснянское | Глины огнеупорные | в 28 км восточнее ж/д ст. Зикеево, между с. Брусна и Сусея, на левом берегу р. Сусейка | 545 |  |  |
|  | тыс. т |
| 496 | Ульяновское участок Залежь 7 | Глины тугоплавкие | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, Рессета, Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, Медынцево, Вяльцево, Дубна, Старица, Никитское | 3196 |  |  |
|  | Ульяновское, участок 2 |  |  | 71141 | 52506 |  |
| 497 | Участок Уколица | Глины тугоплавкие | в 21-21,5 км к юго-востоку от Ульяновского месторождения огнеупорных глин |  | 15595 |  |
| 498 | Ногайское | Бурый уголь | в 24-25 км к ЮВ от с. Ульяново, в 37-38 км к СВ от ж/д ст. Белев | 22855 |  | 1806 |
| Ферзиковский район |
|  | тыс. |
| 499 | Борщевское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 4609 | 3117 |  |
| 500 | Ферзиковское-2 (Федосовский уч.) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1,0 км к СЗ от п. Ферзиково | 586 |  |  |
| 501 | Шаховский участок | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,5 км к ЮЗ от ж/д ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово, на правом берегу р. Комолы |  | 10302 |  |
| 502 | Володарское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 17 км к юго-востоку от ж/д ст. Ферзиково, 1,5 км СЗ п. Дугны, 0,2 км В д. Володарское | 212 |  |  |
| 503 | Ферзиковское-2 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 1 км к СЗ от ж/д ст. Ферзиково, на СЗ окраине п. Ферзиково | 656 |  |  |
| 504 | Ферзиковское-2 (Бронцевский участок) | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,5 км Ю ж/д ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне долины р. Комолы | 17354 |  |  |
| 505 | Ферзиковское-1 | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 6,5 км Ю ж/д ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | 289 | 257 |  |
| 506 | Борщевское | Строительные известняки | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 40496 | 37148 |  |
| 507 | Марухтинское-2 | Строительные известняки | в 13 км к югу от п. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 5269 | 5281 |  |
| 508 | Марухтинское | Строительные известняки | в 13 км к югу от п. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | 12435 |  |  |
| 509 | Ферзиковское-1, участок № 1 | Строительные известняки | в 6,0-6,5 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково | 13805 |  |  |
| 510 | Ферзиковское-1 | Строительные известняки | в 6,0-6,5 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково | 11276 |  |  |
| 511 | Криушинское | Строительные известняки | в 6,5 км к ЮЗ от ж/д ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово и Кашурки, на правом берегу р. Комола | 153 |  |  |
| 512 | Турынинское | Строительные известняки | в 6,0 км к востоку от г. Калуги, на стрелке между р. Окой и р. Калужской | 3827 |  |  |
| 513 | Володарское | Строительные известняки | в 1,0 км к С от д. Володарское, в 2,0 км к СЗ от п. Дугна | 425 |  |  |
| 514 | Ферзиковское-2 (Кольцовский участок) | Строительные известняки | в 7,0 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, в 2,0 км к В от д. Кольцово, на левом берегу р. Оки | 1957 |  |  |
| 515 | Ферзиковское (участок Моргунова Дача) | Строительные известняки | в 13,0 км на СВ от ж/д ст. Ферзиково, на береговом склоне долины р. Оки | 4177 |  |  |
| 516 | Шаховский участок | Строительные известняки | в 6,5 км к ЮЗ от ж/д ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово и Кашурки, на правом берегу р. Комола |  | 69527 |  |
| 517 | Ждамировское | Строительные известняки | в 6,0 км к востоку от г. Калуги, в 0,5 км к юго-востоку от д. Ждамирово, на левом склоне р. Калужки | 753 | 338 |  |
| 518 | Борщевское | Керамзитовое сырье | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 21697 | 16849 |  |
| 519 | Ферзиковское-1, участок № 1 | Керамзитовое сырье | в 6.5 км Ю ж/д ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | 1873 |  |  |
| 520 | Ферзиковское-1 | Керамзитовое сырье | в 6.5 км Ю ж/д ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | 411 | 1845 |  |
| 521 | Максимовское (Южный, Северный, Центральный участки) | Керамзитовое сырье | в 30 км к востоку от г. Калуги, в 2,2- 2,5 км северо-востоку от п. Ферзиково, у западной окраины д. Максимово | 1832 |  |  |
| 522 | Алешнинское (участок Западный) | Керамзитовое сырье | 3,8 км к СВ от ж/д ст. Ферзиково, в 7,2 км к СВ от п. Ферзиково, на склоне р. Комолы | 940 |  |  |
| 523 | Виньковское | Керамзитовое сырье | 50 км ЮВ г. Калуги, З д. Виньково, на левом берегу р. Дугна |  | 30500 |  |
| 524 | Криушинское 1 | ПГС | в 10 км юго-восточнее г. Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р. Оки | 446 |  |  |
| 525 | Моргунова Дача | ПГС | в 13 км к юго-востоку от ж/д ст. Ферзиково, на левом берегу р. Оки, против п. Дугна | 607 |  |  |
| 526 | Криушинское 1 | Строительные пески | в 10 км юго-восточнее г. Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р. Оки |  | 151 |  |
| 527 | Криушинское 2 | Строительные пески | в 9 км юго-восточнее г. Калуги, в 1 км юго-западнее д. Криуши, в русле и пойме р. Оки |  | 614 |  |
|  | тыс. т |
| 528 | Борщевское-1 | Глины для буровых растворов | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 5569 |  |  |
| 529 | Борщевское-2 | Глины для буровых растворов | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 7867 |  |  |
| 530 | Борщевское | Глины для буровых растворов | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 8435 | 2999 |  |
| 531 | Шаховский участок | Глины для буровых растворов | в 6,5 км к ЮЗ от ж/д ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово и Кашурки, на правом берегу р. Комола |  | 13451 |  |
| 532 | Лущихинское | Минеральные краски | в 0,1 км ЮВ от д. Лущихино к З от п. Дугны, в 13 км к ЮВ от ж/д ст. Ферзиково | 156 |  |  |
| 533 | Хитровское | Минеральные краски | в 1,5 км В ж/д ст. Ферзиково, в 1,5 км к З от п. Дугны, 0,5 км западнее д. Хитрово | 204 |  |  |
| 534 | Зудненское | Минеральные краски | в 17 км к ЮВ от ж/д ст. Ферзиково, в 4,5 км к ЮЗ от п. Дугны, у д. Зудна | 106 |  |  |
| 535 | Участок Станы | Глины тугоплавкие | вблизи д. Станы, южнее д. Кривцово, на левом берегу р. Веенка |  | 5388 |  |
| 536 | Борщевское | Цементное сырье | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 81797 | 7079 |  |
|  |  |  |  | 116675 | 8665 |  |
| 537 | Станы | Цементное сырье | вблизи д. Станы, южнее д. Кривцово, на левом борту р. Веенка | 0 | 2836 |  |
| 538 | Борщевское | Карбонатные породы для известкования почв | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж/д ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | 15193 | 7755 |  |
| Хвастовичский район |
|  | тыс. |
| 539 | Ставровское | ПГС | в 4 км северо-западу от п. Еленский, на месте бывшей деревни Ставрово | 1314 |  |  |
| 540 | Хвастовичское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 3,0 км к СВ от с. Хвастовичи | 3124 | 1252 |  |
|  | тыс. т |
| 541 | Холмское | Мел | в 1,5 км к северу от д. Холмы, в 6 км к западу от с. Хвастовичи | 83 |  |  |
| 542 | За Рессетой | Торф | от р.ц. Хвастовичи на В на 9 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 2,5 км | 42 |  | 4 |
| 543 | Лесное | Торф | от р.ц. Хвастовичи на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Еленская на ЮЗ в 3 км, от с. Глебовка на ЮВ в 1,2 км | 56 |  | 5 |
| 544 | Лифинка | Торф | от р.ц. Хвастовичи на В , в 8,5 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 3 км, от с. Новохвастовичи на В, в 0,5 км | 180 |  | 28 |
| 545 | Лифинские кочки | Торф | от р.ц. Хвастовичи на С в 9 км, от ж/д ст. Теребень на С в 4,5 км, от с. Долина на ЮЗ | 229 |  |  |
| 546 | Рессетинские Дворики | Стекольные пески | 34 км ЮВ ж/д ст. Судимир, 8 км СЗ Еленского стекольного завода, 0,6 км восточнее д. Рессетинские Дворики | 1486 |  |  |
| 547 | Круча | Стекольные пески | 34 км ЮВ ж/д ст. Судимир, 6,5 км СЗ Еленского стекольного завода, 2,5 км СЗ д. Долина | 2094 |  |  |
| 548 | Еленское-1 | Стекольные пески | 40 км ЮВ ж/д ст. Судимир, 20 км восточнее с. Хвастовичи у Еленского стекольного завода | 129 |  |  |
| 549 | Белая Гора | Стекольные пески | 1,5 км СВ разъезда Теребень, 8 км ЮЗ Еленского стекольного завода | 78 |  |  |
| 550 | Подбужское (10 участков) | Фосфориты | 12 км ЮВ с. Хвастовичи, д. Подбужье, Бояновичи, Алексеевка, Пеневичи, Нехочи | 41968 | 47392 | 60756 |
| Юхновский район |
|  | тыс. |
| 551 | Бабенское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 7,0 км к югу от г. Юхнова, у д. Бабенки | 517 |  |  |
| 552 | Пречистинское | Кирпичные суглинки и глины легкоплавкие | в 4,0 км к СВ от д. Бабенки, в 8,0 км к ЮВ от г. Юхнова | 644 | 623 |  |
| 553 | Рылякское | Строительные известняки | в 8 км к юго-западу от г. Юхнова, в 0,4 км севернее д. Рыляки, на левом берегу р. Рессы | 355 |  |  |
| 554 | Рылякское | Строительные пески | в 8 км к юго-западу от г. Юхнова, в 0,4 км севернее д. Рыляки, на левом берегу р. Рессы | 444 |  |  |
|  | тыс. т |
| 555 | Плосковское | Торф | в 9 км на ЮВ от г. Юхнов, от ж/д ст. Мятлевская на ЮВ в 32 км, от с. Плоское на СВ в 0,5 км | 554 |  | 17 |
| 556 | Горшково | Торф | от р.ц. г. Юхнов на ЮВ в14 км, от ж/д ст. Износки на Ю в 41 км, от с. Подполево на ЮВ в 0,5 км | 25 |  | 32 |
| 557 | Мох | Торф | от р.ц. г. Юхнов на ЮЗ в 5 км, от ж/д ст. Мятлевская на ЮЗ в 32 км, от с. Можино на СВ в 2 км | 28 |  |  |
| 558 | Без названия | Сапропель | в 10 км на В от г. Юхнов, от ж/д ст. Мятлевская на ЮЗ в 24,5 км, от с. Плоское на ЮВ в 1,5 км, западнее с. Озерки |  | 50 | 15 |

Таблица 3.1.3.2. Перечень недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых на территори Калужской области

| № п/п | Наименование недропользователя | Наименование месторождения, вид ПИ | Географическое расположение | Реквизиты лицензии (№, сроки действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский район |
|  | ОАО «Калугавтодор» | Утешевское ПГС | в 0,3 км к северу от д. Утешево | КЛЖ 00036 ТЭ 25.08.2006 01.01.2017 |
|  | ООО «Калужский ресурс» | Волхонское комплексное ПГС, кирпичные суглинки | в 2,5 км от д. Волхонское | КЛЖ 80042 ТЭ 27.08.2008 – 01.01.2029 |
|  | ООО «Шубинский карьер» | Шубинское Песок строительный ПГС | Вблизи д. Шубино | КЛЖ 80095 ТЭ 16.05.2012 – 01.01.2032 |
| Барятинский район |
|  | ОАО «Шатино» | Красниковский мох торф | в 2 км к юго-западу от д. Добрая | КЛЖ 80031 ТЭ 18.01.2008 – 01.01.2029 |
|  | ООО «Карьер Бахмутово» | Бахмутовское ПГС | в 1,2 км к юго-западу от д. Бахмутово | КЛЖ 80099 ТЭ 16.07.2012 – 01.01.2022 |
|  | ООО «Спасское» | Харинское ПГС, песок строительный | В 2 км на северо-запад от д. Харинка | КЛЖ 80114 ТЭ 17.10.2013 – 01.01.2025 |
| Боровский район |
|  | ОАО «БАШКАРДОВО» | Башкардовское суглинки кирпичные | в 0,3 км к северу от д. Башкардово | КЛЖ 80105 ТЭ 29.10.2012-01.01.2016 |
|  | ООО «Боровский кирпич» | Федотовское суглинки кирпичные | в 2,0 км к востоку от д. Федотово | КЛЖ 00029 ТЭ 17.07.2006 – 01. 01.2021 |
|  | ООО «ГриТа» | участок «Совьяки» ПГМ | в 0,7 км к западу от д. Совьяки | КЛЖ 80006 ТЭ 28.03.2007-01.09.2020 |
|  | ООО «Вашутино» | Фатеевское пески строительные | в 0,7 км к западу от северо-западной окраины д. Фотеево | КЛЖ 80103 ТЭ 15.10.2012 – 01.01.2020 |
|  | ООО «ЭКС» | Рагозинское -2, ПГС | в 0,5 км к северо-востоку от д. Рагозино | КЛЖ 80041 ТЭ 18.07.2008- 01.01.2033 |
|  | ООО «КАЛУГА-ЩЕБЕНЬ» | Холмецкое ПГС | Расположен в 1,4 км к западу от д. Борисово | КЛЖ 80050 ТЭ 04.02.2009 01.01.2018 |
|  | ООО «КАЛУГА-ЩЕБЕНЬ» | Борисовское ПГС | в 0,6 км к западу от д. Борисово | КЛЖ 80051 ТЭ 04.02.2009 01.01.2016 |
|  | ООО «Полигон ПГС» | Кирилловское Пески строительные | в 0,1 км к востоку от д. Кириллово | КЛЖ 80061 ТЭ 21.04.2009 – 01.01.2016 |
|  | ООО «Березовское» | Тимашовское ПГС | в 0,4км к западу от д. Потресово | КЛЖ 80088 ТЭ 04.08.2011 01.01.2031 |
| Дзержинский район |
|  | ОАО «Спецстрой» | Полотняно-Заводское-4 известняк строительный | в 1,5 км к востоку от ж/д станции Шаня | КЛЖ 07237 ТЭ 24.03.2000 -01.01.2021 |
|  | ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление» | Полотняно-Заводское-1; Жилетовское С 1-VI. Известняк строительный | в 1,5 км к югу от станции Полотняный Завод | КЛЖ 05875 ТЭ 09.02.1999- 01.01.2023 |
|  | ОАО «Пятовское карьероуправление» | Пятовское, Ново-Пятовский уч-ток, известняки строительные | в 1,5 км к северо-западу от ж/д станции Пятовская | КЛЖ 06060 ТЭ 13.04.1999-01.01.2015 |
|  | ООО «Вектор» | Полотняно-Заводское-1 (юго-западная часть) известняки строительные | в 1,5 км к югу от ж/д станции Полотняный Завод | КЛЖ 52560 ТЭ 27.08.2002 – 01.01.2025 |
|  | ОАО «Калугавтодор» | Дурневское, пески строительные | в 0,6 км к северо-западу от д. Дурнево | КЛЖ 00016 ТЭ 03.11.2005-01.01.2036 |
|  | ООО «Воронки» | Воронковское, песчано-гравийная смесь | в 0,6 км к северо-западу от д. Бойково | КЛЖ 00021 ТЭ 13.04.2006-01.01.2016 |
|  | ООО «ДСЗ» | участок №1 Жилетовского месторождения известняки строительные | в 3,5 км к юго-востоку от п. Полотняный Завод | КЛЖ 00034 ТЭ 21.08.2006- 01.01.2022 |
|  | ОАО «Ново-Пятовское ПО» | Пятовское, Ново-Пятовский участок, известняки строительные | в 3,0 км северо-западнее ж/д станции Пятовская | КЛЖ 09015 ТЭ 20.09.2001- 01.01.2021 |
|  | ООО «Товарковская керамика» | Кожуховское суглинки кирпичные | в 1,5 км к югу от д. Кожухово | КЛЖ 80001 ТЭ 28.09.2006-01.01.2019 |
|  | ЗАО «Первая Цементная компания» | Адамовское, уч-2 известняки строительные | в 1 км южнее д. Адамовское, | КЛЖ 80028 ТЭ 26.12.2007 – 01.01.2028 |
|  | ООО «Карцовский карьер» | Карцовское песок строительный | Расположен в 0,5 км к югу от д. Карцово, | КЛЖ 80030 ТЭ 15.01.2008 – 01.01.2022 |
|  | ООО «НерудТранс» | Богдановское месторождение участок №2 строительные пески и ПГС | в 12 км к юго-западу от г. Кондрово | КЛЖ 80049 ТЭ 27.01.2009 – 01.01.2029 |
|  | ООО «Камельгино» | Сечневское, песок строительный | в 0,5 км к югу от д. Камельгино | КЛЖ 80068 ТЭ 14.01.2010 – 01.01.2015 |
|  | ООО «ПромНеруд» | Пятовское участок Васильевский - 2, известняк строительный | Расположен в 0,3 км к юго – западу от д. Васильевская | КЛЖ 80069 ТЭ 11.02.2010- 01.01.2030 |
|  | ООО «Сибирский элемент – Рента –К» | Мостовское участок Обуховский, песок строительный и ПГС | в 1,3 км к северо-востоку от д. Обухово | КЛЖ 80071 ТЭ 27.07.2010- 01.01.2031 |
|  | ООО «Домострой» | Уч. Галкинский, Песок строительный | в 7 км к юго-западу от г. Кондрово | КЛЖ 80075 ТЭ 24.09.2010 – 01.01.2031 |
|  | ООО «Георесурс» | Богдановское - Уч.№3, Песок строительный и ПГС | в 1 км к северо-востоку от д. Богданово | КЛЖ 80085 ТЭ 01.08.2011- 01.01.2031 |
|  | ООО "Угранеруд" | Восточно-Пятовский уч-ток Пятовского м-ния, Известняк строительный | вблизи ж/д ст. Пятовская | КЛЖ 52591 ТЭ 07.02.2003 – 01.01.2023 |
|  | ООО «РВД-3» | Поповское Песок строительный | Южнее Хутора Поповский | КЛЖ 80100 ТЭ 24.07.2012 – 01.01.2022 |
|  | ООО «Трансстроминвест» | Участок Ларинского Известняк строительный | В 2 км к юго-востоку от пос. Пятовский | КЛЖ 80102 ТЭ 15.10.2012 – 01.01.2032 |
|  | ООО «ГРК Поляна» | Участок Болобоновский | В 0,6 км к северо-западу от д. Болобоново | КЛЖ 80115 ТП 26.12.2013 – 01.01.2016 |
| Думиничский район |
|  | ОАО «Голицынский керамический завод» | Речицкое, глины тугоплавкие, | в 0,6 км к северу от д. Речица | КЛЖ 52682 ТЭ 30.04.2004- 01.05.2024 |
|  | ООО «ГАРАНТ-АС» | Усадьбинское суглинки кирпичные | в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | КЛЖ 52505 ТЭ 30.10.2001- 01.01.2016 |
|  | ООО «ГАРАНТ-АС» | Буда-Монастырская, глины для производства керамического кирпича | в 6 км к северо-западу от ж/д станции Палики | КЛЖ 00023 ТЭ 17.07.2006 – 01.01.2015 |
|  | ООО «Хлудневский щебеночный завод» | Хлудневское известняки строительные | Расположено в 1,5 км к юго-западу от д. Хлуднево | КЛЖ 80039 ТЭ 30.06.2008 -01.01.2030 |
|  | ООО «Калужский цементный завод» | Сухиничский участок, пески строительные | в 0,5 км к югу от д. Сорочна | КЛЖ 80074 ТЭ 18.10.2010 -01.01.2019 |
|  | ЗАО «Стройкерамика» | Кожановское песок строительный | В 0,3 км на юго-запад от д. Кожановка | КЛЖ 80097 ТЭ 14.06.2012 -01.01.2025 |
| Жиздринский район |
|  | ООО «Ресурс-40» | Огорьский, мел | в 0,5 км квостоку от д. Огорь, Тихоновка, Куликово | КЛЖ 80080 ТЭ 16.02.2011- 01.01.2031 |
|  | ООО «СПК «СПЕЦТЕХСТРОЙ» | Участок Скурынский трепел | Юго-западнее д. Скурынск | КЛЖ 80107 ТП 18.01.2012- 01.01.2017 |
|  | ООО «Мурачевские минералы» | Участок Мурачевский трепел | южнее д. Мурачевка | КЛЖ 80109 ТЭ 23.04.2013- 01.01.2033 |
| Жуковский район |
|  | ООО «Березовское» | Болотское пески строительные | в 0,2 км к северу от д. Болотское | КЛЖ 52677 ТЭ 15.04.2004- 01.05.2024 |
|  | Колхоз им. Ленина | Борское пески строительные | в 0,2 км к северу от д. Бор | КЛЖ 80044 ТЭ 17.10.2008 – 01.01.2018 |
|  | ООО «Белоусово Инвест» | Любицкий-1 и Малоросляковский Белоусовского месторождения, Песок строительный, | севернее д. Любицы | КЛЖ 80083 ТЭ 18.07.2011 – 01.01.2031 |
| Износковский район |
|  | ОАО «Калугавтодор» | Шатрищинское, пески строительные | в 0,3 км к юго-западу от д. Шатрищи | КЛЖ 80003 ТЭ 04.12.2006- 01.01.2018 |
|  | ООО «ПГС РЕСУРС» | Зубовское, торф | в 0,6 км к юго-западу от с.Зубово | КЛЖ 80062 ТЭ 28.04.2009 01.01.2016 |
|  | ООО «ПГС РЕСУРС» | Каменское -2 ПГС | в 0,25 км к северо-западу от д. Черемошня | КЛЖ 80063 ТЭ 28.04.2009 – 01.01.2016 |
|  | ООО «Вязищи» | «Вязищи» ПГС | в 0,45 км к северо-востоку от д. Вязищи | КЛЖ 80072 ТЭ 28.07.2010 – 01.01.2021 |
|  | ООО «Песчаный карьер» | Пенязинское, Песок строительный | на восточной окраине д. Пенязи | КЛЖ 80090 ТЭ 16.09.2011 – 01.01.2031 |
|  | ООО «Каменка» | Уч-к Каменский-1 ПГС | В 1,5 км на запад от д. Черемошня | КЛЖ 80096 ТЭ 18.05.2012 – 01.01.2019 |
|  | ООО «Уровень» | Гришинское ПГС | 1,5 км к югу от д. Гришино | КЛЖ 80116 ТЭ 15.01.2014- 01.01.2025 |
| Калуга и пригороды |
|  | ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" | Ильинское. кирпичные суглинки | в 0,5 км к югу от д. Новая Ильинка | КЛЖ 05865 ТЭ 02.02.1999- 01.01.2028 |
|  | ООО "Полигон ЖБЦ" | Вороваевское, пески строительные | в 1,5 км к северо-востоку от д. Желыбино | КЛЖ 52533 ТЭ 19.02.2002- 01.01.2017 |
|  | ОАО "Мостовский карьер" | Мостовское, «Рыблово» пески строительные и торф | в 0,5 км к северо-западу от д. Плетеневка | КЛЖ 06758 ТЭ 03.11.1999- 01.01.2030 |
|  | ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" | Лихуновское, суглинки кирпичные | в 0,1 км от д. Лихуны | КЛЖ 80008 ТЭ 25.04.2007- 01.01.2019 |
|  | ООО «Андреевский карьер» Калуга и пригороды | Андреевское известняки строительные | в 15 км к юго-западу от г. Калуги | КЛЖ 80053 ТЭ 12.03.2009 -01.01.2023 |
|  | ОАО «Стройполимеркерамика» | Воротынское-2 суглинки кирпичные | в 1,5 км к северу от ж/д ст. Воротынск | КЛЖ 80043 ТЭ 16.10.2008 01.01.2029 |
|  | ОАО «Калугатрансмост» | Калужское, участок-2, ПГС | в русле р. Оки, к юго-западу от г. Калуги | КЛЖ 80066 ТЭ 17.09.2009 – 01.01.2029 |
|  | ООО «ГРАВИТ» | Вороваевское участок№2 пески строительные | в 1,5 км е северо-западу от д. Воровая | КЛЖ 80110 ТЭ 06.05.2013 – 01.01.2028 |
| Кировский район |
|  | ОАО "Кировский домостроительный комбинат" | Шибановский участок песчано-гравийная смесь | в 4 км к северо-востоку от г. Кирова | КЛЖ 52506 ТЭ 30.10.2001- 01.01.2016 |
|  | ООО «Кировский дорожник» | Воскресенский участок, пески строительные | в 3 км к северу от г. Киров | КЛЖ 80056ТЭ 20.03.2009 – 01.01.2030 |
|  | ОАО» Кировский домостроительный комбинат» | Зимницкое -2, Песок строительный | в 3,0 км от д. Зимницы | КЛЖ 80089 ТЭ 11.08.2011 – 01.01.2021 |
|  | ЗАО «Калугагеология» | Два участка площадью 20 кв.км известняки строительные | Кировский район | КЛЖ 80113 ТП 30.07.2013 – 30.09.2015 |
| Козельский район |
|  | ОАО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» | Нижнепрыскинское песков строительных | в 0,1 км к северу от д. Нижние Прыски | КЛЖ 80106 ТЭ 29.10.2012-01.02.2016 |
| Куйбышевский район |
|  | ООО "СЕВГОЖ" | Филиппченское пески строительные | в 0,3 км к северу отд. Филиппченки | КЛЖ 80077 ТЭ 22.10.2010 – 01.01.2031 |
| Людиновский район |
|  | ОАО "Калугавтодор" | Слободское, пески строительные | в 8 км к северо-западу от г. Людиново | КЛЖ 80004 ТЭ 08.12.2006 01.01.2019 |
| Малоярославецкий район |
|  | ООО «Малоярославецкий комбинат нерудных материалов» | Потресовское. пески строительные | в 1,5 км северо-западнее д. Потресово | КЛЖ 80022 ТЭ 05.07.2007 -01.01.2022 |
|  | ООО "Стройинвест" | Алешковское, пески строительные | в 250 м к северо-востоку от д. Алешково | КЛЖ 80011 ТЭ 20.04.2007- 01.01.2017 |
|  | ООО "СибЭлКом" | Трехсвятское, пески строительные | в 0,3 км к северо –востоку от д. Трехсвятское | КЛЖ 00017 ТЭ 03.11.2005- 01.01.2015 |
|  | ООО "Агрофирма "Ярославец" | Харамоновское уч-к №1, пески строительные | в 14 км к юго-востоку от г. Малоярославца | КЛЖ 00035 ТЭ 22.08.2006 – 01.01.2015 |
|  | ООО «Вавжих» | Участок 1 Новостройковского месторождения, ПГС | в 0,3 км к западуот д. Новостройка | КЛЖ 80014 ТЭ 04.05.2007-01.01.2019 |
|  | ООО «ДАЛИС» | Афанасовское, ПГС | в 1,0 км к югу от д. Афанасово | КЛЖ 80016 ТЭ 30.05.2007 -01.01.2028 |
|  | ЗАО «КарьерСтройХолдинг» | Участок -2 Новостройковского месторождения, ПГС | в 0,3 км к западу от д. Новостройка | КЛЖ 80021 ТЭ 26.07.2007 – 01.01.2015 |
|  | ЗАО «Деловые люди» | Степичевское пески строительные | в 0,2 км к северу от д. Степичево | КЛЖ 80029 ТЭ 27.12.2007 – 01.01.2028 |
|  | ООО «ДСК «ГРАС-Калуга» | Лопатинское, песок строительный | в 0,75 км к северо-западу от ж/д ст. Сляднево | КЛЖ 80032 ТЭ 23.01.2008 – 01.01.2028 |
|  | ООО «Сендстройресурс» | Ерденевское уч-к №4 пески строительные | в 2,0 км к востоку от ж/д ст. Ерденево | КЛЖ 80033 ТЭ 29.02.2008 – 01.01.2016 |
|  | ООО «Агрофирма Детчинское» | Корнеевское месторождение строительных песков | на юго-восточной окраине д. Корнеевка | КЛЖ 80037 ТЭ 29.04.2008 – 01.01.2029 |
|  | ООО «Заречьевский карьер» | Заречьевское ПГС | 0,3 км юго-восточнее д. Заречье | КЛЖ 80059 ТЭ 22.04.2009 – 01.01.2022 |
|  | УМ СМП ПМК-1 | Ерденевское уч. №5 строительный песок | в 0,5 км к северу от д. Ерденево | КЛЖ 80086ТЭ 01.08. 2011 01.01.2026 |
|  | ООО «Квазар» | Потресовское -3 пески строительные | в 0,4км к западу от д. Потресово | КЛЖ 80104 ТЭ 15.10.2012 01.01.2031 |
|  | ООО «ЕВРОАКТИВ ЭСТЕЙТ» | Анисимовское пески строительные | вблизи д.д. Ани-симово, Ротманово, Шемякино | КЛЖ 80092 ТЭ 15.02.2012 01.01.2032 |
| Медынский район |
|  | ООО «Медыньстройинвест» | Михеевское месторождение пески строительные | в 0,5 км к северу от д. Михеево | КЛЖ 80010 ТЭ 19.04.2007- 01.01.2030 |
|  | ООО «Карьер» | Сазоновское участки №№1 и 2 ПГС | в 0,3 км к северо-востоку от д. Сазоново | КЛЖ 80079 ТЭ 17.02.2011 – 01.01.2031 |
| Мещовский район |
|  | ООО «Мещовский дорожник» | Участок -1 Савинского месторождения. пески строительные и ПГС | в 12 км к северу от г. Мещовска | КЛЖ 52525 ТЭ 11.01.2002- 01.01.2019 |
|  | ОАО «Калугавтодор» | Рязанцевское, пески строительные | в 1,0 км южнее д. Рязанцево | КЛЖ 00037 ТЭ 25.08.2006 – 01.01.2019 |
|  | ООО «Городец» | Участок Воронцовский Пески строительные | Вблизи д. Воронцово | КЛЖ 80117 ТП 29.01.2014 – 01.01.2017 |
| Мосальский район |
|  | ООО «МТЕ МИНЕРАЛС» | Захаринское ПГС | в 1,5 км севернее д. Захарино | КЛЖ 80118 ТЭ 31.03.2014 01.01.2017 |
|  | ООО «Шаховское» | Захаринское -2 ПГС | в 0,1 км к западу от д. Захарино | КЛЖ 80048 ТЭ 30.01.2009- 01.01.2019 |
|  | ЗАО «ЛогИнвест» | Участок-4 Захаринского месторождения, ПГС | на левом берегу р. Пополты, между д.д. Захарино и Семенково | КЛЖ 80057 ТЭ 17.03.2009 – 01.01.2030 |
|  | ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление №7» | Долгое, участок - 2, ПГС | в 2,5 км к юго – западу от д. Долгое | КЛЖ 80058 ТЭ 20.03.2009 – 01.01.2015 |
|  | ООО «РОДНИК-Инвест» | Уч-к Боровенский Песок, ПГС | Юго-западнее д. Дубровка | КЛЖ 80098 ТЭ 13.07.2012- 01.01.2025 |
| Перемышльский район |
|  | ООО «Стройдорресурс» | Корекозевское, пески строительные | в 0,4 км к югу от с. Корекозево | КЛЖ 06547 ТЭ 26.08.1999- 01.06.2020 |
|  | ОАО «Стройполимеркерамика | Воротынское суглинки кирпичные | в 1,5 км юго-восточнее ж/д ст. Воротынск | КЛЖ 06842 ТЭ 25.11.1999- 01.01.2028 |
|  | ОАО «Калужская Финансовая компания» | Северо-Агеевское, глины керамзитовые | в 1,0 км к северо-востоку от д. Константиновка | КЛЖ 52558 ТЭ 15.08.2002 – 01.01.2018 |
|  | ОАО «Калугатрансмост» | участок Озерный Корекозевского месторождения, пески строительные | в 0,15 км к юго-западу от д. Корекозево | КЛЖ 00024 ТЭ 17.07.2006 – 01.07.2016 |
|  | ООО «Партнер» | Корчевское Пески строительные | в 0,7 км к северу от д. Корчевские Дворики | КЛЖ 80084 ТЭ 02.08.2011 – 01.01.2031 |
|  | И.П. Никульченков Сергей Иванович | «Корчевские Дворики» Пески строительные. | вблизи д. Корчевские Дворики | КЛЖ 80093 ТЭ 17.02.2012 – 01.01.2032 |
| Сухиничский район |
|  | ОАО «Калугавтодор» | Володинское, пески строительные и ПГС | в 0,5 км к северу от д. Володино | КЛЖ 00032ТЭ 15.08.2006- 01.01.2026 |
|  | ООО «Наск» | Дабужское, трепел | в 0,3 км к юго – востоку от д. Соболевка | КЛЖ 52697 ТЭ 02.07.2004- 01.01.2018 |
| Спас-Деменский район |
|  | ООО «Неруд» | Пустовское песчано-гравийно-валунные породы | вблизи западной окраины д. Пустая | КЛЖ 52503 ТЭ 29.10.2001- 01.01.2028 |
|  | ООО «Кировский дорожник» | уч-ток 2 Занозненского месторождения ПГС | в 2,0 км к юго-западу от ж/д станции Занозная | КЛЖ 52668 ТЭ 19.03.2004-01.01.2020 |
|  | ООО «Агрорганика» | Участок №1 месторождения торфа «Пустовский мох» | в 0,9 км к юго-востоку от д. Пустая | КЛЖ 80073 17.08.2010-01.01.2032 |
|  | ООО «Агрорганика» | Участок №2 месторождения торфа «Пустовский мох» | в 0,9 км к юго-востоку от д. Пустая | КЛЖ 80078 28.12.2010-01.01.2016 |
|  | ООО «СпасДорСтрой» | Пустовское № 2 ПГС | на с-в окраине д. Пустая | КЛЖ 80081 ТЭ 07.02.2011- 01.01.2026 |
|  | Индивидуальный предприниматель Богаченков Э.П. | Участок Марковский ПГС | Северо-восточнее д. Марково | КЛЖ 80111 ТП 22.07.2013 – 01.12.2017 |
| Тарусский район |
|  | ООО «ОКА-КАЛУГА» | Парсуковское. известняки строительные | в 1,0 км юго-западнее д. Парсуково | КЛЖ 80060 ТЭ 10.06.2009 01.10.2028 |
| Ферзиковский район |
|  | ООО «Селивановский карьер» | Участок-1 Ферзиковского-1 месторождения известняки строительные | в 6,5 км к югу от ж/д станции Ферзиково | КЛЖ 00030 ТЭ 19.07.2006 – 01.06.2032 |
|  | ООО «Монолит-Агро» | Криушинское-1, ПГС | Расположено в 0,3 км к югу от д. Криуши | КЛЖ 80018 ТЭ 06.06.2007 – 01.01.2028 |
|  | ООО «КалугаНерудТранс» | Уч. Марухтинский, известняк, керамзитовые глины, кирп. суглинки | в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | КЛЖ80064 ТЭ 14.07.2009- 01.01.2029 |
|  | ООО СП «Агротехпром» | Марухтинское – 2, известняк строительный | 0,5 км к югу от д. Марухта | КЛЖ80065 ТЭ 01.09.2009 – 01.01.2029 |

Из-за недостаточного внесения минеральных и органических удобрений, нарушения агротехнических правил истощается плодородие почв и снижается продуктивность земель. Содержание гумуса в пахотных почвах в основном не превышает 2%, почвы более 50% территории пашни имеют повышенную кислотность и низкое содержание подвижных форм азота, фосфора, калия.

Значительные площади сельскохозяйственных угодий области ежегодно подвергаются интенсивным процессам эрозии. Для центральной части области, где отмечаются максимальные перепады высот, расчлененность рельефа, наличие растворимых водой почв и почвообразующих пород, характерна водная эрозия. Эродированные сельскохозяйственные угодья составляют около 10% из них слабосмытые - около 90%.

Около 9% площади сельхозугодий заболочено и переувлажнено, причем за последние 10 лет площадь переувлажненных земель в области увеличилась на 32%, заболоченных - на 11%, в том числе слабозаболоченных - на 25%, среднезаболоченных - на 60%, сильнозаболоченных - более чем в пять раз. На территории области насчитывается 72,2 тыс. га (5,2%) каменистых почв по всем видам сельхозугодий.

Общая площадь естественных кормовых угодий, заросших мелколесьем и кустарником составляет около 70 тыс. га. Коренное улучшение сенокосов и пастбищ не производится.

На территории области 10 районов попадают в зону радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС. В трех районах: Жиздринском, Ульяновском и Хвастовическом уровень загрязнения почвы на 70% площади сельскохозяйственных угодий составляет 1Ku на 1 км2.

Рельеф. Инженерно-геологические условия В геологическом отношении Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской платформы (Русская плита). Платформа имеет два резко отличающихся структурных комплекса. Нижний, кристаллический фундамент, сложен смятыми в складки метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, прорванными интрузиями магматических пород различного состава и возраста.

Мощность верхнего (осадочного) структурного яруса изменяется от 400-500 м на юге до 1000-1400 м на севере области. Состав пород и их чередование в разрезе свидетельствует об изменениях в движении земной коры и климатических условиях, существовавших в разное время. Большая часть осадочного чехла сложена отложениями девона. Их доля на юге области превышает 80% от мощности всей осадочной толщи (включая четвертичные образования). На северо-востоке области доля девонских отложений сокращается, наиболее четко здесь представлены отложения карбона. Отложения мезозоя (юрские и меловые) незначительны, особенно на северо-востоке. С низами мелового периода связаны отложения кварцевых и кварц-глауконитовых песков, глин. Верхнемеловые породы распространены на западе области и представлены преимущественно мелом, трепелами. Неогеновые континентальные образования встречаются в основном в центральной части области и представлены аллювиальными песчано-глинистыми осадками, заполняющими древние погребенные долины.

В геоморфологическом отношении Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины между двумя возвышенностями: Среднерусской и Смоленско-Московской. В пределах области выделяются провинции: Среднерусская, Смоленско-Московская, Днепровско-Деснинская. В пределах провинций выделены округа и районы: Барятинско-Сухиничская равнина (возвышенность), Спас-Деменская гряда, Угорская и Протвинская низины, Брянско-Жиздринское полесье.

Рельеф Калужской области сформировался в результате длительных и сложных геологических процессов. В пределах Калужской области развиты следующие виды рельефа: эрозионно-аккумулятивный, эрозионно-денудационный, ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. Все образовавшиеся типы рельефа относятся к равнинным.

Юго-восток и восток области находятся в пределах Среднерусской возвышенности со средними абсолютными отметками поверхности свыше 200 м, максимальная отметка этого региона – 279 м находится на водоразделе рек Оки и Вытебети. Центр области занимает Барятинско-Сухиничская возвышенность. Рельеф этого района создан ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией.

В западной части области в пределах ледниковой равнины выделяется Спас-Деменская гряда. Южнее ее расположена возвышенная зандровая равнина, входящая в состав Брянско-Жиздринского полесья. На северо-западе области – моренная равнина с озо-камовыми образованиями. Классическим примером кама является Шат-гора около поселка Износки. В пределах Угорской и Протвинской низин наблюдаются отдельные конечно-моренные холмы, но основной фон рельефа образован водно-ледниковыми процессами, создавшими плоские, обширные зандровые поля по рекам Протва, Угра. Урез речных вод при слиянии Протвы и Оки составляет 108 м – это низшая точка территории Калужской области.

Юг и юго-запад области занимает Брянско-Жиздринское полесье со средними высотами рельефа до 200 м. В целом рельеф полесья спокойный пологоволнистый, с отдельными крупными пологими холмами.

В зонах развития конечно-моренных и озо-камовых образований, в межхолмовых понижениях, где некогда были ледниковые озера, сейчас располагаются крупные болота: Игнатовский мох, Пустовский мох, Красниковский мох. Своеобразными объектами рельефа являются отторженцы – это крупные массивы коренных пород, которые были подхвачены ледником и перенесены на другое место. Таким крупным отторженцем является высокий холм у деревни Рагозино на западе Боровского района, его абсолютная отметка вершины составляет 242 м, а мощность перенесенных известняков – более 40 м.

Своеобразен рельеф молодых участков речных долин, возникших при таянии московского ледника; они обычно имеют крутые склоны, узкую долину, по склонам оползневые явления и конусы выноса коренных пород в русло рек. У таких участков рек нет надпойменных террас, в склонах долин наблюдаются значительные по площади и простиранию обнажения коренных пород. К таким долинам рек относятся участки на реке Оке между городами Калугой и Алексином, река Серена ниже села Мошонки и до устья, участок реки Угры у деревни Матово, часть Плюсковской дуги. У деревни Кашурки на левом берегу реки Оки наблюдается максимальный для Калужской области относительный перепад высот над урезом вод в 108 м.

Полный набор элементов рельефа речных долин можно наблюдать только в долинах древнего заложения: река Ока выше города Калуги, нижнее течение реки Протвы, река Жиздра и некоторые участки реки Угры. На этих участках речных долин наблюдаются хорошо выраженные пойма, высокая пойма и три надпойменные террасы.

На территории Калужской области развиты эндогенно-экзогенные процессы, осложняющие градостроительное освоение территории. Также в области довольно много болот, преимущественно верховых.

Физико-геологические процессы

Геоэкологическое состояние территории Калужской области характеризуется явлениями естественного и техногенного происхождения, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

К первым относятся экзогенные геологические процессы с широким площадным развитием: оползни, карсты, заболоченность, эрозия, эоловые процессы (дюнообразование), суффозионные просадки. Наибольшее распространение получили оползневые процессы, менее развиты карст и эрозия.

Установлено развитие суффозионно-карстовых процессов в Козельском и Малоярославецком районах, оползни в городе Тарусе, селе Ильинское, Шамордино (Козельский район).

В Перемышльском районе по правобережью реки Ужередь в районе села Ахлебинино отмечается развитие оползневых смещений склонных отложений. В Перемышльском районе по правобережью безымянного ручья левобережного притока реки Свободь отмечается развитие оползневого процесса в деревне Акиньшино. Трещины хорошо просматриваются в рельефе, отмечается разрушение подсобных строений.

Проявление техногенных процессов наиболее выражено на участках отработанных, но не рекультивированных карьеров (в основном в Дзержинском районе), нелицензированной отработки полезных ископаемых, а также в районах городских агломераций. Среди последних широко распространены участки техногенного заболачивания и подтопления (города Калуга, Обнинск).

Инженерно-строительное районирование

Районы благоприятные для строительства

- Речные террасы достаточно хорошо дренированные ввиду того, что залегают обычно поверх трещиноватых пород.

Однако негативными фактором является распространение процессов локального заболачивания. Основной причиной этих процессов является накопление верховодки поверх иллювиального горизонта почв на глубинах менее метра. Этот горизонт может быть легко разрушен при постройке фундаментов. При прокладке дорог и проведении прочей инфраструктуры фактор локального заболачивания необходимо учитывать.

- Моренная равнина с озо-камовыми образованиями. Территории осложняются незначительными процессами овражно-балочной эрозии, карстообразованием, гравитационными процессами.

- Моренно-зандровая, зандровая равнины. Осложняются локальными процессами заболачивания, карстообразования, гравитационными процессами.

Районы относительно благоприятные для строительства

- Ледниковые равнины. Территории осложняются развитием слабых грунтов, процессов овраго- и карстообразования.

- Водно-ледниковые равнины. Осложняются суффозионно-просадочными и гравитационными явлениями, карстообразованием, развитием слабых грунтов. Из-за насыщенности водой сильносжимаемые грунты (слабые грунты) теряют свою прочность, вследствие чего уменьшается их сопротивление сдвигу. Это приводит к значительным неравномерным деформациям. Рекомендуется при строительстве использовать методы уплотнения и упрочнения грунтов, а также конструктивные методы.

- Средне- и сильнорасчленные эрозионные равнины, сложенные водно-ледниковыми отложениями.  Основную сложность при строительстве вызывает степень расчленности рельефа, территории так же осложняются развитием процессов заболачивания и активного карста.

Районы неблагоприятные для градостроительства

- Болотные комплексы болота и торфяники. На участках образуются мощные залежи влагонасыщенного торфа. Строительство представляется нецелесообразным.

- Территории с активным карстом. Являются неблагоприятными для строительства, в связи с высокой вероятностью образованием карстовых полостей.

- Поймы крупных и долины малых рек. Территории в поймах рек могут с различной вероятностью (в зависимости от уровня поймы) быть подвержены затоплению во время половодья и паводков. Это делает строительство помещений здесь опасным, а при строительстве инфраструктурных объектов необходимо применять соответствующие меры. Пересеченный рельеф в долинах малых рек и распространенность в них процессов заболачивания также препятствуют застройке этих территорий.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

В соответствии с законом «О недрах» - это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

# 3.1.4. Земельные ресурсы

Калужская область является 65 по занимаемой площади субъектом Российской Федерации. Общая площадь земель Калужской области на 01.01.2013 года составила 2977,7 тыс.га. или 0,17% от общей площади Российской Федерации.

Структура земельного фонда. Распределение земель по категориям и угодьям

В составе земельного фонда категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению, имеющая определенный правовой режим. Действующим законодательством все земли по своему основному целевому назначению подразделяются на семь категорий земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Таблица 3.1.4.1. Земельный баланс

| № п/п | Показатель | 2011 | 2012 | В % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория региона | 2977,7 | 2977,7 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 1821,0 | 1820,1 | 61,1 |
| 2 | земли населенных пунктов | 229,1 | 230,2 | 7,7 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 52,8 | 53,4 | 1,8 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 99,7 | 99,8 | 3,4 |
| 5 | земли лесного фонда | 683,0 | 683,0 | 22,9 |
| 6 | земли водного фонда | 6,0 | 6,0 | 0,2 |
| 7 | земли запаса | 86,1 | 85,2 | 2,9 |

В общей структуре земель Калужской области в 2012 году наибольшая площадь приходилась на земли сельскохозяйственного назначения – 1820,1 тыс. га или 61,1% территории Калужской области.

Из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья составляют 1145,2 га или 62,9%. Прочие земли сельскохозяйственного назначения заняты лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд (1,4%), водной акваторией  (0,8%), болотами (0,8%) и др. Площадь нарушенных земель в категории земель сельскохозяйственного назначения равна 8,7 тыс. га или 0,5%.

Таблица 3.1.4.2. Структура земель сельскохозяйственного назначения Калужской области на в 2012 гг., га

| № п/п | Наименование | 2012 г. | в % к общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, в том числе: | 1820,1 | 100 |
| 1 | сельскохозяйственные угодья – всего | 1145,2 | 62,9 |
| 2 | лестные площади, покрытые лесами | 589,3 | 32,4 |
| 3 | лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 26,3 | 1,4 |
| 4 | под водой | 15,0 | 0,8 |
| 5 | земли застройки | 11,6 | 0,7 |
| 6 | под дорогами (грунтовыми) | 9,4 | 0,5 |
| 7 | болота | 14,6 | 0,8 |
| 8 | другие земли | 8,7 | 0,5 |

На 1 января 2013 года земли населенных пунктов, занимают 230,2 тыс. га (7,7% от общего земельного фонда области). По сравнению с 2011 годом данный показатель изменился на 1,1 тыс. га за счет перевода земель из категории «земли запаса» в «земли населенных пунктов».

Увеличение этой категории на 1,1 тыс.га произошло за счет включения в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения. Из них, 0,6 тыс.га в Малоярославецком, Мосальском, Жуковском, Тарусском районах предоставлено под жилищное строительство; 0,5 тыс.га в Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком районах - для расширения населенных пунктов.

Из всех городов области наиболее выгодное географическое положение имеют: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Балабаново, расположенные в непосредственной близости от Москвы и характеризующиеся наибольшим развитием социального и инженерно-транспортного обустройства территории; а также Сухиничи, Киров, Людиново, как крупные железнодорожные узлы и градообразующие центры. Эти же города имеют лучшие перспективы для своего дальнейшего развития.

Из поселков наиболее благоустроены Товарково Дзержинского района и  Кремёнки Жуковского района. Из сельских населенных пунктов – центры муниципальных образований, центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и некоторые военные и военно-гражданские населенные пункты (Шайковка Кировского района, Воротынск Бабынинского района и Ермолино Боровского района).

Из общего числа земель населенных пунктов 35,7 тыс. га составляют территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Они сосредоточены в основном в жилой, общественно-деловой и промышленной территориальных зонах. Под дорогами занято 10,8 тыс. га земель в границах населенных пунктов, под лесными насаждениями – 14,8 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2013 года, из всех земель населенных пунктов в собственности граждан находится 46,0 тыс. га, в собственности юридических лиц – 6,5 тыс. га, что в целом составляет 22,8 % земель населенных пунктов. В государственной и муниципальной собственности находится 77,2 % земель (177,7 тыс.га).

Площадь земель городов и поселков на 1 января 2013 года составляет 49,2 тыс.га. В пределах городской и поселковой черты в собственности граждан находится 5,9 тыс.га, юридических лиц - 2,5 тыс.га. В государственной и муниципальной собственности находится 40,8 тыс.га или 82,9 % городских и поселковых земель.

В 2012 году площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и земли иного специального назначения незначительно увеличилась и составила 53,4 тыс. га, что равно 1,8% общей площади области. Территория данной категории земель была увеличена за счет перевода 0,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения под размещение промышленных объектов в Малоярославецком, Сухиническом, Ферзиковском районах.

В структуре земель, отнесенных к данной категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и земли иного специального назначения преобладают земли под дорогами (27,0 %). Что касается, земель сельскохозяйственного использования, относящимися к этой категории земель, то они занимают площадь 6,8 тыс. га (12,7 %), из них земли, расположенные в полосе отвода железных дорог, занимают 1,6 тыс. га. Они могут предоставляться в виде служебных наделов для огородничества и выпаса скота.

В соответствии с действующим законодательством, к особо охраняемым территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Это территории, занимаемые государственными природными заповедниками, национальными и природными парками, государственными природными заказниками, памятниками природы. Для этих земель установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности, они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично.

В категорию земель особо охраняемых территорий включаются земельные участки, предоставленные в установленном порядке (путем изъятия и отвода) заповедникам, паркам, санаториям и т.д.

На 1.01.2013 г. площадь земель особо охраняемых территорий составляет 99,8 тыс.га (3,3 % от общей площади области).

В пределах области эти земли представлены Госкомплексом «Таруса» (охотничье-заповедное хозяйство общей площадью 33,7 тыс. га.), государственным заповедником «Калужские засеки» (18,7 тыс. га.), национальным парком «Угра» (44,1 тыс. га), а также землями оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (множество мелких участков, оздоровительные лагеря, базы отдыха, памятники истории и культуры, имеющие оформленные в соответствии с законом земельные участки общей площадью 1,0 тыс. га.). Все земли этой категории расположены в живописных и ценных в природном отношении местах вблизи водоемов и транспортных магистралей, а базы отдыха и оздоровительные лагеря – в основном в северных (близких к Москве) районах области.

Площадь земель, занимаемых водным фондом, по состоянию на 01.01.2013 г. была равна 6,0 тыс. га. (0,2 % от общей площади области), из них под водой – 5,9 тыс. га, под болотами – 0,1 тыс.га. Земли водного фонда используются для водохозяйственных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и других государственных и общественных потребностей.

На 1 января 2013 года площадь земель лесного фонда составляет 683,0 тыс.га. (22,9 % от общей площади области). Земли лесного фонда распределены следующим образом: площадь лесных земель 652,3 тыс. га (95,5%); площадь нелесных земель составила 30,7 тыс. га, из которых под дорогами и застройкой находятся 8,3 тыс. га и другие земли - 6,9 тыс. га. Земли сельскохозяйственного использования занимают площадь 7,7 тыс. га и представлены мелкими, вкрапленными среди леса контурами, используемыми под возделывание огородов, сенокошение и выпас скота.

В категорию земли запаса вошли земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, а также земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации. В состав земель запаса входят неиспользуемые земельные участки фонда перераспределения. Площадь земель запаса составляет 85,2 тыс. га. В 2012 году земли запаса уменьшились на 0,9 тыс.га, в результате перевода в земли сельскохозяйственного назначения (0,1 тыс.га предоставлены фермерскому хозяйству в аренду и 0,1 тыс.га приобретено гражданином для сельскохозяйственного производства в Износковском районе, 0,7 тыс.га переведены в фонд перераспределения Мосальского и Спас-Деменского районов с целью последующего предоставления для использования ).

Формы собственности

Земельные правоотношения в Калужской области осуществляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, регулирующим указанные правоотношения, законодательными и нормативными актами органов власти Калужской области, решениями органов местного самоуправления.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Публичная собственность на земельные участки возникает по основаниям, установленным статьей 3.1 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

На территории области в федеральной собственности могут находиться земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами;

- право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В собственности Калужской области могут находиться земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами;

- право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В соответствии с земельным законодательством в муниципальной собственности находятся земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации;

- право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.

В соответствии с данными Доклада о состоянии и использовании земель в Калужской области за 2012 год Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области на 01.01.2013 года земли Калужской области по формам собственности распределяются следующим образом:

| в собственности граждан | – | 722,1 тыс. га или 24,3%, |
| --- | --- | --- |
| в собственности юридических лиц | – | 260,3 тыс. га или 8,7% |
| в государственной и муниципальной собственности, в том числе: в собственности РФ | – | 1995,3 тыс. га или 67% 162,6 тыс. га или 5,5% |

# 3.1.5. Лесные ресурсы и животный мир

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений является Министерство лесного хозяйства Калужской области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда и леса, ранее находившиеся в введении сельскохозяйственных организаций.

В соответствии с приказам Федерального агентства лесного хозяйства от 26.26.2007 г. № 269 и от 16.10.2008 г. № 299 «Об определении количества лесничеств на территории Калужской области и установлении их границ» на территории области создано 18 лесничеств, в состав которых принято 569,7 тыс. га лесных участков, ранее находившиеся в введении сельскохозяйственных организаций.

Таблица 3.1.5.1. Лесничества Калужской области

| № п/п | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Боровское лесничество" | Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова д. 114 |
| 2 | Государственное казенное учреждениеКалужской области "Дзержинскоелесничество" | Калужская область, г.Кондрово, ул. Вокзальная д. 21 |
| 3 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Думиничское лесничество" | Калужская область, ст.Думиничи, ул. Белинского д. 6 |
| 4 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Еленское лесничество" | Калужская область, Хвастовичский район, посёлок Еленский, ул. Пушкина, 8 |
| 5 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Жиздринское лесничество" | Калужская область, г. Жиздра, ул. Брянская д. 11 |
| 6 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Жуковское лесничество" | Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 161 |
| 7 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Износковское лесничество" | Калужская область, с. Износки, ул. Кирова д. 13 |
| 8 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Калужское лесничество" | Калужская область, г. Калуга-7, с. Пригородное лесничество |
| 9 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Козельское лесничество" | Калужская область, г. Козельск, ул. Лесная д. 12 |
| 10 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Куйбышевское лесничество" | Калужская область, п. Бетлица Калужской области, ул. Кирова, д.33-а |
| 11 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Людиновское лесничество" | Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина д. 14 |
| 12 | Государственное казенное учреждениеКалужской области "Малоярославецкое лесничество" | Калужская область, г. Малоярославец, ул. Калужская д. 36А |
| 13 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Медынское лесничество" | Калужская область, г. Медынь, ул. Буровикова д. 5 |
| 14 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Мещовское лесничество" | Калужская область, г. Мещовск, ул.Льва Толстого, д.28 |
| 15 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Спас-Деменское лесничество" | Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская д. 192 |
| 16 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Ульяновское лесничество" | Калужская область, п. Дудоровский Калужская область, ул. Ленина, д. 83 |
| 17 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Ферзиковское лесничество" | Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Красноцветова, д. 1 |
| 18 | Государственное казенное учреждение Калужской области "Юхновское лесничество" | Калужская область, г. Юхнов, ул. Ленина д. 98 |

Общая площадь лесов Калужской области по состоянию на 01.01.2009 года составляет 1408,7 тыс. га. На леса, расположенные на землях лесного фонда, приходится 1254 тыс. га (89% от общей площади лесов). Наибольшие площади земель лесного фонда приходятся на Козельское, Куйбышевское, Юхновское лесничества. В ведении Министерства обороны Российской Федерации находится около 1% лесопокрытых земель Калужской области. Леса на землях особо охраняемых природных территорий занимают около 11% от общей площади лесных земель. Городские леса и земли иных категорий занимают 0,1% от площади лесов.

Таблица 3.1.5.2. Распределение площади лесов Калужской области по категориям земель

| Категории земель | Площадь, тыс. га | Общий запас древесины, млн. м3 | Общий средний годичный прирост запаса древесины, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Земли, покрытые лесной растительностью |  |  |
| Леса, расположенные на землях лесного фонда | 1254 | 1204,9 | 236,15 | 4,83 |
| Леса Министерства обороны и безопасности | 39,2 | 36,1 | 8,58 | 0,13 |
| Городские леса | 6,8 | 6,4 | 1,34 | 0,03 |
| Леса особо охраняемых природных территорий | 62,7 | 60,1 | 15,33 | 0,21 |
| Земли иных категорий | 18 | 18 | 2,24 | 0,07 |
| Участки лесного фонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций и на 01.01.08 не включенные в лесной фонд | 28 | 28 | 4,83 | 0,11 |
| Всего | 1408,7 | 1353 | 268,47 | 5,38 |

Средняя лесистость Калужской области - 35%. Наибольший процент лесистости (57,9%) характерен для Думиничского района, наименьший (13,5%) – для Бабынинского района. Наибольшие запасы древесины сосредоточены в Юхновском, Ферзиковском, Куйбышевском, Людиновском и Малоярославецком лесничествах. Значительные запасы хвойных пород имеются в Дзержинском, Еленском, Жиздринском, Калужском, Малоярославецком и Юхновском лесничествах. Твердолиственные породы преимущественно представлены в Калужском, Козельском, Ульяновском и Ферзиковском лесничествах.

На территории области расположены следующие категории ландшафтов:

- лесные земли, покрытые лесной растительностью, включая лесные культуры;

- лесные земли, не покрытые лесной растительностью, представленные не сомкнувшимися лесными культурами, лесными питомниками и плантациями, естественными рединами, фондом лесовосстановления (гари, погибшие древостои, вырубки, прогалины и пустыри);

- нелесные земли, представленные пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, усадьбами, садами, дорогами и просеками, болотами, песками и прочими землями.

В соответствии с Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 №61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»  территория Калужской области относится  к району хвойно-широколиственных  (смешанных) лесов  европейской части Российской Федерации.

Основными лесообразующими породами на территории области являются: сосна, ель, береза, осина, встречается дуб, клен, ясень, вяз, ольха черная, липа. В лесах, расположенных на землях лесного фонда преобладают мягколиственные породы (70,9%). Хвойные занимают 26,5%, твердолиственные – 2,6%.

Таблица 3.1.5.3. Структура лесных насаждений по группам древесных пород

| № п/п | Группа пород | Группа возраста (площадь, тыс. га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Молодняки | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Итого |
| 1 | Хвойные | 124,1 | 108,9 | 57,2 | 29,4 | 319,6 |
| 2 | Твердолиственные | 1,9 | 12,3 | 6,9 | 10,4 | 31,5 |
| 3 | Мягколиственные | 37,6 | 359,8 | 198,3 | 258,1 | 853,8 |
|  | Итого | 163,6 | 481 | 262,4 | 297,9 | 1204,9 |

В общей возрастной структуре лесного фонда преобладают средневозрастные насаждения. Их накопление характерно для мягколиственных пород. Спелые леса на 86,6% так же представлены мягколиственными породами, причем перестойные насаждения в их составе занимают 30%.

Согласно статье 10 Лесного Кодекса, по своему целевому назначению леса Калужской области подразделяются на защитные и эксплуатационные.

Категории защитных лесов установлены в соответствии со статьями 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 88 Федерального закона №201-ФЗ от 04.12.2006 «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона №143-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». К защитным лесам относятся:

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях:

- леса, расположенные на территориях национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территорий.

- Леса, расположенные в водоохранных зонах.

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны.

- Ценные леса.

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов.

К особо защитным участкам лесов относятся:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов, оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

- постоянные лесосеменные участки;

- заповедные лесные участки;

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- другие особо защитные участки лесов.

Защитные леса составляют 37,8% от общей площади лесов, расположенных на землях лесного фонда. В защитных лесах преобладают мягколиственные насаждения.

В категорию лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), включены Национальный парк «Угра», Государственный природный заповедник «Калужские засеки», памятник природы «Калужский бор», Государственный природный заказник федерального значения «Государственный комплекс Таруса».

Общая площадь эксплуатационных лесов в лесном фонде Калужской области составляет 782 тыс. га, в том числе спелых и перестойных 185,6 тыс. га. Распределение площадей эксплуатационных лесов в лесничествах неравномерно (Таблица 3.1.5.4).

Таблица 3.1.5.4. Распределение площади эксплуатационных лесов по лесничествам на 01.01.2009

| Наименование лесничеств | Общая площадь, тыс. га | В том числе покрытые лесом земли, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Спелых и перестойных |
| Боровское | 22,3 | 20,3 | 8,3 |
| Дзержинское | 21,0 | 20,2 | 4,8 |
| Думиничское | 45,2 | 44,0 | 11,8 |
| Жуковское | 17,9 | 16,7 | 7,6 |
| Еленское | 66,1 | 61,9 | 7,3 |
| Жиздринское | 52,8 | 51,0 | 10,3 |
| Калужское | 3,0 | 2,9 | 1,1 |
| Козельское | 5,4 | 5,0 | 2,1 |
| Куйбышевское | 55,5 | 54,7 | 6,4 |
| Людиновское | 44,0 | 43,2 | 12,7 |
| Малоярославецкое | 48,1 | 45,1 | 16,0 |
| Медынское | 60,5 | 58,1 | 18,4 |
| Мещовское | 61,2 | 59,6 | 17,0 |
| Износковское | 56,5 | 55,0 | 13,6 |
| Спас - Деменское | 66,2 | 64,4 | 8,3 |
| Ульяновское | 57,9 | 56,4 | 14,9 |
| Ферзиковское | 6,5 | 6,2 | 3,2 |
| Юхновское | 92,0 | 90,2 | 21,8 |
| Итого | 782,0 | 754,9 | 185,6 |

В составе эксплуатационных лесов преобладают мягколиственные породы, они занимают 558,6 тыс. га (74% от общей площади эксплуатационных лесов). На долю хвойных пород приходится 24,4%, твердолиственных –1,6 %. Возрастная структура характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений. На 01.01.2009 год их площадь в лесном фонде составила 288,1 тыс. га. Преобладание средневозрастных древостоев характерно для всех групп основных лесообразующих пород.

С целью сохранения окружающей среды и биоразнообразия в лесах области в соответствии с законодательством вводятся ограничения лесохозяйственной деятельности.

Таблица 3.1.5.5. Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Целевое назначение лесов | Ограничения на использование лесов |
| --- | --- |
| Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | Запрещается: - осуществление деятельности, несовместимой с их целевыми назначениями и полезными функциями; - проведение рубок спелых перестойных лесных насаждений на участках, где исключается любое вмешательство человека в природные процессы, в случае если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - возведение лесных плантаций; - проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки; - применение авиации при проведении мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов. В лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, запрещается: - ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель; - движение трелевочных тракторов. Рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос. Лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса*. В первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается: - использование токсичных химических приоратов; - осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений. В первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается: - посадка высокоствольных деревьев древесных пород, высота ствола которых может достигать более 15 метров. В зеленых зонах и лесопарках запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - возведение лесных плантаций; - организация агротехнического ухода за лесными культурами с применением токсичных химических препаратов |
| Ценные леса | Запрещается: -проведение сплошных рубок лесных насаждений для заготовки древесины. В лесах, имеющих научное или историческое значение, запрещается: - ведение сельского хозяйства (за исключением пчеловодства); - выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - возведение лесных плантаций. В противоэрозионных лесах запрещается: - ведение сельского хозяйства (за исключением пчеловодства); - сплошная распашка земель на склонах более 6 градусов при проведении работ по лесовосстановлению |
| Эксплуатационные леса | Допускаются все виды использования лесов |

Животный мир

По состоянию на 01.01.2013 в Красную книгу Калужской области, утвержденную Постановлением Правительства Калужской области №115 от 29.10.1998, занесено 290 видов животных, в том числе 36 из соответствующего перечня объектов охраны Российской Федерации.

На территории Калужской области обитает более 6 тыс. беспозвоночных и 396 видов позвоночных животных.

Беспозвоночные. В Калужской области встречаются представители простейших, моллюсков, червей, паукообразных и насекомых. Представители классов ракообразные, паукообразные и крылатые насекомые (отряды стрекозы, прямокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые и перепончатокрылые) внесены в Красную книгу Калужской области.

Круглоротые и костные рыбы. В водоемах отмечено 2 вида круглоротых и 41 вид костных рыб. В бассейне реки Ока обитает ручьевая минога, в реке Десне и ее притоках – украинская минога, занесенная в Красные книги Российской Федерации и Калужской области. Помимо широко распространенных видов (леща, щуки, окуня, плотвы) в р. Болва отмечали днепровского усача (мирона) и донского ерша (носаря). В стоячих водоемах распространены золотой и серебряный караси, линь и многие другие виды. В многочисленных прудовых хозяйствах выращивают карпа, толстолобика, белого амура и пелядь. В последние годы отмечено значительное сокращение запасов сома, сазана, судака и жереха. В настоящее время из редких видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Калужской области, в водоемах области можно встретить стерлядь, русскую быстрянку и бычка-подкаменщика.

Пресмыкающиеся или рептилии на территории региона представлены 7 видами, в том числе обыкновенной гадюкой, обыкновенным ужом и медянкой. Среди ящериц наиболее распространены прыткая и живородящая. Редко встречается ломкая веретеница.

Земноводные. Из 11 встречающихся в Калужской области видов земноводных обычны гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная и зеленая жабы. Многочисленны озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки. Изредка встречается чесночница.

Птицы. В настоящее время на территории области зарегистрировано пребывание 267 видов птиц, в том числе 177 – гнездящихся, 58 – пролетных, 32 – залетных. Наиболее многочисленной среди водоплавающих птиц является кряква, околоводных – озерная чайка, обитателей леса – зяблик и пеночка-теньковка. На берегах рек обычна береговая ласточка, в населенных пунктах – сизый голубь, черный стриж, грач, полевой воробей.

В последние годы в Калужской области перестали гнездиться 18 видов птиц, в основном представители водоплавающих и хищных; не отмечены встречи белой лазоревки и залеты розового пеликана, саджи, оляпки, белозобого дрозда, белокрылого клеста. Начали размножаться на территории региона малая, черношейная и большая поганки, большая белая цапля, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, малая чайка, белощекая крачка, а также белый аист, кольчатая горлица, золотистая щурка, желтоголовая трясогузка, горихвостка-чернушка. Регулярно стали залетать лебедь-шипун и большой баклан.

Основными местами обитания птиц на территории области являются поймы рек Рессета, Вытебеть, Жиздра и Угра, а также крупные искусственные водохранилища (Слободское и Пеневичское в Хвастовичском районе, Ломпадь в Людиновском районе и др.).

Млекопитающие. В пределах Калужской области зафиксировано пребывание 68 видов млекопитающих, среди которых как типично лесные звери (бурый медведь, рысь, лось, волк, заяц-беляк, белка), так и представители, характерные для степей (хомяки, большой тушканчик, крапчатый суслик, обыкновенный сурок). Некоторые виды приспособились к обитанию вблизи жилья человека (серая крыса, домовая мышь).

В последние годы отмечено увеличение поголовья бобра, кабана, косули. Акклиматизированы енотовидная собака, ондатра, пятнистый и благородный олени. Произошло сокращение численности зайца-русака и зайца-беляка, кабана, белки. Численность волка, несмотря на проводимые мероприятия по его круглогодичной добыче, в 2012 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза.

# 3.1.6. Рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории

Ландшафтное и природное разнообразие территории области сохраняется и поддерживается сетью особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно Федеральному закону №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Калужской области располагаются 4 ООПТ федерального значения, 171 памятник природы регионального значения и 12 ООПТ местного значения.

К ООПТ федерального значения,  относятся:

- Государственный природный заповедник «Калужские засеки»;

- Национальный парк «Угра»;

- Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса»;

-  Памятник природы «Калужский городской бор».

Региональные ООПТ находятся в ведомстве Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, федеральные - Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации (Государственный комплекс «Таруса»).

Согласно «Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №2322-р приоритетными направлениями научной деятельности в особо охраняемых природных территориях федерального значения являются:

- осуществление комплексного экологического мониторинга природных экосистем;

- составление аннотированных списков видов флоры и фауны;

- наблюдение за состоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и животных, а также иных видов, имеющих хозяйственную значимость;

- разработка мер по сохранению и восстановлению природных и историко-культурных комплексов и объектов;

научное обеспечение организации экологического просвещения, познавательного туризма и рекреационного обслуживания посетителей.

Государственный природный заповедник «Калужские засеки» (ГПЗ «Калужские засеки») находится в юго-восточной части Калужской области, на территории Ульяновского района и занимает площадь 18533 га (Северный участок – 6749 га, Южный участок – 11784 га). Заповедник был образован 5 ноября 1992 года с целью сохранения фрагментов уникальных старовозрастных широколиственных лесов, некогда входивших в оборонительную Заокскую засечную черту Московского государства.

Отличительной особенностью ГПЗ «Калужские засеки» является высокое разнообразие типов почв на сравнительно небольшой территории, что представляет собой уникальное явление не только для России, но и для Европы в целом. Здесь отмечены бурые лесные, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, перегнойно-подзолистые и перегнойные почвы заболоченных лугов и лесов, а также возобновившиеся на заболоченных лугах почвы: луговые, лугово-глеевые и луговые черноземовидные почвы залежных лугов.

Благодаря сложной мозаике условий обитания в заповеднике отмечено высокое разнообразие грибов, растений и животных. Отмечено около 500 видов грибов, 86 видов лишайников, не менее 15-20 видов печеночных и 120-130 видов зеленых мхов, 706 видов высших сосудистых растений.

На территории ГПЗ «Калужские засеки» ведется эколого-просветительская и туристическая деятельность.

Национальный парк «Угра» (НП «Угра») образован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 №148. Общая площадь ООПТ составляет 98624 га. В 2002 году парку присвоен статус Биосферного резервата под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Общая площадь территории резервата (включая охранную зону парка и ряд дополнительных участков) составила 153832 га. С 2009 года НП «Угра» является федеральным государственным учреждением при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Территория парка включает три основных участка - Угорский, Воротынский и Жиздринский, занимающих соответственно 64%, 4% и 32% общей площади парка, и три отдельных участка, отстоящих от основных на расстояние 3-8 км.

В список редких и исчезающих видов Калужской области, подлежащих особой охране, включены 3 вида рыб, 50 видов птиц и 10 видов млекопитающих, обитающих на территории НП «Угра».

Государственный природный заказник федерального значения «Государственный комплекс «Таруса» обоазован в 2002 году и имеет площадь 46,9 тыс. га. ООПТ представлен компактным лесным массивом в границах Барсуковского военного лесхоза Главного квартирно-эксплуатационного управления министерства обороны Российской Федерации. По природным условиям лесхоз относится к зоне смешанных лесов (подзона широколиственных лесов). Территория ООПТ представляет собой водосбор бассейна реки Оки. Вдоль северной границы с запада на восток протекает река Нара, вдоль южной – река Протва. Центральная часть территории является водоразделом между Нарой и Протвой. Имеются ряд искусственных водоемов с целевыми назначениями площадью около 25 га. Деятельность ООПТ направлена на охрану, восстановление и воспроизводство диких животных, сохранение среды их обитания и мест размножения, поддержание общего экологического баланса. С целью сохранения природных комплексов на территории заказника установлены зоны покоя (20% от общей площади), представляющие собой участки с расположенными на них местами размножения и обитания диких животных.

Памятник природы «Калужский городской бор» – это участок южного варианта соснового леса с примесью широколиственных элементов, редкий природно-исторический объект, находящийся в черте города Калуги, площадью 1044 га. ООПТ разделен на 23 квартала, 4 южных квартала отделены от северной части магистральной автодорогой, соединяющей Калугу с автотрассой Москва - Киев. В лесном массиве 78% составляют сосновые типы леса, возраст большей части древостоя - 180-200 лет, а отдельных деревьев до 300 лет. В бору произрастает свыше 500 видов растений. На территории ООПТ обитают лоси, кабаны, косули, куницы, лисы, зайцы, белки и др., встречаются около 60 видов птиц. Так же действует 14 артезианских скважин.

Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Они подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие).

Географическое положение следует рассматривать как фактор рекреационной значимости территории Калужской области. Поскольку Калужская область является ближайшим юго-западным соседом политического и финансово-экономического центра Российской Федерации – Московской агломерации само положение области во многом определяет рекреационную ценность ее территории.

Область выполняет для Московской агломерации целый ряд специфических функций по предоставлению рекреационных (отдых выходного дня) и туристических услуг, обеспечению приемлемых с экологической точки зрения условий для жизнедеятельности человека на перенасыщенной производством и населением территории агломерации в летний «садово-дачный» период.

Анализ распределения коллективных садоводств показал, что садоводческие массивы на территории Боровского, Жуковского, Малоярославецкого районов, отчасти Тарусского и Медынского используются преимущественно москвичами и жителями Московской области, которые наводняют северную часть Калужской области в летний период. Основная их часть расположена вокруг крупных районных центров (Обнинск, Боровск, Малоярославец), и особенно вдоль дорог, соединяющих область с Москвой.

Помимо географического положения Калужская область обладает значительным потенциалом для организации туристического отдыха и лечения, который недостаточно используется в настоящее время и имеет все условия, необходимые для организации отдыха местного населения и гостей региона.

В области протекает порядка 2 тысяч рек, средняя густота речной сети – 0,35 км/км2.  Основа водной системы – река Ока, благодаря которой город Калуга имеет выход к единой водной системе Европейской России, являющейся важнейшим звеном в системе туристических водных маршрутов.

Прочие крупные реки области - Угра, Жиздра, Болва, Десна, Протва. Левый приток Оки – р. Угра протекает по территории национального парка «Угра». Здесь хорошие условия для байдарочного туризма, также как и на реках Ресса, Серена, Жиздра, Воря. Другой левый приток Оки – р. Протва протекает по живописным местам северо-восточной части Калужской области, в ней представлен разнообразный видовой состав рыб. Для любителей-рыболовов и туристов р. Протва и многие другие реки области - прекрасные места отдыха.

Большим рекреационным потенциалом в части природных ресурсов обладают долины рек Рессета, Суходрев, Брынь. Ценность речной системы Калужской области для отдыха горожан и многочисленных приезжих определяется наличием достаточного количества водных пространств, благоприятных для организации отдыха, туристских маршрутов, обширных рекреационных зон, а также отсутствием в области крупных водных объектов – озер и водохранилищ, пригодных для массовой рекреации. Организованные места купально-пляжного отдыха расположены в основном вдоль рек Ока, Протва, Угра на территории Калужского городского округа, Тарусского, Жуковского, Ферзиковского районов.

На территории области выделяются три природно-территориальных комплекса. Северо-запад Калужской области входит в Смоленско-Московскую провинцию, для которой характерно большое разнообразие ландшафтов; юг и юго-запад – в Днепровско-Деснинскую; центр, юго-восток и восток Калужской области – в Среднерусскую. Калужская область в целом является самым близким к Москве регионом с интересными и разнообразными ландшафтами, характеризующимися холмистой местностью, пересеченной множеством рек, многообразием почв и лесной растительности.

На территории Калужской области располагаются уникальные геологические объекты, привлекательные для рекреационно-познавательной деятельности. Среди них геологические и комплексные памятники природы, участки рек, где есть интересные геологические обнажения (река  Ока на участке Калуга-Алексин; река Серена от с. Мошонка до её устья; река  Угра у деревни Матово, часть Плюсковской дуги). Интересен левый берег Оки у деревни Кашурка с максимальным перепадом высот от коренного берега до уреза воды в 108 м. В Медынском районе на площади 5 га располагаются карстовые известняковые пещеры (на берегу реки  Лужи) в нижнекаменноугольных отложениях. В окрестностях деревни Кременское обнаружено обнажение известняков - эталонный стратиграфический разрез (стратотип) протвинского горизонта с ископаемой фауной раннекаменноугольного возраста (1,4 га.). Рядом с деревней Износки, на площади 1 га, располагается холм Шатрищи - мореный холм высотой около 50 м, классический пример кама.

Таблица 3.1.6.1. Особо охраняемые природные территории  Калужской области, по состоянию на 01.01.2013

| № | Название ООПТ | Площадь, га | Охранная зона, га (м) | Категория ООПТ | Основной профиль | Кластерность (число отдельно расположенных участков) | Местоположение | Правовая основа функционирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории федерального значения |
| 1 | Калужские засеки | 18533 | - | Государственный природный заповедник | Ботанический | Два участка | Ульяновский район Калужской области | Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. № 849 «О создании в Калужской области государственного природного заповедника «Калужские засеки» |
| 2 | Угра | 98624 | 46109 | Национальный парк | Биосферный | Три участка | Юхновский, Износковский, Дзержинский, Перемышльский, Бабынинский, Козельский районы Калужской области в долине рек Угра, Жиздра, Ока | Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. №148 |
| 3 | Государственный комплекс «Таруса» | 46900 | - | Государственный природный заказник | Комплексный | Один участок | Жуковский район Калужской области | Постановление Правительства Российской Федерации №639 от 28 августа 2002 года |
| 4 | Калужский городской бор | 1044 | - | Памятник природы | комплексный | Один участок | Город Калуга | Постановление Государственного Комитета РСФСР по экономике № 16 от 12.05.91 г. |
| Особо охраняемые природные территории регионального значения |
| 1 | Озеро «Бездон» | 71 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Барятинский район, 4 км севернее д. Зайцева Гора | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 2 | Низинное болото «Шатинский мох» | 1298,3 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Барятинский район, восточнее д. Зайцева Гора | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 3 | Парк с. Барятино | 15 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Барятинский район, с. Барятино, между ул. Парковой и ул. Садовой | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 4 | Парк Чумазово | 4 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Барятинский район, д. Чумазово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 5 | Парк д. Милотичи | 6 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Барятинский район, д. Милотичи | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 6 | Парк д. Котово | 4 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Барятинский район, д. Котово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 7 | Городской бор | 300 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Боровский район, севернее г. Боровск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 8 | Парк ВНИИФБи П. | 5 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Боровский район, г. Боровск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 9 | Парк и сад усадьбы Сатино | 44 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Боровский район, с. Сатино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 10 | Парк и сад Пафнутьев - Боровского монастыря | 2 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Боровский район, г. Боровск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 11 | Парк в д. Маломахово | 7 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Боровский район, д. Маломахово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 12 | Парк усадьбы художника Прянишникова | 30 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Боровский район, д. Тимашово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 13 | Городской бор | 391 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Дзержинский район, г. Кондрово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 14 | Лесной массив «Галкинский лес» | 6208 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Дзержинский район, к югу от д. Галкино в междуречье Угры и Шани | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 15 | Переходное болото | 10 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Дзержинский район, 1,5 км от дороги Кондрово-Маковцы | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 16 | Ландшафт надпойменной террасы р. Угра | 75 | - | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Дзержинский район, д. Николо - Ленивец - д. Звизжи | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 17 | «Широкие луга» | 76,5 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Дзержинский район, 5 км северо- западнее д. Петрушино | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 18 | Торфяные болота (дремлик болотный) | 2 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, в 1,5 км юго-западнее д. Шеняно-Слобода | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 19 | Парк в г. Кондрово | 9 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 20 | Рекультивированный карьер у п. Полотняный Завод (дремлик темно-красный) | 50 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, вблизи п. Полотняный Завод | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 21 | Парк усадьбы в д. Плюсково | 3 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Плюсково | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 22 | Парк усадьбы в д. Горбенки | 4 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Горбенки | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 23 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Маковцы | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 24 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Огарево | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 25 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Лесная, в пойме р. Шаня | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 26 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, в 200 м ниже Пахомовского моста на р. Угра | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 27 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Святое | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 28 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, у дома культуры ЦБК | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 29 | Ключ-источник | - | (100) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, у автодороги Кондрово-Никольское, в 1,5 км от границы Кондрово | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 30 | Роща и сад д. Галкино | 3 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Галкино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 31 | Парк с. Бегичево | 5 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Совхоз им. Ленина | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 32 | Парк д. Железцово | 4 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Железцово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 33 | Ключ-источник «Святого Тихона» | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, п. Тихонова Пустынь | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 34 | Дуб 300-летний | - | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 35 | «Залидовские луга» | 949 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, пойма р. Угра в окрестностях д. Дворцы, Новоскаково, Свинухово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 36 | Озеро Святое | 9,4 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, между д. Маковцы и Петрушино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 37 | Парк усадьбы в с. Которь | 7 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, с. Которь | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 38 | Дубравы в пойме р. Жиздры | 206 | - | Памятник природы | Ботанический | Девять участков | Калужская область, Думиничский район, пойма р. Жиздра | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 39 | Хвойные насаждения у с. Дубровка | 41,5 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, с. Дубровка | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 40 | Парк д. Брынь | 5 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, д. Брынь | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 41 | Сосновый бор | 15 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, южнее д. Думиничи | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 42 | Елово-широколиственный бор | 149 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 43 | Источник пресной воды «Рубцовский ключ» | - | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 44 | Источник пресной воды «Будяновский ключ» | - | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 45 | Парк старого города | 5 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 46 | Карстовое озеро «Бездонное» | - | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, д. Озерская | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 47 | Источник пресной воды «Белый колодец» | - | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, д. Белый Колодец | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 48 | Лесной сосновый массив «Дубровский» | 95 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 49 | Лесной сосновый массив «Лукавский» | 25 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 50 | Лесной массив «Черничники» | 90 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 51 | Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы» | - | - | Памятник природы | Биологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, южнее п. Мужитинский | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 52 | Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы» | - | - | Памятник природы | Биологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, вблизи Святого колодца | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 53 | Урочище «Знаменская горка» | 17 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 54 | Дендропарк г. Жиздры | 1,75 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 55 | «Родник» | 169,8 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Жуковский район, вблизи д. Городенка | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 56 | Парк усадьбы Салтыковых | 24,9 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Жуковский район, с. Нижнее | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 57 | «Барсуки» | 34600 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, междуречье Протвы и Нары | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 27.08.1992 № 146 «Об объявлении угодий производственно-охотничьего предприятия «Барсуки» памятником природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 58 | Урочище «Михалевы горы» | 17 | (50) | Памятник природы | Геологический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, вблизи д. Стрелковка | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 59 | Озеро «Оглублянка» | 21 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, д. Огубь | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 60 | Еловый массив на р. Нара | 30 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, вблизи д. Рыжково | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 61 | Сосновые боры по р. Протва | 113 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, южнее д. Любицы | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 62 | Парк усадьбы Саниных | 6,4 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, г. Жуков | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 63 | Болото «Сиговское» | 12 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 2 км от д. Сигово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 64 | Болото «Зубовское» | 10 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 4,5 км от д. Зубово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 65 | Болото «Морозовское» | 85 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 1,5 км от д. Морозово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 66 | Холм моренный «Шатрищи» | - | (50) | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Износковский район, западнее д. Шатрищи | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 67 | Угодья совхоза «Семеновский» | 952 | (50) | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Износковский район | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 68 | Болото Агафьинское | 47 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 2 км западнее с. Износки | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 69 | Верховое болото Князь Мох | 407 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Кировский район, вблизи д. Кузнецы | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 70 | Верховое болото Бережковское | 432 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Кировский район, вблизи д. Зимницы | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 71 | Лесной массив «Черемша» | 117 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Козельский район, окрестности д. Волосово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 72 | Источник пресной воды у монастыря Оптина Пустынь | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Козельский район, монастырь "Оптина Пустынь" | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 73 | Липовая аллея в усадьбе с. Волконское | 3 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Козельский район, с. Волконское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 74 | Парк Березичской школы-интерната | 18 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Козельский район, п. Березичского стеклозавода | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 75 | Озеро-старица поймы реки Жиздры Гороженое | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Козельский район, вблизи д. Нижние Прыски | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 76 | Озеро-старица поймы реки Жиздры Ямное | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Козельский район, вблизи д. Нижние Прыски | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 77 | Озеро-старица поймы реки Жиздры Орешня | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Козельский район, вблизи д. Нижние Прыски | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 78 | Парк усадьбы | 4 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, д. Петроселье | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 79 | Парк усадьбы | 8 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, д. Прилепы | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 80 | Парк усадьбы | 4,5 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, д. Доброселье | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 81 | Парк усадьбы | 22,5 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, д. Петроское | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 82 | Бор-брусничник Бор ландышево-орляковый | 341 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, вблизи д. Троицкое | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 83 | Пруды | 3,8 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, д. Утешково, Ново-Утешково | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 84 | Урочище «Байдаковка» | 12 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, вблизи д. Никольское, д. Безымянная высота | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 85 | Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями | 1984 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Людиновский район, севернее г. Людиново | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 86 | Луг «Калуганово» | 6,6 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Людиновский район, вблизи д. Еловка | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 87 | Урочище «Молевское» | 18,48 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Людиновский район, вблизи д. Палома | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 88 | Парк усадьбы «Панское» | 5,8 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, д. Панское | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 89 | Парк усадьбы Мансурово | 2 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Дубровка | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 90 | Парк усадьбы с. Дольское | 6,25 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Дольское | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 91 | Парк с. Ильинское | 6,3 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 92 | Парк д. Кудиново | 0,7 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, д. Кудиново | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 93 | Парк с. Игнатьевское | 2 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Игнатьевское | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 94 | Парк д. Маклино | 2,1 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, д. Маклино | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 95 | Парк «Дубки» | 20 | - | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 96 | Парк «Остров» | 24 | - | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 97 | Парк усадьбы в с. Спас-Загорье | 10 | - | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 98 | Родник «Якушкин колодец» | - | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 99 | Лесной массив «Бунина гора» | 1696 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, 2 км к северо-западу от г. Малоярославец | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 100 | Парк санатория «Воробьево» | 16 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Санатория "Воробьево" | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 101 | Река Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды | 10240 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 102 | Река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды | 1560 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 103 | Река Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды | 480 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 104 | Река Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды | 1020 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 105 | Река Лужа с охранным ландшафтом по 400 м в обе стороны от уреза воды | 5600 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 106 | Река Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды | 216 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 107 | Река Зазулинка с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды | 520 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 108 | Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды | 600 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 109 | Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды | 920 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 110 | Река Городенка с охранным ландшафтом на расстоянии 250 м в обе стороны от уреза воды | 850 | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 111 | Пещеры берега р. Лужа | - | (50) | Памятник природы | Геологический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Кременское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 112 | Обнажение известняков | 1,4 | (50) | Памятник природы | Геологический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Кременское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 113 | Парк Передельский | 3 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Передел | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 114 | Каскад прудов в г. Мещовске | 2 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 115 | Усадьба «Шалово» | 15 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Мещовский район, 12 км к северо-западу от г. Мещовск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 116 | Мещовский городской парк | 4,5 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 117 | Группы дубов «Три богатыря» | - | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Мещовский район, д. Растворово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 118 | Кедровые насаждения | 2,5 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Два участка | Калужская область, Мещовский район | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 119 | Сосновый бор г. Мосальск | 243 | - | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 120 | Урочище «Пройдево» | 25 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Мосальский район, 2 км юго-западнее д. Родня | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 121 | «Золотистая щурка» | 0,5 | 1,0 (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, д. Гордиково | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 122 | Парк с. Ахлебинино | 4 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 123 | Сосновые леса на дюнах | 44 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, с. Корекозево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 124 | Источник пресных вод у д. Брагино | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, д. Брагино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 125 | Источник пресных вод у д. Гремячево | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, д. Гремячево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 126 | Источник пресных вод у д. Заборовка | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 127 | Озеро «Тишь» | 40,3 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, вблизи д. Желохово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 128 | Болото «Цветковский мох» | 93 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, д. Потапово | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 129 | Парк с. Понизовье | 9,5 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Понизовье | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 130 | Парк Гнездиловский | 11 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, д. Гнездиловка | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 131 | Верховое болото Большое Нарышкинское | 558 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, вблизи д. Подлесное | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 132 | Верховое болото Князев Мох | 75 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, д. Князево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 133 | Парк усадьбы Шлиппе | 3,3 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Сухиничский район, д. Наумово | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 134 | Источник пресных вод у д. Уруга | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Сухиничский район, д. Уруга | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 135 | Парк с. Ладыжино | 6 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ладыжино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 136 | Парк с. Трубецкое | 15 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Трубецкое | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 137 | Парк с. Ильинское | 1 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ильинское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 138 | Берег реки Таруса участок «Ильинский омут» | 1,5 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ильинское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 139 | Парк усадьбы с. Сивцево | 6 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Сивцево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 140 | Парк с. Вознесенье | 1,5 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 141 | Парк с. Барятино | 10 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Барятино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 142 | Парк с. Почуево | 1,5 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Почуево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 143 | Парк с. Истомино | 3,5 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Истомино | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 144 | Берег реки Песочня | 12 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Тарусский район | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 145 | Лесной массив | - | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Ульяновский район | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 08.12.1986 № 668 «Об отнесении кварталов лесничеств Ульяновского леспромхоза к памятникам природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 146 | Лесной массив «Бор» | 61 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Ферзиковский район, 300 м к югу от д. Тимофеевка | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 147 | Каскад прудов в д. Бебелево | 4 | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Ферзиковский район, д. Бебелево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 148 | Парк с. Кольцово | 4,8 | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Ферзиковский район, с. Кольцово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 149 | Парк с. Богимово | - | (50) | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Ферзиковский район, с. Богимово | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 150 | Река Ловатянка и ее пойма | - | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 151 | Река Вытебеть и ее пойма | - | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 152 | Река Обельна и ее пойма | - | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 153 | Река Лохова и ее пойма | - | - | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 154 | Слободское водохранилище | 104 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, с. Слобода | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 155 | Пеневичское водохранилище | 50 | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 156 | Зеленая зона п. Еленский | 5700 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, окрестности п. Еленский | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 157 | Зеленая зона п. Хвастовичи | 12400 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, окрестности с. Хвастовичи | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 158 | Лесной массив возле ст. Теребень | 12400 | - | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, от п. Боев до ст. Теребень, Кудрявец - Зеленые лужи на всю глубину до границ с Брянской и Орловской областями | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 159 | Городской бор в г. Юхнове | 205,7823 | - | Памятник природы | Комплексный | Три участка | Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 04.06.2012 № 275 "О реорганизации памятника природы регионального значения "Городской бор в г. Юхнове" |
| 160 | Верховое болото у д. Беляево | - | - | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Юхновский район, вблизи д. Беляево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 161 | Дача «Бугры» | 93 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Обнинск | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) |
| 162 | «Нижний парк» | 25 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, город Обнинск | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 163 | "Парк усадьбы Яновских" | 34,4 | 61 | Памятник природы | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, г. Калуга, п. Учхоз | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.11.1992 № 188 «Об объявлении парка усадьбы Яновских в п. Учхоз г. Калуги памятником природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» |
| 164 | «Овраг Можайка» | 97 | 82 | Памятник природы | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» |
| 165 | «Лес на Вырке» | 114 | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» |
| 166 | «Пруд на Вырке» | 32,3 | 121,8 | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» |
| 167 | «Роща «Комсомольская» | 30,4 | 4,9 | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» |
| 168 | Минеральный источник «Резванский» | - | (50) | Памятник природы | Гидрологический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 169 | Лаврентьевский монастырь с парком, прудом и источником | 5 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 170 | Парк-некрополь Пятницкого кладбища | 16 | (50) | Памятник природы | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| 171 | Лесное урочище «Рождественский лес» | 328 | (50) | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) |
| Особо охраняемые природные территории местного значения |
| 1 | Родники на Выпрейке |  | - | Памятник природы | Ботанический Гидрологические | Один участок | Калужская область, Дзержинский район | Постановление администрации Дзержинского района Калужской области от 27.09.1996 №283 «Об объявлении объекта памятником природы местного значения» |
| 2 | Парк усадьбы д. Маковцы |  | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, д. Маковцы | Постановление администрации Дзержинского района Калужской области от 13.07.1995 №198 «Об объявлении объекта памятником природы местного значения» |
| 3 | Парк им. К.Э. Циолковского |  | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 4 | Городской парк культуры и отдыха |  | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 5 | Сквер Н.В. Гоголя |  | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 6 | Дуб 600-летний | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 7 | Дуб 500-летний | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 8 | Сосны Веймутова | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Два участка | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 9 | Липа мелколистная | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 10 | Клен шаровидный | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 11 | Шелковица белая (тутовое дерево) | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |
| 12 | Бархат Амурский | отдельное дерево | - | Памятник природы | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 №512 |

В области практически нет условий для скалолазания, дельтапланеризма. Ограничены условия для катания на горных лыжах и многих других видов экологических рекреационных занятий связанных с рельефом, однако в непосредственной близости к Калуге (деревни  Квань) имеются склоны на берегу Оки со значительным перепадом высот от коренного берега до уреза воды, пригодные для оборудования современного лыжного трамплина.

После рельефа и воды, растительность – третий по силе фактор, который влияет на визуально-эстетический потенциал ландшафтов. При этом важнейшее значение имеют степень лесистости территории и  породный состав произрастающих лесов. Оптимальный для эстетики ландшафта процент лесистости, вероятно, колеблется в пределах 60-80%,  когда в видимой картине природы наблюдается чередование лесов, перелесков, аккуратных полей и лугов, водоемов и немногочисленных селитебных объектов. По породному составу наиболее предпочтительными для жителей Центральной и Северо-западной России являются привычные березняки и сосновые боры.

Лесные угодья Калужской области характеризуются высокой рекреационной пригодностью. Здесь повсеместно разрешена рыбная ловля в рекреационных целях. Многие жители Калужской области и гости региона занимаются любительским рыболовством в лесах области. Для организации любительского рыболовства в Калужской области созданы  специализированные предприятия, за которыми закреплены под культурно-рыболовное хозяйствование участки на водохранилищах, озерах и реках.

Другим распространенным среди россиян видов рекреационных занятий является любительский сбор ягод и грибов. В области широко представлены леса и болота богатые ягодами и грибами. Ресурсный потенциал отдельных видов продукции побочного лесопользования достаточно высокий. Это – грибы, некоторые виды лекарственных растений. Лес дает разнообразные рекреационные возможности: пешие и велосипедные прогулки, купание, катание на лыжах, спортивный и познавательный туризм, повсеместный сбор дикоросов, а также спортивная охота и рыбная ловля.

Климат (важнейшее свойство воздушного компонента ландшафта) в большой степени определяет пригодность территории для отдыха и туризма, а также сильно влияет на ее рекреационную ценность, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на рекреантов и рекреационную деятельность.

Для закаливания организма климатические условия Калужской области оказываются весьма подходящими.

Область располагает значительным количеством источников минеральных вод и грязей, пригодных для использования во всевозможных  лечебных целях. Особенно широко представлены пресные воды, имеющие прекрасные питьевые качества. Обнаружены несколько  типов минеральных вод, но наиболее активно используются хлоридно-сульфатные и сульфатно–хлоридные воды.

Калужская область располагает обширными охотничьими угодьями (сотни тысяч га.), где возможен лицензионный отстрел диких зверей и птиц охотниками-любителями. На территории края водятся многие промысловые животные. Если считать спортивную любительскую охоту и любительский лов рыбы, проводимые по лицензиям в строгом соответствии с выделенными научно-обоснованными квотами, своеобразной формой экологического туризма, то Калужская область в этом отношении располагает значительным потенциалом.

Выводы

Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины между двумя возвышенностями: Среднерусской и Смоленско-Московской. В целом рельеф территории равнинный, максимальные перепады высот достигают 170 м. Климат области умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Согласно строительному климатическому районированию территории области относится к климатическому подрайону IIВ.

По территории области протекает около 2000 рек общей протяженностью более 11 тыс. км, насчитывается большое количество искусственных водоемов-прудов (свыше 800) с общим зеркалом воды около 3 тыс. га. По обеспеченности подземными водами область относится к категории «достаточно обеспеченная», разведано 98 месторождений. Вследствие интенсивного и сосредоточенного водоотбора на ряде территорий формируются местные (диаметром от 2 до 10 км) и региональные (диаметром до 20 км) воронки депрессии.

По степени изученности и разведанности минерально-сырьевой базы область занимает одно из ведущих мест среди субъектов центрального федерального округа Российской Федерации. Наиболее освоенными в горнопромышленном отношении являются центральные и северо-восточные районы области.

Основными почвами в области являются дерново-подзолистые, характеризующиеся невысоким плодородием. На территории широко распространены негативные физико-геологические процессы - оползни, суффозионные просадки, овражно-балочная эрозия, карст.

Общая площадь лесов Калужской области составляет 1408,7 тыс. га, территория относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. Функционирует 18 лесничеств. На территории области располагаются 4 ООПТ федерального значения, и 171 памятник природы регионального значения.

# 3.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

# 3.2.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Калужской области зависит от следующих факторов:

- природно-климатических особенностей территории;

- масштаба и структуры техногенного воздействия на атмосферу;

- количества и состояния автотранспорта;

- состояния системы отопления и видов используемого для этих целей сырья.

Природно-климатические особенности территории обуславливают степень рассеивания выбросов в атмосфере, движение потенциально загрязненных воздушных масс по области, скорость, направление их движения и особенности движения аналогичных воздушных масс с соседних регионов. Также природно-климатические условия обуславливают вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся Калужским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГСН). Специализированными службами предприятий и организаций, ответственных за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляется мониторинг источников антропогенного воздействия на атмосферный воздух (около 10 тыс. источников выбросов в атмосферу Калужской области). Кроме того, наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся Федеральной Государственной службой здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Общее число выбросов вредных веществ по Калужской области в 2012 году составило 171,2 тыс. т/г, в том числе от автотранспорта - 158,26 тыс. т/г, от стационарных источников - 12,9 тыс. т/г. Ведущими загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух являются: твердые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, оксид азота, углеводороды.

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, в 2012 году составила 0,7% (в 2011 году – 1,0%).

Начиная с 2003 года Калужский филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» ведет мониторинг атмосферного воздуха на полигонах твердых бытовых отходов Калужской области. В 2012 году обнаружены превышения предельно допустимых концентраций аммиака на свалке твердых бытовых отходов, эксплуатируемой ООО «Коммунальное хозяйство» села Перемышль, до 11,2 раз.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской области является автомобильный транспорт (92% от общего объема выбросов). По состоянию на 01.01.2013 на территории области числилось 343579 единиц легкового, грузового транспорта и автобусов.

Таблица 3.2.1.1. Объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по Калужской области, 2012 год

| Автотранспортное средство (АТС) | Объем выбросов загрязняющих веществ, т |
| --- | --- |
| Тип АТС, вид топлива | Количество, шт. | Диоксид серы | Оксиды азота | Летучие органические соединения | Оксид углерода | Твердые частицы (сажа) | Всего |
| Легковые | 296072 | 559,87 | 18011,94 | 15009,96 | 67094,52 | - | 100676,29 |
| Грузовые, всего | 39665 | 1126,95 | 12945,19 | 3466,08 | 27529,30 | 451,90 | 45519,42 |
| в том числе по видам |  |  |  |  |  |  |  |
| используемого |  |  |  |  |  |  |  |
| топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин; | 15073 | 97,14 | 3255,43 | 2310,31 | 24835,83 | - | 30498,71 |
| дизельное топливо | 24592 | 1029,81 | 9689,76 | 1155,77 | 2693,47 | 451,90 | 15020,71 |
| Автобусы, всего | 7842 | 296,19 | 3632,85 | 846,95 | 7166,27 | 125,28 | 12067,54 |
| в том числе по видам |  |  |  |  |  |  |  |
| используемого |  |  |  |  |  |  |  |
| топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин; | 3137 | 29,66 | 988,75 | 550,88 | 6299,80 | - | 7869,09 |
| дизельное топливо | 4705 | 266,53 | 2644,1 | 296,07 | 866,47 | 125,28 | 4198,45 |
| Всего | 343579 | 1983,01 | 34589,8 | 19322,99 | 101790,09 | 577,18 | 158263,25 |

На конец 2012 года в Калужской области насчитывалось 7,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе 6,1 тыс. – организованных. Под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1255 предприятий и организаций, за исключением предприятий и организаций, расположенных вне черты населенных пунктов и в промышленных зонах, для которых не требуется организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Проекты СЗЗ имели 907 предприятий и организаций (72,3 %).

Рисунок 3.2.1.1. Распределение выбросов загрязняющих веществ отходящих от стационарных источников по видам экономической деятельности на 2012 год, в процентах от общего объема

По данным статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2012 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 12,979 тыс. т (8% от общего объемы выбросов), в том числе: твердых веществ – 1,393 тыс. т, диоксида серы – 0,367 тыс. т, оксида углерода – 6,050 тыс. т, оксидов азота – 2,062 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 2,367 тыс. т, ЛОС – 0,565 тыс. т, прочих газообразных и жидких веществ – 0,175 тыс. т.

Динамика изменения общего количества выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и их состава за последние 10 лет представлена в таблице 3.2.1.2.

Таблица 3.2.1.2. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за последние 10 лет

| Год | Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т | В % к общему количеству отходящих веществ |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Диоксид серы | Оксиды азота | Оксид углерода | Твердые вещества | Прочие |  |
| 2003 | 14,830 | 0,848 | 2,618 | 7,610 | 2,689 | 1,034 | 13,1 |
| 2004 | 13,243 | 0,923 | 2,237 | 6,642 | 2,250 | 1,191 | 13,0 |
| 2005 | 12,282 | 0,385 | 2,197 | 6,741 | 1,683 | 1,276 | 10,4 |
| 2006 | 12,204 | 0,412 | 2,168 | 6,855 | 1,681 | 1,088 | 10,2 |
| 2007 | 12,569 | 0,448 | 2,246 | 6,913 | 1,834 | 1,128 | 10,6 |
| 2008 | 12,907 | 0,538 | 2,419 | 7,132 | 1,846 | 0,972 | 10,7 |
| 2009 | 11,765 | 0,263 | 2,381 | 6,296 | 1,689 | 1,136 | 8,3 |
| 2010 | 12,075 | 0,371 | 2,382 | 6,566 | 1,564 | 1,192 | 8,3 |
| 2011 | 12,599 | 0,300 | 2,078 | 6,568 | 1,467 | 2,186 | 8,6 |
| 2012 | 12,979 | 0,367 | 2,062 | 6,050 | 1,393 | 3,107 | 8,8 |

Объем выбросов специфических загрязняющих веществ составил 4499,412 т и увеличился по сравнению с 2011 годом на 847 тонн.

Таблица 3.2.1.3. Объем выбросов специфичных вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников

| Загрязняющее вещество | Объемы выбросов, т |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
| Диванадий пентоксид (ванадия пятиокись) | 0,106 | 0,047 |
| Кальция оксид (негашеная известь) | 0,116 | 0,261 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 3,043 | 2,994 |
| Меди оксид (в пересчете на медь) | 0,279 | 0,270 |
| Никель (никель металлический) | 0,002 | 0,002 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,068 | 0,068 |
| Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,138 | 0,113 |
| Азотная кислота | 0,076 | 0,087 |
| Аммиак | 16,808 | 86,176 |
| Гидрохлорид (водород хлористый, соляная кислота) | 2,718 | 1,707 |
| Гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота) | 0,019 | 0,019 |
| Серная кислота | 2,516 | 2,238 |
| Углеводород (сажа) | 98,426 | 75,463 |
| Селен диоксид (в пересчете на селен) | 0 | 0 |
| Дигидросульфид (сероводород) | 1,284 | 1,312 |
| Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний) (в пересчете на фтор) | 0,465 | 1,127 |
| Хлор | 0 | 0 |
| Гексан | 0,023 | 0,023 |
| Полиэтен (полиэтилен) | 0,001 | 0,024 |
| Циклогексан | 0 | 0,600 |
| Метан | 1491,000 | 2312,165 |
| Бензол | 7,915 | 8,911 |
| Диэтилбензол (ксилол) | 39,761 | 39,922 |
| Винилбензол (стирол) | 0,455 | 0,582 |
| Метилбензол (толуол) | 24,707 | 23,379 |
| Этилбензол | 0,849 | 0,433 |
| Бенз(а)пирен | 0 | 0,028 |
| Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) | 0,011 | 0,010 |
| Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | 2,744 | 2,692 |
| Метанол (спирт метиловый) | 1,649 | 1,450 |
| Гидроксиметилбензол (крезол) | 0,024 | 0,104 |
| Гидроксибензол (фенол) | 0,410 | 0,499 |
| Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | 0 | 0 |
| Бутилацетат | 14,059 | 14,105 |
| Этилацетат | 6,972 | 5,477 |
| Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | 0,012 | 0,006 |
| Формальдегид | 6,160 | 4,638 |
| Ацетон | 40,932 | 39,357 |
| Гексагидро-2Н-азепин-2-он (е-Капролактам) (пары,аэрозоль) | 0 | 0,002 |
| Уксусная кислота | 1,117 | 2,105 |
| Метантиол (метилмеркаптан) | 0,558 | 0,594 |
| Диметиламин | 0 | 2,047 |
| Акрилонитрил | 1,801 | 0,139 |
| Диизоцианатметилбензол | 0,001 | 0,005 |
| Фурфурол | 0,001 | 0,001 |
| Бензин (в пересчете на углерод) | 12,242 | 12,528 |
| Краска порошковая эпоксидная | 0,025 | 0,003 |
| Масло минеральное нефтяное | 5,627 | 3,131 |
| Скипидар (в пересчете на углерод) | 0,001 | 0,211 |
| Флюс канифольный активированный | 0,586 | 0,589 |
| Зола сланцевая | 1,782 | 0 |
| Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1,553 | 1,854 |
| Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%; кремний диоксид - 10-13%; магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.) (пыль мелиоранта) | 0 | 0,020 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | 27,403 | 17,185 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 308,706 | 312,372 |
| Пыль клея карбамидного сухого | 0 | 0,021 |
| Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | 0,789 | 1,092 |
| Пыль костной муки (в пересчете на белок) | 0,004 | 0 |
| Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | 1,071 | 0,429 |
| Пыль стекловолокна | 0,102 | 0,069 |
| Пыль стеклопластика | 0,483 | 0,786 |
| Пыль хлопковая | 0,406 | 1,487 |
| Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%) | 9,403 | 9,672 |
| Прочие вещества | 1493,322 | 1506,781 |
| Всего | 3652,343 | 4499,412 |

Среднее значение объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на одного жителя области составляют 13 кг (по состоянию на 2012 г). Наибольшие значения выбросов в расчете на одного жителя отмечены в Людиновском (58 кг), Кировском (48 кг) и Жуковском (35 кг)муниципальных районах; наименьшие – в Перемышльском и Тарусском (0,1 кг), Ульяновском (0,5 кг), Куйбышевском (1 кг) муниципальных районах.

Таблица 3.2.1.4. Показатели объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по муниципальным районам и городским округам, 2012 год

| № | Муниципальный район (городской округ) | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | Твердые вещества | Диоксид серы | Оксид углерода | Оксиды азота | Углеводороды (без ЛОС) | ЛОС | Прочие газообразные и жидкие вещества |
| 1 | Бабынинский | 0,331 | 0,073 | 0,040 | 0,199 | 0,015 | 0 | 0,000 | 0,004 |
| 2 | Боровский | 0,209 | 0,016 | 0,002 | 0,070 | 0,050 | 0,003 | 0,066 | 0,001 |
| 3 | Дзержинский | 0,916 | 0,460 | 0,003 | 0,212 | 0,087 | 0,080 | 0,011 | 0,063 |
| 4 | Думиничский | 0,012 | 0,005 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| 5 | Жиздринский | 0,008 | 0 | 0 | 0,007 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жуковский | 1,695 | 0,003 | 0 | 0,050 | 0,051 | 1,580 | 0,004 | 0,007 |
| 7 | Город Киров и Кировский район | 2,011 | 0,139 | 0,141 | 1,506 | 0,159 | 0,004 | 0,057 | 0,005 |
| 8 | Износковский | 0,015 | 0,003 | 0,002 | 0,007 | 0,003 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Козельский | 0,079 | 0,007 | 0,006 | 0,025 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0,001 |
| 10 | Куйбышевский | 0,011 | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Город Людиново и Людиновский район | 2,561 | 0,240 | 0,053 | 2,076 | 0,090 | 0,008 | 0,089 | 0,004 |
| 12 | Малоярославецкий | 0,204 | 0,039 | 0,008 | 0,084 | 0,032 | 0,010 | 0,030 | 0,002 |
| 13 | Медынский | 0,048 | 0,004 | 0 | 0,012 | 0,004 | 0 | 0,028 | 0 |
| 14 | Перемышльский | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| 15 | Сухиничский | 0,244 | 0,065 | 0,080 | 0,021 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,062 |
| 16 | Тарусский | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ульяновский | 0,004 | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ферзиковский | 0,035 | 0,006 | 0,001 | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,008 |
| 19 | Хвастовичский | 0,019 | 0,010 | 0 | 0,008 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0 |
| 20 | Юхновский | 0,033 | 0,020 | 0 | 0,008 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0 |
| 21 | Обнинск | 0,588 | 0,012 | 0 | 0,031 | 0,464 | 0 | 0,080 | 0,001 |
| 22 | Калуга | 3,954 | 0,286 | 0,028 | 1,706 | 1,054 | 0,674 | 0,190 | 0,016 |
|  | Всего | 12,979 | 1,393 | 0,367 | 6,050 | 2,062 | 2,367 | 0,565 | 0,175 |

Наибольшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников приходятся на г. Калугу, Людиновский, Кировский, Жуковский и Дзержинский районы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха, помимо автотранспорта, вносят предприятия и организации: МУП «Калугатеплосеть» (1653,69 т/г - 2012 год), ОАО «Калужский турбинный завод» (709,299 т/г), ООО «Газпром ПХГ» филиал Калужское управление подземного хранения газа (1148,02 т/г), ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» (389,035 т/г), ОАО «Аромасинтез» (199,827 т/г), а также ЗАО «Кронтиф Центр», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», Людиновский машиностроительный завод – филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Кировский завод», ЗАО «Кировская керамика», МП «Теплоснабжение», ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ», ФГУП «ОНПП «Технология».

# 3.2.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов

Суммарный забор воды из природных водных источников за 2012 г. составил 152,1 млн. куб. м, в том числе из поверхностных источников – 68,5 млн. куб. м (45% от общего забора воды) и подземных источников – 83,6 млн. куб. м (55%).

Из общего забора воды: 122,3 млн. куб. м (80%) - использовано, 11,4 млн. куб. м (8%) - передано за пределы области, 18,4 млн. куб. м (12%) - потеряно при транспортировке.

В 2012 году частично или полностью снабжались водой из поверхностных водных источников: г. Калуга (Окский водозабор, проектная производительность – 100 тыс. м3/сут, фактическая – 105 тыс.  м3/сут), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища, проектная производительность – 36 тыс. м3/сут, фактическая – 8,89 тыс. м3/сут) и город Кондрово (водозабор из реки Угры, проектная производительность – 20  тыс.  м3/сут, фактическая – 8,99 тыс. м3/сут).

Таблица 3.2.2.1. Динамика суммарного забора воды из природных источников и объемы использования свежей воды на различные нужды по Калужской области

| Категории использования воды | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Использовано свежей воды, всего | млн. м2 | 135,17 | 136,21 | 129,29 | 126,375 | 122,327 |
| в том числе по категориям:- хозяйственно-питьевые | млн. м2 | 82,83 | 75,42 | 75,60 | 69,97 | 67,209 |
| к общему использованию | % | 61,3 | 55,4 | 58,5 | 55,4 | 54,9 |
| - производственные | млн. м2 | 38,80 | 40,68 | 37,58 | 35,02 | 29,109 |
| к общему использованию | % | 28,7 | 29,9 | 29,1 | 27,7 | 23,8 |
| - орошение | млн. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| к общему использованию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - сельхозводоснабжение | млн. м2 | 2,51 | 1,95 | 1,06 | 0,57 | 0,617 |
| к общему использованию | % | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| - прочие нужды | млн. м2 | 11,04 | 18,17 | 12,97 | 18,75 | 23,323 |
| к общему использованию | % | 8,1 | 13,3 | 10,0 | 14,8 | 19,1 |
| в том числе:- рыбным хозяйством (прудовым) | млн. м2 | 8,10 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| к общему использованию | % | 6,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Передано в другие области | млн. м2 | 11,9 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 11,4 |
| Потери при транспортировке | млн. м2 | 13,8 | 11,8 | 20,1 | 18,5 | 18,4 |
| Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение | млн. м2 | 143,6 | 140,6 | 142,1 | 141,5 | 142,5 |
| Сброшено сточной воды в поверхностные водные объекты – всего | млн. м2 | 102,6 | 102,7 | 100,4 | 96,9 | 91,9 |
| в том чсле загрязненной | млн. м2 | 96,4 | 95,3 | 91,6 | 88,2 | 83,9 |
| нормативно-чистой без очистки | млн. м2 | 0,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| нормативно-очищенной на сооружениях очистки | млн. м2 | 5,4 | 5,2 | 6,7 | 6,6 | 5,8 |

Практически все поверхностные водные объекты области используются для сброса сточных вод. В 2012 году, по данным отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в поверхностные водные объекты было сброшено 92,362 млн. м³ (в 2011 году – 97,61 млн.м³) сточных, транзитных и других вод, в том числе 91,855 млн. м³ (в 2011 году – 96,89 млн. м³) сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды.

Таблица 3.2.2.2. Структура сброса сточных вод в водные объекты по Калужской области за 2008-2012 годы

| Показатели сброса сточных вод | Год |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | Объем сброса, млн. куб. м | От общего объема, % | Объем сброса, млн. куб. м | От общего объема, % | Объем сброса, млн. куб. м | От общего объема, % | Объем сброса, млн. куб. м | От общего объема, % | Объем сброса, млн. куб. м | От общего объема, % |
| Количество водопользователей, имеющих выпуски сточных вод | 134 |  | 114 |  | 85 |  | 86 |  | н.д. |  |
| Сброшено сточных вод - всего | 110,19 | 100 | 102,7 | 100 | 97,15 | 100 | 96,90 | 100 | 91,855 | 100 |
| из них загрязненных, в том числе: | 96,36 | 87,4 | 95,31 | 92,8 | 90,42 | 93,1 | 87,96 | 90,77 | 83,855 | 91,29 |
| без очистки | 0,75 | 0,7 | 2,30 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,57 | 2,65 | 6,813 | 7,42 |
| недостаточно- очищенных | 95,61 | 86,8 7 | 93,01 | 90,6 | 87,92 | 90,5 | 85,39 | 88,12 | 77,043 | 83,87 |
| нормативно- очищенных | 5,36 | 4,9 | 5,23 | 5,0 | 6,73 | 6,9 | 6,64 | 6,85 | 5,845 | 6,36 |
| нормативно-чистых без очистки | 8,46 | 7,6 | 2,16 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,30 | 2,38 | 2,156 | 2,35 |

В 2012 году уменьшились в сравнении с 2011 годом снизилось количество поступающих со сточными водами загрязняющих веществ: нитрат-анион - на 23,3%, фосфат - на 19%, сульфат - на 5%. Увеличилось содержание азота аммонийного (на 3,4%) и хлорида (на 7,1%).

Таблица 3.2.2.3. Динамика сброса загрязняющих веществ в водоемы по Калужской области в 2012 году

| Название вещества | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2012г. в % к 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфат, тыс. тонн | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 95,0 |
| Хлорид, тыс. тонн | 6,6 | 7,7 | 6,1 | 5,6 | 6,0 | 107,1 |
| Фосфат, тонн | 169,2 | 189,3 | 151,6 | 140,5 | 113,8 | 81,0 |
| Азот аммонийный, тонн | 520,9 | 458,4 | 597,2 | 483,0 | 499,6 | 103,4 |
| Нитрат-анион, тонн | 2453,6 | 3592,8 | 2501,0 | 3153,1 | 2418,8 | 76,7 |

Очистка сточных вод проводится на 115 очистных сооружениях общей мощностью 183,9 млн. куб. м. Из общего объема сброшенной в 2012 году загрязненной воды 6,8 млн. куб. м сброшено без очистки (8% от общего объема), 77,0 млн.  – недостаточно очищенной (86%).

Сточные воды после очистки, в основном, не соответствуют нормативному качеству из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений, отсутствия сооружений доочистки сточных вод от остаточных загрязнений органического происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных элементов (азота и фосфора), которые оказывают отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства водоемов.

В неудовлетворительном техническом состоянии в настоящее время находятся очистные сооружения канализации города Спас-Деменска, поселков Павлищев Бор, Полотняный Завод, Двуречье, Думиничи, деревни Жилетово, поселка Середейский, села Дворцы. Требуют срочного ремонта межрайонные сооружения города Спас-Деменска, поселка Полотняный Завод и поселка Двуречье.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 3.2.2.4. Перечень предприятий - основных источников загрязнения поверхностных водных объектов Калужской области

| Наименование предприятия | Объем сбросов сточных вод, всего, млн. м3 |
| --- | --- |
| ООО «Калужский областной водоканал», г. Калуга | 36,32 |
| МП «Водоканал», г. Обнинск | 15,96 |
| УМП «Водоканал», г. Малоярославец | 1,76 |
| ООО «Калужский областной водоканал», г. Людиново | 2,90 |
| ООО «Калужский областной водоканал», г. Сосенский | 1,72 |
| МУП «Калугаспецавтодор» | 4,47 |

С 2012 года право эксплуатации объектов водоотведения по городу Калуге и Калужской области (кроме очистных сооружений канализации города Калуги), ранее находившихся в аренде ООО «Калужский областной водоканал», перешло к государственному предприятию (ГП) «Калугаоблводоканал». Общий объем стоков, сброшенных с очистных сооружений ГП «Калугаоблводоканал» в водные объекты, в 2012 году составил 9206,3 тыс. м3.

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты наблюдений Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

В 2012 году были проведены работы по  государственному мониторингу водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации, была сформирована сеть наблюдений, включающая места контроля качества воды в водных объектах по 40 створам. Анализ результатов мониторинга качества водных объектов показал, что наблюдаемые реки по качеству воды распределяются по следующим категориям:

- «слабо загрязненная» - 10 створов: Ока (Гремячево), Угра (Городец), Угра (Мост), Шаня (Кондрово), Суходрев (Детчино), Суходрев (Полотняный Завод), Лужа, Можайка, Ресса, Серена;

- «загрязненная» - 17 створов: Ока (Дугна), Ока (Салтыково), Жиздра, Шаня (Бахтинка), Болва (Киров), Болва (Куява), Веприка, Городенка, Карыжа, Изверь, Медынка (устье), Нара, Песочная, Таруса, Яченка (дер. Белая), Яченка (до впадения Терепца), Терепец (Косарево);

- «очень загрязненная» - 3 створа: Протва, Дырочная, Страдаловка;

- «грязная» - 9 створов: Брынь (Поляки), Брынь (Сухиничи), Киевка, Медынка (Медынь), Мышега, Росвянка, Сечна, Угодка, Терепец (Пиломатериалы);

- «экстремально грязная» - 1 створ – Цыганка.

Таблица 3.2.2.5. Состояние поверхностных водных объектов Калужской области, 2012 год

| № | Название водного объекта | Основные загрязняющие вещества | /ПДК | Качество воды | УКИЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ока (Гремячево) | Медь | 5,00 | 2,слабо загрязненная | 1,97 |
|  |  | БПК | 2,44 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,84 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,76 |  |  |
|  |  | Железо | 1,38 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,05 |  |  |
| 2 | Ока (Дугна) | Железо | 1,91 | 3 «А», загрязненная | 2,36 |
|  |  | Нитриты | 1,05 |  |  |
|  |  | Медь | 4,00 |  |  |
|  |  | БПК | 3,34 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,41 |  |  |
|  |  | Марганец | 2,60 |  |  |
| 3 | Ока (Салтыково) | Медь | 4,00 | 3 «А», загрязненная | 2,22 |
|  |  | БПК | 2,73 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,65 |  |  |
|  |  | Железо | 1,29 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,28 |  |  |
| 4 | Угра (Городец) | Медь | 4,00 | 2,слабо загрязненная | 1,81 |
|  |  | ХПК | 1,91 |  |  |
|  |  | Железо | 1,73 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,11 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,10 |  |  |
|  |  | БПК | 1,02 |  |  |
| 5 | Угра (Мост) | Железо | 1,63 | 2,слабо загрязненная | 1,59 |
|  |  | Нитриты | 3,35 |  |  |
|  |  | Медь | 1,00 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,36 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,30 |  |  |
|  |  | БПК | 1,22 |  |  |
| 6 | Жиздра (Ильинское) | Медь | 2,00 | 3 «А», загрязненная | 2,67 |
|  |  | Железо | 7,07 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,57 |  |  |
|  |  | БПК | 3,22 |  |  |
| 7 | Протва (Троицкое) | Железо | 2,12 | 3 «Б», очень загрязненная | 3,06 |
|  |  | Нитриты | 8,55 |  |  |
|  |  | БПК | 3,39 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,45 |  |  |
|  |  | Медь | 4,00 |  |  |
|  |  | Никель | 1,20 |  |  |
| 8 | Шаня (Кондрово) | Железо | 4,99 | 2,слабо загрязненная | 2,00 |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,85 |  |  |
|  |  | БПК | 1,71 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,32 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,03 |  |  |
| 9 | Шаня (Бахтинка) | Железо | 1,97 | 3 «А», загрязненная | 2,49 |
|  |  | Марганец | 1,30 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,85 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,39 |  |  |
|  |  | БПК | 1,48 |  |  |
|  |  | Медь | 5,0 |  |  |
| 10 | Суходрев (Детчино) | Медь | 3,00 | 2,слабо загрязненная | 1,63 |
|  |  | ХПК | 1,79 |  |  |
|  |  | Железо | 1,77 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,45 |  |  |
|  |  | БПК | 1,33 |  |  |
| 11 | Суходрев (Полотняный Завод) | БПК | 3,63 | 2,слабо загрязненная | 1,04 |
|  |  | ХПК | 1,63 |  |  |
|  |  | Железо | 1,06 |  |  |
| 12 | Болва (Киров) | Медь | 3,00 | 3 «А», загрязненная | 2,44 |
|  |  | ХПК | 2,22 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,30 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,30 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,17 |  |  |
|  |  | БПК | 1,10 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,10 |  |  |
| 13 | Болва (Куява) | Медь | 3,00 | 3 «А», загрязненная | 2,59 |
|  |  | Железо | 2,84 |  |  |
|  |  | ХПК | 2,43 |  |  |
|  |  | Цинк | 2,00 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,56 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 1,11 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,10 |  |  |
| 14 | Брынь (Поляки) | Марганец | 4,90 | 4 «А», грязная | 4,70 |
|  |  | Железо | 5,41 |  |  |
|  |  | Нитриты | 15,90 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,62 |  |  |
|  |  | ХПК | 2,57 |  |  |
|  |  | БПК | 3,75 |  |  |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,25 |  |  |
|  |  | Фенолы | 10,00 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,7 |  |  |
| 15 | Брынь (Сухиничи) | Нитриты | 15,55 | 4 «Б», грязная | 5,38 |
|  |  | Марганец | 11,70 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 7,85 |  |  |
|  |  | Фенолы | 7,00 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 5,13 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 3,85 |  |  |
|  |  | БПК | 3,66 |  |  |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | ХПК | 2,05 |  |  |
|  |  | Железо | 1,84 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,10 |  |  |
| 16 | Веприка | Нитриты | 1,65 | 3 «А», загрязненная | 2,01 |
|  |  | Марганец | 2,40 |  |  |
|  |  | Железо | 2,35 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,32 |  |  |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,09 |  |  |
| 17 | Городенка | Нитриты | 7,60 | 3 «А», загрязненная | 2,39 |
|  |  | БПК | 1,20 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,67 |  |  |
|  |  | Железо | 3,52 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,09 |  |  |
|  |  | Марганец | 2,80 |  |  |
| 18 | Дырочная | Медь | 3,00 | 3 «Б», очень загрязненная | 3,19 |
|  |  | Железо | 3,08 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 2,38 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 2,28 |  |  |
|  |  | БПК | 1,54 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,27 |  |  |
| 19 | Карыжа | Нитриты | 2,25 | 3 «А», загрязненная | 2,51 |
|  |  | Железо | 2,55 |  |  |
|  |  | БПК | 1,16 |  |  |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Марганец | 4,50 |  |  |
| 20 | Изверь | Железо | 3,18 | 3 «А», загрязненная | 2,22 |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,30 |  |  |
|  |  | БПК | 1,21 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,20 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,11 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,10 |  |  |
| 21 | Киевка | Нитриты | 11,65 | 4 «Б», грязная | 4,37 |
|  |  | Марганец | 1,40 |  |  |
|  |  | БПК | 3,95 |  |  |
|  |  | Железо | 7,32 |  |  |
|  |  | Фенолы | 5,20 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,64 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,47 |  |  |
|  |  | Медь | 5,00 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 3,28 |  |  |
| 22 | Лужа | Нитриты | 6,75 | 2,слабо загрязненная | 1,72 |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | БПК | 1,11 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,10 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,01 |  |  |
| 23 | Медынка (Медынь) | Азот аммонийный | 12,23 | 4 «Б», грязная | 5,16 |
|  |  | Кислород растворенный | 11,54 |  |  |
|  |  | Железо | 9,34 |  |  |
|  |  | Нитриты | 5,30 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 4,47 |  |  |
|  |  | Медь | 4,00 |  |  |
|  |  | БПК | 3,80 |  |  |
|  |  | Цинк | 3,50 |  |  |
|  |  | ХПК | 2,04 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,40 |  |  |
|  |  | Медь | 6,00 |  |  |
|  |  | Марганец | 4,60 |  |  |
| 24 | Медынка (устье) | Железо | 2,58 | 3 «А», загрязненная | 2,31 |
|  |  | Нитриты | 2,05 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 1,09 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,07 |  |  |
| 25 | Можайка | Железо | 2,28 | 2,слабо загрязненная | 1,99 |
|  |  | Нитриты | 1,25 |  |  |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | БПК | 1,16 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,51 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,30 |  |  |
|  |  | Цинк | 1,10 |  |  |
| 26 | Мышега | Азот аммонийный | 11,28 | 4 «Б», грязная | 5,16 |
|  |  | Марганец | 6,80 |  |  |
|  |  | Нитриты | 23,15 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 5,00 |  |  |
|  |  | Железо | 3,99 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 4,00 |  |  |
|  |  | БПК | 2,90 |  |  |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,63 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 1,25 |  |  |
| 27 | Нара | Медь | 4,00 | 3 «А», загрязненная | 2,61 |
|  |  | Нитриты | 2,80 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,80 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,76 |  |  |
|  |  | Железо | 1,47 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,40 |  |  |
|  |  | БПК | 1,13 |  |  |
| 28 | Песочная | Медь | 4,00 | 3 «А», загрязненная | 2,04 |
|  |  | ХПК | 1,76 |  |  |
|  |  | БПК | 1,57 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,30 |  |  |
|  |  | Никель | 1,20 |  |  |
|  |  | Железо | 1,08 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,04 |  |  |
| 29 | Ресса | Железо | 2,54 | 2,слабо загрязненная | 1,58 |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,43 |  |  |
|  |  | БПК | 1,06 |  |  |
| 30 | Росвянка | Нитриты | 26,35 | 4 «А», грязная | 4,10 |
|  |  | Марганец | 16,10 |  |  |
|  |  | Железо | 12,30 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 3,50 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 2,55 |  |  |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | БПК | 1,62 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,30 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,09 |  |  |
| 31 | Серена | Марганец | 4,00 | 2,слабо загрязненная | 1,92 |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Железо | 2,74 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,84 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,07 |  |  |
| 32 | Сечна | Нитриты | 40,30 | 4 «Б», грязная | 5,34 |
|  |  | Азот аммонийный | 30,50 |  |  |
|  |  | Железо | 9,01 |  |  |
|  |  | Марганец | 5,80 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 5,30 |  |  |
|  |  | Медь | 5,00 |  |  |
|  |  | БПК | 3,05 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,94 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,80 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,28 |  |  |
| 33 | Страдаловка | Нитриты | 28,45 | 3 «Б», очень загрязненная | 3,38 |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,80 |  |  |
|  |  | Железо | 7,38 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,19 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 4,28 |  |  |
|  |  | БПК | 1,66 |  |  |
| 34 | Таруса | Фенолы | 5,90 | 3 «А», загрязненная | 2,42 |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Марганец | 3,00 |  |  |
|  |  | Железо | 2,60 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,23 |  |  |
|  |  | БПК | 1,04 |  |  |
| 35 | Угодка | Медь | 6,00 | 4 «А», грязная | 4,09 |
|  |  | Нитриты | 4,45 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 4,00 |  |  |
|  |  | Железо | 2,24 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 2,11 |  |  |
|  |  | БПК | 1,71 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,60 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,60 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1,28 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,25 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 1,58 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 61,75 |  |  |
|  |  | Нитриты | 67,50 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 14,45 |  |  |
|  |  | Марганец | 10,50 |  |  |
| 36 | Цыганка | Кислород растворенный | 7,69 | 5, экстремально грязная | 6,71 |
|  |  | БПК | 3,40 |  |  |
|  |  | Железо | 7,86 |  |  |
|  |  | ХПК | 2,57 |  |  |
|  |  | Медь | 5,00 |  |  |
|  |  | Фенолы | 3,20 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,40 |  |  |
|  |  | Нитраты | 1,89 |  |  |
| 37 | Яченка (дер. Белая) | Медь | 3,00 | 3 «А», загрязненная | 2,60 |
|  |  | Железо | 4,59 |  |  |
|  |  | Нитриты | 2,00 |  |  |
|  |  | БПК | 1,58 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,59 |  |  |
|  |  | Марганец | 2,80 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,26 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,10 |  |  |
| 38 | Яченка (до Терепца) | Железо | 2,89 | 3 «А», загрязненная | 2,20 |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,80 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,65 |  |  |
|  |  | Фенолы | 1,50 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,48 |  |  |
|  |  | БПК | 1,36 |  |  |
|  |  | Марганец | 1,20 |  |  |
| 39 | Терепец (Пиломатериалы) | Нитриты | 20,60 | 4 «А», грязная | 4,23 |
|  |  | Медь | 3,00 |  |  |
|  |  | Железо | 6,51 |  |  |
|  |  | БПК | 2,12 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,04 |  |  |
|  |  | ХПК | 1,47 |  |  |
|  |  | Кислород растворенный | 1,40 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | 5,82 |  |  |
|  |  | Марганец | 5,80 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 1,63 |  |  |
| 40 | Терепец (Косарево) | Железо | 6,35 | 3 «А», загрязненная | 2,29 |
|  |  | Марганец | 2,80 |  |  |
|  |  | Медь | 2,00 |  |  |
|  |  | Нитриты | 1,95 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1,74 |  |  |

Результаты химических анализов проб донных отложений свидетельствуют о наличии незначительных отклонений качества проб как в сторону более кислой, так и более щелочной среды (водородный показатель), а также о повышенном содержании:

- нефтепродуктов в 7 пробах - реки Медынка (Медынь), Изверь, Терепец и Киевка;

- нитратов в 11 пробах - реки Росвянка, Изверь, Ока (Гремячево), Брынь, Серена, Лужа, Дырочная, Городенка, Мышега, Таруса;

- азота аммонийного в 7 пробах - реки Медынка, Ока (Салтыково), Жиздра, Серена, Лужа, Дырочная, Мышега;

- меди в 5 пробах - реки Шаня, Терепец и Киевка;

- цинка в 5 пробах - реки Шаня, Медынка, Терепец, Киевка;

- свинца в 14 пробах - реки Угра, Шаня, Суходрев, Веприка, Росвянка, Ока (Гремячево), Нара, Киевка, Городенка, Болва, Песочная;

- органического вещества в 10 пробах - реки Ресса, Суходрев, Медынка, Росвянка, Изверь, Брынь, Дырочная и Нара;

- фосфора в 10 пробах - реки Шаня, Суходрев, Цыганка, Росвянка, Жиздра, Протва, Карыжа, Страдаловка, Городенка, Мышега.

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 годы)» проводились периодические наблюдения за состоянием дна и берегов водотоков.

Наиболее характерными визуально наблюдаемыми эрозионными процессами на объектах мониторинга являются процессы эрозии берегов. Экстремально выраженная эрозия наблюдается на Жиздре, Угре и Тарусе. Густота овражно-балочной сети (один из показателей развития эрозионного процесса), для всех водосборов исследуемых водотоков оценивается в пределах 1-2 км/км2, что типично для равнинных водотоков Европейской части России. Отмечены нарушения режима использования водоохранных зон.

На всех водных объектах в местах массового купания населения в летний период 2012 года проводился лабораторный контроль качества воды по микробиологическим и паразитологическим показателям. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в Оке и Протве. По водным объектам, переданным в пользование для рекреационных целей индивидуальным предпринимателям и организациям, несоответствий санитарным правилам выявлено не было.

Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» с 2003 года проводится мониторинг состояния подземных вод в районах расположения полигонов твердых бытовых отходов. В 2012 году было обнаружено превышение содержания азота аммонийного в 4,7 раза, меди в 3,0 раза, железа в 15,0 раза и БПК в 4,1 раза в грунтовых водах в районе расположения полигона твердых бытовых отходов, эксплуатируемого МУ ЖКП «Болва» (г. Людиново).

В Калужской области без учета города Обнинска в 2012 году 79,4% (в 2011 году – 79,3%) населения обеспечивалось доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 89,3% – городские жители (в 2011 году – 89,2%) и 52,3% – сельские (в 2011 году – 52,4%), при среднем показателе по Российской Федерации 87,7%.

Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 116,9 тыс. человек (13,0%), из которых 65,6 тыс. человек – городское население, 51,4 тыс. человек – сельское. В целом по Калужской области недоброкачественной питьевой водой обеспечивался 201 населенный пункт (7,0%) при среднем показателе по Российской Федерации 7,8%.

В 2012 году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1185 водозаборов из подземных источников и 4 – из поверхностных. Количество подземных источников по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3 за счет восстановления длительно не работающих артезианских скважин.

Все поверхностные источники (реки Ока и Угра, водохранилище Ломпадь) относились ко второму классу, методы водоподготовки на них соответствовали классу водоисточника.

По состоянию на 2012 год не отвечало санитарным правилам и нормам 3,4% подземных источников, при среднем показателе по Российской Федерации 15,8%. В связи с размещением в условиях ранее сложившейся застройки 2,4% источников не отвечало санитарным правилам из-за не соблюдения зон санитарной охраны при среднем показателе по Российской Федерации 12,2%.

Централизованным водоснабжением, в том числе и из водоразборных колонок, на территории Калужской области обеспечивается 873152 человека, из которых 659858 человек проживают в городских поселениях. Всего централизованным водоснабжением обеспечивалось 767 населенных пунктов области, в том числе 30 городских поселений.

В 2012 году не соответствовало санитарным требованиям 17,9% водопроводов из подземных источников при среднем показателе по Российской Федерации 18,2%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 3,1% при среднем показателе по Российской Федерации 10,4%; из-за отсутствия комплекса очистных сооружений – 15,5% при среднем показателе по Российской Федерации 6,3%; из-за отсутствия обеззараживающих установок – 0,0% при среднем показателе по Российской Федерации 2,1%. Водопроводы из поверхностных источников отвечали требованиям санитарных правил. По распределительной водопроводной сети не отвечало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 13,4% проб при среднем показателе по Российской Федерации 16,9%. По микробиологическим показателям не соответствовало санитарным правилам 2,1% проб, при среднем показателе по Российской Федерации 4,6%.

В Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Медынском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском районах количество водопроводов, не отвечающих санитарным правилам, превышало средний показатель по области.

Из общего объема подземной воды 89,8% проходит очистку на сооружениях обезжелезивания. Используются 2 типа систем обезжелезивания: станции обезжелезивания (с аэрацией, очисткой на скорых фильтрах, обеззараживанием воды) и внутрипластовое эжекторное обезжелезивание, установленное на 18 водопроводах.

Требующая обеззараживания питьевая вода в 94,9% от общего объема забираемой воды проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставляется 71,7% населения области.

В 2012 году воду из нецентрализованных источников потребляли 9,8% населения Калужской области (в 2011 году – 8,8%). Под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находятся (по состоянию на 2012 год) 4092 источника нецентрализованного водоснабжения, в том числе 3116 источников (76,1%), расположенных в сельской местности. Из общего количества нецентрализованных источников водоснабжения не отвечали требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 31,5%.

В Барятинском, Боровском, Жуковском, Кировском, Куйбышевском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ульяновском районах и городе Калуге процент нецентрализованных источников, не отвечающих санитарным правилам, выше среднего по области. По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие по микробиологическим показателям) неблагополучная ситуация по нецентрализованным источникам сложилась в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Малоярославецком, Мещовском, Сухиничском, Тарусском, Юхновском районах и г. Калуге.

По микробиологическим показателям вода источников нецентрализованного водоснабжения в 2012 году не соответствовала нормативам в 46,3% проб. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов составил 18,0.

# 3.2.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории

Почвенный покров региона довольно разнообразен. Примерно треть площади пахотных земель (301 тыс. га) составляют почвы высокого и повышенного потенциала плодородия (серые лесные, дерново-карбонатные, аллювиальные дерновые и дерново-глееватые), две трети (640 тыс. га) - почвы среднего потенциального плодородия (дерново-подзолистые, аллювиальные дерново-глеевые). Почвы низкого потенциального плодородия (подзолисто- глеевые, подзолистые и аллювиальные дерново-слоистые) в области отмечены всего на 2,5 тыс. га пахотных земель.

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» ежегодно проводит агрохимическое обследование почв, отслеживает динамику почвенного плодородия земель в сельскохозяйственных организациях, а также ведет учет наличия неиспользуемой пашни и ее качественного состояния.

По агрохимическим показателям почвы не отличаются высоким содержанием доступных для растений форм элементов питания. Степень окультуренности почв сельскохозяйственных угодий по районам области варьирует от 0,37 до 0,60, то есть попадает в диапазоны низкой (0,4-0,6) и очень низкой (менее 0,4) степени окультуренности.

На протяжении последних нескольких лет за счет эксплуатации земель экстенсивным способом вынос питательных веществ с урожаем существенно превышал их поступление. Объемы внесения минеральных удобрений на пашне Калужской области снизились в 15 раз по сравнению с 1990 годом, в 7 раз - по сравнению с 1991-1995 годами, а объемы работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию снизились на 2 порядка.

Из обследованных к концу 2012 г. пахотных угодий (общей площадью 952 тыс. га) насчитывалось почв с низким содержанием подвижного фосфора (менее 50 мг/кг почвы) и обменного калия (менее 80 мг/кг почвы) 218,7 тыс. га (23,0%) и 435,4 тыс. га (45,7%) соответственно, кислых почв (рН < 5,5) - 470,5 тыс. га (49,5%), почв с содержанием гумуса меньше минимального - 118,7 га (19,8%). Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в почвах сельхозугодий не отмечено (содержание ртути не превышает 0,04ПДК, мышьяка - 0,8ПДК, «долгоживущие» хлорорганические пестициды в пробах почвы отсутствуют).

По данным наземного мониторинга по состоянию на 01.11.2012 не используется в области 68,6% пашни или около 650 тыс. га, в том числе по причине закустаренности и залесенности - около 300 тыс. га.

Наблюдается тенденция ухудшения состояния осушаемых и орошаемых земель. По состоянию на 01.01.2013 из 32,5 тыс. га осушаемых земель в хорошем состоянии числилось 9,1 тыс. га (28%); из 8,6 тыс. га орошаемых земель - 5,3 тыс. га (61%).

В регионе имеются территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Для уточнения и пополнения информации по радиационной обстановке на территории области ежегодно проводится обследование земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3.2.3.1. распределение сельскохозяйственных угодий по плотности загрязнения 137Cs по состоянию на 01.01.2013 с учетом естественного распада

| Показатель | Вид сельхозугодий | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища | Естественные угодья |  |
| Загрязненные районы |
| Думиничский район |
| Площадь обследования, га | 25571 | 172 | 36 | 1165 | 1323 | 7406 | 35673 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,43 | 0,34 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 2396 | 0 | 0 | 0 | 107 | 276 | 2779 |
|  | <1 | 21953 | 172 | 36 | 1075 | 1022 | 6735 | 30993 |
|  | 1-2 | 1150 | 0 | 0 | 90 | 61 | 373 | 1674 |
|  | 2-5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 133 | 22 | 227 |
|  | 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 1222 | 0 | 0 | 90 | 194 | 395 | 1901 |
| Жиздринский район |
| Площадь обследования, га | 31909 | 0 | 555 | 1189 | 2357 | 12454 | 48464 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 1,52 |  | 1,05 | 2,06 | 1,74 | 1,89 | 1,64 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 14 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
|  | <1 | 11961 |  | 276 | 486 | 1188 | 3299 | 17210 |
|  | 1-2 | 10104 |  | 232 | 229 | 304 | 4456 | 15325 |
|  | 2-5 | 9458 |  | 47 | 305 | 689 | 4273 | 14772 |
|  | 5-15 | 372 |  | 0 | 162 | 176 | 426 | 1136 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 19934 | 0 | 279 | 696 | 1169 | 9155 | 31233 |
| Кировский район |
| Площадь обследования, га | 31628 | 0 | 0 | 1393 | 709 | 0 | 33730 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,13 |  |  | 0,18 | 0,16 |  | 0,13 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 12774 |  |  | 84 | 64 |  | 12922 |
|  | <1 | 18603 |  |  | 1299 | 645 |  | 20547 |
|  | 1-2 | 251 |  |  | 10 | 0 |  | 261 |
|  | 2-5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5-15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | >15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 251 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 261 |
| Козельский район |
| Площадь обследования, га | 54096 | 0 | 952 | 1544 | 1254 | 394 | 58240 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,23 |  | 0,23 | 0,39 | 0,32 | 0,99 | 0,24 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 6470 |  | 74 | 147 | 60 | 0 | 6751 |
|  | <1 | 46767 |  | 878 | 1337 | 1089 | 242 | 50313 |
|  | 1-2 | 778 |  | 0 | 60 | 105 | 93 | 1036 |
|  | 2-5 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 140 |
|  | 5-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 859 | 0 | 0 | 60 | 105 | 152 | 1176 |
| Куйбышевский район |
| Площадь обследования, га | 39913 | 0 | 5 | 789 | 397 | 11741 | 52845 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,38 |  | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 0,59 | 0,43 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 243 | 523 |
|  | <1 | 39397 |  | 5 | 747 | 397 | 9680 | 50226 |
|  | 1-2 | 236 |  | 0 | 42 | 0 | 1667 | 1945 |
|  | 2-5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
|  | 5-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 236 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1818 | 2096 |
| Людиновский район |
| Площадь обследования, га | 19721 | 527 | 0 | 1288 | 443 | 4339 | 26318 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,45 | 0,38 |  | 0,82 | 0,96 | 0,51 | 0,49 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 67 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 77 |
|  | <1 | 18111 | 488 |  | 670 | 368 | 3877 | 23514 |
|  | 1-2 | 1519 | 33 |  | 618 | 16 | 404 | 2590 |
|  | 2-5 | 24 | 6 |  | 0 | 59 | 48 | 137 |
|  | 5-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 1543 | 39 | 0 | 618 | 75 | 452 | 2727 |
| Мещовский район |
| Площадь обследования, га | 57617 | 215 | 829 | 317 | 689 | 360 | 60027 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,29 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
|  | <1 | 57245 | 207 | 829 | 317 | 689 | 360 | 59647 |
|  | 1-2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
|  | 2-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Перемышльский район |
| Площадь обследования, га | 13181 | 0 | 37 | 440 | 925 | 242 | 14825 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,21 |  | 0,29 | 0,48 | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 620 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 630 |
|  | <1 | 12540 |  | 37 | 440 | 915 | 242 | 14174 |
|  | 1-2 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|  | 2-5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ульяновский район |
| Площадь обследования, га | 42138 | 0 | 13 | 322 | 910 | 13062 | 56445 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 2,16 |  | 2,40 | 3,30 | 3,94 | 2,10 | 2,18 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 0 |  | 0 | 70 | 0 | 369 | 439 |
|  | <1 | 7072 |  | 4 | 70 | 45 | 3619 | 10810 |
|  | 1-2 | 13596 |  | 0 | 0 | 175 | 3428 | 17199 |
|  | 2-5 | 20225 |  | 9 | 54 | 371 | 4750 | 25409 |
|  | 5-15 | 1245 |  | 0 | 128 | 319 | 896 | 2588 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 35066 | 0 | 9 | 182 | 865 | 9074 | 45196 |
| Хвастовичский район |
| Площадь обследования, га | 40078 | 156 | 15 | 478 | 1204 | 12648 | 54579 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 1,42 | 1,81 | 3,51 | 0,92 | 1,89 | 1,33 | 1,41 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 211 |
|  | <1 | 22461 | 72 | 0 | 352 | 772 | 8010 | 31667 |
|  | 1-2 | 5579 | 21 | 0 | 86 | 0 | 1856 | 7542 |
|  | 2-5 | 11102 | 50 | 15 | 5 | 303 | 2011 | 13486 |
|  | 5-15 | 855 | 13 | 0 | 35 | 129 | 641 | 1673 |
|  | >15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 17536 | 84 | 15 | 126 | 432 | 4508 | 22701 |
| Калужская область |
| Площадь обследования, га | 355852 | 1070 | 2442 | 8925 | 10211 | 62646 | 441146 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,74 | 0,57 | 0,49 | 0,80 | 1,21 | 1,29 | 0,83 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 22757 | 8 | 74 | 308 | 241 | 1028 | 24416 |
|  | <1 | 256110 | 939 | 2065 | 6793 | 7130 | 36064 | 309101 |
|  | 1-2 | 33551 | 54 | 232 | 1135 | 661 | 12277 | 47910 |
|  | 2-5 | 40962 | 56 | 71 | 364 | 1555 | 11314 | 54322 |
|  | 5-15 | 2472 | 13 | 0 | 325 | 624 | 1963 | 5397 |
|  | >15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 76985 | 123 | 303 | 1824 | 2840 | 25554 | 107629 |
| «Чистые» районы |
| Барятинский район |
| Площадь обследования, га | 31873 | 200 | 0 | 517 | 526 | 0 | 33116 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,09 | 0,12 |  | 0,12 | 0,10 |  | 0,10 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 16510 | 49 |  | 263 | 297 |  | 17119 |
|  | <1 | 15363 | 151 |  | 254 | 229 |  | 15997 |
|  | 1-2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2-5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | >15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Тарусский район |
| Площадь обследования, га | 18795 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 19049 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,07 |  |  |  | 0,12 |  | 0,08 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 13154 |  |  |  | 132 |  | 13286 |
|  | <1 | 5641 |  |  |  | 122 |  | 5763 |
|  | 1-2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 2-5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 5-15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | >15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Юхновский район |
| Площадь обследования, га | 35290 | 0 | 31 | 176 | 536 | 0 | 36033 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,16 |  | 0,13 | 0,18 | 0,18 |  | 0,17 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 5345 |  | 10 | 0 | 50 |  | 5405 |
|  | <1 | 29945 |  | 21 | 176 | 486 |  | 30628 |
|  | 1-2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2-5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | >15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Калужская область |
| Площадь обследования, га | 85958 | 200 | 31 | 693 | 1316 | 0 | 88198 |
| Средневзвешенное значение 137Сs, Кu/км2 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |  | 0,12 |
| Площадь (га) с плотностью загрязнения 137Сs, Кu/км2 | Не выявлено | 35009 | 49 | 10 | 263 | 479 |  | 35810 |
|  | <1 | 50949 | 151 | 21 | 430 | 837 |  | 52388 |
|  | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | >15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

В 2012 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области по санитарно-химическим показателям было выявлено несоответствие нормативным требованиям по содержанию тяжелых металлов (свинца) в 1,3% проб почв с селитебных территорий. По микробиологическим показателям в селитебной зоне 7,5% проб не соответствовали нормам, по паразитологическим показателям - 0,3%.

Таблица 3.2.3.2. Сведения о загрязнении почв на полигонах твердых бытовых отходов тяжелыми металлами и нитратами за 2012 год

| № | Полигон (свалка) | Анализируемые ингредиенты | Превышение, раз (по сравнению с фоном) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО МУП «Мещовские тепловые сети» | Нитраты Хром | 9,1/12,2 5,3 |
| 2 | Районная свалка МУП ЖКХ СП «Поселок Бабынино» | Цинк | 6,6 |
| 3 | Санкционированная свалка ТБО УМП «Благоустройство» (г. Жуков) | Свинец | 5,5 |
| 4 | Полигон ТБО ООО «Внешние сети» (пос. Воротынск) | Цинк | 5,6/7,9 |
|  |  | Нитраты | 12,4/19,8 |
| 5 | Свалка ТБО МУП «Благоустройство» (пос. Думиничи) | Медь | 5,0 |
|  |  | Нитраты | 12,1 |
| 6 | Полигон ТБО ООО «Новогрант» | Цинк | 6,3 |
| 7 | Свалка ТБО ООО «Коммунальное хозяйство», с. Перемышль | Никель | 6,0 |
| 8 | Полигон ТБО МУ ЖКП «Болва» | Нитраты | 18,3/11,3 |

В 2012 году на предприятиях области образовано 2770,0328 тыс. т отходов производства и потребления, из которых 2662,022 тыс. т (96% от общего объема образования отходов) было использовано, 70,889 тыс. т - передано на захоронение, на объекты размещения отходов.

Таблица 3.2.3.3. Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов (тыс. т), систематизированные по классам опасности для окружающей среды по Калужской области

| Класс опасности отходов | Наличие на начало года | Образовалось в 2012 году | Поступило от организаций | Использовано | Обезврежено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | % от количества образовавшихся отходов | Всего | % от количества образовавшихся отходов |
| 1 класс | 0,00279 | 0,022497 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,051805 | 0,00187 |
| 2 класс | 0,00825 | 0,204412 | 0,7555 | 0,0117 | 0,0004 | 0,000000 | 0,00000 |
| 3 класс | 0,44650 | 100,670125 | 3,3301 | 98,1770 | 3,5400 | 0,003580 | 0,00013 |
| 4 класс | 2179,16360 | 44,510137 | 423,5050 | 17,3111 | 0,6250 | 0,075846 | 0,00274 |
| 5 класс | 297,47100 | 2624,625631 | 144,7817 | 2546,5222 | 91,9000 | 1,077200 | 0,03900 |
| Всего | 2477,09300 | 2770,032800 | 572,5520 | 2662,0220 | 96,1000 | 1,208431 | 0,04400 |

Основную массу отходов 1 класса опасности составляют ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, которые сдаются на обезвреживание в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», расположенное в г. Калуге.

Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы (отходы 2 класса опасности) сдаются в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и по мере накопления вывозятся для переработки за пределы региона. Отработанные масла передаются в ООО «Нефтегазсервис» (г. Калуга) или используются для собственных нужд на предприятиях.

Таблица 3.2.3.4. Образование отходов в организациях по видам экономической деятельности в Калужской области за 2008-2012годы

|  | 2008 г. тыс. тонн | 2009 г. тыс. тонн | 2010 г. тыс. тонн | 2011 г. тыс. тонн | 2012 г. тыс. тонн | 2012 г. в % к 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 411,6 | 2169,5 | 1846,3 | 1959,2 | 2770,0 | 141,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 363,9 | 260,2 | 229,4 | 226,6 | 1566,9 | в 6,9р. |
| доля в общем объеме отходов | 88,4 | 11,9 | 12,4 | 11,7 | 56,7 |  |
| добыча полезных ископаемых | 0,9 | 1831,9 | 1536,9 | 1536,9 | 1053,2 | 68,5 |
| доля в общем объеме отходов | 0,2 | 84,4 | 83,2 | 78,4 | 38,0 |  |
| сельское хозяйство, охота и |  |  |  |  |  |  |
| лесное хозяйство | 11,2 | 34,1 | 26,4 | 160,5 | 103,2 | 64,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 17,1 | 24,8 | 28,0 | 14,2 | 10,1 | 71,3 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1,9 | 3,8 | 13,8 | 3,2 | 11,9 | в 3,8р. |
| транспорт и связь | 6,4 | 5,7 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 163,0 |
| предоставление прочих комму-нальных, социальных и персо-нальных услуг | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 12,8 | в 10,8р. |
| здравоохранение и предостав-ление социальных услуг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | в 13,5р. |
| прочие виды экономической деятельности | 8,9 | 7,9 | 7,4 | 13,4 | 6,9 | 51,1 |

В бюджетных федеральных, областных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях (по расчету от количества коек и посещений), расположенных на территории Калужской области, ежегодно образуется 10151,2 т медицинских отходов, в том числе отходов класса А - 8336,9 т, класса Б - 1549,8 т, класса В - 56,5 т, класса Г - 208,0 т. Фактическое количество образующихся отходов колеблется по лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ), и в целом может составлять около 60-70% от расчетного значения. Ориентировочно количество фактически образующихся медицинских отходов класса Б на 16 тыс. коек, включая ведомственные ЛПУ, составляет от 600 до 1700 т в год. В амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе ФАП, медицинских кабинетах при школах и детских садах, дополнительно образуется от 140 до 260 т отходов класса Б.

В настоящее время на территории Калужской области осуществляется централизованный сбор и обезвреживание медицинских отходов класса Б. Созданный на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) Калужской области «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» участок по обращению с отходами класса Б оснащен 8 СВЧ-установками для обеззараживания медицинских отходов «УОМО 01-150-ОЦНТ». В связи с большим количеством образующихся отходов организован участок по обращению с медицинскими отходами при ГБУЗ Калужской области «Калужская областная больница».

Подвергшиеся обработке медицинские отходы частично вывозятся на полигон твердых бытовых отходов, а переработанные отходы шприцев и капельниц (в виде крошки) реализуются как вторичное сырье. Химические методы дезинфекции медицинских отходов применяются только в центральных районных больницах отдаленных районов области.

Все отходы класса Г, за исключением серебросодержащих фоторентгеноматериалов, сдаются ООО Областной научно-производственный центр (ОНПЦ) «Регион-Центр-Экология». Ртутьсодержащие люминесцентные лампы, бактерицидные лампы и термометры собираются в герметичные емкости в отдельно выделенных помещениях и передаются в ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» для демеркуризации. Отходы класса Г (серебросодержащие фоторентгеноматериалы) сдаются в ООО «Ленинградская кинофабрика». Отходы класса Д имеются только в Государственном учреждении здравоохранения (ГУЗ) «Калужский областной онкологический диспансер» и сдаются по договору в ГУП МосНПО «Радон».

На территории региона биологические отходы утилизируются согласно требованиям пункта 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов посредством переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации (Московской, Тульской, Брянской областей) на основании заключенных договоров, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием в специальных печах (крематорах) или земляных траншеях. На отдельных мясоперерабатывающих предприятиях утилизация биологических отходов проводится путем их переработки в специально оборудованных цехах (в которых установлены котлы Лапса) в мясокостную муку. Такие цеха в настоящее время имеются у ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО «Калужский мясокомбинат», ЗАО «Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика «Радон», ООО «Птицефабрика в Белоусово», индивидуальный предприниматель (ИП) Чикина Н.А. (убойный пункт в поселке Воротынск Бабынинского района).

По состоянию на 01.01.2013 на территории области располагается  232 скотомогильника, в том числе 19 действующих, из которых только 6 являются типовыми, соответствующими всем требованиям ветеринарно-санитарных правил, и 213 законсервированных, а также 6 цехов по переработке биологических отходов.

В настоящее время для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, наиболее приемлемым способом утилизации биологических отходов является их сжигание в крематорах и земляных траншеях в соответствии с пунктом 4.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

На территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 годов). Два из них расположены в Козельском районе (в 250 м от села Гутнево и 500 м от д. Красный Клин), один - в Дзержинском районе (в 100 м от д. Адамово). В настоящее время их ветеринарно-санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет.

Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения находятся на учете в районных государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных, и имеют оформленные ветеринарно-санитарные карточки. Контроль за состоянием осуществляется согласно утвержденным планам проверок.

Согласно данным Управления Россельхознадзора по Калужской области, по состоянию на 01.01.2013 известные места складирования непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории области отсутствовали.

Коммунальные отходы (твердые и жидкие) и малоопасные отходы производства в Калужской области размещаются на 29 объектах, которые внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на 2012-2016 годы» утверждена ведомственная целевая программа «Создание межмуниципальных объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного соглашения на 2012-2014 годы. В городских округах «Город Калуга» и «Город Обнинск», а также муниципальных районах «Бабынинский район», «Боровский район», «Износковский район», «Город Людиново и Людиновский район», «Малоярославецкий район», «Сухиничский район», определены земельные участки под размещение объектов концессионного соглашения.

Кладбища

В непосредственной близости от границы Московской области располагаются 22 кладбища, из которых 20 - сельские кладбища и 2 - городские. Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м, городских - 100 м. Согласно градостроительным документам муниципальных образований планируется расширение 2 кладбищ, размер санитарно-защитной зоны не изменится. Санитарно-защитные зоны как существующих, так и проектируемых кладбищ не выходят за границы Калужской области.

Таблица 3.2.3.5. Кладбища, расположенные вдоль границы с Московской областью

| № | Объект | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Износковский район |
| 1 | кладбище | Севернее д. Рябики | СЗЗ 50 м |
| 2 | кладбище | ЮВ д. Межетчина | СЗЗ 50 м |
| Тарусский район |
| 3 | кладбище | З д. Юрятино | СЗЗ 50 м |
| 4 | кладбище | С с. Волковское | СЗЗ 50 м |
| 5 | кладбище | ЮЗ д. Безобразово | СЗЗ 50 м Планируется расширение |
| Боровский район |
| 6 | кладбище | С д. Марьино | СЗЗ 50 м |
| 7 | кладбище | д. Серединское | СЗЗ 50 м |
| 8 | кладбище | Ю д. Беницы | СЗЗ 50 м |
| 9 | кладбище | д. Совьяки | СЗЗ 50 м |
| 10 | кладбище | С с. Федотово | СЗЗ 50 м |
| 11 | кладбище | СЗ г. Балабаново | СЗЗ 100 м (площадь 6 га) |
| 12 | кладбище | Ю г. Ермолино | СЗЗ 100 м (площадь 2 га, планируется расширение до 4 га) |
| Медынский район |
| 13 | кладбище | с. Никитское | СЗЗ 50 м |
| 14 | кладбище | З д. Дунино | СЗЗ 50 м |
| Жуковский район |
| 15 | кладбище | З д. Нара | СЗЗ 50 м |
| 16 | кладбище | З д. Ольхово | СЗЗ 50 м |
| 17 | кладбище | СВ д. Корсаково | СЗЗ 50 м |
| 18 | кладбище | СВ д. Глядово | СЗЗ 50 м |
| 19 | кладбище | СВ д. Орехово | СЗЗ 50 м |
| 20 | кладбище | З с. Троицкое | СЗЗ 50 м |
| 21 | кладбище | З д. Курилово | СЗЗ 50 м |
| 22 | кладбище | В д. Рыжково | СЗЗ 50 м |

3.2.4. Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории

Эколого-гигиеническая обстановка в области стабильная и оценивается как удовлетворительная, не являющаяся ограничением для дальнейшего развития, с учетом проведения ряда природоохранных мероприятий.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской области является автомобильный транспорт (92% от общего объема выбросов). Среди стационарных источников наибольшие объемы выбросов приходятся на теплоэнергетический комплекс и обрабатывающие производства. Основными загрязнителями являются: твердые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды. Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, в 2012 году составила 0,7% (в 2011 году – 1,0%).

Общее состояние поверхностных водных объектов оценивается как не удовлетворительное. Основное число поверхностных водных объектов области относятся к категории «загрязненная». В местах массового купания населения отмечены не соответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Практически все поверхностные водные объекты области используются для сброса сточных вод. Сточные воды после очистки, в основном, не соответствуют нормативному качеству из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений, отсутствия сооружений доочистки сточных вод от остаточных загрязнений органического происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных элементов (азота и фосфора), которые оказывают отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства водоемов.

Крупномасштабное воздействие на подземные воды привело к формированию обширных воронок депрессии. Ряд водозаборов не отвечает требованиям СанПин, нарушены режимы зон санитарной охраны.

В области сложилась не благоприятная ситуация с источниками нецентрализованного водоснабжения. По микробиологическим показателям вода источников в 2012 году не соответствовала нормативам в 46,3% проб. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов составил 18,0.

Почвы области подвержены ряду проблем. Происходит дегумификация подкисление и переуплотнение почв, широко развита водная и ветровая эрозия и рост оврагов, почвы подвергаются загрязнению радионуклидами, пестицидами и тяжелыми металлами. В регионе имеются территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По состоянию на 01.01.2013 на территории области располагается  232 скотомогильника, в том числе 19 действующих, из которых только 6 являются типовыми, соответствующими всем требованиям ветеринарно-санитарных правил, и 213 законсервированных, а также 6 цехов по переработке биологических отходов. Также на территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 годов). В настоящее время их ветеринарно-санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет.

Коммунальные отходы (твердые и жидкие) и малоопасные отходы производства в Калужской области размещаются на 29 объектах, которые внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов. На территории области осуществляется централизованный сбор и обезвреживание медицинских отходов класса Б. В целом система сбора и утилизации отходов не совершенна и ведет к образованию несанкционированных свалок.

| Таблица 3.2.4.1. Перечень объектов размещения ТБО в Калужской области |
| --- |
| № | Муниципальный район (городской округ) | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование объекта размещения отходов | Площадь объекта размещения отходов, га | Проектная (расчетная) вместимость, тыс. т | Фактическое размещение по состоянию на 01.01.2013, тыс. т | Лимит, т/год | Процент заполненности объекта |
| 1 | Бабынинский | ООО «Внешние сети» | Полигон ТБО | 4,500 | 98,357 | 11,864 | 4924,742 | 12,06 |
| 2 | Бабынинский | МУП ЖКХ СП «Поселок Бабынино» | Районная свалка | 3,000 | 36,950 | 14,134 | 3502,852 | 38,25 |
| 3 | Барятинский | - | Районная свалка ТБО | 0,750 | - | - | - | - |
| 4 | Боровский | МП «Полигон» г. Обнинск | Полигон ТБО | 15,000 | 1280,700 | 904,053 | 111390,506 | 67,75 |
| 5 | Дзержинский | ОАО «Кондровская бумажная компания» | Полигон производственных отходов | 3,480 | 148,500 | 88,300 | - | 59,46 |
| 6 | Дзержинский | ОАО «Полотняно- Заводское карьероуправление» | Свалка ТБО | 3,200 | 57,000 | 37,300 | 3233,500 | 65,44 |
| 7 | Дзержинский | МУП КХ п. Товарково | Санкционированная свалка | 12,000 | 40,000 | 28,000 | - | 70,00 |
| 8 | Дзержинский | ОАО «Троицкая бумажная фабрика» | Полигон производственных отходов | 1,39 | 89,700 | 11,067 | - | 12,34 |
| 9 | Думиничский | МУП «Благоустройство» | Свалка ТБО | 3,000 | 67,000 | 23,600 | 3069,661 | 35,22 |
| 10 | Жиздринский | Жиздринское МПЖКХ МО «Город Жиздра» | Районная свалка ТБО | 5,000 | 67,000 | 57,000 | 1177,400 | 85,07 |
| 11 | Жуковский | УМП «Благоустройство» | Санкционированная свалка ТБО | 9,000 | 220,000 | 137,460 | 27225,300 | 62,48 |
| 12 | Износковский | МУП «Калужский лес» | Свалка ТБО | 0,200 | 40,000 | 63,100 | 1986,000 | 157,75 |
| 13 | Кировский | ООО «Реммонтаж» | Районная свалка ТБО и МТОП | 6,000 | 750,000 | 442,000 | 30400,180 | 58,93 |
| 14 | Куйбышевский | МП «Топливообеспечение» | Поселковая свалка ТБО | 1,200 | 3155,000 | 2456,000 | 0,000 | 77,84 |
| 15 | Козельский | ООО «Благоустройство» | Свалка ТБО | 3,000 | 250,000 | 420,500 | - | 168,20 |
| 16 | Людиновский | МУ ЖКП «Болва» | Полигон ТБО | 1,800 | 108,000 | 99,400 | 12002,300 | 92,04 |
| 17 | Медынский | МУП «Управление энергетики и ЖКХ» | Свалка ТБО | 4,000 | 100,000 | 80,400 | - | 80,40 |
| 18 | Мещовский | МУП «Мещовские тепловые сети» | Свалка ТБО | 4,000 | 114,800 | 26,000 | 1143,400 | 22,65 |
| 19 | Мосальский | МУП ЖКХ МР «Мосальский район» | Поселковая свалка ТБО | 2,430 | 15,140 | 10,570 | 1960,000 | 69,82 |
| 20 | Малоярославецкий | ООО «Новогрант» | Полигон ТБО | 4,470 | 89,608 | 41,333 | 24002,060 | 46,13 |
| 21 | Перемышльский | ООО «Коммунальное хозяйство» с. Перемышль | Свалка ТБО | 3,200 | 6,605 | 3,900 | 1240,000 | 59,05 |
| 22 | Спас-Деменский | МУП «Благоустройство» | Районный полигон ТБО | 9,200 | 36,000 | 0,650 | 650,000 | 1,81 |
| 23 | Сухиничский | ООО «Форум» | Санкционированная свалка ТБО | 9,960 | 1017,400 | 610,300 | 6280,000 | 59,99 |
| 24 | Тарусский | МУП «Тарусажилдорстрой- Заказчик» | Санкционированная свалка ТБО | 6,100 | 62,631 | 58,500 | 6839,000 | 93,40 |
| 25 | Ульяновский | МУП «Райтопсбыт» | Свалка ТБО | 1,000 | 6,000 | 4,000 | - | 66,67 |
| 26 | Ферзиковский | МУП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район» | Санкционированная свалка ТБО | 1,100 | 80,000 | 46,900 | 1337,000 | 58,63 |
| 27 | Хвастовичский | Хвастовичское МППКХ | Районная свалка ТБО | 2,200 | 40,000 | 27,700 | 1745,050 | 69,25 |
| 28 | Юхновский | МПКХ г. Юхнов | Районная свалка ТБО | 1,000 | 220,000 | 119,500 | 2240,000 | 54,32 |
| 29 | Калуга | МУП «Полигон ТБО» | Городской полигон ТБО и малотоксичных отходов производства | 17,200 | 2838,900 | 2416,720 | 275852,328 | 85,13 |

# 3.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Современное использование территории Калужской области обусловлено целым рядом факторов. К данным факторам относятся особенности исторических процессов, протекающих в области, образование области из нескольких частей соседствующих регионов, экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы, экологические условия.

Наиболее значимыми характеристиками области являются значительная дифференциация территории по степени освоенности, наличие радиоактивного загрязнения территории, ярко выраженная роль дорог федерального значения и крупных особо охраняемых природных территорий в планировочной структуре территории.

1. Несмотря на сравнительно малую территорию, имеют место значительные различия в степени освоенности северо-восточной, центральной и юго-западной частей территории. Северо-западная часть области освоена наиболее интенсивно и здесь находятся самые крупные города – Калуга и Обнинск, вокруг которых группируются населенные пункты с населением более 1000 человек. На севере Калужской области сосредоточено много памятников истории и культуры, в основном конфессиональных объектов, а также памятников природы. Калуга и небольшие города северной, центральной и юго-западной части области (Боровск, Малоярославец, Людиново, Таруса, Юхнов, Мосальск, Козельск) имеют статус исторических. С учетом ценных природных условий образованы особо охраняемые природные территории: «Природный заказник «Таруса», Национальный парк «Угра», имеющий продолжение в юго-восточной части области.

2. В результате аварии на ЧАЭС радиоактивно загрязнены почвы районов, прилегающих к Брянской и Орловской областям. Этот фактор накладывает соответствующие ограничения на ряд видов деятельности, связанных с использованием ресурсов территории.

3. Определяющими структурообразующими элементами территории являются автомобильные дороги федерального значения: М3(Е101) «Украина» (Москва – Киев), дублирующая железнодорожную линию Москва – Калуга – Брянск – Киев, и А101 Москва – Малоярославец – Рославль. Кроме того, сложившаяся планировочная структура территории в большой мере предопределена «Национальным парком «Угра», пересекающим область в широтном направлении.

Плотность населения Калужской области – 33,77 чел/км²(2012 г.), что в 1,7 раза выше, чем в Смоленской области, и в 1,76 раз ниже, чем в Тульской. Среди областей Центрального ФО Калужская область по этому показателю находится на 11-м месте (рис. 3.3.1.).

Таблица. 3.3.1. Плотность населения по областям ЦФО, чел./км².

| Субъект Федерации | Плотность (чел./км²) |
| --- | --- |
| Москва | 4 581,24 |
| Московская область | 159,88 |
| Тульская область | 59,68 |
| Белгородская область | 56,79 |
| Ивановская область | 48,93 |
| Липецкая область | 48,33 |
| Владимирская область | 44,88 |
| Воронежская область | 44,63 |
| Курская область | 37,31 |
| Брянская область | 35,97 |
| Ярославская область | 35,15 |
| Калужская область | 33,77 |
| Орловская область | 31,47 |
| Тамбовская область | 31,22 |
| Рязанская область | 28,9 |
| Смоленская область | 19,59 |
| Тверская область | 15,84 |
| Костромская область | 10,94 |
| Ср. значение по ЦФО | 36,46* |

*без учета Москвы и Московской области

Доля городского населения 75,88 %, сельского – 24,12 %. В пределах области население размещается неравномерно. Наиболее плотно заселены территория городского округа Калуги (39,0 чел/км2 без учета населения г. Калуги), Боровский (73,5 чел/км2), , Дзержинский (43,5 чел/км2), Жуковский и Малоярославецкий (34,0 чел/км2) районы на севере области и Людиновский (46,2 чел/км2) и Кировский (43,3 чел/км2) районы на юго-западе области (рис. 3.3.2.).

Таблица. 3.3.2. Плотность населения по районам Калужской области, чел./км².

| Районы Калужской области | Плотность населения |
| --- | --- |
| Боровский | 73,5 |
| Людиновский | 46,2 |
| Дзержинский | 43,5 |
| Кировский | 43,3 |
| Жуковский | 34 |
| Малоярославецкий | 34 |
| Козельский | 26 |
| Бабынинский | 22,4 |
| Тарусский | 22,1 |
| Сухиничский | 21,8 |
| Ферзиковский | 13,5 |
| Думиничский | 12,5 |
| Перемышльский | 11,7 |
| Медынский | 11,2 |
| Мещовский | 10,5 |
| Юхновский | 9 |
| Хвастовичский | 8,9 |
| Жиздринский | 8,3 |
| Мосальский | 7,8 |
| Куйбышевский | 6,2 |
| Спас-Деменский | 5,7 |
| Ульяновский | 5,4 |
| Износковский | 5,3 |
| Барятинский | 4,8 |

Через эти муниципальные образования проходят основные транспортные магистрали: железнодорожная линия Москва – Брянск – Киев, автодороги Москва – Киев и Москва – Малоярославец – Рославль, а также Московская кольцевая.

Главная зона расселения Калужской области продолжается вдоль линии Москва – Брянск: повышенную плотность населения имеют Бабынинский, Козельский и Сухиничский районы (таб. 3.3.2).

К зонам влияния магистралей федерального значения, пересекающих область с северо-запад на юго-восток, приурочено большинство городов и пгт. Исключение составляют исторические города Козельск и Таруса, а также подчиненные непосредственно области малые города Киров и Людиново, расположенные на железнодорожной магистрали Вязьма – Фаянсовая – Брянск. В половине районов области сельское население численно преобладает над городским.

Отличительной особенностью Калужской области при наличии существенной внутриобластной дифференциации ее территории по характеристикам расселения является  относительно удачное деление на районы. При общей площади области 29,8 тыс. км2 средний размер района должен приближаться к 1,2 тыс. км2. Фактические размеры районов колеблются от 714,6 км2 (Тарусский район), до 1655,9 км2 (Ульяновский район), т.е. различаются в 2,3 раза.

Таблица. 3.3.3. Численность населения по районам Калужской области, чел./км².

| Районы Калужской области | Численность населения |
| --- | --- |
| Боровский | 61087 |
| Дзержинский | 56141 |
| Малоярославецкий | 52672 |
| Жуковский | 48323 |
| Людиновский | 44134 |
| Кировский | 41617 |
| Козельский | 39601 |
| Сухиничский | 24703 |
| Бабынинский | 20009 |
| Ферзиковский | 16875 |
| Тарусский | 15373 |
| Думиничский | 14757 |
| Перемышльский | 13531 |
| Мещовский | 13077 |
| Медынский | 12927 |
| Юхновский | 12008 |
| Хвастовичский | 10554 |
| Жиздринский | 10435 |
| Мосальский | 8815 |
| Спас-Деменский | 7857 |
| Куйбышевский | 7713 |
| Ульяновский | 7314 |
| Износковский | 6716 |
| Барятинский | 6179 |
| Ср. значение по районам | 23017 |

Средняя численность населения на район (без учета Калуги и Обнинска) достигает 23,0 тыс. человек. Наиболее крупные районы (Боровский, Дзержинский, Малоярославецкий) имеют от 52 до 61 тыс. жителей. При этом население 6 районов (Барятинский, Износковский, Мосальский, Спас-Деменский, Ульяновский, Куйбышевский) не достигает 10 тыс. человек. Однако разброс показателей населенности в 10 раз объективен (таб. 3.3.3).

В Барятинском, Износковском, Ульяновском районах плотность населения более чем на порядок ниже, чем в северо-восточных районах области. Столь же низкие значения характерны для сельской местности Жиздринского и Мосальский районов. Аналогичная ситуация имеет место в Спас-Деменском, Медынском, Мосальском и Юхновском районах, где половина населения сосредоточена в городах-райцентрах. Даже Козельский, Сухиничский и Тарусский районы попадают в число плотнозаселенных только за счет населения гг. Козельска, Сосенского, Сухиничи, Тарусы, пгт. Середейского.

Таким образом, для территории области характерен чрезвычайно резкий перепад между основной зоной расселения, которая вытянута узким клином вдоль основного транспортного коридора Москва - Брянск, от границы с Московской областью до Бабынино, и всей остальной территорией.

Опорный каркас расселения области образуют 28 городских населенных пунктов (22 города и 6 пгт.). Самый большой город – Калуга (на начало 2013 г. 347,1 тыс. чел.), к категории больших городов кроме нее относится еще г. Обнинск (на начало 2013 г. 106 тыс. чел.), города средней величины с населением от 50 до 100 тыс. чел. в Калужской области отсутствуют. Список малых городов возглавляют Людиново (39,8), Киров (31,4 тыс. человек), Малоярославец (29,5 тыс. человек) и Балабаново (25,8 тыс. человек).

Города-центры районов, расположенных вдоль границы со Смоленской областью – Износки, Спас-Деменск, Барятино, Мосальск и Юхнов – насчитывают менее 10 тысяч жителей.

Города-центры районов вдоль границы с Брянской область  - Жиздра, Хвастовичи имеют население менее 10 тыс. человек, а в селе Ульяново – население составляет 3,0 тыс. человек. Численность населения этих городов намного ниже, чем в рабочих поселках и даже некоторых сельских населенных пунктах: пгт. Товарково и Кременки имеют соответственно 14,4 и 11,1 тыс. жителей, в пгт. Воротынск (Бабынинский район) живет 11,1 тыс. человек.  Причина малолюдности состоит в том, что имеющие богатое историческое прошлое малые города Калужской области практически не получили промышленного развития.

Преобладание одного города на фоне других – типичная картина для многих областей РФ. Калужская область просто является одним из наиболее ярких примеров осуществления политики концентрации производительных сил в единичных пунктах при скромной доле остальных.  В области наблюдается чрезмерная концентрация городского населения в Калуге и Обнинске (96 - 100 % горожан), тогда как на другом конце распределения размещается ряд стагнирующих малых городов и некоторые теряющие население пгт.

Динамика численности городского населения в 1989-2012 гг. представлена в табл. 3.3.4. В целом, городское население увеличилось на 5,5 %. Из первых пяти наиболее многолюдных городов области не выросло только население в Людиново и Кирове. В Козельске, Кондрово, Сухиничах численность населения осталась практически без изменений, наибольшие значения прироста наблюдались в Юхнове (на 25,4 %), выросла численность жителей Малоярославца, Тарусы, Жиздры. Более чем на 10 % сократилось население в Спас-Деменске, Мещовске, Боровске, Мосальске, сокращение затронуло Сосенский и Медынь.

Активно росли пгт. Кременки и Товарково, существенно деградировали пгт. Белоусово, Середейский.

Таблица. 3.3.4. Динамика численности городов и пгт., тыс. чел.

| Населенные пункты | 1989 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 1989 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все городское население | 731 | 779,5 | 770 | 771,6 | 766,3 | 104,8 |
| ГОРОДА |
| Балабаново | 19,2 | 23,3 | 23,1 | 26,3 | 25,9 | 134,7 |
| Белоусово | 11,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 70,7 |
| Боровск | 13,1 | 11,9 | 11,7 | 12,3 | 11,9 | 91,0 |
| Ермолино | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 99,8 |
| Жиздра | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 101,7 |
| Жуков | н/д | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 97,4 |
| Калуга | 310,1 | 334,8 | 342,9 | 324,7 | 331,4 | 106,9 |
| Киров | 35,9 | 38,9 | 38,8 | 31,9 | 31,4 | 87,5 |
| Козельск | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 18,2 | 17,3 | 87,9 |
| Кондрово | 17 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,2 | 95,2 |
| Кременки | 9,5 | 12,1 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 117,6 |
| Людиново | 44 | 41,8 | 41,4 | 40,5 | 39,8 | 90,5 |
| Малоярославец | 26,6 | 31,6 | 31,2 | 30,4 | 29,5 | 110,9 |
| Медынь | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 96,5 |
| Мещовск | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 6,2 | 116,8 |
| Мосальск | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 93,5 |
| Обнинск | 99,8 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 106,0 | 106,2 |
| Сосенский | 13,4 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 11,9 | 88,5 |
| Спас-Деменск | 6,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 74,5 |
| Сухиничи | 16,3 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 97,2 |
| Таруса | 8,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 108,5 |
| Юхнов | 5,9 | 7,7 | 7,4 | 7 | 6,7 | 114,0 |
| ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА |
| Воротынск | н/д | н/д | н/д | 11,3 | 11,2 | 98,8 |
| Думиничи | 7,3 | 7,9 | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 94,9 |
| Полотняный Завод | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | 93,3 |
| Пятовский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 96,5 |
| Середейский | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 71,3 |
| Tоварково | 12,7 | 4,4 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 113,6 |

Сравнительная группировка городских населенных пунктов по их людности (табл. 3.3.5) показывает, что в категории городов и пгт. с людностью менее 20 тыс. человек население сокращается, доля горожан, проживающих в городах людностью 20-50 тыс. заметно увеличилась, кроме города Людиново, где численность населения снизилась почти на 6%. Несколько выросла доля Калуги и Обнинска.

Таблица. 3.3.5. Показатели людности городов и пгт.

| Людность | По данным переписи 1989 г. | На 01.01.2005 г. | На 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. чел. | Ед. | Доля горожан, % | Ед. | Доля горожан, % | Ед. | Доля горожан, % |
| До 3 | 5 | 1,2 | 3 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| 3-5 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 1,7 |
| 5-10 | 9 | 9,4 | 9 | 8,7 | 7 | 5,0 |
| 10-20 | 9 | 18,1 | 8 | 15,0 | 10 | 17,3 |
| 20-50 | 3 | 14,4 | 4 | 17,5 | 4 | 18,1 |
| 50-100 | – |  | – |  | – |  |
| 100 и более | 2 | 55,3 | 2 | 56,5 | 2 | 57,3 |
| всего | 31 | 100,0 | 29 | 100,0 | 28 | 100,0 |

Сельских населенных пунктов на 1 января 2012 г. насчитывается 3177 единиц. Общие параметры, характеризующие сельское расселение в разрезе районов, приведены в табл. 3.3.6.

Рост численности сельского населения в Износковском районе в сравнении с данными переписи 1989 г. объясняется переводом в сельские населенные пункты пгт. Мятлево. Существенно сократилось сельское население пригородной зоны Калуги и Жуковского района, что связано с административными преобразованиями, в результате которых часть сельского населения стала городской. В Ульяновском и Хвастовичском районах численность селян сократилась, несмотря на перевод поселков городского типа в сельские населенные пункты.

В настоящее время больше всего сел и деревень насчитывается в Малоярославецком (214 ед.), Козельском, Мосальском, Жуковском, Мещовском районах. Минимальное число сельских населенных мест наблюдается в Людиновском районе (65 ед.), городском округе Калуга, Думиничском районе. По сельскому населению наиболее многолюдны Малоярославецкий (23,9 тыс. чел.), Дзержинский, Жуковский, Тарусский районы и городской округ г. Калуга. В 12 из 24 районов области численность сельского населения не превышает 10 тыс. человек, в т.ч. в Мосальском районе – 4,8 тыс. чел., в Людиновском – 4,5. Эта дифференциация районов не может быть объяснена различиями в их площади. Самый крупный Ульяновский район превосходит минимальный по площади Тарусский всего в 2,3 раза, причем Ульяновского района нет среди районов с наибольшей людностью и числом населенных мест, а Тарусский – не попал в число наименее людных и с минимальным числом сел и деревень. Разброс показателей по числу сельских населенных пунктов составил 3,3 раза, по численности сельского населения – 5,3 раза.

Обращает на себя внимание резкий территориальный переход от многоселенных и многолюдных Дзержинского и Малоярославецкого к соседним Износковскому и Юхновскому районам, насчитывающим соответственно 7,0 и 5,6 тыс. сельских жителей.

Таблица 3.3.6. Общая характеристика сельского расселения в разрезе районов и городских округов

| Районы | Численность сельского населения, тыс. чел. | Площадь района, кв. км | Доля сельского во всем населении района, % | Число сельских населенных пунктов | Основные характеристики расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 г. (перепись) | начало 2010 г. | Динамика численности, % |  |  |  | Плотность сельского населения, чел/км2 | Плотность сети поселений, ед. на 100 км2 | Средняя людность сельских населенных пунктов, человек |
| Всего по области | 333,2 | 239,3 | 71,8 | 29777 | 23,7 | 3177 | 8,0 | 10,7 | 75,3 |
| г. Калуга | 48,9 | 14,7 | 30,1 | 542,7 | 4,3 | 73 | 27,1 | 13,5 | 201,4 |
| Бабынинский | 16,3 | 9,7 | 59,5 | 846,6 | 46,2 | 120 | 11,4 | 14,2 | 80,8 |
| Барятинский | 8,1 | 6,3 | 77,8 | 1110,3 | 100 | 103 | 5,7 | 9,3 | 61,2 |
| Боровский | 10,9 | 12,4 | 113,8 | 759,6 | 20,2 | 112 | 16,3 | 14,7 | 110,7 |
| Дзержинский | 17,6 | 17,8 | 101,1 | 1 335,9 | 29,5 | 162 | 13,3 | 12,1 | 109,9 |
| Думиничский | 9,9 | 8,9 | 89,9 | 1 173,9 | 58,2 | 77 | 7,6 | 6,6 | 115,6 |
| Жиздринский | 8,3 | 5,0 | 60,2 | 1 281,7 | 47,2 | 94 | 3,9 | 7,3 | 53,2 |
| Жуковский | 26,5 | 16,8 | 63,4 | 1 268,2 | 34,3 | 171 | 13,2 | 13,5 | 98,2 |
| Износковский | 6,5 | 7,0 | 107,7 | 1 333,8 | 100 | 122 | 5,2 | 9,1 | 57,4 |
| Кировский | 9,8 | 10,2 | 104,1 | 1 000,4 | 24,2 | 81 | 10,2 | 8,1 | 125,9 |
| Козельский | 15,1 | 11,2 | 74,2 | 1 522,7 | 26,8 | 173 | 7,3 | 11,4 | 64,7 |
| Куйбышевский | 11,5 | 7,8 | 67,8 | 1 243,0 | 100 | 134 | 6,3 | 10,8 | 58,2 |
| Людиновский | 6,5 | 4,5 | 69,2 | 954,5 | 10 | 65 | 4,7 | 6,8 | 69,2 |
| Малоярославецкий | 24,5 | 23,9 | 97,6 | 1 547,2 | 44 | 214 | 15,4 | 13,8 | 111,7 |
| Медынский | 6,3 | 13,3 | 211,1 | 1 148,4 | 100 | 132 | 11,6 | 11,5 | 100,8 |
| Мещовский | 10,0 | 12,2 | 122,0 | 1 237,7 | 100 | 168 | 9,8 | 13,6 | 72,6 |
| Мосальский | 7,1 | 4,8 | 67,6 | 1 320,4 | 52,7 | 173 | 3,6 | 13,1 | 27,7 |
| Перемышльский | 16,2 | 14,1 | 87,0 | 1 156,0 | 100 | 145 | 12,2 | 12,5 | 97,2 |
| Спас-Деменский | 6,9 | 8,2 | 118,8 | 1 369,0 | 100 | 128 | 6,0 | 9,3 | 64,1 |
| Сухиничский | 11,2 | 7,3 | 65,2 | 1 369,0 | 28,7 | 153 | 5,3 | 11,2 | 47,7 |
| Тарусский | 6,1 | 15,2 | 249,2 | 714,6 | 99,3 | 94 | 21,3 | 13,2 | 161,7 |
| Ульяновский | 11,7 | 7,6 | 65,0 | 1 655,9 | 100 | 112 | 4,6 | 6,8 | 67,9 |
| Ферзиковский | 16,3 | 10,4 | 63,8 | 1 249,9 | 65,8 | 153 | 8,3 | 12,2 | 68,0 |
| Хвастовичский | 13,2 | 10,8 | 81,8 | 1 413,3 | 99,1 | 83 | 7,6 | 5,9 | 130,1 |
| Юхновский | 7,8 | 5,6 | 71,8 | 1 332,5 | 44,1 | 135 | 4,2 | 10,1 | 41,5 |

На 100 км2 территории Калужской области приходится в среднем 10,8 сельских населенных пункта – точно такая же густота селений наблюдается в Тверской области, имеющей плотность населения в 2 раза ниже, чем в Калужской.

Сеть сельских населенных пунктов наиболее густа в районах основной зоны расселения и ряде прилегающих территорий. В целом ареал с более частым расселением (более 14 селений на 100 км2) включает Боровский и Бабынинский и пять районов, непосредственно соседствующих с городским округом Калуга, а также Тарусский,  Мосальский, Перемышльский, Ферзиковский районы. В Износковском, Юхновском районах и на территории, расположенной к западу, востоку и югу от Сухиничского района, сеть сел и деревень относительно разрежена.

Средняя людность населенных пунктов является обобщенным расчетным показателем. Анализ этой статистической характеристики показывает, что в Бабынинском, Боровском районах и городском округе Калуга сельские пункты достоверно крупнее, чем на остальной территории области. Более точные характеристики сельского расселения могут быть получены в виде группировки населенных пунктов по их людности.

По состоянию на 1 января 2010 г. в целом по области не имеют населения 451 сельских населенных мест. В 1169 пунктах число жителей не превышает 10 человек (табл. 3.3.7). Таким образом, почти половина всех сел и деревень или вообще не имеют населения, либо это очень мелкие населенные пункты.

Таблица 3.3.7. Людность сельских населенных мест на 1 января 2010 г.

| Основные группы людности, чел. | Количество населенных пунктов | Население |
| --- | --- | --- |
|  | единиц | % | тыс. человек | % |
| без населения | 451 | 14,2 |  | 0 |
| 5 и менее | 744 | 23,4 | 2089 | 0,9 |
| 6-10 | 425 | 13,4 | 3344 | 1,4 |
| 11-25 | 600 | 18,9 | 9876 | 4,1 |
| 26-50 | 290 | 9,1 | 10259 | 4,3 |
| 51-100 | 222 | 7,0 | 16210 | 6,8 |
| 101-200 | 167 | 5,3 | 23849 | 10,0 |
| 201-500 | 190 | 6,0 | 58727 | 24,5 |
| 501- 1000 | 52 | 1,6 | 35708 | 14,9 |
| 1001-2000 | 23 | 0,7 | 31988 | 13,4 |
| 2001-3000 | 2 | 0,1 | 5406 | 2,3 |
| 3001-5000 | 10 | 0,3 | 36809 | 15,4 |
| более 5000 | 1 | 0,0 | 5010 | 2,1 |
| Всего | 3177 | 100 | 239275 | 100 |

Почти треть (30,7 %) населенных пунктов – небольшие пункты людностью 11-50 человек, здесь проживает 8,4 % населения области. Понятие устойчивого населенного пункта обычно связывается с категорией «свыше 200 человек», но это всего лишь один из 10 населенных пунктов. К категории крупных относятся селения с численностью жителей более 500 чел. – это всего 88 пунктов области (2,8 % общего числа),  в которых проживает почти половина (48%) сельского населения, в т.ч. 36 сел и деревень имеют более тысячи жителей и в них живет 79,2 тыс. человек.

Сельские населенные пункты-тысячники есть в 11 районах, но больше всего (4 единицы) их на территории городского округа Калуга. Четыре селения людностью свыше 1000 человек расположены в Боровском районе, по 3 – в Козельском, по 2 - в Жуковском, Износковском, Перемышльском, по 1 – в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком, Ульяновском, Ферзиковском и Хвастовичском районах.

В сравнении с данными переписи 1989 г. число сел и деревень в Калужской области практически не изменилось (рост составил 0,4 %, что статистически ничтожно), соответствующая динамика представлена в табл. 3.3.6. Число пунктов с людностью свыше 10 человек сокращалось во всех категориях, зато росло число мельчайших населенных пунктов людностью 10 человек и менее, а также брошенных. Дальнейшее фактическое сокращение сети населенных мест может привести к деградации всей системы расселения, результатом которой будет невозможность использования территориального ресурса, поскольку территория, лишенная населения и инфраструктуры, не может быть вовлечена в сферу экономики.

Рисунок 3.3.1. Людность сельских населенных мест, на 1 января 2010 г.

Таблица 3.3.8. Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей

| Людность | Перепись 1989 г. | Перепись 2002 г. | 1 января 2006 г. | 1 января 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единиц | % | Единиц | % | Единиц | % | Единиц | % |
| до 10 | 815 | 26 | 1326 | 41 | 1516 | 48 | 1169 | 43 |
| 11-50 | 1362 | 43 | 1137 | 36 | 976 | 31 | 890 | 33 |
| 51-100 | 393 | 12 | 247 | 8 | 228 | 7 | 222 | 8 |
| свыше 100 | 600 | 19 | 479 | 15 | 463 | 14 | 445 | 16 |
| Всего | 3170 | 100 | 3189 | 100 | 3183 | 100 | 2726 | 100 |

Концентрация сельского населения в населенных пунктах с людностью свыше 500 человек является существенным преимуществом Калужской области. В Тверской области  в этой категории населенных мест живет лишь 27 % сельского населения. В сравнении с другими территориями-аналогами показатель Калужской области также следует признать высоким. Поэтому здесь потенциально больше возможностей для создания доступной для сельского сети социально значимых учреждений сферы услуг. Сельский населенный пункт с численностью жителей свыше 500 человек является потенциальным местом размещения одного или нескольких небольших предприятий, использующих местные трудовые ресурсы. Как правило, такие селения отличаются хорошими транспортными связями с райцентром и другими городами и пгт.

В Калужской области в ряде случаев центрами районов являются  села: с. Бабынино (3,7 тыс. чел.), с. Барятино (3,0), с. Износки (2,1), с. Бетлица (4,0), с. Перемышль (4,0), с. Ульяново (3,6), п. Ферзиково (4,7), с. Хвастовичи (4,5). Таким образом, сельские населенные пункты составляют треть всех районных центров. Это явление характерно для слабозаселенных периферийных территорий области.

На основе порайонных группировок населенных пунктов в соответствии с их людностью районы Калужской области можно разделить на группы мелкоселенных и крупноселенных (рис. 3.3.6, табл. 3.3.6).

Таблица 3.3.9. Распределение сельских жителей районов по сельским населенным пунктам с соответствующей людностью, % от общей численности сельского населения

| Районы | Группы сельских населенных пунктов по их людности, человек |
| --- | --- |
|  | до 5 | 6-10 | 11- | 26- | 51- | 101- | 201- | 501 и |
|  |  |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | более |
| г. Калуга | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 3,9 | 3,4 | 11,6 | 11,3 | 67,9 |
| МЕЛКОСЕЛЕННЫЕ РАЙОНЫ |
| Жиздринский | 0,8 | 1,6 | 5,4 | 1,9 | 13,2 | 3,7 | 73,4 | 0,0 |
| Медынский | 2,8 | 3,1 | 6,3 | 5,5 | 9,2 | 2,5 | 70,7 | 0,0 |
| Мосальский | 2,7 | 5,2 | 8,3 | 9,7 | 11,3 | 17,2 | 45,7 | 0,0 |
| Спас-Деменский | 2,5 | 2,6 | 8,8 | 2,1 | 17,7 | 43,3 | 23,1 | 0,0 |
| Мещовский | 1,1 | 3,7 | 8,2 | 7,3 | 11,7 | 11,7 | 31,5 | 24,9 |
| Людиновский | 1 | 0,9 | 4,6 | 8,4 | 13,7 | 14,2 | 45 | 12,2 |
| Тарусский | 1,1 | 1,3 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | - | 26 | 11,9 |
| Юхновский | 1,9 | 3,6 | 6,7 | 4,5 | 11,6 | 14 | 45,7 | 11,9 |
| Сухиничский | 0,8 | 2,7 | 7,7 | 6,9 | 4,2 | 26 | 44,5 | 7,3 |
| Барятинский | 1 | 1,1 | 4,1 | 11,4 | 10,4 | 24,7 | 4 | 43,3 |
| Куйбышевский | 1,2 | 1,7 | 4,6 | 6,6 | 6,3 | 8,9 | 24,8 | 45,8 |
| ИТОГО | 1,6 | 2,7 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | 16,6 | 45,1 | 13,6 |
| КРУПНОСЕЛЕННЫЕ РАЙОНЫ |
| Дзержинский | 0,6 | 0,8 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 8,6 | 13,4 | 66,7 |
| Хвастовичский | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 1 | 2,4 | 2,8 | 24,1 | 66,6 |
| Малоярославецкий | 0,6 | 1 | 2,8 | 2,8 | 7,9 | 4,7 | 13,8 | 66,3 |
| Жуковский | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 6 | 17,3 | 65 |
| Ульяновский | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 3,7 | 12 | 14,9 | 2,8 | 63,9 |
| Перемышльский | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 3,1 | 6 | 6,7 | 20,4 | 58,6 |
| Боровский | 0,4 | 0,8 | 4 | 3,7 | 6,1 | 11,8 | 20,6 | 52,5 |
| Кировский | 0,3 | 1 | 2,8 | 3,8 | 2,4 | 5,1 | 32,9 | 51,7 |
| Бабынинский | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 13,6 | 23,7 | 51,6 |
| Износковский | 1,5 | 1,3 | 7,6 | 5,3 | 8,2 | 9,4 | 16,7 | 50 |
| Думиничский | 0,6 | 0,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 15,4 | 25,8 | 49,1 |
| Козельский | 1,1 | 1,6 | 5,8 | 5 | 7,4 | 10,8 | 19,9 | 46,9 |
| Ферзиковский | 1,2 | 1,5 | 4,9 | 5,2 | 14 | 4 | 28 | 41,3 |
| ИТОГО | 0,8 | 1,1 | 3,8 | 4,3 | 6,3 | 9,8 | 19,2 | 54,6 |

Для обеспечения сопоставимости районов с райцентрами городского и сельского типа при группировке из состава районов были изъяты села-райцентры. Основные отличительные признаки следующие. В крупноселенных районах от 40 до 86 % сельских жителей сконцентрованы в пунктах с людностью более 200 человек и не менее трети населения – в селениях с людностью свыше 500 человек, в обязательном порядке имеются селения-тысячники (не райцентры). В мелкоселенных районах в пунктах с людностью свыше 200 человек живет от 12 до 82 % селян, населения с большей людностью приходится менее трети населения, как правило, нет сел численностью 1000 человек и более (исключение – п. Мятлево Износковского района). В среднем в мелкоселенных районах основная масса населения (45 %) проживает в пунктах с людностью 201-500 человек, в крупноселенных – 501 и более (55 %). Средняя людность сельского населенного пункта крупносленного района (без учета «брошенных» деревень) достигает 102 человек, мелкоселенного – 53.

Очевидно, что районы, относящиеся к разным группам, обладают различной степенью перспективности с точки зрения развития производственной сферы и размещения объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время властями Калужской и Смоленской областей обсуждается вопрос об изменении границ. Проблемой в этом вопросе выступает поселок Калуговский. Поселок расположен на землях лесного фонда Угральского района Смоленской области, но в соответствии с административно-территориальным делением он всегда относился к Мосальскому району Калужской области. О чем можно судить по автомобильной дороге, которая уходит в Барятинский район Калужской области, а до соседнего поселка Баскаковка Барятинского района Калужской области можно добраться только пешком.

В мае 2009 г. на собрании жителями поселка было принято решение о подаче ходатайства о передаче земли в границы Калужской области. Позднее после рассмотрения ходатайства правительством Калужской области, было направлено письмо Губернатору Смоленской области. Была создана рабочая группа по вопросу изменения границы между Калужской и Смоленской областями. По результатам встречи были собраны и подготовлены все необходимые документы для решения проблемы ликвидации анклава. Соглашение предусматривает обмен территориями: из Калужской области площадью 635 га, а из Смоленской области площадью 520 га. Таким образом, размер передаваемой территории из Калужской области больше размера получаемой территории из Смоленской области.

В 2012 г. появились новые проблемы с оформлением документов. В связи с реорганизацией муниципальных образований Мосальского района. Было ликвидировано МО «Деревня Шаховской» путем включения в МО «Деревня Людково». В связи с данными преобразованиями требуется корректировка решений Районного Собрания и Сельской Думы. Таким образом, проблема с ликвидацией анклава Калужской области до сих пор остается не решенной, и вопрос об обмене территориями остается открытым.

Выводы

Таким образом, сложившееся административно-территориальное деление Калужской области следует признать удачным и не требующим существенных изменений.

В Калужской области выделяется основная зона расселения, которая вытянулась узким клином от границы с Московской областью до Бабынино. В области наблюдается существенная дифференциация территории на районном уровне, которая по характеру расселения ограничивает поле возможных планировочных решений, как на уровне области в целом, так и ее отдельных районов. В целях его расширения в Схеме вне основной зоны расселения необходимо принимать во внимание локальные концентрации городов, пгт. и сельских населенных пунктов единичной людностью более 200 человек. В целом по области к этой категории относятся 278 сел и деревень из них 186 расположены вне основной зоны расселения. Треть всех сельских населенных пунктов людностью более 200 человек (60 единиц) расположено в Жиздринском, Кировском, Козельском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском районах.

Необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию сельского расселения с учетом максимально возможного сохранения сети существующих сельских населенных пунктов. Типовые территориально-планировочные решения в области организации социальной, бытовой и культурной сфер жизнедеятельности социума для крупно- и мелкоселенных районов должны быть дифференцированы. В селах, являющихся центрами районов, следует предусматривать более широкое развитие социальной инфраструктуры, чем это обычно делается для сельских населенных пунктов. Для мелкоселенных районов в Схемах территориального планирования районного уровня необходимо предусматривать возможность первоочередного размещения малых предприятий и отдельных цехов в населенных пунктах людностью от 500 человек и небольших объектов социальной инфраструктуры, рассчитанных на обслуживание группы населенных мест, в населенных пунктах людностью от 200 человек.

Кроме этого, актуальна проблема с ликвидацией анклава Калужской области, она до сих пор остается не решенной, и вопрос об обмене территориями между Калужской и Смоленской областями остается открытым. Схемой территориального планирования Калужской области предлагается завершить обмен территориями регионов до истечения первой очереди реализации Схемы в целях улучшения качества жизни населения аклавов.

# 3.4 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

# 3.4.1 Анализ современного состояния

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его поло-возрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Численность населения области за два десятилетия с 1970 по 1989 г. увеличилась на 56,4 тыс. человек, что явилось следствием развития тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, приборостроения, а также научно-исследовательских  проектов, потребовавших притока рабочей силы. Этот рост затронул только городские поселения области. Тенденция сокращения численности сельского населения прослеживается в течение всего рассматриваемого периода.

По результатам переписи населения 2010 г. численность населения Калужской области сократилась на 53,3 тыс. человек (5,1%) по сравнению с результатами ВНП-1989 года, и на 30,7 тыс. человек (2,9%) по сравнению с  ВНП-2002 года.

Начиная с 1989 г., в регионе наблюдалась устойчивая тенденция убыли городского и сельского населения. К 2010 году после проведения Всероссийской переписи численность постоянного населения Калужской области составляло 1010,9 тыс. человек. На начало 2013 г. в области осталось только 1005,6 тыс. человек (табл. 3.4.1.1 и 3.4.1.2, рис. 3.4.1.1).

Таблица 3.4.1.1. Динамика населения Калужской области по данным переписей населения

| Годы переписей | Численность населения, тыс. человек | в том числе | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| 1979 на 17 января | 1007,8 | 623,2 | 384,6 | 61,8 | 38,2 |
| 1989 на 12 января | 1064,2 | 731 | 333,2 | 68,7 | 31,3 |
| 2002 на 9 октября | 1041,6 | 779,5 | 262,1 | 74,8 | 25,2 |
| 2010 на 14 октября | 1010,9 | 771,6 | 239,3 | 76,3 | 23,7 |

Таблица 3.4.1.2. Динамика населения Калужской области по данным текущей статистической отчетности

| Годы переписей | Население, всего, тыс. чел | В том числе | То же в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское | городское | сельское |
| 2002 | 1041,6 | 779,5 | 262,1 | 74,8 | 25,2 |
| 2003 | 1038,6 | 777,9 | 260,7 | 74,9 | 25,1 |
| 2004 | 1028,8 | 773,0 | 255,8 | 75,1 | 24,9 |
| 2005 | 1021,5 | 770,0 | 251,5 | 75,4 | 24,6 |
| 2006 | 1014,2 | 769,0 | 245,2 | 75,8 | 24,2 |
| 2007 | 1020,1 | 767,6 | 252,5 | 75,2 | 24,8 |
| 2008 | 1017,7 | 765,9 | 251,8 | 75,3 | 24,7 |
| 2009 | 1015,6 | 764,4 | 251,2 | 75,3 | 24,7 |
| 2010 | 1014,9 | 763,3 | 251,6 | 75,2 | 24,8 |
| 2011 | 1009,2 | 770,5 | 238,7 | 76,3 | 23,7 |
| 2012 | 1008,1 | 765,2 | 242,9 | 75,9 | 24,1 |
| 2013* | 1005,6 | 763,0 | 242,6 | 75,9 | 24,1 |

*Данные динамики населения Калужской области в 2013 году взяты за период с 01.01 по 01.11.

За последние 12 лет процессы депопуляции существенно ускорились: население сократилось на 36 тыс. чел., что больше, чем за предшествующие 13 лет (1989-2002 гг.). За этот период численность Калужской области уменьшилась на 22,6 тыс. человек. Убыль населения, как городского, так и сельского практически одинаковая. За 12 лет численность городского населения снизилась на 16,5 тыс. человек, а сельского на 19,5 тыс. человек (рис. 3.4.1.1).

Рисунок 3.4.1.1. Динамика численности населения Калужской области, тыс. чел

Если проследить динамику численности городского и сельского населения за последние три года, то можно увидеть, что численность городского населения продолжает убывать с 770,5 тыс. человек (76,3%) в 2011 г. до 763 тыс. в 2013 г.(75,9%). В сельской же местности ситуация более стабильная (в 2011 г. – 238,7 тыс. человек (23,7%), в 2013 г. – 242,6 тыс. человек (24,1%)).

Доля городского населения Калужской области (75,9%) выше, чем в среднем по России (74,03%) и выше, чем в среднем по областям Центрального ФО (73,3% без учета Москвы) (Рис. 3.1.4.2).

Рисунок. 3.4.1.2. Удельный вес городского и сельского населения Калужской области в общей численности населения в 1970-2013 гг.,%

На 1 января 2013 г. численность населения Калужской области составила 1005,6 тыс. человек.  В областном центре проживают 347,1 тыс. человек (34,5% от всего населения), вторым по численности населения является город Обнинск – 106 тыс. человек (10,5%). Крупнейшим по численности среди муниципальных районов является Боровский район с населением 61,1 тыс. человек (6,1%), за ним следует Дзержинский район, в котором проживает 56,1 тыс. человек (5,6%), на третьем месте Малоярославецкий район с населением 52,7 тыс. человек (5,2%)(табл. 3.4.1.3.)

Таблица 3.4.1.3. Численность постоянного населения Калужской области по городским округам и муниципальным районам на 1 января 2013 г.

| Муниципальное образование | Все население | Городское население | Сельское население | % ко всему населению Калужской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область | 1005585 | 763022 | 242563 | 100% |
| "Город Калуга" | 347144 | 331351 | 15793 | 34,5 |
| "Город Обнинск" | 106023 | 106023 | - | 10,5 |
| Муниципальный район "Бабынинский район" | 20009 | 11006 | 9003 | 2,0 |
| Муниципальный район «Барятинский район» | 6179 | - | 6179 | 0,6 |
| Муниципальный район "Боровский район" | 61087 | 48268 | 12819 | 6,1 |
| Муниципальный район "Дзержинский район" | 56141 | 38550 | 17591 | 5,6 |
| Муниципальный район "Думиничский район" | 14757 | 5958 | 8799 | 1,5 |
| Муниципальный район "Жиздринский район" | 10435 | 5490 | 4945 | 1,0 |
| Муниципальный район "Жуковский район" | 48323 | 31651 | 16672 | 4,8 |
| Муниципальный район "Износковский район" | 6716 | - | 6716 | 0,7 |
| Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | 41617 | 31404 | 10213 | 4,1 |
| Муниципальный район "Козельский район" | 39601 | 29087 | 10514 | 3,9 |
| Муниципальный район "Куйбышевский район" | 7713 | - | 7713 | 0,8 |
| Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" | 44134 | 39819 | 4315 | 4,4 |
| Муниципальный район "Малоярославецкий район" | 52672 | 29503 | 23169 | 5,2 |
| Муниципальный район "Медынский район" | 12927 | 7913 | 5014 | 1,3 |
| Муниципальный район "Мещовский район" | 13077 | 4109 | 8968 | 1,3 |
| Муниципальный район "Мосальский район" | 8815 | 4299 | 4516 | 0,9 |
| Муниципальный район "Перемышльский район" | 13531 | - | 13531 | 1,3 |
| Муниципальный район "Спас-Деменский район" | 7857 | 4691 | 3166 | 0,8 |
| Муниципальный район "Сухиничский район" | 24703 | 17623 | 7080 | 2,5 |
| Муниципальный район "Тарусский район" | 15373 | 9551 | 5822 | 1,5 |
| Муниципальный район "Ульяновский район" | 7314 | - | 7314 | 0,7 |
| Муниципальный район "Ферзиковский район" | 16875 | - | 16875 | 1,7 |
| Муниципальный район "Хвастовичский район" | 10554 | - | 10554 | 1,0 |
| Муниципальный район "Юхновский район" | 12008 | 6726 | 5282 | 1,2 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост (убыль) населения (показатель, который складывается из разности показателей рождаемости и смертности) и миграционное движение населения. Основной причиной снижения численности населения определенной территории  является превышение значений смертности над рождаемостью.

Естественное движение населения. Положительные значения естественного прироста не наблюдались в Калужской области с середины 1980-х гг.. В 1990 г. превышение смертности над рождаемостью было незначительным, во второй половине 1990-х гг. убыль достигла уровня 8-9 чел. на 1000 населения, а затем стабилизировалась на отметке 10-11 чел. Минимальный уровень рождаемости наблюдался в 1999 г. (7,0‰), тогда число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. Начиная с 2000 г. в области наблюдается рост рождаемости, который шел параллельно с ростом смертности и в 2003 и 2005 гг. разрыв между этими двумя показателями сократился до 2,2 раза.

В последние годы в области вследствие сложившейся благоприятной экономической ситуации и роста уровня жизни населения наблюдаются позитивные изменения в динамике показателей естественного движения населения (табл. 3.4.1.4.)

Таблица 3.4.1.4. Динамика естественного движения населения в Калужской области

| Население | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек |
| Все население | 9264 | 10099 | 10491 | 10537 | 11131 | 11028 | 11823 |
| городское | 6956 | 7570 | 7892 | 7762 | 8324 | 8370 | 8883 |
| сельское | 2308 | 2529 | 2599 | 2775 | 2807 | 2658 | 2940 |
| Число умерших, человек |
| Все население | 17853 | 17377 | 17374 | 16762 | 16730 | 15541 | 15866 |
| городское | 11838 | 11810 | 11749 | 11457 | 11731 | 11336 | 11537 |
| сельское | 6015 | 5567 | 5625 | 5305 | 4999 | 4205 | 4329 |
| Естественный прирост, убыль(-) |
| Все население | -8589 | -7278 | -6883 | -6225 | -5599 | -4513 | -4043 |
| городское | -4882 | -4240 | -3857 | -3695 | -3407 | -2966 | -2654 |
| сельское | -3707 | -3038 | -3026 | -2530 | -2192 | -1547 | -1389 |
| Число родившихся, на 1000 человек населения |
| Все население | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 11 | 10,9 | 11,7 |
| городское | 9,1 | 9,9 | 10 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 11,6 |
| сельское | 9,1 | 10 | 10,3 | 11 | 11,4 | 11,1 | 12,1 |
| Число умерших, на 1000 человек населения |
| Все население | 17,5 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,5 | 15,4 | 15,8 |
| городское | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15 | 15,3 | 14,7 | 15,1 |
| сельское | 23,8 | 22,1 | 22,4 | 21,1 | 20,4 | 17,6 | 17,9 |
| Естественный прирост, убыль(-), на 1000 человек населения |
| Все население | -8,4 | -7,2 | -6,8 | -6,1 | -5,5 | -4,5 | -4,1 |
| городское | -6,3 | -5,5 | -5,1 | -4,8 | -4,4 | -3,8 | -3,5 |
| сельское | -14,7 | -12,1 | -12,1 | -10,1 | -9 | -6,5 | -5,8 |
| Коэффициент депопуляции | 1,93 | 1,72 | 1,66 | 1,59 | 1,50 | 1,41 | 1,34 |

Как видно из таблицы 3.4.1.4., в сельской местности убыль населения в 2-2,3 раза интенсивнее, чем в городской среде. При этом существенные различия в уровне рождаемости отсутствуют, зато показатели смертности в сельской местности в 1,5-2 раза выше и видна тенденция к их дальнейшему росту.

С 2006 г по 2012 г. в Калужской области произошло небольшое увеличение рождаемости, как по всему населению области, как по городскому, так и по сельскому. В 2012 г. число родившихся по отношению к 2006 г. увеличилось на 2559 человек (27,6%), а по отношению к 2011г. на 795 человек (7,2%), в том числе по городскому населению – на 1927 человек (27,7%) и 513 человека (6,1%), по сельскому – на 632 человека (27,3%) и 182 человека (6,8%) соответственно.

Динамика рождаемости в Калужской области на 1000 человек населения приведена на рис. 3.4.1.3.

В 2012 г. в Калужской области смертность понизилась до 15.8 случаев на 1000 человек населения против 17,5 – в 2006 г. и увеличилась на 0,4 случая в 2011 г. У сельского населения смертность также понизилась до 17.9 случаев на 1000 человек населения против 23,8 случаев – в 2006 г. и увеличилась на 0,3 – в 2011 г. Динамика смертности у городского населения в отличии от сельского не изменялась так сильно. Минимальное значение 14,7 случаев - в 2011 г., а максимальное 15,4 – в 2006 г. Снижение смертности в 2012 г. по отношению к 2006 г. – всего на 0,3, и увеличение на 0,4 по сравнению с 2011 г.

Рисунок  3.4.1.3. Динамика рождаемости в Калужской области, на 1000 человек населения

Рисунок  3.4.1.4. Динамика смертности в Калужской области, на 1000 человек населения

В результате увеличения рождаемости и снижения смертности в Калужской области в 2012 г. по сравнению с 2006 г. естественная убыль по всему населению области уменьшилась в 2 раза, а по отношению к 2011 г. в 1,1 раза и составила -4043 человека. По городскому и сельскому населению уменьшение составило 1,8 и 2,9 в 2006 г. и 1,1, 1,2 – к 2011 г.

Рисунок 3.4.1.5. Динамика естественной убыли населения в Калужской области, на 1000 человек населения

Снижение показателей смертности в Калужской области в 2012 г. до 15,8 случаев на 1000 человек населения, и повышение рождаемости до 11,7 случаев  на 1000 человек населения свидетельствует о том, что в Калужской области значение рождаемости превышает среднее значение по Центральному ФО, но ниже чем в среднем по РФ, а показатель смертности по области выше чем в РФ, но ниже чем в Центральном ФО,

Если сравнивать показатель естественного прироста в Калужской области с показателем Центрального ФО, то значение в области в 1,6 раза превышает значение Центрального ФО.

Несмотря на положительную динамику, наблюдаемую в последние годы в демографических процессах в Калужской области, - увеличение количества родившихся и снижение количества умерших, в 2012 году число умерших, по-прежнему, превышает число родившихся в области (рис. 3.4.1.6.). В 2012 г. коэффициент депопуляции в целом по Калужской области составил 1,34, в 2011 г. – 1,41, в 2010 г. – 1,5. Таким образом, за период с 2006 по 2012 гг. коэффициент депопуляции по области снизился в 1,4 раза.

Высокий уровень смертности населения Калужской области формируется в основном за счет трех основных классов причин смерти – болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти (рис. 3.4.1.7.)

Рисунок 3.4.1.6. Рождаемость и смертность в Калужской области, человек на 1000 населения

Рисунок 3.4.1.7. Смертность населения Калужской области по основным классам причин смерти в 2012 г., %

Для населения Калужской области в трудоспособном возрасте наряду с причинами смерти, связанными с болезнями системы кровообращения и новообразованиями, высокий удельный вес (30%), в 3 раза превышающий значение этого показателя для всего населения области (10%), составляют внешние причины смерти, которые выходят на второе место после болезней системы кровообращения.

Рисунок 3.4.1.8. Смертность населения Калужской области в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти в 2012 г., %

Таблица 3.4.1.5. Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) в Калужской области

| Годы | Число родившихся на 1000 женщин в возрасте 15-49 | Суммарный коэффициент рождаемости |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 34,3 | 1,23 |
| 2007 | 37,9 | 1,34 |
| 2008 | 40 | 1,39 |
| 2009 | 40,9 | 1,39 |
| 2010 | 44,1 | 1,48 |
| 2011 | 44,7 | 1,49 |
| 2012 | 49 | 1,62 |

Начиная с 2006 г. в Калужской области прослеживается повышение суммарного коэффициента рождаемости. Если в 2005 г. в среднем на одну женщину  репродуктивного возраста приходилось 1,21 рождений, то в 2012 г. этот показатель достиг значения в 1,62 рождений на одну женщину. Существующий уровень рождаемости не обеспечивает  простого воспроизводства населения: параметры суммарного коэффициента рождаемости Калужской области не достигли требуемого значения для простого замещения поколений, а именно 2,15 рождений на одну женщину репродуктивного возраста (табл. 3.4.1.5., рис. 3.4.1.9.). Независимо от динамики общего показателя смертности каждое поколение детей будет по численности меньше поколения родителей. В связи с федеральной демографической политикой, направленной на увеличение рождаемости, в ближайшей перспективе можно рассчитывать на преодоление намечающегося спада рождаемости, но на смену многочисленным поколениям женщин в репродуктивный возраст начинают входить малочисленные поколения, рожденные в годы перестройки. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе улучшить демографическую ситуацию в области только путем повышения рождаемости не получится.

Рисунок 3.4.1.9. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Калужской области, среднее число рождений на одну женщину 15-49 лет

Огромное влияние на рождаемость оказывает состояние брачных отношений. Динамика браков и разводов в Калужской области за период 2006-2012 гг. носит неравномерный характер. Наибольшее число браков на 1000 человек населения за рассматриваемый период наблюдалось в 2007 г. (8,9) и в 2008 г. (8,8). В 2012 году число зарегистрированных браков  составило 7987 (7,9 на 1000 человек населения) и уменьшилось по сравнению с 2011 г. на 681 брак (7,8%), а число разводов составило 4916 (4,9 на 1000 человек населения) и также уменьшилось по сравнению с 2011 г. на 106 разводов (2,1 %). Таким образом, на каждые два брака приходится примерно один развод (таб. 3.4.6., рис. 3.4.1.10.).

Таблица 3.4.1.6. Динамика браков и разводов в Калужской области

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Браков | 7775 | 9105 | 8902 | 8589 | 8339 | 8668 | 7987 |
| Разводов | 4688 | 4956 | 5304 | 5392 | 4718 | 5022 | 4916 |
| На 1000 человек населения: |
| Браков | 7,6 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 7,9 |
| Разводов | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 5,0 | 4,9 |

Рисунок 3.4.1.10. Брачность и разводимость в Калужской области  на 1000 человек населения

Динамика рождаемости определяется факторами социально-экономической ситуации, возрастной и половой структурой населения и его репродуктивным поведением. Анализ этих факторов имеет большое значение для прогноза развития демографической ситуации в регионе и определения перспективной численности его жителей.

Таблица 3.4.1.7. Динамика изменения значений ожидаемой продолжительности жизни в Калужской области, количество лет

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 66,2 | 66,8 | 67,0 | 67,8 | 68,1 | 69,5 | 69,4 |
| в том числе: |  |
| мужчины | 59,7 | 60,4 | 60,4 | 61,8 | 61,8 | 63,5 | 63,5 |
| женщины | 73,1 | 73,6 | 74,1 | 74,0 | 74,8 | 75,6 | 75,3 |
| Городское население | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,9 | 69,1 | 69,7 | 69,8 |
| в том числе: |  |
| мужчины | 61,3 | 61,7 | 61,7 | 62,9 | 62,7 | 63,6 | 63,9 |
| женщины | 74,2 | 74,2 | 75,0 | 74,8 | 75,5 | 75,8 | 75,4 |
| Сельское население | 62,0 | 63,4 | 63,4 | 64,5 | 65,1 | 68,7 | 68,2 |
| в том числе: |  |
| мужчины | 55,8 | 56,9 | 57,0 | 58,8 | 59,1 | 63,0 | 62,5 |
| женщины | 69,7 | 71,5 | 71,4 | 71,3 | 72,5 | 75,0 | 74,6 |

Рисунок 3.4.1.11. Ожидаемая продолжительность жизни в Калужской области, количество лет

Следует отметить, что в результате позитивных сдвигов с 2006 по 2012 гг. ожидаемая продолжительность жизни (условный показатель, рассчитываемый при рождении в соответствующем году с учетом сложившейся повозрастной структуры смертности) выросла на 3,6 года у мужчин и на 2,2 года у женщин и составила 63,5 и 75,3 года соответственно. Разрыв в ожидаемой продолжительности городского и сельского населения составляет 1,6 года в пользу горожан (69,8 и 68,2 года соответственно) (таб. 3.4.6., рис. 3.4.1.10.).

Возрастно-половая структура населения в области мало отличается от общероссийской: на долю мужчин приходится 46%, на долю женщин 54% населения. Преобладание женского населения над мужским в общей численности населения наблюдается во всех районах области.

Таблица 3.4.1.8. Распределение численности населения по полу в Калужской области, количество человек

| Годы | Численность населения | в том числе: | В общей численности населения, % | Женщин на 100 мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины |  |
| 2007 | 1020141 | 466148 | 553993 | 45,7 | 54,3 | 1188 |
| 2008 | 1017726 | 465448 | 552278 | 45,7 | 54,3 | 1187 |
| 2009 | 1015597 | 464658 | 550939 | 45,8 | 54,2 | 1186 |
| 2010 | 1014996 | 465166 | 549830 | 45,8 | 54,2 | 1182 |
| 2011 | 1009191 | 463157 | 546034 | 45,9 | 54,1 | 1179 |
| 2012 | 1008229 | 463735 | 544494 | 46,0 | 54,0 | 1174 |
| 2013 | 1005585 | 462857 | 542728 | 46,0 | 54,0 | 1173 |

Тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин характерна для большинства территорий Российской Федерации. На 1000 мужчин в 2012 г. в Калужской области приходится 1174 женщины, а в 2007 г. – 1188 (таб. 3.4.8.)

Рисунок 3.4.1.12. Динамика численности мужчин и женщин в Калужской области

За период с 2007 по настоящее время в возрастно-половой структуре населения Калужской области произошли определенные изменения. Численность мужчин постепенно увеличивается с 45,7% в 2007 г. до 46% в 2013 г., а женщин, наоборот, снижается с 54,3% в 2007 г. до 54% в 2013 г. в 2012 г. в Калужской области численность женщин превышала численность мужчин на 80,7 тыс. человек, в 2007 г. превышение составляло 87,8 тыс. человек (таб. 3.4.8., рис. 3.4.12.).

Рисунок 3.4.1.13. Повозрастная численность мужчин и женщин в Калужской области, чел.

По данным демографического ежегодника Калужской области за 2013 г. преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 35-летнего возраста (рис. 3.4.1.13.)

Сложившаяся в настоящее время половозрастная структура населения Калужской области является относительно благоприятной для воспроизводства населения и экономического развития, так как 59,2% населения области находится в трудоспособном возрасте, и демографическая нагрузка на 1000 человек населения составляет 690 человек, находящихся в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

За период 2007-2013 гг. в Калужской области доля населения в возрасте моложе трудоспособного повысилась с 14,3% в 2007 г. до 14,9% в 2013 г. Это явление характерно для всей Российской Федерации. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в Калужской области, так же как и в России выросла с 23,7% в 2007 г. до 25,9% в 2013 г (рис. 3.4.1.15.).

Рис. 3.4.1.14.Динамика населения Калужской области различных возрастных категорий, %

Основная часть трудовых ресурсов концентрируется в гг. Калуга и Обнинск, Киров, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Медынском и Мещовском районах, где доля трудоспособных возрастов в структуре населения от 59,3 до 61,3%.

Рисунок 3.4.1.15. Распределение городского и сельского населения по возрастным группам на 1 января 2012 г., % от общей численности

В структуре городского населения в сравнении с сельским несколько снижена доля детей и молодежи (0-20 лет), а также лиц пенсионного возраста (65 и более лет). Из трудоспособных возрастов различие между сельской и городской местностью наиболее ярко выражено в возрастной группе 25-34 года (рис.3.4.1.16).

Рисунок 3.4.1.16. Возрастно-половой состав населения Калужской области на 01.01.2012 г., человек

Из характера распределения населения по возрастным группам следует, что в настоящее время в трудоспособном возрасте находится максимально возможная доля населения области. В дальнейшем она будет сокращаться в связи с очевидным переходом в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп и вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения (рис. 3.4.1.16.).

Таблица 3.4.1.9. Распределение численности населения по основным возрастным группам по городским округам и муниципальным районам области в 2012 г.

|  | Моложе трудоспособного,% | В трудоспособном возрасте, % | Старше трудоспособного возраста, % | Нагрузка на 1000 человек трудоспособного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Малоярославецкий район" | 17,6 | 57,1 | 25,3 | 671,5 |
| "Жиздринский район" | 17,5 | 54,8 | 27,7 | 686,3 |
| "Хвастовичский район" | 17,2 | 56,8 | 26 | 672,4 |
| "Бабынинский район" | 16,9 | 59,8 | 23,3 | 729,4 |
| "Город Людиново и Людиновский район" | 16,7 | 58,9 | 24,4 | 631,8 |
| "Ферзиковский район" | 16,3 | 58,6 | 25,1 | 662,6 |
| "Барятинский район" | 16,1 | 57,8 | 26,1 | 824,9 |
| "Город Киров и Кировский район" | 16,1 | 59,7 | 24,3 | 779,5 |
| "Ульяновский район" | 16,1 | 54,9 | 28,9 | 761,8 |
| "Жуковский район" | 16,1 | 60 | 23,9 | 676,2 |
| "Козельский район" | 16,1 | 58,9 | 25,1 | 665,7 |
| "Мещовский район" | 15,6 | 59,4 | 24,9 | 698,9 |
| "Боровский район" | 15,5 | 61,3 | 23,2 | 785,8 |
| "Юхновский район" | 15,3 | 56,5 | 28,2 | 698,9 |
| "Мосальский район" | 15,2 | 55,2 | 29,7 | 750,1 |
| "Думиничский район" | 15,1 | 56,8 | 28,1 | 657,1 |
| "Износковский район" | 15 | 56,2 | 28,8 | 682,1 |
| "Тарусский район" | 14,8 | 56 | 29,3 | 812,3 |
| "Дзержинский район" | 14,8 | 60,1 | 25 | 749,5 |
| Городской округ "Город Обнинск" | 14,7 | 59,3 | 26 | 771,6 |
| "Сухиничский район" | 14,6 | 58,1 | 27,3 | 720,0 |
| "Куйбышевский район" | 14,4 | 56 | 29,6 | 787,1 |
| "Перемышльский район" | 14 | 57,2 | 28,8 | 820,3 |
| "Медынский район" | 13,9 | 60,3 | 25,8 | 706,1 |
| Городской округ "Город Калуга" | 13,4 | 59,8 | 26,8 | 759,6 |
| "Спас-Деменский район" | 13,2 | 56,4 | 30,3 | 770,3 |

Наиболее благополучные районы имеют повышенную долю молодых возрастов, сниженную долю пенсионных и нагрузку на трудоспособное население на уровне близком к среднему по области или ниже. Это Малоярославецкий, Город Людиново и Людиновский район, Ферзиковский, Жуковский, Козельский районы. Города Калуга и Обнинск имеют высокие по области значения доли трудоспособных возрастов при сниженной доли молодежи 13,4% и 14,7% соответственно, что объясняется миграцией населения в трудоспособном возрасте.

Мещовский район по исследуемым параметрам наиболее близко подходят к среднеобластным значениям, основное отличие состоит в более высокой доле молодых возрастов, более низкой доле старших возрастов и меньшей нагрузке на трудоспособное население. Возрастная структура Ферзиковского и Юхновского районов искусственно омоложена за счет перетока трудоспособных членов семей в городские поселения Дзержинского района и в Калугу, тогда как несовершеннолетнее население продолжает жить вместе с поколением бабушек и дедушек. В Жиздринском и Хвастовичском районах доля молодежи выше среднего по области, но численность старшего поколения превышает численность молодежи в 1,5 раза, на долю трудоспособных приходится лишь около 55 % населения. 	Большей степенью депрессивности возрастной структуры отличается следующая группа - Медынский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Спас-Деменский и Куйбышевский районы, где низка доля молодых возрастов, доля лиц пенсионных возрастов в 1,8-2,3 раза больше, чем молодежи, но демографическая нагрузка находится в пределах 706-820 человек.

Самое большое постарение возрастной структуры населения наблюдается в Мосальском, Куйбышевском, Спас-Деменском и Тарусском районах. Доля возрастов старше трудоспособного составляет от 29,6% до 30,3%, доля молодежи ниже, чем в среднем по области. Практически также характеризуются Барятинский, Ульяновский районы, только доля молодежи в них составляет около 16 %, что выше среднеобластного уровня.

Миграционное движение населения во многом связано с транспортно-географическим положением региона. Привлекательность Москвы и Московской области подталкивает население к переезду, особенно это касается молодежи, для которой столичный регион интересен в качестве места учебы и трудоустройства.

Такое положение, с одной стороны, создает  отток трудоспособного населения и молодежи из региона, ограничивает размеры миграционного прибытия в саму Калужскую область, но с другой стороны, увеличивает привлекательность всех регионов-соседей  Московской области для мигрантов со всей страны и ее ближнего зарубежья. Равнодействующая этих стремлений и иных факторов находит свое выражение в миграционном сальдо населения.

Ежегодное сокращение миграционного прироста наблюдалось в области, начиная с 1995 г. до 2003 г., когда количество выбывших превысило количество прибывших в область людей (-586 человек) (таб. 3.4.1.10., рис. 3.4.1.17.).

Абсолютные величины миграционного прироста (сальдо миграции) в сравнении с естественным приростом населения незначительны. В 2001-2012 гг. в область прибыло и осталось жить 19,6 тыс. мигрантов, что в среднем за год составляет 1,6 тыс. человек. Интенсивность естественной убыли населения с 2006 по 2012 гг. в целом по области составляет 6 чел. на тысячу населения. Исключение составили лишь 2004 г. - 9,5 чел. и 2006 г. – 8,4 чел. на тысячу. Это означает, что миграция компенсирует в среднем до 38% величины естественной убыли населения региона (рис. 3.8.1.18.).

Рисунок 3.4.1.17. Динамика миграционного и естественного прироста в Калужской области в 2006 – 2012 гг., на 1000 человек населения

Сальдо миграции в период c 2007 г. по 2010 г. снижалось с 2,7 в 2007 г. до 0,6 в 2010 г. После 2010 г. сальдо миграции имело волнообразный характер. В среднем за год за исследуемый период в область прибыло 16,7 тыс. чел., выбыло за пределы области 15,1 тыс. Таким образом, имеется достаточно большой резерв увеличения сальдо миграции за счет повышения коэффициента приживаемости приезжих и сокращения оттока собственного населения (таб. 3.4.1.10., рис. 3.4.1.18.).

Таблица 3.4.1.10. Миграционное движение населения по Калужской области, человек

| Годы | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 16281 | 15282 | 999 |
| 2002 | 14678 | 14439 | 239 |
| 2003 | 14558 | 15144 | -586(min) |
| 2004 | 14925 | 14380 | 545 |
| 2005 | 15377 | 12716 | 2661 |
| 2006 | 14714 | 12402 | 2312 |
| 2007 | 15141 | 12383 | 2758 |
| 2008 | 15682 | 12988 | 2694 |
| 2009 | 14747 | 12222 | 2525 |
| 2010 | 14187 | 13617 | 570 |
| 2011 | 22842 | 19291 | 3551 |
| 2012 | 27782 | 26383 | 1399 |

Рисунок 3.4.1.18. Миграционное движение населения по Калужской области, человек

Основу внешнего миграционного оборота области в настоящее время составляет внутрироссийская миграция. В 2006-2012 гг. на ее долю пришлось 75 % всех прибывших и 97 % выбывших. Среди потока прибывающих международных мигрантов преобладают выходцы из Республики Молдова, Армении и Узбекистана. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. поток мигрантов из Узбекистана снизился более чем в 2 раза. В 2012 г. из Узбекистана прибыло 892 человек, из Молдавии – 933, Узбекистана - 892, Казахстана – 357. Общие итоги миграции населения за последние годы по данным Калугастата характеризуются следующим образом (табл.3.4.1.11). Миграционный прирост в 2012 г. составил 1399 человек, с 2006 по 2012 гг. г. динамика сохраняется положительной.

Таблица 3.4.1.11.  Миграционные потоки за 2006-2012 гг., человек

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция (прирост) | 2312 | 2758 | 2694 | 2525 | 570 | 3551 | 1399 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах России | -988 | -1131 | -1345 | -1403 | -2319 | -2614 | -2915 |
| из зарубежных стран | 3300 | 3889 | 4039 | 3928 | 2889 | 6165 | 4314 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из стран СНГ и Балтии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азербайджан | 125 | 193 | 222 | 220 | 169 | 200 | 129 |
| Армения | 271 | 733 | 672 | 600 | 379 | 543 | 618 |
| Беларусь | 40 | 55 | 28 | 23 | 26 | 64 | 57 |
| Грузия | 38 | 63 | 70 | 69 | 60 | … | … |
| Казахстан | 370 | 309 | 403 | 319 | 268 | 274 | 357 |
| Киргизия | 251 | 228 | 349 | 261 | 194 | 332 | 192 |
| Республика Молдова | 415 | 441 | 560 | 622 | 532 | 1010 | 933 |
| Таджикистан | 104 | 172 | 212 | 368 | 406 | 776 | 481 |
| Туркмения | 147 | 87 | 91 | 83 | 29 | 85 | 36 |
| Узбекистан | 1150 | 1006 | 821 | 797 | 505 | 2016 | 892 |
| Украина | 398 | 618 | 631 | 598 | 337 | 593 | 463 |
| Латвия | 15 | 12 | -2 | 3 | 6 | … | … |
| Литва | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | … | … |
| Эстония | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | … | … |
| из стран вне СНГ и Балтии | -36 | -30 | -22 | -46 | -30 | 272 | 156 |

Рисунок  3.4.1.19. Структура международной миграции в Калужскую область в 2012 году, %

Миграционный прирост в 2012 г. в Калужскую область преимущественно составили граждане, прибывшие из Молдавии – 21,6%, Узбекистана – 20,7%, Армении – 14,3%, Таджикистана – 11,1%, Украины – 10,7%, Казахстана – 8,3%, Киргизии – 4,5%, стран Балтии – 3,6%, Азербайджана – 3%, Беларуси – 1,3%, Туркмении – 0,8% (рис. 3.4.1.19.)

Таблица 3.4.1.12 Миграция населения в Калужской области на муниципальном уровне в 2012 году, человек

|  | 2012 год |
| --- | --- |
|  | Прибывшие | Выбывшие | Миграционный прирост (убыль) |
| "Ферзиковский район" | 1354 | 711 | 643 |
| "Мещовский район" | 1089 | 646 | 443 |
| "Тарусский район" | 716 | 546 | 170 |
| "Куйбышевский район" | 429 | 308 | 121 |
| "Жуковский район" | 1485 | 1414 | 71 |
| "Жиздринский район" | 468 | 407 | 61 |
| "Барятинский район" | 239 | 222 | 17 |
| "Мосальский район" | 390 | 377 | 13 |
| "Город Киров и Кировский район" | 1429 | 1437 | -8 |
| "Хвастовичский район" | 241 | 249 | -8 |
| "Боровский район" | 1432 | 1448 | -16 |
| "Износковский район" | 233 | 254 | -21 |
| "Спас-Деменский район" | 190 | 218 | -28 |
| "Ульяновский район" | 189 | 249 | -60 |
| "Думиничский район" | 478 | 558 | -80 |
| "Перемышльский район" | 210 | 296 | -86 |
| "Медынский район" | 358 | 456 | -98 |
| "Сухиничский район" | 608 | 754 | -146 |
| "Юхновский район" | 233 | 459 | -226 |
| "Город Людиново и Людиновский район" | 485 | 775 | -290 |
| "Бабынинский район" | 459 | 818 | -359 |
| "Дзержинский район" | 1013 | 1590 | -577 |
| "Малоярославецкий район" | 773 | 1361 | -588 |
| "Козельский район" | 443 | 1319 | -876 |

Среди территорий Калужской области самыми привлекательными для мигрантов являются: г. Калуга (миграционный прирост – 2699 чел.), г. Обнинск (миграционный прирост – 628 чел.), Ферзиковский район (миграционный прирост – 643 чел.), Мещовский район (миграционный прирост – 443 чел.), Куйбышевский район (миграционный прирост – 121 чел.)

Миграционная составляющая несет основную ответственность за неравномерность динамики численности населения внутри Калужской области. По районам области миграционная ситуация различна (таб. 3.4.1.12.). За период 2008-2012 гг. максимальный миграционный прирост наблюдался в Ферзиковском, Мещовском, Боровском, Тарусском и Жиздринском районах. Это единственные районы, где миграционный прирост за рассматриваемый период был положительным. 	Притягательными для мигрантов являются территории основной зоны расселения, а также развитый в транспортном отношении Сухиничский район и Кирово-Людиновская зона. Наибольшая миграционная убыль наблюдается в Козельском, Малоярославецком, Юхновском, Перемышльском и Бабынинском районах.

Выводы

1. Основной причиной снижения численности населения Калужской области, является естественная убыль населения, которая не перекрывается миграционным притоком в область. Стабилизация городского населения обусловлена миграционным притоком из сельской местности области, а также извне региона. В основе естественной убыли населения лежит достаточно высокий уровень смертности населения.

2. В области имеется достаточно большой резерв роста сальдо миграции за счет повышения коэффициента закрепляемости приезжих и сокращения оттока собственного населения, что потенциально позволяет осуществлять широкомасштабные проекты, требующие привлечения большого количества трудовых ресурсов.  В миграционной сфере область вынуждена конкурировать за население с другими областями ЦФО, прежде всего с Москвой и Московской областью. В настоящее время наиболее привлекательной для мигрантов является основная зона расселения области, а также развитый в транспортном отношении Сухиничский район и Кирово-Людиновская зона. Осуществление инвестиционных проектов на сопредельных с указанными территориях может быть обеспечено трудовыми ресурсами при условии хорошего транспортного положения соответствующих площадок. Оно будет иметь положительный эффект для исправления ситуации в большинстве депрессивных в демографическом отношении районов области, поскольку позволит сдержать отток собственного населения, приведет к снижению демографической нагрузки за счет притока лиц трудоспособного возраста. В перспективе прибытие мигрантов трудоспособного возраста приведет к дополнительному росту рождаемости, увеличению численности детей и молодежи.

3. В настоящее время в трудоспособном возрасте находится максимально возможная доля населения области, что положительно влияет на развитие в экономическом плане. В дальнейшем в течение ближайших 15 лет по естественным причинам неизбежны относительное снижение доли трудоспособного населения и рост доли пенсионеров. Продолжение внутрирегионального перераспределения трудоспособного населения в пользу городских поселений приведет к прогрессирующей депопуляции сельской местности, которая начинает проявляться в настоящее время. В связи с этим, в будущем будет все сложнее ставить вопрос о социально-экономическом развитии сельской местности. Если пытаться изменить ситуацию в сельской местности путем осуществления отдельных инвестиционных проектов в периферийных районах области, поддержки в сельской местности малого предпринимательства (все виды деятельности), агропроизводства и пищевой промышленности и (или) пытаться адаптировать к ней сеть социально значимых учреждений сферы услуг, то это следует делать в ближайшей перспективе.

4. На основе анализа особенностей естественного и миграционного движения, а также возрастной структуры населения выделяются 4 группы районов с различной демографической ситуацией.

Группа территорий с относительно благополучной демографической ситуацией включает Жуковский, Боровский, Бабынинский, Малоярославецкий районы и городские округа Обнинска и Калуги.

Районы со слабо выраженной депрессивной ситуацией – Жиздринский, Кировский, Людиновский, Ферзиковский.

Районы со средней степенью депрессивности – Думиничский, Сухиничский, Тарусский, Медынский, Мещовский, Перемышльский, Хвастовичский, Юхновский.

Районы с глубокой стадией депрессии – Барятинский, Износковский, Куйбышевский, Мосальский, Спас-Деменский, Ульяновский, Дзержинский.

Первые две группы районов связаны с зоной влияния «транспортного коридора» Москва – Брянск – Киев и основных городских поселений Калужской области. Здесь имеются условия для получения достойной работы, что удерживает население трудоспособного возраста и способствует дальнейшему сохранению благоприятной для воспроизводства населения и экономического роста структуры населения.

# 3.4.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения

Экономическое развитие региона во многом определяется количественным и качественным составом его трудовых ресурсов. В настоящее время в Калужской области в трудоспособном возрасте находится порядка 60% населения. Экономически активным населением считаются лица занятые или имеющие работу  в возрасте от 15 до 72 лет. Численность экономически активного населения в Калужской области в 2012 г. составляла 550,6 тыс. человек – 54,6% от всего населения области и по отношению к предыдущему году сократилось на 1,2%, а по отношению к 2010 г. на 2,4%..

Основную долю  трудовых ресурсов Калужской области  составляют занятые в экономике, численность которых в 2012 г. составляла 527 тыс. человек и снизилась на 2,1% по отношению к 2005 г., но при этом выросла на 0,2% к предыдущему году. Численность безработных в 2012 г. составляла 23,6 тыс. человек и снизилась по отношению к 2005 г. на 32,6% к 2005 г., а к предыдущему году на 24,3% (Рис. 3.4.2.1.).

Рисунок 3.4.2.1. Динамика численности экономически активного населения Калужской области за 2006-2012 гг.

В последние годы рынок труда Калужской области преодолевал последствия кризисных явлений в экономике, количество безработных стабильно сокращалось, и значения 2012 г. стали ниже значений докризисного 2008 г.

Рисунок 3.4.2.2. Динамика доли мужчин и женщин в общей численности экономически активного населения Калужской области в 2006-2012 гг.

Доля мужчин и женщин в общей численности экономически активного населения Калужской области  в период с 2006 по 2012 гг. колебалась в пределах 50%, в 2012 г. она составляла 50,7% для мужчин и 49,3 для женщин (рис. 3.4.2.2.).

Рисунок 3.4.2.3. Динамика численности зарегистрированных безработных в Калужской области за 2006-2012 гг., тыс. человек

Численность зарегистрированных безработных в государственных учреждениях службы занятости населения составила в 2012 г., по данным Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области, 3,6 тыс. человек против 4,7 тыс. человек в 2011 г. и уменьшилась на 23,4%. В общей численности зарегистрированных безработных в 2012 г. численность женщин в 1,4 раза превысила численность мужчин. В 2006 г. это превышение составляло 2,3 раза (рис. 3.4.2.3.).

Рисунок 3.4.2.4 Удельный вес зарегистрированных безработных в Калужской области в 2012 г. по возрастным группам, %

Наибольший уровень безработицы в 2012 г. наблюдался в возрастных группах 20-24 лет – 14%, 50-54 года – 15%. Средний возраст безработных в 2012 г. составил 38,1 лет (рис. 3.4.2.4.).

Рисунок 3.4.2.5. Удельный вес зарегистрированных безработных в Калужской области в 2012 г по уровням образования, %

По уровню образования чуть больше или меньше одной четверти зарегистрированных в 2012 г. составили лица, имеющие среднее (полное) общее образование – 25,8%, начальное профессиональное образование – 24,8%, 24,3% составили лица, имеющие среднее профессиональное образование. 15,2% - лица, имеющие высшее профессиональное образование, 9,5% - имеющие основное общее образование и 0,4% - не имеющие основного общего образования (рис. 3.4.2.5.).

Среднее время поиска работы в 2010 г. в Калужской области составляло 7,5 месяцев.

За рассматриваемый период максимальная численность незанятых трудовой деятельностью граждан в Калужской области наблюдалась в посткризисном 2009 г. и составляла 8,6 тыс. человек, из них 7,5 тыс. человек были признаны безработными, 6,7 тыс. человек получили пособие по безработице. В 2011 г. численность незанятых трудовой деятельностью граждан по отношению к 2009 г. сократилась до 5,5 тыс. человек (на 36,0%), в том числе безработных до 4,7 тыс. человек (37,3%), а численность лиц, получающих пособие по безработице до 4,3 тыс. человек (35,8%) (рис. 3.4.2.6.).

Рисунок 3.4.2.6. Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан в целом по Калужской области в 2000 – 2010 гг.

В течение 2012 года в органы службы занятости населения обратились 77,5 тыс. человек (14,1 % от ЭАН), в т. ч. 34,2 тыс.– за содействием в поиске подходящей работы. По сравнению с 2011 годом число обратившихся сократилось на 11,5 тыс. человек, но среди них с 42,6 % до 44,2 % возросла доля ищущих работу. В 2012 г. было трудоустроено 23,6 тыс. человек.

Рисунок 3.4.2.7. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности в 2012 г., %

Средняя численность занятых в экономике области за 2012 г. составила 481,7 тыс. человек и увеличилась за год на 0,3%. 53,3% от общей численности занятых  работает в организациях частной формы собственности, 29,3% - в учреждениях и организациях государственной и муниципальной форм собственности (рис. 3.4.2.7.).

Структура распределения численности занятых по видам экономической деятельности да период 2006-2012 гг. практически не менялась. Наибольшая доля от общего числа занятых в экономике в 2012 г. работала в сфере обрабатывающих производств – 24.2%, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,8%, строительство – 10,3%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 8,7%, в сфере образования – 7.3%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 7,0%, транспорт и связь – 6,3%.  Работники государственного управления составляли всего 5,9% (рис. 3.4.2.8.).

Важнейшей отраслью экономики в Калужской области является обрабатывающее производство. В 2012 г. в ней было занято 24,2% от общего числа занятых в экономике региона. Калужская область является промышленно-ориентированным регионом. Промышленность является самой быстро развивающейся и важной отраслью в экономике Калужской области.

В структуре промышленного производства области ведущее место занимают машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс, электроэнергетика и промышленность строительных материалов. В настоящее время машиностроительный комплекс в структуре производства области составляет почти 70%.

Рис. 3.4.2.8. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической деятельности, %

Выгодное географическое положение во внешней зоне Московской агломерации и реконструкция транспортной инфраструктуры, которая связывает область с Москвой, также высокая миграционная привлекательность региона, наличие инновационной зоны роста в городе Обнинск - сыграли немаловажную роль в развитии региона.

В сфере оптовой и розничной торговли занято 14,8% от общего числа занятых в экономике области. Уровень развития торговли является одним из самых высоких среди регионов ЦФО (после Москвы и Московской области). Развитию розничной торговли способствовали: быстрый рост доходов населения области и активизация дачной жизни в Калужской части Московской агломерации.  Достаточно высокая доля занятых в оптовой торговле связана с приграничным расположением области по отношению к Москве. Помимо этого, из-за главенствующей роли машиностроительной отрасли,  металлообработки, развитого лесопромышленного комплекса, а также  высокой доля занятых в сельском хозяйстве, были созданы благоприятные условия для развития торговли.

На фоне роста среднегодовой численности занятых в целом по экономике области,  в ряде видов экономической деятельности количество работающих в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилось.

Таблица. 3.4.2.1. Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности в 2012 г., тыс. человек

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Всего в экономике | 480,1 | 481,7 |
| В том числе по видам экономической деятельности: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 38,9 | 33,8 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,3 | 0,1 |
| Добыча полезных ископаемых | 1,6 | 5,1 |
| Обрабатывающие производства | 114,1 | 116,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12,4 | 12,3 |
| Строительство | 48 | 49,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 73,1 | 71,2 |
| Гостиницы и рестораны | 6,7 | 6,4 |
| Транспорт и связь | 29,4 | 30,5 |
| Финансовая деятельность | 6 | 5,8 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 38,3 | 42 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 29,7 | 28,5 |
| Образование | 35,6 | 35,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 29,2 | 28,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16,8 | 16 |

Объемы сокращения численности занятых имели наибольшие  масштабы в таких видах деятельности, как «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - на 5,1 тыс. человек, «гостиницы и рестораны» - 0,3 тыс. человек, «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 0,8 тыс. человек, «рыболовство и рыбоводство» - на 0,2 тыс. человек (таб. 3.4.2.1.).

Таблица 3.4.2.2. Перечень подведомственных учреждений Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области | 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Калуга | 248002, город Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71-А |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Обнинск | 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д. 50а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Бабынинского района | 249210, Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Молодежная, д. 9 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Боровского района | 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Дзержинского района | 249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пр.Труда, д. 28 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Думиничского района | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Жиздринского района | 249340, Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Жуковского района | 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская, д. 10 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Износковского района | 249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Горького, д. 5а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Кировского района | 249444, Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Ленина,д. 6-а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Козельского района | 249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 9 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Куйбышевского района. | 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 24 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Людиновского района | 249406, Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Фокина, д. 31 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Малоярославецкого района | 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Пионерская, д.1 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Медынского района | 249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 35-а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Мещовского района | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д.47 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Мосальского района | 249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Советская, д. 8 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Перемышльского района | 249130, Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Ленина, д 48 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Спас-Деменского района. | 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Трегубова, д. 14. |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Сухиничского района | 249275, Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тарусского района | 249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла Либкнехта, д. 14/22 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Ульяновского района | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 79 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Ферзиковского района | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 24 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Хвастовичского района. | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, д. 4 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Юхновского района | 249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30 |
|  | Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации" | Калужская Область, Козельский Район, д. Слаговищи, ул. Центральная, д. 62 |

Выводы

1. В трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля населения – 60%, при этом собственный трудовой баланс области следует оценивать как напряженный. Резерв вовлечения в трудовую деятельность лиц пенсионного возраста практически исчерпан. Резервы в трудоспособных возрастах есть, но для их использования необходим рост социальной мобильности населения и развитая система переподготовки кадров. Качественные характеристики указанных резервов находятся на невысоком уровне.

Рынок труда в Калужской области в последние годы преодолел последствия кризисных явлений в экономике: численность занятых в экономике постепенно увеличивается, на 0,2% в 2012 г. по отношению к 2011 г., а численность безработных сократилась на 25,6% (зарегистрированных безработных на 23,4%). По сравнению с докризисными годами количество зарегистрированных безработных в 2012 г. ниже. В общей численности зарегистрированных безработных в 2012 г. численность женщин в 1,4 раза превысила численность мужчин. Наибольший уровень безработицы в 2012 г. наблюдался в возрастных группах 50-54 года – 15%,  20-24 года – 14%. Средний возраст безработных в 2012 г. составил 38,1 лет.

2. Доля занятых в частном секторе составляет более половины всех занятых, но в ряде периферийных районов с высокой занятостью в образовании, здравоохранении и управлении возможности для развития частной инициативы не велики.  Ситуацию в сфере занятости в целом по области можно считать благополучной, однако в ряде периферийных районов, среди которых выделяются Спас-Деменский и Мосальский, необходимы мероприятия по созданию новых рабочих мест, что возможно лишь при условии поддержки всех видов малого предпринимательства. Оно должно развиваться в области переработки агропродукции, пищевой промышленности, примагистрального сервиса и ремонта, иных занятий, не требующих высокого образовательного уровня.

3. Трудовая структура населения характеризуется повышенной в сравнении с другими регионами «Большого Кольца» долей занятых в обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле, строительстве. В периферийных районах вне основной зоны расселения инновационное развитие затруднено и требует создания специальных условий, в т. ч. организации переподготовки местных кадров, привлечения и закрепления мигрантов, обладающих необходимыми профессиональными качествами. Здесь возможно осуществление небольших проектов, территориально локализованных в примагистральных зонах основных транспортных коридоров области.

# 3.5 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В основе развития экономического потенциала Калужской области лежит реализация и усиление ее внутренних конкурентных преимуществ, расширение межрегионального сотрудничества, а также реализация конкурентных преимуществ области. Калужская область является одним из крупных динамично развивающихся индустриальных центров России и стратегическое развитие в рамках страны обусловлено высокой инвестиционной привлекательностью и размещением высокотехнологичных производств на ее территории.

В 2011 г. объем валового регионального продукта Калужской области составил 234,3 млрд. руб. и за последние 5 лет объем ВРП увеличился более чем в 2 раза. В составе экономики России удельный вес Калужской области по объему ВРП стабильно удерживается на уровне 0,4-0,5%. В Российской федерации по объему ВРП Калужская занимает 45 место, среди регионов Центрального федерального округа Калужская область – 9-е место. Производство ВРП за период с 2004 по 2011 годы имеет устойчивую тенденцию к росту: ВРП (в сопоставимых ценах) 2011 года по сравнению с 2010 годом вырос на 24,2%, по сравнению с 2004 годом – в 4 раза.

В расчете на душу населения объем произведенного в регионе валового регионального продукта увеличился по сравнению с 2004 годом более чем в 4 раза и в среднем за 2011 г. составил 232,2 тыс. руб., что соответствует 5 месту среди регионов ЦФО. В Российской Федерации по производству ВРП на душу населения Калужская область занимает 34 место. По душевому показателю ВРП области сопоставим с Липецкой, Ярославской, Курской областью и значительно превышает Ивановскую, Тамбовскую, Брянскую, Орловскую, Костромскую области.

Объем реального ВРП на протяжении 2005-2011 гг. имел устойчивую положительную тенденцию (за исключением кризисного 2009 г.) превышающую по своим аналогичным показателям за последние 5 лет в среднем по федеральному округу и Российской Федерации в целом.

Рисунок 3.5.1. Индекс физического объема ВРП, %

В отраслевой структуре формирования валовой добавленной стоимости Калужской области относительно аналогичных показателей по федеральному округу и России в целом можно выделить отличительные особенности, позволяющие охарактеризовать экономику региона как индустриальную:

Доля в ВРП региона сектора сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства составляет 7,4% (ЦФО – 2,8%, РФ – 4,9%).

Доля в ВРП продукции промышленного производства – 41,7% (ЦФО – 22,8%, РФ – 33,8%).

Доля в ВРП строительной отрасли составляет 8,2% (ЦФО – 4,3%, РФ – 6,9%).

Доля оптовой, розничной торговли и бытовых услуг в ВРП составляет 12,7% (ЦФО – 31, РФ – 19,5%).

Доля в ВРП транспорта и связи – 5,4% (ЦФО – 9,5%, РФ – 10%).

Доля коммерческих финансовых услуг, операций с недвижимостью, а также сферы сервиса и туризма составляет 10,2% (ЦФО – 17,5%, РФ – 12,2%).

Доля внерыночных услуг в составе ВРП – 14,4% (ЦФО – 12,1, РФ – 12,7%).

Рисунок 3.5.2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в 2011 г., %

Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта области вносит промышленность, включающая виды деятельности: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», удельный вес их добавленной стоимости в экономике за год возрос на 4,6% и в 2011 г. составил 41,7% общего объема ВРП.

Рост обеспечен главным образом за счет вида деятельности «обрабатывающие производства», удельный вес добавленной стоимости которого увеличился на 4,7%, что связано не только с увеличением физических объемов производства, но и с активизацией рынка сбыта на продукцию данного вида деятельности после спада кризисной ситуации в мировой экономике.

Удельный вес добавленной стоимости вида деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» снизился на 0,1%, а доля добавленной стоимости «добыча полезных ископаемых» осталась на уровне 2010 г. и составила 0,4%.

В целом доля промышленного производства в структуре ВРП региона ежегодно увеличивается, основной вклад в повышении данного показателя связан с устойчивым ростом вида деятельности «обрабатывающие производства», его вклад в формировании регионального продукта повысился с 27,8% в 2005 г. до 38,2% в 2011 г.

Вторыми по значимости для экономики Калужской области являются оптовая и розничная торговля и операции с недвижимым имуществом, обеспечивая 12,7% и 9% соответственно в формировании валового регионального продукта. По сравнению с 2010 г. доля торговли в структуре ВРП снизилась на 0,7%, по разделу операции с недвижимым имуществом также произошло небольшое падение на 0,6%. На протяжении периода 2005-2011 гг. влияние этих отраслей экономики также существенно изменилось, если  в 2005 г. сфера торговли формировала 17,6% ВРП, то уже в 2011 г. – 12,7%; раздел операции с недвижимым имуществом наоборот повысил свое влияние с 7,6% в 2005 г. до 9% в 2011 г. При этом реальный объем добавленной стоимости, созданной в отрасли торговли по отношению к 2010 г. вырос на 7,1%, в сфере управления недвижимостью напротив снизился на 8,2%. В сравнении 2011 с 2005 г. реальный объем добавленной стоимости вырос со 104,4%  до 110,6% и со 100,8% до 109,3% соответственно.

Значимость аграрного сектора для экономики Калужской области постепенно снижается, его вклад в формирование валового регионального продукта сократился с 11,3% в 2005 г. до 7,4% в 2011 г., при этом наблюдается стабильный рост реального объема добавленной стоимости, созданного в сельском хозяйстве

Удельный вес практически всех остальных видов деятельности в структуре ВРП области также несколько снизился относительно 2010 г., и их вклад в формирование экономики был незначительным. Таким образом, около трех четвертей (70,8%) объема региональной экономики сформировано в промышленности, сельском хозяйстве, сфере недвижимости и торговле, вклад других видов деятельности был не столь существенным и колебался от 8,2% (строительство) до 0,4% (финансовая деятельность).

В структуре направлений использования ВРП основная его доля приходится на расходы на конечное потребление – в 2011 г. 88,5% от общего объема.

Таблица 3.5.1. Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности (в % к итогу)

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 11,3 | 10,6 | 9,2 | 8,3 | 9,1 | 8,0 | 7,4 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Обрабатывающие производства | 27,8 | 27,8 | 29,8 | 31,9 | 29,2 | 33,5 | 38,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,1 |
| Строительство | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 10,8 | 9,4 | 9,0 | 8,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 17,6 | 15,9 | 15,7 | 12,7 | 14,3 | 13,4 | 12,7 |
| Гостиницы и рестораны | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Транспорт и связь | 9,9 | 9,0 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,0 | 5,4 |
| Финансовая деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 8,3 | 9,6 | 9,0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 5,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 6,5 | 5,8 |
| Образование | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 3,8 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

# 3.5.1. Промышленный потенциал

Калужская область – индустриально развитый регион Центрального федерального округа и один из староосвоенных промышленных регионов России с исторически сформировавшейся специализацией в области машиностроения и металлообработки.

Современный многоотраслевой промышленный комплекс включает в себя 2700 предприятий, из них 270 крупных и средних, остальные относятся к категории малых. Промышленность Калужской области представлена 15 отраслями, где сосредоточено 60% основных производственных фондов региона, занято около 128 тыс. человек, что составляет около трети всех занятых в экономике региона. Деятельность предприятий промышленности обеспечивает значительную часть собираемых в области налогов – около 50% регионального бюджета.

Структура промышленного комплекса Калужской области за последнее десятилетие претерпела значительные изменения с обороноориентированных до высокотехнологичных производств благодаря привлечению инвестиций. В настоящее время на территории региона сформировалась бизнес-среда европейского уровня. В период с 2007 по 2012 гг. в регион привлечено 387 млрд. рублей инвестиций, из них 2,8 млрд. долларов привлечено в обрабатывающую промышленность, что составило 12% всех инвестиций в это направление в России. За этот период образовано 10 индустриальных парков.

В Калужской области в структуре валовой добавленной стоимости доля промышленности по видам экономической деятельности - «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» выше, чем в России и Центральном федеральном округе.

Рисунок 3.5.1.1. Структура валовой добавленной стоимости, 2011 г.

Для поддержки развития приоритетных отраслей на уровне Правительства области реализуются государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», государственные программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам Калужская область занимает безусловную лидирующую позицию как по ЦФО, так и РФ в целом, по добыче полезных ископаемых область занимает 9-е место в Центральном федеральном округе и 60-е по РФ,  по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 15 (62).

Индекс промышленного производства в Калужской области в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 109,7%. Индекс промышленного производства в среднем по России за этот период – 103,4%. В 2012 году область заняла 5 место в ЦФО и 16 в России по индексу промышленного производства, (в 2011 году 1 место в ЦФО и в России).

За 2012 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды в размере 438,8 млрд. рублей.

В структуре промышленности в настоящее время доминирующее положение занимают обрабатывающие производства (95,8%), наибольший удельный вес в структуре которых приходится на машиностроительный комплекс. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 3,8%, добычи полезных ископаемых - 0,4%.

Рисунок 3.5.1.2. Динамика объема промышленной продукции

В динамике промышленного производства наблюдается устойчивая тенденция роста – в период с 2008 по 2012 год объем производства вырос в 2,8 раза. Прирост промышленного производства в большей степени был привязан к таким отраслям «обрабатывающих производств» как «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «производство транспортных средств и оборудования» - в 5,5 раза, а также «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - в 1,6 раза.

Вместе с тем одним из факторов препятствующим повышению роста производства выступают износ основных фондов, в среднем по всем отраслям промышленности уровень износа составляет 45,3%. При этом наибольшую степень износа имеет активная часть основных фондов - машины и оборудование и менее изношены здания и сооружения.

Для территориальной организации промышленности Калужской области в настоящее время характерны чрезвычайно высокие уровни территориальной концентрации производственного потенциала, как на отраслевом, так и на территориальном уровне. Крупнейшими многоотраслевыми центрами региона выступают города Калуга, Обнинск и Малоярославец.

Часть совокупного промышленного потенциала области сконцентрирована в ее юго-западной части, где к трем опорным крупным многоотраслевым промышленным центрам добавляются средние многоотраслевые промышленные центры – Киров и Людиново.

Таблица 3.5.1.1. Перечень крупных промышленных предприятий Калужской области

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности (код ОКВЭД) | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Пятовское к/у» | 249859, Калужская область, Дзержинский район, д Пятовская | 14.12 | 201 |
|  | ООО «ДСЗ» | 249855, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, ул Пролетарская, д 18 | 14.12 | 453 |
|  | ОАО «ПЗКУ» | 249845, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод | 14.21 | 246 |
|  | ЗАО «Ульяновский рудник» | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с Ульяново, ул Партизанская, д 1 | 14.22 | н/д |
|  | ОАО «Обнинский колбасный завод» | 249030, Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, д 23 | 15.13.1 | 325 |
|  | ФЛ ЗАО «БУЛГАРКОНСЕРВ» | 248921, Г КАЛУГА, Д ШОПИНО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15.13.1 | 178 |
|  | ООО «Инвест Альянс» | 249026, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул Заречная, д 5 | 15.13.1 | 812 |
|  | ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ» | 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, д Афанасово | 15.32 | 85 |
|  | «Обнинский молочный завод» - филиал ОАО «ВБД» | 249039, Калужская область, г Обнинск, ул Курчатова, д 53 | 15.51.11 | 152 |
|  | фл ООО «Нестле Россия» | 249020, Калужская область, Боровский район, с Ворсино, ул Лыскина владение 1 | 15.72 | 400 |
|  | УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | 249096, Калужская область, г Малоярославец, ул Кирова, д 30 | 15.81 | 72 |
|  | МУП «Думиничский хлебокомбинат» | 249300, Калужская область, рп Думиничи, ул Большая Пролетарская, д 78 | 15.81 | 50 |
|  | ОАО «Хлебокомбинат» | 249039, Калужская область, г Обнинск, ул Курчатова, д 51 | 15.81 | 420 |
|  | ООО «ТУЛЮ» | 248018, г Калуга, ул Хрустальная, д 18 | 15.81 | 24 |
|  | ЗАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 248021, г Калуга, ул Карла Либкнехта д 25 | 15.81 | 643 |
|  | ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» | 249030, Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, д 106 | 15.82 | 113 |
|  | ООО «Натуральный продукт» | 249160, Калужская область, Жуковский район, д Доброе, д 140 | 15.84.2 | 188 |
|  | ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с Детчино, ул Московская, д 77 | 15.85 | 400 |
|  | «Ликеро-водочный завод» - фл ЗАО «Русское Белое Золото» | 249020, Калужская область, г Обнинск, Коммунальный проезд д 23 | 15.91 | 108 |
|  | ЗАО «Детчинский завод» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с Детчино | 15.93 | 250 |
|  | Филиал ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» в г. Калуге | 248009, г Калуга, Грабцевское шоссе, д 71 | 15.96 | 765 |
|  | ООО «СМП «Марк - IV» | 249020, Калужская область, г Обнинск, ул Красных Зорь, д 37 | 15.98.2 | 130 |
|  | ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» | 249020, Калужская область, Боровский район, д Добрино, проезд 2-й Восточный, владение 3 | 16.00 | 95 |
|  | ООО «ЭКМА-РОС» | 249857, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, ул Ленина, д 4А, корп 1 | 18.21 | 6 |
|  | ОАО «Сухиничская швейная фабрика» | 249275, Калужская область, г Сухиничи, пер Пионерский, д 6 | 18.22.2 | 244 |
|  | МУП «Бытовик» | 249300, Калужская область, рп Думиничи, ул Ленина, д 5 | 18.22.3 | 20 |
|  | ООО «ВОЯЖ» | 249191, Калужская область, г Жуков, ул Советская д 56/10 | 19.20 | н/д |
|  | ООО «Омега» | 249930, Калужская область, г Мосальск, 19 км автодороги Москва-Мосальск промзона | 19.3 | 71 |
|  | ОАО «КОФ «КАЛИТА» | 248008, г Калуга, ул Тарутинская, д 171 Б | 19.30 | 480 |
|  | ООО «Интерспортгруп» | 248031, г Калуга, ул Дальняя, д 3 | 19.30 | н/д |
|  | ООО «Форио» | 249161, Калужская область, Жуковский район, рп Белоусово, ул Московская, д 70 | 19.30 | 40 |
|  | ООО «Калужская обувь» | 249270, Калужская область, г Сухиничи, ул С.Тюленина, д 22 | 19.30 | 40 |
|  | ООО «Шанхай» | 249161, Калужская область, Жуковский район, рп Белоусово, ул Московская д 70/1 | 19.30 | 81 |
|  | ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с Детчино | 20.10.1 | 90 |
|  | ООО «Чернышенское фанерное предприятие» | 249305, Калужская область, Думиничский район, с Чернышено, ул Ленина, д 5 | 20.20 | 20 |
|  | ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» | 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с Маклино, ул Кирова, д 1 | 20.30.1 | 239 |
|  | ООО «Евротекта Рус» | 248009, г Калуга, ул Заводская, д 57 | 20.40 | 20 |
|  | ОАО «ПЗБФ» | 249844, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод, ул Трудовая, д 2 | 21.12.1 | 480 |
|  | ОАО «ТБФ» | 249834, Калужская область, г Кондрово, ул Маяковского, д 1 | 21.12.1 | 525 |
|  | ОАО «КБК» | 249833, Калужская область, г Кондрово, ул Пушкина, д 1 | 21.21 | 376 |
|  | ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак» | 249028, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул Русинова, д 240 | 21.21 | 414 |
|  | КОНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГЕОПАК» | 249831, Калужская область, г Кондрово, ул Циолковского д 5 в | 21.21 | 103 |
|  | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, ул Лермонтова, д 2 | 21.21 | 355 |
|  | ООО «Хонисел-РУ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, ул Боровская, д 56 | 21.21 | 22 |
|  | ООО «ГИГИЕНА-СЕРВИС» | 249833, Калужская область, г Кондрово, ул Красный Октябрь, д 4 | 21.22 | 380 |
|  | ООО «Мется Тиссью» | 249006, Калужская область, Боровский район, д Денисово, проезд Промышленный, владение 2 | 21.22 | 110 |
|  | ООО «Калугаоблиздат» | 248000, г Калуга, пл Старый Торг, д 5 | 22.11.1 | 20 |
|  | ООО «Сони ДАДС» | 249010, Калужская область, г Боровск, ул Большая, д 83, корп 1 | 22.14.1 | 120 |
|  | ЗАО «Картон-Полиграф» | 248010, г Калуга, Комсомольская Роща, д 39 | 22.22 | 510 |
|  | ООО «Постак» | 248901, г Калуга, д Мстихино, проезд Домостроителей, д 17 | 22.25 | 102 |
|  | ЗАО «Хантсман-НМГ» | 249032, Калужская область, г Обнинск, ш Киевское, д 110 | 24.16 | 157 |
|  | ООО «Мир-Фарм» | 249036, Калужская область, г Обнинск, ул Королева, д 4 | 24.41 | 80 |
|  | ООО «Хемофарм» | 249030, Калужская область, г Обнинск, ш Киевское, д 62 | 24.42.1 | 166 |
|  | ЗАО «ОХФК» | 249036, Калужская область, г Обнинск, ул Королева, д 4 | 24.42.1 | 50 |
|  | ФИЛИАЛ ЗАО «Л'ОРЕАЛЬ» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 249020, Калужская область, Боровский район, д Добрино, 2-ой Восточный проезд, владение 4 | 24.52 | 110 |
|  | ООО «Киилто Калуга» | 249051, Калужская область, Малоярославецкий район, с Коллонтай, ул Карзамановская д 1 | 24.62 | 80 |
|  | ООО «Обнинскгазполимер» | 249030, Калужская область, г Обнинск, ул Кабицинская | 25.13 | 80 |
|  | ООО «Рани Пласт Калуга» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п Воротынск, ул Школьная, д 13 | 25.21 | 25 |
|  | ООО «МКВ» | 249026, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул Заречная, д 03 | 25.21 | 20 |
|  | ООО «ТВП Калуга» | 249420, Калужская область, г Киров, ул Строительная, д 4 | 25.22 | 25 |
|  | ООО «МПП» | 249192, Калужская область, г Жуков, ул Сосновая, д 3 | 25.22 | 20 |
|  | ООО «СТРОЙПЛАСТ» | 249006, Калужская область, Боровский район, д Денисово, проезд Промышленный, д 3/1 | 25.23 | 95 |
|  | ФЛ ЗАО «Магна Автомотив РУС» | 248926, г Калуга, проезд 1- й Автомобильный д 21 | 25.24.2 | 370 |
|  | ОАО «Березичский стекольный завод» | 249730, Калужская область, Козельский район, с Березичского Стеклозавода, ул Куйбышева, д 1 | 26.15.5 | 356 |
|  | ЗАО «Кировская керамика» | 249441, Калужская область, г Киров, ул Горького, д 46 | 26.22 | 1038 |
|  | ЗАО «УграКерам» | 249201, Калужская область, Бабынинский район, п Воротынск, ул Промышленная, д 3 | 26.22 | 827 |
|  | ЗАО «АЗСМ» | 248031, г Калуга, ул Байконурская д 10 | 26.40 | 380 |
|  | ОАО «Стройполимеркерамика» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п Воротынск, ул Заводская, д 1 | 26.40 | 500 |
|  | ЗАО «КЗСМ» | 248029, г Калуга, ул Белокирпичная, д 20 | 26.40 | 239 |
|  | ООО «Боровский кирпич» | 249010, Калужская область, Боровский район, д Митяево, 22км. Брестско-Минского шоссе | 26.40 | 70 |
|  | ООО «Фельс Известь» | 249857, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, мкр Промышленный, д 18 | 26.52 | 96 |
|  | ОАО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ» | 248017, г Калуга, ул Московская, д 302 | 26.61 | 304 |
|  | ООО «СтройИнвест» | 248019, г Калуга, ул Светлая, д 25 | 26.61 | 145 |
|  | ООО «ДСК»ГРАС - Калуга» | 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с Маклино, ул Промышленная, д 1, корп 1 | 26.61 | 151 |
|  | ООО «НСС» | 249033, Калужская область, г Обнинск, ул Менделеева, д 14 | 26.63 | 430 |
|  | ЗАО «Геоком» | 249844, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод, ул Слободка, д 111 | 26.70.3 | 310 |
|  | ООО «СЕВЕРСТАЛЬ-ГОНВАРРИ-КАЛУГА» | 248009, г Калуга, ул Заводская, д 57 | 27.10.5 | 84 |
|  | ООО «ШВИХАГ РУС» | 248009, г Калуга, ул Заводская, д 57 | 27.10.82 | 20 |
|  | ООО «Агрисовгаз» | 249092, Калужская область, г Малоярославец, ул Мирная, д 3 | 27.22.5 | 1460 |
|  | ООО «Росметалл» | 249090, Калужская область, г Малоярославец, ул Энтузиастов, д 6 | 27.22.52 | 240 |
|  | ООО «ЗАП «Реалит» | 249030, Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, д 57 | 27.42.5 | н/д |
|  | ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР» | 249400, Калужская область, г Людиново, ул Щербакова, д 1 а | 27.51 | 1172 |
|  | ОАО «Спецлит» | 249711, Калужская область, Козельский район, г Сосенский, проезд 1-й Заводской, д 3 | 27.53 | 183 |
|  | ООО «Руукки Рус» | 249032, Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, 100 км | 28.11 | 1520 |
|  | ООО «ПО «Металлист» | 249032, Калужская область, г Обнинск, ш Киевское, д 35 | 28.11 | 700 |
|  | ООО «ИДХ Рус» | 248000, г Калуга, ул Гагарина, д 4, офис 416-1 | 28.11 | 10 |
|  | ООО «ПКФ Хозстройинструмент» | 249050, Калужская область, Малоярославецкий район, д Афанасово | 28.11 | 420 |
|  | ООО «ПСК «Энергострой» | 249083, Калужская область, Малоярославецкий район, д Михеево | 28.12 | 15 |
|  | ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» | 249092, Калужская область, г Малоярославец, ул Дружбы, д 8 | 28.30.1 | 56 |
|  | ОАО «Кировский завод» | 249444, Калужская область, г Киров, пл Заводская, д 2 | 28.75.11 | 1190 |
|  | ООО «Метал Воркс-КЗ» | 249440, Калужская область, г Киров, пл Заводская, д 2 | 28.75.27 | 30 |
|  | ОАО «Калужский турбинный завод» | 248021, г Калуга, ул Московская, д 241 | 29.11.21 | 3827 |
|  | ОАО «Агрегатный завод» | 249400, Калужская область, г Людиново, ул Черняховского, д 13 | 29.12.1 | 750 |
|  | ООО «ПАЙПЛАЙФ РУС» | 249190, Калужская область, г Жуков, ул Первомайская, д 9/16 | 29.13 | 70 |
|  | МП «Обнинск - лифт» | 249039, Калужская область, г Обнинск, ул Аксенова, д 15, кв 30 | 29.22.9 | 20 |
|  | ОАО «Калугалифтремстрой» | 248003, г Калуга, ул Никитина, д 135 | 29.22.9 | 80 |
|  | ООО «Калуга Подъем Лифт» | 248018, г Калуга, ул Грабцевское шоссе, д 20 | 29.22.9 | н/д |
|  | ООО «НПП «35 МЗ» | 248003, г Калуга, ул Тульская, д 128 | 29.23.1 |  |
|  | ООО «ПМС» | 248033, г Калуга, проезд Академический 3-й, д 19, СТР.2 | 29.41 | н/д |
|  | ОАО «КАДВИ» | 248021, г Калуга, ул Московская, д 247 | 29.60 | 2870 |
|  | ОАО «60 арсенал» | 248032, г Калуга, ул Гвардейская, д 21 | 29.60 | 420 |
|  | ЗАО «ЭЛМАТ» | 248033, г Калуга, проезд Академический 2-й, д 13 | 29.71 | 550 |
|  | ООО «ПК «ЭЛЕКТРОНИКА» | 249032, Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе д 64 | 30.02 | 308 |
|  | ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ» | 248021, г Калуга, ул Московская, д 250 | 31.10.1 | 597 |
|  | ООО «Электрощит-К°» | 249210, Калужская область, Бабынинский район, с Бабынино, ул Советская, д 24 | 31.10.1 | 180 |
|  | ООО «ВЭРЗ» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п Воротынск, ул Мира, д 1 | 31.10.9 | 190 |
|  | ООО «СИМОН ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЕНТС» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, ул Мичурина, д 25 | 31.20 | 15 |
|  | ЗАО « ТРАНСВОК « | 249028, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул Молодежная, д 1 | 31.30 | 157 |
|  | ЗАО «Завод «Людиновокабель» | 249400, Калужская область, г Людиново, просп Машиностроителей, д 1 | 31.30 | 686 |
|  | ОАО «Автоэлектроника» | 248017, г Калуга, ул Азаровская, д 18 | 31.61 | 646 |
|  | ОАО «КЗАЭ» | 248017, г Калуга, ул Азаровская, д 18 | 31.61 | 1300 |
|  | ООО «КП «Сигнал» | 248002, г Калуга, ул Никитина, д 39 а | 31.61 | 80 |
|  | ОАО «Завод ТЭН» | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п Ферзиково, ул Самсонова, д 17 | 31.62.1 | 190 |
|  | ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» | 248002, г Калуга, ул Ф.Энгельса, д 163 | 32.10 | 400 |
|  | ООО «Донг Чжин Корус» | 249030, Калужская область, г Обнинск, ул Кабицыно | 32.10 | н/д |
|  | ООО «Сонг Чжи Ар Кей» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, 99 км Киевского шоссе, промзона | 32.10 | н/д |
|  | ОАО «ВОСХОД» - КРЛЗ | 248009, г Калуга, ул Грабцевское шоссе, д 43 | 32.10.6 | 837 |
|  | ОАО «Калугаприбор» | 248021, г Калуга, ул Московская, д 249 | 32.20.2 | 1281 |
|  | ОАО «КЗТА» | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 141 | 32.20.2 | 1754 |
|  | ОАО «КЭМЗ» | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 121 | 32.20.2 | 1354 |
|  | ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» | 249002, Калужская область, Боровский район, д Коряково, проезд Первый Северный, д 1 | 32.30.2 | 1700 |
|  | ФГУП «Калужское ПрОП» Минтруда России | 248000, г Калуга, ул Первомайская, д 21 | 33.10.1 | н/д |
|  | ОАО «ТАЙФУН» | 248009, г Калуга, ул Грабцевское шоссе, д 174 | 33.20.2 | 2074 |
|  | ОАО «КЗРТА» | 249192, Калужская область, г Жуков, ул Ленина, д 2 | 33.20.2 | 552 |
|  | ОАО ПЗ «Сигнал» | 249035, Калужская область, г Обнинск, ул Ленина, д 121 | 33.20.4 | 862 |
|  | ОАО «Радар-сервис» | 248009, г Калуга, ул Грабцевское шоссе д 112 Б | 33.20.9 | 39 |
|  | ЗАО «Людиновокабель» | 249400, Калужская область, г Людиново, просп Машиностроителей, д 1 | 33.40.1 | 15 |
|  | ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» | 248926, г Калуга, ул Автомобильная, д 1 | 34.10.2 | 5554 |
|  | ООО «ПСМА Рус» | 248903, г Калуга, с Росва | 34.10.2 | 2770 |
|  | ЗАО «Вольво Восток» | 248030, г Калуга, ул Суворова, д 29 | 34.10.4 | 800 |
|  | ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга « | 248926, г Калуга, ул Автомобильная, д 1 | 34.20 | 191 |
|  | ООО «АВТОПРИБОРМАШ» | 248025, г Калуга, ул Зерновая, д 36 | 34.30 | 100 |
|  | ООО «Си-Ай-И-АВТОКОМ Калуга» | 248017, г Калуга, ул Азаровская, д 18 | 34.30 | 50 |
|  | ФЛ ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в г Калуга | 248009, г Калуга, ул Грабцевское шоссе д 57 | 34.30 | 420 |
|  | ООО «ШЕРДЕЛЬ Калуга» | 248033, г Калуга, проезд Академический 3-й, д 19 | 34.30 | 60 |
|  | ООО «Бентелер Аутомотив» | 248001, г Калуга, ул Суворова, д 121, корп 2 | 34.30 | 406 |
|  | ООО «Вистеон Рус» | 248033, г Калуга, проезд Академический 1-й, д 19 | 34.30 | 140 |
|  | ООО «ХТ&Л ФИТТИНГ РУС» | 248002, г Калуга, ул Болдина, д 67, корп 18 | 34.30 | 65 |
|  | ООО «ХП Пельцер РУС» | 248033, г Калуга, 3-й Академический проезд, д 19, корп 2 | 34.30 | 120 |
|  | ООО «ЯПП Рус» | 248030, г Калуга, проезд 2-й Автомобильный, д 2 | 34.30 | 135 |
|  | ОАО «Калугапутьмаш» | 248016, г Калуга, ул Ленина, д 23 | 35.20.31 | 2182 |
|  | ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | 248025, г Калуга, пер Малинники, д 21 | 35.20.31 | 3232 |
|  | ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» | 249400, Калужская область, г Людиново, ул Карла Либкнехта, д 1 | 35.20.9 | 1724 |
|  | «Сосенский приборостроительный завод» - фл ФГУП «НПЦАП» | 249711, Калужская область, Козельский район, г Сосенский, 1-й Заводской проезд д 1 | 35.30.5 | 1415 |
|  | ФЛ ЗАО «МОСКОМПЛЕКТМЕБЕЛЬ»- Медынкая мебельная фабрика | 249950, Калужская область, г медынь, просп ленина, д 63 | 36.13 | 300 |
|  | ФЛ ЗАО «МОСКОМПЛЕКТМЕБЕЛЬ»- Малоярославецкая мебельная фабрика | 249091, Калужская область, г Малоярославец, ул Радищева, д 4 | 36.13 | 180 |
|  | ООО «СОБОЛЬ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, ул Лермонтова, д 1 | 36.40 | 300 |
|  | ООО «Форбо Калуга» | 249855, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, мкр Промышленный, д 3 | 36.63.4 | 71 |
|  | ЗАО « ПЛИТСПИЧПРОМ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, пл 50 лет Октября, д 3 | 36.63.6 | 1030 |
|  | ДООО «Мятлевовтормет» | 249875, Калужская область, Износковский район, п Мятлево, ул Пролетарская, д 62 | 37.10.1 | 20 |

Производство и распределения электроэнергии, газа и воды

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в промышленном секторе Калужской области в 2012 году составила 3,8% на сумму 16,8 млрд. рублей. Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2012 году составил 86,5% к уровню 2011 года.

При этом рост объемов производства, передачи и распределения электроэнергии составил 78,2%, тепловой энергии – 99,6%. В связи с тем, что организации, имеющие генерирующие мощности, не имеют права отпускать электроэнергию на сторону, снижается выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях, находящихся на балансе промышленных предприятий области.

Крупнейший поставщик электроэнергии – филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго». Поставку природного газа в область осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», объединяющее 8 территориальных участков эксплуатации объектов газоснабжения.

Добыча полезных ископаемых

Вид деятельности «добыча полезных ископаемых» занимает незначительное место в промышленном производстве региона, на его долю приходится 0,4% от общего объема отгруженной продукции.

Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности в 2012 году составил 114,9% к уровню 2011 года. Объем отгруженных товаров – 1,6 млрд. рублей. В области осуществляется добыча известняка, а также разработка гравийных и песчаных карьеров. Индекс промышленного производства разработки каменных карьеров составил 75,1%, добычи гравия, песка и глины 86,5%.

Перспективы развития добывающей промышленности Калужской области возможны в расширении перечня разрабатываемых месторождений при условии геологической доразведки месторождений. Тем не менее, разработка месторождений в ряде случаев нежелательна в связи с возможным ухудшением состояние ландшафтов. Значительная часть известных месторождений приурочена к долинам рек и, в случае попадания контура месторождения в водоохранную зону, его разработка фактически исключена.

Обрабатывающие производства

Порядка 96% регионального объема отгруженной продукции Калужской области приходится на предприятия группы «обрабатывающие производства». Предприятиями обрабатывающих производств в 2012 году отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 420,3 млрд. рублей. В то же время индекс промышленного производства составил 111% и за период 2010-2012 гг. произошло его падение со 149% до 111%, несмотря на увеличение отгрузки в денежном выражении, что свидетельствует о росте цен на продукцию промышленности в целом.

Наибольшую положительную динамику за 2012 год продемонстрировали предприятия, производящие автомобили и автокомпоненты (рост производства 124,7%), аппаратуру для радио, TV и связи (115,3%), а также предприятия химического производства (133,6%). Прирост производства наблюдается также в производстве железнодорожной техники (на 8,2%), строительных материалов (на 6,4%), машин и оборудования (на 5,7%), резиновых и пластмассовых изделий (на 5,2%).

Территориальная структура по объему отгруженной продукции, выполненных работ обрабатывающими производствами представлена восемью муниципальными районами и городскими округами, которые обеспечивают свыше 98,2% общего объема.

Рисунок 3.5.1.3. Структура объема отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2012 г., %

Рисунок 3.5.1.4. Территориальная структура обрабатывающих производств, 2012 г.

Машиностроение и металлообработка

Машиностроение и металлообработка составляет основу промышленного производства Калужской области. В 2012 году машиностроительный комплекс области включал в себя 1071 предприятие характеризующиеся высокой степенью диверсификации выпускаемой продукции:

- легковые и грузовые автомобили (ООО «Фольксваген Групп Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Вольво Восток»);

- металлопрокат и сортовая сталь (НЛМК-Калуга, Ворсино);

- электрооборудование для транспортных средств (ОАО «КЗАЭ», ОАО «Автоэлектроника», ООО «НПП «АВТЭЛ»);

- турбины и турбогенераторы (ОАО «КТЗ»);

- газотурбинные двигатели и мотоблоки (ОАО «КАДВИ», ОАО «СКТБР»);

- телевизоры (ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»);

- радиоэлектронная и коммутационная аппаратура связи, средства связи специального назначения (ОАО «Калугаприбор», ОАО «КЭМЗ», ОАО «КНИИТМУ»);

- изделия для оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Тайфун», ФГУП «ОНПП «Технология», ФГУП «КНИРТИ», ФГУП «КЗРТА», ФГУП «КЗТА»);

- медицинская техника, электронные лампы и изделия квантовой техники (ОАО «Восход-КРЛЗ», ОАО «МПЗ»);

- аппаратура и оборудование для АЭС и радиохимических производств (ОАО «ПЗ «Сигнал»);

- тепловозы, машины и механизированный инструмент для ремонта и эксплуатации железнодорожных путей (ОАО «ЛТЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «КЗ »Ремпутьмаш», ОАО «Калугатрансмаш»);

- измерительные приборы (ЗАО «НПО «Промприбор», ООО «НПП Метра»);

- кухонные вытяжки (ОАО «Элмат»)- подразделение Группы компаний «Эликор»;

- стальные трубы, алюминиевый профиль, теплицы (ООО «Агрисовгаз»);

- металлоконструкции и здания из сэндвич панелей (ООО «Руукки Рус»);

- изделия из чугунного, стального и цветного литья (ЗАО «Кронтиф-Центр», ОАО «Кировский завод», ОАО «Спецлит»);

- кабельная продукция (ЗАО «Завод Людиновокабель», ЗАО «Трансвок»), и другие.

Производство транспортных средств и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования является основой промышленности области, доля этой отрасли в промышленном производстве составляет 45%, рост промышленного производства составил 131,1% к уровню 2011 года.

Высокий рост производства транспортных средств и оборудования обусловлен увеличением выпуска автомобилей предприятиями, формирующими автокластер: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», ООО «ПСМА РУС», ЗАО «Вольво-Восток». За январь-декабрь 2012 года выпущено 219,5 тыс. штук легковых автомобилей, что на 22,3% превышает выпуск 2011 года, грузовых автомобилей – 6 252 штук (123,4%).

Предприятия, производящие автокомпоненты, в 1,6 раза увеличили выпуск частей и принадлежностей для автомобилей.

Производство железнодорожной техники за отчетный период возросло на 8,2%. Увеличение грузооборота железнодорожного транспорта способствовало росту заказов со стороны ОАО «РЖД» на вагоны грузовые магистральные. Производство магистральных грузовых вагонов за январь-декабрь 2012 года увеличилось на 15,9%.

Приборостроение и электротехническая промышленность

На долю приборостроения и электротехнической промышленности в промышленном производстве области приходится 24%. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2012 году достигло уровня 106,6% к соответствующему периоду 2011 года.

В 2012 году на 13,7% увеличился выпуск телевизоров. На 8,1% уменьшилось производство офисного оборудования и вычислительной техники, на 58,4% – оптических приборов и аппаратуры, изолированных проводов и кабелей

Машиностроение и металлообработка занимают 9,9% от общего объема отгруженной продукции. Индекс промышленного производства машин и оборудования за 2012 год по сравнению с 2011 годом составил 105,7%. За отчетный период увеличилось производство: паровых турбин на 15,9%, машин для сельского и лесного хозяйства – на 12,8%, подъемно-транспортного оборудования – на 80,1%, бытовых электрических приборов – на 48,6%.

За 2012 год индекс промышленного производства по виду деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» составил 101,9% к уровню января-декабря 2011 года. При этом темп рост металлургического производства составил 101,1%, производства готовых металлических изделий – 102,1%. В 2012 году значительно возросло производство гнутых стальных профилей на 36% к уровню 2011 года, строительных металлических конструкций – на 6%.

В перспективе развитие машиностроительного комплекса может сыграть ключевую роль в инновационном обновлении экономики области при условиях радикальной модернизации предприятий машиностроения, проведения последовательной активной политики импортозамещения, привлечения эффективных инвесторов и стратегических партнеров.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в основном направлено на удовлетворение потребностей жителей региона на основные продукты питания. Доля предприятий, выпускающих пищевые продукты, в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет около 9%. Помимо удовлетворения внутреннего спроса предприятия пищевой промышленности осуществляют поставки своей продукции за пределы региона.

Пищевая промышленность осуществляет переработку местного сырья и включает в себя 400 организаций, в том числе 45 крупных и средних предприятий, из которых наиболее значительными являются:

- ООО «Nestle Россия»;

- Филиал ЗАО ««Пивоварня Москва - Эфес» в г. Калуге;

- ОАО «Калужский мясокомбинат»;

- ООО «Инвест Альянс»;

- ООО «Zuegg РУССИЯ» — производство фруктовых наполнителей;

- ООО «Lotte KF Rus» - кондитерская фабрика южнокорейской Lotte Group;

- «Обнинский молочный завод» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

- ОАО «МосМедыньАгропром» — производство молочных продуктов.

Индекс производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» за 2012 год составил 88,4% к уровню 2011 года.

На снижение индекса производства пищевых продуктов повлияло сокращение производства пива на 13,2%, дистиллированных алкогольных напитков на 59,9%, виноградного вина на 20,5%. Сокращение производства пива обусловлено снижением спроса на продукцию. В связи с изменениями в законодательстве в отношении алкогольной отрасли виноделы испытывают сложности по урегулированию вопросов обеспечения требований нового законодательства к технологическому процессу производства вина. У крупного областного производителя ликероводочной продукции отозвана лицензия на производство алкоголя.

Необходимо отметить, что в связи с остановкой производственной деятельности крупного предприятия области ОАО «Калужский мясокомбинат» в 2012 году на 10,8%. уменьшилось производство мяса и мясопродуктов.

Химическая и химико-фармацевтическая промышленность

Химическая и химико-фармацевтическая промышленность в объеме отгруженной продукции составляет 1,8% и представлена производствами, выпускающими продукцию с высокой долей добавленной стоимости. В качестве сырья используются привозные полуфабрикаты и продукты органического синтеза.

Индекс химического производства в 2012 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 133,6%. В регионе активно развивается производство фармацевтической продукции. За январь-декабрь 2012 года фармацевтические предприятия области увеличили выпуск продукции на 43% к уровню 2011 года, в том числе: ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» на 65,5% – выпуск препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, ООО «Хемофарм» – на 26,6% производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2012 году в Калужской области зарегистрировано 33 фармацевтические компании, формируя фармацевтический кластер с центром научных исследований в г. Обнинск, основу которого составляют предприятия, занимающиеся разработкой научных идей и внедрением новых технологий.

Производство готовых лекарственных форм:

- «Хемофарм» (группа компаний STADA, Германия) работает в Калужской области с 2007 года. Предприятие первым в России вышло на экспорт медикаментов не только в Европу, но и в США;

- «Берлин-Хеми/Менарини», ГК Menarini (Италия);

- «Ново-Нордиск» (Дания);

- «Ниармедик Плюс» (Россия);

- «Астра Зенека» (Швеция-Великобритания).

Опытное производство фармсубстанций и разработка технологий в биофармацевтике:

- Химико-фармацевтическая компания ООО «БИОН»;

- ООО «Научно-производственная компания «Медбиофарм»;

- ЗАО «МИР-ФАРМ».

Услуги по обеззараживанию фармсубстанций и готовых лекарственных форм, отходов фармпроизводства предприятий, входящих в калужский биофармацевтический кластер:

- ООО НПП «Омитекс»;

- ООО «СВЧтех ОЦНТ Групп».

Перспективы развития химической отрасли будут основаны на организации производства новых высокотехнологичных видов готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разработке научно-методических основ для обеспечения выпуска химической продукции в соответствии с международными требованиями по стандартизации, сертификации и метрологическому обеспечению выпуска химической продукции и содействии развитию научного и производственно-технологического потенциала, включая фундаментальную науку и систему подготовки кадров для поддержания современного технологического уровня в организациях химического кластера и перехода на более высокие технологии.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Доля деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 3,4%. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обработка древесины и производству изделий из дерева» в 2012 году к соответствующему периоду 2011 года составил 85,8%, по виду деятельности «Лесозаготовки» – 163,3%.

В 2012 году увеличился выпуск паркетной доски на 4,6% и пиломатериалов – на 23,2%. В тоже время на 19,6% снизился выпуск деревянных строительных конструкций, древесноволокнистых плит – на 12,4% и фанеры – на 1,6%.

По виду деятельности «целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» индекс промышленного производства составил 97,4% к уровню 2011 года. Снижение индекса производства продукции целлюлозно-бумажного назначения составило 3,4%, издательской и полиграфической деятельности – 0,7%. На 9,1% снизилось производство бумаги, бумажных салфеток на 63,5%, что связано с переориентацией крупных производителей на выпуск картона и изделий из него.

Текстильная промышленность, производство изделий из кожи

Развитие текстильной промышленности и производства изделий из кожи Калужской области является перспективными,  несмотря на то, что в настоящее время на долю этих отраслей приходится 0,4% объемов производства. В Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г. ставится задача увеличить долю товаров отечественного производства легкой промышленности на российском рынке до 50%.

В 2012 году индекс текстильного и швейного производства составил 87,9% к январю-декабрю 2011 года, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 218,6%. Увеличился выпуск тканей хлопчатобумажных в 1,6 раза, тканей ворсовых – в 1,4 раза. Объем выпуска шерстяных тканей составил 48,7% к уровню 2011 года.

Высокий рост производства хлопчатобумажных тканей связан со значительным падением цен на хлопковое волокно, в тоже время цены на сырье для производства шерстяных тканей стабильно растут, что влечет сокращение производства.

Рост производства изделий из кожи и обуви за текущий период обусловлен увеличением выпуска продукции малыми предприятиями, занимающихся производством чемоданов и сумок из различных материалов.

Легкая промышленность Калужской области объединяет около 250 предприятий и организаций различной формы собственности, 11 из них — крупные и средние. Основные виды производств легкой промышленности области представлены следующими крупными предприятиями:

- ОАО «Ермолино», текстильное производство;

- ОАО «Руно», текстильное производство;

- ОАО «Сухиничская швейная фабрика», производство одежды;

- ООО «Людиновская швейная компания», производство одежды;

- ООО «Юхновская швейная фабрика», производство одежды;

- ОАО «КАЛИТА», обувное производство;

- ООО «Калужская обувь»;

- ООО «Форио», обувное производство.

Приоритетные направления пространственного развития промышленного комплекса должны быть ориентированы на формирование диверсифицированной отраслевой и территориальной структуры, создающей устойчивость социально-экономической среды территории и нивелирующей современную территориальную асимметрию, прежде всего, по оси север-юг.

Важнейшим инструментом воздействия на территориальную организацию промышленности является проведение инвестиционной политики, ориентированной на создание привлекательной среды для инвесторов. Необходимое условие – масштаб инвестиционного проекта и производственной площадки должен быть адекватен масштабу и иерархии населенного пункта.

В перспективе выделяется несколько типов территорий промышленного развития:

- промышленно-инновационный;

- промышленно-логистический;

- промышленный;

- агропромышленный.

Выводы

Для реализации стратегической цели Схемы территориального планирования – обеспечения устойчивого развития территорий исходя из совокупности различных факторов, необходимо выявление территорий для дальнейшего формирования и совершенствования сложившегося в настоящее время функционального зонирования на основании комплексной оценки территории региона.

Сложившаяся территориальная концентрация промышленных производств в Калуге, Обнинске, Кирове, Людиново, Боровском, Дзержинском, Жуковском и Малоярославецком районах (около 98% всей производимой продукции) определяет высокую концентрацию инвестиционных, производственных и трудовых ресурсов на этих территориях, ограничивая возможности промышленного развития остальной части региона.

Современная планировочная структура размещения производств сдерживает налаживание транспортных связей между муниципальными образованиями региона и приводит к ухудшению инвестиционной привлекательности периферийных преимущественно сельскохозяйственных районов области, сдерживая их социально-экономическое развитие, повышает экологическую нагрузку и приводит к концентрации инвестиций на ограниченной территории.

Таким образом, для использования конкурентных преимуществ и снижения уровня диспропорции развития муниципальных образований необходимо формирование многополюсного промышленного каркаса, что позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы региона для направления инвестиционных и производственных ресурсов к точкам роста.

Потенциал развития промышленности Калужской области основывается на конкурентных преимуществах, к числу которых относятся:

- Высокий уровень развития промышленности региона. По выпуску некоторых видов промышленной продукции Калужская область занимает монопольное положение в РФ.

- Высокая инфраструктурная освоенность территории.

- Наличие территориальных ресурсов для размещения новых производств.

- Диверсифицированная структура промышленного производства.

- Высокий научный и инновационный потенциал.

- Выгодное географическое транзитное положение, близость к Московскому региону.

Основными факторами, сдерживающими темпы развития промышленного производства, являются:

- Территориальный дисбаланс размещения производительных сил и основных промышленных предприятий, приводящий к ограничению роста социально-экономического развития территорий с преимущественно сельскохозяйственной направленностью производства.

- Отсутствие собственных электрогенерирующих мощностей.

- Неблагоприятные демографические тенденции и, как следствие, существующая в перспективе опасность нехватки трудовых ресурсов.

- Невысокие темпы обновления основных фондов в промышленности на фоне высокой степени их износа, приводящие к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

# 3.5.2. Агропромышленный потенциал

Агропромышленный сектор составляет важную часть экономики Калужской области. По своему вкладу в ВРП региона отрасль занимает пятое место, обеспечивая 7,4% объема ВРП. В агропромышленном комплексе занято 7% работающего населения области. Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях составляет 33,8 тыс. человек.

Основные направления производства аграрного сектора области – зерновое, мясо-молочное, картофельно-овощеводческое. Область располагает значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения (1821 тыс. га), которые используются для развития сельскохозяйственного производства, в т. ч. сельскохозяйственные угодья – 1145 тыс. га. Пашня в сельскохозяйственных угодьях занимает около 74,8%, кормовые угодья – 25,2%.

Животноводство области ориентировано преимущественно на молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. В растениеводстве преобладает возделывание пшеницы, ячменя, овес, картофеля, овощей.

По состоянию на 2013 г. агропромышленный комплекс Калужской области включает в себя 332 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 2300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,2 тыс. личных подсобных хозяйств, 128 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 1200 садовых некоммерческих товариществ.

Главной целью Схемы территориального планирования является создание эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и формирования устойчивого тренда развития районов.

Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для инновационного пути развития АПК;

- обеспечение равноправного развития производства во всех категориях хозяйств и во всех частях области;

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни на селе путем разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- развитие кадрового потенциала АПК путем совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников средних и высших учебных заведений;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа-общество-хозяйство».

Калужская область обладает рядом важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при планировании территориального развития АПК:

- высокий природно-ресурсный потенциал (климатические условия, почвы);

- высокая доля населения занятого в сельскохозяйственном производстве и проживающего в сельской местности;

- наличие перерабатывающих предприятий;

- значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- развитая транспортная инфраструктура.

В целях поддержки развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса на уровне Министерства сельского хозяйства Калужской области реализуются:

- Государственная программа Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

- Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»

- Ведомственные целевые программы Калужской области:

- «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»;

- «Развитие мясного скотоводства в Калужской области»;

- «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области»;

- «Поддержка начинающих фермеров в Калужской области»;

- «Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области».

Современное состояние сельского хозяйства

Агропромышленный комплекс вследствие благоприятных природно-климатических условий является одной из приоритетных отраслей хозяйственного комплекса региона. В нем трудится 7% всего занятого населения, тем не менее, на протяжении последних 7 лет за счет перехода к более интенсивным формам хозяйствования занятость в сельском хозяйстве имеет тенденцию к снижению.

Рисунок 3.5.2.1.  Динамика численности занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.

Посевные площади сельскохозяйственных культур, используемых в сельхозпроизводстве с начала 2000-х гг. имеют тенденцию к уменьшению, в период с 2004 по 2011 г. они сократились на 87,2 тыс. га или на 22%. Доля площади земель, вовлеченных в сельское хозяйство, в общей площади территории определяет степень использования земельного потенциала территории, т.е. пригодность земли для сельскохозяйственного использования. В Калужской области этот показатель равен 47% и существенно ниже по размеру с соседними регионами ЦФО.

В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства в Калужской области составил 26,2 млрд. рублей, в том числе продукции растениеводства – 14,26 млрд. рублей, животноводства – 11,96 млрд. рублей, индекс производства находился на уровне 102% и 104% соответственно. Среднероссийские темпы роста объема сельхозпродукции составили в 2012 году 95,3%. Объем валовой продукции сельского хозяйства региона за 2012 г. сформировал около 3,2% от общего объема производства по ЦФО. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме производства сельхозпродукции составил 54%, продукции животноводства – 46%. В структуре продукции сельского хозяйства доля продукции растениеводства возросла на 9,1%, продукция животноводства – на 9,7%.

Рисунок 3.5.2.2. Динамика производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств

Структура земель по землепользователям с конца советского периода претерпела значительные изменения. На протяжении двух последних десятилетий формировались законы, которые определяли порядок функционирования различных форм собственности в сельском хозяйстве. Также происходил распад коллективных форм собственности и их реструктуризация в новые формы землевладения.

Таким образом, по состоянию на 2013 г. крупнейшими землепользователями региона являются сельхозорганизации, осуществляющими сельхозпроизводство на 86,2% территории всех угодий. Доля площади земель хозяйств населения и крестьянских (фермерских) составляет 8,2% и 5,6% соответственно от всех сельхозземель, что не позволяет им конкурировать с общественными хозяйствами по эффективности производства и определяет их значение только в величине производства продукции.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2012 г. сельскохозяйственными организациями всех форм собственности произведено 42,6% от общего объема выпуска сельхозпродукции (46,3% – в 2011 году), хозяйствами населения 53,6% (50,5%), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 3,8% (3,2%). По сравнению с 2011 годом в 2012 году доля сельхозорганизаций в объеме валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) уменьшилась на 3,7%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 0,6%, доля хозяйств населения увеличилась на 3,1%.

По всем категориям хозяйств наблюдалась положительная динамика выпуска продукции. Объемы сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличились на 19%, в сельхозорганизациях всех форм хозяйствования на 3%, хозяйствах населения на 2%.

Рисунок 3.5.2.3. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, %

В динамике производства сельскохозяйственной продукции ежегодные темпы увеличения производства в последние несколько лет снижаются, тем не менее, рост заметен в целом, особенно по категории фермерские хозяйства. Однако высокие показатели роста в современных крестьянских (фермерских) хозяйствах не играют определяющей роли в связи с их малым значением в производстве.

Рисунок 3.5.2.4. Индексы производства продукции  сельского хозяйства по категориям хозяйств

В структуре производства продукции по категориям хозяйств доля хозяйств населения постепенно снижается и возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств. По основным видам производимой продукции сельскохозяйственные предприятия производят 94,9% зерна, 80,5% мяса и 81,5% молока от общего объема производства области. Хозяйствами населения обеспечено производство 88,6% овощей, 81,7% картофеля, 16,2% молока и 17,9% мяса. Фермерские хозяйства специализируются, в основном, на выращивании картофеля и зерновых – 6,2 и 4,6% соответственно.

Рисунок 3.5.2.5. Структура продукции сельского хозяйства по  категориям  хозяйств, %

В 2012 г. объем валовой продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах во всех категориях хозяйств составил 26,9 млрд. рублей и по отношению к 2011 г. увеличился на 9,4%. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства в 2012 г. составила 54,8%, животноводства – 45,2%. В структуре продукции сельского хозяйства по отношению к 2011 г. доля продукции растениеводства возросла на 9,1%, продукция животноводства – на 9,7%.

Рисунок 3.5.2.6.  Продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млрд. руб.

Растениеводство как отрасль имеет определяющее значение для всего хозяйственного комплекса области, занимая лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Более выгодные условия развития (природные, экономические, социальные), быстрая отдача вложенных средств и труда позволяли растениеводству оставаться приоритетной специализацией региона.

В 2012 г. доля растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составила 54%. В данной отрасли ещё есть потенциал для развития, так как часть земель перешла в категорию залежных, а некоторые пахотные участки в связи с финансовыми трудностями конкретных хозяйств остаются в виде паровых площадей.

Рисунок 3.5.2.7. Площадь пара, тыс. га

В составе посевных площадей наибольший удельный вес занимают посевы под кормовые культуры – 208,1 тыс. га и зерновые – 79,1 тыс. га, а также картофель и овощи – 29,2 тыс. га. За период 2006-2012 гг. в структуре посевов возросла доля озимой пшеницы (в 2,7 раза) и кукурузы (в 3,2 раза). Площади посевов озимой ржи и ячменя напротив снизились на 48,4 и 36,9%. Несущественные колебания наблюдаются в посевных площадях картофеля, овощей и плодово-ягодных насаждений, поскольку, как правило, их выращивание сосредоточено в личных хозяйствах сельских жителей.

Рисунок 3.5.2.8. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2012 г.

Основой сельскохозяйственной политики региона является приоритетное развитие зернового хозяйства. Данную отрасль можно назвать показателем качества современного сельского хозяйства, так как в России именно выращивание зерновых культур позволяет получить наилучшее соотношение «затраты-доходность».

Рисунок  3.5.2.9. Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых культур

Площадь, занимаемая зерновыми культурами, в 2012 г. составила около 79 тыс. га или 24,5% площади посевов. Резкие колебания в объеме полученного зерна относительно посевных площадей показывают, что эта отрасль всё ещё зависит от влияния природного фактора, тем не менее, в зерновом производстве преобладает технический фактор (элементы агротехники, позволяющие снизить влияние природы), а также фактор интенсификации.

Рисунок 3.5.2.10. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Калужской области, ц/га

По другим культурам ситуация аналогична. Показатели посевных площадей картофеля и овощей, выращиваемых в сельскохозяйственных предприятиях, имеют определенные колебания, связанные с конъюнктурой рынка, тогда как посевные площади картофеля и овощей, выращиваемых в личных хозяйствах населения, имеют стабильные показатели.

Рисунок 3.5.2.11. Динамика посевных площадей и валовых сборов

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 2012 году составил: зерна (в весе после обработки) 165,7 тыс. тонн (112% к уровню 2011 года), картофеля – 335,4 тыс. тонн (96%), овощей открытого грунта – 98 тыс. тонн (102%).

Производство зерна во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнению с 2011 годом в 21 муниципальном районе. Основными производителями зерна остаются сельхозорганизации, чья доля в общем объеме сбора зерна составила 93%. Наиболее высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур отмечена в сельхозорганизациях Жуковского (30,9 ц/га), Медынского (29,3 ц/га), Боровского (27 ц/га) и Бабынинского районов (24,6 ц/га) муниципальных районов.

Одним из факторов, отражающих процесс интенсификации сельского хозяйства является внесение удобрений. В период с 2005 по 2012 гг. объем вносимых минеральных удобрений увеличился в 2,4 раза и составил 28 кг в пересчете на 100% питательных веществ.

Рисунок 3.5.2.12. Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях

По уровню внесения органических удобрений колебания в период 2000-2012 гг. были несущественны, в среднем на уровне 1,1-1,5 тонн на 1 га посевов. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы, их применение позволяет вносить минеральные удобрения в больших объёмах и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Изменение ситуации и повышение объема вносимых органических удобрений возможно с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».

На расчетный срок реализации Схемы территориального планирования специализация большинства современных отраслей растениеводства останется. Приоритетное развитие сохранится за зерновыми культурами и, в первую очередь, за озимой пшеницей, овсом и яровым ячменем, дающими в условиях Калужской области достаточно высокие урожаи.

В перспективе урожайность должна увеличиться до 30-35 ц/га, при максимальных значениях на востоке и северо-востоке области, средних значениях на юге и западе, и относительно низких значениях на северо и юго-западе области. Примерно также будут распределяться показатели валовых сборов зерна: приоритет северо-восток и восток, снижение производства юго-запад и запад.

Противовесом озимой пшенице в севообороте является яровой ячмень и овес. Они будут иметь сходное распространение с пшеницей. Озимая рожь, в последние годы по стоимости зерна иногда приближалась к пшенице, поэтому конъюнктурные соображения брали верх над структурой севооборота, вследствие этого очень разные показатели по годам. В перспективе озимая рожь будет занимать 5-7% в севообороте при общих валовых сборах – около 15 тыс. тонн.

Животноводство

Животноводство является второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства Калужской области. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего. Базисным для эффективного развития отраслей животноводства является природный (зональный) фактор, определяющий наличие мощной кормовой базы, сочетающей значительное количество кормов, получаемых с пашни, дополняемых кормами природных кормовых угодий. Возможность производства значительного количества мяса и молока будет способствовать формированию предприятий по переработке, выстраиванию законченной производственной цепочки, в том числе и с ориентацией на отходы предприятий переработки растениеводческого сырья.

Доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства в целом по области в последние 7 лет колеблется в пределах 46-52%, в зависимости от конъюнктурных особенностей государственной политики или природных условий каждого конкретного года. В муниципальных образованиях это соотношение может меняться в результате влияния природных и экономических факторов, увеличиваясь в тех районах, где происходит концентрация основных фондов для животноводства.

Рисунок 3.5.2.13. Структура поголовья животных в 2012 г., тыс. голов

В 1990-х гг. наблюдался резкий рост цен на зерно, снижалась государственная поддержка всего сельского хозяйства, а особенно животноводства, проявлялась стихийность рынка продуктов питания и сырья для легкой и пищевой промышленности, ухудшалась материально-техническая база, резко обострился диспаритет цен и возрасла конкуренция импорта, изменились формы собственности. Все это в конечном итоге привело к резкому спаду во всех отраслях животноводства. В области произошло снижение поголовья во всех группах животных, особенно резко в скотоводстве – на 75%,  свиноводстве – на 70% (за счет удорожания зерна, как основного компонента комбикормов).

В овцеводстве главнейшей причиной уменьшения поголовья почти на три четверти послужил отказ в 1990-1993 гг. одного из главнейших потребителей (армии) от использования шерстяных тканей в обмундировании, что повлекло за собой остановку многих камвольно-суконных комбинатов. В скотоводстве, особенно в молочном подкомплексе, как самой сложно воспроизводимой отрасли, спад в первые годы экономического кризиса был плавный, то есть, большинство хозяйств пытались сохранить молочное поголовье.

Рисунок 3.5.2.14. Динамика поголовья животных (по всем категориям хозяйств) в Калужской области, тыс. голов

Ресурсная база животноводства в период с 2006 по 2012 гг. характеризовалась продолжающимся небольшим сокращением поголовья крупного рогатого скота  и ростом поголовья свиней, овец и коз. За этот период в хозяйствах всех категорий снижение поголовья крупного рогатого скота составило 4,2%, в том числе коров – 4,6%, рост поголовья свиней  - 45%, овец и коз  - 9%. По состоянию на 1 января 2013 г. по сравнению с той же датой 2012 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,4% (в т. ч. коров уменьшилось – на 0,9%), свиней – на 15%, птицы всех видов – на 16%, поголовье овец и коз – на 2%.

Рисунок 3.5.2.15. Динамика производства основных продуктов животноводства (по всем категориям хозяйств) в Калужской области

С 1990 года производство всех основных видов продуктов животноводства сократилось. Больше всего падение затронуло производство шерсти – снижение составило 86%. Производство мяса, молока и яиц сократилось соответственно на 30%, 60,7% и 70%.

По сравнению с 2011 г. в  2012 г. производство мяса в области увеличилось на 3% за счет роста производства свинины на 9,4% (19,7% в общем объеме производства мяса). Объемы производства молока и яиц также возросли на 2,7% и 4,2% соответственно, а производство шерсти сократилось на 2%. В структуре производства продуктов животноводства по категориям хозяйств продолжает снижаться доля хозяйств населения и возрастает роль сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Важным условием стабилизации производства мяса является преимущественное развитие таких «скороспелых» отраслей как птицеводство и свиноводство. На протяжении последних 7 лет в структуре производства свинины произошло увеличение удельного веса на 38%.

В 2012 году 80% всей свинины, мяса птицы и КРС, а также 81% молока были произведены в сельскохозяйственных организациях. Хозяйства населения произвели 11% молока, 17% мяса и 52,22% яиц от общей доли производства. Крестьянские (фермерские) хозяйства, несмотря на общий рост производства продукции животноводства занимают крайне незначительную долю в общей структуре производств.

По сравнению с 2011 в 2012 году доля общественного сектора в структуре производства основных видов животноводческой продукции: увеличилась в производстве яиц – на 1,7%, уменьшилась в производстве молока – на 1%, в производстве скота и птицы на убой сохранилась на уровне 2011 года.

Рисунок 3.5.2.16. Структура производства основных видов животноводческой продукции в 2012 г.

Около двух третей объема скота и птицы на убой (в живом весе) произведено в трех районах области – Дзержинском (доля в общем объеме производства – 50,4%), Жуковском (16%), Кировском (5,6%).

В 12 муниципальных районах увеличилась производство молока, на их долю приходилось 64,5% общего объема производства. Наибольшую долю занимают Жуковский – 12,2%, Медынский – 9%, Ферзиковкий – 8,5% и Малоярославецкий районы.

Расход кормов показывает уровень вложения средств в фонды сельского хозяйства – скот. В 2012 году хозяйствами всех категорий израсходовано 683 тыс. тонн кормовых единиц или 35,6 ц кормовых единиц всех видов кормов в расчете на одну условную голову скота, из которых доля сельхозорганизаций составила 83,2%.

В период с 2006 по 2012 гг. в сельхозорганизациях произошел рост общего количества расхода кормов на 27% и на 12,2% расхода кормов на одну условную голову скота. Показатели увеличения или снижения количества корма приводит к изменению качества питания скота и  соответственно качеству продукции, что приводит к изменению стоимости основных продуктов животноводства.

Рисунок 3.5.2.17. Динамика расхода кормов в животноводстве по всем категориям хозяйств

Крупнейшими районами по поголовью крупного рогатого скота (более 8 тыс. гол.) в настоящее время являются: Жуковский (13,3 тыс. гол.), Бабынинский (11,9 тыс. гол.), Ферзиковский (8,8 тыс. гол.), Дзержинский (8,5 тыс. гол.), Перемышльский (8,3 тыс. гол.), Медынский (8,2 гол.). Минимальными значениями поголовья (1 тыс. гол. и менее) характеризовались в основном три района: Спас-Деменский, Людиновский и Ульяновский – районы с наименьшими показателями в сельскохозяйственном производстве.

Рисунок 3.5.2.18. Динамика доли коров в общем поголовье крупного рогатого скота, %

Доля коров в стаде является одним из индексов, характеризующих специализацию территории как мясо-молочную. В разрезе муниципальных образований на производстве молока специализируются Жуковский, Медынский, Малоярославецкий, Ферзиковский, на производство мяса ориентированы Дзержинский, Жуковский, Кировский, Бабынинский районы. Продуктивность молочного стада коров в 2012 г. в сельскохозяйственных организациях составила 4709 кг молока в расчете на одну корову в год и увеличилась к уровню 2011 г. на 300 кг.

Свиноводство как отрасль важна для области в связи с быстрым оборотом средств, получением прибыли в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения.

Однако за постсоветский период роль отрасли существенно снизилась, спад с 1990 по 2005 гг. составил 80% или 171 тыс. голов. Тем не менее, в период с 2006 по 2012 гг. свиноводство как отрасль постепенно стала возрождаться и выросла на 44,9% или на 22,7 тыс. голов. Производство свинины приурочено в первую очередь к крупным комплексам, расположенным в Кировском, Дзержинском, Боровском и Ульяновском районах сосредотачивающих в себе более 60% от общего поголовья свиней Калужской области.

Поголовье овец и коз в настоящее время по сравнению с 1990 г. уменьшилось на 72%. Эта тенденции схожа с общероссийской – отрасль находится в глубоком кризисе. Сельскохозяйственные организации, имевшие существенное поголовье овец, в период кризиса полностью уничтожили поголовье и на сегодняшний день крупнейшие предприятия практически  не занимаются овцеводством. Более 70% поголовья овец и коз сосредоточено в хозяйствах населения, 14,2% в сельскохозяйственных организациях и около 15% в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Возможным выходом из сложившейся ситуации следует считать постепенный переход отрасли с шерстного направления на мясное, причем в основном в малых формах сельскохозяйственных предприятий. Территориальное размещение хозяйств специализирующихся на овцеводстве приурочено к северо-восточным районам, таким как Бабынинский, Ферзиковский, Тарусский, Дзержинский и г. Обнинск с поголовьем около 3 тыс. голов в каждом. Наименьшая численность овец и коз  (около 0,5 тыс. голов) расположена на юге, севере и юго-западе области в Куйбышевском, Хвастовичском, Думиничском, Жуковском и Спас-Деменском районах.

Птицеводство в советский период получило развитие, ориентируясь на производство, как мяса, так и яиц. Но в последние годы значение отрасли уменьшилось, в то время как по стране в целом наблюдается явный рост. В настоящее время существует ряд факторов, тормозящих развитие птицеводства в Калужской области. Вследствие неблагоприятных для отрасли птицеводства условий хозяйствования происходит сокращение ранее созданного потенциала по производству мяса птицы и яиц куриных.

По сравнению с уровнем 2008 года объем производства яиц в Калужской области снизился на 46%, объем производства мяса птицы растет медленными темпами, количество работников, занятых в отрасли птицеводства области, ежегодно сокращается. Изношенность основных фондов отрасли составляет более 70%.

Недостаток оборотных средств и отсутствие ограничений на ввоз мяса птицы по демпинговым ценам из-за рубежа приводят к убыточности одной из самых рентабельных ранее отраслей сельского хозяйства.

В 2012  г. во всех категориях хозяйств содержалось около 3,8 млн. голов птицы, в том числе 3,3 млн. голов в сельскохозяйственных организациях и около 500 тыс. голов в личных хозяйствах граждан. Наиболее крупные предприятия отрасли по производству мяса птицы расположены в Дзержинском и Жуковском районах, яиц – в Тарусском районе.

Перерабатывающая и пищевая промышленность

Пищевая и перерабатывающая промышленность Калужской области включает в себя 12 отраслей и является жизненно важной сферой не только регионального АПК, но и экономики области в целом. Производством продуктов питания в регионе заняты 400 организаций, в том числе 45 крупных и средних предприятий из которых наиболее крупными являются:

- ООО «Nestle Россия»;

- Филиал ЗАО ««Пивоварня Москва - Эфес» в г. Калуге;

- ОАО «Калужский мясокомбинат»;

- ООО «Инвест Альянс»;

- ООО «Zuegg РУССИЯ» — производство фруктовых наполнителей;

- ООО «Lotte KF Rus» - кондитерская фабрика южнокорейской Lotte Group;

- «Обнинский молочный завод» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

- ОАО «МосМедыньАгропром» — производство молочных продуктов.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2012 г. реализовано продукции на 42 млрд. рублей, общий объем инвестиций крупных и средних предприятий составил 238 млн. рублей.

В 2012 г. по отношению к 2011 г. наблюдался рост производства основных продуктов питания, производство цельномолочной продукции увеличилось на 5,5%, мясных полуфабрикатов – на 20,2%, сыра и творога – на 6,5%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,1%, макаронных изделий – на 85,7%, кондитерских изделий – на 32,9%, безалкогольных напитков – на 9%, муки – в 2,2 раза, комбикорма – на 16,8%.

Территориальное размещение производств пищевой и перерабатывающей промышленности Калужской области приурочено в большей степени к федеральной трассе М3 «Украина» с наибольшей концентрацией производств в г. Калуга, Дзержинском, Бабынинском, Козельском, Сухиничском и Думиничском районах.

Выводы

Агропромышленный комплекс является значимой отраслью для экономики Калужской области в сфере обеспечения продовольственной безопасности региона, по своему вкладу в ВРП  занимает пятое место, обеспечивая 7,4% объема ВРП.

В агропромышленном комплексе занято 7% работающего населения области. Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях составляет 33,8 тыс. человек.

Область располагает значительным агроресурсным потенциалом, который используется не в полной мере, несмотря на то, что ее территория находится в зоне благоприятной для земледелия, а агроклиматические ресурсы области и плодородие почв позволяют получать высокие устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Главенствующее положение в агропромышленном комплексе занимает растениеводство, во всех районах области (за исключением г. Обнинск) производится зерно. Максимальные значения валового сбора зерновых культур отмечаются на востоке и северо-востоке области, средние значения на юге и западе, и относительно низкие значениях на северо-  и юго-западе области.

Животноводство занимает 46% всего объема производства сельскохозяйственной продукции, и во многих районах в настоящее время развито недостаточно. Наибольшая концентрация животноводческих производств сосредоточена на северо-востоке региона в Жуковском, Дзержинском, Ферзиковском, Бабынинском и Тарусском районах.

По состоянию на 2013 г. агропромышленный комплекс Калужской области включает в себя 332 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 2300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,2 тыс. личных подсобных хозяйств, 128 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 1200 садовых некоммерческих товариществ.

По основным видам производимой продукции сельскохозяйственные предприятия производят 94,9% зерна, 80,5% мяса и 81,5% молока от общего объема производства области. Хозяйствами населения обеспечено производство 88,6% овощей, 81,7% картофеля, 16,2% молока и 17,9% мяса. Фермерские хозяйства специализируются, в основном, на выращивании картофеля и зерновых – 6,2% и 4,6% соответственно.

Одним из наиболее перспективных направлений развития сельского хозяйства Калужской области является формирование мясной специализации в животноводстве. Высокая доходность отрасли, недостаток в производстве в целом по России и по области в частности позволяют получать достаточно высокие доходы, а хорошая обеспеченность концентрированными кормами дает преимущества перед другими территориями.

В перспективе животноводческая специализация в области должна усилить свои позиции, так как растениеводство в настоящее время уже имеет существенный резерв. Формирование новых условий развития животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 г. позволит области выйти на новый уровень в производстве животноводческой продукции.

3.5.3. Минерально-сырьевой комплекс

Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет не только поддерживать высокий промышленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукции его передела в сопредельные регионы России.

Все разведанные месторождения полезных ископаемых генетически связаны с породами осадочного чехла и подразделяются по видам сырья на 3 группы: бурые угли; нерудные полезные ископаемые; подземные воды. Минеральные ресурсы Калужской области представлены бурыми углями, желваковыми фосфоритами, минеральными красками, гипсами, строительными камнями, мелом для строительных работ, карбонатными породами для известкования кислых почв и целлюлозно-бумажной промышленности, глинами тугоплавкими и огнеупорными, легкоплавкими глинами и суглинками для производства кирпича и керамзита, глинами для буровых растворов, трепелами для производства отбеливающих земель и термолитового гравия, песчано-гравийным материалом, песками стекольными, формовочными для строительных работ и производства силикатных изделий.

По степени изученности и разведанности минерально-сырьевой базы область занимает одно из ведущих мест среди субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, уступая лишь Тульскому региону и Черноземным областям со значительными запасами рудного сырья.

Бурый уголь

Калужская область занимает центральную часть Подмосковного угольного бассейна. На ее территории выявлены наиболее крупные месторождения, которые до настоящего времени не осваиваются. Промышленная угленосность относится к бобриковскому горизонту визейского яруса нижнего карбона. Глубина залегания угольного пласта на территории Калужской области изменяется от 40 до 60 м. Пласт сложного и простого строения, мощность пласта меняется от 0.5 до 4-5 м, в среднем 1.8-2.0 м.

На Государственном балансе запасов по территории Калужской области числится 1238.5 млн. т угля по категориям А+В+С1 и 378.6 млн. т по категории С2. Забалансовые запасы составляют 277.5 млн. т. Балансовые запасы угля Калужской области составляют 41% от общего количества запасов по Подмосковному бассейну, в т.ч. категорий А+В+С1 – 36%.

Отрабатывается только месторождение Середейское, запасы которого по действующей шахте составили 40.5 млн. т по категориям А+В+С1. Шахта "Середейская" имеет проектную мощность 350 тыс. т угля в год.

В резерве подгруппы «а» числится 5 месторождений и участков, балансовые запасы которых по категориям А+В+С1 составили 535 млн. т угля (при проектной мощности 9.9 млн. т угля в год), С2 – 18.9 млн. т, забалансовые – 126.7 млн. т. Самым крупным месторождением резерва является Воротынское месторождение, на котором подготовлено к строительству 4 шахтных поля проектной мощностью 1.2 млн. т угля в год каждое. Это месторождение является самым крупным не только в Калужской области, но и во всем Подмосковном бассейне.

В группе «Разведываемые месторождения и участки для шахт» числится Утешевское месторождение с балансовыми запасами угля по категории С1 83.6 млн. т, С2 – 297.3 млн. т.

Перспективные для разведки месторождения представлены 13 участками с балансовыми запасами угля по категориям А+В+С1 558.9 млн. т, С2 – 62.4 млн. т, забалансовыми – 137.8 млн. т.

Наиболее перспективными являются участки Воротынского месторождения.

Качество углей Калужской области характеризуется следующими показателями: зольность 28-35%; выход летучих в среднем 50%; теплота сгорания Qsdaf-6629 ккал/кг, сера общая 3%.

В настоящее время угольные ресурсы Калужской области используются весьма в ограниченном объеме для энергетических целей.

Бурый уголь

Рисунок 3.5.3.1. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Гипс

На Госбалансе числится Плетеневское неразрабатываемое месторождение гипса с запасами по категориям А+В+С1 – 234270 тыс. т, С2 – 746142 тыс. т. Запасы утверждены ГКЗ в 1960 году.

Фосфоритовые руды

На территории Калужской области известно 13 проявлений и месторождений желваковых фосфоритов, связанных с отложениями мелового возраста. Расположены они на западе области. Фоссерия состоит из 2-3 пластов мощностью от 0.2 до 0.65 м каждый, разделенных слоями кварц-глауконитовых песков различной мощности (0.4-5 м). Глубина залегания фосфоритоносных отложений на перспективных участках и месторождениях колеблется от 2.5 до 15.0 м, содержание Р2О5 и руде варьирует в пределах 5.3-10.2%, в концентрате (+1 мм) – 14-19%.

На Государственном балансе в настоящее время числятся запасы фосфоритов двух месторождений: Подбужского и Слободско-Коротецкого. Балансовые запасы фосфоритов по категориям А+В+С1 составляют 94727 тыс. т, С2 – 56966 тыс. т, забалансовые – 67300 тыс. т. Кроме того, балансовые запасы в целиках категорий С1 и С2 2036 и 2120 соответственно, забалансовые – 2512 тыс. т. Эти месторождения в 60-х годах разрабатывались. В настоящее время к освоению не намечаются.

Минеральные краски

Запасы минеральных красок Калужской области сосредоточены на трех месторождениях: Лущихинском, Хитровском, Зудненском; - и составляют 466 тыс. т.

Все месторождения по запасам являются крупными, запасы их утверждены ГКЗ.

Содержание Fe2O3 в охрах глинистых желтых следующее: Лущинское месторождение – 1.27-10.5%; Хитровское месторождение – 3.2-8.8%; Зудненское месторождение – 8.28-10.4%.

Месторождения не разрабатываются и к освоению не намечаются.

Строительные камни

На Государственном балансе учтено 17 месторождений известняков строительных с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 371023 тыс. м3, С2 – 60977 тыс. м3, забалансовыми – 8624 тыс. м3. Кроме того, в целиках учтено 7613 тыс. м3.

Промышленностью осваиваются 13 месторождений. Месторождения разрабатываются ОАО «Калужский щебеночный завод», 480 комбинатом ЖБИ Минобороны РФ, ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление», ОАО «Спецстрой», ОАО «Пятовское карьероуправление», ТОО «Ново-Пятовское производственно-коммерческое объединение» и др. 3. Обеспеченность карьеров разведанными запасами составляет от 4 до более 100 лет.

В Государственном резерве числятся Андреевское, Товарковское, Хлудневское месторождения, Хлудневский III участок, Северный участок Метихинского месторождения, Васильевский и Восточно-Пятовский участки Пятовского месторождения. Суммарные балансовые запасы известняков Государственного резерва на 01.01.99 составили по категориям А+В+С1 106194 тыс. м3, забалансовые – 3052 тыс. м3.

Мел для строительных работ

На Государственном балансе числится Огорьское неразрабатываемое месторождение мела с запасами по категориям А+В+С1 в количестве 2446 тыс. т, забалансовыми – 190 тыс.т.

Запасы утверждены ещё в 1967 году ТКЗ.

Карбонатные породы для известкования кислых почв

Карбонатные породы, пригодные для производства муки для известкования кислых почв, изучены и утверждены ГКЗ на Борщевском комплексном месторождении в количестве по категориям А+В+С1 – 1593 тыс. м3, С2 – 7755 тыс. м3.

Полезной толщей являются известняки тарусского горизонта нижнего карбона.

В настоящее время выдана лицензия на право комплексной отработки Борщевского месторождения. Добыча карбонатных пород на месторождении в 1998 году не производилась.

Карбонатные породы для целлюлозно-бумажной промышленности

На территории Калужской области имеется одно разведанное месторождение с утвержденными ТКЗ запасами известняков, пригодных в качестве сырья для целлюлозно-бумажного производства: Груздевское, расположенное в Дзержинском районе. Месторождение не разрабатывается.

Огнеупорные и тугоплавкие глины

Балансовые запасы огнеупорных глин трех месторождений – Кондровского, Марьинско-Заводского и Ульяновского – составляют 66819 тыс. т по категориям А+В+С1, С2 – 46977 тыс. т, забалансовые – 200 тыс. т. В целиках учтено ещё 976 тыс. т. Глины месторождений пригодны для производства огнеупорного кирпича, и шамотных изделий.

Самым крупным месторождением является комплексное Ульяновское месторождение огнеупорных и тугоплавких глин. Запасы огнеупорных глин месторождения по категориям А+В+С1 составляют 51100 тыс. т, С2 – 45749 тыс. т, тугоплавких глин – соответственно 74337 тыс. т и 52506 тыс. т. В настоящее время выданы лицензии на право комплексной отработки Ульяновского месторождения и Западного участка Кондровского месторождения.

Глины для буровых растворов

Глины, пригодные для производства глинопорошков, изучены и утверждены ГКЗ на Борщевском месторождении, расположенном в Ферзиковском районе.

Полезной толщей являются палыгорскитовые глины I слоя стешевского горизонта нижнего карбона. Запасы палыгорскитовых глин месторождения составляют по категориям А+В+С1 – 20588 тыс. т, С2 – 4676 тыс. т.

В настоящее время выдана лицензия на право комплексной отработки Борщевского месторождения.

Кирпично-черепичное сырье

Балансом учтено 38 месторождений глин и суглинков, пригодных для изготовления кирпича, с суммарными запасами по категориям А+В+С1 73604 тыс. м3, С2 – 83644 тыс. м3. Запасы глин и суглинков 11 месторождений приняты по результатам детальной разведки решением НТС. Запасы остальных месторождений утверждены ГКЗ, ТКЗ или ЦКЗ. Промышленностью осваивается 12 месторождений с суммарными запасами по категориям А+В+С1 28202 тыс. м3, С2 - 8809 тыс. м3. Разработка месторождений ведется открытым способом ОАО «Стройполимеркерамика», ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», ЗАО «Медынский кирпичный завод», АОЗТ «Ольговский кирпичный завод», ЗАО «Строительная керамика» и другими предприятиями. Предприятия выпускают в основном кирпич марки М-75, 100.

Потребителями готовой продукции являются строительные организации г. Калуги и области. Часть готовой продукции вывозится за пределы Калужской области.

Легкоплавкие глины и суглинки для производства керамзита

Запасы глин и суглинков для производства керамзитового гравия составляют по категориям А+В+С1 52408 тыс. м3, С2 - 24445 тыс. м3. Запасы глин и суглинков учтены на Борщевском, Северо-Агеевском, Алешнинском, Парсуковском, Максимовском месторождениях.

Запасы глин и суглинков на всех месторождениях утверждены ГКЗ, ТКЗ и ЦКЗ. На Ферзиновском I месторождении ЗАО «Стройиндустрия» планирует произвести разведку керамзитовых глин, залегающих во вскрыше строительных известняков, и приступить к их разработке в 2007 году. Промышленностью в настоящее время осваиваются Парсуковское, Борщевское и Максимовское (Южный участок) месторождения.

Глины эксплуатируемых месторождений пригодны в качестве сырья для производства керамзитового гравия марок 300-500, 550, 600. Потребителями керамзитового гравия являются заводы железобетонных изделий г. Калуги и области, строительные организации Тульской и Брянской областей. Суммарные запасы керамзитовых глин и суглинков Государственного резерва составляют по категориям А+В+С1 7966 тыс. м3, С2 - 1210 тыс. м3. Они сосредоточены на Алешнинском (Западный участок), Максимовском (Центральный и Северный участки) в Ферзиковском районе и Северо-Агеевском месторождении в Перемышльском районе.

Трепела для производства отбеливающих земель и термолитового гравия

В области учтено 3 месторождения трепелов: Зикеевское, Матчино-Ресское и Полюдовское с общими балансовыми запасами по категориям А+В+С1 32564 тыс. м3. Промышленностью осваивается участок «Авиатоп» Зикеевского месторождения. Разработку осуществляет АО «Сорбент». Трепел участка пригоден для производства отбеливающих земель, предназначенных как адсорбенты для контактной доочистки масел нефтяной промышленности. Разведанные запасы трепела составляют 2476 тыс. м3. АО «Сорбент» обеспечено разведанными запасами на полный амортизационный срок. Предприятие производит трепельный порошок, который поставляет предприятиям нефтяной и парфюмерной промышленности.

Трепел участка «Зикеевская Гора» Зикеевского месторождения пригоден для производства термоизоляционных материалов, термолитового гравия. Сырье Полюдовского месторождения пригодно для производства термолитового гравия марок 900-1000 первой категории качества (ТУ-21-31-29-80). Трепел Матчино-Ресского месторождения пригоден для изготовления обжиговых термоизоляционных материалов.

Кроме того, в области имеется Дабужское месторождение трепела, пригодного для изготовления термоизоляционных изделий. Запасы трепела месторождения ранее были списаны с баланса как утратившие промышленное значение. В 2000 году ЗАО «Ресса-строй» планирует произвести ревизионное обследование Дабужского месторождения с целью их восстановления на балансе запасов и приступить к отработке месторождения.

Песчано-гравийный материал

Балансовые запасы песчано-гравийного материала с учетом комплексных месторождений составляют 59755 тыс. м3 по категориям А+В+С1, С2 – 1891 тыс. м3, забалансовые – 343 тыс. м3. Песчано-гравийный материал приурочен к аллювиальным отложениям рек. Песчано-гравийная смесь пригодна для балласта, гравий используется в рядовых бетонах после удаления глинистых и пылевидных частиц, пески-отсевы для изготовления строительных растворов. Песчано-гравийный материал добывается промышленностью на 4 месторождениях. Добычу производят ОАО «Агродорстрой», СП «Валентина», ТОО «Стройиндустрия», ОАО СПК «Калугаагропромдорстрой», порт Серпухов.

Стекольные пески

Балансовые запасы стекольных песков по области составляют по категориям А+В+С1 11679 тыс. т Запасы сосредоточены на 5 месторождениях: Пыринском, Березичском, Будском, Круча, Рессетинские дворики.

Химический состав кварцевых песков (%): Пыринское месторождение SiO2 – 98.57, Fe2O3 – 0.14, Березичское соответственно 98.2, 0.12; Будское – 99.2, 0.1; месторождения Круча и Рессетинские дворики – 95.7-98.3, до 0.2. Березичское месторождение с запасами кварцевых песков 2560 тыс. т разрабатывается Березичским заводом АО «Медстеклотара». Ежегодная добыча составляет 8 тыс. т песков. Завод выпускает тару для лекарственных средств и бутылки для пищевых продуктов. Месторождение Круча разрабатывалось с 1961 по 1989 год Елинским стекольным заводом. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Стекольное сырье (кварцевые пески)

Рисунок 3.5.3.2. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Формовочные пески

Балансовые запасы формовочных песков по области составляют 70484 тыс. т по категориям А+В+С1, С2 – 26770 тыс. т. Кроме того, в целиках 732 тыс. т и 557 тыс. т соответственно. Запасы сосредоточены на 3 месторождениях: Дубровском, Жилинском, Думиничском. Запасы песков утверждены ГКЗ и ВКЗ для применения в чугунолитейной промышленности. Месторождения промышленностью не осваиваются.

Формовочные материалы

Рисунок 3.5.3.3. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Пески для строительных работ и производства силикатных изделий

Балансом учтено 16 месторождений песков, пригодных для кладочных и штукатурных растворов, в качестве заполнителя в бетон; 2 месторождения (Думиничское и Мостовское) силикатных песков – для производства кирпича марок 125, 150 и бетона. Суммарные запасы песков составляют по категориям А+В+С1 88901 тыс. м3, С2 – 3308 тыс. м3. Полезная толща месторождений сложена русловыми и пойменными фациями. Промышленностью осваивается 10 месторождений.

Пески для строительных работ и производства силикатных изделий

Рисунок 3.5.3.4. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

3.5.4. Инвестиции

Калужская область относится к числу наиболее инвестиционно привлекательных регионов Центрального федерального округа. Экономический и научный потенциал, выгодное географическое положение региона, развитая транспортная инфраструктура и наличие достаточного количества свободных территорий для размещения производств является базой по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Показателем благоприятного инвестиционного климата региона является интерес к области со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов.

В современных условиях активная и последовательная инвестиционная политика органов исполнительной власти является важным фактором воздействия на региональную экономическую систему с целью обеспечения ее развития. Приоритетами инвестиционной политики Калужской области на долгосрочную перспективу в рамках инновационной стратегии являются модернизация производства и его структурная перестройка, повышение конкурентоспособности промышленности, ускоренное инвестиционное развитие важнейших секторов экономики, становление инновационных отраслей и производств.

В регионе создана законодательная база инвестиционной деятельности; действуют законы «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» от 16.12.1998 № 31-ОЗ, № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций» от 10.11.2003,  «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области» от 29.12.2009 № 621-ОЗ, Приказ Минэкономразвития Калужской обл. от 01.02.2013 N 92-п, предусматривающие предоставление различных мер государственной поддержки.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и снижения рисков вложения инвестиций в экономику региона Правительством Калужской области были созданы институты развития: ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» и ОАО «Корпорация развития Калужской области». Стимулирование размещения инвестиций за счет создания благоприятной среды, а также развития инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон ведется в рамках  подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области».

Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным рейтинговым агентством «Эксперт», Калужская область входит в категорию 3B1 «Пониженный потенциал - умеренный риск», отражающий хорошие показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска. Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги Калужской области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» до «BB», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале – с уровня «A+(rus)» до «AA-(rus)». Прогноз по рейтингам - «стабильный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне «B»;

Для инвесторов наиболее перспективными с учетом кластерных подходов в развитии области являются следующие сферы: производство транспортных средств и электрооборудования, транспорт и связь, фармацевтика и биотехнологии, операции с недвижимым имуществом, туризм, агропромышленное производство.

На территории Калужской области всем инвесторам гарантируются равные права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории Калужской области пользуются полной и безусловной защитой.

Показатели инвестиционной деятельности

В развитие экономики и социальной сферы Калужской области организациями всех форм собственности в период с 2008 по 2012 год вложено 243 миллиарда 775 миллионов рублей. Темпы роста инвестиций в 2012 г. существенно выросли, их объем по отношению к предыдущему году увеличился в 1,67 раза против 88,3% в 2011 г. К уровню докризисного 2008 г. объем инвестиций в основной капитал вырос на 44,8%. Основной объем инвестиций в основной капитал (45%) приходился в 2012 г. на инвестиции в здания и сооружения и по сравнению с 2010 г. их доля увеличилась на 33,8%. Также возросла в структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в жилые здания – на 21% и машины и оборудование – на 24%.

В структуре инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности произошли изменения. По сравнению с 2010 г. объем инвестиций в сельское хозяйство снизился с 5,3% до 2,8%, в пищевое производство – с 11,6% до 2,9%, в деревообрабатывающую промышленность – с 0,6% до 0,04%, в здравоохранение – с 7,5% до 1,8%. В то же время возросла доля других видов деятельности: текстильного и швейного производства – с 0,05% до 0,3%, химической промышленности – с 0,2% до 0,9%, металлургии – с 3,9% до 25,6%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – с 6,7% до 10,5%.

Таблица 3.5.4.1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (млн. руб.)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 47886,0 | 38082,0 | 46988,3 | 41492,0 | 69326,7 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1840,1 | 1180,4 | 2515,6 | 1339,0 | 1938,4 |
| Рыболовство и рыбоводство | - | - | - | 12,0 | - |
| Добыча полезных ископаемых | 170,4 | 22,6 | 25,4 | 64,9 | 43,0 |
| Обрабатывающие производства | 30263,1 | 21321,1 | 25487,1 | 19957,1 | 42428,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак | 566,5 | 1511,0 | 5460,3 | 1011,1 | 2005,6 |
| текстильное и швейное производство | 65,4 | 40,5 | 25,3 | 93,6 | 233,7 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1,2 | 0,3 | 10,0 | 242,9 | 6,8 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 1002,1 | 289,5 | 307,3 | 118,0 | 33,2 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1932,7 | 244,3 | 242,6 | 460,5 | 493,5 |
| химическое производство | 137,7 | 142,5 | 73,5 | 507,9 | 590,8 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 26,8 | 225,3 | 1201,9 | 491,8 | 953,6 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 634,4 | 325,8 | 864,8 | 822,3 | 1021,0 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 531,4 | 1135,8 | 1814,0 | 1787,7 | 17766,9 |
| производство машин и оборудования | 271,1 | 879,0 | 495,5 | 1268,7 | 815,9 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2400,4 | 3170,8 | 2253,2 | 1782,8 | 1992,0 |
| производство транспортных средств и оборудования | 22400,3 | 13080,2 | 12638,5 | 11253,1 | 16397,4 |
| прочие производства | 262,7 | 275,6 | 56,1 | 94,6 | 72,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2004,2 | 3091,8 | 3176,3 | 4284,5 | 7282,9 |
| Строительство | 166,3 | 112,3 | 147,2 | 125,6 | 340,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1013,6 | 370,0 | 1018,2 | 683,5 | 1910,0 |
| Гостиницы и рестораны | 65,4 | 535,4 | 94,4 | 66,8 | 59,2 |
| Транспорт и связь | 4902,2 | 3686,2 | 4550,9 | 5598,7 | 5029,0 |
| Финансовая деятельность | 441,1 | 697,2 | 613,3 | 659,7 | 652,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3549,9 | 2838,8 | 2986,4 | 3537,8 | 4756,1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1315,9 | 1517,8 | 1362,8 | 1502,9 | 1358,2 |
| Образование | 397,9 | 579,6 | 513,3 | 1032,2 | 841,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 397,9 | 839,1 | 3523,5 | 910,9 | 1222,8 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 709,5 | 1289,7 | 908,0 | 1716,4 | 1464,2 |

Рисунок 3.5.4.1. Структура основных отраслей инвестирования в 2012 г., %

В структуре инвестиций преобладает российский капитал – 73%, совместные российско-зарубежные вложения незначительны, их доля составляет 3%, По источникам финансирования  35% приходятся на собственные и 65% на привлеченные, из которых 61% составляют заемные средства банков и других организаций и 15,8% бюджетных средств.

Деятельность иностранных компаний

На территории Калужской области активную деятельность ведут иностранные компании, и в настоящее время более 60 мировых производителей уже разместили свой бизнес в регионе, общее число инвестиционных проектов, которые находятся на той или иной стадии реализации, приближается к сотне. Наибольшая доля инвестиционных проектов с участием иностранного капитала приходится на промышленное производство: производство автомобилей и автокомпонентов, строительных материалов, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и товаров народного потребления, фармацевтика.  Иностранные инвесторы пользуются теми же правами, что и российские инвесторы при предоставлении мер государственной поддержки.

Общий объем иностранных инвестиций по итогам 2012 г. вырос к уровню 2011 г. на 18% и составил 1 млрд. 99 млн. долларов США. В то же время по сравнению с 2010 г. в 2012 г. произошло снижение объема иностранных инвестиций на 8% или на 95,2 млн. долларов США.

Таблица 3.5.4.2. Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности, тыс. рублей

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. долл. США | в % к итогу | млн. долл. США | в % к итогу | млн. долл. США | в % к итогу |
| Всего | 1194,5 | 100 | 932,3 | 100 | 1099,3 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 86,5 | 7,2 | 1,1 | 0,1 | - | - |
| Обрабатывающие производства | 1043,7 | 87,4 | 826,7 | 88,7 | 1007,2 | 91,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | 18,5 | 1,6 | 16,0 | 1,7 | 52,1 | 4,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 13,3 | 1,1 | 62,6 | 6,7 | 13,4 | 1,2 |
| Строительство | 32,1 | 2,7 | 24,9 | 2,7 | 25,2 | 2,3 |
| Транспорт и связь | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | - | - |

По видам экономической деятельности в 2012 г. наибольший объем иностранных инвестиций приходился на производство транспортных средств (41,6%), электрооборудования (19%), резиновых и пластмассовых изделий (14,3%). В структуре инвестиционных вложений в 2012 г. по отношению к 2010 г. практически по всем видам экономической деятельности произошло падение объема вложенных средств за исключением роста химического производства в 7,7 раза, производства резиновых и пластмассовых изделий – в 32,1 раза, оптовой и розничной торговли – в 2,8 раза.

Формы государственной поддержки и защита инвестиций в Калужской области

Правовые и экономические условия инвестиционной деятельности на территории Калужской области регулируются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области», другими законами и нормативными правовыми актами Калужской области.

Исполнение Закона Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» обеспечивается органами государственной власти Калужской области в пределах их полномочий, предусмотрены следующие формы государственной поддержки инвесторов:

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности средств областного бюджета;

- предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности;

- предоставление государственных гарантий Калужской области;

- участие органов исполнительной власти Калужской области в разработке, рассмотрении и реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ и отдельных инвестиционных проектов;

- информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности.

В отношении каждого субъекта инвестиционной деятельности государственная поддержка может осуществляться в нескольких формах. Для предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности инвестиционные проекты должны быть включены в реестр инвестиционных проектов и (или) программы модернизации производства субъектов инвестиционной деятельности должны быть включены в реестр программ модернизации производства.

Предоставление льготы по уплате налога на имущество организаций

Предоставление льготы по налогу на имущество организаций предусмотрено статьей 4 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

Освобождаются от налогообложения инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Калужской области, в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта, в течение первых трех лет его реализации:

Право на применение налоговой льготы возникает у инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, при осуществлении в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальных вложений в следующих объемах и в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

| Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей) | Период освобождения от налогообложения (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| От 100 до 300 включительно | 1 |
| Свыше 300 до 500 включительно | 2 |
| Свыше 500 | 3 |

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта суммарного объема капитальных вложений, позволяющего применять налоговую льготу в течение большего количества последовательных налоговых периодов, налоговая льгота предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых периодов, в течение которых налоговая льгота уже применялась.

Для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, выручка от реализации произведенных товаров которых в соответствии с кодом вида экономической деятельности 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов и общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений, которых в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта составляет свыше 500 млн. рублей, период освобождения от налогообложения составляет 5 последовательных налоговых периодов.

Установление отдельным категориям налогоплательщиков пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет

Законом Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области» устанавливается для инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Калужской области в размере 13,5%

Право на применение пониженной налоговой ставки, имеют инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, и осуществившие в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в следующих объемах в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

| Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей) | Период применения пониженной налоговой ставки (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| От 100 до 500 включительно | 1 |
| Свыше 500 до 1000 включительно | 2 |
| Свыше 1000 до 2000 включительно | 3 |
| Свыше 2000 | 4 |

Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливается в следующем размере на следующее количество последовательных налоговых периодов:

| Налоговая ставка | Период применения пониженной налоговой ставки (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| 13,5% | 4 |
| 14,6% | 1 |
| 15,7% | 1 |
| 16,8% | 1 |

Право на применение пониженной налоговой ставки имеют инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционный проект, который включен в реестр инвестиционных проектов

Для инвесторов, программы модернизации производства которых включены в реестр программ модернизации производства, налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливается в следующем размере в зависимости от суммы осуществленных капитальных вложений в реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию и/или дооборудование производства в соответствии с программой модернизации производства:

| Сумма капитальных вложений нарастающим итогом с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года (млн. руб.) | Пониженная налоговая ставка (проценты) |
| --- | --- |
| От 10 до 30 включительно | 15 |
| Свыше 30 до 70 включительно | 14 |
| Свыше 70 | 13,5 |

Право на применение пониженной налоговой ставки возникает у налогоплательщиков, включенных в реестр программ модернизации производства, если налогоплательщик осуществляет деятельность, указанную в разделе D Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. При этом объем выручки от указанной деятельности должен составлять не менее 70% за соответствующий налоговый период.

Реализация значимых для области инвестиционных проектов, в том числе по результатам оказания государственной поддержки

Инвестиционные проекты и инвестиционные программы, направленные на модернизацию производства, реализуются практически на всех крупных предприятиях области. На протяжении ряда лет в регионе ведется подготовка и реализации крупных инвестиционных проектов, которые в перспективе могут сформировать новые точки экономического роста в регионе.

В составе индустриальных парков на территории Калужской области в стадии реализации находятся 56 инвестиционных проектов объектов производственного назначения со сроком ввода в эксплуатацию до 2020 г.

Вне существующих индустриальных парков к 2020 г. предполагается создание 64 объектов включающих в себя: производственные комплексы, медицинские центры, индустриальные парки, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, логистические центры, туристско-рекреационный кластер и т. д.

Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области»

В 2013 году Правительством Калужской области утверждена подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области». Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной административной среды для субъектов инвестиционной деятельности и призвана обеспечить привлечение инвестиций для реализации высокотехнологичных проектов, направленных на достижение сбалансированного социально-экономического развития Калужской области.

Для этого будут решаться следующие задачи:

- устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной деятельности;

- привлечение прямых иностранных инвестиций;

- содействие развитию особых экономических зон;

- совершенствование финансовых механизмов  государственной поддержки инвестиционной деятельности с обеспечением выполнения принятых обязательств;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства;

- формирование эффективной системы движения и складирования товаров и комплектующих;

- развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств;

- улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, расширение возможностей для самореализации.

Реализация Подпрограммы позволит:

- открыть 40 новых производств на территории Калужской области;

- создать порядка 17 тыс. новых рабочих мест;

- привлечь прямых иностранных инвестиций в 2020 году в объеме 2 млрд. долларов США, что в 3 раза больше показателя 2012 года;

- привлечь на южные территории Калужской области (Людиновский район) более 10 крупных инвесторов с объемом  инвестиций на сумму порядка 39 млрд. рублей;

- создать мультимодального терминально-логистического центра на территории индустриального парка «Ворсино» Боровского района Калужской области общей площадью 450 га;

- сократить до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве нового производства и вводом его в эксплуатацию;

В целях дальнейшей активизации инвестиционной деятельности создан особый механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Калужской области с инвесторами на базе региональных институтов развития, таких как:

- открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области», которое является уполномоченной организацией в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на территории Калужской области. Корпорация ведет работу по следующим направлениям:

а) проведение комплекса землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) регистрация прав на земельный участок;

в) подведение к земельному участку энергетической, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры;

- общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная логистика», которое является основным инструментом реализации логистических проектов на территории Калужской области, осуществляет создание, развитие и управление объектами транспортно-логистической инфраструктуры. Организация оказывает помощь инвесторам в решении следующих задач:

а) взаимодействие с Федеральной таможенной службой и транспортными монополиями;

б) обеспечение недискриминационного доступа к транспортно-логистической инфраструктуре, планирование и оптимизация цепочек поставок;

- государственное автономное учреждение «Агентство регионального развития Калужской области», которое является некоммерческой организацией, созданной для оказания консультационных услуг инвесторам и сопровождения проектов с целью быстрого разрешения различных вопросов, возникающих при размещении нового производства на территории Калужской области. Агентством оказываются консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

а) процедура подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

б) налогообложение и получение льгот в Калужской области;

в) получение различных лицензий и разрешений, сертификации, консультации по вопросам юридической регистрации филиалов, представительств и других обособленных подразделений, получение разрешения на работу для иностранных работников;

г) распространение информации об инвестиционном потенциале Калужской области в стране и за рубежом.

В целях развития промышленного потенциала и повышения экономической активности муниципальных образований Калужской области необходимо повышение инвестиционной привлекательности путем формирования системы инвестиционных площадок для создания промышленных парков регионального уровня.

Существующие и перспективные  зоны   экономической   активности  обладают достаточно выраженным потенциалом для дальнейшего экономического развития и, следовательно, они наиболее привлекательны для инвесторов. Главные факторы, определяющие формирование таких зон – удобное транспортное положение, обеспечивающее внутриобластные и внешние связи. По этой причине зоны тяготеют к основным планировочным осям и транспортным коридорам.

Правительством Калужской области разработан перечень инвестиционных площадок для размещения промышленных производств, а также развития сопредельных и обслуживающих типов деятельности. Предлагаемые инвестиционные площадки должны стать опорными пунктами развития зон экономической активности. Их выделение необходимо для обоснованного привлечения инвестиций, упорядочения инвестиционной политики и концентрации средств в наиболее оптимальных местах, которые, в свою очередь, смогли бы соответственно влиять на тяготеющие к ним территории. При этом учитывается привлекательность отдельных частей области для размещения новых и развития имеющихся объектов различных хозяйственных отраслей. Привлекательность включает, помимо транспортно-географического положения, социально-экономический потенциал, характер окружающих природных комплексов и целый ряд других факторов (Таблица 3.4.5.3). Площадки, указанные в таблице, представлены в т.2 «Положение о территориальном планировании» в разделе 3 «Перечень мероприятий по территориальному планированию». Актуальная информация размещена на Инвестиционном портале Калужской области http://www.investkaluga.com/.

Таблица 3.5.4.3. Перечень инвестиционных площадок

| № п/п | Назначение инвестиционной площадки | Наименование инвестиционной площадки | Краткая характеристика инвестиционной площадки | Местоположение инвестиционной площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особая экономическая зона | Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново» | 316 га | В районе деревни Войлово, 0,1 км от города Людиново, Людиновский район, Калужская область 40:12:070101:110, 40:12:070101:105 |
|  |  |  | 71,3 га | 40:12:000000:165 (для расширения существующей территории) |
|  |  |  | 101,3 га | 40:12:070201:22 (для расширения существующей территории) |
|  |  |  | 136,5 га | 40:12:070201:23(для расширения существующей территории) |
|  | Технопарк | Технопарк в сфере высоких технологий | 51,5 га | г. Обнинск, городской округ Обнинск, Калужская область |
|  | Индустриальные парки | ИП «Ворсино» | 1917 га | сельское поселение «Село Ворсино», Боровский район, Калужская область |
|  |  | ИП «Обнинск» | 107 га | г. Обнинск, городской округ Обнинск, Калужская область |
|  |  | ИП «Детчино» | 183 га | пос. Детчино, сельское поселение «Село Детчино», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | ИП «Лафарж Калуга» | 470 га | Сельское поселение «Деревня Бронцы», Ферзиковский район, Калужская область |
|  |  | ИП «Сосенский» | 22 га | г. Сосенский, городское поселение «Город Сосенский», Козельский район, Калужская область |
|  |  | ИП «Коллонтай» | 25,1 га | с. Коллонтай, сельское поселение «Село Коллонтай», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | ИП «Маклаки» | 1 220 га | с. Маклаки, сельское поселение «Село Маклаки», Думиничский район, Калужская область |
|  |  | ИП «Грабцево (А-Парк)» | 649 га | г. Калуга, городской округ Калуга, Калужская область |
|  |  | ИП «Калуга-Юг» | 145 га | г. Калуга, городской округ Калуга, Калужская область |
|  |  | ИП «Росва (B-Парк)» | 755 га | г. Калуга, с. Росва и д. Николо-Лапиносово, городской округ Калуга. Калужская область |
|  |  | ИП «И-Парк Лемминкяйнен» | 135 га | г. Воротынск, городское поселение «Город Воротынск», Бабынинский район, Калужская область |
|  | Инвестиционные площадки |  |  |  |
|  | Промышленные площадки (Гринфилды) | Инвестиционная площадка № 3 | 39 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 31 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 39 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 138 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 50 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 42 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 90 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 5.5 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 1.01 га | с. Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 15.25 га | с. Тырново, сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 1.3 га | ул. Строительная, п. Бабынино, СП «Поселок Бабынино», Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 0.5 га | п. Думиничи, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 2.5 га | д. Ломенка, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 2 га | д. Ломенка, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 22 га | с. Маклаки, сельское поселение «Село Маклаки» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 15 га | с. Новослободск сельское поселение «Село Новослободск» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 60 га | с. Село Паликского Кирпичного Завода сельское поселение «Деревня Буда» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 4 га | г. Жиздра, городское поселение «Город Жиздра» Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 7 га | г. Жиздра, городское поселение «Город Жиздра» Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 20 га | г. Жиздра, городское поселение «Город Жиздра» Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 4 га | д. Мурачевка, сельское поселение «Село Совхоз «Коллективизатор», Жиздринский район, алужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 11.17 га | Жиздринский д. Мурачевка, сельское поселение «Село Совхоз «Коллективизатор», Жиздринский район, алужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 40.85 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 14 га | с. Износки, сельское поселение «Село Износки», Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 150 га | город Киров, городское поселение «Город Киров», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 65.71 га | д. Голосиловка, сельское поселение «Село Воскресенск», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 4.6 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 1.5 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 1.5 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 1 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 3.4 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 3 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 6.4 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 2 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 2.2 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 2 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 11 | 100 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 12 | 100 га | п. Бетлица, сельское поселение «Поселок Бетлица» Куйбышевский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 2.8 га | ул. 40 лет Победы, д.1, г. Мосальск, городское поселение «Город Мосальск», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 0.6 га | ул. Калужская, д. 60, г. Мосальск, городское поселение «Город Мосальск», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 100 га | д. Воронино, сельское поселение «Деревня Воронино», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 11 | 93 га | между д. Ивонино и д. Паньшино, сельское поселение «Деревня Савино», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 1.8 га | восточнее д. Большие Козлы, сельское поселение «Большие Козлы», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 1.4 га | севернее с. Гремячево, сельское поселение «Село Гремячево» Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 2.14 га | г. Спас-Деменск, городское поселение «Город Спас-Деменск» Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 18 га | c.Чипляево, сельское поселение «Чипляево», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 6.63 га | c.Чипляево, сельское поселение «Чипляево», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка №1 | 210 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 140 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 8 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 24 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 10 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 22 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 12 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 26 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 11 | 21 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 16 га | г. Таруса, городское поселение «Город Таруса» Тарусский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 2 га | пос. Еленский, сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 3.8 га | ул. Кирова пос. Еленский, сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 1.3 га | ул. Первомайская, село Хвастовичи, сельское поселение «Село Хвастовичи» Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 3 га | ул. Новая Теребень, дер. Теребень, сельское поселение «Деревня Теребень», Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 1.4 га | ул. Кирова, с. Хвастовичи, сельское поселение «Село Хвастовичи», Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 1.5 га | ул. Лесная, с. Хвастовичи, сельское поселение «Село Хвастовичи», Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 5 га | дер. Теребень, сельское поселение «Деревня Теребень», Хвастовичский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 3.8 га | ул. Ленина с. Хвастовичи, сельское поселение «Село Хвастовичи», Хвастовичский район, Калужская область |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | Инвестиционная площадка № 3 | 3.5 га | с.Муромцево, сельское поселение «Село Муромцево», Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 5.9 га | с.Муромцево, сельское поселение «Село Муромцево», Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 29.45 га | сельское поселение «Село Совхоз «Коллективизатор», Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка | н/д | д.Возжихино, д. Раево, сельское поселение «Деревня Михали» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 4 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 11 | 17 га | между населенными пунктами д.Собакино-д.Савино, сельское поселение «Деревня Ивановское» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 383.82 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 31.06 га | с. Износки, сельское поселение «Износки» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 202.7 га | д. Мусино, сельское поселение «Износки» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 14 | 10.4 га | вблизи д. Михеево, сельское поселение «Деревня Михеево», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 12.3 га | вблизи с. Коллонтай, сельское поселение «Село Коллонтай», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 11.8 га | вблизи с. Коллонтай, сельское поселение «Село Коллонтай», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 34 га | вблизи с. Ильинское, сельское поселение «Село Ильинское», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 12.2 га | вблизи с. Коллонтай, сельское поселение «Село Коллонтай», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 3.5 га | вблизи г. Малоярославец, сельское поселение «Деревня Шумятино» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 12 га | вблизи г. Малоярославец, сельское поселение «Деревня Шумятино» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 36 га | вблизи г. Малоярославец, сельское поселение «Деревня Шумятино» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 12 | 9.6 га | вблизи д. Митинка, сельское поселение «Село Спас-Загорье», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 13 | 11.9 га | вблизи д. Митинка, сельское поселение «Село Спас-Загорье», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 15 | 50 га | вблизи д. Бутырки и Нероновка, сельское поселение «Деревня Рябцево», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 16 | 14.8 га | вблизи д. Терентьево, сельское поселение «Деревня Шумятино», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 17 | 1.3 га | вблизи д. Трехсвятское, сельское поселение «Село Спас-Загорье», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 19 | 384,7 га | вблизи с. Госсортоучасток, сельское поселение «Село Спас-Загорье», Малоярославецкий район |
|  |  | Инвестиционная площадка № 18 | 57 га | вблизи д. Шумятино, сельское поселение «Деревня Шумятино», Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 32 га | Сельское поселение «Село Шаховский», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 587 га | д.Борищево, севернее д. Борищево, район населенных пунктов д.Орля, Садки, сельское поселение «Село Борищево» Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 3 га | д. Сильково, восточная сторона населенного пункта, сельское поселение «Деревня Сильково», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 247 га | северо-западнее д. Н. Вялицы, сельское поселение «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 97.36 га | c.Чипляево, сельское поселение «Село Чипляево», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 23.36 га | сельское поселение «Деревня Теплово», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 3.86 га | сельское поселение «Деревня Теплово», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 69.84 га | сельское поселение «Деревня Теплово», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 15.24 га | д. Морозово, сельское поселение «Деревня Теплово», Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 2000 га | деревня Авдеевка, сельское поселение «Деревня Авдеево» Хвастовичский район, Калужская область |
|  | Земли рекреационного назначения | Инвестиционная площадка № 4 | 3.1 га | п.Садовый, сельское поселение «Село Муромцево», Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 5.6 га | п.Садовый, сельское поселение «Село Муромцево», Бабынинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 1.6 га | г. Жиздра, городское поселение «Город Жиздра» Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 1.5 га | д. Анновка, сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 4.18 га | деревня Верхняя Песочня, сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 2.63 га | село Волое, сельское поселение «Село Волое», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 0.11 га | д. Гавриловка, сельское поселение «Деревня Гавриловка», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 6.4 га | ул.Ломоносова, г. Киров, городское поселение «Город Киров», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 1179 га | деревня Тягаево, сельское поселение «Деревня Тягаево», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 4 га | с. Дашино, сельское поселение «Село Дашино» Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 12 | 41.2 га | возле д. Сычево,сельское поселение «Поселок Раменский» Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 5.6 га | рядом с д. Новые Ляды, сельское поселение «Село Дашино», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 13 | 10.9 га | в Ур. Пройдево (западнее д. Родня), сельское поселение «Деревня Савино» Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 12.4 га | д. Столпово, южнее д. Столпово, в черте населенного пункта, сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 13 | 9.2 га | восточнее д.Брагино, сельское поселение «Село Макарово», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 2.6 га | д. Верхние Вялицы, сельское поселение «Село Ильинское», Перемышльский район, Калужская область |
|  | Земли для жилищного строительства | Инвестиционная площадка № 2 | 123 га | село Барятино, сельское поселение «Село Барятино» Барятинский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 1 | 2.5 га | п. Думиничи, мкр. Градостроитель, городское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 10 га | г. Жиздра, городское поселение «Город Жиздра», Жиздринский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 25 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 39 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 25 га | с. Износки, сельское поселение «Износки» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 10 | 29.3 га | с. Износки, сельское поселение «Износки» Износковский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 9 | 1.9 га | ул. Строительная, г. Киров, городское поселение «Город Киров», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 1.2 га | ул. Строительная, г. Киров, городское поселение «Город Киров», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 11 | 1179 га | ул. Ленина, г. Киров, городское поселение «Город Киров», Кировский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 0.2 га | г. Малоярославец, городское поселение «Город Малоярославец» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 4 га | г. Малоярославец, городское поселение «Город Малоярославец» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 5.6 га | г. Малоярославец, городское поселение «Город Малоярославец» Малоярославецкий район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 6 га | восточнее д. Пищалово, сельское поселение «Село Боровенск», Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 25.5 га | поле между д.д. Ляды и Новые Ляды, сельское поселение «Село Дашино» Мосальский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 102 га | западнее с. Перемышль, сельское поселение «Село Перемышль», Перемышльский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 14 га | г. Спас-Деменск, городское поселение «Город Спас-Деменск» Спас-Деменский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 7 | 33 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 8 | 23 га | г. Сухиничи, городское поселение «Город Сухиничи» Сухиничский район, Калужская область |
|  |  | Инвестиционная площадка № 2 | 20 га | ул. Димитрова село Хвастовичи, сельское поселение «Село Хвастовичи», Хвастовичский район, Калужская область |

# Footnotes

«Словарь по естественным наукам», М., 2003.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

Данные предоставлены Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

Доклад об использовании и состоянии земель в Калужской области в 2012 году, подготовленный Территориальный упралением Росреестра по Калужской области

Доклад об использовании и состоянии земель в Калужской области в 2012 году, подготовленный Территориальный упралением Росреестра по Калужской области

Лесной план Калужской области

По данным Министерства сельского хозяйства Калужской области

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

По данным Московско-Окского бассейнового водного управления – отдела водных ресурсов по Калужской области

Согласно данным государственного предприятия «Калугаоблводоканал».

По данным Московско-Окского бассейнового водного управления – отдела водных ресурсов по Калужской области.

«Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году»

«Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году»

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

По данным Калужского филиала « Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 году

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области

Согласно Схемам территориального планирования муниципальных районов и Генеральным планам поселений.

Без учета самозанятых в личном подсобном хозяйстве

ГИС-АТЛАС «НЕДРА РОССИИ»

Без субъектов малого предпринимательства и объемов неформальной деятельности

Данные за 2012г. по конкретным видам деятельности не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации. Общий объем инвестиций данных видов деятельности составил 55,5 млн. долларов США.