| Арх.№_________________ | Заказ: 0137200001216002724 Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 1 Часть 1

Цели  и  задачи  территориального  планирования.

Комплексный анализ территории

Москва

2017 г.

| Арх.№_________________ | Заказ: 0137200001216002724 Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 1 Часть 1

Цели  и  задачи  территориального  планирования.

Комплексный анализ территории

| Генеральный директор | В.А. Дербеденев |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Р.К. Махмудов |
| Главный картограф | И.В. Глущенко |
| Главный инженер | А.А. Черкасов |

Москва

2017 г.

| Арх.№_________________ | Заказ: 0137200001216002724 Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 1 Часть 1

Согласовано:

| Нечаев Ю.И. | - Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| --- | --- |
| Романовская Н.А. | - Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| Горбачев С.В. | - Министерство дорожного хозяйства Калужской области |
| Колин С.В. | - Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Кудрявцева Н.И. | - Министерство экономического развития Калужской области |
| Кузьминов Ю.В. | - Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| Новикова О.А. Панин А.Н. Селин К.Е | - Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области - ООО «Финансовый и организационный консалтинг» - Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |

Москва

2017 г.

СоСТАВ  ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Секретность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Том I Часть 1 | Переплет | 1 | Н/С |
| 1.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 2. | Пояснительная записка. Том I Часть 2 | Переплет | 1 | Н/С |
| 2.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 3. | Пояснительная записка. Том I Часть 3 | Переплет | 1 | Н/С |
| 3.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 4 | Пояснительная записка. Том II | Переплет | 1 | Н/С |
| 4.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 | Н/С |
| 5. | Пояснительная записка. Том III ИТМГОиЧС | Переплет | 1 |  |
| 5.1. | Графические материалы | Бумага Компьютерная графика | 1 |  |

Том I Часть 1

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 12 |
|  | 2.1 | Основные принципы территориальной организации | 12 |
|  | 2.2 | Экономико-географическое положение Калужской области | 15 |
| 3. |  | КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ | 20 |
|  | 3.1 | Природные условия и ресурсы | 20 |
|  |  | 3.1.1. Климатическая характеристика | 20 |
|  |  | 3.1.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы | 22 |
|  |  | 3.1.3. Минерально-сырьевые и почвенные ресурсы. Инженерно-строительные условия | 27 |
|  |  | 3.1.4. Земельные ресурсы | 75 |
|  |  | 3.1.5. Лесные ресурсы и животный мир | 78 |
|  |  | 3.1.6. Рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории | 84 |
|  | 3.2 | Экологическая ситуация | 140 |
|  |  | 3.2.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха | 141 |
|  |  | 3.2.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов | 146 |
|  |  | 3.2.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории | 148 |
|  |  | 3.2.4. Сведения об образовании, утилизации, обезверживании, о размещении твердых коммунальных отходов 3.2.5 Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории 3.2.6 Объекты государственной наблюдательной сети | 149 162 163 |
|  | 3.3 | Планировочная структура и система расселения территории Калужской области | 168 |
|  | 3.4 | Население и трудовые ресурсы | 181 |
|  |  | 3.4.1. Анализ современного состояния | 181 |
|  |  | 3.4.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения | 205 |
|  | 3.5 | Анализ развития основных отраслей экономики Калужской области | 215 |
|  |  | 3.5.1. Промышленный потенциал | 218 |
|  |  | 3.5.2. Агропромышленный потенциал | 234 |
|  |  | 3.5.3. Минерально-сырьевой комплекс | 252 |
|  |  | 3.5.4. Инвестиции | 258 |
|  | Том I Часть 2 |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
|  | 3.6 | Социальная инфраструктура Калужской области | 9 |
|  |  | 3.6.1. Образование | 9 |
|  |  | 3.6.2. Здравоохранение | 18 |
|  |  | 3.6.3. Физическая культура и спорт | 31 |
|  |  | 3.6.4. Культурно-досуговая деятельность | 35 |
|  |  | 3.6.5. Организация системы социального обслуживания | 40 |
|  |  | 3.6.6. Административно-общественное и бытовое облуживание населения | 52 |
|  | 3.7 | Жилищный фонд и жилищное строительство | 59 |
|  | 3.8 | Объекты историко-культурного значения | 74 |
|  |  | 3.8.1. Правовое обеспечение охраны и сохранения историко-культурного наследия Калужской области | 74 |
|  |  | 3.8.2. Формирование историко-культурного наследия Калужской области | 77 |
|  |  | 3.8.3. Характеристика историко-культурного наследия Калужской области. Анализ современного состояния | 85 |
|  | 3.9 | Анализ развития туристско-рекреационного комплекса | 116 |
|  |  | 3.9.1. Анализ современного состояния туристко-рекреационного комплекса Калужской области | 116 |
|  |  | 3.9.2. Государственная поддержка развития туризма | 163 |
|  |  | 3.9.3. Перспективные направления развития туризма в Калужской области | 164 |
|  | 3.10 | Транспортная инфраструктура | 175 |
|  |  | 3.10.1. Авиационный транспорт | 175 |
|  |  | 3.10.2.Железнодорожный транспорт | 177 |
|  |  | 3.10.3.Автомобильный транспорт | 177 |
|  |  | 3.10.4. Водный транспорт | 227 |
|  |  | 3.10.5. Существующий транспортный спрос | 227 |
|  | 3.11 | Инженерная инфраструктура | 230 |
|  |  | 3.11.1. Электроснабжение | 230 |
|  |  | 3.11.2. Газоснабжение | 252 |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта границ муниципальных образований |  |
|  |  | Карта современного использования территории |  |
|  |  | Карта рекреации и туризма |  |
|  |  | Карта территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения и территорий исторических поселений регионального значения |  |
|  |  | Карта экономического каркаса |  |
|  |  | Карта экологического каркаса |  |
|  |  | Карта инвестиционной привлекательности |  |
|  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории |  |
|  |  | Карта земель лесного фонда |  |

Том I Часть 3

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 12 |
|  |  | 2.1. Основные принципы территориальной организации | 12 |
|  |  | 2.2. Экономико-географическое положение Калужской области | 15 |
| 3. |  | Приоритетные направления развития Калужской области | 20 |
|  |  | 3.1. Приоритетные направления Калужской области в сфере охраны окружающей среды | 34 |
|  |  | 3.2. Приоритетные направления Калужской области в сфере организации планировочной структуры и системы расселения территории | 50 |
|  |  | 3.3. Приоритетные направления развития Калужской области в демографической сфере | 68 |
|  |  | 3.4. Приоритетные направления развития Калужской области в экономической сфере | 73 |
|  |  | 3.5. Приоритетные направления развития Калужской области в социальной сфере | 107 |
|  |  | 3.6. Приоритетные направления развития Калужской области в сфере жилищного строительства | 118 |
|  |  | 3.7. Приоритетные направления развития Калужской области в сфере охраны объектов историко-культурного значения | 123 |
|  |  | 3.8. Приоритетные направления развития Калужской области в туристско-рекреационной сфере | 127 |
|  |  | 3.9. Приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры Калужской области | 135 |
|  |  | 3.10. Приоритетные направления развития инженерной инфраструктуры Калужской области | 158 |
| 4. |  | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории Калужской области | 169 |

Том II

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Введение | 9 |
| 1. |  | Общие цели и задачи проекта | 10 |
| 2. |  | Основные принципы территориального планирования и особенности экономико-географического положения области | 12 |
|  |  | 2.1. Основные принципы территориальной организации | 12 |
|  |  | 2.2. Экономико-географическое положение Калужской области | 15 |
| 3. |  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОпРИЯТИй ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 20 |
|  |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта |  |
|  |  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта |  |

Том III

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 10 |
| 1. | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ, ФОРМИРУЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 12 |
|  | 1.1. Топографо-геодезические условия | 12 |
|  | 1.2. Рельеф, инженерно-геологические условия | 14 |
|  | 1.3. Климатические условия | 16 |
|  | 1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура | 19 |
|  | 1.5. Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация | 23 |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 29 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧС ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И АНАЛИЗ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ | 40 |
|  | 3.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 40 |
|  | 3.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 40 |
| 4. | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ПРОЕКТНЫЕ) РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 69 |
|  | 4.1. При инженерной подготовке и защите территории | 69 |
|  | 4.2. При расселении населения, развитии застройки территории и размещении объектов капитального строительства | 71 |
|  | 4.3. Транспортная и инженерная инфраструктуры | 74 |
|  | 4.4. При развитии систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера | 79 |
|  | 4.5. При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки | 81 |
|  | 4.6. Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия | 82 |
|  | 4.7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 83 |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 84 |
| 6. | ПРИЛОЖЕНИЯ | 94 |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

ВВЕДЕНИЕ

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Калужской области подготовлены в рамках проекта по корректировке схемы территориального планирования Калужской области обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) в рамках выполнения условий государственного контракта № 0137200001213004917, заключенного между ООО «Финансовый и организационный консалтинг» и Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно части 7 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации выполняются в текстовой форме и в виде карт (схем) в целях утверждения схемы территориального планирования.

При подготовке проекта авторский коллектив руководствуется законами РФ, действующими нормативными документами, предложениями органов исполнительной власти Калужской области, опытом разработки документов стратегического, территориального и пространственного планирования.

Проект выполняется в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга области, а также практической работы подразделений Администрации Калужской области.

Для внесения изменений в схему используются топографическая основа масштаба 1:100 000 (цифровые в виде растров), цифровые материалы органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, в том числе документы территориального планирования Калужской области (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений) и другие материалы.

При внесении изменений в схему территориального планирования Калужской области определены следующие проектные периоды:

- исходный год – 2014 г.,

- I этап (первая очередь) – 2025 г.,

- II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# 1. ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

Внесение изменений в Схему территориального планирования Калужской области осуществляется в связи с необходимостью учета в утвержденной схеме территориального планирования Калужской области изменившихся условий территориального и социально-экономического развития Калужской области.

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – это особый вид научно-исследовательских работ, в рамках которых разрабатываются стратегические решения по организации территории.

Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования следующих типов: документы территориального планирования муниципальных образований – схемы территориального планирования муниципальных районов; генеральные планы поселений и генеральные планы городских округов. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов (например, «Развитие сети социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной инфраструктур» «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды и рационального природопользования» и т.п.).

Основная цель Схемы территориального планирования Калужской области, которой необходимо руководствоваться и при внесении изменений, – служить  инструментом реализации документов стратегического развития региона для обеспечения устойчивого развития территории Калужской области путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Задачами внесения изменений в Схему территориального планирования являются:

- создание условий для реализации полномочий органов исполнительной власти  Калужской области;

- реализация программ социально-экономического развития Калужской области посредством территориальной привязки планируемых объектов;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Калужской области, муниципальных образований Калужской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности  Калужской области путем реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной  инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- создание условий для устойчивого развития территории Калужской области путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

- создание условий для развития инвестиционных  территорий Калужской области.

Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

1. Актуализировать комплексный анализ территории с целью учета изменений в основных показателях природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявить современные проблемные ситуации и территории, а также зоны с особыми условиями использования территории.

2. Сформировать актуальные предложения по сохранению и развитию природного комплекса Калужской области и рациональному использованию природных ресурсов, а также предложения по развитию системы особо охраняемых природных территорий.

3. Скорректировать прогноз базовых параметров развития территории: численности населения области, состояния сферы занятости, объемов строительства и пр.

4. Определить актуальные направления развития многоотраслевого производственного, научно-производственного, агропромышленного комплексов Калужской области.

5. Разработать предложения по развитию системы транспортной инфраструктуры для оптимальной организации выхода Калужской области в ключевые хозяйственно-экономические центры России и зарубежные страны, а также совершенствованию внутриобластных связей.

6. Сформулировать предложения по системе расселения области для оптимизации социального обслуживания населения.

7. Сформировать предложения по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия Калужской области.

8. Актуализировать основные направления развития социальной сферы.

9. Определить принципиальные направления реконструкции и развития инженерных систем (энергоснабжение и газоснабжение), основные мероприятия по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 2. ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБЛАСТИ

# 2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Территориальное планирование – признанная практика  цивилизованных стран, в которых данный вид планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из них существуют специальные правительственные органы - Министерства пространственного планирования, контролирующие все виды использования земель на соответствие принципам, разработанным специальной Комиссией ЕС по пространственному планированию. Эти десять принципов универсальны и могут быть положены в основу Схемы территориального планирования Калужской области.

1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности.

Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, должны опираться на полицентрическую модель развития. Сказанное означает, что следует повышать аттрактивность как столичных ареалов и «городов-ворот», так и структурно слабых регионов. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о старых промышленных районах и сельских территориях, которые характерны и для Калужской области. Для выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к реализации программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных групп в планировании пространственного развития.

2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование взаимоотношений города и деревни.

Городские системы и функции, включая системы и функции малых и средних региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать доступу к ним сельских жителей Калужской области.

Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и диверсификации сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства местных администраций.

3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа.

В целях достижения более сбалансированного развития необходима модернизация транспортных звеньев, связывающих малые и средние города области, сельские территории с основными транспортными сетями и центрами (железные дороги, автострады, судоходные речные пути, порты, аэропорты и многофункциональные центры).

4. Развитие доступа к информации и знаниям.

С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое внимание районам, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На региональном уровне следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрегиональных связей и участия во внешнеэкономической деятельности.

5. Сокращение размеров ущерба окружающей среде.

Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.

6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия.

Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность Калужской области, повышают ее рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию биологического и ландшафтного разнообразия.

Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков.

Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически значимых природных территорий, а также заболоченных ареалов, которые являются важными ландшафтообразующими элементами экосистем. Создание в рамках Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект «Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в указанных целях.

7. Приумножение культурного наследия как фактор развития.

Привлечение муниципалитетами и регионами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и укрепление региональной самобытности Калужской области. Политика пространственного развития должна способствовать комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества.

Калужская область располагает памятниками и следами деятельности различных художественных школ и течений. Их идентификация и разработка общих методов консервации, реставрации и эксплуатации должны стать темой специальной программы (по аналогии с Европейской программой «Великие пути культуры»). Целью является не только консервация прошлого, но и гармония и креативность современных архитектуры и городского дизайна с историческим наследием.

8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов.

Пространственное планирование должно быть направлено на использование возобновимых источников энергии, а также на завершение систем энергопередачи на российском и общеевропейском уровне.

Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов и мощностей, а также экономное использование вырабатываемой и поставляемой в область электроэнергии. Основные генерирующие мощности, питающие энергосистему региона, находятся в Смоленской и Тульской областях.

9. Поощрение устойчивого туризма.

Политика пространственного развития направлена на использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а также разработать новые инструменты контроля (оценка регионального воздействия). В будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть адаптированы к Калужским условиям (например, эко- и агротуризм) и открывают возможности развития для многих в т.ч. периферийных районов.

10. Ограничение последствий природных катастроф.

Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

* * *

Таким образом, на основе анализа названных принципов можно сформулировать следующее.

1. Необходимо в целом и в частности сохранять и развивать Калужскую область таким образом, чтобы гарантировать и впоследствии поддерживать свободное развитие личности в обществе, социальную справедливость и равные шансы для всех.

2. При развитии Калужской области и ее отдельных частей необходимо гарантировать долгосрочное сохранение богатого культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

3. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни в Калужской области и на ее отдельных территориях при большей внутрирегиональной сбалансированности. Необходимо способствовать сохранению и увеличению возможностей трудоустройства населения области вблизи постоянного места жительства.

Планирование такого рода состоит в индикативной деятельности управляющих структур региона, направленных на стимулирование устойчивого развития, минимизацию пространственных конфликтов и обеспечения синергии разных форм хозяйственной деятельности на территории. Территориальное планирование учитывает не только и не столько сиюминутные нужды, а выявляет необходимые направления территориальной организации на достаточно длительный срок.

Основной принцип территориальной организации области лежит в сфере рационального природопользования. Как известно, «рациональное природопользование это система природопользования, при которой:

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и, соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;

- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;

- полно и многократно используются отходы производства.

Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. Рациональное природопользование характерно для интенсивного хозяйства».

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории Калужской области на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли области как части Центрального федерального округа (ЦФО).

# 2.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужская область, площадью 29,8 тыс. км2, является юго-западным соседом политического и финансово-экономического центра РФ – Московской агломерации. Это соседское положение является одним из важнейших многоаспектных факторов, определяющих перспективы пространственного развития области. Она является звеном своеобразного «Большого Кольца», состоящего из регионов-соседей, непосредственно граничащих с Московской областью и вместе с ними выполняет для Московской агломерации целый ряд специфических функций по размещению дополнительных производственных мощностей, предоставлению рекреационных и туристических услуг, обеспечению приемлемых с экологической точки зрения условий для жизнедеятельности человека на перенасыщенной производством и населением территории агломерации.

Для решения проблем территориального планирования Калужской области представляются важными следующие факторы.

1. Область образована в 1944 г. путем слияния частей, взятых из состава нескольких соседствующих областей. Поэтому территория Калужской области изначально приобрела неоднородность характера освоения отдельных частей. Такой генезис предопределяет переходной (усредненный) характер ряда базовых характеристик региона в сравнении с регионами-соседями.

2. Область пересекают две важные железнодорожные магистрали, одна из которых проходит через Обнинск и Калугу на Брянск и связывает столичный регион с Украиной, другая проходит через Киров и Людиново и позволяет грузам, следующим из Санкт-Петербурга, поступать на Украину, минуя территорию Белоруссии и железнодорожные узлы Московского региона. В общей сложности через территорию области осуществляются международные и межрегиональные перевозки по 2 железнодорожным и 2 автомагистралям в юго-западном и северо-восточном направлениях, и перевозки широтного направления по 3 железнодорожным и одной автодорожной магистрали. Международное и межрегиональное значение имеют магистральный газопровод Москва – Брянск - Украина, а также газопровод, идущий через Тулу, северную часть Калужской области и Торжок на Санкт-Петербург и в Прибалтийские республики.

3. Соседями Калужской области являются развитые в индустриальном отношении регионы: Москва, Московская, Тульская, Смоленская, Брянская и Орловская области. Это благоприятствует развитию интеграционных экономических связей, но требует пристального внимания к вопросам общей экологической безопасности.

4. Северная часть Калужской области исторически развивалась в тесной связи с промышленными узлами Московской и Тульской областей, особенно тесными были связи Тарусы и Тарусского района с Поленово Тульской области и г. Серпуховым Московской области. Южная часть Калужской области развивалась в комплексе Мальцевских заводов, в тесной связи с промышленными узлами современной Брянской области.

5. Калужская область не имеет собственных генерирующих мощностей общего пользования, достаточных для самообеспечения электроэнергией и зависит от производителей, расположенных в соседних областях (Тульской и Смоленской).

6. Область пользуется водами того же артезианского бассейна, что и Московский регион, на ее территории формируются поверхностные водотоки, питающие Москву и Московскую область. Поэтому складывается жесткая схема экологического взаимодействия этих регионов. Лесные и болотные массивы области, поймы рек, впадающих в Волгу, приобретают особую экологическую ценность.

7. Размещение области в непосредственной близости к столичному региону обусловило развитие на ее северо-востоке научно-промышленного комплекса с крупными центрами гг. Калуга и Обнинск, изначально определило использование территории области для размещения филиалов московских предприятий, освоение месторождений строительных материалов и развитие строительной индустрии, ориентирующихся на потребности столичного региона. Калужская область является также естественной территорией летнего отдыха москвичей, здесь размещаются дачи, коллективные садоводства и огородничества, а также открываются широкие возможности для развития различных видов рекреационного обслуживания приезжающего населения.

8. Калужская область обладает одним из крупнейших в России научно-исследовательским комплексом. Город Обнинск по решению Правительства России стал первым наукоградом страны, являясь крупным научным центром в Центральном федеральном округе. Инновационные исследования, разработки в области атомной энергетики, космической техники, телемеханических устройств, радиооборудования и приборостроения создают предпосылки для развития наукоемких производств, выпуска современных видов продукции с использованием новейших технологий, находящих широкий спрос. Экономика области отличается высоким научным потенциалом. По доле занятых научными исследованиями и разработками область входит в число первых пяти регионов России.

Рисунок 2.2.1. Положение Калужской области в Центральном федеральном округе

В составе Центрального федерального округа (ЦФО) Калужская область по большинству параметров близка к среднему уровню. Она занимает 10-е место по величине территории, 15-е по численности населения, 12-е по плотности населения. Однако, по величине научно-технического потенциала и ежегодному количеству внедренных в производство передовых технологий область состоит в первой пятерке ЦФО. По плотности железных и автомобильных дорог общего пользования Калужская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Также область прочно занимает место в первой десятке регионов России с наиболее развитой системой телекоммуникаций.

Объем ВРП на душу населения составляет 322,5 тыс. руб., в то время как по Росси в целом этот показатель находится на уровне 408,4 тыс. руб. В рамках ЦФО Калужская область обеспечивает 1,3 % внешнеторгового оборота (без учета Москвы показатель области составляет 8,9%). Темпы роста экспорта и импорта области сопоставимы со средними показателями по РФ и ЦФО.

Обладая высоким экономическим потенциалом и хорошим географическим положением, Калужская область является промышленно-ориентированным регионом. Однако, вес области в общероссийском обрабатывающем производстве небольшой, на долю региона приходится около 1,2 % от общероссийского объема обрабатывающего производства. По темпам роста обрабатывающих производств Калужская область занимает 4 место.

В 2015 г. наблюдается рост в производстве основных видов прочих неметаллических минеральных продуктов. Некоторые предприятия Калужской области имеют большое значение для страны в целом. Здесь производятся газовые и паровые турбины малой мощности для ТЭЦ и морских судов, авиационные двигатели и мотоблоки, тепловозы, путеремонтные машины и пр. На 1 января 2015 г. Калужская область в производстве транспортных средств и оборудования занимает 1 место в ЦФО, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности - 4 место.

Для Калужской области характерно высокопродуктивное сельское хозяйство, которое развивается с ориентацией на снабжение Москвы. Около 30 % произведенного мяса скота и птицы и 4-6 % молока вывозится за пределы области. Однако, объемы производства животноводческой продукции в области относительно невелики. Так, в 1 полугодии 2015 г. здесь было произведено лишь 3,1 % от общего объема производства мяса в ЦФО, 3,6 % молока, 2,7 % яиц. По объемам производства мяса Калужская область опережает в ЦФО Ивановскую, Костромскую и Тульскую области, по производству молока – Костромскую и Ивановскую области.

Рост инвестиционной активности является одним из ключевых факторов развития экономики. В 2015 г. объем инвестиций в основной капитал на душу населения по области составил 93,4 тыс. руб, среди регионов ЦФО на первом месте.  Темпы роста инвестиций в основной капитал выше среднего показателя по ЦФО, что позволяет говорить об увеличении инвестиционной привлекательности региона. Приток иностранных инвестиций в экономику региона составил по итогам 2015 года более 1,3 млрд. долл. США, при этом по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калужская область в рейтинге регионов заняла  4 место в ЦФО и 15 место в РФ.

В межбюджетных отношениях регион не является дотационным (Доля дотаций в общем объеме доходов в 2015 г. составил менее 5%), что исключает зависимость от федерального бюджета. В структуре суммарных доходов областного бюджета, значительная часть приходится на безвозмездные поступления (от 20% по итогам 2015 г.).  На 1 января 2015 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального федерального округа поступило 92,5  млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 95,1% от объемов поступлений на 1 января 2015 года (темп в среднем по Российской Федерации 107%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа. Лидером является Тульская область (рост на 31,8%). В Калужской области (рост на 16,3% по сравнению с 2014 г.). В то же время имеет место тенденция роста уровня независимости областного бюджета от федерального центра. Стоит отметить увеличение собственных доходов бюджета, повышение уровня собираемости налогов и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

По уровню жизни населения в рамках ЦФО Калужская область занимает 5 место по среднедушевому денежному доходу (26,6 тыс. рублей). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рассчитанная для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, в июне 2015 г. по области составила 88 % от среднероссийской стоимости (78,5% от среднего значения по ЦФО). При этом денежные доходы в расчете на душу населения составляют 87,9 % среднероссийского уровня (71,3 % от среднего уровня по ЦФО). Это позитивно влияет на планы компаний, рассматривающих Калужскую область в качестве рынка сбыта и площадки для организации производства, а так же повышает потенциал формирования налоговых платежей, необходимо отметить и устойчивую позитивную динамику денежных доходов населения Калужской области. По темпам роста реальных денежных доходов населения Калужская область заняла 8-е место среди 18 субъектов РФ, входящих в ЦФО.

Таким образом, экономико-географическое положение Калужской области благоприятно. Здесь высоко развита транспортная инфраструктура. Через регион осуществляются как внутрироссийские, так и зарубежные связи Московского региона. Близость Калужской области к Москве и Московской области определяет их взаимовлияние. Калуга имеет все предпосылки для выполнения роли научно-технического центра общероссийского значения, а также важного научно-производственного, инфраструктурного, рекреационно-туристского и транспортного центра в системе Центрального ФО.

# 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

# 3.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

# 3.1.1. Климатическая характеристика

Климат Калужской области умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года: умеренно жарким и влажным летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными, переходными периодами – весной и осенью.

Таблица 3.1.1.1. Основные климатические характеристики Калужской области

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +5 |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) | +18 |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | -10 |
| Количество осадков за год | 690-830 мм |
| Высота снежного покрова | 37 см |
| Среднегодовая относительная влажность воздуха | 89% |
| Продолжительность безморозного периода | 113-127 дней |
| Продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой | 215-220 дней |

Климат области неоднороден. Наиболее холодной является северная часть области, центральная часть относится к умеренно холодной. На юге области, в зоне лесостепи климат относительно тёплый.

По количеству выпадающих осадков территорию Калужской области можно отнести к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков по территории неравномерное. Их количество колеблется от 780 до 826 мм на севере и западе до 690 - 760 мм на юге. Особенностью климата области являются частые весенние заморозки, а также чередование жаркого сухого и холодного влажного лета.

Началом зимы обычно считают с момента установления устойчивого снежного покрова. Эта дата приходится на третью декаду ноября (25-28 ноября). Средняя продолжительность зимнего периода около 95 дней. Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура в различных районах области изменяется от -9,0° до -10,5°. За зиму выпадает в среднем около 20 процентов осадков от общегодовой суммы. Запасы влаги в снежном покрове к концу зимы составляют 100 мм. Зимой преобладают ветры юго-западных направлений. Сила ветра зимой максимальна по сравнению с остальными сезонами года (3,9-4,3 м/с). Характерной особенностью зимы для области являются частые оттепели. За три зимних месяца (декабрь - февраль) в среднем бывает около 17-18 дней с оттепелью, когда среднесуточная температура поднимается выше 0°.

Период с начала таяния снежного покрова и до разрушения устойчивого снежного покрова (с первой декады марта до первой декады апреля) следует считать предвесеньем. Разрушение устойчивого снежного покрова, начало весны, приходится на 3-8 апреля, когда среднесуточная температура переходит через 0°. Снеготаяние протекает быстро, главная масса снега сходит в течение 5-7 дней. С уничтожением снежного покрова кончается первый период весны - период снеготаяния с ночными заморозками. Во вторую половину весны, с середины апреля и до первых чисел июня, происходит резкое возрастание температур. Уже к 15-18 апреля почва бывает готова для выборочной обработки полей. В конце второй декады апреля среднесуточная температура воздуха переходит через +5°, начинается вегетационный период.

Весенние заморозки — одна из самых неблагоприятных особенностей климата области. Они часто совпадают с моментом цветения плодовых деревьев, а также представляют серьезную опасность для озимых и огородных культур. Средняя дата окончания заморозков в области 9-16 мая. Весна по сравнению с остальными сезонами года отличается максимальным количеством ясных дней и небольшим количеством осадков. Это самое сухое и ясное время года. Общее количество осадков в весеннее время составляет за три месяца (март — май) около 20 процентов от годовой суммы.

Дату наступления и окончания летнего периода обычно связывают с переходом среднесуточной температуры через +15°, начало лета приходится на 1-8 июня, конец - на 20-28 августа. Для всех трех летних месяцев характерна теплая с переменной облачностью погода, с умеренными и слабыми ветрами преобладающих западных и северо-западных направлений. Наиболее жарким месяцем является июль (17-18,5°). На лето приходится максимальное количество осадков по сравнению с остальными сезонами года (250-260 мм). Они часто выпадают в виде ливней и сопровождаются грозой. За лето бывает в среднем 17-18 дней с грозами.

В последней декаде августа среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15°. От августа к сентябрю, как и в последующие месяцы, происходит резкое падение температуры и уменьшается количество осадков. В связи с сокращением продолжительности дня и уменьшением солнечного тепла в сентябре наступают заморозки. В среднем осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября (20-29 сентября). Осенью, по сравнению с летним периодом, возрастает сила ветра. Изменяется направление: господствующими становятся юго-западные ветры. В первой половине осени (сентябрь и начало октября) прохладная, временами дождливая погода прерывается обычно возвратами тепла. Возвраты тепла связаны с переносом в антициклонах теплого воздуха с юга. Значительные нагревы днем, резкое падение температуры ночью, туманы, большая суточная амплитуда температуры и влажности воздуха на общем фоне ясной солнечной погоды - характерные черты возврата тепла. Вторая половина осени характеризуется сырой ветреной прохладной погодой. Возрастает число пасмурных дней, увеличивается влажность воздуха, уменьшается испарение. В этот период выпадают длительные моросящие дожди. В первой декаде октября (5-10 октября) в некоторые годы с севера проникают волны холода с понижением температуры воздуха до 0° и выпадением снега. В первой декаде ноября (4-8 ноября) среднесуточная температура опускается ниже 0°. В ноябре в результате вторжения арктического воздуха резко падает температура и выпадает снег.

Рисунок 3.1.1.1. Роза ветров Калужской области

Агроклиматические условия области благоприятны для возделывания яровых и озимых зерновых культур, льна-долгунца, рапса, раннеспелых сортов кукурузы, картофеля и овощей.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Калужская область по климатическому районированию относится к климатическому подрайону IIВ и ко 2 зоне влажности.

# 3.1.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы

Поверхностные водные объекты

На территории области протекает около 2000 рек общей протяженностью более 11 тыс. км.

Гидрографически территория Калужской области делится на две неравные части (по территории области проходит главный водораздел Русской равнины): 83% территории области относится к бассейну Волги,  17% - к бассейну Днепра. На слабоводопроницаемых моренных отложениях западной части Калужской области получили широкое распространение озерно-болотные ландшафты, являющиеся аккумуляторами поверхностных вод и источниками питания большинства рек. Эта часть области является водоразделом бассейнов рек Волги и Днепра.

В средний по водности год на территорию региона поступает с территорий соседних областей около 6 км3 речного стока, на территории области формируется около 6,5 км3 (в том числе в бассейне Днепра 1 км3).

Главная водная артерия области - река Ока (река принадлежит к Волжскому бассейну) с ее наиболее крупными притоками: реками Жиздра, Угра и Протва. Самой крупной рекой Днепровской системы является река Болва. Эти реки имеют широкие хорошо разработанные долины с поймой и 2-3 надпойменными террасами. Большое влияние на общий облик речных долин оказывает литологический состав прорезаемых реками отложений. В местах распространения плотных пород (известняков, доломитов) долины рек узкие с крутыми берегами и каменистым дном. В том же случае, если река прорезает рыхлые отложения, она имеет широкую, но неглубокую долину, пологие склоны, песчаное или илистое дно. Характерная особенность большинства рек области - сильная извилистость, а порой и резкое изменение общего направления течения.

Все реки имеют равнинный характер, низкую скорость течения - в среднем 0,3-0,5 м/с, только на перекатах скорость возрастает до 0,8-1,0 м/с. Тип питания рек области – преимущественно снеговой, с участием дождевого и подземного стока.

Водный режим рек характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью.

Весеннее половодье на реках бассейна Оки начинается обычно в конце марта - начале апреля. Ширина разлива весенних вод в среднем составляет около 1 км на реках средней водности и около 300-500 м на реках небольшой водности. На отдельных участках Оки и Жиздры ширина разлива может достигать 4-5 км. Слой воды на поймах в среднем колеблется в пределах 0,5 - 1 м, а в высокое половодье может достигать и 4-5 м. Максимальный подъём уровня на малых и средних реках продолжается в среднем 12 дней, на р. Оке – 15 дней. В отдельные годы на реках наблюдаются два пика весеннего половодья, что объясняется возвратами холодов. Спад половодья продолжается в среднем 20-30 дней и заканчивается к концу апреля - середине мая.

Летне-осенние дождевые паводки, которые наблюдаются 1-6 раз в год, характеризуются интенсивным подъёмом, но меньшей, в сравнении с весенним половодьем, высотой (примерно на 35 % ниже уровней половодья). Низкие уровни периода летне-осенней межени наступают обычно в июле-августе. Средняя температура воды в реках в наиболее теплом месяце (июле) - 17,5-20,5°. Высота подъема воды осенью в среднем составляет 20-40 см.

Зимняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровня. В отдельные годы наблюдаются зимние паводки, проходящие в предвесенний период. Реки замерзают 25 ноября - 11 декабря. В течение зимы происходит постепенное нарастание мощности льда. Средняя толщина льда на реках к концу зимы составляет 40-50 см. В аномально холодные периоды толщина льда может достигать 70-80 см.

Реки области имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, реакция водной среды – слабощелочная. Минерализация воды средняя и изменяется в зависимости от фазы водности в пределах 112 – 590 мг/л.

Ока  самая крупная река области. Общая протяженность реки - 1498,6 км, из них 180 км - по территории Калужской области, площадь бассейна - 245 тыс. км². По особенностям строения долины Ока в пределах области отчетливо подразделяется на три отрезка. Первый отрезок - до г. Калуги. На этом отрезке река течет с юга на север, имеет широкую пойму (2-3 км) и 2-3 надпойменные террасы. Русло реки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В пойме встречаются многочисленные озера-старицы. Течение реки медленное. На этом отрезке насчитывается около 30 крупных перекатов. Максимальные глубины реки достигают 8 м. Средние скорости на плесах 0,3-0,5 м/с, на перекатах - 0,5-1 м/с. Дно реки сложено песчано-глинистым материалом, реже каменистым. На отрезке от г. Калуги до г. Алексина Тульской области, получившая в литературе название «Калужско-Алексинского каньона». Река течет здесь с запада на восток, в узкой долине с крутыми берегами. Высота склонов долины местами составляет 80-90 м. По склонам наблюдаются выходы коренных пород, представленные глинами и известняками карбона. С наличием глин связано развитие по склонам оползневых явлений. Ширина поймы сокращается от 200-300 до нескольких метров. Местами пойма выклинивается, надпойменные террасы узкие. В русле реки немало каменистых перекатов. Узость долины на этом отрезке обуславливает высокий уровень подъема воды в период весеннего половодья (у г. Калуги до 18 м над летней меженью) - максимальный для рек Русской равнины. Третий участок долины реки Оки - от г. Алексина до устья Протвы (вдоль границы с Тульской областью). На этом отрезке долина вновь расширяется и принимает почти меридиональное направление. Увеличивается ширина поймы (до 300-400 м и более), река начинает сильнее меандрировать, возрастает ширина террас.

Река Угра - самый крупный приток Оки и вторая по величине река в пределах области, впадает в Оку примерно в 15 километрах выше г. Калуги. Угра берет свое начало на юго-востоке Смоленской области. Общая протяженность реки 447 км, из них по Калужской области - 160 км. Средняя ширина долины Угры 1-2 км, в низовьях - 3,5 км. Максимальная ширина долины 5 км. Угра имеет три надпойменные террасы и пойму шириной в 600-800 м. Характерная особенность долины Угры - чередование узких и расширенных участков. В суженных участках высота склонов долины достигает 50-60 м, ширина поймы не превышает 250-300 м. В расширенных участках долины ширина поймы возрастает до 3-4 км. Ширина русла реки колеблется от 20-30 м до 100-150 м. Средняя глубина реки 1-1,5 м, средняя скорость 0,4-0,6 м/с.  Высота весеннего половодья в низовьях составляет 9-11 м, продолжительность ледохода - 3-8 дней.

Река Протва (левый приток Оки) протекает по северо-восточной части Калужской области. Общая протяженность реки 286 км. На территории области в Протву впадают реки: Лужа (159 км), Исьма (47 км), Аложа (22 км) и ряд мелких речек. Долина реки имеет асимметричное строение: левый берег пологий, вдоль него прослеживаются надпойменные террасы, правый берег - крутой, открытый. Ширина поймы 300-500 м. В пойме часто встречаются заливные луга. Ширина русла изменяется от 30-40 м до 80-100 м в низовьях. Глубина реки 0,5-4,5 м. Средняя скорость течения 0,3 м/с, встречаются перекаты. Среднегодовой расход воды в реке 18,5 м/с. Высота весеннего половодья 6-8 м над летней меженью.

Река Жиздра - левый приток Оки - берет  начало из родников, расположенных между деревнями Заболотье и Суглицы Людиновского района Калужской области. В верхнем течении река имеет неглубокую узкую долину (400 -500 м). Ширина русла не превышает 8-10 м. В среднем и нижнем течении долина расширяется до 5 км. Отчетливо выражены надпойменные террасы. Коренной склон в нижнем течении поднимается на 50-60 м над урезом воды в реке. Широкая пойма Жиздры (до 5 км) изобилует старицами, на некоторых участках она сильно заболочена. Для русла реки характерна извилистость. Ширина русла в нижнем течении достигает 60-70 м. Средняя глубина реки 0,7-1 м, средняя скорость течения 0,3 м/с, среднегодовой расход воды в реке у г. Козельска 36,4 м3/с. Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м. В суровые зимы река местами промерзает до дна.

Река Болва является левым притоком р. Десны. Истоки Болвы находятся в Спас-Деменском районе. В долине Болвы выделяются три широкие надпойменные террасы и пойма. Максимальная ширина долины 5-6 км. На отдельных участках пойма имеет ширину 1 км. Ширина русла в нижнем течении 12 -15 м, глубина реки в межень 0,5-1,5 м. Наибольшая глубина - 4 м. Средняя скорость течения 0,3 м/с. Среднегодовой расход воды в реке у г. Кирова 8,52 м/с. Высота весеннего половодья 6-7 м.

Озер на территории Калужской области сравнительно немного. По происхождению они относятся к трем типам: пойменные (озера-старицы), ледниковые и карстовые.

Озера-старицы приурочены к поймам рек. Они имеют вытянутую или серповидную форму. В период весеннего половодья озера имеют непосредственную связь с рекой. Озера-старицы встречаются в поймах большинства крупных рек области: Оки, Жиздры, Угры, Рессеты и др. К наиболее крупным озерам этого типа относятся пойменные озера р. Оки: Желоховское - длиной свыше 4 км, группа озер у с. Перемышля (Чайки, Горки, Лещицкое, Бездон, Моховское), Резванское (близ впадения Угры в Оку). В пойме р. Угры и ее притоков на территории области расположено более 60 озер старичного типа общей площадью более 1 км2. Наиболее крупное из них - Маковское. В пойме р. Жиздры расположены крупные старичные озера - Большое Камышинское, Желтых, Ленивое, Гороженное, Орешное, Царское, Княжеское, Карастелиха и др.

Ледниковые озера распространены на севере и северо-западе области в районах с моренным рельефом. В отличие от озер-стариц моренные озера имеют округлые очертания и располагаются в понижениях между моренными холмами. В настоящее время все моренные озера находятся в разных стадиях зарастания и превращения в болота. Озера этого типа встречаются на водоразделах рек Шани и Медынки, Шани и Извери, Рессы и Болвы и в некоторых других местах. К типу таких озер относится озеро Бездон.

На юго-западе области, в районах близкого к поверхности залегания карстующихся пород, встречаются небольшие карстовые озера. К озерам этого типа с большими глубинами при малой площади водного зеркала относятся озера Бездонное, Ямное, в бассейне реки Жиздры.

На территории области насчитывается большое количество искусственных водоемов-прудов (свыше 800) с общим зеркалом воды около 3 тыс. га. Большинство прудов создано путем перегораживания земляными плотинами балок, лощин, небольших ручьев. Средний размер 90% прудов - около 1 га. В распространении прудов выявляются четкие закономерности. Большинство находится в пределах эрозионных равнин Средне-Русской возвышенности. Особенно их много в Мещовеком ополье (50 процентов всех прудов области). Питание прудов осуществляется главным образом за счет талых весенних вод, частично за счет летне-осенних осадков и подземных вод.

Водный режим озер и прудов во многом сходен с режимом рек. В весеннее время уровень воды в них повышается, что приводит иногда к разрушению плотин у прудов. В летнее время пруды и озера сильно мелеют, зарастают водной растительностью, а некоторые пересыхают. Осенью уровень воды в них несколько повышается. В ноябре на 7-8 дней раньше рек пруды и озера замерзают. Весной, по сравнению с реками, они вскрываются на несколько дней позже. Пруды и озера используются для водоснабжения, разведения водоплавающей птицы, рыбоводства и различных бытовых целей.

Заболоченность территории области низкая и составляет около 0,75%. Насчитывается около 500 торфяных болот, площадь которых в среднем не превышает 100 га. Большая часть болот сосредоточена на севере и западе области, здесь расположены большие болотные массивы - Игнатовское, Калуговское, Красниковское, Шатино. Здесь же находятся все верховые болота и большая часть болот переходного типа. На остальной территории области, в первую очередь на востоке, заболоченность снижается (до 0,3%), преобладают болота низинного типа. Торф, добываемый на болотах, используется в качестве удобрения и как подстилка для скота.

Подземные воды

Калужская область богата подземными водами. Они заключены как в четвертичных, так и в дочетвертичных отложениях. Всего на территории области выделяется свыше 15 водоносных горизонтов.

Подземные воды четвертичных отложений, как правило, относятся к типу грунтовых и приурочены к аллювиальным пескам пойм и надпойменных террас, а также к пескам, залегающим на моренных суглинках. Эти воды отличаются слабой минерализацией, значительной загрязненностью и резким колебанием уровня по сезонам года: в жаркое сухое лето - почти высыхают, в суровые зимы - замерзают. В подморенных песках заключены межпластовые воды, используемые с помощью колодцев и буровых скважин. Глубина залегания подземных вод четвертичных отложений колеблется от 0 до 20-30 м. Наибольшим распространением эти воды пользуются в пределах Смоленско-Московской возвышенности.

В меловых отложениях подземные воды находятся в трещиноватых трепелах и опоках, а также в кварцево-глауконитовых песках. Воды этих горизонтов местами грунтовые, местами межпластовые. Поэтому качество и обилие их различны. Глубина залегания от поверхности - 10-20 м. Воды меловых отложений наиболее широко распространены на юго-западе области в Брянско-Жиздринском полесье.

В отложениях каменноугольного возраста (известняках и песках) имеется около 10 водоносных горизонтов. Это межпластовые воды, отличающиеся средней степенью минерализации, значительной глубиной залегания (от 10-15 м до 200 м), а также обилием. Распространены на всей территории области, за исключением крайнего юго-запада. Естественные выходы этих вод наблюдаются в речных долинах и балках Средне-Русской возвышенности и Мещовского ополья.

Несколько водоносных горизонтов заключено в трещиноватых известняках и доломитах девонского возраста. Однако из-за большой глубины залегания. (100-200 м) они вскрываются лишь несколькими буровыми скважинами.

Воды некоторых водоносных горизонтов каменноугольных и девонских отложений содержат значительное количество минеральных солей и обладают целебными свойствами. Естественные выходы этих вод отмечены в долине реки Течи и Жиздры.

На территории области разведано 98 месторождений и участков пресных подземных вод с величиной утвержденных запасов 1202,5 тыс. м3/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в области оцениваются в 4500 тыс. м3/сут.

Подземные водозаборы эксплуатируют в основном месторождения трещиновато-карстовых вод, приуроченных к карбонатным отложениям нижнего карбона и верхнего девона.

Добыча подземных вод ведется на 64 месторождениях и участках, количество извлеченной из них воды – 297,3 тыс. м3/сут (освоено  24,7 % запасов разведанных и подготовленных к освоению месторождений). Большинство месторождений не вышло на проектную мощность. На месторождениях "Северный водозабор", "Зеленый Крупец", "Самсоновское" отмечается превышение фактического водоотбора над утвержденными запасами.

Из Калужской области передается извлеченной воды в сопредельные регионы 24,1 тыс. м3/сут, из них: в Московскую область - 21,1 тыс. м3/сут, в Тульскую область – 3 тыс. м3/сут Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения области составляет 73%.

Вследствие интенсивного и сосредоточенного водоотбора крупными групповыми водозаборами в ряде населенных пунктов с развитой инфраструктурой формируются местные (диаметром от 2 до 10 км) и региональные (диаметром до 20 км) воронки депрессии. Данные обстоятельства негативно влияют на качественные и количественные характеристики питьевой воды, как для Калужской области, так и в сопредельных областях.

### 3.1.3. Минерально-сырьевые и почвенные ресурсы. Инженерно-строительные условия.

Минерально-сырьевые ресурсы

В области имеются разведанные запасы бурого угля, торфа, фосфоритов, трепела, гипса, мела, минеральных красок, различного вида песков и глин, минеральных лечебных вод.

По состоянию на 01 января 2016 года на территории области выявлено и разведано 578 месторождений твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья, 266 месторождений (участков) пресных подземных вод, из которых 172 – эксплуатируемых, и 13 месторождений (участков) минеральных вод различных типов. Обзор минерально-сырьевой базы Калужской области основан на данных Государственного доклада "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 году" Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также по материалам ГУПРа и органов исполнительной власти Калужской области.

Баланс месторождений полезных ископаемых на территории Калужской области на 01.01.2016 года приведен в таблице 3.1.3.1.

Минерально-сырьевые ресурсы Калужской области по своему назначению подразделяются на: топливно-энергетические, включающие 37 месторождений бурого угля; строительные материалы – 408 месторождений; горнотехническое сырье – 46 месторождений; агрохимическое сырье – 76 месторождений; хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды – 249 месторождений. Распределение добычи полезных ископаемых на территории Калужской области в 2015 г. приведена в таблице 3.1.3.2.

Область обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет не только поддерживать высокий промышленный потенциал области, но и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукции его передела в сопредельные регионы России.

Все разведанные месторождения полезных ископаемых генетически связаны с породами осадочного чехла и подразделяются по видам сырья на 3 группы: бурые угли; нерудные полезные ископаемые; подземные воды.

В области имеются разведанные запасы бурого угля, торфа, фосфоритов, трепела, гипса, мела, минеральных красок, различного вида песков и глин, минеральных лечебных вод. На территории области найдены запасы цеолитсодержащих пород, кварц-глауконитовых и титан-цирконитовых песков, золота, алмазов.

Крупные запасы бурого угля обнаружены на северо-западе и юго-востоке г. Калуги, около г. Сухиничи и между Кировым и Спас-Деменском. Значительные залежи фосфоритов найдены в Хвастовичском и на границе Думиничского и Людиновского районов области.

В регионе разведано 84 месторождения глин, их запасы оцениваются в 415,700 млн. м3 (находятся в распределенном фонде еще 11 с запасом 28,300 млн. м3). По своим запасам выделяется Ульяновское месторождение. Все глиняные месторождения Калужской области составляют 16 % всех обнаруженных в России глин. Залежи располагаются пластами: над огнеупорными глинами залегают керамические глины, которые используются в промышленности для производства кирпича, облицовочных плиток, канализационных керамических труб. В области обнаружено мощное комплексное месторождение известняков в Ферзиковском районе, используемых при изготовлении строительного и дорожного щебня, известковой муки, керамзитовых и палыгорскитовых глин, кирпичных суглинков.

По степени изученности и разведанности минерально-сырьевой базы область занимает одно из ведущих мест среди субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, уступая лишь Тульскому региону и Черноземным областям со значительными запасами рудного сырья.

В промышленную разработку в 2015 году вовлечено 75 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе:

- 2 месторождения цементного сырья;

- 1 месторождение тугоплавких глин;

- 1 месторождение стекольных песков;

- 11 месторождений строительных известняков;

- 29 месторождений строительных песков;

- 21 месторождение песчано-гравийных смесей;

| Таблица 3.1.3.1 - Баланс месторождений полезных ископаемых на территории Калужской области |
| --- |
| п/п | Вид минерального сырья, ед. измерения | Состояние на 01.01.2016 г. |
|  |  | Запасы, всего | Распределенный фонд | Нераспределенный фонд |
|  |  | Кол-во м-ний | А+В+С1 | С2 | Кол-во м-ний | Запасы | Кол-во м-ний | Запасы |
|  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  | А+В+С1 | С2 |
| Общераспространенные полезные ископаемые |
| 1 | Песок, тыс. м³ | 115 | 228466 | 144305 | 49 | 121514 | 15250 | 66 | 106952 | 129055 |
| 2 | ПГС, тыс. м³ | 95 | 147116 | 55931,3 | 43 | 62737 | 2928 | 52 | 84379 | 53003,3 |
| 3 | Суглинки, тыс. м³ | 86 | 174148 | 241572 | 11 | 19784 | 8527 | 75 | 154364 | 233045 |
| 4 | Известняки, тыс. м³ | 66 | 392925 | 278846 | 14 | 195367 | 7292 | 52 | 197558 | 271554 |
| 5 | Глины керамзитовые, тыс. м³ | 19 | 44104 | 57299 | 3 | 5220 | 516 | 16 | 38884 | 56783 |
| 6 | Торф, тыс. т | 66 | 15698 | 114 | 2 | 500 | 0 | 64 | 15198 | 114 |
| 7 | Сапропель, тыс. т | 5 | 277 | 330 | 1 | 211 | 0 | 4 | 66 | 330 |
| 8 | Трепел, тыс. м³ | 17 | 142467 | 72205 | 3 | 10121 | 5653 | 14 | 132346 | 66552 |
| 9 | Мел, тыс. м³ | 8 | 17442 | 46143 | 1 | 13696 | 42206 | 7 | 3746 | 3937 |
| 10 | Глины тугоплавкие, тыс. т | 13 | 126985 | 118146 | 2 | 32315 | 2308 | 11 | 94670 | 115838 |
| 11 | Гипс, тыс. т | 1 | 234270 | 746142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234270 | 746142 |
| 12 | Песчаники, тыс. т | 1 | 51 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 341 |
| ИТОГО | 492 |  |  | 129 |  |  | 363 |  |  |
| Необщераспространенные полезные ископаемые (тыс. т) |
| 13 | Глины огнеупорные | 11 | 26885 | 18432 | 3 | 320 | 4067 | 8 | 26565 | 14365 |
| 14 | Глины палыгорскитовые | 3 | 20421 | 16450 | 1 | 11929 | 0 | 2 | 8492 | 16450 |
| 15 | Бурый уголь | 37 | 1485334 | 1328633 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1485334 | 1328633 |
| 16 | Стекольные пески | 10 | 11980 | 68905 | 6 | 6050 | 68905 | 4 | 5930 | 0 |
| 17 | Формовочные пески | 7 | 73254 | 26770 | 1 | 0 | 0 | 6 | 73254 | 26770 |
| 18 | Фосфориты | 3 | 94727 | 56966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94727 | 56966 |
| 19 | Каменная соль | 1 | 941 | 0 | 1 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Минеральные краски | 3 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 466 | 0 |
| 21 | Карбонатные породы для известкования почв | 2 | 15193 | 22501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15193 | 22501 |
| 22 | Сырье для цементной промышленности | 9 | 396154 | 118082 | 5 | 396154 | 108819 | 2 | 0 | 9263 |
| ИТОГО | 86 |  |  | 17 |  |  | 67 |  |  |
| ВСЕГО | 578 |  |  | 146 |  |  | 430 |  |  |

Таблица 3.1.3.2 - Добыча полезных ископаемых на территории Калужской области в 2015 г.

| № п/п | Адм. район | Цементное сырье, тыс. т | Глины тугоплавкие, тыс. т | Палыгорскитовые глины, т | Стекольные пески, тыс. т | Строительные материалы, тыс. м3 | Подземная вода, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | известняки | строит. пески | ПГС | суглинки | керамзит. глины | трепел | пресная | минераль-ная |
| 1 | Бабынинский |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  | 4,837 |  |
| 2 | Барятинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,747 |  |
| 3 | Боровский + г.Обнинск |  |  |  |  |  | 125 | 838 |  |  |  | 53,775 |  |
| 4 | Дзержинский |  | 210 |  |  | 2898 | 310 | 470 | 54 |  |  | 15,724 |  |
| 5 | Думиничский |  |  |  |  | 215 | 17 |  | 29 |  |  | 1,653 |  |
| 6 | Жиздринский |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 0,654 |  |
| 7 | Жуковский |  |  |  |  |  | 1004 |  |  |  |  | 34,806 |  |
| 8 | Износковский |  |  |  |  |  | 97 | 196 |  |  |  | 0,647 |  |
| 9 | Кировский + г. Киров |  |  |  |  |  | 36 | 13 |  |  |  | 7,904 |  |
| 10 | Козельский |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 8,859 | 0,0483 |
| 11 | Куйбышевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |
| 12 | Людиновский + г. Людиново |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0,254 |  |
| 13 | Малоярославецкий |  |  |  |  |  | 1778 | 434 |  |  |  | 15,929 | 0,0003 |
| 14 | Медынский |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3,151 |  |
| 15 | Мещовский |  |  |  |  |  | 11 | 74 |  |  |  | 1,389 |  |
| 16 | Мосальский |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 1,508 |  |
| 17 | Перемышльский |  |  |  |  |  | 677 |  | 62 |  |  | 6,082 |  |
| 18 | Спас-Деменский |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 0,553 |  |
| 19 | Сухиничский |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 33 | 4,497 |  |
| 20 | Тарусский |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 49 |  | 3,259 | 0,0023 |
| 21 | Ульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,749 |  |
| 22 | Ферзиковский | 3721 |  | 644 |  | 76 |  | 66 |  |  |  | 20,148 |  |
| 23 | Хвастовичский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,376 |  |
| 24 | Юхновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,261 |  |
| 25 | Калуга и пригороды |  |  |  |  | 150 | 539 |  | 111 |  |  | 59,869 |  |
| ИТОГО | 3721 | 210 | 644 | 23 | 3644 | 4046 | 2890 | 256 | 49 | 33 | 252,395 | 0,0509 |

- 7 месторождений суглинков;

- 1 месторождение керамзитовых глин;

- 1 месторождение трепела;

- 1 месторождение палыгорскитовых глин.

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в отчет-

ном году составил 14,1 млн. куб. м, в том числе:

- известняков строительных – 3678 тыс. куб. м;

- строительных песков – 6626 тыс. куб. м;

- песчано-гравийных смесей – 3358 тыс. куб. м;

- суглинков – 256 тыс. куб. м;

- керамзитовых глин – 110 тыс. куб. м;

- трепела – 33 тыс. куб. м.

Кроме того, было добыто 4365 тыс. т цементного сырья, 210 тыс. т тугоплавких глин, 23 тыс. т стекольных песков и 252,395 тыс. куб. м/сут. пресной подземной воды.

Основные причины незначительного вовлечения в эксплуатацию полезных ископаемых - высокий уровень энергоемкости разработки месторождений и требуемых капитальных вложений, длительный период окупаемости инвестиций в минерально-сырьевой сектор, отсутствие достоверной геолого-экономической информации и маркетинговых проработок по конкретным видам полезных ископаемых и объектам недропользования.

Самыми освоенными в горнопромышленном отношении являются центральные и северо-восточные районы области.

Наибольшим спросом пользуются месторождения строительных материалов: известняки, строительные пески, песчано-гравийные смеси, кирпичные суглинки, керамзитовые глины.

Разведанные запасы имеют различный уровень значимости (по запасам и качеству сырья):

1. Минеральное сырье федерального значения: огнеупорные глины; стекольное сырье; каменная соль; фосфоритовые руды; глины для буровых растворов (палыгорскитовые).

2. Минеральное сырье регионального значения: бурый уголь, минеральные краски, тугоплавкие глины, формовочные материалы (пески), гипс, мел, трепел, торф, подземные воды.

3. Минеральное сырье местного значения: карбонатные породы для известкования кислых почв, строительные материалы.

Реестр месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области, приведен в таблице 3.1.3.3.

Таблица 3.1.3.3. Реестр месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположение) | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 5 месторождений |  |
| 1 | Бабынинское-1 | В 3 км на ЮВ от ст. Бабынино, в 5 км на СЗ от русла р. Высса | Госрезерв |
| 2 | Безвельское | В 15 км СЗ ж.д. ст. Бабынино, в 1,5 км ЮВ п. Газопровод и д. Коробки, д Безвель | Госрезерв |
| 3 | Бабынинское-2 | В 1,4 км к ЮЗ от ж.д. ст. Бабынино, юго-западная окраина п. Бабынино | Госрезерв |
| 4 | Харское | в 1,5 км к северо-восточнее от ж.д. ст. Воротынск | Госрезерв |
| 5 | Муромцевское | в 7,0 км к СЗ от ж.д. ст. Воротынск, в 0,8 км к северу от д. Мордвиново | Госрезерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 2 месторождения, 2 разраб. |  |
| 6 | Утешевское | 18 км к северо-западу от п. Бабынино, в 0,3 км к северо-востоку от д. Утешево | Разрабатывается |
| 7 | Шубинское | в 17 км от п. Бабынино, в 150 м к СЗ от д. Шубино, на левом берегу р. Течера и ее левого притока р. Лычинка | Разрабатывается |
| Строительные известняки, м³ |
| 2 месторождения |  |
| 8 | Кроменское | В 4 км к СЗ от ж.д. ст. Воротынск, в 1 км от разъезда Кромено, на правом берегу р. Высса | Резерв |
| 9 | Шамординское | В 7,0 км к В-ЮВ от ж.д. ст. Дяглевка, в 1 км к Ю от д. Шамордино, на правом берегу р. Высса | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 4 месторождения, в т.ч. 3 разраб. |  |
| 10 | Утешевское | 18 км к северо-западу от п. Бабынино, в 0,3 км к северо-востоку от д. Утешево | Разрабатывается |
| 11 | Шубинское | в 0,15 к северо-западу от дер. Шубино | Разрабатывается |
| 12 | Волхонское | 2,5 км западнее д. Волхонское | Разрабатывается |
| 13 | Кроменское | в 1 км юго-западнее д. Кромено, на левом берегу р. Высса | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 14 | Жалобинское | от р.ц. и ж/д ст. Бабынино на СЗ в 21 км, от с.Жалобино на Ю в 0,1 км | Госрезерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 5 месторождений |  |
| 15 | Утешевское | в 13 км Ю п. Бабынино, в 40 км В г. Калуги | Госрезерв |
| 16 | Воротынское, Северная часть | к С от ж.д. ст. Воротынск | Госрезерв |
| 17 | Воротынское-2 | в 6 км к CВ от ж.д. ст. Воротынск, в 4 км к З от ж.д. ст. Бабынино | Госрезерв |
| 18 | Воротынское, Юго-западная часть | в 30 км к ЮЗ от г. Калуга, ЮЗ ж.д. ст. Воротынск | Госрезерв |
| 19 | Северо-Козельское | в 10 км к Ю от п. Бабынино, в 10 км к СЗ от ст. Бабынино, в 15 км от ст.Кудринская | Резерв |
| Барятинский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 4 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 1 | Южно-Слободское | 5 км к западу от п. Барятино, южнее д. Новая Слободка, левый берег р. Ужать | Госрезерв |
| 2 | Старослободской | на восточной окраине д. Старая Слобода | Резерв |
| 3 | Сильковичи | на западной окраине д. Сильковичи | Резерв |
| 4 | Харинское | в 2 км на северо-запад от д. Харинка | Разрабатывается |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 5 | Барятинское | В 2,0 км северо-восточнее ж.д. ст. Барятино | Госрезерв |
| 6 | Глазовское | В 16,0 км к С от ж.д. ст. Барятино, в 0,2 км к ЮЗ от д. Глазово | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 7 месторождений, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 7 | Бахмутовское | в 16 км к юго-востоку от г. Барятино, в 1,2 км к юго-западу от д. Бахмутово | Разрабатывается |
| 8 | Харинское | в 2 км на северо-запад от д. Харинка | Разрабатывается |
| 9 | Плетнинское | 14 км северо-восточнее с. Барятино, в 1 км северо-восточнее п. Победа | Резерв |
| 10 | Шемелинское | 4 км северо-западнее г. Барятино, 4 км южнее ж.д. Сухиничи-Смоленск | Резерв |
| 11 | Северо-Слободское | 3 км западнее п. Барятино, северо-восточнее д. Новая Слободка | Резерв |
| 12 | Южно-Слободское | 5 км к западу от п. Барятино, южнее д. Новая Слободка, левый берег р. Ужать | Резерв |
| 13 | участок Барятинский | южная окраина д. Новая Слобода | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 4 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 14 | Красниковский Мох | От р.ц. и ж.д. ст. Барятино на СВ в 8,5 км, при с. Глазово на Ю | Резерв |
|  |  |  | Госрезерв |
| 15 | Козье | От р.ц. г.Барятино на СЗ в 11 км, от ж/д ст. Занозная на СВ в 9,5 км, от с. Сининка на СЗ в 2,5 км, от с. Зубовка на ЮЗ в 2 км. В истока р. Ужать | Госрезерв |
| 16 | Ужать | От р.ц. Барятино на СЗ в 11 км, от ж.д. ст. Занозная на СВ в 6,8 км, при с. Замошье на З | Госрезерв |
| 17 | Яковлевское | От р.ц. Барятино на СЗ в 9 км, от ж/д ст. Бахмутово на СВ в 5 км, от с. Яковлевское на ЮЗ в 1,3 км, при с. Лощихино на Ю. | Госрезерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 8 месторождений |  |
| 18 | Каменские участки №1, 2 | в 6 км к Ю от с. Барятино, в развилке ж.д. Смоленск-Сухиничи и Вязьма-Брянск, д. Перенежье | Госрезерв |
| 19 | Студеновские №10, 11, 12; Сильковичские №8, 9; Бахмутово-Лощихинский | ЮЗ часть Барятинского района, д. Бельная, д. Филипково, д. Студеново, д. Сильковичи | Госрезерв |
| 20 | Барятинское, Будские участки № 4, 5 | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж.д. Киров-Вязьма | Госрезерв |
| 21 | Барятинское, Будские участки № 6 | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж.д. Киров-Вязьма | Госрезерв |
| 22 | Барятинское, Городищенские участки № 3, 3а | 12 км к CВ от г. Киров, в 14 км к Ю от с. Барятино, в 5 км к З от ж.д. Киров-Вязьма | Госрезерв |
| 23 | Неручское | Северо-восточная часть района, к С от ж.д. Смоленск-Сухиничи-Тула | Резерв |
| 24 | Перенежское | 8 км ЮЗ п. Барятино | Резерв |
| 25 | Северный 1, 2 и Кирсановский | в северо-восточной части района | Резерв |
| Фосфориты, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 26 | Бычковское | 140 км СВ г. Калуга, восточнее ж.д. ст. Дабужа, северо-западнее ж.д. ст. Барятино, среднее течение р. Неручь, вблизи станции Сутоки и Фоминичи | Резерв |
| Боровский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 4 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемое |  |
| 1 | Федотовское | В 4,0 км к СВ от г. Боровска, в 2,0 км к В от д. Федотово | Разрабатывается |
| 2 | Башкардовское | в 0,3 км к северу от д. Башкардово | Госрезерв |
| 3 | Балабановское | В 1,8 км к ЮВ от кирпичного завода и в 1,8 км к ЮВ от ж.д. ст. Балабаново | Госрезерв |
| 4 | Боровское | В 1,5 км к ЮЗ от г. Боровск, в 12,0 км к СЗ от ж.д. ст. Балабаново, южная граница месторождения проходит по автодороге Боровск-Тишнево | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м3 |
| 4 месторождения, в т.ч. 2 разрабатываемых |  |
| 5 | Фатеевское | в 0,2 км к западу от д. Фатеево, в 4км к юго-востоку от г. Боровска | Разрабатывается |
| 6 | Кирилловское | в 0,1 км к востоку от д. Кириллово | Разрабатывается |
| 7 | Мошковское | в 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне долины р. Протва | Резерв |
| 8 | Совьяки-3 | в 2 км северо- западнее г. Боровска, в 0,5 км юго-восточнее д. Совьяки, на землях АО "Родина" | Госрезерв |
| ПГС, тыс. м3 |
| 10 месторождений, в т.ч. 5 разрабатываемых |  |
| 9 | Совьяки | 0,5 км к северо-западу от г. Боровска и в 0,7 км к западу от д. Совьяки | Разрабатывается |
| 10 | Рагозинское-2 | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,5 км к северу от нас. пункта Рагозино | Разрабатывается |
|  |  |  | Резерв |
| 11 | Рагозинское | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,3 км к северу от нас. пункта Рагозино | Резерв |
| 12 | Холмецкое | 1.4 км западнее д. Борисово, в 26 км западнее г. Боровска | Разрабатывается |
| 13 | Борисовское | в 0.6 км к западу от д. Борисово | Разрабатывается |
| 14 | Тимашовское | в 1 км восточнее д. Тимашово | Разрабатывается |
| 15 | Участок Кривский | вблизи д. Кривское | Геологическое изучение |
| 16 | Участок Семичевский | вблизи д. Семичево | Геологическое изучение |
| 17 | Фатеевское-1 | в 6 км юго-восточнее г. Боровска, западнее д. Фатеево | Резерв |
| 18 | Мошковское | в 3 км северо-западнее г. Обнинска, к северу от п. Рагозино, на западном склоне долины р. Протва | Резерв |
| Дзержинский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 6 месторождений, в т.ч. 2 разрабат. |  |
| 1 | Кожуховское | в 1,5 км к югу от д. Кожухово | Разрабатывается |
| 2 | Адамовское участок №1 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Резерв |
|  | Адамовское участок №2 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Разработка |
| 3 | Гончаровское | В 2,0 км к СВ от п. Полотняный Завод | Резерв |
| 4 | Лев-Толстовское (Коробецкое) | в 22 км к северо-западу от ж.д.ст. Калуга-2, на правом берегу р. Угры, в 2 км к юго-юго-западу от д. Горбенки, западнее автодороги Калуга-Якшуново-Товарково | Резерв |
| 5 | Бельское | В 6,0 км к Ю-ЮЗ от п. Полотняный Завод между дд. Бели и Слобода | Резерв |
| 6 | Редькинское | В 7,0 км к С от ж.д. ст. Пятовская, между д. Редькино, д. Юдинка и д. Меленки | Резерв |
| Пески строительные, тыс. м³ |
| 11 месторождений, в т.ч. 7 разраб. |  |
| 7 | Дурневское | в 0,6 км к северо-западу от д. Дурнево | Разрабатывается |
| 8 | Карцовское | в 0,6 км к югу от д. Карцово, в 6 км восточнее г. Кондрово | Разрабатывается |
| 9 | Сечневское | в 0,5 км севернее д. Камельгино, в 13 км южнее г. Кондрово | Разрабатывается |
| 10 | Галкинское | в 7 км к юго-западу г. Кондрово | Разрабатывается |
| 11 | Поповское | южнее хутора Поповский | Раз рабатывается |
| 12 | Богдановское, участок № 2 | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | Резерв |
| 13 | Богдановское, участок № 3 | в 1 км СВ д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | Разработка |
| 14 | Новоскаковское | в 18 км северо-западнее г. Калуги, к югу от д. Новоскаково | Госрезерв |
| 15 | Дробышевское | в 5 км южнее г. Кондрово, в 4 км юго-восточнее ж.д.ст. Говардово, между дд. Дробышево и Старое Уткино | Резерв |
| 16 | Болобоновское | в 0,6 км к с-з от д. Болобоново | Разработка |
| 17 | Лев-Толстовское (Коробецкое) | в 22 км к СЗ от ж/д станции Калуга-1, в 2 км к ююз от д. Горбенки | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 8 месторождений, в т.ч. 3 разраб. |  |
| 18 | Воронковское | 22 км северо-западнее г. Кондрово, 0,3 км северо-западнее д. Байково | Разрабатывается |
| 19 | Богдановское, участок № 2 | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | Резерв |
| 20 | Богдановское, участок № 3 | в 1 км СВ д. Богданово, в 14 км от г. Кондрово | Разработка |
| 21 | Мостовское, участок Обуховский | 1,3 км на северо-востоку от д. Обухово, правый берег р. Угры | Разработка |
| 22 | Богдановское | к югу от д. Острожное, в 2 км северо-восточнее от д. Богданово г. Кондрово | Резерв |
| 23 | Бабенское | в 2,5 км северо-восточнее п. Куровской, 6 км западнее ж.д.ст. Калуга-2, в излучине правого берега р. Угры, вблизи моста через р. Угру и автотрассы Москва-Киев | Резерв |
| 24 | Камельгинское | 24 км к северо-западу от г. Калуги, к западу от д. Камельгино и п. Товарково, в русле р. Угры, в 100 м ниже моста | Госрезерв |
| 25 | Сабельниковское | в 40 км к северо-востоку от г. Калуги, в 8-10 км к западу от ж.д.ст. 73-ий разъезд, на правобережной пойме р. Угры, вблизи д. Сабельниково | Госрезерв |
| Строительные известняки |
| Итого 16 месторождений, в т.ч. 8 разраб. |  |
| 26 | Участок № 1 Жилетовское | В 3,5 км к ЮВ от п. Полотняный Завод | Разрабатывается |
| 27 | Полотняно-Заводское-4 | В 1,5 км к В от ж.д. ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) железной дороги Калуга-Вязьма | Разрабатывается |
| 28 | Пятовское уч. Ново-Пятовский-1 | В 1,5 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская | Разрабатывается |
| 29 | Пятовское уч. Ново-Пятовский -1(2) | В 1,5 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская | Разрабатывается |
| 30 | Полотняно-Заводское-1, Жилетовское С1-VI | В 1,3 км к Ю от ж.д. ст. Полотняный Завод Московской ж.д. , в 0,4 км к Ю от пос. Полотняный Завод, левый берег р. Суходрев, в 3 км к СВ от р. Угры | Разрабатывается |
| 31 | Полотняно-Заводское-1 юго-западная часть | В 1,3 км к Ю от ж.д. ст. Полтняный Завод Московской ж.д. , в 0,4 км к Ю от пос. Полотняный Завод | Разрабатывается |
| 32 | Адамовское участок №1 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Резерв |
|  | Адамовское участок №2 | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Разработка |
| 33 | Участок Васильевский-2 Пятовского м-ния | В 2,0 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская ж.д. Калуга-Вязьма, в 0,3 км к ЮЗ д. Васильевская | Резерв |
| 34 | Ларинский | В 30,0 км к СЗ от г. Калуга, д. Пятовское, д. Ларинское, д. Вертебы | – |
| 35 | Груздовское | В 4 км к СВ от ж.д. ст.Пятовская Мостовской ж.д., в 23 км к СЗ от г. Калуги, в 16 км к ЮЗ от Кондровского целлулозно-бумажного комбината, на правом берегу р. Взломы, между д. Груздевка д. Слиднево, д. Верховье, д. Кирьянов | Резерв |
| 36 | Кирьянова Лощина | В 20 км к СЗ от г. Калуги, в 18 км к ЮВ отр.ц. г. Кондрово и в 0,5 км к СВ от д. Кирьяново, в 0,6 км к Ю от Груздевского месторождения | Резерв |
| 37 | Полотняно-Заводское-2 (уч. Прикарьерный) | В 1 км к В от ж.д. ст. Полотняный Завод | Резерв |
| 38 | Полотняно-Заводское-3 (Муковнинский уч.) | В 27,0 км к СЗ от г. Калуги, вблизи ст. Шаня (бывший разъезд 73 км) ж.д. Калуга-Вязьма | Резерв |
| 39 | Пятовское (уч. Васильевский) | В 2,0 км к СЗ от ж.д. ст. Пятовская ж.д. Калуга-Вязьма, в 1,0 км к ЮЗ д. Васильевская | Госрезерв |
| 40 | Товарковское уч. 4 | В 5 км к Ю от д.ж. ст. Полотняный Завод, в 2,0 км от ж.д. ст. Шаня, у северо-восточной окраины п. Товарково | Госрезерв |
| 41 | Лев-Толстовское | У села Льва - Толстого | Резерв |
| Цементное сырье |
| 1 месторождение, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 42 | Пятовское уч. Восточно-Пятовский | 0,4 км к востоку от ж.ст. Пятовская | Разрабатывается |
| Глины огнеупорные, тыс. т |
| 1 месторождения |  |
| 43 | Кондровское (Западный участок) | 0,4 км к северо-востоку от г. Кондрово | Госрезерв |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 3 месторождения, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 44 | Кондровское (участки Восточный-1, Восточный-2) | 0,4 км к СВ от г.Кондрово | Разрабатывается |
| 45 | Маковецкое, залежи: Северная, Южная, Западная | 8 км СЗ г. Кондрово, у СВ окраины д. Маковцы, на левобережье р. Медынки | Резерв |
| 46 | Малиновское | 8 км СЗ г. Кондрово, 1,7-2,2 км СВ разъезда Костино | Резерв |
| Глины керамзитовые, тыс. м3 |
| Итого 4 месторождения |  |
| 47 | Восточно-Пятовское | в 2 км к востоку от ж.д. ст. Пятовская | Резерв |
| 48 | Ново-Пятовское | в 24 км северо-западнее г. Калуги, 3 км к северу от ж.д.ст. Пятовская | Резерв |
| 48 | Адамовское | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Резерв |
| 50 | Кондровское (Восточный участок) | 0,4 км к СВ от г.Кондрово | Резерв |
| Уголь бурый, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 51 | Калужское, Куровская шахта №2 | в 20 км З г. Калуги, 8 км к СЗ ст. Воротынск | Госрезерв |
| 52 | Чапаевское | в 36 км к ЮВ от г. Калуга, около ж.д.ст. Полотняный Завод | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| Итого 10 месторождений |  |
| 53 | Драковское | От р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,5 км. В пойме руч. Звизжанка | Госрезерв |
| 54 | Амшары | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 22 км, от ж/д ст 73 км на Ю в 10 км, при с. Новоскаковское на Ю.В левобережной пойме р. Выпрейка | Госрезерв |
| 55 | Клюквенка | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 17 км, от ж/д ст. Тихонова Пустынь на ЮЗ в 9,5 км, от с. Дворцы на СЗ в 0,7 км, на левобережном склоне р. Угра | Госрезерв |
| 56 | Левшинское | От р.ц. г. Кондрово на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Гобики на СВ в 12 км, при с. Лавровка на СЗ. На водоразделе рек Угра и Тычинка | Госрезерв |
| 57 | Марьинское (Горелое) | От р.ц. Кондрово на ЮЗ в 18,5 км, от ж/д ст. Костино на ЮЗ в 11,5 км, от с. Ерино на ЮЗ в 0,9 км. На первой террасе р. Угра | Госрезерв |
| 58 | Пановское | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 6,5 км, от ж/д ст. Говардово на СЗ в 7 км, при с. Галкино на СЗ | Госрезерв |
| 59 | Пъяничное | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Разъезд 73 на ЮЗ в 13 км, от с. Евдокимовка на З в 1км | Госрезерв |
| 60 | Трасье | От р.ц. г. Кондрово на Ю в 1 км, от ж/д ст. Говардово на ЮВ в 0,8 км, при с. Слобода на ЮВ | Госрезерв |
| 61 | Отока | От р.ц. г.Кондрово на ЮЗ в 12 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 11 км, от с. Дороки на ЮВ в 3 км | Госрезерв |
| 62 | Святой Колодец | От р.ц. г. Кондрово на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Говардово на ЮЗ в 12 км, от с. Дорохи на В в 2 км | Госрезерв |
| Карбонатные породы для известкования почв, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 63 | Адамовское | в 3 км СВ г. Кондрово, к западу и востоку от шоссе Калуга-Медынь | Резерв |
| Думиничский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 8 месторождений, в т.ч. 4 разраб. |  |
| 1 | Сухиничское | 11 км северо-северо-западнее п. Думиничи, в 17 км к юго-западу от г. Сухиничи, в 2,5 км к юго-востоку от ж.д.разъезда Брынь, 1 км южне д. Сорочка | Разработка |
| 2 | Высокое | в 0,5 км к северо-востоку от дер. Высокое | Разработка |
| 3 | Кожановское | 0,3 км на юго-запад от дер. Кожановка | Разработка |
| 4 | Роженский-1 участок | в 17 км к северу от г. Думиничи, в 1,5 км к юго-западу от д. Роженск | Резерв |
| 5 | Колчевское | в 5 км к юго-западу от ж.д.ст. Думиничи, в 1 км севернее д. Речица, у д. Колчевка | Резерв |
| 6 | Думиничское | 2 км юго-западнее ж.д.ст. Думиничи, на левобережной части поймы р. Жиздры, в 1,6 км восточнее от моста через р. Жиздра | Резерв |
| 7 | Серенское | 1,7 км юго-западнее ст. Брынь | Резерв |
| 8 | Брыньское | 7 км к востоку от ж\д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | Разрабатывается |
|  |  | 7 км к востоку от ж\д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | Резерв |
| Кирпичные суглинки, тыс. м³ |
| 9 месторождений, в т.ч. 3 разрабатываемых |  |
| 9 | Речицкое | в 6,5 км к юго-западу от ж. д. ст. Думиничи, в 0,6 км к северу от д. Речица | Разрабатывается |
| 10 | Усадьбинское | В 2,0 км к западу от ж.д.ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | Разрабатывается |
| 11 | Буда-Монастырская | В 2,0 км к западу от ж.д.ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | Разрабатывается |
| 12 | Паликское (Усадьбинский уч.) | 2,5 км СЗ ст. Палики, 2,5 км западнее Паликского кирпичного завода | Резерв |
| 13 | Челищевское | В 7,2 км к ЮЗ от п. Думиничи,в 8,0 км к СВ от Паликского кирпичного завода | Госрезерв |
| 14 | Хлудневское | в 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | Резерв |
| 15 | Вертненское | В 6,0 км к СВ от ж.д. ст. Думиничи, ЮВ с. Вертное | Резерв |
| 16 | Масловское | В 1,0 км к С от ж.д. ст. Брынь,в 0,2 км к С от д. Маслово | Резерв |
| 17 | Оброчное | В 20,0 км к ЮВ от ж.д. ст. Думиничи, в 2,0 км к ЮЗ от п. Хотьково, между Хотьково и д. Сусея на правом берегу р. Вязовой | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 5 месторождений, в т.ч. 1 разрабат. |  |
| 18 | Хлудневское | В 24 км к СЗ от ж.д. ст. Думиничи, в 0,4 км к С от д. Павловка | Разрабатывется |
| 19 | Хлудневское (уч. № 3) | В 24 км к СЗ от ж.д. ст. Думиничи, в 0,6 км к С от д. Павловка | Госрезерв |
| 20 | Воймировское | В 1,5-2,0 км на ЮВ от ж.д. ст. Воймирово ж.д. Сухиничи-Киров | Резерв |
| 21 | Кочуковское | В 7,0 км к СВ от ж.д. ст. Воймирово, между д. Николаевка и д. Кочуково, на водоразделе р. Урушка и ее двух правых притоков | Резерв |
| 22 | Которьское | в 6 км к З и ЮЗ от ж.д. разъезда Воймирово Московской ж.д. | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 23 | Хлудневское | в 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 24 | Брыньское | южнее с. Брынь | Резерв |
| 25 | Участок "Скачок" | 5 км юго-западнее ж.д.ст. Брынь, в 1,5 км к северо-западу от с. Брынь, у северо-восточной окраины д. Скачок | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 4 месторождения |  |
| 26 | Плоцкое | От р.ц. г. Думиничи на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 9,5 км от с. Брынь на Ю в 1 км | Госрезерв |
| 27 | Пустынка и Дальнее Прудище | От р.ц. г. Думиничи на З в11 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 14,5 км, при с. Каменка на ЮЗ | Госрезерв |
| 28 | Волчье | От р.ц. г. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от ж/д ст. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от с.Колпино на ЮВ в 2 км | Госрезерв |
| 29 | Дикроновское | От р.ц. г. и ж/д ст. Думиничи на СЗ в 18 км, от с. Дубровка на ЮЗ в 0,7 км | Госрезерв |
| Трепел, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 30 | Масловское | в 1 км С ж.д. Брынь, к СЗ от д. Куклино, в 0,2 км С д. Маслово | Резерв |
| Глины огнеупорные, тыс. т |
| 5 месторождений |  |
| 31 | Дебриковское | в 3-4 км к ЮЗ от д. Хотьково, вблизи д. Дебрики | Резерв |
| 32 | Хотьковское, Лошевский участок | на левом берегу р. Сенек , З д. Хотьково, вблизи д. Лошево | Резерв |
|  | Хотьковское, Шубниковский участок | на правом и левом берегу р. Сенек , у д. Шубинки |  |
| 33 | Мальцево-Самаринская дача | в 6 км В ж. д. ст. Палики, к СЗ от Марьинского завода огнеупорных изделий | Резерв |
| 34 | Палики-Усадебское | между сел Усадьба и Палики, к ЮВ от ж. д. ст. Палики | Резерв |
| 35 | Марьино-Заводское | в 6 км к юго-востоку от ж. д. ст. Палики, у д. Марьино, к юго-западу от завода огнеупорных изделий | Госрезерв |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 5 месторождений |  |
| 36 | Пыринка-Славинка-Широковка | в 10 км З ж. д. ст. Палики, между с. Широковка, с. Славинка, с. Пыринка | Резерв |
| 37 | Буда-Монастырская | в 6 км к СВ от ж. д. ст. Палики, в 1 км от д. Хамловка, на левом берегу р. Жиздра | Резерв |
| 38 | Дубровская Дача | 4,5 км ЮЗ ст. Думиничи, 1,5 км к З от ж. д. разъезда Дубровское | Резерв |
| 39 | Устовско-Кассировское | в 2 км С ж. д. ст. Палики, между ст. Палики и с. Усты | Резерв |
| 40 | Участок Речица | в 6-8 км от ж/д станции Думиничи, с юга, запада и севера от п. Речица (о флангах Речицкого м-ния) | Резерв |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 3 месторождения |  |
| 41 | Будское | в 6 км ЮВ от ж. д. ст. Палики, вблизи урочища Ерохино | Госрезерв |
| 42 | Пыренское | 9 км западнее ст. Палики, у д. Пыренка | Госрезерв |
| 43 | Дубровский участок | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка | Разработка |
| Формовочные пески, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 44 | Думиничское (участок "Полякская Горка") | 6 км СЗ ст. Думиничи, 3 км к ЮЗ от Думиничского чугунолитейного завода, на террасе р. Брынь | Госрезерв |
| 45 | Дубровское | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка | Госрезерв |
| Цементное сырье, тыс. т |
| 46 | Маклаки | 19 км к СЗ от р.ц. г. Думиничи, 4 км к З от ж/д ст. Воймирово, в районе дд. Поляна, Маклаки, Павловка, Сигунов | Разрабатывется |
| 47 | Участок "Поляны" | вблизи дер. Поляны | – |
| Жиздринский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 1 | Зикеевское | В 2,5 км к СВ от ж.д. ст. Зикеево, западнее д. Студенец | Резерв |
| Трепел, тыс. м³ |
| 12 месторождений, в т. ч 3 разраб. |  |
| 2 | Скурынское | юго-западнее д. Скурынск | Геологическое изучение |
| 3 | Зикеевское, участок Авиатоп | 9 км восточнее г.Жиздра, 1км северо-восточнее ж.д. ст. Зикеево | Госрезерв |
| 4 | Зикеевское, участок Зикеевская гора | 2 км юго-западнее ж.д. ст. Зикеево, 0,5 км западнее п. Зикеево, 10 км западнее г. Жиздра | Госрезерв |
| 5 | Полюдовское | 7 км южнее ж.д. ст. Палики, 1 км северо-западнее д. Полюдово | Госрезерв |
| 6 | Зикеевское (участок №2) | на восточной окраине п. Зикеево, 0,5 км к ЮВ от ж.д. ст. Зикеево | Резерв |
| 7 | Кореневское | 10 км южнее г. Жиздра, в 2 км северо-западнее д. Коренево | Резерв |
| 8 | Мурачевская гора | вблизи д. Мурачевка | Разработка |
| 9 | Мурачевское комплексное | 4 км западнее ж.д.ст. Зикеево, 3 км к юго-восточнее г. Жиздра, в районе д. Мурачевка | Разработка |
| 10 | Мурачево-Кореневское | 6 км З ст. Зикеево, 2 км ЮВ г. Жиздра | Резерв |
| 11 | Озерское-1 | у деревни и разъезда Озерская, западнее полотна железной дороги | Резерв |
| 12 | Озерское-2 | у д. и разъезда Озерская, восточнее полотна ж.д. | Резерв |
| 13 | Судимирское | в 1,5 км на юго-восток от ж.д.ст. Судимир, у западной окраины д. Младенское | Резерв |
| Мел, тыс. м³ |
| 6 месторождений, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 14 | Огорьское | в 4,5 км 3 раъезда Березовский, в 1,3 км к ЮВ от д. Огорь | Разработка |
| 15 | Мурачевское | в 2,5 км к ЮВ от г. Жиздра, в 0,2 км к СЗ от д. Мурачевка | Резерв |
| 16 | Зикеевское, участок Зикеевская гора | 2 км юго-западнее ж.д. ст. Зикеево, 0,5 км западнее п. Зикеево, 10 км западнее г. Жиздра | Резерв |
| 17 | Гололобовское | 3,5 км З ж.д. разъезда Березовский, на восточной окраине р. Гололобовки | Резерв |
| 18 | Березовское | в 1,5 км к ЮЗ от ж.д. разъезда Березовский, в 0,7 км Ю д. Митинка | Резерв |
| 19 | Братское | в 2 км к юго-востоку от разъезда Березовский между п. Братский и Пророково | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 4 месторождения |  |
| 20 | Громатинское | От р.ц. г. Жиздра на СЗ в 5,5 км, от ж/д ст. Зикеево на СЗ в 17 км, от с. Мужитино на З в 2 км | Госрезерв |
| 21 | Мох | От р.ц. г. Жиздра на ЮВ в 13,5 км, от ж/д ст. Зикеево на ЮВ в 7 км, от с. Белые Ямы на ЮЗ в 1,5 км | Госрезерв |
| 22 | Мошки Улемльские | От р.ц. г. Жиздра на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Дятьково на СВ в 12 км, от с. Дубровка на СЗ в 3 км | Госрезерв |
| 23 | Сосновое | От р.ц. г. Жиздра на ЮВ в 11,5 км, от ж/д ст. Озерская на ЮЗ в 2,5 км, от с. Иванцовский на З в 2,5 км | Госрезерв |
| Строительный песок, тыс. м³ |
| 3 местор., 2 разраб. |  |
| 24 | Зикеевский участок | От р.ц. г. Жиздра к В в 5,2 км, от ж/д ст. Зикеево на СЗ в 1,7 км, на правобережье р. Жиздра | Резерв |
| 25 | Огорьское | в 4,5 км 3 раъезда Березовский, в 1,3 км к ЮВ от д. Огорь | Разработка |
| 26 | Мурачевское комплексное | 4 км западнее ж.д.ст. Зикеево, 3 км к юго-восточнее г. Жиздра, в районе д. Мурачевка | Разработка |
| Жуковский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 4 месторождения |  |
| 1 | Высокиничское | В 2,0 км к Ю от д. Высокиничи на правом берегу р. Протвы | Госрезерв |
| 2 | Горневское | В 15,0 км к ЮВ от г. Жуков, у ЮЗ окраины д. Горнево | Госрезерв |
| 3 | Угодско-Заводское-2 | В 8,0 км к СЗ от г. Жуково, ,в 1,5 км к ЮВ от г. Белоусово | Госрезерв |
| 4 | Семеновское | В 26,0 км к ЮВ от г. Жуков, вблизи ЮЗ окраины д. Семеновское | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 7 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемых |  |
| 5 | Болотское | в 0,2 км к северу от д. Болотское, в 2 км к северо-западу от п. Протва, в 10 км к юго-востоку от ж.д.ст. Обнинск | Разрабатывается |
| 6 | Борское | в 0,2 км к северу от д. Бор | Резерв |
| 7 | Белоусовское | в 3 км к СЗ от г. Жуков | Резерв |
| 8 | Высокиничское | в 0,6 км севернее с. Высокиничи, на левом берегу р. Протвы | Госрезерв |
| 9 | Стрелковское | в 0,5 км южнее д. Стрелково | Резерв |
| 10 | Ильинское | в 1 км северо-восточнее д. Ильинское, на правом берегу р. Протва, в 1 км юго-западнее автодороги Жуково-Серпухов | Резерв |
| 11 | Машковское | в 15 км к северо-востоку от р.ц. Жуково, в 5 км к востоку от г. Балабаново, у северо-восточной окраины д. Машково | Госрезерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 12 | Костенское | В 2,5 км к Ю от г. Жуков, у СВ окраины д. Костенко-Стрелковка | Резерв |
| 13 | Макаровское | В 0,3 км южнее н.п. Макарово к западу от дороги Высокиничи-Макарово, на правом берегу р. Ракитка | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 14 | Кременковское | в 15 км к ЮВ от с. Высокиничи, 0,4-0,5 км СЗ д. Кременки | Резерв |
| Износковский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 1 | Дороховское | В 10,0 км к ЮВ от п. Износки, к Ю от д. Дорохово | Госрезерв |
| 2 | Юрмановское | в 25 км СЗ г. Медынь, у СЗ окраины д. Юрманово | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 12 месторождений, 8 разрабатывается |  |
| 3 | Каменское-2 | в 2 км к северу от п. Износки, в 1 км к востоку от д. Черемошня | Разработка |
| 4 | Вязищи | на левом борту долины р. Изверь, к северо-востоку от северной окраины д. Вязищи | Разработка |
| 5 | Каменское-1 | в 2 км к северу от п. Износки, около д. Черемошня | Разработка |
| 6 | Воронковское-2 | в 0,8 км северо-западнее д. Воронки | Разработка |
| 7 | Клячинское | в 1,5 км к северо-востоку д. Бурцево | Разработка |
| 8 | Гришинское | 1,5 км к югу от д. Гришино | Разработка |
| 9 | Семеновский участок | в 8 км к ЮЮЗ от п. Износки | Разработка |
| 10 | участок Калиновский | 1,0 км к югу от д. Калиновка | Разработка |
| 11 | "Богданчики" | в 6 км к востоку от п. Мятлево, между д. Богданчики и д. Шестово | Резерв |
| 12 | Клячинский | в 4 км к северо-западу от д. Чернышевка | Резерв |
| 13 | Перепудовский | в 10 км от райцентра Износки, в 1,5 км к северо-востоку от д. Хвощи | – |
| 14 | Носовский участок | в 2 км к Ю от п. Износки | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 6 месторождений, 4 разрабатывается |  |
| 15 | Шатрищинское | в 0,2 км западнее д. Шатрищи, в 2 км к юго-западу от п. Износки | Разрабатывается |
| 16 | Курганы | в 3 км южнее д. Курганы | Разрабатывается |
| 17 | Пенязинское | вдоль восточной окраины д. Пенязи | Разрабатывается |
| 18 | Клячинское | в 1,5 км к северо-востоку д. Бурцево | Разработка |
| 19 | Извольское | в 1 км севернее с. Извольск, 8 км юго-западнее с. Износки | Резерв |
| 20 | Сиговский | На северной окраине д. Сигово, 10 км юго-востоку с. Износки | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 6 месторождений, 1 разрабатывается |  |
| 21 | Зубовское | От р.ц. г. Юхнов на СВ в 30 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 5 км, от с. Зубово на ЮЗ в 0,6 км | Резерв |
| 22 | Александровское | От р.ц. г. Юхнов на СВ в 33 км, от ж/д ст. Износки на СЗ в 4км, от с. Александровка на ЮВ в 1 км | Госрезерв |
| 23 | Волчье № 1 | От р.ц. г. Медынь на СЗ в 22 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 15 км, от с. Фокино на З в 1,3 км | Разрабатывается |
| 24 | Пенезевское болото | от ж/д ст. Износки на ЮЗ в 15 км, от с. Пенязи на ЮЗ в 0,6 км | Госрезерв |
| 25 | Светлый луг (Волынец) | От р.ц. г. Юхнов на СВ в 33 км, от ж/д ст. Износки на СВ в 8 км, от с. Зубово на СВ в 2 км, от с. Волынец на СЗ в 0,5 км | Госрезерв |
| 26 | Чертово | От р.ц. г. Медынь на ЮЗ в 30 км, от ж/д ст. Износки на ЮВ в11 км, от с. Мочалки на СВ в 2,5 км | Госрезерв |
| Сапропель, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 27 | Зубовское | в 0,6 км к ЮЗ от с. Зубово, в 5 км к СВ от ж/д Износки | Резерв |
| Пригодная зона г. Калуги |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 7 месторождений, в т.ч. 3 разрабат. |  |
| 1 | Ильинское | В 17 км к С от г. Калуги, 6 км СВ ж.д.ст. Азарово, в 0,5 км к Ю от д. Новая Ильинка | Разрабатывается |
| 2 | Лихуновское | в 0,5 км СЗ от д. Лихуны | Разрабатывается |
| 3 | Воротынское-2 | в 18 км юго-западнее г. Калуги, 1,5 км к С от п. Воротынск, в 0,2 км южнее д. Яглово | Разрабатывается |
| 4 | Ольговское-2 | 1,5-2,0 км СВ г. Калуги, к С от д. Ольговка | Резерв |
| 5 | Ястребовское | 4 км к СВ от Ольговского кирпичного завода, у ж.д. Калуга-Алексин | Резерв |
| 6 | Северо-Азаровское | 10 км на С от г. Калуги, 3 км СВ ж.д. Калуга-Темкино | Резерв |
| 7 | Ольговское | 6 км СВ г. Калуги, 0,5 км С д. Ольговки | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 9 месторождений, в т.ч. 1 разрабатывается |  |
| 8 | Андреевское | В 18,0 км к Ю от г. Калуга, в 16,0 км к ЮВ от ж.д. ст. Воротынск, в 1,0 км к ЮВ от д. Андреевское | Разработка |
| 9 | Мстихинское | В 1,0 км к СЗ от д. Мстихино, 1,5-2,0 км к СЗ от ж.д. ст. Калуга-2,в 12 км к СЗ от г. Калуги | Резерв |
| 10 | Азаровский участок | В 0,2 км к северо-западнее ж.д. ст. Муратовка | Резерв |
| 11 | Ермоловское | В 8,0 км к С от г. Калуги, в 2,5 км к С от ж.д. ст. Азарово, на левобережье р. Яченки. Ограничено деревнями Ермолово, Тимошево и п. Азаровского кирпичного завода | Резерв |
| 12 | Уварово-Починковское | В 5 км к С от г. Калуги, в 5,5 км к востоку от ж.д.ст. Тихонова Пустынь | Резерв |
| 13 | Ждамировское | В 6,0 км к востоку от г. Калуги, в 0,5 км к юго-востоку от д. Ждамирово, на левом склоне р. Калужки | Резерв |
| 14 | Каменское | В 6,4 км к СЗ от г. Калуги, в 1,4 км к СЗ от ж.д. ст. Азарово | Резерв |
| 15 | Муратовское | на СЗ окраине г. Калуги, в 12 км от ж.д. ст. Калуга-1 | Резерв |
| 16 | Ольговское | 5 км северо-северо-восточнее г. Калуги в районе д. Ольговка | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 17 | Северо-Азаровское | 10 км на С от г. Калуги, вблизи шоссейной дороги Калуга-Москва, в 0,7 км севернее д. Лихун | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 6 месторождений, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 18 | Калужское, участок 2 | 1 км южнее ж.д.ст. Калуга 2, в пойме и русле р. Оки | Резерв |
|  | Калужское, участок 1 | 1 км южнее ж.д.ст. Калуга 2, в русле р. Оки | Разрабатывается |
|  | Калужское, участок 2, блок С1-10 | 1 км южнее ж.д.ст. Калуга 2, в пойме и русле р. Оки | Разрабатывается |
| 19 | Пучковское | черта г. Калуги, в 1,4 км севернее д. Пучково, в пойме р. Оки (протяженность 1,8 км - до устья р. Киевки) | Резерв |
| 20 | Восточно-Киевское | в 6,5 км от ж.д.ст. Калуга 1, в русле р. Оки, на протяжении 2,5 км от устья р. Калужки вниз по течению | Резерв |
| 21 | Колышевское | 9-15 км к западу от г. Калуги, в русле и пойме р. Угры, между д. Колышево и д. Угра | Госрезерв |
| 22 | Мостовское | 20 км на северо-запад от г. Калуги, в 5 км северо-западнее ж.д.ст. Калуга-2, 0,65 км юго-восточнее ж.д. полотна Москва-Киев, 0,5 км, в пойме и русле р. Угры | Госрезерв |
| 23 | Киевское | восточнее г. Калуги, на отрезке между ее левыми притоками - р. Киевкой и р. Калужкой | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 9 месторождений, в т.ч. 3 разрабатывается |  |
| 24 | Мостовское | в 10 км на северо-запад от г. Калуги, в 0,65 км к юго-востоку от ж.д. полотна Москва-Киев, в 0,5 км северо-западнее д. Плетеневка, у ж.д. моста на р. Угра, в пойме и русле р. Угры | Разрабатывается |
| 25 | Вороваевское | в 1,5 км северо-восточнее д. Желыбино, на правом берегу р. Оки, через юго-западную часть месторождения проходит автодорога д. Шопино-р. Ока | Разрабатывается |
| 26 | Вороваевское, участок 2 | в 1,5 км северо-восточнее д. Желыбино, на правом берегу р. Оки | Разрабатывается |
| 27 | Андреевское | в 2 км южнее д. Андреевское, вблизи шоссейной дороги Калуга-Перемышль | Резерв |
| 28 | Аненнское, участок Аненнский | 6 км западнее г. Калуги, 0,6 км западнее д. Анненки, на левом берегу р. Оки | Резерв |
| 29 | Анненское, участок Плетеневский | в 1,1 км к югу от д. Плетеневка, на левом берегу р. Оки | Резерв |
| 30 | Воротынское | 8 км западнее г. Калуги, 11 км юго-восточнее д. Льва-Толстого, 2 км юго-западнее ж.д.ст. Калуга 2, юго-восточнее и восточнее окраины д. Плетеневка, на левобережье р. Оки | Резерв |
| 31 | Мстихинское | 12 км северо-западнее г. Калуги, окраина д. Мстихино | Резерв |
| 32 | Угорское | В 3 км западнее д. Мстихино на левом берегу р. Угры | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 33 | Рыблово | От р.ц. г. Калуги на З в 8 км, от ж/д ст. Калуга II на З в 1,5 км, от с. Колышево на СВ в 1,5 км | Резерв |
| Формовочные пески, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 34 | Ольговское | 5 км северо-северо-восточнее г. Калуги в районе д. Ольговка | Резерв |
| Гипс, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 35 | Плетеневское | 10 км СЗ г. Калуги, на левобережье р. Угры, в 2,4 км СВ ж.д.ст. Калуга-2 | Госрезерв |
| Кировский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 9 месторождений, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 1 | Зимницкое | в 5 км к северо-востоку от г. Киров, в 0,1 км к западу от д. Зимницы | Резерв |
| 2 | Участок Зимницкий-2 | в 5 км к северу от г. Киров, в 3 км к северо-западу от д. Зимницы | Разработка |
| 3 | Воскресенское | в 6 км к северо-северо-востоку от г. Кирова, южная окраина д. Воскресенское, между автодорогой г. Киров - Варшавское шоссе и р. Болвой | Разработка |
| 4 | Винозаводчик | 2,2 км к востоку от г. Кирова, правый берег р. Неполодь, между н.п. Винозаводчик, Новоселки, Малые Зимницы | Резерв |
| 5 | Тешевичское | 4,5 км к северо-восточнее г. Кирова, 1,5 км юго-восточнее ж.д.ст. Ужать, 0,5 км юго-восточнее д. Тешевичи | Резерв |
| 6 | Шибановское (две залежи) | в 6 км южнее ж.д.ст. Фаянсовая, к северо-востоку от д. Шибаново, на правом берегу р. Болвы | Резерв |
| 7 | Вежинский | к востоку от д. Вежи | Резерв |
| 8 | Петровский | в 3,5 км к юго-востоку от д. Вежи | Резерв |
| 9 | Тешевичи | на восточной окраине д. Тешевичи | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 10 | Будское | В 12,0 км СВ г. Кирова, в 6,0 км западнее ж.дороги Брянск-Вязьма, 10 км южнее автодороги Рославль-Сухиничи | Госрезерв |
| 11 | Кировское | В 1,3 км к ЮЗ от ж.д. ст. Подписная, в 4 км к западу от г. Кирова, в 6,0 км западнее р. Болвы | Резерв |
| 12 | Коновское | В 15,0 км к В от г. Киров,в 0,6 км к ЮЗ от д. Коновка | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 13 | Кировское | В 2 км к СЗ от ж.д. ст. Фаянсовая, в 4 км к ЮВ от ж.д. ст. Ужать, на СВ окраине г. Кирова,на правом склоне долины р. Угра | Резерв |
| 14 | участок Винзаводчик | в восточной части Кировского района к западу от д. Винозаводчик до д. Фоминичи | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 2 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 15 | Шибановское | в 6 км южнее ж.д.ст. Фаянсовая, в 0,6 км к северо-востоку от д. Шибаново | Разработка |
| 16 | Ракитнянское | в 14 км к северо-востоку от г. Киров, на левом берегу р. Ракитня, напротив д. Ракитня | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 17 | Пятницкое | От р.ц. г. Киров на СВ в 5,5 км, от ж/д ст. Фаянсовая на СВ в 4 км, от с. Соломоновка на СЗ в 4 км | Госрезерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 18 | Кировское | Западнее г. Киров, между ж.д. Сухиничи-Киров-Рославль и Брянск-Киров-Вязьма | Резерв |
| Формовочные пески, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 19 | Жилинское | 2 км севернее г. Кирова, у северной окраины д. Жилино | Госрезерв |
| 20 | Кировское (Болвинский участок) | между ж. д. ст. Фаянсовая и г. Киров, на левом берегу р. Болвы | Резерв |
| Козельского района |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 1 | Калининский участок (в комплексе с легкоплавкими и керамзитовыми глинами) | в 22 км к ЮВ от ж/д ст. Бабынино, в 15 км западнее с. Перемышль | Резерв |
| 2 | Петрищенское | В 4 км к СЗ от ж.д. ст. Воротынск, в 1 км от разъезда Кромено, на правом берегу р. Высса | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 8 месторождений |  |
| 3 | Нижнепрыскинское | в 0,1 км к северу от д. Нижние Прыски | Резерв |
| 4 | Карьер - 41 км | в 6,7 км к востоку от г. Козельска, вблизи ст. "Карьер - 41" | Резерв |
| 5 | Козельское, участок № 3 | в 12 км к западу от п. Сосенский, в 1 км к востоку от г. Козельска, пойма р. Жиздры | Резерв |
| 6 | Козельское, участок № 5 | восточнее д. Дешевки, правобережье р. Жиздра | Резерв |
| 7 | Плюсковское | в 16 км северо-западнее г. Козельска, в 1 км к юго-востоку от д. Плюсково, на правом берегу р. Серены | Резерв |
| 8 | Новоказачье | в 1,0 км к югу от д. Новое Казачье | Резерв |
| 9 | Волконский участок | в 12 км южнее г. Козельска, между дд. Волконское и Булатово | Резерв |
| 10 | Клюксинский | в 10 км к ЮЗ от г. Козельска, южнее д. Клюксы, на левобережной пойме р. Жиздры | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 11 | Плюсковское | в 18 км северо-западнее г. Козельска, в 1,2 км к юго-востоку от д. Плюсково, на правом берегу р. Серены | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 4 месторождения |  |
| 12 | Перемышльское | 1,5 км С ж.д. ст. Козельск, СЗ г. Козельск | Резерв |
| 13 | Киреевское | В 17,0 км к ЮВ от г. Козельска, ЮЗ окраина ж.д. ст. Киреевская | Резерв |
| 14 | Козельское | в 1 км к западу от г. Козельска | Резерв |
| 15 | Зареченское (Точка-21) | 105 км южнее г. Калуги, 5 км к З от д. Чернышино | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 3 месторождения |  |
| 16 | Амшара | От р.ц. г. Козельск на СЗ в 11,5 км, от ж/д ст. Рядники на СВ в 12 км, при с. Грива на СЗ | Госрезерв |
| 17 | В пойме р. Другуска | От р.ц. г. Козельск на З в 9 км, от ж/д ст. Козельск на З в 9 км, при с. Новоселье на ЮЗ | Госрезерв |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 1 месторождение, разраб. |  |
| 18 | Березичское | в 8 км Ю г. Козельска, 2 км ЮЗ ж. д. разъезда Слаговищи | Разработка |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 19 | Поветкинское | в 5 км к ЮВ от ж/д станции Киреевская, у д. Поветкино | Госрезерв |
| 20 | Слаговищенское | в 4,5 км к ЮВ от разъезда Слаговищи, вблизи п. Слаговищи | Госрезерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 3 месторождения |  |
| 21 | Козельское, шахта №3 (участки 3, 4) | 13 км В г. Козельска | Госрезерв |
| 22 | Козельское, шахта №2 (прочие участки) | 13 км В г. Козельска | Госрезерв |
| 23 | Грановско-Марьинское | в 19 км СВ г. Козельска | Госрезерв |
| Куйбышевский район |
| Песок строительный, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 1 | Филиппченское | в 0,3 км к северу от д. Филипченки | Разрабатывается |
| Мел, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 2 | Бутчинское | на С окраине п. Бутчино, на левом берегу р. Луженка, в 12 -13 км ЮВ ж.д. ст. Бетлица | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождения |  |
| 3 | Лавровское | От р.ц. Бетлица на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Гобики на СЗ в 12 км | Госрезерв |
| Людиновский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 5 месторождений, в т.ч. 1 разрабатываемых |  |
| 1 | Слободское | в 10 км к северо-западу от г. Людиново, в 0,5 км к югу от д. Слободка, 6,5 км северо-западнее ж.д. ст. Ломпадь | Разрабатывается |
| 2 | Манинское | в 7,5 км СЗ г. Людиново, в 1 км восточнее д. Манино | Резерв |
| 3 | Людиновское | в 3 км СЗ г. Людиново, между р. Болва и ж/д полотном Москва-Гомель | Резерв |
| 4 | Косичинское | В 3,5 км северо-западнее ж.д. ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино | Резерв |
| 5 | Савинское | в 4 км к северо-западу от г. Людиново, 3 км западнее от ж.д.ст. Ломпадь, в 2 км к востоку от д. Савино, на правом берегу р. Болва | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 6 | Косичинское | В 3,5 км северо-западнее ж.д. ст. Куява, в 0,5 км ЮЗ д. Косичино | Госрезерв |
| 7 | Верзебневское | В 4,0 км к СВ ж.д. ст. Щигры, в 0,5-0,6 км СВ д. Верзебнево, вытянуто полосой протяженностью 2,3 км вдоль дороги Верзебнево-Соломоновка | Резерв |
| 8 | Вербежичское | 5.5 км к ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 9 | Вербежичское | 5.5 км к ЮЗ от г. Людиново, 1,5 км ЮЗ д. Вербежичи | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 10 | Жажек | От р.ц. г. Людиново на З в1,5 км, от ж/д ст. Людиново на СЗ в 3,5 км, от с. Курганье на С в 1 км | Госрезерв |
| Трепел, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 11 | Заболотьевское | в 7 км к востоку от г. Людиново, севернее д. Заболотье | Резерв |
| 12 | Людиновское | у восточной окраины г. Людиново | Резерв |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 13 | Манинское | 1,5 км З ж. дороги Вязьма-Брянск, на левом берегу р. Болвы, напротив д. Манино | Резерв |
| Формовочные пески, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 14 | Сукремльское (3 участка) | в 3,7-7 км к ЮЗ от г. Людиново на левобережном склоне долины р. Болвы и ее притока р. Сукремля | Резерв |
| Фосфориты, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 15 | Слободско-Которецкое (Слободско-Которецкий участок, Буканьский участок) | 25 км Ю г. Жиздра, 25 км ЮЗ ст. Людиново, близ с. с. Которец, Печки, Слободка | Госрезерв |
| Сырье для цементной промышленности, тыс. т |
| 2 месторождения, 2 разрабат. |  |
| 16 | Участок "Печки" | вблизи д. Печки | Разработка |
| Малоярославецкий район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 6 месторождений, вт.ч. 1 разрабат. |  |
| 1 | Малоярославецкое | В 1 км к В от ж.д. ст. Малоярославец, около кирпичного завода | Резерв |
|  |  |  | Госрезерв |
| 2 | Алешковское | в 60 км к северу от г. Калуги, в 15 км к югу от г. Малоярославца, в 0,25 км северо-восточнее д. Алешково. | Разрабатывается |
| 3 | Кудиновское | В 0,7 км к востоку от п. Кудиново | Госрезерв |
| 4 | Прудковское | 25 км от г. Малоярославец, вблизи д. Прудки | Резерв |
| 5 | Малаховское | В 0,2 км к Ю от с. Малахово, в 3,5 км к СЗ от ж.д. ст. Суходрев | Резерв |
| 6 | Столбовское | В 7,0 км на ЮВ от ж.д. ст. Детчино, вблизи д. Столбовки на правом берегу р. Рожня | Резерв |
| Пески строительные, тыс. м³ |
| 19 месторождений, в т.ч. 11 разраб. |  |
| 7 | Учсток № 4 Ерденевского | в 2 км к востоку от ж.д.ст. Ерденево | Разрабатывается |
| 8 | Потресовское | в 4 км юго-западнее г. Обнинска и 1,5 км к северо-западу от д. Потресово, на правом берегу р. Протвы | Разрабатывается |
| 9 | Потресовское-3 | в 0,4 км к западу от д. Потресово | Разрабатывается |
| 10 | Харамоновское, участок № 1 | в 14 км к юго-юго-востоку от г. М-Ярославец, в 2 км к северо-востоку от д. Алешково, в р-не ур. Харамоново | Разрабатывается |
| 11 | Алешковское | в 60 км к северу от г. Калуги, в 15 км к югу от г. Малоярославца, в 0,25 км северо-восточнее д. Алешково. | Разрабатывается |
| 12 | Трехсвятское | в 0,3 км к северо-востоку от д. Трехсвятское, в 8 км к востоку от г. М-Ярославец | Разрабатывается |
| 13 | Степичевское | в 0,2 км к северу от д. Степичево | Разрабатывается |
| 14 | Лопатинское | в 0,75 км к северо-западу от ж/д ст. Сляднево | Разрабатывается |
| 15 | Корнеевское | в 10 км юго-западнее п. Детчино, в 0,8 км к востоку от д. Дуровка | Резерв |
| 16 | Анисимовское | в окрестностях дд. Анисимово, Ратманово, Шемякино, разделен р. Лужой на 2 участка (южный и северный) | Разрабатывается |
| 17 | Участок № 5 Ерденевского | в 0,5 км северо-западнее д. Ерденево | Разрабатывается |
| 18 | Потресовское-2 | в 0,4 км от д. Потресово, в 4 км ЮЗ г. Обнинска | Резерв |
| 19 | Теняковское | в 10 км к северо-западу от г. М-Ярославец, в 1,8 км к юго-востоку от д. теняково, в 2,0 км к северо-западу от д. Игнатьевское, на правобережье р. Лужи | Резерв |
| 20 | Игнатьевское | в 0,5 км северо-западнее д. Игнатьевское | Резерв |
| 21 | Ерденевское, участок № 2 | в 1,5 км к юго-востоку от ж.д.ст. Ерденево | Резерв |
| 22 | Мокрищевское (участки Нижне-Горский, Сетуньский, Дуровский 2) | 5 км северо-западнее ж.д.ст. Сляднево, 1 км северо-восточнее д. Мокрище, 1,3 км западнее д. Богрово | Резерв |
| 23 | Савиновское | в 24 км юго-западнее г. Малоярославца, в 0,3 км юго-восточнее д. Савиново, на левом берегу р. Путынки | Госрезерв |
| 24 | Детчинское, участок № 2 | в 1,6 км к северу от ж.д.ст. Суходрев, на северо-западной окраине пос. Детчино вдоль карьера отработанного Суходревского месторождения балластных песков | Госрезерв |
| 25 | участок № 1 Коллонтаевское | в 1,5 км западнее д. Коллонтай | Разрабатывается |
| ПГС, тыс. м³ |
| 4 месторождения, в т.ч. 3 разраб. |  |
| 26 | Афанасовское | в 10 км к юго-юго-западу от г. Малоярославец, между д. Рябово на север и ж.д.ст. Ерденево на юг, в пойме р. Лохня | Разрабатывается |
| 27 | Новостройковское-1 | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км к западу от д. Новостройка | Разрабатывается |
| 28 | Заречьевское | в 0,3 км к юго-востоку от д. Заречье | Разрабатывается |
| 29 | Санталовское | в 8 км к западу-юго-западу от ж.д.ст. Суходрев, в 0,6 км к юго-востоку от д. Санталовка | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 30 | Панское | От р.ц. г. Малоярославец на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Малоярославец на СЗ в 6 км, от с. Панское на С в 0,5 км | Госрезерв |
| 31 | Кармановское (вкл. т.м. Родинки) | От р.ц. г. Малоярославец на ЮЗ в 28 км, от ж/д ст. Родинки на ЮВ в 1 км, от с. Родинки на ЮВ в 0,5 км | Госрезерв |
| Каменная соль, тыс. т |
| 1 месторождение, разрабат. |  |
| 32 | Воробьевское | к западу от с. Воробьево, на землях АОЗТ "Воробьево" | Разрабатывается |
| Медынский район |
| Кирпичные суглинки, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 1 | Медынское | в 0,6 км от ЮЗ окраины г. Медыни, в 13 км к юго-западу от ж.д.ст. Мятлево, вблизи автотрассы Москва-Брест | Госрезерв |
| 2 | Степановское | В 3,0 км к З от г. Медыни | Резерв |
| 3 | ЮЗ окраина г. Медыни | 65 км северо-западнее г. Калуги, в 1,0 км к ЮЗ от г. Медыни | Госрезерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 7 месторождений, в т.ч. 1 разрабат. |  |
| 4 | Сазоновское, участки 1, 2 | в 28 км севернее г. Медынь, в 0,3 км к СВ от д. Сазоново | Разрабатывается |
| 5 | Радюкинское | 8 км юго-западнее г. Медыни, земли совхоза "Мятлевский" | Резерв |
| 6 | Участок Егорьевский | в 28 км к северу от г. Медынь, в 0,5 км к западу от а/д Медынь-Верея | Резерв |
| 7 | Участок Восточный | 28 км к С от г. Медынь, 250-300 м СВ д. Сазоново, 2 км к З от а/д Медынь-Верея | Резерв |
| 8 | Участок Ердовский | Медынский район | Резерв |
| 9 | Участок Южный | 15 км к С от г. Медынь, 1,5 км к З от с. Кременское, 2 км к СЗ от а/д Медынь-Верея | Резерв |
| 10 | Участок Ивановский | Медынский район | Резерв |
| Пески строительные, тыс. м³ |
| Итого 2 месторождения, в т.ч. 1 - разраб. |  |
| 11 | Михеевское | в 0,5 км к северу от д. Михеево | Разрабыты-вается |
| 12 | Глуховское | в 16 км к северо-востоку от г. Медыни, в 2,5 км к юго-востоку от д. Глухово | Резерв |
| Мещовский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 3 месторождения, разрабатываются |  |
| 1 | Воронцовское | вблизи дер. Воронцово | Геологическое изучение |
| 2 | Новоселковское | севернее д. Новоселки | Разрабатывается |
| 3 | Рязанцевское | в 8 км к северо-востоку от г. Мещовска, в 1 км к югу от д. Рязанцево | Разрабатывается |
| Глины и суглинки лекгоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 4 | Мещовское | юго-восточная окраина г. Мещовска, в 20 км к юго-востоку от железной дороги Москва-Киев | Госрезерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 5 | Кудринское | в 17 км к юго-востоку от г. Мещовска, 2 км юго-западнее ж.д.ст. Кудринская | Резерв |
| 6 | Домашевское | на левом и правом берегах р. Серены, в 6 км к ЮЗ от разъезда Домашевка | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 1 месторождение, разрабатываемое |  |
| 7 | Савинское, участок 1 | в 12 км к северу от г. Мещовска, в 0,1 км восточнее д. Савинки | Разрабатывается |
| Торф, тыс. т |
| 5 месторождений |  |
| 8 | В пойме р. Ресса б/н | От р.ц. г. Мещовск, от ж/д ст. Добужа на СВ в 16 км, от с. Рындино на ЮВ в 0,6км | Госрезерв |
| 9 | Гавриковское | От р.ц. г. Мещовск на СВ в 14 км, от ж/д ст. Бабынино на СЗ в 24 км, при с. Каратьки на СЗ | Госрезерв |
| 10 | Два Амшара | От р.ц. г. Мещовск на С в 12 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 26 км, от с. Тюфинь на З в 0,6км | Госрезерв |
| 11 | Парашинское | От р.ц. г. Мещовск на СЗ в 4,5 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 23 км, на ЮВ от с. Парашинка, на ЮЗ от с. Маяк | Госрезерв |
| 12 | Лобановское | От р.ц. г. Мещовск на СВ в 6 км, от ж/д ст. Кудринская на СЗ в 17 км, от с. Ломтево на ЮВ в 0,15 км | Госрезерв |
| Песчаники (камни строительные), тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 13 | Серпейское | В 5 км к СЗ от г. Серпейска, в 1,0 км к В от д. Трухин, на правом берегу р. Серпейка | Резерв |
| Мосальский район |
| ПГС, тыс. м³ |
| 8 месторождений, в т.ч. 5 разраб. |  |
| 1 | Захаринское | в 1,5 км севернее д. Захарино, на правом берегу р. Пополты | Разрабатывается |
| 2 | Участок № 4 Захаринского | На право берегу р. Пополты, между д.д. Захарино и Семенково | Разрабатывается |
| 3 | Долгое | Мосальский р-н д. Долгое | Разрабатывается |
| 4 | Захаринское, участок 2 | 23 км северо-западнее г. Мосальск, западнее д. Захарьино, на правобережье р. Полпоты | Разрабатывается |
| 5 | Воронинский участок | в 2,5 км к юго-востоку от д. Воронино | Резерв |
| 6 | Подберезинское | в 18 км к северо-западу от г. Мосальска участок № 1 - в 0,8 км севернее д. Подберезье, на правом берегу р. Пополты участок № 2 - в 0,4 км к юго-востоку от д. Подберезье, на левом берегу р. Пополты | Разрабатывается |
| 7 | Бавыкинское | 36 км северо-восточнее ж.д.ст. Барятино, 20 км северо-западнее г. Мосальска, у д. Бавыкино | Резерв |
| 8 | Почернинское | 11 км к северо-западу от г. Мосальск, в 0,2 км к северо-западу от н.п. Почернино, на левобережном склоне долины р. Пополты | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 9 | Мосальское | в 18 км к северу от г. Мосальска, в 1,5 км к СЗ от д. Сычево | Госрезерв |
| 10 | Мосальское-2 | В 35,0 км к СВ от ж.д. ст. Барятино, в 0,5 км от западной окраины г. Мосальска, между д. Иванино, д. Кольцово, д. Паньшино | Госрезерв |
| Торф, тыс. т |
| 4 месторождения |  |
| 11 | Дары | От р.ц. г. Мосальск на СЗ в 28 км, от ж/д ст. Занозная на СВ в 24,6 км, от с. Долгое на ЮВ в 1,5 км | Госрезерв |
| 12 | Медвинское | От р.ц. г. Мосальск на СЗ в 20 км, от ж/д ст. Куземки на СВ в 38 км, от с.Адамовка на ЮВ в 1 км | Госрезерв |
| 13 | Луг | От р.ц. г. Мосальск на ЮВ в 7,5 км, от ж/д ст. Шлипово на СЗ в 29 км, от с.Воронино на ЮВ в 1 км | Госрезерв |
| 14 | Боровенское | От р.ц. г. Мосальск на В в 13 км, от ж/д ст. Бабынино на ЮВ в 36 км, от с.Товарково на СВ в 1 км | Госрезерв |
| Перемышльский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 4 месторождения, разрабат. |  |
| 1 | Корекозевское (участок Южный) | в 22 км к югу от г. Калуги у автодороги Калуга-Перемышль-Козельск, в 0,3 км к западу от п. Корекозево, на правом берегу р. Оки, между охр. зонами р. Оки и п. Корекозево | Разрабатывается |
| 2 | Корекозевское (участок Озерный) | в 0,15 км к юго-западу от д. Корекозево | Разрабатывается |
| 3 | Корчевское | в 0,7 км к северу от д. Корчевские Дворики, на левобережье р. Жиздра | Разрабатывается |
| 4 | Корчевские Дворики | в 1 км севернее д. Корчевские Дворики, в 0,7 км ЮЗ с. Перемышль | Разрабатывается |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 3 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 5 | Воротынское | В 1,5 км ЮВ ж.д. ст. Воротынск | Разрабатывается |
| 6 | Рыченское | В 6,0 км к З от г. Перемышль, в 0,5 км к з от д. Рыченки | Госрезерв |
| 7 | Полянское | юго-западная окраина г. Перемышль, на левом берегу р. Оки, в 1,5 км от ее русла, в 0,1 км от старицы р. Оки - оз. Хохловского | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 5 месторождений |  |
| 8 | Воротынское | В 4 км к Ю от ж.д. ст. Воротынск, на ЮВ окраине с. Воротынск, на левом берегу р. Высса | Резерв |
| 9 | Вортынское (Осиповское) | В 4,5 км к ЮВ от ж.д. ст. Воротынск, на восточной окраине с. Воротынск, левый берег р. Высса | Резерв |
| 10 | Голодское | В 0,5 км южнее д. Голодское, на правом берегу р. Оки, в 3,0 км к СВ от с. Перемышль | Резерв |
| 11 | Заболотское | В 12,0 км к СЗ от р.ц. Перемышль на правом берегу р. Выссы, к Ю от д. Шамордино | Резерв |
| 12 | Восточно-Воротынское | В 4,5 км южнее ж.д. ст. Воротынск | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 13 | Северо-Агеевское (площадь разведки 1971-73 гг.) | 38 км юго-восточнее г. Калуги, 15 км к северу от ж.д.ст. Черепеть в районе д.д. Константиновка, Малютино, Крутые Верхи | Госрезерв |
| 14 | Северо-Агеевское (площадь разведки 1960-61 гг.) | к ЮЗ от площади разведки 1971-73 гг., у западной окраины д. Сбродово, на водоразделе рек Желовь и Свободь | Госрезерв |
| 15 | Южно-Калужское | 25 км ЮВ ст. Калуга-1, между д. Крутые Верхи и д. Константиновка, на левом берегу р. Желовь | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 16 | Фетиньинский участок | в 20 км юго-восточнее г. Калуги, на правом берегу р. Оки, в окрестностях населенных пунктов Фетиньино, Гриднево, Усадье | Резерв |
| Глины для буровых растворов (палыгорскитовые), тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 17 | Воротынское | 0,25 км ЮВ с. Воротынск, в 5 км от ж.д. ст. Воротынск | Резерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 8 месторождений |  |
| 18 | Воротынское, Южная часть | в 30 км к ЮЗ от г. Калуга, Ю ж.д. ст. Воротынск | Госрезерв |
| 19 | Воротынское, Воротынские участки №1, 2, 5 | в 15 км к СВ от г. Калуга, в 8 км к С от шахты "Куровская".На площади участка расположен п. Воротынск. | Госрезерв |
| 20 | Воротынское, участки № 3, 4, 6, 7 | в 5-6 км С расположена ж.д.ст. Воротынск, в 8-10 км С - шахта "Куровская" | Госрезерв |
| 21 | Северо-Агеевское | Восточная часть района, в 24 км Ю г. Калуга | Госрезерв |
| 22 | Алексеевское | 20 км ЮВ г. Калуги, 23 км CВ п. Перемышль | Резерв |
| 23 | Воротынское (остальная площадь) | на восточном фланге Воротынского м-ния | Резерв |
| 24 | Ромодановское | в 10 км Ю г. Калуги | Резерв |
| 25 | Ильинская залежь | в 20 км к юго-востоку от г. Калуги, в 23 км к северо-востоку от г. Перемышль | Резерв |
| Спас-Деменский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 1 | Гнездиловское | в 18 км к северо-востоку от г. Спас-Деменск, на берегу р. Демина, у восточной окраины д. Гнездилово | Резерв |
| 2 | Лазинское | в 12 км к северу от г. Спас-Деменск, у восточной окраины д. Лазинки | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 3 | Давыдовское "Золотая Гора" | В 3,0 км к ЮВ от ж.д. ст Чипляево, в 1,5 км к СЗ от д. Давыдово | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| Всего месторождений 9, в т.ч. 4 разраб. |  |
| 4 | Занозненское, уч-к № 2 | 2-2,5 км на юго-запад от ж.д.ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окресностях д. Давыдово | Разрабатывается |
| 5 | Пустовское | 2 км северо-восточнее ж.д.ст. Чипляево ж/д Сухиничи-Смоленск, в 12,5 км восточнее р.ц. Спас-Деменск, западная окраина д. Пустая | Разрабатывается |
| 6 | Участок № 2 Пустовского | северо-восточная окраина д. Пустая | Разрабатывается |
| 7 | Марковское | северо-восточнее д. Марково | Геологическое изучение |
| 8 | Занозненское, уч-ки №№ 1, 5 | 2-2,5 км на юго-запад от ж.д.ст. Занозная, на левом и правом берегах р. Десны, в окресностях д. Давыдово | Резерв |
| 9 | Болвинское | южная окраина г. Спас-Деменска | Резерв |
| 10 | Стаинское | Спас-Деменский район | Резерв |
| 11 | Стайкинское | в 6 км к западу от г. Спас-Деменск, в 0,5 км к востоку от д. Стаи | Резерв |
| 12 | Спас-Деменское-2 | 1 км восточнее ж.д. ст. Спас-Деменск | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 14 месторождений, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 13 | Пустовский Мох, участок №1 | От р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | Разработка |
|  | Пустовский Мох, участок №2 |  |  |
|  | Пустовский Мох, участок | Спас-Деменский район | Разработка |
| 14 | Пустовский Мох | Спас-Деменский район | Госрезерв |
| 15 | Игнатовское | В 8 км к ЮВ от г.Спас-Деменск, в 3,5 км западнее ж/д Чипляево, в 0,5 км восточнее пос. Игнатовский, западнее д. Князево | Госрезерв |
| 16 | Заказ | От р.ц. г. Спас-Деменск на С в 11 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на С в12,5 км, от с.Высочки на СЗ в 1,5 км | Госрезерв |
| 17 | Кисловщина | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5,5 км, от с. Гнездилово на ЮВ в 0,7 км | Госрезерв |
| 18 | Прилуки | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 12 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 5 км, от с. Прилуки на СЗ в 0,2 км | Госрезерв |
| 19 | Бездонная лужа | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮЗ в 17 км, от ж/д ст. Спас-Деменск на ЮЗ в 19 км, от с. Суборовка на ЮЗ в 0,5 км | Госрезерв |
| 20 | Губино | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 10,5 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 8,5 км, от с. Лазинки на ЮЗ в 1 км | Госрезерв |
| 21 | Зарайский Мошик | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 15 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 4 км, от с. Прилуки на З в 12, от с. Екатериновка на ЮВ в 1,0 км | Госрезерв |
| 22 | Максимовское | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на СВ в 4,9 км, от с. Максимово на ЮВ в 0,5 км | Госрезерв |
| 23 | Мало-Игнатовское | От р.ц. г. Спас-Деменск на ЮВ в 6 км, от ж/д ст. Чипляево на З в 3,5 км, от с.Вдовец на В в 0,5 км | Госрезерв |
| 24 | Мох | От р.ц. г. и ж/д ст Спас-Деменск на С в 15 км, , от с. Нов.Петрово на ЮЗ в 1,5 км | Госрезерв |
| 25 | Пчельня | От р.ц. г. Спас-Деменск на СЗ в 8 км, от ж/д ст. Гривна на СВ в 6,5 км, от с. Лазинки на Ю в 0,5 км, при с. Старые Стребки на Ю | Госрезерв |
| 26 | Цветковский Мох (Обирог) | От р.ц. г. Спас-Деменск на З в 18 км, от ж/д ст. Павлиново на ЮЗ в 7,5 км, от с. Обирог на СЗ в 1 км, при с. Нестеры на ЮВ | Госрезерв |
| Сапропель, тыс. т |
| 3 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 27 | Пустовский Мох, участок №1 | От р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км | Разработка |
|  | Пустовский Мох, участок №2 | От р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от с. Пустая на В в 0,1 км |  |
| 28 | Бездон | В 13,7 км восточнее от н.п. Спас-Деменск, в 3,2 км восточнее ж/д Чипляево, в 3,8 км севернее с. Давыдово, в 0,8 км ЮВ с. Пустая | Госрезерв |
| 29 | Бездонное | От р.ц. г. Спас-Деменск на С в 17 км, 18,5 км ЮЗ от ж/д ст. Спас-Деменск, в 0,5 км на ЮЗ от с. Суборовка, в 0,3 км на ЮВ от с. Никольское | Госрезерв |
| Бурый уголь |
| 30 | Чипляевское (Шахтные поля 1,2,3,3а,4) | на стыке ж.д. Смоленск-Сухиничи и Вязьма-Брянск, д.д. Ерши, Слободка | Госрезерв |
| Сухиничский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 4 месторождения |  |
| 1 | Сухиничское-2 | в 1,5 км к юго-юго-востоку от ж.д.ст. Сухиничи, 1 км от д. Гусово | Резерв |
| 2 | Наумовское | 8 км северо-западнее разъезда Кредитное, между р. Брынь и Березуй, между дд. Острогубово и Наумово | Резерв |
| 3 | Ханино-Сухиничское | в 14 км северо-западнее г. Сухиничи, в 7 км от ж.д.разъезда Кредитное, в 3 км от ж.д. Сухиничи-Рославль | Резерв |
| 4 | Самбуловский | в 0,5 км к юго-западу от д.Самбулово | Резерв |
| Кирпичные суглинки, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 5 | Сухиничское | В 1,2 км к СВ от ж.д. ст. Сухиничи, в 0,3 км восточнее кирпичного завода | Госрезерв |
| 6 | Сухиничи Главные | В 0,75 км к ЮВ от ж.д. ст. Сухиничи, на левом берегу р. Брынь. Месторождение находится между станцией Сухиничи Главные, автовокзалом и автодорогой | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 7 | Асановское | В 10 км от к З от г. Сухиничи, в 0,8 км к СВ от д. Асаново | Резерв |
| 8 | Асаново-Волковское (Светиковское) | в 1,5 км ЮЗ разъезда Светики ж.д. Сухиничи-Ельня, в 13 км СЗ г. Сухиничи, между дд. Асаново, Волково | Резерв |
| 9 | Никитинское | В 1,5-2,0 км севернее ж.д. ст. Шелепово, между д. Никитино и д. Клевентьево, в 300-500 м к СВ от д. Никитино | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 2 месторождение, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 10 | Володинское | в 25 км к северо-западу от г. Сухиничи, в 0,5 км к северу от д. Володино на землях Новосельского опытного хозяйства | Разработка |
| 11 | Самбуловский (блок С2-II) | в 0,5 км к юго-западу от д.Самбулово | Резерв |
| Трепел, тыс. м³ |
| 3 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 12 | Дабужское | 45 км от р.ц. Сухиничи, вблизи д. Соболевка, 5 км С от ст. Матчино | Разработка |
| 13 | Матчино-Ресское | 30,5 км СЗ от г. Сухиничи, 2,7 км СЗ от ж.д. разъезда Матчино, вдоль правобережья р. Рессы | Госрезерв |
| 14 | Соболевское | 6 км северо-восточнее ж.д. ст. Дабужа, восточная окраина с. Соболевка | Резерв |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 15 | Участок Шлиппово | в 6-8 км от д. Охотное, вблизи д. Острогубово, д. Асаново, д. Наумово, д. Кириллово | Резерв |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 16 | Руднев-Хуторское | 20 км ЮВ г. Сухиничи у д. Руднев Хутор | Резерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 8 месторождений |  |
| 17 | Середейское, поле шахты №1 | 5-10 км ЮЗ ж.д. ст. Сухиничи | Госрезерв |
| 18 | Середейское, поле шахты №2 | 5-10 км ЮЗ ж.д. ст. Сухиничи | Госрезерв |
| 19 | Шлиповское, основная залежь | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлипово | Госрезерв |
| 20 | Шлиповское, Восточная залежь | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлипово | Госрезерв |
| 21 | Беликовский | севернее г. Сухиничи | Резерв |
| 22 | Восточно-Беликовский | в 7,5 км к СВ от г. Сухиничи, вблизи ж.д. ст. Сухиничи-Узловая | Резерв |
| 23 | Сухиничский | 3-5 км от ж.д. ст. Сухиничи-Узловая | Резерв |
| 24 | Фроловское | 10-12 км Ю-ЮВ ж.д.ст Сухиничи, 7 км к З от ж.д. ст. Сухиничи-Узловая | Резерв |
| Сырье для цементной промышленности |
| 1 месторождение |
| 25 | Шлипповский | Сухиничский район | Резерв |
| Тарусский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 5 месторождения |  |
| 1 | Любовцовское | в 5 км к северо-западу от г. Тарусса, в 1 км к западу от д. Любовцово | Госрезерв |
| 2 | Тарусское (Северный и Южные участки) | В 1,0 км западнее г. Таруссы - Северный участок; Южный участок - в 5 км юго-западнее от Северного участка, в 0,2 км на юго-восток от д. Ложкино | Госрезерв |
| 3 | Парсуковское | в 20 км юго-западнее г. Тарусы, в 6,0 км к СВ от ж.д. ст. Алексин, в 1 км к ЮЗ от д. Парсуково | Резерв |
| 4 | Тарусское (разведки 1958 г.) | На СЗ окраине г. Тарусы, на правом берегу р. Тарусы | Резерв |
| 5 | Вятское | в 12 км к западу от г. Тарусы, в 10 км от кирпичного завода | Запасы списаны |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 6 месторождений, в т.ч. 1 разрабат. |  |
| 6 | Парсуковское | В 6,0 км к СЗ от ж.д. ст. Алексин Московской железной дороги, в 1,0 км ЮЗ д. Парсуки | Разрабатывается |
| 7 | Игнатовское (уч. 2, 3) | В 1,5 км к СВ от г. Таруссы, в 1,0 км к ЮЗ от д. Игнатовское | Резерв |
| 8 | Ильенское | В 12,0 км к Ю от г. Тарусы, у ЮВ окраины д. Ильенки, в береговаом склоне долины р. Оки | Резерв |
| 9 | Очаковогорское (Волковское) | В 1,5-2,0 км восточнее д. Волковское на левом берегу р. Оки | Резерв |
| 10 | Похвистневское | В 5,0 км к западу от г. Таруссы, у. д. Похвистнево | Резерв |
| 11 | Шараповское | В 11,0 км к Ю от г. Тарусы, вблизи д. Шарапово, на левом берегу р. Оки | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| 1 месторождение, разрабат. |  |
| 12 | Парсуковское | В 6,0 км к СЗ от ж.д. ст. Алексин Московской железной дороги, в 1,0 км ЮЗ д. Парсуки | Разработка |
| ПГС, тыс. м³ |
| 6 месторождений, 1 разрабатывается |  |
| 13 | Латынинское | в 0,5 км юго-западнее дер. Латынино | Разрабатывается |
| 14 | Кузьмищевское-1 | в 4-6 км к северу от г. Тарусы, 1,5 км к востоку от д. Кузьмищево, на левой пойменной террасе р. Оки | Госрезерв |
|  | Кузьмищевское-2 | в 4-6 км к северу от г. Тарусы, 1,5 км к востоку от д. Кузьмищево, на левой пойменной террасе р. Оки | Госрезерв |
| 15 | Лопатинское | 60 км юго-западнее г. Калуги, в 1 км к юго-западу от д. Лопатино | Госрезерв |
| 16 | Ладыжинское | в 1,5-3 км юго-восточнее г. Тарусы, в пойме и на левой надпойменной террасе р. Оки | Госрезерв |
| 17 | Кольцовский | 1 км к юго-востоку от д. Кольцово | Резерв |
| 18 | Латынинский-1 | 0,5 км к юго-востоку от д. Латынино | Резерв |
| Формовочные пески, тыс. м³ |
| 1 месторождение, разрабатывается |  |
| 19 | Участок "Таруса" | в русле р. Оки в черте городского поселения «Город Таруса» | Разрабатывается |
| Ульяновский район |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 1 | Крапивненское | в 7 км южнее п. Ульяново, 1 км северо-восточнее д. Крапивна, на левобережье р. Вытебеть | Резерв |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 3 месторождения |  |
| 2 | Ульяновское | 46 км юго-западнее ж.д.ст. Козельск, северо-западная окраина с. Ульяново | Госрезерв |
| 3 | Ульяновское (к) | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, р. Рессета, р. Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, д. Медынцево, д. Вяльцево, д. Дубна, д. Старица, д. Никитское | Госрезерв |
| 4 | Красногорское | в 4 км к СВ от д. Красногорье, 10 км ЮЗ с. Ульяново, в 23 км южнее месторождения Точка-21 | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 5 | Зареченское | В 7,0 км к СВ от с. Ульяново, в 1,5 км от п. Заречье | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 6 | Горицкое | в 17 км к юго-востоку от с. Ульяново, в 2 км южнее д. Мелихово, на левобережье р. Вытебеть | Резерв |
| Глины огнеупорные, тыс. т |
| 2 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 7 | Ульяновское, участок "Глинная" (залежь 12) | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, р. Рессета, р. Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, д. Медынцево, д. Вяльцево, д. Дубна, д. Старица, д. Никитское | Госрезерв |
|  | Ульяновское участок Залежь 7 | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, р. Рессета, р. Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, д. Медынцево, д. Вяльцево, д. Дубна, д. Старица, д. Никитское | Госрезерв |
|  | Ульяновское участок залежь 2, 3, 5, 6.8, 10,11 | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, р. Рессета, р. Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, д. Медынцево, д. Вяльцево, д. Дубна, д. Старица, д. Никитское | Госрезерв |
|  | Ульяновское участок залежь 9 |  | Разработка |
| 8 | Участок Ульяново | Ульяновский район | – |
| 9 | Бруснянское | в 28 км восточнее ж. д. ст. Зикеево, между сел Брусна и Сусея, на левом берегу р. Сусейка | Резерв |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 2 месторождения |  |
| 10 | Ульяновское участок Залежь 7 | в 6 км к СЗ от с. Ульяново, в междуречье р. Жиздра, р. Рессета, р. Вытебеть. На площади месторождения располагаются д. Жильково, д. Медынцево, д. Вяльцево, д. Дубна, д. Старица, д. Никитское | Госрезерв |
|  | Ульяновское, участок 2 |  | Госрезерв |
| 11 | Участок Уколица | в 21-21,5 км к юго-востоку от Ульяновского м-ния огнеупорных глин | Резерв |
| Бурый уголь, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 12 | Ногайское | в 24-25 км к ЮВ от с. Ульяново, в 37-38 км к СВ от ж.д. ст. Белев | Резерв |
| Ферзиковский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 7 месторождений. |  |
| 1 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д. ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Госрезерв |
| 2 | Ферзиковское-2 (Федосовский уч.) | В 1,0 км к СЗ от п. Ферзиково | Госрезерв |
| 3 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ от ж.д.ст.Ферзиково, вблизи п. Шахово, на правом берегу р. Комолы | Резерв |
| 4 | Володарское | в 17 км к юго-востоку от ж.д.ст. Ферзиково, 1,5 км СЗ п. Дугны, 0,2 км В д. Володарское | Резерв |
| 5 | Ферзиковское-2 | в 1 км к СЗ от ж.д.ст. Ферзиково, на СЗ окраине п. Ферзиково | Резерв |
| 6 | Ферзиковское-2 (Бронцевский уч.) | В 6,5 км Ю ж.д.ст Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне долины р. Комолы | Резерв |
| 7 | Ферзиковское-1 | в 6.5 км Ю ж.д.ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | Резерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| 10 месторождений, в т.ч. 3 разраб. |  |
| 8 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д. ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Резерв |
| 9 | Марухтинское-2 | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Бощевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | Разработка |
| 10 | Марухтинское | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Борщевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | Разрабатывается |
| 11 | Ферзиковское-1, участок № 1 | В 6,0-6,5 км к Ю от ж.д. ст. Ферзиково | Разрабатывается |
| 12 | Ферзиковское-1 | В 6,0-6,5 км к Ю от ж.д. ст . Ферзиково | Резерв |
| 13 | Криушинское | в 6,5 км к ЮЗ от ж. д. ст. Ферзиково, вблизи п. п. Шахово и Кашурки, на правом берегу р. Комола | Резерв |
| 14 | Володарское | В 1,0 км к С от д. Володарское, в 2,0 км к СЗ от п. Дугна | Резерв |
| 15 | Ферзиковское-2 (Кольцовский уч.) | В 7,0 км к Ю от ж.д. ст. Ферзиково, в 2,0 км к В от д. Кольцово, на левом берегу р. Оки | Резерв |
| 16 | Ферзиковское (уч. Моргунова Дача) | В 13,0км на СВ от ж.д. ст. Ферзиково, на береговом склоне долины р. Оки | Резерв |
| 17 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ от ж. д. ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово и п. Кашурки, на правом берегу р. Комола | Резерв |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |
| Итого 7 месторождений, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 18 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Госрезерв |
| 19 | Марукхтинское-2 | в 13 км к югу от пос. Ферзиково, в 4 км к югу от п. Бощевка, в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта | Разрабатывается |
| 20 | Ферзиковское-1, участок № 1 | в 6.5 км Ю ж.д.ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | Разрабатывается |
| 21 | Ферзиковское-1 | в 6.5 км Ю ж.д.ст. Ферзиково, к ЮЗ от д. Бронцы, на левобережном склоне р. Комолы | Госрезерв |
| 22 | Максимовское (Южный, Северный, Центральный участки) | в 30 км к востоку от г. Калуги, в 2,2- 2,5 км северо-востоку от пос. Ферзиково, у западной окраины д. Максимово | Госрезерв |
| 23 | Алешнинское (участок Западный) | 3.8 км к СВ от ж.д.ст. Ферзиково, в 7,2 км к СВ от пос. Ферзиково, на склоне р. Комолы | Госрезерв |
| 24 | Виньковское | 50 км ЮВ г. Калуги, З д. Виньково, на левом берегу р. Дугна | Резерв |
| ПГС, тыс. м³ |
| 3 месторождения, в т.ч. 2 разраб. |  |
| 25 | Криушинское 1 | в 10 км юго-восточнее г. Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р. Оки | Разрабатывается |
| 26 | Борщевское (русло реки Оки) | в 1,5 км севернее дер. Борщёвка | Разрабатывается |
| 27 | Моргунова Дача | в 13 км к юго-востоку от ж.д.ст. Ферзиково, на левом берегу р. Оки, против п. Дугна | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| Итого 3 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 28 | Криушинское 1 | в 10 км юго-восточнее г. Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р. Оки | Госрезерв |
| 29 | Криушинское 2 | в 9 км юго-восточнее г. Калуги, в 1 км юго-западнее д. Криуши, в русле и пойме р. Оки | Резерв |
| 30 | участок русло реки Оки | в 9 км юго-восточнее г. Калуги, вблизи д. Криуши, в русле р. Оки | Разрабатывается |
| 31 | участок русло реки Оки | Вблизи п. Дугна, в русле р. Оки | Разрабатывается |
| Глины для буровых растворов (палыгорскитовые), тыс. т |
| 2 месторождения, в т.ч. 1 разраб. |  |
| 31 | Борщевское-1 | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Разрабатывается |
|  | Борщевское-2 | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Разрабатывается |
|  | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Резерв |
| 32 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ от ж. д. ст. Ферзиково, вблизи п. Шахово и п. Кашурки, на правом берегу р. Комола | Резерв |
| Минеральные краски, тыс. т |
| 3 месторождения |  |
| 33 | Лущихинское | в 0,1 км ЮВ от д. Лущихино к З от п. Дугны, в 13 км к ЮВ от ж. д. ст. Ферзиково | Госрезерв |
| 34 | Хитровское | в 1,5 км В ж. д. ст. Ферзиково, в 1,5 км к З от п. Дугны, 0,5 км западнее д. Хитрово | Госрезерв |
| 35 | Зудненское | в 17 км к ЮВ от ж. д. ст. Ферзиково, в 4,5 км к ЮЗ от п. Дугны, у д. Зудна | Госрезерв |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 36 | Участок Станы | вблизи д. Станы, южнее д. Кривцово, на левом берегу р. Веенка | Резерв |
| Цементное сырье, тыс. т |
| 2 месторождение, 1 разраб. |  |
| 37 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Калуги, 10 км к Ю от ж.д.ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Разрабатывается |
| 38 | Станы | вблизи д. Станы, южнее д. Кривцово, на левом борту р. Веенка | Резерв |
| Карбонатные породы для известкования почв, тыс.т |
| 1 месторождение |  |
| 39 | Борщевское | 35 км к ЮВ от г. Клуги, 10 км к Ю от ж.д. ст. Ферзиково, 0,5 км от д. Борщевки | Госрезерв |
| Хвастовичский район |
| ПГС, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 1 | Ставровское | в 4 км северо-западу от пос. Еленский, на месте бывшей деревни Ставрово | Разрабатываются |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение |  |
| 2 | Хвастовичское | В 3,0 км к СВ от с. Хвастовичи | Госрезерв |
| Мел, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 3 | Холмское | в 1,5 км к северу от д. Холмы, в 6 км к западу от с. Хвастовичи | Госрезерв |
| Торф, тыс. т |
| 4 месторождения |  |
| 4 | За Рессетой | От р.ц. Хвастовичи на В в 9 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 2,5 км | Госрезерв |
| 5 | Лесное | От р.ц. Хвастовичи на ЮВ в 14 км, от ж/д ст. Еленская на ЮЗ в 3 км, от с. Глебовка на ЮВ в 1,2 км | Госрезерв |
| 6 | Лифинка | От р.ц. Хвастовичи на В в 8,5 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 3 км, от с.Новохвастовичи на В в 0,5 км | Госрезерв |
| 7 | Лифинские кочки | От р.ц. Хвастовичи на С в 9 км, от ж/д ст. Теребень на С в 4,5 км, от с. Долина на ЮЗ | Госрезерв |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 4 месторождения, разрабат. |  |
| 8 | Рессетинские Дворики | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 8 км СЗ Еленского стекольного завода, 0,6 км восточнее д. Рессетинские Дворики | Разрабатываются |
| 9 | Круча | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 6,5 км СЗ Еленского стекольного завода, 2,5 км СЗ д. Долина |  |
| 10 | Еленское-1 | 40 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 20 км восточнее с. Хвастовичи у Еленского стекольного завода |  |
| 11 | Белая Гора | 1,5 км СВ разъезда Теребень, 8 км ЮЗ Еленского стекольного завода |  |
| Фосфориты, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 12 | Подбужское (10 участков) | 12 км ЮВ с. Хвастовичи, д. Подбужье, д. Бояновичи, д. Алексеевка, д. Пеневичи, д. Нехочи | Госрезерв |
| Юхновский район |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 2 месторождения |  |
| 1 | Бабенское | В 7,0 км к югу от г. Юхнова, у д. Бабенки | Госрезерв |
| 2 | Пречистинское | в 4,0 км к СВ от д. Бабенки, в 8,0 км к ЮВ от г. Юхнова | Госрезерв |
| Строительные известняки, тыс. м³ |
| Итого 1 месторождение |  |
| 3 | Рылякское | в 8 км к юго-западу от г. Юхнова, в 0,4 км севернее д. Рыляки, на левом берегу р. Рессы | Резерв |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| Итого 1 месторождение |  |
| 4 | Рылякское | в 8 км к юго-западу от г. Юхнова, в 0,4 км севернее д. Рыляки, на левом берегу р. Рессы | Резерв |
| Торф, тыс. т |
| 3 месторождения |  |
| 5 | Плосковское | В 9 км на ЮВ от г. Юхнов, от ж/д ст. Мятлевская на ЮВ в 32 км, от с. Плоское на СВ в 0,5 км | Госрезерв |
| 6 | Горшково | От р.ц. г. Юхнов на ЮВ в14 км, от ж/д ст. Износки на Ю в 41 км, от с. Подполево на ЮВ в 0,5 км | Госрезерв |
| 7 | Мох | От р.ц. г. Юхнов на ЮЗ в 5 км, от ж/д ст. Мятлевская на ЮЗ в 32 км, от с. Можино на СВ в 2 км | Госрезерв |
| Сапропель, тыс. т |
| 1 месторождение |  |
| 8 | Без названия | В 10 км на В от г. Юхнов, от ж/д ст. Мятлевская на ЮЗ в 24,5 км, от с. Плоское на ЮВ в 1,5 км, западнее с. Озерки | Госрезерв |

Горнотехническое и горнорудное сырье

Огнеупорные и тугоплавкие глины.

На Государственном балансе числятся 43 месторождения огнеупорных глин с общими запасами промышленных категорий А+В+С1 288,4млн. т, что составляет 58,9 % от разведанных запасов ЦФО и 52,7 млн. т по категории С2.

Разведанный фонд месторождений огнеупорного сырья представлен двумя крупными и одним мелким по размерам месторождениями.

В распределенном фонде числится один участок Ульяновского месторождения. ЗАО "Ульяновский огнеупорно-керамический рудник" разрабатывает участок «Глинная» (12 залежь Ульяновского месторождения). Лицензионным соглашением предусмотрена добыча огнеупорных глин в объеме 120 тыс. т в год, фактическая добыча в 2004 г. составила 76 тыс. т. Огнеупорные глины с Ульяновского месторождения в полном объеме поставляются на Новомосковский завод огнеупорных глин.

На территории Калужской области в различные годы разведано 10 месторождений тугоплавких глин с запасами по категориям А+В+С1 120,3 млн. т и категории С2 85,2 млн. т. Государственным балансом учтено одно комплексное месторождение – Ульяновское с запасами по категориям А+В+С1 74,3 млн. т и категории С2 52,5 млн. т, которое вовлечено в разработку.

Выводы:

- Ульяновское месторождение в Ульяновском районе (потенциальный спрос на глины в объеме 440 тыс. т) – организация конкурса на освоение.

- Кондровское месторождение в Дзержинском районе (потенциальный спрос на глины в объеме 50 тыс. т) – выполнение работ по геолого-экономической переоценке запасов.

- Марьино-Заводское месторождение (спрос не изучен) - выполнение работ по геолого-экономической переоценке запасов.

Стекольное сырье

Государственным балансом "Стекольное сырье" по Калужской области учитывается 5 месторождений стекольных песков с суммарными запасами категорий А+В+С1 11,6 млн. т, что составляет 8,6 % от запасов ЦФО.

В распределенном фонде числится три месторождения с запасами по категориям А+В+С1 6,35 млн. т. Добыча стекольного песков производится на Березичском месторождении ООО "Березичский стекольный завод", АО "Медстеклотара".

Каменная соль

На территории Калужской области разведано одно Воробьевское месторождение каменной соли с запасами 0,9 млн. т категории А, что составляет 0,15 % от запасов ЦФО. Месторождение разрабатывается. Оно располагается на землях ЗАО "Воробьево" в Малоярославецком районе Калужской области.

По содержанию основных химических компонентов соль в недрах соответствует требованиям стандарта к пищевой поваренной соли высшего, 1 и 2 сортов. Окончательный вопрос о возможности получения из каменной соли Воробьевского месторождения пищевой поваренной соли методом выщелачивания может быть решен при проведении более детальных исследований.

Глины для буровых растворов

На территории Калужской области разведано 3 месторождения и один участок глин, пригодных для производства буровых растворов с суммарными запасами промышленных категорий А+В+С1 22,06 млн. м3 и предварительно оцененными по категории С2 18,1 млн. м3. Балансом "Глины для буровых растворов" учитывается одно Борщевское месторождение строительных материалов, в пределах которого разведана крупная залежь палыгорскитовых глин с запасами промышленных категорий А+В+С1 20588 тыс. м3 и категории С2 4676 тыс. м3, что составляет 91 % от балансовых запасов ЦФО.

Борщевское месторождение является комплексным с утвержденными запасами по 5 видам минерального сырья: известняки на щебень строительный, известняки на известняковую муку, глины для производства керамзита, палыгорскитовые глины для производства глинопорошков для буровых растворов, суглинки на кирпич. Глины обладают высокой прочностью и водостойкостью, достаточной для использования в промышленности по невысокой динамической влагоемкости.

Вывод. Комплексная разработка палыгорскитовых глин Борщевского месторождения в Ферзиковском районе Калужской области и создание производства палыгорскитового глинопорошка.

Формовочные материалы (пески)

Государственным балансом учитываются 3 месторождения формовочных песков (Думиничское, Дубровское, Жилинское) с суммарными запасами категорий А+В+С1 70,5 млн. т и категории С2 26,7 млн. т, что составляет 10 % от аналогичных запасов ЦФО.

Месторождения формовочных материалов разведаны в 2 районах области: Думиничском, Кировском. Месторождения располагаются в непосредственной близости от потребителей – литейных и машиностроительных заводов в городах Киров, Людиново и чугунолитейного завода в пос. Думиничи.

В настоящее время ни одно из месторождений не разрабатывается, все месторождения числятся в госрезерве.

Дубровское месторождение является наиболее перспективным для разработки. Запасы песков утверждены ГКЗ СССР (протокол № 6139 от 20.01.1971 г.) по категориям А+В+С1 в количестве 62009 тыс. т, по категории С2 – 24770 тыс. т. Месторождение не эксплуатировалось.

Пески Дубровского месторождения предполагается использовать в качестве стекольного сырья. В естественном состоянии пески Дубровского месторождения соответствуют марке «Т» для производства бутылочного зеленого стекла.

Вывод. Целесообразность организации добычи песков Дубровского месторождения в Думиничском районе Калужской области и производства стеклотары.

Гипс

Госбалансом "Гипс и ангидрит" по Калужской области. учитывается одно Плетеневское месторождение гипса с суммарными запасами категорий А+В+С1 234,3 млн. т и категории С2 746,1 млн. т., расположенное в пригородной зоне г. Калуги. Балансовые запасы гипса в Калужской области составляют 12,6 % от запасов ЦФО. Плетеневское месторождение гипса не эксплуатируется.

Топливно-энергетические ресурсы

Бурый уголь

По объему разведанных запасов бурого угля Калужская область занимает одно из ведущих мест в ЦФО. В недрах области сосредоточено около 36 % запасов Подмосковного буроугольного бассейна. Буроугольные месторождения области сконцентрированы преимущественно в трех угольных районах: Калужском, Сухиничском и Барятинском.

На государственном балансе по Калужской области числятся 12 месторождений и перспективных участков бурого угля с суммарными запасами категорий А+В+С1 1238,4 млн. т, категории С2 378,6 млн. т. Наиболее крупными месторождениями являются: Калужское (47 млн. т), Утешевское (84), Чипляевские участки (53), Воротынское (410), Козельское (22), Студеновские участки (103), Каменские участки (27), Барятинское (55), Северо-Агеевское (151), Шлиповское (94), Граново-Марьинское (17), Середейское (150).

Балансовые запасы промышленных категорий, разрабатываемые и подготовленные к освоению, составляют 575,4 млн. т (56 % от запасов области), предварительно оцененные по категории С2 – 18,9 млн. т, забалансовые – 134,1 млн. т. Из них находятся в эксплуатации и числятся на балансе действующей шахты 3,0 млн. т, на пяти резервных участках подгруппы «а» – 535 млн. т.

Главное направление использования угля – получение электроэнергии. Главными потребителями его являются ТЭЦ и ГРЭС Тульской и Рязанской областей. В настоящее время в связи с низким использованием резервных шахтных полей с 1985 г. прекращены все виды разведочных работ, с 1990 г. прекращены и поисковые работы на уголь.

В распределенном фонде числится одно месторождение Середейское с запасами категорий А+В+С1 150 млн. т (в контуре горного отвода 17,5 млн. т).

Вывод. По предварительным данным, на базе Середейского месторождения бурого угля возможно строительство 2-й шахты в поселке Середейск с увеличением поставок бурого угля для Рязанской ГРЭС (потенциальный инвестор) с нынешних 40 тыс. т в год до 1.5 млн. т в год; первая очередь может обеспечить добычу 400 тыс. т угля в год при балансовых запасах Середейского месторождения 20 млн. т угля.

Торф

Область располагает торфяными ресурсами. Самое большое месторождение (1462 га) - это низовое болото "Шахтинский Мох" в пойме р. Перекши Барятинского района. Территорию области подразделяют на три торфяных района, отличающихся друг от друга по торфяным запасам:

1. Западный район с площадью 6,4 тыс. км² по размерам больше других, но занимает около половины всего торфяного фонда области. Заторфованность - 1% - наибольшая по области, наибольшей является и средняя глубина торфа - 2,65 м. Преобладают низинные залежи. Здесь находятся самые большие по площади торфяные месторождения. Зольность составляет 10%.

2. Северный район имеет площадь, равную 8,5 тыс. км². Заторфованность его в три раза меньше, чем западного района. Крупных торфяников нет. Всего месторождений 54. Площадь торфяных месторождений почти в два с половиной раза меньше западного района (2350,7 га), а заторфованность - составляет 0,3%. Сфагново-осоковый торф большей частью характерен для переходных торфяников. Зольность обычно ниже 10%, качество торфа хорошее.

3. Восточный - самый большой по площади (14,9 тыс. км2), но торфяных залежей в нем лишь 2714 га. Заторфованность 0,25 % - наименьшая в области. Преимущественно развиты низинные залежи с торфами высокой зольности. Небольшие по размерам торфяники расположены главным образом в поймах. Госбалансом учтено 113 месторождений торфа. Балансовые запасы составляют по категориям А+В+С1 24,0 млн. т, по категории С2 – 0,1 млн. т. Забалансовые запасы составляют 5,6 млн. т. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 2,4 млн. т.

В распределенном фонде числятся два месторождения торфа - Игнатовское (Спас-Деменский район) и Рыблово (пригородная зона г. Калуги) с запасами промышленных категорий А+В+С1 0,3 млн. т и забалансовыми 0,1 млн. т.

Вывод. Торф, за исключением крупных месторождений у южной границы области, имеет местное значение, так как его запасы невелики, а зольность значительна.

Агрохимическое сырье

Фосфоритовые руды

Государственным балансом запасов по Калужской области учтено 2 месторождения (Слободско-Которецкое и Подбужское) с запасами промышленных категорий 94,7 млн. т руды (7,5 млн. т в пересчете на пентоксид фосфора), категории С2 57,0 млн. т и забалансовыми запасами 67,3 млн. т, что составляет 17 % от запасов ЦФО.

Месторождение фосфоритовых руд на территории области в разработку не вовлечены.

Вывод. Освоение минерально-сырьевой базы фосфатного сырья Калужской области целесообразно начинать с разработки Слободско-Которецкого месторождения (имеется инвестиционный проект).

Карбонатные породы для известкования кислых почв

Госбалансом по этому виду сырья по Калужской области учитываются два месторождения с запасами по категориям А+В+С1 15,3 млн. м³ и 7,7 тыс. м³ по категории С2, что составляет 9,6 % от аналогичных запасов ЦФО, в том числе: одно месторождение известняков (Борщевское) с запасами по категориям А+В+С1 15,2 млн. м³ и 7,7 млн. м³ по категории С2, одно месторождение мела (Холмское) с запасами по категории С1 0,1 млн. м3.

В распределенном фонде числится одно месторождение с запасами категории С1 0,1 млн. м³. Холмское месторождение мела разрабатывает Закрытое акционерное общество «Хвастовичская ПМК-9». Предусмотренный лицензионным соглашением объем добычи на месторождении 15 тыс. м³, фактический объем добычи в 2004 г. составил 2,5 тыс. м³. Прирост запасов карбонатных пород для известкования кислых почв в 2004 г. составил 0,1 млн. м³ в результате разведки Холмского месторождения мела.

Строительные материалы

Строительные камни

Балансом запасов строительных камней учтены 18 месторождений. Суммарные балансовые запасы категорий А+В+С1 в Калужской области составляют 365,5 млн. м3, категории С2 – 65,3 млн. м3 (около 11 % от балансовых запасов строительных камней ЦФО). Кроме того, 10,4 млн. м3 запасов учтено в группе забалансовых.

В распределенном фонде числятся 13 участков 10-ти месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 178,6 млн. м3 и 1,2 млн. м3 категории С2.

В резерве числятся 10 участков 9 месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 186,8 млн. м3 и категории С2 64,1 млн. м3, забалансовые 10,4 млн. м3. Наиболее крупными резервными месторождениями являются: Товарковское (участок № 4 разведки 1967 г.) с запасами категорий А+В+С1 10,3 млн. м3, Хлудневское – 24,0 млн. м3.

Вывод. Наиболее перспективным для разработки является Хлудневское месторождение строительных известняков.

Глины легкоплавкие

Балансом легкоплавких глин по области учтено 42 месторождения с суммарными запасами категорий А+В+С1 75,3 млн. м3 и категории С2 – 90,7 млн. м³. Балансовые запасы легкоплавких глин составляют 7,3 % от запасов ЦФО.

Прирост запасов легкоплавких глин в 2004 г. составил 0,217 млн. м³ по категориям А+В+С1 за счет геологоразведочных работ на Усадьбинском месторождении суглинков в Думиничском районе.

В распределенном фонде числится 11 месторождений с общими запасами категорий А+В+С1 18,6 млн. м³ и категории С2 8,5 млн. м³. Наиболее крупными из разрабатываемых месторождений являются: Ильинское (3366 тыс. м³), Харское (3019), Воротынское (3663).

В резерве числится 31 месторождение с суммарными запасами категорий А+В+С1 56,7 млн. м³, категории С2 82,2 млн. м3. Наиболее крупными являются месторождения Горневское (6943 тыс. м³), Балабановское (3133), Сухиничское (3062).

Выводы:

- Имеющиеся в области кирпичные заводы обеспечены запасами кирпичного сырья сроком от 2 до 100 и более лет.

- Значительный резерв разведанных месторождений кирпичного сырья позволяет при экономической целесообразности обеспечить сырьем новые добывающие предприятия на длительную перспективу.

- Учитывая приуроченность кирпичных суглинков и глин к покровным отложениям, имеющим почти повсеместное распространение на территории области, имеются значительные перспективы для выявления новых месторождений сырья для производства кирпича.

Керамзитовое сырье

Балансом запасов сырья для производства керамзита учитываются 7 месторождений с запасами суглинков, глин и трепела категорий А+В+С1 74,2 млн. м3 и категории С2 28,3 млн. м3, в том числе 51,1 млн. м3 глин, 0,9 млн. м3 суглинков, 22,2 млн. м3 трепела. Запасы керамзитового сырья области оставляют около 19 % от аналогичных запасов ЦФО.

В группе распределённого фонда числятся месторождения Парсуковское и Северо-Агеевское с суммарными запасами керамзитовых глин промышленных категорий А+В+С1 6,1 млн. м3 и категории С2 1,7 млн. м3.

В резерве числится 5 месторождений с запасами глин, суглинков, трепела категорий А+В+С1 68,1 млн. м³ и категории С2 28,3 млн. м³, в том числе 45,0 млн. м3 глин, 0,9 млн. м³ суглинков, 22,2 млн. м³ трепела.

Вывод. Добывающие предприятия области обеспечены разведанными запасами сроком более 50 лет.

Строительные пески

На территории Калужской области Государственным балансом запасов учитываются 36 месторождения и участков строительных и силикатных песков с запасами категорий А+В+С1 88,15 млн. м³ и категории С2 7,75 млн. м³. Балансовые запасы строительных песков составляют 5,2 % от запасов ЦФО.

Месторождения строительных песков с балансовыми запасами имеются на территории 12 муниципальных районов. Распределяются месторождения по районам крайне неравномерно от 1 (Мещовский, Медынский, Сухиничский) до 10 (Малоярославецкий). Наибольшие запасы строительных песков разведаны в пригородной зоне г. Калуги, Малоярославецком и Думиничском районах.

Пески строительные и силикатные используются в строительстве объектов гражданского и промышленного назначения, транспортных магистралей, в производстве бетонов, различных видов строительных растворов, изготовлении силикатного кирпича и силикатно-бетонных изделий.

В Государственном резерве числятся 12 месторождений строительных и силикатных песков и часть запасов разрабатываемых месторождений (Мостовское, правобережная пойма; Корекозевский участок Корекозевского месторождения; участок № 2 Ерденевского месторождения; нижний слой Болотского месторождения; часть Слободского и Сукремльского месторождений) с суммарными запасами категорий А+В+С1 38,7 млн. м³, категории С2 – 3,9 млн. м³. Наиболее крупными из резервных месторождений являются: Брыньское (Серенское) (7175 тыс. м³) и Думиничское (16619 тыс. м³).

Выводы:

- Горнодобывающие предприятия области обеспечены разведанными запасами сроком от 2 до 142 лет.

- Для организации новых добывающих предприятий имеются все предпосылки (на базе резервных месторождений и участков).

Песчано-гравийный материал

Государственным балансом запасов песчано-гравийного материала по Калужской области учтено 22 месторождения с суммарными запасами категорий А+В+С1 66,9 млн. м³ и 2,7 млн. м³ категории С2. Забалансовые запасы песчано-гравийного материала составляют 0,2 млн. м³.

Прирост запасов ПГМ в 2004 г. составил 669 тыс. м³ по категориям В+С1 в результате разведки Утешевского месторождения ПГС в Бабынинском районе (253 тыс. м³) и месторождения Долгое в Мосальском районе (416 тыс. м³).

В группу разрабатываемых входят 16 месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 24,5 млн. м³ и 1,5 млн. м³ категории С2.

В резерве находятся 9 месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 42,4 млн. м³ и 1,2 млн. м³ категории С2. Наиболее крупные резервные месторождения ПГМ – Сабельниковское (29393 тыс. м³), Колышевское (2449 тыс. м³).

Минеральные краски

Балансом запасов "Минеральные краски по Калужской области учитываются 3 месторождения (Зудненское, Лущихинское, Хитровское) с суммарными запасами промышленных категорий 0,5 млн. т, что составляет 15,6 % от запасов минеральных ЦФО. Все разведанные месторождения расположены в Ферзиковском районе (Ферзиковская группа месторождений).

Мел

Балансом запасов по Калужской области по состоянию на начало 2005 г. учитывается одно Огорьское месторождение мела с запасами категорий А+В+С1 2,1 млн. м3 или 2,6 млн. т, в том числе 2,4 млн. т балансовые и 0,2 млн. т забалансовые. Балансовые запасы мела Калужской области составляют 0,3 % от балансовых запасов мела ЦФО.

Огорьское месторождение мела не разрабатывается и учитывается балансом в группе резервных.

Прирост запасов мела в 2004 г. составил 0,1 млн. м³ в результате разведки Холмского месторождения мела, запасы которого учитываются балансом «Карбонатные породы для известкования кислых почв».

Трепел

Балансом запасов учитываются 4 месторождения трепела, из них 3 месторождения (Зикеевское, Матчино-Ресское, Дабужское) с суммарными запасами категорий А+В+С1 11,9 млн. м3 учитываются собственно балансом "Трепел" и одно Полюдовское месторождение с запасами категорий А+В+С1 22,2 млн. м3 учитывается балансом "Сырье для производства керамзита". Балансовые запасы трепела Калужской области составляют 3,5 % от запасов трепела ЦФО.

Обеспеченность запасами предприятий при проектной производительности составляет 70 и 15 лет.

В государственном резерве числится два месторождения (Матчино-Ресское и Полюдовское) и участок "Зикеевская Гора" Зикеевского месторождения с запасами категорий А+В+С1 7,8 млн. м3.

Вывод: Зикеевское месторождение перспективно для освоения (имеется инвестиционный проект).

Минеральные подземные воды

Минеральные воды на территории распространены повсеместно и приурочены к породам девонского и архей-протерозойского возрастов общей мощностью до 1100 м.

В настоящее время на территории Калужской области для обеспечения деятельности санаторно-оздоровительных учреждений, заводов розлива минеральных вод, производственных и технических целей разведаны 13 месторождений (участков) минеральных вод различных типов. Общая сумма утвержденных эксплуатационных запасов на начало 2005 г. составила 14,09 тыс. м³/сут. из них подготовлены для промышленного освоения 4,57 тыс. м³/сут. Общие прогнозные ресурсы минеральных вод Калужской области составляют 150 тыс. м³/сут. Наличие в Калужской области различных типов минеральных вод позволяет использовать их по следующим направлениям:

- минеральные лечебно-питьевые и лечебно-столовые воды преимущественно Смоленского, реже Ижевского типа – с минерализацией 2-6 г/дм³.

- хлоридно-сульфатные, и сульфатно–хлоридные воды сложного катионного состава, лечебное действие которых обусловлено величиной минерализации и характером основного ионного состава. Они применяются для лечения желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистых заболеваний многими санаториями и используются также для промышленного розлива минеральных вод. Минеральные лечебные воды бальнеологического назначения с минерализацией 15-25 г/дм³ и более высоких концентраций хлоридного, хлоридно-сульфатного сложного катионного состава после их разбавления до оптимальной концентрации применяются для лечения опорно-двигательного аппарата, кожных и некоторых других заболеваний, рассолы с минерализацией 100-165 г/дм³ хлоридно-натриевого состава используются помимо бальнеологии для различных производственно-технических целей. Следует отметить, что объем добычи и использования минеральных вод и рассолов в Калужской области весьма низкий, что связано с появлением на рынке более дешевых искусственно минерализованных вод, слабым рекламным сопровождением и экономическим состоянием лечебно-оздоровительных учреждений.

Выводы:

- Разведанные запасы и перспективы выявления новых участков минеральных вод различного бальнеологического назначения позволяют более активно вовлекать в освоение бальнеологические ресурсы (строительство водогрязелечебниц и др. санаторно-курортных учреждений).

- Строительство заводов промышленного розлива минеральных вод (имеется инвестиционный проект по строительству завода в г. Калуге).

Общие выводы

1. Калужская область практически не испытывает дефицита по основным видам общераспространенных полезных ископаемых (строительные камни, пески, глины различного назначения), а также по таким видам сырья, имеющим региональное значение, как гипс, минеральные краски, тугоплавкие глины, формовочные пески, трепел. Степень освоенности разведанного фонда месторождений невелика, составляет в среднем 30-40 %. Основной задачей является актуализация востребованности в том или ином виде сырья и выявление целесообразности организации добывающих отраслей в области, либо активизация связей кооперации по добыче полезных ископаемых.

2. Наиболее перспективными для дальнейшего освоения являются следующие месторождения и виды полезных ископаемых.

- Комплексное освоение Борщевского месторождения (в первую очередь, уникальные по качеству палыгорскитовые глины). Согласно концепции освоения месторождения, разработанной ЗАО "Проектный институт - 8" выход предприятия на проектную мощность по добыче палыгорскитовых глин (120 тыс. т в год) - 2001 г., по добыче керамзитовых глин (600 тыс. т в год) - 2006 г., по добыче строительных известняков (1000 тыс. м3 в год) – 2011 г. В соответствии с этапностью освоения месторождения годовой выпуск товарной продукции составляет: 2001-2005 гг. - 120 млн. руб., 2006-2010 гг. - 230 млн. руб., 2011-2015 гг. - 1230 млн. руб. При этом чистая годовая прибыль предприятия оценивается соответственно в 30, 45 и 170 млн. руб.

- Огнеупорные глины (крупные по запасам) - востребованность Новомосковским заводом огнеупорных глин, обеспеченность запасами потенциально возможных собственных производств.

- Стекольное сырье (средние и крупные по запасам) – на базе действующих стекольных заводов с возможностью наращивания возможностей.

- Фосфориты (в первую очередь, Слободско-Которецкое месторождение).

- Минеральные краски, гипс, тугоплавкие глины, формовочные пески и пр.

Почвенные условия

Одним из основных условий устойчивого развития агропромышленно го комплекса Калужской области является сохранение плодородия и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. Почвенный покров региона довольно разнообразен. Примерно треть площади пахотных земель (301 тыс. га) составляют почвы высокого и повышенного потенциала плодородия (серые лесные, дерново-карбонатные, аллювиальные дерновые и дерново-глееватые), две трети (640 тыс. га) – почвы среднего потенциального плодородия (дерново-подзолистые, аллювиальные дерново-глеевые). Почвы низкого потенциального плодородия (подзолисто-глеевые, подзолистые и аллювиальные дерново- слоистые) в области отмечены всего на 2,5 тыс. га пахотных земель. ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» ежегодно проводит агрохимическое обследование почв, отслеживает динамику почвенного плодородия земель в сельскохозяйственных организациях, а также ведет учет наличия неиспользуемой пашни и ее качественного состояния. В 2015 году были обследованы земли сельскохозяйственного назначения в Хвастовичском и Перемышльском районах (площадь обследования составила 65,0 тыс. га). В отобранных почвенных пробах произведено определение основных показателей химических, физико-химических и биологических свойств почв: органического вещества, валового содержания питательных веществ (подвижные соединения фосфора, калия, кальция, магния, серы, бора, молибдена, меди, цинка), кислотности pH, гидролитической кислотности, обменного аммония, нитратного азота. Полученные данные позволили рассчитать емкость катионного обмена и степень насыщенности основаниями, а также произвести оценку степени окультуренности почв земельных участков сельскохозяйственного назначения. Результаты проведенных исследований показали, что по агрохимическим показателям почвы не отличаются высоким содержанием доступных для растений форм элементов питания. Степень окультуренности почв сельскохозяйственных угодий по районам области варьирует от 0,38 до 0,56, то есть попадает в диапазон низкой (0,4-0,6) и очень низкой (менее 0,4) степени окультуренности. Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей почвы сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01 января 2016 года приведены в таблице 3.1.3.4.

Таблица 3.1.3.4. Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей почвы сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01 января 2016 года

| Муниципальный район (городской округ) | Площадь, тыс. га | рН | рН ≤ 5,5 тыс. га /% | К2О, мг/кг | К20 ≤ 80 тыс. га /% | Р205, мг/кг | Р205 ≤ 50 тыс. га /% | Гуму с, % | Гумус ≤ min тыс. га /% | Степень окультуренности | Степень окультуренности ≤ 0,4, тыс. га /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабынинский | 52,94 | 5,81 | 17,37 32,80 | 113,0 | 7,91 14,94 | 123,8 | 2,84 5,36 | 2,05 | 10,33 19,51 | 0,500 | 10,21 19,28 |
| Барятинский | 42,86 | 5,23 | 28,79 67,18 | 82,20 | 24,08 56,19 | 75,90 | 17,97 41,93 | 1,63 | 12,61 29,44 | 0,393 | 23,96 55,89 |
| Боровский | 20,99 | 5,68 | 8,96 42,67 | 103,8 | 5,16 24,58 | 147,8 | 0,92 4,39 | 1,78 | 3,19 15,18 | 0,536 | 3,26 15,51 |
| Дзержинский | 45,26 | 5,80 | 15,52 34,28 | 102,5 | 13,58 30,01 | 129,9 | 5,35 11,82 | 1,73 | 14,61 32,28 | 0,518 | 8,02 17,71 |
| Думиничский | 28,42 | 5,53 | 15,43 54,28 | 76,40 | 18,05 63,51 | 136,9 | 4,58 16,12 | 1,68 | 4,97 17,49 | 0,529 | 4,76 18,25 |
| Жиздринский | 36,03 | 5,62 | 17,86 49,58 | 89,90 | 18,57 51,55 | 145,4 | 6,60 18,33 | 1,75 | 6,13 17,00 | 0,554 | 7,40 20,52 |
| Жуковский | 29,17 | 5,64 | 13,80 47,33 | 105,4 | 8,27 28,35 | 144,8 | 1,45 4,97 | 1,85 | 2,89 9,95 | 0,561 | 1,72 8,56 |
| Износковский | 39,79 | 5,09 | 28,18 70,83 | 79,10 | 25,81 64,86 | 65,90 | 22,80 57,31 | 1,66 | 11,29 28,38 | 0,377 | 24,44 61,42 |
| Кировский | 33,74 | 5,71 | 16,42 48,66 | 68,00 | 24,80 73,48 | 103,4 | 10,80 32,00 | 1,67 | 4,70 13,93 | 0,478 | 11,50 34,09 |
| Козельский | 58,36 | 5,67 | 25,28 43,32 | 96,30 | 19,83 33,98 | 124,1 | 5,01 8,58 | 1,99 | 15,32 26,25 | 0,468 | 17,03 29,80 |
| Куйбышевский | 42,17 | 5,83 | 14,20 33,66 | 62,80 | 33,95 80,51 | 87,3 | 14,99 35,56 | 1,70 | 4,90 11,61 | 0,480 | 10,17 24,11 |
| Людиновский | 21,95 | 5,80 | 9,05 41,22 | 69,80 | 16,42 74,80 | 129,5 | 4,34 19,75 | 1,64 | 3,53 16,08 | 0,505 | 5,50 25,03 |
| Малоярославецкий | 45,71 | 5,37 | 29,23 63,94 | 97,20 | 14,27 31,22 | 100,2 | 14,51 31,74 | 1,81 | 5,77 12,63 | 0,470 | 15,77 34,49 |
| Медынский | 29,51 | 5,50 | 16,59 56,21 | 86,70 | 15,16 51,37 | 83,20 | 12,88 43,63 | 1,84 | 1,39 4,71 | 0,458 | 10,21 34,61 |
| Мещовский | 65,59 | 5,29 | 46,43 70,79 | 94,50 | 27,23 41,51 | 103,5 | 9,30 14,18 | 1,91 | 8,40 12,80 | 0,429 | 28,07 42,80 |
| Мосальский | 47,80 | 5,33 | 30,65 64,13 | 81,70 | 25,01 52,32 | 84,90 | 16,99 35,54 | 1,92 | 6,37 13,32 | 0,425 | 22,36 48,16 |
| Перемышльский | 50,99 | 5,62 | 24,28 47,66 | 89,60 | 25,48 50,02 | 97,00 | 18,47 36,24 | 2,03 | 8,58 16,83 | 0,535 | 5,01 22,33 |
| Спас-Деменский | 36,72 | 5,51 | 19,86 54,08 | 85,20 | 20,30 55,28 | 95,90 | 11,53 31,39 | 1,83 | 8,10 22,05 | 0,468 | 12,31 33,54 |
| Сухиничский | 63,10 | 5,82 | 18,15 28,76 | 92,20 | 24,91 39,49 | 145,4 | 5,54 8,78 | 2,03 | 10,51 16,65 | 0,516 | 12,44 19,72 |
| Тарусский | 24,72 | 5,23 | 17,72 71,68 | 108,7 | 4,50 18,21 | 86,40 | 9,40 38,04 | 2,11 | 1,94 7,83 | 0,459 | 9,34 37,78 |
| Ульяновский | 43,30 | 5,22 | 30,06 69,41 | 81,30 | 24,42 56,40 | 79,50 | 15,07 35,76 | 1,48 | 15,20 35,09 | 0,377 | 26,27 60,68 |
| Ферзиковский | 44,37 | 5,49 | 23,52 53,00 | 102,5 | 13,49 30,41 | 99,60 | 14,53 32,75 | 2,02 | 6,23 14,03 | 0,480 | 15,72 35,44 |
| Хвастовичский | 41,83 | 5,29 | 28,55 68,28 | 60,80 | 33,38 79,84 | 115,1 | 13,26 31,74 | 1,57 | 7,60 18,17 | 0,432 | 8,74 43,47 |
| Юхновский | 38,27 | 5,61 | 16,03 41,88 | 78,80 | 21,99 57,48 | 92,90 | 12,71 33,21 | 1,51 | 14,34 37,52 | 0,415 | 18,38 48,04 |
| Пригородная зона Калуги | 8,96 | 5,80 | 3,26 36,44 | 88,90 | 4,46 49,74 | 131,6 | 2,05 22,85 | 2,02 | 0,95 10,64 | 0,545 | 2,00 22,28 |
| Итого | 992,53 | 5,53 | 515,16 51,91 | 88,40 | 471,04 47,46 | 107,9 | 253,87 25,61 | 1,82 | 189,81 19,13 | 0,469 | 314,58 33,89 |

При проведении агрохимических работ и жизнедеятельности растений в почвах происходит постоянная динамика питательных веществ, и, к сожалению, в большинстве хозяйств области баланс питательных веществ отрицательный. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется вносить в среднем 10-12 т органических удобрений на 1 га пашни. Для обеспечения бездефицитного содержания питательных элементов в почве необходимо внесение комплекса NPK (азот/фосфор/калий) не менее 60 кг действующего вещества на 1 га по каждому виду. Однако даже при таких условиях внесения экономически обоснованных доз органических и минеральных удобрений процесс окультуривания проходит очень медленно. Прирост содержания подвижного фосфора на 1 мг/100 г почвы происходит за 2-2,5 года, обменного калия – за 5-6 лет, а для повышения содержания гумуса на 1% потребуется более 100 лет. На протяжении последних нескольких лет за счет эксплуатации земель экстенсивным способом вынос питательных веществ с урожаем существенно превышал их поступление. Объемы внесения минеральных удобрений на пашне Калужской области ниже в 15 раз по сравнению с 1990 годом, в 7 раз – по сравнению с 1991-1995 годами, а объемы работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию снизились на 2 порядка. В 2014-2015 годах такие работы не проводились. Общая площадь обследованных сельскохозяйственных угодий Калужской области на конец 2015 года составляла 992,5 тыс. га. Почв с низким содержанием подвижного фосфора (менее 50 мг/кг почвы) и обменного калия (менее 80 мг/кг почвы) насчитывалось соответственно 253,9 тыс. га (25,6%) и 471,0 тыс. га (47,5%), кислых почв (рН ≤ 5,5) – 515,2 тыс. га (51,9%), почв с содержанием гумуса меньше минимального – 189,8 га (19,1%). По данным наземного мониторинга по состоянию на 01 декабря 2015 года в области не использовалось 33,8% пашни (до 40-70% в «благополучных» районах и 4,8-20% – в «неблагополучных»). Почти половина (45,4%) посевной площади была занята многолетними травами. По причине закустаренности и залесенности не использовалось 33% пашни (в некоторых районах эта цифра составляла 50-60%). Сложившаяся ситуация призывает к бережному отношению к земле и повышению культуры земледелия, а также ставит вопрос о необходимости увеличения финансирования программ развития агропромышленного комплекса, направленных на воспроизведение утраченного плодородия почв и сохранение природных агроландшафтов Калужской области.

Инженерно-строительные условия

Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской платформы (Русская плита). Она имеет два резко отличающихся структурных комплекса. Нижний, кристаллический фундамент, сложен смятыми в складки метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, прорванными интрузиями магматических пород различного состава и возраста. О составе и внутреннем строении фундамента в настоящее время имеются лишь самые общие представления.

Мощность верхнего (осадочного) структурного яруса изменяется от 400-500 м на юге до 1000-1400 м на севере. Состав пород и их чередование в разрезе свидетельствует об изменениях в движении земной коры и климатических условиях, существовавших в разное время. Большая часть осадочного чехла сложена отложениями девона. Их доля на юге области превышает 80 % от мощности всех осадочной толщи (включая четвертичные образования). На северо-востоке области доля девонских отложений сокращается. Отложения карбона наиболее четко представлены на северо-востоке области. Отложения мезозоя (юрские и меловые) незначительны, особенно ничтожна их доля на северо-востоке области. С низами мелового периода связаны отложения кварцевых и кварц-глауконитовых песков, глин. Верхнемеловые породы распространены на западе области и представлены преимущественно мелом, трепелами. Неогеновые континентальные образования встречаются в основном в центральной части области и представлены аллювиальными песчано-глинистыми осадками, заполняющими древние погребенные долины.

В геоморфологическом отношении Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины между двумя возвышенностями: Среднерусской и Смоленско-Московской. В пределах области выделяются провинции: Среднерусская, Смоленско-Московская, Днепровско-Деснинская. В пределах провинций выделены округа и районы: Барятинско-Сухиничская равнина (возвышенность), Спас-Деменская гряда, Угорская и Протвинская низины, Брянско-Жиздринское полесье.

Рельеф Калужской области сформировался в результате длительных и сложных геологических процессов. В пределах Калужской области развиты следующие виды рельефа: эрозионно-аккумулятивный, эрозионно-денудационный, ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. Все образовавшиеся типы рельефа относятся к равнинным.

Юго-восток и восток области находятся в пределах Среднерусской возвышенности со средними абсолютными отметками поверхности свыше 200 м, максимальная отметка этого региона - 275 м находится на водоразделе рр. Оки и Вытебети. Центр области занимает Барятинско-Сухиничская возвышенность. Рельеф этого района создан ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией, с наложившейся современной эрозией, и переработан склоновыми процессами.

В западной части области в пределах ледниковой равнины выделяется Спас-Деменская гряда. Южнее ее расположена возвышенная зандровая равнина, входящая в состав Брянско-Жиздринского полесья. На северо-западе области – моренная равнина с озокамовыми образованиями. Классическим примером кама является Шат-гора около пос. Износки. В пределах Угорской и Протвинской низин наблюдаются отдельные конечно-моренные холмы, но основной фон рельефа образован водно-ледниковыми процессами, создавшими плоские, обширные зандровые поля по рр. Протве, Угре. Урез речных вод при слиянии Протвы и Оки составляет 108 м – это низшая точка территории Калужской области.

Юг и юго-запад области занимает Брянско-Жиздринское полесье со средними высотами рельефа до 200 м. В целом рельеф полесья спокойный пологоволнистый, с отдельными крупными пологими холмами.

В зонах развития конечно-моренных и озо-камовых образований, в межхолмовых понижениях, где некогда были ледниковые озера, сейчас располагаются крупные болота: Игнатовский мох, Пустовский мох, Красниковский мох и др. Своеобразными объектами рельефа являются отторженцы – это крупные массивы коренных пород, которые были подхвачены ледником и перенесены на другое место. Таким крупным отторженцем является высокий холм у д. Рагозино на западе Боровского района, его абсолютная отметка вершины составляет 242 м, а мощность перенесенных известняков – более 40 м. Своеобразен рельеф молодых участков речных долин, возникших при таянии московского ледника; они обычно имеют крутые склоны, узкую долину, по склонам оползневые явления и конусы выноса коренных пород в русло рек. У таких участков рек нет надпойменных террас, всегда в склонах долин наблюдаются значительные по площади и простиранию обнажения коренных пород. К таким долинам рек относятся участки на р. Оке между гг. Калугой и Алексином, р. Серене ниже с. Мошонки и до устья, р. Угре у д. Матово, часть Плюсковской дуги и др. У д. Кашурки на левом берегу р. Оки наблюдается максимальный для Калужской области относительный перепад высот над урезом вод в 108 м.

Полный набор элементов рельефа речных долин можно наблюдать только в долинах древнего заложения: р. Ока выше г. Калуги, нижнее течение реки Протвы, р. Жиздра и некоторые участки р. Угры. На этих участках речных долин наблюдаются хорошо выраженные пойма, высокая пойма и три надпойменные террасы.

На территории Калужской области развиты эндогенно-экзогенные процессы, осложняющие градостроительное освоение территории. Это суффозионно-карстовые, солифлюкционные процессы, процессы заболачивания, оврагообразования и образования балок, а также речная эрозия и оползни, возможно подтопление территорий, обусловленное слабой дренированностью, превышением годовой суммы осадков над испарением и геолого-литологическим строением зоны аэрации. Также в области довольно много болот, преимущественно верховых. Более подробно опасные геологические процессы перечислены в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 3.1.4. Земельные и агроприродные ресурсы

Земельные ресурсы. По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, земельный фонд Калужской области по состоянию на 01 января 2016 года составлял 2977,7 тыс. га. Среди всех категорий земель преобладали земли сельско - хозяйственного назначения (61,07%) и земли лесного фонда (22,94%). Распределение земельного фонда области по категориям (тыс. га) приведено в таблице.

Таблица 3.1.4.1. Распределение земельного фонда (тыс. га)

| Категории земель | Площадь земель по состоянию на 01.01.2016 | В % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 1818,6 | 61,07 |
| Земли населенных пунктов | 232,2 | 7,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 54,9 | 1,85 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 100,2 | 3,36 |
| Земли лесного фонда | 683,0 | 22,94 |
| Земли водного фонда | 6,0 | 0,20 |
| Земли запаса | 82,7 | 2,78 |
| Итого земель | 2977,7 | 100 |

На особо охраняемых территорях преобладают лесные площади - 92,3 тыс. га (95,6 % площади категории). Из площади земель лесного фонда 95,4 % (652,9 тыс. га) занято лесом и кустарником. В землях запаса числятся 77,5 тыс. га сельхозугодий, 22,6 тыс. га леса и кустарника, 3,0 тыс. га болот и земель под водой и 2,7 тыс. га прочих угодий.

В зону радиоактивного загрязнения Калужской области, к которой условно относятся территории с содержанием цезия 137 более 1 Ku/км², в настоящее время входят 10 районов. Участки с загрязнением выше 5 Ku/км² расположены в Жиздринском – 2,7 тыс. га, Ульяновском – 5,3 тыс. га и Хвастовичском районе – 4,4 тыс. га Калужской области. Контроль за вертикальной миграцией радиоизотопов показывает, что на природных дерново-подзолистых супесчаных почвах более 80 % радионуклидов цезия 137 содержится в горизонте 0,5-0,8 см и 97-99 % в слое 0,20 см.

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматические условия Калужской области характеризуются умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. На земную поверхность территории области поступает значительное количество солнечной радиации около 115 ккал. на 1 кв см, что имеет важное значение для жизнедеятельности растений. Средняя годовая температура воздуха колеблется от 3,5-4,0 на севере и северо-востоке и до 4,0-4,6 градусов на западе и юге области. Продолжительность безморозного периода в среднем по области составляет 113-127 дней. Наиболее холодная северная часть области. К умеренно холодной относится её центральная часть. На юге области, в зоне лесостепи климат относительно тёплый. По количеству выпадающих осадков территорию Калужской области можно отнести к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков по территории неравномерное. Их количество колеблется от 780 до 826 мм на севере и западе до 690-760 мм на юге. Особенностью климата области являются частые весенние заморозки, а также чередование жаркого сухого и холодного влажного лета, что определяет рискованный характер сельского хозяйства в регионе.

В целом агроклиматические условия благоприятны для возделывания яровых и озимых зерновых культур, льна-долгунца, рапса, раннеспелых сортов кукурузы, картофеля и овощей.

Почвы. Территория Калужской области размещается на границе лесной и лесостепной зон, что определяет разнообразие её почвенного покрова. Наиболее распространёнными почвами в области являются дерново-подзолистые почвы, которые характеризуются невысоким плодородием. На западе и северо-западе области в почвенном покрове преобладают дерново-среднеподзолистые почвы с примесью глеевых и глееватых. На водоразделах здесь в основном распространены дерново-сильноподзолистые почвы, имеющих низкое естественное плодородие Почвообразующими породами являются песчаные, песчано-гравилистые образования и покровные суглинки. В северной части территории на востоке и юго-востоке области преимущественно размещаются дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые почвы, в поймах рек – аллювиальные. На юге широко распространены дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы. В центральной части области, а также на востоке под лесами и в местах, где в прошлом произрастали широколиственные леса на лёссовидных карбонатных суглинках образовались серые и светло-серые почвы с примесью подзолистых разновидностей среднесуглинистого механического состава. Серые лесные почвы обладают преимущественно хорошими физическими свойствами и при внесении удобрений и известковании дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Из-за недостаточного внесения минеральных и органических удобрений, нарушения агротехнических правил продолжает истощаться плодородие почв и снижается продуктивность земель. Содержание гумуса в почве в основном не превышает 2 %. На большей площади пашни почвы имеют повышенную кислотность и низкое содержание подвижных форма азота, фосфора, калия. Значительные площади сельскохозяйственных угодий области ежегодно подвергаются интенсивным процессам эрозии. Для центральной части области, где отмечаются максимальные перепады высот, расчлененность рельефа, наличие растворимых водой почв и почвообразующих пород, характерна водная эрозия. Эродированные сельхозугодья составляют около 10 % из них слабосмытые - около 90 %. На территории области 9 % площадей сельхозугодий заболочено и переувлажнено. В области 72,2 тыс. га (5,2 %) каменистых почв по всем видам сельхозугодий. Общая площадь естественных кормовых угодий, заросших мелколесьем и кустарником составляет около 70 тыс. га. Коренное улучшение сенокосов и пастбищ не проиводится.

За последние 10 лет площадь переувлажненных земель в области увеличилась на 32 %, заболоченных - на 11 %, в т.ч. слабозаболоченных - на 25 %, среднезаболоченных - на 60 %, сильнозаболоченных - более чем в пять раз. Более 50 % площади пашни имеют повышенную кислотность и крайне низкое содержание в почве азота, фосфора, калия.

На территории области 10 районов относятся к зоне радиоктивного загрязнения в 3-х районах Жиздринском, Ульяновском и Хвастовическом уровень загрязнения почвы на 70 % площади сельскохозяйственных угодий составляет 1Ku на 1 км2.

Состояние мелиорируемых угодий. В последние годы наблюдается тенденция ухудшения состояния осушаемых и орошаемых земель. По состоянию на 01 января 2016 года из 32,6 тыс. га осушаемых земель в хорошем состоянии числилось всего 9,0 тыс. га (27,6%); из 8,7 тыс. га орошаемых земель – 5,6 тыс. га (64,4%).

Выводы

Агроклиматические условия области являются благоприятными для возделывания на её территории яровых и озимых зерновых культур, льна-долгунца, рапса, раннеспелых сортов кукурузы, картофеля и овощей.

Для повышения продуктивности земель на почвах с низким и средним уровнем плодородия, требуется внесение удобрений и известкование; на эродированных, переувлажнённых и каменистых почвах следует проводить почвозащитные и мелиоративные работы.

На юге области в зонах радиоактивного загрязнения почвы от 1 и более Ku/км2 необходимо проведение специальных агромелиоративных мероприятий.

### 3.1.5. Лесные ресурсы

В окрестностях Калуги имеются большие массивы лесов. Они расположены на юго-восточном, северном, северо-восточном и западном румбах от города. В тоже время на значительной части площади к западу от Калуги расположена территория с ограниченными лесными ресурсами. Фрагментарно расположенные лесные массивы, обрываемые малолесными участками на остальной территории области, снижают эффективность ее потенциального природно-экологического каркаса, ограничивают лесохозяйственную и лесоэксплуатационную деятельность лесного комплекса, создают значительные препятствия для формирования зеленых зон населенных мест.

По данным министерства лесного хозяйства Калужской области общая площадь лесов Калужской области составляет 1409,4 тыс. га, в том числе 1253,8 тыс. га – располагающихся на землях лесного фонда, 6,2 тыс. га – на землях обороны и безопасности, 96,4 тыс. га – на землях особо охраняемых природных территорий. Лесистость области – 45,2%. Наибольший процент лесистости (57,9) характерен для Думиничского района, наименьший (13,5) – для Бабынинского района. В структуре земель лесного фонда эксплуатационные леса занимают 61,4%, а леса, выполняющие защитные функции, – 38,6%. Площадь покрытых лесной растительностью земель по преобладающим породам распределяется следующим образом: с преобладанием хвойных пород – 26,1%, твердолиственных пород – 2,5%, мягколиственных пород – 71,4%. По возрастной структуре молодняки занимают в лесном фонде 13,8%, средневозрастные насаждения – 37,8%, приспевающие – 21,8%, спелые и перестойные – 26,6%. Хвойные насаждения представлены преимущественно молодняками и средневозрастными лесами, а на долю спелых и перестойных приходится всего 7,9%. В мягколиственных насаждениях преобладают спелые и перестойные древостои (33,2%). Лесные насаждения отличаются сравнительно высокой продуктивностью: средний прирост на 1 га составляет 3,9 куб. м в год, общий прирост в год – 4,71 млн. куб. м. Средний запас на 1 га спелых хвойных насаждений – 308 куб. м, мягколиственных насаждений – 238 куб. м. Использование лесных ресурсов. Общий запас древесины лесных насаждений составляет 265,00 млн. куб. м, в том числе на землях лесного фонда – 231,15 млн. куб. м. Ежегодный допустимый объем заготовки древесины от всех видов рубок (расчетная лесосека) составляет 3801,3 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству – 1268,6 тыс. куб. м (24,6%), мягколиственному хозяйству – 2503,8 тыс. куб. м (74,5%), твердолиственному хозяйству – 28,9 тыс. куб. м (0,9%). Расчетная лесосека по породам в мягколиственном хозяйстве распределяется следующим образом: береза – 62%, осина – 35%. Использование лесов осуществляется в основном посредством арендных отношений. Лесозаготовительная деятельность производится на основе договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений. 42 В настоящее время в аренду передано 56% площади лесов региона (700 тыс. га), из которых 89% – для заготовки древесины (625 тыс. га с ежегодно допустимым объемом заготовки 1,8 млн. куб. м). В 2015 году заготовлено 1372,0 тыс. куб. м древесины, что на 15% больше, чем в 2014 году. За последние 5 лет объемы заготовки древесины увеличились более чем в 2 раза. Всего в Калужской области действует 1175 договоров аренды, в том числе 99 – для заготовки древесины. Леса используются для 16 видов деятельности, основными из которых являются: заготовка древесины, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, рекреационная деятельность. На долю арендаторов (77 средних и малых предприятий) приходилось 76% общего объема заготавливаемой древесины. В отчетном году заключено 40 договоров аренды лесных участков для строительства линейных объектов на площади более 128 га. Для разработки месторождений ПГС и других полезных ископаемых в аренду предоставлены лесные участки площадью 93 га. Также леса были переданы в аренду для строительства и эксплуатации искусственных водных объектов. В настоящее время для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, водных объектов и разработки месторождений полезных ископаемых действует 285 договоров аренды (1,5 тыс. га). В 2015 году организовано проведение 26 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 262 договора с объемом заготовки древесины 142,6 тыс. куб. м. Гражданами получено 64 тыс. куб. м древесины, в том числе 40 тыс. куб. м древесины хвойных пород для строительства и ремонта жилья.

Ресурсный потенциал отдельных видов продукции побочного лесопользования достаточно высокий. Это – грибы, некоторые виды лекарственных растений. Однако промышленный сбор и переработка не организованы ни по одному виду пищевых и лекарственных растений. Взамен этого имеет место ежегодная закупка коммерческими структурами у населения грибов-лисичек (свыше 800 тонн в год) с последующим вывозом за пределы области (преимущественно на экспорт).

Защитные леса полностью соответствуют своему целевому назначению, выполняют свои функции и сокращение их нецелесообразно (таблица 3.1.5.1). Защитные леса занимают 483,1 тыс. га или 38,5% от общей площади земель лесного фонда, из них 14,8% представлены категорией: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – зеленая зона.

На долю эксплуатационных лесов приходится 61,5% общей площади земель лесного фонда.

Зеленые зоны населенных пунктов – территории за пределами городской черты, занятые лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции, и являющиеся местом отдыха населения. Они выделяются на землях государственного лесного фонда, за исключением заповедников, заказников площадей первых поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб (ГОСТ 17.5.3.01-78).

В расчетную площадь зеленых зон могут включаться сельские леса, особо ценные лесные массивы, леса противоэрозионные, лесоплодовые насаждения, а также государственные защитные полосы (ВСН 3-84 п.1.5).

Территориальная организация зеленых зон предусматривает:

- разделение зеленой зоны на лесопарковую и лесохозяйственную части по ГОСТ 17.5.3.01-78;

- выделение мест массового отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающих сохранность экологического равновесия природного комплекса;

- размещение районов развития лесохозяйственного производства.

Таблица 3.1.5.1. Распределение площади лесов, расположенных на землях лесного фонда по видам целевого назначения на защитные (по их категориям) и эксплуатационные площадь, тыс. га

| Наименование лесничества | Всего лесов | Защитные леса | Всего защитных лесов | Эксплуатационные леса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | леса, расположенные в водоохрнных зонах | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Ценные леса |  |  |
|  |  |  |  | леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | зеленые зоны | лесопарковые зоны | итого | противоэрозионные леса | леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | нерестоохранные полосы лесов | итого |  |  |
| Боровское | 36,4 | - | - | - | 1,7 | 8,2 | 0,4 | 10,3 | - | - | 3,8 |  | 3,8 | 14,1 | 22,3 |
| Дзержинское | 51,1 | 0,4 | - | - | 2,1 | 6,5 | 9,2 | 17,8 | - | - | 9,4 | 2,5 | 11,9 | 30,1 | 21,0 |
| Думиничское | 70,6 | - | - | - | 4,5 | 5,7 | - | 10,2 | - | - | 11,0 | 4,2 | 15,2 | 25,4 | 45,2 |
| Еленское | 73,8 | - | - | - | 0,4 | 7,3 | - | 7,7 | - | - |  |  |  | 7,7 | 66,1 |
| Жиздринское | 74,2 | - | - | - | 4,8 | 1,9 | - | 6,7 | - | - | 12,8 | 1,9 | 14,7 | 21,4 | 52,8 |
| Жуковское | 43,3 | 0,8 | - | 0,1 | 1,4 | 7,9 | 2,7 | 12,1 | - | - | 12,6 |  | 12,6 | 25,5 | 17,8 |
| Износковское | 62,4 | - | 3,7 | - | 2,6 | 3,2 | - | 5,8 | - | - |  |  |  | 9,5 | 52,9 |
| Калужское | 66,9 | - | - | 2,9 | 1,2 | 41,5 | 13,1 | 58,7 | - | - | 3,7 | 1,5 | 5,2 | 63,9 | 3,0 |
| Козельское | 47,2 | - | 7,4 | - | 1,3 | 3,3 | - | 4,6 | 15,7 | - | 13,5 | 1,3 | 30,5 | 42,5 | 4,7 |
| Куйбышевское | 89,6 | - | 2,8 | - | 3,7 | 25,2 | 1,0 | 29,9 | - | - | 2,9 | 3,2 | 6,1 | 38,8 | 50,8 |
| Людиновское | 67,0 | - | 2,3 | - | 3,9 | 12,8 | 0,7 | 17,4 | - | - | 5,5 |  | 5,5 | 25,2 | 41,8 |
| Малоярославецкое | 77,8 | - | - | - | 3,0 | 20,2 | 2,6 | 25,8 | - | - | 3,9 | 0,1 | 4,0 | 29,8 | 48,0 |
| Медынское | 63,9 | - | - | - | 0,9 | 2,5 | - | 3,4 | - | - |  |  |  | 3,4 | 60,5 |
| Мещовское | 71,6 | - | - | - | 3,2 | 6,0 | - | 9,2 | - | - | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 10,5 | 61,1 |
| Спас-Деменское | 84,0 | - | - | - | 4,2 | 10,2 | - | 14,4 | - | - | 3,4 |  | 3,4 | 17,8 | 66,2 |
| Ульяновское | 74,5 | - | - | - | 0,2 | 2,5 | - | 2,7 | - | 6,5 | 5,0 | 2,3 | 13,8 | 16,5 | 58,0 |
| Ферзиковское | 87,2 | - | - | - | 3,8 | 17,7 | 0,9 | 22,4 | - | - | 54,8 | 3,5 | 58,3 | 80,7 | 6,5 |
| Юхновское | 112,4 | - | - | - | 3,3 | 3,3 | 0,2 | 6,8 | - | - | 9,1 | 4,4 | 13,5 | 20,3 | 92,1 |
| Итого: | 1253,9 | 1,2 | 16,2 | 3,0 | 46,2 | 185,9 | 30,8 | 265,9 | 15,7 | 6,5 | 152,1 | 25,5 | 199,8 | 483,1 | 770,8 |
| % | 100,0 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 3,7 | 14,8 | 2,5 | 21,2 | 1,3 | 0,5 | 12,1 | 2,0 | 15,9 | 38,5 | 61,5 |

По состоянию на 2019 год в государственном лесном реестре учтены следующие лесные участки, расположенные на землях обороны:

- Брянское военное лесничество- 5309 га, в том числе:

-Козельский район-2599 га;

- Малоярославецкий район- 2599 га;

- Ульяновский район- 210 га;

- Юхновский район- 1630 га;

2.  Московское военное лесничество-883 га, в том числе:

- Боровский район- 471 га:

- г. Калуга- 412 га;

Границы указанных лесных участков, расположенных на землях обороны, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Также в государственном лесном реестре учтены леса,расположенные на землях населённых пунктов, общей площадью 5721 га, в том числе:

- г. Калуга – 2262 га;

- г. Обнинск – 461 га;

- г. Людиново – 1264 га;

- г. Киров – 362 га;

- Юхновский район – 279 га;

- Тарусский район – 384 га;

- Мосальский район – 473 га;

- Жуковский район - 41 га;

- Бабынинский район – 205 га;

Леса зеленых зон и лесопарковых зон выполняют санитарно-гигиенические функции, способствуют оздоровлению воздушного бассейна вокруг населенных пунктов, защите от сильных ветров, смягчению других неблагоприятных природно-климатических факторов и являются местом отдыха населения. Выделены в соответствии с ГОСТ 17.5.3.01-78 вокруг областного центра, г. Калуги, и вокруг других населенных пунктов.

Границы лесопарковых частей и лесохозяйственных частей зеленых зон, которые созданы на землях лесного фонда до дня введения в действие Лесного кодекса РФ, являются соответственно границами лесопарковых зон и зеленых зон.

Из 39 населенных пунктов численностью населения от 930 до 334800 человек только 20 имеют зеленые зоны (таблица 3.1.5.2). Общая площадь существующих зеленых зон области достигает 171 тыс. га. Город Калуга имеет наибольшую площадь зеленой зоны, превышающую 66 тыс.га.

Таблица 3.1.5.2. Перечень зеленых зон населенных пунктов Калужской области

| Рег. № | Населенные пункты | Численность населения, чел. | Существующие, тыс. га | Нормативы выделения, тыс. га | Радиус зеленой зоны, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зеленые зоны | в т.ч. лесопарки | зеленых зон | в т.ч. лесопарки |  |
| 1 | Обнинск | 105700 | 0,5725 | 0,120 | 10,2 | 0,9 |  |
| 2 | Балабаново( | 23300 |  |  | 1,7 | 0,2 |  |
| 3 | Боровск | 11917 | 5,353 | 0,355 | 3,6 | 0,4 |  |
| 4 | Белоусово | 8515 |  |  | 0,6 | 0,1 |  |
| 5 | Ермолино | 9454 |  |  | 0,6 | 0,1 |  |
| 7 | Малоярославец | 31600 | 17,145 |  | 2,7 | 0,3 |  |
| 9 | Медынь | 7940 | 2,527 | 0,12 | 0,7 | 0,1 |  |
| 10 | Кондрово | 17200 | 2,968 | 0,395 | 2,0 | 0,2 | 5 |
| 11 | Полотняный Завод | 5742 | 1,182 |  | 0,5 | 0,1 | 3 |
| 12 | Мятлево | 1610 |  |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 13 | Товарково | 14500 |  |  | 0,4 | 0,1 |  |
| 14 | Пятовский | 3019 |  |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 15 | Калуга | 334800 | 66,086 | 1,023 | 88,0 | 10,0 | 25 |
| 16 | Куровской | 3689 |  |  | 0,4 | 0,1 |  |
| 17 | Дугна | 1267 |  |  | 0,1 |  |  |
| 18 | Перемышль | 3285 |  |  | 0,3 |  | 10 |
| 19 | Бабынино | 4113 |  |  | 0,3 |  | 5 |
| 20 | Ферзиково | 4392 |  |  | 0,3 |  |  |
| 21 | Юхнов | 7754 | 1,418 | 1,418 | 0,5 | 0,1 |  |
| 22 | Мещовск | 4540 | 1,814 |  | 0,4 | 0,1 |  |
| 23 | Мосальск | 4380 | 0,762 |  | 0,4 | 0,1 |  |
| 24 | Спас-Деменск | 5296 | 1,766 |  | 0,5 | 0,1 | 10 |
| 25 | Киров | 33475 | 22,48 | 1,124 | 4,5 | 0,5 |  |
| 27 | Людиново | 41800 | 9,106 |  | 9,0 | 0,8 |  |
| 28 | Жиздра | 5719 | 1,952 |  | 0,4 | 0,1 | 5 |
| 29 | Сухиничи | 16400 |  |  | 4,4 | 0,4 |  |
| 30 | Середейский | 1948 | 1,729 | 0,2 |  |  |  |
| 31 | Думиничи | 7866 | 2,598 |  | 0,8 | 0,1 |  |
| 32 | Дудоровский | 930 | 1,435 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 33 | Ульяново | 3085 |  |  | 0,2 |  |  |
| 34 | Еленский | 1583 | 7,24 |  | 0,2 |  |  |
| 35 | Хвастовичи | 4611 |  |  | 0,3 |  |  |
| 36 | Козельск | 19900 | 5,532 | 0,488 | 1,5 | 0,2 |  |
| 37 | Сосенский | 12600 |  |  | 0,4 | 0,1 |  |
| 38 | Таруса | 9893 | 6,287 | 0,606 | 0,6 | 0,1 |  |
| 39 | Износки | 1991 |  |  |  |  | 5 |
|  | ВСЕГО: |  | 171,166 | 7,349 | 138,0 | 15,5 |  |

Выводы

1. Современная социально-экономическая и планировочная ситуация Калужской области сложилась как было указано выше, исторически. При этом именно экологический фактор (направление господствующих ветров) предопредлил ограниченную индустриализацию Калужской области в интересах безопасности Москвы, что позволило сохранить лесные массивы, а также уникальные малые исторические города. Калужская область в большой мере – «экологическая ниша» гигантского мегаполиса Москвы. Поэтому в Схеме рекомендуется в максимально возможной степени сохранить леса области с их переводом за пределами расчетного срока Схемы (2025 г.) в категорию защитных. Таким образом, институт «ЭНКО», учитывая мнение Министерства природных ресурсов о том, что в настоящее время нет необходимости перевода всех лесов в категорию защитных.

2. Актуальна задача - максимально полное использование древесины и лесосечных отходов, получаемых при рубках главного пользования, рубках ухода, переформирования и обновления с организацией глубокой переработки всей древесины на предприятиях области.

3. Деконцентрация лесных ресурсов, особенности транспортной инфраструктуры предопределяют принципы размещения и функционирование различных предприятий лесного комплекса. Целесообразно равномерное использование расчетной лесосеки по территории области с учетом породного состава лесов. В настоящее время наиболее существенно недоиспользуются ресурсы по мягколиственным породам.

4. Имеются резервы использования вторичных полезностей леса.

### 3.1.6. Рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории

Основу природного комплекса составляет сеть особо охраняемых природных территорий. В настоящее время на территории Калужской области расположено 4 особо охраняемых природных территории федералього значения, 139 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 11 особо охраняемых природных территорий местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 273534,1 га или 9,18% площади региона, из которых 108433,1 га – особо охраняемые природные территории регионального значения. Распределены они в области весьма неравномерно: наибольшее их количество сосредоточено в северо-восточной части региона вдоль рек Угра и Жиздра.

В структуре особо охраняемых природных территорий преобладают культурные ландшафты, лесные массивы и водные объекты. К уникальным памятникам природы в Калужской области можно отнести «Калужский городской бор», а также «Озеро Бездон», «Верховое болото Князь Мох», «Холм мореный «Шатрищи», «Обнажение известняков у с. Кременское», «Лесной массив возле ст. Теребень», «Группа восходящих родников на реке Веприке» и другие. Наибольшая доля особо охраняемых природных территорий по муниципальным районам в процентном соотношении приходится на Юхновский, Козельский, Ульяновский и Жуковский – более 20%, а также на Медынский, Дзержинский и Хвастовический – от 10 до 20%.

Область выполняет для Московской агломерации целый ряд специфических функций по предоставлению рекреационных (отдых выходного дня) и туристических услуг, обеспечению приемлемых с экологической точки зрения условий для жизнедеятельности человека на перенасыщенной производством и населением территории агломерации в летний «садово-дачный» период.

Анализ распределения коллективных садоводств показал, что садоводческие массивы на территории Боровского, Жуковского, Малоярославецкого районов, отчасти Тарусского и Медынского используются преимущественно москвичами и жителями Московской области, которые наводняют северную часть Калужской области в летний период. Основная их часть расположена вокруг крупных районных центров (Обнинск, Боровск, Малоярославец), и особенно вдоль дорог, соединяющих область с Москвой.

Помимо географического положения Калужская область обладает значительным потенциалом для организации туристического отдыха и лечения, который недостаточно используется в настоящее время и имеет все условия, необходимые для организации отдыха местного населения и гостей региона.

Эта территория является уникальной и по своей природе, и по исторической памяти, и по богатейшему культурному наследию, которые и являются основными условиями, формирующими благоприятную рекреационную обстановку.

Ниже подробно рассмотрены природно-рекреационные ресурсы Калужской области.

Гидрографическая сеть. В области протекает порядка 2 тысяч рек, средняя густота речной сети – 0,35 км/км2. Основа водной системы – река Ока, благодаря которой г. Калуга имеет выход к единой водной системе Европейской России, являющейся важнейшим звеном в системе туристических водных маршрутов. Прочие крупные реки области - Угра, Жиздра, Болва, Десна, Протва. Левый приток Оки – р. Угра протекает по территории национального парка «Угра». Здесь хорошие условия для байдарочного туризма, также как и на реках Ресса, Серена, Жиздра, Воря. Другой левый приток Оки – р. Протва протекает по живописным местам северо-восточной части Калужской области, в ней представлен разнообразный видовой состав рыб. Для любителей-рыболовов и туристов р. Протва и многие другие реки области - прекрасные места отдыха. Большим рекреационным потенциалом в части природных ресурсов обладают долины рек Рессета, Суходрев, Брынь. Ценность речной системы Калужской области для отдыха горожан и многочисленных приезжих определяется наличием достаточного количества водных пространств, благоприятных для организации отдыха, туристских маршрутов, обширных рекреационных зон, а также отсутствием в области крупных водных объектов – озер и водохранилищ, пригодных для массовой рекреации. Организованные места купально-пляжного отдыха расположены в основном вдоль рек Ока, Протва, Угра на территории Калужского городского округа, Тарусского, Жуковского, Ферзиковского районов.

Ландшафтное и природное разнообразие. Ландшафтный фон Калужской области сформировался в основном в четвертичный период. На территории области выделяются три природно-территориальных комплекса. Северо-запад Калужской области входит в Смоленско-Московскую провинцию, для которой характерно большое разнообразие ландшафтов; юг и юго-запад – в Днепровско-Деснинскую; центр, юго-восток и восток Калужской области – в Среднерусскую. Калужская область в целом является самым близким к Москве регионом с интересными и разнообразными ландшафтами, характеризующимися холмистой местностью, пересеченной множеством рек, многообразием почв и лесной растительности. Ландшафтное и природное разнообразие территории области сохраняется и поддерживается сетью особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Это территории, занимаемые государственными природными заповедниками, национальными и природными парками, государственными природными заказниками, памятниками природы. Для этих земель установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично. В силу пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных парков и их охранных зон.

В Калужской области располагаются: Национальный парк «Угра», государственный природный заповедник «Калужские засеки», интереснейшие комплексные ландшафтные памятники природы (более 100), живописные парки.

Наиболее значимый в рекреационном плане особо охраняемый природный объект - национальный парк «Угра», общей площадью 98,6 тыс. га, разделенный на 3 участка – Угорский, Жиздринский и Воротынский располагается на территории Износковского, Юхновского, Дзержинского, Перемышльского и Козельского районов Калужской области. По богатству историко-культурных объектов и их значимости, национальный парк представляет собой ценнейший участок Калужской области. Общая залесенность территории национального парка составляет около 63 %. Преобладающими породами здесь являются: сосна (37 % площади покрытых лесом земель), ель (22 %), береза (21 %), осина (9 %), дуб (7 %), ясень (2 %).

Территория национального парка уникальна в ботанико-географическом отношении. Биологическое разнообразие, в т.ч. богатство флоры приурочено к долинам рек. Значительная протяженность территории парка с севера на юг (более 100 км) обеспечивает, кроме того, заметные изменения растительных комплексов. Животный мир национального парка включает около 90 % видового разнообразия области. На территории парка находятся ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения «Долина Жиздры» и «Тишская даль», а также две КОТР регионального значения - «Галкинское болото» и «Залидовские луга».

Поверхностные воды занимают около 3 % общей площади национального парка и представлены реками, небольшими озерами и болотами. По территории парка протекает около 90 рек и ручьев с длиною не менее 1 км, их общая протяженность в границах НП «Угра» - более 530 км. Водотоки относятся к бассейну Каспийского (р. Волга) моря. Главные реки - Угра и Жиздра, левобережные притоки р. Оки в ее верхней части. Наибольшими притоками р. Угры на территории парка являются реки Воря, Ресса, Теча, Изверь и Шаня, а р. Жиздры - Вытебеть и Серена.

На левом берегу р. Оки, в окрестностях д. Желохово (Воротынский участок парка) находится самое большое в Калужской области пойменное оз. Тишь. Площадь водоема равна 32 га. Заболоченность территории парка невелика. Основная часть болот, среди которых нет крупных болотных комплексов, находится в бассейне р. Угры.

Климат национального парка умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года, а тренирующие (благоприятные) – метеоусловия приводят к незначительному напряжению организма и оказывают закаливающее воздействие во время отдыха. Такие условия благоприятны для большинства людей и многих рекреационных занятий.

Велико и историко-культурное значение национального парка. Древнейший период истории Калужской области широко представлен на его территории. Многочисленные памятники археологии свидетельствуют о заселенности долины Угры уже в эпоху каменного века.

Об архитектурной насыщенности исторической среды парка свидетельствуют монастырские и усадебные комплексы, ансамбли старинных городов, памятники сельской архитектуры и культовые сооружения. Кроме того, территория парка и прилегающая местность включают и такие объекты историко-культурного наследия, как поля исторических битв: окрестности г. Козельска, прославившегося обороной против нашествия Батыя, участок долины Угры, где происходило Великое стояние на Угре (1480 г.). В 1941-1943 гг. на территории парка разворачивались важнейшие события Великой Отечественной войны – оборонительные бои в период наступления на Москву, Ржевско-Вяземская наступательная операция и др.

Грандиозная средневековая система укреплений - знаменитая Заокская засечная черта, Козельский участок которой приходится на территорию парка, включает не только фортификационные сооружения, но и природные объекты: непроходимые лесные массивы, болота. Ценность также представляют старинные дороги. Система расселения и отдельные ее элементы на территории национального парка - укрепленные города, монастыри, села с церквями и характерными типами жилых построек - могут рассматриваться как наследие градостроительной мысли XV-XVIII вв.

Типологически объекты историко-культурного наследия парка разделяются на следующие группы:

Памятники археологии - 131 объект. Среди них: стоянки - 10, городища - 28, селища - 64, курганы и курганные могильники - 29. Статус памятника федерального значения имеет городище Свинухово (д. Свинухово Дзержинского района).

Усадебные ансамбли (включая парки). Всего 22 объекта (из них 8 - в охренной зоне парка). В Юхновском районе - 7, в Дзержинском - 6, в Козельском - 7, в Перемышльском - 1, в Бабынинском - 1. Статус памятников местного значения имеют усадьба Ярошенко в Павлищевом Бору (Юхновский район) и усадьба Ртищевых-Кашкиных в Нижних Прысках (Козельский район).

Монастырские комплексы. Всего 5 объектов (из них 3 - в охранной зоне парка). Три объекта имеют статус памятников федерального значения: комплексы монастырей Свято-Введенской Оптикой пустыни. Успенского Гремячева и Успенский собор Шаровкина Успенского монастыря. Монастыри Тихонова Пустынь и Шамординская Казанская Свято-Амвросиевская Пустынь имеют статус памятников местного значения.

Храмы. Всего 19 объектов (из них 10 - в охранной зоне парка).
В Юхновском районе - 7, в Дзержинском - 5, в Козельском - 4, в Перемышльском - 3.

Братские могилы советских воинов и памятные знаки. Всего 16 объектов. В Юхновском районе - 12, в Дзержинском - 1, в Козельском - 2, в Перемышльском - 1. Прочие историко-культурные объекты – 18.

Национальный парк «Угра» входит в лесные массивы гослесфонда. Геоэкологическая обстановка на его территории все более осложняется интенсивным использованием массива для неорганизованного отдыха населения, в то время как в соответствии с режимом охраны и использования земель в границах парка выделяются следующие функциональные зоны:

- заповедная (9,6 % от общей территории парка);

- особо охраняемая (26,4 %) с подзонами экологической стабилизации и природно-восстановительной;

- охраняемого ландшафта (познавательного туризма) – 55,7 %;

- охраны историко-культурных объектов (2,5 %);

- рекреационная (4,2 %);

- обслуживания посетителей (1,3 %);

- хозяйственная (0,3 %).

В районе Козельска на территории национального парка и прилегающей к нему располагаются уникальные долинные ландшафты Жиздры с традиционной застройкой. По долинам Угры, Жиздры, Оки, Выссы, Течи представлены усадебные ландшафты, формировавшиеся под воздействием дворянской усадебной культуры. Наиболее крупные, примечательные и относительно хорошо сохранившиеся усадебные комплексы - это Березичи Оболенских (Козельский район) и Павлищев Бор Степановых-Ярошенко (Юхновский район).

В Ульяновском районе широколиственные леса Засечной черты – одни из немногих сохранившихся в Восточной Европе стали основой создания государственного природного заповедника «Калужские засеки». Геоэкологическая обстановка на его территории осложняется интенсивным использованием массива для неорганизованного отдыха населения. Основными объектами природно-ориентированного туризма на территории заповедника и Ульяновского района, являются интересные представители фауны и большое разнообразие растений, в том числе редких видов. На территории заповедника разработан ряд экологических троп и маршрутов.

Памятник природы «Калужский бор» – уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью широколиственных элементов. Подобного лесного массива нет во всей южно-таежной подзоне хвойно-широколиственных лесов России. Его площадь – 1044 га. Допустимыми видами рекреационного использования здесь являются - сбор грибов и ягод, проведение учебных и познавательных экскурсий, рекреационные посещения. В окрестностях бора располагаются несколько крупных рекреационных объектов – базы отдыха, санатории, детские летние оздоровительные лагеря.

Растительные сообщества, населяющие их живые организмы и конкретные представители флоры и фауны региона могут являться «объектами экскурсионного показа» на экологических туристских и экскурсионных маршрутах. Во многих случаях коренные девственные биоценозы, места обитания редких растений, уникальные представители флоры, места гнездования редких птиц, нерестилища ценных рыб, леса, имеющие средозащитное значение, и другие биологические объекты взяты под охрану в форме памятников природы или заказников (ландшафтных, зоологических). В Калужской области под охрану взято множество подобных объектов. Некоторые из них в настоящее время активно используются в экскурсионных целях. Большое рекреационное значение для пассивного экологического туризма имеют массивы сосновых лесов, представленных значительными массивами на территории национального парка «Угра», в окрестностях Калуги, на севере области.

Особое внимание следует обратить на то, что рекреационные возможности ООПТ могут использоваться только как дополнительные и подчиненные её природоохранным функциям.

Рельеф. Равнинный рельеф Калужской области в целом обусловлен её положением в пределах плиты Русской платформы, в центре Восточно-Европейской равнины между двумя возвышенностями: Среднерусской и Смоленско-Московской. Отдельно выделяются провинции: Среднерусская, Смоленско-Московская, Днепровско-Деснинская. В пределах провинций выделены округа и районы: Барятинско-Сухиничская равнина (возвышенность), Спас-Деменская гряда, Угорская и Протвинская низины, Брянско-Жиздринское полесье.

Рельеф и слагающие его горные породы очень часто являются источниками природных достопримечательностей, которые используются как «объекты экскурсионного показа». Рельеф определяет главные физиономические черты природного комплекса и формирует внешний облик территории. Поэтому, именно рельеф в значительной степени определяет эстетические качества пейзажей и их эмоциональное воздействие на экологических туристов. На территории Калужской области располагаются уникальные геологические объекты, привлекательные для рекреационно-познавательной деятельности. Среди них геологические и комплексные памятники природы, участки рек, где есть интересные геологические обнажения (р. Ока на участке Калуга-Алексин; р. Серена от с. Мошонка до её устья; р. Угра у д. Матово, часть Плюсковской дуги и др.) Интересен левый берег Оки у д. Кашурка с максимальным перепадом высот от коренного берега до уреза воды в 108 м. В Медынском районе на площади 5 га располагаются карстовые известняковые пещеры (на берегу р. Лужи) в нижнекаменноугольных отложениях. В окрестностях д. Кременское обнаружено обнажение известняков - эталонный стратиграфический разрез (стратотип) протвинского горизонта с ископаемой фауной раннекаменноугольного возраста (1,4 га.). Рядом с д. Износки, на площади 1 га, располагается холм Шатрищи - мореный холм высотой около 50 м, классический пример кама.

В области практически нет условий для скалолазания, дельтапланеризма. Ограничены условия для катания на горных лыжах и многих других видов экологических рекреационных занятий связанных с рельефом, однако в непосредственной близости к Калуге (д. Квань) имеются склоны на берегу Оки со значительным перепадом высот от коренного берега до уреза воды, пригодные для оборудования современного лыжного трамплина.

Рекреационные ресурсы лесов. Территория области находится на стыке лесной и лесостепной зон. Леса занимают 46 % площади области, в некоторых северных и северо-восточных районах – до половины территории. Центральные районы – Бабынинский, Мещовский, Сухиничский сильно обезлесены. Заболоченность территории сравнительно невелика – в среднем менее 1 % и уменьшается с запада на восток, преобладают низинные болота.

После рельефа и воды, растительность – третий по силе фактор, который влияет на визуально-эстетический потенциал ландшафтов. При этом важнейшее значение имеют степень лесистости территории и породный состав произрастающих лесов. Оптимальный для эстетики ландшафта процент лесистости, вероятно, колеблется в пределах 60-80 %, когда в видимой картине природы наблюдается чередование лесов, перелесков, аккуратных полей и лугов, водоемов и немногочисленных селитебных объектов. По породному составу наиболее предпочтительными для жителей Центральной и Северо-западной России являются привычные и березняки и сосновые боры.

Лесные угодья Калужской области характеризуются высокой рекреационной пригодностью. Здесь повсеместно разрешена рыбная ловля в рекреационных целях. Многие жители Калужской области и гости региона занимаются любительским рыболовством в лесах области. Для организации любительского рыболовства в Калужской области созданы специализированные предприятия, за которыми закреплены под культурно-рыболовное хозяйствование участки на водохранилищах, озерах и реках.

Другим распространенным среди россиян видов рекреационных занятий является любительский сбор ягод и грибов. В области широко представлены леса и болота богатые ягодами и грибами. Ресурсный потенциал отдельных видов продукции побочного лесопользования достаточно высокий. Это – грибы, некоторые виды лекарственных растений. Лес дает разнообразные рекреационные возможности: пешие и велосипедные прогулки, купание, катание на лыжах, спортивный и познавательный туризм, повсеместный сбор дикоросов,  рыбная ловля, а также любительская и спортивная охота.

Климатические условия. Климат (важнейшее свойство воздушного компонента ландшафта) в большой степени определяет пригодность территории для отдыха и туризма, а также сильно влияет на ее рекреационную ценность, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на рекреантов и рекреационную деятельность.

Для закаливания организма климатические условия Калужской области оказываются весьма подходящими. Таким образом, пешие и водные походы, прогулки и пикники на природе, спортивные игры на свежем воздухе, сбор «даров леса» и другие экологические рекреационные занятия, независимо от их главной цели, одновременно выполняют важнейшую рекреационную функцию – оздоровление природными средствами.

Минеральные источники и лечебные грязи. Калужская область располагает значительным количеством источников минеральных вод и грязей, пригодных для использования во всевозможных лечебных целях. Разнообразие природных условий Калужской области создало множество видов подземных вод. Особенно широко представлены пресные воды, имеющие прекрасные питьевые качества. Обнаружены несколько типов минеральных вод, но наиболее активно используются хлоридно-сульфатные и сульфатно–хлоридные воды. Для целей санаторно-курортного лечения и лечебно-столовых нужд разведано 13 месторождений и в настоящее время многие уже эксплуатируются (суммарная добыча минеральных вод около 4,6 тыс. м³/сут). Минеральные воды Калужской области применяются многими санаториями для лечения желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, кожных и некоторых других заболеваний и используются также для промышленного розлива и для различных производственно-технических целей. Лечебные грязи на территории Калужской области сосредоточены в следующих перспективных месторождениях. Торфяные месторождения – Луговое, Стенино, Новоказачье, Мох, Велище, Губино, Амшары, Дары - содержащие лечебные грязи бальнеологического назначения (Спас-Деменский, Мосальский, Мещовский, Жиздринский, Козельский и Дзержинский районы, а также на территории городского округа Калуги). Месторождения сапропеля – озера Святое, Галкино, Безымянное, Бездон, Сосновое (Дзержинский, Юхновский, Козельский, Барятинский, Жиздринский районы). Прогнозные ресурсы лечебных грязей оцениваются в количестве 100 тыс. м3. В настоящее время грязи используются в лечебных целях санаториями области. В окрестностях Калуги, в гг. Таруса, Обнинск, Малоярославец, в п. Кременки Жуковского района располагаются основные региональные санатории и санатории-профилактории. Санаторно-курортное лечение является практически единственным видом рекреации с круглогодичным обслуживанием.

Охотничьи ресурсы. Калужская область располагает обширными охотничьими угодьями (сотни тысяч га.), где возможна любительская и спортивная охота с  лицензионным отстрелом диких зверей и птиц. На территории края водятся многие промысловые животные. Если считать любительскую и спортивную охоту, любительский лов рыбы, проводимые по лицензиям в строгом соответствии с выделенными научно-обоснованными квотами, своеобразной формой экологического туризма, то Калужская область в этом отношении располагает значительным потенциалом. Многие местные жители, многочисленные гости из Москвы и Подмосковья отдают предпочтение любительской и спортивной  охоте, перед другими видами отдыха. Места любительской и спортивной  охоты традиционно располагаются в наиболее лесистых Барятинском, Мосальском, Куйбышевском, Спас-Деменском, Износковском районах. В целях создания благоприятных условий для воспроизводства охотничьих животных и обогащения ими охотничьих угодий в калужской области создан Каменский заказник (Козельский район), а также заповедно-охотничье хозяйство "Барсуки" в Жуковском районе. На территории государственного природного заказника федерального значения "Государственный Комплекс Таруса" любительская и спортивная  охота запрещена.

Полномочия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Калужской области осуществляет Министерство сельского хозяйства Калужской области.

Суммарная площадь охотничьих угодий, иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, а также территорий, непригодных для обитания охотничьих ресурсов, на территории области по последним данным Управления «Росреестра» по Калужской области составляет 2977,7 тыс. га. Общая площадь охотничьих угодий – 2386,9 тыс. га, общедоступных охотничьих угодий – 227 тыс. га (9,4 % общей площади охотугодий), закрепленных охотничьих угодий – 2161,8 тыс. га (90,6 % общей площади охотугодий). Доля площади ООПТ федерального значения сравнительно невысока – 5,6 % от общей площади территории субъекта.

Охотхозяйственную деятельность в настоящее время осуществляют 80 охотпользователей.

Особенности распределения охотпользователей региона по принадлежности к различным организационно-правовым формам отображают сведения таблицы .

| № п/п | Организационно-правовая форма охотпользователя | Количество охотпользователей | Доля от общего количества охотпользователей области, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные и религиозные организации | 16 | 20,00 |
| 2 | Прочие некоммерческие организации (АНО, НП) | 10 | 12,50 |
| 3 | Общества с ограниченной ответственностью | 35 | 43,75 |
| 4 | Акционерные общества (ОАО, ЗАО) | 6 | 7,50 |
| 5 | Индивидуальные предприниматели | 5 | 6,25 |
| 6 | Государственные и муниципальные предприятия и учреждения | 2 | 2,50 |
| 7 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 3 | 3,75 |
| 8 | Иные | 3 | 3,75 |
| Итого по Калужской области | 80 | 100,0 |

Современное распределение охотпользователей Калужской области по организационно-правовым формам является оптимальным, так как обеспечивает необходимый баланс между охотхозяйствами общественной системы охотпользования, ориентированными на предоставление сравнительно недорогих услуг широким слоям населения, и коммерческими предприятиями, имеющими возможности для инвестирования в охотничье хозяйство и охрану природы, с возможностью предложить высокоорганизованные охотничьи услуги.

Фактическая суммарная средняя посещаемость охотничьих угодий за последние три сезона охоты по основным видовым группам охотничьих ресурсов на территории области составила: копытные животные - 1329 человек/сезон, пушные животные - 6565 человек/сезон, водоплавающая пернатая дичь - 25055 человек/сезон, пернатая дичь – 32587 человек/сезон (в расчете от общего среднего за три года количества выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов).

При этом годовая экономическая продуктивность закрепленных охотничьих угодий региона в среднем составила 6,32 руб./га. При этом на территории охотпользования коммерческих предприятий получены суммарные доходы 130,39 млн. руб., а на территории охотпользования некоммерческих организаций – 6,18 млн. руб.

Обобщенная информация о численности и профессиональной направленности штата работников, занятых в осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства Калужской области на закрепленных охотничьих угодьях за последний год представлены в таблице.

| Показатель числен-ности | Работники, занятые в охотничьем хозяйстве: |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. охотоведов | в т.ч. егерей | в т.ч. прочих работников |
| Единиц | 415 | 81 | 231 | 103 |
| Доля от общего штатного количества, (%) | 100,0 | 19,52 | 55,66 | 24,82 |

В расчете на суммарную площадь закрепленных охотничьих угодий на 1 работника с квалификацией «охотовед» («егерь) приходится обслуживаемая площадь 6,5 тыс. га, что для природно-климатических условий региона является достаточным.

Полномочия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их обитания, осуществлению государственного охотничьего контроля на территории общедоступных охотничьих угодий осуществляются штатными единицами охотоведов ГКУ «Калугаоблохота», с закреплением, независимо от площади общелоступного угодья, по одному сотруднику за каждым угодьем. С учетом суммарной площади общедоступных охотничьих угодий в Калужской области (225,1 тыс. га) нагрузка площади угодий на одного охотоведа ГКУ «Калугаоблохота» составляет порядка 22,5 тыс. га, что в 3,5 раза выше, чем в закрепленных охотничьих угодьях.

В целом система охотничьего хозяйства региона функционирует на достаточно высоком организационном уровне, но существует необходимость обеспечения на территории Калужской области оптимального соотношения между площадями закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, одновременно гарантирующего реализацию для широких слоев граждан права на охоту и создание инвестиционной привлекательности охотугодий региона для развития высокоорганизованного коммерческого направления в охотничьей сфере.

Среди рекреационных ресурсов территории, необходимых для организации отдыха населения и туризма особо выделяется историко-культурное наследие Калужской области. Наличие культурно-исторических достопримечательностей, некоторые из которых всемирно известны, является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

Историко-культурный каркас области представлен историческими поселениями, закреплявшими два исторически сложившихся пояса расселения, связанными между собой историческими путями сообщения, множеством разнообразных памятников истории и культуры, а также территориями с самобытным обликом, культурным наследием и образом жизни.

Исторические места и поселения. Памятники старинного зодчества, исторические места во многих городах Калужской области представляют интерес не только для российских, но и иностранных туристов. Исторические поселения и города, которые внесли особый вклад в историю российской государственности, - места, где до наших дней сохранились как единичные памятники культуры, так и целые комплексы архитектурно значимых объектов, представляющих собой особую историческую ценность в масштабе всей России. 9 городов области являются историческими, среди них: Калуга, Боровск, Козельск, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Таруса, Юхнов.

Ниже представлена краткая характеристика межрегиональных (общероссийских) историко-культурных центров Калужской области, наиболее значимых исторических городов - Калуга, Козельск, Боровск, Малоярославец, Таруса.

Калуга - административный центр области, значительный промышленный, научный и культурный центр Центральной России, транспортный узел, пристань на Оке. Калуга является «колыбелью космонавтики». В настоящее время Калуга представляет собой один из красивейших городов русской провинции и по праву считается уникальным из средних городов России, сохранившим в неприкосновенности многие черты губернского центра XIX века. Планировка и застройка города сложилась в конце XVIII - начале XIX вв. и является одним из блестящих достижений русского градостроительного искусства. По проектам архитекторов П.Р. Никитина и И.Д. Ясныгина были построены городские объекты, ставшие произведениями отечественного зодчества: Гостиный двор, Присутственные места, Троицкий кафедральный собор, Каменный мост и другие объекты.

В историко-культурном плане Калуга является центром локальной историко-культурной зоны, охватывающей как сам город Калугу, так и такие знаменитые объекты, как Свято-Тихоновский Успенский монастырь (пос. Льва Толстого), музей усадьбу «Полотняный завод», значительный комплекс усадебных и культовых сооружений окрестностей Калуги.

В Калуге располагаются известные далеко за пределами области культурно-просветительские учреждения: Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, краеведческий и художественный музеи, а также музей ремесла, архитектуры и быта. Ценнейшим украшением города являются особняки первых десятилетий XIX в. В одном из них – в особняке купцов Билибиных, памятнике архитектуры, располагается Калужский областной художественный музей.

Калуга – культурный центр области, здесь располагаются Калужский государственный драматический театр, областная филармония, спортивные объекты и досуговые учреждения.

Все это позволяет говорить о достаточном социо-культурном потенциале Калуги и ее роли как туристского центра региона. В Калуге располагается значительная часть мест размещения туристов (14 гостиниц на 800 мест), множество достопримечательных мест и сосредоточена бóльшая часть туристско-рекреационной инфраструктуры.

Исторический город Козельск, районный центр Калужской области, расположен в 72 км к юго-западу от Калуги на р. Жиздра, является транспортным узлом. В летописях упоминается в 1146 и 1154 гг. под названиями Козлеск, Козелеск, получил известность мужественной обороной весной 1238 г. против войск хана Батыя, который назвал Козельск «злым городом». Город имеет богатое историческое прошлое.

После пожара 1777 г. Козельск восстанавливался по регулярному плану, застройку главной улицы города определили бывшие купеческие каменные особняки. Козельская (монастырская) историко-культурная зона, центром которой является Козельск, включает Оптину пустынь, Шамордино, Спасскую пустынь в с. Клыково, с. Нижние Прыски и цепь сел и деревень вдоль р. Жиздра, а также крупный относительно хорошо сохранившийся усадебный комплекс - усадьбу Оболенских в Березичах (Козельский район).

Исторический город Боровск, районный центр Калужской области, расположен в 106 км к северу от Калуги и в 80 км к юго-западу от Москвы на р. Протва (приток Оки). Впервые упоминается в 1356 г. С XV в. стал одним из звеньев оборонного кольца вокруг Москвы, чему способствовало основание в 1444 г. близ города Боровского Пафнутьева монастыря. По общему количеству земельных угодий монастырь входил в число 20 крупнейших и богатейших монастырей России. Здесь работал известный иконописец XV—XVI вв. Дионисий. Со 2-й пол. XVII в. Боровск становится торговым и ремесленным центром, одним из центров русского старообрядчества. С 1776 г. — уездный город Калужского наместничества.

Старая часть города получила регулярную планировку по генеральному плану 1779 г. На прямоугольной площади размещались торговые ряды, Присутственные места и городской Благовещенский собор. От площади прямоугольной сеткой расходились улицы, в застройке которых в XVIII – XIX вв. важное место стали занимать каменные купеческие особняки. В силуэте Боровска заметную роль играли храмы времён классицизма. Боровская историко-культурная зона включает Пафнутьев Боровский монастырь и окрестные села, живописные места вдоль реки Протвы.

Исторический город Малоярославец, районный центр Калужской области, расположен в 61 км к северо-востоку от Калуги на правом берегу р. Лужа. Он основан в конце XIV в. В период Смутного времени (начало XVII в.) был разорён. С 1776 г. являлся уездным городом Калужского наместничества.

Во время Отечественной войны 1812 г. под Малоярославцем 12 (24) октября произошло ожесточённое сражение между русскими и французскими войсками, пытавшимися прорваться к Калуге. Сражение под Малоярославцем явилось стратегической победой русской армии, которая, завладев инициативой, не допустила выхода противника в южные губернии и вынудила его к отступлению по разорённой Смоленской дороге (мемориальные памятники: часовня, 1860; Успенская церковь и обелиск, 1912).

Среди архитектурных памятников города выделяется Никольский Черноостровский монастырь, сохранились здания бывших присутственных мест, несколько жилых домов и почтовая станция, не утрачены также Казанский собор (1708), церковь Иоанна Предтечи (1772), Храм – памятник Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1912 г.).

Малоярославец располагается в непосредственной близости от Нижне-Протвинской историко-культурной зоны, включающей цепь старинных сел и деревень вдоль р. Протва от с. Спас-Загорье до с. Троицкое с сохранившейся исторической застройкой (храмы, усадьбы, крестьянские дома). Эти территории перспективны для туристско-рекреационного освоения.

Исторический город Таруса районный центр Калужской области расположен в 70 км к северо-востоку от Калуги на возвышенном левом берегу Оки, при впадении в неё р. Таруса. Впервые упоминается в 1246 г. как центр удельного владения тарусского князя Юрия. В XVI – XVII вв. Таруса была важным укреплённым пунктом «береговой» защиты (по Оке) на южных подступах к Москве. С 1776 г. уездный город Калужского наместничества (с 1796 - губернии).

В период Отечественной войны 1812 г. Таруса выступала в качестве ближайшего тыла русской армии. В конце XIX – начале XX вв. Таруса являлась культурным центром, связанным с именами известных художников и деятелей культуры. В Тарусе многие годы жили и похоронены художник В.Э. Борисов-Мусатов, учёный-кристаллограф Г.В. Вульф, писатель К.Г. Паустовский, скульптор-анималист В.А. Ватагин. Живописность города и его окрестности привлекали художников-пейзажистов, здесь в разное время работали Н.П. Крымов, К.Р. Богаевский, В.Н. Бакшеев, А.В. Григорьев. На даче Песочная до 1905 г. жила семья И.В. Цветаева. Широко известна фабрика «Художественная вышивка». В местной картинной галерее представлена обширная коллекция живописи и графики, в т.ч. произведения художников, работавших в Тарусе.

Современный облик города определяет хорошо сохранившаяся рядовая застройка XVIII - начале XX вв., которая осуществлялась по плану, разработанному в 1777 г. Высотными ориентирами в исторической части города являются Воскресенская церковь и Петропавловский собор. Город получил статус природно-архитектурного заповедника в 1960-е гг.

Таруса является центром Тарусской историко-культурной зоны, включающей цепь старинных сел и деревень вдоль Оки с сохранившейся исторической застройкой (храмы, усадьбы, крестьянские дома). Эти территории очень перспективны для туристско-рекреационного освоения.

Другие исторические города подробно описаны в Приложении.

На территории национального парка «Угра» патриархальный ландшафт уездного города сохранился в старинных поселках Воротынск и Климов Завод, которые представляют несомненную ценность как объекты наследия. Исторический облик известных населенных пунктов городского типа в охранной зоне парка (гг. Козельск, Перемышль, Юхнов) в значительной мере искажен и изменен современной застройкой, и только отдельные их фрагменты, но не городской ландшафт в целом, хранят историческую память места.

Историческая система расселения и старые дороги. Историческая система рассления с указанием основных планровочных узлов и осей подробно рассмотрена в подразделе «Общая характеристика культурного наследия» (см. раздел 3.3.3). Реки Ока и Угра всегда выполняли функции естественных рубежей и поэтому не стали главными зонами сосредоточения населенных пунктов. Скопления населенных мест исторически складывались на территории современных Боровского и Малоярославецкого районов и за р. Угрой – территории современных Перемышльского, Козельского, Мосальского, Мещовского районов. Более поздние оси расселения возникли в XIX столетии и связаны Московско-Варшавским шоссе и пересекшими территорию Калужской губернии железными дорогами.

Определенную познавательную ценность представляют старые дороги, в т.ч. Старая Калужская дорога, Московско-Варшавское шоссе, шоссе Калуга – Перемышль - Козельск (конец XIX в.), почтовый тракт (Серпухов – Калуга – Верея), почтовый тракт Козельск – Мещовск – Мосальск, Гжатский тракт. Из них наиболее интересен последний, соединявший южные губернии России с одноименными пристанями, построенными по Указу Петра I в 1719 г. В течение полутора столетий этот тракт, проходивший через Юхновский уезд, являлся важнейшей транспортной артерией для снабжения Санкт-Петербурга хлебом и другими товарами. Вокруг этой дороги существовало много населенных пунктов, ныне уже почти исчезнувших.

Национальный парк «Угра» отличается исключительным разнообразием культурных ландшафтов - целостных территориальных комплексов, возникших в результате взаимодействия человека и природы. Заповедник «Калужские засеки» представляет особую историко-культурную и природно-ландшафтную ценность, сохраняя в то же время напоминание об исторических условиях расселения на территории Калужской земли.

Религиозные центры (монастыри) – места паломничества, отдельная группа функционально самостоятельных объектов культурного наследия, имеющих большое значение в сохранении и развитии исторических и духовных традиций страны. Особую уникальность культурного наследия Калужской области составляет необычайно высокая концентрация монастырей - прославленных духовные центров России. На территории Калужской губернии с разное время существовало до 44 монастырей, из них 27 было основано в XIII-XVI вв. Эти места, связанные с духовной деятельностью представителей Православной Церкви и важнейшими событиями в истории Православия в России, сохраняют в наиболее целостном и совершенном виде исторические и природные ландшафты, памятники истории, культуры и архитектуры. Сейчас на территории Калужской области действуют 8 монастырей, расположенные в гг. Калуга, Боровск и Малоярославец, Дзержинском (с. им. Льва Толстого), Козельском (д. Шамордино, с. Клыково), Мещовском (п. Искра) районах.

Монастырские культурные ландшафты в пределах национального парка «Угра» и зоны его охраны тяготеют к долинам Жиздры и Оки. Помимо архитектурного ансамбля, являющегося центром такого ландшафта, его структуру дополняют скиты, святые источники и колодцы, заповедные рощи и иные достопамятные места, функционально взаимосвязанные сельские населенные пункты (исторически приписанные к монастырю - «монастыршина»), прилегающие сельскохозяйственные угодья и лесные дачи. Среди монастырских культурных ландшафтов первостепенную роль играет район Оптиной пустыни.

Старинные сельские поселения и усадьбы. Фоновым типом культурного ландшафта Калужской области является крестьянский сельский ландшафт, основой формирования которого служит куст исторически и планировочно взаимосвязанных сельских населенных пунктов (иногда отдельно стоящие села и деревни) с прилегающими к ним угодьями. Функциональными центрами такого ландшафта являются исторические сельские поселения с сохранившимися традиционными планировкой, застройкой, духовным, бытовым и хозяйственным укладом жизни местного населения.

В сельской местности располагается множество ценных усадебных комплексов, памятников архитектуры и промышленной застройки. В отдельных районах сохранились фрагменты исторической сети сельского расселения, представленные историческими селами, деревнями и усадьбами, формируемые в историко-культурные зоны: Боровскую, Нижнее-Протвинскую, Заокскую, Козельскую, Перемышльскую, Юхновскую, зону «Мальцевские заводы». Уникальные историко-культурные районы, в которые входят территории расположения исторических усадеб с многочисленными историко-культурными и природными памятниками и культурными ландшафтами, сложились во многих районах области. Наиболее интересными усадьбами являются: музей-усадьба Полотняный завод, дом Щепочкина в п. Полотняный завод, усадьба Е.Р. Воронцовой-Дашковой в с. Троицкое, усадьба Гагариных-Полторацких в с. Авчурино, усадьба Мансуровых-Толстых в с. Дубровка, усадьба Каров в с. Кольцово, усадьба Федоровых в с. Воробьево, усадьба Павлищев Бор в с. Павлищево, усадьба Голицыных в с. Городня, городские усадьбы Золотарева и Билибина, расположенные в Калуге.

Исторические заводские ландшафты как правило, связаны с дворянскими усадьбами и образуют комплекс усадебно-заводских ландшафтов. К ним можно отнести Шамординский комплекс, включающий усадьбу Келлата и прилегающие карьерные разработки в долине Выссы.

Важное место среди исторических реликвий занимают памятники архитектуры. Подавляющее большинство объектов, находящихся на государственной охране составляют памятники архитектуры, богатое архитектурное наследие сосредоточено собственно в Калуге, однако огромный пласт ценных архитектурных объектов широко представлен и в малых исторических городах области, особенно в Боровске, Козельске и Перемышле.

Памятники истории и искусства – прежде всего, мемориальные места, связанные с крупными военными сражениями отечественной войны 1812 г. и Великой отечественной войны (1941-1945 гг.), а также места пребывания выдающихся людей, памятники монументального искусства. Наибольшее число таких памятников располагается в Калуге, Жуковском и Тарусском районах. К этой категории следует также отнести и музейную сеть Калужской области, которая достаточно обширна и многогранна. Музеи играют интегрирующую роль в системе сохранения культурного наследия. Основу музейного дела в области составляет Калужский Государственный краеведческий музей, основанный в 1891 г. В Калуге также располагаются: художественный музей, музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, музей ремесла, быта и народных промыслов. Интересны экспозиции музеев боевой славы, историко-архитектурных и краеведческих музеев в районах области, в национальном парке «Угра».

Нематериальное наследие - традиции и умения, промыслы и ремесла. Калужская область принадлежит к числу территорий с богатыми традициями промыслов и ремесел, устной культуры и традиций. Неотъемлемой частью духовной культуры Калужской земли является традиционная культура. На территории, вошедшей в границы области, она имеет яркие локальные черты, сохраняя в себе южно-великорусскую основу. Это проявляется в типе традиционных сельских жилищ, диалектах, особенностях одежды, календарных и семейных обрядах, народной поэзии.

Во многих населенных пунктах в настоящее время сохранились образцы традиционных кирпичных и деревянных построек рубежа ХIХ-ХХ вв. (пос. Климов Завод, с. Палатки, д. Коноплевка Юхновского района, дд. Каменка, Трошна Козельского района, д. Люблинка Дзержинского района и т.д.). Особый интерес представляет фольклор. Местные исчезающие фольклорные традиции не только изучаются, но и реконструируются.

Среди традиционных ремесел и промыслов Калужского края выделяются обработка кожи, резьба по дереву, плетение из лозы, лыка и бересты, гончарные промыслы, художественное литье, ткачество и вышивка. Для области сегодня наиболее актуальным является возрождение – строчевышевки, гончарного промысла и художественной керамики. Центры художественных народных промыслов и ремесел – исторические поселения и местности, сохраняющие и развивающие художественную народную культуру и ремёсла. Они привлекательны для организации познавательного отдыха. Несмотря на богатое разнообразие видов кустарных промыслов и ремесел, и почти повсеместное их распространение в прошлом, сегодня можно выделить только несколько сложившихся центров традиционных промыслов и ремесел – Таруса, Малоярославец, Спас-Деменск. Бывшие промысловые центры в прежнем качестве не существуют, но отдельные мастера пытаются сохранить черты местных промыслов: лозоплетения (с. Головнино Перемышльского района), резьбы по дереву (с. Порослицы Юхновского района), ткачества (с. Гремячево Перемышльского района), вышивания перевитью (г. Сосенский). Традиционной народной культуре посвящены экспозиции филиала Калужского краеведческого музея в г. Козельске, краеведческого музея г. Юхнова. Перспективным центром ремесла может стать г. Кондрово, где возможно создание и развитие гончарного промысла и художественной керамики на базе белых Кондровских глин.

Многочисленные следы прошлого в виде остатков древних поселений, городищ и могильников различных исторических эпох повсеместно встречаются на территории Калужской области. Территория парка «Угра», по богатству историко-культурных объектов и их значимости, представляет собой ценнейший участок области. Археологические ландшафты парка приурочены к долинам основных рек, служивших путями древнего расселения. Ландшафтные комплексы данного типа в границах национального парка уникальны и представляют общероссийское достояние, что подтверждается обилием археологических объектов (городища, селища, стоянки, курганы), наличием устойчивых исторических преданий и летописных сведений о событиях татаро-монгольского нашествия на довольно обширных пространствах долин Угры и Жиздры.

Наиболее интересным комплексным объектом является урочище «Чертово городище» в Козельском районе. Здесь находится холм, сложенный кварцевыми песчаниками и поросший лесом. Площадка городища располагается на высоте 27 м от уреза воды в реке Чертовской и занимает площадь около 1,5 га. На его территории произрастает более 100 видов травянистой растительности, некоторые сохранились с доледникового периода. Культурный слой содержит предметы III-V вв. н.э., когда здесь обитали восточнобалтские племена, и этапа освоения этой территории славянами (IX-XI вв.). На городище организованы экскурсии.

В области существует целый комплекс рукотворных пещер. Ближайшие к Калуге известные каменоломни находятся в 20 км ниже по течению Оки, у д. Караваинки, а также Кольцовские пещеры у д. Михайловка.

Учитывая благоприятные природные условия в Калужской области и уникальный историко-культурный потенциал, территория располагает всеми условиями для всестороннего использования и развития сферы отдыха, оздоровительного лечения и культурно-познавательного туризма, активных видов спорта.

В регионе сохранилась и приумножается сеть санаторно-курортных учреждений, на сегодняшний день насчитывается порядка 45 рекреационных объектов, в основном расположенные на севере области, в зоне влияния Москвы, в окрестностях Калуги по берегам Оки. Их единовременная емкость составляет более 5 тыс. отдыхающих, что подтверждает востребованность рекреационных ресурсов жителями области, москвичами и другими гостями региона.

На территории Калужской области сохранились культурно-исторические памятники, монастыри и храмы, которым в советский период не уделялось особого внимания, поэтому культурное наследие области нуждается в инвестициях для восстановления не только собственно объектов, но и развития инфраструктуры для познавательного и экологического туризма, посещения Святынь в туристских целях и паломничества. Туризм может стать одной из ведущих отраслей специализации области и способствовать разрешению многих социально-экономических проблем региона.

Богатое и многообразное историческое прошлое, туристско-рекреационный потенциал уникальных природных ландшафтов, малых исторических городов Калужской области (Боровска, Козельска, Тарусы, Малоярославца, Мосальска, Медыни, Мещовска, Юхнова) в совокупности с развитием паломничества в монастырские центры (Пафнутьев-Боровский монастырь, Оптина пустынь, Тихонова пустынь, Шамордино) будут способствовать превращению Калужской области в один из излюбленных маршрутов Центра России, как для отечественных, так и для иностранных туристов.

Особо охраняемые природные территории

Расположение особо охраняемых природных территорий в регионе должно обеспечивать наиболее благоприятное взаимодействие природных комплексов различных категорий.

Необходимо учитывать следующие принципы: решение конкретных задач охраны природной среды и ресурсов целесообразно с использованием эффекта взаимодействия и взаимодополнения природных территорий разных типов и различных регламентов охраны; особо охраняемые природные территории разных типов могут быть ориентированы на решение комплексных проблем, при их планировочной увязке с учетом обеспечения непрерывности системы природных пространств на обширных территориях.

Проблема поддержания экологического баланса особенно актуальна для таких староосвоенных регионов с высокими антропогенными нагрузками как Калужская область. Известно, что для поддержания устойчивости системы необходимо, по меньшей мере, обеспечить возможность её регенерации. Императивом здесь является соответствие между ростом нагрузок на природу и адекватным развитием системы охраняемых биоценозов (правило Реймерса – Штильмарка). Оптимизация природной среды – это поиск сбалансированного соотношения между эксплуатацией экосистем, их охраной и целенаправленным преобразованием. В границах Калужской области им соответствуют, прежде всего, особо охраняемые природные территории – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму охраны природы. В современной концепции территориальной охраны природы особо охраняемые природные территории рассматриваются как элемент организации регионально адаптированного хозяйства, поддерживающий экологическое равновесие.

1. Заповедник «Калужские засеки»

Государственный природный заповедник «Калужские засеки», состоит из двух участков общей площадью 18533 га, образован в 1992 г. и расположен на юго-востоке Калужской области в Восточноевропейском регионе зоны широколиственных лесов. С севера заповедник граничит с национальным парком «Угра», с юга – с национальным парком «Орловское полесье», с которым имеет общую охранную зону. Исторические корни заповедника уходят на тысячелетие вглубь истории, когда широколиственные леса были распространены по всей Европе и представляли местами непроходимые чащобы.

Современный облик старовозрастных участков заповедника сформировался приблизительно 250-300 лет назад. За многовековую историю «Калужские засеки» значительные по площади массивы широколиственных лесов оказались малонарушенными благодаря административно-географическому положению территории.

Калужские засеки – название, которое с XVIII в. применяли для части территории Калужской губернии, входившей в состав Заокской засечной черты Московского государства XVI-XVII вв. Территория Калужских засек имеет давнюю и разнообразную историю природользования. Задолго до создания заповедника природопользование на этой территории по различным причинам было ограничено. В XV-XVII вв. леса засек сохраняло от уничтожения их оборонительное значение на границе государства; в XVIII-XIX вв. – забота государства о резервах корабельного и строевого леса; в XX в. – отсутствие удовлетворительных дорог и сократившаяся численность населения.

Основными антропогенными факторами, оказавшими влияние на формирование биогеоценотического покрова территории заповедника, в течение последних столетий являлись: а) для территории бывших засек – создание лесных культур, выборочные рубки, лесной выпас; б) для остальной территории – сельхозпользование (распашка, сенокошение, выпас), а после Великой Отечественной войны – создание лесных культур.

Одной из основных задач, возложенных на заповедник, является охрана природных территорий в интересах сохранения биологического разнообразия природных комплексов и объектов. В связи с этим законодательством на территории заповедника установлен жесткий режим охраны, запрещающий не только любую деятельность, противоречащую задачам заповедника, но и свободное посещение его территории.

Уникальный для Калужской области набор лесных формаций, близость лесостепной зоны, а также отсутствие антропогенного пресса определяют разнообразие флоры и фауны.

На сегодняшний день растительные сообщества представлены полидоминантными широколиственными лесами бывшей Засечной черты. Особо выделяются старовозрастные широколиственные леса бывших Дубенской, Столпицкой засек, где сохранились уникальные для Восточной Европы коренные сложные дубравы с выраженной оконной мозаикой и большим видовым разнообразием как древесно-кустарникового яруса, так и травяного. По своему почвенному составу заповедник выделяется не только в масштабах России, но и Европы.

Фауна млекопитающих включает такие регионально редкие виды как медведь, рысь, барсук. Обычными видами являются лось, косуля, кабан. С 2001 г. постоянным диким видом стал зубр. На водоёмах заповедника обнаружено 17 поселений европейского бобра. Основу населения птиц заповедника и сопредельной с ним территории составляет около 115 видов 16 отрядов. Еще 37 видов, краеареальных или спорадично распространенных, встречаются не каждый год.

Таким образом, заповедник создан для сохранения и изучения одного из участков уникального для Восточной Европы, древнего широколиственного леса со сложной структурой и особым типом почвообразования, редкими видами растений и животных.

2. Национальный парк «Угра»

Идея создания национального парка появилась в начале 1980-х годов, когда стала очевидной необходимость сохранения природных ландшафтов долин рек Угры и Жиздры. Особый интерес к этой территории определялся также уникальным собранием памятников историко-культурного наследия. Многие важнейшие события русской истории связаны с берегами названных рек.

Национальный парк «Угра» образован в 1997 г. Территория парка, площадью 98623 га, включает 3 основных участка: Угорский, Воротынский, Жиздринский, занимающих, соответственно, 64 %, 32 % и 4 % общей площади парка, и три кластерных участка, отстоящих от основных на расстоянии от 3 до 8 км. Для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий, вокруг парка выделена охранная зона с ограниченными условиями природопользования общей площадью 46,1 тыс. га. Общая залесенность территории национального парка, входящего в подзону смешанных лесов Смоленско-Московской провинции, составляет около 63 %. Согласно ландшафтному и лесорастительному районированию выделяется два участка: Угорский и Жиздринский. Эталоном смешанных хвойно-широколиственных лесов европейской части России является Галкинский лес в междуречье рек Угра, Шаня, Изверь – уникальный лесной массив общей площадью 4559 га. Фауна национального парка включает около 90 % видового разнообразия региона и на сегодняшний день насчитывает более 300 видов позвоночных животных. Совмещение на границе парка географических зон определяет смешанный характер фауны, включающей таежные, среднеевропейские и степные виды.

Как показывает практика работы большинства зарубежных национальных парков, больше природоохранное значение имеет формирование системы организованного туризма. Богатый природный и историко-культурный потенциал «Угры» создает предпосылки эффективного развития туризма, эколого-просветительской и научной деятельности.

3. Государственный природный заказник «Таруса»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002 г. № 639 «Об учреждении государственного природного заказника федерального значения "Государственный комплекс "Таруса"», в соответствии с которым общая площадь территории вновь учрежденного государственного природного заказника федерального значения "Государственный комплекс "Таруса" Федеральной службы охраны Российской Федерации составляет 46900 гектаров без изъятия земельных участков у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Особо охраняемые природные территории представлены компактным лесным массивом преимущественно в границах Барсуковского военного лесхоза Главного квартирно-экспулатационного управления министерства обороны Российской Федерации.

По природным условиям территория относится к зоне смешанных лесов (подзона широколиственных лесов). Территория особо охраняемых природных территорий представляет собой водосбор бассейна реки Оки, тем не менее, она бедна наличием рек и естественных водоемов. Вдоль северной границы с запада на восток протекает р. Нара, вдоль южной – р. Протва. Центральная часть территории является водоразделом между Нарой и Протвой. Имеются ряд искусственных водоемов с целевыми назначениями площадью около 25 га. Объявление территории заказником с ограниченным режимом лесопользования играет важную роль в поддержании гидрологического режима.

В границах особо охраняемых природных территорий обитают: лось, кабан, марал, пятнистый олень, косуля европейская, лисица, енотовидная собака, рысь, куница лесная, норка европейская, норка американская, хорь лесной, барсук, ласка, горностай, бобр, ондатра, белка, заяц беляк, заяц русак, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел. В водных объектах обитают утки: кряква и чирки. Природоохранный режим территории регулируется приказом МПР России от 25.10.2004 г. № 679 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике «Государственный комплекс «Таруса».

На территории заказника запрещается или ограничивается строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для жизнеобеспечения жителей населенных пунктов, находящихся в границах территории заказника, предоставление вне черты поселений земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, а также хозяйственная и иная деятельность, направленная на размещение, новое строительство и расширение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов (кроме работ, направленных на обеспечение экологической безопасности), оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное и иное ценное значение, находящихся под особой охраной. На территории Заказника устанавливаются зоны покоя, обозначаемые на местности соответствующими аншлагами и предупреждающими знаками в соответствии с прилагаемым описанием границ этих зон. Зоны покоя с усиленным режимом охраны выделяются с целью сохранения природных комплексов в совокупности их компонентов и представляют собой участки, не затронутые или незначительно затронутые хозяйственной деятельностью человека с расположенными в них местами размножения и обитания диких животных. Потенциал природного заказника «Таруса» высок. Особенно важным представляется развитие рекреационного направления.

Выводы:         1. Специальные природоохранные режимы – заповедный, режим национального парка, заказника и памятников природы – установлен в настоящее время на 6,8 % территории области. Это не удовлетворяет минимально необходимому значению доли особо охраняемых природных территорий для обеспечения нормального функционирования природы (10-15 % для региона). Помимо расширения границ уже существующих особо охраняемых природных территорий, детальное дешифрирование космических снимков позволяет выявить особо ценные участки ландшафтов и рекомендовать к организации проектных предложений по созданию новых объектов.

2. Проблемы утраты ценных фрагментов природных ландшафтов особо остро стоит сегодня в зоне такой крупной системы расселения, как Московская агломерация. Калужская область может рассматриваться в том числе как рекреационная зона Москвы, а для этого приоритетной задачей развития области должно быть обеспечение экологической безопасности в рамках устойчивого развития как раз через развитие сети особо охраняемых природных территорий. Развитие туризма, участие особо охраняемых природных территорий в совместных с регионами социально-экономических, научных и природоохранных планах и проектах явно недостаточно. Это непомерно уничижает социальную значимость особо охраняемых природных территорий, а также создает угрозу самому существованию особо охраняемых природных территорий, поэтому включение особо охраняемых природных территорий в активную социально-экономическую политику области имеет большую перспективу.

3. При изучении особенностей природной специфики Калужской области, очевидно, что центральный район Барятинско-Сухиничской равнины является районом формирования малых рек области. В этой же, юго-западной части области проходит линия водораздела между бассейнами рек Днепра и Волги. Таким образом, на первый взгляд депрессивная с экономической точки зрения часть области, является значимой с экологической, тем более что южная часть области (Жиздринский, Ульяновский, Хвастовичский) была подвержена радиоактивному загрязнению. Эти три района имеют значительную площадь (около 70%) сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения цезием-137 выше 1 ku/кв. км. Данная область нуждается в специальном регламенте природопользования и разработке научного обоснования.

4. Границы заповедника «Калужские засеки» смыкаются с границами Национального парка «Орловское Полесье», а также охранной зоной смыкается с территорией национального парка «Угра». Природный заказник «Рессета» в Брянской области ведет эту линию особо охраняемых территорий трех областей на юг, к заповеднику «Брянский лес»; и далее на Украину. Формируется единый, территориально целостный и исторически уникальный заповедный комплекс на площади около 600 тыс. га. Крупные лесные участки, занимаемые заповедниками и национальными парками, интегрированные в непрерывную сеть – экологический каркас – способны не только сохранить зубровое стадо, но и возродить природные ландшафты бассейнов трех крупнейших рек – Волги, Дона и Днепра. Таким образом, расширение границ заповедника позволит сохранить функциональную целостность экосистем.

Выводы: Рекреационная деятельность в современных условиях во многом неуправляема, однако должна быть максимально оптимизирована в соответствии со структурой расселения и рекреационными нагрузками территории.

Богатое историко-культурное наследие, красота и многообразие природных ландшафтов и памятников природы, сравнительно благоприятная экологическая обстановка и климатические условия, выгодное геополитическое положение, связанное, прежде всего, с относительной близостью области к столичному региону (г. Москве), позволяют формировать рекреационно-туристское направление развития Калужской области, ориентированное, как на внутренние, так и на внешние потребности.

# Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га | Площадь (размер) охранной зоны, га (м) | Категория | Уровень значимости (региональный, местный) | Профиль | Кластерность (число отдельно расположенных участков) | Местоположение | Международный статус | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ (вид документа, наименование органа власти, принявшего документ, дата, номер, название документа) | Ведомственная подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. морская акватория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеро «Бездон» | 36 | - | 12 га (50 м) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Барятинский район, 4 км севернее дер. Зайцева Гора | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 14.07.2015 № 379 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Озеро "Бездон" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 2 | Низинное болото «Шатинский мох» | 2513 | - | 91 га (50 м) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Барятинский район, западнее и юго-западнее дер. Зайцева Гора | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); постановление Правительства Калужской области от 28.11.2014 № 705 «О памятнике природы регионального значения "Низинное болото "Шатинский мох» | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 3 | Парк д. Милотичи | 26 | - | 22 (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Барятинский район, дер. Милотичи | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 12.05.2017 № 283 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Парк д. Милотичи" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 4 | Парк д. Котово | 4 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Барятинский район, дер. Котово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 5 | Городской бор | 300 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Боровский район, севернее г. Боровск | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 6 | Парк ВНИИФБиП | 5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Боровский район, г. Боровск | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 7 | Парк и сад усадьбы Сатино | 44 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Боровский район, с. Сатино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 8 | Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря | 2 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Боровский район, г. Боровск | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 9 | Парк усадьбы художника Прянишникова | 30 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Боровский район, дер. Тимашово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 10 | Городской бор | 391 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 11 | Лесной массив «Галкинский лес» | 6208 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, к югу от дер. Галкино в междуречье Угры и Шани | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 12 | Переходное болото | 10 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, 1,5 км от дороги Кондрово-Маковцы | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 13 | «Широкие луга» | 76,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, 5 км северо-западнее дер. Петрушино | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 14 | Торфяные болота (дремлик болотный) | 2 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, в 1,5 км юго-западнее дер. Шеняно-Слобода | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 15 | Парк в г. Кондрово | 9 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 16 | Парк усадьбы в д. Горбенки | 4 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, дер. Горбенки | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 17 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, дер. Маковцы | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 18 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, дер. Огарево | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 19 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково, ул. Лесная, в пойме р. Шаня | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 20 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Святое | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 21 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, у дома культуры ЦБК | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 22 | Ключ-источник | - | - | (100) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, у автодороги Кондрово-Никольское, в 1,5 км от границы Кондрово | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 23 | Роща и сад д. Галкино | 3 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, дер. Галкино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 24 | Парк с. Бегичево | 5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Совхоз им. Ленина | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 25 | Парк д. Железцово | 4 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, дер. Железцово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 26 | Ключ-источник «Святого Тихона» | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, пос. Тихонова Пустынь | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 27 | Дуб 300-летний | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 28 | Озеро Святое | 9,4 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Дзержинский район, между дер. Маковцы и Петрушино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 8 «Об объявлении озер памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 29 | Дубравы в пойме р. Жиздры | 206 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Девять участков | Калужская область, Думиничский район, пойма р. Жиздра | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 30 | Хвойные насаждения у с. Дубровка | 41,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, с. Дубровка | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 31 | Сосновый бор | 44 | - | 15,3 (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Думиничский район, южнее дер. Думиничи | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); постановление Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 395 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Сосновый бор" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 32 | Елово-широколиственный бор | 165 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 13.05.2016 № 287 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Елово-широколиственный бор" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 33 | Карстовое озеро «Бездонное» | 22,8 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, дер. Озерская | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 29.06.2015 № 350 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Карстовое озеро "Бездонное" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 34 | Источник пресной воды «Белый колодец» | 0,07065 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, дер. Белый Колодец | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 15.06.2015 № 318 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Источник пресной воды "Белый колодец" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 35 | Лесной сосновый массив «Дубровский» | 95 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Четыре участка | Калужская область, Жиздринский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 36 | Лесной сосновый массив «Лукавский» | 26,4 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, ГКУ Калужской области "Жиздринское лесничество", Болвинское участковое лесничество, квартал 78 | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской области от 15.01.2018 № 21 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Лесной сосновый массив "Лукавский" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 37 | Лесной массив «Черничники» | 90,1 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Два участка | Калужская область, Жиздринский район, ГКУ Калужской области "Жиздринское лесничество", Жиздринское участковое лесничество, кварталы 102 и 103 | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 08.11.2017 № 647 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Лесной массив "Черничники" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 38 | Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы» | - | - | - | Памятник природы | Региональный | Биологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, южнее пос. Мужитинский | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 39 | Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы» | - | - | - | Памятник природы | Региональный | Биологический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, вблизи Святого колодца | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 40 | Урочище «Знаменская горка» | 17 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Два участка | Калужская область, Жиздринский район | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 06.10.2015 № 568 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Урочище "Знаменская горка" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 41 | Дендропарк г. Жиздры | 1,75 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 05.08.2015 № 436 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Дендропарк г. Жиздры" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 42 | «Родник» | 169,8 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Жуковский район, вблизи дер. Городенка | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 12.10.2017 № 574 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Родник" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 43 | Парк усадьбы Салтыковых | 24,9 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Жуковский район, с. Нижнее | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 44 | «Барсуки» | 34600 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, междуречье Протвы и Нары | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 27.08.1992 № 146 «Об объявлении угодий производственно-охотничьего предприятия «Барсуки» памятником природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 45 | Урочище «Михалевы горы» | 21,7 | - | 13,0 (50) | Памятник природы | Региональный | Геологический | Три участка | Калужская область, Жуковский район, вблизи дер. Стрелковка | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 27.11.2017 № 686 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 46 | Озеро «Оглублянка» | 21 | - | 44 (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, дер. Огубь | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 22.12.2017 № 776 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Озеро "Оглублянка" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 47 | Еловый массив на р. Нара | 33,6336 | - | 19,7 (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Жуковский район, вблизи дер. Рыжково | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 04.12.2017 № 707 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Еловый массив на р. Нара" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 48 | Сосновые боры по р. Протва | 393,7 | - | 126,3 (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Четыре участка | Калужская область, Жуковский район, окрестности дер. Любицы | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 21.02.2018 № 114 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Сосновые боры по р. Протва" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 49 | Болото «Сиговское» | 12 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 2 км от дер. Сигово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 50 | Болото «Зубовское» | 10 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 4,5 км от дер. Зубово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 51 | Холм моренный «Шатрищи» | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Износковский район, западнее дер. Шатрищи | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 52 | Угодья совхоза «Семеновский» | 952 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Износковский район | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 № 178 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 53 | Болото Агафьинское | 47 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Износковский район, в 2 км западнее с. Износки | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 54 | Верховое болото Князь Мох | 437 | - | 113 (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Кировский район, вблизи дер. Кузнецы | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 20.12.2016 № 675 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Верховое болото Князь Мох" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 55 | Верховое болото Бережковское | 432 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Кировский район, вблизи дер. Зимницы | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 56 | Источник пресной воды у монастыря Оптина Пустынь | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Козельский район, монастырь "Оптина Пустынь" | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 57 | Липовая аллея в усадьбе с. Волконское | 3 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Козельский район, с. Волконское | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 58 | Парк усадьбы | 4 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, дер. Петроселье | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 59 | Парк усадьбы | 8 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, дер. Прилепы | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 60 | Парк усадьбы | 4,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, дер. Доброселье | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 61 | Парк усадьбы | 22,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, дер. Петроское | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 62 | Бор-брусничник, бор ландышево-орляковый | 341 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Куйбышевский район, вблизи дер. Троицкое | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской области от 04.07.2017 № 385 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Бор-брусничник, бор ландышево-орляковый" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 63 | Урочище «Байдаковка» | 27,6 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Четыре участка | Калужская область, Куйбышевский район, вблизи дер. Никольское, дер. Безымянная высота | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 04.07.2018 № 402 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Урочище "Байдаковка" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 64 | Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями | 1984 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Людиновский район, севернее г. Людиново | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 65 | Урочище «Молевское» | 18,48 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Людиновский район, вблизи дер. Палома | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской области от 04.03.2016 № 146 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Урочище "Молевское" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 66 | Парк усадьбы «Панское» | 5,8 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, дер. Панское | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 67 | Парк усадьбы Мансурово | 2 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Дубровка | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 68 | Парк усадьбы с. Дольское | 6,25 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Дольское | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 69 | Парк с. Ильинское | 6,3 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 70 | Парк д. Кудиново | 0,7 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, дер. Кудиново | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 71 | Парк с. Игнатьевское | 2 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Игнатьевское | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 72 | Парк д. Маклино | 2,1 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, дер. Маклино | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 73 | Парк «Дубки» | 22, 7741 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 23.03.2017 № 162 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Парк "Дубки" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 74 | Парк «Остров» | 25,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 05.04.2017 № 190 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Парк "Остров" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 75 | Парк усадьбы в с. Спас-Загорье | 10 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 76 | Родник «Якушкин колодец» | - | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 77 | Лесной массив «Бунина гора» | 1696 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, 2 км к северо-западу от г. Малоярославец | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 78 | Парк санатория «Воробьево» | 16 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Малоярославецкий район, с. Санатория "Воробьево" | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 9 «Об объявлении парков памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 79 | Река Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды | 10240 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 80 | Река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды | 1560 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 81 | Река Руть с охранным ландшафтом на расстоянии по 300 м в обе стороны от уреза воды | 480 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 82 | Река Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды | 1020 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 83 | Река Лужа с охранным ландшафтом по 400 м в обе стороны от уреза воды | 5600 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 84 | Река Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды | 216 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 85 | Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды | 600 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 86 | Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды | 920 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 87 | Река Городенка с охранным ландшафтом на расстоянии 250 м в обе стороны от уреза воды | 850 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Медынский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 88 | Пещеры берега р. Лужа | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Геологический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Кременское | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 89 | Обнажение известняков | 1,4 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Геологический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Кременское | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 90 | Парк Передельский | 3,6 | - | - | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Медынский район, с. Передел | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 17.03.2017 № 120 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Парк Передельский" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 91 | Усадьба «Шалово» | 16,7 | - | 18,3 (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Два участка | Калужская область, Мещовский район, дер. Шалово и с. Зеновка | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); постановление Правительства Калужской области от 20.07.2018 № 433 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Усадьба "Шалово" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 92 | Мещовский городской парк | 4,5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 93 | Группа дубов «Три богатыря» | 0,023571 | - | 1,280697 (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Три участка | Калужская область, Мещовский район, дер. Растворово | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); постановление Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 396 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Группа дубов "Три богатыря" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 94 | Кедровые насаждения | 2,5 | - | 4,6 (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Два участка | Калужская область, Мещовский район | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 28.11.2016 № 639 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Кедровые насаждения" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 95 | Сосновый бор г. Мосальск | 223,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Три участка | Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск | - | Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 15.06.2015 № 319 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Сосновый бор г. Мосальск" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 96 | Урочище «Пройдево» | 22,72 | - | 13 (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Мосальский район, 2 км западнее дер. Родня | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 15.08.2014 № 480 "О памятнике природы регионального значения "Урочище "Пройдево" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 97 | Парк с. Ахлебинино | 4 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 98 | Сосновые леса на дюнах | 219,3 | - | 60,7 | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Три участка | Калужская область, Перемышльский район, с. Корекозево | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 06.10.2015 № 569 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Сосновые леса на дюнах" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 99 | Источник пресных вод у д. Брагино | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, дер. Брагино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 100 | Источник пресных вод у д. Гремячево | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Перемышльский район, дер. Гремячево | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 101 | Болото «Цветковский мох» | 93 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, дер. Потапово | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 102 | Парк с. Понизовье | 9,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, с. Понизовье | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 103 | Верховое болото Большое Нарышкинское | 757 | - | 123 (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, вблизи дер. Подлесное | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 30.08.2017 № 482 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Верховое болото Большое Нарышкинское" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 104 | Верховое болото Князев Мох | 81 | - | 28 (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Спас-Деменский район, дер. Князево | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении болот памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 30.08.2017 № 483 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Верховое болото Князев Мох" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 105 | Источник пресных вод у д. Уруга | 37 | - | 24,5 (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Сухиничский район, дер. Уруга | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 08.11.2017 № 648 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Источник пресных вод у д. Уруга" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 106 | Парк с. Ладыжино | 6 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ладыжино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 107 | Парк с. Трубецкое | 15 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Трубецкое | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 108 | Парк с. Ильинское | 1 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ильинское | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 109 | Берег реки Таруса участок «Ильинский омут» | 1,5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Ильинское | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 110 | Парк усадьбы с. Сивцево | 6 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Сивцево | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 111 | Парк с. Вознесенье | 1,5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 112 | Парк с. Барятино | 10 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Барятино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 113 | Парк с. Почуево | 1,5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Почуево | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 114 | Парк с. Истомино | 3,5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, Тарусский район, с. Истомино | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 115 | Берег реки Песочня | 12 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Тарусский район | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 116 | Лесной массив «Бор» | 61 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Ферзиковский район, 300 м к югу от дер. Тимофеевка | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 03.04.2018 № 202 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы "Лесной массив "Бор" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 117 | Река Ловатянка и ее пойма | - | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 118 | Река Вытебеть и ее пойма | 704 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 16.03.2016 № 169 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Река Вытебеть и ее пойма" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 119 | Река Обельна и ее пойма | 666,5 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 26.05.2016 № 301 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Река Обельна и ее пойма" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 120 | Река Лохова и ее пойма | 120,2 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 16.03.2016 № 170 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Река Лохова и ее пойма" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 121 | Слободское водохранилище | 104 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, с. Слобода | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 122 | Пеневичское водохранилище | 50 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 123 | Зеленая зона п. Еленский | 5700 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, окрестности пос. Еленский | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 124 | Зеленая зона п. Хвастовичи | 12400 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, окрестности с. Хвастовичи | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 125 | Лесной массив возле ст. Теребень | 12400 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, Хвастовичский район, от пос. Боев до ст. Теребень, Кудрявец - Зеленые лужи на всю глубину до границ с Брянской и Орловской областями | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 126 | Городской бор в г. Юхнове | 205,7823 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Три участка | Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 04.06.2012 № 275 "О реорганизации памятника природы регионального значения "Городской бор в г. Юхнове" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 127 | Дача «Бугры» | 93 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Обнинск | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 30.06.2016 № 365 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Дача "Бугры" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 128 | «Нижний парк» | 25 | - | - | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Три участка | Калужская область, Город Обнинск | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.01.1985 № 30 «Об утверждении территории «Нижнего парка» г. Обнинска, урочища «Знаменская горка» Жиздринского района, дендросада г. Жиздры памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 23.03.2017 № 164 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Нижний парк" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 129 | "Парк усадьбы Яновских" | 34,4 | - | 61 | Памятник природы | Региональный | Природно-исторический | Один участок | Калужская область, г. Калуга, пос. Учхоз | - | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.11.1992 № 188 «Об объявлении парка усадьбы Яновских в п. Учхоз г. Калуги памятником природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 130 | «Овраг Можайка» | 97 | - | 82 | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 131 | «Пруд на Вырке» | 32,3 | - | 121,8 | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 132 | «Роща «Комсомольская» | 30,4 | - | 4,9 | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 «Об утверждении паспортов памятников природы» | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 133 | Минеральный источник «Резванский» | - | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 134 | Лаврентьевский монастырь с парком, прудом и источником | 5 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 135 | Лесное урочище «Рождественский лес» | 328 | - | (50) | Памятник природы | Региональный | Ботанический | Один участок | Калужская область, пригород Калуги | - | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185) | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 136 | Группа восходящих родников на реке Веприке | 7 | - | - | Памятник природы | Региональный | Комплексный | Один участок | Калужская область, дер. Новоскаковское | - | Постановление Правительства Калужской области от 27.07.2015 № 416 "Об объявлении природного комплекса "Группа восходящих родников на реке Веприка" особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 137 | "Милятинское водохранилище" | 465 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Барятинский район, восточнее с. Милятино | - | Постановление Правительства Калужской области от 11.04.2017 № 202 "Об объявлении Милятинского водохранилища особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 138 | Верховое болото справа и слева от дороги Гаврики-Беклемищево в Мещовском районе | 30 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Мещовский район, вблизи дер. Тюфинь | - | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2018 № 389 "Об объявлении верхового болота справа и слева от дороги Гаврики-Беклемищево в Мещовском районе особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 139 | Болото слева от дороги Гаврики-Подкопаево в Мещовском районе | 100 | - | - | Памятник природы | Региональный | Гидрологический | Один участок | Калужская область, Мещовский район, дер. Гаврики | - | Постановление Правительства Калужской области от 16.07.2018 № 423 "Об объявлении болота слева от дороги Гаврики-Подкопаево в Мещовском районе особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы" | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| 140 | Парк имени К.Э. Циолковского | - | - | - | Городской парк | Местный | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 141 | Городской парк культуры и отдыха | 4,980356 | - | - | Городской парк | Местный | Комплексный | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 142 | Сквер Н.В. Гоголя | - | - | - | Городской сквер | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 143 | Дуб 500-летний | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 144 | Клен шаровидный | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 145 | Клен шаровидный | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 146 | Липа 200-летняя | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 147 | Шелковица белая | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 148 | Сосна Веймутова | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 149 | Сосны Веймутова | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |
| 150 | Дуб 600-летний | - | - | - | Памятник живой природы | Местный | Ботанический | Один участок | Калужская область, г. Калуга | - | Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев» (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) | Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги |

# 3.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Существенные отличия в состоянии природной среды, имеющие место как в сравнении Калужской области с окружающими территориями, так и внутренние отличия отдельных ее местностей, связаны со значительной ролью региональных факторов формирования экологической ситуации. Относительно рассматриваемой территории проявляется воздействие трех групп факторов, соответствующих территориальных уровней:

- I порядка - связанные с трансграничным переносом, проявлением общепланетарных и материковых детериорационных процессов;

- II порядка - связанные с воздействием соседних территорий, в данном случае - главным образом Московской области;

- III порядка - внутренние, внутриобластные.

Факторы I порядка оказывают определенное, фиксируемое с помощью различных средств наблюдения, воздействие на природную среду Калужской области, находящейся под воздействием так называемого «западного переноса» аэрополлютантов с территории Западной и Центральной Европы. Однако, для Калужской области экологические последствия, связанные с воздействием факторов I порядка определяется, прежде всего, наличием зон радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В зону радиоактивного загрязнения Калужской области, к которой условно относятся территории с содержанием цезия 137 более 1 Ku/км2, в настоящее время входят 10 районов. В выделенных районах в 2004 г. обследовано 418,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Загрязненными оказались119,8 тыс. га или 28,6 % площади обследованных земель.

Проявление экологических последствий воздействий факторов II порядка связано с нахождением области в составе Центрального экономического района. Закономерности дифференцированности Европейской территории страны по фактору загрязненности воздушного бассейна позволяют определить Калужскую область в зоне минимального экологического риска со стороны Москвы и Московской области, как основного источника загрязнения воздушного бассейна. На территории Калужской области в течение года преобладают южный и юго-западный ветры, летом наиболее часто отмечается ветер северо-западного направления, зимой – южного. В годы первых социалистических пятилеток было принято решение не застраивать Калужское направление промышленными предприятиями: учли розу ветров (в Москве преобладают юго-западные ветры), поэтому Калужская область не подвергается активному трансграничному переносу загрязняющих веществ из Москвы и Московской области, как, например, Тверская и Владимирская области.

Однако, с точки зрения экологического риска для водных ресурсов ситуация противоположная. За последние 3-4 года, наблюдается значительное бактериальное загрязнение р. Оки в створе Окского водозабора г. Калуги. Как показало обследование, источники микробиологического загрязнения р. Оки находились за пределами Калужской области. Такая опасность повторения экстремально высокого микробиологического загрязнения реки Оки в результате залповых сбросов неочищенных стоков не позволяет в дальнейшем гарантировать качество питьевой воды. Второй источник потенциальной опасности – Смоленская АЭС. Юго-восточная часть области находится в зоне возможного аварийного риска.

Факторы III порядка проявляются в размещении производительных сил внутри области. Радиационно-опасными объектами на территории области являются ФЭИ и Филиал НИФХИ, расположенные в г. Обнинске. Концентрация разноотраслевых объектов промышленности в Калуге, Товарково, Обнинске, Людинове и т.д. напрямую сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.

Современная экологическая ситуация в Калужской области является закономерным следствием географического положения, специфики природных условий, особенностей природных ресурсов, тенденций развития производительных сил региона. Через территорию области проходят важнейшие международные автомобильные и железнодорожные магистрали: Москва - Калуга - Брянск - Киев - Львов – Варшава. Область обладает достаточно развитой минерально-сырьевой базой, продолжает развиваться как промышленный регион, занимает одно из первых мест в ЦФО по величине научно-технического потенциала.

Влияние региональных факторов формирования экологической ситуации будет проявляться и в будущем. Особое значение для Калужской области будут иметь их следующие формы:

- распространение региональных зон детериорации из-за наращивания объемов промышленного производства области, а также развития агропромышленного производства для внутреннего рынка и Московского региона. Важнейшей предпосылкой будущего антропогенного воздействия является расширение добычи строительных материалов и торфа, о чем свидетельствует карта перспективного освоения месторождений области;

- повышение антропогенных нагрузок на ландшафты в связи с транзитным положением области;

- повышение привлекательности многочисленных и разнообразных природно-рекреационных ресурсов области, дефицит которых наблюдается в Московском регионе.

### 3.2.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными причинами загрязнения атмосферы города и его дифференциации по районам являются:

- природные условия;

- масштаб и структура техногенного воздействия на атмосферу;

- особенности распределения выбросов по территории.

Характер загрязнения атмосферного воздуха определяется выбросами стационарных и передвижных источников загрязнения и котелен.

По данным статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2018 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 23,3 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 3,43 тыс. т, диоксида серы – 1,36 тыс. т, оксида углерода – 9,98 тыс. т, оксидов азота – 6,35 тыс. т, углеводородов с учетом ЛОС (исключая метан) – 2,2 тыс. т.

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников источников в 2018 году представлены в таблице 3.2.1.1.

Динамика изменения общего количества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и их состава за последние 10 лет представлена в таблице 3.2.1.2.

Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2018 году по муниципальным районам (городским округам) приведены в таблице 3.2.1.3.

Наибольшие объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников приходились на г. Калугу, Дзержинский, Жуковский, Боровский и Людиновский районы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили предприятия и организации: ОАО «Лафарж Цемент», ООО «НЛМК – Калуга», ООО «Фельс Известь» и ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Таблица 3.2.1.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 2018 ГОДУ

| ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 2018 ГОДУ (тысяч тонн) |
| --- |
|  | Всего | в том числе загрязняющие вещества: |
|  |  | твердые | диоксид серы | оксид углерода | оксиды азота (в пересчете на NO2) | углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: | 23,317 | 3,429 | 1,358 | 9,978 | 6,351 | 2,201 |
| от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) | 5,557 | 0,259 | 0,099 | 2,672 | 2,322 | 0,205 |
| от технологических и других процессов | 17,760 | 3,170 | 1,258 | 7,306 | 4,030 | 1,997 |

Таблица 3.2.1.2. Динамика изменения общего количества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и их состава за последние 10 лет

| Год | Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т | В % к общему количеству отходящих веществ |
| --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе |  |
|  |  | диоксид серы | оксиды азота | оксид углерода | твердые вещества | прочие |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 12,907 | 0,538 | 2,419 | 7,132 | 1,846 | 0,972 | 10,7 |
| 2009 | 11,765 | 0,263 | 2,381 | 6,296 | 1,689 | 1,136 | 8,3 |
| 2010 | 12,075 | 0,371 | 2,382 | 6,566 | 1,564 | 1,192 | 8,3 |
| 2011 | 12,599 | 0,300 | 2,078 | 6,568 | 1,467 | 2,186 | 8,6 |
| 2012 | 12,979 | 0,367 | 2,062 | 6,050 | 1,393 | 3,107 | 8,8 |
| 2013 | 15,290 | 0,354 | 2,157 | 6,121 | 1,576 | 5,082 | 9,3 |
| 2014 | 19,481 | 1,283 | 3,505 | 7,291 | 1,967 | 5,435 | 12,6 |
| 2015 | 25,600 | 0,700 | 4,300 | 13,200 | 2,200 | 5,200 | 14,8 |
| 2018 | 23,317 | 1,358 | 6,351 | 9,978 | 3,429 | 2,201 |  |

Таблица 3.2.1.3. Показатели выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация  в 2018 году

| Наименование объекта по классификации ОКТМО | В том числе выбрасывается без очистки | Поступает на очистные сооружения | Из них уловлено и обезврежено | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в % к предыдущему году | Утилизировано загрязняющих веществ в % к уловленным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. от организованных источников выбросов |  | Всего | Из них утилизировано |  |  |
|  |  |  |  |  |  | За отчетный год |  |
| Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальные образования Калужской области | 7,388 | 6,892 | 178,068 | 175,896 | 171,933 | 9,560 | 97,7 |
| Бабынинский муниципальный район | 0,629 | 0,590 | 0,442 | 0,337 | 0,017 | 0,733 | 5,1 |
| Боровский муниципальный район | 4,471 | 3,776 | 17,702 | 17,468 | 16,187 | 4,705 | 92,7 |
| Дзержинский муниципальный район | 0,132 | 0,087 | 0,078 | 0,066 | 0,066 | 0,144 | 100,0 |
| Думиничский муниципальный район | 0,173 | 0,098 |  |  |  | 0,173 |  |
| Жиздринский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - |
| Жуковский муниципальный район | 0,047 | 0,020 | 0,002 | 0,002 |  | 0,047 | 0 |
| Кировский муниципальный район | 0,806 | 0,495 | 1,673 | 1,628 |  | 0,851 |  |
| Износковский муниципальный район | 0,004 | 0,000 |  |  |  | 0,004 |  |
| Козельский муниципальный район | 0,032 | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |
| Куйбышевский муниципальный район | 0,007 | 0,001 |  |  |  | 0,007 |  |
| Людиновский муниципальный район | 0,528 | 0,526 | 0,000 | 0,000 |  | 0,528 |  |
| Малоярославецкий муниципальный район | 0,096 | 0,060 |  |  |  | 0,096 |  |
| Медынский муниципальный район | 0,001 | 0,001 | 0,088 | 0,084 | 0,084 | 0,005 | 100,0 |
| Мещовский муниципальный район | 0,026 | 0,013 |  |  |  | 0,026 |  |
| Мосальский муниципальный район | 0,027 | 0,027 |  |  |  | 0,027 |  |
| Перемышльский муниципальный район | 0,046 | 0,000 |  |  |  | 0,046 |  |
| Спас-Деменский муниципальный район | 0,009 |  |  |  |  | 0,009 |  |
| Сухиничский муниципальный район | 0,007 | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |
| Тарусский муниципальный район | 0,037 | 0,014 |  |  |  | 0,037 |  |
| Ульяновский муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - |
| Ферзиковский муниципальный район | 0,009 |  |  |  |  | 0,009 |  |
| Хвастовичский муниципальный район | 0,068 | 0,028 | 0,039 | 0,039 |  | 0,068 |  |
| Юхновский муниципальный район | 0,011 | 0,008 |  |  |  | 0,011 |  |
| город Калуга | 3,561 | 3,167 | 8,804 | 8,318 | 0,098 | 4,047 | 1,2 |
| город Обнинск | 0,510 | 0,396 | 0,087 | 0,085 | 0,008 | 0,512 | 9,4 |

Загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками

Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской области являются автомобильный и железнодорожный транспорт. Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферы. Отходящие газы двигателей внутреннего сгорания автомобилей содержат сложную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, в том числе химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами. Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух и содержащимися в выбросах автотранспорта, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и диоксид серы. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха и воздействия на организм человека. По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, по состоянию на 01 января 2016 года на территории Калужской области числилось 330664 единицы легкового транспорта, 49980 единиц грузового транспорта и 5486 автобусов. Данные по объемам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта в 2018 году отсутствуют. Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды, вещества 1-3-го классов опасности (пятиокись ванадия, свинец, хром, бенз(а)пирен, соляная и серная кислоты, бензол, формальдегид, фенол, сероводород, ксилол, толуол, уксусная кислота и др.).

Мониторинг состояния атмосыферного воздуха.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся Калужским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГСН), которые проводятся по трем постам в г. Калуге. Измерения проводятся по 17 ингредиентам. В гг. Калуга, Обнинск, Балабаново и Людиново внедрена автоматизированная система ведения сводного банка данных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – «Воздух город», которая используется для разработки и оптимизации сети наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города.

Специализированными службами предприятий и организаций, ответственных за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществлялся мониторинг источников антропогенного воздействия на атмосферный воздух (около 10 тыс. источников выбросов в атмосферу Калужской области).

Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проводит наблюдения за качеством атмосферного воздуха на двух стационарных постах (станциях) государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186. Посты подразделяются на «промышленные» (вблизи предприятий – пост № 1) и «авто» (вблизи автомагистралей – пост № 2). Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стационарных постах г. Калуги (пост № 1 – ул. Азаровская, пост № 2 – ул. Хрустальная) проводятся по неполной программе ежедневно, кроме воскресенья, в 7-00, 13-00 и 19-00 по Московскому времени. Пробы воздуха исследуются на содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола и формальдегида. Также в пробах определяются концентрации бенз(а)пирена и тяжелых металлов (хрома, марганца, железа, никеля, меди, цинка и свинца). Концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации диоксида серы в 2015 году были значительно ниже 1 ПДК. Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу составила 2,2 ПДК, максимальная из разовых – 2,0 ПДК, повторяемость превышений ПДК – 1,4%. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали 1 ПДК. Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация составила 0,7 ПДК, максимальная из разовых – 1,8 ПДК. Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации были ниже 1 ПДК. Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 0,7 ПДК, наибольшая среднемесячная – 1,5 ПДК (зарегистрирована в феврале 2015 года). Концентрации специфических примесей. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации формальдегида были ниже 1 ПДК. Среднегодовая концентрация фенола составила 0,7 ПДК, максимальная из разовых – 2,4 ПДК, повторяемость превышений ПДК – 3,6%. Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации тяжелых металлов были значительно ниже ПДК. 73 Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2015 году не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферы – повышенный, средние концентрации диоксида азота – выше санитарной нормы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в 2018 году загрязнение атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по области осталось на невысоком уровне. Превышения предельно допустимых концентраций выявлены по взвешенным веществам, диоксиду азота и формальдегиду. Доля проб атмосферного воздуха, в которых содержание загрязняющих веществ превышало предельно допустимые концентрации, в городских поселениях снизилась с 3,16% в 2014 году до 0,60% в 2015 году, а в сельских поселениях выросла с 1,10% в 2014 году до 4,90% в 2015 году в связи с увеличением количества исследований по обращениям граждан с жалобами на выбросы от автотранспорта. По сравнению с предыдущим годом в отчетном году отмечено снижение доли проб атмосферного воздуха, превышающих предельно допустимые концентрации в городских поселениях, которое в основном обусловлено снижением числа проб с превышением предельно допустимых концентраций в зоне влияния автотранспорта – 0,50% проб при среднем показателе по Российской Федерации 1,53%. Доля проб загрязняющих веществ атмосферного воздуха в городских поселениях с превышением предельно допустимых концентраций по данным маршрутных и подфакельных исследований незначительно увеличилась и составила 0,70% при среднем показателе по Российской Федерации 0,77%. Превышения содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ выявлены в 3,50% проб, диоксида азота – в 0,50% проб, формальдегида – в 2,10% проб. Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории области продолжает оставаться автомобильный транспорт

Выводы:

- Загрязнение атмосферы в Калужской области остается на низком уровне;

- Основными источниками влияния на качество атмосферного воздуха остаются автотранспорт, котельные и крупные города (Калуга, Обнинск, Людиново, Киров), где сосредоточены крупные промышленные предприятия.

### 3.2.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Калужской области базируется в основном на подземных водах.

А. Использование водных ресурсов

Основные характеристики поверхностных и подземных водоисточников приводятся в соответствующих разделах «Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы» и «Инженерно-геологические условия. Полезные ископаемые».

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в 2015 году сохранилась тенденция ухудшения санитарно-гигиенического состояния воды в поверхностных водоемах области. Существенно усугубило ситуацию продолжающееся падение уровня вод в водоемах. Так, по результатам микробиологических исследований в отчетном году не соответствовало гигиеническим нормативам 28,5% проб (в 2014 году – 24,8%), по результатам санитарно-химических исследований – 32,0% проб (в 2014 году – 38,3%). При лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитарно-химическим показателям в 2015 году не соответствовало гигиеническим нормативам 25,0% проб (в 2014 году – 33,3%), по микробиологическим показателям – 40,7% (в 2014 году – 28,9%). Значительное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано с качеством воды в реке Оке. Вода водоемов 2 категории в 32,7% проб (в 2014 году – 38,7%) не соответствовала санитарно-химическим показателям и в 28,0% (в 2014 году – 24,6%) – по микробиологическим показателям. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано с загрязнением реки Протвы, качество воды которой не соответствует санитарным нормам уже на границе с Московской областью.

Зоны рекреации. На всех водных объектах в местах массового купания населения в летний период 2015 года проводился лабораторный контроль качества воды по микробиологическим и паразитологическим показателям. Не соответствовало требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям 27,3% проб (в 2014 году – 15,6%), по паразитологическим показателям 0,1% проб (в 2014 году – 0,2%). Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано с качеством воды в реках Оке и Протве.

Состояние источников питьевого водоснабжения. В 2015 году, по данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, качество питьевой воды осталось приблизительно на уровне предыдущего года. Незначительное ухудшение показателей связано с проведением целенаправленных внеплановых проверок, в первую очередь, наихудших систем водоснабжения области.

Централизованное водоснабжение. Лабораторный контроль по разделу «Вода питьевая» системы социально-гигиенического мониторинга представлен 167 мониторинговыми точками, на которых контролировалось 28 параметров. В рамках оценки санитарно-химического состояния питьевой воды в разводящей сети проведено 2298 исследований, из которых не соответствовало гигиеническим нормативам 18,6% (в 2014 году – 17,5%). В Бабынинском, Барятинском, Боровском, Износковском, Кировском, Медынском, Мосальском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском районах отмечено повышенное по сравнению с предельно допустимыми концентрациями содержание в питьевой воде бора, лития, стронция, марганца, фтора и железа. Уровни максимально разовых концентраций более 5 ПДК в основном приходились на железо (Бабынинский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Износковский, Медынский, Спас-Деменский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский районы). На определение жесткости проведено 638 исследований. Проб с превышением гигиенического норматива не обнаружено. В отчетном году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1193 водозабора, в том числе 4 – из поверхностных и 1189 – из подземных источников. Санитарным правилам и нормам не отвечало 3,3% подземных источников (в 2014 году – 3,0%). В связи с размещением в условиях ранее сложившейся застройки 2,2% источников (в 2014 году – 2,4%) не отвечало санитарным правилам из-за несоблюдения зон санитарной охраны. Проб воды из источников водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям зарегистрировано не было (в 2014 году – 0,2% и 7,0% соответственно). В 2015 году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 776 водопроводов, в том числе 772 – из подземных источников. Централизованным водоснабжением, в том числе из водоразборных колонок, на территории Калужской области обеспечивалось 821554 человека (91,6%). Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 22,3% (в 2014 году – 16,2%), по микробиологическим показателям – 2,7% (в 2014 году – 2,3%). Требующая обеззараживания питьевая вода в 95,9% от общего объема забираемой воды проходила водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставлялась 71,9% населения области. В 2015 году состояние питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения поддерживалось на стабильном уровне. В отчетном году не соответствовали санитарным требованиям 16,6% (в 2014 году – 17,0%) водопроводов из подземных источников, в том числе из-за отсутствия комплекса очистных сооружений – 12,8% (в 2014 году – 15,0%), из-за отсутствия обеззараживающих установок – 1,0% (в 2014 году – 1,0%). Все водопроводы из поверхностных источников отвечали требованиям санитарных правил. Нецентрализованное водоснабжение. В 2015 году воду из нецентрализованных источников, которые на 95% представлены колодцами, потребляли 8,4% населения Калужской области. По микробиологическим показателям вода источников нецентрализованного водоснабжения в отчетном году не соответствовала нормативам в 32,5% проб (в 2014 году – 32,0%). По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов составил 20,8 (в 2014 году – 14,6). В сельских поселениях вода источников нецентрализованного водоснабжения не соответствовала нормативам по микробиологическим показателям в 33,0% проб (в 2014 году – 33,8%), по санитарно-химическим показателям – в 22,4% проб (в 2014 году – 14,8%). По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие по микробиологическим показателям) неблагополучная ситуация по нецентрализованным источникам сложилась в Боровском, Думиничском, Износковском, Кировском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Тарусском районах и в г. Калуге. Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. В Калужской области без учета г. Обнинска в 2015 году 80,2% (в 2014 году – 80,6%) населения обеспечивалось доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 86,3% – городских жителей (в 2014 году – 90,0%) и 53,6% – сельских (в 2014 году – 121 53,5%). Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой составила 62,4% (в 2014 году – 61,9%). Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 93,6 тыс. человек (10,4%), из которых 50,8 тыс. человек – городское население, 42,8 тыс. человек – сельское. Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуществлением надзорных мероприятий за нецентрализованным водоснабжением, являлось отсутствие предприятий, занимающихся эксплуатацией данных водоисточников и решением вопросов их санитарного состояния, а также отсутствие общественных колодцев на балансе ряда муниципальных образований. Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с качеством питьевой воды, на территории Калужской области в 2015 году, как и в предыдущие годы, зарегистрировано не было.

Выводы:

- В Калужской области сложилась относительно благоприятная ситуация с качеством питьевой воды;

- Основными источниками неочищенных сточных вод является жилищно-коммунальное и сельское хозяйство;

- Причинами загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами являются промышленные предприятия;

- Неудовлетворительное качество питьевой воды связано с несвоевременным ремонтом сетей водоснабжения;

- Поступление в поверхностные водные объекты недостаточно очищенных сточных вод связано с недостаточной эффективностью и перегруженностью очистных сооружений;

- Загрязнение подземных вод связаны с отсутствием тампонажа на заброшенных скважинах и невыполнением ЗСО эксплуатируемых скважин.

### 3.2.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории

На территории Калужской области преобладают дерново-подзолистые почвы и серые лесные (в центральной части области), по гранулометрическому составу – глинистые и суглинистые, песчаные и супесчаные. Наименьшее распространение имеют пойменные почвы, которые распространены в долинах крупных рек.

По агрохимическим показателям почвы области отличаются в основном невысоким содержанием доступных для растений форм фосфора и калия. Идет постоянное окисление сельскохозяйственных почв за счет вымывания кальция и вынос его с урожаем сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо внесение минеральных удобрений с содержанием фосфора, калия и кальция в почвы сельскохозяйственных территорий.

В 2015 году ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» продолжило работу по обследованию земель сельскохозяйственного назначения на содержание тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и радионуклидов. Тяжелые металлы, поступающие в биосферу в результате хозяйственной деятельности, активно включаются в различные миграционные циклы и, обладая способностью к аккумуляции в почве и сельскохозяйственной продукции, представляют потенциальную опасность, оказывая отрицательное влияние на рост и развитие растений. Негативное влияние на состояние почв и качество растительной продукции оказывают и пестициды. В целях обеспечения стабильного производства продукции сельского хозяйства ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» в отчетном году проведена оценка уровней загрязнения почв сельхозугодий тяжелыми металлами и остаточными количествами пестицидов (хлорорганических), выработаны рекомендации по снижению риска избыточного накопления токсичных веществ и элементов в сельскохозяйственной продукции. Всего на эколого-токсикологические показатели было обследовано 65,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, выполнено 7,53 тыс. анализов на содержание токсичных элементов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктов и хлорорганических пестицидов). Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было (содержание ртути не превышало 0,06 ПДК, мышьяка – 0,70 ПДК, «долгоживущие» хлорорганические пестициды в пробах почвы отсутствовали). Средневзвешенные значения показателей химического загрязнения почв земельных участков сельскохозяйственного назначения Калужской области составляли: подвижные формы свинца – 5,220 мг/кг, кадмия – 0,158 мг/кг, валовые формы ртути – 0,023 мг/кг, мышьяка – 2,080 мг/кг. Для уточнения и пополнения информации по радиационной обстановке на территории Калужской области ежегодно проводится обследование земель сельскохозяйственного назначения, в том числе расположенных в районах, подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2015 году были обследованы земли сельскохозяйственного назначения в Хвастовичском и Перемышльском районах.

Выводы:

- Почвы на территории Калужской области удовлетворяют микробиологическим нормативам;

- При проведении исследований почв сельскохозяйственных угодий были выявлены локальные участки загрязнения почв кадмием (на юго-западе области) и свинцом (вдоль основных транспортных магистралей);

- Основными причинами нарушения почвенного служат экзогенные геологические процессы и предприятия горнодобывающей промышленности;

- На большей территории Калужской области почвы обладают пониженным плодородием и требуют внесения удобрений;

- В зону радиоактивного загрязнения, образованную вследствие выпадения радионуклидов при аварии на Чернобльской АЭС, входят 6 районов.

- Санитарное состояние территории в целом удовлетворительное.

Отходы производства и потребления.

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Калужской области от 15.02.2018  N 89 утверждена

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ.

Общая характеристика сферы реализации региональной программы

На основе данных государственного статистического наблюдения за 2016 год на территории Калужской области образовалось 2704,62 тыс. тонн отходов, из них использовано - 2397,48 тыс. тонн, обезврежено - 2,93 тыс. тонн, размещено для хранения и захоронения - 733,20 тыс. тонн.

В общем объеме образующихся отходов более 95% составили отходы IV - V классов опасности. Характерной особенностью структуры образования отходов на территории Калужской области является низкая доля опасных отходов. Доля образования отходов I класса опасности от общего объема образованных отходов составляет 0,008%, II класса - 0,008%, III класса - 4,15%, IV класса - 14,36%, V класса - 81,48%.

Основным источником образования ТКО является жизнедеятельность населения Калужской области, численность которого на 1 января 2017 года составила 1014,57 тыс. человек. Ежегодно на территории Калужской области образуется около 540 тыс. тонн ТКО, из которых около 430 тыс. тонн приходится на многоквартирные дома и индивидуальные жилые строения.

В настоящее время на территории Калужской области расположено 170522 источника образования ТКО, распределение которых неравномерно: наибольшие расположены в муниципальных образованиях  "Город Калуга", "Город Обнинск", "Боровский район", "Малоярославецкий район"; наименьшие - в муниципальных образованиях "Спас-Деменский район", "Ульяновский район", "Куйбышевский район".

При организации сбора ТКО на территориях муниципальных образований Калужской области применяются две системы сбора отходов: контейнерная - накопление ТКО в контейнер и бесконтейнерная - накопление ТКО в тару потребителей или операторов по обращению с ТКО (далее - операторы) и погрузка ТКО в специализированный автотранспорт.

В зонах жилой застройки для сбора ТКО преимущественно используются контейнеры вместимостью на 0,75 куб. м и 1,1 куб. м и бункеры, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов (далее - КГО), вместимостью на 8 куб. м, расположенные на контейнерных площадках различной конструкции.

В некоторых муниципальных образованиях Калужской области в многоквартирных домах организована система сбора посредством мусоропровода.

В большинстве муниципальных образований Калужской области вывоз ТКО операторами осуществляется централизованно, в некоторых - по заявочному принципу.

Существует способ собственной доставки - для сбора ТКО используются собственные контейнеры и (или) заказываются бункеры, которые доставляются потребителем в места размещения отходов или операторами по договору.

Вывоз ТКО с территорий населенных пунктов Калужской области на объекты размещения отходов осуществляют более 100 операторов, на балансе которых состоит более 500 единиц техники, в том числе специального транспорта для сбора и вывоза ТКО и КГО - 202 единицы. Наиболее крупными являются ГП "КРЭО", ООО "Прогресс", МП "Коммунальное хозяйство".

На территории Калужской области в последнее время наблюдается положительная тенденция по улучшению системы сбора ТКО в части внедрения контейнерного метода сбора ТКО. За период с 2013 по 2016 годы оборудованы (капитально реконструированы) 4779 контейнерных площадок.

На территории городского округа "Город Калуга" проводятся работы по установке мусорных контейнеров для раздельного сбора ТКО. На сегодняшний день такие контейнеры установлены около зданий Администрации Губернатора Калужской области, органов исполнительной власти Калужской области, Городской Управы города Калуги, на контейнерных площадках в дер. Мстихино, микрорайонах Анненки и Калуга-2 и на территориях 25 средних общеобразовательных учреждений города Калуги.

В Калужской области основная деятельность по обработке ТКО осуществляется на четырех мусоросортировочных комплексах:

1. ООО "Калужский завод по производству альтернативного вида топлива" (далее - ООО "КЗПАТ") - автоматизированный мусоросортировочный комплекс конвейерного типа, расположенный в г. Калуге. Производственная мощность составляет 50000 тонн в год. Технология направлена на переработку ТКО и КГО путем выделения легкой фракции и получения из нее горючих частиц с высокой энергетической теплоотдачей. Полученное таким образом топливо используется как альтернативный вид топлива ОАО "Лафарж Цемент" (производственная мощность составляет 40000 тонн в год), расположенным в пос. Ферзиково.

2. ООО "Форум" - мусоросортировочная станция, расположенная в г. Сухиничи. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, срок эксплуатации объекта рассчитан на 40 лет. Производственная мощность составляет 40000 тонн в год. Стоимость строительства за счет внебюджетных средств составила 35 миллионов рублей.

3. Муниципальное предприятие г. Обнинска "Полигон" - мусоросортировочная станция производственной мощностью 50000 тонн в год, расположенная в дер. Тимашово Боровского района.

4. ООО "Прогресс - Транспортные технологии" - мусоросортировочная станция производственной мощностью до 40000 тонн в год, расположенная в г. Калуге.

На 18 объектах по обработке ТКО имеются небольшие производственные мощности, которые в большинстве направлены на обработку собственных ТКО.

На территории Калужской области расположено 14 предприятий, имеющих лицензии на деятельность по утилизации отходов (таблица N 1).

Обезвреживание отходов осуществляется на двух объектах: ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология" (расположенное в г. Калуге, производительность - 300 тонн в год) и ООО "ЭКОФарм" (расположенное в дер. Верховье Жуковского района на базе ОАО "Приборный завод "Сигнал", производительность - 1500 тонн в год).

По данным государственного статистического наблюдения на территории Калужской области 99% отходов I класса опасности, основную массу которых составляют использованные люминесцентные лампы, содержащие ртуть, направляются на обезвреживание в ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология", 1% временно хранится на предприятиях с последующей сдачей на обезвреживание.

Отходы II класса опасности, основную массу которых составляют отработанные аккумуляторы, гальванические шламы, направляются в ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология".

ООО "ЭКОФарм" занимается обезвреживанием отходов III - IV классов опасности, размещением отходов I - V классов опасности по многим видам, указанным в лицензии Управления Росприроднадзора по Калужской области (серия 040 N 00129 от 06.05.2016) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, в том числе и обезвреживанию медицинских и фармацевтических отходов с использованием новейшего оборудования - комплексов термического обезвреживания (КТО).

Данная технология - инсинерация, это одна из наиболее эффективных и экологически безопасных из существующих разработок, представляющая высокотемпературное воздействие на отходы в специальной установке и указанная Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в Банке данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов.

Установки КТО полностью соответствуют существующим санитарным правилам и нормам, обеспечивают 100% обезвреживание фармацевтических отходов, дают возможность уничтожения медицинских отходов и наркотических средств, не допускают возможность повторного использования отходов.

Размещение отходов осуществляется на специализированном объекте размещения неутилизированных отходов, предназначенном для приема и размещения отходов I - IV классов опасности, не подлежащих вторичной переработке и вывозу на объект размещения ТКО, который расположен в южной научно-промышленной зоне г. Обнинска (Киевское шоссе, 109 км, площадка N 2 ОАО "ПЗ" Сигнал"). Объект размещения отходов является собственностью ООО "ЭкоПолигон" и находится в аренде ООО "ЭКОФарм".        Общее количество обезвреживаемых отходов - 200 тонн в год, что составляет 0,04% от общего количества образующихся отходов.

На территории Калужской области расположен 31 объект размещения отходов, в том числе 4 промышленных объекта размещения отходов.

14 объектов размещения отходов, из которых два промышленных, выведены из эксплуатации и подлежат рекультивации (перечень объектов и мероприятия по их рекультивации представлены в приложении N 1 к региональной программе).

Предприятия, имеющие лицензии на деятельность по утилизации                                                 Таблица 1.

| отходов N п/п | Наименование предприятия | Местоположение (адрес) | Вид утилизации | Сведения по количеству утилизируемых отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология" | г. Калуга | Рекуперация | 855 тонн в год |
| 2 | ОАО "Лафарж Цемент" | пос. Ферзиково, Ферзиковский район | Рекуперация | 40000 тонн в год |
| 3 | ООО "Технологии переработки" | г. Калуга | Рекуперация | 840 тонн в год |
| 4 | ООО "РОДЕМ-К" | дер. Ивакино, Боровский район | Рекуперация | Ручная разборка и сборка |
| 5 | АО "ПРОДО Птицефабрика "Калужская" | с. Льва Толстого, Дзержинский район | Рекуперация | 10000 тонн в месяц |
| 6 | ООО "Рециклен" | г. Калуга | Рекуперация | 4800 тонн в год готовой продукции из 5280 тонн в год отходов |
| 7 | ООО "КЗПАТ" | г. Калуга | Рекуперация | 1672 тонны (2017 год) |
| 8 | ООО "ДПЛ Полимер" | с. Перемышль, Перемышльский район | Рекуперация | 7100 тонн в год готовой продукции из 9500 тонн в год отходов |
| 9 | ООО "Эко-Стандарт" | г. Калуга | Рекуперация | 5000 тонн в год |
| 10 | ООО "Трансмет" | г. Балабаново, Боровский район | Рекуперация | 11000 тонн в год (при одновременной загрузке) |
| 11 | ООО "Березичский стекольный завод" | с. Березичский Стеклозавод, Козельский район | Рециркуляция, рекуперация | Утилизация собственных отходов |
| 12 | ООО "НЛМК-Калуга" | с. Ворсино, Боровский район | Рециркуляция, рекуперация | Утилизация собственных отходов |
| 13 | ООО "Росметаллургия" | г. Обнинск | Регенерация | Утилизация собственных отходов |
| 14 | ООО КМДК "СОЮЗ-Центр" | г. Балабаново, Боровский район | Рекуперация | Утилизация собственных отход |

На территории Калужской области расположен 31 объект размещения отходов, в том числе 4 промышленных объекта размещения отходов.

14 объектов размещения отходов, из которых два промышленных, выведены из эксплуатации и подлежат рекультивации.

По состоянию на 1 июня 2017 года в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО) внесено 17 объектов размещения отходов, проектная вместимость которых составляет 6 млн тонн, общая площадь - более 80 га, в том числе общая площадь двух объектов размещения промышленных отходов ОАО "Стройполимеркерамика" и ООО "ЭкоПолигон" - 6,3 га (таблица N 2). Размещено на объектах размещения отходов 5,25 млн тонн, общая остаточная вместимость объектов размещения отходов составляет 1,25 млн тонн, остаточная вместимость объектов размещения ТКО составляет 818000 тонн.

Медицинские отходы. По данным министерства здравоохранения Калужской области в 2017 году договора с ГБУЗ Калужской области «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» заключены по 109 субъектам, в том числе по 57 государственным и бюджетным учреждениям разного уровня, договора с ООО «ЭКОМЕД» - по 74 субъектам, в том числе по 45 государственным и бюджетным учреждениям разного уровня. В целом по участку заключены договора по 183 субъектам, в том числе по 102 государственным и бюджетным учреждениям разного уровня. В 2017 году из 47 подведомственных учреждений здравоохранения договора заключены по 38 учреждениям здравоохранения.

Проектная мощность участка по ГБУЗ Калужской области «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» составляет 190 т отходов в год в одну смену, по ООО «ЭКОМЕД» - 70 т. При организации работы в две смены мощность составит 520 т. При необходимости площадь помещений позволяет дополнительно установить 8 установок с дополнительной мощностью 190 т в смену и 380 т в две смены в год. При совместной эксплуатации и соответствующих объемах поступления отходов эксплуатируемый участок может централизованно переработать 900 т медицинских отходов класса Б в две смены в год, то есть всех медицинских отходов класса Б, образующихся на территории области.

Отходы класса А вывозились на полигоны или санкционированные свалки. Ртутьсодержащие люминесцентные лампы, бактерицидные лампы, термометры передавались для проведения демеркуризации ЗАО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и ООО НПЦ «Регион-Центр-Экология», которые также оказывали услуги по приему отходов класса Г (отработанных масел, аккумуляторов, отработанных шин и прочих отходов). Отходы класса Г (серебросодержащие фоторентгеноматериалы) в основном сдавались в ООО «Ленинградская кинофабрика», а отходы класса Д – в ГУП МосНПО «Радон». В отчетном году отходы класса Д отсутствовали.

В целом по Калужской области за год в среднем образуется 6941,6 т медицинских отходов, в том числе: отходов класса А – 5533,5 т, отходов класса Б – 1082,5 т, отходов класса В – 59,8 т, отходов класса Г – 265,8 т.

Законодательно вопросы обращения с медицинскими отходами регламентируются ст. 49 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 681. Основным документом, устанавливающим требования по обращению с медицинскими отходами, являются СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Положения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на медицинские отходы не распространяются. С января 2016 года подведомственные учреждения здравоохранения согласно разъяснениям Росприроднадзора и Минздрава Российской Федерации не разрабатывают лимиты на отходы производства и потребления.

В соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» Управлением Роспотребнадзора по Калужской области утверждены перечни отходов производства и потребления, подлежащих вывозу на полигоны твердых бытовых отходов, в которые включены медицинские отходы классов А и Б (после обеззараживания). В связи с отсутствием у учреждений здравоохранения лимитов на территории области может возникнуть проблема с утилизацией медицинских отходов класса А, так как они не имеют видов и кодов по Федеральному классификационному каталогу отходов.

Биологические отходы. Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

В соответствии с п. 1.3 и п. 1.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995, обязанность по определению порядка утилизации или уничтожения биологических отходов, по их доставке для переработки или захоронения (сжигания) возложена на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации), а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и сооветствием мест утилизации предъявляемым требованиям – государственную ветеринарную службу.

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, на территории региона биологические отходы утилизируются согласно требованиям п. 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов посредством переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации (Московской, Тульской, Брянской областей) на основании заключенных договоров, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием в специальных печах (крематорах) или земляных траншеях. На отдельных мясоперерабатывающих предприятиях утилизация биологических отходов проводится путем их переработки в специально оборудованных цехах (в которых установлены котлы Лапса) в мясокостную муку. Такие цеха в настоящее время имеются у ОАО «Думиничский мясокомбинат», ЗАО «Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика «Радон», ООО «Птицефабрика в Белоусово», ИП Чикина Н.А. (убойный пункт в пос. Воротынск Бабынинского района).

По состоянию на 01 января 2018 года на территории области имелось 227 скотомогильников (из них 62 – бесхозных), в том числе 15 действующих, из которых только 6 (г. Калуга,  ООО «Серафимово - АГРО» Барятинского района, ОАО «Русь» Кировского района, администрация сельского поселения «Село Совхоз Боровский» Боровского района и ООО «Ремпутьмаш-Агро» Перемышльского района) являлись типовыми, соответствующими всем требованиям ветеринарно-санитарных правил, и 212 законсервированных.

Заводы по утилизации биологических отходов в Калужской области отсутствуют. Их строительство для потенциальных инвесторов остается не привлекательным ввиду незначительных объемов образования отходов (в среднем за год образуется около 500 т биологических отходов) и отсутствия системы их доставки, а также наличия утильзаводов в соседних регионах. В настоящее время для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, наиболее приемлемым способом утилизации биологических отходов является их сжигание в крематорах и земляных траншеях в соответствии с п. 4.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 годов). Два из них расположены в Козельском районе (в 250 м от с. Гутнево и 500 м от дер. Красный Клин), один – в Дзержинском районе (в 100 м от дер. Адамово). В настоящее время их ветеринарно-санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет. Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения находятся на учете в районных государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных, на которые оформлены ветеринарно-санитарные карточки. Контроль за их ветеринарно-санитарным состоянием осуществляется согласно утвержденным планам проверок.

### 3.2.4. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов

Сложившаяся в Калужской области система работы с твердыми коммунальными отходами, включающая в себя деятельность по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и размещению ТКО не соответствует современным требованиям. В Калужской области слабо развита система предприятий по переработке ТКО, слабо развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО, и производству из них конкурентоспособной товарной продукции.

Обработка отходов.

На территории Калужской области расположено 16 объектов, имеющих лицензии на обработку отходов III-IV классов опасности. Перечень объектов представлен в таблице 3.2.4.1.

Наиболее крупными являются:

- ООО "Форум", мусоросортировочная станция проектная мощность – 40 тыс. т;

- МП Калужской области г. Обнинска «Полигон», мусоросортировочная станция проектная мощность - 100 тыс. т;

- ООО "КЗПАТ", мусоросортировочный автоматизированный комплекс, проектная мощность - 300 тыс. т.

Объекты по обработке отходов представлены в таблице 2.

Объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО по состоянию на 01.06.2017                                                                    Таблица N 2

| N п/п | Наименование объекта размещения отходов | Адрес (юридический/фактический) | Площадь объекта, кв. м | Плановая вместимость объекта, т | Размещено (накоплено) отходов, всего, т | Остаточная вместимость объекта, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Стройполимеркерамика" | Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1 | 56826 | 272074 | 82695 | 189379 |
| 2 | ООО "Внешние сети" | Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/1 | 45000 | 98494 | 30166 | 68328 |
| 3 | МП "Полигон" | г. Обнинск, ул. Любого, д. 10 | 101600 | 1890294 | 1663357 | 226937 |
| 4 | УМП "Благоустройство" | г. Жуков, ул. Лесная, вл. 4а | 90000 | 266561 | 211965 | 54596 |
| 5 | ООО "Реммонтаж" | г. Киров, пл. Заводская, д. 2 | 60000 | 750000 | 504608 | 245392 |
| 6 | МУП ЖКХ МР "Мосальский район" | г. Мосальск, ул. Ломоносова, д. 50 | 24300 | 20948,4 | 17478 | 3471 |
| 7 | ООО "Коммунальное хозяйство" | Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, д. 17 | 32000 | 6605 | 5102 | 1503 |
| 8 | МУП "Благоустройство" | г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д. 14 | 6342 | 27271 | 5907 | 21364 |
| 9 | ООО "Форум" | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104 | 88920 | 120000 | 4703 | 115297 |
| 10 | МУП "Тарусажилдорстрой-Заказчик" | г. Таруса, ул. Розы Люксембург, д. 18 | 61000 | 33688 | 29600 | 4088 |
| 11 | МП "Служба единого заказчика" МР "Ферзиковский район" | Ферзиковский район, пос. Ферзиково, ул. Карпова, д. 5а | 10608 | 80000 | 55943 | 24056 |
| 12 | МУП "Хвастовичское КХ" | Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 3 | 22000 | 40000 | 28480 | 11520 |
| 13 | ООО "ЭкоПолигон" | г. Обнинск, пр. Ленина, д. 103 | 6243 | 15000 | 4500 | 10500 |
| 14 | МУП МРЭП МО МР "Козельский район" | г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 47а | 40000 | 46000 | 15681 | 30319 |
| 15 | ООО "КЗПАТ" | Дзержинский район, пос. Полотняный Завод | 32000 | 11391 | 446 | 10945 |
| 16 | МУП "Полигон ТБО" | г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 91 | 172306 | 2838969,6 | 2584808,93 | Прием отходов прекращен <*> |
| 17 | МУЖКП "Болва" | Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 4 | 18000 | 36000 | Вместимость объекта размещения отходов исчерпана |

<*> В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 07.02.2017 N 52-п "О прекращении захоронения (складирования) твердых бытовых отходов муниципальным унитарным предприятием "Полигон ТКО" г. Калуги" с 15.09.2017 прекращено осуществление захоронения (складирования) твердых бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в дер. Ждамирово г. Калуги.

На основании пункта 8 статьи 12 Федерального закона захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается

С 1 января 2018 года запрещено захоронение 67 видов отходов, в том числе лома и отходов черных металлов, лома и отходов, содержащих цветные металлы, отходов оборудования и прочей продукции, содержащей ртуть.

С 1 января 2019 года запрещено захоронение до 109 видов отходов, в том числе отходов из бумаги и картона, шин, покрышек, автомобильных камер, продукции из термопласта и изделий из стекла в части упаковки.

С 1 января 2021 года запрещено захоронение до 182 видов отходов, в том числе компьютерное, электронное, оптическое, электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства.

Региональной программой предусмотрено мероприятие "Организация раздельного сбора ТКО", которое позволит организовать раздельный сбор ТКО и увеличить объемы ТКО, вовлекаемые в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов.

Основную массу наиболее токсичных отходов 1 класса опасности составляют отработанные люминесцентные лампы, содержащие ртуть. По данным статотчетности 99% из них сдаются на обезвреживание в ЗАО «Регион-Центр-Экология» (производительностью 300 т/год), расположенного в г. Калуге, 1 % временно хранятся на предприятиях с последующей сдачей на обезвреживание. Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы – отходы 2 класса опасности сдаются в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» и по мере накопления вывозятся для переработки за пределы региона.

ООО «ЭКОФарм», производительность 1500 тонн/год (Жуковский район) на базе Приборного завода "Сигнал" (г. Обнинск, площадка № 2) занимается обезвреживанием отходов (III -IV классов опасности), размещением отходов (I-V классов опасности) по многим видам, указанным в Лицензии Управления Росприроднадзора по Калужской области (серия 040 № 00129 от 06.05.2016 г.) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, в том числе и обезвреживанием медицинских и фармацевтических отходов с использованием новейшего оборудования – комплексов термического обезвреживания (КТО).

Данная технология – инсинерация, т.е. высокотемпературное воздействие на отходы в специальной установке, - одна из наиболее эффективных и экологически безопасных из существующих отечественных разработок. Данная технология указана Росприроднадзором в Банке данных технологий использования и обезвреживания отходов различных видов III-V классов опасности, в том числе и медицинских отходов классов А, Б, В и частично Г (кроме ртутьсодержащих) по СанПиН 2.1.7.2790-10, а также других биологических отходов. Установки КТО полностью соответствуют существующим санитарным правилам и нормам, обеспечивают 100% обезвреживание фармацевтических отходов, дают возможность уничтожения медицинских отходов и наркотических средств, не допускают возможность повторного использования отходов.

Размещение отходов осуществляется на специализированном полигоне неутилизированных отходов (приказ Росприроднадзора "О включении объектов размещения отходов в ГРОРО" (с приложением) № 870 от 31.12.2014 г.), предназначенном для приёма и размещения (захоронения) отходов I - IV классов опасности, не подлежащих вторичной переработке и вывозу на полигон ТКО и расположенном в южной научно-промышленной зоне города Обнинска (Киевское шоссе 109 км, площадка № 2 ОАО "ПЗ"Сигнал"). Полигон (собственность ООО "ЭКОПолигон") находится в аренде у ООО "ЭКОФарм".

Общее количество обезвреживаемых отходов составляет 200 т/год, 0,04% от общего количества образующихся отходов.

Объекты по обезвреживанию отходов представлены в таблице 3.2.4.3.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунальных хозяйств в городах и районах Калужской области в вопросе управления отходами сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды.

Практически все объекты для захоронения ТКО не полностью соответствуют санитарным, гигиеническим и экологическим требованиям по размещению, обустройству и эксплуатации таких специализированных объектов.

Отходы III-V классов опасности, разрешённые к размещению, подлежат размещению на объектах, имеющих лицензии на данный вид деятельности.

Общая остаточная вместимость объектов размещения составляет 818000 т.

Развитие территориальной схемы позволит сократить количество отходов, и подлежащих размещению за счет сортировки и вторичного использования отходов.

Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО

Мероприятие предусматривает создание программного продукта, предусматривающего электронную модель территориальной схемы (далее - программный продукт).

Программный продукт и нормативные правовые акты в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО, будут размещаться в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ожидаемые результаты реализации региональной программы

- создание условий для организации раздельного сбора ТКО;

- увеличение на начало 2028 года до 45% доли утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО;

- уменьшение на начало 2028 года до 55% доли отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления;

- получение экономического эффекта за счет:

- создания рентабельной отрасли по переработке ТКО;

- привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- увеличение ценных фракций вторичных ресурсов в результате обработки ТКО.

Объекты по обезвреживанию отходов на территории Калужской области                                                              Таблица 3.2.4.3

| № п.п | № лицензии | Наименование предприятия | Юридический адрес | Фактический адрес | Виды работ | Характеристика объекта, включая мощность, (проектную/ остаточную) | Наличие положительное заключения государственной экологической экспертизы | Данные о принимаемых и обезвреженных отходах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040№>00060 | ЗАО ОНПЭЦ "Регион - Центр - Экология" | 248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д.79 | 248011, г. Калуга, пер. Сельский, д.2 а | Сбор, транспортирование, обработка и обезвреживание отходов I - IV класса опасности, утилизация III - IV классов опасности | Цех демеркуризации (демеркуризация отходов I класса опасности на термодемеркуризационной установке УРЛ-2м - мощность 120 000 штук /год (300 т/год.), после демеркуризации образуются отходы I и IV класса опасности), | имеется. Соответствует требованиям природоохранного законодательства | лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 - 46,536 тонн |
| 2 | 040№>00129 | ООО "ЭКОФарм" | Калужская область, Жуковский район, д. Верховье, площадка №2 "Приборный завод "СИГНАЛ" | Калужская область, Жуковский район, д. Верховье, площадка №2 "Приборный завод "СИГНАЛ" | Сбор и размещение отходов I- IV классов опасности, обезвреживание отходов III- IV классов опасности | Производство размещено на территории специализированного полигона неутилизированных промышленных отходов ООО "ЭКОПолигон". Производство по утилизации опасных отходов включает в себя: площадку приема и разгрузки контейнеров, участок временного накопления и хранения отходов, участок термического обезвреживания отходов, состоящий из 2-х единиц КТО - 50 и КТО - 100, участок дезинфекции использованных контейнеров, участок сбора растворов после дезинфекции, - помещения для персонала, включая санитарную обработку после работы, технические помещения для оборудования и аппаратуры. Комплекс способен обезвреживать до 1500 тонн отходов в год | имеется. Соответствует требованиям природоохранного законодательства | отходы III-IV классов опасности , фармацевтических медицинские отходы классов А, Б, В и частично Г (кроме ртутьсодержащих) - 100 тонн |

Радиационная обстановка

Общий радиационный фон Калужской области зависит от следующих факторов:

- Вклад от выпадений радионуклидов при аварии на Чернобыльской АЭС;

- Естественного радиационного фона;

- Облучение населения при медицинских исследованиях.

Радиационная обстановка на территории области за последние 5 лет существенно не изменилась.

Для Калужской области опасность радиационного загрязнения в первую очередь связана с последствиями аварии на Ченобыльской АЭС.

По-прежнему наибольший вклад в дозу облучения населения области вносят природные источники ионизирующего излучения – 74,49 % и медицинское облучение - 22,29 %.

Вклад от глобальных выпадений и прошлых радиационных аварий составляет 3,07 %; от деятельности предприятий, использующих источники ионизирующего излучения - 0,15 %.

В целом по Калужской области фон гамма-радиации близок к уровню естественного. Остаются повышенными уровни гамма-фона в отдельных населенных пунктах Хвастовичского, Ульяновского и Жиздринского района, что связано с загрязнением почв цезием-137 (плотность загрязнения достигает 5 Ки/км2и более) в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Наибольший вклад в облучение населения вносят природные источники ионизирующего излучения. Коллективная доза облучения населения Калужской области за их счет составляет 2984,6 чел./Зв (~74.49 %). Основную часть дозы облучения формируют изотопы радона и их короткоживущие дочерние продукты, содержащиеся в воздухе жилых и общественных помещений.

Основной вклад в дозу медицинского облучения населения вносят рентгеноскопические и флюорографические исследования.

Потенциальными источниками радиоактивного загрязнения на территории Калужской области являются ФЭИ и Филиал НИФХИ, расположенные на территории г. Обнинска.

Радиационное состояние атмосферного воздуха и водных объектов не опасно для жизнедеятельности человека, но радиационное воздействие на население загрязненной территории в настоящее время определяется, главным образом, внешним облучением, создаваемым гамма-излучением цезия-137, содержащегося в почве.

Выводы:

- Основной проблемой Калужской области, связанной с радиоактивным загрязнением, является превышение радиоактивного в почвах южных районов (Хвастовичский, Жиздринский, Людиновский, Куйбышевский, Ульяновский, Думиничский) исследуемой территории;

- Для остальной части территории Калужской области наибольший вклад в общую дозу облучения населения Калужской области вносит излучение от естественных источников;

- Потенциальными источниками радиационного воздействия на население являются ФЭИ и НИФХИ, расположенные в г. Обнинске;

- Превышение гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов в воде и воздухе зарегистрировано не было.

### 3.2.5. Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории

Эколого-гигиеническая обстановка в области стабильная и оценивается как удовлетворительная, не являющаяся ограничением для дальнейшего развития, с учетом проведения ряда природоохранных мероприятий.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской области является автомобильный транспорт (92% от общего объема выбросов). Среди стационарных источников наибольшие объемы выбросов приходятся на теплоэнергетический комплекс и обрабатывающие производства. Основными загрязнителями являются: твердые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды. Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, в 2017 году составила 0,6% (в 2011 году – 1,0%).

Общее состояние поверхностных водных объектов оценивается как не удовлетворительное.

Практически все поверхностные водные объекты области используются для сброса сточных вод. Сточные воды после очистки, в основном, не соответствуют нормативному качеству из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений.

Крупномасштабное воздействие на подземные воды привело к формированию обширных воронок депрессии. Ряд водозаборов не отвечает требованиям СанПин, нарушены режимы зон санитарной охраны.

В области сложилась не благоприятная ситуация с источниками нецентрализованного водоснабжения. По микробиологическим показателям вода источников в 2017 году не соответствовала нормативам в 46,3% проб. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов составил 18,0.

Почвы области подвержены ряду проблем. Происходит дегумификация подкисление и переуплотнение почв, широко развита водная и ветровая эрозия и рост оврагов, почвы подвергаются загрязнению радионуклидами, пестицидами и тяжелыми металлами. В регионе имеются территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По состоянию на 01.01.2017 на территории области располагается 232 скотомогильника, в том числе 19 действующих, из которых только 6 являются типовыми, соответствующими всем требованиям ветеринарно-санитарных правил, и 213 законсервированных, а также 6 цехов по переработке биологических отходов. Также на территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 годов). В настоящее время их ветеринарно-санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет.

### 3.2.6. Объекты государственной наблюдательной сети

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

В рамках функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием кружающей среды на территории Калужской области в отчетном году мониторинг состояния атмосферного воздуха министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области не проводился ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета.

Аналитической лабораторией охраны окружающей среды и промсанитарии 
АО «Плитспичпром» в 2015 году проводились исследования состояния атмосферного воздуха г. Балабаново по трем веществам – формальдегиду, оксиду углерода и диоксиду азота. Всего было выполнено 273 измерения.

С 2003 года Калужский филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» ведет мониторинг атмосферного воздуха на полигонах твердых бытовых отходов Калужской области. В 2015 году превышений предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе на полигонах (свалках) твердых бытовых отходов не обнаружено.

Перечень обособленных подразделений Калужского ЦГМС приведен в таблице 3.2.6.1.

Таблица 3.2.6.1. Перечень обособленных подразделений Калужского ЦГМС

| № | Наименование подразделения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| п/п | полное | сокращенное | (почтовый адрес) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Метеостанция II разряда Жиздра | М-II Жиздра | 249340, Калужская область, г. Жиздра, ул. Пушкина, д. 33 |
| 2 | Метеостанция II разряда Малоярославец | М-II Малоярославец | 249050, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Станционная, д. 9 |
| 3 | Метеостанция II разряда Мосальск | М-II Мосальск | 249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. бр. Луканиных, д. 12 |
| 4 | Метеостанция II разряда Спас-Деменск | М-II Спас-Деменск | 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Садовая, д. 45а |
| 5 | Аэрологическая станция Сухиничи | АЭ Сухиничи | 249270, Калужская область, г. Сухиничи, АЭ станция, ул. Ленина, д. 130 |
| 6 | Отдел наблюдений и гидро-метеообеспечения народного хозяйства в составе: | ОН и ГМО | 248001, г.Калуга, ул.2-я Набережная, д. 4 |
| 6.1 | Гидрологический пост I разряда Дубровка – р. Жиздра | ГП-I Дубровка – р. Жиздра | 249303, Калужская область, Думнничский район, п/о Дубровка |
| 6.2 | Гидрологический пост I разряда Калуга – р. Ока | ГП-I Калуга – р. Ока | 248600, г. Калуга, ул. 2-ая Набережная, д.4 |
| 6.3 | Гидрологический пост I разряда Козельск – р. Жиздра | ГП-I Козельск – р. Жиздра | 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Земляной вал, д. 8 |
| 6.4 | Гидрологический пост I разряда Малахово – р. Путынка | ГП-I Малахово – р. Путынка | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Малахово, п/о Детчино |
| 6.5 | Гидрологический пост I разряда Похвиснево – р. Таруса | ГП-I Похвиснево – р. Таруса | 249810, Калужская область, д. Похвиснево |
| 6.6 | Гидрологический пост 1 разряда Спас-Загорье – р. Протва | ГП-I Спас-Загорье – р. Протва | 249052, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье, п/о Оболенское |
| 6.7 | Гидрологический пост I разряда п. Товарково – р. Угра | гп-1 Товарково – р. Угра | 249855, Калужская область, Дзержинский район, пгт. Товарково |

Наблюдения за состоянием водных объектов

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты наблюдений Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»), створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства водных ресурсов и министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

В 2015 году Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской области.

По линии МОБВУ и министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области государственный мониторинг не проводился из-за отсутствия финансирования.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вело наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и выпускам сточных вод.

Наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов.

Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. Калуга; р. Жиздра – г. Козельск; р. Угра – пос. Куровской; р. Шаня – пос. Товарково; р. Протва – г. Обнинск) и бассейна р. Днепр на 1 водном объекте у 1 пункта (р. Болва – г. Людиново).

Река Ока является одним из наиболее крупных притоков р. Волги, как по объему стока, так и по протяженности. На территории Калужской области качество воды р. Оки в 2015 году в фоновом и контрольном створах не изменилось по сравнению с предыдущим годом (загрязненная и очень загрязненная соответственно). Превышения ПДК были отмечены по 7 показателям из 14. Существенный вклад в оценку загрязненности на всем рассматриваемом участке вносили железо и медь, однако загрязненность по ним классифицировалась как характерная и тяготела к низкому уровню. В контрольном створе загрязненность органическими веществами, аммонийным и нитритным азотом и фенолами от неустойчивой увеличивалась до характерной, но сохранила низкий уровень. Выявлено незначительное увеличение на всем рассматриваемом участке среднегодовых концентраций железа общего (на 0,096-0,072 мг/куб. дм) и фосфатов. Существенных изменений в среднегодовых величинах загрязняющих веществ в фоновом створе отмечено не было (увеличились среднегодовые концентрации ХПК на 1,5 мг/куб. дм, уменьшились – азота нитратного, кремния и никеля). В контрольном створе наблюдалось уменьшение среднегодовых концентраций азота нитратного, меди и никеля, увеличение – среднегодовых концентраций взвешенных веществ на 6,6 мг/куб. дм. ХПК и цинк остались на прежнем уровне. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в отчетном году не зарегистрировано.

Река Жиздра. Качество воды р. Жиздры в 2015 году в фоновом и контрольном створах ухудшилось с переходом из класса качества 3 «А» (загрязненная) в класс качества 3 «Б» (очень загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 6 показателям из 13, из которых загрязненность медью, ХПК и железом общим на всем участке классифицировалась как характерная, но тяготела к низкому уровню. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не было. В сравнении с 2014 годом в отчетном году на всем исследуемом участке увеличились среднегодовые концентрации взвешенных веществ на 3,6-1,9 мг/куб. дм, сульфатов на 17,8-8,1 мг/куб. дм, ХПК на 5,2-10,2 мг/куб. дм, железа общего на 0,13-0,21 мг/куб. дм; незначительно повысились концентрации фосфатов и фосфора общего. Среднегодовые величины температуры снизились на 2,8-2,90С. В фоновом и контрольном створах уменьшились концентрации азота аммонийного, в контрольном створе – концентрации кальция и тяжелых металлов. Остальные показатели остались на прежнем уровне.

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры в отчетном году сохранился на уровне прошлых лет – 3 «А» класс качества (загрязненная). Коэффициент УКИЗВ составил 2,34. Превышения ПДК отмечались по 6 ин-гредиентам из 14, из которых только загрязненность медью и железом относилась к характерной низкого уровня. Загрязненность органическими веществами по ХПК и медью тяготела к неустойчивой. Существенного изменения среднегодовых концентраций выявлено не было (незначительно повышались только концентрации азота нитратного и фосфора общего). Среднегодовые величины взвешенных веществ и сульфатов увеличились на 5,9 и 8,3 мг/куб. дм соответственно, среднегодовые концентрации железа общего уменьшились. Среднегодовая величина температуры воды снизилась на 1,80С. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.

Река Шаня. Качество воды р. Шани в 2015 году по сравнению с предыдущим годом ухудшилось с переходом из класса качества 3 «А» (загрязненная) в класс качества 3 «Б» (очень загрязненная). Значение коэффициента УКИЗВ составило 3,58. Превышения ПДК были отмечены по 7 ингредиентам из 13, из которых загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами, железом и медью являлась характерной, но низкого уровня. Незначительно увеличились в отчетном году среднегодовые концентрации сульфатов, азота нитратного и нитритного, цинка, БПК5. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ повысились на 6 мг/куб. дм, ХПК – на 8,6 мг/куб. дм, азота аммонийного – на 0,28 мг/куб. м. Снизилось содержание фосфатов, фосфора общего и железа. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не было.

Река Протва. В фоновом и контрольном створах г. Обнинска качество воды р. Протвы в 2015 году сохранилось на уровне прошлого года (очень загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 7 ингредиентам из 14. Наибольший вклад в оценку загрязненности воды р. Протвы вносили медь, нитритный и аммонийный азот, ХПК, загрязненность по которым классифицировалась как характерная, но низкого уровня. Загрязненность органическими веществами и фенолами тяготела к единичным случаям. В 2015 году наблюдалось уменьшение содержания аммонийного и нитритного азота, фосфатов, фосфора общего, меди и ХПК в фоновом створе, хлоридов, азота нитратного, ХПК, фосфатов и железа – в контрольном створе. Увеличились среднегодовые концентрации в фоновом створе сульфатов, азота нитратного и нефтепродуктов, а в контрольном створе – азота аммонийного. Температура в фоновом створе снизилась на 3,30С. Содержание металлов осталось на прежнем уровне. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано.

Река Болва. На исследуемом участке р. Болвы качество вод в отчетном году сохранилось на уровне предыдущих лет и характеризовалось 3 «А» классом (загрязненная). Коэффициент УКИЗВ составил 2,57 в фоновом створе и 2,71 в контрольном. Превышения ПДК были отмечены по 6 из 13 показателей качества, из которых загрязненность железом, медью, нитритным и аммонийным азотом, органическими веществами по БПК5 и ХПК являлась характерной, но тяготела к низкому уровню. По сравнению с 2014 годом в фоновом и контрольном створах незначительно увеличились среднегодовые концентрации азота нитратного и сульфатов, незначительно уменьшились среднегодовые концентрации БПК5, азота аммонийного, меди и АСПАВ. В контрольном створе среднегодовые концентрации азота нитритного, азота аммонийного, ХПК снизились с 20,5 до 20,1 мг/куб. дм, а среднегодовые величины температуры в фоновом и контрольном створах сократились на 2,2-2,60С. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не фиксировались.

Наблюдения за состоянием подземных вод. Мониторинг состояния подземных вод в 2015 году осуществлялся в рамках объекта «Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области»). Работы проводились за счет средств областного бюджета Научным центром ГЭИ КФ ФГУНПП «Росгеолфонд».

В отчетном году исследования по ведению государственного мониторинга геологической среды заключались в продолжении наблюдений на пунктах государственной территориальной наблюдательной сети (ГТНС) за подземными водами для изучения закономерностей формирования гидродинамического режима подземных вод. Выполнено 680 замеров уровней подземных вод в 30 наблюдательных скважинах. Для оценки технического состояния ГТНС и работы наблюдателей проведено инспектирование 30 пунктов ГТНС. С целью изучения изменения качества подземных вод проведено гидрохимическое опробование подземных вод по 10 эксплуатационным скважинам. Обследовано 17 водозаборов в Козельском районе, в том числе 6 с оцененными запасами, и 30 – в Кировском районе. Пополнена база данных сведениями по результатам ведения ГМГС (введено 6868 показателей). Составлен «Информационный бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2017 год».

По результатам проведенных работ установлено, что изменение уровней подземных вод в естественных условиях происходит в пределах среднемноголетних значений без резких отклонений. Колебания уровней подземных вод обусловлены динамикой водоотбора. Замеры в пунктах наблюдательной сети осуществляются по графику, скважины находятся в удовлетворительном состоянии, однако 20% из них необходимо чистить по причине заиливания фильтров (до 50-70%).

Практически для всех недропользователей, осуществляющих эксплуатацию водозаборов, характерны нарушения в части выполнения лицензионных условий.

Оценка состояния подземных вод, выполненная по данным режимных наблюдений по ГТНС, показывает, что под воздействием добычи подземных вод групповыми водозаборами в отчетном году сохранялись сформировавшиеся за многолетний предшествующий период обширные депрессионные воронки. В настоящее время они продолжают развиваться в алексинско-тарусском водоносном комплексе в пределах Обнинского промрайона и в упинском водоносном карбонатном комплексе в Калужском промрайоне.

В целом можно отметить, что темп снижения уровней уменьшился, депрессионные воронки при общем сохранении площадей несколько изменили контуры, что обусловлено перераспределением нагрузки внутри депрессий.

Практически во всех водозаборах сохранился квазистационарный или стационарный режим фильтрации.

Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, по основным показателям соответствовали нормативам качества питьевой воды, за исключением содержания железа, марганца, сероводорода, общего стронция, лития, кремния, фтора, бора природного генезиса. Устойчивого техногенного загрязнения по основным эксплуатируемым водоносным комплексам установлено не было.

# 3.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Современное использование территории Калужской области обусловлено целым рядом факторов. К данным факторам относятся особенности исторических процессов, протекающих в области, образование области из нескольких частей соседствующих регионов, экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы, экологические условия.

Наиболее значимыми характеристиками области являются значительная дифференциация территории по степени освоенности, наличие радиоактивного загрязнения территории, ярко выраженная роль дорог федерального значения и крупных особо охраняемых природных территорий в планировочной структуре территории.

1. Несмотря на сравнительно малую территорию, имеют место значительные различия в степени освоенности северо-восточной, центральной и юго-западной частей территории. Северо-западная часть области освоена наиболее интенсивно и здесь находятся самые крупные города – Калуга и Обнинск, вокруг которых группируются населенные пункты с населением более 1000 человек. На севере Калужской области сосредоточено много памятников истории и культуры, в основном конфессиональных объектов, а также памятников природы. Калуга и небольшие города северной, центральной и юго-западной части области (Боровск, Малоярославец, Людиново, Таруса, Юхнов, Мосальск, Козельск) имеют статус исторических. С учетом ценных природных условий образованы особо охраняемые природные территории: «Природный заказник «Таруса», Национальный парк «Угра», имеющий продолжение в юго-восточной части области.

2. В результате аварии на ЧАЭС радиоактивно загрязнены почвы районов, прилегающих к Брянской и Орловской областям. Этот фактор накладывает соответствующие ограничения на ряд видов деятельности, связанных с использованием ресурсов территории.

3. Определяющими структурообразующими элементами территории являются автомобильные дороги федерального значения: М3(Е101) «Украина» (Москва – Киев), дублирующая железнодорожную линию Москва – Калуга – Брянск – Киев, и А101 Москва – Малоярославец – Рославль. Кроме того, сложившаяся планировочная структура территории в большой мере предопределена «Национальным парком «Угра», пересекающим область в широтном направлении.

Плотность населения Калужской области – 33,90 чел/км²(2015 г.), что в 1,7 раза выше, чем в Смоленской области, и в 1,76 раз ниже, чем в Тульской. Среди областей Центрального ФО Калужская область по этому показателю находится на 11-м месте (таблица 3.3.1.).

Таблица. 3.3.1. Плотность населения по областям ЦФО, чел./км²

| Субъект Федерации | Плотность (чел./км²) |
| --- | --- |
| Москва | 4 581,24 |
| Московская область | 159,88 |
| Тульская область | 59,68 |
| Белгородская область | 56,79 |
| Ивановская область | 48,93 |
| Липецкая область | 48,33 |
| Владимирская область | 44,88 |
| Воронежская область | 44,63 |
| Курская область | 37,31 |
| Брянская область | 35,97 |
| Ярославская область | 35,15 |
| Калужская область | 33,90 |
| Орловская область | 31,47 |
| Тамбовская область | 31,22 |
| Рязанская область | 28,9 |
| Смоленская область | 19,59 |
| Тверская область | 15,84 |
| Костромская область | 10,94 |
| Ср. значение по ЦФО | 36,46* |

*без учета Москвы и Московской области

Доля городского населения 75,88 %, сельского – 24,12 %. В пределах области население размещается неравномерно. Наиболее плотно заселены территория городского округа Калуги (39,0 чел/км2 без учета населения г. Калуги), Боровский (73,5 чел/км2) , Дзержинский (43,5 чел/км2), Жуковский и Малоярославецкий (34,0 чел/км2) районы на севере области и Людиновский (46,2 чел/км2) и Кировский (43,3 чел/км2) районы на юго-западе области (таблица 3.3.2.).

Таблица. 3.3.2. Плотность населения по районам Калужской области, чел./км².

| Районы Калужской области | Плотность населения |
| --- | --- |
| Боровский | 73,5 |
| Людиновский | 46,2 |
| Дзержинский | 43,5 |
| Кировский | 43,3 |
| Жуковский | 34 |
| Малоярославецкий | 34 |
| Козельский | 26 |
| Бабынинский | 22,4 |
| Тарусский | 22,1 |
| Сухиничский | 21,8 |
| Ферзиковский | 13,5 |
| Думиничский | 12,5 |
| Перемышльский | 11,7 |
| Медынский | 11,2 |
| Мещовский | 10,5 |
| Юхновский | 9 |
| Хвастовичский | 8,9 |
| Жиздринский | 8,3 |
| Мосальский | 7,8 |
| Куйбышевский | 6,2 |
| Спас-Деменский | 5,7 |
| Ульяновский | 5,4 |
| Износковский | 5,3 |
| Барятинский | 4,8 |

Через эти муниципальные образования проходят основные транспортные магистрали: железнодорожная линия Москва – Брянск – Киев, автодороги Москва – Киев и Москва – Малоярославец – Рославль, а также Московская кольцевая.

Главная зона расселения Калужской области продолжается вдоль линии Москва – Брянск: повышенную плотность населения имеют Бабынинский, Козельский и Сухиничский районы (таблица 3.3.2).

К зонам влияния магистралей федерального значения, пересекающих область с северо-запад на юго-восток, приурочено большинство городов и пгт. Исключение составляют исторические города Козельск и Таруса, а также подчиненные непосредственно области малые города Киров и Людиново, расположенные на железнодорожной магистрали Вязьма – Фаянсовая – Брянск. В половине районов области сельское население численно преобладает над городским.

Отличительной особенностью Калужской области при наличии существенной внутриобластной дифференциации ее территории по характеристикам расселения является  относительно удачное деление на районы. При общей площади области 29,8 тыс. км2 средний размер района должен приближаться к 1,2 тыс. км2. Фактические размеры районов колеблются от 714,6 км2 (Тарусский район), до 1655,9 км2 (Ульяновский район), т.е. различаются в 2,3 раза.

Таблица. 3.3.3. Численность населения по районам Калужской области, чел./км².

| Районы Калужской области | Численность населения |
| --- | --- |
| Боровский | 61087 |
| Дзержинский | 56141 |
| Малоярославецкий | 52672 |
| Жуковский | 48323 |
| Людиновский | 44134 |
| Кировский | 41617 |
| Козельский | 39601 |
| Сухиничский | 24703 |
| Бабынинский | 20009 |
| Ферзиковский | 17275 |
| Тарусский | 15373 |
| Думиничский | 14757 |
| Перемышльский | 13531 |
| Мещовский | 13077 |
| Медынский | 12927 |
| Юхновский | 12008 |
| Хвастовичский | 10554 |
| Жиздринский | 10435 |
| Мосальский | 8815 |
| Спас-Деменский | 7857 |
| Куйбышевский | 7713 |
| Ульяновский | 7314 |
| Износковский | 6716 |
| Барятинский | 6179 |
| Ср. значение по районам | 23017 |

Средняя численность населения на район (без учета Калуги и Обнинска) достигает 23,0 тыс. человек. Наиболее крупные районы (Боровский, Дзержинский, Малоярославецкий) имеют от 52 до 61 тыс. жителей. При этом население 6 районов (Барятинский, Износковский, Мосальский, Спас-Деменский, Ульяновский, Куйбышевский) не достигает 10 тыс. человек. Однако разброс показателей населенности в 10 раз объективен (таблица 3.3.3).

В Барятинском, Износковском, Ульяновском районах плотность населения более чем на порядок ниже, чем в северо-восточных районах области. Столь же низкие значения характерны для сельской местности Жиздринского и Мосальский районов. Аналогичная ситуация имеет место в Спас-Деменском, Медынском, Мосальском и Юхновском районах, где половина населения сосредоточена в городах-райцентрах. Даже Козельский, Сухиничский и Тарусский районы попадают в число плотнозаселенных только за счет населения гг. Козельска, Сосенского, Сухиничи, Тарусы, пгт. Середейского.

Таким образом, для территории области характерен чрезвычайно резкий перепад между основной зоной расселения, которая вытянута узким клином вдоль основного транспортного коридора Москва - Брянск, от границы с Московской областью до Бабынино, и всей остальной территорией.

Опорный каркас расселения области образуют 28 городских населенных пунктов (22 города и 6 пгт.). Самый большой город – Калуга (на начало 2015 г. 347,1 тыс. чел.), к категории больших городов кроме нее относится еще г. Обнинск (на начало 2015 г. 106 тыс. чел.), города средней величины с населением от 50 до 100 тыс. чел. в Калужской области отсутствуют. Список малых городов возглавляют Людиново (39,8), Киров (31,4 тыс. человек), Малоярославец (29,5 тыс. человек) и Балабаново (25,8 тыс. человек).

Города-центры районов, расположенных вдоль границы со Смоленской областью – Износки, Спас-Деменск, Барятино, Мосальск и Юхнов – насчитывают менее 10 тысяч жителей.

Города-центры районов вдоль границы с Брянской область  - Жиздра, Хвастовичи имеют население менее 10 тыс. человек, а в селе Ульяново – население составляет 3,0 тыс. человек. Численность населения этих городов намного ниже, чем в рабочих поселках и даже некоторых сельских населенных пунктах: пгт. Товарково и Кременки имеют соответственно 14,4 и 11,1 тыс. жителей, в пгт. Воротынск (Бабынинский район) живет 11,1 тыс. человек.  Причина малолюдности состоит в том, что имеющие богатое историческое прошлое малые города Калужской области практически не получили промышленного развития.

Преобладание одного города на фоне других – типичная картина для многих областей РФ. Калужская область просто является одним из наиболее ярких примеров осуществления политики концентрации производительных сил в единичных пунктах при скромной доле остальных.  В области наблюдается чрезмерная концентрация городского населения в Калуге и Обнинске (96 - 100 % горожан), тогда как на другом конце распределения размещается ряд стагнирующих малых городов и некоторые теряющие население пгт.

Динамика численности городского населения в 1989-2015 гг. представлена в таблице 3.3.4. В целом, городское население увеличилось на 5,5 %. Из первых пяти наиболее многолюдных городов области не выросло только население в Людиново и Кирове. В Козельске, Кондрово, Сухиничах численность населения осталась практически без изменений, наибольшие значения прироста наблюдались в Юхнове (на 25,4 %), выросла численность жителей Малоярославца, Тарусы, Жиздры. Более чем на 10 % сократилось население в Спас-Деменске, Мещовске, Боровске, Мосальске, сокращение затронуло Сосенский и Медынь.

Активно росли пгт. Кременки и Товарково, существенно деградировали пгт. Белоусово, Середейский.

Таблица. 3.3.4. Динамика численности городов и пгт., тыс. чел.

| Населенные пункты | 1989 | 2002 | 2005 | 2010 | 2012 | 2015 в % к 1989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все городское население | 731 | 779,5 | 770 | 771,6 | 766,3 | 104,8 |
| ГОРОДА |
| Балабаново | 19,2 | 23,3 | 23,1 | 26,3 | 25,9 | 134,7 |
| Белоусово | 11,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 70,7 |
| Боровск | 13,1 | 11,9 | 11,7 | 12,3 | 11,9 | 91,0 |
| Ермолино | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 99,8 |
| Жиздра | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 101,7 |
| Жуков | н/д | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 97,4 |
| Калуга | 310,1 | 334,8 | 342,9 | 324,7 | 331,4 | 106,9 |
| Киров | 35,9 | 38,9 | 38,8 | 31,9 | 31,4 | 87,5 |
| Козельск | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 18,2 | 17,3 | 87,9 |
| Кондрово | 17 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,2 | 95,2 |
| Кременки | 9,5 | 12,1 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 117,6 |
| Людиново | 44 | 41,8 | 41,4 | 40,5 | 39,8 | 90,5 |
| Малоярославец | 26,6 | 31,6 | 31,2 | 30,4 | 29,5 | 110,9 |
| Медынь | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 96,5 |
| Мещовск | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 6,2 | 116,8 |
| Мосальск | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 93,5 |
| Обнинск | 99,8 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 106,0 | 106,2 |
| Сосенский | 13,4 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 11,9 | 88,5 |
| Спас-Деменск | 6,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 74,5 |
| Сухиничи | 16,3 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 97,2 |
| Таруса | 8,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 108,5 |
| Юхнов | 5,9 | 7,7 | 7,4 | 7 | 6,7 | 114,0 |
| ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА |
| Воротынск | н/д | н/д | н/д | 11,3 | 11,2 | 98,8 |
| Думиничи | 7,3 | 7,9 | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 94,9 |
| Полотняный Завод | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | 93,3 |
| Пятовский | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 96,5 |
| Середейский | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 71,3 |
| Tоварково | 12,7 | 4,4 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 113,6 |

Сравнительная группировка городских населенных пунктов по их людности (таблице 3.3.5) показывает, что в категории городов и пгт. с людностью менее 20 тыс. человек население сокращается, доля горожан, проживающих в городах людностью 20-50 тыс. заметно увеличилась, кроме города Людиново, где численность населения снизилась почти на 6%. Несколько выросла доля Калуги и Обнинска.

Таблица. 3.3.5. Показатели людности городов и пгт.

| Людность | По данным переписи 1989 | На 01.01.2005 | На 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. чел. | Ед. | Доля горожан, % | Ед. | Доля горожан, % | Ед. | Доля горожан, % |
| До 3 | 5 | 1,2 | 3 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| 3-5 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 1,7 |
| 5-10 | 9 | 9,4 | 9 | 8,7 | 7 | 5,0 |
| 10-20 | 9 | 18,1 | 8 | 15,0 | 10 | 17,3 |
| 20-50 | 3 | 14,4 | 4 | 17,5 | 4 | 18,1 |
| 50-100 | – |  | – |  | – |  |
| 100 и более | 2 | 55,3 | 2 | 56,5 | 2 | 57,3 |
| всего | 31 | 100,0 | 29 | 100,0 | 28 | 100,0 |

Сельских населенных пунктов на 1 января 2015 г. насчитывается 3177 единиц. Общие параметры, характеризующие сельское расселение в разрезе районов, приведены в таблице 3.3.6.

Рост численности сельского населения в Износковском районе в сравнении с данными переписи 1989 г. объясняется переводом в сельские населенные пункты пгт. Мятлево. Существенно сократилось сельское население пригородной зоны Калуги и Жуковского района, что связано с административными преобразованиями, в результате которых часть сельского населения стала городской. В Ульяновском и Хвастовичском районах численность селян сократилась, несмотря на перевод поселков городского типа в сельские населенные пункты.

В настоящее время больше всего сел и деревень насчитывается в Малоярославецком (214 ед.), Козельском, Мосальском, Жуковском, Мещовском районах. Минимальное число сельских населенных мест наблюдается в Людиновском районе (65 ед.), городском округе Калуга, Думиничском районе. По сельскому населению наиболее многолюдны Малоярославецкий (23,9 тыс. чел.), Дзержинский, Жуковский, Тарусский районы и городской округ г. Калуга. В 12 из 24 районов области численность сельского населения не превышает 10 тыс. человек, в т.ч. в Мосальском районе – 4,8 тыс. чел., в Людиновском – 4,5. Эта дифференциация районов не может быть объяснена различиями в их площади. Самый крупный Ульяновский район превосходит минимальный по площади Тарусский всего в 2,3 раза, причем Ульяновского района нет среди районов с наибольшей людностью и числом населенных мест, а Тарусский – не попал в число наименее людных и с минимальным числом сел и деревень. Разброс показателей по числу сельских населенных пунктов составил 3,3 раза, по численности сельского населения – 5,3 раза.

Обращает на себя внимание резкий территориальный переход от многоселенных и многолюдных Дзержинского и Малоярославецкого к соседним Износковскому и Юхновскому районам, насчитывающим соответственно 7,0 и 5,6 тыс. сельских жителей.

Таблица 3.3.6. Общая характеристика сельского расселения в разрезе районов и городских округов

| Районы | Численность сельского населения, тыс. чел. | Площадь района, кв. км | Доля сельского во всем населении района, % | Число сельских населенных пунктов | Основные характеристики расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 (перепись) | начало 2015 | Динамика численности, % |  |  |  | Плотность сельского населения, чел/км2 | Плотность сети поселений, ед. на 100 км2 | Средняя людность сельских населенных пунктов, человек |
| Всего по области | 333,2 | 239,3 | 71,8 | 29777 | 23,7 | 3177 | 8,0 | 10,7 | 75,3 |
| г. Калуга | 48,9 | 14,7 | 30,1 | 542,7 | 4,3 | 73 | 27,1 | 13,5 | 201,4 |
| Бабынинский | 16,3 | 9,7 | 59,5 | 846,6 | 46,2 | 120 | 11,4 | 14,2 | 80,8 |
| Барятинский | 8,1 | 6,3 | 77,8 | 1110,3 | 100 | 103 | 5,7 | 9,3 | 61,2 |
| Боровский | 10,9 | 12,4 | 113,8 | 759,6 | 20,2 | 112 | 16,3 | 14,7 | 110,7 |
| Дзержинский | 17,6 | 17,8 | 101,1 | 1 335,9 | 29,5 | 162 | 13,3 | 12,1 | 109,9 |
| Думиничский | 9,9 | 8,9 | 89,9 | 1 173,9 | 58,2 | 77 | 7,6 | 6,6 | 115,6 |
| Жиздринский | 8,3 | 5,0 | 60,2 | 1 281,7 | 47,2 | 94 | 3,9 | 7,3 | 53,2 |
| Жуковский | 26,5 | 16,8 | 63,4 | 1 268,2 | 34,3 | 171 | 13,2 | 13,5 | 98,2 |
| Износковский | 6,5 | 7,0 | 107,7 | 1 333,8 | 100 | 122 | 5,2 | 9,1 | 57,4 |
| Кировский | 9,8 | 10,2 | 104,1 | 1 000,4 | 24,2 | 81 | 10,2 | 8,1 | 125,9 |
| Козельский | 15,1 | 11,2 | 74,2 | 1 522,7 | 26,8 | 173 | 7,3 | 11,4 | 64,7 |
| Куйбышевский | 11,5 | 7,8 | 67,8 | 1 243,0 | 100 | 134 | 6,3 | 10,8 | 58,2 |
| Людиновский | 6,5 | 4,5 | 69,2 | 954,5 | 10 | 65 | 4,7 | 6,8 | 69,2 |
| Малоярославецкий | 24,5 | 23,9 | 97,6 | 1 547,2 | 44 | 214 | 15,4 | 13,8 | 111,7 |
| Медынский | 6,3 | 13,3 | 211,1 | 1 148,4 | 100 | 132 | 11,6 | 11,5 | 100,8 |
| Мещовский | 10,0 | 12,2 | 122,0 | 1 237,7 | 100 | 168 | 9,8 | 13,6 | 72,6 |
| Мосальский | 7,1 | 4,8 | 67,6 | 1 320,4 | 52,7 | 173 | 3,6 | 13,1 | 27,7 |
| Перемышльский | 16,2 | 14,1 | 87,0 | 1 156,0 | 100 | 145 | 12,2 | 12,5 | 97,2 |
| Спас-Деменский | 6,9 | 8,2 | 118,8 | 1 369,0 | 100 | 128 | 6,0 | 9,3 | 64,1 |
| Сухиничский | 11,2 | 7,3 | 65,2 | 1 369,0 | 28,7 | 153 | 5,3 | 11,2 | 47,7 |
| Тарусский | 6,1 | 15,2 | 249,2 | 714,6 | 99,3 | 94 | 21,3 | 13,2 | 161,7 |
| Ульяновский | 11,7 | 7,6 | 65,0 | 1 655,9 | 100 | 112 | 4,6 | 6,8 | 67,9 |
| Ферзиковский | 16,3 | 10,4 | 63,8 | 1 249,9 | 65,8 | 153 | 8,3 | 12,2 | 68,0 |
| Хвастовичский | 13,2 | 10,8 | 81,8 | 1 413,3 | 99,1 | 83 | 7,6 | 5,9 | 130,1 |
| Юхновский | 7,8 | 5,6 | 71,8 | 1 332,5 | 44,1 | 135 | 4,2 | 10,1 | 41,5 |

На 100 км2 территории Калужской области приходится в среднем 10,8 сельских населенных пункта – точно такая же густота селений наблюдается в Тверской области, имеющей плотность населения в 2 раза ниже, чем в Калужской.

Сеть сельских населенных пунктов наиболее густа в районах основной зоны расселения и ряде прилегающих территорий. В целом ареал с более частым расселением (более 14 селений на 100 км2) включает Боровский и Бабынинский и пять районов, непосредственно соседствующих с городским округом Калуга, а также Тарусский,  Мосальский, Перемышльский, Ферзиковский районы. В Износковском, Юхновском районах и на территории, расположенной к западу, востоку и югу от Сухиничского района, сеть сел и деревень относительно разрежена.

Средняя людность населенных пунктов является обобщенным расчетным показателем. Анализ этой статистической характеристики показывает, что в Бабынинском, Боровском районах и городском округе Калуга сельские пункты достоверно крупнее, чем на остальной территории области. Более точные характеристики сельского расселения могут быть получены в виде группировки населенных пунктов по их людности.

По состоянию на 1 января 2015 г. в целом по области не имеют населения 451 сельских населенных мест. В 1169 пунктах число жителей не превышает 10 человек (таблица 3.3.7). Таким образом, почти половина всех сел и деревень или вообще не имеют населения, либо это очень мелкие населенные пункты.

Таблица 3.3.7. Людность сельских населенных мест на 1 января 2015 г.

| Основные группы людности, чел. | Количество населенных пунктов | Население |
| --- | --- | --- |
|  | единиц | % | тыс. человек | % |
| без населения | 451 | 14,2 |  | 0 |
| 5 и менее | 744 | 23,4 | 2089 | 0,9 |
| 6-10 | 425 | 13,4 | 3344 | 1,4 |
| 11-25 | 600 | 18,9 | 9876 | 4,1 |
| 26-50 | 290 | 9,1 | 10259 | 4,3 |
| 51-100 | 222 | 7,0 | 16210 | 6,8 |
| 101-200 | 167 | 5,3 | 23849 | 10,0 |
| 201-500 | 190 | 6,0 | 58727 | 24,5 |
| 501- 1000 | 52 | 1,6 | 35708 | 14,9 |
| 1001-2000 | 23 | 0,7 | 31988 | 13,4 |
| 2001-3000 | 2 | 0,1 | 5406 | 2,3 |
| 3001-5000 | 10 | 0,3 | 36809 | 15,4 |
| более 5000 | 1 | 0,0 | 5010 | 2,1 |
| Всего | 3177 | 100 | 239275 | 100 |

Почти треть (30,7 %) населенных пунктов – небольшие пункты людностью 11-50 человек, здесь проживает 8,4 % населения области. Понятие устойчивого населенного пункта обычно связывается с категорией «свыше 200 человек», но это всего лишь один из 10 населенных пунктов. К категории крупных относятся селения с численностью жителей более 500 чел. – это всего 88 пунктов области (2,8 % общего числа),  в которых проживает почти половина (48%) сельского населения, в т.ч. 36 сел и деревень имеют более тысячи жителей и в них живет 79,2 тыс. человек.

Сельские населенные пункты-тысячники есть в 11 районах, но больше всего (4 единицы) их на территории городского округа Калуга. Четыре селения людностью свыше 1000 человек расположены в Боровском районе, по 3 – в Козельском, по 2 - в Жуковском, Износковском, Перемышльском, по 1 – в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком, Ульяновском, Ферзиковском и Хвастовичском районах.

В сравнении с данными переписи 1989 г. число сел и деревень в Калужской области практически не изменилось (рост составил 0,5 %, что статистически ничтожно), соответствующая динамика представлена в табл. 3.3.6. Число пунктов с людностью свыше 10 человек сокращалось во всех категориях, зато росло число мельчайших населенных пунктов людностью 10 человек и менее, а также брошенных. Дальнейшее фактическое сокращение сети населенных мест может привести к деградации всей системы расселения, результатом которой будет невозможность использования территориального ресурса, поскольку территория, лишенная населения и инфраструктуры, не может быть вовлечена в сферу экономики.

Рисунок 3.3.1. Людность сельских населенных мест, на 1 января 2015 г.

Таблица 3.3.8. Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей

| Людность | Перепись 1989 | Перепись 2002 | 1 января 2006 | 1 января 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единиц | % | Единиц | % | Единиц | % | Единиц | % |
| до 10 | 815 | 26 | 1326 | 41 | 1516 | 48 | 1169 | 43 |
| 11-50 | 1362 | 43 | 1137 | 36 | 976 | 31 | 890 | 33 |
| 51-100 | 393 | 12 | 247 | 8 | 228 | 7 | 222 | 8 |
| свыше 100 | 600 | 19 | 479 | 15 | 463 | 14 | 445 | 16 |
| Всего | 3170 | 100 | 3189 | 100 | 3183 | 100 | 2726 | 100 |

Концентрация сельского населения в населенных пунктах с людностью свыше 500 человек является существенным преимуществом Калужской области. В Тверской области  в этой категории населенных мест живет лишь 27 % сельского населения. В сравнении с другими территориями-аналогами показатель Калужской области также следует признать высоким. Поэтому здесь потенциально больше возможностей для создания доступной для сельского сети социально значимых учреждений сферы услуг. Сельский населенный пункт с численностью жителей свыше 500 человек является потенциальным местом размещения одного или нескольких небольших предприятий, использующих местные трудовые ресурсы. Как правило, такие селения отличаются хорошими транспортными связями с райцентром и другими городами и пгт.

В Калужской области в ряде случаев центрами районов являются  села: с. Бабынино (3,7 тыс. чел.), с. Барятино (3,0), с. Износки (2,1), с. Бетлица (4,0), с. Перемышль (4,0), с. Ульяново (3,6), п. Ферзиково (4,7), с. Хвастовичи (4,5). Таким образом, сельские населенные пункты составляют треть всех районных центров. Это явление характерно для слабозаселенных периферийных территорий области.

На основе порайонных группировок населенных пунктов в соответствии с их людностью районы Калужской области можно разделить на группы мелкоселенных и крупноселенных (рисунок 3.3.6, таблица 3.3.6).

Таблица 3.3.9. Распределение сельских жителей районов по сельским населенным пунктам с соответствующей людностью, % от общей численности сельского населения

| Районы | Группы сельских населенных пунктов по их людности, человек |
| --- | --- |
|  | до 5 | 6-10 | 11- | 26- | 51- | 101- | 201- | 501 и |
|  |  |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | более |
| г. Калуга | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 3,9 | 3,4 | 11,6 | 11,3 | 67,9 |
| МЕЛКОСЕЛЕННЫЕ РАЙОНЫ |
| Жиздринский | 0,8 | 1,6 | 5,4 | 1,9 | 13,2 | 3,7 | 73,4 | 0,0 |
| Медынский | 2,8 | 3,1 | 6,3 | 5,5 | 9,2 | 2,5 | 70,7 | 0,0 |
| Мосальский | 2,7 | 5,2 | 8,3 | 9,7 | 11,3 | 17,2 | 45,7 | 0,0 |
| Спас-Деменский | 2,5 | 2,6 | 8,8 | 2,1 | 17,7 | 43,3 | 23,1 | 0,0 |
| Мещовский | 1,1 | 3,7 | 8,2 | 7,3 | 11,7 | 11,7 | 31,5 | 24,9 |
| Людиновский | 1 | 0,9 | 4,6 | 8,4 | 13,7 | 14,2 | 45 | 12,2 |
| Тарусский | 1,1 | 1,3 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | - | 26 | 11,9 |
| Юхновский | 1,9 | 3,6 | 6,7 | 4,5 | 11,6 | 14 | 45,7 | 11,9 |
| Сухиничский | 0,8 | 2,7 | 7,7 | 6,9 | 4,2 | 26 | 44,5 | 7,3 |
| Барятинский | 1 | 1,1 | 4,1 | 11,4 | 10,4 | 24,7 | 4 | 43,3 |
| Куйбышевский | 1,2 | 1,7 | 4,6 | 6,6 | 6,3 | 8,9 | 24,8 | 45,8 |
| ИТОГО | 1,6 | 2,7 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | 16,6 | 45,1 | 13,6 |
| КРУПНОСЕЛЕННЫЕ РАЙОНЫ |
| Дзержинский | 0,6 | 0,8 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 8,6 | 13,4 | 66,7 |
| Хвастовичский | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 1 | 2,4 | 2,8 | 24,1 | 66,6 |
| Малоярославецкий | 0,6 | 1 | 2,8 | 2,8 | 7,9 | 4,7 | 13,8 | 66,3 |
| Жуковский | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 6 | 17,3 | 65 |
| Ульяновский | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 3,7 | 12 | 14,9 | 2,8 | 63,9 |
| Перемышльский | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 3,1 | 6 | 6,7 | 20,4 | 58,6 |
| Боровский | 0,4 | 0,8 | 4 | 3,7 | 6,1 | 11,8 | 20,6 | 52,5 |
| Кировский | 0,3 | 1 | 2,8 | 3,8 | 2,4 | 5,1 | 32,9 | 51,7 |
| Бабынинский | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 13,6 | 23,7 | 51,6 |
| Износковский | 1,5 | 1,3 | 7,6 | 5,3 | 8,2 | 9,4 | 16,7 | 50 |
| Думиничский | 0,6 | 0,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 15,4 | 25,8 | 49,1 |
| Козельский | 1,1 | 1,6 | 5,8 | 5 | 7,4 | 10,8 | 19,9 | 46,9 |
| Ферзиковский | 1,2 | 1,5 | 4,9 | 5,2 | 14 | 4 | 28 | 41,3 |
| ИТОГО | 0,8 | 1,1 | 3,8 | 4,3 | 6,3 | 9,8 | 19,2 | 54,6 |

Для обеспечения сопоставимости районов с райцентрами городского и сельского типа при группировке из состава районов были изъяты села-райцентры. Основные отличительные признаки следующие. В крупноселенных районах от 40 до 86 % сельских жителей сконцентрованы в пунктах с людностью более 200 человек и не менее трети населения – в селениях с людностью свыше 500 человек, в обязательном порядке имеются селения-тысячники (не райцентры). В мелкоселенных районах в пунктах с людностью свыше 200 человек живет от 12 до 82 % селян, населения с большей людностью приходится менее трети населения, как правило, нет сел численностью 1000 человек и более (исключение – п. Мятлево Износковского района). В среднем в мелкоселенных районах основная масса населения (45 %) проживает в пунктах с людностью 201-500 человек, в крупноселенных – 501 и более (55 %). Средняя людность сельского населенного пункта крупносленного района (без учета «брошенных» деревень) достигает 102 человек, мелкоселенного – 53.

Очевидно, что районы, относящиеся к разным группам, обладают различной степенью перспективности с точки зрения развития производственной сферы и размещения объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время властями Калужской и Смоленской областей обсуждается вопрос об изменении границ. Проблемой в этом вопросе выступает поселок Калуговский. Поселок расположен на землях лесного фонда Угральского района Смоленской области, но в соответствии с административно-территориальным делением он всегда относился к Мосальскому району Калужской области. О чем можно судить по автомобильной дороге, которая уходит в Барятинский район Калужской области, а до соседнего поселка Баскаковка Барятинского района Калужской области можно добраться только пешком.

В мае 2009 г. на собрании жителями поселка было принято решение о подаче ходатайства о передаче земли в границы Калужской области. Позднее после рассмотрения ходатайства правительством Калужской области, было направлено письмо Губернатору Смоленской области. Была создана рабочая группа по вопросу изменения границы между Калужской и Смоленской областями. По результатам встречи были собраны и подготовлены все необходимые документы для решения проблемы ликвидации анклава. Соглашение предусматривает обмен территориями: из Калужской области площадью 635 га, а из Смоленской области площадью 520 га. Таким образом, размер передаваемой территории из Калужской области больше размера получаемой территории из Смоленской области.

В 2012 г. появились новые проблемы с оформлением документов. В связи с реорганизацией муниципальных образований Мосальского района. Было ликвидировано МО «Деревня Шаховской» путем включения в МО «Деревня Людково». В связи с данными преобразованиями требуется корректировка решений Районного Собрания и Сельской Думы. Таким образом, проблема с ликвидацией анклава Калужской области до сих пор остается не решенной, и вопрос об обмене территориями остается открытым.

Выводы

Таким образом, сложившееся административно-территориальное деление Калужской области следует признать удачным и не требующим существенных изменений.

В Калужской области выделяется основная зона расселения, которая вытянулась узким клином от границы с Московской областью до Бабынино. В области наблюдается существенная дифференциация территории на районном уровне, которая по характеру расселения ограничивает поле возможных планировочных решений, как на уровне области в целом, так и ее отдельных районов. В целях его расширения в Схеме вне основной зоны расселения необходимо принимать во внимание локальные концентрации городов, пгт. и сельских населенных пунктов единичной людностью более 200 человек. В целом по области к этой категории относятся 278 сел и деревень из них 186 расположены вне основной зоны расселения. Треть всех сельских населенных пунктов людностью более 200 человек (60 единиц) расположено в Жиздринском, Кировском, Козельском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском районах.

Необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию сельского расселения с учетом максимально возможного сохранения сети существующих сельских населенных пунктов. Типовые территориально-планировочные решения в области организации социальной, бытовой и культурной сфер жизнедеятельности социума для крупно- и мелкоселенных районов должны быть дифференцированы. В селах, являющихся центрами районов, следует предусматривать более широкое развитие социальной инфраструктуры, чем это обычно делается для сельских населенных пунктов. Для мелкоселенных районов в Схемах территориального планирования районного уровня необходимо предусматривать возможность первоочередного размещения малых предприятий и отдельных цехов в населенных пунктах людностью от 500 человек и небольших объектов социальной инфраструктуры, рассчитанных на обслуживание группы населенных мест, в населенных пунктах людностью от 200 человек.

Кроме этого, актуальна проблема с ликвидацией анклава Калужской области, она до сих пор остается не решенной, и вопрос об обмене территориями между Калужской и Смоленской областями остается открытым. Схемой территориального планирования Калужской области предлагается завершить обмен территориями регионов до истечения первой очереди реализации Схемы в целях улучшения качества жизни населения аклавов.

# 3.4 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

# 3.4.1 Анализ современного состояния

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его поло-возрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Среди многочисленных факторов, которые влияют на формирование населения с устойчивой положительной динамикой, обеспечивающей позитивную возрастную структуру населения, необходимую для успешного социально-экономического развития региона, важнейшая роль принадлежит рождаемости. Численность населения области за два десятилетия с 1970 по 1989 г. увеличилась на 56,4 тыс. человек, что явилось следствием развития тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, приборостроения, а также научно-исследовательских  проектов, потребовавших притока рабочей силы. Этот рост затронул только городские поселения области. Тенденция сокращения численности сельского населения прослеживается в течение всего рассматриваемого периода.

По результатам переписи населения 2010 г. численность населения Калужской области сократилась на 53,3 тыс. человек (5,1%) по сравнению с результатами ВНП-1989 года, и на 30,7 тыс. человек (2,9%) по сравнению с  ВНП-2002 года.

Начиная с 1989 г., в регионе наблюдалась устойчивая тенденция убыли городского и сельского населения. К 2010 году после проведения Всероссийской переписи численность постоянного населения Калужской области составляло 1010,9 тыс. человек. На начало 2016 г. в области осталось  1009,8 тыс. человек (табл. 3.4.1.1 и 3.4.1.2, рис. 3.4.1.1).

Таблица 3.4.1.1. Динамика населения Калужской области по данным переписей населения

| Годы переписей | Численность населения, тыс. человек | в том числе | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| 1979 на 17 января | 1007,8 | 623,2 | 384,6 | 61,8 | 38,2 |
| 1989 на 12 января | 1064,2 | 731 | 333,2 | 68,7 | 31,3 |
| 2002 на 9 октября | 1041,6 | 779,5 | 262,1 | 74,8 | 25,2 |
| 2010 на 14 октября | 1010,9 | 771,6 | 239,3 | 76,3 | 23,7 |
| 2016 на 1 января | 1009,8 | 768,8 | 241,1 | 76,1 | 23,9 |

Таблица 3.4.1.2. Динамика населения Калужской области по данным текущей статистической отчетности

| Годы переписей | Население, всего, тыс. чел | В том числе | То же в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское | городское | сельское |
| 2002 | 1041,6 | 779,5 | 262,1 | 74,8 | 25,2 |
| 2003 | 1038,6 | 777,9 | 260,7 | 74,9 | 25,1 |
| 2004 | 1028,8 | 773,0 | 255,8 | 75,1 | 24,9 |
| 2005 | 1021,5 | 770,0 | 251,5 | 75,4 | 24,6 |
| 2006 | 1014,2 | 769,0 | 245,2 | 75,8 | 24,2 |
| 2007 | 1020,1 | 767,6 | 252,5 | 75,2 | 24,8 |
| 2008 | 1017,7 | 765,9 | 251,8 | 75,3 | 24,7 |
| 2009 | 1015,6 | 764,4 | 251,2 | 75,3 | 24,7 |
| 2010 | 1014,9 | 763,3 | 251,6 | 75,2 | 24,8 |
| 2011 | 1009,2 | 770,5 | 238,7 | 76,3 | 23,7 |
| 2012 | 1008,1 | 765,2 | 242,9 | 75,9 | 24,1 |
| 2013 | 1005,6 | 763,0 | 242,6 | 75,9 | 24,1 |
| 2014 | 1004,5 | 762,6 | 242,0 | 75,9 | 24,1 |
| 2015 | 1010,5 | 769,9 | 240,5 | 76,2 | 23,8 |
| 2016* | 1009,8 | 768,8 | 241,0 | 76,1 | 23,9 |

*Данные динамики населения Калужской области в 2016 году взяты за период с 01.01 по 01.11. 2016

За последние 14 лет процессы депопуляции существенно ускорились: население сократилось на  32 тыс. чел. В период 1989-2002 гг численность Калужской области уменьшилась на 22,6 тыс. человек. С 2002 численность городского населения снизилась на 10,7  тыс. человек, а сельского на 21,1 тыс. человек (рисунок 3.4.1.1).

Рисунок 3.4.1.1. Динамика численности населения Калужской области, тыс. чел.

За последние три года численность городского населения выросла с 763 тыс. чел.  (75,9%) в 2013 г. до 769 тыс. чел. в 2016 г.(76,1%). В сельской местности отмечено незначительное сокращение (в 2013 г. – 242,0 тыс. человек (24,1%), в 2016 г. – 241 тыс. человек (23,9%)).

Доля городского населения Калужской области (76,1%) выше, чем в среднем по России (74,03%) и выше, чем в среднем по областям Центрального ФО (73,3% без учета Москвы) (рисунок 3.1.4.2).

Рисунок. 3.4.1.2. Удельный вес городского и сельского населения Калужской области в общей численности населения в 1970-2016 гг.,%

На 1 января 2016 г. численность населения Калужской области составила 1009,8 тыс. человек.  В областном центре проживают 358 тыс. человек (34,5% от всего населения), вторым по численности населения является город Обнинск – 111 тыс. человек (11%). Крупнейшим по численности среди муниципальных районов является Боровский район с населением 60,9 тыс. человек (6%), за ним следует Дзержинский район, в котором проживает 53,6 тыс. человек (5,3%), на третьем месте Жуковский район с населением 50,6 тыс. человек (5%)(табл. 3.4.1.3.)

Таблица 3.4.1.3. Численность постоянного населения Калужской области по городским округам и муниципальным районам на 1 января 2016 г.

| Муниципальное образование | Все население | Городское население | Сельское население | % ко всему населению Калужской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область | 1005585 | 763022 | 242563 | 100% |
| "Город Калуга" | 358400 | 341986 | 16414 | 34,5 |
| "Город Обнинск" | 111360 | 111360 | - | 11 |
| Муниципальный район "Бабынинский район" | 18708 | 10519 | 8189 | 2,0 |
| Муниципальный район «Барятинский район» | 6055 | - | 6055 | 0,6 |
| Муниципальный район "Боровский район" | 60879 | 46899 | 13980 | 6,1 |
| Муниципальный район "Дзержинский район" | 53559 | 36661 | 16898 | 5,6 |
| Муниципальный район "Думиничский район" | 14265 | 5638 | 8627 | 1,5 |
| Муниципальный район "Жиздринский район" | 10440 | 5506 | 4934 | 1,0 |
| Муниципальный район "Жуковский район" | 50563 | 32610 | 17953 | 4,8 |
| Муниципальный район "Износковский район" | 6690 | - | 6690 | 0,7 |
| Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | 40963 | 30894 | 10069 | 4,1 |
| Муниципальный район "Козельский район" | 36846 | 27053 | 9793 | 3,9 |
| Муниципальный район "Куйбышевский район" | 7942 | - | 7942 | 0,8 |
| Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район" | 43199 | 38993 | 4206 | 4,4 |
| Муниципальный район "Малоярославецкий район" | 50220 | 28058 | 22162 | 5,2 |
| Муниципальный район "Медынский район" | 12631 | 7849 | 4782 | 1,3 |
| Муниципальный район "Мещовский район" | 13096 | 4036 | 9060 | 1,3 |
| Муниципальный район "Мосальский район" | 8391 | 4084 | 4307 | 0,9 |
| Муниципальный район "Перемышльский район" | 13687 | - | 13687 | 1,3 |
| Муниципальный район "Спас-Деменский район" | 7328 | 4342 | 2986 | 0,8 |
| Муниципальный район "Сухиничский район" | 23563 | 16862 | 6701 | 2,5 |
| Муниципальный район "Тарусский район" | 15062 | 9267 | 5795 | 1,5 |
| Муниципальный район "Ульяновский район" | 7101 | - | 7101 | 0,7 |
| Муниципальный район "Ферзиковский район" | 17275 | - | 17275 | 1,7 |
| Муниципальный район "Хвастовичский район" | 10442 | - | 10442 | 1,0 |
| Муниципальный район "Юхновский район" | 11107 | 6153 | 4954 | 1,2 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост (убыль) населения (показатель, который складывается из разности показателей рождаемости и смертности) и миграционное движение населения. Основной причиной снижения численности населения определенной территории  является превышение значений смертности над рождаемостью.

Рисунок 3.4.1.4 Доля численности населения муниципальных образований в общей численности населения области на 1 января 2016 года, %

Естественное движение населения. Положительные значения естественного прироста не наблюдались в Калужской области с середины 1980-х гг. В 1990 г. превышение смертности над рождаемостью было незначительным, во второй половине 1990-х гг. убыль достигла уровня 8-9 чел. на 1000 населения, а затем стабилизировалась на отметке 10-11 чел. Минимальный уровень рождаемости наблюдался в 1999 г. (7,0‰), тогда число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. Начиная с 2000 г. в области наблюдается рост рождаемости, который шел параллельно с ростом смертности и в 2003 и 2005 гг. разрыв между этими двумя показателями сократился до 2,2 раза.

В 2015 г.г. по области естественная убыль населения составила 2424 человека. На 100 родившихся живыми приходилось 122 умерших.

В последние годы в области вследствие сложившейся благоприятной экономической ситуации и роста уровня жизни населения наблюдаются позитивные изменения в динамике показателей естественного движения населения (табл. 3.4.1.4.)

Таблица 3.4.1.5. Динамика естественного движения населения в Калужской области

| Население | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек |
| Все население | 9264 | 10099 | 10491 | 10537 | 11131 | 11028 | 11823 | 11805 | 11884 | 12774 |
| городское | 6956 | 7570 | 7892 | 7762 | 8324 | 8370 | 8883 | 8870 | 8962 | 10250 |
| сельское | 2308 | 2529 | 2599 | 2775 | 2807 | 2658 | 2940 | 2935 | 2922 | 2553 |
| Число умерших, человек |
| Все население | 17853 | 17377 | 17374 | 16762 | 16730 | 15541 | 15866 | 15250 | 15371 | 15200 |
| городское | 11838 | 11810 | 11749 | 11457 | 11731 | 11336 | 11537 | 11216 | 11422 | 11295 |
| сельское | 6015 | 5567 | 5625 | 5305 | 4999 | 4205 | 4329 | 4034 | 3949 | 3932 |
| Естественный прирост, убыль(-) |
| Все население | -8589 | -7278 | -6883 | -6225 | -5599 | -4513 | -4043 | -3445 | -3487 | -2424 |
| городское | -4882 | -4240 | -3857 | -3695 | -3407 | -2966 | -2654 | -2346 | -2460 | -1045 |
| сельское | -3707 | -3038 | -3026 | -2530 | -2192 | -1547 | -1389 | -1099 | -1027 | -1379 |
| Число родившихся, на 1000 человек населения |
| Все население | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 11 | 10,9 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 12,7 |
| городское | 9,1 | 9,9 | 10 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 13,3 |
| сельское | 9,1 | 10 | 10,3 | 11 | 11,4 | 11,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 10,6 |
| Число умерших, на 1000 человек населения |
| Все население | 17,5 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,5 | 15,4 | 15,8 | 15,3 | 15,3 | 15,0 |
| городское | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15 | 15,3 | 14,7 | 15,1 | 14,7 | 14,9 | 14,7 |
| сельское | 23,8 | 22,1 | 22,4 | 21,1 | 20,4 | 17,6 | 17,9 | 16,7 | 16,4 | 16,4 |
| Естественный прирост, убыль(-), на 1000 человек населения |
| Все население | -8,4 | -7,2 | -6,8 | -6,1 | -5,5 | -4,5 | -4,1 | -3,5 | -3,5 | -2,4 |
| городское | -6,3 | -5,5 | -5,1 | -4,8 | -4,4 | -3,8 | -3,5 | -3,1 | -3,2 | -1,4 |
| сельское | -14,7 | -12,1 | -12,1 | -10,1 | -9 | -6,5 | -5,8 | -4,6 | -4,3 | -5,8 |
| Коэффициент депопуляции | 1,93 | 1,72 | 1,66 | 1,59 | 1,50 | 1,41 | 1,34 | 1,29 | 1,30 | 1,19 |

В сельской местности убыль населения в 2-2,3 раза интенсивнее, чем в городах. При этом существенные различия в уровне рождаемости отсутствуют, зато показатели смертности в сельской местности в 1,5-2 раза выше и видна тенденция к их дальнейшему росту.

С 2006 г по 2015 г. в Калужской области произошло небольшое увеличение рождаемости. В 2015 г. число родившихся по отношению к 2006 г. увеличилось на 3510 человек (27,5%), в том числе по городскому населению – на 3294 человек (32,1%) и 1288 человека (12,5%), по сельскому – на 245 человек (9,5%)

За последние три года динамика естественного движения отмечается тенденцией роста населения.  В 2015 году по отношению к 2013 году население увеличилось на 969 человек (9%), в том числе по городскому населению – на 1380 человек (13), по  сельскому населению снижение - на 382 человека (14%).

Динамика рождаемости в Калужской области на 1000 человек населения приведена на рисунке 3.4.1.3.

В 2015 г. в Калужской области смертность понизилась до 15,0 случаев на 1000 человек населения против 17,5 – в 2006 г. В сельской местности смертность также снизилась до 16.4 случаев на 1000 человек населения против 23,8 случаев – в 2006 г.

Минимальное значение 14,7 случаев - в 2015 г., а максимальное 15,4 – в 2006 г. Снижение смертности в 2015 г. по отношению к 2006 г. – на 0,7.

По отношению 2015 к 2013 смертность снизилась на 0,3 случая на 1000 человек.

Рисунок  3.4.1.3. Динамика рождаемости в Калужской области, на 1000 человек населения с 2006 по 2015 год

Рисунок  3.4.1.4. Динамика смертности в Калужской области, на 1000 человек населения с 2006 по 2015 год

В результате увеличения рождаемости и снижения смертности в Калужской области в 2016 г. по сравнению с 2006 г. естественная убыль населения области уменьшилась в 2 раза, а по отношению с 2013 г. на 30% и составила -2424 человека. По городскому и сельскому населению уменьшение к 2013 году почти не изменило, составило 0,3 по сельскому населению.

Рисунок 3.4.1.5. Динамика естественной убыли населения в Калужской области, на 1000 человек населения с 2006 по 2015 год

Снижение показателей смертности в Калужской области в 2015 г. до 15 случаев на 1000 человек населения, и повышение рождаемости до 12,7 случаев  на 1000 человек населения свидетельствует о том, что в Калужской области значение рождаемости превышает среднее значение по Центральному ФО (11,5), но ниже чем в среднем по РФ (13,3).

Показатель смертности по области выше, чем в РФ (13), и  Центральном ФО (13,7).

Рисунок 3.4.1.6. Динамика общего и суммарного коэффициентов рождаемости

Показатель естественного прироста в Калужской области в 1,8 раза превышает значение по Центральному ФО.

Несмотря на положительную динамику, наблюдаемую в последние годы в демографических процессах в Калужской области, - увеличение количества родившихся и снижение количества умерших, в 2016 году число умерших, по-прежнему, превышает число родившихся в области (рисунок 3.4.1.7.). В 2016 г. коэффициент депопуляции в целом по Калужской области составил 1,19, в 2015 г. – 1,30, в 2014 г. – 1,29. Таким образом, за период с 2006 по 2015 гг. коэффициент депопуляции по области снизился в 1,6 раза.

Высокий уровень смертности населения Калужской области формируется в основном за счет трех основных классов причин смерти – болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти (рисунок 3.4.1.8.)

Рисунок 3.4.1.7. Рождаемость и смертность в Калужской области, человек на 1000 населения

Рисунок 3.4.1.8. Смертность населения Калужской области по основным классам причин смерти в 2015 г., %

К летальному исходу населения Калужской области по основным классам причин, первостепенное значение имеют болезни кровообращения. Среди болезней кровообращения следует выделить две основных  классификации: гиперемия ,ишемия и кровотечения.

Среди новообразований к летальному исходу чаще всего приводят заболевания органов пищеварения (35,9% от общего числа умерших от новообразований), органов дыхания (18,7%), молочной железы (7%), женских половых органов (7,4%). Основной причиной смерти от заболеваний органов дыхания является пневмония (69,7%). Среди обстоятельств, приведших к гибели людей от травм, отравлений или некоторых других последствий воздействия внешних причин, 17,2% составили дорожно-транспортные происшествия, 12,7% отравления алкоголем и 12,5% ( самоубийства.

Для населения Калужской области в трудоспособном возрасте наряду с причинами смерти, связанными с болезнями системы кровообращения и новообразованиями, составляют внешние причины смерти, которые выходят на второе место после болезней системы кровообращения.

Рисунок 3.4.1.9. Смертность населения Калужской области в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти в 2015 г., %

Таблица 3.4.1.6. Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) в Калужской области

| Годы | Число родившихся на 1000 женщин в возрасте 15-49 | Суммарный коэффициент рождаемости |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 34,3 | 1,23 |
| 2007 | 37,9 | 1,34 |
| 2008 | 40 | 1,39 |
| 2009 | 40,9 | 1,39 |
| 2010 | 44,1 | 1,48 |
| 2011 | 44,7 | 1,49 |
| 2012 | 49 | 1,62 |
| 2013 | 49 | 1,64 |
| 2014 | 50,4 | 1,69 |
| 2015 | 52,8 | 1,84 |

За период 2006-2015гг. повысился средний возраст матери при рождении первенца -  с 23,96 лет до 25,18 лет. Отмечается увеличение среднего возраста матери при рождении второго и третьего ребенка по сравнению с 2006г., соответственно, составило 0,46 и 1,18 года, (с 29,5 и до 32,2 лет). Повышение возраста матери наблюдалось  и при рождении четвертого и следующих по порядку детей.

Эти данные позволяют предположить о реализации ранее отложенных рождений детей на фоне наблюдавшегося в этот период улучшения социально-экономического положения и введения мер государственной и региональной поддержки материнства и детства.

Одновременно произошло перераспределение возрастных показателей рождаемости в пользу старших репродуктивных возрастных групп.

Начиная с 2006 г. в Калужской области прослеживается повышение суммарного коэффициента рождаемости. Если в 2005 г. в среднем на одну женщину  репродуктивного возраста приходилось 1,23 рождений, то в 2015 г. этот показатель достиг значения в 1,84 рождений на одну женщину. Существующий уровень рождаемости не обеспечивает  простого воспроизводства населения: параметры суммарного коэффициента рождаемости Калужской области не достигли требуемого значения для простого замещения поколений, а именно 2,15 рождений на одну женщину репродуктивного возраста (таблица 3.4.1.6., рисунок 3.4.1.10.). Независимо от динамики общего показателя смертности каждое поколение детей будет по численности меньше поколения родителей. В связи с федеральной демографической политикой, направленной на увеличение рождаемости, в ближайшей перспективе можно рассчитывать на преодоление намечающегося спада рождаемости, но на смену многочисленным поколениям женщин в репродуктивный возраст начинают входить малочисленные поколения, рожденные в годы перестройки. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе улучшить демографическую ситуацию в области только путем повышения рождаемости не получится.

Рисунок 3.4.1.10. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Калужской области, среднее число рождений на одну женщину 15-49 лет

Огромное влияние на рождаемость оказывает состояние брачных отношений. Динамика браков и разводов в Калужской области за период 2006-2015 гг. носит неравномерный характер. Наибольшее число браков на 1000 человек населения за рассматриваемый период наблюдалось в 2007 г. (8,9) и в 2008 г. (8,8). В 2015 году число зарегистрированных браков  составило 8322 (8,2 на 1000 человек населения) и увеличилось по сравнению с 2013 г. на 1 брак (0,1%), а число разводов составило 4490 (4,4 на 1000 человек населения) и также уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 100 разводов (2,3%). Таким образом, на каждые два брака приходится примерно один развод (таблица 3.4.6., рисунок 3.4.1.11.).

Таблица 3.4.1.6. Динамика браков и разводов в Калужской области

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Браков | 7775 | 9105 | 8902 | 8589 | 8339 | 8668 | 7987 | 8321 | 8458 | 8322 |
| Разводов | 4688 | 4956 | 5304 | 5392 | 4718 | 5022 | 4916 | 4390 | 5073 | 4490 |
| На 1000 человек населения: |  |  |  |
| Браков | 7,6 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,2 |
| Разводов | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 4,4 |

Рисунок 3.4.1.11. Брачность и разводимость в Калужской области  на 1000 человек населения

Динамика рождаемости определяется факторами социально-экономической ситуации, возрастной и половой структурой населения и его репродуктивным поведением. Анализ этих факторов имеет большое значение для прогноза развития демографической ситуации в регионе и определения перспективной численности его жителей.

Таблица 3.4.1.7. Динамика изменения значений ожидаемой продолжительности жизни в Калужской области, количество лет

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 66,2 | 66,8 | 67,0 | 67,8 | 68,1 | 69,5 | 69,4 | 70,0 | 69,9 | 70,7 |
| в том числе: |  |
| мужчины | 59,7 | 60,4 | 60,4 | 61,8 | 61,8 | 63,5 | 63,5 | 64,4 | 63,4 | 65,1 |
| женщины | 73,1 | 73,6 | 74,1 | 74,0 | 74,8 | 75,6 | 75,3 | 75,5 | 76,7 | 76,2 |
| Городское население | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,9 | 69,1 | 69,7 | 69,8 | 70,1 | 70,0 | 70,8 |
| в том числе: |  |
| мужчины | 61,3 | 61,7 | 61,7 | 62,9 | 62,7 | 63,6 | 63,9 | 64,4 | 63,4 | 65,0 |
| женщины | 74,2 | 74,2 | 75,0 | 74,8 | 75,5 | 75,8 | 75,4 | 75,6 | 76,8 | 76,4 |
| Сельское население | 62,0 | 63,4 | 63,4 | 64,5 | 65,1 | 68,7 | 68,2 | 69,4 | 69,4 | 70,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| мужчины | 55,8 | 56,9 | 57,0 | 58,8 | 59,1 | 63,0 | 62,5 | 64,2 | 63,4 | 65,3 |
| женщины | 69,7 | 71,5 | 71,4 | 71,3 | 72,5 | 75,0 | 74,6 | 75,0 | 76,2 | 75,8 |

Рисунок 3.4.1.12. Ожидаемая продолжительность жизни в Калужской области, количество лет

Следует отметить, что в результате позитивных сдвигов с 2006 по 2015 гг. ожидаемая продолжительность жизни (условный показатель, рассчитываемый при рождении в соответствующем году с учетом сложившейся повозрастной структуры смертности) выросла на 3,7 года у мужчин и на 2,2 года у женщин и составила 65 и 76,4 года соответственно. Разрыв в ожидаемой продолжительности городского и сельского населения составляет 0,5 года в пользу горожан (70,8 и 70,3года соответственно) (таблица 3.4.1.6., рисунок 3.4.1.11.).

Возрастно-половая структура населения в области мало отличается от общероссийской: на долю мужчин приходится 46%, на долю женщин 54% населения. Преобладание женского населения над мужским в общей численности населения наблюдается во всех районах области.

Таблица 3.4.1.8. Распределение численности населения по полу в Калужской области, количество человек

| Годы | Численность населения | в том числе: | В общей численности населения, % | Женщин на 1000 мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины |  |
| 2007 | 1020141 | 466148 | 553993 | 45,7 | 54,3 | 1188 |
| 2008 | 1017726 | 465448 | 552278 | 45,7 | 54,3 | 1187 |
| 2009 | 1015597 | 464658 | 550939 | 45,8 | 54,2 | 1186 |
| 2010 | 1014996 | 465166 | 549830 | 45,8 | 54,2 | 1182 |
| 2011 | 1009191 | 463157 | 546034 | 45,9 | 54,1 | 1179 |
| 2012 | 1008229 | 463735 | 544494 | 46,0 | 54,0 | 1174 |
| 2013 | 1005585 | 462857 | 542728 | 46,0 | 54,0 | 1173 |
| 2014 | 1004544 | 462806 | 541738 | 46,0 | 54,0 | 1176 |
| 2015 | 1010486 | 467031 | 543455 | 46,2 | 53,8 | 1166 |
| 2016 | 1009772 | 465633 | 544139 | 46,1 | 53,9 | 1171 |

Тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин характерна для большинства территорий Российской Федерации. На 1000 мужчин в 2016 г. в Калужской области приходится 1171 женщина, а в 2007 г. – 1188 (таблица 3.4.8.)

Рисунок 3.4.1.13. Динамика численности мужчин и женщин в Калужской области

За период с 2007 по настоящее время в возрастно-половой структуре населения Калужской области произошли определенные изменения. Численность мужчин постепенно увеличивается с 45,7% в 2007 г. до 46,1% в 2016 г., а женщин, наоборот, снижается с 54,3% в 2007 г. до 53,9% в 2016 г.  В 2015 г. в Калужской области численность женщин превышала численность мужчин на 80,9 тыс. человек, в 2007 г. превышение составляло 87,8 тыс. человек (таблица 3.4.8.)

Рисунок 3.4.1.14. Повозрастная численность мужчин и женщин в Калужской области, чел.

По данным демографического ежегодника Калужской области за 2016 г. преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 35-летнего возраста (рисунок 3.4.1.14.)

Сложившаяся в настоящее время половозрастная структура населения Калужской области является относительно благоприятной для воспроизводства населения и экономического развития, так как 59,2% населения области находится в трудоспособном возрасте, и демографическая нагрузка на 1000 человек населения составляет 690 человек, находящихся в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

За период 2007-2016 гг. в Калужской области доля населения в возрасте моложе трудоспособного повысилась с 14,3% в 2007 г. до 16,1% в 2016 г. Это явление характерно для всей Российской Федерации. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в Калужской области, так же как и в России выросла с 23,7% в 2007 г. до 27,4 в 2016 г (рисунок 3.4.1.16.).

Рис. 3.4.1.15. Динамика населения Калужской области различных возрастных категорий, %

Основная часть трудовых ресурсов концентрируется в гг. Калуга и Обнинск, Киров, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Медынском и Мещовском районах, где доля трудоспособных возрастов в структуре населения от 56,3 до 59,4%.

Рисунок 3.4.1.16. Распределение городского и сельского населения по возрастным группам на 1 января 2016 г.

В структуре городского населения в сравнении с сельским несколько снижена доля детей и молодежи (0-20 лет), а также лиц пенсионного возраста (65 и более лет). Из трудоспособных возрастов различие между сельской и городской местностью наиболее ярко выражено в возрастной группе 25-34 года (рисунок 3.4.1.17).

Рисунок 3.4.1.17. Возрастно-половой состав населения Калужской области на 01.01.2016 г., человек

Из характера распределения населения по возрастным группам следует, что в настоящее время в трудоспособном возрасте находится максимально возможная доля населения области. В дальнейшем она будет сокращаться в связи с очевидным переходом в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп и вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения (рисунок 3.4.1.17.).

Таблица 3.4.1.9. Распределение численности населения по основным возрастным группам по городским округам и муниципальным районам области в 2016 г.

|  | Моложе трудоспособного | Трудоспособный возраст | Старше трудоспособного |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Калуга | 14,8 | 57,5 | 27,7 |
| г. Обнинск | 17 | 56,3 | 26,7 |
| Бабынинский | 17,6 | 56,3 | 26,1 |
| Барятинский | 17,1 | 54,5 | 28,4 |
| Боровский | 16,1 | 59,2 | 24,7 |
| Дзержинский | 15,8 | 56,5 | 27,7 |
| Думиничский | 15,7 | 53,5 | 30,8 |
| Жиздринский | 17,8 | 53,9 | 28,3 |
| Жуковский | 15,5 | 59,4 | 25,1 |
| Износковский | 16,7 | 52,8 | 30,5 |
| Кировский | 17,2 | 56,2 | 26,6 |
| Козельский | 17,1 | 55,4 | 27,5 |
| Куйбышевский | 17 | 53,5 | 29,5 |
| Людиновский | 17,8 | 55,6 | 26,6 |
| Малоярославецкий | 19 | 54 | 27 |
| Медынский | 14,7 | 57,2 | 28,1 |
| Мещовский | 16,4 | 58,2 | 25,4 |
| Мосальский | 16,1 | 52,4 | 31,5 |
| Перемышльский | 17 | 53,3 | 29,7 |
| Спас-Деменский | 14,2 | 53,3 | 32,5 |
| Сухиничский | 15,5 | 55,3 | 29,2 |
| Тарусский | 15,7 | 53,1 | 31,2 |
| Ульяновский | 17,9 | 52,6 | 29,5 |
| Ферзиковский | 17,7 | 56,4 | 25,9 |
| Хвастовичский | 18,2 | 54,4 | 27,4 |
| Юхновский | 15,9 | 52,8 | 31,3 |

Наиболее благополучные районы имеют повышенную долю молодых возрастов, сниженную долю пенсионных и нагрузку на трудоспособное население на уровне близком к среднему по области или ниже. Это Малоярославецкий, Город Людиново и Людиновский район, Ферзиковский, Жуковский, Козельский районы. Города Калуга имеет высокие по области значения доли трудоспособных возрастов при сниженной доли молодежи 14,8% и 14,7% соответственно, что объясняется миграцией населения в трудоспособном возрасте.

Мещовскийи Боровский районы по исследуемым параметрам наиболее близко подходят к среднеобластным значениям, основное отличие состоит в более высокой доле молодых возрастов, более низкой доле старших возрастов и меньшей нагрузке на трудоспособное население. Возрастная структура Ферзиковского и Юхновского районов искусственно омоложена за счет перетока трудоспособных членов семей в городские поселения Дзержинского района и в Калугу, тогда как несовершеннолетнее население продолжает жить вместе с поколением бабушек и дедушек. В Ульяновском и Хвастовичском районах доля молодежи выше среднего по области, но численность старшего поколения превышает численность молодежи в 1,5 раза, на долю трудоспособных приходится лишь около 55 % населения. Большей степенью депрессивности возрастной структуры отличается следующая группа – Думиничский, Износковский, Медынский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Спас-Деменский и Куйбышевский районы, где низка доля молодых возрастов, доля лиц пенсионных возрастов в 1,8-2,3 раза больше, чем молодежи, но демографическая нагрузка находится в пределах 780-890 человек.

Самое большое постарение возрастной структуры населения наблюдается в Думиничском, Мосальском, Износковском, Спас-Деменском и Тарусском районах. Доля возрастов старше трудоспособного составляет от 29,6% до 30,3%, доля молодежи ниже, чем в среднем по области.

Миграционное движение населения во многом связано с транспортно-географическим положением региона. Привлекательность Москвы и Московской области подталкивает население к переезду, особенно это касается молодежи, для которой столичный регион интересен в качестве места учебы и трудоустройства.

Такое положение, с одной стороны, создает  отток трудоспособного населения и молодежи из региона, ограничивает размеры миграционного прибытия в саму Калужскую область, но с другой стороны, увеличивает привлекательность всех регионов-соседей  Московской области для мигрантов со всей страны и ее ближнего зарубежья. Равнодействующая этих стремлений и иных факторов находит свое выражение в миграционном сальдо населения.

Абсолютные величины миграционного прироста (сальдо миграции) в сравнении с естественным приростом населения незначительны. В 2001-2012 гг. в область прибыло и осталось жить 19,6 тыс. мигрантов, что в среднем за год составляет 1,6 тыс. человек. Интенсивность естественной убыли населения с 2006 по 2012 гг. в целом по области составляет 6 чел. на тысячу населения. Исключение составили лишь 2004 г. - 9,5 чел. и 2006 г. – 8,4 чел. на тысячу. Это означает, что миграция компенсирует в среднем до 38% величины естественной убыли населения региона (рисунок 3.8.1.19.).

Рисунок 3.4.1.19. Динамика миграционного и естественного прироста в Калужской области в 2006 – 2015 гг., на 1000 человек населения

Сальдо миграции в период c 2007 г. по 2010 г. снижалось с 2,7 в 2007 г. до 0,6 в 2010 г. После 2010 г. сальдо миграции имело волнообразный характер. В среднем за год за исследуемый период в область прибыло 16,7 тыс. чел., выбыло за пределы области 15,1 тыс. В 2014 году наблюдается резкий подъем, обусловленный политической нестабильностью на территории соседних государств.  Таким образом, имеется достаточно большой резерв увеличения сальдо миграции за счет повышения коэффициента приживаемости приезжих и сокращения оттока собственного населения (таблица 3.4.1.10., рисунок 3.4.1.19.).

Таблица 3.4.1.10. Миграционное движение населения по Калужской области, человек

| Годы | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 16281 | 15282 | 999 |
| 2002 | 14678 | 14439 | 239 |
| 2003 | 14558 | 15144 | -586(min) |
| 2004 | 14925 | 14380 | 545 |
| 2005 | 15377 | 12716 | 2661 |
| 2006 | 14714 | 12402 | 2312 |
| 2007 | 15141 | 12383 | 2758 |
| 2008 | 15682 | 12988 | 2694 |
| 2009 | 14747 | 12222 | 2525 |
| 2010 | 14187 | 13617 | 570 |
| 2011 | 22842 | 19291 | 3551 |
| 2012 | 27782 | 26383 | 1399 |
| 2013 | 32121 | 29717 | 2404 |
| 2014 | 39943 | 30514 | 9429 |
| 2015 | 38954 | 37242 | 1712 |

1) С 2011г. в статистический учет долгосрочной миграции включены также лица, 
зарегистрированные по месту проживания на срок 9 месяцев и более.

2) С 2011г. страны Балтии и Грузии вышли из состава стран СНГ и Балтии.

Рисунок 3.4.1.19. Миграционное движение населения по Калужской области, человек

Основу внешнего миграционного оборота области в настоящее время составляет внутрироссийская миграция. В 2009-2015 гг. на ее долю пришлось 69 % всех прибывших и 87 % выбывших. Среди потока прибывающих международных мигрантов преобладают выходцы из Республики Молдова, Армении, Украины и Узбекистана. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. поток мигрантов из Узбекистана снизился более чем в 1,5 раза, но в это же время увеличился поток мигрантов из Украины. В 2015 г. из Узбекистана прибыло 3630 человек, из Молдавии – 2479, Украины - 4019, Казахстана – 625. Общие итоги миграции населения за последние годы по данным Калугастата характеризуются следующим образом (таблица 3.4.1.11). Миграционный прирост в 2015 г. составил 1712 человек, с 2006 по 2015 гг. г. динамика сохраняется положительной.

Таблица 3.4.1.11.  Миграционные потоки за 2006-2012 гг., человек

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция (прирост) | 2312 | 2758 | 2694 | 2525 | 570 | 3551 | 1399 | 2404 | 9429 | 1712 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах России | -988 | -1131 | -1345 | -1403 | - 2319 | -2614 | -2915 | -2147 | -1684 | -3996 |
| из зарубежных стран | 3300 | 3889 | 4039 | 3928 | 2889 | 6165 | 4314 | 4551 | 11113 | 5708 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из стран СНГ и Балтии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азербайджан | 125 | 193 | 222 | 220 | 169 | 200 | 129 | 169 | 169 | 137 |
| Армения | 271 | 733 | 672 | 600 | 379 | 543 | 618 | 473 | 1273 | 465 |
| Беларусь | 40 | 55 | 28 | 23 | 26 | 64 | 57 | 72 | 113 | 128 |
| Грузия | 38 | 63 | 70 | 69 | 60 | … | … | ... | ... | ... |
| Казахстан | 370 | 309 | 403 | 319 | 268 | 274 | 357 | 367 | 364 | 346 |
| Киргизия | 251 | 228 | 349 | 261 | 194 | 332 | 192 | 85 | 195 | 157 |
| Республика Молдова | 415 | 441 | 560 | 622 | 532 | 1010 | 933 | 836 | 1558 | 1355 |
| Таджикистан | 104 | 172 | 212 | 368 | 406 | 776 | 481 | 624 | 877 | 535 |
| Туркмения | 147 | 87 | 91 | 83 | 29 | 85 | 36 | 54 | 34 | 35 |
| Узбекистан | 1150 | 1006 | 821 | 797 | 505 | 2016 | 892 | 1335 | 3608 | 121 |
| Украина | 398 | 618 | 631 | 598 | 337 | 593 | 463 | 500 | 2838 | 2347 |
| Латвия | 15 | 12 | -2 | 3 | 6 | … | … | … | … | … |
| Литва | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | … | … | … | … | … |
| Эстония | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | … | … | … | … | … |
| из стран вне СНГ и Балтии | -36 | -30 | -22 | -46 | -30 | 272 | 156 | 36 | 84 | 82 |

Рисунок  3.4.1.20. Структура международной миграции в Калужскую область в 2015 году, %

Миграционный прирост в 2015 г. в Калужскую область преимущественно составили граждане, прибывшие из Украины- 41,1%, Молдавии – 23,7%, Таджикистан – 9,3, Армении – 8,1%, Казахстана –6%, Киргизии – 2,8%, Азербайджана – 2,4%, Беларуси – 2,2%, Узбекистан – 2,1%, страны вне СНГ и Балтии - 1,44%, Туркмении – 0,8% (рисунок 3.4.1.20.)

Таблица 3.4.1.12 Миграция населения в Калужской области на муниципальном уровне в 2015 году, человек

|  | 2015 год |
| --- | --- |
|  | Прибывшие | Выбывшие | Миграционный прирост (убыль) |
| Бабынинский | 340 | 669 | -329 |
| Барятинский | 437 | 351 | 86 |
| Боровский | 2109 | 1716 | 393 |
| Дзержинский | 791 | 1347 | -556 |
| Думиничский | 555 | 653 | -98 |
| Жиздринский | 484 | 407 | 77 |
| Жуковский | 2730 | 1636 | 1094 |
| Износковский | 1649 | 1571 | 78 |
| Город Киров и | 343 | 279 | 64 |
| Кировский |  |  |  |
| Козельский | 708 | 1192 | -484 |
| Куйбышевский | 702 | 363 | 339 |
| Город Людиново и Людиновский | 927 | 1031 | -104 |
| Малоярославецкий | 1169 | 1731 | -562 |
| Медынский | 639 | 549 | 90 |
| Мещовский | 1244 | 930 | 314 |
| Мосальский | 310 | 412 | -102 |
| Перемышльский | 700 | 498 | 202 |
| Спас-Деменский | 315 | 262 | 53 |
| Сухиничский | 673 | 913 | -240 |
| Тарусский | 775 | 709 | 66 |
| Ульяновский | 343 | 285 | 58 |
| Ферзиковский | 937 | 762 | 175 |
| Хвастовичский | 405 | 360 | 45 |
| Юхновский | 374 | 448 | -74 |

Среди территорий Калужской области самыми привлекательными для мигрантов являются: г. Обнинск (миграционный прирост – 1717 чел.), Жуковский район (миграционный прирост – 1094 чел.), Боровский район (миграционный прирост – 393 чел.), Куйбышевский район (миграционный прирост – 339 чел.),  Мещовский район (миграционный прирост – 314 чел.), Перемышльский район (миграционный прирост –  202 чел.),  Ферзиковский район (миграционный прирост –  175 чел.)  Миграционная составляющая несет основную ответственность за неравномерность динамики численности населения внутри Калужской области. По районам области миграционная ситуация различна (таблица 3.4.1.12.). За период 2009-2016 гг. максимальный миграционный прирост наблюдался Боровском, Жуковском, Барятинском, Жиздринском, Износковском, Кировском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Перемышльском, Спас-Деменском, Тарусском, Ульяновском, Ферзиковском, Хвастовичском районах. Почти все районы Калужской области имеют положительную динамику.  Миграционная убыль наблюдается в  Малоярославецком, Бабынинском, Дзержинском и Козельском районах.

Выводы

1. Основной причиной снижения численности населения Калужской области, является естественная убыль населения, которая не перекрывается миграционным притоком в область. Стабилизация городского населения обусловлена миграционным притоком из сельской местности области, а также извне региона. В основе естественной убыли населения лежит достаточно высокий уровень смертности населения.

2. В области имеется достаточно большой резерв роста сальдо миграции за счет повышения коэффициента закрепляемости приезжих и сокращения оттока собственного населения, что потенциально позволяет осуществлять широкомасштабные проекты, требующие привлечения большого количества трудовых ресурсов.  В миграционной сфере область вынуждена конкурировать за население с другими областями ЦФО, прежде всего с Москвой и Московской областью. В настоящее время наиболее привлекательной для мигрантов является основная зона расселения области, а также развитый в транспортном отношении Жуковский район и Боровский район. Осуществление инвестиционных проектов на сопредельных с указанными территориях может быть обеспечено трудовыми ресурсами при условии хорошего транспортного положения соответствующих площадок. Оно будет иметь положительный эффект для исправления ситуации в большинстве депрессивных в демографическом отношении районов области, поскольку позволит сдержать отток собственного населения, приведет к снижению демографической нагрузки за счет притока лиц трудоспособного возраста. В перспективе прибытие мигрантов трудоспособного возраста приведет к дополнительному росту рождаемости, увеличению численности детей и молодежи.

3. В настоящее время в трудоспособном возрасте находится максимально возможная доля населения области, что положительно влияет на развитие в экономическом плане. В дальнейшем в течение ближайших 15 лет по естественным причинам неизбежны относительное снижение доли трудоспособного населения и рост доли пенсионеров. Продолжение внутрирегионального перераспределения трудоспособного населения в пользу городских поселений приведет к прогрессирующей депопуляции сельской местности, которая проявляется в настоящее время. В связи с этим, в будущем будет все сложнее ставить вопрос о социально-экономическом развитии сельской местности. Если пытаться изменить ситуацию в сельской местности путем осуществления отдельных инвестиционных проектов в периферийных районах области, поддержки в сельской местности малого предпринимательства (все виды деятельности), агропроизводства и пищевой промышленности и (или) пытаться адаптировать к ней сеть социально значимых учреждений сферы услуг, то это следует делать в ближайшей перспективе.

4. На основе анализа особенностей естественного и миграционного движения, а также возрастной структуры населения выделяются 4 группы районов с различной демографической ситуацией.

Группа территорий с относительно благополучной демографической ситуацией включает Жуковский, Боровский, Бабынинский, районы и городские округа Обнинска и Калуги.

Районы со слабо выраженной депрессивной ситуацией – Мещовский, Куйбышевский, Жиздринский, Кировский, Перемышльский, Ферзиковский.

Районы со средней степенью депрессивности – Думиничский, Износковский, Тарусский, Медынский, Людиновский, Хвастовичский.

Районы с глубокой стадией депрессии – Барятинский, Мосальский, Спас-Деменский, Ульяновский, Малоярославецкий Дзержинский, Сухиничский, Юхновский.

Первые две группы районов связаны с зоной влияния «транспортного коридора» Москва – Брянск – Киев и основных городских поселений Калужской области. Здесь имеются условия для получения достойной работы, что удерживает население трудоспособного возраста и способствует дальнейшему сохранению благоприятной для воспроизводства населения и экономического роста структуры населения.

# 3.4.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения

Экономическое развитие региона во многом определяется количественным и качественным составом его трудовых ресурсов. В настоящее время в Калужской области в трудоспособном возрасте находится порядка 57% населения. Экономически активным населением считаются лица занятые или имеющие работу  в возрасте от 15 до 72 лет. Численность экономически активного населения в Калужской области в 2015 г. составляла 535,5 тыс. человек – 53% от всего населения области, и по отношению к предыдущему году сократилось на 0,2%, а по отношению к 2013 г. на 1,6%.

Основную долю  трудовых ресурсов Калужской области  составляют занятые в экономике, численность которых в 2015 г. составляла 512,5 тыс. человек и снизилась на 2,5% по отношению к 2009 г. По отношению к предыдущему году также произошло сокращение  на 0,2%.

Численность безработных в 2015 г. составляла 22,9 тыс. человек и снизилась по отношению к 2009 г. на 6,6 %, а к предыдущему году увеличилось на 0,3% (рисунок 3.4.2.1.).

Рисунок 3.4.2.1. Динамика численности экономически активного населения Калужской области за 2009-2015 гг.

В последние годы рынок труда Калужской области преодолевал последствия кризисных явлений в экономике, количество безработных стабильно сокращалось, и значения 2015 г. стали ниже значений докризисного 2008 г. После наблюдалось небольшое увеличения этого показателя, но уже с 2013 года этот показатель стабильно снижался.

Рисунок 3.4.2.2. Динамика доли мужчин и женщин в общей численности экономически активного населения Калужской области в 2009-2015 гг.

Доля мужчин и женщин в общей численности экономически активного населения Калужской области  в период с 2009 по 2015 гг. колебалась в пределах 50,5%, в 2015 г. она составляла 51,2 % для мужчин и 48,8 для женщин (рисунок 3.4.2.2.).

Рисунок 3.4.2.3. Динамика численности зарегистрированных безработных в Калужской области за 2009-2015 гг., тыс. человек

Численность зарегистрированных безработных в государственных учреждениях службы занятости населения составила в 2015 г., по данным Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области, 4 тыс. человек против 3,3 тыс. человек в 2013 г. и увеличилась на 17,5%.

Показатель общей численности зарегистрированных безработных в 2015 г. был равен 2 среди мужчин и женщин (рисунок 3.4.2.3.).

Рисунок 3.4.2.4 Удельный вес зарегистрированных безработных в Калужской области в 2015 г. по возрастным группам, %

Наибольший уровень безработицы в 2015 г. наблюдался в возрастных группах 20-24 лет – 17,6%, 55-59 года – 15,2%. Средний возраст безработных в 2015 г. составил 36 лет (рисунок 3.4.2.4.).

Рисунок 3.4.2.5. Удельный вес зарегистрированных безработных в Калужской области в 2015 г по уровням образования, %

По уровню образования чуть больше одной четверти зарегистрированных в 2015 г. составили лица, имеющие среднее (полное) общее образование – 28,8%, начальное профессиональное образование – 22%.

Более пятой части безработных (21,8%),  составили лица, имеющие среднее профессиональное образование, 15,4% - лица, имеющие высшее профессиональное образование, 11,8% - имеющие основное общее образование и 0,2% - не имеющие основного общего образования (рисунок 3.4.2.5.).

За рассматриваемый период максимальная численность незанятых трудовой деятельностью граждан в Калужской области наблюдалась в 2015 г. и составляла 9,0 тыс. человек, из них 4 тыс. человек были признаны безработными, 3,4 тыс. человек получили пособие по безработице. В 2015 г. численность незанятых трудовой деятельностью состояло 5,5 тысяч граждан. Из безработных увеличилось до 4 тыс. человек  (17,5%), а численность лиц, получающих пособие по безработице до 3,4 тыс. человек (17,6%) (рисунок 3.4.2.6.).

Рисунок 3.4.2.6. Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан в целом по Калужской области в 2009 – 2015 гг.

В течение 2015 года в органы службы занятости населения обратились 62,7 тыс. человек, в т. ч. 29,7 тыс.– за содействием в поиске подходящей работы. По сравнению с 2013 годом число обратившихся сократилось на 23 тыс. человек. В 2015 г. было трудоустроено 21,2 тыс. человек.

Рисунок 3.4.2.7. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности в 2015 г., %

Средняя численность занятых в экономике области за 2015 г. составила 487,5 тыс. человек и увеличилась за год на 0,3%. 56,4% от общей численности занятых  работает в организациях частной формы собственности, 26,5% - в учреждениях и организациях государственной и муниципальной форм собственности (рисунок 3.4.2.7.).

Структура распределения численности занятых по видам экономической деятельности да период 2013-2015 гг. практически не менялась. Наибольшая доля от общего числа занятых в экономике в 2015 г. работала в сфере обрабатывающих производств – 24,2%, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 15,4%, строительство – 10,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 9,7%, в сфере образования – 6,8%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6,7%, транспорт и связь – 6,6%.  Работники государственного управления составляли всего 5,7% (рисунок 3.4.2.8.).

Важнейшей отраслью экономики в Калужской области является обрабатывающее производство. В 2015 г. в ней было занято 24,2% от общего числа занятых в экономике региона. Калужская область является промышленно-ориентированным регионом. Промышленность является самой быстро развивающейся и важной отраслью в экономике Калужской области.

В структуре промышленного производства области ведущее место занимают машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс, электроэнергетика и промышленность строительных материалов. В настоящее время машиностроительный комплекс в структуре производства области составляет почти 70%.

Рисунок 3.4.2.8. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической деятельности в 2015 г., %

Выгодное географическое положение во внешней зоне Московской агломерации и реконструкция транспортной инфраструктуры, которая связывает область с Москвой, также высокая миграционная привлекательность региона, наличие инновационной зоны роста в городе Обнинск - сыграли немаловажную роль в развитии региона.

В сфере оптовой и розничной торговли занято 15,4% от общего числа занятых в экономике области. Уровень развития торговли является одним из самых высоких среди регионов ЦФО (после Москвы и Московской области). Развитию розничной торговли способствовали: быстрый рост доходов населения области и активизация дачной жизни в Калужской части Московской агломерации.  Достаточно высокая доля занятых в оптовой торговле связана с приграничным расположением области по отношению к Москве. Помимо этого, из-за главенствующей роли машиностроительной отрасли,  металлообработки, развитого лесопромышленного комплекса, а также  высокой доля занятых в сельском хозяйстве, были созданы благоприятные условия для развития торговли.

На фоне роста среднегодовой численности занятых в целом по экономике области,  в ряде видов экономической деятельности количество работающих в 2015 г. по сравнению с 2013 г. сократилось.

Таблица. 3.4.2.1. Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности в 2015 г., тыс. человек

|  | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Всего в экономике | 490,2 | 487,5 |
| В том числе по видам экономической деятельности: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 33,0 | 32,9 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,1 | 0,1 |
| Добыча полезных ископаемых | 1,7 | 1,6 |
| Обрабатывающие производства | 119,6 | 117,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12,5 | 12,4 |
| Строительство | 53,9 | 51 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 74,8 | 75,2 |
| Гостиницы и рестораны | 7,3 | 8,8 |
| Транспорт и связь | 30,2 | 32,2 |
| Финансовая деятельность | 5,9 | 5,6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 47,1 | 47,2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 27,5 | 27,7 |
| Образование | 34,2 | 33,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27,3 | 27,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15,1 | 14,3 |

Объемы сокращения численности занятых имели наибольшие  масштабы в таких видах деятельности, как «строительство»- на 2,9 тыс. человек, «Обрабатывающие производства» - 1,7 тыс. человек, «образование» - 1,2 тыс. человек,  «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - на 0,8 тыс. человек (таблица 3.4.2.1.).

Таблица 3.4.2.2. Перечень подведомственных учреждений Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области

| №№ п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области | 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Калуга | 248002, город Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 71-А |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Обнинск | 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д. 50а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Бабынинского района | 249210, Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Молодежная, д. 9 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Боровского района | 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Дзержинского района | 249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пр.Труда, д. 28 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Думиничского района | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Жиздринского района | 249340, Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Жуковского района | 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская, д. 10 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Износковского района | 249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Горького, д. 5а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Кировского района | 249444, Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Ленина,д. 6-а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Козельского района | 249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 9 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Куйбышевского района. | 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 24 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Людиновского района | 249406, Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Фокина, д. 31 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Малоярославецкого района | 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Пионерская, д.1 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Медынского района | 249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 35-а |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Мещовского района | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д.47 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Мосальского района | 249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Советская, д. 8 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Перемышльского района | 249130, Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Ленина, д 48 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Спас-Деменского района. | 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Трегубова, д. 14. |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Сухиничского района | 249275, Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тарусского района | 249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла Либкнехта, д. 14/22 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Ульяновского района | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 79 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Ферзиковского района | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 24 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Хвастовичского района. | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, д. 4 |
|  | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Юхновского района | 249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30 |
|  | Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации" | Калужская Область, Козельский Район, д. Слаговищи, ул. Центральная, д. 62 |

Выводы

1. В трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля населения – 57%, при этом собственный трудовой баланс области следует оценивать как напряженный. Резерв вовлечения в трудовую деятельность лиц пенсионного возраста практически исчерпан. Резервы в трудоспособных возрастах есть, но для их использования необходим рост социальной мобильности населения и развитая система переподготовки кадров. Качественные характеристики указанных резервов находятся на невысоком уровне.

Рынок труда в Калужской области в последние годы преодолел последствия кризисных явлений в экономике: численность занятых в экономике сократилось на 1,6% по отношению к 2013., а численность безработных увеличилась на 17,5%. По сравнению с докризисными годами количество зарегистрированных безработных в 2015 г. выше. В общей численности зарегистрированных безработных в 2015 г. численность женщин равен численности мужчин. Наибольший уровень безработицы в 2015 г. наблюдался в возрастных группах,  20-24 года – 17,6%, 55-59 года – 15,2%. Средний возраст безработных в 2015 г. составил 36 лет.

2. Доля занятых в частном секторе составляет более половины всех занятых, но в ряде периферийных районов с высокой занятостью в строительстве, сельского хозяйства и оказание различных услуг возможности для развития частной инициативы не велики.  Ситуацию в сфере занятости в целом по области можно считать благополучной, однако в ряде периферийных районов, среди которых выделяются Спас-Деменский и Мосальский, необходимы мероприятия по созданию новых рабочих мест, что возможно лишь при условии поддержки всех видов малого предпринимательства. Оно должно развиваться в области переработки агропродукции, пищевой промышленности, примагистрального сервиса и ремонта, иных занятий, не требующих высокого образовательного уровня.

3. Трудовая структура населения характеризуется повышенной в сравнении с другими регионами «Большого Кольца» долей занятых в обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле, строительстве. В периферийных районах вне основной зоны расселения инновационное развитие затруднено и требует создания специальных условий, в т. ч. организации переподготовки местных кадров, привлечения и закрепления мигрантов, обладающих необходимыми профессиональными качествами. Здесь возможно осуществление небольших проектов, территориально локализованных в примагистральных зонах основных транспортных коридоров области.

# 3.5. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В основе развития экономического потенциала Калужской области лежит реализация и усиление ее внутренних конкурентных преимуществ, расширение межрегионального сотрудничества, а также реализация конкурентных преимуществ области. Калужская область является одним из крупных динамично развивающихся индустриальных центров России и стратегическое развитие в рамках страны обусловлено высокой инвестиционной привлекательностью и размещением высокотехнологичных производств на ее территории.

В 2014 г. объем валового регионального продукта Калужской области составил 324,9 млрд. руб. и за последние 5 лет объем ВРП увеличился более чем в 1,7 раза. В составе экономики России удельный вес Калужской области по объему ВРП стабильно удерживается на уровне 0,4-0,5%. В Российской федерации по объему ВРП Калужская занимает 45 место, среди регионов Центрального федерального округа Калужская область – 9 - е место. Производство ВРП за период с 2008 по 2014 годы имеет устойчивую тенденцию к росту:

В расчете на душу населения объем произведенного в регионе валового регионального продукта увеличился по сравнению с 2007 годом почти в 3 раза и в среднем за 2014 г. составил 322,5 тыс. руб., что соответствует 4 месту среди регионов ЦФО. В Российской Федерации по производству ВРП на душу населения Калужская область занимает 34 место. По душевому показателю ВРП области сопоставим с Липецкой, Ярославской, Воронежской областью и значительно превышает Ивановскую, Тамбовскую, Брянскую, Тверскую, Орловскую, Костромскую области.

Объем реального ВРП на протяжении 2007-2014 гг. имел значительные колебания. В кризисном 2009 г. наблюдается снижение данного показателя, однако Калужская область демонстрирует устойчивый рост ВРП на уровне выше среднего по Центральному федеральному округу и по Российской Федерации.

Рисунок 3.5.1. Индекс физического объема ВРП, %

В отраслевой структуре формирования валовой добавленной стоимости Калужской области относительно аналогичных показателей по Центральному федеральному округу и России в целом, можно выделить отличительные особенности, позволяющие охарактеризовать экономику региона как индустриальную:

Доля в ВРП региона сектора сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства составляет 7% (ЦФО – 3,3%, РФ – 5%).

Доля в ВРП продукции промышленного производства – 36,6% (ЦФО – 22%, РФ – 31,7%).

Доля в ВРП строительной отрасли составляет 7,8% (ЦФО – 5,7%, РФ – 7%).

Доля оптовой, розничной торговли и бытовых услуг в ВРП составляет 13,1% (ЦФО – 28,7, РФ – 19%).

Доля в ВРП транспорта и связи – 5% (ЦФО – 7,9%, РФ – 9,3%).

Доля коммерческих финансовых услуг, операций с недвижимостью, а также сферы сервиса и туризма составляет 13,8% (ЦФО – 18,1%, РФ – 13,1%).

Доля внерыночных услуг в составе ВРП – 16,7% (ЦФО – 14,3, РФ – 14,9%).

Рисунок 3.5.2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в 2014 г., %

Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта области вносит промышленность, включающая виды деятельности: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», удельный вес их добавленной стоимости в экономике составил 36,6% общего объема ВРП. Отметим, что в 2013 г. на долю промышленности приходилось 38,4%, т.е. наблюдается снижение на 1,8%, что связано с сокращением физических объемов производства.

Удельный вес добавленной стоимости вида деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» остался на уровне 2,1%, а доля добавленной стоимости «добыча полезных ископаемых» увеличилась на 0,1 по отношению к 2013 г. и составила 0,5%.

В целом доля промышленного производства в структуре ВРП региона в период с 2009 по 2012 гг. увеличивалась, основной вклад в повышении данного показателя связан с устойчивым ростом вида деятельности «обрабатывающие производства», его вклад в формировании регионального продукта повысился с 29,2% в 2009 г. до 39,8% в 2012 г. В 2013 – 2014 гг. наметилась тенденция к снижению с 38,4% до 36,6%.

Вторыми по значимости для экономики Калужской области являются оптовая и розничная торговля и операции с недвижимым имуществом, обеспечивают 13,1% и 12,8% соответственно в формировании валового регионального продукта. По сравнению с 2013 г. доля торговли в структуре ВРП повысилась на 0,2%, по разделу операции с недвижимым имуществом также произошло повышение на 2,2%. На протяжении периода 2008-2014 гг. влияние этих отраслей экономики изменилось несущественно, если  в 2008 г. сфера торговли формировала 12,7% ВРП, то в 2014 г. – 13,1%; раздел операции с недвижимым имуществом наоборот снизил свое влияние с 7% в 2008 г. до 6,5% в 2014 г. При этом реальный объем добавленной стоимости, созданной в отрасли торговли по отношению к 2013 г. вырос на 0,2%, в сфере управления недвижимостью также увеличился на 2,2%.

Значимость аграрного сектора для экономики Калужской области постепенно снижается, его вклад в формирование валового регионального продукта сократился с 8,3% в 2008 г. до 7% в 2014 г., при этом наблюдаются незначительные колебания реального объема добавленной стоимости, созданного в сельском хозяйстве.

Удельный вес практически всех остальных видов деятельности в структуре ВРП области также несколько снизился относительно 2013 г., и их вклад в формирование экономики был незначительным. Таким образом, около трех четвертей (69,5%) объема региональной экономики сформировано в промышленности, сельском хозяйстве, сфере недвижимости и торговле, вклад других видов деятельности был не столь существенным и колебался от 7,8% (строительство) до 0,2% (финансовая деятельность).

В структуре направлений использования ВРП основная его доля приходится на расходы на конечное потребление – в 2014 г. 89,3% от общего объема.

Таблица 3.5.1. Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности (в % к итогу)

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8,3 | 9,1 | 8,0 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 7,0 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Обрабатывающие производства | 31,9 | 29,2 | 33,5 | 38,0 | 39,8 | 35,9 | 34,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Строительство | 10,8 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 7,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 12,7 | 14,3 | 13,4 | 12,3 | 11,9 | 12,9 | 13,1 |
| Гостиницы и рестораны | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Транспорт и связь | 7,3 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 5,0 |
| Финансовая деятельность | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7,7 | 8,3 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 10,6 | 12,8 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 7,0 | 7,4 | 6,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 6,5 |
| Образование | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |

# 3.5.1. Промышленный потенциал

Калужская область – индустриально развитый регион Центрального федерального округа и один из староосвоенных промышленных регионов России с исторически сформировавшейся специализацией в области машиностроения и металлообработки.

Современный многоотраслевой промышленный комплекс включает в себя 2700 предприятий, из них 285 крупных и средних, остальные относятся к категории малых. Промышленность Калужской области представлена 15 отраслями, где сосредоточено 60% основных производственных фондов региона, занято около 131,9 тыс. человек, что составляет более трети всех занятых в экономике региона. Деятельность предприятий промышленности обеспечивает значительную часть собираемых в области налогов – около 50% регионального бюджета.

Структура промышленного комплекса Калужской области за последнее десятилетие претерпела значительные изменения с обороноориентированных до высокотехнологичных производств благодаря привлечению инвестиций. В настоящее время на территории региона сформировалась бизнес-среда европейского уровня. В период с 2011 по 2015 гг. в регион привлечено 339,1 млрд. рублей инвестиций, из них 189,3 млрд. руб. привлечено в обрабатывающую промышленность. За этот период образовано 12 индустриальных парков, промышленная зона «Детчино» и ИП «Лафарж Калуга» (статус не присвоен).

В Калужской области в структуре валовой добавленной стоимости доля промышленности по видам экономической деятельности - «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» выше, чем в России и Центральном федеральном округе.

Рисунок 3.5.1.1. Структура валовой добавленной стоимости, 2014 г.

Для поддержки развития приоритетных отраслей на уровне Правительства области реализуются государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», государственные программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам Калужская область занимает безусловную лидирующую позицию как по ЦФО, так и РФ в целом, по добыче полезных ископаемых область занимает 9-е место в Центральном федеральном округе и 60-е по РФ,  по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 15 (63).

Индекс промышленного производства в Калужской области в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 94,6%. Индекс промышленного производства в среднем по России за этот период – 96,6%. В 2015 г. область заняла 16 место в ЦФО и 78 в России по индексу промышленного производства, в 2014 г. 9 место в ЦФО и 35 - в России (в 2011 г. 1 место в ЦФО и в России).

За 2015 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды в размере 464,3 млрд. рублей.

В структуре промышленности в настоящее время доминирующее положение занимают обрабатывающие производства (95,1%), наибольший удельный вес в структуре которых приходится на машиностроительный комплекс. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 4,3%, добычи полезных ископаемых - 0,6%.

Рисунок 3.5.1.2. Динамика объема промышленной продукции

В динамике промышленного производства наблюдается устойчивая тенденция роста – в период с 2007 по 2014 год объем производства вырос в 4,6 раза. Прирост промышленного производства в большей степени был привязан к таким отраслям «обрабатывающих производств» как «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «производство транспортных средств и оборудования» - в 4,8 раза, а также «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - в 2,6 раза.

Вместе с тем одним из факторов препятствующим повышению роста производства выступают износ основных фондов, в среднем по всем отраслям промышленности уровень износа составляет 33%. При этом наибольшую степень износа имеет активная часть основных фондов - машины и оборудование и менее изношены здания и сооружения.

Для территориальной организации промышленности Калужской области в настоящее время характерны чрезвычайно высокие уровни территориальной концентрации производственного потенциала, как на отраслевом, так и на территориальном уровне. Крупнейшими многоотраслевыми центрами региона выступают города Калуга, Обнинск и Малоярославец.

Часть совокупного промышленного потенциала области сконцентрирована в ее юго-западной части, где к трем опорным крупным многоотраслевым промышленным центрам добавляются средние многоотраслевые промышленные центры – Киров и Людиново.

Таблица 3.5.1.1. Перечень крупных промышленных предприятий Калужской области

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности (код ОКВЭД) | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Пятовское к/у» | 249859, Калужская область, Дзержинский район, д Пятовская | 14.12 | 201 |
|  | ООО «ДСЗ» | 249855, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, ул Пролетарская, д 18 | 14.12 | 453 |
|  | ОАО «ПЗКУ» | 249845, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод | 14.21 | 246 |
|  | ЗАО «Ульяновский рудник» | 249750, Калужская область, Ульяновский район, с Ульяново, ул. Партизанская, д 1 | 14.22 | н/д |
|  | ОАО «Обнинский колбасный завод» | 249030, Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23 | 15.13.1 | 325 |
|  | ФЛ ЗАО «БУЛГАРКОНСЕРВ» | 248921, Г КАЛУГА, Д ШОПИНО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15.13.1 | 178 |
|  | ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ» | 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Афанасово | 15.32 | 85 |
|  | «Обнинский молочный завод» - филиал ОАО «ВБД» | 249039, Калужская область, г. Обнинск, ул Курчатова, д 53 | 15.51.11 | 152 |
|  | фл ООО «Нестле Россия» | 249020, Калужская область, Боровский район, с Ворсино, ул. Лыскина владение 1 | 15.72 | 400 |
|  | УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат» | 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д 30 | 15.81 | 72 |
|  | МУП «Думиничский хлебокомбинат» | 249300, Калужская область, рп Думиничи, ул. Большая Пролетарская, д 78 | 15.81 | 50 |
|  | ОАО «Хлебокомбинат» | 249039, Калужская область, г Обнинск, ул. Курчатова, д 51 | 15.81 | 420 |
|  | ООО «ТУЛЮ» | 248018, г Калуга, ул. Хрустальная, д 18 | 15.81 | 24 |
|  | ЗАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 248021, г Калуга, ул. Карла Либкнехта д 25 | 15.81 | 643 |
|  | ООО «Натуральный продукт» | 249160, Калужская область, Жуковский район, д. Доброе, д. 140 | 15.84.2 | 188 |
|  | ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с Детчино, ул. Московская, д. 77 | 15.85 | 400 |
|  | «Ликеро-водочный завод» - фл ЗАО «Русское Белое Золото» | 249020, Калужская область, г Обнинск, Коммунальный проезд д. 23 | 15.91 | 108 |
|  | ЗАО «Детчинский завод» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с Детчино | 15.93 | 250 |
|  | Филиал ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес» в г. Калуге | 248009, г Калуга, Грабцевское шоссе, д. 71 | 15.96 | 765 |
|  | ООО «СМП «Марк - IV» | 249020, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д 37 | 15.98.2 | 130 |
|  | ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» | 249020, Калужская область, Боровский район, д Добрино, проезд 2-й Восточный, владение 3 | 16.00 | 95 |
|  | ООО «ЭКМА-РОС» | 249857, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, ул. Ленина, д 4А, корп. 1 | 18.21 | 6 |
|  | ОАО «Сухиничская швейная фабрика» | 249275, Калужская область, г. Сухиничи, пер Пионерский, д. 6 | 18.22.2 | 244 |
|  | МУП «Бытовик» | 249300, Калужская область, рп Думиничи, ул. Ленина, д. 5 | 18.22.3 | 20 |
|  | ООО «ВОЯЖ» | 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Советская д 56/10 | 19.20 | н/д |
|  | ОАО «КОФ «КАЛИТА» | 248008, г Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 Б | 19.30 | 480 |
|  | ООО «Интерспортгруп» | 248031, г Калуга, ул. Дальняя, д. 3 | 19.30 | н/д |
|  | ООО «Форио» | 249161, Калужская область, Жуковский район, рп Белоусово, ул. Московская, д 70 | 19.30 | 40 |
|  | ООО «Калужская обувь» | 249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. С.Тюленина, д. 22 | 19.30 | 40 |
|  | ООО «Шанхай» | 249161, Калужская область, Жуковский район, рп Белоусово, ул. Московская д 70/1 | 19.30 | 81 |
|  | ООО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино | 20.10.1 | 90 |
|  | ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» | 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с Маклино, ул. Кирова, д. 1 | 20.30.1 | 239 |
|  | ОАО «ПЗБФ» | 249844, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2 | 21.12.1 | 480 |
|  | ОАО «ТБФ» | 249834, Калужская область, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1 | 21.12.1 | 525 |
|  | ОАО «КБК» | 249833, Калужская область, г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 1 | 21.21 | 376 |
|  | ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак» | 249028, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул. Русинова, д. 240 | 21.21 | 414 |
|  | КОНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГЕОПАК» | 249831, Калужская область, г. Кондрово, ул. Циолковского д. 5 в | 21.21 | 103 |
|  | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 2 | 21.21 | 355 |
|  | ООО «Хонисел-РУ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г Балабаново, ул. Боровская, д. 56 | 21.21 | 22 |
|  | ООО «ГИГИЕНА-СЕРВИС» | 249833, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д. 4 | 21.22 | 380 |
|  | ООО «Мется Тиссью» | 249006, Калужская область, Боровский район, д. Денисово, проезд Промышленный, владение 2 | 21.22 | 110 |
|  | ООО «Калугаоблиздат» | 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 | 22.11.1 | 20 |
|  | ООО «Сони ДАДС» | 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Большая, д. 83, корп. 1 | 22.14.1 | 120 |
|  | ЗАО «Картон-Полиграф» | 248010, г. Калуга, Комсомольская Роща, д. 39 | 22.22 | 510 |
|  | ООО «Постак» | 248901, г. Калуга, д Мстихино, проезд Домостроителей, д. 17 | 22.25 | 102 |
|  | ЗАО «Хантсман-НМГ» | 249032, Калужская область, г. Обнинск, ш Киевское, д. 110 | 24.16 | 157 |
|  | ООО «Мир-Фарм» | 249036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4 | 24.41 | 80 |
|  | ООО «Хемофарм» | 249030, Калужская область, г. Обнинск, ш Киевское, д. 62 | 24.42.1 | 166 |
|  | ЗАО «ОХФК» | 249036, Калужская область, г Обнинск, ул. Королева, д 4 | 24.42.1 | 50 |
|  | ФИЛИАЛ ЗАО «Л'ОРЕАЛЬ» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 249020, Калужская область, Боровский район, д. Добрино, 2-ой Восточный проезд, владение 4 | 24.52 | 110 |
|  | ООО «Киилто Калуга» | 249051, Калужская область, Малоярославецкий район, с Коллонтай, ул. Карзамановская д. 1 | 24.62 | 80 |
|  | ООО «Обнинскгазполимер» | 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицинская | 25.13 | 80 |
|  | ООО «Рани Пласт Калуга» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.13 | 25.21 | 25 |
|  | ООО «МКВ» | 249026, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул. Заречная, д. 03 | 25.21 | 20 |
|  | ООО «ТВП Калуга» | 249420, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 4 | 25.22 | 25 |
|  | ООО «СТРОЙПЛАСТ» | 249006, Калужская область, Боровский район, д. Денисово, проезд Промышленный, д. 3/1 | 25.23 | 95 |
|  | ФЛ ЗАО «Магна Автомотив РУС» | 248926, г Калуга, проезд 1- й Автомобильный д 21 | 25.24.2 | 370 |
|  | ОАО «Березичский стекольный завод» | 249730, Калужская область, Козельский район, с Березичского Стеклозавода, ул. Куйбышева, д. 1 | 26.15.5 | 356 |
|  | ЗАО «Кировская керамика» | 249441, Калужская область, г. Киров, ул. Горького, д. 46 | 26.22 | 1038 |
|  | ЗАО «УграКерам» | 249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Промышленная, д. 3 | 26.22 | 827 |
|  | ЗАО «АЗСМ» | 248031, г. Калуга, ул. Байконурская д. 10 | 26.40 | 380 |
|  | ОАО «Стройполимеркерамика» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1 | 26.40 | 500 |
|  | ЗАО «КЗСМ» | 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, д. 20 | 26.40 | 239 |
|  | ООО «Боровский кирпич» | 249010, Калужская область, Боровский район, д Митяево, 22км. Брестско-Минского шоссе | 26.40 | 70 |
|  | ООО «Фельс Известь» | 249857, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, мкр Промышленный, д. 18 | 26.52 | 96 |
|  | ОАО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ» | 248017, г Калуга, ул. Московская, д. 302 | 26.61 | 304 |
|  | ООО «СтройИнвест» | 248019, г Калуга, ул. Светлая, д. 25 | 26.61 | 145 |
|  | ООО «ДСК»ГРАС - Калуга» | 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная, д 1, корп 1 | 26.61 | 151 |
|  | ООО «НСС» | 249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 14 | 26.63 | 430 |
|  | ЗАО «Геоком» | 249844, Калужская область, Дзержинский район, рп Полотняный Завод, ул. Слободка, д. 111 | 26.70.3 | 310 |
|  | ООО «СЕВЕРСТАЛЬ-ГОНВАРРИ-КАЛУГА» | 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 | 27.10.5 | 84 |
|  | ООО «ШВИХАГ РУС» | 248009, г Калуга, ул. Заводская, д. 57 | 27.10.82 | 20 |
|  | ООО «Агрисовгаз» | 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3 | 27.22.5 | 1460 |
|  | ООО «Росметалл» | 249090, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 6 | 27.22.52 | 240 |
|  | ООО «ЗАП «Реалит» | 249030, Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, д 57 | 27.42.5 | н/д |
|  | ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР» | 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1 а | 27.51 | 1172 |
|  | ОАО «Спецлит» | 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, проезд 1-й Заводской, д. 3 | 27.53 | 183 |
|  | ООО «Руукки Рус» | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 100 км | 28.11 | 1520 |
|  | ООО «ПО «Металлист» | 249032, Калужская область, г. Обнинск, ш Киевское, д. 35 | 28.11 | 700 |
|  | ООО «ИДХ Рус» | 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 416-1 | 28.11 | 10 |
|  | ООО «ПКФ Хозстройинструмент» | 249050, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Афанасово | 28.11 | 420 |
|  | ООО «ПСК «Энергострой» | 249083, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Михеево | 28.12 | 15 |
|  | ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» | 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Дружбы, д. 8 | 28.30.1 | 56 |
|  | ОАО «Кировский завод» | 249444, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д 2 | 28.75.11 | 1190 |
|  | ООО «Метал Воркс-КЗ» | 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д. 2 | 28.75.27 | 30 |
|  | ОАО «Калужский турбинный завод» | 248021, г Калуга, ул. Московская, д. 241 | 29.11.21 | 3827 |
|  | ОАО «Агрегатный завод» | 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Черняховского, д. 13 | 29.12.1 | 750 |
|  | ООО «ПАЙПЛАЙФ РУС» | 249190, Калужская область, г. Жуков, ул. Первомайская, д 9/16 | 29.13 | 70 |
|  | ОАО «Калугалифтремстрой» | 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 135 | 29.22.9 | 80 |
|  | ООО «НПП «35 МЗ» | 248003, г. Калуга, ул. Тульская, д. 128 | 29.23.1 |  |
|  | ОАО «КАДВИ» | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247 | 29.60 | 2870 |
|  | ОАО «60 арсенал» | 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21 | 29.60 | 420 |
|  | ООО «ПК «ЭЛЕКТРОНИКА» | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе д. 64 | 30.02 | 308 |
|  | ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ» | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250 | 31.10.1 | 597 |
|  | ООО «Электрощит-К°» | 249210, Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Советская, д 24 | 31.10.1 | 180 |
|  | ООО «ВЭРЗ» | 249200, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Мира, д. 1 | 31.10.9 | 190 |
|  | ЗАО «ТРАНСВОК» | 249028, Калужская область, Боровский район, рп Ермолино, ул. Молодежная, д. 1 | 31.30 | 157 |
|  | ОАО «Автоэлектроника» | 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 | 31.61 | 646 |
|  | ОАО «КЗАЭ» | 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 | 31.61 | 1300 |
|  | ООО «КП «Сигнал» | 248002, г. Калуга, ул. Никитина, д. 39 а | 31.61 | 80 |
|  | ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН» | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Самсонова, д. 17 | 31.62.1 | 190 |
|  | ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» | 248002, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 163 | 32.10 | 400 |
|  | ООО «Донг Чжин Корус» | 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицыно | 32.10 | н/д |
|  | ООО «Сонг Чжи Ар Кей» | 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 99 км Киевского шоссе, промзона | 32.10 | н/д |
|  | ОАО «ВОСХОД» - КРЛЗ | 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43 | 32.10.6 | 837 |
|  | ОАО «Калугаприбор» | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249 | 32.20.2 | 1281 |
|  | ОАО «КЗТА» | 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141 | 32.20.2 | 1754 |
|  | ОАО «КЭМЗ» | 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121 | 32.20.2 | 1354 |
|  | ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» | 249002, Калужская область, Боровский район, д. Коряково, проезд Первый Северный, д. 1 | 32.30.2 | 1700 |
|  | ФГУП «Калужское ПрОП» Минтруда России | 248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21 | 33.10.1 | н/д |
|  | ОАО «ТАЙФУН» | 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | 33.20.2 | 2074 |
|  | ОАО «КЗРТА» | 249192, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2 | 33.20.2 | 552 |
|  | ОАО ПЗ «Сигнал» | 249035, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121 | 33.20.4 | 862 |
|  | ОАО «Радар-сервис» | 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д. 112 Б | 33.20.9 | 39 |
|  | ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» | 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1 | 34.10.2 | 5554 |
|  | ООО «ПСМА Рус» | 248903, г. Калуга, с. Росва | 34.10.2 | 2770 |
|  | ЗАО «Вольво Восток» | 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 29 | 34.10.4 | 800 |
|  | ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» | 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1 | 34.20 | 191 |
|  | ООО «АВТОПРИБОРМАШ» | 248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 36 | 34.30 | 100 |
|  | ФЛ ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в г. Калуга | 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д. 57 | 34.30 | 420 |
|  | ООО «ШЕРДЕЛЬ Калуга» | 248033, г. Калуга, проезд Академический 3-й, д. 19 | 34.30 | 60 |
|  | ООО «Бентелер Аутомотив» | 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, корп. 2 | 34.30 | 406 |
|  | ООО «Вистеон Рус» | 248033, г. Калуга, проезд Академический 1-й, д. 19 | 34.30 | 140 |
|  | ООО «ХТ&Л ФИТТИНГ РУС» | 248002, г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корп. 18 | 34.30 | 65 |
|  | ООО «ХП Пельцер РУС» | 248033, г. Калуга, 3-й Академический проезд, д. 19, корп. 2 | 34.30 | 120 |
|  | ООО «ЯПП Рус» | 248030, г. Калуга, проезд 2-й Автомобильный, д. 2 | 34.30 | 135 |
|  | ОАО «Калугапутьмаш» | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 | 35.20.31 | 2182 |
|  | ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 | 35.20.31 | 3232 |
|  | ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» | 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 35.20.9 | 1724 |
|  | «Сосенский приборостроительный завод» - фл ФГУП «НПЦАП» | 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-й Заводской проезд д. 1 | 35.30.5 | 1415 |
|  | ФЛ ЗАО «МОСКОМПЛЕКТМЕБЕЛЬ»- Медынкая мебельная фабрика | 249950, Калужская область, г. Медынь, Просп Ленина, д. 63 | 36.13 | 300 |
|  | ФЛ ЗАО «МОСКОМПЛЕКТМЕБЕЛЬ»- Малоярославецкая мебельная фабрика | 249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 4 | 36.13 | 180 |
|  | ООО «СОБОЛЬ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 1 | 36.40 | 300 |
|  | ООО «Форбо Калуга» | 249855, Калужская область, Дзержинский район, рп Товарково, мкр Промышленный, д. 3 | 36.63.4 | 71 |
|  | ЗАО « ПЛИТСПИЧПРОМ» | 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3 | 36.63.6 | 1030 |
|  | ДООО «Мятлевовтормет» | 249875, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево, ул. Пролетарская, д. 62 | 37.10.1 | 20 |

Производство и распределения электроэнергии, газа и воды

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в промышленном секторе Калужской области в 2015 году составила 3,7% на сумму 18,6 млрд. рублей. Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2015 году составил 78,7% к уровню 2014 года.

При этом рост объемов производства, передачи и распределения электроэнергии составил 72,7 %, тепловой энергии – 96,1 %. В связи с тем, что организации, имеющие генерирующие мощности, не имеют права отпускать электроэнергию на сторону, снижается выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях, находящихся на балансе промышленных предприятий области.

Крупнейший поставщик электроэнергии – филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго». Поставку природного газа в область осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», объединяющее 8 территориальных участков эксплуатации объектов газоснабжения.

Добыча полезных ископаемых

Вид деятельности «добыча полезных ископаемых» занимает незначительное место в промышленном производстве региона, на его долю приходится 0,5% от общего объема отгруженной продукции.

Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности в 2015 году составил 93,7% к уровню 2014 года. Снижение индекса производства обусловлено уменьшением разработок каменных карьеров (-30,3%) и гравийных карьеров (-4,6%) в связи со снижением потребительского спроса на продукцию добывающих предприятий. Объем отгруженных товаров – 2,9 млрд. рублей. В области осуществляется добыча известняка, а также разработка гравийных и песчаных карьеров.

Перспективы развития добывающей промышленности Калужской области возможны в расширении перечня разрабатываемых месторождений при условии геологической доразведки месторождений. Тем не менее, разработка месторождений в ряде случаев нежелательна в связи с возможным ухудшением состояние ландшафтов. Значительная часть известных месторождений приурочена к долинам рек и, в случае попадания контура месторождения в водоохранную зону, его разработка фактически исключена.

Обрабатывающие производства

Порядка 96% регионального объема отгруженной продукции Калужской области приходится на предприятия группы «обрабатывающие производства». Предприятиями обрабатывающих производств в 2015 г. отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 475,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составил 91,5%, несмотря на увеличение отгрузки в денежном выражении, что свидетельствует о росте цен на продукцию промышленности в целом.

Рисунок 3.5.1.3. Структура объема отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2015 г., %

Машиностроение и металлообработка

Машиностроение и металлообработка составляет основу промышленного производства Калужской области. Машиностроительный комплекс области включает в себя предприятия, характеризующиеся высокой степенью диверсификации выпускаемой продукции:

- легковые и грузовые автомобили (ООО «Фольксваген Групп Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Вольво Восток»);

- металлопрокат и сортовая сталь (НЛМК-Калуга, Ворсино);

- электрооборудование для транспортных средств (ОАО «КЗАЭ», ОАО «Автоэлектроника», ООО «НПП «АВТЭЛ»);

- турбины и турбогенераторы (ОАО «КТЗ»);

- газотурбинные двигатели и мотоблоки (ОАО «КАДВИ»);

- телевизоры (ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»);

- радиоэлектронная и коммутационная аппаратура связи, средства связи специального назначения (ОАО «Калугаприбор», ОАО «КНИИТМУ»);

- изделия для оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Тайфун», ФГУП «ОНПП «Технология», ФГУП «КНИРТИ», ФГУП «КЗРТА»);

- медицинская техника, электронные лампы и изделия квантовой техники (ОАО «Восход-КРЛЗ», ОАО «МПЗ»);

- аппаратура и оборудование для АЭС и радиохимических производств (ОАО «ПЗ «Сигнал»);

- тепловозы, машины и механизированный инструмент для ремонта и эксплуатации железнодорожных путей (ОАО «ЛТЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «КЗ »Ремпутьмаш», ОАО «Калугатрансмаш»);

- измерительные приборы (ЗАО «НПО «Промприбор», ООО «НПП Метра»);

- кухонные вытяжки (ОАО «Элмат»)- подразделение Группы компаний «Эликор»;

- стальные трубы, алюминиевый профиль, теплицы (ООО «Агрисовгаз»);

- металлоконструкции и здания из сэндвич панелей (ООО «Руукки Рус»);

- изделия из чугунного, стального и цветного литья (ЗАО «Кронтиф-Центр», ОАО «Кировский завод», ОАО «Спецлит»);

- кабельная продукция (ЗАО «Трансвок»), и другие.

Производство транспортных средств и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования является основой промышленности области, доля этой отрасли в промышленном производстве составляет 35,7%, индекс промышленного производства составил 77,8% к уровню 2014 г. Отмечается снижение производства автомобилей (71,6%) и автокомпонентов (87,7%). Индекс производства железнодорожных локомотивов за тот же период составил 51,4%, прочего подвижного состава -70%.

Приборостроение и электротехническая промышленность

На долю приборостроения и электротехнической промышленности в промышленном производстве области приходится 14,4%. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе-декабре 2015 года составило 60,1 % к сопоставимому периоду 2014 года.

Снижение производства по данному виду деятельности в значительной степени обусловлено уменьшением выпуска телевизионных приемников, где индекс производства составил 53 %. Сократилось производство электрооборудования для транспортных средств (индекс производства 96,2 %). Индекс производства электро- и радиоэлементов, составил 100,9 %.

Машиностроение и металлообработка занимают 16% от общего объема отгруженной продукции. Индекс промышленного производства машин и оборудования за 2015 год по сравнению с 2014 годом составил 87,6%. Снижение производства машин и оборудования в январе-декабре 2015 года к январю-декабрю 2014 года связано со значительным снижением выпуска машин для добычи полезных ископаемых и строительства (- 82,8 %), механического оборудования (- 49,6 %), машин для растениеводства (- 35,3 %). Индекс производства бытовых электрических приборов в рассматриваемом периоде составил 91,6 %.

За 2015 год индекс промышленного производства по виду деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» составил 105% к уровню января-декабря 2014 года. При этом индекс металлургического производства составил 114,3 %, производства готовых металлических изделий – 86,2 %.

В перспективе развитие машиностроительного комплекса может сыграть ключевую роль в инновационном обновлении экономики области при условиях радикальной модернизации предприятий машиностроения, проведения последовательной активной политики импортозамещения, привлечения эффективных инвесторов и стратегических партнеров.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в основном направлено на удовлетворение потребностей жителей региона на основные продукты питания. Доля предприятий, выпускающих пищевые продукты, в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 14,4%. Помимо удовлетворения внутреннего спроса предприятия пищевой промышленности осуществляют поставки своей продукции за пределы региона.

Индекс производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» за январь-декабрь 2015 год составил 109 % к январю-декабрю 2014 года. Значительно увеличились объемы производства продуктов из мяса и мяса птицы – 112,4 %,   в производстве готовых кормов для домашних животных - 129,2 %. Индекс производства пива в рассматриваемом периоде  составил  - 103,1 %.

Пищевая промышленность осуществляет переработку местного сырья, включает в себя крупные и средние предприятия, из которых наиболее значительными являются:

- ООО «Nestle Россия»;

- Филиал ЗАО ««Пивоварня Москва - Эфес» в г. Калуге;

- ОАО «Калужский мясокомбинат»;

- ООО «Zuegg РУССИЯ» — производство фруктовых наполнителей;

- ООО «Lotte KF Rus» - кондитерская фабрика южнокорейской Lotte Group;

- «Обнинский молочный завод» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

- ОАО «МосМедыньАгропром» — производство молочных продуктов.

Индекс производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» за 2015 год составил 109% к уровню 2014 года.

Значительно увеличились объемы производства продуктов из мяса и мяса птицы – 112,4%, в производстве готовых кормов для домашних животных - 129,2%. Индекс производства пива в рассматриваемом периоде  составил - 103,1%.

Химическая и химико-фармацевтическая промышленность

Химическая и химико-фармацевтическая промышленность в объеме отгруженной продукции составляет 2,4% и представлена производствами, выпускающими продукцию с высокой долей добавленной стоимости. В качестве сырья используются привозные полуфабрикаты и продукты органического синтеза.

Индекс химического производства в 2015 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,4%, что в значительной степени обусловлено ростом производства фармацевтической продукции (107,6%), парфюмерных и косметических средств (109%).

В 2015 году было открыто 78 фармацевтических организаций, 40 организаций прекратили свою деятельность, итого в 2015 году количество аптечных организаций увеличилось на 38 объектов. В январе 2016 года открыто 8 аптечных организаций негосударственной формы собственности.

В Калужской области зарегистрировано 33 фармацевтические компании, формируя фармацевтический кластер с центром научных исследований в г. Обнинск, основу которого составляют предприятия, занимающиеся разработкой научных идей и внедрением новых технологий. В 2015 г. было открыто 3 предприятия фармацевтического кластера, осуществляющие разработку, производство и сбыт фармацевтической продукции:

- ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» – производство инсулина;

- ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» производство лекарственного препарата «Кагоцел», синтез инновационных субстанций, переработка коллагена;

- ООО «АстраЗенека Индастриз» – производство готовых лекарственных форм и аптечного склада.

Производство готовых лекарственных форм:

- «Хемофарм» (группа компаний STADA, Германия) работает в Калужской области с 2007 года. Предприятие первым в России вышло на экспорт медикаментов не только в Европу, но и в США;

- «Берлин-Хеми/Менарини», ГК Menarini (Италия);

- «Ново-Нордиск» (Дания);

- «Ниармедик Плюс» (Россия);

- «Астра Зенека» (Швеция-Великобритания).

Опытное производство фармсубстанций и разработка технологий в биофармацевтике:

- Химико-фармацевтическая компания ООО «БИОН»;

- ООО «Научно-производственная компания «Медбиофарм»;

- ЗАО «МИР-ФАРМ».

Услуги по обеззараживанию фармсубстанций и готовых лекарственных форм, отходов фармпроизводства предприятий, входящих в калужский биофармацевтический кластер: ООО НПП «Омитекс».

Перспективы развития химической отрасли будут основаны на организации производства новых высокотехнологичных видов готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разработке научно-методических основ для обеспечения выпуска химической продукции в соответствии с международными требованиями по стандартизации, сертификации и метрологическому обеспечению выпуска химической продукции и содействии развитию научного и производственно-технологического потенциала, включая фундаментальную науку и систему подготовки кадров для поддержания современного технологического уровня в организациях химического кластера и перехода на более высокие технологии.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Доля деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 3,7%. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обработка древесины и производству изделий из дерева» в 2015 году к соответствующему периоду 2014 года составил 104,7%.

В 2015 году сократилось производство древесностружечных плит на 11,5% и деревянных строительных конструкций, в том числе паркета на 1,3%. В то же время значительно увеличилось производство фанеры – 137,8%, древесноволокнистых плит – 100,9 %.

По виду деятельности «целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» индекс промышленного производства составил 87,1% к уровню 2014 года. Снижение индекса производства продукции целлюлозно-бумажного назначения составило 20,1%, издательской и полиграфической деятельности – 21,9%. На 36,4% снизилось производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения, что связано с переориентацией крупных производителей на выпуск картона и изделий из него.

Текстильная промышленность, производство изделий из кожи

Развитие текстильной промышленности и производства изделий из кожи Калужской области является перспективными,  несмотря на то, что в настоящее время на долю этих отраслей приходится 0,4% объемов производства. В Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г. ставится задача увеличить долю товаров отечественного производства легкой промышленности на российском рынке до 50%.

В 2015 году индекс текстильного и швейного производства составил 99,9% к январю-декабрю 2014 года, индекс текстильного производства составил 99%.

Индекс производства изделий из кожи и обуви составил 159,2% к уровню аналогичного периода 2014 года, что в значительной степени обусловлено ростом производства чемоданов, сумок и других аналогичных товаров, который составил в рассматриваемом периоде 430,2 % (в том числе за счет увеличения выпуска продукции малыми предприятиями).

Наблюдается снижение в производстве обуви из текстильных материалов (индекс производства 48,4 %) в связи с падением потребительского спроса.

Легкая промышленность Калужской области объединяет около 250 предприятий и организаций различной формы собственности, 11 из них — крупные и средние. Основные виды производств легкой промышленности области представлены следующими крупными предприятиями:

- ОАО «Ермолино», текстильное производство;

- ОАО «Руно», текстильное производство;

- ОАО «Сухиничская швейная фабрика», производство одежды;

- ООО «Юхновская швейная фабрика», производство одежды;

- ООО «Калужская обувь»;

- ООО «Форио», обувное производство.

Приоритетные направления пространственного развития промышленного комплекса должны быть ориентированы на формирование диверсифицированной отраслевой и территориальной структуры, создающей устойчивость социально-экономической среды территории и нивелирующей современную территориальную асимметрию, прежде всего, по оси север-юг.

Важнейшим инструментом воздействия на территориальную организацию промышленности является проведение инвестиционной политики, ориентированной на создание привлекательной среды для инвесторов. Необходимое условие – масштаб инвестиционного проекта и производственной площадки должен быть адекватен масштабу и иерархии населенного пункта.

В перспективе выделяется несколько типов территорий промышленного развития:

- промышленно-инновационный;

- промышленно-логистический;

- промышленный;

- агропромышленный.

Выводы

Для реализации стратегической цели Схемы территориального планирования – обеспечения устойчивого развития территорий исходя из совокупности различных факторов, необходимо выявление территорий для дальнейшего формирования и совершенствования сложившегося в настоящее время функционального зонирования на основании комплексной оценки территории региона.

Сложившаяся территориальная концентрация промышленных производств в Калуге, Обнинске, Кирове, Людиново, Боровском, Дзержинском, Жуковском и Малоярославецком районах (около 98% всей производимой продукции) определяет высокую концентрацию инвестиционных, производственных и трудовых ресурсов на этих территориях, ограничивая возможности промышленного развития остальной части региона.

Современная планировочная структура размещения производств сдерживает налаживание транспортных связей между муниципальными образованиями региона и приводит к ухудшению инвестиционной привлекательности периферийных преимущественно сельскохозяйственных районов области, сдерживая их социально-экономическое развитие, повышает экологическую нагрузку и приводит к концентрации инвестиций на ограниченной территории.

Таким образом, для использования конкурентных преимуществ и снижения уровня диспропорции развития муниципальных образований необходимо формирование многополюсного промышленного каркаса, что позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы региона для направления инвестиционных и производственных ресурсов к точкам роста.

Потенциал развития промышленности Калужской области основывается на конкурентных преимуществах, к числу которых относятся:

- Высокий уровень развития промышленности региона. По выпуску некоторых видов промышленной продукции Калужская область занимает монопольное положение в РФ.

- Высокая инфраструктурная освоенность территории.

- Наличие территориальных ресурсов для размещения новых производств.

- Диверсифицированная структура промышленного производства.

- Высокий научный и инновационный потенциал.

- Выгодное географическое транзитное положение, близость к Московскому региону.

Основными факторами, сдерживающими темпы развития промышленного производства, являются:

- Территориальный дисбаланс размещения производительных сил и основных промышленных предприятий, приводящий к ограничению роста социально-экономического развития территорий с преимущественно сельскохозяйственной направленностью производства.

- Отсутствие собственных электрогенерирующих мощностей.

- Неблагоприятные демографические тенденции и, как следствие, существующая в перспективе опасность нехватки трудовых ресурсов.

- Невысокие темпы обновления основных фондов в промышленности на фоне высокой степени их износа, приводящие к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

# 3.5.2. Агропромышленный потенциал

Агропромышленный сектор составляет важную часть экономики Калужской области. По своему вкладу в ВРП региона отрасль занимает пятое место, обеспечивая 7% объема ВРП. В агропромышленном комплексе занято 6,7% работающего населения области. Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях составляет 32,9 тыс. человек.

Основные направления производства аграрного сектора области – зерновое, мясо -молочное, картофельно-овощеводческое. Область располагает значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения (2200,2 тыс. га), которые используются для развития сельскохозяйственного производства, в т. ч. сельскохозяйственные угодья – 1143 тыс. га, пашни – 854,6 тыс. га.

Животноводство области ориентировано преимущественно на молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. В растениеводстве преобладает возделывание пшеницы, ячменя, овес, картофеля, овощей.

По состоянию на 2015 г. агропромышленный комплекс Калужской области включает в себя 234 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств.

Главной целью Схемы территориального планирования является создание эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и формирования устойчивого тренда развития районов.

Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для инновационного пути развития АПК;

- обеспечение равноправного развития производства во всех категориях хозяйств и во всех частях области;

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни на селе путем разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- развитие кадрового потенциала АПК путем совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников средних и высших учебных заведений;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа-общество-хозяйство».

Калужская область обладает рядом важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при планировании территориального развития АПК:

- высокий природно-ресурсный потенциал (климатические условия, почвы);

- высокая доля населения занятого в сельскохозяйственном производстве и проживающего в сельской местности;

- наличие перерабатывающих предприятий;

- значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- развитая транспортная инфраструктура.

В целях поддержки развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса на уровне Министерства сельского хозяйства Калужской области реализуются:

- Государственная программа Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

- Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»

- Ведомственные целевые программы Калужской области:

- «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»;

- «Развитие мясного скотоводства в Калужской области»;

- «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области»;

- «Поддержка начинающих фермеров в Калужской области»;

- «Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области».

Современное состояние сельского хозяйства

Агропромышленный комплекс вследствие благоприятных природно-климатических условий является одной из приоритетных отраслей хозяйственного комплекса региона. В нем трудится около 6,7% всего занятого населения, тем не менее, на протяжении последних 7 лет за счет перехода к более интенсивным формам хозяйствования занятость в сельском хозяйстве имеет тенденцию к снижению. Так, в 2015 г. по сравнению с 2009 г. численность работников сократилась на 6,1 тыс. чел. или на 15,6%.

Рисунок 3.5.2.1.  Динамика численности занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.

Посевные площади сельскохозяйственных культур, используемых в сельхозпроизводстве с начала 2000-х гг. имеют тенденцию к уменьшению, в период с 2009 по 2014 г. они сократились на 17,7 тыс. га или на 5,4%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение посевных площадей на  28,6 тыс. га или на 9,2%.

В 2015 году объем производства продукции сельского хозяйства в Калужской области составил 36,7 млрд. руб., в том числе продукции растениеводства – 19,3 млрд. рублей, животноводства – 17,4 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства находился на уровне 110%. Среднероссийский темп роста объемов сельхозпродукции составил в 2015 г. 103 Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме производства сельхозпродукции составил 52,4%, продукции животноводства – 47,6%.

Рисунок 3.5.2.2. Динамика производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств

Структура земель по землепользователям с конца советского периода претерпела значительные изменения. На протяжении двух последних десятилетий формировались законы, которые определяли порядок функционирования различных форм собственности в сельском хозяйстве. Также происходил распад коллективных форм собственности и их реструктуризация в новые формы землевладения.

Таким образом, по состоянию на 2015 г. крупнейшими землепользователями региона являются сельхозорганизации и хозяйства населения, осуществляющими сельхозпроизводство на 48,6 %  и 46% территории всех угодий соответственно. Доля площади земель крестьянских (фермерских) составляет  и 5,4%, что не позволяет им конкурировать с сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения по эффективности производства и определяет их значение только в величине производства продукции.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2015 г. сельскохозяйственными организациями всех форм собственности произведено 48,6% от общего объема выпуска сельхозпродукции (47,3% – в 2014 году), хозяйствами населения 46,0% (48,5%), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 5,4% (4,2%). По сравнению с 2014 годом в 2015 году доля сельхозорганизаций в объеме валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) увеличилась на 1,3%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 1,2%, доля хозяйств населения уменьшилась на 2,5%.

По всем категориям хозяйств наблюдалась положительная динамика выпуска продукции. Объемы сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличились на 37,9%, в сельхозорганизациях всех форм хозяйствования на 12,7%, хозяйствах населения на 5%.

Рисунок 3.5.2.3. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, %

В динамике производства сельскохозяйственной продукции ежегодные темпы увеличения производства в последние несколько лет снижаются, тем не менее, рост заметен в целом, особенно по категории фермерские хозяйства. Однако высокие показатели роста в современных крестьянских (фермерских) хозяйствах не играют определяющей роли в связи с их малым значением в производстве.

Рисунок 3.5.2.4. Индексы производства продукции  сельского хозяйства по категориям хозяйств

В структуре производства продукции по категориям хозяйств доля хозяйств населения постепенно снижается и возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств. По основным видам производимой продукции сельскохозяйственные предприятия производят 87,8% зерна, 83,8% мяса и 82,6% молока от общего объема производства области. Хозяйствами населения обеспечено производство 82,9% овощей, 83,0% картофеля, 13,0% молока и 12,0% мяса. Фермерские хозяйства специализируются, в основном, на выращивании картофеля и зерновых – 7,9 и 11,5% соответственно.

Рисунок 3.5.2.5. Структура продукции сельского хозяйства по  категориям  хозяйств, %

В 2015 г. объем валовой продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах во всех категориях хозяйств составил 36,7 млрд. рублей и по отношению к 2014 г. увеличился на 17,3%. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства в 2015 г. составила 52,4%, животноводства – 47,6%. В структуре продукции сельского хозяйства по отношению к 2014 г. доля продукции растениеводства возросла на 23,1%, продукция животноводства – на 11,4%.

Рисунок 3.5.2.6.  Продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.

Растениеводство как отрасль имеет определяющее значение для всего хозяйственного комплекса области, занимая лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Более выгодные условия развития (природные, экономические, социальные), быстрая отдача вложенных средств и труда позволяли растениеводству оставаться приоритетной специализацией региона.

В 2015г. доля растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составила 52,4%. В данной отрасли ещё есть потенциал для развития, так как часть земель перешла в категорию залежных, а некоторые пахотные участки в связи с финансовыми трудностями конкретных хозяйств остаются в виде паровых площадей.

Рисунок 3.5.2.7. Площадь пара, тыс. га

В составе посевных площадей наибольший удельный вес занимают посевы под кормовые культуры – 224,5 тыс. га и зерновые – 83,1 тыс. га, а также картофель и овощи – 27,5 тыс. га. За период 2009-2015 гг. в структуре посевов площади под озимой пшеницей увеличились на 9% и кукурузы на 91,6 %. Площади посевов озимой ржи и ярового ячменя напротив снизились на 69,2% и 35,9%. Несущественные колебания наблюдаются в посевных площадях картофеля, овощей, поскольку, как правило, их выращивание сосредоточено в личных хозяйствах сельских жителей.

Рисунок 3.5.2.8. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2015 г.

Основой сельскохозяйственной политики региона является приоритетное развитие зернового хозяйства. Данную отрасль можно назвать показателем качества современного сельского хозяйства, так как в России именно выращивание зерновых культур позволяет получить наилучшее соотношение «затраты-доходность».

Рисунок  3.5.2.9. Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых культур

Площадь, занимаемая зерновыми культурами, в 2015 г. составила около 83 тыс. га или 24,5% площади посевов. Резкие колебания в объеме полученного зерна относительно посевных площадей показывают, что эта отрасль всё ещё зависит от влияния природного фактора, тем не менее, в зерновом производстве преобладает технический фактор (элементы агротехники, позволяющие снизить влияние природы), а также фактор интенсификации.

Рисунок 3.5.2.10. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Калужской области, ц/га

По другим культурам ситуация аналогична. Показатели посевных площадей картофеля и овощей, выращиваемых в сельскохозяйственных предприятиях, имеют определенные колебания, связанные с конъюнктурой рынка, тогда как посевные площади картофеля и овощей, выращиваемых в личных хозяйствах населения, имеют стабильные показатели.

Рисунок 3.5.2.11. Динамика посевных площадей и валовых сборов

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 2015 году составил: зерна (в весе после обработки) 209,2 тыс. тонн (149% к уровню 2014 года), картофеля – 336,6 тыс. тонн (130%), овощей открытого грунта – 111,2 тыс. тонн (112%).

Производство зерна во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнению с 2014 годом в 22 муниципальных районах. Основными производителями зерна остаются сельхозорганизации, чья доля в общем объеме сбора зерна составила 93%. Наиболее высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур отмечена в сельхозорганизациях Жуковского (36,1 ц/га), Медынского (36,5 ц/га), Боровского (31,5 ц/га) и Перемышльского (32,2 ц/га) районов муниципальных районов.

Одним из факторов, отражающих процесс интенсификации сельского хозяйства, является внесение удобрений. В период с 2009 по 2015 гг. объем вносимых минеральных удобрений колебался, но в 2015 г. в сравнении с 2014 г. внесено на 38% больше минеральных удобрений  в пересчете на 100% питательных веществ, что составило 29 кг.

Рисунок 3.5.2.12. Внесение удобрений под посев в сельскохозяйственных организациях

По уровню внесения органических удобрений колебания в период с 2009 по 2014 гг. были несущественны, в среднем на уровне 1,3-1,5 тонн на 1 га посевов, в 2015 г. было внесено 1,8 т/га. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы, их применение позволяет вносить минеральные удобрения в больших объёмах и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Изменение ситуации и повышение объема вносимых органических удобрений возможно с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».

На расчетный срок реализации Схемы территориального планирования специализация большинства современных отраслей растениеводства останется. Приоритетное развитие сохранится за зерновыми культурами и, в первую очередь, за озимой пшеницей, овсом и яровым ячменем, дающими в условиях Калужской области достаточно высокие урожаи.

В перспективе урожайность должна увеличиться до 30-35 ц/га, при максимальных значениях на востоке и северо-востоке области, средних значениях на юге и западе, и относительно низких значениях на северо и юго-западе области. Примерно также будут распределяться показатели валовых сборов зерна: приоритет северо-восток и восток, снижение производства юго-запад и запад.

Противовесом озимой пшенице в севообороте является яровой ячмень и овес. Они будут иметь сходное распространение с пшеницей. Озимая рожь, в последние годы по стоимости зерна иногда приближалась к пшенице, поэтому конъюнктурные соображения брали верх над структурой севооборота, вследствие этого очень разные показатели по годам. В перспективе озимая рожь будет занимать 5-7% в севообороте при общих валовых сборах – около 15 тыс. тонн.

Животноводство

Животноводство является второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства Калужской области. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего. Базисным для эффективного развития отраслей животноводства является природный (зональный) фактор, определяющий наличие мощной кормовой базы, сочетающей значительное количество кормов, получаемых с пашни, дополняемых кормами природных кормовых угодий. Возможность производства значительного количества мяса и молока будет способствовать формированию предприятий по переработке, выстраиванию законченной производственной цепочки, в том числе и с ориентацией на отходы предприятий переработки растениеводческого сырья.

Доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства в целом по области в последние 7 лет колеблется в пределах 45-52%, в зависимости от конъюнктурных особенностей государственной политики или природных условий каждого конкретного года. В муниципальных образованиях это соотношение может меняться в результате влияния природных и экономических факторов, увеличиваясь в тех районах, где происходит концентрация основных фондов для животноводства.

В 1990-х гг. наблюдался резкий рост цен на зерно, снижалась государственная поддержка всего сельского хозяйства, а особенно животноводства, проявлялась стихийность рынка продуктов питания и сырья для легкой и пищевой промышленности, ухудшалась материально-техническая база, резко обострился диспаритет цен и возросла конкуренция импорта, изменились формы собственности. Все это в конечном итоге привело к резкому спаду во всех отраслях животноводства. В области произошло снижение поголовья во всех группах животных, особенно резко в скотоводстве – на 75%,  свиноводстве – на 70% (за счет удорожания зерна, как основного компонента комбикормов).

В овцеводстве главнейшей причиной уменьшения поголовья почти на три четверти послужил отказ в 1990-1993 гг. одного из главнейших потребителей (армии) от использования шерстяных тканей в обмундировании, что повлекло за собой остановку многих камвольно-суконных комбинатов. В скотоводстве, особенно в молочном подкомплексе, как самой сложно воспроизводимой отрасли, спад в первые годы экономического кризиса был плавный, то есть, большинство хозяйств пытались сохранить молочное поголовье.

Рисунок 3.5.2.14. Динамика поголовья животных (по всем категориям хозяйств) в Калужской области, тыс. голов

Ресурсная база животноводства в период с 2009 по 2015 гг. характеризовалась небольшими колебаниями поголовья крупного рогатого скота  и ростом поголовья свиней, овец и коз. За этот период в хозяйствах всех категорий увеличение поголовья крупного рогатого скота составило 6,6%, в том числе коров – 3,2%, рост поголовья свиней  - 30,7%, овец и коз  - 25,3%. По состоянию на 1 января 2016 г. по сравнению с той же датой 2015 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 7% (в т. ч. коров увеличилось – на 5,9%), свиней – на 8,1%, птицы всех видов – на 4,7%, поголовье овец и коз – на 20%.

Рисунок 3.5.2.15. Динамика производства основных продуктов животноводства (по всем категориям хозяйств) в Калужской области

За анализируемый период с 2009 по 2015 гг. производство мяса увеличилось на 26,9%, молока – на 9,3%, однако наблюдается сокращение объемов производства шерсти и яиц на 42,9% и 46,5% соответственно. По сравнению с 2014 г. в  2015 г. производство мяса в области незначительно сократилось на 0,1% за счет снижения производства крупного рогатого скота на 3,3% (12,4% в общем объеме производства мяса). Объемы производства молока и яиц также возросли на 11,2% и 3,3% соответственно, а производство шерсти сократилось на 26,5%.

В структуре производства продуктов животноводства по категориям хозяйств продолжает снижаться доля хозяйств населения и возрастает роль сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Важным условием стабилизации производства мяса является преимущественное развитие таких «скороспелых» отраслей как птицеводство и свиноводство. На протяжении последних 7 лет в структуре производства продукции животноводства удельный вес свинины колеблется от 16 до 20%.

Структура производства мяса в Калужской области в 2015 году выглядит следующим образом.

Рисунок 3.5.2.16. Структура производства мяса в Калужской области

в 2015, %

Общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 70,4 тыс. тонн. Из этого объема на мясо птицы пришлось 68,8%, на свинину - 18,3%, на говядину - 12,1%, на баранину и козлятину - 0,6%, на другие виды мяса - 0,2%.

В 2015 году 83,8% всей свинины, мяса птицы и КРС, а также 82,6% молока были произведены в сельскохозяйственных организациях. Хозяйства населения произвели 13% молока, 12% мяса и 47,7% яиц от общей доли производства. Крестьянские (фермерские) хозяйства, несмотря на общий рост производства продукции животноводства занимают незначительную долю в общей структуре производства. По сравнению с 2014 в 2015 году доля общественного сектора в структуре производства основных видов животноводческой продукции: увеличилась в производстве яиц – на 0,4%, увеличилось в производстве молока – на 4,4%, а в производстве скота и птицы на убой - на 4,2%.

Рисунок 3.5.2.16. Структура производства основных видов животноводческой продукции в 2015 г., %

Объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились в хозяйствах всех категорий в двенадцати муниципальных районов области, наиболее значительно в Ульяновском (164%), Кировском (124%), Бабынинском (121%), Тарусском (113%), Сухиничском (112%). Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) обеспечен хозяйствами всех категорий двух районов области – Дзержинским (доля в общем объеме производства – 55,7%), Жуковским (13,4%) районах.

В 15 муниципальных районах возросли темпы роста производства молока, на их долю приходилось 87% общего объема производства. Наиболее значительно увеличилось производство молока во всех категориях хозяйств Перемышльского (148%) Жиздринского (152%), Мосальского (144%) и Козельского (126%) муниципальных районов.

В 9 муниципальных районах произведено 72,3% общего объема молока: Перемышльском – 12,1%, Жуковском – 10,5%, Козельском – 9,8%, Малоярославецком – 9,5%, Ферзиковском – 9,4%, Медынском – 7,7%, Хвастовичском – 4,4%, Боровском – 4,8%, Дзержинском – 4,1%.

В одиннадцати районах производится молока от 1,3% до 3,9% от общего объема производства.

Расход кормов показывает уровень вложения средств в фонды сельского хозяйства – скот. На 1 января 2015 г. хозяйствами всех категорий израсходовано 684 тыс. тонн кормовых единиц или 34,8 ц кормовых единиц всех видов кормов в расчете на одну условную голову скота, из которых доля сельхозорганизаций составила 81,9%.

В период с 2009 по 2015 гг. в сельхозорганизациях произошел рост общего количества расхода кормов на 15,7% и на 13,1% расхода кормов на одну условную голову скота. Показатели увеличения или снижения количества корма приводит к изменению качества питания скота и  соответственно качеству продукции, что приводит к изменению стоимости основных продуктов животноводства.

Рисунок 3.5.2.17. Динамика расхода кормов в животноводстве по всем категориям хозяйств (на 1 января)

Крупнейшими районами по поголовью крупного рогатого скота (более 8 тыс. гол.) в настоящее время являются: Жуковский (11,8 тыс. гол.), Бабынинский (12,7 тыс. гол.), Козельский (10,5 тыс. гол.), Ферзиковский (9,7 тыс. гол.), Перемышльский (11,6 тыс. гол.), Перемышльский (8,5 тыс. гол.), Хвастовичский (8,8 тыс. гол.).  Минимальными значениями поголовья (1 тыс. гол. и менее) характеризовались в основном два района: Людиновский и Ульяновский – районы с наименьшими показателями в сельскохозяйственном производстве.

Рисунок 3.5.2.18. Динамика доли коров в общем поголовье крупного рогатого скота, %

Доля коров в стаде является одним из индексов, характеризующих специализацию территории как мясо-молочную. В разрезе муниципальных образований на производстве молока специализируются Жуковский, Козельский, Перемышльский, Малоярославецкий, Ферзиковский, на производство мяса ориентированы Хвастовичский, Жуковский, Перемышльский, Бабынинский районы. Продуктивность молочного стада коров в 2015 г. в хозяйствах всех категорий составила 5526 кг молока в расчете на одну корову в год, что на 30,8% больше, чем в 2009 году, а к уровню 2014 г. данный показатель увеличился на 10,6%, что составило 530 кг.

Свиноводство как отрасль важна для области в связи с быстрым оборотом средств, получением прибыли в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения.

В период с 2009 по 2015 гг. свиноводство как отрасль постепенно стала возрождаться и выросла на 30,7% или на 16,9 тыс. голов. Производство свинины приурочено в первую очередь к крупным комплексам, расположенным в Бабынинском, Кировском, Дзержинском, Боровском и Ульяновском районах сосредотачивающих в себе более 80% от общего поголовья свиней Калужской области.

Поголовье овец и коз за исследуемый период возросло на 25,3%, что составило в 2015г. 48 тыс. гол. Многие сельскохозяйственные организации области, имевшие существенное поголовье овец, в период кризиса уничтожили поголовье и на сегодняшний день крупнейшие предприятия практически  не занимаются овцеводством. Около 55% поголовья овец и коз сосредоточено в хозяйствах населения, 19,6% в сельскохозяйственных организациях и около 25,4% в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Возможным выходом из сложившейся ситуации следует считать постепенный переход отрасли с шерстного направления на мясное, причем в основном в малых формах сельскохозяйственных предприятий. Территориальное размещение хозяйств специализирующихся на овцеводстве приурочено к северо-восточным районам, таким как Бабынинский, Ферзиковский, Тарусский, Дзержинский с поголовьем около 3 тыс. голов в каждом. Наименьшая численность овец и коз  (около 0,5 тыс. голов) расположена на юге, севере и юго-западе области в Куйбышевском и Спас-Деменском районах.

Птицеводство в советский период получило развитие, ориентируясь на производство, как мяса, так и яиц. Но в последние годы значение отрасли уменьшилось, в то время как по стране в целом наблюдается явный рост. В настоящее время существует ряд факторов, тормозящих развитие птицеводства в Калужской области. Вследствие неблагоприятных для отрасли птицеводства условий хозяйствования происходит сокращение ранее созданного потенциала по производству мяса птицы и яиц куриных.

По сравнению с уровнем 2009 года объем производства яиц в Калужской области снизился на 46,5%, объем производства мяса птицы возрос почти на 34%.

В 2015  г. во всех категориях хозяйств содержалось около 4,1 млн. голов птицы, в том числе 3,6 млн. голов в сельскохозяйственных организациях и около 422 тыс. голов в личных хозяйствах граждан. Наиболее крупные предприятия отрасли по производству мяса птицы расположены в Дзержинском и Жуковском районах, яиц – в Дзержинском и Тарусском районе.

Перерабатывающая и пищевая промышленность

Пищевая и перерабатывающая промышленность Калужской области включает в себя 12 отраслей и является жизненно важной сферой не только регионального АПК, но и экономики области в целом. Производством продуктов питания в регионе заняты 400 организаций, в том числе 45 крупных и средних предприятий из которых наиболее крупными являются:

- ООО «Nestle Россия»;

- Филиал ЗАО ««Пивоварня Москва - Эфес» в г. Калуге;

- ОАО «Калужский мясокомбинат»;

- ООО «Zuegg РУССИЯ» — производство фруктовых наполнителей;

- ООО «Lotte KF Rus» - кондитерская фабрика южнокорейской Lotte Group;

- «Обнинский молочный завод» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

- ОАО «МосМедыньАгропром» — производство молочных продуктов.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 г. реализовано продукции на сумму более 71 млрд. рублей.

В 2015 г. по отношению к 2014 г. наблюдался рост производства основных продуктов питания, производство колбасных изделий в отчетном году увеличилось на 30,3 %, плодоовощных консервов - на 27,4 %, сыра и творога – на 13,7%, масла сливочного и паст масляных - на 2,1 %, муки – на 15,6%, комбикорма – на 3,9%. Производство цельномолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий осталось на уровне прошлого года и определялось спросом.

Территориальное размещение производств пищевой и перерабатывающей промышленности Калужской области приурочено в большей степени к федеральной трассе М3 «Украина» с наибольшей концентрацией производств в г. Калуга, Дзержинском, Бабынинском, Козельском, Сухиничском и Думиничском районах.

Выводы

Агропромышленный комплекс является значимой отраслью для экономики Калужской области в сфере обеспечения продовольственной безопасности региона, по своему вкладу в ВРП  занимает пятое место, обеспечивая 7% объема ВРП.

В агропромышленном комплексе занято 6,7% работающего населения области. Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях составляет  32,9 тыс. человек.

Область располагает значительным агроресурсным потенциалом, который используется не в полной мере, несмотря на то, что ее территория находится в зоне благоприятной для земледелия, а агроклиматические ресурсы области и плодородие почв позволяют получать высокие устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Главенствующее положение в агропромышленном комплексе занимает растениеводство, во всех районах области (за исключением г. Обнинск) производится зерно. Максимальные значения валового сбора зерновых культур отмечаются на востоке и северо-востоке области, средние значения на юге и западе, и относительно низкие значениях на северо -  и юго-западе области.

Животноводство занимает 47,6% всего объема производства сельскохозяйственной продукции, и во многих районах в настоящее время развито недостаточно. Наибольшая концентрация животноводческих производств сосредоточена на северо-востоке региона в Жуковском, Дзержинском, Ферзиковском, Бабынинском и Тарусском районах.

По состоянию на 2015 г. агропромышленный комплекс Калужской области включает в себя 234 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств.

В сельскохозяйственных организациях области объем производства продукции составил более 18,4 млрд. руб., индекс физического объема к 2014 году – 113,5%; в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено сельскохозяйственной продукции на 1,6 млрд. руб., индекс физического объема к 2014 году – 138,8%. В 2015 году в хозяйствах всех категорий произведено: зерна - 209,2 тыс. тонн, или 149 % к уровню прошлого года, картофеля - 336,5 тыс. тонн или 130%, мяса скота и птицы - 97,6 тыс. тонн или 99%, молока -253,7 тыс. тонн или 111,1%.

Одним из наиболее перспективных направлений развития сельского хозяйства Калужской области является формирование мясной специализации в животноводстве. Высокая доходность отрасли, недостаток в производстве в целом по России и по области в частности позволяют получать достаточно высокие доходы, а хорошая обеспеченность концентрированными кормами дает преимущества перед другими территориями.

В перспективе животноводческая специализация в области должна усилить свои позиции, так как растениеводство в настоящее время уже имеет существенный резерв. Формирование новых условий развития животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 г. позволит области выйти на новый уровень в производстве животноводческой продукции.

# 3.5.3. Минерально-сырьевой комплекс

Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет не только поддерживать высокий промышленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукции его передела в сопредельные регионы России.

Все разведанные месторождения полезных ископаемых генетически связаны с породами осадочного чехла и подразделяются по видам сырья на 3 группы: бурые угли; нерудные полезные ископаемые; подземные воды. Минеральные ресурсы Калужской области представлены бурыми углями, желваковыми фосфоритами, минеральными красками, гипсами, строительными камнями, мелом для строительных работ, карбонатными породами для известкования кислых почв и целлюлозно-бумажной промышленности, глинами тугоплавкими и огнеупорными, легкоплавкими глинами и суглинками для производства кирпича и керамзита, глинами для буровых растворов, трепелами для производства отбеливающих земель и термолитового гравия, песчано-гравийным материалом, песками стекольными, формовочными для строительных работ и производства силикатных изделий.

По степени изученности и разведанности минерально-сырьевой базы область занимает одно из ведущих мест среди субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, уступая лишь Тульскому региону и Черноземным областям со значительными запасами рудного сырья.

Бурый уголь

Калужская область занимает центральную часть Подмосковного угольного бассейна. На ее территории выявлены наиболее крупные месторождения, которые до настоящего времени не осваиваются. Промышленная угленосность относится к бобриковскому горизонту визейского яруса нижнего карбона. Глубина залегания угольного пласта на территории Калужской области изменяется от 40 до 60 м. Пласт сложного и простого строения, мощность пласта меняется от 0.5 до 4-5 м, в среднем 1.8-2.0 м.

На Государственном балансе запасов по территории Калужской области числится 1238.5 млн. т угля по категориям А+В+С1 и 378.6 млн. т по категории С2. Забалансовые запасы составляют 277.5 млн. т. Балансовые запасы угля Калужской области составляют 41% от общего количества запасов по Подмосковному бассейну, в т.ч. категорий А+В+С1 – 36%.

Отрабатывается только месторождение Середейское, запасы которого по действующей шахте составили 40.5 млн. т по категориям А+В+С1. Шахта "Середейская" имеет проектную мощность 350 тыс. т угля в год.

В резерве подгруппы «а» числится 5 месторождений и участков, балансовые запасы которых по категориям А+В+С1 составили 535 млн. т угля (при проектной мощности 9.9 млн. т угля в год), С2 – 18.9 млн. т, забалансовые – 126.7 млн. т. Самым крупным месторождением резерва является Воротынское месторождение, на котором подготовлено к строительству 4 шахтных поля проектной мощностью 1.2 млн. т угля в год каждое. Это месторождение является самым крупным не только в Калужской области, но и во всем Подмосковном бассейне.

В группе «Разведываемые месторождения и участки для шахт» числится Утешевское месторождение с балансовыми запасами угля по категории С1 83.6 млн. т, С2 – 297.3 млн. т.

Перспективные для разведки месторождения представлены 13 участками с балансовыми запасами угля по категориям А+В+С1 558.9 млн. т, С2 – 62.4 млн. т, забалансовыми – 137.8 млн. т.

Наиболее перспективными являются участки Воротынского месторождения.

Качество углей Калужской области характеризуется следующими показателями: зольность 28-35%; выход летучих в среднем 50%; теплота сгорания Qsdaf-6629 ккал/кг, сера общая 3%.

В настоящее время угольные ресурсы Калужской области используются весьма в ограниченном объеме для энергетических целей.

Бурый уголь

Рисунок 3.5.3.1. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Гипс

На Госбалансе числится Плетеневское неразрабатываемое месторождение гипса с запасами по категориям А+В+С1 – 234270 тыс. т, С2 – 746142 тыс. т. Запасы утверждены ГКЗ в 1960 году.

Фосфоритовые руды

На территории Калужской области известно 13 проявлений и месторождений желваковых фосфоритов, связанных с отложениями мелового возраста. Расположены они на западе области. Фоссерия состоит из 2-3 пластов мощностью от 0.2 до 0.65 м каждый, разделенных слоями кварц-глауконитовых песков различной мощности (0.4-5 м). Глубина залегания фосфоритоносных отложений на перспективных участках и месторождениях колеблется от 2.5 до 15.0 м, содержание Р2О5 и руде варьирует в пределах 5.3-10.2%, в концентрате (+1 мм) – 14-19%.

На Государственном балансе в настоящее время числятся запасы фосфоритов двух месторождений: Подбужского и Слободско-Коротецкого. Балансовые запасы фосфоритов по категориям А+В+С1 составляют 94727 тыс. т, С2 – 56966 тыс. т, забалансовые – 67300 тыс. т. Кроме того, балансовые запасы в целиках категорий С1 и С2 2036 и 2120 соответственно, забалансовые – 2512 тыс. т. Эти месторождения в 60-х годах разрабатывались. В настоящее время к освоению не намечаются.

Минеральные краски

Запасы минеральных красок Калужской области сосредоточены на трех месторождениях: Лущихинском, Хитровском, Зудненском; - и составляют 466 тыс. т.

Все месторождения по запасам являются крупными, запасы их утверждены ГКЗ.

Содержание Fe2O3 в охрах глинистых желтых следующее: Лущинское месторождение – 1.27-10.5%; Хитровское месторождение – 3.2-8.8%; Зудненское месторождение – 8.28-10.4%.

Месторождения не разрабатываются и к освоению не намечаются.

Строительные камни

На Государственном балансе учтено 17 месторождений известняков строительных с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 371023 тыс. м3, С2 – 60977 тыс. м3, забалансовыми – 8624 тыс. м3. Кроме того, в целиках учтено 7613 тыс. м3.

Промышленностью осваиваются 13 месторождений. Месторождения разрабатываются ОАО «Калужский щебеночный завод», 480 комбинатом ЖБИ Минобороны РФ, ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление», ОАО «Спецстрой», ОАО «Пятовское карьероуправление», ТОО «Ново-Пятовское производственно-коммерческое объединение» и др. 3. Обеспеченность карьеров разведанными запасами составляет от 4 до более 100 лет.

В Государственном резерве числятся Андреевское, Товарковское, Хлудневское месторождения, Хлудневский III участок, Северный участок Метихинского месторождения, Васильевский и Восточно-Пятовский участки Пятовского месторождения. Суммарные балансовые запасы известняков Государственного резерва на 01.01.99 составили по категориям А+В+С1 106194 тыс. м3, забалансовые – 3052 тыс. м3.

Мел для строительных работ

На Государственном балансе числится Огорьское неразрабатываемое месторождение мела с запасами по категориям А+В+С1 в количестве 2446 тыс. т, забалансовыми – 190 тыс.т.

Запасы утверждены ещё в 1967 году ТКЗ.

Карбонатные породы для известкования кислых почв

Карбонатные породы, пригодные для производства муки для известкования кислых почв, изучены и утверждены ГКЗ на Борщевском комплексном месторождении в количестве по категориям А+В+С1 – 1593 тыс. м3, С2 – 7755 тыс. м3.

Полезной толщей являются известняки тарусского горизонта нижнего карбона.

В настоящее время выдана лицензия на право комплексной отработки Борщевского месторождения. Добыча карбонатных пород на месторождении в 1998 году не производилась.

Карбонатные породы для целлюлозно-бумажной промышленности

На территории Калужской области имеется одно разведанное месторождение с утвержденными ТКЗ запасами известняков, пригодных в качестве сырья для целлюлозно-бумажного производства: Груздевское, расположенное в Дзержинском районе. Месторождение не разрабатывается.

Огнеупорные и тугоплавкие глины

Балансовые запасы огнеупорных глин трех месторождений – Кондровского, Марьинско-Заводского и Ульяновского – составляют 66819 тыс. т по категориям А+В+С1, С2 – 46977 тыс. т, забалансовые – 200 тыс. т. В целиках учтено ещё 976 тыс. т. Глины месторождений пригодны для производства огнеупорного кирпича, и шамотных изделий.

Самым крупным месторождением является комплексное Ульяновское месторождение огнеупорных и тугоплавких глин. Запасы огнеупорных глин месторождения по категориям А+В+С1 составляют 51100 тыс. т, С2 – 45749 тыс. т, тугоплавких глин – соответственно 74337 тыс. т и 52506 тыс. т. В настоящее время выданы лицензии на право комплексной отработки Ульяновского месторождения и Западного участка Кондровского месторождения.

Глины для буровых растворов

Глины, пригодные для производства глинопорошков, изучены и утверждены ГКЗ на Борщевском месторождении, расположенном в Ферзиковском районе.

Полезной толщей являются палыгорскитовые глины I слоя стешевского горизонта нижнего карбона. Запасы палыгорскитовых глин месторождения составляют по категориям А+В+С1 – 20588 тыс. т, С2 – 4676 тыс. т.

В настоящее время выдана лицензия на право комплексной отработки Борщевского месторождения.

Кирпично-черепичное сырье

Балансом учтено 38 месторождений глин и суглинков, пригодных для изготовления кирпича, с суммарными запасами по категориям А+В+С1 73604 тыс. м3, С2 – 83644 тыс. м3. Запасы глин и суглинков 11 месторождений приняты по результатам детальной разведки решением НТС. Запасы остальных месторождений утверждены ГКЗ, ТКЗ или ЦКЗ. Промышленностью осваивается 12 месторождений с суммарными запасами по категориям А+В+С1 28202 тыс. м3, С2 - 8809 тыс. м3. Разработка месторождений ведется открытым способом ОАО «Стройполимеркерамика», ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», ЗАО «Медынский кирпичный завод», АОЗТ «Ольговский кирпичный завод», ЗАО «Строительная керамика» и другими предприятиями. Предприятия выпускают в основном кирпич марки М-75, 100.

Потребителями готовой продукции являются строительные организации г. Калуги и области. Часть готовой продукции вывозится за пределы Калужской области.

Легкоплавкие глины и суглинки для производства керамзита

Запасы глин и суглинков для производства керамзитового гравия составляют по категориям А+В+С1 52408 тыс. м3, С2 - 24445 тыс. м3. Запасы глин и суглинков учтены на Борщевском, Северо-Агеевском, Алешнинском, Парсуковском, Максимовском месторождениях.

Запасы глин и суглинков на всех месторождениях утверждены ГКЗ, ТКЗ и ЦКЗ. На Ферзиновском I месторождении ЗАО «Стройиндустрия» планирует произвести разведку керамзитовых глин, залегающих во вскрыше строительных известняков. Промышленностью в настоящее время осваиваются Парсуковское, Борщевское и Максимовское (Южный участок) месторождения.

Глины эксплуатируемых месторождений пригодны в качестве сырья для производства керамзитового гравия марок 300-500, 550, 600. Потребителями керамзитового гравия являются заводы железобетонных изделий г. Калуги и области, строительные организации Тульской и Брянской областей. Суммарные запасы керамзитовых глин и суглинков Государственного резерва составляют по категориям А+В+С1 7966 тыс. м3, С2 - 1210 тыс. м3. Они сосредоточены на Алешнинском (Западный участок), Максимовском (Центральный и Северный участки) в Ферзиковском районе и Северо-Агеевском месторождении в Перемышльском районе.

Трепела для производства отбеливающих земель и термолитового гравия

В области учтено 3 месторождения трепелов: Зикеевское, Матчино-Ресское и Полюдовское с общими балансовыми запасами по категориям А+В+С1 32564 тыс. м3. Промышленностью осваивается участок «Авиатоп» Зикеевского месторождения. Разработку осуществляет АО «Сорбент». Трепел участка пригоден для производства отбеливающих земель, предназначенных как адсорбенты для контактной доочистки масел нефтяной промышленности. Разведанные запасы трепела составляют 2476 тыс. м3. АО «Сорбент» обеспечено разведанными запасами на полный амортизационный срок. Предприятие производит трепельный порошок, который поставляет предприятиям нефтяной и парфюмерной промышленности.

Трепел участка «Зикеевская Гора» Зикеевского месторождения пригоден для производства термоизоляционных материалов, термолитового гравия. Сырье Полюдовского месторождения пригодно для производства термолитового гравия марок 900-1000 первой категории качества (ТУ-21-31-29-80). Трепел Матчино-Ресского месторождения пригоден для изготовления обжиговых термоизоляционных материалов.

Кроме того, в области имеется Дабужское месторождение трепела, пригодного для изготовления термоизоляционных изделий. Запасы трепела месторождения ранее были списаны с баланса как утратившие промышленное значение. В 2000 году ЗАО «Ресса-строй» планирует произвести ревизионное обследование Дабужского месторождения с целью их восстановления на балансе запасов и приступить к отработке месторождения.

Песчано-гравийный материал

Балансовые запасы песчано-гравийного материала с учетом комплексных месторождений составляют 59755 тыс. м3 по категориям А+В+С1, С2 – 1891 тыс. м3, забалансовые – 343 тыс. м3. Песчано-гравийный материал приурочен к аллювиальным отложениям рек. Песчано-гравийная смесь пригодна для балласта, гравий используется в рядовых бетонах после удаления глинистых и пылевидных частиц, пески-отсевы для изготовления строительных растворов. Песчано-гравийный материал добывается промышленностью на 4 месторождениях. Добычу производят ОАО «Агродорстрой», СП «Валентина», ТОО «Стройиндустрия», ОАО СПК «Калугаагропромдорстрой», порт Серпухов.

Стекольные пески

Балансовые запасы стекольных песков по области составляют по категориям А+В+С1 11679 тыс. т Запасы сосредоточены на 5 месторождениях: Пыринском, Березичском, Будском, Круча, Рессетинские дворики.

Химический состав кварцевых песков (%): Пыринское месторождение SiO2 – 98.57, Fe2O3 – 0.14, Березичское соответственно 98.2, 0.12; Будское – 99.2, 0.1; месторождения Круча и Рессетинские дворики – 95.7-98.3, до 0.2. Березичское месторождение с запасами кварцевых песков 2560 тыс. т разрабатывается Березичским заводом АО «Медстеклотара». Ежегодная добыча составляет 8 тыс. т песков. Завод выпускает тару для лекарственных средств и бутылки для пищевых продуктов. Месторождение Круча разрабатывалось с 1961 по 1989 год Елинским стекольным заводом. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Стекольное сырье (кварцевые пески)

Рисунок 3.5.3.2. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Формовочные пески

Балансовые запасы формовочных песков по области составляют 70484 тыс. т по категориям А+В+С1, С2 – 26770 тыс. т. Кроме того, в целиках 732 тыс. т и 557 тыс. т соответственно. Запасы сосредоточены на 3 месторождениях: Дубровском, Жилинском, Думиничском. Запасы песков утверждены ГКЗ и ВКЗ для применения в чугунолитейной промышленности. Месторождения промышленностью не осваиваются.

Формовочные материал

Рисунок 3.5.3.3. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

Пески для строительных работ и производства силикатных изделий

Балансом учтено 16 месторождений песков, пригодных для кладочных и штукатурных растворов, в качестве заполнителя в бетон; 2 месторождения (Думиничское и Мостовское) силикатных песков – для производства кирпича марок 125, 150 и бетона. Суммарные запасы песков составляют по категориям А+В+С1 88901 тыс. м3, С2 – 3308 тыс. м3. Полезная толща месторождений сложена русловыми и пойменными фациями. Промышленностью осваивается 10 месторождений.

Пески для строительных работ и производства силикатных изделий

Рисунок 3.5.3.4. Соотношение разведанных и разрабатываемых запасов в субъектах ЦФО: слева в % от разведанных запасов по ЦФО, справа в % от разрабатываемых запасов

# 3.5.4. Инвестиции

Калужская область относится к числу наиболее инвестиционно привлекательных регионов Центрального федерального округа. Экономический и научный потенциал, выгодное географическое положение региона, развитая транспортная инфраструктура и наличие достаточного количества свободных территорий для размещения производств является базой по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Показателем благоприятного инвестиционного климата региона является интерес к области со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов.

В современных условиях активная и последовательная инвестиционная политика органов исполнительной власти является важным фактором воздействия на региональную экономическую систему с целью обеспечения ее развития. Приоритетами инвестиционной политики Калужской области на долгосрочную перспективу в рамках инновационной стратегии являются модернизация производства и его структурная перестройка, повышение конкурентоспособности промышленности, ускоренное инвестиционное развитие важнейших секторов экономики, становление инновационных отраслей и производств.

В регионе создана законодательная база инвестиционной деятельности; действуют законы «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» от 16.12.1998 № 31-ОЗ, № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций» от 10.11.2003,  «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области» от 29.12.2009 № 621-ОЗ, Приказ Минэкономразвития Калужской обл. от 01.02.2013 N 92-п, предусматривающие предоставление различных мер государственной поддержки.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и снижения рисков вложения инвестиций в экономику региона Правительством Калужской области были созданы институты развития: ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» и ОАО «Корпорация развития Калужской области». Стимулирование размещения инвестиций за счет создания благоприятной среды, а также развития инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон ведется в рамках  подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области».

Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным рейтинговым агентством «Эксперт», Калужская область входит в категорию 3B1 «Пониженный потенциал - умеренный риск», отражающий хорошие показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска. Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги Калужской области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» до «BB», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале – с уровня «A+(rus)» до «AA-(rus)». Прогноз по рейтингам - «стабильный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне «B»;

Для инвесторов наиболее перспективными с учетом кластерных подходов в развитии области являются следующие сферы: производство транспортных средств и электрооборудования, транспорт и связь, фармацевтика и биотехнологии, операции с недвижимым имуществом, туризм, агропромышленное производство.

На территории Калужской области всем инвесторам гарантируются равные права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории Калужской области пользуются полной и безусловной защитой.

Показатели инвестиционной деятельности

В развитие экономики и социальной сферы Калужской области организациями всех форм собственности в период с 2011 по 2015 год вложено 339068,9 миллионов рублей. Темпы роста инвестиций в 2015 г. существенно выросли, их объем по отношению к 2011 г. увеличился на 37,8. В сравнении же с 2014 г. наблюдается некоторое сокращение - на 16,8%. Основной объем инвестиций в основной капитал (43%) приходился в 2015 г. на инвестиции в здания и сооружения и по сравнению с 2014 г. их доля увеличилась на 6%. В структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в жилые здания  увеличилась на 5%, а в машины и оборудование – сократилась с 49% до 38%.

В структуре инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности произошли изменения. По сравнению с 2014 г. объем инвестиций в сельское хозяйство снизился на 38,7% с 5,9% до 4,3%, в пищевое производство – почти на 30%, в деревообрабатывающую промышленность – на 50%, текстильное и швейное производство – на 52%, металлургию – почти в два раза, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 31%. В то же время возросла доля других видов деятельности: в здравоохранение – увеличились на 42%, инвестиции в производство машин и оборудование увеличились на 36%.

Таблица 3.5.4.1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (млн. руб.)

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 48301,1 | 72625,5 | 71632,4 | 79957,5 | 66552,4 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1562,2 | 2221,4 | 1818,9 | 4693,2 | 2879,2 |
| Рыболовство и рыбоводство | 12,0 | - | - | - | - |
| Добыча полезных ископаемых | 65,1 | 84,8 | 238,3 | 211,2 | 16,2 |
| Обрабатывающие производства | 21368,0 | 43167,0 | 43583,3 | 47973,5 | 33189,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак | 1082,6 | 2292,4 | 5218,6 | 11300,7 | 7918,7 |
| текстильное и швейное производство | 182,1 | 275,6 | 68,7 | 8,6 | 4,1 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 243,9 | 8,6 | 2,0 | … | - |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 128,0 | 37,2 | 34,0 | 222,9 | 100,4 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 467,2 | 542,6 | 606,8 | 347,2 | 376,6 |
| химическое производство | 774,6 | 1919,4 | 4932,5 | 6549,4 | 4198,3 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 824,6 | 1261,0 | 5004,1 | 1759,9 | 1093,6 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 859,0 | 1013,5 | 1955,7 | 5616,4 | 4189,2 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 716,0 | 17484,7 | 5751,4 | 3108,3 | 1564,8 |
| производство машин и оборудования | 1270,9 | 808,7 | 451,5 | 957,0 | 1298,7 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1814,9 | 2033,8 | 1996,4 | 2305,5 | 1813,6 |
| производство транспортных средств и оборудования | 12870,3 | 15327,8 | 17334,3 | 15523,5 | 9613,3 |
| прочие производства | 111,5 | 77,5 | 109,2 | 57,7 | 18,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4904,7 | 7466,4 | 7235,4 | 6814,3 | 4705,5 |
| Строительство | 161,0 | 927,7 | 433,0 | 632,4 | 147,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 813,8 | 2248,9 | 2222,6 | 1181,7 | 1429,1 |
| Гостиницы и рестораны | 99,3 | 110,1 | 121,2 | 122,4 | 787,1 |
| Транспорт и связь | 7268,4 | 4789,8 | 5665,1 | 7994,6 | 12503,3 |
| Финансовая деятельность | 662,9 | 657,2 | 544,4 | 146,7 | 104,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5919,1 | 5707,5 | 5419,2 | 5617,9 | 5646,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1469,2 | 1492,8 | 811,5 | 782,8 | 481,9 |
| Образование | 1144,0 | 939,5 | 924,6 | 820,7 | 602,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 938,9 | 1268,1 | 1360,5 | 1657,6 | 2351,9 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1912,5 | 1544,3 | 1254,4 | 1308,5 | 1708,3 |

Рисунок 3.5.4.1. Структура основных отраслей инвестирования в 2015 г., %

В структуре инвестиций преобладает российский капитал – 79%, совместные российско-зарубежные вложения незначительны, их доля составляет 3%. По источникам финансирования 44,2% приходятся на собственные и 55,8% на привлеченные, из которых 37,6% составляют заемные средства банков и других организаций и 44,3% бюджетных средств. Средства федерального бюджета составили 67,4% от объема вложенных бюджетных средств, областного бюджета – 28,0 %.

Деятельность иностранных компаний

На территории Калужской области активную деятельность ведут иностранные компании, и в настоящее время более 60 мировых производителей уже разместили свой бизнес в регионе, общее число инвестиционных проектов, которые находятся на той или иной стадии реализации, приближается к сотне. Наибольшая доля инвестиционных проектов с участием иностранного капитала приходится на промышленное производство: производство автомобилей и автокомпонентов, строительных материалов, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и товаров народного потребления, фармацевтика.  Иностранные инвесторы пользуются теми же правами, что и российские инвесторы при предоставлении мер государственной поддержки.

Формы государственной поддержки и защита инвестиций в Калужской области

Правовые и экономические условия инвестиционной деятельности на территории Калужской области регулируются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области», другими законами и нормативными правовыми актами Калужской области.

Исполнение Закона Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» обеспечивается органами государственной власти Калужской области в пределах их полномочий, предусмотрены следующие формы государственной поддержки инвесторов:

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности средств областного бюджета;

- предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности;

- предоставление государственных гарантий Калужской области;

- участие органов исполнительной власти Калужской области в разработке, рассмотрении и реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ и отдельных инвестиционных проектов;

- информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности.

В отношении каждого субъекта инвестиционной деятельности государственная поддержка может осуществляться в нескольких формах. Для предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности инвестиционные проекты должны быть включены в реестр инвестиционных проектов и (или) программы модернизации производства субъектов инвестиционной деятельности должны быть включены в реестр программ модернизации производства.

Предоставление льготы по уплате налога на имущество организаций

Предоставление льготы по налогу на имущество организаций предусмотрено статьей 4 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

Освобождаются от налогообложения инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Калужской области, в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта, в течение первых трех лет его реализации:

Право на применение налоговой льготы возникает у инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, при осуществлении в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальных вложений в следующих объемах и в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

Таблица 3.5.4.2. Период освобождения от налога на прибыль в зависимости от суммы капитальных вложений

| Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. руб.) | Период освобождения от налогообложения (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| От 100 до 300 включительно | 1 |
| Свыше 300 до 500 включительно | 2 |
| Свыше 500 | 3 |

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта суммарного объема капитальных вложений, позволяющего применять налоговую льготу в течение большего количества последовательных налоговых периодов, налоговая льгота предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых периодов, в течение которых налоговая льгота уже применялась.

Для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, выручка от реализации произведенных товаров которых в соответствии с кодом вида экономической деятельности 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 или 21 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов и общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений которых в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта составляет свыше 500 млн. рублей, период освобождения от налогообложения составляет 60 последовательных календарных месяцев.

Установление отдельным категориям налогоплательщиков пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет.

Законом Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области» устанавливается для инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Калужской области в размере 13,5%

Право на применение пониженной налоговой ставки, имеют инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, и осуществившие в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в следующих объемах в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

Таблица 3.5.4.3. Период льготного налогообложения по налогу на прибыль в зависимости от суммы капитальных вложений

| Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей) | Период применения пониженной налоговой ставки (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| От 100 до 500 включительно | 1 |
| Свыше 500 до 1000 включительно | 2 |
| Свыше 1000 до 2000 включительно | 3 |
| Свыше 2000 | 4 |

Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливается в следующем размере на следующее количество последовательных налоговых периодов:

Таблица 3.5.4.4. Период снижения ставки по налогу на прибыль

| Налоговая ставка | Период применения пониженной налоговой ставки (количество последовательных налоговых периодов) |
| --- | --- |
| 13,5% | 4 |
| 14,6% | 1 |
| 15,7% | 1 |
| 16,8% | 1 |

Для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, инвестиционным проектам которых в установленном законодательством Калужской области порядке был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, период освобождения от налогообложения составляет 36 месяцев и начинается с 1-го числа отчетного (налогового) периода, в котором льгота была заявлена налогоплательщиком.

Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного до 1 января 2016 года в результате реализации стратегического инвестиционного проекта, в отношении которого ранее не применялось освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим Законом.

В случае применения налоговой льготы в соответствии с настоящим подпунктом инвестор утрачивает право на применение налоговой льготы, предоставленной по иным основаниям, установленным настоящим Законом, в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации стратегического инвестиционного проекта и в отношении которого ранее применялось освобождение от налогообложения. (пп. 1.4 введен Законом Калужской области от 31.03.2016 N 62-ОЗ)

Реализация значимых для области инвестиционных проектов, в том числе по результатам оказания государственной поддержки

Инвестиционные проекты и инвестиционные программы, направленные на модернизацию производства, реализуются практически на всех крупных предприятиях области. На протяжении ряда лет в регионе ведется подготовка и реализации крупных инвестиционных проектов, которые в перспективе могут сформировать новые точки экономического роста в регионе.

В составе индустриальных парков на территории Калужской области в стадии реализации находятся 56 инвестиционных проектов объектов производственного назначения со сроком ввода в эксплуатацию до 2020 г.

Вне существующих индустриальных парков к 2020 г. предполагается создание 60 объектов включающих в себя: производственные комплексы, медицинские центры, индустриальные парки, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, логистические центры, туристско-рекреационный кластер и т. д.

Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области»

В 2013 году Правительством Калужской области утверждена подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области». Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной административной среды для субъектов инвестиционной деятельности и призвана обеспечить привлечение инвестиций для реализации высокотехнологичных проектов, направленных на достижение сбалансированного социально-экономического развития Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной деятельности;

- привлечение прямых иностранных инвестиций;

- содействие развитию особых экономических зон;

- совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности с обеспечением выполнения принятых обязательств;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства;

- формирование эффективной системы движения и складирования товаров и комплектующих;

- развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств;

- улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, расширение возможностей для самореализации.

Реализация Подпрограммы позволит:

- увеличить в номинальном выражении объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств;

- обеспечить среднегодовой коэффициент обновления основных фондов не менее чем на 17%;

- увеличить в общем объеме обрабатывающих отраслей доли отдельных производств (металлургия и металлообработка, химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных обрабатывающих отраслей), обеспечивающих диверсификацию экономики региона;

- обеспечить не менее 25% доли инвестиций в валовом региональном продукте;

- создать порядка 148,6 тысячи высокопроизводительных рабочих мест;

- сохранить позиции региона в тройке лидеров среди субъектов Центрального федерального округа по объему инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения;

- обеспечить технологическое обновление производств на базе новых энергоресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и др.

В целях дальнейшей активизации инвестиционной деятельности создан особый механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Калужской области с инвесторами на базе региональных институтов развития, таких как:

- открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области», которое является уполномоченной организацией в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на территории Калужской области. Корпорация ведет работу по следующим направлениям:

а) проведение комплекса землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) регистрация прав на земельный участок;

в) подведение к земельному участку энергетической, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры;

- общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная логистика», которое является основным инструментом реализации логистических проектов на территории Калужской области, осуществляет создание, развитие и управление объектами транспортно-логистической инфраструктуры. Организация оказывает помощь инвесторам в решении следующих задач:

а) взаимодействие с Федеральной таможенной службой и транспортными монополиями;

б) обеспечение недискриминационного доступа к транспортно-логистической инфраструктуре, планирование и оптимизация цепочек поставок;

- государственное автономное учреждение «Агентство регионального развития Калужской области», которое является некоммерческой организацией, созданной для оказания консультационных услуг инвесторам и сопровождения проектов с целью быстрого разрешения различных вопросов, возникающих при размещении нового производства на территории Калужской области. Агентством оказываются консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

а) процедура подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

б) налогообложение и получение льгот в Калужской области;

в) получение различных лицензий и разрешений, сертификации, консультации по вопросам юридической регистрации филиалов, представительств и других обособленных подразделений, получение разрешения на работу для иностранных работников;

г) распространение информации об инвестиционном потенциале Калужской области в стране и за рубежом.

В целях развития промышленного потенциала и повышения экономической активности муниципальных образований Калужской области необходимо повышение инвестиционной привлекательности путем формирования системы инвестиционных площадок для создания промышленных парков регионального уровня.

Существующие и перспективные  зоны   экономической   активности  обладают достаточно выраженным потенциалом для дальнейшего экономического развития и, следовательно, они наиболее привлекательны для инвесторов. Главные факторы, определяющие формирование таких зон – удобное транспортное положение, обеспечивающее внутриобластные и внешние связи. По этой причине зоны тяготеют к основным планировочным осям и транспортным коридорам.

Правительством Калужской области разработан перечень инвестиционных площадок для размещения промышленных производств, а также развития сопредельных и обслуживающих типов деятельности. Предлагаемые инвестиционные площадки должны стать опорными пунктами развития зон экономической активности. Их выделение необходимо для обоснованного привлечения инвестиций, упорядочения инвестиционной политики и концентрации средств в наиболее оптимальных местах, которые, в свою очередь, смогли бы соответственно влиять на тяготеющие к ним территории. При этом учитывается привлекательность отдельных частей области для размещения новых и развития имеющихся объектов различных хозяйственных отраслей. Привлекательность включает, помимо транспортно-географического положения, социально-экономический потенциал, характер окружающих природных комплексов и целый ряд других факторов.

# Footnotes

«Словарь по естественным наукам», М., 2003.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

( зеленые зоны не выделены из-за отсутствия лесов или малочисленности населения

В соответствии с информацией Управления Росприроднадзора по Калужской области

ГИС-АТЛАС «НЕДРА РОССИИ»

Без субъектов малого предпринимательства и объемов неформальной деятельности